目录

概述	I

第一章  总则	1-1

1.1  编制依据	1-1

1.2  评价对象、评价目的及评价思路	1-3

1.3  环境影响因素识别、评价因子筛选及评价重点	1-4

1.4  评价标准、评价等级及评价范围	1-6

1.5  项目主要环保目标	1-10

1.6  工程特点、环境特点及评价思路	1-11

1.7  评价章节设置	1-12

1.8  评价成果与形式	1-13

1.9  评价工作程序	1-15

1.10 “三线一单”判定分析	1-16

第二章  工程分析	2-1

2.1  建设项目概况	2-1

2.2  主要原辅材料用量及资源能源消耗	2-4

2.3  主要工程设备	2-4

2.4  工作制度和劳动定员	2-5

2.5  本项目能源消耗及给排水	2-5

2.6  生产工艺流程及产污节点分析	2-10

2.7  污染源强分析	2-16

2.8  本项目污染物排放“两本账”	2-22

2.9  清洁生产分析	2-23

2.10 污染物排放汇总	2-31

第三章  环境现状调查与评价	3-1

3.1  区域自然环境概况	3-1

3.2  社会环境简况	3-5

3.3  相关规划简介	3-6

3.4  环境空气质量现状监测与评价	3-17

3.5  地表水环境质量现状监测与评价	3-21

3.6  地下水环境质量现状监测与评价	3-25

3.7  声环境质量现状监测与评价	3-28

第四章  环境影响预测与评价	4-1

4.1  施工期环境影响分析	4-1

4.2  营运期环境影响预测与评价	4-5

4.3  生态影响分析	4-26

4.4  环境风险分析	4-26

第五章  环境保护措施及可行性论证	5-1

5.1  废气污染防治措施分析	5-1

5.2  废水污染防治措施分析	5-2

5.3  地下水污染防治措施分析	5-7

5.4  噪声污染防治措施分析	5-8

5.5 固体废物处置措施可行性分析	5-8

5.6  营运期污染防治措施投资估算	5-9

第六章   产业政策及厂址合理性分析

6.1  产业政策相符性分析	6-1

6.2  厂址合理性分析	6-3

6..3. 经济效益分析	6-1

第七章  环境影响经济损益分析

7.1  社会效益分析	7-1

7.2  经济效益分析	7-1

7.3  环境效益分析	7-2

7.4  环境经济损益分析	7-2

第八章  环境管理与监测计划	8-1

8.1  环境管理要求	8-1

8.2  环境管理计划	8-3

8.3  环境监测制度建议	8-7

8.4  建设项目竣工环保“三同时”验收	8-11

第九章  环境影响评价结论	9-1

9.1  评价结论	9-1

9.2  建议	9-8

附图

附图一   本项目地理位置图

附图二   平面布置图

附图三   环保目标图

附件四   环境质量现状监测点位图

附图五   遂平县城市总体规划图

附图六   遂平县污水收水管网图

附图七   项目所在区域水系图

附图八  土地利用规划图

附图九 饮用水源保护规划图

附图十  产业布局规划图

附图十：项目周边照片。

附件

附件1   委托书

附件2   项目备案证明

附件3   工业用地证明

附件4  规划调整文件

附件5   园区入驻证明

附件6   执行标准的函;

附件7  污水处理厂收水证明；

附件8  自来水公司供水协议（水井证明）；

附件9 环境质量现状监测报告。

附表

建设项目环评审批基础信息表

# 第一章  总则

## 1.1编制依据

### 1.1.1 环境保护法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正并施行）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订并施行）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日施行）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修订）；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订并施行）；；

（7）《中华人民共和国节约能源法》（2018年10月26日修订并施行）；；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年修订）；

（9）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日）；

（10）《河南省建设项目环境保护管理条例》（2007.5.1）；

（11）《河南省水污染防治条例》（2010.3.1）；

（12）《河南省大气污染防治条例》（2018.3.1）；

（13）《河南省固体废物污染环境防治条例》（2012年1月1日）；

（14）《环境影响评价公众参与办法》（2019年1月1日起施行）；

（15）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年）1月1日起施行。

### 1.1.2 评价技术导则与规范

（1）《环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）（2018年12月1日起实施）；

（3）《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ/T2.3-2018）（2019年3月1日起实施）；

（4）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

（7）《国家危险废物名录》（环保部2016年第39号令）；

（8）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

（9）《固体废物鉴别标准 通则》(GB 34330-2017 )；

（10）《国家大气污染物排放标准技术导则》（HJ945.1-2018）(2019年1月1日起实施；

（11）《国家水污染物排放标准制定技术导则》（HJ945.1-2018）(2019年1月1日起实施；

（12）《机制纸造纸工业污染防治可行技术指南》（HJ2302-2018）；

（13）《造纸工业污染防治技术政策》（环保部2017第53号）。

### 1.1.3 项目依据

（1）《河南省企业投资项目备案证明》；

（2）建设单位环评委托书；

（3）遂平县环境保护局出具的关于《驻马店中南纸业有限公司年加工生产6万吨生活用纸项目环境影响评价执行标准的函》（遂环函【2018】80号）；

（4）建设单位提供的项目其他相关资料。

### 1.1.4 其他依据

（1）《产业结构调整指导目录2011年本》（2013年修正）；

（2）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令44号，2017.9.1实施）及2018年修改单；

（3）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发［2011］35号）；

（4）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）；

（5）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发[2015]17 号)

（6）《河南省环保厅审批建设项目环境影响评价文件的建设项目目录》（2016年本）；

（7）《造纸工业发展“十二五”规划》国家发令[2011]第 9 号；

（8）《关于淘汰落后造纸、酒精、味精、柠檬酸生产能力工作的通知》（发 改运行[2007]2775 号）；

（9）《制浆造纸建设项目环境影响评价文件审批原则》（试行）环办[2015]112

号；

（10）关于印发《制浆造纸企业环境守法导则》的通知（环办函[2015]882 号）；

（11）《制浆造纸工业污染防治可行技术指南》（HJ2302-2018）；

（12）《2018年河南省污染防治三年行动计划》

（13）《河南省环境保护厅关于印发河南省主要污染物排放总量预算管理办法（试行）实施细则的通知》（豫环文[2012]42号）；

(14)河南省《关于加快造纸行业结构调整的意见》（2008.5.5）

（15）《河南省人民政府办公厅关于印发2016年度河南省碧水工程实施方案的通知》（豫政办〔2016〕35号）；

（16）《河南省城市集中式饮用水水源保护区划》；

（17）《遂平县城市总体规划（2011-2030）》；

（18）《遂平县土地利用总体规划（2006-2020）》；

（19）《遂平县“十三五”环境保护规划（2015-2020）》；

（20）《遂平县产业集聚区发展规划（2013-2030）》；

（21）《遂平县产业集聚区发展规划调整环境影响报告书》（2016-2020）；

（22）河南省环保厅关于遂平县产业集聚区发展规划调整环境影响报告书的审查意见（豫环审[2014]267号）。

（（23）《河南省人民政府办公厅关于印发河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫政办 〔2018〕14号）；

（24）《河南省人民政府办公厅关于印发河南省2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案的通知》（豫政办[2018]15号）；

（25）国务院《关于印发土壤污染防治行动计划》的通知（国发【2016】31号）

（26）《河南省污染防治攻坚战三年行动计划》（2018-2020）

（27）《驻马店市产业集聚区联席会议领导小组办公室会议纪要》（驻集聚办【2018】12号）；

（28）驻马店市人民政府办公室《关于印发驻马店市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》的通知（驻政办【2018】157号）。

## 1.2 评价对象、评价目的及评价思路

### 1.2.1 评价对象

驻马店中南纸业有限公司年加工生产6万吨生活用纸项目。

### 1.2.2 评价目的

（1）分析本项目的建设与国家产业政策、行业政策的相符性；

（2）根据同行业类比调查、查阅同类行业验收监测资料、物料衡算等方法，分析确定本项目工艺产污环节及污染物排放情况，并进行达标分析；

（3）对评价区域环境质量现状进行调查、监测与评价，明确环境保护目标；

（4）预测本项目投产后污染物排放对周围环境影响的程度和范围，并对其进行影响评价，给出影响结论；

（5）分析论证本项目采取的污染防治措施的技术经济可行性；

（6）分析本项目污染物排放总量是否符合区域总量控制要求；

（7）从环保角度，给出本项目建设是否可行的明确结论，为工程设计和环境管理提供科学依据。

### 1.2.3评价思路

（1）依据有关环保法规、环境影响评价技术规定及环境标准进行评价工作；

（2）通过有关设计资料，在对本项目生产工艺及产污环节分析的基础上，通过查阅同类行业验收监测相关资料、物料衡算及类比同行业监测数据等方法确定项目主要污染源强，根据设计采取的污染防治措施及处理效果进行达标分析，并计算全厂主要污染物排放量。

（3）通过对评价区环境质量现状监测和污染源调查，了解评价区环境质量现状及存在的主要环境问题；根据项目及环境特点采用多情景模式预测及定性分析等手段，分析项目建设对环境影响的可承受性。

（4）结合当地城市发展规划及环境保护规划，根据环境影响预测结果，对项目厂址选择可行性进行分析。

（5）根据项目治理设施运行及管理要求，制定相应的环境监测计划，保证污染防治设施的正常运行。

（6）根据当地环境特征，以及国家相关产业政策发展规划，结合项目的排污状况和周围环境质量状况，从环境保护角度对项目建设的可行性给出明确的结论。

## 1.3 环境影响因素识别、评价因子筛选及评价重点

### 1.3.1 环境影响因素识别

本项目营运期产生的废气、废水、噪声和固废会对大气环境、水环境、声环境等产生影响。本项目环境影响因素识别见表1.3-1。

表1.3-1             项目环境影响因子识别表

| 类别 | 自然环境 | 生态环境 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境空气 | 地表水环境 | 地下水环境 | 声环境 | 植被 | 野生 生物 | 农作物 | 水土 流失 |
| 施 工 期 | 土方 施工 | -1D |  | -1D | -1D |  | -1D | -1D | -1D |
|  | 建筑 施工 | -1D |  | -1D |  |  |  |  |  |
|  | 设备 安装 |  |  | -1D |  |  |  |  |  |
| 运营期 | 生产工艺过程 |  | -1C | -1C | -1D |  |  |  |  |

备注：①表中“+”表示正效益，“-”表示负效益；

②表中数字表示影响的相对程度，“1”表示影响较小，“2”表示影响中等，“3”表示影响较大；

③表中“D”表示短期影响，“C”表示长期影响

由表1.3-1可以看出，本项目的建设对环境的影响是多方面的，既存在短期、局部及可恢复的负影响，也存在长期负影响。施工期主要表现在对自然环境要素产生 一定程度的负面影响，施工期的影响是局部的、短期的，且随着施工期的结束而 消失；本项目营运期对厂区周围近距离内区域水环境和声环境存在一定的负面影响。

1.3.2 评价因子筛选

根据工程特点和区域环境特征，确定评价因子见表1.3-2。

表1.3-2    本项目评价因子情况

| 环境因素 | 现状评价因子 | 影响评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气 | SO2、NO2、PM10、TSP | PM10、TSP |
| 地表水 | pH、COD、氨氮、BOD5、动植物油 | COD 、氨氮 |
| 地下水 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数 | / |
| 噪声 | 昼夜等效连续A声级 | 昼夜等效连续A声级 |
| 风险评价 |  | 污水站事故废水 |

### 1.3.3 评价重点

根据环境影响因素识别、评价因子筛选的结果以及项目特点和环境特点，确定评价重点为：工程分析、环境影响预测与评价、污染防治措施分析。

## 1.4 评价标准、评价等级及评价范围

### 1.4.1 评价标准

#### 1.4.1.1 环境质量标准

（1）环境空气质量标准                                      单位：μg/m3

| 标准名称及级（类）别 | 污染物项目 | 浓度限值 |
| --- | --- | --- |
| 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 | SO224小时平均 | 150 |
|  | SO21小时平均 | 500 |
|  | NO224小时平均 | 80 |
|  | NO21小时平均 | 200 |
|  | PM1024小时平均 | 150 |
|  | TSP24小时平均 | 300 |

（2）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1Ⅲ类  单位：mg/L（pH除外）

| 污染物 | pH | COD | BOD5 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6～9 | 20 | 4 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 0.05 |

（3）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1 III类      单位：mg/L（pH除外）

| 污染物名称 | 单位 | 浓度限值 |
| --- | --- | --- |
| pH | / | 6.5～8.5 |
| 总硬度 | mg/L | 450 |
| 硝酸盐氮 | mg/L | 20 |
| 亚硝酸盐 | mg/L | 1.0 |
| 氨氮 | mg/L | 0.5 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 1000 |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 3.0 |
| 挥发性酚类 | mg/L | 0.002 |
| 细菌总数 | CPU/mL | 100 |
| 氯化物 | mg/L | 250 |
| 硫酸盐 | mg/L | 250 |

（4）《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类              单位：dB(A)

| 类 别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

#### 1.4.1.2污染物排放标准

（1）大气污染物排放标准

| 标准名称 | 执行标准 | 项 目 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 最高允许排放速率 | 周界外浓度最高点(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排气筒 高度(m) | (kg/h) |  |
| 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 表2 二级 | 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 1. 0 |
| 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 二级 | 氨 | 1.5 | 15 | 0.33 |  |
|  |  | H2S | 0.06 |  |  |  |
| 《河南省餐饮油烟排放标准》 （DB41/1604-2018） |  | 油烟 | 1.0 |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 10 |  |  |  |

备注：油烟去除效率≥90%。

（2）废水排放标准

①《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）中表2水污染物排放限值及单位产品基准排水量

| 污染物因子 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008） |
| --- | --- |
| pH | 6-9 |
| COD（mg/L） | 80 |
| BOD5（mg/L） | 20 |
| SS（mg/L） | 30 |
| 氨氮（mg/L） | 8 |
| 总磷（mg/L） | 0.8 |
| 总氮（mg/L） | 12 |
| 单位产品基准排水量 | 20m3/t纸 |

②本项目废水需同时满足遂平县第一污水处理厂设计进水水质要求：COD≤320mg/L、BOD5≤150mg/L、SS ≤200mg/L、NH3-N≤30mg/L，总磷≤4.0mg/L，总氮≤45mg/L。

### 遂平县第一污水处理厂进出水水质一览表     单位：mg/L

| 类别 | pH | COD | 氨氮 | BOD5 | SS | 总磷 | 总氮 | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质 | 6~9 | 320 | 30 | 150 | 180 | 4 | 45 | - |
| 出水水质 | 6-9 | 50 | 8（5） | 6 | 10 | 0.5 | 15 | - |

（3）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类  单位：dB(A)

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

（4）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。

### 1.4.2 评价等级和评价范围

#### 1.4.2.1 环境空气评价等级

（1）环境空气评价工作等级

本项目营运期实施集中供热，不设置锅炉。项目营运期产生的废气源为原纸切割工段产生的粉尘。

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

（1）Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

（2）评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分

1.4-1    评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≧10% |
| 二级评价 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

（3）污染物评价标准

污染物评价标准和来源见下表。

表1.4-2        污染物评价标准

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值 (μg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | 二类限区 | 日均 | 300.0 | GB 3095-2012 |

备注：TSP小时值按总悬浮颗粒物日均值的3倍计算，即900μg/m3

估算模式参数取值见表1.4-3。

表1.4-3           无组织大气污染物排放源强和排放参数

| 无组织 排放源 | 污染物 | 排放量 kg/h | 评价标准mg/m3 | 城市/ 乡村 选项 | 无组织排放源 特征 | CmaX (μg/m3) | Pmax (%) | D10% m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矩形 面源 | 颗粒物 | 0.0165 | 0.9 | 城市 | 70m×30m×12m | 21.447 | 2.407 | / |
| 面源 | 氨 | 0.0078 | 0.2 | 城市 | 162m×6m×0 |  | 1.972 |  |
|  | H2S | 0.0003 | 0.01 |  |  |  | 6.07 |  |

备注：车间坐标为X=114.006859;Y=33.169852

由表1.4-1和1.4-2可以看出，本项目颗粒物的最大占标率为2.407%＜10%，污水站氨的最大占标率为1.972%,H2S的最大占标率6.07%，因此确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

（2）评价范围大气环境影响评价范围以生产车间边界为中心，半径为5km的矩形区域。

#### 1.4.2.2 地表水环境评价等级

（1）评价工作等级

本项目废水主要为生产废水和生活污水，其中生产废水主要为造纸机网部脱出的浓白水及压榨机产生的稀白水，经厂区污水处理站处理达标后经污水管网进入遂平县第一污水处理厂处理，最终排入奎旺河及汝河。生活污水经厂内化粪池暂存后通过污水管网进入遂平县第一污水处理厂处理，最终排入汝河。参照环评导则《环境影响评价技术导则 地表水环境HJ/T2.3-2018》，本项目地表水环境影响评价等级为三级B。由于本项目废水进入遂平县第一污水处理厂，因此评价重点预测分析工程废水进入城市污水处理厂的可行性。

表1.4-2   水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |
| --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/无量纲 |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000，或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200且W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | - |

#### 1.4.2.3 地下水环境评价等级

（1）评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，本项目为Ⅲ类建设项目，本项目位于遂平县产业集聚区，不在集中式饮用水供水水源地保护区内，也没有特殊地下水资源保护区，评价范围内村庄已经实施集中供水；本项目所用供水井为遂平县市政供水并网水井（见自来水厂证明）。经调查，周边村庄用水均由遂平县自来水公司供给，无分散式饮用水源地分布，属于不敏感地区，对照建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表1.4-3。确定本项目地下水环境影响评价等级为三级。

表1.4-3   地下水环境影响评价等级

| 项目类别 环境敏感程度 | Ι项目 | Ⅱ类项目 | Ш类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据表1.4-3，可知本项目地下水环境评价等级应为三级。评价范围为拟建厂址周边6km2。

#### 1.4.2.4 噪声评价等级

（1）评价工作等级

根据本项目特点，结合厂址周围环境状况，按《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）要求，确定本项目声环境影响评价等级为三级，评价范围为厂界外200m范围内。详见表1.4-4。

表1.4-4  声环境评价等级

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 所处声环境功能区 | GB3096-2008《声环境质量标准》3类 |
| 建设前后敏感点噪声级别增高量 | <3 dB(A) |
| 受噪声影响人口 | 受噪声影响人口变化不大 |
| 评价等级 | 三级 |

### 1.4.3 评价范围

本项目评价工作等级及评价范围见表1.4-5。

表1.4-5   评价工作等级及评价范围一览表

| 序号 | 环境要素 | 评价工作等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 三级 | 以厂址为中心，边长为5km的矩形 |
| 2 | 地表水环境 | 三级B | 定性分析、(定量预测)、 |
| 3 | 地下水环境 | 三级 | 厂址所在区域浅层地下水 |
| 4 | 声环境 | 三级 | 厂界及厂界外200m范围内 |

## 1.5 项目主要环境保护目标

根据工程特征、建设项目周边环境状况和地方环境保护要求确定环境保护目标，本项目环境保护目标见表1.5-1，周边环境示意图见附图二，环境敏感点位图见附图三。

表1.5-1   本项目环境保护目标

| 类 别 | 保护目标 | 方位 | 距离（m） | 人口（人） | 功能 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 环 境 | 小郭园 | SE | 323 | 160 | 居住 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的表1二级标准） |
|  | 时湾 | N | 294 | 186 | 居住 |  |
|  | 寄桥 | SW | 495 | 285 | 居住 |  |
|  | 吴桥 | NE | 610 | 472 | 居住 |  |
|  | 东马庄 | SW | 325 | 138 | 居住 |  |
|  | 马凹 | SW | 623 | 150 | 居住 |  |
|  | 王岗 | S | 492 | 276 | 居住 |  |
|  | 曹庄 | S | 955 | 312 | 居住 |  |
|  | 老潭嘴 | N | 838 | 420 | 居住 |  |
|  | 郭庄村 | NE | 1054 | 288 | 居住 |  |
|  | 殷庄 | S | 1285 | 337 | 居住 |  |
| 地表水 | 奎旺河 | N | 130 | / | / | 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类 |
| 地下水 | 项目所在的区域 | / | / | / | / | 《地下水环境质量标准》 （GB/T14848-93）III类 |
| 声环境 | 厂界 | / | / | / | / | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类 |

1.6工程特点、环境特点及评价总体思路

### 1.6.1 工程特点

### （1）本项目拟建厂址位于遂平县产业集聚区；项目以商品漂白针叶、阔叶木浆为原料生产高档生活纸，生产规模为6万t/a。

### （2）造纸行业以水污染为主，虽然项目废水处理后经污水管网排入城市污水处理厂进一步处理，但由于工程厂址处于淮河流域敏感控制区，因此对工程废水的污染防治是本工程环境保护的关键问题。

### （3）工程建设有利于公司提高产品质量和档次，符合国家产业政策；

### （4）本工程生产废水大部分重复使用或循环利用，少量废水经废水处理设施处理后达标排放，配套白水和废水处理工程建设是本工程建设的重要组成部分，废水稳定达标排放的经济技术可行性是工程建设的先决条件。

### （5）本项目采用商品木浆造纸，废水主要为纸机白水，与制浆造纸工程相比污染相对较轻。

### 1.6.2 环境特点

（1）本项目在遂平县城市总体规划为工业用地；位于遂平县产业集聚区，同时驻马店市产业集聚区联席会议领导小组为本项目调整了相关规划，将项目所在的原食品产业园调整为轻工产业园，项目选址符合产业集聚区发展规划和准入条件要求。

（2）项目位于产业集聚区内，环境敏感点分布较少，周围主要环境保护目标为小郭园、时湾、东马庄等，距离较远且不在项目卫生防护距离之内。

（3）项目区域地表水体为奎旺河,水环境功能区划为Ⅲ类水体。本项目废水不直接排入水体，经厂区污水处理站处理后排入遂平县第一污水处理厂进一步处理后排入奎旺河。

### 1.6.3 评价总体思路

针对以上工程特点，结合区域环境特征，本次评价要做好以下工作：

（1）按照国家及地方有关环境保护法律法规的要求，本次评价遵循“清洁生产、达标排放、总量控制”的原则，最大限度的减少工程废水污染物的排放总量，尽可能减少工程排水对奎旺和地表水环境的影响；

（2）结合区域环境现状监测资料，分析评价区域环境质量现状及存在的主要环境问题；

（3）对项目建成后地表水、声环境影响进行评价，结合多情景地表水环境影响分析结果，进行地下水环境影响分析；

（4）类比国内同类造纸企业实施清洁生产措施和防污减污措施的情况，确定工程实施清洁生产后的污染产生及排放情况，据此提出本项目总量控制指标；

（5）依据以上分析，结合城市总体规划、产业集聚区发展规划（调整后）及环境效益分析，从环保角度出发，对项目建设及厂址可行性给出明确结论。

## 1.7 评价章节设置

根据本项目特点及周围环境特点，按照建设项目环境影响报告书编制规范要求，本次评价拟设置以下专题。

前言

第一章    总则

第二章    工程分析

第三章    环境现状调查与评价

第四章    环境影响预测与评价

第五章    环境保护措施及可行性分析

第六章    产业政策及厂址合理性分析

第七章    环境影响经济损益分析

第八章    环境管理与监测计划

第九章    环境影响评价结论

## 1.8 评价成果与形式

《驻马店中南纸业有限公司年加工生产6万吨生活用纸项目环境影响报告书》，并收集环评委托书、项目备案证明、土地证明、规划证明等附件，及项目地理位置图、项目厂区平面布置图、项目周边环境示意图、地表水监测断面示意图及厂址现状等附图。

## 1.9 评价工作程序

评价工作程序如图1-1。

## 1.10“三线一单”相符性分析

“三线一单”指的是生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线以及负面清单。

本项目位于驻马店市遂平县产业集聚区，根据项目所在地环境功能区划，项目不属于自然生态保护红线区，项目所在区域无自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地、饮用水源保护区等，符合生态保护红线要求。

根据项目所在地环境质量现状调查，项目区域空气质量能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；根据项目水环境质量现状监测报告，奎旺河疙瘩刘断面各监测因子均不超标，能够满足《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准的要求；地下水监测因子能满足（GB/T14848-93）《地下水质量标准》Ⅲ类标准的要求；项目区域东、南、西、北各边界昼、夜间噪声等效声级均能满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中3类标准限值要求。根据项目污染物排放影响预测，本项目实施后对区域环境质量影响较小，环境质量可以保持现有水平，符合环境质量底线要求。

本项目运营期将消耗一定量的水、蒸汽、电、商品木浆等资源，但资源消耗量相对区域利用总量来说较少。项目运营期生产性废水重复利用率达到94%以上，蒸汽冷凝水作为冲洗滤布用水，大量节约了水资源；产生的浮渣经集中收集后外售给其他企业制作蛋托。实现了固体废物的资源化，符合资源利用上线要求。

本项目属于轻工项目，不属于遂平县产业集聚区和环境功能区划中的负面清单项目。

# 第二章  工程分析

## 2.1建设项目概况

### 2.1.1 项目名称、建设性质及建设地点

（1）项目名称：驻马店中南纸业有限公司年加工生产6万吨生活用纸项目

（2）建设性质：新建

（3）建设单位：驻马店市中南纸业有限公司

（4）建设地点及周边关系：驻马店市中南纸业有限公司位于遂平县产业集聚区北环路南段、翔云路东侧，、锦绣路北侧。中心坐标为：经度114.012497；纬度33.167614，地理位置见附图一。厂址北距时湾村294m，东距小郭园323m；北侧隔北环路为开开食品和金牛钢带；西侧隔翔云路为翔云光电公司和华腾重工公司；南侧隔锦绣路为晶鸿光电公司；东侧紧邻裕宏包装和派克包装厂。项目与周边关系见附图四。

（5）项目投资：项目建设投资45000万元，其中国内银行贷款5000万元，企业自筹40000万元。其中环保投资328万元，占总投资的0.729%。

（6）建设规模：年产高档生活用纸6万吨，具体包括大盘纸、抽纸、檫手纸和餐巾纸。

### 2.1.2 产品方案及生产规模

本项目主要产品及生产规模见表2-1。

表2-1    本项目主要产品及生产规模表

| 序号 | 产品名称 | 年产量（t） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大盘纸 | 25000 | 10.4-32g/m2 |
| 2 | 抽纸、面巾纸 | 10000 | 12-24g/m2 |
| 3 | 复合檫手纸、TAD檫手纸 | 20000 | 30g/m2 |
| 4 | 餐巾纸 | 5000 | 36g/m2 |

### 2.1.3 经济技术参数

本项目经济技术参数见表2-2。

表2-2    工程主要经济技术参数

| 序号 | 名称 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总投资 | 万元 | 45000 | 企业自筹40000 |
| 2 | 环保投资 | 万元 | 328 | 占总投资的0.729% |
| 3 | 占地面积 | m2 | 144500.80 | 216.6亩 |
| 4 | 总建筑面积 | m2 | 163168 | / |
| 5 | 职工人数 | 人 | 300 | 厂内食宿150人 |
| 6 | 年工作日数 | 天 | 300 | 24h/d，三班制 |
| 7 | 抽纸、面巾纸 原料配比 | 漂白商品针叶木浆 | % | 40 |  |
|  |  | 漂白商品阔叶木浆 | % | 60 |  |
| 8 | 檫手纸 原料配比 | 漂白商品针叶木浆 | % | 60 |  |
|  |  | 漂白商品阔叶木浆 | % | 40 |  |
| 9 | 大盘纸 原料配比 | 漂白商品针叶木浆 | % | 30 | / |
|  |  | 漂白商品阔叶木浆 | % | 70 |  |
| 10 | 餐巾纸 原料配比 | 漂白商品针叶木浆 | % | 45 |  |
|  |  | 漂白商品阔叶木浆 | % | 55 |  |
| 11 | 打浆浓度 | % | 4 |  |
| 12 | 成浆打浆度 | 漂白商品针叶木浆 | ºSR | 25~28 |  |
|  |  | 漂白商品阔叶木浆 | ºSR | 25~28 |  |
| 13 | 纸机车速 | m/min | 600~1500 |  |
| 14 | 净纸宽度 | mm | 2800 |  |
| 15 | 上网浓度 | % | 0.2 |  |
| 16 | 打浆浓度 | % | 4 |  |
| 16 | 纸页出压榨干度 | % | 35~39 |  |
| 17 | 成品纸干度 | % | 94 |  |
| 18 | 起皱率 | % | 18~20 |  |
| 19 | 纸机计算效率 | % | 95 |  |
| 20 | 成品率 | % | 92 |  |
| 21 | 经 济 指 标 | 年销售收入 | 万元 | 117040 |  |
| 22 |  | 年均利润总额 | 万元 | 12955.9 | / |
| 23 |  | 投资利润率 | % | 21.6 | / |
| 24 |  | 投资回收期 | 年 | 3.6 | / |

### 2.1.4 工程组成及建设内容

本项目占地216.6亩，主要建设3条高档生活用纸生产线和多条后加工生产线，包括造纸机、碎浆机、磨浆机、复卷机、分切机、包装机等设备，总建筑面积163186m2，主要建设生产车间10栋、仓库、办公楼及其他附属设施。工程组成及建设内容见表2-3。

表2-3   工程组成及主要建设内容

|  | 项目组成 | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 备浆车间 | 2栋，每栋建筑面积为9408m2。 |
|  | 造纸车间 | 2栋，每栋建筑面积为9408m2。 |
|  | 后加工车间 | 2栋，每栋建筑面积3420m2。 |
| 辅助 工程 | 浆板库 | 1座1层，建筑面积17428m2，高12m， |
|  | 中转站 | 1栋，建筑面积1824m2 |
|  | 成品库 | 2座，建筑面积4800m21座，建筑面积5472m21座 |
|  | 办公楼 | 5层1栋,建筑面积为4320m2；4层1栋，建筑面积3456m2 |
|  | 餐厅 | 1座，建筑面积864m2 |
| 公用 工程 环保 工程 | 供水 | 由自来水公司供水井和热力公司蒸汽冷凝水供给 |
|  | 排水 | 生产废水经厂区污水处理站处理后与化粪池处理后的生活污水一并由市政管网进入遂平县第一污水处理厂处理，最终排入奎旺河。 |
|  | 供电 | 由集聚区供电管网供给。 |
|  | 供蒸汽 | 由遂平县中禾热力有限公司提供。 |
|  | 废气 | 餐厅油烟 | 机械滤网+静电式净化设备+等离子设备 |
|  |  | 干燥废气 | 造纸系统（离心除尘罐+喷淋） |
|  |  | 切割废气 | 负压吸附处理后收集的粉尘送碎浆池。 |
|  |  | 污水处理恶臭 | 集气罩+活性炭吸附+15m高排气筒排放 |
|  | 废水 | 生活污水 | 化粪池 |
|  |  | 餐厅废水 | 隔油池 |
|  |  | 生产废水 | 2套“多圆盘过滤+高效浅层气浮+楔网过滤”。（每套处理规模835m3/d） 1套在线监测装置 事故水池1座（有效容积1150m3） |
|  | 噪声 | 主要设备 | 基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施 |
|  | 固废 | 解包、废铁 | 外售废品收购站 |
|  |  | 边角废料 | 集中出售 |
|  |  | 废毛布 | 厂家回收 |
|  |  | 多圆盘过滤浮渣 | 进入回收浆池用于配浆使用 |
|  |  | 废水处理站浮渣 | 经板框压滤机脱水后出售给其他企业综合利用 |
|  |  | 生活垃圾 | 环卫部门收集转运处置 |
|  |  | 废机油 废油桶 | 废机油：暂存于危废间，交有资质的单位处置； 废油桶：暂存于危废间，厂家回收。 |

### 2.1.5 厂址及总图布置

### 本工程拟建厂址位于遂平县产业集聚区北环路南侧，项目所在地理位置见附图一、厂区总图布置见附图二。

## 2.2主要原辅材料用量及资源能源消耗

本次评价根据企业提供的资料，主要原辅材料及能源消耗统计见表2-4，。

表2-4  本项目原辅材料消耗及能耗一览表

| 序号 | 名称 | 单位产品消耗定额（t/t） | 消耗量 （t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽纸 面巾纸 | 漂白针叶木浆板 | 0.446 | 4410 |  |
|  |  | 漂白阔叶木浆板 | 0.654 | 6540 |  |
| 2 | 檫手纸 | 漂白针叶木浆板 | 0.654 | 13080 |  |
|  |  | 漂白阔叶木浆板 | 0.435 | 8700 |  |
| 3 | 大盘纸 | 漂白针叶木浆板 | 0.3652 | 9130 |  |
|  |  | 漂白阔叶木浆板 | 0.7558 | 18895 |  |
| 4 | 餐巾纸 | 漂白针叶木浆板 | 0.545 | 2725 |  |
|  |  | 漂白阔叶木浆板 | 0.504 | 2520 |  |
| 5 | PAC | / | 12.7 | 用于废水处理（加入深层微气浮设备） |
| 6 | PAM | / | 1.9 |  |
| 7 | 包装材料 | 0.001 | 60 |  |
| 8 | 润滑油 | / | 3t/a | 设备润滑（外购） |
| 9 | 生产用水（m3/t纸） | 6.12 | 367200 | 自来水厂供水井供水 |
| 10 | 生活用水 | / | 8100 |  |
| 11 | 蒸汽冷凝水 | 2.28 | 136800 | 中禾热力公司蒸汽提供 |
| 12 | 电(万KWh) | 0.1050 | 6300 | 集聚区供电 |
| 13 | 蒸汽（t） | 2.2 | 132000 |  |
| 备注：项目共消耗商品浆66000t/a，其中阔叶木浆板29345t/a、针叶木浆板36655t/a。 |

## 2.2.1原辅材料及能源消耗

原辅材料及能源消耗见表2-5。

表2-5     原辅材料及能源消耗

| 原辅材料及能源 | 年耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 商品浆 | 66000t/a | 外购 |
| 生产用水 | 367200m3/a | 遂平县自来水公司供水井 |
| 生活用水 | 8100 m3/a |  |
| 蒸汽冷凝水 | 136800m3/a | 中禾热力公司蒸汽冷凝水 |
| 蒸汽 | 132000t/a | 中禾热力公司提供 |
| 电 | 6300万KWh/a | 集聚区供电站 |

## 2.3工程主要设备

本项目主要生产设备见表2-6。

表2-6          主要生产设备一览表

| 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 造纸机 | BC1300-3550新月成型高速卫生纸机 | 台/套 | 3 |
| 长纤水力碎浆机 | V=20m3 | 台/套 | 3 |
| 短纤水力碎浆机 | V=25m3 | 台/套 | 3 |
| 损纸碎浆机 | V=5m3 | 台/套 | 3 |
| 双盘磨浆机 | 280kw | 台 | 3 |
| 链板输送机 | LB1200 | 台 | 6 |
| 开包机 | KB1200 | 台/套 | 6 |
| 疏解机 | 200Kw | 台 | 3 |
| 损纸疏解机 | 55Kw | 台 | 4 |
| 匀整双盘磨 | 160Kw | 台 | 4 |
| 复合机 |  | 台 | 4 |
| 浆泵 |  | 台 | 16 |
| 浆塔推进器 | 1000mm | 套 | 16 |
| 变压器 | 1000KVA | 台 | 6 |
| 白水塔 | 400m3 | 座 | 3 |
| 多圆盘过滤机 | 处理量840m3/h | 座 | 2 |
| 高效浅层气浮 |  | 套 | 3 |
| 楔形过滤器 |  | 套 | 3 |
| 事故水池 | 1400m3 | 座 | 3 |
| 板式换热器 |  | 台/套 | 3 |

## 2.4工作制度和劳动定员

本项目全年工作日300天，每天工作24小时，年工作时数7200小时。劳动定员300人.

## 2.5本项目能源消耗及给排水

### 2.5.1 供电系统

本工程年用电量为6300万kWh，由产业集聚区供电系统提供。

### 2.5.2 本项目给、排水情况

（1）新鲜给水

本项目生产规模为年加工生产6万吨生活用纸，主要用水为生活用水及生产用水，其中生产用水主要为抄纸用水。全厂分为两个给水系统，生活给水系统、生产与消防合并给水系统。

- 抄纸用水

本项目共有3条造纸生产线，抄纸工段用水主要包括多圆盘过滤机清洗水、毛布高压洗涤水和网部高压洗涤水，新鲜水使用量为1680m3/d，其中热力公司冷凝水为456m3/d、自来水厂新鲜水1224m3/d。

②生活用水

项目建设完成后，共有职工300人，在厂内食宿约150人。在厂内食宿人员生活用水量按120L/d·人计算，其余人员按60L/d·人计算，则项目的生活用水总量为27m3/d，8100m3/a。

综上，本项目新鲜用水量为1707m3/d，其中1251m3/d由遂平县自来水厂并网水井供给（见供水协议）;456m3/d的蒸汽冷凝水有遂平中禾热力公司提供。

（2）排水

本项目厂区污水实施清污分流、雨污分流。废水主要为生产废水和生活污水，其中生产废水主要为浊白水、清白水和超清白水，浊白水直接用于水力碎浆；废水经多圆盘过滤机处理后变成超清白水和清白水，超清白水回用于毛布冲洗水；浊白水进入厂区污水处理站处理后变为清白水通过污水管网进入遂平县第一污水处理厂处理，排入奎旺河。

（1）生产废水

生产废水分为浊白水、清白水和超清白水三种。根据生产工艺分析，本项目属商品浆造纸，与制浆造纸相比废水水质污染较轻，其生产废水大部分可经处理成超清白水后全部回用。由造纸机网部脱出的是浓白水，压榨机出来的是稀白水，这些白水含有大量纤维，浑浊度较高，94%的白水经圆盘过滤机处理后可回用，剩余6%的清白水经“高效浅层气浮+楔网过滤”处理后由市政管网进入城市污水处理厂。

根据河南省环保厅2012年4月13日审批的《平舆中南纸业有限公司年产5万吨高档生活用纸项目环境影响报告书》（豫环审【2012】44号文）和驻马店市环境监测站编制的《平舆中南纸业有限公司年产5万吨高档生活用纸项目竣工环境保护验收监测报告》（驻环监验字（2016）第15号），本项目与平舆中南纸业有限公司的原料、生产工艺、生产设备等相同，只是生产规模不同；评价类比平舆中南纸业有限公司年产5万吨高档生活用纸项目环境影响报告书中的污染源强，并参考以及平舆中南纸业有限公司年产5万吨高档生活用纸项目的验收监测数据，生产用水量按8.4m3/t纸，生产废水排放量按6.939m3/t纸计，则抄纸工段清白水排放量1387.8m3/d（41.634万m3/a）。

（2）生活污水

本项目员工生活用水总量为27m3/d，项目生活废水排水量按用水量的80%计，则厂区生活污水产生量为21.6m3/d、6480m3/a。经厂内化粪池处理后进入厂区污水处理站，与浊白水一并处理后清白水经城市污水管网进入遂平县第一污水处理厂处理，最终排入奎旺河。

### （3）本项目水平衡

本项目建成后全厂废水排放量总为1409.4m3/d，全厂给排水平衡图见图2-1、排水平衡表2-6。本项目建成后全厂水平衡见图2-2；吨产品浆纸平衡见图2-3。

备注：根据平舆中南纸业有限公司实际生产数据，商品木浆板含水率10%，产品含水率6%；本工程外购商品木浆220t/d。

表2-6     全厂供排水平衡一览表               单位m3/d

| 用水 项目 | 原料 带入 | 用水量 | 损耗量 | 废水 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新鲜水 | 蒸汽冷凝水 | 循环用水 | 串级用水 | 产品带走 | 蒸发损耗 | 浮渣带走 |  |
| 生产用水 | 22 | 1224 | 456 | 107688 | 43244.2 | 12 | 594 | 0.2 | 1387.8 |
| 生活用水 |  | 27 | / | / | / | / | 5.4 | / | 21.6 |
| 合计 | 22 | 1251 | 456 | 107688 | 43244.2 | 12 | 599.4 | 0.2 | 1409.4 |

备注：白水回用率为94%

### 2.5.3 本项目物料平衡

项目以商品木浆为原料，不添加任何助剂。外购商品木浆含水率10%，产品含水率6%，其物料平衡见下图。

### 2.5.4供热、供蒸汽及蒸汽平衡

项目蒸汽由遂平县中禾热力有限公司提供，冬季办公室供暖由生产线烘缸蒸汽冷凝水热换提供，蒸汽冷凝水冬季用于供热后回用于生产使用，其他季节直接用于生产用水。遂平县产业集聚区供热采用供热管网集中供热。遂平县中禾热力有限公司共有2台110t/h的供热蒸汽锅炉，总的蒸汽供给量为176t/h(4224t/d)。据现场调查，目前该公司已与遂平县产业集聚区白云纸业、史丹利化肥遂平分公司、燕京啤酒（驻马店）有限公司等20家企业签订供热协议，上述20家企业需要的蒸汽量为126t/h（3024t/d）,遂平县中禾热力有限公司余供热蒸汽富裕量为50t/h（1200t/d），而本项目需要蒸汽量为18.3t/h（440t/d），因此利用遂平县中禾热力公司为本项目提供热蒸汽是可行的。

根据平舆县中南纸业有限公司实际蒸汽消耗量类比确定，烘干工段蒸汽消耗量为吨纸2.2吨蒸汽。系统热效率约为75%左右，热交换散失量约为25%左右。

## 2.6生产工艺流程及产污节点分析

### 2.6.1造纸生产工艺及产污节点

项目生产使用商品浆造纸，造纸原料均外购。项目设有6条生产线，其产品为大盘纸、面巾纸、檫手纸和餐巾纸等，4类产品生产工艺相同，具体工艺流程如下。

（1）生产前准备

外购商品木浆由汽车运输进厂后，置于库房内备用，木浆人工解包，经过链板机运至备浆车间，木浆通过除铁器去除铁屑等进入纸浆调制工序。

产污节点：解包、除铁过程中产生的铁丝、铁屑。

（2）纸浆调制

①碎浆：商品木浆在碎浆机内加水进行碎解，浆板受到撕裂和相互摩擦作用，从而达到碎解目的，碎浆的纸浆浓度为6.0-7.0%。碎解好后由泵送至磨前浆池。

②磨前调浆：碎浆由泵送至磨前浆池，浆池中的纸浆加水稀释，纸浆浓度约为5.0%。单个磨前浆池容积250m3，共3个。

③磨浆：磨前浆池内的浆液由泵打入磨浆机，进行打浆处理，使浆液的叩解 度、湿重达到相关要求，磨浆时间为10-18小时，磨后纸浆浓度约为5.0%。

④磨后调浆：磨好的浆液泵入磨后浆塔备用，磨后浆塔分为长纤塔（800m3,3个）和短纤塔（800m3，3个），为了便于后续生产，浆塔中的纸浆加水进行稀释，使纸料在低浓度状态下形成良好的分散液，磨后调浆浓度约为4.0%。

产污节点：碎解、磨浆工序设备运行产生的噪声。

（3）抄纸工艺

①配浆：将调制纸浆由泵依次送入配浆槽（150m3）、抄前浆槽（90m3），加水进行配比稀释，为后续生产做准备，配浆后纸料浓度约为 3.0-3.5%。

②筛分： 纸浆通过压力筛进行筛分，良浆进入下部工序上网抄纸，含粗渣的浆进入振筛进一步筛分，振筛产生的良浆进入配浆工序进一步配浆，粗浆渣进入磨前调浆 工序。

③抄纸：抄纸的主要任务是脱水形成纸页。将配好浆的浆料由浆泵打 入网前箱流送上网形成湿纸页、成型和脱水，纸料上网浓度约为 0.18-0.3%。脱水后的纸页的含水率为 75%-80%。

④压榨部：利用机械压榨作用进一步脱水提高纸页的干度，同时增加纸的紧度和强度，改善至的表面平滑度，压榨后的纸页的含水率约为 48%-52%。

⑤干燥部：干燥部是继压榨部后进一步对纸张进行干燥脱水，此时已无法再利用机械力来压除水分，干燥采用遂平中禾热力有限公司提供的饱和蒸汽，蒸汽通入烘缸内间接加热纸张，并设置冷凝水回收系统，将冷凝的蒸汽水用于纸机循环新风加热和车间保温。干燥前部出纸含水率约为8%-10%，干燥后部出纸纸页的含水率约为 5%-6%。干燥过程会产生少量粉尘，采用负压吸附收集后的粉尘送入浆池，其余无组织排入车间。

项目生产废水为网部和压榨部产生的白水设置白水池回收系统，大部分白水直接回用，溢流白水经多圆盘过滤器过滤纤维，再经废水处理设施处理后回用碎浆、调浆、配浆、上网抄纸、毛布清洗等工序。过滤纤维进入回收浆池，用于配浆。

根据平舆中南纸业有限公司的实际情况类比，废水回用的途径为：生产废水采用多圆盘过滤处理后，从多圆盘过滤器出来的水分为浊白水、清白水和超清白水，其中浊白水占63.8%，直接用于碎浆和调浆；超清白水占30.2%，直接用于毛布冲洗水；清白水占6%，进入厂区污水处理站（高效浅层气浮+楔网过滤）处理后与生活污水一并排入遂平县第一污水处理厂。项目废水回用率达到94%。

产污节点：造纸机运行过程产生的噪声、网部成型、压榨过程和毛布冲洗产生的白水、造纸干燥过程产生的颗粒物废气。

（4）半成品（原纸）加工

根据不同产品需求，经复卷生产线的切纸机切割，复卷机复卷后即成为生活用纸的半成品——原纸。

产污节点：复卷生产线运行过程产生的噪声和废边角料，切割过程中产生的少量颗粒物废气。

项目生产工艺流程及排污节点见图 2-6。

图2-6  生活原纸生产工艺流程及排污节点

### 2.6.2大盘纸、面巾纸、檫手纸和餐巾纸生产工艺及产污节点

上述4种产品生产工艺流程相同，生活原纸经压光整形、分切、折叠和包装，再经复合机进行复合后入库、外售。本工艺的主要产污节点为一体化设备大盘纸生产线、面巾纸生产线、檫手纸生产线和餐巾纸生产线、复合机产生的噪声。

图2-7   生产工艺流程及排污节点

### 2.6.3废水处理工艺流程及产污节点

（1）污水处理站处理工艺：

项目上网抄纸、压榨部白水和毛布冲洗废水进入白水池，大部分白水经白水池收集后直接回用于稀浆用水，溢流白水进入圆盘过滤器，可以回收纤维，经圆盘过滤器过滤后，废水分为浊白水（含纤维较多）和清白水（含纤维较少）。浊白水经浊白水塔收集后返回碎浆、调浆生产工序。清白水经高效浅层气浮，加入混凝剂为聚合氯化铝（PAC），助凝剂为聚丙烯酰胺（PAM）进行絮凝沉淀，去除大部分悬浮物，处理后进入楔网过滤器进一步深度处理，楔网过滤器的作用是预防废水处理过程中有大块杂质落入废水中，经楔网过滤处理后出水大部分用于毛布冲洗，剩余清白水出水与生活污水一并排入产业集聚区污水管网，经污水管网排入遂平县第一污水处理厂。

项目原料为商品木浆，造纸过程中没有添加任何化学助剂，造纸过程压榨、 脱去的水分中主要含有流失纤维，水质简单，通过循环使用，可以充分回收流失的纤维，降低成品能耗。高效浅层气浮和楔网过滤器产生的浮渣，用板框压滤机脱水后泥饼外售给其他企业用于制作蛋托。脱去的水分返回高效浅层气浮重新进入处理工序。

废水处理工艺主要排污节点为泵类产生的机械噪声，高效浅层气浮产生的浮渣和楔网过滤器产生的少量的滤渣等。

生活污水经化粪池处理后（其中食堂废水先经油水分离器进行预处理）排入产业集聚区污水管网，经污水管网排入遂平县第一污水处理厂。

生产废水经白水池收集后大部分返回稀浆用水，溢流白水经厂区废水处理站处理后，浊白水回用于碎浆、调浆、配浆工序，清白水回用于毛布冲洗，剩余清白水与生活污水一并排入产业集聚区污水管网，经污水管网排入遂平县第一污水处理厂。

项目污水处理站处理工艺见图2-8。

图2-8：生产废水处理工艺流程

（2）项目主要产、排污节点

本项目主要污染物为废水、废气、噪声和固废。其区域产、排污节点见表2-7。

表2-7            项目产排污节点一览表

| 类别 | 污染源 | 主污染物 | 排放特征 | 治理措施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 餐厅 | 油烟 非甲烷总烃 | 间断 | 机械滤网+静电式净化设备+等离子设备 | 大气 |
|  | 造纸干燥 | 颗粒物 | 连续 | 除尘罐 | 大气 |
|  | 切割 | 颗粒物 | 连续 | （负压吸附收集） | 大气 |
|  | 污水站 | 恶臭 | 连续 | 集气罩+活性炭吸附+高空排放 | 大气 |
| 废水 | 生活污水 | COD、氨氮、SS、动植物油 | 连续 | 隔油池+化粪池 | 外排城市污水处理厂 |
|  | 网部成型白水 | COD、氨氮、SS、总磷、总氮、BOD5 | 连续 | “多圆盘过滤+高效浅层气浮+楔网过滤”处理达标后与生活污水一并经产业集聚区排污管网进入遂平县第一污水处理厂。 |  |
|  | 网部冲洗水 |  | 连续 |  |  |
|  | 压榨部白水 |  | 连续 |  |  |
|  | 蒸汽冷凝水 | - | 连续 | 网部蒸汽冷凝水回用于生产过程用于网部冲洗水 | 不排放 |
| 固废 | 解包、除铁 | 废铁丝 铁屑 | 连续 | 集中外售 | 资源化 减量化 无害化 处置 |
|  | 切割 | 废边角料 | 连续 | 返回碎浆工序 |  |
|  | 压榨部 | 废毛布 | 间歇 | 厂家回收 |  |
|  | 多圆盘过滤器 | 浮渣 | 连续 | 经回收浆池收集后回用于配浆工序 |  |
|  | 深层微气浮、楔网过滤器 | 浮渣 | 连续 | 集中出售给其他企业用于制作蛋托 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 间歇 | 分类收集后由环卫部门处置 |  |
|  | 设备润滑 | 废机油、油桶 | 间歇 | 暂存危废间，交有资质单位处置 |  |
| 噪声 | 生产设备 | 机械噪声 | 连续 | 基础减震+厂房屏蔽，其中空压机采出风口安装消音阀 | 厂界达标 |

## 2.7污染源强分析

### 2.7.1废气污染源分析

本项目不制浆，外购商品木浆，造纸所用热源由遂平县中禾热力有限公司提供，不设锅炉。项目废气污染源主要是造纸干燥和切割废气、餐厅油烟和污水处理站恶臭。

（1）造纸干燥、原纸切割废气

造纸干燥过程和原纸切割过程会产生少量颗粒物，类比平舆中南纸业公司的验收监测数据，颗粒物废气产生量为产品产生量的万分之0.2计算，则颗粒物产生量为1.2t/a。

颗粒物废气成分主要为纤维。造纸干燥过程中产生的颗粒物废气经“离心除尘罐”处理后收集的粉尘进行喷淋形成浆液，返回浆液系统充分利用；原纸切割废气采用负压吸附处理收集的粉尘，进行水喷淋形成浆液返回浆液系统。造纸干燥“离心罐”和原纸切割废气的负压吸附处理除尘效率为90%， 经计算，颗粒物废气的无组织排放量为0.12t/a（0.0165kg/h）。

（2）餐厅废气

项目设有食堂，食堂燃用液化石油气，液化石油气属于清洁燃料，燃烧产生的污染物较少，餐厅废气主要为饮食油烟和非甲烷总烃对区域环境空气的影响。

项目食堂为员工提供三餐，设置 4个灶头，根据《河南省餐饮业油烟排放标准》（DB41/1604-2018），项目属中型餐厅。员工三班倒，在厂内用餐人数为200人，则食用油消耗量为5kg/d（按每人每天消耗食用油25g计），一般油烟挥发量占总耗油量的2%-4%，平均为2.81%，则油烟产生量为23.42g/h（每餐炊事时间为2h），产生浓度为5.86mg/m3（单个灶头风量1500m3/h，总风量6000m3/h）；饮食油烟安装“机械滤网+静电式净化设备+等离子设备”对油烟和非甲烷总烃进行净化，净化后的油烟通过排气筒至食堂的楼顶排放。经处理后的油烟浓度约为0.6mg/m3，2.34g/h。非甲烷总烃的浓度为4.2mg/m3；满足《河南省餐饮油烟排放标准》(DB41/1604-2018)中的油烟最高允许排放浓度 1.0mg/m3，（非甲烷总烃10mg/m3）净化设施最低去除效率大于90%以上的要求；项目餐厅废气对周围环境空气影响较小。

（3）污水处理站恶臭

根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031g氨气和0.00012g硫化氢。本项目生产废水产生量为832710m3/a，BOD5去除量为91.18t/a，则污水处理站氨的产生量为0.2827t/a，H2S的产生量为0.011t/a。为进一步减少项目污水处理过程中恶臭气体对周边环境空气的影响，污水处理站安装送风、排放系统，将恶臭气体集中收集后再经活性炭吸附后高空排放（排气筒高度高于周边最高建筑物3m，且不低于15m），氨的无组织排放量为0.0078kg/h、H2S的无组织排放量为0.0003kg/h。

### 2.7.2废水污染源分析

本项目废水主要为生产废水和生活污水，其中生产废水主要为上网抄纸废水、压榨废水和毛布冲洗废水。

（1）生产废水

本项目共有3条造纸生产线，项目生产废水主要为上网抄纸废水、压榨部废水、和毛布冲洗废水，生产废水经白水池大部分（94%）白水返回稀浆用水，6%的生产废水进入厂区内废水处理站处理。项目以商品木浆作原料，经类比河南省环保厅审批的《平舆中南纸业有限公司年产5万吨高档生活用纸项目环境影响报告书》及验收监测实测数据，确定生产废水中污染物 COD、SS、氨氮、BOD5、总磷、总氮产生浓度分别为400mg/L、1200mg/L、12mg/L、150mg/L、1.2mg/L、8.0mg/L，项目设计年产6万吨生活用纸，进入废水处理站的废水排放量为1387.8m3/d、41.634万m3/a，主要污染物产生量分别为 COD166.54t/a、SS499.61t/a、氨氮4.99t/a、BOD5 62.45t/a、总磷 0.5t/a、总氮3.33t/a。

生产废水经过“多圆盘过滤+高效浅层气浮+楔网过滤”处理设施处置后出水水质为 COD60mg/L、SS:24mg/L、氨氮 7.0mg/L、BOD5 24mg/L、总磷1.0mg/L、总氮7.5mg/L。废水排放量为1387.8m3/d（6.939m3/吨纸）,由产业集聚区污水管网排入遂平县第一污水处理厂处理后排入奎旺河。

（2）生活污水

项目建设完成后，共有职工300人，在厂内食宿约150人。在厂内食宿人员生活用水量按120L/d·人计算，其余人员按60L/d·人计算，则项目的生活用水总量为27m3/d，8100m3/a；废水排放量按产生量的80%计，则废水排放量为21.6m3/d、6480m3/a。类比同类项目，生活污水中各污染物水质浓度为COD280mg/L、BOD5160mg/L、SS180mg/L、氨氮25mg/L，动植物油20mg/L；经厂内化粪池暂存后通过污水管网进入遂平县第一污水处理厂处理，最终排入奎旺河。

本项目污水产生、治理和排放情况见表2-8，项目排放废水水质一览表见表2-9。

表2-15   全厂废水产生及排放情况一览表

| 产污环节 | 废水量 m3/d | 污染物 名称 | 产生量 | 治理 措施 | 排放量 | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度mg/L | 产生量t/a |  | 浓度mg/L | 排放量 t/a |  |
| 生活污水 | 21.6 | COD | 280 | 1.81 | 化粪池 | 260 | 1.68 | 厂 总排口 |
|  |  | BOD5 | 160 | 1.04 |  | 120 | 0.78 |  |
|  |  | SS | 180 | 1.17 |  | 150 | 0.97 |  |
|  |  | 氨氮 | 25 | 0.16 |  | 20 | 0.13 |  |
|  |  | 动植物油 | 20 | 0.13 |  | 18 | 0.12 |  |
| 生产废水 | 1387.8 | COD | 400 | 166.54 | “多圆盘过滤器+高效浅层气浮+楔网过滤”。 | 60 | 24.98 | 厂总 排口 |
|  |  | BOD5 | 150 | 62.45 |  | 24 | 9.99 |  |
|  |  | SS | 1200 | 499.61 |  | 24 | 9.99 |  |
|  |  | 氨氮 | 12 | 4.99 |  | 7.0 | 2.91 |  |
|  |  | 总磷 | 1.2 | 0.5 |  | 1.0 | 0.42 |  |
|  |  | 总氮 | 8.0 | 3.33 |  | 7.5 | 3.12 |  |
| 厂总排口 | 1409.4 | COD | 398.1 | 168.35 | / | 63 | 26.66* | 经污水管网送至遂平县第一污水处理厂，最终排入奎旺河 |
|  |  | BOD5 | 150 | 63.49 |  | 25.5 | 10.77 |  |
|  |  | SS | 1184.4 | 500.78 |  | 25.9 | 10.96 |  |
|  |  | 氨氮 | 12.2 | 5.15 |  | 7.2 | 3.04* |  |
|  |  | 总磷 | 1.18 | 0.5 |  | 0.99 | 0.42 |  |
|  |  | 总氮 | 7.9 | 3.33 |  | 7.4 | 3.12 |  |
|  |  | 动植物油 | 0.30 | 0.13 |  | 0.30 | 0.12 |  |

备注1：本项目废水需满足遂平县第一污水处理厂设计进水水质要求：COD≤320mg/L、BOD5≤150mg/L、SS ≤200mg/L、NH3-N≤30mg/L，总磷≤4mg/L、总氮≤45mg/L。

备注2：经遂平县第一污水处理厂处理后本项目COD和氨氮的排放总量分别为21.14t/a和2.114t/a。

### 表2-9    工程建成后全厂排放废水水质一览表       单位：mg/L

| 类别 | 废水量 （m3/d） | COD | 氨氮 | BOD5 | SS | 总磷 | 总氮 | 动植 物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 （处理后） | 21.6 | 260 | 20 | 120 | 150 | - | - | 18 |
| 生产污水 （处理后） | 1387.8 | 60 | 7.0 | 24 | 24.0 | 1.0 | 7.5 | - |
| 总排口 | 1409.4 | 63 | 7.2 | 25.5 | 25.9 | 0.99 | 7.4 | 0.30 |
| 排放标准 | / | 320 | 30 | 150 | 200 | 4.0 | 45 | - |
| 达标情况 | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / |
| 排放总量 （t/a） | 422820 | 26.66 | 3.04 | 9.99 | 10.96 | 0.42 | 3.12 | 0.12 |

### 备注：经遂平县第一污水处理厂处理后本项目COD和氨氮的排放总量分别为21.14t/a和2.114t/a。

### 由表2-9可知，本生产废水采取“多圆盘过滤器+高效浅层气浮+楔网过滤”处理后，总排口外排废水中主要污染物的排放浓度符合遂平县第一污水处理厂进水水质要求，吨产品排水量为6.939t，满足《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）（20t/t产品）要求，能够达标排放。

### 2.7.3 噪声

本项目高噪声设备主要有造纸机、磨浆机、板框压滤机、螺杆空压机等。本工程主要生产设备源强值及治理情况见表2-12。

表2-12  本工程主要高噪声设备及治理情况一览表

| 位置 | 设备名称 | 噪声源强 | 治理措施 | 采取措施后车间外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备浆车间 | 水力碎浆机 | 75 | 减振、隔声 | 60 |
|  | 磨浆机 | 80 | 减振、隔声 | 60 |
|  | 浆泵 | 85 | 减振、隔声 | 65 |
|  | 板框压滤机 | 85 | 减振、隔声 | 65 |
| 造纸车间 | 造纸机 | 85 | 减振、隔声 | 65 |
|  | 浆泵 | 85 | 减振、隔声 | 65 |
|  | 复卷生产线 | 80 | 减振、隔声 | 60 |
|  | 螺杆空压机 | 85 | 减震、消声 | 65 |
| 后加工 车间 | 大盘纸生产线 | 80 | 减振、隔声 | 60 |
|  | 面巾生产线 | 80 | 减振、隔声 | 60 |
|  | 餐巾纸生产线 | 80 | 减振、隔声 | 60 |
|  | 复合机 | 80 | 减振、隔声 | 60 |

采取上述措施后，并经过距离衰减后，各厂界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

### 2.7.4 固体废物

本项目产生一般固废主要是商品木浆解包、除铁过程中产生的废铁丝铁屑、复卷机切割工序产生的边角废料、压榨部产生的废毛布、多圆盘过滤器产生的浮渣、废水处理工艺产生的浮渣、设备润滑产生的废机油废油桶和员工产生的生活垃圾。

⑴根据《危险废物管理名录》及《危险废物鉴别标准》，废边角料、废毛布、 浮渣属于一般固体废物。

商品木浆解包、除铁过程中产生的废铁丝、铁屑产生量为 1.0t/a，外售废品收购站。

切割工序产生的废边角料为4t/a，直接返回碎浆工序作原料用。

压榨部产生的废毛布三个月定期更换一次，一次0.5t，一年产生2t，由厂家回收。

根据平舆中南纸业有限公司实际生产情况类比分析，多圆盘过滤器对纤维的回收效率占98.5%，则滤渣的产生量为900t/a，15kg/吨纸；直接回用于配浆工段作原料使用，有利于回收纤维，减少资源消耗。

废水处理工艺产生浮渣为2.8kg/吨纸、168t/a，经板框压滤机脱水后外售给其他企业用于制作蛋托。

项目劳动定员 300 人，在厂区吃住人员生活垃圾产生量按1kg/人•d计，不在厂区吃住人员生活垃圾产生量按 0.5kg/人/d 计算，则项目生活垃圾产生量 67.5t/a，员工生活垃圾日产日清，收集后交由环卫部门统一处置。

⑵危险废物废机油、废油桶：根据《国家危险废物名录》，设备润滑产生的废机油类别为 HW08，废物代码为 900-249-08，危险特性为毒性（Toxicity,T）、 易燃性（Ignitability,I），废机油年产生量约为 0.3t/a。废油桶的危废类别为 HW09， 废物代码为 900-041-49，产生量为2个，在危废间暂存，厂家回收。废机油暂存于危险废物暂存间，按 GB15562.2 的规定设置警示标志，交有资质单位处置。 各项固废均得到综合利用或妥善处置，不向环境排放。项目固废产生量、类别及处置措施见表2-13。

表2-13  本项目固体废物产生及处置情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 产生量（t/a） | 废物类别 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废铁丝、铁屑 | 1.0 | 一般废物 | 集中外售 |
| 2 | 边角废料 | 4.0 | 一般废物 | 返回碎浆工段作为原料 |
| 3 | 废毛布 | 2 | 一般废物 | 厂家回收 |
| 4 | 多圆盘过滤浮渣 | 900（含水率30%） | 一般废物 | 回用于配浆 |
| 5 | 污水处理站浮渣 | 168（含水率30%） | 一般废物 | 经板框脱水后出售 |
| 6 | 生活垃圾 | 67.5 | 一般废物 | 由环卫部门送垃圾处理场 |
| 7 | 废机油 | 0.3 | 危险废物HW08 (900-249-08） | 交由有资质单位处置 |
| 8 | 废油桶 | 2个 | 危险废物HW49 （900-041-49） | 交由有资质单位处置 |

### 2.7.5地下水防渗措施

项目实施后对地下水造成污染的主要途径有：化粪池、各浆池、危废暂存间、污水管道等物料泄漏下渗。为防止污染物随着治理环节的跑、冒、滴、漏进入地面，对地下水环境带来威胁，建设单位应采取以下严格的防渗措施：

①生产车间：地面混凝土硬化，表面涂刷环氧树脂。

②化粪池：抗渗混凝土防渗。

③浆池：采用 C30 钢筋混凝土进行浇筑主体，内衬 10mm 厚瓷砖。

④危废暂存间：地面及裙脚采用高密度聚乙烯膜和抗渗混凝土进行防渗，渗透系数达到 10-10 cm/s。

污水管道：采用UPVC材质。

化粪池、浆池等采取上述防渗措施后，可有效防止污染物通过跑、冒、滴、漏对地下水环境带来的威胁。

厂区分车间防渗措施：根据项目分期建设方案，造纸生产车间和浆池、危废间等，有生产废水排放，应作为重点防渗区；危废暂存间也属于重点防渗区。重点防渗区应采取的措施为：车间地面采用抗渗混凝土硬化后，表面在涂刷环氧树脂。

厂区仓库、化粪池、排污管网等属于非重点防渗区，采取抗渗混凝土防渗即可满足防渗要求。

分区防渗图见附图见附图十二。

## 2.8本项目污染物排放“三笔账”

本项目三期工程主要污染物产生、处理削减、排放情况见表2-14。

表2-14      本项目三期工程主要污染物排放情况汇总表单位：      t/a

| 类别 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水 | 422820 | 0 | 422820 |
|  | COD | 168.35 | 147.21 | 21.14* |
|  | 氨氮 | 5.15 | 3.036 | 2.114* |
| 废气 | 颗粒物 | 1.2 | 1.08 | 0.12 |
|  | 油烟 | 0.014 | 0.0105 | 0.0035 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.015 | 0 | 0.015 |
|  | 氨 | 0.2827 | 0.22616 | 0.05654 |
|  | H2S | 0.011 | 0.0088 | 0.0022 |
| 固体废物 | 一般废物 | 1142.5 | 1142.5 | 0 |
|  | 危险废物 | 0.3 | 0.3 | 0 |

## 2.9清洁生产分析

清洁生产是我国经济可持续发展的一项重要战略，也是实现我国污染控制重 点由末端控制向生产全过程转变的重大措施。通过选择清洁原料、清洁工艺等， 减少或消除污染物，使污染物产生量最小化；清洁生产往往通过提高利用效率来 实现，可以帮助企业降低生产成本，从源头削减污染物排放，减轻末端处理负担， 降低建设项目的环境风险。

本项目为高档生活用纸生产项目，外购商品木浆为原料，不制浆。本次评价将以“清洁生产、源头控制” 为原则对项目在生产工艺与装备、资源能源利用、污染物产生、环境管理等方面进行分析，论证拟建工程清洁生产水平。

### 2.9.1生产工艺与装备

项目采用商品木浆，可减少造纸对环境的污染。项目选用的生产设备均不在《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批）》（2009年12月）《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第二批）》（2012年4月）和《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第三批）》（2014年1月）列表之内，所选设备均为低能耗产品，因此，项目在造纸行业中工艺及装备均处于先进水平。

### 2.9.2资源、原材料、能源利用

（1）原材料

项目采用原材料主要为商品木浆，不含有毒有害物质，原材料属于清洁型。

（2）资源消耗

本项目单位产品取水量为8.4m3，满足《造纸产品取水定额》新建生活用纸 A 级指标用水定额 30m3/t 纸取水量的要求，也满足《制浆造纸工业水污染物排放标准》 (GB3544-2008)中造纸业中生活用纸用水定额准入值20m3/t要求。

（3）资源利用

项目产品为生活用纸，原料是商品木浆，造纸过程中没有添加任何化学助剂，造纸过程中网部、压榨部脱去的水分中主要含有流失纤维，水质简单。白水经白水池收集后大部分返回上网抄纸工序用水，溢流白水经厂区废水处理站处理后，浊白水回用于碎浆、调浆、配浆工序，清白水回用于毛布冲洗，少量清白水外排。 圆盘过滤器过滤的浮渣进入回收浆池用于配浆工序，纤维得到有效的回收。

综上所述，本项目资源能够得到充分利用，符合清洁生产要求。

### 2.9.3污染物产生与排放

（1）废气治理措施：造纸干燥和原纸切割废气分别经“离心罐”和“负压吸附”处理后粉尘无组织排放，厂界无组织排放浓度达标；餐厅油烟经“机械滤网+静电式净化设备+等离子设备”处理后达标排放。

（2）废水污染防治措施：造纸过程中网部、压榨部脱去的水分经白水池收集后 大部分返回稀浆用水，溢流白水经厂区废水处理站处理后，浊白水回用于碎浆、 调浆、配浆工序，超清白水回用于毛布冲洗，6%的清白水采用“高效浅层气浮+楔网过滤”处理达标后与生活污水一并排入产业集聚区污水管网，经污水管网排入遂平县第一污水处理厂。

（3）噪声污染防治措施：从源头控制，选用低噪声设备、厂房隔声、基础减震等措施，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类噪声标准要求。

（4）固体废物污染防治措施：废铁丝、铁屑外售废品收购站；废边角料返回碎 浆工序；压榨部产生的废毛布由厂家回收；多圆盘过滤器产生的浮渣进入回收浆 池用于配浆使用，有利用回收大量纤维，减少能耗。废水处理工艺产生的污泥主 要成分为纤维，经板框压滤机脱水后外售用于制作蛋托。废油桶、废机油暂存危废暂存间， 交有资质的单位处置。生活垃圾日产日清，分类收集后交由环卫部门统一处置。

采取上述措施后，废水、废气达标排放；噪声厂界值满足排放标准，经预测不会改变厂界和敏感点声环境现状；固废得到合理处置，满足固废处置要求。

### 2.9.4清洁生产指标

### 项目产品为生活用纸，原材料是商品木浆，不制浆，根据《制浆造纸行业清洁生产批件指标体系》生活用纸评价指标进行项目生产指标与清洁生产标准对比，对比情况见表2-13.、表2-14。

表2-13       生产指标与清洁生产标准对比

| 序 号 | 一级指标 | 一级 指标 权重 | 二级指标 | 单位 | 二级 指标 权重 | Ⅰ级基 准值 | Ⅱ级基 准值 | Ⅲ级基 准值 | 项目情况 | 评价 | 评分 | 二级指 标评分 | 一级指 标评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资源和能 源消耗指 标 | 0.2 | *单位产品取水量 | m3/t | 0.5 | 15 | 23 | 30 | 8.54 | Ⅰ级 | 50 | 100 | 20 |
| 2 |  |  | *单位产品综合能耗 a | kgce/t | 0.5 | 400 | 510 | 580 | 306 | Ⅰ级 | 50 |  |  |
| 3 | 资源综合 利用指标 | 0.1 | *水重复利用率 | % | 1 | 90 | 85 | 80 | 94 | Ⅰ级 | 100 | 100 | 10 |
| 4 | 污染物产 生指标 | 0.3 | *单位产品废水产生量 | m3/t | 0.5 | 12 | 20 | 25 | 6.939 | Ⅰ级 | 50 | 100 | 30 |
| 5 |  |  | *单位产品 CODCr 产生量 | kg/t | 0.5 | 10 | 15 | 22 | 2.80 | Ⅰ级 | 50 |  |  |
| 6 | 纸产品定 性评价指 标 | 0.4 | 参见表2-14、表2-15 | - | 28.05 |
| 合计 | 88.05 |
| 注 1：生活用纸包括卫生纸品，如卫生纸、面巾纸、手帕纸、餐巾纸等。 2：带*的指标为限定性指标。: |
| a：综合能耗指标只限纸机抄造过程。 b：表 13 计算结果为本表的一部分，计算方法与本表其他指标相同。 |

表 2-14	纸产品企业定性评价指标项目及权重

| 序 号 | 一级 指标 | 指标 分值 | 二级指标 | 指标 分值 | Ⅰ级基准值 | Ⅱ级基准值 | Ⅲ级基准值 | 企业现状 | 评价 | 评分 | 二级 指标 评分 | 一级 指标 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产 工艺 及装 备指 标 | 0.375 | 真空系统 | 0.27 | 循环使用水 | 真空辊脱水去的水 通过循环水池返回 生产工序 | 符合 | 27 | 100 | 37.5 |
| 2 |  |  | 冷凝水回收系统 | 0.27 | 采用冷凝水回收系统 | 冷凝水冬季用于供 暖使用后回用于生 产，其他季节直接 回用于生产 | 符合 | 27 |  |  |
| 3 |  |  | 废水再利用系统 | 0.27 | 拥有白水回收利用系统 | 网部、压榨脱去的 水通过循环水池返 回稀浆用水，经圆 盘过滤器过滤的浊 白水返回碎浆、调浆、配浆工序 | 符合 | 27 |  |  |
| 4 |  |  | 汽罩排风余热回 收系统 | 0.19 | 采用闭式汽罩及热回收 | 烘干工序余热回收 用于新风加热 | 符合 | 19 |  |  |
| 5 | 产品 特征 指标 | 0.25 | 环境 标志 | 再生纸 制品 | 1 | 符合 HJ/T205 相关要求 | 原料为商品木浆， 不以废纸为原料 | 符合 | 0 | 0 | 0 |

续表 2-14	纸产品企业定性评价指标项目及权重（原表 13）

| 序 号 | 一级 指标 | 指标 分值 | 二级指标 | 指标 分值 | Ⅰ级基准值 | Ⅱ级基准值 | Ⅲ级基准值 | 企业现状 | 评价 | 评分 | 二级 指标 评分 | 一级 指标 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 清洁 生产 管理 指标 | 0.375 | *环境法律法规标准执行情况。 | 0.155 | 符合国家和地方有关环境法律、法规；废水、废气、噪声等污染物排放符合国家和地方标准；污染物排放应达到国家和地方污染物排放总量控制指标和排污许可证管理要求。 | 符合国家和地方有关法律、法规；废水、废气、噪声等污染物排放符合国家和地方排放标准。 | 符合 | 15.5 | 87 | 32.625 |
|  |  |  | *产业政策执行情况 | 0.065 | 生产规模符合国家和地方相关产业政策，不使用国家和地方明令淘汰的落后工艺和装备 | 产能为6万吨生活用纸，取得了遂平县发改委的备案；厂址经驻马店市产业集聚区联席会议领导小组会议纪要调整后，符合遂平县产业集聚区发展规划 没有使用国家和地方名录明令淘汰的落后工艺和装备。 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  | 符合 | 6.5 |  |  |
| 13 |  |  | *固体废物处理处置 | 0.065 | 采用符合国家规定的处置方法处置废物，一般固废按照GB18599相关规定执行；危险废物按照GB18597相关规定执行 | 固废均为一般固废，处置方法符合《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及相关单相关规定 | 符合 | 6.5 |  |  |
| 14 |  |  | 清洁生产审核情况 | 0.065 | 按照国家和地方要去，开展清洁生产审核 | 正在开展清洁生产审核 | 符合 | 6.5 |  |  |
| 15 |  |  | 环境管理体系制度 |  | 按GB/T24001建立并运行环境管理体系，环境管理程序文件齐备 | 拥有健全的环境管理体系和完备的管理文件 | 按GB/T24001建立并运行环境管理体系，环境管理程序文件齐备。 | 符合 | 6.5 |  |  |
| 16 |  |  | 废水处理设施运行管理 | 0.065 | 建有废水处理设施运行中控制系统，建立治污设施运行台账。 | 建立治污设施运行台账。 | 建立治污设施运行台账。 | 符合 | 6.5 |  |  |
| 17 |  |  | 污染物排放监测 | 0.065 | 按照《污染源自动控制管理办法》的规定，安装污染物排放自动控制设备，并与环保主管部门联网，并保证正常运行 | 对污染物排放实行定期监测 | 污水处理站安装污染物排放自动控制设备，并与环保主管部门联网，并保证正常运行。 | 符合 | 6.5 |  |  |
| 18 |  |  | 能源计量器具配备情况 | 0.065 | 能源计量器具配备符GB17167、GB24789三级计量要求。 | 能源计量器具配备率符GB17167、GB24789二级计量要求 | 设有能源计量器具 | 符合 | 6.5 |  |  |
| 19 |  |  | 环境管理制度和机构 | 0.065 | 具有完善的环境管理制度；设置专门环境管理机构和专职管理人员。 | 是 | 符合 | 6.5 |  |  |
| 20 |  |  | 污水排放口管理 | 0.065 | 排污口符合《排污口规范化整治技术要求》相关要求 | 是 | 符合 | 6.5 |  |  |
| 21 |  |  | 危险化学品管理 | 0.065 | 符合《危险化学品安全管理条例》相关要求 | 本项目不涉及危险化学品 | 符合 | 6.5 |  |  |
| 22 |  |  | 环境应急 | 0.065 | 编制系统的环境应急预案，并开展环境应急演练 | 编制系统的环境应急预案 | 本项目不涉及环境风险 | 符合 | 6.5 |  |  |
| 23 |  |  | 环境信息公开 | 0.065 | 按照《环境信息公开办法》第19条要求公开环境信息。 | 按照《环境信息公开办法》第20条要求公开环境信息。 | 按照《环境信息公开办法》第19条要求公开环境信息。 | 符合 | 6.5 |  |  |
| 24 |  |  |  | 0.065 | 按照HJ617编写企业环境报告书 | 未编写 | 不符合 | 0 |  |  |
| 注1带※号的指标为限定性指标。 |

### 根据表2-13，项目的清洁生产评价体系,本项目的清洁生产评价体系指标评分为88.05分，限定性指标全部满足Ⅱ级基准值要求以上，因此本项目的清洁生产水平为Ⅱ级清洁生产水平，即国内清洁生产先进水平。

### 2.9.5环境管理

### 良好的企业环境管理是落实清洁生产的重要措施，该企业拟从以下几个方面加强环境管理，保持较高的清洁生产水平。

### （1）设备定期保养制度化，提高设备完好率、运转率，降低运转费用。

### （2）对职工进行岗位培训，严格工艺操作规程。

### （3）设置专门环境管理部门，负责全厂的环境管理及监察工作。

### （4）开展清洁生产审核制度，编制环境管理手册、程序文件和作业文件，建立并运行环境管理体系。

### （5）制定相应的污染预防计划，根据工程情况有组织、有计划的安排与协调， 有序的推行清洁生产。

### 2.9.6清洁生产结论

### 本项目在生产工艺、设备选型、废弃资源利用、节能降耗及环境管理等方面均符合清洁生产要求，整体清洁生产水平达到国内清洁生产先进水平。

## 2.10污染物排放情况汇总

### 运营期污染物预测排放情况见表2-15。

### 表2-10      项目运营期主要污染物排放一览表

| 种类 | 排放工序/ 污染源 | 主要 污染物 | 排放 特征 | 治理措施 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 餐厅 | 油烟 非甲烷总烃 | 间断 | 机械滤网+静电式净化设备+等离子设备 | 油烟0.0035t/a 非甲烷总烃 0.015t/a |
|  | 造纸干燥部 | 颗粒物 | 连续 | 离心除尘罐 | ）0.12t/a |
|  | 切割工序 | 颗粒物 | 连续 | 负压吸附 |  |
|  | 污水站 | H2S、氨 | 连续 | 集气罩+活性炭吸附+高空排放 | 达标 |
| 废水 | 生活污水 | COD、氨 氮、SS、 BOD5 动植物油 | 连续 | 隔油池+化粪池 | 废水排入产业集聚区污水管网，进入遂平县第一污水处理厂处理达标后排入奎旺河。 | 废水排放量： 1409.4m3/d； COD排放总量：26.66t/a, 氨氮：3.04t/a |
|  | 网部、 压榨废水 | COD、氨 氮、SS、 BOD5 总磷 总氮 | 连续 | 采用“多圆盘过滤+高效浅层气浮+楔网过滤”处理后达标排放。 |  |  |
|  | 毛布冲洗 |  | 连续 |  |  |  |
| 固废 | 解包、 除铁 | 废铁丝、 铁屑 | 连续 | 外售废品收购站 | 合理处置 |
|  | 切割 | 废边角料 | 连续 | 返回碎浆工序作为原料使用 |  |
|  | 压榨部 | 废毛布 | 间断 | 由厂家回收 |  |
|  | 多圆盘过滤器 | 浮渣 | 连续 | 进入回收浆池用于配浆使用 |  |
|  | 废水处理工艺 | 污泥 （纤维） | 间断 | 经板框压滤机脱水后外售用于制作蛋托 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 间断 | 由当地环卫部门处理 |  |
|  | 设备润滑 | 废机油、 废油桶 | 间断 | 废机油和废油桶：暂存危废暂存间，交由有资质的单位处置。 |  |
| 噪声 | 各工序 设备 | 机械噪声 | 连续 | 基础减振+建筑隔声，其中空压机采取隔 音间+建筑隔声+出风口安装消音阀 | 厂界达标 |

# 第三章   环境现状调查与评价

## 3.1 区域自然环境概况

### 3.1.1地理位置

遂平县位于河南省中南部，西枕伏牛余脉，东临黄淮平原。京广铁路、京深公路纵穿南北，汝河、奎旺河横贯东西。地处北纬 32°59′～33°18′、东经113°37′～114°10′之间。极东点，常庄乡徐楼村民委员会唐庄东；极西点，张台乡李尧村民委员会王帽垛山西北偏北处；极南点，文城乡黄溪河村民委员会王庄南；极北点，沈寨乡双楼村民委员会高庄北。县境东西长51km，南北宽33km，总面积1222.89km2。东与上蔡、汝南为邻，东北距遂平县城29km，东南距汝南县城38km；北与西平县接壤，距遂平县城26km；西与平顶山市舞钢区、泌阳毗连，西北距舞阳县城49km，西南距泌阳县城79km；南与驻马店市交界，正南距驻马店市区20km。

项目厂址位于遂平县产业集聚区北环路南段，项目西侧为翔云路，隔路为翔云光电公司和华腾重工；北侧为燕京北路（北环路），隔路为金牛钢带公司和开开食品公司；东厂界紧邻派克纸箱厂和裕宏纸箱厂；南厂界紧邻锦绣路，隔路为晶鸿光电公司。其详细地理位置见附图一。

### 3.1.2地形地貌

遂平县西部为伏牛余脉，东部为冲积湖平原，其间有洼、岗地分布，地势西高东低。中部南北两侧为两道东西走向的岗坡，自西向东逐渐下降，延伸至京深公路附近，南北岗坡之间和以东地区为平原。在全县1222.89km2的总面积中，海拔50~100米之间的为1026.79km2，占总面积的84%；海拔200~500米之间的为57.58km2，占总面积的4.7%；海拔500米以上的为2.38km2，占总面积的0.2%。

项目位于遂平县产业集聚区，项目区域地势相对简单，且较为平坦，适宜建设。

### 3.1.3地质

集聚区位于驻马店市遂平县，属平原地带，地势平坦、地形开阔。属于第四纪冲积平原区。地面以下 0.8-1.0m 左右为表面耕土，呈棕灰色，中塑性；以下 2.0m 左右为中粉质壤土层，呈棕黄色。该地区地震裂度为 6 度。遂平县不在现代已知的地震活动带上，未发现现代活动性断层构造。

根据《建筑抗震设计规范》（ GB50011~2001），遂平县地震烈度为Ⅵ度，项目设计时按Ⅵ度进行抗震设防。

### 3.1.4水文

（1）地表水

区域属淮河流域的洪汝河水系，县域内地表水体汝河、奎旺河横贯全境。其大小支流30余条，其特点是：径流年际及年内变化大，涝时沟满河平，甚至满溢；旱时细流涓涓，甚至干枯。且多源于西部山区，河短坡陡，洪水势猛，进入平原后，易破堤成灾。

汝河，又名沙河，发源于泌阳县韭菜皮山西北麓，经泌阳的象河、春水、板桥、沙河店，由文城乡的魏湾流入遂平县境。经文城、诸市、褚堂、阳丰、城关、车站、常庄、石寨铺等8乡镇，由石寨铺乡的阎桥村委进入汝南县境。在遂平县内流长56.3km，流域面积681.01km2，占全县总面积的56%。河床平均宽200m，深10m，最大泄洪能力3000m3/s。

奎旺河，旧称鬼王河、牛沟，上游南北两支：北支北石羊河，发源于大歪尖山北麓秦王寺，流经双沟水库、袁庄、小河张、后黄庄，全长26km，流域面积77.5km2。南支南石关河发源于大歪尖山东南麓，流经红石崖、下宋水库、玉山街，东至后黄庄与北石羊河汇合，全长25km，流域面积81.6km2。南北两支汇合后称奎旺河，东流到姨娘庙折向东北，至孙庄东南，王陈渠注入后，称南柳堰河入遂平县境，在遂平县境全长49km，流域面积417.58km2，占全县总面积的34%。谢湖沟为奎旺河一小支流，属季节性河流，平时水量很小。主要功能为排涝泄洪。

汝河上游来水主要是板桥水库，向东南流入宿鸭湖水库，同时，汝河在入宿鸭湖水库之前有一分洪道向南分出，有小清河、玉带河及化肥厂排水沟汇入分洪道，分洪道在接纳了这些水后，从另一入口进入宿鸭湖水库。奎旺河向东流入北汝河，不进入宿鸭湖水库，北汝河向南与宿鸭湖水库流出水在沙口处汇合，再向东南与小洪河在班台汇合，称作洪河。洪河再向东南，在淮滨进入淮河。另外，奎旺河在遂平县城东北附近有一分洪道与汝河相连。项目区域水系见附图三。

本项目场区内采取雨污分流，运营期产生的废水经新建的污水处理站处理后，再向北进入遂平县第一污水处理厂进一步处理后进入奎旺河，由奎旺河经汝河分洪道进入汝河沙口断面（地表水省（国）控水质目标断面）。

（2）地下水

遂平有以下几个水文地质区：

Ⅰ2 中细砂亚粘土区：面积为157km2，主要分布在南岗区和平原区分界的诸市、诸堂乡沿汝河两岸的冲积平原上，属汝河的古河道，地下水贮存条件好，无论浅层深层均富水。

Ⅱ1 亚粘土区：面积390km2，主要分布在遂平县城以东包括常庄、张店、城关、石寨铺等乡的全部和车站、和兴、阳丰、褚堂等乡的一部分。该区属第四纪冲积平原，地下水赋存条件好，水位浅，水量丰富，开采条件好，是遂平的主要宜井区。

本项目选址位于遂平县城南新区和幸路东段路北，所在区域属于Ⅱ3水文地质区。

Ⅱ3 亚粘土区：面积343km2，主要分布在北岗区和平原区的西北部，包括沈寨乡全部和玉山、槐树、和兴等乡的一部分。该区除边沿地带是富水区外，其它大都是弱富水区。

Ⅲ2 粘土和亚粘土区：面积83.85km2，主要分布面岗区。包括关王庙、诸市、褚堂等乡的一部分，该区属浅层贫水，深层中等富水区，灌溉只能依靠地表水和少量深层水。

Ⅳ1 亚粘土区：面积132km2，主要分布在西部山丘区和岗区衔接的地带，包括槐树、玉山、张台、花庄、文城等乡的部分地区。该区无论浅层深层均为贫水区，不能发展井灌，有些地区连人畜饮水都有困难。

Ⅴ 石灰岩、石英砂岩、砂砾岩区：面积104km2，主要在西部山丘区，包括张台乡的西部地区，该区只有少量的裂隙水和泉水，只有利用地表水。

### 3.1.5 植被及生物多样性

项目所在区域为遂平县城市开发区，植被以农作物为主，兼有少量的道路林。野生动物种类主要有麻雀、喜鹊、斑鸠、鹌鹑、黄鼠狼、野兔、稚鸡、鹰、蛇、鼠类、青蛙、刺猬等，生物多样性程度相对较低。

### 3.1.6气候

工程所在地遂平县，处于北亚热带向暖温带过渡区，属大陆性季风型半湿润气候，四季分明，气候温和。年平均气温15℃，年平均气压1006.4hPa，年平均相对湿度69%，平均年日照2208h，平均年无霜期224天，平均年降水量972mm，降水集中于每年6~9月份。

区域全年以北风为主，冬季盛行偏北风，夏季盛行偏南风。一年中春季风速最高，秋季风速较低，全年平均风速2.5~3m/s；静风频率也较高，全年平均约12%，NNW～NNE风向角范围在为45°，项目区域的主导风向为NNW～NNE。平均风向频率玫瑰图见图3.6-1。

图3.6-1  平均风向频率玫瑰图

## 3.2社会环境简况

遂平县属驻马店市管辖，下辖18个乡（镇、区）、228个行政村（居委）、6个国营农场。总面积1223km2，人口59万人。人口密度482人／km2。

根据2017年遂平县人民政府工作报告，2016年全县规模以上工业143家，增加值从2016年的36.6亿元增加到63.5亿元，年平均增长13.6%；主营业务收入突破300亿元；培育百亿级食品产业集群，2016年实现集群产业值155亿元，产业集聚区综合承载力不断增强，成功晋级河南省一星级产业集聚区。2016年遂平县产业集聚区实现工业总产值270亿元，占全县工业总产值的75%，年均增长26.7%，固定资产投资达124亿元，年均增长22.5%，从业人员3.1万人。2017年规模以上企业总产值达到344.1亿元，增加值增长9.2%；培育壮大轻工和食品产业集群，着力打造食品加工产业集群产值达到170亿元；培育壮大轻工电子制造产业集群产值达到30亿元以上。

遂平县农副产品资源丰富。小麦常年种植面积70万亩以上，年产量3亿公斤左右，是全国商品粮生产基地县；2014年遂平县跨入河南省首批命名的20个畜牧强县之一；2016年被河南省政府确定为河南省畜牧业发展重点县。

遂平县城区内有职业中专、成人教育学校等中专院校，并建有多所中学、小学，已实现普及九年制义务教育。

据调查，本项目选址位于遂平县产业集聚区内，北环路南侧。项目所在区域范围内尚未发现需要特殊保护的地下或地上文物古迹。

## 3.3 相关规划简介

### 3.3.1 《遂平县县城总体规划（2013-2030 ）》相符性分析

## 规划要点：本规划的遂平县城规划区的范围是：东北侧以奎旺河为界；西北侧以刘店村、藕花村和王陈村三个行政村的北边界为界；南侧以遂平县南部县界为界；东侧以京港澳高速为界；西侧以石武高铁为界。规划区总面积约 156 km2。

## 县域产业发展规划：

## 1、产业发展目标

## 把遂平县建设成为享誉中原的食品工业名城和食品集散中心、闻名全国的旅游度假基地。

## 2、产业发展战略

## （1）农业现代化

## 按照工业化的理念统筹农业现代化建设，遵循“政府主导、市场引领、农民自愿”的原则，以发展规模农业、品牌农业、设施农业为重点，以规模化、产业化和园区化为发展方向，加强农业示范园区的建设，充分发挥示范园区的带动作用。扶持一批农产品加工龙头企业，延伸农副产品加工链，增加农副产品的附加值，推进农业向现代化发展。

## （2） 工业集聚化

## 统筹城乡产业用地空间资源，优化配置生产要素，促进产业用地的集约发展，引导工业向产业集聚区集中。并加强产业集聚区内各工业园区的建设，完善园区配套设施，并明确各工业园区的产业发展方向，同时注重与区域内产业发展进行协调。

## （3） 旅游特色化

## 依托遂平县优美的自然风光和深厚的历史文化资源，以嵖岈山风景区、龙天沟风景区、红石崖风景区、凤鸣谷风景区、嵖岈山人民公社等自然风光和人文景观为支撑，弘扬名扬海内的西游文化、女娲文化、公社文化，把旅游业打造成遂平县新的经济增长点。

## 此外，应充分挖掘遂平县第三产业的发展潜力，重点发展商贸流通业，通过提升县域内的交通设施和专业市场，为自身及周边县市的货物流通服务。

## 3、产业发展方向

## 遂平县的主导产业是：食品工业（包括食品制造业、农副食品加工业、酒饮料制造业）。重点发展产业主要是装备制造业。限制发展产业主要是遂平县的传统产业，包括：造纸及纸制品业、化学原料及化学制品制造业、塑料制品业。

## （1） 第一产业发展方向

## 谷物种植、生态养殖、蔬菜种植和林果业。

## （2） 第二产业发展方向

## 遂平县第二产业应重点发展主导产业，主要包含食品制造业、农副食品加工业和酒饮料制造业；做大做强装备制造业；积极改造提升传统产业，主要包含化工业、造纸业、塑料制造业。

## （3） 第三产业发展方向

## 遂平县第三产业发展应重点发展商贸服务业、旅游业和现代物流业。

## 1、产业空间布局

## 构筑遂平县“一心、两轴、五区、多园”的产业布局结构。

## 一心：指中心城区，主要发展食品工业、装备制造业、化工、造纸、塑料制造等工业以及商贸服务业、物流业、旅游业等服务业。

## 两轴：指以南北向复合型交通线为骨架形成的南北向产业发展轴和以 007 县道为骨架形成的东西向产业发展轴。在两条产业发展轴上集聚了遂平县最繁荣的一二三产业。

## 五区： 指工业产业集聚区、服务业产业集聚区、旅游产业集聚区、东部农业产业化示范区和中部农业产业化示范区。

## 工业产业集聚区重点发展食品工业，做大做强装备制造业，积极改造提升以蓝天煤化工为龙头的化工业、以白云纸业为龙头的造纸业以及以华鼎公司为龙头的塑料制造业。服务业产业集聚区重点发展批发零售业、宾馆酒店业、娱乐餐饮业、金融业、行政办公服务业等新兴服务业。结合城市中心的分布，共形成老城商贸园、新城综合服务园两大园区。

## 旅游产业集聚区主要依靠嵖岈山风景区以及龙天沟、红石崖、凤鸣谷风景区等自然风景和以嵖岈山卫星人民公社、女娲文化、西游文化为代表的人文文化，集休闲观光、探奇养生、休闲度假为一体的综合性集聚区。旅游产业集聚区包含了若干个旅游景点，如嵖岈山风景区、嵖岈山温泉小镇、狮象湖景区、龙天沟风景区、红石崖风景区、凤鸣谷风景区、凤鸣谷探奇园等旅游景点。

## 东部农业产业化示范区重点发展谷物粮食种植和瓜果蔬菜种植，适当发展畜牧养殖业。中部农业产业化示范区重点发展观光农业、蔬菜种植和林果业，适当发展畜牧养殖业。

## 多园：指分布在各个产业区中的工业园、瓜果蔬菜种植园、特色蔬菜种植园、生态养殖园和分布在旅游集聚区内的众多旅游景点。

## 本项目位于《遂平县县城市总体规划》（2013-2030）中规划的产业集聚区内，项目选址符合城市总体规划。

### 3.3.2《遂平县产业集聚区总体发展规划（2016-2020 ）》及相符性分析

### 3.3.2.1规划概述

为了增强遂平县的经济实力，促进地方经济的发展，遂平县政府决定开发遂平县产业集聚区，并与2009年6越委托北京清华城市规划设计研究院编制完成《遂平县产业集聚区发展规划》（2008-2020）。经过几年的发展，遂平县产业集聚区的主导产业出具雏形，龙头企业支撑作用开始显现。但仍然存在单体规模不大，规模品牌效应尚未形成，产业层次不高，产业关联度低等矛盾和问题。为了引导产业更加合理有序地健康发展，遂平县政府决定对产业集聚区的规划范围和主导产业进行适当扩大和调整，并委托北京清华通衡规划设计研究院有限公司编制了《遂平县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）》。本次规划中主导产业调整内容为：由农副产品加工和食品加工产业调整为食品和装备制造业两大类产业。规划范围调整为：总规划面积新增10km2，增加到20km2。增加用地主要位于东侧、西侧和南侧。

规划期限：2016-2020年

## 规划范围：遂平县产业集聚区位于遂平县城区东部，东至经八路，希望大道以北的部分西至陶成路、希望大道以南的部分西至文化路，东南至八里杨南路、西南只丹朱路，北至北环路。规划范围总面积为20km2，其中建成区7.74km2、发展区6.48km2、控制区5.78km2。

工业用地：

工业用地是本集聚区的主要用地功能类型，该区域以工业用地为主，体现了集聚区的主要发展职能。工业用地以二、三类工业为主，分别位于希望大道两侧，驿城大道两侧和富强路东侧。

食品加工片区位于汝河两岸、京广铁路两侧，占地515ha，规划主要为二类工业用地。规划部分为集聚区配套的居住用地，同时设置商业服务设施、文化娱乐设施以方便居民使用，该区的发展紧紧依托遂平县当地农副产品的资源优势，重点发展以食品加工为主的工业园区。

化工工业片区位于京广铁路以西、汝河以南，占地面积167ha，该区的发展主要以平煤蓝天遂平化工厂为基础，近期限制总氨醇生产规模，远期可以发展下游产品产能。

造纸及纸制品工业片区位于县城富强路以东、汝河以西，占地面积93ha，该区的发展依托遂平县白云纸业有限公司，发展以造纸及纸制品加工、回收、再制造为主的资源再生产业。近期限制化学制浆产能，远期可以发展纸制品加工等下游产品产能。

3.3.2.1 与产业集聚区发展规划相符性分析

本项目位于遂平县产业集聚区北环路南侧，项目选址区域属于规划的“农副食品制造产业园”,不符合遂平县产业集聚区发展规划的产业布局。2018年8月21日，驻马店市产业集聚区联席会议领导小组办公室（驻集聚办【2018】12号）文该区域产业布局进行了微调，原则同意遂平县产业集聚区将位于农副食品制造产业园西侧的部分地块调整为“轻工产业园”；该调整区域北临燕京北路、西临翔云光电和华腾重工、南临晶鸿光电和垃圾填埋场、东至已建成的派克包装盒裕宏包装，面积326.8亩，即本项目拟建厂区区域。

驻马店市产业集聚区联席会议领导小组办公室对项目占地区域产业布局由“农副产品加工”调整为“轻工产业园”后，项目位置符合《遂平县产业集聚区发展规划》中的产业布局，产业集聚区管委会也出具了同意入住证明及符合规划的证明，因此评价认为本项目符合遂平县产业集聚区发展规划。

### 3.3.2.1 与产业集聚区规划环评相符性分析

遂平县产业集聚区规划环评提出的负面清单（禁止入住行业）如下：

1、不符合园区主导产业类型的项目；

2、国家产业政策和工商投资名录中禁止的项目；

3、技术装备落后，清洁生产水平低、高物耗、高能耗、高水耗项目；

4、水、大气污染严重或固废产生量大的项目。比如三类工业和二类工业中的重污染项目；避免引进被列为产能过剩的项目；服装行业禁止引进印染项目;

5、生产中如含有难降解的有机物、有毒有害、重金属等物质，不能处理达到接管要求的项目；

6、工艺尾气中含有难处理的有毒有害物质的项目；

7、禁止建设排放致癌、致畸、致突变物质的项目；

8、禁止建设生产方式落后、高能耗、严重浪费资源和严重污染环境的项目；

9、限制发展水资源消耗量大、水污染严重的玉米为原料的食用酒精和工业酒精酿造、燃料乙醇和柠檬酸、赖氨酸等供大于求、出口导向型产品等粮食深加工业。

10、根据市场需求、严格控制煤化工产能盲目扩大，避免低水平项目重复建设。

本项目为轻工产业，虽然不属于主导产业，但不违背园区的产业布局。本项目不属于产业集聚区负面清单中水污染严重的食用酒精、工业酒精酿造、燃料乙醇和柠檬酸、赖氨酸等产业；项目采用商品木浆，清洁生产水平属国内先进水平；项目浊白水回用于碎浆工段，水循环利用率达到94%，吨纸水耗为8.54m3，远低于《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）中20m3/t纸标准要求，不属于水资源消耗量大的重污染项目和高能耗、严重浪费资源和严重污染环境的项目，因此本项目不在产业集聚区负面清单之列。

从遂平县产业集聚区造纸及纸制品工业片区的发展规划看，本项目不属于化学制浆之列，属于纸制品下游产业，符合该工业片区远期（2020）可以发展纸制品加工等下游产能，符合产业集聚区发展规划。

综上，本项目与遂平县产业集聚区规划环评审查意见和要求是相符的。

3.3.3《遂平县土地利用总体规划（2010-2020 年）》相符性分析

3.3.3.1 规划概述

## 《遂平县土地利用总体规划（2010—2020）》确定：遂平县产业集聚区位于县城东部，包含在中心城区规模之内，主要分布在希望大道和驿城道两侧，主要承担带动全县工业化、城镇化、以工补农、承载人口集聚等功能， 主导发展产业为农副产品及食品加工、造纸、化工业；规划确定产业集聚区规模为：至2020年，规划面积达 1000公顷，其中建成区规模 200.00公顷，发展区规模 400.00公顷，控制区规模 400.00 公顷。规划期内，建成区主要靠挖潜内涵，盘活存量； 发展区的 400.00 公顷用地已纳入城镇工矿用地指标给予保障；控制区内的基本农田已全部调出，为产业集聚区的发展预留了空间。

3.3.3.1 与土地利用总体规划相符性分析

## 本轮《遂平县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）》遂平县产业集聚区规划总面积为 20km2，其中建成区 7.74km2、发展区 6.48km2、控制区 5.78km2。规划范围东至经八路，希望大道以北的部分西至陶成路、希望大道以南的部分西至文化路，东南至八里杨南路、西南至丹朱路，北至北环路。虽然现有土地利用总体规划与产业集聚区发展规划中用地指标不一致，但在下一轮土地利用总体规划编制时，将产业集聚区面积与产业集聚区发展规划调成一致。

## 据此分析，本项目选址符合遂平县土地利用总体规划。

3.3.4与《遂平县集中式 饮用水水源保护区划分技术报告》相容性分析

3.3.4.1 《遂平县集中式 饮用水水源保护区划分技术报告》概述

一、区划范围

遂平县饮用水水源保护区划分分两期进行，本次划分主要为遂平县域三个饮用水水源地，分别为：灈阳镇水源地、莲花湖饮用水源地、桥南新区饮用水源地。

其中灈阳镇水源地现有水井 7 眼，共划分 7 个一级保护区，以每口井的取水点为圆心，半径 50 米的圆形区域；莲花湖饮用水源地在建，共有 18 眼井，2 眼备用，分别对每口井进行一级保护区划分，每口井保护的面积以开采井为中心，半径为 50m 的圆形区域为一级保护区面积；桥南新区饮用水源地拟建，共有 13 眼井，分别对每口井进行一级保护区划分，每口井保护的面积以开采井为中心，半径为 50m 的圆形区域为一级保护区面积，保护区域面积共为 0.29315km 2 。

二、保护区范围

遂平县饮用水源地根据本县实际情况，不划分二级保护区及准保护区，只化一级保护区。

（1）灈阳镇水源地：分别以每口井的取水点为圆心，半径 50m 划定为一级保护区，保护区域面积为 0.00785km 2 。则该水源地一级保护区域面积共为 0.0498km 2 。

（2）莲花湖饮用水源地：一级保护区半径取 50m，由于井群内井间距大于一级保护区半径的 2 倍，分别对每口井进行一级保护区划分，每口井保护的面积以开采井为中心，半径为50m的圆形区域为一级保护区面积，保护区域面积为 0.00785km 2 ，该水源地一级保护区域面积为 0.1413km 2 。

（3）桥南新区饮用水水源地：一级保护区半径取 50m，由于井群内井间距大于一级保护区半径的 2 倍，分别对每口井进行一级保护区划分，每口井保护的面积以开采井为中心，半径为 50m 的圆形区域为一级保护区面积，保护区域面积0.00785km2，则该水源地一级保护区域面积共为0.10205km 2 。

上述三个水源地中，灈阳镇水源地在老城区内，因长期过度开发，地下水位下降为漏斗状，为保护城区地下水资源，将该水源地停止开采，列为备用水源。与本项目相关的水源地为莲花湖水源地，位于遂（平）——嵖（岈山）公路南侧，距离本项目拟建厂址3km，不在该水源地保护区范围内，符合莲花湖水源地保护规划。

## 三、水源地保护 区内必须遵守下列规定

## （1）禁止利用渗坑、渗井等排放污水和其他有害废弃物。

## （2）禁止利用透水层孔隙、裂隙及废弃矿坑储存石油、天然气、放射性物质、有毒有害化工原料、农药等。

## （3）未经批准，禁止任何单位和个人在一级水源保护区内打井开采地下水资源。

## 四、一级保护区内禁止下列行为

## （1）禁止修建与取水设施无关的建筑物。

## （2）禁止从事牧业活动或集中式养殖业。

## （3）禁止倾倒、堆放工业废渣及城市垃圾、粪便和其它有害废弃物。

## （4）禁止输送污水的渠道、管道及输油管道通过本区。

## （5）禁止修建油库。

## （6）禁止建立墓地。

## （7）在水源一级保护区内建立隔离工程；加强农药污染防治，严禁使用高毒、高残留农药，合理使用化肥。

## 3.3.4.2与 《遂平县集中式 饮用水水源保护区划分技术报告》相符性分析

## 本项目位于遂平县产业集聚区内，遂平县产业集聚区的位置处于莲花湖饮用水源地下游，距离莲花湖水源地一级保护区3km，在遂平县莲花湖饮用水水源保护区的范围之外，因此，本项目选址符合遂平县莲花湖饮用水源保护规划。

## 3.3.5与《遂平县“十三五”生态环境保护规划》相容性分析

## 3.3.5.1 《遂平县“十三五”生态环境保护规划》概述

总体目标：到2020年，大气、水环境质量总体改善，土壤环境质量总体保持稳定，主要污染物排放总量大幅减少，饮用水安全保障水平持续提升，城乡人居环境继续改善，环境风险得到有效控制，生态系统稳定性增强，生态文明制度体系基本建立，生态文明水平与小康社会相适应。

——水环境方面，到2020年，促进汝河流域水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例达到50%以上；城市集中式饮用水源地达到或优于三类比例100%，地下水水质保持稳定，消除劣V类和城市建成区黑臭水体。

——大气环境方面，到2020年，促进遂平县环境空气质量可吸入颗粒物年均浓度、细颗粒物年均浓度分别达到90微克/立方米、58微克/立方米以下，优良天数比例达到80%。

——总量减排方面，到2020年，促进化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物4项主要污染物排放量下降比例达到市定目标。

——土壤环境方面，到2020年全县受污染耕地安全利用率达到80%，污染地块安全利用率达到80%。

——农村环境保护方面，到2020年，新增完成创建省级生态乡镇和生态村分别为5个和10个。

——生态环境建设方面，到2020年，实现森林覆盖率达到39.5%以上。

## 加强产业集聚区的污染防治：

## （1）优化产业集聚区产业结构。促进遂平县产业集聚区主导产业不断向精深化、链条化、集群化方向发展，提升集群整体竞争力。实施产业集聚区生态重组战略，促进集聚区发展模式从资源依赖型向主要依靠科技进步的循环经济发展模式转变；通过体制机制创新来加快经济发展方式转变，探索构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业结构，加强生态建设和环境保护，推动绿色发展。鼓励与集聚区主导产业一致或相关的产业、清洁生产水平高、节能减排技术改造和固废综合利用等项目入住；限制入驻高耗水、废水产生量较大的项目，限制入驻项目废水中含难降解的有机污染物，废水经预处理达不到污水处理厂收水水质的项目。

## （2）完善产业集聚区污水处理、集中供热等基础设施。加快产业集聚区集中第二污水处理厂的建设，加强集聚区企业污水预处理，对于入驻的企业新建、扩建、改建项目必须执行“环境影响评价”和“三同时”制度，对于水环境污染严重的企业严格监管，确保达标排放。加大产业集聚区集中供热及供热管网的建设力度，鼓励使用天然气等清洁能源，依据集聚区开发利用潜能，提高新能源在区域能源结构中的比例。

（3）提高企业清洁生产水平。加强对原材料的管理，减少原材料的浪费；统一规划集中供热、供电、供水，使用天然气等清洁能源；入园企业采用先进生产工艺提高原材料的有效利用率；采用先进的生产设备，建立废物回收综合利用体系。对产业集聚区内的白云纸业、史丹利化工等重点企业实施清洁生产强制性审核，全面提高清洁生产水平。

（4）加强产业集聚区循环经济。加快产业集聚区原材料、水、电、天然气及其他燃料等的供给系统的建设步伐；建立废气、废水和固体废弃物的回收再用和安全处置系统，商业、金融、生活等服务系统等。统一规划、集中建设、充分利用废热、废水，提倡企业间的废热、废水梯级利用，可燃废气的回收利用，促进集聚区循环经济快速发展。

## 3.3.5.1与 《遂平县“十三五”生态环境保护规划》相符性分析

## 本项目属于与遂平县产业集聚区主导产业相一致的行业，清洁生产水平较高，纸机白水利用率高，固废能够全部处置；项目采用先进的造纸设备和生产工艺；供热采用集中供热，能源利用率较高。项目生产废水经厂区污水处理站处理后符合城市污水处理厂收水水质，对区域水环境影响较小。本项目的建设有利于促进集聚区经济的快速发展，有利于推动遂平县“十三五”生态环境规划目标的实现，据此分析，本项目符合遂平县“十三五”生态环境规划。

## 3.3.6区域污染源调查

本项目位于遂平县产业集聚区内，项目北侧为燕京北路，隔路为金牛钢带公司和开开食品公司；南厂界紧邻锦绣路，隔路为晶鸿光电公司和垃圾填埋场；西厂界紧邻翔云路，隔路为翔云光电公司和华腾重工；东厂界紧邻裕宏包装厂和派克包装厂。项目北侧为时湾村（距项目294m）。项目附近污染源主要来自周边工业和职工生活污染以及附近主干道交通噪声污染，污染源强相对较小。

### 3.3.6.1 集聚区内企业污染物排放情况

目前集聚区工业企业项目达49个。集聚区内现有主要企业污染物排放情况见表3-2。

表3-2    集聚区已入驻项目基本情况

| 序号 | 企业名称 | 污染物排放情况 | 建设情况 | 环保法规执行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国平煤神马集团蓝天化工股份有限公司遂平化工厂 | 废水：30240m3/a；COD:1.512t/a 氨氮：0.15t/a | 已建 | 已环评 |
| 2 | 驻马店众品食业有限公司 | 废水：739204m³/a；COD：36.96t/a 氨氮：3.696t/a | 已建 | 已环评 |
| 3 | 今麦郎食品遂平有限公司 | 废水：51090m³/d；COD：2.555t/a 氨氮：0.256t/a | 已建 | 已环评 |
| 4 | 驻马店市中元乳业生物科技有限公司 | 废水：78560m³/d；COD：3.928t/a 氨氮：0.393t/a | 已建 | 已环评 |
| 5 | 驻马店市宏展饲料有限公司 | 废水：3360m³/d；COD：0.168t/a 氨氮：0.017t/a | 已建 | 已环评 |
| 6 | 驻马店青石桥科技有限公司 | 废水：1728m³/d；COD：0.086t/a 氨氮：0.009t/a | 已建 | 已环评 |
| 7 | 遂平县玉辉手袋有限公司 | 废水：1440 m³/d；COD：0.072t/a 氨氮：0.007t/a | 已建 | 已环评 |
| 8 | 一加一天然面粉有限公司 | 废水：4320 m³/d；COD：0.212t/a 氨氮：0.021t/a | 在建 | 已环评 |
| 9 | 遂平新华冠科技有限公司 | 废水：960m³/d；COD：0.048t/a 氨氮：0.0.005t/a | 已建 | 已环评 |
| 10 | 河南省华鼎高分子合成树脂有限公司 | 废水：130m³/d；COD：0.007t/a 氨氮：0.0.0007t/a | 已建 | 已环评 |
| 11 | 河南中普特种丝有限公司 | 废水：1736m³/d；COD：0.087t/a 氨氮：0.009t/a | 已建 | 已环评 |
| 12 | 驻马店扬翔饲料有限公司 | 废水：1736m³/d；COD：0.087t/a 氨氮：0.009t/a | 已建 | 已环评 |
| 13 | 上海全宇生物科技遂平有限公司 | 废水：1200m³/d；COD：0.135t/a 氨氮：0.014t/a | 已建 | 已环评 |
| 14 | 河南惠强塑业发展股份有限公司 | 废水：19040m³/d；COD：9.52t/a 氨氮：0.952t/a | 已建 | 已环评 |
| 15 | 河南惠强新能源材料科技有限公司 | 废水：700m³/d；COD：0.035t/a 氨氮：0.004t/a | 已建 | 已环评 |
| 16 | 河南华腾重工科技有限公司 | 废水：300m³/d；COD：0.015t/a 氨氮：0.002t/a | 已建 | 已环评 |
| 17 | 遂平华元物资贸易有限公司 | 废水：460.8m³/dCOD：0.0023t/a 氨氮：0.002t/a | 已建 | 已环评 |
| 18 | 河南翔云光电照明有限公司 | 废水：9216m³/d；COD：0.461t/a 氨氮：0.046t/a | 已建 | 已环评 |
| 19 | 遂平县富业钢化玻璃有限公司 | 废水：1815m³/d；COD：0.091t/a 氨氮：0.009t/a | 已建 | 已环评 |
| 20 | 遂平县领鑫农业科技有限公司 | 废水：4959m³/d COD：0.248t/a；氨氮：0.025t/a | 已建 | 已环评 |
| 21 | 遂平华鼎医药有限公司 | 废水：5400m³/d；COD：0.27t/a 氨氮：0.0027t/a | 已建 | 已环评 |
| 22 | 驻马店平蓝汇通化工有限公司 | 废水：56133m³/d；COD：2.807t/a 氨氮：0.0281t/a | 已建 | 已环评 |
| 23 | 郑州天长化工技术有限公司遂平分公司 | 废水：3578m³/d；COD：0.179t/a 氨氮：0.0018t/a | 已建 | 已环评 |
| 24 | 驻马店市大拇指食品有限公司 | 废水：3355m³/d；COD：0.168t/a 氨氮：0.0017t/a | 已建 | 已环评 |
| 25 | 史丹利化肥遂平有限公司 | 废水：24000m³/d；COD：1.2t/a 氨氮：0.012t/a | 已建 | 已环评 |
| 26 | 河南农有王农业装备科技股份有限公司 | 废水：720m³/d；COD：0.036t/a 氨氮：0.004t/a | 已建 | 已环评 |
| 27 | 河南创新思念食品有限公司 | 废水：258480m³/d；COD：0.12.92t/a 氨氮：1.292 t/a | 已建 | 已环评 |
| 28 | 河南欧宝丽油脂有限公司 | 废水：3648m³/d；COD：0.182t/a 氨氮：0.018t/a | 已建 | 已环评 |
| 29 | 驻马店市瑞翔农副产品有限公司 | 废水：3883m³/d；COD：0.194t/a 氨氮：0.019t/a | 已建 | 已环评 |
| 30 | 遂平县汉威服饰有限公司 | 废水：4320m³/d；COD：0.216t/a 氨氮：0.022t/a | 已建 | 已环评 |
| 31 | 遂平县鸿亿手袋有限公司 | 废水：1920m³/d；COD：0.096t/a 氨氮：0.0010t/a | 已建 | 已环评 |
| 32 | 驻马店市鸿通板材加工有限公司 | 废水：576m³/d；COD：0.029t/a 氨氮：0.003t/a | 已建 | 已环评 |
| 33 | 遂平县保晖纸制品有限公司 | 废水：288m³/d；COD：0.014t/a 氨氮：0.001t/a | 已建 | 已环评 |
| 34 | 遂平县科宝钢构有限公司 | 废水：240m³/d；COD：0.012t/a 氨氮：0.001t/a | 已建 | 已环评 |
| 35 | 河南晶鸿光电科技有限公司 | 废水：34560m³/d；COD：1.728t/a 氨氮：0.017t/a | 已建 | 已环评 |
| 36 | 驻马店市白云纸业有限公司 | 废水：7137000m³/d；COD：482.4t/a 氨氮：15.7t/a | 已建 | 已环评 |
| 37 | 河南徐福记食品有限公司 | 废水：110000m³/d；COD：6.12t/a 氨氮：0.088t/a | 已建 | 已环评 |
| 38 | 河南正康粮油有限公司 | 废水：11844m³/d；COD：1.6t/a 氨氮：0.016t/a | 已建 | 已环评 |
| 39 | 遂平克明面业有限公司 | 废水：21456m³/d；COD：6.4t/a 氨氮：0.41t/a | 已建 | 已环评 |
| 40 | 燕京啤酒（驻马店）有限公司 | 废水：1200000m³/d；COD：36t/a 氨氮：0.001t/a | 已建 | 已环评 |
| 41 | 遂平县安顺工贸有限公司 | 废水：3456m³/d；COD：0.14t/a 氨氮：0.071t/a | 已建 | 已环评 |
| 42 | 河南龙源化工机械设备有限公司 | 废水：18803m³/d；COD：0.86t/a 氨氮：0.09t/a | 已建 | 已环评 |
| 43 | 遂平县佳骏手袋制品有限公司 | 0 | 已建 | 已环评 |
| 44 | 上海汇礼箱包有限公司遂平分公司 | 0 | 已建 | 已环评 |
| 45 | 遂平县华鼎塑料电工机械有限公司 | 0 | 已建 | 已环评 |
| 46 | 驻马店市恒升电子衡器发展有限公司 | 0 | 已建 | 已环评 |
| 47 | 遂平县裕达粮油集团有限公司 | 0 | 已建 | 已环评 |
| 48 | 驻马店市天元粮油储运有限公司 | 0 | 已建 | 已环评 |
| 49 | 河南奔丰肥业有限公司 | 0 | 已建 | 已环评 |

### 3.3.7水环境

本项目位于遂平县产业集聚区内，主要污染源为工业区内现有企业产生的废水。该区域排污管网完善，区内工业废水全部排入污水管网，进入遂平县城市第一污水处理厂处理后排入奎旺河，对纳污水体奎旺河的水质有一定的影响。

### 3.3.8 空气环境

本项目区域的环境空气污染主要来自区域内的工业废气，对局部地区有一定的影响。此外，道路扬尘和汽车尾气也是大气污染源。其中汽车尾气程度较轻，对周围环境影响不大。

### 3.3.9 声环境

区内的工业噪声和附近的交通噪声是评价区目前最主要的噪声源，对局部地区有一定的影响。

### 3.3.10 固体废弃物

主要是区内工业固体废物和生活垃圾，经合理处置后对环境的影响不大。

## 3.4 环境空气质量现状监测与评价

### 3.4.1 评价范围、评价因子、评价标准及评价方法

（1）评价范围

以厂址为中心，向东、南、西、北方向各延伸2.5km的矩形范围，评价区域面积25km2。

（2）评价因子

根据项目特点与环境特征，选取PM10、SO2、NO2、PM2.5作为环境空气质量现状评价因子。

（3）评价标准

评价标准详见表3-3。

表3-3  环境空气质量现状评价因子一览表

| 污染物名称 | 浓度限值 | 评 价 标 准 |
| --- | --- | --- |
|  | 小时平均/一次浓度值 | 日平均 |  |
| SO2 | 500μg/m3 | 150μg/m3 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012二级 （ug/m3） |
| NO2 | 200μg/m3 | 80μg/m3 |  |
| PM10 | / | 150μg/m3 |  |
| PM2.5 | / | 75μg/m3 |  |
| CO | 400μg/m3 | 1000μg/m3 |  |
| O3 | 160μg/m3 | 200μg/m3 |  |

（4）评价方法

本次环境空气质量现状评价采用单项质量指数法，公式如下：

Ii= Ci /COi

式中： Ii ——第i种污染物的单项质量指数；

Ci——第i 种污染物的实测浓度，mg/m3；

COi——第i 种污染物的评价标准，mg/m3。

（5）监测时间、监测点位

监测时间2018年12月28日至2019年1月3日，连续监测7天监测点位见表3-4。

表3-4    环境空气质量现状监测点布设一览表

| 序号 | 监测点名称 | 与厂址相对位置 | 功能特征 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 时湾 | 北294m | 上风向 | SO2、NO2、PM10 |
| 2 | 厂址 |  |  |  |

（6）监测频率见表3-5。

表3-5         环境空气监测频率一览表

| 监测因子 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- |
| SO2 | 24小时平均 | 连续监测7天，每天采样时间不小于20小时 |
|  | 1小时平均 | 连续监测7天，每天采样4次，每小时不小于45分钟 |
| NO2 | 24小时平均 | 连续监测7天，每天采样时间不小于20小时 |
|  | 1小时平均 | 连续监测7天，每天采样4次，每小时不小于45分钟 |
| PM10 | 24小时平均 | 连续监测7天，每天采样时间不小于20小时 |

监测分析方法：按照技术导则要求，同时记录风向、风速、气温、气压环境空气质量现状监测因子的采样点、采样环境、采样高度、采样方法和数据的有效性需按《环境监测技术规范》、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）和《空气和废气监测分析方法》中的要求进行。

（7）监测分析方法

表3-6   环境空气质量监测项目及分析方法

| 序号 | 项目 | 分析方法 | 方法来源 | 最低检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ 482-2009 | 小时值：0.007 日均值：0.004 |
| 2 | NO2 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 479-2009 | 小时值：0.005 日均值：0.003 |
| 3 | PM10 | 重量法 | HJ 618-2011 | 0.010 |

### 3.4.2 环境空气质量现状监测结果及分析

本次环境空气现状监测结果统计与评价见表3-7。

表3-7   大气污染物现状监测统计结果   单位：mg/m3

| 监测 因子 | 监测点 | 小时平均浓度值 | 日均浓度值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围 | 平均值 | 超标率 （%） | 最大污染指数 | 浓度范围 | 平均值 | 超标率 （%） | 最大污染指数 |
| SO2 | 时湾 | 0.019~0.027 | 0.023 | 0 | 0.046 | 0.013~0.016 | 0.014 | 0 | 0.107 |
|  | 厂址 | 0.021~0.038 | 0.027 | 0 | 0.054 | 0.012~0.014 | 0.013 | 0 | 0.087 |
| NO2 | 时湾 | 0.028~0.046 | 0.038 | 0 | 0.190 | 0.019~0.024 | 0.020 | 0 | 0.25 |
|  | 厂址 | 0.021~0.038 | 0.032 | 0 | 0.160 | 0.013~0.019 | 0.017 | 0 | 0.212 |
| PM10 | 时湾 | / | / | / | / | 0.086~0.092 | 0.089 | 0 | 0.593 |
|  | 厂址 | / | / | / | / | 0.085~0.090 | 0.088 | 0 | 0.587 |

由上表可知：本项目所在区域SO2、NO2、小时浓度、日均浓度均满足《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准；PM10日均浓度满足《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准。

3.4.3 环境空气自动站监测统计数据

评价引用2018年驻马店市监控平台发布的遂平县环境空气自动站统计数据，对遂平县城区环境空气质量现状进行评价，详见表3-8。

表3-8       2018年遂平县环境空气质量统计数据一览表

| 2018年 | PM10 (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) | SO2 (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO (μg/m3) | O3 (μg/m3) | 优良 天数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 146 | 104 | 29 | 41 | 2.10 | 98 | 16 |
| 二月 | 136 | 77 | 30 | 33 | 1.37 | 100 | 15 |
| 三月 | 109 | 66 | 30 | 37 | 1.10 | 140 | 18 |
| 四月 | 117 | 48 | 17 | 35 | 1.40 | 154 | 16 |
| 五月 | 87 | 45 | 11 | 29 | 1.20 | 185 | 20 |
| 六月 | 65 | 42 | 14 | 28 | 1.06 | 212 | 21 |
| 七月 | 57 | 34 | 20 | 23 | 1.25 | 168 | 24 |
| 八月 | 57 | 31 | 10 | 20 | 1.00 | 187 | 24 |
| 九月 | 62 | 32 | 8 | 27 | 0.96 | 171 | 22 |
| 十月 | 93 | 48 | 11 | 42 | 1.15 | 185 | 19 |
| 十一月 | 128 | 82 | 15 | 45 | 2.20 | 129 | 20 |
| 十二月 | 151 | 103 | 17 | 47 | 2.60 | 81 | 16 |
| 全年 | 100 | 59 | 18 | 34 | 1.70 | 170.0 | 231 |

由表3-8可见，2018年遂平县环境空气中SO2、NO2年平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012及修改单）中二级标准要求，PM10、PM2.5年平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012及修改单）中二级标准要求，O3、CO平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012及修改单）中二级标准要求。2018年遂平县全年空气优良天数为231天。

## 3.5地表水环境质量现状监测与评价

### 3.5.1 地表水环境质量现状监测与评价

（一）监测断面布设：

本产业集聚区属淮河流域，区域地表水体有两条，位于遂平县城南侧的汝河和位于遂平城北的奎旺河。其中奎旺河为遂平县城主要纳污河流，县城主要工业企业排放污水和城市污水处理厂排放废水均通过城区排污管网进入奎旺河，后经北汝河最终进入汝河干流。按当地地表水功能区划，奎旺河为Ⅲ类水体，汝河遂平县城区段水体功能为Ⅲ类水体，汝河下游水体功能为Ⅳ类水体。该区域目标河流控制断面为汝河沙口断面，也是省(国)控断面。

2018年12月28日—12月30日，建设单位委托河南金诺源环境检测有限公司对区域地表水的开展环境现状监测，连续监测3天，每天监测2次。本次地表水环境质量现状监测布设3个监测断面，各监测断面布设情况及功能见表3-9，断面位置见附图十二。

表3-9 地表水监测断面设置表

| 编号 | 地表水体 | 断面位置 | 断面功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 奎旺河 | 第一污水处理厂入奎旺河上游100m | 对照断面 |
| 2# |  | 第一污水处理厂入奎旺河下游1000m | 削减断面 |
| 3# |  | 奎旺河疙瘩刘断面 | 控制断面 |

### （二）地表水评价因子：

根据工程废水污染物特征及地表水水体现状，本次地表水评价监测因子为：pH、COD、氨氮、BOD5、总磷、总氮、动植物油7项。

### （三） 水质监测方法

本次地表水监测分析按照国家标准和《水和废水监测分析方法》要求进行，采取全过程质量控制，具体分析方法见表3-10。

表3-10   地表水监测分析方法

| 序号 | 项目 | 分析方法 | 方法来源 | 最低检出限(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 | / |
| 2 | COD | 重铬酸盐法 | HJ 828-2017 | 4 mg/L |
| 3 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.025mg/L |
| 4 | BOD5 | 生化法 | HJ 535-2009 | 4 mg/L |
| 5 | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB11893-1989 | / |
| 6 | 动植物油 | 水质 石油类和动植物油的测定 | / | 0.01 |
| 7 | 总氮 | 水质 总氮的测定，碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ636-2012 | 0.05 |

### （四） 评价标准

各监测断面的水质均采用《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准，具体浓度限值列于表3-11。

3-11   地表水环境评价标准值     mg/L

| 类别 | pH值 | COD | 氨氮 | BOD5 | 总磷 | 总氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类 | 6~9 | 20 | 1.0 | 4 | 0.2 | 1.0 |

### （五）评价方法

本评价采用单项标准指数法。

其代数式如下：

式中Si,j——单项水质评价因子i在第j取样点的标准指数；

Ci,j——某评价因子i在第j取样点的实测浓度，mg/L；

Csi——i因子的评价标准，mg/L。

pH值的标准指数为：

SpH.j=（7.0-pHj）/（7.0-pHsd）   pHj≤7.0

SpH,j=（pHj-7.0）/（pHsu-7.0）pHj＞7.0

式中pHj——j取样点水样的pH值；

pHsd——评价标准规定的下限值；

pHsu——评价标准规定的上限值。

如果水质评价因子的标准指数值>1，表明该评价因子的水质超过了规定的水质评价标准，已经不能满足使用功能要求。

### （六）结果统计及评价结论

根据监测结果及相应的评价标准统计出断面处各污染因子的标准指数，详见表3-12。

表3-12    地表水现状监测及评价结果   单位：mg/L（pH除外）

| 断面 | 项目 | 监测范围 | 均值 | 标准值 | 超标率（%） | 最大污染 指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | pH | 7.10~7.14 | 7.12 | 6~9 | 0 | / |
|  | COD | 11~15 | 12.8 | 20 | 0 | 0.75 |
|  | BOD5 | 2.39-2.62 | 2.51 | 4 | 0 | 0.655 |
|  | 氨氮 | 0.18~0.41 | 0.30 | 1.0 | 0 | 0.41 |
|  | 总磷 | 0.04~0.07 | 0.06 | 0.2 | 0 | 0.3 |
|  | 总氮 | 0.996~1.07 | 1.03 | 1.0 | 83.3 | 1.07 |
|  | 动植物油 | 0.029~0.036 | 0.032 | 0.05 | 0 | 0.72 |
| 2# | pH | 7.11~7.15 | 7.12 | 6~9 | 0 | / |
|  | COD | 10~15 | 12.7 | 20 | 0 | 0.75 |
|  | BOD5 | 2.40-2.64 | 2.54 | 4 | 0 | 0.66 |
|  | 氨氮 | 0.23~0.43 | 0.32 | 1.0 | 0 | 0.43 |
|  | 总磷 | 0.04~0.09 | 0.06 | 0.2 | 0 | 0.45 |
|  | 总氮 | 0.919-1.15 | 1.03 | 1.0 | 50 | 1.15 |
|  | 动植物油 | 0.027~0.037 | 0.030 | 0.05 | 0 | 0.74 |
| 3# | pH | 7.11~7.15 | 7.12 | 6~9 | 0 | / |
|  | COD | 9~15 | 11.7 | 20 | 0 | 0.75 |
|  | BOD5 | 2.46-2.60 | 2.53 | 4 | 0 | 0.65 |
|  | 氨氮 | 0.20~0.44 | 0.31 | 1.0 | 0 | 0.44 |
|  | 总磷 | 0.03~0.09 | 0.065 | 0.2 | 0 | 0.45 |
|  | 总氮 | 0.938-1.15 | 1.04 | 1.0 | 33.3 | 1.15 |
|  | 动植物油 | 0.028~0.038 | 0.034 | 0.05 | 0 | 0.76 |

由表3-11可知：第一污水处理厂入奎旺河上游100m总氮浓度超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求；第一污水处理厂入奎旺河下游1000m、奎旺河疙瘩刘断面总氮浓度超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。

造成奎旺河断面现状水质总氮超标的主要原因是上游农村区域生活污水集中处理收率较低，上游河段清洁水来水较少，造成总氮浓度超标。

### 3.5.2 地表水环境质量现状常规监测数据与评价

根据驻马店市监测站发布的《2018年驻马店市环境质量月报》（2018第12期），评价引用2018年12月份全市地表水水质目标考核水质状况评价结果，2018年1-12月份，遂平县奎旺河疙瘩刘断面COD、氨氮、总磷监测值分别为19mg/L、0.17mg/L、0.26mg/L，符合地表水环境质量Ⅲ类标准；超标因子为高锰酸盐指数，超标倍数为0.3倍。

2018年1-12月遂平县奎旺河疙瘩刘断面水质达标率为0，最大超标因子及超标倍数为：COD(0.35倍)、氨氮（1.12倍）、高锰酸盐指数（0.40倍）、总磷（0.35倍）。农村面源污染、遂平县城区污水收集率偏低和奎旺河上游来水较少是奎旺河水质超过Ⅲ类水质的主要原因。

## 3.6 地下水环境质量现状调查与评价

### 3.6.1 监测点布设

评价区域内地下水主要为浅层地下水。2018年12月28日—29日，建设单位委托河南金诺源环境检测有限公司对产业集聚区地下水进行了监测。依据工程污染特征、地下水走向、项目区周围敏感点分布情况，对地下水监测共布设3个监测点，地下水监测布点设置见表3-13。

表3-13    地下水监测点布设一览表

| 编号 | 位置 | 方位 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 时湾 | 北（地下水上游） | pH、氨氮、溶解性总固体等11项 |
| 2# | 小郭园 | 区内（地下水下游） |  |
| 3# | 厂址 | 区内 |  |

### 3.6.2 监测因子

本次地下水现状监测因子确定为pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数共11项，同时测定井深、水温、水位、监测井用途。

### 3.6.3 分析方法

分析方法：水样采集、保存按《生活饮用水标准检验方法水样的采集和保存》（GB/T5750.2-2006）进行，分析方法按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750.4、5750.5、5750.7、5750.8-2006）中相关规定的监测方法进行。

### 3.6.4 评价标准

地下水水质现状评价执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的III类标准。

表3-14   评价标准  单位：mg/L

| 污染物名称 | pH | 总硬度 | 溶解性总固体 | 氨氮 | 硝酸盐 | 总大肠菌群（个/100mL） | 氯化物 | 硫酸盐 | 亚硝酸盐 | 挥发性酚类 | 菌落总数（CFU/mL） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6.5～8.5 | 450 | 1000 | 0.5 | 20 | 3.0 | 250 | 250 | 1.0 | 0.002 | 100 |

### 3.6.5 评价方法

采用单项标准指数法，计算公式如下。

一般项目单项标准指数计算公式：

式中：：标准指数；

：评价因子i在j点的实测统计代表值，mg/L；

：评价因子i的评价标准限值，mg/L。

pH的标准指数为：

当pHj≤7.0

当pHj≥7.0

式中：：j点的pH值；

：地下水水质标准规定的pH的下限值；

：地下水水质标准规定的pH的上限值。

### 3.6.6 监测统计及评价结果

地下水环境现状监测监测数据统计及评价结果见表3-15。

表3-15    地下水环境质量现状监测    mg/L

| 检测项目 | 标准 | 1# | 2# | 3# |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测值 | 标准指数 | 最大超标倍数 | 测值 | 标准指数 | 最大超标倍数 | 测值 | 标准指数 | 最大超标倍数 |
| pH | 6.5-8.5 | 7.05-7.06 | / | / | 7.03-7.04 | / | / | 7.02-7.05 | / | / |
| 氨氮 | 0.5 | 未检出 | / | / | 未检出 | / | / | 未检出 | / | / |
| 硝酸盐 | 20 | 5.62-5.68 | 0.281-0.284 | / | 5.52-5.57 | 0.276-0.0.278 | / | 6.31-6.36 | 0.316-0.318 | / |
| 亚硝酸盐 | 1.0 | 未检出 | / | / | 0.006 | 0.006 | / | 0.011 | 0.011 | / |
| 挥发性酚类 | 0.002 | 未检出 | / | / | 未检出 | / | / | 未检出 | / | / |
| 溶解性总固体 | 1000 | 366-371 | 0.366-0.371 | / | 372-378 | 0.372-0.378 | / | 354-362 | 0.354-0.362 | / |
| 硫酸盐 | 250 | 7.8-7.91 | 0.031-0.032 | / | 8.06-8.10 | 0.0321-0.324 | / | 8.34-8.36 | 0.0333-0.0334 | / |
| 氯化物 | 250 | 6.15-6.16 | 0.025 | / | 6.01-6.04 | 0.0242 | / | 6.16-6.18 | 0.247 | / |
| 总大肠菌群 （CFU/100mL） | 3.0 | 未检出 | / | / | 未检出 | / | / | 未检出 | / | / |
| 菌落总数（CFU/mL） | 100 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / |

由上表可知，各采样点地下水各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，说明项目区域地下水环境质量现状良好。

## 3.7声环境质量现状监测与评价

### 3.7.1监测布点

本次评价共设置4个声环境现状监测点，东、西、南、北厂界各1个。噪声监测点位详见附图十二。本次噪声现状监测点位及执行标准见表3-16。

表3-16    声环境现状监测点位及执行标准一览表

| 序号 | 监测点位名称 | 标准 | 标准值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼 | 夜 |
| 1# | 厂区东厂界 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 3、4a类 | 65 70 | 55 55 |
| 2# | 厂区南厂界 |  |  |  |
| 3# | 厂区西厂界 |  |  |  |
| 4# | 厂区北厂界 |  |  |  |

### 3.7.2监测方法及时间

本次噪声现状监测按照《声环境质量标准》（GB3096－2008）有关规定进行。本次评价噪声监测河南金诺源环境检测有限公司进行监测，监测时间为2018年12月28日～12月29日，共两天，每天昼夜各一次。

### 3.7.3声环境质量现状评价

环境噪声监测结果如表3-17所示。

表3-17   声环境现状监测结果统计表

| 序号 | 监测点位名称 | 监测值dB(A) | 标准值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1# | 东厂界 | 53.1-53.4 | 43.8-43.9 | 65 70 | 55 55 |
| 2# | 南厂界 | 52.2-52.5 | 42.5-42.5 |  |  |
| 3# | 西厂界 | 51.6-51.8 | 41.7-41.8 |  |  |
| 4# | 北厂界 | 52.4-52.4 | 42.2-42.2 |  |  |

由表3-17中数据可知，东、南、西、北厂界昼夜噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3、4a类标准要求，项目厂址建设区域声环境质量现状良好

第四章  环境影响预测与评价

## 4.1施工期（三期）环境影响预测与评价

### 4.1.1 施工期环境空气影响分析

本项目施工期从2019年7月至2020年12月，工程施工期的产生扬尘的作业均包括土地平整、打桩、开挖、回填、建材运输、露天堆放和装卸过程等。如遇干旱无雨季节，加上大风，扬尘将更为严重，有可能给附近的环境空气带来不利影响。施工期扬尘包括风力扬尘和动力扬尘。

(1)堆场风力扬尘

道路施工阶段扬尘的主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需露天堆放，一些施工作业点表层土壤需人工开挖且临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：

式中：－起尘量，kg/t•a；－距离地面50m的风速，m/s；

－起尘的风速，m/s； 与粒径和含水率有关。

－尘粒的含水率，%。

起尘风速与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度见表4.1－1。

表4.1－1               不同尘粒的沉降速度

| 粒径（微米） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度（m/s） | 0.03 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径（微米） | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度（m/s） | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径（微米） | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度（m/s） | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

由表4.1－1可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大，当粒径为250微米时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当粒径大于250微米，扬尘点主要在下风向近距离范围内，对外环境产生影响的是一些微小的尘粒，根据不同的气象情况，其影响范围也有所不同。在施工时采取一定的管理措施，禁止在大风天气进行搅拌作业，是抑制扬尘的有效手段，同时对于易起尘的建筑材料应加盖蓬布，汽车运输沙土等建材时也应加盖，并严格禁止超载运行，防止撒落而形成新的尘源。此外要求使用厂拌水泥，用密封灌车运至工地，以减少扬尘对周围环境的影响。

(2)车辆行驶的动力扬尘

据有关调查，施工工地的扬尘主要是运输车辆的行驶产生的，约占扬尘总量的60%，同时与道路和路面和车辆行驶的速度有关。

车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

式中：-车辆行驶时的扬尘，kg/km•辆；

－汽车速度，km/h；

－汽车载重量，t；

－道路表明粉尘量，kg/m2。

下表4.1－2为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限制车辆行驶速度及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的最有效手段。

表4.1－2          车速和地面清洁度与扬尘的关系         单位：kg／辆.km

| P 车速 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5(km/h) | 0.051 | 0.086 | 0.116 | 0.144 | 0.171 | 0.287 |
| 10(km/h) | 0.102 | 0.171 | 0.232 | 0.289 | 0.341 | 0.574 |
| 15(km/h) | 0.153 | 0.257 | 0.349 | 0.433 | 0.512 | 0.861 |
| 20(km/h) | 0.255 | 0.429 | 0.582 | 0.722 | 0.853 | 1.435 |

一般情况下，施工工地在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内，如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70％左右，表4.1－3为施工场地洒水抑尘的试验结果。由表可见，每天洒水4～5次进行抑尘，可有效控制施工扬尘，可将其污染距离缩小到20～50m的范围。

表4.1－3              施工场地洒水抑尘试验结果

| 距离(m) | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓度(mg/m3) | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

另外，道路的扬尘量与车辆的行驶速度有关，所以必须对施工车辆实行限速，既降低施工期扬尘污染，又确保施工安全。

为积极贯彻响应《河南省蓝天工程行动计划》，避免和减轻施工期扬尘对周围环境产生污染影响，避免产生污染纠纷，根据《驻马店市控制扬尘污染实施方案》，评价要求所有建筑施工现场必须做到“六个百分百”：即施工现场100%围挡、工地砂土100%覆盖、工地路面100%硬化、拆除工程100%洒水压尘、出工地车辆100%冲净车轮车身、暂不开发的场地100%绿化。评价要求建设单位在施工场地应当采取下列措施，已有效防止对周围居民的影响，项目负责人应多与附近居民沟通在施工期如有居民举报，应立即停止施工检查环保设施。做好环保设施不影响居民的前提下正常施工。

（1）在施工现场出入口公示扬尘污染控制措施、施工现场负责人、环保监督员、举报电话等信息；

（2）按照规定安装远程视频监控系统；

（3）在施工现场周边设置硬质密闭围挡，工地内暂未施工的区域应当覆盖、硬化或者绿化；

（4）土石方、拆除、洗刨工程作业时应当分段作业，采取洒水压尘措施，缩短起尘操作时间；

（5）气象预报风速达到四级以上或者出现重污染天气状况时，应当停止土石方作业、拆除工程以及其他可能产生扬尘污染的施工；

（6）建筑施工工地出口处应当设置车辆清洗设施及配套的排水、泥浆沉淀设施，防止泥水溢流；施工车辆经除泥、冲洗后方能驶出工地，不得带泥上路行驶；进出口周边一百米以内的道路应当保持清洁，不得存留泥土和建筑垃圾；

（7）中心城区施工应当使用预拌混凝土和预拌砂浆，施工工地禁止现场搅拌混凝土和砂浆。其他区域的建设工程在施工现场设置砂浆搅拌机的，应当配备降尘防尘装置。

（8）在场地平整、清表以及地基开挖等施工过程中，作业场地四周设置1.8～2.5m高围挡，以减少扬尘扩散；围挡对减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为2.5m/s时可使影响距离缩短40%。

（9）安排专职员工对施工场地进行洒水，采取随挖随洒水，保持一定湿度，最大限度减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天早、午、晚各洒水1次，若遇大风或干燥天气可适当增加洒水次数。施工场地洒水与否对扬尘的影响很大，场地洒水后，扬尘量将降低75%以上，可大大减少其对环境的影响。

（10）对运载建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布以减少洒落，车辆行驶线路应避开居民区及中心区。施工场地出口设一座车辆清洗池，车辆驶出施工场地前，应将车厢外和轮胎冲洗干净，避免车辆将泥土带到道路上产生二次扬尘，冲洗水沉淀后循环使用。

（11）在施工场地设置专人监管建筑垃圾、建筑材料的堆放、清运和处置，必要时加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘污染。

（12）对建筑垃圾和弃土及时处理、清运，以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。

（13）施工现场禁止烧煤、沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾及其它产生有毒、有害烟尘或恶臭气体的物质。

### 4.1.2 施工期水环境影响分析

施工期的废水主要为施工生产废水和生活污水。

生产废水主要包括土石方阶段排水，结构阶段混凝土养护排水，及各种车辆冲洗水。生产废水产生量较小，主要污染物为pH、COD、SS、石油类等。经临时沉淀池沉淀后回用于建筑场地的洒水。施工人员约20人，生活污水量约1.6m3/d，主要污染物有COD、BOD5、SS、动植物油、氨氮等。施工场地设临时化粪池，处理后排入城市污水管网，进入遂平县第一污水处理厂，对环境影响较小。

### 4.1.3施工期声环境影响分析

本工程施工内容均为生产车间建设和生产设备的安装。施工期间，主要噪声源有运输车辆和各种施工机械如打桩机、挖掘机、推土机、搅拌机等，其噪声源强在78～105dB(A)之间。在施工过程中，上述施工机械往往是同时作业，噪声源辐射量的相互叠加，其影响范围将更大。

施工机械噪声属于中低频噪声，预测其影响时可只考虑扩散衰减，预测模式选用：

L2=L1-20lg(r2/r1)

式中L1、L2分别为距离声源r1、r2处的等效声级值(dB(A));

r1、r2为接受点距声源的距离（m）;

ΔL=L1-L2=20lg(r2/r1)

由上式计算出噪声值随距离衰减结果见表4.1－4，施工设备对不同接受点的声级值见表4.1－5。

表4.1－4         施工噪声影响值随距离衰减的关系

| 距离（m） | 1 | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 400 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔL(dB(A)) | 0 | 20 | 34 | 40 | 43 | 46 | 48 | 52 | 57 |

表4.1－5      施工设备噪声对不同距离接受点的影响值      单位：dB(A)

| 噪声源 | 距离（m） | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 打桩机 | 声级值 | 105 | 91 | 85 | 80 | 79 | 77 | 76 | 73 | 70 | 68 |
| 挖掘机 | 声级值 | 82 | 68 | 62 | 59 | 56 | 54 | 53 | 50 | 47 | 45 |
| 搅拌机 | 声级值 | 84 | 70 | 64 | 61 | 58 | 56 | 55 | 52 | 49 | 47 |

由表4.1－5可见，打桩阶段，白天噪声超标范围在100m以内，夜间禁止打桩作业。其它施工机械需在250m外才能达到作业噪声限值。此外各种施工车辆的运行也将引起道路沿线噪声超标。为降低施工噪声对周围环境敏感点造成影响，评价要求施工单位在施工期间必须采取如下措施：

（1）施工单位在施工场地周围设置砖结构围挡，不得低于5m，施工现场需要固定的设备要尽量在工地中心设置，可有效地降低施工噪声对居民的影响。

（2）施工单位尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围适当设置声屏障，以减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）。

（3）施工单位采用先进的施工工艺，合理选用打桩机，禁止使用高噪声柴油冲击打桩机。

（4）精心安排，减少施工噪声影响时间。除施工工艺需要连续作业外，禁止夜间施工。如有特殊情况需要夜间施工，应按国家规定到遂平县环境监察大队办理有关手续。

（5）加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声现象发生。

（6）加强对车辆的管理，尽量压缩施工区机动车辆和行车密度，控制车辆鸣笛。

### 4.1.4施工期固废影响分析

本工程建设施工过程中会产生建筑垃圾及生活垃圾等固体废物。这期间应根据需要增设容量足够的、有围栏和覆盖措施的堆放场地与设施，并分类存放、加强管理；弃土在场内周转，就地用于绿化、道路等生态景观建设，为降低和消除上述固体废物对环境的影响，首先应对施工过程中产生的建筑材料及场地挖掘产生的土方应尽快利用，以减少堆存时间，若在不能确保其全部利用时，需对不能利用部分及时清运出场并按渣土有关管理要求进行处置，以免因长期堆积而产生二次污染；其次现场搅拌砂浆时应按用量进行配料，尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒；生活垃圾应集中收集，及时清运出场，由环卫部门统一收集后送城市生活垃圾填埋场处置。

综上，在加强施工管理的前提下，施工期产生的固废不会对周围环境产生不利影响。

## 4.2营运期环境影响预测与评价

### 4.2.1 大气环境影响预测与评价

#### 4.2.1.1区域气候与气象特征

#### 地面气象资料来源为遂平县气象站，遂平县气象站位于县城西部（莲花湖附近），在本项目西侧约2.7Km，其气象资料代表了该区域气象特征。

#### 根据当地气象部门提供的 2016 年顺序逐时 24 次/天的气象数据对当地的温

#### 度、风速、风向风频进行统计。

#### ①温度：

#### 当地年平均气温月变化情况见表 4.2-1，年平均气温月变化曲线见图 4.2-1。

#### 从年平均气温月变化资料中可以看出本地区 7 月份平均气温最高（27.4℃），1

#### 月份气温平均最低（0.91℃）。

#### 表4.2-1      年平均温度的月变化情况

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度（℃） | 0.91 | 5.64 | 11.03 | 17.41 | 20.38 | 25.12 |
| 月份 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 温度（℃） | 27.40 | 26.80 | 23.23 | 15.86 | 9.46 | 5.81 |

②风速：

年均风速的月变化和季小时平均风速的日变化情况分别见表 4.2-2 和表

4.2-3。

#### 表4.2-2      年平均风速的月变化情况

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速（m/s） | 2.37 | 2.72 | 2.36 | 1.99 | 2.38 | 2.17 |
| 月份 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 风速（m/s） | 1.72 | 1.56 | 1.82 | 1.93 | 2.21 | 2.17 |

#### 表4.2-3      季、小时平均风速的月变化情况

| 小时 风速 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春 | 1.63 | 1.68 | 1.80 | 1.77 | 1.78 | 1.74 | 1.72 | 1.85 | 2.19 | 2.74 | 3.11 | 3.09 |
| 夏 | 1.42 | 1.27 | 1.42 | 1.25 | 1.33 | 1.26 | 1.36 | 1.61 | 1.92 | 2.08 | 2.11 | 2.33 |
| 秋 | 1.74 | 1.64 | 1.73 | 1.68 | 1.60 | 1.63 | 1.82 | 1.86 | 1.98 | 2.26 | 2.56 | 2.67 |
| 冬 | 2.10 | 2.09 | 2.14 | 2.07 | 2.13 | 2.00 | 2.09 | 2.15 | 2.37 | 2.71 | 3.05 | 3.26 |
| 小时 风速 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 春 | 3.27 | 3.18 | 3.08 | 2.95 | 2.73 | 2.43 | 2.10 | 1.86 | 1.87 | 1.88 | 1.78 | 1.65 |
| 夏 | 2.49 | 2.64 | 2.59 | 2.41 | 2.44 | 2.04 | 1.75 | 1.69 | 1.49 | 1.52 | 1.57 | 1.57 |
| 秋 | 2.76 | 2.70 | 2.77 | 2.58 | 2.32 | 1.81 | 1.60 | 1.56 | 1.60 | 1.53 | 1.52 | 1.69 |
| 冬 | 3.39 | 3.36 | 3.30 | 2.91 | 2.64 | 2.08 | 2.09 | 1.97 | 2.05 | 1.99 | 1.99 | 1.94 |

从月平均风速统计资料中可以看出本地区 2 月份平均风速最高（2.72m/s）；8月份平均风速最低（1.56m/s）。

③风向、风频

每月、各季及长期平均各向风频变化情况见表 4.2-4 和表 4.2-5

表4.2-4     年均风频的月变化情况

| 风向 风频 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 11.56 | 3.23 | 2.96 | 2.02 | 4.84 | 8.20 | 6.45 | 2.42 | 1.61 | 2.28 | 2.55 | 5.38 | 8.33 | 6.59 | 11.16 | 20.30 | 0.13 |
| 二月 | 5.03 | 3.02 | 2.59 | 0.72 | 2.44 | 7.90 | 5.75 | 4.89 | 2.44 | 1.58 | 3.59 | 7.47 | 10.06 | 12.93 | 15.09 | 14.08 | 0.43 |
| 三月 | 8.06 | 6.59 | 4.57 | 5.65 | 6.32 | 10.62 | 8.74 | 5.24 | 2.82 | 3.63 | 5.24 | 5.11 | 5.38 | 7.66 | 6.99 | 6.99 | 0.40 |
| 四月 | 11.67 | 4.44 | 4.44 | 3.06 | 5.83 | 3.61 | 3.33 | 2.78 | 6.11 | 5.56 | 6.53 | 6.53 | 6.57 | 7.02 | 9.44 | 9.03 | 1.67 |
| 五月 | 6.32 | 7.53 | 4.44 | 5.11 | 6.85 | 6.45 | 8.20 | 6.18 | 5.11 | 3.49 | 3.36 | 5.51 | 6.32 | 6.85 | 10.75 | 7.12 | 0.40 |
| 六月 | 5.56 | 2.92 | 3.47 | 2.50 | 3.47 | 8.06 | 10.0 | 8.06 | 8.06 | 6.94 | 9.86 | 6.81 | 6.11 | 5.69 | 5.28 | 5.97 | 1.25 |
| 七月 | 3.63 | 3.63 | 2.28 | 6.05 | 7.93 | 12.50 | 14.52 | 8.20 | 4.70 | 4.84 | 6.99 | 4.97 | 3.63 | 4.30 | 4.30 | 5.78 | 1.75 |
| 八月 | 9.27 | 8.47 | 3.90 | 2.15 | 5.65 | 7.12 | 5.78 | 3.36 | 1.61 | 1.75 | 2.69 | 3.23 | 4.84 | 9.68 | 12.63 | 17.07 | 0.81 |
| 九月 | 7.50 | 6.94 | 4.17 | 5.28 | 5.97 | 6.25 | 5.56 | 5.42 | 2.64 | 2.08 | 3.06 | 3.75 | 6.81 | 10.00 | 12.22 | 9.86 | 2.50 |
| 十月 | 13.31 | 6.32 | 5.38 | 5.51 | 8.60 | 8.74 | 4.03 | 1.75 | 1.61 | 1.48 | 1.34 | 2.28 | 4.70 | 9.41 | 9.41 | 14.52 | 1.61 |
| 十一月 | 14.31 | 6.11 | 3.19 | 2.08 | 3.75 | 6.25 | 5.00 | 2.36 | 1.53 | 3.06 | 4.31 | 9.17 | 8.19 | 6.81 | 9.03 | 13.89 | 0.97 |
| 十二月 | 8.33 | 5.38 | 2.15 | 4.03 | 3.90 | 6.05 | 4.17 | 2.69 | 1.34 | 2.69 | 3.36 | 6.99 | 10.35 | 8.74 | 13.04 | 15.73 | 1.08 |

表4.2-5    年均风频的季变化及年平均风频情况

| 风向 风频 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 8.65 | 6.20 | 4.48 | 4.62 | 6.34 | 9.06 | 7.61 | 5.03 | 3.76 | 3.31 | 4.89 | 5.39 | 6.07 | 7.02 | 9.06 | 7.70 | 0.82 |
| 夏季 | 6.16 | 5.03 | 3.22 | 3.58 | 5.71 | 9.24 | 10.10 | 6.52 | 4.76 | 4.48 | 6.48 | 4.98 | 4.85 | 6.57 | 7.43 | 9.65 | 1.27 |
| 秋季 | 11.72 | 6.46 | 4.26 | 4.30 | 6.14 | 7.10 | 4.85 | 3.16 | 1.92 | 2.20 | 2.88 | 5.04 | 6.55 | 8.75 | 10.21 | 12.77 | 1.69 |
| 冬季 | 8.38 | 3.89 | 2.56 | 2.29 | 3.75 | 7.37 | 5.45 | 3.30 | 1.79 | 2.20 | 3.16 | 6.59 | 9.57 | 9.34 | 13.05 | 16.76 | 0.55 |
| 全年 | 8.72 | 5.40 | 3.63 | 3.70 | 5.49 | 8.20 | 7.01 | 4.51 | 3.06 | 3.05 | 4.36 | 5.50 | 6.75 | 7.91 | 9.93 | 11.70 | 1.08 |

2016年遂平县全年风频玫瑰图见图4.2-2—图4.2-6。

图4.2－6　遂平县年风向频率玫瑰图

从风向频率表中可看出，遂平县静风频率较高，全年为16%，秋季为20%；全年主导风向为北风，从NNE至NNW风频达22%。冬季最高为24%，其次为秋季，为22%。夏季主导风向为偏南风，SE、SSE和S三个风频为24%，春季为22%。

#### 4.2.1. 2预测模式和参数

本工程运营期排放的大气主要污染物均为TSP（颗粒物），造纸干燥和切割工段颗粒物的排放源强均为0.0165kg/h，污水处理站H2S和氨的无组织排放源强分别为0.0003kg/h和0.0078kg/h；以下就运营期项目排放的主要大气污染物进行预测。

（1）预测模式

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响。

（2）预测因子

根据本项目排放的大气污染物类型、现有标准情况，筛选出本项目预测因子为TSP、NH3、H2S。

（3）评价标准

TSP 采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准日均浓度的 3倍值，即 TSP：0.9mg/m3。NH3:0.2mg/m3、H2S：0.01mg/m3

（4）评价范围

根据拟建工程污染物排放特征、当地的气象特征及周围敏感目标分布情况，确定环境空气评价范围以污染源为中心，2.5km为半径，整个评价区域为19.6Km2。

（5）评价内容

采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐估算模式，计算距离项目污染源下风向不同距离处污染物的浓度、最大落地浓度 Pmax 及占标率。

（6）污染源特征参数

项目大气无组织污染物排放源主要为切割工序产生的颗粒物等，扩散系数选 择乡村，主要大气污染源预测参数见表 4.2- 6。

表4.2-6    主要废气污染源参数一览表(矩形面源)

| 污染源名称 | 坐标 | 海拔高度/m | 矩形面源 | 污染物 | 排放速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | 长度 | 宽度 | 有效高度 |  |  |  |
| 矩形 面源 | 114.006859 | 33.169852 | 63.0 | 70 | 30 | 12 | TSP | 0.0165 | kg/h |
|  |  |  | 63.0 | 12 | 6 | 0 | 氨 | 0.0078 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  | H2S | 0.0003 | kg/h |

（7）估算模型参数

估算模式所用参数见表4.2-7。

表4.2-7   估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数(城市人口数) | 22.6万 |
| 最高环境温度 | 40.0 °C |
| 最低环境温度 | -6.0 °C |
| 土地利用类型 | 工业用地 |
| 区域湿度条件 | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/m | / |
|  | 海岸线方向/o | / |

（6）预测结果

表4.2-8   最大Pmax和D10%预测结果表

| 下方向距离(m) | 矩形面源 |
| --- | --- |
|  | TSP浓度（ug/m3） | TSP占标率（%） |
| 50.0 | 21.447 | 2.407 |
| 100.0 | 18.794 | 2.0882 |
| 200.0 | 11.082 | 1.2313 |
| 300.0 | 8.4912 | 0.9435 |
| 400.0 | 7.2456 | 0.8051 |
| 500.0 | 6.639 | 0.7377 |
| 600.0 | 6.1719 | 0.6858 |
| 700.0 | 5.7973 | 0.6441 |
| 800.0 | 5.4839 | 0.6093 |
| 900.0 | 5.214 | 0.5793 |
| 1000.0 | 4.9984 | 0.5554 |
| 1200.0 | 4.5756 | 0.5084 |
| 1400.0 | 4.2239 | 0.4693 |
| 1600.0 | 3.9236 | 0.436 |
| 1800.0 | 3.6628 | 0.407 |
| 2000.0 | 3.4334 | 0.3815 |
| 2500.0 | 2.9638 | 0.3293 |
| 3000.0 | 2.6009 | 0.289 |
| 3500.0 | 2.3158 | 0.2573 |
| 4000.0 | 2.1001 | 0.2333 |
| 4500.0 | 1.9229 | 0.2137 |
| 5000.0 | 1.7723 | 0.1969 |
| 10000.0 | 1.0548 | 0.1172 |
| 11000.0 | 0.9815 | 0.1091 |
| 12000.0 | 0.9183 | 0.102 |
| 13000.0 | 0.8649 | 0.0961 |
| 14000.0 | 0.8178 | 0.0909 |
| 15000.0 | 0.776 | 0.0862 |
| 20000.0 | 0.6193 | 0.0688 |
| 25000.0 | 0.5122 | 0.0569 |
| 下风向最大距离 | 23.553 | 2.617 |
| D10%最远距离 | / | / |

表5-19    本项目污染源NH3及H2S贡献值预测结果    （mg/m3）

| 距离中心下风向距离D（m） | NH3 | H2S |
| --- | --- | --- |
|  | 预测浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测浓度（mg/m3） | 占标率（%） |
| 50 | 0.001631 | 0.815 | 0.0001647 | 1.65 |
| 100 | 0.002341 | 1.170 | 0.0002994 | 2.99 |
| 200 | 0.02341 | 1.17 | 0.0003499 | 3.50 |
| 300 | 0.003064 | 1.532 | 0.0004907 | 4.91 |
| 400 | 0.003944 | 1.9721 | 0.00517 | 5.17 |
| 500 | 0.003827 | 1.914 | 0.0006017 | 6.02 |
| 600 | 0.003429 | 1.714 | 0.000607 | 6.07 |
| 700 | 0.00305 | 1.525 | 0.0006009 | 6.01 |
| 800 | 0.002736 | 1.368 | 0.0005795 | 5.79 |
| 900 | 0.002483 | 1.241 | 0.0005251 | 5.25 |
| 1000 | 0.002279 | 1.139 | 0.0005749 | 5.75 |
| 1100 | 0.002112 | 1.056 | 0.0005308 | 5.31 |
| 1200 | 0.00197 | 0.985 | 0.0005022 | 5.02 |
| 1400 | 0.001848 | 0.924 | 0.0004572 | 4.57 |
| 1800 | 0.001741 | 0.870 | 0.0004265 | 4.26 |
| 2000 | 0.001646 | 0.823 | 0.000419 | 4.19 |
| 2500 | 0.00156 | 0.078 | 0.0004022 | 4.02 |
| 3000 | 0.001482 | 0.741 | 0.0003472 | 3.47 |
| 3500 | 0.001412 | 0.706 | 0.0003233 | 3.23 |
| 4000 | 0.001347 | 0.673 | 0.0003006 | 3.01 |
| 4500 | 0.001288 | 0.644 | 0.0002794 | 2.79 |
| 5000 | 0.001234 | 0.617 | 0.0003595 | 2.60 |
| 11000 | 0.001186 | 0.593 | 0.0002409 | 2.41 |
| 下风向最大距离 | 400m | 1.972 | 600m | 6.07 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

综合以上分析，本项目TSP的Pmax最大值出现为矩形面源排放的TSP，Pmax值为2.407%，Cmax为21.447ug/m3；氨的最大占标率为1.972%，H2S的最大占标率为6.07%.根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

本项目为二级评价大气环境范围边长取5km。粉尘颗粒物（TSP）经治理后能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值;污水处理站无组织排放的NH3、H2S在各场界处的预测值均可达到对应的《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）场界浓度限值要求。项目费用废气对周围环境影响较小。

#### 4.2.1. 3 工程废气达标性分析

#### 工程运营期废气均为餐厅废气、造纸干燥和切割废气，包括有组织和无组织废气。

（1）有组织废气

项目设有餐厅，食堂燃用液化石油气液化石油气属于清洁燃料，燃烧产生的污染物较少，对周边环境影响较小、餐厅废气主要为饮食油烟和非甲烷总烃对区域环境空气的影响。

项目食堂为员工提供三餐，设置 4个灶头，根据《河南省餐饮业油烟排放标准》（DB41/1604-2018），项目属中型餐厅。员工三班倒，在厂内用餐人数为200人，则食用油消耗量为5kg/d（按每人每天消耗食用油25g计），一般油烟挥发量占总耗油量的2%-4%，平均为2.81%，则油烟产生量为23.42g/h（每餐炊事时间为2h），产生浓度为5.86mg/m3（单个灶头风量1500m3/h，总风量6000m3/h）.饮食废气采用机械滤网+静电式净化设备+等离子设备处理后高空排放。经处理后的油烟浓度为0.6mg/m3，2.34g/h；非甲烷总烃排放浓度为4.2mg/m3,均满足《河南省餐饮油烟排放标准》(DB41/1604-2018)。工程运营期餐厅有组织废气对周围环境空气影响较小。

（3）污水处理站恶臭气体

经预测，污水处理站无组织排放的NH3、H2S经“集气罩+活性炭吸附+高空排放”处理后，其无组织排放浓度在各场界处的预测值均可达到对应的《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）场界浓度限值要求。

### 4.2.2 防护距离

#### 4.2.2.1大气环境防护距离

采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式中大气环境防护距离计算模式计算各无组织排放源的大气防护距离。计算结果以污染源 中心点为起点的控制距离，对于超出厂界外的范围，确定为项目大气环境防护区 域。

大气环境防护距离计算方法如下：

①模型为AERSCREEN模式。

②计算选项：乡村选项；测风高度=10m；气象筛选=自动筛选，考虑所有气 象组合。

③计算点：为离源中心 10m 到 2500m，在 100m 内间隔采用 10m，100m以上采用 50m。计算点相对源基底高均为 0。

④计算输出：根据计算，无超标点，项目不需设大气环境防护距离。

4.2.2.2卫生防护距离

（1）主要污染物源强的确定

本项目污水处理站采用“多圆盘过滤+高效浅层气浮+楔网过滤”处理工艺，在污水处理站运行过程中，会产生少量的氨和H2S气体。根据工程分析，污水处理站氨的无组织排放量为0.0078kg/h计、H2S的无组织排放源强按0.0003kg/h计。造纸干燥和切割工段TSP（颗粒物）的无组织排放源强为0.0165kg/h。

依据GB/T13201-91《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》的要求，需对项目无组织排放源与居住区之间设置卫生防护距离，采用以下公式计算：

式中Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）；

Cm——标准浓度限值（mg/m3）；

L——工业企业所需卫生防护距离（m）；

r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m），根据该生产单元占地面积S（m2）计算r=(S/π)0.5；

A，B，C，D——卫生防护距离计算系数（无因次），根据项目所在地区近五年平均风速（2.3m/s）及项目大气污染源构成的类别确定。

根据工程分析相关内容，确定本项目正常生产时无组织排放的污染物、相应的评价标准和计算的卫生防护距离见表4.2-9，卫生防护距离示意图见附图十二。

表4.2-9       项目卫生防护距离

| 位置 | 污染物 | 排放量 kg/h | 标准浓度限值（mg/m3） | 参 数 值 | 卫生防护距离 计算值（m） | 提级后 距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C | D |  |  |
| 造纸 生产 车间 | 粉尘 | 0.0165 | 0.9 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 2.416 | 50 |
| 污水站 | 氨 | 0.0078 | 0.2 |  |  |  |  | 8.422 | 50 |
|  | H2S | 0.0003 | 0.011 |  |  |  |  | 14.26 | 50 |

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）本项目确定的卫生防护距离为 100m。

根据项目周边敏感点分布情况，最近的敏感点为北侧的时湾村，距离造纸车间 294m，满足卫生防护距离要求。

### 4.2.2 地表水环境影响分析

#### 4.2.2.1项目运营期排污状况

（1）生产废水排放状况

根据工程分析，本项目废水主要为生产废水和生活污水，其中生产废水主要为抄纸废水、压榨废水和毛布冲洗废水。本项目项目生产废水排放量为6.939m3/t纸。

工程建成后废水排放情况见表4.2-10。

表4.2-10    项目三期工程废水排放情况一览表

| 废水排放量 | COD | 氨氮 | SS | BOD5 | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 422820m3/a | 63mg/L | 7.2mg/L | 25.9mg/L | 41.7mg/L | 0.30mg/L |

#### 4.2.2.2项目废水进入遂平县第一污水处理厂的可行性分析

遂平县第一污水处理厂位于县中心城区北部，北临奎旺河，西临107国道，南距离县城中心约2.5km，北距本项目约60m。该污水处理厂设计规模为3万t/d；原设计处理工艺为前置厌氧奥贝尔氧化沟工艺；收水范围为遂平县中心城区生活污水和遂平县产业集聚区京广铁路以东的部分工业废水。本项目位于该污水处理厂收水范围内。

遂平县第一污水处理厂于2008年建成并正常运营，2010年进行了升级改造，处理工艺采用改良型卡鲁塞尔氧化沟工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。现阶段进入第一污水处理厂的污水水量为2.14万m3/d，剩余处理能力约为8600m3/d，本项目建成投产后，废水排放量为1409.4m3/d，所以第一污水处理厂剩余处理能力能够满足本项目产生的污水。

本项目位于遂平县第一污水处理厂的收水范围内，且该收水范围内的排污管网以全部建成投入使用。全厂总排口废水排放量1409.4m3/d，占第一污水处理厂设计规模的4.7%，占第一污水处理厂剩余处理规模的16.4%，因此从水量上来说，遂平县第一污水处理厂完全可以接纳本项目废水排放量；本项目总排口废水主要污染物的排放浓度（COD63mg/L、氨氮7.2mg/L、BOD41.7mg/L、SS:25.9mg/L）满足遂平县第一污水处理厂进水水质（COD≤320mg/L、氨氮≤30mg/L、BOD150mg/L、SS200mg/L）要求。

综上所述，从管网、水量、水质上来说，遂平县第一污水处理厂都完全有能力接收本项目废水，因此本项目废水进入遂平县第一污水处理厂是可行的。

#### 4.2.2.3多情景模式地表水预测

（1）废水排放路线：

根据工程分析，驻马店中南纸业有限公司废水经遂平县第一污水处理厂处理后排入奎旺河，流经12.7km到达奎旺河疙瘩刘控制断面，本次评价按照项目分期建设计划分别对奎旺河疙瘩刘断面水质进行预测，预测范围为遂平县第一污水处理厂出水点距离奎旺河疙瘩刘断面共计13.8km范围，具体见图4-1。

（2）本工程废水污染源排放情况

根据工程分析，废水排放源强见表4.2-11。

表4.2-11    本项目总排口废水排放源强

| 废水排放量 | COD排放浓度 | 氨氮排放浓度 |
| --- | --- | --- |
| 422820m3/a | 63mg/L | 7.2mg/L |

（3）评价范围内现有污染源基本情况

见表4.2-12。

表4.2-12    评价范围内现有污染源基本情况表

| 序号 | 名称 | 类型 | 处理规模 m3/d | 排放浓度（mg/L） | 排放路线 | 距疙瘩刘断面距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | COD | 氨氮 |  |  |
| 1 | 第一污水处理厂 | 现有 | 30000 | 50 | 5 | 奎旺河 | 13.8km |
| 2 | 第二污水处理厂 | 现有 | 20000 | 50 | 5 | 奎旺河 | 12.7km |

（4）工程建设区域污染源排放实际情况

根据《遂平县城城乡总体规划》（2013-2030）中污水处理厂专项规划，至2020年10月集聚区工业废水经第二污水处理厂处理后回用30%，其余排入奎旺河。二污中水回用量为2020年为3600m3/d，2021年中水回用量为4500m3/d。各规划期内区域污染源排放情况见表4.2-13。

表4.2-13  工程分期建设区域污染源实际排放情况表

| 规划期限 | 本工程排放量m3/d | 一污排放量 m3/d | 二污排放量m3/d | 废水排放总量m3/d | 排放浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | COD | 氨氮 |
| 本工程 （2020年12月） | 1409.4 | 24000 | 12000 （8400） | 37872 （34272） | 50 (40) | 5 (2) |

备注（）内为中水回用后区域污染源排放量和污水处理厂升级改造后的排放浓度。

（5）预测情景：

情景一：第一污水处理厂和第二污水处理厂执行一级A标准，预测本工程废水对奎旺河疙瘩刘断面的影响。

情景二：第一污水处理厂和第二污水处理厂执行一级A标准，中水回用率30%，预测本工程废水对奎旺河疙瘩刘断面的影响。

情景三：第一污水处理厂和第二污水处理厂执行COD≤40mg/L、氨氮≤2mg/L，预测本工程废水对奎旺河疙瘩刘断面的影响。

情景四：情景三：第一污水处理厂和第二污水处理厂执行COD≤40mg/L、氨氮≤2mg/L，中水回用率30%，预测本工程废水对奎旺河疙瘩刘断面的影响。

（6）预测因子及预测模型

①预测因子

本次评价选取COD和氨氮进行预测分析

②预测模式的选取

本项目工程废水经第一污水处理厂集中处理后排入奎旺河，经13.8km长河道到达疙瘩刘断面，评价采用一维模式预测本工程废水经河道水体削减后对疙瘩刘断面的水质影响。

●完全混合模式的数学表达式为：

式中，C——预测污染物浓度（mg/L）；

ci，qi——污染源排放浓度和排放量（mg/L，m3/s）；

C1，Q1——河流上游污染物浓度和流量（mg/L，m3/s）。

- 一维预测模式如下：

式中：Ci——入河排污口废水排放浓度，mg/L；

——污染源经过衰减后到控制断面浓度，mg/L；

C目标——控制断面水质控制目标，mg/L；

Qe——污染源排水水量，m3/s；

Q0——上游来水水量，m3/s；

C0——上游来水水质控制目标，mg/L；

Xe、Xei——污染源到控制断面距离，m；

X0——上游来水到控制断面距离，m；

U——河段的断面平均流速 m/s；

K——一级反应速率常数 1/d；

③ 水质降解系数

以COD、NH3-N为主要预测因子，COD、NH3-N降解系数根据《全国水环境容量核算技术指南》和《河南省水环境容量研究报告》等相关研究结果进行综合确定，COD降解系数保守取0.12/d，氨氮降解系数保守取0.10/d，系数确定见表4.2-14。

表4.2-14                   污染物降解系数的确定

| KCOD（d-1） | K氨氮（d-1） | 确定依据 |
| --- | --- | --- |
| 0.2 | / | 河南省水环境容量研究报告 |
| 0.1-0.2 | / | 河南省水环境承载力研究报告 |
| 0.14 | 0.14 | 河南省重要河湖水功能区纳污能力核定和分阶段限制排污总量控制方案实施细则 |
| 0.11 | 0.11 | 两点法 |
| 0.10-0.18 | 0.10-0.15 | 全国地表水环境容量核定技术复核要点 |

④控制断面水质控制目标及参数

本次水环境影响预测涉及的控制断面预测参数详见表4.2-15。

表4.2-15  				预测参数一览表

| 断面 | 流量 （m3/s） | COD （mg/L） | NH3-N （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 奎旺河疙瘩刘断面 | 现状值 | 0.69 | 11.7 | 0.31 |
|  | 水体功能 |  | 20 | 1.0 |

⑤预测结果

●情景一：工程废水执行一级A标准

按照选定的预测模式，经计算，预测结果见表4.2-16。

表4.2-16   本工程实施对控制断面水质影响预测

| 工程类别 | 预测因子 | 疙瘩刘断面现状值（mg/L） | 工程废水削减至断面预测值 （mg/L） | 疙瘩刘断面预测值 （mg/L） | 标准值（mg/L） | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本工程 | COD | 11.7 | 36.2 | 21.4 | 20 | 超标 |
|  | NH3-N | 0.31 | 3.62 | 1.42 | 1.0 | 超标 |

●情景二：工程废水执行一级A标准，中水回用率30%

按照选定的预测模式，经计算，预测结果见表4.2-17。

表4.2-17      本工程实施对控制断面水质影响预测

| 工程类别 | 预测因子 | 疙瘩刘断面现状值（mg/L） | 工程废水削减至断面预测值 （mg/L） | 疙瘩刘断面预测值 （mg/L） | 标准值（mg/L） | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本工程 | COD | 11.7 | 36.6 | 21.4 | 20 | 超标 |
|  | NH3-N | 0.31 | 3.66 | 1.45 | 1.0 | 超标 |

●情景三：工程废水排放COD≤40mg/L、氨氮≤2.0mg/L

按照选定的预测模式，经计算，预测结果见表4.2-18。

表4.2-18         本期工程实施对控制断面水质影响预测

| 工程类别 | 预测因子 | 疙瘩刘断面现状值（mg/L） | 工程废水削减至断面预测值 （mg/L） | 疙瘩刘断面预测值 （mg/L） | 标准值（mg/L） | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二期工程 | COD | 11.7 | 26.4 | 17.9 | 20 | 达标 |
|  | NH3-N | 0.31 | 1.20 | 0.69 | 1.0 | 达标 |

●情景四：工程废水排放COD≤40mg/L、氨氮≤2.0mg/L，中水回用30%

按照选定的预测模式，经计算，预测结果见表4.2-19。

表4.2-19      本工程实施对控制断面水质影响预测

| 工程类别 | 预测因子 | 疙瘩刘断面现状值（mg/L） | 工程废水削减至断面预测值 （mg/L） | 疙瘩刘断面预测值 （mg/L） | 标准值（mg/L） | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本工程 | COD | 11.7 | 27.0 | 17.4 | 20 | 达标 |
|  | NH3-N | 0.31 | 1.20 | 0.67 | 1.0 | 达标 |

⑥预测结论：

根据以上不同情景预测结果可以看出，在奎旺河疙瘩刘断面水质维持现状的基础上，本工程废水经集中处理后执行一级A标准排放，经奎旺河河道削减至疙瘩刘断面时 COD和氨氮浓度均不能够满足断面Ⅲ类水体功能要求；

本项目废水经集中处理后执行一级A标准排放，中水回用率达到30%，本工程废水经奎旺河河道削减至疙瘩刘断面时COD和氨氮预测浓度均不能满足断面Ⅲ类水体功能要求。

本工程实施后工程废水经集中处理后满足COD≤40mg/L、氨氮≤2.0mg/L，本工程废水经奎旺河河道削减至疙瘩刘断面时均能够满足断面Ⅲ类水体功能要求。

工程废水排放COD≤40mg/L、氨氮≤2.0mg/L，中水回用30%的情景下，本工程废水经奎旺河河道削减至疙瘩刘断面时均能够满足断面Ⅲ类水体功能要求。

根据遂平县水环境污染防治攻坚战、遂平县河流水质提升实施方案等相关要求，遂平县人民政府拟在2019年12月市控断面奎旺河疙瘩刘达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准。奎旺河区域地表水环境综合整治方案如下：

（1）引汝（河）入奎（工程）：工程投资2.6亿元，开挖灌渠8.2km,将汝河水（目前水质为Ⅲ类）引入奎旺河，计划引入生态流量2万m3/d，力争把奎旺河水质COD和氨氮浓度降低1~2mg/L。

（2）完善城区污水管网配套建设：2019年加快实施城区污水管网雨污分流建设，逐步实施全城区雨污分流，污水收集率达到100%，园区内所有工业废水100%进入产业集聚区污水处理厂。

（3）全面整治奎旺河两岸污染源：一是开展清河行动，组织开展对未经处理直接排入奎旺河的生活污水、畜禽养殖废水、工业废水和黑臭水体的排查整治，保障入河排污口达标排放。二是开展河道垃圾、杂物、违建清除及水面干净的“三清一净”行动；三是全面整治奎旺河上游下宋水库、双沟水库周边商业餐饮废水、垃圾直接排入河道现象，确保奎旺河上游水质达标；四是在奎旺河流域建设人工湿地生态修复拦河坝，大大降低奎旺河有机污染；五是对遂平县第一、第二污水处理厂实施提标改造，将城市污水处理厂出水水质由COD≤50mg/L、氨氮≤5mg/L，提升至COD≤40mg/L、氨氮≤2mg/L，降低城市污水处理厂COD 和氨氮的入河总量。六是坚决打赢水污染防治攻坚战，全面完成水污染整治目标。

为有效保证奎旺河疙瘩刘断面水质满足水体功能要求，在本工程实施过程中应加强遂平县第一、第二污水处理厂运行管理和提标改造，根据造纸行业废水处理技术发展，不断提升本项目废水治理水平，并根据不断提升的水环境管理要求，提升区域污水处理厂排放标准，减轻疙瘩刘断面的水环境压力，确保在2019年12月奎旺河水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

### 4.2.3 地下水环境影响分析

#### 4.2.3.1评价区域水文地质情况

遂平有以下几个水文地质区：

Ⅰ2 中细砂亚粘土区：面积为157km2，主要分布在南岗区和平原区分界的诸市、诸堂乡沿汝河两岸的冲积平原上，属汝河的古河道，地下水贮存条件好，无论浅层深层均富水。

Ⅱ1 亚粘土区：面积390km2，主要分布在遂平县城以东包括常庄、张店、城关、石寨铺等乡的全部和车站、和兴、阳丰、褚堂等乡的一部分。该区属第四纪冲积平原，地下水赋存条件好，水位浅，水量丰富，开采条件好，是遂平的主要宜井区。

本项目选址位于遂平县城南新区和幸路东段路北，所在区域属于Ⅱ3水文地质区。

Ⅱ3 亚粘土区：面积343km2，主要分布在北岗区和平原区的西北部，包括沈寨乡全部和玉山、槐树、和兴等乡的一部分。该区除边沿地带是富水区外，其它大都是弱富水区。

Ⅲ2 粘土和亚粘土区：面积83.85km2，主要分布面岗区。包括关王庙、诸市、褚堂等乡的一部分，该区属浅层贫水，深层中等富水区，灌溉只能依靠地表水和少量深层水。

Ⅳ1 亚粘土区：面积132km2，主要分布在西部山丘区和岗区衔接的地带，包括槐树、玉山、张台、花庄、文城等乡的部分地区。该区无论浅层深层均为贫水区，不能发展井灌，有些地区连人畜饮水都有困难。

Ⅴ 石灰岩、石英砂岩、砂砾岩区：面积104km2，主要在西部山丘区，包括张台乡的西部地区，该区只有少量的裂隙水和泉水，只有利用地表水。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），渗透系数经验取值见表4.2-20。

表4.2-20    渗透系数经验值表

| 岩性名称 | 主要颗粒粒径（mm） | 渗透系数（m/d） | 渗透系数（cm/s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 轻亚黏土 | 0.05~0.1 0.1~0.25 0.25~0.5 0.5~1.0 1.0~2.0 | 0.05~0.1 | 5.79×10-5 ~1.16×10-4 |
| 亚黏土 |  | 0.1~0.25 | 1.16×10-4 ~2.89×10-4 |
| 黄土 |  | 0.25~0.5 | 2.89×10-4 ~5.79×10-4 |
| 粉土质砂 |  | 0.5~1.0 | 5.79×10-4 ~1.16×10-3 |
| 粉砂 |  | 1.0~1.5 | 1.16×10-3 ~1.74×10-3 |
| 细砂 |  | 5.0~10 | 5.79×10-3 ~1.16×10-2 |
| 中砂 |  | 10.0~25 | 1.16×10-2 ~2.89×10-2 |
| 粗砂 |  | 25~50 | 2.89×10-2 ~5.78×10-2 |
| 砾砂 |  | 50~100 | 5.78×10-2 ~1.16×10-1 |
| 圆砾 |  | 75~150 | 8.68×10-2 ~1.74×10-1 |
| 卵石 |  | 100~200 | 1.16×10-1 ~2.31×10-1 |
| 块石 |  | 200~500 | 2.31×10-1 ~5.79×10-1 |
| 漂石 |  | 500~1000 | 5.79×10-1 ~1.16×100 |

#### 4.2.3.2地下水评价工作等级及评价范围确定

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，本项目为Ⅲ类建设项目，项目评价范围内村庄供水方式为集中供水，经调查，周边村庄用水均由遂平县自来水公司供给，项目所在地环境敏感程度为不敏感，根据Ⅲ类建设项目地下水工作等级划分原则，确定本项目地下水环境影响评价工作等级为三级。其地下水环境敏感程度分级表见表4.2-21，评价工作等级划分见表4.2-22。

表4.2-21   地下水环境敏感程度分级表

| 划分指标 | 分级 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 建设项目场地地下水环境敏感程度 | 敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 | 如建设项目场地的含水层（含水系统）处于补给区与径流区或径流区与排泄区的边界时，则敏感程度上调一级；“环境敏感区”指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感期 |
|  | 较敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以及分散式居民饮用水水源等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区 |  |
|  | 不敏感 | 上述地区之外的其它地区 |  |

表4.2-22    地下水评价等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据表4.2-22，可知本项目地下水环境评价等级应为三级评价。评价范围为建设场地周边6km2。

#### 4.2.3.3地下水环境影响预测

本项目废水主要为生产废水和生活污水，其中生产废水主要为上网抄纸废水、压榨废水和毛布冲洗废水，厂区污水处理站处理达标后通过污水管网进入遂平县第一污水处理厂处理，最终排入奎旺河。生活污水经厂内化粪池暂存后通过污水管网进入遂平县第一污水处理厂处理，最终排入奎旺河。项目对地下水的影响主要为厂区污水处理站构筑物和化粪池防渗层达不到防渗效果生产废水和生活污水泄露对地下水的影响。

（1）预测时段

地下水环境影响预测时段为污染发生后100d、500d、1000d，和能反映特征因子迁移规律的其他时间节点。

（2）情景设置

渗区、重点防渗区。根据防渗级别采取不同的防渗材料，地下水防渗措施均为目前行业普遍采用的成熟措施，符合（GB18597-2001）、（GB18599-2001）的相关规定要求，故仅预测非正常状况下的影响结果。本次情景设置如下：

非正常状况下：污水处理站构筑物和化粪池因防渗层老化，腐蚀等原因达不到设计的防渗效果，生产废水和生活污水通过池底、池壁下渗经包气带进入潜层地下水对厂界下游的影响进行预测。

（3）预测因子

本项目废水污染物特征因子不含重金属，不含持久性有机污染物，本次地下水影响分析选取CODMn、氨氮为预测因子。

（4）预测源强及预测模式

废水中COD浓度为约398mg/L、氨氮为5.41mg/L，COD是高锰酸盐指数的2.7倍，因此，COD泄露浓度折算成高锰酸钾指数为147.4mg/L。

预测模型采用地下水溶质运移解析法——一维稳定流动一维水动力弥散模式：

式中：C—t时刻x处的示踪剂浓度，g/L；

C0—注入示踪剂浓度，g/L；

x—距注入点的距离，m；

t—时间，d，评价取60d；

u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d。

水流速度根据地下水流经验公式计算：

V=KI/ne

式中：V——水流速度（m/d）；

K——渗透系数，m/d，取10m/d；

I——水力坡度，取0.0013；

ne——有效孔隙度，无量纲，取0.25。

由上式计算可得，本项目所在区域地下水流速为0.052m/d。

（5）预测结果

结合《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），选取泄漏后100d、500d、1000d、厂界及敏感点进行预测。

预测结果见表4.2-23。

表4.2-23（1）  非正常状况下本项目厂址下游地下水CODMn预测结果一览表

| 名称 | 最大预测值（mg/L） | 最大预测值出现距离（m） | 最远影响距离（m） | 开始超标距离（m） | 开始达标距离（m） | 标准值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100d | 22.31 | 8 | 89 | 0 | 25 | 3.0 |
| 500d | 6.47 | 33 | 213 | 9 | 59 | 3.0 |
| 1000d | 4.33 | 59 | 317 | 34 | 86 | 3.0 |

表4.2-23（2）  非正常状况下本项目厂址下游地下水氨氮预测结果一览表

| 名称 | 最大预测值（mg/L） | 最大预测值出现距离（m） | 最远影响距离（m） | 开始超标距离（m） | 开始达标距离（m） | 标准值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100d | 4.30 | 9 | 89 | 0 | 25 | 0.5 |
| 500d | 1.25 | 34 | 213 | 7 | 61 | 0.5 |
| 1000d | 0.83 | 59 | 317 | 30 | 90 | 0.5 |

表4.2-23（3）   非正常状况下厂界及下游敏感点地下水CODMn预测结果一览表

| 名称 | 敏感点距事故源距离（m） | 污染物到达敏感点时间（d） | 最大贡献值（mg/L） | 最大贡献值出现时间（d） | 背景值（mg/L） | 预测值（mg/L） | 超标时间（d） | 达标时间（d） | 标准值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 5 | 1 | 67.6 | 60 | / | 67.6 | 1 | 423 | 3.0 |
| 时湾 | 294 | 1449 | 1.20 | 5494 | 1.1 | 2.30 | / | / | 3.0 |
| 小郭园 | 323 | 2494 | 0.68 | 5602 | 1.3 | 1.98 | / | / | 3.0 |

表4.2-23（4）   非正常状况下厂界及下游敏感点地下水氨氮预测结果一览表

| 名称 | 敏感点距事故源距离（m） | 污染物到达敏感点时间（d） | 最大贡献值（mg/L） | 最大贡献值出现时间（d） | 背景值（mg/L） | 预测值（mg/L） | 超标时间（d） | 达标时间（d） | 标准值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 5 | 1 | 13.04 | 60 | / | 13.04 | 5 | 473 | 0.5 |
| 时湾 | 625 | 1449 | 0.23 | 5494 | 0.151 | 0.381 | / | / | 0.5 |
| 小郭园 | 323 | 2523 | 0.13 | 5602 | 0.181 | 0.311 | / | / | 0.5 |

根据预测结果可知非正常状况下：

①CODMn第100天、第500天和第1000天最大预测值分别为22.31mg/L、6.47mg/L、4.33mg/L，均不能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1 III类要求；第100天开始超标距离为0m、开始达标距离为25m；第500天开始超标距离为9m、开始达标距离为59m；第1000天开始超标距离为34m、开始达标距离为86m。第100天、第500天和第1000天最远影响距离分别为89m、213m、317m。

②氨氮第100天、第500天和第1000天最大预测值分别为4.30mg/L、1.25mg/L、0.83mg/L，均不能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1 III类要求；第100天开始超标距离为0m、开始达标距离为25m；第500天开始超标距离为7m、开始达标距离为61m；第1000天开始超标距离为30m、开始达标距离为90m。第100天、第500天和第1000天最远影响距离分别为89m、213m、317m。

③厂界处CODMn的浓度随着时间的增加而增大，直至达到峰值后其浓度随时间的增大而减小，CODMn泄漏后经1天可到达场界，对厂界的最大预测值为67.6mg/L，不能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1 Ⅲ类要求；时湾CODMn的浓度随着时间的增加而增大，直至达到峰值后其浓度随时间的增大而减小，CODMn泄漏后经1449天可到达时湾，对时湾的最大预测值为2.30mg/L，可以满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1 Ⅲ类要求；小郭园村CODMn的浓度随着时间的增加而增大，直至达到峰值后其浓度随时间的增大而减小，CODMn泄漏后经2523天可到达小郭园，对小郭园的最大预测值为1.98mg/L，可以满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1 Ⅲ类要求。

④厂界处氨氮的浓度随着时间的增加而增大，直至达到峰值后其浓度随时间的增大而减小，氨氮泄漏后经1天可到达场界，对厂界的最大预测值为13.04mg/L，不能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1 Ⅲ类要求；时湾村氨氮的浓度随着时间的增加而增大，直至达到峰值后其浓度随时间的增大而减小，氨氮泄漏后经1449天可到达时湾，对时湾庄的最大预测值为0.381mg/L，可以满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1 Ⅲ类要求；小郭园村氨氮的浓度随着时间的增加而增大，直至达到峰值后其浓度随时间的增大而减小，氨氮泄漏后经2523天可到达小郭园，对小郭园的最大预测值为0.311mg/L，可以满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1 Ⅲ类要求。

因此为避免非正常工况下污水处理站各处理单元和化粪池渗漏对厂址下游地下水保护目标的影响，项目营运期间要加强对化粪池的维护管理，定期监测厂址周围地下水水质状况，制定跟踪监测计划，将对地下水的污染风险降低到最小。

#### 4.2.3.4预防措施

本项目厂区按照非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区分别进行了防渗，非污染防治区是指“没有物料或污染物泄漏，不会对地下水环境造成污染的区域或部位”，一般污染防治区是指“裸露于地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位”，重点污染防治区是指“位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，不易及时发现和处理的区域或部位”。

根据企业提供资料，一般污染区防渗措施：生产车间地面采取水泥进行硬化。

重点防渗区：污水处理站、危险废物贮存场，加强管理，按照《危险废物贮存污染控制标准》设置，具有防渗防漏防晒防水等措施，并有明显警示标志，专人负责，防止因危废渗漏或逸散造成包气带及地下水污染。

评价认为厂区落实上述各项防渗措施后可防止工艺废水下渗或面源污染地下水，有利于保护区域浅层地下水。评价建议企业应不断提高清洁生产水平，加强设备管理和维修，减少车间等物料跑、冒、滴、漏。 同时企业应严格按照规范进行施工，运营期间加强管理，在此基础上本项目运营期间不会加深对区域地下水质量的影响，地下水质量仍将维持现有水平。

### 4.2.4声环境质量影响预测与评价

#### 4.2.4.1评价工作等级确定

项目区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类、4a类功能区。营运期噪声源主要来生产车间内设备运行产生的噪声，工程建设前后，噪声级增加量不大，根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009），声环境影响评价等级为三级。

#### 4.2.4.2预测声源

本工程高噪声设备主要有造纸机、磨浆机、板框压滤机、螺杆空压机等，各建设期噪声源强值基本相同，以下各噪声源强治理情况见表4.2-24。

表4.2-24    高噪声设备源强与治理措施一览表

| 位置 | 设备名称 | 噪声源强 | 治理措施 | 采取措施后车间外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备浆车间 | 水力碎浆机 | 75 | 减振、隔声 | 60 |
|  | 磨浆机 | 80 | 减振、隔声 | 60 |
|  | 浆泵 | 85 | 减振、隔声 | 65 |
|  | 板框压滤机 | 85 | 减振、隔声 | 65 |
| 造纸车间 | 造纸机 | 85 | 减振、隔声 | 65 |
|  | 浆泵 | 85 | 减振、隔声 | 65 |
|  | 复卷生产线 | 80 | 减振、隔声 | 60 |
|  | 螺杆空压机 | 85 | 减震、消声 | 65 |
| 后加工 车间 | 大盘纸生产线 | 80 | 减振、隔声 | 60 |
|  | 面巾生产线 | 80 | 减振、隔声 | 60 |
|  | 餐巾纸生产线 | 80 | 减振、隔声 | 60 |
|  | 复合机 | 80 | 减振、隔声 | 60 |

#### 4.2.4.3预测范围与标准

本项目评价范围为项目厂界外200m包络线范围；根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，项目营运期周边区域声环境质量评价指标限值为昼间65dB（A），夜间55dB（A）。

#### 4.2.4.4预测模式

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。

预测模式采用：

①点声源衰减模式

式中：Lr－距噪声源距离为r处的等效声级值，dB（A）；

Lo－噪声源等效声级值，dB（A）；

r、ro－距噪声源距离，m。

②多源叠加公式

式中：L－总等声级，dB（A）；

n－声源数量；

Li－第i个声源对受声点的声压级，dB（A）。

③面声源影响预测公式

当r＜a/π时，Adiv≈0；当a/π＜r＜b/π，Adiv≈10lg（r/r0）；当r＞b/π时，Adiv≈20lg（r/r0）

式中：Li——第i个声源用于预测点的噪声值dB(A)；

LAeq总——预测点总等效声级dB(A)；

L(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)；

r——预测点距噪声源距离，m；

r0——源强外1m处；

△L——其它各种因素引起的附加衰减量（包括遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量），dB(A)；

n——声源数量。

#### 4.2.4.5预测结果和影响分析

根据上述预测模式，本项目各种机械噪声采取相应的降噪、隔声、吸声措施后，其昼间、夜间各厂界噪声贡献值见表4.2-25，根据《环境影响评价技术导则--声环境》(HJ2.4-2009)“新建项目以工程噪声贡献值作为评价量”来进行厂界噪声的评价。

表4.2-25  厂界昼间噪声影响预测结果   单位：dB（A）

| 厂界 | 噪声源 | 声压级 dB（A） | 与厂界距离 m | 贡献值 dB（A） | 标准值 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 生产车间 | 65 | 20 | 50.8 | 昼间：65 夜间：55 |
| 南厂界 | 生产车间 | 65 | 80 | 25.4 | 昼间：65 夜间：55 |
| 西厂界 | 生产车间 | 65 | 50 | 26.8 | 昼间：65 夜间：55 |
| 北厂界 | 生产车间 | 65 | 40 | 27.3 | 昼间：65 夜间：55 |

由上表可知，本项目运行设备噪声贡献值厂界噪声在25.4~50.8dB（A），能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，因此，项目噪声对其影响不大。

### 4.2.5 固体废物环境影响分析

本项目固体废物产生及处置情况见表4.2-26。

表4.2-26  本项目固体废物产生及处置情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 产生量（t/a） | 废物类别 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废铁丝、铁屑 | 1.0 | 一般废物 | 集中外售 |
| 2 | 边角废料 | 4.0 | 一般废物 | 返回碎浆工段作为原料 |
| 3 | 废毛布 | 2 | 一般废物 | 厂家回收 |
| 4 | 多圆盘过滤浮渣 | 900（含水率30%） | 一般废物 | 回用于配浆 |
| 5 | 污水处理站浮渣 | 168（含水率30%） | 一般废物 | 经板框脱水后出售给 |
| 6 | 生活垃圾 | 67.5 | 一般废物 | 由环卫部门送垃圾处理场 |
| 7 | 废机油 | 0.3 | 危险废物HW08 (900-249-08） | 交由有资质单位处置 |
| 8 | 废油桶 | 2个 | 危险废物HW49 （900-041-49） | 交由有资质单位处置 |

由上表可知，一般固废处理处置方式：废铁丝集中出售；边角废料和多圆盘过滤废渣返回碎浆工段做原料；污水站浮渣经板框脱水后集中出售给其他企业用于制作蛋托综合利用；生活垃圾由环卫部门定期收集清运至垃圾填埋场处理；

危险固废处理处置方式：废油桶和废机油等均委托有资质单位处理。

建设单位拟在厂区生产车间东南角建设一座面积为2m2的危险废物暂存间。本项目产生的固体废弃物做到了最大程度的综合利用，减少了固体废弃物的处置量，也减轻了固废对环境的影响。危险固废临时贮存间地面必须做好“防扬散、防雨淋、防流失”三防措施，确保安全堆放。并在库外设置明显危险废物专用警示标志。危险废物应由专业技术人员和车辆运输，按照危险废物转运联单等相关制度要求进行转运和处理，做好记录、存档备案，确保危险固废安全运输和处置。

综上所述，本项目提出的各类固废处置方法可行，在认真落实评价提出的安全存放、转移处理的各项措施的基础上对区域环境影响较小，不会对环境造成二次污染。

## 4.3生态影响分析

项目位于遂平县产业集聚区北环路南段，项目用地属于工业用地，不占用耕地，也不涉及拆迁，项目污染物排放量较小，不会对水环境和大气环境等生态要素产生明显影响，也不会影响附近区域动植物的生长和繁殖。项目建成后在厂区内可绿化的地方全部进行绿化，因地制宜栽植适宜生产的花、草、树木，以补偿生态损失，因此项目建设对生态环境影响较小。

## 4.4环境风险分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）及《河南省环境保护厅关于加强环评管理防范环境风险的通知》（豫环文[2012]159号），环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平，因此要加强环境风险管理，切实有效的防范环境风险。

本项目位于遂平县产业集聚区，厂址周围无自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区等环境敏感区域。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）要求，需要对项目生产、储运单元进行环境风险评价，从而提高风险管理意识，采取必要的防范措施使环境风险降到最低水平，尽量减少风险事故对环境造成的危害，并提出相应的事故应急措施和预案，以实现安全生产、发展经济的目的。

### 4.4.1风险识别

项目为生活用纸造纸项目，外购原料为商品木浆，不制浆，不添加任何助剂。项目所用原料均为无毒、无害物资，生产过程中无风险源。具有环境风险的物质如下：

（一）污水处理站使用的PAC絮凝剂泄漏：

污水处理站使用的絮凝剂为PAC、PAM均无毒，PAC具有腐蚀性，袋装（外用塑料编织袋，内有塑料薄膜套装）储存于仓库库房。PAC 年使用量为 25.4t（0.085t/d），使用量和储存量较小，主要风险为 PAC 泄漏对人员健康造成危害： 本品对皮肤、粘膜有刺激作用。吸入高浓度可引起支气管炎，个别人可引起支气 管哮喘。误服量大时，可引起口腔糜烂、胃炎、胃出血和粘膜坏死。长期接触可 引起头痛、头晕、食欲减退、咳嗽、鼻塞、胸痛等症状。

（二）消防事故废水外排：

当发生火灾事故时，消防废水直接外排至遂平县第一污水处理厂，对第一污水处理厂的污水处理工艺和正常运行造成一定的冲击影响。

（三）污水处理站出现故障废水外排：

厂区污水处理站出现故障，生产废水未经处理直接排入城市污水处理厂，对第一污水处理厂的污水处理工艺、水质、正常运行造成一定的冲击影响。

### 4.4.2风险防范措施

（一）PAC泄漏及造成人员健康损害防范措施：

①加强对 PAC 储存情况的检查，以便及时发现泄漏。

②项目 PAC 储存量较小，不会涉及大量泄漏，小量泄漏时用洁净的铲子收集于密闭容器即可。

③皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少 15分钟，就医。

④眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少 15分钟，就医。

⑤吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。

⑥食入：应尽快用蛋白质之类的东西清洗干净口中毒物，如牛奶、酸奶等奶质物品。患者清醒时立即用水漱口，就医。

（二）废水处理站事故废水外排防范措施

①废水处理系统出现故障，不能正常运行，废水不能达标排放。企业应及时安排专业人员进行专项检查和定期检查，及时维修或更换老化的设备及部件，消除隐患，防止事故发生。

②加强职工安全教育和管理。对污水处理站操作员工进行环 保教育和职业技能培训，做到安全正常生产；一旦发生故障，企业应对出现故障 的废水处理系统及时进行维修，直至可以正常运行后才能恢复使用。

③企业停电造成污水处理站不能正常运营。企业启用应急电源，优先保证厂区污水处理站的用电，使其正常运转。

④为防止污水处理站事故发生时废水直接外排污染环境，设置事故池，事故池大小为312m3。根据《纸浆造纸废水治理工程技术规范》（HJ2011-2012）关于事故池设置的技术规定，事故池有效容积应能接纳最大一次事故排放的废水排放总量。因此，本项目污水处理设施故障或生产设施事故排放时废水最大产生量计算应急事故池容积的大小，用于收集事故废水暂存时的需要。废水处理设施一旦发生事故，事故水池的有效容积按污水处理站废水量，本工程运营后需进入污水处理站的清白水量为925.3m3/d，因此项目应设置1150m3的事故水池，能够满足事故需要。待废水处理设施恢复正常运行后，应将事故性排水重新处理达标后方可外排。

（三）火灾事故水池

为防止火灾事故发生时消防废水直接外排污染环境，设置事故池，事故池有效容积为1150m3；本项目消防用水量最大的建筑物为成品库，根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2001）(2005年版)，其室外消防栓设计流量不应小于35L/S，室内消防栓设计流量不应小于15L/S，火灾持续时间不应低于3h，自动喷水灭火系统设计流量不应小于4400L/min，持续喷水时间不应低于2h。据此计算得出，一次火灾的消防用水量不应小于1068m3。因此，拟建项目火灾事故状态消防水产生量为1068m3/次，项目新建一座1150m3的事故水池可以满足消防废水的收集需要。

由于污水处理站和火灾事故同时发生的概率极小，因此评价认为1150m3的污水站事故水池也可满足用于储存消防废水，即1150m3的消防事故废水也可以不重复建设。

## 4.4.3 风险应急预案

（1）总要求

应急组织要坚持“主动预防、积极抢救”的原则，应能够处理PAC泄漏和废水事故性排放及泄露污染等突发事故。

（2）快速的反应

迅速查清事故发生的位置、环境、规模及可能产生的危害；迅速沟通应急领导机构、应急队伍、辅助人员以及事故区内部人员之间的联络；迅速启动各类应急设施、调动应急人员奔赴事故区；迅速组织医疗、后勤、保卫等队伍各司其责；迅速通报灾情，通知相关方做好各项必要的准备。

（3）正确的措施

采取必要的自救措施，力争迅速消灭灾害，并注意采取隔离灾区的措施，转移灾区附近易引起灾害蔓延的设备和物品，撤离或保护好贵重设备，尽量减少损失，对灾区进行普遍安全检查，防止死灰复燃及二次事故发生。

项目应制定的相关环境保护应急预案内容摘要可见表4.4-1。

表4.4-1   项目环境风险应急预案内容一览

| 序号 | 项 目 | 主 要 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 环境保护目标：附近敏感点等 |
| 2 | 应急组织结构 | 实施三级应急组织（装置级、厂级、公司级）机构，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施 |
| 4 | 报警、通讯联络方式 | 逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援 |
| 5 | 应急环境监测 | 组织专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，专为指挥部门提供决策依据 |
|  | 抢险、救援控制措施 | 及时清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员 |
| 6 | 人员紧急撤离、疏散计划 | 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对有毒有害物质应急剂量控制规定，制定紧急撤离组织计划和救护，医疗救护与公众健康 |
| 7 | 事故应急救援关闭程序 | 制定相关应急状态终止程序，事故现场、受影响范围内的善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 8 | 事故恢复措施 | 制定有关的环境恢复措施（包括生态环境、地表水体），组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价 |
| 9 | 应急培训计划 | 定期安排有关人员进行培训与演练 |
| 10 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

第五章   环境保护措施及可行性论证

## 5.1 废气污染防治措施分析

本项目采用商品浆，造纸所用热源由遂平县中禾热力有限公司提供。

根据本工程污染因素分析，本项目废气主要为造纸干燥、原纸切割废气和餐厅油烟，造纸干燥和原纸切割废气主要污染物为粉尘。废气治理措施见表5-1。

表5-1    本项目各废气治理措施

| 污染源名称 | 治理措施 | 排放方式 |
| --- | --- | --- |
| 造纸干燥粉尘 | “离心除尘罐”处理后返回制浆工段 | 无组织排放 |
| 原纸切割粉尘 | “负压吸附”处理后返回制浆工段 | 无组织排放 |
| 污水处理站恶臭 | 集气罩+活性炭吸附+15m高空排放 | 有组织排放 |
| 餐厅油烟 | 机械滤网+静电式净化设备+等离子设备 | 有组织排放 |

### 5.1.1造纸干燥、切割粉尘污染防治措施分析

项目造纸干燥过程产生的颗粒物废气经过离心除尘罐收集的粉尘进行喷淋形成浆液，返回制浆系统回用于生产过程。切割废气经负压吸附处理后收集的粉尘送入浆池形成浆液返回浆液系统。造纸干燥过程和原纸切割过程产生的颗粒物废气采取上述除尘措 施净化后均排入车间内，再经车间厂房抑尘后无组织排放。根据预测结果，粉尘颗粒物（TSP）经治理后能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，造纸干燥和原纸切割废气对区域环境空气影响不明显，因此造纸机干燥过程和原纸切割废气处理措施可行。

### 5.1.2 餐厅油烟污染防治措施分析

（1）机械滤网+静电式净化设备+等离子设备工艺原理

项目采用机械滤网+静电式净化设备+等离子设备，使净化设备对油烟的净化效率≥90%，对非甲烷总烃的净化效率≥60%，同时加强对集气罩、排风管道、净化设备等定期清洗维护，定期清洗灶台，选用优质食用油等，降低其油烟和非甲烷总烃等污染物的产生浓度。

（2）污染防治措施可行性

项目餐厅油烟废气采用机械滤网+静电式净化设备+等离子设备，该设备对油烟的净化效率≥90%，对非甲烷总烃的净化效率≥60%。经处理后的油烟浓度为0.6mg/m3，2.34g/h，非甲烷总烃的排放浓度为4.2mg/m3，满足《河南省餐饮油烟排放标准》(DB41/1604-2018)中的油烟最高允许排放浓度 1.0mg/m3、非甲烷总烃的允许排放浓度10.0mg/L、净化设施最低去除效率大于90%以上的要求，餐厅废气处理措施可行。

### 5.1.3 污水处理站恶臭污染防治措施分析

为减少项目污水处理站恶臭气体对周边环境的影响，评价要求建设单位对厂内污水处理站采取“集气罩+活性炭吸附+15m高排气筒排放”措施，并加强厂区绿化。采取上述措施后，污水处理站恶臭气体对周边环境空气影响不明显，恶臭气体污染防治措施可行。

## 5.2废水污染防治措施分析

### 5.2.1废水处理措施的可行性分析

（一）废水处理措施

本项目废水主要为生产废水和生活污水。

（1）生活污水处理措施：职工生活污水采用隔油池、化粪池处理后与生产废水一并排入产业集聚区污水管网，经遂平县第一污水处理厂进一步处理达标后排入奎旺河。

（2）生产废水处理措施：项目废水主要为上网抄纸、压榨部废水和毛布冲洗废水。生产废水经白水池收集后，94%的白水返回稀浆用水，6%的生产废水进入厂区内废水处理站处理。废水经多圆盘过滤器过滤回收纤维后分为浊白水、超清白水和清白水，超清白水直接用于毛布冲洗水浊白水含有纤维，经浊白水塔收集后回用于碎浆、调浆、配浆工序。6%的清白水经过“高效浅层气浮+楔网过滤”处置出水排入产业集聚区区污水管网送至遂平县第一污水处理厂。生产废水处理工艺流程见图5-1

图5-1：生产废水处理工艺流程

（二）污水处理工艺详述

（1）ZNH25多圆盘过滤器：多圆盘式真空过滤器属于连续回转式真空过滤机，主要用于纸机的白水处理， 回收造纸机白水中的纤维和填料，并可用于造纸工程中浆料的脱水和浓缩。

多圆盘过滤器工作机理：ZNH25型多盘式真空过滤机主要由槽体、主轴、上罩、滤盘、分配阀、剥浆装置、冲水装置、洗网装置、传动装置、出浆装置等构成。当主轴带动滤盘转到液面一下时，扇形板进入大气过滤区。槽体中液体在静压作用下穿越滤网通过主轴和分配阀大气区滤液出口排出。主轴继续转动，扇形板进入真空过滤区，槽体中的液体穿越过滤网、主轴由分配阀进入水腿形成真，液体大量穿过滤网并形成滤饼。真空过滤的初期，滤饼较薄，部分纤维和填料与滤液一起穿过滤网，形成浊滤液，随着滤饼的加厚，滤饼的过滤作用加强，滤液变清，形成清滤液。浊滤液和清滤液分别由两个水腿流到浊滤液池和清滤液池。扇形板转出液面时，真空作用并没有立刻消失，仍使滤网上的浆层继续脱水，浓度继续增大。主轴继续转动，真空作用消失，扇形板进入剥浆区。这时滤盘两侧的剥浆喷嘴喷出的扇形水流剥落浆层，落入接料斗中随之被冲水管冲下并加以稀释，再通过螺旋出料器或出料斗的出口排到浆池。当滤盘转动到洗网区时，由摆动的洗网喷嘴喷水洗网、恢复过滤能力。随着滤盘不断的转动，扇形板就处在不同的区间，产生连续的过滤作用，不断的从白水中回收纤维和填料。

多圆盘真空过滤器的特点：

1、运行过程连续，工艺过程稳定，无需加添加剂，对抄纸工艺没有负面影响。

2、适应性好，它对各种白水中纤维和填料的回收都具有良好的效果，对涂布纸白水回收效果也很显著。

3、该设备占地面积小，节省基建开支，并且对老生产线的改造，也具有良好的适应性和灵活性。

4、运行费用低，真空系统除非特殊情况，一般不用真空泵，运行过程中除有限的电耗外，无其它附加的消耗费用。

5、纤维和填料的回收率高，一般能高达95％以上。

6、清滤液的固形物含量低，正常情况下为60mg/l±10mg/l，能实现水的封闭循环。

7、自动化程度高，可利用计算机和各种仪表控制。

8、虽然正常运转时有时需加入一定量的预挂浆，但回收过程中完全能把预挂浆全部回收，并且过滤后的浆和水可不经过处理直接进入造纸工艺流程。

9、类比平舆中南纸业公司同类工艺，多圆盘过滤对有机物有一定的去除能力，COD的处理效率可达20%以上。

（2）高效浅层气浮+楔网过滤工作原理：废水通过提升泵经过静态管道混合器、同时往管道混合器中加入混凝剂（按比例）然后废水流入絮凝混合区，在絮凝剂混合区中添加絮凝剂（按比例），混合的废 水进入絮凝反应区，通过有效的设备内部布局降低废水流速（趋于静态），这样 会大大提高絮凝反应效率，有利于后续高效气浮反应的效果，然后废水进入高效浅层气浮反应 区，溶气罐中的溶气水再气浮池中经释放器突然减到常压，这是溶解于水中的过 饱和空气以气泡在池中逸出，将废水中悬浮物带到水面形成浮渣通过刮渣机 刮出，通过集水管道将气浮去中部的水均匀分布进入楔形过滤器进一步去除悬浮 物，提高悬浮物的去除效果。

（三）废水处理工艺可行性分析

本项目污水处理系统处理效果见表5-2，项目废水总排口水质见表5-3。

表5-2    本项目污水处理系统处理效率一览表

| 参数 处理单元 | COD mg/L | 氨氮 mg/L | BOD mg/L | SS mg/L | 总磷 mg/L | 总氮 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多圆盘 过滤器 | 进水 | 400 | 12 | 150 | 1200 | 1.2 | 8.0 |
|  | 出水 | 320 | 12 | 120 | 120 | 1.2 | 8.0 |
|  | 去除率（%） | 20 | 0 | 20 | 90 | 0 | 0 |
| 高效浅层气浮+ 楔网过滤器 | 进水 | 320 | 12 | 120 | 120 | 1.2 | 8.0 |
|  | 出水 | 60 | 7.0 | 24 | 24 | 1.0 | 7.5 |
|  | 去除率（%） | 81.25 | 41.7 | 80 | 80 | 16.7 | 10 |
| 出水水质（mg/L） | 60 | 7.0 | 24 | 24 | 1.0 | 7.5 |

### 表5-3      项目总废水排口水质一览表             单位：mg/L

| 类别 | 废水量 （m3/d） | COD | 氨氮 | BOD5 | SS | 总磷 | 总氮 | 动植 物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 （处理后） | 21.6 | 260 | 20 | 120 | 150 | - | - | 18 |
| 生产污水 （处理后） | 1387.8 | 60 | 7.0 | 24 | 24 | 1.0 | 7.5 | - |
| 总排口 | 1409.4 | 63 | 7.2 | 25.5 | 25.9 | 0.99 | 7.4 | 0.18 |
| 排放标准 | / | 320 | 30 | 150 | 200 | 4.0 | 45 | - |
| 达标情况 | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / |

由表4-4可知，项目生产废水采取“多圆盘过滤器+高效浅层气浮+楔网过滤”处理后与经化粪池预处理的生活污水一并排放，总排口外排废水中主要污染物的排放浓度符合遂平县第一污水处理厂进水水质要求，吨产品排水量为6.939m3，满足《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）（20t/t产品）要求；能够达标排放。

（四）污水处理规模合理性分析

本工程需处理的生产废水量为1387.8m3/d，厂区2座污水处理站的总设计规模为1665m3/d，企业拟采用2套污水处理设备，每套污水处理设施的处理规模设计为835t/d，能够满足本项目污水处理的需要，污水处理规模合理。

综上所述，评价认为，本工程采2套“多圆盘过滤+高效浅层微浮+楔网过滤”处理工艺，可以做到达标排放，每套污水处理规模设计835m3/d，设计处理规模合理；且该污水处理工艺占地面积小、投资少、运行费用低，运行稳定，从技术、经济角度来说该处理工艺可行。从环保角度分析，本工程废水处理措施可行。

### 5.2.1废水进入污水处理厂的可行性分析

遂平县第一污水处理厂位于县中心城区北部，北临奎旺河，西临107国道，南距离县城中心约2.5km，北距本项目厂址约60m。该污水处理厂设计规模为3万t/d；原设计处理工艺为前置厌氧奥贝尔氧化沟工艺；收水范围为遂平县中心城区生活污水和遂平县产业集聚区京广铁路以东的部分工业废水。本项目位于该污水处理厂收水范围内。遂平县第一污水处理厂于2008年建成并正常运营，2010年进行了升级改造，处理工艺采用改良型卡鲁塞尔氧化沟工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。现阶段进入第一污水处理厂的污水水量为2.14万m3/d，剩余处理能力约为0.86万m3/d，足以消纳本工程产生的污水。

本项目位于遂平县第一污水处理厂的收水范围内，且该收水范围内的排污管网以全部建成投入使用。全厂总排口废水排放量1409.4m3/d，占第一污水处理厂设计规模的4.7%，占第一污水处理厂剩余处理规模的16.4%，因此从水量上来说，遂平县第一污水处理厂完全可以接纳本项目废水排放量；本项目总排口废水主要污染物的排放浓度（COD63mg/L、氨氮7.2mg/L、BOD541.7mg/L、SS25.9mg/L）满足遂平县第一污水处理厂进水水质（COD≤320mg/L、氨氮≤30mg/L、BOD150mg/L、SS200mg/L）要求。

综上所述，从管网、水量、水质上来说，遂平县第一污水处理厂都完全有能力接收本项目废水，因此本项目废水进入遂平县第一污水处理厂是可行的。

## 5.3地下水污染防治措施分析

项目实施后对地下水造成污染的主要途径有：化粪池、各浆池、污水处理站各构筑物、危废暂存间、 油站、排污沟、浆液、污水管道内物料泄漏下渗。

为防止污染物随着污染治理的环节跑、冒、滴、漏进入地面，对地下水环境带来威胁，建设单位拟采取如下严格的防渗措施：

- 生产产车间：地面混凝土硬化，表面涂刷环氧树脂。

②化粪池：抗渗混凝土防渗。

③各浆池：采用 C30 钢筋混凝土进行浇筑主体，内衬 10mm厚瓷砖。

④污水处理站各构筑物：采用 C30 钢筋混凝土进行浇筑主体，内衬10mm厚瓷砖，底部采用抗渗混凝土防渗。

⑤危废暂存间：地面及裙脚采用高密度聚乙烯膜和抗渗混凝土进行防渗,渗透系数达到10-10 cm/s。

⑥油站：防渗材料依次为 C30 防油渗混凝土、防油渗水泥浆、一布二胶耐酸碱玻璃网布、防油渗胶泥隔离层、底子油、1:3的水泥砂浆。

⑦排污沟：抗渗混凝土防渗。

⑧污水管道：采用 UPVC 材质。

化粪池、污水处理站各构筑物、浆池等采取上述防渗措施后，可有效防止污染物通过跑、冒、滴、漏给地下水带来的污染隐患，地下水污染防治措施可行。

## 5.4 噪声污染防治措施分析

本项目高噪声设备主要有造纸机、磨浆机、螺杆空压机等，其噪声源强一般在70~90dB(A)之间

本项目采取以下防治措施减少噪声对周围环境的影响：

（1）在设备选型上，尽量选用低噪声设备，减轻运营期间噪声叠加，避免对区域环境产生较大影响。

（2）各种造纸机、磨浆机、螺杆空压机等高噪设备尽量选用低噪声、振动小的工艺设备；设备基础安装减振器；在工作台、料箱、滑道加软质衬板，可降低零件上下料、传动搬运过程中撞击发出的噪声。

（3）风机：风机运转噪声主要包括：进气口和出气口辐射的空气动力噪声，一般送风机主要辐射部位在进气口，引风机主要辐射部位在出气口；机壳及电动机、轴承等辐射的机械性噪声；基础振动辐射固定噪声。风机噪声是以空气动力噪声为主的宽频噪声。本项目风机的主要降噪措施有：①风机进出口安装消声器；②减振基础、加装减振垫，采用弹性支承或弹性连接以减少振动，主要降低风机振动产生低频噪声；③风机安装在车间或设备房内，通过建筑隔声削减源强；④设备加装隔声罩；⑤加装吸声墙。

采取以上各种防范措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。

本项目拟采取的噪声治理措施是目前普遍采用且比较成熟的噪声防治技术，可以达到较好的降噪效果，总投资15万元，降噪措施成熟有效、可行。

## 5.5 固体废物处置措施可行性分析

本项目产生的固废主要是商品木浆解包、除铁过程中产生的废铁丝铁屑、复卷 切割工序产生的废边角料、压榨部产生的废毛布、多圆盘过滤器产生的浮渣、废水处理工艺产生的浮渣、设备润滑产生的废机油废油桶和职工生活垃圾。

⑴商品木浆解包、除铁过程中产生的废铁丝、铁屑外售废品收购站。切割工序产生的废边角料直接返回碎浆工序作原料用。压榨部产生的废毛布由厂家回 收。多圆盘过滤器产生的浮渣进入回收浆池用于配浆使用，有利用回收大量纤维， 减少能耗。废水处理工艺产生的污泥主要成分为纤维，经板框压滤机脱水后外售 用于制作蛋托。职工生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一处置。营运期固体废物均得到了合理处置，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标 准》（GB18599-2001)要求，固体废物处置措施可行。

⑵项目废机油产生量约为 0.3t/a，废油桶2个；暂存于危险废物暂存间（2m2）。根据《国家危险废物名录》（2016 版），项目产生的废机油属于“HW08 废矿物油与含 矿物油废物”，代码为：900-218-08，主要成分为石油类，属于液态危险废物，危 险特性为：T（毒性）、I（易燃性），贮存是应注意防火，采用桶装，贮存周期 为半年。项目产生的废机油定期交由有资质单位处理，不会对环境影响造成影响。

综上，评价认为，采取上述措施后，本项目固废能够得到“资源化”、“无害化”、“减量化”处置，不会对环境带来二次污染，固废处置措施可行。

## 5.6 营运期污染防治措施投资估算

本项目环保总投资328万元，占项目总投资的0.73%。本项目环保投资构成情况详见表5-10。

表5-10   本项目环保投资估算一览表

| 类别 | 环保设施 | 投资估算 万元 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 餐厅油烟：机械滤网+静电式净化设备+等离子设备处理后由餐厅顶部排放 | 2.0 |
|  | 造纸干燥废气 离心除尘罐（3套） | 4.0 |
|  | 造纸切割废气 负压吸附收集（3套） | 6.0 |
|  | 污水处理站恶臭 集气罩+活性炭吸附+15m高排气筒排放 | 2.5 |
| 废水 | 生活污水 | 化粪池、隔油池 | 1.0 |
|  | 生产废水 | “多圆盘过滤器+高效浅层气浮+楔网过滤”（2套） 每套设计处理规模：835m3/d | 200.0 |
|  | 污水管网 | 厂区污水管网约1260m | 20.0 |
|  | 在线监测 | 废水在线监测设备及联网系统（1套） | 16.0 |
|  | 事故水池 | 有效容积1150m3 | 14.0 |
| 固废 | 废铁丝、铁屑 | 外售废品收购站 | / |
|  | 废边角料 | 返回碎浆工序作为原料使用 | / |
|  | 废毛布 | 由厂家回收 | / |
|  | 浮渣（圆盘过滤器） | 进入回收浆池用于配浆使用 | / |
|  | 浮渣（废水处理） | 经板框压滤机脱水后外售给其他企业用于制作蛋托 | 1.5 |
|  | 生活垃圾 | 由当地环卫部门处理 | 2.0 |
|  | 废机油、废油桶 | 废机油：暂存危废暂存间，交由有资质的单位处置 | 2.0 |
| 噪声 | 建筑隔声+基础减振+消音阀 | 15.0 |
| 风险 防范 | 利用事故水池1150m3 车间防渗 灭火器材等 | 20.0 |
| 厂区 绿化 | 绿化面积20000m2 | 22.0 |
| 合计 |  | 328 |

第六章 产业政策及厂址合理性分析

# 6.1 商品木浆的产业政策相符性分析

（1）项目为商品浆造纸项目，对比《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于“限值类”或“淘汰类”项目，为允许类。该项目以商品木浆为原料，通过采用先进的工艺技术，生产生活用纸，符合国家产业政策要求。

（2）项目选用设备不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产业指导目录

（2010 年本）》之中，符合《造纸产业发展政策》(国发[2007]第 71 号)，同时取得了遂平县发展和改革委员会的备案信息（2018-411728-22-03-042003）,因此该项目符合国家及地方产业政策要求。

目前国家和河南省关于造纸行业发展的产业政策主要有国家发改委《造纸产业发展政策》（2007年第71号公告）、《河南省造纸工业“十一五”发展规划》、《河南省环保局关于加强全省新、改、扩建造纸工业项目环境管理的通知》（豫环文【2006】178号），《深化建设项目环境影响评价制度改革实施意见》（豫环文【2015】33号），《中国造纸协会关于造纸工业“十三五”发展的意见》（2017年6月）；《制浆造纸（含商品浆）建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》，产业集聚区负面清单等。拟建工程与各产业政策相符性分析见表6.1-1、表6.1-2、表6.1-3、表6.1-4等。

表6.1-1     拟建项目与造纸产业发展政策相符性

| 《造纸产业发展政策》要求 | 本项目情况 | 相符 情况 |
| --- | --- | --- |
| 产 业 布 局 | 第十条：黄淮海地区要淘汰落后草浆产能，增加商品木浆和废纸的利用，适度发展林纸一体化，控制大量耗水的纸浆项目，加快区域产业升级，确保在发展造纸产业的同时不增加或减少水资源消耗和污染物排放。 | 项目位于河南省驻马店市遂平县，原料为商品浆，项目新鲜水消耗量为8.4m3/t纸，远低于《制浆造纸工业水污染物排放标准》（20m3/t纸）；且项目生产废水回用率达到94%，大大减少了污染物的排放。 | 符合 |
|  | 第十一条：重点环节保护区、严重缺水地区，大城市市区，不再布局制浆造纸项目，禁止严重缺水地区建设灌溉型造纸林基地。 | 拟建项目不属于上述区域 | 相符 |
| 纤维原料 | 第十二条：充分利用国内外两种资源，提高木浆比重，扩大废纸回收利用、合理利用非木浆，逐步形成以木纤维、废纸为主，非木浆纤维为辅的造纸原料结构。 | 拟建项目全部利用商品木浆。 | 符合 |
| 资源节约 | 第三十五条：按照减量化、再利用、资源化的原则，提高水资源、能源、土地和木材等使用效率，转变增长方式，建设资源节约型造纸产业。 | 拟建项目水重复利用率高，资源能源利用率均属于国内先进清洁生产水平，属于资源节约型产业 | 符合 |
|  | 第三十六条：在严格执行《造纸产品取水定额》的基础上，逐步减少单位产品水资源消耗。新建项目单位产品取水量在执行A级的基础上减少20%以上。 | 拟建项目新鲜水耗为8.4m3/t纸，产品中取水量在执行“A”级（30m3/t）的基础上减少20%以上。 | 符合 |
|  | 第三十七条：严格执行《水法》、《取水许可和资源费征收管理条例》和《取水许可制度实施办法》等有关法律法规的规定，实行取水许可制度和水资源有偿使用制度，全面推行总量控制和定额管理，加强水资源的合理开发、节约和保护。 | 拟建项目有偿使用城市集中供水，不开采地下水，且新鲜水耗远低于用水定额；项目厂区采取了严格、有效的防渗措施，避免了对地下水的污染影响。 | 符合 |
| 环境保护 | 第四十一条：要以水污染治理为重点，采取封闭循环用水、白水回用，中段废水处理及回收、废气焚烧回收热能、废渣燃料华处理等厂内环境保护技术于手段，加大废水、废气和废渣的综合治理力度。 | 拟建项目对生产废水采取了重点治理，厂区总排口达标排放；生产废水回用率达到94%，工艺废气达标排放，废渣全部资源化利用。 | 符合 |
| 行业准入 | 第四十七：薄页纸、特种纸及纸板项目以及现有生产线的改造不受规模准入条件限制。 | 本项目属于高档生活用纸生产，应归入特种纸，不受规模限制。 | 符合 |
|  | 第四十八条：单一企业（集团）单一纸种国内市场占有率超过35%，不得再申请核准或备案该纸种建设项目；单一企业（集团）纸及纸板总生产能力超过当年国内市场消费总量的20%，不得再申请或备案制浆造纸项目。 | 本项目生产总规模仅6万t/a，国内市场占有率较低，且遂平县发改委已对项目进行了备案，备案号为2018-411728-22-03-042003。 | 符合 |
|  | 第四十九条：新建项目吨产品COD排放量，取水量和综合能耗（标煤）等方面要达到先进水平 | 拟建项目吨产品COD排放量为2.8kg/t；单位产品取水量8.54m3/t；综合能耗306kgce/t，均属于国内清洁生产先进水平。 | 符合 |

由上表可知 ，拟建项目符合《造纸产业发展政策》的相关要求。

表6.1-2            拟建工程与产业政策相符性分析

| 产业政策 | 相关要求 | 拟建工程情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《河南省造纸工业“十一五”发展规划》 | 1、“十一五”期间，河南省造纸企业要逐步减少麦草浆用量，重点提高木浆和废纸用量。 | 本项目利用商品木浆生产生活用纸。 | 符合 |
|  | 2、严格控制环境污染，新上项目达标排放，污染物排放总量有效控制。 | 本工程所有污染物达标排放，主要污染物排放总量满足总量控制指标要求。 | 符合 |
| 豫环文【2006】 178号 | 1、商品浆卫生纸项目单期建设规模不低于2万t/a | 本次建设项目规模为6万t/a | 符合 |
|  | 2、原则上已有商品浆生产生活用纸的县（区）能在现有企业改、扩建，不再新建该类项目 | 遂平县没有该类项目 | 符合 |
| 豫环文【2015】33号 工业准入优先区 | 放宽部分审批条件：对规划环评已经过审查的产业集聚区或园区，入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准。 | 本项目位于遂平县产业集聚区，遂平县第一污水处理厂已经建成运行，本项目建成后废水可以进入该污水处理厂 | 符合 |
|  | 严控部分区域重污染项目：在属于《水污染防治重点单元》的区域内，不予审批煤化工、化学合成药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在属于《大气污染防治重点单元》的区域内，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在属于《重金属污染防控单元》的区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放量的相应项目（符合我省重大产业布局的项目除外）。 | 本项目不在《水污染防治重点单元》及《重金属污染防控单元》的区域内，在《大气污染防治重点单元》的区域内，本项目不属于燃煤火电项目，不属于煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目，因此不在严控部分区域重污染项目范围内。 本项目不属于制浆造纸。 | 符合 |
| 中国造纸协会关于造纸工业“十三五”发展的意见（2017年6月） | 发展目标： 3.产品结构：周期新产品开发能力和品牌创建能力，重点调整提升和优化未涂布印刷用纸、生活用纸、包装用纸及纸板的产品质量和品种结构，以适应多元化的消费市场。 6.资源消耗和污染物减排：依据《刚要》的要求，造纸行业积极配合完成我国“十三五”期间全社会万元GDP用水量下降23%,单位GDP能源消耗下降15%，主要污染物COD、氨氮排放总量减少10%;SO2、NO2减少15%的社会发展目标 | 本项目产品属于高档生活用纸，符合十三五发展目标。 本项目清洁生产水平水耗、能耗属国内先进水平，主要污染物COD、氨氮产生量和排放总量均为清洁生产先进水平（与清洁生产指标对比评分为满分）。 | 符合 符合 |
|  | 重点任务： 黄淮海地区：要加大区域内产业结构调整力度，控制总量、优化存量，加强节水节能，严格控制造纸工业的用水总量和主要污染物排放总量。调整原料结构和企业布局，增加木浆和废纸的利用。 | 本项目单位产品取水量为8.4吨，单位产品能耗为306 kgce/t，均低于清洁生产Ⅰ级标准。 本项目属于木浆造纸，符合原料结构调整目标。 | 符合 |

由表6.1-2可知，拟建项目符合《河南省造纸工业“十一五”规划》、《河南省环保局关于加强全省新、改、扩建造纸工业项目环境管理的通知》（豫环文【2006】178号），《深化建设项目环境影响评价制度改革实施意见》（豫环文【2015】33号），《中国造纸协会关于造纸工业“十三五”发展的意见》（2017年6月）的相关要求。

表6.1-3   拟建项目与造纸（商品浆）建设项目环境影响评价文件审批原则相符性

| 商品浆造纸建设项目环境影响评价审批原则 | 本项目情况 | 相符情况 |
| --- | --- | --- |
| 第一条：本原则适用于以植物（木材、其他）或废纸等为原料生产制浆和以纸浆为原料生产纸张、纸板等产品的造纸项目及其配套的原料林基地工程环境影响评价文件的审批。 | 本项目以外购商品浆为原料生产高档生活用纸，属于该类造纸项目审批范围内。 | 符合 |
| 第二条：项目符合国家环境保护相关法律法规和政策要求，符合造纸行业相关产业结构调整、落后产能淘汰要求。 | 本项目不属于国家发改委《产业结构调整指导目录中（2013年修正）》中“淘汰类”或“限值类”符合国家产业政策要求； 项目采用商品浆造纸，符合造纸行业相关产业结构调整落后产能淘汰要求 | 符合 |
| 第三条：项目选址符合主体功能区化、环境保护规划、造纸发展规划，城市总体规划、土地利用规划，环境功能区划及其他相关规划要求。 新建、扩建项目应位于产业园区，并符合园区规划及规划环评要求；原则上应避开居民集中区、医院、学校等环境敏感区 | 项目选址符合遂平县“十三五”环保规划，造纸产业“十三五”发展意见；遂平县城市总体规划；用地符合土地利用规划；厂址符合遂平县环境功能区划。 项目位于遂平县产业集聚区内，产业布局调整后符合产业集聚区产业布局和准入条件；厂址周边290m范围内无环境敏感区。 | 符合 |
| 第四条：采用先进适用的技术、工艺和装备，清洁生产水平达到国内同行业清洁生产先进水平。 | 本项目采用先进的商品木浆造纸技术，生产设备先进，单位产品取水量、COD排放量、综合能耗等均属于国内清洁生产先进水平 | 符合 |
| 第五条：污染物排放总量满足国家和地方相关要求，有明确的总量来源及具体的平衡方案。 | 本项目无大气污染物排放总量；废水COD和氨氮排放总量分别为21.14t/a和2.114t/a，可从遂平县2018年水污染物减排后的剩余总量中平衡解决。 | 符合 |
| 第六条：自备热电站锅炉、碱回收炉等采取合理的脱硫、脱硝和除尘措施；合理设置环境防护距离。 | 本项目采用产业集聚区集中供热，无锅炉设施。本项目不需设置环境防护距离；50m的卫生防护距离内无居民区、学校、医院等环境敏感目标。 | 符合 |
| 第七条：强化节水措施，减少新鲜水用量。取用地表水不得挤占生态用水、生活用水、农业用水等。 废水分类收集分质处理、优先回用。废水依托园区污水处理厂； 厂内预处理，常规污染物和特征污染物均满足相关标准和纳管要求； 外排废水满足《制浆造纸工业水污染物排放标准》； 采取分区防渗等措施，有效防范对地下水环境的不利影响。 | 本项目采取蒸汽冷凝水、浊白水等回用于洗浆、调浆等工段，水循环利用率大于94%;新鲜水耗为8.4m3/t纸，小于制浆造纸行业用水指标（20m3/t）.项目不使用区域地下水。 本项目废水分质处理，优先回用浊白水； 废水依托城市污水处理厂；厂内预处理后外排废水主要污染物满足相关标准和纳管要求； 外排废水满足《制浆造纸工业水污染物排放标准》。 项目对污水处理各构筑物、浆池等实施分区防渗；避免了对地下水的污染影响。 | 符合 |
| 第八条：按照“减量化、资源化、无害化”原则对固废进行处置。固废贮存和处置满足相关污染控制技术。 | 本项目固废处置符合“减量化、资源化、无害化”要求；危废暂存间采取了“三防”要求；固废贮存和处置满足相关污染控制技术。 | 符合 |
| 第九条：优化平面布置，优先选用低噪声设备，对高噪声设备采取降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》要求。 | 本项目将生产区和生活区分开，平面布局合理；对高噪声设备采取了可行的降噪措施，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 | 符合 |
| 第十条：厂区内重大危险源布局合理，提出有效的环境风险防范和应急措施，事故废水有效收集和妥善处理，不直接进入外环境。 | 项目厂区内无重大风险源，项目风险主要是污水站絮凝剂泄漏和事故废水外排；本项目对事故废水设置 1150m3的事故水池有效收集和妥善处理，事故废水不直接进入外环境。 | 符合 |
| 第十三条：环境质量现状满足功能区要求，项目实施后环境质量仍能满足环境功能区要求； 环境质量现状不能满足环境功能区要求的区域，进一步强化项目污染防治措施，并提出有效的区域削减措施，改善区域环境质量。 | 本项目区域地表水（奎旺河）环境质量现状总氮超过Ⅲ类标准，超标原因主要是奎旺河上游来水农村面源污染较重，农村生活污水集中处置率较低造成的。 根据遂平县碧水工程行动计划及河流水质提升实施方案要求，2019年该县市控断面（疙瘩刘）达到地表水Ⅲ类标准。采取措施如下： 完善城区污水管网建设； 引汝（河）入奎（旺河）工程；引入生态流量，稀释奎旺河水质。 全面整治沿河污染，奎旺河两侧建设人工湿地、生态修复拦河坝工程； 全面整治奎旺河上游下宋水库、双沟水库商业餐饮废水，确保该河流入河水质达标； 加快推进奎旺河水环境治理工程建设进度； 第一、第二污水处理厂升级改造，出水COD≤40mg/L、氨氮≤2.0mg/L 采取上述措施后，预测至2019年10月奎旺河水质达到Ⅲ类水质标准。 | 符合 |
| 第十四条：明确项目实施后环境管理要求和环境管理要求和环境监测计划。 制定完善的环境质量、常规和特征污染物排放、生态等的监测计划。 按照国家规定，提出污染物排放自动监控要求并与环保部门联网。 | 本项目制定了科学的环境管理要求和监测计划。 制定了完善的环境质量、常规和特征污染物排放监测计划和生态恢复计划。 本项目污水处理站安装有水质在线监测装置，并与环保部门联网。 | 符合 |
| 第十五条：按规定开展信息公开和公众参与。 | 本项目两次在环评爱好者网站上开展信息公开；在遂平县召开了公众参与座谈会。 | 符合 |
| 第十六条：环评文件编制规范，符合资质管理规定和环评技术指标要求。 | 按照新的环评导则和技术规范要求编制了环境影响报告书，并按专家要求进行了多次修改和完善，符合资质管理规定和环评技术指标要求。 | 符合 |

由表6.1-3可以看出，本次年产6万吨生活用纸项目符合《造纸建设项目环境影响评价审批原则》相关要求。

拟建项目与产业集聚区负面清单的环境准入相符性分析见表6.1-4.

表6.1-4   拟建项目与产业集聚区负面清单环境准入的相符性

| 产业集聚区负面清单 | 本项目情况 | 相符情况 |
| --- | --- | --- |
| 近期限制化学制浆产能，远期可以发展纸制品加工等下游产品产能。 | 本项目不属于化学制浆。 | 不属于 |
| 不符合园区主导产业类型的项目； | 遂平县产业集聚区保留有造纸及纸制品工业片区。 | 不属于 |
| 国家产业政策和工商投资名录中禁止的项目。 | 本项目符合国家产业政策，不属于工商投资名录中禁止的项目 | 不属于 |
| 技术装备落后，清洁生产水平低、高物耗、高能耗、高水耗项目。 | 本项目生产工艺先进，生产设备自动化程度较高，清洁生产水平属于国内清洁生产先进水平。 | 不属于 |
| 大气污染严重或固废产生量大的项目。比如三类工业和二类工业中的重污染项目；避免引进被列为产能过剩的项目；服装行业禁止引进印染项目;。 | 拟建项目实施集中供热，不新建锅炉，不属于大气污染严重项目；项目产生的固废量为1142.5t/a，均能得到资源化综合利用。项目不属于产能过剩项目。 | 不属于 |
| 生产中如含有难降解的有机物、有毒有害、重金属等物质，不能处理达到接管要求的项目。 | 拟建项目生产中不产生难降解的有机物和有毒有害、重金属项目；处理后的外排废水符合遂平县第一污水处理厂接管要求。 | 不属于 |
| 工艺尾气中含有难处理的有毒有害物质的项目； | 本项目工艺废气主要污染物为颗粒物，采取离心罐和负压吸附收集后的粉尘可返回生产工段用于制浆。 污水站用活性炭去除恶臭气体。 | 不属于 |
| 禁止建设排放致癌、致畸、致突变物质的项目 | 拟建项目不排放致癌、致畸、致突变物质 | 不属于 |
| 禁止建设生产方式落后、高能耗、严重浪费资源和严重污染环境的项目 | 项目采用商品木浆，清洁生产水平属国内先进水平；项目浊白水回用于碎浆工段，水循环利用率达到94%，吨纸水耗为8.4m3，远低于《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）中20m3/t纸标准要求，不属于水资源消耗量大的重污染项目和高能耗、严重浪费资源和严重污染环境的项目 | 不属于 |
| 限制发展水资源消耗量大、水污染严重的玉米为原料的食用酒精和工业酒精酿造、燃料乙醇和柠檬酸、赖氨酸等供大于求、出口导向型产品等粮食深加工业 | 本项目不属于产业集聚区负面清单中水污染严重的食用酒精、工业酒精酿造、燃料乙醇和柠檬酸、赖氨酸等产业 | 不属于 |
| 根据市场需求、严格控制煤化工产能盲目扩大，避免低水平项目重复建设 | 拟建项目为商品浆造纸项目，清洁生产水平属国内先进水平，不属于低水平项目。 | 不属于 |

本项目不属于产业集聚区负面清单中水污染严重的食用酒精、工业酒精酿造、燃料乙醇和柠檬酸、赖氨酸等产业；项目采用商品木浆，清洁生产水平属国内先进水平；项目浊白水回用于碎浆工段，水循环利用率达到94%，吨纸水耗为8.4m3，远低于《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）中20m3/t纸标准要求，不属于水资源消耗量大的重污染项目和高能耗、严重浪费资源和严重污染环境的项目，因此本项目不在产业集聚区负面清单之列。

从遂平县产业集聚区造纸及纸制品工业片区的发展规划看，本项目不属于化学制浆之列，属于纸制品下游产业，符合该工业片区远期（2020）可以发展纸制品加工等下游产能，符合产业集聚区发展规划。

# 6.2 项目与国家、省市有关大气、水、土壤污染防治政策相符性分析

（一）项目与驻马店市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020）相符性

●2019年度目标：全市PM2.5年均浓度达到40微克/立方米以下，PM10年均浓度达到88微克/立方米以下，全年优良天数达到270天以上。

全市省控断面地表水质量达到或优于Ⅲ类水质断面比例总体达到44.4%以上，劣V类水质断面比例控制在8%以下；城市集中式饮用水水源地取水水质达标率达到98%以上；地下水质量考核点位水质级别保持稳定。

全市完成省定受污染耕地安全利用面积任务，累计完成省定受污染耕地种植结构调整或退耕还林还草面积任务，累计完成省定受污染耕地土壤治理与修复示范面积任务；建立污染地块优先管控名录。土壤污染防治体系逐步完善，土壤环境风险得到基本控制。

●2020年度目标：全市PM2.5年均浓度达到35微克/立方米以下，PM10年均浓度达到87微克/立方米以下，全年优良天数达到293天以上，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上。

全市省控断面地表水质量达到或优于Ⅲ类水质断面总体比例力争达到70%；消灭劣V类水体断面；城市集中式饮用水水源地取水水质达标率达到100%；地下水质量考核点位水质级别保持稳定；确保完成省下达水质考核目标。驻马店市城市建成区全面消除黑臭水体。

全市完成省定土壤污染治理与修复示范项目；全面完成省定受污染耕地安全利用面积、种植结构调整或退耕还林还草面积、治理与修复面积任务，全市受污染耕地安全利用率力争达到100%；污染地块安全利用率力争达到100%；实现土壤环境质量监测点位所有县区全覆盖；重点行业重点重金属排放量较2013年下降12%，与2015年相比实现零增长。全市土壤环境质量总体保持稳定，土壤污染防治体系基本建立，土壤环境风险得到有效控制。

在环境空气质量目标方面：本项目不适用采用集中供热，不新增锅炉，项目运营期不排放SO2、NO2等污染物，对全市环境空气质量无影响，项目运营期排放有TSP等颗粒物，据预测TSP的最大占标率仅2.617%，厂界颗粒物无组织排放浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，不影响驻马店市和遂平县环境空气质量现状，因此本项目与2019年和2020年驻马店市环境空气保护目标是一致的。

在地表水环境质量方面，在采取遂平县第一、第二污水处理厂提标改造改造、完善城区污水管网、引汝（河）入奎（旺河）工程以及奎旺河两岸人工湿地工程顺利实施后，奎旺河水环境质量将达到或优于Ⅲ类水质，为全市水环境目标的完成起到积极的促进作用。

本项目所在区域遂平县莲花湖水源地饮用水源水质达标率100%，本项目不在该饮用水水源保护区范围内，地下水水质级别稳定。

在土壤污染治理方面，本项目不向土壤排放污染物，项目占地不属于污染地块，也没有重金属向土壤中排放，因此本项目不违背土壤污染防治体系。

在环境准入方面，本项目属于商品浆造纸，不违背遂平县产业集聚区主导产业，不属于产业集聚区负面清单企业；项目与“三线一单”是相符的。

综上，本项目与《驻马店市污染防治攻坚战三年行动计划》（2018-2020）是相符的。

# 6.3厂址合理性分析

驻马店市中南纸业有限公司位于遂平县产业集聚区北环路南段、翔云路东侧，锦绣路北侧。中心坐标为：经度114.012497；纬度33.167614。厂址北距时湾村294m，东距小郭园323m；北侧隔北环路为开开食品和金牛钢带；西侧隔翔云路为翔云光电公司和华腾重工公司；南侧隔锦绣路为晶鸿光电公司；东侧紧邻裕宏包装和派克包装厂。

项目厂址周围500m范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区。项目用地为工业用地，符合国家土地政策。

# 6.2.1 国家及地方产业政策相符性

⑴根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于“限值类”或“淘汰类”项目，为允许类。该项目以商品木浆为原料，通过采用先进的工艺技术，生产生活用纸，符合国家产业政策要求。

⑵根据国家发改委2007年第71号公告颁布的《造纸产业发展政策》第十条，“长江以北是造纸产业优化调整地区，重点调整原料结构、减少企业数量、提高生产集中度。黄淮海地区要淘汰落后草浆产能，增加商品木浆和废纸的利用，适度发展林纸一体化，控制大量耗水的纸浆项目，加快区域产业升级，确保在发展造纸产业的同时不增加或减少水资源消耗和污染物排放”。本项目为商品浆造纸，符合《造纸产业发展政策》。

⑶根据2017年6月中国造纸协会发布的《中国造纸协会关于造纸工业“十三五”发展的意见》第五项“发展目标”中第3项产品结构：“增强产品开发能力和品牌创建能力，重点调整提升和优化未涂布印刷用纸、生活用纸、包装用纸、特种纸及纸板的产品质量和品种结构，以适应多元化消费市场需求，形成高、精、特、差异化的纸及纸板产品结构”。本项目属于生活用纸生产，符合造纸工业“十三五”发展目标。

在第六项重点任务中要求，黄淮海地区：要加大区域内产业结构调整力度，控制总量、优化存量，要求加强节水节能，严格控制造纸工业的用水总量和主要污染物的排放量。调整原料结构和企业布局，增加木浆和废纸的利用。本项目单位产品取水量为8.4吨，单位产品能耗为306 kgce/t，均低于清洁生产Ⅰ级标准。

本项目属于木浆造纸，符合原料结构调整目标。

综上所述，本项目符合国家及河南省相关产业政策。

# 6.2.2与遂平县城市总体规划的相符性

## 《遂平县县城总体规划（2013-2030）》中提出把遂平县建设成为享誉中原的食品工业名城和食品集散中心、闻名全国的旅游度假基地。

## 产业发展战略：工业集聚化。统筹城乡产业用地空间资源，优化配置生产要素，促进产业用地的集约发展，引导工业向产业集聚区集中。并加强产业集聚区内各工业园区的建设，完善园区配套设施，并明确各工业园区的产业发展方向，同时注重与区域内产业发展进行协调。

## 第二产业发展方向：遂平县第二产业应重点发展主导产业，主要包含食品制造业、农副食品加工业和酒饮料制造业；做大做强装备制造业；积极改造提升传统产业，主要包含化工业、造纸业、塑料制造业。

## 产业空间布局：构筑遂平县“一心、两轴、五区、多园”的产业布局结构。

## 一心：指中心城区，主要发展食品工业、装备制造业、化工、造纸、塑料制造等工业以及商贸服务业、物流业、旅游业等服务业。

## 两轴：指以南北向复合型交通线为骨架形成的南北向产业发展轴和以 007 县道为骨架形成的东西向产业发展轴。在两条产业发展轴上集聚了遂平县最繁荣的一二三产业。

## 五区： 指工业产业集聚区、服务业产业集聚区、旅游产业集聚区、东部农业产业化示范区和中部农业产业化示范区。

## 工业产业集聚区重点发展食品工业，做大做强装备制造业，积极改造提升以蓝天煤化工为龙头的化工业、以白云纸业为龙头的造纸业以及以华鼎公司为龙头的塑料制造业。服务业产业集聚区重点发展批发零售业、宾馆酒店业、娱乐餐饮业、金融业、行政办公服务业等新兴服务业。结合城市中心的分布，共形成老城商贸园、新城综合服务园两大园区。

## 本项目为商品浆生产高档生活用纸项目，属于积极提升传统产业之一的造纸业项目，符合遂平县第二产业发展方向。

## 项目位于工业产业集聚区，属于积极改造提升以蓝天煤化工为龙头的化工业、以白云纸业为龙头的造纸业以及以华鼎公司为龙头的塑料制造业。

## 本项目位于城市总体规划中的产业集聚区内，符合第二产业发展方向和产业集聚区重点发展目标；项目用地为规划的工业用地，因此本项目的建设符合《遂平县县城总体规划（2013-2030）》。

# 6.2.3与《遂平县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）》的相符性

遂平县产业集聚区总体发展（2016-2020）指出，造纸及纸制品工业片区位于县城富强路以东、汝河以西，占地面积93ha，该区的发展依托遂平县白云纸业有限公司，发展以造纸及纸制品加工、回收、再制造为主的资源再生产业。近期限制化学制浆产能，远期可以发展纸制品加工等下游产品产能。

本项目不制浆，外购商品木浆生产高档生活用纸，属于以造纸及纸制品加工、回收、再制造为主的资源再生产业，符合造纸及纸制品远期发展方向。

本项目位于遂平县产业集聚区北环路南侧；本项目选址区域属于规划的“农副食品制造产业园”不符合遂平县产业集聚区总体发展规划的产业布局。2018年8月21日，驻马店市产业集聚区联席会议领导小组办公室（驻集聚办【2018】12号）文该区域产业布局进行了微调，原则同意遂平县产业集聚区将位于农副食品制造产业园西侧的部分地块调整为“轻工产业园”；该调整区域北临燕京北路、西临翔云光电和华腾重工、南临晶鸿光电和垃圾填埋场、东至已建成的派克包装盒裕宏包装，面积326.8亩，即本项目拟建厂区区域。

本项目不属于产业集聚区规划的“限制类”和“禁止类”行业，也不在“负面清单”之列；项目选址不在周围环境敏感点防护距离内，对区域周边环境保护目标影响较小，该项目的环境影响可以接受。该区域产业规划调整后，本项目厂址符合《遂平县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）》。

# 6.2.4与遂平县集中式饮用水水源保护区规划的相符性

根据《遂平县集中式饮用水水源保护区划分技术报告》，遂平县共有灈阳镇水源地、莲花湖饮用水源地、桥南新区三个饮用水源地。其保护范围如下：

（1）灈阳镇水源地：分别以每口井的取水点为圆心，半径50m划定为一级保护区，保护区域面积为0.00785km 2 。则该水源地一级保护区域面积共为0.0498km2  。

（2）莲花湖饮用水源地：一级保护区半径取50m，由于井群内井间距大于一级保护区半径的2倍，分别对每口井进行一级保护区划分，每口井保护的面积以开采井为中心，半径为50m的圆形区域为一级保护区面积，保护区域面积为0.00785km 2 ，该水源地一级保护区域面积为0.1413km 2 。

（3）桥南新区饮用水水源地：一级保护区半径取 50m，由于井群内井间距大于一

级保护区半径的2倍，分别对每口井进行一级保护区划分，每口井保护的面积以开采井为中心，半径为50m 的圆形区域为一级保护区面积，保护区域面积0.00785km2，则该水源地一级保护区域面积共为 0.10205km 2 。

本项目厂址位于遂平县产业集聚区内，该区域位于灈阳镇水源地、莲花湖饮用水源地、桥南新区饮用水水源地的下游，在遂平县集中式饮用水水源保护区的范围之外，不会对遂平县饮用水水源保护区造成污染影响，因此项目厂址符合遂平县饮用水源保护区规划。

# 6.2.5与遂平县“十三五”生态环境保护规划的相符性

遂平县“十三五”生态环境保护规划指出，要求加强产业集聚区污染防治，优化产业集聚区产业结构。促进遂平县产业集聚区主导产业不断向精深化、链条化、集群化方向发展，提升集群整体竞争力。实施产业集聚区生态重组战略，促进集聚区发展模式从资源依赖型向主要依靠科技进步的循环经济发展模式转变；通过体制机制创新来加快经济发展方式转变，探索构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业结构，加强生态建设和环境保护，推动绿色发展。鼓励与集聚区主导产业一致或相关的产业、清洁生产水平高、节能减排技术改造和固废综合利用等项目入住；限制入驻高耗水、废水产生量较大的项目，限制入驻项目废水中含难降解的有机污染物，废水经预处理达不到污水处理厂收水水质的项目。

## 本项目属于与遂平县产业集聚区主导产业相一致的行业，清洁生产水平较高，纸机白水利用率高，固废能够全部处置；项目采用先进的造纸设备和生产工艺；供热采用集中供热，能源利用率较高。项目生产废水经厂区污水处理站处理后符合城市污水处理厂收水水质，对区域水环境影响较小。本项目的建设有利于促进集聚区经济的快速发展，有利于推动遂平县“十三五”生态环境规划目标的实现，据此分析，本项目符合遂平县“十三五”生态环境规划。

# 6.2.6环境承载能力

（1）大气环境影响

根据估算结果，项目出现最大占标率的因子为造纸车间切割工序无组织颗粒物颗粒物，占标率为 2.407%，Cmax为21.447ug/m3。由此可见，项目大气污染物排放量在各种气象条件下的最大落地浓度可控制在相应的环境质量标准值 10%以内，对厂址所在区域的污染贡献不大，对周围大气环境影响较小。项目卫生防护距离内无环境敏感点。

（2）水环境影响

本项目废水经厂区污水处理站处理后排入遂平县第一污水处理厂，污水处理厂总排口外排废水主要污染物浓度可以满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准要求，不会对奎旺河水质造成明显影响。

本项目通过对厂区污水处理站、浆池、化粪池、排污管网、危废暂存间等地面采取严格的防渗措施后，厂区内废水不会对地下水造成污染影响。

（3）声环境影响

由预测结果可知，项目运营期，各厂界噪声叠加后昼、夜预测值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，项目生产噪声对区域声环境影响较小。

（4）固体废物环境影响

本项目固体废物均得到“资源化、减量化、无害化”处置，不向外环境排放，因此不会对环境造成影响，也不会产生二次污染情况。本项目产生的固废均能得到有效处理，对环境无影响。

综上，本工程通过采取 完善的环保措施，对环境影响较小，项目区域具有良好的环境承载力，从环境影响方面厂址选择是合理的。

# 6.2.7环境功能区划要求

本项目切割废气经过“离心除尘罐”处理后，厂界颗粒物无组织排放浓度达标；造纸干燥过程产生的废气经过“负压吸附”后厂界颗粒物无组织排放浓度达标；项目餐厅产生的饮食油烟，经机械滤网+静电式净化设备+等离子设备处理后达标排放，对环境影响很小；项目外排水进入产业集聚区区污水管网，经污水管网排入遂平县第一污水处理厂，不直接外排环境；厂界噪声达标排放。因此项目建设后符合功能区划，项目区域声环境质量为3 类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类区标准； 环境空气质量为二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012)二级 标准；区域地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。

# 6.2.8卫生防护距离符合性

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）计算项目的卫生防护距离值为 50m，确定项目卫生防护距离为 100m。

根据项目周边敏感点分布情况，最近的敏感点为北侧的时湾村，距离造纸车间 294m，满足卫生防护距离要求。

# 6.2.9公众意见

通过对项目公众意见的调查结果可以看出，100%的被调查者对项目采取的环境保护措施 表示满意；100%的被调查者对本项目的建设表示赞同。公示期间，没有收到反 对意见及其他意见和建议。

综上所述，评价认为本项目厂址合理、可行。

# 6.2 平面布置合理性分析

本项目本着“生产工艺流程顺畅，管线短捷，减少污染，降低能耗，安全生 产，节约用地”的原则，进行厂区总图布置，其合理性表现在以下几个方面：

- 总平面布置合理性分析

拟建项目对厂区的总平面进行合理的规划和布置，生产车间位于厂区北侧，从西向东依次布置备浆车间、造纸车间、后加工车间、仓库等。办公生活区位于厂区西南侧，实现办公生活区和生产区分开，人流和物流路线分开，有利于安全生产。

- 工艺路线紧凑

厂区平面布置符合工艺流程，合理规划浆液输送管线，力求流程顺畅，管线短捷，减少污染，降低能耗，节约用地、清洁生产。

- 环境影响分析

本项目切割废气分别经“离心罐”除尘和负压吸附处理后颗粒物无组织浓度达标排放，餐厅油烟采用机械滤网+静电式净化设备+等离子设备处理后达标排放，污水处理站采用集气罩收集+活性炭吸附+高空排放；项目废气对区域环境空气影响较小；生产废水经白水池收集后大部分返回稀浆用水，溢流白水经厂区废水处理站处理后，浊白水回用于碎浆、调浆、配浆工序，清白水回用于毛布冲洗，剩余清白水与生活污水（经化粪池预处理）一并排入集聚区污水管网，经污水管网排入遂平县第一污水处理厂，外排废水对奎旺河影响不明显；项目投产后主要噪声设备有造纸机、泵等，采取基础减振，厂房隔声治理等措施后厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，固体废物全部妥善处置。通过以上 分析，本项目的厂区平面布置合理。

第七章   环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析是环境影响评价的一项重要工作内容，其主要任务是评价建设项目实施后对环境造成的损失和采用各种环保治理措施带来的社会、经济和环境效益。

# 7.1 社会效益分析

本项目建成后，具有较好的社会效益，主要表现在：

（1）本项目建成后，具有较好的市场前景和较强的市场竞争力。

（2）本项目建成后，在为企业创造经济效益的同时也可拉动区域经济发展，增加地方财政收入，从而为促进社会的安定和谐发展做出一定的贡献。

（3）本项目建设后，可为社会提供300人的就业机会，在一定程度上缓解了社会就业压力，起到了稳定社会，提高人民生活水平的积极作用。

（4）本项目建成后，可实现年产6万吨高档生活用纸，有利于促进造纸行业的技术进步和产品档次的提升，具有较好的经济效益和社会效益。

综上所述，本项目建成后具有较好的社会效益。

# 7.2 经济效益分析

本项目总投资45000万元，工程建成后年均利润12955.9万元，投资回收期为3.6年。本项目主要经济指标见表7-1。

表 7-1    本项目主要经济指标

| 序 号 | 名 称 | 单 位 | 数 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总投资 | 万元 | 45000 |
| 2 | 年销售收入 | 万元 | 117040 |
| 3 | 年均利润总额 | 万元 | 12955.9 |
| 4 | 投资利润率 | % | 21.6 |
| 5 | 投资回收期 | 年 | 3.6 |

# 7.3 环境效益分析

本项目环境效益见表7-2。

表 7-2   本项目环境效益

| 序号 | 项目名称 | 环境效益 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废气处理 | 项目干燥过程产生的颗粒物废气经过离心除尘罐收集后的粉尘进行喷淋形成浆液，返回制浆系统回用于生产过程。切割废气经负压吸附后，收集的粉尘进行水喷淋形成 浆液返回浆液系统。造纸干燥过程和原纸切割过程产生的颗粒物废气采取上述措 施净化后均排入车间内，再经车间厂房抑尘后无组织排放。经预测厂界颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中颗粒物无组织排放限值要求；餐厅油烟采用“机械滤网+静电式净化设备+等离子设备”处理后达标排放；本项目废气对区域环境空气影响较小。 |
| 2 | 废水处理 | 项目废水产生量为1409.4m3/d，其中生产废水排放量为1387.8m3/d，采用2套“多圆盘过滤+高效浅层气浮+楔网过滤”处理后与经化粪池预处理的生活污水一并排放，总排口外排废水中主要污染物的排放浓度符合遂平县第一污水处理厂进水水质要求，吨产品排水量为6.939t，满足《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）（20t/t产品）要求；总排口能够达标排放。项目废水对奎旺河水质影响不明显。 |
| 3 | 固废处置 | 商品木浆解包、除铁过程中产生的废铁丝、铁屑外售废品收购站。切割工序产生的废边角料直接返回碎浆工序作原料用。压榨部产生的废毛布由厂家回 收。多圆盘过滤器产生的浮渣进入回收浆池用于配浆使用；废水处理站污泥经板框脱水后制作蛋托；生活垃圾由环卫部门送城市垃圾处理场处置。 废机油、废油桶属于危险废物，在厂区暂存后统一交由有资质单位处置。 |
| 3 | 噪声治理 | 采取基础减振、安装消声装置、厂房隔声等综合治理措施，噪声源强得到有效控制，厂界噪声达标。 |
| 4 | 厂区绿化 及硬化 | 加强厂区绿化，实施地面硬化，厂界周围种植绿化带，一方面隔声降噪、一方面减缓废气对周围环境的影响。 |

由表7-2可知，本项目采用了切实可行的环保治理措施，因而可使排入周围环境的污染物大大降低，将其对环境的影响将至较低水平。

# 7.4环境经济损益分析

## 7.4.1 环保投资

本项目总投资45000万元，其中环保投资328万元，占项目总投资的0.73%。本项目污染防治措施及其投资见表7-3。

表7-3    本项目环保投资估算一览表

| 类别 | 环保设施 | 投资估算 万元 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 机械滤网+静电式净化设备+等离子设备（风机风量 6000m3/h） | 2.0 |
|  | 造纸干燥废气 离心除尘罐（3套） | 4.0 |
|  | 造纸切割废气 负压吸附收集（3套） | 6.0 |
|  | 污水处理站恶臭 集气罩+活性炭吸附+15m高排气筒 | 2.5 |
| 废水 | 生活污水 | 化粪池、隔油池 | 1.0 |
|  | 生产废水 | “多圆盘过滤器+高效浅层气浮+楔网过滤”（2套） | 200.0 |
|  | 污水管网 | 厂区污水管网约1260m | 20.0 |
|  | 在线监测 | 废水在线监测设备及联网系统（1套） | 16.0 |
|  | 事故水池 | 有效容积1150m3 | 14.0 |
| 固废 | 废铁丝、铁屑 | 外售废品收购站 | / |
|  | 废边角料 | 返回碎浆工序作为原料使用 | / |
|  | 废毛布 | 由厂家回收 | / |
|  | 浮渣（圆盘过滤器） | 进入回收浆池用于配浆使用 | / |
|  | 浮渣（废水处理） | 经板框压滤机脱水后外售给其他企业用于制作蛋托 | 1.5 |
|  | 生活垃圾 | 由当地环卫部门处理 | 2.0 |
|  | 废机油、废油桶 | 废机油：暂存危废暂存间，交由有资质的单位处置 | 2.0 |
| 噪声 | 建筑隔声+基础减振+消音阀 | 15.0 |
| 风险防范 | 利用事故水池1150m3 车间防渗 灭火器材等 | 20.0 |
| 厂区绿化 | 绿化面积20000m2 | 22.0 |
| 合计 |  | 328 |

## 7.4.2 运行费用

环保设施运行费用主要包括：设备折旧及维修费、电费、材料费和人工费。环保设施运行费用见表7-4。

表 7-4    本项目环保设施运行费用

| 项目名称 | 费用名称 | 费用金额（万元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环保设施 （废水、废气、固废） | 设备折旧及维修费用 | 32.8 | 投资328万元，按10年折旧 |
|  | 电费 | 30 | 50万度/年，电价0.6元/度 |
|  | 材料费 | 2.0 | PAC、PAM |
|  | 人工费 | 2.4 | 共1人，每人每月2000元 |
|  | 合计 | 67.2 | / |

由表7-4可以看出，本项目环保设施总投资328万元，占项目总投资的0.73%；年运行费用67.2万元，占年利润的0.52%，企业可以承受。

本项目环境经济损益结果分析表明，在环保设施正常运行的前提下，本项目建成投产后具有良好的社会效益、经济效益和环境效益，能够实现三者之间的协调发展。

第八章  环境管理与监测计划

随着人民生活水平的不断提高和环保意识的不断增强，对于建设项目引起的环境破坏受到普遍关注，这就要求企业的领导者要不断加强环境监督与管理力度，加强污染监控工作，及时了解和掌握本企业的生产和排污状况，制定严格的环境管理与污染监控制度，确保建设项目在工程施工和运营期间各项环保措施的认真落实，最大限度地减少污染。

## 8.1 环境管理要求

环境管理应贯穿于建设项目从立项到运行的整个过程，并对建设项目的不同阶段制定相应的环保条例，规定不同阶段的环保内容，明确不同部门的工作职责，本工程环境管理总体规划见表8-1，废气污染物排放管理要求见表8-2，废水污染物排放管理要求见表8-3，噪声排放管理要求见表8-4，固体废物排放管理要求见表8-5。

表8-1   本工程环境管理总体规划表

| 实施阶段 | 环境管理主要内容 |
| --- | --- |
| 建设阶段 | 配合设计单位工作，为建立企业内部环境管理制度作好前期准备工作。 |
|  | 工程环保设计内容应报汝南县环保局备案。 |
|  | 严格执行“三同时”制度，确保环保设施与主体工程同步实施。 |
|  | 制定培训计划，对聘用的技术和生产人员进行岗前培训。 |
|  | 制定出全厂的环境管理规章制度。 |
| 生产运行阶段 | 严格执行各项环境管理制度，保证环境管理工作的正常运行。 |
|  | 根据环境监测计划，定期对场内污染源和环境状况监测，发现问题，及时解决。 |
|  | 设立环保设施档案卡，对环保设施定期检查和维护，保证环保设施能正常运行。 |
|  | 整理监测数据，技术部门据此研究并改进工艺的先进性，减少污染物排放。 |
|  | 收集有关的产业政策和环保政策，及时对有关人员进行培训和教育，保证企业能适应新的形势和新的要求。 |

表8-2   本项目废气污染物排放管理要求

| 污染 工序 | 废气量 m3/h | 污染物 名称 | 排放情况 | 环保措施 | 标准 | 标准 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | t/a | mg/Nm3 |  | kg/h | mg/Nm3 |  |  |
| 切割 | / | 粉尘 | 0.12 | 0.00329 | 负压吸附 | / | 周界外浓度最高点 1.0 | 无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2二级标准， | 达标 |
| 干燥 | / | 粉尘 |  |  | 离心除尘罐 |  |  |  |  |
| 餐厅 | 6000 | 油烟 | 0.0014 | 0.6 | 机械滤网+静电式净化设备+等离子设备 | / | 1.0 | 《河南省餐饮油烟排放标准》（DB41/1604-2018） | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.05 | 4.2 |  | / | 10 |  | 达标 |
| 污水处理站 | / | H2S | 0.011 |  | 集气罩+活性炭吸附+15m高空排放。 | 0.0003 | 0.06 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 达标 |
|  | / | NH3 | 0.2827 |  |  | 0.0078 | 1.5 |  | 达标 |

表8-3   本项目废水污染物排放管理要求

| 污染因子 废水名称 | pH | COD （mg/L） | BOD5 （mg/L） | SS （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 单位产品基准排水量（m3/t产品） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区总排口水质 | 6~9 | 63 | 25.5 | 25.9 | 7.2 | 6.939 |
| 遂平县第一污水处理厂进水水质要求 | / | 320 | 150 | 200 | 30 | / |
| 达标情况分析 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

表8-4  项目噪声排放管理要求

| 厂界 | 噪声排放情况[dB(A)] | 治理措施 | 标准值[dB(A)] | 达标情况 | 管理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间/夜间 |  | 昼间/夜间 |  |  |
| 东厂界 | 50.8/43.9 | 选用低噪声、振动小的设备，基础安装减震器，车间隔声 | 昼间：65 夜间：55 | 达标 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求 |
| 西厂界 | 51.8/41.8 |  |  | 达标 |  |
| 北厂界 | 52.4/42.4 |  |  | 达标 |  |
| 南厂界 | 52.5/42.5 |  |  | 达标 |  |

表8-5   项目固体废物排放管理要求

| 废物类别 | 污染物名称 | 产生量t/a | 环保设施 | 排放量 | 管理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般固废 | 废铁丝、铁屑 | 1.0 | 集中出售 | 0 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 |
|  | 边角废料 | 4.0 | 返回碎浆工段做原料 |  |  |
|  | 废毛布 | 2.0 | 厂家回收 |  |  |
|  | 多圆盘过滤浮渣 | 900 | 回用于配浆 |  |  |
|  | 污水站浮渣 | 168 | 板框脱水后外售 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 67.5 | 送城市垃圾处理场处置 |  |  |
| 危险废物 | 废油桶 | 0.001 | 厂区暂存后统一交由有资质单位处置 | 0 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |
|  | 废机油 | 0.3 |  |  |  |

## 8.2 环境管理计划

环境管理是企业管理中一项重要的专业管理，在企业环境保护工作中起着举足轻重的作用，是监督企业环保设施正常运行、确保污染物达标排放的机构保证。加强环境监督、管理力度，是实现环境效益、社会效益、经济效益协调发展和走可持续发展道路的重要措施。因此制定严格的环境管理和环境监测计划，确保建设项目在工程运行期间各项环保治理措施能得到认真落实，做到最大限度的减少污染。

### 8.2.1 环境管理机构的设立

为有效地保护环境和防止污染事故发生，项目应建立环境保护机构和配备专职环保管理人员。主要负责营运期污染物排放的环保设施运行的日常管理、突发性环境污染事故的处理，以及协调和解决与环保部门及周边群众的关系。此外还要负责贯彻、落实有关环境保护的政策、法规等工作。

### 8.2.2 环境管理人员的主要职责

主管负责人应掌握生产和环保工作的全面动态情况，负责审批环保岗位制度、指挥环保工作的实施、协调厂内外各有关部分和组织间的关系。

（1）贯彻执行环保法规、制度及环保标准。

（2）组织制定和完善环境保护管理规章制度，污染事故的防治和应急措施以及安全生产条例，并监督检查制度和措施的执行情况。

（3）检查环保设施的运行情况，负责环保设备的正常运转和维护工作。

（4）委托并配合有资质单位进行环境监测工作的开展。

（5）推广应用环保先进技术和经验，开展环保宣传，组织环境保护专业技术培训，提高环保工作人员素质。

（6）负责协助解决环境污染和扰民的投诉，以及环境污染事故的调查、处理及上报工作。

（7）定期编制企业的环境保护报表和年度环境保护工作总结，提交给当地环境保护主管部门，接受地方环境保护部门的监督，完成交给的其它环保工作。

### 8.2.3 环境管理制度

为了落实各项污染防治措施，加强环境保护工作管理，应当根据实际特点，制定各种类型的环保制度。

（1）排污定期报告制度

要定期向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。

（2）污染处理设施的管理制度

对污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。

（3）奖惩制度

企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者实行奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以处罚。

（4）制定各类环保规章制度

制定全公司的环境方针、环境管理手册及一系列作业指导书以促进全公司的环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化，通过重要环境因素识别、提出持续改进措施，将全公司环境污染的影响逐年降低。制定各类环保规章制度包括：环境保护职责管理条例、建设项目“三同时”管理制度、污水排放管理制度、污水处理装置日常运行管理制度、排污情况报告制度、污染事故处理制度、地下排水管网管理制度、环保教育制度、固体废弃物的管理与处置制度。

### 8.2.4 环境管理台账要求

环境管理应贯穿于建设项目全过程，深入到生产过程的各个环节，建设单位应编制并实施环境管理手册和程序文件，完善环境管理台账。

项目建设及投产运行后，应建立各主要污染种类、数量、浓度、排放方式、排放去向，达标情况的台账，并按环保部门要求及时上报，具体按照《环境保护档案管理规范-建设项目环境管理》（HJ8.3-94）和《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年8月29日修订，2016年1月1日起施行）中相关规定执行。

本项目环境管理程序及台账应包括以下方面：

- 记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量，且台账保存期限不得少于三年；

- 废气及其污染治理设施管理程序及台账；

- 固体废弃物及其污染治理设施管理程序及台账；

- 环境噪声及其污染治理设施管理程序及台账；

- 突发性环境污染事故程序及台账；

- 危险化学品管理程序及台账；

- 环境保护档案及公共环保意见反馈管理程序及台账；

- 环保工作自检及持续改进管理程序及台账；

- 污染源及环境质量监控管理程序及台账。

### 8.2.5危险废物接收与分析要求

危险废物的接收与分析包括入场时危险废物的检查、入厂后危险废物的检验和制定协同处置方案。

①入场时危险废物的检查

a.在危险废物入厂时，初步判断入厂危险废物是否与签订的合同标注的危险废物类别一致，并对危险废物进行称重，确认符合签订的合同。

b.检查危险废物标签是否符合要求，所标注内容应与《危险废物转移联单》和签订的合同一致。

c.通过表观和气味初步判断的危险废物类别是否与《危险废物转移联单》一致。

d.对危险废物进行称重的重量是否与《危险废物转移联单》一致。

e.检查危险废物密封情况是否符合要求，应无泄漏现象。

在完成上述检查并确认符合各项要求时，危险废物方可进入贮存车间。若按照上述规定进行检查后，拟入厂危险废物与转移联单或所签订合同的标注废物不一致，或者危险废物发生泄漏，此时应立即与危险废物产生单位、运输单位和运输责任人联系，共同进行现场判断。拟入厂危险废物与《危险废物转移联单》不一致时还应及时向当地环境保护行政主管部门报告。具体解决办法如下：

a.如果该废物在企业现有条件下可以进行协同处置，并确保在危险废物分析、贮存、运输和共处置过程中不会对生产安全和环境保护产生不利影响，可以进入预处理及贮存车间，经特性分析鉴别后按照常规程序进行协同处置。

b.如果无法确定该废物特性，应将该批次废物作为不明性质废物，进行如下处置：立即报告当地环境保护行政主管部门，必要时应报告当地安全生产行政主管部门和公安部门；在确认不明性质废物不具有爆炸性后，可采取常规分析方法取样分析，确认废物性质后进行协同处置；如果不明性质废物可能具有爆炸性，或者无法判断不明性质废物是否具有爆炸性，或者企业不具有对不明性质废物进行取样分析的能力，则不予接收。

c.如果确定无法处置该批次废物。此时，应立即向当地环境保护行政主管部门报告，并退回到原产生单位或送至有关主管部门指定的专业处置单位。必要时应通知当地安全生产行政主管部门和公安部门。

## 8.3环境监测制度建议

### 8.3.1监测计划

环境监测计划是指项目在建设期、运营期对工程主要污染对象进行的环境 样品、化验、数据处理以及编制报告，为环境管理部门强化环境管理，编制环 保计划，制定污染防治对象，提供科学依据。

根据工程特点，污染源及污染物排放情况，提出如下监测要求：

（1）建设方应定期对产生的废水、废气及厂界噪声进行监测。

（2）定期向市环保局上报监测结果。

（3）监测中发现超标排放或其他异常情况，及时报告企业管理部门查找原 因、解决处理，预测特殊情况应随时监测。

（4）监测机构主要对项目产生废水进行监测，废气、噪声可委托具备相应 资质的环境监测站进行监测。根据《排污单位自行监测技术指南 造 纸 工 业 》（HJ821-2017）及行业生产特点和污染物排放特征，制定监测方案。

### 8.3.2 排污口规范化

（1）项目建成后应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。在排气筒附近地面醒目处设置环保图形标志牌，标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等。

（2）一般固体废物堆放场所，必须有防火、防腐蚀、防流失等措施，并应设置标志牌。

（3）危险固体废物暂存间应具有“三防”措施，并设置标识牌定期交由有资质的危废处理单位处置。

### 8.3.3 运行期监测计划

本工程环境保护工作的关键是废气的处理以及噪声的控制。为检查落实国家和地方的各项环保法规、标准的执行情况，全厂的废气、噪声排放情况委托有相应资质的监测单位定期监测，为环境管理提供依据。

废水排放口、废气排气筒和固体废物贮存（处置）场所须规范化设置。

（1）废水排放口

污水处理站安装在线监测装置。总排口规范化。

本项目废水排放量为1409.4m3/d，通过污水管网进入遂平县第一污水处理厂处理，最终排入奎旺河。

（2）废气排气筒

本项目建成后车间共1根油烟废气排气筒，在职工餐厅楼顶。

①排气筒设置便于采样、监测的采样口；

②废气净化设施的进出口均设置采样口。

（3）固体废物贮存场所

本项目产生的固废拟暂存于厂内固体废物临时贮存场内。一般来说，固废贮存场所要求：

①固体废物贮存场所要有防火、防扬散、防流失、防渗漏、防雨措施；

②固体废物贮存场所在醒目处设置标志牌。固废环境保护图形标志牌按照《环境保护图形标志》（GB15562.1–1995，GB15562.2–1995）规定制作。

废机油和废油桶参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中对危险废物贮存、处置的要求进行贮存、处置，当中应做到以下几点：

a、贮存场所必须有符合《环境保护图形标志－固体废物贮存(处置)场》GB15562.2-1995的专用标志；

b、贮存场所内禁止混放不相容固体废物；

c、贮存场所要符合消防要求；

d、废物的贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性。

本项目建成投产后，环境监测工作计划见表8-6。

表8-6    环境监测工作计划表

| 监测 类别 | 类别 | 监测点位 | 监测点数 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源 | 废气 | 有组织 | 油烟排气筒 | 1 | 烟尘、非甲烷总烃 | 2次/年 |
|  |  | 无组织 | 各厂界 | 4 | TSP、H2S、氨、非甲烷总烃 | 2次/年 |
|  | 废水 | 厂总排口 | 1 | COD、氨氮 | 4次/年 |
|  | 噪声 | 各厂界 | 4 | 等效连续A声级（昼间、夜间） | 2次/年 |
| 环境 质量 | 环境 空气 | 厂址 | 2 | PM10、H2S、NH3，非甲烷总烃 | 2次/年 |

### 8.3.4 环境信息公开

根据《企业事业单位环境信息公开办法》(环保部令第 31 号)的有关规定， 企业应通过专门机构对本单位真实环境信息进行公开。

公开内容如下：

(1)基础信息：包括单位名称、组织机构代码、法人代表、生产地址、联系 方式，以及生产经验和管理服务的主要内容、产品及规模；

(2)排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数 量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核 定的排放总量；

(3)污染防治设施的建设和运行情况；

(4)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

(5)突发环境事件应急预案；

(6)环境自行监测方案 公式方式：通过公司网站、信息公开平台或当地报刊等公众便于知晓的方式公开。

公开时间要求：环境信息有新生成或者发生变更情形的，应当自环境信息 生成或者变更之日起三十日内予以公开。法律、法规另有规定的，从其规定。

### 8.3.5污染物排放清单及环境管理要求

项目污染物排放清单及环境管理要求见表 8- 7。

| 产污工序 | 排气筒 | 排气量 （m3/h） | 污染物 | 产生量 t/a | 采取措施 | 排放浓度 mg/m3/mg/L | 排放速率 | 排放量 t/a/m3/d | 监测限值 mg/m3 | 达标 情况 | 排放 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 食堂 | 烟囱 | 6000 | 油烟 | 0.014 | 机械滤网+静电式净化设备+等离子设备处理后由餐厅顶部排放。 | 0.6 | 2.34g/h | 0.0035 | 1.0 | 达标 | 间歇 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.015 |  | 4.2 | 25.2g/h | 0.015 | 10.0 | 达标 | 间歇 |
|  | 造纸干燥部 | — | — | 颗粒物 | 6 | 离心除尘罐 |  | 0.033kg/h | 0.24 | 1.0 | 达标 | 连续 |
|  | 原纸切割 | — | — | 颗粒物 |  | 负压吸附 |  |  |  |  |  |  |
|  | 污水处理站 | / | / | 氨 | 0.2827 | 集气罩+活性炭吸附+15m高空排放。 |  | 0.0078 |  |  | 达标 | 连续 |
|  |  | / | / | H2S | 0.011 |  |  | 0.0003 |  |  | 达标 | 联系 |
| 废 水 | 员工生活 | 厂区 | — | SS、COD BOD5、 NH3-N 动植物油 | 6480 | 化粪池 隔油池 | 排入 园区 污水 管网， 由 遂平县第一污水处理厂处理 | SS≤150 COD≤260 BOD5≤120 NH3-N≤20 动植物油类 ≤18 | — | 21.6 | SS≤200 COD≤320. BOD≤150 氨氮≤30 | 达标 | 连续 |
|  | 上网抄纸 |  | — | COD SS NH3-N BOD5 | 1387.8 | 水处理工艺：多圆盘过滤+高效浅深层气浮+过滤 |  | COD≤60 SS≤24 NH3-N≤7.0 BOD5≤40.5 | — | 1387.8 |  |  |  |
|  |  | 废水 总排 放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 压榨部 |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  | 毛布 冲洗 |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |

表8-7                  污染物排放清单及环境管理要求一览表

## 8.4建设项目竣工环保“三同时”验收

项目环保验收“三同时”验收一览见表8-8。

表 8-8 	本项目环保“三同时”验收一览表

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 标准限值 | 治理效果 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 食堂 | 油烟 非甲烷总烃 | 机械过滤+静电式净化设备+等离子设备 处理后由餐厅顶部排放 | 油烟≤1.0mg/m3; 非甲烷总烃≤10mg/m3 | 达标排放 | 《河南省餐饮油烟排放标准》 (DB41/1604-2018) |
|  | 造纸干燥部 | 颗粒物 | （离心除尘罐） | 1.0mg/m3 | 厂界达标 | 《大气污染物综合排放标 准》（GB16297-1996）表 2 限值要求 |
|  | 切割废气 |  | 负压吸附 |  |  |  |
|  | 污水处理站 | 氨 | 集气罩+活性炭吸附+15m高排气筒排放 | 1.5 | 厂界达标 | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93） |
|  |  | H2S |  | 0.06 | 厂界达标 |  |
| 废水 废水 | 生活 废水 | COD、氨氮、SS、 BOD5、动植物油类 | 化粪池 隔油池 | 排入产业集聚区区污水管网，由遂平县第一污水处理厂处理后排入奎旺河 | SS≤200mg/L COD≤320mg/L BOD5≤150mg/L NH3-N≤30mg/L 总磷≤4mg/L； 总氮≤45mg/L | 达标排放 | 遂平县第一污水处理厂进水水质要求 |
|  | 网部、压榨 废水 | COD、氨氮、SS、 BOD5、总磷、总氮 | 多圆盘过滤+高效浅层气浮+楔网过滤， |  |  |  |  |
|  | 毛布冲洗 |  |  |  |  |  |  |

续表8-8      本项目环保“三同时”验收一览表

| 类别 | 防治措施 | 标准限值 | 治理效果 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水处理站 | 处理规模835m3/d，处理工艺“多圆盘过滤+高效浅层气浮+楔网过滤”2套 |  | 达标排放 | 遂平县第一污水处理厂进水水质要求 |
|  | 在线监测装置 | 总排口规范化，废水在线监测装置，并与环保局联网 |  |  |  |
|  | 事故水池 | 1座、有效容积1150m3 |  |  | 储存事故废水 |
| 固废 | 废铁丝、铁屑 | 外售废品收购站 | / | 合理 处置 | 《一般固体废物储存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单 |
|  | 废边角料 | 返回碎浆工序作为原料使用 | / |  |  |
|  | 废毛布 | 由厂家回收 | / |  |  |
|  | 浮渣（圆盘过滤器） | 进入回收浆池用于配浆使用 | / |  |  |
|  | 浮渣（废水处理） | 经板框压滤机脱水后外售给其他企业用于制作蛋托 | / |  |  |
|  | 生活垃圾 | 由当地环卫部门处理 | / |  |  |
|  | 废机油、废油桶 | 废机油：暂存危废暂存间，交由有资质的单位处置 | / |  | 《危险废物储存控制标准》（GB18597-2001） 及修改单 |
| 噪声 | 建筑隔声+基础减振，其中空压机采取的措施为隔音间+建筑隔声+出风口安装消音阀 | 3类 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2002）3类标准 |
| 防渗 | 生产车间：地面混凝土硬化，表面涂刷环氧树脂。污水处理站各构筑物：采用 C30 钢筋混凝土进行浇筑主体，内衬 10mm厚瓷砖，底部采用抗渗混凝土防渗。危废间：地面及裙脚采用高密度聚乙烯膜和抗渗混凝土进行防渗，渗透系数≤10-10m/s； |  | 防治地下水 污染 |  |
| 其他 | 加强厂区绿化和硬化措施 |  |  |  |

# 第九章  评价结论与建议

## 9.1 评价结论

### 9.1.1 本项目符合产业政策要求

驻马店中南纸业有限公司投资45000万元在遂平县产业集聚区内，以外购商品木浆为原料建设年产6万吨高档生活用纸项目，产品餐巾纸、大盘纸、檫手纸、面巾纸。项目总占地面积为144500.8m2，总建筑面积163168m2。

本项目采用外购商品木浆生产高档卫生纸，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于“限值类”或“淘汰类”项目，为允许类。该项目以商品木浆为原料，通过采用先进的工艺技术，生产生活用纸，符合国家产业政策要求。本项目COD排放量、水耗、能耗均达到国内先进水平，符合国家发改委《造纸产业发展政策》（2007年第71号公告）、《河南省造纸工业“十一五”发展规划》、《中国造纸协会关于造纸工业“十三五”发展的意见》（2017年6月）、《河南省环保局关于加强全省新、改、扩建造纸工业项目环境管理的通知》（豫环文【2006】178号和《深化建设项目环境影响评价制度改革实施意见》（豫环文【2015】33号）、《制浆造纸建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》、产业集聚区负面清单等要求。项目选用设备不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产业指导目录（2010 年本）》之中，同时取得了遂平县发展和改革委员会的备案信息（2018-411728-22-03-042003），项目符合国家和地方产业政策要求。

### 9.1.2 厂址位置可行性

本项目位于遂平县产业集聚区北环路南段，翔云路东侧，锦绣路北侧。中心坐标为：经度114.012497；纬度33.167614。北侧隔北环路为开开食品和金牛钢带；西侧隔翔云路为翔云光电公司和华腾重工公司；南侧隔锦绣路为晶鸿光电公司；东侧紧邻裕宏包装和派克包装厂。项目用距离项目较近的敏感点为项目北侧294m的时湾村，不在卫生防护距离内。

项目厂址周围500m范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区。

项目用地为工业用地，符合国家土地政策。项目厂址符合《遂平县县城总体规划（2013-2030）》；厂址区域原属于产业集聚区规划的“农副产品制造产业园”，2018年8月21日，驻马店市产业集聚区联席会议领导小组办公室（驻集聚办【2018】12号）文该区域产业布局进行了微调，原则同意遂平县产业集聚区将位于农副食品制造产业园西侧的部分地块调整为“轻工产业园”；项目符合遂平县产业集聚区产业布局和准入条件，遂平县产业集聚区出具了同意入住的证明。经对比遂平县城市饮用水水源地规划，项目不在遂平县饮用水水源保护区范围内；项目符合遂平县“十三五”生态环境保护规划；选址区域具有良好的环境承载力；100%的被调查者对项目采取的环境保护措施 表示满意；100%的被调查者对本项目的建设表示赞同。

综上，本项目厂址合理、可行。

### 9.1.3 项目废气、废水污染物均可实现达标排放，噪声污染得到有效控制，固体废物全部综合利用或妥善处置

（1）本项目营运期废水主要为生活污水和生产废水。其中生产废水主要有上网抄纸、压榨部废水和毛布冲洗废水。生产废水经白水池收集后，大部分白水返回稀浆用水，2776m3/d的生产废水（清白水）进入厂区内废水处理站处理。废水经多圆盘过滤器过滤回收纤维后分为浊白水、清白水和超清白水，浊白水含有纤维，经浊白水塔收集后回用于碎浆、调浆、配浆工序；超清白水直接用于冲洗毛布；清白水经过2套“高效浅层气浮+楔网过滤”处理达标后排入产业集聚区污水管网送至遂平县第一污水处理厂。项目生产废水采取“多圆盘过滤器+高效浅层气浮+楔网过滤”处理后与经化粪池预处理的生活污水一并排放，总排口外排废水中主要污染物的排放浓度符合遂平县第一污水处理厂进水水质要求，吨产品排水量为6.939t，满足《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）（20t/t产品），能够达标排放。

（2）本项目采用商品浆，造纸所用热源由遂平县中禾热力有限公司提供。项目废气主要是造纸干燥和切割工段排放粉尘和餐厅油烟。造纸干燥粉尘采取“离心除尘罐”处理后收集的粉尘采用水喷淋，喷淋废水返回制浆工段回用；切割粉尘采用“负压吸附”处理后收集的粉尘采用水喷淋，喷淋废水返回制浆工段回用，废气无组织排放。据经预测，粉尘颗粒物（TSP）经治理后能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值；餐厅油烟采用“机械滤网+静电式净化设备+等离子设备”处理后高空排放，经处理后的油烟浓度为0.6mg/m3，2.34g/h；非甲烷总烃的排放浓度4.2mg/m3,均满足《河南省餐饮油烟排放标准》(DB41/1604-2018)中的油烟最高允许排放浓度 1.0mg/m3、非甲烷总烃最高允许排放浓度10.0 mg/m3。污水处理站恶臭气体采用“集气罩+活性炭吸附+高空排放”及厂区绿化处理后对区域环境空气影响较小。

（3）本项目主要噪声源有造纸机、磨浆机、螺杆空压机等，源强值在75~90dB（A）之间，各噪声设备在采取减振、隔音等降噪措施后，东、南、西、北四个厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。

（4）本项目固废主要为商品木浆解包、除铁过程中产生的废铁丝铁屑、复卷切割工序产生的废边角料、压榨部产生的废毛布、多圆盘过滤器产生的浮渣、废 水处理工艺产生的浮渣、设备润滑产生的废机油废油桶和职工生活垃圾。

一般固废处理处置方式：商品木浆解包、除铁过程中产生的废铁丝、铁屑外售废品收购站。切割工序产生的废边角料直接返回碎浆工序作原料用。压榨部产生的废毛布由厂家回 收。多圆盘过滤器产生的浮渣进入回收浆池用于配浆使用，有利用回收大量纤维， 减少能耗。废水处理工艺产生的污泥主要成分为纤维，经板框压滤机脱水后外售 用于制作蛋托。职工生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一处置。营运期 固体废物均得到了合理处置，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标 准》（GB18599-2001)要求。

危险固废处理处置方式：废机油、废油桶等均委托有资质单位处理。固体废物处置率100%。

本项目一般固废产生量为1142.5t/a，危险固废产生量为0.3t/a。

### 9.1.4 区域环境质量现状

（1）环境空气质量现状：本项目区域SO2、NO2、PM10均满足《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准，项目区域的环境空气质量较好。2018年遂平县环境空气中SO2、NO2年平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012及修改单）中二级标准要求，PM10、PM2.5年平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012及修改单）中二级标准要求，O3、CO平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012及修改单）中二级标准要求。2018年遂平县全年空气优良天数为231天。

（2）地表水环境质量现状：地表水监测统计结果表明，城区废水入奎旺河上游 100m 总氮浓度超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求；城区废水入奎旺河下游 1000m、奎旺河疙瘩刘断面 总氮浓度超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002Ⅲ类标准要求。2018年遂平县奎旺河断面水质超过三类标准。

造成奎旺河断面现状水质总氮超标的主要原因是上游农村区域生活污水集中处理收率较低，上游河段清洁水来水较少，造成总氮浓度超标。随着城市管网建设、奎旺河治理工程的实施，奎旺河水质会得到逐步的改善。

（3）地下水环境质量现状：监测结果表明，各监测点位地下水中各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准值要求，项目建设区域内地下水环境质量现状良好。

（4）声环境质量现状：由声环境质量现状监测结果可以看出，本项目东、南、西、北各厂界外1m处的声环境现状昼夜间噪声监测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准的要求，评价区域声环境质量良好。

### 9.1.5 影响预测与评价结论

#### 9.1.5.1 环境空气

（1）本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的TSP，Pmax值为2.407%，Cmax为21.447ug/m3。粉尘颗粒物（TSP）经治理后能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，对周围环境影响较小。

餐厅油烟采用机械滤网+静电式净化设备+等离子设备处置，净化后的油烟通过排气筒至食堂的楼顶排放。经处理后的油烟浓度约为0.6mg/m3、非甲烷总烃的排放浓度4.2mg/m3，均满足《河南省餐饮油烟排放标准》(DB41/1604-2018)中的油烟最高允许排放浓度 1.0mg/m3、非甲烷总烃最高允许排放浓度10.0 mg/m3标准限值。

（2）评价依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）计算，全部计算点最大地面浓度均未超标，因此，本项目不需要设置大气环境防护距离。

（4）本项目生产车间卫生防护距离100m。根据项目周边敏感点分布情况，最近的敏感点为北侧的时湾村，距离造纸车间 294m，满足卫生防护距离要求。

9.1.5.2 地表水

本项目废水主要为生产废水和生活污水，其中生产废水主要为抄纸废水、压榨废水和毛布冲洗废水，废水排放总量为1387.8m3/d。生产废水采用2套“多圆盘过滤器+高效浅层气浮+楔网过滤”处理后，总排口废水水质主要污染物的排放浓度符合遂平县第一污水处理厂进水水质要求，吨产品排水量为6.939t，满足《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）（20t/t产品）要求；经遂平县第一污水处理厂进一步处理后排入奎旺河，对地表水影响较小。

根据多情景模式预测结果，在奎旺河疙瘩刘断面水质维持现状的基础上，本工程废水经集中处理后执行一级A标准排放，经奎旺河河道削减至疙瘩刘断面时 COD和氨氮浓度均不能够满足断面Ⅲ类水体功能要求；

本项目废水经集中处理后执行一级A标准排放，中水回用率达到30%，本工程废水经奎旺河河道削减至疙瘩刘断面时COD和氨氮预测浓度均不能满足断面Ⅲ类水体功能要求。

本工程实施后工程废水经集中处理后满足COD≤40mg/L、氨氮≤2.0mg/L，本工程废水经奎旺河河道削减至疙瘩刘断面时均能够满足断面Ⅲ类水体功能要求。

工程废水排放COD≤40mg/L、氨氮≤2.0mg/L，中水回用30%的情景下，本工程废水经奎旺河河道削减至疙瘩刘断面时均能够满足断面Ⅲ类水体功能要求。

本项目废水经集中处理后执行一级A标准排放，中水回用率达到30%，本工程废水经奎旺河河道削减至疙瘩刘断面时COD和氨氮预测浓度均不能满足断面Ⅲ类水体功能要求。

本工程实施后工程废水经集中处理后满足COD≤40mg/L、氨氮≤2.0mg/L，本工程废水经奎旺河河道削减至疙瘩刘断面时均能够满足断面Ⅲ类水体功能要求。

工程废水排放COD≤40mg/L、氨氮≤2.0mg/L，中水回用30%的情景下，本工程废水经奎旺河河道削减至疙瘩刘断面时均能够满足断面Ⅲ类水体功能要求。

为有效保证奎旺河疙瘩刘断面水质满足水体功能要求，在本工程实施过程中应加强遂平县第一、第二污水处理厂的升级改造，并实施“三清一净”、引汝（河）入奎（旺河）等水污染防治工程。根据造纸行业废水处理技术发展，不断提升废水治理水平，并根据不断提升的水环境管理要求，提升区域污水处理厂排放标准，减轻疙瘩刘断面的水环境压力
9.1.5.3 地下水环境

厂区目前的防渗措施可防止工艺废水下渗或面源污染地下水，有利于保护区域浅层地下水。评价建议企业应不断提高清洁生产水平，加强设备管理和维修，减少车间等物料跑、冒、滴、漏。同时企业应严格按照规范进行施工，运营期间加强管理，在此基础上本项目运营期间不会加深对区域地下水质量的影响，地下水质量仍将维持现有水平。

9.1.5.4 声环境

本项目实施后，东、南、西、北各厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准要求3类标准要求，因此本项目对周边声环境质量影响较小。

### 9.1.6 污染防治措施有效可行

（1）废气污染防治措施

①造纸干燥、切割废气：

本项目造纸机自带除尘系统。干燥过程产生的颗粒物废气经离心除尘罐收集后的粉尘进行喷淋形成浆液，返回制浆系统回用于生产过程。切割废气经负压吸附处理，收集的粉尘进行水喷淋形成 浆液返回浆液系统。造纸干燥过程和原纸切割过程产生的颗粒物废气采取布袋除尘器净化后均排入车间内，再经车间厂房抑尘后无组织排放。

根据预测结果，粉尘颗粒物（TSP）经治理后能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，对周围环境影响较小，造纸机干燥过程和原纸切割废气处理措施可行。污水处理站在采取定期喷洒除除臭剂的情况下，恶臭气体对周边环境空气影响不明显，处理措施可行。

②餐厅废气：

餐厅油烟采用“机械滤网+静电式净化设备+等离子设备”处理后高空排放，经处理后的油烟浓度为0.6mg/m3，2.34g/h；非甲烷总烃的排放浓度4.2mg/m3,均满足《河南省餐饮油烟排放标准》(DB41/1604-2018)中的油烟最高允许排放浓度 1.0mg/m3、非甲烷总烃最高允许排放浓度10.0 mg/m3。，餐厅废气污染防治措施可行。

③污水处理站恶臭气体

污水处理站恶臭气体采用“集气罩+活性炭吸附+高空排放”及厂区绿化处理后对区域环境空气影响较小，污染防治措施可行。

（2）废水污染防治措施：

项目生产废水采取“多圆盘过滤器+高效浅层气浮+楔网过滤”处理后与经化粪池预处理的生活污水一并排放，总排口外排废水中主要污染物的排放浓度符合遂平县第一污水处理厂进水水质要求，吨产品排水量为6.939t，满足《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）（20t/t产品）要求；项目废水能够达标排放。2套污水处理规模设计835m3/d，设计处理规模合理；且该污水处理工艺占地面积小、投资少、运行费用低，运行稳定，从技术、经济角度来说该处理工艺可行。从环保角度分析，本工程废水处理措施可行。

地下水污染防治措施：项目实施后对地下水造成污染的主要途径有：化粪池、各浆池、污水处理站各构筑物、危废暂存间、油站、排污沟、浆液、污水管道内物料泄漏下渗。

生产车间采用地面硬化和涂环氧树脂防渗；化粪池采用抗渗混凝土防渗；各浆池采用C30钢筋混凝土进行浇筑主体，内衬10mm厚瓷砖防渗；污水处理站各构筑物采用采用 C30 钢筋混凝土进行浇筑主体，内衬10mm厚瓷砖，底部采用抗渗混凝土防渗。危废暂存间采用地面及裙脚采用高密度聚乙烯膜和抗渗混凝土进行防渗,渗透系数达到10-10 cm/s。油站防渗材料依次为 C30 防油渗混凝土、防油渗水泥浆、一布二胶耐酸碱玻璃网布、防油渗胶泥隔离层、底子油、1:3的水泥砂浆；排污沟采用抗渗混凝土防渗；污水管道采用UPVC 材质防渗。上述防渗措施可有效防止污染物通过跑、冒、滴、漏给地下水带来的污染隐患，地下水污染防治措施可行。

（3）噪声：采用设备加装减振基础、隔音、加装消声器，加强厂区绿化等措施，噪声可得到有效控制，措施可行。

（4）本项目产生的固废主要是废铁丝铁屑、废边角料、废毛布、浮渣、废机油、废油桶和生活垃圾。

一般固废处理处置方式：废铁丝、铁屑外售废品收购站。切割工序产生的废边角料直接返回碎浆工序作原料用。压榨部产生的废毛布由厂家回 收。多圆盘过滤器产生的浮渣进入回收浆池用于配浆使用，有利用回收大量纤维， 减少能耗。废水处理站产生的污泥主要成分为纤维，经板框压滤机脱水后外售 用于制作蛋托。职工生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一处置。

危险固废处理处置方式：废机油、废油桶等均委托有资质单位处理。固体废物处置率100%。

（5）本项目环保投资328万元，占项目总投资的0.73%。

### 9.1.7 公众参与调查

本次评价建设单位采取了3种方式进行公众参与：

（1）网上公示：考虑到本项目对周围距离较近的村庄可能产生影响，建设单位分别在中国环境影响评价网网站进行了两次网上公告，其中一次公示（http://www.henan-eia.com/）时间为2018年9月28日～10月15日；二次公告（http://www.henan-eia.com/）时间为2018年10月16日～10月29日。内容包括拟建工程概况、工程建设对环境的影响、预防和减轻环境影响的对策措施，公众意见反馈方式等。

（2）问卷调查：建设单位于2018年10月15日～10月18日在时湾村、小郭园和产业集聚区开开食品厂、裕宏包装厂、金牛钢带厂、派克纸箱厂、翔云光电厂等距离本项目较近的村庄进行问卷调查，本次调查，共发放公众参与调查表200份，实收200份，回收率100%。

（3）座谈会：为充分了解占地村村民以及周围村民的意愿，建设单位于2018年10月16日在遂平县产业集聚区召开了本项目环境影响评价公众参与座谈会。

公众参与调查结果表明，全部公众均支持该项目的建设，没有人反对。参与调查的公众对项目的建设给予肯定，同意本项目选址和建设，建设单位表示充分采纳公众的意见和要求，并积极与环保部门配合，使工程建设切实造福遂平人民。

## 9.2 建议

（1）加强污水处理站等各项环保设施的维护和管理，确保各项环保设施的正常运转。

（2）项目建成运营后，应尽量减少废水、固废、噪声的产生，确保区域正常工作生活秩序，促进环境与社会、经济协调发展

（3）加强厂区绿化、美化环境、净化空气，建议在厂区外围设密集的绿化带，减少噪声和无组织废气对环保目标的影响。

（4）本工程污染物排放总量控制指标：

大气污染物总量控制指标：颗粒物0.12t/a。

水污染物总量控制指标：COD21.14t/a、氨氮2.114t/a。

综上所述，驻马店中南纸业有限公司年生产加工6万吨生活用纸项目，符合国家及地方相关产业政策；厂址符合《遂平县城市总体规划（2011-2030）》及《遂平县产业集聚区发展规划调整方案》（2010-2030），项目用地为工业用地，符合《遂平县土地利用总体规划（2006-2020）》，不在遂平县饮用水源地保护区划范围内，厂址可行；项目符合清洁生产要求；污染防治措施有效可行，废水、废气污染物可实现达标排放，噪声厂界达标，固体废物全部得到综合利用或合理处置，各类污染物的排放对周围环境影响不大；总量控制因子的排放总量能够满足总量控制要求；项目环境风险发生在可接受范围之内；项目能够被绝大多数公众认可。因此，本评价认为，在该项目建设过程中有效落实各项环境保护措施的前提下，从环境保护角度分析，该项目在遂平县产业集聚区内建设是可行的。

# Text boxes

图1-1   环境影响评价工作程序图

浮渣带走0.2

商品木浆板

碎浆

磨前浆池

磨浆

调浆

上网抄纸

外排1387.8

原料带入22

图2-1：全厂给排水平衡图  （m3/d）

594

毛布冲洗

烘干

产品

产品带走12

正压脱水

污水处理站

清白水

浊白水

浊白水塔

白水池

多圆盘过滤器

遂平县第一污水处理厂

新鲜水1680

包括蒸汽冷凝水456

5908

2952

20668

5930

8880

8882

29550

134880

107688

2358

1752

606

15396

44632

44632

29528

29528

29528

1388

1388

12

超清白水

13716

13716

13716

5.4

生活用水

隔油池、化粪池

生产用水

白水池

污水处理站

遂平县第一

污水处理厂

新鲜水1707

27

1680

606

图2-2       全厂水平衡图       （单位：m3/d）

21.6

21.6

原料带入

22

152028.2

107688

43244.2

1387.8

44632

1409.4

商品木浆板

碎浆

磨前浆池

磨浆

调浆

上网抄纸

外排6.939t

1000kg/1.1t

图2-3：吨产品浆纸平衡图  （干基kg/总基t）

网布冲洗

烘干

产品

正压脱水

废水处理设施

清白水

浊白水

浊白水塔

白水池

多圆盘

过滤器

遂平县第一污水处理厂

新鲜水8.4t

1018.66kg/15.87t

18.66kg/14.77t

9.33kg/7.38t

65.31kg/51.67t

1027.99kg/23.25t

1027.99kg/23.25t

1113.3kg/74.92t

回水269.22t

回收

浆池

浆渣20kg

浆渣

15kg

143.3kg/

115.78t

93.3kg/73.82t

55kg/6.94t

浮渣0.001t

43.42t43.42t

35.02t

163.3kg/115.78t

118.4kg/337.2t

54.9kg/5.38t

蒸发1.01t

994.9kg/7.39t

940kg/2.01t

940kg/1.0t

超清白水

图2-4：全厂物料平衡图  （t/a）

商品木浆66000t/a

成品65820.92

废水处理浮渣168t/a

无组织排放0.12t/a

外排废水带走10.96t/a

132000t/a

烘缸干燥

96000t/a

热力公司蒸汽

热交换散失

36000t/a

图2-5本项目全厂蒸汽平衡图      t/a

大盘纸

面巾纸

檫手纸

餐巾纸

生产线

成品（大盘纸、面巾纸、檫手纸、餐巾纸）

高效浅层气浮

温度

图4.2-1        年平均温度的月变化

25℃

30℃

20℃

15℃

10℃

5℃

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

图4.2－2　遂平县春季风向玫瑰图

图4.2－3　遂平县夏季风向玫瑰图

图4.2－4　遂平县秋季风向玫瑰图

图4.2－5　遂平县冬季风向玫瑰图

第一污水处理厂排水

项目厂址

60m

10m

第二污水处理厂排水

1.1km

疙瘩刘断面

图4-1        预测范围图

12.7km

高效浅层

气浮