目 录

概  述	1

第一章 总则	4

1.1  编制依据	4

1.2  评价对象	6

1.3  主要环境保护目标	6

1.4 环境影响要素识别与评价因子筛选	7

1.5 评价标准	9

1.6 评价工作等级	12

1.7 评价范围	15

1.8 评价重点	15

1.9 专题设置	15

1.10 评价工作程序	16

第二章  建设项目工程分析	17

2.1  项目基本情况	18

2.2  产业政策	18

2.3  产品方案及养殖规模	19

2.4  项目主要建设内容	19

2.5  项目原辅材料用量及能源消耗	20

2.6  项目主要设备	21

2.7  项目公用工程	22

2.8  项目工艺流程及产污环节	27

2.9  本项目营运期污染因素分析	35

2.10  施工期污染因素分析	40

2.11  清洁生产分析	43

2.12  本项目污染物产排情况	43

第三章  环境现状调查与评价	44

3.1  自然环境概况	44

3.2 项目周边污染源	48

3.3  环境质量现状评价	48

3.4养殖区环境评价	61

第四章  环境影响预测与评价	63

4.1 施工期环境影响预测与评价	63

4.2 营运期环境空气影响预测与评价	69

4.3 地表水环境影响预测与评价	74

4.4 地下水环境影响预测与评价	74

4.5 声环境影响预测与评价	78

4.6 固体废弃物环境影响分析	81

4.7 土壤环境影响分析	81

第五章  污染防治措施可行性分析	82

5.1  施工期污染防治分析	82

5.2  营运期污染防治措施评价	86

5.3  绿化方案	99

5.4  本项目污染防治措施及环保投资估算	99

第六章  环境风险分析	102

6.1  评价依据	102

6.2  风险识别及等级确定	103

6.3 环境风险潜势初判及评价等级和范围	106

6.4 事故源项分析	108

6.5 环境敏感点调查	111

6.6 环境风险防范措施	112

6.7  环境风险应急预案	114

第七章  场址可行性及总量控制分析	116

7.1 厂址可行性分析	116

7.2 厂区平面布置合理性分析	125

7.3 总量控制	126

第八章 环境经济损益分析	127

8.1 环保投资估算	127

8.2 环境影响经济损失分析	127

8.3 经济效益分析	129

8.4 环境效益分析	129

8.5 社会效益分析	129

8.6 生态效益	130

8.7 分析结论	130

第九章 环境管理与监测计划	132

9.1  环境管理	132

9.2  项目污染物排放管理要求	135

9.3  环境监测计划	136

第十章 环境影响评价结论	140

10.1  评价结论	140

10.2  评价建议	145

# 概  述

1、项目由来及特点

畜牧业是农业的重要组成部分，其发展水平是一个国家农业发达程度的重要标志。同时，畜牧业是人类的动物性食品的主要来源，一个工业国家的人均畜产品量也是反映国家发达程度和衡量人民生活水平的主要标志之一。河南省是我国排名前列的畜牧大省，已进入了由传统畜牧产业向现代畜牧产业的关键转型期，以布局区域化、养殖规模化、品种良种化、生产标准化、经营产业化、服务社会化为特征的现代畜牧业已处于快速发展阶段。然而，河南省畜牧业的发展面临着转变发展方式与传统分散养殖共存的矛盾，如生产标准化程度低、生产方式落后、畜牧污染严重、畜产品质量安全、疫情形势日趋复杂，疫病风险不断加大等，已成为制约河南省畜牧业发展的瓶颈。与此同时，兽药、饲料、饲料添加剂等的广泛推广和应用，在促进畜产品产量大幅度增长的同时，也带来了畜产品质量安全的隐患。因此，规模化、标准化、现代化的生猪养殖模式代替传统分散养殖是行业发展的必然趋势，也是河南省农业产业结构调整的必经之路。

确山县绿大科技有限公司拟投资20000万元于驻马店市确山县竹沟镇肖庄村宋老庄组新建生猪规模化养殖综合开发项目。本项目建设内容包括猪舍10栋，并配套粪便资源化利用设施等配套工程；清粪方式采用环保部认定的干清粪工艺；该项目占地面积66666.7m2，劳动定员75人，项目建成后养殖规模可达到年出栏仔猪10万头。项目中心坐标东经：113.68666，北纬：32.807777。

本项目位于驻马店市确山县竹沟镇肖庄村宋老庄组东，项目所处山地中相对平缓位置，周围均为农田和林地。项目周围的敏感点主要为西南侧523m的窝沟、东侧697m的西郝家村，本项目位于山地地区，项目周围敏感点现居住村民较少。

评价区域地表水体主要为项目南侧4.4km处的臻头河，臻头河水质功能区划为Ⅲ类，用于农田灌溉，防洪排涝；项目所在地环境空气为二类功能区；声环境功能区为2类。

2、环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》等法律有关规定，对新建或改扩建项目需进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号, 2018年4月28修改），该项目猪的养殖属第一类 畜牧业\第1项 畜禽养殖场、养殖小区\年出栏生猪5000头以上，环评类别为报告书。受确山县绿大科技有限公司委托，我公司承担该项目的环境影响报告书编制工作。在接受委托后，我公司组成项目环评小组，通过对拟建项目场址及所在评价区进行现场踏勘，制定工作方案，在此基础上开展了全面的现场调查、环境质量现状监测、污染因素分析、污染防治措施论证、资料收集和公众参与等工作。依据建设单位提供的相关资料，按照产业政策、相关规划和环境影响评价相关技术导则要求，编制完成了《确山县绿大科技有限公司生猪规模化养殖综合开发项目环境影响报告书》，以此作为建设项目主管部门的决策依据之一。

3、环境影响评价分析判定相关情况

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修订后）》，本项目属于鼓励类中的“畜禽标准化养殖技术开发与应用”；符合国家现行的有关产业政策。项目于2019年10月18日在确山县发展和改革委员会备案，项目代码为：2019-411725-03-03-056958。本项目选址可以满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中关于畜禽养殖场要求。建成后采取集约化养殖的方式，动物粪便得到集中减量化、无害化、资源化处理与处置，本项目选址周围500m范围内没有居民区，符合选址要求。本项目所在地周围无自然保护区、水源保护地等。

4、关注的问题

本项目产生的主要环境问题分为施工期和运营期。

施工期：

施工期主要环境问题产生于施工过程中对地表植被的扰动以及土方挖掘填埋、土建施工、建筑材料运输和堆存、设备安装调试中，产生的污染物主要是施工扬尘、噪音、生活废水和生活垃圾、建筑垃圾等。这些影响都是短期、可逆的，随着施工过程的结束而消失。

运营期：

（1）运营期主要环境问题为饲料加工过程中产生的粉尘，猪舍恶臭、发酵床车间产生的恶臭；发酵车间设备、水泵等设备产生的噪声，猪粪尿、病死猪尸体及分娩废物、生活垃圾及医疗固废等。

（2）项目营运期产生的废气、废水、噪声和固体废弃物的污染治理措施能否做到达标排放，对周边保护目标的影响，提出的卫生防护距离的要求是否符合环保要求。工程选址是否符合环保要求。

（3）固体废物防治措施是否满足环保要求。

5、环评报告书总结论

项目位于驻马店市确山县竹沟镇肖庄村宋老庄组东，项目建设符合国家相关产业政策；该项目符合确山县总体规划要求；建设项目所在地周边环境质量较好；项目拟采取的各项污染防治措施技术和经济可行，可确保项目的各类污染物均做到稳定达标排放；被调查的公众普遍对项目持支持的态度。

只要建设方在项目运营过程中加强管理，认真将各项环境保护措施和安全、环境风险防范措施落实到位，确保废气、废水、噪声的稳定达标排放，严格妥善处置各类固体废物，并使项目的环境风险降低到可接受的程度，则从环境保护角度来讲，该项目的建设是可行的。

# 总则

## 1.1  编制依据

### 1.1.1  法律、法规

1.1.1.1  《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日实施）;

1.1.1.2《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]第682号令，2017 年 10 月 1 日起实施）

1.1.1.3  《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 年 12 月 29 日修订）

1.1.1.4  《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施）

1.1.1.5 《中华人民共和国大气污染防治法》（（2018 年 10 月 26 日修订）

1.1.1.6 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（（2018 年 12 月 29 日修订）

1.1.1.7 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修订）

1.1.1.8 《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日施行）

1.1.1.9 《中华人民共和国畜牧法》（2015年4月24日修订）

1.1.1.10 《基本农田保护条例》（国务院令第257号，1998年12月27日）

1.1.1.11 《畜禽规模养殖污染防治条例》（中华人民共和国国务院令第643号，2014年1月1日）

1.1.1.12 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（（2018 年 4 月 28 日修正）

1.1.1.13《河南省建设项目环境管理条例》（2006年12月1日）

1.1.1.14《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）

1.1.1.15 《河南省水污染防治条例》（河南省人民政府，2010年3月1日）

1.1.1.16 《河南省现代畜牧产业发展规划》（豫政[2010]20号）

1.1.1.17 《农业部关于加快推进畜禽标准化规模养殖的意见》（农牧发[2010]6号）

1.1.1.18 《畜禽养殖污染防治管理办法》（国家环境保护总局令第9号）

1.1.1.19 《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）

1.1.1.20《国家危险废物名录》（2016年8月1日起实施）

1.1.1.21 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）

1.1.1.22 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）

1.1.1.23 《关于加强环评管理防范环境风险的通知》（豫环文[2012]159号）

1.1.1.24 《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》（国办发[2014]47号）

1.1.1.25 《河南省畜牧业“十三五”发展规划》（豫牧[2017]22号）

1.1.1.26 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）

1.1.1.27 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]3号）

1.1.1.28 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）

1.1.1.29 《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号）

1.1.1.30 《畜禽粪污资源化利用行动方案（2017-2020年）》

1.1.1.31 《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿）及当地的生态红线方案

1.1.1.32 《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》（豫政办[2016]23号）

1.1.1.33《河南省环保厅省农业厅省畜牧局关于印发2014年河南省畜禽养殖主要污染物总量减排实施方案的通知》（豫环文[2014]111号）

1.1.1.34  《河南省人民政府办公厅关于印发河南省“十三五”生态环境保护规划的通知》（豫政办[2017]77号）

1.1.1.35 《河南省人民政府办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》(豫政办[2014]187号)

1.1.1.36 《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》国办发[2017]48号

1.1.1.37 《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发[2017]48号）

### 1.1.2  技术规范

1.1.2.1 《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJ 2.1-2016）

1.1.2.2 《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）

1.1.2.3 《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ/T2.3-2018）

1.1.2.4 《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）

1.1.2.5 《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）

1.1.2.6 《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）

1.1.2.7 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）

1.1.2.8 《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）

1.1.2.9 《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497－2009）

1.1.2.10《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T 1168-2006）

1.1.2.11《畜禽场环境污染控制技术规范》（NY/T1169-2006）

1.1.2.12《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006）

1.1.2.13《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10）

1.1.2.14《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）

1.1.2.15《制定地方水污染物排放标准的技术原则与方法》（GB3839-83）

1.1.2.16《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）

1.1.2.17 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）

1.1.2.18 《病死及病害动物无害化处理技术规范》农医发[2017]25号

1.1.2.19 《畜禽粪便农田利用环境影响评价准则》（GB/T 26622-2011）

1.1.2.21 《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（2018年1月15日）

1.1.2.22 《建设项目危险废物环境影响评价指南》

### 1.1.3 其他有关资料

1.1.3.1 本项目环评工作委托书；

1.1.3.2 确山县环境保护局关于确山县绿大科技有限公司《生猪规模化养殖综合开发项目环境影响评价执行标准的函。

1.1.3.3 与项目有关的其他资料和文件。

## 1.2  评价对象

本次环境影响评价工作的评价对象为确山县绿大科技有限公司生猪规模化养殖综合开发项目。

## 1.3  主要环境保护目标

### 1.3.1  环境特点

本项目位于驻马店市确山县竹沟镇肖庄村宋老庄组东，位于山地中相对平缓位置，周围均为农田和林地。项目周围的敏感点主要为西南侧523m的窝沟、东侧697m的西郝家村，本项目位于山地地区，项目周围敏感点现居住村民较少。

评价区域地表水体主要为项目南侧4.4km处的臻头河，臻头河水质功能区划为Ⅲ类，用于农田灌溉，防洪排涝；项目所在地环境空气为二类功能区；声环境功能区为2类。

本项目周围环境敏感点示意图见图1.3-1。

### 1.3.2  主要环境保护目标情况

场址区域环境保护目标情况见表1.3-1。

表1.3-1		          本项目环境保护目标一览表

| 环境要素 | 保护目标 | 方位 | 距离(m) | 人口数 （人） | 坐标 | 环境保护 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 1 | 窝沟 | SW | 523 | 6 | E 113°40'50" N 32°48'20" | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》中附录D中有害物质的最高允许浓度 |
|  | 2 | 宋老庄 | SW | 877 | 150 | E 113°40'35" N 32°48'10" |  |
|  | 3 | 王富贵 | NW | 790 | 100 | E 113°40'48" N 32°48'50" |  |
|  | 4 | 老谢家 | SE | 900 | 6 | E 113°41'20" N 32°48'10" |  |
|  | 5 | 王山后 | SE | 1177 | 12 | E 113°41'30" N 32°47'50" |  |
|  | 6 | 西郝家庄 | E | 697 | 10 | E 113°41'40" N 32°48'20" |  |
|  | 7 | 王小庄 | E | 944 | 40 | E 113°41'50" N 32°48'30" |  |
|  | 8 | 大坡后 | N | 1554 | 8 | E 113°41'20" N 32°49'20" |  |
|  | 9 | 西庄 | NE | 1142 | 10 | E 113°41'50" N 32°48'50" |  |
| 地表水 | 1 | 臻头河 | S | 4400 | / | / | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
| 地下水 | 1 | 场区及下游浅层地下水 | / | / | / | / | 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类 |
| 声环境 | 1 | 四周场界 | / | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 |

## 1.4 环境影响要素识别与评价因子筛选

### 1.4.1 环境影响因子识别

本项目环境影响因素识别内容见表1.4-1。

表1.4-1       环境影响因素识别一览表

| 阶 段 | 污染因素 | 环境要素 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 大气 | 地表水 | 地下水 | 声 | 生态 | 居民生活 |
| 施 工 期 | 场区 | 噪声 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
|  |  | 施工扬尘 | ● | ○ | ○ | ○ | △ | ▲ |
|  |  | 施工废水 | ○ | ○ | ▲ | ○ | △ | ○ |
|  | 车辆运输 | ▲ | ○ | ○ | ▲ | △ | ▲ |
|  | 路管工程 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 营 运 期 | 场区 | 废水 | ○ | ● | △ | ○ | △ | △ |
|  |  | 恶臭 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ |
|  |  | 噪声 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ▲ |
|  | 固废综合利用 | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 土壤 | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ▲ |
| 备注： ● 有影响 ▲有轻微影响 △可能有影响 ○ 没有影响 |

根据项目建设期和运行期产污情况以及评价区域环境质量现状，由表1.4-1可以看出，本项目在施工期对周围自然环境、社会环境的影响是轻微、短期和局部的；本项目运行期产生的废水、废气、固废和噪声对工程周围自然、社会环境将造成一定的不利影响。

### 1.4.2 评价因子的筛选

由环境影响因子的识别，确定评价因子见表1.4-2。

表1.4-2  本项目评价因子情况

| 环境因素 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、硫化氢、氨 | PM10、NH3、H2S | / |
| 地表水环境 | COD、NH3-N、TP | / | COD、NH3-N |
| 地下水 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数 | / | / |
| 噪声 | 等效A声级 | 等效A声级 | / |
| 土壤 | 砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍 | / | / |

## 1.5 评价标准

### 1.5.1 环境质量标准

根据环境功能区划分及确山县环境保护局《确山县绿大科技有限公司生猪规模化养殖综合开发项目环境影响评价应执行标准的函》，本次评价执行以下环境质量标准。

（1）环境空气质量标准

本项目评价区为大气环境二级功能区，大气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》中附录D中有害物质的最高允许浓度。本项目执行的环境空气质量标准见表1.5-1。

表1.5-1    环境空气质量标准

| 标准名称 | 标准号 | 执行 标准 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 类别 | 限 值 | 单 位 |
| 《环境空气质量标准》 | GB3095-2012 | 二级 | PM10 | 日均值 | 150 | µg/m3 |
|  |  |  | SO2 | 日均值 | 150 |  |
|  |  |  |  | 小时均值 | 500 |  |
|  |  |  | NO2 | 日均值 | 80 |  |
|  |  |  |  | 小时均值 | 200 |  |
| 《环境影响评价技术导则 大气环境》中附录D | HJ2.2-2018 | 最高容许浓度 | NH3 | 一次值 | 0.2 | mg/m3 |
|  |  |  | H2S | 一次值 | 0.01 | mg/m3 |

（2）地表水环境质量标准

项目所在区域地表水体为臻头河，根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）有关水域功能的划分，臻头河执行Ⅲ类水质标准。本项目执行的地表水环境质量标准见表1.5-2。

表1.5-2     地表水环境质量标准

| 标准名称 | 标准号 | 执行标准 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 限 值 | 单 位 |
| 《地表水环境质量标准》 | GB3838-2002 | Ⅲ类 | COD | ≤20 | mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | ≤1.0 |  |
|  |  |  | TP | ≤0.2 |  |

（3）地下水质量标准

项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，见表1.5-3。

表1.5-3     地下水环境质量标准

| 标准名称 | 标准号 | 执行标准 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 限 值 | 单 位 |
| 《地下水质量标准》 | GB/T14848-2017 | Ⅲ类 | pH值 | 6.5～8.5 | 无量纲 |
|  |  |  | 氨氮 | ≤0.5 | mg/L |
|  |  |  | 硝酸盐氮 | ≤20 |  |
|  |  |  | 亚硝酸盐氮 | ≤1 |  |
|  |  |  | 挥发酚 | ≤0.002 |  |
|  |  |  | 氰化物 | ≤0.05 |  |
|  |  |  | 砷 | ≤0.01 |  |
|  |  |  | 汞 | ≤0.001 |  |
|  |  |  | 六价铬 | ≤0.05 |  |
|  |  |  | 总硬度 | ≤450 |  |
|  |  |  | 铅 | ≤0.01 |  |
|  |  |  | 氟 | ≤1.0 |  |
|  |  |  | 镉 | ≤0.005 |  |
|  |  |  | 铁 | ≤0.3 |  |
|  |  |  | 锰 | ≤0.10 |  |
|  |  |  | 溶解性总固体 | ≤1000 |  |
|  |  |  | 耗氧量 | ≤3.0 |  |
|  |  |  | 硫酸盐 | ≤250 |  |
|  |  |  | 氯化物 | ≤250 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群 | ≤3.0 | CFU/100ml |
|  |  |  | 细菌总数 | ≤100 | CFU/ml |

（4）声环境质量标准

项目位于驻马店市确山县竹沟镇，区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。本项目执行的声环境质量标准见表1.5-4。

表1.5-4     声环境质量标准

| 标准名称 | 执行标准 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 类别 | 限 值 | 单 位 |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008） | 2类 | 等效声级 | 昼间 | 60 | dB（A） |
|  |  |  | 夜间 | 50 |  |

（5）土壤环境质量标准

本项目执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）风险筛选值标准。

表1.5-5  土壤环境质量标准

| 标准名称 | 执行标准 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 项目 | 单位 | 标准值 |
| 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018） | 二级 | pH | / | ＞7.5 |
|  |  | 镉 | mg/kg | 0.60 |
|  |  | 汞 | mg/kg | 3.4 |
|  |  | 砷 | mg/kg | 25 |
|  |  | 铜 | mg/kg | 100 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 170 |
|  |  | 铬 | mg/kg | 250 |
|  |  | 锌 | mg/kg | 300 |
|  |  | 镍 | mg/kg | 190 |

### 1.5.2 污染物排放标准

根据环境功能区划分及确山县环境保护局《确山县绿大科技有限公司生猪规模化养殖综合开发项目环境影响评价应执行标准的函》，本次评价执行以下污染物排放标准。

（1）大气污染物排放标准

项目建成后排放的废气主要为养殖恶臭、发酵恶臭、饲料加工粉尘产生的粉尘、食堂油烟等。粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值；NH3、H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准限值；食堂油烟执行《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）。具体指标见表1.5-6。

表1.5-6     废气污染物排放标准

| 标准名称 | 标准号 | 类别 | 污染因子 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《大气污染物综合排放标准》 | GB16297-1996 | 表2二级标准 | 颗粒物 | ＜1.0mg/m3 |
| 《恶臭污染物排放标准》 | GB14554-93 | 表1二级标准 | NH3 | ＜1.5mg/m3 |
|  |  |  | H2S | ＜0.06mg/m3 |
| 《饮食业油烟排放标准》 | DB41/1604-2018 | 表1小型标准 | 油烟 | ＜1.5mg/m3 |

（2）水污染物排放标准

本项目废水全部资源化利用，不设废水排污口，废水执行“零排放”。

（3）噪声排放标准

本项目所在地区域属于2类声环境功能区，因此本项目东、南、西、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。本项目噪声排放标准见表1.5-7。

表1.5-7     噪声排放标准

| 标准名称 | 标准号 | 执行 标准 | 项 目 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 类别 | 限 值 | 单 位 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | GB12348-2008 | 2类 | 等效声级LAeq | 昼 间 | 60 | dB（A） |
|  |  |  |  | 夜 间 | 50 |  |

（4）固体废物

一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年标准修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；畜禽养殖业粪便、废渣执行《畜禽养殖业无害化环境标准》（GB18596－2001）中相应标准限值。

## 1.6 评价工作等级

### 1.6.1 环境空气

（1）环境空气评价工作等级

本项目营运期产生的废气源主要为养殖舍恶臭、发酵恶臭、饲料加工粉尘等，主要污染物分别为NH3、H2S、PM10。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN模式计算结果，对照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中的规定，确定大气环境影响评价为二级评价。

环境空气评价级别见表1.6-1，估算模式参数取值见表1.6-2。

表1.6-1        大气环境评价工作等级判据表

| 评价工作对等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax ＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

表1.6-2       面源估算模式计算参数及结果一览表

| 序号 | 污染源 | 污染物 | 离源距离（m） | 最大质量浓度（mg/m3） | 占标率P(%) | 评价 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养殖区 | NH3 | 190 | 6.10E-03 | 3.05 | 二级 |
|  |  | H2S | 190 | 5.12E-04 | 5.12 | 二级 |
| 2 | 粪污处理区 | NH3 | 22 | 2.00E-03 | 1 | 二级 |
|  |  | H2S | 22 | 3.34E-04 | 3.34 | 二级 |
| 3 | 饲料车间 | 颗粒物 | 22 | 4.72E-04 | 0.05 | 三级 |

由表1.6-2可知，拟建项目污染物排放占标率最大的为场区无组织排放的H2S，其占标率为为5.12%＜10%，确定环境空气影响评价为二级评价。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）中的规定，评价范围的直径或边长一般不应小于5km，环境空气评价范围定为以场区中心点为中点，边长为5km的正方形区域范围内。

### 1.6.2 地表水

拟建项目所产生的废水主要污染物为COD、BOD5、NH3-N等，全部实现综合利用，无废水外排。根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）表1中所列出的地面水环境影响评价分级判据标准，本项目地面水环境影响评价工作等级确定因素见表 。

表 1-8    地表水环境评价工作等级判定表

| 判定等级 | 判定依据 |
| --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q﹤200且W﹤6000 |
| 三级B | 间接排放 | -- |
| 本项目 | 有废水产生，但综合利用，不排放到外环境，按三级B评价 |

根据上表可知，本项目地表水影响评价等级为三级B。重点针对污水处理综合利用的措施、途径及利用的可行性进行分析。

### 1.6.3 地下水

本项目为养殖项目，根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表“B农、林、牧、渔、海洋中畜禽养殖场、养殖小区项目报告书属于Ⅲ类”。根据对项目周围地下水环境调查，项目所在地不属于集中式饮用水水源地及其相应保护区和准保护区、不属于热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源保护区、也不属于补给径流区，同时项目占地为规划的建设用地，项目区域地下水环境敏感程度为不敏感。

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中评价工作等级分级表，本项目地下水评价等级为三级。建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表1.6-4。

表1.6-4      地下水评价等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

### 1.6.4 声环境

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），中有关声环境影响评价工作等级划分原则，确定声环境评价为二级评价。本项目声环境评价工作等级及评价范围见表1.6-5。

表1.6-5       声环境评价工作等级及评价范围一览表

| 项 目 | 指标 |
| --- | --- |
| 建设项目所处的声环境功能区 | 2类地区 |
| 建设前后噪声级别变化程度 | 预计<3dB(A) |
| 受噪声影响人口 | 较少 |
| 评价等级 | 二级 |

### 1.6.5 生态环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则（生态影响）》（HJ19-2011）中有关生态环境影响评价工作等级划分原则，确定生态环境影响评价为三级评价，详见表1.6-6。

表1.6-6       生态环境评价工作等级及评价范围一览表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地范围 | 评价等级 |
| --- | --- | --- |
| 一般区域 | 项目总面积0.12km2≤2 km2 | 三级 |

### 1.6.6 风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录B及附录C，本项目q<1，风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）评价工作等级划分要求，确定本项目评价工作等级为简单分析。

## 1.7 评价范围

本项目评价工作等级及评价范围见表1.6-6。

表1.6-6       评价工作等级及评价范围一览表

| 序号 | 环境要素 | 评价工作等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 三级 | 以场区中心点为中点，边长为5km的正方形区域范围内 |
| 2 | 地表水 | 三级 | 仅做定性分析 |
| 3 | 地下水 | 三级 | 养殖场周边1km范围内浅层地下水 |
| 4 | 声环境 | 二级 | 项目边界外200m范围内 |
| 5 | 环境风险 | 简单分析 | 半径3km的圆形合围的区域 |
| 6 | 生态 | 三级 | / |

## 1.8 评价重点

根据现场踏勘调查情况及工程污染因素分析内容，结合建设厂址所在区域环境特征，确定本次评价工作重点为：

◆工程分析

◆环境影响预测与评价

◆污染防治措施评价

## 1.9 专题设置

本项目的环境影响评价工作可分为三个阶段。第一阶段为前期准备、调研和工作方案阶段；第二阶段为分析论证和预测评价阶段；第三阶段为环境影响评价文件编制阶段。

根据本项目特点及周围环境特点，按照建设项目环境影响报告书编制规范要求，本次评价拟设置以下专题：

1.9.1  总论

1.9.2  工程分析

1.9.3  区域环境概况及环境质量现状评价

1.9.4  环境影响预测与评价

1.9.5  污染防治措施评价

1.9.6  环境风险分析

1.9.7  场址可行性及总量控制分析

1.9.8  环境经济损益分析

1.9.9  环境管理与监控计划

1.9.10  评价结论与对策建议

## 1.10 评价工作程序

本次环境影响评价的工作程序见图1.10-1。

# 第二章  建设项目工程分析

## 2.1  项目基本情况

本项目基本情况见表2.1-1。

表2.1-1                     本项目基本情况一览表

| 序号 | 项 目 | 基 本 情 况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 生猪规模化养殖综合开发项目 |
| 2 | 建设地点 | 驻马店市确山县竹沟镇肖庄村宋老庄组 |
| 3 | 建设性质 | 新建 |
| 4 | 占地面积 | 占地面积66666.7平方米，建筑面积27285平方米，其中，猪舍面积21569平方米，粪便资源化利用车间面积3000平方米，饲料加工车间1000平方米，配套设施及用房1716平方米。 |
| 5 | 总投资 | 20000万元 |
| 6 | 建设规模 | 年出栏仔猪10万头 |
| 7 | 建设内容 | 配怀舍4栋、分娩舍4栋、后备舍1栋、公猪舍1栋、办公生活区、资源利用车间、饲料加工车间等 |
| 8 | 生产工艺 | 配种→妊娠→分娩、哺乳→外售 |
| 9 | 排水去向及固废去向 | 养殖废水通过场内异位发酵床发酵制有机肥 |
| 10 | 建设周期 | 2020年1月至2020年12月 |
| 11 | 公用 工程 | 供水 | 采用地下水，新建1口水井，单井出水量为40m3/h |
|  |  | 供电 | 由区域供电所供应，架设高压线路，在场内安装1台变压器，可以满足场区生产、办公需求 |
|  |  | 制冷 | 湿帘风机配合的环控系统，猪舍环控系统实现数字化控制温度、湿度和通风，可以根据猪的生理需求来控制猪舍环境 |
|  |  | 供热 | 只应用于母猪分娩阶段和保育阶段，供热设备为保温灯，保温灯的功率可 根据舍内温度自动调节，保证舍内恒温 |
| 12 | 工程劳动定员 | 75人 |
| 13 | 工作制度 | 年工作365天 |

## 2.2  产业政策

本项目为生猪规模化养殖项目。根据国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》，本项目属于第一类鼓励类中“一、农林业 第5条畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，符合国家现行的有关产业政策。

## 2.3  产品方案及养殖规模

本项目年出栏仔猪10万头，项目常年存栏成年猪6515头猪（以成年猪计）（其中基础母猪4800头、种公猪32头、后备猪346头、哺乳仔猪6098头、保育仔猪585头）。

《畜禽养殖业污染物排放标准》对猪的存栏数要求就是体重在25kg以上的猪的数量，畜牧上一只小猪约5kg，则5只小猪体重等于一只成年猪的体重，即5头小猪折成1头成年猪，则项目年存栏量=基础母猪数+种公猪+后备猪+（哺乳仔猪+保育仔猪）/5=4800+32+346+（6098+585）/5=6515头。

## 2.4  项目主要建设内容

项目主体工程规划建设10栋猪舍，包括 4 栋配怀舍、4 栋分娩舍、1栋后备舍、1栋公猪舍，并配套建设饲料加工车间、异位发酵车间等。

表2.4-1                 本项目主要建设内容一览表

| 名称 | 工程内容 | 规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 配怀舍 | 4 栋，38.52*76.2=2935*4栋=11740m2 | 水泥地面，设自动饮水器 |
|  | 分娩舍 | 4栋，29.52*73.72=2176*2栋=8704m2 | 母猪所在猪舍，设自动饮水器 |
|  | 后备舍 | 1栋，18.64*60.32=1124m2 | 水泥地面，设自动饮水器 |
|  | 公猪舍 | 524m2 | 公猪所在猪舍，设自动饮水器 |
|  | 饲料加工车间 | 1栋，1000m2 | 储存猪饲料原料等，内设饲料加工机组 1 套 |
|  | 粪污资源化利用车间 | 1栋，3000m2 | 设生物发酵槽1个，采用 15cm 厚 C20 混凝土防渗，车间防雨、防风。 |
| 辅助工程 | 办公室 | 874m2 | / |
|  | 生活区 | 532m2 | / |
|  | 消毒区 | 230m2 | / |
|  | 无害化冷库 | 20m2 | / |
|  | 配电辅助用房 | 60m2 | / |
| 公用工程 | 供水 | 采用地下水，新建1口水井，单井出水量为40m3/h |
|  | 供电 | 由区域供电所供应，架设高压线路，在场内安装1台变压器，可以满足场区生产、办公需求 |
|  | 制冷 | 湿帘风机配合的环控系统，猪舍环控系统实现数字化控制温度、湿度和通风，可以根据生猪的生理需求来控制猪舍环境 |
|  | 供热 | 只应用于母猪分娩阶段和保育阶段，供热设备为保温灯，保温灯的功率可根据舍内温度自动调节，保证舍内恒温 |
| 环保工程 | 废水处理设施 | 采用异位发酵床环保处理技术， 设计处理规模：日处理粪污水 68.32m3，设置密闭防渗的污水管道、集污池（含均质池）、发酵车间 |
|  | 废气处理设施 | 饲料加工粉尘 | 饲料粉尘经布袋除尘器收集处理后排放 |
|  |  | 恶臭 | 建设密闭猪舍，机械通风，出风口每日喷洒除臭剂，猪饲料中添加利可40粉剂抑制臭气产生；发酵车间密闭，机械通风、出风口每日喷洒除臭剂 |
|  | 固废处理 | 猪粪 | 地下铺设约 2m 宽输送管道，每日通过自动刮粪机送至均质池 |
|  |  | 病死猪及胎盘 | 危废暂存间暂存，交由确山县动物无害化处理中心处置 |
|  |  | 医疗废物 | 危废暂存间暂存，交由有资质单位处置 |
|  |  | 生活垃圾 | 收集后由环卫清运 |
|  | 噪声措施 | 选择低噪声设备，隔声、减振、合理布局、绿化等 |
|  | 绿化 | 8000m2 |
|  | 事故应急池 | 1个，HDPE黑膜防渗，位于集污池 |

## 2.5  项目原辅材料用量及能源消耗

本项目在厂内进行饲料加工，主要原料为玉米、豆粕、麦麸、豆油以及精饲料等，全部饲料均安全合格，饲料中重金属、抗生素、生长激素、各种营养成分等指标均在安全范围内。项目原辅材料用量及能源消耗情况见表2.5-1所示。

表2.5-1               本项目原辅材料用量及能源消耗一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉米、豆粕、麦麸等 | t/a | 5594 | / |
| 2 | 精饲料 | t/a | 1600 | / |
| 3 | 饲料添加剂 | t/a | 4 | 皂角苷、糖苷、白黎芦醇、麟凤兰多酚 |
| 4 | 防疫、消毒 | 消毒剂 | t/a | 1 | 主要为过氧乙酸、聚维酮碘溶液等 |
| 5 |  | 药品疫苗 | 份/a | 10000 | / |
| 4 | 垫料 | 稻壳 | t/a | 62342 | / |
| 5 |  | 锯末 | t/a | 124684 | / |
| 6 |  | 玉米粉 | t/a | 2992 | / |
| 7 | 洛东U洁菌 | t/a | 299 | / |
| 8 | 电 | 万kwh/a | 37 | / |
| 9 | 水 | m3/a | 33949 | / |

本项目主要采用过氧乙酸和聚维酮碘溶液消毒，符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81-2001）中“养殖场厂区、畜禽舍、器械等消毒应采用环境友好的消毒剂和消毒措施（包括紫外线、双氧水等方法、污水处理末端采用臭氧消毒），防止产生氯代有机物及其它的二次污染物。”的相关要求。

## 2.6  项目主要设备

本项目主要设备见表2.6-1所示。

表2.6-1			    	    本项目主要设备一览表

| 序号 | 工段 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养殖区 | 猪栏 | 套 | 10 | 1个猪舍配1套 |
| 2 |  | 食槽 | 套 | 10 | 1个猪舍配1套，1套包含6个风机 |
| 3 |  | 不锈钢饮水器 | 套 | 100 | 每个猪舍配10套 |
| 4 |  | 料塔 | 套 | 200 | 每个猪舍配20套 |
| 5 |  | 漏缝地板 | 台 | 100 | 每个猪舍配10台 |
| 6 |  | 移动式高压清洗消毒泵 | 台 | 10 | / |
| 7 |  | 疫苗专用冰箱 | 台 | 3 | / |
| 8 |  | 兽医诊疗设备 | 套 | 1 | / |
| 9 |  | 人工授精设备 | 套 | 1 | / |
| 10 |  | 变配电设备 | 套 | 1 | / |
| 11 |  | B超测膘仪 | 台 | 2 | / |
| 12 |  | 自动控温系统 | 套 | 74 | / |
| 13 |  | 湿帘、风机 | 套 | 11 | / |
| 14 |  | 供水系统 | 套 | 4 | / |
| 15 | 饲料加工设备 | 饲料加工机组 | 套 | 1 | / |
| 16 | 粪污处理设备 | 自动搅拌机 | 台 | 1 | / |
| 17 |  | 潜污泵 | 台 | 1 | WQ15-10-0.75 |
| 18 |  | 自动翻抛机 | 台 | 4 | /XM-DKD-18-100 |
| 19 |  | 自动喷污系统 | 套 | 4 | / |

## 2.7  项目公用工程

### 2.7.1  供水

本项目用水主要为猪饮用水、猪舍冲洗水、职工生活用水、猪舍降温用水。其中新鲜水使用情况如下：

（1）养殖过程用水量核算

①猪只饮用水：根据《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表4，母猪、种公猪、后备猪用水量为15L/d头、哺乳仔猪用水量0.2L/d头、保育仔猪用水量2L/d头。本项目母猪、种公猪、后备猪共5178头、哺乳仔猪6098头、保育仔猪585头，则猪只饮用水用水量80.06m3/d。

②猪舍冲洗水：本项目利用高压水枪在猪转栏时对各猪舍进行冲洗、消毒。猪舍冲洗频率为每年5次，每次每个猪舍冲洗水用量为18m3；猪舍冲洗水量折合2.47m3/d、900m3/a。

（2）职工生活用水：本项目定员75人，均在场内食宿，生活用水量按120L/天（含饮用、洗涤、洗浴用水），则职工生活用水量9m3/d、3285m3/a。

（3）猪舍降温用水：根据建设单位提供的资料，猪舍采用风机湿帘降温，风机和水帘分别装在猪舍的两边，风机抽风时，使厂房的空气形成负压，迫使厂房外的空气经水帘湿润降温后进入猪舍中，热空气通过风机排至猪舍外。一般在夏季最热的两个月，本项目降温时间按60天计，每个猪舍用水量为0.3m3/d，猪舍降温过程不产生废水。项目需要降温的单元共计10个，则降温喷淋用水量折算为1.48m3/d、180m3/60天。

综上，项目建成后全场新鲜水用水量为93.01m3/d、总新鲜用水量33949m3/a。项目拟建1口自备水井，单井出水量40m3/h，可满足项目生产及生活要求。

### 2.7.2  排水

项目采用雨污分流制：根据场区所在区域地势并结合项目平面布置铺设雨水管网，雨水就近排入项目附近沟渠；污水系统采用暗管铺设，根据场区所在区域地势并结合项目平面布置铺设污水管，各猪舍废水、生活污水通过自流进入集污池，利用潜水泵均匀喷在垫料上进行生物菌发酵，中心发酵层温度可达 60℃以上，通过水分蒸发、有机物分解成气体，使猪粪、尿等有机物质得到充分的分解和转化，留下少量的残渣变成有机肥。本项目产生的废水主要有猪尿液、猪舍冲洗废水、职工生活废水。

废水产生量为46.14m3/d，废水产生量共计16841m3/a。废水由猪尿液、猪舍冲洗废水、工作人员生活污水组成，产生的废水全部进入集污池，利用潜水泵均匀喷在垫料上进行生物菌发酵。水平衡图见图2.7-1。

图2.7-1   本项目水平衡图      单位：m3/d

### 2.7.3  用电

本项目用电量为37万度，由区域供电所供应，并在场内安装1台变压器，可以满足场区生产、办公需求。

### 2.7.4  供暖和制冷

（1）冬季猪舍保温：本项目保育猪舍需进行保温，采用电加热方式（红外线灯和智能电热膜加热）进行冬季保温供热。

（2）夏季制冷：采用地冷，即采用地冷的风道及引风机，向猪舍内通冷风。

### 2.7.5  养殖设备及控制系统

（1）自动上料系统

本项目采用全自动配送上料系统和自动料槽，通过特制链条和专用管道定时定量供应饲料，保证生猪饮食需求。该系统能够实现生猪自动喂养，节约大量人力和饲料用量，降低生产成本。

（2）自动给水系统

本项目采用先进的碗状饮水器，生猪需要饮水时，由生猪拱嘴顶饮水器开关放水，流至饮水碗内，饮水完毕，饮水器开关自动闭合，该系统能够保证生猪自动、随时饮用新鲜水，同时避免不必要的浪费，节约水资源。

（3）清粪工艺

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001），新建畜禽养殖场应采取干法清粪工艺，干清粪工艺是指畜禽排放的粪便一经产生便通过机械或人工收集、清除，尿液、残余粪便及冲洗水则从排污道排出的清粪方式。

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001），规模化养猪场清粪工艺分为三种：传统干清粪、水冲粪及水泡粪工艺，评价结合生态垫料养殖工艺，从粪污的达标排放及综合利用的角度分别进行比选，比选结果见表2.7-1。

2.7-1                   清粪工艺对比分析

| 工艺 名称 | 工艺说明 | 达标排放方案 | 综合利用方案 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优点 | 缺点 | 优点 | 缺点 |
| 水冲粪处理工艺 | 指畜禽排放的粪、尿和污水混合进入粪沟，每天数次放水冲洗，粪水顺粪沟流入粪便主干沟后排出的清粪工艺 | 保持猪舍内的环境清洁，劳动强度小，劳动效率高 | 排水量较大，污染物浓度较高，水处理难度较大，投资成本较高 | 保持猪舍内的环境清洁，劳动强度较小，污水中污染物浓度较高，有利于沼气的产生 | 排水量较大，周边需要有较多的土地资源用于消纳粪污 |
| 水泡粪工艺 | 在畜禽舍内的排粪沟中注入一定量的水，将粪、尿、冲洗和饲养管理用水一并排放至漏缝地板下的粪沟中，贮存一定时间（一般为1～2个月）、待粪沟填满后，打开出口闸门，沟中的粪水顺粪沟流入粪便主干沟后排出的清粪工艺 | 保持猪舍内的环境清洁，劳动强度小，劳动效率高 | 排水量适中，污染物浓度较高，水处理难度较大，投资成本较高 | 保持猪舍内的环境清洁，劳动强度较小，污水中污染物浓度较高，有利于沼气的产生 | 排水量适中，周边需要有足够的土地资源用于消纳粪污 |
| 人工干清粪工艺 | 指畜禽排放的粪便一经产生便通过人工收集、清除，尿液、残余粪便及冲洗水则从排污道排出的清粪工艺 | 用水量较小、工艺废水中污染物浓度较低、处理成本较低 | 人力投入大 | 排水量较小，需要消纳粪污的土地资源较少 | 劳动强度大 |
| 生态垫料养殖工艺 | 按一定比例混合秸杆、锯末屑等作为猪舍的垫料，再利用生猪的拱翻习性使猪粪、尿和垫料充分混合，通过垫料的分解发酵，使猪粪、尿中的有机物质得到充分的分解和转化的养殖工艺 | 不需要冲洗，无粪尿污水排出，垫料2~3年清理1次、劳动强度较小 | 夏天发酵床温度过高等不利于猪生长，粪污资源利用率低 | 不需要冲洗，无粪尿污水排出，垫料2~3年清理1次、劳动强度较小 | 夏天发酵床温度过高等不利于猪生长，粪污资源利用率低 |
| 机械刮板干清粪处理工艺 | 指畜禽排放的粪便一经产生便通过机械刮板清除，尿液、残余粪便及冲洗水则从排污管道排出的清粪工艺 | 用水量较小、清粪比例较高，工艺废水中污染物浓度较低，有利于实现达标排放 | 一次性投资大，设备操作难度高 | 排水量较小，需要消纳粪污的土地资源较少 | 管理难度高，设备容易出现故障 |

由表2.7-1可知：

①水冲粪工艺优点是用水冲的方式清粪，能够保持猪舍内的环境清洁，劳动强度小，劳动效率高；缺点是比其它4种工艺的排水量大，废水污染物浓度较高，治理难度较大，一次投入成本较高。

②水泡粪工艺废水排放量适中，优点在于保持猪舍内的环境清洁，清粪劳动强度较小，污水中污染物浓度较高，有利于沼气的产生，但缺点是水处理成本较高，周边需要有足够的土地资源用于消纳粪污。

③人工干清粪工艺的优点在于粪水分离，废水污染物浓度较低，废水处理技术成熟、可靠，便于污染处理和资源化利用；缺点在于人力投入大。

④生态垫料养殖工艺的优点是不需要冲洗，无粪尿污水排出，垫料2~3年清理1次、劳动强度较小。在发酵床的制作过程中，通过垫料的分解发酵，使猪粪、尿中的有机物质得到充分的分解和转化；缺点是夏季猪舍的温度较高，粪污资源利用率低，且不适合大规模养殖场。

⑤机械刮板干清粪工艺的优点在于粪水分离，废水产生量较小，污染物浓度较低，废水处理技术成熟、可靠，便于污染处理和资源化利用；缺点在于设备操作难度高，容易出现故障。

本项目采用环保部认定的干清粪工艺：猪只生活在漏缝地板上，猪舍内产生的猪粪由于猪的踩踏及重力作用离开猪舍进入猪舍底部的粪污储存池，利用潜水泵均匀喷在异位发酵车间内垫料上进行生物菌发酵，中心发酵层温度可达 60℃以上，通过水分蒸发、有机物分解成气体，使猪粪、尿等有机物质得到充分的分解和转化，留下少量的残渣变成有机肥。

图2.7-3  项目粪污处理工艺流程图

（4）控温系统工艺

冬季取暖

①猪舍外墙保温

墙体由挤塑式聚苯乙烯隔热保温板（简称“挤塑板”）来切断单元内外热传递，该材料具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点，其结构的闭孔率达到了99%以上，形成真空层，避免空气流动散热，确保其保温性能的持久和稳定。

②通风热交换系统

热交换器工作原理：热交换通风系统主要包括进风管、布风管、排风道、变速风机等。其中布风管和进风管相联通安装于猪舍上部，中间为猪群生活的漏缝地板，猪舍下部为封闭的排风道，变速风机位于猪舍另一侧排风道中间。当变速风机启动时，从封闭通道抽出猪舍内部污浊高温的空气，室外清新的冷空气经由进风管进入猪舍内。因进风管采用导热性能好的材料制成，在冷空气进入猪舍内的过程中，可通过进风管壁与猪舍内空气进行充分的热交换，使进入猪舍的新鲜空气温度大大提高，避免了猪群在生长过程中的冷应激作用。

在对猪舍内外空气进行交换的同时，也进行热量交换，猪舍在热交换的过程中，实施最小通风量，防止过度通风带来不必要的热量损失。运行时，新风从排风获得热量，温度升高，通过换热芯体的全热换热过程，让新风从排风中回收能量，保证在通风时也保持猪舍内部温度，既保证了猪群对新鲜空气的需要，又保证单元内有害气体不超标，同时满足了通风和稳定猪舍温度的需求，节约了能源消耗，降低了饲养成本。

夏季降温

夏季停止热交换器工作，同时打开密闭的风机，利用风机对猪舍进行通风。同时在育肥猪舍安装带有小孔的塑料软管，从水管中喷出水雾对猪舍进行喷雾降温。

（5）保育舍保温

本项目保育舍保温采用碳晶电地暖采暖，保温22℃左右。该系统是以碳素晶体发热板为主要制热部件而开发出的一种新型的地面低温辐射采暖系统，主要材料为聚苯乙烯保温板。具有能耗低、发热均匀等特点。其辐射的远红外线还具有提高仔猪免疫力、促进血液循环、新陈代谢的作用，是一种健康高效的采暖方式。

### 2.7.6  卫生防疫

本项目养殖区、办公生活区和粪污处理区分离，养殖区出入口建设有消毒间，对进入养殖区的工作人员进行消毒。

猪舍采用过氧乙酸类、戊二醛类、聚维酮碘溶液、火碱等喷雾消毒液每周消毒两次，养猪场区道路每周消毒一次；各个猪舍的猪出栏后，均要进行消毒处理。

养殖场内猪只都要采取防疫措施，猪场防疫人员按照防疫程序进行，流行病高发季节还要进行有针对性防疫。

### 2.7.7  雨污分流

本项目建设雨、污分流管网，雨水管网建设时，可设置为明沟，沟深约20～30cm即可。排污沟采取暗沟形式，并具备防止淤集以利于定期清理的条件，排污沟采取硬化措施和围堰（高出地面5～10cm），同时房檐应超出污水管网，防止下渗污染地下水和雨水大量进入导致污水各处理单元外溢造成污染。

## 2.8  项目工艺流程及产污环节

### 2.8.1  养殖工艺流程

养殖过程生产工艺流程概述：

（1）种猪的选育：从外购进的种猪经检疫后，在养猪场内专门设置的隔离舍隔离观察25~30天，经兽医检查确定健康合格、身体状况符合要求后，分配至各圈舍进行培育，经培育成熟后进行配种。

（2）配种阶段：此阶段时从母猪断奶开始，配种后经妊娠诊断转入妊娠舍之前的时间，持续时间6周。发情观察与配种2周，配种后4周即28天进行妊娠诊断，已妊娠母猪转入妊娠舍。

（3）妊娠阶段：妊娠阶段是指从配种舍转入妊娠舍至分娩前1周时间，饲养时间约11周。分娩前1周转入分娩舍产仔。

（4）分娩、哺乳阶段：此阶段是从产前1周开始至断奶为止，时间为4周，产后3周断奶，母猪转入配种舍配种，断奶仔猪转入保育舍培育。

（5）保育饲养阶段：此阶段时从断奶、仔猪保育舍开始至离开仔猪保育舍止，保育期为3周。饲料更换逐步过渡，少喂多餐。断奶后继续饲喂7天的乳饲料，再次期间逐渐增加小猪料的比例，使饲料在7到10天内逐渐转换过来。断奶仔猪养殖到25kg后进行初选，落选者送入自留后备种猪群，入选者作为猪苗对外供应。

本项目养殖工艺流程见图2.8-1。

图2.8-1   本项目生猪养殖工艺流程图

本项目养殖及产污工艺流程图见图2.8-2。

### 2.8.2  饲料加工生产工艺

猪是杂食性动物，善食生食，青草、土豆、玉米、豆粕、南瓜等都是它们喜欢吃的饲料。 人工养殖除了青绿饲料外，还应根据不同时期配制饲料，主要成份有玉米、麸皮、豆粕、添加剂等。 本项目所用饲料从外购买玉米、大豆等原材料，经厂内饲料粉碎机粉碎、搅拌加工后，添加入精饲料即为成品，其具体工艺见图2.8-3所示。

图2.8-3   本项目饲料加工工艺流程图

### 2.8.3  粪污水处理工艺

本项目采用“异位发酵床”治污模式处理全厂废水，最终实现废水零排放。养殖区采用干清粪工艺，铺设 PVC 管道将液体粪污引流到集污池、调质池，猪粪通过自动刮粪机送至调质池，通过搅拌机与粪污水搅拌均匀，使用潜污泵将粪污抽到发酵车间集污槽，发酵车间集污槽粪污通过切割式自动喷污系统均匀喷洒至发酵槽垫料上，使用翻抛机逐条翻抛，与谷壳木屑等按一定比例充分混合，加入适宜的专用菌种进行充分发酵，中心发酵层温度可达 60℃以上，通过水分蒸发、有机物分解成气体，使猪粪、尿等有机物质得到充分的分解和转化，留下少量的残渣变成有机肥料；当垫料下降超过 10CM 时及时补充垫料和菌种，连续发酵使用 1 年后更换垫料。

工艺流程见下图所示。

图2.8-4   异位发酵工艺流程图

（一）洛东酵素对粪尿的分解原理

通过人为地创造一个适宜微生物（洛东 U 洁微生物发酵专用菌）生长、繁殖的垫料 环境；微生物通过分解养殖场排泄物（粪尿）中的有机质、蛋白、脂肪类、纤维素、半纤维素及无机盐等不断发酵产热，使垫料中心温度达到恒温 60-78℃从而实现粪污中的病原体在长时间的高温环境中失活，达到无害化、腐殖化目的；通过机械化喷污系统实现粪污喷洒均匀，通过机械化翻抛机翻动垫料蒸发水分、增加氧气、垫料循环发酵。最终形成一个微生物循环发酵处理粪污的垫料环境。所有粪尿在生物发酵床内得到较彻底的降解，对外排放仅有水分、二氧化碳、氮气。

图2.8-5   畜禽粪尿中的成分在发酵床垫料中的分解原理示意图

（二）相关技术要求

①发酵原料要求

项目垫料配比及制作管理要求见表2.8-1。

表2.8-1                      垫料原料组成配比及制作操作要求（以1m3）

| 原料配比 | 原料 | 稻壳 | 锯末 | 洛东U洁菌 | 玉米粉 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 参数值 | 0.5m3 | 0.5m3 | 0.3kg/m3 | 3kg |
| 制作要求 | 均匀度 | 各物质混合要均匀，特别是发酵菌与营养物质的混合 |
|  | 堆积温度 | 正常堆积 24 小时，35cm 深度的温度应升至 45℃，72 小时应升至 60℃以上，在此温度下保持 48 小时 |
|  | 堆积周期 | 正常堆积 2-3 天 |
|  | 垫料配比 | 按日处理 1m³粪污水需 40m³垫料 |
| 操作要求 | 喷污 | 采用自动喷污装置全自动喷污 |
|  | 翻动 | 翻抛机模式：每天翻抛一次 |
|  | 温度 | 正常垫料中心温度保持在 60℃以上 |
|  | 垫料高度 | 1.2-1.4m，当垫料下沉超过 10cm 时及时补充垫料 |

垫料由锯木、稻壳、洛东 U 洁菌、玉米粉组成；垫料各组成原料要求如下：

锯末标准：应当是新鲜、无霉变、无腐烂、无异味的原木生产的粉状木屑。凡是将 木料通过熏蒸杀虫和油漆后锯末均不能使用。这些有毒物质对微生物有抑制和杀灭作用。（锯末质地较细，在垫料中的主要功能是保水，为微生物提供稳定的水源，其主要成分是纤维素和木质素，不易被微生物分解，故耐久耐用。能替代锯末的原料是树枝粉碎成粉等原料，各地区也可根据各地资源进行试验对比之后使用当地资源。）据设计公司多年实操经验，建议购买杨木、杉木等锯末，水分 40%以内，木屑1吨大约 4m3体积。

稻壳标准：应当是新鲜、无霉变、无腐烂、无异味、不含有毒有害物质。稻壳质地 疏松，在垫料中的主要功能是起到疏松透气，为微生物提供氧气。其主要成分是纤维素， 木质素和半纤维素，仍然不易被微生物分解而耐久。若无法提供足够稻壳，可用花生壳 或秸秆、稻草替代稻壳总量的 50%以内。根据设计公司多年实操经验，建议购买米厂脱 粒机制作的整颗稻壳，稻壳1吨大约8m3体积。

洛东U洁菌：日本原装引进母菌，高纯度、高活性、高分解能力，中国市场应用10年发酵床现场无臭、无苍蝇、分解快、温度高、无害化彻底、运行稳定。产品成分：枯草芽抱杆菌、溶脂型芽抱杆菌、啤酒酵母粉、脱脂米糠等，主要成分分析保证值：有效活菌总数≥5.0×l08CFU/g，水分≤9%。

玉米粉：新鲜无霉变、粉末状；提供菌种激活时营养。可使用米糠或者新鲜粪便替代。垫料铺设示意图见2.8-6。

图2.8-6   垫料铺设示意图

②粪污喷淋要求

将发酵基质一次性装填到发酵槽内，装填高度1.5米，装填完毕后，按每立方米发酵基质喷淋粪污量不超过30千克/天测算，将暂贮在粪污收集池中的粪污通过喷淋机一次或多次均匀地喷淋到发酵槽表面，多个发酵槽的可轮换错开喷淋时间；粪污与发酵基质混合后的水分含量以 45%~50%为宜。

③翻抛及其频率

粪污喷淋后3~4小时，完全渗入基质内部后，方可开动翻抛机进行翻抛；1~2 天翻抛 1 次。

④发酵温度及其周期

粪污喷淋后经24小时的发酵，发酵槽表面以下3厘米处的温度应上升至 45℃左右，48小时后应升至60℃以上，在此温度下保持 24小时后，再行下一次粪污喷淋。发酵周期约为3天。

生物发酵系统包括预处理和槽式发酵系统两部分：

a.预处理系统：

本项目按10天粪污处理量，设置集污池1座，规格：长30m，宽10m，深2.5m，最大有效容积约750m3，水泥砖砌体结构。池面往上做1m护栏，设置防雨棚。集污池内含圆形均质池 70m3，用于粪污调匀，使得粪与水允分混合均匀，池内安装搅拌装置和粪污泵。

b.槽式发酵系统

发酵车间设生物发酵槽4个，整体垫料厚度1.5m，槽上部安装轻轨；设置集污槽用于收集粪污水。配套机械：自动翻耙机，自动喷污机，移行车。

本项目所有废水收集进入集污池，在均质池内和猪粪搅拌均匀，利用潜水泵均匀喷在垫料上，加入适宜的专用菌种，进行充分发酵，中心发酵层温度可达 60℃以上，通过水分蒸发、有机物分解成气体，使猪粪、尿等有机物质得到充分的分解和转化，留下少量的残渣变成有机肥。

参考浙江鑫牧环保科技有限公司多年运行管理经验，每发酵处理 12t 粪污水后最终会产生1t有机肥料（水分20%以内，有机质 75%以上、氮磷钾 3%以上）。据分析，本项目每年处理废水及猪粪合计24936.8t，最终可产生有机肥原料2078t。

图2.8-7   同类工程异位发酵车间示意图

### 2.8.4  项目产污环节分析

根据项目生产工艺流程图，本项目运营期的产污环节见表2.8-2所示。

表2.8-2                  本项目产污环节分析一览表

| 项目 | 序号 | 产污环节 | 特征污染物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | 养殖区猪舍恶臭气体 | H2S、NH3 |
|  | G2 | 发酵车间恶臭气体 |  |
|  | G3 | 食堂油烟 | 油烟 |
|  | G4 | 饲料加工粉尘 | PM10 |
| 废水 | W1 | 猪舍尿液 | COD、NH3-N、BOD5、总磷、悬浮物 |
|  | W2 | 猪舍冲洗废水 |  |
|  | W3 | 职工生活污水 |  |
|  | W4 | 初期雨水 |  |
| 固体 废物 | S1 | 猪粪 | 有机质 |
|  | S2 | 病死猪尸 | 有机质 |
|  | S3 | 疾病防疫的医疗废物 | / |
|  | S4 | 生活垃圾 | 有机质为主 |
| 噪声 | N1 | 猪舍猪叫声、降温鼓风机 | 噪声 |
|  | N2 | 发酵车间翻抛机、潜污泵 | 噪声 |
|  | N3 | 饲料加工设备 | 噪声 |

## 2.9  本项目营运期污染因素分析

### 2.9.1  废水

本项目废水主要有猪尿液、猪舍冲洗废水、职工生活污水。

2.9.1.1  猪尿液W1

根据环保部《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10），猪尿排泄量计算公式为：Yu=0.205+0.438W（kg）

式中，Yu——为猪尿排泄量（kg/头猪·d），W——为猪的饮水量（kg/头猪·d）。

通过计算，本项目猪尿液产生量为11974m3/a。

表2.9-1            本项目养殖过程尿液产生情况

| 种类 | 存栏数头 | 饮用水定额 L/d·头 | 单头猪尿液产生量 L/d·头 | 猪尿液产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m3/d | m3/a |
| 哺乳仔猪 | 6098 | 0.2 | 0.205 | 1.25 | 456.25 |
| 保育仔猪 | 585 | 2 | 1.081 | 0.63 | 229.95 |
| 基础母猪、公猪、后备猪 | 5178 | 15 | 6.775 | 35.08 | 12804.2 |
| 合计 | / | / | 36.96 | 13490.4 |

2.9.1.2  猪舍冲洗废水W2

本项目利用高压水枪在猪转栏时对各猪舍进行冲洗、消毒。清圈冲洗次数为每年5次，每次每个猪舍冲洗水用量为18m3；猪舍冲洗水量折合2.47m3/d、900m3/a；排放系数按0.8计，则猪舍冲洗废水产生量为1.98m3/d、720m3/a。本项目猪舍冲洗水采用新鲜水。

2.9.1.3  生活污水W4

本项目共有员工75人，均在场内食宿，用水量按120L/d·人计，生活用水量为9m3/d，排水系数以0.8计，则生活污水排水量为7.2m3/d，水质为COD350mg/L、氨氮30mg/L、BOD5180mg/L、悬浮物300mg/L、总磷5mg/L，这部分废水经化粪池处理后与养殖区废水一起进入生物发酵床进行发酵。

本项目采取雨污分流制，雨水全部收集并排出厂外，产生的废水主要包括猪粪尿、 猪舍冲洗废水、员工生活污水等，全部废水经收集后利用潜水泵均匀喷在垫料上进行生物菌发酵，中心发酵层温度可达 60℃以上，通过水分蒸发、有机物分解成气体，使猪粪、尿等有机物质得到充分的分解和转化，留下少量的残渣变成有机肥。

2.9.1.4 初期雨水W7

本项目养殖场采取雨污分流，场内外的污水收集管道均采用暗沟布设，但在雨季，散落在场区内的猪粪和饲料将随雨水流入外环境，为保证前期雨水对周围环境的影响降低至最低程度，评价将根据项目所在区域初期雨水计算公式计算暴雨强度。

式中：q——设计暴雨强度，L/(s·hm2)

P——重现期（年），取1年

t——降雨历时（min），取10min。

评价取P=1年，t=10min，则q＝234L/(s·hm2)

雨水流量公式：Q=q·ψ·F

Q——设计暴雨流量，L/s

F——汇水面积，hm2，以厂区面积6.7hm2计。

q——设计暴雨强度，L/(s·hm2)

ψ——径流系数，取0.4。

前期雨水量为376m3/次，其污水浓度COD500mg/L、NH3-N80mg/L，评价要求建设500m3的前期雨水收集池，用于收集初期雨水，并逐步引入场区污水处理装置妥善处理；雨水口要设隔水挡板，防止前期雨水进入雨水管道。

### 2.9.2  废气

本项目的废气主要有养殖区、发酵车间的恶臭气体、饲料加工粉尘、食堂油烟废气。

2.9.2.1  猪舍恶臭气体G1

影响养殖场恶臭产生的主要因素有猪只的种类、日粮组成、饲料的转化率等，管理方式如清粪方式、管理水平、粪便和污水处理程度，同时也与猪舍设计、通风情况等有关。恶臭的成分十分复杂，有机成分是硫醇类、胺类、吲哚、挥发性有机酸、酚类、醛类、酮类、醇类以及含氮杂环化合物等，无机成分主要是NH3和H2S。本养猪场恶臭气体一般选评价因子NH3和H2S。

根据类比国内同等规模其它猪场调查，采取以下措施可以从源头减少恶臭的产生：温度高时恶臭浓度高，猪粪在1～2周后发酵较快，粪便暴露面积大的发酵率高。猪舍采用漏缝地板，保证粪便冷却，并尽快从猪舍内清粪，在猪舍内加强通风，加速粪便干燥，可减少猪粪污染；喷洒除臭剂；通过合理搭配日粮，可以一方面抑制了腐败细菌的生长，改善有机物的分解途径，减少NH3和H2S的释放量和胺类物质的产生；另一方面它又可利用H2S作氢供体，消耗H2S，从而减轻环境中的恶臭。通过以上措施可以有效抑制和去除NH3和H2S的产生量，恶臭控制及处置措施可行。

采取上述措施后猪舍H2S排放量为0.0051g/（头•d），NH3排放量为0.06g/（头•d）。根据企业提供的资料，本项目年最大存栏猪6515头（折成年猪），根据以上参数及存栏计算，本项目猪场臭气排放量为：H2S0.0014kg/h、NH30.016kg/h。

表2.9-2    项目养殖过程猪舍恶臭气体产生及排放情况一览表

| 污染源 | 未采取措施时污染物产生情况 | 拟处理措施 | 采取措施后污染物排放情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | H2S（t/a） | NH3（t/a） |  | H2S（t/a） | NH3（t/a） |
| 猪舍 | 0.017 | 0.204 | 控制饲养密度、采用节水型饮水器、加强通风、全漏缝地板并及时清粪，喷洒除臭剂，去除效率可达到70% | 0.012 | 0.143 |

2.9.2.2  发酵车间恶臭气体G2

根据同样采用异位发酵床治污模式的生猪标准化养殖场资料，在不采取措施情况 下，异位发酵车间 NH3排放强度为 0.5g/（m2•d）、H2S 排放强度为 0.06g/（m2•d）。

随着发酵程度的推进，猪粪恶臭气体的浓度不断下降，同时采取车间密闭强制通风、 每日喷洒 EM 菌液、排风口每日喷洒除臭剂等措施后可减少 90%以上的恶臭气体。项 目发酵车间占地1600m2，则发酵车间的 NH3排放量为 0.03t/a，H2S 的排放量为 0.004t/a。

2.9.2.3  饲料加工粉尘G3

本项目饲料加工时产生粉尘，主要污染工序为上料和粉碎工序，根据《工业污染源产排污系数手册》（2010 年修订）中“1320 饲料加工行业”规模<10 万 t/年的产污系数，为 0.045kg/吨·产品，本项目年用饲料共计 7197.8t/a，则粉尘产生量为 0.32t/a， 上料、粉碎工序产生的粉尘通过密闭集气罩收集后经布袋除尘器处理后排放。集气罩收集效率为 90%，粉尘捕集量为 0.288t/a，布袋除尘器除尘效率为 99%，粉尘无组织排放量为 0.003t/a。工作时间按 12h/d 计。

2.9.2.4  食堂油烟G4

项目设有食堂，在烹饪过程中会产生油烟。根据对餐饮企业的类比调查，目前人均日耗色拉油量约 30g，就餐人按 75 人计，该项目年耗色拉油量 0.82t。根据不同的烧炸工况，油的挥发量不同，按日进行烧炸工况 6 小时计，油的平均挥发量为总耗油量的 3%，则油烟产生量约为 0.025t/a。安装一台排风量为 2000m3 /h，处理效率大于 90%的油烟净化器，处理后其油烟量为 0.0025t/a，排放浓度为 0.57mg/m3。

项目建成后全厂废气污染物产排情况见表2.9-3。

表2.9-3        项目建成后全厂废气污染物产排情况一览表

| 产生部位 | 主要污染物 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖区无组织废气 | NH3 (t/a) | 0.204 | 0.061 | 0.143 |
|  | H2S (t/a) | 0.017 | 0.005 | 0.012 |
| 粪污处理无组织废气 | NH3 (t/a) | 0.3 | 0.27 | 0.03 |
|  | H2S (t/a) | 0.04 | 0.396 | 0.004 |
| 饲料加工无组织废气 | 颗粒物（t/a） | 0.32 | 0.317 | 0.003 |
| 食堂油烟 | 油烟(t/a) | 0.025 | 0.0171 | 0.0025 |

### 2.9.3  噪声

本项目噪声主要来源于为猪舍风机、猪只叫声、翻抛机、潜污泵以及饲料加工机组等设备运行时产生的噪声。评价通过类比调研同类设备噪声产生情况，确定工程设备噪声源强，并提出相应的治理措施。工程设备噪声源强及治理措施见表2.9-4。

表2.9-4  			   本项目设备噪声源及治理措施一览表         单位：dB(A)

| 噪声来源 | 种类 | 产生方式 | 治理前源强 | 治理措施 | 治理后源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪舍 | 猪 叫 | 间断 | 75 | 场房隔声降噪 | 65 |
|  | 降温鼓风机 | 连续 | 80 | 场房隔声、减振 | 75 |
| 均质池 | 潜污泵 | 连续 | 85 | 选低噪声设备、隔声、减振 | 65 |
| 发酵车间 | 翻抛机 | 连续 | 85 | 选低噪声设备、消声 | 65 |
| 饲料车间 | 饲料加工机组 | 连续 | 85 | 选低噪声设备、消声 | 65 |

由表2.9-4可以看出，工程设备噪声在75～85 dB（A）之间，经过隔声、减振等降噪措施治理后，工程设备噪声均能降至75dB（A）以下，满足《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）的有关要求。

### 2.9.4  固体废物

本项目产生的固废主要为猪粪、病死猪尸体、疾病防疫产生的医疗废物、生活垃圾等。

（1）猪粪（S1）

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ2009）可知，排粪量与排尿量的比例为2:3.3，即约为0.6:1，尿质量按1t/m3计，则项目排粪量为22.18t/d、8094t/a。

本项目猪粪猪尿液全部通过自动刮粪机进入均质池，与污水均匀调质后通过潜污泵打入发酵车间，一并采用生物发酵床处理。

（2）病死猪尸体及胎盘（S2）

项目采用科学化管理与养殖，病死猪产生量很小。根据企业提供资料及类比同类型生猪养殖场，病死猪主要为猪仔，则本项目这个阶段的病死猪产生量为 4.4t/a。 项目年存栏母猪4800头，按每头母猪年产生 2 个胎盘计算，每个胎盘众约 2kg，则一年约产生胎盘 19t。 病死猪及胎盘委托确山县动物无害化处理中心处理。

若因为传染性疾病死亡的猪只，则属于《国家危险废物名录》（2016 年）中规定 的 HW01 类非特定行业为防治动物传染病而需要收集和处置的废物，企业按照制定的 《防疫检疫制度》上报上级部门进行检查处理，并由上级部门制定处理方案。

本项目病死猪放在场址内病死猪暂存间内，加温控设备，确保不会腐烂，并且于当天有专业运输车辆运送至畜禽无害化处理厂处理。

（3）猪只防疫产生的医疗废物（S4）

生猪在生长过程接种免疫或发病期接受治疗产生的少量医疗废物，类比其它猪场实际生产情况，每头商品猪防疫产生医疗量约为0.05kg/a，全场产生量约为0.5t/a，属于危险废物，评价要求在场区内按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）设置危废间暂存间暂存，定期交由有资质单位处置。

（4）生活垃圾（S6）

本项目工作人员75人，按每人每天产生0.5kg计，年产生量为13.69t，日产日清，定期运至垃圾中转站。

本项目固废产生及处置情况见表2.9-5所示。危险废物汇总见表2.9-6。

表2.9-5              本项目固废产生及处置情况一览表

| 固废类别 | 排放点 | 产生量t/a | 性质 | 目前处置方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪粪（干清粪） | 猪舍 | 8094 | 一般固废 | 清运至发酵车间 |
| 病死猪及分娩物 | 猪舍 | 23.4 | 一般固废 | 场内暂存后委托确山县畜禽无害化处理场处理 |
| 疾病防疫产生的医疗废物 | 猪舍 | 0.5 | 危险固废 | 危废间暂存、定期交由有危险废物处理资质的公司妥善处置 |
| 生活垃圾 | 生活区 | 13.69 | 一般固废 | 日产日清，定期运至垃圾中转站 |

表2.9-6             本项目固废产生及处置情况一览表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（吨/年） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 疾病防疫产生的医疗废物 | HW01医疗废物 | 900-001-01 | 0.5 | 动物防疫、治病过程中 | 固态 | 废注射头、废注射瓶、废包装等 | / | 卫生防疫时 | 感染性、损伤性 | 场内设置1座10m2危险废物暂存间，分类储存 |

## 2.10  施工期污染因素分析

### 2.10.1  大气污染源

施工过程中的空气污染主要源自土方开挖、车辆运输中产生的扬尘运输车辆、施工机械产生的尾气及各建筑物装修过程中产生的装修废气。施工扬尘主要为颗粒物 TSP，机械设备尾气污染物主要为 HC、CO、NOX。上述污染物均为间歇性无组织排放。

①扬尘

结合本项目场地所在区域的实际情况，采用西安冶金建筑学院推荐的干堆计算公式 （Q=4.23×10-4×V 4.9×S）计算施工期扬尘的产生量。

本项目场址所在区域的平均风速为 2.6m/s，项目生产区、污水处理区以及生活区开挖的场地面积约为 30000m2，则施工期扬尘产生量为 182.7mg/s。

对于施工期所产生的扬尘废气，项目建设将严格按照 HJ/T393-2007《防治城市扬尘 污染技术规范》要求采取相应的处理措施每天定期对施工场地洒水降尘；集中堆放建材， 对堆体适当遮盖；进出场内的车辆减速慢行。在上述技术规范所列措施均得到有效落实后，依据同类工程类比数据，施工期扬尘的产生量可削减 90%，则施工期扬尘的实际产生量为18.27mg/s。

②运输车辆、施工机械尾气

汽车和施工机械设备的尾气中的有害气体基本相同，主要含有 CO、HC 和 NOX 等有害成分，只是施工机械设备的废气排放量相对汽车要大。污染物排放量大小与混合气的空燃比、发动机的点火时间、进气压力(负荷)、发动机的转速变化有密切联系。

本项目建设施工中施工机械运行产生的废气、运输车辆运输产生的尾气均由柴油和 汽油燃烧后所产生，主要通过采用符合环保规范的车辆，从源头上控制汽车尾气的产生量。施工机械的选型上考虑相应的环保型产品，主要使用清洁燃油或电作为能源。

### 2.10.2  废水

施工期废水主要分为建筑施工废水以及施工人员生活污水。

建筑施工废水：主要产生于施工期间降水井排水、结构阶段混凝土养护排水、构件及建筑材料的保湿、材料的拌制及运输车辆的冲洗等。具有污水量小、泥沙含量高的特点，泥沙含量与施工机械、工程性质及工程进度有关，一般含量为80~120g/L，拟采取在施工现场设置简易沉淀池，沉淀后回用施工现场，不外排。

生活污水为施工人员日常生活产生的废水，包括洗涤废水以及其他排水。

### 2.10.3  噪声污染源

施工期对环境影响较大的主要有打桩机、挖掘机、推土机、装载车、切割机、电焊 机等施工设备产生的噪声，噪声源强为72~90 dB(A)。各类施工机械的噪声级均比较大，加之人为噪声及其它施工声响，若未经妥善的隔声降噪处理，将对周围环境造成较大的影响。

### 2.10.4  固体废物

1、生活垃圾

施工人员的生活垃圾产生量按 0.5kg/人·日计，则施工高峰期的垃圾产生量为 15kg/d， 施工期约 12个月，则生活垃圾产生量为5.48t，生活垃圾委托乡环卫站定期外运处置。

2、建筑垃圾

建筑垃圾主要为石子、混凝土块、砖头瓦块、水泥块等。建筑施工垃圾产生量按1×104m2建筑施工面积产生建筑垃圾550t 来计算，本项目建筑面积合计2.7万m2，则建筑 垃圾的产生量为1452t。工程施工阶段产生的建筑垃圾在施工场地内统一分类临时堆存，施工末期可将废弃砂浆、水泥块用于场平回填，其余统一清运。

### 2.10.5  生态影响

1）土地利用

本项目占地约100 亩，占用土地主要为农用地，周边土地利用形态主要为农作物、荒草及灌丛。项目的建设将改变项目现有的土地利用方式，使土地利用的使用价值发生改变。项目的建设改变了土地利用的现状格局、类别，但项目建成后，整个项目区除建筑、道路外，几乎均为绿地覆盖，可视为一定程度的生态恢复补偿措施。

2）植被、动植物影响

项目建设永久占地将完全改变土地利用状态，建设占地植被将被全部清除，但其影响并非是永久性的、不可逆的。评价区的植被类型由于长期受人类活动的影响，原生植 被已不存在。项目评价范围内无珍稀野生动植物存在，不属于重要保护动物的栖息地，均为常见种，建设清除的植被不会对这些种类在该地区的分布造成影响。评价区内由于 人为活动破坏，植被覆盖率低，野生动物的种类及数量均较少。项目施工期对动物的影响是有限的，不会对某一物种产生大的影响。

3）水土流失

项目建设期对生态环境产生的影响主要是水土流失影响。本项目的建设将进行土地平整、基础开挖、土石弃渣堆放、建筑材料的堆放等可能破坏植被，引起水土流失、破 坏和影响景观。若不采取一定的防治措施，可能会带来以下几个方面的影响：

①导致区域内水土流失加剧，区域环境受到影响。

②对主体工程安全运行的影响。水土流失将影响本工程的施工建设和运行，工程施工期产生的建筑垃圾如不能及时有效地处理，将又会产生新的水土流失，将严重影响施工进度，以及施工期的安全。

## 2.11  清洁生产分析

1、本项目采用人工干清粪工艺，符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求。具有粪污产生量少、清水使用量少的优点，且本项目的饲养机械水平、防疫水平、环境卫生水平、恶臭气体排放、污水产生量等方面与国内企业基本一致；该项目采用现代化养殖方式，自动化程度高，粪污处理工艺以能源和资源综合利用为目的。

2、项目通过优化猪舍结构设计、墙体做隔热保温层来切断单元内外热传递。同时，猪舍冬季通风换气时，通过热交换系统对进、出风实行热交换，使单元内温度保持在猪适宜的温度范围内。猪舍墙体外铺挤塑式聚苯乙烯隔热保温板（冬季有很好的阻热作用）+猪舍内热交换器（冬季有效利用热量，较少热量损失）+风机（夏季有很好的通风作用）。

3、本项目产生的猪粪、沼渣用于生产有机肥，实现了无害化处理，同时也实现了粪便废物的回收利用，同时猪粪生产的有机肥是发展绿色农业、生态农业、环保农业、高效农业的最理想的肥料，是当前和今后肥料生产的发展方向，使用该肥，可显著提高各种植物产品的品质，达到无公害、绿色、有机食品和产品的要求，符合清洁生产要求。

4、根据工程分析，正常情况下项目产生的养殖废水、生活污水和猪粪经异位发酵床发酵后制成有机肥，作为植物施肥。实现资源综合利用。

本项目技术工艺，物耗、水耗、固废回收利用措施等方面均比其他同类猪场低，且从原辅材料及能源、工艺技术、设备、过程控制、产品、废物、管理、员工等方面进行分析，本项目清洁生产水平可达到国内清洁生产先进水平、即“二级”清洁生产水平。

## 2.12  本项目污染物产排情况

本项目污染物产排情况见表2.12-1。

表2.12-1  	           本项目污染物产排情况一览表

| 名 称 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量（万m3/a） | 16841 | 16841 | 0 |
| 废气 | 无组织 | H2S（t/a） | 0.057 | 0.041 | 0.016 |
|  |  | NH3（t/a） | 0.504 | 0.331 | 0.173 |
|  |  | 粉尘（t/a） | 0.32 | 0.317 | 0.003 |
| 固体废物 | 万t/a | 0.81 | 0.81 | 0 |

# 第三章  环境现状调查与评价

## 3.1  自然环境概况

### 3.1.1  地理位置

驻马店位于河南中南部，北接漯河，南临信阳，地处淮河上游的丘陵平原地区。驻马店承东启西，贯南通北，素有"豫州之腹地、天下之最中"的美称。京广铁路、京珠、大广高速和107、106国道纵贯南北，新阳高速横跨东西，上武高速和焦桐高速穿境而过，省道、县道纵横交错，形成了四通八达的交通网络。

确山县位于驻马店市南部，淮河北岸，西依桐柏、伏牛两山余脉，东眺黄淮平原，地理位置在东经113°37′～114°14′，北纬32°27′～33°03′之间，素有“中原腹地，豫鄂咽喉”之称。确山位于中原，交通便利。境内公路有国道G107，国家高等级公路京港澳高速，南阳至新蔡高速；铁路有京广铁路，京广铁路客运专线。确山境内李新店机场，国家十二五规划，将李新店机场改扩建为李新店军民两用机场。

本项目位于驻马店市确山县竹沟镇肖庄村宋老庄组，确山县城西，交通便利。项目地理位置见附图1。

### 3.1.2  地形地貌

驻马店市主要有山地、丘陵、岗地、平原等地貌类型。山地包括豫南桐柏山向西延伸的余脉，山地面积为1950平方公里，占全市土地总面积的13%。

驻马店市地质总的特点是西高东低。西部低山丘陵为桐柏山脉和伏牛山脉的余脉，一般海拔为200~500m，位于泌阳县境内的白云山为区内最高峰，海拔为983m。西部低山丘陵山体破碎，多呈单面山，局部犬齿状，山脊近西北—东南延伸，山顶棱角状，山坡较陡，山体裸露，山谷多呈“V”型。中东部为开阔的淮北平原，地势平坦，海拔35~100m，地面坡降2%左右，地形微起伏。山地和平原之间分布着丘陵和岗地。

确山县地势西南高隆，东北低平。西部山区重峦迭嶂，罗列如屏，最高海拔813m。东部平原，田畴交错，一望无际，海拔多在百米以下。百米等高线，由北而南，自朝庙东北起，过朱古洞至县城，再南伸经普会寺、任店、新安店，至李新店止，纵分县境为东西两部，面积约略相等。京广铁路大体沿百米等高线的东侧南下，贯穿于海拔80至100m高程之间。县内丘陵面积亦广，遍布于山间盆地与山地平原的过渡地带。由于河流下切，地形支离破碎，正负相对高度约10~30米。全县平原面积768km2，占总面积的37.9%；丘陵707km2，占35%；山地548平方公里，占27.1%。

本项目矿区处于金牛山西段之余脉，地形特征以丘陵、岗地为主。总地势为东高西低，地势起伏相对较小，海拔高程在+70m—+155m之间，最大相对高差85m。

### 3.1.3  地质地层

确山县位于华北陆台的南缘。基底层为前震旦纪的变质岩系，其中包括太古代的片麻岩、结晶片麻岩和花岗片麻岩。震旦纪县境全部为浅海占据，生成有浅红色石英岩和硅质石灰岩。地史进入中奥陶纪，地壳受加里东运动影响开始上升，侵蚀面上生成有零碎的沉积铁矿层。石炭纪县境大部再次沉为浅海、滨海地带，气候潮湿温暖，盛长有茂密丛林，为确山地层中煤藏提供了条件。二迭纪海水退出，待至中生代，秦岭地槽褶皱升起，华北陆台南缘亦发生褶曲和断裂，构成县境西南山峦重叠，东部低平的基本轮廓。进入新生代，伏牛山、桐柏山连续上升，与其相邻的黄淮平原发生下沉作用，西部冲刷下来的物质，广泛堆积于平原地带。第四达冰期，县境被西北卷来的黄土覆盖，之后，随着积年累月的流水冲刷和风化剥蚀，逐渐形成确山的现有地质条件。

### 3.1.4  土壤及植被

确山县土壤类别共分为黄棕壤，潮土、沙姜黑土、水稻土四个土类，除西部、南部山区和东部平原土壤土层教薄外，其余大部分土壤较厚、养分含量较多。有机质含量偏低，属饥薄肥力标准。

项目区地处低山丘陵区，植被类型分为乔木、灌木、草本植物、农作物，其中以草本植物为主，天然草类主要有黄倍草、白猪草、芥草、狗尾巴草等，广泛分布于矿区内。粮食作物主要有小麦、玉米等；经济作物主要有大豆、花生、油菜、烟叶、棉花、芝麻等。

### 3.1.5 水文地质

（1）地表水

确山县境属淮河流域汝河水系。县域内主要过境河流是臻头河、三里河。两条河流均发源于确山县西部山区，水质较好，两河在下游汝南县境内汇合，并最终汇入淮河上游支流汝河。

薄山水库位于确山县城西南22km处，城市规划区南部汝河支流的臻头河上游，流域面积580km2，是以防洪、灌溉、发电、城市供水综合利用的大型水库，坝顶高程130m，设计最高水位121.3m，总库容6.2亿m3，兴利库容2.69亿m3，兴利水位116.6m，多年平均径流量1.63亿m3。其供给城区用水年保证率在97％的供水量为1825万m3。

薄山水库上游无较大城镇，自然植被较好，基本上没有污染源，多年来水质良好，比较稳定。根据河南省驻马店市环境监测中心站2001年和2002年多次从薄山水库引水口取水化验结果，水库水质大多数指标为Ⅰ、Ⅱ类，水质符合国家生活饮用水标准。

确山县全县面积2023km2，按多年降水平均值985.6mm计算，全年总降水量19.6亿立方，除蒸发和渗漏外，径流量均值6.935亿立方。全县库、塘、站引水量，历年地表水可利用均值为1.46亿立方，占地表水总量的21%。

本项目区域属于淮河流域臻头河水系，项目位于石滚河汇水区，石滚河最终汇入臻头河。

（2）地下水

确山县区域地下水埋深较浅，水质良好，但较贫乏，可开采的地下水源不能满足县城居民生活及工业用水需要，现主要以薄山水库至县城引水工程供水补充。

区域浅层地下水为降水—蒸发型潜水，赋存于土体原孔隙裂隙之中，主要补给来源为大气降水，地表径流缓慢，垂直交替作用强烈，降水为主要补给来源。地下水化学类型为重碳酸钙型水，对砼无腐蚀性，地下水大致流向为西南向东北。

确山县地下水总量的均值为3.019亿m3。其中包括：沿淮平洼区0.7亿m3，薄山水库灌区0.831亿m3，平原宜井区0.595亿m3，浅山丘陵区0.893亿m3。

确山县城区属黄土质亚粘土区，工程地质较均匀，原状属硬塑性亚粘土。城区地理位置靠近浅山丘陵区，水文地质条件不佳，属贫水区域。

根据地下水赋存的岩类和赋存条件，区内地下水水文地质分为以下区域。

1）砂砾石亚砂土区：主要分布在确山县城东南臻头河两岸的任店、普会寺、留庄等乡镇。地下水储存条件较好，属浅层富水区，深层弱富水区。

2）亚粘土区：主要分布在确山县城以东刘店乡、古城乡和汝南县的常兴、舍店、官庄、和孝、韩庄等乡镇，该区为浅层弱富水区。

3）石英岩亚粘土区：分布在确山县境内的留庄乡，此区浅层、中层、深层均为贫水区。

4）石英砂岩、片麻岩、砂砾岩区：分布在确山县境内的普会寺、城郊、任店、新安店等乡镇，该区浅层、深层均为贫水区，人畜引水较困难。

本项目地下水类型为中深层承压水，本区碳酸盐岩地层未发育大的溶洞和溶隙，且节理的连通性不好，故地下水流量很小，泉流量一般小于0.05L/s，地下水径流模数1.5L/s·km2。水化学类型为HCO3—Ca型水，矿化度0.05~0.1g/L。

矿区地下水主要接受大气降水的补给，同时接受上游地下水的侧向径流补给。地下水排泄主要有侧向径流、蒸发、人工开采等方式。地下水补、径流受水文、气象要素影响较大。地下水排泄主要有侧向径流、蒸发、人工开采等方式。地下水补、径流受水文、气象要素影响较大。

### 3.1.6 气候

确山县位于暖温带南部，属大陆性湿润季风气候区，四季分明，气温适中，雨热同季，光、热、水资源丰富。

（1）日照

确山县年平均日照2082.2小时，每天平均5.7小时，日照率47%。6、7、8三个月为最高，每月平均在212小时以上；1、2、3三个月为最低，每月平均在142小时以下。日照最多年份为2435.6小时，最少年份为1844.9小时。年际差，则达590.7小时。

（2）热量

确山县多年平均气温15℃，元月份气温最低，平均1.2℃，极端最低气温为-17.4℃；7月份最高，平均27.3℃；极端最高气温41.9℃。

（3）降水

确山县属大陆性湿润季风气候区，雨热同季，气候温和，多年平均气温15℃，全年平均降水量900毫米。20年一遇24h最大降水量为328.4mm，全年平均降雨量为985.6mm，年最大降水量2220mm，年最小降水量399.4mm，年际最大变幅1820.6mm。春季平均降水231.5mm，占年平均降水量23.8%；夏季平均降水量463.8mm，占47.6%；秋季平均降水209.9mm，占21.6%；冬季平均降水67.5mm，占7%。

降水年际变化较大，最大降水年份（1984）1496.5mm，最小降水年份（1966）406.8mm，降水相对变率0.27-0.49；降水量6-9月最大，占全年总量的55~60%；12月至翌年2月最小，占全年总量的4~7.5%。

（4）风向

确山县常年主导风向以西北偏北风为主，南风次之。夏季盛行东南偏南风，冬季盛行偏北风；一年中春季风速最高，秋季风速较低，全年平均风速2.6 m/s，最大风速25m/s；静风频率也较高，全年平均约为12%。确山县风向频率玫瑰图见图3.1-1。

图3.1-1  确山县风向频率玫瑰图

（5）湿度、霜期、蒸发量

多年平均绝对湿度14.2毫巴，相对湿度72%；元月最低，平均4.3毫巴；7月份最高，平均29毫巴；历年霜期出现于11月上旬月至翌年3月下旬，年平均霜期137天；夏季蒸发量最大，占年蒸发量的41%；冬季蒸发量最小，占全年12%。

### 3.1.7 生物资源

项目区地面植被包括天然植被和人工植被两类。植被类型分为乔木、灌木、草本植物、农作物，其中以草本植物为主，天然草类主要有黄倍草、白猪草、芥草、狗尾巴草等，广泛分布于矿区内。

矿区周边人类活动频繁，动物种类较为简单，主要有野兔、鼠类、麻雀、喜鹊等。经过资料收集和现场踏勘，评价区内无特别需要保护或稀有保护动物。

### 3.1.8 矿产资源

确山县矿产资源储量丰富。金属和非金属矿藏已探明的有40多种，其中花岗岩（4.62亿立方米）、大理石（52万立方米）、石灰岩、萤石的储量和品位均居河南省第一位，其它矿藏储量达109亿吨，是豫南最大的建材生产基地。

## 3.2 项目周边污染源

经现场踏勘，根据现场调查，项目1km范围内均为农田和树林，未发现污染源。

## 3.3  环境质量现状评价

### 3.3.1  环境空气质量现状监测与评价

3.3.1.1 区域环境质量达标情况判定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中有关环境空气质量现状调查原则中“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”，本次环评通过收集现有监测资料和补充监测对本项目所在区域的环境空气质量进行现状评价。

本次评价引用驻马店环境保护局发布的《2017年度驻马店市环境影响概要》中环境空气质量数据进行评价。驻马店市2017年监测数据统计分析见表3.3-1。

表3.3-1      市控点驻马店市自动监测点监测数据统计表

| 项目 时间 | 污染物 | 年均值(μg/m3) | 标准值 (μg/m3) | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年 | SO2 | 16 | 60 | 27 | 达标 |
|  | NO2 | 36 | 40 | 90 | 达标 |
|  | PM10 | 106 | 70 | 151 | 超标 |
|  | PM2.5 | 59 | 35 | 169 | 超标 |
|  | CO | 1000 | 4000 | 25 | 达标 |
|  | O3 | 108 | 160 | 68 | 达标 |

由表3.3-1可知，项目所在区域基本污染物SO2、NO2、CO、O32017年全年度可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，PM10、PM2.52017年度年均值均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，其中最大超标倍数分别为151%、169%，由此判断项目所在区域为不达标区域。

3.3.1.2  环境空气质量现状监测

空气环境质量现状补充监测委托河南金诺源环境检测有限公司于2019年11月14日~11月20日对项目周边环境空气质量进行了监测。

（1）监测点位布设

结合本次评价区域局地地形条件、风频分布特征及环境功能区、环境空气保护目标所在方位，评价范围内共设置3个监测点位。各监测点位功能特征及位置详见表3.3-2及附图三。

表3.3-2                环境空气监测点布设情况一览表

| 编号 | 监测点 | 与本项目位置关系 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王富贵 | 本项目厂址西北侧790m，上风向 | NH3、H2S |
| 2 | 老谢家 | 本项目厂址东南侧501m，下风向 |  |
| 3 | 项目地 | / |  |

（2）监测因子及分析方法

根据当地环境状况及本工程特点，本次评价选取NH3、H2S作为补充监测因子，监测期间同步观测风向、风速、总云量、低云量、气温、气压等常规气象要素。监测因子及分析方法见表3.3-3。

表3.3-3                环境空气现状监测分析方法

| 监测因子 | 监测分析方法 | 方法来源 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 533-2009 | 0.004mg/m3 |
| H2S | 亚甲基蓝分光光度法 | GB 11742-1989 | 0.001mg/m3 |

（3）监测时间及监测频率

监测因子及监测方案见表3.3-4。

表3.3-4                   监测因子及监测方案一览表

| 监测因子 | 取值时间 | 监测频率 |
| --- | --- | --- |
| H2S、NH3 | 1小时平均 | 连续监测7天，每天采样4次（2:00、8:00、14:00、20:00时各1次），每次45min的采样时间 |

3.3.1.2  环境空气质量现状评价

（1）评价方法

根据监测结果，采用单因子标准指数法，对照评价标准对环境空气质量现状进行评价，计算公式如下：

Pi=Ci/Si

式中，Pi——i污染物的单因子标准指数；

Ci——i污染物的实测浓度，单位：mg/Nm3；

Si——i污染物的评价标准，单位：mg/Nm3。

（2）评价标准

本次环境空气质量现状评价H2S、NH3一次浓度执行标准参考《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》中附录D的最高允许浓度限值，参照评价标准值见表3.3-5。

表3.3-5                    环境空气质量现状评价标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 标准浓度限值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| H2S | 一次值 | 0.01 mg/m3 | 《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》中附录D的最高允许浓度限值 |
| NH3 | 一次值 | 0.2mg/m3 |  |

（3）监测结果统计及评价

本次环境空气质量现状监测数据统计分析结果见表3.3-6。

表3.3-6                 项目区域特征因子现状监测统计表

| 监测项目 | 点位 | 有效数据（个） | 浓度值范围 （mg/m3） | 标准限值（mg/m3） | 超标率（%） | 最大超标倍数 | 单因子污染指数范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 一次 | 王富贵 | 28 | 0.013~0.024 | 0.2 | 0 | / | 0.065~0.12 |
|  | 老谢家 | 28 | 0.012~0.023 |  | 0 | / | 0.06~0.115 |
|  | 项目地 | 28 | 0.012~0.025 |  | 0 | / | 0.06~0.125 |
| H2S 一次 | 王富贵 | 28 | 未检出 | 0.01 | 0 | / | / |
|  | 老谢家 | 28 | 未检出 |  | 0 | / | / |
|  | 项目地 | 28 | 未检出 |  | 0 | / | / |

由表3.3-6可以看出，评价区域各监测点NH3一次浓度值范围分别为0.012~0.024mg/m3、H2S未检出，均能满足《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》中附录D的最高允许浓度限值要求。

### 3.3.2  地表水环境质量现状监测与评价

距离本项目最近的地表水体为距离本项目南侧4.4km的臻头河。本次地表水环境质量现状评价监测数据引用驻马店市环境保护局2018年一月份至2018年十二月份（缺八月份）全市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示中臻头河李埠口断面（位于本项目东侧8km处）监测值。

表3.3-7         2018年李埠口断面监测统计结果一览表

| 监测因子 监测点 统计结果 | COD | 氨氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 臻头河李埠口断面 | 责任目标值 | 20mg/L | 1.5mg/L | 0.3mg/L |
|  | 范围 | 11～25mg/L | 0.17～1.21mg/L | 0.07～0.25mg/L |
|  | 均值 | 19.2mg/L | 0.47mg/L | 0.14mg/L |
|  | 单因子指数 | 0.55～1.25 | 0.11～0.81 | 0.23～0.83 |
|  | 超标率% | 54.5 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0.25 | 0 | 0 |

由监测结果可知，评价区内地表水体氨氮、总磷均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，COD出现超标，其超标原因主要是由于臻头河是当地主要纳污河流，河流沿线散居农户河农田较多，河流受到面源污染和生活污水散排所造成的。

### 3.3.3  地下水环境质量现状监测与评价

3.3.3.1  地下水环境质量现状监测

（1）监测点位布设

根据项目所在区域地下水径流方向由西南向东北，评价范围内共设置3个水质监测点位。各监测点位功能特征及位置详见表3.3-8及附图三。

表3.3-8                  地下水监测点布设情况一览表

| 编号 | 监测点位置 | 方位 | 距离（m） | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窝沟 | WS | 600 | 背景点、灌溉井 |
| 2 | 西郝家庄 | E | 697 | 监测点、灌溉井 |
| 3 | 西庄 | NE | 1142 | 监测点、灌溉井 |

（2）监测因子及分析方法

本次地表水环境质量现状监测因子为：PH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数共21项监测因子，同时记录水深。监测因子及分析方法见表3.3-9。

表3.3-9              地下水环境现状监测分析方法

| 序号 | 项目 | 分析方法 | 检测依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 玻璃电极法 | GB/T 5750.4-2006 | 0.01（无量纲） |
| 2 | 总硬度（以CaCO3计） | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | GB/T 5750.4-2006 | 1.0 mg/L |
| 3 | 溶解性总固体 | 称量法 | GB/T 5750.4-2006 | 4 mg/L |
| 4 | 硫酸盐 | 离子色谱法 | GB/T 5750.5-2006 | 0.09 mg/L |
| 5 | 氯化物 | 离子色谱法 | GB/T 5750.5-2006 | 0.02 mg/L |
| 6 | 耗氧量 | 酸性高锰酸钾滴定法 | GB/T 5750.7-2006 | 0.05 mg/L |
| 7 | 硝酸盐（以N计） | 离子色谱法 | GB/T 5750.5-2006 | 0.01 mg/L |
| 8 | 亚硝酸盐（以N计） | 重氮偶合分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 | 0.001 mg/L |
| 9 | 氨氮（以N计） | 纳氏试剂分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 | 0.02 mg/L |
| 10 | 挥发酚类 | 紫外可见分光光度计 | GB/T5750.4-2006 | 0.002 mg/L |
| 11 | 氰化物 | 紫外可见分光光度计 | GB/T5750.4-2006 | 0.002 mg/L |
| 12 | 砷 | 原子荧光光度计 | GB/T5750.4-2006 | 1.0μg/L |
| 13 | 汞 | 原子荧光光度计 | GB/T5750.4-2006 | 0.1μg/L |
| 14 | 六价铬 | 紫外可见分光光度计 | GB/T5750.4-2006 | 0.004mg/L |
| 15 | 铅 | 原子吸收分光光度计 | GB/T5750.4-2006 | 2.5μg/L |
| 16 | 氟 | pH计 PHS-3C | GB/T5750.4-2006 | 0.3mg/L |
| 17 | 镉 | 原子吸收分光光度计 | GB/T5750.4-2006 | 0.5μg/L |
| 18 | 铁 | 原子吸收分光光度计 | GB/T5750.4-2006 | 0.3mg/L |
| 19 | 锰 | 原子吸收分光光度计 | GB/T5750.4-2006 | 0.1mg/L |
| 20 | 总大肠菌群 | 多管发酵法 | GB/T 5750.12-2006 | —— |
| 21 | 细菌总数 | 电热恒温培养箱 | GB/T 5750.12-2006 | —— |

（3）监测时间及监测频率

连续监测2天，每天监测一次，取一个混合样。由河南金诺源环境检测有限公司于2019年11月14~11月15日进行监测，同时记录井深和埋深。

3.3.3.2  地下水环境质量现状评价

（1）评价方法

同地表水评价方法。

（2）评价标准

本次地下水环境质量现状评价执行GB3838-2002《地下水质量标准》Ⅲ类标准要求，参照评价标准值见表3.3-10。

表3.3-10                 地下水环境质量现状评价标准

| 序号 | 项目 | 标准限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6.5-8.5 |
| 2 | 氨氮 | 0.5mg/L |
| 3 | 硝酸盐 | 20 mg/L |
| 4 | 亚硝酸盐 | 1 mg/L |
| 5 | 挥发酚类 | 0.002 mg/L |
| 6 | 氰化物 | 0.05 mg/L |
| 7 | 砷 | 0.01 mg/L |
| 8 | 汞 | 0.001 mg/L |
| 9 | 六价铬 | 0.05 mg/L |
| 10 | 总硬度 | 450 mg/L |
| 11 | 铅 | 0.01 mg/L |
| 12 | 氟 | 1.0 mg/L |
| 13 | 镉 | 0.005 mg/L |
| 14 | 铁 | 0.3 mg/L |
| 15 | 锰 | 0.1 mg/L |
| 16 | 溶解性总固体 | 1000 mg/L |
| 17 | 耗氧量 | 3.0 mg/L |
| 18 | 硫酸盐 | 250 mg/L |
| 19 | 氯化物 | 250 mg/L |
| 20 | 总大肠菌群 | 3.0（CFU/100mL） |
| 21 | 细菌总数 | 100（CFU/mL） |

（3）监测结果统计及评价

地下水环境质量现状监测结果统计分析见表3.3-11。

表3.3-11          地下水环境质量现状统计结果一览表

| 监测 点位 | 监测项目 | 监测值 范围 | 超标率 % | 标准指数 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 窝沟 （井深24.5m） | pH值 | 7.04~7.05 | 0 | 0.027~0.03 | 6.5-8.5 |
|  | 氨氮 | 未检出 | 0 | / | 0.5mg/L |
|  | 硝酸盐 | 0.533~0.538 | 0 | 0.027 | 20 mg/L |
|  | 亚硝酸盐 | 未检出 | 0 | / | 1 mg/L |
|  | 挥发酚类 | 未检出 | 0 | / | 0.002 mg/L |
|  | 氰化物 | 未检出 | 0 | / | 0.05 mg/L |
|  | 砷 | 0.002~0.0021 | 0 | 0.2 | 0.01 mg/L |
|  | 汞 | 未检出 | 0 | / | 0.001 mg/L |
|  | 六价铬 | 未检出 | 0 | / | 0.05 mg/L |
|  | 总硬度 | 265~280 | 0 | 0.59~0.62 | 450 mg/L |
|  | 铅 | 0.005 | 0 | 0.5 | 0.01 mg/L |
|  | 氟 | 0.228~0.23 | 0 | 0.23 | 1.0 mg/L |
|  | 镉 | 0.0022 | 0 | 0.44 | 0.005 mg/L |
|  | 铁 | 未检出 | 0 | / | 0.3 mg/L |
|  | 锰 | 未检出 | 0 | / | 0.1 mg/L |
|  | 溶解性总固体 | 320~328 | 0 | 0.32~0.33 | 1000 mg/L |
|  | 耗氧量 | 1.0~1.2 | 0 | 0.33~0.4 | 3.0 mg/L |
|  | 硫酸盐 | 7.68~7.78 | 0 | 0.03 | 250 mg/L |
|  | 氯化物 | 5.73~5.76 | 0 | 0.02~0.023 | 250 mg/L |
|  | 总大肠菌群 | 未检出 | 0 | / | 3.0（CFU/100mL） |
|  | 细菌总数 | 未检出 | 0 | / | 100（CFU/mL） |
| 西郝家庄 （井深25.7m） | pH值 | 7.03~7.04 | 0 | 0.026~0.029 | 6.5-8.5 |
|  | 氨氮 | 未检出 | 0 | / | 0.5mg/L |
|  | 硝酸盐 | 0.508~0.512 | 0 | 0.025~0.026 | 20 mg/L |
|  | 亚硝酸盐 | 未检出 | 0 | / | 1 mg/L |
|  | 挥发酚类 | 未检出 | 0 | / | 0.002 mg/L |
|  | 氰化物 | 未检出 | 0 | / | 0.05 mg/L |
|  | 砷 | 0.0016~0.0018 | 0 | 0.16~0.18 | 0.01 mg/L |
|  | 汞 | 未检出 | 0 | / | 0.001 mg/L |
|  | 六价铬 | 未检出 | 0 | / | 0.05 mg/L |
|  | 总硬度 | 257~302 | 0 | 0.57~0.67 | 450 mg/L |
|  | 铅 | 0.004 | 0 | 0.4 | 0.01 mg/L |
|  | 氟 | 0.222~0.224 | 0 | 0.22 | 1.0 mg/L |
|  | 镉 | 0.0023~0.0026 | 0 | 0.46~0.52 | 0.005 mg/L |
|  | 铁 | 未检出 | 0 | / | 0.3 mg/L |
|  | 锰 | 未检出 | 0 | / | 0.1 mg/L |
|  | 溶解性总固体 | 345~352 | 0 | 0.35 | 1000 mg/L |
|  | 耗氧量 | 1.2~1.3 | 0 | 0.4 | 3.0 mg/L |
|  | 硫酸盐 | 7.54~7.62 | 0 | 0.03 | 250 mg/L |
|  | 氯化物 | 5.7~5.74 | 0 | 0.02~0.023 | 250 mg/L |
|  | 总大肠菌群 | 未检出 | 0 | / | 3.0（CFU/100mL） |
|  | 细菌总数 | 24~26 | 0 | / | 100（CFU/mL） |
| 西庄 （井深25m） | pH值 | 7.02~7.04 | 0 | 0.026~0.029 | 6.5-8.5 |
|  | 氨氮 | 未检出 | 0 | / | 0.5mg/L |
|  | 硝酸盐 | 0.496~0.502 | 0 | 0.025 | 20 mg/L |
|  | 亚硝酸盐 | 未检出 | 0 | / | 1 mg/L |
|  | 挥发酚类 | 未检出 | 0 | / | 0.002 mg/L |
|  | 氰化物 | 未检出 | 0 | / | 0.05 mg/L |
|  | 砷 | 0.0017~0.0018 | 0 | 0.17~0.18 | 0.01 mg/L |
|  | 汞 | 未检出 | 0 | / | 0.001 mg/L |
|  | 六价铬 | 未检出 | 0 | / | 0.05 mg/L |
|  | 总硬度 | 272~284 | 0 | 0.6~0.63 | 450 mg/L |
|  | 铅 | 0.004~0.005 | 0 | 0.4~0.5 | 0.01 mg/L |
|  | 氟 | 0.219~0.222 | 0 | 0.22 | 1.0 mg/L |
|  | 镉 | 0.0024~0.0029 | 0 | 0.48~0.58 | 0.005 mg/L |
|  | 铁 | 未检出 | 0 | / | 0.3 mg/L |
|  | 锰 | 未检出 | 0 | / | 0.1 mg/L |
|  | 溶解性总固体 | 332~340 | 0 | 0.33~0.34 | 1000 mg/L |
|  | 耗氧量 | 1.1 | 0 | 0.34 | 3.0 mg/L |
|  | 硫酸盐 | 6.82~7.14 | 0 | 0.027~0.028 | 250 mg/L |
|  | 氯化物 | 5.67~5.74 | 0 | 0.02~0.023 | 250 mg/L |
|  | 总大肠菌群 | 未检出 | 0 | / | 3.0（CFU/100mL） |
|  | 细菌总数 | 25~26 | 0 | / | 100（CFU/mL） |

由表3.3-11可以看出：三个监测点位各项监测因子监测值均能满足（GB/T14848-93）《地下水质量标准》Ⅲ类标准要求，地下水环境质量总体较好。

### 3.3.4  声环境质量现状监测与评价

3.3.4.1  声环境质量现状监测

（1）监测点位布设

在项目养殖场东、南、西、北场界中心各设一个监测点，共四个点，见附图三。

（2）监测时间及监测频率

连续监测2天，每天昼、夜各监测一次。由河南金诺源环境检测有限公司于2019年11月14~11月15日进行监测

3.3.4.2  声环境质量现状评价

（1）评价方法

根据声环境现状监测结果，采用等效声级法，结合噪声评价标准，对场址声环境质量现状进行评价。

（2）评价标准

本次声环境质量现状评价执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准要求，参照评价标准值见表3.3-12。

表3.3-12                    声环境质量现状评价标准

| 声环境功能区类别 | 昼间（dB(A)） | 夜间（dB(A)） |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

（3）监测结果统计及评价

声环境质量现状监测结果统计分析见表3.3-13。

表3.3-13               声环境质量现状监测结果统计一览表

| 监测位置 | 监测日期 | 昼间（dB(A)） | 夜间（dB(A)） | 标准限值（dB(A)） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东场界 | 2019.11.14 | 52.5 | 42.2 | 昼间：60 夜间：50 |
|  | 2019.11.15 | 52.8 | 42.5 |  |
| 南场界 | 2019.11.14 | 54 | 43.5 |  |
|  | 2019.11.15 | 54.1 | 43 |  |
| 西场界 | 2019.11.14 | 53.1 | 42.9 |  |
|  | 2019.11.15 | 52.9 | 42.1 |  |
| 北场界 | 2019.11.14 | 51.8 | 41.6 |  |
|  | 2019.11.15 | 51.5 | 41.3 |  |

由表3.3-13可以看出：项目养殖场四周声质量环境现状昼/夜监测结果均能满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准要求，说明项目养殖场所在区域声环境质量现状良好。

### 3.3.5  土壤环境质量现状监测与评价

3.3.5.1  土壤质量现状监测

（1）监测点位布设

根据本项目的排污特点，为了了解厂区北厂界外空地及本项目污水消纳区域土壤重金属的现状，本次土壤质量现状监测共设置3个监测点，具体监测点位见表3.3-14。

表3.3-14                  土壤环境质量监测点位

| 序号 | 监测点位置 | 取样深度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厂区内 | 表层样（0~20cm） |
| 2 | 厂区北厂界外空地 |  |
| 3 | 厂区南厂界外空地 |  |

（2）监测时间及项目

本次土壤监测委托江苏格林勒斯检测科技有限公司于2019年11月19日对布设点位进行了监测，监测项目主要为pH、砷、镉、铜、铅、汞、镍、铬、锌共9项。

3.3.5.2  土壤环境质量现状评价

（1）监测分析方法

本次土壤监测分析方法见表3.3-15。

表3.3-15               土壤环境现状监测分析方法

| 监测因子 | 监测分析方法 | 方法来源 | 最低检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 玻璃电极法 | NY/T1121.2-2006 | / |
| 镉 | 原子吸收法 | GB/T17141-1997 | 0.01 |
| 汞 | 原子荧光法 | GB/T22105.1-2008 | 0.002 |
| 砷 | 原子荧光法 | GB/T22105.2-2008 | 0.01 |
| 铜 | 原子吸收法 | GB/T17138-1997 | 1.0 |
| 铅 | 原子吸收法 | GB/T17141-1997 | 0.1 |
| 铬 | 原子吸收法 | HJ491-2009 | 4 |
| 锌 | 原子吸收法 | GB/T17138-1997 | 1 |
| 镍 | 原子吸收法 | HJ491-2009 | 3 |

（2）评价标准

本次土壤环境质量现状评价执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）标准，参照评价标准值见表3.3-16。

表3.3-16               土壤环境质量现状评价标准

| 项目 | 风险筛选值（mg/kg） |
| --- | --- |
| PH（无量纲） | >7.5 |
| 镉 | 0.6 |
| 汞 | 3.4 |
| 砷 | 25 |
| 铜 | 100 |
| 铅 | 170 |
| 铬 | 250 |
| 锌 | 300 |
| 镍 | 190 |

（3）监测结果统计及评价

本项目土壤环境监测结果见表3.3-17。

表3.3-17               本项目土壤环境监测结果统计表

| 样 品 名 称 | 监 测 项 目 | 监测结果（mg/kg） | 评价标准 | 标准指数 | 超标倍数 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区0~20cm | pH | 8.6 | >7.5 | / | / | / |
|  | 镉 | 0.07 | 0.6 | 0.12 | 0 | 达标 |
|  | 汞 | 0.025 | 3.4 | 0.007 | 0 | 达标 |
|  | 砷 | 3.78 | 25 | 0.15 | 0 | 达标 |
|  | 铜 | 23 | 100 | 0.23 | 0 | 达标 |
|  | 铅 | 19.3 | 170 | 0.11 | 0 | 达标 |
|  | 铬 | 28 | 250 | 0.11 | 0 | 达标 |
|  | 锌 | 129 | 300 | 0.43 | 0 | 达标 |
|  | 镍 | 29 | 190 | 0.15 | 0 | 达标 |
| 厂区北厂界外空地0~20cm | pH | 8.51 | >7.5 | / | / | / |
|  | 镉 | 0.06 | 0.6 | 0.1 | 0 | 达标 |
|  | 汞 | 0.016 | 3.4 | 0.004 | 0 | 达标 |
|  | 砷 | 3.73 | 25 | 0.15 | 0 | 达标 |
|  | 铜 | 7 | 100 | 0.07 | 0 | 达标 |
|  | 铅 | 24.4 | 170 | 0.14 | 0 | 达标 |
|  | 铬 | 22 | 250 | 0.09 | 0 | 达标 |
|  | 锌 | 100 | 300 | 0.33 | 0 | 达标 |
|  | 镍 | 16 | 190 | 0.08 | 0 | 达标 |
| 厂区南厂界外空地0~20cm | pH | 8.32 | >7.5 | / | / | / |
|  | 镉 | 0.07 | 0.6 | 0.12 | 0 | 达标 |
|  | 汞 | 0.03 | 3.4 | 0.008 | 0 | 达标 |
|  | 砷 | 2.86 | 25 | 0.11 | 0 | 达标 |
|  | 铜 | 8 | 100 | 0.08 | 0 | 达标 |
|  | 铅 | 26 | 170 | 0.15 | 0 | 达标 |
|  | 铬 | 23 | 250 | 0.09 | 0 | 达标 |
|  | 锌 | 85 | 300 | 0.28 | 0 | 达标 |
|  | 镍 | 16 | 190 | 0.08 | 0 | 达标 |

由表3.3-17的监测数据可知，本项目项目区域土壤重金属现状值均可满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）标准的要求，说明区域土壤环境质量较好。

### 3.3.6  环境质量现状评价小结

3.3.6.1  环境空气质量现状评价小结

根据《2017年度驻马店市环境影响概要》，区域环境质量年度综合判定为不达标；项目特征因子中NH3、H2S一次浓度值均能满足《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》中附录D的最高允许浓度限值。

3.3.6.2  地表水环境质量现状评价小结

根据臻头河李埠口断面2018近一年的常规监测数据可知，氨氮、总磷均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，COD出现超标，其超标原因主要是由于臻头河是当地主要纳污河流，河流沿线散居农户河农田较多，河流受到面源污染和生活污水散排所造成的。

3.3.6.3  地下水环境质量现状评价小结

监测点位各项监测因子监测值均能满足（GB/T14848-93）《地下水质量标准》Ⅲ类标准要求，地下水环境质量总体较好

3.3.6.4  声环境质量现状评价小结

项目养殖场四周声质量环境现状昼/夜监测结果均能满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准要求，说明项目养殖场所在区域声环境质量现状良好。

3.3.6.5  土壤环境质量现状评价小结

本项目项目区域土壤重金属现状值均可满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）标准的要求，说明区域土壤环境质量较好。

## 3.4养殖区环境评价

根据监测数据，经与《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）比对，养殖区环境质量现状良好。现状监测结果与《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）比对表见表3.4-1。

表3.4-1	环境现状监测结果与《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）比对表

| 标准 | 监测点 | 监测项目 | 单位 | 监测值 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2011）中表2 畜禽饮用水水质评价指标限值 | 窝沟 | pH | / | 7.04~7.05 | 5.5~9.0 |
|  |  | 总硬度（以 CaCO3） | mg/L | 265~280 | 1500 |
|  |  | 总大肠菌群 | mg/L | 未检出 | 100（成年） /3（幼年） |
|  |  | 溶解性总固体 | mg/L | 320~328 | 4000 |
|  |  | 硝酸盐 (以N计) | mg/L | 0.538~0.553 | 10.0 |
|  | 西郝家庄 | pH | / | 7.03~7.04 | 5.5~9.0 |
|  |  | 总硬度（以 CaCO3） | mg/L | 257~302 | 1500 |
|  |  | 总大肠菌群 | mg/L | 未检出 | 100（成年） /3（幼年） |
|  |  | 溶解性总固体 | mg/L | 345~352 | 4000 |
|  |  | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 0.508~0.512 | 10.0 |
|  | 西庄 | pH | / | 7.02~7.04 | 5.5~9.0 |
|  |  | 总硬度（以 CaCO3） | mg/L | 272~284 | 1500 |
|  |  | 总大肠菌群 | mg/L | 未检出 | 100（成年） /3（幼年） |
|  |  | 溶解性总固体 | mg/L | 332~340 | 4000 |
|  |  | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 0.496~0.502 | 10.0 |
| 《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表 4土壤环境质量评价指标限值 | 场区 | pH | / | 8.6 | 6.5-7.5 |
|  |  | 汞 | mg/kg | 0.025 | 1.5 |
|  |  | 铜 | mg/kg | 2.3 | 40 |
|  |  | 砷 | mg/kg | 3.78 | 400 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 19.3 | 500 |
|  |  | 铬 | mg/kg | 28 | 300 |
|  |  | 锌 | mg/kg | 129 | 500 |
|  | 北厂界 | pH | / | 8.51 | 6.5-7.5 |
|  |  | 汞 | mg/kg | 0.016 | 1.5 |
|  |  | 铜 | mg/kg | 7 | 40 |
|  |  | 砷 | mg/kg | 2.86 | 400 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 24.4 | 500 |
|  |  | 铬 | mg/kg | 22 | 300 |
|  |  | 锌 | mg/kg | 100 | 500 |
|  | 南厂界 | pH | / | 8.32 |  |
|  |  | 汞 | mg/kg | 0.03 |  |
|  |  | 铜 | mg/kg | 8 |  |
|  |  | 砷 | mg/kg | 3.73 |  |
|  |  | 铅 | mg/kg | 26 |  |
|  |  | 铬 | mg/kg | 23 |  |
|  |  | 锌 | mg/kg | 85 |  |
| 《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表 5环境空气质量评价指标限值（1日平均） | 王富贵 | NH3 | mg/m3 | 0.013~0.024 | 5 |
|  |  | H2S | mg/m3 | / | 2 |
|  |  | PM10 | mg/m3 | 106 | 1 |
|  | 项目地 | NH3 | mg/m3 | 0.012~0.025 | 5 |
|  |  | H2S | mg/m3 | / | 2 |
|  |  | PM10 | mg/m3 | 106 | 1 |
|  | 老谢家 | NH3 | mg/m3 | 0.012~0.023 | 5 |
|  |  | H2S | mg/m3 | / | 2 |
|  |  | PM10 | mg/m3 | 106 | 1 |
| 《畜禽养殖产地环境评价规范》表6声环境质量评价指标限值 （HJ568-2010）中表 6声环境质量评价指标限值 | 东场界 | 昼间 | dB（A） | 52.5~52.8 | 60 |
|  |  | 夜间 | dB（A） | 42.2~42.5 | 50 |
|  | 南场界 | 昼间 | dB（A） | 54~54.1 | 60 |
|  |  | 夜间 | dB（A） | 43~43.5 | 50 |
|  | 西场界 | 昼间 | dB（A） | 52.9~53.1 | 60 |
|  |  | 夜间 | dB（A） | 42.1~42.9 | 50 |
|  | 北场界 | 昼间 | dB（A） | 51.5~51.8 | 60 |
|  |  | 夜间 | dB（A） | 41.3~41.6 | 50 |

# 第四章  环境影响预测与评价

## 4.1 施工期环境影响预测与评价

本项目施工期预计为12个月。施工期主要污染是施工场地扬尘、施工机械及运输车辆尾气、施工人员生活污水和施工废水、施工机械噪声、建筑垃圾、弃土等，但其对环境的不利影响是短暂的，将随着施工期的结束而消失。

### 4.1.1 施工期废气影响分析

项目施工期的大气污染源主要包括施工过程中的施工扬尘、少量焊接废气、施工机械和车辆排放的废气。其中最主要的影响来自于施工现场的施工扬尘。

项目施工期间，施工扬尘主要来自于以下几个方面：

1、土方的挖掘、堆放、清运、土方回填和场地平整等过程产生的扬尘；

2、土地平整及土方挖掘期间，施工区地面裸露，几乎到处都是扬尘源。在有风天气时会产生扬尘，而且可能会影响到运输路线两旁的敏感点；

3、渣土车在运输过程中，由于高速行驶及路面颠簸，会造成渣土撒落，造成二次扬尘；

根据同类项目建设经验及监测结果，施工期产生的粉尘会在近距离内形成局部污染。一般情况下，运输道路在正常气象条件下产生的扬尘所影响的范围在100m以内，物料露天堆放和搅拌作业扬尘影响范围在50～150m。运输车辆往来造成的地面扬尘、沙石料的装卸扬尘，其污染程度主要取决于风力因素。运输车辆行驶产生的扬尘，约占施工扬尘总量的60%，其扬尘量与道路路面及车辆行驶速度有关，随风速的增加，扬尘造成的污染程度和范围也将随之增强和扩大。

4.1.1.1 施工扬尘防治措施

（1）施工围挡

施工围挡主要是阻挡一部分施工扬尘扩散到施工区外而影响周围环境，阻挡扬尘飘移，当风力不大时还可起阻风作用，减少自然起尘量。类比北京市市政施工过程工地周边地面降尘量采样测量结果，较好的围档可使工地周边地区降尘量减少约 80%。围挡应具有一定高度，一般大于2m，围挡档板之间以及档板与地面之间应密封，根据本工程实际，工程建设前可先建厂区围墙，围墙在施工期可作防污挡尘隔声作用，建成后可作为厂区围墙继续使用。

（2）洒水抑尘

有关调查显示，施工工地的扬尘主要由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%。并与道路路面及车辆行驶速度有关，一般情况下，施工场地和施工道路在自然 风的作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70％左右，根据施工场地洒水抑尘的试验结果，结果显示每天洒水4～5 次，可有效地将扬尘污染距离缩小到20～50m范围。

表 4.1-1	              施工期洒水抑尘效果

| 距离（m） | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP平均浓度 （mg/m3） | 不洒水 | 10.5 | 3.2 | 1.4 | 0.85 |
|  | 洒水 | 2.0 | 1.4 | 0.65 | 0.60 |

4.1.1.2 其它废气防治措施

由于本项目建设规模不大，施工人员数量有限。因此，应尽量避免在施工现场设置施工工地食堂，避免燃料废气中污染物的排放。对于施工过程中使用的各种机械设备以及运输车辆，应加强检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的设备和车辆。尽可能使用气动和电动的设备、机械，或使用优质燃油，以减少机械和车辆有害气体排放。

### 4.1.2 施工期废水影响分析

4.1.2.1 水污染源

施工期的水污染源主要包括施工人员产生的生活废水以及施工过程中产生的生产废水。

（1）生活污水

项目计划土建施工期12个月。施工人员产生的生活废水主要包括施工人员的生活污水，以及施工过程中产生的少量施工废水。

由于施工现场人员数量受到施工内容、施工季节、施工机械等多种因素影响，变化较大。根据类比分析，高峰期施工人员总数可达25人，施工人员用水量按120L/d•人，则施工期生活用水量为3m3/d；生活污水排放量按用水量的80%计，则施工期生活污水产生量约为2.4m3/d。废水中主要污染物及浓度为COD：300mg/L、BOD5：150mg/L、氨氮：30mg/L、SS：200mg/L。

（2）施工废水

施工废水主要包括：施工机械跑、冒、滴、漏的污油及露天机械被雨水等冲刷后产生油污染，混凝土养护用水、路面洒水以及施工材料的雨水冲刷废水等等。这些废水中主要污染物为SS和石油类。施工废水的排放特点是间歇式排放，废水量不稳定。施工中往往用水量无节制、废水排放量大，若不采取措施，将会在施工现场随意流淌， 对周围水环境造成一定影响。

4.1.2.2 水污染防治措施

施工期的施工人员部分为周边居民，可不在施工现场居住，其他需要居住的人员应尽量集中，厂区内产生的生活废水经旱厕收集后用于周边农田肥田。

施工期砂石料加工与冲洗、混凝土浇灌、养护层装修与冲洗等都产生大量废水，会造成一些基坑积水，污染水环境。

①砂石料产生的废水

据一般砂石料加工系统冲洗废水监测，其废水量约为加工砂石方量的3倍，其砂石料废水的主要污染物为悬浮物。悬浮物的浓度与砂石含泥量有关，其冲洗废水SS通常较高。经沉淀池初步沉淀后再利用。沉淀泥浆用于填垫低洼地，对水环境影响较小。

②混凝土的养护废水

其产生的废水主要是pH值高，一般加草袋、塑料布覆盖。养护水不会形成大量地面径流进入地表水体，对区域环境影响较小。

③施工机械设备冲洗水和施工车辆冲洗

施工机械设备冲洗废水主要污染物为悬浮物，引入沉淀池进行沉淀处理，施工车辆冲洗废水主要污染物为石油类，应建隔油池，防止含油废水和泥砂外排对周围地表水体造成影响。

对于施工中的冲洗废水，要求加强施工现场管理，杜绝人为浪费的同时，在低洼地设置临时废水沉淀池一座，收集施工中所排放的各类废水，在沉淀一定时间后，作为施工用水的回用水，这样既节约了水资源，又减轻了对周围环境的污染。

因此，上述施工期产生的不同种类的废水经采取相应污染防治措施后，可以确保施工期废水不会直接排入地表水体，减轻对区域地表水体的影响。

### 4.1.3 施工期噪声影响分析

4.1.3.1 施工期主要噪声源

施工过程中使用施工机械设备，如打桩机、挖掘机、推土机、混凝土搅拌机，以及各种车辆等等，都是噪声的产生源。根据有关资料，主要施工机械产生的噪声源强见表4.1-2。

表4.1-2                主要施工机械的噪声源强

| 施工阶段 | 主要噪声源 | 距离源强5m处噪声dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 土石方 | 推土机 | 90 |
|  | 挖掘机 | 105 |
|  | 载重机 | 90 |
|  | 翻斗车 | 90 |
|  | 压路机 | 85 |
| 打桩 | 打桩机 | 110 |
| 结构 | 混凝振捣机 | 100 |
|  | 混凝土搅拌机 | 90 |
|  | 电锯 | 100 |
|  | 电焊机 | 90 |
| 装修 | 电钻 | 100 |
|  | 切割机 | 90 |
|  | 吊车 | 95 |
|  | 升降机 | 78 |

4.1.3.2施工期噪声影响分析

施工期的设备噪声的衰减，选用无指向性点源几何发散衰减模式：

L(r)=L(r0)-20lg(r/r0)

式中：L(r0)、L(r)分别为距声源 r0、r 处的等效A声级，dB(A)；

r0、r分别为接受点距声源的距离，m。

由上式可得，噪声随距离的衰减量ΔL：

DΔL=L(r0)-L(r)=20lg(r/r0)

由上式计算出噪声随距离的衰减量，见表4.1-3：

表4.1-3                 噪声随距离的衰减量

| 距离（m） | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔLdB(A) | 20.0 | 34.0 | 40.0 | 43.5 | 46.0 | 48.0 | 49.5 |

各种施工设备噪声随距离的衰减结果见表4.1-4：

表4.1-4         各种施工设备噪声随距离的衰减结果一览表

| 施工阶段 | 施工机械 | 距机械r（m）处声压级（dB） | 建筑施工场界噪声 限值（dB） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 昼间 | 夜间 |
| 土石方 | 推土机 | 90 | 56 | 50 | 46.5 | 44 | 42 | 70 | 55 |
|  | 挖掘机 | 100 | 66 | 60 | 60 | 54 | 52 |  |  |
|  | 载重机 | 90 | 56 | 50 | 46.5 | 44 | 42 |  |  |
|  | 翻斗车 | 90 | 56 | 50 | 46.5 | 44 | 42 |  |  |
|  | 压路机 | 85 | 51 | 45 | 41.5 | 39 | 37 |  |  |
| 打桩 | 打桩机 | 110 | 76 | 70 | 66.5 | 64 | 62 | 85（瞬 时） | 禁止施工 |
| 结构 | 混凝振捣机 | 100 | 66 | 60 | 56.5 | 54 | 52 | 70 | 55 |
|  | 混凝土搅拌机 | 90 | 56 | 50 | 46.5 | 44 | 42 |  |  |
|  | 电锯 | 100 | 66 | 60 | 60 | 54 | 52 |  |  |
|  | 电焊机 | 90 | 56 | 50 | 46.5 | 44 | 42 |  |  |
| 装修 | 电钻 | 100 | 66 | 60 | 56.5 | 54 | 52 | 70 | 55 |
|  | 切割机 | 90 | 56 | 50 | 46.5 | 44 | 42 |  |  |
|  | 吊车 | 95 | 61 | 55 | 51.5 | 49 | 47 |  |  |
|  | 升降机 | 78 | 44 | 38 | 34.5 | 32 | 30 |  |  |

由上表可知，白天，各施工机械在100m左右的范围，即能满足《建筑施工场界噪声限值》的要求；夜间，各施工机械在250m左右的范围，才能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》的要求。

4.1.3.3 施工噪声防治措施

为降低施工噪声对周边居民的影响，项目建设和施工单位采取以下噪声防治措施，以最大限度地减少对环境的影响。

1、合理安排施工时间

首先，制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工。除此之外，高噪声施工时间尽量安排在白天，减少夜间施工量。如噪声源强大的作业可放在昼间（06:00-22:00）或对各种施工机械作业时间加以适当调整。

2、合理布局施工现场

将高噪声机械设备布置在远离噪声敏感目标的位置，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。

3、降低设备声级

设备选型上尽量采用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，振捣器采用高频振捣器等；固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可通过排气管消音器、加弹性垫，包覆和隔声罩等办法降低噪声；对动力机械设备进行定期维修、养护；闲置不用的设备应立即关闭。

4、降低车辆交通噪声

运输车辆尽量避免从村庄等敏感目标穿过，如果必须通过村庄等敏感目标，应安排在白天进行，避免夜间扰民。运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。

对施工场地噪声除采取以上减噪措施外，还应与周围单位、居民建立良好的社区关系，征得群众对项目建设的理解；如需进行夜间施工作业，需征得当地环保部门的同意，并告知周围居民，取得当地居民的谅解和支持。

### 4.1.4 施工期固废影响分析

4.1.4.1 施工期固废来源

施工期固体废物主要包括施工人员的生活垃圾以及施工过程中产生的施工废物。

①生活垃圾：施工人员高峰期约25人，人均生活垃圾的产生量按1kg/d计算，则施工现场的生活垃圾产生量大约为25kg/d。

②施工废物：施工渣土和建筑垃圾主要包括挖掘的土石方、废建材（如砂石、混凝土、木材、废砖等）以及设备安装过程中产生的废包装材料等，基本无毒性，有害程度较低，为一般废物，但处置不当，也会产生二次污染和水土流失等不良后果。

施工期间产生的生活垃圾如不及时处理，在气温适宜的条件下则会滋生蚊虫、产生恶臭并传播疾病，对周围环境产生不利影响；施工废物如不及时处理，不仅影响景观，而且在遇大风干燥天气时，将产生扬尘。

4.1.4.2 固废处置措施

为防止施工期固体废物对环境造成不利影响，应采取如下措施：

①建筑固体废物分类堆放，回收部分和不可回收部分分开，无机垃圾与有机垃圾分开，及时清运。

②对于施工垃圾、维修垃圾，要求进行分类收集处理，其中可利用的物料（如纸质、木质、金属性和玻璃质的垃圾等）可由废品收购站回收；对不能利用的，应按要求运送到指定地点。

③施工人员产生的生活垃圾，应采取定点收集的方式。在施工营地设置垃圾桶，按时清运；施工场地内，也应设置一些分散的垃圾收集装置，并派专人定时打扫清理。施工场地的生活垃圾交由环卫部门统一进行处理。

④施工开挖的表层土应单独存放，并采取相应的防护措施，防止雨水冲刷，以备施工结束后绿化和复垦用。

⑤工程建设中尽量做到挖填平衡，施工过程中应边开挖、边回填、边碾压、边采取护坡措施；尽量缩短施工工期，减少疏松地面的裸露时间，合理安排施工时间， 尽量避开雨季和汛期。

## 4.2 营运期环境空气影响预测与评价

### 4.2.1 评价工作等级及范围确定

4.2.1.1 预测因子

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，“预测因子根据评价因子而定，选取有环境质量标准的评价因子作为预测因子”。结合项目的大气主要污染物产排情况及其环境影响程度，选取NH3、H2S作为此次环境空气影响预测的评价因子。

4.2.1.1 评价标准

表4.2-1                 项目大气预测评价标准

| 评价因子 | 平均时段 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 一次值 | 0.2mg/m3 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D |
| H2S | 一次值 | 0.01mg/m3 |  |

4.2.1.3 评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定的评价工作级别的划分原则和方法，选择推荐模式中的估算模式对项目的大气环境评价工作进行分级。评价选取NH3、H2S共2种污染物，分别计算各污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），选取各污染源分别计算最大地面浓度占标率，计算公式如下：

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

评级工作等级分级判据见表4.2-2。

表4.2-2                   评价工作分级判据

| 评价工作等级 | 评价工作等级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≧10% |
| 二级 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级 | Pmax<1% |

估算模式所用参数见表4.2-3。

表4.2-3    估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度 | 41.9 °C |
| 最低环境温度 | -17.4 °C |
| 土地利用类型 | 农作地 |
| 区域湿度条件 | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 海岸线方向/o | / |

主要废气污染源面源排放参数见表4.2-4：

表4.2-4                  面源排放参数清单

| 编号 | 名称 | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物名称 | 排放速率/（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 养殖区 | 120 | 270 | 15 | 2 | 8760 | 正常 | NH3 | 0.016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | H2S | 0.0014 |
| A2 | 粪污处理区 | 70 | 23 | 15 | 8 | 8760 | 正常 | NH3 | 0.003 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | H2S | 0.0005 |
| A3 | 饲料车间 | 50 | 20 | 15 | 8 | 4380 | 正常 | 颗粒物 | 0.0007 |

采用估算模式计算各面源污染源最大落地浓度及其出现距离，预测结果见表4.2-5。

表4.2-5           面源估算模式计算参数及结果一览表

| 序号 | 污染源 | 污染物 | 离源距离（m） | 最大质量浓度（mg/m3） | 占标率P(%) | 评价 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养殖区 | NH3 | 190 | 6.10E-03 | 3.05 | 二级 |
|  |  | H2S | 190 | 5.12E-04 | 5.12 | 二级 |
| 2 | 粪污处理区 | NH3 | 22 | 2.00E-03 | 1 | 二级 |
|  |  | H2S | 22 | 3.34E-04 | 3.34 | 二级 |
| 3 | 饲料车间 | 颗粒物 | 22 | 4.72E-04 | 0.05 | 三级 |

由表4.2-5可知，取各污染源的最高占标率，在面源中硫化氢的占标率为5.12%，应为二级评价。

因此，根据评价等级判定标准，确定本次环境空气评价等级为二级。

4.2.1.4 预测范围

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，一级评价项目根据建设项目排放污染物的最远影响距离（D10%）确定大气环境影响评价范围。即以项目厂址为中心区域，自厂界外延D10%的矩形区域作为大气环境影响评价范围。当D10%超过25km时，确定评价范围为边长50km的矩形区域；当D10%小于2.5km时，评价范围边长取5km。

因此本项目评价评价范围为边长5km的矩形区域，区域面积25km2。

### 4.2.2 估算结果

1、无组织排放厂界浓度贡献值预测

预测本项目无组织面源污染物NH3、H2S、颗粒物对各场界的贡献值，预测结果见下表。

表4.2-6        场界无组织排放废气预测结果

| 预测点 | NH3 | H2S | 颗粒物 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 预测值（mg/m3） | 占标率（%） | 预测值（mg/m3） | 占标率（%） | 预测值（mg/m3） | 占标率（%） |
| 北场界 | 0.0027 | 1.37 | 0.0023 | 2.30 | 0.0002 | 0.02 |
| 南场界 | 0.0031 | 1.55 | 0.0026 | 2.61 | 0.0004 | 0.04 |
| 东场界 | 0.0037 | 1.85 | 0.0031 | 3.11 | 0.0002 | 0.02 |
| 西场界 | 0.0043 | 2.14 | 0.0036 | 3.60 | 0.0004 | 0.05 |
| 标准值 | 0.06 | 1.5 | 1 |

由上表可知，本项目无组织排放的NH3、H2S在各场界处的预测值均可达到对应的《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）场界浓度限值要求；颗粒物在各场界处的预测值可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）场界浓度限值要求。

2、周边环境空气敏感点浓度叠加预测结果分析

本项目实施后，项目周边环境空气敏感点及区域最大浓度点的NH3、H2S叠加背景浓度结果见表4.2-7。

表4.2-7      敏感点污染物浓度预测结果一览表  单位：mg/m3

| 关心点 | 因子 | 贡献值 | 现状监测最大值 | 叠加值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 王富贵 | NH3 | 0.0035 | 0.024 | 0.0275 |
|  | H2S | 0.0003 | / | 0.0003 |
| 老谢家 | NH3 | 0.00048 | 0.023 | 0.0235 |
|  | H2S | 0.00004 | / | 0.00004 |

由上表可知，本项目无组织排放的NH3、H2S在各敏感点的预测值均可达到《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》中附录D中有害物质的最高允许浓度。

### 4.2.3 防护距离

（1）大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中确定大气环境防护距离的方法：采用进一步预测模型模拟评价基准年内，本项目所有污染源对厂界外主要污染物的短期贡献浓度分布。在底图上标注从厂界起所有超过环境质量短期浓度标准值的网格区域，以自厂界起至超标区域的最远垂直距离作为大气环境防护距离。

根据本项目的工程分析和污染防治分析，经计算本项目不需设置大气环境防护距离。

（2）卫生防护距离确定

依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的规定，对无组织排放源与居住区之间设置卫生防护距离，其计算公式为：

式中，Cm——标准浓度限值，mg/m3；

L——工业企业所需卫生防护距离，m；

r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=(S/π)0.5；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别，查《地方大气污染物排放标准的技术导则》表进行确定；

Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。

无组织排放卫生防护距离计算参数及结果见表4.2-8。

表4.2-8     无组织废气的卫生防护距离计算参数以及计算结果

| 位置 | 主要污染物 | 源强kg/h | 标准值mg/m3 | 面源面积 | 卫生防护距离m | 提级后卫生防护距离m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区 | 硫化氢 | 0.0019 | 0.01 | 224m×374m | 1.8 | 50 |
|  | 氨气 | 0.019 | 0.2 | 224m×374m | 0.99 | 50 |
|  | 颗粒物 | 0.0007 | 0.9 | 224m×374m | 0.021 | 50 |

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-1991）的规定，“卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m；当按两种或两种以上的有害气体所计算的卫生防护距离在同一级别时，该类企业卫生防护距离级别应提高一级。

因此，项目厂界外设置卫生防护距离为100m，结合项目厂区平面布置，本项目防护距离东距厂界100m，西距厂界100m，南距厂界100m，北距厂界100m。

经过现场勘查，厂址周围100m范围内无环境敏感点，在本项目防护距离范围内没有学校、医院、居民区等环境敏感点。

## 4.3 地表水环境影响预测与评价

### 4.3.1 评价工作等级的确定

拟建项目所产生的废水主要污染物为COD、BOD5、NH3-N等，全部实现综合利用，无废水外排。根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）表1中所列出的地面水环境影响评价分级判据标准，本项目地表水影响评价等级为三级B。重点针对污水处理综合利用的措施、途径及利用的可行性进行分析。

### 4.3.2 环境影响评价分析

本项目采用干清粪工艺，铺设 PVC 管道将液体粪污引流到集污池、调质池，猪粪通过机械收集方式运输到调质池通过搅拌机与粪污水搅拌均匀，使用潜污泵将粪污抽到发酵车间集污槽；发酵车间集污槽粪污通过切割式自动喷污系统均匀喷洒至发酵槽垫料上，使用翻抛机逐条翻抛，与谷壳木屑等按一定比例充分混合，加入适宜的专用菌种进行充分发酵，中心发酵层温度可达 60℃以上，通过水分蒸发、有机物分解成气体，使猪粪、尿等有机物质得到充分的分解和转化，留下少量的残渣变成有机肥料。

因此，本项目运营期粪污水成分经发酵后转化为水分、二氧化碳、氮气，无废水外排，不会对周围地表水环境产生较大的影响。

## 4.4 地下水环境影响预测与评价

### 4.4.1 评价工作等级的确定

根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）评价等级划分依据，建设项目评价等级由项目类别和环境敏感程度共同判定：

（1）地下水环境影响评价项目类别：根据HJ610-2016附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目行业类别属于畜禽养殖场、养殖小区项目，环境影响评价文件类型为报告书，因此其地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类。

（2）建设项目场地的地下水环境敏感程度：根据《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》，本项目在饮用水源保护区范围之外，不会对区域饮用水源产生影响。且本项目周围无国家和地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区。因此，本项目的地下水环境敏感程度为不敏感。

根据评价工作等级分级表可知，本项目地下水评价工作等级为三级。

### 4.4.2 区域环境水文地质条件

确山县城区属黄土质亚粘土区，工程地质较均匀，原状属硬塑性亚粘土。城区地理位置靠近浅山丘陵区，水文地质条件不佳，属贫水区域。

根据地下水赋存的岩类和赋存条件，区内地下水水文地质分为以下区域。

1）砂砾石亚砂土区：主要分布在确山县城东南臻头河两岸的任店、普会寺、留庄等乡镇。地下水储存条件较好，属浅层富水区，深层弱富水区。

2）亚粘土区：主要分布在确山县城以东刘店乡、古城乡和汝南县的常兴、舍店、官庄、和孝、韩庄等乡镇，该区为浅层弱富水区。

3）石英岩亚粘土区：分布在确山县境内的留庄乡，此区浅层、中层、深层均为贫水区。

4）石英砂岩、片麻岩、砂砾岩区：分布在确山县境内的普会寺、城郊、任店、新安店等乡镇，该区浅层、深层均为贫水区，人畜引水较困难。

本项目地下水类型为中深层承压水，本区碳酸盐岩地层未发育大的溶洞和溶隙，且节理的连通性不好，故地下水流量很小，泉流量一般小于0.05L/s，地下水径流模数1.5L/s·km2。水化学类型为HCO3—Ca型水，矿化度0.05~0.1g/L。

### 4.4.3 地下水污染途径分析

根据地下水地质条件、地下水补给、径流条件和排洪特点，分析本工程废水排放情 况，可能造成的地下水污染途径有以下几种途径：

①工程使用的各类废水池、集污管道防渗措施不足，而造成废水渗漏污染；

②生产设施因基础防渗不足通过裂隙污染地下水；

③发酵车间防渗措施不足，造成粪便在异位发酵过程中渗滤液下渗污染地下水。

### 4.4.4 地下水环境影响分析

1、正常情况下地下水环境影响分析

项目营运期废水主要包括养殖废水和生活污水，年废水量为 16841.1m3/a，日废水量为46.14m3/d。项目养殖废水经封闭污水管道汇集至集污池，生活污水经化粪池处理后经 管道输送至集污池，废水与猪粪便搅拌均匀后高效粪污发酵菌与垫料组成的发酵床上， 进行好氧发酵生产有机肥。在此过程中，粪污中水分绝大部分都蒸发散失，少部分进入有机肥，因此无废水外排。项目猪舍、集污池、异位发酵床等均采用防渗处理，防渗系 数低于 1×10-7cm/s，可有效防止废液渗漏污染地下水。采取以上措施后，本项目废水可得到妥善处理，正常情况下对周边区域地下水的环境影响可得到有效避免。

2、事故情况下废水渗漏对地下水环境影响分析

（1）预测时段

地下水环境影响预测时段为污染发生后10d、100d、300d，和能反映特征因子迁移规律的其他时间节点。

（2）情景设置

本次情景设置如下：

非正常状况下：企业在生产过程中发生跑、冒、滴、漏和生物发酵床发生破损，此时污染物直接进入地下水。按风险最大原则，本次预测采用生物发酵床破裂时发生渗漏的事故工况，污染物直接进入潜水含水层。

（3）预测因子

本项目废水污染物特征因子不含重金属，不含持久性有机污染物，废水特征污染因子为COD、氨氮。

（4）预测源强及预测模式

按发酵床底部 2%的面积出现破裂，以 0.34m/d的速度泄漏 60 天进行计算。

本项目按照生物发酵床3000m3有效底面积的1%为32m2，渗漏量约为652.8m3。尿液中COD最高浓度为3000mg/L，氨氮为900mg/L，所以COD、氨氮泄漏量分别为COD1958.4kg，氨氮587.52kg。根据有关资料，COD是高锰酸盐指数的2.7倍，因此，COD泄漏量折算成高锰酸盐指数为725.3kg。

本次预测考虑泄漏为短期行为，其泄漏废水不会造成地下水流场变化，项目评价区含水层基本参数渗透系数、有效孔隙度等不会较大变化。因此，本次预测选用解析法预测。根据评价范围内水文特征，地下水的流动可以概化为一维稳定流动模型，不考虑沿线补给，溶质运移过程不考虑污染物在运移过程中的降解作用，采用一维弥散模型。因此本次对于污染物的预测采用一维稳定流动一维水动力弥散模型。一维稳定流动一维水动力弥散模型预测公式如下：

式中：x——距注入点的距离，m；即预测点到污染源的距离，m；

t——时间，d；即泄漏发生时间；

C(x,t)——t 时刻 x 处的示踪剂浓度，mg/L；即泄漏发生 t 天后距离泄漏点 xm处的污染物浓度；

m——注入的示踪剂质量，kg；即污染源强。

w——横截面面积，m2，宽度取地下水流经宽度约 20m，深度取中等透水岩组厚度 20m，即截面积为 400m2。

u——地下水流速度，m/d，取 0.34m/d；

n——有效孔隙度，无量纲，取 0.3；

DL——纵向弥散系数，m2/d，取 1.48m2/d；

π——圆周率。

预测结果见表4.4-1。

表4.4-1    非正常工况对地下水影响预测表

| 时间 距离 | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 10m | 285.28 | 1954.4 | 2720.15 | 2973.63 | 2996.96 |
|  | 50m | 3.41 | 9.94 | 474.4 | 2230.98 | 2872.32 |
|  | 100m | 0 | 0 | 0.19 | 266.04 | 266.04 |
|  | 200m | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 |
|  | 500m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NH3-N | 10m | 85.58 | 586.32 | 816.05 | 892.09 | 899.09 |
|  | 50m | 0 | 2.98 | 142.32 | 669.3 | 861.7 |
|  | 100m | 0 | 0 | 0.06 | 79.81 | 444.89 |
|  | 200m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 |
|  | 500m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

由预测结果可知，项目厂区非正常工况下，污水需连续渗漏100天后，COD会影响到地下水100m处，浓度为0.19mg/L，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；污水需连续渗漏300天后，COD会影响到地下水200m处，浓度为1.51mg/L。污水需连续渗漏100天后，NH3-N会影响到地下水100m处，浓度为0.06mg/L，《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；污水需连续渗漏300天后，NH3-N会影响到地下水200m处，浓度为0.45mg/L。

本项目废水若发生泄漏，将会对地下水环境造成一定的影响，因此本项目施工期应当做好防渗施工，确保防渗层效果，减少泄漏事故发生概率；如果发生废水渗漏事故后，能及时排查事故并采取有效的控制和恢复措施，本项目事故情况下对区域地下水造成的影响不大。综上所述，评价认为本项目正常工况下对地下水环境影响较小。

### 4.4.5 预防措施

营运期建议根据本项目物料或者污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置，场区可划分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区：

1、简单防渗区：没有物料或污染物泄漏，不会对地下水环境造成污染的区域或部位，主要是办公、宿舍等办公生活区。

2、一般防渗区：主要包括猪舍周围地面、一般固废暂存区等。建议该地区采用100mm的抗渗混凝土层（抗渗等级为P6）进行硬化防护，其渗透系数为4.91×10-9cm/s。

3、重点防渗区：污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，不易及时发现和处理的区域或部位，如化粪池、发酵床、危废暂存间。粪污通道均采用150mm的抗渗混凝土（抗渗等级为P6）硬化防护，其渗透系数为4.91×10-9cm/s；化粪池池采用1.5mmHDPE膜+250mm抗渗混凝土（抗渗等级为P6）进行防渗处理，其等效渗透系数为4.7×10-10cm/s，避免面源污染。

由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制项目内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。

## 4.5 声环境影响预测与评价

### 4.5.1 预测范围

根据二级评价的要求，声环境预测范围为场界外200m，预测内容为场界噪声贡献值，绘制等声级线图。由于项目周围500m内无环境敏感点，声环境影响预测可以简化，仅进行场界噪声贡献值达标预测与分析。

本项目属养殖项目，场地开阔，占地面积大，运营期噪声对各场界影响仅由紧邻该场界的几个噪声源产生，其他噪声源衰减后贡献量很小，不予考虑。将噪声源产生的预测值叠加，计算各厂界噪声贡献值。

### 4.5.2 评价标准

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，详见表4.5-1。

表4.5-1   评价标准                   单位：dB（A）

| 厂界 | 评价标准 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四周厂界 | 2类 | 60 | 50 |

### 4.5.3 预测模式

根据本项目主要高噪声设备的分布状况和车间外源强，计算出各声源对厂界的噪声贡献值，然后采用噪声叠加模式进行预测，公式如下：

（1）无指向性点声源的几何发散衰减公式：

式中：

LP(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)；

LP(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)；

r ——预测点距噪声源距离，（m）；

r0——源强外1m处。

（2）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：

式中：

Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T ——预测计算的时间段，s；

ti——i声源在T时段内的运行时间，s。

（3）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：

式中：

Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb——预测点的背景值，dB(A)。

（4）有限长声源预测等效声级（Leq）计算公式：

式中：

Leqg——在线声源垂直平分线上距声源r处的声压级，dB(A)；

L0——线声源长度，m；

Lw ——单位长度线声源辐射的倍频带声功率级。

### 4.5.4 预测结果及评价分析

根据工程实施后噪声源在厂区的分布，结合项目厂区平面规划，对厂界及敏感点影响进行预测，昼间噪声的预测结果见表4.5-2。

表4.5-2    噪声预测结果

| 预测点 | 噪声源 | 预测点距离噪声源距离 | 对预测点噪声贡献值（dB(A)） | 对预测点噪声贡献值叠加 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东场界 | 猪叫 | 20 | 8.15 | 36.49 |
|  | 风机 | 20 | 23 |  |
|  | 水泵 | 20 | 18.9 |  |
|  | 翻抛机 | 50 | 26 |  |
| 西场界 | 猪叫 | 40 | 22.9 | 36.14 |
|  | 风机 | 45 | 25.6 |  |
|  | 水泵 | 230 | 18 |  |
|  | 翻抛机 | 220 | 13 |  |
| 北场界 | 猪叫 | 100 | 15 | 31.6 |
|  | 风机 | 90 | 12 |  |
|  | 水泵 | 80 | 11 |  |
|  | 翻抛机 | 65 | 3.7 |  |
| 南场界 | 猪叫 | 20 | 28.9 | 41.35 |
|  | 风机 | 25 | 42 |  |
|  | 水泵 | 20 | 38.9 |  |
|  | 翻抛机 | 20 | 33.9 |  |

由表4.5-2可知，拟建项目东、南、西、北厂界昼夜噪声贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

## 4.6 固体废弃物环境影响分析

本项目产生的固废主要为猪粪、病死猪、医疗废物、生活垃圾等。

项目厂区生活垃圾产生量为13.69t/a，经垃圾桶分类收集后定期由环卫部门清运至垃圾填埋场处理，不外排。

本项目猪粪8094t/a，进入异位发酵床发酵成有机肥。

本项目病死猪尸及分娩废物23.4t/a，委托确山县无害化处理中心处理。

本项目猪防疫产生医疗量约为0.5t/a，属于危险废物，评价要求在场区内按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）设置危废间暂存间暂存，定期交由确山县动物疫病预防控制中心处理。

综上所述，拟建项目各项固废本着“减量化、资源化和无害化”的原则进行处理，各项固废不外排，固废处理措施合理可行。在加强管理，严格落实各项污染防治措施和固体废物安全处置措施的前提下，项目产生的固体废物对周围环境的影响较小。

## 4.7 土壤环境影响分析

项目的建设，对土壤最直接也是最明显的影响就是被场地占地范围内道路和建构筑物等所覆盖的部分土地资源，全部采用水泥硬化，土地类型改变为建设用地，这部分土地完全丧失原有土壤生产力。如粪便未经无害化处理作为有机肥进入土壤，粪便中的蛋白质、脂肪、糖等有机质将可能会出现降解不完全和厌氧腐解，产生恶臭物质和亚硝酸盐等有害物质，引起土壤的组成和性状发生改变；导致土壤孔隙堵塞，造成土壤透气、透水性下降及板结，严重影响土壤质量。本项目采用干清粪工艺，运营期产生的粪便全部进入发酵车间处理，不会出现未经处理的粪便直接进入土壤，因此对场区土壤质量不会造成影响。

# 第五章  污染防治措施可行性分析

污染防治措施是针对项目所排放的污染物进行有针对性的治理，使其污染物的排放最终能够满足排放标准和区域总量控制的要求。本次评价将依据工程特点分析项目拟采取的污染防治措施的可行性，提出相应的改进方案和建议，以期最大限度的发挥工程的环境效益和社会效益。

## 5.1  施工期污染防治分析

本项目建设内容主要包括猪舍主体工程、污水处理工程及与本项目配套的其他辅助工程。评价针对工程施工期可能对环境造成的影响，以保护项目区的环境、最大限度地减少工程建设对环境造成的不利影响为目的，对施工期环境影响因素进行简要分析并提出具体的防范措施。

### 5.1.1  施工大气污染防治措施分析

施工期对环境空气的污染主要包括扬尘及施工车辆尾气排放，本项目应严格执行国家环境保护总局（公告2007年第74号）《防治城市扬尘污染技术规范》，河南省住房和城乡建设厅《河南省建筑施工现场扬尘防治管理暂行规定的通知》(豫建建【2014】83号)、《驻马店市2017年度大气污染防治攻坚战工作方案》（驻政办〔2017〕24号）具体要求，评价针对各种污染物排放特点及性质提出施工期环境空气污染防治措施，详见表5.1-1。

表5.1-1                 施工期环境空气保护措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 | 效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运输汽车运行产生道路扬尘污染 | 运输路线应定期洒水 | 减少道路扬尘对施工场区内人员、施工区周围厂房以及运输道路范围内污染影响 |
| 2 | 运输过程中撒落砂石、土等材料，产生二次污染 | 加强运输管理，保证汽车文明、安全、中速行驶，运输砂石、土、水泥、石灰的车辆表面应加以覆盖，避免砂石、土洒落造成二次污染影响 | 减少二次污染影响 |
| 3 | 扬尘对灰土拌合操作人员身体健康影响 | 对拌合点操作人员实行卫生保护，如配戴口罩、风镜等 | 减轻灰土扬尘对操作人员健康的影响 |
| 4 | 施工过程对周边环境的影响 | 施工现场必须全封闭设置围挡墙,严禁敞开式作业;施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化,出口必须设置定型化自动冲洗设施,出入车辆必须冲洗干净；施工中产生的物料堆应采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂或其他防尘措施 | 减轻施工过程对周边大气环境的影响 |

### 5.1.2  施工期水环境影响防治措施分析

对水环境的污染主要包括施工期生产废水、施工人员生活污水。其中工程施工废水包括施工机械冷却水及洗涤用水、施工现场清洗、混凝土浇筑、养护、冲洗等，这部分废水有一定量的油污和泥沙。施工人员的生活污水含有一定量的有机物。另外，雨季作业场地的地面径流水，含有大量的泥土和高浓度的悬浮物。

（1）施工废水

施工自身产生的废水主要包括施工机械冲洗废水和施工阶段桩基、灌梁等环节产生的泥浆废水，其中施工机械冲洗废水产生量很小，主要污染成分为水泥碎粒、沙土等；泥浆废水是一种含有微细颗粒的悬浮混浊液体，外观呈土灰色，比重1.20～1.46，含泥量30～50%，pH值约6～7。施工现场建设有施工废水沉淀池，废水沉淀后用于洒水降尘，不对地表水排放。

（2）生活污水

施工期生活污水由附近农民拉走做农肥资源化利用。

评价针对环境特点提出工程施工期水环境保护措施，详见表5.1-2。

表5.1-2                 施工期水环境保护措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 | 效 果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工废水 | 经过沉淀池沉淀后回用于施工或用于施工场地洒水降尘 | 对外环境影响较小 |
| 2 | 生活污水 | 建设临时旱厕，由附近农民拉走做农肥资源化利用 |  |

针对本项目施工废水对环境影响的特点，评价提出以下建议：

1）混凝土输送泵及运输车辆清洗处应当设置沉淀池，这部分废水经二次沉淀后可用于降尘，不向外环境排放；

2）在基础施工阶段产生的泥浆废水，需设置沉淀池经充分沉淀分离后用于场地洒水降尘，不得外排；

3）施工现场设置临时旱厕，施工人员产生的生活污水排入拟建的旱厕，由附近村民拉走资源化利用；

4）土石方阶段应尽量避开雨季施工。若需雨季施工，要根据场地情况设置雨水沟和沉淀池，雨水经初步沉淀后再排入城市雨水管网，避免泥沙堵塞城市雨水管网。

经采取以上污染防治措施后，本项目施工期产生的废水对周围地表水环境影响较小。

### 5.1.3  施工噪声控制措施分析

由于项目周围500m范围内无居民区等敏感点，因此施工期场地设备噪声对周围环境影响不大，主要是交通运输噪声。项目施工期穿过的道路主要为部分乡间公路，施工过程中运输建筑材料及垃圾时会影响所经过道路的正常交通。为了最大限度降低施工噪声对施工场界的影响和周围敏感点的影响，评价建议项目采取如下措施：

（1）从噪声源强进行控制，尽量采用先进的低噪声液压施工机械代替气压机械。在施工过程中选用机械噪声较低的设备，对运输物料的机械设备经常检修，特别是对那些会因为部件松动而产生噪声的机械，以及降噪部件容易损坏而导致强噪声产生的机械设备。不使用汽锤打桩机，采用长螺旋钻机。使用商品混凝土，不使用打桩机、混凝土搅拌机等高噪声设备。

（2）合理制订施工计划和组织施工，避免高噪声设备同时工作；项目午间（12:00～14:00）和夜间（22:00~ 6:00）不进行施工，在施工过程中若因施工必要，高噪声设备必须连续施工则需事先申报当地区以上人民政府或者其有关主管部门，经批准夜间施工后方可使用，并公告附近居民。

（3）加强一线操作人员的环境意识，对一些零星的手工作业，如拆装模板、装卸建材，尽可能做到轻拿轻放，并辅以一定的减缓措施。

（4）项目在施工场地四周设置围墙，以减少噪声对周围环境的影响。

（5）项目在装修阶段，禁止夜间使用如电锯、切割机等高噪声设备。

（6）对人为的施工噪声应有管理制度和降噪措施，并进行严格控制。承担材料运输的车辆，进入施工现场禁止鸣笛，并要减速慢行，装卸材料做到轻拿轻放，最大限度减少对周围村民的影响。杜绝车辆超载现象。

各施工点必须严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体内容见表5.1-3。

表5.1-3                 建筑施工场界环境噪声排放限值             dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

综上所述，本项目采取的噪声治理措施是可行的，有效的。经采取严格的管理措施后，施工噪声对周边敏感点影响较小。

由于项目周围500m范围内无居民区等敏感点，因此施工期场地设备噪声对周围环境影响不大，主要是交通运输噪声。项目施工期穿过的道路主要为部分乡间公路，施工过程中运输建筑材料及垃圾时会影响所经过道路的正常交通。本项目施工过程中主要经过玉陈村、陈村等敏感点，评价建议合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，避免在中午（12:00～14:00）和夜间（22:00～7:00）施工；在敏感点周围设置围挡；施工时应满足GB12523-90《建筑施工场界噪声限值》要求。

### 5.1.4  施工现场固体废弃物处理措施分析

施工期固废主要是施工建筑垃圾、开挖土方及生活垃圾，建筑垃圾。评价根据各种污染物排放特点及性质提出污染防治措施见表5.1-4。

表5.1-4            施工期固废污染防治措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 | 效 果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑垃圾遇风、雨、雪等恶劣天气散落流失，对环境产生影响 | 建筑垃圾集中堆存，及时清运 | 避免建筑垃圾流失对环境影响 |
| 2 | 开挖土方排放占地 | 及时回填及铺路，及时清理工地内建筑垃圾，避免长期堆存 | 减少废弃物占地对生态环境影响 |
| 3 | 施工人员生活垃圾影响环境美观、污染空气，影响施工区清洁卫生，威胁施工人员身体健康 | 生活垃圾集中选点堆放，及时运至垃圾填埋场 | 减少生活垃圾占地及其直接对环境影响 |

通过实施以上措施后，评价认为能够有效的减轻工程在施工期间对周围环境的不利影响。因此，本工程施工期采取的污染防治措施是可行的、有效的。

### 5.1.5  施工期水土流失防护措施

表5.1-5                   施工期水土流失防治措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 | 效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目的建设开挖，植被受到破坏，造成水土流失 | 对于土质较好的地段，建议采用深挖、表土回覆的方式；对于砾石土，建议将石土分离，土层覆于地表，易与植被恢复。尽量避开农作物生长季节施工，最大限度减少农作物产量。应避开风季、暴雨季施工，减少水土流失 | 能够有效减轻项目施工造成的水土流水影响 |

通过实施以上措施后，评价认为能够有效的减轻工程在施工期间对周围环境的不利影响。因此，本工程施工期采取的污染防治措施是可行的、有效的。

## 5.2  营运期污染防治措施评价

### 5.2.1  废水治理措施评价

厂区严格实行雨污分流，建立独立的雨水收集管网和污水收集管网，，雨水经猪舍外独立的雨水沟汇入雨水管网，初期雨水通过阀门控制进入初期雨水收集池，收集池采用水泥浇筑以防渗漏，初期雨水沉淀后回用于猪舍地面清洗，其余雨水关闭阀门后通过雨水收集系统排入附件水体，雨水排口设置截断阀门。猪尿、冲洗废水经圈舍内导流沟汇入密闭的污水管道，引流到集污池、调质池，在均质池内通过搅拌机与干粪搅拌均匀后，使用潜污泵将粪污水抽到发酵车间集污槽，通过切割式自动喷污系统均匀喷洒至发酵槽垫料上发酵。

异位发酵床工艺是根据微生态理论和生物发酵理论，从土壤或样品中筛选出功能微生物菌种，通过特定营养剂的培养形成土著微生物原种（洛东U洁微生物发酵专用菌），将原种按一定比例掺拌锯末、谷壳等材料，创造一个适宜微生物生长、繁殖的垫料环境；微生物通过分解养殖场排泄物（粪尿）中的有机质、蛋白、脂肪类、纤维素、半纤维素及无机盐等不断发酵产热，使垫料中心温度达到恒温 60-78℃，从而实现粪污中的病原体在长时间的高温环境中失活，达到无害化、腐殖化目的；通过机械化喷污系统实现粪污喷洒均匀，通过机械化翻抛机翻动垫料蒸发水分、增加氧气、垫料循环发酵，最终形成一个微生物循环发酵处理粪污的垫料环境。所有粪尿在生物发酵床内得到较彻底的降解，对外排放仅有水分、二氧化碳、氮气，其中水分在恒温 60-78℃的环境下持续蒸发。

本次评价着重从项目生物发酵工艺技术、规模及经济三方面进行分析论证。

①工艺可行性分析

异位发酵床工艺已十余年，并在福建、江苏、江西、浙江、东三省等沿海发达地区得到推广普及。该工艺具有以下优点：

a、零排放。养殖场无需设置污水排污口，可真正实现污水零排放，最终对外产物仅有二氧化碳、水蒸气、有机酸、生物热。

b、无蚊蝇、阻断病原菌传播：通过洛东U洁菌持续发酵使垫料维持高温 （60-78℃)，有害病原菌及蚊蝇虫卵在垫料中均被灭活、无法生存。

c、操作简单、节省劳力及时间：因全程采用机械化喷污水系统（含加料平台）、 机械化翻抛机（该设备可实现单槽到头白动返回、单槽翻完白动停机功能，100米长发酵车间往返翻抛只需约 90 分钟，此期间人员可做其他工作，可远程视频值守）；

d、实现废弃物资源化利用：粪污经异位发酵床处理后，可全部转化为固态有机肥原料，且各项检测因子均能满足《有机肥料》（NY525-2012）规定的技术要求。

成功案例介绍：

a 莆田市南山达盛养殖有限公司

存栏 3000 头，猪场粪污微生物异位发酵舍建设面积 670m2，总投资 55 万元。 2014年投入运行，于2015年5月通过环评验收，并获得排污许可证，该项目的成功运行得到莆田市相关政府部门高度认可。

b、泰兴市顶旺畜牧有限公司生猪养殖项目

位于泰兴市河失镇三军村三洋二组，存栏18000头，异位发酵床面积 1288m2， 总投资2000万元，于2017年10月通过泰兴市环保局批复。

全自动翻抛垫料及喷污

使用一年垫料外观

发酵车间内部图

综上所述，项目采用异位生物发酵床工艺处理养殖产生的粪污，在工艺技术上是可行的。

②规模可行性分析

根据异位发酵床工艺技术要求，日处理1m3粪污水需配套建设 40m2发酵床，本项目预计每日需处理的粪污水为 68.32m3，需配套建设 2732.8m2发酵床。本项目需设置1个发酵床，占地面积3000m2，可满足本项目需要。

②经济可行性分析

据设计单位提供资料，采用异位生物发酵床工艺，首次投入成本为 258 万元（土建、设备投入 200 万元，菌种等原料投入 58 万元），年总运行成本为 40 万元（含、电费、菌种补充、人工及设备保养）。项目发酵车间年产有机肥料 2078t，以中等市场价 600 元/t 计算，则年产值约124.68万元。

类比同样采用新型异位生物发酵床养殖工艺的《莆田鸿达养猪场生物发酵舍“零排放”养猪技术》，有机肥指标见表 5.2-1。

表5.2-1                   有机肥技术指标一览表

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 有机质的质量分数（以烘干基计），% | ≥45 |
| 总养分（氮+五氧化二磷+氧化钾）的质量分数，% | ≥5 |
| 水分的质量分数，% | ≤30 |
| 酸碱度（PH） | 5.5-8.5 |

工程首次投入异位发酵床粪污水零排放环保项目资金约 258 万元，按 10 年折 旧年费用分摊 25.8万元，年运行总成本为 40 万元，年销售基础有机肥收益124.68万元，即年盈利58.88万元。使用该工艺不但能将粪污水全部处理，且具有很好的经济效益。 因此项目采用异位发酵工艺从经济可行性分析是可行的。

综上，项目采用异位发酵床工艺处理运营期产生的粪污水，具有技术经济可行性。

### 5.2.2  地下水污染防治措施

本项目运营后由于存在对粪便的贮存和污废水处理等过程，这些过程可能会对地下水水质造成污染。为了从根本上杜绝生产带来的地下水污染隐患，本次评价提出建设单位对粪污收集池、均质池、固体粪便处理系统等应采用钢筋混凝土结构防渗处理，渗透系数小于 1.0×10-10cm/s。同时，做好地沟、排水管网、粪污处理区各构筑物的防渗和维护工作，保证其正常运行。粪污收集池、均质池全部设置防雨棚，并采取严格防渗措施，防止雨（水）进入，在发酵车间设置雨棚，并加强废水和雨水管理，杜绝未经处理达标的废水直接进入环境。

参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）项目污染防治对策的要求，营运期建议根据本项目物料或者污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置，场区可划分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区：

1、简单防渗区：没有物料或污染物泄漏，不会对地下水环境造成污染的区域或部位，主要是办公、宿舍等办公生活区。

2、一般防渗区：主要包括猪舍、一般固废暂存区等。建议该地区采用100mm的抗渗混凝土层（抗渗等级为P6）进行硬化防护，其渗透系数为4.91×10-9cm/s。

3、重点防渗区：污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，不易及时发现和处理的区域或部位，如发酵车间、集污池、均质池、事故应急池、危废暂存库、传输管道。发酵车间、粪污通道均采用150mm的抗渗混凝土（抗渗等级为P6）硬化防护，其渗透系数为4.91×10-9cm/s；集污池、均质池1.5mmHDPE膜+250mm抗渗混凝土（抗渗等级为P6）进行防渗处理，其等效渗透系数为4.7×10-10cm/s，避免养殖区的面源污染。

表5.2-2                 项目分区防控措施一览表

| 分区 类别 | 防渗对象 | 防渗措施及要求 |
| --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 发酵车间、集污池、均质池、事故应急池、危废暂存库、传输管道 | 采用150mm的抗渗混凝土（抗渗等级为P6）硬化防护，其渗透系数为4.91×10-9cm/s；采用1.5mmHDPE膜+250mm抗渗混凝土（抗渗等级为P6）进行防渗处理，其等效渗透系数为4.7×10-10cm/s |
| 一般防渗区 | 猪舍、一般固废暂存区 | 采用100mm的抗渗混凝土层（抗渗等级为P6）进行硬化防护，其渗透系数为4.91×10-9cm/s |
| 简单防渗区 | 办公、宿舍等办公生活区 | 混凝土地面硬化 |

（三）监控计划要求

通过监控井监测地下水的水质变化情况，监测井深 5m，可以委托当地环境监测站进行定期监测。

（四）信息公开

定期向社会公开本项目特征因子的地下水环境监测值。

综上所述，采取以上防渗措施后，本项目各污染防治区防渗层的渗透系数均可满足相关标准要求。

### 5.2.3  废气治理措施分析

本项目运营期产生的废气主要有猪舍、生物发酵床恶臭等排放的废气污染物以及饲料加工过程产生的饲料粉尘。

（一）恶臭气体

恶臭气体主要来源于猪舍、发酵车间。

由于猪舍的恶臭污染源很分散，集中处理困难，最有效的控制方法是预防为主，在恶臭产生的源头处理。根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》(HJ497-2009)及《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T8 1-2001)相关要求，结合本项目生产实际情况，本评价主要提出如下措施减少恶臭污染物的产生：

（1）源头控制

控制饲养密度，选择低蛋白谁料，饲料中添加“利可40”。利可40 是美国德金国际公司采用皂角苷、糖苷、白黎芦醇和麟凤兰多酚等原材料多次加工而成的产品，能改善动物肠道结构，促进营养物质吸收，从而抑制动物氨气、硫化氢、臭气的散发，改善饲养环境中的空气质量，并且达到促进生长、增加体重、提高成活率的目的。试验结果表明，利可 40 可减少 60%~90%的NH3和 H2S 产生量。

（2）过程控制

猪舍采用漏缝板干清粪工艺，猪粪日产日清，每日由自动刮粪机通过密闭管道刮送至均质池。猪舍每日喷雾 EM 菌液除臭，每周清洗后喷雾聚维酮碘溶液消毒，降低舍内有害气体浓度；发酵车间定期喷雾 EM 菌液除臭。

（3）末端治理

猪舍和发酵车间均密闭建设，并装有抽风排气系统，换风次数不小于3次/h。发酵车间排风口每日自动喷洒除臭剂进行除臭。各构筑物之间设绿化隔离带，种植椿树、法国梧桐、枸杞树、柏树、小叶女贞等具有吸附恶臭功能的绿色植物，并配合种植草木、灌木等，实现立体绿化，利用绿色植物的吸收作用，以减少恶臭气体的逸散，减轻恶臭对周围环境的影响。

对比《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》 (HJ497-2009)中恶臭控制的一般规定措施：①畜禽养殖场的恶臭治理范围应包括养殖场区和粪污处理厂（站）；②养殖场区应通过控制饲养密度、加强舍内通风、及时清粪、绿化等措施控制或减少臭气的产生；③畜禽养殖场恶臭污染物的排放浓度应符合 GB18596-2001 的规定，本项目恶臭治理范围包括整个养殖场区和生物发酵车间，通过科学养殖、优化饲料、猪粪日清日产、喷洒除臭剂、绿化等措施控制恶臭，符合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》 (HJ497-2009)恶臭控制措施的要求。

采取上述措施后，猪舍排放的恶臭气体综合去除效率达 96%以上，发酵车间排放的恶臭气体综合去除率达 90%以上，再经绿化隔离带吸附后， NH3 和 H2S 厂界浓度均可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93)中无组织排放厂界标准值二级新建限值要求，对周围环境影响较小。因此，本项目的恶臭治理措施可行。

（二）饲料粉尘

本项目饲料加工产生的饲料粉尘收集后经布袋除尘装置处理后排放。

废气处理工艺见图 5.2-2。

图5.2-2  饲料加工废气处理措施

脉冲布袋除尘器工作原理：

脉冲布袋除尘器通过过滤的方法将含尘气体中的尘粒阻留在纤维织物上，从而使气体得到净化的除尘设备。脉冲布袋除尘器对尘粒的捕集分离包括以下两个过程，一是过滤材料对尘粒的捕集，当含尘气体通过过滤材料时，滤料层对尘粒的捕集是多种效应综合作用的结果。这些效应包括惯性碰撞、直接截留、扩散、重力沉降等。二是粉尘层对尘粒的捕集，过滤操作一段时间后，滤料网孔及其表面截留粉尘形成粉尘层。在清灰后依然残留一定厚度的粉尘，称为粉尘初层。由于粉尘初层中的粉尘粒径通常比纤维小，因此，惯性、截留和扩散等作用都有所增加，使除尘效率显著提高。经查同类资料类比，脉冲布袋除尘器有较好的去除作用，去除效率可达 99%计。

脉冲布袋除尘器工作原理图见图 5.2-3。

图5.2-3  脉冲布袋除尘器工作原理

布袋除尘器属于技术成熟的干式高效除尘设备，根据《袋式除尘器的除尘效率研究》（西南交通大学，周军）中对于国内外工业企业布袋除尘器除尘效率的研究，普通布袋除尘器对 1μm 以上的尘粒，其稳态过滤效率可达 99%以上，对 0.4μm~1μm 的微细粉尘的稳态过滤效率可达 98%以上。本项目生产过程中各类颗粒物粒径大于 5μm，其理论去除率可达 99%以上，本项目脉冲布袋除尘器去除效率以 99%计，措施可行。

（三）食堂油烟

食堂油烟经过 1 台处理效率大于 60%的油烟净化器处理后排放浓度为 0.91mg/m3，经烟道引至屋顶排放，措施可行。

### 5.2.4  设备噪声防治措施分析

本项目噪声主要来源于猪只叫声、排风机、水泵、饲料加工机组等机械噪声运行时产生的噪声，其设备声源值在75～85dB(A)之间，本项目在安装各类泵、风机等高噪声设备时一般均采取基础减振、隔声、消声等措施，可降低设备声源值。

（1）泵类噪声主要来源于水泵内流体噪声和电机冷却风扇噪声，泵输送物料而产生的空化和气蚀噪声，泵内物料的波动而激发泵体轴射噪声、脉冲压力不稳定而产生的噪声以及机械噪声。这些噪声以冷却风扇产生的空气动力噪声为最强，电动机的噪声频带比较宽，以低中频为主。一般用内衬有吸声材料的电动机和泵基减振垫，在电动机后部风口处装设消声器，这样可减噪15dB(A)以上。废水处理区一般采用潜水泵，池水降噪效果显著。

（2）风机在运转时产生的噪声主要有空气动力性噪声（即气流噪声）、机械噪声等，其中强度最高、影响最大的则是空气动力性噪声，尤其进出气口产生的噪声最严重。通过在进气口安装阻抗复合消声器和对进排气管道作阻尼减振措施。鼓风机在猪舍端部安装，对有进气的百叶格栅有一定的隔声效果。采取以上措施风机可降噪15dB(A)以上。

（3）猪只在猪舍中饲养，猪舍对猪只叫声有一定的隔声效应，加强猪只的养殖管理，进行科学化饲喂，及时调整猪只栏舍，避免猪只打斗；提高猪只的舒适度，可降低猪只叫声。

（4）加强场内、场界的环境绿化，因地制宜选择树种，场界周围种植高大乔木，可降低噪声对周围环境的影响。

通过对高噪声设备采取源强控制、减振、消声、隔声和吸声等治理措施，再经距离衰减，可以保证场界噪声达标。上述措施已在许多厂家实际应用，运行可靠，可有效降低其对声环境的影响，是可行的。

### 5.2.5  固体废物处理处置措施分析

本项目产生的固废主要为猪粪、病死猪尸体、疾病防疫产生的医疗废物、生活垃圾等。按照废物性质的不同，可分为一般固废和危险废物。其中猪粪、病死猪尸体、生活垃圾属于一般固废，疾病防疫产生的医疗废物属于危险固废。根据上述固体废物性质及成份的不同，应采取相应的处理及处置措施，尽量实现固体废物的资源化、减量化和无害化。

本项目产生的猪粪、部分生活垃圾其主要成份都是有机质，可用于有机肥发酵，实现资源化利用。本项目固废的治理措施见表5.2-10所示。

表5.2-10           本项目固体废物污染产生及防治措施一览表

| 固废类别 | 排放点 | 产生量t/a | 性质 | 目前处置方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪粪（干清粪） | 猪舍 | 8094 | 一般固废 | 清运至异位发酵床，用于生产有机肥 |
| 病死猪 | 猪舍 | 23.4 | 一般固废 | 场内暂存后委托确山县畜禽无害化处理场处理 |
| 疾病防疫产生的医疗废物 | 猪舍 | 0.5 | 危险固废 | 危废间暂存、定期交由有危险废物处理资质的公司妥善处置。 |
| 生活垃圾 | 生活区 | 13.69 | 一般固废 | 日产日清，定期运至垃圾中转站 |

（2）病死猪尸体处理的可行性分析

根据环保部办公厅《关于病害动物无害化处理有关意见的复函》（环办函[2014]789号）中的有关意见：“为防治动物传染病而需要收集和处置的废物被列入《国家危险废物名录》中，编号为900-001-01。但是，根据法律位阶高于部门规章的法律适用规则，病害动物的无害化处理应执行《动物防疫法》。我部认为病害动物无害化处理项目由农业部门按照有关法律法规和技术规范进行监管，可以实现病害动物无害化处理和环境污染防控的目的，不宜再认定为危险废物集中处置项目”根据以上规定，病死猪不属于危险废物。

按照《关于进一步加强病死动物无害化处理监管工作的通知》（农医发[2012]12号）的要求，由动物卫生监督机构承担病死动物及动物产品无害化处理的监管责任，按照《病死动物无害化处理技术规范》（农医发[2013]34号）的有关要求进行无害化处理。委托确山县畜禽无害化处理场处理，满足《病死动物无害化处理技术规范》（农医发[2013]34号）要求。

评价建议场内设置1座20m2的病死猪尸体暂存间，暂存间采用空调制冷，喷洒抑菌药剂，病死猪尸体产生后应及时通知确山县畜禽无害化处理场及时清运。

本项目病死猪尸体由确山县畜禽无害化处理场进行收集和运输，本项目仅进行暂存，按照《病死及病害动物无害化处理技术规范》农医发[2017]25号，评价建议病死猪尸体暂存过程应采取以下措施：

①采用冷冻或冷藏方式进行暂存，防止无害化处理前病死及病害动物和相关动物产品腐败。

②暂存场所应能防水、防渗、防鼠、防盗，易于清洗和消毒。

③暂存场所应设置明显警示标识。

④应定期对暂存场所及周边环境进行清洗消毒。

⑤病死及病害动物和相关动物产品的收集、暂存、转运、无害化处理操作的工作人员应经过专门培训，掌握相应的动物防疫知识。

⑥工作人员在操作过程中应穿戴防护服、口罩、护目镜、胶鞋及手套等防护用具。

⑦工作人员应使用专用的收集工具、包装用品、转运工具、清洗工具、消毒器材等。

⑧工作完毕后，应对一次性防护用品作销毁处理，对循环使用的防护用品消毒处理。

⑨病死及病害动物和相关动物产品的收集、暂存、转运、无害化处理等环节应建有台账和记录。有条件的地方应保存转运车辆行车信息和相关环节视频记录。

⑩建议确山县畜禽无害化处理场严格按照《病死及病害动物无害化处理技术规范》进行转运和处理。

经采取措施后，评价认为本项目病死猪尸体处理措施可行。

（4）危险废物防治措施

生猪在生长过程接种免疫或发病期接受治疗产生的少量医疗废物，评价要求在场区内按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）设置1座危废暂存间（10m2），定期交由有资质单位处置。贮存时按照固液分开的原则分类进行暂时贮存，危险废物暂存过程中危险废物贮存间应满足以下要求：

- 贮存间基础必须防渗，防渗层至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯，或其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

- 贮存间地面与裙脚要用坚固、防渗材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。

- 贮存间要有安全照明设施及观察窗口。

- 贮存间用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无缝隙。

- 贮存间应设计堵截泄露的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

- 不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

- 贮存间都必须按《环境保护区图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）的规定设置警示标志。

- 贮存间周围应设置围墙或其它防护栅栏，应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

- 贮存间内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处置。

（5）生活垃圾污染防治措施

本项目人员产生的生活垃圾要做好分类，日产日清，定期运至垃圾中转站。

综上所述，本项目固体废物均得到妥善处理，不会对周围环境造成二次污染问题。因此，评价认为固废处理措施是可行的。

### 5.2.6  养殖场防疫

畜禽传染病是畜牧业的大敌，它制约了畜牧业的发展，还有一些人畜共患病和寄生虫病（如狂犬病、炭疽、结核、布氏杆菌病、猪囊尾蚴病、旋毛虫病）还会给人们健康带来威胁，因此控制疫病对于畜牧业生产和保护人民健康都具有重要的意义。国家颁布了《动物防疫法》、《家畜家禽防疫条例》等法律法规，规定了“预防为主”的畜禽防疫方针。

（1）畜禽传染病及其传播途径

引起动物传染病的病原体主要是细菌、病毒和寄生虫。病原体在患病动物体内生长繁殖，并不断向体外排出病原体，通过多种途径传给更多的易感动物，使疾病流行起来。传染源、传播途径和易感动物是传染病发生的三个基本条件，三者缺一传染病都不会发生。

传播途径分为直接接触传染和间接传染，直接接触传染包括交配和啃咬等方式，最为典型的例子就是狂犬病，间接传染通过饲料饲草、饮水、空气、土壤、中间宿主、饲养管理用具、昆虫、鼠类、畜禽及其他野生动物粪便等方式。

病畜病禽排出的粪尿和尸体中含有病原菌会造成水污染引起传染病的传播和流行，不仅危害畜禽本身也危及人类。猪丹毒、副伤寒、马鼻疽、布鲁氏菌病、炭疽病、钩端螺旋体病和土拉菌病都是水传疾病，口蹄疫、鸡新城病也可以经胃肠道传播。下表5.2-12列出了一些常见畜禽粪便中潜在的病原微生物。

表5.2-12             畜禽粪便中潜在的病原微生物

| 类别 | 病原种类 |
| --- | --- |
| 猪粪 | 猪霍乱沙门氏菌、猪伤寒沙门氏菌、猪巴斯德氏菌、绿脓杆菌、李斯特氏菌、猪丹毒丝菌、化脓棒杆菌、猪链球菌、猪瘟病毒和猪水泡病毒等 |
| 马粪 | 马放线杆菌、沙门氏菌、马棒杆菌、李斯特氏菌、坏死杆菌、马巴斯德氏菌、马腺疫链球菌、马流感病毒、马隐球酵母等 |
| 牛粪 | 魏氏梭菌、牛流产布鲁氏菌、绿脓杆菌、坏死杆菌、化脓棒杆菌、副结核分枝杆菌、金黄色葡萄菌、无乳链球毒、马隐球酵母等 |
| 猪粪 | 猪布鲁氏菌、炭疽杆菌、破伤风梭菌、沙门氏菌、腐败梭菌、绵猪棒杆菌、猪链球菌、肠球菌、魏氏梭菌、口蹄疫病毒、猪痘病毒等 |

（2）防疫卫生措施

结合项目特点，评价要求采取如下措施以加强养殖区的环境管理和疾病传播的预防措施：

①严格“三区分离”制度，将办公区、养殖区和粪污处理处置区分离开来。

②商品猪出场设置专门出猪台，避免购猪人员和车辆进入养殖区。养殖区设置净道和脏道，并能够保证物流畅通，净道主要运输饲料和人员等通行；脏道主要作为粪污运输通道。

③《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）规定，养殖场场区、畜禽舍、器械等消毒应采用环境友好的消毒剂和消毒措施（包括紫外线、臭氧、双氧水等方法），防止产生氯代有机物及其它的二次污染物。进入养殖区各出入口必须设置消毒池，出入车辆必须经消毒池进行消毒处理，消毒池应设置门楼和防水堰，防止雨水大量进入导致消毒液外溢污染；主场区门口设置消毒室，入区人员包括饲养员、兽医、管理员及一切外来人员必须经消毒室进行消毒处理，消毒时间不小于5分钟。

④设置专门兽医和外事专干，外事专干员应能够保证与省、市、县农、畜、环保等部门的经常沟通与交流；兽医室应配备专门防疫设备和通信装置，以保证兽医能够及时掌握养殖行业疾病防治和传播最新信息，有效预防疫病发生。

企业经严格的畜禽规范化管理措施后，其疾病控制能力将大大提高，根据周边地区规模化畜禽养殖场的管理情况，目前尚未出现过重大疾病传播问题，且公司聘请具有规模化养殖经验的管理人员进行管理，因此，评价分析认为，其出现重大疾病传播的可能性很小。

### 5.2.7  雨污分流、粪便及废水处置设施“三防”措施

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）规定：

（1）养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。

（2）贮存设施及安全填埋井应采取有效的防渗处理工艺，防止畜禽粪便及病死猪污染地下水。

（3）贮存设施应采取设置顶盖或围堰等防止降雨（水）进入的措施。

根据上述管理要求，企业必须建设雨、污分流管网，将雨水和养殖场所产生的污水分开收集。雨水可采用沟渠输送，污水采用暗沟（管）输送。在畜禽舍的屋檐雨水侧，修建雨水明渠，雨水明渠的基本尺寸为0.3m×0.3m，可根据情况适当调整。畜禽舍屋面雨水由导水槽收集后，经排水立管（可采用直径100的PVC管）直接导入雨水明渠。污水沟设置在畜禽舍内或屋檐内侧，尿液和冲洗废水有舍内污水沟经暗管与舍外排污暗沟（管）相连，最后汇集到场区粪污处理系统。采用重力流输送的污水管道管底坡度不低于2%。排污沟应采取暗沟形式，同时应具备防止淤集以利于定期清理的条件，排污沟应采取硬化措施和围堰（高出地面5～10cm），防止下渗污染地下水和雨水大量进入导致污水各处理单元外溢造成污染。评价要求项目建成后，企业应加强场区废水处理及暂存设施的“三防”措施。

根据本项目特点，评价要求以下设施应具备“三防”措施，具体见表5.2-13所示。

表5.2-13    项目雨污分流、粪便及废水处置设施“三防”措施一览表

| 序号 | 项目 | 保护措施 | 达到效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集污池、调质池等 | 严格做好防渗措施，设顶棚或顶盖 | 符合《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求，具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施 |
| 3 | 发酵车间 | 发酵车间做硬化防渗处理并有三防设施，均采用钢筋混凝土结构；在堆肥场四周设置围堰，防止雨水进入造成下溢流污染。发酵车间密闭 | 满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）中畜禽粪便的贮存相关要求，应具备防渗、防风、防雨的“三防”措施 |
| 4 | 病死猪暂存间 | 严格做好防渗措施 | 满足《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求，具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施 |
| 5 | 排污沟、漏缝板贮池 | 采取暗沟形式，具备防止淤集以利于定期清理的条件，排污沟应采取硬化措施和围堰（高出地面5～10cm） | 满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）要求，雨污分流 |
| 6 | 场区雨、污管网 | 雨污分流、按照畜禽养殖业污染防治技术规范要求进行建设 | 对区域地表水环境和地下水环境影响较小 |

## 5.3  绿化方案

绿化场区是养殖场防治污染、保护环境的一项重要内容，对场区合理布置，绿化场区场界环境对产生的恶臭污染物和噪声污染有较好的防治作用。本工程拟设计绿化面积为8000m2。评价从环境保护角度提出如下建议：

- 在总体设计中应有园林绿化设计方案；

- 根据有关规定和实际情况留出绿化用地，场区绿化率应不小于工程设计要求，并尽可能在场区空地上科学合理绿化；

- 绿化应注意选择适宜树种，如杨树、龙柏、泡桐、玉兰、石榴、夹竹桃、大叶黄杨等。在场区周围种植常绿和落叶相间的乔木树种；场区主干道两侧及构筑物四周种植常绿乔木和常绿灌木，形成隔离带；场界四周应设置一定宽度的绿化带，场区内空地上覆以草皮进行最大可能的绿化，同时要种植花卉等。

- 在污泥临时堆场周围设置绿化带，同时采取水泥硬化防渗措施并搭设隔雨棚。

## 5.4  本项目污染防治措施及环保投资估算

本项目污染防治措施及环保投资见表5.4-1所示。

由表5.4-1所示，该工程污染防治环保投资估算为477万元，约占本项目总投资20000万元的2.39%。

表5.4-1                         本项目污染防治措施及环保投资估算一览表

| 项目 | 具体内容 | 责任主体 | 实施时段 | 估算环保投入 | 资金来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 别 | 污染源 | 拟采取的治理措施 | 数量 |  |  | 设备 费用 | 建设 费用 | 运行 费用 | 管理监测费用 |  |
| 营运期 |
| 废气处理 | 猪舍臭气 | 定期清理猪粪、合理设计日粮、饲料中加入添加剂EM | / | 建设单位 | 营运期 | / | / | 27 | 含在环境监测与管理费用中 | 企业自筹 |
|  | 发酵车间恶臭 | 密闭建设机械通风、定期喷洒 EM 菌液，排风口每日喷洒除臭剂 | / | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 饲料加工 | 布袋除尘器处理后排放 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 食堂油烟 | 经油烟净化器处理后烟道排放 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水处理 | 生活污水 | 采用异位发酵床治污模式， 将污水与粪便一并发酵处 理后用作有机废料，设集池一座（含圆形均质池 ）、发酵车间 1 座、初期雨水池 1 座 | 1座 | 建设单位 | 营运期 | 258 | / | 40 | / | 企业自筹 |
|  | 养殖废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固废处理 | 畜禽粪污 | 送发酵车间 | 1个 | 建设单位 | 营运期 | / | 12 | / | / | 企业自筹 |
|  | 病死猪尸体 | 1间20m2的病死猪尸暂存间，委托确山县畜禽无害化处理场处理 | 1个 | 建设单位 | 营运期 | / |  | / | / | 企业自筹 |
|  | 疾病防疫产生的医疗废物 | 1间10m2的危废暂存间，场内暂存间，交有资质单位处理 | / | 建设单位 | 营运期 | / |  | / | / | 企业自筹 |
|  | 生活垃圾 | 送环卫部门处理 | / | 建设单位 | 营运期 | / |  | / | / | 企业自筹 |
| 噪声 防治 | 各种泵类、猪舍风机等 | 减振、隔声、消声等措施 | / | 建设单位 | 营运期 | 10 | / | / | / | 企业自筹 |
| 地下水污染防范措施 | 重点防渗区：粪污处理设施的地下管道、发酵区、病死猪尸暂存间等处。养殖区猪舍、粪污通道；采用150mm的抗渗混凝土（抗渗等级为P6）硬化防护，其渗透系数为4.91×10-9cm/s：猪舍、一般固废暂存区；采用100mm的抗渗混凝土层（抗渗等级为P6）进行硬化防护，其渗透系数为4.91×10-9cm/s 简单防渗区：办公、宿舍等办公生活区；混凝土地面硬化 | / | 建设单位 | 施工期 | / | 40 | / | / | 企业自筹 |
| 环境监测与管理 | 污染源监测：①场区边界H2S、NH3；②场界等效连续A声级 外环境监测：①地下水：在养殖区上游及下游分别设置去1个监控井； | / | 委托的有资质监测单位 | 营运期 | / | 20 | / | 10 | 企业自筹 |
| 风险事故防范与应急设施 | 可燃气体泄漏报警器、火灾报警装置、阻火器、消防器材等 | / | 建设单位 | 设备安装期 | 10 | / | / | / | 企业自筹 |
| 绿化 | 加强场区绿化，特别是臭气产生单元周围的绿化工作 | / | 建设单位 | 施工期和营运期 | / | 50 | / | / | 企业自筹 |
| 合计 | 477 | 企业自筹 |
| 总投资：20000万元 | / |

# 第六章  环境风险分析

环境风险是指突发性灾难事故造成重大环境污染的事件，它具有危害性大、影响范围广等特点，同时风险发生的概率又有很大的不确定性，倘若一旦发生，其破坏性极强，对生态环境会产生严重破坏。

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平、损失和环境影响达到可接受水平。

## 6.1  评价依据

### 6.1.1 风险调查

1、评价原则

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

2、评价工作程序

评价工作程序见下图。

## 6.2  风险识别及等级确定

风险识别范围包括生产设施风险识别、生产过程所涉及的物质风险识别和配套设施管道的风险识别。由于本项目原辅材料及产品等具有有毒、有害、易燃易爆等多样性，存在各种不同性质的潜在风险事故，因此从生产过程涉及的物质等方面进行风险识别。

### 6.2.1  物质风险识别

物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。生产过程中使用的原料和产品的危害按照《建设项目环境影响风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录所列危险化学品及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）进行识别。

生猪养殖属于农业生产项目，本项目所使用的原料均没有任何毒性、易燃性等危险特性，但是猪粪中会挥发出含硫化氢（H2S）和氨气（NH3）是有刺激性臭味、有毒气体。风险物质危险特性一览表见表6.2-1。

表6.2-1                       化学品危险特性一览表

| 名称 | 危险性类别 | 物化性质 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| CH4 | 易燃气体 | 分子量 16.04。熔点-182.47℃，沸点 -161.45℃。闪点-187.7℃，是最简单的有机化合物。无色无味、难溶于水的可燃性气体，和空气组成适当比例时，遇火花会发生爆炸。 | 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低， 使人窒息。当空气中甲烷达 25%～30%时，可引起头痛、头晕 、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |
| H2S | 易燃有毒气体 | 分子量 34.08，有腐卵臭味的无色气体，有毒。分子结构与水相似，呈V形，有极性。密度 1.539 克/升，熔点-85.5℃，沸点-60.7℃。能溶于水，水溶液叫氢硫酸，还能溶于乙醇和甘油。完全干燥的硫化氢常温下不与空气中氧气反应，点火时可燃烧、有蓝色火焰。有较强的还原性。 | 本品是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。急性中毒：短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光视物模糊、流涕、咽喉部灼热感、咳嗽、胸闷、头痛、头 晕、乏力、意识模糊等。部分患者可有心肌损害。重者可出现脑水肿、肺水肿。极高浓度(1000mg/m³ 以上)时可在数秒钟内突然昏迷，呼 吸和心跳骤停，发生闪电型死亡。高浓度接触眼结膜发生水肿和角膜溃疡。长期低浓度接触，引起神经衰弱综合征和植物神经功能紊乱。 |
| NH3 | 有毒气体 | 分子量 17.03，无机化合物，常温下 为气体，无色有刺激性恶臭的气味，易溶于水，0.771g/L，熔点 -77.7℃; 沸点-33.5℃，极易溶于水，氨溶于水时，氨分子跟水分子通过氢键结合成一水合氨(NH3·H2O)，一水合氨能小部分电离成铵离子和氢氧根离子，所以氨水显弱碱性，能使酚酞溶液变红色。氨与酸作用得可到铵盐，氨气主要用作致冷剂及制取铵盐和氮肥。 | 对粘膜和皮肤有碱性刺激及腐蚀作用，可造成阻止溶解性坏死。高浓度时可引起呼吸停止和心脏停博。 人吸入 LC10：5000ppm/5M。 大鼠吸入 LC10：4230ppm/1H。 人接触 553mg/m3 浓度下可立即死亡。 短期内吸入大量氨气后可出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、痰可带血丝、胸闷、呼吸困难， 可伴有头晕、头痛、恶心、呕吐、乏力等，可出现紫绀、眼结膜及咽部充血及水肿、呼吸率快、肺部罗英等。严重者可发生肺水肿、急性呼吸窘迫综合症，喉水肿痉挛或支气管粘膜坏死脱落窒息，还可并发气胸、纵隔气肿。胸部 X 线检查呈支气管炎、支气管周围炎、肺炎或肺气肿表现。血气分析示动脉血氧分压降低。 |

### 6.2.2 生产工艺危险性识别

对关键单元的重点部位及其薄弱环节分析，见表6.2-2。

表6.2-2                       生产装置危险性分析

| 序号 | 危险类型 | 事故形式 | 产生事故原因 | 基本预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容器泄露 | 异位发酵床死床 | 菌种死亡 | 按规程操作 |
| 2 | 传染病 | 猪传染病 | 传染病 | 按规程操作 |
| 3 | 废水泄露 | 废水排放事故 | 废水外流 | 按规程操作 |
| 4 | 废气污染 | 猪粪恶臭 | 恶臭 | 按规程操作 |

### 6.2.3 事故的伴生/次生危险性分析

1、 火灾事故的伴生消防废水

根据主要物质危害性可知，本项目生产过程存在火灾爆炸的可能性。一旦发生泄露导致出现火情，在灭火同时，要冷却生产装置，这时产生的消防废水会携带一定量的有害物质，若不能及时得到有效收集和处置，将随雨水排放系统进入外界水体，将造成河道污染或下渗土壤污染地下水。为此，要将事故发生后产生的消防废水作为事故处理过程中的伴生/次生污染予以严肃对待，并要采取相应的紧急防范措施。

2、火灾事故发生后产生的次生烟气危险性分析

火灾发生后进入环境的主要是有害气体以及燃烧产物CO、CO2、NOX等，对环境空气和人群健康造成危害。

火灾在放出大量辐射热的同时，还散发出大量的浓烟。它是由燃烧物质释放出的高温蒸汽和毒气，被分解和凝聚的未燃物质和被火焰加热而带入上升气流中的大量空气等三种物质的混合物。它不但含有大量的热量，而且还含有蒸汽、有毒气体和弥散的固体微粒，对火场周围的大气环境质量造成污染和破坏。

3、泄露事故的伴生/次生危险性分析

当养殖废水泄露，进入水体、土壤，会对环境造成一定的影响。

为了减少上述继发或次生事故的潜在危害，在设计和生产中执行严格的设计规范和生产管理制度，比如保证合理的安全防火间距，设置消防设施等。

在事故处理过程中应重点防范消防过程中的污水经雨排系统排出厂外，。因此雨排系统将设有专门的雨水收集池，严格防止消防污水排入外环境引发次生环境污染。

## 6.3 环境风险潜势初判及评价等级和范围

### 6.3.1 风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表6.3-1进行环境风险潜势判定。

表6.3-1             建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |
| --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险 |

### 危险物质及工艺系统危险性判定

1、危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018），危险物质及工艺系统危害性（P）应根据危险物质数量与临界量的比值（Q）和行业及生产工艺（M）确定。

Q值根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录C，Q 按下式进行计算：

式中：q1，q2……qn—每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1 时，将Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥

100。

本项目营运期不涉及危险物质，则Q值为0，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

2、环境敏感程度分级判定

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表6.3-2。

表6.3-2                大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 |

由敏感点人口调查情况可知，周边500m范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于500人，本项目大气环境敏感程度为E3（环境低敏感区）。

### 6.3.3 环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照上表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜 势为Ⅰ，可开展简单分析。评价级别见下表6.3-3。

表6.3-3                       评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |
| 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给 出定性的说明。见附录 A。 |

本项目危险物质在事故情形下的环境影响途径主要为大气和地表水，风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）评价工作等级划分要求，确定本项目评价工作等级为简单分析。

## 6.4 事故源项分析

本环评对异位发酵床“死床”、禽畜传染病导致的环境风险因子、污染事故等作定性分析，通过对风险评价因子的定性分析，确定禽畜传染病风险事故、污染事故等所造成的人身安全、环境影响和损害程度，从而提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到最低。

### 6.4.1 异位发酵床死床环境风险分析

异位发酵床零排放系统是在养殖圈舍的附近专门做的一个调节池，将圈舍内的排泄物，经过转输到调节池处理粪便的技术。 本处理技术可同时处理生产与生活中的绝大部分废物，从而为全面实现猪场污染物零排放提供了可靠的保障。可是在具体应用过程中，许多猪场的异位发酵床因为各种原因出现了死床现象，下面将各种原因分析如下：异位发酵床死床的原因发酵床底部未设排水沟。这样使得发酵床底部垫料水分过多，造成死床现象。垫料比例不适导致含水量过大。异位发酵床底部 30-40 公分应全部为稻壳，上半部分锯末与稻壳比例为 3：7 为最佳垫料比例。喷洒的粪污有机物比例不当。粪水混合物的含水量不能太高，且每 40-50 立方米垫料喷洒一吨粪污处理效果最佳，每天翻抛一次。未定期补充发酵专用的微生物。每次补充垫料时每立方补充 100g 发酵剂，首次添加发酵剂时将发酵剂和玉米粉以 1：2 的比例混合，洒到异位发酵床表面并翻抛以混合均匀，待发酵床发酵成功后，再喷洒粪污效果最佳，同时做好定期补充发酵菌种工作。养殖过程中化学消毒剂处理不当。使用后的消毒剂流入到粪污处理池中，对发酵剂微生物生长繁殖造成严重影响。未做好雨污分离和饮水改造。造成多余的水分流进集污池，给后方处理带来压力。 一但异位发酵床出现“死床”事故将会造成猪尿粪无法处理，进而导致一些环境污染事件的发生。

### 6.4.2 人体健康影响

已有大量研究已经表明人类居住在养殖场附近对健康的有所影响。在 20 世纪 90 年代，当时的杜克大学教授 Susan Schiffman 对此进行了研究，结果表明在北卡罗来纳州居住在大型养猪场附近的居民称，因长期接触猪场产生的臭气，头痛、抑郁、恶心和呕吐的发生率有所增加。可见，本项目建设对附近居民和场区职工的健康有一定的影响。

### 6.4.3 猪疫病事故风险

养殖场如管理不善，会诱发常见疾病，如口蹄疫、炭疽等，而且传播很快，甚至感染到人群。猪的常发病除了猪瘟、猪流感、仔猪副伤寒、嗜血杆菌病、腹泻以外，近年来还流行链球菌病、附红细胞体病和弓形体病等。其中猪瘟、猪水泡病、猪链球菌并等为人畜共患病，应加以特别区别及注意。

（1）猪附红细胞体病

不同品种和年龄的猪均易感，本病多发生在夏季，传播与吸血昆虫有关，气候恶劣或其他疾病，可使隐性感染猪发病。主要呈现急性黄疸性贫血和发热。仔猪体质变差，贫血，肠道及呼吸道感染增加，育肥猪病初精神委顿，体温升高到 39.5℃-42℃，颤抖转圈或不愿站立，离群卧地，出现便秘或拉稀。病猪耳、颈下、胸前、腹下、四肢内侧等部位皮肤红紫，指压不褪色，成为“红皮猪”。治疗该病的药物虽有多种，但真正有效的药物却不多。可选用血虫净、咪唑苯脲、新砷凡纳明配四环素、土霉素等治疗。

（2）猪链球菌病

多发生于春、夏两季，呈散发性传染。主要通过创伤或咬伤感染，被病猪感染的物器是传染媒介。主要发生于体重 10kg-30kg 仔猪，以败血症和脑膜炎型多见，中猪感染多见于化脓性淋巴结炎型。突然发病，少食或不食，精神不好，常在猪患感冒发烧后继发。急性病猪体温升高到 41℃以上，减食或不食，结膜潮红，流鼻涕。部分病猪发生关节炎，跛行，爬行或不能站立；有的表现出共济失调、空口磨牙等神经症状；有的颈背部等处皮肤广泛充血或有出血斑。混合感染猪瘟时，患猪流浆液性鼻炎，耳尖、腹下、四肢末端、股内侧有紫红色或蓝紫色出血点、出血斑。病公猪可见皮内积尿，挤压流出白色、混浊、恶臭的液体。病猪先便秘后腹泻或便秘腹泻交替出现，后期呼吸困难，常于 1 天-3 天死亡。

近年来，该病病原体对多种抗生素已产生耐药性，给临床治疗增加了难度。但肌注强效阿莫西林 15mg/kg 体重，2.5%恩诺沙星注射液 2.5mg/kg体重，每天 1 才，连用 3天，病情会得到有效控制。混合感染猪瘟时，还要全群紧急接种猪瘟疫苗。

（3）猪弓形体病

多见于 3 月龄仔猪，6 月龄以上猪发病较少。多发生在夏、秋季节，可通过消化道、呼吸道及吸血昆虫传播。突发病，常表现为流感症状，体温升高到 40.5℃-42℃，稽留热，表现为呼吸困难，呈腹式呼吸，咳嗽，流鼻涕，四肢和全市肌肉疼痛，僵直，四肢内侧、腹部皮下大面积呈红紫色。体表淋巴结肿大，有的下痢或便秘，并带有粘液或血液，怀孕猪感染可引起流产或死亡。以磺胺-6-甲氧嘧啶、磺胺嘧啶加甲氧苄氨嘧啶等磺胺类药物治疗有效。

（4）湿疹

猪湿疹又称猪湿毒症，主要是由于长期生活在潮湿的环境中所造成的。以高温季节发病较多。急性者多发病突然，病初时猪的颌下、腹部和会阴两侧皮肤发红，出现如蚕豆大的结节，瘙痒不安，以后则随着病情的加重出现水泡、丘疹、破裂后常伴有黄色渗出液，结痂及鳞屑等。如急性患猪治疗不及时，常转慢性，猪的皮肤或化脓，久之猪体消瘦，虚弱而死。高温季节不要在猪舍内积肥，需常清扫猪圈，保持舍内清洁干燥，防止圈内漏雨，对湿度大的墙壁洒石灰除潮。

### 6.4.4 废水事故排放风险

本项目废水管道破裂直接外排将造成污染影响，废水会对土壤、大气环境质量造成直接影响，进而对地下水、地表水（溪沟）都可能产生污染性影响。

（1）土壤

废水中高浓度的有机物和氨氮会使土壤环境质量严重恶化。当废水排放超过了土壤的自净能力，便会出现降解不完全和厌氧腐解，产生恶臭物质和亚硝酸盐等有害物质，引起土壤的组成和性状发生改变，破坏其原有的基本功能；作物徒长、倒伏、晚熟或不熟，造成减产、甚至毒害作物使之出现大面积腐烂。此外，土壤对病原微生物的自净能力下降，不仅增加了净化难度，而且易造成生物污染和疫病传播。

（2）大气

废水会散发出高浓度的恶臭气体，造成空气中含氧量相对下降，污浊度升高，轻则降低空气质量、产生异味妨碍人畜健康生存；重则引起呼吸系统的疾病。

（3）地表水

畜禽养殖场中高浓度、未经处理的污水进入自然水体后，可能对项目附近河沟等造成影响，附近河流主要功能为农业灌溉用水。大量废水流入河沟后会使水中固体悬浮物（SS）、有机物和微生物含量升高，改变水体的物理、化学和生物群落组成，使水质变坏。粪污中含有大量的病原微生物将通过水体或通过水生动植物进行扩散传播，危害人畜健康。此外，粪污中有机物生物降解和水生生物的繁殖大量消耗水体溶解氧（DO），使水体变黑发臭，水生生物死亡，导致水体“富营养化”，这种水体将不可能再得到恢复。

（4）地下水

根本项目异位发酵床、调节池属于推测不明可能断裂带未经处理的畜禽养殖废水直接排放会渗入地下污染地下水。一旦发生渗漏，将影响下游居民生活用水。废水的有毒、有害成分进入地下水中，会使地下水溶解氧含量减少，水质中有毒成分增多，严重时使水体发黑、变臭、失去使用价值。一旦污染了地下水，将极难治理恢复，造成较持久性的污染。

由此可见，事故排污对环境的危害极大，应坚决杜绝废水事故排放的发生。场区内设置废水贮存池，一旦出现事故，应该立即停止排污，并将污水贮存起来，保证不外排。

## 6.5 环境敏感点调查

### 6.5.1 大气环境风险评价范围

根据本项目评价等级确定本项目风险评价范围为距建设项目边界3km区域范围，本项目周边3km 范围内环境敏感点情况见下图。

图6.5-1    本项目周边3km范围内环境敏感点分布示意图

### 6.5.2 地表水环境风险评价范围

根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）表1中所列出的地面水环境影响评价分级判据标准，本项目地表水影响评价等级为三级B。重点针对污水处理综合利用的措施、途径及利用的可行性进行分析。

### 6.5.3 地下水环境风险评价范围

按照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），确定评价等级为三级。本项目位于确山县，地下水流向呈西南至东北方向。补给形式包括降水入渗、地下水径流和地表水灌溉入渗等，以降水补给为主。深层地下水总体向南运移，补给形式主要接受区外径流补给。地下水类型为浅层含水层（赋存潜水）和深层含水层（赋存承压水）。

## 6.6 环境风险防范措施

### 6.6.1  废水事故排放风险防范措施

为杜绝废水的事故排放，应采取以下措施：

①坚持废水处理设施的日常维护，及时发现处理设备的隐患，确保处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划。

②应设有备用电源和易损易耗部件、零件的备件，以及停电或设备出现故障时及时更换废水并及时处理。

③对员工进行岗位培训，持证上岗。经常性监测并做好值班记录，试行岗位责任制。

④本项目根据《防渗规范》，养殖区按废污染区、一般防渗区和重点防渗区划分， 分别采取不同等级的防渗措施。

⑤如果原协议用地施肥受到影响时，在废水储存池达到80%时，应限产、保育舍的猪外运，严重时减少育肥猪数等源头控制措施。同时联系备用的种植基地以保证做到废水施肥不外排。

⑥项目废水严格实行综合利用，用农田施肥，坚决杜绝向项目下游冲沟排泄，雨季通过储存池暂存后适期通过粪便清运车辆运送至施肥点，确保无渗漏现象。

### 6.6.2 异位发酵床死床风险防范措施

（1）每天测定垫料温度和预估垫料水分，并在《降解床运行记录表》记录；冬季 温度要求不低于 40℃，夏季温度要求不低于 50℃；

（2）控制污水与垫料比例；

（3）在粪污处理区内，发酵基质每日五分喷淋量不得超过 30kg/m2；

（4）定期补充发酵专用的微生物；

（5）严格按照规定做好厂区雨污分流工作；

（6）一旦出现异位发酵床“死床”风险事故，建设单位可以利用厂区各场界的山体 来消纳事故条件下无法处理的猪尿粪，（因本项目周边主要为山地环境，根据标准中旱地指标≤6.5 头/亩•年，本项目年存栏 6515 头（折成年猪），故本项目需要约 1002 亩周边山地消纳项目事故情况下的猪尿粪，项目厂界外有足够山地面积来消纳事故废水，以此方法来减轻异位发酵床“死床”事故下对环境造成的影响。

### 6.6.3 动物疫情风险防范措施

饲养管理的动物卫生要求：

①制定卫生防疫管理制度，配备专职兽医技术人员和化验人员，并与当地畜牧相关部门及动物疫病预防控制机构合作，根据《中华人民共和国动物防疫法》及其配套法规的要求，由动物防疫监督机构定期对项目进行疫病监测，并由项目自有的兽医技术人员在日常对猪群进行健康检查，发现疑似病畜立即隔离观察，并采取有效防范措施；

②饲养区内猪只所需的饲料必须达到饲料卫生标准，所用的饲料、添加剂、兽药、疫苗需选择高效、安全、低毒、无污染的合格产品，不允许添加、使用国家规定禁用的饲料添加剂、兽药制剂、疫苗等，确保人畜、生态环境和动物产品的安全；

③根据《中华人民共和国动物防疫法》及其配套法规的要求，结合当地实际情况，选择合适的疫苗、免疫程序和免疫方法定期给猪只注射疫苗，兽用药品剂疫苗应统一购进和使用；

④养殖区内做好环境卫生和猪舍卫生的清洁工作，及时清扫粪便，其无害化处理应符合《畜禽养殖业污染排放标准》（GB18596-2001)；

⑤养殖区做好防鸟、杀虫、灭鼠工作，根据当地寄生虫、细菌性疾病的发生和危害情况，选择高效、低毒、无残留的药物，定期对养殖区进行驱虫和治疗，防止害虫孽生传播动物疫病。

项目区防疫制度：

①根据国家要求制定适合本项目的卫生防疫制度及应急响应预案；

②养殖场将生产区和生活区分开，生产区门口设置消毒池，各养殖区设置消毒池及消毒室；

③禁止无关人员进入生产区，确因工作需要必须进入场区的人员、车辆均进行严格的消毒；

④实行全进全出或实行分单元全进全出的饲养管理制度，一栋猪舍一个批次，每批猪只出栏后，圈舍应进行彻底的清洗、消毒，灭杀病原、防止连续感染和交叉感染；

⑤患病猪只应及时送入隔离舍进行隔离诊治或投入焚烧炉焚烧；对易感染的动物进行监测，并根据需要实施紧急免疫接种。

如发生重大动物疫情应报县级以上人民政府处理，并积极配合政府工作。

个人防护措施：

①管理传染源：加强畜类疫情监测，对感染动物应立即销毁，对疫源地进行封锁，侧地消毒，患者应立即隔离治疗，运转时应佩戴口罩；

②切断传播途径：接触患者或患者分泌物后应洗手，处理患者血液或分泌物时应佩戴手套，被患者血液或分泌物污染的医疗器械应及时消毒，发生疫情时，应尽量减少与畜类的直接接触，接触时应注意防护，应戴上手套和口罩，穿上防护衣；

③日常防护：工人进入养殖场之前和之后，都应该换洗衣裳、洗澡、消毒搞好个人防护。

## 6.7  环境风险应急预案

为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大化学事故发生，或在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失，根据《中华人民共和国安全生产法》，公司应制定企业级事故应急救援预案，成立以法人为总指挥，副厂长为副总指挥的事故应急救援队伍，指挥部下设办公室、工程抢险救援组、医疗救护组、后勤保障组。

根据项目特点，公司应对项目中可能造成环境风险的突发性事件制定应急预案，见表6.7-1。

表6.7-1                    项目应急预案一览表

| 序号 | 项 目 | 内 容 及 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 简述生产过程中涉及物料性质及可能产生的突发事故 |
| 2 | 危险源概况 | 评述危险源类型，数量及其分布 |
| 3 | 应急计划区 | 养殖区、粪污处理区 |
| 4 | 应急组织 | 场区：场内指挥部——负责现场全面指挥，如发生疫情应立即组成防疫小组，尽快做出确切的诊断，迅速向有关上级部门报告疫情； 专业救援队伍——负责事故控制、救援、善后处理。 地区：地区指挥部——负责项目附近地区全面指挥、救援、管制、疏散 专业救援队伍——负责对厂专业救援队伍的支援 |
| 5 | 应急状态分类及应急响应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序 |
| 6 | 应急设施、设备与材料 | 生产装置： （1）防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材 （2）防止原辅料泄漏、外溢、扩散 （3）事故中使用的防毒设备与材料 贮存区： （1）防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材 （2）防止原辅料泄漏、外溢、扩散 （3）事故中使用的防毒设备与材料 |
| 7 | 应急通讯、通知与交通 | 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业队伍对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 9 | 应急防护措施，消除泄漏方法和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、漫延及链锁反应、消除现场泄漏物、降低危害；相应的设施器材配备 邻近区域：控制事故影响范围，控制和消除污染措施及相应设备配备 一旦发现属于人畜共患病类传染疾病死因的病死猪，应立即报告有关部门，同时将整个种群隔离，限制人员流动，对病死猪类及其污染物进行焚烧处理。 |
| 10 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护 工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护方案 |
| 11 | 事故状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序：事故善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 12 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排主要岗位人员进行安全教育培训与演练 |
| 13 | 公众教育和信息 | 加强公众宣传教育和培训，让公众和员工对主要化学化工原料、产品等有深刻的了解、认识和安全防患意识 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门并负责管理 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 |

# 第七章  场址可行性及总量控制分析

## 7.1 厂址可行性分析

### 7.1.1 规划相符性分析

7.1.1.1  《确山县城乡总体规划（2013~2030年）》

城市规划范围：分县域、规划区、中心城区三个层次。

县域：确山县行政区范围，总面积1595平方公里；

城市规划区：规划划定确山县城市规划区范围为三里河乡与盘龙镇的行政辖区及薄山湖城市水源保护区，总面积250平方公里。

中心城区：范围涉及盘龙、三里河、朗陵3个办事处，城市用地建设总面积约为30平方公里。

城市性质定位：

驻遂确工业经济隆起带上的重要节点城市；驻马店市中心城市“一中心五组团”组团式发展组团城市；豫南能源基地；以矿业、建材、高新技术产业和旅游服务为主的现代化工贸城市。

与《确山县城乡总体规划》（2013-2030年）相符性分析：本项目位于驻马店市确山县竹沟镇肖庄村宋老庄组，不属于确山县县域范围。

7.1.1.2  土地利用规划

本项目位于驻马店市确山县竹沟镇肖庄村宋老庄组，本项目与确山县竹沟镇肖庄村委和竹沟镇人民政府签订有用地协议，显示本项目用地为农业设施用地，项目用地符合土地利用规划。证明见附件。

7.1.1.3  《驻马店市“十三五”环境保护规划》（2016-2020）

（1）规划原则

1）坚持环境建设、经济建设、集聚区建设同步规划、同步实施、同步发展的方针，实现环境效益、经济效益、社会效益的统一。

2）实事求是，因地制宜。3）坚持污染防治与生态环境保护并重、生态环境保护与生态环境建设并举。预防为主、保护优先，统一规划、同步实施，努力实现城乡环境保护一体化。

4）突出重点，统筹兼顾。以城市环境综合整治和环境建设为重点，既要满足当代经济和社会发展的需要，又要为后代预留可持续发展空间。

5）坚持城市环境保护规划服从区域、流域的环境保护规划。注意环境规划与其他专业规划的相互衔接、补充和完善，充分发挥其在环境管理方面的综合协调作用。

6）坚持前瞻性与可操作性的有机统一。既要立足当前实际，使规划具有可操作性，又要充分考虑发展的需要，使规划具有一定的超前性。

（2）规划总体目标

以改善环境质量为核心，坚决打好大气、水、土壤污染防治三大战役，不断提高环境管理的系统化、科学化、法治化、市场化和信息化水平，加快推进生态环境治理体系和治理能力现代化，确保到2020年，大气、水环境质量总体改善，土壤环境质量总体保持稳定，主要污染物排放总量大幅减少，饮用水安全保障水平持续提升，城乡人居环境继续改善，环境风险得到有效控制，生态系统稳定性增强，辐射环境质量保持天然本底水平，生态文明制度体系基本建立，生态文明水平与小康社会相适应。

——水环境方面，到2020年，促进我市淮河、长江流域水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例达到50%以上；城市集中式饮用水源地达到或优于三类比例100%，地下水水质保持稳定，消除劣V类和城市建成区黑臭水体。

——大气环境方面，到2020年，促进驻马店市环境空气质量可吸入颗粒物年均浓度、细颗粒物年均浓度分别达到100微克/立方米、60微克/立方米以下，优良天数比例达到80%。

——总量减排方面，到2020年，促进化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物4项主要污染物排放量下降10%左右，具体指标以省定目标为准。

——土壤环境方面，到2020年农用地土壤环境质量达标率达到90%。

——农村环境保护方面，到2020年，新增完成环境综合整治村庄510个。

——生态环境建设方面，到2020年，实现森林覆盖率达到16.2%以上。

（3）规划指标

在深入分析驻马店市环境现状及资源环境承载力的基础上，依照科学性、系统性、代表性、实用性等原则，根据国家“气十条”、“水十条”、“土十条”及河南省“蓝天工程”、“碧水工程”，确定本规划指标体系。将驻马店市环境保护“十三五”规划指标层分为3类，包括：环境质量、总量控制、生态环境建设及污染防控共3层指标，26项单项指标。规划具体指标见表7.1-1。

表7.1-1  驻马店市环境保护“十三五”规划指标体系

| 分类 | 序号 | 指 标 名 称 | 2015年现状值 | 规划目标 | 指标类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 环境 质量 | 1 | 空气质量优良天数比例 | 50.14% | 80% | 约束性 |
|  | 2 | 细颗粒物年均浓度 | 74微克/立方米 | 60微克/立方米 | 约束性 |
|  | 3 | 可吸入颗粒物年均浓度 | 126微克/立方米 | 100微克/立方米 | 约束性 |
|  | 4 | 河流水质优良比例 | 25% | ≥50% | 约束性 |
|  | 5 | 集中式饮用水源地水质达到或优于Ⅲ类的比例 | 98% | 100% | 约束性 |
|  | 6 | 河流断面劣V类水质的比例 | 20% | 10% | 预期性 |
|  | 7 | 城市建成区黑臭水体 | / | 消除 | 预期性 |
|  | 8 | 地下水水质级别 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 预期性 |
|  | 9 | 耕地土壤环境质量达标率 | / | 90% | 预期性 |
|  | 10 | 森林覆盖率 | 15.41% | ≥16.2% | 预期性 |
|  | 11 | 辐射环境水平 | 天然本底涨落范围内 | 天然本底涨落范围内 | 约束性 |
| 二、 总量 控制 | 12 | 化学需氧量排放减少比例 | 10.05% | 完成省定目标 | 约束性 |
|  | 13 | 氨氮排放减少比例 | 12.98% | 完成省定目标 | 约束性 |
|  | 14 | 二氧化硫排放减少比例 | 5.18% | 完成省定目标 | 约束性 |
|  | 15 | 氮氧化物排放减少比例 | 13.32% | 完成省定目标 | 约束性 |
|  | 16 | 重金属污染物排放量增加比例 | / | 0% | 约束性 |
| 三、 生态环境建设与污染防控 | 17 | 城市生活污水处理率（包括市区和县城） | 88% | ≥98% | 预期性 |
|  | 18 | 市区中水回用率 | 20% | ≥30% | 预期性 |
|  | 19 | 产业集聚区污水集中处理率 | / | 100% | 预期性 |
|  | 20 | 工业废水达标排放率 | 100% | 100% | 预期性 |
|  | 21 | 城市生活垃圾无害化处理率（包括市区和县城） | 96% | 100% | 预期性 |
|  | 22 | 一般工业固体废物处置利用率 | 100% | 100% | 预期性 |
|  | 23 | 城市医疗废物集中无害化处置率 | 100% | 100% | 预期性 |
|  | 24 | 危险废物重点产生单位及经营单位的危险废物规范化管理合格率 | 78.3% | 100% | 预期性 |
|  | 25 | 全市规模化畜禽养殖场和养殖小区污染治理设施配套完善率 | 60.2% | 100% | 预期性 |
|  | 26 | 农村环境综合整治数量 | 94 | 510 | 预期性 |

本项目为生猪养殖，根据清洁生产指标对比分析，在养殖技术工艺、养殖物耗能耗、过程控制及管理、污染物产生及防治、废弃物利用等方面，都符合清洁生产要求。因此，项目建设与驻马店市“十三五”环境保护规划（2016-2020）是相符的。

7.1.1.4  “十三五”发展规划的相符性分析

“十三五”时期，河南省畜牧业要围绕“一个目标”，坚持“一条主线”，突出“一个中心”，努力实现“五个全面提升”。

“一个目标”就是畜牧业现代化取得明显进展。力争到2020年，全省畜牧业产值占农业总产值的比重达到40%，畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污无害化实现新突破，把畜牧业发展成为农业现代化的标志性产业，把河南建设成为立足中部、辐射全国、走向世界的优质安全畜产品核心产区。

“一条主线”就是加快转变畜牧业发展方式。要以新理念引领新的发展，大力转变畜牧业生产方式、经营方式、增长方式、资源利用方式和管理方式。大力发展适度规模经营和产业化集群，加快推进生态发展、安全发展、可持续发展。

“一个中心”就是以提高畜牧业生产的质量、效益和竞争力为中心。优化畜牧业结构，大力发展草食畜牧业，减少无效供给，增加有效供给。推动畜牧业由数量增长型向数量质量效益增长并重转变，由产销衔接不紧密向一二三产业融合发展转变，由以资源投入为主的外生动力型向以科技驱动为主的内生动力型转变，降低生产成本，提高综合效益，提升产业竞争力。

“五个全面提升”：一是全面提升优质畜产品供给水平。加快构建现代畜牧产业体系，猪禽生产重在提质增效，把牛猪产业作为发展重点，大力发展草牧业，厚植产业优势，实现要素最优配置,确保畜产品有效供给。二是全面提升适度规模经营引领水平。加大支持力度，提高社会化服务水平，加快培育新型经营主体，大力发展养殖大户、家庭牧场、专业合作社、产业化龙头企业，提高畜牧业集约化水平和组织化程度。三是全面提升产业可持续发展水平。推行“粮、经、饲”三元种植，实现以养定种，种养结合。鼓励发展生态循环养殖，引导规模养殖场配套粪污消纳用地，加强畜禽粪污综合利用，积极开展农作物秸秆开发利用，促进畜牧业绿色发展、生态发展。四是全面提升动物疫病防控水平。完善监测预警网络，发挥兽医实验室支撑能力，提高科学防控水平。完善应急管理体系，加强应急演练，提高快速处置水平。完善畜禽养殖到屠宰全程控制措施，实现疫情可追溯管理。加强动物卫生监督执法机构和队伍建设，提高动物卫生监督执法能力。构建社会化服务体系，提升兽医事业社会化服务功能。五是全面提升畜产品质量安全治理水平。坚持宣传教育，强化质量安全意识。坚持产管并重，提高主体责任自控能力和部门监管水平。坚持预防为先、防患未然，强化监测预警。坚持突出重点、集中治理，防范系统风险。坚持依法监管、重典治乱，震慑不法行为。坚持深化改革、创新驱动，强化机制建设。以“四个最严”的要求提升管控水平，努力确保人民群众“舌尖上的安全”。

本项目为生猪产业化基地项目，不属于草食畜牧业。项目年出栏10万头生猪，为规模化养殖，同时项目实行生态种养结合模式，并可达到畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污无害化要求，符合《河南省畜牧业“十三五”发展规划》的发展目标。

### 7.1.2  饮用水源相符性分析

7.1.2.1  《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2013﹞107号）

区划中划分的驻马店市确山县级集中式饮用水水源为薄山水库。其保护区范围划分如下：

一级保护区范围：北干渠取水口南550米、东西500米内区域及南部小岛区域，取水口侧正常水位线（113米）以上200米的区域；输水渠取水口至肖庄泵站渠道内及两侧各50米的区域，输水暗管取水口至肖庄泵站两侧各25米的区域，输水暗管肖庄泵站至净水厂两侧各25米的区域。

二级保护区范围：一级保护区外，库区移民迁赔线（118.64米）以下区域，东至小金山部队训练码头、西至芦庄臻头河入薄山水库处（芦庄桥）、南至天目山道路北侧、北至大坝边界处。

准保护区范围：二级保护区外，水库上游流域周边第一重山脊线内的区域，入库支流上游3000米的汇水区域。

相符性分析：

本项目矿区位于确山县竹沟镇肖庄村宋老庄组，位于薄山水库西北方向，距离约27km，不在薄山水库的一级保护区、二级保护区及准保护区范围内。

综上，本项目符合《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》（豫政办﹝2013﹞107号）相关要求。

7.1.2.2  《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》（豫政办﹝2016﹞23号）

本项目位于确山县竹沟镇，区划中划分的确山县乡镇集中式饮用水水源地中距离本项目最近的集中式水源地为确山县竹沟镇地下水井群(共2眼井)一级保护区范围:竹沟水库大坝至2号取水井下游100米的竹沟河河道内及两侧100米的区域。二级保护区范围:一级保护区外,竹沟水库大坝至新阳高速的竹沟河河道内及两侧1000米的区域,竹沟水库正常水位线(177.5米)以下的区域。

相符性分析：

本项目位于驻马店市确山县竹沟镇肖庄村宋老庄组，位于竹沟水库以西4.1km，不在竹沟镇地下水井群的一级保护区、二级保护区范围内。

综上，本项目符合《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》（豫政办﹝2016﹞23号）相关要求。

### 7.1.3  相关规范、政策相符性分析

7.1.3.1  畜禽规模养殖污染防治条例

禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区：

（一）饮用水水源保护区，风景名胜区；

（二）自然保护区的核心区和缓冲区；

（三）城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域；

（四）法律、法规规定的其他禁止养殖区域。

本项目位于驻马店市确山县竹沟镇肖庄村宋老庄组，不位于《畜禽规模养殖污染防治条例》中划定的禁养区中。

7.1.3.2  《驻马店市畜禽养殖禁养区划分方案》

（1）指导思想

以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，以国家环境保护法律、法规为依据，以畜禽养殖业科学发展和改善农村生态环境质量为目标，调整优化畜禽养殖业的生产布局，开展畜禽养殖污染综合防治，实现畜禽养殖废弃物减量化、无害化、资源化和生态化，促进畜牧业生产与生态环境全面协调发展。

（2）划分原则

◆生态环境保护与畜禽养殖业持续健康协调发展的原则；

◆依法保护生态环境的原则；

◆生态环境保护与农业经济结构调整相一致的原则；

◆维护群众合法权益，改善生态环境质量的原则；

◆符合动物防疫条件的原则。

（3）划分结果

◆禁养区范围

①生活饮用水水源保护区、风景名胜区、旅游度假区、森林公园、文物历史遗迹保护区以及自然保护区的核心区和缓冲区；

②城市和城镇中居民区、文教科研区、医疗区等人口集中的地区；

③县级人民政府依法划定的禁养区域；

④根据国家或地方法律、法规规定需要特殊保护的其它区域。

◆限养区范围

①城镇规划区及城镇上风向2公里范围内的区域，规模化畜禽养殖场界周围的卫生防护距离应控制在2公里以上；

②国道、省道公路两侧500米以内的区域；

③行政村、自然村人口聚集区周边500米范围内的区域；

④饮用水源保护区的准保护区和自然保护区的实验区，原则上只允许少量养殖，限制建设一切养殖场；

⑤根据城镇发展规划和区域污染物排放总量控制要求，应当限制养殖的区域。

本项目与《驻马店市畜禽养殖禁养区划分方案》相符性分析见表7.1-2和表7.1-3。

表7.1-2  本项目选址与驻马店市畜禽养殖禁养区要求相符性一览表

| 序号 | 禁养区范围 | 项目场址及其位置关系 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活饮用水水源保护区、风景名胜区、旅游度假区、森林公园、文物历史遗迹保护区以及自然保护区的核心区和缓冲区。 | 本项目周边无风景区、名胜古迹。本项目距离薄山水库27km，不在其保护区范围内。 | 符合 |
| 2 | 城市和城镇中居民区、文教科研区、医疗区等人口集中的地区。 | 本项目选址不在建制镇规划区、新农村建设小区内。 | 符合 |
| 3 | 县级人民政府依法划定的禁养区域。 | 本项目不在确山县人民政府划定的禁养区内。 | 符合 |
| 4 | 根据国家或地方法律、法规规定需要特殊保护的其它区域。 | / | 符合 |

表7.1-3  本项目选址与驻马店市畜禽养殖限养区要求相符性一览表

| 序号 | 限养区范围 | 项目场址及其位置关系 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城镇规划区及城镇上风向2公里范围内的区域，规模化畜禽养殖场界周围的卫生防护距离应控制在2公里以上。 | 本项目距离确山县城30km，不在确山县城规划区。 | 符合 |
| 2 | 国道、省道公路两侧500米以内的区域。 | 本项目规划利用地距离国道、省道距离大于500m。 | 符合 |
| 3 | 行政村、自然村人口聚集区周边500米范围内的区域。 | 本项目规划利用地距离行政村、自然村人口聚集区周边距离大于500m范围内。 | 符合 |
| 4 | 饮用水源保护区的准保护区和自然保护区的实验区，原则上只允许少量养殖，限制建设一切养殖场。 | 根据《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》，本项目不在任何饮用水源保护区内。 | 符合 |
| 5 | 根据城镇发展规划和区域污染物排放总量控制要求，应当限制养殖的区域。 | 本项目不在限养区内。 | 符合 |

根据调查及上表可知，本项目选址符合驻马店市畜禽养殖禁养区、限养区划定的要求。

7.1.3.3 三线一单

根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。

（1）生态红线

“生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。

需依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。根据《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿），对全省各市区的生态保护红线进行了划定。其中北汝河水源涵养生态保护红线区、唐河水源涵养生态保护红线区、宿鸭湖湿地生物多样性维护生态保护红线区、桐柏山淮河源水源涵养生态保护红线区、汝河水源涵养生态保护红线区、汝河汝南生物多样性维护生态保护红线区、洪河水源涵养生态保护红线区、淮河干流水源保护生态保护红线区、澧河水源涵养生态保护红线区、高乐山天目山生物多样性维护生态保护红线区被列入了驻马店市生态保护红线区。本项目选址位于驻马店市确山县竹沟镇肖庄村，不在上述的生态保护红线区范围内，因此项目建设符合生态红线要求。

（2）环境质量底线

“环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。

项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据预测，项目建成营运期对周围环境空气质量影响较小。

项目所在地的主要地表水体臻头河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。本项目无废水外排，因此，不会对地表水体产生影响。

本项目所在区域为2类声环境功能区，根据环境噪声现状监测结果，项目区域内边界的昼、夜间噪声符合《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准。本项目建成后噪声产生量小，能满足《声环境质量标准》2类标准要求，本项目建设运营不会改变项目所在区域的声环境功能，因此项目建设声环境质量是符合要求的。

综上，本项目建设符合环境质量底线要求的。

（3）资源利用上线

资源是环境的载体，“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据；能源主要依托当地电网供电。项目建设土地不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求。

因此，项目资源利用满足要求。

（4）环境准入负面清单

目前项目选址区域暂无明确的环境准入负面清单，本项目为生猪养殖项目，不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。因此本项目应为环境准入允许类别。

综上所述，本项目选址合理。

7.1.3.4畜禽粪便无害化处理技术规范

《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）选址可行分析见表7.1-4。

表7.1-4  畜禽粪便无害化处理技术规范要求

| 粪便处理场选址及布局 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 5.1不应区域内建设畜禽粪便处理场 | 作为活饮用水水源保护区、风景名胜区、白然保护区的核心区及缓冲区； | 本项目不在县城现有生活饮用水源地（包括16眼井），乡镇和村级集中式生活饮用水源地（包括188眼水井）周围50米范围内 | 符合 |
|  | 城市和城镇居民区，包括文教科研、医疗、商业和工业等人口集中地区； | 本项目不在县城规划区范围内。 |  |
|  | 县级及县级以上人民政府依法划定的禁养区域； | 不在确山县人民政府依法划定的禁养区域 |  |
|  | 国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域。 | 项目不涉及敏感区域 |  |
| 5 2在禁建区域附近建设畜禽粪使处理场，应设在5.1规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不应小于3 km。 | 本项目不在县城规划区范围内。 | 符合 |

### 7.1.4 厂址可行性分析结论

综上所述，项目场址符合确山县城乡总体发展规划、土地利用总体规划、《河南省 “十三五”畜牧业发展规划》、确山县饮用水水源保护区划，本项目不在确山县及乡集中式饮用水水源地保护区划范围内，场址地质条件良好，距离养殖场区较近的村庄位于项目的侧风向，供水、供电可靠，交通运输便利；项目卫生防护距离内无环境敏感点；在各项环保措施得以落实、杜绝事故排放的情况下，项目对环境的影响可以接受，项目场址可行。

## 7.2 厂区平面布置合理性分析

①畜禽养殖场场区布置要求

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的规定，畜禽养殖场场区布局应符合下列要求：

新建、改建、扩建的畜禽养殖场应实现生产区、生活管理区的隔离；粪便污水处理设施和畜禽尸体焚烧炉，应设在养殖场的生产区、生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。

②本项目场区布置合理性分析

根据场区地形和主要建（构）筑物数量，结合养殖的操作程序，项目场区主要布置有猪舍、办公区、职工生活区及粪污治理区，病死猪尸暂存间。

场区平面布置将办公区设置于场区的西部，场区中间偏南为粪污处理区，养殖区、办公区和粪污治理区之间通过隔离绿化带进行隔离。场区恶臭气体经适当处理后，对周围环境影响较小；

本项目所在区域冬季主导风向为北风，夏季主导风为南风，本项目办公区位于场区的西部，位于主导风向的侧风向。由于养殖场冬季恶臭影响小，夏季影响大，因此养殖场对其影响较小，且生产区与生活区用绿化带隔开减少对其影响。

粪污处理区位于场区东南部，位于养殖场的生产区、生活管理区的常年主导风向的侧风向，满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中场区布局要求。

养殖区生活办公区都设置了道路，人流与物流分开，交通便利，有利于场区的安全生产，场区道路采用砼路面或沥青路面。为满足各建、构筑物之间的水平运输、设备安装、维护以及消防要求，构筑物四周均设有车道，车道宽3m，道路转弯半径均≥6m。

因此从总体上讲，场区平面布置符合安全防护、工业卫生、绿化以及长足发展等要求，评价认为本项目场区平面布置是合理，应严格按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81—2001）要求进行布置。

## 7.3 总量控制

根据《河南省主要污染物排放总量预算管理办法（试行）实施细则》（豫环文【2012】42号）及全国主要污染物排放总量控制项目有关要求，总量控制指标为：水污染物——COD、氨氮；大气污染物——SO2、NOx。

废气：项目不涉及大气污染物总量控制指标。建议项目总量控制指标为SO2：0t/a、NOx：0t/a。

废水：项目废水经异位发酵床发酵后制成有机肥，用于种植施肥，全部综合利用、不外排，无废水总量控制指标。

综上，本项目无需设置的总量控制指标。

# 第八章 环境经济损益分析

环境影响经济损益分析的主要任务是衡量项目的环保投资所能收到的环境效益和经济效益；建设项目应力争达到社会效益、环境效益、经济效益的统一，这样才能符合可持续发展的要求，实现经济的持续发展和环境质量的不断改善。项目属于畜牧养殖行业，它的建设在一定程度上会给周围环境带来一些负面影响，因此有必要进行经济效益、社会效益、环境效益的综合分析，使项目的建设论证更加充分可靠，工程的设计和实施更加完善，以实现社会的良性发展、经济的持续增长和环境质量的保持与改善。

## 8.1 环保投资估算

项目污染防治措施投资包括运行期的污染防治措施的总投资，预计该项费用总投资为477万元，占总投资20000万元的比例为2.39%。具体见5.4。

## 8.2 环境影响经济损失分析

### 8.2.1噪声影响经济损失

有关噪声影响的人群调查以及流行病学研究发现，在我国，生活在70dB（A）以上环境中居民的人均医疗费用比70dB（A）以下的同类地方高；噪声级在70dB（A）以上环境的居民有66.7%睡眠受到干扰，而睡眠受到干扰的职工会表现出生产效率有所下降。根据前面的噪声预测结果，在采取降噪措施前，本项目昼夜间噪声值均未达到70dB（A），因此本项目的建设不会引起噪声影响经济损失。

### 8.2.2 环境空气影响经济损失

营运期项目的环境空气影响主要表现在场区产生的恶臭气体使周围居民的空气环境质量有所下降，有可能对居民健康产生一定的影响。但是目前尚无环境空气影响经济损失的定量计算方法，环境空气影响造成的损失还难以直接用货币衡量，因此，以下将对环境空气影响损失进行定性分析。

恶臭的成分十分复杂，因家畜的种类、清粪方式、日粮组成、粪便和污水处理等不同而异，有机成分是硫醇类、胺类、吲哚、挥发性有机酸、酚类、醛类、酮类、醇类以及含氮杂环化合物等，无机成分主要是NH3和H2S。

本项目建设后，猪舍养殖、粪污处理等过程会产生恶臭气体，通过注意场区卫生、及时冲洗、添加除臭剂等措施可最大限度的减少恶臭气体的排放，另外利用场区内绿化植物及场区外大面积的植被吸收，对周围居民的影响可降至最低。

### 8.2.3 水环境影响经济损失

营运期项目全场产生的污水主要是养殖废水和职工生活污水，全部通过管道输入异位发酵床统一处理，之后作为农肥施肥周边植被，因此对环境的影响非常有限。在此，不再估算水污染造成的经济损失。

### 8.2.4 生态环境影响经济损失

本项目的建设将破坏现有农田生态系统，铲除场区现有植被，使得现有植被的经济能力消失，但是项目建成后，新的系统会产生更好的经济效益，对原有生态环境的经济损失做出补偿。

### 8.2.5 环保设备运行费用

本项目完成后，全场环保设施运行费用包括：电费，环保人员工资及设备折旧、维护费用。年运行费用16.5万元，运行费用估算见表8.2-1。

表8.2-1    全场环保设施运行费用

| 序号 | 费用名称 | 费用金额（万元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电费 | 9 | 112.5万kwh/年，单价0.6元/Kwh |
| 2 | 工人工资 | 6 | 2人，人员工资3万元/人·年 |
| 3 | 设备折旧、维护 | 1.5 | 总投资30万元，按20年折旧期 |
| 4 | 合计 | 16.5 | / |

本次完成后，全场年利润总额为2595.30万元，环保设施运行年费用为16.5万，占年利润总额的0.64%，本项目环保设施运行费用合理。

## 8.3 经济效益分析

本项目为生猪养殖项目，工程总投资为20000万元，包括猪舍、污染治理工程及辅助生产设施等。工程主要经济指标见表8.3-1。

表8.3-1工程主要技术经济指标表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 总体工程 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总投资 | 万元 | 20000 | / |
| 2 | 年利润总额 | 万元 | 2595.30 | / |
| 3 | 全部投资回收期 | 年 | 7.7 | / |

由表8.2-2可以看出，该项目投资回收期较短，投资利润率高，具有较强的盈利能力，从工程的经济效益分析，该项目可行。

此外，本工程的建设具有产业链效益，能够带动一方经济的快速发展，并能促进饲料加工、种植业、养殖业等相关行业的发展。

## 8.4 环境效益分析

该项目将畜禽的粪便综合利用，做到了废物利用，变废为宝，从根本上降低了污染源，大大减轻了对周边地区的环境压力。既美化了养殖场的自然环境，消除了臭味，防止了蚊蝇孳生，又改善了周边地区的生态环境，有利于农业的可持续发展，促进项目地区水土资源的合理利用和生态环境的良性循环，使项目地区规划科学、布局合理，为项目地区无公害、有机农业生产和可持续发展提供了良好的物资基础。

项目环保投资为477万元，占总投资20000万元的比例为2.39%。通过各项污染防治措施的实施和清洁生产技术的落实，可做到养殖区废水最大程度的综合利用和固体废弃物的资源化利用，可取得良好的环境效益。

## 8.5 社会效益分析

本项目全场的社会效益主要表现在以下几个方面：

（1）该项目的实施促进了养殖场的良性发展，增强了建设单位的市场竞争力。本项目全场利用养殖场尿液粪便均送入异位发酵床发酵制成有机肥。养殖场的废物得到资源化的利用，促进了项目单位循环经济和生态经济的良性发展。同时，项目单位具有一定的生猪销售市场，养殖场的污染治理，实现了清洁养殖，为生猪的良性繁育创造了较好卫生环境，增强了市场竞争力。

（2）项目的清洁生产措施，很大程度上节约了资源和能源，起到了“节能、降耗、减污、增效”的作用，符合国家产业政策和环保治理要求。

（3）该项目未来的标准化、规模化建设将形成农村能源产业，由此所需的技术、管理队伍可就地吸纳农村剩余劳动力，有利于维护农村社会稳定，对提高人民生活水平起到积极作用。

（4）项目的建设可拉动周边畜禽养殖业、肉制品加工业、饲料加工业等行业的快速发展，同时为周围种植业提供了大量优质肥料，降低了化肥、农药在农产品生产中的使用量，为无公害农产品生产提供了有利条件，有利于促进周围农村产业结构调整。

（5）项目投产后，可增加当地财政收入，提高当地社会经济发展水平，对区域社会稳定发挥了较强作用。

综合以上分析，项目具有较好经济、环境和社会效益，它的建成，将能够拉动地方经济的快速发展；废物资源化利用，将促进人类与社会的和谐发展。

## 8.6 生态效益

项目完成后，养殖场将建成以种植业为基础，养殖业为主体，促进物质能量良性循环的生态养殖场，明显改善区域内农业生态环境，有利农业可持续发展。

猪粪、沼渣生产有机农肥，可减少大气污染物排放。

长期大量使用化肥，不仅导致土壤板结，土壤肥力下降，而且对环境和农作物产生污染。项目投产后，提供优质有机肥料，可减少化肥、农药用量，改善土壤理化性状。同时利用沼液节约水资源的利用，沼液本身具有防治病虫害的作用，能提高作物品质，有利于农作物增产、增收，促进农作物增产、增收，有利生产无公害农产品，保障食品安全。

## 8.7 分析结论

综合以上分析，本项目具有较好经济、环境和社会效益，它的建成，将能够拉动地方经济的快速发展；废物资源化利用，将促进人类与社会的和谐发展。

# 第九章 环境管理与监测计划

环境管理与本项目的运营管理、安全管理等各专项管理一样，是项目日常管理的一个重要组成部分，它同环保设施、环保技术、环境应急、专业人员及基础设施建设等方面都有密切的关系。有效的环境管理可以促进污染防治措施的完善、生物多样性的改善以及水资源、能源等消耗和成本的降低。减轻项目产生的污染物对生态环境的影响程度。

环境监测也是本项目环境管理的一个重要组成部分。通过对监测数据进行综合分析，可以掌握各种污染物含量和排放规律，指导制定有效的污染控制和治理方案。为此，建设单位在项目建设的同时应配备相应的管理人员，制定相应的环境管理方案与环境监测计划。

## 9.1  环境管理

### 9.1.1  环境管理的必要性

环境管理是企业管理中一项重要内容，加大环境力度、管理力度是实现企业环境效益、经济效益、社会效益协调发展和走可持续发展道路的重要措施，是企业生存和发展的重要保障之一。

本项目环境影响因素主要为废水、废气、固废以及噪声，为了保护当地人居环境，同时为了企业能够持续化发展，必然要求该企业有一套完善的环境保护管理体系，并将环境管理和环境监控纳入日常生产管理中，在搞好生产的同时，确保各种污染治理措施的正常运行和污染物的达标排放。

### 9.1.2  环境管理机构的设置

根据国家、河南省有关环保法规和建设项目环境管理的要求，为加强该项目运行期的环境保护工作，本项目应成立专门环境管理机构，并配备专职环保技术人员专职负责本项目的环境管理。

### 9.1.3  环境管理机构的职能

环境管理机构的主要职责包括：

（1）贯彻、执行国家、省、市有关环境保护方面的法律、规范、标准及其他要求；

（2）组织制定项目环境保护规划和计划；

（3）负责制定和建立本项目环保制度与规章；

（4）制定环境保护管理目标和指标；

（5）负责项目的环境统计、环境保护档案的建立与管理；

（6）负责实施与监督项目环境管理；

（7）负责监督各项环保设施的正常运行、维修；

（8）负责各级领导于部和员工的环境教育与培训。

具体岗位设置及职责包括：

主管责任人

全面掌握项目环保工作的情况；负责审核项目环保岗位制度、工作和年度计划；协调项目内外环保部门之间的工作。

环境管理机构

由熟悉项目内工程建设情况和环境保护方面的管理、技术人员组成。其主要职责为：

①制订项目环保规章制度，组织落实该规章制度。

②制定并实施项目环境保护工作的长期规划和年度计划，并负责实施。

③负责监督和实施项目环境管理方案，负责统计“三废”污染物排放情况并建立环保档案；组织项目环保监测工作，编制环境监测报告。

④负责监督检查各环保设施及环保措施的运行及落实情况，严格控制“三废”排放；配合搞好固体废物的综合利用及污染物排放总量控制；提出项目环保设施运行管理改进意见。

⑤负责对各部门管理人员、环保工作人员等进行环境教育和相关知识的培训。

⑥环境管理机构除向主管领导及时汇报工作情况外，还应配合市级环境保护主管部门开展各项环保工作。

⑦组织开展环境保护宣传，环保专业的法规、技术宣传、培训，提高各工作人员的素质和水平。

同时，项目的环保机构还应设立监督检查小组和环境监测小组，并明确职责：

①监督检查小组

项目环保机构内应设立监督检查小组。其主要职责是定期监督检查项目环保设施运行状况，发现存在的环保问题，及时提出纠偏和整改的要求，并对整改结果进行监督检查。定期向项目环保机构领导反映情况，并对环保的技术改造提出建议。

②环境监测小组

由专职技术人员2~4人组成，配备相应的环境分析测试实验室和配套必要的监测仪器。其主要任务是，根据监测制度的要求，对项目内外水、气、声等污染进行日常和事故性监测，确保污染物达标排放。对于监测结果，应建立监测档案，内容应包括日常监测的有效数据及污染事故发生时的监测情况、原因和处理情况。环境监测的方法应采取国家标准的监测方法。

环境监测方案具体包括：

①制定项目环境监测的规章制度与环境监测计划；

②对环保监测工作人员进行必要的环境监测工作上岗专业培训，使掌握必需的环境监测专业知识；

③定期监测污染物的产生及排放情况，了解污染物是否达标排放；

④建立监测数据档案，并及时对监测数据进行整理汇总分析，总结污染物排放规律，以指导环境保护设施的运行；

⑤在出现非正常的污染物或出现污染事故，应连续跟踪监测，指导制定污染处理措施；

⑥作好固体废物的综合利用；

⑦建立环境科技档案及管理档案。

### 9.1.4  环境管理计划

9.1.4.1  施工期环境管理

（1）制定施工期环境管理制度，由专人负责记录施工期各项环保治理措施的落实情况，发现问题及时采取措施。

（2）严格按照各项要求进行施工，定期向确山县环保局汇报项目施工进度及采取的环保措施。

9.1.4.2  验收期环境管理

（1）落实环保投资，确保治理措施执行“三同时”和各项环保治理措施达到设计要求；

（2）向环境保护行政主管部门申请办理项目环保设施的竣工验收手续，开展竣工验收监测、编制环保竣工验收报告等工作；

（3）验收合格后，向环境保护局进行排污申报登记，环保设施与主体工程同时正式投产运行。

9.1.4.3  运营期环境管理

（1）监督环保设施的正常运行

监督项目各项环保设施的正常运营，杜绝违法向环境排放污染物，对于事故情况下的污染物超标排放，采取及时有效的措施加以控制，同时上报确山县环境保护局。

（2）制订和实施环境监测计划

组织环境监测计划的制订，并做好日常的监测记录工作和定期监测上报工作，通过污染物排放的环境监测来检测环保设施的运行效果，将环保工作落到实处。

（3）宣传、教育和培训

对职工进行环境保护方面的宣传和教育，培养大家爱护环境、保护生态、防止污染的意识。对于环保设施管理与维护人员，定期参加上级主管机构和各级环境保护行政主管部门组织的职业技术培训，提高其环境管理和技术水平。

（4）环境风险管理要求

①组织环境风险应急预案的编制，定期对员工进行风险应急演练，定期参加上级主管机构和各级行政主管部门组织的风险技术培训，提高环境风险管理和技术水平。

②监督落实各项环境风险措施。

③督促操作人员经过专门培训，严格遵守操作规程。

## 9.2  项目污染物排放管理要求

### 9.2.1 污染物排放清单

本项目污染物排放清单表9.2-1。

表9.2-1         本项目污染物污染物排放清单及排放标准一览表

| 名 称 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量（万m3/a） | 16841 | 16841 | 0 |
| 废气 | 无组织 | H2S（t/a） | 0.057 | 0.041 | 0.016 |
|  |  | NH3（t/a） | 0.504 | 0.331 | 0.173 |
|  |  | 粉尘（t/a） | 0.32 | 0.317 | 0.003 |
| 固体废物 | 万t/a | 0.81 | 0.81 | 0 |

## 9.3  环境监测计划

### 9.3.1  监测目的

环境监测的目的在于及时了解和掌握项目施工期与运营期的各种工程行为对环境保护目标所产生的影响范围、程度及时段，以便对产生环境影响的工程行为采取相应的减缓措施，为环境管理提供科学依据，也是对所采取的环保措施防治效果的一种验证。

### 9.3.2  监测机构

运营期环境监测由建设单位委托具有相应资质的单位进行。

### 9.3.3  运营期环境监测计划

（1）污染源监测计划

本项目建成后，可委托当地环境监测部门对企业主要污染源进行定期的监测。本项目污染源监测计划见表9.3-1。

表9.3-1                              本项目污染源监测计划一览表

| 环境 要素 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 监督管理机构 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 场区下风向场界 | H2S、NH3、颗粒物 | 每年1次 | 委托当地环境监测站监测 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7二级标准《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
| 地下水 | 跟踪监测井（项目厂区内） | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数 | 每年1次 |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-93） Ⅲ类标准 |
| 噪声 | 四周场界 | 噪声 | 每年1次 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |

（2）环境质量监测计划

环境质量监测计划见表9.3-2。

表9.3-2     本项目环境质量监测计划一览表

| 项目 | 监测点 | 与厂址的方位 | 特征 | 监测因子 | 监测 频次 | 标准 | 监督管理机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 老谢家 | 南 | 下风向 | H2S、NH3 | 一年监测一次 | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气有害物质最高允许浓度 | 委托当地环境监测站监测 |
| 地下水 | 西郝家庄 | 东北 | 下游 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数 | 一年监测一次 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准 |  |
|  | 西庄 | 东北 | 上游 |  |  |  |  |

（3）监测数据采集与处理

采样及分析方法按《空气和废气监测分析方法》及《环境监测技术规范》执行；项目非正常生产及事故风险状态下应增加监测频率，并应积极配合环保等相关部门对环境进行监测。

### 9.3.4 排污口规范化管理

1、危险固废贮存场所规范化整治

危险固体废弃物临时贮存场所应设置醒目的标志牌，按照国家危险废物贮存有关规定执行。

### 9.3.5  环境监测信息管理

（1）在监测过程中，如发现某参数有超标异常情况，应分析原因并上报，及时采取改进处理工艺或加强污染控制的措施；

（2）建立日常环境管理制度、组织结构和环境管理台账，明确各项环境保护设施和措施的建设、运行及维护费用保障计划。

（3）建立合理可行的监测质量保证措施；保证监测数据客观、公正、准确、可靠、不受行政和其它因素的干预；

（4）定期（月、季、年）对监测数据进行综合分析，掌握废气达标排放情况及废水合理处置情况，并向管理机构做出书面汇报；

（5）建立监测资料档案。项目应按照各级环境保护行政主管部门的要求做好施工期、运营期各项环境监测的统计与分析工作，建立环境监测档案资料。

（6）环境监测的分析采样方法均按照国家环境保护总局制定的《环境监测技术规范》、《污染源监测技术规范》执行。化验室应建立仪器设备保管和校验制度，检测方法、药剂的技术指标、检测数据处理、精确度、检测过程中的误差范围等均应满足国家的有关标准和文件。

（7）项目应根据确山县环保局的要求，做好污染源定期监测与上报工作。

# 第十章 环境影响评价结论

## 10.1  评价结论

### 10.1.1  工程概况

确山县绿大科技有限公司拟投资20000万元于驻马店市确山县竹沟镇肖庄村宋老庄组新建生猪规模化养殖综合开发项目。本项目建设内容包括猪舍10栋，并配套粪便资源化利用设施等配套工程；清粪方式采用环保部认定的干清粪工艺；该项目占地面积66666.7m2，劳动定员75人，项目建成后养殖规模可达到年出栏仔猪10万头。项目中心坐标东经：114.656646，北纬：33.087856。

### 10.1.2  产业政策和规划相符性分析

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》，本项目属于鼓励类中的“畜禽标准化养殖技术开发与应用、有机废弃物无害化处理及有机肥料产业化技术开发与应用”；本项目建成后可实现年出栏10万头仔猪，项目生产设施可以满足畜禽养殖标准化要求，符合《关于加快推进畜禽标准化规模养殖的意见》（农牧发[2010]6号）的要求；本项目已在确山县发改委备案，项目代码2019-411725-03-03-056958。根据现场调查，项目目前尚未开始建设。

### 10.1.3  环境质量现状评价结论

1、 环境空气质量现状评价小结

根据《2017年度驻马店市环境影响概要》，区域环境质量年度综合判定为不达标区；项目特征因子中NH3、H2S一次浓度值均能满足《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》中附录D的最高允许浓度限值。

2、地表水环境质量现状评价小结

根据臻头河李埠口断面2018近一年的常规监测数据可知，氨氮、总磷均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，COD出现超标，其超标原因主要是由于臻头河是当地主要纳污河流，河流沿线散居农户河农田较多，河流受到面源污染和生活污水散排所造成的。

3、地下水环境质量现状评价小结

监测点位各项监测因子监测值均能满足（GB/T14848-93）《地下水质量标准》Ⅲ类标准要求，地下水环境质量总体较好。

4、声环境质量现状评价小结

项目养殖场四周声质量环境现状昼/夜监测结果均能满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准要求，说明项目养殖场所在区域声环境质量现状良好。

5、土壤环境质量现状评价小结

本项目项目区域土壤重金属现状值均可满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）标准的要求，说明区域土壤环境质量较好。

### 10.1.4  工程污染防治措施评价

10.1.4.1  施工期

（1）施工扬尘

减小施工扬尘影响的关键在于施工现场的管理，建设单位应严格执行驻马店市大气污染防治攻坚实施方案等相关规定。通过加强管理、切实落实好上述污染防治措施，本项目施工期不会对环境产生较大的影响，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。

（2）施工废水

对水环境的污染主要包括施工期生产废水、施工人员生活污水。其中工程施工废水包括施工机械冷却水及洗涤用水、施工现场清洗、混凝土浇筑、养护、冲洗等，这部分废水有一定量的油污和泥沙。施工人员的生活污水含有一定量的有机物。另外，雨季作业场地的地面径流水，含有大量的泥土和高浓度的悬浮物。

针对本项目施工废水对环境影响的特点，评价提出以下建议：

①混凝土输送泵及运输车辆清洗处应当设置沉淀池，这部分废水经二次沉淀后可用于降尘，不向外环境排放；

②在基础施工阶段产生的泥浆废水，需设置沉淀池经充分沉淀分离后用于场地洒水降尘，不得外排；

③施工现场设置临时旱厕，施工人员产生的生活污水排入拟建的旱厕，由附近村民拉走资源化利用；

④土石方阶段应尽量避开雨季施工。若需雨季施工，要根据场地情况设置雨水沟和沉淀池，雨水经初步沉淀后再排入城市雨水管网，避免泥沙堵塞城市雨水管网。

经采取以上污染防治措施后，本项目施工期产生的废水对周围地表水环境影响较小。

（3）施工噪声

由于项目周围500m范围内无居民区等敏感点，因此施工期场地设备噪声对周围环境影响不大，主要是交通运输噪声。项目施工期穿过的道路主要为部分乡间公路，施工过程中运输建筑材料及垃圾时会影响所经过道路的正常交通。评价建议合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，避免在中午（12:00～14:00）和夜间（22:00～7:00）施工；在敏感点周围设置围挡；施工时应满足GB12523-90《建筑施工场界噪声限值》要求。

（4）施工固废

施工期固废主要是施工建筑垃圾、开挖土方及生活垃圾。建筑垃圾集中堆存，及时清运；开挖土方及时回填及铺路，及时清理工地内建筑垃圾，避免长期堆存；生活垃圾集中选点堆放，及时运至垃圾填埋场。通过实施以上措施后，评价认为能够有效的减轻工程在施工期间对周围环境的不利影响。因此，本工程施工期采取的污染防治措施是可行的、有效的。

10.1.4.2  营运期

（1）废水

本项目采用干清粪工艺，粪污水采用异位发酵床发酵制备有机肥。

（2）废气

①恶臭气体治理措施评价

恶臭气体主要来源于猪舍、发酵床等。采取措施主要有科学设计日粮、提高饲料利用率，合理使用饲料添加剂EM，加强污染源管理、搞好场区环境卫生，加强通风、降低猪舍温度、提高清粪次数，加强过程控制，合理使用除臭剂，加强绿化等措施；异位发酵床发酵产生的恶臭采用喷洒除臭剂、加强绿化等措施。

经采用上述各种措施治理后，可有效减轻本项目恶臭污染影响，评价预测场界无组织排放NH3、H2S浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准（H2S0.06mg/m3，NH31.5mg/m3）要求，并在场界外设置100m卫生防护距离，在防护距离内不得新建学校、医院、居民区等环境敏感点。因此，本次工程恶臭气体防治措施是可行的。

②粉尘废气

根据工程分析，本次工程饲料在预混、粉碎等工段会产生粉尘，为了降低这些工段的无组织粉尘排放量，企业拟对饲料生产线设置一套袋式除尘器和集气系统，粉尘经集气系统收集、袋式除尘器处理后排放。可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，实现达标排放。因此评价认为项目拟采取的粉尘治理措施是可行的。

（3）噪声

本项目噪声主要来源于猪群叫声、猪舍鼓风机、粪污处理区的风机、泵类运行时产生的噪声，其设备声源值在75～85dB(A)之间，本项目在安装各类泵、风机等高噪声设备时一般均采取基础减振、隔声、消声等措施，可降低设备声源值。

通过对高噪声设备采取源强控制、减振、消声、隔声和吸声等治理措施，再经距离衰减，可以保证场界噪声达标。

（4）固废

本项目产生的固废主要为猪粪、病死猪尸体、疾病防疫产生的医疗废物、生活垃圾等。按照废物性质的不同，可分为一般固废和危险废物。其中猪粪、病死猪尸体及生活垃圾属于一般固废，疾病防疫产生的医疗废物属于危险固废。项目产生的猪粪送异位发酵床生产有机肥，本项目病死猪场内暂存后委托确山县无害化处理场处理，疾病防疫产生的医疗废物委托有资质单位处置，生活垃圾集中收集后，由环卫部门处理。

综上所述，本项目固体废物均得到妥善处理，不会对周围环境造成二次污染问题。因此，评价认为固废处理措施是可行的。

（5）地下水

本项目养殖区的猪舍、粪污处理区、发酵区等可能通过下渗对地下水造成一定影响，因此评价要求项目在建设和运行过程中要加强地下水污染防渗措施以减轻对区域地下水的影响。

### 10.1.5  环境质量影响预测结论

10.1.5.1  环境空气影响预测结论

本养殖场无组织恶臭气体对场界和周围环境恶臭浓度预测值均较小，可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准（H2S0.06mg/m3，NH31.5mg/m3）要求。

本养殖场周围敏感点NH3、H2S预测均可以满足《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》中附录D中有害物质的最高允许浓度。

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001），养殖场边界与集镇、村庄等敏感点距离不小于500m，因此，本项目养殖场四周场界控制距离为500m。评价建议，在本项目设置卫生防护距离范围内，当地规划部门及相关管理部门不再规划居民点、学校、医院等环境敏感点。

10.1.5.2  地表水影响预测结论

场区排水系统实现雨、污分流，并采取暗沟布设。雨水经雨水管道排至场区外的河沟中，不与场区污水混合排放；项目废水经异位发酵床发酵制备有机肥。因此本项目废水经采取上述措施后对周围地表水体影响较小。

10.1.5.3  地下水影响预测结论

本项目养殖区有猪舍、粪污处理区等，均分别采用防渗、硬化处理，对地下水造成的不利影响较少。

10.1.5.4  声环境影响预测结论

本项目运营期噪声经采取隔声、减振等降噪措施后，场界均能满足《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类（昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）要求。

10.1.5.5  固体废物影响预测结论

本项目猪粪送异位发酵车间用于生产有机肥，实现资源化利用；对病死猪场内暂存后委托确山县无害化处理场处理；疾病防疫产生的医疗废物属于危险废物，暂存于场内危废间暂存、定期交有资质单位处置；生活垃圾分类收集，交由环卫部门处理。

因此，本项目固体废物均能得到合理的处理与处置，对外界环境影响较小。

### 10.1.6  公众参与

本项目于2019年10月30日至11月10日，在环评爱好者网站开展了第一次公众参与公示，于2019年11月27日至12月7日，在环评爱好者网站开展了第二次公众参与公示，公示期间未收到公参反对意见。同时项目在厂址周边村庄开展了公众参与调查，根据公众参与调查结果，本项目的建设得到了所在区域的公众的大力支持，公众普遍关注项目建设不要影响到区域环境质量的问题，根据公众的建议，评价单位建议本项目建设要严格落实环评中提出的各项环保措施，加强环境管理，将项目建设对周围环境的不利影响降低到最低，建设单位承诺严格按照环评中的要求进行项目建设，最终实现项目的社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。

### 10.1.8  风险分析结论

本项目涉及的主要危险物质为易燃、易爆物质甲烷、氨气、硫化氢，存在一定的风险，但不构成重大危险源。经采取所提出的风险事故防范措施后，事故风险水平较低，发生重大安全事故的概率也较低。在此基础上，评价认为本项目的环境风险水平是可以接受的。

## 10.2  评价建议

（1）加强污染治理设施的运行管理，严格操作规程，确保其正常运行。切实落实项目的各项污染防治措施，真正做到防治污染的设施及措施与主体工程同时设施、同时施工、同时投入使用，实现预期的污染防治效果。

（2）本工程环保投资477万元，占工程总投资的2.39%，建议确保环保资金及时足额到位，严格按照“三同时”制度落实各项污染防治措施，确保污染物达标排放，减少对周围环境的影响。

（3）严格管理，避免对周围环境造成不良影响。

综上所述，确山县绿大科技有限公司生猪规模化养殖综合开发项目符合国家产业政策、项目选址可行，在认真落实环评中所提出的各项污染防治措施，满足清洁生产、达标排放、总量控制等要求后，项目的建设可以实现经济效益、环境效益和社会效益的协调发展，从环保角度分析，项目的建设是可行的。

附图附件

附图：

附图1   项目地理位置图

附图2   项目周围环境示意图

附图3   厂区平面布置图

附图4   区域水系图

附图5   监测布点图

附图6   卫生防护距离包络图

附件：

附件1   委托书

附件2   企业投资项目备案证明

附件3   土地协议

附件4   执行标准函

附件5   监测报告

附件6   初审意见

附件7  专家意见

附件8  修改说明

附图1   项目地理位置图

附图2   项目周围环境示意图

附图4  区域水系图

附图5  监测布点图

附图6  防护距离图

附件1   委托书

附件2    企业投资项目备案证明

附件3   用地手续

附件4  执行标准函

附件5 监测报告

附件6 下级预审意见

附件7  专家审查意见

生猪规模化养殖综合开发项目环境影响报告书

技术函审意见

《生猪规模化养殖综合开发项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）由黄冈翱翔环保科技有限公司编制完成。经对项目选址及其周围环境状况的查看，提出报告书的技术函审意见如下。

一、项目基本情况

确山县绿大科技有限公司提出的生猪规模化养殖综合开发项目选址位于驻马店市确山县竹沟镇肖庄村宋老庄组，总占地面积66666.7m2，总建筑面积为27285m2，总投资约20000万元。项目主要建设配怀舍4栋、分娩舍4栋、后备舍1栋、公猪舍1栋、办公生活区、资源利用车间、饲料加工车间等。生产工艺：配种、妊娠、分娩、哺乳、外售等。清粪工艺：干清粪。养殖规模：常年存量成年猪6515头，年出栏10万头猪仔。

根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正），本项目属于第一类鼓励类中一、农林业中第5项畜禽标准化规模养殖技术开发与应用，项目的建设符合国家产业政策。

二、报告书编制质量

该报告书编制较规范，内容较全面，专题设置基本合理，评价目的较明确，拟采取的污染防治和生态保护措施原则可行，评价结论总体可信，经修改完善后可以上报。

三、报告书需补充完善的内容

1、根据生猪养殖、饲料加工、有机肥生产等建设规模，进一步完善项目环评类别的确定依据。

2、进一步完善敏感点调查，核实明确项目选址与附近村庄、乡镇等集中或分散式供水源地、河流等的距离与方位分布；根据区域用地规划、养殖规划、饮用水源及水源地保护规划、环保规划、环境功能区划、河南省主体功能区区划、生态红线、旅游规划、林业规划等相关规划，以及敏感点分布、环境影响、卫生防护距离、建设项目选址环境保护政策要求和《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）等，完善项目选址合理性分析。

3、完善工程分析，核实工程建设内容。核实猪场养殖结构，完善污染因素分析。核实本项目水平衡。完善恶臭气体产污环节分析，核实各类污染物源强数据。补充粪污储存池有效容积和依据。核实异位发酵床有机肥生产原辅材料种类及数量，细化生产工艺介绍，完善产污环节分析，核实污染物种类及源强，明确有机肥原料和产品含水率，补充有机肥生产物料平衡，完善有机肥生产污染治理措施可行性分析。

4、根据区域地形地貌、大气导则等进一步完善环境空气质量现状评价；明确本项目区与受纳水体的承纳关系，完善地表水环境质量现状监测与评价；根据导则要求，核实地下水监测点位、检测因子确定的合理性，补充地下水水深、水位等，完善地下水环境质量现状评价，明确地下水化学类型；根据《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568—2010），完善养殖场地评价内容。补充粪污储存和输送过程中的环境风险分析，粪污贮存风险防范措施及环境风险应急预案，提出针对性防范措施。

5、强化施工期扬尘控制、生态保护及水土保持措施可行性分析。完善运营期污染防治措施可行性分析，完善猪舍、粪污储存、输送、猪粪堆场、有机肥生产等恶臭气体控制、收集和净化处理措施，减少恶臭气体无组织排放；强化病死猪无害化处理处置措施可行性分析。完善养殖废水处理，零排放措施可行性与合理性分析；工程建设设计时，考虑厂区周边截洪沟等防洪措施；核实项目环保投资及“三同时”验收一览表。

6、细化平面布置图，明确养殖、办公生活、仓储、污水储存、有机肥生产、饲料加工等功能区布置。根据防疫、环境影响、气象条件、水文地质条件、竖向布置原则，完善平面布置图。完善相关附图、附件。

2019年12月20日

附件8 修改说明

1、根据生猪养殖、饲料加工、有机肥生产等建设规模，进一步完善项目环评类别的确定依据（修改内容见P2）。

2、进一步完善敏感点调查，核实明确项目选址与附近村庄、乡镇等集中或分散式供水源地、河流等的距离与方位分布（修改内容见P6）；根据区域用地规划、养殖规划、饮用水源及水源地保护规划、环保规划、环境功能区划、河南省主体功能区区划、生态红线、旅游规划、林业规划等相关规划，以及敏感点分布、环境影响、卫生防护距离、建设项目选址环境保护政策要求和《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）等，完善项目选址合理性分析（修改内容见P115~124）。

3、完善工程分析，核实工程建设内容（修改内容见P18~19）。核实猪场养殖结构，完善污染因素分析。核实本项目水平衡（修改内容见P22）。完善恶臭气体产污环节分析，核实各类污染物源强数据（修改内容见P36~37）。补充粪污储存池有效容积和依据（修改内容见P32）。核实异位发酵床有机肥生产原辅材料种类及数量，细化生产工艺介绍，完善产污环节分析，核实污染物种类及源强，明确有机肥原料和产品含水率，补充有机肥生产物料平衡，完善有机肥生产污染治理措施可行性分析（修改内容见P29~33、P90）。

4、根据区域地形地貌、大气导则等进一步完善环境空气质量现状评价（修改内容见P47~50）；明确本项目区与受纳水体的承纳关系，完善地表水环境质量现状监测与评价（修改内容见P50~51）；根据导则要求，核实地下水监测点位、检测因子确定的合理性，补充地下水水深、水位等，完善地下水环境质量现状评价，明确地下水化学类型（修改内容见P45~46、P51~56）；根据《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568—2010），完善养殖场地评价内容（修改内容见P60~61）。补充粪污储存和输送过程中的环境风险分析，粪污贮存风险防范措施及环境风险应急预案，提出针对性防范措施（修改内容见P109~110、P111~112、P113~114）。

5、强化施工期扬尘控制、生态保护及水土保持措施可行性分析（修改内容见P81、P84~85）。完善运营期污染防治措施可行性分析，完善猪舍、粪污储存、输送、猪粪堆场、有机肥生产等恶臭气体控制、收集和净化处理措施，减少恶臭气体无组织排放；强化病死猪无害化处理处置措施可行性分析。完善养殖废水处理，零排放措施可行性与合理性分析；工程建设设计时，考虑厂区周边截洪沟等防洪措施；核实项目环保投资及“三同时”验收一览表（修改内容见P89~92、P93、P99~100）。

6、细化平面布置图，明确养殖、办公生活、仓储、污水储存、有机肥生产、饲料加工等功能区布置。根据防疫、环境影响、气象条件、水文地质条件、竖向布置原则，完善平面布置图。完善相关附图、附件（修改内容见附图附件）。

# Text boxes

图1.11-1  评价技术路线图

依据相关规定确定环境影响评价文件类型

1.研究相关技术文件和其他有关文件

2.进行初步工程分析

3.开展初步的环境状况调查

1.环境影响因素识别与评价因子筛选

2.明确评价重点和环境保护目标

3.确定工作等级、评价范围和评价标准

制定工作方案

建设项目

工程分析

环境现状调查

监测与评价

1.各环境要素环境影响预测与评价

2.各专题环境影响分析与评价

1.提出环境保护措施，进行技术经济论证

2.给出污染物排放清单

3.给出建设项目环境可行性的评价结论

编制环境影响报告书（表）

第第一阶段

第第二阶段

第第三阶段

否

妊娠检查

配种舍

隔离舍

后备母猪

是

分娩舍

妊娠舍

保育舍

仔猪

外售

外售

图2.8-2   本项目养殖工艺及产污流程图

有机肥

冲洗水

猪尿

异位发酵床

猪粪

确山县无害化

处理中心

病死猪、分娩物

精饲料

外售

外售

原供应商

恶臭、噪声

恶臭、噪声

恶臭、噪声

饮水

成功

恶臭、噪声

恶臭、噪声

饮水

符合

要求

不符合要求

保育

哺乳

分娩

妊娠

配种

隔离观察

种猪进场

项目位置

项目位置

国电

附图3   平面布置图

项目位置

环境空气

地下水

环境噪声