遂平县袁会程养殖场项目

环境影响报告书

# （报批版）

建设单位：遂平县袁会程猪场养殖场

编制单位：湖南大自然环保科技有限公司

二○一九年十月

概述	1

一、项目由来	1

二、建设项目特点	3

三、分析判定情况	4

四、关注的主要环境问题及环境影响	5

五、环境影响评价的主要结论	6

第一章   总论	7

1.1编制依据	7

1.2 评价对象、评价目的和评价重点	10

1.3 影响因素识别及评价因子筛选	11

1.4 评价标准	11

1.5 评价等级及评价范围	14

1.6工程特点和环境保护目标	18

1.7评价方法及工作程序	20

第二章   建设项目工程分析	22

2.1 分析思路	22

2.2 拟建项目工程概况	22

2.3 工程主要内容	24

2.4 项目工艺流程	29

2.5 主要产污环节分析	41

2.6 项目物料平衡及其他平衡情况	47

2.7 项目主要污染物产排计算	50

2.8 项目主要污染物产排汇总	60

第三章   环境现状调查与评价	62

3.1 自然环境概况	62

3.2环境保护目标调查	66

3.3现状监测	67

3.3.5土壤现状监测与评价	75

3.4区域污染源调查	77

第四章   环境影响预测与评价	78

4.1 施工期环境影响分析	78

4.2 营运期环境影响预测与评价	84

第五章   环境保护措施及其可行性分析	122

5.1施工期污染防治措施	122

5.2 营运期污染防治措施可行性分析	125

5.3污染防治环保投资估算	151

第六章  环境影响经济损益分析	153

6.1 环保投资估算	153

6.2 环境影响经济损益分析	153

6.3 经济效益分析	154

6.4 环境效益分析	155

6.5 社会效益分析	156

6.6 生态效益分析	156

6.7环境经济损益分析结论	157

第七章   环境管理与监测计划	158

7.1 环境管理计划	158

7.2 环境监测制度建议	160

7.3 环保“三同时”验收一览表	161

第八章   场址选择及场区平面布置合理性分析	165

8.1场址可行性分析	165

8.2 场区平面布置合理性分析	171

第九章   环境影响评价结论与建议	173

9.1评价结论	173

9.2对策建议	178

9.3评价总结论	179

附图：

附图一 项目位置图

附图二 项目敏感点分布图

附图三 项目平面布置图

附图四 遂平县区域水系图

附图五 项目环境监测点分布图

附图六 项目区分区防渗图

附图七 项目卫生防护距离包络线图

附图八 项目区四周厂界照片

附件：

附件1  委托书

附件2  项目备案

附件3  土地证明

附件4  遂平县农业农村局出具项目不在禁养区、限养区的证明

附件5  沼液消纳协议

附件6  医疗废物委托处置协议

附件7 病死猪集中处置协议

附件8 营业执照

附件9监测报告

附表

建设项目环评审批基础信息表

# 概述

## 一、项目由来

畜牧业是农业的重要组成部分，其发展水平是一个国家农业发达程度的重要标志。同时，畜牧业是人类的动物性食品的主要来源，一个工业国家的人均畜产品量也是反映国家发达程度和衡量人民生活水平的主要标志之一。随着人民的生活水平不断的提高，无公害生态优质肉猪的发展迎来了全面发展的黄金时期，由于我国大部分地区在整个肉食品结构中传统上以猪肉为主，国内市场上优质无公害生态瘦肉型猪肉销售将呈现巨大的市场空间，为生猪养殖发展带来无限商机，自2015年起国内市场猪肉价格普遍上涨，且一涨再涨的现象，就是这种商机初现的很好证明；同时也表明，长期困扰我国广大农民养猪低效，猪肉市场长期低迷的不利态势已经过去，而规模化标准化的无公害型生态养殖猪将在未来的市场中立于不败之地。

根据党的十八大会议精神，大力发展扶持畜牧业向规模化、科学化、标准化、无公害生态型养殖企业。为落实党的十八大会议精神和《国务院办关于促进生猪发展稳定市场供应的意见》，遂平县袁会程猪场养殖场拟在驻马店市遂平县和兴镇藕花村周坡北1000米路西建设“遂平县袁会程养殖场项目”。遂平县袁会程猪场养殖场始建于2018年8月10日，年存栏1900头生猪，于2018年8月17日填报了《遂平县袁会程养猪场养殖项目》建设项目环境影响登记表。

本项目为扩建项目，扩建完成后全厂建设内容包括：怀孕舍2栋，保育育肥一体舍6栋、哺乳舍2栋，后备舍2栋，等主要养殖场舍，并配套建设污水处理设施、沼液综合利用等配套工程；清粪方式采用环保部认定的干清粪工艺；该项目占地面积约43亩，总投资1000万元，劳动定员10人，项目建成后养殖规模可达到年出栏3万头商品猪，年存栏猪15264头，其中怀孕猪1760头，哺乳猪1760头，保育猪2352头，育肥猪2352头，后备育肥猪7040头。项目中心坐标东经：113.990214，北纬：33.191698。厂界拐点坐标见下表：

表1    项目场界拐点坐标

| 拐点编号 | 经度（东经） | 纬度（北纬） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 113.989270 | 33.191945 |
| 2 | 113.989280 | 33.191676 |
| 3 | 113.989280 | 33.191393 |
| 4 | 113.990058 | 33.191416 |
| 5 | 113.990997 | 33.191461 |
| 6 | 113.990992 | 33.191707 |
| 7 | 113.990949 | 33.191977 |
| 8 | 113.990123 | 33.191968 |

畜牧业作为我国农业农村经济的支柱产业，对保障国家食物安全，增加农民收入，保护和改善生态环境，推进农业现代化，促进国民经济现代化，促进国民经济稳定发展，具有十分重要的现实意义。《全国畜牧业发展第十三个五年规划（2016-2020）》及农业部《关于加快推进畜禽标准化规模养殖的意见》（农牧发[2010]6号）均明确指出：畜禽标准化规模养殖是现代畜牧业发展的必由之路，对畜禽养殖优势区域和畜产品主产区的生猪规模养殖场基础设施进行标准化建设，畜禽标准化规模养殖场的排泄物可实现达标排放或资源化利用，重大动物疫病防控能力显著增强，畜产品质量安全水平明显提升；鼓励龙头企业建设标准化生产基地，开展生物安全隔离区建设。

根据《循环经济发展战略及近期行动计划》（国发〔2013〕5号）“第四章构建循环型农业体系第三节畜牧业”明确指出：推进畜禽养殖清洁生产，推进适度规模养殖，鼓励养殖与种植相结合，建设标准化畜禽养殖场，推广畜禽清洁养殖、雨污分流、干湿分离和设施化处理技术；加强畜禽粪污资源化利用，推广堆肥处理、工厂化生产有机肥、好氧发酵农田直接施用技术，促进养殖粪污资源化利用和无害化处理；构建农牧业循环经济产业链，构建畜禽粪便—沼气—发电，畜禽粪便—沼气—沼渣、沼液—无害化处理—肥料、农药—农林作物，畜禽加工—副产物—生化制品等产业链。根据《河南省人民政府办公厅关于推动全省都市生态农业发展的指导意见》（豫政办[2014]128号），要加快我省生态农业发展，加强农业生态环境建设，加大农业面源污染防治力度，控制农药化肥使用，发展农牧结合循环经济，推进畜禽粪污资源化利用，推进以沼气池建设为重点的农村生态循环经济发展,规范农业投入品使用，支持推广农业物理和生物防控技术，减少化学农药用量。

本项目为生猪养殖项目，建设规模为年出栏生猪3万头。建设性质为扩建，项目清粪工艺采用环保部认定的干清粪工艺。项目产生的粪污经固液分离后固形物进入固粪处理区制有机肥，经固液分离后的废水进入盖泄湖沼气池处理。经盖泄湖沼气池处理后产生沼液的作为农肥施用于周边农田不外排，产生的沼渣进入固粪处理区晾晒后制有机肥基肥；盖泄湖沼气池厌氧发酵产生的沼气经净化后，用于场区食堂灶台，多余部分火炬燃烧。这种间接的种养结合发展模式是符合生态农业发展要求的同时也是满足可持续发展观的。

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修订后）》，本项目属于鼓励类中的“畜禽标准化养殖技术开发与应用”；根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》等法律有关规定，对新建或改扩建项目需进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，该项目属一、畜牧业/1、畜禽养殖场、养殖小区\年出栏生猪5000头及以上；涉及环境敏感区的，环评类别为报告书。受遂平县袁会程猪场养殖场的委托，湖南大自然环保科技有限公司承担该项目的环境影响报告书编制工作（项目委托书见附件1）。

评价单位在接受委托后，收集有关的资料，进行现场踏勘调查，了解场址及周边环境概况，并组织对区域各环境要素进行监测，分析工程相关污染因素，经预测和评价，本着科学、规范、客观、公正的原则，编制该项目的环境影响报告书。

## 二、建设项目特点

（1）工程特点

（1）本项目属于扩建性质，扩建完成后，全场生产规模为年出栏生猪3万头，采用环保部认定的干清粪工艺，建设内容包括：怀孕舍2栋，保育育肥一体舍6栋、哺乳舍2栋，后备舍2栋，沼液储存池及配套的生活设施、环保设施。

（2）项目运行过程中产生的污染因素以废水、恶臭气体、固体废物和设备噪声为主。项目以“预防为主、防治结合”的技术方针，采用较为成熟的治理措施，可以将其对外环境的影响降至最低。

（3）项目为规模化养殖，养殖区采用环保部认定的干清粪工艺，减少养殖过程中冲洗废水产生量、降低废水中污染物的浓度；项目产生的猪粪以及本项目污水处理装置产生的粪渣运至场区固粪处理区，一起进行发酵作为有机肥原料外售；病死猪经场区内无害化处理车间统一无害化处理。

（4）项目产生的废水采用“污水处理+农田综合利用”的处理方式，实现废水资源化利用。

（5）项目养殖区产生的恶臭气体通过控制饲养密度、加强舍内通风、采用节水型饮水器及时清粪、绿化等措施抑制或减少臭气的产生。

（2）项目环境特点

（1）项目南边1752米处为奎旺河，属Ⅲ类地表水体；项目所在地环境空气为二类功能区；声环境功能区为2类。

（2）本项目拟建地点位于驻马店市遂平县和兴镇藕花村周坡北1000米路西，北侧355m为小吴庄、西侧590m为刘樊庄，东南侧667m为藕花，南侧958m为藕花村，南1752m为奎旺河分洪道。项目周围环境示意图见附图2。

## 三、分析判定情况

（1）产业政策相符性

本项目为生猪规模化养殖建设项目。根据国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本、2013年修正版）》，本项目属于第一类鼓励类中“一、农林业第5条畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，符合国家现行的有关产业政策。

（2）规划相符性

①遂平县县城总体规划（2013-2030）

本项目位于遂平县和兴镇藕花村周坡北1000米路西，不在遂平县县城总体规划（2013-2030）范围内，故本次项目的建设不违背遂平县县城总体规划（2013-2030）。

②土地利用规划

本项目拟建场址位于遂平县和兴镇藕花村周坡北1000米路西，本项目占地为一般耕地，项目用地符合和兴镇建设总体规划要求。

③饮用水源地保护区划

根据《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2013〕107号）划分的结果可知，本项目距遂平县城市饮用水水源地灈阳镇水源地一级保护区最近距离约为4.37km，不在遂平县城市饮用水水源地灈阳镇水源地一级保护区范围内，故项目的建设与遂平县饮用水水源地保护区划是不冲突的。

根据《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2016〕23号）划分的结果可知，本项目距和兴镇吴阁村供水井饮用水水源地一级保护区最近距离约为3.92km，不在和兴镇饮用水水源保护区范围内，故项目的建设与和兴镇饮用水水源地保护区划是不冲突的。

（3）《遂平县人民政府办公室关于印发遂平县畜禽禁养区限养区和适养区划分方案的通知》

对照《遂平县人民政府办公室关于印发遂平县畜禽禁养区限养区和适养区划分方案的通知》本项目不在本项目不在禁养区、限养区范围内，遂平县农业农村局关于本项目不在禁养区、限养区的证明见附件4。

## 四、关注的主要环境问题及环境影响

环境空气：重点关注项目建设产生的恶臭对区域环境空气质量以及敏感点的影响；

水环境：重点关注项目项目废水收集、处理措施以及完全综合利用的可行性；

声环境：重点关注项目实施后高噪声设备对区域声环境的影响；

固体废物：重点关注病死猪、胎盘胎衣及医疗垃圾的收集、暂存、处置措施的合理性，防止二次污染。

## 五、环境影响评价的主要结论

本项目符合国家产业政策，选址符合遂平县县城总体规划（2013-2030），符合遂平县畜禽养殖禁养区限养区划定方案，不在遂平县城市、乡镇集中式饮用水源地保护区范围内，符合环境功能区划。该项目废气、废水、噪声、固体废物处理措施合理，污染物排放可实现最大程度的削减，产生的各类污染物能够达标排放，可满足总量控制要求。经预测，废气、废水、固废的排放对周围环境及敏感点不会产生明显影响。

综上所述，拟建工程的建设是评价区域整体环境可以承纳的，具备环境可行性，从环保角度，该项目的建设可行。

# 第一章   总论

## 1.1编制依据

### 1.1.1 法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年修订，2016年9月1日施行日）；

（3）《建设项目环境保护管理条例》682号国务院令，2017年10月1日；；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订，2018年1月1日起实施）；

（5）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日；

（6）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日施行）；

（7）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修正；

（8）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2015年修正）》，2016年11月7日；

（9）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日修订）；

（10）《基本农田保护条例》（2018最新版）；

（11）《国家危险废物名录》（2016年6月14日）；

（12）《国家环境保护“十三五”规划》（国发[2017]42号）；

（13）《国务院关于环境保护若干问题的决定》（1996年8月3日）；

（14）《关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号，2005年12月3日）；

（15）《关于进一步加强建设项目环境保护管理工作的通知》（国家环保总局，

环发[2001]19号）；

（16）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（17）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

（18）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第4号）；

（19）《全国草食畜牧业发展规划(2016-2020年)》（农牧发[2016]12号）；

（20）《农业部关于加快推进畜禽标准化规模养殖的意见》（农牧发[2010]6号）；

（21）《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）；

（22）《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号，2014年1月1日）；

（23）《河南省减少污染物排放条例》（2003.9）；

（24）《河南省建设项目环境管理条例》（2006.12.1）；

（25）《河南省水污染防治条例》（河南省人民政府，2010.3.1）；

（26）《国家环境保护“十三五”规划》（环科技[2017]49号）；

（27）《河南省现代畜牧产业发展规划》（豫政[2010]20号）；

（28）《河南省畜牧业“十三五”发展规划》（豫牧[2016]105号）；

（29）《关于加强环评管理防范环境风险的通知》（豫环文[2012]159号）；

（30）《关于印发2014年河南省畜禽养殖总量减排实施方案的通知》（豫环文[2014]111号）；

（31）《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2019〕25号）；

（32）《驻马店市2018年度大气污染防治攻坚战实施方案》（驻政办〔2018〕15号）；

（33）《遂平县城市总体发展规划》（2013-2030）；

（34）《遂平县环境保护“十三五”规划》；

（35）《遂平县“十三五”畜牧业发展规划》；

（36）《河南省遂平县集中式饮用水水源地保护区划》；

（38）《遂平县人民政府关于印发遂平县畜禽养殖禁养区限养区划分方案的通知》

### 1.1.2 行业标准与技术规范

（1）《环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）；

（8）《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）；

（9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修正版)

（10）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（11）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）；

（12）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）；

（13）《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168-2006）；

（14）《畜禽场环境污染控制技术规范》（NY/T1169-2006）；

（15）《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006）；

（16）《畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10）；

（17）《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）。

（18）《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ 568—2010）。

### 1.1.3 其他有关资料

（1）本项目环评工作委托书；

（2）《循环经济发展战略及近期行动计划》（国发〔2013〕5号）；

（3）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发〔2015〕17号)；

（4）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）；

（5）与项目有关的其他资料和文件。

## 1.2 评价对象、评价目的和评价重点

### 1.2.1 评价对象

遂平县袁会程养殖场项目。

### 1.2.2 评价目的

（1）通过项目地区自然环境和社会环境调查及现状监测，了解区域环境现状，掌握当地环境质量现状水平，确定环境纳污容量；

（2）通过对项目的工程分析和现场踏勘、监测，进一步核实工程污染产生情况，分析和预测营运期项目污染对周边环境的影响范围和程度；

（3）在对本项目工程分析的基础上，以清洁生产为原则，分析工程污染治理措施的可行性，提出相应的对策措施建议，并为今后的环境管理工作提供科学依据；

（4）根据预测评价结果，分析工程及选址的可行性。

### 1.2.3 评价重点

根据对项目工程分析和选址地环境特征，确定本项目环境影响评价的重点为：

（1）工程分析：针对养殖行业特点，调查分析废气、废水、固废等的污染物特性，重点核实项目污染物的排放源强和排放特征；

（2）环境影响预测与评价：核实项目污染物的排放源强和排放特征，预测判断项目建设完成后对评价区域环境的影响范围和程度；

（3）污染防治措施及技术经济论证：根据建设项目产生的污染物特点，充分分析污染治理措施的技术先进性、经济合理性及运行的可靠性、农养一体化实施的可靠性，提出相应的对策措施建议。

## 1.3 影响因素识别及评价因子筛选

### 1.3.1 环境影响因素识别

项目环境影响因素识别见表1-1。

表1-1   工程环境影响识别一览表

| 阶段 | 污染因素 | 环境要素 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 大气 | 地表水 | 地下水 | 声 | 生态 | 水土流失 | 居民生活 |
| 施工期 | 场区 | 施工噪声 | ○ | ○ | ○ | ◆S | △S | ○ | △S |
|  |  | 扬尘 | ◆S | ○ | ○ | ○ | ○ | △S | ▲S |
|  |  | 施工废水 | ○ | ○ | ▲S | ○ | △S | △S | ○ |
|  | 车辆运输 | ▲S | ○ | ○ | ▲S | ○ | ○ | ▲S |
|  | 路管工程 | ○ | ○ | ○ | ▲S | ▲S | ▲S | ▲S |
| 运营期 | 场区 | 工程废水 | ◆L | ○ | △L | ○ | △L | △L | ◆L |
|  |  | 生产恶臭 | ▲L | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲L |
|  |  | 生产噪声 | ○ | ○ | ○ | ◆L | ○ | ○ | ▲L |
|  | 固废综合利用 | ◆L | △L | △L | ○ | ○ | ○ | △L |
|  | 车辆运输 | ▲L | ○ | ○ | ▲L | ○ | ○ | ▲L |
|  | 施肥管网 | ○ | △L | △L | ○ | ○ | ○ | △L |
|  | 土壤 | ○ | △L | △L | ○ | ○ | ○ | ▲L |
| ◆有影响，▲有轻微影响，△可能有影响，○没有影响，S短期影响，L长期影响 |

### 1.3.2 评价因子筛选

根据工程特点及环境影响识别，筛选评价因素见表1-2。

表1-2   评价因子筛选结果表

| 环境类别 | 评价因子 |
| --- | --- |
| 大气环境 | H2S、NH3、SO2、NO2、PM10 |
| 地表水环境 | PH、COD、BOD5、NH3-N、总磷、粪大肠菌群 |
| 地下水环境 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32—、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总大肠菌群、铅、镉、铁、锰 |
| 固体废物 | 猪粪、污泥（沼渣）、病死猪、生活垃圾、医疗废物等 |
| 声环境 | 等效连续A声级（Lep） |
| 土壤 | PH、铜、砷、锌、铅、汞、铬 |

## 1.4 评价标准

项目执行环境质量标准和污染物排放标准如下。

### 1.4.1 环境质量标准

环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；其中恶臭气体（H2S、NH3）执行《《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》中附录D中有害物质的最高允许浓度；

地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；

地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；

声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；

土壤环境执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）二级标准；

各环境要素执行标准主要指标的标准值详见表1-3。

表1-3   环境质量标准一览表

| 环境要素 | 标准名称及级（类）别 | 项目 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |
| 环境空气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） | SO2 | µg/m3 | 年平均：60 |
|  |  |  |  | 日平均：150 |
|  |  |  |  | 1小时平均：500 |
|  |  | NO2 | µg/m3 | 年平均：40 |
|  |  |  |  | 日平均：80 |
|  |  |  |  | 1小时平均：200 |
|  |  | PM10 | µg/m3 | 年平均：70 |
|  |  |  |  | 日平均：150 |
|  | 《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》中附录D | H2S | mg/m3 | 1小时平均：0.01 |
|  |  | NH3 | mg/m3 | 1小时平均：0.2 |
| 声环境 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 | 等效声级LAeq | dB（A） | 昼 | 60 |
|  |  |  |  | 夜 | 50 |
| 地表水 环境 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类 | pH | / | 6～9 |
|  |  | COD | mg/L | 20 |
|  |  | BOD5 | mg/L | 4 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 1.0 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.2（湖、库0.05） |
|  |  | 粪大肠菌群 | 个/L | 10000 |
| 地下水 环境 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 | pH | / | 6.5～8.5 |
|  |  | 总硬度 | mg/L | 450 |
|  |  | 锰 | mg/L | 0.1 |
|  |  | 铁 | mg/L | 0.3 |
|  |  | 总大肠菌群 | 个/L | 3.0 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.2 |
|  |  | 亚硝酸盐 | mg/L | 0.02 |
|  |  | 硝酸盐 | mg/L | 20 |
|  |  | 镉 | mg/L | 0.01 |
|  |  | 铅 | mg/L | 0.05 |
| 土壤环境 | 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018） | 镉 | mg/kg | 1.0 |
|  |  | 汞 | mg/kg | 1.5 |
|  |  | 砷 | mg/kg | 40 |
|  |  | 铜 | mg/kg | 400 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 500 |
|  |  | 铬 | mg/kg | 300 |
|  |  | 锌 | mg/kg | 500 |
|  |  | 镍 | mg/kg | 200 |

### 1.4.2 污染物排放标准

本项目废水全部资源化利用，不设废水排污口，废水执行“零排放”。

本项目大气污染因子（NH3、H2S）执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1标准，臭气排放浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准，沼气燃烧废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），食堂油烟执行河南省《餐饮业油烟污染物放标准》(DB41/1604-2018)。

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期场界噪声采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

粪便排放执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表6畜禽养殖业废渣无害化环境标准，危险废物执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订），其他一般固废执行《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改版）。

表1-4   污染物排放标准一览表

| 污染 类型 | 标准名称 | 污染因子 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 | NH3 | 厂界标准值 | 1.5 mg/m3 |
|  |  | H2S |  | 0.06 mg/m3 |
|  | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） | 臭气浓度 （无量纲） | 70 |
|  | 河南省《餐饮业油烟污染物放标准》(DB41/1604-2018) | 食堂油烟 | 1.5 mg/m3 |
|  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | SO2 | 550 mg/m3 |
|  |  | NOX | 240 mg/m3 |
| 噪声 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 噪声dB（A） | 昼间 | 70 |
|  |  |  | 夜间 | 55 |
|  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 噪声dB（A） | 功能类别 | 昼间 | 夜间 |
|  |  |  | 2类 | 60 | 50 |
| 固废 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） | 蛔虫卵 | 死亡率≥95% |
|  |  | 粪大肠菌群数 | ≤105个/kg |
|  | 《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订） | / | / |
|  | 《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改版） | / | / |

## 1.5 评价等级及评价范围

### 1.5.1 环境空气

项目营运期产生的废气源主要为猪舍、粪污处理区等产生的恶臭（NH3、H2S），根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN模式计算结果，对照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）（2-6）中的规定，确定大气环境影响评价为二级评价。根据AERSCREEN模式计算得出各污染源占标率见表1-6，表1-7。

表1-5   评价工作级别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax ＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

根据计算得出各污染源占标率见表1-6，表1-7。

表1-6   点源参数取值及占标率一览表

| 污染源 | 废气量 m3/a | 污染物 | 排放量t/a | 排放源参数 | 评价标准 | Pmax % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排气筒高度/m | 内径/m | 烟气温度/℃ |  |  |
| 沼气燃烧废气 | 1417874.77 | SO2 | 0.0031 | 8 | 0.5 | 100 | 0.50 | 0.03 |
|  |  | NOX | 0.112 |  |  |  | 0.20 | 2.86 |

表1-7   面源参数取值及占标率一览表

| 项目 | 污染物 | 排放量kg/h | 排放源参数 | 评价标准 | Pmax % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长×宽×高m |  |  |
| 场区 | NH3 | 0.0251 | 170×160×5 | 0.2 | 5.09 |
|  | H2S | 0.00201 |  | 0.01 | 8.91 |

由第四章的污染物浓度预测结果可知，拟建项目污染物排放占标率最大的为场区粪污处理区无组织排放的H2S，其占标率为PH2S max=8.91%，确定环境空气影响评价为二级评价。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中的规定，评价范围的直径或边长一般不应小于5km，环境空气评价范围定为以场区中心点为中点，边长为5km的正方形区域范围内。

### 1.5.2 地表水

拟建项目所产生的废水主要污染物为COD、BOD5、NH3-N等，全部实现综合利用，无废水外排。根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）表1中所列出的地面水环境影响评价分级判据标准，本项目地面水环境影响评价工作等级确定因素见表1-8。

表 1-8    地表水环境评价工作等级判定表

| 判定等级 | 判定依据 |
| --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q﹤200且W﹤6000 |
| 三级B | 间接排放 | -- |
| 本项目 | 有废水产生，但综合利用，不排放到外环境，按三级B评价 |

根据上表可知，本项目地表水影响评价等级为三级B。重点针对污水处理综合利用的措施、途径及利用的可行性进行分析。

### 1.5.3 地下水

本项目位于遂平县和兴镇藕花村周坡北1000米路西，根据2016年1月7日实施的《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》内容，本项目属于“地下水环境评价行业分类表中：B 农、林、牧、渔、海洋 14畜禽养殖场、养殖小区，环评类别属于报告书”，此类报告书地下水环境影响评价项目类别属于Ⅲ类。

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）地下水敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，地下水敏感程度分级表见表 1-9。

表 1-9  地下水敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它区域 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》 中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |

本项目不在遂平县集中饮用水源地一级保护区、二级保护区范围内，不属于热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源保护区，亦非遂平县地下水集中饮用水源地主要补给区和径流区。同时场地内无分散居民饮用水源等其它环境敏感区，项目场地地下水敏感程度为不敏感。依据建设项目类别和地下水敏感程度，地下水环境影响评价工作等级为三级。

评价范围：养殖场及沼液消纳地周边1km范围内浅层地下水。

### 1.5.4 噪声

项目区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类功能区。营运期噪声源主要来自废水处理设备、风机等运行产生的设备噪声及猪叫声，高压水枪使用时空压机噪声，工程建设前后，噪声级增加量不大，根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009），声环境影响评价等级为二级。

本项目声环境评价等级划分详见表1-10。

表1-10   声环境评价等级划分表

| 评价类别 | 指标 | 评价等级 |
| --- | --- | --- |
| 所在区域环境功能区划 | GB3096-2008 2类 | 二级 |
| 受影响人口及噪声级变化 | 变化不大，预计增加＜3dB(A) |  |
| 噪声源种类及数量 | 略有增加 |  |

评价范围：本项目所在区域为环境声功能区划中的2类声功能区，故评价等级为二级，评价范围为项目边界外200m范围内。

### 1.5.5 生态环境

场址所在地为一般耕地，不涉及基本农田。不属于生态敏感区，项目占地43亩，根据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011），结合项目特点及现场调查，区域内无特殊生态敏感区和重要生态敏感区，因此生态影响评价工作等级为三级，对区域生态环境的影响主要集中在施工期。

表1-11  生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |
| --- | --- |
|  | 面积≥20km2或长度≥100km | 面积2km2～20km2或长度50km～100km | 面积≤2km2或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

### 1.5.6 环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录B及附录C，本项目q<1，评价工作等级为简单分析。

### 1.5.7 评价工作等级及评价范围汇总

项目的评价工作等级及评价范围汇总详见表1-12。

表1-12   评价工作等级及评价范围一览表

| 序号 | 环境要素 | 评价工作等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 二级 | 以养殖场区中心点为中点，边长为5km的正方形区域范围内 |
| 2 | 地表水环境 | 三级B | 定性分析 |
| 3 | 地下水 | 三级 | 养殖场及沼液消纳地周边1km范围内浅层地下水 |
| 4 | 声环境 | 二级 | 项目边界外200m范围内 |
| 5 | 生态环境 | 三级 | / |
| 6 | 风险 | 简单分析 | 分别以沼气储存设施为中心半径3km的圆形合围的区域 |

## 1.6工程特点和环境保护目标

### 1.6.1 工程特点

（1）本项目属于扩建性质，扩建完成后全场年出栏3万头商品猪，年存栏猪15264头，其中怀孕猪1760头，哺乳猪1760头，保育猪2352头，育肥猪2352头，后备育肥猪7040头。采用环保部认定的干清粪工艺。

（2）项目运行过程中产生的污染因素以废水、恶臭气体、固体废物和设备噪声为主。项目以“预防为主、防治结合”的技术方针，采用较为成熟的治理措施，可以将其对外环境的影响降至最低。

（3）项目为规模化养殖，养殖区采用环保部认定的干清粪工艺，减少养殖过程中冲洗废水产生量、降低废水中污染物的浓度；项目产生的猪粪以及污水处理站产生的沼渣运至项目区固粪处理区，采用条垛式发酵工艺生产有机肥，外售。

（4）项目产生的废水采用“污水处理+沼液农肥利用”的处理方式，实现废水资源化利用，“零排放”。

### 1.6.2 场址周围环境特点及环境保护目标

（1）场址周围环境特点

区域地表水：评价区域地表水体主要为厂区南边1752米处为奎旺河分洪道，本项目畜禽粪便贮存位置与奎旺河分洪道距离满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》中“畜禽粪便的贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400m）”的要求。

（2）环境保护目标

本项目拟建地点位于驻马店市遂平县和兴镇藕花村周坡北1000米路西，北侧355m为小吴庄、西侧590m为刘樊庄，东南侧667m为藕花，南侧958m为藕花村，南1752m为奎旺河分洪道。项目周围环境保护目标见表1-13。

表1-13   环境保护目标一览表

| 环境要素 | 环境保护对象名称 | 与养殖场相对方位 | 距离（m） | 人口 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气环境 | 小吴庄 | 北 | 335 | 220 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类、《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》中附录D中有害物质的最高允许浓度 |
|  | 刘樊庄 | 西 | 590 | 600 |  |
|  | 藕花 | 东南 | 601 | 900 |  |
|  | 藕花村 | 南 | 838 | 800 |  |
| 地表水 环境 | 奎旺河分洪道 | 南 | 1640 | / | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
| 地下水 | 场区下游村庄地下水、配套沼液消纳地附近村庄地下水 | / | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 土壤 | 配套沼液消纳地附近土壤环境 | / | 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018） |
| 噪声 | 场区四周场界 | / | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 |

## 1.7评价方法及工作程序

以国家法律、法规为依据，征询有关主管部门对工程建设工作的意见；考察、踏勘、监测本工程所选场址及运输线路周围的环境现状；分析该项目建设可能带来的环境问题；结合当地实际，确定主要影响因素，运用合适的预测模式预测环境影响程度、范围，以清洁生产、循环经济为原则，分析工程污染治理措施的可行性，提出相应的对策、措施、建议，在以上工作的基础上作出建设可行与否的评价结论。本次评价工作程序见图1-1。

图1-1  环境影响评价工作程序图

# 第二章   建设项目工程分析

## 2.1 分析思路

根据项目拟建设规模、养殖工艺及单位原料定额，类比其他地区已建养殖项目，进行物料衡算，分析项目产污环节，并根据物料衡算结果和项目产污环节分析污染物产生情况，并提出合理的治污减排措施。

## 2.2现有项目工程概况

### 2.2.1 项目名称、环保手续、建设地点和规模

项目名称：遂平县袁会程猪场养殖场项目

环保手续：遂平县袁会程猪场养殖场项目建设项目环境影响登记表

建设地点：驻马店市遂平县和兴镇藕花村周坡北1000米路西

规模：年存栏1900头生猪。

### 2.2.2 现有工程经济技术参数

现有工程经济技术参数见表2-1。

表2-1            项目工程基本情况一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产规模 | 头 | 5000 | 年出栏5000头商品猪 |
| 2 | 总投资 | 万元 | 1000 | 企业自筹 |
| 3 | 环保投资 | 万元 | 50 | 占总投资的5% |
| 4 | 占地面积 | m2 | 19440 | 29亩 |
| 5 | 劳动定员 | 人 | 10 | 其中技术人员8人，管理人员2人 |
| 7 | 年工作日数 | 天 | 365 | 8h工作制 |

### 2.2.3 现有项目污染源产排情况

### 2.2.3.1 废水

现有工程废水主要为猪尿液、猪舍冲洗废水和生活污水。

（1）猪尿液

现有工程年存栏生猪1900头，单头猪尿液产生量为夏季按18 L/d·头，其它季节按8.96 L/d·头。夏委按122天计算，其它季节按243天计算，则现有工程养殖过程猪尿液产生量为8309.232 m3/a。

（2）猪舍冲洗废水

现有猪舍共计12幢，冲洗频率为每年12次，每次冲洗水用量为12.5m3，经计算项目猪舍冲洗水量合计为1800m3/a。冲洗过程损耗量按10%计，则猪舍冲洗废水产生量为1620m3/a，4.44m3/d。

（3）生活污水

项目生活用水量为1.2m3/d、438m3/a，排放系数按0.8计，则生活污水排放量为0.96m3/d、350.4m3/a。

现有工程废水主要污染物产生及排放情况一览表见表2-2。

表2-2    项目废水主要污染物产生及排放情况一览表

| 来源 | 水量m3/a | 指标 | 浓度mg/L | 产生量t/a | 排放量t/a | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖废水（尿液、猪舍冲洗废水） | 9929.232 | COD | 15000.000 | 148.94 | 0 | 农肥施用季节做农肥，雨季由沼液储存池暂时贮存，不外排 |
|  |  | BOD5 | 8000.000 | 79.43 |  |  |
|  |  | SS | 16000.000 | 158.87 |  |  |
|  |  | NH3-N | 1200.000 | 11.92 |  |  |
| 生活污水 | 350.4 | COD | 300.000 | 0.11 |  |  |
|  |  | BOD5 | 150.000 | 0.05 |  |  |
|  |  | SS | 200.000 | 0.07 |  |  |
|  |  | NH3-N | 30.000 | 0.011 |  |  |
| 混合后废水 | 10279.632 | COD | 14368.700 | 149.05 |  |  |
|  |  | BOD5 | 7662.800 | 79.48 |  |  |
|  |  | SS | 15320.03 | 158.94 |  |  |
|  |  | NH3-N | 1149.70 | 11.931 |  |  |
| 处理后废水 | 10279.632 | COD | 2298.99 | 23.62 |  |  |
|  |  | BOD5 | 1379.30 | 14.18 |  |  |
|  |  | SS | 1991.60 | 20.47 |  |  |
|  |  | NH3-N | 883.73 | 9.08 |  |  |

### 2.2.3.2废气

现有工程废气主要自养殖区恶臭和沉淀池臭气。

（1）养殖区恶臭

养殖过程恶臭气体主要产生于猪舍内，根据类比养殖区NH3产生源强为0.2g/头·d，H2S产生源强为0.017g/头·d，则养殖区恶臭气体产排情况为：NH3产生量为0.139t/a，H2S产生量为0.012 t/a。

（2）污水处理站臭气

现有工程产生沼液厂区污水处理站（沉淀池酸化无害化处理）后通过拉粪车送到农田用于农作物灌溉种植。根据类比，现有工程污水处理站臭气产生量为H2S的产生量为0.28kg/d，NH3的产生量为0.018kg/d。

### 2.2.3.3噪声

现有工程噪声主要为猪叫声、清洗猪舍时高压水枪配套空压机、猪舍降温配套风机、粪污处理设施水泵、翻抛机、等设备运行时产生的噪声，根据类比调查，其源强为70～90dB(A)。项目主要噪声设施源强情况见表2-3。

表2-3           项目主要噪声源强一览表单位：dB(A)

| 污染物来源 | 种类 | 产生方式 | 产生源强 | 治理措施 | 排放源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪舍 | 猪叫 | 间断 | 65 | 隔声降噪、距离衰减 | 55 |
|  | 空压机 | 间断 | 90 | 隔声、消声降噪 | 70 |
|  | 风机 | 连续 | 85 | 厂房隔声、减振 | 70 |
| 粪污处理区 | 水泵 | 连续 | 75 | 选低噪声设备、隔声、减振 | 60 |
|  | 固液分离机 | 连续 | 75 |  | 60 |
|  | 翻抛机 | 间断 | 75 |  | 60 |

### 2.2.3.4固体废物

现有工程产生的固体废物主要包括猪粪、疾病防疫产生的医疗废物、职工生活垃圾等。

（1）猪粪

每头猪猪粪便产生量按1.85 kg/头·d，现有工程年存栏生猪1900头，则猪粪产生量为1282.98t/a。

（2）医疗废物

生猪在生长过程接种免疫或发病期接受治疗产生的少量医疗废物，每头猪防疫产生医疗废物量约为0.005kg/a，全场产生量约为0.0095t/a，暂存于危废暂存间，定期交驻马店市海骏医疗废物处置有限公司进行处置。

（3）职工生活垃圾

生活垃圾产生系数按0.5kg/d·人计，则场区职工生活垃圾产生量为1.83t/a。生活垃圾由环卫部门定期收集后运往垃圾填埋场。

### 2.2.4 现有工程存在的环保问题及整改措施

根据现场调查现有工程存在的环保问题主要有以下几点：

（1）现有工程污水处理站只有沼液储存池，不能及时把粪便污水进行达标处置；

（2）现有工程恶臭气味较大，未及时喷洒抑制恶臭气味的除臭剂；

（3）现有工程厨房油烟没有经过处理直接外排；

（4）干化场设置不合理，没有防渗措施，猪粪和沼渣没有经过消毒处理后直接用于施肥。

对现有工程整改措施有以下几点：

（1）项目场区废水产生后统一进入盖泄湖沼气池进行处理，经过厌氧发酵的出水沼液在耕作施肥期用于配套消纳地进行综合利用，在非耕作期于场内沼液储存池中暂存，不外排。

（2）对污水前处理系统收集池区域喷洒除臭剂，并加强场区绿化。

（3）厨房油烟经油烟净化设施处理后外排。

（4）一般固体废物设置规范的临时堆存间，用以暂存废脱硫剂和生活垃圾，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中相应规定，必须采取防扬撒、防流失、防渗漏等三防措施，进行地面硬化，设顶棚和围挡，避免雨水进入，地基加高10cm，达到三防要求。

## 2.3拟建项目工程概况

### 2.3.1 项目名称、建设性质和建设地点

项目名称：遂平县袁会程养殖场项目

建设性质：扩建

建设地点：驻马店市遂平县和兴镇藕花村周坡北1000米路西

### 2.3.2 项目经济技术参数

项目经济技术参数见表2-4。

表2-4            项目工程基本情况一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产规模 | 头 | 30000 | 年出栏3万头商品猪 |
| 2 | 总投资 | 万元 | 1000 | 企业自筹 |
| 3 | 环保投资 | 万元 | 371 | 占总投资的37.1% |
| 4 | 占地面积 | m2 | 28681 | 43亩 |
| 5 | 建筑面积 | m2 | 15533 | / |
| 6 | 劳动定员 | 人 | 10 | 其中技术人员8人，管理人员2人 |
| 7 | 年工作日数 | 天 | 365 | 8h工作制 |
| 8 | 年税后利润 | 万元 | 300 | 以第七年为例 |
| 9 | 投资回收期 | 年 | 4.27 | 税后，含建设期1年 |

### 2.3.3 项目基本情况及建设内容

本次扩建完成后全厂建设情况见表2-5。

表2-5                 项目主要建（构）筑物一览表

| 项目组成 | 工程内容 |
| --- | --- |
| 主体 工程 | 怀孕舍 | 2栋，规格为16×110m，总建筑面积3520m2（依托现有工程） |
|  | 哺乳舍 | 2栋，规格为16×110m，总建筑面积3520m2（依托现有工程） |
|  | 保育育肥一体舍 | 6栋，规格为14×56m，总建筑面积约4704m2（依托现有工程） |
|  | 后备舍 | 2栋，规格为16×110m，总建筑面积3520m2（依托现有工程） |
| 辅助 工程 | 大门含接待室 | 规格为7×12m，建筑面积为84m2（依托现有工程） |
|  | 高压冲洗房 | 1个，规格为3×5m，建筑面积为15m2 |
|  | 宿舍 | 1层，1座，规格为9.2m×18.5m，建筑面积为170m2（依托现有工程） |
|  | 气罐地坪 | 1个，规格为8m×18m， |
|  | 病死猪暂存间 | 1个，规格为5m×3m， |
|  | 危废暂存间 | 1个，规格为5m×3m， |
| 公用 工程 | 给水系统 | 本项目用水由场区1口自备井供应，深40m |
|  | 排水系统 | 雨水经雨水管道排出场外。养殖废水和生活污水经场区污水站处理后，作为农肥综合利用。 |
|  | 供电系统 | 由和兴镇变电站供应 |
|  | 供热系统 | 猪舍墙体为保温材料，可以减少猪舍热量损失；人员冬季取暖采用空调制暖； |
| 环保 工程 | 废水处理 系统 | 污水处理系统1套，收集池1座314m3，盖泻湖沼气池1座5000m3。沼液储存池1个，总容积5000m3。 |
|  | 沼气利用系统 | 新建：本项目盖泻湖沼气池产生的沼气经配套的沼气净化装置净化后用于食堂灶台，多余部分火炬燃烧。配套沼气净化装置1套。 |
|  | 噪声防治 措施 | 基础减振、隔声等措施 |
|  | 固废 | 危险废物 | 危废暂存间1个，占地面积15m2，并按照危废贮存的要求设计，危废暂存间符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。生猪防疫产生的医疗废物暂存于危废暂存间 |
|  |  | 病死猪尸 | 病死猪送至遂平县鼎丰生物有限公司 |
|  |  | 固粪处理区 | 固粪处理区1座，按“三防”要求设计，设置顶棚，底部防渗，四周有围挡，占地面积840m2，分为混料区、条垛发酵区、成品区 |

## 本项目扩建后主体工程中怀孕舍、哺乳舍、保育育肥一体舍、后备舍、宿舍可依托现有工程，可满足扩建后养殖规模及职工住宿。

## 2.4 工程主要内容

### 2.4.1 项目设计养殖方案及养殖规模

项目为全线育肥猪场，包括母猪妊娠阶段、分娩哺乳阶段、保育阶段、育肥阶段。本次扩建完成后全厂工程设计规模为年出栏3万头育肥猪，设计养殖方案及养殖规模见表2-3。

表2-6                   项目设计养殖方案

| 名称 | 实际存栏量（头） | 存栏周期（d） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 怀孕猪 | 1760 | 120 | 包括配种母猪 |
| 哺乳猪 | 1760 | 60 | / |
| 保育猪 | 2352 | 30 | 保育 |
| 育肥猪 | 2352 | 100 | 育肥 |
| 后备育肥猪 | 7040 | 90 | 后备育肥 |
| 合计 | 15264 | / | 年出栏3万头 |

### 2.4.2 项目设计养殖能力

本项目设计养殖能力见表2-7。

表2-7             设计养殖能力一览表

| 养殖单元名称 | 单元数量（舍） | 设计日常存栏总量（头） |
| --- | --- | --- |
| 怀孕舍 | 2 | 1760 |
| 哺乳舍 | 2 | 1760 |
| 保育育肥一体舍 | 6 | 4704 |
| 后备育肥舍 | 2 | 7040 |
| 合计 | 12 | 15264 |

### 2.4.3 项目主要设备

本项目设备主要包括主体工程及辅助工程的设备，详见表2-8。

表2-8               主要设备一览表

| 1、养殖场舍构筑物 | 配套设备 |
| --- | --- |
| 名称 | 数量（个） | 饲料罐（个） | 风机（套） | 饮水器（个） |
|  |  | 每舍 | 总数 | 每舍 | 总数 | 每舍 | 总数 |
| 保育育肥一体舍 | 6 | 1 | 6 | 4 | 24 | 200 | 1200 |
| 后备舍 | 2 | 1 | 2 | 20 | 40 | 500 | 1000 |
| 哺乳舍 | 2 | 1 | 2 | 20 | 40 | 500 | 1000 |
| 怀孕舍 | 2 | 1 | 2 | 20 | 40 | 500 | 1000 |
| 2、辅助设施构筑物 | 配套设备 |
| 宿舍楼 | 1 | 1层 |
| 蓄水池 | 2 | 压力罐各1个 |
| 餐厅 | 1 | 餐饮用具若干 |
| 装猪台 | 1 | 地磅1套 |
| 洗澡间 | 2 | 热水器4个 |
| 沼液回用设施 | 1 | 沼液提升泵1台，压力罐若干 |
| 3、污水处理构筑物 | 配套设备 |
| 收集池 | 1 | 两相流泵1个 |
| 盖泻湖沼气池 | 1 | 管道泵1个 |
| 沼气净化装置 | 1 | 沼气脱硫器1台、沼气脱水器1台、阻火器1台、沼气燃烧器1个 |
| 沼液储存池 | 1 | 沼液储存池总容积5000m3，配套管网8000m；储存池配压力罐1个、潜污泵1个；配套消纳地面积1476亩 |
| 4、粪便处理构筑物 | 配套设备 |
| 固粪处理区 | 1 | 铲车翻堆机1台 |

### 2.4.4 主要原辅材料消耗及动力消耗

（1）饲料

本项目场区内不设饲料制作车间，全部饲料均为购买后配送，饲料运送至场区后，采用全自动配送上料系统和限位猪槽，机械化操作，定时定量供应饲料，保证生猪饮食需求。

表2-9          养猪场主要饲料消耗参数表

| 序号 | 名称 | 数量（头） | 饲料消耗量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单头猪饲料定额（kg/d） | 日消耗量（t/d） | 年消耗量（t/a） |
| 1 | 怀孕猪 | 1760 | 2.53 | 4.45 | 1624.25 |
| 2 | 哺乳猪 | 1760 | 5.78 | 10.17 | 3712.05 |
| 3 | 保育猪 | 2352 | 0.78 | 1.83 | 667.95 |
| 4 | 育肥猪 | 2352 | 2 | 4.7 | 1715.5 |
| 5 | 后备育肥 | 7040 | 2 | 14.08 | 5139.2 |
| 合计 | - | 35.23 | 12858.95 |

（2）辅助材料及能源消耗

项目辅助材料主要包括消毒药品、脱硫剂及防疫药品。其中植物型除臭剂为喷洒在猪舍、沼气工程、固粪处理区和沼液储存池等区域，用来抑制恶臭的产生，植物除臭剂1kg可喷洒500m2，项目植物除臭剂总用量约为0.996t/a；脱硫剂为氧化铁，用来对沼气净化脱硫，项目脱硫剂总用量为0.532t/a；消毒剂（烧碱、高锰酸钾及季铵盐消毒剂等）主要用于公司日常对人员，猪舍及进出厂区的车辆进行消毒，总用量为2.4t/a；项目防疫药品的种类为伪狂犬疫苗、猪瘟疫苗、口蹄疫疫苗、蓝耳病疫苗4种，出栏的商品猪每头各需1份，年共需防疫药品0.6t/a。建设项目原辅材料及资源、能源消耗情况见表2-10。

表2-10  项目主要原辅材料及能源、资源消耗一览表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脱硫剂 | t/a | 0.532 | 沼气净化脱硫 |
| 2 | 药品疫苗 | t/a | 0.6 | 防疫 |
| 3 | 消毒剂 | t/a | 2.4 | 对人员，猪舍及进出厂区的车辆进行消毒 |
| 4 | 新鲜水 | m3/a | 61551.6 | 场区自备井水 |
| 5 | 电 | kW·h/a | 100万 | 和兴镇供电网 |

### 2.4.5 公用工程

2.4.5.1 给水

项目新鲜水用水量为61551.6 m3/a，日用水最大负荷170m3，拟在场区建设1口深40m取水井，直径30cm，单井出水量约为20m3/h，日供水能力480m3。项目用水全部由场区自备井供应，可满足项目用水需求。

（1）养殖过程用水量核算

养殖过程用水主要分为猪舍冲洗水及猪饮用水两类，具体见下表2-11。

表2-11           项目养殖过程用水参数表

| 种类 | 保育育肥一体舍 | 后备育肥 | 怀孕猪 | 哺乳猪 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元个数 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 清圈周期（d） | 30(保育阶段） | 100（育肥阶段） | 90 | 120 | 60 | / |
| 清圈次数（次/a） | 2 | 4 | 3 | 12 | / |
| 猪舍冲洗水 | （m3/次·单元） | 18 | 18 | 24 | 9 | / |
|  | 总用水量（m3/a） | 216 | 144 | 144 | 216 | 720 |
| 沼液回用量 | 定额（m3/次·单元） | 15 | 15 | 20 | 7.5 | / |
|  | 总用水量（m3/a） | 180 | 120 | 120 | 180 | 600 |
| 饮用水量 | 夏季（L/ d·头） | 5.5 | 11 | 11 | 20 | 50 | / |
|  | 夏季（m3/d） | 12.9 | 25.9 | 77.4 | 35.2 | 88 | 239.4 |
|  | 其他季节（L/d·头） | 3 | 6.5 | 6.5 | 13 | 30 | / |
|  | 其他季节（m3/d） | 7.1 | 15.3 | 45.8 | 22.9 | 52.8 | 154.5 |
|  | 总用水量（m3/a） | 3299.1 | 6877.7 | 20572.2 | 9859.1 | 23566.4 | 64174.5 |

经计算，项目养殖过程用水总新鲜水用量为64894.5m3/a。

本项目采用环保部认定的干清粪工艺：猪生活在漏缝地板上，猪舍内产生的猪粪由于猪的踩踏及重力作用离开猪舍进入猪舍底部的粪污储存池，猪粪经猪脚踩踏及猪尿冲洗相对比较清洁，且采用高压水枪对猪舍进行冲洗，冲洗水量较小。根据上表2-8可知，保育育肥一体舍冲洗频率为每年2次，每次冲洗水用量为33m3(新鲜水：回用沼液=6：5)，后备育肥舍冲洗频率为每年4次，每次冲洗水用量为33m3(新鲜水：回用沼液=6：5)，怀孕猪舍冲洗频率为每年3次，每次冲洗水用量为44m3(新鲜水：回用沼液=6：5)，哺乳猪舍冲洗频率为每年12次，每次冲洗水用量为16.5m3(新鲜水：回用沼液=6：5)，则项目猪舍冲洗水量总计为1320 m3/a，其中新鲜水用量720m3/a，沼液用量600m3/a，冲洗过程损耗量按10%计，则猪舍冲洗废水产生量为1188m3/a，3.25m3/d。

（2）夏季猪舍降温喷雾降温用水

怀孕舍、育肥舍夏季采用喷雾降温，保育舍、待配舍、哺乳舍等其它舍采用水帘风机降温，仅在夏季最热的两个月使用。本工程共有怀孕猪舍2个、保育育肥一体舍6个，喷雾用水量按0.198m3/（d•单元）计，则用水量为1.584m3/d，95.04m3/a，喷雾水全部蒸发，损失量、新鲜水补充量为1.584m3/d，95.04m3/a。

（3）项目生活用水

本项目劳动定员10人，年工作时间365d，24h工作制，职工在厂区内食宿。参考《河南省地方标准用水定额》中有给排水住宅且具备洗浴条件的用水定额为130L/人·d，调节系数0.9-1.1，本次职工用水量平均按120L/人·d计，则项目生活用水量为1.2m3/d、438m3/a。

综上，本项目总用水量为65427.54m3/a。

2.3.5.2 排水

项目排水采用雨污分流制，养殖区及生活区雨水直接进入场区雨水管网，污水处理区、固粪处理区废水采用管道输送。养殖废水33922.97m3/a和生活污水350.4m3/a经场区污水站厌氧处理后，部分沼液回用于猪舍冲洗，剩下沼液作为农肥，不外排。

2.3.5.3 供配电情况

根据建设单位提供的资料，项目年用电量为100万kW·h。项目用电由和兴镇变电站供应。

2.3.5.4供暖

根据本次设计，猪舍冬季取暖采用保温为主辅助供暖的节能模式。通过猪舍墙体保温材料与外部绝热，猪舍通风采用全热交换器提高入舍新鲜空气温度。

## 2.5 项目工艺流程

本项目采用集约化养殖方式饲养生猪，项目场区分为主体工程和污染治理工程两个主要功能区块。

### 2.5.1 主体工程

本项目采用集约化养殖方式饲养生猪，按照现代化养猪要求设计养殖工艺流程，实行流水生产工艺，即把猪群按照生产过程专业化的要求划分为配种妊娠阶段、分娩哺乳阶段、仔猪保育阶段、生长育肥阶段。

本项目为生猪繁育场，主要为生猪的配种妊娠阶段、分娩哺乳阶段，仔猪保育育肥阶段。养殖工艺流程如下：

（1）配种妊娠阶段

配种妊娠阶段生猪要完成配种并度过妊娠期。配种周期为1~1.5周，确认受孕后的生猪在怀孕舍进行饲养，怀孕舍生猪单头限位栏饲养，控制膘情，减少争食应激，提高受胎率及乳猪初生重，饲养周期14~15周。

（2）分娩哺乳阶段

分娩哺乳阶段生猪要完成分娩和对仔猪的哺育，生猪产前一周入哺乳舍，仔猪哺乳期一般为28~35d（4~5周）。哺乳期结束后，仔猪全部运至其场内保育育肥一体化舍，生猪回配种舍，进入下一个繁殖周期，配种舍内生猪进行小群饲养（每栏3~5头），有利发情。养殖过程工艺流程见图2-1。

图2-1   配种、分娩养殖过程工艺流程图

（3）保育阶段

这一阶段，仔猪与母猪不在一起，营养来源由母乳供给转变为仔猪独立采食饲料。这种环境的变化，对于仔猪是一个应激。因此，保育阶段的主要任务是创造条件，减少应激，缩短适应期，保持快速生长，防止拉痢掉膘。

保育的适宜温度和相对湿度控制在20℃～22℃和65％～70％，并注意良好的通风换气，保持圈舍清洁、干燥，饮水充足。进入保育舍的幼猪，7～10日内应保持原来的乳猪饲料，并严格控制采食量，由自由采食改为日喂4~5餐，投料量为自由采食的70％。以后逐渐过渡到仔猪料。3～5周龄断奶的仔猪，如不控制采食量，便容易诱发胃肠炎，造成增重减慢，甚至拉稀死亡。保育阶段应安排驱虫、防疫注射工作。

（4）生长育肥阶段

保育、育肥一体舍在进猪前应进行维修和彻底地冲洗、消毒。进猪后保持舍内清洁、干燥、通风良好、饮水充足，温度控制在18~22℃，夏季注意防暑降温。转群时应将原圈猪按体重大小、性别、强弱分群，每群大小应视圈舍大小而定，一般为10~20头。

每月要定期称重，以检查饲喂效果。经常检查猪群的采食、发育等情况，及时调整饲料配方，发现疫病及时报告，采取有效措施进行治疗和处理。保育猪和育肥猪养殖过程工艺流程见图2-2。

图2-2   保育、育肥养殖过程工艺流程及产污环节图

（二）养殖其他相关工艺说明

①上料系统工艺说明

项目采用全自动配送上料系统和限位猪槽（专利证号ZL2009 2 0223840.9），机械化操作，定时定量供应饲料，保证生猪饮食需求，同时减少浪费，节约人力和饲料用量，降低生产成本。

②饮水系统工艺说明

项目采用先进的限位饮水器，限位饮水器的底部槽体液面始终维持在2cm的液面高度，在此液面高度时，饮水器与外界空气形成负压，当生猪喝水时，饮水器与空气接触，内部压力大于外部压力，水自动地从管内流出直至液面高度在2cm时饮水器自动停止供水。能保证生猪随时饮用新鲜水，同时避免不必要的浪费，节约水资源。

③控温系统工艺说明

项目通过优化猪舍结构设计、墙体做隔热保温层来切断单元内外热传递。同时，猪舍冬季通风换气时，通过热交换系统对进、出风实行热交换，使单元内温度保持在猪适宜的温度范围内。具体措施如下：

猪舍结构：墙体由挤塑式聚苯乙烯隔热保温板（简称“挤塑板”）来切断单元内外热传递，该材料具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点，其结构的闭孔率达到了99%以上，形成真空层，避免空气流动散热，确保其保温性能的持久和稳定。

全热交换器主要原理：热交换通风系统主要包括进风管、布风管、排风道、变速风机等。其中布风管和进风管相联通安装于猪舍上部，中间为猪群生活的漏缝板，猪舍下部为封闭的排风道，变速风机位于猪舍另一侧排风道中间。猪舍内设有自动温控、湿控装置，当猪舍内温度、湿度达到一定要求时，变速风机自动启动，无固定规律。变速风机启动后，从封闭通道抽出猪舍内部污浊高温的空气，室外清新的冷空气经由进风道进入猪舍内。因进风管采用导热性能较好的材料制成，在冷空气进入猪舍内的过程中，可通过进风管壁与猪舍内空气进行充分的热交换，使进入猪舍的新鲜空气温度大大提高，避免了猪群在生长过程中的冷应激作用。

在对猪舍内外空气进行交换的同时，也进行热量交换，猪舍在热交换的过程中，实施最小通风量，防止过度通风带来不必要的热量损失。运行时，新风从排风获得热量，温度升高，通过换热芯体的全热换热过程，让新风从排风中回收能量，保证在通风时也保持猪舍内部温度，既保证了猪群对新鲜空气的需要，又保证单元内有害气体不超标，同时满足了通风和稳定猪舍温度的需求，节约了能源消耗，降低了饲养成本。

冬季保温：主要是通过猪舍墙体保温材料与外部断绝热交换，猪舍内部通风通过全热交换器进行，实施最小通风量，既保证猪需要的氧气量，又保证单元内有害气体不超标，防止过度通风降低单元温度。

根据调查，0℃左右的空气可被升温10-15℃左右。另外，热交换主要在单元装猪的第一个月猪群还未长大时进行使用，当猪群成长一个月左右，仅依靠猪群自身散热即可达到对温度的需求，最后甚至还要打开侧窗进行散热。

夏季降温：停止热交换器工作，同时打开密闭的风机，利用风机通风；同时夏季育肥舍采用喷雾降温：在专门的降温水管上装有喷头，水雾喷到猪群身上，通过猪舍内的风机作用，促进蒸发降温。降温通过电脑控制，室温高于30℃时，喷淋喷雾每喷30s，停15分钟；保育舍通过通风系统即可满足降温需求，无须喷雾降温。

④卫生防疫

在各阶段猪出栏后，通过高压水枪喷淋烧碱水或石灰水对猪舍进行消毒处理，发生特别疫情时用高锰酸钾消毒液进行消毒处理。

场区门口建设长18m，宽3.5m的消毒池，并建设6m2的消毒间。

2.5.1.3猪舍设计规模与清粪模式

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001），规模化养猪场清粪工艺分为三种：传统干清粪、水冲粪及水泡粪工艺，评价结合生态垫料养殖工艺，从粪污的达标排放及综合利用的角度分别进行比选，对这四种工艺进行对比分析，最终确定适合本项目的清粪工艺，对比分析结果见表2-12。

表2-12    工艺对比分析

| 工艺名称 | 工艺说明 | 达标排放方案 | 综合利用方案 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优点 | 缺点 | 优点 | 缺点 |
| 水冲粪处理工艺 | 指畜禽排放的粪、尿和污水混合进入粪沟，每天数次放水冲洗，粪水顺粪沟流入粪便主干沟后排出的清粪工艺 | 保持猪舍内的环境清洁，劳动强度小，劳动效率高 | 排水量较大，污染物浓度较高，水处理难度较大，投资成本较高 | 保持猪舍内的环境清洁，劳动强度较小，污水中污染物浓度较高，有利于沼气的产生 | 排水量较大，周边需要有较多的土地资源用于消纳粪污 |
| 水泡粪工艺 | 在畜禽舍内的排粪沟中注入一定量的水，将粪、尿、冲洗和饲养管理用水一并排放至漏缝地板下的粪沟中，贮存一定时间（一般为 1～2 个月）、待粪沟填满后，打开出口闸门，沟中的粪水顺粪沟流入粪便主干沟后排出的清粪工艺 | 保持猪舍内的环境清洁，劳动强度小，劳动效率高 | 排水量适中，污染物浓度较高，水处理难度较大，投资成本较高 | 保持猪舍内的环境清洁，劳动强度较小，污水中污染物浓度较高，有利于沼气的产生 | 排水量适中，周边需要有足够的土地资源用于消纳粪污 |
| 传统干清粪处理工艺 | 指畜禽排放的粪便一经产生便通过机械或人工收集、清除，尿液、残余粪便及冲洗水则从排污道排出的清粪工艺 | 用水量较小、工艺废水中污染物浓度较低、处理成本较低，有利于实现达标排放 | 人力投入大，机械化操作尚无法适用于现代化大型养殖场内限位栏、保温房的清理，清粪率偏低 | 排水量较小，需要消纳粪污的土地资源较少 | 劳动强度大、粪污资源利用率较低 |
| 生态垫料养殖工艺 | 按一定比例混合秸杆、锯末屑等作为猪舍的垫料，再利用生猪的拱翻习性使猪粪、尿和垫料充分混合，通过垫料的分解发酵，使猪粪、尿中的有机物质得到充分的分解和转化的养殖工艺 | 不需要冲洗，无粪尿污水排出，垫料2~3年清理1次、劳动强度较小 | 夏天发酵床温度过高等不利于猪生长，粪污资源利用率低 | 不需要冲洗，无粪尿污水排出，垫料2~3年清理1次、劳动强度较小 | 夏天发酵床温度过高等不利于猪生长，粪污资源利用率低 |

①水冲粪工艺优点是用水冲的方式清粪，能够保持猪舍内的环境清洁，劳动强度小，劳动效率高；缺点是比其它3种工艺的排水量大，废水污染物浓度较高，治理难度较大，一次投入成本较高。

②水泡粪工艺废水排放量适中，优点在于保持猪舍内的环境清洁，清粪劳动强度较小，污水中污染物浓度较高，有利于沼气的产生，但缺点是水处理成本较高，周边需要有足够的土地资源用于消纳粪污。

③传统干清粪工艺的优点在于粪水分离，废水污染物浓度较低，废水处理技术成熟、可靠，便于污染处理和资源化利用；缺点在于用人工或机械方式清粪，无法适用于现代化大型养殖场内限位栏、保温房等的清理，人力投入大，机械化操作清粪率偏低。

④生态垫料养殖工艺的优点是不需要冲洗，无粪尿污水排出，垫料2~3年清理1次、劳动强度较小。在发酵床的制作过程中，通过垫料的分解发酵，使猪粪、尿中的有机物质得到充分的分解和转化；缺点是夏季猪舍的温度较高，粪污资源

根据《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2012]151号）有关规定，不适合敷设垫料的畜禽养殖圈、舍，宜采用漏缝地板和粪、尿分离排放的圈舍结构，有利于畜禽粪污的固液分离与干式清除，本次项目采用“机械刮板+漏缝板”清粪工艺得到了国家环保部2015年3月24日的批复，批复文号为（环办函（2015）425号，疲批复显示本项目采用的清粪工艺属于干清粪工艺，符合《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2012]151号）要求。

与目前国内采用的几种常用养殖模式和清粪工艺比对，本次项目所用“漏缝板+机械刮板”模式具有以下优点：

A、项目养殖模式实现了干清粪，符合技术规范要求；

B、项目养殖模式适合进行大规模集约化养殖；

C、实现了机械化操作，减少了劳动强度和人力资源消耗；

D、固液分离效果良好，废水污染物浓度低，降低了后续处理难度；

E、采用立体设计结构，生猪饲养、粪污清理和废水收集垂直进行，减少了占地面积。

本次项目采用的“机械刮板+漏缝板”模式符合《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2012]151号）要求，且与其他模式相比具有明显优势和先进性。本项目干清粪处理工艺详见图2-3。

图2-3    本项目清粪工艺示意图

2.5.1.4项目节水方式

①漏缝地板可维持猪舍环境清洁，日常免冲；

按照设计工艺，每个单元仅转换栏时进行一次冲洗消毒，圈舍冲洗用水量远远小于通仓式养殖用水量。

②利用限位式饮水器，严格控制养猪的耗水量；

限位式饮水器利用压差自动启闭供水，生猪需饮水时，饮水器卸压，内部压力大于外部压力，水自动地从管内流出直至液面高度在2cm时饮水器自动停止供水。限位式饮水器能保证生猪随时饮用新鲜水，无抛洒。经实践，对比传统的挤压式饮水器可减少60%左右的饮用水供用量；

③电脑控制单元降温用水，减少水量浪费；

④各单元安装水表，实行绩效管理，定量控制用水量；

各个猪舍单元都安装有水表，选用优质阀门，减少跑、冒、滴、漏，计量到每个饲养员，严格定量控制用水量，达到节约用水的目的；

⑤高压水枪冲洗猪舍，减少转出栏单元冲洗水量；

⑥应用自主研发的自动化饲喂系统可有效降低饲料搅拌过程用水量和饲料输送过程水分损耗，其节水效果远远高于全国同行业平均水平。

2.5.1.5猪舍、粪污池除臭工艺

①项目采用环保部认定的干清粪工艺，项目采用墙体集热板、猪舍内通风管、红外灯和风机相结合进行猪舍内温度控制，降低舍内有害气体浓度。

②在猪舍设置通风口，定期进行通风换气，加快排除有害气体。

③养殖场场区等消毒应采用环境友好的消毒剂和消毒措施，防止产生氯代有机物及其他二次污染物。

④加强场区及场界的绿化，场区绿化以完全消灭裸露地面为原则，选择适宜吸臭植物种类，广种花草树木，场界边缘地带种植双季槐等高大树种形成多层防护林带，以降低恶臭污染的影响程度。

⑤对猪舍、收集池、沼液储存池周边、固粪处理区喷洒除臭剂。

### 2.5.2 污染治理工程工艺

本项目粪污水处理工艺见图2-4。

图2-4   项目污水处理工艺流程图

2.5.2.1 粪污水处理工艺流程

在选用粪污处理工艺时，根据养殖场的养殖种类、养殖规模、粪污收集方式、当地的自然地理环境条件、排放去向等因素确定工艺路线及处理目标，本工程设计结合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中要求对污水进行处理。

本项目粪污处理系统的核心技术是“盖泄湖沼气池”，粪便污水经固液分离后污水进入盖泄湖沼气池，在沼气池内进行厌氧发酵，经厌氧发酵去除了大部分有机物，设计发酵周期为35天，发酵结束后，沼渣进入固粪处理区暂存场，经10d的自然风干至含水率60%左右，作为有机肥基肥外售，固液分离出的固形物进入固粪处理区堆肥。厌氧发酵产生的沼气经净化后，用于食堂，多余部分火炬燃烧。

盖泻湖沼气池：1个，总容积5000m3，主要处理经固液分离后的粪污水。

沼液储存池：1个，总容积5000m3，主要用于在非施肥季节期间储存沼液。

2.5.2.2 沼气利用工程

根据《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）中有关内容，厌氧发酵产生的沼气应进行收集，并根据利用途径进行脱水、脱硫等净化处理。沼气宜作为燃料直接利用。根据类比平舆县牧原食品股份有限公司实际运营经验，每去除1kgCOD可产生0.25m3沼气进行计算，因此本项目夏季沼气产生量为374m3/d、其他季节沼气产生量为240.5m3/d，全年沼气产生量104070m3/a。

沼气收集、净化工艺如图2-5。

沼气经过脱硫装置脱硫，其目的是净化沼气，净化后的沼气进入后续沼气利用系统。

（1）脱水脱硫器

根据沼气技术培训资料及大理州农科院《沼气的主要成分及用途》，沼气中H2S平均含量为0.034%。沼气需要进行脱硫处理，以防止对沼气输送管道的腐蚀影响。

本项目脱硫剂为氧化铁，采用常温 Fe2O3干式脱硫法。将 Fe2O3屑（或粉）和木屑混合制成脱硫剂，以湿态（含水40%左右）填充于脱硫装置内。Fe2O3脱硫剂为条状多孔结构固体，对H2S能进行快速的不可逆化学吸附，数秒内可将 H2S脱除到 1×10- 6以下。当沼气通过时，经如下反应，达到脱硫目的：

Fe2O3·H2O + 3H2S     Fe2S 3·H2O + 3H2O

Fe2O3·H2O + 3H2S     2FeS + S + 4H2O

脱硫剂工作一定时间后，其活性会逐渐下降，脱硫效果逐渐变差。当脱硫装置出口沼气中 H2S的含量超过 20mg·m-3时，就需要对脱硫剂进行处理。当脱硫剂中硫未达到30%时，脱硫剂可进行再生；若脱硫剂硫容超过30%时，就要更新脱硫剂。

同时经类比同规模养殖场污水处理设施竣工环保验收监测，经采用专用沼气脱硫剂脱硫后，硫去除率可达到85%以上，经核算沼气净化后H2S含量不高于78mg/m3。一般储气装置设计时，采取有防腐措施，经脱硫处理后的沼气不会对储气装置产生大的腐蚀影响，即其因腐蚀导致沼气泄露的可能性很小。

（2）沼气利用

项目运营后夏季沼气产生量为374m3/d、其他季节沼气产生量为240.5m3/d，全年沼气产生量104070m3/a。沼气优先用于食堂，多余部分用于火炬燃烧。

- 食堂

经查阅相关资料，项目职工食堂人均用沼气量按1.28m3/d，项目劳动定10人，项目食堂灶台沼气用量为12.8m3/d。

- 沼气用途

产生的沼气除食堂外，还剩余104057.2m3/a，计划将这部分沼气火炬燃烧。

图2-6     沼气利用平衡图单位：m3/d

### 2.5.3有机肥生产

2.5.3.1有机肥生产构筑物及设备

场区拟建固粪处理区1座，占地面积840m2，钢框架结构，半封闭车间设置顶棚，内部分为混料区、条垛发酵区、成品区。地面采用混凝土防渗，生产设备主要为铲车翻堆机1台。

表2-13       固粪处理区构筑物及设备一览表

| 项目 | 规格（m2） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 固粪处理区 | 840 | 1座 | 地面铺设混凝土防渗，设置顶棚，三面设置围栏，每条垛宽约1.8m，高1.2~1.6m，发酵时间为15~30天 |
| 铲车翻堆机 | / | 1台 | 混合后的物料用铲车翻堆机在发酵区堆成条垛状，发酵期内每天翻堆一次 |

2.5.3.2堆肥工艺介绍

本项目采用改良后的条垛堆肥工艺进行粪污堆肥处理，处理工艺如下：

- 原料预处理

堆肥过程中，合理的碳氮比是高效堆肥发酵的前提。碳素是堆肥微生物的基本能量来源，也是微生物细胞构成的基本材料。堆肥微生物在分解含碳有机物的同时，利用部分氮素来构建自身细胞体，氮是构成细胞中蛋白质、核酸、氨基酸、酶、辅酶的重要组成部分。经过长期的实际生产与研究经验，类比同类猪场，对猪粪堆肥的C/N比设为28，本项目利用比较廉价且有机物含量高、吸附能力强的谷糠为辅料进行碳氮比调节。

场区运营初期产生的新鲜猪粪经晾晒后，添加菌种进行发酵；后续产生的新鲜猪粪与初期产生的半成品有机肥混合发酵。

- 发酵

本项目发酵为好氧发酵，夏季发酵时间为15-20天，冬季发酵时间为25-30天。好氧发酵充氧条件由翻堆机翻拋实现。

混合后的物料用铲车翻堆机在发酵区堆成条垛状，条垛每条宽约1.8m，高1.2~1.6m。发酵过程为好氧发酵，通过铲车堆垛翻抛，每天一次。堆体在1~3天内温度上升至25~45℃，堆体温度达到60~70℃后发酵稳定，物料中纤维素和半纤维素也开始分解，腐殖质开始形成。堆体温度最高能达到80℃，充分发酵后温度逐步降低。

根据类比同类猪场，翻抛的同时可将物料充分混合均匀，经一次发酵后的物料含水率由80%降至40%。

本项目堆肥发酵过程分为4个阶段：

①升温阶段

堆肥初期，条垛内温度逐步从环境温度上升到45℃左右，主导微生物以嗜温性微生物为主，包括细菌、真菌和放线菌，分解底物以糖类和淀粉为主，期间能发现真菌的子实体，也有动物及原生动物参与分解。夏季升温阶段3-5天，冬季7-8天。

②高温阶段

堆温升至45℃以上即进入高温阶段，嗜温微生物受到抑制甚至死亡，而嗜热微生物则上升为主导微生物。堆肥中残留的和新生成的可溶性有机物质继续被氧化分解，复杂的有机物如半纤维素-纤维素和蛋白质也开始被强烈分解。微生物的活动交替出现，通常在50℃左右时最活跃的是嗜热性真菌和放线菌，温度上升到60℃时真菌几乎完全停止活动，仅有嗜热性细菌和放线菌活动，温度升到70℃时大多数嗜热性微生物已不再适应，并大批进入休眠和死亡阶段。

本项目采用现代化的工艺生产有机肥，最佳温度为55℃，这是因为大多数微生物在该温度范围内最活跃，最易分解有机物，而病原菌和寄生虫大多数可被杀死。夏季高温阶段2-3天，冬季6-8天。

③降温阶段

随着高温阶段微生物的死亡和活动减少，自然进入低温阶段。嗜温性微生物又开始占据优势，对残余较难分解的有机物作进一步的分解，但微生物活性普遍下降，堆体发热量减少，温度开始下降，有机物趋于稳定化，需氧量大大减少，堆肥进入腐熟或后熟阶段。夏季降温阶段8-10天，冬季6-7天。

④腐熟保肥阶段

有机物大部分已经分解和稳定，温度下降，为了保持已形成的腐殖质和微量的氮、磷、钾肥等，要使腐熟的肥料保持平衡。堆肥腐熟后，体积缩小，堆温下降至稍高于气温，应将堆体压紧，有机成分处于厌氧条件下，以利于肥力的保存。夏季腐熟保肥阶段2-3天，冬季6-7天。

发酵后的固体作为有机肥原料，经过腐熟度检测、质量检测、安全检测后进行装袋，外售。产品满足《有机肥料》（NY525-2012）标准。有机肥工艺流程如图2-8所示。

图2-7   制肥工艺流程及产污环节图

本项目猪粪（含沼渣）量为6540.8 t/a，发酵原料按照一定比例掺入半成品有机肥原料（第一次使用菌种），有机肥原料产生量按原料总量的25%计，则有机肥原料产量约为1635.2t/a。

## 2.6 主要产污环节分析

项目为扩建性质，主要的污染源分为施工建设期污染源以及项目正常运营期污染源。

2.6.1 施工期污染源

2.6.1.1废气

施工期对区域大气环境的影响主要是机械开挖、堆填、装卸、搅拌和运输等过程中产生的粉尘散落及运输过程中产生的二次扬尘，污染因子为TSP；其次是施工机械和运输车辆排放的尾气，污染因子为NOx、CO、THC（总碳氢化合物），间歇排放；装修期间有机溶剂废气。但最为突出的是施工扬尘。结合《驻马店市蓝天工程行动计划》，加强环境管理，加强建设工程施工现场管理。积极推行绿色施工。

⑴扬尘主要来源有：

①施工场地的土方挖掘、装卸和运输过程产生的扬尘、填方扬尘、管网布设路面开挖产生的扬尘。此类扬尘与砂土的粒度、湿度有关，并随天气条件而变化，难以定量估算。由于在施工过程中，土质一般较松散，因此，在大风、天气干燥尤其是秋冬少雨季节的气象条件下施工场地的地面扬尘可能对项目近邻的周边区域产生较大的影响。

②施工物料的堆放、装卸过程产生的扬尘。在施工场地的物料堆场，若水泥、砂石等土建材料露天堆放不加覆盖，容易导致扬尘的发生。此类扬尘的产生条件及产生量与场地平整、土石方清挖过程的地面扬尘的情况基本相似。

③建筑物料的运输造成的道路扬尘。包括施工车辆行驶时产生的路面扬尘、车上物料的沿途散落和风致扬尘。路面扬尘与路况、天气条件密切相关。对施工车辆经过的路段而言，积尘相对较多，若不能经常清除、冲洗路面积尘，则车辆经过时引起的扬尘较一般交通路面大得多，尤其在干燥的天气条件下，对道路两侧的影响明显。在物料运输过程中，物料在起、迄点的装卸和沿途的散落也会产生一定数量的扬尘。施工现场土方湿度较大，运输、装卸过程所引起的风致扬尘量相对于水泥、沙土要少得多。

④清除固废和装模，拆模以及清理工作面引起的扬尘。

⑵施工机械、运输车辆排放的废气：

在工程施工期间，使用液体燃料的挖掘机、装载机、推土机、平地机等施工机械及运输车辆的发动机排放的尾气中含有NOx、CO、THC等污染物，一般情况下，各种污染物的排放量不大，且为间接排放。

根据相关工程的类比调查，施工现场的扬尘日均浓度可达2.7mg/m3，影响范围大约在距离施工现场50m的范围内，在距施工场地150m处产生的扬尘可降至1.00mg/m3，运输车辆引起的扬尘对路边30m范围以内影响较大。虽然这种污染影响是暂时的、可恢复的，污染影响随工程结束而消失，但还是会在短期内对当地的空气环境质量带来一定影响。

2.6.1.2噪声污染

项目的建设施工活动会对场区周围声环境造成一定影响。施工噪声主要是由各种不同性能的动力机械在运转时产生的，如挖掘土方、平整清理场地、打夯、打桩、混凝土搅拌、建材运输等，声源强度约在70~100dB（A）之间。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3~8dB，一般不会超过10dB。

2.6.1.3废水污染

施工期产生的污水主要是施工人员的生活污水，预计施工人员约为20人。施工期间使用旱厕，人均生活用水量为50 L/人·d，其生活污水产生量为1m3/d。其主要污染物为SS、COD、BOD等。根据类比调查生活污水中的SS 浓度为250mg/L，COD浓度为350mg/L，BOD5浓度为150mg/L，NH3-N浓度为30mg/L。

2.6.1.4固体废物

施工期固体废物主要是项目开挖产生土方，其次是建筑垃圾及施工人员生活垃圾。工程土方计算详见表2-14。

表2-14             工程场区土方核算一览表

| 项目 | 开挖土方（万m3） | 回填土方（万m3） | 外购土方（万m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 场区平整 | 1.38 | 9.09 | 0 |
| 养殖区、管理区及污水处理区等 | 9.63 | 1.93 |  |
| 沼液消纳地管网 | 0.28 | 0.27 |  |
| 合计 | 11.29 | 11.29 |  |

经计算，本工程开挖土方总量约为11.29万m3，填方总量约为11.29万m3，项目土方挖填平衡后，无剩余土方。

施工人员生活垃圾产生量为0.02t/d，由当地环卫部门定期及时清理，送至垃圾中转站。

2.6.1.5施工期生态影响

⑴水土流失

拟建场址位于遂平县和兴镇藕花村周坡北1000米路西，地表植被覆盖一般，土壤侵蚀不强烈，其土壤侵蚀模数在1200t/（km2·a）以下，属轻度流失区。

工程施工期进行的土石方开挖、填筑、机械碾压等施工活动，将破坏了工程区域原有地貌，从而带来水土流失等隐患。

土方开挖包括场地平整、场内各设施基础开挖、辅助设施的建设、管道的敷设以及道路修建等，其中主要是养殖区、管理区及污水处理区等建设，工期长、土方量大。由于工程动用大量土方，致使土体松散、土壤凝聚力和内摩擦力减小，土壤的原状结构强度损失，从而使土体的防侵蚀能力降低。扰动了表土结构，土壤抗蚀能力降低，损坏了原有的水土保持设施，导致地表裸露，在地表径流的作用下，会造成水土流失，加大水土流失量，破坏生态环境。施工期流失的土石方随着地表径流将进入河道，携带土壤中营养元素进入水体，从而使河水浑浊度增加，污染物含量增加。同时，携带的泥沙在流速降低后将产生沉降，造成河道的淤积，影响河道的行洪，而且流失的土石有可能侵入农田，淤塞田间沟渠，对农田耕作带来不利。

⑵地表植被的破坏

工程建设用地目前为一般农田，地表植被为人工植被，主要种植农作物。工程施工的土石方开挖将破坏原来的生态系统，使区域绿地面积减少，造成区域生态活力减弱。

工程服务期满后，所有占地可恢复植被，最终成为可耕地或林地。

⑶对周围生态环境的影响

施工期产生的尘土、噪声可能会对区域内的动物、植物产生不良的影响，主要表现为粉尘覆盖影响植物光合作用和传粉、授粉；土方开挖影响野生动物的迁徙、迁移等，影响区域生态系统功能的正常发挥。

2.6.2 运营期主要污染源分析

2.6.2.1 大气污染源

营运期间的主要污染环节见表2-15和图2-9。

表2-15            项目产污环节分析

| 项目 | 序号 | 产污环节 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | 猪舍产生的恶臭气体 |
|  | G2 | 污水处理区产生的恶臭气体 |
|  | G3 | 有机肥发酵区产生的恶臭气体 |
|  | G4 | 沼液储存池产生的恶臭气体 |
|  | G5 | 沼气热水炉废气 |
|  | G6 | 食堂油烟 |
| 废水 | W1 | 猪舍尿液 |
|  | W2 | 猪舍冲洗废水 |
|  | W3 | 职工生活污水 |
| 固废 | S1 | 猪粪 |
|  | S2 | 废水沼气化处理后产生的沼渣 |
|  | S3 | 病死猪尸 |
|  | S4 | 疾病防疫产生的医疗废物 |
|  | S5 | 废脱硫剂 |
|  | S6 | 职工生活垃圾 |
| 噪声 | N | 废水处理设备、空压机、风机等运行产生的设备噪声及猪叫声 |

图2-9       产污环节图

## 2.7 项目物料平衡及其他平衡情况

项目春、秋、冬季节水平衡情况见图2-11，项目夏季水平衡情况见图2-12。

图2-10  项目春、秋、冬季水平衡图（243天，单位：m3/d）

图2-11   项目夏季水平衡图（122天，单位：m3/d）

项目物料（饲料）平衡图见图2-12。

图2-12  项目物料（饲料）平衡图（单位：干t/d）

## 2.8 项目主要污染物产排计算

本项目年出栏3万头商品猪。采用环保部认定的干清粪工艺，堆肥采用改良后的条垛堆肥工艺。

### 2.8.1 项目排水情况

2.8.1.1项目排水量核算

废水是养猪场产生的重要污染物，包括猪尿、猪舍冲洗废水及员工生活污水等，废水中含有高浓度有机物和N、P等，如若处理不当，如不经处理直接排入附近的水体，将对周边水体和人群健康存在巨大的潜在风险。

①猪尿液

根据《畜禽养殖污染防治最佳可行技术指南》（试行），猪尿排泄量计算公式为：Yu=0.205+0.438W

式中：Yu——为猪尿排泄量（L/d·头）；

W——为猪的饮水量（L/d·头）。

通过计算，项目养殖过程猪尿液产生情况见表2-16。

表2-16       项目养殖过程尿液产生情况一览表

| 种类 | 存栏数头 | 饮用水定额 L/d·头 | 单头猪尿液产生量 L/d·头 | 猪尿液产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m3/d | m3/a |
|  |  | 夏季 | 其它季节 | 夏季 | 其它季节 | 夏季 | 其它季节 | 年产生量 |
| 怀孕猪 | 1760 | 20 | 13 | 8.965 | 5.899 | 15.78 | 10.38 | 4447.5 |
| 哺乳猪 | 1760 | 50 | 30 | 22.086 | 12.132 | 38.87 | 21.35 | 9930.19 |
| 保育猪 | 2352 | 5.5 | 3 | 2.614 | 1.519 | 6.15 | 3.57 | 1617.81 |
| 育肥猪 | 2352 | 11 | 6.5 | 5.023 | 3.052 | 11.81 | 7.18 | 3185.56 |
| 后备育肥 | 7040 | 11 | 6.5 | 5.023 | 3.052 | 35.36 | 21.49 | 9535.99 |
| 合计 | / | / | 107.97 | 63.97 | 28717.05 |
| 备注：夏季按122d计算，其它季节按243d计算。 |

②猪舍冲洗废水

依据同类型养殖场运行中的干清粪工艺的冲洗规律，利用高压水枪在猪转栏时对各猪舍进行冲洗、消毒。保育育肥一体舍冲洗频率为每年2次，每次冲洗水用量为33m3（含回用沼液），后备育肥猪舍冲洗频率为每年4次，每次冲洗水用量为33m3（含回用沼液），怀孕猪舍冲洗频率为每年3次，每次冲洗水用量为44m3（含回用沼液），哺乳猪舍冲洗频率为每年12次，每次冲洗水用量为16.5m3（含回用沼液），本项目保育育肥舍为6个，后备育肥猪舍为2个，怀孕猪舍为个个，哺乳猪舍为2个，经计算项目猪舍冲洗水量合计为1320m3/a。冲洗过程损耗量按10%计，则猪舍冲洗废水产生量为1188m3/a，3.25m3/d。

③猪粪带入污水系统的废水

本项目采用环保部认定的干清粪工艺，粪尿产生后经粪污储存池暂存后用泵运至污水处理系统进行固液分离，经固液分离后，猪粪运至固粪处理区制有机肥，污水进入盖泻湖沼气池进行处理，则猪粪带入水量为11.008m3/d、4017.92m3/a。

经过计算，该项目养殖废水量为33922.97 m3/a。

④生活污水

项目设有员工食堂和宿舍，食堂污水经隔油池预处理后，与其他生活污水一同经内部管道引至盖泻湖沼气池进行处理。项目生活用水量为1.2m3/d、438m3/a，排放系数按0.8计，则生活污水排放量为0.96m3/d、350.4m3/a。

2.7.2.2污水水质分析

项目养殖废水总排放量为33922.97m3/a。清粪后养殖废水中主要污染物产生浓度分别为COD15000mg/L、BOD5 8000mg/L、SS 16000mg/L、NH3-N1200mg/L。

生活污水产生量为0.96m3/d、350.4m3/a，主要污染物产生浓度分别为COD300mg/L、BOD5150mg/L、SS200mg/L 、NH3-N 30mg/L，污染物产生量分别为COD0.105 t/a、BOD50.053 t/a、SS0.07 t/a、NH3-N0.011 t/a。

类比同类工艺的牧原公司实际运营过程中统计数据，养殖场在春、秋、冬季节用排水量无明显差异，因此项目废水排放量分析按照夏季及春、秋、冬季节（即非夏季）进行分析，养殖废水清洗废水与生活污水混合后，废水总排水量为34273.37m3/a，即夏季123.188 m3/d，其他季节79.188m3/d。

本项目采取“环保部认定的干清粪、盖泄湖沼气池、沼气沼液沼渣综合利用”处理工艺，养殖废水和生活污水进入盖泄湖沼气池进行35d厌氧发酵处理，盖泻湖沼气池设计有效总容积为5000m3，满足夏季最大容纳35天共4311.58m3废水处理需求。

项目场区废水产生后统一进入盖泄湖沼气池进行处理，经过厌氧发酵的出水沼液在耕作施肥期用于配套消纳地进行综合利用，在非耕作期于场内沼液储存池中暂存，不外排。项目废水中主要污染物去除效率为COD84%、BOD582%、SS87%、氨氮23%。项目废水主要污染物产生及排放汇总表见表2-17。

表2-17    项目废水主要污染物产生及排放情况一览表

| 来源 | 水量m3/a | 指标 | 浓度mg/L | 产生量t/a | 排放量t/a | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖废水（尿液、猪舍冲洗废水、进污水站猪粪含水等） | 33922.97 | COD | 15000.000 | 508.84 | 0 | 农肥施用季节做农肥，雨季由沼液储存池暂时贮存，不外排 |
|  |  | BOD5 | 8000.000 | 271.38 |  |  |
|  |  | SS | 16000.000 | 542.77 |  |  |
|  |  | NH3-N | 1200.000 | 40.71 |  |  |
| 生活污水 | 350.4 | COD | 300.000 | 0.11 |  |  |
|  |  | BOD5 | 150.000 | 0.05 |  |  |
|  |  | SS | 200.000 | 0.07 |  |  |
|  |  | NH3-N | 30.000 | 0.011 |  |  |
| 混合后废水 | 34273.37 | COD | 14368.700 | 492.46 |  |  |
|  |  | BOD5 | 7662.800 | 262.63 |  |  |
|  |  | SS | 15320.03 | 525.1 |  |  |
|  |  | NH3-N | 1149.70 | 39.4 |  |  |
| 处理后废水 | 34273.37 | COD | 2298.99 | 78.79 |  |  |
|  |  | BOD5 | 1379.30 | 47.27 |  |  |
|  |  | SS | 1991.60 | 68.26 |  |  |
|  |  | NH3-N | 883.73 | 30.29 |  |  |

### 2.8.2 废气

项目运行过程中产生的大气污染物主要为养殖过程猪舍产生的恶臭气体、污水处理过程及固粪处理区产生的恶臭气体、沼气燃烧废气及食堂油烟。

影响畜禽场恶臭气体产生的主要原因是清粪方式、管理水平、粪便和污水处理程度，同时也与场址选择、场地规划和布局、畜舍设计、畜舍通风等有关。恶臭气体主要成分为NH3、H2S，NH3和H2S的排放强度受很多因素的影响，除前述因素外还包括生产工艺、气温、湿度、猪群种类、通风情况以及粪污堆积时间等。

恶臭气体污染物源强确定：项目区内恶臭气体主要来自养殖区恶臭、污水处理工程恶臭、固废处理区恶臭和沼液储存池臭气。

2.8.2.1 养殖过程猪舍恶臭气体

养殖过程恶臭气体主要产生于猪舍内，为了有效核定出臭气中NH3、H2S产生情况，本次评价类比已建成并完成验收的平舆县内乡12场生猪养殖场，规模10.5万头育肥（主要进行育肥猪和保育猪的养殖）；环评批复宛环审【2010】365号，验收批复宛环审【2016】151号文件，本项目与平舆县内乡12场生猪养殖场养殖工艺相同，其污染数据具有可类比性，经类比育肥猪NH3产生源强为0.2g/头·d，H2S产生源强为0.017g/头·d（保育猪乘以0.2的系数，母猪乘以1.2的系数）。以上数据是在猪舍没有采取任何措施的情况下的产生量，本项目拟采用节水型饮水器、及时清粪等措施对项目产生的H2S和NH3进行治理。通过以上措施可以有效抑制和去除H2S和NH3的产生量，去除效率可达70%。

根据以上参数及存栏情况计算恶臭气体产排情况，计算结果见表2-18。

表2-18 项目养殖过程猪舍恶臭气体产生及排放情况一览表单位：kg/d

| 污染源 | 未采取措施时污染物产生情况 | 拟处理措施 | 采取措施后污染物排放情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | H2S | NH3 |  | H2S | NH3 |
| 怀孕舍（1760头） | 0.036 | 0.422 | 采用节水型饮水器、全漏缝地板并及时清粪，去除效率可达到70% | 0.011 | 0.127 |
| 哺乳舍（1760头） | 0.036 | 0.422 |  | 0.011 | 0.127 |
| 保育舍（2352头） | 0.008 | 0.094 |  | 0.0024 | 0.0282 |
| 育肥舍（9392头） | 0.032 | 0.376 |  | 0.0096 | 0.1128 |

2.8.2.2 污水处理及有机肥发酵区处理区产生的恶臭气体

（1）污水前处理系统恶臭

盖泄湖沼气池在接入污水前将进行固液分离，因前期固液分离环节由于设备要求，上方不能全部封闭，而盖泄湖沼气池为密闭的，因此只有在收集池、沼液储存池部分会产生恶臭气体。收集池恶臭源强：根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031gNH3和0.00012gH2S。本项目废水产生量为34273.37m3/a，BOD5去除量为215.36t/a，则收集池NH3产生量为0.67t/a，H2S产生量为0.026t/a。为进一步减小项目污水处理过程恶臭气体对周边环境的影响，对污水前处理系统收集池区域喷洒除臭剂，并加强场区绿化。

（2）有机肥发酵臭气

项目猪粪和污水处理产生的沼渣收集后运至固粪处理区进行条垛堆肥处理，项目本项目设置1个固粪处理区，占地面积840m2，根据类比牧原内乡12场生猪养殖场项目估算参数，固粪处理区NH3的产生量为5g/m2·d，H2S的产生量为0.3g/m2·d。据此进行计算，本项目粪污处理过程恶臭气体产生量为NH34.2kg/d、H2S0.252kg/d。

项目拟采用喷洒除臭剂的方式对堆肥过程恶臭气体进行处理。经处理后，项目粪污处理过程恶臭气体排放量为NH31.26kg/d、H2S0.0756kg/d。

（3）沼液储存池臭气

污水处理站产生沼液在非耕作期于场内沼液储存池中暂存。项目场内设1座沼液储存池，容积为5000m3，占地面积2000m2，根据类比牧原内乡12场（已验收）沼液储存池： H2S的产生量为0.0316kg/d，NH3的产生量为0.3953kg/d，折合后产生量分别为H2S 0.0023g/m2·d，NH30.03g/m2·d。本项目沼液储存池占地面积2000m2，则沼液储存池H2S的产生量为0.0046kg/d，NH3的产生量为0.06kg/d。由于沼液储存池占地面积较大，不便于喷洒除臭剂，且池上方不能加盖，因此产生的臭气全部逸散至空气中。本项目拟采取在沼液储存池周边加强绿化来吸收产生的恶臭气体。使其对周围环境的影响降至最低。

根据类比河南牧原食品股份有限公司12分场的监测数据，沼液储存池下风向5m和50m硫化氢的浓度分别是0.03mg/m3、 0.001~0.002mg/m3；氨气的浓度分别是0.14~0.16mg/m3、 0.11~0.12mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准（GB14554-93）》硫化氢和氨的标准值0.06mg/m3、1.5 mg/m3。故本项目沼液储存池对周边环境影响较小。

项目养殖过程中恶臭气体产生及排放情况具体见表2-19。

表2-19 　项目养殖过程猪舍恶臭气体产生及排放情况一览表

| 序号 | 主要污染物 | 污染源 | 产生量 | 拟处理措施 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （kg/d） | (t/a) |  | （kg/d） | (t/a) |
| 1 | NH3 | 养殖区 | 1.314 | 0.48 | 调整日粮结构，喷洒除臭剂，加强通风，去除率可达70%，设施绿化带 | 0.394 | 0.144 |
| 2 | H2S |  | 0.112 | 0.041 |  | 0.034 | 0.0123 |
| 3 | NH3 | 粪污处置区 | 4.2 | 1.533 | 喷洒除臭剂，设施绿化带，去除率可达70%， | 1.26 | 0.46 |
| 4 | H2S |  | 0.252 | 0.092 |  | 0.076 | 0.028 |
| 5 | NH3 | 沼液暂存区 | 0.06 | 0.0219 |  | 0.018 | 0.0066 |
| 6 | H2S |  | 0.0046 | 0.0017 |  | 0.0014 | 0.00005 |
| 合计 | NH3 | 全厂 | 5.574 | 2.035 | / | 1.672 | 0.611 |
|  | H2S |  | 0.367 | 0.135 | / | 0.111 | 0.04 |
| 备注：其中粪污处理区含污水处理站、固粪处理区2个区域 |

2.8.2.3沼气燃烧废气

项目产生的沼气通过气水分离、脱硫后H2S含量≤20mg/m3，用于食堂灶台燃料，多余部分用于火炬燃烧。

沼气是清洁能源，燃烧后主要为CO2和H2O，但沼气中含有少量的H2S成分，H2S燃烧会产生一定量的SO2，同时沼气燃烧还会产生少量NOX。根据王钢主编的《沼气脱硫技术研究》文章（来自《化学工程师》杂志，文章编号：1002-1124（2008）01-0032-03），类比确定项目沼气中H2S质量浓度为2g/m3，经脱硫设备处理后（脱硫效率为99.2%），沼气中H2S含量为16mg/m3，能够满足《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NYT1222-2006）中关于沼气净化系统处理后的硫化氢小于20mg/m3的要求。

项目沼气主要用于场区食堂，多余部分用于火炬燃烧。

沼气灶温度一般为600～700℃，当燃烧温度低于1400℃时基本不会产生氮氧化物，沼气燃烧废气主要为SO2，项目火炬燃烧的沼气量为104057.2m3/a，烟气量根据《第一次全国污染源普查工业产排污系数手册》中的产生系数核算（即136259.17m3/万m3-原料），烟气量为1417874.77m3/a。

根据质量平衡定律计算出SO2产生量=H2S产生量/34*64，沼气产生SO2量为104057.2×16×10-6×64÷34=3.13kg/a，即0.0031t/a。

根据《2006年全国氮氧化物排放统计技术要求》，沼气燃烧过程NOX排放系数为5.0kg/108kJ，沼气的发热值为21524kJ/m3，则本项目NOX排放量为0.112t/a。

项目沼气燃烧废气排放情况见下表。

表2-20  沼气燃烧废气产排情况一览表

| 沼气量 (m3) | 烟气量 （m3/a） | 污染物名称 | 排放浓度 （mg/m3) | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沼气热水炉 | 火炬燃烧 | 沼气热水炉 | 火炬燃烧 |  |  | 沼气热水炉 | 火炬燃烧 |
| 104057.2 | 1417874.77 | SO2 | 2.19 | 0.0031 |
|  |  |  |  | 0.0023 | 0.0008 |
| 85815.9 | 18241.3 | 1169747 | 248127.77 | NOX | 79.2 | 0.112 |
|  |  |  |  |  |  | 0.084 | 0.028 |

2.8.2.5 食堂油烟废气

本项目有食堂一座，食堂在烹饪炒作时将产生厨房油烟废气污染。根据项目工作制度及生产具体情况，预计每天每座食堂用餐人次平均为10人次，类比同类食堂使用油用量的一般情况，食堂食用油消耗系数以1kg/100人次计，则食堂使用食用油0.1kg/d。食堂油烟量按食用油耗量2.83%计，则油烟产生量为0.0028kg/d，产生浓度为1.27mg/m3，食堂油烟经油烟净化装置处理后经高于食堂所在建筑物顶部烟囱排放。油烟净化装置排风量以2000m3/h计，每天运行8h，处理效率按90%计，排放浓度为0.127mg/m3，外排油烟浓度低于河南省《餐饮业油烟污染物放标准》(DB41/1604-2018)要求，能够实现达标排放。

### 2.8.3 噪声排放情况

噪声主要为猪叫声、清洗猪舍时高压水枪配套空压机、猪舍降温配套风机、粪污处理设施水泵、固液分离机、翻抛机、除尘器风机等设备运行时产生的噪声，根据类比调查，其源强为70～90dB(A)。项目主要噪声设施源强情况见表2-21。

表2-21           项目主要噪声源强一览表单位：dB(A)

| 污染物来源 | 种类 | 产生方式 | 产生源强 | 治理措施 | 排放源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪舍 | 猪叫 | 间断 | 65 | 隔声降噪、距离衰减 | 55 |
|  | 空压机 | 间断 | 90 | 隔声、消声降噪 | 70 |
|  | 风机 | 连续 | 85 | 厂房隔声、减振 | 70 |
| 粪污处理区 | 水泵 | 连续 | 75 | 选低噪声设备、隔声、减振 | 60 |
|  | 固液分离机 | 连续 | 75 |  | 60 |
|  | 翻抛机 | 间断 | 75 |  | 60 |

### 2.8.4 固体废物排放情况

本项目产生的固体废物主要包括猪粪固形物、厌氧发酵后的沼渣、疾病防疫产生的医疗废物、职工生活垃圾和废脱硫剂等。

（一）猪粪固形物和沼渣

（1）猪粪固形物

根据《畜禽养殖污染防治最佳可行技术指南》（试行），猪粪排泄量计算公式为：

Yf=0.530F-0.049

式中：Yf——为猪粪排泄量（kg/头·d）；未折算为干粪。

F——为饲料采食量（kg/头·d）。

通过计算，项目猪粪产生情况见表2-22。

表2-22           猪粪产生情况一览表

| 种类 | 存栏数（头） | 饲料定额 （kg/头·d） | 单头猪粪便产生量 （kg/头·d） | 猪粪便产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （t/d） | （t/a） |
| 怀孕猪 | 1760 | 2.5 | 1.276 | 2.25 | 821.25 |
| 哺乳猪 | 1760 | 5.78 | 3.0144 | 5.31 | 1938.15 |
| 保育猪 | 2352 | 0.78 | 0.3644 | 0.86 | 313.9 |
| 育肥猪 | 2352 | 2 | 1.011 | 2.38 | 868.7 |
| 后备育肥 | 7040 | 2 | 1.011 | 7.12 | 2598.8 |
| 合计 | / | / | 17.92 | 6540.8 |

养殖粪污在粪污处理区进行固液分离，固液分离效率按分离出干物质的50%计，则分离出来的猪粪总重（以含水量65%计）为1868.8t/a，在堆肥区发酵生产有机肥，剩余溶解在废水里的猪粪进入盖泄湖沼气池进行处理。

拟建项目产生的粪便及去向详见表2-23。

表2-23  拟建项目猪粪产生及去向一览表

| 产生/去向 类别 | 猪粪总产生量（含水率80%） | 固液分离后堆肥（含水率65%） | 进入盖泄湖沼气池的猪粪 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | t/d | t/a | t/d | t/a | t/d | t/a |
| 湿重 | 17.92 | 6540.8 | 5.12 | 1868.8 | 8.96 | 3270.4 |
| 干重 | 3.584 | 1308.16 | 1.792 | 654.08 | 1.792 | 654.08 |

经分离后的猪粪通过接种有机肥半成品通过发酵生成有机肥。有机肥产生量按原料总量的25%计，有机肥产生量为467.2t/a。项目发酵后的固体有机肥，经过腐熟度检测、质量检测、安全检测后在通过自然风干、晾晒等方法把含水量降至30%以下定期外售。

（2）沼渣

项目进入盖泄湖沼气池猪粪干重为654.08t/a，粪便中的有机物质在厌氧反应阶段被降解50%，20%进入沼液，30%转化为沼渣，厌氧反应处理后沼渣实际含水率为85%，故沼渣产生量（总重）为654.08t/a。沼渣收集后通过管道送至有机肥堆肥发酵场经过晾晒、自然风干到含水率60%，作为有机肥基肥外售，有机肥基肥产生量为261.63t/a。

项目猪粪、沼渣平衡图见图2-13。

图2-13   项目猪粪、沼渣平衡图单位：干t/d

根据类比同类养殖场有机肥制作情况，猪粪便和沼渣堆肥处理生产的有机肥中砷、镉、铅、汞等重金属均能满足《有机肥料》（NY525-2011）表2有机肥中重金属限量指标的要求（砷15mg/kg，镉3 mg/kg，铅50 mg/kg，汞2 mg/kg）。

（二）病死猪尸体

根据《关于病害动物无害化处理有关意见的复函》（环办函[2014]789号）中相关内容：“为防治动物传染病而需要收集和处置的废物”被列入《国家危险废物名录》，但是，根据法律位阶高于部门规章的法律适用原则，病害动物的无害化处理应执行《动物防疫法》，不宜再认定为危险废物集中处置项目。同时根据农业部“关于印发《病死动物无害化处理技术规范》的通知”农医发〔2017〕25号的相关技术要求，故该项目病死猪按一般固废处置。

表2-24             各种类猪死亡率及平均重量一览表

| 种类 | 存栏量（头） | 批次（批/a） | 平均死亡率 | 平均重量（kg/头） | 病死数 （头/a） | 病死猪重量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 怀孕猪 | 1760 | / | 1% | 120 | 17 | 2.04 |
| 哺乳猪 | 1760 | / | 1% | 120 | 17 | 2.04 |
| 保育猪 | 2352 | 6 | 2% | 10 | 47 | 0.47 |
| 育肥猪 | 2352 | 3 | 1% | 50 | 23 | 1.15 |
| 后备育肥 | 7040 | 3 | 1% | 50 | 70 | 3.5 |
| 合计 | / |  | / | / | / | 9.2 |

（三）疾病防疫产生的医疗废物

生猪在生长过程接种免疫或发病期接受治疗产生的少量医疗废物，每头猪防疫产生医疗废物量约为0.005kg/a，全场产生量约为0.08t/a，暂存于危废暂存间，定期交驻马店市海骏医疗废物处置有限公司进行处置。

（四）废脱硫剂

项目采用干法对沼气中硫化氢进行去除，沼气通过活性炭、氧化铁等构成的填料层，使硫化氢氧化成单质硫或硫氧化物。根据《沼气常温氧化铁脱硫催化剂的研制》（武汉工程大学学报2010.07）可知：常温下，理论上每100g活性氧化铁一次可吸收脱除57.5g硫化氢气体。项目所使用脱硫剂氧化铁含量为30%，废脱硫剂半年再生一次，脱硫剂一年更换一次，更换废脱硫剂产生量约为0.085t/a。沼气脱硫装置中失去活性的废脱硫剂（主要成分为废活性炭和氧化铁）由生产厂家统一回收处置。

（五）生活垃圾

生活垃圾产生系数按0.5kg/d·人计，则场区职工生活垃圾产生量为1.83t/a。生活垃圾由环卫部门定期收集后运往垃圾填埋场。

项目固体废物产排情况及处置措施见表2-25。

表2-25  固体废物产排情况及处置措施一览表

| 序号 | 产生环节 | 名称 | 固废性质 | 产生量 （t/a） | 处置措施 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪粪 | 猪粪固形物 | 一般固废 | 1868.8 | 发酵处理后作为有机肥原料外售 | 0 |
|  | 沼气池 | 沼渣 | 一般固废 | 654.08 | 发酵处理后作为有机肥原料外售 | 0 |
| 2 | 养殖过程 | 病死猪尸 | 一般固废 | 9.2 | 每天由密闭罐车运送至遂平县鼎丰生物有限公司无害化车间进行处理 | 0 |
| 3 | 防疫 | 医疗废物 | 危险固废（HW01） | 0.08 | 暂存于危废暂存间，定期交驻马店市海骏医疗处置有限公司处置 | 0 |
| 4 | 沼气脱硫装置 | 废脱硫剂 | 一般固废 | 0.085 | 生产厂家统一回收处置 | 0 |
| 5 | 员工 | 生活垃圾 | 一般固废 | 1.83 | 送环卫部门处理 | 0 |
|  | 合计 | 2534.0752 | / | 0 |

## 2.9 扩建后全厂项目主要污染物产排汇总

扩建后全厂主要污染物产排情况见表2-26。

表2-26     项目污染物产排汇总情况一览表

| 项目 | 污染物 名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量 （t/a） | 削减量 （t/a） | 处理后 浓度mg/m3 | 排放量 （t/a） | 备注—治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 场区 | NH3 | — | 2.122 | 1.485 | — | 0.637 | 控制养殖密度、饲料添加剂、及时清粪、喷洒除臭剂、设置绿化带 |
|  |  | H2S | — | 0.141 | 0.0982 | — | 0.0428 |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 1.27 | 0.001 | 0.0009 | 0.127 | 0.0001 | 油烟净化器 |
|  | 沼气热水炉 | SO2 | 2.19 | 0.0023 | 0 | 2.19 | 0.0023 | 8m高排气筒排放 |
|  |  | NOX | 79.2 | 0.084 | 0 | 79.2 | 0.084 |  |
|  | 沼气火炬燃烧 | SO2 | 2.19 | 0.0008 | 0 | 2.19 | 0.0008 | 8m高火炬燃烧 |
|  |  | NOX | 79.2 | 0.028 | 0 | 79.2 | 0.028 |  |
| 废水 | 废水量 | — | 34273.37 | 34273.37 | — | 0 | 经盖泻湖沼气池（1个，容积为 5000m3）处理后，做液肥使用，不外排 |
|  | COD | 14368.7 | 492.46 | 492.46 | 2298.99 | 0 |  |
|  | BOD5 | 7662.8 | 262.63 | 262.63 | 1379.30 | 0 |  |
|  | SS | 15320.03 | 525.1 | 525.1 | 1991.60 | 0 |  |
|  | NH3-N | 1149.70 | 39.4 | 39.4 | 883.73 | 0 |  |
| 固体废物 | 固液分离的猪粪 | — | 1868.8 | 1868.8 | — | 0 | 发酵制有机肥，外售 |
|  | 沼渣 | — | 654.08 | 654.08 | — | 0 | 晾晒后作为基肥外售 |
|  | 病死猪尸体 | — | 9.2 | 9.2 | — | 0 | 每天由密闭罐车运送至遂平县鼎丰生物有限公司无害化车间进行处理 |
|  | 生活垃圾 | — | 1.83 | 1.83 | — | 0 | 送环卫部门处理 |
|  | 疾病防疫产生的医疗废物 | — | 0.08 | 0.08 | — | 0 | 暂存于危废暂存间，定期交驻马店市海骏医疗处置有限公司处置 |
|  | 脱硫装置产生的废脱硫剂 | — | 0.085 | 0.085 | — | 0 | 由生产厂家统一回收 |

## 3.09 扩建前后全厂项目主要污染物产排情况三笔帐

扩建前后全厂主要污染物产排情况三笔帐2-27。

表2-27     项目扩建前后污染物产排汇情况三笔帐一览表

| 项目情况 | 现有工程 | 本期工程 | 扩建后全厂 | 增减量（t/a） | 以新带老削减量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产生量 （t/a） | 排放量（t/a） | 产生量 （t/a） | 排放量（t/a） | 产生量 （t/a） | 排放量（t/a） |  |  |
| 废水 | 废水 | 10279.62 | 0 | 23993.75 | 0 | 34273.37 | 0 | 0 | 0 |
|  | COD | 23.62 | 0 | 468.84 | 0 | 492.46 | 0 | 0 | 0 |
|  | BOD5 | 14.18 | 0 | 248.45 | 0 | 262.63 | 0 | 0 | 0 |
|  | SS | 20.47 | 0 | 504.63 | 0 | 525.1 | 0 | 0 | 0 |
|  | NH3-N | 9.08 | 0 | 30.32 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 |
| 废气 | NH3 | 0.139 | 0.07 | 1.983 | 0.567 | 2.122 | 0.637 | +0.567 | 0 |
|  | H2S | 0.012 | 0.006 | 0.129 | 0.0368 | 0.141 | 0.0428 | +0.0368 | 0 |
|  | 油烟 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0001 | 0.001 | 0.0001 | -0.0009 | 0 |
| 固废 | 养殖废物 | 1282.9895 | 0 | 1249.2555 | 0 | 2532.245 | 0 | 0 | 0 |

# 第三章   环境现状调查与评价

## 3.1 自然环境概况

### 3.1.1 地理位置

遂平县位于河南省中南部，西枕伏牛余脉，东临黄淮平原。京广铁路、京深公路纵穿南北，汝河、奎旺河横贯东西。地处北纬 32°59′～33°18′、东经113°37′～114°10′之间。极东点，常庄乡徐楼村民委员会唐庄东；极西点，张台乡李尧村民委员会王帽垛山西北偏北处；极南点，文城乡黄溪河村民委员会王庄南；极北点，沈寨乡双楼村民委员会高庄北。县境东西长51km，南北宽33km，总面积1222.89km2。东与上蔡、汝南为邻，东北距遂平县城29km，东南距汝南县城38km；北与西平县接壤，距遂平县城26km；西与平顶山市舞钢区、泌阳毗连，西北距舞阳县城49km，西南距泌阳县城79km；南与驻马店市交界，正南距驻马店市区20km。

本项目厂址位于驻马店市遂平县和兴镇藕花村周坡北1000米路西，项目地理位置图见附图一。

### 3.1.2地形、地貌

遂平县西部为伏牛余脉，东部为冲积湖平原，其间有洼、岗地分布，地势西高东低。中部南北两侧为两道东西走向的岗坡，自西向东逐渐下降，延伸至京深公路附近，南北岗坡之间和以东地区为平原。在全县1222.89km2的总面积中，海拔50~100米之间的为1026.79km2，占总面积的84%；海拔200~500米之间的为57.58km2，占总面积的4.7%；海拔500米以上的为2.38km2，占总面积的0.2%。

项目位于驻马店市遂平县和兴镇藕花村周坡北1000米路西，项目区域地势相对简单，且较为平坦，适宜建设。

### 3.1.3气候气象

工程所在地遂平县，处于北亚热带向暖温带过渡区，属大陆性季风型半湿润气候，四季分明，气候温和。年平均气温15℃，年平均气压1006.4hPa，年平均相对湿度69%，平均年日照2208h，平均年无霜期224天，平均年降水量972mm，降水集中于每年6~9月份。

区域全年以北风为主，冬季盛行偏北风，夏季盛行偏南风。一年中春季风速最高，秋季风速较低，全年平均风速2.5~3m/s；静风频率也较高，全年平均约12%，NNW～NNE风向角范围在为45°，项目区域的主导风向为NNW～NNE。平均风向频率玫瑰图见图3-1。

图3－1遂平县多年风向频率玫瑰图

### 3.1.4水文

3.1.4.1地表水

区域属淮河流域的洪汝河水系，县域内地表水体汝河、奎旺河横贯全境。其大小支流30余条，其特点是：径流年际及年内变化大，涝时沟满河平，甚至满溢；旱时细流涓涓，甚至干枯。且多源于西部山区，河短坡陡，洪水势猛，进入平原后，易破堤成灾。

汝河，又名沙河，发源于泌阳县韭菜皮山西北麓，经泌阳的象河、春水、板桥、沙河店，由文城乡的魏湾流入遂平县境。经文城、诸市、褚堂、阳丰、城关、车站、常庄、石寨铺等8乡镇，由石寨铺乡的阎桥村委进入汝南县境。在遂平县内流长56.3km，流域面积681.01km2，占全县总面积的56%。河床平均宽200m，深10m，最大泄洪能力3000m3/s。

奎旺河，旧称鬼王河、牛沟，上游南北两支：北支北石羊河，发源于大歪尖山北麓秦王寺，流经双沟水库、袁庄、小河张、后黄庄，全长26km，流域面积77.5km2。南支南石关河发源于大歪尖山东南麓，流经红石崖、下宋水库、玉山街，东至后黄庄与北石羊河汇合，全长25km，流域面积81.6km2。南北两支汇合后称奎旺河，东流到姨娘庙折向东北，至孙庄东南，王陈渠注入后，称南柳堰河入遂平县境，在遂平县境全长49km，流域面积417.58km2，占全县总面积的34%。谢湖沟为奎旺河一小支流，属季节性河流，平时水量很小。主要功能为排涝泄洪。

汝河上游来水主要是板桥水库，向东南流入宿鸭湖水库，同时，汝河在入宿鸭湖水库之前有一分洪道向南分出，有小清河、玉带河及化肥厂排水沟汇入分洪道，分洪道在接纳了这些水后，从另一入口进入宿鸭湖水库。奎旺河向东流入北汝河，不进入宿鸭湖水库，北汝河向南与宿鸭湖水库流出水在沙口处汇合，再向东南与小洪河在班台汇合，称作洪河。洪河再向东南，在淮滨进入淮河。另外，奎旺河在遂平县城东北附近有一分洪道与汝河相连。

项目所在区域水体主要为南侧的奎旺河分洪道，奎旺河分洪道由西北向东最终注入到奎旺河，项目区域水体分布状况参看附图四。

3.1.4.2地下水

遂平有以下几个水文地质区：

Ⅰ2 中细砂亚粘土区：面积为157km2，主要分布在南岗区和平原区分界的诸市、诸堂乡沿汝河两岸的冲积平原上，属汝河的古河道，地下水贮存条件好，无论浅层深层均富水。

Ⅱ1 亚粘土区：面积390km2，主要分布在遂平县城以东包括常庄、张店、城关、石寨铺等乡的全部和车站、和兴、阳丰、褚堂等乡的一部分。该区属第四纪冲积平原，地下水赋存条件好，水位浅，水量丰富，开采条件好，是遂平的主要宜井区。

本项目选址位于遂平县和兴镇藕花村周坡北1000米路西，所在区域属于Ⅱ3水文地质区。

Ⅱ3 亚粘土区：面积343km2，主要分布在北岗区和平原区的西北部，包括沈寨乡全部和玉山、槐树、和兴等乡的一部分。该区除边沿地带是富水区外，其它大都是弱富水区。

Ⅲ2 粘土和亚粘土区：面积83.85km2，主要分布面岗区。包括关王庙、诸市、褚堂等乡的一部分，该区属浅层贫水，深层中等富水区，灌溉只能依靠地表水和少量深层水。

Ⅳ1 亚粘土区：面积132km2，主要分布在西部山丘区和岗区衔接的地带，包括槐树、玉山、张台、花庄、文城等乡的部分地区。该区无论浅层深层均为贫水区，不能发展井灌，有些地区连人畜饮水都有困难。

Ⅴ 石灰岩、石英砂岩、砂砾岩区：面积104km2，主要在西部山丘区，包括张台乡的西部地区，该区只有少量的裂隙水和泉水，只有利用地表水。

### 3.1.5土壤

评价区土壤主要是由黄河历代泛滥沉积形成，全区土壤类型为潮土、风沙土两个土类。其中潮土类面积最大，占全区土壤总面积的98.22%。

评价区内植被主要以人工植被为主，并有落叶阔叶林树种和绿地等。区域内以家养动物为优势种群，生物多样性组成较为简单。

### 3.1.6 生态环境

项目所在区域为遂平县城市开发区，植被以农作物为主，兼有少量的道路林。野生动物种类主要有麻雀、喜鹊、斑鸠、鹌鹑、黄鼠狼、野兔、稚鸡、鹰、蛇、鼠类、青蛙、刺猬等，生物多样性程度相对较低。

## 3.2环境保护目标调查

根据项目特点，确定以评价范围内的主要居民点为环境保护目标，经过对拟建项目区域的现场踏勘，评价区域内尚未发现重点文物、自然保护区、珍稀护目标，项目周边2.5km范围内的环境保护目标具体见表3-1。

表3-1      环境保护目标一览表

| 环境要素 | 环境保护对象名称 | 与养殖场方位 | 距离（m） | 人口 | 户数 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气环境 | 小吴庄 | 北 | 335 | 220 | 55 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类、《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》中附录D中有害物质的最高允许浓度 |
|  | 金刘庄 | 西北 | 747 | 246 | 62 |  |
|  | 刘店村 | 西 | 1386 | 487 | 120 |  |
|  | 田樊庄 | 西北 | 1772 | 234 | 57 |  |
|  | 大牛庄 | 北 | 1079 | 186 | 46 |  |
|  | 魏庄 | 北 | 2144 | 87 | 21 |  |
|  | 大户刘 | 西北 | 2178 | 64 | 18 |  |
|  | 英吴庄 | 东北 | 953 | 285 | 87 |  |
|  | 刘法堂 | 西北 | 2376 | 114 | 28 |  |
|  | 北仁庄 | 东 | 1495 | 184 | 46 |  |
|  | 刘樊庄 | 西 | 590 | 600 | 150 |  |
|  | 陈凤庄 | 东南 | 1572 | 475 | 120 |  |
|  | 仝竹园 | 东南 | 1662 | 108 | 27 |  |
|  | 白庄 | 西南 | 2005 | 387 | 102 |  |
|  | 藕花 | 东南 | 601 | 900 | 225 |  |
|  | 藕花村 | 南 | 838 | 800 | 200 |  |
| 地表水 | 奎旺河 | S | 1752 | / | / | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
| 地下水 | 场区下游村庄地下水、配套沼液消纳地附近村庄地下水 | / | / | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 土壤 | 配套沼液消纳地附近土壤环境 | / | / | 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018） |
| 噪声 | 场区四周场界 | / | / | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 |

## 3.3现状监测

### 3.3.1环境空气质量现状监测与评价

### 3.3.1.1监测点布设

评价区位于驻马店市遂平县和兴镇藕花村周坡北1000米路西，根据当地气象条件、评价级别及区域环境特征，环境空气现状监测点位共布设3个。详见表3-2和附图二。

表3-2   环境空气现状监测点位布设一览表

| 序号 | 监测点名称 | 距场区方位 | 距场区最近距离（m） | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目位置 | / | / | 项目区 |
| 2 | 藕花 | 东南 | 601 | 居民区 |

### 3.3.1.2监测因子及监测分析方法

根据本项目废气污染物产生情况，确定本次环境空气质量现状监测因子为H2S和NH3同步监测风速、风向、气温、气压、总云、低云及天气状况。监测方法见表3-3。

表3-3       环境空气检测分析方法及使用仪器

| 检测项目 | 检测方法 | 使用仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| H2S | 环境空气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气检测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局(2003年)第三篇第一章十一 （二） | 综合气体采样器/2050 分光光度计/T6新悦 | 0.001mg/m3 |
| NH3 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 综合气体采样器/2050 分光光度计/T6新悦 | 0.01 mg/m3 |

### 3.3.1.3监测时间及监测频率

受遂平县袁会程猪场养殖场委托，河南正信检测技术有限公司于2019年10月17日-10月23日对区域空气质量现状进行了监测，具体监测频率见表3-4。

表3-4       环境空气质量检测因子及频率一览表

| 检测项目 | 取值时间 | 检测频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| H2S | 1小时平均 | 连续检测7天，每日检测4次，02、08、14、20时各检测一次，每小时至少有45min的采样时间 |  |
| NH3 | 1小时平均 | 连续检测7天，每日检测4次，02、08、14、20时各检测一次，每小时至少有45min的采样时间 |  |

### 3.3.1.4评价方法

评价因子采用单因子污染指数法进行评价。具体公式为：

Pi = Ci / Coi

式中：Pi—i种污染物的污染指数，无量纲；

Ci—i种污染物的实测浓度，mg/m3；

Coi—i种污染物的评价标准值，mg/m3。

### 3.3.1.5评价标准

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准和《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》中附录D中有害物质的最高允许浓度，评价执行标准具体见表3-5。

表3-5      环境空气质量标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 单位 | 浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| H2S | 一次值 | mg/m3 | 0.01 |
| NH3 | 一次值 | mg/m3 | 0.20 |

### 3.3.1.6监测结果与分析

本项目区域内现状监测因子H2S和NH3监测统计结果列于表3-6。

表3-6    环境空气质量现状评价结果

| 监测点位 | 监测项目 | 测值范围（mg/m3） | 评价标准（mg/m3） | 超标率 （%） | 达标 情况 | 标准指数范围 | 最大质量浓度值占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目区 | H2S一次值 | 未检出 | 0.01 | 0 | 达标 | 0 | 0 |
|  | NH3一次值 | 0.02~0.06 | 0.2 | 0 | 达标 | 0.1~0.3 | 30% |
| 藕花 | H2S一次值 | 未检出 | 0.01 | 0 | 达标 | 0 | 0 |
|  | NH3一次值 | 0.02~0.07 | 0.2 | 0 | 达标 | 0.1~0.35 | 35% |

为进一步对项目所在区域大气环境进行了解，本次评价引用2018年驻马店市监控平台发布的遂平县环境空气自动站统计数据，《环境空气质量标准》（GB3095-2012）标准中细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧六项因子评价全县城市环境空气质量。全县城市环境空气质量首要污染物为PM2.5。二氧化硫、二氧化氮、PM2.5、PM10、一氧化碳、臭氧监测浓度及评价结果见表3-7。

表3-7    2018年遂平县环境空气质量统计数据一览表

| 2018年 | PM10 (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) | SO2 (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO (μg/m3) | O3 (μg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 146 | 104 | 29 | 41 | 2.10 | 98 |
| 二月 | 136 | 77 | 30 | 33 | 1.37 | 100 |
| 三月 | 109 | 66 | 30 | 37 | 1.10 | 140 |
| 四月 | 117 | 48 | 17 | 35 | 1.40 | 154 |
| 五月 | 87 | 45 | 11 | 29 | 1.20 | 185 |
| 六月 | 65 | 42 | 14 | 28 | 1.06 | 212 |
| 七月 | 57 | 35 | 20 | 23 | 1.25 | 168 |
| 八月 | 57 | 31 | 10 | 20 | 1.00 | 187 |
| 九月 | 62 | 32 | 8 | 27 | 0.96 | 171 |
| 十月 | 93 | 48 | 11 | 42 | 1.15 | 185 |
| 十一月 | 128 | 82 | 15 | 45 | 2.20 | 129 |
| 十二月 | 151 | 103 | 17 | 47 | 2.60 | 81 |
| 全年 | 100 | 55 | 19 | 36 | 1.70 | 210 |

评价区的环境空气质量现状监测结果表明，2018年遂平县环境空气中SO2、NO2年平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012及修改单）中二级标准要求，PM10、PM2.5年平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012及修改单）中二级标准要求，O3、CO平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012及修改单）中二级标准要求。总体说明评价区域内环境空气质量较好。

### 3.3.2地表水环境质量现状监测与评价

本项目区域地表水系向南进入奎旺河分洪道，继而向东进入奎旺河，本次评价查阅了奎旺河疙瘩刘控制断面2019年1月到9月份水质监控数据（其主要监控因子为COD、氨氮和总磷），具体如下：

表3-8     奎旺河疙瘩刘控制断面2019年1-9月份监控数据（单位：mg/L）

| 监控断面 | 月份 | COD | 氨氮 | 总磷 | 达标情况 | 主要超标因子及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 奎旺河疙瘩刘李桥 | 1月 | 26 | 11.4 | 0.39 | 不达标 | 化学需氧量（0.30）、氨氮（10.4）、总磷（0.95） |
|  | 2月 | 27 | 0.16 | 0.03 | 不达标 | 化学需氧量（0.35） |
|  | 7月 | 16 | 0.53 | 0.260 | 不达标 | 总磷（0.30） |
|  | 8月 | 19 | 4.19 | 0.29 | 不达标 | 氨氮（3.19）、总磷（0.45） |
|  | 9月 | 19 | 1.15 | 0.24 | 不达标 | 氨氮（0.15）、总磷（0.20） |
| 目标值 | 20 | 1.0 | 0.2 | / | / |

由奎旺河疙瘩刘控制断面2019年1-9月份监控数据来看，奎旺河水质1-9月份水质不能够监控目标值要求。其超标原因主要是由于奎旺河沿河接纳了大量的污水造成的。

### 3.3.3地下水质量现状监测与评价

### 3.3.3.1监测断面的设置

评价区内地下水主要为浅层地下水。本项目不在遂平县集中饮用水源地一级保护区、二级保护区范围内，不属于热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源保护区，亦非遂平县地下水集中饮用水源地主要补给区和径流区。同时场地内无分散居民饮用水源等其它环境敏感区，项目场地地下水敏感程度为不敏感。依据建设项目类别和地下水敏感程度，地下水环境影响评价工作等级为三级。根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）中8.3.3.3现状监测点的布设原则，三级评价项目潜水含水质水层水质监测点应不少于3个，可能受建设项目影响且具有饮用水开发利用价值的含水层1-2个。原则上建设项目场地上游及上游影响区内地下水水质监测点各得不少于1个。

依据工程污染特征、地下水走向、项目区周围敏感点分布情况、沼液消纳地分布情况，本次评价对地下水监测共布设3个监测点，小吴庄位于项目上游影响区，藕花村和王陈村位于地下水下游影响区和沼液消纳土属同一流向，地下水监测布点设置见表3-9和附图2。

表3-9        地下水现状监测点位布设一览表

| 序号 | 监测点名称 | 距场区方位及距离 | 相对位置 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小吴庄 | 北 335m | 地下水上游 | 民用井 |
| 2 | 藕花 | 东南 601m | 地下水下游 | 民用井 |
| 3 | 王陈村 | 东南 2230m | 地下水下游 | 民用井 |

### 3.3.3.2监测项目、时间及分析方法

监测项目：Cl—、SO42—、pH、总硬度、氨氮、溶解性总固体挥发性酚类、氟化物、亚硝酸盐（以N计）、硝酸盐（以N计）、氰化物、硫酸盐、氯化物、铅、砷、六价铬、汞、铁、锰、镉、细菌总数、总大肠菌群、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、水温同时检测井深、水位和水温。

监测时间及频次：1#~3#地下水监测由河南正信检测技术有限公司于2019年10月17日～10月18日进行监测，每日采样一次。

分析方法：水样的采集、保存按《生活饮用水标准检验方法水样的采集和保存》（GB/T5750.2-2006）进行，分析方法按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750.4、5750.5、5750.7、5750.8－2006）中相关规定的监测方法进行。

### 3.3.3.3评价方法

采用单项标准指数法对各评价因子进行单项水质参数评价，计算方法如下：

Pi=Ci/Csi

式中：Pi——第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Cij——第i个水质因子的监测浓度（mg/L）；

Csi——第i个水质因子的标准限值（mg/L)。

pH的标准指数为：

SpH,j=(7.0-pHj)/7.0-pHsd     (pHi≤7.0时)

SpH,j=(pHj-7.0)/pHsu-7.0     (pHi＞7.0时)

式中：SpH,j——第j点pH的标准指数；

pHj——第j点的监测值；

pHsu、pHsd——pH标准限值的上、下限值。

### 3.3.3.4评价标准

地下水水质现状评价执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的III类标准，根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ 610-2016）要求对地下水因子进行监测。

### 3.3.3.5监测统计及评价结果

地下水环境现状监测统计及评价结果见表3-10。

表3-10   地下水水质监测统计及评价结果表

| 名称 | 监测项目 | 监测值 | 标准指数 | 超标率（%） | 超标倍数 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#小吴庄 | pH | 7.25-7.26 | 0.853-0.854 | / | / | 6.5~8.5 |
|  | 氨氮 | 0.07-0.08 | 0.14-0.16 | / | / | ≤0.50 |
|  | 耗氧量 | 1.16-1.25 | 0.387-0.417 | / | / | ≤3.0 |
|  | 总硬度 | 321-326 | 0.713-0.724 | / | / | ≤450 |
|  | 溶解性总固体 | 712-719 | 0.712-0.719 | / | / | ≤1000 |
|  | 亚硝酸盐（以N计） | <0.001 | / | / | / | ≤1.0 |
|  | 硝酸盐（以N计） | <0.2 | / | / | / | ≤20.0 |
|  | 氰化物 | <0.002 | / | / | / | ≤0.05 |
|  | 氯化物 | 65.5-67.0 | 0.262-0.268 | / | / | ≤250 |
|  | 硫酸盐 | 118-121 | 0.472-0.484 | / | / | ≤250 |
|  | 挥发性酚类 | <0.0003 | / | / | / | ≤0.002 |
|  | 氟化物 | 0.722-0.728 | 0.722-0.728 | / | / | ≤1.0 |
|  | 铅 | <0.0025 | / | / | / | ≤0.01 |
|  | 砷 | <0.0010 | / | / | / | ≤0.01 |
|  | 六价铬 | <0.004 | / | / | / | ≤0.05 |
|  | 汞 | <0.0001 | / | / | / | ≤0.001 |
|  | 铁 | <0.02 | / | / | / | ≤0.3 |
|  | 锰 | <0.03 | / | / | / | ≤0.10 |
|  | 镉 | <0.0005 | / | / | / | ≤0.005 |
|  | 细菌总数 | 28-29 | 0.28-0.29 | / | / | ≤100 |
|  | 总大肠菌群 | 未检出 | / | / | / | ≤3.0 |
|  | K+ | 4.28-4.35 | / | / | / | / |
|  | Na+ | 105-107 | / | / | / | ≤200 |
|  | Ca2+ | 116-118 | / | / | / | / |
|  | Mg2+ | 62.8-63.6 | / | / | / | / |
|  | CO32- | <0.5 | / | / | / | / |
|  | HCO3- | 621-628 | / | / | / | / |
|  | Cl- | 62.7-63.3 | / | / | / | / |
|  | SO42- | 110-115 | / | / | / | / |
| 2#藕花 | pH | 7.17-7.19 | 0.843-0.846 | / | / | 6.5~8.5 |
|  | 氨氮 | 0.11-0.12 | 0.22-0.24 | / | / | ≤0.50 |
|  | 耗氧量 | 1.13-1.18 | 0.377-0.393 | / | / | ≤3.0 |
|  | 总硬度 | 308-314 | 0.684-0.698 | / | / | ≤450 |
|  | 溶解性总固体 | 712-719 | 0.712-0.719 | / | / | ≤1000 |
|  | 亚硝酸盐（以N计） | <0.001 | / | / | / | ≤1.0 |
|  | 硝酸盐（以N计） | <0.2 | / | / | / | ≤20.0 |
|  | 氰化物 | <0.002 | / | / | / | ≤0.05 |
|  | 氯化物 | 69.1-69.4 | 0.276-0.278 | / | / | ≤250 |
|  | 硫酸盐 | 124-126 | 0.496-0.504 | / | / | ≤250 |
|  | 挥发性酚类 | <0.0003 | / | / | / | ≤0.002 |
|  | 氟化物 | 0.701-0.704 | 0.701-0.704 | / | / | ≤1.0 |
|  | 铅 | <0.0025 | / | / | / | ≤0.01 |
|  | 砷 | <0.0010 | / | / | / | ≤0.01 |
|  | 六价铬 | <0.004 | / | / | / | ≤0.05 |
|  | 汞 | <0.0001 | / | / | / | ≤0.001 |
|  | 铁 | <0.02 | / | / | / | ≤0.3 |
|  | 锰 | <0.03 | / | / | / | ≤0.10 |
|  | 镉 | <0.0005 | / | / | / | ≤0.005 |
|  | 细菌总数 | 33-34 | 0.33-0.34 | / | / | ≤100 |
|  | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | / | / | ≤3.0 |
|  | K+ | 4.53-4.61 | / | / | / | / |
|  | Na+ | 112-116 | / | / | / | ≤200 |
|  | Ca2+ | 119-120 | / | / | / | / |
|  | Mg2+ | 64.0-64.5 | / | / | / | / |
|  | CO32- | <0.5 | / | / | / | / |
|  | HCO3- | 587-598 | / | / | / | / |
|  | Cl- | 64.2-64.6 | / | / | / | / |
|  | SO42- | 118-122 | / | / | / | / |
| 3#王陈村 | pH | 7.32-7.34 | 0.861-0.864 | / | / | 6.5~8.5 |
|  | 氨氮 | 0.09-0.10 | 0.18-0.2 | / | / | ≤0.50 |
|  | 耗氧量 | 1.27-1.29 | 0.423-0.43 | / | / | ≤3.0 |
|  | 总硬度 | 332-335 | 0.738-0.744 | / | / | ≤450 |
|  | 溶解性总固体 | 698-702 | 0.698-0.702 | / | / | ≤1000 |
|  | 亚硝酸盐（以N计） | <0.001 | / | / | / | ≤1.0 |
|  | 硝酸盐（以N计） | <0.2 | / | / | / | ≤20.0 |
|  | 氰化物 | <0.002 | / | / | / | ≤0.05 |
|  | 氯化物 | 63.3-63.8 | 0.253-0.255 | / | / | ≤250 |
|  | 硫酸盐 | 117-118 | 0.468-0.472 | / | / | ≤250 |
|  | 挥发性酚类 | <0.0003 | / | / | / | ≤0.002 |
|  | 氟化物 | 0.732-0.735 | 0.732-0.735 | / | / | ≤1.0 |
|  | 铅 | <0.0025 | / | / | / | ≤0.01 |
|  | 砷 | <0.0010 | / | / | / | ≤0.01 |
|  | 六价铬 | <0.004 | / | / | / | ≤0.05 |
|  | 汞 | <0.0001 | / | / | / | ≤0.001 |
|  | 铁 | <0.02 | / | / | / | ≤0.3 |
|  | 锰 | <0.03 | / | / | / | ≤0.10 |
|  | 镉 | <0.0005 | / | / | / | ≤0.005 |
|  | 细菌总数 | 31-32 | 0.31-0.32 | / | / | ≤100 |
|  | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | / | / | ≤3.0 |
|  | K+ | 4.75-4.77 | / | / | / | / |
|  | Na+ | 98.5-99.3 | / | / | / | ≤200 |
|  | Ca2+ | 107-110 | / | / | / | / |
|  | Mg2+ | 61.2-61.3 | / | / | / | / |
|  | CO32- | <0.5 | / | / | / | / |
|  | HCO3- | 611-612 | / | / | / | / |
|  | Cl- | 60.7-61.0 | / | / | / | / |
|  | SO42- | 112-113 | / | / | / | / |

由监测结果可知，各监测点位的监测项目均符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的III类标准。

### 3.3.4声环境质量现状监测与评价

### 3.3.4.1监测布点、频率及时间

根据场址周围环境特点及敏感点分布情况，本次评价共设4个声环境监测点，布点位置见表3-11。

表3-11      声环境现状监测情况

| 序号 | 监测点 | 监测点位置 | 功能 | 监测因子 | 监测频率 | 监测方法 | 监测时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东厂界 | 厂界 | 场界噪声值 | 连续等效A声级LAeq | 连续监测两天，每天昼夜各1次 | 按GB12348- 2008执行 | 河南正信检测技术有限公司，2019年10月17日至18日 |
| 2 | 西厂界 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 南厂界 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 北厂界 |  |  |  |  |  |  |

### 3.3.4.2评价标准

本次声环境质量现状评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体见表3-12。

表3-12       声环境质量现状评价标准单位：dB(A)

| 项目 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类标准限值 | 60 | 50 |

### 3.3.4.3监测结果

监测结果见表3-13。

表3-13    声环境现状监测结果统计表单位：dB(A)

| 监测点位 | 昼间 | 夜间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 51.1-51.6 | 39.7-40.2 | 厂界 |
| 西厂界 | 53.0-53.5 | 40.8-41.3 | 厂界 |
| 南厂界 | 52.0-52.4 | 39.5-39.8 | 厂界 |
| 北厂界 | 52.4-52.8 | 38.4-38.7 | 厂界 |

由表3-13的监测结果可知，场址四周场界昼、夜噪声监测值均可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。

## 3.3.5土壤现状监测与评价

### 3.3.5.1监测布点、因子及监测时间

监测布点：根据项目工程及排污特点，本次评价设2个土壤监测点，为项目厂区、沼液消纳区。

监测因子：pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌共 9 项。

监测时间：由河南正信检测技术有限公司于2019年10月17日进行监测。

### 3.3.5.2评价标准

土壤现状中各监测因子执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）标准和《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）要求对地下水因子进行监测。本项目为年出栏生猪3万头，本项目属农木牧渔业中Ⅲ类项目，本项目所在地周边的土壤环境敏感程序属不敏感，因此根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，本项目为三级。三级现状监测布点类型与数量为生态影响型占地范围内1个表层样点，占地范围外2个表层样点，本项目评价标准见表3-14。

表3-14   农用地土壤污染风险筛选值（基本项目） （单位：mg/kg）

| 序号 | 污染物项目①② | 风险筛选值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | PH≤5.5 | 5.5＜PH≤6.5 | 6.5＜PH≤7.5 | PH＞7.5 |
| 1 | 镉 | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 | 200 | 200 | 250 | 300 |

3.3.5.3监测统计及评价结果

土壤环境现状监测统计及评价结果见表3-15。

表3-15     土壤环境现状监测统计及评价结果表   单位：mg/kg,pH除外

| 监测点 | 项 目 | pH | 汞 | 镉 | 镍 | 砷 | 铜 | 铅 | 铬 | 锌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准 | 6.5~7.5 | 2.4 | 0.3 | 100 | 30 | 100 | 120 | 200 | 250 |
|  |  | ＞7.5 | 3.4 | 0.6 | 190 | 25 | 100 | 170 | 250 | 300 |
| 场区 | 监测值 | 8.51 | 0.059 | 0.13 | 35 | 5.95 | 11 | 12.5 | 68 | 68.1 |
|  | 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 超标倍数 | / | / |  |  | / | / | / | / | / |
| 沼液消纳区 | 监测值 | 8.22 | 0.064 | 0.14 | 32 | 5.87 | 12 | 12.2 | 71 | 70.3 |
|  | 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 超标倍数 | / | / |  |  | / | / | / | / | / |

由上表可知，各监测点位土壤检测因子均能满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中标准要求。

## 3.4区域污染源调查

经调查，项目区周围无工业、养殖污染源存在。

# 第四章   环境影响预测与评价

## 4.1 施工期环境影响分析

本项目建设地点位于驻马店市遂平县和兴镇藕花村周坡北1000米路西，占地面积为43亩，项目建设地块现为一般耕地，不涉及基本农田。建设工期计划为1年。

本次项目施工内容主要有项目场地平整、土方挖掘、原料及设备运输、建筑结构施工、设备安装等。施工期主要环境影响有施工扬尘、废水、废渣以及施工噪声等，以及对周围生态的影响。

### 4.1.1 施工期大气环境影响分析

本项目施工期废气主要为施工扬尘，施工扬尘主要来自以下几个方面：①运输车辆运行时产生的道路扬尘；②车辆运输过程中散落的砂石、土等材料产生的二次扬尘；③露天堆放的建材及裸露的施工区表层产生的扬尘；④建材的装卸、搅拌过程中产生的扬尘。

扬尘对附近的大气环境和居民带来不利的影响，因此必须采取合理可行的控制措施，尽量减轻污染程度，缩小影响范围。其主要对策有：

（1）对施工现场进行科学管理，砂石料应统一堆放，水泥应设专门库房堆放，减少搬运环节，搬运时轻举轻放，防止包装袋破裂。

（2）开挖时，对作业面适当喷水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。而且建筑材料和建筑垃圾应及时运走。施工期间做到文明施工，在天气干燥、有风等易产生扬尘的情况下，应对沙石临时堆存处采取清扫、洒水措施，有关试验表明，如果只洒水，可使扬尘量减少70～80%，如果清扫后洒水，抑尘效率能达90%以上；在施工场地每天洒水抑尘作业4～5次，可使扬尘量减少70%左右，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到100m范围

（3）谨防运输车辆装载过满，并采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，冲洗轮胎，定时洒水压尘，减少运输过程中的扬尘。

（4）施工现场要围栏或部分围栏，减少施工扬尘扩散范围。

（5）风速过大时停止施工，对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理。

通过采取以上防治措施，施工弃土及时回填，砂料、石灰、水泥等堆放时应采用篷布遮盖，运输道路采取洒水等措施后，厂界周围环境空气质量可以满足二级标准要求。项目周围300m范围内无敏感点，距项目最近敏感点为北侧335m的小吴庄，项目施工扬尘不会对周边敏感点造成太大影响。

### 4.1.2 施工期噪声环境影响分析

4.1.2.1施工期噪声种类及源强

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机、推土机、振捣棒等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对周围声环境影响最大的是机械噪声。主要施工机械的噪声源强见表4-1。

表4-1   主要施工机械设备的噪声声级

| 序号 | 施工机械 | 测量声级dB(A) | 测量距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖土机 | 76 | 10 |
| 2 | 推土机 | 78 | 10 |
| 3 | 装卸机 | 82 | 10 |
| 4 | 混凝土振捣棒 | 72 | 10 |
| 5 | 切割机 | 90 | 5 |

根据类比监测资料，距主要施工机械不同距离的噪声值见表4-2。

表4-2   距声源不同距离处的噪声值单位：dB(A)

| 设备名称 | 5m | 10m | 20m | 40m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推土机 | 86 | 78 | 71 | 63 | 61 | 53 | 49 | 45 | 41 |
| 装载机 | 90 | 82 | 75 | 67 | 65 | 55 | 53 | 49 | 45 |
| 挖掘机 | 84 | 76 | 69 | 61 | 59 | 51 | 47 | 43 | 39 |
| 振捣棒 | 80 | 72 | 65 | 57 | 55 | 47 | 43 | 39 | 35 |
| 切割机 | 90 | 82 | 75 | 67 | 65 | 55 | 53 | 49 | 45 |

4.1.2.2施工期声环境影响分析

项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表4-3。从表4-2中可看出，土石方施工阶段推土机、装载机、挖掘机、混凝土振捣棒、切割机昼间噪声超标的情况出现在距声源40m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在100m范围内。

表4-3   建筑施工场界环境噪声排放限值单位dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

距场界最近的居民点为北侧335m的小吴庄。施工噪声在经过距离衰减后达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类标准昼间标准要求的最大距离范围为200m，达到夜间标准要求的最大达标范围为300m。因此项目施工期噪声对周围敏感点影响较小。

评价建议施工单位应合理安排施工时间，施工时应尽量避免在中午（12时至14时）和晚上（22时至次日6时）休息时间进行高噪声施工作业；采取合理的施工方式，优先选用低噪声的施工设备，减少高噪声设备机械的同时运行。

在采取合理措施后，可尽量减轻项目施工噪声对周边居民正常生活的影响。加之施工是短时期的，因此施工过程中对区域声环境的影响是暂时的，将随着施工的结束而消失。

### 4.1.3 施工期废水环境影响分析

施工期废水主要为施工人员的生活污水、施工废水等。其中工程施工废水包括施工机械冷却水及洗涤用水、施工现场清洗、建材清洗、混凝土浇筑、养护、冲洗等，这部分废水有一定量的油污和泥沙。施工人员的生活污水含有一定量的有机物。另外，雨季作业场地的地面径流水，含有大量的泥土和高浓度的悬浮物。

环评要求施工单位在易出现漏油的机械设备下方设集油槽（池），收集后外售处理，并在施工现场设置临时集水池、沉砂池等临时性污水简易处理设施，将施工废水进行处理后用于拌和土和水泥。施工场地建旱厕，生活污水用于附近农田施肥。

### 4.1.4 施工期固体废物环境影响分析

施工期固体废物主要来源于施工过程中产生的建筑垃圾、弃土，以及施工人员产生的生活垃圾。施工期的弃土、建筑垃圾应及时外运，按当地环保要求运至垃圾填埋场；施工期的生活垃圾量很少，定期送至城市垃圾处理场统一处理，预计施工期固体废弃物对周围环境影响不大。

### 4.1.5 施工期生态环境影响分析

项目区地势平坦，在施工过程中因降雨、地表开挖和弃土弃渣处置不当，可能会引起不同程度的水土流失及生态破坏。

4.1.5.1 生态破坏

在项目建设过程中，评价区的植被将受到不同程度的占压或毁坏。在施工过程中，开挖处或者清理的植被均遭到永久性毁坏，对生物生境造成破坏，影响动物的正常生长。同时，项目建成后，由于永久占地的影响，使得项目占地范围内的土地用途发生改变，场区内原有植被被破坏，原有野生动物生境发生改变。经分析，项目生态破坏主要表现在以下几个方面：

（1）土地功能变化

根据现状调查，项目建设地块现为一般耕地，不涉及基本农田。项目建成后将完全改变土地利用状况，变为养殖场区建设用地，失去其原有功能。

（2）对植被的影响

项目建设过程中场地开挖和清理及建成后各建筑物的占用，对项目区内及附近的植被将造成不同程度的占压和毁坏，致使区内原有的植被生态系统不复存在，造成永久性的毁坏。项目建成后，将对场区内进行绿化，能在一定程度上补偿对原有生态的影响，并能使项目与周围环境更加协调，起到美化环境的效果。

（3）对动物的影响

项目的建设，引起项目区及周边人员活动增加，交通噪声、废气、废水等污染物的排放增加，必然使原有野生动物生境发生改变，对区域原有的动物产生严重的影响，同时，项目永久占地促使当地原有对环境比较敏感的野生动物将进行迁移，远离该区域，但一些适应能力较强的野生动物则会增加，对当地的野生生态系统产生一定程度的影响，并改变区域生态系统结构，但由于项目场区所占面积相对区域面积而言，比例很小，因此对动物生态系统影响有限。

（4）生态结构与功能变化

项目建成后，局部地块农业生态系统消失，系统中原有的以种植农作物产生的能流、物流、信息流将消失，取而代之的是新的系统，并将超过原有农业生态系统，更超过自然生态系统。根据对当地种植情况的调查，目前遂平地区种植为一年两熟，夏季收获以小麦为主、秋季收获以玉米为主，每亩土地年产值约为2700元。根据预测，本项目建成后，每亩地年产值约为4万元，大大提高了单位面积土地的生产能力。

原来农业生态系统施肥可能破坏水体功能，施肥过量将会污染土壤，改变土地结构，传播疫病，随着项目生态系统开放度扩大，能量、物质信息的输入、输出与城市生态系统各组分之间都存在很大的联系性和依赖性，系统的功能和生产力将大大增强，同时能源、物质的消耗，向环境排放的污染物也会增多。

农业生态系统是一个开放的系统，依靠灌溉、施肥等物质和能量的输入；农产品的输出维持其系统，它将经济再生产、自然再生产交织在一起，构成与社会经济区互相反馈的生态经济系统。养殖场按照科学管理进行施肥，合理安排施肥时间和频次，能够避免对区域造成污染危害。

4.1.5.2 水土流失

（1）工程建设区水土流失概况

项目区内地形平坦，水土流失形式主要为水力侵蚀，主要类型包括面蚀、雨滴溅蚀等。根据该区水土流失强度分级图、《土壤侵蚀分类分级标准》（SLl90-96）和通过现场查勘、调查，确定项目建设区内土壤多年平均侵蚀模数为1650t/（km2·a）。

（2）引起水土流失的原因

自然因素和人为因素是造成该区水土流失的主要原因。

自然因素有地形地貌、地面组成物质、植被及降雨等。项目区地势较为平坦，林草植被覆盖多，年均降雨量约870.7mm，年内分布很不均匀，多集中在数次暴雨。形成水土流失的主要自然因素是暴雨。

人为因素：由于项目工程建设，土方开挖和物料堆砌损坏了原有的地形地貌和植被，施工活动扰动了原有的土体结构，致使土体抗侵蚀能力降低，造成区域加速侵蚀。

（3）可能产生的水土流失情况

由于工程建设过程中破坏地貌植被，对该区生态环境造成破坏，同时使自然状况下的土体稳定平衡和土壤结构遭到破坏，土体疏散，土壤可蚀性增加，必然导致水土流失增加。

（4）水土保持措施

主体及辅助工程开挖完工后及时对裸露地表进行绿化；对场区道路进行固化，完善排水设施，使水土流失降到最低水平。

通过水土流失治理措施的实施，可基本控制项目建设责任范围内因工程活动引起的水土流失，项目区域的绿化可为项目责任范围内经济的可持续发展创造良好的生态环境基础。

本项目配套建设有沼液消纳管网将场内处理过的沼液作为液态有机肥输送到周边农田。管网采用160mm、110mm和75mm的PVC管为主，管网的铺设采用人工开挖管渠-放管-覆土的方法进行。由于管径较小，工程量不大并且采用人工开挖施工，为尽量减少与防止施工期造成水土流失的影响，建议采取以下措施：

A. 工程施工时注意合理分配施工时段，尽量避开降雨集中时段施工。

B.加强施工人员的环保意识，规范其在施工当中的行为，严禁肆意破坏与工程无关的土壤、植被。

C.施工期间，开挖的土石方、裸露土做好防治措施，减少开挖断面宽度，禁止肆意破坏；施工结束后，做好施工便道等临时占地的平整工作，以原有土壤表层作为表层回填、平整，以保持土壤肥力。

一般来说，施工期间对环境的影响是暂时的，加强施工管理，采取环评提出的措施后，施工结束后受影响的环境要素大多可得到恢复。

## 4.2 营运期环境影响预测与评价

### 4.2.1环境空气影响预测与评价

4.2.1.1区域气候与气象特征

地面气象资料来源为遂平县气象站，遂平县气象站位于县城西部（莲花湖附近），在本项目北侧约3.8Km，其气象资料代表了该区域气象特征。

根据当地气象部门提供的 2016 年顺序逐时 24 次/天的气象数据对当地的温

度、风速、风向风频进行统计。

①温度：

当地年平均气温月变化情况见表 4.2-1，年平均气温月变化曲线见图 4.2-1。

从年平均气温月变化资料中可以看出本地区 7 月份平均气温最高（27.4℃），1月份气温平均最低（0.91℃）。

表4-4  　   年平均温度的月变化情况

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度（℃） | 0.91 | 5.64 | 11.03 | 17.41 | 20.38 | 25.12 |
| 月份 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 温度（℃） | 27.40 | 26.80 | 23.23 | 15.86 | 9.46 | 5.81 |

②风速：

年均风速的月变化和季小时平均风速的日变化情况分别见表 4-5 和表4-6。

表4-5      年平均风速的月变化情况

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速（m/s） | 2.37 | 2.72 | 2.36 | 1.99 | 2.38 | 2.17 |
| 月份 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 风速（m/s） | 1.72 | 1.56 | 1.82 | 1.93 | 2.21 | 2.17 |

表4-6      季、小时平均风速的月变化情况

| 小时 风速 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春 | 1.63 | 1.68 | 1.80 | 1.77 | 1.78 | 1.74 | 1.72 | 1.85 | 2.19 | 2.74 | 3.11 | 3.09 |
| 夏 | 1.42 | 1.27 | 1.42 | 1.25 | 1.33 | 1.26 | 1.36 | 1.61 | 1.92 | 2.08 | 2.11 | 2.33 |
| 秋 | 1.74 | 1.64 | 1.73 | 1.68 | 1.60 | 1.63 | 1.82 | 1.86 | 1.98 | 2.26 | 2.56 | 2.67 |
| 冬 | 2.10 | 2.09 | 2.14 | 2.07 | 2.13 | 2.00 | 2.09 | 2.15 | 2.37 | 2.71 | 3.05 | 3.26 |
| 小时 风速 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 春 | 3.27 | 3.18 | 3.08 | 2.95 | 2.73 | 2.43 | 2.10 | 1.86 | 1.87 | 1.88 | 1.78 | 1.65 |
| 夏 | 2.49 | 2.64 | 2.59 | 2.41 | 2.44 | 2.04 | 1.75 | 1.69 | 1.49 | 1.52 | 1.57 | 1.57 |
| 秋 | 2.76 | 2.70 | 2.77 | 2.58 | 2.32 | 1.81 | 1.60 | 1.56 | 1.60 | 1.53 | 1.52 | 1.69 |
| 冬 | 3.39 | 3.36 | 3.30 | 2.91 | 2.64 | 2.08 | 2.09 | 1.97 | 2.05 | 1.99 | 1.99 | 1.94 |

从月平均风速统计资料中可以看出本地区 2 月份平均风速最高（2.72m/s）；8月份平均风速最低（1.56m/s）。

③风向、风频

每月、各季及长期平均各向风频变化情况见表 4-7 和表 4-8。

表4-7  　　　　　　　   年均风频的月变化情况

| 风向 风频 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 11.56 | 3.23 | 2.96 | 2.02 | 4.84 | 8.20 | 6.45 | 2.42 | 1.61 | 2.28 | 2.55 | 5.38 | 8.33 | 6.59 | 11.16 | 20.30 | 0.13 |
| 二月 | 5.03 | 3.02 | 2.59 | 0.72 | 2.44 | 7.90 | 5.75 | 4.89 | 2.44 | 1.58 | 3.59 | 7.47 | 10.06 | 12.93 | 15.09 | 14.08 | 0.43 |
| 三月 | 8.06 | 6.59 | 4.57 | 5.65 | 6.32 | 10.62 | 8.74 | 5.24 | 2.82 | 3.63 | 5.24 | 5.11 | 5.38 | 7.66 | 6.99 | 6.99 | 0.40 |
| 四月 | 11.67 | 4.44 | 4.44 | 3.06 | 5.83 | 3.61 | 3.33 | 2.78 | 6.11 | 5.56 | 6.53 | 6.53 | 6.57 | 7.02 | 9.44 | 9.03 | 1.67 |
| 五月 | 6.32 | 7.53 | 4.44 | 5.11 | 6.85 | 6.45 | 8.20 | 6.18 | 5.11 | 3.49 | 3.36 | 5.51 | 6.32 | 6.85 | 10.75 | 7.12 | 0.40 |
| 六月 | 5.56 | 2.92 | 3.47 | 2.50 | 3.47 | 8.06 | 10.0 | 8.06 | 8.06 | 6.94 | 9.86 | 6.81 | 6.11 | 5.69 | 5.28 | 5.97 | 1.25 |
| 七月 | 3.63 | 3.63 | 2.28 | 6.05 | 7.93 | 12.50 | 14.52 | 8.20 | 4.70 | 4.84 | 6.99 | 4.97 | 3.63 | 4.30 | 4.30 | 5.78 | 1.75 |
| 八月 | 9.27 | 8.47 | 3.90 | 2.15 | 5.65 | 7.12 | 5.78 | 3.36 | 1.61 | 1.75 | 2.69 | 3.23 | 4.84 | 9.68 | 12.63 | 17.07 | 0.81 |
| 九月 | 7.50 | 6.94 | 4.17 | 5.28 | 5.97 | 6.25 | 5.56 | 5.42 | 2.64 | 2.08 | 3.06 | 3.75 | 6.81 | 10.00 | 12.22 | 9.86 | 2.50 |
| 十月 | 13.31 | 6.32 | 5.38 | 5.51 | 8.60 | 8.74 | 4.03 | 1.75 | 1.61 | 1.48 | 1.34 | 2.28 | 4.70 | 9.41 | 9.41 | 14.52 | 1.61 |
| 十一月 | 14.31 | 6.11 | 3.19 | 2.08 | 3.75 | 6.25 | 5.00 | 2.36 | 1.53 | 3.06 | 4.31 | 9.17 | 8.19 | 6.81 | 9.03 | 13.89 | 0.97 |
| 十二月 | 8.33 | 5.38 | 2.15 | 4.03 | 3.90 | 6.05 | 4.17 | 2.69 | 1.34 | 2.69 | 3.36 | 6.99 | 10.35 | 8.74 | 13.04 | 15.73 | 1.08 |

表4-8   年均风频的季变化及年平均风频情况

| 风向 风频 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 8.65 | 6.20 | 4.48 | 4.62 | 6.34 | 9.06 | 7.61 | 5.03 | 3.76 | 3.31 | 4.89 | 5.39 | 6.07 | 7.02 | 9.06 | 7.70 | 0.82 |
| 夏季 | 6.16 | 5.03 | 3.22 | 3.58 | 5.71 | 9.24 | 10.10 | 6.52 | 4.76 | 4.48 | 6.48 | 4.98 | 4.85 | 6.57 | 7.43 | 9.65 | 1.27 |
| 秋季 | 11.72 | 6.46 | 4.26 | 4.30 | 6.14 | 7.10 | 4.85 | 3.16 | 1.92 | 2.20 | 2.88 | 5.04 | 6.55 | 8.75 | 10.21 | 12.77 | 1.69 |
| 冬季 | 8.38 | 3.89 | 2.56 | 2.29 | 3.75 | 7.37 | 5.45 | 3.30 | 1.79 | 2.20 | 3.16 | 6.59 | 9.57 | 9.34 | 13.05 | 16.76 | 0.55 |
| 全年 | 8.72 | 5.40 | 3.63 | 3.70 | 5.49 | 8.20 | 7.01 | 4.51 | 3.06 | 3.05 | 4.36 | 5.50 | 6.75 | 7.91 | 9.93 | 11.70 | 1.08 |

2016年遂平县全年风频玫瑰图见图4-2—图4-6。

图4.2－6　遂平县年风向频率玫瑰图

从风向频率表中可看出，遂平县静风频率较高，全年为16%，秋季为20%；全年主导风向为北风，从NNE至NNW风频达22%。冬季最高为24%，其次为秋季，为22%。夏季主导风向为偏南风，SE、SSE和S三个风频为24%，春季为22%。

4.2.1.2预测因子、评价标准、污染物排放源强

（1）预测因子

根据工程污染特征，评价预测因子为H2S、NH3、SO2、NOX。

（2）评价标准

本次评价工作的标准见表4-9。

表4-9    评价标准单位：mg/m3

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| H2S | 1h平均 | 10 | 《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 表D.1浓度参考限值 |
| NH3 | 1h平均 | 200 |  |
| SO2 | 年平均 | 60 | 《环境空气质量标准》 （GB3095—2012） 二级 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 小时平均 | 500 |  |
| NOX | 年平均 | 40 |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |
|  | 小时平均 | 200 |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |

（3）本项目污染排放源强

考虑到本次环评评价区域地处农村平原地带，根据《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2018），采用AERSCREEN计算排气筒落地浓度，各计算参数见表4-10，表4-11。

表4-10    点源污染源排放参数

| 污染源 | 废气量 m3/a | 污染物 | 排放量t/a | 排放源参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排气筒高度/m | 内径/m | 烟气温度/℃ |
| 沼气燃烧废气 | 1417874.77 | SO2 | 0.0031 | 8 | 0.5 | 100 |
|  |  | NOX | 0.112 |  |  |  |

表4-11   厂区面源污染源排放参数

| 项目 | 污染物 | 排放量kg/h | 排放源参数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长×宽×高 |
| 养殖区 | NH3 | 0.016 | 170×160×5 |
|  | H2S | 0.0014 |  |
| 沼液暂存区 | NH3 | 0.0038 | 50×40×5 |
|  | H2S | 0.00029 |  |
| 粪污处理区 | NH3 | 0.0053 | 42×20×3 |
|  | H2S | 0.00032 |  |

表4-12　  模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ | 39.8 |
| 最低环境温度/℃ | -19.6 |
| 土地利用类型 | 农用地 |
| 区域湿度条件 | 中等湿度气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | (是 (否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | (是 (否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

4.2.1.3评价范围、预测方案

（1）评价范围

本项目的评价等级为二级评价,确定大气环境影响评价范围。即以本项目厂址为中心区域，自厂界外延D10%（项目排放污染物最远影响距离）的矩形区域（边长取5km）。

（2）预测内容

根据HJ2.2-2018要求，大气预测主要考虑项目建成后正常排放下各污染物对评价区域和环境空气敏感点的最大影响，预测内容包括计算评价区小时平均浓度、各场界浓度达标分析、计算无组织排放源的大气环境防护距离、确定卫生防护距离。

4.2.1.4污染物浓度预测结果

1、无组织排放污染源贡献浓度预测

（1）本次无组织排放污染源贡献浓度预测结果见表4-13、4-14、4-15。

表4-13    本项目养殖区无组织排放NH3及H2S贡献值预测结果（mg/m3）

| 距离（m） | NH31小时最大浓度 | H2S1小时平均最大浓度 |
| --- | --- | --- |
|  | 预测浓度 | 占标率% | 预测浓度 | 占标率% |
| 10 | 0.00424 | 2.12 | 0.000371 | 3.71 |
| 100 | 0.00872 | 4.36 | 0.000763 | 7.63 |
| 200 | 0.00997 | 4.98 | 0.000873 | 8.73 |
| 300 | 0.00914 | 4.57 | 0.0008 | 8.00 |
| 400 | 0.00892 | 4.46 | 0.00078 | 7.80 |
| 500 | 0.00848 | 4.24 | 0.000742 | 7.42 |
| 600 | 0.00797 | 3.98 | 0.000697 | 6.97 |
| 700 | 0.00748 | 3.74 | 0.000655 | 6.55 |
| 800 | 0.00704 | 3.52 | 0.000616 | 6.16 |
| 900 | 0.00662 | 3.31 | 0.000579 | 5.79 |
| 1000 | 0.00623 | 3.12 | 0.000546 | 5.46 |
| 1100 | 0.00588 | 2.94 | 0.000515 | 5.15 |
| 1200 | 0.00555 | 2.78 | 0.000486 | 4.86 |
| 1300 | 0.00525 | 2.62 | 0.000459 | 4.59 |
| 1400 | 0.00497 | 2.49 | 0.000435 | 4.35 |
| 1500 | 0.00472 | 2.36 | 0.000413 | 4.13 |
| 1600 | 0.00448 | 2.24 | 0.000392 | 3.92 |
| 1700 | 0.00427 | 2.13 | 0.000373 | 3.73 |
| 1800 | 0.00407 | 2.03 | 0.000356 | 3.56 |
| 1900 | 0.00393 | 1.96 | 0.000344 | 3.44 |
| 2000 | 0.00381 | 1.91 | 0.000334 | 3.34 |
| 2100 | 0.0037 | 1.85 | 0.000324 | 3.24 |
| 2200 | 0.00359 | 1.79 | 0.000314 | 3.14 |
| 2300 | 0.00349 | 1.74 | 0.000305 | 3.05 |
| 2400 | 0.00339 | 1.69 | 0.000294 | 2.96 |
| 2500 | 0.00329 | 1.65 | 0.000288 | 2.88 |
| 网格点最大浓度（167m） | 0.0102 | 5.09 | 0.000891 | 8.91 |
| 标准 | 0.2mg/m3 | 0.01 mg/m3 |

从表4-13可以看出，本项目养殖区无组织排放NH3、H2S小时最大浓度贡献值出现在167m，占标率分别为5.09%、8.91%。

表4-14    本项目沼液暂存区无组织排放NH3及H2S贡献值预测结果（mg/m3）

| 距离（m） | NH31小时最大浓度 | H2S1小时平均最大浓度 |
| --- | --- | --- |
|  | 预测浓度 | 占标率% | 预测浓度 | 占标率% |
| 10 | 0.00419 | 2.10 | 0.00032 | 3.20 |
| 100 | 0.00549 | 2.74 | 0.000419 | 4.19 |
| 200 | 0.00412 | 2.06 | 0.000315 | 3.15 |
| 300 | 0.00358 | 1.79 | 0.000273 | 2.73 |
| 400 | 0.00098544 | 1.56 | 0.000238 | 2.38 |
| 500 | 0.00312 | 1.37 | 0.000210 | 2.10 |
| 600 | 0.00244 | 1.22 | 0.000186 | 1.86 |
| 700 | 0.00220 | 1.10 | 0.000168 | 1.68 |
| 800 | 0.00200 | 1.00 | 0.000153 | 1.53 |
| 900 | 0.00184 | 0.92 | 0.000140 | 1.40 |
| 1000 | 0.00170 | 0.85 | 0.000130 | 1.30 |
| 1100 | 0.00159 | 0.80 | 0.000121 | 1.21 |
| 1200 | 0.00148 | 0.74 | 0.000113 | 1.13 |
| 1300 | 0.00138 | 0.69 | 0.000106 | 1.06 |
| 1400 | 0.00130 | 0.65 | 0.000099 | 0.99 |
| 1500 | 0.00122 | 0.61 | 0.0000931 | 0.93 |
| 1600 | 0.00115 | 0.58 | 0.0000879 | 0.88 |
| 1700 | 0.00110 | 0.55 | 0.0000842 | 0.84 |
| 1800 | 0.00106 | 0.53 | 0.0000809 | 0.81 |
| 1900 | 0.00102 | 0.51 | 0.0000780 | 0.78 |
| 2000 | 0.000985 | 0.49 | 0.0000751 | 0.75 |
| 2100 | 0.000950 | 0.48 | 0.0000725 | 0.73 |
| 2200 | 0.000918 | 0.46 | 0.0000701 | 0.70 |
| 2300 | 0.000888 | 0.44 | 0.0000677 | 0.68 |
| 2400 | 0.000859 | 0.43 | 0.0000656 | 0.66 |
| 2500 | 0.000832 | 0.42 | 0.0000635 | 0.64 |
| 网格点最大浓度（70m） | 0.0057 | 2.58 | 0.0000435 | 4.35 |
| 标准 | 0.2mg/m3 | 0.01 mg/m3 |

从表4-14可以看出，本项目沼液暂存区无组织排放NH3、H2S小时最大浓度贡献值出现在70m，占标率分别为2.58%、4.35%。

表4-15   本项目粪污处理区无组织排放NH3及H2S贡献值预测结果（mg/m3）

| 距离（m） | NH31小时最大浓度 | H2S1小时平均最大浓度 |
| --- | --- | --- |
|  | 预测浓度 | 占标率% | 预测浓度 | 占标率% |
| 10 | 0.00121 | 0.61 | 0.0000732 | 0.73 |
| 100 | 0.00200 | 1.00 | 0.000121 | 1.21 |
| 200 | 0.00260 | 1.30 | 0.000157 | 1.57 |
| 300 | 0.00257 | 1.28 | 0.000155 | 1.55 |
| 400 | 0.00259 | 1.30 | 0.000156 | 1.56 |
| 500 | 0.00255 | 1.28 | 0.000154 | 1.54 |
| 600 | 0.00245 | 1.23 | 0.000148 | 1.48 |
| 700 | 0.00234 | 1.17 | 0.000141 | 1.41 |
| 800 | 0.00222 | 1.11 | 0.000134 | 1.34 |
| 900 | 0.00210 | 1.05 | 0.000127 | 1.27 |
| 1000 | 0.00199 | 1.00 | 0.000120 | 1.20 |
| 1100 | 0.00189 | 0.94 | 0.000114 | 1.14 |
| 1200 | 0.00179 | 0.89 | 0.000108 | 1.08 |
| 1300 | 0.00169 | 0.85 | 0.000102 | 1.02 |
| 1400 | 0.00161 | 0.80 | 0.0000972 | 0.97 |
| 1500 | 0.00153 | 0.76 | 0.0000924 | 0.92 |
| 1600 | 0.00146 | 0.73 | 0.0000879 | 0.88 |
| 1700 | 0.00139 | 0.69 | 0.0000838 | 0.84 |
| 1800 | 0.00133 | 0.66 | 0.00008 | 0.80 |
| 1900 | 0.00127 | 0.64 | 0.0000768 | 0.77 |
| 2000 | 0.00124 | 0.62 | 0.0000746 | 0.75 |
| 2100 | 0.00120 | 0.60 | 0.0000725 | 0.73 |
| 2200 | 0.00117 | 0.58 | 0.0000704 | 0.70 |
| 2300 | 0.00113 | 0.57 | 0.0000685 | 0.68 |
| 2400 | 0.00110 | 0.55 | 0.0000666 | 0.67 |
| 2500 | 0.00107 | 0.54 | 0.0000648 | 0.65 |
| 网格点最大浓度（229m） | 0.00262 | 1.31 | 0.000158 | 1.58 |
| 标准 | 0.2mg/m3 | 0.01 mg/m3 |

从表4-15可以看出，本项目粪污处理区无组织排放NH3、H2S小时最大浓度贡献值出现在229m，占标率分别为1.31%、1.58%。

本项目无组织排放最大占标率小于10%，故本项目的评价等级为二级评价。结合《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)有关规定。二级评价项目不进行进一步预测和评价，只对污染物排放量进行核算。

（2）无组织排放厂界浓度贡献值预测

预测本项目无组织面源污染物NH3、H2S对各场界的贡献值，预测结果见表4-16。

表4-16        场界无组织排放废气预测结果

| 预测点 | NH3 | H2S |
| --- | --- | --- |
|  | 预测值（mg/m3） | 占标率（%） | 预测值（mg/m3） | 占标率（%） |
| 北场界 | 0.00424 | 2.12 | 0.000371 | 3.71 |
| 南场界 | 0.0057 | 2.58 | 0.00032 | 3.20 |
| 东场界 | 0.00549 | 2.74 | 0.000315 | 3.15 |
| 西场界 | 0.00555 | 2.78 | 0.000314 | 3.14 |
| 标准值 | 1.5 | 0.06 |

由表4-16可知，本项目无组织排放的NH3、H2S在各场界处的预测值均可达到对应的《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）场界浓度限值要求。

2、有组织排放污染源贡献浓度预测

有组织排放污染源贡献浓度预测结果见表4-17。

表4-17   预测有组织扩散结果（mg/m3）

| 距离（m） | SO21小时最大浓度 | NOX1小时平均最大浓度 |
| --- | --- | --- |
|  | 预测浓度 | 占标率% | 预测浓度 | 占标率% |
| 10 | 0.0000889 | 0.02 | 0.00321 | 1.61 |
| 100 | 0.000138 | 0.03 | 0.005 | 2.50 |
| 200 | 0.0000911 | 0.02 | 0.00329 | 1.65 |
| 300 | 0.0000727 | 0.01 | 0.00262 | 1.31 |
| 400 | 0.0000603 | 0.01 | 0.00218 | 1.09 |
| 500 | 0.0000506 | 0.01 | 0.00183 | 0.91 |
| 600 | 0.0000477 | 0.01 | 0.00172 | 0.86 |
| 700 | 0.0000449 | 0.01 | 0.00162 | 0.81 |
| 800 | 0.0000417 | 0.01 | 0.00151 | 0.75 |
| 900 | 0.0000387 | 0.01 | 0.00140 | 0.70 |
| 1000 | 0.0000358 | 0.01 | 0.00129 | 0.65 |
| 1100 | 0.0000331 | 0.01 | 0.00120 | 0.60 |
| 1200 | 0.0000310 | 0.01 | 0.00112 | 0.56 |
| 1300 | 0.0000295 | 0.01 | 0.00107 | 0.53 |
| 1400 | 0.0000281 | 0.01 | 0.00102 | 0.51 |
| 1500 | 0.0000267 | 0.01 | 0.000966 | 0.48 |
| 1600 | 0.0000256 | 0.01 | 0.000924 | 0.46 |
| 1700 | 0.0000245 | 0.00 | 0.000885 | 0.44 |
| 1800 | 0.0000235 | 0.00 | 0.000848 | 0.42 |
| 1900 | 0.0000221 | 0.00 | 0.000812 | 0.41 |
| 2000 | 0.0000220 | 0.00 | 0.000795 | 0.40 |
| 2100 | 0.0000216 | 0.00 | 0.000780 | 0.39 |
| 2200 | 0.0000212 | 0.00 | 0.000765 | 0.38 |
| 2300 | 0.0000207 | 0.00 | 0.000749 | 0.37 |
| 2400 | 0.0000203 | 0.00 | 0.000733 | 0.37 |
| 2500 | 0.0000198 | 0.00 | 0.000716 | 0.36 |
| 网格点最大浓度（70m） | 0.000158 | 0.03 | 0.00572 | 2.86 |
| 标准 | 0.5mg/m3 | 0.2mg/m3 |

从表4-17可以看出，本项目有组织排放SO2、NOX小时最大浓度贡献值出现在70m，占标率分别为0.03%、2.86%。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）导则规定，本项目的大气环境影响评价等级为二级，评价范围为边长3km的矩形。

3、周边环境空气敏感点浓度叠加预测结果分析

本项目实施后，项目周边环境空气敏感点及区域最大浓度点的NH3、H2S叠加背景浓度结果见表4-18。

表4-18    敏感点污染物浓度预测结果一览表

| 关心点 | 因子 | 最大贡献值 | 现状监测最大值 | 叠加值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 藕花 | NH3 | 0.0088 | 0.07 | 0.0788 |
|  | H2S | 0.00044 | 未检出 | 0.00044 |

由表4-18可知，本项目无组织排放的NH3、H2S在各敏感点的预测值均可达到《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》中附录D中有害物质的最高允许浓度；（NH30.2mg/m3、H2S0.01mg/m3）。

4.2.1.3环境防护距离的确定

（1）大气防护距离

根据导则《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算本项目无组织排放单元的大气环境防护距离。经计算，本项目无组织排放单元大气环境防护距离见表4-19。

表4-19   本项目无组织排放单元大气环境防护距离单位：mg/m3

| 无组织排放单元 | 污染物 | 源强值 （kg/h） | 面源高度/m | 标准值 （mg/m3） | 大气环境 防护距离m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖区 | NH3 | 0.016 | 5 | 0.20 | 0 |
|  | H2S | 0.0014 |  | 0.01 | 0 |
| 沼液暂存区 | NH3 | 0.0038 | 5 | 0.20 | 0 |
|  | H2S | 0.00029 |  | 0.01 | 0 |
| 粪污处理区 | NH3 | 0.0053 | 7.5 | 0.20 | 0 |
|  | H2S | 0.00032 |  | 0.01 | 0 |

（2）卫生防护距离核定

依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-1991)卫生防护距离确定方法，无组织排放源所在的生产单元（生产车间）与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为：

式中：Cm—标准浓度限值，mg/Nm3，取值分别为NH3为0.2，H2S为0.01（按居住区标准

L—工业企业所需卫生防护距离，m。

r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算，r=(S/()0.5。

A，B，C，D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别确定；v=1.9m/s，L≤1000m，工业企业大气污染源构成类型为III类，取值A=350，B=0.021，C=1.85，D=0.84。

Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。

依照上述公式无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算参数及其结果见表4-20。

表4-20    无组织排放单元卫生防护距离计算参数及其结果

| 无组织 排放源 | 污染物 | 排放量 （kg/h） | 标准浓度限值（mg/m3） | 计算参数 | 卫生防护距离 计算值（m） | 提级后 距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C | D |  |  |
| 场区 （含猪舍、污水处理系统、粪污处理系统、沼液储存池） | H2S | 0.00201 | 0.01 | 400 | 0.010 | 1.85 | 0.78 | 1.949 | 50 |
|  | NH3 | 0.0251 | 0.20 | 400 | 0.010 | 1.85 | 0.78 | 1.066 | 50 |

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》规定，“无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。”因此，本项目养殖区、污水处理系统、固粪处理区、和沼液储存池均需设置100m卫生防护距离。根据项目场区平面布置，确定本次工程的卫生防护距离设防范围，具体见表4-24。

表4-21      　工程防护距离设防范围一览表

| 厂界 | 东 | 南 | 北 | 西 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界外防护范围 | 90m | 85m | 90m | 90m |

根据现场踏勘，距项目最近敏感点为北侧335m的小吴庄，不在厂界外卫生防护距离设防范围内。

（六）大气环境预测结论

①项目实施后，工程采取措施后排放的H2S、NH3在各敏感点处的污染物浓度均能满足《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》中附录D中有害物质的最高允许浓度，SO2、NO2在各敏感点处的污染物浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；

②四周场界H2S和NH3在浓度值均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中场界标准值的要求。

③经计算，本项目的卫生防护距离为100m。四周设防范围为：北厂界外90m，南厂界外85m，西厂界外90m，东厂界外90m，设防范围内无敏感点存在。评价认为项目无组织废气的排放对环境的影响可以接受。

### 4.2.2 地表水环境影响预测与评价

4.2.2.1 正常工况

根据《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018）中5.2评价等级确定中：水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级。直接排放建设项目评价等级分为一级、二级和三级A，根据废水排放量、水污染物污染当量数确定。间接排放建设项目评价等级为三级B，指建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。

本项目废水产生量为夏季123.188m3/d，其他季节79.188m3/d，经场内污水站处理后沼渣带走6.66m3/d，部分回用于猪舍冲洗，剩余作为农肥施用于项目配套农田的种植。废水全部消纳利用，不外排，本项目评价等级为三级B。因此根据根据《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018）7.1.2 一级、二级、水污染影响型三级A与水文要素影响型三级评价应定量预测建设项目水环境影响，水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测。本项目为三级B评价，可不进行水环境影响预测。

项目的生产运营不会对评价区地表水环境造成污染影响。

4.2.2.2 雨季及非施肥期

雨季及非施肥期，项目所产生的沼液无法及时消纳，拟全部暂存于沼液储存池，项目场内设1个沼液储存池，按照存储123.188d沼液的规模设计沼液储存池，有效容积为4311.58m3，企业拟建设总容积5000m3的沼液储存池，可容纳35天雨季时无需沼液时储存量，占地面积2000m2，位于项目用地南侧。

4.2.2.3消纳区对地表水影响分析

本项目及配套沼液消纳区位于项目东侧和南侧，占地面积为2000 m2，距和兴镇饮用水水源地一级保护区最近距离约为2.7km，距离最近地表水体为西南侧1752米处的奎旺河，消纳区农灌季节设置田埂，分区轮流灌溉，确保沼液不外流，由于项目距离地表水体较远对周边地表水体影响不大。

### 4.2.3 地下水环境影响预测与评价

4.2.3.1评价工作等级的确定

根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）评价等级划分依据，建设项目评价等级由项目类别和环境敏感程度共同判定：

（1）地下水环境影响评价项目类别：根据HJ610-2016附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目行业类别属于畜禽养殖场、养殖小区项目，环境影响评价文件类型为报告书，因此其地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类。

（2）建设项目场地的地下水环境敏感程度：根据《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》，本项目在饮用水源保护区范围之外，不会对遂平县饮用水源产生影响。且本项目周围无国家和地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区。因此，本项目的地下水环境敏感程度为不敏感。

根据评价工作等级分级表可知，本项目地下水评价工作等级为三级。

4.2.3.2 区域环境水文地质条件

1、地质状况

本项目位于遂平县和兴镇藕花村周坡北1000米路西，地下水流向和地势基本一致，由西南向东北减低，平均比降1/3600～1/4000。

遂平有以下几个水文地质区：

Ⅰ2 中细砂亚粘土区：面积为157km2，主要分布在南岗区和平原区分界的诸市、诸堂乡沿汝河两岸的冲积平原上，属汝河的古河道，地下水贮存条件好，无论浅层深层均富水。

Ⅱ1 亚粘土区：面积390km2，主要分布在遂平县城以东包括常庄、张店、城关、石寨铺等乡的全部和车站、和兴、阳丰、褚堂等乡的一部分。该区属第四纪冲积平原，地下水赋存条件好，水位浅，水量丰富，开采条件好，是遂平的主要宜井区。

本项目选址位于遂平县和兴镇藕花村周坡北1000米路西，所在区域属于Ⅱ3水文地质区。

Ⅱ3 亚粘土区：面积343km2，主要分布在北岗区和平原区的西北部，包括沈寨乡全部和玉山、槐树、和兴等乡的一部分。该区除边沿地带是富水区外，其它大都是弱富水区。

Ⅲ2 粘土和亚粘土区：面积83.85km2，主要分布面岗区。包括关王庙、诸市、褚堂等乡的一部分，该区属浅层贫水，深层中等富水区，灌溉只能依靠地表水和少量深层水。

Ⅳ1 亚粘土区：面积132km2，主要分布在西部山丘区和岗区衔接的地带，包括槐树、玉山、张台、花庄、文城等乡的部分地区。该区无论浅层深层均为贫水区，不能发展井灌，有些地区连人畜饮水都有困难。

Ⅴ 石灰岩、石英砂岩、砂砾岩区：面积104km2，主要在西部山丘区，包括张台乡的西部地区，该区只有少量的裂隙水和泉水，只有利用地表水。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），渗透系数经验取值见表4-22。

表4.2-22    渗透系数经验值表

| 岩性名称 | 主要颗粒粒径（mm） | 渗透系数（m/d） | 渗透系数（cm/s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 轻亚黏土 | 0.05~0.1 0.1~0.25 0.25~0.5 0.5~1.0 1.0~2.0 | 0.05~0.1 | 5.79×10-5 ~1.16×10-4 |
| 亚黏土 |  | 0.1~0.25 | 1.16×10-4 ~2.89×10-4 |
| 黄土 |  | 0.25~0.5 | 2.89×10-4 ~5.79×10-4 |
| 粉土质砂 |  | 0.5~1.0 | 5.79×10-4 ~1.16×10-3 |
| 粉砂 |  | 1.0~1.5 | 1.16×10-3 ~1.74×10-3 |
| 细砂 |  | 5.0~10 | 5.79×10-3 ~1.16×10-2 |
| 中砂 |  | 10.0~25 | 1.16×10-2 ~2.89×10-2 |
| 粗砂 |  | 25~50 | 2.89×10-2 ~5.78×10-2 |
| 砾砂 |  | 50~100 | 5.78×10-2 ~1.16×10-1 |
| 圆砾 |  | 75~150 | 8.68×10-2 ~1.74×10-1 |
| 卵石 |  | 100~200 | 1.16×10-1 ~2.31×10-1 |
| 块石 |  | 200~500 | 2.31×10-1 ~5.79×10-1 |
| 漂石 |  | 500~1000 | 5.79×10-1 ~1.16×100 |

经现场调查本项目附近村民饮用水采用自建水井，饮用地下水。

2 、项目区域地下水情况

本项目位于遂平县和兴镇藕花村周坡北1000米路西，本项目位于遂平县和兴镇乡镇集中式饮用水水源地南侧，本项目距和兴镇饮用水水源地一级保护区最近距离约为2.7km，本项目不在饮用水源保护区范围内，建设单位拟自行建设自备井1口以满足自身用水需求。

4.2.3.3地下水环境影响分析

项目建成投产后，养殖废水全部经污水处理设施处理后还田综合利用，对地下水的影响主要为场区内污水处理池及沼液储存池防渗措施不到位导致的废水下渗对地下水的影响；猪粪、沼渣乱堆乱放，可能转入环境空气或地表水体，并通过下渗影响到地下水环境；废水的还田利用可能对地下水质产生的影响。

污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物的净化场所和防护层。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。

（1）场区对地下水的影响

场区包括养殖区、固粪处理区、污水处理区、沼液储存池以及污水管线等。其对地下水影响的主要途径为贮存的养殖废水直接下渗或粪便堆存过程中粪便所含污水渗漏对浅层地下水构成影响。

根据区域水文地质资料，项目区包气带中地下埋深10m处仍为粘土层，渗透系数低，可有效防止污水下渗的污染，同时为防止渗漏风险，评价要求对场区各部分做好防渗处理及地下水监测工作。项目区地下水污染防治措施详见表4-23。

表4-23    项目污染地下水途径及防治措施一览表

| 序号 | 项目 | 保护措施 | 达到效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍内部 | 猪舍底部在清场夯压的基础上混凝土防渗，渗透系数1.0×10-7cm/s，减少污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度 | 猪舍符合《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求，具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施；畜禽粪便的贮存相关要求，应具备防渗、防风、防雨的“三防”措施，雨污分流 满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81~2001）要求 满足《畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）》（豫环文（2012）99号文）要求 |
| 2 | 沼液储存池 | 沼液储存池为满足农闲期沼液产生量，容积不小于35日的废水产生量，池容设计为5000m3，储存池在清场夯压的基础上铺设HDPE膜防渗，渗透系数1.0×10-10，并设置导流渠 |  |
| 3 | 污水处理系统 | 收集池应为砖混结构 |  |
| 4 | 固粪发酵区 | 三面砌筑1m高的围挡；其上搭建顶棚。地面在清场夯压的基础上混凝土防渗，渗透系数1.0×10-7 cm/s |  |
| 5 | 场区雨、污管网 | 雨污分流、按照畜禽养殖业污染防治技术规范要求进行建设 |  |
| 6 | 场区内净道与脏道设置 | 合理设置厂区内净道和脏道，脏道地区硬化防渗处理，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。路两边设置路沿石，初期雨水收集后进入盖泻湖沼气池处理；人行道采用透水方砖或植草砖铺设，下面用透水材料铺垫，孔隙间种植草本植物，增加雨水下渗量，可有效减缓地面硬化对地下水涵养产生的不利影响（净道的渗透系数≤1.0×10-5cm/s）。 |  |

综上分析，建设项目场区地下水环境在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地下水水质影响较小，项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此对地下水环境质量影响较小。

（2）沼液消纳地对地下水影响分析

①沼液浇灌方式对地下水的影响

沼液浇灌方式有釆用田间开沟洒施、叶面喷施和浇施三种方式，宜在各种作物的各生长关键时期之前施用。本项目由场区沼液储存池引至施肥农田主官网长度为沼液由沼液储存池引至施肥农田，沼液输送管道主干管长沼液输送管网长度为8000m，其中干管长度2000m，支管6000m；主干管直径为160mm，支管直径分别为110mm和75mm。每个施肥口设有阀门，每两个施肥口间隔50-60m，埋深0.8m。当地群众只需通过软管和预留口连接，在田间采用喷灌的方式对农田进行施肥。喷灌方式相对开沟洒施和浇施来讲对地下水影响最小。

②沼液施肥对地下水可能存在的影响

本项目产生的沼液暂存于沼液储存池内，在施肥季节施用于农田，沼液施用于农田可能会对地下水水质造成影响。沼液中NH3-N在包气带中的迁移是一个复杂的过程，主要的化学反应是硝化、反硝化作用。本项目厌氧处理后的废水经过在耕作土中的迁移转化、吸附降解等作用，进入环境的NH3-N被大量吸附并保存在土壤中。由于植物的根区效应，在植物的根系周围形成了许多好氧、缺氧和厌氧小区，NH3-N在植物根系好氧环境下经硝化作用转化为NO3-，NO3-扩散到缺氧区，通过微生物的反硝化作用还原为N2或N2O而去除，因此沼液施肥主要是将沼液作为农肥被农作物吸收，变成供养农作物的养分，不会对地下水水位产生影响。

4.2.3.4预防地下水污染的要求和管理建议

项目在施工和运营阶段，应充分做好排污管道的防渗处理，杜绝污水渗漏，确保污水收集处理系统衔接良好，严格用水管理，防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生。营运期环境管理建议严格按照以下要求进行管理：

①《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）规定，养殖场实施雨水和污水收集输送系统分离，在场区内设置的污水收集输送系统，不得采用明沟布设。排水沟应采取水泥硬化防渗措施或采用水泥排水管进行输送，防止随处溢流和下渗污染。

②固粪处理区设置顶棚、地面防渗措施，防止粪便淋滤液污染地下水。

③本项目应在建设项目沼液消纳地上、下游各布设1个跟踪监测点，应明确各监测点的点位、井深、监测浅层地下水、监测因子及监测频次等参数，并明确各检测点的基本功能，本项目为背景值监测点和地下水环境影响跟踪监测点。

④企业应提高地下水风险防范意识，制定地下水风险事故应急措施，明确地下水污染情况下应采取的控制污染源、切断污染途径的封闭、截流措施等。

综上分析，严格落实各项地下水防治措施的前提下，项目建设对地下水的影响能得到有效控制。

### 4.2.4 声环境影响预测与评价

4.2.4.1 预测噪声源强

噪声污染防治措施为将高噪声设备布置在密闭隔声车间内，猪舍采用砖混结构，并且墙面附有保温材料；生产设备则采取基础减振及隔声等措施。则项目主要高噪声设备经采取以上降噪措施后各噪声值如表4-24所示。

表4-24   项目噪声源强采取降噪措施后的噪声值一览表单位：dB(A)

| 污染物来源 | 种类 | 产生方式 | 产生源强 | 治理措施 | 排放源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪舍 | 猪叫 | 间断 | 65 | 隔声降噪、距离衰减 | 55 |
|  | 空压机 | 间断 | 90 | 隔声、消声降噪 | 70 |
|  | 风机 | 连续 | 85 | 厂房隔声、减振 | 70 |
| 污水处理区 | 水泵 | 连续 | 75 | 选低噪声设备、隔声、减振 | 60 |
|  | 固液分离机 | 连续 | 75 |  | 60 |
|  | 翻抛机 | 间断 | 75 |  | 60 |

注：噪声源强均取最大值进行预测。

4.2.4.2 场界噪声的预测

本项目粪污处理区高噪声设备预测模式采用点声源处于半自由空间的几何发散模式。猪舍分为两个整体的的长方形面声源进行预测。然后，计算衰减至各场界的噪声贡献值。

预测模式采用：

①点声源衰减模式

式中：Lr－距噪声源距离为r处的等效声级值，dB（A）；

Lo－噪声源等效声级值，dB（A）；

r、ro－距噪声源距离，m。

②多源叠加公式

式中：L－总等声级，dB（A）；

n－声源数量；

Li－第i个声源对受声点的声压级，dB（A）。

③面声源影响预测公式

当r＜a/π时，Adiv≈0；当a/π＜r＜b/π，Adiv≈10lg（r/r0）；当r＞b/π时，Adiv≈20lg（r/r0）

式中：Li——第i个声源用于预测点的噪声值dB(A)；

LAeq总——预测点总等效声级dB(A)；

L(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)；

r——预测点距噪声源距离，m；

r0——源强外1m处；

△L——其它各种因素引起的附加衰减量（包括遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量），dB(A)；

n——声源数量。

作为一个整体的的长方形面声源（b＞a），中心轴线上的几何发散声衰减可近似如下：预测点和面声源中心距离r＜a/π时，几何发散衰减Adiv≈0；当a/π＜r＜b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源，Adiv≈10lg（r/r0）；当r＞b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减，Adiv≈20lg（r/r0）。

根据公司提供的场区平面布置图，则项目各场界噪声预测结果见表4-25。

表4-25         项目场界噪声贡献值

| 序号 | 预测点 | 噪声源 | 厂界距离噪声源距离（m） | 对厂界噪声贡献值（dB(A)） | 昼间夜间对厂界噪声贡献值叠加 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东场界 | 猪舍风机 | 87 | 36.9 | 39.7 |
|  |  | 猪叫声 | 56 | 32.1 |  |
|  |  | 水泵 | 287 | 22.9 |  |
|  |  | 固液分离机 | 240 | 31.1 |  |
|  |  | 翻抛机 | 295 | 27.5 |  |
| 2 | 西场界 | 猪舍风机 | 97 | 35.7 | 41.5 |
|  |  | 猪叫声 | 48 | 33.1 |  |
|  |  | 水泵 | 137 | 26.4 |  |
|  |  | 固液分离机 | 174 | 32.7 |  |
|  |  | 翻抛机 | 114 | 33.4 |  |
| 3 | 南场界 | 猪舍风机 | 105 | 35.4 | 38.9 |
|  |  | 猪叫声 | 67 | 36.3 |  |
|  |  | 水泵 | 214 | 30.1 |  |
|  |  | 固液分离机 | 263 | 27.9 |  |
|  |  | 翻抛机 | 273 | 25.5 |  |
| 4 | 北场界 | 猪舍风机 | 59 | 37.4 | 41.7 |
|  |  | 猪叫声 | 35 | 37.8 |  |
|  |  | 水泵 | 328 | 25.2 |  |
|  |  | 固液分离机 | 317 | 30.4 |  |
|  |  | 翻抛机 | 327 | 27.1 |  |

由以上分析知：项目主要噪声设备经采取厂房隔声、基础减振及场区绿化等降噪措施，并经一定距离衰减后，预测各场界噪声贡献能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类昼间标准要求。

### 4.2.5 固体废物对环境的影响分析

根据工程分析可知，项目营运期产生的固废主要包括猪粪固形物、厌氧发酵后的沼渣、养殖过程产生的少量病死猪尸及疾病防疫产生的医疗废物。项目营运期固体废物产生情况及处置措施见表4-26。

表4-26       项目固体废物产生情况及处置措施一览表

| 序号 | 产生环节 | 名称 | 固废性质 | 产生量 （t/a） | 处置措施 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪粪 | 猪粪固形物 | 一般固废 | 1868.8 | 发酵处理后作为有机肥原料外售 | 0 |
|  | 沼气池 | 沼渣 | 一般固废 | 654.08 | 发酵处理后作为有机肥原料外售 | 0 |
| 2 | 养殖 过程 | 病死猪尸 | 一般固废 | 9.2 | 每天由密闭罐车运送至遂平县鼎丰生物有限公司无害化车间进行处理 | 0 |
| 3 | 防疫 | 医疗固废 | 危险固废（HW01） | 0.08 | 暂存于危废暂存间，定期交驻马店市海骏医疗处置有限公司处置 | 0 |
| 4 | 沼气脱硫装置 | 废脱硫剂 | 一般固废 | 0.085 | 生产厂家统一回收处置 | 0 |
| 5 | 员工 | 生活垃圾 | 一般固废 | 1.83 | 送环卫部门处理 | 0 |
|  | 合计 | 2534.0752 | / | 0 |

项目营运过程中产生的固体废物均得到妥善处理，处理率达到100%，并充分回收利用有价值的物质，做到减量化、无害化，对环境无影响。

### 4.3 环境风险评价

环境风险是指突发性灾难事故造成重大环境污染的事件，它具有危害性大、影响范围广等特点，同时风险发生的概率又有很大的不确定性，倘若一旦发生，其破坏性极强，对生态环境会产生严重破坏。

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。

### 4.3.1评价依据

### 4.3.1.1风险调查

（1）评价原则

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

（2）评价工作程序

评价工作程序见下图

图4-7评价工作程序

### 4.3.1.2风险潜势初判

危险物质及工艺系统危害性P的确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018），危险物质及工艺系统危害性（P）应根据危险物质数量与临界量的比值（Q）和行业及生产工艺（M）确定。

Q值根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录C，Q 按下

式进行计算：

式中：q1，q2……qn—每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1 时，将Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥

100。

Q的确定见下表。

表4-27  建设项目Q值确定表

| 序号 | 类别 | 物质 名称 | 临界量（t）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录B | 实际最大存储量（t） | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 易燃气体 | 甲烷 | 10t | 3.6 | 0.87 |

本项目厂区设置一个盖泻湖沼气池，容积为5000m3，其中甲烷含量约为55%--70%，本项目甲烷含量按照60%计算，贮存甲烷约为3.6t。经计算，本项目Q﹤1（0.87）。该项目环境风险潜势为Ⅰ。

### 4.3.2风险识别及评价等级确定

### 4.3.2.1物质风险识别

（1）病原菌

项目为养殖项目，涉及的物料主要饲料、水、疫苗、脱硫剂及除臭剂等，原料中无可燃、易燃或有毒的物质，但建设单位在猪只的养殖过程中产生的猪粪如未处理得当可能产生诱发传染病，主要有以下危害特性：病猪产生的粪尿和尸体中含有病原菌会产生水污染，引起疾病的传播和流行，造成猪群死亡，并且传染给其他禽畜和人；常见的猪群传染病为口蹄疫、猪流感等。

（2）沼气

沼气是一种混合气体，它的主要成分是CH4，其次有CO2、H2S、氮及其他一些成分。沼气的组成中，可燃成分包括CH4、H2S、CO和重烃等气体；不可燃成分包括CO2、氮和氨等气体。在沼气成分中CH4含量为55%～70%、CO2含量为28%～44%、H2S平均含量为0.034%。

甲烷的主要危险特性和理化性质见表4-28。

表4-28  甲烷的理化性质和危险特性

| 第一部分 危险性概述 |
| --- |
| 危险性类别： | 4（易燃气体）。 | 燃爆危险： | 易燃。 |
| 侵入途径： | 吸入 | 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳 |
| 健康危害： | 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%~30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |
| 第二部分 理化特性 |
| 外观及性状： | 无色无臭气体 |
| 熔点（℃）： | <-182.50C | 相对密度（水＝1） | 0.42（-1640C） |
| 闪点（℃）： | -18842%浓度×60分钟 | 相对密度（空气=1） | 0.55 |
| 最低点火能量 | 0.28mj | 爆炸上限％（V/V）： | 15%（体积百分比） |
| 沸点（℃）： | -161.50C | 爆炸下限％（V/V）： | 5.15% |
| 溶解性： | 微溶于水、溶于醇、乙醚。 |
| 主要用途： | 主要用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造 |
| 第三部分 稳定性及化学活性 |
| 稳定性： | 稳定 | 避免接触的条件： | 明火、高热。 |
| 禁配物： | 强氧化剂 | 聚合危害： | 不聚合 |
| 分解产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |
| 第四部分 毒理学资料 |
| 急性毒性： | 小鼠系入42%浓度×60分钟，麻醉作用；兔吸入42%浓度×60分钟 |
| 毒性： | 属微毒类。允许气体安全地扩散到大气中或当作燃料使用。有单纯性窒息作用，在高浓度时因缺氧窒息而引起中毒。空气中达到25%~30%出现头昏、呼吸加速、运动失调。 |
| 最高容许浓度 | 300mg/m3 |

由上表可见，本工程所涉及的危险性物质主要危险特性为易燃、爆炸性。

### 4.3.2.2 环境风险事故分析

对关键单元的重点部位及其薄弱环节分析，见表4-29。

表4-29　 重点部位及其薄弱环节

| 重点 部位 | 典型设备及特点 | 薄弱环节 | 可能发生的事故 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 原因 | 类型 | 后果 |
| 发酵 | 盖泻湖沼气池 | 盖泻湖沼气池、管线 | 维护保养不当 | 盖泻湖沼气池破裂、管线损坏 | 沼气泄漏，遇火源发生火灾、爆炸 |
| 运输 | 管线 | 管线 | 维护保养不当 | 管线损坏，接口不严 | 沼气泄漏，遇火源发生火灾、爆炸 |

火灾爆炸事故的主要原因：制度不健全或者不执行；工艺设计和技术缺陷；设备缺陷；违反操作规程或者违章指挥；缺乏安全意识和防火防爆技术知识；缺乏检查和维修保养；引火源控制不当；沼气使用不当。

### 4.3.2.3环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表1确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜 势为Ⅰ，可开展简单分析。评价级别见下表4-30。

表4-30  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |
| 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给 出定性的说明。见附录 A。 |

本项目危险物质在事故情形下的环境影响途径主要为大气和地表水，风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）评价工作等级划分要求，确定本项目评价工作等级为简单分析。

### 4.3.3源项分析

风险源项分析的主要目的是确定最大可信事故的发生概率，确定危险化学品的泄漏量，一般采取类比调查、概率法或指数确定，本评价以类比调查结合《环境风险评价实用技术和方法》推荐的方法进行分析。

不同事故其引发因素、伤害机制、危害时间及空间尺度上有很大区别，并相互作用和影响。由上述事故统计和风险识别可知，本项目主要危害物质具有燃烧爆炸的特性，从而决定了项目的主要危险事故为火灾、爆炸。

1、火灾

经类比，项目火灾危害级别对应的距离见表4-31。

表4-31  危害级别对应的距离

| 危害级别 | 距离（m） | 对设备的损害 | 对人的损害 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 32.6 | 操作设备全部损坏 | 1%死亡/10秒 100%死亡/1分钟 |
| B | 39.9 | 在无火焰，长时间辐射下木材燃烧的最小能量 | 重大损伤亡/10秒100%死亡/1分钟 |
| C | 56.4 | 在无火焰，木材燃烧，塑料熔化的最低能量 | 1度烧伤/10秒 1%死亡/1分钟 |
| D | 99.7 | 没有什么损坏 | 20秒以上感觉疼痛 |
| E | 157.7 |  | 长期辐射，无不舒服感 |

根据场区平面图可知，盖泻湖沼气池与最近猪舍的距离为40m，因此沼气着火时对猪舍的影响危害等级介于B、C级之间，猪舍内猪死亡概率很低。此外，盖泻湖沼气池与最近村庄相距为532m，对人不会造成伤害。

2、爆炸冲击波

冲击波损害等级对应距离见表4-32。

表4-32   冲击波危害级别对应的距离

| 损害 等级 | 距离（m） | 爆炸损害特性 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 对设备的损害 | 对人的损害 |
| A | 17.2 | 重创建筑物和设备 | 1%死亡肺部损害 ＞50%耳膜损害 ＞50%被抛射物严重砸伤 |
| B | 34.3 | 对建筑物造成外表性损伤或可修复破坏 | 1%耳膜损害 1%被抛射物严重砸伤 |
| C | 85.9 | 玻璃大部分破碎 | 被飞溅玻璃划伤 |
| D | 229 | 10%玻璃破碎 |  |

根据场区平面图可知，盖泻湖沼气池与最近猪舍的距离为40m，因此沼气爆炸时对猪舍的影响危害等级处于B和C级之间因此沼气爆炸对猪舍的影响主要为对建筑物外表及部分设备造成破坏，对猪只的影响主要是巨大的爆炸声对猪只耳膜的损害及抛射物砸伤，而且猪只受到惊吓可能会引起相互踩踏至伤、至死。此外，盖泻湖沼气池与最近村庄相距为532m，对人不会造成伤害。

### 4.3.4最大可信事故

本项目最大风险源为盖泻湖沼气池、运输管线，最易燃易爆的物质是CH4，由于沼气中不含有毒有害物质，硫化氢含量经过脱硫器处理后，沼气燃烧后的主要产物为CO2，故主要风险类型为火灾、爆炸。因此本项目最大可信事故定为火灾和爆炸。

发生火灾、爆炸的原因及概率主要有以下几个方面：

（1）阀门、泵、仪表管道、盖泻湖沼气池破裂、垫片、螺栓等的损坏引起物料泄漏，遇上明火而发生火灾爆炸，这类原因占火灾爆炸事故发生原因的66.0%；

（2）由于接地保护装置出现问题导致积累的静电荷不能释放而引起火灾爆炸，这类原因占火灾爆炸事故发生原因的8.0%；

（3）泵等设备在运行发生短路产生电火花，引起火灾爆炸，这类原因占火灾爆炸事故发生原因的13.0%；

（4）由于雷击而发生火灾爆炸，这类原因占火灾爆炸事故发生原因的4.0%；

（5）由于其它原因而发生火灾爆炸，这类原因占火灾爆炸事故发生原因的9%。

### 4.3.5环境敏感点调查

4.3.5.1大气环境风险评价范围

根据本项目评价等级确定本项目风险评价范围为距建设项目边界3km区域范围，本项目周边3km 范围内环境敏感点情况见表4-33和图4-6。

表4-33   本项目周边3km范围内环境敏感点情况调查表

| 环境要素 | 环境保护对象名称 | 与养殖场方位 | 距离（m） | 人口 | 户数 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气环境 | 小吴庄 | 北 | 335 | 220 | 55 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类、《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》中附录D中有害物质的最高允许浓度 |
|  | 金刘庄 | 西北 | 747 | 246 | 62 |  |
|  | 刘店村 | 西 | 1386 | 487 | 120 |  |
|  | 田樊庄 | 西北 | 1772 | 234 | 57 |  |
|  | 大牛庄 | 北 | 1079 | 186 | 46 |  |
|  | 魏庄 | 北 | 2144 | 87 | 21 |  |
|  | 大户刘 | 西北 | 2178 | 64 | 18 |  |
|  | 英吴庄 | 东北 | 953 | 285 | 87 |  |
|  | 刘法堂 | 西北 | 2376 | 114 | 28 |  |
|  | 北仁庄 | 东 | 1495 | 184 | 46 |  |
|  | 刘樊庄 | 西 | 590 | 600 | 150 |  |
|  | 陈凤庄 | 东南 | 1572 | 475 | 120 |  |
|  | 仝竹园 | 东南 | 1662 | 108 | 27 |  |
|  | 白庄 | 西南 | 2005 | 387 | 102 |  |
|  | 藕花 | 东南 | 601 | 900 | 225 |  |
|  | 藕花村 | 南 | 838 | 800 | 200 |  |
| 地表水 | 奎旺河 | S | 1752 | / | / | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
| 地下水 | 场区下游村庄地下水、配套沼液消纳地附近村庄地下水 | / | / | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 土壤 | 配套沼液消纳地附近土壤环境 | / | / | 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018） |
| 噪声 | 场区四周场界 | / | / | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 |

图4-8    本项目周边环境敏感点分布示意图

4.3.5.2地表水环境风险评价范围

根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）表1中所列出的地面水环境影响评价分级判据标准，本项目地表水影响评价等级为三级B。重点针对污水处理综合利用的措施、途径及利用的可行性进行分析。评价范围为应满足污水处理设施环境可行性分析的要求。

4.3.5.3地下水环境风险评价范围

按照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），确定评价等级为三级。本项目位于遂平县和兴镇藕花村周坡北1000米路西，地下水流向呈西北至东南方向。补给形式包括降水入渗、地下水径流和地表水灌溉入渗等，以降水补给为主。深层地下水总体向南运移，补给形式主要接受区外径流补给。地下水类型为浅层含水层（赋存潜水）和深层含水层（赋存承压水）。

### 4.3.6环境风险防范措施及应急预案

4.3.6.1  沼气泄漏预防

泄漏事故的防治是生产和储运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。

①盖泻湖沼气池的检查

盖泻湖沼气池、管线进行适当的整体试验、外观检查或非破坏性的测厚检查、射线探伤，检查记录应存档备查。定期对盖泻湖沼气池外部检查，及时发现破损和漏处。

②防止管道的泄漏

经常检查管道，若地下管道应采用防腐蚀材料，并在埋设的地面作标记，以防开挖时破坏管道，地上管道应防止汽车碰撞，并控制管道支撑的磨损。定期系统试压、定期检漏。管道施工应按规范要求进行。

4.3.6.2 火灾和爆炸的预防

①沼气在生产过程要密闭化、自动化，严防跑冒滴漏。

②设备的安全管理

定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存，安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。

③火源管理

a、严禁火源进入治污区，对明火严格控制，在盖泻湖沼气池附近20m内不准有明火；

b、对设备维修检查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录在案；另外，在危险区作业是不能使用能产生撞击火花的金属物体，应用铜工具，如用钢工具，表面应涂黄油；

c、在盖泻湖沼气池上设置永久性接地装置；

d、在装置区内的所有设备，电气装置都应满足防爆防火的要求。

④人员的管理

a、加强沼气安全知识的宣传，加强对有关人员的培训教育和考核；

b、严格规章制度和安全操作规程，强化安全监督检查和管理；

c、沼气工程外设专职人员进行监理和维护，严禁其他人员进入。

4.3.6.3 沼液输送管道应采取的风险防范措施

为了防止沼液输送过程中管道破裂而污染土壤和浅层地下水，评价提出如下建议措施：

（1）合理设置管道阀门，在出现破裂时，能及时通过阀门控制泄漏量。

（2）选用优质管材，减少管道破裂的几率。

（3）加强管理，做好管道的维护工作，发现破裂时能及时做应急处理。

4.3.6.4 沼液储存和使用过程风险防范措施

为杜绝沼液在储存和使用过程中事故排放，应采取以下措施：

（1）坚持废水处理设施的日常维护，及时发现处理设备的隐患，确保处理系统正常动选择；开、停、检索要有预案，有严密周全的计划。

（2）应设有备用电源和易损易耗部件、零件的备件，以及停电或设备出现故障时及时更换废水并及时处理。

（3）沼液储存池必须做地面硬化防渗处理。

（4）回用水管网必须可视化设置，设置运输管线、区域回用水管线必须设置在地面。

（5）对员工进行岗位培训，持证上网。经常性监测并做好值班记录，试行网位责任制。

（6）为防止污水处理站排放对区域水体的影响，环评要求在场区地势最低处修建事故水池，容积500m3，用于临时储存因故障5天不能处理的废水，保证污水不会对周边地表水体产生污染影响。污水处理站发生事故时，沼液排入事故水池，尽快对沼液池进行检修，检修完成后将事故水池中废水泵入污水处理站，事故废水不外排。

4.3.6.5 动物疫情风险防范措施

饲养管理的动物卫生要求：

①制定卫生防疫管理制度，配备专职兽医技术人员和化验人员，并与当地畜牧相关部门及动物疫病预防控制机构合作，根据《中华人民共和国动物防疫法》及其配套法规的要求，由动物防疫监督机构定期对项目进行疫病监测，并由项目自有的兽医技术人员在日常对猪群进行健康检查，发现疑似病畜立即隔离观察，并采取有效防范措施；

②饲养区内猪只所需的饲料必须达到饲料卫生标准，所用的饲料、添加剂、兽药、疫苗需选择高效、安全、低毒、无污染的合格产品，不允许添加、使用国家规定禁用的饲料添加剂、兽药制剂、疫苗等，确保人畜、生态环境和动物产品的安全；

③根据《中华人民共和国动物防疫法》及其配套法规的要求，结合当地实际情况，选择合适的疫苗、免疫程序和免疫方法定期给猪只注射疫苗，兽用药品剂疫苗应统一购进和使用；

④养殖区内做好环境卫生和猪舍卫生的清洁工作，及时清扫粪便，其无害化处理应符合《畜禽养殖业污染排放标准》（GB18596-2001)；

⑤养殖区做好防鸟、杀虫、灭鼠工作，根据当地寄生虫、细菌性疾病的发生和危害情况，选择高效、低毒、无残留的药物，定期对养殖区进行驱虫和治疗，防止害虫孽生传播动物疫病。

项目区防疫制度：

①根据国家要求制定适合本项目的卫生防疫制度及应急响应预案；

②养殖场将生产区和生活区分开，生产区门口设置消毒池，各养殖区设置消毒池及消毒室；

③禁止无关人员进入生产区，确因工作需要必须进入场区的人员、车辆均进行严格的消毒；

④实行全进全出或实行分单元全进全出的饲养管理制度，一栋猪舍一个批次，每批猪只出栏后，圈舍应进行彻底的清洗、消毒，灭杀病原、防止连续感染和交叉感染；

⑤患病猪只应及时送入隔离舍进行隔离诊治或投入焚烧炉焚烧；对易感染的动物进行监测，并根据需要实施紧急免疫接种。

如发生重大动物疫情应报县级以上人民政府处理，并积极配合政府工作。

个人防护措施：

①管理传染源：加强畜类疫情监测，对感染动物应立即销毁，对疫源地进行封锁，侧地消毒，患者应立即隔离治疗，运转时应佩戴口罩；

②切断传播途径：接触患者或患者分泌物后应洗手，处理患者血液或分泌物时应佩戴手套，被患者血液或分泌物污染的医疗器械应及时消毒，发生疫情时，应尽量减少与畜类的直接接触，接触时应注意防护，应戴上手套和口罩，穿上防护衣；

③日常防护：工人进入养殖场之前和之后，都应该换洗衣裳、洗澡、消毒搞好个人防护。

### 4.3.7  环境风险应急预案

为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大化学事故发生，或在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失，根据《中华人民共和国安全生产法》，公司应制定企业级事故应急救援预案，成立以法人为总指挥，副厂长为副总指挥的事故应急救援队伍，指挥部下设办公室、工程抢险救援组、医疗救护组、后勤保障组。

根据项目特点，公司应对项目中可能造成环境风险的突发性事件制定应急预案，见表4-34。

表4-34   项目应急预案一览表

| 序号 | 项 目 | 内 容 及 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 简述生产过程中涉及物料性质及可能产生的突发事故 |
| 2 | 危险源概况 | 评述危险源类型，数量及其分布 |
| 3 | 应急计划区 | 养殖区、粪污处理区 |
| 4 | 应急组织 | 场区：场内指挥部——负责现场全面指挥，如发生疫情应立即组成防疫小组，尽快做出确切的诊断，迅速向有关上级部门报告疫情； 专业救援队伍——负责事故控制、救援、善后处理。 地区：地区指挥部——负责项目附近地区全面指挥、救援、管制、疏散 专业救援队伍——负责对厂专业救援队伍的支援 |
| 5 | 应急状态分类及应急响应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序 |
| 6 | 应急设施、设备与材料 | 生产装置： （1）防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材 （2）防止原辅料泄漏、外溢、扩散 （3）事故中使用的防毒设备与材料 贮存区： （1）防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材 （2）防止原辅料泄漏、外溢、扩散 （3）事故中使用的防毒设备与材料 |
| 7 | 应急通讯、通知与交通 | 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业队伍对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 9 | 应急防护措施，消除泄漏方法和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、漫延及链锁反应、消除现场泄漏物、降低危害；相应的设施器材配备 邻近区域：控制事故影响范围，控制和消除污染措施及相应设备配备 一旦发现属于人畜共患病类传染疾病死因的病死猪，应立即报告有关部门，同时将整个种群隔离，限制人员流动，对病死猪类及其污染物进行焚烧处理。 |
| 10 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护 工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护方案 |
| 11 | 事故状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序：事故善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 12 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排主要岗位人员进行安全教育培训与演练 |
| 13 | 公众教育和信息 | 加强公众宣传教育和培训，让公众和员工对主要化学化工原料、产品等有深刻的了解、认识和安全防患意识 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门并负责管理 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 |

### 4.3.8 风险评价结论

本项目所涉及物质沼气（甲烷）具有易燃易爆的危险性质，因此存在发生沼气泄漏并引发火灾、爆炸等事故的风险。本项目各个厂界距离敏感点村庄的距离均在300m以上，均在本项目爆炸影响范围之外，本项目盖泻湖沼气池发生爆炸不会对周围村庄造成较大影响。

当前我国猪群中危害严重的传染病较多，但大部分传染病只会在猪群内传播，不会给人类带来较大的危害，但建设单位仍需做好猪群疫病的防御及监控工作，建立疫病监测监控制度，及时掌握疫情动态，以便做好疫情预警预测工作，发现问题及时采取有力措施将损失控制到最小限度，确保人群及猪群的健康。

在严格落实本环评提出的各项风险防范措施和事故应急预案后，该项目发生风险事故的可能进一步降低，其潜在的环境风险是可以接受的。

### 4.3.9总量控制分析

根据《河南省主要污染物排放总量预算管理办法（试行）实施细则》（豫环文【2012】42号）及全国主要污染物排放总量控制项目有关要求，总量控制指标为：水污染物——COD、氨氮；大气污染物——SO2、NOx。

废气：项目涉及总量控制指标的是沼气燃烧废气中的SO2及NOX，经工程分析可知，脱硫后的沼气燃烧废气中中SO2排放量为0.0031t/a，NOX排放量为0.112t/a。建议项目总量控制指标为SO2 ：0.0031t/a、NOx：0.112t/a。

废水：项目废水经沼气化处理后，沼液用于农田施肥，全部综合利用、不外排，无废水总量控制指标。

综上，本项目设置的总量控制指标为：SO2 ：0.0031t/a、NOx：0.112t/a。

# 第五章   环境保护措施及其可行性分析

## 5.1施工期污染防治措施

### 评价针对项目施工期可能对环境造成的影响，以保护项目区的环境、最大限度地减少项目建设对环境造成的不利影响为目的，对施工期环境影响因素进行简要分析并提出具体的防范措施。

### 5.1.1施工期水环境影响及保护措施

项目对水环境的污染主要包括施工期建筑施工废水、施工人员生活污水，评价针对环境特点提出项目施工期水环境保护措施，详见表5-1。

表5-1    施工期水环境保护措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑施工废水可能对水环境产生影响，造成水土流失 | 建筑施工废水经简单沉淀后用于地面洒水抑尘，严禁排入地表水体 |
| 2 | 生活污水随便排放对环境污染影响 | 施工期修建化粪池，施工人员洗漱废水经沉淀后用于地面洒水降尘，施工期粪便经化粪池处理后定期由附近农民拉走用于农肥 |

### 5.1.2施工期环境空气保护措施分析

工程土建施工期间，由于开挖的土方通常裸露堆放在施工现场，如果遇到干燥大风天气，将会产生一定量的扬尘，对周围环境产生一定的影响，根据政府相关要求应做好扬尘污染防治措施。对于施工期土石开挖造成的植被破坏，评价建议建设单位加强管理，工程完成后，及时回填、绿化，减少对环境造成的扬尘影响，并防止水土流失。为减小工程施工期可能对周围环境造成的影响，保护项目区的生态环境，最大限度地减少工程建设对环境造成的不利影响，同时根据豫环攻坚办〔2019〕25号《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》及驻马店市大气污染防治的最新要求，本项目具体采取以下控制措施：

评价对施工期环境影响因素进行分析并提出相应的防治措施：

（1）施工现场实行封闭管理，必须在大门口醒目位置设置扬尘治理责任公示牌和文明施工扬尘治理标准，要设置硬质围挡且必须沿工地四周连续安装。围挡高度不得低于1.8米；围挡内侧1米范围内不得堆放料具、土石方等物料，围挡外侧5米范围内保持清洁。
    （2）施工现场应当按规定设置建筑垃圾集中堆放点，建筑垃圾应集中、分类堆放；施工产生的建筑垃圾、渣土必须按照有关市容和环境卫生的管理规定，及时清运到指定地点；生活垃圾应当设置专用垃圾箱，做到日产日清。

（3）施工现场出入口处应当设置车辆清洗设施和泥浆沉淀设施。工程车辆进出工地必须清洗，洗车时要保证车辆车身洁净，车轮不带泥，出口路面见本色。

（4）建筑工程工地出入口应用砼、沥青等硬化，出口处硬化路面不得小于出口宽度；施工现场内主干道及作业场地应进行硬化处理，施工道路应当坚实抗压、保障畅通；施工现场内其他的施工道路应坚实平整，无浮土，无积水。

（5）项目必须使用商品混凝土和预拌砂浆。施工现场不得大量堆放和储存水泥、砂、石等容易造成扬尘的建筑材料。

（6）土方、渣土和施工垃圾等运输应采用密闭式运输车辆。

（7）施工现场裸露的空地和集中堆放的土方、渣土、砂堆、灰堆等，必须采取覆盖、固化、绿化、定时洒水等有效措施控制扬尘；施工道路要进行淋水降尘，控制粉尘污染，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。

（8）遇到四级或四级以上大风天气，施工单位应停止土方等易产生扬尘作业的建设工程。

（9）施工单位应对工地周围环境进行保洁，施工扬尘影响范围为保洁责任区的范围。

（10）建材等散流体露天堆场均应采取“防扬散、防流失、防渗漏”的“三防措施”，实现空中不飞扬，地面不流失，地下不渗漏。

（11）建筑施工工地全部实现标准化管理，做到“六个100%”。 “六个100%”即施工现场100%围挡、现场路面100%硬化、散流体和裸地100%覆盖、车辆驶离100%冲洗、散流体运输车辆100%密封、洒水降尘制度100%落实。

（12）制定运输扬尘管理办法,运输垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料车辆要采取密闭或其他措施防止扬尘，运输车辆需要安装密闭装置。

经采取以上扬尘控制措施后，建设项目施工期扬尘产生量可控制在最低限度，有效控制扬尘影响区域，扬尘防治措施可行。

### 5.1.3施工期噪声污染防治措施

项目施工期噪声的污染主要是机械噪声，因项目场地距离周边村庄较远，一般不会对周围村民产生影响，施工期噪声主要是对施工生活区和施工人员的产生影响，此次评价根据项目特点提出施工期噪声污染防治措施见表5-2。

表5-2      施工期噪声污染防治措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对施工生活区影响 | 合理规划各种施工机械设备布局，采用科学的施工方法，严格控制施工作业范围和作业时间，禁止夜间施工 |
| 2 | 对高噪声源设备操作人员影响 | 尽量选用低噪声、高效率设备，给高噪声设备安装隔声罩、推土机、铲平机等强噪声源设备的操作人员配戴耳塞，加强身体防护 |

### 5.1.4施工期固废污染防治措施分析

项目施工期固废主要是施工建筑垃圾、施工生活垃圾，评价根据各种污染物排放特点及性质提出污染防治措施见表5-3。

表5-3      施工期固废污染防治措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑垃圾遇风、雨、雪等恶劣天气材料流失，对环境产生的影响 | 建筑垃圾集中堆存，堆场加防尘网覆盖，并及时清运 |
| 2 | 施工人员生活垃圾 | 设置垃圾箱，由环卫工人及时清运 |

### 5.1.5施工期水土保持措施分析

（1）主体工程防治区

主体及辅助工程开挖完工后及时对边坡进行固化护坡，在坡脚撒播草籽对裸露地表进行绿化，对进厂道路进行固化，完善排水设施，使水土流失降到最低水平；

（2）施工临时工程防治区

施工临时工程主要包括施工道路和施工生产区。施工完工后，应对临时地面建筑进行清理，对土地进行平整并硬化，同时设置必要的绿化带来缓解水土流失的影响。

（3）进场道路区

本工程设永久进场道路，进场道路进行硬化，两侧设混凝土路边排水沟，并种植高大植物予以绿化。

### 5.1.6生态保护措施分析

项目施工期所有建筑材料由乡道、村道运往项目建设区，临时堆放于项目厂区。项目厂区用地为农田，紧邻村道，项目建设不涉及临时占地。项目施工期主要是项目厂区土地平整、开挖对项目区植被的破坏，现在项目建设期及建设完成后拟将从以下几个方面进行生态恢复：

（1）施工期尽量避开农作物生长季节施工，最大限度减少农作物产量的损失；

（2）项目施工过程中尽量减少土石方量，对场址周围受到破坏的植被进行修复，四周、道路两边及空地进行绿化，提高植被覆盖率，以最大限度降低项目对生态环境的影响；

（3）及时清理施工作业区域产生的废弃物

（4）项目建成后，将对场区内进行绿化，能在一定程度上补偿对原有生态的影响，并能使项目与周围环境更加协调，起到美化环境的效果。

（5）项目运营结束后，及时对土地进行复垦。

一般来说，施工期间对环境的影响是暂时的，加强施工管理，采取环评提出的措施后，施工结束后受影响的环境要素大多可得到恢复。

## 5.2 营运期污染防治措施可行性分析

### 5.2.1 养殖场污染治理基本要求

《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）第四条规定：

（1）新建、改建、扩建的畜禽养殖场应实现生产区、生活管理区的隔离，粪便污水处理设施和禽畜尸体焚烧炉，应设在养殖场的生产区、生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。

（2）养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。

（3）新建、改建、扩建的畜禽养殖场应采取干法清粪工艺，采取有效措施将粪及时、单独清出，不可与尿、污水混合排出，并将产生的粪渣及时运至贮存或处理场所，实现日产日清。

对照上述规定：

☆本项目养殖场在场区布局上，实行养殖区、办公区与粪污处理区的三区分离，办公区位于项目的西北部，位于常年主导风向的上风向，养殖区均位于中间，粪污处理区位于均位于场区南侧，位于下风向。场区的平面布置满足规定要求。

☆场区排水系统实现雨、污分流，并采取暗沟布设。本项目前期雨水收集后送入污水处理系统处理，后期雨水经雨水管道排至场区外的田间地沟中；养殖废水则由废水管道收集后，经场内废水处理设施处理，产生的沼液经暂存池暂存后做农肥，猪粪、沼渣收集后制备有机肥，满足规定要求。

☆本项目采用环保部认定的干清粪工艺。猪生活在漏缝地板上，猪舍内产生的猪粪由于猪的踩踏及重力作用离开猪舍进入猪舍底部的粪污储存池，储存池底部设计成一端高一端低的倾斜结构，排粪塞位于最低端，项目粪污储存池定期排空，排空时粪尿依靠储存池底部坡度由储存池排出，进入污水处理系统干湿分离段进行干湿分离。干湿分离后的干物质制有机肥，经厌氧发酵处理后综合利用，粪便与尿、污水不混合处理，满足规定要求。根据类比环保部文件-环办函【2015】425号文件（2015年3月24日），明确指出：“牧原食品股份有限公司部分养殖场所采用的清粪工艺不将清水用于圈舍粪尿日常清理，粪尿产生即依靠重力离开猪舍进入储存池，大大减少了粪污产生量，并实现粪尿及时清理；粪污离开储存池即进行干湿分离和无害化并全部实现综合利用，没有混合排出。我部认为该清粪工艺具备干清粪工艺基本特征，符合相关技术规范的要求。”

### 5.2.2废气污染防治措施分析

5.2.2.1恶臭气体防治措施可行性论证

（1）恶臭产生的场所

恶臭在养殖场和粪污处理场等处均可产生。影响畜禽场恶臭产生的的主要原因是清粪方式、管理水平、粪便和污水处理程度，同时也与场址选择、场地规划和布局、畜舍设计、畜舍通风等有关。

恶臭的成分十分复杂，因家畜的种类、清粪方式、日粮组成、空气湿度、粪便和污水处理等不同而异，有机成分是硫醇类、胺类、吲哚、挥发性有机酸、酚类、醛类、酮类、醇类以及含氮杂环化合物等，无机成分主要是NH3和H2S。

（2）恶臭污染防治措施

由于猪舍的恶臭污染源很分散，集中处理困难，最有效的控制方法是预防为主，在恶臭产生的源头就地处理。根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497－2009）及《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）相关要求，结合本项目生产实际，本评价主要提出如下措施减降恶臭污染物的产生：

① 源头控制

■通过控制饲养密度，并加强舍内通风，及时清理猪舍，猪粪、污泥等应及时加工或外运，尽量减少其在场内的堆存时间和堆存量；搞好场区环境卫生，采用节水型饮水器，猪舍及时冲洗；

■温度高、湿度大时恶臭气体浓度高，猪粪在1～2周后发酵较快，粪便暴露面积大的发酵率高。猪舍使用漏缝地板，保证粪便冷却，并尽快从猪舍内清粪，在猪舍内加强通风，采用节水型饮水器，加速粪便干燥，可减少猪粪污染；

② 过程整治

■猪场采用“环保部认定的干清粪”工艺，项目采用墙体集热板、猪舍内热交换系统和水帘风机相结合的方式进行猪舍内部温度控制。降低舍内有害气体浓度，产生的粪渣等固废及时运至贮存或处理场所，以减少污染。

■加强养殖场生产管理，并对工作人员强化知识培训，提高饲养人员操作技能；

■场区布置按功能区进行相应划分，各构筑物之间设绿化隔离带，宜种植具有吸附恶臭功能的绿色植物，利用绿色植物的吸收作用，以减少恶臭气体的逸散，减轻恶臭等对周围环境的影响。

③ 终端处理

■产生的恶臭用多种化学和生物产品来控制恶臭。评价建议夏季高温天气在沼气工程附近喷洒除臭剂进行处理，多用强氧化剂和杀菌剂等消除微生物产生的臭味或化学氧化臭味物质。

本项目采用植物型除臭剂，该除臭剂主要由丝兰、银杏叶、茶多酚、葡萄籽、樟科植物、桉叶油、松油等多种植物提取物精制而成，适用于各种恶臭环境的异味处理，如垃圾填埋场、垃圾转运站、垃圾堆肥厂、垃圾焚烧厂、污水处理中心、粪便处理中心、养猪养鸡场、工业废水处理及渔业加工中心等。除臭剂中的活性基(-CHO)具有很高的活性，利用它的活性同挥发性含S(如硫化氢、硫醇、疏基化合物)、含N(如氨、有机胺) 等易挥发物质反应，产生新的低气味且无毒的新物质，不能参与活性基(-CHO)反应的一些挥发性物质则采用气味补偿办法解决，这种补偿也不是筒单的气味掩盖作用，而是利用植物提取液中的活性成分与不能和活性基(-CHO)反应的成分进行再次作用，使其失去原来的气味，藉此实现对挥发性恶臭物质的有效削减和消除。植物型除臭剂原液稀释100倍喷洒，1kg可喷洒500m2，项目污水处理区、堆肥区、猪舍均需要喷洒除臭剂，根据面积核算，除臭剂用量共计约0.9t/a。

植物型除臭剂原理具体为：植物型除臭剂通过4种物理化学作用力将臭气分子捕捉：范德华力、耦合力、化学反应力、吸附力。 植物型除臭剂将臭气分子捕捉后，其有效成分可与环境中恶臭气体分子发生如下反应：

① 硫化氢H2S的反应：

R-NH2+H2S→R-NH3-+SH-

R-NH2+SH-+O2+H2O→R-NH3++SO42-+OH-

R-NH3++OH-→R-NH2+H2O

② 与甲醛HCHO的反应：
    R-NH2+HCHO→CO2+H2O+N2
   ③ 与氨NH3的反应：
   R-NH2+NH3→R-NH2+N2+H2O
   ④ 与硫醇类恶臭气体的反应：
   R-NH2+CH4S→R-NH2+N2+H2O+SO2
   R-NH2+C2H6S→R-NH2+N2+H2O+SO2

表5-4    项目废气污染防治措施一览表

| 序号 | 排放源 | 防治措施 | 实施方案 | 治理目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍 | 控制密度，及时清粪；喷洒除臭剂，厂区绿化 | 猪转栏时利用高压水枪彻底冲圈消毒 | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准要求。 |
| 2 | 堆肥区 | 设置顶棚，周边喷洒除臭剂， 加强绿化 | 设置顶棚，周边喷洒除臭剂， 加强绿化 |  |
| 3 | 污水处理系统 | 加强管理，喷洒除臭剂，周边绿化，喷洒除臭剂 | 对操作人员强化培训，并配合喷洒除臭剂，喷洒频率为：污水前处理系统连续喷洒3天每天喷洒一次，之后每隔5天喷洒一次 |  |
| 4 | 沼液储存池 | 四周设置绿化 | 四周设置绿化，主要种植草木、灌木、乔木等间隔立体绿化 |  |

采用上述措施治理后，可有效减轻项目恶臭污染影响，评价预测场界排放臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准要求，并在场界外设置100m卫生防护距离，卫生防护距离内无敏感点存在。

因此采用喷洒除臭剂、设置绿化的方式可有效去除恶臭，达到减降目的。

5.2.2.2沼气燃烧废气

本项目沼气主要供应食堂，本项目全年沼气产生量为104057.2m3/a，沼气优先用于食堂灶台，其余部分用于火炬燃烧。

5.2.2.3食堂油烟防治措施可行性论证

项目饮食油烟采用安装符合国家有关要求的油烟净化系统（集气罩+油烟净化器），处理后的油烟排放浓度小于1.5mg/m3，可达到河南省《餐饮业油烟污染物放标准》(DB41/1604-2018)要求。

饮食业排放的大气污染物主要为气溶胶，其中含有食用油及食品在高温下的

挥发物，以及由食用油及食品的氧化、裂解、水解而形成的醛类、酮类、链烷类、

链烯类、多环芳烃等，成份较为复杂。

油烟净化机采用静电、荷电和滤网的联合作用来净化废气中的油烟，含油物的气体经过金属滤网时，较大颗粒的油滴被滤网阻挡、粘附、透过率网的较小颗粒的油滴随气体进入除油电场，在高压电场的作用下，使微小颗粒的油雾荷电，在电场力的作用下向油滤网运动，并在滤网上积聚成较大的油滴，受地心引力作用，油滴流下，经排油道排出。目前，我国各大中型城市均已对饮食行业外排油烟进行净化治理。市场上油烟净化设施种类亦较多，且效果较好。

本项目食堂安装经过国家主管部门认证的油烟净化设施，能满足有关环境保护标准的限值要求，所采取的措施可行。

### 5.2.3 废水处理及综合利用措施分析

5.2.3.1废水厌氧发酵处理工艺比选

本项目采用环保部认定的干清粪工艺清理养殖舍粪尿，养殖粪尿从粪污储存池流出后即进入污水处理站处理，项目拟采用“干湿分离（过滤+固液分离）+厌氧发酵”处理工艺处理养殖粪尿污水。

袁会程养殖场针对UASB厌氧发酵污水处理工艺存在的问题（反应器对进水SS要求较低，操作难度大、投资多、使用寿命短），广泛考察了国内其他规模化养殖项目的实用废水治理技术，拟采用“盖泻湖沼气池（即黑膜厌氧发酵塘）”工艺。该工艺已在牧原食品股份有限公司唐河十场进行应用，取得较好的效果。

两种处理工艺对比如下：

（1）上流式厌氧污泥床反应器（UASB）

UASB是第二代高效反应器，具有较高的水力处理负荷，适用于高浓度工业废水和养殖废水的处理。当采用UASB作为有机废水处理工艺时，废水首先进行固液分离处理，去除溶液中含有的大颗粒物质，然后废水被引进UASB反应器的底部，向上流过由絮状或颗粒状厌氧污泥组成的污泥床，随着污水与污泥相接触而发生厌氧反应，产生沼气引起污泥床的扰动。在污泥床产生的沼气有一部分附着在污泥颗粒上，自由气泡和附着在污泥颗粒上的气泡上升至反应器的上部。污泥颗粒上升撞击到三相分离器挡板的下部，这引起附着的气泡释放；脱气的污泥颗粒沉淀回到污泥层的表面。自由状态下的沼气和由污泥颗粒释放的气体被收集在三相分离器锥顶部的集气室内。液体中包含一些剩余的固体物和生物颗粒进入到三相分离器的沉淀区内，剩余固体物和生物颗粒从液体中分离并通过三相分离器的锥板间隙回到污泥层。

UASB反应器的优点在于可维持较高的污泥浓度，污泥泥龄（30天以上），较高的进水容积负荷率，提高了厌氧反应器单位体积的处理能力。

UASB反应器的不足之处主要是：进水中悬浮物需要适当控制，不宜过高，否则容易造成三相分离器拥堵，损坏设备；厌氧消化受温度影响很大，冬季须对装置进行加温；水力停留时间较短，废水中的有机质很难完全腐化；为提高UASB反应器的运行可靠性，必须设置各种类型的计量设备和仪表，如控制进水量、投药量等计量设备和pH计(酸度计)、温度测量等自动化仪表；对水质和负荷突然变化较敏感，耐冲击力稍差。

（2）盖泻湖沼气池（黑膜厌氧发酵塘）工艺

盖泻湖沼气池是在开挖好的土方基础上，采用优质HDPE材料，由底膜和顶膜密封形成的全封闭厌氧反应器。在盖泻湖沼气池内，污水中的有机物在微生物作用下降解转化生成沼气，系统配置沼气净化和利用设施。盖泻湖沼气池容积大、深度较深，污水进入池内后，每天进水量相对较少，因此耐污水的冲击负荷强；加之黑膜沼气池顶部的沼气隔温和地埋式沼气池具有冬季相对恒温的特点，池内污水温度受外界影响较小，冬季不需保温。盖泻湖沼气池主体工程位于地面以下，顶部、底部用黑膜密封，和外界环境气温不流通，形成独特的小气候，经调查在室外温度2℃，进水温度15.8℃的环境中，经盖泻湖沼气池发酵后的出水温度达19℃；在室外温度-1℃，进水温度13.6℃的环境中，发酵后的出水温度达17.9℃。污水在池内的滞留期长（35天及以上），厌氧发酵充分，可收集的沼气量多，COD去除率可达到80%以上。

盖泻湖沼气池的优点如下：

①盖泻湖沼气池具有优异的化学稳定性，耐高低温，耐沥青、油及焦油，耐酸、碱、盐等80多种强酸强碱化学介质腐蚀；对进水SS浓度无要求，不会造成污泥淤积，拥堵管道。

②盖泻湖沼气池施工简单，建设成本低；施工简单，建设周期短；安全性高，工艺流程短，运行维护方便，广泛适用于禽畜粪污水的处理、城垃圾填埋场等。

③项目盖泻湖沼气池厌氧发酵产生的沼气可以作为燃料综合利用。

④盖泻湖沼气池内温度稳定，有利于厌氧菌发酵，即使在寒季长、气温低的北方地区，盖泻湖沼气池内也可以保持常温发酵温度，污水处理效果好。

⑤盖泻湖沼气池厌氧发酵容积大、污水滞留期长、沼气产生量大、运行处理费低。

盖泻湖沼气池的缺点：需依靠四周充足的农田利用厌氧发酵产生的沼液。

（3）工艺比选

①工艺指标对比

UASB工艺和盖泻湖沼气池工艺指标对比一览表见表5-5。

表5-5    UASB工艺和盖泻湖沼气池工艺指标对比一览表

| 工艺 | UASB工艺 | 盖泻湖沼气池 |
| --- | --- | --- |
| 原料范围 | 畜禽场污水 | 畜禽场污水 |
| 原料TS浓度 | ＜2% | 无要求 |
| 应用区域 | 中部、南部 | 全国各地 |
| 单位能耗 | 中等 | 低 |
| 操作难度 | 较高 | 低 |
| 产气率 | ≥0.5m3/m3 | ≥0.8m3/m3 |
| 主体工程使用寿命 | 10~15年 | 15~20年 |
| 配套装置 | 须配套建设保温加热设备、沼气贮存装置；自动化程度要求高，须配套监控设备 | 沼气池集厌氧发酵、贮气于一体；池内污水温度受外界影响较小；污水进出自流、污泥产生量小，自动除渣，不容易堵塞 |
| 建设成本 | 500~700元/m3 | 50~60元/m3 |
| 经济效益 | 低 | 佳 |

由以上分析可知，盖泻湖沼气池工艺建设成本低，抗污水冲击力强，管理方便，污染物去除率高等优点。

②处理效果对比

类比牧原公司提供的数据，牧原公司已运行养殖场（采用干清粪养殖工艺，污水处理采用UASB厌氧发酵）废水处理效果见表5-6。

表5-6  类比牧原公司已运行养殖场废水处理效果

| 处理工段 | 主要污染物浓度（mg/L） | 性状 | 水力停留时间 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COD | BOD5 | SS | NH3-N |  |  |
| UASB进、出口 | 进水 | 8230 | 3873 | 2424 | 968 | 棕色，腐化程度较低，沼液异味大 | 3天 |
|  | 去除率 | 60% | 75% | 65% | 10% |  |  |
|  | 出水 | 3292 | 968 | 848 | 871 |  |  |

本项目（采用环保部认定的干清粪养殖工艺，污水处理采用盖泻湖沼气池厌氧发酵）设计废水处理效果见5-7。

表5-7　　　 本项目设计废水处理效果

| 处理工段 | 主要污染物浓度（mg/L） | 性状 | 水力停留时间 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COD | BOD5 | SS | NH3-N |  |  |
| 盖泻湖沼气池进、出口 | 进水 | 14820 | 7618 | 15231 | 1142 | 红棕色，腐化程度较高，沼液异味小 | 35天 |
|  | 去除率 | 84% | 82% | 87% | 23% |  |  |
|  | 出水 | 2284.8 | 914.16 | 1980 | 879.34 |  |  |

由表5-6可知，UASB厌氧发酵工艺主要污染物处理效率分别为COD 60%、BOD575%、SS65%、氨氮10%，水力停留时间为3天，出水呈棕色，腐化程度较低，沼液异味大；由表5-7可知，盖泻湖沼气池厌氧发酵工艺主要污染物处理效率分别为COD84%、BOD582%、SS 87%、氨氮23%，设计水力停留时间为35天，出水呈红棕色，腐化程度较高，沼液异味小。

经比较，因为采用环保部认定的干清粪工艺后，养殖废水中COD、氨氮、悬浮物浓度较大，宜采用污染物处理效率较高，对进水悬浮物浓度无要求的盖泻湖沼气池厌氧发酵工艺污染物处理；且项目拟选场址位于农村地区，周边有大量农田可供沼液综合利用。因此本项目选用盖泻湖沼气池处理场内养殖及生活废水，该处理模式符合《省环保厅、省农业厅、省畜牧局关于印发畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）的通知》（豫环文【2012】99号）猪场污染减排模式2：养猪场采用干清粪方式，建设治污设施，粪便生产有机肥，污水/尿液经处理后还田，无污水排放口进行外排，有与养殖规模相适应的消纳土地，且治污设施满足养殖场规模需求。保证COD、氨氮100%总量减排。

本项目盖泻湖沼气池设计水力停留时间为35天，能够在保证废水处理效果。废水进厌氧发酵塘前经过过滤池初步过滤，收集池均匀水质水量，再经过固液分离机处理，能够减少废水中的粪便固形物，做到沼液的保氮保肥，最大限度的发挥盖泻湖沼气池除臭杀菌的作用。经过厌氧发酵处理后产生的沼液属于高浓度有机废水，该废水具有有机物浓度高、可生化性好、易降解的特点，是较为理想的农田有机肥。

5.2.3.2本项目废水治理工艺

本项目猪舍采用环保部认定的干清粪工艺，猪粪实现日产日清，废水由排污管道进入污水处理系统，采用“过滤+固液分离+厌氧发酵”的处理工艺，处理后产生的沼气、沼液、沼渣均综合利用。

（1）工程废水处理工艺

养殖废水经固液分离后，液体进入盖泻湖沼气池后经35天厌氧发酵去除大部分有机物，固粪和沼渣运至沼渣暂存场干化后送场区有机肥发酵区制有机肥，沼液在施肥季节还田利用。厌氧发酵后降低了废水中有机物的含量，有效去除了粪便污水的臭味，遏制了蚊虫滋生和病菌的传播。项目污水处理工艺流程图见图5-1。盖泻湖沼气池结构示意图见图5-2。

（2）污水处理规模的确定

本项目废水量为123.188m3/d（夏季最大），考虑废水处理的不稳定性及初期雨水的冲击影响，日处理系数按1.2计，即夏季最大总废水量147.8m3/d，建议本次工程污水处理站规模设计为200m3/d，盖泻湖沼气池的水力停留时间为35天，建议沼气池的池容设计不小于4311.58m3。

建设单位将盖泻湖沼气池的总容积设计为5000m3，满足污水处理要求。本项目盖泻湖沼气池采用常温发酵，沼气池主体工程位于地下，塘口、底部用HDPE黑膜密封，采用全封闭结构，沼气池内的温度能保持常温发酵。废水处理产生的沼气经配套净化装置净化后，部分供给职工食堂使用，剩余部分全部供沼气热水炉使用；沼液在非施肥季节储存于沼液储存池，满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81-2001）相关要求。废水处理工程所需设备及工程建设内容见5-8。

表5-8   废水处理工程所需设备及工程建设内容

| 序号 | 工程内容 | 设计规模 | 数量（台/座） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收集池 | 单个容积200m3 | 2 | 混凝土防渗，均衡水质、水量 |
| 2 | 固液分离机 | / | 2 | 固液分离效率50% |
| 3 | 盖泻湖沼气池 | 单个容积5000m3 | 1 | HDPE膜 |

- 沼液储存池

按照存储35d沼液的规模设计沼液储存池有效容积不低于4311.58m3，另外考虑到预留雨水量，历年小时最大暴雨量取历年最大日降水量的10%，遂平县历年最大日降雨量为1994年7月12日的224.9mm/d，则小时最大降雨量为22.49mm/h。（降雨时间按2.5h，沼液池表面积为2000m2），有效池容不低于43115.8m3。根据《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T26624-2011）中要求，宜预留0.9m高的空间，预留体积按照设施的实际长和宽以及预留高度进行计算，并且池体高度或深度不能超过6m。根据项目设计资料，沼液储存池深3.5m，则有效池容深度为2.75m，沼液储存池占地面积为2000m2。根据企业设计资料，设计建设的沼液储存池的总容积为5500m3，有效容积为5000m3，能够满足沼液35天储存及初期雨水需求。

（4）污水处理效果的分析

本项目废水处理预测结果见表5-9。

表5-9   废水处理效率及预测结果

| 处理工段 | 主要污染物浓度（mg/L） |
| --- | --- |
|  | COD | BOD5 | SS | NH3-N |
| 干湿分离段 进、出口 | 进水 | 14820 | 7618 | 15231 | 1142 |
|  | 去除率 | 21% | 23% | 50% | 14% |
|  | 出水 | 11707.8 | 5865 | 7615 | 983 |
| 盖泻湖沼气池 进、出口 | 进水 | 11707.8 | 5865 | 7615 | 983 |
|  | 去除率 | 80% | 77% | 75% | 10% |
|  | 出水 | 2284.8 | 914.16 | 1980 | 879.34 |
| 总去除率 | 84% | 82% | 87% | 23% |

由表5-9知，养殖区综合废水经污水处置工程处理后，COD、BOD5、SS和氨氮的去除率分别达到84%、82%、87%和23%以上，产生的沼液经处理后进入沼液储存池储存。

（5）污水处理措施经济可行性分析

本项目污水处理站总投资140万元，占总投资1000万元的14%。年处理废水34273.37m3/a，年运行费用25万元，占年利润总额5303.87万元的0.47%，运行费用较低，经济可行。污水处理设施运行费用见表5-10。

表5-10　　 污水处理设施运行费用一览表

| 序号 | 费用名称 | 费用金额（万元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电费 | 12 | 20万kwh/年，单价0.6元/Kwh |
| 2 | 工人工资 | 12 | 10人，人员工资3万元/人·年 |
| 3 | 设备折旧 | 1 | 总投资20万元，按20年折旧期 |
| 5 | 合计 | 25 | / |

5.2.3.3沼气综合利用可行性分析

根据工程分析可知，项目运营后夏季沼气产生量为374m3/d、其他季节沼气产生量为240.5m3/d，全年沼气产生104070m3/a。项目职工食堂人均用沼气量按1.28m3/d，项目劳动定10人，项目食堂灶台沼气用量为12.8m3/d。本项目选用一台0.5t沼气热水炉，用于员工洗澡。耗气量60m3/h，每天运行6小时，沼气热水炉用气量为360m3/d。

沼气优先用于食堂灶台，除食堂灶台外，还剩余104057.2m3/a，计划将这部分沼气用于沼气热水炉后剩余部分经火炬燃烧器放空燃烧。

5.2.3.4沼液综合利用措施可行性分析

本次评价从沼液营养成分、土地消纳能力以及现实操作性等方面来分析沼液农肥利用系统的可行性。

（1）沼液营养成分

根据国内外大量实验研究及实际运用表明，沼液尤其是养殖废水处理后的沼液，不仅含有作物所需求丰富的N、P、K等大量元素外，还含有硼、铜、铁、锰、钙、锌等中微量元素，以及大量的有机质、多种氨基酸和维生素等。施用沼液，不仅能显著改良土壤、增加作物产量、确保农作物生长所需要的良好微生态系统，还有利于增强其抗冻、抗旱、抗虫能力。因此沼液是一种非常理想的液态肥料。

（2）土地沼液消纳能力

①农肥效确定

多年来，平舆县耕作种植为一年两熟，夏季收获以小麦为主、秋季收获以玉米为主，因此农田消纳主要以小麦-玉米为主。根据近几年测土、试验研究结果，平舆县土壤碱解氮含量为57.6mg/kg，土壤贮氮量较低，应注重氮素的补给。

沼液中含量最多也是最主要的可被作物吸收利用的为N素。根据工程设计，工程沼液中的氨氮含量为887.725mg/L，查找类比资料可知，养殖废水中氨氮浓度为总氮的80%左右，则总氮浓度为1109.656mg/L。

- 农田消纳能力计算

根据国办发〔2017〕48号《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》、《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》、《河南省主体功能区规划》、、农业部办公厅关于印发《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》的通知和省环保厅、省农业厅、省畜牧局《关于印发畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）的通知》（豫环文2012）99号中“养猪场采用干清粪方式，场建设治污设施，即粪便生产有机肥或制沼气，有机肥、沼渣还田；污水/尿液经处理后还田，无污水排放口进行外排”，采用此模式要求养殖场每出栏10头猪需配套不少于1亩土地。

本项目养殖过程产生的猪粪和污水处理系统产生的沼渣均用于制备有机肥外售，只有污水处理系统产生的沼液在储存池暂存后用于农田施肥，本项目若按照“畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）”的计算方法计算沼液消纳地的话会导致数量偏大，因此本项目根据固体肥与农肥中营养成分的比例来计算出一个换算系数。沼液中含有丰富的氮、磷、钾等元素，其中含量最多也是最主要的可被作物吸收利用的为氮元素。本次评价通过氮元素在猪粪、沼液和沼渣中的含量比来计算本项目产生的沼液需要消纳地的面积。

根据陶涛和李宝林研究的“集约化猪场粪尿处理问题探讨”（武汉城市建设学院学报，2000，4[17]）及李宝林，王凯军等研究的“大型集约化猪场猪粪尿问题研究综述及建议”（农村能源, 1997,4[74]），猪粪尿物质构成中，猪粪与猪尿中氮的含量比为1.81:1，根据东北大学2008年硕士论文 “升流式固体反应器处理畜禽废水试验研究”，经过USR反应器处理后沼液与沼渣中全氮的含量比为1.25:1，本项目废水处理工艺采用盖泻湖沼气池发酵工艺，与USR工艺均为升流式厌氧反应工艺，沼液与沼渣中全氮的含量比具有可类比性。通过计算，猪粪和沼渣中氮的含量与沼液中氮的含量的比值为4.1:1。根据猪粪和沼渣制备有机肥后，沼液用于农田施肥进行土地面积核定，确定每51头猪需配套1亩地，本项目年出栏3万头生猪，需配套的沼液消纳地面积约为508.23亩。

另外，本项目所处为华北平原旱作农业区，常年以小麦——玉米轮作为主，根据农业部办公厅文件农办农【2013】45号——农业部办公厅关于印发《小麦、玉米、水稻三大粮食作物区域大配方与施肥建议（2013）》的通知，对于华北中北部夏玉米区，产量水平在650kg/亩，推荐氮肥施用量为14.2kg/亩（折合沼液量为23.7m3）；对于华北灌溉冬麦区，产量水平在600kg/亩，推荐氮肥施用量为14.6kg/亩（折合沼液量为24.3m3）。本项目沼液产生量为34273.37m3/a，以此推算，沼液消纳面积不得低于714亩，评价要求配套农田有1/2倍以上的轮作面积，则本项目消纳面积不得低于1428亩。根据以上两种计算方法得出2个沼液消纳地面积，本评价取最大值1428亩。

遂平县袁会程养殖场和附近农户签订沼液综合利用协议（见附件5），共利用1476亩农田，位于项目东侧和南侧，消纳项目产生的沼液。消纳地由当地农民根据需要自己种植作物，公司负责无偿将沼液输送管网铺设至田间地头，并定期派出管理和技术人员指导农户合理施用沼液。

综上，用于本项目沼液消纳地面积为1476亩，大于计算得出的1428亩，因此本项目沼液消纳地可以消纳项目产生的全部沼液。

（3）沼液利用的现实操作性

根据当地的种植规律及施肥规律，对于小麦和玉米均为施基肥两次，因此本评价建议沼液储存池的储存时间按35天计。

根据走访调研，当地群众施肥规律，本评价提出沼液施肥方式为每年两次基肥、两次追肥。

本项目沼液的产生量34273.37m³/a，沼液消纳地面积为1428亩，根据参考资料，基肥用量一般应占总施肥量的60％～80％，本次取75%，则基肥量与追肥量的比例为3:1。

遂平县袁会程养殖场在沼液消纳区无偿建设沼液输送管网，并合理设置预留口。

沼液施肥系统包括：动力系统、沼液泵、管道安全装置、电器保护装置。泵站设计应充分考虑灌区的覆盖面积、扬程。沼液泵必须满足抽提含有纤维或其它悬浮物的高粘稠液体的要求，泵、管网及管件具抗腐蚀性。

安装管道安全装置、电器保护装置的设计应根据抽提扬程、出液量，实现管道自动调压抗爆、排堵防蚀和过载保护，满足普通UPVC等廉价管材在沼液提灌中不堵塞、不爆管，接口不拉裂、不滴漏的需要，降低建造和运行成本。

沼液施肥管网必须具有自动防爆抗堵等安全功能，具有效防止管道沼液二次产气爆管，沼渣、厌氧菌落群生长和化学沉淀物、鸟粪石等堵管的处置设计和工艺装置，具有迅速发现和确定管道堵塞位置的监测装置。安装的防爆裂、防堵塞安全装置能够保证UPVC、PVC、PE等塑料管材在沼液管道灌溉中不出现堵塞、爆裂，接口拉裂、漏水等质量安全问题，保证沼液施肥管网的长期使用和安全运行。

各种管线应全面安排，用不同颜色加以区别，要避免迂回曲折和相互干扰，沼液输送管道与管件必须具防腐性，管线布置应尽量减少管道弯头，减少能量损耗和便于清通。主要管网宜采用埋设，距管顶深度≧40cm，裸露部分应选用抗老化材料或进行防老化处理。长距离直线管道要设计防热胀冷缩的构造。

针对本项目，由场区沼液储存池引至施肥农田主干管长度为3000m，支管长度为8000m。项目使用的管材为PVC管，主干管直径为160mm，主干管直径为160mm，支管直径分别为110mm和75mm。项目沼液在沼液储存池暂存，施肥期经流进沼液主干管，再从主干管流入支管，在支管的末端设置有阀门，方便农户自主选择使用。

根据沼液综合利用协议可知，公司根据农民土地位置设计并负责铺设沼液输送管网等综合利用配套设施，在每个施肥口设有阀门，每两个施肥口间隔50-60m。农肥利用季节农民根据自身需要进行使用。当地群众只需通过软管和预留口连接，在田间采用喷灌的方式对农田进行施肥，沼液用作基肥时不需要配清水。

沼液输送管线，做好防腐工作，定期进行检修，一旦发现滴漏，沼液排入沼液储存池，待维护完毕后方可输送；

消纳区根据地形进行单元划分，分单元进行开沟施肥，支管阀门间隔50-60m，防止农田施肥不匀引起的地下水污染问题；

严格根据评价要求，控制施肥量，严禁突击施肥，在非施肥季节及雨季，沼液由沼液储存池暂存。

对沼液施肥农田区域定期进行观测，场外农田区设置地下水观测井，建议在配套农田西侧和南侧方向各设置1口地下水观测井，观察沼液长期施肥对地下水的累积性影响。

5.2.3.5沼液利用工程的管理要求

（1）基本要求

企业必须确定或建立相应的管理机构，安排专人管理，落实足够的运行管理经费，制定切实可行的管理规章和工程维修养护制度，并对管理人员进行技术培训和岗位考核。同时做到对沼液利用工程进行经常性的维护、季节性的整修和临时性的抢修以及系统运行效果和有害重金属的监测与处理。

（2）管道养护

要经常对管道进行巡查维护，发现管道漏水、爆裂及时修补，发现沼液出水明显减少，要及时监测、疏通污物收集装置，确保沼液输送通畅和设施完好、运行正常。

（3）设施维修保养

建立处理、储液、暂存池等主要建筑结构和管网、机电设备的检修制度或维修养护办法，确保各类设施设备完整，做到无损、无漏、无裂，闸门启闭灵活。安装的沼液泵、动力设备与电气设备应每年全面检修一次，确保安全运行。及时清除泵站前池、污物收集装置、储存池中的各种杂质淤泥。

5.2.3.6雨污分流

项目排水采用雨污分流制，养殖区及生活区雨水直接进入场区雨水管网，污水处理区、有机肥发酵区由于沼渣等转移，对初期雨水造成污染，初期雨水经明渠汇总后分两路，一路经雨水管道连接场区收集调节池，收集后由进入场区污水处理系统进行处理，另一路连接场区雨水管网。每一分路设手动闸阀，由人工控制。当降雨开始前，打开初期雨水管阀门，关闭进雨水管阀门，一段时间后，打开进雨水管阀门，关闭初期雨水管阀门，通过人工操作的方式使初期雨水进入污水处理系统，中后期清洁雨水进入雨水管；场区内雨水管网沿场区内道路铺设，雨水管道单独建设，采用明渠；污水管道采用暗渠，顶端加盖板覆盖，粪道位于地下，加盖板覆盖。

### 5.2.4地下水污染防治措施

（1）源头控制措施

本项目运营期对地下水环境影响的主要渠道为猪舍、沼液储存池、沼气工程、发酵区等以上污染因素如不加以管理，各区污水下渗将污染地下水；猪粪、沼渣若乱堆乱放，可能转入环境空气或地表水体，并通过下渗影响到地下水环境。因此评价要求首先在源头进行控制，具体防控措施为：

① 猪舍采用限位饮水器，减少水资源不必要的流失，猪舍内部底部采取混凝土进行防渗减少污染物的跑、冒、滴、漏；

② 沼液储存池，容积不小于35天的废水产生量；沼液储存池池壁及池底在清场夯压的基础上采用铺设1.5mmHDPE防渗膜进行防渗；

③ 沼气工程各水池（（除盖泻湖沼气池采用HDPE膜防渗）应为砖混结构并做相应的耐酸、碱表面处理；

④ 猪粪和沼渣发酵区，地面混凝土进行防渗，其上搭建顶棚，周边设置1m高围挡；

⑤ 雨污分流，净脏道分离合理设置厂区内净道和脏道，净道、脏道地区硬化防渗处理。

（2）分区防控措施

结合地下水环境影响评价结果根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中表5 及表6进行判定，具体判定内容见表5-11，5-12。

表5-11    污染控制难易程度分级参照表

| 污染控制难易程度 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料及污染物泄漏后，不能及时发现和处理 |
| 易 | 对地下水环境有污染的物料及污染物泄漏后，能及时发现和处理 |

表5-12   天然包气带防污性能分级参照表

| 分级 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| 中 | 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb﹤1.0，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0，渗透系数1×10-6cm/s﹤K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”的条件 |

项目区域土壤层以砂姜黑土为主，沼液消纳区的渗透系数一般在5.79×10-5cm/s，天然包气带防污性能属于中，因项目将设置地下水监控系统，能够及时发现和处理对地下水有污染的污染物，固污染控制难易程度为易，综合以上两点结合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水污染防渗分区参照表，具体见表5-13：

表5-13   地下水污染防渗分区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机物 污染物 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s；或参照GB189100执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易-难 | 其他类型 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机物 污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

根据表5-13判定，项目属于简单防渗区，防渗技术要求为一般地面硬化，结合建设单位以往建设的养殖场的分区防治的情况，本项目各功能区防渗措施具体见表5-14。

表5-14    本项目污染地下水防治措施一览表

| 序号 | 项目 | 保护措施 | 达到效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍内部 | 底部混凝土进行防渗，渗透系数达到1.0×10-7cm/s，减少污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度 | 各构筑物符合《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求，具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施；畜禽粪便的贮存相关要求，应具备防渗、防风、防雨的“三防”措施，雨污分流。 满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81~2001）要求 满足《畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）》（豫环文（2012）99号文）要求。 |
| 2 | 沼液储存池 | 沼液储存池为满足农闲期沼液产生量，容积不小于35天的废水产生量，池容设计为5000m3；沼液储存池池壁在清场夯压的基础上采用铺设HDPE膜进行防渗，并设置导流渠，渗透系数达到1.0×10-10cm/s |  |
| 3 | 污水处理系统 | 各水池应为砖混结构，盖泻湖沼气池采用HDPE膜防渗 |  |
| 4 | 猪粪和沼渣发酵区 | 地面混凝土进行防渗，渗透系数达到1.0×10-7cm/s，其上搭建顶棚 |  |
| 5 | 场区雨、污管网 | 雨污分流、按照畜禽养殖业污染防治技术规范要求进行建设 |  |
| 6 | 场区内净道与脏道设置 | 合理设置厂区内净道和脏道，脏道地区硬化防渗处理，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。路两边设置路沿石，初期雨水收集后进入盖泻湖沼气池处理；人行道采用透水方砖或植草砖铺设，下面用透水材料铺垫，孔隙间种植草本植物，增加雨水下渗量，可有效减缓地面硬化对地下水涵养产生的不利影响（净道的渗透系数≤1.0×10-5cm/s）。 |  |

（3）预防地下水污染物的要求及环境管理建议

项目在施工阶段，应充分做好排污管道的防渗处理，杜绝污水渗漏，确保污水收集处理系统衔接良好，严格用水管理，防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生，这样可以保证项目区内产生的全部废水汇集到沼气工程集中处理，可以很大程度的消除污染物排放对周边地区地下水环境的影响。运营期环境建议严格按照以下要求进行管理：

①《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）规定，养殖场的排水系统应实施雨水和污水收集输送系统分离，在场区内设置的污水收集输送系统，不得采用明沟布设。排水沟应采取水泥硬化防渗措施或采用水泥排水管进行输送，防止随处溢流和下渗污染。

② 猪舍、粪污处理及储存设施等应采取有效的防渗处理工艺，防止废水、粪便淋滤液污染地下水。

本项目建成后全场分为重点防渗区和一般防渗区。重点污染防渗区主要包括：猪舍、污水前处理区、固粪处理区、沼液储存池、危险废物暂存池等；一般污染防渗区主要包括：一般固废暂存区、猪舍周围地面等。分区防渗示意图见附图三。

●一般防渗区：评价建议对该区域采取粘土铺底，再在上层铺10～15cm的水泥进行硬化。通过上述措施可使一般防渗区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。

●重点防渗区：重点防渗区在清场夯压的基础上沼液储存池采用铺设HDPE膜进行防渗，污水处理区、养殖区、堆肥场等用混凝土进行防渗，盖泻湖沼气池采用HDPE膜防渗；HDPE膜抗渗能力比较强，混凝土的抗渗标号为P6，渗透系数能够达到1.0×10-10cm/s，以防止污染地下水，同时各废水输送管道应做到防泄露、跑冒等。

根据《畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）》（豫环文（2012）99号文）中的相关要求，粪便堆放场（本项目为发酵区）应采取有效的防雨、防渗漏、防溢流措施。

③做好排水沟、收集池等的防渗工作，应充分考虑农作期间影响和雨季影响，能够保证有足够的容量以容纳养殖场产生的废水。

④肥水适当施用，由企业结合天气状况、当地土地消纳能力、当地农田施肥规律等定时定量合理施肥，防止过度施肥而影响地下水环境。并且，防止在雨天进行施肥，以避免肥水随雨水垂直径流进入地下水体，造成污染。

（4）管理措施

成立事故处理组织，一旦发生废水事故排放，应立即组织人力、物力和财力加紧对设备进行维修，同时对废水进行回收、拦截，以防止污染地下水；建设单位建立了科学合理的沼液利用制度，沼液适当施用，由企业结合农业技术部门根据天气情况、当地土地消纳能力、农田施肥及灌溉规律定时定量施肥，防治过度施肥而影响地下水环境。

综上，在落实好各项防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地下水水质影响较小，项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此对地下水环境质量影响较小。

### 5.2.5噪声污染防治措施分析

本项目噪声主要为猪舍、水泵、排风扇等设备运行时产生的噪声，根据类比调查，其源强为70～90dB(A)。

工程采取以下措施来进行：

（1）企业在设备选型上，应选择低噪声风机、空压机、水泵设备，以防止项目运营期间产生的噪声源叠加，对区域环境产生较大影响。

（2）对风机、水泵设备安装减振垫进行设备基础减振处理，根据噪声衰减规律分析：经基础减振（减轻振动及不固定配件摆动噪声）及隔声措施噪声衰减可以达到20～40dB(A)。

（3）在场区周围及场内加强绿化，充分利用建筑的边角空隙土地及不规则土地进行绿化；场区绿化应结合场区与猪舍之间的隔离、遮荫及防风需要进行。可根据当地实际种植能美化环境、净化空气的树种和花草，不宜种植有毒、有刺、飞絮的植物，其噪声源强可衰减约5dB(A)。

（4）评价要求噪声源强较高的设备，尽量往场区内部布置，因距离的原因实现噪声衰减。

经采取以上措施，噪声可衰减约15~25dB(A)，再经一定距离衰减后，预测厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准的要求。

### 5.2.6 固体废物处置措施分析

5.2.6.1固体废物处置措施

本项目产生的固体废物主要包括疾病防疫产生的医疗废物、养殖过程产生的少量病死猪尸、猪粪固形物、厌氧发酵后的沼渣、废脱硫剂及职工生活垃圾等。固废污染产生及防治措施见表5-15。

表5-15   固体废物产排情况及处置措施一览表

| 序号 | 产生环节 | 名称 | 固废性质 | 产生量 （t/a） | 处置措施 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪粪 | 猪粪固形物 | 一般固废 | 1868.8 | 发酵处理后作为有机肥原料外售 | 0 |
|  | 沼气池 | 沼渣 | 一般固废 | 654.08 | 发酵处理后作为有机肥原料外售 | 0 |
| 2 | 养殖 过程 | 病死猪尸 | 一般固废 | 9.2 | 每天由密闭罐车运送至遂平县鼎丰生物有限公司无害化车间进行处理 | 0 |
| 3 | 防疫 | 医疗固废 | 危险固废（HW01） | 0.08 | 暂存于危废暂存间，定期交驻马店市海骏医疗处置有限公司处置 | 0 |
| 4 | 沼气脱硫装置 | 废脱硫剂 | 一般固废 | 0.085 | 生产厂家统一回收处置 | 0 |
| 5 | 员工 | 生活垃圾 | 一般固废 | 1.83 | 送环卫部门处理 | 0 |
|  | 合计 | 2534.0752 | / | 0 |

5.2.6.2固体废物暂存措施

本项目产生的固体废物主要是一般工业固体废物和危险固体废物。固体废物的暂存措施如下：

（1）一般工业固体废物

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，评价建议对一般固体废物设置规范的临时堆存间，用以暂存废脱硫剂和生活垃圾，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中相应规定，必须采取防扬撒、防流失、防渗漏等三防措施，进行地面硬化，设顶棚和围挡，避免雨水进入，地基加高10cm，达到三防要求。

（2）危险固体废物

本项目的危险固废有病死猪和猪生长过程中的防疫医疗废物。

①病死猪尸的处理与处置

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）第9条规定：

◆病死畜禽尸体要及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。

◆病死禽畜尸体处理应采用焚烧炉焚烧的方法，在养殖场比较集中的地区，应集中设置焚烧设施；同时焚烧产生的烟气应采取有效的净化措施，防止烟尘、一氧化碳、恶臭等对周围大气环境的污染。

◆不具备焚烧条件的养殖场应设置两个以上安全填埋井，填埋井应为混凝提结构，深度大于2m，直径大于1m，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投入畜禽尸体后，应覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰，井填满后，须用粘土填埋压实并封口。

本项目病死猪产生量为9.2t/a，每天由密闭罐车运送至遂平县鼎丰生物有限公司无害化车间进行处理。遂平县袁会程养殖场与遂平县鼎丰生物有限公司已经签订协议。

②医疗废物的处理与处置

生猪在生长过程接种免疫或发病期接受治疗将产生医疗废物，类比其它企业实际生产情况，每头猪防疫产生医疗量约为0.005kg/a，全场产生量约为0.08t/a，全场医疗废物暂存于危废暂存间内，定期交驻马店市海骏医疗废物处置有限公司处置。项目医疗废物需按照《医疗废物管理条例》中相应规定收集、运送、贮存、处置，不得露天存放。

本项目场区内设置暂存间1个，占地面积15m2，用于收集、贮存养猪过程产生的病死猪和医疗废物，危废暂存间须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求：危废临时贮存间的混凝土基础做防渗处理，防渗层采用2mm厚的防渗材料，保证渗透系数≤10-10cm/s，并采用环氧漆做防腐防渗处理；根据农业部“关于印发《病害及病死动物无害化处理技术规范》的通知”农医发〔2017〕25号，暂存场所应易于清洗和消毒，并定期清洗消毒；危废的贮存场所设置明显标志；贮存场所内禁止混放不相溶危险废物；危废的转移执行国家环保总局第5号令《危险废物转移联单管理办法》，转运病死猪的槽车车厢四壁及底部应使用耐腐蚀材料，并采取防渗措施；车辆驶离暂存、养殖等场所前，应对车轮及车厢外部进行消毒；运载车辆应尽量避免进入人口密集区；卸载后，应对运输车辆及相关工具等进行彻底清洗、消毒。

在日常管理中，应设置专人加强对危废暂存间的管理，出现问题及时解决，避免形成二次污染，对工作人员应进行专业培训，熟知各项固废知识。

5.2.6.3猪粪、沼渣综合利用措施的可行性分析

据测定，新鲜畜禽粪便含水率高为80%，体积大臭味重，农民不愿意直接使用未经处理的粪便，因此企业本着无害化处理和综合利用的原则，拟对产生的猪粪运至堆肥场采取条垛式发酵无害化处理。根据堆肥技术的复杂程度以及使用情况，目前我国主要有三大类堆肥系统：条垛式、静态垛式和反应器系统。

条垛式是在露天或棚架下，将混合好的原料堆成条垛状，在好氧条件下进行分解的一种堆肥化方式。条垛式堆肥一次发酵周期为1个月。

静态通风堆系统是条形堆的改进形式。它主要用于湿基质的堆肥，堆肥过程中不进行物料的翻堆，通风使堆体保持好氧状态。

反应器堆肥系统是将物料在部分或全部封闭的发酵装置（如发酵仓、发酵塔等）内，通过控制通气和水分条件，使物料进行生物降解和转化。

各种堆肥系统的优缺点比较：

表5-16 　 各种堆肥系统的优缺点比较表

| 堆肥工艺 | 条垛堆肥 | 静态堆肥 | 反应器堆肥 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资成本 | 低 | 低 | 高 |
| 运行和维护费用 | 较低 | 低 | 低 |
| 操作难度 | 低 | 较低 | 难 |
| 占地面积 | 大 | 中 | 小 |
| 堆肥产品质量 | 良 | 优 | 良 |

通过比较，条垛堆肥在投资成本、运行维护费用、操作难度等方面具有明显的优势，因此，结合本项目具体情况，选用条垛堆肥作为粪污处理方式，具体工艺见工程分析。

堆肥的过程分为4个阶段：前处理、升温期、高温期、后熟期。堆肥进入高温期后，翻堆是控制发酵进程的重要因素。翻堆是堆肥过程中有效的供氧方式，同时有利于散发热量，本项目利用机械翻堆，每天一次，翻堆后加盖塑料薄膜，加盖塑料膜一方面有利于保温，一方面能够降低臭气的挥发速率。

经采取上述措施，固体废物均得到合理处置，不会对环境造成二次污染，措施可行。

### 5.2.7绿化

5.2.7.1原则要求

（1）在规划设计前要对猪场的自然条件、生产性质、规模、污染状况等进行充分的调查。要从保护环境的观点出发，合理规划。合理地设置猪场饲养猪的类型、头数，从而优化猪场本身的生态条件。

（2）猪场的绿化规划是总体规划的有机组成部分，要在猪场建设总规划的同时进行绿化规划。要本着统一安排、统一布局的原则进行，规划时既要有长远考虑，又要有近期安排，要与全场的建设协调一致。

（3）绿化规划设计布局要合理，以保证安全生产。绿化时不能影响地下、地上管线和车间生产的采光。

（4）在进行绿化苗木选择时要考虑各功能区特点、地形、土质特点、环境污染等情况。为了达到良好的绿化美化效果，树种的选择，除考虑其满足绿化设计功能、易生长、抗病害等因素外，还要考虑其具有较强的抗污染和净化空气的功能。在满足各项功能要求的前提下，还可适当结合猪场生产，种植一些经济植物，以充分合理地利用土地，提高整场的经济效益。

5.2.7.2绿化措施

（1）场区隔离带的设计：场内各区，如养殖区、生活区及行政管理区的四周，都应设置隔离林带，以起到防疫、隔离、安全等作用。

（2）场区道路绿化：宜采用乔木为主，乔、灌木搭配种植。

（3）对于养殖区内的猪舍，不宜在其四周密植成片的树林，而应多种植低矮的花卉或草坪，以利于通风，便于有害气体扩散。

（4）行政管理区和生活区：该区是与外界社会接触和员工生活休息的主要区域。该区的环境绿化可以适当进行园林式的规划，提升企业的形象和优美员工的生活环境。为了丰富色彩，宜种植容易繁殖、栽培和管理的花卉灌木为主。

## 5.3污染防治环保投资估算

项目污染防治措施投资包括运行期的污染防治措施的总投资，预计该项费用总投资为371万元，本项目总投资1000万元，环保投资占总投资的比例为37.1%。具体见表5-17。

表5-17    项目污染防治投资估算表

| 项目 | 污染源 | 措施内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 养殖废水和生活污水一起经盖泻湖沼气池处理（容积5000m3盖泻湖沼气池1座，配套建设200m3废水收集池1座、固液分离机1台，） | 140 |
|  | 养殖废水 |  |  |
| 废气 | 猪舍臭气 | 饲料中加入EM | 1 |
|  | 污水处理站 | 收集调节池喷洒除臭剂、加强绿化 | 6 |
|  | 有机肥发酵区 | 定期喷洒除臭剂 |  |
|  | 沼液储存池 | 周边绿化 |  |
|  | 油烟 | 油烟净化装置 |  |
| 固废 | 畜禽粪污 | 粪便、沼渣经发酵区堆肥处理 | 30 |
|  | 病死猪尸体 | 密闭槽车 | 10 |
|  | 疾病防疫产生的医疗废物 | 设置危废暂存间 | 1 |
|  | 废脱硫剂 | 生产厂家统一回收处置 | 0.5 |
|  | 生活垃圾 | 送环卫部门处理 | 0.5 |
| 噪声 | 噪声设备 | 减振、隔声、降噪等措施 | 10 |
| 风险事故 | 沼气泄露 | 加强设备的维护，按规定定期对储气池、管道系统进行密封性和压强测试；建立事故应急预案；加强操作人员的技术培训和岗位责任制教育。 | — |
|  | 火灾事故 | 消防器材 | 4 |
|  | 报警装置 | 燃气泄漏报警器、火焰报警器和烟雾报警器各一套 | 10 |
| 辅助工程 | 农田 沼液施肥系统 | 建设沼液储存池1个，容积5000m3，做好防渗、防漏和防雨淋措施；施肥系统管网铺设，沼液输送管网长度为11000m，项目使用的管材为PVC管，主干管直径为160mm，支管直径分别为110mm和75mm。 | 80 |
|  | 地下水监测 | 在配套农田设置2口地下水观测井 | 16 |
|  | 监测仪器 | COD检测仪、生化培养箱 | 10 |
|  | 绿化 | 加强场区绿化，特别是臭气产生单元周围的绿化工作 | 19 |
| 防渗措施 | 沼液储存池 | 严格做好防渗措施，周边设置防护栏等安全措施，容积5000m3，保证能够容纳35天的沼液产生量，避免农闲期无处消纳外排或外溢造成污染 | 12 |
|  | 粪污处理区 | 有机肥发酵区 | 地面进行硬化，设置顶棚，三面有围挡，防止雨水进入造成下溢流污染 | 10 |
|  | 养殖区 | 排污沟 | 采取暗沟形式，具备防止淤集以利于定期清理的条件 | 11 |
| 总计 | 371 |

# 第六章  环境影响经济损益分析

## 6.1 环保投资估算

工程环保投资包括运行期的污染防治措施的总投资，预计该项费用总投资为371万元，占总投资的比例为37.1%。

## 6.2 环境影响经济损益分析

### 6.2.1 噪声影响经济损失

有关噪声影响的人群调查以及流行病学研究发现，在我国，生活在70dB（A）以上环境中居民的人均医疗费用比70dB（A）以下的同类地方高；噪声级在70dB（A）以上环境的居民有66.7% 睡眠受到干扰，而睡眠受到干扰的职工会表现出生产效率有所下降。根据前面的噪声预测结果，在采取降噪措施前，本项目昼夜间噪声值均未达到70dB（A），因此本项目的建设不会引起噪声影响经济损失。

### 6.2.2 环境空气影响经济损失

营运期项目的环境空气影响主要表现在场区产生的恶臭气体使周围居民的空气环境质量有所下降，有可能对居民健康产生一定的影响。但是目前尚无环境空气影响经济损失的定量计算方法，环境空气影响造成的损失还难以直接用货币衡量，因此，以下将对环境空气影响损失进行定性分析。

恶臭的成分十分复杂，因家畜的种类、清粪方式、日粮组成、粪便和污水处理等不同而异，有机成分是硫醇类、胺类、吲哚、挥发性有机酸、酚类、醛类、酮类、醇类以及含氮杂环化合物等，无机成分主要是NH3和H2S。

本项目建设后，猪舍养殖等过程会产生恶臭气体，通过注意场区卫生、及时冲洗、添加除臭剂等措施可最大限制的减少恶臭气体的排放，另外利用场区内绿化植物及场区外大面积的农田吸收，对周围环境的影响可降至最低，项目营运期间产生的恶臭对周围环境影响不大。

### 6.2.3 水环境影响经济损失

营运期本项目产生的污水主要是养殖废水和员工生活污水，全部通过管道输入盖泻湖沼气池统一处理，之后作为农肥施用于周边农田，不外排，因此对环境的影响非常有限。在此，不再估算水污染造成的经济损失。

### 6.2.4 生态环境影响经济损失

本项目的建设将破坏现有农田生态系统，铲除场区现有植被，使得现有植被的经济能力消失，但是项目建成后，新的系统会产生更好的经济效益，对原有生态环境的经济损失做出补偿。

## 6.3 经济效益分析

### 6.3.1本项目经济技术指标

本项目为生猪养殖项目，总投资为1000万元，包括猪舍、污染治理工程及辅助生产设施等。项目主要技术经济指标表见表6-1。

表6-1    项目主要技术经济指标表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总投资 | 万元 | 1000 | / |
| 2 | 年利润总额 | 万元 | 300 | 以第七年为例 |
| 3 | 净现值 | 万元 | 415.8 | 税后 |
| 4 | 内部收益率 | % | 25.72 | / |
| 5 | 全部投资回收期 | 年 | 4.27 | 税后，含建设期1年 |

### 6.3.2环保措施运行费用

环保设施运行费用主要包括：电费，环保人员工资及设备折旧、维护费用。

表6-2    本项目环保措施运行费用

| 序号 | 费用名称 | 费用（万元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 场区恶臭 | 除臭剂费用 | 5 | / |
|  |  | 环保人员工资 | 3 | 1人，3万元/人.年 |
| 废水 | 养殖及生活废水 | 折旧费 | 16 | 总投资180万元，按20年折旧期 |
|  |  | 电费 | 7.2 | 12万kW·h/年，单价0.6元/kW·h |
|  |  | 人工费 | 6 | 人员按2人计，人员工资3万元/人·年 |
| 合计 | 37.2 | / |

本项目年利润总额为300万元，环保设施运行年费用为37.2万，占年利润总额的12.4%，本项目环保设施运行费用合理。

## 6.4 环境效益分析

该项目将畜禽的粪便综合利用，做到了废物利用，变废为宝，从根本上降低了污染源，大大减轻了对周边地区的环境压力。既美化了养殖场的自然环境，消除了臭味，防止了蚊蝇孳生，又改善了周边地区的生态环境，有利于农业的可持续发展，促进项目地区水土资源的合理利用和生态环境的良性循环，使项目地区规划科学、布局合理，为项目地区无公害、有机农业生产和可持续发展提供了良好的物资基础。

工程环保投资包括运行期的污染防治措施的总投资，预计该项费用总投资为371万元，占总投资的比例为37.1%。通过各项污染防治措施的实施和清洁生产技术的落实，可做到养殖区废水最大程度的综合利用和固体废物的资源化利用，可取得良好的环境效益。项目环境效益分析见表6-3。

表6-3    项目环境效益分析表

| 序号 | 项目 | 环境效益 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废水沼气化处理工程 | 厌氧无害化处理后，沼液储存池暂存，定期清理后综合利用；沼气用于食堂和火炬燃烧；沼渣干化后作为有机肥外售 |
| 2 | 猪粪、沼渣综合利用 | 制作固体有机肥 |
| 3 | 沼气回收利用 | 减少废气排放，实现资源的回收利用 |
| 4 | 废气处理 | 恶臭废气采用相关措施处理后，实现达标排放 |
| 5 | 噪声处理 | 采用设备基础减振及场房密闭隔声处理后，实现达标排放 |
| 6 | 雨污分流及“三防”措施 | 经过防渗和设置围堰防溢处置等措施后，不会对地下水、地表水及土壤造成直接污染 |

由上表可以看出，项目的环保投入减少了废水及固废等污染物的排放，合理地调整了生产过程中的相互关系，使一个生产过程中的排泄物（废弃物）转变为另一个生产过程的输入物（原料资源），从而实现农业生产的无废弃物过程（零排放目标），即废弃物资源化过程。从环境保护和资源利用的角度出发，走规模处理和综合利用的道路，不仅能够促进畜禽养殖业的进一步发展，而且具有较好的环境效益。

## 6.5 社会效益分析

本项目的社会效益主要表现在以下几个方面：

（1）该项目的实施促进了养殖场的良性发展，增强了建设单位的市场竞争力。本项目利用养殖场尿液生成沼气用于收集调节池加热，降低能源费用，实现以沼气生产区为核心的物流循环和能源自供系统。养殖场的废物得到资源化的利用，促进了项目单位循环经济和生态经济的良性发展。同时，项目单位具有一定的母猪销售市场，养殖场的污染治理，实现了清洁养殖，为母猪的良性生长创造了较好卫生环境，增强了市场竞争力。

（2）项目的清洁生产措施，很大程度上节约了资源和能源，起到了“节能、降耗、减污、增效”的作用，符合国家产业政策和环保治理要求。

（3）该项目未来的标准化、规模化建设将形成农村能源产业，由此所需的技术、管理队伍可就地吸纳农村剩余劳动力，有利于维护农村社会稳定，对提高人民生活水平起到积极作用。

（4）项目的建设可拉动周边畜禽养殖业、肉制品加工业、饲料加工业等行业的快速发展，同时为周围种植业提供了大量优质有机肥，降低了化肥、农药在农产品生产中的使用量，为无公害农产品生产提供了有利条件，有利于促进周围农村产业结构调整。

（5）项目投产后，可增加当地财政收入，提高当地社会经济发展水平，对区域社会稳定发挥了较强作用。

## 6.6 生态效益分析

项目完成后，养殖场将建成以种植业为基础，养殖业为主体，沼气为纽带，促进物质能量良性循环的生态养殖场，明显改善区域内农业生态环境，有利农业可持续发展。

猪粪、沼渣生产有机农肥，沼液作为农肥综合利用，沼气是清洁能源，替代燃煤作燃料，可减少大气污染物排放。

长期大量使用化肥，不仅导致土壤板结，土壤肥力下降，而且对环境和农作物产生污染。项目投产后，提供优质有机肥料，可减少化肥、农药用量，改善土壤理化性状。同时利用沼液节约水资源的利用，沼液本身具有防治病虫害的作用，能提高作物品质，有利于农作物增产、增收，促进农作物增产、增收，有利生产无公害农产品，保障食品安全。

## 6.7环境经济损益分析结论

表6-4    本项目环境经济损益分析结果

| 环保运行费用（万元/年） | 环保投资收益（万元/年） | 费用和收益比 |
| --- | --- | --- |
| 37.2 | 39.6 | 1：1.065 |

由上表可知，本项目环保运行费用37.2万元，年环保投资收益39.6万元，运行费用与年环保收益比为1:1.065，说明环保运行费用小于采取环保措施而带来的经济收益。

综上所述，工程具有较好的经济效益和社会效益，同时，工程在采取较完善的环保治理措施后，也不会对当地环境产生明显影响，做到环境效益、经济效益和社会效益的协调发展。

# 第七章   环境管理与监测计划

## 7.1 环境管理计划

环境管理是企业管理中的重要组成部分，加大环境监督、管理力度，是实现环境效益、社会效益、经济效益协调发展和坚持走可持续发展道路的重要措施。因此需制定严格的环境管理和环境监测计划，确保建设项目在工程施工和运行期间各项环保治理措施能得到认真落实，做到最大限度的减少污染。

### 7.1.1 环境管理机构

本项目的环境管理体系可分为管理机构与监督机构。

（1）设置与组成

根据《建设项目环境保护设计规定》的有关要求和本次工程的实际需要，建设项目的法人单位应成立专门的环境管理机构，负责项目施工、运营期间的安全生产和环境管理工作。环境管理工作由1名副厂长主抓，并配备专职安全、环保管理人员3人负责企业环境管理的日常工作。

（2）环境管理机构的主要职责如下：

①贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规。

②制定本厂的环保管理制度。

③监督检查本项目执行“三同时”规定的情况。

④定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转。

⑤负责养殖场环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施。

⑥负责对场内环保人员和附近居民进行环境保护教育，不断提高居民的环境意识和环保人员的业务素质。

（3）废气排放口规范化设置

废气排放口应进行规范化设计，具备采样、监测条件，排放口附近树立环保图形标志牌。按照国家环境保护总局制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则（试行）》（环监[1996]463号）的规定，在排污口设立相应的环境保护图形标志牌。排污口环境保护图形标志见表7-1。

表7-1    排污口环境保护图形标志

| 排放口名称 | 图形标志 |
| --- | --- |
| 排气筒 |  |
| 噪声源 |  |
| 固废堆放场所 |  |
| 危险废物 |  |

危险废物及生活垃圾堆放场所，必须有防火、防腐蚀、防流失等措施，并应设置标志牌。

### 7.1.2 环境管理计划

本项目环境管理计划见表7-2。

表7-2    本项目环境管理计划

| 环境问题 | 管理措施 | 实施机构 |
| --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 粉尘、扬尘污染 | 1.采取合理的措施，包括施工场地洒水，以降低施工对周围大气TSP污染，特别靠近敏感点的地方； 2.运送建筑材料的车辆须用帆布遮盖； 3.搅拌设备需良好密封并将安装除尘装置； | 业主 |
|  | 噪声 | 1.严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），确保施工期间场界噪声达标； 2.加强对机械和车辆的维修，保持其较低噪声水平； | 业主 |
|  | 固体废物 | 1.开挖土石方就近填坑筑路，实现挖填平衡； 2.多余建筑垃圾、生活垃圾及时清运； | 业主 |
| 营 运 期 | 废气污染 | 加强管理，保证项目废气处理设施正常运行。 | 业主 |
|  | 水质污染 | 加强管理，保证污水处理设施正常运行。 | 业主 |
|  | 噪声污染 | 加强管理，保证营运期噪声达标排放。 | 业主 |
|  | 固体废物 | 加强管理，保证猪粪、医疗固废、生活垃圾及病死猪尸体等分开收集处置。 | 业主 |
|  | 土壤污染 | 按照环境监测技术规范及国家环保局颁布的监测标准、方法执行。 | 有资质的环境监测机构 |
|  | 环境监测 | 按照环境监测技术规范及国家环保局颁布的监测标准、方法执行。 | 有资质的环境监测机构 |

### 7.1.3 环境管理制度

建设单位应制定一系列规章制度以促进环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化。根据需要，建议制定的环境保护工作条例有：

（1）环境保护职责管理制度

（2）废水、废气、固体废物排放管理制度

（3）环保设施处理装置日常运行管理制度

（4）排污情况报告制度

（5）污染事故处理制度

（6）环保教育制度

（7）废水输送系统制度化、规范化

## 7.2 环境监测制度建议

### 7.2.1 环境监测目的

环境监测是环境管理技术的支持。同时，环境监测还是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，了解当地的环境质量状况，可以及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的落实，并根据监测结果适时调整环境保护计划。

### 7.2.2 环境监测机构

为了有效的了解建设项目的排污情况和环境现状，为保证建设项目排放的污染物在国家规定范围内，确保建设项目实现可持续发展，保障职工的身体健康，应对建设项目中各排放口实行监测、监督。

### 7.2.3 监测项目及监测计划

本项目环境监测主要包括废气、废水、噪声、固体废物等污染源监测及场区周围环境质量的定期监测。环境监测内容一览表见表7-3。

表7-3   环境监测内容一览表

| 项目 | 监测点位 | 监测内容 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 场区四周场界 | SO2、NOX、H2S、NH3 | 建议每年监测一次 |
| 废水 | 养殖场盖泻湖沼气设施进、出口 | pH、BOD5、COD、氨氮、粪大肠菌群及排水量 | 建议每年监测一次 |
| 地下水 | 上游：沼液消纳地西北方向（1眼） | pH、高锰酸盐指数、氨氮、总硬度、硝酸盐、亚硝酸盐、总大肠菌群、镉、汞、铜、砷、锌等 | 建议每半年监测一次 |
|  | 下游：沼液消纳地东南方向（1眼） |  |  |
| 噪声 | 四周场界外1m | 噪声值 | 建议每半年监测一次 |
| 土壤 | 配套农田消纳地 | pH、镉、汞、铜、砷、锌等重金属及氮、磷、钾等土壤养分的跟踪监测 | 建议3年监测一次 |

上述监测任务也可委托当地有资质的单位进行监测。本项目应有专人负责联系监测和保存监测资料。

## 7.3 环保“三同时”验收一览表

本项目“三同时”竣工验收一览表见表7-4：

表7-4   环境保护“三同时”验收一览表

| 项目 | 产污环节 | 源强 | 防治措施 | 排放量/浓度 | 验收内容 | 满足标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量 | 产生浓度 |  |  |  |  |
| 废水 | 养殖废水、 生活污水 | 34273.37m3/a | COD： 14368.7 mg/l BOD5：7662.8mg/l SS： 15320.03mg/l NH3-N： 1149.70mg/l | 养殖废水与生活污水混合后经场区1套 “盖泻湖沼气池发酵厌氧发酵系统”处理，定期经过配套施肥系统用于农田施肥 | COD：2298.99 mg/l BOD5： 1379.30 mg/l SS： 1991.60 mg/l NH3-N：883.73 mg/l | 污水处理设施 | 位于场区南，包括1座收集调节池，容积200m3；1座盖泻湖沼气池，容积5000m3； 1座沼液储存池，容积5000m3，压力罐上安装1个流量计。 | 废水中主要污染物去除效率为COD84%、BOD582%、SS87%、NH3-N23%。 |
|  |  |  |  |  |  | 农灌 系统 | 沼液输送管网长度为8000m，其中干管长度2000m，支管6000m，主干管直径为160mm，支管直径分别为110mm和75mm。并在配套农田东北和西南方位各设置1口地下水观测井 |  |
| 废气 | 猪舍 | NH3: 2.122t/a H2S : 0.141t/a | 定期冲圈 | NH3: 0.637t/a H2S：0.0428t/a | 定期冲圈 |  | 除臭剂由人工喷洒，喷洒频率为：前期连续喷洒3天，以后每隔5天喷洒一次 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界标准值（无组织）中二级标准要求：NH3≤1.5 mg/m3、 H2S≤0.06 mg/m3 |
|  | 污水处理系统 |  | 喷洒除臭剂 |  | 喷洒除臭剂，除臭效率70% |  |  |  |
|  | 固粪处理区 |  | 设置顶棚，三面设置围挡、喷洒除臭剂 |  | 设置顶棚、三面设置围挡，喷洒除臭剂，除臭效率70% |  | 除臭剂的喷洒频率为：翻堆时喷洒 |  |
|  | 沼液储存池 |  | 周边绿化 |  | 草地、灌木、乔木等间隔立体绿化 |  |
|  | 沼气热水炉及火炬沼气燃烧 | SO2 :0.0031t/a NOX：0.112t/a | SO2 : 2.19mg/m3 NOX：79.2mg/m3 | 通过排气筒排放 | SO2 : 0.0031t/a NOX：0.112t/a | 8m高火炬燃烧 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 食堂油烟 | 0.001t/a | 1.27mg/m3 | 烟气经过处理效率为90%的油烟净化装置 | 0.0001t/a 0.127mg/m3 | 1套处理效率为90%的油烟净化装置 | 河南省《餐饮业油烟污染物放标准》(DB41/1604-2018)要求 |
| 固废 | 猪粪 | 1868.8t/a | 粪便、沼渣送至固粪处理区堆肥处理 | / | 厂区设置1固粪处理区，高6.3m，占地面积分别是840m2,置顶棚，三面有围挡 | 综合利用，不外排 |
|  | 沼渣 | 654.08t/a |  |  |  |  |
|  | 废脱硫剂 | 0.085t/a | 在场区暂存后定期交由厂家回收 | / | 在治污区设置1个3m2的暂存间，废脱硫剂暂存后定期交由厂家回收 | 《一般工业固体废物贮存、污染控制标准》（GB18599-2001) |
|  | 生活垃圾 | 1.83t/a | 生活区设置若干垃圾桶 | / | 在生活区设置若干垃圾桶，定期由环卫部门收运 |  |
|  | 病死猪尸 | 9.2t/a | 送至场区配套建设的高温降解机处理设施处理 | / | 在场区设置暂存间，共1个危废暂存间，15m2，具备“防渗漏、防扬散、防流失”三防措施 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） |
|  | 医疗固废 | 0.08t/a | 暂存于危废暂存间，定期交由驻马店市海骏医疗废物处置中心处置 | / |  |  |
| 噪声 | 猪舍、空压机 | 70~90 dB(A) | 隔声、消声 | 55~70dB(A) | 设备基础减震，隔声消声降噪，草地、灌木、乔木等间隔立体绿化 | 工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准 |
|  | 粪污处理区 | 85 dB(A) | 隔声、减振 | 65dB(A) |  |  |
| 风险 | 沼气储存、利用 | / | 安装消防器器材 | / | 消防器材若干 | / |
| 防渗措施 | 沼液储存池防渗 | / | 做好HDPE膜防渗措施，周边设置围堰和防护栏等安全措施 | / | 沼液储存池底部和池壁铺设HDPE膜，周边设置防护栏等安全措施，容积90000m3 ，总防渗等级达到1.0×10-10cm/s | 符合《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求，具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施。 |
|  | 场区防渗 | 污水处理区 | / | 严格做好防渗措施 | / | 盖泻湖沼气池采用HDPE膜防渗，总防渗等级达到4.19×10-9cm/s |  |
|  |  | 养殖区 | / | 严格做好混凝土措施 | / | 养殖场区底部铺设混凝土，混凝土抗渗标号为S6，总防渗等级达到4.19×10-9cm/s | 满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）中畜禽粪便的贮存相关要求，应具备防渗、防风、防雨的“三防”措施。 |
|  |  | 固粪处理区 | / | 严格做好混凝土措施 | / | 地面铺设混凝土，混凝土抗渗标号为S6，总防渗等级达到4.19×10-9cm/s 顶部设置顶棚 |  |
| 敏感目标 | / | / | / | / | / | 《环境空气质量标准》GB3095-1996中二类、《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》中附录D中有害物质的最高允许浓度 |
| 场界 | / | / | 厂区绿化措施 | / | 厂界四周种植树木 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准要求、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准 |

# 第八章   场址选择及场区平面布置合理性分析

## 8.1场址可行性分析

### 8.1.1 规划相符性分析

（1）遂平县城市总体发展规划（2013-2030）

本项目位于驻马店市遂平县和兴镇藕花村周坡北1000米路西，不在遂平县城市总体发展规划（2013-2030）范围内，故本次项目的建设不违背遂平县城市总体发展规划（2013-2030）。

（2）土地利用规划

本项目拟建场址位于遂平县和兴镇藕花村周坡北1000米路西，本项目占地为一般耕地，项目用地符合和兴镇建设总体规划要求。本项目土地证明见附件3。

（3）《遂平县 “十三五”畜牧业发展规划》

本项目位于遂平县和兴镇藕花村周坡北1000米路西，为生猪养殖项目，项目选址符合遂平县“十三五”畜牧业发展规划畜禽养殖区域布局，因此其建设与遂平县“十三五”畜牧业发展规划是相符的，遂平县农业农村局关于本项目不在限养区禁养区的证明见附件4。

（4）遂平县饮用水水源地保护区划

本项目位于遂平县和兴镇藕花村周坡北1000米路西，经对比遂平县饮用水水源地保护区划，本项目距平舆县城市饮用水水源地一级保护区最近距离约为4.37km，不在遂平县饮用水水源保护区范围内，故项目的建设与遂平县饮用水水源地保护区划是相符的。

（5）和兴镇饮用水水源地保护区划

本项目位于遂平县和兴镇藕花村周坡北1000米路西，经对比和兴镇饮用水水源地保护区划，本项目距和兴镇饮用水水源地一级保护区最近距离约为3.92km，不在和兴镇饮用水水源保护区范围内，故项目的建设与和兴镇饮用水水源地保护区划是相符的。

（6）项目与《遂平县畜禽养殖禁养区划分方案》相符性分析

本项目位于遂平县和兴镇藕花村周坡北1000米路西，场区四周均为农耕地，根据现场勘踏，经与《遂平县畜禽养殖禁养区划分方案》比对可知，项目所在地距离最近的村庄为北侧335m的小吴庄，不在遂平县划定的禁养区范围内，遂平县畜牧局关于本项目不在禁养区、限养区的证明见附件4，因此项目建设符合选址要求。

本项目与《遂平县畜禽养殖禁养区划分方案》对比分析见下表8-1。

表8-1  与《平舆县畜禽养殖禁养区划分方案》对比分析一览表

| 划分方案 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 禁 养 区 | 城市规划区、各乡镇规划区和上述区域外的文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区。 | 本项目距遂平县城市规划区最近距离约为2.15km，不在县城规划区范围内。 | 不在禁养区 |
|  | 集中式饮用水源地保护区； | 本项目距遂平县城市饮用水水源地 一级保护区最近距离约为3.27km，距和兴镇饮用水水源地一级保护区最近距离约为2.94km，不在县城现有生活饮用水源地，乡镇和村级集中式生活饮用水源地周围50米范围内 |  |
|  | 自然保护区、风景区、公园、广场、文物保护单位等敏感区域； | 项目不涉及敏感区域 |  |
|  | 周南、京港澳高速和107国道两侧各100m范围内的区域； | 项目东侧距107国道600m |  |
| 限养区 | 城市规划区周边2000m范围内的区域，城镇居民区、文教科研区周边1000m范围内（按照国统字[2008]177号文件规定：城镇居民区、文化教育科学研究区原则上设定为常住人口3000人以上），乡村周边300m范围内的区域（按照国统字[2008]177号文件规定：乡村是指常住人口3000人以下，且学校、医疗、市场等配套齐全的，其他设定为居民集中区或居民集中点）； | 本项目距平舆县城市规划区最近距离约为2.15km，不在县城规划区范围内。 |  |
|  | 集中式饮用水源地准保护区 | 项目所在区域内无集中式饮用水源地 |  |
|  | 经市级以上政府批准的产业园区及各产业集聚区区域外延500米范围内的区域 | 项目场址距离平舆县产业集聚区约3.92km，不在各产业集聚区区域外 500m范围内 |  |
|  | 自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园、文物保护单位等敏感区外500米范围内 | 项目周边1km内无自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园、文物保护单位等敏感区 |  |
|  | 根据城镇发展规划和区域污染物排放总量控制要求，其他应当限制养殖的区域 | 不在其他限制养殖区域 |  |

（7）《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）

根据《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）第5.1规定，不应在下列区域内建设畜禽粪便处理场：①生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；②城市和城镇居民区，包括文教科研、医疗、商业和工业等人口集中地区；③县级及县级以上人民政府依法划定的禁养区域；④国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域。

根据现场调查本项目畜禽粪便无害化堆场不在以上区域内。

（8）《禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）

根据《禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中第3.1和3.2项选址要求规定：3.1禁止在下列区域内建设畜禽养殖场：①生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心及缓冲区；②城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；③县级人民政府依法划定的禁养区域；④国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域。3.2新建、改建、扩建的畜禽养殖场应避开3.1规定的禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在3.1规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。

根据现场调查，本项目选址不在以上区域内。

（9）《动物防疫条件审查办法》（农业部令2010第7号）

根据《动物防疫条件审查办法》（农业部令2010第7号）第五条 动物饲养场、养殖小区选址应当符合下列条件：①距离生活饮用水源地、动物屠宰加工场所、动物和动物产品集贸市场500米以上；②距离动物隔离场所、无害化处理场所3000米以上。③距离城镇居民区、文化教育科研等人口集中区域及公路、铁路等主要交通干线500米以上。

根据现场调查本项目距离生活饮用水源地最近距离3920m，距G107国道600m，项目区域内500m范围内村庄为小吴庄位于本项目北355m，位于本项目上风向，不属于城镇居民区，属农村区域。

（10）“三线一单”相符性分析

根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。

①生态红线

“生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。

需依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。根据《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿），对全省各市区的生态保护红线进行了划定。其中北汝河水源涵养生态保护红线区、唐河水源涵养生态保护红线区、宿鸭湖湿地生物多样性维护生态保护红线区、桐柏山淮河源水源涵养生态保护红线区、汝河水源涵养生态保护红线区、汝河汝南生物多样性维护生态保护红线区、洪河水源涵养生态保护红线区、淮河干流水源保护生态保护红线区、澧河水源涵养生态保护红线区、高乐山天目山生物多样性维护生态保护红线区被列入了驻马店市生态保护红线区。本项目选址位于遂平县和兴镇藕花村周坡北1000米路西，不在上述的生态保护红线区范围内，因此项目建设符合生态红线要求。

②环境质量底线

“环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。

项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据现状监测数据，所有监测点位SO2、NO2、PM2.5、PM10均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

项目所在地的主要地表水体为奎旺河，执行《地表水环境质量标（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。由奎旺河疙瘩刘控制断面2019年1-9月份监控数据来看，奎旺河水质1-9月份水质不能够监控目标值要求。其超标原因主要是由于奎旺河沿河接纳了大量的污水造成的。

本项目所在区域为2类声环境功能区，根据环境噪声现状监测结果，项目区域内边界的昼、夜间噪声符合《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准。本项目建成后噪声产生量小，能满足《声环境质量标准》2类标准要求，本项目建设运营不会改变项目所在区域的声环境功能，因此项目建设声环境质量是符合要求的。

综上，本项目建设符合环境质量底线要求的。

③资源利用上线

资源是环境的载体，“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据；

能源主要依托当地电网供电。项目建设土地不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求。

因此，项目资源利用满足要求。

④环境准入负面清单

目前项目选址区域暂无明确的环境准入负面清单，本项目为遂平县袁会程养殖场项目，不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。因此本项目应为环境准入允许类别。

综上所述，本项目选址合理。

### 8.1.2 环境条件可行性分析

本项目场址环境地质条件、环境自然条件、气象气候条件、水文条件、基础设施以及环境敏感点等方面均满足工程建设条件，从环境条件上讲，场址可行。本项目场址环境条件可行性分析见表8-2。

表8-2       场址环境条件可行性分析结果

| 项目 | 环境条件描述 | 是否满足项目建设条件 |
| --- | --- | --- |
| 场址 | 位于遂平县和兴镇藕花村周坡北1000米路西，场区周围主要为农田，非城市、城镇居民集中区，场址符合遂平县总体发展规划。 | 满足 |
| 占地类型 | 该养殖场占地性质为一般耕地，总占地面积43亩。 | 满足 |
| 发展规划相符性 | 项目符合遂平环境保护“十三五”规划和畜牧业“十三五”规划；项目与城市饮用水水源地一级保护区最近距离约为3.27km，距和兴镇饮用水水源地一级保护区最近距离约为2.94km，项目场界距离周边村庄均在300m以上，不在禁养 区平舆范围内，属于适养区。 | 满 -足 |
| 周围敏感点及设防距离 | 距离养殖场区最近村庄为北335m的小吴庄。根据预测分析，大气环境防护距离为0，评价设置100m卫生防护距离（距场界），最近环境敏感点距离项目场界335m，满足防护距离要 求. | 满足 |
| 沼液消纳能力分析 | 场区产生的沼液需农田面积不少于1428亩，遂平县袁会程养殖场已与附近农户签订沼液消纳利用协议，租用村民土地1476亩，则土地消纳面积总计1428亩，可实现完全消纳沼液。 | 满足 |
| 区域地表水体 | 项目场区最近地表水体为东侧1752m处的奎旺河，项目固粪处理区距离西场界距离为90m，满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81—2001）的规定（粪便贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体，距离不得小于400m）；粪污处理及暂存区处于生产区、生活管理区的常年主导风向的侧风向和下风向处，满足HJ/T81—2001的管理规定 | 满足 |
| 气候、气象 | 场址所处区域属温带大陆性季风气候，四季分明，且地质条件良好。该区域全年主导风向为偏北风，距离养殖场区最近的村庄小吴庄在当地主导风向的上风向。 | 满足 |
| 环境影响预测 | 项目运营期场界恶臭排放浓度及场界噪声均实现达标排放；在落实环评建议的前提下，对地下水的影响将降至最低 | 满足 |
| 环境风险防范 | 企业在认真落实评价提出的各项防范措施后，可将项目风险发生的概率降至最低 | 满足 |
| 公众参与意见 | 公众参与对象对项目建设持支持态度，并希望建设单位严格按照评价要求做好污染防治工作 | 满足 |
| 与文物古迹的关系 | 项目周围没有文物古迹 | 满足 |
| 清洁生产水平 | 清洁生产达到国内先进水平 | 满足 |
| 政府及管理部门意见 | 对项目表支持态度，同意本工程在此地建设 | 满足 |
| 分析结果 | 从环境保护角度分析，本项目选址可行 | 满足 |

综上所述，项目选址可行。

### 8.1.3 防护距离可行性分析

根据环境影响预测结果，本项目卫生防护距离为100m。

由卫生防护距离图可知项目卫生防护距离内无敏感点，评价要求在项目卫生防护距离范围内，不再规划建设居民区、学校、医院等环境敏感点和食品、医药、饮料等环境敏感企业。因此，从防护距离方面讲，拟建工程场址可行。

### 8.1.4 环境影响可行性分析

项目建成后环境影响可行性分析见表8-3。

表8-3项目环境影响可行性分析表

| 项目 | 内容 | 场址是否可行 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气影响 | 项目建成后，无组织恶臭根据不同产生单元，采取相应的处理方式后，各场界的浓度值均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中场界标准值的要求；有组织废气可实现达标排放，对环境空气的贡献量较小，环境保护目标能够满足评价标准要求。 | 可行 |
| 地表水影响 | 项目废水经场区内污水处理设施处理后，暂存于沼液储存池内，定期肥田，不外排 | 可行 |
| 地下水影响 | 基本维持现状 | 可行 |
| 声环境影响 | 场界噪声达标，对周围环境影响较小 | 可行 |

根据环境影响预测结果可知，项目的废气对环境的影响不大；废水经场区内污水处理设施处理后，暂存于沼液储存池内，定期肥田，不外排，对地表水和地下水影响不大。场界噪声达标，项目不会对周边环境敏感点造成噪声污染。在各项环保措施得以落实、杜绝事故排放的情况下，综合大气环境、水环境、噪声环境的预测结果可知，拟建工程从环境影响方面来说选址是可行的。

### 8.1.5 环境风险评价结论

项目营运过程中涉及到的沼气为易燃气体且具有一定的毒性。在物质的运输（输送）、贮存和使用过程中，如管理操作不当或发生意外泄露，存在着中毒等事故风险。一旦发生这类事故，将造成有害物质的外泄，对周围环境产生较大的不利影响。

项目采取了较为完善、合理可行的风险防范措施，可将项目的环境风险水平降至最低，只要严格遵守各项安全操作规程和制度，加强安全管理，并尽快开展安全评价工作，进一步补充、完善突发事件后的应急预案，防止重大风险事故的发生，其环境风险程度属于可接受水平。

### 8.1.6 场址可行性结论

综上所述，项目场址符合遂平县城市总体发展规划（2013-2030）、《遂平“十三五”畜牧业发展规划》及遂平饮用水水源保护区划，本项目不在遂平集中式饮用水水源地保护区划范围内，场址地质条件良好，距离养殖场区较近的村庄小吴庄位于项目的上风向，供水、供电可靠，交通运输便利；项目卫生防护距离内无环境敏感点；在各项环保措施得以落实、杜绝事故排放的情况下，项目对环境的影响可以接受，项目场址可行。

## 8.2 场区平面布置合理性分析

场区实行生产区、办公区与污染治理区的三区分离，项目共分为办公生活区、养殖区和粪污处理区三部分。生活区包括宿舍楼、食堂、仓库和车棚等；养殖区主要包括母猪舍、妊娠舍、保育舍、育肥舍等；粪污处理区包括污水的收集池、盖泻湖沼气池、沼液暂存池等。

根据企业设计，办公生活区设置在养殖区东侧，位于区域主导风向的侧风向，和养殖区之间有绿化带相隔，生产人员进出场区时可以尽可能避开养殖区，有利于猪舍防疫，可最大程度减轻对场区内部的影响。考虑到沼液储存池所处地势较低有利于污水处理站出水的自流，将沼液储存池置于养殖区南侧。污水处理区位于养殖区东南侧，以便于养殖区污水通过管道直接输送至污水处理区，污水处理后可自流至沼液储存池中。沼液储存池、固粪处理区、污水处理设施均位于养殖区及生活区的下风向及侧风向，减轻了对养殖区和办公生活区的不利影响，满足规定要求。

（1）养殖区设置消毒设施，进场人员入消毒间消毒再进入饲养区，养殖场设置围墙，隔绝与外界往来，内设清洁路与脏路。清洁道为运输饲料和人员流动通道，脏道为专用运出粪便及废弃物的流动路线。同时在场区内设置专门兽医和病疫诊断化验设施，负责防疫、治疗、检疫等工作。

（2）场区各功能区之间都设有绿化带，道路和绿化带的设置可有效防止各区之间交叉污染影响，同时也可为员工的办公和生产营造一个良好的工作环境。另外，评价建议企业在建设过程中，对场区空闲土地和场界进行多层次多方位立体绿化，减轻工程恶臭污染物排放对区域环境的影响，并逐步完善和优化场区平面布置。

（3）整个场区总体布置简洁明快，道路通畅。

根据场区布置情况，评价认为项目平面布置功能分区明确，场址平面布置可行，同时，要求项目建设时应严格按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求进行布置。

评价建议企业在建设过程中，对场区空闲土地和场界进行多层次多方位立体绿化，如在猪舍之间及粪污处理及暂存区加强绿化，减轻工程恶臭污染物排放对区域环境的影响，并逐步完善和优化场区平面布置。

# 第九章   环境影响评价结论与建议

## 9.1评价结论

### 9.1.1项目概况

本次项目为遂平县袁会程养殖场项目，项目建设地位于驻马店市遂平县和兴镇藕花村周坡北1000米路西，属扩建项目，项目建成后全厂规模为年出栏生猪3万头。建设内容：猪舍、废水综合治理沼气工程及配套工程；清粪方式采用环保部认定的干清粪工艺；该养殖场总占地面积43亩，总投资1000万元，劳动定员工为10人。

### 9.1.2 项目与相关规划相符性

9.1.2.1产业政策

本项目为生猪规模化养殖建设项目，已经在遂平发展和改革委员会备案（见附件2）。根据国家发展和改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正版），本项目属于鼓励类“一、农林业5、畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，工艺、设备均不在限制类和淘汰类范围内，符合国家产业政策。

9.1.2.2 项目建设与遂平县城市总体规划的相符性

本项目位于驻马店市遂平县和兴镇藕花村周坡北1000米路西，不在遂平县城市总体发展规划（2013-2030）范围内，故本次项目的建设不违背遂平县城市总体发展规划（2013-2030）。但是本次项目的建设不违背遂平县城市总体规划。

9.1.2.3项目建设与遂平县土地利用总体规划的相符性分析

本项目拟建场址位于遂平县和兴镇藕花村周坡北1000米路西，本项目占地为一般耕地，项目用地符合和兴镇建设总体规划要求。本项目土地证明见附件3。

9.1.2.4 项目建设与饮用水源保护规划相符性分析

根据遂平县饮用水水源保护区划，本项目位于遂平县和兴镇藕花村周坡北1000米路西，本项目距遂平县城市饮用水水源地一级保护区最近距离约为3.27km，不在遂平县饮用水水源保护区范围内，故项目的建设与遂平县饮用水水源地保护区划是相符的。本项目距和兴镇饮用水水源地一级保护区最近距离约为2.94km，不在和兴镇饮用水水源保护区范围内，故项目的建设与和兴镇饮用水水源地保护区划是不相冲突的。

### 9.1.3 环境现状

9.1.3.1 地表水

本项目产生的污水不外排，由奎旺河疙瘩刘控制断面2019年1-9月份监控数据来看，奎旺河水质1-9月份水质不能够监控目标值要求。其超标原因主要是由于奎旺河沿河接纳了大量的污水造成的。

9.1.3.2 环境空气

评价区的环境空气质量现状监测结果表明，2018年遂平县环境空气中SO2、NO2年平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012及修改单）中二级标准要求，PM10、PM2.5年平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012及修改单）中二级标准要求，O3、CO平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012及修改单）中二级标准要求。总体说明评价区域内环境空气质量较好。

9.1.3.3 地下水

由监测结果可知，各监测点位监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的III类标准。

9.1.3.4 声环境

监测结果表明，场址四周均可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求，声环境现状质量良好。

9.1.3.5 土壤

项目厂区及沼液消纳区各监测因子均能满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中二级标准要求。

### 9.1.4 污染防治措施

9.1.4.1 废气

工程产生废气为猪舍、污水处理系统、固粪处理区等产生的恶臭气体、沼气燃烧废气等。

废气根据不同产生单元，采取相应的处理方式，①猪舍：猪舍定期冲洗、饲料添加除臭剂；②臭气产生单元周围加强绿化工作。③食堂油烟经油烟净化装置处理后经高于食堂所在建筑物顶部烟囱排放。

通过各项防护措施后，经预测场界废气均能达标排放，场区周围各敏感目标处可满足《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》中附录D中有害物质的最高允许浓度要求，废气在对周围环境的影响较小。

9.1.4.2 废水

工程废水主要为养殖废水、生活污水。

养殖区废水产生总量为33922.97m3/a，为猪舍冲洗废水、尿液的混合废水。生活污水产生量为350.4m3/a。废水经污水处理系统处理后做农肥，不外排。

经上述措施处理后，废水实现资源化利用不排入地表水体，措施可行。

9.1.4.3 噪声

噪声主要为猪叫声、清洗猪舍时高压水枪配套空压机、猪舍降温配套负压风机、粪污处理设施等设备运行时产生的噪声，根据类比调查，其源强为70～90dB(A)。在采取相应的隔声减振措施后，噪声能够达标排放，措施可行。

9.1.4.4 固体废物

全场猪粪在场区内发酵场进行发酵，发酵处理后作为有机肥原料外售；沼渣发酵处理后作为有机肥原料外售；病死猪尸每天由密闭罐车运送至遂平县鼎丰生物有限公司无害化车间进行处理；医疗废物定期交由驻马店市海骏医疗废物处置有限公司处置；废脱硫剂由生产厂家统一回收处置；生活垃圾环卫部门定期收集后运往垃圾填埋场。

### 9.1.5 环境影响预测与评价

### 9.1.5.1地表水

（1）本项目废水主要为养殖废水和生活废水，废水总排水量为34273.37m3/a，夏季123.188m3/d，其他季节79.188m3/d。项目废水经场区污水处理工程进行处理，该污水处理工程采用“盖泻湖沼气池”的处理工艺。经处理后废水成为液态有机肥，达到《粪便无害化卫生标准》（GB7959-87），全部用于还田。因此本项目运营期产生的养殖废水，对周边环境的影响不大。

（2）雨季及非施肥期

项目采取雨污分流，雨季及非施肥期沼液由沼液储存池暂存，不外排。

### 9.1.5.2环境空气

（1）工程采取脱臭措施后无组织排放的H2S、NH3在各敏感点处的污染物浓度及叠加背景值后的浓度均能满足《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》中附录D中有害物质的最高允许浓度；

（2）本项目无组织排放的NH3、H2S在各场界处的预测值均可达到对应的《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）场界浓度限值要求；

（3）经计算，本项目无组织排放单元无需设置大气环境防护距离；

（4）经计算，本项目最终的防护距离为100m，防护距离内无人口集中区、医院、学校等敏感点存在，满足项目防护距离要求，同时评价建议在该防护距离内不得建设敏感点。

### 9.1.5.3噪声

建设项目实施后，通过对主要高噪声源采取隔声、减振、厂房屏蔽等降噪措施后，各厂界噪声可满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

### 9.1.5.4固体废物

本项目产生的固体废物主要包括疾病防疫产生的医疗废物、养殖过程产生的少量病死猪尸及猪粪固形物、厌氧发酵后的沼渣、废脱硫剂及职工生活垃圾等。项目产生的固体废物均得到合理处理、处置，不会对周围环境造成二次污染。

### 9.1.5.5风险评价结论

本项目涉及的危险化学品为沼气。本项目环境风险主要表现在沼气泄漏引起中毒。建设单位应针对本项目存在的风险隐患，严格落实本评价提出的防范措施，加强环境风险管理。

本评价认为，只要企业严格按评价提出的风险防范措施与管理要求实施，建立应急预案机制，并接受当地政府等有关部门的监督检查，减少发生事故发生的概率，通过有效的风险防范措施后，本评价认为项目的环境风险在可接受水平。

### 9.1.6场址选择及场区平面布置合理性分析

项目选址符合《遂平县城市总体发展规划》（2013-2030）、《遂平土地利用总体规划》、《遂平“十三五”畜牧业发展规划》及遂平饮用水水源保护区划选址要求，该场址具有较好的区位优势，场区平面布置比较合理，评价综合分析后认为，从环保角度考虑，本工程在该场址建设可行。

工程总图布置工艺流程顺畅、物流简洁合理、运输短捷，交通运输布局组织合理、功能分区明确，充分考虑工艺流程衔接，布置紧凑，符合国家卫生、安全规定及有关设计规范，符合有关环保要求。评价认为本工程总图布置较为合理。

### 9.1.7公众参与

公众参与调查结果表明，100%的公众对本项目表示支持，无人反对本项目的建设，同意本项目选址和建设。

### 9.1.8总量控制

项目总量控制指标为SO2产生总量为SO2 ：0.0031t/a、NOx：0.112t/a。

## 9.2对策建议

### 9.2.1 环保政策及管理建议

严格执行环保“三同时”制度，评价中提出的各项污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

### 9.2.2施工期环境管理建议

合理安排工期，尽可能地加快施工速度，减少施工时间，并建议施工单位采取逐段施工方式；优先选用低噪声设备，日常应注意对施工设备的维修、保养，使各种施工机械保持良好的运行状态；施工现场应设污水收集和简易处理设施；现场搅拌砂浆、混凝土时应按用量进行配料，尽量做到不洒、不漏、不剩、不弃。

### 9.2.3防止疾病传播和病死猪尸处理要求

加强全场卫生管理，防止疫病传播与扩散；定期对场区进行消毒，防止蝇、蛆滋生，防止病原体的传播与扩散；场区应合理布局，实现安全生产和无害化管理；病死猪及母猪胎盘送至场区配套建设的病死猪处理设施处置。

### 9.2.4 恶臭污染防治及防护距离管理要求

企业应积极稳妥地采取措施，按《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）要求强化流程管理，防止各主要环节恶臭污染物的产生。在100m卫生防护距离内，规划部门不得再规划建设居民区、学校、医院、疗养院等环境敏感点。

### 9.2.5切实落实主要高噪声源的污染防治措施，确保场界噪声达标排放

高噪声设备如鼓风机应采取设备基础减振、场房密闭隔声等措施，实现场界噪声达标排放。

### 9.2.6废水处理措施及综合利用

评价采用厌氧处理工艺进行处理，出水输送至农田综合利用，实现废水全部还田。

## 9.3评价总结论

综上所述，遂平县袁会程养殖场项目环境影响报告书符合国家产业政策和清洁生产要求，项目选址可行，通过认真落实评价所提各项环保治理措施，工程排放的各类污染物对周围环境影响可以接受，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，在落实各项协议及承诺的前提下，从环保角度分析，本工程建设是可行的。

# Text boxes

12月

收集调节池

5‰落差

自流

沼渣S2

做农肥

部分用于猪舍冲洗

G4恶臭

沼液储存池

沼液

G5废气

沼气热水炉火炬燃烧

更新生猪群仔猪

病死猪尸及胎盘

猪尿、猪舍冲洗废水

猪粪、医疗固废

仔猪

分娩哺乳

配种妊娠

送至保育育肥一体化舍

猪尿W1、猪舍冲洗废水W2、

猪舍

外售

废气

沼气

脱水、脱硫器

阻火器

食堂、火炬燃烧

废脱硫剂

图2-5  沼气利用流程及产污环节图

367.6

火炬燃烧

234.1

沼气产生量

夏季沼气产生量

其他季节沼气产生量

374

240.5

食堂

食堂

6.4

6.4

火炬燃烧

半成品有机肥（第一次使用菌种）

混料

猪粪、沼渣

条垛发酵堆

包装外售

恶臭

沼渣

堆肥暂存区

沼液

废水

固液分离机

净化

干清粪工艺

盖泄湖沼气池

恶臭

废脱硫剂

脱硫剂

燃烧

伙房做饭、沼气热水炉、火炬燃烧

收集池

粪尿

做农肥

沼液储存池

沼气

猪粪生产有机肥

喷淋降温

商品猪养殖

送至遂平县鼎丰生物有限公司无害化处理中心

病死猪尸S3

防疫医疗废物S4

恶臭G1

噪声N

收集调节池

油烟G6

S6生活垃圾

G3恶臭

粪塞定期冲放

出售

发酵堆肥

新鲜水

生猪饮用水

职工生活

盖泻湖沼气池

沼液

161.67

1.97

1.2

3.25

0.96

沼液回用1.64

猪粪含水14.336

损耗0.36

损耗0.24

79.188

74.938

土地利用74.938

S5废脱硫剂

沼气

脱水、脱硫设施

G2恶臭

沼渣带走

2.61

154.5

体能损耗76.194

猪尿液63.97

猪舍冲洗用水

固液分离

14.336

11.008

猪粪带走3.328

固粪处理区

新鲜水

生猪饮用水

职工生活

盖泻湖沼气池

沼液

262.01

1.97

1.2

3.25

0.96

沼液回用1.64

猪粪含水14.336

损耗0.36

损耗0.24

123.188

119.138

土地利用

117.498

职工生活

W4生活污水

猪粪S1

污水处理系统

沼渣带走

4.05

239.4

体能损耗225.064

猪尿液107.97

猪舍冲洗用水

固液分离

14.336

11.008

猪粪带走3.328

固粪处理区

喷雾降温用水

蒸发、风力损耗15.44

15.44

饲料

4.45

哺乳猪

怀孕猪

57.68

10.17

生长吸收3.996

猪粪

0.454

1.059

生长吸收9.111

3.581

固粪处理区

1.7905

1.7905

有机肥

降解0.8943

2.3275

污水处理站

土地利用0.3592

猪粪

沼液

0.3592

沼渣

0.537

保育猪

猪粪

育肥猪

猪粪

后备育肥

猪粪

1.83

4.7

14.08

生长吸收1.659

0.1718

生长吸收4.225

0.475

生长吸收12.658

1.422

0.537

猪粪3.584

污水处理站

送至固粪处理区发酵后作为有机肥原料外售

1.792

1.792

降解0.916

沼液

0.876

沼渣0.537

11月

指标

纵向落差

三级尿管

二级尿管

一级尿管

横向落差

堆肥区

二级刮

粪板

三级

粪道

二级刮

粪板

一级刮

粪板

二级

粪道

粪尿

一级

粪道

猪粪

沼气热水炉

循环100

生猪

损耗4

4

4

循环100

恶臭

损耗4

噪声

沼气热水炉

10月

9月

8月

7月

6月

5月

4月

3月

2月

1月

5℃

10℃

15℃

20℃

30℃

25℃

图4-1        年平均温度的月变化

温度

图4.2－5　遂平县冬季风向玫瑰图

图4.2－4　遂平县秋季风向玫瑰图

图4.2－3　遂平县夏季风向玫瑰图

图4.2－2　遂平县春季风向玫瑰图

项目位置

N

G4

猪粪

固液分离机

滤液

S6

S5

S4

G5

G3

G2

食堂做饭

沼气热水炉

沼气

制成有机肥外售

脱硫剂

沼气

沼渣

沼液

沼液农田施肥

沼气净化设备

堆肥发酵场

沼液储存池

盖泻湖沼气池

收集池

干清粪工艺

猪舍

图5-1   工程污水处理工艺流程图

图5-2    盖泻湖沼气池结构示意图