薄山水库至正阳县城区供水工程

环境影响报告书

北京时代润华环境科技有限公司

2020 年 2 月

目  录

1.概述	1

1.1 项目建设背景	1

1.2 相关符合性判定	1

1.3 建设项目概况	2

1.4 评价工程过程	2

1.5 关注的主要环境问题	3

1.6 报告书主要结论	3

2.总则	4

2.1 编制依据	4

2.2 评价原则	8

2.3 功能区划	8

2.4 环境影响因素识别与评价因子筛选	9

2.5 评价工作等级	16

2.6 评价范围	23

2.7 主要环境保护目标	24

3.工程概况	26

3.1 工程概况	26

3.2 土建工程内容及工程量	45

3.3 水源概况	54

3.4 取水口位置	54

3.5 输水管线	55

3.6 净水厂	64

3.7 附属工程	70

3.8 工期安排	71

4.工程分析	73

4.1 施工期工程分析	73

4.2 施工期产污环节分析	86

4.3 运营期净水厂工艺分析	87

4.4 运营期产污环节分析	104

5.环境质量现状	105

5.1 城市概况	105

5.2 自然条件概况	106

5.3 经济社会发展现状	108

5.4 产业定位	109

5.5 供水现状	111

5.6 环境空气质量现状调查及评价	112

5.7 地表水环境质量现状调查与评价	114

5.8 地下水环境质量现状与评价	124

5.9 声环境现状监测与评价	127

5.10 土壤环境质量现状与评价	128

5.11 项目区生态环境现状调查与评价	129

6.项目区水资源状况调查	135

6.1 河流水系	135

6.2 水利工程	140

6.3 水资源状况	142

6.4 水资源开发利用现状分析	148

6.5 存在的主要问题	156

7.水资源开发利用潜力分析	161

7.1 水资源管理三条红线指标及其落实情况	161

7.2 开发利用潜力分析	163

7.3 用水合理性分析	164

7.4 用水水平评价及节水潜力分析	176

8.建设项目取水水源论证	178

8.1 水源方案比选及合理性分析	178

8.2 依据的资料	179

8.3 可供水量计算	181

8.4 水资源质量评价	206

8.5 取水口合理性分析	206

8.6 取水可靠性分析	207

9.相关符合性分析	209

9.1 产业政策相符性	209

9.2 水资源条件、规划的相符性	210

9.3 水源配置的合理性	210

9.4 符合水资源开发利用控制红线的要求	211

10.施工期影响分析与评价	212

10.1 施工期环境影响分析	212

10.2 施工期环境影响评价	229

11.施工期水土流失防治	241

11.1 项目区所处水土保持区性质	241

11.2 水土流失防治任务	246

11.3 水土保持措施设计	248

11.4 水土保持施工组织设计	250

11.5 水土保持监测	251

11.6 水土保持主要投资指标	254

11.7 水土保持管理	256

12.运营期环境影响分析与评价	258

12.1 运营期环境影响分析	258

12.2 运营期环境影响评价	262

13.风险评价	265

13.1 环境风险评价	265

13.2 其他风险事件分析	268

13.3 应急预案	270

14.环境保护措施及其可行性论证	276

14.1 施工期环境保护措施	276

14.2 运营期环境保护措施	281

15.环境影响经济损益分析	282

15.1 工程经济效益分析	282

15.2 社会效益分析	285

15.3 生态环境效益	286

15.4 环境保护投资	287

16.环境管理和环境监测	289

16.1 环境管理	289

16.2 施工期环境监理计划	291

16.3 环境监测	291

16.4 建设项目竣工验收	293

17.环境影响评价结论	295

17.1 工程概况	295

17.2 环境影响评价结论	295

17.3 建议	299

# 1.概述

## 1.1 项目建设背景

正阳县近几年来社会经济发展较快，县城面积已扩展近20k㎡，倚城而建的工业集聚区用地面积为15k㎡。位于居城乡结合部的周边农村经济发展快速，农民生活水平明显提高，随着城市化进程加快，人口和产业的集聚，用水量急剧增加，县城区供水的供需矛盾同益突出。2017年最高日供水量已达1.8万吨（不包括企业自供水），供水设施处于超负荷状态。城镇部分地区输水管道陈旧，管径偏小，造成供水水量不足，用水高峰时有断水现象；用水最高峰时水厂供水规模不能完全满足要求，水厂净水设施较为落后，优质供水保证性差。

为彻底解决正阳县城市用水，提高居民用水标准，保证城市供水安全可靠，保证城市优质供水，建设正阳供水工程已经提到议事日程，工程的建设已经非常必要。建设有个周期，加快项目建设，已刻不容缓。 该项目建成后不仅使自来水有了合格的质量，也降低了 制水成本。符合供水事业朝集团化、网络化发展的要求，符合城乡群众饮用合格自来水的需求，也能为正阳县经济建设的发展打下坚实的基础。因此正阳县供水工程的建设是十分必要，也是可行的。

## 1.2 相关符合性判定

本项目属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（2020 年 1 月 1 日实施）中“二、水利”：“3、城乡供水水源工程”，“二十二、城市基础设施”：“7、城镇安全饮水工程、供水水源及净水厂工程”，“9、城镇供排水管网工程、管网排查、检测及修复与改造工程、非开挖施工与修复技术，供水管网听漏检漏设备、相关技术开发和设备生产”，第一类 鼓励类；项目建设以及占地符合正阳县城乡总体规划。经分析，项目符合国家及地方产业政策。

## 1.3 建设项目概况

正阳县城区供水工程建设规模为5.0万m³/d，输水管道线路长度36.90km，配水管道长度55.523km，工程永久占地68.5亩，其中水厂占地60.05亩。项目总投资为55528.62万元。

供水管线由薄山水库取水途经确山县任店镇、普会寺乡、留庄镇，正阳县熊寨镇至正阳县城西。水厂建在正阳县城西工业集聚区内西二环北二环西北角。

## 1.4 评价工程过程

据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等相关法律法规，2019年 8 月，正阳县水利局委托我单位承担薄山水库至正阳县城区供水工程环境影响报告的编制工作。接受委托后，我单位进行了现场调查、资料收集和整理，并开展环境质量现状监测，建设单位同步进行公众参与调查。

根据项目特点，结合项目所在地环境特征，按照国家及地方环境保护的有关规定，以及环境影响评价技术导则，我单位编制完成《薄山水库至正阳县城区供水工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）。报告编制过程中得到驻马店市环境保护局、正阳县环境保护局、正阳县水利局、正阳县建设局和正阳县三源自来水有限公司等单位的大力支持和帮助，在此表示衷心的感谢！

## 1.5 关注的主要环境问题

根据本项目的排污特点及所在区域的环境特征，本评价在工程分析的基础上，重点关注对因取水导致流域水量减少所引起的水库水质变化、生态变化；施工期噪声和大气污染；运营期排泥和噪声环境影响以及可能存在的风险和事故等。

## 1.6 报告书主要结论

本项目符合国家产业政策，符合城区发展规划，被调查者均支持该项目的建设。建设工程取水水源薄山水库水质满足《地表水质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，总取水量近期5万吨/日、远期10万吨/日是有保障的。项目的实施对薄山水库水资源量影响较小，项目建设可行。

薄山水库至正阳县城区供水工程建成后，严格按照环评提出各项环境保护等措施后，可有效降低项目建设及运行对周边环境的影响。因此项目建设实现了环境效益、社会效益和经济效益的统一，从环保角度而言，项目建设可行。

# 2.总则

## 2.1 编制依据

2.1.1 法律法规及部门规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 修正版）（2018.12.29）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018 修正版）（2018.10.26）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7）；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018 修正版）（2018.12.29）；

（7）《中华人民共和国水土保持法》（2011.3.1）；

（8）《中华人民共和国土地管理法》（2004.8.28）；

（9）《中华人民共和国水法》（2016.9.1）；

（10）《中华人民共和国公路法》（2016.11.7 修订）；

（11）《中华人民共和国农业法》（2013.1.1）；

（12）《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010.12.22 修订）；

（13）《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发[2012]3 号， 2012.1.12）；

（14）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部第 1 号令，2018.4.28））；

（15）《全国生态环境保护纲要》（国发[2000]38 号）；

（16）《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发[2016]65号）；

（17）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35 号，2011.10.17）；

（18）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77 号）；

（19）《关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22 号）；

（20）《关于开展水利工程建设环境保护监理工作的通知》（水资源[2009]7号）；

（21）《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（2020.1.1）；

（22）《环境影响评价公众参与办法》（部令第 4 号，2019.1.1）；

（23）《关于发布〈环境影响评价公众参与办法〉配套文件的公告》（环保部公告 2018 第 48 号）；

（24）《国务院关于划定并严守生态保护红线的若干意见》（2017.2.7）。

2.1.2 地方法规、规章及文件

（1）《河南省环境保护条例》（2007.5.1）；

（2）《河南省水污染防治条例》（2010.3.1）；

（3）《河南省实施<中华人民共和国水法>办法》（2006.8.1）；

（4）《河南省主体功能区划》豫政〔2014〕12 号（2014.7）；

（5）《河南省实施<中华人民共和国水土保持法>办法》（2014.12.1）；

（6）《河南省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》（2005.1.1）；

（7）《河南省“十三五”生态环境保护规划》（豫政办〔2017〕77 号）；

（8）《河南省建设项目环境保护条例》（2006.12.1）；

（9）《河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020 年)》（豫政〔2018 〕30 号）；

（10）《河南省碧水工程行动计划 (水污染防治工作方案)》（豫政 〔2015〕86 号）；

（11）《河南省取水许可和水资源费征收管理办法》（2009.7.1）；

（12）《河南省人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（豫政〔2017〕2 号）；

（13）《河南省四水同治 2019 年度工作方案》（豫政办〔2019〕28 号）；

（14）《河南省重污染天气应急预案》（豫政办〔2018〕63 号）；（15）《正阳县城乡总体规划（2012—2030）》,（2014年1月）；

（16）《正阳县城市供水及节约用水专项规划（2013—2030）》（2014年6月）；

（17）正阳县城区规划总图；（18）《正阳县城市再生水利用及污泥处置工程专项规划（2013—2030）》（2014年6月）；

（18）《正阳县统计年鉴》（2010～2017）。

2.1.3 环境保护技术规范

（1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ/T2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ/601-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ/964-2018）；

（7）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

（8）《环境影响评价技术导则 水利水电工程》（HJ/T88-2003）；

（9）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

（10）《声环境功能区划技术规范》（GB/T15190-2014）；

（11）《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）；

（12）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；

（13）《国家饮用水水源水质标准》（CJ3020—93）；

（14）《城市居民生活用水量标准》（GBT50331-2002）；

（15）《河南省地方标准用水定额》（DB841/T385-2014）。

2.1.4 其他相关资料

（1）《薄山水库至正阳县城供水工程可行性研究报告》；

（2）《薄山水库至正阳县城供水工程防洪评价报告》；

（3）《薄山水库至正阳县城供水工程初步设计报告》；

（4）《薄山水库至正阳县城区供水工程水资源论证报告书》；
（5）《正阳供水工程选址论证报告》；
（6）委托书；

（7）建设单位提供的其它与项目有关资料。

## 2.2 评价原则

1、依法评价

按照国家和地方环境保护相关的法律法规、标准、政策和规划，分析本工程与环境保护政策、资源能源利用政策、国家产业政策和技术政策等有关政策及相关规划的符合性，优化项目建设方案。

2、科学评价

结合现有的各要素评价方法，科学评价工程建设对环境质量的影响。

3、突出重点

本项目为薄山水库至正阳县城供水工程，重点分析建设工程环境问题，薄山水库不同季节水量、水质是否满足自来水厂取水量、水质需求，运营期排泥水以及噪声污染控制问题。

## 2.3 功能区划

1、环境空气

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的环境空气质量功能区的分类方法，项目所在区域为二类功能区。

2、水环境

（1）地表水环境

根据驻马店市环境保护局《2019年第1季度驻马店市县级集中式生活饮用水地表水水源水质状况报告》，薄山水库（为地表水湖库型），监测点位均在水源取水口进行采样，符合《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）III类标准；统计驻马店市环境保护局2018年1月～2019年2月《全市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表》，正阳县慎水河、清水河、闾河、文殊河等地表水环境质量为III类，汝河为IV类，项目输水管道途经的臻头河为III类。

（2）地下水环境

依据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）和《正阳县水利局薄山水库至正阳监测报告》（2019年8月10日），确定区域地下水环境质量为Ⅲ类。

3、声环境

依据《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《声环境功能区划技术规范》（GB/T15190-2014），确定自来水厂声环境功能区为 2 类区；输水管线穿越村庄为1类区，位于交通干线控制红线区域为4a类。

## 2.4 环境影响因素识别与评价因子筛选

2.4.1 环境影响因素识别

根据项目工程特点和区域环境现状对环境影响因子进行识别，以确定工程建设对周围自然环境和社会环境的影响程度，工程环境影响因子识别内容见表2.4-1。

###### 表 2.4-1  项目环境影响矩阵识别表

| 环境因素 影响因素 | 自然环境 |
| --- | --- |
|  | 环境空气 | 地表水 | 地下水 | 声环境 | 土壤环境 | 生态环境 |
| 施工期 | 土方挖掘 | -2D | -1D |  | -1D | -1D | -1C |
|  | 建筑施工 | -1D |  |  | -2D |  |  |
|  | 材料堆积及运输 | -2D |  |  | -1D |  | -1D |
| 运营期 | 自来水生产过程 |  | -1C |  | -1C |  | -1C |

备注：①表中“+”表示正面影响，“-”表示负面影响；

②表中“1”表示影响较小，“2”表示影响中等，“3”表示影响较大；

③表中“D”表示短期影响，“C 表示长期影响”；

④空白表示相互作用不明显或不确定。

由表 2.4-1可以看出，本项目的建设对环境的影响是多方面的，既存在短期、局部及可恢复的正、负影响，也存在长期的或正或负的影响。施工期主要表现在对自然环境要素产生一定程度的负面影响，主要环境影响因素为环境空气、声环境及土壤环境，施工期这些影响是局部的、短期的，且随着施工期的结束而结束。本项目运营期的环境影响主要是自来水生产取水对薄山水库水量、水质、以及水库生态环境以及水厂周边声环境产生的不利影响。

2.4.2 评价因子筛选

根据环境影响因素识别，结合工程排污特征和当地环境质量现状，项目建设期和运营期评价因子筛选和确定详见表 2.4-2。

###### 表 2.4-2  项目环境影响评价因子一览表

| 环境要素 | 评价类别 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 （建设期） | 现状评价 | SO2、NO2、PM10、PM2.5 、CO、O3 |
|  | 污染源评价 | 颗粒物、NOX、CO、SO2 |
|  | 影响评价 | 颗粒物、NOX、CO、SO2 |
| 地下水环境 | 现状评价 | pH、氨氮、硝酸盐(以 N 计)、亚硝酸盐(以 N 计)、挥发性酚类(以苯酚计)、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO2-、HCO3-、3Cl-、SO42- |
| 地表水环境 | 现状评价 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、溶解氧、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群 |
|  | 影响评价（取水） | 水质、水量 |
|  | 污染物评价 | SS |
| 声环境 | 现状评价 | Leq（A） |
|  | 污染源评价 | Leq（A） |
|  | 影响评价 | Leq（A） |
| 土壤环境 | 现状评价 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯 甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2- 四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2- 三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对 二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]芘、苯并[a]蒽、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 |
| 固体废物 | 污染源评价 | 固体废物产生量、处置量和处置方式 |
|  | 影响评价 | 固体废物产生量、处置量和处置方式 |
| 生态环境 | 影响评价 | 施工期水土流失、植被破坏；运营期对薄山水库水生生态环境的影响 |

2.4.3 评价标准

2.4.3.1 环境质量标准

1、环境空气

SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准，具体见表 2.4-3。

###### 表 2.4-3	环境空气质量标准

| 污染物 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 1h 平均 | 8h 平均 | 24h 平均 | 年平均 | 单位 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012 二级标准 |
| SO2 | 500 | / | 150 | 60 | µg/m3 |  |
| NO2 | 200 | / | 80 | 40 | µg/m3 |  |
| CO | 10 | / | 4 | / | mg/m3 |  |
| PM10 | / | / | 150 | 70 | µg/m3 |  |
| PM2.5 | / | / | 75 | 35 | µg/m3 |  |
| O3 | 200 | 160 | / | / | µg/m3 |  |

2、地表水

臻头河入薄山水库执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 II 类水质标准；臻头河和其他水域执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 III 类水质标准。

表 2.4-4 地表水环境质量标准

单位 mg/L，PH 除外

| 序号 | 污染物 | II类 | III 类 | 序号 | 污染物 | II 类 | III 类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH | 6～9 | 6～9 | 2 | 溶解氧 | ≥6 | ≥5 |
| 3 | 高锰酸盐指数 | ≤4 | ≤6 | 4 | COD | ≤15 | ≤20 |
| 5 | BOD5 | ≤3 | ≤4 | 6 | 氨氮 | ≤0.5 | ≤1.0 |
| 7 | 总磷 | ≤0.1（湖库0.025） | ≤0.2 | 8 | 总氮 | ≤0.5 | ≤1.0 |
| 9 | 铜 | ≤1.0 | ≤1.0 | 10 | 锌 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 11 | 氟化物 | ≤1.0 | ≤1.0 | 12 | 硒 | ≤0.01 | ≤0.01 |
| 13 | 砷 | ≤0.05 | ≤0.05 | 14 | 汞 | ≤0.00005 | ≤0.0001 |
| 15 | 镉 | ≤0.005 | ≤0.005 | 16 | 铬（六价） | ≤0.05 | ≤0.05 |
| 17 | 铅 | ≤0.01 | ≤0.05 | 18 | 氰化物 | ≤0.05 | ≤0.2 |
| 19 | 挥发酚 | ≤0.002 | ≤0.005 | 20 | 石油类 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| 21 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.2 | ≤0.2 | 22 | 硫化物 | ≤0.1 | ≤0.2 |
| 23 | 粪大肠菌群 | ≤2000 | ≤10000 |  |  |  |  |

3、地下水

地下水环境质量执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。

表 2.4-5 地下水环境质量标准

单位 mg/L，PH 除外

| 序号 | 指标 | III 类标准限值 | 序号 | 指标 | III 类标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色 | ≤15 | 2 | 嗅和味 | 无 |
| 3 | 浑浊度 | ≤3 | 4 | 肉眼可见物 | 无 |
| 5 | PH | 6.5～8.5 | 6 | 总硬度 | ≤450 |
| 7 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 8 | 硫酸盐 | ≤250 |
| 9 | 氯化物 | ≤250 | 10 | 铁 | ≤0.3 |
| 11 | 锰 | ≤0.1 | 12 | 铜 | ≤0.01 |
| 13 | 锌 | ≤1.0 | 14 | 铝 | ≤0.2 |
| 15 | 挥发性酚类 | ≤0.001 | 16 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.3 |
| 17 | 耗氧量 | ≤3.0 | 18 | 氨氮 | ≤0.5 |
| 19 | 硫化物 | ≤0.02 | 20 | 钠 | ≤200 |
| 21 | 总大肠菌群 | ≤3.0 | 22 | 细菌总数 | ≤100 |
| 23 | 亚硝酸盐 | ≤0.01 | 24 | 硝酸盐 | ≤2.0 |
| 25 | 氰化物 | ≤0.001 | 26 | 氟化物 | ≤1.0 |
| 27 | 碘化物 | ≤0.08 | 28 | 汞 | ≤0.0001 |
| 29 | 砷 | ≤0.001 | 30 | 硒 | ≤0.01 |
| 31 | 镉 | ≤0.0001 | 32 | 铬（六价） | ≤0.005 |
| 33 | 铅 | ≤0.005 | 34 | 三氯甲烷µg/L | ≤60 |
| 35 | 四氯化碳µg/L | ≤2.0 | 36 | 苯µg/L | ≤10 |
| 37 | 甲苯µg/L | ≤700 | 38 | 总α放射性 Bq/L | ≤0.5 |
| 39 | 总β放射性 Bq/L | ≤1.0 |  |  |  |

4、声环境

输水管道工程沿线执行《声环境质量标准》（GB3096-2008） 1类区标准，位于交通干线两侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区标准；净水厂执行《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类声功能区，具体标准限值见表 2.4-6。

###### 表 2.4-6	声环境质量标准

| GB3096-2008 类别 | 昼间 dB(A) | 夜间 dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 1类区 | 55 | 45 |
| 2类区 | 60 | 50 |
| 4a类区 | 70 | 55 |

5、土壤环境

土壤环境质量执行《农用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018） 风险筛选值标准。

表 2.4-7  土壤环境质量标准

单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 风险筛选值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 6.5＜PH≤7.5 | PH＞7.5 |
| 1 | 砷 | 30 | 20 |
| 2 | 镉 | 0.3 | 0.6 |
| 3 | 六价铬 | 200 | 250 |
| 4 | 铜 | 100 | 100 |
| 5 | 铅 | 120 | 170 |
| 6 | 汞 | 2.4 | 3.4 |
| 7 | 镍 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 | 250 | 300 |

2.4.3.2 污染物排放标准

1、施工期污染物排放标准

施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值，即：颗粒物≤1.0mg/m3；施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即：昼间≤70dB、夜间≤55dB。施工人员生活污水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（B/T 31962-2015）表 1 中A级排放标准（见表 2.4-8）；施工期一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单相关标准。

2、运营期污染物排放标准

（1）水污染物

本项目运营期生产废水为排泥水，排入市政污水管网。工作人员生活污水依托现有建筑办公楼内下水管道经化粪池后排入市政管网。运营期（同施工期）生活污水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 中 A 级排放标准具体见表 2.4-8。

表 2.4-8	废水排放标准（摘录）

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 《污水排入城镇下水道水质标准》A级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH 值 | 无量纲 | 6.5～9.5 |
| 2 | COD | mg/L | 500 |
| 3 | SS | mg/L | 400 |
| 4 | BOD5 | mg/L | 350 |
| 5 | 氨氮 | mg/L | 45 |
| 6 | 总磷 | mg/L | 8 |
| 7 | 总氮 | mg/L | 70 |

（2）噪声

噪声控制标准：运营期评价区执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 1、2  类标准，取水泵房执行1类，净水厂执行2类标准。

具体指标见表 2.4-9。

表 2.4-9 噪声限制标准

| 时期 | 类别 | 昼间 | 夜间 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 1类 | 50 dB（A） | 40dB（A） | GB12348-2008 |
|  | 2类 | 60 dB（A） | 50 dB（A） |  |

（3）固废

一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单相关标准。

## 2.5 评价工作等级

2.5.1 大气环境

本工程施工期废气主要为土方开挖及土方临时堆放产生的无组织扬尘，且施工期较短，施工区域分散，故仅进行污染物排放量估算，不核算评价等级。

土方工程产生扬尘污染，施工机械燃烧柴油排放的 NOX、CO、SO2，故选取 TSP、NOX、CO、SO2 作为主要污染物，核算污染物排放量。

本项目运营期无大气污染物排放。

2.5.2 地下水环境

本项目为薄山水库至正阳城区供水工程，水源取自薄山水库，不涉及地下水，故地下水只进行现状评价。

2.5.3 地表水环境

本项目为水文要素影响型建设项目，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3－2018）地表水评价等级划分根据水温、径流与受影响地表水域等三类水文要素影响程度进行判定。

表2.5-1 水文要素影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 水温 | 径流 | 受影响地表水域 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 年径流量与总库容百分比α/% | 兴利库容与年径流量百分比β/% | 取水量占多年平均径流利百分比γ/% | 工程垂直投影面积及外扩范围A1/km2； 工程扰动水底面积A2/km2； 过水断面宽度占用比例或占用水域面积比例R/% | 工程垂直投影面积及外扩范围A1/km2； 工程扰动水底面积A2/km2 |
|  |  |  |  | 河流 | 湖库 | 入海河口、近岸海域 |
| 一级 | α≤10；或稳定分层 | β≥20；或完全年调节与多年调节 | γ≥30 | A1≥0.3；或 A2≥1.5；或R≥10 | A1≥0.3；或 A2≥1.5；或R≥20 | A1≥0.5；或 A2≥3 |
| 二级 | 20＞α＞10；或不稳定分层 | 20＞β＞2；或季调节与不完全年调节 | 30＞γ＞10 | 0.3＞A1＞0.05；或1.5＞A2＞0.2；10＞R＞5； | 0.3＞A1＞0.05；或1.5＞A2＞0.2；20＞R＞5； | 0.5＞A1＞0.15；或 3＞A2＞0.5 |
| 三级 | α≥20；或混合型 | Β≤2；或无调节 | γ≤10 | A1≤0.05；或 A2≤0.2；或R≤5 | A1≤0.05；或 A2≤0.2；或R≤5 | A1≤0.15；或 A2≤0.5 |

根据现状调查可知，薄山水库年径流量1.77亿m3，总库容为5.1亿m3，兴利库容为2.8亿m3,薄山水库至正阳县城区供水工程取水量近期为5万m3/d、1825万m3/a，远期为10万m3/d、3650万m3/a，取大值预测，则：
    α＝1.77/5.1×100＝34.7，为三级评价；
    β＝2.8/1.77×100%＝158，为一级评价；
    γ＝0.365/1.77×100＝20.6，为二级评价。
    所以，薄山水库至正阳县城区供水工程地表水评价为一级评价。
2.5.4 声环境

根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009），项目水厂所在地属《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类区，项目产噪设备声级值在 75-90dB(A)之间，经过采取降噪隔音措施后，项目建成后评价范围内敏感目标噪声级增加量在 3dB(A)以下。

受影响人口的数量变化：噪声设备均在地下、半地下，经采取降噪隔音措施后，不会对其产生明显影响，因此项目建设前后，受影响人口数量变化不大。

综合以上分析，按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中声环境影响评价级别划分依据，确定本项目声环境影响评价工作级别为“三级”。

2.5.5 土壤环境影响评价等级

2.5.5.1 项目类型

该项目为引水工程项目，工程内容主要为：薄山水库取水口一处，倒虹一座，取水泵站一处，10万吨/日净水厂一座（近期5万吨/日，远期10万吨/日），输水管线36.90公里。其中净水厂为污染型项目，未列入土壤评价项目类别。取水工程行业类别属于水利，为生态类建设项目。

2.5.5.2 项目分类

表 2.5-2土壤环境影响评价项目类别

| 行业类别 | 项目类别 |
| --- | --- |
|  | I 类 | II 类 | III 类 | IV 类 |
| 水利 | 库容 1 亿 m3 及以上水库；长度大于 1000km 的引水工程 | 库容 1000 万 m3 至 1 亿m3 的水库；跨流域调水的引水工程 | 其他 |  |

本项目按上表分类属 III 类项目。

2.5.5.3 敏感程度

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表 2.5-3。

表 2.5-3 生态影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
|  | 盐化 | 酸化 | 碱化 |
| 敏感 | 建设项目所在地干燥度 a＞2.5 且常年 地下水位平均埋深＜1.5m 的地势平坦区域；或土壤含盐量＞4g/kg 的区域。 | PH≤4.5 | PH≥9.0 |
| 较敏感 | 建设项目所在地干燥度＞2.5 且常年地下水位平均埋深≥1.5m 的，或 1.8＜干燥度≤2.5 且常年地下水位平均埋深＜1.8m 的地势平坦区域；建设项目所在地干燥度＞2.5 或常年地下水位常年埋深＜1.5m 的平原区；或 2g/kg＜土壤含盐量≤4g/kg 的区域。 | 4.5＜PH≤5.5 | 8.5≤PH＜9.0 |
| 不敏感 | 其他 | 5.5＜PH＜8.5 |
| a 是指采用 E601 观测的多年平均水面蒸发量与降水量的比值，即蒸降比值 |

2.5.5.4 评价等级

表 2.5-4 生态影响型评价工作等级划分表

| 评价工作 等级 项目类别 敏感程度 | I 类 | II 类 | III 类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 较敏感 | 二级 | 二级 | 三级 |
| 不敏感 | 二级 | 三级 | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |

综上所述，本项目属于水利项目，生态类型，根据《正阳供水工程选址论证报告》，引水工程沿线土壤 PH 值在 6.5～7.7之间，敏感程度为不敏感，可以不开展土壤评价工作，仅做现状调查。

2.5.6 生态环境

该项目共分四个部分，水源地新建泵房及配电间共计 1560 平方米，DN1000 联络管总长度为24.8km；DN800 主输水管长度为 12.1km；配水管网总长55.523km。净水厂规划占地面积 18893.19 平方米，折合 28.34 亩。按照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）确定生态影响评价工作等级为三级，具体见表 2.5-5。

表 2.5-5生态影响评价工作等级判定表

| 项目 | 影响区域 | 影响区域 生态敏感性 | 项目影响 特征 | 评价工作等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 占地 | 长度 |  |  |  |
| 输水管线/配水管网 | / | 36.9km/55.523km | 一般区域 | 不改变土地利用类型 | 三级 |
| 净水厂 | 40336.67m2 | / |  | 永久占地对土地利用类型的改变 |  |

2.5.7 风险评价等级

2.5.7.1 评价工作等级划分

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018），将环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表 2.5-6 确定评价工作等级。风险潜势为 IV 及以上，进行一级评价；风险潜势为 III，进行二级评价；风险潜势为 II，进行三级评价；风险潜势为 I，可开展简单分析。

表 2.5-6 评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A 。 |

2.5.7.2 环境风险潜势划分

表 2.5-7 建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |
| --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区（E3） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险。 |

1、危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值 Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。
    当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；
    当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值 Q；

式中 q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为 I。

当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

表2.5-8 本项目各类药剂使用量一览表

| 序号 | 药剂名称 | 状态 | 规格 | 日使用量 | 最大储存量 | 周转时间 | 年用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高锰酸钾 | 粉末 | 25kg/包 | 5包 | 1.875t | 15d | 45.625t |
| 2 | 食盐 | 粉末 | 25kg/包 | 6.4包 | 2.4t | 15d | 58.4t |
| 3 | PAC | 粉末 | 25kg/包 | 500包 | 189t | 15d | 4599t |
| 4 | 硅酸钠 | 粉末 | 25kg/包 | 40包 | 15t | 15d | 365t |
| 5 | 浓硫酸 | 液体 | 3t罐装 | 0.5t | 3t | 15d | 72t |
| 6 | 活性炭 | 粉末 | 25kg/包 | / | 1t | / | 1t（备用） |

本项目风险物质为浓硫酸。

表 2.5-9  本项目风险物质数量与临界量比值结果

| 涉及危化品 | 最大存放量（t） | 临界量（t） | qi/Qi | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓硫酸 | 3 | 10 | 0.3 | 0.3 |

从上表可知，本项目 Q 值为 0.3，属于 Q＜1。由于 Q＜1，可以判定该项目环境风险潜势为 I，可以进行简单分析。

另外，项目用食盐制备次氯酸钠溶液，伴随制备次氯酸钠溶液产生的H2，虽然不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录B中危险物质，但其具有易燃易爆的特性，所以要求企业按照防火防爆要求做好预防工作。根据设备生产厂家提供的资料，每产生1g有效氯伴随有0.35L的H2产生，次氯酸钠发生器每小时产生2000g有效氯，故产生700L的H2，标准状态H2的密度为0.0899g/L，经计算，产生H2的质量为62.93g/h，为防止H2燃烧或爆炸，所产生的H2将通过氢气分离器被风机吹入的空气稀释到1%以下，通过15m高排气筒排到室外大气中。在房间内安装H2报警仪，当室内H2密度高于爆炸极限浓度的1/3时报警（H2爆炸极限浓度为4%）。

另外，由于我国近年来频发的水源污染事件均表明，外在的环境污染将极大地影响自来水厂的供水安全。突发性水污染主要是有机污染、微生物污染和重金属污染等。本次环评将结合区域的突发环境事件应急预案，提出自来水厂应急措施和应急设备要求。明确应急监测设备配置、监测计划方案，净水工艺增设投放活性炭、PH 调节剂等设施和物品的要求等。

## 2.6 评价范围

2.6.1 大气环境

本项目营运期无废气排放，环境影响集中在施工期，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），确定施工期环境空气评价范围为工程建设用地边界外扩 200m 范围内。

2.6.2 地表水环境

取水工程为水文情势影响类项目，地表水影响主要评价薄山水库水质、库容对取水工程的影响，另外取水工程取水量对薄山水库生态流量、生态水位的影响。

营运期无废水产生。项目主要水污染源为施工期临时施工营地生活污水、管道试压过程产生的废水。生活污水依托现有设施，施工过程的生产废水沉淀后用于工程周边洒水降尘，重点对污水处理方式的可靠性及可行性进行论述。

2.6.3 声环境

根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009），结合项目区现状， 声环境评价范围为水源地四周向外 200m 范围、净水厂项目四周向外 200m 范围及管线工程两侧 200m 范围。

2.6.4 生态环境

本项目对生态环境的影响主要集中在施工期，生态环境评价范围确定为建设项目外扩 500m 以内区域。

## 2.7 主要环境保护目标

2.7.1 环境保护目标

根据建设项目所在地环境质量现状，结合本项目实施对环境的影响程度，确定评价区内环境保护目标如下：

（1）环境空气：确保项目所在区域环境空气质量达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二类区标准要求。

（2）水环境：地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 III类水质标准，防止工程施工造成水体污染，营运期确保生态流量、生态水位。

（3）声环境：区域声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008） 中 2 类区标准要求。

（4）生态环境：减少工程占地造成的植被破坏，防止水土流失，确保生态功能不恶化。

2.7.2 环境敏感点

工程沿线的主要环境敏感点统计见表 2.7-1，敏感点位置关系见附图。

表 2.7-1 敏感点统计表

| 序号 | 项目名称 | 敏感因素 | 敏感目标名称 | 位置/方位 | 坐标/管线桩号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输水管道 | 社会影响、道路交通 | 京港澳高速G4 | 确山县普会寺乡大方庄东南部 | A3+350 |
| 2 |  |  | 028县道 | 确山县南北庄东南部 | BX10+100 |
| 3 |  |  | 002乡道 | 确山县史岗村南部 | BX12+250～BX12+300 |
| 4 |  |  | 确正路(S224) | 正阳县城西部 | X28+000 |
| 5 |  | 施工期地表水影响 | 薄山水库南干渠 | 确山县普会寺乡四方庄西南方 | BX0+800～BX0+900 |
| 6 |  |  | 臻头河 | 确山县普会寺乡南部020县道东侧 | BX1+817.3～BX1+986.77 |
| 7 |  |  | 慎水河 | 正阳县城西部 | XZ10+800～XZ10+900 |
| 8 |  | 施工期噪声及扬尘影响 | 沿线村庄 | 输水管道附近 | / |
| 9 |  | 生态及水土流失 | 沿线生态环境 | 输水管道施工影响范围内 | / |
| 10 | 取水泵房 | 施工期地表水影响 | 相林水库 | W/150m | X21+200 |
| 11 | 净水厂 | 施工期噪声及扬尘影响； 运营期噪声影响 | 后燕村 | E/50m | 253268.18，3611991.57 |
| 12 |  |  | 前燕村 | SE/165m | 253274.97，3611738.62 |
| 13 |  |  | 邹杨村 | SE/450m | 253680.48，3611878.06 |
| 14 |  |  | 汪庄村 | NW/430m | 253016.64，3612494.18 |
| 15 |  |  | 邹楼小学及中学 | S/130m | 253047.48，3611745.25 |
| 16 | 配水管网 | 社会影响、道路交通、施工噪声 | 管线周边单位、居民 | 管线周边 | / |

# 3.工程概况

## 3.1 工程概况

3.1.1 工程基本情况

薄山水库至正阳县供水工程建设规模为 5.0 万 m³/d（远期规划为10 万 m³/d），输水管道长度36.9km，配水管道长度55.523km，工程永久占地 68.5 亩，其中水厂占地 60.05 亩。供水管线由薄山水库取水途经确山县任店、普会寺乡，正阳县留庄镇、熊寨镇至正阳县城西。取水泵站拟建在正阳县相林水库，水厂建在正阳县城西工业集聚区内西二环北二环西北角。

表3.1-1 工程基本情况一览表

| 项目名称 | 薄山水库至正阳县供水工程 |
| --- | --- |
| 性质 | 新建 |
| 建设单位 | 正阳县水利局 |
| 项目涉及地区 | 确山县任店镇、普会寺乡；正阳县留庄镇、熊寨镇 |
| 建设内容 | 输水管线：原水输水至相林水库段敷设管道采用球墨铸铁管（DN1000），加压泵站后采用涂塑防腐钢管(DN800)，即TPEP防腐钢管，管线敷设长度36.3km（其中利用薄山水库至驻马店三水厂从水库左岸取水的供水管线，取水口位于确山县普会乡大杨庄东薄北干渠与X020县道交汇处西南附近，长度11.93km）；净水厂近期5万m3/d；配水管道55.532km（球墨铸铁管DN200～600）。 |
| 输水工艺 | 管道输送 |
| 输水规模 | 近期5万m3/d；远期10万m3/d |
| 建设期 | 1年 |
| 总投资 | 3.8亿元 |

3.1.2 项目组成

薄山水库至正阳县供水薄山水库在正常水位，原水靠重力流通过管道输送至相林水库，再通过引水泵站输送至净水厂。根据项目可研，项目建设内容主要分为输水管道工程和引水泵站和净水厂工程、配水管道四个部分的工程内容，具体如下：
    ①取水工程：从薄山水库至驻马店三水厂在确山县普会寺乡杨庄与县道X020西南处预留口取水至正阳县城新扩建水厂处，设计内容：输水管道线路长度36.90km。

②净水厂工程：设计规模5万m3/d。净水构筑物包括：预处理投加系统、配水井、搅拌混合井、絮凝沉淀池、滤池、清水池，送水泵房；排泥水处理物包括：排水池、排泥池、浓缩池、平衡池、脱水机房；附属设施：综合楼（改造）、化验室（改造）、中控室（改造）、值班室、门卫房等。

③配水管网：主要铺设于西二环路、正确大道、南二环路、北二环路、南环城路、慎西大道等道路，配水管网长度55.523km。

④智慧水务平台系统工程。

工程项目组成见表2.4-1。

表3.1-2  本项目工程组成一览表

| 工程类别 | 单项工程 | 主要工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 输水管线 | 原水输水至相林水库段敷设管道采用球墨铸铁管（DN1000），加压泵站后采用涂塑防腐钢管(DN800)，即TPEP防腐钢管，管线敷设长度36.9km | 新建工程 |
|  | 取水泵站 | 靠水头压力不能满足自流至水厂时，在相林水库设取水泵房加压，取水泵房为合建式泵房，地上为框架结构，地下为钢筋混凝土结构。取水泵选用三台SH型离心泵（两用一备）。 | 新建工程 |
|  | 净水厂 | 设计规模 5 万 m3/d。净水构筑物包括：预处理投加系统、配水井、搅拌混合井、絮凝沉淀池、滤池、清水池，送水泵房；排泥水处理物包括：排水池、排泥池、浓缩池、平衡池、脱水机房；附属设施：综合楼（改造）、化验室（改造）、中控室（改造）、值班室、门卫房等。 | 在原地下水厂址上改建，不另占用土地 |
|  | 配水管道 | 配水管道敷设采用球墨铸铁管（DN200～600），长度55.532km。 | 新建工程 |
| 配套工程 | 检修阀、控制阀井 | 每2km设置1处，在穿越大型河道、铁路、公路也应考虑设置检修阀，在安装水力控制阀，如流量计、减压阀等阀件时也应布置检修阀，检修阀可与其它附件结合布置在检修阀井内，控制阀设置输水管道起点附近。阀井为矩形，井身采用C25现浇钢筋混凝土结构，阀井尺寸和壁厚随管径、阀件尺寸和井深而定，井筒高于地面，井底板下部铺设0.1m厚素混凝土垫层，井底设深为DN300的集水坑。阀井进人孔为DN800，竖井内侧进人孔处设置爬梯，顶板设0.25m的预制钢筋混凝土板。 | 新建工程 |
|  | 空气阀井 | 为了满足管线系统在启动、检修和正常运行过程中的进排气要求，在管线纵断面的上坡段、下坡段、长水平段和凸顶点、坡度变陡点等起伏变化点，分别配置进气排气阀。另外根据规范要求在长距离平直段输水管道每隔500~800m左右设置一个空气阀。空气阀均布置在阀井中。空气阀井为矩形，井身采用C25现浇钢筋混凝土结构，阀井尺寸和壁厚均随管径和井深而定，井口和井底结构型式同检修阀井。 | 新建工程 |
|  | 排水阀井 | 为了管道在检修时能放空管道内的存水，在管道沿线排水条件较好的沟道附近或管线低洼处布置排水阀井。采用混凝土方形结构形式，井筒高于地面，阀件阀井、湿井共用一个井壁。井底板下部铺设0.1m厚素混凝土垫层。顶板设0.25m的预制钢筋混凝土板，阀井进人孔为DN800，排空阀井内侧设有钢爬梯。 | 新建工程 |
|  | 流量计井 | 流量计井布置在管道的进、出口处，以方便、准确地计量管线的水量，为动态控制提供数据支持。流量计井为矩形，井身采用C25现浇钢筋混凝土结构，阀井尺寸和壁厚均随管径和井深而定，井口和井底结构型式同检修阀井。干线输水线路在进出口各布置1座流量计井。 | 新建工程 |
|  | 调流阀井 | 为方便、准确地计量管道出口水量，同时为避免管线产生大幅度的波动，维持管道出口处恒定流量，保证出水口流量和压力水头，需要在管线末端设置调流阀。管道沿程共布置调流阀井1座。 | 新建工程 |
| 公用工程 | 供水系统 | 施工生产、生活用水水源来源地下水 | 新建工程 |
|  | 排水系统 | 雨、污采取分流制，雨水采用道路及地面自然排水；施工人员污水经化粪池处理装置处理后不外排，综合利用；施工期管道清洗试压废水分管段回用。运营期工作人员生活污水经化粪池排入市政污水管网，生产环节脱泥水循环使用不外排。 | 新建工程 |
|  | 供电系统 | 输水管线工程，沿途村庄的供配电机房引入，不满足条件的配柴油发电机；10kV系统负责向水厂供电。高压配电装置设于送水泵房变电所高压配电室，采用10kV双回路进线设计，厂区配备700KVA变压器两台，一用一备，厂区安装10KV高压220KW电动机3台二用一备；取水泵房安装两台250KVA变压器2台，一用一备。 | 新建工程 |
| 环保工程 | 水土保持措施 | 工程措施、植物措施、施工临时工程等 | 新建工程 |
|  | 废水处理设施 | 主要用于施工期废水收集和处置 | 新建工程 |
|  | 固体废物防治 | 主要用于施工期固体废物收集和处置，运营期净水厂脱水污泥运置生活垃圾填埋场 | 新建工程 |
|  | 扬尘防治 | 洒水车、运输车辆蓬布 | 新建工程 |
|  | 生活垃圾设施 | 收集、外运处理 | 新建工程 |

3.1.3 分项工程及设备清单

3.1.3.1 输水管线工程

项目输水管线全长为36.9km，其中利用薄山水库至驻马店三水厂从水库左岸取水的供水管线，取水口位于确山县普会乡大杨庄东薄北干渠与X020县道交汇处西南附近，长度11.93km；从取水口至相林水库加压泵站管道采用球墨铸铁管（DN1000），加压泵站后采用涂塑防腐钢管(DN800)，即TPEP防腐钢管。

3.1.3.2 取水泵站

当薄山水库水位满足自流输水到正阳水厂时，采用输水管道自流引水，若薄山水库水位低，靠水头压力不能满足自流至水厂时，在相林水库设取水泵房加压，取水泵房为合建式泵房，泵房采用分离式。当薄山水库不能供水或者管道检修时，采用取水泵房从相林水库取水，如薄山水库水或者输送驻马店水量有富余是也可向相林水库充库。取水泵选用三台SH型离心泵（两用一备）。主要设计参数：

表3.1-3 取水泵站主要设计参数一览表

| 序号 | 名称 | 主要参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计流量 | 5.5×104m3/d（构筑物按远期供水目标一次性建成） |
| 2 | 构筑物 | 类型：地上为框架结构，地下为钢筋混凝土结构。 数量：1座 水泵间主要尺寸：地下：L×B×H=21.6m×9.5m×5m 地上：L×B×H=21.6m×9.5×7m 配电间及值班室：L×B×H=10m×9.5×7m 管理房：L×B =13.5m×4.5 |
| 3 | 设备 | SH型离心泵 数量：3台，2用1备（其中1台配备调速电机） 水泵规格：DG350mm， Q=1146m³/h H=17m N配=90KW |

3.1.3.3 净水厂

1、工艺设计

净水厂的总体设计，包含满足工艺要求的各种生产及辅助生产构筑物，由前面方案比较可知，本次净水厂设计采用机械混合池、小孔眼网格反应池、平流沉淀池及V型滤池的净水工艺。

工艺设计：净水厂设计规模为5×104m³/d，综合考虑正阳县发展状况，在总平面布置时，按远期10万吨供水能力设计。

净水厂设计规模5.0×104 m³/d，考虑5%自用水量，设计流量Q=5.25×104 m³/d，水厂远期布置按10×104 m³/d设计，一期建设规模5.0×104 m³/d， 浊度按进水平均浊度：100NTU计算。

表3.1-4  净水厂工程主要内容

| 名称 | 远期规模 | 一期工程规模 | 数量（座） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取水泵房 | 10万m³/d | 土建10万m³/d， 设备5万m³/d | 1 | 新建 |
| 配水井 | 10万m³/d | 5万m³/d | 1 | 新建 |
| 反应沉淀池 | 10万m³/d | 5万m³/d | 1 | 新建 |
| V型滤池 | 10万m³/d | 5万m³/d 设备5万m³/d | 1 | 新建 |
| 冲洗机房 | 10万m³/d | 土建10万m³/d 设备5万m³/d | 1 | 新建 |
| 清水池 | 1.5万m³/d | 1.0万m³/d | 2 | 新建 |
| 送水泵房 | 10万m³/d | 土建10万m³/d 设备5万m³/d | 1 | 改造 |
| 加药间 | 10万m³/d | 土建10万m³/d 设备5万m³/d | 1 | 新建 |
| 机修、仓库 | / |  | 1 | 改造 |
| 综合楼 | / |  | 1 | 改造 |
| 回用水池 | 10万m³/d | 5万m³/d | 1 | 新建 |
| 污泥浓缩池 | 10万m³/d | 5万m³/d | 1 | 新建 |
| 脱水机房 | 10万m³/d | 土建10万m³/d 设备5万m³/d | 1 | 新建 |

表3.1-5 净水厂主要设计参数一览表

| 序号 | 项目名称 | 类别 | 主要参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配水井 | 设计规模 | 5万m³/d |
|  |  | 构筑物 | 类型：钢筋混凝土矩形井 数量：1座 设计流量：Q=0.61m3/s 停留时间：T=4.3min 尺寸：L×B×H有效=8.0m×5.0m×6.5m |
|  |  | 设备 | A．镶铜铸铁圆闸门 数量：2台 规格：φ1000 B．双流带式旋转滤网 数量：2台 规格：有效过滤宽度B=2000mm；间隙5mm |
| 2 | 机械混合池 | 设计规模 | 5万m³/d |
|  |  | 构筑物 | 类型：地上式钢筋混凝土构筑物 数量：2座 设计流量：Q=0.61m3/s 混合时间：T=50s 主要尺寸：每座L×B×H有效=2.0m×2.0m×4.0m |
|  |  | 设备 | 立式搅拌机 数量：2台 功率：7.5KW |
| 3 | 小孔眼网格反应池 | 设计规模 | 5万m³/d |
|  |  | 构筑物 | 类型：地上式钢筋混凝土构筑物 数量：1座2池 处理能力：每座Q=0.61m3/s 总停留时间：t=18min 主要尺寸：L×B×H有效=15.1m×18m×3.8m 每组反应池分三个反应段； 单格尺寸： 第一段1.20m×2.10m，竖井流速V=0.126m/s 第二段1.70m×2.10m，竖井流速V=0.089m/s 第三段2.50m×2.10m，竖井流速V=0.060m/s |
|  |  | 设备 | 小孔眼格网 规格：孔眼尺寸32mm×32mm 数量：12套 池底设置DN200穿孔排泥管，用做定期排放池底积泥和放空。 |
| 4 | 平流沉淀池 | 设计规模 | 5万m³/d |
|  |  | 构筑物 | 类型：地上式钢筋混凝土构筑物 数量：1座2池，每池两格 处理能力：每座Q＝0.61m3/s 停留时间：t=2hr 水平流速：V=10mm/s 主要尺寸：每池L×B×H有效=72.0m×9.0m×3.5m |
|  |  | 设备 | A．沉淀池首端小孔眼格网 规格：孔眼尺寸32mm×32mm 数量：4套 B．虹吸式吸泥机 规格：Lk=9m 数量：4台 沉淀池出水采用指形槽，每个平流沉淀池内设4个不锈钢集水槽，规格L×B×H=25m×400mm×400mm。 |
| 5 | V型滤池 | 设计规模 | 5万m³/d |
|  |  | 构筑物 | 滤池部分双排排列，每座滤站滤池部分平面尺寸为31.2m×38.6m，中间为二层建筑，上层为操作层，下层为管廊层。设一座反冲洗泵房和控制室，平面尺寸为12.5m×38.6m，反冲洗水泵和鼓风机在下层，控制室在上层。滤池滤料为石英砂均质滤料，以强化过滤效果。滤池共分6格，双排布置。 设计参数： 设计流量： Q=0.61m3/s 设计滤速： V= 6.6m/h 校核滤速： V=7.9m/h 总过滤面积： F=330m2 分格数量： 6格 单格过滤面积： f= 55m2 单格 尺寸： L×B =7.7×8.40m 池体深度 ： h = 4.60m 运行参数： 水洗 强度 q=5～8L/(s.m2) 气洗 强度 q=13～17L/(s.m2) 气洗 时间 t1=2～3min 气水冲洗时间 t2=3～4min 水洗 时间 t3=5～8min 反洗 周期 24h |
|  |  | 设备 | １、滤池主要设备： （1）石英砂滤料 设计参数： 滤料层厚度 h=1300mm 滤 料 粒径 d=0.95～1.2mm 体 积 v=430m3 （2）承托层 设计参数： 承托层厚度 h=100mm 承托层粒径 d=2～4mm 体 积 v=33m3 （3）滤板： 设计参数：尺寸L×B×H＝0.98m×0.98m×0.10m 数 量：288块 （4）滤头：专用长柄滤头 设备参数： 长 度 L=230mm 外 径 D=25mm 材 质 ABS塑料 数 量 18432支 （5） 排污泵 排污潜水泵： 流 量 50m3/h 扬 程 8m 功 率 2.2kw 数 量 1台 2、反冲洗间主要设备： （1）反冲洗水泵 设计参数： 流 量 Q=700m3/h 扬 程 H=10 m 功 率 N=30kw 数 量 3台 （2用1备） （2）罗茨鼓风机 设备参数： 风 量 Q=57.36m3/min 压 力 P=49kPa 功 率 N=75kw 数 量：2套（1用1备） （3）电动单梁起重机 设备参数： 功 率 N=4.5+0.8x2KW 起 重 量 3.0t 起升高度 12m 设备套数 1套 （4）电动葫芦 设备参数： 功 率 N=4.5+0.8x2KW 起 重 量 3.0t 起升高度 9m 设备套数 1套 此外，还有进水阀、反冲洗排水阀、反冲洗进水阀、进气阀、出水调节阀等，均采用气动控制。 |
| 6 | 清水池 | 设计规模 | 2.0万m³/d |
|  |  | 构筑物 | 类型：地下式钢筋混凝土结构 总池容积：为总产水量的20% 数量：2座 单座尺寸：L×B×H有效=45m×25m×4.5m |
| 7 | 送水泵房 | 设计规模 | 土建10万m³/d；设备5万m³/d |
|  |  | 构筑物 | 现状送水泵房1座：地上为砖混结构，地下为钢筋混凝土结构 主要尺寸：L×B=36m×12m，预留安装水泵5台，4大1小。满足要求。改造安装设备即可。 取时变化系数：Kh=1.30，日变化系数1.5； 水泵设计流量按近期5×104 m3/d，则Qh=2708.33 m3/h |
|  |  | 设备 | A．双吸卧式离心泵 设备数量：5台，分大小泵组合，其中大泵3台，2台频泵，3用2备。 大泵选型：流量1085m3/h，扬程40m，电机功率160kW； 小泵选型：流量542m3/h，扬程40m，电机功率75kW； 送水泵房内底为地下3m，为半地下式泵房，清水池中水位以上时自灌启动，中水位以下时真空启动。故泵房内设真空泵2台，1用1备。 B．真空泵性能为： 排气量：Q=1m3/min(1个大气压) 极限真空度：98mm汞柱 N=5KW 设3T单梁桥式吊车和检修平台，设集水坑和排水泵。 另外，在清水池与送水泵房之间设22.0m×3.0m×5.7m(有效水深)的吸水井，中间加隔壁成双格，壁上设置提板闸。 |
| 8 | 次氯酸钠发生间 | 设计规模 | 土建10万m³/d，设备5万m³/d |
|  |  | 构筑物 | 结构类型：地上式框架结构（现有） 数 量： 1 座 平面尺寸：B×L =23.8×9.7m，1 层 |
|  |  | 设备 | A.NaClO 发生器系统，设备数量：2 套（1 用 1 备，远期加装1 套，2 用 2 备），单台产氯量：8kg/h，N=110KW B.整流器系统，设备数量：2 套； C.配水系统，设备数量：2 套； D.配电控制系统，设备数量：1 套； E.软水系统：设备数量：1 套，产水量:0.5T/h，形式：单阀双罐。 F.溶盐系统，设备数量：1 套，容积：6m3，PE 溶盐罐； G.存储系统，设备数量：1 套，容积：5m³，PE 贮罐； H.排氢系统，设备数量：1 套； I.投加系统，设备数量：1 套； J.酸洗系统，设备数量：1 套。 |
| 9 | 预处理投加间 | 设计规模 | 土建10万m³/d，设备5万m³/d |
|  |  | 构筑物 | 设置 1 座，框架结构，平面尺寸：B×L=24.8×9.40m。 内设高锰酸钾投加系统和粉末活性炭投加系统。 |
|  |  | 设备 | A.高锰酸钾投加系统 搅拌器：2 只，直径 350mm，轴长 1.5m，转速 100rpm，功率 1.1kW 计量泵：3 台，2 用 1 备。计量泵性能 Q=500 L/h，0.4MPa，0.75kW。 B.粉末活性炭投加系统 配液池（钢筋混凝土结构）2 座，L×B×H=1.5×1.5×1.5m，内设搅拌器 2 台，N=1.1 kW。 活性炭投加泵，3 台，2 用 1 备。计量泵性能 Q=500 L/h，0.4MPa，0.75kW。 电动单梁悬挂式起亘机，起重量 1t，起升高度 10m， 1 台 |
| 10 | 加药间 | 设计规模 | 土建10万m³/d，设备5万m³/d |
|  |  | 构筑物 | A.混凝剂投加系统 本工程混凝剂采用干粉聚合氯化铝 (PAC)，Al2O3 含量为 10%，采用湿式投加，药剂制备与投加设计参数为： 混凝剂平均投加量：15mg/L 最大投加量：20 mg/L 药剂投加浓度：5% 每天调制药剂次数：3 次 药剂采用液态聚合铝，设 1 座矩形药剂溶液池，分成容积相等的 3 格 ， 交 替 使 用 。 总 容 积 为 10m³ ， 单 格 平 面 尺 寸 为1.5m×1.5m×1.5m，有效深度 1.5m。 B.助凝剂投加系统 本工程助凝剂采用 PAM。 设计流量：Q=0.608m³/s 最大投加量：0.5mg/L 药剂投加浓度：0.2% 每天调制药剂次数：3 次 设 1 座矩形 PAM 药剂溶液池，分成容积相等的两格，总容积为 7m³，平面尺寸为 1.5m×1.5m×1.5m，有效深度 1.5m。 |
|  |  | 设备 | A.混凝剂投加系统 采用隔膜式计量泵 3 台，2 用 1 备（预留远期 3 台泵位）。单台计量泵的性能为： Qmax=500 L/h，H=30m，P=0.75kw B、助凝剂投加系统 采用隔膜式计量泵 3 台，2 用 1 备。单台计量泵 的性能为： Qmax=500 L/h，H=30m，P=0.75kw |
| 11 | 回流调节池 | 设计规模 | 土建10万m³/d，设备5万m³/d |
|  |  | 构筑物 | 型式：半地下式钢筋混凝土结构 数量：1座 主要尺寸：每池L×B×H有效=11.0m×11.0m×4.0m |
|  |  | 设备 | A．潜水回流泵 规格：Q=230L/s；H=15m；N=18kw 数量：3台，2用1备 B．搅拌器 规格：N=3kw 数量：1台 |
| 12 | 贮泥池 | 设计规模 | 土建10万m³/d，设备5万m³/d |
|  |  | 构筑物 | 型式：半地下式钢筋混凝土结构 数量：1座 主要尺寸：每池L×B×H有效=15.0m×15.0m×4.0m 主要参数： 产泥量：3000kg/d 含水率：99.7% 贮泥时间：t=24hr |
|  |  | 设备 | A．水下潜水搅拌器 功率：N=10KW 数量：2台 B．潜水泵 规格：Q=106m3/h H=8m N=5.5Kw 数量：3台，2用1备 |
| 13 | 污泥浓缩池 | 设计规模 | 土建10万m³/d，设备5万m³/d |
|  |  | 构筑物 | 型式：圆型半地下式钢筋混凝土结构 数量：1座 主要尺寸：Φ19m×4m 主要参数： 干污泥量：3000kg/d 浓缩前含水率：99.7% 加药量：0.25gPAM/kg污泥 污泥固体负荷：30kg/m2·d |
|  |  | 设备 | 刮泥机 规格：Φ19m N=1.5kw 数量：1台 |
| 14 | 污泥脱水机房 | 设计规模 | 土建10万m³/d，设备5万m³/d |
|  |  | 构筑物 | 型式：单层砖混结构 数量：1座 尺寸：15m×12m 设计参数： 干污泥量：3000kg/d 进泥含水率：97% 出泥含水率：80% 加药量：5gPAM/kg污泥 |
|  |  | 设备 | A．污泥投配泵 类型：偏心螺杆泵 规格：Q=15m3/h H=30m 数量：2台，1用1备 B．污泥脱水机 类型：离心脱水机 规格：Q=15m3/h 数量：2台，1用1备 C．污泥切碎机 规格：Q=15m3/h 数量：2台，1用1备 D．投药泵 类型：隔膜式计量泵 规格：Q=370-2000L/h H=40m 数量：2台，1用1备 E．投药泵 类型：隔膜式计量泵 规格：Q=36-100L/h H=30m 数量：2台，1用1备 F．絮凝剂制备系统 类型：全自动三腔式制药装置 数量：1套 参数：规格：5kg/h 药剂种类：干粉 药液浓度：1‰-5‰ G．污泥输送装置 类型：水平安装螺旋输送器 数量：1套 参数：Φ=350mm L=10m |
| 15 | 门卫房 | 设计规模 | / |
|  |  | 构筑物 | 结构类型：砖混 数 量： 2 座 平面尺寸：21m2 |
|  |  | 设备 | / |
| 16 | 办公楼 | 设计规模 | / |
|  |  | 构筑物 | 现状办公楼一座，进行内外立面装修，可作为水厂职 工工作的区域，水厂的控制中心，包括办公室、控制室等。 结构类型：地上式框架结构 数 量： 1 座 平面尺寸：B×L =41×8m，4 层 |
|  |  | 设备 | / |
| 17 | 仓库 | 设计规模 | / |
|  |  | 构筑物 | 现状仓库一座，进行内外立面装修，可作为水厂仓库 使用。 结构类型：地上式框架结构 数 量： 1 座 平面尺寸：B×L =19.7×9.5m，1 层 |
|  |  | 设备 | / |

2、净水厂主要设备

主要机械设备见表3.1-6。

表3.1-6 主要机械设备表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 材料 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 配水井 |
| 1 | 镶铜铸铁圆闸门 | Φ1000 |  | 套 | 1 | 配套手电两用启闭机 |
| 2 | 双流带式旋转滤网 |  |  | 套 | 1 |  |
| 二 | 机械混合池 |
| 1 | 搅拌器 | N=7.5KW |  | 台 | 2 |  |
|  | 小孔眼网格反应池 |
| 1 | 小孔眼网格反应设备 | 孔眼 32mm×32mm |  | 套 | 6 |  |
| 2 | 排泥阀 | DN200 |  | 个 | 18 |  |
| 3 | 穿孔排泥管 | L=10m DN200 |  | 根 | 18 |  |
| 4 | 放空阀 | DN200 |  | 个 | 2 |  |
| 三 | 平流沉淀池 |
| 1 | 沉淀池首端网格 | 孔眼 32mm×32mm |  | 套 | 4 |  |
| 2 | 虹吸式刮泥机 | L=9m |  | 台 | 2 |  |
| 3 | 集水槽 | LXBXH=25mX0.4Mx0.4m |  | 个 | 8 |  |
| 4 | 放空阀 | DN400 |  | 个 | 4 |  |
| 5 | 提拔闸阀 | 600X600 |  | 个 | 2 |  |
| 四 | V型滤池及反冲洗泵房 |
| 1 | 罗茨鼓风机 | Q=33m3/min P=40-50Kpa N=45KW |  | 套 | 2 | 1用1备 |
| 2 | 空压机 | Q=3m3/min P=0.7-0.86Mpa |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 储气罐 | 750L, P=1MPa |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 反冲洗水泵 | Q=540m3/h H=10m N=25KW |  | 台 | 2 | 1用1备 |
| 5 | 生活给水泵 | Q=15-30m3/hr H=47-50m N=7.5KW |  | 台 | 2 | 1用1备 |
| 6 | 电动单梁起重机 | T=2t |  | 套 | 1 |  |
| 7 | 电动葫芦 | T=1t |  | 套 | 1 |  |
| 8 | 潜水排污泵 | Q=10m3/hr H=10m |  | 套 | 1 |  |
| 9 | 手电两用蝶阀 | DN200 |  | 个 | 2 |  |
| 10 | 手电两用蝶阀 | DN400 |  | 个 | 2 |  |
| 11 | 气动调节蝶阀 | DN400 |  | 个 | 4 |  |
| 12 | 气动蝶阀 | DN500 |  | 个 | 4 |  |
| 13 | 气动蝶阀 | DN300 |  | 个 | 4 |  |
| 14 | 气动闸板 | 600×600 |  | 个 | 8 |  |
| 15 | 手动蝶阀 | DN500 |  | 个 | 2 |  |
| 16 | 手动蝶阀 | DN200 |  | 个 | 2 |  |
| 17 | 止回阀 | DN400 |  | 个 | 2 |  |
| 18 | 止回阀 | DN200 |  | 个 | 2 | 用于生活给水泵出水管 |
| 19 | 止回阀 | DN200 |  | 个 | 2 | 用于鼓风机出气管 |
| 20 | 堰板 | L=1800mm, h=400mm | 不锈钢 | 块 | 4 |  |
| 21 | 堰板 | L=5000mm, h=400mm | 不锈钢 | 块 | 8 |  |
| 22 | 长柄滤头 |  |  | 套 | 14400 |  |
| 23 | 滤板 | 980×980 |  | 块 | 288 |  |
| 24 | 石英砂滤料 | 0.95mm |  | m3 | 350 |  |
| 25 | 卵石承托层 | 4-8mm |  | m3 | 30 |  |
| 五 | 加药加氯间 |
| 1 | 溶药罐 | Φ2.00×0.6 |  | 个 | 1 |  |
| 2 | 溶液罐 | Φ2.00×1.2 |  | 个 | 1 |  |
| 3 | 搅拌器 | N=1.1kw |  | 台 | 2 |  |
| 4 | 计量泵 | Q=500L/h，P=0.4MPa |  | 台 | 4 | 2用2备， |
| 5 | 次氯酸钠发生器系统 | 产氯量：8.0kg/hCl2；有效氯浓度8000mg/L左右 |  | 2 | 套 |  |
| 6 | 整流器系统 | 输入380V，50Hz,26.4KW |  | 2 | 套 | 1用1备 |
| 7 | 配水系统 | 3%盐水配水系统，流量：500L/h, |  | 2 | 套 | 含软水泵等设备 |
| 8 | 软水系统 | 产水量0.5T/h，单阀双罐， |  | 1 | 套 | 出水配稳压水箱 |
| 9 | 软水器阀头 | 产水量0.5T/h, 单阀双罐9100 |  | 1 | 台 | 软水器阀头 |
| 10 | 树脂罐 | Φ300*1350, 玻璃钢材质 |  | 2 | 个 |  |
| 11 | 软水罐 | 500L,Φ790*1240,PE |  | 1 | 个 |  |
| 12 | 溶盐系统 | 3000L,PE溶盐罐,自动补水 |  | 1 | 套 | 4天存盐量，配盐罐踏步台阶，便于加盐 |
| 13 | Y-型过滤器 | DN15,PVC |  | 1 | 套 |  |
| 14 | 存储系统 | 5m3,PE贮罐，10h存储量，自动液位监控 |  | 1 | 个 |  |
| 15 | 储罐 | 5m3,Φ1880*2140,PE |  | 1 | 套 |  |
| 16 | 排氢系统 | 防爆风机，氢气稀释100倍， 配氢气浓度监控 |  | 1 | 台 |  |
| 17 | 风机 | 风量360m3/h,中压风机,全压1500Pa,0.37kW， 防爆风机 |  | 1 | 套 |  |
| 18 | 风压开关 | 604.9010030，壳体为PP材质，测压范围0-100Pa，输出为无源触点 |  | 2 | 台 | 1用1备 |
| 19 | 投加泵 | 流量400L/H 背压5bar PVC泵头 变频电机 380V,50Hz，0.37kW |  | 3 | 台 | 2用1备 |
| 20 | 背压阀 | DN25 | UPVC | 3 | 台 |  |
| 21 | 泄压阀 | DN25 | UPVC | 4 | 台 |  |
| 22 | 阻尼器 | 1.2L |  | 3 | 台 |  |
| 23 | 酸洗系统 | 配耐腐酸洗泵及酸洗箱，带酸液回收功能 |  | 1 | 套 |  |
| 24 | 酸洗泵 | MPX-257S, 90L/min,8m,0.15kW, PP |  | 1 | 台 |  |
| 25 | 酸洗箱 | 200L | PE | 1 | 个 |  |
| 六 | 送水泵房 |
| 1 | 卧式离心泵 | Q=405L/S H=52m N=320KW |  | 台 | 3 | 2用1备，（变频） |
| 2 | 电动单梁起重机 | T=3t |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 真空泵 | Q=1m3/min |  | 套 | 2 | 1用1备 |
| 4 | 潜水排污泵 | Q=10m3/hr H=10m |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 手动蝶阀 | DN700 |  | 套 | 3 |  |
| 6 | 多功能阀 | DN700 |  | 套 | 3 |  |
| 7 | 柔性管接头 | DN700 |  | 套 | 3 |  |
|  | 清水池 |
| 1 | 放空阀 | DN400 |  | 个 | 2 |  |
| 七 | 贮泥池 |
| 1 | 搅拌器 | N=10KW |  | 台 | 2 |  |
| 2 | 潜水泵 | Q=106m3/h H=8m N=5.5KW |  | 台 | 3 | 2用1备 |
| 八 | 回流调节池 |
| 1 | 潜水泵 | Q=230m3/h H=16m N=18KW |  | 台 | 3 | 2用1备 |
| 2 | 搅拌器 | N=3KW |  | 台 | 1 |  |
| 九 | 污泥浓缩池 |
| 1 | 中心传动浓缩机 | D=19m N=1.5KW |  | 台 | 1 |  |
| 十 | 脱水机房 |
| 1 | 离心脱水机 | Q=15m3/h |  | 台 | 2 | 1用1备， |
| 2 | 进泥泵 | Q=15m3/h P=0.3MPa |  | 台 | 2 | 1用1备 |
| 3 | 絮凝剂单元 | 5kg/hr |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 投药泵 | Q=370-2000L/hr |  | 台 | 2 | 1用1备 |
| 5 | 投药泵 | Q=36-100L/hr P=3Bar |  | 台 | 2 | 1用1备 |
| 6 | 螺旋输送器 | L=10m |  | 台 | 1 |  |
| 7 | 电动单梁起重机 | T=2t |  | 台 | 1 |  |
| 十一预处理投加系统 |
| 1 | 粉末活性炭投加系统 | 最大炭投量2t/d |  | 套 | 1 | 装机功率N=17kW |
| 2 | 干粉投加系统 | 制备能力2500L/h |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 高锰酸钾投加系统 |  | AISI316L | 套 | 1 | N=0.25kW×3 +0.37kW×3, 含配套附件 |
| 4 | 轴流风机 |  |  | 台 | 4 |  |
| 5 | 电磁阀 | De50 | PP | 台 | 2 |  |
| 6 | 电磁阀 | De40 | PP | 台 | 2 |  |
| 7 | 截止阀 | De50 | PP | 台 | 1 |  |
| 8 | 截止阀 | De40 | PP | 台 | 1 |  |

3、化验及机械设备

为了保证净水厂的正常运行，必须进行进、出水水质监测，配备必要的化验设备和人员。根据《城镇给水厂附属建筑及附属设备设计标准》(CJJ41-91)，本净水厂设常规化验及机械设备，见表3.1-7。

表3.1-7化验设备及机械设备表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 材料 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 化验设备 |
| 1 | 高温电炉 |  | 成品 | 个 | 2 |  |
| 2 | 电热恒温干燥箱 |  | 成品 | 个 | 2 |  |
| 3 | 电热恒温培养箱 |  | 成品 | 个 | 2 |  |
| 4 | 电热蒸馏水器 |  | 成品 | 个 | 1 |  |
| 5 | 电热恒温水浴锅 |  | 成品 | 个 | 2 |  |
| 6 | 分光光度计 |  | 成品 | 个 | 2 |  |
| 7 | 光电比色计 |  | 成品 | 个 | 1 |  |
| 8 | 浊度仪 |  | 成品 | 个 | 2 |  |
| 9 | 气象色谱仪 |  | 成品 | 个 | 1 |  |
| 10 | 余氯比色器 |  | 成品 | 台 | 2 |  |
| 11 | 电导仪 |  | 成品 | 台 | 2 |  |
| 12 | 酸度计 |  | 成品 | 台 | 2 |  |
| 13 | 离子计 |  | 成品 | 台 | 1 |  |
| 14 | 测汞仪 |  | 成品 | 台 | 1 |  |
| 15 | 荧光分光光度计 |  | 成品 | 台 | 1 |  |
| 16 | 溶解氧测定仪 |  | 成品 | 台 | 1 |  |
| 17 | 离子交换纯水器 |  | 成品 | 台 | 1 |  |
| 18 | 自动加码1/1000精密天平 |  | 成品 | 台 | 2 |  |
| 19 | COD测定仪 |  | 成品 | 台 | 1 |  |
| 20 | 原子吸收光谱仪 |  | 成品 | 台 | 2 |  |
| 二 | 机械设备 |
| 1 | 普通车床 | CA6140 | 成品 | 台 | 1 | 400*1500 |
| 2 | 普通车床 | CW6132-1 | 成品 | 台 | 1 | 320*750 |
| 3 | 牛头刨床 | B665 | 成品 | 台 | 1 |  |
| 4 | 摇臂钻床 | ZA3050*16 | 成品 | 台 | 1 |  |
| 5 | 立钻 | Z525B | 成品 | 台 | 1 |  |
| 6 | 台钻 | Z512 | 成品 | 台 | 1 |  |
| 7 | 落地式砂轮机 | S3L-300 | 成品 | 台 | 1 |  |
| 8 | 弓锯床 | G7125 | 成品 | 台 | 1 |  |
| 9 | 空压机 | V-0.48/7 | 成品 | 台 | 1 |  |
| 10 | 电动单梁吊车 | LX3-6 | 成品 | 台 | 1 | 配电动葫芦 |
| 11 | 台钳 | 8” | 成品 | 只 | 3 |  |
| 12 | 台钳 | 6” | 成品 | 只 | 2 |  |
| 13 | 交流弧焊机 | BX1-300 | 成品 | 台 | 1 |  |
| 14 | 直流电焊机 | ZXG-300 | 成品 | 台 | 1 |  |
| 15 | 乙炔发生器 | Q3-0.5 | 成品 | 只 | 1 | 或乙炔气瓶2只 |
| 16 | 氧气瓶 | 150kg/cm2 | 成品 | 只 | 4 |  |
| 17 | 钳工工作台 | 1000*3000 |  | 台 | 1 |  |

4、运输车辆

运输车辆主要按水厂生产和人员交通需要统一配置。

通勤车                 1辆

客货两用车             1辆

污泥运输翻斗车         1辆

铲车                   1辆

3.1.3.4 配水管道

城市供水管网建设做为市政基础建设的一部分，具有十分重要的作用。不仅能提高自来水的普及率，保护正阳县的水资源环境，还关系着正阳县的经济发展，投资环境的改善城市供水管网的建设可以缓解正阳县城市用水的供需矛盾，实现城区24小时连续供水。同时随着管网敷设的完善，可以逐步关停城区各企事业单位的自备水源，不仅响应了县政府的号召，而且保护了水资源，有利于提高人民的生活及健康水平，实现城市经济和人民生活水平的持续稳定发展，增加了供水企业的效益，确保供水企业的健康发展。

现状供水管网布局范围小，覆盖范围北到北二环、西到新民路、南到南二环路、东到花园路，供水面积约6km2，部分区域供水管道管径偏小，难以满足区域的用水需要和消防需要。

项目拟建的配水管道全长为55.532km，采用球墨铸铁管（DN200～600）顶管施工，主要沿西二环、正确大道、南二环、商周大道、南环城路、慎西大道网状敷设。

3.1.3.5 智慧水务

正阳县结合业务的发展及信息化的发展，提出智慧水务方面的需求，此方案和配水管网的设计另行安排有专题设计，在这里只简述内容、计列投资。

正阳县三源自来水公司互联网+供水（智慧水务）系统，是构建一个“智慧供水”统一门户，是一个结构相对稳定，可持续发展的工作平台，为已有应用和新建应用提供接入标准。是用户使用信息资源的唯一平台，所有的应用系统都是该系统的支撑系统。

“智慧供水”统一门户使用户可以有效的整合内部各种应用资源，使用单一的入口访问多种类型信息、多个应用系统。无论信息存储在何处、无论信息的格式如何，都可收集、展现这些信息。所有的用工作人员都可以在这样一个工作平台上进行日常工作。为工作人员提供了依据各自权限的、个性化的工作界面，通过该界面可以对后端各业务系统和其他应用系统进行访问。智慧水务战略将使水务企业的决策过程敏捷而智慧，及时发现生产、服务等环节的质量和安全风险，帮助水务企业捕捉机遇。系统利用云计算、大数据挖掘、多元统计分析等技术，开发智慧水务综合分析工具与多维可视化门户系统，构建一体化大数据云服务平台。同时信息技术也是生产力，可帮助企业优化流程、降低物耗能耗、提高协作效率、及时准确地处置风险。智慧水务系统的建设范围涉及营销、服务、生产、优化调度、日常运营维护、风险和事件的监控预警、决策支持等方面，覆盖水务企业核心业务。智慧水务平台的设计着眼于水业的中长期信息化建设，围绕着生产、营销以及综合管理等方面，全面规划信息系统的建设方案。

表3.1-8  智慧水务工程量表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧水务管控一体化平台 | 1 | 套 |
| 2 | 水厂水源井监控系统 | 1 | 套 |
| 3 | 大用户在线监测系统 | 1 | 套 |
| 4 | 水质信息分析管理子系统 | 1 | 套 |
| 5 | 智慧水务移动管理APP子系统 | 1 | 套 |
| 6 | 二次供水管理系统 | 1 | 套 |
| 7 | 城市综合管网地理信息系统 | 1 | 套 |
| 8 | 管网巡检养护系统 | 1 | 套 |
| 9 | DMA漏损管控分析系统 | 1 | 套 |
| 10 | DMA分区划分及建设实施 | 1 | 套 |
| 11 | 供水管理控决策分析管理系统 | 1 | 套 |
| 12 | 超图软件 | 1 | 套 |
| 13 | 办公及网络安全设备 | 1 | 批 |
| 14 | 硬件设备 | 1 | 批 |
| 15 | 城市三维建模及管网物探 | 1 | 批 |

## 3.2 土建工程内容及工程量

3.2.1 土建工程内容

主要土建工程内容清单见表3.2-1、3.2-2。

表3.2-1土建工程内容一览表

| 建构筑物名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输水管道 | DN1000/800 | 36.3 | 千米 | 取水口至相林水库段敷设管道采用球墨铸铁管（DN1400），加压泵站后采用涂塑防腐钢管(DN800)，即TPEP防腐钢管 |
| 地面操作钢筋混凝土矩形立式蝶阀井 | 2200×1200 | 15 | 座 |  |
| 泄水闸阀井 | 1500×2100 | 43 | 座 |  |
| 排气阀井 | 1600×2400 | 86 | 座 |  |
| 穿越工程： |  |
| 穿越河流 | / | 3 | 处 | 倒虹吸/定向钻施工 |
| 穿越渠道、小型河流及冲沟 | / | 16 | 处 | 定向钻施工 |
| 穿越高等级公路、重要公路 | / | 3 | 处 | 顶管施工 |
| 穿越乡村道路 | / | 15 | 处 | 顶管施工 |
| 取水泵房 | / | 1 | 处 | 新征土地 |
| 净水厂工程 | / | 1 | 处 | 原址改建 |

表3.2-2 配水管网主要工程量

| 西二环主要工程量表 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 数量 | 单位 | 材料 | 备注 |
| 1 | 球墨铸铁管 | DN200 | 317 | 米 | 球墨铸铁 | - |
| 2 | 球墨铸铁管 | DN500 | 7205 | 米 | 球墨铸铁 | - |
| 3 | 球墨铸铁管 | DN600 | 275 | 米 | 球墨铸铁 | - |
| 4 | PE管 | dn500 | 1782 | 米 | PE | 顶管施工 |
| 5 | PE管 | dn600 | 198 | 米 | PE | 顶管施工 |
| 6 | 伸缩式蝶阀 | DN500 | 26 | 个 | 球墨铸铁 | SD341X-10型 |
| 7 | 地面操作立式蝶阀井 | D1800(DN500) | 26 | 座 | 砖砌 | 07MS101-2-24 |
| 8 | 伸缩式蝶阀 | DN600 | 4 | 个 | 球墨铸铁 | SD341X-10型 |
| 9 | 地面操作立式蝶阀井 | D1800(DN600) | 4 | 座 | 砖砌 | 07MS101-2-24 |
| 10 | 排气阀（井） | DN500×80 | 40 | 套 | 混合 | 07MS101-2-52 |
| 11 | 排泥阀（井） | DN500×150 | 20 | 套 | 混合 | 07MS101-2-58 |
| 12 | 排气阀（井） | DN600×80 | 4 | 套 | 混合 | 07MS101-2-52 |
| 13 | 排泥阀（井） | DN600×150 | 2 | 套 | 混合 | 07MS101-2-58 |
| 14 | 闸阀（带伸缩节） | DN200Z45X-10Q型 | 79 | 个 | 球墨铸铁 | - |
| 15 | 地面操作立式闸阀井 | D1200(DN200) | 79 | 座 | 砖砌 | 07MS101-2-14 |
| 16 | 室外地下式消火栓 | SA100x65型 | 88 | 套 | 混合 | 含闸阀、闸阀井等,详见13S201页31 |
| 17 | 现状人行道破除及恢复 | - | 8228 | 平方米 | - | - |
| 正确大道主要工程量表 |
| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 数量 | 单位 | 材料 | 备注 |
| 1 | 球墨铸铁管 | DN200 | 308 | 米 | 球墨铸铁 | - |
| 2 | 球墨铸铁管 | DN300 | 2420 | 米 | 球墨铸铁 | - |
| 3 | 球墨铸铁管 | DN400 | 2376 | 米 | 球墨铸铁 | - |
| 4 | 球墨铸铁管 | DN500 | 2068 | 米 | 球墨铸铁 | - |
| 5 | PE管 | dn300 | 990 | 米 | PE | 顶管施工 |
| 6 | PE管 | dn400 | 594 | 米 | PE | 顶管施工 |
| 7 | PE管 | dn500 | 792 | 米 | PE | 顶管施工 |
| 8 | 伸缩式蝶阀 | DN300 | 13 | 个 | 球墨铸铁 | SD341X-10型 |
| 9 | 地面操作立式蝶阀井 | D1500(DN300) | 13 | 座 | 砖砌 | 07MS101-2-24 |
| 10 | 伸缩式蝶阀 | DN400 | 7 | 个 | 球墨铸铁 | SD341X-10型 |
| 11 | 地面操作立式蝶阀井 | D1800(DN400) | 7 | 座 | 砖砌 | 07MS101-2-24 |
| 12 | 伸缩式蝶阀 | DN500 | 9 | 个 | 球墨铸铁 | SD341X-10型 |
| 13 | 地面操作立式蝶阀井 | D1800(DN500) | 9 | 座 | 砖砌 | 07MS101-2-24 |
| 14 | 排气阀（井） | DN300×80 | 22 | 套 | 混合 | 07MS101-2-52 |
| 15 | 排泥阀（井） | DN300×75 | 11 | 套 | 混合 | 07MS101-2-58 |
| 16 | 排气阀（井） | DN400×80 | 13 | 套 | 混合 | 07MS101-2-52 |
| 17 | 排泥阀（井） | DN400×100 | 7 | 套 | 混合 | 07MS101-2-58 |
| 18 | 排气阀（井） | DN500×80 | 18 | 套 | 混合 | 07MS101-2-52 |
| 19 | 排泥阀（井） | DN500×150 | 9 | 套 | 混合 | 07MS101-2-58 |
| 20 | 闸阀（带伸缩节） | DN200Z45X-10Q型 | 77 | 个 | 球墨铸铁 | - |
| 21 | 地面操作立式闸阀井 | D1200(DN200) | 77 | 座 | 砖砌 | 07MS101-2-14 |
| 22 | 室外地下式消火栓 | SA100x65型 | 86 | 套 | 混合 | 含闸阀、闸阀井等,详见13S201页31 |
| 23 | 现状人行道破除及恢复 | - | 6864 | 平方米 | - | - |
| 南二环主要工程量表 |
| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 数量 | 单位 | 材料 | 备注 |
| 1 | 球墨铸铁管 | DN200 | 572 | 米 | 球墨铸铁 | - |
| 2 | 球墨铸铁管 | DN300 | 9878 | 米 | 球墨铸铁 | - |
| 3 | PE管 | dn300 | 3762 | 米 | PE | 顶管施工 |
| 4 | 伸缩式蝶阀 | DN300 | 45 | 个 | 球墨铸铁 | SD341X-10型 |
| 5 | 地面操作立式蝶阀井 | D1500(DN300) | 45 | 座 | 砖砌 | 07MS101-2-24 |
| 6 | 排气阀（井） | DN300×80 | 84 | 套 | 混合 | 07MS101-2-52 |
| 7 | 排泥阀（井） | DN300×75 | 42 | 套 | 混合 | 07MS101-2-58 |
| 8 | 闸阀（带伸缩节） | DN200Z45X-10Q型 | 114 | 个 | 球墨铸铁 | - |
| 9 | 地面操作立式闸阀井 | D1200(DN200) | 114 | 座 | 砖砌 | 07MS101-2-14 |
| 10 | 室外地下式消火栓 | SA100x65型 | 125 | 套 | 混合 | 含闸阀、闸阀井等,详见13S201页31 |
| 11 | 现状人行道破除及恢复 | - | 8890 | 平方米 | - | - |
| 商周大道主要工程量表 |
| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 数量 | 单位 | 材料 | 备注 |
| 1 | 球墨铸铁管 | DN200 | 1830 | 米 | 球墨铸铁 | - |
| 2 | 球墨铸铁管 | DN300 | 3113 | 米 | 球墨铸铁 | - |
| 3 | 球墨铸铁管 | DN400 | 418 | 米 | 球墨铸铁 | - |
| 4 | 球墨铸铁管 | DN500 | 1804 | 米 | 球墨铸铁 | - |
| 5 | PE管 | dn300 | 297 | 米 | PE | 顶管施工 |
| 6 | PE管 | dn400 | 792 | 米 | PE | 顶管施工 |
| 7 | PE管 | dn500 | 396 | 米 | PE | 顶管施工 |
| 8 | 伸缩式蝶阀 | DN300 | 10 | 个 | 球墨铸铁 | SD341X-10型 |
| 9 | 地面操作立式蝶阀井 | D1500(DN300) | 10 | 座 | 砖砌 | 07MS101-2-24 |
| 10 | 伸缩式蝶阀 | DN400 | 4 | 个 | 球墨铸铁 | SD341X-10型 |
| 11 | 地面操作立式蝶阀井 | D1800(DN400) | 4 | 座 | 砖砌 | 07MS101-2-24 |
| 12 | 伸缩式蝶阀 | DN500 | 6 | 个 | 球墨铸铁 | SD341X-10型 |
| 13 | 地面操作立式蝶阀井 | D1800(DN500) | 6 | 座 | 砖砌 | 07MS101-2-24 |
| 14 | 排气阀（井） | DN300×80 | 18 | 套 | 混合 | 07MS101-2-52 |
| 15 | 排泥阀（井） | DN300×75 | 9 | 套 | 混合 | 07MS101-2-58 |
| 16 | 排气阀（井） | DN400×80 | 7 | 套 | 混合 | 07MS101-2-52 |
| 17 | 排泥阀（井） | DN400×100 | 3 | 套 | 混合 | 07MS101-2-58 |
| 18 | 排气阀（井） | DN500×80 | 9 | 套 | 混合 | 07MS101-2-52 |
| 19 | 排泥阀（井） | DN500×150 | 4 | 套 | 混合 | 07MS101-2-58 |
| 20 | 闸阀（带伸缩节） | DN200Z45X-10Q型 | 57 | 个 | 球墨铸铁 | - |
| 21 | 地面操作立式闸阀井 | D1200(DN200) | 57 | 座 | 砖砌 | 07MS101-2-14 |
| 22 | 室外地下式消火栓 | SA100x65型 | 61 | 套 | 混合 | 含闸阀、闸阀井等,详见13S201页31 |
| 23 | 现状人行道破除及恢复 | - | 5335 | 平方米 | - | - |
| 南环城路主要工程量表 |
| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 数量 | 单位 | 材料 | 备注 |
| 1 | 球墨铸铁管 | DN200 | 224 | 米 | 球墨铸铁 | - |
| 2 | 球墨铸铁管 | DN300 | 6072 | 米 | 球墨铸铁 | - |
| 3 | PE管 | dn300 | 1584 | 米 | PE | 顶管施工 |
| 4 | 伸缩式蝶阀 | DN300 | 29 | 个 | 球墨铸铁 | SD341X-10型 |
| 5 | 地面操作立式蝶阀井 | D1500(DN300) | 29 | 座 | 砖砌 | 07MS101-2-24 |
| 6 | 排气阀（井） | DN300×80 | 35 | 套 | 混合 | 07MS101-2-52 |
| 7 | 排泥阀（井） | DN300×75 | 18 | 套 | 混合 | 07MS101-2-58 |
| 8 | 闸阀（带伸缩节） | DN200Z45X-10Q型 | 75 | 个 | 球墨铸铁 | - |
| 9 | 地面操作立式闸阀井 | D1200(DN200) | 75 | 座 | 砖砌 | 07MS101-2-14 |
| 10 | 室外地下式消火栓 | SA100x65型 | 84 | 套 | 混合 | 含闸阀、闸阀井等,详见13S201页31 |
| 11 | 现状人行道破除及恢复 | - | 6692 | 平方米 | - | - |
| 慎西大道主要工程量表 |
| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 数量 | 单位 | 材料 | 备注 |
| 1 | 球墨铸铁管 | DN200 | 176 | 米 | 球墨铸铁 | - |
| 2 | 球墨铸铁管 | DN400 | 550 | 米 | 球墨铸铁 | - |
| 3 | 球墨铸铁管 | DN500 | 3344 | 米 | 球墨铸铁 | - |
| 4 | PE管 | dn500 | 1386 | 米 | PE | 顶管施工 |
| 5 | 伸缩式蝶阀 | DN400 | 2 | 个 | 球墨铸铁 | SD341X-10型 |
| 6 | 地面操作立式蝶阀井 | D1800(DN400) | 2 | 座 | 砖砌 | 07MS101-2-24 |
| 7 | 伸缩式蝶阀 | DN500 | 19 | 个 | 球墨铸铁 | SD341X-10型 |
| 8 | 地面操作立式蝶阀井 | D1800(DN500) | 19 | 座 | 砖砌 | 07MS101-2-24 |
| 9 | 排气阀（井） | DN400×80 | 4 | 套 | 混合 | 07MS101-2-52 |
| 10 | 排泥阀（井） | DN400×100 | 2 | 套 | 混合 | 07MS101-2-58 |
| 11 | 排气阀（井） | DN500×80 | 31 | 套 | 混合 | 07MS101-2-52 |
| 12 | 排泥阀（井） | DN500×150 | 15 | 套 | 混合 | 07MS101-2-58 |
| 13 | 闸阀（带伸缩节） | DN200Z45X-10Q型 | 44 | 个 | 球墨铸铁 | - |
| 14 | 地面操作立式闸阀井 | D1200(DN200) | 44 | 座 | 砖砌 | 07MS101-2-14 |
| 15 | 室外地下式消火栓 | SA100x65型 | 48 | 套 | 混合 | 含闸阀、闸阀井等,详见13S201页31 |
| 16 | 现状人行道破除及恢复 | - | 4283 | 平方米 | - | - |

3.2.2 工程占地

3.2.2.1 用地政策

本项目用地包括永久性用地和临时性用地。

根据国家发展和改革委员会、国土资源部和国家环保总局要求，管线工程项目建设用地符合国家土地利用总体规划的要求，尽量使用荒地、未利用地，少占或不占耕地、林地，并尽量避开省级及以上政府部门依法批准的特殊保护区域。

3.2.2.2工程占地

工程永久性占地包括阀门井、净水厂、计量站以及取水泵房等，合计68.5亩；工程临时占地包括：主体工程、施工临时道路、施工生产生活区、弃渣场、临时堆料场等，工程临时占地总计1500亩，见表3.2-2。其中主体工程占地总计1410亩；施工场区占地20亩；弃渣场占地50亩，临时堆料场占地20亩。

表3.2-2工程永久和临时占地调查表

| 类别 | 项目 | 占地类型（亩） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 耕地 | 其他土地 | 小计 |
| 永久占地 | 阀门井 |  | 2 | 2 |
|  | 水厂及管理区 |  | 60.5 | 60.5 |
|  | 计量站、管理道路 |  | 3 | 3 |
|  | 取水泵房及巡线 |  | 3 | 3 |
|  | 合计 |  | 68.5 | 68.5 |
| 临时占地 | 主体工程 | 1410 |  | 1410 |
|  | 施工场区 |  | 20 | 20 |
|  | 弃渣场 |  | 50 | 50 |
|  | 临时堆料场 |  | 20 | 20 |
|  | 合计 | 1410 | 90 | 1500 |

3.2.3 主要工程量

供水工程由以下六部分组成：1、取水口及计量站工程 ；2、泵站工程；3、供水管道工程；4、净水厂工程；5、供电线路工程；6、自动控制系统。

表3.2-3 主要工程量表

| 序号 | 工程项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土方开挖 | m3 | 390000 |
| 2 | 石方开挖 | m3 | 12000 |
| 3 | 土方填筑 | m3 | 266000 |
| 4 | 粗砂垫层及砂砾石回填 | m3 | 55760 |
| 5 | C20镇墩、管墩砼 | m3 | 15000 |
| 6 | C25砼构筑物 | m3 | 38000 |
| 7 | 钢筋制安 | t | 3040 |

3.2.4 土石方平衡

本项目挖方40.2万m3，包括土方39万m3，石方1.2万m3。土方回填量26.6万m3，粗砂垫层及砂砾石回填5.6万m3。剩余土方量12.4万m3全部综合利用，另外需要外调石方4.4万m3。

本项目土石方平衡图见下图：

图3.2-1  项目土石方平衡图

3.2.5 工程物资准备

3.2.5.1对外交通

工程施工沿线较长，但施工地点基本都处平原地区，项目区内有城市干道、田间道和生产路，交通设施较为便利，不必修建施工专用道路（施工过程中可根据需要修建施工临时道路）。

3.2.5.2建筑材料

所有建筑材料均需有出厂合格证及试验报告，并达到国家和行业有关标准，工程所需主要材料品牌均由建设单位认可。项目施工地外围有砂石料场，其砂石料完全可以满足本项目建设需要，另水泥和各种石材及其它的建筑材料等可在项目所在地县域购买。

3.2.5.3施工用水

1、施工临时用水布置说明

临时用水的布置主要由供临时区的生活用水、现场人员用水、厨房用水、消防用水及现场的施工用水组成。

2、总用水量选择

（1）生活用水

Q1=K1D1N1/(24×3600)＝2.5×120×150/(24×3600)＝0.52 L/s

Q1――临时宿舍居住人员用水量。

D1――每人每日生活用水量，取120L/d。

N1――最大住宿人数，按150人计算。

K1――小时变化系数。

（2）厨房用水

Q2＝K2D2N2/(8×3600)＝2.0×15×150/(8×3600)＝0.16 L/s

Q2――施工临时食堂用水量。

D2――每人每日生活用水量，取15 L/d。

N2――施工最高峰时人数，按150人计算。

K2――小时变化系数。

（3）施工区用水

施工区用水主要集中在中后期系统管道试压、冲洗，每次试压段长度取300m左右，其用水量每次不超过500m3/次，施工高峰期每天试压2段。在每次试压前才安临时管道至试压处，试压完毕后立即拆除此管道，以减少现场施工障碍物。

（4）消防用水

根据有关规定临时消防用水按10 L/s计算。

3、临设区供水管管径的计算

根据公式D=[(4q/(π×V×1000)]1/2计算供水管管径。

式中：

D——供水管管径(m)

q——用水量(L/S),取消灭火水量10L/S

V——管中水流速度(m/s)，一般取1.5m/s。

π——圆周率3.14

临设区供水管管径：

D=[(4×10(3.14×1.5×1000)]1/2=0.092(m)=92mm

考虑消防用水，本工程临设区给水管管径选用DN100管径。

4、水池容量计算

本工程地处县郊，供水不稳定；另外根据工地临时消防设置要求，需保持24小时有消防水；而且施工高峰期处于夏秋季节，停水对施工和生活都有很大影响。综合以上因素，要设置一个临时水池。水池的容积按保证消防用水计算，一次消防火灾时间延续30min，得：

Q水池＝Q5×30×60÷1000＝18m3

水池设置在临时用地的临时设施区。

根据上述分析，计算出施工高峰期每天用水量为：

Q总=D1N1+D2N2+M3D3=0.12×150+0.015×150+2×500

=18+2.25+1000=1020m³

D1――每人每日生活用水量，取120L/d。

N1――每施工最高峰时人数，按150人计算。

D2――每人每日生活用水量，取15 L/d。

N2――每施工最高峰时人数，按150人计算。

M3――施工高峰期试压次数，取2次/d。

D3――施工试压最大用水量，取500m3/次。

沿途管线施工及试压用水采用地下水，水厂施工用水采用县城原水厂管网供水。

3.2.5.4施工用电

1、线路接入

输水管线和供水泵房工程，沿途村庄的供配电机房引入，不满足条件的配柴油发电机；净水厂工程由市政供电线路供电。

2、施工用电线路安装要求

施工临时用电线路根据安全用电要求，在适应现场施工的实际情况下，主要线路采用三相五线制架空、钢管埋地、PVC硬塑料管沿墙敷设方式进入配电箱、开关箱，在机电安装配电房内设配电柜3台（其中一台为双电源切换柜，一台供办公区及生活区，一台供施工区用电）。办公区及生活区内设配电箱3个，加工区设3台配电箱，厨房设1台插座箱；施工区在每栋楼一层各设二级分配电箱2个（共4台），楼层上设移动开关箱30台，楼层照明配电3个。

## 3.3 水源概况

薄山水库又称薄山湖，位于确山县城南20公里处，为臻头河上的大型山谷水库，控制流域面积580km2，该库1952年兴建，1954 年 5 月建成。由于防洪安全标准偏低，水库进行过三次扩建加固，第一次是 1956 年，大坝加高 2.75m，总库容从 2.84 亿 m3增至 4.1 亿 m3；第二次是 1975 年 8 月洪汝河发生特大暴雨洪水后；薄山水库 2006 年进行了除险加固初步设计，水库按 100 年一遇洪水设计，5000 年一遇洪水校核。目前水库坝顶高程130.00m，防浪墙顶高131.00m，坝长545m，最大坝高48.41m，总库容6.2亿m3。多年平均入库水量1.77亿m3。

## 3.4 取水口位置

目前驻马店市东区城市供水工程（第三水厂）已经开工建设，取水口位置建在现有输水洞左侧（西侧）86m处，新开一山体隧洞，隧洞长350m，该山体较薄，山后地势平坦、开阔、山体岩石均匀、地质条件良好。库内使用库岸竖井取水，竖井分别设置不同高程的进水口3个，以保证在不同库水位下取到优质的中层水。考虑到远期发展，洞径2.2m，设计出水流量5.7m³/s，可同时满足驻马店第三水厂、确山县、古城电厂和正阳县供水需求，隧洞后接2×DN1600管道输水至驻马店三水厂，正阳县取水管线从此管线接入，从每根DN1600接入后汇入DN1000取水管。接入之前的管道投资由正阳县工程按用水比例分摊工程费用，可以节约大量工程建设费用、节省建设周期。该取水工程已开工建设，此工程设计时预留正阳县供水工程取水口位置，在X020桩号14+701.75m处，位于确山县普会乡大杨庄东薄北干渠与X020县道交汇处西南附近。

## 3.5 输水管线

3.5.1 输水管线布置原则

输水线路布置关系到供水安全、供水效益、运行管理和工程投资等多种因素，必须根据地形、地质、施工条件、施工管理、城市规划等方面综合考虑，既要考虑近期开发，也要着想远期发展，根据规范要求，输水管线路布置应遵循以下原则：

1、城区段管线布置要符合城市总体规划的要求，尽量沿沟渠及现有道路和规划道路一侧布置，利于工程施工、管理及维修。

2、尽量避免穿越较大的居民点、重点地埋管线、人防军事设施等，减少拆迁和占地，减少工程投资。

3、管道应尽量铺设在坚实的地基上，尽量避开穿越沼泽地、深挖方和高填方区、塌方区（不稳定坡地）及煤矿塌陷区等不良地质段，当受条件限制必须通过时，应采取可靠的工程防护措施，保证管道供水安全。

4、要充分利用地形优势，优先考虑重力流输水，或部分重力流输水，要根据输水方案、地形条件、管道根数按不同的工况进行技术分析比较，选择安全可靠的输水方式。

5、尽量减少与天然或人工障碍物的交叉，当必须与河流、湖泊、公路、铁路等交叉时，应采用一定的安全保护措施，除保护管道自身的安全外，还必须考虑所穿越障碍物的安全。

6、要充分考虑未来发展的新技术、新工艺、新材料，通过比选，选择出环保、节能、安全、经济合理的输水管材和设备。

7、尽量缩短线路、少占农田和不占良田，少毁植被，保护生态环境。

输水管道在定线时，上述原则有时难以兼顾，应进行技术经济论证，确定最佳的输水方案。

3.5.2 取水线路方案比选

选择合适的管线路由是工程实施的重要环节。根据业主意见，我公司组织人员通过现场勘察，结合实地情况，初选两条输水干线方案。

方案一：

利用薄山水库至驻马店三水厂从水库左岸取水的供水管线，在穿越京广铁路后在X020桩号14+701.75m处取水，取水口位于确山县普会乡大杨庄东薄北干渠与X020县道交汇处西南附近，向东南过四方庄南边穿越臻头河至大潘庄正北穿越G(40)京港澳高速，向南至张岗与王楼村、董庄与西马庄中间穿越，拐向南从蒋庄与大戴庄、王庄与张岗、西张楼庄与贾李庄南向东拐至相林水库，设接口至相林水库，向东从后王庄、南张庄中间穿过后西外环处拐向解放路东段，从解放路东段拐向西环路，至正确大道后拐向北二环，至北二环与西二环西北角，水厂南边。线路长度36.9km。

方案优点：在王庄与张岗庄处逛到上游地势平坦，村庄稀少，施工干扰小，施工占地费用省，穿越少。

方案缺点：穿越薄山水库南干渠1次，高速2次。

方案二：

利用薄山水库至驻马店三水厂从水库左岸取水的供水管线，在穿越京广铁路后桩号10+124.21m处取水，向东南过东徐庄东北，在村东南穿越臻头河至史庄，穿越薄山南干渠，沿薄山南干渠南侧走向向东，在薄山南干渠与G(40)京港澳高速交叉处穿越，向南至张岗王庄中间穿越，从贾李庄南向东拐至相林水库，设接口至相林水库，向东从后王庄、南张庄中间穿过后西外环处拐向解放路东段，从解放路东段拐向西环路，至正确大道后拐向北二环，至北二环与西二环西北角，水厂南边。

方案优点：接管道处水头高，线路总长度34.66km，远离村庄，施工干扰小，施工占地费用省。

方案缺点：穿越薄山水库南干渠3次，高速2次，局部局域山丘高岗地形起伏高差较大，施工难度大，工程投资较大。

输水线路走径方案见图3.5-1。经比选，采用方案一取水方案。

3.5.3管道输水方式确定

输水方式包括无压重力输水、有压重力输水、加压输水、重力和加压相结合输水，根据《城镇供水长距离输水管（渠）道工程技术规程》（CECS193：2005）第3.2.2～3.2.3条文说明：“应以保证输水水质和水量安全为主要条件选择输水方式，同时兼顾运行管理调度方便以及投资多少等技术经济因素，通过多方案比较确定。鉴于长距离输水难以控制水量的流失和水质的保护，一般优先选择管道或暗渠输水方式。”

输水方式选择时要充分考虑地形条件，考虑用水点和供水点的高程位置，当高差可以保证以经济的造价输送所需的水量时，应优先采用重力输水方式。对水头差小的输水线路应结合低糙率管材的使用尽量采用重力流输水；对于起伏变化大的复杂地形，可考虑采用重力输水和加压输水两种方式并用，达到节约能源，降低基建投资和运行管理费，减少供水成本。

若采取明渠或者无压暗渠输水，在保证流量的前提下，过水断面大，沿渠防渗措施工程量大；沿线地势起伏，开挖工程量大，占地多，总体投资较大。另外，由于沿途经过众多乡镇，若采用明渠输水，水质安全无法保证。若采用全封闭地埋管道输水则可有效解决上述问题。

根据地形条件、水头差及输送水量，输水方式有条件采用有压管道重力输水。该方案管道为全封闭结构，即可保证输水水质安全，又减少沿途渗漏损失，同时重力输水又降低了能耗，减少后期运行费用，有利于降低供水成本。

新建原水输水管道具体路线为：起点为博山水库坝后取水口，沿输水洞泄洪渠向北，穿越薄山水库总干渠向东，跨过臻头河向东南至相林水库，然后通过加压泵站输水至净水厂。

由于薄山水库水位较高，正常蓄水位为116.60m，对应库容2.8亿m³，死水位为92.00m，对应库容1100万m³，在水库总库容小于4100万m³情况下，正阳县城区停止供水，水库对应水位为104.0m，而相林水库水位标高为88.50m。

本次新建薄山水库原水管道输水端到接正阳县分水口采用2根管径DN1600管道，管道平均管顶覆土2m左右，每根输水量1.43 m³/s，从分水口到正阳县相林水库长约22.6km，设计输水量1.02m³/s，批复取水量为满足5万m³/d，此处设计按照8万m³/d设计，主要是考虑在驻马店水厂近期有水量富裕的情况下，通过水权交易等输送到相林水库，从相林水库到正阳县新建水厂长约11.47km。采用2根管径DN800管道，（近期总输水量0.64m³/s，远期按照10万m³/d（加压）），设计最低取水位104.0m，地形高差16.5 m。

3.5.4 输水管道条数确定

原水管道原则上采用双管道引水，便于检修，已保证在事故工况下供水70%，考虑以下几个方面因素：

1、本引水工程由于有相林水库作为天然储水池，具有得天独厚的条件，水库平常蓄满水作为备用水源，略加扩容改造可蓄水100万m3，可满足正阳县20天应急供水需求，为管道维修提供充足时间；

2、新建水厂位于现有水厂的厂址内，现状水厂供水能力8400m³/d；

3、相林水库的扩容工程已经开展了论证可行性工作。

因此，从薄山水库至相林水库采用DN1000管道，供水选用单管道比较经济合理，从相林水库至水厂采用双根DN800管道，既满足供水保证率的要求，又满足近期薄山水库水自流至水厂的要求。

3.5.5 取水管材比选

本工程的管道口径为DN800-1000，因此可供选择的管材有钢管、

球墨铸铁管、预应力钢筋砼管、玻璃纤维增强塑料夹砂管、高密度聚乙烯(HDPE)管等五种。

3.5.5.1钢管

钢管通常选用Q235B(A3)镇静钢钢板制作，它具有强度高、管配件易加工等优点。但刚度低，易变形，特别是防腐要求高，施工过程中现场焊接工作量大，造价较高。钢管有二种生产工艺，即直缝焊管与螺旋焊管。据有关统计表明，对于内壁无完善防腐措施的管道，其输水能力可降低1/3以上。可见，管道的防腐对管道的输送能力、水质的保护及管道的使用年限起着决定性的作用。使用钢管，必须解决防腐问题。TPEP防腐钢管，内壁采用熔结环氧粉末覆盖，外壁采用PE防腐。该产品是今年来开发出的新型产品，该产品集聚乙烯、环氧树脂优异的防腐性能和钢制管道超强的抗变形能力于一身，且内壁光滑不产生结垢现象，抗菌性能好，不易滋生微生物等有害物质，摩擦系数小，同管径相比输水能力大，外层采用PE涂层防腐，极大的提高了钢管的耐腐蚀性能。且在运输和安装过程中有效的防止管垢，该产品符合国家提倡的绿色环保、低碳和节能政策，近年来在城市给排水、矿山和油气管道工程中均得到广泛使用。

3.5.5.2球墨铸铁管

铸铁管是供水管网中使用较多的一种管材。但原选以普通灰口铸铁管为主，强度和韧性较低，承受不了较高的外荷载，爆管、汇漏事故时有发生。九十年代开始从国外引进了水冷金属型离心铸铁技术和设备，使球铁管在我国的应用越来越广泛。它具有优良的机械性能和抗腐蚀性能，韧性较好，可承受一定水锤冲击，重量较轻，但价格较高。球铁管接口方式有T型滑入式，K型、S型机械式三种，接口方便。

3.5.5.3预应力钢筒混凝土管

预应力钢筒混凝土管（简写PCCP）是指在带有钢筒的高强混凝土管芯上环绕向预应力钢丝，再在其上喷制致密的水泥砂浆保护层而制成的输水管。它是由薄钢板、高强钢丝和混凝土构成的复合管材，他充分而又综合地发挥了钢材的抗拉、易密封和混凝土的抗压、耐腐蚀性能，具有高密封性、高强度和高抗渗的特性。

预应力钢筒混凝土管是应用较为广泛的一种管材，使用已有近30年的历史，它具有耐腐蚀性能好，价格便宜等优点，适用于跨区域水源地之间的大型输水工程，自来水、工业和农业灌溉系统的供配水管网，各种市政压力排污主管道和倒虹吸管等，在全球范围内广泛使用。

3.5.5.4玻璃纤维增强塑料夹砂管(RPM管)

RPM管有二种制造工艺：离心浇注成型法(HOBAS管)和纤维缠绕法(FRP管)。为了提高管材的刚度，以上二种制管工艺均在制管过程中加砂。RPM管具有耐腐蚀、轻质高强、节省能量、维修费用低，另对水质不造成二次污染。但RPM钢管的管配件制作方式落后，这在一定程度上对管道的稳定性有影响；对管道基础和回填土要求较严等。RPM管采用承插柔性接口。RPM管在我国推广使用才二十年左右的时间，但在国外，特别是在西欧使用已有四、五十年的历史，是一个比较成熟的非金属管材。

3.5.5.5给水用高密度聚乙烯(HDPE)管

PE管具有：

1、优良的耐腐蚀性，寿命可达100年；

2、内壁平滑，摩擦系数极低，耐磨性优越；

3、柔韧性好，抗冲击强度高；

4、重量轻，密度仅为钢管的1/8，运输和安装便捷，工程总体综合造价低；

5、独特的电容、热熔焊接技术保证管道密封可靠；

6、卫生性能优良，材质无毒，不结垢，不滋生细菌，适宜于输送饮用水。 这五种管材的力学、物理性能均能满足工程的需要，但钢管、球铁管要略胜一 筹。价格上，五种管材呈三级分布，最高的为球铁管，最低的为预应力钢筋砼管。预应力钢筋砼管使用年限较其它管材要短，故等额年造价比较该管同RPM管几乎相同。管材性能比较见表3.5-1。

表3.5-1 管材性能比较表

| 管材 | TPEP防腐钢管 | 球墨铸铁管 | PCCP管 | PE管 | 玻璃钢管 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全程度 | 抗水锤能力强，不易爆管，安全程度高 | 抗水锤能力一般，易爆管，安全程度一般 | 抗水锤能力较强，安全程度一般 | 抗水锤能力低，安全程度一般 | 抗水锤能力弱，易爆管，安全程度差 |
| 管材寿命 | 长 | 最长 | 长 | 较长 | 一般 |
| 卫生特征 | 食品级，可直饮，内壁不结垢 | 易结垢，对水质有一定的影响 | 易结垢，对水质有一定的影响 | 内壁不结垢，对水质无影响 | 玻璃纤维对水质有影响 |
| 单管长度 | 12m或根据安装要求，接头少 | 6-9m，接头多 | 6-9m，接头多 | 9-12m，接头较少 | 12m，接头较少 |
| 密封性能 | 整体焊接，无渗漏 | 橡胶圈止水，易老化渗透 | 接口处钢圈易腐蚀，易渗漏 | 热熔连接，稳定性差 | 橡胶圈止水，易老化渗漏 |
| 防腐能力 | 最强 | 强 | 较强，需要阴极保护 | 强 | 强 |
| 承压能力 | 内外承压最高 | 外承压较高，内承压较低 | 外承压较高，内承压较低 | 内承压较低 | 内承压较低 |
| 柔性 | 挠度大 | 最大偏转1.5度 | 最大偏转1.5度 | 挠度大 | 最大偏转 3度 |
| 施工要求 | 吊装重量小，焊接要求高、接口、管材防腐要求高 | 管体重量大，承插方便，施工速度快 | 管体重量大，焊接要求高，接口、防腐要求高 | 管体重量轻，热熔连接施工方便 | 管体重量轻，施工方便 |
| 连接形式 | 焊接，牢固度高，抗震、抗塌陷能力强，管网整体性好 | 承插式，固定能力差，受外力易产生错位、损失或产生渗漏 | 承插式，固定能力差，受外力易产生错位、损失或产生渗漏 | 热熔，外界温度过低时，易发生脆裂。 | 承插式，固定能力差，受外力易产生错位、损失或产生渗漏 |
| 水头损失 | 小 | 大 | 大 | 小 | 较小 |
| 重量 | 重量中，吊装轻便 | 重量较大，吊装费力 | 重量大，吊装困难 | 重量较小，吊装方便 | 重量较小，吊装方便 |
| 对基础要求 | 对垫层、回填土无特殊要求 | 对垫层、回填土要求一般 | 对垫层、回填土要求高 | 对垫层、回填土要求高 | 对垫层、回填土要求高 |
| 适应地形能力 | 强 | 较强 | 差 | 差 | 差 |
| 运营成本 | 低。一次投入，免维护 | 较低。结垢缩径，增加能耗 | 较低。结垢缩径，增加能耗 | 较高。 | 高 |
| 综合性能 | 优。 | 较优 | 良 | 一般 | 一般 |

上述几种管材中，涂塑防腐钢管技术较先进，防腐性能强，管道摩阻小，输水能力大，强度高，抗变形能力大，保证接头防腐效果的情况下使用寿命长，接头焊接整体性好，输水安全性较高。施工工艺复杂，施工时间长。球墨铸铁管具有运行安全可靠，破损率低，施工维修方便、快捷，防腐性能优异等优点，预应力钢套筒砼管（PCCP管），有良好的抗渗性和耐腐蚀性，价格适中，但该管自重大，在运输和安装过程中保护层易受损，大口径管道使用时也因受力膨胀导致保护层开裂，长期使用，钢丝锈蚀，经统计分析应用10年后，爆管现象较多，修复难度大；PE给水管耐腐蚀性强、韧性好、连接性能好，施工简单方便，但机械性能较差，一般不用在大口径，而用在中、小口径给水管较经济；玻璃钢管价格较为便宜，管道摩阻小，但存在玻璃纤维对水质的二次污染，且对管顶覆土、施工水平有较高要求，该管较脆硬，抗变形能力小，施工和使用中一旦损坏，修复难度大；以上几种管道除TPEP涂塑钢管焊接外，其他均为胶圈柔性接头，大口径焊接施工稍麻烦，大口径壁厚增加较大。价格方面管径大于DN1000，球墨铸铁管综合单价较钢管便宜。

综合所述，考虑输水安全、经济、使用寿命和施工维修方便，原水输水管相林水库敷设管道上游采用球墨铸铁管（DN1400），加压泵站后采用涂塑防腐钢管(DN800)，即TPEP防腐钢管。

## 3.6 净水厂

3.6.1 选址原则

场（厂）址选择应在整个给水系统设计方案中全面规划，综合考虑，并通过经济技术比较确定。在选址时应遵循以下几点原则：

1、水厂应选择在工程地质条件较好、地形相对平坦的地方。

2、水厂应尽量设置在交通方便，靠近电源的地方，以利于施工管理，降低输电线路的造价。

3、水厂靠近用水区域。

4、在结合供水现状的基础上，尽量符合城市近远期规划发展需要。符合城市规划。

5、符合城市生态保护和生态平衡的要求。

6、最大程度利用现有的厂址进行改扩建。

3.6.2 水厂选址

结合《正阳县城市供水及节约用水专项规划（2013—2030）》（2014年6月）中内容：①现状水厂以地下水为主要水源，规模由现在的3万吨/日扩建至5万吨/日，供水重点区域是老城区。②在南二环与西二环东南侧新建自来水厂一座，以深井地下水为主要水源，供水规模为10万吨/日，供水重点区域是新区和产业集聚区。

正阳县自来水厂(现状运行城区水厂)原设计规模为3×104m³/d，实际运行规模8400m³/d，场地内大部分土地闲置，现有水厂内有清水池一座，闲置泵房、机修间、仓库，有四层办公楼一栋。现有建筑物经复核办公楼、机修间、加药间可改造和送水泵房可改造利用。在原来占地基础上南、北各扩展部分用地即可布置规模为5×104m³/d的水厂。原来设计水厂现状见图3.6-1。

图3.6-1   正阳县城水厂设计平面图

3.6.3 净水厂总平面布置方案

3.6.3.1水厂平面布置原则

布置的原则是流程合理、管理方便、节约用地、美化环境，本厂建（构）筑物由下列四部分组成。

生产构筑物：如絮凝池、沉淀池、滤池、清水池、反冲洗泵房、二级泵房、变配电室、投药间和污泥处置设施等。

辅助及附属建筑物：如化验室、检修车间、仓库、综合楼等。

各类管道：净水构筑物间的生产管道（或渠道）、加药管道、水厂自用水管、排污管道、雨水管道、及电缆沟槽等。

其他设施：厂区道路、绿化布置、照明、围墙及大门等等。

水厂平面布置时，在满足生产工艺要求的前提下，力求做到工艺流程简捷、流畅，布局合理、紧凑，分区明确，管理方便，节约能耗，建筑物尽量布置在较好的朝向上，厂区绿化面积不小于30%，并结合厂址地形，当地的地质和气象条件，厂区外道路交通状况以及水源的进出厂方向，使厂区平面布置既经济合理、美观适用、又能满足消防要求。主要净水工艺生产构筑物需集中布置，使水厂生产流程顺畅，同时生产区与管理区独立布置，管理区一般位于厂前，是整个水厂的控制核心所在，分开布置能实现动静分离。有利于提高水厂员工的工作和生活环境质量，有利于水厂的生产管理。

3.6.3.2 净水厂平面布置比选

基于以上原则，考虑如下两种水厂平面布置方案进行比选。

1、方案一

平面布置方案一中，厂区南端是北二环路（现状路），西南区为办公区，改造现有综合楼，从南边设置办公楼出入口，办公区南边视野开阔。厂区南边设置水厂主入口。在综合楼内设置化验室、生产管理、行政管理等功能房，办公区北全部为生产区，厂区高差不大，从北到南，高程81.6m左右，局部有自然深坑，可填埋。主体工艺流程配水井、絮凝沉淀池、V型滤池、清水池、吸水井及送水泵房，主流程在清水池处拐向西段，利用现有送水泵房，反冲洗排水到污泥处理布置在厂区北，从东到西一字排开，脱水污泥从现有水厂大门运走。远期扩建10万m³/d预留清水池距离滤池较近。

2、方案二

由于利用现有水厂的办公楼、机修间、仓库及送水泵房，能灵活布置建、构筑的发挥空间不大，平面布置方案二区别于方案一的主要在去调整V型滤池及排泥水处理构筑物，方案二远期扩建10万m³/d预留清水池距离滤池较远，排泥、水池接收反冲洗及排泥水较近，距离配水井较近回用水方便。

方案一、二的预处理系统投加系统布置相同。

3、平面布置推荐方案

上述方案一中，两个方案布置都较合理，厂前区、生产区分开布置，界限清晰。方案一净水、废水分开布置，从风玫瑰图看较方案二合理，远期扩建后与预留清水池位置近，连接送水泵房吸水井方便，综上，推荐方案一作为水厂的平面布置方案。

主要经济技术指标表

表5.4-1   主要经济技术指标表

| 编号 | 用地项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区征地面积 | m2 | 40336.67 | 60.5亩 |
| 3 | 建（构）筑物占地面积 | m2 | 9170.18 |  |
| 4 | 厂区道路、硬化面积 | m2 | 10144.00 |  |
| 5 | 厂区绿化占地 | m2 | 21022.49 |  |
| 6 | 总建筑面积 | m2 | 9924.18 |  |
| 7 | 水厂容积率 |  | 1.08 |  |
| 8 | 建筑密度 | % | 24.60 |  |
| 9 | 绿地率 | % | 25.15 |  |

## 3.7 附属工程

3.7.1 线路截断阀室

1、检修阀门：为保证管道的正常工作和便于检修，在管道的低点和高点分别设置泄水阀和排气阀，并设置分段检修阀门。

2、管道在弯头、三通接头处须设置支墩，阀门处设拖拉墩。

3.7.2 管道标志桩

根据《城市供水条例》的规定；管道沿线应设置以下标志桩：

标志桩：沿输水管道轴线每50m设置砼杆。

转角桩：管道水平改变方向的位置，均应设置转角桩。转角桩上要标明管道里程，转角角度等。在管道方向改变大于5℃的转角位置处，必须设置转角桩，以明确指示转角位置和管道的来向及去向。

穿跨越桩：管道穿（跨）越大中型河流、铁路、Ⅲ级以上公路、重要灌渠的两侧，均设置穿越标志桩，穿越标志桩上应标明管道名称，穿越类型、铁路公路或河流的名称，线路里程，穿越长度，有套管的应标明套管的长度、规格和材质。

3.7.3 警示牌

为保护管道不受外力破坏，提高管道沿线群众保护管道的意识，管道沿途设置一定数量的警示牌。

警示牌设置位置：①管道经过人口密集区，在进出两端各设警示牌一块，中间每300m设置一块警示牌；②管道跨越河流中间处，两端各设置一块警示牌，并在通航河流跨越段中间悬挂明显警示牌标志；③管道穿越大中型河流处，在两岸大堤内外各设置一个警示牌，每条河流设置四块警示牌。

## 3.8 工期安排

本项目可行性研究报告批准后，承办单位严格按照国家对建设工程的有关规定和程序，积极开展工作。

本项目实施主要包括以下5个部分：

⑴前期工作：可研编制、及可研报告批复、准备设计资料等。

⑵设计工作：建设场地勘察和工程设计等。

⑶施工准备：落实协作关系及场地平整。

⑷工程施工：进行总图及工程施工。

⑸竣工验收：交工验收。

为加快建设进度，缩短建设工期，各阶段工作应尽量提前进行，允许有一定程度交叉。依据项目确定的规划设计方案，项目计划建设期24个月，其中施工期24个月。

表3.8-1 项目实施进度计划表

# 4.工程分析

## 4.1 施工期工程分析

4.1.1 施工过程分析

本项目的施工分为输水管线和取水泵房、净水厂、配水管道施工，其中取水泵房和净水厂分为土建施工及设备安装工程，输水管线和配水管道工程分为开槽埋管施工和穿越工程施工。

4.1.2 输水管线施工过程分析

输水管线施工过程如下：

工程施工时，首先进行作业线路的清理，随后修筑必要的施工便道，将钢管运至各施工现场，在完成管沟开挖，河流、沟道、公路穿越基础工程后，将管段及必要的弯头等组装后，用人工焊接，然后进行防腐工艺的施工，最后按管道施工规范下到管沟内，覆土回填。对管线进行清扫、试压，清理作业现场，恢复地貌。管线试运行正常后正式投产供水。

从以上施工过程可以看出，工程建设期环境影响因素主要来自管道敷设施工过程中的开挖管沟、管道穿跨越工程、车辆人员践踏等活动，另外工程施工产生的固体废物和工程临时和永久性占地也将对环境造成一定影响。管线施工过程见图4.1-1。

图4.1-1 输水管线施工工艺流程图

4.1.2.1 输水管线工艺流程简述

1、施工放线

在施工作业前，工程技术人员在收集施工所需的各种资料、熟悉图纸和工程交底后（穿越公路、河流工程须经其主管部门同意），现场技术人员进行测量放线工作。施工放线包括各类控制桩的布设、检查井（阀门井等）平面位置放线。本工程各类控制桩包括：起点、终点、折点、井位中心点、变坡点等，输水管道中心桩间距为15m。

2、场地平整

场地平整主要是施工作业带清理，重点清理沿线地表附属物，沟槽开挖线附近安排4-6米宽的堆土区和一条10米宽的临时道路和堆管区，槽口宽度一般为2-3米，用推土机推挖槽口线以内的表层土（平均挖深0.5米），将表土集中堆在堆土区边线以内，在耕地范围内，不外运以备作复耕用，而在公路沿线布设的输水管线施工将有一些建筑垃圾产生，由渣土公司外运至临时弃渣场。

3、开挖管沟或穿越工程施工

开挖管沟：用1m3反铲挖掘机开挖基层土方，直接堆放在表土内侧（间距约1m）。为保证管底土体不被扰动，在沟底预留30cm左右土体不挖，待管道铺设时由人工二次挖除。当管道敷设在填土段或基岩上时，除填土段密实度按道路要求外，在管道下另填300mm左右的砂基岩。在土基上，管道一般应敷设在未经扰动的原状土层上;在基岩上，应铺设砂垫层；对于淤泥和其它承载能力达不到设计要求的地基，必须进行基础处理。管道在弯头、三通接头处须设置支墩，阀门处设拖拉墩。

穿越工程：本项目穿越薄山水库引水渠、臻头河、慎水河等沟道19处，穿越G4、S224、028乡道等公路18处。其中薄山水库引水渠、臻头河、慎水河等重要河道采用定向钻施工，G4、S224、028乡道等高等级道路采用顶管施工，其他采用开槽埋管方式施工。定向钻及顶管法施工在下文单独叙述。

4、焊接防腐

本工程使用两种管材，取水口至相林水库管道采用球墨铸铁管（DN1400），加压泵站后采用涂塑防腐钢管(DN800)，即TPEP防腐钢管。

球墨铸铁管安管不需要焊接防腐，接管工艺为：球墨铸铁管采用起重机下管后， 安装前先进行承口清理，承口的清理采用毛刷仔细清理，清理后的承口应干净， 杜绝有砂粒。管道接口干净后，将随管配套的胶圈清理干净并捏成心脏形或“8” 字形，安放在承口内。然后用木锤沿管口周围轻敲打，使胶圈完全安放在承口凹槽内。胶圈安放完毕后用食用油作润滑剂，均匀涂抹在承口内胶圈和插口处，插口与承口对中后采用人工配合起重机完成。承插口对中后采用特制导链进行拉近就位。

TPEP防腐钢管防腐工作在钢管制作工厂完成，生产厂家按需将 TPEP防腐钢管两端焊接好法兰盘，现场用螺栓连接。

5、下沟覆土

除定向钻和顶管施工不需要下沟覆土外，其余开槽埋管施工的管段需要下沟覆土。
    用起重机下管后，管底部采用中砂回填，管道半径以下回填时应采取防止管道上浮、位移的措施； 回填作业每层的压实遍数，按压实度要求、压实工具、虚铺厚度和土的含水量，经现场试验确定。管沟回填从管底基础部位开始到管顶以上 500mm 范围内，必须采用人工回填；管顶 500mm 以上部位，可用机具从管道轴线两侧同时夯实。

6、清管试压

设计采用分段试压进行，以每300m为一个单元，对管道进行闭水打压试验。试压管段除接口处外露，管顶覆土回填厚度应不小于0.5m。试压管段两端用堵板进行封堵。一切准备工作完成后，从进水口缓慢灌水， 分级升压。本工程分 3 次加压，一次为 0.4MPa，二次为 1.0MPa，三次达到试验压力 1.5MPa。渗水量需符合《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-97）要求，发现不符合要求的，必须及时处理，然后重新检查，直至合格。

7、场地恢复

施工结束后，应按设计要求和当地主管部门要求，恢复到原来面貌。

4.1.2.2 开槽埋管工艺

1、沟槽底部宽度的确定

输水管线除穿越部分外，其余全部采用开槽埋管施工工艺，管沟放坡开挖，沟槽底部的开挖宽度应符合设计要求。当设计无要求时，按经验公式计算确定。
    B=D0+2×（b1+b2+b3）

B——管道沟槽底部的开挖宽度（mm）；
D0——管外径（mm）；
b1——管道一侧的工作面宽度（mm）；
b2——有支撑要求时，管道一侧的支撑厚度，可取150～200mm；
b3——现场浇筑混凝土或钢筋混凝土管渠一侧模板厚度（mm）。
2、开挖

用挖掘机分层开挖。槽底原状土不得扰动，机械开挖时槽底预留200～300mm土层，由人工开挖到设计高程，整平。
    3、地基处理
    槽底局部超挖或发生扰动时，超挖深度不超过150mm时，可用挖槽原土回填夯实，其压实度不应低于原地基土的密实度；槽底地基土壤含水量较大，不适于压实时，应采取换填等有效措施。
    4、安管

管节及管件下沟前，必须对管节外观质量进行检查，排除缺陷，以保证接口安装的密封性。本项目管道球墨铸铁管采用胶圈接口，TPEP防腐钢管采用法兰连接。管道在安装时应按照施工方案严格控制上、下游接装长度、中心位移偏差及管节接缝宽度和深度。
    5、清管试压
    此工序详见前文。

图4.1-1 开槽埋管示意图

4.1.2.3水平定向钻施工工艺

当采用穿越施工工艺时，穿越重要河流及河道，设计要求采用水平定向钻施工，使用水平定向钻机进行管线穿越施工，一般分为二个阶段：第一阶段是按照设计曲线尽可能准确的钻一个导向孔；第二阶段是将导向孔进行扩孔，并将输水管线沿着扩大了的导向孔回拖到导向孔中，完成管线穿越工作。

1、钻导向孔

要根据穿越的地质情况，选择合适的钻头/导向板（或地下泥浆马达），开动泥浆泵对准入土点进行钻进，钻头在钻机的推力作用下由钻机驱动旋转（或使用泥浆马达带动钻头旋转）切削地层，不断前进，每钻完一根钻杆要测量一次钻头的实际位置，以便及时调整钻头的钻进方向，保证所完成的导向孔曲线符合设计要求，如此反复，直到钻头在预定位置出土，完成整个导向孔的钻孔作业。

2、扩孔

一般情况下，使用小型钻机时，直径大于200 毫米时，就要进行预扩孔，使用大型钻机时，当产品管线直径大时，就需进行预扩孔，预扩孔的直径和次数，视具体的钻机型号和地质情况而定。
    3、回拖管线

地下孔经过扩孔，达到了回拖要求之后，将钻杆、扩孔器、回拖旋转活节和被安装管线依次连接好，从出土点开始，一边扩孔一边将管线回拖至入土点为止。回拖产品管线时，先将扩孔工具和管线连接好，然后，开始回拖作业，并由钻机转盘带动钻杆旋转后退，进行扩孔回拖，产品管线在回拖过程中是不旋转的，由于扩好的孔中充满泥浆，所以产品管线在扩好的孔中是处于悬浮状态，管壁四周与孔洞之间由泥浆润滑，这样即减少了回拖阻力，又保护了管线防腐层，经过钻机多次预扩孔，最终成孔直径一般比管子直径大，所以不会损伤防腐层。

图4.1-2 水平定向钻施工示意图

4.1.2.4 顶管施工工艺

当采用穿越施工工艺时，穿越高等级道路，设计要求采用顶管施工工艺。顶管施工工艺如下：

1、工作坑施工

在顶管端口处开挖12m×20m的工作坑，在开挖前在工作坑后端线打一排（与坑等宽）连锁钢板桩，作为顶进反力墙（后背）。

2、后背制作

后背的坚固与否直接影响顶管的效果，所以，后背所具有的能力必须能满足最大顶力的需要，本项目顶管施工后背由后背桩及后背梁，后背桩后面的夯实土所组成，后背桩一般以钢轨代替，埋入坑底以下 1.5m 左右，桩后填土分层夯实， 后背桩平面垂直于顶进方向的轴线，钢制后背梁放在桩前的导轨上。后背桩在开挖工作坑之前采用静力压桩方式埋入。

3、设备安装

主要有安装导轨、千斤顶、高压油泵、顶铁。另外，工作坑上设活动式工作平台，平台用 25 号工字钢梁，上铺 15×15cm 方木。工作坑井口处安装一滑动平台，作为下管使用。在工作平台上设起重架，上装电动卷扬机，其起重量应大于管子重量。工作棚用帆布遮盖，以防雨水。

4、顶进施工

（1）用起重机将套管先锋节（预应力钢筋混凝土管，前端为刃口，后端为企口）吊运就位顶进，同时施以触变泥浆减阻；

（2）退出顶进装置，人工挖掘管内土方，用手推车运出；

（3）吊运套管后续节（预应力钢筋混凝土管，两端企口）就位，前端与先锋节后端企口吻合后顶进；

（4）推出顶进装置，人工挖掘管内土方，用手推车运出；

以上（3）、（4）工序反复进行，直至贯通。

5、测量与纠偏

每顶进 20～100cm 测量一次。根据工作坑内用经纬仪设置的中心桩挂小线， 使拉线对准垂球，读管前端的中心尺刻度，若拉线与中心尺上的中心刻度相重合， 其差值即为偏差值。高程测量一般在工作坑内引设水准点，停止顶进，将水准仪支设在顶铁上，测量前端管底高程。

顶进中发现管位偏差 10mm 左右，即应进行校正。纠偏校正应缓缓进行，使管子逐渐复位，不得猛纠硬调。

6、拆除设备

管段顶进施工结束后，拆除后背及顶进设备。拆除工作以机械为主，人工配合。

图4.1-3 顶管施工工艺示意图

4.1.3 取水泵房施工过程分析

按照设计要求，输水管线在相林水库位置建设取水泵房一座，对管线进行二次加压。取水泵房分为地下和地上两个部分建设，地下部分采用沉井施工方式，地上部分为一般土建施工。

图4.1-4 取水泵房施工工艺流程

以下主要以沉井施工来叙述取水泵房建设过程。

1、基坑准备

先进行施工放线，设定沉井中心桩，轴线控制桩，基坑开挖深度及边坡。基坑开挖应分层有序进行，保持平整和疏干状态。

2、垫层施工

制作沉井的地基应具有足够的承载力；地基承载力不能满足沉井制作阶段的荷载时，应按设计要求进行地基加固。刃脚的垫层采用砂垫层上铺垫木。

3、沉井预制

沉井应分节制作，混凝土应对称、均匀、水平连续分层浇筑，并应防止沉井偏斜。沉井每次接高时各部位的轴线位置应一致、重合；沉井分节制作、分次下沉，前次下沉后进行后续接高施工。

- 下沉施工
    本次沉井施工采取挖土下沉工艺，挖土应分层、均匀、对称进行；挖土用抓斗取土，井内严禁站人，严禁在底梁以下任意穿越。

5、沉井封底

采用全断面封底，混凝土垫层一次性连续浇筑。沉井封底后，混凝土强度达到设计强度等级，先进行沉井内部管线及设备安装，安装完毕后进行地上部分构筑物施工。

图4.1-5 沉井施工工艺示意图

4.1.4 净水厂施工过程分析

净水厂构筑物主要包括调节池、药剂间、混凝沉淀池、澄清池、滤池及反冲洗设备间、清水池、配水泵站等，其建筑特点为：多采用地下或半地下钢筋混凝土结构，构件断面较薄，属于薄板或薄壳型结构，配筋率较高，具有较高抗渗性和良好的整体性要求。本项目净水厂各种泵房施工采用与相林水库取水泵房相同施工工艺，即地下采用沉井施工，地上构筑物一般土建施工。净水厂各种池体施工一般采用整体式现浇钢筋混凝土结构施工工艺，该种施工工艺流程如下：

图4.1-6 水池施工工艺流程图

1、土方开挖

采用机械分层分块放坡开挖，细石混凝土护坡。表层土和下层土分开堆放， 弃土以第三层粉质粘土为基础持力层，承载力特征值为 110kPa。基础底标高必须进入该土层不小于 300mm，若挖至基础底标高未见该土层应继续开挖，超挖部分用级配砂石分层回填夯实，压实系数不小于 0.97。基坑开挖后应经勘察、设计、监理等相关单位验槽满足设计要求后方可进行下道工序施工。土方开挖弃土存放于净水厂预留发展用地，表层土壤下层土分开堆放，待净水厂土建工程完工后，用于净水厂院内绿化工程坡地形改造。

2、垫层施工

土方开挖完成后应立即开始垫层施工，垫层使用 C15 素混凝土，抗渗等级S8。垫层施工采用商品混凝土，分块连续浇筑，每块垫层浇筑不得间断。

3、防水层施工

池底基础防水层采用聚合物水泥涂料，该涂料为水性涂料，在涂刷过程中没有污染物排放。防水涂料严禁在下雨、下雪和风力大于或等于 5 级时施工，聚合物水泥涂料施工环境温度宜在 5～35℃。防水涂料宜多遍涂布，每遍涂刷的推进方向宜与前一遍相一致。涂层的厚度应均匀且表面应平整，其总厚度应达到设计要求并应符合规程的规定。防水层施工完毕后在其上施做 5cm 混凝土保护层。

4、底板浇筑

在底板浇筑前，先进行钢筋工程，钢筋进场后先进行调直，然后被加工成需要的尺寸和形状，然后由施工人员依次铺设底板下层钢筋、绑扎基础梁钢筋、安装底板马凳筋并绑扎底板上层钢筋、墙柱插筋绑扎和定位，施工缝和后浇带处安装 4mm 厚钢板止水带，钢筋连接优先使用机械连接，钢板止水带采用搭接，搭接长度不得小于 20mm，并双面焊接。底板钢筋工程完成后，开始进行底板混凝土浇筑，底板混凝土使用 C30 补偿收缩防水混凝土，后浇带处采用添加微膨胀剂的C30 补偿收缩防水混凝土，混凝土浇筑施工采用泵用商品混凝土。底板混凝土分层浇筑，分层振捣，分层振捣最大厚度不得超过 500mm，上层混凝土必须在下层混凝土初凝前浇筑完成。

5、池壁浇筑

先绑扎池壁钢筋，在施工缝处安装 4mm 厚钢板止水带，进行池壁模板施工。池壁模板安装时，应设置确保墙体直顺和防止浇筑混凝土倾覆的装置，各部位的模板安装位置正确、接缝紧密不漏浆；对拉螺栓、垫块等安装稳固；模板上的预埋件、预留孔洞、穿墙套管不得遗漏，且安装牢固。池壁混凝土浇筑、振捣工作与底板浇筑相同。

6、顶板浇筑

在底板上搭设碗扣支架，在支架上拼装顶板底模和侧模，模板搭设完成后， 在模板上绑扎顶板钢筋，预留的人孔位置要正确。钢筋绑扎完成后，开始浇筑顶板混凝土，浇筑、振捣工作与底板浇筑和池壁浇筑相同。清水池部分顶板、梯板、走道板顶面做 20mm 水泥砂浆抹面压光。

7、满水试验

在满水试验前，应将设计预留孔洞、预埋管口及进出水口等临时封堵，池体混凝土已达设计强度，池内清理洁净，池内外缺陷修补完毕。安装好水位观测标尺、标定水位测针。然后，向池内开始注水。注水分 3 次进行，每次注水为设计水深的 1/3。注水时水位上升速度不宜大于 2m/d，相邻两次注水时间间隔不应小于 24h。每次注水时宜测读 24h 水位下降值，计算渗水量，在注水过程中和注水以后，应对池体做外观检查和沉降量观测。渗水量不大于 2L/（m2·d）为合格。

8、土方回填

为了保证地基不受侵扰，在基础工程施工完成经隐蔽验收后应及时回填，但在回填前应做好各种管线等预埋工程。回填土从场地最低部分开始，由一端向另一端自下而上分层铺填。每层虚铺厚度，用打夯机械夯实时不大于 30cm。采用小型自卸式汽车运输土料，以人工用铁锹、耙、锄等工具进行回填土。在夯实或压实后，对每层回填土的质量检查检验，采用环刀取样法测定土的密实度。对于没有达到设计要求的密实度，需将土方重新翻耕、碾压。

9、设备安装

依据有关验收规范的规定和设备供应商对土建工程的要求先进行净水厂各项土建工程交接验收。验收后，在设备安装前，安装单位应先提交设备安装施工计划，经批准后方可进行设备安装作业。设备安装应在设备生产厂家指导下按照施工图纸和安装说明，以及相应在的技术标准和规范来进行，设备安装完毕应进行设备安装验收，验收合格后进行试运行，试运行合格后正式运营。

4.1.5  配水管道施工过程分析

配水管道施工采用顶管施工方法，施工过程与输水管线穿越工程中的顶管施工相同，此处不再赘述。

## 4.2 施工期产污环节分析

本项目输水管线工程对环境的影响主要为施工期各种施工活动对生态环境的影响，取水泵房和净水厂工程部分主要是建构筑物施工，其中在基础开挖、主体工程等过程会产生一定的污染物。其主要污染因素见表4.2-1。

表4.2-1 本项目施工期主要污染因素

| 时段 | 类型 | 产污环节 | 主要污染 | 拟采取的措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气 | 运输车辆尾气、地面开挖风吹造成的扬尘 | 扬尘及尾气 | 施工时段较短且运输车辆较少，产生的尾气扩散；施工时尽量避免大风天气施工，施工现场及道路需经常洒水抑尘，以降低对大气的污染 |
|  | 废水 | 试压废水 | 泥沙、悬浮物 | 经沉淀后，用于农田灌溉 |
|  |  | 职工生活 | COD、SS | 施工人员在附近村庄就近安置，产生的生活污水经防渗旱厕后定期清掏肥田 |
|  | 固废 | 职工生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾定期运到垃圾中转站 |
|  | 噪声 | 施工机械、车辆 | 噪声 | 邻近村庄地段施工时夜间禁止施工，控制车辆鸣笛 |
|  | 生态 | 施工占地 | 施工破坏农田等生态 | 严格控制施工作业带，加强施工制度，施工结束后临时占地回填恢复 |

## 4.3 运营期净水厂工艺分析

4.3.1 方案选择原则

4.3.1.1 原水水质

供水厂水源地薄山水库水质良好，水质达到GB3838-2015《地表水环境质量标准》中III类水质标准，因此在净水厂中采用常规净化工艺（混凝－沉淀－过滤－消毒），即可保证出厂水质达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2006）及《生活饮用水卫生规范》(中华人民共和国卫生部、卫生法制与监督司2001年6月)。其水质检测报告见附件。采用常规水处理工艺“加药混合——反应——沉淀——过滤——消毒”即可达到水质要求。在给水净化工艺中，当原水水质符合生活饮用水二级水源水水体标准时，一般用浊度做为净化处理工艺选择和出厂水质的控制指标。本工程属于长距离隧洞管道输水，故本设计确定正阳县水厂的进水平均设计浊度按100NTU计。

4.3.1.2 废水回收

在净水厂的净化处理中，水厂本身自用水量一般为水厂产水量的5-10%。考虑到本工程水源的来之不易，应采取废水回收措施，以节约水量损耗。因此，在净水工艺流程中考虑对滤池的反冲洗水进行回收利用。

4.3.1.3 污泥处理

在给水处理和污水处理中均会产生污泥，但给水处理中产生的污泥一般不含有毒物质，而是以去除掉的原水中的混浊度和投加药剂所产生的无机络合物为主。由于进行污泥处理需要较高的投资，因此，以往国内给水处理中对这种污泥一般不进行处理，而是直接排放。给水污泥虽然不含有毒物质，但直接排放亦会增加其所排泄水体的混浊度，造成感观上的不良影响和河道淤积。随着环境保护意识的提高，对给水污泥进行处理已成为给水处理工程中的新课题，目前国内已有多座水厂开始进行这方面的工作，因此在本期工程中配合废水回收设置污泥浓缩池和污泥脱水设施，浓缩池上清液回用，浓缩后的污泥进行机械脱水。

4.3.2 地表水净水处理方案选择

本工程处理部分工程内容包括混合、反应、沉淀、过滤四部分。为便于方案比较，在组合净水处理方案前，需对处理工艺进行选择。

值得提出的是为了寻求稳妥、高效、占地小、运行管理方便的处理工艺及布置型式，设计单位在对国内现有水厂进行调研的同时，为了设计合理可靠高效的新型处理工艺，哈尔滨工业大学多相工艺研究中心提供了“涡旋混凝低脉动沉淀给水处理技术”的技术支持。

“涡旋混凝低脉动沉淀给水处理技术”是一种新型的高效混凝沉淀技术，该技术是哈尔滨工业大学多相工艺研究中心多年研究的亚微观物质的惯性效应理论在给水处理上的开发研究成果，包括高效微涡混合、小孔眼网格絮凝和小间距斜板沉淀三项专利技术，这三个工艺环节也是整个给水处理工艺中最关键的部分。由于理论上的重大突破，大幅度地提高了水流中颗粒的碰撞和传质速率，实现了高效率地混合、絮凝、沉淀，从而保证高效率地除浊与高质量的供水。混合时间控制在3～30秒，反应时间为5～10分钟，沉淀上升流速3mm/s以上，沉淀池出水3NTU以下，并增强了对原水的适应性。此技术近年来在秦皇岛海港水厂、大庆市水厂、南京市大桥水厂等地得到了推广和应用，取得了明显的经济效益和社会效益，近年来也得到了城市供水行业的关注。新建和改扩建项目达40多项。

对于过滤，目前在给水处理中V型滤池是一种高效、稳定的过滤技术。V型滤池是法国得利满开发研制的均质深层截污过滤技术。该技术在国内得以广泛推广。V型滤池是理想化的池型，采用均质深层砂滤料、截污能力强、滤速高、出水水质好且稳定。反冲洗方式为气水反冲加表面扫洗，冲洗效果好、周期长、省水省电。单池进、出水设置堰板，使各池进水均匀，进出水不受其他单池的影响，便于按滤池水位调节出水阀门，达到恒位、恒速过滤的目的。此种效率高，占地省的池型由于冲洗设备多，过程复杂，自动化控制内容多，故需要操作人员有较高的技术和素质。

本次设计根据本地水厂多年运行经验和对高效稳定的新技术的调研，对混合、反应、沉淀、过滤，选择适合本地区水源水质特点的池型，分别进行多方案的综合比较，而后形成两个工艺流程方案。

4.3.2.1 混合方案

混合是混凝的首要一关，此过程使混凝剂水解产物迅速扩散到水体每一个细部，使所有胶体颗粒几乎在瞬间完成脱稳与凝聚，故也称初级混凝过程。

混合是取得良好絮凝效果的先决条件，也是节省投药量的关键。近年来，随着水处理技术的提高，为确保出水水质，混合设备的选用得到了普遍的重视。

混合设备的技术经济比较详见表4.3-1。

本比较方案中选用的两种典型混合设备均在国内水厂中有应用。

机械快速混合设备在配有无级变速传动装置的情况下，可以适应水厂原水流量、水质的变化，混合效果较好，水头损失较小，更易使混合达到最佳状态，但需有一定的机械维修力量。早期由于国内设备运转稳定性较差，应用不多，但随着改革开放和对外贸易增加，可选用较好的国外混合设备，机械快速混合也得到广泛应用。

串联式圆管混合器是在“涡旋混凝低脉动沉淀给水处理技术”指导下近年来发展的新技术，它可形成高比例、高强度的微涡漩，利用微小涡漩的离心惯性效应使混凝剂迅速散至水体细部，使胶体颗粒瞬时脱稳，为完善反应奠定良好的基础。

表4.3-1  混合设备的技术经济比较表

| 型式 项目 | 机械快速混合设备 | 串联圆管混合器 |
| --- | --- | --- |
| 主要设计 参数和尺寸 | 设计流量：5×104m3/d 停留时间：T=60s 1组，每组2池 单池尺寸： 2.3 m×2.3 m×4.3m | 设计流量：5×104m3/d 停留时间：T=30s 1组，每组1池 单池尺寸： 3.0 m×3.9 m×4.7m |
| 经济比较 | 投资估算（万元） | 205.4 | 176.52 |
|  | 电耗（kw） | 30 | 10 |
| 技 术 比 较 | 主要优点 | 1.利用机械搅拌造成的扩散作用，混合效果好； 2.对源水适应性强，不受进水水量、水质变化的影响。 | 1.应用亚微观扩散理论，混合效果好；2.对原水有一定的适应性；3.设备简单，便于安装，维护方便；4.能耗低；5.水头损失小。 |
|  | 主要缺点 | 1．机械设备维护管理不太方便。2．多采用进口设备，价格较高。3．能耗较高。 | 对源水的适应性不如机械快速混合设备。 |

从比较表中可以看出, 虽然经济方面串联式圆管混合器较机械快速混合设备投资省、电耗省、设备安装管理方便，但在技术上机械快速混合设备在对源水的适应能力方面优于串联式圆管及其它混合器，而且本工程选用垂直轴搅拌器，电机部分均设于池顶部，维修管理方便，且采用无级变速传动装置，更易使混合达到最佳效果，故本工程决定采用机械快速混合设备。

4.3.2.2 反应方案

反应和沉淀是给水处理中最为重要的环节，反应效果和沉淀效果的好坏直接影响滤池处理效果和出水水质，由于水厂对出水水质提高和制水成本降低的要求越来越高，因此选择高效节能，出水效果稳定的反应池和沉淀池就显得尤为重要。

“涡旋混凝低脉动沉淀给水处理技术”指导下的小孔眼网格反应池的特点前面已经介绍，基于亚微观水力学的小孔眼网格反应池，程布设网格，有利于析出的小矾花的快速有效碰撞，使矾花颗粒由小变大，由松散到密实，既保证了反应后矾花颗粒达到一定的尺度和密实度，又增强了矾花抗剪切的能力，从而避免了反应的不完善和过反应现象产生。国内多家水厂采用传统网格反应池，已取得了成功地应用，而且有着丰富的运行经验，而小孔眼网格是传统网格反应工艺的加强，在沿水流方向上形成无数个小尺度的涡旋，这些小的涡旋会将反应控制在较小的空间数量级，充分发挥药剂效果，形成更有利于沉淀的密实矾花。所以本工程决定采用较传统网格反应池有改进的小孔眼网格反应池。

沉淀池方案比较

沉淀是指通过重力沉降作用自悬浮液中去除固体颗粒。本设计选择比较的池型为斜板沉淀池和平流沉淀池。

平流沉淀池在我国是一种传统成熟沉淀池型，而且应用较广。其优点是该池形对原水水质、水量变化适应性强，处理效果稳定，构造简单，运行管理方便，上述优点尤以处理效果稳定而领先于其它沉淀池形，缺点是该池占地面积大。本方案比较中选平流沉淀池为一方案，两池型的技术经济比较详见表4.3-2。

“涡旋混凝低脉动沉淀技术”指导下的小间距斜板沉淀池是浅池技术的发展，由于斜板间距小，抑制了水流的脉动，加上沉淀距离小，矾花可快速沉淀；水力阻力大，沉淀池中流量分布均匀，避免局部矾花泄漏；无侧向约束，沉淀面积与排泥面积相等，大幅度提高了沉淀排泥负荷，利于排泥。缺点是池体结构复杂，但在狭小厂区应用此工艺有很大的优势。

表4.3-2  沉淀池方案比较表

| 项目 | 平流沉淀池 | 斜板沉淀池 |
| --- | --- | --- |
| 沉淀池主要 设计参数和尺寸 | 设计流量：5×104m3/d 停留时间：T=2h 水平流速：10mm/s 1组，每组2池, 每池1格 单池尺寸： 72 m×9 m×3.5m 进水端设网格过渡段 每组牵引式刮泥机2台 | 设计流量：15×104m3/d 停留时间：T=0.5h 上升流速：20mm/s 1组，每组2池，每池1格 单池尺寸： 16 m×9 m×3.9m 进水端设网格过渡段 每组牵引式刮泥机4台 |
| 经济 比较 | 投资估算 (万元) | 475.66 | 384.50 |
| 技 术 比 较 | 主要优点 | 1.处理效果稳定，对源水适应性强；2.运行经验丰富，管理方便。 | 1.处理效果高，沉淀时间短，占地小；2.出水采用过水堰的方式，取消池内集水槽 |
|  | 主要缺点 | 占地面积大。 | 1.应用时间短处理效果不如平流沉淀池稳定；2.塑料斜板，有老化更换问题。 |

比较表看出，经济上小间距斜板沉淀池方案占地远远小于平流沉淀池方案，投资估算小间距斜板沉淀池方案较平流沉淀池方案91万元；但该水厂规模达到中等设计规模，且水厂不受占地面积限制，沉淀池选用对原水水质、水量变化适应性强，处理效果稳定的沉淀池更合理，故本工程决定采用平流沉淀池。

4.3.2.3 过滤方案

过滤是使水经过一种多孔物料而将悬浮物质分离出来的一种工序，给水处理中最常用的过滤池型是快滤池，用以除去源水在反应沉淀后的残留絮体和杂质。根据滤池的结构型式不同，目前常用的池型有四阀滤池、双阀滤池、虹吸滤池、移动罩滤池以及V型滤池等。上述滤池虽名称不同，但从过滤机理上都属于快滤池的范畴，仅是池体型式有所不同。本设计在多方案比较中选择适于较大工程规模的两种快滤池：V型滤池和四阀滤池进行比较。

V型滤池是一种新型滤池，其优点是过滤周期长，滤料层利用率高，滤速较高（本工程滤速采用8m/h是为挖潜和超越时直接微絮凝过滤留有余地的），滤后水质好。采用气水反冲洗，耗水量少（为四阀滤池反冲洗水量的40％左右），由于采用气动－电磁阀控制系统，可根据滤池水位变化微量调节出水阀门的开启度，以达到控制滤池滤速的目的。该池型的缺点是自控要求较高，反冲洗设备较多。如前所述该池型在国内已有较广应用，并取得了成功的运行经验。

四阀滤池是给水处理中过滤工艺的传统池型，也是国内水厂中普遍应用的一种滤池，其优点是工作稳定、出水水质好，有成熟的运行经验，运行稳妥可靠，其缺点是反冲洗耗水量较大，虽采用电动阀门做进一步优化，但无法做到微量调节阀门开启度以控制滤池滤速。

两滤池的技术经济比较详见表4.3-3。

表4.3-3 滤池方案技术比较表

| 型式 项目 | V型滤池 | 四阀滤池 |
| --- | --- | --- |
| 主要设计参数和尺寸 | 设计流量5×104m3/d 滤速：8.13m/h 组,每组4格 单格过滤面积：72m2 单格尺寸: 6m×12m 采用气水反冲洗，冲洗周期24hr | 设计流量5×104m3/d 滤速：7.22m/h 2组,每组6格 单格过滤面积：54m2 单格尺寸:6 m×9m 采用气水反冲洗，冲洗周期24hr |
| 经济 比较 | 投资估算（万元） | 999.3 | 1060.90 |
|  | 冲洗水量(m3/d) | 1844 | 3500 |
| 技 术 比 较 | 主要优点 | 1.均质滤料，深层截污，出水水质好且稳定；2.气水反冲洗，效果好，周期长，反冲洗耗水量小；3.进出水加堰板，配水均匀，可根据滤池水位变化微量调节出水阀门的开启度，以达到滤池恒速过滤的目；4.自动化程度高。 | 1.运行稳定可靠，有成熟的运行经验。2.气水反冲洗，冲洗效果好。3.可实现自动化控制。 |
|  | 主要缺点 | 1.自动控制内容多，需要操作人员有较高的技术和素质；2.土建、设备及自动化系统安装较复杂，且要求安装精度高。 | 1.滤速低，占地面积大；2.反冲洗耗水量较大；3.出水闸门对滤速的控制不如V型滤池方便。 |

从比较表看出，经济上两种池型投资相差不大，技术上V型滤池冲洗水耗水量低于四阀滤池近45％，V型滤池构造和过滤方式更符合过滤机理，而且其占地省，所以在技术上V型滤池优于四阀滤池，本工程结合国内目前已建成的V型滤池的运行情况，在先进可靠的自控设备条件下，V型滤池不仅运行可靠，而且运行成本低，因此本工程过滤工艺采用V型滤池。

4.3.3 药剂的选择

4.3.3.1 混凝剂药剂选择

原水产生的浊度是水中有悬浮物的结果，悬浮物一般以胶体形式存在，由于胶体带有电荷及水化膜，分散悬浮在水中不易形成大的絮凝体，不能自然沉淀。水处理时向水中投加混凝剂，破坏水中胶体颗粒的稳定性，在一定水力条件下，通过胶粒间以及其它颗粒间的相互碰撞和凝聚，形成易于从水中分离的絮状物质，使其沉淀在水底，从而去除水中的色度和浊度。

常用的混凝剂有硫酸铝、硫酸亚铁、三氯化铁、碱式氯化铝、聚合氯化铝、聚丙烯酰胺等。

硫酸铝、三氯化铁、氯化亚铁和硫酸亚铁分别称作铝盐和铁盐混凝剂，其混凝机理一是通过压缩水中胶体扩散层使胶体脱稳，达到凝聚效果。二是产生氢氧化物沉析，形成羟基络合物，通过吸附及电中和，使带负电荷的胶体脱稳，达到混凝作用；或起到架桥联结作用，从而达到絮凝目的。三是通过网捕来达到凝聚作用。

液态硫酸铝（Al2(SO4)3•18H2O）由于不需要溶解和价格低，得到了广泛采用。

铁盐主要包括三氯化铁、氯化亚铁和硫酸亚铁三种。它们都是市场上可以大量买到的化工产品，化学性质相对稳定，沉淀效果好。

聚丙烯酰胺絮凝剂简称PAM，是由丙烯酰胺聚合而成，给水工程常用阴离子型产品。聚丙烯酰胺具有极性基团，借氢键作用在泥沙颗粒表面吸附；聚丙烯酰胺有很长的分子链，有极大的吸附表面积，絮凝性好，长链具有在颗粒间架桥的作用，形成大颗粒絮凝体，沉降速度快。

碱式氯化铝、聚合氯化铝（PAC）属于氯化铝的系列，聚合氯化铝是一种水溶性无机高分子聚合物，视为介于三氯化铝和氢氧化铝之间的一种中间水解产物，其化学式为[AL2(OH)nCL6-n]m，颜色呈黄色或淡黄色、深褐色、深灰色树脂状固体。该产品有较强的吸咐性能，在水解过程中，伴随发生凝聚，吸附和沉淀等物理化学过程，絮凝体形成快，沉淀迅速，比传统产品处理能力大，具有投加量少。净化效率高。聚合氯化铝对浊度，碱度，有机物含量变化适应性强，聚合氯化铝对低温，低浊水质能保持良好的絮凝效果。成本低等一系列优点。

混凝剂的选择条件一是无毒，二是适应所处理水质，三是来源广，四是价格便宜。

本工程根据原水水质及出水水质要求，确定采用干粉聚合氯化铝 (PAC)作为混凝剂。

4.3.3.2 消毒剂的选择

目前供水消毒可供选择的方式有氯、二氧化氯、次氯酸钠消毒。根据国内外消毒技术的应用和研究经验，综合考虑供水消毒的工程适用性、技术的成熟性、安全性、可靠性、运行、管理的维护特点和经济成本等因素，应选用合适的供水消毒方式。

1、氯

氯是一种绿色气体。在标准状态下，比空气重1.5倍，具有强烈的刺鼻嗅味，在常温常压下是气体；当加压至5～7kg/cm2时呈液态。氯瓶灌满时，瓶内压力为 5～7kg/cm2。

氯气不能燃烧，干燥的氯气活动性很弱，对金属无腐蚀作用。若遇水或受潮时，就成为活动性很强的物质，遇水生成 HCL，对许多金属具有强烈的腐蚀性。

氯消毒是国内外最主要的消毒技术，也是历史上最早采用的消毒技术。但一方面氯与水中有机物反应会产生氯代消毒副产物，如三卤甲烷、卤乙酸、卤代腈、卤代醛等，这些消毒副产物对人体有害，对饮用水水质产生威胁。另一方面水中不断发现新型的抗氯致病微生物，如兰伯氏贾第虫、隐孢子虫。这些致病微生物对氯有抵抗作用，必须采用很高消毒剂量或者选有新型的消毒方式才能有效控制。

2、二氧化氯

二氧化氯是微红-黄色、强烈刺激性有毒气体，分子式为：ClO2，分子量为67.46 g/mol，具有强氧化剂，属易燃易爆品。1811年二氧化氯由汉弗莱•戴维首先合成，1944年首先在水处理中得到应用。目前二氧化氯消毒在欧洲和北美都有一定的应用，被认为是氯消毒剂的理想替代品。二氧化氯的消毒机理主要是通过吸附、渗透作用，进入细胞体，氧化细胞内酶系统和生物大分子，较好杀灭细菌、病毒，且不对动、植物产生损伤，杀菌作用持续时间长，受pH影响不敏感。二氧化氯消毒具有以下优点：①杀菌效果好、用量少、作用快、消毒作用持续时间长，可以保持剩余消毒剂量；②氧化性强，能分解细胞结构，并能杀死孢子；③能同时控制水中铁、锰、色、味、嗅；④受温度和pH影响小；⑤不产生三卤甲烷和卤乙酸等副产物，不产生致突变物质。与氯消毒相比，二氧化氯能降低致突活性。二氧化氯与水中的有机物的反应为氧化作用，而氯则以取代反应为主。

二氧化氯被认为是一种优良的消毒剂，在2003年非典期间对SARS病毒的控制起了重要作用，在2004年禽流感期间，采用20mg/L 二氧化氯与高致禽流感的 H5N1和 H9N2亚型病毒直接接触5min，杀灭率达 100％。

3、次氯酸钠

采用无隔膜电解槽，电解3%的NaCl（HCL）溶液，生成浓度为6～8g/L的次氯酸钠〔次氯酸)溶液。次氯酸钠的分子式是NaClO，属于强碱弱酸盐，它清澈透明，是一种能完全溶解于水的液体。但由于次氯酸钠液不易久存，次氯酸钠多以电解低浓度食盐水现场制备，这种设备称为次氯酸钠发生器。次氯酸钠的生成过程可以通过化学方程式表达如下：

其总反应表达如下：NaCl+H2O=NaClO+H2

电极反应:阳极:2Cl-+2e=CL2；阴极：2H++2e=H2

溶液反应：2NaOH+Cl2=NaCl+ NaClO+H2O

次氯酸钠发生器已经有一百多年的历史了，已经证明是一种运行成本很低、药物投加准确、消毒效果极佳的设备。就消毒而言，次氯酸钠液还是具有明显优势的。次氯酸钠消毒主要有以下作用：①次氯酸的氧化作用，主要是通过玻坏细菌的磷酸脱氢酶，使糖代谢失衡而致细菌死亡。②新生态氧的作用，由次氯酸分解形成新生态氧，将菌休蛋白质氧化。③氯化作用，氯通过与细胞膜蛋白质结合，形成氮氯化合物，从而干扰细胞的代谢，最后引起细菌的死亡。

作为一种真正高效、广谱、安全的强力灭菌、杀病毒药剂，它同水的亲和性很好，能与水任意比互溶，它不存在液氯、二氧化氯等药剂的安全隐患，且其消毒效果被公认为和氯气相当加之其投加准确，操作安全，使用方便，易于储存，对环境无毒害，不存在跑气泄漏，故可以在任意环境工作状况下投加。

另外，次氯酸钠发生器所生产的消毒液中不象氯气、二氧化氯等消毒剂在水中产生游离分子氯，所以，一般难以形成因存在分子氯而发生氯代化合反应，不会生成不利于人体健康的有毒有害物质。并且，次氯酸钠也不会象氯气同水反应会最后形成盐酸那样，对金属管道造成严重腐蚀。

针对以上三种消毒剂，比较如下：

（a）生物安全性：针对不同的水源，采用三种消毒剂都能够达到灭菌的效果，从生物安全性来说，三种消毒剂都可以使用。

（b）使用安全性：氯气在运输和使用过程中存在泄露和爆炸的安全隐患；二氧化氯在生产使用过程中可能发生爆炸，还有报道二氧化氯含量高会缩短供水管道的使用寿命；次氯酸钠溶液储存方便，使用安全。

（c）化学安全性：次氯酸钠和液氯消毒会生成卤代有机物等消毒副产物，卤代有机物等消毒副产物的产生量与消毒剂的加量和水中还原性物质的含量呈正相关，特别是耗氧量较高的水库水消毒副产物的含量较高，卤代有机物容易超标；二氧化氯消毒会产生氯酸盐和亚氯酸盐等副产物，含量与二氧化氯发生器的转化率、投加量以及水质密切相关，提高发生器的转化率，严格控制投加量，可以有效地降低氯酸盐的含量，但是耗氧量较高的水库水亚氯酸盐也容易超标，在消毒前尽量降低水中耗氧量，有助于减少亚氯酸盐的含量。

（d）消毒成本：液氯成本最低；次氯酸钠溶液一次投入成本较高，但运行费用最低。

经以上分析比较，综合考虑供水消毒的工程适用性、技术的成熟性、安全性、可靠性、运行、管理的维护特点、经济成本等因素，本工程消毒工艺确定采用次氯酸钠消毒。

4.3.4 排泥水处理方案选择

4.3.4.1 废水回收

在净水厂的净化处理中，水厂本身自用水量一般为水厂产水量的10%，为使水资源可持续发展，应在净水厂内采取废水回收措施，以减少水量损耗。根据经验，在采取一定措施后可使水厂自用水量减少至水厂产水量的5％以下。因此，本工程考虑对生产废水进行回收。

废水回收工艺流程为：滤池的反冲洗废水进入回流调节池后经泵提升至前端配水井，同时反应池、沉淀池的排泥经浓缩池浓缩后，上清液进污泥调节池，最终至前端配水井。

4.3.4.2 污泥处理

给水处理中产生的污泥一般不含有毒物质，主要含去除浊度与投加的混凝剂所产生的无机络合物。此部分污泥进行脱水处理要增加工程投资和制水成本，因此，以往国内给水处理中对这种污泥一般不进行处理，而是直接排入水体或水道，长年排入污泥后造成河道淤积和水道堵塞。随着环境保护意识的提高，对给水污泥进行处理成为重要的课题，因此本工程确定设置污泥浓缩池和污泥机械脱水设施。具体流程为：反应池、沉淀池的污泥进入贮泥池后经泵提升至污泥浓缩池，在污泥浓缩池进行加药浓缩的污泥再通过投配泵进入污泥脱水机，脱水机进口同时定量投入絮凝剂，出口排出泥饼，泥饼外运至垃圾填埋场实现污泥最终处置。浓缩池上清液予以回收，彻底消除生产废水排放对外界的污染。

净水厂污泥处理对象主要是滤池的反冲洗废水和沉淀池的排泥水。其成分一般为原水中的悬浮物质和部分溶解物质以及在净水过程中投加的各种药剂。根据污泥处理的对象，工程上采用的污泥处理工艺有：

方案一：分建式污泥浓缩脱水

净水厂排泥水直接排入排泥池经调质后由潜污泵通过输泥干管抽送至浓缩池，经浓缩的污泥排入平衡池储存，后经螺杆泵送至脱水机房脱水，干泥外运至垃圾处理厂。滤池反冲洗废水上清液直接排入排水池后回流到配水井，底泥排入排泥池。其工艺流程如下：

图4.3-1 污泥处理工艺流程图（方案一）

方案二：合建式污泥浓缩脱水

净水厂排泥水和滤池反冲洗废水直接排入综合排泥池经调质后由潜污泵，通过输泥干管抽送至浓缩池，经浓缩的污泥排入平衡池储存，后经螺杆泵送至脱水机房脱水，干泥外运至垃圾处理厂：

图4.3-2 污泥处理工艺流程图（方案二）

方案三：污泥自然干化

净水厂排泥水由污泥调节池经潜水泵通过一根输泥干管抽送至设于净水厂外侧的露天污泥干化场，进行自然干化处理。工艺流程如下图：

图4.3-3 污泥处理工艺流程图（方案三）

三种方案的优缺点比见表4.3-4。

表4.3-4  污泥处理方案优缺点比较表

| 优缺 方案 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- |
| 方案一 | 占地面积较小；机械化程度高，可由厂内自控系统控制；卫生条件好，对环境影响小；泥饼含水率低，运行稳定。 | 土建、设备投资高；日常维护维修费较高，能耗较大。 |
| 方案二 | 占地面积小；机械化程度高，可由厂内自控系统控制；卫生条件好，对环境影响小；泥饼含水率低，运行稳定。 | 土建、设备投资较高；日常维护维修费高，能耗大。 |
| 方案三 | 构造简单，不需要化学调节，操作简单，管理方便，土建投资较小，运行维护费低。 | 占地面积大，工程占地6亩，卫生条件较差，对周围环境影响大，运行效果受气候因素影响较大。 |

综合考虑三个方案的具体情况，方案三卫生条件较差，占地面积较大，目前厂区规划没有足够的场地布置，故排除方案三。因为净水厂沉淀池排泥水的悬浮杂质含固率一般为0.2%～1.0%，远高出滤池反冲洗废水含固率，而且滤池反冲洗废水水量很大，因此，若将沉淀池排泥水和滤池反冲洗废水按方案二所示的合建式处理工艺一起进入综合排泥池，虽可比方案一所示的分建式处理工艺省却了排水池，减少了该部分的基建投资和占地，但沉淀池排泥水却被滤池反冲洗废水稀释，非常不利于其后的污泥浓缩设施的浓缩效果，污泥浓缩设施也因处理水量增大，含固率降低，浓缩效果差而需增加基建投资和占地，致使污泥处理工程的总投资反而增大。因此本工程推荐采用方案一，分建式污泥浓缩脱水工艺。浓缩脱水后污泥处理由正阳县垃圾处理厂进行利用固化填埋。

4.3.5 水厂预处理投加系统

考虑到原水水质可能受到有机污染，现阶段有机物污染指标低，为了提高水厂防止水质突发性恶化事件能力，拟增加水厂预处理能力。预处理主要目的是预防水源受到突发性污染，本工程将设置高锰酸钾和粉末活性炭投加系统。

4.3.5.1 高锰酸钾投加系统

高锰酸钾属于过渡金属氧化物，在水溶液中能以数种氧化还原状态存在，不但能对水中易氧化的有机污染物（如烯烃、酚、醛等）具有良好的去除效果，对难氧化的有机污染物（如杂环化合物、硝基化合物和多环芳烃等）也具有良好的去除作用。高锰酸钾预氧化能够显著的降低水的致突变活性。

当原水中铁、锰超标，通过预氧化可以去除，同时预氧化可以破坏原水中的有机质、杀灭藻类、提高沉淀池的处理效果。由于高锰酸钾与有机物发生的反应具有广谱性，因此能够控制或减弱很多液氯无法消除的异味异嗅。此外，高锰酸钾与水中还原性物质发生反应生成不溶于水的中间产物二氧化锰具有吸附能力和助凝作用，对改善絮凝沉淀池的处理效果也有积极的作用。因此，在水处理工艺流程中，高锰酸钾根据需要时投加。

高锰酸钾的投加与控制是一个关键问题，投加量不能过高，否则会使滤后水中锰的浓度增高。高锰酸钾除微污染技术已在我国不同地区较多水厂应用。

4.3.5.2 粉末活性炭投加系统

粉末活性炭具有良好的吸附能力，化学稳定性好，可耐强酸强碱，能经受水浸、高温。充填密度一般为0.32～0.50g/cm3，比表面积高达1000～1500m2/g，是多孔性吸附剂。

粉末活性炭对水中溶解的有机污染物，如三卤甲烷及前体物质、四氯化碳、苯类、酚类化合物具有较强的吸附能力。对色度、异臭、异味、亚甲蓝表面活性物质、除草剂、杀虫剂、农药、合成洗涤剂、合成染料、胺类化合物及许多人工合成的有机化合物等都有较好的去除效果。对某些重金属化合物，如汞、铅、铁、镍、铬、锌、钴等也有较强的吸附能力。

当水源出现季节性污染或突发水质恶化情况，如水源遭受有机污染、表面活性剂和酚的含量突然增加等，可采用投加粉末活性炭进行一次性吸附处理，使出水达到供水标准。

粉末活性炭有干法投加和湿法投加两种，干法投加是通过射流器吸入引流水管，输送到投加点；湿法投加是将水和活性炭充分溶解，配比设定浓度浆料输送至投加点。

粉末药剂（活性炭）湿法投加与干法投加的比较：

1、湿法投加

水与粉末活性炭的混合过程是一种典型的间歇配料工艺，目前国内外水行业粉末活性炭的投加主要采用湿法投加。即将粉末活性炭投入搅拌罐中，经搅拌与水混合成一定浓度的悬浊液体，而后通过泵、管道输送至加药点。

优点：

结构简单，可自做设备，且维修容易。

缺点：

（1）因为固液物料是以分时方式进入混合罐中，需要一定的混合时间，所以混合单元容积比较大。

（2）投加过程有三次计量过程，前两次是配制悬浊液时，对固体和液体的分别计量；最后一次是投加时的悬浊液计量。

2、干法投加

采用高速射流混合器，做到粉末药剂（活性炭）瞬时与水混合均匀，免除对泵的磨损及管道的堵塞现象。

优点：

（1）采用高速射流强制分散技术：依靠高速水流动能和剪切力将具有自凝聚特性的粉末活性炭炭粒分开，使之以单个颗粒的形式存在，充分发挥其吸附潜能。可有效的提高粉末活性炭的处理效果。

（2）以COD、Mn去除率为指标，采用了高速射流技术，依靠射流器中高速水流（大于20m/s）的剪切力和动能，彻底打碎了粉末活性炭的自凝聚特性。使活性炭以更小的粒子方式存在，增大了其比表面积，提高了吸附效率2-3倍。在同样水质的条件下，使活性炭使用量至少减少一半。

（3）采用触摸式操作人机界面控制，利用PLC数据处理功能，真正实现了投加生产自动化。

（4）创新工艺方式，普及率还不高。

（5）科技含量高，对维护人员的文化水平有一定要求。

推荐方案：水厂应急投加粉末活性炭系统拟采用湿法投加系统。

4.3.6 净水厂工艺方案确定

根据上述主体工艺构筑物的池型比较，工艺流程详见下图。

## 4.4 运营期产污环节分析

项目运营期产污环节主要有输水管线检修以及清管废水对周边环境的影响；净水厂脱水泥饼对环境的影响；设备噪声对周围声环境的影响以及职工办公生活污水对环境的影响等。

表4.4-1 本项目主要污染因素

| 时段 | 类型 | 产污环节 | 主要污染 | 拟采取的措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 废水 | 输水管线检修清管 | 泥沙、悬浮物 | 经沉淀后，用于农田灌溉 |
|  |  | 职工生活 | COD、SS | 经化粪池后排入市政污水管网 |
|  | 固废 | 脱水污泥 | 一般固废 | 专门车辆运送至垃圾填埋场 |
|  |  | 职工生活 | 生活垃圾 | 定期运到垃圾中转站 |
|  | 噪声 | 水泵等设备 | 噪声 | 处于地下或半地下，设备减震、厂房隔声、距离衰减 |

# 5.环境质量现状

## 5.1 城市概况

5.1.1 地理位置

正阳县隶属驻马店市，位于河南省东南部，淮河北岸。东与新蔡、息县接壤，西与确山县毗邻，北靠汝南、平舆，南与罗山、信阳隔淮相望。地处东经114°12ˊ-114°53ˊ，北纬32°16ˊ-36°47ˊ。南北长57km，东西宽64.5km。县境西距京广铁路30余公里，北距省会郑州、南离重镇武汉均200多km。境内公路如织，交通便利。

正阳县土地面积共1903km2，现辖八镇十一乡（真阳镇、寒冻镇、汝南埠镇、铜钟镇、陡沟镇、熊寨镇、大林镇、永兴镇、慎水镇、傅寨乡、新阮店乡、油坊店乡、雷寨乡、王勿桥乡、闾河乡、皮店乡、彭桥乡、兰青乡）。

5.1.2 社会经济

2017年全县共辖8个镇、11个乡，户籍人口83.3万人（2016年末）。2017年正阳县生产总值175亿元，比上年增长8.5%，其中，第一产业增加值55亿元；第二产业增加值48亿元；第三产业增加值72亿元。

5.1.3 区位交通

正阳县公路通车里程748km，公路密度每百km2达到39.6km。阿深高速公路和明临、永定、吴黄四省道纵横交叉穿过县境，正阳县已形成了以省道为主构架的“三纵三横”的高等级公路网络。

正阳县县城西距京广铁路、107国道37km，距京珠高速明临路正阳入口处不到30km、确平路入口不到40km；东距京九铁路、106国道45km，阿深高速南北穿过正阳县东部，入口处距县城不到40km。加上北面的新阳高速、南面的叶信高速，形成了高速公路环绕四周的格局。正阳还位居武汉天河、郑州新郑两个国际机场的中间点。

京港澳高速公路工程位于京港澳高速K902+844处，与省道S22相连，主线按双向八车道高速公路标准扩建，并采用双侧整体拓宽和下穿形式。工程包括车道数为2进3出的收费站1座，上跨京港澳高速120m长匝道箱梁桥和48m空心板中桥一座，涵洞、通道11道，东靠京珠高速公路和107国道、阿深高速公路。

## 5.2 自然条件概况

5.2.1 气象条件

正阳县处于亚热带向暖温带过渡类型区，属于大陆性季风性湿润气候，四季分明，夏热冬冷，春秋温和，雨水充沛，阳光充足，无霜期长。全县历年平均气温14.9℃，最高年份（1961年）15.9℃，最低年份（1962年）14.1℃，平均变幅1.8℃。春季平均气温14.6℃，夏季26.3℃，秋季15.6℃，冬季2.6℃。全县夏半年受西太平洋副热带高压控制，多刮南风和西南风。冬半年常处于蒙古高压控制下，多刮北风、西北方和东北风。

县内平原1324.5km2，占总面积的69.6%；洼地382.5km2占20.1%；岗地196km2，占10.3%。县境边沿除东南部与息县无河流相隔外，东、南、西、北均有河流环绕，且有5条内水河和48条堰沟纵横全境。

5.2.2 地形地貌

正阳县地处淮河以北，无山无岭，境内有淮河、汝河（过境）、清水河（原为甲河）、闾河、慎水河、田白河、文殊河、黄大港等8条河流。地势由西北向东南倾斜，宽阔平坦，局部地下水埋藏甚浅，地表径流排泄不通，出现积水，造成部分起伏状态。地面高程在65至85m之间，西北部宋店最高为103m，东部李洼最低为36.1m，比降1:200至1:1500，河流大都随地势之倾斜方向，自西北流向东南。

5.2.3 水系

正阳县属淮河流域，有淮、汝河两大水系，全县土地面积1903km2，其中淮河水系控制正阳县南部和中部的13个乡镇，流域面积1217km2，占全县总面积的64%，过境水21.66亿m3，淮河干流由陡沟镇田湾入境，经皮店乡潘店到大林镇的范庄入正阳县。境内全长54km，主要支流有闾河、清水河（原韦甲河）、田白河、陡沟、祝大堰、三门堰、涂店堰等；汝河水系控制正阳县城东、北的7个乡镇，流域面积687km2，占全县总面积的36%，境内全长75km，过境水0.63亿m3，主要支流有慎水河、黄大港、文殊河、东公正沟、西公正沟、付港。全县流域面积100km2以上的河流5条，30km2以上的支沟16条。

县境内流域面积100km2以上的主要河流有清水河、慎水河、闾河、黄大港等5条，30km2以上支沟17条，5—30km2的支沟42条。县境内河流主要靠自然补给，汛期与雨季同期，水位变化显著。夏季雨量集中，水位急剧上升，为丰水期：干旱季节，流量很小，甚至断流。

全县水资源总量91900万m3（除重复部分，包括引外水，不包括过境水），人均1519 m3，亩均621 m3；可利用量36500万m3，已利用量7900万m3，占可利用量的21.6%。

5.2.4 工程地质

5.2.4.1 地质构造

正阳属于河淮地台坳陷部分，系有淮河北岸支流经多年泛滥和冲积而形成。地表均为第四纪沉积物所覆盖，以亚粘土为主，局部亚粘土和粘土厚度很大，粘土为黄褐-褐黄色，密实，深埋在3m以下，部分地区地表有出现；亚粘土为黄褐色，中密，深埋在0.5m左右。从沉积相证明，正阳地壳曾有过多次升降，海水曾一度侵入，基岩在本县大部分地区无出露，仅南部蔡湾南1000m处测探发现320m处有基岩隆起，组成岩性为第三纪泥灰及砂岩。

5.2.4.2 地震地质

从地理位置上讲：“新安-临汝-驻马店-正阳县”地震活动断裂带横跨正阳县全境，正阳县处于地震烈度Ⅳ区，因而抗震设防标准应不小于Ⅳ度，正阳县地震动峰值加速度为0.05。

## 5.3 经济社会发展现状

5.3.1 常住人口及其分布

正阳县辖11个乡（慎水乡、付寨乡、袁寨乡、新阮店乡、油坊店乡、雷寨乡、王勿桥乡、闾河乡、皮店乡、彭桥乡、兰青乡）、8个镇（真阳镇、寒冻镇、汝南埠镇、铜钟镇、陡沟镇、熊寨镇、大林镇、永兴镇），294个行政村。

2017年全县常住人口62.51万人，其中城镇人口18万人，城镇化率为33.2%，低于全国的54.8%，低于河南省的45.2%，也低于驻马店市的37.9%。人口密度为331人/km2，高于全国的142人/km2，低于河南省的565人/km2，也低于驻马店的447人/km2。

5.3.2 经济发展现状

正阳县一直以来都是一个以农牧业为主的地区，近年来，正阳县综合经济实力逐步增强、经济结构持续优化、城乡面貌明显改观、人民生活水平大幅提高。

据统计，2017年正阳县国内生产总值达到175亿元，人均GDP2.8万元，比驻马店市人均GDP偏少13.9%，比河南省人均GDP偏少41.3%，比全国人均GDP偏少53.3%。

农牧业是正阳县传统产业，历史悠久，小麦、花生等产量丰富，粮食产量实现十二连增，畜牧业发展速度加快，生猪饲养量连续18年位居全省第一，2017年一产增加值55亿元，规模以上工业企业实现增加值33亿元，初步形成以农副产品加工和机械制造为主导的产业发展格局。2017年二产增加值为48亿元。近年来，正阳县服务业稳步提升。商贸、餐饮、房地产等传统服务业势头不断增强，开工建设了全市县区首家电子商务项目正阳县城乡信息产业园，实施了新地春天、江南城、国际华侨城等一批大型城市综合体。三产比重逐步增加，超过一产，2017年三产增加值为72亿元。

## 5.4 产业定位

正阳县的城市性质定位为：县域政治、经济，文化中心；以工贸、农副产品加工业为主的中型城市。

5.4.1 重要的农副产品精深加工基地

正阳具有良好的农产品资源优势，在周边地域的农业优势较为明显，耕地面积、粮食产量等都位居前列，油料产量更是一枝独秀。产业集聚区主导产业即农副产品深加工，利用正阳县在农副产品方面的资源优势，通过龙头企业的带动，建立起区域重要的农副产品精深加工基地。

5.4.2 县域商贸物流中心

正阳县位于市域东南部，偏离市域城镇发展的主轴，同时南靠淮河，是驻马店东南部与信阳市连接的重要通道。

现状交通存在一定的劣势，息李高速的修建，将大大改善正阳的交通区位，打通了县域内部连接京港澳高速和大广高速的通道，极大地提高了正阳与周边地区乃至全国范围的物流交通条件。

正阳现状物资条件丰富，由于现状交通条件的劣势影响了经济的发展，随着交通条件的改善，围绕主导产业建设相关的农产品批发市场、直销配送中心、农副产品的储藏运输等，建立现代化的物流服务体系，实现区域商贸物流中心的奋斗目标。

5.4.3 区域性科、教、文、体中心及职业培训中心

随着正阳城区开发建设进程的加快，行政中心、文化中心、体育中心等设施将逐渐形成；产业集聚区的发展和扩区，也将整个正阳县的各种资源集中于县城。商业、服务业的发展，也将进一步带动县城的人气。结合、依托并完善城区的现有资源。正阳城区将进一步形成带动区域乡镇辐射周边的政治、经济、文化中心。

5.4.4 环境良好的宜居城市

正阳春夏秋冬、四季分明，水资源丰富，县城城区内及周围有慎水河、韦甲沟、清水河（原韦沟）等多条河流，环境优美，具有良好的生态环境。

## 5.5 供水现状

5.5.1 供水能力

正阳县城供水无地表水源条件，主要由县自来水厂和自备水源井供水，均采用地下水。自备水源是县城供水的主要形式，县城现有自备水源井40眼（其中深井23眼），开采能力达1.8万m³/d；自来水公司现有水源井7眼，供水能力8400 m³/d；供水普及率为35%。城区水源井（取水口）分布在县城规划区内，深水源井水质符合国家生活饮用水水质标准，浅层地下水受到污染，水质得不到保障。

全县水资源总量91900万m3（除重复部分，包括引外水，不包括过境水），人均1519m3，亩均621m3；可利用量36500万m3，已利用量7900万m3，占可利用量的21.6％。正阳县给水水源直接取用地下水，县城由正阳三源水厂供水，极大多数的村镇、乡村以小型、分散取水为主，给水管网无统一的规划。

正阳县城区自来水登记用户为18509户，其中非居民用户956户，使用总表用户335户。供水服务对象7.9万人，新老城区供水普及率已达89%。直径100mm以上管网达75km，分支管网170km，基本覆盖正阳县新老城区，供水面积为21km2。现在，正阳县城区已建成水源井19眼，县城居民所用自来水基本由正阳县三源自来水有限公司从200m地层以下水源直接供给，日供水能力约为1.3万m3。目前，正阳县城5～6楼用水户已能正常用上自来水，城区已基本具备24小时供水能力。5.5.2 存在问题

5.5.2.1 供水水质污染

由于输配水管网老化、自备井的存在及二次供水的无序发展，致使部分片区末端水污染时有发生。

5.5.2.2 供水水源不足

自备井的无序开采，不但造成水资源浪费，还加重了水污染，也导致了县城每年水位下降2～5m，水源日益缺失，供水成本日益增加。

5.5.2.3供水漏失率增高

供水管道使用年限长，管道锈蚀严重，断裂或锈坏造成漏水量增大。加之近年来老城区道路升级改造供水管道被挖漏的现象时有发生，也大大增加了管网漏失率。正阳县城区管网漏失率已达到甚至超过了20%，远远高于国家要求的8%～12%之间的漏失率。

5.5.3 项目建设的必要性

正阳县近几年来社会经济发展较快，县城面积已扩展近20k㎡，倚城而建的工业集聚区用地面积为15k㎡。 位居城乡结合部的周边农村经济发展快速，农民生活水平明显提高，随着城市化进程加快，人口和产业的集聚，用水量急剧增加，县城区供水的供需矛盾同益突出。2017年最高日供水量已达1.8万吨（不包括企业自供水），供水设施处于超负荷状态。 城镇部分地区输水管道陈旧，管径偏小，造成供水水量不足，用水高峰时有断水现象；用水最高峰时水厂供水规模不能完全满足要求，水厂净水设施较为落后，优质供水保证性差。

为彻底解决正阳县城市用水，提高居民用水标准，保证城市供水安全可靠，保证城市优质供水，建设正阳供水工程已经提到议事日程，工程的建设已经非常必要。建设有个周期，加快项目建设，已刻不容缓。 该项目建成后不仅使自来水有了合格的质量，也降低了 制水成本。符合供水事业朝集团化、网络化发展的要求，符合城乡群众饮用合格自来水的需求，也能为正阳县经济建设的发展打下坚实的基础。因此正阳县供水工程的建设是十分必要，也是可行的。

## 5.6 环境空气质量现状调查及评价

5.6.1 环境空气质量现状监测

据河南省驻马店市环保局发布的2018年环境质量数据，SO2年均浓度13ug/m3，占标率21.7%；NO2年均浓度35ug/m3，占标率87.5%；PM10年均浓度98ug/m3，占标率140.0%；PM2.5年均浓度59ug/m3，占标率168.6%；CO日平均第95百分位数为1.6mg/m3，占标率40.0%；O3日8小时最大平均第90百分位数为180ug/m3，占标率为112.5%。根据HJ663-2013判定，该地区2018年环境空气质量不达标。

本次环评引用正阳县环境空气监测站2018年12月1日——2019年4月14日监测数据（正阳县环保局网站发布）。

表5.6-1 环境空气质量每周监测数据

| 日期 | CO mg/m3 | NO2 ug/m3 | O3 ug/m3 | PM10 ug/m3 | PM2.5 ug/m3 | SO2 ug/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12月1号-1月6号 | 1.394 | 52 | 71 | 191 | 141 | 15 |
| 1月7号-1月13号 | 0.834 | 33 | 54 | 138 | 103 | 10 |
| 1月14号-1月20号 | 1.037 | 38 | 69 | 167 | 91 | 11 |
| 1月21号-1月27号 | 0.732 | 42 | 94 | 140 | 85 | 16 |
| 1月28号-2月3号 | 0.87 | 30 | 73 | 151 | 98 | 11 |
| 2月4号-2月10号 | 0.695 | 20 | 77 | 156 | 144 | 27 |
| 2月11号-2月17号 | 0.604 | 25 | 62 | 114 | 80 | 10 |
| 2月18号-2月24号 | 0.725 | 26 | 113 | 141 | 99 | 12 |
| 2月25号-3月3号 | 0.544 | 27 | 152 | 121 | 79 | 12 |
| 3月4号-3月10号 | 0.468 | 30 | 102 | 118 | 66 | 13 |
| 3月11号-3月17号 | 0.51 | 30 | 99 | 95 | 45 | 12 |
| 3月18号-3月24号 | 0.492 | 20 | 101 | 86 | 46 | 10 |
| 3月25号-3月31号 | 0.575 | 23 | 107 | 101 | 54 | 12 |
| 4月1号-4月7号 | 0.709 | 24 | 142 | 118 | 62 | 15 |
| 4月8号-4月14号 | 0.733 | 21 | 110 | 82 | 52 | 10 |

5.6.2 环境空气质量现状评价

5.6.2.1 评价因子

SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3。

5.6.2.2 评价标准

采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

5.6.2.3 评价方法

评价方法采用单项标准指数法，评价模式如下：

式中：Pi—i 污染物标准指数；

Ci—i 污染物实测浓度 mg/m3；

Coi—i 污染物评价标准值 mg/m3；

5.6.2.4 环境空气现状监测与评价结果

根据现有环境空气现状监测数据，对比《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准值，通过计算，环境空气现状监测与评价结果见下表：

表 5.6-2 环境空气质量日浓度现状监测与评价结果	单位：ug/m3

| 因子 | 浓度范围 | 标准值 | 超标率 | 最大超标倍数 | 标准指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO | 468～1394 | 4000 | 0 | 0 | 0.117～0.349 |
| NO2 | 20～52 | 80 | 0 | 0 | 0.25～0.65 |
| O3 | 54～152 | 160 | 0 | 0 | 0.338～0.95 |
| PM10 | 82～191 | 150 | 26.7% | 1.27 | 0.547～1.27 |
| PM2.5 | 45～144 | 75 | 60% | 1.92 | 0.6～1.92 |
| SO2 | 10～27 | 150 | 0 | 0 | 0.067～0.18 |

由以上监测结果计算可知，正阳县环境空气质量较好，SO2、NO2、CO、O3可以满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。PM10、PM2.5部分天数指数不达标，主要是由于冬季雾霾影响，不达标天数集中在2018年12月1日至2019年2月底。

## 5.7 地表水环境质量现状调查与评价

5.7.1 驻马店生态环境局网站公布的监测数据

本次项目环评确山县薄山水库及臻头河、正阳县慎水河、清水河、闾河、汝河、文殊河水质监测数据引用驻马店市生态环境局网站公布的2018年1月——2019年2月《全市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表》监测数据。

表5.7-1 项目区主要地表水水质监测数据一览表

| 日期 | 地表水断面名称 | 目标值 | 监测值 | 主要超标因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | 氨氮 | 总磷 | 其它18项因子 | COD | 氨氮 | 总磷 |  |
|  |  | mg/L | mg/L | mg/L |  | mg/L | mg/L | mg/L |  |
| 2018年1月 | 慎水河王岗 | 20 | 1.5 | 0.3 | Ⅲ类 | 48 | 11.3 | 0.96 | 高锰酸盐指数（0.47）、 化学需氧量（1.40）、 五日生化需氧量（0.33)、氨氮（6.53）、总磷（2.20） |
|  | 清水河下施庄 | 20 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ类 | 24 | 未检出 | 0.04 | 高锰酸盐指数（0.10）、 化学需氧量（0.20） |
|  | 闾河何岗 | 20 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ类 | 23 | 4.57 | 0.53 | 高锰酸盐指数（0.07）、 化学需氧量（0.15）、 氨氮（3.57）、总磷（1.65） |
|  | 汝河正阳梁庄村 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ类 | 48 | 0.51 | 0.18 | 化学需氧量（0.38） |
|  | 文殊河 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ类 | 25 | 3.11 | 0.20 | 氨氮（1.07） |
|  | 臻头河薄山水库 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ类 | 17 | 未检出 | 0.03 |  |
|  | 臻头河入薄山水库 | 15 | 1.0 | 0.2 | Ⅱ类 | 14 | 0.4 | 0.04 | 高锰酸盐指数（0.28）、 挥发酚（0.30） |
|  | 臻头河李埠口 | 20 | 1.5 | 0.3 | Ⅲ类 | 21 | 0.45 | 0.21 | 高锰酸盐指数（0.03）、 化学需氧量（0.05） |
| 2018年2月 | 慎水河王岗 | 20 | 1.5 | 0.3 | Ⅲ类 | 37 | 6.35 | 0.42 | 高锰酸盐指数（0.48）、化学需氧量（0.85）、氨氮（3.23）、总磷（0.40） |
|  | 清水河下施庄 | 20 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ类 | 24 | 0.15 | 0.16 | 高锰酸盐指数（0.03）、化学需氧量（0.20） |
|  | 闾河何岗 | 20 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ类 | 27 | 1.17 | 0.44 | 高锰酸盐指数（0.07）、化学需氧量（0.35）、氨氮（0.17）、总磷（1.20） |
|  | 汝河正阳梁庄村 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ类 | 28 | 1.15 | 0.17 |  |
|  | 文殊河 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ类 | 22 | 1.37 | 0.01 |  |
|  | 臻头河薄山水库 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ类 | 16 | 未检出 | 未检出 |  |
|  | 臻头河入薄山水库 | 15 | 1.0 | 0.2 | Ⅱ类 | 16 | 0.32 | 0.09 | 高锰酸盐指数（0.33）、化学需氧量（0.07）、挥发酚（0.70） |
|  | 臻头河李埠口 | 20 | 1.5 | 0.3 | Ⅲ类 | 23 | 0.49 | 0.12 | 化学需氧量（0.15） |
| 2018年3月 | 慎水河王岗 | 20 | 1.5 | 0.3 | Ⅲ类 | 75 | 12.3 | 1.11 | 高锰酸盐指数（0.10）、 化学需氧量（2.75）、 氨氮（7.20）、 总磷（2.70） |
|  | 清水河下施庄 | 20 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ类 | 48 | 1.24 | 0.28 | 高锰酸盐指数（0.15）、 化学需氧量（1.40）、 氨氮（0.24）、 总磷（0.40） |
|  | 闾河何岗 | 20 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ类 | 16 | 3.13 | 0.58 | 氨氮（2.13）、 总磷（1.90） |
|  | 汝河正阳梁庄村 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ类 | 25 | 1.48 | 0.27 |  |
|  | 文殊河 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ类 | 23 | 1.34 | 0.20 |  |
|  | 臻头河薄山水库 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ类 | 16 | 未检出 | 未检出 |  |
|  | 臻头河入薄山水库 | 15 | 1.0 | 0.2 | Ⅱ类 | 19 | 0.09 | 0.07 | 高锰酸盐指数（0.08）、 化学需氧量（0.27）、 挥发酚（0.25） |
|  | 臻头河李埠口 | 20 | 1.5 | 0.3 | Ⅲ类 | 21 | 0.18 | 0.13 | 化学需氧量（0.05） |
| 2018年4月 | 慎水河王岗 | 20 | 1.5 | 0.3 | Ⅲ类 | 87 | 10.3 | 3.00 | 高锰酸盐指数（0.15）、 化学需氧量（3.35）、 氨氮（5.87）、总磷（9.00） |
|  | 清水河下施庄 | 20 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ类 | 29 | 0.22 | 0.30 | 高锰酸盐指数（0.07）、 化学需氧量（0.45）、 总磷（0.50） |
|  | 闾河何岗 | 20 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ类 | 13 | 0.23 | 0.89 | 总磷（3.45） |
|  | 汝河正阳梁庄村 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ类 | 19 | 0.55 | 0.23 |  |
|  | 文殊河 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ类 | 75 | 0.23 | 0.83 | 五日生化需氧量（0.12）、总磷（1.77）、 化学需氧量（1.50） |
|  | 臻头河薄山水库 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ类 | 10 | 0.23 | 未检出 |  |
|  | 臻头河入薄山水库 | 15 | 1.0 | 0.2 | Ⅱ类 | 16 | 0.09 | 0.09 | 高锰酸盐指数（0.20）、 五日生化需氧量（0.07）、 化学需氧量（0.07）、 挥发酚（0.10） |
|  | 臻头河李埠口 | 20 | 1.5 | 0.3 | Ⅲ类 | 25 | 0.48 | 0.11 | 化学需氧量（0.25） |
| 2018年5月 | 慎水河王岗 | 20 | 1.5 | 0.3 | Ⅲ类 | 24 | 3.49 | 0.76 | 化学需氧量（0.20）、 氨氮（1.33）、总磷（1.53） |
|  | 清水河下施庄 | 20 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ类 | 24 | 3.41 | 0.66 | 化学需氧量（0.20）、 氨氮（2.41）、总磷（2.30） |
|  | 闾河何岗 | 20 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ类 | 23 | 1.31 | 0.70 | 化学需氧量（0.15）、 氨氮（0.31）、 总磷（2.50） |
|  | 汝河正阳梁庄村 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ类 | 22 | 1.00 | 0.44 |  |
|  | 文殊河 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ类 | 22 | 1.43 | 0.89 | 总磷（1.97） |
|  | 臻头河薄山水库 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ类 | 14 | 0.26 | 0.04 |  |
|  | 臻头河入薄山水库 | 15 | 1.0 | 0.2 | Ⅱ类 | 19 | 0.56 | 0.43 | 化学需氧量（0.27）、 总磷（1.15） |
|  | 臻头河李埠口 | 20 | 1.5 | 0.3 | Ⅲ类 | 22 | 1.21 | 0.25 | 化学需氧量（0.10） |
| 2018年6月 | 慎水河王岗 | 20 | 1.5 | 0.3 | Ⅲ类 | 21 | 1.87 | 0.89 | 化学需氧量（0.05）、 氨氮（0.25）、 总磷（1.97） |
|  | 清水河下施庄 | 20 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ类 | 15 | 0.50 | 0.36 | 总磷（0.80） |
|  | 闾河何岗 | 20 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ类 | 26 | 0.54 | 0.70 | 化学需氧量（0.30）、 总磷（2.50） |
|  | 汝河正阳梁庄村 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ类 | 22 | 0.58 | 0.37 |  |
|  | 文殊河 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ类 | 26 | 0.52 | 0.56 | 总磷（0.87） |
|  | 臻头河薄山水库 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ类 | 12 | 0.07 | 未检出 |  |
|  | 臻头河入薄山水库 | 15 | 1.0 | 0.2 | Ⅱ类 | 24 | 0.23 | 0.30 | 化学需氧量（0.60）、 总磷（0.50） |
|  | 臻头河李埠口 | 20 | 1.5 | 0.3 | Ⅲ类 | 18 | 0.24 | 0.16 |  |
| 2018年7月 | 慎水河王岗 | 20 | 1.5 | 0.3 | Ⅲ类 | 22 | 0.57 | 0.77 | 高锰酸盐指数（0.08）、 化学需氧量（0.10）、 五日生化需氧量（0.58）、总磷（1.57） |
|  | 清水河下施庄 | 20 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ类 | 21 | 0.26 | 0.37 | 高锰酸盐指数（0.12）、化学需氧量（0.05）、总磷（0.85） |
|  | 闾河何岗 | 20 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ类 | 27 | 0.58 | 0.82 | 化学需氧量（0.35）、 总磷（3.10） |
|  | 汝河正阳梁庄村 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ类 | 19 | 0.18 | 1.13 | 总磷（1.08） |
|  | 文殊河 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ类 | 21 | 0.46 | 0.28 |  |
|  | 臻头河薄山水库 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ类 | 13 | 0.27 | 0.02 |  |
|  | 臻头河入薄山水库 | 15 | 1.0 | 0.2 | Ⅱ类 | 19 | 0.09 | 0.16 | 化学需氧量（0.27）、 高锰酸盐指数（0.45） |
|  | 臻头河李埠口 | 20 | 1.5 | 0.3 | Ⅲ类 | 21 | 0.20 | 0.07 | 化学需氧量（0.05） |
| 2018年8月 | 慎水河王岗 | 未公布 |
|  | 清水河下施庄 |  |
|  | 闾河何岗 |  |
|  | 汝河正阳梁庄村 |  |
|  | 文殊河 |  |
|  | 臻头河薄山水库 |  |
|  | 臻头河入薄山水库 |  |
|  | 臻头河李埠口 |  |
| 2018年9月 | 慎水河王岗 | 20 | 1.5 | 0.3 | Ⅲ类 | 16 | 0.31 | 0.22 |  |
|  | 清水河下施庄 | 20 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ类 | 24 | 0.11 | 0.30 | 化学需氧量（0.20）、 总磷（0.50） |
|  | 闾河何岗 | 20 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ类 | 18 | 0.10 | 0.50 | 总磷（1.50） |
|  | 汝河正阳梁庄村 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ类 | 17 | 0.24 | 0.40 | 总磷（0.23） |
|  | 文殊河 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ类 | 20 | 0.23 | 0.62 | 总磷（1.07） |
|  | 臻头河薄山水库 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ类 | 14 | 未检出 | 0.01 |  |
|  | 臻头河入薄山水库 | 15 | 1.0 | 0.2 | Ⅱ类 | 14 | 0.18 | 0.06 |  |
|  | 臻头河李埠口 | 20 | 1.5 | 0.3 | Ⅲ类 | 15 | 0.17 | 0.20 |  |
| 2018年10月 | 慎水河王岗 | 20 | 1.5 | 0.3 | Ⅲ类 | 20 | 0.55 | 0.19 | 高锰酸盐指数（0.30） |
|  | 清水河下施庄 | 20 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ类 | 7 | 0.19 | 0.10 |  |
|  | 闾河何岗 | 20 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ类 | 16 | 0.2 | 0.06 |  |
|  | 汝河正阳梁庄村 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ类 | 19.0 | 0.24 | 0.290 |  |
|  | 文殊河 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ类 | 19 | 0.12 | 0.38 | 总磷（0.27） |
|  | 臻头河薄山水库 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ类 | 12.0 | 0.03 | 0.040 |  |
|  | 臻头河入薄山水库 | 15 | 1.0 | 0.2 | Ⅱ类 | 15 | 0.22 | 0.08 | 高锰酸盐指数（0.25） |
|  | 臻头河李埠口 | 20 | 1.5 | 0.3 | Ⅲ类 | 11 | 0.22 | 0.14 |  |
| 2018年11月 | 慎水河王岗 | 20 | 1.5 | 0.3 | Ⅲ类 | 15 | 0.76 | 0.04 |  |
|  | 清水河下施庄 | 20 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ类 | 12 | 0.14 | 0.08 |  |
|  | 闾河何岗 | 20 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ类 | 19 | 1.26 | 0.03 | 氨氮（0.26） |
|  | 汝河正阳梁庄村 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ类 | 25 | 0.25 | 0.24 |  |
|  | 文殊河 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ类 | 15 | 0.77 | 0.05 |  |
|  | 臻头河薄山水库 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ类 | 12 | 0.02 | 0.04 |  |
|  | 臻头河入薄山水库 | 15 | 1.0 | 0.2 | Ⅱ类 | 15 | 0.16 | 0.02 | 高锰酸盐指数（0.25） |
|  | 臻头河李埠口 | 20 | 1.5 | 0.3 | Ⅲ类 | 16 | 0.95 | 0.05 |  |
| 2018年12月 | 慎水河王岗 | 20 | 1.5 | 0.3 | Ⅲ类 | 7 | 0.30 | 0.03 |  |
|  | 清水河下施庄 | 20 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ类 | 5 | 0.243 | 0.068 |  |
|  | 闾河何岗 | 20 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ类 | 11 | 1.85 | 0.18 | 氨氮（0.85） |
|  | 汝河正阳梁庄村 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ类 | 18.0 | 0.22 | 0.240 |  |
|  | 文殊河 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ类 | 14 | 0.29 | 0.04 |  |
|  | 臻头河薄山水库 | 20 | 1 | 0.2 | Ⅲ类 | 15.0 | 0.02 | 0.040 |  |
|  | 臻头河入薄山水库 | 15 | 1.0 | 0.2 | Ⅱ类 | 13 | 0.19 | 0.08 | 高锰酸盐指数（0.15）、 挥发酚（0.15） |
|  | 臻头河李埠口 | 20 | 1.5 | 0.3 | Ⅲ类 | 18 | 0.58 | 0.078 |  |
| 2019年1月 | 慎水河王岗 | 20 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ类 | 30 | 0.10 | 未检出 | 化学需氧量（0.50） |
|  | 清水河下施庄 | 20 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ类 | 10 | 0.299 | 0.084 |  |
|  | 闾河何岗 | 20 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ类 | 15 | 0.971 | 0.075 |  |
|  | 汝河正阳梁庄村 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ类 | 20.0 | 2.09 | 0.370 | 氨氮（0.39）、总磷（0.23） |
|  | 文殊河 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ类 | 20 | 0.39 | 0.09 |  |
|  | 臻头河薄山水库 | 20 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ类 | 15.0 | 0.18 | 0.030 |  |
|  | 臻头河入薄山水库 | 15 | 0.5 | 0.1 | Ⅱ类 | 14 | 1.36 | 0.05 | 高锰酸盐指数（0.18）、氨氮（1.72）、挥发酚（0.05） |
|  | 臻头河李埠口 | 20 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ类 | 16 | 1 | 0.108 |  |
| 2019年2月 | 慎水河王岗 | 20 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ类 | 16 | 0.23 | 0.02 |  |
|  | 清水河下施庄 | 20 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ类 | 20 | 0.93 | 0.46 | 总磷（1.30） |
|  | 闾河何岗 | 20 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ类 | 24 | 1.32 | 0.3 | 化学需氧量（0.20）、氨氮（0.32）、总磷（0.50） |
|  | 汝河正阳梁庄村 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ类 | 18.0 | 0.75 | 0.210 |  |
|  | 文殊河 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ类 | 22 | 0.18 | 0.05 |  |
|  | 臻头河薄山水库 | 20 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ类 | 12.0 | 0.36 | 0.040 |  |
|  | 臻头河入薄山水库 | 15 | 0.5 | 0.1 | Ⅱ类 | 17 | 0.24 | 0.04 | 高锰酸盐指数（0.08）、化学需氧量（0.13） |
|  | 臻头河李埠口 | 20 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ类 | 17 | 0.19 | 0.08 |  |

5.7.2 地表水环境质量现状监测数据

为调查输水管线沿线地表水水质情况，我单位委托河南国弘检测中心有限公司对沿线地表水水质进行了现状监测，2019年08月10日河南国弘检测中心有限公司出具了监测报告，报告编号为GHJC19081002，数据如下：

表5.7-2 地表水水质现状监测数据一览表

| 序号 | 检测 因子 | 监测时间 | 监测点位 | 地表水限值 （III类水） | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1# 薄山水库取水口 | 2# 曹庄村 | 3# 陆下庄村 | 4# 魏庄村 | 5# 苗陶庄 | 6# 练江河断面 |  |  |
| 1 | pH | 2019.7.30 | 7.22 | 7.63 | 7.38 | 8.46 | 8.01 | 7.58 | 6≤pH≤9 | / |
|  |  | 2019.7.31 | 7.38 | 7.61 | 7.42 | 8.39 | 7.88 | 7.64 |  |  |
|  |  | 2019.8.1 | 7.32 | 7.55 | 7.31 | 8.42 | 7.93 | 7.52 |  |  |
| 2 | COD | 2019.7.30 | 16 | 18 | 13 | 10 | 9 | 14 | ≤20 | mg/L |
|  |  | 2019.7.31 | 15 | 18 | 13 | 10 | 9 | 15 |  |  |
|  |  | 2019.8.1 | 15 | 18 | 13 | 11 | 8 | 15 |  |  |
| 3 | BOD5 | 2019.7.30 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | ≤4 | mg/L |
|  |  | 2019.7.31 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 3.6 | 2.8 | 2.9 |  |  |
|  |  | 2019.8.1 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 3.7 | 2.9 | 2.9 |  |  |
| 4 | 氨氮 | 2019.7.30 | 0.34 | 0.25 | 0.68 | 0.16 | 0.24 | 0.14 | ≤1.0 | mg/L |
|  |  | 2019.7.31 | 0.37 | 0.31 | 0.37 | 0.15 | 0.22 | 0.13 |  |  |
|  |  | 2019.8.1 | 0.34 | 0.27 | 0.60 | 0.18 | 0.26 | 0.11 |  |  |
| 5 | 高锰酸盐指数 | 2019.7.30 | 2.47 | 2.00 | 2.08 | 3.45 | 1.60 | 1.71 | ≤6 | mg/L |
|  |  | 2019.7.31 | 2.36 | 1.84 | 2.07 | 3.33 | 1.53 | 1.78 |  |  |
|  |  | 2019.8.1 | 2.40 | 1.89 | 2.12 | 3.56 | 1.42 | 1.72 |  |  |
| 6 | 石油类 | 2019.7.30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ≤0.5 | mg/L |
|  |  | 2019.7.31 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |  |  |
|  |  | 2019.8.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |  |  |
| 7 | 硫酸盐 | 2019.7.30 | 22.6 | 40.8 | 6.78 | 39.7 | 6.87 | 39.8 | ≤250 | mg/L |
|  |  | 2019.7.31 | 43.1 | 65.3 | 8.43 | 57.3 | 10.3 | 54.7 |  |  |
|  |  | 2019.8.1 | 39.4 | 60.0 | 7.59 | 54.0 | 12.8 | 56.9 |  |  |
| 8 | 氯化物 | 2019.7.30 | 24.9 | 42.1 | 6.31 | 40.4 | 6.44 | 40.7 | ≤250 | mg/L |
|  |  | 2019.7.31 | 42.5 | 55.6 | 9.31 | 69.6 | 9.30 | 64.3 |  |  |
|  |  | 2019.8.1 | 40.7 | 59.4 | 7.27 | 63.3 | 8.83 | 69.9 |  |  |
| 9 | 硝酸盐 | 2019.7.30 | 1.68 | 0.791 | 1.68 | ND | 1.36 | ND | ≤20.0 | mg/L |
|  |  | 2019.7.31 | ND | 2.82 | 1.82 | 5.96 | 4.35 | 3.10 |  |  |
|  |  | 2019.8.1 | ND | 2.98 | 1.77 | 5.66 | 4.33 | 3.65 |  |  |
| 10 | 铁 | 2019.7.30 | ND | 0.078 | ND | 0.039 | 0.039 | 0.038 | ≤0.3 | mg/L |
|  |  | 2019.7.31 | ND | 0.027 | 0.026 | ND | 0.025 | 0.016 |  |  |
|  |  | 2019.8.1 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | ND | 0.042 | 0.031 |  |  |
| 11 | 砷 | 2019.7.30 | ND | ND | ND | 0.0006 | ND | ND | ≤0.05 | mg/L |
|  |  | 2019.7.31 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |  |  |
|  |  | 2019.8.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |  |  |
| 12 | 镉 | 2019.7.30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ≤0.005 | mg/L |
|  |  | 2019.7.31 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |  |  |
|  |  | 2019.8.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |  |  |
| 备注 | “ND”表示未检出，低于检出限。 |

5.7.3 地表水环境质量现状评价

5.7.3.1 评价方法

地表水环境质量现状评价采用水质指数法。

1、一般性水质因子（随着浓度增加而水质变差的水质因子）的指数计算公式：

Si,j=Ci,j/Csi

式中：Si,j——评价因子i的水质指数，大于1表明该水质因子超标；
Ci,j——评价因子i在j点的实测统计代表值，mg/L；
Csi——评价因子i的水质评价标准限值，mg/L。

2、溶解氧（DO）的标准指数计算公式：

SDO,j=DOs/DOj          DOj≤DOf

DOj＜DOf

式中：SDO,j——溶解氧的标准指数，大于1表明该水质因子超标；
DOj——溶解氧在j点的实测统计代表值，mg/L；
DOs——溶解氧的水质评价标准限值，mg/L；

DOf——饱和溶解氧浓度，mg/L，对于河流，DOf＝468/（31.6+T）；对于盐度比较高的湖泊、水库及入海口、近岸海域，DOf＝（491－2.65S）/（33.5+T）；

S——实用盐度符号，量纲为1；

T——水温，℃。

3、PH值的指数计算公式：

PHj≤7.0

PHj＞7.0

式中：SPH,j——PH值的指数，大于1表明该水质因子超标；
PHj——PH值实测统计代表值；
PHsd——评价标准中PH值的下限值；

PHsu——评价标准中PH值的上限值。

5.7.3.2 评价结果

1、对驻马店生态环境局网站公布的监测数据的评价

由表5.7-1可知（公示表中已给出计算结果），正阳县慎水河、清水河、闾河除个别时段个别因子超标外，其余均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 III 类水质标准；正阳县汝河、文殊河除个别时段个别因子超标外，其余均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 IV 类水质标准；确山县臻头河入薄山水库段面水质良好，符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 II 类水质标准，臻头河另外两个断面除个别时段个别因子超标外，其余均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 III 类水质标准；

2、现状监测数据的评价

表5.7-3 地表水现状监测评价结果

| 序号 | 检测 因子 |  | 监测点位 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1# 薄山水库取水口 | 2# 曹庄村 | 3# 陆下庄村 | 4# 魏庄村 | 5# 苗陶庄 | 6# 练江河断面 |  |
| 1 | pH | 监测数据 | 7.22～7.38 | 7.55～7.63 | 7.31～7.42 | 8.39～8.46 | 7.88～8.01 | 7.52～7.64 | 6≤pH≤9 |
|  |  | 标准指数 | 0.11～0.19 | 0.28～0.36 | 0.16～0.21 | 0.695～0.73 | 0.44～0.505 | 0.26～0.32 |  |
| 2 | COD | 监测数据 | 15～16 | 18 | 13 | 10～11 | 8～9 | 14～15 | ≤20 mg/L |
|  |  | 标准指数 | 0.75～0.8 | 0.9 | 0.65 | 0.5～0.55 | 0.4～0.45 | 0.7～0.75 |  |
| 3 | BOD5 | 监测数据 | 3.0～3.1 | 2.9 | 2.8～2.9 | 3.6～3.7 | 2.8～2.9 | 2.8～2.9 | ≤4 mg/L |
|  |  | 标准指数 | 0.75～0.775 | 0.725 | 0.7～0.725 | 0.9～0.925 | 0.7～0.725 | 0.7～0.725 |  |
| 4 | 氨氮 | 监测数据 | 0.34～0.37 | 0.25～0.31 | 0.37～0.68 | 0.15～0.18 | 0.22～0.26 | 0.11～0.14 | ≤1.0 mg/L |
|  |  | 标准指数 | 0.34～0.37 | 0.25～0.31 | 0.37～0.68 | 0.15～0.18 | 0.22～0.26 | 0.11～0.14 |  |
| 5 | 高锰酸盐指数 | 监测数据 | 2.36～2.47 | 1.84～2.00 | 2.07～2.12 | 3.33～3.56 | 1.42～1.60 | 1.71～1.78 | ≤6 mg/L |
|  |  | 标准指数 | 0.39～0.41 | 0.31～0.33 | 0.35～0.35 | 0.56～0.59 | 0.24～0.27 | 0.29～0.30 |  |
| 6 | 石油类 | 监测数据 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ≤0.5 mg/L |
|  |  | 标准指数 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |
| 7 | 硫酸盐 | 监测数据 | 22.6～43.1 | 40.8～65.3 | 6.78～8.43 | 39.7～57.3 | 6.87～12.8 | 39.8～56.9 | ≤250 mg/L |
|  |  | 标准指数 | 0.09～0.17 | 0.16～0.26 | 0.027～0.03 | 0.16～0.23 | 0.027～0.05 | 0.16～0.23 |  |
| 8 | 氯化物 | 监测数据 | 24.9～42.5 | 42.1～59.4 | 6.31～9.31 | 40.4～69.6 | 6.44～9.30 | 40.7～69.9 | ≤250 mg/L |
|  |  | 标准指数 | 0.1～0.17 | 0.17～0.24 | 0.03～0.037 | 0.16～0.28 | 0.03～0.037 | 0.16～0.28 |  |
| 9 | 硝酸盐 | 监测数据 | ND～1.68 | 0.791～2.98 | 1.68～1.82 | ND～5.96 | 1.36～4.35 | ND～3.65 | ≤20.0mg/L |
|  |  | 标准指数 | 0.084 | 0.04～0.149 | 0.08～0.091 | 0.298 | 0.07～0.22 | 0.18 |  |
| 10 | 铁 | 监测数据 | ND～0.025 | 0.025～0.078 | ND～0.026 | ND～0.039 | 0.025～0.042 | 0.016～0.038 | ≤0.3 mg/L |
|  |  | 标准指数 | 0.01～0.08 | 0.08～0.26 | 0.01～0.087 | 0.01～0.13 | 0.08～0.14 | 0.05～0.13 |  |
| 11 | 砷 | 监测数据 | ND | ND | ND | ND～0.0006 | ND | ND | ≤0.05mg/L |
|  |  | 标准指数 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003～0.01 | 0.003 | 0.003 |  |
| 12 | 镉 | 监测数据 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ≤0.005 mg/L |
|  |  | 标准指数 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |

3、评价结论

通过以上计算得出，项目区地表水环境质量良好，地表水环境质量大多符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 III 类水质标准；确山县臻头河入薄山水库段面水质良好，符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 II 类水质标准；正阳县汝河、文殊河除个别时段个别因子超标外，其余均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 IV 类水质标准。

## 5.8 地下水环境质量现状与评价

5.8.1 地下水环境质量现状监测

为调查输水管线沿线地表水水质情况，我单位委托河南国弘检测中心有限公司对沿线地表水水质进行了现状监测，2019年08月10日河南国弘检测中心有限公司出具了监测报告，报告编号为GHJC19081002，数据如下：

表5.8-1 地下水现状监测数据一览表

| 序号 | 检测因子 | 监测时间 | 监测点位 | 地下水限值 （III类水） | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1# 四方庄 | 2# 西相林 | 3# 正阳水厂 |  |  |
| 1 | pH | 2019.7.30 | 6.86 | 7.16 | 6.92 | 6.5≤pH≤8.5 | / |
|  |  | 2019.7.31 | 6.79 | 7.11 | 7.02 |  |  |
|  |  | 2019.8.1 | 6.89 | 7.08 | 6.95 |  |  |
| 2 | 氨氮 | 2019.7.30 | 0.22 | 0.32 | 0.22 | ≤0.5 | mg/L |
|  |  | 2019.7.31 | 0.21 | 0.33 | 0.21 |  |  |
|  |  | 2019.8.1 | 0.18 | 0.35 | 0.23 |  |  |
| 3 | 总硬度 | 2019.7.30 | 312 | 422 | 193 | ≤450 | mg/L |
|  |  | 2019.7.31 | 300 | 413 | 202 |  |  |
|  |  | 2019.8.1 | 308 | 442 | 203 |  |  |
| 4 | 溶解性总固体 | 2019.7.30 | 464 | 584 | 299 | ≤1000 | mg/L |
|  |  | 2019.7.31 | 466 | 562 | 277 |  |  |
|  |  | 2019.8.1 | 463 | 589 | 301 |  |  |
| 5 | 亚硝酸盐氮 | 2019.7.30 | ND | 0.062 | 0.019 | ≤1.00 | mg/L |
|  |  | 2019.7.31 | ND | 0.068 | 0.021 |  |  |
|  |  | 2019.8.1 | ND | 0.063 | 0.020 |  |  |
| 6 | 硫酸盐 | 2019.7.30 | 42.5 | 57.2 | 8.74 | ≤250 | mg/L |
|  |  | 2019.7.31 | 40.3 | 54.7 | 8.65 |  |  |
|  |  | 2019.8.1 | 38.7 | 53.7 | 7.92 |  |  |
| 7 | 氯化物 | 2019.7.30 | 43.9 | 60.5 | 5.73 | ≤250 | mg/L |
|  |  | 2019.7.31 | 41.6 | 64.2 | 8.22 |  |  |
|  |  | 2019.8.1 | 40.5 | 61.8 | 7.71 |  |  |
| 8 | 氟化物 | 2019.7.30 | 0.423 | 0.197 | 0.174 | ≤1.0 | mg/L |
|  |  | 2019.7.31 | 0.410 | 0.228 | 0.171 |  |  |
|  |  | 2019.8.1 | 0.474 | 0.176 | 0.165 |  |  |
| 9 | 硝酸盐 | 2019.7.30 | ND | 3.48 | 1.68 | ≤20.0 | mg/L |
|  |  | 2019.7.31 | ND | 3.25 | 1.74 |  |  |
|  |  | 2019.8.1 | 0.839 | 6.28 | 1.67 |  |  |
| 10 | 总大肠菌群 | 2019.7.30 | ND | 2 | ND | ≤3.0 | MPN/ 100mL |
|  |  | 2019.7.31 | 2 | 2 | ND |  |  |
|  |  | 2019.8.1 | 2 | ND | ND |  |  |
| 备注 | “ND”表示未检出，低于检出限。 |

5.8.2 地下水环境现状评价

5.8.2.1 评价方法

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)，水质评价方法采用标准指数法。

对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算公式：

式中：

Pi —第 i 个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci—第 i 个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi—第 i 个水质因子的标准浓度值，mg/L。

对于评价标准为区间值的水质因子（如 pH 值），其标准指数计算公式：

5.8.2.2 评价标准

执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III 类标准。

5.8.2.3 评价结果

表 5.8-2 地下水监测评价结果

| 序号 | 检测因子 | 地下水限值 （III类水） | 监测点位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1#四方庄 | 2#西相林 | 3#正阳水厂 |
|  |  |  | 监测 数值 | 标准 指数 | 监测 数值 | 标准 指数 | 监测 数值 | 标准 指数 |
| 1 | pH | 6.5≤pH≤8.5 | 6.79～6.89 | 0.22～0.5 | 7.08～7.16 | 0.053～0.11 | 6.92～7.02 | 0.013～0.16 |
| 2 | 氨氮 | ≤0.5 mg/L | 0.18～0.22 | 0.14～0.44 | 0.32～0.35 | 0.64～0.7 | 0.21～0.2３ | 0.42～0.46 |
| 3 | 总硬度 | ≤450mg/L | 300～312 | 0.67～0.69 | 413～442 | 0.92～0.98 | 193～203 | 0.43～0.45 |
| 4 | 溶解性总固体 | ≤1000 mg/L | 463～466 | 0.46～0.47 | 562～589 | 0.56～0.59 | 277～301 | 0.28～0.30 |
| 5 | 亚硝酸盐氮 | ≤1.00 mg/L | ND | 0.0015 | 0.062～0.068 | 0.062～0.068 | 0.019～0.021 | 00.019～0.021 |
| 6 | 硫酸盐 | ≤250 mg/L | 38.7～42.5 | 0.15～0.17 | 53.7～57.2 | 0.21～0.23 | 7.92～8.74 | 0.032～0.035 |
| 7 | 氯化物 | ≤250 mg/L | 40.5～43.9 | 0.162～0.176 | 60.5～64.2 | 0.242～0.257 | 5.73～8.22 | 0.023～0.033 |
| 8 | 氟化物 | ≤1.0 mg/L | 0.410～0.474 | 0.14～0.474 | 0.176～0.228 | 0.176～0.228 | 0.165～0.174 | 0.165～0.174 |
| 9 | 硝酸盐 | ≤20.0 mg/L | ND～0.839 | 0.000001～0.04 | 3.25～6.28 | 0.163～0.314 | 1.67～1.74 | 0.08～0.087 |
| 10 | 总大肠菌群 | ≤3.0 MPN/ 100mL | ND～2 | 0.33～0.67 | ND～2 | 0.33～0.67 | ND | 0.33～0.67 |
| 备注 | “ND”表示未检出，低于检出限。 |

注：根据《数据统计处理和解释、正态样本异常值的判断和处理》（GB4885-85）的规定，对于未检出值，取该分析方法最小检出限一半代之。

从上表可知，项目区地下水环境质量符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III 类标准。

## 5.9 声环境现状监测与评价

5.9.1 声环境现状监测

5.9.1.1 监测点布设

根据项目特点，选取取水口位置、取水泵房位置以及净水厂位置布设3个点位监测声环境现状。

5.9.1.2 监测时间及监测频次

监测时间为 2019 年7月 31 日—8月1日，昼间、夜间各监测一次。

5.9.1.3 监测方法

按照《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的有关要求进行。

5.9.1.4 监测因子

等效连续 A 声级(Leq)。

5.9.1.5 监测结果

表5.9-1 声环境现状监测结果

| 监测点位 | 监测结果dB(A) |
| --- | --- |
|  | 2019.07.31 | 2019.08.01 |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 四方庄村 | 48.2 | 43.9 | 47.6 | 44.3 |
| 西相林 | 49.9 | 44.3 | 48.0 | 42.7 |
| 邹楼小学及中学 | 47.7 | 42.2 | 47.1 | 41.8 |

5.9.2 声环境现状评价

通过以上声环境现状监测可知，当地声环境现状质量良好，昼夜噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类区要求。

## 5.10 土壤环境质量现状与评价

5.10.1 土壤环境质量现状监测

由于输水管线与取水泵房均占用耕地，所以项目土壤环境现状监测点位选择输水管线取水口附近和取水泵房占地范围内的土壤进行监测。

表5.10-1 土壤环境现状监测结果一览表

| 序号 | 检测因子 | 检测结果 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1# 相林水库周边农田 | 2# 四方庄周边农田 |  |
| 1 | pH | 7.49 | 7.58 | / |
| 2 | 六价铬 | 0.34 | 0.36 | mg/kg |
| 3 | 汞 | 0.089 | 0.095 | mg/kg |
| 4 | 砷 | 2.22 | 2.02 | mg/kg |
| 5 | 镉 | 0.198 | 0.186 | mg/kg |
| 6 | 铅 | 18.5 | 18.8 | mg/kg |
| 7 | 铜 | 22.6 | 18.2 | mg/kg |
| 8 | 镍 | 33.3 | 52.4 | mg/kg |
| 9 | 锌 | 72.8 | 74.8 | mg/kg |
| 备注 | “ND”表示未检出，低于检出限。 |

5.10.2 土壤环境质量现状评价

5.10.2.1 土壤环境现状评价结果评价标准

评价标准采用国家《土壤环境质量标准农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）的标准要求。

5.10.2.2 评价方法

评价方法采用单项标准指数法，评价模式如下：

式中：Pi—i 污染物标准指数；

Ci—i 污染物实测浓度 mg/kg；

Coi—i 污染物评价标准值 mg/kg。

5.10.2.3 评价结果

表5.10-2 土壤环境现状评价结果一览表

| 序号 | 检测因子 | 检测结果 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1# 相林水库周边农田 | 2# 四方庄周边农田 | 6.5＜PH≤7.5 | PH＞7.5 |
|  |  | 监测数值 | 标准指数 | 监测数值 | 标准指数 | mg/kg |
| 1 | pH | 7.49 | / | 7.58 | / | / | / |
| 2 | 六价铬 | 0.34 | 0.0017 | 0.36 | 0.00144 | 200 | 250 |
| 3 | 汞 | 0.089 | 0.037 | 0.095 | 0.0279 | 2.4 | 3.4 |
| 4 | 砷 | 2.22 | 0.074 | 2.02 | 0.08 | 30 | 25 |
| 5 | 镉 | 0.198 | 0.66 | 0.186 | 0.31 | 0.3 | 0.6 |
| 6 | 铅 | 18.5 | 0.154 | 18.8 | 0.11 | 120 | 170 |
| 7 | 铜 | 22.6 | 0.226 | 18.2 | 0.182 | 100 | 100 |
| 8 | 镍 | 33.3 | 0.333 | 52.4 | 0.276 | 100 | 190 |
| 9 | 锌 | 72.8 | 0.2912 | 74.8 | 0.249 | 250 | 300 |

由监测结果可知，采样点土壤中污染物含量均低《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中表 1 农用地土壤污染风险管控标准，项目区土壤环境质量较好。

## 5.11 项目区生态环境现状调查与评价

5.11.1 生态现状调查

5.11.1.1 评价范围

根据本项目施工特点，按照《环境影响评价技术导则》和《环境影响评价技术导则  生态影响》确定生态环境影响评价的各单项因子的评价范围，评价范围拟定管线中心线两侧200m。

5.11.1.2 调查方法

本次生态现状调查评价，以该项目所在区域相关生态规划、附近地区环境影响报告书、地区植被调查类文献等相关资料为基础，经过现场勘查，走访国土、农业、林业等部门，对现有资料进行推断验证。根据现状调查和资料整理所得的数据对项目区域土地利用、植被、动物现状进行定性和定量相结合的评价，分析影响评价区环境的主要功能及其主要生态问题，评价本项目建设活动对评价区的生态影响。

5.11.1.3 评价区生态现状调查

本项目所在区域为驻马店市确山县和正阳县平原地带。本项目沿线经过的地形地貌总体淮河冲积平原区，施工带宽度不大于30m，挖深平均为3.0m。

1、区域植被

（1）区域植物多样性

区域属于华北落叶阔叶林区，区域内植被繁多，主要有天然次生林和人工林，项目区多为平原县区森林覆盖率为15%左右。乔木树种有麻栎、油松、侧柏、杨树、泡桐、刺槐等，灌木有荆条、黄栌、胡枝子、紫穗槐、酸枣等，经济林树种有：核桃、柿子、板栗等，草木植物有羊胡子草、白草、菊等十余种。农作物有小麦、玉米、豆类等，农作物基本为一年两熟。

用材及绿化树种：榆树、构树、小构树、刺槐、龙爪槐、中国槐、双球悬铃木、小叶杨、沙白杨、白毛杨、大官杨、椿树、旱柳、垂柳、白花泡桐、梧桐、龙柏、圆柏、侧柏、桑、女贞、白蜡、皂荚等；

经济林：柿树、苹果、葡萄、枣、杏、梨、桃、李、石榴等；

灌木林：月季、腊梅、杜鹃、小叶黄杨、大叶黄杨、小叶女贞、冬青、紫穗槐等；

草本植物：草本植物较多，约有一百多种，主要有狗尾草、马唐、雀麦、莎草、平车前、白茅、刺儿菜、藜等；

（2）区域珍稀野生植物

评价区是以人工林、农田、草丛为主的植被覆盖区。经过资料收集和现场调查，评价区未发现珍稀保护植物。

２、本项目沿线植被

经过现场勘查，本项目管道沿线植被主要以农田、人工林为主，调查范围内未发现国家保护植物等珍稀保护植物。

参考有关驻马店地区植被调查，类比有关资料，在现场勘查、样方调查的基础上，得出本次生态现状调查的植被类型如下：

（1）林地

本项目所在地处于淮河冲积平原区，穿越处不免有林地，林地植被以杨树、柳树为主的林地，分布有荆条等灌木丛。

（2）以小麦为主的农作物群落

本项目为平原地带，主要为农田为主的人工生态系统，冬春种植小麦，夏秋种植玉米。管线沿线农田分布较多，小麦产量多为400～500kg/亩之间。

在管道沿线并没有大面积的蔬菜基地，只有小片的菜田在村落四周呈点状或条块状分布。该群落主要有以下蔬菜组成：叶菜类，白菜、卷心菜、雪里红等；根茎类， 萝卜、胡萝卜、马铃薯等；鳞茎类，葱、蒜、洋葱等；茎叶类，韭菜、苋菜、芹菜、茴香、桐蒿等。

（3）荒草地群落

在杨树林、沟渠岸边、农田田埂等分布有散布的荒草地群落。以播娘蒿、狗尾草、莎草等为优势种。其中，与秋播作物相伴的杂草有雀麦、野油菜、米瓦罐、灰灰菜、播娘蒿等；与夏播作物相伴生的杂草有反枝苋、野苋、猪毛菜、牛筋草、狗尾草、马唐、虎尾草、蒺藜、马齿苋、莎草等。其中莎草、马唐、狗尾草属于恶性杂草。

为了充分调查管道沿线植被现状情况，根据现场勘查确定调查位点，本项目设置3个样方，实地调查植被状况。样方位点见表5.11-1，植被状况见表5.11-2。

表5.11-1 样方调查点位分布表

| 序号 | 调查面积 （m×m） | 经纬度 | 群落类型 | 优势种 | 调查时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1×1 | 32.684554°N，114.095303°E | 农田 | 玉米 | 2019.9 |
| 2 | 15×15 | 32.679859°N，114.116621°E | 林地 | 杨树、柳树 | 2019.9 |
| 3 | 1×1 | 32.597659°N，114.269027°E | 荒草地 | 播娘蒿、狗尾草、莎草 | 2019.9 |

表5.11-2 样方调查植被状况一览表

| 序号 | 群落名称 | 高度（m） | 盖度(%) | 生物量（t/hm2·a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农田 | 1.5-2.5 | 95 | 30 |
| 2 | 杨树林地 | 5-11 | 70 | 13 |
| 3 | 荒草地 | 0.2-1.1 | 64 | 2.5 |

2、动物

现场勘察期间发现有野兔、鼠类、麻雀、喜鹊等常见动物。管道沿线农田较多，人类活动频繁，动物种类较为简单。经过资料收集和现场调查，评价区内无特别需要保护或稀有保护动物。

3、土壤

驻马店市的土壤属于栽种历史悠久的农业土壤，在自然因素的长期综合利用下，形成了不同的类型。1994年土壤耕层养分普查时，依据《河南省土壤普查技术规程》，将区内的土壤划分为4个土类：黄棕壤土、潮土、砂疆黑土、水稻土。

项目区土壤以黄棕壤土为主。黄棕壤土主要分布在驿城区西部、中部、南部、东南部、西北部岗丘地带、平原区地势较高部位。该土类面积大，是驻马店市主要产粮土壤，在农业生产上有举足轻重的地位，但由于质地黏重，土层黏化现象明显，形成障碍层次，多数土地适耕期短。

4、土地利用现状

根据对沿线土地利用状况调查及相关资料得出：管线沿线基本为农业区，农田基本覆盖了整个区域，但沿途有荒地、林地。

输水干线沿线地形地貌及地貌单元划分见表5.11-3。

表5.11-3 管道地貌统计数据表

| 现状地貌 | 一般地段（农田） | 荒草地 | 林地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长度（km） | 39 | 5.3 | 1.7 |

项目区土地资源及总体利用呈现为：人口与土地的矛盾将日益突出，特别是农业用地与非农业用地矛盾突出；土地利用总体规划有待加强；土地利用结构不尽科学，农业用地利用方式单一；耕地质量不高，土壤肥力有待进一步提高，补充耕地潜力相对不足；违法用地现象时有发生，土地利用管理工作需要进一步加强。

根据驻马店市土地利用总体规划，管道沿线区域以耕地、林地、园地、工矿仓储用地、交通运输用地、水域及水利设施用地等，管道沿线范围内土地利用类型划分情况表见表5.11-4。

表5.11-4  管道沿线土地利用类型划分情况表      单位：亩

| 主体 工程 | 占地类型 | 小计 |
| --- | --- | --- |
|  | 耕地 | 林地 | 其他 | 工矿仓储用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 建设用地 |  |
| 主体工程施工区 | 输水管线路区 | 1046 | 173 | 25 | / | 58 | / | / | 1302 |
|  | 穿越建筑区 | 85 | / | / | / | 12 | 19 | / | 116 |
|  | 净水厂 | / | / | / | / | / | / | 60.5 | 60.5 |
| 施工生产生活区 | / | / | 20 | / | / | / | / | 20 |
| 弃渣场 | / | / | 50 | / | / | / | / | 50 |
| 临时堆料场 | / | / | 20 | / | / | / | / | 20 |
| 合计 | 1131 | 173 | 115 | / | 70 | 19 | 60.5 | 1568.5 |

5.11.2 生态现状评价

5.11.2.1 农业生产概况

评价区内经济上主要依靠农作物种植，在土地的利用上仍然是以传统的农业利用方式。农作物产品主要为小麦、水稻等，且多集中在城镇等人口集中居住区的周围。近年来，农业生产持续、稳定发展，经济效益明显提高，农民温饱问题已基本解决。

5.11.2.2 农田生产力现状

拟建输水管道沿线多处于平原地区，区域农田生产力较为发达，机械化程度较高。

5.11.2.3 评价区农业生产制约因素分析

因人工投入、管理水平等因素的不同，评价区域的农业生产水平差异较大。

5.11.2.4 生态现状调查及评价结论

1、输水管道沿线属以小麦、玉米种植为主的农业种植区，间或分布有杨树林等人工林及播娘蒿、狗尾草等荒草地。经过资料收集和现场调查，管道沿线未发现珍稀保护植物。

2、输水管道沿线土地利用以农业为主，主要为小麦、玉米等农田。

3、输水管道沿线周边农田较多，人类活动频繁，动物种类较为简单，主要有野兔、鼠类、麻雀、喜鹊等。经过资料收集和现场调查，输水管道沿线内无特别需要保护或稀有保护动物。

4、评价区生态功能主要为土壤保持、农田利用，应注重保护基本农田等。

# 6.项目区水资源状况调查

## 6.1 河流水系

6.1.1 驻马店市河流水系

驻马店市分属淮河和长江两大流域，淮河流域11999km2，占全市面积的88%；长江流域1634km2，占全市面积的12%。淮河主要干流汝河、小洪河东西横贯全境，水系发达，支流纵横，是淮河上游重要的发源地。

驻马店市大部分属淮河流域王家坝以上北岸洪汝河水系，面积11316km2，占驻马店全市面积的83%；东北角属淮河流域王蚌区间北岸沙颍河水系，面积683km2，占驻马店全市面积的5%；西南角属于长江流域唐白河水系，面积1634km2，占驻马店全市面积的12%。

据《第一次全国水利普查河南省驻马店市普查成果汇编》，全市（不含新蔡）流域面积在5000km2以上的有1条，为汝河；流域面积在1000～5000km2 的河流有4条，分别为小洪河、北汝河、臻头河和泌阳河；流域面积在500～1000km2 的河流有3条，分别为黑河、闾河和淠河；流域面积在100～500km2 的河流有42条。

6.1.1.1 洪汝河水系

小洪河、汝河是淮河上游北岸的主要支流，小洪河、汝河在新蔡县（省直管县）班台交汇，在本市的流域面积为11316km2，约占全市总面积的83%。

1、小洪河

小洪河是驻马店市主要的防洪排涝河道，也是淮河的主要支流。洪河发源于平顶山市伏牛山脉龙头山，流经舞阳、正阳、上蔡、平舆、新蔡五个县，在新蔡县班台与汝河交汇，入大洪河。河道总长 256.6km，流域面积4287 km2。主要支流有淤泥河、杨岗河、小清河等。

2、汝河

汝河发源于伏牛山东麓泌阳县境内五峰山，流经泌阳、驿城区、遂平、汝南、平舆、正阳和新蔡县，在班台与小洪河相汇合，河道总长251km，流域面积7362km2。汝河主要支流有臻头河、练江河、北汝河、奎旺河等。

6.1.1.2 沙颍河水系

在全市境内主要是上蔡县境内的黑河及沙颍河上游的一些支流。黑河发源于漯河市东南，从堰城的坡小庄流入区内的上蔡县，由上蔡东部杨集乡相湾村入周口地区汾泉河，黑河在区内的流域面积为624 km2。

6.1.1.3唐白河水系

该水系属于长江流域的汉江水系。在驻马店市主要河流有泌阳县的泌阳河等。泌阳河发源于白云山东麓，由东向西流经泌阳县7个乡镇，从泌阳县的赊湾出境，流入南阳市入唐白河，在泌阳县境内的流域面积1634km2。

6.1.2 正阳县河流水系

正阳县属淮河流域，有淮、汝河两大水系，其中淮河干流由陡沟镇田湾入境，经皮店乡潘店到大林镇的范庄入息县，境内全长54km，流域面积1217km2，过境水21.66亿m3，主要支流有闾河、清水河、田白河、陡沟、祝大堰、三门堰、涂店堰等。汝河水系流经县城东、北的七个乡镇，境内全长75km，流域面积687km2，过境水0.63亿m3，主要支流有慎水河、黄大港、文殊河、东公正沟、西公正沟、付港等。

县境内流域面积100km2以上的主要河流有清水河、慎水河、闾河、黄大港等5条，30km2以上支沟17条，5～30km2的支沟42条。县境内河流主要靠自然补给，汛期与雨季同期，水位变化显著。夏季雨量集中，水位急剧上升，为丰水期；干旱季节，流量很小，甚至断流。正阳县河流水系见图 6.1-2。

## 6.2 水利工程

驻马店市大型水库主要包括板桥水库、宿鸭湖水库、薄山水库和宋家场水库。中型水库主要包括霍庄、华山、火石山、石门、三山、竹沟、老河，下宋、谭山、康山等10个。

6.2.1 板桥水库

板桥水库位于淮河流域洪汝河水系汝河上游，水库坝址在河南省驿城区板桥镇，控制流域面积768km2。

板桥水库是以防洪为主，兼顾灌溉、供水、发电、水产等综合利用的丘陵区大（II）型水库。板桥水库1951年始建，1956年扩建加固，1975年8月漫坝失事。1977年水电部以【1977】水电规字47号文批准水库复建工程扩大初步设计，1978年开工，1981年工程停缓，1986年进行第二次复建，1993年通过竣工验收。到1993年大坝坝顶高程加高到120.0m，防浪墙顶高程121.5m，水库总库容为6.75亿m3。

6.2.2 宿鸭湖水库

宿鸭湖水库位于淮河流域洪汝河水系汝河干流上，水库坝址在汝南县桂庄村，目前是亚洲面积最大的人工平原水库，有“人造洞庭”之美誉，南北长35km，东西宽15km。控制流域面积4498km2（含上游薄山、板桥两水库 578km2、768km2）。

宿鸭湖水库是驻马店市一座以防洪为主、结合灌溉、发电、养殖、旅游等综合利用的大（Ⅰ）型水库。

水库于1958年8月建成。水库建成后在防洪、灌溉等方面发挥了很大作用，但由于设计安全标准很低，1969年和1976年进行改善加固，仍未能彻底解决。1986年4月开始除险加固工程，1990年底工程全部完成，1995年1月正式竣工验收，除险加固后的宿鸭湖水库由原“防洪、灌溉为主，结合发电、养鱼等综合利用”修改为“以防洪、灌溉为主，兼顾工业及城市用水，结合发电、养鱼等综合利用的水利枢纽”。

2009年，宿鸭湖水库又进行了除险加固规划设计，加固后，工程标准为100年一遇洪水设计，1000年一遇洪水校核。设计水位 57.23m，校核水位58.64m，相应库容16.38亿m3；兴利水位52.84m，兴利库容2.09亿m3；汛限水位52.34m，死水位50.34m，相应库容0.42亿m3。

根据河南省水利勘测设计研究有限公司2015年实测水库淤积情况，死库容淤积了3316多万m3，兴利库容淤积2537万m3，而且水库淤积还在逐年加大，目前河南省水利勘测设计研究有限公司正在对宿鸭湖水库进行清淤扩容工程设计。

6.2.3 薄山水库

薄山水库位于淮河流域洪汝河水系汝河上游，水库坝址在河南省确山县任店乡，控制流域面积580km2。

薄山水库于 1952年11月兴建，1954年5月建成。由于防洪安全标准偏低，水库进行过三次扩建加固，第一次是1956年，大坝加高 2.75m，总库容从2.84亿m3增至4.1亿m3；第二次是1975年8月洪汝河发生特大暴雨洪水后；薄山水库2006年进行了除险加固初步设计，水库按100年一遇洪水设计，5000年一遇洪水校核。薄山水库的泄水建筑物有溢洪道和输水道。除险加固以后水库100年一遇洪水位122.10m，相应库容4.15亿m3，5000年一遇洪水位125.14m，总库容5.1亿m3。

6.2.4 宋家场水库

宋家场水库位于河南省泌阳县高邑乡，唐白河水系泌阳河上游，控制流域面积 186km2。

1959年10月开始兴建。原南阳专署水利局按中型水库规划设计，泌阳县组织施工。大坝修筑小断面至176.5m高程，未合垄即于1960年6月停建。1966年3月，驻马店地区水利局设计队和泌阳县水利局共同重新规划设计，9月由泌阳县组织第二次施工，1969年5月建成蓄水。水库按五十年一遇洪水设计，五百年一遇洪水校核，最高水位 189.85m，最大库容1.185亿m3。1975年9月，驻马店地区水利局勘测设计队按百年一遇洪水设计、万年一遇洪水校核标准提出《宋家场水库改善加固工程设计》，设计万年一遇校核水位190.04m，相应库容 1.32亿m3，兴利水位186.5m，相应库容0.82亿m3。2007年10月，宋家场水库又进行了除险加固，至2011年6月竣工验收，按100年一遇洪水设计，设计洪水位187.46m，相应库容0.94亿m3，5000年一遇校核，校核洪水位189.80m，相应库容1.28 亿m3。

6.2.5 中型水库

2016年驻马店市有10个中型水库，其中驿城区有1个（老河），正阳县有2个（谭山、康山），确山县有1个（竹沟），泌阳县有5个（霍庄、华山、火石山、石门、三山），遂平县有1个（下宋）。10个中型水库，总库容20211万m3，兴利库容7580万m3，现状供水量2155 万m3。

## 6.3 水资源状况

6.3.1 水资源量及时空分布特点

6.3.1.1 地表水资源量及时空分布特点

根据《驻马店市水资源综合规划》，驻马店市1956～2014年多年平均径流量为341571万m3，多年平均径流深为251mm；正阳县1956～2014年多年平均径流量为49112万m3，多年平均径流深为260mm；驻马店市径流深的地区分布总的趋势是由西南向东北递减。从水资源分区看，西部泌阳县、驿城区、确山县、遂平县、正阳县等县径流深较大，在248～298mm之间；东部北部正阳县、上蔡县、平舆县、汝南县等县径流深较低，在195～234mm之间。

驻马店市地表水资源量，主要集中在汛期6～9月，占多年平均年径流量的70%左右；最小月径流量多发生在1月，仅占多年平均年天然径流量的1.2%～2.0%；最大月径流量多发生在7月、8月，占多年平均年径流量的25%左右。受降水等因素的影响，驻马店市地表水资源量年际变化大，Cv值为0.72，个别水资源分区达到0.86。驻马店市分区地表水资源量特征值见表 6.3-1。

表 6.3-1 驻马店市分区地表水资源量基本特征值

| 行政分区 | 分区面积 （km2） | 地表水资源量 （万 m3） | 年径流深 （mm） | Cv | Cs/Cv | 不同频率天然年径流量（万 m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 20% | 50% | 75% | 95% |
| 驿城区 | 1225 | 30410 | 248 | 0.85 | 2 | 48121 | 22547 | 10421 | 2391 |
| 正阳县 | 1090 | 25477 | 234 | 0.8 | 2 | 39559 | 19924 | 10065 | 2828 |
| 上蔡县 | 1529 | 29793 | 195 | 0.87 | 2 | 47245 | 21934 | 10021 | 2239 |
| 平舆县 | 1281 | 25771 | 201 | 0.92 | 2 | 40866 | 18972 | 8868 | 1937 |
| 正阳县 | 1889 | 49112 | 260 | 0.72 | 2 | 73842 | 40936 | 23152 | 8332 |
| 确山县 | 1701 | 50061 | 294 | 0.7 | 2 | 75268 | 41726 | 23599 | 8493 |
| 泌阳县 | 2345 | 65368 | 279 | 0.61 | 2 | 95208 | 56953 | 35085 | 15096 |
| 汝南县 | 1502 | 33618 | 224 | 0.82 | 2 | 52200 | 26291 | 13281 | 3732 |
| 遂平县 | 1071 | 31963 | 298 | 0.7 | 2 | 48057 | 26641 | 15067 | 5422 |
| 驻马店市 | 13633 | 341571 | 251 | 0.72 | 2 | 516856 | 281649 | 156171 | 53864 |

6.3.1.2 地下水资源量

根据《驻马店市水资源综合规划》，驻马店市1980～2014年多年平均地下水资源量为186782万m3，其中，山丘区地下水资源量为 40038万m3，平原区地下水资源量为150619万m3，山丘区与平原区之间的重复计算量为3875万m3。正阳县1980～2014年多年平均地下水资源量为29748万m3，其中，平原区地下水资源量为29933万m3，山丘区与平原区之间的重复计算量为185万m3。驻马店市地下水资源量评价成果详见 6.3-2。

表6.3-2 驻马店市浅层地下水资源量   单位：万 m3

| 行政分区 | 山丘区地下水资源量 | 平原区水资源量 | 重复计算量 | 地下水资源量 | 地下水资源模数 （万m3/a·km2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 驿城区 | 4126 | 11934 | 489 | 15571 | 12.7 |
| 正阳县 | 3720 | 13207 | 675 | 16253 | 14.9 |
| 上蔡县 | 0 | 21848 | 244 | 21603 | 14.1 |
| 平舆县 | 0 | 19101 | 145 | 18956 | 14.8 |
| 正阳县 | 0 | 29933 | 185 | 29748 | 15.7 |
| 确山县 | 6499 | 18198 | 1178 | 23519 | 13.8 |
| 泌阳县 | 21103 | 4141 | 142 | 25102 | 10.7 |
| 汝南县 | 0 | 23271 | 197 | 23074 | 15.4 |
| 遂平县 | 4589 | 8986 | 620 | 12956 | 12.1 |
| 驻马店市 | 40038 | 150619 | 3875 | 186782 | 13.7 |

6.3.1.3 水资源总量

1956～2014年驻马店市多年平均水资源总量为451323万m3，其中地表水资源量341571万m3，与地表水不重复的地下水资源量为 109752万m3。1956～2014年正阳县多年平均水资源总量为69035万m3，其中地表水资源量49112万m3，与地表水不重复的地下水资源量为 19923万m3。驻马店市水资源总量评价成果详见表 6.3-3。

表6.3-3 驻马店市水资源总量成果表      单位：万 m3

| 行政分区 | 地表水资源量 | 与地表水不重复的地下水资源量 | 水资源总量 | 产水系数 | 产水模数 (万 m3/km2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 驿城区 | 30410 | 8279 | 38689 | 0.33 | 31.6 |
| 正阳县 | 25477 | 9710 | 35187 | 0.37 | 32.3 |
| 上蔡县 | 29793 | 15419 | 45212 | 0.36 | 29.6 |
| 平舆县 | 25771 | 13706 | 39477 | 0.35 | 30.8 |
| 正阳县 | 49112 | 19923 | 69035 | 0.39 | 36.5 |
| 确山县 | 50061 | 12586 | 62647 | 0.38 | 36.8 |
| 泌阳县 | 65368 | 8143 | 73511 | 0.34 | 31.3 |
| 汝南县 | 33618 | 16216 | 49834 | 0.38 | 33.2 |
| 遂平县 | 31963 | 5771 | 37734 | 0.37 | 35.2 |
| 驻马店市 | 341571 | 109752 | 451323 | 0.36 | 33.1 |

6.3.1.4 水资源可利用量

1956～2014年多年驻马店市水资源可利用总量为251446万m3，其中当地地表水可利用量为133359万m3，地下水可开采量为125942万 m3，二者之间重复计算量为7855万m3。1956～2014年多年正阳县水资源可利用总量为41237万m3，其中当地地表水可利用量为19390万m3，地下水可开采量为22844万m3，二者之间重复计算量为997万m3，驻马店市水资源可利用总量见表6.3-4。

表 6.3-4 驻马店市水资源可利用总量表   单位：万 m3

| 行政分区 | 地表水可利用量 | 地下水可开采量 | 重复计算量 | 水资源可利用总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 驿城区 | 11279 | 10105 | 450 | 20934 |
| 正阳县 | 8693 | 11892 | 1262 | 19322 |
| 上蔡县 | 10379 | 18089 | 1461 | 27008 |
| 平舆县 | 6929 | 14739 | 821 | 20847 |
| 正阳县 | 19390 | 22844 | 997 | 41237 |
| 确山县 | 22713 | 14010 | 438 | 36285 |
| 泌阳县 | 28750 | 8700 | 750 | 36700 |
| 汝南县 | 10528 | 17897 | 1047 | 27378 |
| 遂平县 | 14699 | 7666 | 630 | 21736 |
| 驻马店市 | 133359 | 125942 | 7855 | 251446 |

6.3.2 水功能区水质及变化情况

根据《河南省水功能区划》，驻马店市主要河流中划分一级水功能区20个，评价河长1214.7km，其中保护区3个，保留区1个，开发利用区16个；在一级水功能区开发利用区的基础上，共划分二级功能区 37个，河长1030.4km，其中饮用水源区2个，工业用水区1个，农业用水区14个，渔业用水区3个，景观娱乐用水区2个，排污控制区9个，过渡区6个。

依据《地表水资源质量评价技术规范》（SL395-2007）对水功能区进行评价，2016年参与达标评价的水功能区有31个（不含排污控制区），评价河长960km。重点功能区参加评价有8个，评价河长168.7km。双指标达标7个，达标率87.5 %；达标河长161.5 km，达标率95.7%。非重点功能区参加评价有23个，评价河长791.3km。双指标达标9个，达标率39.1%；达标河长406km，达标率51.3%。2012～2016年驻马店市水功能区水质达标率呈提高趋势。2012～2016 年驻马店市地表水功能区水资源质量达标分析成果见表 6.3-5。

表 6.3-5 2012～2016 年年驻马店市地表水功能区水资源质量达标分析成果表

| 水功能区 | 按个数达标评价 | 按河流长度达标评价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 评价个数 | 达标个数 | 达标率 （%） | 评价河长 （km） | 达标河长 （km） | 达标率 （%） |  |
| 2012 | 38 | 6 | 15.8 | 975 | 135.5 | 13.9 |  |
| 2013 | 38 | 9 | 23.7 | 975 | 339.5 | 34.8 |  |
| 2014 | 12 | 7 | 58.3 | 423 | 225 | 53.2 | 控制项目评价 |
|  | 12 | 4 | 33.3 | 423 | 135 | 31.9 | 全因子评价 |
| 2015 | 31 | 13 | 41.9 | 960 | 450.7 | 46.9 | 双指标评价 |
|  | 31 | 5 | 16.1 | 960 | 180.5 | 18.8 | 全指标评价 |
| 2016 | 31 | 16 | 51.6 | 960 | 567.5 | 59.1 | 双指标评价 |

## 6.4 水资源开发利用现状分析

6.4.1 供水工程与供水量

6.4.1.1 供水工程

驻马店市现状供水工程包括地表水供水工程、地下水供水工程以及非常规水源利用工程。其中地表水供水工程包括蓄水工程、引提水工程；地下水供水工程包括机电井及农村、城镇居民的自用井；非常规水源利用工程包括城镇的再生水利用设施等。

1、地表水供水工程

2016年驻马店市各类地表水源工程4906处，现状总供水能力 33832万m3。2016 年驻马店市地表水供水工程统计见表 6.4-1。2016 年驿城区、确山县、泌阳县现状地表水供水能力较大，现状供水能力分别占了驻马店市的30%、25%和23%；正阳县供水能力较小，仅占驻马店市的8.1%；正阳县、上蔡县、平舆县基本无地表水供水能力。

（1）蓄水工程

2016 年驻马店市建成各类水库及塘坝等蓄水工程4864座，其中，大型水库4座，中型水库10座、小型水库170座、塘坝4680座，总库容 338138万m3，现状供水量23819万m3。

驻马店市大型水库主要包括板桥水库、宿鸭湖水库、薄山水库和宋家场水库。中型水库主要包括霍庄、华山、火石山、石门、三山、竹沟、老河，下宋、谭山、康山等10个。驻马店市大中型水库情况详见表 6.4-2。

表6.4-1 驻马店市地表水供水工程统计表                       单位：万m3

| 行政分区 | 蓄水工程 | 引提水工程 | 地表水工程 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 水库 | 塘坝 | 处数 | 现状供水能力 | 处数 | 现状供水能力 |
|  | 处数 | 库容 | 现状供水能力 | 处数 | 库容 | 现状供水能力 |  |  |  |  |
| 驿城区 | 17 | 70919 | 10215 | 348 | 696 | 0 | 0 | 0 | 365 | 10215 |
| 正阳县 | 10 | 5315 | 60 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 60 |
| 上蔡县 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 平舆县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 正阳县 | 12 | 2695 | 296 | 125 | 132 | 198 | 38 | 2249 | 175 | 2742 |
| 确山县 | 51 | 55915 | 6996 | 1682 | 3364 | 1309 | 0 | 0 | 1733 | 8305 |
| 泌阳县 | 67 | 27456 | 5693 | 1133 | 1632 | 1469 | 3 | 500 | 1203 | 7662 |
| 汝南县 | 6 | 163951 | 2307 | 266 | 347 | 599 | 0 | 0 | 272 | 2906 |
| 遂平县 | 20 | 4074 | 1328 | 1123 | 1625 | 244 | 1 | 370 | 1144 | 1942 |
| 驻马店市 | 184 | 330337 | 26895 | 4680 | 7802 | 3818 | 42 | 3118 | 4906 | 33832 |

表6.4-2 2016 年驻马店市大中型水库主要特征指标统计表 单位：万 m3

| 水库类型 | 所在行政区 | 水库 | 总库容 | 兴利库容 | 现状供水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大型 | 驿城区 | 板桥 | 67500 | 23600 | 9650 |
|  | 汝南县 | 宿鸭湖 | 163800 | 20900 | 2027 |
|  | 确山县 | 薄山 | 51000 | 26900 | 3544 |
|  | 泌阳县 | 宋家场 | 12800 | 7500 | 605 |
| 中型 | 泌阳县 | 霍庄 | 1049 | 560 | 149 |
|  |  | 华山 | 5944 | 2270 | 706 |
|  |  | 火石山 | 1662 | 388 | 297 |
|  |  | 石门 | 2210 | 895 | 109 |
|  |  | 三山 | 1324 | 579 | 101 |
|  | 确山县 | 竹沟 | 1120 | 468 | 110 |
|  | 驿城区 | 老河 | 2420 | 610 | 48 |
|  | 遂平 | 下宋 | 2056 | 800 | 614 |
|  | 正阳 | 谭山 | 1316 | 594 | 11 |
|  |  | 康山 | 1110 | 416.4 | 10 |

（2）引提水工程

2016年驻马店市共建成引提水工程42处，现状供水量2432万m3。现状驻马店市引提水工程主要集中在正阳县、泌阳县和遂平县，其中正阳县现状供水量占全市的77%。其他县区无引提水工程供水量。

2、地下水供水工程

截至2016年，驻马店市共有机电井261343 眼，其中配套利用的机电井209074眼，占机电井总数的80%，现状供水能力108725万m3。2016年正阳县共有机电井80079眼，其中配套利用的机电井64063眼，占机电井总数的80%，现状供水能力15240万m3。驻马店市地下水供水工程情况详见表 6.4-3。

表6.4-3	驻马店市地下水供水工程统计表	 单位：万 m3

| 行政分区 | 数量（眼） | 其中配套（眼） | 现状供水能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 驿城区 | 40080 | 32064 | 8271 |
| 正阳县 | 17446 | 13957 | 13350 |
| 上蔡县 | 25695 | 20556 | 17722 |
| 平舆县 | 27812 | 22250 | 13255 |
| 正阳县 | 80079 | 64063 | 15240 |
| 确山县 | 25324 | 20259 | 7473 |
| 泌阳县 | 1147 | 918 | 9481 |
| 汝南县 | 35368 | 28294 | 15280 |
| 遂平县 | 8392 | 6714 | 8653 |
| 驻马店市 | 261343 | 209074 | 108725 |

由表6.4-3 可见，上蔡县地下水现状供水能力最大，现状供水能力占全市的 16%；确山县地下水现状供水能力最小，现状供水能力占全市的 7%。

3、非常规水源供水工程

一般来说，非常规水源主要包括再生水、矿井水、雨水等。据调查，目前驻马店市仅有再生水利用工程，无矿井水、雨水利用工程。

据调查，2016年驻马店市已经建成的污水处理厂共16座，日处理能力为51.5万t。其中驿城区2座，日处理能力17.5万t；正阳县2座，日处理能力4.5万t；上蔡县1座，日处理能力4万t；平舆县2座，日处理能力4万t；正阳县2座，日处理能力5万t；确山县1座，日处理能力4万t；泌阳县2座，日处理能力5万t；汝南县2座，日处理能力3.5万t；遂平县2座，日处理能力4万t。目前，驻马店市各城镇污水处理再利用量为900万t。2016年驻马店市污水处理厂情况见表6.4-4。

表6.4-4现状水平年驻马店市污水处理厂情况统计表

| 序号 | 县区 | 污水处理厂名称 | 主体处理工艺 | 执行排放标准 | 试运行 时间 | 设计处理能力 （万 t/日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驿城区 | 驻马店市污水处理有限责任公司 | 氧化沟 | 一级A | 2004.4 | 10 |
| 2 |  | 驻马店市绿苑污水处理有限公司 | 氧化沟 | 一级A | 2013.11 | 7.5 |
| 3 | 正阳县 | 河南省华中环保有限公司正阳项目部 | 卡鲁塞尔氧化沟+脱氮除磷提标改造 | 一级A | 2008.6 | 2.5 |
| 4 |  | 正阳县第二城市污水处理厂 | 新型卡鲁塞尔氧化沟 | 一级A | 2015.12 | 2 |
| 5 | 上蔡县 | 上蔡县洁美污水处理有限公司 | 卡鲁塞尔氧化沟 | 一级A | 2008.6 | 4 |
| 6 | 平舆县 | 平舆县污水处理厂 | 卡鲁塞尔氧化沟 | 一级A | 2007.6 | 2 |
| 7 |  | 平舆县产业集聚区污水处理厂 | 预处理+水解酸化+改良型氧化沟+曝气生物滤池+纤维转盘滤池+二氧化氯消毒 | 一级A | / | 2 |
| 8 | 正阳县 | 正阳县污水处理厂 | 卡鲁塞尔氧化沟 | 一级A | 2008.10 | 3 |
| 9 |  | 正阳县第二 污水处理厂 | 改良型卡鲁塞尔 氧化沟 | 一级A | 2016 | 2 |
| 10 | 确山县 | 确山县污水处理厂 | 活性污泥卡鲁塞尔 氧化沟 | 一级A | 2007.7 | 4 |
| 11 | 泌阳县 | 泌阳县污水处理厂 | 卡鲁塞尔氧化沟 处理工艺 | 一级A | 2007.6 | 2 |
| 12 |  | 泌阳县第二污水处理厂 | 卡鲁塞尔氧化沟深度 处理工艺 | 一级A | 2016.6 | 3 |
| 13 | 汝南县 | 汝南县污水处理厂 | 奥贝尔氧化沟 | 一级A | 2007.9 | 2 |
| 14 |  | 汝南县第二污水 处理厂 | 卡鲁塞尔氧化沟 | 一级A | 2016.1 | 1.5 |
| 15 | 遂平县 | 遂平县城市污水 处理厂 | 卡鲁塞尔氧化沟 | 一级A | 2008.7 | 3 |
| 16 |  | 遂平县产业集聚区污水处理厂 | 改良型卡鲁塞尔氧化沟 | 一级A | 2016.11 | 1 |

6.4.2 供水量

2016 年驻马店市各类供水工程总供水量为8.93亿m3。其中地表水供水量3.75 亿m3，占总供水量的42.0%；地下水供水量5.08亿m3，占总供水量的 56.9%；非常规水源供水量0.09亿m3，占总供水量的 1.0%。

统计近5年驻马店市供水情况，各水源供水情况见表6.4-5。驻马店市2012年～2016年五年平均总供水量9.65亿m3，5年总供水量7.79 亿m3～12.14亿m3，地表水供水1.65 亿m3～3.75亿m3，地下水供水5.08 亿m3～10.0亿m3，近2年驻马店开始利用非常规水源，2015年、2016 年非常规水源供水量分别为0.07亿 m3、0.09亿m3。

表 6.4-5	驻马店市 2012 年～2016 年供水量统计表	单位：亿 m³

| 年份 | 地表水 | 地下水 | 非常规水源 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 年 | 2.14 | 10.01 | 0.00 | 12.14 |
| 2013 年 | 1.65 | 8.01 | 0.00 | 9.66 |
| 2014 年 | 2.62 | 5.17 | 0.00 | 7.79 |
| 2015 年 | 2.90 | 6.78 | 0.07 | 9.75 |
| 2016 年 | 3.75 | 5.08 | 0.09 | 8.93 |
| 平均 | 2.61 | 7.01 | 0.03 | 9.65 |

2016 年正阳县各类供水工程总供水量为0.90亿m3。其中地表水供水量0.30亿m3，占总供水量的33.3%；地下水供水量0.60亿m3，占总供水量的66.7%。正阳县2012年～2016年各类供水工程供水量见下表。

表6.4-6 正阳县 2012 年～2016 年供水量统计表 单位：亿 m3

| 年份 | 地表水 | 地下水 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 0.56 | 1.49 | 2.05 |
| 2013 | 0.02 | 0.92 | 0.94 |
| 2014 | 0.22 | 0.51 | 0.73 |
| 2015 | 0.17 | 0.73 | 0.90 |
| 2016 | 0.30 | 0.60 | 0.90 |
| 平均 | 0.25 | 0.85 | 1.10 |

6.4.3 用水量、用水水平和用水结构

6.4.3.1 用水量和用水结构

2016年驻马店市总用水量为8.93亿m3，其中：工业用水量为1.28 亿m3，占总用水量的14.3%；农林渔业用水量为5.09亿m3，占总用水量的57.0%；城乡生活用水2.57亿m3，占总用水量的28.8%。驻马店市 2012年～2016年各行业用水情况见表6.4-7，2016年用水结构如图 6.4-1所示。

表6.4-7 2012年～2016年驻马店市用水量统计表 单位：亿m³

| 年份 | 农林渔业 | 工业 | 城乡生活环境综合 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 年 | 8.73 | 1.29 | 2.12 | 12.14 |
| 2013 年 | 5.97 | 1.34 | 2.36 | 9.66 |
| 2014 年 | 4.03 | 1.12 | 2.64 | 7.79 |
| 2015 年 | 6.16 | 1.27 | 2.32 | 9.75 |
| 2016 年 | 5.09 | 1.28 | 2.57 | 8.93 |
| 平均 | 6.00 | 1.26 | 2.40 | 9.65 |

图 6.4-1 2016年驻马店市各行业用水结构图

2016年正阳县总用水量为0.90亿m3，其中：工业用水量为0.07亿m3，占总用水量的8.2%；农林渔业用水量为0.52亿m3，占总用水量的57.3%；城乡生活用水量为0.31亿m3，占总用水量的34.9%。正阳县 2012年～2016年各行业用水情况见表6.4-8，2016年用水结构见图 6.4-2。

表 6.4-8 正阳县2012年～2016年用水量统计表 单位：亿m³

| 年份（年） | 农林渔业 | 工业 | 城乡生活环境综合 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 1.80 | 0.07 | 0.17 | 2.05 |
| 2013 | 0.69 | 0.06 | 0.19 | 0.94 |
| 2014 | 0.49 | 0.05 | 0.20 | 0.73 |
| 2015 | 0.57 | 0.07 | 0.26 | 0.90 |
| 2016 | 0.52 | 0.07 | 0.31 | 0.90 |
| 平均 | 0.81 | 0.06 | 0.23 | 1.10 |

图 6.4-2 2016年正阳县各行业用水结构图

6.4.3.2 耗水量

2016年驻马店市总耗水量为5.90亿m3，其中：农林渔业耗水量为 4.46亿m3，占总耗水量的75.6%；工业耗水量为0.37亿m3，占总耗水量的6.2%；城乡生活耗水量为1.07亿m3，占总耗水量的18.2%。驻马店市2012年～2016年各行业耗水情况见表6.4-9。

表6.4-9 驻马店市2012年～2016年耗水量统计表  单位：亿m³

| 年份（年） | 农林渔业 | 工业 | 城乡生活环境综合 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 7.35 | 0.35 | 0.81 | 8.50 |
| 2013 | 5.43 | 0.36 | 1.00 | 6.78 |
| 2014 | 3.29 | 0.35 | 1.53 | 5.17 |
| 2015 | 5.43 | 0.37 | 1.03 | 6.83 |
| 2016 | 4.46 | 0.37 | 1.07 | 5.90 |
| 平均 | 5.19 | 0.36 | 1.09 | 6.64 |

2016年正阳县总耗水量为0.60亿m3，其中：农林渔业耗水量为 0.46亿m3，占总耗水量的75.3%；工业耗水量为0.02亿m3，占总耗水量的3.3%；城乡生活耗水量为0.13亿m3，占总耗水量的21.3%。正阳县2012年～2016年各行业耗水情况见表6.4-10。

表6.4-10 正阳县2012年～2016年耗水量统计表 单位：亿m³

| 年份（年） | 农林渔业 | 工业 | 城乡生活环境综合 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 1.52 | 0.02 | 0.06 | 1.60 |
| 2013 | 0.63 | 0.02 | 0.08 | 0.72 |
| 2014 | 0.40 | 0.02 | 0.12 | 0.53 |
| 2015 | 0.50 | 0.02 | 0.12 | 0.64 |
| 2016 | 0.46 | 0.02 | 0.13 | 0.60 |
| 平均 | 0.70 | 0.02 | 0.10 | 0.82 |

6.4.3.3 用水水平与用水效率

2016年驻马店市人均综合用水量145m3，万元GDP用水量（总用水量扣除居民生活用水）39m3；万元工业增加值用水量21m3；农田灌溉亩均用水量77m3；城镇综合生活用水平均133L/人·d（含城镇环境公共用水），农村居民生活用水平均53L/人·d。

2016年正阳县人均综合用水量143m3，万元GDP用水量（总用水量扣除居民生活用水）37m3；万元工业增加值用水量19m3；农田灌溉亩均用水量104m3；全县城镇综合生活用水平均128L/人·d（含城镇环境公共用水，近5年平均值），农村居民生活用水平均53L/人·d。

驻马店市用水指标与全国、河南省的用水指标的比较见表6.4-11。从表中可以看到驻马店市各项用水指标均低于河南省和全国平均水平。正阳县人均用水量、万元GDP用水量、万元工业增加值用水量、城镇生活用水量低于驻马店市、河南省和全国平均水平；农田灌溉亩均用水量高于驻马店市平均水平，低于河南省和全国平均水平。

表6.4-11 2016年驻马店市及正阳县各行业用水水平比较表

| 行政区域 | 人均用水量 （m3） | 万元 GDP 用水量 （m3） | 万元工业增加值用水量 （m3） | 农田灌溉亩均用水量 （m3） | 城镇生活 （L/人·d ） | 农村生活 （L/人·d ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全国 | 445 | 90 | 58 | 394 | 217 | 82 |
| 河南省 | 234 | 47 | 30 | 165 | 187 | 63 |
| 驻马店市 | 145 | 39 | 21 | 77 | 133 | 53 |
| 正阳县 | 143 | 37 | 19 | 104 | 128 | 53 |

## 6.5 存在的主要问题

6.5.1 驻马店市水资源开发利用存在主要问题

6.5.1.1 资源性、工程性、水质性缺水并存，供需矛盾突出

资源性、工程性、水质性缺水并存。驻马店市多年平均降水量 908mm，但由于降水空间分布不均，个别年份局部地区仍存在资源性缺水问题，同时，由于水资源年内变化分配不均、年际变化剧烈，驻马店市地表径流70％集中在汛期6～9月，最大年径流量是最小年径流量的20倍以上，水资源的时空分布不均和变化剧烈，使水资源短缺的形势更加突出；驻马店市现有灌区渠系配套不完善，局部设施老化失修严重，田间工程尤其是末级渠系投入严重不足，灌区续建配套与节水改造项目投入力度有待加强，现有机井进入报废和更新改造期，且缺乏维修养护专项资金，工程性缺水问题突出；现状驻马店市主要河流水质较差，V类、劣V类水质占了50%左右，部分浅层地下水也存在水质污染问题，水质性缺水问题突出。随着驻马店市经济快速发展和人民生活水平不断提高，资源性、工程性、水质性缺水问题将日益突出。

6.5.1.2 供用水结构不尽合理，有待调整优化

驻马店市供水结构不尽合理，主要表现在非常规水源利用不足，地表水利用相对较少、地下水局部开采过于集中等方面。

1、常规水源利用量大，非常规水源利用不足

从2015年开始驻马店才有非常规水源利用，且利用量非常少。长期对非常规水源的利用不足、过度依赖常规水源加剧了区域水资源供需矛盾，并且污染了水环境。正阳县再生水尚未得到有效利用，建成的城镇污水处理厂有2处，中水回用量为 0。

2、对地下水依赖程度高，当地地表水利用不足

现状驻马店市供水中主要以地下水为主，近5年平均地表水供水量2.61亿m3左右，地表水供水量占总供水量的27%左右，当地地表水仍具有一定开发潜力，合理利用当地地表水资源对于支撑区域经济社会发展具有重要意义。

3、地下水开采不均，局部地下水超采

地下水是重要的资源，同时也是重要的生态环境要素，合理利用地下水对于保障区域水资源安全，控制生态环境演变具有重要意义。现状驻马店市浅层地下水开采量总体上尚未超过浅层地下水可开采量，然而由于地下水开采量与地下水分布不协调，部分地区已经出现超采现象，主要分布在京广线正阳——遂平——驻马店市城区一带。

正阳县现状浅层地下水开采量总体不超过可开采量，但由于地下水开

采过于集中，正阳县城地下水位近年来有下降趋势。

6.5.1.3 节水型社会建设初见成效，尚有一定的节水潜力

近年来驻马店市通过大力推进节水型社会建设，2016年万元GDP用水量降低到39m3/万元，用水水平和利用效率有了较大提高，但与国内先进地区和发达国家相比还存在一定的差距，尚有一定的节水潜力。

农业灌溉存在一定节水潜力。板桥、薄山、宿鸭湖水库灌区工程始建于50年代未，设计标准偏低，工程长期失修，毁坏严重；工程配套与管理水平落后，灌区实灌面积远达不到设计规模，灌区供水工程长期不能充分发挥灌溉效益；灌区供水计量设施不完善，灌溉用水浪费严重。近年来驻马店市农业用水水平和用水效率得到了明显改善，但当前高新节水面积不大、田间节水发展不足，农业节水管理工作薄弱，施肥、耕作、秸秆覆盖、保水剂应用等农艺技术措施推广应用力度不够，未形成综合节水模式。

工业用水重复利用率不高。驻马店市当前工业以食品、建材、轻纺、装备制造等为主，多数工业项目工艺水平落后，工业用水重复率低，需要加强工业用水工艺的更新和技术改造，提高工业项目内部水循环和处理利用水平，提高工业用水重复利用率。

城镇供水管网漏损率偏高、节水器具普及率偏低。现状驻马店市城镇供水管网的漏损率普遍在为15%左右，跑、冒、漏现象普遍存在，城镇供水管网漏损率偏大，远高于目前我国城乡建设部颁布的标准“不高于12%”。同时，城镇居民生活节水器具的普及率也偏低。

6.5.1.4 水污染问题突出，水环境保护亟需加强

据2016年监测资料，驻马店市水功能区个数达标率51.6%，河长达标率59.1%。驻马店市区域结构性水污染突出。目前区域粗放型的经济增长模式，造成资源消耗大、污染物排放强度高，食品加工、造纸厂等行业的COD排放量占区域工业排放量的比重较大，结构性污染问题突出。随着区域经济社会用水需求不断增长，水环境压力将越来越大。

城镇污水处理的污水基本没有得到利用，与水生态文明建设要求不相符合。

水环境监测能力不足，尤其是对水功能区、水源地、排污口等监测断面和频次不能满足区域水资源保护监督管理的需要。

6.5.1.5 水资源高效利用的管理机制尚未形成，不适应现代水资源管理需要

水资源统一、高效管理的制度尚未建立。目前驻马店市水资源的开发利用及其管理属于不同部门，水资源开发利用分别由水利、国土、城建等部门“多龙管水”，水利工程的建设、调度和管理分属不同部门和各级政府。

驻马店市现行的水资源管理体制与机构已不足以应对缺水和水污染的挑战。水资源管理的责、权、利不明确，造成多个部门管水，各部门之间、各自为政、相互掣肘。

节水相关激励机制不完善。现状驻马店各城镇废污水基本没有回收利用，既污染了水环境，又浪费了水资源。长期以来节水工作主要靠工程建设和行政推动，缺乏促进自主节水的激励机制和适应市场经济的管理体制，节水主体与节水利益之间没有挂钩，节水主体和利益不能充分体现，难以调动用户自主、自愿节水的积极性，致使公众参与节水的程度和节水意识受到一定影响。

体现资源稀缺性的水价形成机制仍未建立。目前，驻马店市由于现行水价构成不是全成本水价，水价处于偏低状态，不利于节水工作的健康发展和水资源的合理配置；水价分摊补偿机制不健全，制约驻马店市城市供水企业的可持续发展。水价严重背离成本也是造成浪费水现象的重要原因，由于水价严重偏低，丧失了节约用水的内在经济动力，阻碍了节水工程的建设和节水技术的推广使用。水资源利用方式粗放，用水效率较低，浪费仍较严重，与区域水资源总量缺乏、供需矛盾突出的形势形成强烈反差。

6.5.2 正阳县水资源开发利用存在主要问题

6.5.2.1 现有公共供水能力不足，自备井比重大

现状正阳县城区综合生活用水有两种供水水源，一是三源自来水有限公司直供水；二是城市自备井水源供水。正阳县三源自来水有限公司成立于1963年，初名为“水电管理站”，1993年更名为“正阳县三源自来水有限公司”，属股份制全民企业，现隶属于建设局。现登记用水户17807户，供水服务对象9.4万人，城区居民17.4万人，供水普及率54%。目前三源自来水公司已建成水源井19眼，井深 200～260m，单井出水量50m3/h，日供水量1.0万m3，全部供城镇综合生活用水，采用直供方式供水。自备水源是县城供水的主要形式，正阳县城区现有自备水源井98眼，其中党政机关12眼、事业单位22眼，城区洗浴4眼、城区宾馆23眼，工业企业37眼。正阳县城区现状供水全部为地下水，城区地下水开采高达4万m3/d。长期过度开采，使地下水形成漏斗。部分自备井用户，开采浅层地下水，水质较差。

6.5.2.2 现有水源较为单一，供水水质存在安全隐患

三源自来水有限公司集中供水均以地下水为水源，全部为深井直供方式供水，而且由于部分输配水管网老化，城区供水水质存在安全隐患。

6.5.2.3 配水管网覆盖率低

现状供水管网布局范围小，覆盖范围北到北二环、西到新民路、南到二环路、东到花园路，供水面积约 6km2，部分区域供水管道管径偏小，难以满足区域用水需要和消防需要。

# 7.水资源开发利用潜力分析

## 7.1 水资源管理三条红线指标及其落实情况

7.1.1 用水总量指标

7.1.1.1 驻马店市

根据驻政办【2014】21号《驻马店市人民政府办公室关于印发驻马店市实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》确立的驻马店市各县（区）“三条红线”控制目标，2015年驻马店市用水总量控制在 11.009亿m3，其中地表水控制在5.3亿m3，地下水控制在5.549亿m3，其他水控制在0.16亿m3；2020年驻马店市用水总量控制在12.921亿 m3，其中地表水控制在7.763亿m3，地下水控制在4.868亿m3，其他水控制在0.29亿m3；2030年驻马店市用水总量控制在14.036亿m3，其中地表水控制在8.89亿m3，地下水控制在4.836亿m3，其他水控制在0.31 亿m3。

2016年驻马店市用水总量为8.93亿m³，其中地表水用水量3.75 亿m³，地下水用水量5.08亿m³，其他水源用水量0.09亿m³，未超出 2016年用水总量控制目标要求。驻马店市 2013～2016 年用水量与“三条红线”用水总量控制指标对比情况详见表7.1-1，由表可见，驻马店市近 4 年用水量均未超过用水总量控制指标。

表7.1-1　2013～2016年驻马店市用水量与三条红线对比情况单位：亿m3

| 年份 | 用水量 | 三条红线用水总量控制指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 地表水 | 地下水 | 非常规水源 | 合计 |  |
| 2013年 | 1.65 | 8.01 | 0 | 9.66 | 10.435 |
| 2014年 | 2.62 | 5.17 | 0 | 7.79 | 9.747 |
| 2015年 | 2.9 | 6.78 | 0.07 | 9.75 | 11.009 |
| 2016年 | 3.75 | 5.08 | 0.09 | 8.93 | 10.34 |
| 平均 | 2.73 | 6.26 | 0.04 | 9.03 | 10.38 |

7.1.1.2　正阳县

根据驻政办【2014】21 号《驻马店市人民政府办公室关于印发驻马店市实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》确立的驻马店市各县（区）“三条红线”控制目标，2015年正阳县用水总量控制在0.9158亿m3，其中地表水控制在0.40亿m3，地下水控制在0.5158亿m3；2020年正阳县用水总量控制在1.1045亿m3，其中地表水控制在 0.6320亿m3，地下水控制在0.4725亿m3；2030年正阳县用水总量控制在1.1824亿m3，其中地表水控制在0.7130亿m3，地下水控制在0.4694 亿m3。

根据驻水资源管办【2016】3号《关于印发2016-2020年最严格水资源管理“三条红线”控制目标的通知》，2016年正阳县用水总量控制指标为0.9244亿m3。2016年正阳县用水总量为0.90亿m³，其中地表水用水量0.30亿m³，地下水用水量0.60亿m³。正阳县现状用水未超出 2016年用水总量控制指标，但现状地下水用水量偏大。未来正阳县需开展水源置换工作，增大地表水供水量，减少地下水供水量。正阳县 2014年～2016年用水量与用水总量控制指标对比情况见表7.1-2，由表可见，正阳县近 3 年用水量均未超过用水总量控制指标。

表7.1-2 2014～2016年正阳县用水量与三条红线对比情况   单位：亿m3

| 年份 | 用水量 | 三条红线用水 总量控制指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 地表水 | 地下水 | 合 计 |  |
| 2014 | 0.22 | 0.51 | 0.73 | 0.914 |
| 2015 | 0.17 | 0.73 | 0.90 | 0.9158 |
| 2016 | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 0.9244 |
| 平均 | 0.23 | 0.61 | 0.84 | 0.92 |

7.1.2 用水效率指标

7.1.2.1 驻马店市

“三条红线”确立的驻马店市2016年万元工业增加值用水量控制在22m3以内，农业灌溉水有效利用系数达到0.62。2016年驻马店市万元工业增加值用水量为21m3，达到2016年用水效率指标要求；2016年驻马店市农业灌溉水利用系数为0.62，满足2016年用水效率指标要求。

7.1.2.2 正阳县

“三条红线”确立的正阳县2016年万元工业增加值用水量控制在20.88m3以内，农业灌溉水有效利用系数达到0.62。2016年正阳县万元工业增加值用水量为19m3，达到用水效率指标要求；2016年正阳县农业灌溉水利用系数为0.62，满足用水效率指标要求。

7.1.3 水功能区控制指标

“三条红线”确立的2016驻马店市水功能区水质达标率控制目标为80%，2016年驻马店市水功能区达标率51.6%，比上一年度明显好转，但距离河南省考核目标要求尚有差距，未来驻马店市应加大节水减污力度。

## 7.2 开发利用潜力分析

7.2.1 驻马店市

水资源开发利用程度是评价水资源开发与利用水平的特征指标，本次用地表水开发利用率、地下水开发利用率来表征。地表水开发利用率指的是地表水供水量占地表水资源量的比重；地下水开发利用率指的是地下水供水量占地下水可开采量的比重。

2016年驻马店市地表水供水量为37540万m3，地表水资源量为 341571万m3，地表水开发利用率为11.0%；地下水供水量为50820万m3，可开采量为125942万m3，地下水开发利用率为40.4%。

从总体上看，驻马店市地下水开采量不超过可开采量，但由于局部开采过于集中，目前个别地区存在超采现象，驻马店市超采区分布于京广线正阳——遂平——驻马店市城区一带，包括城市规划区及近郊，面积530km2。该超采区属孔隙水中型超采区。根据《河南省地下水超采区评价报告》，受城市自备井大量开采地下水影响，近几年该区水位持续下降，多年平均评价可开采量7420万m3，年均实际开采 8445万m3，超采量1025万m3，开采系数1.14，超采程度属一般超采区。

7.2.2 正阳县

2016年正阳县地表水供水量为3010万m3，地表水资源量为49112 万m3，地表水开发利用率为6.1%；地下水供水量为6030万m3，可开采量为22844万m3，地下水开发利用率为26.4%。

## 7.3 用水合理性分析

7.3.1 可研设计的用水方案

本工程从薄山水库引水到正阳县城区，通过水厂向城区居民生活、建筑业、第三产业供水，可研设计正阳县供水工程取水规模为7万m3/d，年供水量为1825万m3。

7.3.1.1 可研设计的需水预测方法

根据《薄山水库至正阳县城区供水工程可行性研究报告》（以下简称《可研报告》），采用比例相关法、综合生活用水量指标法、人口指标法和建设用地指标法加权平均预测正阳县城区需水量。

7.3.1.2 可研设计的需水量

1、供水范围与水平年

可研设计的正阳县城区供水范围为正阳县城区综合生活用水。规划确定近期水平年为2020年，中期为2025年，远期为2030年。

2、人口与用地规模

可研设计2020年正阳县城区人口为20万人，2025年为29万人，2030年为45万人；可研设计2020年、2025年、2030年建设用地规模分别为20km2、32km2、50km2。

表 7.3-1 可研设计的正阳县城区人口及用地规模

| 类别 | 2020 年 | 2025 年 | 2030 年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人口（万人） | 20 | 29 | 45 |
| 用地（k㎡） | 20 | 32 | 50 |

3、需水量预测

（1）比例相关法需水量

可研设计2020年、2025年、2030年正阳县城区人均居民生活用水定额分别为110L/人·d、120L/人·d、140L/人·d。可研设计的建筑及第三产业用水量按生活用水量的 30%计，未预见用水量及管网漏失量按生活用水量的20%考虑，则2020年、2025年、2030年正阳县城区需水量分别为3.3万m3/d、5.22万m3/d、9.45万 m3/d。

（2）综合生活用水量指标法需水量

可研设计2020年、2025年、2030年正阳县城区人均综合生活用水指标分别为250 L／人·d、280L／人·d、300L／人·d，则2020年、2025年、2030年正阳县城区需水量分别为5.00万m3/d、8.12万m3/d、13.5万m3/d。

（3）人口指标法需水量

可研设计的2020年、2025年、2030年单位人口综合用水指标为 0.35万m³/万人·d，工业用水量按综合用水量的25%计，则扣除工业用水量后2020年、2025年、2030年正阳县城镇综合生活需水量为5.25 万m3/d、7.61万m3/d、15.19万m3/d。

（4）建设用地指标法需水量

可研设计2020年、2025年、2030年建设用地规模分别为20km2、32km2、50km2，单位建设用地供水量分别为0.35万m3/km2·d、0.35万m3/km2·d、0.45万m3/km2·d，工业用水量按综合用水量的25%计，则扣除工业用水量后2020年、2025年、2030年正阳县城镇综合生活用水量为5.25万m3/d、7.61万m3/d、15.19万m3/d。

（5）可研设计的供水规模

综上分析，可研报告采用上述四种方法计算平均值作为正阳县城区综合生活需水量，2020年、2025年、2030年正阳县城区综合生活需水量分别为4.70万m3/d、7.34万m3/d、13.76万m3/d。可研推荐2020年、2025年、2030年正阳县城区供水规模分别为5.00万m3/d，7.00万m3/d，14.00万m3/d，薄山水库至正阳县城区供水工程规模为7.00万m3/d。

正阳县目前有两座污水处理厂，根据正阳县中远期规划，工业用水利用污水处理厂处理达标后的水源。鉴于目前正阳县污水处理后直接排放，还不具备向工业提供用水条件，故近期工业用水仍然采用自备水源，中、远期工业用水由污水处理厂再生水源提供。

可研设计的供水指标及需水量计算成果详见表7.3-2、表7.3-3。

表7.3-2 可研设计的需水指标表

| 序号 | 项目 | 2020 年 | 2025 年 | 2030 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供水普及率（%） | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 计算用水人口（万人） | 20 | 29 | 45 |
| 3 | 人均居民生活用水量标准（L/人·d） | 110 | 120 | 140 |
| 4 | 工业用水量标准 （占生活用水量标准的%） | 50 | 50 | 50 |
| 5 | 三产、生态及其他用水 （占生活用水量标准的%） | 30 | 30 | 30 |
| 6 | 未预见及管网损漏水（%） | 20 | 20 | 20 |
| 7 | 单位人口综合用水指标 （万 m³/万人·d） | 0.35 | 0.35 | 0.45 |
| 8 | 单位建设用地供水指标 （万 m3/km2·d ） | 0.35 | 0.35 | 0.45 |

表7.3-3 可研设计的需水量及供水规模

| 序号 | 项目 | 2020 年 | 2025 年 | 2030 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 比例相关法 |
| 1 | 生活需水量 | 2.20 | 3.48 | 6.30 |
| 2 | 工业需水量 （取生活用水量的 50%） | 1.10 | 1.74 | 3.15 |
| 3 | 三产及其他需水量 （取生活用水量的 30%） | 0.66 | 1.04 | 1.89 |
| 4 | 未预见用水量 （取生活用水量的 20%） | 0.44 | 0.70 | 1.26 |
| 5 | 小计 | 4.40 | 6.96 | 12.60 |
| 6 | 扣除工业用水后需水量 | 3.30 | 5.22 | 9.45 |
| 二 | 综合生活用水量指标法 | 5.00 | 8.12 | 13.50 |
| 三 | 综合人口指标法 |
| 1 | 综合需水量 | 7.00 | 10.15 | 20.25 |
| 2 | 扣除工业用水（25%）后水量 | 5.25 | 7.61 | 15.19 |
| 四 | 建设用地指标法 |
| 1 | 综合需水量 | 7.00 | 11.20 | 22.50 |
| 2 | 扣除工业用水（25%）后水量 | 5.25 | 8.40 | 16.88 |
| 五 | 扣除工业用水量后平均需水量 | 4.70 | 7.34 | 13.76 |
| 六 | 推荐供水规模 | 5.00 | 7.00 | 14.00 |

7.3.2 用水合理性分析

薄山水库至正阳县城区供水工程供水对象为城镇综合生活用水，可研报告采用比例相关法、综合生活用水量指标法、人口指标法和建设用地指标法加权平均预测正阳县城区需水量。经分析，比例相关法、综合生活用水量指标法、人口指标法实际均为综合生活用水定额法；可研报告依据《城市给水工程规划规范》（GB50282-98），采用单位建设用地用水指标法计算需水量，《城市给水工程规划规范》（GB50282-98）已经废止，根据《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016），不同类别用地用水量指标见表7.3-4，由表可见，不同类别用地用水量指标范围较大，预测需水量范围也较大，因此，本次水资源论证报告采用综合生活用水指标法复核可研报告提出的薄山水库至正阳县城区供水工程规模合理性。

表7.3-4 不同类别用地用水量指标 单位：m3/hm2·d

| 序号 | 类别名称 | 用水量指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 居住用地 | 50～130 |
| 2 | 公共管理与公共服务设施用地 | 行政办公用地 | 50～100 |
|  |  | 文化设施用地 | 50～100 |
|  |  | 教育科研用地 | 40～100 |
|  |  | 体育用地 | 30～50 |
|  |  | 医疗卫生用地 | 70～130 |
| 3 | 商业服务业设施用地 | 商业用地 | 50～200 |
|  |  | 商务用地 | 50～120 |
| 4 | 工业用地 | 30～150 |
| 5 | 物流仓储用地 | 30～150 |
| 6 | 道路与交通设施用地 | 道路用地 | 20～30 |
|  |  | 交通设施用地 | 50～80 |
| 7 | 公用设施用地 | 25～50 |
| 8 | 绿地与广场用地 | 10～30 |

7.3.2.1 正阳县城区现状用水情况

现状正阳县中心城区人口17.4万人，以工贸、农副产品加工业为主。2016年正阳县中心城区工业增加值33.16亿元。正阳县城区服务业稳步提升，商贸、餐饮、房地产等传统服务业发展态势良好，电子商务、金融、物流等现代服务业发展势头不断增强，开工建设了全市首家电子商务项目正阳县城乡信息产业园，实施了新地春天、江南城、国际华侨城等一批大型城市综合体，三产比重逐步增加。正阳县综合经济实力逐步增强、经济结构持续优化、城乡面貌明显改观、人民生活水平大幅提高。

正阳县中心城区城镇综合生活用水量796万m3（近5年平均值）， 综合生活用水定额138L/人·d；现状正阳县中心城区工业用水量 630.04万m3，万元工业增加值用水定额为19m3/万元。

正阳县城区综合生活用水有两种供水水源，一是三源自来水有限

公司直供水；二是城市自备井水源供水。正阳县三源自来水有限公司成立于1963年，初名为“水电管理站”，1993年更名为“正阳县三源自来水有限公司”，属股份制全民企业，现隶属于建设局。现登记用水户 17807 户，供水服务对象9.4万人，城区居民17.4万人，供水普及率54%。目前三源自来水公司已建成水源井19眼，井深200～260m，单井出水量50m3/h，供水量1.0万m3/d，全部供城镇综合生活用水，采用直供方式供水。自备水源是县城供水的主要形式，正阳县城区现有自备水源井98眼，其中党政机关12眼、事业单位22眼，城区洗浴4 眼、城区宾馆23眼，工业企业37眼。

目前正阳县工业基本集中在正阳县产业集聚区内，工业用水均采用自备井供水，正阳县城区现状自备井供水量约3万m3/d。正阳县城区现状见图7.3-1。

7.3.3 正阳县城区需水预测

7.3.3.1 综合生活需水预测

1、人口预测

根据《驻马店统计年鉴（2017 年）》，正阳县2016年常住人口为62.77万人，其中城镇人口19.72万人（中心城区人口17.4万人），城镇化率为31.4%。

根据《正阳县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《正阳县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》等，“十一五”期间，正阳县人口增长率平均为 6‰，“十二五”期间正阳县人口增长率平均为6‰。结合已审批的《正阳县水资源综合规划》以及国家新实行的二孩政策和当地实际情况，拟定正阳县2016年～2020年，2020 年～2025年、2025～2030年人口增长率分别为6.1‰、5.4‰、4.6‰，2020年、2025年、2030年水平年相应的人口数量分别为64.32万人、66.07万人、67.34万人。

近年来正阳县城镇化水平飞速提高，“十一五”期间，正阳县围绕建设驻马店东部中心城市的目标，以县城建设为重点，促进城乡统筹发展，积极推进城市化进程，2010年末城镇化率达到21.5%；“十二五”期间，正阳县围绕开展“三城联创”，强化“一基本两牵动三保障”，全面提升城镇化质量，推进城乡一体化发展。中心城区框架不断拉大，辐射带动能力明显增强，城市环境和品位明显提升。镇区功能大幅提升，基础设施和公共服务设施不断完善。2016年末城镇化率为31.4%，较2010年末的21.5%提高了9.9%。

根据《驻马店市水资源综合规划》、《正阳县水资源综合规划》，结合近年来正阳县城镇化发展情况，预测 2020 年、2025 年、2030 年正阳县城镇化率分别为40%、49%、61%，2020年、2025年、2030年中心城区人口按城镇人口的90%计，则2020年、2025年、2030年中心城区人口分别为23.15万人、29.14万人、36.97万人。可研设计的2020年人口偏小，2015年人口基本合理，2030年人口偏大。正阳县城区人口预测成果详见表7.3-5。

表7.3-5 正阳县城区人口预测成果表

| 水平年 | 增加值（亿元） | 定额（m3/万元） | 需水量（万m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 年 | 36.84 | 19.0 | 699.96 |
| 2020 年 | 49.38 | 16.7 | 824.68 |
| 2025 年 | 66.08 | 14.0 | 925.18 |
| 2030 年 | 85.96 | 11.5 | 988.55 |

2、用水定额分析

居民综合生活用水定额的大小与当地水资源条件、气候、生活习惯、经济水平等多种因素有关。

正阳县处于北亚热带与暖温带气候过渡的分界线上，属大陆性季风型湿润气候。2020年、2025年、2030年正阳县中心城区人口将分别达到23.15万人、29.14万人、36.97万人，属小城市。

根据《室外给水设计规范》（GB 50013-2006），二区小城市日均综合生活用水110L/人·d～180L/人·d；根据《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016），二区Ⅰ型小城市综合生活用水定额为 120L/人·d～230L/人·d。结合河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》及当地实际用水情况，本报告确定2020年、2025年、2030年水平正阳县城区综合生活用水定额分别为120 L/人·d、125L/人·d、130L/人·d（考虑管网漏损及未预见水量取水定额分别为147L/人·d 、153L/人·d、159L/人·d ）。

3、综合生活需水量

根据上述正阳县城区人口发展规模和分析确定的城镇居民生活综合用水定额，预测2020年、2025年、2030年水平正阳县城区居民综合生活需水量分别为1014.13万m3、1329.39万m3、1754.11万m3。

根据《室外给水设计规范》（GB50013-2006），设计供水量包括管网漏损水量及未预见水量，城镇配水管网的漏损水量一般可按城镇综合生活用水的10%～12%计算，本报告按10%计；未预见水量一般按综合生活用水量和管网漏损量之和的8%～12%计算，本报告按9%计，则2020年、2025年、2030年水平正阳县城区综合生活总需水量分别为 1238.25万m3、1623.19万m3、2141.77万m3。

7.3.3.2 工业需水预测

经过多年发展，正阳县目前已经初步形成农副产品加工和机械制造为主导的产业发展格局，产业集聚区建设加快，先后集聚维维粮油、君乐宝、牧原食品、华星铸造、巴布豆等多家企业，形成温州特色食品产业园、农副产品加工园、机械制造产业园、城乡信息产业园、维维粮油产业园和陶瓷工业园，产业集聚效应不断凸显。据《正阳县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、正阳县产业集聚区相关发展规划，正阳县未来重点发展食品加工、装备制造，配套发展商贸物流、电子信息等产业。2016年正阳县工业增加值为36.84亿元，根据“十三五”规划及有关发展规划，预测2020年、2025年、2030年工业增加值将分别达到49.38亿元、66.08亿元、85.96亿元，现状年～2020年增长率为7.6%，2020年～2025年增长率为6.0%，2025年～2030 年增长率为5.4%。考虑正阳县工业发展对水资源的需求，依据最严格水资源管理制度有关要求，按照节水定额标准，预测2020年、2025年、2030年水平正阳县工业万元增加值定额分别为16.7m3/万元、13.7m3/万元、11.5m3/万元、相应2020年、2025年、2030年需水量分别为824.68万 m3、905.35万m3、988.55万m3。正阳县工业需水量预测结果详见表7.3-6。

表7.3-6 正阳县工业需水量预测表

| 水平年 | 增加值（亿元） | 定额（m3/万元） | 需水量（万m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 年 | 36.84 | 19.0 | 699.96 |
| 2020 年 | 49.38 | 16.7 | 824.68 |
| 2025 年 | 66.08 | 14.0 | 925.18 |
| 2030 年 | 85.96 | 11.5 | 988.55 |

7.3.3.3 河道外生态环境需水预测

河道外生态环境用水主要考虑城镇绿化、环境卫生用水。

根据驻马店、正阳相关城市发展规划，预测2020年、2025年、2030年水平正阳县城镇人均绿化面积分别为8.2m2、8.7m2、9.2m2，城镇人均环境卫生面积分别为3.4m2、3.9m2、4.4m2，则2020年、2025年、2030年水平城镇绿化面积分别为190万m2、253万m2、340万m2，环境卫生面积分别为79万m2、114万m2、163万m2。

规划水平年绿地灌溉定额采用0.9m3（/m2·a）、环境卫生定额采用0.8m3/（m2·a），正阳县城区2020年、2025年、2030年城镇绿化需水量分别为190万m3、253万m3、340万m3、环境卫生需水量分别为79万 m3、114万m3、163万m3。

7.3.3.4 正阳县城区供水分析

正阳县城区现状供水主要由三源自来水有限公司和自备水源井供水。

三源自来水有限公司目前采用深井地下水供水，公司拥有200m 以下水源井19眼。三源自来水有限公司主要担负县城区域的生活、生产、经营和城市公共用水供水任务，供水方式为一级直供式供水，供水能力为1万m3/d。自备水源是县城供水的主要形式，县城现有自备水源井98眼，其中党政机关12眼，事业单位22眼、城区洗浴4眼、城区宾馆23眼、工业企业37眼，开采能力达3万m3/d。

根据正阳县人民政府县长办公会议纪要正政纪【2018】7号文件（详见附件），从长远方向考虑，薄山水库水质较好，将作为城区居民生活供水水源，出山店水库还需要较长时间的建设期，建成后作为居民生活用水的补充和企业、生态用水以及兰青、熊寨两乡镇的农田灌溉用水。考虑到国家逐步减少使用地下水政策要求，近期薄山水库供水虽然以城区生活用水为主，也可考虑工业和其他方面用水，供水管网延伸到产业集聚区，然后逐步关停工业自备井。因此，2020年薄山水库至正阳县城区供水工程建成后，正阳县城区综合生活用水由薄山水库至正阳县城区供水工程供水，正阳县三源自来水公司直供井和城区生活自备水源井作为城区供水应急备用水源，远期出山店水库供水工程作为正阳县城区综合生活补充水源；考虑到2020年薄山水库至正阳县城区供水工程可供水量大于正阳县城区综合生活需水量，富余水量可暂供正阳县城区工业用水，置换部分工业自备井，待出山店水库供水工程建成后，再进行工业水源置换；正阳县城区生态环境由再生水供水。规划水平年正阳县城区供水干管总体规划见图7.3-2。

薄山水库至正阳县城区供水工程管线距离约 46.5km，考虑 5%的沿程输水损失及 5%的净水厂自用水量后，正阳县城综合生活2020年、2025 年、2030 年需水量分别为 1372.03万m3（3.76万m3/d）、1798.55万m3（4.93万m3/d）、2373.15万m3（6.50万m3/d）。2020年、2025年正阳县城区综合生活由薄山水库至正阳县城区供水工程供水，远期2030年由薄山水库至正阳县城区供水工程和出山店水库供水工程联合供水。可研设计的薄山水库至正阳县城区供水工程取水量5万m3/d 基本合理。

## 7.4 用水水平评价及节水潜力分析

7.4.1 用水水平评价

本次水资源论证报告2020年、2025年正阳县城区综合生活用水定额分别取120L/人·d、125 L/人·d，根据《室外给水设计规范》（GB 50013-2006），二区小城市日均综合生活用水110 L/人·d～180L/人·d，正阳县城区综合生活用水处于较低水平。

7.4.2 污水处理及回用合理性分析

本工程运行期，采用管道（隧洞）输水，工程沿线不产生退水，其供给对象是正阳县城区综合生活用水，产生的废污水主要为生活废污水、第三产业和建筑业废污水等，通过城市污水管网，收集到污水处理厂，经污水处理厂处理后回用，其余部分达标排放到下游河道。本项目污水处理及回用是合理的。

7.4.3 节水潜力分析

薄山水库至正阳县城区供水工程主要供城市综合生活用水，近年来正阳县城区综合生活用水水平逐步提高，考虑到今后的城市发展，生活水平将不断提高，城区综合生活用水量亦会不断增长。因此，正阳县城区综合生活用水节水潜力不大。

7.4.4 项目用水量核定

7.4.4.1 论证前后水量变化情况说明

可研报告设计2020年、2025年、2030年正阳县城区综合生活需水量分别为4.70万m3/d、7.34万m3/d、13.76万m3/d。可研推荐2020年、2025年、2030年正阳县城区供水规模分别为5.00万m3/d，7.00万m3/d，14.00万m3/d，薄山水库至正阳县城区供水量为5.00万m3/d。

通过对正阳县城镇综合生活需水分析，水资源论证报告核定后正阳县城综合生活2020年、2025年、2030年需水量分别为1372.03万m3（3.76万m3/d）、1798.55万m3（4.93万m3/d）、2373.15万m3（6.50万m3/d）。

2020年、2025年正阳县城区综合生活由薄山水库至正阳县城区供水工程供水，远期2030年由薄山水库至正阳县城区供水工程和出山店水库供水工程联合供水。考虑到2020年薄山水库至正阳县城区供水工程可供水量大于正阳县城区综合生活需水量，富余水量可暂供正阳县城区工业用水，置换部分工业自备井，待出山店水库供水工程建成后，再进行工业水源置换。可研设计的薄山水库至正阳县城区供水工程供水量5万m3/d基本合理。

7.4.4.2 合理用水量的核定

通过分析论证，核定后2020年正阳县城区需薄山水库供水量为 1798.55万m3（4.93万m3/d），其中供综合生活水量1372.03万m3（3.76 万m3/d），供工业水量426.52万m3（1.17万m3/d）；2025年正阳县城区需薄山水库供水量为1798.55万m3（4.93万m3/d），全部供正阳县城区综合生活用水。

表 7.4-1 核定后正阳县城区需薄山水库供水量成果表

| 水平年 | 2020 年 | 2025 年 |
| --- | --- | --- |
| 供水对象 | 综合生活 | 工业 | 合计 | 综合生活 |
| 供水量 | 万m3/a | 1372.03 | 426.52 | 1798.55 | 1798.55 |
|  | 万m3/d | 3.76 | 1.17 | 4.93 | 4.93 |

# 8.建设项目取水水源论证

## 8.1 水源方案比选及合理性分析

本工程供水对象为正阳县城区综合生活用水，结合当地的水资源条件以及国家用水政策，可供本工程选择的取水水源有：当地地下水、地表水。

8.1.1 当地地下水

根据驻政办【2014】21号《驻马店市人民政府办公室关于印发驻马店市实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》确立的驻马店市各县（区）“三条红线”控制目标，2015年正阳县用水总量控制在0.9158亿m3，其中地下水控制在0.5158亿m3；2020年正阳县用水总量控制在1.1045亿m3，其中地下水控制在0.4725亿m3。正阳县现状地下水用水量0.6亿m3，超出地下水用水控制红线指标。

正阳县城区现状用水主要为三源自来水公司地下水及城区自备井，地下水开采量约4万m3/d，一旦地下水平衡遭到破坏，不仅会引发生态环境问题，同时也将制约经济的发展。根据正阳县水资源可开发利用条件，暂不考虑当地地下水水源。

8.1.2 当地地表水

正阳县属淮河流域，有淮、汝河两大水系。县境内流域面积 100km2以上的主要河流有清水河、慎水河、闾河、黄大港等5条，30km2 以上支沟17条，5～30km2的支沟42条。县境内河流主要靠自然补给，汛期与雨季同期，水位变化显著。夏季雨量集中，水位急剧上升；干旱季节，流量很小，甚至断流，缺乏控制性工程，不适合作为城市供水水源。

8.1.3 薄山水库

薄山水库是汝河支流臻头河上的大型山谷水库，位于确山县任店镇附近，控制流域面积578km2。薄山水库修建于1952年，目前，薄山水库坝顶高程为130.00m，校核水位128.20m，总库容5.1亿m3，兴利水位116.6m，相应库容2.8亿m3。薄山水库以上流域多年平均降水量 935.5mm，多年平均入库水量为1.77亿m3，是一座以防洪、灌溉为主，结合发电、供水、旅游和水产养殖等综合利用的大（Ⅱ）型水库，目前主要用水户有薄山灌区、确山县城市、驻马店古城电厂等，其中向确山县城年总供水量为912万m3；向驻马店古城电厂年供水量920万 m3；薄山水库灌区规划灌溉面积为35万亩，灌区P=75%毛灌溉需水量为9819万m3。薄山水库批复向驻马店市东区城市供水3842万m3。根据《驻马店市东区城市供水工程水资源论证报告书》，为保证确山县城市供水、驻马店古城电厂及驻马店东区城市供水，需对薄山灌区13.5 万亩灌溉面积进行补偿，薄山灌区需薄山水库灌溉需水量减少至 6032万m3。薄山水库目前总供水量不到1.2亿m3，水库多年平均入库水量1.77亿m3，水库还有一定供水能力。本工程年取水量为1799万m3，可参考驻马店东区城市供水工程水指标获得方式，采用薄山水库地表水作为本工程供水水源，并对薄山灌区进行补偿。

## 8.2 依据的资料

8.2.1 依据的资料

8.2.1.1 水文站资料

薄山水文站最早为河道观测站，1952年1月设立，位于河南省确山县曹湾村附近的臻头河上，1954年薄山水库建成后迁至水库观测至今。薄山水文站分别在水库坝上、溢洪道、输水道、电站等处设有观测断面。主要观测项目有水位、流量、降雨量、蒸发、水质等，控制流域面积578km2。

芦庄水文站是汝河支流臻头河上游外方山、篙箕山丘陵区区域代表站，为薄山水库防汛服务。设立于1965年，位于河南省确山县瓦岗乡芦庄村，东南距薄山水库11km，主要观测水位、流量、降雨量、含沙量等，控制流域面积396km2。

8.2.1.2 雨量站资料

薄山水库以上流域主要有竹沟、刘楼、瓦岗等雨量站。竹沟雨量站位于河南省确山县竹沟镇竹沟村，地理坐标为东经113°44'，北纬32°47'，1953年至今有较为完整的雨量资料系列。

刘楼雨量站位于河南省确山县石滚河乡刘楼村，地理坐标为东经113°45'，北纬32°42'，1953 年至今有较为完整的雨量资料系列。瓦岗雨量站位于河南省确山县瓦岗乡瓦岗村，地理坐标为东经113°49'，北纬32°47'，1952 年至今有较为完整的雨量资料系列。

8.2.2 水文资料三性分析

本阶段对所采用的基本水文资料可靠性、一致性、代表性进行分析。薄山水文站为国家基本站，芦庄水文站为省级基本站，竹沟、刘楼、瓦岗等站均为基本雨量站，其测验、资料整编等均按有关规程规范进行，基本资料经过主管部门的审查。

8.2.2.1 资料可靠性

薄山、芦庄水文站，竹沟、刘楼、瓦岗等雨量站均由河南省水文水资源局设立，自设站后加强管理，配备了相应的仪器、设备，其水位、流量、泥沙等测验规范，测验精度和整编质量满足测验和整编规范要求。自设立初至今其水文观测资料已整编、刊印成册。基本资料系列完整，具有一定精度，成果可靠。

8.2.2.2 资料一致性

本区的径流、洪水均由降雨所形成。1954 年以来，流域内未建规模较大的水库等水利设施，而且臻头河上游为丘陵山区，水资源利用程度很低，对河道径流过程和流域洪水产生的影响也较小。

薄山水文站为水库站，其各测验断面顺直、稳定，水位流量关系单一。1954年以来，区域内没有大的气候变化。因此，薄山水文站水文资料的一致性较好。

8.2.2.3 资料代表性

本流域的雨量站、水文站自自设立至今已积累60年左右的水文资料序列，其中包括大水年如1956、1975、1982年等，枯水年如1961、1988、1992年等，另外还有较为可靠的历史洪水调查资料。因此，本区的水文资料具有一定的代表性。

## 8.3 可供水量计算

8.3.1 来水量分析

8.3.1.1 水库以上流域降雨量分析

薄山水库以上流域多年平均降雨量选用薄山、芦庄、竹沟、刘楼、瓦岗等5个站的降雨量资料，采用算术平均法计算。根据1952～2012 年共61年的降雨量系列资料计算分析，采用P～Ⅲ型频率曲线适线。经分析计算，Cv＝0.85，Cs/Cv＝2.5，该区多年平均降雨量为 935.5mm。P=20％保证率降雨量1146.1mm，P=50％保证率年降雨量 903.5mm，P=75％保证率年降雨量 743.5mm，P=90％保证率年降雨量 620.9mm。详见表 8.3-1、表8.3-2。

受大气环流季节性变化影响，流域降雨量年内分配很不均衡，年际变化也非常大。降雨主要集中在汛期（6～9月份），汛期4个月的多年平均降雨量为572.5mm，占全年降雨量的61.2％。非汛期的10月到来年5月为少雨季节，尤其年初 1 月和年末 12 月份降雨量更少，多年平均不足20mm，有些年份降雨量甚至为零。年最大降雨量 1713.9mm，发生在1965年，是多年均值的1.8倍；年最小降雨量 507.7mm，发生在2001年，是多年均值的54％；丰枯年降雨量相差较大，丰枯之比为3.4倍。

表8.3-1 薄山水库以上流域不同保证率典型年平均雨量成果表 单位：mm

| 保证率 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P=20％ 1984 | 16.0 | 7.7 | 14.3 | 28.8 | 92.2 | 180.2 | 250.5 | 162.8 | 228.5 | 47.7 | 78.1 | 39.3 | 1146.1 |
| P=50％ 1962 | 5.9 | 21.8 | 2.4 | 48.8 | 67.3 | 105.9 | 163.3 | 215.0 | 107.6 | 50.6 | 105.5 | 9.3 | 903.5 |
| P=75％ 1994 | 15.6 | 21.5 | 26.4 | 55.8 | 14.0 | 142.0 | 75.5 | 189.0 | 43.8 | 59.1 | 57.1 | 43.6 | 743.5 |
| P=90％ 1961 | 2.7 | 3.6 | 56.5 | 31.5 | 71.0 | 60.2 | 91.5 | 103.5 | 61.5 | 57.7 | 72.7 | 8.8 | 620.9 |
| 多年 均值 | 19.1 | 28.5 | 50.6 | 66.0 | 86.6 | 127.8 | 189.5 | 164.2 | 91.0 | 56.2 | 38.8 | 17.2 | 935.5 |

表8.3-2	薄山水库以上降雨量	单位：mm

| 年份 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1952 | 0.2 | 28.1 | 84.6 | 44.1 | 141.7 | 17.7 | 98.6 | 226.0 | 140.8 | 56.9 | 107.9 | 2.6 | 949.1 |
| 1953 | 20.8 | 48.7 | 23.2 | 9.5 | 15.2 | 94.3 | 277.5 | 236.4 | 12.2 | 14.0 | 53.1 | 15.5 | 820.4 |
| 1954 | 72.7 | 60.3 | 26.6 | 36.3 | 137.6 | 46.6 | 522.9 | 98.2 | 19.0 | 77.7 | 69.1 | 66.4 | 1233.3 |
| 1955 | 10.2 | 40.7 | 88.8 | 41.1 | 33.9 | 47.4 | 270.2 | 269.7 | 48.7 | 2.0 | 1.4 | 21.9 | 876.0 |
| 1956 | 22.8 | 1.9 | 96.7 | 153.2 | 131.1 | 549.3 | 232.5 | 373.6 | 10.0 | 27.0 | 0.2 | 4.2 | 1602.5 |
| 1957 | 70.0 | 17.6 | 22.7 | 65.5 | 45.1 | 132.1 | 117.6 | 21.7 | 13.1 | 22.4 | 59.6 | 24.6 | 612.0 |
| 1958 | 26.6 | 5.3 | 34.0 | 99.4 | 60.4 | 99.6 | 260.2 | 245.0 | 57.4 | 34.1 | 40.2 | 9.6 | 971.9 |
| 1959 | 17.8 | 42.0 | 94.3 | 53.8 | 119.1 | 179.2 | 53.0 | 33.5 | 66.9 | 42.4 | 32.3 | 27.0 | 761.3 |
| 1960 | 14.1 | 31.5 | 79.0 | 37.8 | 69.8 | 282.7 | 227.4 | 49.3 | 203.1 | 23.7 | 44.3 | 6.0 | 1068.9 |
| 1961 | 2.7 | 3.6 | 56.7 | 31.6 | 71.3 | 60.5 | 91.9 | 104.0 | 61.7 | 57.9 | 73.0 | 8.8 | 623.7 |
| 1962 | 5.9 | 21.9 | 2.4 | 49.0 | 67.5 | 106.2 | 163.8 | 215.7 | 108.0 | 50.8 | 105.8 | 9.4 | 906.2 |
| 1963 | 0.0 | 6.1 | 57.0 | 87.2 | 194.2 | 49.0 | 150.4 | 388.7 | 128.0 | 3.4 | 14.0 | 10.4 | 1088.3 |
| 1964 | 43.6 | 61.6 | 59.7 | 177.1 | 150.5 | 93.7 | 187.7 | 127.6 | 107.5 | 172.1 | 12.7 | 6.4 | 1200.2 |
| 1965 | 25.6 | 39.6 | 64.8 | 71.3 | 13.9 | 84.2 | 417.9 | 252.2 | 43.6 | 62.6 | 34.2 | 6.6 | 1116.6 |
| 1966 | 12.1 | 11.1 | 65.2 | 52.2 | 80.7 | 67.2 | 93.5 | 31.9 | 11.0 | 63.0 | 29.8 | 13.8 | 531.6 |
| 1967 | 3.5 | 50.9 | 79.9 | 70.4 | 73.9 | 133.6 | 300.8 | 120.1 | 183.4 | 33.8 | 137.5 | 0.0 | 1188.0 |
| 1968 | 13.3 | 0.0 | 35.5 | 38.9 | 81.8 | 112.5 | 278.4 | 149.1 | 186.6 | 96.9 | 7.2 | 28.2 | 1028.5 |
| 1969 | 33.2 | 25.6 | 21.8 | 151.5 | 81.5 | 24.2 | 142.0 | 128.4 | 146.2 | 5.4 | 15.8 | 2.9 | 778.5 |
| 1970 | 3.5 | 43.8 | 29.3 | 112.0 | 53.1 | 68.7 | 167.9 | 109.9 | 177.2 | 53.7 | 5.4 | 14.0 | 838.6 |
| 1971 | 21.1 | 51.9 | 21.2 | 44.6 | 55.2 | 330.9 | 67.8 | 208.1 | 98.6 | 49.1 | 69.4 | 5.8 | 1023.8 |
| 1972 | 31.0 | 23.5 | 103.4 | 14.2 | 81.3 | 199.8 | 121.9 | 57.2 | 38.4 | 54.6 | 74.1 | 19.3 | 818.6 |
| 1973 | 21.9 | 23.8 | 58.3 | 240.6 | 56.8 | 72.8 | 174.6 | 107.0 | 126.5 | 7.5 | 2.3 | 0.0 | 892.1 |
| 1974 | 19.8 | 31.4 | 38.4 | 94.4 | 151.3 | 37.1 | 53.9 | 152.0 | 82.1 | 98.7 | 36.9 | 32.0 | 828.0 |
| 1975 | 2.5 | 26.8 | 22.3 | 122.5 | 37.4 | 185.4 | 160.0 | 845.5 | 158.5 | 108.7 | 9.5 | 34.8 | 1713.9 |
| 1976 | 0.1 | 71.3 | 10.1 | 66.5 | 61.0 | 67.7 | 136.1 | 218.3 | 50.0 | 21.7 | 24.1 | 5.3 | 732.1 |
| 1977 | 7.4 | 0.3 | 69.8 | 172.2 | 66.1 | 80.5 | 551.7 | 106.7 | 86.0 | 104.8 | 42.2 | 30.1 | 1317.8 |
| 1978 | 14.2 | 35.4 | 27.6 | 10.3 | 57.6 | 199.9 | 53.5 | 138.1 | 43.2 | 50.5 | 63.3 | 4.9 | 698.5 |
| 1979 | 19.1 | 37.0 | 36.6 | 66.0 | 76.9 | 56.8 | 196.7 | 99.7 | 344.4 | 0.0 | 7.6 | 64.1 | 1004.9 |
| 1980 | 19.6 | 1.4 | 88.2 | 49.4 | 173.9 | 219.4 | 117.3 | 137.2 | 54.0 | 88.2 | 1.9 | 0.0 | 950.3 |
| 1981 | 19.6 | 41.0 | 55.0 | 48.7 | 5.7 | 106.6 | 125.3 | 208.8 | 71.0 | 121.5 | 58.2 | 6.2 | 867.6 |
| 1982 | 13.7 | 19.2 | 35.2 | 46.7 | 100.1 | 40.3 | 440.9 | 447.0 | 71.5 | 20.7 | 62.6 | 3.1 | 1301.2 |
| 1983 | 13.1 | 10.5 | 31.6 | 31.9 | 46.1 | 231.2 | 185.7 | 166.9 | 146.7 | 221.5 | 10.3 | 1.8 | 1097.3 |
| 1984 | 16.1 | 7.8 | 14.3 | 28.9 | 92.6 | 181.0 | 251.7 | 163.5 | 229.5 | 47.9 | 78.5 | 39.5 | 1151.3 |
| 1985 | 14.4 | 21.6 | 42.5 | 71.0 | 111.0 | 54.7 | 81.8 | 64.0 | 70.3 | 162.1 | 11.6 | 13.8 | 719.0 |
| 1986 | 13.2 | 3.2 | 32.0 | 18.7 | 104.5 | 99.4 | 84.6 | 67.7 | 224.0 | 57.4 | 11.7 | 41.4 | 757.6 |
| 1987 | 25.3 | 44.6 | 80.5 | 53.5 | 156.9 | 137.7 | 243.9 | 134.0 | 95.4 | 110.4 | 20.1 | 0.0 | 1102.4 |
| 1988 | 2.8 | 22.0 | 74.7 | 4.1 | 101.1 | 11.4 | 94.9 | 164.4 | 114.0 | 50.5 | 0.0 | 10.2 | 650.2 |
| 1989 | 62.5 | 84.5 | 32.1 | 50.2 | 40.1 | 215.4 | 158.5 | 230.2 | 117.1 | 14.2 | 57.1 | 18.0 | 1079.7 |
| 1990 | 41.0 | 70.8 | 81.6 | 51.3 | 102.2 | 121.2 | 127.2 | 89.8 | 39.4 | 12.6 | 80.1 | 5.9 | 823.1 |
| 1991 | 11.3 | 51.0 | 86.4 | 63.8 | 219.6 | 272.0 | 130.6 | 170.8 | 137.9 | 2.2 | 12.2 | 26.2 | 1183.9 |
| 1992 | 12.7 | 5.1 | 106.1 | 30.1 | 42.1 | 66.4 | 119.1 | 41.6 | 49.6 | 30.3 | 18.2 | 15.3 | 536.6 |
| 1993 | 40.8 | 58.3 | 63.7 | 91.0 | 73.0 | 129.7 | 166.8 | 116.6 | 38.4 | 8.9 | 63.1 | 3.2 | 853.7 |
| 1994 | 15.6 | 21.6 | 26.5 | 56.0 | 14.1 | 142.5 | 75.8 | 189.7 | 43.9 | 59.3 | 57.3 | 43.8 | 746.4 |
| 1995 | 4.4 | 6.3 | 26.1 | 46.7 | 37.7 | 118.6 | 152.8 | 132.8 | 48.1 | 131.7 | 0.0 | 12.3 | 717.5 |
| 1996 | 9.4 | 13.2 | 38.8 | 33.8 | 55.3 | 220.5 | 136.5 | 153.4 | 122.5 | 113.7 | 148.0 | 1.0 | 1046.3 |
| 1997 | 21.2 | 25.3 | 101.5 | 35.7 | 71.3 | 56.0 | 74.9 | 53.5 | 76.8 | 19.0 | 59.6 | 11.0 | 605.7 |
| 1998 | 42.6 | 26.8 | 81.6 | 115.6 | 216.4 | 82.2 | 154.0 | 532.6 | 50.2 | 13.5 | 1.8 | 16.3 | 1333.7 |
| 1999 | 1.9 | 1.4 | 53.9 | 92.8 | 134.4 | 45.6 | 60.5 | 43.4 | 37.7 | 123.3 | 19.6 | 0.9 | 615.6 |
| 2000 | 40.1 | 15.1 | 0.5 | 2.9 | 87.0 | 323.4 | 263.2 | 94.1 | 118.3 | 171.9 | 34.3 | 18.9 | 1169.9 |
| 2001 | 47.1 | 26.4 | 9.2 | 19.4 | 26.0 | 35.3 | 206.0 | 17.5 | 1.2 | 50.8 | 3.3 | 65.5 | 507.7 |
| 2002 | 3.6 | 24.4 | 51.4 | 73.9 | 112.4 | 226.9 | 92.5 | 24.9 | 42.8 | 21.8 | 18.5 | 43.0 | 736.3 |
| 2003 | 12.6 | 44.2 | 61.3 | 105.9 | 50.6 | 275.2 | 199.0 | 214.9 | 58.9 | 153.0 | 31.4 | 22.2 | 1229.2 |
| 2004 | 15.3 | 16.4 | 45.9 | 0.6 | 51.4 | 111.9 | 151.9 | 179.1 | 67.5 | 4.7 | 39.7 | 37.6 | 721.9 |
| 2005 | 9.3 | 26.4 | 36.4 | 86.0 | 116.3 | 133.7 | 340.8 | 316.1 | 108.6 | 25.8 | 20.6 | 3.9 | 1223.9 |
| 2006 | 30.5 | 19.0 | 7.2 | 87.9 | 76.9 | 213.7 | 286.1 | 43.6 | 110.1 | 7.6 | 48.4 | 24.4 | 955.5 |
| 2007 | 0.0 | 47.4 | 92.6 | 23.6 | 144.1 | 98.9 | 425.5 | 85.2 | 46.7 | 21.4 | 14.3 | 22.2 | 1021.9 |
| 2008 | 50.9 | 5.1 | 41.7 | 221.5 | 163.5 | 17.7 | 312.4 | 133.5 | 15.4 | 63.6 | 7.4 | 0.6 | 1033.3 |
| 2009 | 5.1 | 51.1 | 43.6 | 75.8 | 105.0 | 129.6 | 199.0 | 178.3 | 33.3 | 17.5 | 55.5 | 24.0 | 917.8 |
| 2010 | 3.8 | 34.6 | 72.5 | 46.0 | 89.8 | 73.6 | 263.1 | 68.2 | 150.7 | 9.9 | 9.1 | 0.1 | 821.5 |
| 2011 | 1.1 | 46.6 | 21.6 | 11.5 | 57.0 | 68.1 | 174.4 | 100.2 | 79.6 | 60.5 | 106.8 | 14.8 | 742.1 |
| 2012 | 8.4 | 3.1 | 39.3 | 35.6 | 39.8 | 57.2 | 94.0 | 139.0 | 126.7 | 12.7 | 34.0 | 28.8 | 618.7 |
| 平均 | 19.1 | 28.5 | 50.6 | 66.0 | 86.6 | 127.8 | 189.5 | 164.2 | 91.0 | 56.2 | 38.8 | 17.2 | 935.5 |

8.3.1.2 薄山水库来水量分析

1、水库基本情况

薄山水库是汝河支流臻头河上的大型山谷水库，位于确山县任店镇附近，北距确山县城20km，东距京广铁路13km，控制流域面积578 km2，一座以防洪、灌溉为主，结合发电、供水、旅游和水产养殖等综合利用的大（Ⅱ）型水库。水库修建于1952年，1954年完工，因防洪标准低，于1956年5月按百年一遇洪水设计，千年一遇洪水校核进行扩建。1975年8月至1976年春，又对溢洪道进行了改扩建。1981 年冬至1983年春又按可能最大降雨标准进行除险加固。水库最近一次除险加固于2011年完成，除险加固后薄山水库坝顶高程为130.00m，校核水位128.20m，总库容由6.2亿m3调整为5.1亿m3，兴利水位 116.6m，相应库容2.8亿m3，死水位92.00m，死库容0.11亿m3。水库汛期6月21日～9月15日汛限水位为113.80m，相应库容2.23亿m3。2011年除险加固后薄山水库的基本特性见表8.3-3。

表8.3-3 薄山水库工程基本特性表

| 序号 | 名称 | 单位 | “75.8”后扩建加固设计 | 2011年除险加固 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 流域特性 |  |  |  |
| 1 | 流域面积 | km2 | 578 | 578 |
| 2 | 多年平均径流量 | 亿m3 | 1.84 | 1.77（1956-2012 系列） |
| 3 | P.M.F | m3/s | 18600 | / |
| 4 | 0.02％洪水流量 | m3/s | / | 12876 |
| 5 | 1％洪水流量 | m3/s | 6400 | 6400 |
| 6 | 2％洪水流量 | m3/s | 5250 | 5250 |
| 二 | 枢纽效益指标 |  |  |  |
| 1 | 灌溉面积 | 亩 | 35×104 | 35×104 |
| 2 | 防洪面积 | 亩 | 100×104 | 100×104 |
| 3 | 装机容量 | kwh | 5200 | 5200 |
| 4 | 发电量 | kwh | 745×104 | 745×104 |
| 三 | 水库特性 |  |  |  |
| 1 | 正常蓄水位 | m | 116.60 | 116.60 |
| 2 | 百年一遇设计洪水位 | m | 121.30 | 122.10 |
| 3 | 百年一遇设计下泄流量 | m3/s | 1000 | 1000 |
| 4 | 五千年一遇校核洪水位 | m | / | 125.30 |
| 5 | 五千年一遇校核下泄流量 | m3/s | / | 6472 |
| 6 | P.M.F 校核下泄流量 | m | 128.20 | / |
| 7 | P.M.F 校核洪水位 | m3/s | 8500 | / |
| 8 | 死水位 | m | 92.00 | 92.00 |
| 9 | 总库容 | 亿m3 | 6.20 | 5.10 |
| 10 | 防洪库容 | 亿m3 | 1.71 | 1.71 |
| 11 | 兴利库容 | 亿m3 | 2.80 | 2.80 |
| 12 | 死库容 | 亿m3 | 0.105 | 0.105 |
| 四 | 建筑物特性 |  |  |  |
| 大坝 | 型式 | 粘土心墙上接斜墙砂壳坝 |
|  | 坝顶高程 | m | 130.00 | 130.00 |
|  | 坝顶长度 | m | 545 | 545 |
|  | 最大坝高 | m | 48.41 | 48.41 |
| 溢洪道 | 堰顶高程 | m | 110.00 | 110.00 |
|  | 堰顶宽度 | m | 70 | 70.00 |
|  | 最大泄量 | m3/s | 8500 | 6472.00 |
| 输水洞 | 型式 | 钢筋混凝土有压圆形隧道 |
|  | 进口地板高程 | m | 83.51 | 84.51 |
|  | 洞径 | m | D=3.5 | D=3.6 |
|  | 洞长 | m | 296.6 | 297.6 |
|  | 闸门型式 |  | 钢直升门 | 钢直升门 |
|  | 最大泄量 | m3/s | 117 | 118 |

2、薄山水库入库径流

薄山水库入库水量计算，采用薄山水文站各控制断面的实测出库水量资料与水库蓄变量、渗漏量、引出水量资料等反推求得。本次水资源论证薄山水库的设计入库径流采用已审查通过的《驻马店市东区城市供水工程水资源论证报告书》薄山水库入库成果，选用薄山水文站1956～2012年57年系列径流，能够满足本工程调节计算的精度要求。详见表8.3-4、表8.3-5。

1956～2012年57年系列薄山水库多年平均入库水量17716万m3，P=20%保证率来水量26604万m3，P=50%保证率来水量14925万m3，P=75%保证率来水量8520万m3，P=90%保证率来水量4627万m3，P=97%保证率来水量2241万m3。

表 8.3-4 薄山水库（1956～2012 年）入库水量成果表 单位：万m3

| 年份 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1956 | 210 | 130 | 700 | 4330 | 2180 | 18640 | 7350 | 16310 | 730 | 170 | 110 | 120 | 50980 |
| 1957 | 420 | 580 | 430 | 360 | 760 | 1030 | 1270 | 140 | 70 | 60 | 100 | 160 | 5380 |
| 1958 | 130 | 80 | 90 | 310 | 1150 | 230 | 4990 | 6530 | 250 | 270 | 500 | 230 | 14760 |
| 1959 | 150 | 770 | 2270 | 2160 | 1680 | 4360 | 690 | 170 | 120 | 80 | 120 | 100 | 12670 |
| 1960 | 90 | 100 | 1190 | 230 | 510 | 6880 | 7370 | 310 | 4480 | 310 | 260 | 170 | 21900 |
| 1961 | 130 | 100 | 400 | 290 | 570 | 180 | 440 | 190 | 100 | 100 | 580 | 120 | 3200 |
| 1962 | 110 | 90 | 100 | 100 | 150 | 550 | 1020 | 4410 | 990 | 520 | 2130 | 730 | 10900 |
| 1963 | 320 | 120 | 410 | 1090 | 7110 | 1410 | 890 | 11270 | 3860 | 1310 | 360 | 210 | 28360 |
| 1964 | 380 | 810 | 1900 | 6080 | 4760 | 470 | 2040 | 2610 | 3540 | 6410 | 1130 | 420 | 30550 |
| 1965 | 280 | 720 | 1520 | 1400 | 500 | 210 | 17000 | 8940 | 580 | 480 | 370 | 220 | 32220 |
| 1966 | 110 | 170 | 1130 | 210 | 260 | 340 | 240 | 140 | 80 | 80 | 60 | 60 | 2880 |
| 1967 | 70 | 110 | 280 | 920 | 300 | 140 | 12350 | 960 | 2280 | 950 | 3540 | 650 | 22550 |
| 1968 | 240 | 180 | 160 | 240 | 1080 | 590 | 10610 | 2320 | 5150 | 3100 | 370 | 330 | 24370 |
| 1969 | 280 | 1320 | 910 | 6170 | 3110 | 280 | 510 | 650 | 1840 | 310 | 120 | 80 | 15580 |
| 1970 | 110 | 200 | 310 | 1430 | 490 | 380 | 2010 | 1430 | 1740 | 790 | 200 | 120 | 9210 |
| 1971 | 260 | 430 | 520 | 170 | 270 | 4810 | 4710 | 2530 | 550 | 1350 | 1780 | 210 | 17590 |
| 1972 | 300 | 630 | 2180 | 480 | 370 | 3710 | 3760 | 470 | 350 | 230 | 410 | 200 | 13090 |
| 1973 | 190 | 340 | 1130 | 6010 | 2790 | 790 | 3170 | 1140 | 2280 | 260 | 90 | 60 | 18250 |
| 1974 | 120 | 310 | 460 | 1340 | 3280 | 310 | 160 | 2320 | 300 | 1720 | 330 | 260 | 10910 |
| 1975 | 280 | 400 | 150 | 1800 | 500 | 1560 | 3180 | 46280 | 2370 | 2500 | 490 | 720 | 60230 |
| 1976 | 320 | 1740 | 550 | 430 | 310 | 190 | 950 | 3330 | 870 | 120 | 90 | 60 | 8960 |
| 1977 | 50 | 40 | 180 | 1520 | 1770 | 330 | 18090 | 1850 | 800 | 990 | 1280 | 230 | 27130 |
| 1978 | 260 | 620 | 160 | 100 | 90 | 3120 | 510 | 1080 | 200 | 150 | 300 | 100 | 6690 |
| 1979 | 130 | 260 | 220 | 240 | 1080 | 160 | 1580 | 490 | 12000 | 470 | 150 | 270 | 17050 |
| 1980 | 320 | 227 | 1352 | 1208 | 2886 | 6608 | 2513 | 4297 | 1165 | 1218 | 285 | 141 | 22221 |
| 1981 | 77 | 426 | 349 | 1225 | 50 | 48 | 346 | 3861 | 354 | 2390 | 1621 | 395 | 11143 |
| 1982 | 254 | 303 | 594 | 483 | 464 | 502 | 12779 | 20685 | 891 | 797 | 808 | 601 | 39161 |
| 1983 | 183 | 173 | 467 | 296 | 201 | 3178 | 6650 | 3792 | 4527 | 7393 | 1168 | 353 | 28382 |
| 1984 | 324 | 222 | 249 | 299 | 481 | 3908 | 8114 | 3803 | 6068 | 3301 | 1599 | 71 | 28439 |
| 1985 | 503 | 751 | 1228 | 1111 | 2057 | 405 | 524 | 255 | 563 | 3194 | 557 | 308 | 11455 |
| 1986 | 285 | 219 | 242 | 115 | 625 | 538 | 87 | 578 | 4130 | 330 | 169 | 225 | 7544 |
| 1987 | 540 | 544 | 1224 | 801 | 1997 | 3836 | 6623 | 3082 | 2563 | 1373 | 435 | 213 | 23231 |
| 1988 | 238 | 269 | 1560 | 331 | 409 | 274 | 175 | 549 | 1237 | 252 | 136 | 98 | 5529 |
| 1989 | 461 | 1289 | 2052 | 300 | 43 | 4327 | 3750 | 7834 | 1812 | 345 | 514 | 353 | 23080 |
| 1990 | 354 | 2871 | 2021 | 895 | 1252 | 1553 | 1112 | 813 | 148 | 84 | 810 | 122 | 12035 |
| 1991 | 173 | 226 | 1480 | 1118 | 3923 | 10177 | 3204 | 4488 | 1821 | 6 | 181 | 51 | 26847 |
| 1992 | 232 | 182 | 1271 | 367 | 128 | 30 | 800 | 180 | 516 | 337 | 346 | 55 | 4445 |
| 1993 | 105 | 346 | 551 | 606 | 592 | 571 | 1578 | 1496 | 351 | 34 | 254 | 146 | 6629 |
| 1994 | 136 | 136 | 278 | 287 | 564 | 219 | 293 | 1103 | 434 | 195 | 256 | 554 | 4455 |
| 1995 | 203 | 119 | 89 | 157 | 50 | 473 | 887 | 1378 | 322 | 1298 | 232 | 157 | 5364 |
| 1996 | 150 | 117 | 77 | 193 | 204 | 2297 | 4337 | 3127 | 1844 | 914 | 7026 | 825 | 21112 |
| 1997 | 438 | 382 | 2720 | 712 | 466 | 275 | 424 | 143 | 204 | 74 | 145 | 98 | 6081 |
| 1998 | 216 | 209 | 624 | 982 | 4369 | 1563 | 3715 | 18890 | 559 | 38 | 133 | 181 | 31477 |
| 1999 | 187 | 122 | 292 | 440 | 1637 | 116 | 171 | 133 | 175 | 383 | 129 | 76 | 3861 |
| 2000 | 156 | 197 | 68 | 19 | 100 | 5428 | 8680 | 864 | 2758 | 6294 | 2183 | 2415 | 29163 |
| 2001 | 1171 | 1314 | 866 | 271 | 107 | 68 | 854 | 178 | 90 | 46 | 73 | 383 | 5421 |
| 2002 | 86 | 101 | 351 | 215 | 1268 | 4256 | 1968 | 118 | 0 | 38 | 37 | 142 | 8579 |
| 2003 | 53 | 166 | 737 | 1295 | 687 | 2877 | 7411 | 4683 | 1813 | 4998 | 844 | 317 | 25880 |
| 2004 | 428 | 383 | 649 | 367 | 329 | 164 | 1320 | 2256 | 696 | 261 | 327 | 404 | 7582 |
| 2005 | 366 | 320 | 365 | 741 | 1775 | 1719 | 10330 | 12255 | 2919 | 2189 | 648 | 365 | 33990 |
| 2006 | 430 | 438 | 417 | 717 | 871 | 1889 | 9559 | 2599 | 1155 | 149 | 145 | 179 | 18548 |
| 2007 | 217 | 236 | 1662 | 476 | 1219 | 1055 | 20662 | 2299 | 974 | 466 | 416 | 417 | 30098 |
| 2008 | 425 | 494 | 415 | 5897 | 3468 | 383 | 6220 | 2574 | 543 | 533 | 424 | 236 | 21613 |
| 2009 | 136 | 319 | 326 | 938 | 602 | 845 | 4978 | 3081 | 597 | 184 | 323 | 631 | 12960 |
| 2010 | 673 | 899 | 1424 | 1477 | 892 | 1005 | 5543 | 829 | 2364 | 805 | 698 | 586 | 17193 |
| 2011 | 343 | 514 | 606 | 436 | 376 | 561 | 854 | 1140 | 493 | 294 | 384 | 340 | 6341 |
| 2012 | 309 | 254 | 319 | 262 | 173 | 465 | 395 | 445 | 1628 | 58 | 81 | 130 | 4519 |
| 平均 | 265 | 439 | 777 | 1096 | 1216 | 1970 | 4241 | 4029 | 1601 | 1105 | 671 | 305 | 17716 |

根据薄山水库入库水量系列分析可知，在多年平均入库水量中，月均最大为4241万m3，出现在7月份；月最小为265万m3，出现在1月份。多年平均连续最大四个月径流量出现在6～9月份，相应入库水量为11841万m3，约占年入库水量的66.8％。在1956～2012年系列中，1975 年天然径流量最大达60230万m3，是1966年最小值2880万m3的20.9倍。

8.3.2 用水量分析

薄山水库是一座以防洪、灌溉为主，结合发电、供水、旅游和水产养殖等综合利用的大（Ⅱ）型水库。目前水库除了向灌区供水外，还担负为确山县城市、驻马店古城电厂、驻马店市东区城市供水以及改善下游河流生态等任务。

8.3.2.1 薄山灌区需水量分析

1、设计灌区指标

薄山灌区位于薄山水库下游的臻头河两岸，涉及确山、汝南两县，灌区由西南向东北倾斜，自上而下呈扇形展开。薄山灌区始建于1958 年，设计灌溉面积57.64万亩，以旱作物为主，设计灌溉保证率为 75％，受当时经济条件限制，灌区仅完成了总干、南北干渠和六条支渠。1964年，灌区重新规划，设计灌溉面积减少至35万亩，由于国家投资微少，在当地政府和群众的自筹下，仅小规模进行了田间配套建设，平均年实灌面积为13万亩。由于种种原因，原灌区规划一直未能实施，加之原建筑物老化、损毁严重，至2002年底，实际灌溉面积只剩6万亩，灌溉水利用系数不足0.3。1999年，驻马店市水利勘测设计院对薄山灌区进行了重新规划设计，根据《河南省薄山灌区续建配套与节水改造规划报告》，薄山灌区规划灌溉面积35万亩，其中确山县20万亩，汝南县15万亩。根据《驻马店市东区城市供水工程水资源论证报告书》，确山县城、驻马店古城电厂、驻马店东区供水影响薄山灌区灌溉面积13.5万亩，需对其进行补偿。本次调节计算，薄山灌区需薄山水库灌溉面积按21.5万亩计算。

薄山灌区灌溉设计保证率为75％。根据《河南省薄山灌区续建配套与节水改造规划报告》，薄山灌区规划水平年灌区作物种植比例见表 8.3-6。

表8.3-6 薄山灌区规划水平年设计作物种植比例

| 作物 | 小麦 | 玉米 | 水稻 | 花生 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比例（%） | 80 | 45 | 20 | 35 | 180 |

2、作物需水量

根据《河南省薄山灌区续建配套与节水改造规划报告》，作物需水量计算采用1997年联合国世界粮农组织推荐的彭曼公式计算参照作物需水量。灌区不同时期的风速、日照、气温、湿度等气象条件及作物系数，经计算，薄山灌区主要作物多年平均需水量为：小麦255 m3/亩，玉米325m3/亩，水稻469m3/亩，花生207m3/亩。

3、灌溉制度

作物生长期任一时段，要求计划湿润层储水量必须经常保持在一定的适宜范围内，才能满足正常生长需求。根据《河南省薄山灌区续建配套与节水改造规划报告》，通过对湿润层含水量平衡分析，得出作物的灌溉制度。在旱作物及水稻灌溉制度计算时，对灌水和降雨进行协调计算，优化设计，最终算得小麦、玉米、水稻、花生多年平均净灌溉定额分别为85.0m3/亩、123.1m3/亩、346.8m3/亩和13.2 m3/亩。

4、灌区净需水量

根据确定的作物种植比例以及所计算的作物需水量和灌溉制度，可得出各年度综合净灌溉定额。75％年份薄山灌区多年平均综合净灌溉定额为190.8m3/亩，详见表8.3-7。

表8.3-7 薄山灌区综合净灌溉定额成果表

| 年份 | 净灌溉定（m3/亩） | 年份 | 净灌溉定额（m3/亩） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1968-1969 | 246.6 | 1991-1992 | 307.9 |
| 1969-1970 | 233.6 | 1992-1993 | 198.9 |
| 1970-1971 | 168.8 | 1993-1994 | 265.5 |
| 1971-1972 | 199.6 | 1994-1995 | 170 |
| 1972-1973 | 185.3 | 1995-1996 | 191.5 |
| 1973-1974 | 280.1 | 1996-1997 | 275 |
| 1974-1975 | 121.2 | 1997-1998 | 109.5 |
| 1975-1976 | 188.9 | 1998-1999 | 294.0 |
| 1976-1977 | 253.1 | 1999-2000 | 146.7 |
| 1977-1978 | 265.8 | 2000-2001 | 265.5 |
| 1978-1979 | 154.9 | 2001-2002 | 168.4 |
| 1979-1980 | 150.9 | 2002-2003 | 117.0 |
| 1980-1981 | 236.2 | 2003-2004 | 120.4 |
| 1981-1982 | 152.8 | 2004-2005 | 144.5 |
| 1982-1983 | 209 | 2005-2006 | 148.5 |
| 1983-1984 | 160.4 | 2006-2007 | 129.5 |
| 1984-1985 | 194.6 | 2007-2008 | 124.0 |
| 1985-1986 | 264.1 | 2008-2009 | 194.5 |
| 1986-1987 | 118.2 | 2009-2010 | 181.5 |
| 1987-1988 | 236.5 | 2010-2011 | 255.5 |
| 1988-1989 | 104.1 | 2011-2012 | 198.0 |
| 1989-1990 | 120.6 |  |  |
| 1990-1991 | 145 | 平均 | 190.8 |

参考《河南省薄山灌区续建配套与节水改造规划报告》，考虑到灌水管理等各种因素，2030年水平年灌溉水利用系数取0.68。经计算，采取补偿措施后水库灌溉面积21.5万亩情况下，薄山灌区多年平均净需水量为4102万m3，毛需水量为6032万m3。其多年灌溉需水量及过程详见表8.3-8。

表8.3-8 薄山灌区灌溉需水量及过程计算表 单位：万m3

| 年月 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 净定额 | 净需水 | 毛水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1968-1969 |  |  |  |  |  | 516 | 516 |  | 1621 | 1290 | 1359 |  | 247 | 5302 | 7797 |
| 1969-1970 | 516 |  | 688 |  | 516 |  |  | 516 | 1026 | 746 | 1015 |  | 234 | 5022 | 7386 |
| 1970-1971 |  |  | 688 |  |  |  | 516 |  | 189 | 2094 | 142 |  | 169 | 3629 | 5337 |
| 1971-1972 |  |  |  |  |  |  | 516 |  | 751 | 344 | 2313 | 368 | 200 | 4291 | 6311 |
| 1972-1973 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1077 | 604 | 2303 |  | 185 | 3984 | 5859 |
| 1973-1974 | 688 |  | 688 |  |  | 688 |  |  | 1552 | 807 | 1458 | 142 | 280 | 6022 | 8856 |
| 1974-1975 |  |  |  |  |  | 688 |  |  | 477 | 721 | 579 | 142 | 121 | 2606 | 3832 |
| 1975-1976 |  |  |  |  |  | 688 |  | 516 | 944 | 1000 | 828 | 86 | 189 | 4062 | 5973 |
| 1976-1977 | 688 |  | 688 |  | 860 |  |  |  | 1138 | 116 | 1499 | 454 | 253 | 5442 | 8002 |
| 1977-1978 |  |  |  |  |  | 688 | 860 | 688 | 970 | 1152 | 980 | 334 | 266 | 5672 | 8341 |
| 1978-1979 | 516 |  |  |  |  | 688 |  |  | 1172 |  | 869 | 86 | 155 | 3331 | 4898 |
| 1979-1980 | 516 | 516 |  |  |  |  |  | 516 | 486 | 258 | 944 |  | 151 | 3236 | 4758 |
| 1980-1981 |  | 688 |  |  |  | 688 | 688 |  | 1034 | 1133 | 761 | 86 | 236 | 5078 | 7468 |
| 1981-1982 |  |  |  |  |  | 516 | 688 | 516 | 1133 | 432 |  |  | 153 | 3285 | 4831 |
| 1982-1983 |  |  |  |  | 860 | 688 | 688 | 688 | 824 | 142 | 604 |  | 209 | 4494 | 6608 |
| 1983-1984 |  |  |  |  | 688 | 860 | 516 |  | 542 |  | 843 |  | 160 | 3449 | 5072 |
| 1984-1985 |  |  |  |  |  |  | 516 |  | 1069 | 807 | 1707 | 86 | 195 | 4184 | 6153 |
| 1985-1986 |  |  |  |  | 688 | 516 | 1204 |  | 654 | 1092 | 1525 |  | 264 | 5678 | 8350 |
| 1986-1987 | 516 |  |  |  |  |  |  |  | 507 | 228 | 1204 | 86 | 118 | 2541 | 3737 |
| 1987-1988 | 516 |  |  |  | 516 |  | 688 |  | 1237 | 1464 | 665 |  | 237 | 5085 | 7478 |
| 1988-1989 |  |  | 516 |  |  | 516 |  |  | 288 | 258 | 228 | 432 | 104 | 2238 | 3291 |
| 1989-1990 |  |  |  |  |  |  |  |  | 288 | 645 | 1292 | 368 | 121 | 2593 | 3813 |
| 1990-1991 | 516 |  |  |  | 516 |  |  |  | 559 | 768 | 620 | 138 | 145 | 3118 | 4584 |
| 1991-1992 | 860 |  | 688 |  |  | 860 |  |  | 1235 | 1081 | 1464 | 432 | 308 | 6620 | 9736 |
| 1992-1993 | 516 |  | 688 |  | 860 |  |  |  | 1065 | 761 | 258 | 129 | 199 | 4277 | 6289 |
| 1993-1994 | 688 |  | 688 |  |  | 860 |  |  | 1355 | 1319 | 657 | 142 | 266 | 5709 | 8395 |
| 1994-1995 | 688 |  | 516 |  |  | 688 |  |  | 627 | 344 | 792 |  | 170 | 3655 | 5375 |
| 1995-1996 | 516 |  | 860 |  |  | 688 |  |  | 781 | 228 | 958 | 86 | 192 | 4117 | 6054 |
| 1996-1997 |  | 516 |  |  | 688 |  |  |  | 1105 | 1464 | 1707 | 432 | 275 | 5913 | 8695 |
| 1997-1998 | 516 |  | 516 |  |  |  |  |  | 751 | 572 |  |  | 110 | 2355 | 3462 |
| 1998-1999 | 688 |  | 860 |  |  | 688 |  |  | 1133 | 1034 | 1550 | 368 | 294 | 6321 | 9295 |
| 1999-2000 |  | 688 |  |  | 516 | 688 |  |  | 288 | 142 | 746 | 86 | 147 | 3154 | 4638 |
| 2000-2001 |  |  | 688 |  | 516 | 688 |  |  | 1457 | 381 | 1525 | 454 | 266 | 5709 | 8394 |
| 2001-2002 | 688 |  | 516 |  |  | 688 |  |  | 486 | 721 | 523 |  | 168 | 3621 | 5325 |
| 2002-2003 | 688 |  | 688 |  |  | 516 |  |  | 288 | 194 | 142 |  | 117 | 2516 | 3699 |
| 2003-2004 |  |  | 688 |  | 516 |  |  |  | 548 | 258 | 579 |  | 120 | 2589 | 3807 |
| 2004-2005 | 688 |  | 860 |  |  | 516 |  |  | 557 | 344 |  | 142 | 145 | 3106 | 4568 |
| 2005-2006 | 516 |  | 688 |  |  | 516 |  |  | 486 | 228 | 759 |  | 149 | 3193 | 4696 |
| 2006-2007 | 516 |  |  |  | 516 |  |  |  | 824 | 142 | 453 | 334 | 130 | 2785 | 4094 |
| 2007-2008 | 516 |  | 516 |  |  | 516 |  |  | 804 |  | 228 | 86 | 124 | 2666 | 3920 |
| 2008-2009 | 688 |  | 860 |  |  | 688 |  |  | 751 | 432 | 622 | 142 | 195 | 4182 | 6150 |
| 2009-2010 | 860 |  | 516 |  | 688 |  |  |  | 1105 | 142 | 591 |  | 182 | 3902 | 5738 |
| 2010-2011 | 860 |  | 688 |  |  | 860 |  |  | 1307 | 432 | 1204 | 142 | 256 | 5494 | 8078 |
| 2011-2012 | 516 |  | 516 |  |  | 688 |  |  | 1315 | 394 | 495 | 334 | 198 | 4257 | 6260 |
| 均值 | 352 | 55 | 348 |  | 203 | 407 | 168 | 78 | 859 | 607 | 886 | 139 | 191 | 4102 | 6032 |

8.3.2.2 确山县城用水分析

1999 年确山县城供水一期工程建成，工程利用薄山水库总干渠和北干渠灌溉渠道输水，再经由管道引水入县城水厂，供水管道设计流量3.0m3/s，水厂近期规模1.5万m3/d，规划确山县城市供水年引水量为913万m3。其用水保证率为95％。

8.3.2.3 古城电厂用水分析

2008年薄山水库向驻马店古城电厂供水，工程取水口位于总干渠渠首下游200m处，通过新建的节制闸和预处理泵站，直接从总干渠取水，经电厂专用输水管道引水入古城电厂，电厂设计年最大取水量为920万m3。其用水保证率为97％。据调查，薄山水库近年实际供水情况见表8.3-9。

表8.3-9 薄山水库 2009 年～2016 年实际供水情况表 单位：万 m3

| 年份（年） | 供水量 |
| --- | --- |
|  | 确山县城 | 古城电厂 | 农业 |
| 2009 年 | 609 | 617 | 2067 |
| 2010年 | 534 | 714 | 2054 |
| 2011年 | 522 | 645 | 2600 |
| 2012年 | 418 | 572 | 2700 |
| 2013年 | 411 | 555 | 2300 |
| 2014年 | 412 | 432 | 1950 |
| 2015年 | 415 | 361 | 1650 |
| 2016年 | 538 | 409 |  |

8.3.2.4 驻马店市东区用水量分析

目前驻马店市东区城市供水工程（第三水厂）已经开工建设，取水口位于现有薄山水库输水洞左侧（西侧）86m处，根据《驻马店市东区城市供水工程水资源论证报告书》，驻马店东区年取水量为3842 万m3。

8.3.2.5 下游河道生态需水量

为保证薄山水库以下臻头河的生态需水要求，其河道最小生态下泄流量按薄山水库多年平均来水量的10％，即1769万m3/a（0.56m3/s）控制，当水库弃水与渗漏水量小于0.56m3/s 时，则需要水库调节补水以保证臻头河下游的生态需水要求。

8.3.2.6 蒸发渗漏损失

薄山水库设计水位121.30m，相应水面面积26.8km2，正常蓄水位为116.60m，相应水面面积21km2，水位为100.00m 时，相应水面面积为1km2。薄山水库多年平均（1952～2012年）水面蒸发量为956.6mm （E601观测值），依据水库水位与水面面积关系，可计算水库某一时间段内的水面蒸发量。薄山水库蒸发损失量见表8.3-10，水位～库容～面积关系见表8.3-11，

表8.3-10 薄山站历年蒸发损失量统计表

| 年份 | 年总量（mm） | 年份 | 年总量（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1952 | 816.8 | 1983 | 1103.4 |
| 1953 | 990.3 | 1984 | 1023.0 |
| 1954 | 926.5 | 1985 | 948.8 |
| 1955 | 1103.7 | 1986 | 1086.5 |
| 1956 | 1028.7 | 1987 | 863.6 |
| 1957 | 976.1 | 1988 | 933.5 |
| 1958 | 908.0 | 1989 | 832.7 |
| 1959 | 1113.6 | 1990 | 958.8 |
| 1960 | 1102.9 | 1991 | 900.9 |
| 1961 | 1166.3 | 1992 | 966.3 |
| 1962 | 1105.9 | 1993 | 842.4 |
| 1963 | 984.2 | 1994 | 1007.9 |
| 1964 | 961.9 | 1995 | 981.9 |
| 1965 | 1054.4 | 1996 | 828.0 |
| 1966 | 1321.9 | 1997 | 996.3 |
| 1967 | 1109.5 | 1998 | 890.8 |
| 1968 | 1086.0 | 1999 | 878.1 |
| 1969 | 1045.8 | 2000 | 847.7 |
| 1970 | 913.7 | 2001 | 1003.6 |
| 1971 | 995.1 | 2002 | 860.8 |
| 1972 | 896.1 | 2003 | 754.3 |
| 1973 | 980.3 | 2004 | 934.1 |
| 1974 | 1004.8 | 2005 | 717.4 |
| 1975 | 942.3 | 2006 | 762.4 |
| 1976 | 1023.0 | 2007 | 717.1 |
| 1977 | 1039.2 | 2008 | 868.1 |
| 1978 | 1062.9 | 2009 | 651.0 |
| 1979 | 993.7 | 2010 | 767.9 |
| 1980 | 1000.0 | 2011 | 825.4 |
| 1981 | 1148.5 | 2012 | 749.7 |
| 1982 | 1049.6 | 均值 | 956.6 |

表8.3-11 薄山水库水位～库容～面积关系表

| H（m） | V（亿m3） | A（km2） | H（m） | V（亿m3） | A（km2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0.565 | 1.0 | 112 | 1.932 | 15.9 |
| 101 | 0.648 | 6.3 | 113 | 2.095 | 16.9 |
| 102 | 0.735 | 8.5 | 114 | 2.269 | 18.0 |
| 103 | 0.830 | 9.1 | 115 | 2.458 | 19.2 |
| 104 | 0.928 | 9.8 | 116 | 2.658 | 20.4 |
| 105 | 1.030 | 10.4 | 117 | 2.875 | 21.5 |
| 106 | 1.135 | 11.0 | 118 | 3.105 | 22.7 |
| 107 | 1.245 | 11.8 | 119 | 3.344 | 24.0 |
| 108 | 1.361 | 12.5 | 120 | 3.571 | 25.2 |
| 109 | 1.488 | 13.3 | 121 | 3.870 | 26.5 |
| 110 | 1.625 | 14.1 | 122 | 4.090 | 27.8 |
| 111 | 1.774 | 15.0 |  |  |  |

薄山水库兴利水位116.60m，相应库容2.8亿m3，死水位92.00m，死库容0.11亿m3。其月渗漏水量按其月均蓄水量的1％考虑，年渗漏损失水量则为年均蓄水总量的12％。

8.3.3 可供水量计算

8.3.3.1 计算条件

1、本次水库供水调节计算系列采用水利年，从当年的10月开始至次年9月截止为一完整水利年。选取 1968/1969～2011/2012年共 44 年，作为调节计算系列。该来水量系列的水库平均来水量为17105 万m3，比1952～2012 年系列的水库平均来水量17716万m3偏少611万 m3。

2、根据薄山水库来水过程及水库用水户的需水过程，供需调节计算采用以月为计算时段，按照水利年逐年、逐月进行调节演算。

3、先扣除水库的渗漏和水面蒸发损失量，剩余水量参与调节演算。

4、供水次序设计按照用水户的优先级别，水库来水量优先保证下游河道生态用水、确山县城生活、华润古城电厂工业，驻马店市东区城市引水工程供水需要，再考虑正阳县城区供水工程供水量，最后供给薄山水库灌区农业灌溉用水。

5、本次考虑正阳县供水工程取水后，初步拟定预留7000万m3城市生活专用供水库容。考虑到现有用水户的供水保证程度，预留一定的专有库容。

6、考虑到农业灌溉的实际情况，如果年缺水量小于 10%，则认为基本满足农业灌溉要求。

8.3.3.2 水库调度运行方式

1、根据薄山水库防洪调度要求，6月21日～9月15日采用汛期

限制蓄水位113.80m（相应库容22300万m3），其它时期蓄水位为 116.60m（相应库容27870万m3），水库死库容1100万m3，相应水位 92.00m。

2、本次调算薄山水库假定以兴利库容的 50％加上死库容作为调节计算的水库起始调算库容，水库相应蓄水量为14000万m3。

3、本工程规划取水量1799万m3，采用均匀取水方式。

8.3.3.3 可供水量计算

1、无正阳供水工程可供水量成果

薄山水库主要为确山县城、驻马店古城电厂以及驻马店东区供水。参考已批复的《驻马店东区城市供水工程水资源论证报告书》，在预留5000万m3的城市生活、工业用水专用供水库容，即在水库总库容小于6100万m3（含死库容1100万m3）情况下，农业灌溉停止引水，同时，考虑到在驻马店市东区城市供水工程引水之前，驻马店古城电厂、确山县城市供水量均可完全得到保障，加之电厂用水保证率较高，因此，设置古城电厂、确山县城市供水专用库容1000万m3，即在水库总库容小于2100万m3（含死库容1100万m3）情况下，驻马店市东区城市供水工程停止引水。在此约束条件下，经过薄山水库调蓄供水，多年平均下游河道生态补水量为414万m3，确山县城市、驻马店古城电厂多年平均年供水量分别为912万m3、920万m3，其河道生态、确山县城市、驻马店古城电厂供水量可完全满足；驻马店市东区城市供水工程多年平均年供水量为3737万m3、缺水量105万m3，缺水率2.7％，在 44 年调节计算系列中，有3年缺水，供水保证率为91.1％，其3年的缺水量分别为221万m3、2819万m3、1601万m3。缺水主要原因是1992～1995 年较为罕见的连续4年枯水年份，平均来水量为5223万m3，不到多年平均来水量的三分之一。考虑到驻马店东区供水企业现状使用地下水，在连续枯水年可启用备用水源情况下，驻马店东区城市供水基本可以满足保证率要求。

在 1968/1969～2011/2012共44年的调节计算系列中，灌区灌溉供水量5218万m3，多年平均缺水量815万m3，在44年的调算系列中，有 10年农业灌溉缺水，农业灌溉保证率为75.6%。无正阳供水工程情况下薄山水库径流调节计算成果见表8.3-12。

表8.3-12	灌溉面积=21.5 万亩薄山水库供水调节计算成果（设置 5000、1000 万 m3 专用库容）（无正阳供水工程情况）

| 年 | 入库水量 | 蒸发量 | 渗漏量 | 需水量 | 年末蓄水量 | 供水量 | 下泄水量 | 缺水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 需补生态 | 确山 | 古城 | 驻马店东区 | 正阳县 | 灌溉 |  | 生态 | 确山 | 古城 | 驻马店东区 | 正阳县 | 灌溉 |  | 生态 | 确山 | 古城 | 驻马店东区 | 正阳县 | 灌溉 |
| 1968-1969 | 18870 | 1380 | 1882 | 44 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 7797 | 16093 | 44 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1969-1970 | 8610 | 1061 | 1238 | 534 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 7387 | 8810 | 534 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 7387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1970-1971 | 15360 | 654 | 799 | 970 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 5337 | 11496 | 970 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 4578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759 |
| 1971-1972 | 15590 | 1162 | 1435 | 343 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 6312 | 12160 | 343 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 6312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1972-1973 | 18680 | 1171 | 1459 | 352 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 5859 | 16325 | 352 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 5859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1973-1974 | 9010 | 1099 | 1312 | 462 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 8857 | 7931 | 462 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 8857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1974-1975 | 58830 | 872 | 943 | 891 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 3834 | 22342 | 891 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 3640 | 32399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| 1975-1976 | 12400 | 1670 | 2484 | 0 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 5974 | 18940 | 0 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 5974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1976-1977 | 24900 | 1309 | 1741 | 199 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 8004 | 20484 | 199 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 8004 | 6428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1977-1978 | 8640 | 1437 | 2006 | 69 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 8341 | 11597 | 69 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 8341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1978-1979 | 16710 | 757 | 839 | 930 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 4899 | 17322 | 930 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 2784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2114 |
| 1979-1980 | 21466 | 1381 | 1884 | 91 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 4759 | 22342 | 91 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 4759 | 2658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1980-1981 | 8380 | 1466 | 2063 | 61 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 7468 | 13991 | 61 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 7468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1981-1982 | 41361 | 1311 | 1742 | 161 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 4831 | 22342 | 161 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 4831 | 19290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1982-1983 | 21673 | 1569 | 2277 | 7 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 6609 | 22342 | 7 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 6609 | 5538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1983-1984 | 32382 | 1818 | 2792 | 0 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 5072 | 22342 | 0 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 5072 | 17026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1984-1985 | 12368 | 1782 | 2709 | 0 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 6154 | 18391 | 0 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 6154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985-1986 | 10878 | 1345 | 1818 | 183 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 8351 | 11897 | 183 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 8351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986-1987 | 21934 | 1104 | 1326 | 517 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 3737 | 21473 | 517 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 3737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987-1988 | 7063 | 1445 | 2024 | 86 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 7479 | 11828 | 86 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 7479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988-1989 | 22354 | 1085 | 1285 | 545 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 3291 | 22302 | 545 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 3291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989-1990 | 12231 | 1708 | 2562 | 0 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 3813 | 19237 | 0 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 3813 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990-1991 | 27626 | 1510 | 2156 | 5 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 4584 | 22342 | 5 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 4584 | 10591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991-1992 | 3944 | 1337 | 1800 | 164 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 9735 | 7576 | 164 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 9735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992-1993 | 6934 | 240 | 523 | 1246 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 6290 | 5800 | 1246 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5262 |
| 1993-1994 | 3884 | 73 | 294 | 1475 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 8396 | 2389 | 1475 | 912 | 920 | 3621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 8396 |
| 1994-1995 | 4683 | 38 | 96 | 1673 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 5375 | 2410 | 1673 | 912 | 920 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2819 | 0 | 5375 |
| 1995-1996 | 14033 | 156 | 230 | 1539 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 6054 | 8574 | 1539 | 912 | 920 | 2241 | 0 | 1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1601 | 0 | 4184 |
| 1996-1997 | 14529 | 1107 | 1337 | 432 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 8694 | 6100 | 432 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 8453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 |
| 1997-1998 | 31444 | 437 | 709 | 1125 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 3463 | 22074 | 1125 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 1946 | 5579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1518 |
| 1998-1999 | 3625 | 1333 | 1791 | 162 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 9296 | 7444 | 162 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 9296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999-2000 | 18858 | 477 | 697 | 1072 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 4638 | 16042 | 1072 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 2339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2299 |
| 2000-2001 | 15811 | 1609 | 2357 | 7 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 8396 | 13809 | 7 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 8396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-2002 | 8865 | 982 | 1081 | 688 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 5326 | 8923 | 688 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 5326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-2003 | 19939 | 571 | 825 | 964 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 3700 | 18899 | 964 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1771 |
| 2003-2004 | 12751 | 1564 | 2268 | 0 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 3807 | 18336 | 0 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 3807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-2005 | 31782 | 1342 | 1804 | 136 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 4569 | 22342 | 136 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 4569 | 14252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-2006 | 21277 | 1627 | 2402 | 0 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 4696 | 22342 | 0 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 4696 | 6878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-2007 | 29273 | 1555 | 2251 | 0 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 4096 | 21998 | 0 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 4096 | 16041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-2008 | 21718 | 1635 | 2413 | 0 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 3921 | 21932 | 0 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 3921 | 8142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | 13015 | 1459 | 2049 | 8 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 6151 | 19606 | 8 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 6151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | 16244 | 1414 | 1955 | 5 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 5738 | 21064 | 5 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 5738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | 7412 | 1379 | 1886 | 90 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 8078 | 11369 | 90 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 8078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | 5268 | 586 | 775 | 994 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 6262 | 6079 | 994 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3732 |
| 均值 | 17105 | 1159 | 1598 | 414 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 6033 | 15442 | 414 | 912 | 920 | 3737 | 0 | 5218 | 3326 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 815 |

2、有正阳供水工程可供水量分析

在有正阳县供水工程情况下，薄山水库用水户包括：确山县城市年用水量912万m3，驻马店古城电厂用水量920万m3，驻马店市东区城市供水工程年用水量3842万m3，以及本项目年用水量1799万m3；灌区灌溉供水规模采用21.5万亩，灌溉需水量6032万m3。预留5000万m3的城市生活、工业用水专用供水库容，经过薄山水库调蓄供水，水库多年平均蒸发损失量997万m3，多年平均水库渗漏损失量1379万m3，多年平均下游河道生态需补水量为561万m3，确山县城市、驻马店古城电厂、驻马店东区多年平均年供水量分别为912万m3、920万m3、3729万m3，在44年的调算系列中，河道生态，确山县城市、驻马店古城电厂均能够全额满足, 驻马店东区有3年缺水，多年平均缺水量为113万m3；正阳县城区供水工程多年平均供水量为1418万m3，有15年缺水，多年平均缺水量381万m3；灌区灌溉供水量4793万m3，有16年缺水，多年平均缺水量1239万m3。详见表8.3-13。

3、预留7000万m3专用供水库容情况下水库供需分析

通过以上分析，原定的5000万m3的城市生活、工业用水专用供水库容偏小，不能满足城市生活、工业用水保证率要求。为满足规划城市生活、电厂工业供水保证率的要求，通过反复调算，在预留7000万m3的城市生活、工业用水专用供水库容（不含死库容）情况下，驻马店古城电厂、确山县城市供水工程、驻马店东区城市供水及本取水工程可满足各自设计供水保证率要求。如果小于7000万m3的城市生活、工业用水专用供水库容，以上用水户供水不能满足设计要求，大于此数则加剧灌区农业灌溉缺水状况。

因此，确定水库预留7000万m3的城市生活、工业用水专用供水库容。

水库增加本项目供水后，在预留7000万m3的城市生活、工业用水专用供水库容，即在水库总库容小于8100万m3（含死库容1100万m3）情况下，农业灌溉停止引水，同时，考虑到在正阳城市供水工程引水之前，驻马店古城电厂、确山县城市供水量、驻马店东区城市供水均可得到保障，因此，需设置古城电厂、确山县城市供水、驻马店东区城市供水专用库容1500万m3，即在水库总库容小于2600万m3（含死库容1100万m3）情况下，正阳县城市供水工程停止引水。

考虑到驻马店市东区城市供水工程引水之前，驻马店古城电厂、确山县城市供水量均可完全得到保障，加之电厂用水保证率较高，因此在古城电厂、确山县城市供水、驻马店东区城市供水专用库容1500 万m3中，需再设置古城电厂、确山县城市供水的专用库容1000万m3，即在水库总库容小于2100万m3（含死库容1100万m3）情况下，驻马店市东区城市供水工程和本项目均停止引水。

在以上供水约束条件下，水库供需调节结果如下：在预留城市生活、工业用水专用供水库容7000万m3（含1500万m3的古城电厂、确山县、驻马店东区三者合用专用库容，且含1000万m3的古城电厂、确山县专用库容，不含死库容，以下同）情况下，经过薄山水库调蓄供水，水库多年平均蒸发损失量1058万m3，多年平均水库渗漏水量1421万m3。多年平均下游河道生态补水量为526万m3，确山县城市、驻马店古城电厂、驻马店东区城市多年平均年供水量分别为912万m3、920万m3，3706万m3，其河道生态、确山县城市、驻马店古城电厂城市供水量可完全满足；驻马店东区城市供水量多年平均年供水量为3706万m3、缺水量136万m3，长系列缺水年数为3年，与无正阳县供水工程引水情景的水资源论证报告中缺水年数相同，缺水量相接近。

正阳县城市供水工程多年平均年供水量为1706万m3、缺水量93万m3，缺水率5.2％，在44年调节计算系列中，有4年缺水，供水保证率为89％；灌区灌溉供水量4395万m3，多年平均缺水量1638万m3，与未增加正阳县城市供水工程引水前多年供水量5218万m3相比，农业灌溉供水量减少了823万m3，在44年的调算系列中，有21年农业灌溉缺水，与未增加正阳县城市供水工程引水前相比，缺水年份增加了11年，农业灌溉保证率下降到51.1%，不能满足灌区农业灌溉设计保证率要求。详见表8.3-14。

依据调算原则，农业灌溉保证率按75％考虑，水库所能灌溉的灌区面积分析除农业灌溉外，薄山水库用水户包括：确山县城市年需水量912万m3，驻马店古城电厂年需水量900万m3，驻马店市东区城市供水工程年需水量3842万m3、正阳县供水工程年需水量1799万m3。在预留7000万m3的城市生活、工业用水专用供水库容情况下，通过反复演算分析，当灌区灌溉面积减少到14万亩时，在44年调算系列中，有10年农业灌溉缺水，农业灌溉保证率为75.6%，多年平均缺水量582万m3，可满足设计灌溉保证率（p=75%）灌溉要求。详见表8.3-15。

表8.3-13  灌溉面积=21.5 万亩薄山水库供水调节计算成果（设置 5000、1000 万 m3 专用库容）（有正阳供水工程）

| 年 | 入库水量 | 蒸发量 | 渗漏量 | 需水量 | 年末蓄水量 | 供水量 | 下泄水量 | 缺水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 需补 生态 | 确山 | 古城 | 驻马店 东区 | 正阳 县 | 灌溉 |  | 生态 | 确山 | 古城 | 驻马店 东区 | 正阳 县 | 灌溉 |  | 生态 | 确山 | 古城 | 驻马店 东区 | 正阳 县 | 灌溉 |
| 1968-1969 | 18870 | 1334 | 1786 | 89 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 7797 | 14391 | 89 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1969-1970 | 8610 | 840 | 973 | 796 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 7387 | 7040 | 796 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 5879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1508 |
| 1970-1971 | 15360 | 450 | 652 | 1117 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 5337 | 10041 | 1117 | 912 | 920 | 3842 | 900 | 3566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1771 |
| 1971-1972 | 15590 | 1026 | 1168 | 601 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 6312 | 9051 | 601 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 6312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1972-1973 | 18680 | 896 | 1003 | 766 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 5859 | 11735 | 766 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 5859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1973-1974 | 9010 | 666 | 787 | 982 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 8857 | 5750 | 982 | 912 | 920 | 3842 | 1370 | 5516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 3341 |
| 1974-1975 | 58830 | 416 | 741 | 1093 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 3834 | 22342 | 1093 | 912 | 920 | 3842 | 900 | 2562 | 30852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1272 |
| 1975-1976 | 12400 | 1625 | 2390 | 0 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 5974 | 17281 | 0 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 5974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1976-1977 | 24900 | 1197 | 1513 | 387 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 8004 | 20186 | 387 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 8004 | 3420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1977-1978 | 8640 | 1374 | 1878 | 142 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 8341 | 9618 | 142 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 8341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1978-1979 | 16710 | 394 | 635 | 1134 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 4899 | 16856 | 1134 | 912 | 920 | 3842 | 750 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049 | 4013 |
| 1979-1980 | 21466 | 1318 | 1756 | 173 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 4759 | 22342 | 173 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 4759 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1980-1981 | 8380 | 1419 | 1969 | 106 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 7468 | 12288 | 106 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 7468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1981-1982 | 41361 | 1181 | 1479 | 383 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 4831 | 22256 | 383 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 4831 | 16046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1982-1983 | 21673 | 1526 | 2189 | 29 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 6609 | 22342 | 29 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 6609 | 3761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1983-1984 | 32382 | 1798 | 2751 | 0 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 5072 | 22342 | 0 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 5072 | 15288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1984-1985 | 12368 | 1735 | 2615 | 0 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 6154 | 16733 | 0 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 6154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985-1986 | 10878 | 1180 | 1544 | 332 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 8351 | 9430 | 332 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 7652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 |
| 1986-1987 | 21934 | 852 | 945 | 825 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 3737 | 17532 | 825 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 3737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987-1988 | 7063 | 1161 | 1488 | 324 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 7479 | 6669 | 324 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 7479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988-1989 | 22354 | 443 | 742 | 1043 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 3291 | 17729 | 1043 | 912 | 920 | 3842 | 897 | 2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902 | 795 |
| 1989-1990 | 12231 | 1431 | 1992 | 1 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 3813 | 15249 | 1 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 3813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990-1991 | 27626 | 1294 | 1710 | 263 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 4584 | 22342 | 263 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 4584 | 5209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991-1992 | 3944 | 1281 | 1704 | 236 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 9735 | 6101 | 236 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 9491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 |
| 1992-1993 | 6934 | 119 | 443 | 1326 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 6290 | 5473 | 1326 | 912 | 920 | 3842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1799 | 6290 |
| 1993-1994 | 3884 | 62 | 264 | 1505 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 8396 | 2378 | 1505 | 912 | 920 | 3316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 | 1799 | 8396 |
| 1994-1995 | 4683 | 38 | 95 | 1674 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 5375 | 2410 | 1674 | 912 | 920 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2830 | 1799 | 5375 |
| 1995-1996 | 14033 | 146 | 225 | 1544 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 6054 | 8134 | 1544 | 912 | 920 | 2241 | 450 | 1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1601 | 1349 | 4184 |
| 1996-1997 | 14529 | 1012 | 1200 | 569 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 8694 | 5654 | 569 | 912 | 920 | 3842 | 1649 | 6906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1788 |
| 1997-1998 | 31444 | 390 | 653 | 1181 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 3463 | 21924 | 1181 | 912 | 920 | 3842 | 750 | 1946 | 4580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049 | 1518 |
| 1998-1999 | 3625 | 1269 | 1678 | 245 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 9296 | 6101 | 245 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 8782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 |
| 1999-2000 | 18858 | 334 | 586 | 1183 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 4638 | 14726 | 1183 | 912 | 920 | 3842 | 600 | 1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199 | 2782 |
| 2000-2001 | 15811 | 1491 | 2117 | 49 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 8396 | 11012 | 49 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 8396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-2002 | 8865 | 614 | 759 | 1010 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 5326 | 6306 | 1010 | 912 | 920 | 3842 | 1199 | 4315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1012 |
| 2002-2003 | 19939 | 332 | 631 | 1140 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 3700 | 16965 | 1140 | 912 | 920 | 3842 | 600 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199 | 2797 |
| 2003-2004 | 12751 | 1416 | 1960 | 30 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 3807 | 15030 | 30 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 3807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-2005 | 31782 | 1131 | 1381 | 482 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 4569 | 22342 | 482 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 4569 | 9433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-2006 | 21277 | 1597 | 2337 | 0 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 4696 | 22342 | 0 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 4696 | 5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-2007 | 29273 | 1525 | 2187 | 0 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 4096 | 21848 | 0 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 4096 | 14487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-2008 | 21718 | 1596 | 2334 | 0 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 3921 | 21782 | 0 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 3921 | 6460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | 13015 | 1405 | 1936 | 52 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 6151 | 17778 | 52 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 6151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | 16244 | 1269 | 1651 | 155 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 5738 | 17736 | 155 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 5738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | 7412 | 1147 | 1414 | 382 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 8078 | 6653 | 382 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 8078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | 5268 | 159 | 434 | 1335 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 6262 | 4147 | 1335 | 912 | 920 | 3842 | 150 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1649 | 6239 |
| 均值 | 17105 | 997 | 1379 | 561 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 6033 | 13827 | 561 | 912 | 920 | 3729 | 1418 | 4793 | 2618 | 0 | 0 | 0 | 113 | 381 | 1239 |

表8.3-14  灌溉面积=21.5 万亩薄山水库供水调节计算成果（设置 7000、1500、1000 万 m3 专用库容）

| 年 | 入库水量 | 蒸发量 | 渗漏量 | 需水量 | 年末蓄水量 | 供水量 | 下泄水量 | 缺水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 需补 生态 | 确山 | 古城 | 驻马店 东区 | 正阳 县 | 灌溉 |  | 生态 | 确山 | 古城 | 驻马店 东区 | 正阳 县 | 灌溉 |  | 生态 | 确山 | 古城 | 驻马店 东区 | 正阳县 | 灌溉 |
| 1968-1969 | 18870 | 1334 | 1786 | 89 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 7797 | 14391 | 89 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1969-1970 | 8610 | 958 | 1034 | 735 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 7387 | 8998 | 735 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 3802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3584 |
| 1970-1971 | 15360 | 706 | 810 | 959 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 5337 | 10844 | 959 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 3566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1771 |
| 1971-1972 | 15590 | 1072 | 1262 | 507 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 6312 | 9808 | 507 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 6312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1972-1973 | 18680 | 979 | 1089 | 680 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 5859 | 12408 | 680 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 5859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1973-1974 | 9010 | 868 | 896 | 873 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 8857 | 7558 | 873 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5108 |
| 1974-1975 | 58830 | 770 | 879 | 955 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 3834 | 22342 | 955 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 2121 | 31848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1713 |
| 1975-1976 | 12400 | 1625 | 2390 | 0 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 5974 | 17281 | 0 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 5974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1976-1977 | 24900 | 1197 | 1513 | 387 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 8004 | 20186 | 387 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 8004 | 3420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1977-1978 | 8640 | 1374 | 1878 | 142 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 8341 | 9618 | 142 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 8341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1978-1979 | 16710 | 364 | 593 | 1176 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 4899 | 15837 | 1176 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4013 |
| 1979-1980 | 21466 | 1261 | 1642 | 252 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 4759 | 21917 | 252 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 4759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1980-1981 | 8380 | 1396 | 1921 | 121 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 7468 | 11917 | 121 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 7468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1981-1982 | 41361 | 1172 | 1462 | 408 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 4831 | 22256 | 408 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 3696 | 16812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135 |
| 1982-1983 | 21673 | 1526 | 2189 | 29 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 6609 | 22342 | 29 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 6609 | 3761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1983-1984 | 32382 | 1798 | 2751 | 0 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 5072 | 22342 | 0 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 5072 | 15288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1984-1985 | 12368 | 1735 | 2615 | 0 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 6154 | 16733 | 0 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 6154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985-1986 | 10878 | 1220 | 1563 | 313 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 8351 | 11126 | 313 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 5916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2436 |
| 1986-1987 | 21934 | 1010 | 1139 | 659 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 3737 | 19042 | 659 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 3737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987-1988 | 7063 | 1270 | 1663 | 221 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 7479 | 8495 | 221 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 6982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 |
| 1988-1989 | 22354 | 824 | 915 | 883 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 3291 | 18981 | 883 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 1774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1518 |
| 1989-1990 | 12231 | 1497 | 2131 | 0 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 3813 | 16298 | 0 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 3813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990-1991 | 27626 | 1346 | 1812 | 175 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 4584 | 22342 | 175 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 4584 | 6192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1991-1992 | 3944 | 1296 | 1717 | 223 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 9735 | 7774 | 223 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 7803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1932 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1992-1993 | 6934 | 275 | 529 | 1240 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 6290 | 5191 | 1240 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6290 |
| 1993-1994 | 3884 | 55 | 213 | 1556 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 8396 | 2294 | 1556 | 912 | 920 | 2526 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1316 | 1199 | 8396 |
| 1994-1995 | 4683 | 38 | 94 | 1675 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 5375 | 2297 | 1675 | 912 | 920 | 928 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2914 | 1686 | 5375 |
| 1995-1996 | 14033 | 152 | 218 | 1551 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 6054 | 8976 | 1551 | 912 | 920 | 2102 | 750 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 1049 | 5305 |
| 1996-1997 | 14529 | 1099 | 1310 | 459 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 8694 | 7462 | 459 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 5701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2993 |
| 1997-1998 | 31444 | 549 | 779 | 1055 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 3463 | 21924 | 1055 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 1298 | 5828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2165 |
| 1998-1999 | 3625 | 1284 | 1692 | 232 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 9296 | 7433 | 232 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 7435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1861 |
| 1999-2000 | 18858 | 469 | 663 | 1106 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 4638 | 15298 | 1106 | 912 | 920 | 3842 | 1649 | 1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 3206 |
| 2000-2001 | 15811 | 1522 | 2180 | 34 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 8396 | 11503 | 34 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 8396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-2002 | 8865 | 727 | 824 | 945 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 5326 | 7258 | 945 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 3141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2186 |
| 2002-2003 | 19939 | 405 | 660 | 1111 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 3700 | 17054 | 1111 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3206 |
| 2003-2004 | 12751 | 1421 | 1970 | 28 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 3807 | 15106 | 28 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 3807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-2005 | 31782 | 1135 | 1389 | 475 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 4569 | 22342 | 475 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 4569 | 9505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-2006 | 21277 | 1597 | 2337 | 0 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 4696 | 22342 | 0 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 4696 | 5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-2007 | 29273 | 1525 | 2187 | 0 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 4096 | 21848 | 0 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 4096 | 14487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-2008 | 21718 | 1596 | 2334 | 0 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 3921 | 21782 | 0 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 3921 | 6460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | 13015 | 1405 | 1936 | 52 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 6151 | 17778 | 52 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 6151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | 16244 | 1269 | 1651 | 155 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 5738 | 17736 | 155 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 5738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | 7412 | 1154 | 1423 | 373 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 8078 | 7751 | 373 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 6973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105 |
| 2011-2012 | 5268 | 285 | 474 | 1295 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 6262 | 3492 | 1295 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6262 |
| 均值 | 17105 | 1058 | 1421 | 526 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 6033 | 14266 | 526 | 912 | 920 | 3706 | 1706 | 4395 | 2699 | 0 | 0 | 0 | 136 | 93 | 1638 |

表8.3-15 灌溉面积=14 万亩薄山水库供水调节计算成果（设置 7000、1500、1000 万 m3 专用库容）

| 年 | 入库水量 | 蒸发量 | 渗漏量 | 需水量 | 年末蓄水量 | 供水量 | 下泄水量 | 缺水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 需补生态 | 确山 | 古城 | 驻马店东区 | 正阳县 | 灌溉 |  | 生态 | 确山 | 古城 | 驻马店东区 | 正阳县 | 灌溉 |  | 生态 | 确山 | 古城 | 驻马店东区 | 正阳县 | 灌溉 |
| 1968-1969 | 18870 | 1368 | 1859 | 61 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 5077 | 17032 | 61 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 5077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1969-1970 | 8610 | 1125 | 1366 | 416 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 4810 | 10452 | 416 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 4810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1970-1971 | 15360 | 846 | 943 | 826 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 3475 | 12742 | 826 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 |
| 1971-1972 | 15590 | 1207 | 1523 | 260 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 4110 | 13759 | 260 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1972-1973 | 18680 | 1231 | 1583 | 261 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 3815 | 18075 | 261 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 3815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1973-1974 | 9010 | 1215 | 1545 | 256 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 5768 | 10828 | 256 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 5768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1974-1975 | 58830 | 1035 | 1188 | 646 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 2496 | 22342 | 646 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 2496 | 34478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1975-1976 | 12400 | 1653 | 2450 | 0 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 3890 | 19277 | 0 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1976-1977 | 24900 | 1337 | 1796 | 163 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 5212 | 21176 | 163 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 5212 | 7019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1977-1978 | 8640 | 1471 | 2076 | 29 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 5431 | 13336 | 29 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1978-1979 | 16710 | 940 | 1004 | 765 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 3190 | 18628 | 765 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1954 |
| 1979-1980 | 21466 | 1434 | 1995 | 31 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 3099 | 22342 | 31 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 3099 | 3721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1980-1981 | 8380 | 1470 | 2071 | 42 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 4863 | 14804 | 42 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 4863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1981-1982 | 41361 | 1336 | 1793 | 131 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 3146 | 22256 | 131 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 3146 | 20030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1982-1983 | 21673 | 1562 | 2263 | 4 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 4303 | 22342 | 4 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 4303 | 5981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1983-1984 | 32382 | 1820 | 2796 | 0 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 3303 | 22342 | 0 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 3303 | 16990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1984-1985 | 12368 | 1757 | 2661 | 0 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 4008 | 18811 | 0 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985-1986 | 10878 | 1370 | 1869 | 140 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 5438 | 13399 | 140 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 5438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986-1987 | 21934 | 1164 | 1449 | 411 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 2433 | 22342 | 411 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 2433 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987-1988 | 7063 | 1495 | 2125 | 47 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 4870 | 13396 | 47 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 4870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988-1989 | 22354 | 1148 | 1414 | 421 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 2143 | 22342 | 421 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 2143 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989-1990 | 12231 | 1680 | 2507 | 0 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 2483 | 19781 | 0 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 2483 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1990-1991 | 27626 | 1522 | 2181 | 2 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 2985 | 22342 | 2 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 2985 | 10902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1991-1992 | 3944 | 1359 | 1843 | 133 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 6339 | 9138 | 133 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 6339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992-1993 | 6934 | 403 | 631 | 1138 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 4096 | 5933 | 1138 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3602 |
| 1993-1994 | 3884 | 75 | 258 | 1511 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 5467 | 2294 | 1511 | 912 | 920 | 3098 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 1049 | 5467 |
| 1994-1995 | 4683 | 38 | 94 | 1675 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 3500 | 2297 | 1675 | 912 | 920 | 928 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2914 | 1686 | 3500 |
| 1995-1996 | 14033 | 152 | 218 | 1551 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 3942 | 9020 | 1551 | 912 | 920 | 2102 | 750 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 1049 | 3237 |
| 1996-1997 | 14529 | 1136 | 1383 | 386 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 5661 | 7923 | 386 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 5248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 |
| 1997-1998 | 31444 | 595 | 824 | 1010 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 2255 | 21924 | 1010 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 1267 | 6274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988 |
| 1998-1999 | 3625 | 1343 | 1810 | 142 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 6053 | 8728 | 142 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 6053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999-2000 | 18858 | 619 | 807 | 962 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 3020 | 16793 | 962 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2088 |
| 2000-2001 | 15811 | 1653 | 2448 | 0 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 5467 | 15562 | 0 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 5467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-2002 | 8865 | 1088 | 1287 | 482 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 3468 | 10629 | 482 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 3468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-2003 | 19939 | 832 | 961 | 833 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 2409 | 19213 | 833 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1153 |
| 2003-2004 | 12751 | 1565 | 2271 | 0 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 2479 | 18177 | 0 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 2479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-2005 | 31782 | 1339 | 1797 | 141 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 2975 | 22342 | 141 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 2975 | 13892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-2006 | 21277 | 1625 | 2396 | 0 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 3058 | 22342 | 0 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 3058 | 6726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-2007 | 29273 | 1544 | 2226 | 0 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 2667 | 22019 | 0 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 2667 | 15686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-2008 | 21718 | 1631 | 2405 | 0 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 2553 | 21826 | 0 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 2553 | 7850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | 13015 | 1462 | 2056 | 8 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 4006 | 19837 | 8 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | 16244 | 1435 | 1999 | 0 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 3737 | 21438 | 0 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 3737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | 7412 | 1418 | 1964 | 58 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 5260 | 12678 | 58 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 5260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | 5268 | 798 | 917 | 852 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 4077 | 6558 | 852 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2730 |
| 均值 | 17105 | 1211 | 1660 | 359 | 912 | 920 | 3842 | 1799 | 3928 | 16155 | 359 | 912 | 920 | 3719 | 1713 | 3346 | 3433 | 0 | 0 | 0 | 123 | 86 | 582 |

## 8.4 水资源质量评价

薄山水库流域上游属山丘区，下游为平原，山丘区面积约占四分之三，植被良好，上游无污染物，水质较好。

由于正阳县供水工程主要为城镇综合生活供水，本节水资源质量现状评价主要针对薄山水库库区的水质情况进行抽样监测，目的是分析水质是否可以满足饮用水水质要求。

根据前文现状监测结果以及驻马店生态环境局网站公布数据可知，薄山水库符合国家《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）地表水III类水质标准，臻头河入薄山水库断面水质符合国家《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）地表水II类水质标准，完全可以满足饮用水水质要求。

## 8.5 取水口合理性分析

目前驻马店市东区城市供水工程（第三水厂）已经开工建设，取水口位置建在薄山水库现有输水洞左侧（西侧）86m 处，新开一山体隧洞，该山体较薄，山后地势平坦、开阔、山体岩石均匀、地质条件良好。隧洞长350m，考虑到远期发展，洞径∅2200，设计出水流量 5.7m3/s，可同时满足驻马店东区城市供水工程、确山县、古城电厂和正阳县供水需求，库内使用库岸竖井取水，竖井分别设置不同高程的进水口 3 个，以保证在不同库水位下取到优质的中层水。该取水工程尚未开工建设，经与原设计单位协商，设计时预留出正阳县供水工程取水口位置，由正阳县工程投资方按用水比例分摊工程费用，可以节约大量工程建设费用。因此，取水口设置是合理的。

## 8.6 取水可靠性分析

薄山水库位于确山县任店镇附近的臻头河上，北距确山县城 20km，控制流域面积 578 km2，是一座以防洪、灌溉为主，结合发电、供水、旅游和水产养殖等综合利用的大（Ⅱ）型水库。根据薄山水文站1956～2012年57年长系列天然径流量统计，其多年平均天然入库水量17716万m3，20%保证率来水量26604万m3，50%保证率来水量14925 万m3，75%保证率来水量8520万m3，90%保证率来水量4627万m3。本工程年取水量1799万m3，占臻头河薄山水库以上多年平均天然水量的 10.2%，在预留7000万m3的城市生活、工业用水专用供水库容情况下，经过薄山水库调蓄供水，确山县、驻马店古城电厂需水量可完全满足；驻马店是东区多年平均供水量3719万m3、供水率达96.8％，在44年调节计算系列中，有3年缺水，总供水保证率为91.1％，其缺水量分别为744万m3、2914万m3、1740万m3；正阳县供水工程多年平均供水量 1713万m3、供水率达95.2％，在44 年调节计算系列中，有3年缺水，总供水保证率为91.1％，其缺水量分别为1049万m3、1686 万m3、1049 万m3。不满足设计供水保证率95%要求。其主要原因一方面是薄山水库以上流域面积只有578km2，流域面积较小，本工程年正常取水量为 1799万m3，加上已有的确山县城市、驻马店古城电厂、驻马店市东区城市年供水量5674万m3，总需水量占水库多年平均来水量的42.2%，再考虑到水库蒸发、渗漏、生态以及农业灌溉所需水量，水库来水可调节的余地较小。另一方面，在1968/1969～2011/2012共44年的调节计算系列中，出现了1992～1995年较为罕见的连续4年枯水年份，连续枯水年平均来水量为5223万m3，不到多年平均来水量的三分之一，这也是造成本项目达不到设计供水保证率的主要原因。详见表8.6-1。

现状情况下，驻马店市东区城市供水对象河南昊华骏化集团公司 2013年实际取用地下水量已达2.16万m3/d，正阳县城三源自来水公司及城区自备井供城镇综合生活用水量938万m3，驻马店东区城市供水及正阳县供水工程建成后，可考虑其地下水井群封闭作为备用水源，当遭遇薄山水库来水量较小时，可启用备用水源，以增加供水可靠性。

表8.6-1 1992～1995 连续枯水年降雨和来水情况表

| 1992 | 来水 （万 m3） | 232 | 182 | 1271 | 367 | 128 | 30 | 800 | 180 | 516 | 337 | 346 | 55 | 4445 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 雨量 （mm） | 12.7 | 5.1 | 106.1 | 30.1 | 42.1 | 66.4 | 119.1 | 41.6 | 49.6 | 30.3 | 18.2 | 15.3 | 536.6 |
| 1993 | 来水 （万 m3） | 105 | 346 | 551 | 606 | 592 | 571 | 1578 | 1496 | 351 | 34 | 254 | 146 | 6629 |
|  | 雨量 （mm） | 40.8 | 58.3 | 63.7 | 91.0 | 73.0 | 129.7 | 166.8 | 116.6 | 38.4 | 8.9 | 63.1 | 3.2 | 853.7 |
| 1994 | 来水 （万 m3） | 136 | 136 | 278 | 287 | 564 | 219 | 293 | 1103 | 434 | 195 | 256 | 554 | 4455 |
|  | 雨量 （mm） | 15.6 | 21.6 | 26.5 | 56.0 | 14.1 | 142.5 | 75.8 | 189.7 | 43.9 | 59.3 | 57.3 | 43.8 | 746.4 |
| 1995 | 来水 （万 m3） | 203 | 119 | 89 | 157 | 50 | 473 | 887 | 1378 | 322 | 1298 | 232 | 157 | 5364 |
|  | 雨量 （mm） | 4.4 | 6.3 | 26.1 | 46.7 | 37.7 | 118.6 | 152.8 | 132.8 | 48.1 | 131.7 | 0.0 | 12.3 | 717.5 |
| 平均 | 来水 （万 m3） | 169 | 196 | 547 | 354 | 333 | 323 | 890 | 1039 | 406 | 466 | 272 | 228 | 5223 |
|  | 雨量 （mm） | 18.4 | 22.8 | 55.6 | 56.0 | 41.7 | 114.3 | 128.6 | 120.2 | 45.0 | 57.6 | 34.7 | 18.7 | 713.6 |

根据地表水水质监测结果，薄山水库库区水质指标符合国家《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）地表水III类水质标准。综合以上分析，薄山水库至正阳县城区供水工程取水是可靠的。

# 9.相关符合性分析

## 9.1 产业政策相符性

正阳县现状地下水供水比例较高，用水结构不合理；而且随着人口不断增长、城镇化进程逐渐加快和工业发展的提速，正阳县的用水需求逐渐加大，供需矛盾日益凸显，城区供水安全问题较为突出。正阳县目前城区居民17.4万人，供水普及率54%，供水严重不足，部分自备井用户，开采浅层地下水，水质较差，为保障人民的身体健康，必须扩大城市供水能力，建设正阳县第二供水水源。正阳县供水工程的建设任务是向正阳城区城镇综合生活供水，工程生效后可以有效减少当地地下水供水比例，优化供水结构，同时能够显著提高城市用水质量，从根本上保障城市供水安全，符合驻马店市水资源配置总体需求，对促进经济社会可持续发展具有重要意义，属于重要民生水利工程。

正阳县城供水工程属于城乡供水水源工程，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020.1.1）鼓励类项目。

2011年，《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》（中发【2011】1号）和中央水利工作会议，要求把优化水资源配置，尽快建设一批骨干水源工程作为全面加快水利基础设施建设的重要举措之一。薄山水库至正阳县城区供水工程作为驻马店市重要水源工程，属于国家鼓励类项目。

综上，薄山水库至正阳县城区供水工程是落实《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》的重要举措，项目建设符合国家水利水电工程建设的相关产业政策。

## 9.2 水资源条件、规划的相符性

国发[2012]3号等文件明确提出，要坚持以人为本，着力解决人民群众最关心最直接最现实的水资源问题，保障饮水安全、供水安全和生态安全；坚持人水和谐，尊重自然规律和经济社会发展规律，处理好水资源开发与保护关系，以水定需、量水而行、因水制宜；要实行最严格的水资源管理制度，严格地下水管理和保护，实行地下水取用水总量控制和水位控制，实现地下水采补平衡。正阳县城区综合生活现状全部用地下水，供水结构单一。

《驻马店市水资源综合规划》提出规划年研究从薄山水库至正阳县城区供水等方案，用地表水置换现状的地下水，地下水作为县城备用水源，从而保障正阳县城的用水安全。薄山水库至正阳县城区供水工程符合《驻马店市水资源综合规划》。另外，《正阳县给水专项规划》中提出在十三五期间新建5万m3地表水厂规划，水源为薄山水库。因此，薄山水库至正阳县城区供水工程符合规划要求。

## 9.3 水源配置的合理性

水资源配置要坚持以人为本的原则，切实保障公民的基本用水权益；坚持人与自然和谐的原则，充分考虑水资源的承载能力，保障资源、环境与经济社会的协调发展；坚持因地制宜、突出重点、统筹发展的原则，统筹处理好水资源配置过程中流域与区域、城镇与农村、工业与农业、经济与环境的用水关系。从流域经济社会和生态环境协调发展的要求出发，应兼顾生活、生产和生态用水要求。按照用户的重要性确定供水次序，优先满足生活用水，其次满足最小生态用水，剩余水量在工业与农业之间按供水的最低供水量的比例分配。对于连续枯水年和特枯水年的应急用水方案，应重点保证生活用水，兼顾重点行业用水。正阳县城区现状供水全部为地下水，规划水平年正阳县供水工程取水水源拟定为薄山水库地表水，根据薄山水文站 1956～2012年57年系列实测资料分析，薄山水库多年平均入库水量17716万m3，水量较丰富；根据对薄山水库库区水质监测，现状水质符合地表水III类标准，能够满足生活用水水质要求，故项目选取薄山水库库区地表水作为供水水源是合理的，符合水资源配置原则。

## 9.4 符合水资源开发利用控制红线的要求

根据驻政办【2014】21号《驻马店市人民政府办公室关于印发驻马店市实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》确立的驻马店市各县（区）“三条红线”控制目标，2015年正阳县用水总量控制在 0.9158亿m3，其中地表水控制在0.40亿m3，地下水控制在0.5158亿 m3；2020年正阳县用水总量控制在1.1045亿m3，其中地表水控制在 0.6320亿m3，地下水控制在0.4725亿m3；2030年正阳县用水总量控制在1.1824亿m3，其中地表水控制在0.7130亿m3，地下水控制在0.4694 亿m3。

根据驻水资管办【2016】3号《关于印发2016-2020年最严格水资源管理“三条红线”控制目标的通知》，2016年正阳县用水总量控制指标为0.9244亿m3。

2016年正阳县用水总量为0.90亿m3，其中地表水用水量0.30亿m3，地下水用水量0.60亿m3。正阳县2016年用水总量不超过2016年用水红线控制指标，但现状地下水用水量偏大。正阳县供水工程拟采用薄山水库地表水，置换当地地下水，符合水资源开发利用控制红线要求。

# 10.施工期影响分析与评价

## 10.1 施工期环境影响分析

本项目为新建项目，项目计划建设工期为1年，为加快建设进度，缩短建设工期，各阶段工作应尽量提前进行，净水厂与输水管线工程同时施工。施工内容主要包括土方施工、地基处理、建筑施工、设备安装、覆土回填、开槽埋管、管道试压、满水试验等，在此期间将产生施工扬尘、施工废水、施工噪声和建筑垃圾等，此外物料运输也将对运输路线两侧一定范围内大气环境、声环境产生不利影响。本项目施工期对外环境的影响较小，且这种影响一般属于可逆的， 在施工期结束后将一并消失。

10.1.1 施工期大气环境影响分析

本项目施工期大气环境影响主要有施工扬尘、汽车运输道路扬尘、弃土场扬尘、焊接烟尘以及施工机械尾气。

10.1.1.1 施工扬尘

按照《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》，本项目施工扬尘主要是城市市政基础设施建设中的土方开挖、地基建设、土方回填、主体建设等扬尘污染。因为施工期较短，故本项目源排放量按《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》的总体估算方法计算。

1、施工扬尘源中颗粒物排放量的总体计算公式如下：

式中：

Wci为施工扬尘源中PMi总排放量，t/a。

Eci为整个施工工地 PMi 的平均排放系数，t/（m2•月）。

Ac 为施工区域面积，m2。

T为工地的施工月份数，一般按施工天数/30 计算。

η为污染控制技术对扬尘的去除效率（%），多种措施同时开展的，取控制效率最大值。

###### 表10.1-1 施工扬尘控制措施的控制效率

| 控制措施 | 控制效率 |
| --- | --- |
|  | TSP | PM10 | PM2.5 |
| 路面铺装和洒水 | 铺装混凝土，洒水强度 （W）=0.6mmH2O/hr | 96% | 80% | 67% |
| 防尘网 | 尼龙塑胶网网径 0.5mm，网距 3mm | 24% | 20% | 17% |
|  | 尼龙塑胶网网径 1mm，网距 5mm | 12% | 10% | 8% |
| 覆盖防尘布 | 高强度纤维织布密闭覆盖 | 32% | 27% | 22% |
|  | 尼龙塑胶网网径 1mm，网距 5mm | 20% | 17% | 14% |
| 化学抑尘剂 | 89% | 84% | 71% |
| 围挡 | 2.4m 硬质围挡 | 18% | 15% | 13% |

2、计算数据及结果

###### 表 10.1-2 计算数据及结果一览表

| 施工项目 | 施工面积m2 | 施工时间 | 采取措施 | η取值% | Ecit/（m •月） | Wcit/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输水管线 | 940000 | 12个月 | 洒水、覆盖、围挡 | 96% | 1.076×10-5 | 10.114 |
| 净水厂、取水泵房等建构筑物 | 45666 | 12 个月 |  |  |  | 0.491 |
| 合 计 | 10.605 |

经过估算，整个工程预计扬尘总量为10.605t。

10.1.1.2 道路扬尘

道路扬尘主要为输水管线工程施工，故本次环评道路扬尘部分以输水管道工程为主进行分析。

本项目施工过程中道路运输大约50km，其中15km铺装道路，35km 非铺装道路（输水管线工程农田施工部分），按照中国环境出版集团 2019年1月第1版《主要污染源基础污染物核算实物》，汽车道路扬尘核算经验公式如下：

式中：

Qi——每辆汽车行驶扬尘量，kg/（km·辆）；

Q——汽车运输总扬尘量，kg；

V——汽车速度，km/h；

W——汽车重量，t；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

本项目运输车辆以10辆载重20t汽车估算（主要以管材及设备运输为主，空载质量10t），铺装道路表面粉尘量以0.1kg/m2计，非铺装道路表面粉尘量以1kg/m2计；铺装道路汽车平均速度为40km/h，非铺装道路汽车平均速度为20km/h估算。

DN1400球墨铸铁管重量为155kg/m，长度为22600m，总重量为3503t，DN800钢管重量为199.75kg/m，长度为11470m×2=22940m（双线布置），总重量为4582t，阀门等配件重量约为800t，故输水管线管道和配件总重要约为8885t。每辆汽车需要45个往返，经估算：

铺装道路扬尘量为：

0.0079×40×300.85×0.10.72＝1.087kg/（km·辆）

非铺装道路扬尘量为：

0.0079×20×300.85×10.72＝2.846kg/（km·辆）

整个项目道路扬尘量为:

10×45×15×1.087+10×45×35×2.846

＝52161.75kg＝52.162t

10.1.1.3弃土场扬尘

本项目净水厂各种水池基坑开挖施工存在大量弃土，临时弃土场占地50亩。按照中国环境出版集团2019年1月第1版《主要污染源基础污染物核算实物》，弃土场起尘量经验公式为：

式中：

Qp——起尘量，mg/s；

U——平均风速，mg/s；

Ap——起尘面积，m2。

弃土场面积为33335m2，正阳县年平均风速为 2.5m/s，则弃土场起尘量为：1256.45mg/s，全年起尘量为：39.623t。

10.1.1.4 施工机械尾气

本项目施工中主要使用的机械主要包括载重车辆、起重机、挖掘机、装载机、混凝土运输车辆、混凝土泵送设备、车打井设备等，机械设备全部使用柴油，运转中燃油产生的油烟气将排入大气中，从而对大气环境产生影响；从其组成上来说，主要以 SO2、NOx、HC、TSP 为主；从其源强上来说，这类施工产生的油烟气相对较少，属于面源性污染源。由于施工场所大多在空旷室外，有利于空气扩散， 同时废气污染源具有间歇性和流动性，采取限制超载、限制车速等措施降低运输车辆及施工机械尾气对周围居民点的影响，施工机械和运输车辆尾气带来的影响随施工期的结束而终止。

表10.1-3 主要燃油施工机械统计表

| 施工项目 | 施工机械 | 数量 | 工作时间 | 燃油消耗量L | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取水泵房施工 | 挖掘机 | 1 | 20台班 | 1000L |  |
|  | 起重机 | 1 | 10台班 | 400L |  |
|  | 运输车辆 | 10 | 10车次 | 200L |  |
| 管线施工（包括输水和配水） | 挖掘机 | 10 | 230台班 | 11500L |  |
|  | 起重机 | 5 | 100台班 | 4000L |  |
|  | 静力压桩机 | 2 | 30台班 | 1500L |  |
|  | 运输车辆 | 10 | 450车次 | 9000L |  |
|  | 堆土机 | 5 | 120台班 | 6000L |  |
|  | 定向钻机 | 2 | 50台班 | 2000L |  |
| 净水厂 | 挖掘机 | 5 | 200台班 | 10000L |  |
|  | 装载机 | 4 | 65台班 | 3250L |  |
|  | 起重机 | 5 | 200台班 | 8000L |  |
|  | 推土机 | 3 | 100台班 | 5000L |  |
|  | 运输车辆 | 10 | 50车次 | 1000L |  |
|  | 混凝土运输车 | 20 | 300车次 | 12000L |  |
|  | 混凝土泵送车 | 3 | 80台班 | 4000L |  |
| 合计 | 87850L | 87.85t |

按照《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》（GB20891-2014），目前所有施工机械柴油机执行的是国III排放标准，具体排放标准见表10.1-4，运输车辆执行国III标准，CO排放量为0.64g/km，HC+NOX 排放量为0.56g/km，TSP排放量为0.05g/km。经过估算，则整个项目施工机械排放污染物总量见表10.1-5。

表10.1-4 非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值

| 阶段 | 额定净功率Pmax（kw） | CO | HC+NOX | TSP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第III阶段 | Pmax＞560 | 3.5 | 6.4 | 0.2 |
|  | 130≤Pmax≤560 | 3.5 | 4.0 | 0.2 |
|  | 75≤Pmax＜130 | 5.0 | 4.0 | 0.3 |
|  | 37≤Pmax＜75 | 5.0 | 4.7 | 0.4 |
|  | Pmax＜37 | 5.5 | 7.5 | 0.6 |

表10.1-5 主要燃油施工机械污染物排放统计表  单位：kg

| 施工项目 | 施工机械 | 数量 | 工作时间 | CO | HC+NOX | TSP | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取水泵房施工 | 挖掘机 | 1 | 160h | 88 | 70.4 | 5.28 | 110kw |
|  | 起重机 | 1 | 80h | 3.3 | 4.5 | 0.36 | 7.5kw |
|  | 运输车辆 | 10 | 100km/车次 | 0.64 | 0.56 | 0.05 | 10车次 |
| 管线施工（包括输水和配水） | 挖掘机 | 10 | 1840h | 1012 | 809.6 | 60.72 | 110kw |
|  | 起重机 | 5 | 800h | 33 | 45 | 3.6 | 7.5kw |
|  | 静力压桩机 | 2 | 240h | 44.4 | 41.74 | 5.33 | 37kw |
|  | 运输车辆 | 10 | 100km/车次 | 28.8 | 25.2 | 2.25 | 450车次 |
|  | 推土机 | 5 | 960h | 576 | 460.8 | 34.56 | 120kw |
|  | 定向钻机 | 2 | 400h | 271.6 | 310.4 | 15.52 | 194kw |
| 净水厂 | 挖掘机 | 5 | 1600h | 880 | 704 | 52.8 | 110kw |
|  | 装载机 | 4 | 520h | 294.84 | 336.96 | 16.85 | 162kw |
|  | 起重机 | 5 | 1600h | 66 | 90 | 7.2 | 7.5kw |
|  | 推土机 | 3 | 800h | 480 | 384 | 29.63 | 120kw |
|  | 运输车辆 | 10 | 100km/车次 | 3.2 | 2.8 | 0.25 | 50车次 |
|  | 混凝土运输车 | 20 | 运距20km | 3.84 | 3.36 | 0.3 | 300车次 |
|  | 混凝土泵送车 | 3 | 640h | 198.4 | 186.50 | 15.87 | 62kw |
| 合计 | 3984.02 | 3475.82 | 250.57 | / |

10.1.1.5 焊接烟尘

项目建设过程中，输水管线工程管道和阀门连接使用法兰连接，不需要焊接，净水厂以及取水泵房主体工程钢筋使用闪光对焊或机械连接，不需要焊接。各种水池以及沉井施工中混凝土施工缝、后浇带等处需要设置止水钢板，止水钢板3m长，折叠搭接50mm，双缝满焊。

止水钢板焊接过程会产生的气体及灰尘，焊接烟气中的烟尘是一种十分复杂的物质，已在烟尘中发现的元素多达 20 种以上，其中含量最多的是Fe、Ca、Na等，其次是 Si、Al、Mn、Ti、Cu等。焊接烟尘中的主要有害物质为Fe2O3、SiO2、MnO、HF等，其中含量最多的为 Fe2O3，一般占烟尘总量的35.56%，其次是SiO2，其含量占10～20%，MnO占 5～20%左右。焊接烟尘主要来自焊条的药皮，少量来自焊芯及被焊工件，根据有关资料调查，焊接烟尘的产生量与焊条的种类有关。烟尘产生量为5～8g/kg焊条，平均取值6.5g/kg焊条。

根据工程设计文件，净水厂及取水泵房施工焊接工作使用焊条约为2t，则焊接烟尘产生量为13kg。

10.1.2 施工期水环境影响分析

施工建设采用商品砼，商品砼不在此次环评用水量分析之内。施工期用水主要来自市政供水和地下水（净水厂施工用水来自市政供水，其他工程施工取自附近农灌井或村庄饮用水源）。施工期废水主要为施工人员生活污水、洗车池废水、定向钻工程配制专用泥浆用水、管道试压废水、净水厂各种池体满水试验用水。

10.1.2.1 施工人员生活用水

1、盥洗用水

按工程设计文件，施工区最高峰施工人员数量为150人，用水量为120L/人·d，则盥洗总用水量为18m3/d，施工期总用水量为6570m3。

2、施工食堂用水

按工程设计文件，食堂用水量为15L/人·d，施工区最高峰施工人员数量为150人，则食堂总用水量为2.25m3/d，施工期总用水量为821.25m3。

施工人员生活用水总量为20.25m3/d、7391.25m3；排水量按 80%计，则16.2m3/d、5913m3。按照中国环境出版集团 2019 年 1 月第 1 版《主要污染源基础污染物核算实物》，生活污水中污染物排放浓度取大值，则CODcr为350mg/L、BOD5为30g/（人·d）、SS 为200mg/L、氨氮为40mg/L，输水管线施工人员租用临近村舍或居民住宅，废水可依托村民居住区现有设施处理。净水厂施工人员依托原有化粪池，排入市政污水管网。计算结果如下：

表10.1-6 施工期生活污水污染物排放量统计表

| 项目 | 高峰人数 | 工期 d | 用水量 m3 | 排水量 m3 | 污染物产生量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | CODcr | BOD5 | 氨氮 | SS |
| 生活污水 | 150 | 365 | 7391.25 | 5913 | 2.070 | 1.643 | 0.237 | 1.183 |

10.1.2.2 洗车池用水

净水厂施工项目场地出口设置洗车池1座，储水量27m3。车辆驶出建筑工地必须经洗车池，以保证施工泥浆不随车辆污染市政道路。洗车池用水每天损耗量为1m3，则施工期用水量为391m3。沉淀后的污泥用于净水厂绿化坡地造型。因洗车池用水量不大，最终废水经沉淀后用于净水厂路面泼洒抑尘，废水不外排。

10.1.2.3 施工场地喷洒抑尘用水

1、水车喷洒

项目临时占地共计1500亩，施工场区及临时道路占地20亩、13000m2，此类区域采用洒水车喷洒抑尘，参照《河南省城市道路环卫机械化作业规程》豫建城〔2017〕52号文件，洒水车喷洒抑尘量约为2L/m2，工作期间每天洒水4次，则喷洒抑尘用水量约为104m3/d，全年75%天数需要洒水，则全年喷洒抑尘用水量约为28496m3。

2、管线工程施工区雾炮降尘

施工区采用雾炮降尘，输水管线工程采用分段施工，约2km一个施工标段（20d完成，全线约为18个标段），每段设5个雾炮降尘，雾炮用水量为1m3/h,每天2小时开启一次，工作时间1小时，雾炮全天工作3小时，则每个工段雾炮用水量为15m3/d，300m3/标段，输水管线工程雾炮用水量总计为5400m3。

两项抑尘措施共计用水量33896m3。

3、净水厂区雾炮降尘

净水厂工程设3个雾炮降尘，雾炮全天工作3小时，用水量为9m3/d，2430m3/a（全年75%天数需要使用雾炮）。

10.1.2.4 专用泥浆用水

在穿越工程定向钻施工过程中，需要配制专用泥浆，配制泥浆原料为水和膨润土，配比为40k膨润土/m3水。专用泥浆作用是在定向钻钻进过程中携带和悬浮钻屑；稳定孔壁；减小钻进阻力；冷却钻头；软化土层；调整钻进方向；润滑钻具；为泥浆马达提供保护。

配制泥浆用水及膨润土用量公式如下：

估算公式：V=(π/4)×D2×L×系数    T= t×V

符号说明：

V  —— 需用泥浆体积（立方米）也相当于全部穿越工程中需用的水量(立方米)

D  —— 扩孔；直径（米）

L  —— 从入土点到出土点的穿越长度（米）

系数  —— 1～5（根据土质、管径、长度、回扩次数等选用，本项目系数为2）

T  —— 添加剂总用量（kg）

t  —— 每立方米水中加入的泥浆添加剂参考用量（kg）

下表中序号1～15终孔直径为1500mm，16～19终孔直径为900mm。具体用量见下表。

表10.1-7 穿越工程统计表

| 序号 | 穿越工程位置 | 长度m | 扩孔用水量m3 | 清孔用水量m3 | 膨润土用量kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BX0+800～BX0+900 | 100 | 573.25 | 286.63 | 34395.20 |
| 2 | BX1+303～BX1+365 | 62 | 355.42 | 177.71 | 21325.20 |
| 3 | BX1+474～BX1+533 | 59 | 338.22 | 169.11 | 20293.17 |
| 4 | BX1+817.3～BX1+986.77 | 167 | 957.33 | 478.66 | 57439.98 |
| 5 | BX3+998～BX4+150 | 152 | 871.34 | 435.67 | 52280.70 |
| 6 | BX5+183～BX5+227 | 44 | 252.23 | 126.12 | 15133.89 |
| 7 | BX7+350～BX7+40 | 50 | 286.63 | 143.32 | 17197.60 |
| 8 | BX11+950～BX12+050 | 100 | 573.25 | 286.63 | 34395.20 |
| 9 | BX14+395～BX14+405 | 10 | 57.33 | 28.67 | 3439.52 |
| 10 | BX17+100～BX17+150 | 50 | 286.63 | 143.32 | 17197.60 |
| 11 | BX17+250～BX17+330 | 80 | 458.6 | 229.3 | 27516.16 |
| 12 | BX17+595～BX17+625 | 30 | 171.98 | 85.99 | 10318.56 |
| 13 | BX18+350～BX18+450 | 100 | 573.25 | 286.63 | 34395.20 |
| 14 | BX19+850～BX19+894 | 44 | 252.23 | 126.12 | 15133.89 |
| 15 | BX23+250～BX23+292 | 42 | 240.77 | 120.38 | 14445.98 |
| 16 | XZ2300～XZ2320 | 20 | 25.43 | 12.72 | 1726 |
| 17 | XZ5+395～XZ5+414 | 19 | 24.16 | 12.08 | 1639.70 |
| 18 | XZ7+344～XZ7+360 | 16 | 20.34 | 10.17 | 1380.80 |
| 19 | XZ10+330～XZ10+461 | 29 | 36.87 | 18.44 | 2502.70 |
| 20 | 合计 | 1174 | 6355.26 | 3177.67 | 382157.05 |

注：本表未考虑泥浆回用，实际用量会远远小于该统计表。

在实际工程施工中，穿越工程起止端会各建两个防渗泥浆池（一个沉淀池，一个回用池），泥浆循环使用，钻屑沉积于沉淀池底部， 上部泥浆清液回流至回用池，当泥浆配比低于或高于设计标准时，在回用池内添加膨润土或水，泥浆通过泥浆泵泵入钻杆内。沉淀池内的钻屑通过泥浆脱水设备脱水成泥饼，运输至垃圾填埋场用于垃圾覆土。工程结束后，泥浆池水份自然蒸发，再用之前开挖的土方回填恢复原状。

10.1.2.5 管道试压用水

按照工作设计文件要求，输水管线施工按管段进行试压，每个试压管道长度300m，试压用水为500m3。管线敷设长度36.9km（利用薄山水库至驻马店三水厂从水库左岸取水的供水管线，取水口位于确山县普会乡大杨庄东薄北干渠与X020县道交汇处西南附近，长度11.93km，已建成）。全线需要试压用水量为34000m3，每4个管段设置1个集水坑，用于储存试压废水，废水回用于喷洒或雾炮降尘。

10.1.2.6 满水试验用水

净水厂各种池体浇筑完混凝土后需要进行满水试验，用以检验池体渗水量是否达到设计要求。本项目需要进行满水试验的池体见下表。

表10.1-8 净水厂需要进行满水试验池体一览表

| 序号 | 池体名称 | 座 | 尺寸m | 满水试验用水量m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预处理投加池 | 1 | 8.6×8.6×7.1 | 525.116 |
| 2 | 混合池 | 1 | 2.6×2.6×5.35 | 36.166 |
| 3 | 反应池 | 1 | 25.6×9.8×5.65 | 1417.472 |
| 4 | 平流沉淀池 | 1 | 77.9×10.8×4 | 3365.28 |
| 5 | V型滤池 | 1 | 7.7×8.4×4.6 | 297.528 |
| 6 | 清水池 | 2 | 46.2×25.2×4.5 | 5239.08 |
| 7 | 混凝剂投加池 | 3格 | 1.5×1.5×1.5/格 | 10.125 |
| 8 | 活性炭投加配液池 | 2格 | 1.5×1.5×1.5/格 | 6.75 |
| 9 | 助凝剂投加池 | 2格 | 1.5×1.5×1.5/格 | 6.75 |
| 10 | 废水回收池 | 1 | 21×10.2×4.5 | 963.9 |
| 11 | 污泥调节池 | 1 | 16×8×4 | 512 |
| 12 | 污泥浓缩池 | 1 | ф14×4.9 | 753.914 |
| 13 | 污泥均质池 | 1 | 5.5×5.5×5.3 | 160.325 |

从上表可以看出，清水池最大，满水试验用水量最多。所以，本项目满水试验用水量为5239.08m3，先对清水池进行满水试验，然后进行其他水池，满水试验用水重复使用，最后可用于净水厂施工雾炮降尘用水以及洗车池用水或绿化用水。

10.1.2.7 绿化用水

根据设计文件，净水厂项目有2.10hm2绿化工程，依据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》(DB41T385-2014)，绿地建设管理用水定额为0.9m3/（m2·a），因绿化工程时间较短，按1个月估算，则净水厂绿化工程建设用水量为2100m3。

10.1.2.8 施工期用水量统计及水平衡

综上所述，施工期总水量包括施工人员生活用水（7391.25m3）、洗车池用水（391m3）、施工场地喷洒抑尘用水（36326m3）、专用泥浆用水（9532.93m3）、管道试压用水（34000m3）、满水试验用水（5239.08m3）、绿化用水（2100m3），总用水量为94980.26m3。

表10.1-9 施工期用水量统计表       单位：m3

| 施工区域 | 用水环节 | 用水量 | 新鲜水用量 | 回用水量 | 排放量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全区域 | 生活用水 | 盥洗用水 | 6570 | 6570 | 0 | 0 | 市政污水管网或防渗旱厕 |
|  |  | 食堂用水 | 821.25 | 821.25 | 0 | 0 |  |
| 管线工程 | 水车喷洒 | 28496 | 0 | 28496 | 0 | 管线试压用水回用 |
|  | 雾炮抑尘 | 5400 | 0 | 5400 | 0 |  |
|  | 专用泥浆 | 扩孔 | 6355.26 | 6355.26 | 0 | 0 |  |
|  |  | 清孔 | 3177.67 | 3177.67 | 0 | 0 |  |
|  | 管线试压 | 34000 | 34000 | 0 | 0 |  |
| 净水厂 | 洗车池 | 391 | 0 | 391 | 0 | 满水试验用水回用 |
|  | 雾炮抑尘 | 2430 | 0 | 2430 | 0 |  |
|  | 绿化 | 2100 | 0 | 2100 | 0 |  |
|  | 满水试验 | 5239.08 | 5239.08 | 0 | 0 |  |
| 合计 | 94980.26 | 56163.26 | 38817 | 0 |  |

图10.1-1 施工期水平衡图

10.1.3 施工期声环境影响分析

本项目施工期噪声源主要是地面工程施工机具和运输设备噪声。一是管道工程建设阶段，主要噪声源是挖掘机、静力压桩机、柴油发电机（停电时或没有外接电源时使用）、推土机、装载机、夯土机、起重机、载货汽车、定向钻机、污泥脱水机； 二是取水泵房和净水厂建设阶段，主要噪声源是挖掘机、夯土机、起重机、柴油机发电机（停电时使用）、载货汽车；装载机、推土机、混凝土输送泵、钢筋冷拔机、钢筋切断机、焊接机、起重机、混凝土运输车、混凝土振捣棒。根据机械工业出版社2016第一版《噪声环境影响评价与噪声控制实用技术》第九章第一节建筑施工噪声源，本工程主要噪声源源强见下表：

表10.1-9 施工期主要噪声源及源强情况表

| 施工阶段 | 声源 | 噪声级/ dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 管道施工（输水管线和配水管道） | 挖掘机 | 90 |
|  | 静力压桩机 | 85 |
|  | 柴油发电机 | 100 |
|  | 夯土机 | 85 |
|  | 起重机 | 75 |
|  | 推土机 | 90 |
|  | 装载机 | 95 |
|  | 定向钻机 | 85 |
|  | 污泥脱水机 | 90 |
|  | 载货汽车 | 95 |
| 取水泵房 净水厂施工 | 装载机 | 95 |
|  | 推土机 | 90 |
|  | 挖掘机 | 90 |
|  | 夯土机 | 85 |
|  | 钢筋冷拔机 | 80 |
|  | 钢筋切断机 | 95 |
|  | 混凝土输送泵 | 90 |
|  | 混凝土运输车 | 95 |
|  | 焊接机 | 80 |
|  | 起重机 | 75 |
|  | 混凝土振捣棒 | 95 |
|  | 载货汽车 | 95 |

10.1.4 施工期固体废物

施工期产生的固体废物主要来源于输水管线工程、取水泵房、净水厂工程等产生的施工废料、工程弃渣（土）及施工人员生活垃圾。

10.1.4.1 废钢筋

在取水泵房和净水厂工程中，会大量使用钢筋，钢筋加工产生一小部分废钢筋，产生率约为钢筋总用量的1%。净水厂各种池体配筋率较一般民用建筑（配筋率0.3%，约为45kg/m2）高，通常为0.8%，约为120kg/m2，本项目池体所用钢筋估算量见下表。

表10.1-10 净水厂项目各种池体钢筋估算表

| 序号 | 池体名称 | 座 | 尺寸m | 建筑面积m2 | 总表面积m2 | 钢筋用量t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预处理投加池 | 1 | 8.6×8.6×7.1 | 75.68 | 319.92 | 38.390 |
| 2 | 混合池 | 1 | 2.6×2.6×5.35 | 6.76 | 58.24 | 6.989 |
| 3 | 反应池 | 1 | 25.6×9.8×5.65 | 250.88 | 650.9 | 78.108 |
| 4 | 平流沉淀池 | 1 | 77.9×10.8×4 | 841.32 | 1550.92 | 186.110 |
| 5 | V型滤池 | 1 | 7.7×8.4×4.6 | 64.68 | 212.8 | 25.536 |
| 6 | 清水池 | 2 | 46.2×25.2×4.5 | 2328.48 | 3613.68 | 433.642 |
| 7 | 混凝剂投加池 | 3格 | 1.5×1.5×1.5/格 | 6.75 | 29.25 | 3.510 |
| 8 | 活性炭投加配液池 | 2格 | 1.5×1.5×1.5/格 | 4.5 | 20.25 | 2.430 |
| 9 | 助凝剂投加池 | 2格 | 1.5×1.5×1.5/格 | 4.5 | 20.25 | 2.430 |
| 10 | 废水回收池 | 1 | 21×10.2×4.5 | 214.2 | 495 | 59.400 |
| 11 | 污泥调节池 | 1 | 16×8×4 | 128 | 320 | 38.400 |
| 12 | 污泥浓缩池 | 1 | ф14×4.9 | 153.86 | 369.264 | 44.312 |
| 13 | 污泥均质池 | 1 | 5.5×5.5×5.3 | 30.25 | 146.85 | 17.622 |
| 14 | 合计 | 4109.86 | 7807.324 | 936.879 |

按照设计文件，本项目总建筑面积为9500m2，各种水池总建筑面积为4109.86m2，则其他建筑物建筑面积为5390.14m2，其他建筑物使用钢筋量按普通民用建筑计算，则：

5390.14×45/1000＝242.556t

项目钢筋总用量为936.879+242.556＝1179.435t

废钢筋产生量为1179.435×1%＝11.794t

废钢筋属于一般固体废物，统一收集后外售给废品回收站。

10.1.4.2 废焊条

本项目止水钢板焊接使用焊条2t，焊条剩头重量占总重量的 14.5%，焊条剩头重量约0.29t。依据《国家危险废物名录》（2018），废焊条不属于名录中的危险废物，可对废弃焊条剩头收集进行后外售给废品回收站。

10.1.4.3 废混凝土

施工过程中，混凝土浇筑会掉落一部分混凝土，在分层施工和后浇带施工过程中会凿毛剔除掉一部分混凝土，另外还会有一部分不合格品，这三部分混凝土按照施工经验估算，每100m2建筑面积产生1t 固体废弃物计，则：

1、水池施工废混凝土产生量

7807.324/100＝78.073t

2、普通建筑物废混凝土产生量

5390.14/100＝53.901t

两项工程共产生约131.974t。施工期废混凝土等建筑废弃物集中收集，定期清运至市政部门指定地点。

10.1.4.4 定向钻/顶管工程弃渣

定向钻或顶管工程施工会产生一定量的弃渣，弃渣量见下表。

表10.1-11 定向钻/顶管工程弃渣量统计表

| 序号 | 工程名称 | 穿越工程位置 | 长度m | 孔径m | 弃渣量m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定向钻工程 | BX0+800～BX0+900 | 100 | 1.5 | 176.625 |
| 2 |  | BX1+303～BX1+365 | 62 |  | 109.5075 |
| 3 |  | BX1+474～BX1+533 | 59 |  | 104.20875 |
| 4 |  | BX1+817.3～BX1+986.77 | 167 |  | 294.96375 |
| 5 |  | BX3+998～BX4+150 | 152 |  | 268.47 |
| 6 |  | BX5+183～BX5+227 | 44 |  | 77.715 |
| 7 |  | BX7+350～BX7+40 | 50 |  | 88.3125 |
| 8 |  | BX11+950～BX12+050 | 100 |  | 176.625 |
| 9 |  | BX14+395～BX14+405 | 10 |  | 17.6625 |
| 10 |  | BX17+100～BX17+150 | 50 |  | 88.3125 |
| 11 |  | BX17+250～BX17+330 | 80 |  | 141.3 |
| 12 |  | BX17+595～BX17+625 | 30 |  | 52.9875 |
| 13 |  | BX18+350～BX18+450 | 100 |  | 176.625 |
| 14 |  | BX19+850～BX19+894 | 44 |  | 77.715 |
| 15 |  | BX23+250～BX23+292 | 42 |  | 176.625 |
| 16 |  | XZ2300～XZ2320 | 20 | 0.9 | 12.717 |
| 17 |  | XZ5+395～XZ5+414 | 19 |  | 12.08115 |
| 18 |  | XZ7+344～XZ7+360 | 16 |  | 10.1736 |
| 19 |  | XZ10+330～XZ10+461 | 29 |  | 18.43965 |
| 定向钻工程小计 | 1174 | / | 2081.066 |
| 20 | 顶管工程 | BX2+500～BX2+532 | 32 | 1.5 | 74.1825 |
| 21 |  | BX3+350～BX3+395 | 45 |  | 56.52 |
| 22 |  | BX10+100～BX10+150 | 50 |  | 79.48125 |
| 23 |  | BX12+250～BX12+300 | 50 |  | 88.3125 |
| 24 |  | BX15+300～BX15+400 | 100 |  | 88.3125 |
| 25 |  | BX16+000～BX16+050 | 50 |  | 176.625 |
| 26 |  | BX17+450～BX17+500 | 50 |  | 88.3125 |
| 27 |  | BX21+100～BX21+140 | 40 |  | 88.3125 |
| 28 |  | BX21+300～BX21+340 | 40 |  | 70.65 |
| 29 |  | BX21+850～BX21+890 | 40 |  | 70.65 |
| 30 |  | XZ0+200-XZ0+250 | 50 | 0.9 | 31.7925 |
| 31 |  | XZ0+597-XZ0+600 | 3 |  | 1.90755 |
| 32 |  | XZ1+085～XZ1+100 | 15 |  | 9.53775 |
| 33 |  | XZ1+513～XZ1+525 | 12 |  | 7.6302 |
| 34 |  | XZ3+850～XZ3+863 | 13 |  | 8.26605 |
| 35 |  | XZ4+850～XZ4+860 | 10 |  | 6.3585 |
| 36 |  | XZ8+000～XZ8+010 | 10 |  | 6.3585 |
| 37 |  | XZ8+630～XZ8+635 | 5 |  | 3.17925 |
| 顶管工程小计 | 615 | / | 956.389 |
| 合计 | 1789 | / | 3037.455 |

另外，假设定向钻施工中使用的膨润土泥浆不回用，从前文计算可知，膨润土用量为382157.05kg，382.157t，则泥浆完全干化产生的弃渣量为即为膨润土使用量382.157t。

综上所述，定向钻和顶管两项工程弃渣量为3037.455+382.157t，即：3419.612t。所有弃渣可用于生活垃圾填埋场垃圾覆土。

10.1.4.5 工程弃土

本项目工程土方工程主要是三个部分，输水管线开槽埋管、取水泵房沉井施工以及净水厂池体工程。输水管线土方大部分回填，一小部分运送至临时弃土场暂存，剩余土方量较大的是净不厂池体工程，由于多数池体为地下或半地下结构，地基开挖后会剩余大部分土方，这部分土方运送至临时弃土场暂存，暂存土方最终外售处理。

表10.1-12 主要土方工程量表

| 序号 | 工程项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土方开挖 | m3 | 390000 |
| 2 | 石方开挖 | m3 | 12000 |
| 3 | 土方填筑 | m3 | 266000 |
| 4 | 粗砂垫层及砂砾石回填 | m3 | 55760 |
| 5 | C20镇墩、管墩砼 | m3 | 15000 |
| 6 | C25砼构筑物 | m3 | 38000 |
| 7 | 钢筋制安 | t | 3040 |

本项目挖方40.2万m3，包括土方39万m3，石方1.2万m3。土方回填量26.6万m3，粗砂垫层及砂砾石回填5.6万m3。剩余土方量12.4万m3全部综合利用，另外需要外调石方4.4万m3。

本项目土石方平衡图见下图：

图10.1-2 项目土石方平衡图

10.1.4.6 施工人员生活垃圾

本工程按照标段分开布置，施工期生活垃圾主要产生于临时租用和施工营地看守人员。施工人员产生生活垃圾按 1kg/人•d 计算。施工人员生活垃圾主要依托附近居民，施工场地内设置垃圾桶，看守人员的生活垃圾集中收集后定期清运到垃圾收集站，由环卫部门统一清运至垃圾填埋场。本工程按施工期最高峰施工人员数量150人测算，生活垃圾产生量为150kg/d，施工期365d，生活垃圾产生总量为54.75t。

10.1.5 施工期生态影响分析

工程施工期间对生态环境的影响主要表现在以下几方面：

10.1.5.1 管沟开挖

工程扰动的大部分区域是为以耕作为主要功能的农田。管沟作业带和管沟开挖会破坏该区域原有的植被、扰动耕作土壤，使土壤的结构、组成及理化性质等发生变化，进而影响农作物的生长，造成农业生产的减产，尤其会对开挖管沟两侧临时施工营地范围内的植被造成严重破坏。施工过程不仅对作业带内的植被造成较大面积的破坏，而且会产生一定的弃渣，弃渣的处置方式不当，将引发水土流失；开挖产生的弃渣土体结构松散，遇大风及暴雨天气极易发生流失，加剧水土流失现象（水土流失影响在下章重点分析）。

10.1.5.2 定向钻/顶管工程

本项目输水管道在穿越道路与河流时采用定向钻/顶管施工，项管施工中除产生少量弃渣外，对环境影响不大。

综上所述，管线工程施工开挖管沟是影响生态环境最主要的活动，本工程管道主要采取直埋方式敷设，施工中整个作业带范围内的土壤和植被都将受到扰动及破坏，尤其是在管沟开挖的范围内，植被破坏严重，弃土弃渣的堆置不当还会引发水土流失。

10.1.5.3 净水厂工程

净水厂永久占地为60.5亩，占地类型为城市供水用地，在工程设计中有2.1hm2绿化面积，工程建设过程中，对生态环境影响极小。

10.1.5.4 工程建设造成的生物量损失估算

根据前期项目区域样方调查和临时占地面积（见前文），估算得到生物量损失，见下表。

表10.1-13 工程建设生物量损失统计表

| 主体工程 | 占地类型 | 小计 |
| --- | --- | --- |
|  | 耕地 | 林地 | 荒地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 建设用地 |  |
| 输水管线路区 | 占地面积（亩） | 1046 | 173 | 25 | 58 | / | / | 1302 |
|  | 生物损失量（t） | 2092 | 150 | 4.17 | / | / | / | 2246.17 |
| 穿越建筑区 | 占地面积（亩） | 85 | / | / | 12 | 19 | / | 116 |
|  | 生物损失量（t） | 170 | / | / | / | / | / | 170 |
| 净水厂 | 占地面积（亩） | / | / | / | / | / | 60.5 | 60.5 |
|  | 生物损失量（t） | / | / | / | / | / | / | / |
| 施工生产生活区 | 占地面积（亩） | / | / | 20 | / | / | / | 20 |
|  | 生物损失量（t） | / | / | 3.33 | / | / | / | 3.33 |
| 弃渣场 | 占地面积（亩） | / | / | 50 | / | / | / | 50 |
|  | 生物损失量（t） | / | / | 8.33 | / | / | / | 8.33 |
| 临时堆料场 | 占地面积（亩） | / | / | 20 | / | / | / | 20 |
|  | 生物损失量（t） | / | / | 3.33 | / | / | / | 3.33 |
| 合计 | 占地面积（亩） | 1131 | 173 | 115 | 70 | 19 | 60.5 | 1568.5 |
|  | 生物损失量（t） | 2262 | 150 | 19.2 | / | / | / | 2431.2 |

## 10.2 施工期环境影响评价

10.2.1 施工期大气环境影响评价

10.2.1.1 扬尘

本项目扬尘污染主要特点是土方工程量大，项目分散。扬尘污染存在于取水泵房、管线工程、净水厂水池等土方开挖回填作业、弃土场堆存、道路运输等几个环节。

1、施工场地扬尘污染防治措施

（1）设置硬质围挡。县城以外围挡高度 1.8m，县城内围挡高度 2.5m，围挡下方设置不低于 20 厘米高的防溢座以防止粉尘流失。

（2）施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘。

（3）每一块独立裸露地面 80%以上的面积都应采取覆盖措施，覆盖措施的完好率必须在 90%以上。

（4）所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内。

（5）施工场所内车行道路必须硬化。

（6）运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部位进行清理或清洗以保证车辆清洁上路。

（7）按照大气重污染蓝色、黄色、橙色和红色四个预警响应级别，针对扬尘防治特点，采取洒水降尘、局部停工、全面停工等预警响应措施。当按照《河南省重污染天气应急预案》启动Ⅱ级（橙色）以上预警或风速达到 4 级以上时， 不得进行土方挖填和转运、拆除等易产生扬尘的作业，并对作业面进行覆盖。

2、道路扬尘污染防治措施

（1）任何时候车行道路上都不能有明显的尘土。

（2）道路清扫时都必须采取洒水措施。运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部位进行清理或清洗以保证车辆清洁上路。

（3）施工场所车辆入口和出口 30 米以内部分的路面上不应有明显的泥印，以及砂石、灰土等易扬尘物料。

（4）施工运输车辆 100%覆盖，按规定路线行驶，城区道路限速 40km/h， 非铺装道路 20km/h。

（5）运输渣土车辆不得装载过满，禁止急驶急停，防止道路遗撒。

3、临时弃土场扬尘污染防治措施

（1）不在风速超过4级时进行土方堆存作业。

（2）土方堆存采取喷水或雾炮降尘等措施。

（3）及时覆盖密目式防尘网。

（4）土方长时间堆存时撒草籽防止水土流失。

（5）采用硬质围挡，四周封闭。

4、扬尘防治效果预测

采取上述措施后，按照河南省环境保护厅《关于发布<河南省建筑扬尘排污量抽样测算办法>（暂行）的公告》（2010 年第 1 号）文件进行本项目扬尘防治效果判定，详见表10.2-1。

表10.2-1 扬尘防治效果符合性判定表

| 项目 | 土方m3 | 采取措施前 排放量t | 采取措施后 | 限值 Kg/m3 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放总量 t | Kg/m3 |  |  |
| 土方施工 | 输水管线 | 312000 | 按估算公式直接算得采取措施后排放总量 | 10.114 | 0.032 | 4.66 | 达标 |
|  | 净水厂和泵房 | 78000 |  | 0.491 | 0.006 |  | 达标 |
| 道路运输 | / | 52.162 | 2.086 | / |  | 无标准 |
| 弃土场 | 124000 | 39.623 | 1.585 | 0.013 | 1.97 | 达标 |

从上表可以看出，通过采取防扬尘措施后，项目所有扬尘排放量均符合河南省环境保护厅《关于发布<河南省建筑扬尘排污量抽样测算办法>（暂行）的公告》（2010 年第 1 号）文件要求的排放限值，由于施工期相对较短，故对当地空气质量影响较小。

10.2.1.2 其他大气污染

本项目施工中还存在施工机械尾气、焊接烟尘污染。

主要使用的机械主要包括载重车辆、起重机、挖掘机、装载机、混凝土运输车辆、混凝土泵送设备、定向钻机等设备，机械设备全部使用柴油，运转中燃油产生的油烟气将排入大气中，从而对大气环境产生影响。由于施工场所大多在空旷室外，有利于空气扩散，同时废气污染源具有间歇性和流动性，采取限制超载、限制车速等措施降低运输车辆及施工机械尾气对周围居民点的影响，施工机械和运输车辆尾气带来的影响随施工期的结束而终止。故施工机械尾气对环境空气影响较小。

净水厂止水钢板焊接过程会产生的气体及灰尘，经前文测算，两项工程烟尘产生量为13kg。焊接烟尘产生量很小，而且焊接工作全程在室外开展，空气扩散条件良好，产生的环境影响很小。

10.2.2 施工期水环境影响评价

本项目施工期废水主要为施工期废水主要为施工人员生活污水、洗车池废水、施工区场地喷洒抑尘用水、定向钻工程配制专用泥浆用水、管道试压废水、净水厂各种池体满水试验用水。

10.2.2.1 生活污水

本项目施工地点较为分散，经前文计算，施工期生活污水总排放量为5913m3， 生活污水污染物排放量为：CODCr2.07t、BOD51.643t、氨氮 0.273t、SS1.183t。取水泵房工程和管线施工人员租用临近村舍或居民住宅，废水可依托村民居住区现有设施处理；净水厂施工人员依托原有办公楼卫生设施，经化粪池排入市政污水管道。故生活污水不会对环境造成影响。

10.2.2.2 施工废水

本项目施工废水主要有管线试压、专用泥浆、净水厂满水试验废水。由于管线试压和净水厂满水试验产生的废水污染物较少，仅为SS，故可回用于车辆喷洒和雾炮降尘、绿化工程等。各环节废水产生量和处理排入去向见下表。

表10.2-2 施工废水产生量和排放去向一览表

| 项目 | 排水量m3 | 处理措施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管道试压废水 | 34000 | 经储水池沉淀处理 | 管线工程水车喷洒和雾炮降尘 |
| 净水厂满水试验 | 5239.08 | 暂存于池体内 | 回用于净水厂雾炮降尘和绿化工程等。 |
| 专用泥浆废水 | 9532.93 | 在定向钻钻孔及清孔中损失一部分，剩余部分回流至防渗沉淀池。 | 自然蒸发，底部泥浆脱水后送生活垃圾填埋场。防渗沉淀池最终回填。 |

综上所述，由于施工期管道试压和净水厂满水试验废水中污染物含量较少，可全部回用于水车喷洒、雾炮降尘、绿化工程，但专用泥浆废水泥浆黏稠，不具备回用条件，只能先在防渗沉淀池中沉淀，使水份蒸发后，底部泥浆脱水填埋。总之，施工期废水对外环境影响不大。

10.2.3 施工期声环境影响评价

本项目施工期噪声源主要是地面工程施工机具和运输设备噪声。各阶段的施工设备产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性，施工机械噪声以单点源或多点源在施工区内分布，噪声源强取决于施工方式、施工机械种类及交通运输量。按照机械工业出版社2016第一版《噪声环境影响评价与噪声控制实用技术》第九章第一节建筑施工噪声源，施工噪声源一般都可以看作点声源，只考虑发散衰减，即距离增加 1 倍噪声衰减 6dB。

式中：

r——声源到接收点的距离，m；

Lp ——距离声源 r 处的施工噪声预测值，dB(A)；

Lp0 ——距离声源 r0 处的参考声级，dB(A)。

计算出各类施工设施在不同距离处的噪声值见表 6.2-3。

表 6.2-3 施工期主要噪声源及源强情况表

| 施工阶段 | 声源 | 噪声级/ dB（A） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 5m | 10m | 20m | 40m | 80m | 100m | 200m | 400m |
| 管道施工 | 挖掘机 | 90 | 84 | 78 | 72 | 66 | 64 | 58 | 52 |
|  | 静力压桩机 | 85 | 79 | 73 | 67 | 61 | 59 | 53 | 47 |
|  | 柴油发电机 | 100 | 94 | 88 | 82 | 76 | 74 | 68 | 62 |
|  | 夯土机 | 85 | 79 | 73 | 67 | 61 | 59 | 53 | 47 |
|  | 起重机 | 75 | 69 | 63 | 57 | 51 | 49 | 43 | 37 |
|  | 推土机 | 90 | 84 | 78 | 72 | 66 | 64 | 58 | 52 |
|  | 装载机 | 95 | 89 | 83 | 77 | 71 | 69 | 63 | 57 |
|  | 定向钻机 | 90 | 84 | 78 | 72 | 66 | 64 | 58 | 52 |
|  | 污泥脱水机 | 85 | 79 | 73 | 67 | 61 | 59 | 53 | 47 |
|  | 载货汽车 | 95 | 89 | 83 | 77 | 71 | 69 | 63 | 57 |
| 净水厂和取水泵房施工 | 装载机 | 95 | 89 | 83 | 77 | 71 | 69 | 63 | 57 |
|  | 推土机 | 90 | 84 | 78 | 72 | 66 | 64 | 58 | 52 |
|  | 挖掘机 | 90 | 84 | 78 | 72 | 66 | 64 | 58 | 52 |
|  | 夯土机 | 85 | 79 | 73 | 67 | 61 | 59 | 53 | 47 |
|  | 钢筋冷拔机 | 80 | 74 | 68 | 62 | 56 | 54 | 48 | 42 |
|  | 钢筋切断机 | 95 | 89 | 83 | 77 | 71 | 69 | 63 | 57 |
|  | 混凝土输送泵 | 90 | 84 | 78 | 72 | 66 | 64 | 58 | 52 |
|  | 混凝土运输车 | 95 | 89 | 83 | 77 | 71 | 69 | 63 | 57 |
|  | 焊接机 | 80 | 74 | 68 | 62 | 56 | 54 | 48 | 42 |
|  | 起重机 | 75 | 69 | 63 | 57 | 51 | 49 | 43 | 37 |
|  | 混凝土振捣棒 | 95 | 89 | 83 | 77 | 71 | 69 | 63 | 57 |
|  | 载货汽车 | 95 | 89 | 83 | 77 | 71 | 69 | 63 | 57 |

从上表可以看出，柴油发电机噪声值最大。但柴油发电机仅在停电或没有供电条件时使用，使用时间短或距离村庄偏远的施工区使用，对居民影响不大。输水管线和取水泵房施工均在野外进行，距离最近的村庄超过200m，故取水工程噪声对附近村庄影响不大。配水管道施工由于处于城建界以内，周边住户和单位较多，施工噪声、交通阻断影响较大，建议施工区两侧建立围档，分段施工，昼间进行，避开居民午休时间以及中高考时间，重污染天气严禁施工。

另外，高噪声设备载货汽车，属于流动性声源，对附近居民的影响只是短暂的，要求施工单位控制物料运输时间，物料运输要周密计划，必须在昼间进行，文明装卸货物，并避开居民午休时间。

净水厂施工存在大量高噪声设备，厂界距离噪声敏感目标较近，距离学校130m，距离后燕村50m。净水厂施工区域均在北侧，学校位于净水厂南侧，施工区距离学校直线距离超过230m，且有水厂办公楼阻隔，噪声影响不大；施工区距离东侧后燕村直线距离为70m，中间有219省道，省道两侧有绿化带，且施工区设置有围挡并采取其他降噪措施后（围挡可降低15dBA左右），厂界噪声可达标排放，对后燕村影响较小。施工单位采取的降低噪声措施有：一是设置施工围挡，阻挡并降低噪声排放；二是载货汽车要控制工作时间，物料运输要周密计划，必须在昼间进行，文明装卸货物，并避开居民午休时间；二是钢筋切断机要置于钢筋棚中，并控制工作时间；三是推土机、挖掘机、装载机必须在昼间施工，避开居民午休时间；四是混凝土施工（施工设备有：混凝土输送泵、混凝土运输车、混凝土振捣棒）要合理安排时间，尽量避开夜间施工。如必须夜间施工，施工前建设单位和施工单位应到有关部门提出申请，经找批准后方可进行夜间施工，并协同当地居委会公告附近居民。另外，净水厂不得在中考、高考时施工。

另外， 为确保施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，且减小对敏感点的影响，建议在施工期采取以下措施：

1、合理布置施工现场，应尽量避免在施工现场的同一地点安排大量的高噪声设备，将有固定工作地点的施工机械尽量设置在距离项目周围敏感点较远位置。

2、降低设备声级，采用较先进、噪声较低的施工设备；固定机械设备与挖土、运土设备如挖土机、推土机等，可通过排气管加装消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级；废弃不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并较少鸣笛。

3、设置隔声围挡（城区以外1.8m，城区以内2.5m），合理布局施工现场，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。

4、减少人为噪声，净水厂项目在模板、支架拆卸过程中应遵守作业规定，减少碰撞噪音；尽量减少用哨子、喇叭等指挥作业，减少人为噪声。

5、合理安排施工时间，禁止施工单位夜间施工。不得在中考、高考时施工。

采取以上措施后，在施工期的机械噪声经过距离衰减后，项目场地边界可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，施工单位产生的噪声对周围声环境影响在可接受范围内，且施工期的环境影响是暂时的，随着施工期的结束，该影响随之消失，不会对声环境造成长远影响。

表10.2-4 施工期主要噪声源及控制措施

| 施工阶段 | 声源 | 声级 | 污染 程度 | 主要噪声控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管道施工（包括输水和配水） | 挖掘机 | 90 | 较重 | 控制工作时间，围挡 |
|  | 推土机 | 90 | 较重 | 控制工作时间，围挡 |
|  | 装载机 | 95 | 较重 | 控制工作时间，围挡 |
|  | 定向钻机 | 90 | 较重 | 控制工作时间，围挡 |
|  | 污泥脱水机 | 85 | 一般 | 控制工作时间，围挡 |
|  | 静力压桩机 | 85 | 一般 | 控制工作时间，围挡 |
|  | 柴油发电机 | 100 | 严重 | 备用，围挡 |
|  | 夯土机 | 85 | 一般 | 控制工作时间，大面积夯土时改用碾压机械，围挡 |
|  | 起重机 | 75 | 一般 | 控制工作时间 |
|  | 载货汽车 | 95 | 较重 | 控制工作时间，文明装卸货物 |
| 净水厂及取水泵房施工 | 装载机 | 95 | 较重 | 控制工作时间，围挡 |
|  | 推土机 | 90 | 较重 | 控制工作时间，围挡 |
|  | 挖掘机 | 90 | 较重 | 控制工作时间，围挡 |
|  | 夯土机 | 85 | 一般 | 控制工作时间，大面积夯土时改用碾压机械，围挡 |
|  | 钢筋冷拔机 | 80 | 一般 | 置于钢筋棚中，围挡 |
|  | 钢筋切断机 | 95 | 较重 | 置于钢筋棚中，围挡 |
|  | 混凝土输送泵 | 90 | 较重 | 控制工作时间，夜间施工需先申 请，并公告附近居民，工作时注意减少振捣棒空转时间，围挡 |
|  | 混凝土运输车 | 95 | 较重 |  |
|  | 混凝土振捣棒 | 95 | 一般 |  |
|  | 焊接机 | 80 | 一般 | 控制工作时间，围挡 |
|  | 起重机 | 75 | 较重 | 控制工作时间 |
|  | 载货汽车 | 95 | 较重 | 控制工作时间，文明装卸货物 |

10.2.4 施工期固体废物影响评价

施工期产生的固体废物主要来源于管道工程、取水泵房、净水厂工程等产生的施工废料及施工人员生活垃圾。

施工过程中产生的废钢筋11.974t，集中收集后外售；废焊条0.29t，集中收集后外售；废混凝土131.974t，集中收集后运送至市政管理部门指定地点；定向钻及顶管工程弃渣3419.612t，运送至生活垃圾填埋场用于垃圾覆土；管线穿越耕地时，剥离表土用于植被恢复及复垦，其余段开挖产生的弃土及弃渣则就近平整利用，余土12.4万m3外售；施工人员生活垃圾54.75t，主要依托附近居民，施工营地设置垃圾桶，生活垃圾集中收集后定期清运到垃圾收集站，由环卫部门统一清运至垃圾填埋场。

综上所述，施工期各项固体废物均得到规范处置，对周边环境的影响小。

10.2.5 施工期生态环境影响评价

10.2.5.1 工程占地对土地利用类型的影响分析

1、永久占地分析

净水厂永久占地为60.5亩，占地类型为城市供水用地；取水泵房永久占地为 3亩，占地类型为建设用地；其次管道间阀门井、排气井等，管道附属设施均为地下。评价区土地利用类型主要为耕地和城市基础设施用地等，就区域而言，本次工程永久占地分散分布，除净水厂外，每个工程各单元占地面积较小，且分散性建设。因此，工程永久占地对工程区域的现有土地利用状况影响很小。

2、临时占地分析

输水管线临时占地面积为1418亩，其中1131亩占地类型为耕地，173亩为林地，25亩为荒地，交通运输用地70亩，水域及水利设施用地19亩；施工生产生活区、弃渣场、临时堆料场共计占用荒地90亩，临时占地均在工程结束后恢复其使用功能。工程建设主要对耕地及其他土地造成破坏，占地类型以临时占地为主，工程永久占地面积极小，施工结束后，临时占地覆土恢复也将完成，不会从根本上改变土地利用类型。因此，工程建设对评价区土地利用格局的影响较小。

10.2.5.2 对农业生产力影响分析

根据工程分析，工程对农业生产的主要影响位于取水泵房、输水管道工程沿线。即在施工期间，由于开挖填埋、机械与车辆碾压、人员践踏等影响，将使该范围内的农田植被遭到破坏。工程给农业生产带来的影响可以分为两种类型：一种是永久性的，一种是暂时性的。永久性的影响是指由于永久占用耕地给农业生产带来的损失，如深井泵房及井间道路等；暂时性的影响是指由于临时占用土地， 在施工结束后，要求对破坏的区域进行复耕，同时由于施工扰动了整个土壤结构， 因此，农业生产的恢复也需要一定时间和措施，复耕后农业生态的损失将逐年减少，一般情况下 3～4 年后农作物可以恢复原有的产量水平。

输水管线工程临时占地主要为耕地，工程占地给农业生产带来的影响可以分为两种类型：一种是永久性的，一种是暂时性的。工程永久占用耕地面积较小，主要为输水管线工程中的阀门井及计量站等，仅占用耕地5亩，项目临时征用耕地面积为1131亩。

永久性的影响是指由于永久占用耕地给农业生产带来的损失，如站场，本工程无永久占地；暂时性的影响是指由于临时占用土地，待工程结束后，经过一定时间，可以恢复原有生产能力的影响，如开挖管沟，修筑临时便道等给农业带来的损失。临时占地影响所带来的损失分别按下式计算：

Y1=S1×W1×15

Y2 S 2 W1 W 2 n  1 / 2

式中：S1：每农业区每一土地类型管道永久占用面积；

W1：每一农业区每一土地类型单位面积产量；

Y2：管沟施工区域暂时性损失；

S2：管沟施工区域面积；

W2：管沟施工后单位面积作物产量；

n：土地产量恢复至施工前状态所需时间(年)。

拟建工程施工扰动农田面积共约1131亩，其中管道的开挖和管道铺设是逐段施工，因此，只耽误一季粮食作物的耕种。据有关研究表明该类农田在管道施工后需2～3年恢复，因此，公式中取 n＝3。因施工动用土方后的作物产量均以当年产量的 50%计。因此，预计管道沿线的粮食产量将减产1131000kg。按照经济效益1.8×104元／hm2 计算，则损失费用为135.72万元。另外，工程永久占用耕地面积5亩（按补偿15年计算），则造成的永久损失为9万元。

本次报告要求在施工前期将耕作层的土壤剥离沿作业带集中堆放，工程结束后回填用于耕地复垦。剥离的耕作层土壤需做好遮挡和防护措施，避免降雨引发水土流失。另外，工程占用耕地面积在正阳县农业生产总量中比重较小，对评价区农业生产总量影响不大。且工程结束后，随着耕地的恢复，农业生产量将逐步恢复。

10.2.5.3 对土壤的影响

本项目施工对土壤的影响主要来自管道工程对地表的开挖和回填，主要有以下几个方面：

1、对土壤结构的影响

土壤结构是当地自然条件下土壤经过长期的发育过程形成的较为稳定结构系统，在施工开挖过程中会破坏原有土壤结构。土壤中的分层特征和团粒结构是经过长期发展后所形成的，遭到破坏后，恢复需要较长的时间。

2、对土壤耕作层的影响

土壤耕作层是保证农业生产的基础，深度一般在15～30cm之间，是农作物根系生长和发育的层次，耕作层是经过人类长期农作而逐步形成的，水肥条件最为优越的一层，在一定的区域内形成水平和垂直两个方向相互联系的土质疏松的结构层。本项目在耕作区，表层的熟土在管沟开挖时单独堆放，管沟回填时将其覆盖在表层以保护宝贵的表层熟土，因此对耕作层的影响较小。

3、对土壤质地的影响

土壤质地因所处的地形和土壤的形成条件的不同而有较大的变化，即使在同一土壤剖面，表层和底层的土壤质地也有较为明显的不同。由于土壤在形成过程中层次分明，表层为耕作层，中层一般为淋溶淀积层，底层为母质层。土壤类型不同，各层次的理化性质和厚度存在较大的不同。管道的开挖和回填混合了原有较为稳定的层次，不同的层次的土壤被打乱混在一起，影响土壤发育，影响农作物的生长。

4、对土壤紧实度的影响

管道回填后一般在短时间内难以恢复到原有的紧实度。表土过于疏松时，因灌溉和降水容易造成水分下渗，使土层明显下陷形成凹沟；过于紧实又影响植物的根系下扎。管道施工期间的车辆和重型机械的碾压会造成管道两侧表土过于紧实，对农作物或其他植物的生长产生不良影响。

5、管道工程对土壤养分的影响

土体构型是土壤剖面中各种土层的组合情况。不同土层特征及理化性质差异较大，就养分状况而言，表土层远比新土层要好，其有机质含量高，土壤的几十度与孔隙度都适于植物和农作物的生长。施工时对土壤养分分布状况会有一定的影响，但总体上影响不大。

总之，由于工程施工改变了土壤结构和土壤养分状况，但通过采取一定的措施，土壤质量将会逐渐得到恢复。

# 11.施工期水土流失防治

薄山水库至正阳县城区供水工程由正阳县水利局建设。正阳县城区供水工程建设规模为5.0万 m³/d（远期为10万 m³/d），输水管道长度 36.9km（未包括薄山水库至取水口管线段），工程永久占地68.5 亩，其中水厂占地 60.05 亩（新增占地 20.0 亩）。

供水管线由薄山水库取水途经确山县任店、普会寺乡，正阳县留庄镇、熊寨镇至正阳县城西。计量巡线管理站拟建在正阳县相林水库附近，水厂建在正阳县城西工业集聚区内西二环北二环西北角。

本工程水土保持措施是对施工过程中工程影响区内可能产生水土流失的部位进行水保防护，并加强水保工程的施工监理、监测和管理，全面控制在建设过程中可能造成的新的水土流失。

## 11.1 项目区所处水土保持区性质

薄山水库至正阳县城区供水工程跨越确山县和正阳县两个县，按照《河南省水土保护规划》（2016-2030），确山县属于伏牛山山地丘陵保土水源涵养区(Ⅲ-6-2th)，正阳县属于淮北平原岗地农田防护保土区(Ⅲ-5-4nt)。另外，确山县属于省级水土流失重点治理区，正阳县不在河南省国家级水土流失重点治理区和省级水土流失重点治理区范围内，但正阳县属于河南省水土流失易发区。

11.1.1 伏牛山山地丘陵保土水源涵养区(Ⅲ-6-2th)

本区涉及驻马店、郑州、平顶山、洛阳、许昌和南阳6个市，共24个县（市、区），土地总面积27082.0km2。地貌类型以低山丘陵为主，最高峰玉皇顶海拔2211.6m。成土母岩以花岗岩、石灰岩和片麻岩为主，土壤类型主要有褐土、黄褐土和潮土。主要河流有沙颍河和洪汝河等，大型水库有白沙、昭平台、白龟山、孤石滩、石漫滩、板桥、薄山、燕山、鸭河口和宋家场等。本区属暖温带半湿润季风气候，年均气温12.1～15.6℃，年均降水量700～1000mm。区域内粗骨土和沙化地分布广，植被稀疏；低山丘陵区坡耕地多，“四荒”面积大，现有水土流失面积5447.5km2，主要分布在坡耕地、柞蚕坡和疏林地等。

11.1.2 淮北平原岗地农田防护保土区(Ⅲ-5-4nt)

本区涉及许昌、漯河、周口、驻马店和信阳5个市（地），共20个县（市、区），土地总面积22125.7km2。地貌类型主要为平原和岗丘。土壤类型以潮土为主，其次有砂姜黑土、黄褐土及水稻土等。主要河流有洪河、汝河和颍河等。本区属暖温带亚湿润区向北亚热带湿润区的过渡地带，年均气温13.9～15.6℃，年均降水量540～1000mm。现有水土流失面积259.1km2，水土流失较轻。

11.1.3 两区水土保持总体布局方略

11.1.3.1 伏牛山区

该区位于河南省的西部，包括黄河以南，京广线以西及南阳盆地的山丘区，总面积约74044km2。该区生态环境主要问题是部分地区地形破碎，沟壑纵横，风化强烈，坡耕地面积大，属我省暴雨中心区，水土流失严重，水源涵养功能较低，是南水北调中线工程水源地。水土保持总体布局方略是：加强丹江口水库生态文明清洁小流域建，控制面源污染，构建水源地生态安全保障体系。以坡改梯、经果林和小型蓄排水工程建设为重点，构建伏牛山地以及伊洛河、沙颍河和唐白河源头区水土流失防治体系。完善水土保持综合监管体系。

11.1.3.2 平原区

该区包括我省境内黄淮海平原，总面积约65158.2 km2。区域内地势平坦，气候适宜，是我省粮食生产核心区。生态环境主要问题是黄泛区土地沙化问题依然存在，沿黄湿地生态系统脆弱。水土流失较轻，水蚀、风蚀兼有。水土保持总体布局方略是：实施高标准粮田“百千万”田间工程建设项目，确保区域内高标准粮田不发生退化等水土流失现象；开展平原沙土区土地整治，建设农田防护林网，发展高效农业；加强沿黄湿地水生态环境保护，强化水土保持监督执法力度。

11.1.4 河南省水土流失重点治理区

水土流失重点预防区包括水土流失微度的山区、丘陵区、平原沙土区等区域；水土流失综合治理程度达到初步标准的区域；水源涵养区、饮用水水源区、梯田集中分布区；水库库区及其集水区、河湖保护范围；水土流失潜在危险较大的其他区域。

11.1.5 河南省水土流失易发区

水土流失易发区系山区、丘陵区、风沙区及其以外的容易产生水土流失的其他区域。根据全国水土保持规划界定原则，主要包括山区、丘陵区和风沙区以外且海拔200m以下、相对高差小于50m，并符合下列条件之一的区域：涉及防风固沙、水质维护或人居环境维护功能的重要区域；涉及国家级水土流失重点预防区；土质疏松，沙粒含量较高，人为扰动后易产生风蚀的区域；年均降水量大于500mm，一定范围内地形起伏度10～50m的区域；河流两侧一定范围，具有岸线保护功能的区域；各级政府主体功能区规划确定的重要生态功能区；湿地保护区、风景名胜区和自然保护区等；具有一定规模的矿产资源集中开发区和经济开发区。

确山县和正阳县水土流失防治区见图11.1-1～2。

## 11.2 水土流失防治任务

11.2.1 水土流失防治责任区范围

按照“谁开发、谁保护，谁造成水土流失、谁负责治理”的原则，结合项目工程建设可能影响的水土流失范围，确定水土流失防治责任范围，分为项目建设区和直接影响区。

项目建设区是指项目建设征地、占地、使用及管辖的区域，是工程直接造成损坏和扰动的区域，包括工程永久占地和临时占地。直接影响区指在项目建设过程中可能对项目建设区以外造成水土流失危害的地域。

相邻分区的项目建设区与直接影响区、直接影响区与直接影响区之间面积互有交叉时，计算时扣除交叉部分。初步阶段本工程水土流失防治责任总面积50.38hm2，其中项目建设区45.93hm2，直接影响区 4.45hm2。配水管网由于在城区，且分段施工，对水土流失影响很小，此处不再论述。详见表11.2-1。

表11.2-1 水土流失防治责任范围       单位：hm2

| 项目分区 | 项目建设区 | 直接影响区 | 水土流失防治责任范围 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 永久 | 临时 | 合计 |  |  |
| 水厂工程区 | 建（构）筑物 | 0.92 | / | 0.92 | 0.63 | 1.55 |
|  | 厂区道路区 | 1.02 | / | 1.02 | 0.07 | 1.09 |
|  | 绿化区 | 2.10 | / | 2.10 | 0.15 | 2.25 |
| 输水管网工程区 | 临时堆土区 | / | 11.25 | 11.25 | 1.13 | 12.38 |
|  | 管沟开挖区 | / | 9.37 | 9.37 | 0.47 | 9.84 |
|  | 施工作业区 |  | 16.87 | 16.87 | 1.69 | 18.56 |
| 施工生产生活区 |  | 4.40 | 4.40 | 0.31 | 4.71 |
| 合计 | 4.04 | 41.89 | 45.93 | 4.45 | 50.38 |

11.2.2 水土流失防治区划分

根据工程单元及其施工、占地特点，初设阶段共划分3个水土流失防治分区，即水厂工程区、输水管网工程区和施工生产生活区，其中水厂工程区（包含建（构）筑物、厂区道路、绿化区3个二级区）、输水管网工程区（含临时堆土区、管沟开挖区、施工作业区3个二级区）和施工生产生活区。

11.2.3 损坏水土保持设施面积

初设阶段工程建设实施期间扰动地表总面积为45.93hm2，未损坏水土保持设施及林草。

11.2.4 防治目标

本工程属建设类项目，根据水利部《全国水土保持规划（2015-2030年）》，本项目不涉及国家级的水土流失重点预防区和重点治理区；根据《河南省水土保持规划（2016～2030年）》，项目区位于黄泛平原风沙省级水土流失重点预防区。依据《生产建设项目水土流失防治标准》，水土流失防治标准采用建设类项目一级防治标准。

本工程区域多年平均降雨量675mm，地貌主要为平原区，侵蚀强度为微度，根据降雨、侵蚀度、地形等因素修正后的本项目水土流失防治目标见表 11.2-2。

表11.1-2 修正后本项目水土流失防治目标值

| 序号 | 项目 | 项目区雨量修正 | 土地侵蚀强度修正 | 地形地貌修正 | 采用目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 施工期 | 试运行期 |
| 1 | 水土流失治理度（%） |  |  |  |  | 95 |
| 2 | 土壤流失控制比（%） | +1 |  |  |  | 96 |
| 3 | 渣土防护率（%） |  |  |  | 1 | 1 |
| 4 | 表土保护率（%） |  |  | 不修正 |  | 95 |
| 5 | 林草植被恢复率（%） | +1 |  |  |  | 98 |
| 6 | 林草覆盖率（%） | +1 |  |  |  | 26 |

11.2.5 水土保持措施总体布局

根据各防治分区的水土流失特点、危害程度和防治目标，在主体工程设计已有水土保持措施的基础上进行水土保持设计，采取重点治理与面上防治相结合、植物措施与工程措施相结合、治理措施与美化绿化相结合，统筹布局各类水土保持措施，以形成完整的水土流失防治体系。由于本工程水厂部分主体工程设计已考虑了较为全面的永久性排水措施、绿化措施，输水管网工程施工较快，水土保持设计应以临时措施为主。水土保持措施体系见图11.2-1。

注：带 * 号的为主体工程已有措施。

图11.2-1 水土保持防治措施体系

## 11.3 水土保持措施设计

11.3.1 工程级别与设计标准

本项目水土保持措施设置较为简单，未设置拦渣堤、拦渣坝、排洪工程和弃渣场，按构造要求设计。

11.3.2 分区水土保持措施布置

11.3.2.1 水厂工程区

水厂工程占地面积4.04hm2，为永久占地。水厂内建、构筑物基础开挖土方集中堆放，堆土坡脚码放2层装土编织袋拦挡，装土编织袋采用水平横向层叠堆放，装土后单个编织袋规格长0.5m，宽0.3m，高0.2m。堆土表面采用防尘布苫盖。厂区道路及硬化面积为1.02hm2，厂区内沿道路开挖临时排水土沟，并与附近沟道连通，临时排水沟设计为梯形断面，底宽0.5m，深0.5m，边坡1：1。排水沟末端设沉沙池，设计长4m，宽2m，深1.5m。水厂工程区水土保持工程量见表11.3-1。

表11.3-1 水厂工程区水土保持工程量表

| 临时工程 |
| --- |
| 临时排水沟 | 沉沙池 | 防尘布 | 纺织袋装土 |
| m | 个 | m2 | m3 |
| 1011 | 1 | 10665 | 93 |

11.3.2.2 输水管网工程区

输水管网工程包括临时堆土区、管沟开挖区和施工作业区，管线总长36.9km，占地面积37.49hm2，主要是临时占地。施工前先对管沟开挖区域剥离0.5m 厚的表土，与管沟开挖土方分别沿管线堆放，临时堆土坡脚码放2层装土编织袋拦挡，表面采用防尘布苫盖。施工结束后，对占压的耕地复耕。输水管网工程区水土保持工程量见表 11.3-2。

表11.3-2 输水管网工程区水土保持工程量表

| 临时工程 |
| --- |
| 防尘布 | 纺织袋装土 |
| m2 | m3 |
| 123625 | 8173 |

11.3.2.3 施工生产生活区

施工生产生活区总占地面积4.04hm2，为临时占地。施工前先对区内建、构筑物基础开挖区域剥离0.5m厚表土，与建、构筑物基础开挖土方分别集中堆放，堆土坡脚码放2层装土编织袋拦挡，表面铺设防尘布苫盖，场地周边及区内设置临时排水沟，排水沟末端设沉沙池。施工生产生活区水土保持工程量见表11.3-3。

表11.3-3 施工生产生活区水土保持工程量表

| 临时工程 |
| --- |
| 临时排水沟 | 沉沙池 | 防尘布 | 纺织袋装土 |
| m | 个 | m2 | m3 |
| 5347 | 18 | 2001 | 91 |

11.3.3 水土保持工程量

根据各分区水土保持措施设计，本项目共需完成：水土保持措施中土方开挖0.38万m3，编织袋装土填筑9.19万m3，防尘布苫盖14.99万m2。水土保持工程量汇总见表11.3-4。

表11.3-4 水土保持工程量汇总表

| 序号 | 项目 | 单位 | 原始工程量 | 阶段系数 | 扩大工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水厂工程区 |  |  |  |  |
| 1 | 临时排水沟开挖 | 100m3 | 5.05 | 1.10 | 5.56 |
| 2 | 沉沙池开挖 | 100m3 | 0.12 | 1.10 | 0.13 |
| 3 | 防尘布苫盖 | 100m2 | 106.65 | 1.10 | 117.32 |
| 4 | 编织袋装土填筑 | 100m3 | 0.93 | 1.10 | 1.02 |
| 5 | 编织袋装土拆除 | 100m3 | 0.93 | 1.10 | 1.02 |
| 二 | 输水管网工程区 |  |  |  |  |
| 1 | 防尘布苫盖 | 100m2 | 1236.25 | 1.10 | 1359.88 |
| 2 | 编织袋装土填筑 | 100m3 | 81.73 | 1.10 | 89.90 |
| 3 | 编织袋装土拆除 | 100m3 | 81.73 | 1.10 | 89.90 |
| 三 | 施工生产生活区 |  |  |  |  |
| 1 | 临时排水沟开挖 | 100m3 | 26.73 | 1.10 | 29.40 |
| 2 | 沉沙池开挖 | 100m3 | 2.20 | 1.10 | 2.42 |
| 3 | 防尘布苫盖 | 100m2 | 20.00 | 1.10 | 22 |
| 4 | 编织袋装土填筑 | 100m3 | 0.91 | 1.10 | 1 |
| 5 | 编织袋装土拆除 | 100m3 | 0.91 | 1.10 | 1 |

## 11.4 水土保持施工组织设计

11.4.1 施工条件

本项目位于薄山水库至正阳县，供水管线由薄山水库取水途经确山县任店、普会寺乡，正阳县留庄镇、熊寨镇至正阳县城西。取水泵站拟建在正阳县相林水库，水厂建在正阳县城西工业集聚区内西二环北二环西北角。工程区内县乡级公路四通八达，交通十分便利，工程施工道路可直接与现有道路相连，实现场内外交通互联。

工程建设所需材料均可就近从市场采购。

工程施工用水利用当地居民用水或配备汽车、拖拉机就近运水。

管道沿线施工用电可利用当地农网或自备发电机供应。

工程区域通讯条件良好，通讯快捷方便。

11.4.2 施工布署

施工布置应注意避免对主体工程施工的影响，避免各水保单项工程之间的施工干扰。施工生活区与主体工程共用，施工道路借用主体工程施工道路，建筑材料分类存放在施工区附近，并注意有关材料的防潮防湿，遇大风、暴雨是要对砂料表面进行苫盖，预防产生水土流失或扬沙。

11.4.3 施工工艺和方法

排水土沟等土方开挖采用人工开挖，就近堆放，施工结束后拆除平整回填。装土编织袋拦挡采用人工装土、拆除。表土剥离、复耕地整治采用74kW推土机配合人工进行。

11.4.4 施工进度安排

遵照国家有关政策、法令和规程规范，根据水土保持“三同时” 要求，水土保持工程应与主体工程同时施工、同时验收、同时投产使用，按照国家基本建设程序，编制水土保持工程实施进度，确保规划设计的各项水土保持措施与主体工程同时进行，最大限度地减少项目建设期的水土流失，保障项目区生态环境的可持续发展。

主体工程设计工程建设总工期为1年。水土保持工程建设总工期也为1年，起止时间与主体工程一致。

## 11.5 水土保持监测

11.5.1 水土保持监测

11.5.1.1 监测原则

开发建设项目应遵循的原则：全面监测，突出重点；以扰动地表监测为中心；以水土流失严重时段、部位和有潜在危险区域为重点；以全面反映六项防治目标为目的；监测方法得当，点位布设有代表性。

11.5.1.2 监测时段和频率

监测时段为施工准备期前至设计水平年止。监测频率：在施工准备期前进行一次本底值观测。调查和场地巡查监测可根据监测内容和工程进度确定频次，实施中的水土保持措施建设情况每10天监测记录一次；扰动地表面积、水土保持工程拦挡效果等每月监测一次；主体工程进度、水土流失因子、水土保持植物措施生长情况等至少每3个月监测记录1次。遇暴雨（24小时降雨量≥50mm）、大风（蒲福风级6 级或以上）等情况应及时加测，水土流失灾害事件发生后1周内完成监测。

11.5.1.3 监测内容

1、主体工程相关内容监测。主体工程建设进度、工程建设扰动面积、水土流失灾害隐患、水土流失及造成的危害、水土保持工程建设情况，及水土保持工程设计、水土保持管理等。

2、影响水土流失因子监测。包括地形地貌、土壤性质、植被覆盖率和降水、风等因子。

3、水土保持生态环境监测。如地形、地貌和水系变化情况，主体工程建设进度、项目建设占地和扰动地表面积，挖填方数量和占地面积，弃土弃渣量、堆放形态和面积，临时堆土的数量、时间、形态和占地面积。

4、水土流失动态监测。包括水土流失类型、面积、强度和流失量变化，对下游和周边地区造成的危害和趋势。

5、水土保持措施防治效果监测。各类防治措施的数量和质量，林草措施的成活率、保存率、生长情况及覆盖率，工程措施的稳定性、完好性和运行情况，以及各类防治措施的拦挡保土效果。

6、防治目标监测。反映扰动土地整治率、水土流失总治理度、土壤流失控制比、拦渣率、林草植被恢复率和林草覆盖率六项指标。

11.5.1.4 监测方法

采用调查法、沉沙池观测法、场地巡查法和遥感监测法相结合的方法，具体依据《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》（办水保[2015]139号）、《水土保持监测技术规程》（SL227-2002）执行。

1、调查法

通过询问、收集资料、典型调查、普查、抽样调查等方式进行监测，监测内容包括地形、地貌、占地面积、扰动地表面积、挖方、填方、弃土和临时堆土量及堆放形态，对项目及周边地区可能造成的水土流失危害，防治措施数量和质量，林草成活率、保存率、生长情况和覆盖率，防治措施的效果、稳定性、完好程度。

2、沉沙池观测法

在排水沟出口建沉沙池，分别测出进口的悬沙输沙量，通过沉沙池出口的悬沙输沙量和沉沙池淤积量进行监测。

3、场地巡查法

整个项目施工期间，对于施工场地时空变化复杂，难以进行定位监测的项目采用巡查法监测。对施工区施工方式、临时水保措施、主体工程区等进行现场巡查，雨季增加巡视次数，并做好记录。

11.5.1.5 水土保持监测点

根据监测点布设原则，选定5个监测点，工程建设中水土保持监测点的布设可根据工程实施情况，由监测单位在监测实施方案中具体落实。监测点具体布设见表11.5-1。

表11.5-1 水土保持监测安排表

| 监测时段 | 监测 区域 | 监测内容 | 监测方法 | 监测点 编号 | 监测 点位 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工 准备 期前 | 项目建设区 | 项目建设区的植被、土壤、水土流失和水土保持现状 | 调查法 | 1～3 | 按区分 设，共 3处 | 施工准备期前对本底值进行一次监测 |
| 施工 准备 期至 设计 水平 年 | 水厂工程区 | 破坏植被面积，挖、填方数量，扰动地表面积，防治措施实施数量、治理面积 | 调查法、沉沙池观测法、场地巡查法 | 1 | 设 1 处 | 施工期前、后 各一次；不定 期巡查 |
|  | 输水管网工程区 | 破坏植被面积，挖、填方数量，管沟开挖扰动地表面积、防治措施实施数量、治理面积 | 调查法、 场地巡查 法 | 2 | 设 1 处 | 施工期前、后 各一次；巡查 不定期 |
|  |  | 临时堆土场实施挡护措施前后水蚀强度，开挖边坡水蚀强度 | 调查法、 场地巡查 法 | 4、5 | 管沟开挖区和临时堆土区各增设1 处 | 每月一次, 遇>50mm/d降雨加测一次；不定期巡 查 |
|  | 施工产 生活区 | 扰动地表面积，破坏植被面积、防治措施实施数量、治理面积 | 调查法、 场地巡查 法 | 3 | 设 1 处 | 施工期前、后 各一次；不定 期巡查 |

11.5.2 水土保持监测成果要求

监测成果包括监测实施方案、记录表、水土保持监测意见、监测

季度报告、监测年度报告、监测汇报材料、监测总结报告及相关图件、

影响资料等，具体要求见《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》

（办水保[2015]139 号）附录。

## 11.6 水土保持主要投资指标

水土保持概算投资155.07万元，其中临时工程投资122.45万元；独立费用投资28.10万元；基本预备费4.52万元；水土保持补偿费计征面积为45.93hm2，补偿费用待河南省水土保持补偿费征收新标准颁布实施后按新标准计征。水土保持投资概算见表11.6-1～7。

表11.6-1 水土保持总概算       单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 建安工程费 | 林草工程费 | 设备购置费 | 独立 费用 | 总投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 栽植费 | 种子费 |  |  |  |
| 第一部分 工程措施 |  |  |  |  |  |  |
| 第二部分 植物措施 |  |  |  |  |  |  |
| 第三部分 临时措施 | 122.45 |  |  |  |  | 122.45 |
| 1 | 水厂工程区 | 3.73 |  |  |  |  | 3.73 |
| 2 | 输水管网工程区 | 113.65 |  |  |  |  | 113.65 |
| 3 | 工生产生活区 | 5.07 |  |  |  |  | 5.07 |
| 4 | 其他临时工程 |  |  |  |  |  |  |
| 第四部分 独立费用 |  |  |  |  | 28.10 | 28.10 |
| 1 | 建设管理费 |  |  |  |  | 2.45 | 2.45 |
| 2 | 水土保持监理费 |  |  |  |  | 5 | 5 |
| 3 | 验收技术评估报告编制费 |  |  |  |  | 5 | 5 |
| 4 | 科研勘测设计费 |  |  |  |  | 3 | 3 |
| 5 | 水土保持监测费 |  |  |  |  | 12.65 | 12.65 |
| 一至四部分合计 | 135.78 |  |  |  | 28.37 | 164.15 |
| 基本预备费 3% | 3.67 |  |  |  | 0.84 | 4.52 |
| 静态总投资 |  |  |  |  |  | 155.07 |
| 价差预备费 |  |  |  |  |  |  |
| 建设期融资利息 |  |  |  |  |  |  |
| 水土保持补偿费 |  |  |  |  |  |  |
| 水土保持工程投资 |  |  |  |  |  | 155.07 |

表11.6-2 临时措施概算表

| 序号 | 项目 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第三部分 临时措施 |  |  |  | 1224453.94 |
| 一 | 水厂工程区 |  |  |  | 37341.14 |
| 1 | 临时排水沟开挖 | 100m3 | 5.56 | 1156.46 | 6424.14 |
| 2 | 沉沙池开挖 | 100m3 | 0.13 | 1156.46 | 152.65 |
| 3 | 防尘布苫盖 | 100m2 | 117.32 | 175.10 | 20541.86 |
| 4 | 编织袋装土填筑 | 100m3 | 1.02 | 8994.87 | 9201.75 |
| 5 | 编织袋装土拆除 | 100m3 | 1.02 | 997.57 | 1020.51 |
| 二 | 输水管网工程区 |  |  |  | 1136456.37 |
| 1 | 防尘布苫盖 | 100m2 | 1359.88 | 175.10 | 238114.14 |
| 2 | 编织袋装土填筑 | 100m3 | 89.90 | 8994.87 | 808658.50 |
| 3 | 编织袋装土拆除 | 100m3 | 89.90 | 997.57 | 89684.73 |
| 三 | 施工生产生活区 |  |  |  | 50656.66 |
| 1 | 临时排水沟开挖 | 100m3 | 29.40 | 1156.46 | 34003.39 |
| 2 | 沉沙池开挖 | 100m3 | 2.42 | 1156.46 | 2798.63 |
| 3 | 防尘布苫盖 | 100m2 | 22.00 | 175.10 | 3852.20 |
| 4 | 编织袋装土填筑 | 100m3 | 1.00 | 8994.87 | 8994.87 |
| 5 | 编织袋装土拆除 | 100m3 | 1.00 | 997.57 | 997.57 |
| 四 | 其他临时工程 | 元 |  | 2.00% |  |

表11.6-3 独立费用表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第四部分 独立费用 |  |  |  | 280989 |
| 一 | 建设管理费 | 元 | 1224454 | 2.00% | 24489 |
| 二 | 水土保持监理费 |  |  |  |  |
| 三 | 验收技术评估报告编制费 | 项 | 1 | 50000 | 50000 |
| 四 | 科研勘测设计费 | 项 | 1 | 30000 | 30000 |
| 五 | 水土保持监测费 |  |  |  | 126500 |
| 1 | 监测费 | 项 | 1 | 100000 | 100000 |
| 2 | 监测设备费 | 项 | 1 | 26500 | 26500 |

表11.6-4 材料预算价格汇总表

| 编号 | 材料名称 | 单位 | 预算价格（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编织袋 | 个 | 0.60 |
| 2 | 防尘布 | m2 | 0.80 |

表11.6-5 概算单价汇总表

| 序号 | 项目 | 单位 | 概算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工费 | 工时 | 4.15 |
| 2 | 人工挖排水沟 | 100m3自然方 | 1156.46 |
| 3 | 编织袋装土填筑 | 100m3堰体方 | 8994.87 |
| 4 | 编织袋装土拆除 | 100m3堰体方 | 997.57 |
| 5 | 苫盖防尘布 | 100m2 | 175.10 |
| 6 | 直播种草 | 100m2 | 6.88 |

表11.6-6 主要工程量汇总表

| 项目 | 土方开挖 | 防尘布 | 装土编织袋填筑 | 装土编织袋拆除 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 100m3 | 100m2 | 100m3 | 100m3 |
| 工程量 | 37.51 | 1499.20 | 91.92 | 91.92 |

表11.6-7 主要材料用量及工时数量汇总表

| 项目 | 编织袋 | 防尘布 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 个 | m2 | 工时 |
| 材料量 | 306400 | 149920 | 140113 |

## 11.7 水土保持管理

11.7.1 施工期管理

水土保持工程作为主体工程一个重要组成部分，由工程建设管理单位组织实施。建设单位应有一名主要领导负责水土保持工程的建设管理工作，并应有专门机构和人员具体负责组织实施。各施工单位也应由专人负责，保证水土保持工程顺利施工。水土保持工程监理人员应具备水土保持监理资格。

水土保持工程费用由工程建设单位承担。建设单位应积极开展工作，落实资金，并搞好资金使用管理，专款专用，保证建设资金及时足额到位，保障水土保持工程顺利进行。

根据《水土保持法》等法律法规规定，水行政主管部门将依法对水土保持方案的实施进行监督管理。在水土保持工程施工过程中，建设施工单位应加强与水行政主管部门合作，自觉接受地方水行政主管部门的监督管理。

根据水土保持“三同时”制度的要求，在主体工程竣工验收时，应同时验收水土保持设施，水土保持设施验收合格后，主体工程方可正式投入使用。

11.7.2 运行期管理

管理机构应有一名主要领导负责水土保持工程的运行管理及日常监测工作，并应有专门机构和人员具体负责实施。主体工程设计工程管理中要求工程运行期进行水土保持监测。建设单位应按照水土保持方案中提出的监测要求，自行编制水土保持监测报告，也可委托有关机构编制，切实把水土保持监测落到实处。监测单位按照水土保持方案中提出的监测要求编制详细的监测实施计划、具体的监测地点、使用的监测方法、仪器设备等实施监测；在实施中，应将监测成果定期向水行政主管部门报告，并对监测成果进行综合分析，验证水土保持措施的合理性、科学性。

# 12.运营期环境影响分析与评价

## 12.1 运营期环境影响分析

本项目为地表水源供水项目，工程建成后运行过程无废气、废水产生，仅净水厂及供水泵房有机械噪声，且设备多位于地下或半地下，经隔声其影响大幅降低；净水厂在水源净化过程中会产生一定量的污泥，经脱水处理后运送至垃圾填埋场，排泥水经沉淀后回用；用食盐制备次氯酸钠消毒剂过程中会产生一定量的氢气，不属于污染性气体，但其易燃易爆，本次环评会在风险评价中专门评述；工作人员会产生生活污水及生活垃圾，生活污水经厂区化粪池处理后排入市政管网，生活垃圾集中收集后由环卫处理。

自来水水质日常检测使用饮用水快速分析仪（检测氨氮、浊度、色度、水硬度、铜、铁、余氯、总氯、二氧化氯等）、手持 ATP 荧光检测仪（检测水中大肠菌群，菌落总数）、TDS 测试笔（测定水中的矿化度）、PH 计（测定水中的酸碱度），这些设备在检测过程中均不产生废水、固废，而且检测过程中用水量极低， 故本次环评过程中不再对此进行分析。自来水厂定期检测由建设单位委托有资质单位进行，本次环评不再进行论述。

12.1.1 运营期声环境影响分析

本项目运营期声环境影响主要有两个部分，一是取水泵房设备噪声，二是净水厂设备噪声。

12.1.1.1 取水泵房声环境影响分析

取水泵房位于相林水库附近，建筑形式为半地下结构，主要作用是对薄山水库输水管线引来的水源进行二次加压，输送至净水厂。取水泵房产生噪声设备主要来自SH型离心泵，主要指标如下：

表12.1-1 取水泵房噪声设备指标一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 功率 | 台数 | 位置 | 声级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SH型离心泵 | DG350mm，Q=1146m³/h | 90kw | 2用1备 | 地下 | 85 |

两台离心泵同时工作，噪声叠加值为88.01dB（A），按照《噪声环境影响评价与噪声控制实用技术》（机械工业出版社2016.10），地下隔声效果比地上双层厂房隔声效果要好很多，参照地上双层厂房隔声量40～50dB（A），这里取小值，仍可达到40dB（A），水泵噪声传导到地面，噪声值为48dB（A）。

12.1.1.2 净水厂声环境分析

净水厂产生噪声的设备较多，但大多位于地下或半地下，经过设备减震、地下隔声后，传导到地面的噪音量有很大的衰减。净水厂噪声设备见下表。

表12.1-2 净水厂噪声设备统计表

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 功率kw | 台数 | 位置 | 声级dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 预处理投加池 |
| 1 | 螺旋桨型搅拌机 | 桨叶外径 D=2300mm | 4 | 2 | 地下 | 75 |
| 二 | 絮凝沉淀池 |
| 1 | 立式搅拌机 | Q=0.608m3/s | 7.5 | 1 | 地下 | 75 |
| 2 | 虹吸式吸泥机 | Lk=10.8m | 3.7 | 2 | 地下 | 75 |
| 三 | V型滤池 |
| 1 | 排污泵 | 流量50m3/h，扬程8m | 2.2 | 1 | 半地下 | 80 |
| 2 | 反冲洗水泵 | Q=700m3/h，扬程10m | 30 | 2用1备 | 半地下 | 85 |
| 3 | 罗茨鼓风机 | Q=57.36m3/min | 75 | 1用1备 | 室内 | 80 |
| 四 | 送水泵房 |
| 1 | 双吸卧式离心泵 | 流量 900m3/h，扬程 40m | 160 | 2用1备 | 地下 | 85 |
| 2 | 双吸卧式离心泵 | 流量 450m3/h，扬程 40m | 75 | 1用1备 | 地下 | 85 |
| 3 | 真空泵 | Q=1m3/min | 5 | 1 | 地下 | 80 |
| 五 | 预处理投加间 |
| 1 | 搅拌器 | 转速 100rpm | 1.1 | 2 | 室内 | 70 |
| 2 | 搅拌器 | 转速 100rpm | 1.1 | 2 | 室内 | 70 |
| 3 | 投加泵 | Q=500 L/h，0.4MPa | 0.75 | 2用1备 | 室内 | 75 |
| 六 | 加氯加药间 |
| 1 | PAC 计量泵 | Qmax=500 L/h，H=30m | 0.75 | 2用1备 | 室内 | 75 |
| 2 | PAM 计量泵 | Qmax=500 L/h，H=30m | 0.75 | 2用1备 | 室内 | 75 |
| 3 | 搅拌机 |  | 1.1 | 2用1备 | 室内 | 70 |
| 4 | 次氯酸钠发生器整套设备 |  | 95 | 1用1备 | 室内 | 85 |
| 七 | 废水回收池 |
| 1 | 潜水回流泵 | Q=150m3/h，扬程15m | 15 | 2用1备 | 水下 | 80 |
| 2 | 搅拌器 |  | 2.2 | 3用1备 | 半地下 | 70 |
| 八 | 污泥调节池 |
| 1 | 潜水排污泵 | Q=80m3/h，H=15m | 5.5 | 2用1备 | 水下 | 75 |
| 2 | 潜水搅拌机 | D=260 | 2.2 | 2 | 水下 | 70 |
| 九 | 污泥浓缩池 |
| 1 | 污泥浓缩机 | V=2m/min | 0.75 | 1用1备 | 半地下 | 80 |
| 十 | 污泥均质池 |
| 1 | 潜水搅拌机 | 1400rpm | 1.1 | 2 | 水下 | 70 |
| 十一 | 脱水机房 |
| 1 | 离心脱水机 | 20-30m3/h， | 37.5 | 1用1备 | 半地下 | 85 |

设备经过噪声叠加、基础减震、地下或厂房隔声后，各设备单元传导到外环境噪声值见下表。

表12.1-3 净水厂各设备单元噪声值   单位：dB（A）

| 序号 | 设备单元 | 噪声叠加值 | 降噪措施及降噪值 | 外环境噪声贡献值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预处理投加池 | 78.01 | 设备减震，地下隔声，隔声量45dB（A） | 33.01 |
| 2 | 絮凝沉淀池 | 79.77 |  | 34.77 |
| 3 | V型滤池 | 89.2 | 设备减震，半地下隔声，隔声量30dB（A） | 59.2 |
| 4 | 送水泵房 | 90.21 | 设备减震，地下隔声，隔声量45dB（A） | 45.21 |
| 5 | 预处理投加间 | 81.9 | 设备减震，室内隔声，隔声量30dB（A） | 51.9 |
| 6 | 加氯加药间 | 89.09 |  | 59.09 |
| 7 | 废水回收池 | 83.62 | 水下及半地下隔声量40dB（A） | 43.62 |
| 8 | 污泥调节池 | 79.7 | 水下隔声量40dB（A） | 39.7 |
| 9 | 污泥浓缩池 | 80 | 设备减震，半地下隔声，隔声量30dB（A） | 50 |
| 10 | 污泥均质池 | 76.99 | 水下隔声量40dB（A） | 36.99 |
| 11 | 脱水机房 | 85 | 设备减震，半地下隔声，隔声量30dB（A） | 55 |

12.1.2 运营期水环境影响分析

净水厂排水主要来自工艺排水及生活污水、绿化用水。

12.1.2.1 制备次氯酸钠用水

次氯酸钠发生器利用不含碘食用盐制备0.8%次氯酸钠溶液，需要先制备软水，软水用量500L/h，利用自来水制备软水为3：1，次氯酸钠发生器运行时间为10h/d，则制备软水需要自来水的量为15t/d，5475t/a。制备软水排放的清净下水的量为10t/d、3650t/a。

12.1.2.2 V型滤池反冲洗水

根据设计资料，V型滤池反冲洗水用量为1844t/d、673060t/a，反冲洗水回流至废水回收池通过配水井回用。

12.1.2.3 排泥水

根据设计资料，污泥浓缩池中的污泥含水率为97%，经污泥脱水后的泥饼含水率为80%，污泥脱水产生的排泥水回流至废水回收池通过配水井回用。项目产生的干泥量为3000kg/d，则污泥带走的水量为12t/d、4380t/a；排泥水产生量为85t/d、31025t/a。

12.1.2.4 生活污水

净水厂劳动定员41人，按河南省《工业与城镇生活用水定额》(DB41T385-2014)，工作人员生活用水按0.04m3/人·d计算，则生活用水量为1.64t/d、598.6t/a。生活污水产生量按用水量80%计算，则生活污水产生量为1.312t/d、478.88d/a。生活污水经净水厂化粪池后排入市政污水管网。按照中国环境出版集团 2019 年 1 月第 1 版《主要污染源基础污染物核算实物》，生活污水中污染物排放浓度取大值，则 CODcr 为 350mg/L、BOD5 为 50g/（人·d）、SS 为 200mg/L、氨氮为 40mg/L，计算结果如下：

表12.1-4 运营期生活污水污染物产生量

| 项目 | 工作人员数量 | 工作时间 | 用水量 t | 排水量 t | 污染物产生量t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | COD | BOD | 氨氮 | SS |
| 净水厂 | 41 | 365 | 598.6 | 478.88 | 0.168 | 0.748 | 0.096 | 0.019 |

12.1.2.5 绿化用水

净水厂绿化面积2.10hm2，绿化用水定额为0.9m3/m2·a，则绿化用水量为18900m3/a。

12.1.3 运营期固体废物影响分析

净水厂运营期产生的固体废物主要是脱水泥饼、物料包装袋和生活垃圾。

12.1.3.1 脱水泥饼

根据前文和设计资料，净水厂产生的干泥量为3t/d，则脱水泥饼产生量为15t/d、5475t/a。脱水泥饼不在净水厂堆存，每天用专用车辆运送至生活垃圾填埋场定点填埋。

12.1.3.2 物料包装袋

净水厂运营期使用的物料主要有高锰酸钾、食盐、PAC、硅酸钠、浓硫酸和活性炭，其中浓硫酸为液态，活性炭为备用物料，其他材料均为常用物料。物料使用量见下表。

表12.1-5 净水厂物料使用一览表

| 序号 | 药剂名称 | 状态 | 规格 | 日使用量 | 最大储存量 | 周转时间 | 年用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高锰酸钾 | 粉末 | 25kg/包 | 5包 | 1.875t | 15d | 45.625t |
| 2 | 食盐 | 粉末 | 25kg/包 | 6.4包 | 2.4t | 15d | 58.4t |
| 3 | PAC | 粉末 | 25kg/包 | 500包 | 189t | 15d | 4599t |
| 4 | 硅酸钠 | 粉末 | 25kg/包 | 40包 | 15t | 15d | 365t |
| 5 | 浓硫酸 | 液体 | 3t罐装 | 0.5t | 3t | 15d | 72t |
| 6 | 活性炭 | 粉末 | 25kg/包 | / | 1t | / | 1t（备用） |

25kg包装袋重量约为500g，则年产生物料包装袋约为100t，物料包装袋集中收集后外售处理。

12.1.3.3 生活垃圾

职工办公生活垃圾按每人每天产生量0.5kg计算，项目定员41人，年工作时间365天，则职工办公生活垃圾产生量7.483t/a，经收集后定期由环卫部门清运处理。

## 12.2 运营期环境影响评价

12.2.1 运营期声环境影响评价

运营期声环境影响主要有两个方面，一是取水泵房设备噪声影响，二是净水厂设备噪声影响。由于取水泵房离居民区较远，且前文分析，取水泵房水泵噪声经地下隔声后传导到地面，噪声值为48dB（A），达到标准限值要求，对周边环境无影响。本次评价重点对净水厂噪声影响进行预测。

12.2.1.1 噪声评价公式

1、噪声衰减公式为

2、噪声叠加公式

12.2.1.2 噪声预测

本次噪声预测使用EIAN20噪声预测软件，预测成果图如下：

图12.1-1  净水厂噪声预测成果图

从上图可以看出，净水厂厂界噪声贡献值在15dB（A）左右，远远低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求，对周边声环境影响不大。

12.2.2 运营期水环境影响预测

净水厂项目运营期外排废水包括软水制备排放的废水和生活污水，软水制备排放的废水属于清净下水，排放量为10t/d、3650t/a，主要污染物为SS；生活污水排放量为1.312t/d、478.88d/a，主要污染物为COD、BOD、SS和氨氮。由于废水均排入市政污水管网，因此对外环境影响不大。

12.2.3 运营期固体废物影响预测

净水厂运营期产生的固体废物主要是脱水泥饼、物料包装袋和生活垃圾。脱水泥饼产生量为15t/d、5475t/a。脱水泥饼不在净水厂堆存，每天用专用车辆运送至生活垃圾填埋场定点填埋。年产生的物料包装袋约为100t，收集后外售处理。职工办公生活垃圾产生量7.483t/a，经收集后定期由环卫部门清运处理。

综上所述，净水厂运营期产生的固体废物均有合理的处理去向，对环境影响很小。

# 13.风险评价

按照前文建设项目环境风险潜势划分，本建设项目环境潜势为 I 级，可开展简单分析。

## 13.1 环境风险评价

13.1.1 环境风险物质

本项目风险物质为浓硫酸，项目最大存储量为3t。

表 13.1-1 本项目风险物质数量与临界量比值结果

| 涉及危化品 | 最大存放量（t） | 临界量（t） | qi/Qi | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓硫酸 | 3 | 10 | 0.3 | 0.3 |

从上表可知，本项目 Q 值为 0.3，属于 Q＜1。由于 Q＜1，可以判定该项目环境风险潜势为 I，可以进行简单分析。

另外，项目用食盐制备次氯酸钠溶液，伴随制备次氯酸钠溶液产生的H2，虽然不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录B中危险物质，但其具有易燃易爆的特性，所以要求企业按照防火防爆要求做好预防工作。根据设备生产厂家提供的资料，每产生1g有效氯伴随有0.35L的H2产生，次氯酸钠发生器每小时产生2000g有效氯，故产生700L的H2，标准状态H2的密度为0.0899g/L，经计算，产生H2的质量为62.93g/h，为防止H2燃烧或爆炸，所产生的H2将通过氢气分离器被风机吹入的空气稀释到1%以下，通过15m高排气筒排到室外大气中。在房间内安装H2报警仪，当室内H2密度高于爆炸极限浓度的1/3时报警（H2爆炸极限浓度为4%）。

13.1.2 风险物质的理化性质

表13.1-2 项目风险物质理化性质

| 物质名称 | 理化特性 | 燃烧爆炸性 | 毒性毒理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浓硫酸 | 外观与特性：纯品为无色透明油状液体，无臭，具有强氧化性、脱水性、强酸腐蚀性。相对密度：1.83；熔点：10.5 ℃；沸点 ：330℃；溶解性：可以与水任意比互溶。 | 助燃，遇水放热，可发生沸溅，与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维等） 接触会发后剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐。苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧，有强烈的腐蚀性和吸水性。 | LD50：2140mg/kg(大鼠经口)；LC50：510mg/m3,2小时（大鼠吸入）；320mg/m3 ,2小时（小鼠吸入）。 |
| 次氯酸钠溶液 | 工业级 (以有效氯计)一级13％; 二级 10％。 外观与性状： 微黄色溶液，有似氯气的气味。 熔点：-6℃；沸点：102.2℃ 相对密度(水=1)： 1.10 | 无 | 急性毒性： LD50：8500 mg/kg(小鼠经口) LC50：无资料 |

13.1.3 环境影响分析

本项目主要是次氯酸钠溶液和浓硫酸泄露风险。

其中浓硫酸为强酸物质，其腐蚀性强，极溶于水；当其进入水体后将该改变水体的pH值，进而影响水体生态环境，引起水生生物的死亡。

本项目次氯酸钠溶液和浓硫酸均密封保存于储罐内，且存放于室内，储罐周边设有围堰，地面一级防渗处理，在正常情况下不会发生泄露并溶于水的情况；在风险情况下，本项目中的两种风险物质不会进入外环境，不会影响净水厂自来水体。

13.1.4 事故防范措施

13.1.4.1 净水厂防范措施

1、配备必要的防护设备和设施，在药剂间设置风机、报警器，配备灭火器、洗眼器、防护服；

2、储备碱灰或熟石灰用于泄漏时进行中和处理；

3、使用时严格按照操作规程；

4、加强安全帽安全阀压力表的维护保养；

5、检查罐体腐蚀情况及时更换；

6、运行人员每天检查，发现问题，及时处理；

7、定期维护报警器；

8、一旦泄漏及时采取抢救及疏散人员，做好应急预案，定期演练。

13.1.4.2 运输过程中的防范措施

浓硫酸属于危险化学品，由于危险品的运输较其它货物的运输有更大的危险性，因此在运输过程，危险化学品的运输安全应严格按照《危险化学品安全管理条例》第三十五条规定，委托有危险化学品运输资质的运输企业承运；运输时必须遵照JT3130-88《汽车危险货物运输规则》执行。为此注意以下几个问题：

1、合理规划运输路线及运输时间，公路运输时要按规定路线行驶。运输易燃物品时，勿在居民区和人口稠密区停留；中途停留时应远离火种、热源、高温区；铁路运输时要禁止溜放；严禁用木船、水泥船散装运输；夏季最好早晚运输。

2、危险品的装运应做到定车、定人，运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。装运的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。易燃品运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

3、被装运的危险物品必须在其外包装的明显部位按《危险货物包装标志》（GB190-90）规定的危险物品标志。

4、在危险品运输过程中，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大。

## 13.2 其他风险事件分析

13.2.1 输水管线遭受污染或设施破坏，无法供水

本项目输水管线较长，但均深埋于地下，因而发生输水管线断裂的情况较小，供水危机主要情况是取水泵房供电线路停电，无法供原水。

处置方法：取水泵房双路供电，如遇线路停电引发无法供水，与供电局联系，查明停电原因，尽快恢复专用电路的正常供电；水源地薄山水库遭受污染或设施破坏无法供水，水质化验组或抢修组应立即赶赴现场分析原水水质和本厂水质或调查供水设施破坏情况，若供水紧急状态由污染引起，则根据原水污染物性质和浓度，紧急采购或调集污染物处理剂（如粉末活性炭或颗粒状活性炭），并按需在水厂加活性炭以吸附污染物，以尽快恢复供水正常状态；若设备损坏，则启用备用泵房，加紧维修，尽一切可能尽早恢复供水。

13.2.2 水厂构筑物破裂无法正常制水

应关闭清水池进、出水阀门，打开放空阀；抢修组人员迅速组织抢修，若单位力量不够，及时同有关部门联系，尽快恢复生产。

13.2.3 水厂设备故障无法正常制水

有备用设备的，立即切换到备用设备上，做到不停产；无备用设备的，立即向指挥部报告，由指挥部将紧急状态上报上级主管部门，在授权下通过媒体发布命令， 宣布城市供水紧急状态。各应急小组立即开展各项准备工作，随时待命；水厂设备经抢修完毕试运行正常后，恢复对外供水。

13.2.4 水厂停电无法正常生产

专线供电，当专线停电时，值班人员按操作规程切换到另一条专线。

双电源同时停电：值班人员按操作规程切换到备用发电机供电，中控人员重新启动所需设备并检查各设备运行情况及运行参数。与供电局联系，查明停电原因， 尽快恢复专用电路的正常供电。专线恢复供电后切换到专线供电。

备用发电机停电：查明备用发电机停电原因，尽快修复发电机的恢复正常供电。

13.2.5 管网水质超标

当发现管网水质指标有超标项目，但性质属于一般时，应分析原因，如果是出厂水指标控制不合理时，及时通知制水车间调整生产，如果是管网污染等原因引起时，打开就近排污阀进行排污和管网冲洗，同时通知本厂化验室再次对管网水质进行检测，直至水质达标。

当发现管网水质指标严重超标时，应立即关闭供水阀门，水厂重新进行生产调度，抢修组开启排污阀进行排污，对管网进行全面冲洗、消毒，直至水质达标。

13.2.6 生产过程投毒

紧急关闭各工艺之间的进出水阀门，并向指挥部报告，由指挥部将紧急状态上报上级主管部门，在授权下通过媒体发布命令，宣布城市供水紧急状态。各应急小组立即开展各项准备工作，随时待命；水质监测组迅速检测各工艺的水样，如清水池发现有污染立即关闭出厂水阀门；抢修组人员迅速全部排放污染水，彻底消毒被污染的构筑物；并在最短时间内恢复生产，使市民停水时间降低到最低程度。

13.2.7 水管爆裂

DN300以下供水管道爆裂：原则上由管网维修部门自己负责抢修，维修队队长负责指挥，必要时公司应急供水指挥部组织其余相关人员协助。

DN300以上供水管道爆裂：立即组织相关人员到现场指挥抢险；抢修组成员迅速到现场关阀止水，并确定修理方案组织抢修，排除故障。材料供应组立即根据抢修组要求提供相关材料，并负责挖土人力（机械）调集，设备运输及后勤供给；安全组落实现场安全防范措施，划出作业安全区，设立好围护栏，夜间作业还需架设照明灯，设立警示灯。找好排水口位置，处理好现场作业区积水；管道爆裂部位修复后，恢复正常供水；通水后确认无质量问题，进行回填、复土，平整场地，恢复正常供水。

13.2.8 火灾

当净水厂发生火灾，根据不同情况可分别制定以下三种方案：

构筑物火灾：当厂区内发生火灾时，当火灾尚可控制时，相关人员应快速利用灭火设备进行灭火（如灭火器、消防栓等）。

变压器火灾：立即切断变压器所带的全部负荷（注意在操作时必须穿戴劳保用品），断开相应变压器的高压断路器，迅速采取有效措施进行灭火。

一般电器设备着火：立即切断设备电源，然后使用干式灭火器或水泼救；充油设备着火时，应在救火时同时考虑油的安全排放，并设法将油火隔离。

## 13.3 应急预案

13.3.1 制定应急预案的目的和要求

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事故的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。

制风险事故应急预案的基本要求包括：科学性、实用性和权威性。风险事故的应急援救工作是一项科学性很强的工作，必须开展科学分析和论证，制定严密、统一、完整的应急预案；应急预案应符合项目的客观情况，具有实用、简单、易掌握等特性，便于实施；对事故处理过程中职责、权限、任务、工作标准奖励与处罚等做出明确规定，使之成为企业的一项制度，确保其权威性。

13.3.2 风险事故应急预案执行体系

项目必须在平时拟定事故应急预案，以应对可能发生的应急危害事故，一旦发生事故，即可以在有充分准备的情况下，对事故进行紧急处理。

1、企业内部应急预案执行

为确保应急预案有效实施，企业应设置应急预案执行机构，负责对全公司员工进行经常性的应急救援常识教育，落实岗位责任制。

2、规章制度

值班制度：建立24小时值班制度（三票三制），发现问题及时处理。

检查制度：每季度由公司应急救援指挥部结合生产安全工作，检查应急救援工作情况，发现问题及时整改。

会议制度：每年度由公共事件应急预案指挥部组织召开一次指挥部会议，检查年度工作，并针对存在问题，积极采取有效措施，加以改进。

3、执行体系

值班长接到报警后，迅速通知有关部门查明事故所在位置及原因，下达应急预案处置的指令，同时发出警报，派出应急队，通知公司指挥部成员及公司专业救援队伍迅速赶往事故现场。公司各部门要根据分工情况，确保应急救援所需物资、工具、车辆及人员在接到通知后 5 分钟内达到指定现场，参加救援工作，采取相关的应急措施。企业还应设专人与政府有关单位联系，一旦发生事故及时汇报上级。

4、地区及社会救援

企业还应将应急预案并入地方政府编制的区域性重大事故应急救援预案体系中，以增进企业和地方政府之间的相互了解，确保应急救援预案与区域性事故应急救援预案的一致性，一旦发生风险事故时能与区域性应急救援预案有效衔接，最大程度减缓对外部环境的影响。一旦发生重大事故，本公司抢险抢救力量不足或有可能危及社会安全时，指挥部必须立即向上级通报，必要时请求社会力量援助。

本级的突发环境事件应急组织体系由领导机构、综合协调机构、有关类别环境事件专业指挥机构、应急支持保障部门、现场应急指挥部、专家咨询组和应急救援队伍等组成。

①领导机构：正阳县突出公共事件应急工作领导小组是全县突发环境事件应急工作的领导机构，负责统一领导在正阳县行政区域内发生的突发环境事件的应对工作。

②综合协调机构：包括县环境应急工作指挥部、县环境应急工作指挥部办公室、各有关成员单位；

③有关类别环境事件专业指挥机构（环境污染事件的应急工作，由正阳县生态环境局负责组织协调）；

④应急支持保障部门，包括县信息产业局、县公安局、县卫生局、县发改委、县交通局、县气象局、县民政局等；

⑤现场应急指挥部：环境事件发生后，事发地县级政府应当成立由主要负责人任指挥长，有关部门和单位的负责人为成员的现场应急救援指挥部。该指挥部在县环境应急工作指挥部和有关类别环境事件专业指挥机构的指导下，按照有关应急预案的规定，负责事发地的现场应急处置工作。现场的应急救援队伍和人员必须服从现场应急救援指挥部的指挥。现场应急救援指挥部应当为参与应急救援的队伍和人员提供必要的工作条件。

⑥专家咨询组：县环境应急工作指挥部和有关类别环境事件专业指挥机构要建立突发环境事件应急工作专业人才库，并根据需要聘请有关专家成立专家咨询组。

⑦应急救援队伍：县级的环境应急救援队伍由正阳县生态环境局的应急救援队伍和有关部门的专业应急救援队伍组成。

13.3.3 应急响应程序

突发环境事件的应急响应以属地管理为主，正阳县政府全面负责本行政区域内突发环境事件的应急处置工作，县生态环境局和正阳县政府其他有关部门根据情况给予协调支援。按突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围，突发环境事件的应急响应分Ⅰ级响应、Ⅱ级响应、Ⅲ级响应三级。超出本级应急处置能力时，应及时请求上一级政府启动相关应急预案。

进行应急响应时，县环境应急工作指挥部要按照下列规定开展工作：

1、按规定程序迅速启动本预案；

2、开通与事发地环境应急工作指挥部、现场指挥部和有关类别环境事件应急专业指挥机构的通信联系，随时掌握应急工作进展情况和事态发展情况；

3、召集专家咨询组分析情况，研究应对措施，为应急指挥工作提供技术支持；

4、协调组织应急救援队伍和专家赶赴事发地参加、指导现场的应急指挥工作， 必要时调集事发地周边的救援队伍实施增援。

突发环境事件的Ⅲ级响应由企业组织实施。需要有关应急救援力量支援时，要及时向上一级应急工作指挥部提出申请。

13.3.4 风险事故应急预案

1、应急计划区

应急计划区分为净水厂、供水区、输水管道和配水管道，环境保护目标（周边村庄、地表水体、地下水等）。

2、应急组织机构及人员

应急组织机构分厂内应急组织机构和地区应急组织机构：

①厂内应急组织机构：由厂内环保、安全、卫生、消防及通讯等方面专业组成事故应急救护队，公司指挥部负责现场全面指挥，由总经理任总指挥；公司救援队伍除由上述各部门指定人员组成外，配备各生产系统指定的操作人员，负责事故控制、救援、善后处理，由指挥部负责组建。

②地区指挥部：负责工程附近地区全面指挥、救援、管制、疏散；依托环保、安全、卫生、消防及通讯等部门，由当地政府负责指挥。

3、预案分级响应条件

规定预案的级别及分级响应程序；一旦发生水源地污染、供水设施损坏、自来水水质受到污染、水管破裂等故障，公司均需立即响应。

4、应急救援保障

应急救援保障应由相应的应急组织机构实施。水厂投毒、水源地大面积发生污染等事件，应由厂内相关生产部门组织并配合正阳县环保、安全、公安、卫生、消防部门实施应急救援。

5、报警、通讯联络方式

火灾危险场所设计形式为集中火灾报警系统。由一台集中火灾报警控制器和 3 台区域火灾报警控制器及火灾探测网点组成。

6、应急环境监测、抢险、救援及控制措施

报警的同时，通知正阳县生态环境局，由正阳县环境监测中心负责水厂的监测工作，并对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

应急抢险、救援工作以事故应急救护队为主，必要时配合相关的电力、医疗等部门协同进行。

7、事故应急救援关闭程序与恢复措施

突发性事故在得到有效控制，并使事故造成后果均恢复到常态或使之均得到可靠的处置后，事故应急救援程序随之关闭。如再次出现突发性事故，则事故应急救援程序自动恢复。事故应急救援程序的启动、关闭与恢复均由相应的应急组织机构的上一级主管部门发布。

8、事故应急培训计划

工程应制定相应的应急培训计划，组织相关的应急组织机构人员进行相应的事故预警、事故救险与处置、事故补救措施等专业的培训，应急培训应列入厂内职业技能培训计划中，纳入厂内日常生产管理计划中。

9、公众教育和信息

公众教育以地区应急组织机构为主，厂内的应急组织机构也应有组织、定期向周边公众进行净水厂工艺技术、事故风险、事故救援等方面的教育工作，使公众更多了解并掌握相关专业知识、事故风险、事故救援等方面的知识。

一旦出现事故，建设单位配合正阳县相关部门要及时向当地公众发布事故风险信息，以便使当地公众了解事故的风险、后果、处置、救援等方面的信息，将事故造成的后果降低到最低限度。

# 14.环境保护措施及其可行性论证

## 14.1 施工期环境保护措施

14.1.1 施工期大气污染防治措施

根据关于发布《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准（试行）》的通知（豫建设标 48 号）、《河南省治理扬尘污染攻坚战实施方案》、《河南省蓝天工程行动计划》及《驻马店市蓝天工程行动计划》的相关要求，为强化扬尘综合治理，积极推行绿色施工，减轻施工期粉尘对项目区域大气环境的影响，建议项目施工期采取以下控制措施：

1、施工工地开工前必须做到“六个到位”，即审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员（施工单位管理人员、责任部门监管人员） 到位；施工过程中必须做到“六个百分之百”，即工地周边百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、出入车辆百分之百冲洗、施工现场地面百分之百硬化、拆迁工地百分之百湿法作业、渣土车辆百分之百密闭运输。

2、扬尘防治单位应在扬尘防治区域出入口醒目位置设置公示牌，明确扬尘防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门及举报电话等信息。扬尘防治区域内应有扬尘防治设施平面布置图，在易产生扬尘部位设置标识牌，并根据场地和设施变化及时调整。

3、施工现场应沿周边连续设置硬质围挡，不得有间断、敞开，底边封闭严密，不得有泥浆外漏。城区主要路段的施工现场围挡高度不应低于2.5m，其它路段的围挡高度不应低于1.8m。工程结束前，不得拆除施工现场围挡。当妨碍施工必须拆除时，应设置临时围挡并符合相关要求。

4、施工场区的主要道路必须进行硬化处理；施工场区的其他道路应采取硬化或砖、焦渣、碎石铺装等防尘措施；施工场区主要道路的硬化宜采用装配式、定型化可周转的构件铺设，道路承载力应满足车辆行驶和抗压要求；施工场区内加工区场地应采用硬化防尘措施；施工场区内裸露场地应采用防尘网等覆盖、绿化或固化等扬尘防治措施；施工现场必须建立洒水清扫制度，专人负责定时对场地进行打扫、洒水、保洁，不得在未实施洒水等措施情况下进行直接清扫，确保场区干净。

5、出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅，污水未经处理不得进入城市管网。并配备高压水枪，明确专人负责冲洗车辆，确保出场的垃圾、土石方、物料及大型运输车辆 100%清理干净，不得将泥土带出现场。应在出入口设置固定式车辆自动清洗设备。车辆冲洗宜采用循环用水，设置沉淀池，沉淀池应做防渗处理，污水不得直接排入市政管网，沉淀池、排水沟中积存的污泥应定期清理。

6、施工现场严禁露天存放砂、石、石灰、粉煤灰等易扬尘材料。水泥、石灰粉等建筑材料应存放在库房内或严密遮盖。砂、石等散体材料应集中堆放且覆盖；场内装卸、搬运易扬尘材料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷或抛洒；其他细颗粒建筑材料应封闭存放。

7、土方堆放时，应采取覆盖防尘网、绿化等防尘措施，并定时洒水，保持土壤湿润。钢材、木材、周转材料等物料应分类分区存放，场地应采取硬化或砖、焦渣、碎石铺装等防尘措施。

8、施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。建筑垃圾运输车辆运输中应采取严格的密封密闭措施， 切实达到无外露、无遗撒、无高尖、无扬尘的要求，按规定的时间、地点、线路运输和装卸。

9、照大气重污染蓝色、黄色、橙色和红色四个预警响应级别，针对扬尘防治特点，采取洒水降尘、局部停工、全面停工等预警响应措施。当按照《河南省重污染天气应急预案》启动Ⅱ级（橙色）以上预警或风速达到 4 级以上时，不得进行土方挖填和转运、拆除等易产生扬尘的作业，并对作业面进行覆盖。

10、房屋建筑工程应安装环绕喷淋和高空喷淋降尘系统，并配备洒水车、雾炮机等设备，定期洒水降尘。土石方及桩基施工扬尘防治应符合《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准（试行）》要求，且施工期不在现场搅拌。

14.1.2 施工期废水污染防治措施

施工人员生活废水依托附近村庄卫生设施。

管线工程试压废水用于路面泼洒抑尘、道路绿化或农田灌溉，管道施工人员依托附近村庄或城区居民卫生设施。

净水厂施工现场设一座临时沉砂池用于集中收集施工生产废水，经沉淀中和处理后用于浇洒路面、场地降尘，不外排；加强施工人员管理及教育，做到施工废水不随意泼溅，全部进入临时沉砂池。清水池满水试验废水用于后续工程施工，多余废水排入市政管网。净水厂施工人员生活废水依托原有办公楼卫生设施，经化粪池排入市政污水管道，不外排。

14.1.3 施工期噪声污染防治措施

施工期应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）、《环境监视和测量控制程序》等相关规定，制定相应的规章制度，把可能产生的影响减少到最小限度。

1、加强环境保护部门的管理、监督作用：建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在开工15天前向工程所在地环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所、占地面积、施工总期限，在各施工期(土石方阶段、打桩阶段、结构阶段、装修阶段) 可能产生环境噪声污染范围和污染程度，以及采取防治环境污染的措施，经环保部门审查批准后方可开工。

2、建立“公众参与”的监督制度：施工场界周围的居民和群众团体有权在施工前了解施工时可能发生噪声污染情况，施工单位应听取当地公众的意见，接受公众监督。公众应监督环保执法人员的行政行为，促使执法人员按照国家有关法律法规秉公执法，保证施工噪声污染防治措施的有效实施。

3、合理安排施工进度和作业时间，对主要噪声设备采取相应的限时作业，并尽量避开人员休息时间，一般晚10点到次日早6点之间及午休时间停止打桩机等强噪声设施作业、施工。合理安排施工机械安放位置，施工机械应尽可能放置于场地中间或对场界外造成影响最小的地点。

4、加强施工现场管理，掌握周围居民的作息时间，合理安排好施工时间，禁止在夜间进行高噪声设备的施工作业，混凝土需要进行连续浇注作业时先做好人员、设备、场地、材料的准备工作，将搅拌机运行时间压缩到最低限度，最大限度地降低对周围环境的影响。禁止夜间施工（22：00～06：00），确需连续施工的，应提前向当地环保部门提出申请，并公告周围居民。

5、优先选用低噪声设备，尽可能以液压工具代替气压工具，对距离村庄较近的打桩施工使用液压打桩机；对高噪声设备采取隔声、隔震或消声措施。

6、日常注意对施工设备的维修、保养，使各种施工机械保持良好的运行状态； 钢制模板在使用、拆卸、装卸等过程中，尽可能地轻拿轻放，以免模板相互碰撞产生噪声。

7、尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。

8、施工单位应处理好与施工场界周围人员的关系，避免因噪声污染引发纠纷， 影响社会稳定。

14.1.4 施工期固废污染防治措施

施工单位应按照国家和当地有关建筑垃圾和工程渣土处置管理的规定，认真执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，在施工固体废物的处置过程中， 采取如下措施：

1、设置容量足够的、有围栏和覆盖措施的施工固废堆放场地或设施，并分类存放。

2、施工单位有专人负责，对渣土垃圾的处置实施现场管理，工程渣土尽量在场内周转，必须外运的弃土以及建筑废料严格按照当地环卫部门要求运至专门的建筑垃圾堆放场。

3、生活垃圾及时交由环卫部门清运、统一处置。

4、施工单位与接纳单位签订环境卫生责任书，运输车辆必须采取遮蔽、防抛撒等措施，确保运输过程中保持路面整洁。

5、在工程竣工以后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，建设单位应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。

14.1.5 施工期生态环境保护措施

施工期应采取在项目周边建立围挡，及时清运弃土，避免长时间堆放。同时减少堆存坡度，及时夯实回填土，临时土石堆场应以毡布覆盖，裸露地面进行硬化和绿化，在施工场地建排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口设置沉淀池，使雨水澄清后再排入雨水管网等措施，可有效减少水土流失。建设单位在进行地下的施工过程中应注意区域地下水层的高度，谨防对地下水造成不良影响。同时，施工单位应尽快进行植被恢复，防治水土流失。项目施工期要做好相应水土保持措施， 保护生态环境。

## 14.2 运营期环境保护措施

14.2.1 水污染防治措施

本项目V型滤池反冲洗水和排泥水均回流至废水回收池，然后回用于生产，不外排；生活污水和纯水制备废水排入市政污水管网，不外排。本项目厂区污水经采取上述方法处理后，能有效控制各厂区污水造成的污染，满足环保要求。

本项目采用污泥脱水后不经干化处理，专用车辆直接送生活垃圾填埋场定点填埋，占地面积小，自动化程度高，卫生条件好，污泥在场内留存时间短，不会产生污水漫流和恶臭气体排放，对环境影响小。

14.2.2 噪声污染防治措施

本项目运行期的主要噪声源是取水泵、净水厂厂内各种水泵及设备等，拟采取消声、减震、隔声等措施对噪声进行控制。如选择低噪声设备、采取减振措施、建筑物隔声（多为地下半地下）等。采用上述措施后，能够确保厂界噪声稳定达标，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

14.2.3 固废防治措施

本项目产生的固体废物中，脱水污泥无危险化学品，无毒，污泥每天清运。物料包装袋集中收集后外售给废品回收公司；生活垃圾由环卫部门负责清运处理，能得到及时有效的处理，不会产生二次污染。

# 15.环境影响经济损益分析

薄山水库至正阳县城区供水工程项目的建设必将会对过程沿线的环境和经济发展产生一定影响。在进行拟建工程的效益分析时，不仅要考虑工程对自然环境造成的影响，同时也要从提高社会经济效益为出发点，分析对社会和经济的影响。本章将对该项目建设的社会、经济效益进行分析，并按照定性和定量相结合的方法，从环境经济角度分析该项目对沿线环境的影响程度。

## 15.1 工程经济效益分析

### 15.1.1 工程建设投资

项目总投资55528.62万元，其中：工程建设费用44113.50万元，工程建设其他费用5395.61万元，基本预备费3960.73万元，铺底流动资金168.78万元，建设期利息1890.00万元。

资金筹措：项目总投资55528.62万元，其中申请项目收益专项债券资金21000万元，约占总投资37.82%，项目建设单位自筹资金34528.62万元，约占总投资62.18%。

### 15.1.2 财务评价

### 本项目财务评价根据《市政公用设施建设项目经济评价方法与参数》（2018）、《投资项目可行性研究指南》和国家现行的有关规定进行评价。

### 15.1.2.1 项目计算期

### 项目计算期为22年，其中建设期为2年，经营期为20年。

### 15.1.2.2 税费

### 1、增值税

### 项目缴纳增值税按 9％税率，城市维护建设税、教育附加费分别按增值税的 5％、5％计征。

### 2、所得税

### 所得税按 25％税率缴纳。

### 3、盈余公积金

### 盈余公积金按所得税后利润的 10％提取。

### 4、财务基准收益率

### 本项目财务基准收益率所得税前按 6%，所得税后按 4％。

### 15.1.2.3 财务分析

### 1、营业收入、增值税和附加估算

### （1）营业收入

### 项目初期运营计划：项目建成后运营第1年按 80％负荷，第2年按90％负荷，第3年及以后均按100％负荷。

### 建议供水水费收取标准：制定一个较为合理供水水费收取标准，即要考虑企业的成本和一定的经济效益，又要使企业有一定的偿还贷

### 款及利息的能力，同时要符合于行业基准收益率。通过计算分析，建

### 议该工程供水水费收费标准为3.2元/m3（不含增值税价格，综合水价）。

### 项目完成后，正常年供水能力达到1263万m3（供水损失10%，日变化系数1.3），项目正常年营业收入为4484.03万元，总营业收入共计56947.12万元。

### （2）增值税及附加

### 项目正常年上缴增值税及附加147.97万元计算期内增值税金及附加共计1879.25万元。

### 2、总成本费用估算

### 根据需要，本章分别作了原水费、原材料、燃料动力成本和总成本费用估算。经估算，运营期内年均总成本费用为324万元，其中可

### 变成本为832万元，固定成本为2372万元。年均经营成本为1846万元，单位制水成本为2.57元/吨。正常年份估算依据如下：

### ⑴原水费

### 本工程设计规模为5万m³/d，用水系数取1.05，输水管线管网漏损系数取1.05，则日需原水量为5.5万m³/d，年需原水量为2007.50万吨。

### 根据项目建设单位与驻马店市薄山水库管理局签订的供水协议，支付水费标准按0.25元/吨执行，则项目年支出原水费估算为501.88万元。

### ⑵外购原材料、燃料及动力费

### 外购原材料主要为PAC、工业盐等，年用量分别为366.83t/a、72.88t/a，单价分别按市场价1.5元/kg、1.0元/kg测算，正常运营年份外购原材料费用为62.31万元；外购燃料及动力费用主要为电费，根据《关于2019年第二次降低工商业及其他用户单一制电价的通知》，电价按0.6105元/度测算，年用电量560.53万度，正常运营年份外购燃料及动力费用为342.20万元，具体详见附表6-1《外购原材料、燃料及动力表》。

### ⑶工资及福利费

### 项目运营期，拟新增技术、管理人员41人，其中管理人员3人，人均工资按4000元/月计算，技术工25人，人均工资按3000元/月，普通人员13人，人均工资按2500元/月，福利费按照工资总额的14%计，全年工资及福利总额为163.48万元，具体详见附表6-2《工资福利估算表》。

### ⑷修理费

### 经营期各年平均房屋修理费用按折旧费的5%考虑，计算期内修理费共计1701.36万元。

### ⑸折旧及摊销费

### 建筑工程及管网工程折旧按照20年折旧，设备按照10年折旧，残值率5%，则运营期折旧费共计34027.11万元；无形资产按10年摊销，其他资产摊销按照5年计，则运营期摊销费共2012.03万元，具体详见附表6《总成本费用表》。

### ⑹利息支出

### 在运营期内，各种利息均计入总成本费用。

### ⑺其他费用

### 其他费用是指现阶段无法详估的费用，取人员工资及福利费的20%。

### 综上分析，本项目计算期内总成本费用共计64086.86万元。

### 3、利润及分配

### 经估算，本项目计算期内息税前利润共计3266.00万元，息税折旧摊销前利润共计39305.14万元。

### 15.1.2.3 财务评价

### 经计算项目建设期利息累计1890万元，项目运营期利息累计12285.00万元。本项目拟申请政府专项债券资金本息和为35175.00万元（含建设期利息），可用于还款资金为39305.14万元，预期还款资金对专项债券资金本息和的覆盖率为1.117，项目在还款期能够做到项目融资平衡。

## 15.2 社会效益分析

本项目的建设通过大力发展城镇供水为城镇化建设与发展提供有力的支撑和保障，解决大量人口的生活用水和生产用水问题，有力地推动县城化进程，促进城区企业的发展。水利基础设施的建设可以加快城市建设，提高城市功能，市政美化中的浅水、喷泉、水景等设施因为有力才得以实施，从而带动城市绿化工程，旧城改造工程及城市路网建设以及积极开展消防救实工作，为市民营造一个功能齐全、设施配套、环境优美、市容整洁、文明富裕的现代化开放型城市，树立城市形象，有利于对吸引外资，加快对外开放，从而产生良好的社会效益。

本项目的建设是城市基础设施建设的重要组成部分，它的实施将扩大正阳县的城市供水规模，提高供水质量。该项目建设实施后，将大大提高城市供水能力和供水系统的安全可靠性，以集中的净水厂和加氯消毒设施以及完善配套的供水管网提供给居民清洁、健康、充足的生活用水，极大地改善县城居民的用水状况和生活水准，更好地满足人民生活的需要，改善城市群众的生活条件，并以先进、合理、安全的城市供水系统满足城镇工业生产的需要，从而为正阳县经济发展和社会进步起到积极作用，大大改善正阳县的投资环境和生活环境，吸引富裕农民和外来人员经商办企业，更好地解决大量农村富余人口的就业安置问题，缩小城乡差别，缓解社会矛盾，引导人民安居乐业，维护社会安定团结。因此，本项目建设符合加快城镇化发展的需要，对于实现全面建设小康社会的奋斗目标将具有积极的效应。

## 15.3 生态环境效益

该项目的建设实施，可以满足正阳县城市居民的生活和生产用水，并对用水进行统一的供给和管理，对水资源的利用限制在其承载能力以内，能有效地减少地下水的开采量，避免对水资源的掠夺性开发，遏制因无计划、无组织的过度开采浅层地下水造成城市地下水位急剧下降的现象，在充分考虑生态用水和环境用水的前提下，结合经济社会发展规模，合理开发水资源，将对城市地下水环境保护起到积极的作用，有利于环境质量的改善，从而加强了生态环境建设和环境保护工作， 对于水资源的可持续利用产生积极的效果，实现了整个城市的可持续发展。

## 15.4 环境保护投资

本项目环保投资包括：环境保护措施投资、环境监测措施投资、仪器设备及安装投资、环保临时措施投资和环保独立费用等。本工程环境保护专项概算静态总投资224.78万元，其中：环境监测措施14.20万元，环境保护临时措施130.46万元，独立费用67.39万元，基本预备费12.72万元。环保投资占总投资额55528.62万元的0.4%。

表15.1-1 环境保护工程量及投资概算表

| 序号 | 项目 | 单位 | 单价（元） | 工程量 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 环境保护措施 |  |  |  |  |
| 第二部分 环境监测措施 |  |  |  | 14.20 |
| 一 | 监测 |  |  |  |  |
| 1 | 水质监测 |  |  |  |  |
| 1.1 | 生活污水 | 点·次 | 1500 | 28 | 4.20 |
| 1.2 | 碱性废水 | 点·次 | 1000 | 9 | 0.90 |
| 1.3 | 含油废水 | 点·次 | 1000 | 21 | 2.10 |
| 1.4 | 生活饮用水监测 | 点·次 | 3000 | 14 | 4.20 |
| 1.5 | 大气监测 | 点·次 | 1000 | 14 | 1.40 |
| 2 | 噪声监测 | 点·次 | 1000 | 14 | 1.40 |
| 二 | 监测设施 |  |  |  |  |
| 第三部分 环境仪器设备 |  |  |  |  |
| 第四部分 环境保护临时措施 |  |  |  | 130.46 |
| 一 | 废污水处理 |  |  |  | 5.60 |
| 1 | 沉淀池 | 座 | 2000 | 3 | 0.60 |
| 2 | 隔油池 | 座 | 2500 | 7 | 1.75 |
| 3 | 化粪池 | 座 | 3000 | 7 | 2.10 |
| 4 | 排水沟及地埋管 |  |  |  | 1.15 |
| 4.1 | 排水沟长度 | m | 50.0 | 140 | 0.70 |
| 4.2 | 预制砼地埋管 | m | 50.0 | 70 | 0.35 |
| 4.3 | 土方开挖 | m3 | 6.98 | 70 | 0.05 |
| 4.4 | 土方回填 | m3 | 11.11 | 50 | 0.06 |
| 二 | 噪声防治 |  |  |  | 20.07 |
| 1 | 隔音挡板 | m2 | 100 | 2007 | 20.07 |
| 三 | 固体废物 |  |  |  | 29.89 |
| 1 | 垃圾箱 | 个 | 500 | 7 | 0.35 |
| 2 | 垃圾桶 | 个 | 100 | 14 | 0.14 |
| 3 | 生活垃圾清运费 | 生活区·月 | 3500 | 84 | 29.40 |
| 四 | 环境空气质量控制 |  |  |  | 72.49 |
| 1 | 物料存放防尘费 | 万 m2 | 6000 | 37 | 21.92 |
| 2 | 洒水降尘费 | 生活区·月 | 4000 | 84 | 33.60 |
| 3 | 施工围挡 | m2 | 80 | 2100 | 16.80 |
| 4 | 扬尘污染防治责任标识牌 | 个 | 1500 | 7 | 1.05 |
| 5 | 车辆冲洗装置 | 套 | 2500 | 7 | 1.75 |
| 6 | 扬尘防治监控系统 | 套 | 3000 | 7 | 2.1 |
| 五 | 人群健康保护 |  |  |  | 2.25 |
| 1 | 施工人员健康保护 |  |  |  | 2.25 |
| 1.1 | 药品、场地消毒等 | 元/m² | 0.3 | 14021 | 0.42 |
| 1.2 | 卫生防疫（灭蚊、灭鼠、灭蝇） | 人·次 | 10 | 80 | 0.08 |
| 1.3 | 粪便清运及处理 | 生活区 | 2500 | 7 | 1.75 |
| 六 | 其他 |  |  |  | 0.16 |
| 1 | 迹地恢复填埋 | m3 | 11.11 | 145 | 0.16 |
| 第一至第四部分合计 |  |  |  | 144.66 |
| 第五部分 环保独立费用 |  |  |  |
| 一 | 建设管理费 |  |  |  |
| 1 | 环境管理人员经常费 |  | 一～四部分合计×3% | 4.34 |
| 2 | 竣工验收费 |  |  |  |
| 3 | 宣传及技术培训费 |  | 一～四部分合计×3% | 4.34 |
| 二 | 监理费 |  |  | 7.91 |
| 三 | 科研勘测设计咨询费 |  |  | 50.81 |
| １ | 环境影响评价费 |  |  | 30 |
| ２ | 勘测设计费 |  |  | 20.81 |
| 一至五部分合计 |  |  | 212.06 |
| 基本预备费 |  | 一～五部分合计×6% | 12.72 |
| 环保总投资 |  |  | 224.78 |

# 16.环境管理和环境监测

## 16.1 环境管理

16.1.1 环境管理目的

保证工程各项环保措施的顺利落实，使工程兴建对环境的不利影响得以减缓，并保证工程地区环境保护工作的长期顺利进行，以保持工程地区环境的良性发展。

16.1.2 环境管理任务

本工程环境管理任务是组织落实、管理和监督工程环境保护工作。

16.1.2.1 施工期环境管理

1、业主单位的环境管理任务

业主单位在建设期将负责从施工开始至竣工验收期间的环境保护管理工作，主要内容如下：

1）制定建设期环境保护实施规划和管理办法；

2）负责招标文件和承包项目合同环保条款的编审；

3）制定环境保护工作年度计划；

4）年度环境保护工作经费的审核和安排；

5）监督承包商的环保措施执行情况；

6）组织实施业主单位负责的环保工作、工作措施和监测工作；

7）同环保和其他有关部门进行协调；

8）监理本企业环境污染事故和污染纠纷及向上级部门报告情况；

9）编写年度环境保护工作报告及上报月、季、年报表；

10）组织开展环境保护宣传、教育和培训。

2、承包商的环境管理任务

承包商负责本企业和所从事的建设生产活动中环境保护工作，包括以下内容：

1）制定环境保护年度工作计划；

2）检查环保设施的建设进度、质量及运行、检测情况，处理实施过程中的有关问题；

3）核算年度环保经费的使用情况；

4）报告承包合同中环保条款执行情况。

16.1.2.2 运营期环境管理

1、贯彻执行国家及地方环境保护法律、法规和方针政策；

2、落实工程运行期环境保护措施，制定环境管理办法和制度；

3、负责落实运行期的环境监测，并对结果进行统计分析；

4、监督和管理由于周围环境的变化引起的对工程的影响，并向有关部门反应，督促有关部门解决问题；

5、执行国家、地方和行业环保部门的环境保护要求。

16.1.3 环境管理机构

16.1.3.1 机构设置

根据《建设项目环境保护设计规定》（87）国环字第002号文的有关规定，本工程应设置环境管理机构，以完成工程环境管理任务。结合工程环境特点，建议工程管理机构组建环境保护办公室。

16.1.3.2 人员编制

根据工程环境管理任务，工程施工期和运行期环保办公室分别由1名专职环保人员和1名水保管理人员组成。工程施工期环境管理机构人员可为兼职人员，负责协调和处理施工期的环境保护问题。工程运行期环境保护机构可设专职人员，负责工程环境保护工作日常事务，处理与工程相关的环境问题。

## 16.2 施工期环境监理计划

本项目工程建设环境监理是工程监理的重要组成部分，建设单位应将施工期的环境污染控制列入承包内容，环境监理单位受建设单位委托，依照国家及当地政府有关环境保护法律、法规和工程承包合同，主要在施工期间对所有实施环保项目的专业部分及工程项目运行监理，主要工作任务如下：

（1）在工程开工前检查承包商依据承包合同制定的施工期噪声防治方案、施工期大气污染防治方案、施工期废污水处理达标方案等环境保护计划是否落实，技术上是否可行。

（2）在施工现场和生活区对所有承包商的环境保护工作进行监督检查，检查承包商环保措施实施情况和效果，防止或尽可能减轻工程施工引起的环境污染和生态破坏。

（3）根据有关法律法规及施工承包合同，协助工程环境管理部门处理有关环境污染事故和环境纠纷。

（4）编制环境监理工作月报和半年环境监理报告并报送工程环境管理部门，对环境监理工作进行总结，提出存在的环境问题及解决问题的建议，对环境监理工作的工作重点做出安排。

（5）参加工程阶段验收和竣工验收。

## 16.3 环境监测

16.3.1监测目的

为适时掌握工程环境质量状况，保护好工程地区环境，有必要设置环境监测站点，以便连续、系统地观测工程建设前后环境因子的变化及其对当地生态环境的影响，以验证环境影响评价结论及环境保护措施的可行性，同时为工程施工期和运行期环境污染控制、环境监理和环境管理工作提供科学依据。

16.3.2监测点布设原则

16.3.2.1监测站点的布设遵循以下原则：

1、与工程建设紧密结合的原则

监测工作的范围、对象和重点应结合工程施工和运行特点，全面反映工程运行过程中周围环境的变化，以及环境的变化对工程运行的影响。

2、针对性原则

根据工程特征、环境现状和环境影响评价结果，选择影响显著、对区域或者流域环境影响起控制作用的主要因子进行监测，合理选择测点和监测项目，力求做到监测方案有针对性和代表性。

3、经济性与可操作性原则

按照相关专业技术规范，监测项目、频次、时段和方法以满足本监测系统主要任务为前提，尽量利用现有监测机构成功，新建站点的设置要可操作性强，力求以较少的投入获得较完整的环境监测数据。

16.3.2.2 施工期监测计划

表 16.3-1 施工期环境监测计划

| 监测计划 | 监督、监测内容 | 监测频率 | 监测地点 | 实施单位 | 监督机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工现场清理 | 施工现场的弃土、弃渣等和生态环境恢复情况及保护措施 | 施工期每月一次 | 各施工区段、水源地一级保护区 | 建设单位及施工单位专兼职环保人员 | 县/市环保局 |
| 施工噪声 | 居民密集区施工场界噪声 | 施工中视情况而定 | 敏感目标中列出的声环境敏感点地段 | 地方环境监测站 | 县/市环保局 |
| 施工扬尘 | 居民密集区施工场地 | 施工中视情况而定 | 敏感目标中列出的大气环境敏感点地段 | 地方环境监测站 | 县/市环保局 |

16.3.2.3 运营期监测计划

按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）以及《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）要求，制定监测计划详见表 16.3-2。

表 16.3-2 运营期环境监测计划

| 项目 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 净水厂厂界外1m | 等效A声级 | 1次/每季度 |
| 水库水 | 薄山水库取水泵房出水口，随机取样（输水干管或净水厂入口 | 水温、pH、叶绿素a、硫酸盐、氯化物、硝酸盐氮、乐果、敌敌畏、敌百虫、CODCr、BOD5、总氮、溶解氧、氨氮、总磷、挥发酚、SS、石油类、硫化物、六价铬、色度（倍）、砷、铅、镉、铜、汞。 | 1 次/月 |
| 自来水 | 清水池出水部位、送水泵房出厂干管 | 余氯、浑浊度 | 1 次/小时 |
|  |  | 余氯、色度、温度、嗅和味 | 4 次/天 |
|  |  | 余氯、浑浊度、色度、耗氧量、嗅和味、肉眼可见物、细菌总数、总大肠菌群，耐热大肠菌群 | 1 次/天 |
|  | 送水泵房出厂干管 | 常规 42 项 | 1 次/月 |
|  | 管网水采样点 | 余氯、浑浊度、色度、耗氧量、嗅和味、肉眼可见物、细菌总数、总大肠菌群，耐热大肠菌群 | 2 次/月 |
|  | 送水泵房出厂干管 | 106 项指标 | 1 次/年 |

## 16.4 建设项目竣工验收

根据建设项目“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目建成使用时，应对环保设施进行同步验收。本项目竣工环境保护验收一览表见表 16.4-1。

表16.4-1  环境保护竣工验收一览表

| 验收类别 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 施工期 | 水环境 | 合理安排施工进度；施工营地应设置在河堤外；建筑材料堆放地映射蓬盖和围栏；建立移动式临时厕所；施工废油应设置隔油池妥善收集处理；设置泥浆池；施工结束后及时清理并复垦 | 施工期各类施工废水是否分类收集处理并达标排放，不能对水域及陆域环境造成影响和破坏 |
|  | 环境空气 | 临时堆土施工结束及时回填，尽快恢复植被；控制施工扬尘，洒水降尘 |  |
|  | 声环境 | 加强管理，合理安排施工时间；选用低噪声或带隔声、消声的设备。 | 施工场界四周噪声是否达到《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）的噪声排放限值 |
|  | 固体废物 | 废弃泥浆经沉淀沥干后运当地往管理部门制定场所处置；施工生活垃圾统一收集后交环卫部门清运；施工固废回收利用，其余送有资质环保单位处置 | 统一收集处理，不能对水域及陆域环境造成破坏 |
|  | 生态环境 | 采取临时性控制土壤侵蚀的措施；合理堆放和处置挖方土；施工后尽快进行地貌恢复 |  |
| 运营期 | 声环境 | 1、选用优质低噪声设备 2、高噪声设备安装隔振垫、消音器等 3、高噪声机械设备置于专门房间 | 边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值 |
|  | 固废 | 1、物料包装袋集中收集后外售 2、脱水污泥、生活垃圾由环卫部门负责清运至垃圾填埋场进行处置 | 零排放 |
|  | 生态环境 | 周边绿化情况 | 绿化完善 |
|  | 环境风险 | 1、工作场所要加强通风，消毒间要安装排气扇 2、严格对原料中的氧化剂、腐蚀品等隔开存放、避光保存 3、储备砂土用于防火，定期对次氯酸钠发生器、浓硫酸储罐、管路系统及设备进行检修 4、制定应急预案，并定期演练 | 应符合《危险化学品安全管理条例》、《工作场所安全使用化学品规定》等对危险原料的存放、使用的安全管理，对设备管道的定期检修，并制定应急预案，防患于未然。 |
| 环保机构设置 | 环保人员负责环境管理，落实环境监测计划 | 设立专职环境管理机构。 |
|  | 建立水资源保护环保投诉机制，设置专人管理，及时反馈案件到环保主管部门进行处理，提升应对复杂情况的处置能力。 | 确保第一时间受理、查处、回复、后督察等环境投诉案件。 |

# 17.环境影响评价结论

## 17.1 工程概况

薄山水库至正阳县供水工程建设规模为 5.0 万 m³/d（远期规划为10 万 m³/d），输水管道长度36.9km，配水管道长度55.523km,工程永久占地 68.5 亩，其中水厂占地 60.05 亩。供水管线由薄山水库取水途经确山县任店、普会寺乡，正阳县留庄镇、熊寨镇至正阳县城西。取水泵站拟建在正阳县相林水库，水厂建在正阳县城西工业集聚区内西二环北二环西北角。

## 17.2 环境影响评价结论

17.2.1 环境质量现状

17.2.1.1 环境空气质量

根据驻马店市环保局发布的2018环境质量数据，该地区为环境空气不达标区。

17.2.1.2 地表水环境质量

依据地表水监测断面监测数据，各项监测因子监测结果均低于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 III 类标准限值要求，项目所在地地表水环境质量较好。经调查和论证，项目水源地薄山水库的水质和水量可以满足项目取水需要。

17.2.1.3 地下水

依据地下水现状监测报告可知，项目区地下水《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准。

17.2.1.4 声环境

依据本次监测结果， 各个监测点位监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 1、2 类区标准要求，周边声环境质量现状良好。

17.2.1.5 土壤环境

由监测结果可知，采样点土壤中污染物含量均低《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中表1农用地土壤污染风险筛选值标准，表明土壤监测点位土壤污染风险低，土壤环境未受到污染。

17.2.1.6 生态环境

项目所在区域为平原农业地区，植被以农作物为主，兼有少量的道路林地。野生动物种类主要有麻雀、喜鹊、斑鸠、鹌鹑、黄鼠狼、野兔、稚鸡、鹰、蛇、鼠类、青蛙、刺猬等，生物多样性程度相对较低。

本项目评价范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

17.2.2 环境影响评价

17.2.2.1 施工期环境影响评价

1、环境空气

拟建项目为管线工程和净水厂施工，部分管段距离居民点较近的村庄，工程建设产生的施工扬尘会给沿线居民点带来一定的影响，在施工过程中对开挖地表喷洒水，增加土壤的含水率能有效降低施工扬尘，工地周围应设置围档，并严禁在挡墙外堆放施工材料、土石方和渣土；对于道路扬尘，应限制运输车辆的行驶速度以及对路面洒水、对运输材料进行遮盖避免沿途洒落。通过采取上述措施，可以有效降低施工扬尘带来对周围居民点的影响，且施工期时间相对时间较短，其产生的影响是临时性的，随着施工段结束而结束。

2、地表水

工程施工阶段，施工人员生活租用沿线民房，废水依托现有设施，不外排，不会对河道及周边地表水环境产生影响；试压产生的废水主要为 SS，沉淀后用于洒水；定向钻和顶管施工中的泥浆在防渗泥浆池中存储，循环使用，泥渣脱水后运至垃圾填埋场，正常情况下对地表水环境产生影响。

3、声环境

依据预测结果可知，本项目施工期设备噪声声级值以施工区域及沿线向外逐渐减弱，距声源 200m 以外挖掘机的噪声声级值已低于 52dB(A)。据敏感点调查可知，管线途径村庄较多，施工期会受到施工噪声的影响，噪声水平有不同程度的增加，噪声值会超过标准限值。但是，施工噪声是短暂的且具有分散性，一般在昼间施工。因此，施工噪声对周围居民的生活影响不是很大；同时做好与当地村民的沟通工作，施工噪声对环境影响可接受。

施工道路均依托现有的国道、村道以及乡村便道。运输车辆在 40m以外满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间 70dB(A)限值要求，夜间需在200m以外满足要求。在整个施工期，运输车辆使用频率较低，仅在布管时使用，具有分散性、短暂性的特点，且一般在昼间施工。由此可知，运输车辆在昼间会对施工道路两侧40m内的居民点产生一定的影响，夜间基本无影响，随着施工期的结束，影响随之结束。

4、土壤和生态

项目建设不可避免的会对当地生态环境造成一定的不利影响，对沿线土地利用、土壤环境、植被、动物资源、农业生态等都会造成影响，其中施工期的影响程度较大，因此在施工期应采取相应的环保措施，加强各项管理，使建设项目对环境的影响得到有效控制。

5、固体废物

定向钻施工过程产生的废弃泥浆对土壤的渗透性差，经脱水处理后清运至垃圾填埋场；施工人员生活垃圾收集后就近依托现有市政设施处置；施工期开挖的土石方就近回填管沟或邻近土地平整；施工期废焊条等垃圾集中收集后外售。

17.2.2.2 运营期环境影响评价

1、地表水

建设工程取水水源薄山水库水质满足《地表水质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，总取水量近期5万吨/日、远期10万吨/日是有保障的。项目的实施对薄山水库水资源量影响较小，项目建设可行。

本项目投产后，排水仅为制备纯水产生的清净下水和工作人员生活污水，经化粪池排入市政污水管网，不会对地表水环境产生影响。

2、环境空气

工程本身运行无废气产生，对周边环境空气质量无影响。

3、声环境

工程建成后，管线运行后无噪声源，取水泵房、净水厂机械设备多位于地下或半地下，且置于室内，基本不会对周边声环境产生影响。

5、固体废物

自来水厂工程建成后，水源地取水泵房、输水管线运行后无固体废物产生。净水厂仅有脱水泥饼、物料包装袋和生活垃圾产生，由市政集中清运至生活垃圾填埋场，因此，不会对周边环境产生影响。

17.2.3 公众意见采纳情况

在环评过程中实施了两次信息公开，两次公示期间均未收到公众反馈意见；调查结果表明：本项目建设和选址得到被调查公众的支持，没有单位和个人反对本项目的建设。

17.2.4 环保投资

本工程估算总投资55528.62万元，环保投资估算为224.78万元，占全部工程投资的0.4%。

17.2.5 环境影响评价结论

本项目符合国家产业政策，符合城区发展规划，被调查者均支持该项目的建设。建设工程取水水源薄山水库水质满足《地表水质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，总取水量近期5万吨/日、远期10万吨/日是有保障的。项目的实施对薄山水库水资源量影响较小，项目建设可行。项目建成后，严格按照环评提出各项环境保护等措施后，可有效降低项目建设及运行对周边环境的影响。因此项目建设实现了环境效益、社会效益和经济效益的统一，从环保角度而言，项目建设可行。

## 17.3 建议

1、加强对输水管道及净水厂设施的保护，设置保护标志，防止人为的破坏。

2、加强施工期和运营期环境监测和环境管理，把对周边的环境影响降到最低。

3、制定水厂应急预案，定期组织演练，防范风险，保障供水安全。

# Text boxes

总挖方量：40.2万m3

总填方量：32.2万m3

综合利用方量：12.4万m3

外调石方量：4.4万m3

图3.5-1 输水管线走向方案图

图3.6-2   水厂厂址在规划图中的位置

人工挖土顶进施工

图5.2-1 正阳水系图

图6.1-1驻马店市河流水系图

图6.1-2正阳县河流水系图

图6.3-1驻马店市一级水功能区划图

图6.3-1驻马店市二级水功能区划图

图7.3-１正阳县城区供水工程现状图

图7.3-2 正阳县城区供水干管总体规划图

总挖方量：40.2万m3

总填方量：32.2万m3

综合利用方量：12.4万m3

外调石方量：4.4万m3

III－6-2th

III－5-4nt

图11.1-1 项目区所处水土保持区

图11.1-2 项目区所处水土保持区性质