上蔡县慨而慷牧业有限公司年出栏生猪30000头项目

环境影响报告书

（报批版）

建 设 单 位：   上蔡县慨而慷牧业有限公司

编 制 单 位：国环宏博（北京）节能环保科技有限责任公司

二零二零年三月

# 目录

目录	I

概述	5

一、项目由来	5

二、环境影响评价工作过程	6

三、建设项目特点	7

四、分析判定情况	8

五、关注的主要环境问题及环境影响	9

六、环境影响评价的主要结论	9

第1章 总则	10

1.1编制依据	10

1.2评价对象、评价目的和评价重点	14

1.3影响因素识别及评价因子筛选	14

1.4评价标准	16

1.5评价等级、评价范围	19

1.6工程特点和环境保护目标	23

1.7评价方法及工作程序	25

第2章 项目概况及工程分析	27

2.1分析思路	27

2.2项目概况	27

2.3工艺流程及产污环节	39

2.4主要产污环节分析	48

2.5项目物料平衡及其他平衡情况	53

2.6项目主要污染物产排计算	56

第3章 环境现状调查与评价	72

3.1自然环境概况	72

3.2环境质量现状监测与评价	76

3.3区域污染源调查	91

第4章 环境影响预测与评价	92

4.1施工期环境影响分析	92

4.2运营期环境影响分析	101

4.3风险影响分析	131

4.4清洁生产分析	150

4.5选址可行性分析	160

4.6场区平面布置合理性分析	166

4.7总量控制分析	167

第5章  环境保护措施及其可行性分析	169

5.1施工期污染防治措施	169

5.2营运期污染防治措施分析	173

5.3污染防治环保投资估算	209

5.4竣工验收	212

第6章  环境经济损益分析	217

6.1环保投资估算	217

6.2环境影响经济损失分析	217

6.3经济效益分析	218

6.4环境效益分析	219

6.5社会效益分析	220

6.6生态效益分析	221

6.7环境经济损益分析结论	221

第7章  环境管理与监测计划	222

7.1环境管理计划	222

7.2污染源排放管理	225

7.3排污许可管理	230

7.4环境监测计划	232

第8章  评价结论与建议	235

8.1项目概况	235

8.2产业政策符合性结论	235

8.3选址可行性结论	235

8.4环境质量现状评价结论	236

8.5污染物排放情况	237

8.6环境保护措施可行性	238

8.7公众参与	240

8.8总量控制结论	240

8.9环境影响经济损益分析	240

8.10评价建议	240

8.11总结论	241

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周围环境概况及现状监测点位布置图

附图3  项目周边敏感点分布及大气评价范围示意图

附图4  项目卫生防护距离包络图

附图5  项目场区平面布置及防渗分区示意图

附图6  上蔡县城市总体规划（2010-2030）

附图7  周边水系图

附图8  周边饮用水源保护区

附图9  风险评价范围及敏感点分布示意图

附图10 场地及周边环境照片

附件：

附件1  委托书                 附件2  备案

附件3  国土局意见             附件4  规划证明

附件5  不在禁养区证明         附件6  禁养区划分文件

附件7  沼液综合利用协议       附件8  病死猪处理协议

附件9  检测报告               附件10 营业执照

# 概述

## 一、项目由来

猪肉是目前乃至未来全球需求量最大的肉制品，随着人们生活水平的提高，对于猪肉食品的质量和安全要求也在不断的提高。猪肉的产品标准主要从标准化，规模化养殖场来体现。现在我国生猪养殖还比较落后，主要表现在猪种质量差，瘦肉率较低，经济效益差、饲养方式大多数还是农户分散饲养，没有形成规模化、规范化、标准化，生猪饲养新技术的应用较差，大部分生猪质量标准还未达到无公害的畜产品。

为了促进农业产业结构调整和养殖业的发展，推动养殖专业化进程，推动农业增效、农民增收，上蔡县慨而慷牧业有限公司拟在河南省驻马店市上蔡县西洪乡朱赵村北侧建设“上蔡县慨而慷牧业有限公司年出栏生猪30000头项目”。项目建设内容包括：建设母猪猪舍8100平方米，育肥猪舍8100平方米。办公宿舍128平方米，饲料库800平方米，沼气池5200立方米，储液池27000立方米及其他配套设施；清粪方式采用环保部认定的干清粪工艺；该项目占地面积约60亩，总投资1000万元，劳动定员20人，项目建成后养殖规模可达到年出栏生猪3万头，年出栏商品猪30000头。

畜牧业作为我国农业农村经济的支柱产业，对保障国家食物安全，增加农民收入，保护和改善生态环境，推进农业现代化，促进国民经济现代化，促进国民经济稳定发展，具有十分重要的现实意义。《全国草食畜牧业发展规划（2016-2020年）》明确指出：畜禽标准化规模养殖是现代畜牧业发展的必由之路，对畜禽养殖优势区域和畜产品主产区的生猪规模养殖场基础设施进行标准化建设，畜禽标准化规模养殖场的排泄物可实现达标排放或资源化利用，重大动物疫病防控能力显著增强，畜产品质量安全水平明显提升；鼓励龙头企业建设标准化生产基地，开展生物安全隔离区建设。

根据《循环经济发展战略及近期行动计划》（国发（2013）5号）一第四章构建循环型农业体系第三节畜牧业明确指出：推进畜禽养殖清洁生产，推进适度规模养殖，鼓励养殖与种植相结合，建设标准化畜禽养殖场，推广畜禽清洁养殖、雨污分流、干湿分离和设施化处理技术；加强畜禽粪污资源化利用，推广堆肥处理、工厂化生产有机肥、好氧发酵农田直接施用技术，促进养殖粪污资源化利用和无害化处理；构建农牧业循环经济产业链，构建畜禽粪便一沼气一发电，畜禽粪便一沼气一沼渣、沼液一无害化处理一肥料、农药一农林作物，畜禽加工一副产物一生化制品等产业链。根据《河南省人民政府办公厅关于推动全省都市生态农业发展的指导意见》（豫政办[2014]128号），要加快我省生态农业发展，加强农业生态环境建设，加大农业面源污染防治力度，控制农药化肥使用，发展农牧结合循环经济，推进畜禽粪污资源化利用，推进以沼气池建设为重点的农村生态循环经济发展，规范农业投入品使用，支持推广农业物理和生物防控技术，减少化学农药用量。项目在生猪养殖过程中遵循循环经济发展战略、秉持着生态环保理念，积极推进畜禽养殖清洁生产和有机生态农业的发展，场区污水处理站产生的沼液作为周边农田的液态有机肥料，畜禽粪便在场区内好氧发酵制成有机肥，沼液不仅能为农作物提供生长所需的养分还能防治病虫害，这种间接的种养结合发展模式符合生态农业发展要求的同时也是满足可持续发展。

本项目为生猪养殖项目，生产规模为年出栏3万头商品猪。建设性质为新建，项目清粪工艺采用环保部认定的干清粪工艺。项目产生的粪污经固液分离后固形物进入有机肥发酵区制有机肥，经固液分离后的废水进入黑膜沼气池处理。经黑膜沼气池处理后产生沼液的作为液态有机肥施用于周边农田不外排，产生的沼渣进入有机发酵区晾晒后制有机肥基肥；黑膜沼气池厌氧发酵产生的沼气经净化后，用于伙房灶台，多余部分用于沼气热水炉。这种间接种养结合发展模式符合生态农业发展要求，同时也满足可持续发展观。

## 二、环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）等法律法规的相关规定，本项目须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第44号）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号）的相关规定，本项目属于“一、畜牧业”中的“1、年出栏生猪5000头及以上”的，按要求应编制环境影响报告书。

受上蔡县慨而慷牧业有限公司委托，我单位承担了“上蔡县慨而慷牧业有限公司年出栏生猪30000头项目” 环境影响评价工作（委托书见附件1）。我单位在多次实地踏勘、调研和收集分析资料的基础上，开展了该项目环境影响评价工作，评价工作中对厂址区域环境空气质量现状、地表水质量现状、地下水质量现状、噪声质量现状等进行了调查、监测，对工程污染因素、污染防治措施、环境风险等进行了分析，编制完成了《上蔡县慨而慷牧业有限公司年出栏生猪30000头项目环境影响报告书》。

## 三、建设项目特点

### 3.1工程特点

（1）本项目属于新建性质，生产规模年出栏3万头商品猪，采用环保部认定的干清粪工艺。

（2）项目运行过程中产生的污染因素以废水、恶臭气体、固体废物和设备噪声为主。项目以“预防为主、防治结合”的技术方针，采用较为成熟的治理措施，可以将其对外环境的影响降至最低。

（3）项目为规模化养殖，养殖区采用环保部认定的干清粪工艺，减少养殖过程中冲洗废水产生量、降低废水中污染物的浓度；项目产生的猪粪以及本项目污水处理装置产生的粪渣运至场区粪便处理区，一起进行发酵作为有机肥原料外售；病死猪运送至西平县益民动物无害化中心进行化制处理。

（4）项目产生的废水采用“污水处理+农田综合利用”的处理方式，实现废水资源化利用。

（5）项目养殖区产生的恶臭气体通过控制饲养密度、加强舍内通风、采用节水型饮水及时清粪、绿化等措施抑制或减少臭气的产生；粪污处理各工艺单元采用密闭形式，减少恶臭对周围环境的污染。

### 3.2项目环境特点

（1）项目北侧826米处是黑河，南侧1260米处是洪河，均属Ⅲ类地表水体；项目所在地环境空气为二类功能区；声环境功能区为2类。

（2）本项目拟建地点位于河南省驻马店市上蔡县西洪乡朱赵村北侧，东侧1090m处为河崖马村，东南侧420m为宋庄村、南侧530m为朱赵村，北侧1070m处为坡张村。项目周围环境示意图见附图2。项目中心坐标东经：114.31583405，北纬：33.37398648。

## 四、分析判定情况

（1）产业政策相符性

本项目为生猪规模化养殖建设项目，已在上蔡县发改委备案。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号），本项目属于鼓励类，第一项“农林业”第4款“畜禽标准化养殖技术开发与应用” 工艺、设备均不在限制类和淘汰类范围内，符合国家现行的有关产业政策。

（2）规划相符性

项目位于上蔡县西洪乡朱赵村北侧，用地性质为一般农用地，根据自然资源部《关于保障生猪养殖用地有关问题的通知》（自然资电发[2019]39号）：“一、生猪养殖用地作为设施农用地，按农用地管理，不需办理建设用地审批手续；在不占用永久基本农田的前提下，合理安排用地空间，允许生猪养殖用地使用一般耕地，作为养殖用途不需耕地占补平衡。”本项目用地符合当地土地利用规划，项目场址符合《上蔡县城乡总体规划》（2012-2020）、《上蔡县土地利用总体规划》（2010-2020）、《上蔡县十三五”畜牧业发展规划》及上蔡饮用水水源保护区划，本项目不在上蔡集中式饮用水水源地保护区划范围内，场址地质条件良好，距离养殖场区较近的村庄位于项目的侧风向，供水、供电可靠，交通运输便利；项目卫生防护距离内无环境敏感点；在各项环保措施得以落实、杜绝事故排放的情况下，项目对环境的影响可以接受，项目场址可行。

## 五、关注的主要环境问题及环境影响

环境空气：重点关注项目建设产生的恶臭对区域环境空气质量以及敏感点的影响。

水环境：重点关注项目项目废水收集、处理措施以及完全综合利用的可行性；

声环境：重点关注项目实施后高噪声设备对区域声环境的影响；

固体废物：重点关注病死猪、胎盘胎衣及医疗垃圾的收集、暂存、处置措施的合理性，防止二次污染。

## 六、环境影响评价的主要结论

本项目符合国家产业政策，选址符合《上蔡县城市总体发展规划（2010-2030）》和《上蔡县“十三五”畜牧业发展规划》，符合《上蔡县人民政府关于印发上蔡县畜禽养殖禁养区划定调整实施方案的通知》（上政[2020]2号），不在上蔡县城市、乡镇集中式饮用水源地保护区范围内，符合环境功能区划。该项目废气、废水、噪声、固体废物处理措施合理，污染物排放可实现最大程度的削减，产生的各类污染物能够达标排放，可满足总量控制要求。经预测，废气、废水、固废的排放对周围环境及敏感点不会产生明显影响。

综上所述，拟建工程的建设是评价区域整体环境可以承纳的，具备环境可行性，从环保角度，该项目的建设可行。

# 第1章 总则

## 1.1编制依据

### 1.1.1法律法规、政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日实施）；

（2）《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]第682号令，2017 年 10 月 1 日起实施）；

（3）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 年 12 月 29 日修订）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施）；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》（（2018 年 10 月 26 日修订）；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（（2018 年 12 月 29 日修订）；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修订）；

（8）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日施行）；

（9）《中华人民共和国畜牧法》（2015年4月24日修订）；

（10）《基本农田保护条例》（2018最新版）；

（11）《国家危险废物名录》（2016年6月14日起实施）；

（12）《国家环境保护“十三五”规划》（国发[2017]42号）；

（13）《国务院关于环境保护若干问题的决定》（1996年8月3日）；

（14）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）；

（15）《全国草食畜牧业发展规划（2016-2020年）》（农牧发[2016]12号）；

（16）《农业部关于加快推进畜禽标准化规模养殖的意见》（农牧发[2010]6号）

（17）《畜禽规模养殖污染防治条例》（中华人民共和国国务院令第643号，2014年1月1日）

（18）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（（2018 年 4 月 28 日修正）

（19）《河南省建设项目环境管理条例》（2006年12月1日）

（20）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号）；

（21）《河南省水污染防治条例》（河南省人民政府，2010年3月1日）

（22）《河南省现代畜牧产业发展规划》（豫政[2010]20号）

（23）《畜禽养殖污染防治管理办法》（国家环境保护总局令第9号）

（24）《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）

（25）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）

（26）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）

（27）《关于加强环评管理防范环境风险的通知》（豫环文[2012]159号）

（28）《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》（国办发[2014]47号）

（29）《河南省畜牧业“十三五”发展规划》（豫牧[2017]22号）

（30）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）

（31）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]3号）

（32）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）

（33）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号）

（34）《畜禽粪污资源化利用行动方案（2017-2020年）》

（35）《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿）及当地的生态红线方案

（36）《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》（豫政办[2016]23号）

（37）《河南省环保厅省农业厅省畜牧局关于印发2014年河南省畜禽养殖主要污染物总量减排实施方案的通知》（豫环文[2014]111号）

（38）《河南省人民政府办公厅关于印发河南省“十三五”生态环境保护规划的通知》（豫政办[2017]77号）

（39）《河南省人民政府办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》(豫政办[2014]187号)

（40）《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发[2017]48号）

### 1.1.2技术规范

（1）《环境影响评价技术导则一总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则一大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则一地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则一声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则一地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则一生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）；

（8）《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）；

（9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修正版）

（10）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（11）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）；

（12）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）；

（13）《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168-2006）；

（14）《畜禽场环境污染控制技术规范》（NY/T1169-2006）；

（15）《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006）；

（16）《畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10）；

（17）《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）。

（18）《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）。

### 1.1.3地方法规及规划

（1）《河南省建设项目环境保护条例》（2016年3月29日修正）；

（2）《驻马店市“十三五”生态环境保护规划（2016-2020年）》（驻政办[2017]151号）；

（3）《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》（豫政办[2013]107号）；

（4）《河南省乡镇级集中式饮用水水源保护区划》（豫政办[2016]23号）；

（5）《河南省大气污染防治条例》（2018-01-30）

（6）《河南省水污染防治条例》（2010-3-1）

（7）《驻马店市土壤污染防治实施方案》（2017年10月10日）；

（8）《驻马店市人民政府办公室关于印发驻马店市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（驻政办[2018]157号）；

（9）《驻马店市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》

（10）《河南省环境保护厅本次再下放的环境影响评价文件审批权限的建设项目目录》

（11）《关于发布驻马店市环境保护局审批环境影响评价文件的建设项目目录（2018年本）的公告》（驻马店市环境保护局公告2018年第1号）

（12）《上蔡县人民政府办公室关于印发上蔡县2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（上政办〔2018〕42号）；

（13）《上蔡县人民政府办公室关于印发上蔡县2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案的通知》（上政办〔2018〕41号）

（14）《上蔡县城市总体发展规划》（2011-2030）；

（15）《上蔡县环境保护“十三五”规划》；

（16）《上蔡县人民政府关于印发上蔡县畜禽养殖禁养区划定调整实施方案的通知》（上政[2020]2号）

### 1.1.4其他有关资料

（1）建设单位环评委托书；

（2）项目备案；

（3）建设单位提供的其它与项目有关资料。

## 1.2评价对象、评价目的和评价重点

### 1.2.1评价对象

上蔡县慨而慷牧业有限公司年出栏生猪30000头项目。

### 1.2.2评价目的

（1）通过项目地区自然环境和社会环境调查及现状监测，了解区域环境现状，掌握当地环境质量现状水平，确定环境纳污容量；

（2）通过对项目的工程分析和现场踏勘、监测，进一步核实工程污染产生情况，分析和预测营运期项目污染对周边环境的影响范围和程度；

（3）在对本项目工程分析的基础上，以清洁生产为原则，分析工程污染治理措施的可行性，提出相应的对策措施建议，并为今后的环境管理工作提供科学依据；

（4）根据预测评价结果，分析工程及选址的可行性。

### 1.2.3评价重点

根据对项目工程分析和选址地环境特征，确定本项目环境影响评价的重点为：

（1）工程分析：针对养殖行业特点，调查分析废气、废水、固废等的污染物特性，重点核实项目污染物的排放源强和排放特征；

（2）环境影响预测与评价：核实项目污染物的排放源强和排放特征，预测判断项目建设完成后对评价区域环境的影响范围和程度；

（3）污染防治措施及技术经济论证：根据建设项目产生的污染物特点，充分分析污染治理措施的技术先进性、经济合理性及运行的可靠性、农养一体化实施的可靠性，提出相应的对策措施建议。

## 1.3影响因素识别及评价因子筛选

### 1.3.1环境影响因素识别

项目环境影响因素识别见下表：

表1.3-1    环境影响因素识别一览表

| 阶段 | 污染因素 | 环境要素 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 大气 | 地表水 | 地下水 | 声 | 生态 | 水土流失 | 居民生活 |
| 施工期 | 场区 | 施工噪声 | ○ | ○ | ○ | ◆S | △S | ○ | △S |
|  |  | 施工扬尘 | ◆S | ○ | ○ | ○ | ○ | △S | ▲S |
|  |  | 施工废水 | ○ | ○ | ▲S | ○ | △S | △S | ○ |
|  | 车辆运输 | ▲S | ○ | ○ | ▲S | ○ | ○ | ▲S |
|  | 路管工程 | ○ | ○ | ○ | ▲S | ▲S | ▲S | ▲S |
| 运营期 | 场区 | 废水 | ▲L | ○ | △L | ○ | △L | △L | ▲L |
|  |  | 废气 | ▲L | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲L |
|  |  | 噪声 | ○ | ○ | ○ | ▲L | ○ | ○ | ▲L |
|  | 固废综合利用 | ◆L | △L | △L | ○ | ○ | ○ | △L |
|  | 车辆运输 | ▲L | ○ | ○ | ▲L | ○ | ○ | ▲L |
|  | 施肥管网 | ○ | △L | △L | ○ | ○ | ○ | △L |
|  | 土壤 | ○ | △L | △L | ○ | ○ | ○ | ▲L |
| ◆有影响，▲有轻微影响，△可能有影响，○没有影响，S短期影响，L长期影响 |

### 1.3.2评价因子筛选与确定

根据工程建设内容构成及营运期特征，经筛选比对，选取工程运行后特征污染物及对环境的危害相对较大、环境影响（不利影响）较突出的污染因子作为本次环评评价因子。具体内容见下表。

表1.3-2  环境影响评价因子筛选一览表

| 项目 | 评价因子 |
| --- | --- |
| 大气环境 | SO2、NO2、PM10、H2S、NH3 |
| 地表水环境 | pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、粪大肠菌群 |
| 地下水环境 | pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、耗氧量（CODMn法，以O2计）、氨氮、氟化物、铅、镉、总大肠菌群、八大离子（K+ + Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-） |
| 声环境 | LeqdB(A) |
| 土壤 | pH、砷、总铬、Cd、Pb、Cu、Zn、Hg |

## 1.4评价标准

### 1.4.1环境质量标准

环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准：其中恶臭气体（H2S、NH3）执行《环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2018）》中附录D中有害物质的最高允许浓度；

地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；

地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；

声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；

土壤环境执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）筛选值；

各环境要素执行标准主要指标的标准值详见下表。

表1.4-1      环境质量应执行标准一览表

| 环境要素 | 标准名称及级（类）别 | 因子 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |
| 环境空气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 | SO2 | μg/m3 | 年平均：60 |
|  |  |  |  | 日平均：150 |
|  |  |  |  | 1小时平均：500 |
|  |  | NO2 | μg/m3 | 年平均：40 |
|  |  |  |  | 日平均：80 |
|  |  |  |  | 1小时平均：200 |
|  |  | PM10 | μg/m3 | 年平均：70 |
|  |  |  |  | 日平均：150 |
|  | 《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》中附录D | H2S | mg/m3 | 1小时平均：0.01 |
|  |  | NH3 | mg/m3 | 1小时平均：0.2 |
| 声环境 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 | 等效声级LAeq | dB（A） | 昼：60 |
|  |  |  |  | 夜：50 |
| 地表水环境 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 | pH | / | 6~9 |
|  |  | COD | mg/L | 20 |
|  |  | BOD5 | mg/L | 4 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 1.0 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.2 |
|  |  | 粪大肠菌群 | mg/L | 10000 |
| 地下水环境 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 | pH | / | 6.5~8.5 |
|  |  | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 |
|  |  | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 |
|  |  | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 |
|  |  | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 |
|  |  | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 |
|  |  | 氯化物 | mg/L | ≤250 |
|  |  | 硝酸盐 | mg/L | ≤20 |
|  |  | 挥发性酚类（以苯酚计） | mg/L | ≤0.002 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | ≤0.3 |
|  |  | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | mg/L | ≤3.0 |
|  |  | 氨氮（以N计） | mg/L | ≤0.5 |
|  |  | 硫化物 | mg/L | ≤0.02 |
|  |  | 总大肠菌群 | CFU/100mL | ≤3.0 |
| 土壤环境 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）筛选值 | pH | / | 6.5~7.5 |
|  |  | 镉 | mg/kg | 0.3 |
|  |  | 汞 | mg/kg | 2.4 |
|  |  | 砷 | mg/kg | 30 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 120 |
|  |  | 铬 | mg/kg | 200 |
|  |  | 铜 | mg/kg | 100 |
|  |  | 镍 | mg/kg | 100 |
|  |  | 锌 | mg/kg | 250 |

### 1.4.2污染物排放标准

本项目废水处理后作为水肥农田利用不外排，不设废水排污口，废水执行“零排放”。

本项目大气污染因子（NH3、H2S）执行执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1、表2标准，养殖场恶臭污染物执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准，沼气热水炉废气执行《河南省2019年度锅炉综合整治方案》，食堂油烟执行《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604一2018），颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。。

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期场界噪声采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

粪便排放执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表6畜禽养殖业废渣无害化环境标准；危险废物执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）其他一般固废执行《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改版）。

表1.4-2        污染物排放标准一览表

| 污染类型 | 标准名称 | 污染因子 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 | NH3 | 15m排气筒 | 4.9 kg/h |
|  |  | H2S |  | 0.33 kg/h |
|  |  | 臭气浓度 |  | 2000（无量纲） |
|  |  | NH3 | 厂界浓度最高点 | 1.5 mg/m3 |
|  |  | H2S |  | 0.06 mg/m3 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 20（无量纲） |
|  | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） | 臭气浓度（无量纲） | 70 |
|  | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604一2018） | 食堂油烟 | 1.5 mg/m3 |
|  | 《河南省2019年度锅炉综合整治方案》 | 颗粒物 | 5 mg/Nm3 |
|  |  | SO2 | 10 mg/Nm3 |
|  |  | NO2 | 30 mg/Nm3 |
|  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 颗粒物 | 120mg/Nm3 |
| 噪声 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 噪声dB（A） | 昼间 | 70 |
|  |  |  | 夜间 | 55 |
|  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 | 噪声dB（A） | 昼间 | 60 |
|  |  |  | 夜间 | 50 |
| 固废 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表6 | 蛔虫卵 | 死亡率≥95% |
|  |  | 粪大肠菌群数 | ≤105个/kg |
| 固体废物 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18597—2001）及2013年修改单相关要求 |
| 粪便 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表6，畜禽养殖业废渣无害化环境标准 |
| 医疗废物 | 《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订） |

## 1.5评价等级、评价范围

### 1.5.1环境空气

项目营运期产生的废气源主要为猪舍、粪污处理区等产生的恶臭（NH3、H2S），根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN模式计算结果，对照《环境影响评价技术导则一大气环境》（HJ2.2-2018）（2-6）中的规定，确定大气环境影响评价为二级评价。根据AERSCREEN模式计算得出各污染源占标率见下表。

表1.5-1     评价工作级别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

根据计算得出各污染源占标率见下表。

表1.5-2     大气环境影响工作等级判据表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准 （mg/m3） | Cmax（mg/m3） | Pmax（%） | D10%（m） | 确定等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沼气热水炉 | SO2 | 0.5 | 0.2419 | 0.0484 | / | 三级 |
|  | NOx | 0.25 | 1.7175 | 0.6870 | / | 三级 |
| 饲料加工间 | 颗粒物 | 0.45 | 0.1206 | 0.0268 | / | 三级 |
| 生物除臭装置 | NH3 | 0.2 | 0.3741 | 0.1871 |  |  |
|  | H2S | 0.01 | 0.0230 | 0.2302 |  |  |
| 养殖区、污水处理区、沼液暂存池、有机肥发酵区 | NH3 | 0.2 | 12.8850 | 6.4425 | / | 二级 |
|  | H2S | 0.01 | 0.6122 | 6.1218 | / | 二级 |

由第四章的污染物浓度预测结果可知，本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的NH3Pmax值为6.4425%,Cmax为12.885μg/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。根据《环境影响评价技术导则一大气环境》（HJ2.2-2018）中的规定，评价范围的直径或边长一般不应小于5km，环境空汽评价范围定为以场区中心点为中点，边长为5km的正方形区域范围内。

### 1.5.2地表水

拟建项目所产生的废水主要污染物为COD、BOD5、NH3-N等，全部实现综合利用，无废水外排。根据《环境影响评价技术导则一地表水环境》（HJ2.3-2018）表1中所列出的地面水环境影响评价分级判据标准，本项目地面水环境影响评价工作等级确定因素见下表。

表1.5-3    地表水环境评价工作等级判定表

| 判定等级 | 判定依据 |
| --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | -- |
| 本项目 | 有废水产生，但综合利用，不排放到外环境，按三级B评价 |

根据上表可知，本项目地表水影响评价等级为三级B。重点针对污水处理综合利用的措施、途径及利用的可行性进行分析。

### 1.5.3地下水

本项目位于上蔡县西洪乡朱赵村北侧，根据2016年1月7日实施的《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》内容，本项目属于“地下水环境评价行业分类表中：B农、林、牧、渔、海洋14畜禽养殖场、养殖小区，环评类别属于报告书”，此类报告书地下水环境影响评价项目类别属于Ⅲ类。

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）地下水敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，地下水敏感程度分级表见下表。

表1.5-4     地下水敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它区域 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |

本项目不在上蔡县集中饮用水源地一级保护区、二级保护区范围内，不属于热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源保护区，亦非上蔡县地下水集中饮用水源地主要补给区和径流区。同时场地内无分散居民饮用水源等其它环境敏感区，项目场地地下水敏感程度为不敏感。依据建设项目类别和地下水敏感程度，地下水环境影响评价工作等级为三级。

评价范围：养殖场及沼液消纳地周边6km2范围内浅层地下水。

### 1.5.4噪声

项目区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类功能区。营运期噪声源主要来自废水处理设备、风机等运行产生的设备噪声及猪叫声，高压水枪使用时空压机噪声，工程建设前后，噪声级增加量不大，根据《环境影响评价技术导则一声环境》（HJ2.4-2009），声环境影响评价等级为二级。本项目声环境评价等级划分详见下表。

表1.5-5    噪声评价工作等级分级表

| 评价类别 | 指标 | 评价等级 |
| --- | --- | --- |
| 所在区域环境功能区划 | （GB3096-2008）2类 | 二级 |
| 受影响人口噪声级变化 | 变化不大，预计增加＜3dB（A） |  |
| 受影响人口数量显著增多 | 略有增加 |  |

评价范围：本项目所在区域为环境声功能区划中的2类声功能区，故评价等级为二级，评价范围为项目边界外200m范围内。

### 1.5.5生态环境

场址所在地为一般农田，不涉及基本农田。不属于生态敏感区，项目占地60亩，根据《环境影响评价技术导则一生态影响》（HJ19-2011），结合项目特点及现场调查，区域内无特殊生态敏感区和重要生态敏感区，因此生态影响评价工作等级为三级，对区域生态环境的影响主要集中在施工期。

表1.5-6    生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域 生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |
| --- | --- |
|  | 面积≥20km2或长度≥100km | 面积2km2～20km2或长度50km～100km | 面积≤2km2或长度 ≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

### 1.5.6环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录B及附录C，本项目q<1，评价工作等级为简单分析。

### 1.5.7评价工作等级及评价范围汇总

项目的评价工作等级及评价范围汇总详见下表。

表1.5-7    评价工作等级及评价范围一览表

| 序号 | 环境要素 | 评价工作等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 二级 | 以养殖场区中心点为中点，边长为5km的正方形区域范围内 |
| 2 | 地表水环境 | 三级B | 定性分析 |
| 3 | 地下水 | 三级 | 养殖场及沼液消纳地周边6km2范围内浅层地下水 |
| 4 | 声环境 | 二级 | 项目边界外200m范围内 |
| 5 | 生态环境 | 三级 | / |
| 6 | 风险 | 简单分析 | 以沼气储存设施边界半径3km的圆形合围的区域 |

## 1.6工程特点和环境保护目标

### 1.6.1工程特点

（1）本项目属于新建性质，为年出栏3万头商品猪，采用干清粪工艺。

（2）项目运行过程中产生的污染因素以废水、恶臭气体、固体废物和设备噪声为主。项目以“预防为主、防治结合”的技术方针，采用较为成熟的治理措施，可以将其对外环境的影响降至最低。

（3）项目为规模化养殖，养殖区采用干清粪工艺，减少养殖过程中冲洗废水产生量、降低废水中污染物的浓度；项目产生的猪粪以及污水处理站产生的沼渣运至项目区有机肥发酵区，采用好氧发酵工艺生产有机肥，外售。

（4）项目产生的废水采用“污水处理+沼液农肥利用”的处理方式，实现废水资源化利用，“零排放”。

### 1.6.2场址周围环境特点及环境保护目标

本项目拟建地点位于上蔡县西洪乡朱赵村北侧，项目北侧826米处是黑河，南侧1260米处是洪河，均属Ⅲ类地表水体；项目所在地环境空气为二类功能区；声环境功能区为2类。项目周围环境保护目标见下表。

表1.6-1      环境敏感目标统计表

| 名称 | 坐标/m | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离 /m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 环境空气 | 114.34111118 | 33.37092876 | 北徐村 | 864人 | （GB3095－2012）二级 | E | 2080 |
|  | 114.33111191 | 33.37114334 | 河崖马 | 908人 |  | E | 1090 |
|  | 114.32042599 | 33.36891174 | 宋庄村 | 762人 |  | SE | 420 |
|  | 114.33154106 | 33.35878372 | 石堂村 | 662人 |  | SE | 1863 |
|  | 114.32111263 | 33.36238861 | 河崖赵 | 252人 |  | S | 1206 |
|  | 114.32132721 | 33.35818291 | 东陈桥村 | 780人 |  | S | 1430 |
|  | 114.31398869 | 33.36676598 | 朱赵村 | 550人 |  | S | 530 |
|  | 114.31059837 | 33.36110115 | 水寨 | 220人 |  | S | 1313 |
|  | 114.30712223 | 33.35127354 | 岳庄 | 187人 |  | S | 2390 |
|  | 114.29991245 | 33.35745335 | 寇庄 | 684人 |  | SW | 1980 |
|  | 114.30227280 | 33.36878300 | 陈庄 | 620人 |  | W | 1020 |
|  | 114.29583549 | 33.37620735 | 东张村 | 680人 |  | W | 1486 |
|  | 114.30939674 | 33.38521957 | 坡张村 | 400人 |  | N | 1070 |
|  | 114.33398724 | 33.39079857 | 小屯 | 185人 |  | NE | 2220 |
|  | 114.30665016 | 33.39680672 | 许庄村 | 172人 |  | N | 2390 |
|  | 114.30892467 | 33.39848042 | 马庄村 | 186人 |  | N | 2510 |
|  | 114.29278851 | 33.39333057 | 孟庄 | 864人 |  | NW | 2514 |
| 地表水 | 114.31307673 | 33.38233352 | 黑河 | 小型河流 | （GB3838-2002）Ⅲ类 | N | 826 |
|  | 114.31763649 | 33.36164832 | 洪河 | 小型河流 |  | S | 1260 |
| 地下水 | 场区下游村庄地下水、配套沼液消纳地附近村庄地下水 | （GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 土壤 | 配套沼液消纳地附近土壤环境 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018） |
| 声环境 | 厂区四周厂界 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 |
| 生态环境 | 评价范围内的土地资源、动植物、农田、村庄、道路 | / |

## 1.7评价方法及工作程序

以国家法律、法规为依据，征询有关主管部门对工程建设工作的意见；考察、踏勘、监测本工程所选场址及运输线路周围的环境现状；以牧原已建工程为参考依据，分析该项目建设可能带来的环境问题；结合当地实际，确定主要影响因素，运用合适的预测模式预测环境影响程度、范围，以清洁生产、循环经济为原则，分析工程污染治理措施的可行性，提出相应的对策、措施、建议，在以上工作的基础上作出建设可行与否的评价结论。本次评价工作程序见图1-1。

表1.7-1      环境影响评价工作程序图

# 第2章 项目概况及工程分析

## 2.1分析思路

根据项目拟建设规模、养殖工艺及单位原料定额，类比其他地区已建养殖项目，进行物料衡算，分析项目产污环节，并根据物料衡算结果和项目产污环节分析污染物产生情况，并提出合理的治污减排措施。

## 2.2项目概况

### 2.2.1工程基本情况

表2.2-1    本次工程基本情况一览表

| 序号 | 项目 | 工程基本情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 上蔡县慨而慷牧业有限公司年出栏生猪30000头项目 |
| 2 | 建设地点 | 河南省驻马店市上蔡县西洪乡朱赵村北侧。 厂区中心坐标东经：114.31583405，北纬：33.37398648 |
| 3 | 建设单位 | 上蔡县慨而慷牧业有限公司 |
| 4 | 工程总投资 | 1000万元 |
| 5 | 工程占地 | 40000平方米（60亩） |
| 6 | 建设性质 | 新建 |
| 7 | 国民经济行业分类 | 猪的饲养（A0313） |
| 8 | 建设规模 | 建设母猪猪舍8100平方米，育肥猪舍8100平方米。办公宿舍128平方米，饲料库800平方米，沼气池5200立方米，储液池27000立方米及其他配套设施；清粪方式采用干清粪工艺；该项目占地面积约60亩，总投资1000万元，劳动定员20人，项目建成后养殖规模可达到年出栏生猪3万头。 |
| 9 | 工艺 | 母猪-饲养-产仔-育肥-销售 |
| 10 | 产品方案 | 年出栏生猪3万头 |
| 11 | 职工定员和工作制度 | 项目劳动定员20人，全年工作365天，除2人夜间值班外，其余工作人员每天工作8小时，场区内设有食堂和宿舍，员工均在场区内食宿，食堂每日提供3餐，养殖场食堂设有1个灶头，每天工作6小时，所用燃料均为液化石油气，属小型规模饮食业。 |
| 12 | 建设周期及进度安排 | 本项目建设期为24个月，2020年5月～2022年5月 |

### 2.2.2项目建设内容

项目共建设20栋猪舍，每栋猪舍均为2层，共计建设40个养殖单元。项目建设情况见下表。

表2.2-2    本项目主要建设内容一览表

| 工程类别 | 工程名称 | 规模 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 母猪及后备母猪舍 | 共计17个单元，单元规格40×9m，用于母猪、后备母猪养殖。建筑面积共计6120m2 |
|  | 公猪栏舍 | 2个单元，单元规格40×9m，用于公猪养殖，建筑面积共计640m2 |
|  | 后备公猪栏舍 | 1个单元，单元规格40×9m，用于公猪养殖，建筑面积共计320m2 |
|  | 保育栏舍 | 10个单元，单元规格40×9m，用于公猪养殖，建筑面积共计3200m2 |
|  | 育成育肥栏舍 | 10个单元，单元规格40×9m，用于公猪养殖，建筑面积共计3200m2 |
| 辅助设施 | 蓄水罐 | 地上式1个，5m3，用于养殖及生活 |
|  | 饲料间 | 800平方米，用于饲料储存、混合 |
|  | 员工宿舍 | 1座，96 m2 |
|  | 办公室 | 1座，32 m2 |
|  | 消毒室 | 1座，32 m2 |
|  | 杂活间 | 1座，32 m2，用于厂区杂活加工 |
|  | 厨房 | 1座，32 m2，做饭及就餐 |
|  | 车辆消毒通道 | 1处，位于大门处 |
|  | 双磅装猪台 | 1座 |
| 公用工程 | 给水系统 | 本项目用水由场区1 口自备井供应，深170m，出水量约为25m3/h |
|  | 排水系统 | 雨水经雨水管道排出场外。养殖废水和生活污水经场区污水站处理后，作为农肥综合利用。 |
|  | 供暖 | 由朱赵村变电站供应 |
|  | 供电系统 | 猪舍墙体为保温材料，可以减少猪舍热量损失；人员冬季取暖采用空调制暖； |
|  | 沼液利用管网系统 | ①养殖场内设计：非施肥季节沼液储存池1个，容积为27000m3。 ②配套的沼液消纳区：沼液输送管网干管长度为2000m，支管长度为4500m。主干管直径为160mm，支管直径分别为110mm 和75mm。材质为PVC管。 ③阀门：每个施肥口设有阀门，每两个施肥口间隔50～80m。 ④沼液消纳区面积3000亩。 ⑤地下水观测井：在沼液消纳区农田的上下游及场址处分别设置1眼地下水观测井，每半年一次对消纳区农田水质进行监测，分析水质情况。 |
|  | 沼液消纳 | 本项目沼液消纳地面积为3000亩 |
|  | 沼气综合利用系统 | 沼气净化装置净化后用于职工食堂炊事燃料，多余的沼气用于沼气热水炉。 |
| 环保工程 | 废水 | 猪舍尿液 | 污水处理系统1套，发酵储存池（即黑膜发酵池与沼液储存一体池），采用厌氧发酵塘处理工艺，总容积5200m3；配套建设收集池2座，容积各300m3； |
|  |  | 猪舍冲洗废水 |  |
|  |  | 猪粪固液分离废水 |  |
|  |  | 职工生活污水 | 食堂污水经隔油池预处理后，与其他生活污水一同经内部管道引至黑膜沼气池进行处理 |
|  | 废气 | 猪舍恶臭 | 猪舍：控制饲养密度、及时清理粪尿、猪舍风机出口处设置除臭网等、喷洒除臭剂、加强通风； |
|  |  | 污水处理恶臭 | 污水前处理系统收集调节池：采取加盖密封，区域定期喷洒除臭剂、加强厂区绿化； 发酵储存池：加盖密封、区域定期喷洒除臭剂； |
|  |  | 有机肥发酵恶臭 | 固粪处理区：微负压收集后生物过滤除臭+15m排气筒排放、定期喷洒除臭剂、加强绿化； |
|  |  | 沼液暂存池恶臭 | 四周喷洒除臭剂、四周设置绿化 |
|  |  | 沼气燃烧废气 | 废气排放采取高效低氮燃烧器+烟气二次燃烧技术后经8m高排气筒排放。 |
|  |  | 食堂油烟 | 安装净化效率不低于90%的油烟净化装置一套 |
|  |  | 饲料加工粉尘 | 布袋除尘器处理+15m高排气筒排放 |
|  | 噪声治理措施 | 基础减振、隔声等措施 |
|  | 固废 | 危险废物 | 危废暂存间1个，占地面积12m2，并按照危废贮存的要求设计，危废暂存间符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。生猪防疫产生的医疗废物暂存于危废暂存间 |
|  |  | 一般固废暂存间 | 1个，占地5m2，位于厂区南侧，用于存放废脱硫剂 |
|  |  | 有机肥发酵区 | 有机肥发酵区1 座，按“三防”要求设计，设置顶棚和围挡，底部防渗，四周有围挡，占地面积1200m2，分为混料区、条垛发酵区、成品区 |

### 2.2.2设计养殖方案及养殖规模

项目出栏量：本项目养殖场成年母猪数1713头，预计哺育仔猪数=（成年母猪数×年产胎次×每胎产活仔数×哺乳成活率）=（1713×2.2×9×0.95）=32223头；保育仔猪数=哺育仔猪数×保育成活率=32223×0.95=30612头；育肥出栏猪数=保育仔猪数×育肥成活率=30612×0.98=30000头。

项目存栏量：《畜禽养殖业污染物排放标准》对猪的存栏数要求就是体重在25kg 以上的猪的数量，畜牧上一只小猪大约5kg，则5只小猪体重等于一只成年猪的体重，即5头小猪折成1头成年猪。

项目成年母猪数1713头，猪仔哺乳期按28天（4周）计，保育期按42天（6周）计，育肥期按（4月）计，生猪年存栏总数=成年母猪数+后备母猪数+公猪数+后备公猪数+哺乳仔猪数+保育仔猪数。

①成年母猪数=1713头；

②后备母猪数=成年母猪数×年更新率=1713×0.33=571头；

③公猪数=30头；

④后备公猪数=公猪数×年更新率=30×0.33=10头；

⑤哺乳仔猪数=成年母猪数×年产胎次×每胎产活仔数×哺乳成活率×哺乳天 数）/365=(1713×2.2×9×0.95×28)/365 头=2472头；

⑥保育仔猪数=哺乳仔猪数×保育成活率×保育天数/哺乳天数=2472×0.95×42/28=3523头；

⑦育肥猪数=保育仔猪数×育肥成活率×育肥天数/保育天数=3523×0.98×121.7/42=10000头；

则年存栏数=成年母猪数+后备母猪数+公猪数+后备公猪数+（哺乳仔猪数+保育仔猪数）+育肥猪数=1713+571+30+10+2472+3523 +10000头= 18319头；

折算至成年存栏数=成年母猪数+后备母猪数+公猪数+后备公猪数+（哺乳仔猪数+保育仔猪数）/5+育肥猪数=13523

综上可知，项目生猪年存栏18319头，折算至成年生猪存栏量共13523头，年出栏生猪量30000头。项目产品方案详见下表。

表2.2-3     项目设计养殖方案

| 序号 | 猪只种类 | 本项目（头） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 存栏量 |
| 1 | 母猪 | 1713 |
| 2 | 后备母猪 | 571 |
| 3 | 公猪 | 30 |
| 4 | 后备公猪 | 10 |
| 5 | 哺乳仔猪（常年存栏量） | 2472 |
| 6 | 保育仔猪（常年存栏量） | 3523 |
| 7 | 育肥猪（常年存栏量） | 10000 |
| 8 | 合计（存栏量） | 18319 |
| 二 | 出栏量 |
| 1 | 商品猪年出栏量 | 30000 |

### 2.2.3项目主要设备

本项目设备主要包括主体工程及辅助工程的设备，详见下表。

表2.2-4     工程主要设备一览表

| 1、养殖场舍构筑物 | 配套设备 |
| --- | --- |
| 名称 | 数量 | 饲料罐（个） | 风机（套） | 饮水器（个） |
|  |  | 每舍 | 总数 | 每舍 | 总数 | 每舍 | 总数 |
| 保育栏舍 | 10 | 1 | 10 | 7 | 70 | 24 | 240 |
| 育成育肥栏舍 | 10 | 1 | 10 | 7 | 70 | 28 | 280 |
| 后备公猪栏舍 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 28 | 28 |
| 公猪栏舍 | 2 | 1 | 2 | 7 | 14 | 28 | 56 |
| 怀孕哺乳舍 | 17 | 1 | 17 | 7 | 119 | 28 | 476 |
| 2、辅助设施构筑物 | 配套设备 |
| 宿舍 | 1 | / |
| 蓄水罐 | 1 | 压力罐1个 |
| 餐厅 | 1 | 餐饮用具若干 |
| 装猪台 | 1 | 地磅2套 |
| 洗澡间 | 1 | 热水器2个 |
| 沼液回用设施 | 1 | 沼液提升泵1台，压力罐若干 |
| 饲料间 | 1 | 粉料机、搅拌混合机各1台 |
| 3、污水处理构筑物 | 配套设备 |
| 收集调节池 | 2 | 固液分离机2台 |
| 黑膜沼气池 | 2 | 管道泵2个 |
| 沼气净化装置 | 1 | 沼气脱硫器1 台、沼气脱水器1 台、阻火器1 台、沼气燃烧器1个 |
| 沼液储存池 | 1 | 沼液储存池总容积27000m3，配套管网2000m；单个储存池配压力 罐1个、潜污泵1个；配套消纳地面积3000亩 |
| 沼气热水炉 | 1 | 0.5MW |
| 生物除臭装置 | 1 | 生物滤池、循环水泵、风机等 |
| 4、粪便处理构筑物 | 配套设备 |
| 有机肥发酵区 | 2 | 翻推机1台 |

### 2.2.4主要原辅材料消耗及动力消耗

（1）饲料消耗量核算

根据养殖场多年养殖过程中饲料消耗量统计，各型猪饲料消耗量见下表：

表2.2-5     养猪场主要饲料消耗参数一览表

| 序号 | 名称 | 数量（头） | 饲料消耗量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单头猪饲料定额（kg/d） | 日消耗量（t/d） | 年消耗量（t/a） |
| 1 | 母猪 | 1713 | 5.5 | 9.4215 | 3438.85 |
| 2 | 后备母猪 | 571 | 2.5 | 1.4275 | 521.04 |
| 3 | 公猪 | 30 | 3.5 | 0.105 | 38.33 |
| 4 | 后备公猪 | 10 | 3.5 | 0.035 | 12.78 |
| 5 | 哺乳仔猪 | 2472 | 0 | / | / |
| 6 | 保育仔猪 | 3523 | 0.78 | 2.748 | 1003 |
| 7 | 育肥猪 | 10000 | 2 | 20 | 7300 |
| 合计 | / | 33.737 | 12314 |

本项目在厂内进行饲料加工，主要原料为玉米、豆粕、麦麸、豆油以及精饲料等，全部饲料均安全合格，饲料中重金属、抗生素、生长激素、各种营养成分等指标均在安全范围内。项目原辅材料用量及能源消耗情况见下表所示。

表2.2-6              本项目原辅材料用量及能源消耗一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饲料 | t/a | 12314 | 外购玉米、豆粕、预混料以65%玉米、22%豆粕、5%麦麸、8%预混料混合加工制成 |
| 2 | 饲料添加剂 | t/a | 4 | 皂角苷、糖苷、白黎芦醇、麟凤兰多酚 |
| 3 | 防疫、消毒 | 消毒剂 | t/a | 1 | 主要为过氧乙酸、季铵盐消毒剂、聚维酮碘溶液等，消毒剂主要用于公司日常对人员、猪舍及进出场区的车辆消毒 |
| 4 |  | 疫苗、兽药等 | 万份/a | 120 | 项目防疫药品的种类为伪狂犬疫苗、猪瘟疫苗、口蹄疫疫苗、蓝耳病疫苗4 种，出栏的商品猪每头各需1 份 |
| 5 | 脱硫剂 | t/a | 2.04 | 外购，主要成分为氧化铁，需要时由负责项目环保工程的施工单位安装，不在厂内暂存。 |
| 6 | 除臭剂 | t/a | 1.66 | 喷洒在猪舍、沼气工程、堆肥区和沼液暂存池等区域，用来抑制恶臭的产生 |
| 7 | 电 | 万kwh/a | 120 | 村镇电网 |
| 8 | 水 | m3/a | 63585.772 | 自备水井 |

本项目主要采用过氧乙酸和聚维酮碘溶液消毒，符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81-2001）中“养殖场厂区、畜禽舍、器械等消毒应采用环境友好的消毒剂和消毒措施（包括紫外线、双氧水等方法、污水处理末端采用臭氧消毒），防止产生氯代有机物及其它的二次污染物”的相关要求。

### 2.2.5公用工程

#### 2.2.5.1供水

项目新鲜用水量为，日用水最大负荷，场区建设1口深170m，直径30cm，单井出水量约为25m3/h，日供水能力1200m3。项目用水全部由场区自备井提供，可以满足项目用水需求。

（1）养殖过程用水量核算

养殖养殖用水主要为猪只饮用水，根据统计，公、母猪以及不同生长期的猪只所需水量见下表。

表2.2-7     本项目猪饮水量及排尿量

| 猪群结构 | 存栏数（头） | 饮用水定额（L·d/头） | 饮用水量（m3/d） | 全年养殖总用水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 夏季 | 其他季节 | 夏季 | 其他季节 | 夏季（按122d计） | 其他季节（按243d计） |
| 母猪 | 1713 | 55 | 30 | 94.215 | 51.39 | 11494.23 | 12487.77 |
| 后备母猪 | 571 | 20 | 13 | 11.42 | 7.423 | 1393.24 | 1803.789 |
| 公猪 | 30 | 20 | 13 | 0.6 | 0.39 | 73.2 | 94.77 |
| 后备公猪 | 10 | 20 | 13 | 0.2 | 0.13 | 24.4 | 31.59 |
| 哺乳仔猪 | 2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保育仔猪 | 3523 | 5.5 | 3 | 19.3765 | 10.57 | 2363.933 | 2568.51 |
| 育肥猪 | 10000 | 11 | 6.5 | 110 | 65 | 13420 | 15795 |
| 合计 | / | / | 235.8115 | 134.833 | 61533.422 |

由上表可知，养殖过程中，夏季用水量为235.8115m3/d，其他季节用水量为134.833 m3/d，全年养殖用水量合计为61533.422 m3/a

（2）猪舍转栏冲洗废水

本项目采用干清粪工艺，猪生活在漏缝地板上，猪舍内产生的猪粪由于猪的踩踏及重力作用离开猪舍进入猪舍底部的粪污储存池，饲养过程无需用水冲洗，为提高猪舍卫生条件，仅在转栏时采用高压水枪对猪舍进行冲洗，冲洗废水将同猪尿一起排入收集池，在收集池中进行固液分离；

表2.2-8     猪栏冲洗用水情况汇总

| 序号 | 名称 | 冲洗用水系数 | 猪舍面积（m2） | 转栏次数（次/a） | 冲洗用水量（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 母猪及后备母猪舍 | 5L/m2·次 | 6120 | 12 | 367.2 |
| 2 | 公猪栏舍 | 5L/m2·次 | 640 | 1 | 3.2 |
| 2 | 后备公猪栏舍 | 5L/m2·次 | 320 | 3 | 4.8 |
| 3 | 保育栏舍 | 5L/m2·次 | 3200 | 2 | 32 |
| 4 | 育成育肥栏舍 | 5L/m2·次 | 3200 | 3 | 48 |
| 5 | 合计 | 455.2 |

根据上表，项目冲洗用水量为455.2 m3/a，冲洗废水产生量按用水量的90%计算，则冲洗废水产生量为409.68 m3/a。

（3）消毒用水

每隔15天对猪舍进行消毒。消毒方式为猪舍喷雾消毒，将消毒液喷洒于猪舍内。根据工程养猪规模以及建设单位提供资料，消毒用水量约0.25m3/次，预计全年消毒用水6.25m3/a。喷雾消毒水蒸发损耗，无废水产生。

（5）夏季猪舍降温喷雾降温用水

公猪栏舍、母猪舍、育成育肥栏舍夏季采用喷雾降温，怀孕舍、保育栏舍等其它舍采用水帘风机降温，仅在夏季最热的两个月（60天）使用。本工程怀孕舍、保育栏舍共有15个，其他猪舍共25个。喷雾用水量按0.243m3/（d•单元）计，则新鲜水用量为6.075m3/d，364.5m3/a，喷雾水全部蒸发。

（6）沼气热水加热器用水

本项目选用1台沼气热水炉为职工洗澡提供热水，热水炉循环水量为12 m3/h，运行时间6h/d。循环水在加热过程中会有一部分损失，约占总循环水量的1%，即0.96m3/d（350.4m3/a），全年需添加水量为350.4 m3/a。

（7）生活用水

项目劳动定员20人，年工作365天，24h工作制，食宿均在场内，场区设置洗浴。参考《河南省地方标准用水定额》中有给排水住宅且具备洗浴条件的用水定额为130L/人·d，调节系数0.9-1.1，本次职工用水量平均按120L/人·d 计，则项目生活用水量为2.4m3/d、876m3/a。

#### 2.2.5.2排水

项目排水采用雨污分流制，养殖区及生活区雨水直接进入场区雨水管网，污水处理区、有机肥发酵区由于沼渣等转移，对初期雨水造成污染，初期雨水经明渠汇总后分两路，一路经雨水管道连接场区收集调节池，收集后由进入场区污水处理系统进行处理，另一路连接场区雨水管网。每一分路设手动闸阀，由人工控制。当降雨开始前，打开初期雨水管阀门，关闭进雨水管阀门，一段时间后，打开进雨水管阀门，关闭初期雨水管阀门，通过人工操作的方式使初期雨水进入污水处理系统，中后期清洁雨水进入雨水管；场区内雨水管网沿场区内道路铺设，雨水管道单独建设，采用明渠；污水管道采用暗渠，顶端加盖板覆盖，粪道位于地下，加盖板覆盖。养殖废水和生活污水经场区污水站厌氧处理后，沼液回用于猪舍冲洗，沼液作为农肥，不外排。

#### 2.2.5.3供电

根据建设单位提供的资料，项目年用电量为120万kW·h。项目用电由朱赵村变电站供应。

#### 2.2.5.4控温系统

1、猪舍

（1）冬季取暖

①猪舍外墙保温

墙体由挤塑式聚苯乙烯隔热保温板（简称“挤塑板”）来切断单元内外热传递，该材料具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点，其结构的闭孔率达到了99%以上，形成真空层，避免空气流动散热，确保其保温性能的持久和稳定。

②通风热交换系统

全热交换器主要原理：热交换通风系统主要包括进风管、布风管、排风道、变速风机等。其中布风管和进风管相联通安装于猪舍上部，中间为猪群生活的漏缝板，猪舍下部为封闭的排风道，变速风机位于猪舍另一侧排风道中间。当变速风机启动时，从封闭通道抽出猪舍内部污浊高温的空气，室外清新的冷空气经由进风道进入猪舍内。因进风管采用导热性能较好的材料制成，在冷空气进入猪舍内的过程中，可通过进风管壁与猪舍内空气进行充分的热交换，使进入猪舍的新鲜空气温度大大提高，避免了猪群在生长过程中的冷应激作用。

在对猪舍内外空气进行交换的同时，也进行热量交换，猪舍在热交换的过程中，实施最小通风量，防止过度通风带来不必要的热量损失。运行时，新风从排风获得热量，温度升高，通过换热芯体的全热换热过程，让新风从排风中回收能量，保证在通风时也保持猪舍内部温度，既保证了猪群对新鲜空气的需要，又保证单元内有害气体不超标，同时满足了通风和稳定猪舍温度的需求，节约了能源消耗，降低了饲养成本。

（2）夏季降温

公猪栏舍、母猪舍、育成育肥栏舍夏季采用喷雾降温，怀孕舍、保育栏舍等其它舍采用水帘风机降温，仅在夏季最热的两个月使用。

2、员工生活

本项目场区人员采用空调供暖及制冷。

3、污水处理

本项目采用黑膜沼气池对养殖废水进行处理。

#### 2.2.5.5清粪工艺

本项目采用环保部认定的干清粪工艺：猪生活在漏缝地板上，猪舍内产生的猪粪由于猪的踩踏及重力作用离开猪舍进入猪舍底部的粪污储存池，储存池底部设计成一端高一端低的倾斜结构，排粪塞位于最低端，项目粪污储存池定期排空，排空时粪尿依靠储存池底部坡度由储存池排出，进入污水处理系统干湿分离段进行干湿分离，粪渣制肥，粪液厌氧发酵，沼液贮存在发酵储存池内用于周围土地消纳，全部综合利用。猪舍下部结构图见下图。

图2.2-1    本项目干清粪工艺结构图

本项目干清粪工艺具有以下特点：

1、养殖圈舍不注入清水，也不将清水用于圈舍粪尿日常清理，仅在转栏时用高压水枪进行冲洗，大大减少了粪污产生量。

2、养殖舍内粪尿产生即依靠重力经漏缝地板离开猪舍进入猪舍下部粪污储存池，粪污在储存池内可做到充分的厌氧杀菌、适度降低有机物浓度，避免在施用农田过程中出现二次发酵的现象。粪污储存池达到一定液位后及时清理，由人工打开排污塞，粪污水排入污水处理系统处理。

3、粪污水离开粪污储存池后即进行干湿分离和无害化处理，经干湿分离后固体粪便制成有机肥基料外售，废水经厌氧发酵后沼液、沼渣综合利用，可以实现粪污离开粪池即进行干湿分离和无害化并全部实现综合利用，不混合排出。

本项目采用现代化养殖方式，自动化程度高，粪污处理工艺拟以能源和资源综合利用为目的，该清粪模式符合《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2012]151号）要求，且与其他模式相比具有明显优势和先进性。

#### 2.2.5.6卫生防疫

在各阶段猪出栏后，通过高压水枪喷淋烧碱水或石灰水对猪舍进行消毒处理，发生特别疫情时用高锰酸钾消毒液进行消毒处理。场区门口建设消毒池和消毒间。

#### 2.2.5.7猪舍、粪污池除臭工艺

①项目采用环保部认定的干清粪工艺，项目采用墙体集热板、猪舍内通风管、红外灯和风机相结合进行猪舍内温度控制，降低舍内有害气体浓度。

②在猪舍设置通风口、鼓风机等换气设备，定期进行通风换气，加快排除有害气体。

③养殖场场区等消毒应采用环境友好的消毒剂和消毒措施，防止产生氯代有机物及其他二次污染物。

④加强场区及场界的绿化，场区绿化以完全消灭裸露地面为原则，选择适宜吸臭植物种类，广种花草树木，场界边缘地带种植双季槐等高大树种形成多层防护林带，以降低恶臭污染的影响程度。

⑤对猪舍、收集池、沼液储存池周边、堆肥发酵区喷洒除臭剂。

## 2.3工艺流程及产污环节

本项目采用集约化养殖方式饲养生猪，项目场区分为主体工程和污染治理工程两个主要功能区块。

### 2.3.1养殖工艺流程及产污环节

按照集约化养殖要求设计生产工艺流程，将生猪养殖按照生长特点划分为不同生长阶段，主要可划分为配种妊娠阶段、分娩哺乳阶段、仔猪保育阶段、生猪育肥阶段。本次项目为全线养殖，每个阶段都具备。

图2.3-1    养殖工艺流程及产污环节示意图

养殖及相关工艺说明：

（一）养殖工艺说明

本项目商品猪养殖分为配种妊娠、分娩哺乳、仔猪保育和生长育肥四个阶段：

①配种妊娠阶段

母猪要完成配种并度过妊娠期，配种周期为1-1.5周，确认怀孕后的母猪在怀孕舍进行饲养，怀孕舍母猪单头限位栏饲养，控制膘情，减少争食应激，提高受胎率及乳猪初生重，饲养周期14-15周。

②分娩哺乳阶段

母猪要完成分娩和对仔猪的哺育，母猪产前一周入哺乳舍，仔猪哺乳期一般为25-35d（4-5周）。哺乳结束后送至其它场进行后备育肥，母猪回待配舍进入下一个繁殖周期。其中选取一部分保育好的幼猪作为后备育肥猪。

③仔猪保育阶段

断奶仔猪入场，这一阶段，仔猪与母猪不在一起，营养来源由吃奶供给转变为仔猪独立采食饲料。这种环境的变化，对仔猪是一个应激。因此，保育阶段的主要任务是创造条件，减少应激，缩短适应期，保持快速生长，防止拉痢掉膘。

保育的适宜温度和相对湿度控制在20～22℃和65%～70%，并注意良好的通风换气，保持圈舍清洁、干燥，饮水充足。进入保育栏舍的幼猪，7～10日内应保持原来的乳猪饲料，并严格控制采食量，由自由采食改为日喂4-5餐，投料量为自由采食的70%。以后逐渐过渡到仔猪料。仔猪保育周期为56天。

④生长育肥阶段

生长育成育肥栏舍在进猪前应进行维修和彻底地冲洗、消毒。进猪后保持舍内清洁、干燥、通风良好、饮水充足，温度控制在18～22℃，夏季注意防暑降温。转群时应将原圈猪按体重大小、性别、强弱分群，每群大小应视圈舍大小而定，一般为10～20头。

每月要定期称重，以检查饲喂效果。经常检查猪群的采食、发育等情况，及时调整饲料配方，发现疫病及时报告，采取有效措施进行治疗和处理。育肥周期117d，体重达标可出栏。

### 2.3.1污染治理工程工艺

#### 2.3.1.1供水

本项目粪污水处理工艺见下图。

图2.3-2    项目粪污处理工艺流程图

工艺简述：

项目废水量夏季最大，污水处理站设计考虑夏季进入污水处理系统的废水量为120.586m3/d为基础，同时考虑废水处理的不稳定性，日处理系数按1.3计，厌氧发酵时间按35天计。

本项目黑膜沼气池采用常温发酵，沼气池主体工程位于地下，塘口、底部用HDPE黑膜密封，采用全封闭结构，沼气池内的温度能保持常温发酵。黑膜沼气池排渣自流至堆肥发酵区的沼渣暂存场，渗滤液通过底部斜坡自流至收集池，平均5-7天排渣一次。废水处理产生的沼气经配套净化装置净化后，部分供给职工食堂使用，剩余部分用于沼气发电；沼液在非施肥季节储存于沼液储存池，满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81-2001）相关要求，黑膜沼气池结构见下图。

图2.3-3    黑膜沼气池结构示意图

黑膜沼气池10天排1次渣，排渣时通过重力经过管道排至堆肥发酵场（分为2部分，1部分为猪粪发酵区，1部分为沼渣暂存池），在堆肥发酵场经晾晒后含水率降到60%，外售做有机肥。

#### 2.3.1.2沼气利用工程

根据《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）中有关内容，厌氧发酵产生的沼气应进行收集，并根据利用途径进行脱水、脱硫等净化处理。沼气宜作为燃料直接利用。类比分析中温发酵沼气发酵池沼气产气率一般为每去除1kgCOD产生0.25m3的沼气（注：数据来源于《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范（NY/T1222-2006）》），本项目采用的是中温发酵，本评价以每去除1kgCOD产生0.25m3的沼气进行计算，项目夏季沼气产生量为373m3/d、其他季节沼气产生量为236.3m3/d，全年沼气产生量102926.9m3/a。沼气收集、净化工艺见下图。

图2.3-4    沼气利用流程及产污环节图

沼气经过脱硫装置脱硫，其目的是净化沼气，之后进入储气池。净化后的沼气进入后续沼气利用系统。

（1）脱水脱硫器

根据沼气技术培训资料及大理州农科院《沼气的主要成分及用途》，沼气中H2S平均含量为0.034%。沼气需要进行脱硫处理，以防止对沼气输送管道的腐蚀影响。本项目脱硫剂为氧化铁，采用常温Fe2O3干式脱硫法。将Fe2O3屑（或粉）和木屑混合制成脱硫剂，以湿态（含水40%左右）填充于脱硫装置内。Fe2O3脱硫剂为条状多孔结构固体，对H2S能进行快速的不可逆化学吸附，数秒内可将H2S脱除到1×10-6 以下。当沼气通过时，经如下反应，达到脱硫目的：

Fe2O3·H2O+3H2SFe2S3·H2O+3H2O

Fe2O3·H2O+3H2S2FeS+S+4H2O

脱硫剂工作一定时间后，其活性会逐渐下降，脱硫效果逐渐变差。当脱硫装置出口沼气中H2S的含量超过20mg·m-3时，就需要对脱硫剂进行处理。当脱硫剂中硫未达到30%时，脱硫剂可进行再生；若脱硫剂硫容超过30%时，就要更新脱硫剂。

同时经类比同规模养殖场污水处理设施竣工环保验收监测，经采用专用沼气脱硫剂脱硫后，硫去除率可达到85%以上，经核算沼气净化后H2S含量不高于20mg/m3。一般储气装置设计时，采取有防腐措施，经脱硫处理后的沼气不会对储气装置产生大的腐蚀影响，即其因腐蚀导致沼气泄露的可能性很小，脱硫过程中产生的废脱硫剂由脱硫剂供应厂家统一回收。

（2）沼气利用

产生沼气经过气水分离器去除冷凝水、脱硫装置去除硫化氢后运用至沼气热水炉。沼气属清洁能源，沼气中H2S含量为0.034%，沼气比重为1.2kg/m3。沼气主要成分详见下表。

表2.3-1     沼气成分分析一览表

| 项目 | CH4 | CO2 | H2S | N2及其它 | 热值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比例（%） | 60 | 35 | 0.034 | 4.966 | 5500kcal/m3 |

夏季：沼气优先用于食堂灶台，后用于沼气热水炉，剩余部分火炬燃烧。

其他季节：优先用于食堂灶台，剩余部分用于沼气热水炉。

①食堂灶台

经查阅相关资料，项目职工食堂人均用沼气量按0.9m3/d，项目劳动定20人，项目食堂灶台沼气用量为18m3/d。

②沼气热水炉

本项目选用一台0.5t沼气热水炉，用于员工洗澡。耗气量60m3/h，每天运行5小时，沼气热水炉用气量为300m3/d。

③火炬燃烧

夏季产生的沼气除食堂灶台和沼气热水炉外，还剩余55m3/d，计划将这部分沼气经火炬燃烧器放空燃烧。

图2.3-5     沼气利用平衡图     （单位：m3/d）

#### 2.3.1.3沼液利用工程

经场内污水处理站处理后的沼液储存于沼液储存池，由于其含有丰富的机质、腐殖酸、粗蛋白、氮、磷、钾和多种微量元素等，是缓速兼备的优质有机肥，因此，沼液可作为液肥用于农田，实现资源化利用。

沼液储存池的容积：沼液储存池的容积根据《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T26624-2011）确定的，总容积应为养殖污水量、降雨量和预留体积之和。结合相关法规、项目养殖场产污水实际及当地农业施肥实际要求，本项目实际沼液储存池设计为能够容纳166天以上的沼液量（其中考虑到在降雨量最大时对雨水接纳的情况）。

本项目沼液最大产生量为120.586m3/d，沼液储存池按照166天污水量设计，则污水量容积为20017.3 m3。

上蔡县历年最大日降雨量为221.6mm/d，平均最大降雨持续时间为1天，经计算沼液储存池一次最大雨水量为997.2 m3。

储存池宜预留0.9m高的空间，预留体积按照设施实际长和宽以及预留高度计算，并且池体高度或深度不超过6m，经计算，沼液储存池预留容积为4050 m3。

综上，沼液储存池容积不应小于20017.3+997.2+4050=25064.5 m3。本项目设计沼液储存池容量为27000 m3，能够满足沼液储存需求。

#### 2.3.1.4有机肥生产

本项目干清粪工艺清理出的猪粪以及污水处理装置产生的沼渣运至有机肥发酵区高温发酵生产有机肥。项目采用条垛堆肥工艺进行粪污堆肥处理，处理工艺如下：

（1）原料预处理

原料预处理经公司多次试验研究，堆肥工艺在原来的基础上进行了改进。改良后的工艺为猪粪经过清理刮出后，在有机肥发酵区待发酵，按一定的比例添加菌种进行发酵，后续产生的新鲜猪粪和初期产生的半成品有机肥混合发酵，既起到接种的目的，又解决了新鲜猪粪含水率高的问题。

（2）好氧条垛堆肥

本项目混合后的物料用铲车翻堆机在堆肥场堆成条垛状，条垛每条宽约1.8m，高1.2~1.6m。每天用铲车翻堆机翻堆一次，使物料充氧充分，可使堆体在1~3天内温度上升至25~45℃，堆体温度达到60~70℃后发酵稳定，物料中纤维素和木质素也开始分解，腐殖质开始形成。堆体温度最高能达到80℃，充分发酵后温度逐步降低。翻抛的同时可将物料充分混合均匀，经一次发酵后的物料含水率约为40%。本项目堆肥过程分为4个阶段：

①升温阶段

这个过程一般指堆肥过程的初期，在该阶段，堆肥温度逐步从环境温度上升到45℃左右，主导微生物以嗜温性微生物为主，包括细菌、真菌和放线菌，分解底物以糖类和淀粉为主，期间能发现真菌的子实体，也有动物及原生动物参与分解。

②高温阶段

堆温升至45℃以上即进入高温阶段，在这一阶段，嗜温微生物受到抑制甚至死亡，而嗜热微生物则上升为主导微生物。堆肥中残留的和新生成的可溶性有机物质继续被氧化分解，复杂的有机物如半纤维素-纤维素和蛋白质也开始被强烈分解。微生物的活动交替出现，通常在50℃左右时最活跃的是嗜热性真菌和放线菌，温度上升到60℃时真菌几乎完全停止活动，仅有嗜热性细菌和放线菌活动，温度升到70℃时大多数嗜热性微生物已不再适应，并大批进入休眠和死亡阶段。

项目采用现代化的工艺生产有机肥，最佳温度为55℃，这是因为大多数微生物在该温度范围内最活跃，最易分解有机物，而病原菌和寄生虫大多数可被杀死。

③降温阶段

高温阶段必然造成微生物的死亡和活动减少，自然进入低温阶段。在这一阶段，嗜温性微生物又开始占据优势，对残余较难分解的有机物作进一步的分解，但微生物活性普遍下降，堆体发热量减少，温度开始下降，有机物趋于稳定化，需氧量大大减少，堆肥进入腐熟或后熟阶段。

④腐熟保肥阶段

有机物大部分已经分解和稳定，温度下降，为了保持已形成的腐殖质和微量的氮、磷、钾肥等，要使腐熟的肥料保持平衡。堆肥腐熟后，体积缩小，堆温下降至稍高于气温，应将堆体压紧，有机成分处于厌氧条件下，防止出现矿质化，以利于肥力的保存。

发酵后的固体有机肥，经过腐熟度检测、质量检测、安全检测后进行装袋，外售。有机肥工艺流程见下图。

图2.3-6     制肥工艺流程及产污环节图

（3）有机肥产品标准

有机肥发酵生产的有机肥应能够满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168-2006）中表1 粪便无害化卫生学要求以及《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497－2009）中第8.2.7款要求。本项目有机肥产品标准见下表。

表2.3-2     厌氧反应器所产沼气成分分析一览表

| 项目 | 产品标准 |
| --- | --- |
| 产品形态、形状 | 固态、粉状 |
| 产品外观 | 茶褐色或黑褐色、无恶臭、质地松散，具有泥土气味产 |
| 产品性能指标 | 含水率≤30 |
|  | 碳氮比（C/N）≤20：1 |
|  | 腐熟度≥Ⅳ级 |
|  | 含盐量1%～2% |
|  | 蛔虫卵死亡率≥95% |
|  | 粪大肠菌群数≤105个/kg |
|  | 苍蝇：有效地控制苍蝇孽生，堆体周围无活的蛆、蛹或新羽化的成蝇 |

#### 2.3.1.5病死猪尸处置

根据《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）中有关内容，畜禽尸体应按照有关卫生防疫规定单独进行妥善处置。染疫畜禽及其排泄物、染疫畜禽产品，病死或者死因不明的畜禽尸体等污染物，应就地进行无害化处理。根据《畜禽规模养殖污染防治条例》（中华人民共和国国务院令第643号）的有关内容，染疫畜禽以及染疫畜禽排泄物、染疫畜禽产品、病死或者死因不明的畜禽尸体等病害畜禽养殖废弃物，应当按照有关法律、法规和国务院农牧主管部门的规定，进行深埋、化制、焚烧等无害化处理，不得随意处置；国家鼓励和支持对染疫畜禽、病死或者死因不明畜禽尸体进行集中无害化处理，并按照国家有关规定对处理费用、养殖损失给予适当补助。《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）第9条病死畜禽尸体的处理与处置：

（1）病死畜禽尸体要及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。

（2）病死禽畜尸体处理应采用焚烧炉焚烧的方法，在养殖场比较集中的地区；应集中设置焚烧设施；同时焚烧产生的烟气应采取有效的净化措施，防止烟尘、一氧化碳、恶臭等对周围大气环境的污染。本项目病死猪每天由密闭罐车运送上蔡县畜禽无害化处理中心处置。

## 2.4主要产污环节分析

### 2.4.1施工期污染源

#### 2.4.1.1废气

项目为新建性质，主要的污染源分为施工建设期污染源以及项目正常运营期污染源。

施工期对区域大气环境的影响主要是机械开挖、堆填、装卸、搅拌和运输等过程中产生的粉尘散落及运输过程中产生的二次扬尘，污染因子为TSP；其次是施工机械和运输车辆排放的尾气，污染因子为NOx、CO、THC（总碳氢化合物），间歇排放；装修期间有机溶剂废气。但最为突出的是施工扬尘。结合《驻马店市蓝天工程行动计划》，加强环境管理，加强建设工程施工现场管理。积极推行绿色施工。

（1）扬尘主要来源有：

①施工场地的土方挖掘、装卸和运输过程产生的扬尘、填方扬尘、管网布设路面开挖产生的扬尘。此类扬尘与砂土的粒度、湿度有关，并随天气条件而变化，难以定量估算。由于在施工过程中，土质一般较松散，因此，在大风、天气干燥尤其是秋冬少雨季节的气象条件下施工场地的地面扬尘可能对项目近邻的周边区域产生较大的影响。

②施工物料的堆放、装卸过程产生的扬尘。在施工场地的物料堆场，若水泥、砂石等土建材料露天堆放不加覆盖，容易导致扬尘的发生。此类扬尘的产生条件及产生量与场地平整、土石方清挖过程的地面扬尘的情况基本相似。

③建筑物料的运输造成的道路扬尘。包括施工车辆行驶时产生的路面扬尘、车上物料的沿途散落和风致扬尘。路面扬尘与路况、天气条件密切相关。对施工车辆经过的路段而言，积尘相对较多，若不能经常清除、冲洗路面积尘，则车辆经过时引起的扬尘较一般交通路面大得多，尤其在干燥的天气条件下，对道路两侧的影响明显。在物料运输过程中，物料在起、迄点的装卸和沿途的散落也会产生一定数量的扬尘。施工现场土方湿度较大，运输、装卸过程所引起的风致扬尘量相对于水泥、沙土要少得多。

④清除固废和装模，拆模以及清理工作面引起的扬尘。

（2）施工机械、运输车辆排放的废气：

在工程施工期间，使用液体燃料的挖掘机、装载机、推土机、平地机等施工机械及运输车辆的发动机排放的尾气中含有NOx、CO、THC等污染物，一般情况下，各种污染物的排放量不大，且为间接排放。

根据相关工程的类比调查，施工现场的扬尘日均浓度可达2.7mg/m3，影响范围大约在距离施工现场50m范围内，在距施工场地150m处产生的扬尘可降至1 mg/m3，运输车辆引起的扬尘对路边30m范围以内影响较大。虽然这种污染影响是暂时的、可恢复的，污染影响随工程结束而消失，但还是会在短期内对当地的空气环境质量带来一定影响。

#### 2.4.1.2噪声污染

项目的建设施工活动会对场区周围声环境造成一定影响。施工噪声主要是由各种不同性能的动力机械在运转时产生的，如挖掘土方、平整清理场地、打夯、打桩、混凝土搅拌、建材运输等，声源强度约在70~100dB（A）之间。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3~8dB，一般不会超过10dB。

#### 2.4.1.3废水污染

施工期产生的污水主要是施工人员的生活污水，预计施工人员约为100人。施工期间使用旱厕，人均生活用水量为50L/人·d，其生活污水产生量为5.0m3/d。其主要污染物为SS、COD、BOD5等。根据类比调查生活污水中的SS浓度为250mg/L，COD浓度为350mg/L，BOD5浓度为150mg/L，NH3-N浓度为30mg/L。

#### 2.4.1.4固体废物

（1）施工期固体废物主要是项目开挖产生土方，其次是建筑垃圾及施工人员生活垃圾。工程土方计算详见下表。

表2.4-1        工程场区土方核算一览表

| 项目 | 开挖土方（万m3） | 回填土方（万m3） | 外购土方（万m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 场区平整 | 2.3 | 15.15 | 0 |
| 养殖区、管理区及污水处理区等 | 16.05 | 3.21 |  |
| 沼液消纳地管网 | 0.47 | 0.46 |  |
| 合计 | 18.82 | 18.82 |  |

经计算，本工程开挖土方总量约为18.82万m3，填方总量约为18.82万m3，项目土方挖填平衡后，无剩余土方。

（2）施工人员生活垃圾产生量为0.05t/d，由当地环卫部门定期及时清理，送至垃圾中转站。

#### 2.4.1.5施工期生态影响

（1）水土流失

拟建场址位于上蔡县西洪乡朱赵村北侧，地表植被覆盖一般，土壤侵蚀不强烈，其土壤侵蚀模数在1200t/（km2·a）以下，属轻度流失区。

工程施工期进行的土石方开挖、填筑、机械碾压等施工活动，将破坏了工程区域原有地貌，从而带来水土流失等隐患。

土方开挖包括场地平整、场内各设施基础开挖、辅助设施的建设、管道的敷设以及道路修建等，其中主要是养殖区、管理区及污水处理区等建设，工期长、土方量大。由于工程动用大量土方，致使土体松散、土壤凝聚力和内摩擦力减小，土壤的原状结构强度损失，从而使土体的防侵蚀能力降低。扰动了表土结构，土壤抗蚀能力降低，损坏了原有的水土保持设施，导致地表裸露，在地表径流的作用下，会造成水土流失，加大水土流失量，破坏生态环境。施工期流失的土石方随着地表径流将进入河道，携带土壤中营养元素进入水体，从而使河水浑浊度增加，污染物含量增加。同时，携带的泥沙在流速降低后将产生沉降，造成河道的淤积，影响河道的行洪，而且流失的土石有可能侵入农田，淤塞田间沟渠，对农田耕作带来不利。

（2）地表植被的破坏

工程建设用地目前为一般农田，地表植被为人工植被，主要种植农作物。工程施工的土石方开挖将破坏原来的生态系统，使区域绿地面积减少，造成区域生态活力减弱。

工程服务期满后，所有占地可恢复植被，最终成为可耕地或林地。

⑶对周围生态环境的影响

施工期产生的尘土、噪声可能会对区域内的动物、植物产生不良的影响，主要表现为粉尘覆盖影响植物光合作用和传粉、授粉；土方开挖影响野生动物的迁徙、迁移等，影响区域生态系统功能的正常发挥。

### 2.4.2运营期主要污染源分析

#### 2.4.2.1工艺流程

项目为新建性质，主要的污染源分为施工建设期污染源以及项目正常运营期污染源。

图2.4-1        运营期产污环节图

营运期间的主要污染环节见下表。

表2.4-2        项目污染源种类及其性质

| 污染因素 | 序号 | 产污环节 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | 猪舍产生的恶臭气体 |
|  | G2 | 污水处理区产生的恶臭气体 |
|  | G3 | 有机肥发酵区产生的恶臭气体 |
|  | G4 | 沼液储存池产生的恶臭气体 |
|  | G5 | 沼气燃烧废气 |
|  | G6 | 食堂油烟 |
|  | G7 | 饲料加工粉尘 |
| 废水 | W1 | 猪舍尿液 |
|  | W2 | 猪舍冲洗废水 |
|  | W3 | 猪粪固液分离废水 |
|  | W4 | 职工生活污水 |
| 噪声 | N | 废水处理设备、空压机、风机等运行产生的设备噪声及猪叫声 |
| 固废 | S1 | 猪粪 |
|  | S2 | 废水沼气化处理后产生的沼渣 |
|  | S3 | 病死猪尸 |
|  | S4 | 疾病防疫产生的医疗废物 |
|  | S5 | 废脱硫剂 |
|  | S6 | 职工生活垃圾 |

## 2.5项目物料平衡及其他平衡情况

### 2.5.1水平衡

#### 2.5.1.1春、秋、冬季节水平衡情况

项目春、秋、冬季节水平衡情况见下图：

图2.5-1      项目春、秋、冬季水平衡图（243天，单位：m3/d）

#### 2.5.1.2夏季水平衡情况

项目夏季水平衡情况见下图：

图2.5-2      项目夏季水平衡图（122天，单位：m3/d）

### 2.5.2物料平衡

图2.5-3      项目物料平衡图（单位：干t/d）

## 2.6项目主要污染物产排计算

### 2.6.1废气

本项目产生的废气主要是养殖区恶臭、污水处理工程恶臭、堆肥发酵区恶臭、饲料加工粉尘、沼气燃烧废气和生活区食堂油烟等。

影响畜禽场恶臭气体产生的主要原因是清粪方式、管理水平、粪便和污水处理程度，同时也与场址选择、场地规划和布局、畜舍设计、畜舍通风等有关。恶臭气体主要成分为NH3、H2S，NH3和H2S的排放强度受很多因素的影响，除前述因素外还包括生产工艺、气温、湿度、猪群种类、通风情况以及粪污堆积时间等。

#### 2.6.1.1恶臭

（1）养殖过程猪舍恶臭

养殖过程恶臭气体主要产生于猪舍内，为了有效核定出臭气中NH3、H2S产生情况，本次评价类比采用其它相似猪场的恶臭产生源强，本次评价类比已建成并完成验收的牧原食品股份有限公司内乡12场生猪养殖场，规模10.5万头育肥（主要进行育肥猪和保育猪的养殖）；环评批复宛环审【2010】365号，验收批复宛环审【2016】151号文件。经类比，育肥猪NH3产生源强为0.2g/头·d，H2S产生源强为0.017g/头·d。（保育猪乘以0.2的系数，公猪、母猪乘以1.2的系数）。

以上数据是在猪舍没有采取任何措施的情况下的产生量，温度高时恶臭浓度高，猪粪在1～2周后发酵较快，粪便暴露面积大的发酵率高。猪舍采用漏缝地板，保证粪便冷却，并尽快从猪舍内清粪，在猪舍内加强通风，加速粪便干燥，可减少猪粪污染；并合理搭配饲料，可以一方面抑制了腐败细菌的生长，改善有机物的分解途径，减少NH3和H2S的释放量和胺类物质的产生；另一方面它又可利用H2S作氢供体，消耗H2S，从而减轻环境中的恶臭。同时在猪舍风机出口处设置除臭网，对附着在颗粒物上的臭气进行吸附处理。通过以上措施可以有效抑制和去除H2S和NH3的产生量。

通过以上措施可以有效抑制和去除H2S和NH3的产生量，恶臭控制及处置措施可行猪舍恶臭气体去除效率为95%。根据以上参数及存栏情况计算恶臭气体产排情况，计算结果见下表。

表2.6-1     项目养殖过程猪舍恶臭气体产生及排放情况一览表

| 污染源 | 存栏数（头） | 未采取措施时污染物产生情况（t/a） | 拟处理措施 | 采取措施后污染物排放情况（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NH3 | H2S |  | NH3 | H2S |
| 母猪及后备母猪舍 | 2284 | 0.2 | 0.017 | 控制饲养密度、及时清理粪尿、对猪舍喷洒除臭剂、加强通风、猪舍风机出口处微负压收集后生物除臭，恶臭去除效率可达到95% | 0.004 | 0.00034 |
| 公猪栏舍 | 30 | 0.002628 | 0.0002234 |  | 0.000053 | 4.45×10-6 |
| 后备公猪栏舍 | 10 | 0.000876 | 0.0000745 |  | 1.75×10-5 | 1.5×10-6 |
| 保育栏舍 | 3523 | 0.0103 | 0.00087 |  | 0.00052 | 0.000044 |
| 育成育肥栏舍 | 10000 | 0.146 | 0.01241 |  | 0.0073 | 0.00062 |
| 合计 | 0.24 | 0.02 |  | 0.012 | 0.001 |

（2）污水前处理系统恶臭

黑膜沼气池在接入污水前将进行固液分离，因前期固液分离环节由于设备要求，上方不能全部封闭，而黑膜沼气池为密闭的，因此只有在固液分离机、收集池及沼液暂存池部分会产生恶臭气体。

收集池恶臭源强：根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031gNH3和0.00012gH2S。

本项目废水产生量为33905.212 m3/a，BOD5去除量为218.68t/a，则收集池NH3产生量为0.677908t/a，H2S产生量为0.02624t/a。

为进一步减小项目污水处理过程恶臭气体对周边环境的影响，对污水前处理系统收集调节池采取加盖密封，区域定期喷洒除臭剂（除臭剂由人工喷洒，其喷洒频率为；前期连续喷洒3天，以后每隔5天喷洒一次），并加强场区绿化的措施。本项目污水处理站恶臭产生及排放情况见下表。

表2.6-2    污水处理区臭气产生及排放一览表

| 污染源 | 污染物产生量（t/a） | 拟处理措施 | 污染物排放源强（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 | H2S |  | NH3 | H2S |
| 收集池恶臭 | 0.677908 | 0.02624 | 收集调节池采取加盖密封，区域定期喷洒除臭剂、加强场区绿化，产生量可减少80% | 0.1356 | 0.005248 |

（3）沼液暂存池臭气

污水处理站产生沼液在非耕作期于场内沼液储存池中暂存。暂存池恶臭源强类比牧原内乡二十五场（已验收）沼液储存池：占地面积13622m2，H2S的产生量为0.0316kg/d，NH3的产生量为0.3953kg/d，折合后产生量分别为H2S 0.0023g/m2·d，NH30.03g/m2·d。

本项目沼液储存池占地面积4500m2，则沼液储存池H2S的产生量为0.01044kg/d、3.81kg/a，NH3的产生量为0.1306kg/d、47.66 kg/a。由于沼液储存池占地面积较大，不便于喷洒除臭剂，且池上方不能加盖，因此产生的臭气全部逸散至空气中。本项目拟采取在沼液储存池周边加强绿化来吸收产生的恶臭气体，预计去除效率为80%。

（4）有机肥发酵区臭气

项目猪粪和污水处理产生的沼渣收集后运至有机肥发酵区进行条垛堆肥处理。本项目设置1个有机肥发酵区（四面设置围墙等进行封闭、顶部设置彩瓦顶棚、底部地面硬化防渗处理），占地面积1200m2，作业面积400 m2，类比牧原食品股份有限公司已运行养猪场估算参数，有机肥发酵区NH3的产生量为5g/m2·d，H2S的产生量为0.3g/m2·d。据此进行计算，本项目粪污处理过程恶臭气体产生量为NH32kg/d、0.73kg/a，H2S0.12kg/d，43.8kg/a。项目有机肥发酵区全封闭，增加除臭风管和加盖措施，将恶臭气体收集后经生物滤池处理，然后经15m高排气筒排放，风机风量10000m3/h。恶臭气体收集效率95%，去除效率95%。有机肥发酵区氨和硫化氢产生和排放情况见下表：

表2.6-3   有机肥发酵区恶臭污染物产生和排放情况一览表

| 因子 | 产生量 | 自身削减量 | 有组织排放量 | 无组织排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 0.73 t/a | 0.66 t/a | 0.0346 t/a，0.0039 kg/h，0.39mg/m3 | 0.0365 t/a |
| H2S | 0.0438 t/a | 0.04 t/a | 0.0021 t/a，0.00024 kg/h，0.024 mg/m3 | 0.0022 t/a |

（5）本项目各恶臭气体产排情况结果见下表。

表2.6-4    项目恶臭气体产生及排放情况一览表  （单位：t/a）

| 序号 | 污染源 | 主要污染物 | 产生量 | 自身削减量 | 有组织排放量 | 无组织排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养殖区 | NH3 | 0.24 | 0.23 | 0 | 0.012 |
|  |  | H2S | 0.02 | 0.019 | 0 | 0.001 |
| 2 | 污水前处理 | NH3 | 0.677908 | 0.542 | 0 | 0.1356 |
|  |  | H2S | 0.02624 | 0.021 | 0 | 0.005248 |
| 3 | 沼液暂存池 | NH3 | 0.04766 | 0.038 | 0 | 0.0095 |
|  |  | H2S | 0.00381 | 0.00305 | 0 | 0.00076 |
| 4 | 有机肥发酵区 | NH3 | 0.73 t/a | 0.66 t/a | 0.0346 t/a，0.0039 kg/h | 0.0365 t/a |
|  |  | H2S | 0.0438 t/a | 0.04 t/a | 0.0021 t/a，0.00024 kg/h | 0.0022 t/a |
| 合计 | 全厂 | NH3 | 1.696 | 1.47 | 0.036 t/a，0.0041 kg/h | 0.1936 t/a，0.0221 kg/h |
|  |  | H2S | 0.094 | 0.08305 | 0.0022 t/a，0.00025 kg/h | 0.00921 t/a，0.00105 kg/h |

#### 2.6.1.2沼气燃烧废气

项目夏季沼气产生量为373m3/d、其他季节沼气产生量为236.3m3/d，全年沼气产生量102926.9m3/a。产生的沼气通过气水分离器、干法脱硫后H2S含量≤20mg/m3，项目沼气主要用于场区伙房炊事，多余部分夏季用于沼气热水炉后再经火炬燃烧器放空燃烧、其他季节用于沼气热水炉燃烧。用于燃烧的沼气量为96356.9 m3/a。

沼气是清洁能源，燃烧后主要为CO2和H2O，但沼气中含有少量的H2S成分，H2S燃烧会产生一定量的SO2，同时沼气燃烧还会产生少量NOx。根据王钢主编的《沼气脱硫技术研究》文章（来自《化学工程师》杂志，文章编号：1002-1124（2008）01-0032-03），类比确定项目沼气中H2S质量浓度为2g/m3，经脱硫设备处理后（脱硫效率为99.2%），沼气中H2S含量为16mg/m3，能够满足《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NYT1222-2006）中关于沼气净化系统处理后的硫化氢小于20mg/m3的要求。

沼气灶温度一般为600～700℃，当燃烧温度低于1400℃时基本不会产生氮氧化物，沼气燃烧废气主要为SO2，项目燃烧的沼气量为96356.9m3/a，烟气量根据《第一次全国污染源普查工业产排污系数手册》中的产生系数核算（即136259.17m3/万m3原料），烟气量=96356.9×136259.17÷104=1312951.12m3/a。

根据质量平衡定律计算SO2产生量=96356.9×16×10-9×64÷34=0.0029t/a，

根据《2006年全国氮氧化物排放统计技术要求》，沼气燃烧过程NOx排放系数为5.0kg/108kJ，沼气的发热值为21524kJ/m3，则本项目NOx产生量=96356.9×21524×5÷108=103.7kg/a，即0.1037t/a。本项目热水炉采用高效低氮燃烧器+烟气二次燃烧技术。高效低氮燃烧技术是采用各种燃烧技术手段来控制燃烧过程中NOx 的生成，又称低NOx燃烧技术。本项目采用低氮燃烧器进行炉内脱氮，其原理是使一部分燃料作过浓燃烧，另一部分燃料作过淡燃烧，但整体上空气量保持不变。由于两部分都在偏离化学当量比下燃烧，因而NOx都很低，这种燃烧又称为偏离燃烧或非化学当量燃烧。通过特殊设计的燃烧器结构以及通过改变燃烧器的风气比例，降低着火氧的浓度适当降低着火区的温度达到最大限度地抑制NOx生成的目的。该技术在北京地区应用广泛，对NOx减排效率可达到80%以上，本次评价NOx去除效率按80%计。则本项目NOx排放量为0.02074t/a。

表2.6-5     沼气燃烧废气产排情况一览表

| 污染物指标 | 产污系数 | 产生量 | 产生浓度 | 治理措施 | 排放浓度 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 沼气热水炉 | 火炬燃烧 | 合计 |  |  |  |  |
| 燃烧沼气量 | / | 89646.9 m3/a | 6710 m3/a | 96356.9 m3/a | / | 高效低氮燃烧器+烟气二次燃烧技术 | / | / |
| 烟气量 | 136259.17 m3/万m3 | 1221521.22 m3/a | 91429.9 m3/a | 1312951.12 m3/a | / |  | / | 1312951.12 m3/a |
| SO2 | / | 0.0027 t/a | 0.0002 t/a | 0.0029 t/a | 2.22 mg/m3 |  | 2.22 mg/m3 | 0.0029 t/a |
| NOx | 5.0kg/108kJ | 0.0965 t/a | 0.0072 t/a | 0.1037 t/a | 79 mg/m3 |  | 15.82 mg/m3 | 0.02074 t/a |

沼气经热水器燃烧后经8m高排气筒排放。

#### 2.6.1.4食堂油烟废气

该项目厨房设灶台1个，使用沼气作为日常餐饮烹饪的能源，厨房在烹饪炒作时将产生厨房油烟废气污染。该项目建成后劳动定员20人，食堂每天供应三餐，类比牧原食品股份有限公司其它猪场食堂食用油用量的一般情况，每人每日消耗动植物油以25g/d计，年消耗食用油0.1825t/a，做饭时挥发损失约3%，则厨房油烟产生量约0.00552t/a。项目废气量为2000m3/h，每天产生4h，则油烟产生浓度为1.89mg/m3，建设单位安装净化效率不低于90%的油烟净化装置，经处理后由高于本体建筑物3m的排气筒排放。经计算，处理后餐厅油烟年排放量为0.00055t/a，排放浓度为0.19 mg/m3。

#### 2.6.1.5饲料加工粉尘

本项目饲料加工时产生粉尘，主要污染工序为上料和粉碎工序，根据《工业污染源产排污系数手册》（2010 年修订）中“1320饲料加工行业”规模<10万t/年的产污系数，为0.045kg/吨·产品，本项目年用饲料共计12314t/a，则粉尘产生量为 0.554t/a，上料、粉碎工序产生的粉尘通过密闭集气罩收集后经布袋除尘器处理后排放。集气罩收集效率为90%，粉尘捕集量为0.499t/a，布袋除尘器除尘效率为99%，粉尘无组织排放量为0.005t/a。工作时间按12h/d计，则排放量为0.00114kg/h。

上料、粉碎工序粉尘经布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放，风机风量4000m3/h，则排放浓度为0.285mg/m3。

### 2.6.2废水

#### 2.6.2.1排水量核算

废水是养猪场产生的重要污染物，包括猪尿、猪舍冲洗废水及员工生活污水等，废水中含有高浓度有机物和N、P 等，如若处理不当，如不经处理直接排入附近的水体，将对周边水体和人群健康存在巨大的潜在风险。

（1）猪尿液

根据《畜禽养殖污染防治最佳可行技术指南》（试行），猪尿排泄量计算公式为：

Yu=0.205+0.438W

式中：Yu——为猪尿排泄量（L/d·头）；

W——为猪的饮水量（L/d·头）。

通过计算，项目养殖过程猪尿液产生情况见下表。

表2.6-6      项目养殖过程尿液产生情况一览表

| 种类 | 存栏数（头） | 饮用水定额 | 单头猪尿液产生量（L/d·头） | 猪尿液产生量 （m3/d） | 年产生量（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 夏季 | 其他季节 | 夏季 | 其他季节 | 夏季 | 其他季节 |  |
| 母猪 | 1713 | 55 | 30 | 24.295 | 13.345 | 41.617335 | 22.85999 | 10632.29123 |
| 后备母猪 | 571 | 20 | 13 | 8.965 | 5.899 | 5.119015 | 3.368329 | 1443.023777 |
| 公猪 | 30 | 20 | 13 | 8.965 | 5.899 | 0.26895 | 0.17697 | 75.81561 |
| 后备公猪 | 10 | 20 | 13 | 8.965 | 5.899 | 0.08965 | 0.05899 | 25.27187 |
| 哺乳仔猪 | 2472 | 0 | 0 | 0.205 | 0.205 | 0.50676 | 0.50676 | 184.9674 |
| 保育仔猪 | 3523 | 5.5 | 3 | 2.614 | 1.519 | 9.209122 | 5.351437 | 2423.912075 |
| 育肥猪 | 10000 | 11 | 6.5 | 5.023 | 3.052 | 50.23 | 30.52 | 13544.42 |
| 合计 | / | / | / | / | 107.04 | 62.84 | 28329.702 |
| 备注：夏季按122d 计算，其它季节按243d计算。 |

（2）猪舍冲洗废水

依据同类型养殖场运行中的干清粪工艺的冲洗规律，利用高压水枪在猪转栏时对各猪舍进行冲洗、消毒。根据供水分析，项目冲洗用水量为455.2 m3/a，冲洗废水产生量按用水量的90%计算，则冲洗废水产生量为409.68 m3/a。

（3）猪粪带入沼气池的废水

本项目采用环保部认定的干清粪工艺，粪尿产生后经粪污储存池暂存后用泵运至污水前处理系统进行固液分离，经固液分离后，分离出的猪粪运至固粪处置区制有机肥原料，粪水进入盖泻湖沼气池进行处理。

根据猪粪分析，项目猪粪产生量为17.1t/d，6251.33t/a，新鲜猪粪含水率为80%，养殖粪污在污水前处理区进行固液分离，固液分离效率按50%干重计，则经固液分离后猪粪带入沼气工程的粪水量为12.214m3/d、4465.03m3/a。

（4）生活污水

项目职工定员20人，设有员工食堂和宿舍，食堂污水经隔油池预处理后，与其他生活污水一同经内部管道引至黑膜沼气池进行处理。根据供水分析，项目生活用水量为2.4m3/d、876m3/a。排放系数按0.8计，则生活污水排放量为1.92m3/d、700.8m3/a。

#### 2.6.2.2污水水质分析

项目养殖废水总排放量为33204.412m3/a。根据《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10)以及《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》 (HJ497-2009)，并结合牧原正阳十三场验收监测数据，项目养殖废水中主要污染物产生浓度分别为：COD15000mg/L、BOD58000mg/L、SS16000mg/L、NH3-N1200mg/L。生活污水产生量为1.92m3/d、700.8m3/a，主要污染物产生浓度分别为COD300mg/L、BOD5150mg/L、SS200mg/L 、NH3-N30mg/L。

类比同类工艺的养殖企业实际运营过程中统计数据，养殖场在春、秋、冬季节用排水量无明显差异，因此项目废水排放量分析按照夏季及春、秋、冬季节（即非夏季）进行分析，养殖废水与生活污水混合后，废水总排水量为33905.212m3/a，其中夏季120.586m3/d，其他季节76.386m3/d。

本项目采取“环保部认定的干清粪、黑膜沼气池、沼气沼液沼渣综合利用”处理工艺，养殖废水和生活污水进入黑膜沼气池进行35d厌氧发酵处理，黑膜沼气池设计总容积为5200m3，满足夏季最大容纳35天共4220.51m3废水处理需求。

项目场区废水产生后统一进入黑膜沼气池进行处理，经过厌氧发酵的出水沼液在耕作施肥期用于配套消纳地进行综合利用，在非耕作期于场内沼液储存池中暂存，不外排。项目废水中主要污染物去除效率为COD84.2%、BOD582.3%、SS87.5%、氨氮22.6%。项目废水主要污染物产生及排放汇总表如下。

表2.6-7      项目废水主要污染物产生及排放汇总表

| 来源 | 水量m3/a | 指标 | 浓度mg/L | 产生量t/a | 排放量 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖废水（尿液、猪舍冲洗废水、进污水站猪粪含水等） | 33204.412 | COD | 15000 | 498.0662 | 0 | 农肥施用季节做农肥，雨季由沼液储存池暂时贮存，不外排 |
|  |  | BOD5 | 8000 | 265.6353 |  |  |
|  |  | SS | 16000 | 531.2706 |  |  |
|  |  | NH3-N | 1200 | 39.8453 |  |  |
| 生活污水 | 700.8 | COD | 300 | 0.21024 |  |  |
|  |  | BOD5 | 150 | 0.10512 |  |  |
|  |  | SS | 200 | 0.14016 |  |  |
|  |  | NH3-N | 30 | 0.02102 |  |  |
| 混合后废水 | 33905.212 | COD | 14696 | 498.27644 |  |  |
|  |  | BOD5 | 7838 | 265.74042 |  |  |
|  |  | SS | 156739 | 531.41076 |  |  |
|  |  | NH3-N | 1176 | 39.86632 |  |  |
| 处理后废水 | 33905.212 | COD | 2322 | 78.73 |  |  |
|  |  | BOD5 | 1388 | 47.06 |  |  |
|  |  | SS | 1955 | 66.28 |  |  |
|  |  | NH3-N | 910 | 30.854 |  |  |

### 2.6.3噪声

噪声主要为猪叫声、清洗猪舍时高压水枪配套空压机、猪舍降温配套负压风机、粪污处理设施水泵、固液分离机、翻抛机等设备运行时产生的噪声，根据类比调查，其源强为70～90dB(A)。项目主要噪声设施源强情况见下表。

表2.6-8         工程主要噪声源       单位：dB（A）

| 污染物来源 | 种类 | 产生方式 | 源强dB（A） | 治理措施 | 排放源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪舍 | 猪叫 | 间断 | 70 | 隔声降噪 | 55 |
|  | 空压机 | 间断 | 90 | 隔声降噪 | 70 |
|  | 风机 | 连续 | 80 | 猪舍隔声 | 60 |
| 粪污处理区 | 水泵 | 连续 | 85 | 选用低噪声设备、隔音、减振 | 65 |
|  | 固液分离机 | 连续 | 75 |  | 60 |
|  | 翻抛机 | 间断 | 75 |  | 60 |

### 2.6.4固体废物

本项目产生的固体废物主要包括猪粪固形物、厌氧发酵后的沼渣、疾病防疫产生的医疗废物、职工生活垃圾及废脱硫剂等。

（一）猪粪固形物和沼渣

（1）猪粪固形物

根据《畜禽养殖污染防治最佳可行技术指南》（试行），猪粪排泄量计算公式为：

Yf=0.530F-0.049

式中：Yf——为猪粪排泄量（kg/头·d）；未折算为干粪。

F——为饲料采食量（kg/头·d）。

通过计算，项目猪粪产生情况见下表。

表2.6-9         猪粪产生情况一览表

| 种类 | 存栏数（头） | 饲料定额（kg/头·d） | 单头猪粪便产生量 （kg/头·d） | 猪粪便产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | t/d | t/a |
| 母猪 | 1713 | 5.5 | 2.886 | 4.944 | 1804.46 |
| 后备母猪 | 571 | 2.5 | 1.276 | 0.73 | 266 |
| 公猪 | 30 | 3.5 | 1.806 | 0.0542 | 19.8 |
| 后备公猪 | 10 | 3.5 | 1.806 | 0.0181 | 6.6 |
| 保育猪 | 3523 | 0.78 | 0.364 | 1.28 | 468.1 |
| 育肥猪 | 10000 | 2 | 1.01 | 10.1 | 3686.5 |
| 合计 | 17.1 | 6251.33 |

根据上表，本项目养殖粪污（含水率80%）产生量为17.1 t/d，6251.33t/a。粪污在在粪污处理区进行固液分离，固液分离效率按分离出干物质的50%计，为1786.3t/a。干物质在堆肥区发酵生产有机肥，剩余溶解在废水里的猪粪进入黑膜沼气池进行处理。拟建项目产生的粪便及去向详见下表。

表2.6-10         猪粪产生及去向一览表

| 产生/去向 类别 | 猪粪总产生量（含水率80%） | 固液分离后堆肥（含水率65%） | 进入黑膜沼气池的粪水量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | t/d | t/a | t/d | t/a | t/d | t/a |
| 湿重 | 17.1 | 6251.33 | 4.886 | 1786.3 | 12.214 | 4465.03 |
| 干重 | 3.42 | 1250.3 | 1.71 | 625.2 | 1.71 | 625.2 |

经分离后的干物质通过接种有机肥半成品通过发酵生成有机肥。有机肥产生量按原料总量的25%计，有机肥产生量为446.6t/a。项目发酵后的固体有机肥，经过腐熟度检测、质量检测、安全检测后在通过自然风干、晾晒等方法把含水量降至30%以下定期外售。

（2）沼渣

项目进入黑膜沼气池猪粪干重为1.71t/d，625.2t/a，粪便中的有机物质在厌氧反应阶段被降解50%，20%进入沼液，30%转化为沼渣，厌氧反应处理后沼渣实际含水率为85%，故沼渣产生量（干重+湿重）为3.42t/d，1248.3 t/a。沼渣通过管道送至堆肥发酵区经过晾晒、自然风干到含水率60%，作为有机肥基肥外售，有机肥产生量为468.1t/a。

项目猪粪、沼渣平衡图见下图。

图2.6-1   项目猪粪、沼渣平衡图   单位：干重t/d

（二）病死猪尸

由于养殖场采用科学化管理与养殖，病死猪产生量很小。根据目前规模化养殖场的管理水平，出现病死猪的几率和数量较低。根据类比现有规模化养殖场生产情况，项目病死猪产生情况详见下表。

表2.6-11        各种类猪死亡率及平均重量一览表

| 种类 | 存栏量（头） | 批次（批/a） | 平均死亡率 | 平均重量（kg/头） | 病死数 （头/a） | 病死猪重量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母猪 | 1713 | / | 1% | 120 | 17.13 | 2.056 |
| 后备母猪 | 571 | / | 1% | 120 | 5.71 | 0.685 |
| 公猪 | 30 | / | 1% | 120 | 0.3 | 0.036 |
| 后备公猪 | 10 | / | 1% | 120 | 0.1 | 0.012 |
| 哺乳仔猪 | 2472 | 2 | 5% | 2.4 | 247.2 | 0.593 |
| 保育仔猪 | 3523 | 6 | 2% | 10 | 422.76 | 4.23 |
| 育肥猪 | 10000 | 3 | 1 | 50 | 300 | 15 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 22.612 |

根据上表计算结果，项目病死猪年产生量为22.612t/a。根据《中华人民共和国环境保护部办公厅关于病害动物无害化处理有关意见的复函》（环办函[2014]789号）：“为防治动物传染病而需要收集和处置的废物”被列入《国家危险废物名录》（2016）中，废物类别HW01，废物代码为900-001-01。但是，根据法律位阶高于部门规章的法律适用规则，病害动物的无害化处理应执行《动物防疫法》。我部认为病害动物无害化处理项目由农业部门按照有关法律法规和技术规范进行监管，可以实现病害动物无害化处理和环境污染防控的目的，不宜再认定为危险废物集中处置项目，根据以上规定，病死猪不属于危险废物。、

按照《关于进一步加强病死动物无害化处理监管工作的通知》（农医发【2012】12号）的要求，由动物卫生监督机构承担病死动物及动物产品无害化处理的监管责任，按照农业部关于印发《病死及病害动物无害化处理技术规范》的通知农医发〔2017〕25号的有关要求进行无害化处理。本项目病死猪每天由密闭罐车运送至上蔡县畜禽无害化处理中心进行无害化处理。

（三）疾病防疫产生的医疗废物

生猪在生长过程接种免疫或发病期接受治疗产生的少量医疗废物，每头猪防疫产生医疗废物量约为0.005kg/a，全场产生量约为0.15t/a，定期送往当地的无害化处理公司处置，处置协议见附件。

（四）废脱硫剂

项目采用干法对沼气中硫化氢进行去除，沼气通过活性炭、氧化铁等构成的填料层，使硫化氢氧化成单质硫或硫氧化物。根据《沼气常温氧化铁脱硫催化剂的研制》（武汉工程大学学报2010.07）可知：常温下，理论上每100g活性氧化铁一次可吸收脱除57.5g硫化氢气体。本项目硫化氢的吸收量=102926.9×2×99.2%÷1000=204.2kg/a，则废脱硫剂产生量约为0.355t/a。沼气脱硫装置中失去活性的废脱硫剂（主要成分为废活性炭和氧化铁）由生产厂家统一回收处置。

（五）生活垃圾

项目职工定员20人，生活垃圾产生系数按1kg/d·人计，则场区职工生活垃圾产生量为7.3t/a。生活垃圾由环卫部门定期收集后运往垃圾填埋场。

（六）饲料加工粉尘

根据饲料加工设备自带除尘设施收集效率可计算出养殖场饲料加工布袋收集粉尘量为0.494t/a。

项目固体废物产排情况及处置措施见下表。

表2.6-12   固体废物产排情况及处置措施一览表

| 序号 | 产生环节 | 名称 | 固废性质 | 产生量 | 处置措施 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清除猪粪 | 猪粪 | 一般固废 | 6251.33 | 制有机肥 | 0 |
|  | 厌氧发酵系统 | 沼渣 | 一般固废 | 1248.3 | 制有机肥 | 0 |
| 2 | 养殖过程 | 病死猪尸 | 危险固废（HW01） | 22.612 | 每天由密闭罐车运送至上蔡县无害化处理中心进行无害化处理。 | 0 |
| 3 | 防疫 | 医疗固废 | 危险固废（HW02） | 0.15 | 场内暂存，定期交由资质单位处置 | 0 |
| 4 | 沼气脱硫装置 | 废脱硫剂 | 一般固废 | 0.355 | 生产厂家统一回收处置 | 0 |
| 5 | 饲料加工粉尘 | 布袋除尘器收集的粉尘 | 一般固废 | 0.494 | 收集后回用与饲料加工或直接作为饲料 | 0 |
| 6 | 员工 | 生活垃圾 | 一般固废 | 7.3 | 送环卫部门处理 | 0 |

表2.6-13        本项目危废产生及处置情况一览表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 疾病防疫产生的医疗废物 | HW01医疗废物 | 900-001-01 | 0.15 | 动物防疫、治病过程中 | 固态 | 废注射头、废注射瓶、废包装等 | / | 卫生防疫时 | 感染性、损伤性 | 场内设置1座10m2危险废物暂存间，分类储存 |

### 2.6.5本次工程主要污染物产生及排放情况“三本账”一览表

根据工程分析，本项目污染物产排情况“三本账”汇总如下。

表2.6-14    主要污染物产排情况三本账一览表

| 类型 | 排放源 | 污染因子 | 产生情况 | 自身削减量 | 排放情况 | 治理措施及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 运营期 | 养殖区 | NH3 | 0.24 t/a | 0.23 t/a | 0.012 t/a | 猪舍：控制饲养密度、及时清理粪尿、猪舍风机出口处设置除臭网等、喷洒除臭剂、加强通风； |
|  |  |  | H2S | 0.02 t/a | 0.019 t/a | 0.001 t/a |  |
|  |  | 污水前处理 | NH3 | 0.677908 t/a | 0.542 t/a | 0.1356 t/a | 污水前处理系统收集调节池：采取加盖密封，区域定期喷洒除臭剂、加强厂区绿化； 发酵储存池：加盖密封、区域定期喷洒除臭剂； |
|  |  |  | H2S | 0.02624 t/a | 0.021 t/a | 0.005248 t/a |  |
|  |  | 沼液暂存池 | NH3 | 0.04766 t/a | 0.038 t/a | 0.0095 t/a | 四周喷洒除臭剂、四周设置绿化 |
|  |  |  | H2S | 0.00381 t/a | 0.00305 t/a | 0.00076 t/a |  |
|  |  | 有机肥发酵区 | NH3 | 0.73 t/a | 0.66 t/a | 0.0346 t/a，0.0039 kg/h，0.39mg/m3 | 固粪处理区：微负压收集后生物过滤除臭+15m排气筒排放、定期喷洒除臭剂、加强绿化； |
|  |  |  | H2S | 0.0438 t/a | 0.04 t/a | 0.0021 t/a，0.00024 kg/h，0.024 mg/m3 |  |
|  |  | 沼气燃烧废气 | 废气量 | 1312951.12 m3/a | 0 | 1312951.12 m3/a | 废气排放采取高效低氮燃烧器+烟气二次燃烧技术后经8m高排气筒排放。 |
|  |  |  | SO2 | 0.0029 t/a | 2.22 mg/m3 | 0 | 0.0029 t/a | 2.22 mg/m3 |  |
|  |  |  | NOx | 0.1037 t/a | 79 mg/m3 | 0.083 t/a | 0.02074 t/a | 15.82 mg/m3 |  |
|  |  | 食堂油烟 | 油烟 | 0.00552t/a | 1.89mg/m3 | 0.005 t/a | 0.00055t/a | 0.19 mg/m3 | 油烟净化器处理后排放 |
|  |  | 饲料加工粉尘 | 颗粒物 | 0.554t/a | 28.5mg/m3 | 0.55 t/a | 0.005t/a | 0.285mg/m3 | 布袋除尘器处理+15m高排气筒排放 |
| 废水 | 运营期 | 废水(养殖废水与生活污水混合) | 水量 | 33905.212 m3/a | 0 | 33905.212 m3/a | 经污水站处理后，部分回用于猪舍冲洗，剩余部分做农肥；非施肥季节由沼液储存池储存，不外排 |
|  |  |  | COD | 14696 mg/m3 | 498.27644 t/a | 419.54 t/a | 2322 mg/m3 | 78.73 t/a |  |
|  |  |  | BOD5 | 7838 mg/m3 | 265.74042 t/a | 218.7 t/a | 1388 mg/m3 | 47.06 t/a |  |
|  |  |  | SS | 156739 mg/m3 | 531.41076 t/a | 465.13 t/a | 1955 mg/m3 | 66.28 t/a |  |
|  |  |  | NH3-N | 1176 mg/m3 | 39.86632 t/a | 9.012 t/a | 910 mg/m3 | 30.854 t/a |  |
| 噪声 | 运营期 | 猪叫声、猪舍降温配套负压风机、粪污处理设施、清洗猪舍时高压水枪配套空压机等设备运行时产生的噪声，源强为70～90dB(A) | 削减15~20 dB(A) | 55～70dB(A) | 减震、隔声、消声等降噪措施 |
| 固废 | 运营期 | 清除猪粪 | 猪粪 | 6251.33 | 6251.33 | 0 | 制有机肥 |
|  |  | 厌氧发酵系统 | 沼渣 | 1248.3 | 1248.3 | 0 | 制有机肥 |
|  |  | 养殖过程 | 病死猪尸 | 22.612 | 22.612 | 0 | 每天由密闭罐车运送至上蔡县无害化处理中心进行无害化处理。 |
|  |  | 防疫 | 医疗固废 | 0.15 | 0.15 | 0 | 场内暂存，定期交由资质单位处置 |
|  |  | 沼气脱硫装置 | 废脱硫剂 | 0.355 | 0.355 | 0 | 生产厂家统一回收处置 |
|  |  | 饲料加工 | 饲料粉尘 | 0.494 | 0.494 | 0 | 收集后回用与饲料加工或直接作为饲料 |
|  |  | 员工 | 生活垃圾 | 7.3 | 7.3 | 0 | 送环卫部门处理 |

# 第3章 环境现状调查与评价

## 3.1自然环境概况

### 3.1.1地理位置

上蔡县位于河南省东南部，黄淮海平原腹心地带，隶属于驻马店市。地理坐标在东径114°24′~114°55′，北纬32°44′~33°10′之间，地处两省（河南、安徽）三市（驻马店、周口、阜阳）交汇处，东界新蔡县、安徽省临泉县，西连汝南县，北部和上蔡县、项城市接壤，南部和正阳县相连。县城居于县域中心位置，距省会郑州市280km，距驻马店市60km，距汝南县城28km，距新蔡县城42km，距临泉县城80km，距项城县城80km，距上蔡县城62km。上蔡县境东西宽46.8km，南北长45km，土地面积1282km2。

本项目厂址位于河南省驻马店市上蔡县西洪乡朱赵村北侧，项目地理位置图见附图1。

### 3.1.2 地质、地形与地貌

上蔡县地处淮河冲积平原，属汝、洪河及黑河微倾斜平原，境内地势平坦，整个地势自西向东南倾斜，海拔一般在55~43米之间，至高点在芦岗乡看花楼村，海拔高度104.8米，最低处在和店乡东北庄，海拔高度41.0米。芦岗（俗称卧龙岗）南北长20公里，东西宽5公里，地势凹凸不平，系浅丘陵区。全县地势由此向东西两侧倾斜，其比降为1/4000~1/6000。沟壑少，除河流和渠道外，没其它天然屏障。根据地貌形态特征、成因，地面组成物质，可分为三种类型：缓岗及高平地、冲积平原和河湖相沉积平原。

县域内岗地主要分布在洪河、汝河之间和洪河左岸地区，面积约966km2，占全县总面积的75.4%，泊洼地主要分布在洪河、汝河的一些中型支流河道两岸，面积约为316km2，占全县总面积的24.6%。

### 3.1.3气候与气象

上蔡县属于北温带季风气候，是亚热带向暖温带过渡的地区，兼有两种气候带的特点。多年年平均温度在14.8℃，平均无霜期为229天，平均日照时数2131小时，年平均降雨量893.1mm，平均风速3.4m/s，全年风向变化明显，冬季多北风或偏北风，夏季多南风或西南风，春季多东风或东南风，秋季多西风或西北风，极端最大风速20m/s。根据上蔡县气象局提供的资料，上蔡县主要气象特征值如下：

气温：最高气温38.4℃，最低气温－10.2℃，年平均气温14.8℃；

降水：年平均降水量932.9mm，年最大降水量1473.2mm。

蒸发量：平均年蒸发量1581.11mm。

上蔡县全年主导风向以北风为主。夏季盛行南风，静风频率也较高，全年平均约为14.5%。上蔡县多年风向频率玫瑰图见下图。

图3.1-1    上蔡县风玫瑰图

### 3.1.4河流、水文

（1）地表水：

上蔡县河流属于淮河流域的洪河、汝河水系，另有小青河从城区流经，两河均由西向东横穿县境。

洪河经平舆、上蔡两县从后刘乡殷浅村入上蔡县境，至新蔡县的三岔口与汝河会合，到豫皖交界处入淮河。洪河在境内流经内流经后刘、射桥、玉皇庙、庙湾、高杨店、东皇庙、杨埠、双庙九个乡，长50.2km，流域面积939km2，占全县总面积的73%，1975年8月10日最大流量为610m3/s,年均过水量5.43亿m3。主要支流有小青河、荆河、南马肠河、北马肠河、东草河(上游称马港)、大黄港、倪港、龙王庙港、陈寺港、小清港、崔房庄港、蔡营港等。

汝河，古称“汝水”，发源于泌阳县北部的王峰山区，经板桥水库、宿鸭湖水库，从老王岗乡黄湾村入上蔡县境。沿老王岗乡、西洋店乡西南部边缘至蛟停湖入新蔡县境。境长20.54km，流域面积290km2。占全县总面积的22.6%。50年代初最大可能过流量1850m3/s，年平均过水量3.1亿m3。支流有柳港、朱港、方良河、詹港、董港、王港、甘港、黄破港、李港、丁港、王湾港、黄李庄港、黄寨东港、李寨港、刘金店港、张竹园港、郭滩港、肖柳河等。县境内原湖泊较多，今均成坡凹地，主要有跤停湖、天水湖等。泉河为第三大河流,流经杨埠和东和店两个乡镇,流域面积56.3km2。

上蔡县水资源总量为29.247亿m3，其中地表水资源量为12.227亿m3，地下水资源量为17.02亿m3，地表水资源量大部分为过境水量，由于缺乏拦蓄工程和水质污染，可利用量很少，自产地表水可利用量为1.285亿m3；引用外水量由于宿鸭湖水库为年调节水库，加之灌溉设施落后，年均仅有0.687亿m3可用，地下水资源量可利用量为1.8738亿m3，水资源可开发利用量为3.8458亿m3，人均和亩均水资源量在全省处于中等水平。

项目所在区域水体主要为北侧826米处的黑河，南侧1260米处的洪河，均属Ⅲ类地表水体。项目区域水体分布状况参见附图。

（2）地下水

上蔡县地下水分为三个水文地质分区：芦岗东平原富水区、芦岗西中等富水区、芦岗岭贫水区。根据河南省地矿厅地质三队提供的勘查资料，城区30m以上的地下水多为潜水，下部为承压水，地下水总体流向自西向东。

岗东平原富水区主要分布在齐海、五龙、杨屯、石桥、西洪、东洪、塔桥、华坡等19个乡（镇），总面积539.98km2。该区东部为全新统冲击湖，含水层主要岩性为粉细沙和砾石亚沙土，厚度为47m，单井出水量可达70t/h，水量丰富，是县内主要宜井区。

芦岗西中等富水区主要分布在无量寺、大路李、黄埠3个乡（镇），总面积157.46km2。该区属全新统（Q4aL）河流冲击层，含水层主要岩性为粉沙、亚沙土，埋深为3～50m，单井出水量为30～50t/h，属于县内宜井区。

岗岭贫水区主要分布在邵店、城郊、城关3乡（镇）及大路李、百尺、西洪3乡的小部分，总面积131.26km2。该区属中更新统冲积洪积层，含水层岩性主要是亚粘土，埋藏较深，约10～ 50m，厚度50m，单井出水量3t/h。深水层岩性主要是中粗砂、小砾石，埋藏深度50～ 160m，厚度30～ 50m，单井出水量40t/h。该区浅水层水资源贫乏，深水层水资源丰富。

### 3.1.5土壤

上蔡县境内土地肥沃，土壤有黄棕壤土、潮土、砂礓黑土和水稻土4类，适合多种作物生长。

### 3.1.6生态环境

上蔡县为平原农业地区，植被以农作物为主，兼有少量的道路林。野生动物种类主要有麻雀、喜鹊、斑鸠、鹌鹑、黄鼠狼、野兔、稚鸡、鹰、蛇、鼠类、青蛙、刺猬等，生物多样性程度相对较低。

项目区域植被以农作物为主，主要种植有小麦、玉米、红薯、芝麻、大豆等作物。区域内没有珍稀、濒危动物物种，动物以家禽、家畜为主；家禽以鸡、鸭、鹅为主，家畜以猪、牛、羊为主。本项目周边主要为农田，无需要保护的动植物。

## 3.2环境质量现状监测与评价

### 3.2.1环境空气质量现状监测与评价

#### 3.2.1.1常规监测结果

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），环境空气质量现状调查优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。评价引用了上蔡县自动空气监测站2018年1月1日至2018年12月6日的24h均值监测数据，上蔡县空气质量统计结果见下表：

表3.2-1     上蔡县空气质量统计结果一览表   单位：μg/m3

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 | 标准值 | 占标率 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 15 | 60 | 0.25 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 28 | 40 | 0.7 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 106 | 70 | 1.51 | 超标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 61 | 35 | 1.743 | 超标 |
| CO | 24h平均 | 1500 | 4000 | 0.375 | 超标 |
| O3 | 日最大8h平均 | 172 | 160 | 1.075 | 超标 |

根据上表分析，上蔡县PM10、PM2.5、CO、O3均有超标现象，由此确定上蔡县为不达标区。根据《关于印发河南省2018 年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》、《驻马店市人民政府办公室关于印发驻马店市污染防治攻坚战三年行动 计划（2018—2020 年）的通知》、《上蔡县2019年大气污染防治攻坚战实施方案》等文件，通过严控“两高”行业产能、巩固“散乱污”企业综合整治成果、深化工业污染治理、加快推进排污许可管理、有效推进洁净煤配送体系建设、开展锅炉综合整治、推广绿色货运、加快新能源车辆推广应用、加强扬尘综合治理、推进露天综合整治、严控秸秆露天燃烧、控制农业排放、严厉查处机动车超标排放行为、加强非道路移动源污染防治、全面排查工业炉窑、加大落后产能工业炉窑淘汰力度、实施工业炉窑深度治理、实行差别化工业企业错峰生产等措施改善当地环境质量。

通过采取对煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土、废渣等易产生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存，在不具备电代煤、气代煤的农村地区，继续实施洁净型煤替代散煤，淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑），4 蒸吨以上锅炉开展燃气锅炉低氮改造，严格落实城市规划内建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆“两个禁止”，严格执行开复工验收、“三员”管理、扬尘防治预算管理等制度，加强道路、广场、停车场和其他公共场所的保洁管理等措施后，上蔡县环境空气质量将有所改善。

#### 3.2.1.2本次监测结果

（1）监测点位、因子及日期

根据当地主导风向（N）及周围环境敏感点分布情况，本次环境空气质量现状监测共设4个监测点位，监测因子为H2S、NH3、SO2、NO2、TSP、PM10，监测日期为2020年1月15日至1月11日监测点位置见下表及附图2。

表3.2-2    大气环境质量现状监测点布置表

| 点位 | 监测点名称 | 有效天数 | 布设目的 | 距厂区距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 厂区 | 7 | 监测点 | / |
| A2 | 厂区西南侧朱赵庄 | 7 | 监测点 | 530 m |

（2）监测时间及监测频率

表3.2-3  环境空气监测频率一览表

| 监测因子 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- |
| H2S | 一次值 | 连续监测7 天，每天采样4 次，每次采样时间不小于45min |
| NH3 | 一次值 | 连续监测7 天，每天采样4 次，每次采样时间不小于45min |
| SO2 | 1小时平均 | 连续监测7天，每天02、08、14、20 时各采样1次，每次不小于45分钟 |
|  | 日平均 | 连续监测7天，每天采样时间不小于20小时 |
| NO2 | 1小时平均 | 连续监测7天，每天02、08、14、20 时各采样1次，每次不小于45分钟 |
|  | 日平均 | 连续监测7天，每天采样时间不小于20小时 |
| TSP | 日平均 | 连续监测7天，每天采样时间24小时 |
| PM10 | 日平均 | 连续监测7天，每天采样时间不小于20小时 |

（3）监测分析方法

采样方法执行《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194-2005），项目分析方法执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表二级标准。

表3.2-4     环境空气质量现状监测分析方法

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 最低检出限mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 | HJ 534-2009 | 0.004 |
| 2 | H2S | 环境空气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》 | 0.001 |
| 3 | SO2 | 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ482-2009 | 1小时平均0.007 |
|  |  |  |  | 24小时平均0.004 |
| 4 | NO2 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ479-2009 | 1小时平均0.015 |
|  |  |  |  | 24小时平均0.006 |
| 5 | TSP | 重量法 | GB/T15432-1995 | 0.001 |
| 6 | PM10 | 重量法 | HJ618-2011 | 0.010 |

（4）评价因子和评价方法

采用单因子污染指数法进行评价。具体公式为：

式中：Pi—— 第i种污染物的污染指数，无量纲；

Ci—— 第i 种污染物的实测浓度，mg/m3；

Coi—— 第i 种污染物的评价标准，mg/m3。

（5）监测结果与分析

监测统计结果见下表

表3.2-5    环境空气质量现状评价结果

| 监测点位 | 监测项目 | 测值范围 （mg/m3） | 评价标准 （mg/m3） | 超标率 （%） | 最大超标倍数 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区 | NH3一次值 | 0.012~0.031 | 0.2 | 0 | 0 | 达标 |
|  | H2S一次值 | 未检出 | 0.01 | 0 | 0 | 达标 |
|  | SO2小时值 | 0.034~0.038 | 0.5 | 0 | 0 | 达标 |
|  | SO2日均值 | 0.020~0.030 | 0.15 | 0 | 0 | 达标 |
|  | NO2小时值 | 0.016~0.026 | 0.2 | 0 | 0 | 达标 |
|  | NO2日均值 | 0.020~0.030 | 0.08 | 0 | 0 | 达标 |
|  | PM10日均值 | 0.082~0.090 | 0.15 | 0 | 0 | 达标 |
|  | TSP日均值 | 0.178~0.256 | 0.3 | 0 | 0 | 达标 |
| 朱赵庄 | NH3一次值 | 0.011~0.033 | 0.2 | 0 | 0 | 达标 |
|  | H2S一次值 | 未检出 | 0.01 | 0 | 0 | 达标 |
|  | SO2小时值 | 0.027~0.039 | 0.5 | 0 | 0 | 达标 |
|  | SO2日均值 | 0.013~0.028 | 0.15 | 0 | 0 | 达标 |
|  | NO2小时值 | 0.012~0.025 | 0.2 | 0 | 0 | 达标 |
|  | NO2日均值 | 0.018~0.028 | 0.08 | 0 | 0 | 达标 |
|  | PM10日均值 | 0.074~0.092 | 0.15 | 0 | 0 | 达标 |
|  | TSP日均值 | 0.175~0.253 | 0.3 | 0 | 0 | 达标 |

由监测结果可知，项目厂区、朱赵庄监测点位H2S、NH3、SO2、NO2、PM10和TSP监测值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；各监测点位H2S、NH3监测值均符合环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中浓度限值。

### 3.2.2地表水环境质量现状监测与评价

项目北侧840m处为黑河，南侧1200m处为洪河。通过驻马店市环保局发布的各断面监测数据及现状检测来说明黑河和洪河水质情况。

#### 3.2.2.1常规监测结果

以上蔡前相湾断面来说明黑河水质，上蔡李屯断面来说明洪河水质。评价引用驻马店市环保局网站公示的《全市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表》中2018年10月~2019年10月的COD、氨氮、总磷的常规监测数据，常规因子监测数据及变化趋势见下表及下图：

表3.2-6    地表水现状监测统计与评价结果(mg/L)

| 监测因子 项目 | COD | NH3-N | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 黑河前相湾 | 洪河李屯 | 黑河前相湾 | 洪河李屯 | 黑河前相湾 | 洪河李屯 |
| 月度浓度范围 | 14~21 | 11~22 | 0.07~0.73 | 0.09~0.36 | 0.03~0.14 | 0.04~0.25 |
| 浓度平均值 | 16.7 | 17.44 | 0.21 | 0.219 | 0.078 | 0.116 |
| Ⅲ类标准值 | 20 | 20 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 |
| 超标倍数 | 0.05 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| 超标率（%） | 16.7 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0.083 |

图3.2-1    黑河水质统计示意图

图3.2-2    洪河水质统计示意图

根据上表和上图，黑河上蔡前相湾断面近1年常规监测数据显示，COD不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准和责任目标值，NH3-N、总磷能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准和责任目标值；洪河上蔡李屯断面COD、总磷不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准和责任目标值，氨氮能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准和责任目标值。评价对上游河流开展了现场勘查，了解到河流上游基本上已无天然径流，周围村庄生活废水、灌溉废水多直接排入河流，是造成河流上游水质状况差的主要原因。

根据《上蔡县污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》（上政办〔2019〕6号）通过采取治理农村污水、垃圾，防控农村改厕后粪污污染，推进畜禽养殖粪污资源化利用，全面贯彻落实“河长制”，开展河道综合整治专项行动，保障河流生态流量，逐步恢复水生态。黑河、洪河水质预计会明显好转。

#### 3.2.2.2本次监测结果

（1）地表水分布情况及监测断面布设

本次环评地表水现状监测拟设4个断面。各监测断面（功能、方位和污染源的距离）的布设见下表。

表3.2-7     地表水环境现状监测断面布设一览表

| 监测点编号 | 地表水体 | 位置 | 断面功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 黑河 | 项目区域垂直断面上游200m处 | 背景断面 |
| 2# | 黑河 | 项目区域垂直断面下游500m处 | 控制断面 |
| 3# | 洪河 | 项目区域垂直断面上游200m处 | 背景断面 |
| 4# | 洪河 | 项目区域垂直断面下游500m处 | 控制断面 |

（2）监测项目、时间和频率

本次地表水监测项目、监测时间及频率见下表。

表3.2-8    地表水监测项目、监测时间及频率一览表

| 监测项目 | 监测频率 | 监测时间 |
| --- | --- | --- |
| pH、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、粪大肠菌群7项，同时记录各监测断面的水文资料，包括流速、流量、水温、河宽、水深 | 连续监测3天，每天采样1次混合样 | 2020年1月15日～17日 |

（3）监测分析方法

本次地表水监测分析按照国家标准和《水和废水监测分析方法》要求进行，采取全过程质量控制，具体分析方法见下表。

表3.2-9     地表水监测分析方法

| 序号 | 监测项目 | 监测分析方法 | 分析方法标准号或来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 玻璃电极法 | GB/T6920-1986 |
| 2 | COD | 重铬酸钾法 | GB/T 11914-1989 |
| 3 | BOD5 | 稀释与接种法 | HJ505-2009 |
| 4 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ535-2009 |
| 5 | 总氮 | 便携式pH计法 | GB/T11894-1989 |
| 6 | 总磷 | 钼酸铵风光光度计 | GB/T 11893-1989 |
| 7 | 粪大肠菌群 | 多管发酵和滤膜法 | HJ/T 347-2007 |

（4）评价方法

采用单项标准指数法对各评价因子进行单项水质参数评价，计算方法如下：

式中：Sij——i 污染物在第 j 点的标准指数；

Cij——i 污染物在第 j 点的实测浓度（mg/L）

Csi——i 污染物的标准限值（mg/L)。

pH的标准指数为：

式中：SpH,j——第 j 点 pH 的标准指数；

pHj——第 j 点的监测值；

pHsu、pHsd——pH 标准限值的上、下限值。

水质参数的标准指数＞1，表明该水质超过了规定水质标准，已不能满足使用要求。

（4）监测结果与评价

地表水监测统计结果见下表。

表3.2-10    地表水环境现状监测及评价结果  单位：mg/L，pH除外

| 断面名称 | 监测项目 | 监测值 | 标准值 | 标准指数 | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黑河项目区域垂直断面上游200m处 | pH | 7.22~7.26 | 6~9 | 0.11~0.13 | 0 |
|  | COD | 21~26 | ≤20 | 1.05~1.3 | 0.3 |
|  | BOD5 | 8~13 | ≤4 | 2~3.25 | 2.25 |
|  | 氨氮 | 1.16~1.27 | ≤1.0 | 1.16~1.27 | 0.27 |
|  | 总氮 | 1.46~1.52 | ≤1.0 | 1.46~1.52 | 0.52 |
|  | 总磷 | 0.06~0.08 | ≤0.2 | 0.3~0.4 | 0 |
|  | 粪大肠菌群（个/L） | 3300~3400 | ≤10000 | 0.33~0.34 | 0 |
| 黑河项目区域垂直断面下游500m处 | pH | 7.22~7.26 | 6~9 | 0.11~0.13 | 0 |
|  | COD | 21~26 | ≤20 | 1.05~1.3 | 0.3 |
|  | BOD5 | 7~16 | ≤4 | 1.75~4 | 3 |
|  | 氨氮 | 1.07~1.29 | ≤1.0 | 1.07~1.29 | 0.29 |
|  | 总氮 | 1.42~1.44 | ≤1.0 | 1.42~1.44 | 0.44 |
|  | 总磷 | 0.06~0.08 | ≤0.2 | 0.3~0.4 | 0 |
|  | 粪大肠菌群 | 3300~3400 | ≤10000 | 0.33~0.34 | 0 |
| 洪河项目区域垂直断面上游200m处 | pH | 7.22~7.26 | 6~9 | 0.11~0.13 | 0 |
|  | COD | 21~26 | ≤20 | 1.05~1.3 | 0.3 |
|  | BOD5 | 8~18 | ≤4 | 2~4.5 | 3.5 |
|  | 氨氮 | 1.07~1.29 | ≤1.0 | 1.07~1.29 | 0.29 |
|  | 总氮 | 1.44~1.47 | ≤1.0 | 1.44~1.47 | 0.47 |
|  | 总磷 | 0.06~0.08 | ≤0.2 | 0.3~0.4 | 0 |
|  | 粪大肠菌群 | 3300~3400 | ≤10000 | 0.33~0.34 | 0 |
| 洪河项目区域垂直断面下游500m处（洪河）） | pH | 7.22~7.26 | 6~9 | 0.11~0.13 | 0 |
|  | COD | 21~26 | ≤20 | 1.05~1.3 | 0.3 |
|  | BOD5 | 8~15 | ≤4 | 2~3.75 | 2.75 |
|  | 氨氮 | 1.06~1.29 | ≤1.0 | 1.06~1.29 | 0.29 |
|  | 总氮 | 1.38~1.48 | ≤1.0 | 1.38~1.48 | 0.48 |
|  | 总磷 | 0.06~0.08 | ≤0.2 | 0.3~0.4 | 0 |
|  | 粪大肠菌群 | 3300~3400 | ≤10000 | 0.33~0.34 | 0 |

由监测结果看，黑河2个监测断面中pH、总磷、粪大肠菌群能够满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准要求，COD、BOD5、氨氮、总氮均不能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准要求，整体上，黑河地表水环境质量较差，无法满足水体功能要求。

洪河2个监测断面中pH、总磷、粪大肠菌群能够满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准要求，COD、BOD5、氨氮、总氮均不能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准要求，整体上，洪河地表水环境质量较差，无法满足水体功能要求。

评价对黑河、洪河沿岸现状情况进行了调查，目前，洪河、黑河主要接纳两岸居民的生活废水、自然雨水，水体自净能力低。总体上，评价认为造成地表水超标的主要原因包括两个方面：

一、沿岸村庄生活废水随意倾倒：据调查，上蔡县境内黑河、洪河两岸有近十个村庄，村庄内尚未建立污水集中处理设施，村庄居民会将生活废水沿岸倾倒至河中，造成杨岗河化学需氧量、氨氮、总磷浓度升高，水质变差。

二、农业面源污染地表水环境：上蔡县属粮食主产区，黑河、洪河河两岸主要土地利用类型为农用地，大量氮、磷肥料不合理使用降低肥料利用率，同时经雨水冲刷进入河流，造成水体污染。

### 3.2.3地下水环境质量现状监测与评价

（1）监测点位、因子及时间

评价区内地下水主要为浅层地下水。依据工程污染特征、地下水走向、项目区周围敏感点分布情况、沼液消纳地分布情况，本次评价对地下水监测共布设3个监测点，地下水监测布点设置见下表和附图。

表3.2-11     地下水监测布点一览表

| 序号 | 监测点名称 | 距厂区方位及距离 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场区上游东张村水井 | 西侧1.5km | 民用井 |
| 2 | 场区内水井 | 厂内 | 民用井 |
| 3 | 场区下游宋庄村水井 | 东南420m | 民用井 |

（2）监测项目、时间及分析方法

监测项目：pH值、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氨氮、耗氧量、氰化物、氟化物、氯化物、硝酸盐、总大肠菌群，八大离子（K+ + Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-）、同时监测井深、水温；

监测时间：2020年1月15日～17日。

分析方法：水样的采集、保存按《生活饮用水标准检验方法水样的采集和保存》（GB/T5750.2-2006）进行，分析方法按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750.4、5750.5、5750.7、5750.8－2006）中相关规定的监测方法进行。

（3）评价方法

采用单项标准指数法对各评价因子进行单项水质参数评价，计算方法如下：

式中：Pi——第 i 个水质因子的标准指数，

Ci——第 i 个水质因子的监测浓度（mg/L）；

Csi——第 i 个水质因子的标准限值（mg/L)。

pH的标准指数为：

式中：SpH,j——第 j 点 pH 的标准指数；

pHj——第 j 点的监测值；

pHsu、pHsd——pH 标准限值的上、下限值。

（4）监测结果与评价

经统计、分析，项目地下水环境质量现状监测及评价结果见下表。

表3.2-12  地下水环境质量现状监测及评价结果  单位：mg/L，pH除外

| 监测点 | 监测项目 | 测值范围 | 标准值 | 标准指数 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东张村水井 | pH | 7.61~7.66 | 6.5~8.5 | 0.407~0.44 | 达标 |
|  | 总硬度 | 325~366 | 450 | 0.72~0.813 | 达标 |
|  | 溶解性总固体 | 466~488 | 1000 | 0.466~0.488 | 达标 |
|  | 硫酸盐 | 24~28 | 250 | 0.096~0.112 | 达标 |
|  | 耗氧量 | 2.14~2.21 | 3.0 | 0.713~0.737 | 达标 |
|  | 氨氮(mg/L) | 未检出 | 0.2 | / | 达标 |
|  | 氰化物 | 未检出 | 0.05 | / | 达标 |
|  | 氟化物 | 0.2~0.26 | 1.0 | / | 达标 |
|  | 氯化物(mg/L) | 20~24 | 250 | 0.08~0.096 | 达标 |
|  | 硝酸盐 | 3.25~3.75 | 20 | 0.1625~0.1875 | 达标 |
|  | 总大肠菌群(CFU/100ml) | 3 | 3.0 | 1 | 达标 |
|  | K+ | 5.3~5.7 | / | / | / |
|  | Na+ | 10.2~11.2 | / | / | / |
|  | Ca2+ | 33.4~36.6 | / | / | / |
|  | Mg2+ | 20.2~21.2 | / | / | / |
|  | CO3- | 42~47 | / | / | / |
|  | HCO3- | 214~225 | / | / | / |
|  | Cl- | 0.11~0.16 | / | / | / |
|  | SO4- | 0.18~0.26 | / | / | / |
|  | 井深 | 55 | / | / | / |
|  | 水位 | 35 | / | / | / |
| 项目厂区 | pH | 7.62~7.66 | 6.5~8.5 | 0.413~0.44 | 达标 |
|  | 总硬度 | 325~357 | 450 | 0.722~0.793 | 达标 |
|  | 溶解性总固体 | 426~458 | 1000 | 0.426~0.458 | 达标 |
|  | 硫酸盐 | 22~32 | 250 | 0.088~0.128 | 达标 |
|  | 耗氧量 | 2.16~2.34 | 3.0 | 0.72~0.78 | 达标 |
|  | 氨氮(mg/L) | 未检出 | 0.2 | / | 达标 |
|  | 氰化物 | 未检出 | 0.05 | / | 达标 |
|  | 氟化物 | 0.15~0.24 | 1.0 | 0.15~0.24 | 达标 |
|  | 氯化物(mg/L) | 15~24 | 250 | 0.06~0.096 | 达标 |
|  | 硝酸盐 | 3.22~3.74 | 20 | 0.161~0.187 | 达标 |
|  | 总大肠菌群(CFU/100ml) | 3 | 3.0 | 1 | 达标 |
|  | K+ | 4.6~5.5 | / | / | / |
|  | Na+ | 10.2~11.6 | / | / | / |
|  | Ca2+ | 32.7~36.6 | / | / | / |
|  | Mg2+ | 20.6~22.3 | / | / | / |
|  | CO3- | 40~46 | / | / | / |
|  | HCO3- | 202~224 | / | / | / |
|  | Cl- | 0.11~0.16 | / | / | / |
|  | SO4- | 0.14~0.26 | / | / | / |
|  | 井深 | 60 | / | / | / |
|  | 水位 | 40 | / | / | / |
| 宋庄村水井 | pH | 7.61~7.66 | 6.5~8.5 | 0.407~0.44 | 达标 |
|  | 总硬度 | 321~367 | 450 | 0.713~0.816 | 达标 |
|  | 溶解性总固体 | 468~489 | 1000 | 0.468~0.489 | 达标 |
|  | 硫酸盐 | 23~24 | 250 | 0.092~0.096 | 达标 |
|  | 耗氧量 | 2.13~2.27 | 3.0 | 0.71~0.757 | 达标 |
|  | 氨氮(mg/L) | 未检出 | 0.2 | / | 达标 |
|  | 氰化物 | 未检出 | 0.05 | / | 达标 |
|  | 氟化物 | 0.22~0.27 | 1.0 | 0.22~0.27 | 达标 |
|  | 氯化物(mg/L) | 25~27 | 250 | 0.1~0.108 | 达标 |
|  | 硝酸盐 | 3.25~3.79 | 20 | 0.1625~0.1895 | 达标 |
|  | 总大肠菌群(CFU/100ml) | 3 | 3.0 | 1 | 达标 |
|  | K+ | 5.3~5.7 | / | / | / |
|  | Na+ | 10.2~11.5 | / | / | / |
|  | Ca2+ | 33.9~36.7 | / | / | / |
|  | Mg2+ | 20.2~21.6 | / | / | / |
|  | CO3- | 41~48 | / | / | / |
|  | HCO3- | 212~227 | / | / | / |
|  | Cl- | 0.11~0.14 | / | / | / |
|  | SO4- | 0.19~0.26 | / | / | / |
|  | 井深 | 55 | / | / | / |
|  | 水位 | 33 | / | / | / |

由上表的监测评价结果可知，项目及上下游的监测点各个监测因子均符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

（5）地下水化学类型判定

根据舒卡列夫分类进行确定，地下水毫克当量=离子价×质量浓度/溶质分子质量，根据Ai=100*Ai/(A1+A2+…+An)计算毫克当量百分数，如果某种离子含量（毫克当量百分数）≥25%则参与组合定名，给定编号。按溶解性总固体含量确定矿化度又分为4组：A组矿化度<1.5g/L，B组1.5-10 g/L，C组10-40g/L，D组>40g/L，计算如下：

表3.2-13      地下水毫克当量统计一览表

| 监测内容 监测点位 | K++Na+ | Ca2+ | Mg2+ | CO32- | HCO3- | Cl- | SO42- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分子量 | 62 | 40 | 24 | 60 | 61 | 35.5 | 96 |
| 东张村水井 | 毫克当量 | 1.98 | 11.5 | 2.1 | / | 8.77 | 2.69 | 2.44 |
|  | 百分比 | 12.71 | 73.81 | 13.5 | / | 63.1 | 19.4 | 17.6 |
| 项目厂区 | 毫克当量 | 1.46 | 2.89 | 0.65 | / | / | / | / |
|  | 百分比 | / | / | / | / | / | / | / |
| 宋庄村水井 | 毫克当量 | 1.57 | 16.45 | 2.21 | / | 8.87 | 3.35 | 2.44 |
|  | 百分比 | 7.76 | 81.3 | 10.9 | / | 60.5 | 22.85 | 16.6 |

根据下表水型分类，结合矿化度确定本项目地下水化学类型：

表3.2-14      舒卡列夫分类表

| ＞25%毫克当量的离子 | HCO3- | HCO3-+ SO42- | HCO3-+ SO42-+ Cl- | HCO3-+Cl- | SO42- | SO42-+ Cl- | Cl- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca2+ | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 |
| Ca2++Mg2+ | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 37 | 44 |
| Mg2+ | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 38 | 45 |
| Na++ Ca2+ | 4 | 11 | 18 | 25 | 32 | 39 | 46 |
| Na++ Ca2++Mg2 | 5 | 12 | 19 | 26 | 33 | 40 | 47 |
| Na++Mg2+ | 6 | 13 | 20 | 27 | 34 | 41 | 48 |
| Na+ | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 |
| 备注：①将含量大于25meq%的阴离子和阳离子进行组合，每型以阿拉伯数字为代号，共49型； ②按矿化度分为4组：A组矿化度<1.5g/L，B组1.5-10 g/L，C组10-40g/L，D组>40g/L； ③命名时在数字与阿拉伯数字之间加连接号，如1-A：指的是矿化度<1.5g/L，阴离子只有HCO3—＞meq25%，阳离子只有Ca2+＞meq25%； ④注意：（1）阴、阳离子分别计算毫克当量百分比；（2）矿化度单位是g/L |

根据上表对比分析，含量大于25meq%的阴离子和阳离子进行组合，本项目所在区域地下水化学类型为1—A型地下水，即CO3——Ca2+型。

### 3.2.4土壤环境质量现状监测与评价

#### 3.2.4.1监测点的设置

根据项目工程及排污特点，本次评价设2 个土壤监测点，为项目厂区、沼液消纳区。

#### 3.2.4.2监测内容、时间及分析方法

监测项目：pH、铬、铅、砷、铜、镍、汞、锌、镉，共9项；

检测分析方法：参照国家环保局的《环境监测分析方法》、《土壤元素的近代分析方法》（中国环境监测总站编）的有关章节进行。国家有关方法标准颁布后，按国家标准执行。

监测日期： 2020年1月15日。

#### 3.2.4.3评价方法、标准

按按《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）筛选值进行分析。

#### 3.2.4.4监测结果与评价

监测结果见下表：

表3.2-15  土壤样品监测结果   单位：mg/kg（pH、有机质除外）

| 项目 监测点 | 因子 | pH | 镉 | 汞 | 砷 | 铅 | 铬 | 铜 | 镍 | 锌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区污水处理区 | 监测值 | 7.13 | 0.143 | 0.04 | 2.13 | 18 | 77 | 26 | 16 | 122 |
|  | 标准值 | 6.5~7.5 | 0.3 | 2.4 | 30 | 120 | 200 | 100 | 100 | 250 |
|  | 标准指数 | 0.26 | 0.476 | 0.017 | 0.071 | 0.15 | 0.385 | 0.26 | 0.16 | 0.488 |
|  | 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沼液消纳区 | 监测值 | 7.13 | 0.152 | 0.02 | 2.26 | 18 | 84 | 19 | 18 | 98 |
|  | 标准值 | 6.5~7.5 | 0.3 | 2.4 | 30 | 120 | 200 | 100 | 100 | 250 |
|  | 标准指数 | 0.26 | 0.507 | 0.0083 | 0.075 | 0.15 | 0.42 | 0.19 | 0.18 | 0.392 |
|  | 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

根据上表分析，各监测点位土壤监测因子均能满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）筛选值要求。

### 3.2.5声环境质量现状监测与评价

#### 3.2.5.1监测布点、频率及时间

本次评价共布设了4个声环境监测点，布点位置见下表。

表3.2-16      声环境现状监测情况

| 编号 | 监测点位置 | 功能 | 监测因子 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 厂界东侧 | 噪声本底值 | LeqdB（A） | 连续监测2天，每天昼夜各1次 |
| N2 | 厂界南侧 |  |  |  |
| N3 | 厂界西侧 |  |  |  |
| N4 | 厂界北侧 |  |  |  |

#### 3.2.5.2监测方法、监测时间及频率

噪声按《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行监测，监测时间：2020年1月15日～16日，连续2天，每天昼夜各1次。

#### 3.2.5.2监测结果及评价

监测结果见下表

表3.2-17   声环境现状监测结果统计表    单位：dB（A）

| 监测点位 | 测值范围 | 标准值 （昼/夜） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |  |
| 厂界东侧 | 53.1~53.2 | 41.4~42.5 | 60/50 | 达标 |
| 厂界南侧 | 52.1~52.3 | 42.1~42.3 | 60/50 | 达标 |
| 厂界西侧 | 51.5~52.2 | 41.8~42.3 | 60/50 | 达标 |
| 厂界北侧 | 51.9~52.4 | 41.7~41.9 | 60/50 | 达标 |

由上表可知，项目东侧、南侧、西侧、北侧监测点噪声均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

## 3.3区域污染源调查

经调查，项目区周围无工业、养殖污染源存在。

# 第4章 环境影响预测与评价

## 4.1施工期环境影响分析

本项目建设地点位于河南省驻马店市上蔡县西洪乡朱赵村北侧，占地面积为40000平方米（60亩），项目建设地块现为一般农田，不涉及基本农田。建设工期计划为2年。本次项目施工内容主要有项目场地平整、土方挖掘、原料及设备运输、建筑结构施工、设备安装等。施工期主要环境影响有施工扬尘、废水、废渣以及施工噪声等，以及对周围生态的影响。

### 4.1.1施工环境空气影响分析

#### 4.1.1.1施工车辆尾气

施工过程中各种施工车辆（如装载机、自卸汽车、挖土机等）会产生施工车辆尾气，其污染物主要为CO、SO2、NOx 等。防治措施：

（1）参与施工的各种车辆和作业机械，应有尾气年检合格证；

（2）在使用期间要保证其正常运行，经常检修保养，防止非正常运行造成尾气超标排放。

#### 4.1.1.1施工扬尘

本项目施工期废气主要为施工扬尘，施工扬尘主要来自以下几个方面：

①运输车辆运行时产生的道路扬尘；

②车辆运输过程中散落的砂石、土等材料产生的二次扬尘；

③露天堆放的建材及裸露的施工区表层产生的扬尘；

④建材的装卸、搅拌过程中产生的扬尘。

（1）动力起尘：由于外力而产生的尘粒悬浮而造成，其中施工装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，施工期间的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，约占总扬尘量的60%。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

Q=0.123（V/5）（W/6.8）0.85（P/0.5）0.75

式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/hr；

W——汽车载重量，吨；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表4.1-1    在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘（kg/辆·km）

| 粉尘量 车速 | 0.1（kg/m2） | 0.2（kg/m2） | 0.3（kg/m2） | 0.4（kg/m2） | 0.5（kg/m2） | 1（kg/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5（km/hr） | 0.051056 | 0.08565 | 0.116382 | 0.144408 | 0.170715 | 0.287108 |
| 10（km/hr） | 0.102112 | 0.171731 | 0.232764 | 0.288815 | 0.341431 | 0.574216 |
| 15（km/hr） | 0.153167 | 0.257596 | 0.349146 | 0.433223 | 0.512146 | 0.861323 |
| 20（km/hr） | 0.255279 | 0.429326 | 0.58191 | 0.722038 | 0.853577 | 1.435539 |

上表为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可知在同样的路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。

如果在施工期间对车辆行驶的路面施行洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右，下表为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4~5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘将其污染距离缩小到20~50m范围内。

表4.1-2    施工场地洒水抑尘试验结果

| 距离（m） | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP平均浓度（mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.6 |

因此，限速行驶及保持路面的清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效措施。评价要求，项目在建设前先做好场区的“三通一平”工作，及时做好厂区道路及与厂区外公路的道路的修建工作及硬化工作，运输车辆在出入厂前进行车辆冲洗，禁止带土上路，及时做好厂区及自建的与公路连接的道路的清洁和洒水降尘工作。

（2）风力扬尘：施工扬尘的另一种情况是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。本项目位于农村地区，因此项目在施工期间注意保持场区道路路面清洁、进出场区车辆控制车速、施工现场定时洒水、不在大风天气开挖、回填以及易产生粉尘的建筑材料尽量不漏天堆放等措施后，施工扬尘对周围环境影响不大。

为减少项目施工期扬尘对周边环境及环境敏感点的影响，项目在施工期间应制定严格的污染防治措施控制扬尘，严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T-2007），《关于有效控制城市扬尘污染的通知》（国环发[2001]56号）、《河南省治理扬尘污染攻坚战实施方案(2016-2017年)》、《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准(试行)》、《驻马店市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（驻政办[2019]39号），《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于进一步加强扬尘污染专项治理的意见》(豫环攻坚办〔2017〕191号)、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫政办[2018]14号）等要求，强化施工扬尘控制措施等要求的要求，采取以下防治措施。本次评价提出的施工扬尘防治措施如下：

（1）在施工场地加装视频监控、监管人员到位、实行施工全过程监控，在施工前经报备批准后方可开工。

（2）建筑场地必须做到“六个百分之百”，即施工现场100%围挡，工地砂土100%覆盖，工地路面100%硬化，拆除工程必须100%洒水压尘，出工地车辆必须100%冲净轮胎，暂不开发场地100%绿化。

（3）施工现场实行封闭管理，必须在大门口醒目位置设置扬尘治理责任公示牌和文明施工扬尘治理标准，要设置硬质围挡且必须沿工地四周连续安装。围挡高度不得低于1.8米；围挡内侧1米范围内不得堆放料具、土石方等物料，围挡外侧5米范围内保持清洁。

（4）施工现场应当按规定设置建筑垃圾集中堆放点，建筑垃圾应集中、分类堆放；施工产生的建筑垃圾、渣土必须按照有关市容和环境卫生的管理规定，及时清运到指定地点；生活垃圾应当设置专用垃圾箱，做到日产日清。

（5）施工现场出入口处应当设置车辆清洗设施和泥浆沉淀设施。工程车辆进出工地必须清洗，洗车时要保证车辆车身洁净，车轮不带泥，出口路面见本色。

（6）建筑工程工地出入口应用砼、沥青等硬化，出口处硬化路面不得小于出口宽度；施工现场内主干道及作业场地应进行硬化处理，施工道路应当坚实抗压、保障畅通；施工现场内其他的施工道路应坚实平整，无浮土，无积水。

（7）项目必须使用商品混凝土和预拌砂浆。施工现场不得大量堆放和储存水泥、砂、石等容易造成扬尘的建筑材料。

（8）土方、渣土和施工垃圾等运输应采用密闭式运输车辆。

（9）施工现场裸露的空地和集中堆放的土方、渣土、砂堆、灰堆等，必须采取覆盖、固化、绿化、定时洒水等有效措施控制扬尘；施工道路要进行淋水降尘，控制粉尘污染，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。

（10）遇到四级或四级以上大风天气，施工单位应停止土方等易产生扬尘作业的建设工程。

（11）施工单位应对工地周围环境进行保洁，施工扬尘影响范围为保洁责任区的范围。

（12）建材等散流体露天堆场均应采取“防扬散、防流失、防渗漏”的“三防措施”，实现空中不飞扬，地面不流失，地下不渗漏。

经采取以上扬尘控制措施后，建设项目施工期扬尘产生量可控制在最低限度，有效控制扬尘影响区域，扬尘防治措施可行。

### 4.1.2施工期水环境影响分析

施工期废水主要为施工人员的生活污水、施工废水等。其中工程施工废水包括施工机械冷却水及洗涤用水、施工现场清洗、建材清洗、混凝土浇筑、养护、冲洗等，这部分废水有一定量的油污和泥沙。施工人员的生活污水含有一定量的有机物。另外，雨季作业场地的地面径流水，含有大量的泥土和高浓度的悬浮物。

环评要求施工单位在易出现漏油的机械设备下方设集油槽（池），收集后外售处理，并在施工现场设置临时集水池、沉砂池等临时性污水简易处理设施，将施工废水进行处理后用于拌和土和水泥。施工场地建旱厕，生活污水用于附近农田施肥。

### 4.1.3施工期声环境影响分析

（1）施工期噪声种类及源强

建设期建筑施工噪声可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要来源于各种建筑机械，如平地机、挖掘机、装卸机、运输车辆等；施工作业噪声主要有装卸建筑材料时的撞击声、零星的敲打声等。这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。项目主要施工机械及运输车辆噪声见下表，主要施工机械对周边环境的噪声贡献值见下表所示。

表4.1-3   施工期项目主要施工机械及运输车辆噪声值

| 序号 | 机械类型 | 声源特点 | 测点距施工机械距离（m） | 源强（dB[A]） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 不稳态源 | 5 | 84 |
| 2 | 推土机 | 流动不稳态源 | 5 | 86 |
| 3 | 装载机 | 不稳态源 | 5 | 90 |
| 4 | 起重机 | 流动不稳态源 | 1 | 76 |
| 5 | 运输车辆 | 流动不稳态源 | 7.5 | 88 |

表4.1-4    施工机械噪声预测结果  单位：dB(A)

| 声源名称 | 源强 | 隔声减震后 | 距声源不同距离处的噪声值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10m | 13m | 40m | 60m | 85m | 100m | 152m | 200m |
| 挖掘机 | 84 | 72 | 52 | 49.7 | 39.9 | 36.4 | 33.4 | 32 | 28.4 | 25.9 |
| 推土机 | 86 | 74 | 54 | 51.7 | 41.9 | 38.4 | 35.4 | 34 | 30.3 | 27.9 |
| 装载机 | 90 | 78 | 58 | 55.7 | 45.9 | 42.4 | 39.4 | 38 | 34.3 | 31.9 |
| 起重机 | 76 | 64 | 44 | 41.7 | 31.9 | 28.4 | 25.4 | 24 | 20.4 | 17.9 |
| 运输车辆 | 88 | 76 | 56 | 53.7 | 43.9 | 40.4 | 37.4 | 36 | 32.4 | 29.9 |
| 贡献叠加值 | - | 81.66 | 61.7 | 59.4 | 49.6 | 46.1 | 43.1 | 41.7 | 38.0 | 35.6 |

从上表中预测结果，项目施工机械在采取减震、隔声，施工场周围设置硬质连续围挡等环保措施，合理安排施工进度，夜间不施工，距源强10m距离处噪声贡献叠加值为66.9dB(A)，施工场合理布置，施工机械距厂界距离均在10m以上，因此项目施工厂界噪声满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准要求。由于项目西侧杨庄距离较近，为减轻施工噪声对环境和敏感目标的影响，建设单位应严格采取以下措施：

①建筑工地四周设立2米高的围挡，阻隔噪声；

②尽量选择噪声低的机械设备，限制施工场地使用蒸汽打桩机、柴油机和锤式打桩机等冲击打桩机、风锤等设备作业。采取先进的作业方式和工艺，将一些位置可以固定的主要噪声源安置在距离敏感目标最远的位置；

③对一些设备加装消声减噪的装置，如在某些施工机械上安装隔声罩，对振捣棒等强噪声源周围适当封闭等；

④施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，以便使每个员工严格按操作规范使用各类机械；

⑤合理安排机械作业的施工时间，如禁止12：00～14:00、22：00～6:00进行产生噪声污染的施工作业。施工时所进行到的楼层加装活动隔声屏；

⑥加强对施工人员的监督和管理，提高其环保意识，减少不必要的人为噪声。如对施工用框架模板要轻拿轻放，不得随意乱用，夜间禁止喧哗等。

建设单位落实以上防治措施后，可使噪声对周边影响降至最小。施工结束，影响即消失，不会对周边环境造成大的影响。

### 4.1.4施工期固体废物环境影响分析

施工人员生活垃圾收集后由市政环卫部门统一清运。施工垃圾经回收利用后统一堆放至政府指定的废弃建筑垃圾堆存点。施工土方经回填利用后剩余部分运至弃土堆放场地。根据《河南省人民政府关于加强城市建筑垃圾管理促进资源化利用的意见》豫政〔2015〕39号，施工期的固废防治可采取以下措施：

①要求分别设置生活垃圾箱（桶），固定地点堆放，分类收集，定期由当地环卫部门运往指定垃圾场卫生填埋处理。

②产生建筑垃圾的建设单位、施工单位以及从事建筑垃圾运输和消纳的企业获得核准后方可处置建筑垃圾

③加强包括拆除在内的施工工地管理,施工工地必须设置相关防污降尘设施,硬化施工道路和工地出入口；设置车辆冲洗保洁设施,驶出工地车辆经冲洗后方可上路行驶;要有待运建筑垃圾覆盖设施,防止出现工地扬尘。对占用农田、河渠、绿地以及待开发建设用地等的存量建筑垃圾,要制定切实可行的治理计划,有序开展治理,有效解决建筑垃圾围城、填河等问题。

③推行分类集运。建筑垃圾要按工程弃土、可回用金属类、轻物质料(木料、塑料、布料等)、混凝土、砌块砖瓦类分别投放,运输单位要分类运输。禁止将其他有毒有害垃圾、生活垃圾混入建筑垃圾。

④强化运输管理。建筑垃圾要由专业的运输企业运输，建筑垃圾运输车辆要安装全密闭装置、行车记录仪和相应的卫星定位监控设备，严禁运输车辆沿途泄漏抛洒。运输企业要加强对所属车辆的动态监管,建立运输安全和交通违法考核机制，加强驾驶人员培训，严禁超载、超速、闯信号行驶。相关部门要加强联动执法，对违规的运输企业和车辆驾驶人依法予以处罚。

⑤加强建筑垃圾的分拣回收工作。建筑垃圾中的许多废弃物经分拣、剔除或粉碎后，大多是可以作为再生资源重新利用的。如废钢筋、废铁丝、废电线和各种废钢配件等金属，经分拣、集中、重新回炉后，可以再加工制造成各种规格的钢材；废竹木材则可以用于制造人造木材；砖、石、混凝土等废料经破碎后，可以代砂，用于砌筑砂浆、抹灰砂浆、打混凝土垫层等，还可以用于制作砌块、铺道砖、花格砖等建材制品。

经过以上措施，预计项目施工期固废能得到妥善处置，不会产生二次污染。

### 4.1.5施工期生态环境影响分析

在项目建设过程中，评价区的植被将受到不同程度的占压或毁坏。在施工过程中，开挖处或者清理的植被均遭到永久性毁坏，对生物生境造成破坏，影响动物的正常生长。同时，项目建成后，由于永久占地的影响，使得项目占地范围内的土地用途发生改变，场区内原有植被被破坏，原有野生动物生境发生改变。经分析，项目生态破坏主要表现在以下几个方面：

（1）土地功能变化

根据现状调查，项目建设地块现为一般耕地和自然保留地，不涉及基本农田。项目建成后将完全改变土地利用状况，变为养殖场区建设用地，失去其原有功能。

（2）对植被的影响

项目建设过程中场地开挖和清理及建成后各建筑物的占用，对项目区内及附近的植被将造成不同程度的占压和毁坏，致使区内原有的植被生态系统不复存在，造成永久性的毁坏。项目建成后，将对场区内进行绿化，能在一定程度上补偿对原有生态的影响，并能使项目与周围环境更加协调，起到美化环境的效果。

（3）对动物的影响

项目的建设，引起项目区及周边人员活动增加，交通噪声、废气、废水等污染物的排放增加，必然使原有野生动物生境发生改变，对区域原有的动物产生严重的影响，同时，项目永久占地促使当地原有对环境比较敏感的野生动物将进行迁移，远离该区域，但一些适应能力较强的野生动物则会增加，对当地的野生生态系统产生一定程度的影响，并改变区域生态系统结构，但由于项目场区所占面积相对区域面积而言，比例很小，因此对动物生态系统影响有限。

（4）生态结构与功能变化

项目建成后，局部地块农业生态系统消失，系统中原有的以种植农作物产生的能流、物流、信息流将消失，取而代之的是新的系统，并将超过原有农业生态系统，更超过自然生态系统。根据对当地种植情况的调查，目前上蔡地区种植为一年两熟，夏季收获以小麦为主、秋季收获以玉米为主，每亩土地年产值约为2700元。根据预测，本项目建成后，每亩地年产值约为4 万元，大大提高了单位面积土地的生产能力。

原来农业生态系统施肥可能破坏水体功能，施肥过量将会污染土壤，改变土地结构，传播疫病，随着项目生态系统开放度扩大，能量、物质信息的输入、输出与城市生态系统各组分之间都存在很大的联系性和依赖性，系统的功能和生产力将大大增强，同时能源、物质的消耗，向环境排放的污染物也会增多。

农业生态系统是一个开放的系统，依靠灌溉、施肥等物质和能量的输入；农产品的输出维持其系统，它将经济再生产、自然再生产交织在一起，构成与社会经济区互相反馈的生态经济系统。养殖场按照科学管理进行施肥，合理安排施肥时间和频次，能够避免对区域造成污染危害。

### 4.1.6水土流失环境影响分析

（1）工程建设区水土流失概况

项目区内地形平坦，水土流失形式主要为水力侵蚀，主要类型包括面蚀、雨滴溅蚀等。根据该区水土流失强度分级图、《土壤侵蚀分类分级标准》（SLl90-96）和通过现场查勘、调查，确定项目建设区内土壤多年平均侵蚀模数为1650t/（km2·a）。

（2）引起水土流失的原因

自然因素和人为因素是造成该区水土流失的主要原因。自然因素有地形地貌、地面组成物质、植被及降雨等。项目区地势较为平坦，林草植被覆盖多，年均降雨量约870.7mm，年内分布很不均匀，多集中在数次暴雨。形成水土流失的主要自然因素是暴雨。

人为因素：由于项目工程建设，土方开挖和物料堆砌损坏了原有的地形地貌和植被，施工活动扰动了原有的土体结构，致使土体抗侵蚀能力降低，造成区域加速侵蚀。

（3）可能产生的水土流失情况

由于工程建设过程中破坏地貌植被，对该区生态环境造成破坏，同时使自然状况下的土体稳定平衡和土壤结构遭到破坏，土体疏散，土壤可蚀性增加，必然导致水土流失增加。

（4）水土保持措施

主体及辅助工程开挖完工后及时对裸露地表进行绿化；对场区道路进行固化，完善排水设施，使水土流失降到最低水平。

通过水土流失治理措施的实施，可基本控制项目建设责任范围内因工程活动引起的水土流失，项目区域的绿化可为项目责任范围内经济的可持续发展创造良好的生态环境基础。

本项目配套建设有沼液消纳管网将场内处理过的沼液作为农肥输送到周边农田。管网采用160mm、110mm 和75mm 的PVC管为主，管网的铺设采用人工开挖管渠-放管-覆土的方法进行。由于管径较小，工程量不大并且采用人工开挖施工，为尽量减少与防止施工期造成水土流失的影响，建议采取以下措施：

A工程施工时注意合理分配施工时段，尽量避开降雨集中时段施工。

B加强施工人员的环保意识，规范其在施工当中的行为，严禁肆意破坏与工程无关的土壤、植被。

C施工期间，开挖的土石方、裸露土做好防治措施，减少开挖断面宽度，禁止肆意破坏；施工结束后，做好施工便道等临时占地的平整工作，以原有土壤表层作为表层回填、平整，以保持土壤肥力。

一般来说，施工期间对环境的影响是暂时的，加强施工管理，采取环评提出的措施后，施工结束后受影响的环境要素大多可得到恢复。

## 4.2运营期环境影响分析

本项目建成后主要污染物为废气、废水、噪声、固废等。评价结合区域环境特征以及工程污染因素分析，通过定量计算、定性分析等手段确定项目对环境空气、地表水、地下水、噪声、土壤等不同环境要素的影响大小及可接受程度。同时，评价还就外部环境对项目运营后所产生的影响进行了分析。

### 4.2.1大气环境影响分析

#### 4.2.1.1区域气象资料统计分析

一、观测站基本情况

地面气象资料选用驻马店市气象观测站的观测结果，驻马店市气象观测站位于驻马店市北郊申庄西，地理坐标为北纬33°00′，东经114°01′，海拔高度82.7m。两地地理特征相近，符合环评技术导则关于气象站的选取要求。

二、气候概况

上蔡县地处北亚热带和暖温带过渡地带，具有明显的季风性气候特点，热量事富，光照适中，雨量充沛，年平均积温5146-5802℃，年平均日照为2089小时，无霜期230天左右，年平均气温14.7℃，最热月（7月）平均气温27.6℃，最低的1月0.8℃，适合当地多种农作物的生长。年平均降水量为874.6mm，降水的特点是时空分布不均，年际间变幅较大。在年内分配上，集中降水在夏、秋的6、7、8、9四个月，约占全年降水量的62.1%；从10月至次年的5月，八个月的降水量占金年降水量的37.9%。就年降水量来说，年最大降水量为1266.9mm（1975年），年最小降水量419.1mm，年最大年与最小年相差3.02倍，以上特点形成上蔡县夏秋季多洪涝、冬春季常干早，甚至洪涝和干旱在一年之内也会相互交替，重复出现。

根据上蔡县气象局提供的气象资料，上蔡县主要气象数据如下表；

表4.1-5        全年及各月平均风速(m/s)

| 序号 | 气候要素 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多年平均气温 | ℃ | 14.8 |
| 2 | 极端最高气温 | ℃ | 43.7 |
| 3 | 极端最低气温 | ℃ | -14.3 |
| 4 | 最小相对湿度 | % | 10 |
| 5 | 最大相对湿度 | % | 74 |
| 6 | 平均风速 | m/s | 2.6 |
| 7 | 最大风速 | m/s | 23.8 |
| 8 | 最低气压 | hpa | 986.4 |
| 9 | 最高气压 | hpa | 1039.6 |
| 10 | 平均气压 | hpa | 1009.6 |
| 11 | 最大日降水量 | mm | 755.1 |
| 12 | 平均年降水量 | mm | 874.6 |
| 13 | 最大积雪深度 | cm | 29 |
| 14 | 冬季最多风向 | 偏北风 |
| 15 | 夏季最多风向 | 偏南风 |
| 16 | 全年≤5℃天数 | 天 | 101 |

表4.1-6       近三十年各风向频率（%）

| 风向 时间 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全年 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | 9 | 16 |

图4.1-1        各风向频率玫瑰图(每圈5%)

三、近年地面气象要素

（1）温度

各月平均气温统计结果分别见下表及下图。

表4.1-7        各月平均气温(℃)

| 时间 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气温 | 0.03 | 4.74 | 10.30 | 17.76 | 21.85 | 26.96 | 28.30 | 25.54 | 19.80 | 16.93 | 10.77 | 2.93 | 15.54 |

图4.1-2      平均气温(℃)月变化曲线

2015年，驻马店市平均气温15.5℃，其中11月至3月份的平均气温在年均值以下，以1月份最低，为0.03℃。4月至10月份的平均气温在年均值以上，以7月份最高，为28.30℃。

（2）风速

全年及各月平均风速、全年及各季一天中不同时次平均风速的统计结果分别见下表，下图。

表4.1-8        全年及各月平均风速(m/s)

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 1.23 | 1.31 | 1.36 | 1.63 | 1.54 | 1.25 | 1.23 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.90 | 1.20 |

图4.1-3       平均风速(m/s)的月变化曲线

表4.1-9        全天中不同时次平均风速(m/s)

| 时间 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 1.06 | 1.09 | 1.06 | 1.08 | 1.09 | 1.12 | 1.28 | 1.48 | 1.56 | 1.81 | 1.98 | 2.00 |
| 夏季 | 0.93 | 0.89 | 0.91 | 0.76 | 0.72 | 0.81 | 0.91 | 1.05 | 1.19 | 1.26 | 1.46 | 1.61 |
| 秋季 | 0.79 | 0.86 | 0.92 | 0.91 | 0.86 | 0.88 | 0.93 | 1.02 | 1.01 | 1.20 | 1.24 | 1.36 |
| 冬季 | 0.95 | 0.90 | 0.94 | 0.93 | 0.96 | 0.93 | 1.01 | 1.04 | 1.15 | 1.28 | 1.37 | 1.51 |
| 时间 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 春季 | 2.13 | 2.16 | 2.09 | 2.15 | 1.95 | 1.68 | 1.40 | 1.30 | 1.26 | 1.19 | 1.11 | 1.15 |
| 夏季 | 1.72 | 1.61 | 1.69 | 1.62 | 1.46 | 1.34 | 1.17 | 1.05 | 0.98 | 0.98 | 0.84 | 0.85 |
| 秋季 | 1.43 | 1.33 | 1.35 | 1.23 | 0.93 | 0.69 | 0.64 | 0.71 | 0.79 | 0.87 | 0.82 | 0.82 |
| 冬季 | 1.59 | 1.59 | 1.62 | 1.58 | 1.30 | 1.00 | 0.92 | 0.95 | 0.95 | 0.92 | 0.98 | 0.93 |

图4.1-4     各季小时平均风速(m/s)的日变化曲线

2015年，项目所在区域平均风速1.2m/s。在全年中以4、5月份的平均风速较大；以12月份的风速较小。 在全天中，以12~16时左右的平均风速较大；以23~5时的风速较小。显然，全天中以中午前后扩散最为有利；以夜晚的输送扩散能力较差。

（3）风向、风频

各月各风向频率见下表。

表4.1-10                各月风向频率（%）

| 风向 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.27 | 7.32 | 9.76 | 11.92 | 18.70 | 0.68 | 0.14 | 0.54 | 0.68 | 0.68 | 1.63 | 5.15 | 8.13 | 6.91 | 4.20 | 2.44 | 12.87 |
| 2 | 3.60 | 8.86 | 12.31 | 16.52 | 19.37 | 0.90 | 0.45 | 0.60 | 0.15 | 0.90 | 1.80 | 4.80 | 6.01 | 2.70 | 2.85 | 1.50 | 16.67 |
| 3 | 6.33 | 8.48 | 8.08 | 8.21 | 12.38 | 1.35 | 1.62 | 0.27 | 1.35 | 1.21 | 4.85 | 10.23 | 9.29 | 6.73 | 4.71 | 3.10 | 11.84 |
| 4 | 2.93 | 5.31 | 13.55 | 17.18 | 15.36 | 0.14 | 0.28 | 0.56 | 1.26 | 2.09 | 3.77 | 12.29 | 8.10 | 4.47 | 1.68 | 1.82 | 9.22 |
| 5 | 4.05 | 5.81 | 12.70 | 17.84 | 13.11 | 0.95 | 0.14 | 0.27 | 1.22 | 1.08 | 1.22 | 13.24 | 12.03 | 4.19 | 1.62 | 2.70 | 7.84 |
| 6 | 4.04 | 6.69 | 8.91 | 19.08 | 16.57 | 1.53 | 0.84 | 0.84 | 2.23 | 3.06 | 4.74 | 9.05 | 9.33 | 4.04 | 1.81 | 1.11 | 6.13 |
| 7 | 2.72 | 5.16 | 9.10 | 17.12 | 17.80 | 0.68 | 0.14 | 0.54 | 0.95 | 2.04 | 3.13 | 8.15 | 11.68 | 4.08 | 1.63 | 2.72 | 12.36 |
| 8 | 6.12 | 5.03 | 10.48 | 18.50 | 18.10 | 0.41 | 0.14 | 0.14 | 0.95 | 1.09 | 2.04 | 3.40 | 5.03 | 7.89 | 5.03 | 3.40 | 12.24 |
| 9 | 5.62 | 6.60 | 8.57 | 21.07 | 21.77 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.70 | 4.07 | 5.48 | 4.21 | 2.67 | 18.68 |
| 10 | 2.73 | 3.27 | 9.14 | 16.78 | 20.74 | 1.64 | 0.27 | 0.27 | 0.14 | 0.95 | 0.55 | 5.59 | 8.87 | 4.77 | 2.46 | 1.36 | 20.46 |
| 11 | 8.03 | 6.76 | 10.00 | 13.38 | 21.83 | 0.56 | 0.14 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.56 | 1.97 | 4.93 | 5.35 | 4.37 | 5.21 | 16.62 |
| 12 | 9.05 | 4.86 | 5.00 | 7.57 | 19.05 | 1.08 | 0.41 | 0.14 | 0.41 | 0.41 | 0.68 | 4.05 | 8.11 | 7.30 | 6.22 | 5.95 | 19.73 |

各季各风向频率统计结果见下表。

表4.1-11             全年及各季风向频率（%）

| 风向 时间 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 4.46 | 6.55 | 11.41 | 14.37 | 13.60 | 0.82 | 0.68 | 0.36 | 1.27 | 1.46 | 3.27 | 11.91 | 9.82 | 5.14 | 2.68 | 2.55 | 9.64 |
| 夏季 | 4.29 | 5.62 | 9.50 | 18.23 | 17.50 | 0.87 | 0.37 | 0.50 | 1.37 | 2.06 | 3.29 | 6.85 | 8.68 | 5.34 | 2.83 | 2.42 | 10.28 |
| 秋季 | 5.43 | 5.52 | 9.23 | 17.08 | 21.44 | 0.79 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 0.32 | 0.42 | 2.78 | 5.99 | 5.20 | 3.67 | 3.06 | 18.61 |
| 冬季 | 7.09 | 6.95 | 8.91 | 11.85 | 19.03 | 0.89 | 0.33 | 0.42 | 0.42 | 0.65 | 1.35 | 4.66 | 7.46 | 5.74 | 4.48 | 3.36 | 16.42 |
| 全年 | 5.31 | 6.16 | 9.77 | 15.39 | 17.87 | 0.84 | 0.39 | 0.36 | 0.81 | 1.13 | 2.10 | 6.58 | 8.00 | 5.35 | 3.41 | 2.84 | 13.70 |

全年及各季节的风频玫瑰图见下图。

图4.1-5       全年风向频率图(每圈10%)

由驻马店市气象观测站风记录资料统计结果来看，该地全年最多风向为E风，频率17.87%；次多风向为ENE风，频率15.39%。按扇形方位统计，最多风出现在NE~E扇形方位上，风向频率之和为43.03%。除此之外，较多的风是在WSW~WNW扇形方位，此扇形方位的风频之和为19.93%。其它方位的风频相对比较小。该地全年静风频率13.70%。

四、常规高空气象探测资料

因规划周围50km范围内无高空气象探测数据，高空气象探测数据采用环保部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室的中尺度气象模拟数据。

高空探空数据来源于MM5中尺度模型模拟数据，水平网格分辨率为27km×27km，垂直方向从5000m以下不同高度共分为25层。该模式采用的原始数据有地形高度、土地利用、陆地-水体标志、植被组成等数据，数据源主要为美国USGS数据。原始气象数据采用美国国家环境预报中心的NCEP再分析数据作为模型输入场和边界场。高空探空气象数据参数包括：时间（年、月、日、时）、探空数据层数、每层的气压、离地高度、干球温度。

#### 4.2.1.2预测因子、评价标准、污染物排放源强

（1）预测因子

根据工程污染特征，评价预测因子为H2S、NH3、SO2、NOx、颗粒物。

（2）评价标准

本次评价工作的标准见下表。

表4.2-1        评价标准单位：mg/m3

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限制 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| H2S | 一次浓度 | 0.06（厂界） | 《恶臭污染物排放标准》表1 中二级 |
|  |  | 0.01 | 《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中浓度限值 |
| NH3 | 一次浓度 | 1.5（厂界） | 《恶臭污染物排放标准》表1 中二级 |
|  |  | 0.2 | 《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中浓度限值 |
| SO2 | 年平均 | 0.06 | 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级 |
|  | 24h平均 | 0.15 |  |
|  | 小时平均 | 0.5 |  |
| NOx | 年平均 | 0.04 |  |
|  | 24h平均 | 0.08 |  |
|  | 小时平均 | 0.2 |  |
| PM10 | 年平均 | 0.07 |  |
|  | 24h平均 | 0.15 |  |

（3）本项目污染排放源强

考虑到本次环评评价区域地处农村平原地带，根据《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2018），采用AERSCREEN计算排气筒落地浓度，各计算参数见下表：

表4.2-2    点源污染源排放参数

| 序号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标 | 排气筒高度/m | 排气筒内径/m | 烟气流速（m/s） | 烟气温度（℃） | 年排放小时数h | 排放 工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 沼气热水器排气筒 | 114.315407 | 33.373234 | 8 | 0.3 | 3.87 | 100 | 1825 | 正常 | SO2：0.0016 NOx：0.01136 |
| 2 | 饲料加工车间排气筒 | 114.31556851 | 33.37329984 | 15 | 0.4 | 9.65 | 25 | 4380 | 正常 | 颗粒物：0.00114 |
| 3 | 生物除臭装置排气筒 | 114.315439 | 33.374691 | 15 | 0.8 | 5.93 | 25 | 8760 | 正常 | NH3: 0.0039 H2S: 0.0002 |

表4.2-3    面源污染源排放参数

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标 | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 养殖区、污水处理区、沼液暂存池、有机肥发酵区 | 114.315332 | 33.374848 | 170 | 100 | 0 | 7 | 8760 | 正常 | NH3: 0.0221 H2S:0.0010 |

表4.2-4     估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ | 40 |
| 最低环境温度/℃ | -10 |
| 土地利用类型 | 农用地 |
| 区域湿度条件 | 中等湿度气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是☑ 否□ |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是□ 否☑ |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

#### 4.2.1.3评价范围、预测方案

（1）评价范围

本项目的评价等级为二级评价,确定大气环境影响评价范围。即以本项目厂址为中心区域，自厂界外延D10%（项目排放污染物最远影响距离）的矩形区域（边长取5km）。

（2）预测方案

根据HJ2.2-2018 要求，大气预测主要考虑项目建成后正常排放下各污染物对评价区域和环境空气敏感点的最大影响，预测内容包括计算评价区小时平均浓度、各场界浓度达标分析、计算无组织排放源的大气环境防护距离、确定卫生防护距离。

#### 4.2.1.4预测结果

1、有组织组织排放污染源贡献浓度预测

有组织排放污染源贡献浓度预测结果见下表

表4.2-5      有组织废气贡献值预测结果（1）

| 距离 | SO2 | NOx | 颗粒物 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 浓度（mg/m3） | 占标率（%） |
| 50.0 | 0.2034 | 0.0407 | 1.4444 | 0.5778 | 0.0860 | 0.0191 |
| 100.0 | 0.2414 | 0.0483 | 1.7136 | 0.6854 | 0.1125 | 0.0250 |
| 200.0 | 0.2087 | 0.0417 | 1.4816 | 0.5927 | 0.1049 | 0.0233 |
| 300.0 | 0.1627 | 0.0325 | 1.1554 | 0.4622 | 0.0906 | 0.0201 |
| 400.0 | 0.1343 | 0.0269 | 0.9533 | 0.3813 | 0.0727 | 0.0162 |
| 500.0 | 0.1174 | 0.0235 | 0.8334 | 0.3334 | 0.0596 | 0.0132 |
| 600.0 | 0.1016 | 0.0203 | 0.7211 | 0.2885 | 0.0560 | 0.0124 |
| 700.0 | 0.0909 | 0.0182 | 0.6456 | 0.2582 | 0.0533 | 0.0118 |
| 800.0 | 0.0836 | 0.0167 | 0.5938 | 0.2375 | 0.0500 | 0.0111 |
| 900.0 | 0.0781 | 0.0156 | 0.5546 | 0.2218 | 0.0465 | 0.0103 |
| 1000.0 | 0.0735 | 0.0147 | 0.5220 | 0.2088 | 0.0431 | 0.0096 |
| 1200.0 | 0.0650 | 0.0130 | 0.4612 | 0.1845 | 0.0392 | 0.0087 |
| 1400.0 | 0.0604 | 0.0121 | 0.4286 | 0.1714 | 0.0357 | 0.0079 |
| 1600.0 | 0.0564 | 0.0113 | 0.4007 | 0.1603 | 0.0325 | 0.0072 |
| 1800.0 | 0.0525 | 0.0105 | 0.3724 | 0.1490 | 0.0296 | 0.0066 |
| 2000.0 | 0.0496 | 0.0099 | 0.3525 | 0.1410 | 0.0272 | 0.0060 |
| 2500.0 | 0.0430 | 0.0086 | 0.3056 | 0.1222 | 0.0232 | 0.0052 |
| 下风向最大浓度 | 0.2419 | 0.0484 | 1.7175 | 0.6870 | 0.1206 | 0.0268 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 78.0 | 78.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / | / | / |

从上表可以看出，本项目有组织排放SO2、NOx小时最大浓度贡献值出现在96 m，占标率分别为0.0484%、0.6870%；颗粒物小时最大浓度贡献值出现在78m，占标率为0.0268%；

表4.2-6      有组织废气贡献值预测结果（2）

| 下风向距离 | 点源 |
| --- | --- |
|  | NH3浓度(μg/m³) | NH3占标率(%) | H2S浓度(μg/m³) | H2S占标率(%) |
| 50.0 | 0.2354 | 0.1177 | 0.0145 | 0.1449 |
| 100.0 | 0.3599 | 0.1800 | 0.0221 | 0.2215 |
| 200.0 | 0.3587 | 0.1793 | 0.0221 | 0.2207 |
| 300.0 | 0.3100 | 0.1550 | 0.0191 | 0.1907 |
| 400.0 | 0.2487 | 0.1244 | 0.0153 | 0.1530 |
| 500.0 | 0.2044 | 0.1022 | 0.0126 | 0.1258 |
| 600.0 | 0.1915 | 0.0957 | 0.0118 | 0.1178 |
| 700.0 | 0.1823 | 0.0912 | 0.0112 | 0.1122 |
| 800.0 | 0.1708 | 0.0854 | 0.0105 | 0.1051 |
| 900.0 | 0.1589 | 0.0795 | 0.0098 | 0.0978 |
| 1000.0 | 0.1475 | 0.0738 | 0.0091 | 0.0908 |
| 1200.0 | 0.1340 | 0.0670 | 0.0082 | 0.0824 |
| 1400.0 | 0.1222 | 0.0611 | 0.0075 | 0.0752 |
| 1600.0 | 0.1110 | 0.0555 | 0.0068 | 0.0683 |
| 1800.0 | 0.1015 | 0.0508 | 0.0062 | 0.0625 |
| 2000.0 | 0.0929 | 0.0464 | 0.0057 | 0.0571 |
| 2500.0 | 0.0823 | 0.0411 | 0.0051 | 0.0506 |
| 下风向最大浓度 | 0.3741 | 0.1871 | 0.0230 | 0.2302 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 83.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

从上表可以看出，本项目有组织排放NH3、H2S小时最大浓度贡献值出现在83m，占标率分别为0.1871%、0.2302%；

（2）无组织排放污染源贡献浓度预测

本次评价采用AERSCREEN模式预测评价区域H2S、NH3的最大落地浓度及场界浓度的贡献值。由于本项目恶臭气体无组织排放源均分布于养殖场区内，本次评价将无组织排放源作为一个面源来考虑对四周场界的影响。各距离点的浓度值及占标率见下表。

表4.2-7     无组织废气贡献值预测结果

| 下风向距离 | 矩形面源 |
| --- | --- |
|  | NH3浓度(μg/m³) | NH3占标率(%) | H2S浓度(μg/m³) | H2S占标率(%) |
| 50.0 | 9.8224 | 4.9112 | 0.4667 | 4.6668 |
| 100.0 | 12.8850 | 6.4425 | 0.6122 | 6.1218 |
| 200.0 | 11.5370 | 5.7685 | 0.5481 | 5.4814 |
| 300.0 | 10.0740 | 5.0370 | 0.4786 | 4.7863 |
| 400.0 | 9.2583 | 4.6292 | 0.4399 | 4.3987 |
| 500.0 | 8.4854 | 4.2427 | 0.4032 | 4.0315 |
| 600.0 | 7.8006 | 3.9003 | 0.3706 | 3.7062 |
| 700.0 | 7.2017 | 3.6008 | 0.3422 | 3.4216 |
| 800.0 | 6.6796 | 3.3398 | 0.3174 | 3.1736 |
| 900.0 | 6.2235 | 3.1117 | 0.2957 | 2.9569 |
| 1000.0 | 5.8239 | 2.9120 | 0.2767 | 2.7670 |
| 1200.0 | 5.1559 | 2.5779 | 0.2450 | 2.4496 |
| 1400.0 | 4.6165 | 2.3083 | 0.2193 | 2.1934 |
| 1600.0 | 4.1952 | 2.0976 | 0.1993 | 1.9932 |
| 1800.0 | 3.8480 | 1.9240 | 0.1828 | 1.8282 |
| 2000.0 | 3.5589 | 1.7795 | 0.1691 | 1.6909 |
| 2500.0 | 2.9901 | 1.4950 | 0.1421 | 1.4206 |
| 下风向最大浓度 | 12.8850 | 6.4425 | 0.6122 | 6.1218 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

从上表可以看出，本项目无组织排放NH3、H2S小时最大浓度贡献值出现在100m，占标率分别为6.4425%、6.1218%。

（3）无组织排放厂界浓度贡献值预测

预测本项目无组织面源污染物NH3、H2S对各场界的贡献值，预测结果见下表。

表4.2-8    本项目废气估算模式计算结果表

| 距离 | NH3 | H2S |
| --- | --- | --- |
|  | 预测浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测浓度（mg/m3） | 占标率（%） |
| 东厂界 | 0.003017 | 1.51 | 0.0002418 | 2.42 |
| 南厂界 | 0.003742 | 1.87 | 0.0002911 | 2.91 |
| 西厂界 | 0.003614 | 1.81 | 0.0002891 | 2.89 |
| 北厂界 | 0.003521 | 1.76 | 0.0002740 | 2.74 |
| 排放标准值 | 1.5 | 0.06 |

由上表可知，本项目无组织排放的NH3、H2S在各场界处的预测值均可达到对应的《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）场界浓度限值要求。

（4）周边环境空气敏感点浓度叠加预测结果分析

本项目实施后，项目周边环境空气敏感点及区域最大浓度点的NH3、H2S叠加背景浓度结果见下表。

表4.2-9    Pmax 和D10%预测和计算结果一览表   mg/m3

| 关心点 | 因子 | 最大贡献值 | 现状监测最大值 | 叠加值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宋庄村 | NH3 | 0.0030271 | 0.031 | 0.0340271 |
|  | H2S | 0.0001904 | 未检出 | 0.0001904 |
| 河崖马 | NH3 | 0.0021683 | 0.031 | 0.0341683 |
|  | H2S | 0.0001364 | 未检出 | 0.0001364 |
| 陈庄 | NH3 | 0.0023271 | 0.031 | 0.0333271 |
|  | H2S | 0.0001463 | 未检出 | 0.0001463 |
| 朱赵庄 | NH3 | 0.0028457 | 0.031 | 0.0338457 |
|  | H2S | 0.0001790 | 未检出 | 0.0001790 |

由表4.2-14 可知，本项目无组织排放的NH3、H2S在各敏感点的预测值均可达到《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2－2018）附录D中浓度限值（NH30.2mg/m3、H2S0.01mg/m3）。

3、评价等级

评价等级判别结果见下表。

表4.2-10    Pmax 和D10%预测和计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准 （mg/m3） | Cmax（mg/m3） | Pmax（%） | D10%（m） | 确定等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沼气热水炉 | SO2 | 0.5 | 0.2419 | 0.0484 | / | 三级 |
|  | NOx | 0.25 | 1.7175 | 0.6870 | / | 三级 |
| 饲料加工间 | 颗粒物 | 0.45 | 0.1206 | 0.0268 | / | 三级 |
| 生物除臭装置 | NH3 | 0.2 | 0.3741 | 0.1871 |  |  |
|  | H2S | 0.01 | 0.0230 | 0.2302 |  |  |
| 养殖区、污水处理区、沼液暂存池、有机肥发酵区 | NH3 | 0.2 | 12.8850 | 6.4425 | / | 二级 |
|  | H2S | 0.01 | 0.6122 | 6.1218 | / | 二级 |

经计算，本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的NH3Pmax值为6.4425%,Cmax为12.885μg/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

4、污染物排放量核算

本项目大气污染物年排放量包括项目各有组织排放源和无组织排放源在正常排放条件下的预测排放量之和。污染物年排放量按下述公式计算：

式中；E年排放——项目年排放量，t/a；

Mi有组织——第i个有组织排放源排放速率，kg/h；

Hi有组织——第i个有组织排放源年有效排放小时数，h/a；

Mj无组织——第j个无组织排放源排放速率，kg/h；

Hj无组织——第j个无组织排放源年有效排放小时数，h/a；

根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942—2018）废气排放口分为主要排放口、一般排放口和其他排放口，本项目废气排放口均属于一般排放口。

表4.2-11     大气污染物有组织排放量核算表

| 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |
| DA001 | SO2 | 2.22 | 0.0016 | 0.0029 |
|  | NOx | 15.82 | 0.01136 | 0.02074 |
| DA002 | 颗粒物 | 0.285 | 0.00114 | 0.005 |
| DA003 | NH3 | 0.39 | 0.0039 kg/h | 0.0346 |
|  | H2S | 0.024 | 0.00024 kg/h | 0.0021 |
| 一般排放口合计 | SO2 | 0.0029 |
|  | NOx | 0.02074 |
|  | 颗粒物 | 0.005 |
|  | NH3 | 0.0346 |
|  | H2S | 0.0021 |
| 有组织排放总计 |
| 有组织排放总计 | SO2 | 0.0029 |
|  | NOx | 0.02074 |
|  | 颗粒物 | 0.005 |
|  | NH3 | 0.0346 |
|  | H2S | 0.0021 |

表4.2-12   大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（mg/m3） |  |
| 1 | 1# | 厂区恶臭 | NH3 | 控制饲养密度、采用节水型饮水器、加强通风、全漏缝地板并及时清粪，喷洒除臭剂 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 1.5 | 0.1936 |
| 2 | 1# | 厂区恶臭 | H2S |  |  | 0.06 | 0.00921 |
| 无组织排放总计 |
| 无组织排放总计（t/a） | NH3 | 0.1936 |
|  | H2S | 0.00921 |

表4.2-13     项目大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 0.0029 |
| 2 | NOx | 0.02074 |
| 3 | 颗粒物 | 0.005 |
| 4 | NH3 | 0.2282 |
| 5 | H2S | 0.01131 |

5、大气环境影响自查表

表4.2-14   建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级☑ | 三级□ |
|  | 评价范围 | 边长=50km □ | 边长5~50km ☑ | 边长=5km □ |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a | 500~2000t/a | ＜500t/a☑ |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2 、 NO2 、 PM2.5 、 PM10 、CO、O3 ）、其他污染物（ H2S、NH3） | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准☑ | 地方标准□ | 附录D☑ | 其他标准□ |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ | 二类区☑ | 一类区和二类区□ |
|  | 评价基准年 | （2018）年 |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ | 主管部门发布的数据☑ | 现状补充监测□ |
|  | 现状评价 | 达标区□ | 不达标区☑ |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ | 拟替代的污染源□ | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源□ |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ | AUSTAL2000□ | EDMS/AEDT□ | CALPUFF□ | 网格模型□ | 其他☑ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ | 边长5~50km□ | 边长=5km☑ |
|  | 预测因子 | 预测因子（H2S、NH3） | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%☑ | C本项目最大占标率＞100%□ |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ | C本项目最大占标率＞10%□ |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%☑ | C本项目最大占标率＞30%□ |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（）h | c非正常占标率≤100%□ | c非正常占标率＞100%□ |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标☑ | C叠加不达标□ |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%☑ | k＞-20%□ |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（H2S、NH3、SO2、NOx） | 有组织废气监测□ 无组织废气监测☑ | 无监测□ |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ ） | 监测点位数（ ） | 无监测□ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受☑ 不可以接受□ |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ ）厂界最远（ ）m |
|  | 污染源年排放量 | SO2（） | NOx（） | H2S（） | NH3（） |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |

#### 4.2.1.5防护距离的确定

1、大气环境防护距离计算

参考同类环评报告，本次计算大气环境防护距离时将养殖场猪舍、粪污处理系统作为一个整体无组织排放单元计算项目实施后大气环境防护距离。根据《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2018）要求，采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算本项目无组织排放单元的大气环境防护距离。经计算本项目无组织排放单元大气环境防护距离见下表。

表4.2-15      大气防护距离计算参数和结果

| 污染物名称 | 源强 | 面源高度 | 面源长度 | 面源宽度 | 标准值 | 大气环境防护距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kg/h | m | m | m | mg/m3 | m |
| NH3 | 0.0221 | 5 | 170 | 110 | 0.2 | 无超标点 |
| H2S | 0.0010 | 5 | 170 | 110 | 0.01 | 无超标点 |

由上表可知，本项目无组织排放单元无需设置大气环境防护距离。

2、卫生防护距离计算

依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-1991）卫生防护距离确定方法，无组织排放源所在的生产单元(生产车间)与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为：

式中：Cm—标准浓度限制（mg/m3）；

L—工业企业所需卫生防护距离（m）；

r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）。根据生产单元占地面积S(m2)计算，r=(S/π)0.5；

A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次。根据项目所在地年平均风速和大气污染源构成类别查取，具体数值取自GB/T13201—91中表5。

QC—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h），根据工程分析获取。

依照上述公式，无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算参数及其结果见下表。

表4.2-16      卫生防护距离计算结果表

| 无组织排放源 | 污染物 | 标准 mg/m3 | 源强特征 | 计算系数 | 计算结果 （m） | 卫生防护距离 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 源 强 （kg/h） | 面积 | A | B | C | D |  |  |
| 场区（含猪舍、污水处理系统、粪污处理系统、沼液储存池） | NH3 | 0.2 | 0.0221 | 170×110 | 350 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 1.425 | 50 |
|  | H2S | 0.01 | 0.0010 | 170×110 | 350 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 1.265 | 50 |

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》规定，“无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。”

因此，本项目养殖区、污水处理系统、固粪处理区、无害处处理车间和沼液储存池均需设置100m卫生防护距离。根据项目场区平面布置，确定本次工程的卫生防护距离设防范围，具体见下表。

表4.2-17    卫生防护距离设防范围一览表

| 厂界 | 东 | 南 | 西 | 北 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界外防护范围 | 90 | 75 | 90 | 90 |

根据现场踏勘，距项目最近敏感点为南侧420m 的宋庄村，不在厂界外卫生防护距离设防范围内。项目场区距离最近敏感点的距离可以满足规范要求。

#### 4.2.1.6大气环境影响评价结论

①项目实施后，工程采取措施后排放的H2S、NH3在各敏感点处的污染物浓度均能满足《环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2018）》中附录D中有害物质的最高允许浓度，SO2、NO2在各敏感点处的污染物浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；

②四周场界H2S和NH3在浓度值均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中场界标准值的要求。

③本项目养殖区需设置卫生防护距离为100m，结合场区平面布置，本项目卫生防护距离设置为：东场界90m、南场界75m、西场界90m、北场界90m，本项目卫生防护距离示意图见附图。

### 4.2.2废水环境影响分析

依据本项目工程分析，运营期废水主要为生活污水、冲洗废水、养殖废水、锅炉排水等。经污水处理站处理后，回用于周围农田施肥，排放量为0。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目废水不外排，评价等级为三级B，项目可不进行水环境影响预测。项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表见下表。本项目地表水评价对污水处理方案可行性进行分析，对其回用可行性进行重点分析。

表4.2-18      废水污染源排放清单

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 综合废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 排至厂内污水处理站 | 连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律 | DW001 | 收集池、沼液暂存池、黑膜沼气池 | 漏缝板盖泄湖沼气池、沼气沼液、沼渣综合利用 | 无 | □是 □否 | □企业总排口 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 |

#### 4.2.2.1正常工情况

工程废水产生量为夏季120.586m3/d，其他季节76.386m3/d，作为农肥施用于项目周边农田。废水全部消纳利用，不外排。工程的生产运营不会对评价区地表水环境造成污染影响。

#### 4.2.2.2非正常工情况

本项目事故主要考虑沼气工程处理单元事故状况，无法处理运营期废水的情况，此时，收集池兼做事故池，生产和生活废水先进入收集池内暂存，待沼气工程正常运行后，未处理废水再进入沼气工程进行处理。

#### 4.2.2.3雨季及非施肥期

雨季及非施肥期，工程所产生的沼液（夏季120.586m3/d，其他季节76.386m3/d）无法及时消纳，全部暂存于沼液储池。

本项目沼液最大产生量为120.586m3/d，沼液储存池按照166天污水量设计，则污水量容积为20017.3 m3。

上蔡县历年最大日降雨量为221.6mm/d，平均最大降雨持续时间为1天，经计算沼液储存池一次最大雨水量为997.2 m3。

根据《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T26624-2011）中要求，宜预留0.9m高的空间，预留体积按照设施的实际长和宽以及预留高度进行计算，并且池体高度或深度不能超过6m，则预留体积不低于4050 m3。

综上，沼液储存池容积不应小于20017.3+997.2+4050=25064.5 m3。本项目设计沼液储存池容量为27000m3，能够满足沼液储存需求。

项目沼液消纳地围绕项目区周边，项目区域地势北高南低，雨涝季节项目区及周边消纳地的积水随地势由北向南流，工程的生产运营不会对评价区地表水环境造成污染影响。

项目北侧826米处是黑河，南侧1260米处是洪河，区域地势整体北高南低，西高东低，项目所在地海拔高度为52m，项目四周区域消纳地海拔高度分别为：东侧51m，南侧50m，西侧52m，北侧52m，项目四周是北高，东、南、西侧相对较低，雨水流向是从项目区向其他三个方向径流，小区域内西侧比东侧低。雨水季节，项目地表水体流向是从项目首先向南侧进入沟渠，生产沟水体从西向东流经约3.7km 后汇入黑河，黑河从西向东流向。

根据项目四周水力联系，雨水季节，沼液消纳地在没有充分吸收消纳沼液时，遇雨水冲洗，将形成地表径流，经项目南侧的沟渠汇入黑河，污染黑河水源，故环评提出，建设单位对沼液消纳地应建立科学合理的沼液利用制度，沼液适当施用，由企业结合农业技术部门根据天气状况、当地土地消纳能力、农田施肥及灌溉规律等定时定量合理施肥，遇雨季，应将沼液暂存于暂存池内，严禁进行消纳地施肥，防止沼液雨季随地表径流进入附近河流，污染地表水体。

### 4.2.3地下水环境影响分析

#### 4.2.3.1地下水评价等级

根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）评价等级划分依据，建设项目评价等级由项目类别和环境敏感程度共同判定：

（1）地下水环境影响评价项目类别：根据HJ610-2016 附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目行业类别属于畜禽养殖场、养殖小区项目，环境影响评价文件类型为报告书，因此其地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类。

（2）建设项目场地的地下水环境敏感程度：根据《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》，本项目在饮用水源保护区范围之外，不会对上蔡县饮用水源产生影响。且本项目周围无国家和地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区。因此，本项目的地下水环境敏感程度为不敏感。

根据评价工作等级分级表可知，本项目地下水评价工作等级为三级。

#### 4.2.3.2区域水文地质条件

1、地质状况

本项目位于上蔡县西洪乡朱赵村北侧，地下水流向和地势基本一致，由西南向东北减低，平均比降1/3600～1/4000。

上蔡县地下水资源分为三个水文地质分区：芦岗以东的岗东平原富水区、岗西中等富水区、岗岭贫水区。根据河南省地矿厅地质三队提供的勘查资料，城区30m以上的地下水多为潜水，下部为承压水。岗东平原富水区，其主要补给是接受相邻区域水平方向上的径流补给和层间的赿流补给，在天然条件下该区地下水流向东南。本区深层地下水含水层是指30－500m深度以内的含水岩组，其含水层岩性为粉细砂、细砂、中粗砂及砂砾石层。250－300m深度间具有多层下更新统含水沙层，向东及东北方向，砂层厚度大，分选好，富水性和导水性均较好，单井出水量一般为1700～2000m3/d。

经现场调查本项目附近村民饮用水采用自建水井，饮用地下水。

2 、项目区域地下水情况

本项目位于上蔡县西洪乡朱赵村北侧，本项目位于上蔡县城市饮用水水源地北侧，本项目距上蔡县城市饮用水水源地一级保护区最近距离约为9.712km，对比西洪乡饮用水水源地保护区划，本项目距西洪乡饮用水水源地一级保护区最近距离约为3.3km，本项目不在饮用水源保护区范围内，建设单位拟自行建设自备井1口以满足自身用水需求。

#### 4.2.3.2地下水环境影响分析

项目建成投产后，养殖废水全部经污水处理设施处理后还田综合利用，对地下水的影响主要为场区内污水处理池及沼液储存池防渗措施不到位导致的废水下渗对地下水的影响；猪粪、沼渣乱堆乱放，可能转入环境空气或地表水体，并通过下渗影响到地下水环境；废水的还田利用可能对地下水质产生的影响。

污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物的净化场所和防护层。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。

（1）场区对地下水的影响

场区包括养殖区、固粪处理区、污水处理区、沼液储存池以及污水管线等。其对地下水影响的主要途径为贮存的养殖废水直接下渗或粪便堆存过程中粪便所含污水渗漏对浅层地下水构成影响。

根据区域水文地质资料，项目区包气带中地下埋深10m处仍为黏土层，渗透系数低，可有效防止污水下渗的污染，同时为防止渗漏风险，评价要求对场区各部分做好防渗处理及地下水监测工作。项目区地下水污染防治措施详见下表。

表4.2-19         项目污染地下水途径及防治措施一览表

| 序号 | 项目 | 保护措施 | 达到效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍 | 猪舍底部在清场夯压的基础上混凝土防渗，渗透系数1.0×10-7cm/s，减少污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度 | 猪舍符合《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求，具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施； 畜禽粪便的贮存相关要求，应具备防渗、防风、防雨的“三防”措施，雨污分流满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81~2001）要求满足《畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）》（豫环文（2012）99号文）要求 |
| 2 | 沼液储存室 | 沼液储存池为满足农闲期沼液产生量，容积不小于166 日的废水产生量，池容设计为27000m3，储存池在清场夯压的基础上铺设HDPE膜防渗，渗透系数1.0×10-10，并设置导流渠 |  |
| 3 | 污水处理系统 | 收集池应为砖混结构 |  |
| 4 | 固粪处理区 | 三面砌筑密闭式围挡；其上搭建顶棚。地面在清场夯压的基础上混凝土防渗，渗透系数1.0×10-7cm/s |  |
| 5 | 厂区雨污管网 | 雨污分流、按照畜禽养殖业污染防治技术规范要求进行建设 |  |
| 6 | 厂区内净道与脏道设置 | 合理设置厂区内净道和脏道，脏道地区硬化防渗处理，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。路两边设置路沿石；人行道采用透水方砖或植草砖铺设，下面用透水材料铺垫，孔隙间种植草本植物，增加雨水下渗量，可有效减缓地面硬化对地下水涵养产生的不利影响（净道的渗透系数≤1.0×10-5cm/s） |  |

综上分析，建设项目场区地下水环境在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地下水水质影响较小，项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此对地下水环境质量影响较小。

（2）沼液消纳地对地下水影响分析

①沼液施肥方式对地下水的影响

沼液施肥方式有釆用田间开沟洒施、叶面喷施和浇施三种方式，宜在各种作物的各生长关键时期之前施用。本项目由场区沼液储存池引至施肥农田主官网长度为沼液由沼液储存池引至施肥农田，沼液输送管道主干管长沼液输送管网长度为27000m，其中干管长度3000m，支管24000m；主干管直径为160mm，支管直径分别为110mm 和75mm。每个施肥口设有阀门，每两个施肥口间隔50-60m，埋深0.8m。当地群众只需通过软管和预留口连接，在田间采用喷灌的方式对农田进行施肥。喷灌方式相对开沟洒施和浇施来讲对地下水影响最小。

②沼液施肥对地下水可能存在的影响

本项目产生的沼液暂存于沼液储存池内，在施肥季节施用于农田，沼液施用于农田可能会对地下水水质造成影响。沼液中NH3-N在包气带中的迁移是一个复杂的过程，主要的化学反应是硝化、反硝化作用。本项目厌氧处理后的废水经过在耕作土中的迁移转化、吸附降解等作用，进入环境的NH3-N被大量吸附并保存在土壤中。由于植物的根区效应，在植物的根系周围形成了许多好氧、缺氧和厌氧小区，NH3-N在植物根系好氧环境下经硝化作用转化为NO3-，NO3-扩散到缺氧区，通过微生物的反硝化作用还原为N2或N2O而去除，因此沼液施肥主要是将沼液作为农肥被农作物吸收，变成供养农作物的养分，不会对地下水水位产生影响。

#### 4.2.3.4预防地下水污染的要求和管理建议

项目在施工和运营阶段，应充分做好排污管道的防渗处理，杜绝污水渗漏，确保污水收集处理系统衔接良好，严格用水管理，防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生。营运期环境管理建议严格按照以下要求进行管理：

①《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）规定，养殖场实施雨水和污水收集输送系统分离，在场区内设置的污水收集输送系统，不得采用明沟布设。排水沟应采取水泥硬化防渗措施或采用水泥排水管进行输送，防止随处溢流和下渗污染。

②固粪处理区设置顶棚、地面防渗措施，防止粪便淋滤液污染地下水。

③本项目应在建设项目沼液消纳地上、下游各布设1个跟踪监测点，应明确各监测点的点位、井深、监测浅层地下水、监测因子及监测频次等参数，并明确各检测点的基本功能，本项目为背景值监测点和地下水环境影响跟踪监测点。

④企业应提高地下水风险防范意识，制定地下水风险事故应急措施，明确地下水污染情况下应采取的控制污染源、切断污染途径的封闭、截流措施等。

综上分析，严格落实各项地下水防治措施的前提下，项目建设对地下水的影响能得到有效控制。

### 4.2.4声环境影响分析

#### 4.2.4.1噪声污染源强

噪声污染防治措施为将高噪声设备布置在密闭隔声车间内，猪舍采用砖混结构，

并且墙面附有保温材料；生产设备则采取基础减振及隔声等措施。则项目主要高噪声设备经采取以上降噪措施后各噪声值如下表所示。

表4.2-20         项目噪声设备采取降噪措施后的噪声值一览表单位：dB(A)

| 污染物来源 | 种类 | 产生方式 | 源强dB（A） | 治理措施 | 排放源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪舍 | 猪叫 | 间断 | 70 | 隔声降噪 | 55 |
|  | 空压机 | 间断 | 90 | 隔声降噪 | 70 |
|  | 风机 | 连续 | 80 | 猪舍隔声 | 60 |
| 粪污处理区 | 水泵 | 连续 | 85 | 选用低噪声设备、隔音、减振 | 65 |
|  | 固液分离机 | 连续 | 75 |  | 60 |
|  | 翻抛机 | 间断 | 75 |  | 60 |

#### 4.2.4.2预测模式

本次声环境影响预测采用《环境影响评价技术导则(声环境)》(HJ 2.4-2009)中工业噪声预测计算模式，噪声预测公式如下：

（1）无指向性点声源的几何发散衰减公式：

式中：LP(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)；

LP(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)；

r ——预测点距噪声源距离，（m）；

r0——源强外1m处。

（2）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：

式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T ——预测计算的时间段，s；

ti——i声源在T时段内的运行时间，s。

（3）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：

式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb——预测点的背景值，dB(A)。

由于项目车间内高噪声设备放置比较集中，且车间面积较小，因此以生产车间作为噪声源， 根据本工程的噪声源在厂区的位置分布，对本项目主要高噪声源对各厂界及区域敏感点的影响进行预测。本工程建成后噪声预测结果见下表。

表4.2-21    本工程完成后噪声预测结果    单位：dB（A）

| 预测点 | 噪声源 | 厂界距离噪声源距离（m） | 对厂界噪声贡献值（dB(A)） | 昼间对厂界噪声贡献值 | 背景值 | 叠加值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
| 东厂界 | 猪舍风机 | 40 | 41.7 | 52.7 | 53.2 | 42.5 | 55.97 | 42.5 |
|  | 猪叫声 | 45 | 35.6 |  |  |  |  |  |
|  | 水泵 | 35 | 47.9 |  |  |  |  |  |
|  | 固液分离机 | 40 | 41.7 |  |  |  |  |  |
|  | 翻抛机 | 40 | 41.7 |  |  |  |  |  |
| 南厂界 | 猪舍风机 | 55 | 38.8 | 42.37 | 52.3 | 42.3 | 52.72 | 42.3 |
|  | 猪叫声 | 55 | 33.8 |  |  |  |  |  |
|  | 水泵 | 120 | 36.5 |  |  |  |  |  |
|  | 固液分离机 | 120 | 31.5 |  |  |  |  |  |
|  | 翻抛机 | 120 | 31.5 |  |  |  |  |  |
| 西厂界 | 猪舍风机 | 40 | 41.7 | 51.91 | 52.2 | 42.3 | 55.07 | 42.3 |
|  | 猪叫声 | 40 | 36.7 |  |  |  |  |  |
|  | 水泵 | 30 | 49.2 |  |  |  |  |  |
|  | 固液分离机 | 30 | 44.2 |  |  |  |  |  |
|  | 翻抛机 | 30 | 44.2 |  |  |  |  |  |
| 北厂界 | 猪舍风机 | 80 | 35.3 | 49.07 | 52.4 | 41.9 | 54.06 | 41.9 |
|  | 猪叫声 | 80 | 30.3 |  |  |  |  |  |
|  | 水泵 | 40 | 46.7 |  |  |  |  |  |
|  | 固液分离机 | 40 | 41.7 |  |  |  |  |  |
|  | 翻抛机 | 40 | 41.7 |  |  |  |  |  |

由以上分析知：项目主要噪声设备经采取厂房隔声、基础减振及场区绿化等降噪措施，并经一定距离衰减后，预测各场界噪声贡献能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2 类标准要求。项目环境敏感点距离项目厂界较远，均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。因此项目噪声对周围环境影响较小。

### 4.2.5固体废物环境影响分析

#### 4.2.4.3项目固体废物产生情况及处置措施

根据工程分析可知，项目营运期产生的固废主要包括猪粪固形物、厌氧发酵后的沼渣、养殖过程产生的病死猪尸及疾病防疫产生的医疗废物、废脱硫剂。项目营运期固体废物产生情况及处置措施见下表：

表 4.2-22	  固体废物产排情况及处置措施一览表

| 序号 | 产生环节 | 名称 | 固废性质 | 产生量（t/a） | 处置措施 | 排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清除猪粪 | 猪粪 | 一般固废 | 6251.33 | 制有机肥 | 0 |
| 2 | 厌氧发酵系统 | 沼渣 | 一般固废 | 1248.3 | 制有机肥 | 0 |
| 3 | 养殖过程 | 病死猪尸 | 危险固废（HW01） | 22.612 | 每天由密闭罐车运送至上蔡县无害化处理中心进行无害化处理。 | 0 |
| 4 | 防疫 | 医疗固废 | 危险固废（HW02） | 0.15 | 场内暂存，定期交由新蔡县中绿环保科技有限公司处置 | 0 |
| 5 | 沼气脱硫装置 | 废脱硫剂 | 一般固废 | 0.355 | 生产厂家统一回收处置 | 0 |
| 6 | 饲料加工粉尘 | 饲料粉尘 | 一般固废 | 0.494 | 收集后回用与饲料加工或直接作为饲料 | 0 |
| 7 | 员工 | 生活垃圾 | 一般固废 | 7.3 | 送环卫部门处理 | 0 |

根据上表，项目营运过程中产生的固体废物均得到妥善处理，处理率达到 100%，并充分回收利用有价值的物质，做到减量化、无害化，对环境无影响。

### 4.2.6土壤环境影响分析

#### 4.2.6.1影响识别

本项目土壤环境影响类别属于污染影响型，影响途径为大气沉降和沼液垂直入渗。建设项目土壤影响类型与影响途径识别、建设项目土壤环境影响源及影响因子识别见下表：

表 4.2-23	  建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 | 生态影响型 |
| --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 | 盐化 | 碱化 | 酸化 | 其他 |
| 建设期 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 运营期 | √ | / | √ | / | / | / | / | / |
| 服务期满后 | √ | / | / | / | / | / | / | / |

表 4.2-24	  污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染物指标 | 特征因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车间/场地 | 排气筒/车间 | 大气沉降 | NO2、SO2、TSP、NH3、H2S | NH3、H2S | 连续 |
|  |  | 地面漫流 | / | / | / |
|  |  | 垂直入渗 | COD、氨氮 | / | / |
|  |  | 其他 | / | / | / |

#### 4.2.6.2评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A（规范性附录）土壤环境影响评价项目类别，本项目属于III 类项目，本项目占地面积40000m2=4hm2≤5hm2，故占地规模为小型。根据污染影响型评价工作等级划分表：

表 4.2-25	  污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级敏感程度 | I类 | II类 | III类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| “-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |

表 4.2-26	  污染型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园林、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

本项目四周用地为耕地，故敏感程度为敏感。根据污染影响型评价工作等级划分表本项目土壤评价级别为三级评价。

#### 4.2.6.3现状调查

项目区域土壤为黄淮平原冲积潮土，主要是近代黄河沉积物经人民耕作熟化而成。按照黄水“紧砂慢淤静水碱”的规律，经多次水流分选沉积，形成土壤质地复杂的差异性和剖面地质层次的多样性。据土壤普查，全区土壤分为3个土类，分6个亚类，9个土属，29个土种 。其中潮土为主要土类，且以黄潮土最多，占土壤面积的86.55%；另有风沙土6.4万亩，占土壤面积的4.6%；沿土1.02万亩，占土壤面积的0.74%。据分析，由于成土时间短，土壤受沉积物影响明显，层次发育微弱，质地剖面沙粘层交换重叠，土体疏松，有机物积累较少；部分土壤受地下水升降和季风气候影响，存在盐碱化与沙化现象。本项目所在区域土壤类型属于潮土。

#### 4.2.6.4预测评价

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）评价工作等级为三级的建设项目，可采用定性描述或类比分析法进行预测，本次评价采用定性描述对土壤环境影响进行定性说明。

（1）沼液施用对土壤环境影响分析

根据项目土壤环境质量现状监测结果，项目占地范围内及场区周边拟进行沼液利用范围内土壤取样，监测结果显示，目前土壤中各污染物含量均低于农用地土壤污染风险筛选值（基本项目），表明区域土壤未受到污染。

发酵储存池产生的沼液作为有机肥，用于养殖场周边农田施用。

沼液中含有氮、磷、钾元素，还含有丰富的多种微量原素、氨基酸、 抗菌素、植物激素和水解酶，能很好改善土壤结构，促进作物生长。但沼液过量施用存在对土壤性质产生影响。

经查阅文献资料 《猪场沼液灌溉冬小麦对土壤质量的影响》（董红敏、陶秀萍、尚斌，中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所农业部农业环境与气候变化重点开放实验室），经文献实验期间在小麦成长期，施用三次沼液，在小麦收割后对土壤进行采样检测，经检测结果显示沼液施用可增加表层土壤(0~10 cm) 有机质含量，最高增幅为3.0kg/hm2；灌溉猪场沼液有降低土壤 pH值的作用，最高下降 0.4个pH单位，但未发生土壤酸化；只有追施3次沼液的处理才有土壤中明显氮积累的现象。通过以上分析说明控制沼液的合理施用，可有效的为植物生长提供充足的养分，同时可预防土壤中各种物质的积累，影响土壤环境质量。本项目沼液的使用由养殖场配备专业技术人员指导当地农户合理使用，严控施用量，对土壤环境的影响在可控范围内。

（2）废气排放对土壤环境的影响分析

由于本项目产生的大气污染物主要是颗粒物、氨、硫化氢、二氧化硫、氮氧化物，根据上述物质的理化性质可知，其废气排放对土壤环境的影响均较小。针对本项目的生产特点，本项目对土壤污染的途径主要是沼气池废水泄漏及一般固废不按规定进行处置，随意丢弃，与地下水污染的途径基本类似。

本项目采取分区防渗的措施，根据项目可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将评价区域划分为重点污染防治区和一般污染防治区。

重点污染防治区：指污染地下水环境的物料泄漏后，不容易被及时发现和处理的区域。主要包括调节池、黑膜沼气池、污水收集管道、沼液暂存水池、喷淋消毒区等。对于重点污染防治区，参照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（环发[2004]7号，2004年4月30日实施）、《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）进行防渗设计。

重点防渗区技术要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1*10-7cm/s，或参照GB18595执行；一般防渗区技术要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1*10-7cm/s，或参照GB16889执行；简单防渗区技术要求：一般地面硬化。

表4.2-27    项目防渗区划分

| 划分区域 | 构筑物 | 防渗区域 |
| --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 调节池、黑膜沼气池、污水收集管道、沼液暂存水池、喷淋消毒区 | 底部及四周 |
|  | 猪舍内部、有机肥发酵区 | 地面 |
| 一般防渗区 | 生产区地面 | 地面 |
| 简单防渗区 | 办公生活区 | 地面 |

评价要求建设单位按规定对固废进行相应的处理和处置，并作好相应的产生、出入口、处理处置的记录台账，发生随意丢弃的可能性较小。

综合上述分析，只要建设单位按规范要求作好相应的防渗及固废处理处置等工作，项目运营期间对土壤环境的影响较小。

## 4.3风险影响分析

根据国家环境保护局（90）环管字057号文《关于对重大环境污染事故隐患进行风险评价的通知》精神，依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）对本项目进行风险评价。拟通过分析项目中主要物料的危险性，划分评价等级，识别装置的潜在危险源并提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

### 4.3.1风险识别及评价等级确定

（1）风险识别

①病原菌

项目为养殖项目，涉及的物料主要饲料、水、疫苗、脱硫剂及除臭剂等，原料中无可燃、易燃或有毒的物质，但建设单位在猪只的养殖过程中产生的猪粪如未处理得当可能产生诱发传染病，主要有以下危害特性：病猪产生的粪尿和尸体中含有病原菌会产生水污染，引起疾病的传播和流行，造成猪群死亡，并且传染给其他禽畜和人；常见的猪群传染病为口蹄疫、猪流感等。

②沼气

沼气是一种混合气体，它的主要成分是CH4，其次有CO2、H2S、氮及其他一些成分。沼气的组成中，可燃成分包括CH4、H2S、CO和重烃等气体；不可燃成分包括CO2、氮和氨等气体。在沼气成分中CH4含量为55%～70%、CO2含量为28%～44%、H2S平均含量为0.034%。甲烷的主要危险特性和理化性质见下表。

表4.3-1    甲烷的理化性质和危险特性

| 第一部分：危险性概述 |
| --- |
| 危险性类别 | 4（易燃气体） | 燃爆危险 | 易燃 |
| 侵入途径 | 吸入 | 有害燃烧产物 | 一氧化碳、二氧化碳 |
| 健康危害 | 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%~30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |
| 第二部分：理化特性 |
| 外观及性状 | 无色无臭气体 |
| 熔点（℃） | ＜-182.5℃ | 相对密度（水=1） | 0.42（-164℃） |
| 闪点（℃） | -18842%浓度×60分钟 | 相对密度（空气=1） | 0.55 |
| 最低点火能量 | 0.28mJ | 爆炸上限%（V/V） | 15%（体积百分比） |
| 沸点 | -161.5℃ | 爆炸下限%（V/V） | 5.15% |
| 溶解性 | 微溶于水、溶于醇、乙醚 |
| 主要用途 | 主要用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造 |
| 第三部分：稳定性及化学活性 |
| 稳定性 | 稳定 | 避免接触的条件 | 明火、高热 |
| 禁配物 | 强氧化剂 | 聚合危害 | 不聚合 |
| 分解产物 | 一氧化碳、二氧化碳 |
| 第四部分：毒理学资料 |
| 急性毒性 | 小鼠吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用；兔吸入42%浓度×60分钟 |
| 毒性 | 属微毒类。允许气体安全地扩散到大气中或当作燃料使用。有单纯性窒息作用，在高浓度时因缺氧窒息而引起中毒。空气中达到25%~30%出现头昏、呼吸加速、运动失调。 |
| 最该容许浓度 | 300mg/m3 |

由上表可见，本工程所涉及的危险性物质主要分布在沼气池、沼气输送管线及污水收集池。

（2）环境风险事故分析

沼气属于易燃气体，在贮存和输送过程中，如管理操作不当或意外事故，存在着燃烧、爆炸等事故风险，一旦发生这类事故，将对周围环境及人身财产产生较大的影响和损失。本项目的事故风险易发生环节主要有：沼气贮存过程；沼气的输送过程。

（1）沼气贮存、输送过程

本项目产生的沼气为易燃气体，火灾危险性类别为甲类，如贮存输送过程维护保养不当、操作不当使得管线损坏、水封高度不足，造成沼气泄露，遇明火存在着火灾、爆炸的事故风险。这不仅会对周围环境产生较大的影响，甚至还要危及人身的生命安全。

（2）沼气收集、利用过程

本项目中沼气直接在黑膜沼气池内存储，根据对本项目工艺系统的风险调查分析，确定本项目中主要风险单位为：黑膜厌氧发酵塘及配套的沼气输送管线。

根据以上几种风险事故的分析，拟建项目环境风险类型及危害主要存在以下几个方面：

（1）沼气泄漏会引发局部地区空气中甲烷浓度过高，大量吸入甲烷后引发中毒。

（2）沼气燃烧及爆炸，产生大量CO2，引发局部地区空气中CO2浓度过高，大量吸入后引发中毒。

根据以上分析，拟建设项目风险识别结果见下表。

表4.3-2    环境风险识别汇总表

| 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | 沼气池 | 甲烷 | 泄露、燃烧、爆炸 | 大气环境 | 周边村庄 |
| 污水处理站 | 输送管线 | 甲烷 | 泄露、燃烧、爆炸 | 大气环境 | 周边村庄 |

火灾爆炸事故的主要原因：制度不健全或者不执行；工艺设计和技术缺陷；设备缺陷；违反操作规程或者违章指挥；缺乏安全意识和防火防爆技术知识；缺乏检查和维修保养；引火源控制不当；沼气使用不当。

（3）评价等级确定

按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

表4.3-3    风险评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a：是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |

表4.3-4      建设项目Q值确定表

| 序号 | 类别 | 物质名称 | 临界量（t）（HJ/T169－2018）附录B | 实际最大储存量 | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 易燃气体 | 甲烷 | 10t | 3.77t | 0.87 |

本项目厂区设置1个黑膜沼气池，总容积为5200m3，最大储气量约5200m3。其中甲烷含量约为55%--70%，本项目甲烷含量按照60%计算，贮存甲烷约为3.77t。经计算，本项目Q﹤1（0.38）。该项目环境风险潜势为Ⅰ。环境风险评价等级为简单分析。为了更好的进行风险防范和制定合理的应急措施，本次风险大气评价范围考虑设置为以项目所在地为半径3km范围。

### 4.3.2源项分析

风险源项分析的主要目的是确定最大可信事故的发生概率，确定危险化学品的泄漏量，一般采取类比调查、概率法或指数确定，本评价以类比调查结合《环境风险评价实用技术和方法》推荐的方法进行分析。

不同事故其引发因素、伤害机制、危害时间及空间尺度上有很大区别，并相互作用和影响。由上述事故统计和风险识别可知，本项目主要危害物质具有燃烧爆炸的特性，从而决定了项目的主要危险事故为火灾、爆炸。

1、火灾

经类比，项目火灾危害级别对应的距离见下表。

表4.3-5    危害级别对应的距离

| 危害级别 | 距离（m） | 对设备的损害 | 对人的损害 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 32.6 | 操作设备全部损坏 | 1%死亡/10秒 100%死亡/1分钟 |
| B | 39.9 | 在无火焰、长时间辐射下木材燃烧的最小能量 | 重大损伤亡/10秒 100%死亡/1分钟 |
| C | 56.4 | 在无火焰，木材燃烧，塑料熔化的最低能量 | 1度烧伤/10秒 1%死亡/1分钟 |
| D | 99.7 | 没有什么损坏 | 20 秒以上感觉疼痛 |
| E | 157.7 | 没有什么损坏 | 长期辐射，无不舒服感 |

根据场区平面图可知，盖泻湖沼气池与最近猪舍的距离为46m，因此沼气着火时对猪舍的影响危害等级介于B、C 级之间，猪舍内猪死亡概率很低。此外，盖泻湖沼气池与最近生活管理区相距为140m，对人不会造成伤害。

2、爆炸冲击波

冲击波损害等级对应距离见下表。

表4.3-6    危害级别对应的距离

| 损害等级 | 距离（m） | 爆炸损害特性 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 对设备的损害 | 对人的损害 |
| A | 17.2 | 重创建筑物和设备 | 1%死亡肺部损害 ＞50%耳膜损害 ＞50%被抛射物严重砸伤 |
| B | 34.3 | 对建筑物造成外表性损伤或可修复破坏 | 1%耳膜损害 1%被抛射物严重砸伤 |
| C | 85.9 | 玻璃大部分破碎 | 被飞溅玻璃划伤 |
| D | 229 | 10%玻璃破碎 |  |

根据场区平面图可知，黑膜沼气池与最近猪舍的距离为46m，因此沼气爆炸时对猪舍的影响危害等级处于A和B级之间因此沼气爆炸对猪舍的影响主要为对建筑物外表及部分设备造成破坏，对猪只的影响主要是巨大的爆炸声对猪只耳膜的损害及抛射物砸伤，而且猪只受到惊吓可能会引起相互踩踏至伤、至死。此外，盖泻湖沼气池与最近生活管理区相距140m，不会对人造成伤害。

### 4.3.3最大可信事故

本项目最大风险源为盖泻湖沼气池、运输管线，最易燃易爆的物质是CH4，由于沼气中不含有毒有害物质，硫化氢含量经过脱硫器处理后，沼气燃烧后的主要产物为CO2，故主要风险类型为火灾、爆炸。因此本项目最大可信事故定为火灾和爆炸。发生火灾、爆炸的原因及概率主要有以下几个方面：

（1）阀门、泵、仪表管道、盖泻湖沼气池破裂、垫片、螺栓等的损坏引起物料泄漏，遇上明火而发生火灾爆炸，这类原因占火灾爆炸事故发生原因的66.0%；

（2）由于接地保护装置出现问题导致积累的静电荷不能释放而引起火灾爆炸，这类原因占火灾爆炸事故发生原因的8.0%；

（3）泵等设备在运行发生短路产生电火花，引起火灾爆炸，这类原因占火灾爆炸事故发生原因的13.0%；

（4）由于雷击而发生火灾爆炸，这类原因占火灾爆炸事故发生原因的4.0%；

（5）由于其它原因而发生火灾爆炸，这类原因占火灾爆炸事故发生原因的9%。

### 4.3.4环境敏感点调查

评价确定本项目风险评价范围为距离源点半径3km的圆形区域范围，本项目周边3km范围内环境敏感点情况见下表和下图。

表4.3-7    本项目周边3km范围内环境敏感点情况调查表

| 环境要素 | 保护目标 | 相对厂址方位 | 距离（m） | 规模 | 环境功能及保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境风险 | 北徐村 | E | 2080 | 864人 | （GB3095－2012）二级 |
|  | 河崖马 | E | 1090 | 908人 |  |
|  | 宋庄村 | SE | 420 | 762人 |  |
|  | 石堂村 | SE | 1863 | 662人 |  |
|  | 河崖赵 | S | 1206 | 252人 |  |
|  | 东陈桥村 | S | 1430 | 780人 |  |
|  | 朱赵村 | S | 530 | 550人 |  |
|  | 水寨 | S | 1313 | 220人 |  |
|  | 岳庄 | S | 2390 | 187人 |  |
|  | 寇庄 | SW | 1980 | 684人 |  |
|  | 陈庄 | W | 1020 | 620人 |  |
|  | 东张村 | W | 1486 | 680人 |  |
|  | 坡张村 | N | 1070 | 400人 |  |
|  | 小屯 | NE | 2220 | 185人 |  |
|  | 许庄村 | N | 2390 | 172人 |  |
|  | 马庄村 | N | 2510 | 186人 |  |
|  | 孟庄 | NW | 2514 | 864人 |  |
|  | 朱集 | NW | 2960 | 480人 |  |
|  | 刘桥村 | S | 2870 | 266人 |  |
|  | 南徐村 | N | 2090 | 430人 |  |
|  | 王庄 | S | 2675 | 366人 |  |
|  | 侯庄村 | S | 2710 | 540人 |  |
|  | 白沟王村 | W | 2700 | 380人 |  |
|  | 湾王村 | W | 2800 | 202人 |  |
| 地表水环境 | 黑河 | 小型河流 |  | 小型河流 | GB3838-2002 Ⅲ类 |
|  | 洪河 | 小型河流 |  | 小型河流 |  |
| 地下水环境 | 场区下游村庄地下水、配套沼液消纳地附近村庄地下水 | （GB/T14848-2017）Ⅲ类 |

图4.3-1 本项目周边3km范围内环境敏感点分布示意图

### 4.3.5环境风险防范措施及应急预案

A 分区防渗要求

本项目采取分区防渗的措施，根据项目可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将评价区域划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

重点防渗区：指污染地下水环境的物料泄漏后，不容易被及时发现和处理的区域。主要包括污水处理站、事故水池等。对于重点防渗区，参照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（环发[2004]7号，2004年4月30日实施）、《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）进行防渗设计。

重点防渗区防渗要求为：操作条件下的单位面积渗透量不大于厚度为6m，饱和渗透系数≤10-7cm/s 防渗层的渗透量，防渗能力按《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2001）第6.5.1-6.5.3条执行。

一般防渗区：是指裸露于地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄漏后，容易被及时发现和处理的区域。主要包括厂区地上部分构筑物等。对于一般污染防治区，参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）Ⅱ类场进行设计。

一般防渗区防渗要求：操作条件下的单位面积渗透量不大于厚度为1.5m，渗透系数≤10-7cm/s 防渗层的渗透量，防渗能力与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18593-2001）第6.2.1条等效。

简单防渗区：办公生活区，一般水泥硬化即可。

表4.3-8    项目防渗区划分

| 划分区域 | 构筑物 | 防渗区域 |
| --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 调节池、黑膜沼气池、污水收集管道、沼液暂存水池、喷淋消毒区 | 底部及四周 |
|  | 猪舍内部、有机肥发酵区 | 地面 |
| 一般防渗区 | 生产区地面 | 地面 |
| 简单防渗区 | 办公生活区 | 地面 |

B 事故防范措施

根据工程设计，建设方拟在黑膜沼气池及沼气输送管道周边安装燃气泄漏报警器，并在生活区安装火灾报警器。除此之外，建设单位在生产过程中应注意以下防范措施：

（1）严格执行有关防水、防爆、防中毒的规定，高温和有明火的设备尽量远离散发可燃气体的场所；

（2）设备、管道设计应留有一定的安全系统；

（3）应有急救设施、救援通道就应急疏散通道；

（4）发酵储存池与沼气管道连接处设置阻火器，防止发生回火。

（5）调节池设活动盖板加盖密封，定期打开通风以免沼气大量集聚发生爆炸。

评价建议建设单位在生产过程中加强以下防范措施：

（1）加强岗位培训，落实安全生产责任制

①公司领导要把安全生产、防范事故工作放在第一位，严格安全生产管理，经常检查安全生产措施，发现问题及时解决，消除事故隐患；

②加强工作人员的安全技术培训工作，特别是对安全管理人员的安全培训，应严格遵守国家劳动安全卫生法律、法规和标准；

③落实各项安全生产责任制，建立健全劳动安全卫生规章制度和安全操作规程。

（2）加强设备维护保养

①加强对系统设备和密封单元的维护保养，严防泄漏；

②定期进行管道壁厚的测量，对严重关闭减薄的管段，及时维修更换，避免爆管事故发生；

③在每次大检修时，必须对陈旧、老化的设备和管道按重要程度、安全等级进行更换。

（3）落实工程安全技术措施

①在设计中严格执行《建筑设计防火规范》（GBJ 16-87）、《建筑防雷设计规范》（GBJ57-83）等设计规范，设计不当引起的事故是可以杜绝的；

②严把工程建设质量关，特别是高压设备、各类泵、阀门、法兰等可能泄漏爆破部位质量关，在安装过程中，必须确保各装置的密封性，从采购、制造、安装、试车、检验等关键环节上加强对关键装置的管理，从根本上消除事故隐患，确保生产安全；

（4）防火、防爆措施

①本项目的管道、建构筑物之间应保持一定的防火间距；

②有火灾爆炸危险场所的建构筑物的结构形式以及选用材料应符合防火防爆要求，具有可燃气体、易燃气体的生产装置应设防静电接地系统，具有火灾爆炸危险的生产设备和管道设计安全阀、爆破板、水封、阻火器等防爆阻火器等防爆阻火设；建议沼气贮存装置加装消防器材措施；

③具有火灾、爆炸等危害的作业区，应设计事故状态时能延时工作的事故照明灯，装置内潮湿和高温等危险环境采用安全电压；

④配备足够的消防、气体防护设施，如防火服、氧气呼吸器、防护眼镜等，经常检查安全消防设施的完好性，使其处于即用状态；

⑤建立一支业务技术过硬的抢救队伍，包括消防、气体防护、维修等，以备在事故发生时能及时、有效的发挥作用；

⑥严禁在沼气池周围吸烟或使用明火，严禁用明火鉴别黑膜沼气池是否已经产生沼气；严禁在黑膜沼气池导气管口试火；严禁用明火检查各种开关、接头、输气管道是否漏气；

⑦建筑物采取防雷措施，安装避雷针等；

⑧合理规划黑膜沼气池中沼气用量，尽量均匀的向外输送气体，黑膜内输气管网由副管与主管构成，副管为环管，沿池体四壁布设，最后通入主管道后由引风机送出沼气池。这样设置目的是为了能够使气体均匀输送，防治黑膜坍塌，使气体泄漏。

⑨在沼气主管出口处设置液封与阻火器，防止气体泄漏或回火发生爆炸。

⑩调节池设活动盖板加盖密封，定期打开通风以免沼气大量集聚发生爆炸。

（5）动物疫情风险防范措施

饲养管理的动物卫生要求：

①制定卫生防疫管理制度，配备专职兽医技术人员和化验人员，并与当地畜牧相关部门及动物疫病预防控制机构合作，根据《中华人民共和国动物防疫法》及其配套法规的要求，由动物防疫监督机构定期对项目进行疫病监测，并由项目自有的兽医技术人员在日常对猪群进行健康检查，发现疑似病畜立即隔离观察，并采取有效防范措施；

②饲养区内猪只所需的饲料必须达到饲料卫生标准，所用的饲料、添加剂、兽药、疫苗需选择高效、安全、低毒、无污染的合格产品，不允许添加、使用国家规定禁用的饲料添加剂、兽药制剂、疫苗等，确保人畜、生态环境和动物产品的安全；

③根据《中华人民共和国动物防疫法》及其配套法规的要求，结合当地实际情况，选择合适的疫苗、免疫程序和免疫方法定期给猪只注射疫苗，兽用药品剂疫苗应统一购进和使用；

④养殖区内做好环境卫生和猪舍卫生的清洁工作，及时清扫粪便，其无害化处理应符合《畜禽养殖业污染排放标准》（GB18596-2001)；

⑤养殖区做好防鸟、杀虫、灭鼠工作，根据当地寄生虫、细菌性疾病的发生和危害情况，选择高效、低毒、无残留的药物，定期对养殖区进行驱虫和治疗，防止害虫孽生传播动物疫病。

项目区防疫制度：

①根据国家要求制定适合本项目的卫生防疫制度及应急响应预案；

②养殖场将生产区和生活区分开，生产区门口设置消毒池，各养殖区设置消毒池及消毒室；

③禁止无关人员进入生产区，确因工作需要必须进入场区的人员、车辆均进行严格的消毒；

④实行全进全出或实行分单元全进全出的饲养管理制度，一栋猪舍一个批次，每批猪只出栏后，圈舍应进行彻底的清洗、消毒，灭杀病原、防止连续感染和交叉感染；

⑤患病猪只应及时送入隔离舍进行隔离诊治或投入焚烧炉焚烧；对易感染的动物进行监测，并根据需要实施紧急免疫接种。如发生重大动物疫情应报县级以上人民政府处理，并积极配合政府工作。

个人防护措施：

①管理传染源：加强畜类疫情监测，对感染动物应立即销毁，对疫源地进行封锁，侧地消毒，患者应立即隔离治疗，运转时应佩戴口罩；

②切断传播途径：接触患者或患者分泌物后应洗手，处理患者血液或分泌物时应佩戴手套，被患者血液或分泌物污染的医疗器械应及时消毒，发生疫情时，应尽量减少与畜类的直接接触，接触时应注意防护，应戴上手套和口罩，穿上防护衣；

③日常防护：工人进入养殖场之前和之后，都应该换洗衣裳、洗澡、消毒搞好个人防护。

C 防范措施汇总

综上，本项目环境风险防范措施汇总详见下表。

表4.3-9     本项目环境风险防范措施汇总表

| 内容 | 防范措施 |
| --- | --- |
| 场所、设备设计 | 严格执行有关防水、防爆、防中毒的规定；高温和有明火的设备尽量远离散发 可燃气体的场所。 |
|  | 应有急救设施、救援通道及应急疏散通道。 |
|  | 设计应留有一定的安全系统 |
|  | 储气装置设有阻火器，防止回火。 |
|  | 加强对系统设备和密封单元的维护保养，严防泄漏。 |
|  | 管道设防腐层、降低管道腐蚀风险，并定期进行管道壁厚的测量，对严重管壁 减薄的管段，及时维修更换，避免爆管事故发生。 |
|  | 黑膜沼气池沼气副管沿池壁环状布设，定期检查气口进气情况，防止堵塞。 |
| 工程设计 | 严格执行防火、防雷等设计规范。 |
|  | 严把工程质量关，验收合格后方能投入使用。 |
| 安全制度 | 加强岗位培训，落实安全生产责任制。 |
| 消防、火灾和爆炸防范措施 | 应加强设备的管理与维修、切实做好火灾、爆炸和消防等安全措施。 |
|  | 具有火灾、爆炸等危害的作业区，应设计事故状态时能延时工作的事故照明灯，装置内潮湿和高温等危险环境采用安全电压。 |
|  | 配备足够的消防、气体防护设施。 |
|  | 场区内严禁烟火。 |
|  | 建筑物采取防雷措施，安装避雷针。 |
|  | 黑膜沼气池沼气主管出口设置液封与阻火器。 |
| 动物疫情风险防范措施 | 根据防疫等要求制定防范措施，做好养殖区卫生和消毒工作。 |
|  | 生产区和生活区分开、设置消毒池和消毒室 |
|  | 病死猪按规定及时处理 |
|  | 做好日常防护工作 |

D 沼气储存泄漏应急预案

为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大化学事故发生，或在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失，根据《中华人民共和国安全生产法》，公司应制定企业级事故应急救援预案，成立以法人为总指挥，副厂长为副总指挥的事故应急救援队伍，指挥部下设办公室、工程抢险救援组、医疗救护组、后勤保障组。

根据项目特点，公司应对项目中可能造成环境风险的突发性事件制定应急预案，见下表。

表4.3-10  项目应急预案一览表

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 简述生产过程中涉及物料性质及可能产生的突发事故 |
| 2 | 危险源概况 | 评述危险源类型，数量及其分布 |
| 3 | 应急计划区 | 养殖区、粪污处理区 |
| 4 | 应急组织 | 场区：场内指挥部——负责现场全面指挥，如发生疫情应立即组成防疫小组，尽快做出确切的诊断，迅速向有关上级部门报告疫情； 专业救援队伍——负责事故控制、救援、善后处理。 地区：地区指挥部——负责项目附近地区全面指挥、救援、管制、疏散 专业救援队伍——负责对厂专业救援队伍的支援 |
| 5 | 应急状态分类及应急响应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序 |
| 6 | 应急设施、设备与材料 | 生产装置： （1）防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材 （2）防止原辅料泄漏、外溢、扩散 （3）事故中使用的防毒设备与材料 贮存区： （1）防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材 （2）防止原辅料泄漏、外溢、扩散 （3）事故中使用的防毒设备与材料 |
| 7 | 应急通讯、通知与交通 | 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业队伍对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 9 | 应急防护措施，消 除泄漏方法和器 材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、漫延及链锁反应、消除现场泄漏物、降低危害；相应的设施器材配备 邻近区域：控制事故影响范围，控制和消除污染措施及相应设备配备一旦发现属于人畜共患病类传染疾病死因的病死猪，应立即报告有关部门，同时将整个种群隔离，限制人员流动，对病死猪类及其污染物进行焚烧处理。 |
| 10 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护 工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护方案 |
| 11 | 事故状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序：事故善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 12 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排主要岗位人员进行安全教育培训与演练 |
| 13 | 公众教育和信息 | 加强公众宣传教育和培训，让公众和员工对主要化学化工原料、产品等有深刻的了解、认识和安全防患意识 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门并负责管理 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 |

### 4.3.6事故废水风险分析

（1）事故废水渗流风险分析

本项目污水处理系统的预处理工艺较为简单，废水经收集、固液分离后进入黑膜沼气池，该沼气池由黑膜密闭覆盖，不存在雨水淋滤导致沼液漫溢的可能。事故废水主要为养殖区、收集池、黑膜沼气池、沼液施肥管网防渗措施不完好，造成未经处理的沼液进入外部环境，对区域内地下水和土壤形成污染。

（2）沼液输送管道风险防范措施

为了防止沼液输送过程中管道破裂而污染土壤和浅层地下水，评价提出如下建议措施：

①合理设置管道阀门，在出现破裂时，能及时通过阀门控制泄漏量。

②选用优质管材，减少管道破裂的几率。

③加强管理，做好管道的维护工作，发现破裂时能及时做应急处理。

（3）沼液贮存事故风险分析

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）规定：

①养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设；

②贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止畜禽粪便污染地下水；

③贮存设施应采取设置围堰等防止雨水进入的措施。

本项目污水处理站产生沼液在非施肥期于场内发酵储存池中暂存。项目场内设1座沼液储存池，容积为27000m3，位于项目场东部。发酵储存池可能的风险有：渗滤风险和雨天溢出风险。

①渗滤风险分析

发酵储存池池壁在清场夯压的基础上铺设HDPE膜防渗，为了应对钢筋水泥混凝土的热胀冷缩，池底部设置排气沟，最底部排气沟中放置排水管，并设置导流渠，以防止污染地下水，同时各废水输送管道应做到防泄漏、跑冒等。本项目发酵储存池采用HDPE膜防渗，渗透系数为1.0×10-10cm/s。

经过上述处理后，沼液下渗污染地下水和土壤的风险很小。

②雨天溢出的风险分析

发酵储存池上部覆盖有黑膜，从而消除了周边区域雨水的汇入；本项目沼液全部用于农田基肥，发酵储存池可完全容纳最大降雨期产生的雨量，因此本项目发酵储存池雨天溢出的风险很小。

（4）发酵储存池泄露事故风险分析

项目场内设1个发酵储存池，位于厂区中部偏西；在施工过程中发酵池底部首先进行清场分层夯压，要做到池底无特殊工艺孔设置且内表面积较大，施工所在地土质情况单一，碎砖块等尖锐性杂物较少，具备工程防渗施工的要求。其次，池底部于HDPE膜下方每隔20m设置透水管，通过定期观察透水管，检查发酵储存池是否泄露，以防止污染地下水，同时各废水输送管道应做到防泄露、跑冒等。最后，一旦发生泄露应立即将黑膜沼气池中的沼液转至发酵储存池内。本项目发酵储存池采用HDPE膜，总防渗等级达到1.0×10-10cm/s。

经过上述处理后，发酵池沼液下渗污染地下水和土壤的风险很小。当发酵储存池出现泄漏、输送管道出现破裂等事故情况时，泄漏的沼液可能根据地势自西向东径流对黑河产生影响。本项目场界北侧距离黑河826m，且中间区域主要为大面积的农田，通过表层土的吸收、降解及自然蒸发，沼液不会流入黑河。

针对发酵储存池事故的风险，牧原公司应对场内发酵储存池应严格按照规范进行设计，做好防渗、防漏工程，防止污水渗漏。加强相关操作人员及管理人员的培训管理，成立事故处理组织，一旦发生防渗层破裂，应立即组织人力、物力、财力加紧进行维修，同时进行废水拦截、回收、转移，最大限度的减少沼液的排放量，避免对环境产生影响。

### 4.3.7土地施肥承载力风险分析

本项目沼液农田消纳量33905.212m3/a，根据土地消纳能力计算，若完全消纳至少需要农田1412.7亩，为了保证工程所产生的沼液能够100%综合利用，利用周边农田来推进沼液消纳，并与后周边村庄签订共计3000亩农田用于沼液消纳，能够满足本项目沼液消纳。根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》，畜禽养殖废水用于还田前，必须进行预处理，并应配套设置发酵储存池，发酵储存池的贮存期不得低于当地农作物生产用肥的最大间隔时间和冬季封冻期。本项目设置的1座发酵储存池容积为7940m3，能够满足地农作物生产用肥的最大间隔时间和冬季封冻期的储存量要求。目前农村主要是施用磷酸铵、氮磷钾复合肥等，磷酸铵是以磷为主的氮磷复合肥，含氮12%~18%，含P2O546%~56%，适用于各种农作物和土壤，最适合做基肥，氮磷钾复合肥含氮磷钾各约10%，适合做基肥，相比上述两种肥料，沼液中有机肥含量较低，因此，在保证农作物不受损的情况下，沼液施肥施用量在保证不会超过土壤的承载力的使用前提下，不会对地下水及地表水和土壤造成污染。

### 4.3.8沼液长期施用对土壤和地下水影响环境分析

沼液是经过发酵而残剩的剩余物，不仅富集了有机废弃物中的营养元素，而且在复杂的厌氧微生物代谢中产生了许多生物活性物质，如氨基酸、B族维生素、水解酶类、植物激素和腐植酸等，其养分含量高、种类全，对改良土壤和提高肥力、增加生产可起到积极作用。而沼液中的有机物官能团级微生物对重金属等离子的吸附、转化功能，对土壤中原本存在的重金属有一定的吸附作用，能够降低重金属离子活性，从而减轻沼液施肥对环境的二次污染。从某种意义上讲，合理施用沼液能够促进土壤团粒结构的形成，增强土壤保水保肥能力，改善土壤理化特性，提高土壤中有机质、全氮、全磷及有效磷等成分，能减少污染，降低施肥成本。对地下水的影响主要考虑对浅层水的影响。但污染物在到达地下水之前要经过包气带下渗，由于土壤有过滤吸附自净能力，可以使污染物的浓度变化，特别是包气带岩层的组成颗粒较细，厚度较大时，可以使污染物含量降低，甚至全部消除，只有那些迁移性较强的物质才能够达到地下水面污染地下水，对深层水影响不大。

近些年，沼液作为一种有机肥还田时，主要研究分析的是沼液中重金属元素对土壤环境的影响，沼液中重金属主要来源饲料添加剂。在动物养殖过程中，含有重金属元素的微量元素添加剂的使用可以在短时间内促进禽畜的生长、提高饲料的利用率、抑制有害菌的生长，但其中重金属元素会在生物体内大量积累，并通过粪便的排放和沼气发酵过程流通到生态系统中。沼液中的重金属长期施用会对土壤产生不利影响，在农田中长期施用，使得土壤中这些元素富集，通过食物链进入人体，对人们的身体健康产生一定的影响。目前，我国还没出台畜禽粪便及沼肥农田中施用的污染控制标准，根据《沼肥中重金属对土壤和植物影响及控制技术研究》（农机化研究，2013.6）一文中的相关内容，长期施用含有重金属的沼肥，会使重金属在农田中不断积累，增加对土壤环境质量和农产品污染的风险性，并通过食物链为人类健康造成危害。

为了减轻沼液中重金属对土壤及植被造成的危害，应从沼气发酵的产前、产中、产后3个方面采取相应的措施。尤其是在产前阶段，应严格控制发酵原料的质量，并结合产中发酵控制和产后的使用技术，在最大程度上减轻重金属污染。

（1）产前控制

在饲料加工过程中，限制使用含重金属元素的材料，加强饲料的卫生监督，制定并完善各种饲料中有毒重金属元素的饲料卫生标准。在使用微量元素添加剂时，应按照《饲料和饲料添加剂管理条例》和《关于查处生产经营含有违禁药品的饲料和饲料添加剂的紧急通知》来执行；开发使用可替代普通添加剂的绿色添加剂，用以消除重金属对动物机体的危害，提高动物生产性能。

（2）产中控制

重金属离子活性受到pH值和温度等物理化学因素的影响。可以通过控制发酵过程的条件，降低沼液中重金属离子的活性，从而降低进入土壤、植被中的含量。

（3）产后控制

施用改良剂和抑制剂等可降低重金属活性，从而有效降低重金属的水溶性、扩散性和生物有效性，削弱它们进入植物体、微生物体和水体的能力，减轻它们对生态环境的危害。也可通过沉淀作用降低土壤中的重金属活性，在土壤中加入石灰性物质，提高土壤酸碱度，使重金属生成氢氧化物沉淀。沼液和化肥按一定比例配合使用，有利于降低重金属对植物的危害。

为了监测消纳区沼液使用对农田生态系统的影响，睢阳牧原农牧有限公司除了在源头上严格控制饲料中重金属含量的添加，在施肥季节对出场的沼液成分进行监测，确保进入消纳区农田中重金属元素含量达标；每半年一次对沼液消纳区农田土壤采样监测，及时掌握周围消纳区农田中重金属元素含量的动态趋势，为进一步采取控制措施提供有利的依据。

此外，环评建议按照农作物生长需要控制沼液的施用量，避免盲目追求肥效，过量施肥，超过土壤承载能力，对地下水产生污染。消纳地由当地农民根据需要自己种植作物，公司负责无偿将沼液输送管网铺设至田间地头，并定期派出管理和技术人员指导农户合理施用沼液。

### 4.3.9风险评价结论

本项目主要风险物质为沼气（甲烷）与事故废水，存在的主要事故类型为沼气泄露后对周边环境恶化、人员中毒等风险和沼气泄露后短时间聚集遇明火发生火灾或爆炸能次生事故，以及因防渗措施不完好造成的事故废水进入外环境对区域内地下水或土壤形成污染。评价认为，在落实环评提出的各项风险防范措施和事故应急预案后，可将事故风险降低到可以接受的水平。

本项目主要风险物质为沼气（甲烷）与事故废水，存在的主要事故类型为沼气泄露后对周边环境恶化、人员中毒等风险和沼气泄露后短时间聚集遇明火发生火灾或爆炸能次生事故，以及因防渗措施不完好造成的事故废水进入外环境对区域内地下水或土壤形成污染。评价认为，在落实环评提出的各项风险防范措施和事故应急预案后，可将事故风险降低到可以接受的水平。

当前我国猪群中危害严重的传染病较多，但大部分传染病只会在猪群内传播，不会给人类带来较大的危害，但建设单位仍需做好猪群疫病的防御及监控工作，建立疫病监测监控制度，及时掌握疫情动态，以便做好疫情预警预测工作，发现问题及时采取有力措施将损失控制到最小限度，确保人群及猪群的健康。

在严格落实本环评提出的各项风险防范措施和事故应急预案后，该项目发生风险事故的可能进一步降低，其潜在的环境风险是可以接受的。

表4.3-11    建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 上蔡县慨而慷牧业有限公司年出栏生猪30000头项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | （河南）省 | （驻马店）市 | （/）区 | （上蔡）县 | （/）园区 |
| 地理坐标 | 经度 | 114.31583405 | 纬度 | 33.37398648 |
| 主要危险物质及分布 | 主要危害物质为沼气及事故废水等。沼气主要分布于沼气管道中；事故废水主要分布于各反应池及发酵储存池 |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 具体见“风险识别内容” |
| 风险防范措施要求 | 消防措施若干，可燃气体泄漏报警器、火灾报警装置各1 套，阻火器若干；沼肥液储存池池壁在清场夯压的基础上铺设HDPE 膜防渗 |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： / |

### 4.4.1本项目清洁生产过程分析

结合本项目特点，结合行业及工程特点，从生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生及防治措施和环境管理要求等方面定性分析本项目的清洁生产水平，并提出清洁生产要求和建议。

## 4.4清洁生产分析

### 4.4.2生产工艺与装备要求

（一）生产工艺

（1）清粪工艺

本项目采用环保部认定的干清粪工艺，是欧美、东南亚养猪场推崇的一种较先进的粪污处理方式。该工艺养殖舍内猪生活在漏缝地板上，猪舍内产生的猪粪由于猪的踩踏及重力作用离开猪舍进入猪舍底部的粪污储存池，储存池底部设计成一端高一端低的倾斜结构，排粪塞位于最低端，项目粪污储存池定期排空，排空时粪尿依靠储存池底部坡度由储存池排出，进入污水处理系统干湿分离段进行干湿分离，粪渣制肥，粪液厌氧发酵，沼液贮存在发酵储存池内用于周围土地消纳，全部综合利用。该工艺猪舍日常清理不使用清水，粪污离开储存池后即进行干湿分离和无害化处理，以其能耗少，劳动强度小、节约用水、效率高等特点被大型现代化猪场广泛采用。目前采用该工艺的有河南正大集团、常州康乐农牧场有限公司、山西长荣农业科技股份有限公司、河北省邯郸市中法合作养猪模式、湖南省唐人神集团、山东金锣集团等。

（2）控温系统

项目通过优化猪舍结构设计、墙体做隔热保温层来切断单元内外热传递。同时，猪舍冬季通风换气时，通过热交换系统对进、出风实行热交换，使单元内温度保持在猪适宜的温度范围内。

猪舍墙体外铺挤塑式聚苯乙烯隔热保温板（冬季有很好的阻热作用）+猪舍内热交换器（冬季有效利用热量，较少热量损失）+风机（夏季有很好的通风作用）。根据试验结果，0℃左右的空气可被升温10-15℃左右。公司已经在部分场区进行了改造使用，效果比试验预期还要好。另外，热交换主要在单元装猪的第一个月猪群还未长大时进行使用，当猪群成长一个月左右，仅依靠猪群自身散热即可达到对温度的需求，最后甚至还要打开侧窗进行散热。

（3）饲养工艺

①上料系统

项目采用全自动配送上料系统和限位猪槽，机械化操作，定时定量供应饲料，保证生猪饮食需求，同时减少浪费，节约人力和饲料用量，降低生产成本。

②饮水系统

项目采用先进的水盘饮水器，水盘饮水器的底部槽体液面始终维持在2cm的液面高度，在此液面高度时，饮水器与外界空气形成负压，当生猪喝水时，饮水器与空气接触，内部压力大于外部压力，水自动地从管内流出直至液面高度在2cm时饮水器自动停止供水。能保证生猪随时饮用新鲜水，同时避免不必要的浪费，节约水资源。

（二）生产设备

表4.4-1    本项目生产工艺与装备先进性分析

| 序号 | 相关系统 | 牧原公司早期工艺（水冲粪工艺） | 牧原公司现有工艺（机械刮板干清粪工艺） | 本项目所用工艺（环保部认定的干清粪工艺） | 本项目工艺/设备先进性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上料系统 | 人工上料，上料量难以控制，且浪费人力 | 用全自动配送上料系统，机械化操作，定时定量供应饲料。 | 用全自动配送上料系统，机械化操作，定时定量供应饲料。 | 全自动配送上料系统在保证生猪饮食需求的同时，减少浪费，节约人力和饲料用量，降低生产成本 |
| 2 | 饮水系统 | 采用碗式饮水器，生猪饮水时争抢、嘴拱容易引起泼洒，浪费水资源，且经猪只踩踏、混合猪粪尿后造成养殖舍内卫生条件差，更容易滋生蚊虫 | 采用先进的限位式饮水器，生猪需饮水时，饮水器与空气接触，内部压力大于外部压力，水自动地从管内流出直至液面高度在2cm时饮水器自动停止供水。 | 采用先进的限位式饮水器，生猪需饮水时，饮水器与空气接触，内部压力大于外部压力，水自动地从管内流出直至液面高度在2cm时饮水器自动停止供水 | 限位式饮水器在保证生猪随时饮用新鲜水的同时，避免不必要的浪 费，节约水资源，更适合大规模集约化养殖 |
| 3 | 控温系统 | 夏季采用通风窗通风换气，洒水降温；冬季使用锅炉地暖给猪舍保温，猪舍内温度受天气变化影响较大。夏季猪舍内室温较高影响猪只食欲，冬季猪舍内室温较低影响猪只活动能力，且容易传染疾病。 | 项目通过优化猪舍结构设计、墙体做隔热保温层来切断单元内外热传递。同时，猪舍冬季通风换气时，通过热交换系统对进、出风实行热交换；夏季使用电脑自动控制喷淋降温，使单元内温度保持在猪适宜的温度范围内。 | 项目通过优化猪舍结构设计、墙体做隔热保温层来切断单元内外热传递。同时，猪舍冬季通风换气时，通过热交换系统对进、出风实行热交换；夏季使用电脑自动控制喷淋降温，使单元内温度保持在猪适宜的温度范围内 | 本项目墙体外铺挤塑式聚苯乙烯隔热保温板（冬季有很好的阻热作用）+猪舍内热交换器（冬季有效利用热量，较少热量损失）+ 风机（夏季有很好的通风作用）+喷淋/水帘+电脑控温，可有效起到控温作用，保持猪舍内温度相对稳定，有利于生猪保持健康。 |
| 4 | 清粪工艺 | 采用水冲粪工艺：粪尿污水混合进入猪舍地板四周或缝隙地板下的粪沟，每天数次从沟端的水喷头放水冲洗。粪水顺粪沟流入粪便主干沟，进入地下贮粪池或用泵抽吸到地面贮粪池。该工艺可及时、有效地清除畜舍内的粪便、尿液，保持畜舍环境卫生，减少粪污清理过程中的劳动力投入，提高养殖场自动化管理水平。但该工艺耗水量大，废水污染物浓度高，固液分离后大部分可溶性有机质及微量元素等留在污水中，污水中的污染物浓度仍然很高，而分离出的固体物养分含量低，肥料价值低。 | 采用机械刮板干清粪工艺：猪生活在漏缝板地板上，排泄的粪尿落入漏缝地板下部，漏缝板下部区域设置为两侧向中间倾斜的斜坡状粪沟，斜坡粪沟中间设置尿道，粪尿落在斜坡状粪沟，尿液顺斜坡流入中部尿道，最后汇入尿沟，再由尿沟统一流向治污区；粪由刮粪板自粪沟低端刮向粪沟高端后，由刮板刮至搅龙处，后由搅龙清理输送至单元外部进行无害化处置并全部综合利用。但该工艺一次性投资大，管理难度高，刮板容易出现故障。 | 采用环保部认定的干清粪工艺：猪生活在漏缝地板上，猪舍内产生的猪粪由于猪的踩踏及重力作用离开猪舍进入猪舍底部的粪污储存池，粪污储存池定期排空，粪尿排出储存池即进行干湿分离 和无害化，猪粪、沼渣暂存后送牧原公司集中式有机肥发酵厂制有机肥，沼液作为农肥，全部实现综合利用。该工艺易于管理，节约人力 | 本项目干清粪工艺猪舍日常清理不使用清水，粪污储存池不需注入清水且能够定期清理，养殖粪污离开储存池即进行干湿分离和无害化处理，经环保部认定属于干清粪工艺，符合技术规范要求。该工艺适合进行大规模集约化养殖；减少了劳动强度和人力资源消耗；能耗少，投资小 |

### 4.4.3资源能源利用指标

（1）原辅材料的选取

原材料的清洁生产指标主要从原材料的毒性、生态影响、可再生性、能源强度以及可回收利用这五个方面建立指标。生猪养殖所用饲料为玉米、豆粕、麸皮以及预混料，作为养殖项目，这些是必须消耗的，从清洁生产角度分析，其最终表征为饲料配比（即消耗量的多少、利用率的高低）、猪的料肉比、生长速度、出栏周期等方面。

本项目采用的饲料由厂区自己配制，饲料内不含兴奋剂、镇静剂和各种违禁药品，各种饲料添加剂均不超标，符合《饲料卫生标准》（GB13078-2001）和《饲料和饲料添加剂管理条例》中的相关规定，保证了饲料的清洁性、营养型和安全性，避免了由原料带来的危害和损失，属清洁原料。

本项目主要以保育、育肥饲养为主，结合保育和育肥阶段的生长特征，采用现代化自动饲养技术，合理分栏、调整饲料配比，提高饲料利用率，并能减少臭气产生量。

（2）新鲜水指标

本项目采取的节水措施如下：

①全漏缝地板

全漏缝地板的自身设计节约了原材料，根据不同阶段猪群设计漏缝地板缝宽，有效保护了不同阶段猪群的猪蹄，同时更保证了猪群排放的粪便全部落入粪道，确保了猪舍的干净卫生，不需每天清洗，只在转栏后，对猪舍漏缝板进行高压冲洗消毒，可最大程度减少猪舍冲洗用水。

②盘式饮水器

本项目养殖过程中采用盘式饮水器，有效减少了猪玩水及猪嘴漏水的浪费，盘式饮水器比碗式饮水器每头猪节省水1L/d，通过在日常工作中加强管理，定时定量以杜绝设备滴漏造成的浪费。夏季降温采用电脑控制喷淋水量，猪转栏时利用高压水枪配合烧碱水冲洗消毒，最大限度的从源头减少了水资源的使用量，提高了资源利用率，符合清洁生产要求。

项目生猪年存栏18319头，年出栏生猪量30000头。年消耗新鲜水量为63585.772m3/a，则平均每头猪新鲜水消耗量为2.112m3/d头。提高了资源利用率，符合清洁生产要求。由于防疫要求，在猪转（出）栏后需要对猪舍进行清圈消毒。传统的方式用普通水管，浪费大量清水，而高压水枪设置18-20个大气压，使用少量清水就能完成。

③燃料的节约

●猪舍保温：猪舍墙体为保温材料，可以减少猪舍热量损失；在很大程度上减少了燃料和电能的使用，符合清洁生产要求。

●沼气利用：本项目厌氧发酵产生的沼气属于清洁能源，项目产生的沼气经净化后，全部用作沼气热水炉的燃料。在节约能源的同时，更加减少了能源的浪费，符合清洁生产要求。

●电能的节约：本项目采用干清粪工艺，粪尿自流入粪污储存池，大大减少了电能的损耗。

### 4.4.4产品指标

本项目主要产品为商品猪。本项目采用的饲料近期来自本项目自身产生的饲料，这有利于公司对食品安全与产品质量进行全过程控制。本项目拟建设为无公害食品基地，施行无公害生产管理，公司对使用的饲料均制定了严格的质量标准和品质检验、控制程序，确保饲料品质符合国家标准和满足本公司商品猪饲养的需要，从源头上对食品安全进行了控制。

### 4.4.5污染物产生指标

本项目运营后采用干清粪工艺，项目污染物产排情况见下表。

表4.4-2    项目污染物产排情况一览表

| 污染物名称 | 产生量 | 排放量 |
| --- | --- | --- |
| NH3 | 1.696 t/a | 0.2282 t/a |
| H2S | 0.094 t/a | 0.01131 t/a |
| SO2 | 0.0029 t/a | 0.0029 t/a |
| NOx | 0.1037 t/a | 0.02074 t/a |
| 颗粒物 | 0.554 t/a | 0.005t/a |
| 全厂废水 | 33905.212m3/a | 0 |
| 危险固废 | 7508 t/a | 0 |
| 一般固废 | 22.762 t/a | 0 |

（1）废水资源化利用

根据工程分析，正常情况下项目产生的养殖废水经厌氧发酵处理后，部分回用于猪舍冲洗，剩余沼液作为农肥施肥配套农田，农闲季节及雨季由发酵储存池暂时储存，最大限度的满足资源再利用。厌氧发酵产生的沼气进行脱水、脱硫等净化处理。沼气宜作为燃料直接利用，本次工程厌氧处理系统产生的沼气全部用于无害化处置区沼气燃气两用锅炉燃料。

（2）废气排放达标

本项目废气主要为恶臭气体，主要来自猪舍、污水处理、固粪处理区、黑膜沼气池、沼液储存池等过程。经过牧原公司多年研究表明采取以下措施可以从源头减少恶臭的产生：温度高时恶臭气体浓度高，猪粪在1～2周后发酵较快，粪便暴露面积大的发酵率高。猪舍使用漏缝地板，保证粪便冷却，并尽快从猪舍内清粪，在猪舍内加强通风，加速粪便干燥，可减少猪粪污染；合理搭配日粮，可以一方面抑制了腐败细菌的生长，改善有机物的分解途径，减少NH3和H2S的释放量和胺类物质的产生；另一方面它又可利用H2S作氢受体，消耗H2S，从而减轻环境中的恶臭，减少蚊蝇孪生。

此外通过在恶臭产生单元喷洒除臭剂、猪舍风机出口处微负压集中收集后生物除臭、固粪处理区臭气定时喷洒除臭剂，加强周围绿化面积、无害化处置区恶臭采用冷凝+微生物吸附处理、加强绿化等措施保证场界臭气排放达标。

（3）噪声达标排放

项目营运期间污水处理设施设备运转产生的噪声，通过采取设备基础减振、场房隔声等措施，再经场界距离衰减后，可以在场界噪声达标排放。

（4）固体废物资源化利用

本项目猪粪、沼渣既是固废同时也是极佳的农肥，通过处理后转化为有机农肥还田利用，并进一步替代化肥使用量，具有良好的生态环境效益和社会效益。

### 4.4.6废物回收利用指标

本项目养殖过程产生的猪粪固形物以及污水处理系统产生的沼渣用于制备生物肥，产生的医疗废物定期交资质单位处置；营运期间产生的病死猪尸体无害化处置；废脱硫剂由生产厂家统一回收处置，农产品饲料产生的废铁屑等一般固废和养殖区的生活垃圾送环卫部门统一处理。

本项目产生的固废均能得到合理利用和有效处置，满足清洁生产废物回收利用评价指标要求。

### 4.4.7环境管理要求

（1）生产管理

本项目生猪管理采用编号建档方法，每头猪有自己的唯一编号，建立猪系谱，记录其入场时间、成年体形、疫苗注射等，根据不同的生长阶段给予特定的饲料配比，管理较完善。养殖场实行全进全出，合理分栏，节约原料及场地空间。

（2）防疫措施的严格性

参考山东省地方标准《规模化猪场卫生防疫技术规程》（DB37/T 491-2004），项目应严格执行以下卫生防疫措施，预防和控制传染病的发生。

①规模化猪场应建在无疫区，并具有良好的产地生态环境和场区舍内饲养环境，其环境卫生质量应符合规模化猪场产地环境标准的有关规定。

②规模化猪场选址应避开水源保护区、旅游区、人口密集区等环境敏感地区。选址应符合当地要求。

③规模化猪场应采取将生产区与生产管理辅助区、粪污处理和病死猪处理区相隔离的原则，生产区布置在管理区的上风向或侧风向处，粪污处理和病死猪处理区应在生产区的下风向或侧风向处。人员、猪只和物资运转应采取单一流向，净道与污道严格分开，防止交叉污染和疫病传播。推荐实行小单元式“全进全出”的饲养方式。

④规模化猪场大门入口处要设置宽与大门相同、长为大型机动车车轮一周半长的水泥结构消毒池，生产区入口处设有更衣（鞋）消毒室或淋浴室，猪舍入口处应设有消毒池或消毒盆。规模化猪场应配备喷雾清洗消毒机或火焰消毒器。

非生产人员应尽量避免进入生产区，生产人员进入时应严格执行“三踩一更”，即在场区、生产区和猪舍入口处分别通过消毒池脚踩消毒，并在生产区入口处进行更衣淋浴消毒。饲养人员严禁相互串舍。

猪场内严禁饲养犬、猫及其他动物，要采取措施定期灭蚊、蝇、鼠；场内食堂不得外购生鲜猪肉及副产品；本场种猪不准对外开展配种服务：猪场兽医人员不准对外诊疗动物疾病。

⑤规模化猪场从外面引进猪只时必须是来源于无疫区，并有产地检疫证明：在装运和运输过程中没有接触过其他偶蹄动物，运输车辆应做过彻底清洗消毒。引进的猪只必须隔离观察15天以上，确认健康无病后方可混群饲养。

⑥规模化猪场猪群的饲养管理按NY/T5033和DB37/T304-2002执行；生产和生活用水应符合NY5027的规定；饲料及饲料添加剂的使用按NY5032执行；兽药使用执行NY5030的有关规定。

经以上分析，结合本项目污染物综合利用措施情况分析，本项目清洁生产水平可达到国内先进水平。

### 4.4.8清洁生产评价

#### 4.4.8.1指标对比及评价

虽然国家尚未制定畜禽养殖类企业的清洁生产标准，但国家对畜禽养殖业干清粪工艺最大排水量有指标，评价仅在此给出本项目经过清洁生产后的某些清洁生产指标，并与畜禽养殖业干清粪工艺最大排水量指标对比，见下表。

表4.4-3 本项目与集约化畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排水量生产技术指标对比

| 项目 | 单位 | 本项目指标 | 集约化畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排水 |
| --- | --- | --- | --- |
| 夏季 | m3/百头·d | 0.45 | 1.8 |
| 冬季 | m3/百头·d |  | 1.2 |

由以上分析，本项目采取清洁生产后，全年平均每天百头猪废水产生量1.13m3，低于集约化畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排水量。

#### 4.4.8.2清洁生产水平分析

目前我国并未制定养猪行业清洁生产标准及相应的指标体系，目前国内养殖企建设单位要有牧原食品股份有限公司，以及雏鹰农牧集团有限公司等大型公司，两公司均为养殖行业的上市公司，其生产设备等各方面较先进。本次评价通过对比雏鹰农牧集团有限公司养殖场的基本情况，确定本项目的清洁生产水平。本项目清洁生产指标和国内先进企业指标对比情况具体见下表。

表4.4-4    本项目与同行业生产技术指标对比分析

| 项目 | 本项目 | 雏鹰农牧集团有限公司猪场 |
| --- | --- | --- |
| 技术工艺 | 环保部认定的干清粪工艺，用水量较小、劳动强度小、能耗小 | 漏缝板+机械清粪工艺，用水量 较小、劳动强度较小 |
| 节水设施 | 全漏缝地板，猪舍墙体保温，全热交换器控温，只在转栏时用高压水枪冲洗猪舍、限位式饮水器、电脑自动控制喷淋降温、安装水表、绩效管理 | 全自动给料给水系统、猪舍小环境自动控制系统 |
| 废物回收利用 | 废水产生量较小，废水采用环保部认定的干清粪处理工艺，沼液用于农田施肥 | 废水产生量较小，废水采用“UASB”处理工艺，沼液用于农田施肥 |
| 原辅料供应 | 饲料自己配制，饲料设计合理 | 集团公司按照猪种统一供应，饲料设计合理 |
| 资源消耗 | 平均用水量7.0L/头·d | 平均用水量10L/头·d |
| 废水产生 | 平均用水量4.5L/头·d | 平均用水量5.25L/头·d |
| 猪粪利用措施 | 高温发酵制备生物肥、回收利用率高 | 高温发酵制备生物肥、回收利用率高 |

由上表可知：

本项目与雏鹰农牧集团有限公司猪场相比，本项目电耗、新鲜水消耗量和废水产生量较少；

综上，从能源资源消耗、技术工艺、设备、废物回收利用等方面分析，本项目清洁生产水平基本可达到国内同类行业清洁生产先进水平。

### 4.4.9清洁生产结论

本项目从养殖过程、污染防治技术、节能降耗等环节采用切实可行的清洁生产技术，从源头控制污染，过程控制和污染控制技术比较完备；工艺技术路线及装备符合目前国家产业政策和环保政策要求；能耗、物耗、水耗水平等指标达到国内同类企业先进水平。只要加强营运后日常生产管理与维护，保证各项环保设施正常运行，采取工程设计和评价建议的污染防治措施和清洁生产措施，确保各项环保设施正常运行，与国内同行业相比，本项目水耗、物耗、能耗低，污染物排放量小，生产工艺及管理可达到国内先进技术水平。

综上所述，本项目清洁生产水平可以达到国内先进水平。

## 4.5选址可行性分析

### 4.5.1规划相符性分析

（1）上蔡县城市总体发展规划（2010-2030）

本项目位于上蔡县西洪乡朱赵村北侧，不在上蔡县城市总体发展规划（2010-2030）范围内，故本次项目的建设不违背上蔡县城市总体发展规划（2010-2030）。

（2）土地利用规划

项目位于上蔡县西洪乡朱赵村北侧，用地性质为一般农用地，根据自然资源部《关于保障生猪养殖用地有关问题的通知》（自然资电发[2019]39号）：“一、生猪养殖用地作为设施农用地，按农用地管理，不需办理建设用地审批手续；在不占用永久基本农田的前提下，合理安排用地空间，允许生猪养殖用地使用一般耕地，作为养殖用途不需耕地占补平衡。”本项目用地符合当地土地利用规划，

（3）《上蔡县“十三五”畜牧业发展规划》

本项目位于上蔡县西洪乡朱赵村北侧，为生猪养殖项目，项目选址符合上蔡县“十三五”畜牧业发展规划畜禽养殖区域布局，因此其建设与上蔡县“十三五”畜牧业发展规划是相符的，畜牧局关于本项目不在限养区禁养区的证明见附件。

（4）上蔡县饮用水水源地保护区划

本项目位于上蔡县西洪乡朱赵村北侧，经对比上蔡县饮用水水源地保护区划，本项目距上蔡县城市饮用水水源地一级保护区最近距离约为9.712km，不在上蔡县饮用水水源保护区范围内，故项目的建设与上蔡县饮用水水源地保护区划是相符的。

（5）西洪乡饮用水水源地保护区划

本项目位于上蔡县西洪乡朱赵村北侧，经对比西洪乡饮用水水源地保护区划，本项目距西洪乡饮用水水源地一级保护区最近距离约为3.3km，不在西洪乡饮用水水源保护区范围内，故项目的建设与西洪乡饮用水水源地保护区划是相符的。

（6）项目与《上蔡县人民政府关于印发上蔡县畜禽养殖禁养区划定调整实施方案的通知》（上政[2020]2号）相符性分析

本项目位于上蔡县西洪乡朱赵村北侧，场区四周均为农耕地，根据现场勘踏，经与《上蔡县人民政府关于印发上蔡县畜禽养殖禁养区划定调整实施方案的通知》（上政[2020]2号）比对可知，项目所在地距离最近的村庄为东南侧420m 的宋庄村，不在上蔡县划定的禁养区范围内，上蔡县畜牧局关于本项目不在禁养区、限养区的证明见附件，因此项目建设符合选址要求。

表4.5-1   与（上政[2020]2号）对比分析一览表

| 划分结果 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| （一）饮用水源一级保护区 | 1.上蔡县万通供水有限公司地下水井群（共15眼井），以上取水井外围30米的区域内为禁养区。 | 项目不在以上一级保护区范围内 | 符合 |
|  | 2.上蔡县东洪镇地下水井群（共2眼井）取水井外围30米的区域内为禁养区。 |  |  |
| （二）上蔡县建成区及镇区、文化教育科学研究区等人口集中区 | 县城建成区内为禁养区（东至东环城路、南至南环城路、西至西环城路、北至北环城路）、镇区建成区、文化教育科学研究集中区域为禁养区。 | 项目不在上蔡县建成区内 | 符合 |
| （三）河流 | 北汝河上蔡段防洪堤坝安全保护区（50米）范围内为禁养区。 | 项目不在上蔡段防洪堤坝安全保护区范围内 | 符合 |
| （四）国家颁布的风景名胜区、文化历史遗迹保护区以及自然保护区的核心区为禁养区。 | 项目周边无风景名胜区、文化历史遗迹保护区以及自然保护区的核心区 | 符合 |
| （五）法律、法规规定的其他禁养区域 | 无 | 符合 |

（7）“三线一单”相符性分析

根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。

①生态红线

“生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。

需依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。根据《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿），对全省各市区的生态保护红线进行了划定。其中北汝河水源涵养生态保护红线区、唐河水源涵养生态保护红线区、宿鸭湖湿地生物多样性维护生态保护红线区、桐柏山淮河源水源涵养生态保护红线区、汝河水源涵养生态保护红线区、汝河汝南生物多样性维护生态保护红线区、洪河水源涵养生态保护红线区、淮河干流水源保护生态保护红线区、澧河水源涵养生态保护红线区、高乐山天目山生物多样性维护生态保护红线区被列入了驻马店市生态保护红线区。本项目选址位于河南省驻马店市上蔡县西洪乡朱赵村北侧，不在上述的生态保护红线区范围内，因此项目建设符合生态红线要求。

②环境质量底线

“环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。

项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据现状监测数据统计，上蔡县PM10、PM2.5、CO、O3均有超标现象，由此确定上蔡县为不达标区。

项目所在地的主要地表水体为黑河和洪河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。根据本次评价实测监测点位的监测因子不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求。本项目无废水外排，因此，不会对地表水体产生影响。

本项目所在区域为2类声环境功能区，根据环境噪声现状监测结果，项目区域内边界的昼、夜间噪声符合《声环境质量标准》GB3096-2008 中2类标准。本项目建成后噪声产生量小，能满足《声环境质量标准》2类标准要求，本项目建设运营不会改变项目所在区域的声环境功能，因此项目建设声环境质量是符合要求的。

由于本项目不外排废水，综上，本项目建设符合环境质量底线要求的。

③资源利用上线

资源是环境的载体，“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据；能源主要依托当地电网供电。项目建设土地不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求。因此，项目资源利用满足要求。

④环境准入负面清单

目前项目选址区域暂无明确的环境准入负面清单，本项目为上蔡牧原农牧有限公司九场生猪养殖项目，不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。因此本项目应为环境准入允许类别。

综上所述，本项目选址合理。

### 4.5.2环境条件可行性分析

本项目场址环境地质条件、环境自然条件、气象气候条件、水文条件、基础设施以及环境敏感点等方面均满足工程建设条件，从环境条件上讲，场址可行。本项目场址环境条件可行性分析见下表。

表4.5-2    厂址环境条件可行性分析结果

| 项目 | 环境条件描述 | 是否满足项目建设条件 |
| --- | --- | --- |
| 厂址 | 位于上蔡县西洪乡朱赵村北侧，场区周围主要为农田，非城市、城镇居民集中区，场址符合上蔡县总体发展规划。 | 满足 |
| 占地类型 | 该养殖场占地性质为一般农田，总占地面积60亩 | 满足 |
| 发展规划相符性 | 项目符合平舆环境保护“十三五”规划和畜牧业“十三五”规划；项目与城市饮用水水源地一级保护区最近距离约为9.712km，距西洪乡饮用水水源地一级保护区最近距离约为3.3km，项目场界距离周边村庄均在100m以上，不在上蔡禁养区范围内。 | 满足 |
| 周围敏感点及设防距离 | 距离养殖场区最近村庄为南420m的宋庄村。根据预测，大气环境防护距离为0，评价设置100m卫生防护距离（距场界），最近环境敏感点距离满足防护距离要求 | 满足 |
| 沼液消纳能力 | 场区产生的沼液需农田面积不少于3000亩，项目已与西洪乡村民委员会签订沼液消纳利用协议，租用村民土地3000亩，可实现完全消纳沼液。 | 满足 |
| 区域地表水体 | 项目场区最近地表水体为北826m处的黑河，项目固粪处理区距离黑河满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81—2001）的规定（粪便贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体，距离不得小于400m）；粪污处理及暂存区处于生产区、生活管理区的常年主导风向的侧风向和下风向处，满足HJ/T81—2001的管理规定 | 满足 |
| 气候、气象 | 场址所处区域属温带大陆性季风气候，四季分明，且地质条件良好。该区域全年主导风向为偏北风，距离养殖场区最近的村庄在当地主导风向的侧风向。 | 满足 |
| 环境影响预测 | 项目运营期场界恶臭排放浓度及场界噪声均实现达标排放；在落实环评建议的前提下，对地下水的影响将降至最低 | 满足 |
| 环境风险防范 | 企业在认真落实评价提出的各项防范措施后，可将项目风险发生的概率降至最低 | 满足 |
| 公众参与意见 | 公众参与对象对项目建设持支持态度，并希望建设单位严格按照评价要求做好污染防治工作 | 满足 |
| 与文物古迹的关系 | 项目周围没有文物古迹 | 满足 |
| 清洁生产水平 | 清洁生产达到国内先进水平 | 满足 |
| 政府及管理部门意见 | 对项目表支持态度，同意本工程在此地建设 | 满足 |
| 分析结果 | 从环境保护角度分析，本项目选址可行 | 满足 |

综上所述，项目选址可行。

### 4.5.3防护距离可行性分析

根据环境影响预测结果，养殖场场界与禁建区域边界的最小距离不得小于100m。由卫生防护距离图可知项目卫生防护距离内无敏感点，评价要求在项目卫生防护距离范围内，不再规划建设居民区、学校、医院等环境敏感点和食品、医药、饮料等环境敏感企业。因此，从防护距离方面讲，拟建工程场址可行。

### 4.5.4环境影响可行性分析

项目建成后环境影响可行性分析见下表。

表4.5-3    项目环境影响可行性分析表

| 项目 | 内容 | 厂址是否可行 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气影响 | 项目建成后，无组织恶臭根据不同产生单元，采取相应的处理方式后，各场界的氨气，硫化氢浓度值均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中场界标准值的要求；臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》表7 标准要求；有组织废气可实现达标排放，对环境空气的贡献量较小，环境保护目标能够满足评价标准要求。 | 可行 |
| 地表水影响 | 项目废水经场区内污水处理设施处理后，暂存于沼液储存池内，定期肥田，不外排 | 可行 |
| 地下水影响 | 基本维持现状 | 可行 |
| 声环境影响 | 场界噪声达标，对周围环境影响较小 | 可行 |

根据环境影响预测结果可知，项目的废气对环境的影响不大；废水经场区内污水处理设施处理后，暂存于沼液储存池内，定期肥田，不外排，对地表水和地下水影响不大。场界噪声达标，项目不会对周边环境敏感点造成噪声污染。在各项环保措施得以落实、杜绝事故排放的情况下，综合大气环境、水环境、噪声环境的预测结果可知，拟建工程从环境影响方面来说选址是可行的。

### 4.5.5环境风险评价结论

项目营运过程中涉及到的沼气为易燃气体且具有一定的毒性。在物质的运输（输送）、贮存和使用过程中，如管理操作不当或发生意外泄露，存在着中毒等事故风险。一旦发生这类事故，将造成有害物质的外泄，对周围环境产生较大的不利影响。

项目采取了较为完善、合理可行的风险防范措施，可将项目的环境风险水平降至最低，只要严格遵守各项安全操作规程和制度，加强安全管理，并尽快开展安全评价工作，进一步补充、完善突发事件后的应急预案，防止重大风险事故的发生，其环境风险程度属于可接受水平。

### 4.5.6厂址可行性结论

综上所述，项目场址符合《上蔡县城乡总体规划》（2012-2020）、《上蔡县土地利用总体规划》（2010-2020）、《上蔡县十三五”畜牧业发展规划》及上蔡饮用水水源保护区划，本项目不在上蔡集中式饮用水水源地保护区划范围内，场址地质条件良好，距离养殖场区较近的村庄位于项目的侧风向，供水、供电可靠，交通运输便利；项目卫生防护距离内无环境敏感点；在各项环保措施得以落实、杜绝事故排放的情况下，项目对环境的影响可以接受，项目场址可行。

## 4.6场区平面布置合理性分析

场区实行生产区、办公区与污染治理区的三区分离，项目共分为办公生活区、养殖区和粪污处理区三部分。生活区包括宿舍楼、食堂、仓库和车棚等；养殖区主要包括母猪舍、妊娠舍、保育栏舍、育成育肥栏舍等；粪污处理区包括污水的收集池、黑膜湖沼气池、沼液暂存池等。

根据企业设计，办公生活区设置在养殖区西南侧，位于区域主导风向的侧风向，和养殖区之间有绿化带相隔，生产人员进出场区时可以尽可能避开养殖区，有利于猪舍防疫，可最大程度减轻对场区内部的影响。考虑到沼液储存池所处地势较低有利于污水处理站出水的自流，将沼液储存池置于养殖区西侧。污水处理区位于养殖区西侧和南侧，以便于养殖区污水通过管道直接输送至污水处理区，污水处理后可自流至沼液储存池中。沼液储存池、固粪处理区、污水处理设施均位于养殖区及生活区的下风向及侧风向，减轻了对养殖区和办公生活区的不利影响，满足规定要求。

（1）养殖区设置消毒设施，进场人员入消毒间消毒再进入饲养区，养殖场设置围墙，隔绝与外界往来，内设清洁路与脏路。清洁道为运输饲料和人员流动通道，脏道为专用运出粪便及废弃物的流动路线。同时在场区内设置专门兽医和病疫诊断化验设施，负责防疫、治疗、检疫等工作。

（2）场区各功能区之间都设有绿化带，道路和绿化带的设置可有效防止各区之间交叉污染影响，同时也可为员工的办公和生产营造一个良好的工作环境。另外，评价建议企业在建设过程中，对场区空闲土地和场界进行多层次多方位立体绿化，减轻工程恶臭污染物排放对区域环境的影响，并逐步完善和优化场区平面布置。

（3）整个场区总体布置简洁明快，道路通畅。

根据场区布置情况，评价认为项目平面布置功能分区明确，场址平面布置可行，同时，要求项目建设时应严格按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求进行布置。

评价建议企业在建设过程中，对场区空闲土地和场界进行多层次多方位立体绿化，如在猪舍之间及粪污处理及暂存区加强绿化，减轻工程恶臭污染物排放对区域环境的影响，并逐步完善和优化场区平面布置。

## 4.7总量控制分析

根据《河南省建设项目重点污染物总量指标核定及管理规定的通知》（豫环文[2015]292号）、《河南省环境保护厅关于调整建设项目重点污染物总量指标分级审核的通知》（豫环文[2016]38号）及全国主要污染物排放总量控制项目有关要求，结合本项目工艺特征和排污特点及所在区域环境质量现状，确定本项目污染物总量控制指标为：水污染物——COD、氨氮；大气污染物——SO2、NOx。

废气：项目涉及总量控制指标的是沼气燃烧废气中的SO2及NOx，经工程分析可知，脱硫后的沼气燃烧废气中SO2排放量为0.0029t/a，NOx排放量为0.02074t/a。建议项目总量控制指标为SO2：0.0029t/a、NOx：0.02074t/a。

废水：项目废水经沼气化处理后，沼液用于农田施肥，全部综合利用、不外排，无废水总量控制指标。

综上，本项目设置的总量控制指标为：SO2：0.0029t/a、NOx：0.02074t/a。

# 第5章  环境保护措施及其可行性分析

本评价环境保护措施，是在结合当地环境保护目标、环境现状以及本项目的生产工艺特点、产污特征、企业的技术能力和经济实力等各方面因素的基础上，制定出的具有合理性、实用性和可操作性的污染防治措施以及生态保护综合措施。实施废物资源化，污染物减量化、无害化，资源循环利用的循环经济理念，推进生态工业链发展。生产过程中除要实现各种污染源的达标排放，符合当地环境功能和环境规划的要求外，还需满足污染物总量控制指标要求。通过相关措施以减少对生态环境的破坏，维护区域生态环境功能，促进企业和地方经济的协调发展，实现生态工业和走可持续发展的道路。

## 5.1施工期污染防治措施

评价针对项目施工期可能对环境造成的影响，以保护项目区的环境、最大限度地减少项目建设对环境造成的不利影响为目的，对施工期环境影响因素进行简要分析并提出具体的防范措施。

### 5.1.1施工期大气污染防治措施

工程土建施工期间，由于开挖的土方通常裸露堆放在施工现场，如果遇到干燥大风天气，将会产生一定量的扬尘，对周围环境产生一定的影响，根据政府相关要求应做好扬尘污染防治措施。对于施工期土石开挖造成的植被破坏，评价建议建设单位加强管理，工程完成后，及时回填、绿化，减少对环境造成的扬尘影响，并防止水土流失。为减小工程施工期可能对周围环境造成的影响，保护项目区的生态环境，最大限度地减少工程建设对环境造成的不利影响，本项目具体采取以下控制措施：

评价对施工期环境影响因素进行分析并提出相应的防治措施：

（1）施工现场实行封闭管理，必须在大门口醒目位置设置扬尘治理责任公示牌和文明施工扬尘治理标准，要设置硬质围挡且必须沿工地四周连续安装。围挡高度不得低于1.8米；围挡内侧1米范围内不得堆放料具、土石方等物料，围挡外侧5米范围内保持清洁。

（2）施工现场应当按规定设置建筑垃圾集中堆放点，建筑垃圾应集中、分类堆放；施工产生的建筑垃圾、渣土必须按照有关市容和环境卫生的管理规定，及时清运到指定地点；生活垃圾应当设置专用垃圾箱，做到日产日清。

（3）施工现场出入口处应当设置车辆清洗设施和泥浆沉淀设施。工程车辆进出工地必须清洗，洗车时要保证车辆车身洁净，车轮不带泥，出口路面见本色。

（4）建筑工程工地出入口应用砼、沥青等硬化，出口处硬化路面不得小于出口宽度；施工现场内主干道及作业场地应进行硬化处理，施工道路应当坚实抗压、保障畅通；施工现场内其他的施工道路应坚实平整，无浮土，无积水。

（5）项目必须使用商品混凝土和预拌砂浆。施工现场不得大量堆放和储存水泥、砂、石等容易造成扬尘的建筑材料。

（6）土方、渣土和施工垃圾等运输应采用密闭式运输车辆。

（7）施工现场裸露的空地和集中堆放的土方、渣土、砂堆、灰堆等，必须采取覆盖、固化、绿化、定时洒水等有效措施控制扬尘；施工道路要进行淋水降尘，控制粉尘污染，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。

（8）遇到四级或四级以上大风天气，施工单位应停止土方等易产生扬尘作业的建设工程。

（9）施工单位应对工地周围环境进行保洁，施工扬尘影响范围为保洁责任区的范围。

（10）建材等散流体露天堆场均应采取“防扬散、防流失、防渗漏”的“三防措施”，实现空中不飞扬，地面不流失，地下不渗漏。

（11）建筑施工工地全部实现标准化管理，做到“六个100%”。“六个100%”即施工现场100%围挡、现场路面100%硬化、散流体和裸地100%覆盖、车辆驶离100%冲洗、散流体运输车辆100%密封、洒水降尘制度100%落实。

经采取以上扬尘控制措施后，建设项目施工期扬尘产生量可控制在最低限度，有效控制扬尘影响区域，扬尘防治措施可行。

### 5.1.2施工期水污染防治措施

项目对水环境的污染主要包括施工期建筑施工废水、施工人员生活污水，评价针对环境特点提出项目施工期水环境保护措施，详见下表。

表5.1-1  施工期水环境保护措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑施工废水可能对水环境产生影响，造成水土流失 | 建筑施工废水经简单沉淀后用于地面洒水抑尘，严禁排入地表水体 |
| 2 | 生活污水随便排放对环境污染影响 | 施工期修建化粪池，施工人员洗漱废水经沉淀后用于地面洒水降尘，施工期粪便经化粪池处理后定期由附近农民拉走用于农肥 |

### 5.1.3施工期噪声污染防治措施

根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》的相关要求,并结合本项目实际情况,拟建项目施工期必须采取如下噪声防治措施：

①施工现场防噪声控制

A、人为噪声的控制，施工现场倡导文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。

B、噪声作业时间的控制

合理安排施工时间，施工单位应严格遵守相关规定，合理安排好施工时间，严禁在夜间（22:00～6:00期间）施工。

C、建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

D、建设与施工单位还应与施工场地周围单位、居民建立良好关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。

②运输管理

车辆的运输应合理规划运输线路，运输车辆在运输经过城区道路时禁止鸣笛，控制车速。同时，运输时段应避开居民出行高峰及休息时段，避开医院、学校、居民区等敏感点，无法避免时应在经过敏感点路段设置硬质围挡。

采取以上措施后，可使施工期噪声将对周边居民等敏感点的生活影响降低到可接受程度，故施工期噪声污染防治措施可行。

### 5.1.4施工期固体废物污染防治措施

项目施工期固废主要是施工建筑垃圾、施工生活垃圾，评价根据各种污染物排放特点及性质提出污染防治措施见下表。

表5.1-2    施工期固废污染防治措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑垃圾遇风、雨、雪等恶劣天气材料流失，对环境产生的影响 | 建筑垃圾集中堆存，堆场加防尘网覆盖，并及时清运 |
| 2 | 施工人员生活垃圾 | 设置垃圾箱，由环卫工人及时清运 |

### 5.1.5施工期水土保持措施分析

（1）主体工程防治区

主体及辅助工程开挖完工后及时对边坡进行固化护坡，在坡脚撒播草籽对裸露地表进行绿化，对进厂道路进行固化，完善排水设施，使水土流失降到最低水平；

（2）施工临时工程防治区

施工临时工程主要包括施工道路和施工生产区。施工完工后，应对临时地面建筑进行清理，对土地进行平整并硬化，同时设置必要的绿化带来缓解水土流失的影响。

（3）进场道路区

本工程设永久进场道路，进场道路进行硬化，两侧设混凝土路边排水沟，并种植高大植物予以绿化。

### 5.1.6生态保护措施分析

项目施工期所有建筑材料由乡道、村道运往项目建设区，临时堆放于项目厂区。项目厂区用地为农田，紧邻村道，项目建设不涉及临时占地。项目施工期主要是项目厂区土地平整、开挖对项目区植被的破坏，现在项目建设期及建设完成后拟将从以下几个方面进行生态恢复：

（1）施工期尽量避开农作物生长季节施工，最大限度减少农作物产量的损失；

（2）项目施工过程中尽量减少土石方量，对场址周围受到破坏的植被进行修复，四周、道路两边及空地进行绿化，提高植被覆盖率，以最大限度降低项目对生态环境的影响；

（3）及时清理施工作业区域产生的废弃物

（4）项目建成后，将对场区内进行绿化，能在一定程度上补偿对原有生态的影响，并能使项目与周围环境更加协调，起到美化环境的效果。

（5）项目运营结束后，及时对土地进行复垦。

一般来说，施工期间对环境的影响是暂时的，加强施工管理，采取环评提出的措施后，施工结束后受影响的环境要素大多可得到恢复。

## 5.2营运期污染防治措施分析

### 5.2.1清粪工艺比选及确定

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001），规模化养猪场清粪工艺分为三种：传统干清粪、水冲粪及水泡粪工艺，评价结合生态垫料养殖工艺、机械刮板干清粪工艺、本项目拟采用的干清粪工艺，从粪污的达标排放及综合利用的角度分别进行比选，对以上六种工艺进行对比分析，最终确定适合本项目的清粪工艺，对比分析结果见下表。

表5.2-1     清粪工艺对比分析

| 工艺名称 | 工艺说明 | 达标排放方案 | 综合利用方案 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优点 | 缺点 | 优点 | 缺点 |
| 水冲粪处理工艺 | 指畜禽排放的粪、尿和污水混合进入粪沟，每天数次放水冲洗，粪水顺粪沟流入粪便主干沟后排出的清粪工艺 | 保持猪舍内的环境清洁，劳动强度小，劳动效率高 | 排水量较大，污染物浓度较高，水处理难度较大，投资成本较高 | 保持猪舍内的环境清洁，劳动强度较小，污水中污染物浓度较高，有利于沼气的产生 | 排水量较大，周边需要有较多的土地资源用于消纳粪污 |
| 水泡粪工艺 | 在畜禽舍内的排粪沟中注入一定量的水，将粪、尿、冲洗和饲养管理用水一并排放至漏缝地板下的粪沟中，贮存一定时间（一般为1～2个月）、待粪沟填满后，打开出口闸门，沟中的粪水顺粪沟流入粪便主干沟后排出的清粪工艺 | 保持猪舍内的环境清洁，劳动强度小，劳动效率高 | 排水量适中，污染物浓度较高，水处理难度较大，投资成本较高 | 保持猪舍内的环境清洁，劳动强度较小，污水中污染物浓度较高，有利于沼气的产生 | 排水量适中，周边需要有足够的土地资源用于消纳粪污 |
| 传统干清粪处理工艺 | 指畜禽排放的粪便一经产生便通过机械或人工收集、清除，尿液、残余粪便及冲洗水则从排污道排出的清粪工艺 | 用水量较小、工艺废水中污染物浓度较低、处理成本较低，有利于实现达标排放 | 人力投入大，机械化操作尚无法适用于现代化大型养殖场内限位栏、保温房的清理，清粪率偏低 | 排水量较小，需要消纳粪污的土地资源较少 | 劳动强度大、粪污资源利用率较低 |
| 生态垫料养殖工艺 | 按一定比例混合秸杆、锯末屑等作为猪舍的垫料，再利用生猪的拱翻习性使猪粪、尿和垫料充分混合，通过垫料的分解发酵，使猪粪、尿中的有机物质得到充分的分解和转化的养殖工艺 | 不需要冲洗，无粪尿污水排出，垫料2~3年清理1次、劳动强度较小 | 夏天发酵床温度过高等不利于猪生长，粪污资源利用率低 | 不需要冲洗，无粪尿污水排出，垫料2~3年清理1次、劳动强度较小 | 夏天发酵床温度过高等不利于猪生长，粪污资源利用率低 |
| 漏缝板+重力干清粪 | 养殖圈舍不注入清水，也不将清水用于圈舍粪尿日常清理，养殖舍内粪尿产生即依靠重力经漏缝地板离开猪舍进入猪舍下部粪污储存池，粪污储存池实现定期及时清理，粪污水离开粪污储存池后即进行干湿分离和无害化处理 | 保持猪舍内的环境清洁，劳动强度小，不需清水冲洗，节能，成本低，易于管理 | 排水固液分离效率偏低，废水中SS浓度高 | 劳动强度小、粪污资源利用率较高，便于管理 | 排水中SS浓度高，须选择合适的污水处理设施 |
| 机械刮板干清粪处理工艺 | 指畜禽排放的粪便一经产生便通过机械刮板清除，尿液、残余粪便及冲洗水则从排污管道排出的清粪工艺 | 用水量较小、清粪比例较高，工艺废水中污染物浓度较低，有利于实现达标排放 | 一次性投资大，设备操作难度高 | 排水量较小，需要消纳粪污的土地资源较少 | 管理难度高，设备容易出现故障，此外，清粪机工作时噪音较大，不利于猪的生长。 |

①水冲粪工艺优点是用水冲的方式清粪，能够保持猪舍内的环境清洁，劳动强度小，劳动效率高；缺点是比其它4种工艺的排水量大，废水污染物浓度较高，治理难度较大，一次投入成本较高。

②水泡粪工艺废水排放量适中，优点在于保持猪舍内的环境清洁，清粪劳动强度较小，污水中污染物浓度较高，有利于沼气的产生，但缺点是水处理成本较高，周边需要有足够的土地资源用于消纳粪污。

③传统干清粪工艺的优点在于粪水分离，废水污染物浓度较低，废水处理技术成熟、可靠，便于污染处理和资源化利用；缺点在于用人工或机械方式清粪，无法适用于现代化大型养殖场内限位栏、保温房等的清理，人力投入大，机械化操作清粪率偏低。

④生态垫料养殖工艺的优点是不需要冲洗，无粪尿污水排出，垫料2~3年清理1次、劳动强度较小。在发酵床的制作过程中，通过垫料的分解发酵，使猪粪、尿中的有机物质得到充分的分解和转化；缺点是夏季猪舍的温度较高，粪污资源利用率低，且不适合大规模养殖场。

⑤机械刮板干清粪工艺的优点在于粪水分离，废水产生量较小，污染物浓度较低，废水处理技术成熟、可靠，便于污染处理和资源化利用；缺点在于设备操作难度高，容易出现故障。

⑥本项目采用环保部认定的干清粪工艺。

猪生活在漏缝地板上，猪舍内产生的猪粪由于猪的踩踏及重力作用离开猪舍进入猪舍底部的粪污储存池，粪污储存池使用尿封，不注入清水，也不将清水用于圈舍粪尿日常清理。储存池底部设计成一端高一端低的倾斜结构，排粪塞位于最低端，项目粪污储存池定期排空，排空时粪尿依靠储存池底部坡度由储存池排出，进入污水处理系统干湿分离段进行干湿分离。干湿分离后的干物质制有机肥基料，液体经厌氧发酵处理后用于农田施肥，粪尿实现全部综合利用。本项目采用的清粪工艺日常清理不需使用清水，废水产生量较小，劳动强度小，管理难度低。

公司采用的环保部认定的干清粪工艺与目前国内干清粪工艺模式比对，评价认为就饲养机械水平、防疫水平、环境卫生水平、恶臭气体排放、人力投入量、污水产生量和可回用率等方面，干清粪工艺均优于传统干清粪；该项目采用现代化养殖方式，自动化程度高，粪污处理工艺以能源和资源综合利用为目的，综合上述对比分析，评价认为采用干清粪工艺可行。

### 5.2.2废气污染防治措施分析

#### 5.2.2.1恶臭

（1）恶臭产生的场所

本项目恶臭主要产生在养殖舍、污水处理站（主要是废水收集池）、固粪处理区及沼液暂存池等，影响畜禽场恶臭产生的的主要原因是清粪方式、管理水平、粪便和污水处理程度，同时也与场址选择、场地规划和布局、畜舍设计、畜舍通风等有关。

恶臭的成分十分复杂，因家畜的种类、清粪方式、日粮组成、粪便和污水处理等不同而异，有机成分是硫醇类、胺类、吲哚、挥发性有机酸、酚类、醛类、酮类、醇类以及含氮杂环化合物等，无机成分主要是NH3和H2S。

（2）恶臭污染防治措施

由于猪舍的恶臭污染源很分散，集中处理困难，最有效的控制方法是预防为主，在恶臭产生的源头就地处理。本评价主要提出如下措施减降恶臭污染物的产生：

①源头控制

☆通过控制饲养密度、及时清理粪尿、猪舍风机出口处设置除臭网等、喷洒除臭剂、加强通风，猪粪、污泥等应及时加工或外运，尽量减少其在场内的堆存时间和堆存量，固粪处理区微负压收集后生物过滤除臭+15m排气筒排放；

☆温度高时恶臭气体浓度高，猪粪在1~2周后发酵较快，粪便暴露面积大的发酵率高。猪舍使用漏缝地板，保证粪便冷却，并尽快从猪舍内清粪，在猪舍内加强通风，加速粪便干燥，可减少猪粪污染；

☆通过对废水收集调节池加盖密闭，固粪处理区微负压收集后生物过滤除臭+15m排气筒排放。

②过程整治

☆猪场采用干清粪工艺，项目采用墙体集热板、猪舍内热交换器、喷雾降温相结合的方式进行猪舍内部温度控制。猪转栏时利用高压水枪冲圈消毒，夏季加强猪舍通风，降低舍内有害气体浓度，产生的粪渣等固废及时运至贮存或处理场所，以减少污染。

☆加强养殖场生产管理，并对工作人员强化知识培训，提高饲养人员操作技能。

☆场区布置按功能区进行相应划分，各个功能区之间设绿化隔离带，易种植椿树、法国梧桐、枸杞树、柏树、小叶女贞等具有吸附恶臭功能的绿色植物，利用绿色植物的吸收作用，以减少恶臭气体的逸散，减轻恶臭等对周围环境的影响。

③终端处理

产生的恶臭用多种化学和生物产品来控制恶臭。评价建议在污水处理站、固粪处理区附近喷洒除臭剂进行处理，同时将调节池密封盖板的排气口朝向绿化密集处，并在封口处设除臭滤网对调节池的废气进行过滤，

多用强氧化剂和杀菌剂等消除微生物产生的臭味或化学氧化臭味物质。除臭剂由人工喷洒，其喷洒频率为前期连续喷洒3天，以后每隔5天喷洒一次。

本项目采用植物型除臭剂，该除臭剂主要由丝兰、银杏叶、茶多酚、葡萄籽、樟科植物、桉叶油、松油等多种植物提取物精制而成，适用于各种恶臭环境的异味处理，如垃圾填埋场、垃圾转运站、垃圾堆肥厂、垃圾焚烧厂、污水处理中心、粪便处理中心、养猪养鸡场、工业废水处理及渔业加工中心等。除臭剂中的活性基(-CHO)具有很高的活性，利用它的活性同挥发性含S(如硫化氢、硫醇、疏基化合物)、含N(如氨、有机胺) 等易挥发物质反应，产生新的低气味且无毒的新物质，不能参与活性基(-CHO)反应的一些挥发性物质则采用气味补偿办法解决，这种补偿也不是筒单的气味掩盖作用，而是利用植物提取液中的活性成分与不能和活性基(-CHO)反应的成分进行再次作用，使其失去原来的气味，藉此实现对挥发性恶臭物质的有效削减和消除。植物型除臭剂原液稀释100倍喷洒，1kg可喷洒500m2，项目污水处理区、堆肥区、猪舍均需要喷洒除臭剂，根据面积核算，除臭剂用量共计约2.92t/a。

植物型除臭剂原理具体为：植物型除臭剂通过4 种物理化学作用力将臭气分子捕捉：范德华力、耦合力、化学反应力、吸附力。 植物型除臭剂将臭气分子捕捉后，其有效成分可与环境中恶臭气体分子发生如下反应：

①硫化氢H2S的反应：

R-NH2+H2S→R-NH3-+SH-

R-NH2+SH-+O2+H2O→R-NH3+SO42-+OH-

R-NH3++OH-→R-NH2+H2O

②与甲醛HCHO的反应：

R-NH2+HCHO→CO2+H2O+N2

③与氨NH3的反应：

R-NH2+NH3→R-NH2+N2+H2O

④与硫醇类恶臭气体的反应：

R-NH2+CH4S→R-NH2+N2+H2O+SO2

R-NH2+C2H6S→R-NH2+N2+H2O+SO2

表5.2-2     项目废气污染防治措施一览表

| 序号 | 排放源 | 防治措施 | 实施方案 | 治理目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍 | 猪舍：控制饲养密度、及时清理粪尿、猪舍风机出口处设置除臭网等、喷洒除臭剂、加强通风； | ①猪转栏时利用高压水枪彻底冲圈消毒 ②对操作人员强化培训，并配合喷洒除臭剂，喷洒频率为：污水前处理系统连续喷洒3天每天喷洒一次，之后每隔5 天喷洒一次 ③四周设置绿化，主要种植草木、灌木、乔木等间隔立体绿化 ④加强生物过滤系统维护，保证臭气去除效率 | 满足《恶臭污染物排放标准》（ GB14554-93）表1中二级标准要求 |
| 2 | 堆肥区 | 污水前处理系统收集调节池：采取加盖密封，区域定期喷洒除臭剂、加强厂区绿化； 发酵储存池：加盖密封、区域定期喷洒除臭剂； |  |  |
| 3 | 污水处理系统 | 固粪处理区：微负压收集后生物过滤除臭+15m排气筒排放、定期喷洒除臭剂、加强绿化； |  |  |
| 4 | 沼液暂存池 | 四周喷洒除臭剂、四周设置绿化 |  |  |

采用上述措施治理后，可有效减轻项目恶臭污染影响，评价预测场界排放臭气浓度能够满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596－2001）中表7要求，并在场界外设置100m卫生防护距离，卫生防护距离内无敏感点存在，在防护距离内不得新建学校、医院、居民区等环境敏感点。

因此采用喷洒除臭剂、设置绿化的方式可有效去除恶臭，达到减降目的。

（3）除臭工程措施的可行性分析

①方案比选

臭气的处理方法主要分为吸收吸附法、离子法和燃烧法三大类。

a离子除臭法：包括离子发生装置和净化系统。通过离子发生装置，将空气中的氧分子分解成带有正电或负电的正负氧离子，利用其较强的活性，在与恶臭气体分子接触中，打开恶臭气体分子的化学链，生成水和氧化物。借助通风管路系统向散发恶臭气体和臭气的空间送入可控浓度的正负氧离子空气，在极短的时间内与气体污染物分子发生反应，有效地扼制气体污染物的扩散和降低室内气体污染物的浓度。

b化学吸收法：利用臭气成分与化学药液的主要成分间发生不可逆的化学反应生成新的无臭物质以达到脱臭的目的。该方法需针对不同性质的恶臭气体，配置相应的化学药剂以提高药剂的利用率，将药液通过洗涤塔与恶臭气体相接触，从而发生反应，去除恶臭物质。

c活性炭吸附法：根据刺激性气体能很好地被表面活性物质吸收的性质，运用吸附的原理对臭气进行处理，降低臭气的浓度。采用吸附塔的形式，内装表面积大、吸附性能好的活性炭。该方法需要定期更换活性炭，以保持除臭的效果。

d 生物过滤法：是将收集到的臭气在适宜的条件下通过长满微生物的固体载体（滤料），气味物质先被填料吸收，然后被填料上的微生物氧化分解，完成臭气的除臭过程。固体载体上生长的微生物承担了物质转换的任务，因为微生物生长需要足够的有机养分，所以固体载体必须具有高的有机成分。要使微生物保持高的活性，还必须为之创造一个良好的生存条件，比如：适宜的湿度、pH 值、氧气含量、温度和营养成分等。生物过滤法的工艺流程见下图。

图5.2-1    生物过滤工艺流程

生物过滤除臭法的除臭效果较好，且属于《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）中表7规定的排污单位恶臭控制要求。因此，项目采用生物过滤除臭法处理固粪处理区恶臭。

本项目除臭工程污染防治措施与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HT497-2009）的相符性见下表。

表5.2-3     项目废气污染防治措施一览表

| 序号 | 排放源 | （HT497-2009）要求 | 本项目恶臭工程污染防治措施 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养殖厂区 | 1、应通过控制饲养密度、加强舍内通风、采用节水型饮水器、及时清粪、绿化等措施抑制或减少臭气的产生； 2、恶臭污染物的排放浓度应符合GB18596-2001的规定。 | 猪舍：控制饲养密度、及时清理粪尿、猪舍风机出口处设置除臭网等、喷洒除臭剂、加强通风； | 符合 |
| 2 | 堆肥区 | 1、粪污处理各工艺单元宜设计为密闭形式，减少恶臭对周围环境的污染； 2、密闭化的粪污处理厂（站） | 污水前处理系统收集调节池：采取加盖密封，区域定期喷洒除臭剂、加强厂区绿化； 发酵储存池：加盖密封、区域定期喷洒除臭剂； | 符合 |
| 3 | 污水处理系统 | 宜建恶臭集中处理设施，各工艺过程中产生的臭气集中处理后排放，排气筒高度不得低于15m； 3、在集中式粪污处理厂的卸粪接口及固液分离设备等位置宜喷淋生化除臭剂； | 固粪处理区：微负压收集后生物过滤除臭+15m排气筒排放、定期喷洒除臭剂、加强绿化； | 符合 |

综上比较，本项目的恶臭处理措施符合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HT497-2009）的要求，项目恶臭防治措施可行。

#### 5.2.2.2沼气热水炉燃烧废气

本项目沼气主要供应食堂和沼气热水炉，本项目全年沼气产生量为96356.9 m3/a，沼气优先用于食堂灶台，其余部分用于沼气热水炉燃料使用。

本项目采用低氮燃烧器进行炉内脱氮，其原理是使一部分燃料作过浓燃烧，另一部分燃料作过淡燃烧，但整体上空气量保持不变。由于两部分都在偏离化学当量比下燃烧，因而NOx都很低，这种燃烧又称为偏离燃烧或非化学当量燃烧。通过特殊设计的燃烧器结构以及通过改变燃烧器的风气比例，降低着火氧的浓度适当降低着火区的温度达到最大限度地抑制NOx生成的目的。该技术在北京地区应用广泛，对NOx减排效率可达到80%以上。经治理，项目沼气燃烧产生的废气量为1312951.12 m3/a，SO2排放浓度及排放量为2.22mg/m3、0.0029 t/a，NOx排放浓度及排放量为15.82 mg/m3、0.02074 t/a，经风机引出后由8m高烟囱排放，能够满足《河南省2019年度锅炉综合整治方案》要求（SO2：10 mg/Nm3，NO2：30 mg/Nm3）。沼气燃烧废气之类措施可行。

#### 5.2.2.3食堂油烟防治措施可行性论证

项目饮食油烟采用安装符合国家有关要求的油烟净化系统（集气罩+油烟净化器），处理后的油烟排放浓度小于1.5mg/m3，可达到《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）要求。

饮食业排放的大气污染物主要为气溶胶，其中含有食用油及食品在高温下的挥发物，以及由食用油及食品的氧化、裂解、水解而形成的醛类、酮类、链烷类、链烯类、多环芳烃等，成份较为复杂。油烟净化机采用静电、荷电和滤网的联合作用来净化废气中的油烟，含油物的气体经过金属滤网时，较大颗粒的油滴被滤网阻挡、粘附、透过率网的较小颗粒的油滴随气体进入除油电场，在高压电场的作用下，使微小颗粒的油雾荷电，在电场力的作用下向油滤网运动，并在滤网上积聚成较大的油滴，受地心引力作用，油滴流下，经排油道排出。目前，我国各大中型城市均已对饮食行业外排油烟进行净化治理。市场上油烟净化设施种类亦较多，且效果较好。

本项目食堂安装经过国家主管部门认证的油烟净化设施，能满足有关环境保护标准的限值要求，所采取的措施可行。

#### 5.2.2.4饲料粉尘治理措施可行性论证

本项目饲料加工时产生粉尘，主要污染工序为上料和粉碎工序，粉尘产生量为 0.554t/a，上料、粉碎工序产生的粉尘通过密闭集气罩收集后经布袋除尘器处理后排放。集气罩收集效率为90%，粉尘捕集量为0.499t/a，布袋除尘器除尘效率为99%，粉尘无组织排放量为0.005t/a。工作时间按12h/d计，则排放量为0.00114kg/h。

上料、粉碎工序粉尘经布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放，风机风量4000m3/h，则排放浓度为0.285mg/m3。能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表2中二级标准。饲料粉尘治理措施可行

### 5.2.3废水处理及综合利用措施分析

#### 5.2.3.1废水厌氧发酵处理工艺比选

本项目采用环保部认定的干清粪工艺清理养殖舍粪尿，养殖粪尿从粪污储存池流出后即进入污水处理站处理，项目拟采用干清粪工艺处理养殖粪尿污水。废水沼气化处理工艺能够实现养殖场粪污的综合利用，沼气化处理工艺的种类较多，工艺的选择由粪污种类、工程类型和工艺路线确定，常用的有以下几种：

CSTR 工艺：CSTR 工艺适合各类粪污处理沼气工程。其特征是原料液要预处理、液泵进料、进料TS 浓度为6～8%（采用螺杆泵才能达到8%）。因我国使用单一的畜禽粪，故产气率在中温条件下，一般为0.8～1.0m3/m3；沼渣沼液一般不经固液分离直接用于农田施肥。其缺点是原料要进行预处理，工程投资偏高；能耗偏大，能量输出率偏低，如进行热电联产(CHP)， 能量输出率可大幅度提高。

USR工艺：采用上流式污泥床原理，其特征是原料预处理，液泵进料，进料TS浓度3～5%，采用下进料上出料方式，没有机械搅拌；原料从底部进入消化器内，与消化器里的活性污泥接触，使原料得到快速消化。未消化的有机物固体颗粒和沼气发酵微生物靠自然沉降滞留于消化器内，上清液从消化器上部溢出，这样可以得到比水力滞留期高得多的固体滞留期（SRT）和微生物滞留期（MRT），从而提高了固体有机物的分解率和消化器的效率。在当前畜禽养殖行业粪污资源化利用方面，有较多的应用。产气率在中温条件下，一般为0.7m3/m3左右。USR是一种简单而低值的反应器。

黑膜沼气池（黑膜厌氧发酵塘）工艺：黑膜沼气池是在开挖好的土方基础上，采用优质HDPE材料，由底膜和顶膜密封形成的全封闭厌氧反应器。在黑膜沼气池内，污水中的有机物在微生物作用下降解转化生成沼气，系统配置沼气净化和利用设施。黑膜沼气池容积大、深度较深，污水进入池内后，每天进水量相对较少，因此耐污水的冲击负荷强；加之黑膜沼气池顶部的沼气隔温和地埋式沼气池具有冬季相对恒温的特点，池内污水温度受外界影响较小，冬季不需保温。黑膜沼气池主体工程位于地面以下，顶部、底部用黑膜密封，和外界环境气温不流通，形成独特的小气候，经调查在室外温度2℃，进水温度15.8℃的环境中，经黑膜沼气池发酵后的出水温度达19℃；在室外温度-1℃，进水温度13.6℃的环境中，发酵后的出水温度达17.9℃。污水在池内的滞留期长（35天及以上），厌氧发酵充分，可收集的沼气量多，COD去除率可达到80%以上。黑膜沼气池的优点如下：

①黑膜沼气池具有优异的化学稳定性，耐高低温，耐沥青、油及焦油，耐酸、碱、盐等80多种强酸强碱化学介质腐蚀；对进水SS浓度无要求，不会造成污泥淤积，拥堵管道。

②黑膜沼气池施工简单，建设成本低；施工简单，建设周期短；安全性高，工艺流程短，运行维护方便，广泛适用于禽畜粪污水的处理、城垃圾填埋场等。

③项目黑膜沼气池厌氧发酵产生的沼气可以作为燃料综合利用。

④黑膜沼气池内温度稳定，有利于厌氧菌发酵，即使在寒季长、气温低的北方地区，黑膜沼气池内也可以保持常温发酵温度，污水处理效果好。

⑤黑膜沼气池厌氧发酵容积大、污水滞留期长、沼气产生量大、运行处理费低。黑膜沼气池的缺点：需依靠四周充足的农田利用厌氧发酵产生的沼液。

HCF工艺：是一种全混式工艺，其原理是将粪污按照TS浓度8～12%调配，直接进入带搅拌器的HCF反应器进行厌氧反应，产气率在中温条件下视原料不同在0.8～1.2m3/m3之间，产生的沼渣直接用于农田施肥，也是典型的能源生态型沼气工程工艺。

IC工艺：是目前效能最高的黑膜沼气池。该反应器是集黑膜沼气池发酵反应器和流化反应器的优点于一身，利用反应器内所产沼气的提升力实现发酵料液内循环的一种新型反应器。但在实际工程存在运行能耗大、一次性投资高的问题。

五种工艺的列表比较如下。

表5.2-4     沼气工程工艺的对比一览表

| 工艺 指标 | CSTR | 黑膜沼气池 | HCF | USR | IC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料范围 | 畜禽场污水 | 畜禽场污水 | 畜禽场污水 | 猪场粪污水 | 畜禽场污水 |
| 原料TS浓度 | 6~8% | ＜2% | 8~12% | 3~5% | 2~8% |
| 应用区域 | 全国各地 | 中部、南部 | 全国各地 | 中部、南部 | 全国各地 |
| 单位能耗 | 高 | 中等 | 低 | 中等 | 高 |
| 单池容积 | 300~1000 m3 | 100~1000m3 | 100~300m3 | 100~600m3 | 100~1000m3 |
| 操作难度 | 高 | 中等 | 低 | 中等 | 低 |
| 产气率 | ≥0.8m3/m3 | ≥0.5m3/m3 | ≥0.8m3/m3 | ≥0.7m3/m3 | ≥0.5m3/m3 |
| 经济效益 | 较佳 | 低 | 中等 | 较低 | 佳 |

由以上分析可知， HCF工艺和CSTR工艺属于全混式工艺，将粪污按照TS浓度调配，直接进入带反应器进行反应，本项目使用干清粪工艺，将粪污已分离，不适合HCF工艺和CSTR工艺；黑膜沼气池发酵工艺与IC工艺、CSTR工艺相比，IC工艺运行能耗大、一次性投资高，CSTR工艺投资偏高、能耗偏大、能量输出率偏低，而黑膜沼气池发酵工艺单位能耗相对较低；黑膜沼气池发酵工艺与USR工艺相比，USR工艺产气率≥0.7m3/m3，黑膜沼气池发酵工艺产气率≥0.5m3/m3，本项目养殖废水处理不追求沼气的产生量，主要为养殖废水的综合利用，所以本项目选用黑膜沼气池发酵工艺。

综上所述，本项目选用黑膜沼气池发酵工艺处理本项目产生的养殖废水。

#### 5.2.3.2本项目废水治理工艺

本项目猪舍采用经环保部认定的干清粪工艺，猪粪实现日产日清，废水由排污管道进入污水处理系统，采用环保部认定的干清粪工艺，处理后产生的沼气、沼液、沼渣均综合利用。

（1）工程废水处理工艺

项目废水经干湿分离后，液体进入黑膜沼气池后经35天厌氧发酵去除大部分有机物，固粪和沼渣运至沼渣暂存场暂存后送至有机肥基料加工区发酵制有机肥基料，沼液在施肥季节还田利用。厌氧发酵后降低了废水中有机物的含量，有效去除了粪便污水的臭味，遏制了蚊虫滋生和病菌的传播。

图5.2-2     黑膜沼气池内部示意图

图5.2-3     建成后的黑膜沼气池示意图

黑膜沼气池的工作原理：

黑膜沼气池底部铺设HDPE防渗膜，顶部覆盖HDPE顶膜，形成密闭空间，进料口均匀设置排污管，使粪污进入盖泄湖沼气池内均匀铺设，同时内部设置排气管，将产生的沼气导出。

收集池：主要目的是为减轻后续工艺负荷，减少投资，通过物理方法去除杂质，实现减量化，均衡水质、水量。

黑膜沼气池：本项目粪便通过地下管网靠重力作用输送至收集池后，泵入盖泄湖沼气池，经35d厌氧发酵去除大部分有机物（pH为6~9，温度为18~25℃），污水出沼气池后，沼液于发酵储存池储存，在施肥季节根据农作物需求液态施肥，沼渣在场内固粪处理区内沼渣暂存区暂存后，进行有机肥基料生产。

图5.2-4     沼气工程进水系统及排水系统示意图

图5.2-5     沼气工程排泥系统及排气系统示意图

进水系统、排水系统、排泥系统、排气系统如上图所示：

黑膜沼气池集发酵、贮气采用HDPE防渗膜将整个厌氧塘进行全封闭，利用黑膜（HDPE膜）吸收阳光、增温保温效果好，池底设有自动排泥装置。采用沼气技术处理养殖场污水，具有污泥量少，运行费用低等优势，同时可以控制生产过程中污染物的流向，降低农作物本身受污染的程度，控制疫病，实现污水零排放。农业废物在经厌氧消化处理和沉淀后，产生有机肥基料，并最终达到粪污“零排放”，其他优点如下：

①黑膜沼气池具有优异的化学稳定性，耐高低温，耐沥青、油及焦油，耐酸、碱、盐等80多种强酸强碱化学介质腐蚀；对进水SS浓度无要求，不会造成污泥淤积，拥堵管道。

②黑膜（HDPE膜）沼气池施工简单，建设成本低；施工简单，建设周期短；安全性高，工艺流程短，运行维护方便，广泛适用于禽畜粪污水的处理、城垃圾填埋场等。

③项目黑膜（HDPE膜）沼气池厌氧发酵产生的沼气可以作为燃料综合利用。

④黑膜（HDPE膜）沼气池内温度稳定，季节能运行：池底挖深6m，利用地温保证池内常温发酵；池壁加厚（梯形结构，上边6m宽，为中部地区池壁2-3倍），保温效果良好；同时进料管道及收集池均采用地下结构，保证进料温度；同时黑膜材质自带吸收阳光功能，增温保温效果好。有利于厌氧菌发酵，即使在寒季长、气温低的北方地区，黑膜（HDPE膜）沼气池内也可以保持常温发酵温度，污水处理效果好。

⑤防渗系数高：池中安装的防膜具有普通防水材料所无法比拟的防身效果，不会污染地下水，具有高强抗拉伸机械性能，优良的弹性和变形能力使其非常适用于膨胀和收缩基面，可有效克服基面的不均匀沉降。

⑥黑膜沼气池存储方便，自动水渣分离。粪污可以随时存储，存储周期可以根据施肥周期及粪污熟化期要求确定，粪便可以方便存取和使用；利用池中气压，水压将底层沼渣压出沼气池，上层沼液进入后出来系统。

⑦黑膜（HDPE膜）沼气池厌氧发酵容积大、污水滞留期长、沼气产生量大、运行处理费低。

⑧黑膜沼气池防渗膜具有优秀的抗老化、抗紫外线、抗分解，可裸露在外使用；具有优异的抗穿刺能力，可以抵抗植物大部分植物根系，避免对防渗膜的损害，保证防渗膜的使用年限和功能发挥；易操作，易维修。池体坚固不易塌方，薄膜破损容易修补。

⑨黑膜沼气池发酵完全，产气量大。污水在沼气池中停留时间长，池内温度可保持20度左右，经沼气池处理的污水COD可降低89%以上。

⑩黑膜沼气池运营成本低。沼气池常规运作费用仅为抽污耗电费用，出水，出渣，出气可通过沼气池系统自身完成。

⑪容量大、负荷高：粪污容量大，进水水质要求不高。

⑫沼液有机物含量低，有效去除臭味，遏制了蚊虫滋生和病菌的传播。

综上所述，黑膜沼气池具有厌氧发酵容积大、污水滞留期长、沼气产生量大、运行处理费低等优点它从建设成本、维护管理，及产气、发电、污水处理等多方面来说，有着天然的优势，因而有着很强的经济效益、社会效益和生态效益。通过调查南阳、周口太康（牧原集团）等地区养殖企业已采用该种污水处理模式并运行良好。本项目污水处理工艺符合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497--2009）中的相关要求。

（2）污水处理规模

本项目废水量夏季最大，污水处理系统设计考虑夏季进入污水处理系统的废水量（120.586m3/d）为基础，同时考虑废水处理的不稳定性，日处理系数按1.2计，按35天的发酵时间计，环评建议发酵储存池设计池容不小于5064.612m3。建设单位将发酵池总容积设计为5200m3能够满足污水处理要求。本项目黑膜沼气池采用常温发酵，沼气池主体工程位于地下，塘口、底部用HDPE黑膜密封，采用全封闭结构，沼气池内的温度能保持常温发酵。

废水处理产生的沼气经配套净化装置净化后，优先用作职工食堂炊事燃料，其余部分为废水处理系统收集调节池和员工洗浴用水加热，沼液在非施肥季节储存于沼液储存池，满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81-2001）相关要求。

（3）沼液储存池

沼液储存池的容积：沼液储存池的容积根据《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T26624-2011）确定的，总容积应为养殖污水量、降雨量和预留体积之和。结合相关法规、项目养殖场产污水实际及当地农业施肥实际要求，本项目实际沼液储存池设计为能够容纳166天以上的沼液量（其中考虑到在降雨量最大时对雨水接纳的情况）。根据项目设计资料，沼液沼液储存池有效容积为27000m3（规格：占地面积4500m2、深6m），为半地下混凝土结构，地下部分4m。

沼液储存池防渗措施为：池底和池壁基面经过干燥、夯实、平整，无开裂、无明显尖凸、凹陷，垂直深度25mm内无树根、瓦砾、石子、钢筋头、玻璃屑等尖锐杂物。基面上的阴阳处做圆滑过渡处理，半径不小于0.5m。基底表面干燥，碾压密实度达到《聚乙烯（PE）土工膜防渗工程技术规范》（SL/T231-98）的要求后在池底和池壁铺设1.0mm的HDPE膜，最终池子主体施工时，池体表面采用素混提土。池底、池壁严格做好防渗措施，单元渗透系数达到1.0×10-10cm/s。

本项目沼液最大产生量为120.586m3/d，沼液储存池按照166天污水量设计，则污水量容积为20017.3 m3。

上蔡县历年最大日降雨量为221.6mm/d，平均最大降雨持续时间为1天，经计算沼液储存池一次最大雨水量为997.2 m3。

储存池宜预留0.9m高的空间，预留体积按照设施实际长和宽以及预留高度计算，并且池体高度或深度不超过6m，经计算，沼液储存池预留容积为4050 m3。

综上，沼液储存池容积不应小于20017.3+997.2+4050=25064.5 m3。本项目设计沼液储存池容量为27000m3，能够满足沼液储存需求。废水处理工程所需设备及工程建设内容见下表。

表5.2-5     废水处理工程所需设备及工程建设内容

| 序号 | 工程内容 | 设计规模 | 数量（台/座） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收集池 | 容积300m3 | 2 | 混凝土防渗，均衡水质、水量 |
| 2 | 固液分离 | 40m3/h | 2 | / |
| 3 | 发酵池 | 总容积5200 m3 | 2 | HDPE膜防渗 |
| 4 | 沼液暂存池 | 容积27000 m3 | 1 | HDPE膜防渗 |

（4）污水处理效果的分析

本项目废水处理预测结果见下表。

表5.2-6     废水处理效率及预测结果

| 处理工段 | 主要污染物浓度（mg/L） |
| --- | --- |
|  | COD | BOD5 | SS | NH3-N |
| 干湿分离段进、出口 | 进水 | 14696 | 7838 | 156739 | 1176 |
|  | 去除率 | 21% | 23% | 50% | 14% |
|  | 出水 | 11609.84 | 6035.26 | 7819.5 | 1011.36 |
| 发酵储存池进、出口 | 进水 | 11609.84 | 6035.26 | 7819.5 | 1011.36 |
|  | 去除率 | 80% | 77% | 75% | 10% |
|  | 出水 | 2322 | 1388 | 1955 | 910 |
| 总去除率 | 84.2% | 82.3% | 87.5% | 22.6% |

由上表可知，本项目综合废水经污水处置工程处理后，COD、BOD5、SS和氨氮的去除率分别达到84.2%、82.3%、87.5%和22.6%。

（5）污水处理措施经济可行性分析

本项目污水处理站总投资30万元，占总投资1000万元的3%。年处理废水33905.212m3/a，年运行费用15万元，占年利润总额1245.3万元的1.2%，运行费用较低，经济可行。污水处理设施运行费用见下表。

表5.2-7   污水处理设施运行费用

| 序号 | 费用名称 | 费用金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电费 | 8 | 15万kWh/年，单价0.6元/kWh |
| 2 | 工人工资 | 6 | 2人，人员工资3万元/人·年 |
| 3 | 设备折旧 | 1 | 设备投资10万元，10年折旧期 |
| 4 | 合计 | 15 | / |

（6）初期雨水处理措施分析

评价要求场区范围内，雨水经雨水管汇总后分两路，一路经雨水管道进入场区收集调节池，收集后由进入场区污水处理系统进行处理，另一路直接进场区雨水管。每一分路设手动闸阀，由人工控制。当降雨开始前，打开进污水管阀门，关闭进雨水管阀门，一段时间后，打开进雨水管阀门，关闭进污水管阀门，通过人工操作的方式使初期雨水进入污水处理系统，中后期清洁雨水进入雨水管。污水处理区项目废水最大量为120.586m3/d（夏季），本项目暂存池的总容积为27000m3，发酵储存池的总容积为5200m3，则本项目污水处理系统能够处理日常废水量和最大初期降雨量，初期雨水进入场区污水处理系统进行处理措施可行。

初期雨水管道由专业设计单位施工，能够满足大、中雨条件下的排污负荷，后期雨水及场区其它雨水通过雨水管网直接外排。

#### 5.2.3.3沼气综合利用可行性分析

根据工程分析可知，项目运营后夏季沼气产生量为373m3/d、其他季节沼气产生量为236.3m3/d，全年沼气产生量102926.9m3/a。项目职工食堂人均用沼气量按0.9m3/d，项目劳动定20人，项目食堂灶台沼气用量为18m3/d。

本项目选用一台0.5t沼气热水炉，用于员工洗澡。耗气量60m3/h，每天运行5小时，沼气热水炉用气量为300m3/d。

夏季产生的沼气除食堂灶台和沼气热水炉外，还剩余55m3/d，计划将这部分沼气经火炬燃烧器放空燃烧。

#### 5.2.3.4沼液综合利用可行性分析

（1）沼液综合利用可行性分析

本项目制备沼液做农田液体肥料综合利用（非农田灌溉水），环评的重点从沼液营养成分、土地消纳能力以及现实操作性等方面来分析沼液农肥利用系统的可行性。

根据国内外大量实验研究及实际运用表明，沼液尤其是养殖废水处理后的沼液，不仅含有作物所需求丰富的N、P、K 等大量元素外，还含有硼、铜、铁、锰、钙、锌等中微量元素，以及大量的有机质、多种氨基酸和维生素等。施用沼液，不仅能显著改良土壤、增加作物产量、确保农作物生长所需要的良好微生态系统，还有利于增强其抗冻、抗旱、抗虫能力。因此沼液是一种非常理想的液态肥料。

（2）土地沼液消纳能力

①沼液肥效确定

多年来，上蔡县施肥种植为一年两熟，夏季收获以小麦为主、秋季收获以玉米为主，因此农田消纳主要以小麦-玉米为主。

沼液中含量最多也是最主要的可被作物吸收利用的为N素。根据工程设计，工程沼液中的氨氮含量为910mg/L，查找类比资料可知，养殖废水中氨氮浓度为总氮的80%左右，则总氮浓度约为1137.5mg/L。

②农田沼液消纳能力

按照省环保厅、省农业厅、省畜牧局《关于印发畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）的通知》（豫环文2012）99号中“养猪场采用干清粪方式，场建设治污设施，即粪便生产有机肥基料或制沼气，有机肥基料外售、沼渣还田；污水/尿液经处理后还田，无污水排放口进行外排”，采用此模式要求养殖场每出栏10头猪需配套不少于1亩土地。项目年出栏生猪30000头，需配套3000亩土地。

本项目养殖过程产生的猪粪和污水处理系统产生的沼渣均用于发酵制肥，只有污水处理系统产生的沼液在储存池暂存后用于农田施肥，不适合“畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）”的计算方法。沼液中含有丰富的氮、磷、钾等元素，其中含量最多也是最主要的可被作物吸收利用的为氮元素。本次评价通过氮元素在猪粪、沼液和沼渣中的含量比来计算本项目产生的沼液需要消纳地的面积。

根据陶涛和李宝林研究的“集约化猪场粪尿处理问题探讨”（武汉城市建设学院学报，2000.4（17））及李宝林，王凯军等研究的“大型集约化猪场猪粪尿问题研究综述及建议”（农村能源，1997.4（74）），猪粪尿物质构成中，猪粪与猪尿中氮的含量比为1.81:1，根据东北大学2008 年尹晓峰的硕士论文“升流式固体反应器处理畜禽废水试验研究”③，经过US反应器处理后沼液与沼渣中全氮的含量比为1.25:1，本项目废水处理工艺采用黑膜沼气池厌氧发酵工艺，与USR工艺均为厌氧反应工艺，沼液与沼渣中全氮的含量比具有可类比性。通过计算，猪粪和沼渣中氮的含量与沼液中氮的含量的比值为4.1:1，根据猪粪和沼渣堆肥发酵制备有机肥基料后，沼液用于农田施肥进行土地面积核定，确定每51头猪需配套1亩地。本项目年出栏3万头生猪，共需配套的沼液消纳地面积约为588.3亩。

本项目所处区域常年以小麦—玉米轮作为主，根据农业部办公厅文件农办农【2013】45号——农业部办公厅关于印发《小麦、玉米、水稻三大粮食作物区域大配方与施肥建议（2013）》的通知，对于华北中北部夏玉米区，产量水平在650kg/亩，推荐氮肥施用量为14.2kg/亩（折合沼液量为23.7m3）；对于华北施肥冬麦区，产量水平在600kg/亩，推荐氮肥施用量为14.6kg/亩（折合沼液量为24.3m3）。因此每亩地每年所需沼液总量为48m3。项目沼液产生量为33905.212m3/a，若完全消纳至少需要农田706.36亩，评价要求配套农田有一倍以上的轮作面积，则消耗项目沼液需农田面积不少于872 亩。根据以上两种计算方法得出2个沼液消纳地面积，本评价取最大值1412.7亩。

根据以上三种计算方法得出3个沼液消纳地面积，本评价取最大值3000亩。上蔡县慨而慷牧业有限公司已和周边村庄村民委员会签订沼液综合利用协议（见附件），共利用3000亩农田，消纳项目产生的沼液。消纳地由当地农民根据需要自己种植作物，公司负责无偿将沼液输送管网铺设至田间地头，并定期派出管理和技术人员指导农户合理施用沼液。

综上，用于本项目沼液消纳地面积为3000亩，大于计算得出的1412.7亩，因此本项目沼液消纳地可以消纳项目产生的全部沼液。

（3）沼液利用的现实操作性

根据当地的种植规律及施肥规律，对于小麦和玉米均为施基肥一次、追肥一次，其中小麦在返青期或拔节期进行追肥，玉米在大喇叭口期进行追肥，因此本评价建议沼液储存池的储存时间按166天计。

根据走访调研，当地群众施肥规律，本评价提出沼液施肥方式为每年两次基肥、两次追肥。

② 沼液农肥利用及实施方案

项目沼液产生量为33905.212m3/a沼液消纳地面积为3000亩，根据参考资料，基肥用量一般应占总施肥量的60％~80％，本次取75%，则基肥量与追肥量的比例为3:1，经计算沼液基肥的施用量为7.03m3/次，沼液追肥的施用量为2.35m3/次。

项目在沼液消纳区无偿建设沼液输送管网，并合理设置预留口。沼液施肥系统包括：动力系统、沼液泵、管道安全装置、电器保护装置。泵站设计应充分考虑灌区的覆盖面积、扬程。沼液泵必须满足抽提含有纤维或其它悬浮物的高粘稠液体的要求，泵、管网及管件具抗腐蚀性。

安装管道安全装置、电器保护装置的设计应根据抽提扬程、出液量，实现管道自动调压抗爆、排堵防蚀和过载保护，满足普通UPVC等廉价管材在沼液提灌中不堵塞、不爆管，接口不拉裂、不滴漏的需要，降低建造和运行成本。

沼液施肥管网必须具有自动防爆抗堵等安全功能，具有效防止管道沼液二次产气爆管，沼渣、厌氧菌落群生长和化学沉淀物、鸟粪石等堵管的处置设计和工艺装置，具有迅速发现和确定管道堵塞位置的监测装置。安装的防爆裂、防堵塞安全装置能够保证PVC塑料管材在沼液管道施肥中不出现堵塞、爆裂，接口拉裂、漏水等质量安全问题，保证沼液施肥管网的长期使用和安全运行。

各种管线应全面安排，用不同颜色加以区别，要避免迂回曲折和相互干扰，沼液输送管道与管件必须具防腐性，管线布置应尽量减少管道弯头，减少能量损耗和便于清通。主要管网宜采用埋设，距管顶深度≥40cm，裸露部分应选用抗老化材料或进行防老化处理。长距离直线管道要设计防热胀冷缩的构造。

针对本项目，由场区发酵储存池引至施肥农田主干管长度为2000m，支管长度为4500m。项目使用的管材为PVC管，主干管直径为160mm，支管直径分别为110mm 和75mm。项目沼液在发酵储存池暂存，施肥期经流进沼液主干管，再从主干管流入支管，在支管的末端设置有阀门，方便农户自主选择使用。

根据沼液综合利用协议可知，公司根据农民土地位置设计并负责铺设沼液输送管网等综合利用配套设施，在每个施肥口设有阀门，每两个施肥口间隔50-80m。农肥利用季节农民根据自身需要进行使用。当地群众只需通过软管和预留口连接，在田间采用喷灌的方式对农田进行施肥。沼液用作基肥时不需要配清水，用作追肥时，须用清水稀释后方可施于田间，在场区内完成沼液稀释，然后通过管网输送至田间，场区内水井可以满足配水所需清水量。

沼液输送管线，做好防腐工作，定期进行检修，一旦发现滴漏，沼液在发酵储存池，待维护完毕后方可输送；

消纳区根据地形进行单元划分，分单元进行开沟施肥，支管阀门间隔50-60m，防止农田施肥不匀引起的地下水污染问题；

严格根据评价要求，控制施肥量，严禁突击施肥，在非施肥季节及雨季，沼液由发酵储存池暂存。

（4）农田利用系统二次污染防治措施

①沼液输送管线，做好防腐工作，定期进行检修，一旦发现滴漏，沼液排入沼液暂存池，待维护完毕后方可输送；

②沼液施肥区根据地形进行单元划分，分单元进行开沟施肥，施肥完毕后要进行覆土处理，防止农田施肥不匀引起的地下水污染问题；

③严格根据评价要求，控制施肥量，严禁突击浇灌，在非浇灌季节及雨季，沼液由发酵储存池暂存。

发酵储存池底部首先进行清场夯压，要做到池底无特殊工艺孔设置且内表面积较大，施工所在地土质情况单一，碎砖块等尖锐性杂物较少，具备防渗膜铺设的要求。在此基础上铺设HDPE膜，具有良好的断裂延伸率，能抵抗基础沉降或基础变形，正常使用情况下可以防止池内水下渗对地下水的污染。

④对沼液施肥农田区域定期进行观测，场外农田区设置地下水观测井，根据项目所在区域的地下水流向为西北到东南，建议在配套农田西北和东南方向各设置1口地下水观测井，观察沼液长期施肥对地下水的累积性影响。

（5）沼液利用工程的管理要求

①基本要求

企业建立相应的管理机构，安排专人管理，落实足够的运行管理经费，制定切实可行的管理规章和工程维修养护制度，并对管理人员进行技术培训和岗位考核。同时在每个场区指定1人负责整个场区的沼液还田工作，并将沼液消纳地划分成块，每个片区指定1人专门负责该片区的沼液消纳工作；同时建立台账制度，责任到人，严格记录沼液的消纳情况；严格根据评价要求，控制施肥量，严禁突击施肥，在非施肥季节及雨季，沼液由发酵储存池暂存；做到对沼液利用工程进行经常性的维护、季节性的整修和临时性的抢修以及系统运行效果和有害重金属的监测与处理。

②管道养护

要经常对管道进行巡查维护，发现管道漏水、爆裂及时修补，发现沼液出水明显减少，要及时监测、疏通污物收集装置，确保沼液输送通畅和设施完好、运行正常。

③设施维修保养

建立处理、暂存池等主要建筑结构和管网、机电设备的检修制度或维修养护办法，确保各类设施设备完整，做到无损、无漏、无裂，闸门启闭灵活。安装的沼液泵、动力设备与电气设备应每年全面检修一次，确保安全运行。及时清除泵站前池、污物收集装置、储存池中的各种杂质淤泥。

### 5.2.4营运期地下水污染防治措施

（1）源头控制措施

本项目运营期对地下水环境影响的主要渠道为猪舍、沼液储存池、沼气工程、发酵区等以上污染因素如不加以管理，各区污水下渗将污染地下水；猪粪、沼渣若乱堆乱放，可能转入环境空气或地表水体，并通过下渗影响到地下水环境。因此评价要求首先在源头进行控制，具体防控措施为：

①猪舍采用限位饮水器，减少水资源不必要的流失，猪舍内部底部采取混凝土进行防渗减少污染物的跑、冒、滴、漏；

②沼液储存池，容积不小于166天的废水产生量；沼液储存池池壁及池底在清场夯压的基础上采用铺设1.5mmHDPE 防渗膜进行防渗；

③沼气工程各水池（（除盖泻湖沼气池采用HDPE 膜防渗）应为砖混结构并做相应的耐酸、碱表面处理；

④猪粪和沼渣发酵区，地面混凝土进行防渗，其上搭建顶棚，周边设置1m 高围挡；

⑤雨污分流，净脏道分离合理设置厂区内净道和脏道，净道、脏道地区硬化防渗处理。

（2）分区防控措施

结合地下水环境影响评价结果根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中表5 及表6 进行判定，具体判定内容见下表。

5.2-8     污染控制难易程度分级参照表

| 污染控制难易程度 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料及污染物泄漏后，不能及时发现和处理 |
| 易 | 对地下水环境有污染的物料及污染物泄漏后，能及时发现和处理 |

表5.2-9    天然包气带防污性能分级参照表

| 分级 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| 中 | 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb﹤1.0，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0，渗透系数1×10-6cm/s﹤K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”的条件 |

项目区域土壤层以砂姜黑土为主，沼液消纳区的渗透系数一般在5.79×10-5cm/s，天然包气带防污性能属于中，因项目将设置地下水监控系统，能够及时发现和处理对地下水有污染的污染物，固污染控制难易程度为易，综合以上两点结合《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）地下水污染防渗分区参照表，具体见下表：

表5.2-10     地下水污染防渗分区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机污染物 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s；或参照GB189100执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易-难 | 其他类型 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

根据上表判定，项目属于简单防渗区，防渗技术要求为一般地面硬化，结合建设单位以往建设的养殖场的分区防治的情况，本项目各功能区防渗措施具体见下表。

表5.2-11     本项目污染地下水防治措施一览表

| 序号 | 项目 | 保护措施 | 达到效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍内部 | 底部混凝土进行防渗，渗透系数达到1.0×10-7cm/s，减少污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度 | 各构筑物符合《规模化畜禽养殖 场沼气工程设计规范》（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求，具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施；畜禽粪便的贮存相关要求，应具备防渗、防风、防雨的“三防”措施，雨污分流。满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81~2001）要求满足《畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）》（豫环文（2012）99号文）要求 |
| 2 | 沼液储存池 | 沼液储存池为满足农闲期沼液产生量，容积不小于166天的废水产生量，池容设计为266620m3；沼液储存池池壁在清场夯压的基础上采用铺设HDPE 膜进行防渗，并设置导流渠，渗透系数达到1.0×10-10cm/s |  |
| 3 | 污水处理系统 | 各水池应为砖混结构，盖泻湖沼气池采用HDPE膜防渗 |  |
| 4 | 固粪处理区 | 地面混凝土进行防渗， 渗透系数达到1.0×10-7cm/s，其上搭建顶棚 |  |
| 5 | 厂区雨污管网 | 雨污分流、按照畜禽养殖业污染防治技术规范要求进行建设 |  |
| 6 | 场区内净道与脏道设置 | 合理设置厂区内净道和脏道，脏道地区硬化防渗处理，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。路两边设置路沿石；人行道采用透水方砖或植草砖铺设，下面用透水材料铺垫，孔隙间种植草本植物，增加雨水下渗量，可有效减缓地面硬化对地下水涵养产生的不利影响（净道的渗透系数≤1.0×10-5cm/s）。 |  |

（3）预防地下水污染物的要求及环境管理建议

项目在施工阶段，应充分做好排污管道的防渗处理，杜绝污水渗漏，确保污水收集处理系统衔接良好，严格用水管理，防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生，这样可以保证项目区内产生的全部废水汇集到沼气工程集中处理，可以很大程度的消除污染物排放对周边地区地下水环境的影响。运营期环境建议严格按照以下要求进行管理：

①《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）规定，养殖场的排水系统应实施雨水和污水收集输送系统分离，在场区内设置的污水收集输送系统，不得采用明沟布设。排水沟应采取水泥硬化防渗措施或采用水泥排水管进行输送，防止随处溢流和下渗污染。

② 猪舍、粪污处理及储存设施等应采取有效的防渗处理工艺，防止废水、粪便淋滤液污染地下水。

本项目建成后全场分为重点防渗区和一般防渗区。重点污染防渗区主要包括：猪舍、污水收集池、固粪处理区、沼液储存池、危险废物暂存池等；一般污染防渗区主要包括：一般固废暂存区、猪舍周围地面等。分区防渗示意图见附图。

●一般防渗区：评价建议对该区域采取粘土铺底，再在上层铺10～15cm的水泥进行硬化。通过上述措施可使一般防渗区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。

●重点防渗区：重点防渗区在清场夯压的基础上沼液储存池采用铺设HDPE膜进行防渗，污水收集池、养殖区、堆肥场等用混凝土进行防渗，盖泻湖沼气池采用HDPE膜防渗；HDPE膜抗渗能力比较强，混凝土的抗渗标号为P6，渗透系数能够达到1.0×10-10cm/s，以防止污染地下水，同时各废水输送管道应做到防泄露、跑冒等。

根据《畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）》（豫环文（2012）99号文）中的相关要求，粪便堆放场（本项目为固粪处理区）应采取有效的防雨、防渗漏、防溢流措施。

③做好排水沟、收集池等的防渗工作，应充分考虑农作期间影响和雨季影响，能够保证有足够的容量以容纳养殖场产生的废水。

④肥水适当施用，由企业结合天气状况、当地土地消纳能力、当地农田施肥规律等定时定量合理施肥，防止过度施肥而影响地下水环境。并且，防止在雨天进行施肥，以避免肥水随雨水垂直径流进入地下水体，造成污染。

（4）环境监测和管理措施

为了解项目运营期项目所在场址及消纳地地下水环境现状，建设单位应建设地下水环境监测管理体系，包括地下水环境影响跟踪监测计划以及跟踪监测制度、配备先进的监测仪器和设备。

本项目属于三级评价， 根据《环境影响评价技术导则— 地下水环境》（HJ610-2016），本项目应至少设置1个监测点位；根据本项目场址及沼液消纳地位置，本项目共设置2个监测点位。本项目地下水跟踪监控计划见下表。

表5.2-12     本项目地下水跟踪监控计划一览表

| 监控点位 | 监控因子 | 监测频次 | 基本功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沼液消纳地西北监测点 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、总大肠菌群、细菌总数、铜、锌、色度共22项及K+ +Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-七项离子 | 一年两次 | 背景监测点 |
| 沼液消纳地东南监测点 |  |  | 跟踪监测点 |

根据上表监控计划，企业应配置相应的监测仪器和设备，或委托有能力的监测单位监测，并做好相应的跟踪监控记录、统计、分析等报告的编制，并存档备用。跟踪监测报告的编制应包括以下内容：

①建设项目所在场地及其环境影响区地下水环境跟踪监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度；

②生产设备、管廊或管线、贮存于运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录、维护记录。

企业应成立事故处理组织，一旦发生废水事故排放，应立即组织人力、物力和财力加紧对设备进行维修，同时对废水进行回收、拦截，以防止污染地下水；

综上分析，建设项目场区污染物排放简单，在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地下水水质影响较小，项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此对地下水环境质量影响较小。

### 5.2.5营运期噪声污染防治措施

本项目噪声主要为猪舍、水泵、排风扇等设备运行时产生的噪声，根据类比调查，其源强为70～90dB(A)。工程采取以下措施来进行：

（1）企业在设备选型上，应选择低噪声风机、空压机、水泵设备，以防止项目运营期间产生的噪声源叠加，对区域环境产生较大影响。

（2）对风机、水泵设备安装减振垫进行设备基础减振处理，根据噪声衰减规律分析：经基础减振（减轻振动及不固定配件摆动噪声）及隔声措施噪声衰减可以达到20～40dB(A)。

（3）在场区周围及场内加强绿化，充分利用建筑的边角空隙土地及不规则土地进行绿化；场区绿化应结合场区与猪舍之间的隔离、遮荫及防风需要进行。可根据当地实际种植能美化环境、净化空气的树种和花草，不宜种植有毒、有刺、飞絮的植物，其噪声源强可衰减约5dB(A)。

（4）评价要求噪声源强较高的设备，尽量往场区内部布置，因距离的原因实现噪声衰减。

（5）降低猪的应激反应，经查阅资料，猪在饥饿、高兴、恐惧及转栏过程中会发生猪叫，猪叫声具有突发性、偶发性和非稳态性。项目在运行期采用科学饲养，降低猪由于饥饿产生的猪叫声；同时，在运营期合理设置存栏量降低因猪只过多产生的应激反应，夏季高温季节对养殖舍采用水帘风机降温，降低因高温产生应激反应；在项目生猪出栏时通过密闭的转猪通道直接进入到转运车。通过以上措施，项目在运营期可有效降低猪的应激反应。

经采取以上措施，噪声可衰减约15~25dB(A)，再经一定距离衰减后，预测场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准的要求。

### 5.2.6营运期固体废物污染防治措施

#### 5.2.6.1固废产生及处置措施

本项目产生的固体废物主要包括猪粪固形物、厌氧发酵后的沼渣、养殖过程产生的病死猪尸及疾病防疫产生的医疗废物、废脱硫剂和职工生活垃圾。固废污染产生及防治措施见下表。

根据工程分析可知，项目营运期产生的固废主要包括猪粪固形物、厌氧发酵后的沼渣、养殖过程产生的病死猪尸及疾病防疫产生的医疗废物、废脱硫剂。项目营运期固体废物产生情况及处置措施见下表：

表 5.2-13	  固体废物产排情况及处置措施一览表

| 序号 | 产生环节 | 名称 | 固废性质 | 产生量（t/a） | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清除猪粪 | 猪粪 | 一般固废 | 6251.33 | 制有机肥 |
| 2 | 厌氧发酵系统 | 沼渣 | 一般固废 | 1248.3 | 制有机肥 |
| 3 | 养殖过程 | 病死猪尸 | 危险固废（HW01） | 22.612 | 每天由密闭罐车运送至上蔡县无害化处理中心进行无害化处理。 |
| 4 | 防疫 | 医疗固废 | 危险固废（HW02） | 0.15 | 场内暂存，定期交由资质单位处置 |
| 5 | 沼气脱硫装置 | 废脱硫剂 | 一般固废 | 0.355 | 生产厂家统一回收处置 |
| 6 | 饲料加工粉尘 | 饲料粉尘 | 一般固废 | 0.494 | 收集后回用与饲料加工或直接作为饲料 |
| 7 | 员工 | 生活垃圾 | 一般固废 | 7.3 | 送环卫部门处理 |

#### 5.2.6.2固体废物暂存措施

本项目产生的固体废物主要是一般工业固体废物和危险固体废物。固体废物的暂存措施如下：

（1）一般固体废物

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，评价建议对一般固体废物设置规范的临时堆存场地，用以暂存废脱硫剂和生活垃圾，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中相应规定，必须采取防扬撒、防流失、防渗漏等三防措施，进行地面硬化，设顶棚和围挡，避免雨水进入，地基加高10cm，达到三防要求。

（2）危险固体废物

本项目的危险固废有病死猪和猪生长过程中的防疫医疗废物。

①病死猪尸的处理与处置

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）第9条规定：

◆病死畜禽尸体要及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。

◆病死禽畜尸体处理应采用焚烧炉焚烧的方法，在养殖场比较集中的地区，应集中设置焚烧设施；同时焚烧产生的烟气应采取有效的净化措施，防止烟尘、一氧化碳、恶臭等对周围大气环境的污染。

◆不具备焚烧条件的养殖场应设置两个以上安全填埋井，填埋井应为混凝提结构，深度大于2m，直径大于1m，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投入畜禽尸体后，应覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰，井填满后，须用粘土填埋压实并封口。

本项目病死猪产生量为18.73t/a，每天由密闭罐车运送至上蔡县无害化处理中心进行化制处理。项目与上蔡县无害化处理中心已经签订协议。

②医疗废物的处理与处置

生猪在生长过程接种免疫或发病期接受治疗将产生医疗废物，类比其它企业实际生产情况，每头猪防疫产生医疗量约为0.005kg/a，全场产生量约为0.5t/a，全场医疗废物暂存于危废暂存间内，定期交资质单位处置。项目医疗废物需按照《医疗废物管理条例》中相应规定收集、运送、贮存、处置，不得露天存放。

本项目场区内设置暂存间1个，占地面积6m2，用于收集、贮存养猪过程产生的病死猪和医疗废物，危废暂存间须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求：危废临时贮存间的混凝土基础做防渗处理，防渗层采用2mm厚的防渗材料，保证渗透系数≤10-10cm/s，并采用环氧漆做防腐防渗处理；根据农业部“关于印发《病害及病死动物无害化处理技术规范》的通知”农医发〔2017〕25号，暂存场所应易于清洗和消毒，并定期清洗消毒；危废的贮存场所设置明显标志；贮存场所内禁止混放不相溶危险废物；危废的转移执行国家环保总局第5号令《危险废物转移联单管理办法》，转运病死猪的槽车车厢四壁及底部应使用耐腐蚀材料，并采取防渗措施；车辆驶离暂存、养殖等场所前，应对车轮及车厢外部进行消毒；运载车辆应尽量避免进入人口密集区；卸载后，应对运输车辆及相关工具等进行彻底清洗、消毒。

在日常管理中，应设置专人加强对危废暂存间的管理，出现问题及时解决，避免形成二次污染，对工作人员应进行专业培训，熟知各项固废知识。危险废物暂存间设置有明显的警示标志，四周设置围堰，同时设置专人管理，制定有关管理制度，记录危险废物产生、储存、处置情况。

表5.2-14          危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量 | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防疫用品 | HW01 | 900-001-01 | 0.15t/a | 防疫 | 固态 | 微生物 | 感染性 | 2个月 | T | 危废暂存间暂存后委托资质单位处置 |

为进一步规范对危废的管理，建议对厂区内危废暂存间还应按照《河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）》（豫环文【2012】18 号文件）要求采取以下危废管理措施：

①各类危险废物转移时必须按照《危险废物转移联单管理办法》办理转移联系单。

②建立危险废物管理制度和台账，明确管理责任人，做好收集和转移登记工作，如实记录日常管理相关信息，并定期向洛阳市环境保护局伊滨区保护分局报告。

③按照当地环境保护管理部门要求，每年按期进行危废申报工作，具体内容包括如实申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。

③定期对危险废物贮存设施进行检查，发现有泄漏现象及时修复或更换。

表5.2-15         危险废物贮存场所（设施）基本情况

| 序号 | 贮存场所（设施）名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存能力 | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险废物暂存处 | 医疗废物 | HW01 | 900-001-01 | 厂区中部偏东 | 10m2 | 专用容器 | 0.5t | 1年 |

经采取上述措施，固体废物均得到合理处置，不会对环境造成二次污染，措施可行。

#### 5.2.6.3养殖场防疫及病死猪尸处理与处置

（1）防疫管理及要求

畜禽传染病是畜牧业的大敌，它制约了畜牧业的发展，还有一些人畜共患病和寄生虫病（如狂犬病、炭疽、结核、布氏杆菌病、猪囊尾蚴病、旋毛虫病），会给人们健康带来威胁，因此控制疫病对于畜牧业生产和保护人民健康都具有重要的意义。国家颁布了《动物防疫法》、《家畜家禽防疫条例》等法律法规，规定了“预防为主”的畜禽防疫方针。

①畜禽传染病及其传播途径

引起动物传染病的病原体主要是细菌、病毒和寄生虫。病原体在患病动物体内生长繁殖，并不断向体外排除病原体，通过多种途径传给更多的易感动物，使疾病流行起来。传染源、传播途径和易感动物是传染病发生的三个基本条件，三者缺一传染病都不会发生。

传播途径分为直接接触传染和间接传染。直接接触传染包括交配和啃咬等方式，最为典型的例子就是狂犬病。间接传染通过饲料饲草、饮水、空气、土壤、中间宿主、饲养管理用具、昆虫、鼠类、畜禽及其他野生动物粪便等方式。

病畜病禽排出的粪尿和尸体中含有病原菌会造成水污染引起传染病的传播和流行，不仅危害畜禽本身也危及人类。猪丹毒、副伤寒、马鼻疽、布鲁氏菌病、炭疽病、钩端螺旋体病和土拉菌病都是水传疾病，口蹄疫、鸡新城病也可以经胃肠道传播。

②防疫卫生措施

结合项目特点，评价要求采取如下措施以加强养殖区的环境管理和疾病传播的预防措施：

a、严格“三区分离”制度，将办公区、养殖区和粪污处理处置区分离开来，防止交叉污染。

b、商品猪出场设置专门出猪台，避免购猪人员和车辆进入养殖区。养殖区设置净道和脏道，并能够保证物流畅通，净道主要运输饲料和由饲养员和兽医等通行；脏道主要作为粪污运输通道，为避免交叉污染，粪污通过必须避开养殖区进入粪污区，即在养殖区外设置专门通道用于粪污输送。

c、进入养殖区各出入口必须设置消毒通道，出入车辆必须经消毒通道进行消毒处理，消毒通道应设置门楼和防水堰，防止雨水大量进入导致消毒液外溢污染；主场区门口设置紫外线消毒室，入区人员包括饲养员、兽医、管理员及一切外来人员必须经消毒室进行消毒处理，消毒时间不小于5 分钟。在养殖区设置饲养员休息室，尽量避免饲养员经常出入养殖区，减降病菌交叉污染的几率。

d、设置职业兽医和外事专干，外事专干员应能够保证与农、畜、环保等部门的经常沟通与交流；兽医室应配备专门防疫设备和通信装置，以保证兽医能够及时掌握养殖行业疾病防治和传播最新信息，做到防患于未然。

e、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）规定，养殖场场区、畜禽舍、器械等消毒应采用环境友好的消毒剂和消毒措施，防止产生氯代有机物及其它的二次污染物。

本项目病死猪产生量为22.612t/a，每天由密闭罐车运送至上蔡县无害化处理中心进行化制处理。项目与上蔡县无害化处理中心已经签订协议。

#### 5.2.6.4猪粪、沼渣综合利用措施的可行性分析

据测定，新鲜畜禽粪便含水率高为80%，体积大臭味重，农民不愿意直接使用未经处理的粪便，因此企业本着无害化处理和综合利用的原则，拟对产生的猪粪运至堆肥场采取条垛式发酵无害化处理。

根据堆肥技术的复杂程度以及使用情况，目前我国主要有三大类堆肥系统：条垛式、静态垛式和反应器系统。

条垛式是在露天或棚架下，将混合好的原料堆成条垛状，在好氧条件下进行分解的一种堆肥化方式。条垛式堆肥一次发酵周期为1个月。

静态通风堆系统是条形堆的改进形式。它主要用于湿基质的堆肥，堆肥过程中不进行物料的翻堆，通风使堆体保持好氧状态。

反应器堆肥系统是将物料在部分或全部封闭的发酵装置（如发酵仓、发酵塔等）内，通过控制通气和水分条件，使物料进行生物降解和转化。

各种堆肥系统的优缺点比较：

表5.2-16   各种堆肥系统的优缺点比较表

| 堆肥工艺 | 条垛堆肥 | 静态堆肥 | 反应器堆肥 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资成本 | 低 | 低 | 高 |
| 运行和维护费用 | 较低 | 低 | 低 |
| 操作难度 | 低 | 较低 | 难 |
| 占地面积 | 大 | 中 | 小 |
| 堆肥产品质量 | 良 | 优 | 良 |

通过比较，条垛堆肥在投资成本、运行维护费用、操作难度等方面具有明显的优势，因此，结合本项目具体情况，选用条垛堆肥作为粪污处理方式，具体工艺见工程分析。

堆肥的过程分为4个阶段：前处理、升温期、高温期、后熟期。堆肥进入高温期后，翻堆是控制发酵进程的重要因素。翻堆是堆肥过程中有效的供氧方式，同时有利于散发热量，本项目利用机械翻堆，每天一次，翻堆后加盖塑料薄膜，加盖塑料膜一方面有利于保温，一方面能够降低臭气的挥发速率。

经采取上述措施，固体废物均得到合理处置，不会对环境造成二次污染，措施可行。

### 5.2.7雨污分流、粪便及废水处置设施“三防”措施

项目排水采用雨污分流制，养殖区及生活区雨水直接进入场区雨水管网，污水处理区、有机肥发酵区由于沼渣等转移，对初期雨水造成污染，初期雨水经明渠汇总后分两路，一路经雨水管道连接场区收集调节池，收集后由进入场区污水处理系统进行处理，另一路连接场区雨水管网。每一分路设手动闸阀，由人工控制。当降雨开始前，打开初期雨水管阀门，关闭进雨水管阀门，一段时间后，打开进雨水管阀门，关闭初期雨水管阀门，通过人工操作的方式使初期雨水进入污水处理系统，中后期清洁雨水进入雨水管；场区内雨水管网沿场区内道路铺设，雨水管道单独建设，采用明渠；污水管道采用暗渠，顶端加盖板覆盖，粪道位于地下，加盖板覆盖。养殖废水和生活污水经场区盖泻湖沼气池处理后，部分沼液回用于猪舍冲洗，剩余沼液作为农肥，不外排。

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）规定：

（1）养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。

（2）贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止畜禽粪便污染地下水。

（3）贮存设施应采取设置顶盖或围挡等防止降雨(水)进入的措施。

因此，企业必须建设雨、污分流管网，雨水管网建设时，沟深约20～30cm 即可。排污沟应采取暗沟形式，同时应具备防止淤集以利于定期清理的条件，排污沟应采取硬化措施。

根据本项目特点，评价要求以下设施应具备“三防”措施：

表5.2-17   三防措施一览表

| 序号 | 项目 | 保护措施 | 达到效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套消纳地施肥 | 为满足166天沼液储存，设计容积为27000m3的沼液储存池，并采取防渗处理措施，合理控制施肥频次和施肥量 | 各反应池符合《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求，具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施；畜禽粪便的贮存相关要求，应具备防渗、防风、防雨的“三防”措施，雨污分流满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）要求 |
| 2 | 污水处理系统 | 评价要求盖泻湖沼气池严格做好防渗措施；设置围挡 |  |
| 3 | 沼渣暂存 | 具备“三防”措施，在堆肥发酵区发酵制作有机肥 |  |
| 4 | 堆肥发酵区 | 地面进行硬化，三面设置约不低于1米的围挡，加盖顶棚 |  |
| 5 | 厂区雨污管网 | 雨污分流、按照畜禽养殖业污染防治技术规范要求进行建设 |  |
| 6 | 场内净道与脏道设置 | 合理设置厂区内净道和脏道，脏道地区硬化防渗处理，人行道采用透水方砖或植草砖铺设，下面用透水材料铺垫 |  |

### 5.2.8绿化

#### 5.2.8.1原则要求

（1）在规划设计前要对猪场的自然条件、生产性质、规模、污染状况等进行充分的调查。要从保护环境的观点出发，合理规划。合理地设置猪场饲养猪的类型、头数，从而优化猪场本身的生态条件。

（2）猪场的绿化规划是总体规划的有机组成部分，要在猪场建设总规划的同时进行绿化规划。要本着统一安排、统一布局的原则进行，规划时既要有长远考虑，又要有近期安排，要与全场的建设协调一致。

（3）绿化规划设计布局要合理，以保证安全生产。绿化时不能影响地下、地上管线和车间生产的采光。

（4）在进行绿化苗木选择时要考虑各功能区特点、地形、土质特点、环境污染等情况。为了达到良好的绿化美化效果，树种的选择，除考虑其满足绿化设计功能、易生长、抗病害等因素外，还要考虑其具有较强的抗污染和净化空气的功能。在满足各项功能要求的前提下，还可适当结合猪场生产，种植一些经济植物，以充分合理地利用土地，提高整场的经济效益。

#### 5.2.8.2绿化措施

（1）场区隔离带的设计：场内各区，如养殖区、生活区及行政管理区的四周，都应设置隔离林带，以起到防疫、隔离、安全等作用。

（2）场区道路绿化：宜采用乔木为主，乔、灌木搭配种植。

（3）对于养殖区内的猪舍，不宜在其四周密植成片的树林，而应多种植低矮的花卉或草坪，以利于通风，便于有害气体扩散。

（4）行政管理区和生活区：该区是与外界社会接触和员工生活休息的主要区域。该区的环境绿化可以适当进行园林式的规划，提升企业的形象和优美员工的生活环境。为了丰富色彩，宜种植容易繁殖、栽培和管理的花卉灌木为主。

## 5.3污染防治环保投资估算

本项目总投资1000万元，项目污染防治措施投资包括运行期的污染防治措施的总投资，预计该项费用总投资为170万元，环保投资占总投资的比例为17%。具体见下表。

表5.3-1       项目污染治理措施及环保投资估算一览表

| 类别 | 类别 | 治理措施 | 投资估算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 猪舍恶臭 | 猪舍：控制饲养密度、及时清理粪尿、猪舍风机出口处设置除臭网等、喷洒除臭剂、加强通风； | 20 |
|  | 污水处理恶臭 | 污水前处理系统收集调节池：采取加盖密封，区域定期喷洒除臭剂、加强厂区绿化； 发酵储存池：加盖密封、区域定期喷洒除臭剂； | 15 |
|  | 有机肥发酵恶臭 | 固粪处理区：微负压收集后生物过滤除臭+15m排气筒排放、定期喷洒除臭剂、加强绿化； | 20 |
|  | 沼液暂存池恶臭 | 四周喷洒除臭剂、四周设置绿化 | 2 |
|  | 沼气燃烧废气 | 废气排放采取高效低氮燃烧器+烟气二次燃烧技术后经8m高排气筒排放。 | 5 |
|  | 食堂油烟 | 安装净化效率不低于90%的油烟净化装置一套 | 2 |
|  | 饲料加工粉尘 | 布袋除尘器处理+15m高排气筒排放 | 1 |
| 废水 | 生活污水 | 污水处理设施工艺为“预处理+黑膜沼气池”工艺；1套沼气干法脱硫装置；2座黑膜沼气池（容积为5200m3），1座沼液暂存池，雨污分流；防渗、防雨、防溢的“三防”措施 | 20 |
|  | 养殖废水 |  |  |
| 噪声 | 设备噪声 | 基础减振、隔声等措施 | 2 |
| 固废 | 病死猪尸体 | 上蔡县无害化处置有限公司处置 | 5 |
|  | 疾病防疫产生的医疗废物 | 暂存于危废暂存池，设置危废暂存标志，定期交由资质单位处置 | 2 |
|  | 废脱硫剂 | 暂存于一般固废暂存间，由负责项目环保工程的施工单位统一回收处置 | 1 |
|  | 生活垃圾及厨余垃圾 | 暂存于固废暂存池，集中送环卫部门处置 | 1 |
|  | 猪粪和沼渣 | 有机肥发酵区1 座，按“三防”要求设计，设置顶棚和围挡，底部防渗，四周有围挡，占地面积1200m2，分为混料区、条垛发酵区、成品区 | 25 |
| 风险事故 | 沼气泄漏 | 加强设备的维护，按规定定期对储气池、管道系统进行密封性和压强测试；建立事故应急预案；加强操作人员的技术培训和岗位责任制教育。 | 5 |
|  | 火灾事故 | 消防器材 |  |
| 辅助工程 | 农田 沼液施肥系统 | 建设沼液储存池1个，容积27000m3，做好防渗、防溢漏、防雨流入措施、周边设置防护栏等安全措施，避免农闲期无处消纳外排或外溢造成污染；沼液输送系统管网铺设 | 15 |
|  | 地下水监测 | 在沼液消纳地西北方位、东南方及沼液消纳地各设置1口地下水观测井 | 2 |
|  | 生态保护 | 加强场区绿化 | 5 |
|  | 水土保持 | 施工期设置导流沟，建筑材料及土方及时覆盖，场区地面硬化 |  |
| 防渗措施 | 沼液储存池 | 在清场夯压的基础上铺设HDPE膜+混凝土防渗，周边设置防护栏等安全措施，保证能够容纳不低于166天的沼液产生量，避免农闲期无处消纳外排或外溢造成污染 | 10 |
|  | 堆肥发酵区 | 地面在清场夯压的基础上混凝土防渗，设置顶棚和围挡，防止雨水进入造成下溢流污染 | 2 |
|  | 污水处理收集池 | 地面在清场夯压的基础上混凝土防渗 | 2 |
|  | 养殖场区、排污沟 | 猪舍底部在清场夯压的基础上混凝土防渗，采取暗沟形式，具备防止淤集以利于定期清理的条件 | 2 |
|  | 沼液输送管网 | 沼液输送管道与管件必须具有防腐性与防渗性 | 1 |
| 卫生事故 | 加强场区内卫生防疫工作 | 2 |
| 环境管理 | 制定环境管理体系，加强环境管理 | 1 |
| 环境监测 | 制定环境监测计划，定期监测，同时根据管理部门要求安装在线设施 | 2 |
| 合计 | 170 |

## 5.4竣工验收

本项目“三同时”验收一览表见下表。

表5.4-1      本项目污染防治及环保验收一览表

| 项目 | 产污环节 | 源强 | 防治措施 | 排放量/浓度 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量 | 产生浓度 |  |  |  |  |
| 废水 | 养殖废水、生活污水 | 33905.212 m3/a | COD：14696mg/L BOD5：7838mg/L SS：156739mg/L NH3-N：1176mg/L | 养殖废水与生活污水混合后经场区1套处理规模为450m3/d的“黑膜沼气池发酵厌氧发酵系统”处理，定期经过配套施肥系统用于农田施肥 | COD：2322mg/L BOD5：1388mg/L SS：1955mg/L NH3-N：910mg/L | 污水处理设施 | 位于场区南侧，包括2座收集调节池，总容积300m3；2座黑膜沼气池，容积5200m3；1座沼液储存池，27000m3 | COD、BOD5、SS和氨氮的去除率分别达到84.2%、82.3%、87.5%和22.6%。 |
|  |  |  |  |  |  | 农灌系统 | 沼液输送管网干管长度为2000m，支管长度为4500m。主干管直径为160mm，支管直径分别为110mm 和75mm； 地下水观测井：在沼液消纳农田西北侧和东南侧方向各设置1口地下水观测井，每半年一次对消纳区农田水质进行监测，分析水质情况 |  |
|  | 雨水 | / | / | / | / | 雨水管网 | 场区内设置雨、污分流管网；场区外不得设置排污口 | 《畜禽养殖业污染防治技术规范》HJ/T81-2001 要求 |
| 废气 | 猪舍 | NH3：1.696t/a H2S：0.094t/a | 猪舍：控制饲养密度、及时清理粪尿、猪舍风机出口处设置除臭网等、喷洒除臭剂、加强通风； | NH3：0.2282t/a H2S：0.01131t/a | 各个猪舍风机出口处设置除臭网、除臭剂喷洒器等，共40套 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1、表2标准 |
|  | 污水处理系统 |  | 污水前处理系统收集调节池：采取加盖密封，区域定期喷洒除臭剂、加强厂区绿化； 发酵储存池：加盖密封、区域定期喷洒除臭剂； |  | 调节池2处加盖密封、发酵储存池2处加盖密封 |  |
|  | 有机肥发酵区 |  | 固粪处理区：微负压收集后生物过滤除臭+15m排气筒排放、定期喷洒除臭剂、加强绿化； |  | 生物过滤除臭+15m排气筒1套 |  |
|  | 沼液储存池 |  | 四周喷洒除臭剂、四周设置绿化 |  | 四周喷洒除臭剂，四周种植吸收臭味的绿植 |  |
|  | 沼气燃烧 | SO2：0.0029 t/a NOx：0.1037t/a | SO2：2.22mg/m3 NOx：79mg/m3 | 高效低氮燃烧器+烟气二次燃烧技术+8m高排气筒 | SO2：0.0029 t/a NOx：0.02074t/a | SO2：2.22mg/m3 NOx：15.82mg/m3 | 高效低氮燃烧器+烟气二次燃烧技术+8m高排气筒 | 河南省2019 年度锅炉综合整治方案 |
|  | 食堂油烟 | 0.000552t/a | 1.89mg/m3 | 烟气经过处理效率为90%的油烟净化装置 | 0.00055t/a 0.19 mg/m3 | 1 套处理效率为90%以上的油烟净化装置 | 河南省《餐饮业油烟污染物放标准》(DB41/1604-2018)要求 |
| 固废 | 猪粪 | 6251.33 | / | 堆肥处理 | 0 | 有机肥发酵区置全封闭，总占地面积1200m2；底部水泥硬化 | 综合利用，不外排 |
|  | 沼渣 | 1248.3 | / | 堆肥处理 | 0 |  |  |
|  | 病死猪尸 | 22.612 | / | 每天由密闭罐车运送至上蔡县无害化处理中心进行无害化处理 | 0 | 在场区设置危废暂存间，共1个危废暂存间，12m2，具备“防渗漏、防扬散、防流失”三防措施，在明显处设置危险废物的警示标志 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）2013年修订 |
|  | 医疗固废 | 0.15 | / | 资质单位处理 | 0 |  |  |
|  | 废脱硫剂 | 0.355 | / | 在场区暂存后定期交由厂家回收 | 0 | 在治污区设置1个5m2的暂存间，废脱硫剂暂存后定期交由厂家回收 | 《一般工业固体废物贮存、污染控制标准》（GB18599-2001)2013 年修订 |
|  | 饲料粉尘 | 0.494 | / | 回用于饲养 | 0 | 布袋除尘器 | 不产生二次污染 |
|  | 生活垃圾 | 7.3 | / | 垃圾桶 | 0 | 在生活区设置若干垃圾桶，定期由环卫部门收运 | 不产生二次污染 |
| 噪声 | 养殖区 | 70～90dB(A) | 隔声、减震 | 55~70 dB(A) | 设备基础减震，隔声消声降噪，草地、灌木、乔木等间隔立体绿化 | 工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准 |
|  | 粪污处理区 | 85 dB(A) | 隔声、减震 | 65 dB(A) |  |  |
| 风险 | 沼气储存、利用 | / | 安装燃气泄漏报警器、火焰报警器和烟雾报警器和消防器材 | / | 消防器材若干，燃气泄漏报警器、火焰报警器和烟雾报警器各一套 | / |
| 防渗 | 沼液储存池防渗 | / | 做好HDPE 膜+混凝土防渗措施，周边设置围堰和防护栏等安全措施 | / | 沼液储存池底部和池壁铺设HDPE膜+混凝土，周边设置防护栏等安全措施，容积27000m3，混凝土抗渗标号为S6，总防渗等级达到1.0×10-10cm/s | 符合《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求，具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施。 |
|  | 污水处理区防渗 | / | 混凝土防渗 | / | 黑膜沼气池采用土膜+HDPE膜防渗，总防渗等级达到4.19×10-9cm/s |  |
|  | 养殖区防渗 | / | 混凝土防渗 | / | 养殖场区底部铺设混凝土，混凝土抗渗标号为S6，总防渗等级达到4.19×10-9cm/s | 满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）中畜禽粪便的贮存相关要求，应具备防渗、防风、防雨的“三防”措施 |
|  | 有机肥发酵区防渗 | / | 混凝土防渗 | / | 地面铺设混凝土，混凝土抗渗标号为S6，总防渗等级达到4.19×10-9cm/s，顶部设置顶棚 |  |

# 第6章  环境经济损益分析

环境影响经济损益分析主要是衡量项目的环保投资所能收到的环境效益和经济效益，建设项目应力争达到社会效益、环境效益、经济效益的统一，这样才能符合可持续发展的要求，实现经济的持续发展和环境质量的不断改善。项目的建设在一定程度上会给园区周围环境质量带来一些正面和负面影响，因此有必要进行经济效益、社会效益、环境效益的综合分析，使项目的建设论证更加充分可靠，工程的设计和实施更加完善，以实现社会的良性发展、经济的持续增长和环境质量的保持与改善。

## 6.1环保投资估算

工程环保投资包括运行期的污染防治措施的总投资，预计该项费用总投资为170万元，占总投资的比例为17%。

## 6.2环境影响经济损失分析

### 6.2.1环境空气影响经济损失

项目运营期废气主要为养殖场恶臭气体，沼气燃烧废气，其中沼气燃烧废气均有组织排放，对环境影响较小。营运期项目的环境空气影响主要表现在场区产生的恶臭气体使周围居民的空气环境质量有所下降，有可能对居民健康产生一定的影响。但是目前尚无环境空气影响经济损失的定量计算方法，环境空气影响造成的损失还难以直接用货币衡量，因此，以下将对环境空气影响损失进行定性分析。

恶臭的成分十分复杂，因家畜的种类、清粪方式、日粮组成、粪便和污水处理等不同而异，有机成分是硫醇类、胺类、吲哚、挥发性有机酸、酚类、醛类、酮类、醇类以及含氮杂环化合物等，无机成分主要是NH3和H2S。

本项目建设后，猪舍养殖、粪污处理等过程会产生恶臭气体，通过注意场区卫生、及时冲洗、添加除臭剂等措施可最大限度的减少恶臭气体的排放，另外利用场区内绿化植物及场区外大面积的农田吸收，对周围居民的影响可降至最低。

### 6.2.2水环境影响经济损失

营运期本项目产生的污水主要是养殖废水和员工生活污水，全部通过管道输入盖泻湖沼气池统一处理，之后作为农肥施用于周边农田，不外排，因此对环境的影响非常有限。在此，不再估算水污染造成的经济损失。

### 6.2.3噪声影响经济损失

有关噪声影响的人群调查以及流行病学研究发现，在我国，生活在70dB（A）以上环境中居民的人均医疗费用比70dB（A）以下的同类地方高；噪声级在70dB（A）以上环境的居民有66.7% 睡眠受到干扰，而睡眠受到干扰的职工会表现出生产效率有所下降。根据前面的噪声预测结果，在采取降噪措施前，本项目昼夜间噪声值均未达到70dB（A），因此本项目的建设不会引起噪声影响经济损失。

### 6.2.4生态环境影响经济损失

本项目的建设将破坏现有农田生态系统，铲除场区现有植被，使得现有植被的经济能力消失，但是项目建成后，新的系统会产生更好的经济效益，对原有生态环境的经济损失做出补偿。

## 6.3经济效益分析

### 6.3.1本项目经济技术指标

本项目为生猪养殖项目，总投资为1000 万元，包括猪舍、污染治理工程及辅助生产设施等。项目主要技术经济指标表见下表。

表6.3-1     项目主要技术经济指标表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总投资 | 万元 | 1000 | / |
| 2 | 年利润总额 | 万元 | 1245.3 | 以第七年为例 |
| 3 | 净现值 | 万元 | 4484.81 | 税后 |
| 4 | 内部收益率 | % | 28.3 | / |
| 5 | 全部投资回收期 | 年 | 4.96 | 税后，含建设期1年 |

### 6.3.2环保设备运行费用

本项目环保设施运行费用包括：电费，环保人员工资及设备折旧、维护费用。年运行费用44万元，运行费用估算见下表。

表6.3-2     本项目环保措施运行费用

| 类别 | 费用名称 | 费用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 厂区恶臭 | 除臭剂费用 | 3 | / |
|  |  | 生物滤池 | 6 | / |
|  |  | 环保人员工资 | 2 | 1人，2万元/人·年 |
| 废水 | 养殖及生活废水 | 折旧费 | 15 | 总投资180万元，按20年折旧期 |
|  |  | 电费 | 12 | 20万kW·h/年，单价0.6元/kW·h |
|  |  | 人工费 | 6 | 人员按2人计，人员工资3万元/人·年 |
| 合计 | 44 | / |

本项目年利润总额为1245.3万元，环保设施运行年费用为44万，占年利润总额的3.53%，本项目环保设施运行费用合理。

## 6.4环境效益分析

该项目将畜禽的粪便综合利用，做到了废物利用，变废为宝，从根本上降低了污染源，大大减轻了对周边地区的环境压力。既美化了养殖场的自然环境，消除了臭味，防止了蚊蝇孳生，又改善了周边地区的生态环境，有利于农业的可持续发展，促进项目地区水土资源的合理利用和生态环境的良性循环，使项目地区规划科学、布局合理，为项目地区无公害、有机农业生产和可持续发展提供了良好的物资基础。

工程环保投资包括运行期的污染防治措施的总投资，预计该项费用总投资为685万元，占总投资的比例为6.17%。通过各项污染防治措施的实施和清洁生产技术的落实，可做到养殖区废水最大程度的综合利用和固体废物的资源化利用，可取得良好的环境效益。项目环境效益分析见下表。

表6.4-1     项目环境效益分析表

| 序号 | 项目 | 环境效益 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废水沼气化处理工程 | 厌氧无害化处理后，沼液储存池暂存，定期清理后综合利用；沼气食堂和澡堂；沼渣干化后作为有机肥外售 |
| 2 | 猪粪、沼渣综合利用 | 制作固体有机肥 |
| 3 | 沼气回收利用 | 减少废气排放，实现资源的回收利用 |
| 4 | 废气处理 | 恶臭废气采用相关措施处理后，实现达标排放 |
| 5 | 噪声处理 | 采用设备基础减振及场房密闭隔声处理后，实现达标排放 |
| 6 | 雨污分流及“三防”措施 | 经过防渗和设置围堰防溢处置等措施后，不会对地下水、地表水及土壤造成直接污染 |

由上表可以看出，项目的环保投入减少了废水及固废等污染物的排放，合理地调整了生产过程中的相互关系，使一个生产过程中的排泄物（废弃物）转变为另一个生产过程的输入物（原料资源），从而实现农业生产的无废弃物过程（零排放目标），即废弃物资源化过程。从环境保护和资源利用的角度出发，走规模处理和综合利用的道路，不仅能够促进畜禽养殖业的进一步发展，而且具有较好的环境效益。

## 6.5社会效益分析

本项目的社会效益主要表现在以下几个方面：

（1）该项目的实施促进了养殖场的良性发展，增强了建设单位的市场竞争力。本项目利用养殖场尿液生成沼气用于收集调节池加热，降低能源费用，实现以沼气生产区为核心的物流循环和能源自供系统。养殖场的废物得到资源化的利用，促进了项目单位循环经济和生态经济的良性发展。同时，项目单位具有一定的生猪销售市场，养殖场的污染治理，实现了清洁养殖，为生猪的良性生长创造了较好卫生环境，增强了市场竞争力。

（2）项目的清洁生产措施，很大程度上节约了资源和能源，起到了“节能、降耗、减污、增效”的作用，符合国家产业政策和环保治理要求。

（3）该项目未来的标准化、规模化建设将形成农村能源产业，由此所需的技术、管理队伍可就地吸纳农村剩余劳动力，有利于维护农村社会稳定，对提高人民生活水平起到积极作用。

（4）项目的建设可拉动周边畜禽养殖业、肉制品加工业、饲料加工业等行业的快速发展，同时为周围种植业提供了大量优质有机肥，降低了化肥、农药在农产品生产中的使用量，为无公害农产品生产提供了有利条件，有利于促进周围农村产业结构调整。

（5）项目投产后，可增加当地财政收入，提高当地社会经济发展水平，对区域社会稳定发挥了较强作用。

## 6.6生态效益分析

项目完成后，养殖场将建成以种植业为基础，养殖业为主体，沼气为纽带，促进物质能量良性循环的生态养殖场，明显改善区域内农业生态环境，有利农业可持续发展。

猪粪、沼渣生产有机农肥，沼液作为农肥综合利用，沼气是清洁能源，替代燃煤作燃料，可减少大气污染物排放。

长期大量使用化肥，不仅导致土壤板结，土壤肥力下降，而且对环境和农作物产生污染。项目投产后，提供优质有机肥料，可减少化肥、农药用量，改善土壤理化性状。同时利用沼液节约水资源的利用，沼液本身具有防治病虫害的作用，能提高作物品质，有利于农作物增产、增收，促进农作物增产、增收，有利生产无公害农产品，保障食品安全。

## 6.7环境经济损益分析结论

表6.7-1     本项目环境经济损益分析结果

| 环保运行费用（万元/年） | 环保投资收益（万元/年） | 费用和收益比 |
| --- | --- | --- |
| 44 | 50 | 1:1.275 |

由上表可知，本项目环保运行费用44万元，年环保投资收益50万元，运行费用与年环保收益比为1:1.275，说明环保运行费用小于采取环保措施而带来的经济收益。

综上所述，工程具有较好的经济效益和社会效益，同时，工程在采取较完善的环保治理措施后，也不会对当地环境产生明显影响，做到环境效益、经济效益和社会效益的协调发展。

# 第7章  环境管理与监测计划

## 7.1环境管理计划

设置环境管理和制定环境监测计划的目的是为了贯彻落实国家和地方环保政策法规、加大环保执法力度，正确处理发展生产与环境保护的关系，实现建设项目的社会、经济和环境效益的协调统一及可持续发展。

### 7.1.1环境管理机制

本项目的环境管理体系可分为管理机构与监督机构。

（1）设置与组成

根据《建设项目环境保护设计规定》的有关要求和本次工程的实际需要，建设项目的法人单位商丘市睢阳牧原农牧有限公司应成立专门的环境管理机构，负责项目施工、运营期间的安全生产和环境管理工作。环境管理工作由1 名副场长主抓，并配备专职安全、环保管理人员4 人负责企业环境管理的日常工作。

（2）环境管理机构的主要职责如下：

①贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规。

②制定本场的环保管理制度。

③监督检查本项目执行“三同时”规定的情况。

④定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转。

⑤负责养殖场环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施。

⑥负责对场内环保人员和附近居民进行环境保护教育，不断提高居民的环境意识和环保人员的业务素质。

### 7.1.2环境管理计划

本项目环境管理计划见下表。

表7.1-1     本项目环境管理计划

| 环境问题 | 管理措施 | 实施机构 |
| --- | --- | --- |
| 施工期 | 粉尘、扬尘污染 | 1.采取合理的措施，包括施工场地洒水，以降低施工对周围大气TSP 污染，特别靠近敏感点的地方； 2.运送建筑材料的车辆须用帆布遮盖； 3.搅拌设备需良好密封并将安装除尘装置； | 建设单位 |
|  | 噪声 | 1.严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），确保施工期间场界噪声达标； 2.加强对机械和车辆的维修，保持其较低噪声水平； | 建设单位 |
|  | 固体废物 | 1.开挖土石方就近填坑筑路，实现挖填平衡； 2.多余建筑垃圾、生活垃圾及时清运； | 建设单位 |
| 运营期 | 废气污染 | 加强管理，保证项目废气处理设施正常运行 | 建设单位 |
|  | 水质污染 | 加强管理，保证污水处理设施正常运行 | 建设单位 |
|  | 噪声污染 | 加强管理，保证营运期噪声达标排放 | 建设单位 |
|  | 固体废物 | 加强管理，保证猪粪、医疗固废、生活垃圾及病死猪尸体等分开收集处置 | 建设单位 |
|  | 土壤污染 | 按照环境监测技术规范及国家环保局颁布的监测标准、方法执行 | 有资质的环境监测机构 |
|  | 环境监测 | 按照环境监测技术规范及国家环保局颁布的监测标准、方法执行 | 有资质的环境监测机构 |

### 7.1.3环境管理制度

建设单位应制定一系列规章制度以促进环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化。根据需要，建议制定的环境保护工作条例有：

（1）环境保护职责管理制度

（2）废水、废气、固体废物排放管理制度

（3）环保设施处理装置日常运行管理制度

（4）排污情况报告制度

（5）污染事故处理制度

（6）环保教育制度

（7）废水输送系统制度化、规范化

### 7.1.4环保信息公开内容

本项目在建设期、运行期应向社会公开的环保信息见下表。

表7.1-2         环境信息公示内容表

| 阶段 | 公示内容 | 公示地点 |
| --- | --- | --- |
| 环评阶段 | 一次公示： （1）建设项目的名称及概要； （2）建设项目的建设单位的名称和联系方式； （3）承担评价工作的环境影响评价机构的名称和联系方式； （4）环境影响评价的工作程序和主要工作内容； （5）征求公众意见的主要事项； （6）公众提出意见的主要方式。 | 网站公示 |
|  | 二次公示： （1）建设项目情况简述； （2）建设项目对环境可能造成影响的概述； （3）预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点； （4）环境影响报告书提出的环境影响评价结论的要点； （5）公众查阅环境影响报告书简本的方式和期限，以及公众认为必要时向建设单位或者其委托的环境影响评价机构索取补充信息的方式和期限； （6）征求公众意见的范围和主要事项； （7）征求公众意见的具体形式； （8）公众提出意见的起止时间 | 网站公示及项目周边村庄 |
| 验收阶段 | （1）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、分布情况、排放浓度、超标情况，以及验收执行的污染物排放标准； （3）防治污染设施的建设和试运行情况； （4）生态恢复措施的实施情况。 （5）突发环境事件应急预案编制情况； （6）环境管理机构情况。 （7）环境管理制度制定情况。 | 网站公示及项目周边村庄 |
| 运行阶段 | （1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模。 （2）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、分布情况、排放浓度、超标情况，以及执行的污染物排放标准； （3）防治污染设施运行情况； （4）生态恢复措施的运行情况； （5）本项目排污许可情况； （6）突发环境事件应急预案。 | 网站公示 |

## 7.2污染源排放管理

### 7.2.1污染源排放清单

根据HJ2.1要求对本项目的污染源源强进行核算，核算方法按照《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）确定，具体结果见下表。

表7.2-1                污染物排放清单

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 环保措施及运行参数 | 排放标准 | 排放情况 | 排污口信息 | 排污口标识 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度(mg/m3) | 速率 （kg/h） | 浓度(mg/m3) | 速率 （kg/h） | 排放量 （t/a） |  |  |
| 废气 | 有组织废气 | 沼气热水炉 | SO2 | 高效低氮燃烧器+烟气二次燃烧技术+8m高排气筒排放 | 10 | / | 2.22 | 0.0016 | 0.0029 | DA001（8m） |  |
|  |  |  | NO2 |  | 30 | / | 15.82 | 0.01136 | 0.02074 |  |  |
|  |  | 有机肥发酵区 | NH3 | 生物过滤器+15m高排气筒 | / | 4.9 | 0.39 | 0.0039 | 0.0346 | DA003（15m） |  |
|  |  |  | H2S |  | / | 0.33 | 0.024 | 0.00024 | 0.0021 |  |  |
|  |  | 饲料加工车间 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 120 | 3.5 | 0.285 | 0.00114 | 0.005 | DA002（15m） |  |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器 | 1.5 | / | 0.19 | / | 0.00055 | / | / |
|  | 无组织废气 | 养殖区、污水处理区、沼液暂存池、有机肥发酵区 | NH3 | 控制饲养密度、采用节水型饮水器、加强通风、全漏缝地板，喷洒除臭剂，厂区种植吸附恶臭气体的绿植、有机肥发酵区设围墙等 | 1.5 | / | / | 0.0221 | 0.1936 | / | / |
|  |  |  | H2S |  | 0.06 | / | / | 0.00105 | 0.00921 | / | / |
| 废水 | 全场污水 | 废水量 | “预处理+黑膜沼气池”工艺 | / | / | / | / | 33905.212 | 不外排 | / |
|  |  | COD |  | / | / | / | / | 0 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | / | / | / | / | 0 |  |  |
| 噪声 | 猪叫声、猪舍降温配套负压风机、粪污处理设施、清洗猪舍时高压水枪配套空压机等设备运行时产生的噪声 | LAeq | 减震、隔声、消声等降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）2类 | 2类：厂界噪声昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A） | / |  |
| 固废 | 一般固废 | 清除猪粪 | 猪粪 | 制有机肥 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001）（2013年修改单） | / | / | / | / |  |
|  |  | 厌氧发酵系统 | 沼渣 | 制有机肥 |  | / | / | / | / |  |
|  |  | 沼气脱硫装置 | 废脱硫剂 | 生产厂家统一回收处置 |  | / | / | / | / |  |
|  |  | 饲料加工 | 饲料粉尘 | 收集后回用与饲料加工或直接作为饲料 |  | / | / | / | / |  |
|  |  | 员工 | 生活垃圾 | 送环卫部门处理 |  | / | / | / | / |  |
|  | 危险废物 | 养殖过程 | 病死猪尸 | 每天由密闭罐车运送至上蔡县无害化处理中心进行无害化处理。 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597- 2001）及其修改单 | / | / | / | / |  |
|  |  | 防疫 | 医疗固废 | 场内暂存，定期交由资质单位处置 |  | / | / | / | / |  |

### 7.2.2排污口规范化设置

根据原国家环境保护总局制定的《<环境保护图形标志>实施细则(试行)》（环监[1996]463 号）以及《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）的规定：

①废气、废水、噪声排放口、固体废物堆场应进行规范化设计，在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌，具备采样、监测条件。

②排污口应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，排污去向合理，便于采集样品，便于监测计量，便于公众监督管理。

③一切新建、扩建、改建和限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时建设规范化排放口，并作为落实环境保护“三同时”制度的必要组成部分和项目验收的内容之一。

环境保护图形标志牌由国家环保总局统一定点制作，并由市环境监察部门根 据企业排污情况统一向国家环保局订购。排污单位必须负责规范化的有关环保设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的须报环境监察部门同意并办理变更手续。

《〈环境保护图形标志〉实施细则（试行）》环监[1996]463号中规定的废气、废水、噪声排放口环境保护图形标志牌的要求见下表。

表 7.2-2	  排污口环境保护图形标志

| 排放口名称 | 图形标志 |
| --- | --- |
| 排气筒 |  |
| 噪声源 |  |
| 废水排放口 |  |
| 固废堆放场所 |  |
| 危险废物 |  |

危险废物及生活垃圾堆放场所，必须有防火、防腐蚀、防流失等措施，并应设置标志牌。

## 7.3排污许可管理

根据《排污许可管理办法（试行）》（部令第48号），本项目需申请排污许可证并进行排污许可管理。排污许可管理内容如下：

### 7.3.1排污许可证申请

本项目应在启动生产设施或者在实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台上填报资料，同时向核发环保部门提交通过全国排污许可证管理信息平台印制的书面申请材料，申请材料应包括：

（一）排污许可证申请表，主要内容包括：排污单位基本信息，主要生产设施、主要产品及产能、主要原辅材料，废气、废水等产排污环节和污染防治设施，申请的排放口位置和数量、排放方式、排放去向，按照排放口和生产设施或者车间申请的排放污染物种类、排放浓度和排放量，执行的排放标准；

（二）自行监测方案；排污单位在申请排污许可证时，应当按照自行监测技术指南，编制自行监测方案。自行监测方案应当包括以下内容：

①监测点位及示意图、监测指标、监测频次；

②使用的监测分析方法、采样方法；

③监测质量保证与质量控制要求；

④监测数据记录、整理、存档要求等。

（三）由排污单位法定代表人或者主要负责人签字或者盖章的承诺书；排污单位在填报排污许可证申请时，应当承诺排污许可证申请材料是完整、真实和合法的；承诺按照排污许可证的规定排放污染物，落实排污许可证规定的环境管理要求，并由法定代表人或者主要负责人签字或者盖章。

（四）排污单位有关排污口规范化的情况说明；

（五）建设项目环境影响评价文件审批文号，或者按照有关国家规定经地方人民政府依法处理、整顿规范并符合要求的相关证明材料；

（六）排污许可证申请前信息公开情况说明表；

（七）污水集中处理设施的经营管理单位还应当提供纳污范围、纳污排污单位名单、管网布置、最终排放去向等材料；

（八）本办法实施后的新建、改建、扩建项目排污单位存在通过污染物排放等量或者减量替代削减获得重点污染物排放总量控制指标情况的，且出让重点污染物排放总量控制指标的排污单位已经取得排污许可证的，应当提供出让重点污染物排放总量控制指标的排污单位的排污许可证完成变更的相关材料；

（九）法律法规规章规定的其他材料。

主要生产设施、主要产品产能等登记事项中涉及商业秘密的，排污单位应当进行标注。

### 7.3.1排污许可证实施与监管

#### 7.3.1.1台账记录

排污单位应当按照排污许可证中关于台账记录的要求，根据生产特点和污染物排放特点，按照排污口或者无组织排放源进行记录。记录主要包括以下内容：

（一）与污染物排放相关的主要生产设施运行情况；发生异常情况的，应当记录原因和采取的措施；

（二）污染防治设施运行情况及管理信息；发生异常情况的，应当记录原因和采取的措施；

（三）污染物实际排放浓度和排放量；发生超标排放情况的，应当记录超标原因和采取的措施；

（四）其他按照相关技术规范应当记录的信息。

台账记录保存期限不少于三年。

#### 7.3.1.2执行报告

排污单位应当按照排污许可证规定的关于执行报告内容和频次的要求，编制排污许可证执行报告。

排污许可证执行报告包括年度执行报告、季度执行报告和月执行报告。

排污单位应当每年在全国排污许可证管理信息平台上填报、提交排污许可证年度执行报告并公开，同时向核发环保部门提交通过全国排污许可证管理信息平台印制的书面执行报告。书面执行报告应当由法定代表人或者主要负责人签字或者盖章。

季度执行报告和月执行报告至少应当包括以下内容：

（一）根据自行监测结果说明污染物实际排放浓度和排放量及达标判定分析；

（二）排污单位超标排放或者污染防治设施异常情况的说明。

年度执行报告可以替代当季度或者当月的执行报告，并增加以下内容：

（一）排污单位基本生产信息；

（二）污染防治设施运行情况；

（三）自行监测执行情况；

（四）环境管理台账记录执行情况；

（五）信息公开情况；

（六）排污单位内部环境管理体系建设与运行情况；

（七）其他排污许可证规定的内容执行情况等。

建设项目竣工环境保护验收报告中与污染物排放相关的主要内容，应当由排污单位记载在该项目验收完成当年排污许可证年度执行报告中。

排污单位发生污染事故排放时，应当依照相关法律法规规章的规定及时报告。

## 7.4环境监测计划

### 7.4.1监测内容

（1）根据监测计划定期对废水、废气和噪声等进行监测，并建立环境监测技术档案，掌握企业生产中排放的污染物是否符合国家排放标准以及对环境的影响程度。

（2）对环保设施运行状况进行监测。

（3）分析污染物排放的变化规律，为制订污染控制措施与方案提供科学依据。

### 7.4.2监测机构的设置

根据项目情况，评价建议建设单位环境监测由分管环保工作的副经理直接领由环保科具体负责，按就近、就便的原则，委托环境监测单位按环评要求的监测任务实施环境监测。

### 7.4.3环境监测项目及计划

环境监测计划的制定，应依据项目内容和企业实际情况，制定相应切实可行的方案，监测计划列于下表。

表7.4-1    环境监测计划一览表

| 类别 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | DA001 | SO2、NOx | 1次/半年 | 《河南省2019 年度锅炉综合整治方案》 |
|  | DA002 | 颗粒物 | 1次/半年 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | DA003 | NH3、H2S | 1次/半年 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 厂界四周 | NH3、H2S、臭气浓度 | 1次/年 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 敏感目标 | NH3、H2S、臭气浓度 | 1次/年 | 《环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2018）》中附录D |
| 噪声 | 厂界四周 | 等效A声级 | 1次/季度 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 |
| 地下水 | 场区上游游水井 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、动植物油 | 1次/半年 | 《地下水质量标准》GB/T14848-2017 |
|  | 沼液消纳地 |  | 1次/半年 | 《地下水质量标准》GB/T14848-2017 |
|  | 场区下游水井 |  | 1次/半年 | 《地下水质量标准》GB/T14848-2017 |
| 土壤 | 配套农田消纳地 | pH、镉、汞、铜、砷、锌等重金属及氮、磷、钾等土壤养分的跟踪监测 | 1次/半年 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB 36600-2018 |

上述监测任务可委托当地有资质的单位进行监测，监测结果和污染防治措施运行情况等应以报表形式上报环保局备案。

# 第8章  评价结论与建议

在本项目环评中，环评单位始终做到贯彻执行建设项目环境保护管理各项文件精神，根据项目自身的特点，对建设项目及其周围环境进行了调查、监测、分析，同时参阅了类似项目的环评资料，在此基础上进行了预测和综合分析评价，得出如下评价结论。

## 8.1项目概况

上蔡县慨而慷牧业有限公司年出栏生猪30000头项目建设地位于河南省驻马店市上蔡县西洪乡朱赵村北侧，属新建项目，项目建成后规模为年出栏量3万头商品猪。建设内容：猪舍、废水综合治理沼气工程及配套工程；清粪方式采用干清粪工艺；该养殖场总占地面积60亩，总投资1000万元，劳动定员工为20人。

## 8.2产业政策符合性结论

本项目为生猪规模化养殖建设项目，已在上蔡县发改委备案。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号），本项目属于鼓励类，第一项“农林业”第4款“畜禽标准化养殖技术开发与应用” 工艺、设备均不在限制类和淘汰类范围内，符合国家现行的有关产业政策。

## 8.3选址可行性结论

项目位于上蔡县西洪乡朱赵村北侧，用地性质为一般耕地，符合当地土地利用规划，项目场址符合《上蔡县城乡总体规划》（2012-2020）、《上蔡县土地利用总体规划》（2010-2020）、《上蔡县十三五”畜牧业发展规划》及上蔡饮用水水源保护区划，本项目不在上蔡集中式饮用水水源地保护区划范围内，场址地质条件良好，距离养殖场区较近的村庄位于项目的侧风向，供水、供电可靠，交通运输便利；项目卫生防护距离内无环境敏感点；在各项环保措施得以落实、杜绝事故排放的情况下，项目对环境的影响可以接受，项目场址可行。

## 8.4环境质量现状评价结论

（1）环境空气质量现状

上蔡县PM10、PM2.5、CO、O3均有超标现象，由此确定上蔡县为不达标区。

根据现场实测对评价区域各监测点位NH3、H2S均符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D，其他污染物空气质量浓度参考限值。

（2）地表水环境质量现状

黑河上蔡前相湾断面近1年常规监测数据显示，COD不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准和责任目标值，NH3-N、总磷能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准和责任目标值；洪河上蔡李屯断面COD、总磷不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准和责任目标值，氨氮能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准和责任目标值。

根据现场监测，黑河2个监测断面中pH、总磷、粪大肠菌群能够满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准要求，COD、BOD5、氨氮、总氮均不能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准要求，整体上，黑河地表水环境质量较差，无法满足水体功能要求。

洪河2个监测断面中pH、总磷、粪大肠菌群能够满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准要求，COD、BOD5、氨氮、总氮均不能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准要求，整体上，洪河地表水环境质量较差，无法满足水体功能要求。

（3）地下水环境质量现状

项目选取3个地下水水质监测点，分别位于地下水径流方向上游及下游，

项目及上下游的监测点各个监测因子均符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。整体上，项目所在区域地下水环境质量状况较好。

（4）声环境现状

项目东侧、南侧、西侧、北侧监测点噪声均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

（5）土壤现状

本次监测设置2个监测点位，分别位于厂区和沼液消纳区，监测因子pH、汞、砷、铜、铅、锌、铬、镍、镉共9项，各监测点位土壤监测因子均能满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）筛选值要求。

## 8.5污染物排放情况

### 8.5.1 废气排放情况

本项目大气污染物主要为养殖过程、污水处理过程、粪污处理过程、沼液储存池产生的恶臭气体以及沼气热水炉废气、食堂油烟废气。

（1）恶臭

猪舍控制饲养密度、及时清理粪尿、猪舍风机出口处设置除臭网、加强通风；污水前处理系统收集调节池加盖密封；发酵储存池密封；固粪处理区微负压收集后生物过滤除臭+15m排气筒排放；四周喷洒除臭剂，厂区及四周设置绿化；经治理后臭气排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1、表2标准排放。

（2）沼气燃烧废气

沼气燃烧废气经采取高效低氮燃烧器+烟气二次燃烧技术后，满足《河南省2019年度锅炉综合整治方案》，经8m高排气筒达标排放。

（3）食堂油烟废气经净化效率不低于90%的油烟净化装置处理后经由高于本体建筑物3m的排气筒达标排放。

（4）饲料加工粉尘

本项目饲料加工时产生粉尘，主要污染工序为上料和粉碎工序，经布袋除尘器处理后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，经15m高排气筒达标排放

### 8.5.2 废水

工程废水主要为养殖废水、生活污水。污水处理系统1套，发酵储存池（即黑膜发酵池与沼液储存一体池），采用厌氧发酵塘处理工艺后经过管网用于周边农田施肥；非施肥季储存于沼液暂存池。不外排。

### 8.5.3 噪声

噪声主要为猪叫声、清洗猪舍时高压水枪配套空压机、猪舍降温配套负压风机、粪污处理设施等设备运行时产生的噪声，经采取基础减振、隔声等措施后，厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准达标排放。

### 8.5.4固体废物

全场猪粪在场区内发酵场进行发酵，满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表6畜禽养殖业废渣无害化环境标准后，制成有机肥直接出售，沼渣晾晒后作为有机肥外售。

病死猪尸及母猪胎盘每天由密闭罐车运送至无害化中心进行处理；

医疗废物定期交由资质单位处置；

废脱硫剂由生产厂家统一回收处置；

饲料加工粉尘全部用于饲养，生活垃圾外运至垃圾处理场进行处理。

## 8.6环境保护措施可行性

### 8.6.2 废气处理措施可行性

本项目大气污染物主要为养殖过程、污水处理过程、粪污处理过程、沼液储存池产生的恶臭气体、沼气热水炉废气、饲料加工粉尘、食堂油烟等。恶臭气体根据不同产生单元，采取相应的处理方式，

①恶臭：猪舍控制饲养密度、及时清理粪尿、猪舍风机出口处设置除臭网、加强通风；污水前处理系统收集调节池加盖密封；发酵储存池密封；固粪处理区微负压收集后生物过滤除臭+15m排气筒排放；四周喷洒除臭剂，厂区及四周设置绿化；通过各项防护措施后，预测场界废气均能达标排放，场区周围各敏感目标处可满足《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2－2018）附录D中最高容许浓度要求。

②项目沼气燃烧产生的废气经高效低氮燃烧器+烟气二次燃烧技术+8m高排气筒排放，能够满足《河南省2019年度锅炉综合整治方案》要求（SO2：10 mg/Nm3，NO2：30 mg/Nm3）。沼气燃烧废气之类措施可行。

③项目厨房油烟。建设单位拟安装风量为2000m3/h、净化效率不低于90%的油烟净化装置，经处理后由高于本体建筑物3m的排气筒排放。经计算，处理后厨房油烟能够满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018），实现达标排放。

④本项目饲料加工时产生粉尘，主要污染工序为上料和粉碎工序，上料、粉碎工序产生的粉尘通过密闭集气罩收集、布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表2中二级标准。饲料粉尘治理措施可行

### 8.6.2 废水处理措施可行性

本项目废水主要为养殖废水和生活废水，废水总排水量为33905.212m3/a，其中夏季120.586m3/d，其他季节76.386m3/d。项目废水经场区污水处理工程进行处理，该污水处理工程采用黑膜沼气池的处理工艺。经处理后废水成为液态有机肥，达到《粪便无害化卫生标准》（GB7959-87），全部用于还田。

经上述措施处理后，废水实现资源化利用不排入地表水体，措施可行。

### 8.6.3地下水环防治措施可行性

本项目对厂区进行分区防渗，防渗处理后不易发生污水下渗造成地下水体污染。因此，评价认为项目建设对地下水环境造成污染影响较小。

### 8.6.4固体废物处置措施可行性

全场猪粪在场区内发酵场进行发酵，制成有机肥直接出售。沼渣晾晒后作为有机肥外售。病死猪尸及母猪胎盘每天由密闭罐车运送至无害化中心进行处理；医疗废物定期交由资质单位处置；废脱硫剂由生产厂家统一回收处置；饲料加工粉尘全部用于饲养，生活垃圾外运至垃圾处理场进行处理。

综合上述，本项目拟采取的固体废物的方案，较为全面，安全，处置去向明确，基本上可消除对环境的二次污染。

### 8.6.5噪声防治措施可行性

项目拟采用减震、隔声、消声等降噪措施等措施进行降噪处理。本项目各类噪声经采取以上措施后，再经距离衰减，厂界噪声可以满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，措施可行。

### 8.6.6环境风险防治措施可行性

本项目涉及的危险化学品为沼气。本项目环境风险主要表现在沼气泄漏引起中毒。建设单位应针对本项目存在的风险隐患，严格落实本评价提出的防范措施，加强环境风险管理。

本评价认为，只要企业严格按评价提出的风险防范措施与管理要求实施，建立应急预案机制，并接受当地政府等有关部门的监督检查，减少发生事故发生的概率，通过有效的风险防范措施后，本评价认为项目的环境风险在可接受水平。

## 8.7公众参与

建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）要求，采取了张贴布告、网上公示、登报公示等多种方式进行了公众参与。公示期间意见反馈及公参“四性分析”见公参说明。

## 8.8总量控制结论

本项目设置的总量控制指标为：SO2：0.0029t/a、NOx：0.02074t/a。

## 8.9环境影响经济损益分析

本项目总投资和环保投资合理，利税率高，投资回收期短。通过各项污染防治措施和生态保护措施的有效实施，可以实现三废达标排放，生态破坏降到最低，不会对区域大气、水、声环境和生态环境产生明显的影响。项目实施可以提高当地农村就业能力，增加当地财政收入，繁荣地方经济。因此本项目的建设可以实现经济、环境、社会效益的三统一。

## 8.10评价建议

（1）建设单位应严格落实建设项目“三同时”环境管理制度，环保工程与主体 工程同时设计、同时施工、同时投产使用，禁止各环保措施未完成或不完善时投入生产。

（2）合理安排工期，尽可能地加快施工速度，减少施工时间，并建议施工单位采取逐段施工方式；优先选用低噪声设备，日常应注意对施工设备的维修、保养，使各种施工机械保持良好的运行状态；施工现场应设污水收集和简易处理设施；现场搅拌砂浆、混凝土时应按用量进行配料，尽量做到不洒、不漏、不剩、不弃。

（3）加强全场卫生管理，防止疫病传播与扩散；定期对场区进行消毒，防止蝇、蛆滋生，防止病原体的传播与扩散；场区应合理布局，实现安全生产和无害化管理；病死猪及母猪胎盘送至场区配套建设的病死猪处理设施处置。

（4）企业应积极稳妥地采取措施，按《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）要求强化流程管理，防止各主要环节恶臭污染物的产生。在规定的100m控制距离内，规划部门不得再规划建设居民区、学校、医院、疗养院等环境敏感点

（5）高噪声设备如鼓风机应采取设备基础减振、场房密闭隔声等措施，实现场界噪声达标排放。

（6）加强沼液管理，实现科学施肥。

## 8.11总结论

本项目建设符合国家和地方产业政策，符合区域发展规划和用地规划，选址合理。工程采用的工艺可行，有效地减少了污染物排放，可以最大限度地减少其对周围环境的影响。本次工程建设具有显著的环境和社会效益，对改善人民的生活环境、投资环境，促进经济的可持续发展具有重要的意义。在建设单位严格执行“三同时”制度，认真落实本次评价中提出的各项污染防治措施的基础上，可实现各污染物达标排放，满足区域总量控制要求，对区域环境质量影响较小。因此，从环境保护角度分析，本项目的建设可行。