遂平县新旺农牧发展有限公司养殖场项目

环境影响报告书

（送审稿）

| 建设单位 | ： | 遂平县新旺农牧发展有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 编制单位 | ： | 河北可天环保科技有限公司 |

二〇二〇年三月

目  录

1、概 述	1

1.1 项目由来	1

1.2 建设项目特点	3

1.3 分析判定情况	4

1.4 关注的主要环境问题及环境影响	5

1.5 环境影响评价的主要结论	5

2、总则	6

2.1编制依据	6

2.2环境影响识别和评价重点	10

2.3评价因子	10

2.4评价标准	11

2.5评价工作等级以及评价范围、保护目标	15

2.6 评价方法及工作程序	18

3、项目概况及工程分析	20

3.1项目概况	20

3.2总图布置	26

3.3项目工程分析	27

3.4污染源及源强分析	43

4、环境现状调查与评价	58

4.1 自然环境概况	58

4.2 环境质量现状调查与评价	61

5、环境影响预测与评价	68

5.1施工期环境影响分析	68

5.2 运营期环境影响分析	75

6、环境保护措施及可行性论证	98

6.1施工期污染防治措施	98

6.2营运期污染防治措施	100

7、环境影响经济损益分析	124

7.1经济效益分析	124

7.2社会效益分析	127

7.3环境效益效益分析	127

8、环境管理与监测计划	128

8.1环境管理	128

8.2污染物排放清单及总量控制指标	132

8.3环境监测计划	133

8.4信息公开	133

8.5排污许可证管理要求	134

8.6项目验收要求	135

8.7环保“三同时”验收一览表	135

9、结论与建议	138

9.1建设项目概况	138

9.2环境质量现状	138

9.3拟采取的环境保护措施	139

9.4环境影响分析	140

9.5环境影响经济损益分析	141

9.6公众意见采纳情况	141

9.7环境管理与监测计划	141

9.8总量控制	141

9.9总结论	141

9.10建议	142

附图

附图一  项目地理位置图

附图二  项目周边环境示意图

附图三  项目场区平面布置图

附图四  项目区域水系图

附图五  项目场区分区防渗图

附图六  项目养殖区卫生防护距离包络图

附图七  项目四周现状照片

附件

附件一 委托书

附件二 项目备案证明

附件三 项目执行标准函

附件四 项目用地性质说明

附件五 项目选址意见

附件六 企业营业执照

附件七 土地承包合同

附件八 现状检测报告

附表

附表一 建设项目环评审批基础信息表

# 1、概 述

## 1.1 项目由来

畜牧业是农业的重要组成部分，其发展水平是一个国家农业发达程度的重要标志。同时，畜牧业是人类的动物性食品的主要来源，一个工业国家的人均畜产品量也是反映国家发达程度和衡量人民生活水平的主要标志之一。随着人民的生活水平不断的提高，无公害生态优质肉猪的发展迎来了全面发展的黄金时期，由于我国大部分地区在整个肉食品结构中传统上以猪肉为主，国内市场上优质无公害生态瘦肉型猪肉销售将呈现巨大的市场空间，为生猪养殖发展带来无限商机，自2015年起国内市场猪肉价格普遍上涨，且一涨再涨的现象，就是这种商机初现的很好证明；同时也表明，长期困扰我国广大农民养猪低效，猪肉市场长期低迷的不利态势已经过去，而规模化标准化的无公害型生态养殖猪将在未来的市场中立于不败之地。

遂平县新旺农牧发展有限公司养殖场位于遂平县阳丰镇罗李村任洼附近，现有生猪养殖规模为年出栏3000头商品猪，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（第44号，2018修正）公司于2018年3月填报并备案了《遂平县新旺农牧发展有限公司养殖场项目》环境影响登记表（备案号：201841172800000050）。根据党的十八大会议精神，大力发展扶持畜牧业向规模化、科学化、标准化、无公害生态型养殖企业。为落实党的十八大会议精神和《国务院办关于促进生猪发展稳定市场供应的意见》，遂平县新旺农牧发展有限公司提出“遂平县新旺农牧发展有限公司养殖场项目”，拟在现有厂区进行改扩建。

项目建设内容包括：利用现有猪舍，本期新增新建沼气池1258立方，储液池1500立方，并配套建设污水处理设施、沼液综合利用等工程；清粪方式采用环保部认定的干清粪工艺；项目建成后养殖规模可达到年出栏10000头商品猪。项目中心坐标为：东经116.39073246、北纬39.91489128。

畜牧业作为我国农业农村经济的支柱产业，对保障国家食物安全，增加农民收入，保护和改善生态环境，推进农业现代化，促进国民经济现代化，促进国民经济稳定发展，具有十分重要的现实意义。《全国畜牧业发展第十三个五年规划（2016-2020）》及农业部《关于加快推进畜禽标准化规模养殖的意见》（农牧发[2010]6号）均明确指出：畜禽标准化规模养殖是现代畜牧业发展的必由之路，对畜禽养殖优势区域和畜产品主产区的生猪规模养殖场基础设施进行标准化建设，畜禽标准化规模养殖场的排泄物可实现达标排放或资源化利用，重大动物疫病防控能力显著增强，畜产品质量安全水平明显提升；鼓励龙头企业建设标准化生产基地，开展生物安全隔离区建设。

根据《循环经济发展战略及近期行动计划》（国发〔2013〕5号）“第四章构建循环型农业体系第三节畜牧业”明确指出：推进畜禽养殖清洁生产，推进适度规模养殖，鼓励养殖与种植相结合，建设标准化畜禽养殖场，推广畜禽清洁养殖、雨污分流、干湿分离和设施化处理技术；加强畜禽粪污资源化利用，推广堆肥处理、工厂化生产有机肥、好氧发酵农田直接施用技术，促进养殖粪污资源化利用和无害化处理；构建农牧业循环经济产业链，构建畜禽粪便—沼气—发电，畜禽粪便—沼气—沼渣、沼液—无害化处理—肥料、农药—农林作物，畜禽加工—副产物—生化制品等产业链。根据《河南省人民政府办公厅关于推动全省都市生态农业发展的指导意见》（豫政办[2014]128号），要加快我省生态农业发展，加强农业生态环境建设，加大农业面源污染防治力度，控制农药化肥使用，发展农牧结合循环经济，推进畜禽粪污资源化利用，推进以沼气池建设为重点的农村生态循环经济发展,规范农业投入品使用，支持推广农业物理和生物防控技术，减少化学农药用量。

本项目为生猪养殖改扩建项目，项目建成后养殖规模可达到年出栏10000头商品猪。项目清粪工艺采用环保部认定的干清粪工艺。项目产生的粪污经固液分离后固形物进入固粪处理区制有机肥，经固液分离后的废水进入盖泄湖沼气池处理。经盖泄湖沼气池处理后产生沼液的作为农肥施用于周边农田不外排，产生的沼渣进入固粪处理区晾晒后制有机肥基肥；盖泄湖沼气池厌氧发酵产生的沼气经净化后，用于场区食堂灶台，多余部分火炬燃烧。这种间接的种养结合发展模式是符合生态农业发展要求的同时也是满足可持续发展观的。

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修订后）》，本项目属于鼓励类中的“畜禽标准化养殖技术开发与应用”；根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》等法律有关规定，对新建或改扩建项目需进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，该项目属一、畜牧业/1、畜禽养殖场、养殖小区\年出栏生猪5000头及以上；涉及环境敏感区的，环评类别为报告书。受遂平县新旺农牧发展有限公司的委托，我公司承担该项目的环境影响报告书编制工作（项目委托书见附件1）。

我公司接受委托后，即组织相关专业技术人员进行了实地踏勘，查阅了相关文件并广泛收集有关资料。在收集与该项目有关的技术资料、实地考察、现状监测和影响预测的基础上，按照国家相关环保法律、法规及有关技术规范，编制完成了《遂平县新旺农牧业发展有限公司养殖场项目环境影响报告书》。

## 1.2 建设项目特点

1、工程特点

（1）本项目属于改扩建性质，项目建成后养殖规模可达到年出栏10000头商品猪，采用环保部认定的干清粪工艺，本期改扩建工程主要建设内容包括：沼气池配套扩建924立方，储液池1834立方，及配套的生活设施、环保设施。

（2）项目运行过程中产生的污染因素以废水、恶臭气体、固体废物和设备噪声为主。项目以“预防为主、防治结合”的技术方针，采用较为成熟的治理措施，可以将其对外环境的影响降至最低。

（3）项目为规模化养殖，养殖区采用环保部认定的干清粪工艺，减少养殖过程中冲洗废水产生量、降低废水中污染物的浓度；项目产生的猪粪以及本项目污水处理装置产生的粪渣运至场区固粪处理区，一起进行发酵作为有机肥原料外售；病死猪经场区内无害化处理车间统一无害化处理。

（4）项目产生的废水采用“污水处理+农田综合利用”的处理方式，实现废水资源化利用。

（5）项目养殖区产生的恶臭气体通过控制饲养密度、加强舍内通风、采用节水型饮水器及时清粪、绿化等措施抑制或减少臭气的产生。

2、项目环境特点

（1）项目南侧480米处为汝河支流赵文献河，向东约4km汇入汝河，汝河属Ⅲ类地表水体；项目所在地环境空气为二类功能区；声环境功能区为2类。

（2）本项目拟建地点位于驻马店市遂平县阳丰镇罗李村任洼附近，周边敏感点分布情况为：西侧585m处李芳华庄，东侧419m三所屋村，北侧696m处陈楼村，南侧440m处索店庄，西南侧639m处王来宾村。项目周围环境示意图见附图2。

## 1.3 分析判定情况

（1）产业政策相符性

本项目为生猪规模化养殖建设项目。根据国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本、2013年修正版）》，本项目属于第一类鼓励类中“一、农林业第5条畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，符合国家现行的有关产业政策。

（2）规划相符性

①遂平县县城总体规划（2013-2030）

本项目位于遂平县阳丰镇罗李村任洼附近，不在遂平县县城总体规划（2013-2030）范围内，故本次项目的建设不违背遂平县县城总体规划（2013-2030）。

②土地利用规划

本项目拟建场址位于遂平县阳丰镇罗李村任洼附近，本项目占地为一般耕地，项目用地符合遂平县阳丰镇建设总体规划要求。

③饮用水源地保护区划

根据《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2013〕107号）划分的结果可知，本项目距遂平县城市饮用水水源地莲花湖地下水井群一级保护区最近距离约为3.36km，距桥南新区地下水井群一级保护区最近距离约为4.69km，不在遂平县城市饮用水水源地一级保护区范围内，故项目的建设与遂平县饮用水水源地保护区划是不冲突的。

根据《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2016〕23号）划分的结果可知，本项目距遂平县阳丰镇饮用水水源地一级保护区最近距离约为6.67km，不在阳丰镇饮用水水源保护区范围内，故项目的建设与遂平县阳丰镇饮用水水源地保护区划是不冲突的。

（3）《遂平县人民政府办公室关于印发遂平县畜禽禁养区限养区和适养区划分方案的通知》

对照《遂平县人民政府办公室关于印发遂平县畜禽禁养区限养区和适养区划分方案的通知》本项目不在本项目不在禁养区、限养区范围内。

## 1.4 关注的主要环境问题及环境影响

环境空气：重点关注项目建设产生的恶臭废气对区域环境空气质量以及敏感点的影响；

水环境：重点关注项目项目废水收集、处理措施以及完全综合利用的可行性；

声环境：重点关注项目实施后高噪声设备对区域声环境的影响；

固体废物：重点关注病死猪、胎盘胎衣及医疗垃圾的收集、暂存、处置措施的合理性，防止二次污染。

## 1.5 环境影响评价的主要结论

本项目符合国家产业政策，选址符合遂平县县城总体规划（2013-2030），符合遂平县畜禽养殖禁养区限养区划定方案，不在遂平县城市、乡镇集中式饮用水源地保护区范围内，符合环境功能区划。该项目废气、废水、噪声、固体废物处理措施合理，污染物排放可实现最大程度的削减，产生的各类污染物能够达标排放，可满足总量控制要求。经预测，废气、废水、固废的排放对周围环境及敏感点不会产生明显影响。

综上所述，拟建工程的建设是评价区域整体环境可以承纳的，具备环境可行性，从环保角度，该项目的建设可行。

# 2、总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1环境保护法律法规、文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》（修订）（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（修订）（2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议作出修改）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（修订）（2016年1月1日起施行，2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修正通过）；

（4）《中华人民共和国环境影响评价法》（修订）（2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议作出修改）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（修订）（2016年11月7日起施行）；

（6）《中华人民共和国水污染防治法》（修订）（2018年1月1日起施行）；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（修改）（国家主席[2012]54号令）；

（8）《建设项目环境保护管理条例》（修改）（国令第682号，2017年10月1日施行）；

（9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第1号 2018年4月28日修改）；

（10）《国家危险废物名录》（2016年版）（2016年8月1日起施行）；

（11）《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号，2001.12.17）；

（12）《国家安全监督总局关于公布首批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三[2011]95号）；

（13）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号，2012.7.3）；

（14）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号，2012.8.8）；

（15）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号，2013.9.10）；

（16）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号，2014.3.25）；

（17）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号，2015.4.2）；

（18）关于印发《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》的通知（环发[2015]163号 2015年12月10日）；

（19）《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》（环发[2015]178号 2015年12月30）；

（20）《关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号 2016 年5月28日）；

（21）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号 2016年10月26日）；

（22）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告（2017）第43号，2017年10月1日起施行）；

（23）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）；

（24）《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号）；

（25）《危险废物规范化管理指标体系》（2015年修订）（国家环境保护部，2016.1.1施行）；

（26）《“十三五”生态环境保护规划》（国发[2016]65号，2016年11月24日）。

### 2.1.2地方有关法规及相关文件

（1）《河南省建设项目环境保护条例》（2006年12月20日）；

（2）《河南省固体废物污染环境防治条例》（2011年12月06日）；

（3）《河南省减少污染物排放条例》（2013年11月04日）；

（4）《河南省水污染防治条例》（2010年04月06日）；

（5）《河南省环境保护厅关于印发河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）的通知》（豫环文【2012】18 号）；

（6）《河南省人民政府办公厅关于印发《河南省城市集中式饮用水源保护区划》的通知》（豫政办【2007】125 号）；

（7）《河南省人民政府办公厅关于印发《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》的通知》（豫政办 【2013】107 号）；

（8）《河南省人民政府办公厅关于印发《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》的通知》（豫政办【2016】23 号）；

（9）《河南省环境保护厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环文【2015】33 号）；

（10）《河南省环境保护厅关于加强建设单位环评信息公开工作的公告》（2016 年第7号）；

（11）《河南省人民政府关于进一步加强城镇基础设施建设管理工作的实施意见》（豫政【2014】72 号）；

（12）《河南省人民政府关于印发河南省主体功能区规划的通知》（豫政【2014】12 号）；

（13）《河南省环境保护厅关于加强环评管理防范环境风险的通知》，豫环文[2012]159 号；

（14）《关于推进城市生活垃圾区域统筹收运处理的实施意见》（豫建城【2016】62 号）；

（15）《河南省水环境功能区划》（2006 年 7 月）；

（16）《河南省“十三五”能源发展规划》（2017 年 1 月）；

（17）《河南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（2016 年 3 月）；

（18）《河南省人民政府办公厅关于印发河南省“十二五”城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划的通知》（豫政办【2013】35号）；

（19）《河南省环境保护厅关于进一步规范建设项目环境影响报告书附件的通知》（豫环文【2009】150号）；

（20）《河南省人民政府关于印发河南省蓝天工程行动计划的通知》（豫政

【2014】32号）；

（21）《驻马店市人民政府办公室关于印发驻马店市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（驻政办〔2018〕157号）；

（22）《河南省现代畜牧产业发展规划》（豫政[2010]20号）；

（23）《河南省畜牧业“十三五”发展规划》（豫牧[2017]22号）。

### 2.1.3技术导则

（1）《环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ/T2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）；

（8）《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）；

（9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2018年4月28修改）；

（10）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

（11）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）；

（12）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）；

（13）《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168-2006）；

（14）《畜禽场环境污染控制技术规范》（NY/T1169-2006）；

（15）《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006）；

（16）《畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10）；

（17）《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）；

（18）《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ 568—2010）。

### 2.1.4项目有关文件、资料

（1）建设项目发改委备案文件；

（2）环境影响评价现状数据资料；

（3）委托方提供的有关技术资料。

## 2.2环境影响识别和评价重点

### 2.2.1环境影响识别

环境影响识别见表2.2-1。

表2.2-1  建设项目环境影响识别表

| 阶段 | 污染因素 | 环境要素 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 大气 | 地表水 | 地下水 | 声 | 生态 | 水土流失 | 居民生活 |
| 施工期 | 场区 | 施工噪声 | ○ | ○ | ○ | ◆S | △S | ○ | △S |
|  |  | 扬尘 | ◆S | ○ | ○ | ○ | ○ | △S | ▲S |
|  |  | 施工废水 | ○ | ○ | ▲S | ○ | △S | △S | ○ |
|  | 车辆运输 | ▲S | ○ | ○ | ▲S | ○ | ○ | ▲S |
|  | 路管工程 | ○ | ○ | ○ | ▲S | ▲S | ▲S | ▲S |
| 运营期 | 场区 | 工程废水 | ◆L | ○ | △L | ○ | △L | △L | ◆L |
|  |  | 生产恶臭 | ▲L | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲L |
|  |  | 热水炉废气 | ▲L | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲L |
|  |  | 生产噪声 | ○ | ○ | ○ | ◆L | ○ | ○ | ▲L |
|  | 固废综合利用 | ◆L | △L | △L | ○ | ○ | ○ | △L |
|  | 车辆运输 | ▲L | ○ | ○ | ▲L | ○ | ○ | ▲L |
|  | 施肥管网 | ○ | △L | △L | ○ | ○ | ○ | △L |
|  | 土壤 | ○ | △L | △L | ○ | ○ | ○ | ▲L |
| ◆有影响，▲有轻微影响，△可能有影响，○没有影响，S短期影响，L长期影响 |

### 2.2.2评价重点

根据拟建项目的环境影响特征，结合当前环境管理的有关要求，确定本评价重点如下：

（1）与国家、地方相关产业政策的相符性分析；项目选址合理性分析，地区总体规划相容性分析；

（2）通过工程分析，确定本项目污染源及各污染源的相关参数，提出明确的污染防治措施；

（3）污染防治措施可行性论证；

（4）污染物排放总量控制；

## 2.3评价因子

建设项目评价因子列于表2.3-1。

表2.3-1  建设项目环境影响评价因子

| 评价要素 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制因子/考核因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | PM2.5、PM10、SO2、NO2、一氧化碳、臭氧、NH3、H2S、臭气浓度 | NH3、H2S、臭气浓度 | NH3、H2S |
| 地表水 | pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷、粪大肠菌群 | COD、氨氮 | COD、氨氮 |
| 地下水 | pH、高锰酸盐指数、氨氮、溶解性总固体、总硬度、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42- | / | / |
| 土壤 | pH、镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍 | / | / |
| 噪声 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 | / |
| 固体 废物 | 一般工业固体废物 | 产生量 | 综合处置量 |
|  | 危险固废 |  |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |

## 2.4评价标准

根据遂平县生态环境分局出具的《遂平县新旺农牧发展有限公司养殖场项目环境影响评价执行标准的函》 ，项目执行环境质量标准和污染物排放标准如下：

### 2.4.1环境质量标准

（1）环境空气质量标准

项目所在区域大气环境为二类功能区。评价区周围空气中基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《大气污染综合排放标准》（GB16927-1996）相关标准； NH3、H2S参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相应的标准，具体见表2.4-1。

表2.4-1  环境空气质量标准主要指标值

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 1小时平均 | 500 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  | 年平均 | 60 |  |  |
| NO2 | 1小时平均 | 200 |  |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |  |
|  | 年平均 | 40 |  |  |
| PM10 | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  | 年平均 | 70 |  |  |
| PM2.5 | 24小时平均 | 75 |  |  |
|  | 年平均 | 35 |  |  |
| CO | 1小时平均 | 10 |  |  |
|  | 24小时平均 | 4 |  |  |
| O3 | 1小时平均 | 200 |  |  |
|  | 日最大8小时平均 | 160 |  |  |
| NH3 | 1 小时平均 | 200 |  | 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 空气质量浓度参考限值 |
| H2S | 1小时平均 | 10 |  |  |

（2）地表水环境质量标准

项目地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，SS 执行水利部试行标准《地表水资源质量标准》（SL63-94）中3级标准。具体标准值见表2.4-2。

表2.4-2  地表水环境质量标准  (单位：mg/l，pH除外)

| 项目 | Ⅲ类 |
| --- | --- |
| pH（无量纲） | 6~9 |
| COD | 20 |
| BOD | 4 |
| SS | 30 |
| 氨氮 | 130 |
| 总磷 | 0.2 |
| 总氮 | 1.0 |
| 粪大肠菌群 | 10000个/L |

（3）地下水环境质量标准

地下水环境参照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）标准。

表2.4-3  地下水质量标准（单位：mg/L，pH除外）

| 项目名称 | 标准限值 |
| --- | --- |
|  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 |
| pH | 6.5~8.5 | 5.5~6.5，8.5~9 | ＜5.5，＞9 |
| 氨氮 | ≤0.02 | ≤0.10 | ≤0.5 | ≤1.5 | ＞1.5 |
| 硝酸盐 | ≤2.0 | ≤5.0 | ≤20 | ≤30 | ＞30 |
| 亚硝酸盐 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.1 | ＞0.1 |
| 硫酸盐 | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | ＞350 |
| 挥发性酚类 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.01 | ＞0.01 |
| 砷 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.1 | ＞0.1 |
| 总硬度 | ≤150 | ≤300 | ≤450 | ≤550 | ＞550 |
| 铅 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | ＞0.1 |
| 氯化物 | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | ＞350 |
| 氟化物 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤2.0 | ＞2.0 |
| 镉 | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.01 | ＞0.01 |
| 铁 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤1.5 | ＞1.5 |
| 锰 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤1.0 | ＞1.0 |
| 钠 | ≤100 | ≤150 | ≤200 | ≤400 | ＞400 |
| 溶解性总固体 | ≤300 | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 | ＞2000 |
| 高锰酸盐指数 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤10 | ＞10 |
| 总大肠菌群 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤100 | ＞100 |
| 耗氧量 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤10.0 | ＞100 |
| 硫酸盐 | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | ＞350 |

（4）噪声环境质量标准

项目所在地属于农业用地，项目环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

表2.4-4  声环境质量标准    单位：dB(A)

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

（5）土壤质量标准

土壤环境执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）二级标准，具体见表2.4-5。

表2.4-5  土壤环境质量标准 （单位：mg/kg，pH除外）

| 环境要素 | 标准名称及级（类）别 | 项目 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |
| 土壤环境 | 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018） | pH | / | 6.5~7.5 | ＞7.5 |
|  |  | 镉 | mg/kg | 0.30 | 0.6 |
|  |  | 汞 | mg/kg | 2.4 | 3.4 |
|  |  | 砷 | mg/kg | 30 | 25 |
|  |  | 铜 | mg/kg | 100 | 100 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 120 | 170 |
|  |  | 铬 | mg/kg | 200 | 250 |
|  |  | 锌 | mg/kg | 250 | 300 |
|  |  | 镍 | mg/kg | 100 | 190 |

### 2.4.2污染物排放标准

（1）大气污染物排放标准

本项目大气污染因子（NH3、H2S）执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1标准，臭气排放浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准，沼气燃烧废气河南省2019年度锅炉综合整治方案中规定的排放限值，食堂油烟执行河南省《餐饮业油烟污染物放标准》(DB41/1604-2018)。

表2.4-6  大气污染物排放标准

| 污染 类型 | 标准名称 | 污染因子 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级 | NH3 | 厂界标准值 | 1.5 mg/m3 |
|  |  | H2S |  | 0.06 mg/m3 |
|  | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） | 臭气浓度 （无量纲） | 70 |
|  | 河南省2019年度锅炉综合整治方案 | 颗粒物 | 5mg/Nm3 |
|  |  | SO2 | 10mg/Nm3 |
|  |  | NO2 | 30mg/Nm3 |
|  | 餐饮业油烟污染物排放标准（DB41/1604-2018） | 食堂油烟 | 小型 1.5 mg/m3 |

（2）厂界噪声排放标准

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2标准具体参见表2.4-7。

表2.4-7  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB(A)

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 60 | 50 |

施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表2.4-8。

表2.4-8 建筑施工场界环境噪声排放标准

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

（3）固废

粪便排放执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表6畜禽养殖业废渣无害化环境标准，危险废物执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001），其他一般固废执行《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。

## 2.5评价工作等级以及评价范围、保护目标

### 2.5.1评价工作等级确定

1、大气环境影响评价工作等级

项目营运期产生的废气源主要为猪舍、粪污处理区等产生的恶臭（NH3、H2S），根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN模式计算结果，对照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）（2-6）中的规定，确定大气环境影响评价为二级评价。根据AERSCREEN模式计算得出各污染源占标率见表2.5-2，表2.5-3。

表2.5-1   评价工作级别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax ＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

表2.5-2  面源估算模式参数取值一览表

| 面源 | 无组织 排放源 | 主要 污染物 | 排放强度（t/a） | 面积 | 评价标准 mg/m3 | Pmax % | 评价 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 养殖区 | NH3 | 0.105 | 46464 | 0.20 | 2.13 | 二级 |
|  |  | H2S | 0.0069 |  | 0.01 | 0.59 | 三级 |

由表可见，拟建项目污染物排放占标率最大的为场区无组织排放的NH3，其占标率为P max为2.13%＜10%，确定环境空气影响评价为二级评价。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）中的规定，评价范围的直径或边长一般不应小于5km，环境空气评价范围定为以场区中心点为中点，边长为5km的正方形区域范围内。

2、地表水环境影响评价工作等级

拟建项目所产生的废水主要污染物为COD、BOD5、NH3-N等，全部实现综合利用，无废水外排。根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）表1中所列出的地面水环境影响评价分级判据标准，本项目地面水环境影响评价工作等级确定因素见表2.5-4。

表2.5-4   地表水环境评价工作等级判定表

| 判定等级 | 判定依据 |
| --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q﹤200且W﹤6000 |
| 三级B | 间接排放 | -- |
| 本项目 | 有废水产生，但综合利用，不排放到外环境，按三级B评价 |

根据上表可知，本项目地表水影响评价等级为三级B。重点针对污水处理综合利用的措施、途径及利用的可行性进行分析。

3、噪声环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中有关声环境影响评价工作等级划分的基本原则，项目所在区域属于2标准地区，项目建成后环境噪声变化不明显，因此本评价项目的声环境影响评价工作等级为二级。

4、地下水评价工作等级

项目所在地远离饮用水源保护区，周边无分散式饮用水源地，周边无特殊地下水资源，地下水环境敏感程度属于“不敏感”。

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）建设项目地下水环境影响评价工作等级划分表，见表2.5-5，经判定，项目地下水环境影响评价类别为“Ⅲ类”项目，项目所在区域地下水环境敏感程度定为“不敏感”，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），项目地下水评价等级定为三级。

表2.5-5  地下水环境影响评价分级判定

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

5、环境风险评价工作等级

按照《建设项目环境风险评价技术导则》所规定的方法，根据风险专项评价中建设项目物质危险性识别得出，建设项目涉及的物质中，主要为沼气，沼气储存量为3000m3，折合6.145（1t即813.6m3），低于临界量50t，项目突发环境风险物质数量与其临界量比值见表 2.5-6。

表 2.5-6  突发环境风险物质数量与其临界量比值一览表

| 序号 | 物质名称 | 贮存场所（t） | 是否构成重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最大贮存量q | 临界量Q | q/Q |  |
| 1 | 沼气 | 6.145 | 50 | 0.123 | 不构成 |

由上表可知，本项目突发环境风险物质数量与其临界量比值 Q=0.123＜1，该项目风险潜势为I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目风险评价等级为开展简单分析，见表 2.5-7。

表2.5-7  环境风险评价工作等级

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

6、生态环境评价等级

场址所在地为一般耕地，不涉及基本农田。不属于生态敏感区，项目占地130亩，根据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011），结合项目特点及现场调查，区域内无特殊生态敏感区和重要生态敏感区，因此生态影响评价工作等级为三级，对区域生态环境的影响主要集中在施工期。

表2.5-8  生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |
| --- | --- |
|  | 面积≥20km2或长度≥100km | 面积2km2～20km2或长度50km～100km | 面积≤2km2或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

### 2.5.2评价范围

根据建设项目污染物排放特点及当地气象条件、自然环境状况，确定各环境要素评价范围见表2.5-9。

表2.5-9  评价范围表

| 编号 | 类别 | 评价工作范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境 | 以拟建项目厂址为中心，沿主导风为主轴，边长5km的矩形 |
| 2 | 地表水 | 定性分析 |
| 3 | 噪声 | 厂界外1~200m |
| 4 | 地下水 | 养殖场及沼液消纳地周边1km范围内浅层地下水 |
| 5 | 环境风险 | 以厂址中心为中心点，半径为3km的圆形区域 |
| 6 | 生态环境 | 评为建设项目边界1km内区域。 |

### 2.5.3场址周围环境特点及环境保护目标

（1）场址周围环境特点

区域地表水：评价区域地表水体主要为厂区南侧480米处为赵文献河，本项目畜禽粪便贮存位置与附近最近河道距离满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》中“畜禽粪便的贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400m）”的要求。

（2）环境保护目标

本项目拟建地点位于驻马店市遂平县阳丰镇罗李村任洼西南1.4km处，周边敏感点分布情况为：西侧585m处李芳华庄，东侧419m三所屋村，北侧696m处陈楼村，南侧440m处索店庄，西南侧639m处王来宾村。南侧480米处为赵文献河，向东约4km汇入汝河。项目周围环境保护目标见表2.5-10和附图2。

表2.5-10   环境保护目标一览表

| 环境要素 | 环境保护对象名称 | 与养殖场相对方位 | 距离（m） | 人口 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 陈楼村 | 北侧 | 696 | 532 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类、《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》中附录D环境空气质量浓度 |
|  | 三所屋村 | 东侧 | 419 | 631 |  |
|  | 李芳华庄 | 西侧 | 585 | 365 |  |
|  | 王来宾村 | 西南 | 639 | 439 |  |
| 地表水 | 汝河 | 东侧 | 4000 | / | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  | 赵文献河 | 南侧 | 480 | / | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类 |
| 地下水 | 场区下游村庄地下水、配套沼液消纳地附近村庄地下水 | / | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 土壤 | 配套沼液消纳地附近土壤环境 | / | 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018） |
| 噪声 | 场区四周场界 | / | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 |

## 2.6 评价方法及工作程序

以国家法律、法规为依据，征询有关主管部门对工程建设工作的意见；考察、踏勘、监测本工程所选场址及运输线路周围的环境现状；分析该项目建设可能带来的环境问题；结合当地实际，确定主要影响因素，运用合适的预测模式预测环境影响程度、范围，以清洁生产、循环经济为原则，分析工程污染治理措施的可行性，提出相应的对策、措施、建议，在以上工作的基础上作出建设可行与否的评价结论。本次评价工作程序见图2-1。

图1-1  环境影响评价工作程序图

# 3、项目概况及工程分析

## 3.1原有工程概况与工程分析

遂平县新旺农牧发展有限公司于2018年3月16日填报了《遂平县新旺农牧发展有限公司养殖场项目环境影响评价登记表》，并完成备案，备案编号：201841172800000050。本次评价以原有工程环评及验收监测报告作为依据对项目原有工程进行回顾性分析，污染源强采用估算法进行估算。

### 3.1.1原有工程基本情况

项目名称：遂平县新旺农牧发展有限公司养殖场项目

建设单位：遂平县新旺农牧发展有限公司

项目投资：300万元

工程占地：原有登记表备案占地13000m2，实际占地15000m2

建设规模：年存栏2000头生猪，出栏4500头生猪。

工作制度及职工：项目原有职工7人，均在场内食宿，年工作365天，三班制，每班8小时。

### 3.1.2原有工程项目组成

根据现场调查及建设单位提供材料，项目原有工程建有7座育肥舍、高压冲洗房、病死猪暂存间、办公用房等主体工程，具体项目组成详见表3-1。

表3-1  项目原有工程项目组成

| 项目组成 | 工程内容 |
| --- | --- |
| 主体工程 | 育肥舍 | 7栋，规格为42m×14m，总建筑面积为4116m2 |
| 辅助工程 | 门卫 | 建筑面积32.5m2 |
|  | 高压冲洗房 | 1个，总建筑面积为52m2 |
|  | 宿舍楼 | 2层，总建筑面积为224m2 |
|  | 装猪台 | 总建筑面积为50m2 |
|  | 病死猪暂存间 | 总建筑面积为12m2 |
|  | 危废暂存间 | 总建筑面积为12m2 |
| 公用工程 | 给水系统 | 本项目用水由厂区1口自备井供应，深度80m |
|  | 排水系统 | 本项目排水采用雨污分流，雨水经雨水管道排到厂区外部，养殖废水和生活污水经场区内沼气池处理后，生成沼液作为农肥综合利用，不外排。 |
|  | 供电系统 | 本项目电源由遂平县阳丰镇供电所专线供电 |
|  | 供热工程 | 养殖舍：猪舍墙体为保温材料，可以减少猪舍热量损失，项目采用热交换系统用于冬季猪舍取暖。 办公生活区：本项目人员冬季取暖采用空调 |
|  | 沼气综合利用系统 | 本项目沼气池产生的沼气经配套的沼气净化装置净化后用于职工食堂用作炊事燃料，多余的沼气用于沼气锅炉。场区配套沼气净化装置1套 |
|  | 沼液利用管网系统 | 沼液由沼液储存池引至施肥农田，沼液输送管道总干管长度200m，主管100米，支管100m |
| 环保工程 | 废水处理 | 污水处理系统1套，处理规模50m3/d，污黑膜沼气池1座，容积576m3，沼液储存池1个，总容积1166m3 |
|  | 固废 | 医疗废物 | 危废暂存间1个，占地面积12m2，并按照危废贮存的要求设计，危废暂存间符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求 |
|  |  | 病死猪 | 病死猪暂存间1间，12 m2。 |
|  | 废气 | 恶臭气体 | 猪舍设置通风系统，及时清理猪粪，保持室内干燥，对沉淀池加装顶盖，减少恶臭气体排放。 |

### 3.1.3原有工程总平面布置

项目原有登记表备案占地13000m2，实际占地15000m2，场区入口位于场区北部，场区北部设有职工宿舍，东部布置猪舍，；西部设置办公区。项目总平布置详见附图三。

### 3.1.4原有工程主要生产设备

项目原有工程主要生产设备详见表3-2。

表3-2  项目原有工程主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 饲料罐 | 7套 |
| 2 | 风机 | 14台 |
| 3 | 饮水器 | 105个 |
| 4 | 蓄水池 | 1座 |
| 5 | 地磅 | 2套 |
| 6 | 热水器 | 2个 |

### 3.1.5原有工程原辅材料及能源消耗

项目原有工程主要原辅材料及能源消耗详见表3-3。

表3-3  项目原有工程主要原辅材料及能源消耗一览表

| 序号 | 原辅材料名称 | 年消耗量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 饲料 | 584t |
| 2 | 植物除臭剂 | 0.05t |
| 3 | 脱硫机 | 0.15t |
| 4 | 消毒剂 | 0.5t |
| 6 | 水 | 2000t |
| 7 | 电 | 9万KWh |
| 8 | 防疫药品 | 0.5t |

## 3.2本期改扩建项目概况

### 3.2.1基础情况

项目名称：遂平县新旺农牧发展有限公司养殖场项目；

项目代码：2019-411728-03-03-073773；

建设单位：遂平县新旺农牧发展有限公司；

项目性质：改扩建；

建设地点：遂平县阳丰镇罗李村任洼西南1.4km处；

占地面积：15000m2（本期项目不新增用地，利用现有猪舍增加养殖量）

投资总额：本期项目总投资800万元，其中环保投资35万元，约占总投资的3.75%；

建设规模：本期项目建成后全厂年出栏10000头生猪，（本期新增存栏量3000头，出栏量增加5500头） ；

人员编制：本期新增员工10人，建成全厂职工共17人；

工作制度：24小时工作制，年工作365天，工作时数8760h；

本项目改扩建后，项目建设内容一览表见表3-4。

表3-4 本期改扩建项目主要建设内容一览表

| 项目组成 | 工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 育肥舍 | 7栋，规格为42m×14m，总建筑面积为4116m2 | 利用现有部分改造，本期不新增 |
| 辅助工程 | 门卫 | 建筑面积32.56m2 | 利用现有 |
|  | 高压冲洗房 | 1个，总建筑面积为52m2 | 利用现有 |
|  | 宿舍楼 | 2层，总建筑面积为224m2 | 利用现有 |
|  | 装猪台 | 总建筑面积为50m2 | 利用现有 |
|  | 病死猪暂存间 | 总建筑面积为12m2 | 利用现有 |
|  | 危废暂存间 | 总建筑面积为12m2 | 利用现有 |
| 公用工程 | 给水系统 | 本项目用水由厂区1口自备井供应，深度80m | 利用现有 |
|  | 排水系统 | 本项目排水采用雨污分流，雨水经雨水管道排到厂区外部，养殖废水和生活污水经场区内沼气池处理后，生成沼液作为农肥综合利用，不外排。 | 部分利用现有，部分本期改造 |
|  | 供电系统 | 本项目电源由遂平县阳丰镇供电所专线供电 | 利用现有 |
|  | 供热工程 | 养殖舍：猪舍墙体为保温材料，可以减少猪舍热量损失，项目采用热交换系统用于冬季猪舍取暖。 办公生活区：本项目人员冬季取暖采用空调 | 利用现有 |
|  | 沼气综合利用系统 | 本项目沼气池产生的沼气经配套的沼气净化装置净化后用于职工食堂用作炊事燃料，多余的沼气用于沼气锅炉。场区配套沼气净化装置1套 | 利用现有 |
|  | 沼液利用管网系统 | 沼液由沼液储存池引至施肥农田，沼液输送管道总干管长度200m，主管100米，支管100m | 本期改扩建 |
| 环保工程 | 废水处理 | 污水处理系统1套，处理规模50m3/d，污黑膜沼气池1座，容积1500 m3（新增924 m3），沼液储存池2个(本期新增一个2034m3)，总容积3200m3 | 本期改扩建 |
|  | 固废 | 医疗废物 | 危废暂存间1个，占地面积10m2，并按照危废贮存的要求设计，危废暂存间符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求 | 利用现有 |
|  |  | 病死猪 | 病死猪暂存间1间，12 m2。 | 利用现有 |

### 3.2.2改扩建后项目主要产品方案、养殖规模

本项目包括育肥猪，本扩建项目建成后，规划建设规模为常年存栏量500头（比现有存栏增加3000头），具体养殖规模见表3-5、3-6。

表3-5  本期扩建设计养殖方案

| 名称 | 新增存栏量（头） | 存栏周期（d） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 育肥猪 | 3000 | 90 | 育肥 |

表3-6  本期扩建后设计养殖方案

| 名称 | 本期扩建后全厂存栏量（头） | 存栏周期（d） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 育肥猪 | 5000 | 90 | 育肥 |

表3-7   设计养殖能力一览表

| 养殖单元名称 | 单元数量（舍） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 育肥舍 | 7 | 利于现有场内猪舍 |

根据建设单位提供资料，现有厂区猪舍仍有空余，可满足本期改扩建项目新增生猪存栏量，因此本期改扩建项目只对生产设备进行补充，增加猪舍风机、饮水器数量等，不新增猪舍。本项目建成后，主要包括主体工程及辅助工程的设备清单见表3.8。

表3-8     本期扩建项目建成后全厂主要设备一览表

| 1、养殖场舍构筑物 | 配套设备 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 数量（个） | 饲料罐（个） | 风机（套） | 饮水器（个） |  |
|  |  | 每舍 | 总数 | 每舍 | 总数 | 每舍 | 总数 | 本期项目饮水器增加175个、风机增加42个 |
| 育肥舍 | 7 | 1 | 7 | 8 | 56 | 40 | 280 |  |
| 2、辅助设施构筑物 | 配套设备 | / |
| 宿舍楼 | 2层 | 利用现有 |
| 蓄水池 | 1个 | 利用现有 |
| 餐厅 | 餐饮用具若干 | / |
| 装猪台 | 地磅2套 | 利用现有 |
| 洗澡间 | 热水器2个 | 利用现有 |

### 3.2.3主要原辅材料及动力消耗

（1）饲料来源及储存方式

本项目场区内不设饲料制作车间，全部饲料均由外部饲料加工厂统一配送，采用全自动配送上料系统和限位猪槽，机械化操作，定时定量供应饲料，保证生猪饮食需求。

项目饲料用量见表3-9。

表3-9   项目饲料用量一览表

| 类别 | 猪只类型 | 存栏规模（头） | 消耗定额 （kg/d·头） | 日消耗量（t/d） | 年消耗量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现有 | 保育猪 | 2000 | 0.8 | 1.6 | 584 |
| 本期新增 | 保育猪 | 3000 |  | 2.4 | 876 |
| 建成后全厂 | 保育猪 | 5000 |  | 4 | 1460 |

（2）辅助材料消耗

项目辅助材料主要包括植物除臭剂、脱硫剂、消毒药品及防疫药品。其中植物除臭剂为喷洒在猪舍、沼气工程、堆肥区和沼液暂存池等区域，用来抑制恶臭的产生，植物除臭剂1kg可喷洒500m2；脱硫剂为氧化铁，用来对沼气净化脱硫；消毒剂主要用于公司日常对人员、猪舍及进出场区的车辆消毒；项目防疫药品的种类为伪狂犬疫苗、猪瘟疫苗、口蹄疫疫苗、蓝耳病疫苗4种，出栏的商品猪每头各需1份。项目建成后，主要辅助材料及资源能源消耗汇总见下表3-10。

表3-10   项目主要辅助材料及资源能源消耗一览表

| 资源能源名称 | 单位 | 数量 | 储存方式 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期新增 | 扩建后全厂 |  |
| 电 | 万度/年 | 3 | 12 | / |
| 水 | m3/a | 2193 | 5096 | / |
| 植物除臭剂 | t/a | 0.06 | 0.11 | 主要为丝兰、银杏叶、茶多酚、葡萄籽、樟科植物、桉叶油、松油等多种植物提取物，储存于项目仓库 |
| 脱硫剂 | t/a | 0.3 | 0.45 | 主要成分为氧化铁，需要时由负责项目环保工程的施工单位安装，不在厂内暂存。 |
| 消毒剂 | t/a | 0.4 | 0.9 | 储存于项目仓库 |
| 防疫药品 | t/a | 0.6 | 0.9 | 储存于专门设置的仓库中的疫苗专用冰柜 |

## 3.3养殖工艺流程

本期改扩建项目养殖工艺与现有工程养殖工艺相同。本项目共涉及1个阶段，即生长育肥阶段其工艺流程如下：

育肥舍在进猪前应进行维修和彻底地冲洗、消毒。进猪后保持舍内清洁、干燥、通风良好、饮水充足，温度控制在18~22℃，夏季注意防暑降温。转群时应将原圈猪按体重大小、性别、强弱分群，每群大小应视圈舍大小而定，一般为10~20头。

每月要定期称重，以检查饲喂效果。经常检查猪群的采食、发育等情况，及时调整饲料配方，发现疫病及时报告，采取有效措施进行治疗和处理。保育猪和育肥猪养殖过程工艺流程及产污环节见图3-1。

图3-1  工艺流程及产污环节图

### 3.3.1养殖设备工艺

（1）供料系统

本项目场区内不设饲料制作车间，饲料由饲料厂统一配送，猪场采用全自动配送上料系统和限位猪槽，机械化操作，定时定量供应饲料，保证生猪饮食需求，同时减少浪费，节约人力和饲料用量，降低生产成本。

（2）饮水系统工艺说明

项目采用先进的限位饮水器，限位饮水器的底部槽体液面始终维持在2cm的液面高度，在此液面高度时，饮水器与外界空气形成负压，当生猪喝水时，饮水器与空气接触，内部压力大于外部压力，水自动地从管内流出直至液面高度在2cm时饮水器自动停止供水。能保证生猪随时饮用新鲜水，同时避免不必要的浪费，节约水资源。

（3）取暖系统工艺

项目通过优化猪舍结构设计、墙体做隔热保温层来切断猪舍内外热传递。同时，猪舍冬季通风换气时，通过热交换系统对进、出风实行热交换，使猪舍内温度保持在猪适宜的温度范围内。具体措施如下：

猪舍结构：墙体外铺挤塑式聚苯乙烯隔热保温板（冬季有很好的阻热作用）+猪舍内热交换系统（冬季有效利用热量，较少热量损失）+ 风机（夏季有很好的通风作用）。墙体由挤塑式聚苯乙烯隔热保温板（简称“挤塑板”）来切断猪舍内外热传递，该材料具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点，其结构的闭孔率达到了99%以上，形成真空层，避免空气流动散热，确保其保温性能的持久和稳定。

热交换系统主要原理：热交换通风系统主要包括猪舍保温墙、风机、风管布风管及窗户等。其中布风管和进风管相联通安装于猪舍上部，中间为猪群生活的漏缝板，猪舍下部为封闭的排风道，变速风机位于猪舍另一侧排风道中间。当变速风机启动时，从封闭通道抽出猪舍内部污浊高温的空气，室外清新的冷空气经由进风道进入猪舍内。因进风管采用导热性能较好的材料制成，在冷空气进入猪舍内的过程中，可通过进风管壁与猪舍内空气进行充分的热交换，使进入猪舍的新鲜空气温度大大提高，避免了猪群在生长过程中的冷应激作用。

在对猪舍内外空气进行交换的同时，也进行热量交换，猪舍在热交换的过程中，实施最小通风量，防止过度通风带来不必要的热量损失。运行时，新风从排风获得热量，温度升高，通过换热芯体的全热换热过程，让新风从排风中回收能量，保证在通风时也保持猪舍内部温度，既保证了猪群对新鲜空气的需要，又保证猪舍内有害气体不超标，同时满足了通风和稳定猪舍温度的需求，节约了能源消耗，降低了饲养成本。

冬季保温：主要是通过猪舍墙体保温材料与外部断绝热交换，猪舍内部通风通过热交换系统进行，实施最小通风量，既保证猪需要的氧气量，又保证猪舍内有害气体不超标，防止过度通风降低猪舍温度。

（4）降温系统

夏季降温：夏季采用喷雾降温，停止热交换系统工作，同时打开密闭的风机，利用风机通风。所有的温控全部由电脑程序自动控制，包括空气过滤、风机开启、地辅热启动，自动湿度调节等，该系统旨在给生猪提供一个温度适宜、湿度适中的饲养小环境。

（5）卫生防疫

在各阶段猪出栏后，通过过氧乙酸对猪舍进行消毒处理，发生特别疫情时用高锰酸钾消毒液进行消毒处理。

场内部养殖区、办公生活区建设实体隔离墙；场区、生产场区大门口建设与门同宽，长4m，宽2m，深0.2m的消毒池。

（6）漏缝地板粪污处理

生猪饲养猪舍采用漏缝地板饲养，漏缝地板下设贮存池，粪尿在贮存池中贮存后到治污区，通过固液分离机对粪污进行干湿分离，猪粪用于生产有机肥原料，废水进入沼气工程区生产沼气。

### 3.3.2养殖模式与清粪模式

（1）猪场养殖模式

猪舍的设计养殖模式与清粪工艺、养殖规模、饲养方式、劳动效率、卫生防疫及养殖成本都有着密切的关系。通过考察及查阅相关资料得知，目前国内已建猪场并存的模式有农舍式、通仓式、生态垫料和高架床等。

A、农舍式

农舍式基本上由传统的农家猪舍改造集合而成，每个养猪单元内划分休息区、喂食饮水区、排粪区。排粪区内的尿液至收集槽内汇集，猪粪由人工清除后运出，以水冲洗残渣，属于环保部认定的干清粪模式。

优点：该模式符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中4.3款“新建、改建、扩建的畜禽养殖场应采取环保部认定的干清粪工艺，采取有效措施及时、单独清出，不可与尿、污水混合排出，并将产生的粪渣及时运至贮存或处理场所，实现日产日清”的要求。粪便与尿液分离彻底，废水污染物浓度低，便于污水的后续处理。

缺点：该模式存在以下问题：a、难以实现机械化操作，平均一名饲养员只能饲养300头生猪，劳动力需求大；b、猪舍占地面积大，相应的增加了冲洗面积，冲洗水量和废水产生量大；c、单位面积经济产出低，不适于集约化经营。

B、通仓式

通仓式为20世纪80年代由西方引进的水冲粪模式改造而来，圈舍呈条排式设计，净道和脏道于圈舍两端贯穿，净道上料、脏道清粪。脏道设于车间内或车间内，猪粪尿排入脏道内，由人工清出固粪，尿液排入集尿池内，再用水冲洗猪舍和脏道。

优点：可保持猪舍内的环境清洁，利于动物健康。劳动强度小，劳动效率高。

缺点：耗水量大，废水污染物浓度高，固液分离后，大部分可溶性有机质及微量元素等留在污水中，分离出的固体物养分含量低，肥料利用价值较小，另外污水处理基建投资大，动力消耗及运行成本均较高。

C、生态垫料

发酵床为日本、台湾等地区广泛采用的养殖工艺，由福建、山东等地引入。具体工艺是粪尿排至舍内预铺设垫料上，再利用生猪的拱翻习性作为机器加工，使猪粪、尿和垫料充分混合，通过发酵床的分解发酵，使猪粪、尿中的有机物质得到充分的分解和转化，植物以尚未消化的猪粪为食饵，繁殖滋生。随着猪粪尿的处理，臭味也就没有了。而同时繁殖生长的大量植物又向生猪提供了无机物营养和菌体蛋白质被猪食用，从而相辅相成将猪舍垫料发酵床演变成微生态饲料加工厂，达到无臭、无味、无害化的目的，是一种无污染、无排放的、无臭气的新型环保生态养猪技术。其特点是粪污固性化，利于资源化处理利用，排污周期长，养殖期无需人工清粪。

优点：基建投资小；冬季猪舍不需加温，节约资源能源；粪污资源化利用程度高；无需人工清粪。

缺点：垫料菌种投资大；生猪料肉比低，生长周期长，饲料投入大；猪粪在垫料上需要翻料埋粪，劳动强度大；夏季温度高，需做降温处理，冬季不宜冲水，垫料干燥，猪舍内粉尘量大，易引发呼吸道疾病。

D、高架床

高架床属欧美等西方国家推广和普遍采用的先进养殖模式，猪舍设计为高架网床漏缝板，下部设集粪池，猪粪和尿液经漏缝板下泄至集粪池内，池中预加水作水封，单池排贮周期为2~3个月，待猪出栏时，将贮粪池冲水，尿、粪混合物一次排出贮池。

优点：基建投资小；粪污无需人工清理，清理周期长；猪舍平时无需冲洗，用水量和排水量小。

缺点：粪污经长时间浸泡，污染物浓度高，固液分离难度大，增加后续污水处理成本。

（2）项目设计养殖模式与清粪模式

通过对比目前国内主要的养殖模式和清粪模式，采用环保部认定的干清粪工艺作为公司养殖清粪模式。

公司采用了切合实际的环保部认定的干清粪工艺，养殖周期内粪污水收集于舍下，可做到充分的厌氧杀菌、适度降低有机物浓度，避免在施用农田过程中出现二次发酵的现象。同时免除了清水用于圈舍粪尿日常清理，粪尿产生即依靠离开猪舍进入猪舍下部储存池，粪污离开储存池即进行干湿分离和无害化并全部实现综合利用，不混合排出。

圈舍冲洗仅在转栏时进行，废水产生量少；粪污在存栏周期内在圈舍内储存不排外，粪污离开圈舍即进行干湿分离，废水经厌氧发酵处理后做农肥施用于农田，固形物则经过堆肥发酵作为有机肥原料外售，实现了粪污的资源化利用。

与目前国内采用的集中常用的养殖模式对比，本项目所用环保部认定的干清粪模式具有以下优点：①项目养殖模式实现了干清粪，符合技术规范要求；②项目养殖模式适合进行大规模集约化养殖；③减少了劳动强度和人力资源消耗；④采用立体设计结构，生猪饲养、粪污清理和废水收集垂直进行，减少了占地面积。

本项目采用环保部认定的干清粪工艺，符合《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发［2012］151号）要求，且与其他模式相比具有明显优势和先进性。综合对比分析，项目选取模式可行。

### 3.3.3污染治理工程工艺

一、清粪工艺

本项目采用环保部认定的干清粪工艺：猪只生活在漏缝地板上，猪舍内产生的猪粪由于猪的踩踏及重力作用离开猪舍进入猪舍底部的粪污储存池，储存池底部设计成一端高一端低的倾斜结构，排粪塞位于最低端，项目粪污储存池定期排空，排空时粪尿依靠储存池底部坡度由储存池排出，进入干湿分离机进行干湿分离，粪渣制肥，粪液厌氧发酵，沼液贮存在沼液储存池内用于周围土地消纳，全部综合利用。

图3-2   项目粪污处理工艺流程图

本项目干湿（固液）分离工段设有收集池，粪尿进入收集池后，再通过无堵浆液泵将猪粪尿抽送至固液分离机，分离后的固态猪粪送至固粪处置区生产有机肥原料；液体进入污水处理站进行厌氧发酵。

二、猪舍、粪污池除臭工艺

（1）项目采用环保部认定的干清粪工艺，项目采用墙体集热板、猪舍内热交换系统、红外灯和喷雾相结合进行猪舍内温度控制，降低舍内有害气体浓度。

（2）在猪舍设置通风口、鼓风机等换气设备，定期进行通风换气，加快排除有害气体。

（3）养殖场场区等消毒应采用环境友好的消毒剂和消毒措施，防止产生氯代有机物及其他二次污染物。

（4）加强场区及场界的绿化，场区绿化以完全消灭裸露地面为原则，选择适宜吸臭植物种类，广种花草树木，场界边缘地带种植双季槐等高大树种形成多层防护林带，以降低恶臭污染的影响程度。

（5）对猪舍、收集池、沼液储存池周边、固粪处置区喷洒除臭剂。

三、粪污水处理工艺

本项目粪污水处理工艺见图3-3。

图3-3 工程污水处理工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

在选用粪污处理工艺时，根据养殖场的养殖种类、养殖规模、粪污收集方式、当地的自然地理环境条件、排放去向等因素确定工艺路线及处理目标，本工程设计结合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中要求对污水进行处理。

本项目粪污处理系统的核心技术是“盖泻湖沼气池”，粪便污水经固液分离后进入盖泻湖沼气池，在沼气池内进行厌氧发酵，经厌氧发酵去除了大部分有机物，设计发酵周期为30天，发酵结束后，沼渣进入固粪处置区，最终用于制作有机肥基肥打包出厂外售。厌氧发酵产生的沼气经净化后，用于伙房灶台，多余用于沼气热水炉。

黑膜沼气池：主要处理经固液分离后的粪污水。

沼液储存池主要用于在非施肥季节期间储存沼液。

本项目盖泻湖沼气池采用常温发酵，沼气池主体工程位于地下，塘口、底部用HDPE黑膜密封，采用全封闭结构，沼气池内的温度能保持常温发酵。废水处理产生的沼气经配套净化装置净化后，部分供给职工食堂使用，剩余部分全部供沼气锅炉使用；沼液在非施肥季节储存于沼液储存池，满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81-2001）相关要求，盖泻湖沼气池结构见图3-4。

图3-4 盖泻湖沼气池结构示意图

四、沼气利用工程

图3-5  沼气利用流程及产污环节图

沼气从厌氧反应器流入管道，首先经过冷凝水去除罐和脱硫装置，其目的是净化沼气。净化后的沼气从储气柜进入后续沼气利用系统。

（1）脱水器（气水分离器）

沼气是高湿度气体，脱水是因为导气管中积累了水会溶解硫化氢腐蚀管道，此外当沼气被加压储存时，沼气中的水会凝结冻坏储气罐。发酵装置出来的沼气中所含的水分形式是饱和水蒸气，一般采用冷分离法将其除去。通过调整压力引起混合气体温度发生变化，使水蒸气从气态冷凝为液态的水后，将其从沼气中脱除。

在沼气输送过程中，还有一部分水要析出。为了避免析出的水分腐蚀或堵塞管道，常在管路的最低处安装集水器或者放水阀门，定期排出集水器中的水。

（2）脱硫（硫化氢的去除）

本工程采用干法脱硫，脱硫剂主要成分为硫化铁。干法脱硫是在圆柱状脱硫装置内装填一定高度的脱硫剂，主要成分为氧化铁，沼气自下而上通过脱硫剂，H2S被去除，实现脱硫过程。一般干法脱硫常用的脱硫剂为氧化铁，其粒状为圆柱状。氧化铁干法脱硫的原理分为氧化反应和还原再生反应两部分，具体如下：

Fe2O3·H2O+3H2S=Fe2S3·H2O+3H2O

由上面的反应方程式可以看出，Fe2O3吸收H2S变成Fe2S3，随着沼气的不断产生，氧化铁吸收H2S，当吸收H2S达到一定的量，H2S的去除率将大大降低，直至失效。Fe2S3是可以还原再生的，与O2和H2O发生化学反应可还原为Fe2O3，原理如下：

2Fe2O3·H2O+3O2＝2Fe2O3·H2O+6S

综合以上两反应式，沼气脱硫反应式如下：

H2S+1/2O2＝S+H2O（反应条件是Fe2O3·H2O）

由以上化学反应方程式可以看出，Fe2O3吸收H2S变成Fe2S3，Fe2S3要还原成Fe2O3，需要O2，通过鼓风机在脱硫装置之前向沼气中投加空气即可满足脱硫剂还原对O2的要求。

因此，在沼气进入脱硫装置通过脱硫剂时，同时鼓入空气，脱硫剂吸收H2S失效，空气中的O2将失效的脱硫剂还原再生成Fe2O3，此工艺即为沼气干法脱硫的连续再生工艺。

Fe2O3脱硫剂为条状多孔结构固体，对 H2S能进行快速的不可逆化学吸附，数秒内可将 H2S脱除到1×10- 6以下。脱硫剂工作一定时间后，其活性会逐渐下降，脱硫效果逐渐变差。当脱硫装置出口沼气中H2S的含量超过 20mg/m3时，就需要对脱硫剂进行处理。当脱硫剂中硫未达到30%时，脱硫剂可进行再生；若脱硫剂硫容超过30%时，就要更新脱硫剂。项目一年更换一次脱硫剂。

经类比牧原公司内乡十五分场污水处理设施实际运行效果，经采用专用沼气脱硫剂脱硫后，硫去除率可达到95%以上，经核算沼气净化后H2S含量不高于20mg/m3。一般厌氧池设计时，采取有防腐措施，经脱硫处理后的沼气不会对厌氧池产生大的腐蚀影响，即其因腐蚀导致沼气泄露的可能性很小。

本项目脱硫剂由供应厂商统一提供，废脱硫剂由供应厂商统一回收处置。

（3）沼气利用方案

沼气优先用于食堂灶台，其余部分用于沼气锅炉。

五、有机肥发酵工艺

（1）堆肥工艺比较

根据堆肥技术的复杂程度以及使用情况，目前我国主要有三大类堆肥系统：条垛式、静态垛式和反应器系统。

本项目参照其他公司试验研究，在条垛堆肥的基础上进行了改进：选用专门的铲车翻堆机定期翻堆，操作简单，同时该铲车翻堆机还具有破碎的功能，可增大物料的充氧量，更有利于好氧堆肥。为减小气候条件对堆肥的影响，项目固粪处置区采用半封闭场棚结构（顶部架设彩瓦拱棚、三面设置不低于1.0米高围挡、地面水泥硬化），受气候条件影响的程度降低；在固粪处置区通过喷洒植物型除臭剂对恶臭气体进行脱除，操作简单；公司对堆肥发酵场进行了改进，通过整合治污区，合理配置资源，一定程度上减小了堆肥所需的占地面积，同时还减少了运输粪便带来的环境污染。

因此本项目采用改良后的条垛堆肥方式。

（2）堆肥工艺介绍

本次项目采用改良条垛堆肥工艺进行粪污堆肥处理，处理工艺如下：

①原料预处理

堆肥过程中，合理的碳氮比是高效堆肥发酵的前提。碳素是堆肥微生物的基本能量来源，也是微生物细胞构成的基本材料。堆肥微生物在分解含碳有机物的同时，利用部分氮素来构建自身细胞体，氮是构成细胞中蛋白质、核酸、氨基酸、酶、辅酶的重要组成部分。经过长期的实际生产与研究经验，公司对猪粪堆肥的C/N比设为28，本项目利用比较廉价且有机物含量高、吸附能力强的谷糠为辅料进行碳氮比调节。

场区运营初期产生的新鲜猪粪经晾晒后，添加菌种进行发酵；后续产生的新鲜猪粪与初期产生的半成品有机肥基肥混合发酵。

②发酵

本项目发酵为好氧发酵，发酵时间为15天。好氧发酵是在有氧气存在的条件下，利用好氧微生物的外酶将物料分解为溶解性有机质，溶解性有机质可以渗入微生物细胞内，微生物通过新陈代谢把一部分溶解性有机质氧化为简单的无机物，为微生物的生命活动提供能量，其余溶解性有机物被转化为营养物质，形成新的细胞体，使微生物不断繁殖，从而促进物料中可被生物降解的有机质向稳定的腐殖质转化。

本项目混合后的物料用铲车翻堆机在发酵区堆成条垛状，条垛每条宽约1.8m，高1.2—1.6m。每天用铲车翻堆机翻堆一次，使物料充氧充分，可使堆体在1—3天内温度上升至25—45℃，堆体温度达到60—70℃后发酵稳定，物料中纤维素和木质素也开始分解，腐殖质开始形成。堆体温度最高能达到80℃，充分发酵后温度逐步降低。

翻堆的同时可将物料充分混合均匀，经发酵后的物料含水率约为40%。

本项目堆肥发酵过程分为4个阶段：

A、升温阶段

这个过程一般指堆肥过程的初期，在该阶段，堆肥温度逐步从环境温度上升到45℃左右，主导微生物以嗜温性微生物为主，包括细菌、真菌和放线菌，分解底物以糖类和淀粉为主，期间能发现真菌的子实体，也有动物及原生动物参与分解。

B、高温阶段

堆温升至45℃以上即进入高温阶段，在这一阶段，嗜温微生物受到抑制甚至死亡，而嗜热微生物则上升为主导微生物。堆肥中残留的和新生成的可溶性有机物质继续被氧化分解，复杂的有机物如半纤维素-纤维素和蛋白质也开始被强烈分解。微生物的活动交替出现，通常在50℃左右时最活跃的是嗜热性真菌和放线菌，温度上升到60℃时真菌几乎完全停止活动，仅有嗜热性细菌和放线菌活动，温度升到70℃时大多数嗜热性微生物已不再适应，并大批进入休眠和死亡阶段。

本公司采用现代化的工艺生产有机肥基肥，最佳温度为55℃，这是因为大多数微生物在该温度范围内最活跃，最易分解有机物，而病原菌和寄生虫大多数可被杀死。

C、降温阶段

高温阶段必然造成微生物的死亡和活动减少，自然进入低温阶段。在这一阶段，嗜温性微生物又开始占据优势，对残余较难分解的有机物作进一步的分解，但微生物活性普遍下降，堆体发热量减少，温度开始下降，有机物趋于稳定化，需氧量大大减少，堆肥进入腐熟或后熟阶段。

D、腐熟保肥阶段

有机物大部分已经分解和稳定，温度下降，为了保持已形成的腐殖质和微量的氮、磷、钾肥等，要使腐熟的肥料保持平衡。堆肥腐熟后，体积缩小，堆温下降至稍高于气温，应将堆体压紧，有机成分处于厌氧条件下，防止出现矿质化，以利于肥力的保存。发酵后的固体有机肥，经过腐熟度检测、质量检测、安全检测后在发酵场通过自然风干、晾晒等方法把含水量降至30%以下，然后进行人工装袋，外售。

本项目拟选取有机肥肥料工艺流程如下：

图3-6   制肥工艺流程及产污环节图

本期扩建项目利于现有工程设置的1个固粪处置区（有机肥基肥料生产车间），固粪处置区三面设置1米高围挡，顶部设置顶棚，地面水泥混凝土硬化，能够有效起到防风、防雨、防渗的三防作用。

六、卫生防疫系统

（1）卫生防疫(猪舍、人员、车辆消毒)

在猪出栏后，通过高压水枪喷淋过氧乙酸对猪舍进行消毒处理，发生特别疫情时用高锰酸钾消毒液进行消毒处理。场内部养殖区、办公生活区建设实体隔离墙；场区内人员通过密封通道到达猪舍单元，饲料车和其它车辆通过专门道路到达指定区域；场区、生产场区大门口建设与门同宽，长4m，宽2m的消毒池。

（2）消毒防疫管理制度

①猪流管理制度

段长之间要提前沟通，(哺乳转保育转育肥)。

转猪群前先做好计划，安排好车辆，认真彻底消毒。

死猪无害化处理——生产区内死亡猪尸体，应于同一天内妥善弃置于指定的区域内转走。

②车流管理

a、外部拉猪车

包括种猪、商品猪、淘汰猪等运输车辆。

活动范围：场外装猪台区域

消毒要求：进场检查消毒情况，出示消毒凭证，装猪后及时清刷，消毒装猪台。必须根据车辆来源，运输猪的危险性做好相应的防控，避免车辆的接触，人员的接触，乃至车辆内物品，人员的衣物等的处理。

b、公司送料车

活动范围：生产区指定的路线

消毒要求：进入大门时要对车辆全面清洗消毒，经过消毒池进入场内，在生产区内卸料时要避免饲养员直接接触饲料车，可以指定专人操作，杜绝司机下车。

c、内部转猪车辆

活动范围：生产区内----转猪台

消毒要求：装猪前后都要消毒，活动范围尽量缩小，在装猪台清洗消毒，清洗污水入粪池。

d、场外其他办公车辆

活动范围：非必要进场的车辆一律在场外，需进场车辆在生活区内停放。

消毒要求：大门口消毒后进入。

③人员流动管理

请假制度：员工外出必须到办公室领取请假条，注明场区、工段、请假时间段、单元代理人后，交予领导签批(1—3天由段长签批，3天以上需由场长签批)，领导签批后将假条交予办公室存档。

进场流程(从黑区进入灰区)：

进入生产区流程(灰区进入白区)：

进单元：

其他饲养员帮忙转猪生物安全流程：

外来施工人员进入生产区生物安全流程

病死猪剖检台生物安全流程：

各岗位人员执行生物安全流程注意事项：

人员跨场调动--生活区隔离3天后方可进生产。

家属(学生放假，家属驻场)洗澡更衣后进场，活动区域仅限生活区。

施工人员——门口洗手，沾脚后在指定施工区域内作业，区域受限，警戒标示。

巡场人员——生产管理，技术人员，财务等进出厂区，在生产区洗澡更衣方可进入。

场内后勤服务人员—水电维修等进段更衣，进单元换鞋。料车司机不下车。治污人员划定活动路线。

生产区内所有人员统一着工装，不允许有其他衣服，所有工装不允许带出生产区。

## 3.4污染源及源强分析

### 3.4.1施工期污染源

本项目为改扩建项目，本期改扩建项目主要依托现有工程，不新建猪舍，施工主要为环保设施依上升级扩容，施工期较短。

#### 3.4.1.1大气污染源

主要为建筑材料堆场造成的无组织排放粉尘、施工机械产生的机械废气以及运输车辆产生的汽车尾气和运输扬尘。

#### 3.4.1.2废水污染源

主要分为建筑废水以及施工人员生活污水。

建筑废水主要为各种施工机械设备运转的冷却及洗涤用水和施工现场清洗、建材清洗、混凝土养护产生的废水。建筑废水产生量很小，约为0.2m3/d，经沉淀后用于地面洒水除尘。

生活污水为施工人员日常生活产生的废水，生活污水主要包括粪便污水及洗漱污水等，本项目施工期施工人员10人，施工期为1个月，施工人员每人每天生活污水量为30L，则施工期生活污水产生量为1.5m3/d，整个施工期的生活污水产生量为45m3，生活污水经化粪池处理后定期由附近农民拉走堆肥，不外排，对环境影响不大。

#### 3.4.1.3噪声污染源

本项目施工建设期涉及的施工机械在施工过程中将会产生噪声，噪声源强为72~90dB(A)。

#### 3.4.1.4固体废物

本项目在施工过程产生的主要固体废物为：建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾及施工土方等。

项目生活垃圾按照0.5kg/人·d计，本项目施工期施工人员10人，施工期为1个月，则项目施工期生活垃圾产生量为25kg/d，整个施工期生活垃圾产生量为0.25t。经收集后交由当地环卫部门定时统一清运处理，以减少对区域生态环境及景观的影响。

### 3.4.2营运期污染源及污染源强分析

#### 3.4.2.1原有工程污染物产排情况及防治措施

#### 3.4.2.1.1大气污染源

现有工程产生的废气主要是养殖区恶臭、污水处理工程恶臭、固粪处置区恶臭、无害化处理中心恶臭、沼气燃烧废气和生活区食堂油烟等。

（1）无组织排放恶臭气体

①猪舍恶臭

根据企业提供的资料，现有工程生猪存栏量为2000头。根据以上参数及存栏情况计算恶臭气体产排情况，计算结果见表3-11

表3-11 项目养殖过程猪舍恶臭气体产生及排放情况一览表

| 污染源 | 未采取措施时污染物产生情况 | 拟处理措施 | 采取措施后污染物排放情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | H2S （t/a） | NH3 （t/a） |  | H2S （t/a） | NH3 （t/a） |
| 猪舍 | 0.0124 | 0.145 | 控制饲养密度、采用节水型饮水器、加强通风、全漏缝地板并及时清粪，喷洒除臭剂，去除效率可达到70% | 0.00372 | 0.0435 |

②污水前处理系统恶臭

沼气池在接入污水前将进行固液分离，因前期固液分离环节由于设备要求，上方不能全部封闭，而盖泻湖沼气池为密闭的，因此只有在固液分离机、收集池部分会产生恶臭气体。

收集池恶臭源强：根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031g氨气和0.00012g硫化氢。现有项目废水产生量为4201m3/a，BOD5去除量61.33t/a，则收集池NH3产生量为0.19t/a，H2S产生量为0.0073t/a。为进一步减小项目污水处理过程恶臭气体对周边环境的影响，对污水前处理系统收集池区域喷洒除臭剂，并加强场区绿化。

C、沼液暂存池恶臭

本项目场内设1座沼液储存池，容积为576m3，根据类比牧原内乡二十三场（已验收）沼液储存池H2S的产生量为0.0316kg/d，NH3的产生量为0.3953kg/d，折合后产生量分别为H2S 0.0023g/m2·d，NH30.03g/m2·d。本项目沼液储存池占地面积1000m2，则沼液储存池H2S的产生量为0.00057kg/d（0.0002t/a），NH3的产生量为0.0075kg/d（0.0028t/a）。

由于沼液储存池相对占地面积较大，不便于喷洒除臭剂，且池上方不能加盖，因此产生的臭气全部逸散至空气中。评价建议采取在沼液储存池周边加强绿化来吸收产生的恶臭气体。使其对周围环境的影响降至最低。

污水处理区恶臭排放情况见表3-12。

表3-12    污水处理区臭气产生及排放一览表

| 污染源 | 污染物产生量（t/a） | 拟处理措施 | 污染物排放源强（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | H2S | NH3 |  | H2S | NH3 |
| 沼气池恶臭 | 0.0073 | 0.19 | 恶臭产气区域喷洒除臭剂，绿化，去除效率可达到70% | 0.0022 | 0.057 |
| 沼液暂存池恶臭 | 0.0002 | 0.0028 |  | 0.00006 | 0.00084 |
| 合计 | 0.0075 | 0.1928 |  | 0.0028 | 0.05784 |

D、固粪处置区恶臭

项目猪粪经固液分离后清至固粪处置区进行堆肥发酵，沼渣经固液分离后泵至固粪处置区暂存。建设单位拟设置1个固粪处置区（固粪处置区三面设置1m高的围墙、顶部设置彩瓦顶棚、底部地面硬化防渗处理，底部设置渗滤液导流沟，渗滤液经污道进入收集池进行处理）和固粪处置区，在暂存场通过喷洒植物型除臭剂对恶臭气体进行脱臭处理，本项目固粪处置区面积为100m2，则H2S的产生量为0.011t/a，NH3的产生量为0.183t/a。各恶臭气体产排情况结果见表3-13。

表3-13   现有工程养殖过程猪舍恶臭气体产生及排放情况一览表

| 序号 | 主要污染物 | 污 染 源 | 产生量 (t/a) | 拟处理措施 | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 猪舍 | 0.145 | 调整日粮结构，喷洒除臭剂，加强通风，去除率可达70%，设施绿化带 | 0.0435 |
| 2 | H2S |  | 0.0124 |  | 0.00372 |
| 3 | NH3 | 盖泻湖沼气池 | 0.19 | 喷洒除臭剂，设置绿化带，去除率可达70%，设施绿化带 | 0.057 |
| 4 | H2S |  | 0.0073 |  | 0.0022 |
| 5 | NH3 | 沼液暂存池 | 0.0028 |  | 0.00084 |
| 6 | H2S |  | 0.0002 |  | 0.00006 |
| 7 | NH3 | 固粪处置区 | 0.183 |  | 0.055 |
| 8 | H2S |  | 0.011 |  | 0.0033 |
| 合计 | NH3 | 养殖区 | 0.349 | / | 0.105 |
|  | H2S |  | 0.023 |  | 0.0069 |

（2）沼气热水炉燃烧废气

沼气是清洁能源，燃烧后主要为CO2和H2O，但沼气中含有少量的H2S成分，H2S燃烧会产生一定量的SO2，同时沼气燃烧还会产生少量NOX。根据王钢主编的《沼气脱硫技术研究》文章（来自《化学工程师》杂志，文章编号：1002-1124（2008）01-0032-03），类比确定项目沼气中H2S质量浓度为2g/m3，经脱硫设备处理后（脱硫效率为99.2%），沼气中H2S含量为16mg/m3，能够满足《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NYT1222-2006）中关于沼气净化系统处理后的硫化氢小于20mg/m3的要求。本项目送入沼气热水炉的沼气量为2250m3/a

根据《第一次全国污染源普查工业产排污系数手册》中的产生系数核算（即13.63万m3/万m3-原料），沼气锅炉燃烧产生的烟气量为30667.5m3/a。

沼气锅炉燃烧沼气产生SO2量为：2250×16×10-6×64/34=0.068kg/a。

根据《2006年全国氮氧化物排放统计技术要求》，沼气燃烧过程NOX排放系数为5.0kg/108kJ，沼气的发热值为21524kJ/m3，则本项目NOX产生量为2.42kg/a。本项目锅炉采用高效低氮燃烧器+烟气二次燃烧技术。高效低氮燃烧技术它是采用各种燃烧技术手段来控制燃烧过程中NOx的生成，又称低NOx燃烧技术。本项目采用低氮燃烧器进行炉内脱氮，其原理是使一部分燃料作过浓燃烧，另一部分燃料作过淡燃烧，但整体上空气量保持不变。由于两部分都在偏离化学当量比下燃烧，因而NOx都很低，这种燃烧又称为偏离燃烧或非化学当量燃烧。通过特殊设计的燃烧器结构以及通过改变燃烧器的风气比例，降低着火氧的浓度适当降低着火区的温度达到最大限度地抑制NOx生成的目的。该技术在北京地区应用广泛，对NOx减排效率可达到70%以上。

表3-14  沼气锅炉燃烧废气产排情况一览表

| 沼气用量 (m3/a) | 污染物名称 | 烟气量 （m3/a） | 产生浓度 （mg/m3） | 产生量（kg/a） | 排放浓度 （mg/m3） | 排放量（kg/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沼气锅炉 | 2250 | SO2 | 30667.5 | 2.23 | 0.068 | 2.23 | 0.068 |
|  |  | NOX |  | 79.1 | 2.42 | 23.7 | 0.726 |

（3）食堂油烟废气源强分析

该项目厨房设灶台1个，使用沼气作为日常餐饮烹饪的能源，厨房在烹饪炒作时将产生厨房油烟废气污染。该项目建成后劳动定员7人，食堂每天供应三餐，类比其它猪场食堂食用油用量的一般情况，每人每日消耗动植物油以25g/d计，年消耗食用油0.18kg/d、0.07t/a，做饭时挥发损失约3%，则厨房油烟产生量约0.005kg/d、0.0011t/a。项目废气量为4500m3/h，每天运行4h，则油烟产生浓度为0.84mg/m3，建设单位安装净化效率不低于90%的油烟净化装置，经处理后排放。经计算，处理后餐厅油烟年排放量为0.0006t/a，排放浓度为0.084mg/m3，能够满足《餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41/1604-2018)规定限值油烟1.5 mg/m3要求，实现达标排放。

表3-15     厨房油烟产生与排放情况

| 污染源 | 用油 (g/人·d) | 定员 | 耗油量 (t/a) | 油烟挥 发系数 | 油烟产生量(t/a) | 产生浓度 (mg/m3) | 油烟排放量 (t/a) | 排放浓度 (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 餐厅 | 7 | 7 | 0.07 | 3% | 0.0011 | 0.84 | 0.0006 | 0.084 |

#### 3.4.2.1.2用排水及废水污染物产排情况分析

1、给水

现有工程用主要用水环节为生活用水、猪只饮用水、猪舍冲洗水、降温用水、消毒用水、职工生活用水等。新鲜水总用水量4300m3/a，项目用水全部由场区自备井供应，本项目拟建1眼供水井，井深80m，单井出水量约为20m3/h，则年出水规模为175200m3，可满足项目用水需求。

（1）猪饮用水及猪舍冲洗水

现有工程生猪年存栏2000头，猪的饮水量以及猪舍冲洗水排放量参照同类其他已投入运营的生猪养猪场的实际运营情况统计确定，具体见表3-16。

表3-16 现有工程生猪饮水参数表

| 用水 性质 | 饮水量（L/头·d） | 用水单位 （头） | 饮水总量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 夏季 | 其他季节 |  | 夏季122d （m3） | 其他季节243d （m3） | （m3/a） |
| 幼猪 | 5.5 | 3.4 | 2000 | 1342 | 1652.4 | 2994.4 |

表3-17   猪舍冲洗水用水一览表

| 种类 | 数量 |
| --- | --- |
| 猪舍（单元） | 现有利于4栋猪舍 |
| 清圈周期（d） | 120 |
| 清圈次数（次/a） | 3 |
| 猪舍冲洗水 | 新鲜水m3/次 | 18 |
|  | 沼液m3/次 | 15 |
|  | 新鲜水m3/a | 216 |
|  | 沼液m3/a | 180 |
| 合计m3/a | 396 |

猪舍冲洗水中新鲜水和沼液比例是6:5，猪舍冲洗用水总量为396m3/a，其中新鲜水用量为216m3/a，沼液回用量为180 m3/a。

（2）猪舍降温用水

根据建设单位提供的资料，降温水由电脑控制喷雾时间，喷雾不形成径流，降温过程不产生废水。一般在夏季最热的两个月，除去温度较低的状况，本项目每年降温喷淋时间按60天计，喷淋情况为：0.2m3/（舍·d），则降温喷淋用水量为84m3/a。

（3）消毒用水

主要是对人员及车辆消毒用水，用水量约为600m3/a，损耗蒸发或由汽车带走，不外排。

（4）员工生活用水

项目设有员工食堂和宿舍，员工生活污水经内部管道引至沼气工程处理，废水主要污染物为COD、BOD5、氨氮、动植物油等。本项目员工人数为7人，年工作365天，用水量按120L/d·人，则生活用水量为0.84m3/d、306.6m3/a。项目新鲜用水消耗量一览表见表3-8。

表3-18    项目新鲜水消耗量一览表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 年消耗量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪饮用水 | m3 | 2994.4 |
| 2 | 猪舍冲洗水 | m3 | 216（不含沼液） |
| 3 | 职工生活用水 | m3 | 306.6 |
| 4 | 猪舍降温用水 | m3 | 84 |
| 5 | 消毒用水 | m3 | 600 |
| 7 | 合计 | m3 | 4201 |

2、废水产排情况

废水是养猪场产生的重要污染物，包括猪尿、猪舍冲洗废水、刮板冲洗废水及员工生活污水等，废水中含有高浓度有机物和N、P等，如若处理不当，如不经处理直接排入附近的水体，将对周边水体和人群健康存在巨大的潜在风险。现有工程废水产排情况如下：

（1）猪尿

现有工程生猪年存栏2000头，根据《畜禽养殖污染防治最佳可行技术指南》（征求意见稿），猪尿排泄量计算公式为：Yu=0.205+0.438W（kg），式中，Yu为猪尿排泄量，W为猪的饮水量。经计算幼猪排尿量夏季2.09L/d·头，非夏季1.56L/d·头。现有工程猪尿夏季（122天）产生量为4.18m3/d，非夏季（243天）猪尿产生量3.12m3/d，全年猪尿产生量为1268.12m3/a。

（2）猪舍冲洗废水

根据建设单位提供材料及类别同类行业，保育育肥舍冲洗频率为每年3次，猪舍每次冲洗水用量为33m3（其中新鲜水18m3，回用沼液15m3），则项目猪舍冲洗水量总计为396m3/a，冲洗过程损耗量按20%计，则猪舍冲洗废水产生量为316.8m3/a。

（3）猪粪带入盖泻湖沼气池的废水

本项目采用环保部认定的干清粪工艺，粪尿产生后经粪污储存池暂存后用泵运至污水前处理系统进行固液分离，经固液分离后，分离出的猪粪运至固粪处置区制有机肥基肥，污水进入盖泻湖沼气池进行处理，则经固液分离后猪粪带入沼气工程的总水量为2m3/d、730m3/a。

（4）员工生活及办公废水

现有职工7人，用水量按120L/人·d，年工作365天，则生活用水量为0.84m3/d、306.6m3/a。废水排放量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为0.67m3/d、245.3m3/a。

现有工程食堂污水经隔油池预处理后，与其他生活污水一同经内部管道引至沼气工程进行处理。

现有废水主要污染物产生及排放汇总表见表3-19。

表3-19  工程废水主要污染物产生及排放情况一览表

| 用排水工序 | 新鲜用水量m3/a | 废水产生量 | 指标 | 浓度mg/L | 产生量t/a | 排放量t/a | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖工序 | 3894.4 | 2314.92 | COD | 15000 | 38.29 | 0 | 农肥施用季节做农肥，雨季由沼液储存池暂时贮存，不外排 |
|  |  |  | BOD5 | 8000 | 20.42 |  |  |
|  |  |  | SS | 16000 | 40.84 |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 1200 | 3.06 |  |  |
| 生活区 | 306.6 | 245.3 | COD | 300 | 0.074 |  |  |
|  |  |  | BOD5 | 150 | 0.037 |  |  |
|  |  |  | SS | 200 | 0.049 |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 30 | 0.0074 |  |  |
| 混合后废水 | / | 2797.82 | COD | 12470 | 34.88 |  |  |
|  |  |  | BOD5 | 6649 | 18.6 |  |  |
|  |  |  | SS | 13280 | 37.15 |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 999 | 2.79 |  |  |
| 处理后废水 | / | 2560.22 | COD | 2494 | 6.98 |  |  |
|  |  |  | BOD5 | 1164 | 3.26 |  |  |
|  |  |  | SS | 1660 | 4.64 |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 749 | 2.09 |  |  |

现有工程采取环保部认定的干清粪工艺，盖泻湖沼气池、沼气沼液沼渣综合利用”处理工艺，养殖废水和生活污水进入盖泻湖沼气池进行30天厌氧发酵处理，根据建设单位提供材料，本项目现有沼气池设计容积为576m3只能满足现有工程废水处理需要，本期改扩建应配套升级沼气池容积。

现有场区废水统一进入场区沼气工程进行处理，经过厌氧发酵的出水沼液在耕作施肥期用于配套消纳地进行综合利用，在非耕作期于场内沼液储存池中暂存的沼液暂存池内（容积为1166m3），满足至少120天沼液暂存量，不外排。项目废水中主要污染物去除效率为COD 80%、BOD5 82.5%、SS 87.5%、氨氮25%。

（3）现有工程水平衡图

本项目养殖废水与生活污水混合后废水总量为2560.22m3/a，夏季7.71m3/d，其他季节6.65m3/d。夏季、其他季节水平衡情况见图3-6、3-7。

#### 3.4.2.1.3固废

本项目产生的固体废物主要包括猪粪固形物、厌氧发酵后的沼渣、养殖过程产生的少量病死猪尸、疾病防疫产生的医疗废物、废脱硫剂及职工生活垃圾等。

（1）猪粪

根据《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10），猪粪排泄量计算公式为：

Yf=0.530F-0.049

式中：Yf——为猪粪排泄量（kg/头·d）；

F——为饲料采食量（kg/头·d）。

通过计算，项目猪粪产生情况见表3-17，新鲜猪粪含水率为80%，养殖粪污在污水前处理区进行固液分离，固液分离效率按50%计，经分离后猪粪总重（以含水量65%计）2t/a，在堆肥区发酵生产有机肥基肥，剩余溶解在废水里的猪粪进入沼气工程进行处理。

表3-20   猪粪产生情况一览表

| 种类 | 存栏数（头） | 饲料定额 （kg/头.d） | 单头猪粪便产生量（kg/头.d） | 饲料用量 | 猪粪便产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （t/d） | （t/a） | （t/d） | （t/a） |
| 幼猪 | 2000 | 0.8 | 0.375 | 1.6 | 584 | 0.75 | 273.75 |

拟建项目产生的粪便及去向详见表3-21。

表3-21  现有工程猪粪产生及去向一览表

| 类别 产生/去向 | 产生量（含水率80%） | 清出堆肥（含水率65%） | 进入沼气工程的猪粪 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | t/d | t/a | t/d | t/a | t/d | t/a |
| 干重 | 0.75 | 273.75 | 0.375 | 136.87 | 0.375 | 136.87 |
| 湿重 | 3.75 | 1368.75 | 1.071 | 390.92 | 2.5 | 912.5 |

（2）沼渣

项目进入沼气工程池粪干重为136.87t/a，粪便中的有机物质在厌氧反应阶段被降解50%，20%进入沼液，30%转化为沼渣，厌氧反应处理后沼渣实际含水率为85%，故沼渣产生量（总重）为273.75t/a，收集后作为有机肥基肥外售。

（3）病死猪

由于养殖场采用科学化管理与养殖，病死猪产生量很小。死猪主要来源为病死猪，根据目前规模化养殖场的管理水平，但此类事件概率不高，出现病死猪的几率和数量较低。类比其它公司现有已运营养殖场的具体情况，本项目病死猪数量按下表中死亡率及重量计，育肥猪每年4批，年出栏量为4500头，因此每年保育病死猪的产生量为45头，折合后本项目病死猪的总产生量1.8t/a。

表3-22    各种类猪死亡率及平均重量一览表

| 种类 | 平均死亡率 | 平均重量 | 病死猪产生头数 | 病死猪产生重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 育肥猪 | 1% | 40kg/头 | 45头 | 1.8t/a |

（4）疾病防疫产生的医疗废物

生猪在生长过程接种免疫或发病期接受治疗产生的少量医疗废物，每头猪防疫产生医疗量约为0.005kg/a，全场产生量约为0.3t/a，评价要求场区内建设具备“三防”措施的暂存场所，并设置危险废物识别标志，医疗废物在厂区内暂存后，定期交由相关单位处置。

（5）脱硫剂

沼气脱硫装置中失去活性的废脱硫剂由生产厂家统一回收处置，年产生量约为0.1t。

（6）生活垃圾

生活垃圾产生系数按0.1kg/d•人计，则场区职工生活垃圾产生量为0.26t/a。生活垃圾由环卫部门定期收集后运往垃圾填埋场。

项目固体废物产排情况及处置措施见表3-20。

表3-23     现有工程固体废物产排情况及处置措施一览表

| 序号 | 产生环节 | 名称 | 固废性质 | 产生量（t/a） | 处置措施 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍 | 猪粪固形物 | 一般固废 | 390.92 | 生产有机肥基肥 | 0 |
| 2 | 沼气工程 | 沼渣 | 一般固废 | 273.75 | 干化后作为基肥外售 | 0 |
| 3 | 养殖过程 | 病死猪 | 一般固废 | 1.8 | 交于无害化处理中心处置 | 0 |
| 4 | 防疫 | 医疗固废 | 危险废物 （HW01） | 0.3 | 交由有资质的单位进行处理 | 0 |
| 5 | 职工生活 | 生活垃圾 | 一般固废 | 0.26 | 送交环卫部门处理 | 0 |
| 6 | 沼气脱硫装置 | 废脱硫剂 | 一般固废 | 0.1 | 由生产厂家统一回收 | 0 |
| 合计 | 667.13 | / | / |

#### 3.4.2.2本期改扩建工程及改扩建后全厂污染因素分析

#### 3.4.2.2.1大气污染源

本期改扩建项目利于现有厂区猪舍进行养殖，增加生猪养殖规模，养殖工艺及污染物处理工艺与现有工程相同。本项目改扩建后产生的废气主要是养殖区恶臭、污水处理工程恶臭、固粪处置区恶臭、无害化处理中心恶臭、沼气燃烧废气和生活区食堂油烟等。

（1）无组织排放恶臭气体

项目区内恶臭气体主要来自养殖区恶臭、污水处理工程恶臭、固粪处置区恶臭。

①猪舍恶臭

养殖过程恶臭气体主要产生于猪舍内，为了有效核定出臭气中NH3、H2S产生情况类比来源为已批复的《邓州牧原食品有限公司高李分场生猪养殖建设项目环境影响报告书》中的数据，该项目规模为年出栏12.5万头商品猪。平均NH3产生源强为0.2g/头·d，H2S产生源强为0.017g/头·d。以上数据是在猪舍没有采取任何措施的情况下的产生量。

本期改扩建项目生猪存栏量增加3000头。根据以上参数及存栏情况计算恶臭气体产排情况，计算结果见表3-24。

表3-24  项目养殖过程猪舍恶臭气体产生及排放情况一览表

| 污染源 | 未采取措施时污染物产生情况 | 拟处理措施 | 采取措施后污染物排放情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | H2S （t/a） | NH3 （t/a） |  | H2S （t/a） | NH3 （t/a） |
| 猪舍 | 0.0186 | 0.218 | 控制饲养密度、采用节水型饮水器、加强通风、全漏缝地板并及时清粪，喷洒除臭剂，去除效率可达到70% | 0.0056 | 0.065 |

②污水前处理系统恶臭

收集池恶臭源强：根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031g氨气和0.00012g硫化氢。本期改扩建项目废水产生量为2613m3/a，BOD5去除量53.075t/a，则收集池NH3产生量为0.054t/a，H2S产生量为0.0021t/a。为进一步减小项目污水处理过程恶臭气体对周边环境的影响，对污水前处理系统收集池区域喷洒除臭剂，并加强场区绿化。

C、沼液暂存池恶臭

本期改扩建项目配套增加1座沼液储存池，容积为2424m3，利于厂内现有空地。根据类比牧原内乡二十三场（已验收）沼液储存池：H2S的产生量为0.0316kg/d，NH3的产生量为0.3953kg/d，折合后产生量分别为H2S 0.0023g/m2·d，NH30.03g/m2·d。则沼液储存池H2S的产生量为0.00057kg/d（0.0002t/a），NH3的产生量为0.0075kg/d（0.0028t/a）。

由于沼液储存池相对占地面积较大，不便于喷洒除臭剂，且池上方不能加盖，因此产生的臭气全部逸散至空气中。评价建议采取在沼液储存池周边加强绿化来吸收产生的恶臭气体。使其对周围环境的影响降至最低。污水处理区恶臭排放情况见表3-25。

表3-25    污水处理区臭气产生及排放一览表

| 污染源 | 污染物产生量（t/a） | 拟处理措施 | 污染物排放源强（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | H2S | NH3 |  | H2S | NH3 |
| 沼气池恶臭 | 0.0042 | 0.11 | 恶臭产气区域喷洒除臭剂，绿化，去除效率可达到70% | 0.00063 | 0.0162 |
| 沼液暂存池恶臭 | 0.0004 | 0.0056 |  | 0.00012 | 0.0017 |
| 合计 | 0.0046 | 0.1156 |  | 0.00075 | 0.018 |

④固粪处置区恶臭

项目猪粪经固液分离后清至固粪处置区进行堆肥发酵，沼渣经固液分离后泵至固粪处置区暂存。本期项目利于现有固粪处置区，其中H2S产生速率为0.3g/m2*d，NH3的产生速率为5g/m2*d，本项目固粪处置区面积为100m2，则H2S的产生量为0.011t/a，NH3的产生量为0.183t/a。各恶臭气体产排情况结果见表3-26。

表3-26   项目养殖过程猪舍恶臭气体产生及排放情况一览表

| 序号 | 主要污染物 | 污 染 源 | 产生量 (t/a) | 拟处理措施 | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 猪舍 | 0.218 | 调整日粮结构，喷洒除臭剂，加强通风，去除率可达70%，设施绿化带 | 0.065 |
| 2 | H2S |  | 0.0186 |  | 0.0056 |
| 3 | NH3 | 盖泻湖沼气池 | 0.011 | 喷洒除臭剂，设置绿化带，去除率可达70%，设施绿化带 | 0.0162 |
| 4 | H2S |  | 0.0042 |  | 0.00063 |
| 5 | NH3 | 沼液暂存池 | 0.0056 |  | 0.0017 |
| 6 | H2S |  | 0.0004 |  | 0.00012 |
| 7 | NH3 | 固粪处置区 | 0.183 |  | 0.055 |
| 8 | H2S |  | 0.011 |  | 0.0033 |
| 合计 | NH3 | 养殖区 | 0.349 | / | 0.105 |
|  | H2S |  | 0.023 |  | 0.0069 |

（2）沼气热水炉燃烧废气

沼气是清洁能源，本期扩建后送入沼气热水炉的沼气量2965m3/a

根据《第一次全国污染源普查工业产排污系数手册》中的产生系数核算（即13.63万m3/万m3-原料），沼气锅炉燃烧产生的烟气量为30532m3/a。

沼气锅炉燃烧沼气产生SO2量为：2965×16×10-6×64/34=0.073kg/a。

根据《2006年全国氮氧化物排放统计技术要求》，沼气燃烧过程NOX排放系数为5.0kg/108kJ，沼气的发热值为21524kJ/m3，则本项目NOX产生量为2.69kg/a。本项目锅炉采用高效低氮燃烧器+烟气二次燃烧技术。高效低氮燃烧技术它是采用各种燃烧技术手段来控制燃烧过程中NOx的生成，又称低NOx燃烧技术。本项目采用低氮燃烧器进行炉内脱氮，其原理是使一部分燃料作过浓燃烧，另一部分燃料作过淡燃烧，但整体上空气量保持不变。由于两部分都在偏离化学当量比下燃烧，因而NOx都很低，这种燃烧又称为偏离燃烧或非化学当量燃烧。通过特殊设计的燃烧器结构以及通过改变燃烧器的风气比例，降低着火氧的浓度适当降低着火区的温度达到最大限度地抑制NOx生成的目的。该技术在北京地区应用广泛，对NOx减排效率可达到70%以上。

表3-27 沼气锅炉燃烧废气产排情况一览表

| 沼气用量 (m3/a) | 污染物名称 | 烟气量 （m3/a） | 产生浓度 （mg/m3） | 产生量（kg/a） | 排放浓度 （mg/m3） | 排放量（kg/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沼气锅炉 | 2965 | SO2 | 30532 | 2.23 | 0.073 | 2.23 | 0.073 |
|  |  | NOX |  | 79.1 | 2.69 | 23.7 | 0.726 |

（3）食堂油烟废气源强分析

该项目厨房设灶台1个，使用沼气作为日常餐饮烹饪的能源，厨房在烹饪炒作时将产生厨房油烟废气污染。该项目建成后劳动定员17人，食堂每天供应三餐，类比其它猪场食堂食用油用量的一般情况，每人每日消耗动植物油以25g/d计，年消耗食用油0.5kg/d、0.183t/a，做饭时挥发损失约3%，则厨房油烟产生量约0.015kg/d、0.0055t/a。项目废气量为4500m3/h，每天运行4h，则油烟产生浓度为0.84mg/m3，建设单位安装净化效率不低于90%的油烟净化装置，经处理后排放。经计算，处理后餐厅油烟年排放量为0.0006t/a，排放浓度为0.084mg/m3，能够满足《餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41/1604-2018)规定限值油烟1.5 mg/m3要求，实现达标排放。

表3-28    厨房油烟产生与排放情况

| 污染源 | 用油 (g/人·d) | 定员 | 耗油量 (t/a) | 油烟挥 发系数 | 油烟产生量(t/a) | 产生浓度 (mg/m3) | 油烟排放量 (t/a) | 排放浓度 (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 餐厅 | 17 | 20 | 0.183 | 3% | 0.0055 | 0.84 | 0.0006 | 0.084 |

项目建成后全厂废气污染物产排情况见表3-29。

表3-29  项目建成后全厂废气污染物产排情况一览表

| 产生部位 | 主要污染物 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖区无组织废气 | NH3 (t/a) | 0.67 | 0.46 | 0.21 |
|  | H2S (t/a) | 0.043 | 0.087 | 0.013 |
| 沼气燃烧 | 废气量(m3/a) | 29200 | 0 | 29200 |
|  | SO2(kg/a) | 0.068 | 0 | 0.068 |
|  | NOX(kg/a) | 4.03 | 2.82 | 1.21 |
| 食堂油烟 | 油烟(kg/a) | 5.5 | 4.9 | 0.6 |

#### 3.4.2.2.2废水污染物

1、给水

本期扩建工程用主要用水环节为生活用水、猪只饮用水、猪舍冲洗水、降温用水、消毒用水、职工生活用水等。新鲜水总用水量2613m3/a。本项目建成后全厂新鲜用水量50198.6m3/a。

（1）猪饮用水及猪舍冲洗水

现有工程生猪年存栏2000头，猪的饮水量以及猪舍冲洗水排放量参照同类其他已投入运营的生猪养猪场的实际运营情况统计确定，具体见表3-30。

表3-30本期改扩建项目生猪饮水参数表

| 用水 性质 | 饮水量（L/头·d） | 用水单位 （头） | 饮水总量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 夏季 | 其他季节 |  | 夏季122d （m3） | 其他季节243d （m3） | （m3/a） |
| 幼猪 | 5.5 | 3.4 | 3000 | 2013 | 2478.6 | 4491.6 |

表3-31 本期改扩建项目建成后全厂生猪饮水参数表

| 用水 性质 | 饮水量（L/头·d） | 用水单位 （头） | 饮水总量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 夏季 | 其他季节 |  | 夏季122d （m3） | 其他季节243d （m3） | （m3/a） |
| 幼猪 | 5.5 | 3.4 | 5000 | 3355 | 4131 | 7486 |

表3-32   本期改扩建猪舍冲洗水用水一览表

| 种类 | 数量 |
| --- | --- |
| 猪舍（单元） | 3 |
| 清圈周期（d） | 120 |
| 清圈次数（次/a） | 3 |
| 猪舍冲洗水 | 新鲜水m3/次 | 18 |
|  | 沼液m3/次 | 15 |
|  | 新鲜水m3/a | 162 |
|  | 沼液m3/a | 135 |
| 合计m3/a | 297 |

表3-33   本期项目建成后全厂猪舍冲洗水用水一览表

| 种类 | 数量 |
| --- | --- |
| 猪舍（单元） | 7 |
| 清圈周期（d） | 120 |
| 清圈次数（次/a） | 3 |
| 猪舍冲洗水 | 新鲜水m3/次 | 18 |
|  | 沼液m3/次 | 15 |
|  | 新鲜水m3/a | 378 |
|  | 沼液m3/a | 315 |
| 合计m3/a | 693 |

猪舍冲洗水中新鲜水和沼液比例是6:5，猪舍冲洗用水总量为693m3/a，其中新鲜水用量为378m3/a，沼液回用量为315 m3/a。

（2）猪舍降温用水

根据建设单位提供的资料，本期项目建成后，降温水由电脑控制喷雾时间，喷雾不形成径流，降温过程不产生废水。一般在夏季最热的两个月，除去温度较低的状况，本项目每年降温喷淋时间按60天计，喷淋情况为：0.2m3/（舍·d），则降温喷淋用水量为84m3/a。

（4）员工生活用水

项目设有员工食堂和宿舍，员工生活污水经内部管道引至沼气工程处理，废水主要污染物为COD、BOD5、氨氮、动植物油等。本期扩建项目新增员工人数为10人，年工作365天，用水量按120L/d·人，则生活用水量为1.2m3/d、438m3/a。项目新鲜用水消耗量一览表见表3-34。

表3-34    本项目建成后项目新鲜水消耗量一览表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 本期扩建项目年消耗量 | 建成后全厂消耗量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪饮用水 | m3 | 2013 | 3355 |
| 2 | 猪舍冲洗水 | m3 | 162（不含沼液） | 315（不含沼液） |
| 3 | 职工生活用水 | m3 | 438 | 744.6 |
| 4 | 猪舍降温用水 | m3 | 0 | 84 |
| 5 | 消毒用水 | m3 | 0 | 600 |
| 7 | 合计 | m3 | 2613 | 5098.6 |

2、废水产排情况

本项目扩建后废水与现有工程废水排放种类相同，主要为括猪尿、猪舍冲洗废水、刮板冲洗废水及员工生活污水等，工程废水产排情况如下：

（1）猪尿

本期扩建项目生猪年存栏3000头，扩建后全厂生猪存栏5000头，根据《畜禽养殖污染防治最佳可行技术指南》（征求意见稿），猪尿排泄量计算公式为：Yu=0.205+0.438W（kg），式中，Yu为猪尿排泄量，W为猪的饮水量。经计算幼猪排尿量夏季2.09L/d·头，非夏季1.56L/d·头。扩建项目猪尿夏季（122天）产生量为6.27m3/d，非夏季（243天）猪尿产生量4.68m3/d，本期扩建项目全年猪尿产生量为1902.18m3/a。本期扩建项目建成后全厂猪尿夏季（122天）产生量为10.45m3/d，非夏季（243天）猪尿产生量7.8m3/d，本期扩建项目全年猪尿产生量为3170.3m3/a。

（2）猪舍冲洗废水

根据建设单位提供材料及类别同类行业，保育育肥舍冲洗频率为每年3次，猪舍每次冲洗水用量为33m3（其中新鲜水18m3，回用沼液15m3），本期扩建项目猪舍冲洗水量总计为162m3/a，冲洗过程损耗量按20%计，则猪舍冲洗废水产生量为129.6m3/a。本项目建成后全厂猪舍冲洗水量为693m3/a，舍冲洗废水产生量为554.4m3/a。

（3）猪粪带入盖泻湖沼气池的废水

本期改扩建项目与现有工程均采用环保部认定的干清粪工艺，粪尿产生后经粪污储存池暂存后用泵运至污水前处理系统进行固液分离，经固液分离后，分离出的猪粪运至固粪处置区制有机肥基肥，污水进入盖泻湖沼气池进行处理，则经固液分离后猪粪带入沼气工程的总水量为2.3m3/d、839.5m3/a。

（4）员工生活及办公废水

本期新增员工10人，用水量按120L/人·d，年工作365天，则生活用水量为1.2m3/d、438m3/a。废水排放量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为0.96m3/d、350.4m3/a。本项目建成后全厂职工共17人，生活用水量为744.6m3/a，生活污水排放量为595.56m3/a。

现有工程食堂污水经隔油池预处理后，与其他生活污水一同经内部管道引至沼气工程进行处理。本项目改扩建废水主要污染物产生及排放汇总表见表3-35。

表3-35 改扩建项目废水主要污染物产生及排放情况一览表

| 用排水工序 | 新鲜用水量m3/a | 废水产生量 | 指标 | 浓度mg/L | 产生量t/a | 排放量t/a | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖工序 | 2175 | 3126.78 | COD | 15000 | 47.59 | 0 | 农肥施用季节做农肥，雨季由沼液储存池暂时贮存，不外排 |
|  |  |  | BOD5 | 8000 | 25.38 |  |  |
|  |  |  | SS | 16000 | 50.75 |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 1200 | 3.81 |  |  |
| 生活区 | 438 | 350.4 | COD | 300 | 0.13 |  |  |
|  |  |  | BOD5 | 150 | 0.07 |  |  |
|  |  |  | SS | 200 | 0.09 |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 30 | 0.013 |  |  |
| 混合后废水 | / | 3477.18 | COD | 12470 | 43.36 |  |  |
|  |  |  | BOD5 | 6649 | 23.12 |  |  |
|  |  |  | SS | 13280 | 46.18 |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 999 | 3.47 |  |  |
| 处理后废水 | / | 3477.18 | COD | 2494 | 8.67 |  |  |
|  |  |  | BOD5 | 1164 | 4.05 |  |  |
|  |  |  | SS | 1660 | 5.77 |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 749 | 2.6 |  |  |

表3-36 改扩建后全厂废水主要污染物产生及排放情况一览表

| 用排水工序 | 新鲜用水量m3/a | 废水产生量 | 指标 | 浓度mg/L | 产生量t/a | 排放量t/a | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖工序 | 5098.6 | 4564.2 | COD | 15000 | 68.46 | 0 | 农肥施用季节做农肥，雨季由沼液储存池暂时贮存，不外排 |
|  |  |  | BOD5 | 8000 | 36.51 |  |  |
|  |  |  | SS | 16000 | 73.03 |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 1200 | 5.77 |  |  |
| 生活区 | 744.6 | 595.56 | COD | 300 | 0.18 |  |  |
|  |  |  | BOD5 | 150 | 0.09 |  |  |
|  |  |  | SS | 200 | 0.12 |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 30 | 0.018 |  |  |
| 混合后废水 | / | 5159.76 | COD | 12470 | 64.34 |  |  |
|  |  |  | BOD5 | 6649 | 34.31 |  |  |
|  |  |  | SS | 13280 | 68.52 |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 999 | 5.15 |  |  |
| 处理后废水 | / | 5159.76 | COD | 2494 | 12.87 |  |  |
|  |  |  | BOD5 | 1164 | 6.01 |  |  |
|  |  |  | SS | 1660 | 8.57 |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 749 | 3.86 |  |  |

本项目扩建后采取环保部认定的干清粪工艺，盖泻湖沼气池、沼气沼液沼渣综合利用”处理工艺，养殖废水和生活污水进入盖泻湖沼气池进行30天厌氧发酵处理，根据建设单位提供材料，本项目现有沼气池设计容积为576m3只能满足现有工程废水处理需要，养殖废水和生活污水进入盖泻湖沼气池进行30天厌氧发酵处理，本期改扩建后新增一套沼气池，容积为1258m3。

现有场区废水统一进入场区沼气工程进行处理，经过厌氧发酵的出水沼液在耕作施肥期用于配套消纳地进行综合利用，在非耕作期于场内沼液储存池中暂存的沼液暂存池内（容积为1166m3），满足至少120天沼液暂存量，不外排。项目废水中主要污染物去除效率为COD 80%、BOD5 82.5%、SS 87.5%、氨氮25%。

（3）本项目建成后全厂水平衡图

本项目建成后，全厂养殖废水与生活污水混合后废水总量为5159.76m3/a，夏季16.43m3/d，其他季节13.78m3/d。夏季、其他季节水平衡情况见下图。

#### 3.4.2.2.3噪声

噪声主要为猪叫声、猪舍降温配套负压风机、粪污处理设施等设备运行时产生的噪声，根据类比调查，其源强为70～85dB(A)。工程主要噪声设施源强情况见下表。

表3-37   工程主要噪声源强一览表

| 噪声来源 | 种类 | 产生 方式 | 源强 | 治理措施 | 排放源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖区猪舍 | 猪叫 | 间断 | 70 | 隔声降噪 | 55 |
|  | 风机 | 连续 | 85 | 厂房隔声 | 65 |
| 固粪处理区 | 水泵 | 连续 | 85 | 选低噪声设备、隔声、减振 | 65 |
|  | 固液分离机 | 连续 | 75 |  | 60 |
|  | 翻抛机 | 间断 | 75 |  | 60 |

#### 3.4.2.4固废

本项目产生的固体废物主要包括猪粪固形物、厌氧发酵后的沼渣、养殖过程产生的少量病死猪尸、疾病防疫产生的医疗废物、废脱硫剂及职工生活垃圾等。

（1）猪粪

根据《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10），猪粪排泄量计算公式为：

Yf=0.530F-0.049

式中：Yf——为猪粪排泄量（kg/头·d）；

F——为饲料采食量（kg/头·d）。

通过计算，本期扩建项目猪粪产生情况见表3-38，新鲜猪粪含水率为80%，养殖粪污在污水前处理区进行固液分离，固液分离效率按50%计，经分离后猪粪总重（以含水量65%计）293t/a，在堆肥区发酵生产有机肥基肥，剩余溶解在废水里的猪粪进入沼气工程进行处理。

表3-38   猪粪产生情况一览表

| 种类 | 存栏数（头） | 饲料定额 （kg/头.d） | 单头猪粪便产生量（kg/头.d） | 饲料用量 | 猪粪便产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （t/d） | （t/a） | （t/d） | （t/a） |
| 幼猪 | 3000 | 0.8 | 0.375 | 2.4 | 876 | 1.13 | 410.6 |

拟建项目产生的粪便及去向详见表3.4-11。

表3-39   拟建项目猪粪产生及去向一览表

| 类别 产生/去向 | 产生量（含水率80%） | 清出堆肥（含水率65%） | 进入沼气工程的猪粪 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | t/d | t/a | t/d | t/a | t/d | t/a |
| 干重 | 1.13 | 410.6 | 0.565 | 205.3 | 0.565 | 205.3 |
| 湿重 | 5.65 | 2062.25 | 1.61 | 587.65 | 3.77 | 1376.1 |

（2）沼渣

本期扩建项目进入沼气工程池粪干重为205.3t/a，粪便中的有机物质在厌氧反应阶段被降解50%，20%进入沼液，30%转化为沼渣，厌氧反应处理后沼渣实际含水率为85%，故沼渣产生量（总重）为410.6t/a，收集后作为有机肥基肥外售。

（3）病死猪

由于养殖场采用科学化管理与养殖，病死猪产生量很小。死猪主要来源为病死猪，根据目前规模化养殖场的管理水平，但此类事件概率不高，出现病死猪的几率和数量较低。类比其它公司现有已运营养殖场的具体情况，本项目病死猪数量按下表中死亡率及重量计，育肥猪每年4批，本期扩建项目年出栏量为增加5500头，因此每年保育病死猪的产生量为55头，折合后本项目病死猪的总产生量2.4t/a。

表3-40    各种类猪死亡率及平均重量一览表

| 种类 | 平均死亡率 | 平均重量 | 病死猪产生头数 | 病死猪产生重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 育肥猪 | 1% | 40kg/头 | 55头 | 2.2t/a |

（4）疾病防疫产生的医疗废物

生猪在生长过程接种免疫或发病期接受治疗产生的少量医疗废物，每头猪防疫产生医疗量约为0.005kg/a，全场产生量约为0.4t/a，评价要求场区内建设具备“三防”措施的暂存场所，并设置危险废物识别标志，医疗废物在厂区内暂存后，定期交由相关单位处置。

（5）脱硫剂

沼气脱硫装置中失去活性的废脱硫剂由生产厂家统一回收处置，年产生量约为0.1t。

（6）生活垃圾

本期扩建项目生活垃圾产生系数按0.1kg/d•人计，则场区职工生活垃圾产生量为0.365t/a。生活垃圾由环卫部门定期收集后运往垃圾填埋场。

本期扩建项目固体废物产排情况及处置措施见下表。

表3-41    固体废物产排情况及处置措施一览表

| 序号 | 产生环节 | 名称 | 固废性质 | 产生量（t/a） | 处置措施 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍 | 猪粪固形物 | 一般固废 | 587.65 | 生产有机肥基肥 | 0 |
| 2 | 沼气工程 | 沼渣 | 一般固废 | 410.6 | 干化后作为基肥外售 | 0 |
| 3 | 养殖过程 | 病死猪 | 一般固废 | 2.2 | 交于无害化处理中心处置 | 0 |
| 4 | 防疫 | 医疗固废 | 危险废物 （HW01） | 0.4 | 交由有资质的单位进行处理 | 0 |
| 5 | 职工生活 | 生活垃圾 | 一般固废 | 0.365 | 送交环卫部门处理 | 0 |
| 6 | 沼气脱硫装置 | 废脱硫剂 | 一般固废 | 0.1 | 由生产厂家统一回收 | 0 |
| 合计 | 1001.315 | / | / |

### 3.4.3项目主要污染物产排情况

项目主要污染物产排情况见表3-42。

表3-42  项目扩建后主要污染物三本账分析一览表单位：t/a

| 项目 | 污染物 | 原有工程 排放量 | 扩建工程 | 扩建后工程 排放量 | 排放 增减量 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 |  |  |  |
| 废气 | 养殖区无组织废气 | NH3 | 0.338 | 0.334 | 0.234 | 0.1 | 0.21 | +0.1 | 养殖区：控制养殖密度、饲料添加剂、及时清粪、喷洒除臭剂、设置绿化带； |
|  |  | H2S | 0.02 | 0.023 | 0.016 | 0.007 | 0.013 | 0.007 |  |
|  | 沼气锅炉燃烧废气 | SO2 | 0.000068 | 0.000073 | 0 | 0.000073 | 0.00014 | +0.000073 | 1根8m高排气筒排放，排放口规范化，设置排放口标志 |
|  |  | NOx | 2.42 | 1.78 | 1.246 | 0.533 | 1.21 | +0.533 |  |
| 废水 | 养殖 废水 | 废水量 | 0 | 3126.78 | 3477.18 | 0 | 0 | 0 | 经沼气池处理后做农肥使用不外排，本期建成后沼气池容积3000m3 |
|  |  | COD | 0 | 47.59 | 47.59 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 氨氮 | 0 | 3.81 | 3.81 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 生活 污水 | 废水量 | 0 | 350.4 | 350.4 | 0 | 0 | 0 | 职工食堂废水经隔油池处理后经沼气池处理 |
|  |  | COD | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 氨氮 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 |  |
| 固废 | 危险 废物 | 病死猪 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 交于无害化处理中心处置 |
|  |  | 疫苗废瓶袋、废药品 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 交由相关单位处置 |
|  | 一般 工业 固体 废物 | 清出猪粪 | 0 | 378 | 378 | 0 | 0 | 0 | 经过发酵加工处理制作有机肥基肥料，外售 |
|  |  | 沼渣 | 0 | 410.6 | 410.6 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 职工生活垃圾 | 0 | 0.365 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 送垃圾填埋场处理 |

# 4、环境现状调查与评价

## 4.1 自然环境概况

### 4.1.1 地理位置

遂平县位于河南省中南部，西枕伏牛余脉，东临黄淮平原。京广铁路、京深公路纵穿南北，汝河、奎旺河横贯东西。地处北纬 32°59′～33°18′、东经113°37′～114°10′之间。极东点，常庄乡徐楼村民委员会唐庄东；极西点，张台乡李尧村民委员会王帽垛山西北偏北处；极南点，文城乡黄溪河村民委员会王庄南；极北点，沈寨乡双楼村民委员会高庄北。县境东西长51km，南北宽33km，总面积1222.89km2。东与上蔡、汝南为邻，东北距遂平县城29km，东南距汝南县城38km；北与西平县接壤，距遂平县城26km；西与平顶山市舞钢区、泌阳毗连，西北距舞阳县城49km，西南距泌阳县城79km；南与驻马店市交界，正南距驻马店市区20km。

本项目厂址位于遂平县阳丰镇罗李村任洼附近，项目地理位置图见附图一。

### 4.1.2 地形、地貌

遂平县西部为伏牛余脉，东部为冲积湖平原，其间有洼、岗地分布，地势西高东低。中部南北两侧为两道东西走向的岗坡，自西向东逐渐下降，延伸至京深公路附近，南北岗坡之间和以东地区为平原。在全县1222.89km2的总面积中，海拔50~100米之间的为1026.79km2，占总面积的84%；海拔200~500米之间的为57.58km2，占总面积的4.7%；海拔500米以上的为2.38km2，占总面积的0.2%。

项目位于驻马店市遂平县阳丰乡索店村索店庄西北，项目区域地势相对简单，且较为平坦，适宜建设。

### 4.1.3 气候气象

工程所在地遂平县，处于北亚热带向暖温带过渡区，属大陆性季风型半湿润气候，四季分明，气候温和。年平均气温15℃，年平均气压1006.4hPa，年平均相对湿度69%，平均年日照2208h，平均年无霜期224天，平均年降水量972mm，降水集中于每年6~9月份。

区域全年以北风为主，冬季盛行偏北风，夏季盛行偏南风。一年中春季风速最高，秋季风速较低，全年平均风速2.5~3m/s；静风频率也较高，全年平均约12%，NNW～NNE风向角范围在为45°，项目区域的主导风向为NNW～NNE。平均风向频率玫瑰图见图3-1。

图4-1  遂平县多年风向频率玫瑰图

### 4.1.4 水文

（1）地表水

区域属淮河流域的洪汝河水系，县域内地表水体汝河、奎旺河横贯全境。其大小支流30余条，其特点是：径流年际及年内变化大，涝时沟满河平，甚至满溢；旱时细流涓涓，甚至干枯。且多源于西部山区，河短坡陡，洪水势猛，进入平原后，易破堤成灾。

汝河，又名沙河，发源于泌阳县韭菜皮山西北麓，经泌阳的象河、春水、板桥、沙河店，由文城乡的魏湾流入遂平县境。经文城、诸市、褚堂、阳丰、城关、车站、常庄、石寨铺等8乡镇，由石寨铺乡的阎桥村委进入汝南县境。在遂平县内流长56.3km，流域面积681.01km2，占全县总面积的56%。河床平均宽200m，深10m，最大泄洪能力3000m3/s。

奎旺河，旧称鬼王河、牛沟，上游南北两支：北支北石羊河，发源于大歪尖山北麓秦王寺，流经双沟水库、袁庄、小河张、后黄庄，全长26km，流域面积77.5km2。南支南石关河发源于大歪尖山东南麓，流经红石崖、下宋水库、玉山街，东至后黄庄与北石羊河汇合，全长25km，流域面积81.6km2。南北两支汇合后称奎旺河，东流到姨娘庙折向东北，至孙庄东南，王陈渠注入后，称南柳堰河入遂平县境，在遂平县境全长49km，流域面积417.58km2，占全县总面积的34%。谢湖沟为奎旺河一小支流，属季节性河流，平时水量很小。主要功能为排涝泄洪。

汝河上游来水主要是板桥水库，向东南流入宿鸭湖水库，同时，汝河在入宿鸭湖水库之前有一分洪道向南分出，有小清河、玉带河及化肥厂排水沟汇入分洪道，分洪道在接纳了这些水后，从另一入口进入宿鸭湖水库。奎旺河向东流入北汝河，不进入宿鸭湖水库，北汝河向南与宿鸭湖水库流出水在沙口处汇合，再向东南与小洪河在班台汇合，称作洪河。洪河再向东南，在淮滨进入淮河。另外，奎旺河在遂平县城东北附近有一分洪道与汝河相连。

项目所在区域水体主要为南侧的汝河，项目区域水体分布状况参看附图四。

2、地下水

遂平有以下几个水文地质区：

Ⅰ2 中细砂亚粘土区：面积为157km2，主要分布在南岗区和平原区分界的诸市、诸堂乡沿汝河两岸的冲积平原上，属汝河的古河道，地下水贮存条件好，无论浅层深层均富水。

Ⅱ1 亚粘土区：面积390km2，主要分布在遂平县城以东包括常庄、张店、城关、石寨铺等乡的全部和车站、和兴、阳丰、褚堂等乡的一部分。该区属第四纪冲积平原，地下水赋存条件好，水位浅，水量丰富，开采条件好，是遂平的主要宜井区。

本项目选址位于遂平县和兴镇藕花村周坡北1000米路西，所在区域属于Ⅱ3水文地质区。

Ⅱ3 亚粘土区：面积343km2，主要分布在北岗区和平原区的西北部，包括沈寨乡全部和玉山、槐树、和兴等乡的一部分。该区除边沿地带是富水区外，其它大都是弱富水区。

Ⅲ2 粘土和亚粘土区：面积83.85km2，主要分布面岗区。包括关王庙、诸市、褚堂等乡的一部分，该区属浅层贫水，深层中等富水区，灌溉只能依靠地表水和少量深层水。

Ⅳ1 亚粘土区：面积132km2，主要分布在西部山丘区和岗区衔接的地带，包括槐树、玉山、张台、花庄、文城等乡的部分地区。该区无论浅层深层均为贫水区，不能发展井灌，有些地区连人畜饮水都有困难。

Ⅴ 石灰岩、石英砂岩、砂砾岩区：面积104km2，主要在西部山丘区，包括张台乡的西部地区，该区只有少量的裂隙水和泉水，只有利用地表水。

### 4.1.5 土壤

评价区土壤主要是由黄河历代泛滥沉积形成，全区土壤类型为潮土、风沙土两个土类。其中潮土类面积最大，占全区土壤总面积的98.22%。

评价区内植被主要以人工植被为主，并有落叶阔叶林树种和绿地等。区域内以家养动物为优势种群，生物多样性组成较为简单。

### 4.1.6 生态环境

项目所在区域为遂平县城市开发区，植被以农作物为主，兼有少量的道路林。野生动物种类主要有麻雀、喜鹊、斑鸠、鹌鹑、黄鼠狼、野兔、稚鸡、鹰、蛇、鼠类、青蛙、刺猬等，生物多样性程度相对较低。

## 4.2 环境质量现状调查与评价

### 4.2.1 大气环境现状调查与评价

#### 4.2.1.1 空气质量达标区域判定

根据环境空气质量功能区划分，本项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。根据《2018年度驻马店市环境质量概要》中数据，2018年驻马店市区环境空气中污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3年均值浓度分别为13μg/m3、35 μg/m3、110 μg/m3、62 μg/m3、1.6 mg/m3、180 μg/m3。按《环境空气质量标准》（GB3095-2012），2018年驻马店城市空气质量级别为轻污染，首要污染物为PM2.5，全年空气质量超出二级标准。驻马店市环境空气优良达标天数203天，达标率为55.6%。

驻马店市目前大气环境中PM2.5现状浓度超标，本次评价根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)进行了不达标区的环境影响分析，由于本项目污染物排放量较小，分析预测结果满足《环境影响评价技术导则-大气环境》中关于不达标区环境影响可行性的相关要求，项目建设具备环境可行性。

PM2.5超标主要是城市建设等原因所致。要求城建单位在建设施工过程中严格做好施工期扬尘的控制措施，采取的措施如下：

1）在施工区域的周边必须设置不低于2米的固定式硬质围挡，以防止施工区扬尘对外界的影响；施工单位应当落实专人负责设施的维护，定期巡查，并做好清洁保养工作，及时修复或调换破损、污损的维护设施。

2）施工机械在管道施工等施工过程中涉及挖土、装土、堆土等作业时，应当采用洒雾状水等措施，防止扬尘污染。

3）在工地内设置车辆冲洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施，在运输车辆驶出工地前，做好冲洗、遮蔽、保洁工作，防止建筑材料和建筑垃圾、渣土的散落。

4）沿线运输物料的道路、进出堆场的道路应及时进行洒水处理，建设单位应要求施工承包单位自备洒水车，一般每天可洒水二次，在干燥炎热的夏季或大风天气，应适当增加洒水次数，保证路面无扬尘。

5）水泥、砂和石灰等易洒落散装物料在装卸、使用、运输、转运和临时存放等全部过程中时，应采取防风遮盖措施以减少扬尘。

#### 4.2.1.2大气环境质量标准

本项目所在区域大气环境为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

#### 4.2.1.3大气环境质量特征因子现状监测

河南省正信检测技术服务有限公司于2020年5月7日~5月13日对项目所在地的周边大气环境质量现状进行了实地监测。

（1）监测布点和监测因子

根据工程所处位置，在大气环境评价范围内以考虑大气环境功能区及环境敏感保护目标，并兼顾均匀布点及下风向加密布点为原则，共布设2个大气监测点，具体测点距离方位见表4.2-1。

表4.2-1  大气环境现状监测点位

| 序号 | 监测点位 | 与本项目关系 | 监测因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 项目地 | / | H2S、NH3、 臭气浓度 | 现场监测 |
| G2 | 三所屋村 | 东侧440m |  |  |
| G3 | 王来宾村 | 南南445m |  |  |

（2）监测时间和频次

对区域的大气环境质量连续7天监测，监测频次和时间按照监测规范执行，现场大气监测的同时，同步测量和记录现场的气温、气压、风速、风向等气象要素。

每日采样4次（时间分别为2：00、8：00、14：00、20：00），每小时至少连续采样45min。

（3）监测分析方法

监测及分析方法：按照国家环保总局颁发的《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和《环境监测分析方法》的有关规定和要求执行。

（4）监测结果

本次监测特征因子的监测结果经统计整理汇总为表4.2-2。

表4.2-2  特征污染物环境质量现状

| 点位名称 | 污染物 | 评价指标 | 评价标准（mg/m3） | 现状浓度（mg/m3） | 超标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地 | H2S | 1小时平均 | 0.01 | 0.001~0.006 | 0 | 达标 |
|  | NH3 | 1小时平均 | 0.2 | 0.06~0.07 | 0 | 达标 |
|  | 臭气浓度 | / | / | < 10 | 0 | 达标 |
| 三所屋村 | H2S | 1小时平均 | 0.01 | 0.001~0.004 | 0 | 达标 |
|  | NH3 | 1小时平均 | 0.2 | 0.03~0.04 | 0 | 达标 |
|  | 臭气浓度 | / | / | < 10 | 0 | 达标 |
| 王来宾村 | H2S | 1小时平均 | 0.01 | 0.001~0.004 | 0 | 达标 |
|  | NH3 | 1小时平均 | 0.2 | 0.02~0.04 | 0 | 达标 |
|  | 臭气浓度 | / | / | < 10 | 0 | 达标 |

（5）评价方法

采用单因子指数法，对环境空气质量现状进行评价。

式中：Iij：第 i 种污染物在第 j 点的标准指数；

Cij：第 i 种污染物在第 j 点的监测平均值，mg/m3；

Csi：第 i 种污染物的评价标准，mg/m3。

（6）评价结果

由表 4.2-2 中的数据可以反映出，各污染因子I值均小于1，各监测点超标率均为0，没有超标现象，评价区域内2个大气环境监测点可达到大气环境二类区的功能要求，建设项目周边环境空气质量良好。

### 4.2.2地表水环境现状调查与评价

本项目周边水系为汝河，遂平县内汝河监测点为汝河-王桥断面，该断面执行）Ⅲ类标准。本次地表水数据引用2019年9月份全市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表中，汝河—王桥断面的监测数据，COD 11mg/L、氨氮0.39 mg/L、TP 0.06mg/L（www.zmdhbj.gov.cn/zmdhbj/vip_doc/15333151.html）。对照《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准，地表水各项指标均符合标准要求。

### 4.2.3声环境现状调查与评价

（1）评价标准

本项目位于驻马店市遂平县阳丰镇罗李村任洼附近，属2类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

（2）监测方法：

对各测点每天昼夜各监测一次，连续监测2天，按《声环境质量标准》(GB3096-2008)的有关要求和规定执行。

（3）监测项目：

等效连续A声级LeqdB（A）。

（4）监测时间：

本次评价由河南省正信检测技术服务有限公司对项目用地周边进行监测，监测时间为2020年5月7日~5月8日。

（5）监测结果

本次声环境监测结果见表4.2-3。

表4.2-3本项目声环境监测结果表 单位：dB(A)

| 采样时间 | 点位 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020.5.7 | 场界（东） | 53 | 43 |
|  | 场界（南） | 52 | 42 |
|  | 场界（西） | 53 | 42 |
|  | 场界（北） | 52 | 43 |
| 2020.5.8 | 场界（东） | 52 | 44 |
|  | 场界（南） | 50 | 42 |
|  | 场界（西） | 54 | 42 |
|  | 场界（北） | 53 | 43 |

由监测结果可知，项目各边界现状噪声均能满足GB3096－2008中2类区的标准要求，声环境质量良好。

### 4.2.4地下水环境现状调查与评价

（1）监测布点和监测因子

本项目地下水环境现状布设3个采样点，由河南省正信检测技术服务有限公司于2019年12月11日~12月12日进行实测，监测因子见表4.2-4。

表4.2-4  地下水水质监测点及监测因子表

| 序号 | 监测点名称 | 距场区方位及距离 | 相对位置 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三所屋村 | 东419m | 地下水上游 | 民用井 |
| 2 | 项目所在地 | / | / | 自备井 |
| 3 | 王来宾村 | 西南639m | 地下水下游 | 民用井 |

监测项目：

监测因子为：pH值、氨氮、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、挥发性酚类、氯化物、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、铁、铅、锰、耗氧量、六价铬、总大肠菌群、细菌总数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、Cl-、SO42-、CO32-、HCO32-共29项，同时检测井深、水位和水温。

（2）监测时间和分析方法

监测频次：取样一次。

分析方法：水质监测采样和分析均按国家环保总局编制的《环境监测技术规范》（地下水环境部分）的要求进行。

（3）监测结果

水质监测统计结果见表4.2-5。

表4.2-5 区域地下水水质监测结果汇总 单位：mg/L

续表4.2-5 区域地下水水质监测结果汇总 单位：mg/L

（4）评价评价结果

在评价区域内各因子均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

### 4.2.4土壤环境现状调查与评价

（1）监测点位

根据项目工程及排污特点，本次评价设2个土壤监测点，为项目厂区、沼液消纳区。

（2）监测项目和监测方法

监测因子：pH、汞、砷、铅、铬、铜、锌、镍共8项。

监测方法：根据GB36600-2018中相关规定进行。

（3）监测时间和频次

监测时间为2019年6月5日，监测一次。

（4）监测结果

根据郑州谱尼测试技术有限公司的实测数据，本次土壤监测结果见表4.2-6。

表4.2-6  土壤环境现状检测结果一览表  单位mg/kg

| 采样 时间 | 采样 点位 | 采样深度 （m） | pH值 (无量纲) | 镉 | 汞 | 砷 | 铅 | 铬 | 铜 | 锌 | 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019. 05.13 | 项目 厂区 | 0.2 | 7.58 | 5.51 | 0.07 | 44 | 14 | 16.5 | 0.009 | 66 | 40.8 |
|  | 沼液消 纳区 |  | 7.57 | 6.22 | 0.16 | 49 | 14 | 18.9 | 0.003 | 68 | 35.5 |

由上表可见项目所在区域土壤环境质量总体较好，各项指标均能达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值限值要求。

# 5、环境影响预测与评价

## 5.1施工期环境影响分析

项目施工期主要包括项目用现有厂区内的地面挖掘、土建施工、设备安装、建筑材料运输等活动。在项目建设期间，各项施工活动不可避免地将会对周围的环境造成破坏和产生影响，而且以粉尘和施工噪声最为明显。以下将对这些污染及其环境影响加以分析，并提出相应的防治措施。

### 5.1.1施工期大气环境影响分析

本项目施工期废气主要为施工扬尘，施工扬尘主要来自以下几个方面：①运输车辆运行时产生的道路扬尘；②车辆运输过程中散落的砂石、土等材料产生的二次扬尘；③露天堆放的建材及裸露的施工区表层产生的扬尘；④建材的装卸、搅拌过程中产生的扬尘。

扬尘对附近的大气环境和居民带来不利的影响，因此必须采取合理可行的控制措施，尽量减轻污染程度，缩小影响范围。其主要对策有：

（1）对施工现场进行科学管理，砂石料应统一堆放，水泥应设专门库房堆放，减少搬运环节，搬运时轻举轻放，防止包装袋破裂。

（2）开挖时，对作业面适当喷水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。而且建筑材料和建筑垃圾应及时运走。

根据河南省环境保护厅关于发布《河南省建筑扬尘排污量抽样测算办法》 （暂行）的公告（第二批）中相关规定，扬尘基本排放量测算如下：施工场地、施工道路的扬尘可用洒水和清扫措施予以抑止。如果只洒水清扫，可使扬尘量减少70%~80%，如洒水清扫后再洒水，抑尘效率达90%以上。有关试验表明，在施工场地每天洒水抑尘作业4~5次，其扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围内。

（3）谨防运输车辆装载过满，并采取遮盖、密闭措施，减少其沿途抛洒，并及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，冲洗轮胎，定时洒水压尘，减少运输过程中的扬尘。

（4）施工现场要围栏或部分围栏，减少施工扬尘扩散范围。

（5）风速过大时停止施工，对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理。

通过采取以上防治措施，施工弃土及时回填，砂料、石灰、水泥等堆放时应采用篷布遮盖，运输道路采取洒水等措施后，厂界周围环境空气质量可以满足二级标准要求。项目周围500m范围内无敏感点，距项目最近敏感点为西侧505m处的小杨庄，项目施工扬尘不会对周边敏感点造成太大影响。

### 5.1.2施工期地表水环境影响分析

施工期废水主要为施工人员的生活污水、施工废水等。其中工程施工废水包括施工机械冷却水及洗涤用水、施工现场清洗、建材清洗、混凝土浇筑、养护、冲洗等，这部分废水有一定量的油污和泥沙。施工人员的生活污水含有一定量的有机物。另外，雨季作业场地的地面径流水，含有大量的泥土和高浓度的悬浮物。

环评要求施工单位在易出现漏油的机械设备下方设集油槽（池），收集后外售处理，并在施工现场设置临时集水池、沉砂池等临时性污水简易处理设施，将施工废水进行处理后用于拌和土和水泥。施工场地建旱厕，生活污水用于浇灌附近农田。

### 5.1.3施工期地下水环境影响分析

施工期可能影响地下水水质的主要是施工过程中的各种废物、油污以及泥浆。堆积的废弃物主要为建筑材料，对水质可能产生的影响较小；而油污含量一般很低，且易浮于泥浆之上而被带出；土方开挖期间也会扰动或地下入流等造成对地下水影响，主要以SS为主，建设单位在土方施工期间必须通过井点降水或明沟排水等方式降低地下水水位，疏干基土中的水分，使地下水埋深降至开挖深度以下，避免开挖过程中地下水受到影响。

### 5.1.4施工期声环境影响分析

噪声是施工期的主要污染因子之一，本项目建设期主要噪声来源是各类施工机械设备噪声。施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。

本项目施工过程主要分为土石方阶段、结构施工阶段等。这几个阶段所占施工时间较长，采用的施工机械较多，噪声污染较为严重。不同的施工阶段又有其独立的噪声特性，其影响程度及范围也不尽相同。

①土石方施工阶段

土石方施工阶段的施工噪声没有明显的指向性，主要噪声是推土机、挖掘机、装载机和运输车辆等，其声功率级范围一般为100~120dB（A），其中70%的声功率级集中在100~110 dB（A）。

②结构施工阶段

结构施工阶段是施工中周期最长的阶段，使用的设备种类较多。主要的噪声源有：运输设备（包括汽车吊车、塔式吊车、运输平台、施工电梯等）；结构工程设备（包括混凝土搅拌机、振捣器、水泥搅拌等）；其他辅助设备（包括电锯、砂轮锯等）。结构施工阶段的声功率级介于90~110 dB（A），主要集中在100 dB（A）左右。

本报告选用环评导则推荐的噪声影响预测模式对施工期噪声影响进行预测。噪声从声源传播到受声点，因受传播距离、空气吸收与屏障等因素的影响，会使其产生衰减。因此，噪声预测方法采用考虑距离衰减和声屏障衰减作用的模式，其预测模式如下：

Lpi=L0-20lg(r/ r0)-a(r- r0)-A

式中：a-衰减常数dB（A）；

r-离声源的距离（m）；

r0-参考位置；

L0-离声源距离r0米处的声压级dB（A）。

模式中衰减系数a是与频率、温度、湿度有关的参数。由于本工程区域平均气温15.2℃，年平均相对湿度80%，施工机械产生的噪声频率一般属于中低频率，因此本评价取a=0.0029。

多个噪声源叠加后的总声压级，按下式计算

式中：n-声源总数；Lpi-对于某点总的声压级。

将每种设备的噪声值分别代入上述两式进行计算，施工现场施工时具体多少台设备同时运转，现在很难预测，由于本项目不存在打桩问题，先分三个阶段来进行预测。三个阶段分别为土石方阶段，使用的设备有挖土机、推土机、运土卡车；结构阶段，使用的设备有钻机、搅拌机、气锤风钻、卷扬机、压缩机等；装修阶段使用的设备有吊车、升降机、圆锯等将所产生的噪声叠加后预测对某个距离的总声压级，计算结果见表5.1-2、5.1-3。

根据两个表的噪声预测结果，可以看出：施工现场建筑机械所产生的噪声比较严重，按各个施工阶段来预测：土石方阶段三种设备同时运转、在200m以外能达到《建筑施工场界噪声限值》昼间70 dB（A）标准；结构阶段6台设备同时运转，在100米以外能达到《建筑施工场界噪声限值》昼间70 dB（A）标准；装修阶段在施工现场边界就可以达到装修阶段昼间70 dB（A）标准。

表5.1-1  单台设备噪声预测结果   dB（A）

| 距离（m） 设备名称 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土破碎机 | 71.3 | 66.1 | 61.3 | 59.5 | 56.3 | 54.5 | 51.5 |
| 钻机 | 76.3 | 70.1 | 66.3 | 64.5 | 61.3 | 59.5 | 56.5 |
| 挖土机 | 79.3 | 73.1 | 69.3 | 67.5 | 64.3 | 62.5 | 59.7 |
| 卷扬机 | 74.3 | 68.1 | 64.3 | 62.5 | 59.3 | 57.5 | 54.5 |
| 运土卡车 | 80.3 | 74.1 | 70.3 | 68.5 | 65.3 | 63.5 | 60.7 |
| 压缩机 | 74.3 | 68.1 | 64.3 | 62.5 | 59.3 | 57.5 | 54.7 |
| 推土机 | 80.3 | 74.1 | 70.3 | 68.5 | 65.3 | 63.5 | 60.7 |
| 砂轮机 | 56 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 |
| 吊车 | 45 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | - |
| 升降机 | 43 | 37 | 35 | 33 | 30 | 28 | - |
| 圆锯 | 55 | 49 | 47 | 45 | 43 | 40 | 38 |

表5.1-2 各个阶段设备同时运转噪声预测结果   dB（A）

| 距离（m） 施工阶段 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土石方阶段 | 82.5 | 76.2 | 72.4 | 70.6 | 67.5 | 65.7 | 62.9 |
| 结构阶段 | 77.5 | 71.3 | 67.5 | 65.7 | 62.5 | 60.7 | 57.7 |

为了减轻施工噪声对周围环境的影响，建议采取以下控制措施：

（1）加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，严禁夜间进行高噪声施工作业。

（2）尽量采用低噪声的施工工具，如以液压工具代替气压工具，同时尽可能采用施工噪声低的施工方法。

（3）施工机械尽量放置于对厂界外造成影响最小的地点，在高噪声设备周围放置掩蔽物。

（4）施工过程中各种运输车辆的运行，还将会引起公路沿线噪声级的增加。因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩工业区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。

采取了上述噪声防治措施后，可将施工期对环境的噪声污染降至最小。

### 5.1.5施工期固体废弃物影响分析

施工垃圾主要来自施工产生的建筑垃圾和施工队伍生活产生的生活垃圾。

（1）建筑垃圾：施工期间将涉及到土地开挖、管道敷设、材料运输等工程，在此期间将有一定数量的废弃建筑材料如砂石、石灰、混凝土、废砖、土石方等。

（2）生活垃圾：以有机类废物为主，其成分为易拉罐、矿泉水瓶、塑料袋、一次性饭盒、剩余食品等。由于这些生活垃圾的污染物含量较高，如处理不当，不但影响景观，散发臭气，滋生蝇、鼠，而且其含有BOD5、COD、大肠杆菌等对周围环境造成不良影响。

施工期可采取以下防治对策：

（1）在建设过程中，建设单位应要求施工单位规范运输，不要随意倾倒建筑垃圾，制造新的“垃圾堆场”，不然会对周围环境造成影响；

（2）建筑垃圾应及时清扫、分拣，尽量废物利用，不能利用的部分及时清运，于筑路或填埋低洼地；

（3）施工人员生活垃圾要收集在有雨棚和防地表径流冲洗的临时垃圾池内，由环卫部门按时集中清运，避免产生二次污染。生活垃圾纳入市政垃圾处理系统。

## 5.2 运营期环境影响分析

### 5.2.1大气环境影响预测评价

本报告采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式AERSCREEN进行本项目环境空气影响估算预测。

#### 5.2.1.1气象参数

地面气象资料来源于遂平县气象观测站，两地均属平原地区，受相同气候系统的影响和控制，其常规气象资料可以反映项目区域的基本气候特征。

（1）气象资料来源

地面气象资料来源于遂平县气象观测站，其常规气象资料可以反应出项目区域的基本气候特征。

（2）气象资料分析

遂平县属暖温带大陆性季风气候区。境内气候差异很小，气候特点四季分明，春季气温多变，夏热冬冷，秋季降温较快，雨热同季，干湿冷暖适中。光、热、水资源丰富，但雨水集中，易旱、易涝。光照充足，全年无霜期220天。多年平均气温17.5℃，最高气温42.2℃。年平均风速1.89m/s，全年以SSE风为主，据多年的统计资料，极端最大风速20.7m/s，春夏偏南风，秋冬偏北风。降水量年内分布不均，年平均降水量为755.2mm，降水多集中在夏季，降水量为382.8mm，冬季降水量最小为41.9mm。年蒸发量为1744.8mm，相对湿度为71.6%。

遂平县近30年历史气象资料统计结果详见下表。

表5.2-1遂平县近30年历史气候资料统计结果

| 序号 | 项目 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平均气温 | ℃ | 17.5 |
| 2 | 极端最高气温 | ℃ | 42.2 |
| 3 | 极端最低气温 | ℃ | -11.6 |
| 4 | 年平均相对湿度 | % | 71.6 |
| 5 | 多年平均降水量 | mm | 755.2 |
| 6 | 多年平均蒸发量 | mm | 1744.8 |
| 7 | 多年平均气压 | hPa | 979.1 |
| 8 | 多年平均风速 | m/s | 1.89 |

①温度

当地年平均气温月变化情况见表5.2-2，年平均气温月变化曲线见图5.2-1。从年平均气温月变化资料中可以看出遂平县7月份平均气温最高（27.6ºC），2月份气温平均最低（3.1ºC）。

表5.2-2   年平均温度月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 (°C) | -1.93 | 0.51 | 10.18 | 14.74 | 21.30 | 24.23 | 25.73 | 25.56 | 20.95 | 16.12 | 8.48 | 1.86 | 14.02 |

图5.2-1 年平均温度月变化图

②风速

月平均风速随月份的变化和季小时平均风速的日变化情况分别见表5.2-3和表5.2-4，月平均风速、各季小时的平均风速变化曲线见图5.2-2和图5.2-3。

表5.2-3  年平均风速月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速(m/s) | 1.46 | 1.62 | 1.72 | 1.34 | 1.71 | 1.32 | 1.11 | 1.01 | 1.11 | 1.29 | 1.59 | 1.30 | 1.38 |

图5.2-2  年平均风速月变化图

表5.2-4   季小时平均风速的日变化   单位：m/s

| 小时（h） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏季 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 秋季 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 冬季 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小时（h） | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 春季 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏季 | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 秋季 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 冬季 | 0.00 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

图5.2-3 季小时平均风速日变化图

从月平均风速统计资料中可以看出遂平县5月份平均风速最高（1.71m/s），8月份平均风速最低（1.01m/s）；从各季小时月平均风速统计资料中可以看出遂平县在春季最高，夏季风速最低，一天内14：00的平均风速最高。

③风向、风频

每月、各季及长期平均各向风频变化情况见表5.2-5和表5.2-6。

表5.2-5  年平均风频的月变化  单位：%

| 风频 (%) | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 15.32 | 7.26 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 7.26 | 4.84 | 2.42 | 3.23 | 4.84 | 4.84 | 4.03 | 5.65 | 3.23 | 4.03 | 8.06 | 5.65 |
| 二月 | 3.45 | 6.03 | 0.86 | 3.45 | 9.48 | 4.31 | 7.76 | 1.72 | 4.31 | 0.86 | 6.90 | 6.90 | 19.83 | 3.45 | 8.62 | 5.17 | 6.90 |
| 三月 | 3.23 | 3.23 | 2.42 | 14.52 | 10.48 | 16.94 | 6.45 | 4.03 | 7.26 | 4.03 | 7.26 | 3.23 | 3.23 | 0.81 | 3.23 | 3.23 | 6.45 |
| 四月 | 1.67 | 5.00 | 5.00 | 8.33 | 20.83 | 17.50 | 0.83 | 5.00 | 4.17 | 4.17 | 5.00 | 2.50 | 5.83 | 0.00 | 0.83 | 2.50 | 10.83 |
| 五月 | 5.65 | 4.84 | 4.03 | 5.65 | 21.77 | 16.13 | 4.84 | 1.61 | 8.06 | 4.03 | 3.23 | 1.61 | 5.65 | 1.61 | 3.23 | 5.65 | 2.42 |
| 六月 | 3.33 | 3.33 | 2.50 | 5.00 | 20.00 | 22.50 | 8.33 | 5.00 | 4.17 | 4.17 | 5.00 | 3.33 | 4.17 | 0.83 | 1.67 | 1.67 | 5.00 |
| 七月 | 2.42 | 1.61 | 3.23 | 8.06 | 16.13 | 13.71 | 3.23 | 2.42 | 6.45 | 7.26 | 2.42 | 5.65 | 3.23 | 1.61 | 0.81 | 1.61 | 20.16 |
| 八月 | 7.26 | 4.03 | 4.84 | 8.87 | 10.48 | 8.87 | 2.42 | 3.23 | 3.23 | 4.03 | 2.42 | 0.81 | 5.65 | 3.23 | 4.84 | 4.03 | 21.77 |
| 九月 | 8.33 | 0.00 | 4.17 | 12.50 | 19.17 | 13.33 | 0.83 | 3.33 | 1.67 | 0.83 | 1.67 | 2.50 | 2.50 | 1.67 | 1.67 | 7.50 | 18.33 |
| 十月 | 6.45 | 6.45 | 2.42 | 10.48 | 17.74 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 0.81 | 1.61 | 4.84 | 9.68 | 1.61 | 2.42 | 4.03 | 18.55 |
| 十一月 | 10.0 | 10.83 | 7.50 | 14.17 | 12.50 | 11.67 | 3.33 | 0.83 | 0.83 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 4.17 | 5.00 | 8.33 | 4.17 |
| 十二月 | 8.06 | 2.42 | 7.26 | 6.45 | 12.90 | 5.65 | 4.03 | 4.03 | 1.61 | 1.61 | 4.84 | 5.65 | 14.52 | 4.84 | 3.23 | 6.45 | 6.45 |

表5.2-6   年平均风频的季变化及年均风频  单位：%

| 风频 (%) | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 3.53 | 4.35 | 3.80 | 9.51 | 17.66 | 16.85 | 4.08 | 3.53 | 6.52 | 4.08 | 5.16 | 2.45 | 4.89 | 0.82 | 2.45 | 3.80 | 6.52 |
| 夏季 | 4.35 | 2.99 | 3.53 | 7.34 | 15.49 | 14.95 | 4.62 | 3.53 | 4.62 | 5.16 | 3.26 | 3.26 | 4.35 | 1.90 | 2.45 | 2.45 | 15.76 |
| 秋季 | 8.24 | 5.77 | 4.67 | 12.36 | 16.48 | 9.34 | 2.47 | 2.47 | 1.92 | 1.10 | 1.65 | 3.02 | 4.67 | 2.47 | 3.02 | 6.59 | 13.74 |
| 冬季 | 9.07 | 5.22 | 4.95 | 5.49 | 9.62 | 5.77 | 5.49 | 2.75 | 3.02 | 2.47 | 5.49 | 5.49 | 13.19 | 3.85 | 5.22 | 6.59 | 6.32 |
| 全年 | 6.28 | 4.58 | 4.23 | 8.67 | 14.82 | 11.75 | 4.17 | 3.07 | 4.03 | 3.21 | 3.89 | 3.55 | 6.76 | 2.25 | 3.28 | 4.85 | 10.59 |

由年均风频的变化统计资料可以看出，遂平县近一年年均风频最大风向为E风向，风频为14.82%。按照方位扇面统计，扇形方位E～SE风频和为30.74%，风频之和大于30%，因此遂平县近一年内全年主导风向为东风，次多风向为ESE。④高空气象参数

因为项目周围50km范围内无高空气象探测站点，高空气象数据采用环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室的中尺度气象模拟数据。模拟高空气象数据模拟网格点编号为（135300），网格点位置经度115.19794°，纬度33.88542°，年限为2016年。

该高空气象数据是采用中尺度数值模式WRF模拟生成，把全国共划分为189×159个网格，每个网格的分辨率为27km×27km。该模式采用的原始数据有地形高度、土地利用、陆地—水体标志、植被组成等数据，数据源主要为美国的USGS数据，模式采用美国国家环境预报中心（NCEP）的在分析数据作为模型输入场和边界场。全年共输出高空气象模拟数据文件12个，每个文件包括各月逐日一日两次高空气象模拟数据。数据文件文件名共12位，前4为代表年，第5～6位代表月份，第7～12位代表该网格点编号。各文件中所包括的高空气象数据内容见表5.2-7。

表5.2-7 高空气象数据内容

| 名称 | 单位 | 名称 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年月日时 | -- | 干球温度 | ℃ |
| 探空数据层数 | -- | 露点温度 | ℃ |
| 气压 | hPa | 风速 | m/s |
| 高度 | m | 风向 | -- |

#### 5.2.1.2大气污染物地面浓度预测与评价

（1）预测因子

根据本项目污染物排放特征，选取H2S和NH3作为本次评价的预测评价因子。

（2）大气环境影响等级判定

评价等级的判定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）评价工作等级划分方法，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率 Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。

式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

大气环境影响评价等级判别依据见表5.2-12。

表5.2-12大气环境影响评价等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

本报告采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)中的推荐模式AERSCREEN进行本项目环境空气影响估算预测，拟建项目污染物排放占标率最大的为场区无组织排放的NH3，其占标率为P max为2.13%＜10%。本项目的大气环境评价工作等级定为二级，可不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。直接以估算模式的计算结果作为预测和分析依据。

（2）污染物排放参数

本项目估算模型参数见表5.2-8

表5.2-8  AERSGREEN估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ | 39.8 |
| 最低环境温度/℃ | -19.6 |
| 土地利用类型 | 农用地 |
| 区域湿度条件 | 中等湿度气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | (是 (否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | (是 (否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

本次预测污染源情况见表5.2-9。

表5.2-9本期项目建成后全厂废气污染物排放源强

| 面源 | 占地面积（m2） | 面源特征（m） | 污染物排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H2S | NH3 |
| 厂区 | 15000 | 5 | 0.0069 | 0.105 |

（3）预测分析结果

大气污染物排放影响

根据估算模式计算了本项目排放的废气对大气环境的影响。

表5.2-10  无组织大气污染物排放影响估算结果表

| 距离（m） | NH3 1小时最大浓度 | H2S 1小时平均最大浓度 |
| --- | --- | --- |
|  | 预测浓度 | 占标率% | 预测浓度 | 占标率% |
| 10 | 0.001783 | 0.89 | 0.000025 | 0.24 |
| 100 | 0.002355 | 1.18 | 0.000032 | 0.32 |
| 200 | 0.002917 | 1.46 | 0.000040 | 0.40 |
| 300 | 0.003551 | 1.78 | 0.000049 | 0.49 |
| 400 | 0.004146 | 2.07 | 0.000057 | 0.57 |
| 500 | 0.004253 | 2.13 | 0.000059 | 0.59 |
| 600 | 0.003987 | 1.99 | 0.000055 | 0.55 |
| 700 | 0.003668 | 1.83 | 0.000051 | 0.50 |
| 800 | 0.003377 | 1.69 | 0.000047 | 0.47 |
| 900 | 0.003131 | 1.57 | 0.000043 | 0.43 |
| 1000 | 0.002922 | 1.46 | 0.000040 | 0.40 |
| 1100 | 0.002745 | 1.37 | 0.000038 | 0.38 |
| 1200 | 0.002591 | 1.29 | 0.000036 | 0.36 |
| 1300 | 0.002456 | 1.23 | 0.000034 | 0.34 |
| 1400 | 0.002336 | 1.17 | 0.000032 | 0.32 |
| 1500 | 0.002227 | 1.11 | 0.000031 | 0.31 |
| 1600 | 0.002129 | 1.06 | 0.000029 | 0.29 |
| 1700 | 0.002039 | 1.02 | 0.000028 | 0.28 |
| 1800 | 0.001957 | 0.98 | 0.000027 | 0.27 |
| 1900 | 0.001883 | 0.94 | 0.000026 | 0.26 |
| 2000 | 0.001815 | 0.91 | 0.000025 | 0.25 |
| 2100 | 0.001754 | 0.88 | 0.000024 | 0.24 |
| 2200 | 0.001698 | 0.85 | 0.000023 | 0.23 |
| 2300 | 0.001647 | 0.82 | 0.000023 | 0.23 |
| 2400 | 0.001599 | 0.80 | 0.000022 | 0.22 |
| 2500 | 0.001554 | 0.78 | 0.000021 | 0.21 |
| 最大浓度（500m） | 0.004253 | 2.13 | 0.000059 | 0.59 |
| 标准 | 0.2mg/m3 | 0.01 mg/m3 |

从上表可以看出，本项目无组织排放NH3、H2S对敏感点NH3、H2S小时最大浓度贡献值出现在500m，占标率分别为2.13%、0.59%。

（5）企业卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），各类工业企业卫生防护距离按下式计算：

式中：

——标准浓度限值，mg/Nm3；

L——工业企业所需卫生防护距离，指无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间的距离，m；

r ——有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径，m；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染物构成类别从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）表5中查取；

——无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。

由于本项目建设与原有项目在同一个面源内，本报告按全厂无组织排放量进行计算，卫生防护距离所用参数和计算结果见表5.2-13。

表5.2-13 卫生防护距离计算结果表

| 无组织 排放源 | 主要 污染物 | 排放量t/a | 评价标准 mg/m3 | 计算参数 | 卫生防护距离计算值（m） | 提级后 距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C | D |  |  |
| 厂区 | H2S | 0.0069 | 0.01 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 6.97 | 50 |
|  | NH3 | 0.105 | 0.20 |  |  |  |  | 3.63 | 50 |

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》规定，“无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。”

经计算，项目无组织排放2种有害气体，因此，场区需设置卫生防护距离为100m。根据核实，项目最卫生防护距离内目前无居民点、医院、学校等环境敏感点，将来也不得建设环境敏感点。

（6）结论

① 项目实施后，工程经采取脱臭措施后排放的H2S、NH3在各敏感点处的污染物浓度均能满足《《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》中附录D中环境空气质量浓度限值。

② 经计算，工程经采取脱臭措施后排放的H2S、NH3在各场界处的预测值均可达到对应的《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）场界浓度限值要求。

③经计算，本项目的卫生防护距离均为100m，大气环境防护距离计算无超标点，同时根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）中选址要求的规定，养殖场场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。根据遂平县农业农村局出具的规定，本项目不在禁养区限、限养区内。

④防护距离内无敏感点存在，满足项目防护距离的条件下，评价认为项目无组织废气的排放对环境的影响可以接受。

### 5.2.2地表水环境影响分析

项目废水经场内污水站处理后，部分回用于猪舍冲洗，剩余作为农肥施用于项目配套农田的种植。废水全部消纳利用，不外排。项目的生产运营不会对评价区地表水环境造成污染影响。

（1）雨季及非施肥期

雨季及非施肥期，项目所产生的沼液无法及时消纳，拟全部暂存于沼液储存池，项目场内设1个沼液储存池，按照存储120d沼液的规模设计沼液储存池，总容积为3000m3，占地面积1000m2，位于项目用地东北侧。

（2）消纳区对地表水影响分析

本项目及配套沼液消纳区距离最近地表水体为南侧480m处的赵文献河，消纳区农灌季节设置田埂，分区轮流灌溉，确保沼液不外流，由于项目距离地表水体较远对周边地表水体影响不大。

本项目产生的废水主要为养殖废水和员工生活污水，经管道收集后自流至污水处理系统统一处理，其中养殖废水为高浓度有机废水，经厌氧处理后用于附近农田施肥，雨季及非农灌期暂存在场区沼液池中。雨涝季节不会随雨水进入地表水体，对下游地表水体影响较小。

### 5.2.3噪声环境影响预测与评价

噪声主要为猪叫声、猪舍降温配套负压风机、粪污处理设施等设备运行时产生的噪声，根据类比调查，其源强为70～85dB(A)。各噪声采取基础减振、隔声等措施，项目主要噪声源采取相应降噪措施后各噪声值如表5.2-14所示。

表5.2-14  项目噪声源强采取降噪措施后的噪声值一览表   单位：dB(A)

| 噪声来源 | 种类 | 产生 方式 | 源强 | 治理措施 | 排放源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖区 | 猪舍 | 猪叫 | 间断 | 70 | 隔声降噪 | 55 |
|  |  | 风机 | 连续 | 85 | 厂房隔声 | 65 |
|  | 固粪处理区 | 水泵 | 连续 | 85 | 选低噪声设备、隔声、减振 | 65 |

注：噪声源强均取最大值进行预测。

（一）预测模式

本次噪声评价选择车间边界噪声监测点位置作为预测点。根据噪声预测模式和设备的声功率预测计算各评价点处的噪声增量（即总影响值）。根据工程分析中噪声源参数，采用点声源等距离衰减预测模型，参照气象条件修正值进行计算，并对多声源进行叠加。

（1）计算某个声源在预测点的倍频带声压级

式中：

Loct(r)--点声源在预测点产生的倍频带声压级；

Loct(r0)--参考位置r0处的倍频带声压级；

r--预测点距声源的距离，m；

r0--参考位置距声源的距离，m；

ΔLoct--各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量）。

（2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法

声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下列公式（A.6）近似求出：

式中：

TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。

也可按下列公式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

式中：

Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R—房间常数；R=Sα/(1-α),S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按下列公式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

式中：

LP1i (T)—靠近围护结构处室内N 个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按下式算出靠近室外围护结构处的声压级：

式中：

LP2i(T)—靠近围护结构处室外N 个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。

然后按下列公式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

然后按室外声源预测方法计算预测点处的A 声级。

（3）噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T 时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

式中：

tj—在T时间内j声源工作时间，s；

ti—在T时间内i声源工作时间，s；

T—用于计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；

M—等效室外声源个数。

（4）预测值计算

按下列公式计算

式中：

Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb—预测点的背景值，dB(A)。

（二）预测结果

根据拟建项目噪声源分布情况和各噪声源与生产场区边界声环境评价点的距离，在计算时将作适当的简化。经预测各噪声源对厂界声环境评价点（预测点高度设为1.2m）的综合影响值以及与现状值叠加后的预测值计算结果列于表5.2-15。

表5.2-15  场区边界声环境影响预测结果

| 预测点 | 贡献值 | 现状值 | 预测值 | 标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 |
| N1（东厂界） | 38.5 | 53 | 43 | 55.6 | 44. 3 | 60 | 50 | 达标 |
| N2（南厂界） | 42.2 | 52 | 42 | 54.2 | 45.1 | 60 | 50 | 达标 |
| N3（西厂界） | 36.3 | 54 | 42 | 55.3 | 44.2 | 60 | 50 | 达标 |
| N4（北厂界） | 40.2 | 53 | 43 | 53.9 | 43.1 | 60 | 50 | 达标 |

预测结果表明，在拟建项目各项噪声污染防治措施落实到位的情况下，项目产生的噪声对边界声环境影响不大，叠加现状值后，边界各评价点的噪声预测值均低于相应评价标准值，对周围声环境质量影响较小。

### 5.2.4固体废物环境影响分析

根据工程分析可知，本期项目建成后全厂营运期产生的固废主要包括猪粪固形物、沼渣、养殖过程产生的少量病死猪尸及疾病防疫产生的医疗废物。项目营运期固体废物产生情况及处置措施见表5.2-16。

表5.2-16  项目固体废物产排情况一览表

| 序号 | 产生环节 | 名称 | 固废性质 | 产生量（t/a） | 处置措施 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍 | 猪粪固形物 | 一般固废 | 587.65 | 生产有机肥基肥 | 0 |
| 2 | 沼气工程 | 沼渣 | 一般固废 | 410.6 | 干化后作为基肥外售 | 0 |
| 3 | 养殖过程 | 病死猪 | 一般固废 | 2.2 | 交于无害化处理中心处置 | 0 |
| 4 | 防疫 | 医疗固废 | 危险废物 （HW01） | 0.4 | 交由有资质的单位进行处理 | 0 |
| 5 | 职工生活 | 生活垃圾 | 一般固废 | 0.365 | 送交环卫部门处理 | 0 |
| 6 | 沼气脱硫装置 | 废脱硫剂 | 一般固废 | 0.1 | 由生产厂家统一回收 | 0 |
| 合计 | 1001.315 | / | / |

项目营运过程中产生的固体废物均得到妥善处理，处理率达到100%，并充分回收利用有价值的物质，做到减量化、无害化，对环境无影响。

### 5.2.5地下水环境影响分析

#### 5.2.5.1评价工作等级的确定

根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）评价等级划分依据，建设项目评价等级由项目类别和环境敏感程度共同判定：

（1）地下水环境影响评价项目类别：根据HJ610-2016附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目行业类别属于畜禽养殖场、养殖小区项目，环境影响评价文件类型为报告书，因此其地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类。

（2）建设项目场地的地下水环境敏感程度：根据《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》，本项目在饮用水源保护区范围之外，不会对遂平县饮用水源产生影响。且本项目周围无国家和地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区。因此，本项目的地下水环境敏感程度为不敏感。

根据评价工作等级分级表可知，本项目地下水评价工作等级为三级。

#### 5.2.5.2 区域环境水文地质条件及区域地下水开采情况

本项目位于驻马店市遂平县阳丰镇罗李村任洼附近，地下水流向和地势基本一致，由西北向东南减低，平均比降1/3600～1/4000。

经现场调查本项目附近村民饮用水采用自建水井，饮用地下水。且本项目不在饮用水源保护区范围内，建设单位拟自行建设自备井1口以满足自身用水需求。

#### 5.2.5.3 地下水环境影响分析

本项目产生的废水主要为养殖废水和员工生活污水，经管道收集后自流至污水处理系统统一处理，其中养殖废水为高浓度有机废水，经厌氧处理后用于附近农田施肥，雨季及非农灌期暂存在场区沼液池中。本次评价主要从以下方面分析营运期废水对地下水水质的影响。

本项目为养殖项目，营运期间无废水排放，项目地下水的影响主要为沼液储存池防渗衬层达不到防渗效果沼液泄漏对地下水的影响。

（1）预测时段

地下水环境影响预测时段为污染发生后1d、100d、1000d，和能反映特征因子迁移规律的其他时间节点。

（2）情景设置

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目场区划分为重点防渗区及一般防渗区，根据防渗级别采取不同的防渗材料，地下水防渗措施均为目前养殖行业普遍采用的成熟措施，沼液储存池防渗采用“素土夯实+HDPE膜”，渗透系数1.0×10-10cm/s，符合（GB18597-2001）、（GB18599-2001）的相关规定要求，故仅预测非正常状况下的影响结果。本次情景设置如下：

非正常状况下：沼液储存池防渗层达不到设计的防渗效果，沼液通过池底、池壁下渗经包气带进入潜层地下水对场界及下游保护目标吴自岐庄的影响进行预测。

（3）预测因子

本项目废水污染物特征因子不含重金属，不含持久性有机污染物，废水特征污染因子为CODMn、氨氮。

（4）预测源强及预测模式

参照《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141）中钢筋混凝土结构渗漏强度、渗漏量计算公式，确定本项目预测源强。其正常状况渗漏强度为：2L/（m2·d），非正常状况下泄漏强度按照正常状况下泄漏源强的10倍计，渗漏量（L/d）=渗漏面积（池底面积+池壁面积）×渗漏强度。考虑到本项目沼液储存池占地面积较大，整个沼液储存池同时发生防渗层达不到设计的防渗效果的可能性较小，故本项目非正常状况的渗漏面积按照沼液储存池有效内表面积的10%计。

本项目按照沼液储存池（3000m3）有效内表面积（池底面积+池壁面积）的10%为1000m2，沼液渗漏量约为40m3。沼液中COD浓度为3000mg/L，氨氮为900mg/L，所以COD、氨氮泄漏量分别为COD120kg，氨氮36kg。根据有关资料，COD是高锰酸盐指数的2.7倍，因此，COD泄漏量折算成高锰酸盐指数为44.4kg。

预测模型采用地下水溶质运移解析法——一维无限长多孔介质柱体，示踪剂瞬时注入模型：

非正常状况时横截面面积按照沼液储存池占地面积的10%计，即700m2。

水流速度根据地下水流经验公式计算：

V=KI/n

式中：V——水流速度；

K——渗透系数，m/d；

I——水力坡度；

n——有效孔隙度。

由上式计算可得，本项目所在区域地下水流速为0.0143m/d。

（5）预测结果

结合《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），选取泄漏后污染物浓度最大时间、100d、1000d、场界、场址下游的进行预测。

预测结果见表5.2-17~表5.2-20。

表5.2-17  非正常状况下本项目场址下游地下水CODMn预测结果一览表

| 名称 | 最大预测值（mg/L） | 最大预测值出现距离（m） | 最远影响距离（m） | 开始超标距离（m） | 开始达标距离（m） | 标准值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1d | 16.71 | 0 | 27 | 0 | 4 | 3.0 |
| 100d | 1.67 | 0 | 268 | 0 | 0 | 3.0 |
| 1000d | 0.53 | 0 | 795 | 0 | 0 | 3.0 |

表5.2-18  非正常状况下本项目场址下游地下水氨氮预测结果一览表

| 名称 | 最大预测值（mg/L） | 最大预测值出现距离（m） | 最远影响距离（m） | 开始超标距离（m） | 开始达标距离（m） | 标准值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1d | 14.03 | 0 | 26 | 0 | 6 | 0.5 |
| 100d | 1.403 | 1 | 268 | 0 | 36 | 0.5 |
| 1000d | 0.44 | 14 | 821 | 0 | 77 | 0.5 |

表5.2-19    非正常状况下敏感点及场界地下水CODMn预测结果一览表

| 名称 | 敏感点距事故源距离（m） | 污染物到达敏感点时间（d） | 最大贡献值（mg/L） | 最大贡献值出现时间（d） | 背景值（mg/L） | 最大预测值（mg/L） | 超标时间（d） | 达标时间（d） | 标准值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场界 | 20 | 1 | 1.01 | 116 | / | 1.4099 | 0 | 9999 | 3.0 |
| 寺后村 | 821 | / | / | / | 0.8 | 0.8 | / | / | 3.0 |

表5.2-20    非正常状况下敏感点及场界地下水氨氮预测结果一览表

| 名称 | 敏感点距事故源距离（m） | 污染物到达敏感点时间（d） | 最大贡献值（mg/L） | 最大贡献值出现时间（d） | 背景值（mg/L） | 最大预测值（mg/L） | 超标时间（d） | 达标时间（d） | 标准值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场界 | 20 | 1 | 0.848 | 116 | / | 0.727 | 24 | 9999 | 0.5 |
| 寺后村 | 821 | / | / | / | 0.61 | 0.61 | / | / | 0.5 |

根据预测结果可知非正常状况下：

1）CODMn第1天、第100天和第1000天最大预测值分别为16.71mg/L、1.67mg/L、0.53mg/L，其中第1天的最大预测值不能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1 III类要求，第100天、第1000天的最大预测值均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1 III类要求，第1天开始超标距离为0m、开始达标距离为4m，第100天、第1000天的预测值不超标。第1天、第100天和第1000天最远影响距离分别为27m、268m、795m。

2）氨氮第1天、第100天和第1000天最大预测值分别为14.03mg/L、1.403mg/L、0.44mg/L，第1天、第100天和第1000天最大预测值均不能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1 III类要求，第1天开始超标距离为0m、开始达标距离为6m，第100天开始超标距离为0m、开始达标距离为36m，第1000天开始超标距离为0m、开始达标距离为77m。第1天、第100天和第1000天最远影响距离分别为26m、268m、795m。

3）场界处CODMn的浓度随着时间的增加而增大，直至达到峰值后其浓度随时间的增大而减小。CODMn泄漏后经1天可到达场界，对场界的最大预测值为1.4099mg/L能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1 Ⅲ类要求。

4）场界处氨氮的浓度随着时间的增加而增大，直至达到峰值后其浓度随时间的增大而减小。氨氮泄漏后经1天可到达场界，对场界的最大预测值为0.848mg/L，不能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1 Ⅲ类要求。

因此为避免非正常工况下沼液渗漏对场址下游地下水保护目标的影响，项目营运期间要加强对沼液储存池的维护管理，定期监测场址周围地下水水质状况，制定跟踪监测计划，将对地下水的污染风险降低到最小。

（1）养殖区地下水污染途径及防治措施分析

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。本项目营运期环境影响因素主要为生活污水、养殖废水、猪粪。以上污染因素如不加以管理，污水处理池及储存池存在下渗污染地下水的隐患；猪粪乱堆乱放，以恶臭和地表径流的形式可能转入环境空气或地表水体，并通过下渗影响到地下水环境，评价针对污染途径采取相应措施处理，详见表5.2-21。

表5.2-21   项目污染地下水途径及防治措施一览表

| 序号 | 项目 | 保护措施 | 达到效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沼液储存池 | 沼液储存池为满足农闲期沼液产生量，容积不小于120天的废水产生量，并采用HDPE膜防渗处理措施，合理控制施肥频次和施肥量，尽量避开雨天施肥 | 各反应池及储存池均符合《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求，具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施；畜禽粪便的贮存相关要求，应具备防渗、防风、防雨的“三防”措施，雨污分流 满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求 |
| 2 | 养殖区 | 养殖区猪舍底部采用混凝土防渗 |  |
| 3 | 污水处理系统 | 收集池应为砖混结构 |  |
| 4 | 固粪处置区 | 地面进行混凝土硬化防渗，设置顶棚 |  |
| 5 | 排污沟、漏缝板贮池 | 采取暗沟形式，具备防止淤集以利于定期清理的条件，排污沟应采取硬化措施 |  |
| 6 | 场区雨、污管网 | 雨污分流、按照畜禽养殖业污染防治技术规范要求进行建设 |  |

因此，建设单位应当做好地面的防渗漏处理和地面硬化，同时还应加强管理，合理施肥，建立地下水监控体系，以防污染地下水。

（2）预防地下水污染物的要求及环境管理建议

项目在施工和运营阶段，应充分做好排污管道的防渗处理，杜绝污水渗漏，确保污水收集处理系统衔接良好，严格用水管理，防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生，这样可以保证项目区内产生的全部废水汇集到污水处理站集中处理，可以很大程度的消除周边地区污染物排放对地下水环境的影响。营运期建议严格按照以下要求进行管理：

1）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）规定，养殖场的排水系统应实施雨水和污水收集输送系统分离，在场区内设置的污水收集输送系统，不得采用明沟布设。排水沟应采取水泥硬化防渗措施或采用水泥排水管进行输送，防止随处溢流和下渗污染。

2）猪粪贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止粪便淋滤液污染地下水。

3）做好收集池、沼气池、沼液储存池等的防渗工作，应充分考虑农作期间影响和雨季影响，能够保证有足够的容量以容纳养殖场产生的废水。养殖场废水收集池应按期清淤，各池建设时应高出地面至少20cm以上，以保证大雨时雨水不进入、污水不外溢。

综上分析，建设项目场区地下水环境不敏感，在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地下水水质影响较小，项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此对地下水环境质量影响较小。

### 5.2.6土壤环境影响分析

项目沼液在场区内暂存后，施肥期用于周边农田施肥，沼液施用于土壤，存在污染土壤的风险。根据郑州谱尼测试技术有限公司2019年5月对本项目厂区及沼液消纳区的监测数据，沼液消纳区土壤的2个监测点位的监测因子浓度为：pH7.12-7.2、铜25-28mg/kg、砷未检出、锌32-48.2mg/kg、汞未检出，能够满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）二级标准要求。本项目清粪工艺、污水处理工艺、沼液储存及沼液利用与安皋分场相同，由此类比分析，本项目沼液利用对土壤的影响较小。

### 5.2.7环境风险评价

本项目产生的沼气为易燃、易爆物质，具有一定的潜在危险性。在突发性的事故状态下，如果不采取有效措施，一旦释放出来，将会对环境造成不利影响。

根据国家环境保护局（90）环管字057号文《关于对重大环境污染事故隐患进行风险评价的通知》精神，依据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)对本项目进行风险评价。拟通过分析项目中主要物料的危险性，划分评价等级，识别装置的潜在危险源并提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

#### 5.2.7.1风险识别及评价等级确定

（1）沼气的组成

沼气是一种混合气体，它的主要成分是CH4，其次有CO2、H2S、氮及其他一些成分。沼气的组成中，可燃成分包括CH4、H2S、CO和重烃等气体；不可燃成分包括CO2、氮和氨等气体。在沼气成分中CH4含量为55%～70%、CO2含量为28%～44%、H2S平均含量为0.034%。

甲烷的主要危险特性和理化性质见表5.2-22。

表5.2-22  甲烷的理化性质和危险特性

| 第一部分 危险性概述 |
| --- |
| 危险性类别： | 4（易燃气体）。 | 燃爆危险： | 易燃。 |
| 侵入途径： | 吸入 | 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳 |
| 健康危害： | 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%~30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |
| 第二部分 理化特性 |
| 外观及性状： | 无色无臭气体 |
| 熔点（℃）： | <-182.50C | 相对密度（水＝1） | 0.42（-1640C） |
| 闪点（℃）： | -18842%浓度×60分钟 | 相对密度（空气=1） | 0.55 |
| 最低点火能量 | 0.28mj | 爆炸上限％（V/V）： | 15%（体积百分比） |
| 沸点（℃）： | -161.50C | 爆炸下限％（V/V）： | 5.15% |
| 溶解性： | 微溶于水、溶于醇、乙醚。 |
| 主要用途： | 主要用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造 |
| 第三部分 稳定性及化学活性 |
| 稳定性： | 稳定 | 避免接触的条件： | 明火、高热。 |
| 禁配物： | 强氧化剂 | 聚合危害： | 不聚合 |
| 分解产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |
| 第四部分 毒理学资料 |
| 急性毒性： | 小鼠系入42%浓度×60分钟，麻醉作用；兔吸入42%浓度×60分钟 |
| 毒性： | 属微毒类。允许气体安全地扩散到大气中或当作燃料使用。有单纯性窒息作用，在高浓度时因缺氧窒息而引起中毒。空气中达到25%~30%出现头昏、呼吸加速、运动失调。 |
| 最高容许浓度 | 300mg/m3 |

由上表可见，本工程所涉及的危险性物质主要危险特性为易燃、爆炸性。

（2）沼气的特性

本项目沼气中CH4含量为60%、CO2含量为40%，沼气的主要特性参数见表5.2-23。

表5.2-23  沼气主要特性参数一览表

| 序号 | 特性参数 | CH4 50% | CH4 60% | CH4 70% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CO2 50% | CO2 40% | CO2 30% |
| 1 | 密度（kg/m3） | 1.347 | 1.221 | 1.095 |
| 2 | 比重 | 1.042 | 0.944 | 0.847 |
| 3 | 热值（kJ/m3） | 17937 | 21524 | 25111 |
| 4 | 理论空气量（m3/m3） | 4.76 | 5.71 | 6.67 |
| 5 | 爆炸极限（%） | 上限 | 26.1 | 24.44 | 20.13 |
|  |  | 下限 | 9.52 | 8.8 | 8.0 |
| 6 | 理论烟气量（m3/m3） | 6.763 | 8.914 | 9.067 |
| 7 | 火焰传播速度（m/s） | 0.152 | 0.198 | 0.243 |

（3）风险识别

1）物质风险识别

Ⅰ、病原菌

项目为养殖项目，涉及的物料主要饲料和水等，原料中无可燃、易燃或有毒的物质，但建设单位在猪只的养殖过程中产生的猪粪如未处理得当可能产生诱发传染病，主要有以下危害特性：病猪产生的粪尿和尸体中含有病原菌会产生水污染，引起疾病的传播和流行，造成猪群死亡，并且传染给其他禽畜和人；常见的猪群传染病为口蹄疫、猪流感等。

Ⅱ、沼气

项目的建设营运过程中产生的副产物为沼气。沼气为无色、略有气味可燃的混合气体，其中主要成份为CH4（50%-70%）和CO2（30%-40%），以及少量的H2、CO、N2、H2S等。沼气的主要成份为CH4，在发酵、存储及使用过程中，若管理不善或操作不当，遇到明火可发生燃烧、爆炸等风险事故，将对周围环境及人身财产产生较大的影响和损失。

根据本项目相关物品的危险类型，确定环境风险评价因子为畜禽传染病及沼气泄漏。

2）生产设施风险识别

对关键单元的重点部位及其薄弱环节分析，见表5.2-24。

表5.2-24  重点部位及其薄弱环节

| 重点 部位 | 典型设备及特点 | 薄弱环节 | 可能发生的事故 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 原因 | 类型 | 后果 |
| 发酵 | 沼气池 | 沼气池、管线 | 维护保养不当 | 沼气池破裂、管线损坏 | 沼气泄漏，遇火源发生火灾、爆炸 |
| 运输 | 管线 | 管线 | 维护保养不当 | 管线损坏，接口不严 | 沼气泄漏，遇火源发生火灾、爆炸 |

火灾爆炸事故的主要原因：制度不健全或者不执行；工艺设计和技术缺陷；设备缺陷；违反操作规程或者违章指挥；缺乏安全意识和防火防爆技术知识；缺乏检查和维修保养；引火源控制不当；沼气使用不当。

（4）重大危险源辨识

按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）的定义，重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），拟建工程的重大危险源辨识结果如下：

场区各个生产装置、设施的边缘距离小于500m的可以按1个功能单元，本项目有1个沼气储气池，按1个功能单元考虑。

本项目沼气池储存量为3000m3，折合质量为3.67t（1t即813.6m3）。低于临界量50t，

1）单元内存在的危险物质为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

2）单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则定为重大危险源：

q1/Q1+ q2/Q2+ … qn/Qn≥1

式中：q1，q2…qn——每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）。

Q1，Q2 …Qn——与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

拟建工程涉及的危险化学品中，属于上述标准中所列的危险物质有：沼气。本项目危险化学品重大危险源辨识见表5.2-25。

表5.2-25  拟建工程危险化学品重大危险源辨识

| 序号 | 物质名称 | 贮存场所（t） | 是否构成重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最大贮存量q | 临界量Q | q/Q |  |
| 1 | 沼气 | 3.67 | 50 | 0.734 | 不构成 |

根据表可知，拟建工程厂区尚未构成重大危险源，该项目风险潜势为 I。

（5）评价等级确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，环境风险评价的工作等级主要由评价项目所涉及的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果以及环境敏感程度等因素所确定的，详见表5.2-26。

表5.2-26  环境风险评价工作等级

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目风险评价等级为开展简单分析。

本项目所涉及物质沼气（甲烷）具有易燃易爆的危险性质，因此存在发生沼气泄漏并引发火灾、爆炸等事故的风险。本项目各个厂界距离敏感点村庄的距离均在本项目爆炸影响范围之外，本项目沼气池发生爆炸不会对周围村庄造成较大影响。

当前我国猪群中危害严重的传染病较多，但大部分传染病只会在猪群内传播，不会给人类带来较大的危害，但建设单位仍需做好猪群疫病的防御及监控工作，建立疫病监测监控制度，及时掌握疫情动态，以便做好疫情预警预测工作，发现问题及时采取有力措施将损失控制到最小限度，确保人群及猪群的健康。

结论：项目全场营运过程中涉及到的沼气为易燃气体且具有一定的毒性。在物质的运输（输送）、贮存和使用过程中，如管理操作不当或发生意外泄露，存在着中毒等事故风险。一旦发生这类事故，将造成有害物质的外泄，对周围环境产生较大的不利影响。

项目采取了较为完善、合理可行的风险防范措施，可将项目的环境风险水平降至最低，只要严格遵守各项安全操作规程和制度，加强安全管理，并尽快开展安全评价工作，进一步补充、完善突发事件后的应急预案，防止重大风险事故的发生，其环境风险程度属于可接受水平。

### 5.2.8总量控制分析

根据《河南省主要污染物排放总量预算管理办法（试行）实施细则》（豫环文【2012】42号）及全国主要污染物排放总量控制项目有关要求，总量控制指标为：水污染物——COD、氨氮；大气污染物——SO2、NOx。

废气：项目涉及总量控制指标的是沼气锅炉废气中的SO2及NOX，经工程分析可知，脱硫后的沼气燃烧废气中SO2排放量为0.11kg/a，NOX排放量为1.21kg/a。建议项目总量控制指标为SO2：0.068 kg/a、NOx：0.726kg/a。

废水：项目废水经沼气化处理后，沼液用于农田施肥，全部综合利用、不外排，无废水总量控制指标。

综上，本项目设置的总量控制指标为：SO2：0.11kg/a、NOx：1.21kg/a。

# 6、环境保护措施及可行性论证

## 6.1施工期污染防治措施

本项目施工期包括场区的建设及沼液输送管网的铺设。根据企业提供的沼液管线铺设图，本项目沼液管线铺设过程中不穿过河流及公路。本项目沼液管使用的管材为PVC管，沼液管为地埋式，在铺设过程中需开挖出宽约50cm、深约80cm的明沟，将管材铺设在沟内，然后将沟填埋。

评价针对工程施工期可能对环境造成的影响，以保护项目区的环境、最大限度地减少工程建设对环境造成的不利影响为目的，对施工期环境影响因素进行简要分析并提出具体的防范措施。

### 6.1.1施工期水环境影响及保护措施

工程对水环境的污染主要包括施工期生产废水、施工人员生活污水，评价针对环境特点提出工程施工期水环境保护措施，详见表6.1-1。

表6.1-1   施工期水环境保护措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 | 效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工排水可能对水环境产生影响，造成水土流失 | 施工用水尽量做到节约用水，重复利用，可用于拌和水泥，简单沉淀后用于浇灌施工现场周围树木和绿地，严禁排入地表水体 | 节约用水，减少水土流失，减轻或避免生活污水、粪便对环境污染影响 |
| 2 | 生活污水、粪便随便排放对环境污染影响 | 施工期修建旱厕，施工区生活污水及粪便经旱厕处理后用于浇灌周边绿地 | 保护施工人员居住处的环境卫生 |

### 6.1.2施工期环境空气保护措施分析

施工期对环境空气的污染主要包括扬尘及施工车辆尾气排放，本项目应严格执行国家环境保护总局（公告2007年第74号）《防治城市扬尘污染技术规范》，河南省住房和城乡建设厅《河南省建筑施工现场扬尘防治管理暂行规定的通知》(豫建建【2014】83号)、《驻马店市2017年度大气污染防治攻坚战工作方案》（驻政办〔2017〕24号）具体要求，评价针对各种污染物排放特点及性质提出施工期环境空气污染防治措施，详见表6.1-2。

表6.1-2   施工期环境空气保护措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 | 效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运输汽车运行产生道路扬尘污染 | 运输路线应定期洒水 | 减少道路扬尘对施工场区内人员、施工区周围厂房以及运输道路范围内污染影响 |
| 2 | 运输过程中撒落砂石、土等材料，产生二次污染 | 加强运输管理，保证汽车文明、安全、中速行驶，运输砂石、土、水泥、石灰的车辆表面应加以覆盖，避免砂石、土洒落造成二次污染影响 | 减少二次污染影响 |
| 3 | 扬尘对灰土拌合操作人员身体健康影响 | 对拌合点操作人员实行卫生保护，如配戴口罩、风镜等 | 减轻灰土扬尘对操作人员健康的影响 |
| 4 | 施工过程对周边环境的影响 | 施工现场必须全封闭设置围挡墙,严禁敞开式作业;施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化,出口必须设置定型化自动冲洗设施,出入车辆必须冲洗干净；施工中产生的物料堆应采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂或其他防尘措施 | 减轻施工过程对周边大气环境的影响 |

### 6.1.3施工期噪声污染防治措施

工程施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，噪声主要来自各种施工机械设备的运转及各种车辆的运行噪声，污染主要是机械噪声，评价根据工程特点提出施工期噪声污染防治措施见表6.1-3。

表6.1-3  施工期噪声污染防治措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 | 效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对施工生活区影响 | 合理规划各种施工机械设备布局，采用科学的施工方法，严格控制施工作业范围和作业时间 | 减轻噪声对施工生活区影响 |
| 2 | 对高噪声源设备操作人员影响 | 尽量选用低噪声设备，给高噪声设备安装隔声罩，打桩机、推土机、铲平机等强噪声源设备的操作人员配戴耳塞，加强身体防护 | 减轻噪声对施工人员身体健康的影响 |

### 6.1.4施工期固废污染防治措施分析

工程施工期固废主要是施工建筑垃圾及弃土，评价根据各种污染物排放特点及性质提出污染防治措施见表6.1-4。

表6.1-4       施工期固废污染防治措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 | 效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑垃圾遇风、雨、雪等恶劣天气材料流失，对环境产生的影响 | 建筑垃圾集中堆存，堆场加防尘网覆盖，并及时清运 | 避免建筑垃圾流失对环境的影响 |
| 2 | 施工废弃物排放占地 | 施工废弃物及时清除，就近拉至城市垃圾卫生填埋场处置 | 减少废弃物占地对生态环境影响 |

### 6.1.5施工期水土流失防治措施分析

表6.1-5     施工期水土流失防治措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 | 效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目的建设开挖，植被受到破坏，造成水土流失 | 对于土质较好的地段，建议采用深挖、表土回覆的方式；对于砾石土，建议将石土分离，土层覆于地表，易与植被恢复。尽量避开农作物生长季节施工，最大限度减少农作物产量。应避开风季、暴雨季施工，减少水土流失 | 能够有效减轻项目施工造成的水土流水影响 |

## 6.2营运期污染防治措施

### 6.2.1废水处理及综合利用措施分析

#### 6.2.1.1清粪工艺比选及确定

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001），规模化养猪场清粪工艺分为三种：传统干清粪、水冲粪及水泡粪工艺，评价结合生态垫料养殖工艺，从粪污的达标排放及综合利用的角度分别进行比选，对以上四种工艺进行对比分析，最终确定适合本项目的清粪工艺，对比分析结果见表6.2-1。

表6.2-1	 清粪工艺对比分析

| 工艺 名称 | 工艺说明 | 达标排放方案 | 综合利用方案 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优点 | 缺点 | 优点 | 缺点 |
| 水冲粪处理工艺 | 指畜禽排放的粪、尿和污水混合进入粪沟，每天数次放水冲洗，粪水顺粪沟流入粪便主干沟后排出的清粪工艺 | 保持猪舍内的环境清洁，劳动强度小，劳动效率高 | 排水量较大，污染物浓度较高，水处理难度较大，投资成本较高 | 保持猪舍内的环境清洁，劳动强度较小，污水中污染物浓度较高，有利于沼气的产生 | 排水量较大，周边需要有较多的土地资源用于消纳粪污 |
| 水泡粪工艺 | 在畜禽舍内的排粪沟中注入一定量的水，将粪、尿、冲洗和饲养管理用水一并排放至漏缝地板下的粪沟中，贮存一定时间（一般为 1～2 个月）、待粪沟填满后，打开出口闸门，沟中的粪水顺粪沟流入粪便主干沟后排出的清粪工艺 | 保持猪舍内的环境清洁，劳动强度小，劳动效率高 | 排水量适中，污染物浓度较高，水处理难度较大，投资成本较高 | 保持猪舍内的环境清洁，劳动强度较小，污水中污染物浓度较高，有利于沼气的产生 | 排水量适中，周边需要有足够的土地资源用于消纳粪污 |
| 机械刮板干清粪处理工艺 | 指畜禽排放的粪便一经产生便通过机械刮板清除，尿液、残余粪便及冲洗水则从排污道排出的清粪工艺 | 用水量较小、清粪比例较高，工艺废水中污染物浓度较低，有利于实现达标排放 | 一次性投资大，设备操作难度高，污水处理成本大 | 排水量较小，需要消纳粪污的土地资源较少 | 管理难度高，设备容易出现故障 |
| 生态垫料养殖工艺 | 按一定比例混合秸杆、锯末屑等作为猪舍的垫料，再利用生猪的拱翻习性使猪粪、尿和垫料充分混合，通过垫料的分解发酵，使猪粪、尿中的有机物质得到充分的分解和转化的养殖工艺 | 不需要冲洗，无粪尿污水排出，垫料2~3年清理1次、劳动强度较小 | 夏天发酵床温度过高等不利于猪生长，粪污资源利用率低 | 不需要冲洗，无粪尿污水排出，垫料2~3年清理1次、劳动强度较小 | 夏天发酵床温度过高等不利于猪生长，粪污资源利用率低 |
| 经环保部认定的干清粪工艺 | 养殖圈舍不注入清水，也不将清水用于圈舍粪尿日常清理，养殖舍内粪尿产生即依靠重力经漏缝地板离开猪舍进入猪舍下部粪污储存池，粪污储存池实现定期及时清理，粪污水离开粪污储存池后即进行干湿分离和无害化处理 | 保持猪舍内的环境清洁，劳动强度小，不需清水冲洗，节能，成本低，易于管理 | 排水固液分离效率偏低，废水中SS浓度高 | 劳动强度小、粪污资源利用率较高，便于管理 | 排水中SS浓度高，须选择合适的污水处理设施 |

1）水冲粪工艺优点是用水冲的方式清粪，能够保持猪舍内的环境清洁，劳动强度小，劳动效率高；缺点是比其它几种工艺的排水量大，废水污染物浓度较高，治理难度较大，一次投入成本较高。

2）水泡粪工艺废水排放量适中，优点在于保持猪舍内的环境清洁，清粪劳动强度较小，污水中污染物浓度较高，有利于沼气的产生，但缺点是水处理成本较高，周边需要有足够的土地资源用于消纳粪污。

3）机械刮板干清粪工艺的优点在于粪水分离，废水产生量较小，污染物浓度较低，废水处理技术成熟、可靠，便于污染处理和资源化利用；缺点在于设备操作难度高，容易出现故障。

4）生态垫料养殖工艺的优点是不需要冲洗，无粪尿污水排出，垫料2~3年清理1次、劳动强度较小。在发酵床的制作过程中，通过垫料的分解发酵，使猪粪、尿中的有机物质得到充分的分解和转化；缺点是夏季猪舍的温度较高，粪污资源利用率低，且不适合大规模养殖场。

5）本项目采用环保部认定的干清粪工艺。

猪生活在漏缝地板上，猪舍内产生的猪粪由于猪的踩踏及重力作用离开猪舍进入猪舍底部的粪污储存池，粪污储存池使用尿封，不注入清水，也不将清水用于圈舍粪尿日常清理。储存池底部设计成一端高一端低的倾斜结构，排粪塞位于最低端，项目粪污储存池定期排空，排空时粪尿依靠储存池底部坡度由储存池排出，进入污水处理系统干湿分离段进行干湿分离。干湿分离后的干物质制有机肥基料，液体经厌氧发酵处理后用于农田施肥，粪尿实现全部综合利用。本项目采用的清粪工艺日常清理不需使用清水，废水产生量较小，劳动强度小，管理难度低。

针对本项目采用的环保部认定的干清粪工艺与目前国内干清粪工艺模式比对，评价认为就饲养机械水平、防疫水平、环境卫生水平、恶臭气体排放、人力投入量、污水产生量和可回用率等方面，环保部认定的干清粪工艺均优于传统干清粪；该项目采用现代化养殖方式，自动化程度高，粪污处理工艺以能源和资源综合利用为目的，综合上述对比分析，评价认为采用环保部认定的干清粪工艺可行。

#### 6.2.1.2废水沼气化处理工艺比选

本项目采用环保部认定的干清粪工艺清理养殖舍粪尿，养殖粪尿从粪污储存池流出后即进入污水处理站处理，项目拟采用“干湿分离（过滤+固液分离）+厌氧发酵”处理工艺处理养殖粪尿污水。

本项目建设单位广泛考察了国内其他规模化养殖项目的实用废水治理技术，拟采用“盖泻湖沼气池（即黑膜厌氧发酵塘）”工艺。该工艺已在牧原公司唐河十场进行应用，取得较好的效果。

两种处理工艺对比如下：

（1）上流式厌氧污泥床反应器（UASB）

UASB是第二代高效反应器，具有较高的水力处理负荷，适用于高浓度工业废水和养殖废水的处理。当采用UASB作为有机废水处理工艺时，废水首先进行固液分离处理，去除溶液中含有的大颗粒物质，然后废水被引进UASB反应器的底部，向上流过由絮状或颗粒状厌氧污泥组成的污泥床，随着污水与污泥相接触而发生厌氧反应，产生沼气引起污泥床的扰动。在污泥床产生的沼气有一部分附着在污泥颗粒上，自由气泡和附着在污泥颗粒上的气泡上升至反应器的上部。污泥颗粒上升撞击到三相分离器挡板的下部，这引起附着的气泡释放；脱气的污泥颗粒沉淀回到污泥层的表面。自由状态下的沼气和由污泥颗粒释放的气体被收集在三相分离器锥顶部的集气室内。液体中包含一些剩余的固体物和生物颗粒进入到三相分离器的沉淀区内，剩余固体物和生物颗粒从液体中分离并通过三相分离器的锥板间隙回到污泥层。

UASB反应器的优点在于可维持较高的污泥浓度，污泥泥龄（30天以上），较高的进水容积负荷率，提高了厌氧反应器单位体积的处理能力。

UASB反应器的不足之处主要是：进水中悬浮物需要适当控制，不宜过高，否则容易造成三相分离器拥堵，损坏设备；厌氧消化受温度影响很大，冬季须对装置进行加温；水力停留时间较短，废水中的有机质很难完全腐化；为提高UASB反应器的运行可靠性，必须设置各种类型的计量设备和仪表，如控制进水量、投药量等计量设备和pH计(酸度计)、温度测量等自动化仪表；对水质和负荷突然变化较敏感，耐冲击力稍差。

（2）盖泻湖沼气池（黑膜厌氧发酵塘）工艺

盖泻湖沼气池是在开挖好的土方基础上，采用优质HDPE材料，由底膜和顶膜密封形成的全封闭厌氧反应器。在盖泻湖沼气池内，污水中的有机物在微生物作用下降解转化生成沼气，系统配置沼气净化和利用设施。盖泻湖沼气池容积大、深度较深，污水进入池内后，每天进水量相对较少，因此耐污水的冲击负荷强；加之黑膜沼气池顶部的沼气隔温和地埋式沼气池具有冬季相对恒温的特点，池内污水温度受外界影响较小，冬季不需保温。盖泻湖沼气池主体工程位于地面以下，顶部、底部用黑膜密封，和外界环境气温不流通，形成独特的小气候，经调查在室外温度2℃，进水温度15.8℃的环境中，经盖泻湖沼气池发酵后的出水温度达19℃；在室外温度-1℃，进水温度13.6℃的环境中，发酵后的出水温度达17.9℃。污水在池内的滞留期长（35天及以上），厌氧发酵充分，可收集的沼气量多，COD去除率可达到80%以上。

盖泻湖沼气池的优点如下：

1）盖泻湖沼气池具有优异的化学稳定性，耐高低温，耐沥青、油及焦油，耐酸、碱、盐等80多种强酸强碱化学介质腐蚀；对进水SS浓度无要求，不会造成污泥淤积，拥堵管道。

2）盖泻湖沼气池施工简单，建设成本低；施工简单，建设周期短；安全性高，工艺流程短，运行维护方便，广泛适用于禽畜粪污水的处理、城垃圾填埋场等。

3）项目盖泻湖沼气池厌氧发酵产生的沼气可以作为燃料综合利用。

4）盖泻湖沼气池内温度稳定，有利于厌氧菌发酵，即使在寒季长、气温低的北方地区，盖泻湖沼气池内也可以保持常温发酵温度，污水处理效果好。

5）盖泻湖沼气池厌氧发酵容积大、污水滞留期长、沼气产生量大、运行处理费低。

盖泻湖沼气池的缺点：需依靠四周充足的农田利用厌氧发酵产生的沼液。

（3）工艺比选

1）工艺指标对比

UASB工艺和盖泻湖沼气池工艺指标对比一览表见表6.2-2。

表6.2-2   UASB工艺和盖泻湖沼气池工艺指标对比一览表

| 工艺 指标 | UASB工艺 | 盖泻湖沼气池 |
| --- | --- | --- |
| 原料范围 | 畜禽场污水 | 畜禽场污水 |
| 原料TS浓度 | ＜2% | 无要求 |
| 应用区域 | 中部、南部 | 全国各地 |
| 单位能耗 | 中等 | 低 |
| 操作难度 | 较高 | 低 |
| 产气率 | ≥0.5m3/m3 | ≥0.8m3/m3 |
| 主体工程使用寿命 | 5~10年 | 10~20年 |
| 配套装置 | 须配套建设保温加热设备、沼气贮存装置；自动化程度要求高，须配套监控设备 | 沼气池集厌氧发酵、贮气于一体；池内污水温度受外界影响较小；污水进出自流、污泥产生量小，自动除渣，不容易堵塞 |
| 建设成本 | 500~700元/m3 | 50~60元/m3 |
| 经济效益 | 低 | 佳 |

由以上分析可知，盖泻湖沼气池工艺建设成本低，抗污水冲击力强，管理方便，污染物去除率高等优点。

2）处理效果对比

参照牧原公司提供的数据，牧原公司已运行养殖场（采用干清粪养殖工艺，污水处理采用UASB厌氧发酵）废水处理效果见表6.2-3。

表6.2-3  牧原公司已运行养殖场废水处理效果

| 处理工段 | 主要污染物浓度（mg/L） | 性状 | 水力停留时间 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COD | BOD5 | SS | NH3-N |  |  |
| UASB进、出口 | 进水 | 8230 | 3873 | 2424 | 968 | 棕色，腐化程度较低，沼液异味大 | 3天 |
|  | 去除率 | 60% | 75% | 65% | 10% |  |  |
|  | 出水 | 3292 | 968 | 848 | 871 |  |  |

本项目（采用环保部认定的干清粪养殖工艺，污水处理采用盖泻湖沼气池厌氧发酵）设计废水处理效果见表6.2-4。

表6.2-4  本项目设计废水处理效果

| 处理工段 | 主要污染物浓度（mg/L） | 性状 | 水力停留时间 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COD | BOD5 | NH3-N | SS |  |  |
| 盖泻湖沼气池进、出口 | 进水 | 15000 | 8000 | 1200 | 16000 | 红棕色，腐化程度较高，沼液异味小 | 35天 |
|  | 去除率 | 80% | 82.5% | 25% | 87.5% |  |  |
|  | 出水 | 3000 | 1400 | 900 | 2000 |  |  |

由上可知，UASB厌氧发酵工艺主要污染物处理效率分别为COD 60%、BOD575%、SS65%、氨氮10%，水力停留时间为3天，出水呈棕色，腐化程度较低，沼液异味大；盖泻湖沼气池厌氧发酵工艺主要污染物处理效率分别为COD 80%、BOD5 82.5%、SS 87.5%、氨氮25%，设计水力停留时间为35天，出水呈红棕色，腐化程度较高，沼液异味小。

经比较，因为采用环保部认定的干清粪工艺后，养殖废水中COD、氨氮、悬浮物浓度较大，宜采用污染物处理效率较高，对进水悬浮物浓度无要求的盖泻湖沼气池厌氧发酵工艺污染物处理；且项目拟选场址位于农村地区，周边有大量农田可供沼液综合利用。因此本项目选用盖泻湖沼气池处理场内养殖及生活废水，该处理模式符合《省环保厅、省农业厅、省农业农村局关于印发畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）的通知》（豫环文【2012】99号）猪场污染减排模式2：养猪场采用干清粪方式，建设治污设施，粪便生产有机肥基料，污水/尿液经处理后还田，无污水排放口进行外排，有与养殖规模相适应的消纳土地，且治污设施满足养殖场规模需求。保证COD、氨氮100%总量减排。

本项目盖泻湖沼气池设计水力停留时间为30天，能够在保证废水处理效果。废水进厌氧发酵塘前经过收集池均匀水质水量，再经过固液分离机处理，能够减少废水中的粪便固形物，做到沼液的保氮保肥，最大限度的发挥盖泻湖沼气池除臭杀菌的作用。经过厌氧发酵处理后产生的沼液属于高浓度有机废水，该废水具有有机物浓度高、可生化性好、易降解的特点，是较为理想的农田肥料。

#### 6.2.1.3本项目废水治理工艺

项目生猪饲养猪舍采用漏缝地板饲养，粪尿一经产生便依靠重力经过漏缝地板离开猪舍，在猪舍下部贮存池暂存后由密闭管道输送至治污区处理。采用“盖泄湖沼气池+沼气、沼液、沼渣综合利用”的处理工艺。

本工程污染治理详细工艺描述如下：

收集池、固液分离机：主要目的是为减轻后续工艺负荷，减少投资，通过物理方法去除杂质，实现减量化，均衡水质、水量。

盖泻湖沼气池：本项目废水经固液分离、调节后经进入盖泻湖沼气池，经30天厌氧发酵去除大部分有机物，沼液排入沼液储存池暂存，沼渣经底部设置排沼渣管道排出。

沼液储存池：本期扩建项目建成后项目设2个沼液储存池，沼液部分回用冲洗猪舍，其余作为肥料定期给附近农田施肥。

项目污染处理及综合利用工艺见图6.2-1。

图6.2-1    项目污染处理及综合利用工艺流程

1）水处理规模

本项目建成后全厂夏季废水产生量为16.43m3/d，本项目现有沼气池容积576m3，本期扩建项目配套升级沼气池容积，升级后本项目盖泄湖沼气池的设计容积为1500m3，发酵温度为常温，水力停留时间为60天。盖泄湖沼气池为全封闭结构。满足工艺要求，盖泄湖沼气池设施可正常运行。

2）沼液储存池

沼液储存池的容积：沼液储存池的容积根据《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T26624-2011）确定的，总容积应为养殖污水量、降雨量和预留体积之和。结合相关法规、牧原养殖场产污水实际及当地农业施肥实际要求，项目实际沼液储存池设计为能够容纳166天以上的沼液量。根据《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T26624-2011）中要求，宜预留0.9m高的空间，预留体积按照设施的实际长和宽以及预留高度进行计算，并且池体高度或深度不能超过6m。根据牧原公司设计资料，工程设一个沼液储存池，沼液储存池占地面积1000m2，深3m，则有效池容深度为2.4m，所建沼液储存池总容积为3000m3，有效容积为2400m3。工程夏季最大沼液量为12.12 m3/d，另外考虑到预留雨水量，历年小时最大暴雨量取历年最大日降水量的10%，遂平县历年最大日降雨量为1994年7月12日的224.9mm/d，则小时最大降雨量为22.49mm/h。（降雨时间按2.5h，沼液池表面积为1000m2），所占有效容积为56m3，剩余有效容积2344m3，本项目120天废水量为1971.6m3，项目沼液暂存池可以满足工程120天的沼液量。

废水处理工程所需设备及工程建设内容见表6.2-5。

表6.2-5  废水处理工程主要构筑物设计一览表

| 序号 | 工程内容 | 设计规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收集池 | 100m3 | 混凝土防渗，均衡水质、水量 |
| 2 | 盖泄湖沼池 | 1500m3 | 采用HDPE膜防渗，顶部覆膜 |
| 3 | 沼液储存池 | 总容积3000m3 | 1.5MMHDPE防渗膜 |

- 水处理效果的分析

项目废水处理预测结果见表6.2-6。

表6.2-6   废水处理效率及预测结果

| 处理工段 | 主要污染物浓度（mg/L） |
| --- | --- |
|  | COD | BOD5 | SS | NH3-N |
| 废水处理系统 | 进水 | 12470 | 6649 | 13280 | 999 |
|  | 去除率 | 80% | 82.5% | 87.5% | 25% |
|  | 出水 | 2494 | 1164 | 1660 | 749 |

由表6.2-6知，养殖区综合废水经污水处置工程处理后，COD、BOD5、氨氮和SS的去除率分别达到80%、82.5%、25%和87.5%以上，产生的沼液经处理后进入沼液储存池暂存。

#### 6.2.1.4沼气综合利用可行性分析

根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》中的数据，沼气产生量按照去除1kgCOD产生沼气0.25m3进行计算。沼气产生量11370m3/a。其中食堂用气量9125m3/a，沼气热水炉燃烧量2245m3/a，气量不足使用天然气代替。

#### 6.2.1.5沼液综合利用措施可行性分析

本次评价从沼液营养成分、土地消纳能力以及现实操作性等方面来分析沼液农肥利用系统的可行性。

1）沼液营养成分

根据国内外大量实验研究及实际运用表明，沼液尤其是养殖废水处理后的沼液，不仅含有作物所需求丰富的N、P、K等大量元素外，还含有硼、铜、铁、锰、钙、锌等中微量元素，以及大量的有机质、多种氨基酸和维生素等。施用沼液，不仅能显著改良土壤、增加作物产量、确保农作物生长所需要的良好微生态系统，还有利于增强其抗冻、抗旱、抗虫能力。因此沼液是一种非常理想的肥料。

2）土地沼液消纳能力

a沼液肥效确定

多年来，遂平县耕作种植为一年两熟，夏季收获以小麦为主、秋季收获以玉米为主，因此农田消纳主要以小麦-玉米为主。根据近几年测土、试验研究结果，遂平县土壤碱解氮含量为57.6mg/kg，土壤贮氮量较低，应注重氮素的补给。

沼液中含量最多也是最主要的可被作物吸收利用的为N素。根据工程设计，全场沼液中的氨氮含量为900mg/L，查找类比资料可知，养殖废水中氨氮浓度为总氮的80%左右，则总氮浓度为1125mg/L。

3）农田消纳能力计算

按照省环保厅、省农业厅、省农业农村局《关于印发畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）的通知》（豫环文2012）99号中“养猪场采用干清粪方式，场建设治污设施，即粪便生产有机肥基料或制沼气，有机肥、沼渣还田；污水/尿液经处理后还田，无污水排放口进行外排”，采用此模式要求养殖场每出栏10头猪需配套不少于1亩土地。

项目养殖过程产生的猪粪和污水处理系统产生的沼渣均用于制备有机肥基肥，只有污水处理系统产生的沼液在储存池暂存后用于农田施肥，不适合“畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）”的计算方法。沼液中含有丰富的氮、磷、钾等元素，其中含量最多也是最主要的可被作物吸收利用的为氮元素。本次评价通过氮元素在猪粪、沼液和沼渣中的含量比来计算本项目产生的沼液需要消纳地的面积。

根据陶涛和李宝林研究的“集约化猪场粪尿处理问题探讨”（武汉城市建设学院学报，2000，4[17]）及李宝林，王凯军等研究的“大型集约化猪场猪粪尿问题研究综述及建议”（农村能源, 1997,4[74]），猪粪尿物质构成中，猪粪与猪尿中氮的含量比为1.81:1，根据东北大学2008年硕士论文 “升流式固体反应器处理畜禽废水试验研究”，经过USR反应器处理后沼液与沼渣中全氮的含量比为1.25:1，本项目废水处理工艺采用“盖泄湖沼气池”工艺，沼液与沼渣中全氮的含量比具有可类比性。通过计算，猪粪和沼渣中氮的含量与沼液中氮的含量的比值为4.1:1。根据猪粪和沼渣制备有机肥基肥后，沼液用于农田施肥进行土地面积核定，确定每51头猪需配套1亩地。本项目年出栏6000头商品猪场的猪尿产生量，每51头猪需配套1亩地，则全场需配套的沼液消纳地面积约为117.6亩。

本项目所处为华北平原旱作农业区，常年以小麦—玉米轮作为主，根据农业部办公厅文件农办农【2013】45号——农业部办公厅关于印发《小麦、玉米、水稻三大粮食作物区域大配方与施肥建议（2013）》的通知，对于华北中北部夏玉米区，产量水平在650kg/亩，推荐氮肥施用量为14.2kg/亩（折合沼液量为23.7m3）；对于华北灌溉冬麦区，产量水平在600kg/亩，推荐氮肥施用量为14.6kg/亩（折合沼液量为24.3m3）。因此每亩地每年所需沼液总量为48m3。本项目全场沼液产生量为4027.71m3/a,以此推算，全场沼液消纳面积不得低于98.5亩，评价要求配套农田有1/2倍以上的轮作面积，则全场沼液消纳面积不得低于197亩。

根据以上两种计算方法得出沼液消纳地面积，本评价取最大值197亩。建设单位和社区签订沼液综合利用协议，共利用约200亩农田，消纳项目产生的沼液。消纳地由当地农民根据需要自己种植作物，公司负责无偿将沼液输送管网铺设至田间地头，并定期派出管理和技术人员指导农户合理施用沼液。

综上，用于本项目沼液消纳地面积为200亩，大于计算得出的197亩，因此本项目沼液消纳地可以消纳项目产生的全部沼液。

#### 6.2.1.6沼液利用的现实操作性

根据当地的种植规律及施肥规律，对于小麦和玉米均为施基肥两次，小麦在返青期或拔节期进行施肥，玉米在大喇叭口期进行施肥，因此本评价建议沼液储存池的储存时间按120天计。

根据走访调研，当地群众施肥规律，本评价提出沼液施肥方式为每年两次基肥。本期项目建成后全场沼液的产生量为4027.71m3/a，沼液消纳地面积为200亩，建设单位在沼液消纳区无偿建设沼液输送管网，并合理设置预留口。

沼液施肥首部包括：动力系统、沼液泵、管道安全装置、电器保护装置。泵站设计应充分考虑施肥区的覆盖面积、扬程。沼液泵必须满足抽提含有纤维或其它悬浮物的高粘稠液体的要求，泵、管网及管件具抗腐蚀性。

安装管道安全装置、电器保护装置的设计应根据抽提扬程、出液量，实现管道自动调压抗爆、排堵防蚀和过载保护，满足普通UPVC等廉价管材在沼液提灌中不堵塞、不爆管，接口不拉裂、不滴漏的需要，降低建造和运行成本。

沼液施肥管网必须具有自动防爆抗堵等安全功能，具有效防止管道沼液二次产气爆管，沼渣、厌氧菌落群生长和化学沉淀物、鸟粪石等堵管的处置设计和工艺装置，具有迅速发现和确定管道堵塞位置的监测装置。安装的防爆裂、防堵塞安全装置能够保证UPVC、PVC、PE等塑料管材在沼液管道灌溉中不出现堵塞、爆裂，接口拉裂、漏水等质量安全问题，保证沼液施肥管网的长期使用和安全运行。

各种管线应全面安排，用不同颜色加以区别，要避免迂回曲折和相互干扰，沼液输送管道与管件必须具防腐性，管线布置应尽量减少管道弯头，减少能量损耗和便于清通。主要管网宜采用埋设，距管顶深度≧40cm，裸露部分应选用抗老化材料或进行防老化处理。长距离直线管道要设计防热胀冷缩的构造。

针对本项目，由场区沼液储存池引至施肥农田主干管长度为750m，支管长度为500m。项目使用的管材为PVC管，主干管直径为160mm，主干管直径为160mm，支管直径分别为110mm和75mm。项目沼液在沼液储存池暂存，施肥期经流进沼液主干管，再从主干管流入支管，在支管的末端设置有阀门，方便农户自主选择使用。

根据沼液综合利用协议可知，公司根据农民土地位置设计并负责铺设沼液输送管网等综合利用配套设施，在每个施肥口设有阀门，每两个施肥口间隔50-60m。农肥利用季节农民根据自身需要进行使用。

沼液输送管线，做好防腐工作，定期进行检修，一旦发现滴漏，沼液排入沼液储存池，待维护完毕后方可输送；

施肥区根据地形进行单元划分，分单元进行开沟施肥，支管阀门间50-60m，防止农田施肥不匀引起的地下水污染问题；

严格根据评价要求，控制施肥量，严禁突击施肥，在非施肥季节及雨季，沼液由沼液储存池暂存。

根据南阳市卧龙牧原养殖有限公司安皋分场年出栏20万头生猪养殖建设项目的沼液重金属含量检测数据（检测因子包括铜、锌、铬、镉、砷、汞、铅），其中铜的含量为1.87mg/L，其他因子均未检出。沼液属于液态有机肥，经查阅，目前国家尚未出台液态有机肥标准，因此本项目将参考《有机肥料》（NY525-2012）表2有机肥中重金属限量指标，经对照，本项目沼液中重金属含量能够满足标准要求。

本次评价对沼液施肥农田区域定期进行观测，场外农田区设置地下水观测井，建议在配套农田西侧和东侧方位各设置1口地下水观测井，观察沼液长期施肥对地下水的累积性影响。

#### 6.2.1.1沼液利用工程的管理要求

1、基本要求

企业必须确定或建立相应的管理机构，安排专人管理，落实足够的运行管理经费，制定切实可行的管理规章和工程维修养护制度，并对管理人员进行技术培训和岗位考核。同时做到对沼液利用工程进行经常性的维护、季节性的整修和临时性的抢修以及系统运行效果和有害重金属的监测与处理。

2、管道养护

要经常对管道进行巡查维护，发现管道漏水、爆裂及时修补，发现沼液出水明显减少，要及时监测、疏通污物收集装置，确保沼液输送通畅和设施完好、运行正常。

3、设施维修保养

建立处理、储液、储存池等主要建筑结构和管网、机电设备的检修制度或维修养护办法，确保各类设施设备完整，做到无损、无漏、无裂，闸门启闭灵活。安装的沼液泵、动力设备与电气设备应每年全面检修一次，确保安全运行。及时清除泵站前池、污物收集装置、储存池中的各种杂质淤泥。

### 6.2.2废气污染防治措施分析

1、恶臭

（1）恶臭产生的场所

恶臭在养殖场和处理场等处均可产生，影响畜禽场恶臭产生的的主要原因是清粪方式、管理水平、粪便和污水处理程度，同时也与场址选择、场地规划和布局、畜舍设计、畜舍通风等有关。

恶臭的成分十分复杂，因家畜的种类、清粪方式、日粮组成、粪便和污水处理等不同而异，有机成分是硫醇类、胺类、吲哚、挥发性有机酸、酚类、醛类、酮类、醇类以及含氮杂环化合物等，无机成分主要是NH3和H2S。

（2）恶臭污染防治措施

由于猪舍的恶臭污染源很分散，集中处理困难，最有效的控制方法是预防为主，在恶臭产生的源头就地处理。本评价主要提出如下措施减降恶臭污染物的产生：

1）源头控制

通过控制饲养密度，并加强舍内通风，及时清理猪舍，猪粪、沼渣等应及时加工或外运，尽量减少其在场内的堆存时间和堆存量；搞好场区环境卫生，采用节水型饮水器，猪舍及时冲洗；

温度高时恶臭气体浓度高，猪粪在1～2周后发酵较快，粪便暴露面积大的发酵率高。猪舍使用漏缝地板，保证粪便冷却，并尽快从猪舍内清粪，在猪舍内加强通风，加速粪便干燥，可减少猪粪污染；

通过合理搭配日粮；而减轻环境中的恶臭，减少蚊蝇孪生。

2）过程整治

猪场采用“漏缝板+干清粪”工艺，项目采用墙体集热板、猪舍内热交换器、红外灯和喷雾降温相结合的方式进行猪舍内部温度控制。猪转栏时利用高压水枪冲圈消毒，夏季加强猪舍通风，降低舍内有害气体浓度，产生的粪渣等固废及时运至贮存或处理场所，以减少污染。

猪粪及沼渣及时运往固粪处置区，固粪处置区场设置顶棚，即能防雨又能保持通风，三面设置围堰。

加强养殖场生产管理，并对工作人员强化知识培训，提高饲养人员操作技能；

场区布置按功能区进行相应划分，各构筑物之间设绿化隔离带，特别是沼液储存池四周应加强绿化，易种植椿树、法国梧桐、枸杞树、柏树、小叶女贞等具有吸附恶臭功能的绿色植物，并配合种植草木、灌木等，实现立体绿化，利用绿色植物的吸收作用，以减少恶臭气体的逸散，减轻恶臭等对周围环境的影响；

3）终端处理

产生的恶臭用多种化学和生物产品来控制恶臭。评价建议夏季高温天气在养殖区、污水处理站、固粪处置区附近喷洒除臭剂进行处理，多用强氧化剂和杀菌剂等消除微生物产生的臭味或化学氧化臭味物质。

本项目使用养殖场专用植物性除臭剂，该种除臭剂主要成分为活性醛基芳香香料、樟树、桉树、柏木、香茅等天然植物提取物，无毒、无刺激、无腐蚀性，杀菌功能强。植物性除臭剂通过4种物理化学作用力将臭气分子捕捉：范德华力、耦合力、化学反应力、吸附力，植物型除臭剂可以有效去除硫化氢、氨气、二氧化硫、甲硫醇、胺等多种常见的恶臭气体，也可以用于去除工业领域产生的特种恶臭气味。除臭剂中的活性基(-CHO)具有很高的活性，利用它的活性同挥发性含S(如硫化氢、硫醇、疏基化合物)、含N(如氨、有机胺) 等易挥发物质反应，产生新的低气味且无毒的新物质，不能参与活性基(-CHO)反应的一些挥发性物质则采用气味补偿办法解决，这种补偿也不是简单的气味掩盖作用，而是利用植物提取液中的活性成分与不能和活性基(-CHO)反应的成分进行再次作用，使其失去原来的气味，藉此实现对发挥性恶臭物质的有效削减和消除。

采用上述措施治理后，可有效减轻项目恶臭污染影响，评价预测场界排放臭气浓度能够满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596－2001）中表7要求，在场界外500m范围内不得新建学校、医院、居民区等环境敏感点。

表6.2-7工程废气污染防治措施一栏表

| 序号 | 排放源 | 防治措施 | 实施方案 | 治理目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍 | 定期冲圈，猪舍周边喷洒除臭剂 | 猪转栏时利用高压水枪彻底冲圈消毒，人工喷洒除臭剂，喷洒频率为：前期连续喷洒3天，之后每隔5天喷洒一次 | 满足《恶臭污染物排放标准》表1中二级标准要求。 |
| 2 | 固粪处置区 | 加强通风，喷洒除臭剂 | 设置顶棚，三面设置围堰，人工喷洒除臭剂，喷洒频率为：每次翻堆时人工喷洒 |  |
| 3 | 污水处理站 | 加强管理，喷洒除臭剂 | 对操作人员强化培训，并配合喷洒除臭剂，喷洒频率为：前期连续喷洒3天，之后每隔5天喷洒一次 |  |
| 4 | 沼液储存池 | 周边绿化 | 四周加强绿化，主要种植草木、灌木、乔木等间隔立体绿化 |  |

2、沼气和天然气燃烧废气

沼气锅炉燃烧的烟气产生量为35032m3/a,SO2产生量为0.068kg/a，NOx产生量为2.42kg/a，SO2、NOx的产生浓度为2.23mg/m3、79.1mg/m3。经高效低氮燃烧器+烟气二次燃烧技术由8m高排气筒排放，SO2、NOx的产生浓度为2.23mg/m3、23.1mg/m3，SO2产排放为0.068kg/a，NOx排放量为0.726kg/a，满足河南省2019年度锅炉综合整治方案要求。

### 6.2.3噪声污染防治措施分析

本工程噪声主要为猪叫声、猪舍降温配套负压风机、粪污处理设施等设备运行时产生的噪声，根据类比调查，其源强为70～85dB(A)。

工程采取以下措施来进行：

（1）企业在设备选型上，应选择低噪声风机、空压机、水泵设备，以防止项目运营期间产生的噪声源叠加，对区域环境产生较大影响。

（2）对风机、水泵设备安装减振垫进行设备基础减振处理，根据噪声衰减规律分析：经基础减振（减轻振动及不固定配件摆动噪声）及隔声措施噪声衰减可以达到15～25dB(A)。

（3）在场区周围及场内加强绿化，充分利用建筑的边角空隙土地及不规则土地进行绿化；场区绿化应结合场区与猪舍之间的隔离、遮荫及防风需要进行。可根据当地实际种植能美化环境、净化空气的树种和花草，不宜种植有毒、有刺、飞絮的植物，其噪声源强可衰减约5dB(A)。

（4）评价要求噪声源强较高的设备，尽量往场区内部布置，因距离的原因实现噪声衰减。

经采取以上措施，噪声可衰减约15~25dB(A)，再经一定距离衰减后，预测厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准的要求。

### 6.2.4地下水污染防治措施

项目产生的废水主要废养殖废水和员工生活污水，经管道收集后自流至污水处理系统统一处理，其中养殖废水为高浓度有机废水，经厌氧反应处理后用于附近农田施肥，雨季及非施肥期暂存在场区沼液池中，本次评价主要从以下方面分析运营期废水对地下水水质的影响。

（1）地下水污染途径及防治措施分析

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。本项目营运期环境影响因素主要为生活污水、养殖废水、猪粪和沼渣。以上污染因素如不加以管理，污水处理池及储存池存在下渗污染地下水的隐患；猪粪、沼渣乱堆乱放，可能转入环境空气或地表水体，并通过下渗影响到地下水环境。

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）规定：

1、养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。

2、贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止畜禽粪便污染地下水。

3、贮存设施应采取设置顶盖等防止降雨(水)进入的措施。

因此，企业必须建设雨、污分流管网，雨水管网建设时，可设置为明沟，沟深约20～30cm即可。排污沟应采取暗沟形式，同时应具备防止淤积以利于定期清理的条件，排污沟应采取硬化措施。

项目地下水污染防治措施详见表6.2-8。

表6.2-8  项目地下水污染防治措施一览表

| 序号 | 项目 | 保护措施 | 达到效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沼液储存池 | 沼液储存池为满足农闲期沼液产生量，容积不小于166天的全场废水产生量，并采用HDPE膜+素土夯实防渗处理措施，合理控制施肥频次和施肥量，尽量避开雨天施肥 | 各反应池及储存池均符合《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求，具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施；畜禽粪便的贮存相关要求，应具备防渗、防风、防雨的“三防”措施，雨污分流 满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求 |
| 2 | 养殖区 | 养殖区猪舍底部采用混凝土防渗 |  |
| 3 | 污水处理系统 | 收集池采用混凝土防渗措施，评价要求严格做好防渗措施 |  |
| 4 | 固粪处置区 | 地面进行混凝土防渗，加盖顶棚，三周设置围挡，防止雨水进入造成下溢流污染 |  |
| 5 | 排污沟 | 采取暗沟形式，具备防止淤集以利于定期清理的条件，排污沟应采取硬化措施 |  |
| 6 | 场区雨、污管网 | 雨污分流、按照畜禽养殖业污染防治技术规范要求进行建设 |  |

（2）分区防渗措施

项目防渗工程污染防治分区情况如下表。

表6.2-5  项目防渗工程污染防治分区

| 序号 | 名称 | 防渗区域及部位 | 防渗分区等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养殖区 | 粪沟、尿道 | 重点 |
| 2 | 固粪处置区 | 固粪处置区地面 | 重点 |
| 3 | 污水处理区 | 池底、池壁 | 重点 |
| 4 | 沼液储存池 | 池底、池壁 | 重点 |
| 5 | 其他区域 | 地面 | 一般 |

养殖区（猪舍底部）、固粪处置区、污水处理区、沼液储存区重点防渗，养殖区（猪舍底部）、收集池采用混凝土防渗，渗透系数能够达到4.19×10-9cm/s；沼液储存池采用HDPE膜+素土夯实防渗，HDPE膜抗渗能力比较强，渗透系数能够达到1.0×10-10cm/s；场区道路采用水泥防渗。

（3）预防地下水污染物的要求及环境管理建议

项目在施工阶段，应充分做好排污管道的防渗处理，杜绝污水渗漏，确保污水收集处理系统衔接良好，严格用水管理，防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生，这样可以保证项目区内产生的全部废水汇集到污水处理站集中处理，可以很大程度的消除污染物排放对周边地区地下水环境的影响。运营期环境建议严格按照以下要求进行管理：

①《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）规定，养殖场的排水系统应实施雨水和污水收集输送系统分离，在场区内设置的污水收集输送系统，不得采用明沟布设。

②废水、猪粪贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止废水、粪便淋滤液污染地下水。

沼液储存池池壁在清场夯压的基础上采用铺设HDPE膜+素土夯实进行防渗，底部设置排气沟，最底部排气沟中放置排水管，并设置导流渠，以防止污染地下水，同时各废水输送管道应做到防泄露、跑冒等；

根据《畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）》（豫环文（2012）99号文）中的相关要求，固粪处置区应采取有效的防雨、防渗漏、防溢流措施。堆放场宜为15～20厘米水泥地面、坡度2%以上；三周砌筑1米高的砖墙；其上搭建雨棚，防止降雨(水)的进入；固粪处置区内还应设渗滤水收集沟，并与污水收集系统相连。与畜禽舍之间保持200~300米的距离，若因场地或地形因素达不到此要求，可在畜禽舍与粪便堆放场之间建设隔离墙，并适当绿化。防止污水渗漏对地下水造成污染。因此，本项目固粪处置区“三防”措施应严格按照以上要求执行。

③做好收集池、沼气池、排水沟、沼液储存池等的防渗工作，应充分考虑农间作期间影响和雨季影响，能够保证有足够的容量以容纳养殖场产生的废水。养殖场污水处理系统的各个池子应按期清淤，各池建设时应高出地面至少20cm以上，以保证大雨时雨水不进入、污水不外溢。

④肥水适当施用，由企业结合天气状况、当地土地消纳能力、当地农田施肥规律等定时定量合理施肥，防止过度施肥而影响地下水环境。并且，防止在雨天进行施肥，以避免肥水随雨水垂直径流进入地下水体，造成污染。

（4）管理措施

成立事故处理组织，一旦发生废水事故排放，应立即组织人力、物力和财力加紧对设备进行维修，同时对废水进行回收、拦截，以防止污染地下水；

综上分析，建设项目场区地下水敏感性差，污染物排放简单，在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地下水水质影响较小，项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此对地下水环境质量影响较小。

### 6.2.5固废污染防治措施

本项目产生的固体废物主要包括猪粪固形物、厌氧发酵后的沼渣、养殖过程产生的病死猪尸及疾病防疫产生的医疗废物、废脱硫剂和职工生活垃圾。固废污染产生及防治措施见表6.2-9。

表6.2-9 固体废物产排情况及处置措施一览表

| 序号 | 产生环节 | 名称 | 固废性质 | 产生量（t/a） | 处置措施 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍 | 猪粪固形物 | 一般固废 | 587.65 | 生产有机肥基肥 | 0 |
| 2 | 沼气工程 | 沼渣 | 一般固废 | 410.6 | 干化后作为基肥外售 | 0 |
| 3 | 养殖过程 | 病死猪 | 一般固废 | 2.2 | 交于无害化处理中心处置 | 0 |
| 4 | 防疫 | 医疗固废 | 危险废物 （HW01） | 0.4 | 交由有资质的单位进行处理 | 0 |
| 5 | 职工生活 | 生活垃圾 | 一般固废 | 0.365 | 送交环卫部门处理 | 0 |
| 6 | 沼气脱硫装置 | 废脱硫剂 | 一般固废 | 0.1 | 由生产厂家统一回收 | 0 |
| 合计 | 1001.315 | / | / |

1、固体废物暂存措施

项目产生的固体废物主要是一般工业固体废物和危险固体废物。固体废物的暂存措施如下：

（1）一般固体废物

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，评价建议对一般固体废物设置规范的临时堆存场地，用以暂存废脱硫剂和生活垃圾，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中相应规定，必须采取防扬撒、防流失、防渗漏等三防措施，进行地面硬化，设顶棚和围挡，避免雨水进入，地基加高10cm，达到三防要求。

病死猪尸的处理与处置

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）第9条规定：

◆病死畜禽尸体要及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。

◆病死禽畜尸体处理应采用焚烧炉焚烧的方法，在养殖场比较集中的地区，应集中设置焚烧设施；同时焚烧产生的烟气应采取有效的净化措施，防止烟尘、一氧化碳、恶臭等对周围大气环境的污染。

◆不具备焚烧条件的养殖场应设置两个以上安全填埋井，填埋井应为混凝提结构，深度大于2m，直径1m，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投入畜禽尸体后，应覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰，井填满后，须用粘土填埋压实并封口。

本项目病死猪产生量为6.8t/a，每天由密闭罐车运送至遂平县无害化处理中心处置。

（2）危险固体废物

危险固废主要为防疫医疗废物。

生猪在生长过程接种免疫或发病期接受治疗将产生医疗废物，类比其它企业实际生产情况，每头猪防疫产生医疗量约为0.045kg/a，本项目医疗废物产生量为0.15t/a，全场医疗废物暂存于危废暂存间内，定期交有相关单位处置。项目医疗废物需按照《医疗废物管理条例》中相应规定收集、运送、贮存、处置，不得露天存放。

本期扩建项目利于现有危废暂存间，占地面积12m2。用于收集、贮存养猪过程产生的医疗废物，危废暂存间须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求：危废临时贮存间的混凝土基础做防渗处理，防渗层采用2mm厚的防渗材料，保证渗透系数≤10-10cm/s，并采用环氧漆做防腐防渗处理；根据农业部“关于印发《病死动物无害化处理技术规范》的通知”农医发〔2013〕34号，暂存场所应易于清洗和消毒，并定期清洗消毒；危废的贮存场所设置明显标志；贮存场所内禁止混放不相溶危险废物；危废的转移执行国家环保总局第5号令《危险废物转移联单管理办法》，转运病死猪的槽车车厢四壁及底部应使用耐腐蚀材料，并采取防渗措施；车辆驶离暂存、养殖等场所前，应对车轮及车厢外部进行消毒；运载车辆应尽量避免进入人口密集区；卸载后，应对运输车辆及相关工具等进行彻底清洗、消毒。

在日常管理中，应设置专人加强对危废暂存间的管理，出现问题及时解决，避免形成二次污染，对工作人员应进行专业培训，熟知各项固废知识。

2、猪粪、沼渣综合利用措施的可行性分析

据测定，新鲜畜禽粪便含水率高为80%，体积大臭味重，农民不愿意直接使用未经处理的粪便，因此企业本着无害化处理和综合利用的原则，拟对产生的猪粪运至固粪处置区采取条垛式堆肥无害化处理。根据堆肥技术的复杂程度以及使用情况，目前我国主要有三大类堆肥系统：条垛式、静态垛式和反应器系统。

条垛式是在露天或棚架下，将混合好的原料堆成条垛状，在好氧条件下进行分解的一种堆肥化方式。条垛式堆肥一次发酵周期为1个月。

静态通风堆系统是条形堆的改进形式。它主要用于湿基质的堆肥，堆肥过程中不进行物料的翻堆，通风使堆体保持好氧状态。

反应器堆肥系统是将物料在部分或全部封闭的发酵装置（如发酵仓、发酵塔等）内，通过控制通气和水分条件，使物料进行生物降解和转化。

采用翻堆机定期翻堆，操作简单，同时该翻堆机还具有破碎的功能，可增大物料的充氧量，更有利于好氧堆肥。为减小气候条件对堆肥的影响，项目固粪处置区采用半封闭场棚结构，受气候条件影响的程度降低；在固粪处置区通过喷洒植物型除臭剂对恶臭气体进行脱除，操作简单；公司对固粪处置区场地进行了改进，直接在猪舍的机械刮板终端设置固粪处置区，通过整合治污区，合理配置资源，一定程度上减小了堆肥所需的占地面积，同时还减少了运输粪便带来的环境污染。

各种堆肥系统的优缺点比较：

表6.2-10  各种堆肥系统的优缺点比较表

| 堆肥工艺 | 条垛堆肥 | 静态堆肥 | 反应器堆肥 | 改良后的条垛堆肥 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资成本 | 低 | 低 | 高 | 低 |
| 运行和维护费用 | 较低 | 低 | 低 | 低 |
| 操作难度 | 低 | 较低 | 难 | 较低 |
| 受气候条件影响大小 | 大 | 较大 | 小 | 中 |
| 臭味处理 | 难 | 较易 | 易 | 易 |
| 占地面积 | 大 | 中 | 小 | 中 |
| 堆肥时间 | 长 | 中 | 短 | 中 |

从投资成本、操作难度等方面比较，反应器堆肥成本较高，操作难度大。本项目为畜牧业属第一产业，且项目主体是生猪养殖，有机肥基肥制作只是项目的副产品，从经济可行性上分析，不选用反应器堆肥方式。

改良后的条垛堆肥与静态通风堆肥相比：①在运行和维护费用上改良后的条垛堆肥较静态堆肥低，条垛堆肥在前期固粪处置区建成后，仅需定期使用翻堆机进行翻堆即可，而静态堆肥需要铺设管道定期通风，通风耗电量较大，运行成本较高，且管道容易腐蚀，维护费用较高。②在受气候条件影响程度上，改良后的条垛堆肥较静态堆肥小，静态堆肥为露天，而改良后的条垛固粪处置区场地设有半封闭场棚，受气候条件影响程度较小。③占地面积，改良后的条垛堆肥通过产污区和治污区的集约整合，一定程度上减小了占地面积，同时还减少了运输粪便带来的环境污染。④堆肥时间和堆肥产品质量，改良后的条垛堆肥使用专业的翻堆机定期翻堆，增大了物料的充氧量，使物料充分发酵，在一定程度上降低了堆肥时间，堆肥产品的质量也有一定提高。

通过比较，改良后的条垛堆肥在投资成本、运行维护费用、操作难度等方面具有明显的优势，因此，结合本项目具体情况，本项目采用改良后的条垛堆肥方式，具体工艺见工程分析。

堆肥的过程分为4个阶段：前处理、升温期、高温期、后熟期。堆肥进入高温期后，翻堆是控制发酵进程的重要因素。翻堆是堆肥过程中有效的供氧方式，同时有利于散发热量，本项目利用机械翻堆，每天一次，翻堆后加盖塑料薄膜，加盖塑料膜一方面有利于保温，一方面能够降低臭气的挥发速率。

经采取上述措施，固体废物均得到合理处置，不会对环境造成二次污染，措施可行。

### 6.2.6 养殖场防疫措施

畜禽传染病是畜牧业的大敌，它制约了畜牧业的发展，还有一些人畜共患病和寄生虫病（如狂犬病、炭疽、结核、布氏杆菌病、猪囊尾蚴病、旋毛虫病），会给人们健康带来威胁，因此控制疫病对于畜牧业生产和保护人民健康都具有重要的意义。国家颁布了《动物防疫法》、《家畜家禽防疫条例》等法律法规，规定了“预防为主”的畜禽防疫方针。

（1）畜禽传染病及其传播途径

引起动物传染病的病原体主要是细菌、病毒和寄生虫。病原体在患病动物体内生长繁殖，并不断向体外排除病原体，通过多种途径传给更多的易感动物，使疾病流行起来。传染源、传播途径和易感动物是传染病发生的三个基本条件，三者缺一传染病都不会发生。

传播途径分为直接接触传染和间接传染。直接接触传染包括交配和啃咬等方式，最为典型的例子就是狂犬病。间接传染通过饲料饲草、饮水、空气、土壤、中间宿主、饲养管理用具、昆虫、鼠类、畜禽及其他野生动物粪便等方式。

病畜病禽排出的粪尿和尸体中含有病原菌会造成水污染引起传染病的传播和流行，不仅危害畜禽本身也危及人类。猪丹毒、副伤寒、马鼻疽、布鲁氏菌病、炭疽病、钩端螺旋体病和土拉菌病都是水传疾病，口蹄疫、鸡新城病也可以经胃肠道传播。

（2）防疫卫生措施

结合项目特点，评价要求采取如下措施以加强养殖区的环境管理和疾病传播的预防措施：

1）严格“三区分离”制度，将办公区、养殖区和粪污处理处置区分离开来，防止交叉污染。

2）仔猪出场设置专门出猪台，避免购猪人员和车辆进入养殖区。养殖区设置净道和脏道，并能够保证物流畅通，净道主要运输饲料和由饲养员和兽医等通行；脏道主要作为粪污运输通道，为避免交叉污染，粪污通过必须避开养殖区进入粪污区，即在养殖区外设置专门通道用于粪污输送。

3）进入养殖区各出入口必须设置消毒池，出入车辆必须经消毒池进行消毒处理，消毒池应设置门楼和防水堰，防止雨水大量进入导致消毒液外溢污染；主场区门口设置紫外线消毒室，入区人员包括饲养员、兽医、管理员及一切外来人员必须经消毒室进行消毒处理，消毒时间不小于5分钟。在养殖区设置饲养员休息室，尽量避免饲养员经常出入养殖区，减降病菌交叉污染的几率。

4）设置专门兽医和外事专干，外事专干员应能够保证与农、畜、环保等部门的经常沟通与交流；兽医室应配备专门防疫设备和通信装置，以保证兽医能够及时掌握养殖行业疾病防治和传播最新信息，做到防患于未然。

5）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）规定，养殖场场区、畜禽舍、器械等消毒应采用环境友好的消毒剂和消毒措施（包括紫外线、臭氧、双氧水等方法），防止产生氯代有机物及其它的二次污染物。

企业经严格的畜禽规范化管理措施后，其疾病控制能力将大大提高，因此，评价认为，其出现重大疾病传播的可能性很小。

# 7、环境影响经济损益分析

## 7.1经济效益分析

### 7.1.1目的和方法

1、目的

环境经济损益分析是环评报告中的一个重要组成部分。衡量一个建设项目的效益除经济效益外，还有环境效益和社会效益，与工程经济分析不同，环境经济分析将建设项目产生的直接和间接的、可定量和不可定量的各种影响都列于分析范围内，通过分析计算用于控制污染所需投资费用、环境经济指标，估算可能收到的环境与经济实效，全面衡量项目建设投资在环保经济上的合理水平。

2、方法

以调查和资料分析为主，在详细了解项目的工程概况、环保投资及日常运行等各个环节影响的程度和范围的基础上，进行经济损益分析评价，环境经济损益分析方法通常采用指标计算方法。

指标计算方法是指项目对环境经济产生的损益，首先分解成各项经济指标，包括环保费用指标、污染损失指标和环境效益指标，再按完整的指标体系进行逐项计算，然后通过环境经济静态分析，得出项目环保投资的年净效益，环保治理费用的经济效益和效益与费用比例等各项参数。

年净效益是指环保投资的直接经济效益扣除污染控制费用。

环保污染治理费用的经济效益等于环保效益指标与污染控制费用（年运行费用）之比。当比值大于等于1时，可以认为项目的环保治理方案在经济上是可行的，否则是不可行的。

### 7.1.2基础数据

（1）工程投资及环保投资

本项目总投资800元，其中环保投资35万元，占总投资的3.75%。

（2）环保设施年运行费用

本项目完成后，全场环保设施运行费用包括：电费，环保人员工资及设备折旧、维护费用。年运行费用8.6万元，运行费用估算见表7-1。

表7-1    全场环保设施运行费用

| 序号 | 费用名称 | 费用金额（万元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电费 | 3.6 | 6万kwh/年，单价0.6元/Kwh |
| 2 | 工人工资 | 3 | 1人，人员工资3万元/人·年 |
| 3 | 设备折旧、维护 | 2 | 总投资800万元，按20年折旧期 |
| 4 | 合计 | 8.6 | / |

（3）环保辅助费用

环保辅助费用主要包括相关管理部门的办公费、监测费、科研技术咨询、学习交流及增设环境机构所需投入的资金和人员工资等，一般按环保投资的0.5%～0.8%计，根据本项目的实际情况，本项目计算中取0.5%，环保辅助费用为0.225万元。

（4）设备折旧年限

本项目按工程设计有效生产年限30年计。

### 7.1.3  环保经济指标确定

（1）环保费用指标

环保费用指标是指项目污染治理需用的各项投资费用，由污染治理的投资费用、污染控制运行费用和其它辅助费用构成。

环保费用指标按下式计算：

式中：C－环保费用指标

C1－环保投资费用，按45万元计算

C2－年运行费用，本工程为8.6万元

C3－环保辅助费用，本工程为0.25万元

η－为设备折旧年限， 以有效生产年限20年计

β－为固定资产形成率，本项目以投资经费的80%计

计算得出本项目年环保费用指标为10.625万元。

（2）环保效益指标

环境效益指标包括直接经济效益R1和间接经济效益R2。

（1）直接经济效益指标计算式

式中:R1——直接经济效益指标。

Ni——能源利用的经济效益；包括各种燃气的回收，固体、液体、气体显热和潜热利用；

Mj——水资源利用的经济效益，包括水资源利用率提高，减少废水外排量而节约的费用。

Sk——固体废物综合利用的经济效益。包括对各种固体废物，污泥、粉尘等的回收综合利用

i、j、k——分别为能源、水资源和固体废物的综合利用种类。

本项目直接环境经济效益主要包括：项目采取治理措施减少了废气、废水等污染物的排放量，减少了大气环境、水环境治理的费用。

（2）间接经济效益指标计算式

式中:R2——间接经济效益指标。

Ji——控制污染后减少的对环境影响支出；

Kj——控制污染后减少的对人体健康支出；

Zk——控制污染减少的赔偿费和罚款支出。

i、j、k——分别为减少环境影响、人体健康及赔偿费和罚款支出的种类。

本项目环保投资直接的经济效益来源于环保设施投运后能够减少大量的排污费。经测算，该部分费用约为50万元。

### 7.1.4  环保经济指标确定

（1）环保年净效益

环保年净效益指环保直接经济效益(本项目即为效益指标)扣除环保费用指标后所得到的经济效益。即：

年净效益=环保效益指标-环保费用指标

根据前面计算，本项目环保效益指标为50万元，扣除环保费用指标10.625万元，得到年净效益39.375万元。

（2）环保效益与费用比

环保效益与污染控制费用比，一般认为比值大于或等于1时，该项目的环境控制方案在技术上是可行的，否则认为是不合理的。

本项目环保效益与费用比指标为39.375/10.625 = 3.71，比值大于1，说明本项目环境控制方案在技术上是可行的。

## 7.2社会效益分析

本项目建成后，以国家产业政策为导向，引进了国际国内先进的生产技术，提高了产品挡次和附加值，增强了市场的竞争能力，具有良好的发展前景。企业创利能力也有了较大的增强，为国家和地方增加了税收来源。同时，项目对推动当地的经济有一定的作用，因而具有较好的社会效益。

综上分析，项目正常生产过程中产生的“三废”得到了有效防治和利用，节省了生产成本，产生了良好的经济效益和环境效益，实现生产过程中的“污染排放最小化、废物资源化和无害化”、遵循着循环经济的生产模式。

## 7.3环境效益效益分析

（1）经分析计算，本项目年环保费用指标为10625万元，主要为环保设施运行费用；环保效益指标为50万元，主要为减少排污的经济效益，环保年净效益39.375万元。

（2）本项目建成投产后对周围环境质量影响较小，对环境造成的污染损失极微。

（3）建设项目生产期每年环保效益与污染控制费用比为3.71，比值大于1，说明本项目的环境污染控制方案，在环保技术上是可行的，在经济上也是合理的，项目具有极大的经济效益及环保效益。

由此可见，本项目通过对可能产生的环境污染进行了有效控制后，对环境影响的经济损失较小，对地方财税、国民经济、生活质量的提高具有正面效应，可实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。

# 8、环境管理与监测计划

## 8.1环境管理

### 8.1.1环境管理机构设置的目的

环境管理机构的设置，目的是为了贯彻执行中华人民共和国环境保护法的有关法律、法规，全面落实《国务院关于环境保护若干问题的决定》的有关规定，对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目经济、环境和社会效益协调发展；协调地方环保部门工作，为公司的生产管理和环境管理提供保证，针对新建项目的具体情况，为加强严格管理，企业应设置环境管理机构，并尽相应的职责。

### 8.1.2环境管理机构

（1）机构组成

根据本工程的实际情况，在建设施工阶段，工程指挥部应设专人负责环境保护事宜。工程投入运营后，环境管理机构由行政保卫部负责，下设环境管理小组对该项目环境管理和环境监控负责，并受项目主管单位及当地环保局的监督和指导。

（2）环保机构定员

运营期应在行政保卫部，并设专职的环保管理人员。

### 8.1.3环境管理内容

项目在生产运行过程中为保证环境管理系统的有效运行，应制定环境管理方案，环境管理方案主要包括下列内容：

（1）贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规。

（2）制定本项目的环保管理制度、环保技术经济政策、环境保护发展规划和年度实施计划。

（3）监督检查本项目执行“三同时”规定的情况。

（4）定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转。

（5）负责本项目环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施，一旦发生事故，组织污染源调查及控制工作，并及时总结经验教训。

（6）负责对本项目环保人员和附近居民进行环境保护教育，不断提高附近居民的环境意识和环保人员的业务素质。

### 8.1.4环保管理制度的建立

1、报告制度

按《建设项目环境保护管理条例》中第二十条和二十三条规定，本次建设项目在正式投产前，应向负责审批的环保部门提交“环境保护设施竣工验收报告”，经验收合格并发给“环境保护设施验收合格证”后，方可正式投入生产。

项目建成后，应严格执行月报制度。即每月向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。

企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。

2、管理制度

设立以公司总经理为组长、各部门领导成员组成的管理小组，对公司的各项管理工作进行决策、监管和协调。

对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。

危废管理制度：

1）标识管理制度

a、危险废物贮存的容器和包装物必须设置危险废物识别标志。

b、收集、贮存、运输的设施及场所，必须设置危险废物识别标志。危险废物的容器不能有破损、盖子损坏或其他可能导致废弃物泄漏的隐患。废弃物收集容器应粘贴危险废弃物标签，明显标示其中的废弃物名称、主要成分与性质，并保持清晰可见。

c、危险废物的标识必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场所》（GB15562.2-1995）要求。

2）定期报告制度

每年年底由各部门负责人根据危险废物收集、贮存、产生、转移台账汇总年度的公司危险废物收集转移情况，总结上年度危险废物管理工作进展及存在的问题，并在此基础上提出下一年度危险废物减量减排计划及整改措施。

3）分类管理制度

a、收集、贮存、转移危险废物时，严格按照危险废物特性结合《国家危险废物名录》（2016版）对危险废物进行识别并分类，防止混合收集、贮存、运输、转移性质不相容而未经安全性处置的危险废物。

b、贮存危险废物时严格按照国家环境保护标准的防护措施，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。

4）转移联单管理制度

根据转移备案表及实际转移情况如实填写联单中产生单位项目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护局行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。

5）经营许可证制度

根据国家相关法律法规要求，结合公司实际产生危险废物的种类、数量，公司产生的危险废物，除能自行利用的，均须委托有资质的危险废物处置单位进行处理。因特殊原因暂不委托处理的，且存储期限超过一年的，需向扬州区环保局上报批准。

在签订委托处理危险废物合同时，须核实接受单位的《危险废物经营许可证》、运输单位持有的交通主管部门核发的道路危险货物运输经营许可证，核对《危险废物经营许可证》所列的危废种类是否与公司需转移的相符。在签订合同后需保存以上证明材料复印件。

与接收单位签订危险废物处理协议（合同）后，应及时填写危险废物备案表，经协议双方及双方所在地环保管理部门盖章后生效。

以上危废处理单位的《危险废物经营许可证》、道路危险货物运输经营许可证、委托处理协议、转移备案表等相关材料统一由行政人员保管。

6）危险废物贮运制度

a、根据相关法律法规要求，公司生产排放的危险废物，必须送至危险废物专用储存点。并由专人管理危险废物的出入库登记台账。

b、危险废物储存点不得放置其他物品，应配备相关的消防器材及危险废物标识。

c、应保持储存点场地的清洁，危险废物堆放整洁。

d、产生危险废物的部门，应及时联系危险废物暂存场管理部门做好厂内储运工作。

e、生产运作负责人按照相关管理制度对危险废物暂存场进行规范管理，做好危险废物产生、暂存、堆场库存台账，台账每月报危废管理小组备案。

f、贮存场所的负责人每天必须对贮存的危险废物进行检查，贮存场所必须采取防流失、防泄漏或者其他防止污染环境的措施；不得擅自倾倒、堆放、丢弃危险废物。发现问题，按照技术要求及时处置。

g、当危险废物贮存一定量时，专管人员要及时上报行政负责人，由其通知储运工作人员及时办理危险废物转移相关手续。

h、严格按照国家对危险废物的相关要求和公司的相关规定办理危险废物转移工作。

i、在由危险货物运输车辆装车前，必须对车辆所运输的危废类别及其数量与转移联单进行核对确保无误。

j、在贮存库显眼位置必须设置危险废物标识，同时设置危险废物危险告知牌和相关管理制度。

k、按照安全消防巡查制度进行每日巡查，发现隐患问题，应及时处理，不能及时处理的要立即报告相关领导。

l、按照规定定期对安全消防设施和器材进行维护、保养和检查工作，保证安全消防设施在位有效，确保安全疏散通道和安全出口通畅。

⑦危险废物台账制度

a、建立危险废物台账，如实记载产生危险废物的种类、数量、利用、贮存、流向等信息，提高危险废物管理水平以及危险废物申报登记数据的准确性、可靠性。

b、危险废物的产生数量、去向必须有严格的台账记录，记录危险废物产生和流向情况，确保危险废物不非法流失，合法利用或处置。

3、应急预案备案制度

a、根据公司厂区范围内生产、贮存过程中可能出现的爆炸、燃烧、泄漏等意外事故，制定应急预案。

b、应急预案由各应急指挥和应急队伍的负责人确认，经签发盖章后交泗洪县生态环境局备案。每年或者企业生产、贮存情况发生明显变化时，且原预案不能满足事故应急处理要求时需要由指挥领导小组进行修订并更换旧版且重新报备。

c、公司每年应举行不少于一次事故应急演练。演练由行政部门主导，演练前需要制定演练方案（计划），演练后编写演练报告，针对演练中发现的问题从人员、机械、物料、规章制度和环境等方面进行整改，从而确保在危险废物意外事故发生时，应急预案的有效实施。

4、奖惩制度

企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者给予奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以重罚。

## 8.2污染物排放清单及总量控制指标

### 8.2.1本项目污染物排放清单

本次项目生产运行阶段产生的主要污染物来源为生产过程产生的废气、废水、相关设备噪声及固废等。本项目建设单位应严格落实各项环境保护措施，减少污染物的排放量，应严格执行“三同时”制度，确保各环境保护措施能够和生产工艺“同时设计、同时施工、同时投产使用”。在此基础上，通过本项目工程分析，主要污染物的排放清单情况汇总如表8.2-1。

表8.2-1  本项目污染物排放总量控制指标表  t/a

| 类别 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 最终排放量 | 本项目申请量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 无组织 | NH3 | 0.67 | 0.46 | 0.21 | 0 |
|  |  | H2S | 0.043 | 0.087 | 0.013 | 0 |
|  |  | SO2 | 0.00014 | 0 | 0.00014 | 0 |
|  |  | NOX | 0.004 | 0.0028 | 0.0012 | 0 |
| 废水 | 混合 污水 | 废水量 | 5159.76 | 5159.76 | 0 | 0 |
|  |  | COD | 68.46 | 68.46 | 0 | 0 |
|  |  | NH3-N | 5.77 | 5.77 | 0 | 0 |
| 固废 | 清出猪粪 | 587.65 | 587.65 | 0 | 0 |
|  | 沼渣 | 410.6 | 410.6 | 0 | 0 |
|  | 病死猪尸体 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 0.365 | 0.365 | 0 | 0 |
|  | 疾病防疫产生的医疗废物 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |
|  | 脱硫装置产生的废脱硫剂 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |

## 8.3环境监测计划

本项目施工期短暂，随着施工期的结束，施工期影响消失。监测计划主要考虑营运期。营运期建设单位应在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，及时了解工程对周围环境的影响，以便采取相应措施，消除不利影响，减轻环境污染。

（1）污染源监测

主要包括废气、废水、噪声、固体废物等污染源监测及场区周围环境质量的定期监测。

表8.3-1  监测方案

| 项目 | 监测点位 | 监测内容 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 四周场界 | H2S、NH3 | 建议每年监测一次 |
| 废水 | 养殖场污水处理设施进、出口 | pH、BOD5、COD、氨氮、粪大肠菌群及排水量 | 建议每年监测一次 |
| 地下水 | 在配套农田西侧和东侧方位各设置1口地下水观测井，场区沼液池东侧侧设置1口地下水观测 | pH、高锰酸盐指数、氨氮、总硬度、硝酸盐、亚硝酸盐、总大肠菌群及镉、砷、铅、汞、铜、锌等重金属 | 建议每半年监测一次 |
| 噪声 | 四周场界外1m | 噪声值 | 建议每半年监测一次 |
| 土壤 | 配套农田 | pH、铜、砷、锌等重金属及氮、磷、钾等土壤养分的跟踪监测 | 建议每3年监测一次 |

上述监测任务也可委托当地有资质的单位进行监测。监测结果和污染防治措施运行情况等应以报表形式上报遂平县环保局备案。另外，建议建设单位对沼液消纳地范围内的地下水、土壤根跟踪监测的结果进行统计分析，了解其变化范围及规律，进一步探索沼液施用的合理方案，以达到沼液长期持续施用、并能够改善土壤环境质量的目的。

## 8.4信息公开

在项目运行期间，建设单位应依法向社会公开：

(1)企业环境保护方针、年度环境保护目标及成效；

(2)企业年度资源消耗量；

(3)企业环保投资和环境技术开发情况；

(4)企业排放污染物种类、数量、浓度和去向；

(5)企业环保设施的建设和运行情况；

(6)企业在生产过程中产生的废物处理、处置情况，废弃产品的回收、综合利用情况；

(7)与环保部门签订的改善环境行为的自愿协议；

(8)企业履行社会责任的情况；

(9)企业建设项目的基础信息；自行监测方案等内容；

(10)企业自愿公开的其他环境信息。

## 8.5排污许可证管理要求

根据《排污许可管理办法（试行）》（环保部令第48号），纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他排污单位应当按照规定的时限申请并取得排污许可证，排污单位应当依法持有排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物。

因此建设方应按照国家相关要求积极申请排污许可证。排污许可证的申请、受理、审核、发放、变更、延续、注销、撤销、遗失补办应当在全国排污许可证管理信息平台上进行。排污单位自行监测、执行报告及环境保护主管部门监管执法信息应当在全国排污许可证管理信息平台上记载，并按照本办法规定在全国排污许可证管理信息平台上公开。

排污单位应当按照排污许可证规定的关于执行报告内容和频次的要求，编制排污许可证执行报告。排污许可证执行报告包括年度执行报告、季度执行报告和月执行报告。

排污单位应当每年在全国排污许可证管理信息平台上填报、提交排污许可证年度执行报告并公开，同时向核发环保部门提交通过全国排污许可证管理信息平台印制的书面执行报告。书面执行报告应当由法定代表人或者主要负责人签字或者盖章。

季度执行报告和月执行报告至少应当包括以下内容：

（一）根据自行监测结果说明污染物实际排放浓度和排放量及达标判定分析；

（二）排污单位超标排放或者污染防治设施异常情况的说明。

年度执行报告可以替代当季度或者当月的执行报告，并增加以下内容：

（一）排污单位基本生产信息；

（二）污染防治设施运行情况；

（三）自行监测执行情况；

（四）环境管理台账记录执行情况；

（五）信息公开情况；

（六）排污单位内部环境管理体系建设与运行情况；

（七）其他排污许可证规定的内容执行情况等。

建设项目竣工环境保护验收报告中与污染物排放相关的主要内容，应当由排污单位记载在该项目验收完成当年排污许可证年度执行报告中。排污单位发生污染事故排放时，应当依照相关法律法规规章的规定及时报告。

## 8.6项目验收要求

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）规定，明确了“编制环境影响报告书的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。“建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，“除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。”

## 8.7环保“三同时”验收一览表

本项目环保投资及“三同时”竣工验收一览表见表8.7-1。本项目总投资800万元，其中环保投资35万元，占总投资4.37%。

表8.7-1  环保设施竣工验收一览表

| 项目 | 产污环节 | 防治措施 | 验收内容 | 环保投资（万元） | 满足标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 养殖废水、 生活污水 | 养殖废水与生活污水混合后经场区1套盖泄湖沼气池处理，定期经过配套农灌系统用于农田施肥 | 污水处理设施：位于场区东部，包括收集池1座100m3，盖泄湖沼气池2座：现有1座576m3，本期新扩建1座924m3。沼液储存池2个：现有1座容积1166m3，本期扩建后总容积3000m3 | 20 | 废水中主要污染物去除效率为COD80%、BOD582.5%、SS 87.5%、氨氮25% |
|  |  |  | 农灌系统：全场沼液输送总干管长度200m，主管200米； |  |  |
| 废气 | 猪舍 | 定期冲圈、喷洒除臭剂 | 定期冲圈，喷洒除臭剂，除臭效率70% | 喷雾器3个；除臭剂由人工喷洒，除臭剂的喷洒频率为：前期连续喷洒3天，以后每隔5天喷洒一次 | 利于现有 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界标准值中二级标准要求（无组织）：NH3≤1.5 mg/m3、H2S≤0.06 mg/m3 |
|  | 污水处理系统 | 喷洒除臭剂 | 喷洒除臭剂，除臭效率70% |  |  |  |
|  | 固粪处置区 | 设置顶棚，三周设置围挡，铲车翻堆机1台，喷洒除臭剂 | 设置顶棚，三周设置围挡，铲车翻堆机1台，喷洒除臭剂，除臭效率50% | 除臭剂的喷洒频率为：每次翻堆时喷洒 | 1 |  |
|  | 沼液储存池 | 周边绿化 | 草地、灌木、乔木等间隔立体绿化 | 2 |  |
|  | 沼气锅炉 | 高效低氮燃烧器+烟气二次燃烧技术+8m高排气筒排放 | 1根8m高排气筒排放，排放口规范化，设置排放口标志 | 利于现有 | 《河南省2019年度锅炉综合整治方案》相关污染物排放限值要求 |
|  | 食堂油烟 | 烟气经过处理效率为65%的油烟净化装置 | 1套处理效率为90%的油烟净化装置 | 利于现有 | 《餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41/1604—2018)规定限值油烟1.5 mg/m3 |
| 固废 | 猪粪 | 粪便送至固粪处置区处理 | 固粪处置区，包括100m2固粪处置区。 | 利于现有 | 综合利用 |
|  | 沼渣 | 晾晒后作为基肥外售 |  |  |  |
|  | 废脱硫剂 | 在场区暂存后定期交由厂家回收 | 废脱硫剂暂存后定期交由厂家回收 | 利于现有 | 《一般工业固体废物贮存、污染控制标准》（GB18599-2001) |
|  | 生活垃圾 | 生活区设置若干垃圾桶 | 在生活区设置若干垃圾桶，定期由环卫部门收运 | 利于现有 |  |
|  | 病死猪尸 | 每天由密闭罐车运送至场区内自建无害化处理中心处置。 | 1个暂存间，12m2（利于现有），位于场区西侧，具备“防渗漏、防扬散、防流失”三防措施 | 利于现有 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） |
|  | 医疗固废 | 在危废暂存间暂存后，定期交由相关单位处置 | 1个危废暂存间，12m2（利于现有），位于场区西侧，具备“防渗漏、防扬散、防流失”三防措施，在明显处设置危险废物的警示标志 | 利于现有 |  |
| 噪声 | 猪舍、风机 | 隔声、消声 | 设备基础减振，隔声消声降噪，草地、灌木、乔木等间隔立体绿化 | 3 | 工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准昼间≤60dB（A）、夜间≤50 dB（A） |
|  | 粪污处理区 | 隔声、减振 |  |  |  |
| 风险 | 沼气储存、利用 | 安装燃气泄漏报警器、火焰报警器和烟雾报警器和消防器器材 | 消防器材若干，燃气泄漏报警器、火焰报警器和烟雾报警器1套 | 利于现有 | / |
| 防渗措施 | 沼液储存池防渗 | 做好1.5MMHDPE防渗膜措施 | 沼液储存池底部和池壁铺设HDPE膜＋素土夯实 | 10 | 符合《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求，具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施。 |
|  | 场区防渗 | 污水处理区 | 严格做好混凝土措施 | 沼气池采用HDPE膜防渗，总防渗等级达到4.19×10-9cm/s；养殖场区底部铺设混凝土 | 利于现有 |  |
|  |  | 养殖区 | 严格做好混凝土措施 | 养殖场区底部铺设混凝土 | 利于现有 | 满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）中畜禽粪便的贮存相关要求，应具备防渗、防风、防雨的“三防”措施。 |
|  |  | 固粪处置区 | 严格做好混凝土措施 | 地面铺设混凝土 |  |  |
| 敏感目标 | / | / | / | / | 《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准、 《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)标1中居住区大气中有害物质的最高容许浓度 |
| 厂界 | / | / | / | / | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准要求、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准 |

# 9.结论与建议

## 9.1建设项目概况

随着人民生活水平的提高，人们的饮食结构发生了很大的变化，对肉的需求量大大增加。为了满足人们的这一需求，规模集约化大型养猪养殖场相继建成。遂平县新旺农牧发展有限公司养殖场位于遂平县阳丰镇罗李村任洼西南1.4km处，现有生猪养殖规模为年出栏4500头商品猪，已取得环境影响评价备案表。遂平县新旺农牧发展有限公司提出“遂平县新旺农牧发展有限公司养殖场项目”，拟在现有厂区进行扩建。项目建设内容包括：扩大养殖规模，年生猪存栏量增加3000头，并对现有沼气池进行扩建，将沼气池扩建924立方，储液池扩建1834立方，满足本期改扩建项目建成后全厂污水处理要求。清粪方式采用环保部认定的干清粪工艺；项目建成后养殖规模可达到年出栏10000头商品猪。项目总投资800万元，其中环保投资35万元。

## 9.2环境质量现状

（1）大气环境现状评价

2018年驻马店市区环境空气中污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3年均值浓度分别为13μg/m3、35 μg/m3、110 μg/m3、62 μg/m3、1.6 mg/m3、180 μg/m3。按《环境空气质量标准》（GB3095-2012），2018年驻马店城市空气质量级别为轻污染，首要污染物为PM2.5，全年空气质量超出二级标准；各监测点位NH3、H2S均符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高允许浓度限值。

（2）地表水环境现状评价

本项目周边水系为汝河，遂平县内汝河监测点为汝河-王桥断面，该断面执行）Ⅲ类标准。本次地表水数据引用2019年9月份全市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表中，汝河—王桥断面的监测数据，COD 11mg/L、氨氮0.39 mg/L、TP 0.06mg/L（www.zmdhbj.gov.cn/zmdhbj/vip_doc/15333151.html）。对照《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准，地表水各项指标均符合标准要求。

（3）声环境现状评价

由监测结果可知，项目各边界现状噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类类标准要求，声环境质量良好。

（4）地下水环境现状评价

在评价区域内各因子均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

（5）土壤环境现状评价

项目场区及沼液消纳区土壤各监测因子均能满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中二级标准要求。

## 9.3拟采取的环境保护措施

（1）废气

项目全场产生废气为猪舍、污水处理系统、固粪处置区、沼液储存池等产生的恶臭气体、沼气燃烧废气、无害化处理废气等。

废气根据不同产生单元，采取相应的处理方式，①猪舍：猪舍定期冲洗、喷洒除臭剂，饲料添加除臭剂；污水处理系统、粪污处理过程喷洒除臭剂：臭气产生单元周围加强绿化工作。

通过各项防护措施后，经预测场界废气均能达标排放，场区周围各敏感目标处可满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相应的标准限值，废气在对周围环境的影响较小。

（2）废水

项目废水主要为养殖废水、生活污水。全场废水总量为4027.71m3/a。全场废水经污水处理系统处理后做农肥。

经上述措施处理后，废水实现资源化利用不排入地表水体，措施可行。

（3）噪声防治措施

全场噪声主要为猪猪叫声、猪舍降温配套负压风机、粪污处理设施等设备运行时产生的噪声，根据类比调查，其源强为70～85dB(A)。在采取相应的隔声减振措施后，全场噪声能够达标排放，措施可行。

（4）固废防治措施

全场猪粪在场区内固粪处理区进行发酵，制成有机肥基肥直接出售。沼渣晾晒后作为有机肥基肥外售。病死猪尸每天由密闭罐车运送至场区内无害化处理中心处理；医疗废物定期交由相关单位处置；废脱硫剂由生产厂家统一回收处置；生活垃圾外运至垃圾处理场进行处理。

## 9.4环境影响分析

（1）大气环境影响评价

①项目实施后，工程排放的SO2、NO2在各关心点处的污染物浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。采取脱臭措施后排放的H2S、NH3在各敏感点处的污染物浓度均能满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高允许浓度限值；

②经计算，本项目卫生防护距离均为100m。根据场区平面布置，确定本项目厂界卫生防护距离范围为：东场界100m、南场界100m、西场界100m、北场界100m。

③卫生防护距离内无敏感点存在，满足项目防护距离的条件下，评价认为项目无组织废气的排放对环境的影响可以接受。

（2）地表水影响评价

1、正常工况

由工程分析可知，项目全场废水属高浓度有机废水，经场区内污水处理站厌氧处理后，沼液作为农肥施于配套农田，因此项目废水对地表水无影响。

2、雨季及非施肥期

项目采取雨污分流，雨季及非施肥期沼液由沼液储存池暂存。

（3）声环境影响评价

在项目各项噪声污染防治措施落实到位的情况下，项目产生的噪声对边界声环境影响不大，叠加现状值后，边界各评价点的噪声预测值均低于相应评价标准值。本项目所产生的噪声对周围环境的影响较小。

（4）固体废物环境影响评价

从项目拟采用的固废处置措施来分析，对产生的各类固废按其性质分类收集，并根据固废的利用价值大小采取不同的处置方法。各类固废均能得到妥善处置，不外排，对环境影响较小。

（5）地下水环境影响评价

本项目在确保各项防渗措施得以落实的情况下，可有效避免污染物下渗进入土壤、地下水，不会对区域地下水产生明显影响。

## 9.5环境影响经济损益分析

环境经济损失主要为企业为使各污染物能够达到相应的标准要求，尽可能减少对环境的影响而实施各项环保措施的支出费用。项目的建设，社会经济效益显著，不仅可以为企业自身带来良好的经济效益，同时可以带动和拉动上下游产业链的发展，优化区域资源配置，为促进区域经济加速发展起着积极的推动作用。

总体而言，本项目的建设经济效益远大于经济损失，具有显著的经济和社会效益。通过各项环保措施的落实，项目对周围环境的影响在可接受的水平。本项目的环境损益是可以接受的。

## 9.6公众意见采纳情况

根据《遂平县新旺农牧发展有限公司养殖场项目公众参与情况说明》，建设单位开展的公众参与工作程序、时间符合法律、法规的要求，大部分公众表示“在企业做好环保治理措施的情况下支持本项目的建设。建设单位应重视环境保护，切实落实各项环境保护措施，保证项目周围环境不会受到明显影响。”建设单位表示愿意接受公众所提出的建议，严格落实本项目的各项污染防治措施，尽可能减少本项目对周围环境的影响。

## 9.7环境管理与监测计划

本项目建成后将对周围环境造成一定的影响，因此建设单位应在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，以便及时了解该项目在不同时期对环境造成影响程度，采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，使各项环保目标落到实处。

## 9.8总量控制

全场总量控制指标为：SO20.141kg/a、NOx1.21kg/a。

## 9.9总结论

综上所述，项目所在区域环境质量良好，能够达到相应的功能区划要求。本项目实施后采用的各项环保设施可以保证各项污染物长期稳定达标排放，总体上对评价区域环境影响较小，不会改变区域环境功能；项目在经济损益方面有着正面影响；公众对于本项目的建设多数持支持态度。因此本项目在认真落实本报告书提出的环保治理措施和建议后，对周围环境的影响在可控制范围内，项目建设从环境保护角度分析是可行的。

## 9.10 建议

（1）加强对生产设施及污染防治设施运行的管理，定期对污染防治设施进行保养检修，确保污染物达标排放，避免环境污染事故发生；

（2）建设单位须建立完善的安全生产管理制度，建立健全事故防范措施及应急措施。

（3）建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境管理文件的要求，建立健全各项环保规章制度。

厂区东北面                                                                   厂区东南面

厂区西北面                                                                     厂区西南面

委 托 书

按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境管理条例》的有关规定，遂平县新旺农牧发展有限公司的“遂平县新旺农牧发展有限公司养殖场项目”需进行环境影响评价。我单位将该项目的环境影响评价工作委托给河北可天环保科技有限公司承担，望贵公司接受委托后，尽快按有关技术规范的要求开展环境影响评价工作。

委托单位：遂平县新旺农牧发展有限公司

年   月   日

| 建设项目环评审批基础信息表 |
| --- |
| 建设单位（盖章）： | 遂平县新旺农牧发展有限公司 | 填表人（签字）： |  | 建设单位联系人（签字）： |  |
| 建 设 项 目 | 项目名称 | 遂平县新旺农牧发展有限公司养殖场项目 | 建设内容、规模 | 本期扩建项目新增生猪存栏量3000头，建成后全厂年存栏量5000头，年出栏量10000头。并配套扩建建设污水处理设施、沼液综合利用等工程。 |
|  | 项目代码1 | 2019-411728-03-03-073773 |  |  |
|  | 建设地点 | 遂平县阳丰镇罗李村任洼西南1.4km处 |  |  |
|  | 项目建设周期（月） | 6.0 | 计划开工时间 | 2020年8月 |
|  | 环境影响评价行业类别 | 1、畜禽养殖场、养殖小区 | 预计投产时间 | 2021年8月 |
|  | 建设性质 | 改、扩建 | 国民经济行业类型2 | C0313 猪的饲养 |
|  | 现有工程排污许可证编号 （改、扩建项目） | 无 | 项目申请类别 | 新申项目 |
|  | 规划环评开展情况 | 不需开展 | 规划环评文件名 | 无 |
|  | 规划环评审查机关 | 无 | 规划环评审查意见文号 | 无 |
|  | 建设地点中心坐标3 （非线性工程） | 经度 | 116.39073246 | 纬度 | 39.91489128 | 环境影响评价文件类别 | 环境影响报告书 |
|  | 建设地点坐标（线性工程） | 起点经度 |  | 起点纬度 |  | 终点经度 |  | 终点纬度 |  | 工程长度（千米） |  |
|  | 总投资（万元） | 800.00 | 环保投资（万元） | 35.00 | 环保投资比例 | 3.75% |
| 建 设 单 位 | 单位名称 | 遂平县新旺农牧发展有限公司 | 法人代表 | 徐国杰 | 评价 单位 | 单位名称 | 河北可天环保科技有限公司 | 证书编号 |  |
|  | 统一社会信用代码 （组织机构代码） | 91411728MA44U8089T | 技术负责人 | 徐国杰 |  | 环评文件项目负责人 |  | 联系电话 |  |
|  | 通讯地址 | 遂平县阳丰镇罗李村任洼 | 联系电话 | 13033846488 |  | 通讯地址 | 河北省石家庄市桥西区中山西路188号中华商务中心A座1703 |
| 污 染 物 排 放 量 | 污染物 | 现有工程 （已建+在建） | 本工程 （拟建或调整变更） | 总体工程 （已建+在建+拟建或调整变更） | 排放方式 |
|  |  | ①实际排放量 （吨/年） | ②许可排放量 （吨/年） | ③预测排放量 （吨/年） | ④“以新带老”削减量（吨/年） | ⑤区域平衡替代本工程削减量4（吨/年） | ⑥预测排放总量 （吨/年）5 | ⑦排放增减量 （吨/年）5 |  |
|  | 废水 | 废水量(万吨/年) |  |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 不排放 |  |  |  |
|  |  | COD |  |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 间接排放： | 市政管网 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 |  | 集中式工业污水处理厂 |  |
|  |  | 总磷 |  |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 直接排放： | 受纳水体_______________________________ |
|  |  | 总氮 |  |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 |  |  |  |  |
|  | 废气 | 废气量（万标立方米/年） |  |  | 3.05320 |  |  | 3.05320 | 3.05320 | / |
|  |  | 二氧化硫 |  |  | 0.00014 |  |  | 0.00014 | 0.00014 | / |
|  |  | 氮氧化物 |  |  | 0.0012 |  |  | 0.0012 | 0.0012 | / |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | / |
|  |  | 挥发性有机物 |  |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | / |
| 项目涉及保护区与风景名胜区的情况 | 影响及主要措施 生态保护目标 | 名称 | 级别 | 主要保护对象 （目标） | 工程影响情况 | 是否占用 | 占用面积 （公顷） | 生态防护措施 |
|  | 自然保护区 |  |  |  |  |  |  | 避让 减缓 补偿 重建（多选） |
|  | 饮用水水源保护区（地表） |  |  | / |  |  |  | 避让 减缓 补偿 重建（多选） |
|  | 饮用水水源保护区（地下） |  |  | / |  |  |  | 避让 减缓 补偿 重建（多选） |
|  | 风景名胜区 |  |  | / |  |  |  | 避让 减缓 补偿 重建（多选） |
| 注：1、同级经济部门审批核发的唯一项目代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、分类依据：国民经济行业分类(GB/T 4754-2017) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、对多点项目仅提供主体工程的中心坐标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、⑦＝③－④－⑤；⑥＝②－④＋③，当②= 0 时，⑥＝①－④＋③ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

猪舍降温水

0.23

新鲜水

生猪饮用水

职工生活

盖泻湖沼气池

沼液

14.3

0.59

0.84

0.86

0.67

0.38

0.17

7.71

6.82

土地利用

6.82

沼渣带走

0.4

11

损耗4.82

猪粪污水6.18

猪舍冲洗用水

1.64

消毒用水

1.64

图3-6   项目夏季季水平衡图（122天），单位：m3/d

0.23

沼液回用0.49

生猪饮用水

职工生活

盖泻湖沼气池

沼液

11.179

0.59

0.84

0.86

0.67

沼液回用0.49

损耗1.14

损耗0.17

6.65

5.769

土地利用

5.76

沼渣带走

0.4

6.8

损耗1.68

猪粪污水 5.12

猪舍冲洗用水

1.64

消毒用水

损耗1.64

新鲜水

图3-7  项目非夏季水平衡图（243天），单位：m3/d

猪舍降温水

0.23

新鲜水

生猪饮用水

职工生活

盖泻湖沼气池

沼液

32.93

1.52

2.04

2.05

1.63

0.51

0.41

16.43

14.39

土地利用

14.39

沼渣带走

1

27.5

损耗14.75

猪粪污水12.75

猪舍冲洗用水

1.64

消毒用水

1.64

图3-8   全厂夏季季水平衡图（122天），单位：m3/d

0.23

沼液回用1.04

生猪饮用水

职工生活

盖泻湖沼气池

沼液

22.2

1.52

2.04

2.05

1.63

沼液回用1.04

损耗1.14

损耗0.17

13.78

11.749

土地利用

11.74

沼渣带走

1

17

损耗1.68

猪粪污水10.1

猪舍冲洗用水

1.64

消毒用水

损耗1.64

新鲜水

图3-9  全厂非夏季水平衡图（243天），单位：m3/d

沼气锅炉

N

项目位置

附图一　　项目地理位置图

570m

695m

530m

440m

445m

桃花园社区

大赵庄

索店庄

沈庄

史部张

附图三　　项目平面布置图

N

本项目位置

480m

585m

419m

陈楼村

三所屋村

李芳华庄

赵文献河

696m

639m

王来宾村

附图二　　项目周边环境示意图

办公用房

养殖区（育肥舍7栋）

消毒室

病死猪暂存间

危废暂存间

沼液储存池

盖泻湖沼气池

废水收

集池

猪粪堆

放场

附图三　项目场区平面布置图

宿舍餐厅

仓库

门卫室

绿 化  带

绿 化  带

绿

化

带

绿

化

带

北

项目位置

N

附图四　项目区域水系图

N

办公用房

养殖区（育肥舍7栋）

消毒室

病死猪暂存间

危废暂存间

沼液储存池

盖泻湖沼气池

废水收

集池

猪粪堆

放场

附图五　项目场区分区防渗图

宿舍餐厅

仓库

门卫室

绿 化  带

绿 化  带

绿

化

带

绿

化

带

北

重点防渗区

一般防渗区

附图六　项目场区分区防渗图

附图六　　项目区分区防渗图

N

无组织排放源

100m

附图六  项目卫生防护距离图

附图七  项目厂区四周照片