目  录

前言	- 1 -

第一章 概述	- 2 -

1.1 建设项目的特点	- 2 -

1.2 环境影响评价工作过程	- 3 -

1.3 分析判定相关情况	- 3 -

1.4 关注的主要环境问题及环境影响	- 4 -

1.5 环境影响评价的主要结论	- 5 -

第二章 总则	- 6 -

2.1 编制依据	- 6 -

2.2 评价目的和原则	- 10 -

2.3 评价对象及评价重点	- 11 -

2.4 环境影响因素识别与评价因子筛选	- 12 -

2.5 评价标准	- 14 -

2.6评价工作等级及评价范围	- 21 -

2.7 评价范围	- 25 -

2.8 环境保护目标	- 26 -

2.9评价工作技术路线	- 28 -

2.10相关规划及环境功能区划	- 29 -

第三章 项目工程分析	- 45 -

3.1 建设项目概况	- 45 -

3.2 项目工艺流程分析	- 67 -

3.3 建设项目污染源分析	- 88 -

3.4 项目污染物产排汇总	- 114 -

第四章 环境现状调查与评价	- 116 -

4.1 区域自然环境概况	- 116 -

4.2环境保护目标调查	- 127 -

4.3环境质量现状调查与评价	- 128 -

4.4 区域污染源调查	- 159 -

第五章 环境影响预测与评价	- 163 -

5.1施工期环境影响预测与评价	- 163 -

5.2营运期大气环境影响预测与评价	- 171 -

5.3 运营期地表水影响预测与评价	- 230 -

5.4 运营期地下水影响预测与评价	- 239 -

5.5 运营期声影响预测与评价	- 254 -

5.6 运营期固体废物影响预测与评价	- 256 -

5.7 土壤环境影响分析	- 258 -

5.8 环境风险分析	268

第六章 污染防治措施及技术可行性分析	- 408 -

6.1 污染防治措施分析思路	- 408 -

6.2 施工期污染防治措施	- 408 -

6.3 运营期污染防治措施	- 412 -

6.4项目环保措施及投资	- 458 -

第七章 环境影响经济损益分析	- 460 -

7.1 经济效益分析	- 460 -

7.2 环境效益分析	- 460 -

7.3 社会效益分析	- 461 -

7.4 环境经济损益分析	- 461 -

第八章 环境管理与环境监测计划	- 463 -

8.1 环境管理	- 463 -

8.2 环境监测计划	- 467 -

8.3 排污口标志和管理	- 469 -

8.4 环保措施及“三同时”环境验收	- 471 -

8.5 总量控制分析	- 475 -

8.6 清洁生产分析	- 476 -

第九章 环境影响评价结论	- 482 -

9.1 项目概况	- 482 -

9.2 产业政策与规划相符性结论	- 482 -

9.3 环境质量现状结论	- 483 -

9.4 污染防治措施及技术可行性评价结论	- 484 -

9.5 环境经济损益分析结论	- 485 -

9.6 环境管理与监测计划	- 485 -

9.7 公众意见采纳情况分析结论	- 486 -

9.8意见和建议	- 486 -

9.9 评价结论	- 486 -

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目周围环境敏感点示意图

附图3：项目平面布置图

附图4：驻马店市产业集聚区土地利用规划图

附图5：驻马店市产业集聚区产业布局规划图

附图6：现状监测布点图

附图7：区域地表水系图

附图8：卫生防护距离包络图

附图9：分区防渗图

附图10：现场照片

附件：

附件1：项目环评委托书

附件2：项目备案确认书

附件3：产业政策情况说明

附件4：执行标准函

附件5：《关于驻马店市产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书的审查意见》

附件6：入驻证明

附件7：公司营业执照

附件8：监测报告

附件9：技术评审意见

附表：

建设项目环评审批基础信息表

# 前言

树脂是汽车、机械、家电、电子产品、家具、建材、化工、橡胶、皮革、彩印、包装等领域广泛运用的重要原料。目前我国经济高速发展，市场需求不断提高，随着广大消费者对健康与环保产品的需求量逐年增加，以及国家环保政策的要求，水性环保树脂材料市场得以快速发展。公司积极响应国家环保技术的研发工作，狠抓产品结构调整，为此浩瀚化学有限责任公司拟在驻马店市产业集聚区建设一个水性树脂乳液生产基地，提出水性环保树脂新型材料及印染材料生产建设项目。该项目总投资50000万元，建设地点位于驻马店市产业集聚区练江大道与蔡州大道交叉口西北区域，年产水性环保树脂新型材料5万吨及印染材料年产量600吨建设项目，项目建成后形成以驻马店为中心，辐射全国及东盟、东亚、欧美国家，同时该项目许多品种还填补了国内市场的空缺、满足了日需增长的市场需要，促进地方经济的发展。

本项目为水性环保树脂新型材料及印染材料生产建设项目，属于化学制品制造业，因此本项目属于煤化工产业的延伸产业链，符合《驻马店市产业集聚区总体发展规划》中以煤化工、医药为主导产业，以高新技术为发展方向，以循环经济为发展重点，以昊华骏化、平煤蓝天、天方药业等骨干企业为产业载体，延伸产业链条、促进产业集聚。

综上，项目的建设必要可行，不仅可以满足广大消费者对健康与环保的要求，同时项目的建设符合国家环保政策的要求，也与驻马店市产业集聚区的发展定位和方向一致。

本项目总投资50000万，建设地点位于驻马店市产业集聚区练江大道与蔡州大道交叉口西北区域，总占地面积45506.01m2，总建筑面积25853.45m2，项目建成后年产水性环保树脂新型材料5万吨以及印染材料年产量为600吨。该项目已经在驻马店市产业集聚区管理委员会备案，项目代码：2018-411753-26-03-060201，详见附件二。

# 第一章 概述

## 1.1 建设项目的特点

项目性质：新建

项目名称：水性环保树脂新型材料及印染材料生产建设项目

建设规模：项目总占地面积45506.01m2，总建筑面积25853.45m2，项目建成后年产水性环保树脂新型材料5万吨、印染材料为600吨。本次评价仅针对水性环保树脂新型材料及印染材料。

行业类别：化学原料和化学制品制造业（C26）

建设地点：驻马店市产业集聚区练江大道与蔡州大道交叉口西北区域

项目特点：

- 本项目产品水性环保树脂新型材料属于环境友好，资源节约型环保材料，产品分散红不属于偶氮类染料，属于蒽醌型染料，符合国家产业政策。

（2）本项目位于驻马店市产业集聚区内，厂区目前为空地，用地性质为工业用地。驻马店市产业集聚区已经过规划环评，项目建设符合当地有关规划要求。

（3）本项目生产条件温和，不涉及剧烈反应，工艺流程比较简单，产品技术含量主要体现在产品的配方、生产过程的节点控制等。项目生产设备、生产工艺成熟，国产化程度较高。生产过程均使用电等清洁能源，节约能耗、保护环境。

（4）本项目生产设备自动化水平较高，采用自动化控制系统，整个项目生产设备技术水平较高，并配备了先进的治污措施，生产过程均使用电等清洁能源，节约能耗、保护环境。

（5）本项目对工艺中产生的废气进行有效收集，并经处理后达标排放；项目生产废水、生活污水经厂内处理后达标排放至驻马店第三污水处理厂进行进一步处理。

## 1.2 环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规的规定，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第44号）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部1号令）的规定，该项目属于“十五、化学原料和化学制品制造业-36、基本化学原料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；水处理剂等制造”中“除单纯混合和分装外的”项目”，应当编制报告书。

受浩瀚化学有限责任公司的委托，河南诺威环保工程有限公司承担了“水性环保树脂新型材料及印染材料生产建设项目”的环境影响评价工作。评价单位在接受委托后，立即组织有关技术人员对工程场址及其周围环境进行了详尽的实地勘查和相关资料的收集、核实与分析工作，在此基础上，按照《环境影响评价技术导则》的规定，编制了《浩瀚化学有限责任公司水性环保树脂新型材料及印染材料生产建设项目环境影响报告书》，现由建设单位交由环保部门提请审查。

## 1.3 分析判定相关情况

（1）产业政策符合性分析

根据国家发展和改革委员会2019年第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，水性丙烯酸乳液产品属于其中“鼓励类—十一、石化化工—7、水性木器、工业、船舶用涂料，高固体分、无溶剂、辐射固化涂料，低VOCs含量的环境友好、资源节约型涂料……”，分散红产品属于其中“鼓励类——十一、石化化工，第8条、高固着率、高色牢度、高提升性、高匀染性、高重现性、低沾污性以及低盐、低温、小浴比染色用和湿短蒸轧染用的活性染料。第9条、染料、有机颜料及其中间体清洁生产、本质安全的新技术的开发和应用，取代光气等剧毒原料的适用技术”，印染材料即分散红60生产属于蒽醌型染料，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》淘汰类“二、落后产品”中“（一）3、在还原条件下会裂解产生24种有害芳香胺的偶氮染料（非纺织品用的领域暂缓）、九种致癌性染料（用于与人体不直接接触的领域暂缓）”。

根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类；因此本项目符合国家产业政策。该项目已经在驻马店市产业集聚区管理委员会备案，项目代码：2018-411753-26-03-060201，详见附件二。

（2）选址可行性分析

本项目为新建项目，位于驻马店市产业集聚区练江大道与蔡州大道交叉口西北区域，项目周边均为生产型企业，项目用地属于工业用地。根据驻马店市产业集聚区控制性详细规划图（见附图4、附图5），项目用地为三类工业用地且位于化工产业组团内，项目的建设符合驻马店市产业集聚区的发展规划和功能区划，选址合理可行。

（3）项目不涉及驻马店市集中饮用水水源保护区等环境敏感区。

## 1.4 关注的主要环境问题及环境影响

本项目为水性环保树脂新型材料及印染材料生产建设项目，本环评报告关注的主要环境问题及环境影响是：

（1）项目区域环境空气、地表水、地下水及声环境质量现状能否满足相应的标准限值要求；

（2）项目选址的合理性分析；

（3）项目环境影响的可接受程度以及污染防治措施是否可行，主要包括：

①项目运营期废气污染物产生情况和治理措施，确保废气排放达到国家规定的排放标准；

②项目废水处理措施的可行性；

③项目营运期对区域环境和保护目标的影响。

## 1.5 环境影响评价的主要结论

浩瀚化学有限责任公司建设的水性环保树脂新型材料及印染材料生产建设项目位于驻马店市产业集聚区练江大道与蔡州大道交叉口西北区域，项目符合国家产业政策，选址符合集聚区总体规划，项目在认真落实评价提出的各项污染物防治措施后，各种污染物能够达标排放。工程建设的环境影响较小，不会改变区域环境功能。评价认为该项目在认真落实环评提出的各项环保措施及对策的基础上，从环保角度考虑，本项目的建设是可行的。

# 第二章 总则

## 2.1 编制依据

### 2.1.1国家法律、法规及部门规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》2015.1.1；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》2018.12.29；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》2018.12.26；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》2018.1.1；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》2018.12.29；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2016.11.7；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》2012.7.1；

（8）《中华人民共和国循环经济促进法》2018.10.26；

（9）《建设项目环境保护管理条例》国务院令第682号；

（10）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017年9月1日）以及“关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定”（生态环境部部令2018年1号，2018年4月28日起实施）；

（11）《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》；

（12）《产业政策调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号，2019年10月30日）；

（13）《环境影响评价公众参与办法》（生态环保部令第4号，2019.01.01）；

（14）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（15）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

（16）《国家危险废物名录》2016.8.1；

（17）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）；

（18）《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）；

（19）《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）；

（20）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）；

（21）《关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号）；

（22）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）；

（23）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017第43号）；

（24）关于印发＜《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知＞（环大气[2017]121号）；

（25）2016年国家先进污染防治技术目录（VOCs防治领略）；

（26）《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）；

（27）《危险化学品安全管理条例》（2013年修订）；

（28）《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33号）。

### 2.1.2地方法律、法规及部门规章

（1）《河南省建设项目环境保护条例》（2016年修正）；

（2）《河南省环境污染防治设施监督管理办法》（1999.11.11，河南省人民政府第52号令）；

（3）《关于印发<河南省建设项目环境影响评价文件指导意见>的通知》（河南省环保局豫环监[2005]31号）；

（4）《河南省化工项目环保准入指导意见》豫环文[2011]72号；

（5）《关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号）；

（6）《产业结构调整指导目录（2019年本）》；

（7）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（8）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

（9）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号）；

（10）《河南省城市集中式饮用水源保护区划》（豫政办[2007]125号）；

（11）《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》（豫政办 [2013]107号）；

（12）《河南省主体功能区划》（豫政[2014]12号）；

（13）《河南省水环境功能区划》（2006年本）；

（14）《关于加强建设项目危险废物环境管理工作的通知》（豫环办[2012]5号）；

（15）《关于加强环评管理防范环境风险的通知》（豫环文[2012]159号）；

（16）《深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见》（豫环文[2015]33号）；

（17）《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2019〕25号）；

（18）《河南省治理工业大气污染攻坚战实施方案(2016—2017年)》豫政办〔2016〕117号；

（19）《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》，豫环攻坚办[2017]162号；

（20）《河南省人民政府办公厅关于印发河南省2018年持续打好打赢大气污染防治攻坚战行动方案的通知》（豫政办〔2018〕14号）；

（21）河南省人民政府办公厅《关于印发河南省2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案的通知》（豫政办[2018]15号）；

（21）《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年的通知）》（豫政[2018]30号）；

（22）《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）；

（23）《驻马店市人民政府办公室关于印发驻马店市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（驻政办〔2018〕127号）；

（24）驻马店市人民政府关于印发《驻马店市2018年度大气污染防治攻坚战工作方案的通知》（驻政办[2018]15号文）；

（25）《驻马店市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》；

（26）《河南省生态环境厅关于印发河南省挥发性有机物污染控制技术指南的通知》（2020年3月18日）；

（27）《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）；

（28）《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号）。

### 2.1.2 技术导则与规范

（1）《环境影响评价技术导则——总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

（8）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001，2013修改）；

（9）《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201－91）；

（10）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（11）《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB36894-2018）；

（12）《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ2.1-2007）；（13）《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）；

（14）《建设项目危险废物环境影响评价指南》。

### 2.1.4 项目依据

（1）浩瀚化学有限责任公司关于本项目的环境影响评价委托书；

（2）建设单位提供的项目可行性研究报告、备案证明及其他有关技术资料；

（3）项目土地、规划等相关证明。

## 2.2 评价目的和原则

### 2.2.1 评价目的

建设项目环境影响评价制度是我国进行环境管理的主要措施之一，也是强化环境管理的主要手段。对该工程进行环境影响评价，其主要目的在于：

（1）通过现场调查和资料收集，了解项目基本情况、周边环境保护目标及生产过程中存在的环境问题，并提出相应的整改措施；

（2）分析拟建工程主要污染特征，预测分析项目运营期对周围环境的影响程度及范围；通过对拟建项目的环境影响评价，从生态环境保护的角度，论证拟建工程总体方案的合理性，评述污染防治措施的可行性，为项目环境监督管理提供科学依据。

（3）通过分析工程污染物排放情况，结合相关规划、污染防治管理政策及规定等论证工程环境可行性，提出工程环境管理监测计划。

（4）根据项目周边区域环境敏感点情况来分析环境风险事故发生的危害性，并结合公司应急救援预案提出相应风险防范措施，有效控制环境风险事故对环境的影响。

（5）结合相关功能区环境质量要求、污染防治管理政策及公众的态度，论证工程的环境可行性，提出工程环境管理监控计划，并提出环保措施“三同时”工程内容，确保工程建设与社会、经济与环境的协调发展。

通过以上工作，使本评价达到为管理部门决策、设计部门优化设计、建设单位环境管理提供科学依据的目的。

### 2.2.2 评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

a）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

b）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

c）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 2.3 评价对象及评价重点

### 2.3.1 评价对象

本次项目评价对象为水性环保树脂新型材料及印染材料生产建设，项目建设期以及运营期会对周围环境产生一定的影响，因此，评价时段应包含施工期及营运期。

### 2.3.2 评价重点

通过对拟建项目周围环境质量现状的调查和评价，根据项目生产工艺流程，对拟建项目的各个工艺环节进行污染源、污染因子、污染物排放量和排放方式分析，预测项目在建设过程中及项目建成后对周围环境质量可能造成的不良影响，进而提出减轻污染的对策措施。根据工程性质及项目区周围的环境特点，评价重点为：建设项目概况与工程分析；风险影响评价；环境影响预测与评价；环境保护措施及其经济、技术论证。

## 2.4 环境影响因素识别与评价因子筛选

### 2.4.1 环境影响因素识别

施工期环境影响识别见表2.4-1。

表2.4-1                    施工期环境影响识别表

| 环境要素 | 产生影响的主要内容 | 主要影响因素 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 场地平整、土石方开挖、建材运输、存放和使用 | 扬尘 |
|  | 燃油施工机械、运输车辆尾气排放 | CO、NOX、HC等 |
| 水环境 | 基础施工和清洗搅拌设备产生的泥浆水，施工人员生活污水排放 | COD、SS、NH3-N等 |
| 声环境 | 施工机械、运输车辆产生噪声 | 施工噪声 |
| 固体废物 | 建筑垃圾、施工人员生活垃圾 | 建筑垃圾、生活垃圾 |
| 生态环境 | 土地平整、土石方开挖 | 水土流失 |

运营期环境影响识别见表2.4-2。

表2.4-2                     运营期环境影响识别表

| 环境要素 | 产生影响的主要内容 | 主要影响因素 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 生产工艺废气、储罐区大小呼吸废气；污水处理站恶臭、食堂油烟 | 非甲烷总烃、苯乙烯、PM10、酚类、二氧化硫、硫化氢、氨 |
| 水环境 | 生产工艺废水、设备清洗废水、地面清洗废水、纯水制备系统废水、生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类、总磷、石油类、全盐量 |
| 声环境 | 各机械设备等运行 | 设备噪声 |
| 固体废物 | 生活垃圾、一般固废、危险废物（生产工艺过滤杂质、蒸馏残渣、污水处理站污泥） | 生活垃圾、一般固废、危险废物（生产工艺过滤杂质、蒸馏残渣、污水处理站污泥） |
| 土壤环境 | 苯乙烯、丙烯酸等泄露污染土壤 | 苯乙烯、丙烯酸 |

根据工程特点和区域环境特征，进行环境影响因子识别，以确定工程在施工期和运营期对自然环境、社会环境及生态环境等的影响情况。

工程环境影响因素识别内容见表2.4-3。

表2.4-3                     环境影响因素识别表

| 阶 段 | 污染因素 | 环境要素 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 大气 | 地表水 | 地下水 | 声 | 居民生活 |
| 施 工 期 | 施工噪声 | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
|  | 扬尘 | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
|  | 施工废水 | ○ | ● | △ | ○ | ○ |
|  | 车辆运输 | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| 运 营 期 | 废气 | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
|  | 废水 | ○ | ● | △ | ○ | ● |
|  | 固废 | △ | ○ | △ | ○ | ○ |
|  | 噪声 | ○ | ○ | ○ | ● | △ |
| ●有影响，▲有轻微影响，△可能有影响，○没有影响。 |

由上表可见，本工程施工期主要污染因子为施工扬尘（颗粒物）、噪声、固废；运行期主要污染因子为废水、废气、噪声、固体废弃物。

### 2.4.2 评价因子筛选

根据项目区域环境、对工程的影响因素分析以及工程建设的主要排污环节与环境要素相关分析经过筛选，确定本次环境影响评价的主要评价因子。评价因子筛选结果见表2.4-4。

表2.4-4                     评价因子筛选一览表

| 环境要素 | 现状评价因子 | 影响预测因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、苯乙烯、丙烯酸、丙烯酸酯、硫酸、丙烯腈、NH3、H2S | 苯乙烯、非甲烷总烃、PM10、硫酸、SO2、NH3、H2S | 粉尘、SO2、VOCs |
| 地表水 | pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、总磷、石油类 | — | COD、NH3-N |
| 地下水 | pH、总硬度、溶解性固体、硫酸盐、氯化物、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、高锰酸盐指数 | COD、NH3-N | -- |
| 声环境 | 厂界及关心点噪声（LAeq） | 厂界及关心点噪声（LAeq） | / |
| 土壤 环境 | pH、铜、铅、砷、汞、镉、镍、六价铬、四氯化碳、氯仿、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、铬、锌、石油烃（C10-C40） | 苯乙烯 | — |

## 2.5 评价标准

### 2.5.1 环境质量标准

根据环境功能区划分，本次评价执行以下环境质量标准。

#### 2.5.1.1 环境空气质量标准

本项目评价范围为大气二级功能区，常规大气污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中的标准；苯乙烯、硫酸、NH3、H2S等参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的标准。本项目执行的环境空气质量标准见表2.5-1。

表2.5-1                         环境空气质量标准

| 标准名称 | 标准号 | 执行标准 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 类别 | 限 值 | 单 位 |
| 《环境空气质量标准》 | GB3095-2012 | 二级 | TSP | 日均值 | 300 | μg/m3 |
|  |  |  | PM10 | 日均值 | 150 |  |
|  |  |  | PM2.5 | 日均值 | 75 |  |
|  |  |  | SO2 | 日均值 | 150 |  |
|  |  |  |  | 小时均值 | 500 |  |
|  |  |  | NO2 | 日均值 | 80 |  |
|  |  |  |  | 小时均值 | 200 |  |
| 《大气污染物综合排放标准详解》 中推荐的短期平均值 | 非甲烷总烃 | 短期 平均值 | 2.0 | mg/m3 |
| 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的标准限值 | 苯乙烯 | 1h平均 | 10 | µg/m3 |
|  | 硫酸 | 1小时均值 | 300 | µg/m3 |
|  |  | 日均值 | 100 |  |
|  | NH3 | 1h平均 | 200 | µg/m3 |
|  | H2S | 1h平均 | 10 | µg/m3 |

#### 2.5.1.2 地表水环境质量标准

项目区域地表水练江河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。本项目执行的地表水环境质量标准见表2.5-2。

表2.5-2                        地表水环境质量标准

| 序号 | 污染物 | Ⅳ类标准 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6-9 | GB3838-2002 Ⅲ类 |
| 2 | COD | 20 |  |
| 3 | BOD5 | 4 |  |
| 4 | NH3-N | 1.0 |  |
| 5 | SS | — |  |
| 6 | 总磷 | 0.2 |  |
| 7 | 石油类 | 0.05 |  |
| 8 | 丙烯腈 | 0.1 |  |
| 9 | 丙烯酰胺 | 0.0005 |  |

#### 2.5.1.3 地下水质量标准

项目区地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，见表2.5-3。

表2.5-3                        地下水环境质量标准

| 项目 | 单位 | 标准值 | 项目 | 单位 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 无量纲 | 6.5~8.5 | 砷 | mg/L | 0.01 |
| 钠 | mg/L | 200 | 铝 | mg/L | 0.20 |
| 亚硝酸盐氮 | mg/L | 1.0 | 镉 | mg/L | 0.005 |
| 挥发性酚类 | mg/L | 0.002 | 六价铬 | mg/L | 0.05 |
| 总硬度 | mg/L | 450 | 耗氧量 | mg/L | 3.0 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 氨氮 | mg/L | 0.50 |
| 氰化物 | mg/L | 0.05 | 铅 | mg/L | 0.01 |
| 硫酸盐 | mg/L | 250 | 汞 | mg/L | 0.001 |
| 铁 | mg/L | 0.3 | 硝酸盐氮 | mg/L | 20.0 |
| 锰 | mg/L | 0.10 | 氯化物 | mg/L | 250 |
| 氟化物 | mg/L | 1.0 |  |  |  |

#### 2.5.1.4 声环境质量标准

本项目位于驻马店市产业集聚区练江大道与蔡州大道交叉口西北区域，区域环境噪声北厂界和西厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类，南厂界和东厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。声环境质量标准见表2.5-4。

表2.5-4                          声环境质量标准

| 标准名称 | 执行标准 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 类别 | 限值 | 单位 |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008） | 3类 | 昼间 | 65 | dB（A） |
|  |  | 夜间 | 55 |  |
|  | 4a类 | 昼间 | 70 |  |
|  |  | 夜间 | 55 |  |

#### 2.5.1.5 土壤环境质量标准

本项目位于工业集聚区，所占用土地类型为工业用地，所在区域土壤环境质量标准执行《土壤环境质量  建设用地土壤风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）表1、表2第二类用地筛选值，农用地土壤环境执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018），具体指标见下表。

表2.5-5           土壤环境质量标准一览表单位：mg/kg（pH无量纲）

| 标准名称及级（类）别 | 项目 | 标准限值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数值 |
| 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）表1、表2第二类用地筛选值 | 砷 | mg/kg | 60 |
|  | 镉 | mg/kg | 65 |
|  | 铬（六价） | mg/kg | 5.7 |
|  | 铜 | mg/kg | 18000 |
|  | 铅 | mg/kg | 800 |
|  | 汞 | mg/kg | 38 |
|  | 镍 | mg/kg | 900 |
|  | 四氯化碳 | mg/kg | 208 |
|  | 氯仿 | mg/kg | 0.9 |
|  | 氯甲烷 | mg/kg | 37 |
|  | 1,1-二氯乙烷 | mg/kg | 9 |
|  | 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | 5 |
|  | 1,1-二氯乙烯 | mg/kg | 66 |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 596 |
|  | 反-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 54 |
|  | 二氯甲烷 | mg/kg | 616 |
|  | 1,2-二氯丙烷 | mg/kg | 5 |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | 10 |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg | 6.8 |
|  | 四氯乙烯 | mg/kg | 53 |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/kg | 840 |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/kg | 208 |
|  | 三氯乙烯 | mg/kg | 208 |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg | 0.5 |
|  | 氯乙烯 | mg/kg | 0.43 |
|  | 苯 | mg/kg | 4 |
|  | 氯苯 | mg/kg | 270 |
|  | 1,2-二氯苯 | mg/kg | 560 |
|  | 1,4-二氯苯 | mg/kg | 20 |
|  | 乙苯 | mg/kg | 28 |
|  | 苯乙烯 | mg/kg | 1290 |
|  | 甲苯 | mg/kg | 1200 |
|  | 间二甲苯+对二甲苯 | mg/kg | 570 |
|  | 邻二甲苯 | mg/kg | 640 |
|  | 硝基苯 | mg/kg | 76 |
|  | 苯胺 | mg/kg | 260 |
|  | 2-氯酚 | mg/kg | 2256 |
|  | 苯并[a]蒽 | mg/kg | 15 |
|  | 苯并[a]芘 | mg/kg | 1.5 |
|  | 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | 15 |
|  | 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | 151 |
|  | 䓛 | mg/kg | 1293 |
|  | 二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | 1.5 |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | 15 |
|  | 萘 | mg/kg | 70 |
|  | 石油烃（C10-C40） | mg/kg | 4500 |
| 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） 6.5＜pH≤7.5 | 镉 | mg/kg | 0.3 |
|  | 汞 | mg/kg | 2.4 |
|  | 砷 | mg/kg | 30 |
|  | 铅 | mg/kg | 120 |
|  | 铬 | mg/kg | 200 |
|  | 铜 | mg/kg | 100 |
|  | 镍 | mg/kg | 100 |
|  | 锌 | mg/kg | 250 |

### 2.5.2 污染物排放标准

根据环境功能区划分，本次评价执行以下污染物排放标准。

#### 2.5.2.1 大气污染物排放标准

颗粒物、硫酸雾、二氧化硫、酚类、非甲烷总烃等排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；粉尘和非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯酸、丙烯酸酯等执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中要求，同时非甲烷总烃排放执行《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）的相关要求；NH3、H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。其标准值如表2.5-6。

表2.5-6                          大气污染物排放标准

| 标准名称 | 执行标准 | 项 目 | 排放限值(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 建议去除效率 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） | 表4 | 颗粒物 | 30 | / | / | 车间或生产设施排气筒 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 100 |  | / |  |
|  |  | 丙烯酸 | 20 |  | / |  |
|  |  | 丙烯酸丁酯 | 50 |  | / |  |
|  |  | 丙烯酸甲酯 | 50 |  | / |  |
|  |  | 苯乙烯 | 50 |  | / |  |
|  | 表9 | 颗粒物 | 1 |  | / | 企业边界 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 4 |  | / |  |
| 《关于全省开展工业企挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号） | 表1 | 非甲烷总烃 | 80 | / | 70% | 排放口 |
|  | 表2 |  | 2 | / | / | 工业企业边界 |
| 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 二氧化硫 | 550 | 4.3 | / | 20m高排气筒 |
|  |  | 0.4 | / | / | 周界外浓度最高点 |
|  | 颗粒物 | 120 | 5.9 | / | 20m高排气筒 |
|  |  | 1.0 | / | / | 周界外浓度最高点 |
|  | 硫酸雾 | 45 | 2.6 | / | 20m高排气筒 |
|  |  | 1.2 | / |  | 周界外浓度最高点 |
|  | 酚类 | 100 | 0.17 | / | 20m高排气筒 |
|  |  | 0.080 | / | / | 周界外浓度最高点 |
|  | 非甲烷总烃 | 120 | 17 | / | 20m高排气筒 |
|  |  | 4.0 | / | / | 周界外浓度最高点 |
| 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 氨 | / | 8.7 | / | 20m高排气筒 |
|  |  | 1.5 | / | / | 厂界 |
|  | 硫化氢 | / | 0.58 | / | 20m高排气筒 |
|  |  | 0.06 | / | / | 厂界 |
|  | 苯乙烯 | / | 12 | / | 20m高排气筒 |
|  |  | 5.0 | / | / | 厂界 |

#### 2.5.2.2 水污染物排放标准

本项目运营期产生的废水经厂区污水处理系统处理后经市政管网排入驻马店市第三污水处理厂处理，尾水排入练江河。项目污水排入驻马店市第三污水处理厂执行污水处理厂接管标准、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）间接排放标准、《化工行业水污染间接排放标准》（DB41/1135-2016）排放标准。项目水性丙烯酸乳液生产过程中不产生工艺废水，其废水排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中对单位产品基准排水量要求。本项目执行的水污染物排放标准见表2.5-7。

表2.5-7                         废水污染物排放标准

| 污染物 | 驻马店市第三污水处理厂接管标准 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）间接排放 | 《化工行业水污染间接排放标准》（DB41/1135-2016） |
| --- | --- | --- | --- |
| COD | 357mg/L | -- | 300mg/L |
| BOD5 | 186mg/L | -- | 150mg/L |
| SS | 293mg/L | -- | 150mg/L |
| NH3-N | 32mg/L | -- | 30mg/L |
| TP | 2.4mg/L | -- | 5mg/L |
| 石油类 | -- | -- | 20mg/L |
| 全盐量 | -- | -- | -- |
| 单位产品基准排水量 | / | 3.0m3/t产品 | / |

#### 2.5.2.3 噪声排放标准

北厂界和西厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，南厂界和东厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。本项目噪声排放标准见表2.5-8。

表2.5-8                            噪声排放标准

| 标准名称 | 标准号 | 执行 标准 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 类别 | 限值 | 单位 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | GB12348-2008 | 3类 | 等效声级LAeq | 昼间 | 65 | dB（A） |
|  |  |  |  | 夜间 | 55 |  |
|  |  | 4类 |  | 昼间 | 70 |  |
|  |  |  |  | 夜间 | 55 |  |

#### 2.5.2.4 固废排放标准

本项目固体废物排放标准执行《一般工业固废贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单标准要求；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及其2013年修改单）。

## 2.6评价工作等级及评价范围

### 2.6.1 环境空气评价等级

根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2－2018）推荐模式清单中的估算模式计算最大地面浓度占标率Pi，及地面浓度大标准限值10%时所对应的最远距离D10%。Pi定义为：

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大落地浓度，ug/m3；

Coi—第i个污染物的环境空气质量标准ug/m3，采用GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准中1h平均质量浓度，未包含一次采样浓度的指标，本次环评一次最高允许浓度按日均值的3倍取值，其判据详见表2.6-1。

表2.6-1                     大气环境评价工作等级判据表

| 评价工作对等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

本项目营运期废气主要为投料过程中产生的粉尘，储罐大小呼吸、聚合反应釜等产生的苯乙烯、总挥发性有机物（TVOC）、烘干粉尘、硫酸雾、SO2以及污水处理站产生的硫化氢和氨等。采用估算模式计算其Pi值，计算结果见表2.6-2、2.6-3

表2.6-2                点源估算模式计算参数及结果一览表

| 污染源 | 污染物 | 离源距离（m） | 最大质量浓度（μg/m3） | 占标率P(%) | 占标率10%的最远距离D10%（m） | 评价 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#排气筒 | 苯乙烯 | 100 | 0.0545 | 0.54 | — | 三级 |
|  | TVOC | 100 | 2.2513 | 0.19 | — | 三级 |
| 2#排气筒 | PM10 | 153 | 0.0251 | 0.01 | — | 三级 |
| 3#排气筒 | PM10 | 153 | 6.2714 | 1.39 | — | 二级 |
| 4排气筒 | 硫酸 | 153 | 10.7849 | 3.59 | — | 二级 |
|  | SO2 | 153 | 13.9200 | 2.78 | — | 二级 |
| 5#排气筒 | 硫酸 | 153 | 0.1254 | 0.04 | — | 三级 |
| 6#排气筒 | NH3 | 153 | 0.0853 | 0.04 | — | 三级 |
|  | H2S | 153 | 0.0038 | 0.04 | — | 三级 |

表2.6-3                面源估算模式计算参数及结果一览表

| 污染源 | 污染物 | 离源距离（m） | 最大质量浓度（μg/m3） | 占标率P(%) | 占标率10%的最远 距离D10%（m） | 评价 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丙烯酸乳液生产车间 | 苯乙烯 | 78 | 2.4052 | 24.05 | 247 | 一级 |
|  | TVOC | 78 | 105.1808 | 8.77 | — | 二级 |
|  | 粉尘 | 78 | 1.9502 | 0.43 | — | 三级 |
| 分散红车间 | TVOC | 50 | 7.0109 | 0.58 | — | 三级 |
|  | 粉尘 | 50 | 1.5241 | 0.34 | — | 三级 |

本项目评价范围内不包含一类环境空气质量功能区；由上表可知，在面源中苯乙烯的占标率为24.05%，应为一级评价。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“对于电力、钢铁、水泥、石化、化工、平板玻璃、有色等高耗能行业的多源项目或以使用高污染燃料为主的多源项目，并且编制环境影响报告书的项目评价等级提高一级”的要求，本项目属于化工项目，因此本项目大气环境影响评价等级提高一级，为一级。

### 2.6.2 地表水评价等级

项目废水经厂内处理后排入产业集聚区污水处理厂，处理达标后排入练江河。项目废水属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），项目地表水环境影响评价工作等级应定为三级B。

### 2.6.3 地下水评价等级

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）评价等级划分依据，建设项目评价等级由建设项目类别和环境敏感程度共同判定：

地下水环境应影响评价项目类别：根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目为I类项目。

建设项目场地的地下水环境敏感程度：项目所在区域为城市集中供水，项目周围无集中式饮用水源。项目不在地下水饮用水源保护区范围内，也不在地下水饮用水源准保护区以外的补给径流区；同时本项目周围无国家和地方政府设定的与地下水环境相关的如热水、矿泉水、温泉等其他保护区。

本项目位于驻马店市产业集聚区内，集聚区给水管网基本完善，主要道路沿线企业及居民用水依托城区供水厂。区域浅层地下水流向为西北向东南流动，厂区南侧据练江河约3km，地下水评价范围内用地以工业企业、农田、道路为主，原有陈楼、邵庄、白庄、陈庄、大郭庄等村庄均已拆迁，评价范围内没有饮用水源保护区、分散式饮用水井等地下水环境敏感目标。因此，本项目场地属于地下水环境不敏感地区。

对照《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）建设项目评价工作等级表可知，本项目地下水评价工作等级为二级，具体划分情况见下表。

表2.6-4            地下水环境影响评价工作等级分级一览表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

### 2.6.4 声环境评价等级

本项目位于GB3096-2008《声环境质量标准》规定的3类和4a类区，根据《环境影响评价技术导则-声环境》HJ2.4-2009中关于声环境影响评价工作等级划分的基本原则，将噪声评价工作等级定为三级。本项目声环境评价等级划分详见表2.6-5。

表2.6-5                 声环境评价等级判据一览表

| 项目性质 | 厂址所在功能区 | 判定依据 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新建 | GB3096-2008中3类和4a类 | HJ 2.4-2009中5.2.4 | 三级 |

### 2.6.5土壤环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目属于污染影响性项目，查阅（HJ 964-2018）附录A，本项目为“制造业—石油、化工—石油加工、炼焦；化学原料和化学制品制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；炸药、火工及焰火产品制造；水处理剂等制造；化学药品制造；生物、生化制品制造”，为Ⅰ类项目，项目占地面积45506.01m2，占地面积小于5hm2属于小型项目。根据表2.6-6，本项目位于驻马店市产业集聚区，厂区东有农田，项目敏感程度为敏感。

表2.6-6                   污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

表2.6-7                   污染影响型敏感程度分级表

| 占地规模 敏感程度 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示不开展土壤环境影响评价工作 |

对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）污染影响型评价工作等级表，项目土壤评价等级为一级。

### 2.6.6 环境风险评价等级

项目所涉及物料为苯乙烯、丙烯酸、溴化氢等，涉及到的主要设备为储罐等。按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中关于风险评价级别的确定依据，本项目环境风险潜势为Ⅳ，本次环境风险评价工作等级确定为一级，详见下表。

表2.6-7               环境风险评价工作等级判据表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

## 2.7 评价范围

根据评价分级结果，并结合本项目特点及其所在区域环境特征，确定各评价要素的评价范围，具体见表2.7-1。

表2.7-1                            评价范围确定

| 评价时段 环境要素 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 以厂区为中心，以5km为边长的正方形区域范围内 |
| 地表水环境 | 水污染控制和水环境减缓措施有效性评价；依托污水处理设施的环境可行性分析 |
| 地下水环境 | 污水处理站上游西北侧200m，西北、东南两侧各取1/2L（775m），下游延伸至练江河。由此计算出地下水评价范围为4.848km2。 |
| 噪声 | 项目场界外200m范围。 |
| 环境风险 | 以风险源为中心，半径5km范围 |
| 土壤环境 | 占地范围外1km范围内 |

## 2.8 环境保护目标

根据现场调查，评价区域内无自然保护区、风景名胜区、文物古迹、饮用水源地及珍稀濒危的动植物等敏感保护目标，结合评价区环境特征和工程污染特征，确定本次评价主要保护目标为环境空气、地表水、地下水、周围村庄居民等。评价确定项目环境保护目标见表2.8-1。具体分布及相对位置见附图2。

表2.8-1                         主要环境保护目标

| 名称 | 坐标/m | 保护对象 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |
| 东陈庄 | -2 | 906 | 居民点 | GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准 | 北 | 701 |
| 老张庄 | -95 | 1855 | 居民点 |  | 北 | 1635 |
| 九里庄 | 560 | 646 | 居民点 |  | 东北 | 538 |
| 柳堰庙村 | 611 | 1494 | 居民点 |  | 东北 | 1301 |
| 阎庄 | 1089 | 2216 | 居民点 |  | 东北 | 2154 |
| 张土桥 | 1542 | 1897 | 居民点 |  | 东北 | 2133 |
| 西刘庄 | 2096 | 1670 | 居民点 |  | 东北 | 2307 |
| 傅庄 | 2331 | 1922 | 居民点 |  | 东北 | 2701 |
| 孔庄 | 1509 | 319 | 居民点 |  | 东 | 1372 |
| 王坡村 | 1475 | -261 | 居民点 |  | 东南 | 1171 |
| 后赵庄 | 1257 | -1024 | 居民点 |  | 东南 | 1452 |
| 曹庄 | 2323 | -1570 | 居民点 |  | 东南 | 2564 |
| 白庄 | 2038 | -2107 | 居民点 |  | 东南 | 2720 |
| 庄户 | -1085 | -2191 | 居民点 |  | 西南 | 2189 |
| 东刘楼 | -2025 | -2225 | 居民点 |  | 西南 | 2791 |
| 驻马店市第十五小学 | -2244 | -1637 | 学校 |  | 西南 | 2588 |
| 周湾村 | -2093 | -798 | 居民点 |  | 西南 | 1972 |
| 驻马店市十四中学 | -875 | 512 | 学校 |  | 西北 | 754 |
| 东张庄村 | -817 | 805 | 居民点 |  | 西北 | 824 |
| 驻马店肿瘤医院 | -1480 | 688 | 医院 |  | 西北 | 1363 |
| 闫庄 | -1329 | 990 | 居民点 |  | 西北 | 1436 |
| 付庄村 | -2336 | 940 | 居民点 |  | 西北 | 2133 |
| 小刘庄村 | -2378 | 1871 | 居民点 |  | 西北 | 2570 |
| 润博景园小区 | -2101 | 2023 | 居民点 |  | 西北 | 2615 |
| 凯腾花园小区 | -2160 | 2216 | 居民点 |  | 西北 | 2831 |
| 驻马店市第二人民医院 | -1757 | 2199 | 医院 |  | 西北 | 2585 |
| 路王庄 | -1236 | 2006 | 居民点 |  | 西北 | 2056 |
| 项目厂界 | -- | -- | -- | GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准 | -- | -- |
| 黄酉河 | -- | -- | 地表水 | GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类 | N | 1.63km |
| 练江河 | -- | -- |  |  | S | 3.1km |
| 项目所在区域 | -- | -- | 地下水 | GB/T14848-2017《地下水质量标准》Ⅲ类标准 | -- | -- |

## 2.9评价工作技术路线

本环境影响评价的工作技术路线见图2.9-1。

图2.9-1  评价技术路线图

## 2.10相关规划及环境功能区划

### 2.10.1 驻马店市城市总体规划（2011~2030）

《驻马店市城市总体规划（2011~2030）》由驻马店市委托深圳城市规划设计研究院编制，2012年9月通过评审，现已正式实施。

其相关主要内容如下：

（1）规划期限

本次规划期限为2011~2030年。其中近期为2011~2015年，中期为2016~2020年，远期为2021~2030年，远景展望至2030年以后。

（2）中心城区规划

城市性质：中原经济区南部区域中心城市，现代化的制造业和商贸物流基地，生态旅游名城。

城市职能：

①中部地区的“三化”协调发展先行区、统筹城乡改革发展实验区；

②中原经济区重要的现代农业基地；

③河南省食品工业基地与医药工业基地；

④豫南区域经济中心、商贸物流和职业培训中心；

⑤知名的红色、生态文化旅游城市。

中心城区主要发展方向：

规划期内中心城区重点向北、向西拓展。

近期依托行政中心片区建设，向北重点发展关王庙片区，与遂平实现一体化发展；同时结合石武高速铁路驻马店站建设，适度向西推进，强化中心城区对市域东西向的辐射带动作用。

中心城区各片区主要职能：

①新城片区主要承担行政办公、文化展示、职业教育、居住生活服务等功能；

②老城片区主要承担传统商贸、公共服务、居住生活服务等功能；

③高铁片区主要承担现代商务商业、金融保险、贸易咨询、物流、交通枢纽等功能；

④练江片区主要承担康体疗养、生态休闲、公共服务、生态居住等功能；

⑤关王庙片区主要承担科技研发、职业教育、文化创意、生物科技、企业孵化、康体休闲、居住等功能；

⑥开源片区主要承担企业服务及食品加工、综合物流等产业功能；

⑦东风片区主要发展医药制造、装备制造、新能源、环保建材（新材料）、煤化工等产业功能；

⑧南海片区主要发展钢铁、纺织、建材、原材料等产业功能。

本项目属于化工项目，位于中心城区的东风片区，该片区主要发展医药制造、装备制造、新能源、环保建材（新材料）、煤化工等产业功能，项目符合《驻马店市城市总体规划（2011-2030）》的相关要求。

### 2.10.2 驻马店市产业集聚区发展规划调整方案及规划环评

《驻马店产业集聚区发展规划（2009~2020）》（原规划）由河南省城市规划设计研究院有限公司编制，并与2010年4月通过河南省发展和改革委员会的审批（批复文号豫发改工业﹝2010﹞521号）。随着驻马店市产业集聚区逐年发展，为解决目前驻马店市产业集聚区土地供需矛盾，进一步促进集聚区有序快速发展，根据河南省发改委关于产业集聚区调整要求，驻马店市产业集聚区管委会委托驻马店市城乡规划勘测设计院组织有关部门，编制了《驻马店市产业集聚区发展规划调整方案》，同时委托河南正大环境科技咨询工程有限公司编制了《驻马店市产业集聚区发展规划调整方案规划环评》，该规划环评于2017年5月通过河南环保厅的审批（批复文号豫环审〔2017〕84号），其主要调整内容及规划环评要求为：

（1）规划范围及面积调整

为强化集聚区载体功能，南片区向南适度扩展，新增规划面积6.51km2。调整后，集聚区北区规划范围为：北至中华大道、西至丰华路、驿城大道、南至滨河东路（原滨河北路）、冬至迎宾大道（原建设路），面积约8.98km2；集聚区南区规划范围为：南区北至滨河南路（原工业一路）、南至靖宇大道（原工业四路）、西至和顺路（原兴工路）、冬至迎宾大道（原迎宾路），面积约11.47km2。

（2）功能布局调整

按照产业集聚、产城互动、统筹规划、有序开发的原则，沿练江河休闲景观带为空间发展轴、规划建设北区化工及综合服务园、南区医药产业园，形成“一轴、两园”的空间结构。

（3）发展定位

以科技创新为方向，以化工、医药产业为主导，以现代服务业为纽带，以完备设施、良好环境为支撑的驻马店市新城区，豫南化工基地，中部地区重要的医药产业基地。

（4）产业布局

①化工产业组团

化工产业组团位于中华大道、迎宾大道（原建设路）、蔡州大道、汝河大道、驿城大道合围区域，主要发展新材料化学品、新能源化学品、环保科技与环保工程以及清洁能源。

②医药产业组团

医药产业组团位于建设大道、迎宾大道（原迎宾路）、靖宇大道（原工业四路）、驿城大道合围区域，主要发展化学药物、中药制剂、生物制剂等项目。

③综合产业组团

综合产业组团位于滨河南路、驿城大道、靖宇大道、和顺路合围区域，主要发展新型建材、精密机械设备等产业。

④食品产业组团

食品产业组团位于汝河大道、蔡州大道、滨河北路、中原大道合围区域，主要发展肉食品深加工以及瓶装饮用水等相关产业。

（5）供水规划

根据集聚区规划，集聚区用水主要来自中原大道与东源路交叉口的在建第三水厂以及中心城区的第一水厂。第三水厂采用双回路设计，在建一期工程规模为10万吨/日，预计2017年底建成供水，水源来自薄山水库。

（6）排水规划

目前集聚区内企业污水均可以排入驻马店市第三污水处理厂处理，该污水处理厂位于滨河南路与迎宾路交叉口东侧。根据调查，第三污水处理厂已建成一期处理规模2.5万吨/日，目前污水处理量已接近满负荷。

根据集聚区规划以及《驻马店中心城区排水专项规划（2013~2030）》，第三污水处理厂需扩建二期2.5万吨/天，处理总规模达到5万吨/天，出水标准达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。目前第三污水处理厂扩建工程已完成并投入试运行。

（7）供热规划

现状产业集聚区内供热由区外国电驻马店热电有限公司提供，由驿城大道、中原大道向南铺设热力管网至集聚区内，管径分别为DN500和DN700。根据规划，热源除利用国电驻马店热电有限公司外，另规划采用古城电厂作为备用热源厂，其中由国电驻马店热电有限公司通过驿城大道、中原大道引出蒸汽主管线至集聚区内，由古城电厂通过驿城大道向北引出供热主管线至集聚区。规划沿中原大道、驿城大道、汝河大道、蔡州大道布置DN600蒸汽主干管，在清河大道、建设大道接出DN300~DN500蒸汽支管为集聚区供热。

（8）调整方案规划环评负面清单

根据调整方案规划环评，集聚区负面清单见下表。

表2.10-1                    集聚区项目负面清单

| 类别 | 准入条件及负面清单 | 主要依据、标准和参考指标 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 禁止类 | 坚持以国家相关产业政策和环境保护政策为指导，引进的项目必须符合国家产业政策和环保政策的要求；禁止不符合国家产业政策和环境保护政策的项目入驻集聚区 | 产业政策及环境保护政策 | 本项目属于基础化学原料制造，符合驻马店市产业集聚区准入条件，项目属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）鼓励类，符合国家产业政策和环保政策的要求 |
|  | 禁止其它不在园区产业点位内的项目，如造纸制浆、制革、化纤浆粕、黑色冶金、电镀、皂素、金属冶炼等 | 产业定位 |  |
|  | 禁止建设焦化行业 | 发展定位及集聚区区域环境特点 |  |
|  | 禁止建设或使用《产业结构调整指导目录》明令淘汰的生产工艺或设备 | 《产业结构调整指导目录》（2019年本） |  |
| 限制和淘汰类 | 化工 | 本次规划期内限制发展以煤为原料的煤化工项目 | 《现代煤化工建设项目环境准入条件》及区域环境容量 | 本项目不属于煤化工及生产甲醇类项目 |
|  |  | 禁止新建或扩建以天然气为原料生产甲醇及甲醇生产下游产品装置 | 《天然气综合利用政策（2012）》 |  |

（9）调整方案规划环评项目准入条件

根据调整方案规划环评，集聚区项目准入条件见下表。

表2.10-2                    集聚区项目准入条件

| 类别 | 项目准入条件 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- |
| 产业政策 | （1）鼓励引进符合国家产业政策，符合工业园区定位的轻污染项目； （2）按照国家相关产业政策，严禁淘汰和限制类工业企业入园； （3）禁止其它不在园区定位内的项目如造纸制浆、制革、化纤浆粕、黑色冶金、电镀、皂素、金属冶炼等。 | 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于鼓励类，符合国家产业政策。 |
| 生产规模和工艺装备水平 | （1）入园企业建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求； （2）在生产工艺、技术水平、装备规格上，要求入区项目达到国内行业清洁生产定量评价先进值； | 项目建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求，采用先进的生产工艺、技术水平。 |
| 清洁生产水平 | （1）应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免工业园区大规模建设造成的不良辐射效应； （2）入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类企业或行业先进水平； （3）针对高耗水、高耗能的工业企业入驻园区应加强工艺水重复利用率，集聚区内煤化工项目应加强中水回用，评价建议内部中水回用率不小于40%； （4）按照循环经济发展之路，评价建议与工业园区已有产业或项目能够形成良好循环经济链条的项目可优先入园。 | 项目使用原料和产品为环境友好型，清洁生产能够达到国内仙剑水平。 |
| 污染物排放总量控制 | （1）新建项目的污染物排放指标必须满足区域总量要求； （2）禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上不可行的项目。 | 项目污染物排放指标满足区域总量要求，采取的污染防治措施在技术经济上可行。 |
| 土地利用 | （1）入园项目必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求； （2）入园项目用地必须符合集聚区土地利用规划要求 | 项目建设符合集聚区土地利用规划。 |
| 驻马店市城区现有企业 | 考虑驻马店城区发展规划不断扩大建设，市区内现有企业需搬迁为城市化建设腾出发展用地，建议集聚区接纳市区现有部分企业，现有企业入园条件： （1）符合国家产业政策要求； （2）符合集聚区准入条件，如不符合集聚区主导产业，但必须是经济形势发展良好、能够拉动当地经济发展及解决当地就业人口的主要企业。 | 项目为新建企业。 |
| 现代煤化工准入条件 | 入驻煤化工项目需满足《现代煤化工建设项目环境准入条件》中布局条件的要求，即优先选择布局在水资源丰富，环境容量较好的地区并符合环境保护规划。已无环境容量的地区发展现代煤化工项目，必须限期开展经济结构调整、煤炭消费等量或减量替代等措施腾出环境容量，并采用先进工艺技术和污染控制技术最大限度减少污染物排放。 | 项目为非煤化工建设项目。 |
| 其他 | （1）入园项目用地必须符合园区土地利用规划要求，禁止在二类工业用地之上建设三类项目； （2）按照循环经济发展之路，评价建议与集聚区已有产业或项目能够形成良好循环经济链条的项目可优先入园； （3）以集聚区入驻企业生产固废为原料的资源回收利用企业优先入园； （4）项目入驻时应考虑单位工业用地工业增加值≥9亿元/km2； （5）项目入驻时应考虑园区万元产值排水量≤8m3/万元的总体要求； （6）项目入驻时应考虑园区万元产值固废产生量≤0.1t/万元的总体要求。 | 项目为化工项目，占地为三类工业用地，符合入园要求。 |

根据驻马店产业集聚区发展规划调整方案及其规划环评，本项目用地为三类工业用地；项目选址位于化工产业组团内，符合园区定位中主要发展新材料化学品、新能源化学品、环保科技与环保工程以及清洁能源的产业发展方向，本项目不属于负面清单中规定的禁止类、限制类以及淘汰类项目，且满足准入条件的要求。

### 2.10.3 与《深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见》（豫环〔2015〕33号文件）相符性分析

本项目位于驻马店市产业集聚区内，属于河南省主体功能分区中重点开发区域，分类准入政策中的工业准入优先区。本项目与原河南省环保厅发布的《深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见》（豫环〔2015〕33号文件）相符性分析见下表。

表2.10-3      本项目与豫环〔2015〕33号文（部分相关内容）相符性分析

| 序号 | 类别 | 具体类别 | 改革意见具体要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分类准入政策 | 工业准入优先区 | 1.取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录》内的所有项目，不需办理环评手续。 | 本项目不属于《建设项目环境影响评价豁免管理名录》内的项目，需办理环评手续。 | 相符 |
| 2 |  |  | 2.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，探索环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，现场办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。 | 本项目按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，应编制环境影响报告书，上报审批。 | 相符 |
| 3 |  |  | 3.下放部分审批权限。对《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，由原审批机关下放至下一级环保部门。 | 按照驻马店市环境保护局审批环境影响评价文件的建设项目目录（2018年本）（试行）要求，本项目由驻马店市环保局审批。 | 相符 |
| 4 |  |  | 4.放宽部分审批条件。对规划环评已经过审查的产业集聚区或园区，入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准。 | 本项目所在产业集聚区规划环评已通过审查；驻马店市产业集聚区污水集中处理设施完善，本项目污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足驻马店市产业集聚区污水处理厂进水水质要求。 | 相符 |
| 5 |  |  | 5.严控部分区域重污染项目。在属于《水污染防治重点单元》的区域内，不予审批煤化工、化学合成药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在属于《大气污染防治重点单元》的区域内，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在属于《重金属污染防控单元》的区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放量的相应项目。（符合我省重大产业布局的项目除外） | 本项目为化学原料及化学制品制造业中涂料及染料制造，不属于水污染防治重点单元、大气污染防治重点单元、重金属污染防控单元。 | 相符 |

经分析比较，本项目位于驻马店市产业集聚区内，属于工业准入优先区，本项目的建设符合豫环〔2015〕33号文要求。

### 2.10.4 与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发［2018］22号）的相符性分析

本项目与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发［2018］22号）相符性分析见下表。

表2.10-4           《打赢蓝天保卫战三年行动计划》相符性分析

| 序号 | 类别 | 内容 | 指导意见具体要求 | 项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、 | 二、调整优化产业结构，推进产业绿色发展 | （五）、严控“两高”行业产能 | 重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能。 | 本项目所在区域为驻马店市产业集聚区，不属于重点区域，本项目为化学原料及化学制品制造业中涂料及染料制造，不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等项目。 | 相符 |
|  |  | （七）深化工业污染治理 | 重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。 | 本项目所在区域不属于重点区域，有机废气主要为苯乙烯、丙烯酸等，均可实现达标排放 | 相符 |
| 五 | 五、优化调整用地结构，推进面源污染治理 | （二十）加强扬尘综合治理 | 重点区域建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。 | 本项目所在区域不属于重点区域，项目施工工地做到周边围挡、物料堆放覆盖等，按照“10个百分之百”严格执行 | 相符 |
| 六 | 六、实施重大专项行动，大幅降低污染物排放 | （二十四）开展工业炉窑治理专项行动 | 鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热。 | 本项目生产过程中不使用锅炉，不涉及工业炉窑 | 相符 |
|  |  | （二十五）实施VOCs专项整治方案 | 重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，加大餐饮油烟治理力度。 | 本项目所在区域不属于重点区域，项目生产使用原料产生的有机废气经吸附浓缩+催化燃烧+余热回用再生吸附处理措施处理达标后排放。 | 相符 |

### 2.10.5 与《“十三五”挥发性有机污染物防治工作方案》相符性分析

根据《“十三五”挥发性有机污染物防治工作方案》，本项目涉及有机废气，应实行区域内有机废气排放量等量或倍量消减替代；从源头加强控制，使用低（无）有机废气含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。

本项目涉及的有机废气主要为丙烯酸、苯乙烯、非甲烷总烃等，有机废气经吸附浓缩+催化燃烧+余热回用再生吸附处理措施处理达标后排放，治理效率可达95%；建议有机废气总量从驻马店市“小散乱污”取缔项目中进行调剂。

### 2.10.6与环保“三线一单”符合性分析

1、生态保护红线符合性分析

根据《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿）中“按照我省“四区三带”的区域生态格局，按7个区域划分生态保护红线区，分别为太行山地生态区、伏牛山地生态区、桐柏大别山地生态区、平原生态涵养区、南水北调中线生态保护带、沿黄生态涵养带干流和沿淮生态涵养带。”，“根据保护和管理的严格程度，我省的生态保护红线区分为一类管控区和二类管控区。一类管控区包括饮用水水源保护区的一级区和自然保护区的核心区及缓冲区；二类管控区包括一类管控区外的其他生态保护红线区。”拟建项目位于驻马店市产业集聚区，本项目不在河南省生态红线区范围内，不在饮用水源保护区范围内，不属于“三线一单”在生态保护红线范围内，因此符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线符合性分析

经预测，项目正常情况排放的大气污染物对大气环境影响较小；项目废水经厂内污水处理系统处理后，经市政管网排入驻马店市第三污水处理厂处理，对周围水环境影响较小。根据监测结果，产生的噪声在经过全封闭车间隔声以及距离衰减后到达的四周厂界处及敏感点的噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类和4类标准。

综上所述，本项目的环境质量较好，建设后的贡献值及预测值，不会改变区域环境质量，不会突破当地的环境质量底线。

3、资源利用上线符合性分析

本项目通过总量管控和准入管控，有效控制和削减污染物排放总量，确保经济社会发展不超出资源环境承载能力，使各类环境要素达到环境功能区要求，大气环境质量、水环境质量、土壤环境质量等均符合国家标准。能源、水、土地等资源消耗量较小，不会突破地区环境资源利用的“天花板”。

因此，本项目亦符合资源利用上线的相关要求。

（4）环境准入负面清单符合性分析

根据《驻马店市产业集聚区发展规划（2012-2020）调整方案环境影响报告书》提出的产业集聚区项目准入条件及项目负面清单，同时照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》进行说明，具体见表2.10-5。

表2.10-5（1） 与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》相符性分析

| 类别 | 项目准入条件 | 本项目建设情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产业政策 | （1）鼓励引进符合国家产业政策，符合工业园 区定位的轻污染项目；（2）按照国家相关产业政策，严禁淘汰和限制类工业企业入园；（3）禁止其它不在园区产业定位内的项目，如 造纸制浆、制革、化纤浆粕、黑色冶金、焦化、电镀、皂素、金属冶炼等 | 本项目为化工类项目，符合园区产业定位，属于国家产业政策鼓励类建设项目 | 相符 |
| 生产规模和工 艺装备水平 | （1）入园企业建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求；（2）在生产工艺、技术水平、装备规格上，要求入区项目达到国内行业清洁生产定量评价先进值； | 本项目耗能较低，技术工艺先进，属于国内清洁生产先进水平 | 相符 |
| 清洁生产水平 | （1）应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免工业园区大规模建设造成的不良辐射效应；（2）入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类企业或行业先进水平。（3）针对高耗水、高耗能的工业企业入驻园区应加强工艺水重复利用率，集聚区内煤化工项目应加强中水回用，评价建议内部中水回用率不小于 40%；（4）按照循环经济发展之路，评价建议与工业园区已有产业或项目能够形成良好循环经济链条的项目可优先入园 | 本项目原料及产品无辐射效应，水耗能耗等清洁生产水平为国内先进水平 | 相符 |
| 污染物排放总 量控制 | （1）新建项目的污染物排放指标必须满足区域总量要求；（2）禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上不可行的项目； | 本项目建设后污染物排放指标比现状减少，可满足区域总量要求，项目产生的废水、废气治理工艺成熟可行 | 相符 |
| 土地利用 | （1）入园项目必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求；（2）入园项目用地必须符合集聚区土地利用规划要求 | 本项目用地为浩瀚化学有限责任公司购买用地；项目用地为三类工业用地，项目位于化工产业组团内 | 相符 |
| 现代煤化工准入条件 | 入住煤化工项目需满足《现代煤化工建设项目环境准入条件》中布局条件的要求，即优先选择布局在水资源丰富、环境容量较好的地区并符合环境保护规划。已无环境容量的地区发展现代煤化工项目，必须先期开展经济结构调整、煤炭消费 等量或减量替代等措施腾出环境容量，并采用先进工艺技术和污染控制技术最大限度减少污染物排放。 | 本项目所在驻马店市区环境质量相对较好，近两年的环境空气质量排名在全省基本位于靠前；本项目属于化工类项目，采用先进工艺技术和污染控制技术最大限度减少污染物排放，涉及污染物均达标排放 | 相符 |
| 其它 | （1）入园项目用地必须符合园区土地利用规划要求，禁止在二类工业用地之上建设三类项目；（2）按照循环经济发展之路，评价建议与集聚区已有产业或项目能够形成良好循环经济链条的项目可优先入园；（3）以集聚区入驻企业生产固废为原料的资源回收利用企业优先入园；（4）项目入驻时应考虑单位工业用地工业增加 值≥9 亿元/km2；（5）项目入驻时应考虑园区万元产值排水量≤8m3/万元的总体要求；（6）项目入驻时应考虑园区万元产值固废产生 量≤0.1t/万元的总体要求； | 项目属于三类工业项目，占地类型为三类工业用地 | 相符 |

表2.10-5（2）                  产业集聚区负面清单

| 类别 | 负面清单 | 本项目建设情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 禁止类 | 坚持以国家相关产业政策和环境保护政策为指导，引进的项目必须符合国家产业政策和环保政策的要求；禁止不符合国家产业政策及环境保护政策的项目入驻集聚区 | 本项目属于国家允许类项目 | 相符 |
|  | 禁止其它不在园区产业定位内的项目，如造纸制浆、制革、化纤浆粕、黑色冶金、电镀、皂素、金属冶炼等 | 本项目属于化工项目 | 相符 |
|  | 禁止建设焦化行业。 | 本项目不涉及焦化工序 | 相符 |
|  | 禁止建设或使用《产业结构调整指导目录（2019年本））明令淘汰的生产工艺或设备 | 本项目生产工艺不属于《产业结构调整指导目录（2019年本））明令淘汰的生产工艺或设备 | 相符 |
| 限制和淘汰类 | 不得新建或单纯扩大煤气化产能；禁止新建或扩建以天然气为原料生产甲醇及甲醇生产下游产品装置 | 本项目生产过程中不使用煤，不涉及生产甲醇及甲醇生产下游产品装置 | 相符 |

表2.10-5（3）  与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》相符性分析

| 内容 | 相符性分析 |
| --- | --- |
| 《产业结构调整指导目录（2019年本）》 | 根据国家发展和改革委员会2019年第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，水性丙烯酸乳液产品属于其中“鼓励类—十一、石化化工—7、水性木器、工业、船舶用涂料，高固体分、无溶剂、辐射固化涂料，低VOCs含量的环境友好、资源节约型涂料……”，分散红产品属于其中“鼓励类——十一、石化化工，第8条、高固着率、高色牢度、高提升性、高匀染性、高重现性、低沾污性以及低盐、低温、小浴比染色用和湿短蒸轧染用的活性染料。第9条、染料、有机颜料及其中间体清洁生产、本质安全的新技术的开发和应用，取代光气等剧毒原料的适用技术”，符合该文件要求。 |
| 《限制用地项目目录（2012 年本）》、《禁止用地项目目录（2012 年本）》 | 本项目不在国家《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中。 |
| 《市场准入负面清单草案（试点版）》 | 经查《市场准入负面清单草案（试点版）》本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。 |

由表2.10-5可知，本项目符合产业集聚区项目准入条件及项目负面清单以及国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》中的相关要求。

综上所述，本项目的建设符合环保部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》中关于落实“三线一单”的要求。

### 2.10.7 与河南省人民政府办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的实施意见（豫政办〔2017〕31号）

对照《河南省人民政府办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的实施意见》（豫政办〔2017〕31号），本项目建设可行性分析情况见表2.10-10。

表2.10-10           工程建设可行性分析结果

| 序号 | 文件要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）强化政策规范引导。加大对化工新材料开发、产业共性关键技术研发、企业技术升级改造及绿色安全生产等方面的支持力度，支持符合条件的项目申报国家有关专项资金或基金。结合电力体制改革，支持通过市场准入审核的化工企业在交易平台注册后参与电力直接交易。探索通过保险补偿机制支持化工新材料首批次应用。引导金融机构实行有扶有控的信贷政策，加大对重点企业、重点项目的融资支持力度，积极发展能效信贷、排污权及碳排放权抵押贷款等绿色信贷业务。 | 本项目符合国家产业政策及河南省化工产业调整振兴规划 | 符合 |
| 2 | （二）严把项目准入关口。严禁备案国家《产业结构调整指导目录（2013年修订）》中确定的限制类化工项目，有关部门和机构不得办理相关项目土地供应、能评、环评和新增授信等业务。严格控制新增高风险化工项目，省发展改革、工业和信息化、工商、国土资源、住房城乡建设、环保、公安、安全监管、食品药品监管、能源等部门要从产业政策、项目审批、工商登记、土地利用、选址规划、环境保护、公共安全、安全生产、节能降耗等方面把好审批关口。严格限制新建光气、氰化钠、氟乙酸甲酯等剧毒化学品以及硝酸铵、硝化棉等易制爆化学品项目，原则上不再核准（备案）一次性固定资产投资额低于1亿元（不含土地费用）危险化学品生产建设项目（涉及环保、安全、节能技术改造项目除外）。 | 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》本项目2种产品均属于鼓励类，符合国家产业政策要求。同时本项目位于集聚区，符合集聚区的用地规划。 项目不涉及新建光气、氰化钠、氟乙酸甲酯等剧毒化学品以及硝酸铵、硝化棉等易制爆化学品。 本项目属于新建项目，总投资50000万元，符合准入条件。 | 符合 |
| 3 | （三）严格监督检查管理。落实企业安全生产主体责任，严格执行危险化学品登记管理和建设项目“三同时”制度，加强污染物在线监测和联网管理，完善事中事后监管机制，依法责令不符合安全生产条件的企业停产整顿、关闭退出。建立多部门联合执法机制，加大安全、环保、质量、节能等联合执法检查力度，从严从重查处各类违法违规行为。发挥行业协会桥梁作用，及时反映企业诉求，反馈政策落实情况，引导企业加强自律。 | 本项目严格执行危险化学品登记管理和建设项目“三同时”制度，安装污染物在线监测设备，符合文件要求 | 符合 |
| 4 | （四）营造良好舆论环境。充分发挥各类新闻媒体的作用，加强对化工产业转型发展、安全环保政策以及相关科普知识的宣传。引导企业加强信息公开，自觉接受社会监督。严格执行重大化工项目建设社会稳定性评价和环评公示制度，加强事前沟通和民意征集，推动形成广泛共识。 | 根据建设单位报送的《公众参与报告》中相关内容所示，建设单位分别以网络媒体公示、召开公众参与座谈会、现场公示、派发公众意见调查表等多种形式开展了公众参与调查，加强了项目的宣传 | 符合 |
| 5 | 精细化工。支持焦作、开封、鹤壁等地骨干化工企业积极延伸产品链条，高水平承接精细化工产业转移，加快发展含氟电子化学品及氟化聚合物、改性聚甲醛、绿色纤维等新材料，以及绿色农药中间体、新型橡胶助剂、高效离子交换树脂、含钛环保涂料等精细化学品，培育特色精细化工产业集群。 | 本项目符合文件要求 | 符合 |

由上表可知，项目建设符合《河南省人民政府办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的实施意见》（豫政办〔2017〕31号）要求，建设可行。

### 2.10.8驻马店市饮用水源保护区

（1）驻马店市集中式饮用水源保护区

根据《河南省城市集中式饮用水源保护区划》（豫政办〔2007〕125号），驻马店市集中式饮用水源保护区为板桥水库地表水饮用水源保护区。板桥水库向第一、第二水厂供水，分别供应老城区和新区，日取水量约24.2万m3/d，具体保护区范围如下：

一级保护区：板桥水库取水口外围500米的水域；取水口一侧高程111.5米以上大坝以内距岸边200米的陆域；南干渠及两侧50米的水域和陆域；输水管道两侧50米的陆域。

二级保护区：板桥水库高程115.3米以下，取水口一级保护区外的水域和陆域；南干渠一级保护区外两侧1000米的陆域。

准保护区：二级保护区外、山脊线以内所有向板桥水库汇水的水域和陆域。

表2.10-11                  板桥水库饮用水水源地划分

| 项目 | 板桥水库饮用水水源地保护区 |
| --- | --- |
|  | 范围边界 | 面积（km2） |
|  |  | 陆域 | 水域 | 面积小计 |
| 一级保护区 | 水库大坝以内第一、第二取水口半径800m外包线内的鞥水域范围；取水口侧高程111.5m以上至南副坝以西的陆域 | 0.21 | 1.86 | 2.07 |
| 二级保护区 | 一级保护区外水库高程115.3m以下的全部区域 | 18.65 | 37.49 | 56.14 |
| 准保护区 | 二级保护区外水库全部汇水区域 | 705.5 | 0 | 705.5 |
| 总面积 | 724.36 | 39.354 | 763.71 |

本项目厂址位于驻马店市集中式饮用水源地保护区东约41km处，距离相对较远且位于下游区域，工程项目将不会对饮用水源地产生不利影响。

（2）驻马店市（应急）饮用水水源地安全保障规划

《驻马店市（应急）饮用水水源地安全保障规划》由驻马店市水务局（原水利局）和薄山水库管理局于2006年编制完成，驻马店市政府同年采纳，对薄山水库采取了应急备用水源地保护措施。该规划的主要内容如下：

保护区：高层线118.64m以下的区域，面积23.6km2，库容3.26亿m3。

准保护区：保护区边界线至水库周边第一层山脊线之间的区域，面积118.4km2。

本项目厂址位于薄山水库北约37km处，距离相对较远且位于下游区域，工程项目实施将不会对饮用水源地产生不利影响。

### 2.10.9与《电力设施保护条例》相符性分析

《电力设施保护条例》中第十条规定，电力线路保护区其中架空电力线路保护区：导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的的两平行面内的区域，在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下：

1-10千伏   5米

35-110千伏   10米

154-330千伏   15米

500千伏    20米

本项目距离南侧高压线300m，北侧高压线500米，不在其保护范围内。项目建设不会对高压线产生影响。

# 第三章 项目工程分析

## 3.1 建设项目概况

### 3.1.1 项目基本概况

项目基本概况见表3.1-1。

表3.1-1                    本工程基本情况一览表

| 项目名称 | 水性环保树脂新型材料及印染材料生产建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 浩瀚化学有限责任公司 |
| 建设地点 | 驻马店市产业集聚区练江大道与蔡州大道交叉口西北区域 |
| 建设性质 | 新建 |
| 建设规模 | 年产水性环保树脂新型材料5万吨、印染材料600吨 |
| 项目总投资 | 50000万元 |
| 工程占地 | 45506.01m2 |
| 劳动定员 | 100人 |
| 工作制度 | 300天，三班制，每班工作时间8小时 |
| 建设周期 | 总工期为24个月 |

### 3.1.2 项目周围环境概况及平面布置

周围环境概况：本项目厂址位于驻马店市产业集聚区练江大道与蔡州大道交叉口西北区域。

项目东侧紧邻规划蔡州大道，南侧紧邻练江大道，西侧距中原大道568m，项目西侧和北侧均为空地，项目西北侧754m为驻马店第十四中学，西北侧824m为东张庄村，北侧距离中华大道（S333省道）408m。项目周围敏感点情况：北侧701m为东陈庄，东北侧538m为九里庄，项目最近的敏感点为东北侧538m的九里庄。

本项目具体地理位置图见附图一，周围环境示意图见附图二。

平面布置：项目所在厂区地势平坦，项目共设两个出入口，分主出入口（位于厂区南侧连江大道）和次出入口位于厂区北侧规划东海路上。本项目生产车间南北分布，共设置9栋生产车间，1栋行政大楼和储罐区，厂区中间主干道为15m宽道路，各厂房四周均设有约10m宽的厂区道路。同时，建设单位拟对厂区四周设置围墙，减轻本项目生产区带来的视觉冲击。

厂区总平面布置图见附图3。

整体上，项目平面布置力求物流运输方便、工艺流程顺畅，工艺管线短捷，节约投资；项目结合地形等自然条件，因地制宜进行布置，在满足生产、运输需要的前提下，节约用地。项目周边环境保护目标距离项目较远，经污染源预测结果分析，项目生产过程产生的污染物对周边环境保护目标影响较小，项目总平面布局较合理。

### 3.1.3 项目建设内容

本项目主要技术经济指标和建设内容如下。

表3.1-2                本项目主要技术经济指标一览表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 规模 | / | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总投资 | 万元 | 50000 | / | 自筹 |
| 2 | 总用地面积 | m2 | 45506.01 | 总用地面积 | 45506.01 | 约合68.259亩 |
| 3 | 计容总建筑面积 | m2 | 45596.5 | 总建筑面积 | 25853.45 | / |
|  | 其中 | 科研中心建筑面积 | m2 | 6254.4 | 其中 | 6182.4 | / |
|  |  | 2#厂房 | m2 | 6332.98 |  | 3166.49 | / |
|  |  | 3#厂房 | m2 | 3691.94 |  | 1845.97 | / |
|  |  | 5#厂房 | m2 | 4619.94 |  | 2309.97 | / |
|  |  | 6#厂房 | m2 | 5123.94 |  | 2561.97 | / |
|  |  | 7#厂房 | m2 | 4912.1 |  | 2456.05 | / |
|  |  | 8#厂房 | m2 | 4912.1 |  | 2456.05 | / |
|  |  | 9#厂房 | m2 | 3727.34 |  | 1863.67 | / |
|  |  | 10#厂房 | m2 | 3727.34 |  | 1863.67 | / |
|  |  | 11#厂房 | m2 | 2294.42 |  | 1147.21 | / |
| 4 | 总基地面积 | m2 | 25154.7 | / | / |
|  | 其中 | 科研中心基地面积 | m2 | 1042.4 | / | / |
|  |  | 2#厂房 | m2 | 3379.44 | / | 水性环保树脂新型材料生产车间及仓库 |
|  |  | 3#厂房 | m2 | 2023.81 | / |  |
|  |  | 5#厂房 | m2 | 2505.8 | / | 预留生产车间 |
|  |  | 6#厂房 | m2 | 2779.4 | / |  |
|  |  | 7#厂房 | m2 | 2646.89 | / |  |
|  |  | 8#厂房 | m2 | 2646.89 | / |  |
|  |  | 9#厂房 | m2 | 2042.73 | / | 印染材料生产车间及仓库 |
|  |  | 10#厂房 | m2 | 2042.73 | / |  |
|  |  | 11#厂房 | m2 | 1308.28 | / | 预留库房 |
| 5 | 堆料场面积 | m2 | 2739.33 | / | 非露天堆场，为空地，后期作为停车场使用 |
| 6 | 其中 | 罐区占地面积 | m2 | 1532.45 | / | / |
| 7 |  | 污水处理池占地面积 | m2 | 1206.88 | / | / |
| 8 | 建筑系数 | % | 55.28 | / | / |
| 9 | 容积率 | / | 1.00 | / | / |
| 10 | 配套占地比 | % | 48.9 | / | / |
| 11 | 建筑高度 | m | 23.55 | / | / |
| 12 | 绿化率 | % | 5.6 | / | / |
| 13 | 非机动车停车位 | 个 | 9 | / | / |
|  | 其中 | 小汽车 | 个 | 9 | / | / |

表3.1-3                   项目建设内容一览表

| 工程类别 | 工程名称 | 工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 7栋、1层、钢结构厂房，分为1座印染材料车间、1座水性环保树脂新型材料车间和5座预留车间 |
|  | 原料仓库 | 设有两栋库房，用于存放项目的2种产品的原辅材料及成品 |
|  | 成品仓库 |  |
| 辅助工程 | 科研中心 | 为行政楼，砖混结构，6层，总建筑面积6182.4m2 |
| 储运工程 | 储罐区 | 占地面积1532.45m2，10个立式储罐，总量520m3，两个为100m3，其余每个容积均为40m3 |
| 公用工程 | 给水 | 项目给水由驻马店市产业集聚区市政给水管网供给 |
|  | 排水 | 生产废水经厂区自建污水处理站处理后与生活污水一起排入到驻马店市第三污水处理厂进行处理，经污水处理厂进一步处理后排入练江河。 |
|  | 供电 | 由驻马店市产业集聚区市政供电管网供给 |
|  | 供气 | 由驻马店市产业集聚区市政供气供给 |
|  | 供热 | 项目加热采用电厂蒸汽 |
| 环保工程 | 污水处理系统 | 生产工艺废水先由厂区废水预处理设备脱色除盐，之后与真空泵废水、喷淋塔废水、设备清洗废水、地面清洗废水、职工生活污水一起进入厂内污水处理站进行处理，处理后进入厂区总排口排放；纯水制备系统废水、循环冷却水系统排水属于清净废水，直接进入厂区总排口。厂区总排口排入市政污水管网，进入驻马店市第三污水处理厂统一处理。 |
|  | 废气处理系统 | 生产工艺各类有机废气、储罐区有机废气全部收集后进入厂区有机废气处理装置进行处理，采用吸附浓缩+催化燃烧+余热回用再生吸附处理工艺，处理后由20m高排气筒达标排放（1#排气筒） |
|  |  | 水性丙烯酸乳液生产投料过程产生的粉尘经集气罩+袋式除尘器处理后由20m高排气筒达标排放（2#排气筒） |
|  |  | 分散红生产投料粉尘经集气罩+袋式除尘器处理后由20m高排气筒达标排放（3#排气筒），烘干粉尘经旋风除尘器+水喷淋装置处理后由20m高排气筒达标排放（3#排气筒） |
|  |  | 分散红生产过程中产生的溴化氢、硫酸、SO2废气经二级降膜水吸收+二级碱液喷淋塔处理后由20m高排气筒达标排放（4#排气筒） |
|  |  | 储罐区溴化氢、硫酸、发烟硫酸储罐呼吸废气通入二级碱液喷淋装置处理后由20m高排气筒达标排放（5#排气筒） |
|  |  | 污水处理站恶臭经生物除臭塔处理后由20m高排气筒排放（6#排气筒） |
|  |  | 食堂油烟废气经油烟净化器处理后由屋顶排放 |
|  | 噪声治理工程 | 选用低噪声设备、设备基础减振、车间隔声，围墙隔声，厂区合理布局 |
|  | 固废治理工程 | 生活垃圾和污水处理站污泥等一般固体废物收集后由环卫部门清理；除尘器收集粉尘回用于生产；蒸馏残渣、过滤废渣、废包装材料、废活性炭、废离子交换树脂等危险废物集中收集存于危废暂存间后定期交由有资质单位进行处理 |

### 3.1.4 主要设备情况

本项目主要设备情况见3.1-4。

表3.1-4                     项目主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 型号规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、水性环保树脂新型材料（水性丙烯酸乳液） |
| 1 | 自动化反应釜 | 套 | 30吨 | 2 |
| 2 | 自动化反应釜 | 套 | 10吨 | 4 |
| 3 | 自动化反应釜 | 套 | 5吨 | 8 |
| 4 | 自动化反应釜 | 套 | 3吨 | 2 |
| 5 | 自动化反应釜 | 套 | 2吨 | 2 |
| 6 | 自动化反应釜 | 套 | 1吨 | 1 |
| 7 | 冷凝器 | 套 | 300平方 | 1 |
| 8 | 冷凝器 | 套 | 100平方 | 2 |
| 9 | 冷凝器 | 套 | 30平方 | 8 |
| 10 | 冷凝器 | 套 | 20平方 | 5 |
| 11 | 缩合反应釜 | 组 | / | 2 |
| 12 | 管道反应器 | 台 | / | 1 |
| 13 | 沸腾干燥结晶设备 | 台 | / | 1 |
| 14 | 聚合反应装置 | 套 | / | 10 |
| 15 | 水处理设备（纯水制备机） | 套 | / | 1 |
| 16 | 电加热设备 | 套 | / | 1 |
| 17 | 其他辅助设备 | 台 | / | 1 |
| 二、印染材料（分散红） |
| 1 | 反应釜 | 个 | 3000L | 3 |
| 2 | 反应釜 | 个 | 2000L | 1 |
| 3 | 反应釜（蒸汽加热） | 个 | 2000L | 2 |
| 4 | 反应釜 | 个 | 5000L | 1 |
| 5 | 反应釜 | 个 | 6300L | 7 |
| 6 | 反应釜 | 个 | 10000L | 3 |
| 7 | 反应釜 | 个 | 20000L | 1 |
| 8 | 冷凝器 | 个 | 10m2 | 7 |
| 9 |  |  | 3m2 | 16 |
| 10 |  |  | 5 m2 | 3 |
| 11 | 冷凝器 | 台 | 600*3750 | 2 |
| 12 | 冷凝器（石墨） | 个 | 50 m2 | 2 |
| 13 |  |  | 100 m2 | 2 |
| 14 | 高位储罐 | 个 | 500L | 3 |
| 15 | 热水槽 | 个 | 40立方 | 1 |
| 16 | 热水槽 | 个 | 10立方 | 1 |
| 17 | 稀碱水槽 | 个 | 20立方 | 1 |
| 18 | 带搅拌槽 | 个 | 20立方 | 1 |
| 19 | 水槽 | 个 | 50立方 | 2 |
| 20 | 洗水槽 | 个 | 20立方 | 2 |
| 21 | 低沸酚水槽 | 个 | 2000L | 1 |
| 22 | 中性酚水槽 | 个 | 50立方 | 1 |
| 23 | 冷凝水箱（盘管） | 个 | / | 1 |
| 24 | 计量槽 | 个 | 1000L | 1 |
| 25 | 计量槽 | 个 | 1800*3000 | 1 |
| 26 | 计量槽（带盘管加热） | 个 | 2200*2700 | 1 |
| 27 | 计量槽 | 个 | 2000L | 2 |
| 28 | 计量槽 | 个 | 500L | 2 |
| 29 | 计量槽 | 个 | 250L | 1 |
| 30 | 计量槽 | 个 | 200L | 1 |
| 31 | 计量槽 | 个 | 3000L | 2 |
| 32 | 接收槽 | 个 | 250L | 3 |
| 33 | 接收槽 | 个 | 1000L | 1 |
| 34 | 接收槽 | 个 | 5000L | 2 |
| 35 | 接收槽(带盘管) | 个 | 5000L | 1 |
| 36 | 接收槽 | 个 | 500L | 2 |
| 37 | 接收槽 | 个 | 20立方 | 2 |
| 38 | 酚水罐 | 个 | 2000L | 1 |
| 39 | 缓冲罐 | 个 | 500L | 1 |
| 40 | 真空缓冲罐 | 个 | 500L | 2 |
| 41 | 溶解釜 | 个 | 1000 | 1 |
| 42 | 溶解釜 | 个 | 5000L | 1 |
| 43 | 精馏塔 | 个 | 10 m2 | 1 |
| 44 | 中和槽（带搅拌） | 个 | 1000L | 1 |
| 45 | 压滤机 | 台 | 300 m2 | 1 |
| 46 | 压滤机 | 台 | 170 m2 | 2 |
| 47 | 冷水箱（带盘管） | 个 | / | 1 |
| 48 | 烘干机（耙式） | 台 | / | 2 |
| 49 | 吸滤槽 | 个 | / | 1 |
| 50 | 母液分层槽（带搅拌） | 个 | 20立方 | 1 |
| 51 | 母液槽 | 个 | 20立方 | 2 |
| 52 | 母液槽 | 个 | 50立方 | 2 |
| 53 | 吸收塔 | 个 | 2米*11米 | 2 |
| 54 | 循环槽 | 个 | 2.8米*2.5米 | 2 |
| 55 | 冷冻机组 | 套 | / | 1 |
| 56 | 尾气吸收装置 | 套 | / | 1 |
| 57 | 空压机 | 台 | / | 2 |
| 58 | 闪蒸烘干机 | 台 | / | 1 |
| 59 | 离心机 | 台 | 1250 | 1 |
| 60 | 真空泵 | 台 | 箱式 | 4 |
| 61 | 真空泵 | 台 | 水喷射式 | 3 |
| 62 | 真空泵 | 台 | 水环式 | 3 |

### 3.1.5 主要原辅材料及能源消耗

本项目主要原辅材料、能源介质的消耗见下表。

表3.1-5            项目主要原辅材料及能源消耗情况一览表

| 序号 | 原辅材料名称 | 用量t/a | 状态 | 储存方式 | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、水性环保树脂新型材料（水性丙烯酸乳液）原辅材料 |
| 1 | 丙烯酸 | 3000 | 液态 | 储罐 | 槽车 |
| 2 | 丙烯酸丁酯 | 7920 | 液态 | 储罐 | 槽车 |
| 3 | 丙烯酸甲酯 | 4000 | 液态 | 储罐 | 槽车 |
| 4 | 丙烯酸异辛酯 | 6000 | 液态 | 储罐 | 槽车 |
| 5 | 苯乙烯 | 880 | 液态 | 储罐 | 槽车 |
| 6 | 醋酸乙烯 | 5000 | 液态 | 储罐 | 槽车 |
| 7 | 环氧树脂 | 1000 | 液态 | 桶装 | 汽车 |
| 8 | 聚氨酯 | 1000 | 液态 | 桶装 | 汽车 |
| 9 | 乳化剂 | 300 | 液态 | 桶装 | 汽车 |
| 10 | 引发剂 | 300 | 固态 | 袋装 | 汽车 |
| 11 | 稳定剂 | 300 | 固态 | 袋装 | 汽车 |
| 12 | 特殊功能单体 | 100 | 固态 | 袋装 | 汽车 |
| 13 | 填充配色材料 | 200 | 固态 | 袋装 | 汽车 |
| 14 | 水 | 20000 | 液态 | / | / |
| 二、印染材料（分散红60） |
| 1 | 98%1-氨基蒽醌 | 428.3 | 固态 | 袋装 | 汽车 |
| 2 | 47%氢溴酸 | 43.7 | 液态 | 储罐 | 槽车 |
| 3 | 98%浓硫酸 | 532.8 | 液态 | 储罐 | 槽车 |
| 4 | 发烟硫酸（105酸） | 487.7 | 液态 | 储罐 | 槽车 |
| 5 | 98%苯酚 | 180.1 | 液态 | 储罐 | 槽车 |
| 6 | 99%碳酸钾 | 130 | 液态 | 袋装 | 汽车 |
| 7 | 40%液碱 | 57.8 | 液态 | 桶装 | 汽车 |
| 8 | 乌洛托品 | 25.8 | 固态 | 袋装 | 汽车 |
| 9 | 氯酸钠 | 136.2 | 固态 | 袋装 | 汽车 |
| 10 | 水 | 5007.3 | 液态 | / | / |

项目原辅材料性质如下：

（1）丙烯酸

| 国标编号 | 81617 |
| --- | --- |
| CAS 号 | 79-10-7 |
| 中文名称 | 丙烯酸 |
| 英文名称 | Acrylic acid；Propenoic acid |
| 别名 | / |
| 分子式 | C3H4O2；CH2CHCOOH | 外观与性状 | 无色液体，有刺激性气味 |
| 分子量 | 72.06 | 蒸汽压 | 1.33kPa/39.9℃ 闪点：50℃ |
| 熔点 | 14℃ 沸点：141℃ | 溶解性 | 与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚 |
| 密度 | 相对密度(水=1)1.05；相对密度(空气=1)2.45 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 20(酸性腐蚀品) | 主要用途 | 用于树脂制造 |
| 对环境的影响: 一、健康危害 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。健康危害：本品对皮肤、眼睛和呼吸道有强烈刺激作用。二、毒理学资料及环境行为 毒性：属低毒类。 急性毒性：LD502520mg/kg(大鼠经口)；950mg/kg(兔经皮)；LC505300mg/m3，2小时(小鼠吸入) 危险特性：其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。若遇高热，可能发生聚合反应，出现大量放热现象，引起容器破裂和爆炸事故。 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。 |

（2）丙烯酸甲酯

| 国标编号 | 32146 |
| --- | --- |
| CAS号 | 96-33-3 |
| 中文名称 | 丙烯酸甲酯 |
| 英文名称 | methyl acrylate |
| 别名 | 败脂酸甲酯 |
| 分子式 | C4H6O2；CH2CHCOOCH3 | 外观与性状 | 无色透明液体，有灯似大蒜的气味 |
| 分子量 | 86.09 | 蒸汽压 | 13.38kPa/28℃ 闪点：-3℃/开杯 |
| 熔点 | -75℃ 沸点：80.0℃ | 溶解性 | 微溶于水 |
| 密度 | 相对密度(水=1)0.95； 相对密度(空气=1)2.97 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 7(中闪点易燃液体) | 主要用途 | 用于聚丙烯腈纤维的第二单体，胶剂 |
| 对环境的影响: 一、健康危害 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：高浓度接触，引起流涎、眼及呼吸道的刺激症状，严重者口唇发白、呼吸困难、痉挛， 因肺水肿而死亡。误服急性中毒者，出现口腔、胃、食管腐蚀症状，伴有虚脱、呼吸困难、躁动等。长期接触可致皮肤损害，亦可致肺、肝、皮肤病变。 二、毒理学资料与环境行为 毒性：毒性比相应的饱和酯大10～13倍，是全身性毒物。 急性毒性：LD50277mg/kg(大鼠经口)；1243mg/kg(兔经皮)；LC504752mg/m3，4 小时(大鼠吸入)； 人吸入 75ppm，最低刺激剂量；人吸入 0.25～0.5mg/L，对粘膜有刺激作用。 亚急性和慢性毒性：兔经口 23mg/mg/日 5 日/周 5 周，对生长有影响，无病理形态学变化。 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧。与氧化剂能发生强烈反应。丙烯酸甲酯容易自聚，聚合反应随着温度的上升而急骤加剧。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。 |

（3）丙烯酸丁酯

| 标编号 | 33601 |
| --- | --- |
| CAS 号 | 141-32-2 |
| 中文名称 | 丙烯酸正丁酯 |
| 英文名称 | Butyl Acrylate |
| 别名 | 丙烯酸丁酯 |
| 分子式 | C7H12O2；CH2CHCOO(CH2)3CH3 | 外观与性状 | 无色液体 |
| 分子量 | 128.17 | 蒸汽压 | 1.33kPa/35.5℃ 闪点：37℃ |
| 熔点 | -64.6℃ 沸点：145.7℃ | 溶解性 | 不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚 |
| 密度 | 相对密度(水=1)0.89； 相对密度(空气=1)4.42 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 7(易燃液体) | 主要用途 | 用作合成中间体、粘合剂、乳化剂 |
| 2.对环境的影响: 一、健康危害 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：吸入、口服或经皮肤吸收对身体有害。其蒸气或雾对眼睛、粘膜和呼吸道有刺激作用。中毒表现有烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。 二、毒理学资料及环境行为毒性：属低毒类。 急性毒性：LD50900mg/kg(大鼠经口)；2000mg/kg(兔经皮)；LC5014305mg/m3,4 小时(大鼠吸入) 刺激性：家兔经皮开放性刺激试验：10mg(24 小时)，轻度刺激。家兔经眼：50mg，轻度刺激。危险特性：易燃，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。容易自聚，聚合反应 随着温度的上升而急骤加剧。若遇高热，可能发生聚合反应，出现大量放热现象，引起容器破裂和爆炸事故。 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。 |

（4）丙烯酸异辛酯

| 国标编号 | / |
| --- | --- |
| CAS 号 | 103-11-7 |
| 中文名称 | 丙烯酸-2-乙基己酯 |
| 英文名称 | 2-Ethylhexyl acrylate |
| 别名 | 2-丙烯酸-2-乙基己基酯；丙烯酸(2-乙基己基)酯；丙烯酸 2-乙基己酯（2-EHA）；丙烯酸-2-乙基己酯；2-乙基己基丙烯酸酯；丙烯酸异辛酯 |
| 分子式 | C11H20O2 | 外观与性状 | 无色透明液体，无臭无味 |
| 分子量 | 184.28 | 蒸汽压 | 0.02kPa/20℃ 闪点：90℃ |
| 熔点 | -90 沸点：238℃ | 溶解性 | 能与乙醇、乙醚混溶，微溶于水 |
| 密度 | 相对密度(水=1) 0.8810；相对密度(空气=1) 6.35 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | / | 主要用途 | 用于树脂制造 |
| 毒理学数据 1、刺激性：家兔经皮：20mg/24 小时，中度刺激。家兔经皮：开放性刺激试验， 500mg，轻度刺激。家兔经眼： 5mg，重度刺激。家兔经眼： 500mg/24 小时，轻度刺激。 2、急性毒性：大鼠经口LD50：5600mg/kg；兔经皮LD50：7539mg/kg 3、对眼睛、呼吸系统和皮肤有刺激性。燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。 |

（5）苯乙烯

| 国标编号 | 33541 |
| --- | --- |
| CAS 号 | 100-42-5 |
| 中文名称 | 苯乙烯 |
| 英文名称 | phenylethylene；styrene |
| 别名 | 乙烯基苯 |
| 分子式 | C8H8；C6H5CHCH2 | 外观与性状 | 无色透明油状液体 |
| 分子量 | 104.14 | 蒸汽压 | 1.33kPa/30.8℃ 闪点：34.4℃ |
| 熔点 | -30.6℃ 沸点：146℃ | 溶解性 | 不溶于水，溶于醇、醚等多数有机溶剂 |
| 密度 | 相对密度(水=1)0.91； 相对密度(空气=1)3.6 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 7(易燃液体) | 主要用途 | 用于合成橡胶、离子交换树脂等 |
| 对环境的影响: 一、健康危害： 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：对眼和上呼吸道有刺激和麻醉作用。 急性中毒：高浓度时，立即引起眼及上呼吸道粘膜的刺激，出现眼痛、流泪、流涕、喷嚏、咽痛、咳嗽等，继之头痛、头晕、恶心、呕吐、全身乏力等；严惩者可有眩晕、步态蹒跚。眼部受苯乙烯液体污染时，可致灼伤。 慢性影响：常见神经衰弱综合征，有头痛、乏力、恶心、食欲减退、腹胀、忧郁、健忘、指颤等。对呼吸道有刺激作用，长期接触有时引起阻塞性肺部病变。皮肤粗糙、皲裂和增厚。 二、毒理学资料及环境行为毒性：低毒类。 急性毒性：LD505000mg/kg(大鼠经口)；LC5024000mg/m3，4小时(大鼠吸入)；人吸入3500mg/m3×4小时，明显刺激症状，意识模糊、精神萎靡、共济失调、倦怠、乏力；人吸入920mg/m3×20分钟，上呼吸道粘膜刺激。 亚急性和慢性毒性：人吸入50～600ppm×3年1月，出现头痛、头晕、多发性神经炎，轻度视野缩小，神经传导速度低下；人吸入40～130ppm×2年，头痛倦怠，72%脑电波异常，中枢神经系统障碍。 危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。遇酸性催化剂如路易斯催化剂、齐格勒催剂、硫酸、氯化铁、氯化铝等都能产生猛烈聚合，放出大量热量。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。 |

（6）醋酸乙烯

| 国标编号 | 32131 |
| --- | --- |
| CAS号 | 108-05-4 |
| 中文名称 | 醋酸乙烯 |
| 英文名称 | vinyl acetate；ethenyl ethanoate |
| 别名 | 醋酸乙烯酯；乙烯基乙酸酯；醋酸乙烯酯酯 |
| 分子式 | C4H6O2；CH3COOCHCH2 | 外观与性状 | 无色液体，具有甜的醚味 |
| 分子量 | 86.09 | 蒸汽压 | 13.3kPa/21.5℃ 闪点：-8℃ |
| 熔点 | -93.2℃ 沸点：71.8～73℃ | 溶解性 | 微溶于水，溶于醇、醇、丙酮、苯、氯仿 |
| 密度 | 相对密度(水=1)0.93；相对密度(空气=1)3.0 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 7(易燃液体) | 主要用途 | 用于有机合成，粘结剂和涂料工业等 |
| 一、健康危害 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：本品对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有刺激性。长时间接触有麻醉作用。 二、毒理学资料及环境行为 毒性：属低毒类。 急性毒性：LD502900mg/kg(大鼠经口)；2500mg/kg(兔经皮)；LC5014080mg/m3，4小时(大鼠吸入)亚急性和慢性毒性：大鼠吸 2.4mg/m3，24小时，轻度肝脏酶变化。危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。极易受热、光或微量的过氧化物作用而聚合，含有抑制剂的商品与过氧化物接触也能猛烈聚合。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。 |

（7）乳化剂

根据建设单位提供的资料，项目采用十二烷基硫酸钠作为乳化剂，其理化性质如下：

| 编号 | 2036 |
| --- | --- |
| CAS 号 | 151-21-3 |
| 中文名称 | 十二烷基硫酸钠 |
| 英文名称 | Sodium dodecyl sulfate（SDS） |
| 别名 | 十二醇硫酸钠、十二烷基硫酸酯钠盐、月桂硫酸钠; |
| 分子式 | C12H25SO4Na | 外观与性状 | 白色或奶油色结晶鳞片或粉末 |
| 分子量 | 288.38 | 蒸汽压 | 无资料 |
| 熔点 | 204-207℃沸点：无资料 | 溶解性 | 易溶于热水，溶于水，溶于热乙醇， 微溶于醇，不溶于氯仿、醚。 |
| 密度 | 相对密度(水=1) 1.09 | 稳定性 | 无资料 |
| 危险标记 | / | 主要用途 | 主要用作乳化剂 |
| 一、健康危害 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：对粘膜和上呼吸道有刺激作用，对眼和皮肤有刺激作用。可引起呼吸系统过敏性反应。二、毒理学资料及环境行为 毒性：属低毒类。 急性毒性：LD50：2000 mg/kg（小鼠经口）；1288 mg/kg（大鼠经口） 危险特性：可燃，具刺激性，具致敏性。遇明火、高热可燃。受高热分解放出有毒的气体。。燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳、硫化物、氧化钠。 |

（8）白矿油

| 编号 | / |
| --- | --- |
| CAS号 | 8012-95-1 |
| 中文名称 | 白矿油 |
| 英文名称 | White mineral oil (petroleum) |
| 别名 | 2-乙氧基-1-2 氧碳酰基-1，2-二氢醛啉 |
| 分子式 | C15H11ClO7 | 外观与性状 | 无色、无嗅、无味、无荧光，透明之油状液体 |
| 分子量 | 250~450 | 蒸汽压 | 无资料 |
| 熔点 | -24℃ | 溶解性 | 可溶于乙醚、石油醚、挥发油，可与多数非挥发性油混溶(不包括蓖麻油)，不溶于水和乙醇 |
| 密度 | 相对密度(水=1)0.85 | 稳定性 | 稳定 |
| 闪点 | >300℃ | 主要用途 | 在胶粘剂行业中用作润滑剂、增稠剂 |
| 毒理学资料与环境行为 急性毒性：口服-小鼠LD50：22000毫克/公斤 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳、氧化氮、氰化氢。 |

（9）1-氨基蒽醌

| 国标编号 | / |
| --- | --- |
| CAS 号 | 82-45-1 |
| 中文名称 | 1-氨基蒽醌 |
| 英文名称 | 1-Aminoanthraquinone, 98% |
| 别名 | / |
| 分子式 | C14H9NO2 | 外观与性状 | 红色粉状 |
| 分子量 | 223.23 | 蒸汽压 | / |
| 熔点 | 253-255℃ 沸点：364.52℃ | 溶解性 | 红色闪光针晶。溶于热硝基苯、甲苯、二甲苯、乙醚、醋酸、氯仿、苯，微溶于冷乙醇，不溶于水 |
| 密度 | 1.383 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | - | 主要用途 | 用于制造分散、活性、还原燃料的中间体 |
| 毒理学数据 1、急性毒性： 大鼠腹腔LD50:1500mg/kg;大鼠LD50:600mg/kg; 小鼠经口LD50:>10mg/kg；大鼠腹腔LD50:6020mg/kg; 2、致肿瘤：大鼠经口TDL0:2400mg/kg/60W-I；大鼠经口TD:3000mg/kg/60W-I； 3、致畸性：小鼠：250mg/kg。 |

（10）氢溴酸

| 国标编号 | / |
| --- | --- |
| CAS 号 | 10035-10-6 |
| 中文名称 | 氢溴酸：溴化氢溶液 |
| 英文名称 | Hydrobromic acid；Hydrogen bromide，solution |
| 别 | 名 | / |
| 分子式 | HBr | 外观与性状 | 红棕色发烟液体 |
| 分子量 | 80.92 | 蒸汽压 | 1190mmHg 25℃ |
| 熔点 | -66.5℃(纯品) 沸点：126℃（47%） | 溶解性 | 与水混溶，可溶于醇、乙酸。 |
| 密度 | 1.49g/cm3（47%） | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | - | 主要用途 | 用于制造各种溴化合物，也可用于医药、染料、香料等工业;是制造各种无机溴化物如溴化钠、溴化钾、溴化锂和溴化钙等和某些烷基溴化物如溴甲烷、溴乙烷等的基本原料。医药上用以合成镇静剂和麻醉剂等。也是一些金属矿物的良好溶剂，用于高纯金属的提炼。 |
| 一、健康危害 可引起皮肤、粘膜的刺激或灼伤。长期低浓度接触可引起呼吸道刺激症状和消化工程障碍 二、燃爆危险 本品不燃，对大多数金属具有强腐蚀性。能与普通金属发生反应，放出氢气而与空气形成爆炸性混合物。遇H发泡剂立即燃烧。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。 毒理毒性 LD50：76mg/kg（大鼠静脉）；LC50：:9460mg/m3，1小时（大鼠吸入）；2649mg/m3 1小时（小鼠吸入） |

（11）浓硫酸

| 国标编号 | / |
| --- | --- |
| CAS号 | 7664-93-9 |
| 中文名称 | 硫酸 |
| 英文名称 | Sulfuric acid |
| 别名 | 磺镪水 |
| 分子式 | H2SO4 | 外观与性状 | 纯品为无色透明油状液体，无臭 |
| 分子量 | 98.08 | 蒸汽压 | 0.13kPa(145.8℃) |
| 熔点 | 10.5℃ 沸点：330.0℃ | 溶解性 | 与水混溶 |
| 密度 | 相对密度(水=1)1.83；相对密度(空气=1)3.4 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 20(酸性腐蚀品) | 主要用途 | 用于生产化学肥料，在化工、医药、塑料、染料、石油提炼等工业也有广泛的应用 |
| 一、健康危害 侵入途径：吸入、食入。 健康危害：对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。对眼睛可引起结膜炎、水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激症状，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而死亡。口服后引起消化道的烧伤以至溃疡形成。严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛和声门水肿、肾损害、休克等。慢性影响有牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。 二、毒理学资料及环境行为 毒性：属中等毒性。 急性毒性：LD5080mg/kg(大鼠经口)；LC50510mg/m3，2小时(大鼠吸入)；320mg/m3，2小时(小鼠吸入) 危险特性：与易燃物(如苯)和有机物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇水大量放热，可发生沸溅。具有强腐蚀性。 燃烧(分解)产物：氧化硫。 |

（12）发烟硫酸（105酸）

| 国标编号 | / |
| --- | --- |
| CAS号 | 8014-95-7 |
| 中文名称 | 发烟硫酸 |
| 英文名称 | SULFURIC ACID |
| 别名 | / |
| 分子式 | H2O7S2 | 外观与性状 | 无色或棕色油状稠厚发烟液体。有强刺激性臭味 |
| 分子量 | 178.14 | 蒸汽压 | 133.3Pa/146℃ |
| 熔点 | 4℃ 沸点：55℃ | 溶解性 | 与水可以任何比例混合 |
| 密度 | 相对密度(水=1)1.925； | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 腐蚀品 | 主要用途 | 用作磺化剂，还可广泛用于制造燃料、炸药、硝化纤维以及药物等 |
| 腐蚀性强，能严重灼伤眼睛和皮肤，造成化学灼伤，进入眼中有失明危险 急性毒性：LD5080mg/kg(大鼠经口) |

（13）苯酚

| 国标编号 | / |
| --- | --- |
| CAS号 | 108-95-2 |
| 中文名称 | 苯酚 |
| 英文名称 | Phenol |
| 别名 | 石碳酸/羟基苯 |
| 分子式 | C6H6O | 外观与性状 | 纯品为白色或无色易潮解的结晶。在空气中或遇不洁物质逐渐变成微红色结晶。有特殊气味、有毒、有强腐蚀性 |
| 分子量 | 94.11 | 蒸汽压 | 70.7Pa/25℃ 闪点：79.5℃ |
| 熔点 | 43℃ 沸点：181.7℃ | 溶解性 | 溶于水，可混溶于乙醇、醚等多数有机溶剂 |
| 密度 | 相对密度(水=1)1.071； | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 毒品、腐蚀品 | 主要用途 | 是重要的有机合成原料，用于制造酚醛树脂、shuangfenA、酚酞、苦味酸等化学品，还可用作容积 |
| ①健康危害 苯酚对皮肤、粘膜有剧烈的腐蚀作用，可抑制中枢神经和损害肝、肾功能 ②毒理学资料及环境行为 急性毒性：LD50530mg/kg(大鼠经口)；LC50316mg/kg，4小时(大鼠吸入)； |

（14）乌洛托品

| 国标编号 | / |
| --- | --- |
| CAS号 | 100-97-0 |
| 中文名称 | 乌洛托品 |
| 英文名称 | hexamethylenetetramine |
| 别名 | 六亚甲基四胺活六次甲基四胺 |
| 分子式 | C6H12N4 | 外观与性状 | 白色吸湿性结晶粉末活无色有光泽菱形结晶体，几乎无臭，味甜而苦 |
| 分子量 | 140.22 | 蒸汽压 | / |
| 熔点 | 280-295℃ 沸点：263℃ | 溶解性 | 溶于水、乙醇、氯仿，不溶于四氯化碳、1,2-二氯乙烷、乙醚、石油醚、芳烃 |
| 密度 | 相对密度（水=1）:1.33 | 稳定性 | / |
| 危险标记 | 易燃固体 | 主要用途 | 用于树脂和塑料的固化剂、氨基塑料的催化剂和发泡剂、橡胶硫化的促进剂、纺织品的防缩剂等 |
| 危险性类别： 侵入途径：健康危害：生产条件下，主要引起皮炎和湿疹。皮疹多为多形性，奇痒，初起局限于接触部位，以后可蔓延，甚至遍及全身。 环境危害： 燃爆危险：该品易燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，接触可引起皮炎，奇痒。 |

### 3.1.6 项目产品方案

本项目产品方案见下表。

表3.1-6                   项目产品方案及规模

| 产品名称 | 规格型号 | 批次产量（t/批次） | 年产量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水性环保树脂新型材料 | 水性丙烯酸乳液 | 104.14 | 50000 | 液态、桶装、汽运 |
| 印染材料 | 分散红60 | 1.16 | 600 | 固态、袋装、汽运 |
| 稀硫酸 | 32% | 8.58 | 4427.65 | 副产品、液态，罐车运输 |

产品介绍如下：

- 水性丙烯酸乳液

水性树脂是以水代替有机溶剂作为分散介质的新型树脂体系。与水融合，形成溶液，待水挥发后，形成树脂模材料。水性树脂不是用水性树脂本身，而是需要水挥发后获得的膜材料。

（1）环保性：水性涂料用水而不有机溶剂做稀释剂，因此不含有毒化学物质，（以往分散介质为有机溶剂，有机溶剂中含有有毒物质，完全挥发干净至少需要几十年，对于婴儿小孩及未出生的小孩的智力发育是有很大影响的，其中“游离TDI”还具有致癌的危险。）

（2）减少火灾风险：与溶剂型产品的易燃性相反，水性产品不易燃的防火性，有效减少火灾发生。

（3）水性涂料的成膜后特点：与底材具有极高的附着力，固化后的涂膜耐腐蚀性和耐化学药品性能优异，涂膜收缩小、硬度高、耐磨性好、抗腐蚀性能、电气绝缘性能优异等。

（4）高吸水树脂（保水剂）系列，保持水分作用。

- 分散红60

1.基本性质：

分散红60分子式：

化学名称：1-氨基-2-苯氧基-4-羟基蒽醌

中文名称：分散红60;溶剂红146;分散红3B;分散红FB;天音红

CAS：17418-58-5

分子式：C20H13NO4

分子量：331.32152

性质：深红色粉末。不溶于水，可溶于某些有机溶剂

2.产品性状

本品为深红色粉末状，溶于二甲苯和四氯化萘，不溶于水，以水分散状态染色；溶于50%丙酮中呈红色。在浓硫酸中为深黄色溶液，对碱液敏感。

3.产品用途：

主要用于涤纶及其混纺织物的染色，也可用于醋纤和锦纶的染色，纯染料可用于塑料着色，还可用于转移印花。分散红3B是染涤纶的主要染料，色光艳丽，日晒牢度优良，匀染性好，耐升华牢度稍差。常与分散黄 RGFL、分散蓝2BLN组成三原色，拼染什色，适宜于高温高压法染色。可用于涤纶、锦纶织物的直接印花，也用于转移印花。染二醋酸纤维、三醋酸纤维性能与染涤纶相似，染锦纶、腈纶色光较蓝，上染速度慢，匀染性、染深性均中等。

### 3.1.7 储运工程

本项目建设2座仓库，分别用以存放水性丙烯酸乳液原料（3#厂房，建筑面积为1846m2）及分散红60原料（10#库房，建筑面积1863.68m2）

本项目储罐区位于厂区西侧偏北，占地1532.45m2，设置10座原料储罐（2个100立方米储罐，8个40立方米原料储罐）。储罐基本信息见下表。

表3.1-7                  储罐设置情况一览表

| 储罐名称 | 容积m3 | 数量 | 卧式/立式 | 类型 固定顶/内浮顶 | 储罐区尺寸 （长×宽） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丙烯酸 | 40 | 1 | 立式 | 固定顶 | 24×24m |
| 丙烯酸丁酯 | 100 | 1 | 立式 | 固定顶 |  |
| 丙烯酸甲酯 | 40 | 1 | 立式 | 固定顶 |  |
| 丙烯酸异辛酯 | 100 | 1 | 立式 | 固定顶 |  |
| 苯乙烯 | 40 | 1 | 立式 | 固定顶 |  |
| 醋酸乙烯 | 40 | 1 | 立式 | 固定顶 |  |
| 47%氢溴酸 | 40 | 1 | 立式 | 固定顶 |  |
| 98%浓硫酸 | 40 | 1 | 立式 | 固定顶 |  |
| 发烟硫酸 | 40 | 1 | 立式 | 固定顶 |  |
| 98%苯酚 | 40 | 1 | 立式 | 固定顶 |  |

### 3.1.8 公用工程

（1）供电工程

本项目预计用电量约100万kWh/a，该项目用电由当地变电站引入，可以满足本项目用电需求。

（2）给排水工程

给水：本项目用水主要为生产工艺用水、纯水制备系统用水、循环冷却水系统补水、设备清洗用水、地面清洗用水和职工生活用水。项目用水由市政自来水供应，能够满足本项目用水需要。

排水：生产工艺废水先由厂区废水预处理设备脱色除盐，之后与真空泵废水、喷淋塔废水、设备清洗废水、地面清洗废水、职工生活污水一起进入厂内污水处理站进行处理，处理后进入厂区总排口排放；纯水制备系统废水、循环冷却水系统排水属于清净废水，直接进入厂区总排口。厂区总排口排入市政污水管网，进入驻马店市第三污水处理厂统一处理。

（3）雨水系统

项目厂区实行“雨污分流、清污分流”排水机制，厂内排水包括生产废水、生活污水、清下水等。其中污水管网根据总图规划布置在拟建建筑周围，厂区雨 水管网沿厂内主干道布置，并根据总图规划预留雨水检查井。

本项目雨水主要有初期雨水和后期清净雨水，设立雨水管网，雨水采用暗管收集，在排出厂区前设立控制阀进行污、清雨水转换，污染区前期（一般15min）收集雨水属于污染雨水，排入污水处理系统处理，后期清净雨水排入厂区外雨水管网。

（4）供热

办公生活区采暖、制冷均使用分体式空调。

本项目生产所需蒸汽由国电电厂通过蒸汽管线引入厂区。根据生产统计，项目需要热力要求：温度：120～160℃；压力：4～6kg；全厂蒸汽用量为2730t/a（9.1t/d），蒸汽冷凝水回至电厂重新利用。国电电厂热力输送管道位于中原大道东侧，项目厂址在产业集聚区热力管网的最前端，接用便利。热力输出温度：200℃；压力：8kg；全年输送。因此，国电电厂可以满足本项目满负荷生产需要。

（5）供气

本项目食堂厨房燃料供应为天然气。目前集聚区天然气管网已铺设至本项目厂区。项目加热采用电厂蒸汽。

（6）纯水制备系统

本项目建设1套纯水制备系统，采用反渗透法，制备纯水分别供生产工艺用纯水、设备和管道清洗用纯水。纯水制备效率为80%。

（7）冷冻

项目将配套冷冻机组所用冷冻媒介为乙二醇水溶液，制冷剂为氟利昂。

### 3.1.9 劳动定员及工作制度

本项目劳动定员100人，其中工程技术人员15人，生产人员70人，辅助工人10人，管理人员5人。工作制度为300天/a，三班制，每天每班工作时间8小时。厂内设有食堂、宿舍，食堂位于宿舍楼1层。

### 3.1.10 厂区平面布置

本项目厂区南侧设置有办公行政大楼，楼高为6层，作为员工办公生活使用。厂区南部为配套设施区域，自西向东依次为事故池、污水处理站、罐区、仓库、循环水池、冷水站、危废暂存间、消防水池、泵房、配电房；厂区由南到北一次分布项目生产车间及仓库，位于厂区北侧的5#-8#车间为预留车间，平面布置紧凑合理。

厂区所有物料均储存在封闭库房内，不存在露天堆存现象。

本项目厂址地势开阔，交通便利。全年生产根据市场变化情况，每天运入、运出工厂的物料量不尽相同，建议工厂除做好运输计划外，要有一定量的仓库储备。工厂的运输以陆路为主，运输工具以社会运输车辆为主。厂区内根据工艺、运输量、消防等要求设置出入口。

本项目场地内的大路纵向贯穿厂区，与规划道路相连，外侧建设环形道路，连接生产区和仓库，能很好的满足项目运输及消防扑救的要求。

根据《驻马店市城市管理技术规定》，非住宅多层建筑退让地界距离最少为5m，本项目厂区南侧建筑物距离连江大道红线最近距离为10m、东侧建筑物距离蔡州大道红线最近距离为7.97m、北侧距离规划东海路红线最近距离为9.69m，符合建筑物退让相关技术规定。

厂区竖向设计充分考虑场地现状和周边市政条件，竖向设计采用平坡式。地面水排除采用管道排水系统，地面水排向由道路汇集到雨水井，流入雨水管道、排至厂外。竖向标高与厂区周围道路的标高相适应，车间室内标高高出室外场地 0.5m，其他建筑物的室内标高高出室外场地0.30m。

本项目厂区绿化面积为2548.34m2，绿化率为5.6%，主要包括厂区道路周边、厂区边界等处绿化。

## 3.2 项目工艺流程分析

### 3.2.1 生产工艺流程及产污环节

#### 3.2.1.1 水性丙烯酸乳液生产工艺流程及产污环节

本项目年生产水性环保树脂新型材料5万吨，即水性丙烯酸乳液5万吨，采用配料--乳化--聚合--性能处理--保温--性能处理--包装成品的工序生产水性丙烯酸乳液。

工艺原理：水性丙烯酸乳液生产工艺属于乳液聚合，即单体在水介质中由乳化剂分散成乳液状，由水溶性引发剂印发的聚合反应。

（1）单体

单体为聚合反应的重要原料，本项目使用的单体有苯乙烯、丙烯酸、丙烯酸丁酯、丙烯酸异辛酯、丙烯酸乙酯、环氧树脂、聚氨酯等，单体的选择取决于产品的特性需要。

（2）乳化剂

乳化剂是一种表面活性剂，它具有分散、稳定乳液、增溶单体等三大作用，本项目使用的乳化剂为十二烷基硫酸钠等

（3）引发剂

结构上含有弱键的化合物，其均裂产生的初级自由基，加成单体后得到自由基，引发聚合反应。乳液聚合常采用水溶性热分解型引发剂。一般使用硫酸盐（S2O82-），过硫酸铵、过硫酸钾、过硫酸钠作为引发剂，本项目采用过硫酸铵、过硫酸钠。

（4）聚合反应

聚合反应的过程原理表达如下：

工艺流程：

图3.2-1   项目工艺流程及产污环节示意图

水性丙烯酸乳液的生产主要是由丙烯酸异辛酯、丙烯酸丁酯、丙烯酸、苯乙烯、丙烯酸、丙烯酸甲酯等单体原料在一定温度下、常压条件下由引发剂引发聚合反应而成。过硫酸钠、小苏打均先在水性丙烯酸乳液生产车间配料区使用纯水溶解后再人工投入反应釜内。

1、单体混合(乳化)

- 单体混合主要是将丙烯酸异辛酯、丙烯酸丁酯、丙烯酸、苯乙烯、丙烯酸甲酯、环氧树脂、聚氨酯等单体原料通过电子秤计量采用隔膜泵泵入预乳化釜中,并辅以纯水通过搅拌进行充分混合,以胶束分散于水相并发生增溶溶解,得到乳化液。混合后的乳化液再通过隔膜泵小部分计量泵入反应釜作种子反应,其余乳化液通过隔膜泵输送至高位槽,以提供反应釜种子反应完成后进一步聚合反应的滴加液。

- 加料顺序：先加入一定量的纯水，在搅拌状态下，将丙烯酸异辛酯、丙烯酸丁酯、丙烯酸、苯乙烯、丙烯酸甲酯等单体原料通过电子秤计量采用隔膜泵泵入单体罐，在常温、常压下搅拌约30min~60min，检查乳化液的状态良好后适当调慢预乳化釜的搅拌速度直至乳化完成。

- 项目厂内生产过程中使用到的液体原料中仅丙烯酸丁酯、苯乙烯和丙烯酸异辛酯为储罐，其余为密闭桶装储存于3#厂房仓库内，纯水来自纯水机制备；项目生产时将所需桶装原料运至生产车间内(储罐原料则直接管道泵入生产车间内),各原料均通过隔膜泵计量泵入釜中。

2、聚合反应

聚合反应包括三个过程:

①反应釜加热：各种单体混合后的乳化液通过计量的方式小部分加入反应釜中并升温到85℃(通过反应釜夹套蒸汽阀使用蒸汽加热)，同时加入定量的引发剂(过硫酸钠/叔丁基)作种子反应，反应5h。

②聚合反应：种子反应完毕后根据配方要求,将高位槽的乳化液及引发剂通过计量的方式进行滴加，经聚合反应合成大分子目标聚合物。反应温度控制在85℃左右，反应4小时；达到设定温度后联锁停蒸汽,在滴加过程中，由于聚合过程是放热反应，会出现温度过高现象，此时向反应釜外盘管加入适量的循环冷却水以降低釜内的温度，降温至70℃，之后同时滴加乳化液及引发剂继续反应20min。混合物料在反应釜常压下加热发生聚合反应为放热反应，反应釜通过冷凝器与大气连通，反应过程中部分物料会受热被蒸发出来，蒸发出来的气态物料经冷凝器冷凝后绝大多数可回流至反应釜进入产品中，仅有少量未被冷凝的小分子不凝气经放空管引至废气处理设施处理。反应釜上方设有冷凝回收系统，冷凝回收系统在低温常压下通过冷却水间接冷却蒸发出的有机气体，冷凝器中有供气体流经的直管，气体流过后，热量会迅速散失，达到冷凝的效果。

③保温深度聚合：聚合反应结束后保温30min深度聚合，降温至50℃左右，加入填料、功能单体等，最后加入防腐剂，整个过程在常压下进行。深度聚合后的产品需进行指标调整，加入小苏打调试pH至7.0~7.5。

3、过滤、分散及包装

经上述处理后的产品经反应釜下方出料口处的过滤网过滤后的聚合物乳液通过真空泵抽入密闭分散机中，通过设定采用600转/min的转速进行分散，同时根据需要向密闭分散机中添加少量纯水混匀分散。分散过程无需加热和冷却，不涉及化学反应，没有副产物产生。

经分散处理后，打开分散机下部的出料阀,通过真空泵泵入成品桶中分装出货。根据同类项目生产实践经验，聚合反应过程处于全封闭状态，聚合反应完成后的丙烯酸酯聚合物为稳定的大分子聚合物，反应釜中可能含有少量未聚合的小分子单体，在过滤出料过程中会逸散带出；此外过滤过程会产生少量滤渣。

本项目水性丙烯酸乳液生产过程中主要产污环节见下表。

表3.2-1               主要产污环节情况表

| 序号 | 项目 | 编号 | 产污环节 | 主要污染因子或成份 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | G1-1 | 储罐大小呼吸 | 非甲烷总烃 |
|  |  | G1-2 | 聚合反应不凝废气 | 非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯酸、丙烯酸丁酯 |
|  |  | G1-3 | 投料废气 | 非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯酸、丙烯酸丁酯、粉尘 |
|  |  | G1-4 | 出料废气 | 非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯酸、丙烯酸丁酯 |
|  |  | — | 污水处理站 | NH3、H2S |
|  |  | — | 职工生活 | 油烟 |
| 2 | 废水 | — | 设备清洗 | COD、BOD5、氨氮、SS等 |
|  |  | — | 职工办公、生活 | COD、氨氮、SS、动植物油等 |
| 3 | 固废 | — | 生产车间 | 原料废包装物、滤渣S1-1等 |
|  |  | — | 办公生活 | 生活垃圾 |
|  |  | — | 污水处理站 | 污泥 |
| 4 | 噪声 | — | 各类生产设备及泵类、风机等运行噪声 | 设备噪声 |

#### 3.2.1.2 分散红生产工艺流程及产污环节

本项目年产600吨印染材料，主要为分散红60 （化学名称为1-氨基-2-苯氧基-4-羟基蒽醌）600吨，采用打浆--溴化--水解--压滤--缩合的工序生产分散红60。

分散红60分子式为，化学名称为1-氨基-2-苯氧基-4-羟基蒽醌，中文名称为分散红60、溶剂红146、分散红3B、分散红FB、天音红。

分散红产品用途：主要用于涤纶及其混纺织物的染色，也可用于醋纤和锦纶的染色，纯染料可用于塑料着色，还可用于转移印花。分散红60是染涤纶的主要染料，色光艳丽，日晒牢度优良，匀染性好，耐升华牢度稍差。常与分散黄RGFL、分散蓝2BLN组成三原色，拼染什色，适宜于高温高压法染色。可用于涤纶、锦纶织物的直接印花，也用于转移印花。染二醋酸纤维、三醋酸纤维性能与染涤纶相似，染锦纶、腈纶色光较蓝，上染速度慢，匀染性、染深性均中等。

工艺原理：分散红60（化学名称为1-氨基-2-苯氧基-4-羟基蒽醌）的生产是以1-氨基蒽醌为原料，经氢溴酸溴化、酸性水解得1-氨基-2-溴-4-羟基蒽醌，后与苯酚缩合、离析、离心得成品。

工艺流程：

图3.2-2  项目分散红60生产工艺流程图及产污环节图

（1）溴化

向指定的溴化釜中用计量泵泵入一定量的硫酸，启动搅拌机，向釜内投入1-氨基蒽醌（人工投料，投料时保持罐内负压）、氯酸钠及氢溴酸，滴加完后保温2h，温度约为80℃，测终点，当终点到达后，项目溴化过程1-氨基蒽醌的转化率约为96%。其反应方程式如下：

溴化工程中浓硫酸、发烟硫酸挥发会产生硫酸雾，浓硫酸、发烟硫酸中还会溶解少量SO2，生产过程中通入空气，会带出其中溶解的SO2气体，因此溴化过程废气主要为硫酸雾、SO2。

（2）水解

将二溴物加入到发烟硫酸中，同时加入一定量的乌洛托品，进行水解反应，反应1h后，测终点，反应终点达到后，进入稀释釜，进行离析。在离析釜中加入热水将产品离析出来，母液为浓度32.1%的稀硫酸，可作为副产品外售；离析得到中间产物1-氨基-4羟基-2-溴蒽醌进行分离、洗涤（前期的洗涤液作为下批次的离析水），洗涤废水进预处理装置进行脱盐处理后，进入厂区自建污水处理站进行处理，洗涤后进行烘干。该反应中二溴物的转化率为96%，1-氨基-4羟基-2-溴蒽醌的收率为99.85%。其反应方程式如下：

水解过程中有溴化氢生成，水解废气以溴化氢为主，还有少量的硫酸雾、SO2。水解废气进入溴化氢回收系统，回收后的溴化氢溶液套用于溴化工序。

（3）缩合

将1-氨基-4羟基-2-溴蒽醌与苯酚进行缩合，在缩合釜中加入苯酚和碳酸钾，同时加入1-氨基-4羟基-2-溴蒽醌，升温至70℃进行反应，测终点，当终点到达后，进行稀释过滤，之后热水洗、烘干，得分散红FB。稀释过滤、热水洗过程产生的废水主要为含苯酚废水，进入苯酚回收工段，回收的苯酚水套用于稀释和水洗过程。该反应中1-氨基-4羟基-2-溴蒽醌的反应转化率约为96%。其反应方程式如下：

化学式：

氢溴酸和苯酚回收工艺流程介绍如下：

（1）溴化氢回收：

水解反应产生的HBr气体用水吸收塔吸收而形成氢溴酸水溶液，而后用返回到溴化反应中直接回用于生产。

缩合反应后稀释过滤、水洗过程产生的KBr水溶液，首先调整其酸度至一定值后，KBr会因酸度的不同而生成HBr，也就是化学中的强酸制备弱酸，采用98%酸是强酸，而制成的HBr水溶液是弱酸，而后直接返回到氢溴酸回收系统，回用于溴化反应中，反应方程式如下。

溴化氢回收装置回收的溴化氢溶液浓度约为30%。

苯酚回收：

缩合母液进入带搅拌的槽中加98酸调整物料比重酸度，使苯酚和KBr水溶液进行分层。水层去回收KBr中的溴化氢，废水经预处理脱盐脱色后进入污水处理站；有机层中含有少量的水、FB及焦油和苯酚，调整酸度后送反应釜中减压蒸馏，将FB和焦油和水酚进行分离，FB+焦油进入馏渣釜，馏出渣作为危废，水+酚送入精馏塔中精馏，分出含苯酚水送入前面套用，塔釜中收集的苯酚进行生产中套用。

苯酚回收工艺整个回收系统为负压回收系统，其中负压越高回收效果越好，实际负压在-0.008~0.01mPa。减压蒸馏釜温度40~130℃，馏渣釜温度40~190℃，精馏塔釜温度温度40~135℃。回收的含苯酚水低沸冷酚量在3%~4%之间，套用于缩合后的稀释和水洗过程；精馏塔釜回收的苯酚含量在95%以上，回用于生产过程。

本项目分散红FB生产过程中主要产污环节见下表。

表3.2-2                   主要产污环节情况表

| 1 | 废气 | G2-1 | 溴化废气 | 硫酸雾、SO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | G2-2 | 水解废气 | 硫酸雾、SO2、溴化氢 |
|  |  | G2-3 | 压滤废气 | 硫酸雾 |
|  |  | G2-4 | 烘干废气 | 颗粒物 |
|  |  | G2-5 | 缩合废气 | 苯酚、二氧化碳 |
|  |  | G2-6 | 烘干废气 | 颗粒物 |
|  |  | G2-7 | 苯酚回收蒸馏 | 苯酚、水蒸气 |
|  |  | G2-8 | 苯酚回收精馏 | 苯酚、水蒸气 |
|  |  | — | 储罐区大小呼吸 | 溴化氢、硫酸雾、苯酚 |
|  |  | — | 食堂厨房油烟 | 油烟 |
|  |  | — | 污水处理站恶臭 | NH3、H2S |
| 2 | 废水 | — | 压滤母液 | COD、BOD5、氨氮、SS等 |
|  |  | W2-1 | 洗涤废水 |  |
|  |  | W2-2 | 回收苯酚分层废水 |  |
|  |  | — | 设备清洗废水 | COD、BOD5、SS、氨氮等 |
|  |  | — | 地面清洗废水 | COD、BOD5、SS、氨氮 |
|  |  | — | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 |
| 3 | 固废 | — | 生产车间 | 原料废包装物、蒸馏残渣S2-1等 |
|  |  | — | 办公生活 | 生活垃圾 |
|  |  | — | 污水处理站 | 污泥 |
| 4 | 噪声 | — | 各类生产设备及泵类、风机等运行噪声 | 设备噪声 |

### 3.2.2 物料平衡及水平衡

#### 3.2.2.1 项目物料平衡分析

（1）丙烯酸乳液

本项目生产水性环保材料（水性丙烯酸乳液）生产过程物料平衡见下表。

表3.2-3        丙烯酸乳液生产物料平衡表

| 进项 | 出项 |
| --- | --- |
| 名称 | t/批次 | t/a | 名称 | t/批次 | t/a |
| 纯水 | 41.67 | 20000 | 产品 | 水性丙烯酸乳液 | 104.14 | 49984.82 |
| 丙烯酸 | 6.25 | 3000 | 废气 | 非甲烷总烃 | 投料过程 | 0.012 | 5.76 |
| 丙烯酸甲酯 | 16.5 | 7920 |  |  | 聚合过程 | 0.0063 | 3 |
| 丙烯酸丁酯 | 8.33 | 4000 |  |  | 出料过程 | 0.006 | 2.88 |
| 丙烯酸异辛酯 | 12.5 | 6000 |  |  | 生产装置区无组织 | 0.0003 | 0.158 |
| 苯乙烯 | 1.83 | 880 |  |  |  |  |  |
| 醋酸乙烯 | 10.41 | 5000 |  | 其中 | 苯乙烯 | 投料过程 | 0.0004 | 0.176 |
| 环氧树脂 | 2.08 | 1000 |  |  |  | 聚合过程 | 0.0001 | 0.0528 |
| 聚氨酯 | 2.08 | 1000 |  |  |  | 出料过程 | 0.0002 | 0.088 |
| 乳化剂（矿物油等） | 0.63 | 300 |  |  | 丙烯酸甲酯 | 投料过程 | 0.0033 | 1.58 |
| 引发剂（金属盐类） | 0.63 | 300 |  |  |  | 聚合过程 | 0.0020 | 0.96 |
| 稳定剂（金属盐类） | 0.63 | 300 |  |  |  | 出料过程 | 0.0017 | 0.79 |
| 功能单体（有机硅、有机氟等） | 0.21 | 100 |  |  | 丙烯酸 | 投料过程 | 0.0013 | 0.6 |
| 填充配色（色素、钛白粉等） | 0.42 | 200 |  |  |  | 聚合过程 | 0.0004 | 0.18 |
| 投入总量 | 104.17 | 50000 |  |  |  | 出料过程 | 0.0006 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | 丙烯酸丁酯 | 投料过程 | 0.0017 | 0.8 |
|  |  |  |  |  |  | 聚合过程 | 0.0005 | 0.24 |
|  |  |  |  |  |  | 出料过程 | 0.0008 | 0.4 |
|  |  |  |  |  | 丙烯酸异辛酯 | 投料过程 | 0.0025 | 1.2 |
|  |  |  |  |  |  | 聚合过程 | 0.0015 | 0.73 |
|  |  |  |  |  |  | 出料过程 | 0.0013 | 0.6 |
|  |  |  |  |  | 醋酸乙烯 | 投料过程 | 0.0021 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 聚合过程 | 0.0013 | 0.61 |
|  |  |  |  |  |  | 出料过程 | 0.0011 | 0.5 |
|  |  |  |  |  | 环氧树脂 | 投料过程 | 0.0004 | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  | 聚合过程 | 0.0003 | 0.12 |
|  |  |  |  |  |  | 出料过程 | 0.0002 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 聚氨酯 | 投料过程 | 0.0004 | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  | 聚合过程 | 0.0003 | 0.12 |
|  |  |  |  |  |  | 出料过程 | 0.0002 | 0.1 |
|  |  |  |  | 粉尘 | 投料过程 | 0.0004 | 0.18 |
|  |  |  | 废水 | 设备清洗 | 0.0004 | 0.2 |
|  |  |  | 固废 | 滤渣 | 0.0063 | 3 |
|  |  |  | 产出总量 | 104.17 | 50000 |

图3.2-3   水性丙烯酸乳液生产过程物料平衡图  单位：t/批次

- 分散红60物料平衡

表3.2-4   分散红60生产物料平衡表

| 投料 | 出料 |
| --- | --- |
| 名称 | kg/批次 | t/a | 名称 | kg/批次 | t/a |
| 1-氨基蒽醌 | 830 | 428.3 | 目标产物 | 1-氨基-2-苯氧基-4-羟基蒽醌 | 1155 | 596.02 |
| 氯化钠 | 264.0 | 136.2 |  | 1-氨基-2-溴-4-羟基蒽醌 | 5.6 | 2.89 |
| 47%溴化氢 | 84.67 | 43.7 |  | 杂质 | 2.1 | 1.08 |
| 硫酸 | 1032.4 | 532.8 | 废气 | G2-1 | 投料粉尘 | 0.08 | 0.04 |
| 乌洛托品 | 50 | 25.8 |  | G2-2 | 硫酸雾 | 6 | 3.10 |
| 发烟硫酸 | 945 | 487.7 |  |  | SO2 | 20 | 10.32 |
| 热水 | 8873.11 | 4578.9 |  | G2-3 | 硫酸雾 | 0.4 | 0.21 |
| 碳酸钾 | 252 | 130.0 |  |  | SO2 | 11 | 5.68 |
| 苯酚 | 348.96 | 180.1 |  |  | 溴化氢 | 18.33 | 9.46 |
| 浓硫酸 | 168.39 | 86.9 |  | G2-4 | 硫酸雾 | 10 | 5.16 |
| 液碱 | 112.0 | 57.8 |  | G2-5 | 颗粒物 | 8 | 4.13 |
| 纯水 | 830.23 | 428.4 |  |  | 水蒸气 | 800 | 412.83 |
|  |  |  |  | G2-6 | 投料粉尘 | 0.14 | 0.07 |
|  |  |  |  | G2-7 | 苯酚 | 5 | 2.58 |
|  |  |  |  |  | 二氧化碳 | 79.5 | 41.03 |
|  |  |  |  | G2-8 | 颗粒物 | 6 | 3.10 |
|  |  |  |  |  | 水蒸气 | 320 | 165.13 |
|  |  |  |  | G2-9 | 苯酚 | 2 | 1.03 |
|  |  |  |  | G2-10 |  | 3 | 1.55 |
|  |  |  | 进入废水 | W2-1 | 水 | 5332.7 | 2751.88 |
|  |  |  |  |  | 氯化钠 | 7.18 | 3.71 |
|  |  |  |  |  | 硫酸 | 223.61 | 115.39 |
|  |  |  |  |  | 硫酸铵 | 3.88 | 2.00 |
|  |  |  |  | W2-2 | 硫酸钾 | 298.64 | 154.11 |
|  |  |  |  |  | 水 | 856.08 | 441.77 |
|  |  |  | 外售给硫酸亚铁生产厂家 | / | 氯化钠 | 136.33 | 70.35 |
|  |  |  |  |  | 硫酸 | 1422.1 | 733.86 |
|  |  |  |  |  | 硫酸铵 | 190.12 | 98.11 |
|  |  |  |  |  | 水 | 2679.1 | 1382.52 |
|  |  |  | 固废 | 蒸馏残渣 | 溴化钾 | 21.47 | 11.08 |
|  |  |  |  |  | 杂质 | 167.44 | 86.41 |
| 合计 | 13790.80 | 7116.59 | 合计 | 13790.8 | 7116.59 |

图3.2-3（1）   分散红FB生产物料平衡图    kg/批次

图3.2-3（2）   苯酚回收物料平衡图    kg/批次

#### 3.2.2.2 特征元素平衡

本项目分散红生产过程中溴元素平衡如下：

表3.2-5           分散红生产过程中溴元素平衡表           单位：kg/批次

| 进项 | 出项 |
| --- | --- |
| 物质 | 物质量 | 溴含量 | 溴量 | 物质物质 | 量 | 溴含量 | 溴量 |
| 47%溴化氢 | 84.67 | 46.42% | 39.30 | 溴化氢废气 | 18.327 | 98.77% | 18.10 |
| 回收氢溴酸 | 1160.71 | 29.63% | 343.91 | 杂质溴化钾 | 21.47 | 98.77% | 21.20 |
|  |  |  |  | 回收溴化氢 | 1160.71 | 29.63% | 343.91 |
| 合计 |  |  | 383.22 |  |  |  | 383.22 |

图3.2-4  分散红生产溴元素平衡图  单位：kg/批次

#### 3.2.2.3 项目水平衡分析

本项目用水主要包括生产工艺用水、设备清洗用水、喷淋塔用水、真空泵用水、车间地面清洁用水、循环冷却水系统补水和职工生活污水等。

（1）生产工艺用、排水

①水性丙烯酸乳液工艺用水

本项目水性丙烯酸乳液生产过程用水量为20000m3/a（66.67m3/d），生产用水全部进入产品，不产生工艺废水。

②分散红60工艺用水

根据项目物料平衡，分散红生产过程中用排水情况见下表。

表3.2-6           分散红生产用排水情况一览表           单位：m3/a

| 用水环节 | 用水类型 | 用水量 | 损耗量 | 排水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产工艺（含苯酚回收工段） | 热水（纯水） | 4578.9 | 1110.04 | 3468.86 |
| 溴化氢回收工段 | 纯水 | 428.4 | 428.4 | / |
| 合计 |  | 5007.3 | 1538.44 | 3468.86 |

综上，项目分散红生产过程中需用纯水5007.3m3/a（16.69m3/d），废水产生量为3468.86m3/a（11.56m3/d）。

（2）真空泵废水

本项目生产过程中共设10台真空泵，真空泵配套水箱需定期排水，排水量平均约为2m3/d。该部分废水进入厂内污水处理站处理。

（3）喷淋塔废水

本项目含溴化氢、硫酸废气采用碱液喷淋塔进行处理，喷淋塔因蒸发损耗需定期补充，补充水量约为12m3/d。喷淋塔循环水池需定期排水，废水排放量平均为3.5m3/d。该部分废水进入厂内污水处理站处理。

（4）设备清洗用水

项目每批次完成后均需对反应釜等设备进行冲洗。根据业主提供资料，水性丙烯酸生产线设备清洗用水量为5m3/批次，分散红生产线设备清洗用水量为2m3/批次，则设备清洗用水量为3432m3/a（11.44m3/d）。设备清洗废水产生系数以0.9计，则设备清洗废水排放量为3088.8m3/a（10.30m3/d）。

（5）地面冲洗用水

项目车间地坪约1天/次冲洗一次，每次用水量约为2m3，产污系数以0.9计，则地坪冲洗废水产生量约540m3/a。

（6）纯水制备用水

项目水性丙烯酸乳液用纯水量为20000m3/a，分散红用纯水量为5007.3m3/a，合计工艺用水25007.3m3/a（83.36m3/d），设备清洗用纯水量为3432m3/a（11.44m3/d），合计纯水用量为94.80m3/d（28439.3m3/a）。软水制备工艺采用反渗透法，出水率按80%计；则新鲜水水量为118.5m3/d（35550m3/a），浓水排放水量为23.7m3/d（7110m3/a）。纯水制备系统产生的浓水属于清净废水，直接进入厂内总排口排放。

（7）循环水系统用、排水

项目循环水系统储水量约为500m3，补水量为50m3/d，循环水定期更新，约1个月更换一次，废水排放量为1500m3/a。循环水系统排水属于清净废水，直接进入厂内总排口排放。

（8）员工生活用水

本项目劳动定员100人，厂内设置有食堂、宿舍。职工生活用水量按120L/人·d，则项目生活用水量为12m3/d（3600m3/a）。按照排污系数0.8计，则生活污水产生量为9.6m3/d（2880m3/a）生活污水经化粪池、食堂餐饮废水经隔油池+化粪池处理后进入厂内污水处理站处理，处理后通过市政污水管网进入驻马店市第三污水处理厂统一处理。

综上，项目总新鲜水用水量为199.5m3/d，即59850m3/a（年生产天数300天），总废水排放量为67.46m3/d，即20237.66m3/a（年生产天数300天）。

本项目用排水参数见表3.2-7，水平衡见图3.2-6所示。

表3.2-7                    项目用排水情况一览表         单位：t/d

| 用水工序 | 总用水量 | 新鲜水 | 纯水用量 | 损失量 | 排放量 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水性丙烯酸乳化生产 | 66.67 | / | 66.67 | 66.67 | 0 | 厂区污水处理站 |
| 分散红生产 | 16.69 | / | 16.69 | 5.13 | 11.56 | 厂区污水处理站 |
| 真空泵 | 5 | 5 | / | 3 | 2 | 厂区污水处理站 |
| 喷淋塔 | 12 | 12 | / | 8.5 | 3.5 | 厂区污水处理站 |
| 设备清洗 | 11.44 | / | 11.44 | 1.14 | 10.3 | 厂区污水处理站 |
| 地面清洗 | 2 | 2 | / | 2 | 1.8 | 厂区污水处理站 |
| 纯水制备 | 118.5 | 118.5 | / | 94.8 | 23.7 | 厂区总排口 |
| 循环冷却水 | 50 | 50 | / | 45 | 5 | 厂区总排口 |
| 生活污水 | 12 | 12 | / | 2.4 | 9.6 | 厂区污水处理站 |
| 合计 | 294.3 | 199.5 | 94.8 | 228.64 | 67.46 | 厂区总排口 |

图3.2-6   项目水平衡图  单位：m3/d

#### 3.2.2.4 蒸汽平衡

项目没有自备锅炉，蒸汽由国电电厂通过蒸汽管线引入厂区。国电电厂热力输送管道位于中原大道东侧，项目厂址在产业集聚区热力管网的最前端，接用便利。热力输出温度：200℃；压力：8kg；全年输送。因此，国电电厂可以满足本项目满负荷生产需要。项目蒸汽平衡见图3.2-7。

图3.2-7  蒸汽平衡图     单位：t/a

## 3.3 建设项目污染源分析

### 3.3.1施工期污染源分析

本项目施工期主要污染源为施工扬尘、施工机械及运输车辆尾气、施工期机械设备噪声、建筑垃圾、建筑施工废水、施工人员生活污水及生活垃圾。

本项目施工内容主要包括：基础设施建设、地基处理及土石方、建筑材料运输、设备装配等施工行为。施工期污染因素主要为施工机械噪声、施工场地扬尘，其次为施工车辆施工人员的生活污水以及施工过程产生的建筑垃圾、生活垃圾等，施工期产污环节示意图见图3.3-1。

图3.3-1                  施工期产污环节图

1、施工废气

施工期的大气污染主要为施工扬尘，施工机械及运输车辆尾气。

（1）施工扬尘

对整个施工期而言，产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。由于施工的需要，一些施工点地基的开挖、土石方的堆放、回填、转运以及建筑材料的堆放、运输车辆行驶所造成的道路扬尘等，在干燥又有风的情况下，会产生一定量的扬尘。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮土因天气干燥及大风原因而产生的扬尘；动力扬尘主要是在建材装卸过程中，由于空气紊动的作用而产生的尘粒悬浮而造成的，粒径较大的尘粒在空气中滞留的时间较短，而粒径较小的尘粒，则能够在空气中滞留较长的时间。施工扬尘的大小，随施工季节、土壤类别情况、施工管理等不同而差异甚大。主要特点为：局部性和短时性。

（1）施工扬尘

对整个施工期而言，产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。由于施工的需要，一些施工点地基的开挖、土石方的堆放、回填、转运以及建筑材料的堆放、运输车辆行驶所造成的道路扬尘等，在干燥又有风的情况下，会产生一定量的扬尘。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮土因天气干燥及大风原因而产生的扬尘；动力扬尘主要是在建材装卸过程中，由于空气紊动的作用而产生的尘粒悬浮而造成的，粒径较大的尘粒在空气中滞留的时间较短，而粒径较小的尘粒，则能够在空气中滞留较长的时间。施工扬尘的大小，随施工季节、土壤类别情况、施工管理等不同而差异甚大。主要特点为：局部性和短时性。

（2）机械及运输车辆尾气

项目施工期间燃油机械设备较多，且一般采用轻柴油作为动力。使用柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车等作业时会产生一定量的废气，其中主要污染物为NOX、HC和CO。

2、施工期废水

项目施工期间产生的废水主要包括建筑施工废水和施工人员生活污水等。

（1）建筑施工废水

建筑施工废水包括施工机械的设备冷却水，施工现场清洗、建材清洗、车辆冲洗等废水，其成份相对比较简单，主要污染物为SS，水量较少，且一般瞬时排放，该废水悬浮物浓度较大，但不含其它可溶性的有害物质。

（2）生活污水

施工期生活污水主要包括施工人员洗脸、洗手、施工场地内临时餐厅及厕所产生的污水，其主要污染物是COD、SS、NH3-N等。本项目施工高峰约200人，施工期为6个月，施工人员每人每天生活用水量按50L/人•d（无洗浴）计，排水系数按0.8取，生活污水排放量约8m3/d。

3、施工噪声

施工噪声主要可分为施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。本项目使用的施工机械主要有如挖土机、混凝土搅拌机、振捣棒、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在施工期的不同阶段有不同的噪声源。

土石方阶段：推土机、挖掘机、装载机、运输车辆等；

打桩阶段：各种打桩机等；

结构阶段：吊车、升降机、振捣捧、混凝土搅拌机、电锯、电钻、运输车辆等。

装修阶段：吊车、升降机、电锯、电钻等。

施工期各机械运行时在距声源1m处的噪声值在68~105dB（A）左右，还有一些突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声。主要施工机械类比声级值见下表3.3-1：

表3.3-1                 主要施工机械噪声源强一览表

| 设备名称 | 噪声强度[dB(A)] | 设备名称 | 噪声强度[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 推土机 | 76～88 | 挖掘机 | 80～96 |
| 装载机 | 68～74 | 搅拌机 | 74～87 |
| 静压式打桩机 | 80～93 | 吊车 | 76～84 |
| 混凝土振捣器 | 75～88 | 混凝土装罐车 | 80～85 |
| 电钻 | 100～105 | 电锯 | 100～105 |

4、固体废物

施工期产生的固体废物主要有施工过程中产生的建筑固废和施工人员的生活垃圾等。

（1）建筑固废

①土石方

本项目预计总挖土量约5200m³，填方量约为4200m3，弃方量约为1000m3，运送至当地指定渣土堆场。

②建筑垃圾

本项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等杂物。

根据类比调查，本项目后续施工期共计产生建筑垃圾约2.1t，施工期建设方应尽量回收有用材料和作为填方使用，不能利用的部分委托渣土公司统一清运处置。

（2）生活垃圾

施工人员生活垃圾以每人0.5kg/d计，施工人员约200人，施工时间6个月，则施工期生活垃圾的产生量是18t，生活垃圾依托当地环卫部门及时清运处理。

### 3.3.2营运期污染源分析

#### 3.3.2.1废气

项目废气污染物源主要有项目产品生产过程中产生的工艺废气、储罐呼吸废气、污水处理站产生的废气以及食堂油烟废气。

一、水性丙烯酸乳液生产过程废气污染源分析

水性环保树脂新型材料即水性丙烯酸乳液生产过程中主要的废气产生源为：（1）聚合反应过程不凝废气G1-1；（2）投料过程产生的废气G1-2；（3）出料过程产生的废气G1-3。

（1）聚合反应过程不凝废气G1-1；

本项目生产过程中处于密闭状态，因高温蒸发的物料经冷凝器采用冷却水冷凝后回流于反应釜中。从投入的主要原料看，聚合反应过程中反应釜的温度在35-90℃之间，各物料的沸点均高于反应过程的温度。根据《化学化工物性数据手册》（有机卷，刘启光、马连湘、项曙光编），沸点低于反应温度的物料易挥发，而沸点高于反应温度的物料较难以挥发。

另外从本项目所用主要原料的理化性质可知，项目投入的原料基本可以混溶，在乳化阶段已经形成稳定的混合物，同时主要原料在聚合反应绝大部分也已生成稳定的大分子聚合物，少量挥发产生的分子单体受热蒸发，蒸发出来的气态物料经冷凝器冷凝后绝大多数可回流至反应釜进入产品，仅有少量未被冷凝的小分子不凝气体经放空管引至废气处理装置（吸附浓缩+催化燃烧+余热回用再生吸附）进行处理。

根据《上海市工业企业挥发性有机物排放量通用计算方法（试行）》表1-2溶剂加工类工艺废气排放源项产污系数，本项目水性丙烯酸乳液主要由丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、丙烯酸、苯乙烯等聚合而成，参照“丙烯酸树脂”产污系数0.6kg/t，项目年产水性丙烯酸乳液5万吨，则聚合过程有机废气产生量为50000*0.6kg/t÷1000=30t/a。本项目反应釜上方配套有冷凝器，冷凝效率约为90%，即90%的有机废气可直接经冷凝回流至反应釜中，剩余10%不凝有机废气经冷凝器放空管排放至废气治理设施，收集效率为100%，则本项目进入放空管的不凝有机废气量为30t/a*10%=3t/a。经放空管收集的不凝废气引入吸附浓缩+催化燃烧+余热回用再生吸附处理装置进行处理。

（2）投料废气G1-2

- 粉尘

项目生产过程中会使用到固体、粉状原料，经配料溶解后再人工投加至反应釜内，拟将固体、粉状原料配料过程至于密闭配料间，并在配料工序上方加装集气罩，经收集的粉尘颗粒物经过管道引入袋式除尘器进行处理，经过处理后的粉尘经一根20m高的排气筒排放（2#）。投料粉尘产生量按投料量的0.01%计，集气罩的收集效率以90%计，袋式除尘器的处理效率以99%计。

B、有机废气

投料过程有机废气主要来自于聚合反应后续及分散过程人工投加填料及颜料等时打开反应釜投料口后逸散的少量小分子单体废气。拟在反应釜上方加装集气罩，产生的废气经集气罩收集后引入吸附浓缩+催化燃烧+余热回用再生吸附装置进行处理，处理后由20m高排气筒（1#）排放，集气罩收集效率以90%计。

佛山市三水灏诚合成树脂有限公司主要生产丙烯酸酯聚合物，主要原辅材料为丙烯酸、甲基丙烯酸、丙烯酸丁酯、苯乙烯等，主要生产工艺为加料、乳化、合成反应、调整、过滤包装、分散等，主要生产设备为反应釜、分散釜等，该公司于2016年进行扩建项目环评并通过环评审批，审批文号为佛环函[2016]1053号，并于2018年5月进行竣工验收，竣工验收监测报告为ZYHJC-2018040319。本项目原辅材料及生产工艺与该公司项目类似，类比该公司废气产生情况，粉尘及有机废气产生量约为投料量的0.02%。

项目生产过程中固体原料用量为900t/a，则投料过程粉尘产生量为900*0.02%=0.18t/a；生产过程中有机原料使用量为2.78万t/a，则投料过程中有机废气（以非甲烷总烃计）产生量为2.88*10000*0.02%=5.76t/a，其中苯乙烯产生量为0.176t/a、丙烯酸产生量为0.6t/a、丙烯酸丁酯产生量为1.584t/a。

（3）出料废气G1-3

聚合反应完成后，反应釜中可能含有少量的未聚合的小分子单体，在釜底卸料过程中逸散带出，主要为有机废气，根据类比佛山市三水灏诚合成树脂有限公司扩建项目（一期：年产丙烯酸酯聚合物2000吨），与本项目生产工艺、原辅材料类似，具有可比性，出料过程有机废气产生量为投料量的0.01%，则本项目出料过程中有机废气（以非甲烷总烃计）产生量为2.88*10000*0.01%=2.88t/a，其中苯乙烯产生量为0.088t/a、丙烯酸产生量为0.3t/a、丙烯酸丁酯产生量为0.792t/a。

出料废气拟与投料废气一起投料口集气罩收集后进入废气处理装置进行处理。

（4）生产装置区无组织废气

生产装置区无组织排放的气体主要有苯乙烯、丙烯酸、非甲烷总烃等。由于反应器、管道、阀门等连接处产生泄漏，会有少量无组织排放的气体，排放源为生产装置区。

整个生产工艺中的无组织排放可采用下式计算：

式中：——为管道不严密处的散发量（kg/h）；

——为安全系数，视设备的摩擦程度而定，一般取＝1；

——随设备内部压力而定的系数，其值例如表3.3-4，本次取0.21；

——管道的内部容积（m3），根据建设单位提供资料，本项目取0.1m3；

——管道内部有害气体和蒸气的分子量；

——管道内部有害气体和蒸气的绝对温度（K），取865k。

表3.3-3                 不同压力时的系数C值

| 压力（绝对大气压力） | ＜2 | 2 | 7 | 17 | 41 | 101 | 401 | 1001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系数C | 0.21 | 0.166 | 0.182 | 0.189 | 0.25 | 0.29 | 0.31 | 0.37 |

经计算，生产装置区苯乙烯、丙烯酸、丙烯酸丁酯、丙烯酸甲酯、丙烯酸异辛酯、醋酸乙烯的无组织排放量详见下表，无组织排放总量以非甲烷总烃计。

表3.3-4           生产装置区无组织废气计算结果一览表

| 序号 | 废气因子 | 产生速率（kg/h） | 产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丙烯酸 | 0.0246 | 0.177 |
| 2 | 丙烯酸甲酯 | 0.0372 | 0.268 |
| 3 | 丙烯酸丁酯 | 0.0258 | 0.186 |
| 4 | 丙烯酸异辛酯 | 0.0319 | 0.230 |
| 5 | 苯乙烯 | 0.0036 | 0.026 |
| 6 | 醋酸乙烯 | 0.0118 | 0.085 |
| 7 | 环氧树脂 | 0.0133 | 0.096 |
| 8 | 聚氨酯 | 0.0133 | 0.096 |
| 总计 | 非甲烷总烃 | 0.1617 | 1.164 |

综上，水性丙烯酸乳液生产过程中废气产排情况见下表。

表3.3-5          水性丙烯酸乳液废气产排情况一览表

| 种类 | 产生源 | 废气量m3/h | 产生速率kg/h | 产生量t/a | 治理设施 | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 聚合过程非甲烷总烃 | 非甲烷总烃 | 20000 | 0.417 | 3.000 | 冷凝回收+吸附浓缩+催化燃烧+余热回用再生吸附+20m高排气筒（1#） | 1.042 | 0.0208 | 0.150 |
|  |  | 丙烯酸 |  | 0.025 | 0.180 |  | 0.063 | 0.0013 | 0.009 |
|  |  | 丙烯酸丁酯 |  | 0.033 | 0.240 |  | 0.083 | 0.0017 | 0.012 |
|  |  | 丙烯酸甲酯 |  | 0.133 | 0.960 |  | 0.333 | 0.0067 | 0.048 |
|  |  | 苯乙烯 |  | 0.007 | 0.053 |  | 0.018 | 0.0004 | 0.003 |
|  | 投料过程非甲烷总烃 | 非甲烷总烃 |  | 0.800 | 5.760 |  | 2.000 | 0.0400 | 0.288 |
|  |  | 丙烯酸 |  | 0.083 | 0.600 |  | 1.389 | 0.0042 | 0.030 |
|  |  | 丙烯酸丁酯 |  | 0.111 | 0.800 |  | 1.852 | 0.0056 | 0.040 |
|  |  | 丙烯酸甲酯 |  | 0.219 | 1.580 |  | 3.657 | 0.0110 | 0.079 |
|  |  | 苯乙烯 |  | 0.024 | 0.176 |  | 0.407 | 0.0012 | 0.009 |
|  | 出料过程非甲烷总烃 | 非甲烷总烃 |  | 0.400 | 2.880 |  | 1.000 | 0.0200 | 0.144 |
|  |  | 丙烯酸 |  | 0.042 | 0.300 |  | 0.104 | 0.0021 | 0.015 |
|  |  | 丙烯酸丁酯 |  | 0.056 | 0.400 |  | 0.139 | 0.0028 | 0.020 |
|  |  | 丙烯酸甲酯 |  | 0.110 | 0.790 |  | 0.274 | 0.0055 | 0.040 |
|  |  | 苯乙烯 |  | 0.012 | 0.088 |  | 0.031 | 0.0006 | 0.004 |
|  | 粉尘 | 投料过程 | 3000 | 0.025 | 0.180 | 袋式除尘器+20m高排气筒（2#） | 0.075 | 0.0002 | 0.002 |
|  | 粉尘 | 车间无组织 | / | 0.003 | 0.018 | 车间加强通风 | / | 0.003 | 0.018 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.1618 | 1.164 |  |  | 0.1618 | 1.164 |
|  | 其中 | 苯乙烯 |  |  | 0.004 | 0.026 |  |  | 0.037 | 0.026 |

二、印染材料（分散红60）生产过程废气污染源分析

项目印染材料（分散红60）生产过程中产生的废气主要有工艺废气、车间无组织废气。

- 工艺废气：

分散红生产工艺废气主要为投料粉尘（G2-1、G2-6）、反应废气（G2-2：硫酸雾、SO2）、水解废气（G2-3：硫酸雾、溴化氢、SO2）、压滤废气（G2-4：硫酸雾）、烘干废气（G2-5、G2-8：颗粒物）、缩合废气（G2-7：二氧化碳及苯酚）、苯酚回收工序苯酚废气（G2-9、G2-10：苯酚）。

项目产生的硫酸雾、溴化氢、SO2等酸性气体进入二级降膜水吸收+二级碱洗装置进行处理，处理后由一根20m高的排气筒（4#）排放；生产工艺中各类有机废气、溴化氢回收工段废气、苯酚回收工段废气全部经管道收集后进入厂区有机废气处理装置（吸附浓缩+催化燃烧+余热回用再生吸附处理工艺）进行处理，经过处理后的尾气由1根20m高的排气筒（1#）排放；投料粉尘经集气罩+袋式除尘器处理后由20m高排气筒达标排放（3#排气筒），烘干粉尘经旋风除尘器+水喷淋装置处理后由20m高排气筒达标排放（3#排气筒）。

参考《远安美佳美建材科技有限公司拟真石漆生产项目竣工环境保护验收监测报告》2018年5月5日-6日，全厂废气处理装置排放口验收监测报告，该项目建成一条1-氨基-2-苯氧基-4-羟基蒽醌（分散红60）生产线，生产工艺与本项目类似，生产规模为150t/a，生产线工艺废气统一收集通过水洗+碱洗的方式进行处理方式排放，具有可比性。同时结合本项目项目物料平衡，本项目印染材料生产过程中废气产生情况见下表。

表3.3-6       印染材料生产过程工艺废气产排情况一览表

| 污染物 | 产生速率 | 产生量 | 采取环保措施 | 排放浓度 | 排放速率 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kg/h | t/a |  | mg/m3 | kg/h | t/a |
| G2-1 | 颗粒物 | 0.006 | 0.041 | 集气罩+带式除尘器 | 0.01 | 0.0001 | 0.0004 |
| G2-6 | 颗粒物 | 0.010 | 0.072 |  | 0.02 | 0.0001 | 0.0007 |
| G2-2 | 硫酸雾 | 0.430 | 3.096 | 二级降膜水吸收+二级碱洗 | 1.43 | 0.022 | 0.155 |
|  | SO2 | 1.433 | 10.321 |  | 4.78 | 0.072 | 0.516 |
| G2-3 | 硫酸雾 | 0.029 | 0.206 |  | 0.10 | 0.001 | 0.010 |
|  | SO2 | 0.788 | 5.676 |  | 2.63 | 0.039 | 0.284 |
|  | 溴化氢 | 1.314 | 9.457 |  | 4.38 | 0.066 | 0.473 |
| G2-4 | 硫酸雾 | 0.717 | 5.160 |  | 2.39 | 0.036 | 0.258 |
| G2-7 | 苯酚 | 0.358 | 2.580 | 吸附浓缩+催化燃烧+余热回用再生吸附 | 0.90 | 0.018 | 0.129 |
| G2-9 | 苯酚 | 0.143 | 1.032 |  | 0.36 | 0.007 | 0.052 |
| G2-10 | 苯酚 | 0.215 | 1.548 |  | 0.54 | 0.011 | 0.077 |
| G2-5 | 颗粒物 | 0.573 | 4.128 | 旋风除尘器+水喷淋 | 4.78 | 0.029 | 0.206 |
| G2-8 | 颗粒物 | 0.430 | 3.096 |  | 3.58 | 0.022 | 0.155 |

（2）车间无组织废气

项目分散红生产车间无组织废气主要为溴化氢、苯酚、硫酸雾等，由于反应器、管道、阀门等连接处产生泄漏，会有少量无组织排放的气体，排放源为生产装置区。

整个生产工艺中的无组织排放可采用下式计算：

式中：——为管道不严密处的散发量（kg/h）；

——为安全系数，视设备的摩擦程度而定，一般取＝1；

——随设备内部压力而定的系数，其值例如表3.3-10，本次取0.21；

——管道的内部容积（m3），根据建设单位提供资料，本项目取0.1m3；

——管道内部有害气体和蒸气的分子量；

——管道内部有害气体和蒸气的绝对温度（K），取865k。

表3.3-10             不同压力时的系数C值

| 压力（绝对大气压力） | ＜2 | 2 | 7 | 17 | 41 | 101 | 401 | 1001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系数C | 0.21 | 0.166 | 0.182 | 0.189 | 0.25 | 0.29 | 0.31 | 0.37 |

经过计算，分散红生产车间生产装置区废气无组织排放量见下表。

表3.3-11          车间其他无组织废气产排情况一览表

| 污染物名称 | 产生量kg/h | 排放量t/a |
| --- | --- | --- |
| 硫酸雾 | 0.0052 | 0.037 |
| 溴化氢 | 0.0064 | 0.046 |
| 苯酚 | 0.0069 | 0.049 |

三、储罐区废气

a、“小呼吸”过程

“小呼吸”过程是由于温度和大气压力的变化引起蒸气的膨胀和收缩而产生的蒸气排出，它出现在罐内液面无任何变化的情况，是非人为干扰的自然排放方式。

储罐的小呼吸排放可用下式估算其污染物的排放量：

LB=0.191×M（P/（101283-P））0.68×D1.73×H0.51×△T0.45×FP×C×KC

式中：LB—固定顶罐的呼吸排放量（kg/a）；

M—储罐内蒸气的分子量；

P—在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）；

D—罐的直径（m）；

H—平均蒸气空间高度（m）；

△T—一天之内的平均温度差（℃）；

FP—涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在 1~1.5 之间；

C—用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0~9m之间的罐体，C=1-0.0123（D-9）2 ；罐径大于9m的C= 1；

KC—产品因子（石油原油KC取0.65，其他的有机液体取1.0）

b、“大呼吸”过程

“大呼吸”排放是由于人为的装料与卸料而产生的损失。因装料的结果，罐内压力超过释放压力时，蒸气从罐内压出；而卸料损失发生于液面排出，空气被抽入罐体内，因空气变成有机蒸气饱和的气体而膨胀，因而超过蒸气空间容纳的能力。

可由下式估算储罐的工作排放：

式中：LW—固定顶罐的工作损失（kg/m3投入量）

KN—周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定。

K≤36，KN=1；36<K≤220，KN=11.467×K-0.7026；K>220，KN=0.26；其他的同上。

根据本项目各储罐所储存物料的性质，本评价考虑罐区丙烯酸、丙烯酸丁酯、丙烯酸甲酯、丙烯酸异辛酯、苯乙烯、醋酸乙烯、氢溴酸、硫酸、发烟硫酸、苯酚的大小呼吸废气排放量，计算参数如下表3.3-1。

表3.3-1              本项目罐区废气产生计算参数一览表

| 项目 | M | P | D | H | △T | Fp | Kc | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丙烯酸储罐 | 72.06 | 1330 | 3.5 | 4.5 | 12 | 1 | 1 | 89.3 |
| 丙烯酸丁酯储罐 | 128.17 | 1330 | 4.5 | 6.5 | 12 | 1 | 1 | 111.2 |
| 丙烯酸甲酯储罐 | 86.09 | 1380 | 4.5 | 6.5 | 12 | 1 | 1 | 131.6 |
| 丙烯酸异辛酯储罐 | 184.28 | 20 | 4.5 | 6.5 | 12 | 1 | 1 | 85.2 |
| 苯乙烯储罐 | 104.14 | 1330 | 3.5 | 4.5 | 12 | 1 | 1 | 30.2 |
| 醋酸乙烯储罐 | 86.09 | 1330 | 4.5 | 6.5 | 12 | 1 | 1 | 168.0 |
| 47%氢溴酸储罐 | 80.92 | 15862 | 3.5 | 4.5 | 12 | 1 | 1 | 2.7 |
| 98%浓硫酸储罐 | 98.08 | 130 | 3.5 | 4.5 | 12 | 1 | 1 | 10.6 |
| 发烟硫酸储罐 | 178.14 | 133.3 | 3.5 | 4.5 | 12 | 1 | 1 | 7.9 |
| 98%苯酚储罐 | 94.11 | 70.7 | 3.5 | 4.5 | 12 | 1 | 1 | 5.3 |

由上表可得本项目各储罐废气产生情况，详见表2.3-2。

表3.3-2                   罐区废气产生情况一览表

| 序号 | 污染物名称 | 污染源位置 | 大呼吸产生量（kg/a） | 小呼吸产生量（kg/a） | 产生时间（h/a） | 产生速率（kg/h） | 产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丙烯酸 | 丙烯酸储罐 | 26.363 | 70.020 | 7200 | 0.0112 | 0.096 |
| 2 | 丙烯酸丁酯 | 丙烯酸丁酯储罐 | 104.484 | 332.390 | 7200 | 0.0506 | 0.437 |
| 3 | 丙烯酸甲酯 | 丙烯酸甲酯储罐 | 71.988 | 97.408 | 7200 | 0.0196 | 0.169 |
| 4 | 丙烯酸异辛酯 | 丙烯酸异辛酯储罐 | 8.578 | 6.639 | 7200 | 0.0018 | 0.015 |
| 5 | 苯乙烯 | 苯乙烯储罐 | 38.100 | 70.118 | 7200 | 0.0125 | 0.108 |
| 6 | 醋酸乙烯 | 醋酸乙烯储罐 | 70.180 | 100.957 | 7200 | 0.0198 | 0.171 |
| 7 | 氢溴酸 | 47%氢溴酸储罐 | 177.740 | 57.990 | 7200 | 0.0273 | 0.236 |
| 8 | 硫酸 | 98%浓硫酸储罐 | 7.322 | 2.274 | 7200 | 0.0011 | 0.010 |
| 9 | 发烟硫酸 | 发烟硫酸储罐 | 56.095 | 6.298 | 7200 | 0.0072 | 0.062 |
| 10 | 苯酚 | 98%苯酚储罐 | 44.771 | 1.758 | 7200 | 0.0054 | 0.047 |

为减少损耗，建设单位在设计各储罐时，考虑了储罐收料及气相压力的存在，顶部设置呼吸阀，辅助设置了气相排空管。丙烯酸、丙烯酸丁酯、丙烯酸甲酯、丙烯酸异辛酯、苯乙烯、醋酸乙烯、苯酚输送除采用平衡管工艺充分回收大呼吸废气外，对于小呼吸等有机废气均收集后进行通入厂内有机废气处理装置，采用吸附浓缩+催化燃烧+余热回用再生吸附处理，处理效率为95%，处理后由1#20m高排气筒排放；氢溴酸、硫酸、发烟硫酸储罐废气废气通入1套碱液喷淋装置，采用二级碱液喷淋处理，处理效率为95%，处理后由5#20m高排气筒排放。

故废气收集效率以100%计，可杜绝无组织废气排放。

四、污水处理站恶臭

本项目污水中含有的有机物和无机物在微生物的降解作用时会产生恶臭。

为了有效核定出臭气中NH3、H2S产生情况，评价臭气污染源强采用美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究（即每处理1gBOD5可产生0.0031gNH3和0.00012gH2S）及类似项目的恶臭气体产生情况。本项目污水处理站氨产生量为NH3 0.0245t/a，产生速率为0.0034kg/h、H2S产生量为0.001t/a，产生速率为0.0001kg/h。

为了减少污水处理站恶臭气体的产生和挥发，污水处理站对调节池、缺氧池、好氧池进行密闭空间，防止恶臭气体外溢，产生的恶臭气体由风量3000m3/h风机收集后，经生物除臭（NH3、H2S去除效率80%）后，NH3、H2S排放速率分别为0.00068kg/h、0.00002kg/h，处理后废气通过20m排气筒排放（6#排气筒）。同时，在污水处理站周围种植高大乔木和草坪，对消除污水处理站恶臭气体有一定作用，也对环境空气有一定净化作用。

四、食堂厨房油烟

本项目食堂位于厂区办公楼内，为职工提供三餐。厨房燃料为天然气，属于清洁燃料，污染物产生量很少，对食堂进行充分通风，不会对环境造成较大影响。

本项目劳动定员100人，在厂内就餐人数平均为50人，按每人每餐消耗动植物油以5g计，则年消耗食用油为0.25t，油烟挥发量按总耗油量的3%计，因此油烟产生量为0.075t/a。

本项目厨房基准灶头数为4个，规模属于中型食堂。厨房油烟经灶头上方油烟罩收集后由管道输送至楼顶，楼顶设置有油烟排风机和油烟净化器，厨房油烟经油烟净化器处理后在楼顶排放。油烟净化器的净化效率为90%以上，风量为5000m3/h，经处理后油烟排放浓度为0.76mg/m3，排放量为0.008t/a，满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604—2018）中的要求。

本项目主要废气产排情况见下表。

表3.3-13（1）                     有组织大气污染物产生及排放情况一览表

| 编号 | 污染源 | 污染物名称 | 处理措施 | 处理效率 | 排放状况 | 排气筒情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 风量 m3/h | 排放浓度 mg/ m3 | 排放速率 kg/h | 排放量 t/a | 排气筒内径 m | 排气筒高度 m |
| 1# | 生产工艺有机废气、储罐区有机废气 | 非甲烷总烃 | 吸附浓缩+催化燃烧+余热回用再生吸附 | 95% | 20000 | 6.196 | 0.124 | 0.892 | 0.8 | 20 |
|  |  | 其中 | 丙烯酸 |  |  |  | 0.408 | 0.008 | 0.059 |  |  |
|  |  |  | 丙烯酸丁酯 |  |  |  | 0.652 | 0.013 | 0.094 |  |  |
|  |  |  | 丙烯酸甲酯 |  |  |  | 1.215 | 0.024 | 0.175 |  |  |
|  |  |  | 苯乙烯 |  |  |  | 0.148 | 0.003 | 0.021 |  |  |
|  |  |  | 苯酚 |  |  |  | 1.808 | 0.036 | 0.260 |  |  |
| 2# | 水性丙烯酸乳液生产投料粉尘 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 99% | 3000 | 0.075 | 0.0002 | 0.0016 | 0.3 | 20 |
| 3# | 分散红生产粉尘 | 颗粒物 | 投料粉尘：带式除尘器 烘干粉尘：旋风除尘+水喷淋 | 带式除尘器99%，旋风除尘器+水喷淋95% | 6000 | 8.385 | 0.050 | 0.362 | 0.4 | 20 |
| 4# | 分散红生产酸雾等废气 | 硫酸雾 | 二级降膜水吸收+二级碱液喷淋塔 | 95% | 15000 | 3.918 | 0.059 | 0.423 | 0.7 | 20 |
|  |  | SO2 |  |  |  | 7.406 | 0.111 | 0.800 |  |  |
|  |  | 溴化氢 |  |  |  | 4.378 | 0.066 | 0.473 |  |  |
| 5# | 硫酸、发烟硫酸、氢溴酸储罐废气 | 硫酸雾 | 二级碱液喷淋塔 | 95% | 5000 | 0.191 | 0.001 | 0.007 | 0.4 | 20 |
|  |  | 溴化氢 |  |  |  | 0.050 | 0.000 | 0.002 |  |  |
| 6# | 污水处理站恶臭气体 | 氨 | 风机收集后井生物除臭塔处理后由排气筒排放 | 80% | 3000 | 0.191 | 0.001 | 0.007 | 0.3 | 20 |
|  |  | 硫化氢 |  |  |  | 0.050 | 0.000 | 0.002 |  |  |

表3.3-13（2）                     无组织大气污染物产生及排放情况一览表

| 产生源 | 污染物名称 | 废气量m3/h | 产生速率kg/h | 产生量t/a | 排放源参数 | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织 | 非甲烷总烃 | / | 0.1618 | 1.164 | 丙烯酸乳液车间尺寸车间尺寸68.84*46*9 | / | 0.1618 | 1.164 |
|  | 其中 | 苯乙烯 |  | 0.0037 | 0.026 |  | / | 0.0037 | 0.026 |
|  | 粉尘 |  | 0.003 | 0.018 |  | / | 0.003 | 0.018 |
|  | 分散红车间生产装置区 | 硫酸雾 | / | 0.0052 | 0.037 | 分散红车间尺寸71.68*26*9 | / | 0.0052 | 0.037 |
|  |  | 溴化氢 |  | 0.0064 | 0.046 |  | / | 0.0064 | 0.046 |
|  |  | 苯酚 |  | 0.0069 | 0.049 |  | / | 0.0069 | 0.049 |
|  |  | 粉尘 | / | 0.002 | 0.011 |  | / | 0.002 | 0.011 |
| 食堂油烟 | 油烟 | 5000 | 0.038 | 0.075 | 油烟净化器 | 0.76 | 0.0038 | 0.008 |

#### 3.3.2.2废水

（1）生产工艺工艺废水

水性丙烯酸乳液生产过程中不产生工艺废水。

分散红生产过程中的工艺废水主要来自水解后洗涤过程中产生的废水和苯酚回收工序废水，废水主要成分为硫酸、硫酸铵、氯化钠、硫酸钾等。

本项目分散红生产过程中生产废水产生情况可类比《浙江恩盛染料化工有限公司年产9000吨蒽醌染料升级改造项目环境影响报告书》（报批稿）中，项目生产工艺与本项目类似，具有可比性，同时结合本项目物料平衡，分散红生产过程中产生的废水量为3527.6m3/a，主要污染物产生浓度为pH:1-2、COD:3500mg/L、BOD5：1000mg/L、NH3-N：90mg/L、SS：600mg/L、TP：15mg/L、石油类：10mg/L、全盐量：3000mg/L，废水先进行脱盐脱色处理后再进入厂区污水处理厂进行处理，经处理后由厂区总排口排入驻马店第三污水处理厂。

（2）真空泵废水

本项目生产过程中共设10台真空泵，真空泵配套水箱需定期排水，排水量平均约为2m3/d。该部分废水进入厂内污水处理站处理。

（3）喷淋塔废水

本项目含溴化氢、硫酸废气采用碱液喷淋塔进行处理，喷淋塔因蒸发损耗需定期补充，补充水量约为12m3/d。喷淋塔循环水池需定期排水，废水排放量平均为3.5m3/d。类比同类项目，废水中COD、BOD5、SS、氨氮、TP、石油类、全盐量浓度分别为800mg/L、300mg/L、500mg/L、50mg/L、5mg/L、3mg/L、1000mg/L。该部分废水进入厂内污水处理站处理。

（4）设备清洗用水

项目每批次完成后均需对反应釜等设备进行冲洗。根据业主提供资料，水性丙烯酸生产线设备清洗用水量为5m3/批次，分散红生产线设备清洗用水量为2m3/批次，则设备清洗用水量为3432m3/a（11.44m3/d）。设备清洗废水产生系数以0.9计，则设备清洗废水排放量为3088.8m3/a（10.30m3/d）。类比同类项目，废水中COD、BOD5、SS、氨氮、TP、石油类、全盐量浓度分别为1000mg/L、300mg/L、600mg/L、60mg/L、15mg/L、10mg/L、300mg/L。进入厂内污水处理站处理，处理后通过市政污水管网进入驻马店市第三污水处理厂统一处理。

（5）地面冲洗用水

项目车间地坪约1天/次冲洗一次，每次用水量约为2m3，产污系数以0.9计，则地坪冲洗废水产生量约540m3/a。主要污染物COD、BOD5、SS、氨氮等，COD、BOD5、SS、氨氮浓度分别为500mg/L、200mg/L、350mg/L、20mg/L。由于项目生产系统均为密闭，最大程度杜绝了丙烯酸、苯乙烯等有机溶剂的滴撒，基本不含丙烯酸、苯乙烯等有机物。地坪冲洗废水通过厂房周围污水收集管道收集后进入厂内污水处理站处理，处理后通过市政污水管网进入驻马店市产业集聚区污水处理厂统一处理。

（6）纯水制备用水

软水制备工艺采用反渗透法，出水率按80%计；新鲜水水量为118.5m3/d（35550m3/a），浓水排放水量为23.7m3/d（7110m3/a）。纯水制备系统产生的浓水属于清净废水，直接进入厂内总排口排放。

（7）循环水系统用、排水

项目循环水系统储水量约为500m3，补水量为50m3/d，循环水定期更新，约1个月更换一次，废水排放量为1500m3/a。循环水系统排水属于清净废水，直接进入厂内总排口排放。

（8）生活用、排水

本项目劳动定员100人，厂内设置有食堂、宿舍。职工生活用水量按120L/人·d，则项目生活用水量为12m3/d（3600m3/a）。按照排污系数0.8计，则生活污水产生量为9.6m3/d（2880m3/a）。生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮，COD、BOD5、SS、氨氮浓度分别为280mg/L、150mg/L、250mg/L、25mg/L。生活污水经化粪池、食堂餐饮废水经隔油池+化粪池处理后进入厂内污水处理站处理，处理后通过市政污水管网进入驻马店市第三污水处理厂进行处理统一处理。

综上，项目废水排放情况见下表。

表3.3-14（1）              废水产排情况一览表

| 序号 | 用水环节 | 废水排放量（t/d） | 废水排放量（t/a） | 产生情况 | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | TP | 石油类 | 全盐量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产工艺废水 | 11.56 | 3468.86 | 产生浓度（mg/L） | 3500 | 1000 | 600 | 90 | 15 | 10 | 3000 |
|  |  |  |  | 产生量（t/a） | 12.141 | 3.469 | 2.081 | 0.312 | 0.052 | 0.035 | 10.407 |
| 2 | 真空泵排水 | 2 | 600 | 产生浓度（mg/L） | 500 | 150 | 800 | 40 | 5 | 3 | 200 |
|  |  |  |  | 产生量（t/a） | 0.300 | 0.090 | 0.480 | 0.024 | 0.003 | 0.002 | 0.120 |
| 3 | 喷淋塔废水 | 3.5 | 1050 | 产生浓度（mg/L） | 800 | 300 | 500 | 50 | 5 | 3 | 1000 |
|  |  |  |  | 产生量（t/a） | 0.840 | 0.315 | 0.525 | 0.053 | 0.005 | 0.003 | 1.050 |
| 4 | 设备清洗 | 10.3 | 3088.8 | 产生浓度（mg/L） | 1000 | 300 | 600 | 60 | 15 | 10 | 300 |
|  |  |  |  | 产生量（t/a） | 3.089 | 0.927 | 1.853 | 0.185 | 0.046 | 0.031 | 0.927 |
| 5 | 地面清洗 | 1.8 | 540 | 产生浓度（mg/L） | 400 | 150 | 400 | 30 | 5 | 3 | 200 |
|  |  |  |  | 产生量（t/a） | 0.216 | 0.081 | 0.216 | 0.016 | 0.003 | 0.002 | 0.108 |
| 6 | 生活污水 | 9.6 | 2880 | 产生浓度（mg/L） | 300 | 150 | 200 | 40 | — | — | — |
|  |  |  |  | 产生量（t/a） | 0.864 | 0.432 | 0.576 | 0.115 | — | — | — |
| 7 | 污水处理站进水 | 38.76 | 11627.66 | 产生浓度（mg/L） | 1500.72 | 456.97 | 492.93 | 60.67 | 9.40 | 6.20 | 1084.59 |
|  |  |  |  | 产生量（t/a） | 17.450 | 5.313 | 5.732 | 0.705 | 0.109 | 0.072 | 12.611 |

表3.3-14（2）              废水产排情况一览表

| 序号 | 用水环节 | 废水排放量（t/d） | 废水排放量（t/a） | 排放情况 | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | TP | 石油类 | 全盐量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理站排水 | 38.76 | 11627.66 | 排放浓度（mg/L） | 108.05 | 23.03 | 88.73 | 10.92 | 1.52 | 2.01 | 234.27 |
|  |  |  |  | 排放量（t/a） | 1.256 | 0.268 | 1.032 | 0.127 | 0.018 | 0.023 | 2.724 |
| 2 | 纯水制备系统浓水 | 23.7 | 7110 | 排放浓度（mg/L） | 50 | 15 | 40 | 5 | — | — | — |
|  |  |  |  | 排放量（t/a） | 0.356 | 0.107 | 0.284 | 0.036 | — | — | — |
| 4 | 循环水池定期排污水 | 5 | 1500 | 排放浓度（mg/L） | 50 | 15 | 40 | 10 | — | — | — |
|  |  |  |  | 排放量（t/a） | 0.075 | 0.023 | 0.060 | 0.015 | — | — | — |
| 5 | 合计 | 67.46 | 20237.66 | 排放浓度（mg/L） | 83.35 | 19.61 | 68.00 | 8.77 | 0.88 | 1.16 | 134.60 |
|  |  |  |  | 排放量（t/a） | 1.687 | 0.397 | 1.376 | 0.178 | 0.018 | 0.023 | 2.724 |

本项目生产工艺废水经预处理后与喷淋塔废水、真空泵废水、设备清洗废水、地面清洗废水、职工生活污水均进入厂内污水处理站处理项目废水经厂内的污水处理站处理达到驻马店市第三污水处理厂接管要求、《合成树脂工业污染排放标准》（GB31572-2015）间接排放标准和《化工行业水污染间接排放标准》（DB41/1135-2016）排放标准后排入驻马店市第三污水处理厂深度处理，尾水排入练江河。

#### 3.3.2.3噪声

本项目噪声主要为各生产设备类生产设备及泵类、风机等设备噪声，其噪声源强在80～95dB(A)之间。根据类比调查，噪声排放源强见表3.3-15。

表3.3-15            项目主要生产设备噪声源强一览表              单位：dB(A)

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 噪声值 | 运转特征 | 治理措施 | 治理后源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵 | 15 | 95 | 连续 | 基础减震、厂房密闭隔声 | 75 |
| 2 | 风机 | 20 | 80-95 | 连续 |  | 75 |
| 3 | 反应釜 | 32 | 80-95 | 连续 |  | 75 |
| 4 | 回收釜 | 2 | 80-95 | 连续 |  | 75 |
| 5 | 烘干机 | 3 | 80-92 | 连续 |  | 75 |
| 6 | 真空泵 | 10 | 90 | 连续 |  | 75 |

#### 3.3.2.4固体废物

本项目生产过程中的主要固体废物为原料废包装物、分散红生产蒸馏残渣、丙烯酸乳液生产过程出料口过滤滤渣、除尘器收集粉尘、废活性炭、废离子交换树脂、污水处理站污泥以及职工生活垃圾。

（1）废原料包装物

项目大部分有机液体采用储罐储存，不产生废包装物，主要的废原料包装物为固体原料包装产生，产生量约为原料用量的0.1‰，则废原料包装物产生量约为0.17t/a，为危险废物，存于危废暂存间定期交由有资质的单位处理。

（2）蒸馏残渣

项目分散红生产过程中蒸馏过程会产生蒸馏残渣，主要成分为苯酚、碳酸钾等，根据项目物料平衡可知，项目蒸馏残渣产生量为97.48t/a，为危险废物，存于危废暂存间定期交由有资质单位处理。

（3）过滤滤渣

丙烯酸乳液生产过程出料口过滤会产生一定的滤渣，根据前文物料平衡可知，滤渣产生量为3t/a，滤渣主要成分为聚丙烯酸乳液等，为危险废物，存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。

（4）除尘器收集粉尘

水性丙烯酸乳液和分散红生产过程中投料粉尘采用布袋除尘器处理，分散红生产过程中烘干粉尘采用旋风除尘器+水喷淋处理，布袋除尘器和旋风除尘器收集的粉尘量共为6.76t/a，可回用于生产。

（5）废活性炭、废离子交换树脂

本项目生产工艺废水预处理使用活性炭和离子交换树脂，废活性炭和废离子交换树脂的产生量分别为10t/a、8t/a，均属于危险废物，存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。

（6）污水处理站污泥

根据企业提供资料，污水处理站产生的污泥经压滤机处理，压滤后污泥含水率为60%，污泥产生量为35.6t/a。污泥属于一般工业固废，暂存在污泥暂存间，不能随意丢弃，应该按照一般工业固废的管理要求和当地对污水站污泥的管理要求，委托当地环卫部门清运处置。

（7）生活垃圾

本项目建成后，总计用工100人，生活垃圾的产生量按0.5kg/人·天计，日产生活垃圾量为50kg/d，年产生活垃圾量为16.5t/a。生活垃圾全部袋装化，定时收集，垃圾桶密封无渗漏，集中收集后，委托当地环卫部门收集处置。

本项目产生的固体废物按其对环境的影响程度分为危险废物、一般生产固废和生活垃圾，根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），本项目产生的固体废物及属性判定见表3.3-16。

表 3.3-16             本项目固体废物产生情况及属性判定表

| 编号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 是否属工业固体废物 | 判定依据* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废原料包装 | 原料包装工序 | 固态 | 乌洛托品等 | 是 | 丧失原有使用价值的物质 |
| 2 | 蒸馏残渣 | 蒸馏工序 | 固态 | 有机杂质等 | 是 | 丧失原有使用价值的物质 |
| 3 | 过滤滤渣 | 过滤工序 | 固态 | 有机杂质等 | 是 | 丧失原有使用价值的物质 |
| 4 | 除尘器收集粉尘 | 布袋除尘器、旋风除尘器 | 固态 | 中间产品等 | 是 | 丧失原有使用价值的物质 |
| 5 | 废活性炭 | 生产废水预处理装置 | 固态 | 吸附废水中有机物及盐分的废活性炭 | 是 | 环境治理和污染控制过程中产生的物质 |
| 6 | 废离子交换树脂 | 生产废水预处理装置 | 固态 | 吸附废水中有机物及盐分的废离子交换树脂 | 是 | 环境治理和污染控制过程中产生的物质 |
| 7 | 污泥 | 污水处理站 | 固态 | 污泥 | 是 | 环境治理和污染控制过程中产生的物质 |
| 8 | 生活垃圾 | 员工生活 | 固态 | 废纸、塑料袋、杂物、餐厨垃圾等 | 否 | 生活、办公产生的废弃物 |

根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，本项目危险废物属性判定见表3.3-17。

表 3.3-17               本项目危险废物属性判定表

| 编号 | 名称 | 产生工序 | 是否属危险废物 | 危废代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废原料包装 | 原料包装工序 | 是 | HW49其他废物（900-041-49） |
| 2 | 蒸馏残渣 | 蒸馏工序 | 是 | HW11其他精炼、蒸馏和热解处理过程中产生的焦油状残余物（900-013-11） |
| 3 | 过滤滤渣 | 过滤工序 | 是 | HW13有机树脂类废物（265-103-13） |
| 4 | 除尘器收集粉尘 | 布袋除尘器、旋风除尘器 | 否 | / |
| 5 | 废活性炭 | 生产废水预处理装置 | 是 | HW49其他废物（900-041-49） |
| 6 | 废离子交换树脂 | 生产废水预处理装置 | 是 | HW49其他废物（900-041-49） |
| 7 | 污泥 | 污水处理站 | 否 | / |
| 8 | 生活垃圾 | 员工生活 | 否 | / |

根据上述分析，本项目固体废物分析结果汇总及处置情况见3.3-18。

表3.3-18          本项目固体废物分析结果汇总表

| 编号 | 名称 | 产生工序 | 产生量 （t/a） | 处理处置方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废原料包装 | 原料包装工序 | 0.17 | 放入危险废物暂存间，定期由有资质的单位运走处置 |
| 2 | 蒸馏残渣 | 蒸馏工序 | 97.48 | 放入危险废物暂存间，定期由有资质的单位运走处置 |
| 3 | 过滤滤渣 | 过滤工序 | 3 | 放入危险废物暂存间，定期由有资质的单位运走处置 |
| 4 | 除尘器收集粉尘 | 布袋除尘器、旋风除尘器 | 6.76 | 回用于生产 |
| 5 | 废活性炭 | 生产废水预处理装置 | 10 | 放入危险废物暂存间，定期由有资质的单位运走处置 |
| 6 | 废离子交换树脂 | 生产废水预处理装置 | 8 | 放入危险废物暂存间，定期由有资质的单位运走处置 |
| 7 | 污泥 | 污水处理站 | 35.6 | 交由环卫部门处理 |
| 8 | 生活垃圾 | 员工生活 | 16.5 | 交由环卫部门处理 |

### 3.3.3 非正常工况污染物排放

本项目非正常工况主要包括有机废气处理装置出现故障、布袋除尘器、旋风除尘器、喷淋塔等处理装置故障。各废气处理装置发生故障时，会导致处理效率下降或无处理效率；造成排放空气中的有废气中各污染物浓度超标。

本次按最不利条件考虑，即废气净化效率为0排放时间按30min计算，其排放状况见表3.3-19。

表3.3-19                大气污染物非正常排放状况

| 排放源 | 工序 | 污染物名称 | 排放速率kg/h | 排放量（kg/30min） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#排气筒 | 有机废气处理装置 | 非甲烷总烃 | 2.478 | 1.2392 |
| 2#排气筒 | 袋式除尘器 | 粉尘 | 0.025 | 0.0125 |
| 3#排气筒 | 袋式除尘器、旋风除尘器+水喷淋 | 粉尘 | 1.019 | 0.5096 |
| 4#排气筒 | 二级降膜水吸收+二级碱液喷淋塔 | 硫酸雾 | 1.175 | 0.5877 |
|  |  | SO2 | 2.222 | 1.1109 |
|  |  | 溴化氢 | 1.314 | 0.6568 |
| 5#排气筒 | 二级碱液吸收喷淋 | 硫酸雾 | 0.019 | 0.0095 |
|  |  | 溴化氢 | 0.005 | 0.0025 |
| 6#排气筒 | 生物除臭塔 | 氨 | 0.003 | 0.0017 |
|  |  | 硫化氢 | 0.0001 | 0.0001 |

## 3.4 项目污染物产排汇总

根据以上分析，本次项目污染物产生及排放情况汇总见表3.4-1。

表3.4-1                  本项目污染物产排情况汇总

| 要素 | 污染物名称 | 产生量t/a | 消减量t/a | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 非甲烷总烃 | 17.844 | 16.952 | 0.892 |
|  |  | 其中 | 丙烯酸 | 1.176 | 1.117 | 0.059 |
|  |  |  | 丙烯酸丁酯 | 1.877 | 1.783 | 0.094 |
|  |  |  | 丙烯酸甲酯 | 3.499 | 3.324 | 0.175 |
|  |  |  | 苯乙烯 | 0.425 | 0.404 | 0.021 |
|  |  |  | 苯酚 | 5.207 | 4.947 | 0.260 |
|  |  | 粉尘 | 7.518 | 7.154 | 0.364 |
|  |  | 硫酸雾 | 8.601 | 8.170 | 0.430 |
|  |  | SO2 | 15.997 | 15.197 | 0.800 |
|  |  | 溴化氢 | 9.493 | 9.019 | 0.475 |
|  |  | NH3 | 0.0245 | 0.0196 | 0.0049 |
|  |  | H2S | 0.0010 | 0.0008 | 0.0002 |
|  | 无组织 | 非甲烷总烃 | 1.164 | 0 | 1.164 |
|  |  | 苯乙烯 | 0.026 | 0 | 0.026 |
|  |  | 丙烯酸 | 0.09 | 0 | 0.177 |
|  |  | 丙烯酸丁酯 | 0.12 | 0 | 0.186 |
|  |  | 粉尘 | 0.029 | 0 | 0.029 |
|  |  | 硫酸雾 | 0.037 | 0 | 0.037 |
|  |  | 溴化氢 | 0.046 |  | 0.046 |
|  |  | 苯酚 | 0.049 | 0 | 0.049 |
| 废水 | 废水量m3/a | 20237.66 | 0 | 20237.66 |
|  | COD | 17.880 | 16.193 | 1.687 |
|  | BOD5 | 5.443 | 5.046 | 0.397 |
|  | SS | 6.076 | 4.700 | 1.376 |
|  | 氨氮 | 0.756 | 0.578 | 0.178 |
|  | TP | 0.109 | 0.092 | 0.018 |
|  | 石油类 | 0.072 | 0.049 | 0.023 |
|  | 全盐量 | 12.611 | 9.887 | 2.724 |
| 固体废物 | 危险固废 | 118.65 | 118.65 | 0 |
|  | 一般固废 | 42.36 | 42.36 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 16.5 | 16.5 | 0 |

# 第四章 环境现状调查与评价

## 4.1 区域自然环境概况

### 4.1.1 地理位置

驻马店市位于河南省中南部，地处北纬32º18’~33º35’、东经113º10’~115º12’。东西长191.5公里，南北宽137.5公里，总面积15083平方公里，占全省总面积8.9%。东与安徽省阜阳市接壤，西与南阳市相连，北与周口、平顶山和漯河为界，南与信阳市毗邻。驻马店市产业集聚区规划总面积32平方公里，属于省定产业集聚区，位于驻马店市东南部，中心城区扩展边界内，北到中华大道、东到京港澳高速公路、北至中华路、西到107国道。驻马店市产业集聚区以煤化工、医药产品加工为主导产业。驻马店产业集聚区内较大企业有昊华骏化集团有限公司、天方药业、南方钢铁集团公司、中天纺织集团有限公司。

本项目位于驻马店市产业集聚区练江大道与蔡州大道交叉口西北区域，四周主要为工业企业，厂区中心位置坐标为北纬32.972092°，东经114.081903°，项目地理位置图见附图1，项目周围环境概况见附图2。

### 4.1.2 地形地貌、地质构造

#### 4.1.2.1地形地貌

驻马店市主要有山地、丘陵、岗地、平原等地貌类型。山地包括豫南桐柏山向西北延伸的余脉和豫西伏牛山向东延伸的余脉，主要分布于泌阳县及确山、遂平、西平三县的西部，山地面积为1950km2，占全市面积的13%。泌阳县境内的白云山为驻马店市最高峰，海拔983m，其它440多座山峰海拔在300-900m之间。

平原主要包括汝南、平舆、上蔡、新蔡、正阳五县和西平、遂平、确山三县东部，面积为10347km2，占全市总面积的68.6%。其地势西高东低，微向东南倾斜，海拔在32-100m之间，地面平均坡降1/5000-1/8000。

场址区域地貌处于伏牛山东南麓的山前缓倾斜冲洪积平原地带，地势开阔，地貌单一，地形较为平坦，呈极缓坡状起伏。总体地势西南高东北略低，地面自然标高约68m，地形平坦，植被类型以小麦、玉米等农经作物为主，兼有乡间道路林等。工程环境条件较为简单良好。

#### 4.1.2.2地质构造

一、新构造运动特征

根据驻马店市区域的地形地貌、新生代沉积特征和地震构造特征，区域上可分为四个新构造运动区：周口坳陷、驻马店-淮滨坳陷、豫西差异隆起和北秦岭断块隆起。

周口场陷新生代以来全区广泛下沉接受沉积，最大沉积厚度达7000m以上，断裂比较发育，他们对坳陷的形成、发展及内部形态变化起着重要的控制作用;驻马店淮滨坳陷经历了中生代隆起、新生代坳陷重要发展阶段，形成了现今断坳式的坳陷面貌;豫西差异隆起为大面积抬升隆起区，该区广泛出露震旦系及燕山期花岗岩，仅在隆起边缘有第四系地层分布，主要接受北西和北东向两组断裂控制。第四纪以来断裂活动和地震活动均较弱，北秦岭断块隆起长期处于隆起状态，具有间隙性上升的特点，新构造运动以来，处于长期稳定的剥蚀环境。总之，区域新构造运动以来以差异升降为主，其早期具有明显继承性、晚期则表现为振荡行沉积。

二、地层岩性

驻马店市区域地层自老到新分述如下：

1、震旦系（Z）

区域内未出露。据《中华人民共和国区域水文地质普查报告（汝南幅1：200000）》，该地层为一套变质岩层，各组间除罗圈组与下伏地层为平行不整合接触外，其它均呈整合接触关系。

震旦系中统（Z2）

1）白草坪组（Z2b）：出露于黄山北部，岩性以紫红色、红色板岩和砂质板岩为主。夹石英砂岩和钙质砂岩。厚度一般为140-170m。

2）北大尖组（Z2bd）：浅灰色、灰色厚层状石英岩，夹绢云母石英片岩。厚度约200m。

（2）晨旦系上统（Z3）

1）崔庄组（Z3c）：灰色、灰黑色板岩含钾较高，厚度约130m。

2）三教堂组（Z3s）：灰色、灰白色，厚层状石英岩，以细粒为主，石英约占95%以上，质纯，厚度约113m.

3）洛峪口组（Z3l）：以白云质灰岩为主，中部夹石英砂岩，下部为灰色、灰黑色扳岩。厚度约40 -200m.

罗圈组（Z3lq）：灰绿色、黄褐色含冰碛砾石板岩。厚度约200-250m.

2、寒武系（G）

岩层轻度变质，各统（包括组）之间均呈整和接触关系，与下伏震旦系地层呈平行不整和接触。

（1）寒武系下统（G）

分为二组，自上而下叙述：

1）辛集组（G1c）：灰色、黄色板岩，局部为炭质板岩，该地层含磷较高，局部形成磷矿层。厚度约60-200m。

2）朱砂洞组（G1z）：灰、浅灰色厚层状结晶白云质灰岩，厚度约100m。

3）馒头组（G1m）：灰色，灰黄色板岩夹泥岩透镜体，厚度约170m。

（2）寒武系中统（G2）

1）岗山组（G2g）：上部为灰色白云岩与粘士质白云岩互层，中部为白云岩，下部为含角砾白云岩。厚度约375-408m。

3、奥陶系（0）

零星出露于确山县城南及卧牛山至后胥山一带，包括中统及下统，两统（包括组）之间呈整合接触关系，与下伏寒武系地层星平行不整合接触。

（1）奥陶系下统（01）

1）冶里组（01y）：上部为自云岩与泥质白云岩互层，中部为厚层状白云岩，下部为彩岩，砾石成份为自云岩及泥质白云岩，胶结物为钙质。厚度251-332m。

（2）马家沟组（02mj）

按岩性特征自下面上分为五层。与下使奥阳系下统为整和接触关系。岩性为深灰色中原层次白云明灰岩，灰质白云岩，自色没灰色厚层状据机灰岩，数密块现隐品一细粒结构，质原纯、易风化，层内偶夹石灰岩、深灰色石灰岩及深灰色就土质天岩。本组第五层灰色、浅灰色白云质灰岩及虎现状白云质灰岩，岩溶比较发育，溶洞内有粘土充填。

4、石炭系（C）

（1）本溪组（C2b）

仅见于钻孔中，为杂色铝士页岩，底部含窝状赤铁矿。本组和中奥陶统马家 沟组平行不整合接触。厚度2 -10m。

（2）太原组（C2t）

本组仅见于钻孔中，为灰色一深灰色灰岩夹细砂岩、泥岩，含A组煤2-6层。

5、二迭系（P）

为一套陆相含煤碎屑岩沉积，整和于石炭系之上，平均厚度367m分为上下两统。

（1）二迭系下统（P1s）

1）山西组（P1s）： 由浅灰色钙质砂岩、深灰色砂质泥岩，浅灰色铝土质泥岩和泥岩等组成。含B组煤并含植物化石。钻孔中可见厚度20-24m。

2）下石盒子组 （P1x）：底部为深灰色薄层状中细粒长石石英砂岩其间夹有粉砂岩、薄层泥质砂岩。中上部为深灰色粉砂岩，砂质泥岩中一粗粒石英砂岩及长石石英砂岩组成，本组厚34-83m。

（2）二叠系上统（P2）

1）上石盒子组（P2s）：底部暗紫色、黄褐色、浅灰色厚层状中粗粒长石石英砂岩，中部浅灰色中细粒砂岩，灰色砂质泥岩，灰黑色泥岩组成含C组煤。上部浅灰色薄层或厚层状中细粒石英砂岩，深灰色粉砂岩，砂质泥岩和泥岩组成。厚度298m。

6、第三系（R）

（1）古近系（E）

上部为紫红色泥岩，灰绿色粉砂岩与黄绿色中细粒砂岩互层，下部为紫灰砖红色砂砾岩及砾岩。厚度10-1548m，见于钻孔中。

（2）新近系（N）

上部为棕红、灰绿、兰灰色厚层状粘士岩、细砂岩。细砂岩中含硬粘土质砾石，水平层理发育，并具交错管理，顶部有一层钙质粉砂岩，底部为砾岩。厚度10-380m.

第四系（Q）

区域内广泛分布，普遍不整合在老地层之上。

（1）下更新统（Q1）：调查区内未出露，为冲洪积地层，沉积物分为冰碛物及冰水沉积物。冰磺、冰水湖相杂色粘士夹砾石，泥质中细砂及风化砂层，驻马店一带夹1-3层泥灰岩，含岩溶水。本统含深层承压水、含水层顶板埋深85-210m，厚度244m，静止水位49.97-61.27m，单位涌水量3.03-14.92吨/时.米，渗透系数4.55-23.47米/日。

（2）中更新统（Q2）：主要分布于山麓边缘及丘陵岗地，为洪积-坡洪积层。岩性下部大体为红棕色、灰白色和灰绿色的粘土砾石层、细砂层，上部为褐棕色、黄棕色粉质粘土，总厚度一般为40-100m。

（3）上更新统（Q3）：主要分布于山区边缘中更新统分布的外围，为湖积层。沉积物为棕黄色、褐黄色黄土状粉质粘士、黄土状粉士夹薄层中细砂，粉细砂及粉砂层。粘性士内富含粉土及分散钙质结核，具大孔隙及垂直节理，含砾状钙核，钙核直径2mm左右，具微层理构造，西部山前地带底部常有砾石层，该层总厚1-3m。

（4）全新统（Q4）：分布于河流冲积平原和河流的两侧各级阶地，为冲积层。河流冲积平原沉积物为暗灰色的淤泥质粉土沉积，含蜗牛碎片，可见少许的云母片，内有小的风化状铁锰结核，手搓易成粉末。河岸两侧1-3km范围内，沉积物为褐灰色、灰色粉质粘土及粉士，植物根系发育，含根系和虫孔，厚0.5-1.5m左右。

三 近场区主要活动断裂

近场区内大面积被第四系沉积物覆盖，主要为隐伏断裂，见表4.1-1。现将近场区内的主要断裂评述如下：

表4.1-1                近场区主要断裂活动特征一览表

| 编号 | 断裂名称 | 性质 | 走向 | 倾向 | 倾角 | 最新活动时代 | 与产业聚集区最近距离（km） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | 宿鸭湖断裂 | 正断 | NW/SE | SW | / | Q2 | 18 |
| F2 | 驻马店-息县断裂 | 正断 | NNW | NE | 65~73° | Q2 | 2 |
| F3 | 方城-确山-正阳断裂 | 逆断 | NWW | SW | 57~67° | Q1 | 18 |
| F4 | 上蔡岗断裂 | 逆断 | 近SN | E | 78~85° | Q1 | 30 |

1.宿鸭湖断裂（F1）

该断裂为一北西南东向断裂，南起新蔡西南，北止于西平县西南，全长约140km。该断裂与驻马店息县断 裂为一组共生断裂，断裂东北盘 为平與西平隆起为，上升盘，西南盘为驻马店-淮滨凹陷为下降盘。该断裂控制了一系列的现代河湖走向，在北端控制了洪河在吕店到杨庄一段的河流走向，中部控制了宿鸭湖的长轴方向，南端则控制了汝河近80km的河流走向。据河床两岸阶地发育状况对比可明显看出该断裂在第四纪有活动。

根据2001年驻马店城市活断层探测资料，在浅层地震勘探DZ13测线上方发育宽度为300m的裂隙发育带，在上升盘ZK3孔提取了土层样品（30. 0~30.2m），经热释光法测试，其年龄为182. 84±15.54ka，说明该断裂最新活动时代为中更新世。

2.驻马店-息县断裂（F2）

该断裂起自舞阳东南，经遂平县西北、东风镇、驻马店市区、正阳东，止于息县，全长约125km。其走向为北北西向，为正断层，倾向北东。据卫星图片资料分析，该断裂向北西方向延伸可与新安县西北的城崖地断裂相连，影像上显示为一较宽的线性带。该断裂在漯河以西以一连串的低地形式产出，如泥河洼滞洪区，老王坡滞洪区等一系列北西 向低地。在临汝有系列的热水 点分布。

根据2001年驻马店城市活断层探测资料，在浅层地震勘探DZ16测线上显示该断裂上覆第四系地层裂隙发育带，上部带宽300m，T4波组（对应中更新统地层，约40m）以下各波组扭曲畸变，另外从位于该断裂下降盘上ZK1孔40.0~40.2m提取了土层样品，采用热释光法测试，其年龄为172.93±14. 69ka， 为中更新世晚期，说明该断裂最新活动时代为中更新世。

3. 方城-确山-正阳断裂（F3）

该断裂为华北新块区南缘断裂带的一段，由方城经大寺、娘娘庙、桃园、确山、正阳，继续向东延伸，走向约310°，倾向南西，倾角57~67°，为一逆断层，发育在元古界混合岩中，沿断裂发育多个岩体。北段断层角砾岩发育，南段岩石压碎及糜棱岩化现象较为普遍。断层地貌特征明显，在大寺附近有断裂谷，南盘断层三角面发育清晰。在范沟吴沟附近，断层南西盘为元古界石英岩，北东盘为元古界花岗岩，沿断裂带发育数千米长的断层沟。断裂带覆盖有中更新统洪坡积红色十及砾石层，上更新统和全新统坡积红土碎石地层，可见厚度约15m，其中更新统地层层理清晰，未见任何变形。断裂活动时代为早更新世。

4.上蔡岗断裂（F4）

该断裂北起绳李经李七楼向南到合营，全长约16km，走向近南北，倾向东，倾角78~85° ，为一逆冲断层。该断裂发有在上更系统地层中，据水文钻孔资料揭露该析裂在新近纪末开始活动，使原来的上蔡凹陷转变为冲断隆起，构成了上蔡岗地地貌的锥形。自第四纪以来，上蔡岗地控制了早、中更新世的沉积轮廓，在该断裂的东盘可见第四纪沉积物具明显地湖盆边缘相特征。该断裂在第四纪晚更新世仍有二次活动的明显迹象，使该断裂又一次上冲，东盘上升，西盘下降，切割了上更新统的地层，形成了现今的地面景观。该断裂为晚更新世活动断裂。

### 4.1.3 气象气候

驻马店市处于北亚热带向暖温带过渡区，属大陆性季风型半湿润气候，四季分明，气候温和。据驻马店市气象台多年气象资料统计，年平均气压1006.9hPa。年平均气温14.9℃，1月份气温最低，平均1.3℃；7月份气温最高，平均27.2℃。气温年较差25.9℃。极端最高气温40.6℃，极端最低气温-18.1℃。年平均相对湿度73%。平均年降水量979.2mm，在全省属于降水量较多的地区之一。降水量主要集中在6-9月份，占全年的62.5%。平均年蒸发量1498.5mm，与年降水量的差值不大。平均年无霜期217天。

市区全年以北风为主，东南风次之。夏季盛行偏南风，冬季盛行偏北风；一年中春季风速最高，秋季风速较低，全年平均风速2.1m/s；静风频率13.3%。驻马店市多年平均风向频率玫瑰图见下图。

图4.1-1  风向频率玫瑰图

### 4.1.4 水文特征

1）地表水

驻马店市地跨长江、淮河两大流域，河流分属于淮河流域和长江流域，本项目厂址位于淮河流域。市域流域面积大于1000km2的河流有五条，大于100km2的有42条，分属四个水系：

洪汝河水系：洪、汝河是淮河上游北岸的主要支流，在新蔡县班台交汇，市辖流域面积为11280km2，约占全市总面积的77%。汝河发源于驻马店市西部的泌阳县大寨子山，流经泌阳、遂平至汝南县王桥汇入宿鸭湖水库，向下游途经平舆、正阳等县后进入新蔡县境内，于新蔡县东南部的班台与洪河汇合，在安徽省王家坝附近汇入淮河干流。

淮河干流：确山县东南部有淮河干流长度2.5km，正阳县南部有淮干长度40km，成为与信阳市交界河段。

练江河为汝河支流，发源于市区西部的桃木山北侧，在水屯乡进士庄东流入宿鸭湖，全长42.7km，流域面积204平方公里，河床较浅，不易泛滥，比降1：1500，流量变化较大。根据驻马店市水文站长期观测资料，最大径流量达716m3/s，最小流量为0，目前已成为驻马店市的排污河。

冷水河也称开源河，发源于金河办事处高庄居委会范楼坡地，为清雍正四年（1726年）人工挖掘而成。全长20.03km，其中市区段长8.8km，呈西东流向，向东流经汪刘庄行政村的谭庄、黄淮学院、小界碑行政村的邢庄，进入驿城区顺河乡，在汝南县罗店乡境内注入宿鸭湖，全长20余km，流域面积14km2。冷水河原为自然水沟，后经人工疏浚成河，为人工河，该河一般宽度20～30m，比降1：1000，水量随降雨量变化而变化，为季节性河流。

宿鸭湖水库：位于汝南县城西7km的汝河中游，是一座大型平原水库。控制流域面积4498km2，原按50年一遇设计，200年一遇校核标准，于l958年8月建成。水库总库容l6.56亿m3，相应水位58.87m，设计水位57.75m，相应库容12.93亿m3，兴利水位52.5m，相应库容2.10亿m3。

2）地下水

驻马店市东部平原水资源丰富，西部山丘源多量少。全市水资源总量为60.9亿m3，其中地表水38.86亿m3，浅层地下水约为24.63亿m3。

项目所处区域地下水总量年均约为1487万m3，平均为16.32万m3/km2，且水质良好，埋藏较浅，易开发利用。但地下水分布不均，总体说来本区位于富水地带，含水层分布稳定，岩性以泥质砂砾石、泥质中砂、粉砂为主。含水层渗透系数1.68～5.5m/d，导水系数197.12～15.74m3/d，目区域位于伏牛大别弧形构造带内的中新生盆地内，基底为古生代炭系或奥陶、寒武系海陆交互相和海相沉积的陆源碎屑岩及碳酸盐岩类地层，以后直接沉积了第三系陆相地层，上部则覆盖了厚度不大的第四系冲洪积地层。浅层含水层由第四系中、上更新统冲积、洪积相细砂、中细砂、砂砾石组成，水位埋深6～8m；深层含水层由第四系中更新统底部冲洪积和下更新统上部和冰积湖积泥质中细砂、泥质中粗砂及小砾石组成，埋深60～250m。

市区浅层地下水补给来源为大气降水补给、地下水侧向径流补给和井灌渗入补给。厂址区域浅层地下水径流总体呈西北向东南方向。枯水期水力坡度1.3‰～2.5‰，丰水期水力坡度为1.3‰～2‰。区域浅层地排泄方式主要为工农业开采、蒸发排泄、径流排泄，地下水水质良好，但较贫乏，现主要以薄山湖至驻马店市引水工程供水补充。

- 地下水资源利用情况

①农业开采地下水现状

驻马店市处于淮北平原区，主要农作物为小麦和玉米，每年的4、5月份和8、9月份为主要灌溉季节。调查评价区位于驻马店市东南部，浅层地下水水位埋深浅、富水性好，农业开采以浅层地下水为主，灌溉井密度2-6眼/km2，井深一般 20.0m~30. 0m。根据河南省水利厅《用水定额》（DB41/T385 -2009）， 在灌溉保证率75%的情况下，淮北平原区小麦灌溉定额95m3/亩，玉米灌溉定额90m3/亩，调查评价区灌溉面积约5万亩，则农业用水年开采量约450~475万m3。

②生活饮用开采地下水现状

调查评价区李湾村、王坡村、大张庄、朱洼村和孟庄村为集中式饮用水水源井，开采层位为中深层地下水，井深一般80.0m~160.0m，供水规模2.01万人，年开采量约40.3万m3。大郭庄、白庄、申庄、袁庄、袁岗、袁王庄、段庄、李楼村分散式饮用水水源井，开采层位为浅层地下水，开采井数量465眼，井深一般20.0m~30.0m，供水规模4530人，年开采量约226.5m3。

### 4.1.5 植被与生物多样性

项目区域地理分布上属于温带夏绿林与暖温带混交林的过渡地带。温度、雨量等条件均适合温带森林的发育生长。但目前自然森林已很少，西部山区多为人工栽培的林木和灌林栎林，其中大部分地区为草木植被。区域内动物主要牛、马、驴、骡、山羊、兔、狗、鸡、鸭、鹅等家禽、家畜；以及黄鼠狼、刺猬、野兔、麻雀、鹌鹑、斑鸠等野兽、飞禽。

本项目评价范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

根据驻马店市生态保护区划，项目所在区域属于土壤肥力维持与营养物质循环重要区域。驻马店市生态保护区划见图4.1-3。

图4.1-3   区域生态功能区划图

### 4.1.6 矿产资源

驻马店市地下蕴藏着十分丰富的矿藏，有煤炭、石油、化工灰岩、硅灰岩、石灰石、石英脉、萤石等矿产资源49种，其中花岗岩和大理石种类繁多，化工灰岩储量居全省首位，石英脉、含钾岩石储量居全省第二位，萤石储量居全省第四位。目前已探明储量的30种，开采利用的26种，居全省第二位。

本项目场址所在区域目前没有发现有开采利用价值的煤炭、石油、化工岩矿等矿产资源。

## 4.2环境保护目标调查

根据项目周围敏感点分布及工程污染物排放特点，本评价将大气环境影响评价范围内的东张庄等敏感点作为大气环境保护目标；将声环境影响评价范围内的无声环境保护目标；将练江河作为地表水环境保护目标；将项目所在区域地下水作为地下水水环境保护目标；将东陈庄、东张庄等作为环境风险保护目标。

项目环境保护目标具体情况见表2.8-1和附图2。

## 4.3环境质量现状调查与评价

### 4.3.1环境空气质量现状监测与评价

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中有关环境空气质量现状调查原则中“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”，本次环评通过收集现有监测资料和补充监测对本项目所在区域的环境空气质量进行现状评价。

#### 4.3.1.1项目所在地区域环境空气达标判定

（1）达标区判定

驻马店市2019年度环境影响概要尚未发布，本次评价引用驻马店环境保护局发布的《2018年度驻马店市环境影响概要》中环境空气质量数据进行评价。驻马店市2018年监测数据统计分析见表4.3-1。

表4.3-1             市控点驻马店市自动监测点监测数据统计表

| 项目 | 污染物 | 年均值(μg/m3) | 标准值 (μg/m3) | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年 | SO2 | 13 | 60 | 21.67% | 达标 |
|  | NO2 | 35 | 40 | 87.50% | 达标 |
|  | PM10 | 110 | 70 | 157.14% | 超标 |
|  | PM2.5 | 62 | 35 | 177.14% | 超标 |
|  | CO | 1600 | 4000 | 40.00% | 达标 |
|  | O3 | 180 | 160 | 112.50% | 超标 |

2018年驻马店城市空气质量级别为轻污染，全年空气质量超出二级标准。空气质量首要污染物为PM2.5，全年优良天数为203天，达标率55.6%，环境空气质量综合指数为5.959。与上年相比较，全市空气质量级别仍为轻污染，超二级标准，达标天数减少16天，达标率下降4.4个百分点，环境空气质量综合指数升高0.099，由5.860升为5.959，空气质量仍不达标。

由上表可知，项目所在区域基本污染物SO2、NO2、一氧化碳2018年全年度可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，PM10、PM2.5、O3 2018年度年均值均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，其中最大超标倍数分别为157.14%、177.14%、112.50%，由此判断项目所在区域为不达标区域。

- 区域达标规划

为确保完成国家和河南省下达的空气质量改善目标，使得辖区内环境得到有效治理，补足现阶段环境短板，打好污染防治攻坚战，驻马店市政府于2018年10月发布了《驻马店市污染防治攻坚三年行动计划（2018-2020年）》（驻郑办[2018]157号），计划对现阶段影响区域达标的主要污染物分阶段提出了明确的目标要求。通过“加快调整优化能源消费结构、区域产业结构和交通运输结构，强化源头防控，加大治本力度；”“强化工业污染治理，加大污染防治设施改造升级力度，推动企业绿色发展”等手段，实现如下目标：

2020年度全市PM2.5年均浓度达到35微克/立方米以下，PM10年均浓度达到87微克/立方米以下，全年优良天数达到293天以上，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上；同时同时坚决打赢蓝天保卫战。

#### 4.3.1.2 环境空气质量现状补充监测

（1）监测点位

本次评价在厂址处布设了两个监测点，由驻马店市顺达环境技术服务有限公司于2019年11月21日~27日对项目厂区进行监测，同时本项目现状环境空气质量监测引用同时期河南辰龙实业有限公司年产6万吨水处理剂产品项目（建成辰龙实业，该项目厂址位于本项目西侧紧邻）环境质量现状监测数据（监测时间为2019年11月21日~27日，监测单位为驻马店市顺达环境技术服务有限公司），监测点位及功能详见下表。

表4.3-2                环境空气现状监测点位情况表

| 序号 | 位 置 | 与厂址位置关系 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本项目厂区 | 厂区内 | 苯乙烯、丙烯酸、丙烯酸酯、非甲烷总烃 |
| 2 | 本项目厂区东南50m处 | 主导风向下风向 | 硫酸雾、丙烯酸、NH3、H2S |
| 3 | 辰龙实业厂区 | 厂区西侧紧邻 | 硫酸雾、丙烯酸、苯乙烯、丙烯酸酯、非甲烷总烃、NH3、H2S |

（2）监测因子

苯乙烯、丙烯酸、丙烯酸酯、非甲烷总烃、硫酸雾、NH3、H2S的小时值。

（3）监测时间及频率

一季监测，连续监测7天。

苯乙烯、丙烯酸、丙烯酸酯、非甲烷总烃、硫酸雾、NH3、H2S监测小时均值，小时均值每次采样不少于45分钟，每日监测4次，具体时间为2:00、8:00、14:00、20:00。

监测频次和质量控制按《环境监测技术规范》（大气部分）要求进行。

（4）监测方法

本次环境空气质量现状监测采用的检测分析方法及最低检出浓度见下表。

表4.3-3                  检测分析方法及最低检出浓度

| 检测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 最低检出浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 丙烯酸 | 无强制国家检测标准 参考GBZ/T 300.133—2017 工作场所空气有毒物质测定 第127部分：丙烯酸酯类 | / | 0.01mg/m3 |
| 苯乙烯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解析-气象色谱法 | HJ584-2010 | 0.0027mg/m3 |
| 丙烯酸酯类 | 无强制国家检测标准 参考GBZ/T 300.133—2017 工作场所空气有毒物质测定 第127部分：丙烯酸酯类 | / | / |
| 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃的测定 气象色谱法 | / | 0.04mg/m3 |
| 硫酸雾 | 硫酸浓缩尾气硫酸雾的测定 铬酸钡比色法 | GB/T 4920-1985 | 0.002mg/m3 |
| NH3 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 533-2009 | 0.01mg/m3 |
| H2S | 环境空气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法（B）《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局 (2007 年) | / | 1.00×10-3mg/m3 |

（5）环境空气质量现状评价

①评价标准

评价区域大气环境质量标准苯乙烯、硫酸、氨、硫化氢执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的标准限值，非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中推荐的一次值浓度值，丙烯酸采用AMEGAH计算确定，各污染因子浓度限值见表4.3-4。

表4.3-4              大气环境质量现状评价执行标准一览表

| 污染物名称 | 取值时间 | 标准限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 苯乙烯 | 1h平均 | 10μg/m3 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| 硫酸 | 1h均值 | 300μg/m3 |  |
| NH3 | 1h平均 | 200μg/m3 |  |
| H2S | 1h平均 | 10μg/m3 |  |
| 丙烯酸 | 一次限值 | 0.27 mg/m3 | AMEGAH=0.107×LD50 LD50 2520mg/kg（大鼠经口） |
| 非甲烷总烃 | 短期平均值 | 0.2mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准详解》中推荐的一次值浓度值 |

②评价方法

环境空气质量现状监测结果评价采用单因子污染指数法。单因子污染指数法公式如下：

Pi=Ci/Si

式中，Pi--i污染物的单因子污染指数

Ci--i污染物的实测浓度（mg/m3）

Si--i污染物的评价标准（mg/m3）

③监测结果统计及分析

环境空气质量现状监测结果统计见下表。

表4.3-5               环境空气质量现状监测统计结果一览表

| 统计内容 | 测值范围 （mg/Nm3） | 标准值 （mg/Nm3） | 标准指 数范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目厂区 | 苯乙烯 | 小时均值 | 未检出 | 0.01 | — |
|  | 丙烯酸 | 小时均值 | 未检出 | 0.27 | — |
|  | 丙烯酸酯 | 小时均值 | 未检出 | — | — |
|  | 非甲烷总烃 | 小时均值 | 0.97~1.34 | 2.0 | 0.49~0.67 |
| 项目厂区东南50米处 | 硫酸 | 小时均值 | 未检出 | 0.3 | — |
|  |  | 日均值 | 未检出 | 0.1 | — |
|  | 丙烯酸 | 小时均值 | 未检出 | 0.27 | — |
|  | NH3 | 小时均值 | 0.01~0.017 | 0.2 | 0.05~0.09 |
|  | H2S | 小时均值 | ＜0.002 | 0.01 | 小于0.2 |
| 辰龙实业项目厂区 | 硫酸 | 小时均值 | 未检出 | 0.3 | — |
|  |  | 日均值 | 未检出 | 0.1 | — |
|  | 丙烯酸 | 小时均值 | 未检出 | 0.27 | — |
|  | 苯乙烯 | 小时均值 | 未检出 | 0.01 | — |
|  | 丙烯酸酯 | 小时均值 | 未检出 | — | — |
|  | NH3 | 小时均值 | 0.011~0.044 | 0.2 | 0.06~0.22 |
|  | H2S | 小时均值 | 未检出 | 0.01 | — |
|  | 非甲烷总烃 | 小时均值 | 0.98~1.34 | 2.0 | 0.49~0.67 |

由上表可知：各监测点苯乙烯、丙烯酸、非甲烷总烃、硫酸、NH3、H2S均可以满足相应标准要求。

### 4.3.2 地表水环境

#### 4.3.2.1 地表水环境质量现状监测

本项目产生的污水经厂区的污水处理系统处理后，排入驻马店市第三污水处理厂，尾水排入练江河，因此，本项目的纳污水体为练江河，引用驻马店生态环境保护局发布的《驻马店市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表》2018年9月～2019年9月的产业聚集区练江河三污直排口常规监测断面数据作为基础调查数据，并采用郑州德析检测技术有限公司对练江河的水质监测结果进行分析评价。

（1）监测点位及时间：监测点位为驻马店市第三污水处理厂排污口。

（2）监测项目：地表水环境质量标准中的常规项目。

（3）分析方法：按《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)要求执行，各项目的分析方法按国家环保总局编制的《水和污水监测分析方法》（第四版）和《水和污水监测质量保证手册》进行。地表水监测项目、分析仪器与方法和方法检出限详见附件。

（4）评价标准：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

（5）评价方法：执行《地表水环境质量评价方法》（试行2011年3月）中河流评价方法，采用标准指数法，即：

Sij=Cij/Csi

式中：Sij—参数i在第j点标准指数

Cij—单项水质参数i在第j点监测值，mg/L；

Csi—单项水质参数i在第j点标准值，mg/L。

pH值评价模式：

SpH,j=    pHj≤7.0；

SpH,j=     pHj＞7.0；

式中：SpH,j—pH值在第j点标准指数；

pHj—第j点pH监测值；

pHsd—pH标准低限值；

pHsd—pH标准高限值。

当Sij>1、SpH,j>1时表明该污染物单因子指数超标。

DO评价模式：

式中：Pi=为溶解氧的污染指数；

COf：监测温度下的饱和溶解氧；

COs：地面水溶解氧标准；

COj：j段面的实测值。

#### 4.3.2.2 监测结果统计与分析

（1）评价标准

地表水评价标准采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，具体标准限值见表4.3-6。

表4.3-6                地表水环境质量现状评价执行标准

| 污染因子 | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | 总磷（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准限值 | ≤20 | ≤1.0 | ≤0.2 |
| 标准来源 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |

（2）现状监测结果统计与评价

对2018年9月份至2019年9月份驻马店市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表监测结果（单位：mg/L）进行统计分析，计算出各污染物的监测浓度范围、最大标准指数、超标率指标等。监测统计结果分析见下表。

表4.3-7                     监测结果分析一览表

| 监测项目 | 标准值（mg/L） | 测值范围 （mg/L） | 最大标准指数 | 最大超标倍数（倍） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | ≤20 | 23~36 | 1.8 | 0.8 |
| 氨氮 | ≤1.0 | 0.23~8.05 | 8.05 | 7.05 |
| 总磷 | ≤0.2 | 0.15~0.92 | 4.6 | 3.6 |

由上表可知：COD、氨氮、总磷等三项指标均不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求，练江河监测河段水体呈现富营养化。监测结果说明练江河水质较差，已不能满足Ⅲ类功能水质的要求。从练江河上游来水情况分析，水质呈富营养化的主要原因是未经处理的生活污水直接排入所致。

综上所述，2018年9月份至2019年9月份期间练江河水体呈富营养化，不能满足Ⅲ类水体功能要求。

（3）补充监测数据

根据郑州德析检测技术有限公司于2018年4月1日至4月2日的监测数据，监测统计结果分析见下表。

表4.3-8         练江河集中污水处理厂排污口上下游监测结果分析表

| 监测点位 | pH值，（无量纲） | 石油类，（mg/L） | 丙烯腈，（mg/L） | 丙烯酰胺，（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排污口上游500m | 2018.4.01 | 7.26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 标准指数 | 0.13 | / | / | / |
|  | 2018.4.02 | 7.31 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 标准指数 | 0.155 | / | / | / |
| 排污口下游500m | 2018.4.01 | 7.34 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 标准指数 | 0.17 | / | / | / |
|  | 2018.4.02 | 7.35 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 标准指数 | 0.175 | / | / | / |
| 排污口下游1000m | 2018.4.01 | 7.29 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 标准指数 | 0.145 | / | / | / |
|  | 2018.4.02 | 7.28 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 标准指数 | 0.14 | / | / | / |
| Ⅲ类标准值 | 6~9 | 0.5 | 0.1 | 0.0005 |

由上表可知：监测期间各项指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求，本次补充监测仅监测了2天时间，不能整体反映当季练江河水质情况。

#### 4.3.2.3 区域水环境质量整治提升方案

根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案的通知》（豫政办[2018]15号）文件，提出了以下水污染防治方案：

- 实施流域环境综合治理。深入展开城市黑臭水体的整治。提高城镇生活污水处理水平，加快城镇污水处设施建设与改造，促进城镇污水再生利用，加强污水处理厂污泥处理处置。深化工业污染防治，加快淘汰落后产能，严格环境准入，推动工业节水，实行重污染企业退出，提升产业集聚区污水处理水平。推进农业农村污染防治，控制种植业污染，防治畜禽养殖污染，治理农村生活污水，开展交通运输业水污染防治。

- 加强饮用水水源和地下水环境保护。保障南水北调中线水质安全，强化南水北调中线工程总干渠河南段水质实施动态监测，完善和组织落实日常巡查、污染联防、应急处置等制度，建设保护区标识、标志等工程。加强集中式饮用水水源地保护，保障饮用水源地水环境安全，做好信息公开，保障农村饮水安全。防治地下水污染。

- 推动落实河长制相关要求。努力保障河流环境流量，开展清河行动，节约保护水资源，逐步恢复水生态，开展骨干河道生态建设，积极推进水网建设，加强河湖水域岸线管理保护。

- 加强环境执法监管。严格环境执法监管，防范水环境风险。

通过采取以上措施后，练江河的水质将有所改善。

### 4.3.3 地下水环境

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2011）规定对地下水质的评价方法，采用标准指数法进行评价。本项目引用《驻马店市产业集聚区规划环境影响评价地下水水文地质勘察》中的地下水质监测结果分别列于表4.3-9。

表4.3-9                    项目周边地下水监测点位

| 采样点 | 监测点与产业集聚区相对位置 | 监测点位与本项目位置关系 | 水位深埋（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| QY1 | 聚集区地下水径流方向上游0.51km | 西南，6400m | 3.67 |
| QY2 | 聚集区地下水径流方向上游1.60km | 西北，3500m | 5.42 |
| QY3 | 集聚区北侧0.60km | 北侧，1200m | 4.40 |
| QY4 | 集聚区内 | 西南，1100m | 5.07 |
| QY5 | 集聚区内 | 西南，4800m | 5.60 |
| QY6 | 集聚区南侧0.12km | 东南，6400m | 6.02 |
| QY7 | 聚集区地下水径流方向下游0.70km | 东南，2800m | 4.88 |
| QY8 | 聚集区地下水径流方向下游0.02km | 东南，4800m | 5.12 |
| QY9 | 聚集区地下水径流方向下游2.10km | 东南，3800m | 4.66 |

采样时间：2017年1月20日

评价标准：执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-1993）中的Ⅲ类标准。

评价方法：采用标准指数法，类同地表水水质标准指数法。

监测结果：数据统计分析结果参见表4.3-10。

表4.3-10（1）  地下水水质监测结果一览表  单位：mg/L

| 监测点位 监测项目 | QY1 | QY2 | QY3 | QY4 | QY5 | QY6 | QY7 | QY8 | QY9 | 标准值（Ⅲ类） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测值 |  |
| K+ | 0.93 | 0.42 | 0.62 | 0.56 | 0.47 | 0.71 | 0.34 | 0.78 | 0.32 | -- |
| Na+ | 102.2 | 45.68 | 60.35 | 53.57 | 66.81 | 67.16 | 45.97 | 43.44 | 21.73 | -- |
| Ca+ | 191.7 | 131.6 | 190.1 | 136.5 | 143.1 | 184.3 | 104.1 | 87.6 | 157.9 | -- |
| Mg+ | 77.18 | 35.19 | 48.61 | 34.91 | 52.87 | 34.08 | 33.08 | 34.08 | 18.54 | -- |
| CO32- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| HCO3- | 427.4 | 256.4 | 451.8 | 268.6 | 256.4 | 232.0 | 317.5 | 268.6 | 512.9 | -- |
| Cl- | 191.8 | 120.5 | 159.0 | 111.8 | 172.9 | 201.0 | 69.43 | 84.05 | 34.71 | -- |
| SO42- | 183.2 | 89.5 | 92.10 | 81.8 | 156.0 | 120.7 | 70.10 | 76.8 | 32.4 | -- |
| pH | 7.15 | 6.34 | 7.23 | 6.65 | 7.06 | 7.31 | 7.20 | 7.02 | 7.09 | 6.5~8.5 |
| 总硬度 | 798.6 | 478.5 | 676.9 | 486.7 | 577.1 | 602.6 | 398.3 | 361.1 | 472.6 | ≤450 |
| 溶解性总固体 | 961.2 | 722.1 | 777 | 748.2 | 922.6 | 724.3 | 482 | 461.5 | 522.3 | ≤1000 |
| 氟化物 | 0.25 | 0.24 | 0.17 | 0.18 | 0.3 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.29 | ≤1.0 |
| 氯化物 | 191.8 | 120.5 | 159 | 111.8 | 172.9 | 201 | 69.43 | 84.05 | 34.71 | ≤250 |
| 硫酸盐 | 183.2 | 89.5 | 92.1 | 81.8 | 156 | 120.7 | 70.1 | 76.8 | 32.4 | ≤250 |
| 硝酸盐氮（以N计） | 49.6 | 32.76 | 27.21 | 38.3 | 40.0 | 30.44 | 14.97 | 3.5 | 3.5 | ≤20 |
| 六价铬 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ≤0.05 |
| 砷 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.0011 | 0.0014 | ≤0.05 |
| 汞 | ＜0.005 | ＜0.0005 | ＜0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ≤0.001 |
| 铅 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ≤0.05 |
| 镉 | ＜0.001 | ＜0.005 | ＜0.001 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ≤0.01 |
| 铁 | 0.14 | ＜0.05 | 0.23 | ＜0.05 | ＜0.05 | 0.12 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ≤0.3 |
| 锰 | 0.65 | 0.1 | 0.053 | 0.16 | 0.51 | 0.057 | 0.93 | 2.08 | 0.47 | ≤0.1 |
| 氨氮 | 0.02 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | 0.14 | ＜0.016 | 0.03 | 0.05 | ＜0.016 | ≤0.2 |
| 铜 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ≤1.0 |
| 镍 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ≤0.05 |
| 锌 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ≤1.0 |
| 挥发酚 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 氰化物 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.05 |
| 高锰酸盐指数 | 1.33 | 0.23 | 1.5 | 0.46 | 1.62 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.33 | ≤3.0 |
| 亚硝酸盐氮（以N计） | 0.06 | ＜0.004 | 0.05 | 0.001 | 0.006 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0.005 | ≤0.02 |
| 菌落总数 | 22 | 66 | 20 | 62 | 54 | 32 | 28 | 18 | 16 | ≤100 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤3.0 |

注：pH无量纲，总大肠菌群为个/L，细菌总数为CFU/mL，其他为mg/L，详见附件。

表4.3-10（2）地下水水质监测评价统计结果一览表  单位：mg/L

| 标准指数 | 监测因子 |
| --- | --- |
|  | pH | 总硬度 | 溶解性总固体 | 氟化物 | 氯化物 | 硫酸盐 | 硝酸盐氮（以N计） | 六价铬 | 砷 | 汞 | 铜 | 镍 |
| QY1 | 0.1 | 1.77 | 0.96 | 0.25 | 0.77 | 0.73 | 2.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| QY2 | 0.44 | 1.06 | 0.72 | 0.24 | 0.48 | 0.36 | 1.64 | -- | -- | -- | -- | -- |
| QY3 | 0.46 | 1.50 | 0.77 | 0.17 | 0.64 | 0.37 | 1.36 | -- | -- | -- | -- | -- |
| QY4 | 0.23 | 1.08 | 0.75 | 0.18 | 0.45 | 0.33 | 1.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
| QY5 | 0.04 | 1.28 | 0.92 | 0.30 | 0.69 | 0.62 | 1.99 | -- | -- | -- | -- | -- |
| QY6 | 0.21 | 1.33 | 0.72 | 0.16 | 0.80 | 0.48 | 1.52 | -- | -- | -- | -- | -- |
| QY7 | 0.4 | 0.88 | 0.48 | 0.18 | 0.28 | 0.28 | 0.75 | -- | -- | -- | -- | -- |
| QY8 | 0.013 | 0.80 | 0.46 | 0.18 | 0.34 | 0.30 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- |
| QY9 | 0.06 | 1.05 | 0.52 | 0.29 | 0.14 | 0.13 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 标准指数 序号 | 监测因子 |
|  | 锌 | 铅 | 镉 | 铁 | 锰 | 氨氮 | 挥发酚 | 氰化物 | 高锰酸盐指数 | 亚硝酸盐氮 | 菌落总数 | 大肠菌群 |
| QY1 | -- | -- | -- | 0.46 | 6.50 | 0.1 | -- | -- | 0.44 | 3.0 | 0.22 | -- |
| QY2 | -- | -- | -- | -- | 1.00 | -- | -- | -- | 0.07 | 0 | 0.66 | -- |
| QY3 | -- | -- | -- | 0.76 | 0.53 | -- | -- | -- | 0.50 | 2.5 | 0.20 | -- |
| QY4 | -- | -- | -- | -- | 1.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 | -- |
| QY5 | -- | -- | -- | -- | 5.10 | 0.7 | -- | -- | 0.54 | 0.3 | 0.54 | -- |
| QY6 | -- | -- | -- | 0.4 | 0.57 | -- | -- | -- | 0.50 | 2.5 | 0.32 | -- |
| QY7 | -- | -- | -- | -- | 9.30 | 0.15 | -- | -- | 0.50 | 0.5 | 0.28 | -- |
| QY8 | -- | -- | -- | -- | 20.8 | 0.25 | -- | -- | 0.50 | 3.5 | 0.28 | -- |
| QY9 | -- | -- | -- | -- | 4.70 | -- | -- | -- | 0.44 | 0.25 | 0.16 | -- |

评价结果：

总硬度：超标7组，占取样总数的78%，超标倍数1.05-1.77，平均超标1.29倍。超标主要原因为评价区浅层地下水为松散岩类孔隙水，含水介质为孔隙、裂隙粉质粘士，渗透性较弱，地下水的交替作用较慢，故易累计钙镁离子，导致浅层地下水中总硬度偏高。

锰：超标6组，占取样总数67%， 超标倍数1.6-20.8，平均超标6.13倍。超标主要原因为评价区属汝河冲洪积平原，水力坡度小，主要地层为粉质粘士，局部粉质粘土中夹有大量的锰质物，在地下水的溶滤作用下，锰质物被溶蚀进入地下水使水中锰离子偏高。

硝酸盐和亚硝酸盐：硝酸盐氮6组超标，占取样总数的67%， 超标倍数1.36-2.5， 平均超标1.82倍；亚硝酸盐氮4组超标，占取样总数的45%， 超标倍数2.5-3.5，平均超标2.8倍。超标主要为是评价区水位埋深浅易受地表污水渗漏和村民居住区生活垃圾随意堆放、生活污水肆意排放等人为原因影响，使污染物渗入地下，造成局部地下水中硝酸盐和亚硝酸盐超标。

### 4.3.4 环境噪声质量现状

本次声环境质量现状监测由驻马店市顺达环境技术服务有限公司于2019年11月21日~22日进行监测.

（1）监测方法：《声环境质量标准》GB3096-2008。

（2）布点：监测布点主要位于项目区四周厂界外1米处，共设4个点，具体监测点位布设情况见下表。

表4.3-11               项目周边现状噪声监测点

| 点位 | 方位 | 厂界距离 | 说明 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 东 | 1m | 项目厂界背景 | 昼间65dB（A） 夜间55dB（A） |
| N2 | 南 | 1m | 项目厂界背景 |  |
| N3 | 西 | 1m | 项目厂界背景 |  |
| N4 | 北 | 1m | 项目厂界背景 |  |

（3）评价标准：项目区执行《声环境质量标准》GB3096-2008中的3类标准。

（4）监测与评价结果

项目拟建地周边厂界外1m处，噪声现状监测与评价结果见下表。

表4.3-12        声环境质量现状监测及评价结果表（单位：dB（A））

| 点号 | 类型 | 11月21日监测值 | 11月22日监测值 | 标准值 | 超标数 | 达标情况 | 主要声源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | N1 | 昼 | 56.7 | 56.6 | 65 | 0 | 达标 | 环境 |
|  |  | 夜 | 45.3 | 44.9 | 55 | 0 | 达标 | 环境 |
| 2 | N2 | 昼 | 55.3 | 55.8 | 65 | 0 | 达标 | 环境 |
|  |  | 夜 | 44.5 | 44.7 | 55 | 0 | 达标 | 环境 |
| 3 | N3 | 昼 | 52.1 | 51.8 | 65 | 0 | 达标 | 环境 |
|  |  | 夜 | 41.9 | 42.2 | 55 | 0 | 达标 | 环境 |
| 4 | N4 | 昼 | 52.2 | 52.3 | 65 | 0 | 达标 | 环境 |
|  |  | 夜 | 41.5 | 41.3 | 55 | 0 | 达标 | 环境 |

由上表可知，拟建项目周围厂界各点背景噪声监测值昼间51.8-56.7dB（A）、夜间41.3-45.3dB（A），处于GB3096-2008《声环境质量标准》达到3类区标准值，现状区域声环境较好。

### 4.3.5 土壤环境

#### 4.3.5.1 土壤环境质量现状监测

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）相关要求，受建设单位委托，2019年11月22日，驻马店市顺达环境技术服务有限公司对本项目占地范围内进行了现场土壤取样工作，取样频次为1次，同时引用驻马店市顺达环境技术服务有限公司对河南辰龙实业有限公司年产6万吨聚丙烯酰胺系列等水处理剂产品项目占地范围外土壤检测数据。

（1）监测点布设

根据建设项目土壤环境影响类型、土地利用类型、评价工作等级，采用均布性与代表性相结合的原则，使监测点充分反映建设项目调查评价范围内的土壤环境现状。

①调查评价范围内，每个土壤类型至少设置1个表层样监测点，尽量布置在未受人为污染或相对未受污染的区域。

②涉及入渗途径影响的，主要产污装置区布置柱状样监测点，采样深度至装置基础底部以下。

一级评价监测点布设具体要求参见表4.3-13。

表4.3-13                    土壤环境现状监测布点

| 评价工作等级 | 占地范围内a | 占地范围外（引用数据） |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 污染影响型 | 5个柱状样b点、2 个表层样c点 | 4 个表层样点 |
| a：当占地范围超过100hm2时，每增加20hm2增加一个表层样监测点。 b：柱状样在0～0.5m、0.5～1.5m、1.5～3.0m分别取样，3m以下每3m取一个样，可根据基础埋深、土体构型适当调整。 c: 表层样在0～0.2m取样。 |

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）相关要求，结合土壤调查评价范围内项目占地外的土地利用类型、敏感目标和区内主导风向分布情况，在厂区占地范围内及占地范围外布设土壤监测点。监测点位及功能详见下表。

表4.3-14                 土壤环境现状监测点位情况表

| 类型 | 编号 | 相对位置 | 取样深度 (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 占地范围内 | 表层样 | NB1-1 | 厂内西部 | 0.2 |
|  |  | NB1-2 | 厂内东部 |  |
|  | 柱状样 | NZ1-1 | 厂内中心 | 0.5，1.5，3 |
|  |  | NZ1-2 | 厂内西北 |  |
|  |  | NZ1-3 | 厂内东北 |  |
|  |  | NZ1-4 | 厂内东南 |  |
|  |  | NZ1-5 | 厂内西南 |  |
| 占地范围外 | 表层样 | WB1 | 厂外北780m处的东陈庄 | 0.2 |
|  |  | WB2 | 厂外东600m处的农田 |  |
|  |  | WB3 | 厂外南500m处的厂院 |  |
|  |  | WB4 | 厂外西北640m、十四中南侧 |  |

（2）监测因子

①建设用地基本因子

pH、铜、铅、砷、汞、镉、镍、六价铬、四氯化碳、氯仿、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。

②农用地基本因子

镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌

③特征因子

pH、铜、铅、砷、汞、镉、镍、六价铬、苯乙烯、丙烯酸、石油烃（C10-C40）

具体各监测点位监测因子如下表。

表4.3-15                 土壤环境现状监测因子情况表

| 类型 | 编号 | 土地现状 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 占地范围内 | 柱状样 | NZ2-1 | 建设用地 | 特征因子 |
|  |  | NZ2-2 | 建设用地 | 特征因子 |
|  |  | NZ2-3 | 建设用地 | 特征因子 |
|  |  | NZ2-4 | 建设用地 | 特征因子 |
|  |  | NZ2-5 | 建设用地 | 建设用地基本因子、苯乙烯、丙烯酸、石油烃 |
|  | 表层样 | NB2-1 | 建设用地 | 特征因子 |
|  |  | NB2-2 | 建设用地 | 特征因子 |
| 占地范围外 | 表层样 | WB1 | 建设用地 | 特征因子 |
|  |  | WB2 | 农用地 | 特征因子、铬、锌 |
|  |  | WB3 | 建设用地 | 特征因子 |
|  |  | WB4 | 建设用地 | 特征因子 |

（3）监测时间及频率

监测1次，监测1天。

（4）监测注意事项

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录C，填写土壤理化特性调查表和土体构型（土壤剖面）。

表层样监测点及土壤剖面的土壤监测取样方法一般参照HJ/T166执行，柱状样监测点的土壤监测取样方法还可参照HJ25.1、HJ25.2执行。具体监测方法、使用仪器一览表见下表。

表4.3-16                  检测方法、使用仪器一览表

| 检测项目 | 检测方法及来源 | 使用仪器 | 检出限或最低检出浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 土壤pH的测定 NY/T 1377-2007 | PXSJ-226 离子计 | / |
| 锌 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ 491-2019 | TAS-990F型 原子吸收分光光度计 | 1 mg/kg |
| 铬 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ 491-2019 | TAS-990F型 原子吸收分光光度计 | 4 mg/kg |
| 砷 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008 | AFS-230E 原子荧光光度计 | 0.01 mg/kg |
| 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 KI-MIBK 萃取火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17140-1997 | TAS-990F型 原子吸收分光光度计 | 0.05 mg/kg |
| 六价铬 | 固体废物 六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法 HJ 687-2014 | TAS-990F型 原子吸收分光光度计 | 2 mg/kg |
| 铜 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | TAS-990F型 原子吸收分光光度计 | 1 mg/kg |
| 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 KI-MIBK 萃取火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17140-1997 | TAS-990F型 原子吸收分光光度计 | 0.2 mg/kg |
| 汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008 | AFS-230E 原子荧光光度计 | 0.002 mg/kg |
| 镍 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | TAS-990F型 原子吸收分光光度计 | 3mg/kg |
| 四氯化碳 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | GCMS-QP2010SE气相色谱质谱联用仪 | 1.3μg/kg |
| 氯仿 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | GCMS-QP2010SE气相色谱质谱联用仪 | 1.1μg/kg |
| 氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫补集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | GCMS-QP2010SE气相色谱质谱联用仪 | 1.0μg/kg |
| 1,1-二氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | GCMS-QP2010SE气相色谱质谱联用仪 | 1.2μg/kg |
| 1,2-二氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | GCMS-QP2010SE气相色谱质谱联用仪 | 1.3μg/kg |
| 1,1-二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | GCMS-QP2010SE气相色谱质谱联用仪 | 1.0μg/kg |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | GCMS-QP2010SE气相色谱质谱联用仪 | 1.3μg/kg |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | GCMS-QP2010SE气相色谱质谱联用仪 | 1.4μg/kg |
| 二氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | GCMS-QP2010SE气相色谱质谱联用仪 | 1.5μg/kg |
| 1,2-二氯丙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | GCMS-QP2010SE气相色谱质谱联用仪 | 1.1μg/kg |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | GCMS-QP2010SE气相色谱质谱联用仪 | 1.2μg/kg |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | GCMS-QP2010SE气相色谱质谱联用仪 | 1.2μg/kg |
| 四氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | GCMS-QP2010SE气相色谱质谱联用仪 | 1.4μg/kg |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | GCMS-QP2010SE气相色谱质谱联用仪 | 1.3μg/kg |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | GCMS-QP2010SE气相色谱质谱联用仪 | 1.2μg/kg |
| 三氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | GCMS-QP2010SE气相色谱质谱联用仪 | 1.2μg/kg |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | GCMS-QP2010SE气相色谱质谱联用仪 | 1.2μg/kg |
| 氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | GCMS-QP2010SE气相色谱质谱联用仪 | 1.0μg/kg |
| 苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | GCMS-QP2010SE气相色谱质谱联用仪 | 1.9μg/kg |
| 氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | GCMS-QP2010SE气相色谱质谱联用仪 | 1.2μg/kg |
| 1,2-二氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | GCMS-QP2010SE气相色谱质谱联用仪 | 1.5μg/kg |
| 1,4-二氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | GCMS-QP2010SE气相色谱质谱联用仪 | 1.5μg/kg |
| 乙苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | GCMS-QP2010SE气相色谱质谱联用仪 | 1.2μg/kg |
| 苯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | GCMS-QP2010SE气相色谱质谱联用仪 | 1.1μg/kg |
| 甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | GCMS-QP2010SE气相色谱质谱联用仪 | 1.3μg/kg |
| 间-二甲苯+对-二甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | GCMS-QP2010SE气相色谱质谱联用仪 | 1.2μg/kg |
| 邻-二甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | GCMS-QP2010SE气相色谱质谱联用仪 | 1.2μg/kg |
| 硝基苯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | GCMS-QP2010SE气相色谱质谱联用仪 | 0.09 mg/kg |
| 苯胺 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | GCMS-QP2010SE气相色谱质谱联用仪 | 2-硝基苯胺:0.08 mg/kg |
|  |  |  | 3-硝基苯胺: 0.1 mg/kg |
|  |  |  | 4-硝基苯胺: 0.1 mg/kg |
|  |  |  | 4-氯苯胺: 0.09 mg/kg |
| 2-氯酚 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | GCMS-QP2010SE气相色谱质谱联用仪 | 0.06 mg/kg |
| 苯并[a]蒽 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | GCMS-QP2010SE气相色谱质谱联用仪 | 0.1 mg/kg |
| 苯并[a]芘 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | GCMS-QP2010SE气相色谱质谱联用仪 | 0.1 mg/kg |
| 苯并[b]荧蒽 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | GCMS-QP2010SE气相色谱质谱联用仪 | 0.2 mg/kg |
| 苯并[k]荧蒽 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | GCMS-QP2010SE气相色谱质谱联用仪 | 0.1 mg/kg |
| 䓛 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | GCMS-QP2010SE气相色谱质谱联用仪 | 0.1 mg/kg |
| 二苯并[a,h]蒽 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | GCMS-QP2010SE气相色谱质谱联用仪 | 0.1 mg/kg |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | GCMS-QP2010SE气相色谱质谱联用仪 | 0.1 mg/kg |
| 萘 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | GCMS-QP2010SE气相色谱质谱联用仪 | 0.09 mg/kg |
| *石油烃 | 土壤质量 石油烃中C10-C40含量的测定 气相色谱法 ISO 16703-2011 | 气相色谱仪 （GC） GC-2010Plus | 5mg/kg |

#### 4.3.5.2 土壤环境质量现状评价

（1）评价标准

根据调查评价范围内的土地利用类型，农用地选取《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中土壤污染风险筛选值进行评价，建设用地选取《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB3660-2018）第二类用地筛选值标准进行评价。具体评价标准见下表。

表4.3-17            建设用地土壤污染风险筛选值（第二类用地）     单位mg/kg

| 序号 | 污染物名称 | CAS编号 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重金属和无机物 |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 60 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 65 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 5.7 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 18000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 800 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 38 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 900 |
| 挥发性有机物 |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 208 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.9 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 37 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 9 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 5 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 66 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 596 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 54 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 616 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 5 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 10 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 6.8 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 53 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 840 |
| 22 | 1,1,1-三氯乙烷 | 79-00-5 | 208 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 208 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.43 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 4 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 270 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 20 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 28 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108—38-3,106-42-3 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 640 |
| 半挥发性有机物 |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 76 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 260 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 2256 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 15 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 1.5 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 15 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 151 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 1293 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 53-70-3 | 1.5 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 193-39-5 | 15 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 70 |
| 石油烃类 |
| 46 | 石油烃（C10-C40） | — | 4500 |

表4.3-18            农用地土壤污染风险筛选值    （单位：pH无量纲、其它为mg/kg）

| 序号 | 项目 | 风险筛选值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 1 | 镉 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 | 200 | 200 | 250 | 300 |
| 注：重金属和类金属砷均按元素总量计。 |

（2）监测结果评价

本次土壤环境质量现状监测结果评价见下表。

表4.3-19（1）                    土壤检测结果

| 监测点位 | NZ2-1 |
| --- | --- |
| 采样深度 | 0-50(cm) | 50-150(cm) | 150-300(cm) | — |
| 监测因子 | 监测结果 | 监测结果 | 监测结果 | 标准限值 | 是否达标 |
| pH值(无量纲) | 7.1 | 7.21 | 7.13 | — | — |
| 铜（mg/kg） | 21 | 25 | 28 | 18000 | 达标 |
| 铅（mg/kg） | 15 | 18 | 17 | 800 | 达标 |
| 砷（mg/kg） | 2.84 | 2.78 | 2.85 | 60 | 达标 |
| 汞（mg/kg） | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 38 | 达标 |
| 镉（mg/kg） | 0.132 | 0.142 | 0.146 | 65 | 达标 |
| 镍（mg/kg） | 18 | 19 | 17 | 900 | 达标 |
| 六价铬（mg/kg） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5.7 | 达标 |
| 苯乙烯（mg/kg） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | — | — |
| 丙烯酸（mg/kg） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | — | — |

表4.3-19（2）                  土壤检测结果

| 监测点位 | NZ2-2 |
| --- | --- |
| 采样深度 | 0-50(cm) | 50-150(cm) | 150-300(cm) | — |
| 监测因子 | 监测结果 | 监测结果 | 监测结果 | 标准限值 | 是否达标 |
| pH值(无量纲) | 7.15 | 6.85 | 6.91 | — | — |
| 铜（mg/kg） | 24 | 22 | 26 | 18000 | 达标 |
| 铅（mg/kg） | 16 | 18 | 18 | 800 | 达标 |
| 砷（mg/kg） | 2.56 | 2.76 | 2.84 | 60 | 达标 |
| 汞（mg/kg） | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 38 | 达标 |
| 镉（mg/kg） | 0.151 | 0.147 | 0.152 | 65 | 达标 |
| 镍（mg/kg） | 16 | 17 | 19 | 900 | 达标 |
| 六价铬（mg/kg） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5.7 | 达标 |
| 丙烯腈（mg/kg） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | — | — |
| 丙烯酸（mg/kg） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | — | — |

表4.3-19（3）                   土壤检测结果

| 监测点位 | NZ2-3 |
| --- | --- |
| 采样深度 | 0-50(cm) | 50-150(cm) | 150-300(cm) | — |
| 监测因子 | 监测结果 | 监测结果 | 监测结果 | 标准限值 | 是否达标 |
| pH值(无量纲) | 7.23 | 7.11 | 7.05 | — | — |
| 铜（mg/kg） | 25 | 23 | 26 | 18000 | 达标 |
| 铅（mg/kg） | 15 | 19 | 17 | 800 | 达标 |
| 砷（mg/kg） | 2.69 | 2.76 | 2.59 | 60 | 达标 |
| 汞（mg/kg） | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 38 | 达标 |
| 镉（mg/kg） | 0.156 | 0.147 | 0.148 | 65 | 达标 |
| 镍（mg/kg） | 18 | 17 | 16 | 900 | 达标 |
| 六价铬（mg/kg） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5.7 | 达标 |
| 丙烯腈（mg/kg） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | — | — |
| 丙烯酸（mg/kg） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | — | — |

表4.3-19（4）                土壤检测结果

| 监测点位 | NZ2-4 |
| --- | --- |
| 采样深度 | 0-50(cm) | 50-150(cm) | 150-300(cm) | — |
| 监测因子 | 监测结果 | 监测结果 | 监测结果 | 标准限值 | 是否达标 |
| pH值(无量纲) | 7.07 | 6.98 | 6.76 | — | — |
| 铜（mg/kg） | 25 | 21 | 29 | 18000 | 达标 |
| 铅（mg/kg） | 16 | 18 | 17 | 800 | 达标 |
| 砷（mg/kg） | 2.38 | 2.28 | 2.75 | 60 | 达标 |
| 汞（mg/kg） | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 38 | 达标 |
| 镉（mg/kg） | 0.146 | 0.145 | 0.156 | 65 | 达标 |
| 镍（mg/kg） | 19 | 18 | 16 | 900 | 达标 |
| 六价铬（mg/kg） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5.7 | 达标 |
| 苯乙烯（mg/kg） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | — | — |
| 丙烯酸（mg/kg） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | — | — |

表4.3-19（5）                     土壤检测结果

| 监测点位 | NZ2-5 |
| --- | --- |
| 采样深度 | 0-50(cm) | 50-150(cm) | 150-300(cm) | — |
| 监测因子 | 监测结果 | 监测结果 | 监测结果 | 标准限值 | 是否达标 |
| pH值(无量纲) | 7.12 | 7.12 | 7.12 | — | — |
| 铜（mg/kg） | 23 | 21 | 22 | 18000 | 达标 |
| 铅（mg/kg） | 18 | 17 | 16 | 800 | 达标 |
| 砷（mg/kg） | 2.66 | 2.67 | 2.65 | 60 | 达标 |
| 汞（mg/kg） | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 38 | 达标 |
| 镉（mg/kg） | 0.156 | 0.158 | 0.157 | 65 | 达标 |
| 镍（mg/kg） | 17 | 19 | 18 | 900 | 达标 |
| 六价铬（mg/kg） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5.7 | 达标 |
| 丙烯腈（mg/kg） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | — | — |
| 丙烯酸（mg/kg） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | — | — |
| 丙烯酸酯类 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 达标 |
| 石油烃 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4500 | 达标 |
| 四氯化碳 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 208 | 达标 |
| 氯仿 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.9 | 达标 |
| 氯甲烷（mg/kg） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 37 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烷（mg/kg） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 9 | 达标 |
| 1,2-二氯乙烷（mg/kg） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烯（mg/kg） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 66 | 达标 |
| 顺-1,2-二氯乙烯（mg/kg） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 596 | 达标 |
| 反-1,2-二氯乙烯（mg/kg） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 54 | 达标 |
| 二氯甲烷（mg/kg） | 10 | 12 | 11 | 616 | 达标 |
| 1,2-二氯丙烷（mg/kg） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 达标 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷（mg/kg） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 10 | 达标 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷（mg/kg） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6.8 | 达标 |
| 四氯乙烯（mg/kg） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 53 | 达标 |
| 1,1,1-三氯乙烷（mg/kg） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 840 | 达标 |
| 1,1,2-三氯乙烷（mg/kg） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 208 | 达标 |
| 三氯乙烯（mg/kg） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 208 | 达标 |
| 1,2,3-三氯丙烷（mg/kg） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.5 | 达标 |
| 氯乙烯（mg/kg） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.43 | 达标 |
| 苯（mg/kg） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4 | 达标 |
| 氯苯（mg/kg） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 270 | 达标 |
| 1,2-二氯苯（mg/kg） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 560 | 达标 |
| 1,4-二氯苯（mg/kg） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 20 | 达标 |
| 乙苯（mg/kg） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 28 | 达标 |
| 苯乙烯（mg/kg） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1290 | 达标 |
| 甲苯（mg/kg） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1200 | 达标 |
| 间-二甲苯+对-二甲苯+邻二甲苯（mg/kg） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1210 | 达标 |
| 硝基苯（mg/kg） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 76 | 达标 |
| 苯胺（mg/kg） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 260 | 达标 |
| 2-氯酚（mg/kg） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2256 | 达标 |
| 苯并[a]蒽（mg/kg） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 15 | 达标 |
| 苯并[a]芘（mg/kg） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.5 | 达标 |
| 苯并[b]荧蒽（mg/kg） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 15 | 达标 |
| 苯并[k]荧蒽（mg/kg） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 151 | 达标 |
| 䓛（mg/kg） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1293 | 达标 |
| 二苯并[a,h]蒽（mg/kg） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.5 | 达标 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘（mg/kg） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 15 | 达标 |
| 萘（mg/kg） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 70 | 达标 |
| 石油烃（mg/kg） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4500 | 达标 |

表4.3-19（6）                   土壤检测结果

| 监测点位 | NB1-1 |
| --- | --- |
| 采样深度 | 0.2m |
| 监测因子 | 监测结果 | 标准限值 | 是否达标 |
| pH值(无量纲) | 7.14 | — | — |
| 铜（mg/kg） | 26 | 18000 | 达标 |
| 铅（mg/kg） | 15 | 800 | 达标 |
| 砷（mg/kg） | 2.67 | 60 | 达标 |
| 汞（mg/kg） | 0.03 | 38 | 达标 |
| 镉（mg/kg） | 0.48 | 65 | 达标 |
| 镍（mg/kg） | 19 | 900 | 达标 |
| 六价铬（mg/kg） | 未检出 | 5.7 | 达标 |
| 丙烯腈（mg/kg） | 未检出 | — | — |
| 丙烯酸（mg/kg） | 未检出 | — | — |

表4.3-19（7）                   土壤检测结果

| 监测点位 | NB1-2 |
| --- | --- |
| 采样深度 | 0.2m |
| 监测因子 | 监测结果 | 标准限值 | 是否达标 |
| pH值(无量纲) | 6.96 | — | — |
| 铜（mg/kg） | 28 | 18000 | 达标 |
| 铅（mg/kg） | 17 | 800 | 达标 |
| 砷（mg/kg） | 2.38 | 60 | 达标 |
| 汞（mg/kg） | 0.04 | 38 | 达标 |
| 镉（mg/kg） | 0.51 | 65 | 达标 |
| 镍（mg/kg） | 18 | 900 | 达标 |
| 六价铬（mg/kg） | 未检出 | 5.7 | 达标 |
| 丙烯腈（mg/kg） | 未检出 | — | — |
| 丙烯酸（mg/kg） | 未检出 | — | — |
| 氯甲烷（mg/kg） | 2.1 | 37 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烷（mg/kg） | 未检出 | 9 | 达标 |
| 1,2-二氯乙烷（mg/kg） | 未检出 | 5 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烯（mg/kg） | 未检出 | 66 | 达标 |
| 顺-1,2-二氯乙烯（mg/kg） | 未检出 | 596 | 达标 |
| 反-1,2-二氯乙烯（mg/kg） | 未检出 | 54 | 达标 |
| 二氯甲烷（mg/kg） | 12 | 616 | 达标 |
| 1,2-二氯丙烷（mg/kg） | 未检出 | 5 | 达标 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷（mg/kg） | 未检出 | 10 | 达标 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷（mg/kg） | 未检出 | 6.8 | 达标 |
| 四氯乙烯（mg/kg） | 未检出 | 53 | 达标 |
| 1,1,1-三氯乙烷（mg/kg） | 未检出 | 840 | 达标 |
| 1,1,2-三氯乙烷（mg/kg） | 未检出 | 208 | 达标 |
| 三氯乙烯（mg/kg） | 未检出 | 208 | 达标 |
| 1,2,3-三氯丙烷（mg/kg） | 未检出 | 0.5 | 达标 |
| 氯乙烯（mg/kg） | 未检出 | 0.43 | 达标 |
| 苯（mg/kg） | 未检出 | 4 | 达标 |
| 氯苯（mg/kg） | 未检出 | 270 | 达标 |
| 1,2-二氯苯（mg/kg） | 未检出 | 560 | 达标 |
| 1,4-二氯苯（mg/kg） | 未检出 | 20 | 达标 |
| 乙苯（mg/kg） | 未检出 | 28 | 达标 |
| 苯乙烯（mg/kg） | 未检出 | 1290 | 达标 |
| 甲苯（mg/kg） | 未检出 | 1200 | 达标 |
| 间-二甲苯+对-二甲苯+邻二甲苯（mg/kg） | 未检出 | 1210 | 达标 |
| 硝基苯（mg/kg） | 未检出 | 76 | 达标 |
| 苯胺（mg/kg） | 未检出 | 260 | 达标 |
| 2-氯酚（mg/kg） | 未检出 | 2256 | 达标 |
| 苯并[a]蒽（mg/kg） | 未检出 | 15 | 达标 |
| 苯并[a]芘（mg/kg） | 未检出 | 1.5 | 达标 |
| 苯并[b]荧蒽（mg/kg） | 未检出 | 15 | 达标 |
| 苯并[k]荧蒽（mg/kg） | 未检出 | 151 | 达标 |
| 䓛（mg/kg） | 未检出 | 1293 | 达标 |
| 二苯并[a,h]蒽（mg/kg） | 未检出 | 1.5 | 达标 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘（mg/kg） | 未检出 | 15 | 达标 |
| 萘（mg/kg） | 未检出 | 70 | 达标 |
| 石油烃（mg/kg） | 未检出 | 4500 | 达标 |

表4.3-19（8）                   土壤检测结果

| 监测点位 | WB1 |
| --- | --- |
| 采样深度 | 0.2m |
| 监测因子 | 监测结果 | 标准限值 | 是否达标 |
| pH值(无量纲) | 7.18 | — | — |
| 铜（mg/kg） | 24 | 18000 | 达标 |
| 铅（mg/kg） | 19 | 800 | 达标 |
| 砷（mg/kg） | 2.66 | 60 | 达标 |
| 汞（mg/kg） | 0.03 | 38 | 达标 |
| 镉（mg/kg） | 0.139 | 65 | 达标 |
| 镍（mg/kg） | 15 | 900 | 达标 |
| 六价铬（mg/kg） | 未检出 | 5.7 | 达标 |
| 丙烯腈（mg/kg） | 未检出 | — | — |
| 丙烯酸（mg/kg） | 未检出 | — | — |

表4.3-19（9）                  土壤检测结果

| 监测点位 | WB2 |
| --- | --- |
| 采样深度 | 0.2m |
| 监测因子 | 监测结果 | 标准限值 | 是否达标 |
| pH值(无量纲) | 7.12 | — | — |
| 铜（mg/kg） | 22 | 100 | 达标 |
| 铅（mg/kg） | 13 | 120 | 达标 |
| 砷（mg/kg） | 2.48 | 30 | 达标 |
| 汞（mg/kg） | 0.04 | 2.4 | 达标 |
| 镉（mg/kg） | 0.142 | 0.3 | 达标 |
| 镍（mg/kg） | 18 | 100 | 达标 |
| 六价铬（mg/kg） | 未检出 | 5.7 | 达标 |
| 丙烯腈（mg/kg） | 未检出 | — | — |
| 丙烯酸（mg/kg） | 未检出 | — | — |
| 锌（mg/kg） | 42 | 250 | 达标 |
| 铬（mg/kg） | 26 | 200 | 达标 |

表4.3-19（10）                 土壤检测结果

| 监测点位 | WB3 |
| --- | --- |
| 采样深度 | 0.2m |
| 监测因子 | 监测结果 | 标准限值 | 是否达标 |
| pH值(无量纲) | 7.11 | — | — |
| 铜（mg/kg） | 21 | 18000 | 达标 |
| 铅（mg/kg） | 15 | 800 | 达标 |
| 砷（mg/kg） | 2.70 | 60 | 达标 |
| 汞（mg/kg） | 0.04 | 38 | 达标 |
| 镉（mg/kg） | 0.145 | 65 | 达标 |
| 镍（mg/kg） | 19 | 900 | 达标 |
| 六价铬（mg/kg） | 未检出 | 5.7 | 达标 |
| 丙烯腈（mg/kg） | 未检出 | — | — |
| 丙烯酸（mg/kg） | 未检出 | — | — |

表4.3-19（11）                  土壤检测结果

| 监测点位 | WB4 |
| --- | --- |
| 采样深度 | 0.2m |
| 监测因子 | 监测结果 | 标准限值 | 是否达标 |
| pH值(无量纲) | 7.13 | — | — |
| 铜（mg/kg） | 18 | 18000 | 达标 |
| 铅（mg/kg） | 16 | 800 | 达标 |
| 砷（mg/kg） | 2.52 | 60 | 达标 |
| 汞（mg/kg） | 0.05 | 38 | 达标 |
| 镉（mg/kg） | 0.144 | 65 | 达标 |
| 镍（mg/kg） | 17 | 900 | 达标 |
| 六价铬（mg/kg） | 未检出 | 5.7 | 达标 |
| 丙烯腈（mg/kg） | 未检出 | — | — |
| 丙烯酸（mg/kg） | 未检出 | — | — |

由以上评价结果可知，项目建设场地及周边建设用地土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB3660-2018）中第二类建设用地土壤污染风险筛选值标准；周边农用地各项监测因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中农用地土壤污染风险筛选值标准。

## 4.4 区域污染源调查

本项目位于驻马店市产业集聚区，根据调查，目前集聚区已入驻重点企业有34家，目前区域内重点排污企业主要废气、废水排放情况统计详见表4.4-1。

表4.4-1       区域现有重点污染源排污情况一览表    单位：t/a

| 序号 | 企业名称 | 总投资 （万元） | 占地面积 （m2） | 主要污染物及年排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 废水量（万t/a） | COD （t/a） | NH3-N （t/a） | 废气 （万/m3） | SO2 （t/a） | 烟尘 （t/a） | NOx （t/a） |
| 1 | 昊华骏化集团有限公司 | / | / | 235.9 | 31.7 | 2.7 | / | 124 | / | / |
| 2 | 河南骏化发展股份有限公司 | / | / | 20.92 | 102.3 | 23.074 | / | 47.99 | / | 142.18 |
| 3 | 河南顺达化工科技有限公司 | 122308.46 | 453356 | 12.80 | 12.96 | 0.52 | / | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 河南骏化化肥有限公司 | 65000 | 80000 | 1.38 | 0.7 | 0.07 | / | 1.6 | 18.91 | 29.8 |
| 5 | 河南中宏清洁能源股份有限公司 | 45609 | 33300 | 0.3155 | 0.1577 | 0.157 | / | / | / | 0.62 |
| 6 | 天方药业股份有限公司 | 27980 | 397965 | 44.5 | 22.25 | 2.28 | / | / | / | / |
| 7 | 驻马店天方生物工程有限公司 | 95000 | 168000 | 138.6 | 69.3 | 6.93 | 23760 | / | 9.3 | / |
| 8 | 河南后裔制药有限公司 | 85556 | 266640 | 37.7 | 55 | 5.3 | 7.03 | 0.2 | 3 | 13 |
| 9 | 河南晶玉玻璃制品有限公司年产12亿只易折曲颈安瓶项目 | 2000 | 28000 | 0.1612 | 0.3224 | / | 620.5 | / | / | 0.58 |
| 10 | 驻马店市中塑实业有限公司年产4000吨医药食品复合包装材料项目 | 3800 | 40000 | 0.144 | 0.288 | / | / | / | / | / |
| 11 | 驻马店市中多铝业有限公司年产6万吨特殊工业铝型材项目 | 3200 | 90671 | 0.6912 | 1.13 | 0.109 | / | / | / | / |
| 12 | 驻马店顶津年产2800万箱康师傅矿物质水项目 | 2793 | 73337 | 15.76 | 0.18 | 0.017 | / | / | / | / |
| 13 | 河南苏源管业有限公司钢丝网骨架PE复合管生产项目 | 20000 | 346684 | 0.1168 | 0.19 | 0.012 | / | / | 0.09 | / |
| 14 | 驻马店邦业水务（集团）有限公司日供6万吨中水厂项目 | 7975 | 26668 | 59.5 | 119 | / | / | / | / | / |
| 15 | 驻马店市百瑞特照明年产11万吨LED玻管和6亿只节能灯玻壳建设项目 | 36157 | 50000 | 4.4154 | 3.168 | 0.30 | 112336.28 | / | 30.25 | 39.29 |
| 16 | 河南豫邮金大地科技服务有限公司年产40万吨新型专用肥料生产项目 | 50366 | 89000 | 0.6912 | 1.935 | 0.138 | / | 0.159 | 17.805 | 4.96 |
| 17 | 河南尚品食品有限公司年产5万吨肉制品深加工项目 | 40000 | 68670 | 60.483 | 48.4 | 6.05 | / | / | / | / |
| 18 | 河南蓝天集团有限公司中原甲醇厂年产30万吨甲醇工程 | 76000 | 80004 | 46.5 | 18.3 | / | / | 1.4 | / | / |
| 19 | 河南驻马店中原燃气电厂项目 | 248501 | 66670 | 78.75 | 47.3 | 0.236 | 1224216 | 18.47 | / | 616 |
| 20 | 河南海川电子玻璃有限公司超薄电子玻璃生产项目 | 300000 | 25200 | 2.358 | 3.5 | 0.34 | 115630.48 | 32.2 | 34.2 | 65 |
| 21 | 驻马店杭氧气体有限公司40000Nm3/h空分气体生产项目 | 158 | 16000 | 0.02993 | 0.0124 | 0.0032 | / | / | / | / |
| 22 | 驻马店辉耀门业有限公司年产20万樘金属门项目 | 1000 | 60000 | 0.0649 | 0.225 | / | / | / | 0.376 | / |
| 23 | 驻马店公共保税中心项目 | 100000 | 600000 | 5.95 | 2.98 | 0.2976 | / | / | / | / |
| 24 | 驻马店市暖亿家科技有限公司年产19万立方米EPS聚苯板项目 | 26000 | 66670 | 0.096 | 0.048 | 0.0048 | 3840 | / | / | / |
| 25 | 河南大尚实业有限公司硅胶制品生产线项目 | 30000 | 43335 | 0.48 | 0.288 | 0.024 | / | / | 0.066 | / |
| 26 | 驻马店市口味坊食品有限公司年产1万吨口味坊食品项目 | 12000 | 16600 | 7.905 | 15.8 | 0.9 | / | / | / | / |
| 27 | 驻马店聚源精密铸造股份有限公司化工机械生产线项目 | 8000 | 33330 | 1.5 | 0.75 | 0.075 | / | / | / | / |
| 28 | 驻马店市鑫金鑫节能保温新型建材有限公司年产4万吨岩棉制品项目 | 2660 | 65273 | 2.0 | 1.0 | 0.1 | / | / | / | / |
| 29 | 驻马店市华中正大有限公司年产30000吨饲料级金霉素、600吨硫酸新霉素项目 | 38000 | 2000 | 48.5 | 24.25 | 0.25 | / | / | / | / |
| 30 | 河南福和物流发展有限公司驻马店国际物流公路港项目 | 40000 | 198276.3 | 7.94 | 3.97 | 0.40 | / | / | / | / |
| 31 | 河南弘康环保科技有限公司MBR中空纤维生物膜、脱硫脱硝催化剂项目 | / | / | 30.7371 | 9.3593 | 0.0345 | / | / | / | / |
| 32 | 河南若德橡胶科技有限公司高科技液压橡胶软管生产线及配套总成项目 | / | / | 0.68 | 0.34 | 0.03 | / | / | / | / |
| 33 | 河南弘康光能科技有限公司拟投资年产3000台/套高低压智能配电柜（箱）、1.3GW光伏逆变器及100MW液流储能电池项目 | 23000 | 666000 | 2.64 | 0.66 | 0.05 | / | / | 0.0057 | / |
| 34 | 河南顺达新能源科技有限公司50万吨/年醋酸联产25万吨/年醋酸乙酯项目 | 59214.46 | 3787 | 12.80 | 12.96 | 0.52 | / | 0 | 0 | 0 |
|  | 合计 | / | / | 883.01 | 610.72 | 50.92 | 1480410.29 | 226.02 | 114.00 | 911.43 |

# 第五章 环境影响预测与评价

## 5.1施工期环境影响预测与评价

本项目施工期预计为6个月。项目区内设施工营地，施工期主要污染是施工场地扬尘、施工机械及运输车辆尾气、施工人员生活污水和施工废水、施工机械噪声、建筑垃圾、施工弃土等，但其对环境的不利影响是短暂的，将随着施工期的结束而消失。

### 5.1.1 施工期废气影响分析

项目施工期的大气污染源主要包括施工过程中的施工扬尘、少量焊接废气、施工机械和车辆排放的废气。其中最主要的影响来自于施工现场的施工扬尘。

项目施工期间，施工扬尘主要来自于以下几个方面：

1、土方的挖掘、堆放、清运、土方回填和场地平整等过程产生的扬尘；

2、土地平整及土方挖掘期间，施工区地面裸露，几乎到处都是扬尘源。在有风天气时会产生扬尘，而且可能会影响到运输路线两旁的敏感点；

3、渣土车在运输过程中，由于高速行驶及路面颠簸，会造成渣土撒落，造成二次扬尘；

根据同类项目建设经验及监测结果，施工期产生的粉尘会在近距离内形成局部污染。一般情况下，运输道路在正常气象条件下产生的扬尘所影响的范围在100m以内，物料露天堆放和搅拌作业扬尘影响范围在50～150m。运输车辆往来造成的地面扬尘、沙石料的装卸扬尘，其污染程度主要取决于风力因素。运输车辆行驶产生的扬尘，约占施工扬尘总量的60%，其扬尘量与道路路面及车辆行驶速度有关，随风速的增加，扬尘造成的污染程度和范围也将随之增强和扩大。

#### 5.1.1.1 施工扬尘防治措施

减轻建设期扬尘对环境的影响，评价要求建设单位采取以下措施：

- 所有施工现场必须做到“10个百分百”：即“现场管理达标100%、施工工地湿法作业100%、施工工地道路硬化100%、渣土物料覆盖100%、施工工地出入车辆冲洗100%、现场监控安装100%、物料运输密闭100%、施工工地使用非道路移动机械、车辆管理100%达标、施工工地建筑立面封闭100%、违规及时按日处罚率100%”。具体措施为：本项目在施工场地四周设置不低于2m高的围挡；易产生扬尘的施工材料加盖抑尘网；表土及时运至表土堆场，并用抑尘网全覆盖；本项目配备雾炮车在采场基建剥离前及剥离过程中对工作面进行喷雾洒水保证100%湿法作业；运输车辆均设置车辆冲洗装置对进出车辆进行清洗，冲洗废水沉淀后回用不外排；场外运输道路全部硬化(沥青路面)，配备辆洒水车（定期对运输道路进行洒水降尘；运输物料的车辆不得超载，加盖帆布篷，符合“10个百分百”要求。

（2）施工围挡

施工围挡主要是阻挡一部分施工扬尘扩散到施工区外而影响周围环境，阻挡扬尘飘移，当风力不大时还可起阻风作用，减少自然起尘量。类比北京市市政施工过程工地周边地面降尘量采样测量结果，较好的围档可使工地周边地区降尘量减少约 80%。围挡应具有一定高度，一般大于2m，围挡档板之间以及档板与地面之间应密封，根据本工程实际，工程建设前可先建厂区围墙，围墙在施工期可作防污挡尘隔声作用，建成后可作为厂区围墙继续使用。

（3）洒水抑尘

有关调查显示，施工工地的扬尘主要由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%。并与道路路面及车辆行驶速度有关，一般情况下，施工场地和施工道路在自然 风的作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70％左右，根据施工场地洒水抑尘的试验结果，结果显示每天洒水4～5次，可有效地将扬尘污染距离缩小到20～50m范围。

施工期洒水抑尘效果见下表。

表5.1-1                      施工期洒水抑尘效果

| 距离（m） | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP平均浓度 （mg/m3） | 不洒水 | 10.5 | 3.2 | 1.4 | 0.85 |
|  | 洒水 | 2.0 | 1.4 | 0.65 | 0.60 |

#### 5.1.1.2 其它废气防治措施

由于本项目建设规模不大，施工人员数量有限。因此，应尽量避免在施工现场设置施工工地食堂，避免燃料废气中污染物的排放。对于施工过程中使用的各种机械设备以及运输车辆，应加强检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的设备和车辆。尽可能使用气动和电动的设备、机械，或使用优质燃油，以减少机械和车辆有害气体排放。

### 5.1.2 施工期废水影响分析

5.1.2.1 水污染源

施工期的水污染源主要包括施工人员产生的生活废水以及施工过程中产生的生产废水。

（1）生活污水

项目计划土建施工期4个月。施工人员产生的生活废水主要包括施工人员的生活污水，以及施工过程中产生的少量施工废水。

由于施工现场人员数量受到施工内容、施工季节、施工机械等多种因素影响，变化较大。根据类比分析，高峰期施工人员总数可达25人，施工人员用水量按120L/d•人，则施工期生活用水量为3m3/d；生活污水排放量按用水量的80%计，则施工期生活污水产生量约为2.4m3/d。废水中主要污染物及浓度为COD：300mg/L、BOD5：150mg/L、氨氮：30mg/L、SS：200mg/L。

（2）施工废水

施工废水主要包括：施工机械跑、冒、滴、漏的污油及露天机械被雨水等冲刷后产生油污染，混凝土养护用水、路面洒水以及施工材料的雨水冲刷废水等等。这些废水中主要污染物为SS和石油类。施工废水的排放特点是间歇式排放，废水量不稳定。施工中往往用水量无节制、废水排放量大，若不采取措施，将会在施工现场随意流淌， 对周围水环境造成一定影响。

5.1.2.2 水污染防治措施

施工期的施工人员部分为周边居民，可不在施工现场居住，其他需要居住的人员应尽量集中，厂区内产生的生活废水经旱厕收集后用于周边农田肥田。

施工期砂石料加工与冲洗、混凝土浇灌、养护层装修与冲洗等都产生大量废水，会造成一些基坑积水，污染水环境。

①砂石料产生的废水

据一般砂石料加工系统冲洗废水监测，其废水量约为加工砂石方量的3倍，其砂石料废水的主要污染物为悬浮物。悬浮物的浓度与砂石含泥量有关，其冲洗废水SS通常较高。经沉淀池初步沉淀后再利用。沉淀泥浆用于填垫低洼地，对水环境影响较小。

②混凝土的养护废水

其产生的废水主要是pH值高，一般加草袋、塑料布覆盖。养护水不会形成大量地面径流进入地表水体，对区域环境影响较小。

③施工机械设备冲洗水和施工车辆冲洗

施工机械设备冲洗废水主要污染物为悬浮物，引入沉淀池进行沉淀处理，施工车辆冲洗废水主要污染物为石油类，应建隔油池，防止含油废水和泥砂外排对周围地表水体造成影响。

对于施工中的冲洗废水，要求加强施工现场管理，杜绝人为浪费的同时，在低洼地设置临时废水沉淀池一座，收集施工中所排放的各类废水，在沉淀一定时间后，作为施工用水的回用水，这样既节约了水资源，又减轻了对周围环境的污染。

因此，上述施工期产生的不同种类的废水经采取相应污染防治措施后，可以确保施工期废水不会直接排入地表水体，减轻对区域地表水体的影响。

### 5.1.3 施工期噪声影响分析

5.1.3.1 施工期主要噪声源

施工过程中使用施工机械设备，如打桩机、挖掘机、推土机、混凝土搅拌机，以及各种车辆等等，都是噪声的产生源。根据有关资料，主要施工机械产生的噪声源强见表5.1-2。

表5.1-2                   主要施工机械的噪声源强

| 施工阶段 | 主要噪声源 | 距离源强5m处噪声dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 土石方 | 推土机 | 90 |
|  | 挖掘机 | 105 |
|  | 载重机 | 90 |
|  | 翻斗车 | 90 |
|  | 压路机 | 85 |
| 打桩 | 打桩机 | 110 |
| 结构 | 混凝振捣机 | 100 |
|  | 混凝土搅拌机 | 90 |
|  | 电锯 | 100 |
|  | 电焊机 | 90 |
| 装修 | 电钻 | 100 |
|  | 切割机 | 90 |
|  | 吊车 | 95 |
|  | 升降机 | 78 |

5.1.3.2施工期噪声影响分析

施工期的设备噪声的衰减，选用无指向性点源几何发散衰减模式：

L(r)=L(r0)-20lg(r/r0)

式中：L(r0)、L(r)分别为距声源 r0、r 处的等效A声级，dB(A)；

r0、r分别为接受点距声源的距离，m。

由上式可得，噪声随距离的衰减量ΔL：

DΔL=L(r0)-L(r)=20lg(r/r0)

由上式计算出噪声随距离的衰减量，见表5.1-3：

表5.1-3                  噪声随距离的衰减量

| 距离（m） | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔLdB(A) | 20.0 | 34.0 | 40.0 | 43.5 | 46.0 | 48.0 | 49.5 |

各种施工设备噪声随距离的衰减结果见表5.1-4：

表5.1-4               各施工设备噪声随距离衰减结果

| 施工阶段 | 施工机械 | 距机械r（m）处声压级（dB） | 建筑施工场界噪声 限值（dB） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 昼间 | 夜间 |
| 土石方 | 推土机 | 90 | 56 | 50 | 46.5 | 44 | 42 | 70 | 55 |
|  | 挖掘机 | 100 | 66 | 60 | 60 | 54 | 52 |  |  |
|  | 载重机 | 90 | 56 | 50 | 46.5 | 44 | 42 |  |  |
|  | 翻斗车 | 90 | 56 | 50 | 46.5 | 44 | 42 |  |  |
|  | 压路机 | 85 | 51 | 45 | 41.5 | 39 | 37 |  |  |
| 打桩 | 打桩机 | 110 | 76 | 70 | 66.5 | 64 | 62 | 85（瞬 时） | 禁止施工 |
| 结构 | 混凝振捣机 | 100 | 66 | 60 | 56.5 | 54 | 52 | 70 | 55 |
|  | 混凝土搅拌机 | 90 | 56 | 50 | 46.5 | 44 | 42 |  |  |
|  | 电锯 | 100 | 66 | 60 | 60 | 54 | 52 |  |  |
|  | 电焊机 | 90 | 56 | 50 | 46.5 | 44 | 42 |  |  |
| 装修 | 电钻 | 100 | 66 | 60 | 56.5 | 54 | 52 | 70 | 55 |
|  | 切割机 | 90 | 56 | 50 | 46.5 | 44 | 42 |  |  |
|  | 吊车 | 95 | 61 | 55 | 51.5 | 49 | 47 |  |  |
|  | 升降机 | 78 | 44 | 38 | 34.5 | 32 | 30 |  |  |

由上表可知，白天，各施工机械在100m左右的范围，即能满足《建筑施工场界噪声限值》的要求；夜间，各施工机械在250m左右的范围，才能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》的要求。

5.1.3.3 施工噪声防治措施

为降低施工噪声对周边居民的影响，项目建设和施工单位采取以下噪声防治措施，以最大限度地减少对环境的影响。

1、合理安排施工时间

首先，制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工。除此之外，高噪声施工时间尽量安排在白天，减少夜间施工量。如噪声源强大的作业可放在昼间（06：00-22：00）或对各种施工机械作业时间加以适当调整。

2、合理布局施工现场

将高噪声机械设备布置在远离噪声敏感目标的位置，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。

3、降低设备声级

设备选型上尽量采用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，振捣器采用高频振捣器等；固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可通过排气管消音器、加弹性垫，包覆和隔声罩等办法降低噪声；对动力机械设备进行定期维修、养护；闲置不用的设备应立即关闭。

4、降低车辆交通噪声

运输车辆尽量避免从村庄等敏感目标穿过，如果必须通过村庄等敏感目标，应安排在白天进行，避免夜间扰民。运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。

对施工场地噪声除采取以上减噪措施外，还应与周围单位、居民建立良好的社区关系，征得群众对项目建设的理解；如需进行夜间施工作业，需征得当地环保部门的同意，并告知周围居民，取得当地居民的谅解和支持。

### 5.1.4 施工期固废影响分析

5.1.4.1 施工期固废来源

施工期固体废物主要包括施工人员的生活垃圾以及施工过程中产生的施工废物。

①生活垃圾：施工人员高峰期约25人，人均生活垃圾的产生量按1kg/d计算，则施工现场的生活垃圾产生量大约为25kg/d。

②施工废物：施工渣土和建筑垃圾主要包括挖掘的土石方、废建材（如砂石、混凝土、木材、废砖等）以及设备安装过程中产生的废包装材料等，基本无毒性，有害程度较低，为一般废物，但处置不当，也会产生二次污染和水土流失等不良后果。

施工期间产生的生活垃圾如不及时处理，在气温适宜的条件下则会滋生蚊虫、产生恶臭并传播疾病，对周围环境产生不利影响；施工废物如不及时处理，不仅影响景观，而且在遇大风干燥天气时，将产生扬尘。

5.1.4.2 固废处置措施

为防止施工期固体废物对环境造成不利影响，应采取如下措施：

①建筑固体废物分类堆放，回收部分和不可回收部分分开，无机垃圾与有机垃圾分开，及时清运。

②对于施工垃圾、维修垃圾，要求进行分类收集处理，其中可利用的物料（如纸质、木质、金属性和玻璃质的垃圾等）可由废品收购站回收；对不能利用的，应按要求运送到指定地点。

③施工人员产生的生活垃圾，应采取定点收集的方式。在施工营地设置垃圾桶，按时清运；施工场地内，也应设置一些分散的垃圾收集装置，并派专人定时打扫清理。施工场地的生活垃圾交由环卫部门统一进行处理。

④施工开挖的表层土应单独存放，并采取相应的防护措施，防止雨水冲刷，以备施工结束后绿化和复垦用。

⑤工程建设中尽量做到挖填平衡，施工过程中应边开挖、边回填、边碾压、边采取护坡措施；尽量缩短施工工期，减少疏松地面的裸露时间，合理安排施工时间，尽量避开雨季和汛期。

## 5.2营运期大气环境影响预测与评价

### 5.2.1 评价工作等级及范围确定

#### 5.2.1.1 预测因子

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，“预测因子根据评价因子而定，选取有环境质量标准的评价因子作为预测因子”。结合项目的大气主要污染物产排情况及其环境影响程度，选取PM10、SO2、苯乙烯、TVOC、硫酸、NH3、H2S作为此次环境空气影响预测的评价因子。

#### 5.2.1.2 评价标准

本次评价具体执行标准见表5.2-1。

表5.2-1                 项目大气预测评价标准

| 评价因子 | 平均时段 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年平均 | 70μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 |
|  | 24小时平均 | 150μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 |
|  | 1小时平均 | 450μg/m3 | 依据HJ2.2-2018折算 |
| SO2 | 年平均 | 60μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 |
|  | 24小时平均 | 150μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 |
|  | 1小时平均 | 500μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 |
| 苯乙烯 | 1h平均 | 10μg/m3 | HJ2.2-2018附录D |
| TVOC | 8h平均 | 600μg/m3 | HJ2.2-2018附录D |
|  | 1h平均 | 1200μg/m3 | 依据HJ2.2-2018折算 |
| 硫酸 | 日平均 | 100μg/m3 | HJ2.2-2018附录D |
|  | 1h平均 | 300μg/m3 | HJ2.2-2018附录D |
| NH3 | 1h平均 | 200μg/m3 | HJ2.2-2018附录D |
| H2S | 1h平均 | 10μg/m3 |  |

#### 5.2.1.3 评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定的评价工作级别的划分原则和方法，选择推荐模式中的估算模式对项目的大气环境评价工作进行分级。评价选取PM10、SO2、苯乙烯、TVOC、硫酸、NH3、H2S共7种污染物，分别计算各污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），选取各污染源分别计算最大地面浓度占标率，计算公式如下：

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

评级工作等级分级判据见表5.2-2。

表5.2-2                   评价工作分级判据

| 评价工作等级 | 评价工作等级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≧10% |
| 二级 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级 | Pmax<1% |

估算模式所用参数见表5.2-3。

表5.2-3                    估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数(城市人口数) | 10万 |
| 最高环境温度 | 42.2 °C |
| 最低环境温度 | -18.1 °C |
| 土地利用类型 | 城市 |
| 区域湿度条件 | 2 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 海岸线方向/o | / |

以厂区中心点为本地坐标（0,0）点，东西向为X轴，南北向为Y轴。

主要废气污染源排放参数见表5.2-4：

表5.2-4               主要废气污染源参数一览表（点源）

| 污染源 | 污染物 | 排放速率kg/h | 排气筒参数 | 风量m3/h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X坐标 | Y坐标 | 高度m | 内径m |  |
| 1#排气筒 | 非甲烷总烃 | 0.124 | 70 | 11 | 20 | 0.8 | 20000 |
|  | 苯乙烯 | 0.003 |  |  |  |  |  |
| 2#排气筒 | 粉尘 | 0.004 | 21 | 11 | 20 | 0.3 | 3000 |
| 3#排气筒 | 粉尘 | 0.050 | -20 | -12 | 20 | 0.4 | 6000 |
| 4#排气筒 | 硫酸雾 | 0.059 | -72 | -12 | 20 | 0.7 | 15000 |
|  | SO2 | 0.111 |  |  |  |  |  |
| 5#排气筒 | 硫酸雾 | 0.001 | -84 | -34 | 20 | 0.4 | 5000 |
| 6#排气筒 | NH3 | 0.00068 | -80 | 11 | 20 | 0.3 | 3000 |
|  | H2S | 0.00003 |  |  |  |  |  |

非正常工况下，各废气处理设施处理效率为0的情况，各污染源排放参数详见表5.2-5。

表5.2-5          非正常工况下主要废气污染源参数一览表（点源）

| 污染源 | 污染物 | 排放速率kg/h | 排气筒参数 | 风量m3/h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X坐标 | Y坐标 | 高度m | 内径m |  |
| 1#排气筒 | 非甲烷总烃 | 2.478 | 70 | 11 | 20 | 0.8 | 20000 |
|  | 苯乙烯 | 0.059 |  |  |  |  |  |
| 2#排气筒 | 粉尘 | 0.025 | 21 | 11 | 20 | 0.3 | 3000 |
| 3#排气筒 | 粉尘 | 1.019 | -20 | -12 | 20 | 0.4 | 6000 |
| 4#排气筒 | 硫酸雾 | 1.175 | -72 | -12 | 20 | 0.7 | 15000 |
|  | SO2 | 2.222 |  |  |  |  |  |
| 5#排气筒 | 硫酸雾 | 0.019 | -84 | -34 | 20 | 0.4 | 5000 |
| 6#排气筒 | NH3 | 0.003 | -80 | 11 | 20 | 0.3 | 3000 |
|  | H2S | 0.0001 |  |  |  |  |  |

采用估算模式计算污染源最大落地浓度及其出现距离，预测结果见表5.2-6。

表5.2-6              点源估算模式计算参数及结果一览表

| 污染源 | 污染物 | 离源距离（m） | 最大质量浓度（μg/m3） | 占标率P(%) | 占标率10%的最远距离D10%（m） | 评价 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#排气筒 | 苯乙烯 | 100 | 0.0545 | 0.54 | — | 三级 |
|  | TVOC | 100 | 2.2513 | 0.19 | — | 三级 |
| 2#排气筒 | PM10 | 153 | 0.0251 | 0.01 | — | 三级 |
| 3#排气筒 | PM10 | 153 | 6.2714 | 1.39 | — | 二级 |
| 4排气筒 | 硫酸 | 153 | 10.7849 | 3.59 | — | 二级 |
|  | SO2 | 153 | 13.9200 | 2.78 | — | 二级 |
| 5#排气筒 | 硫酸 | 153 | 0.1254 | 0.04 | — | 三级 |
| 6#排气筒 | NH3 | 153 | 0.0853 | 0.04 | — | 三级 |
|  | H2S | 153 | 0.0038 | 0.04 | — | 三级 |

主要废气污染源面源排放参数见表5.2-7：

表5.2-7                     面源排放参数清单

| 污染源 | 污染物 | 排放量kg/h | 中心点 X坐标 | 中心点 Y坐标 | 长度m | 宽度m | 高度m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丙烯酸乳液生产车间 | 苯乙烯 | 0.0037 | 45 | -12 | 68.84 | 46 | 9 |
|  | TVOC | 0.1618 |  |  |  |  |  |
|  | 粉尘 | 0.003 |  |  |  |  |  |
| 分散红车间 | TVOC | 0.0069 | -45 | -30 | 71.68 | 26 | 9 |
|  | 粉尘 | 0.002 |  |  |  |  |  |

采用估算模式计算各面源污染源最大落地浓度及其出现距离，预测结果见表5.2-8。

表5.2-8              面源估算模式计算参数及结果一览表

| 污染源 | 污染物 | 离源距离（m） | 最大质量浓度（μg/m3） | 占标率P(%) | 占标率10%的最远距离D10%（m） | 评价 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丙烯酸乳液生产车间 | 苯乙烯 | 78 | 2.4052 | 24.05 | 247 | 一级 |
|  | TVOC | 78 | 105.1808 | 8.77 | — | 二级 |
|  | 粉尘 | 78 | 1.9502 | 0.43 | — | 三级 |
| 分散红车间 | TVOC | 50 | 7.0109 | 0.58 | — | 三级 |
|  | 粉尘 | 50 | 1.5241 | 0.34 | — | 三级 |

由表5.2-6及表5.2-8可知，取各污染源的最高占标率。在面源中苯乙烯的占标率为24.05%，应为一级评价。根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则-大气环境》中“对于电力、钢铁、水泥、石化、化工、平板玻璃、有色等高耗能行业的多源项目或以使用高污染燃料为主的多源项目，并且编制环境影响报告书的项目评价等级提高一级”的要求，本项目属于化工项目，因此本项目大气环境影响评价等级提高一级，为一级。

因此，根据评价等级判定标准，确定本次环境空气评价等级为一级。

#### 5.2.1.4 预测范围

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，一级评价项目根据建设项目排放污染物的最远影响距离（D10%）确定大气环境影响评价范围。即以项目厂址为中心区域，自厂界外延D10%的矩形区域作为大气环境影响评价范围。当D10%超过25km时，确定评价范围为边长50km的矩形区域；当D10%小于2.5km时，评价范围边长取5km。

因此本项目评价评价范围为边长5km的矩形区域，区域面积25km2，评价范围内主要环境敏感点坐标见表5.2-9。

表5.2-9                    主要敏感点坐标

| 名称 | 坐标/m | 保护对象 | 环境功能区 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 东陈庄 | -2 | 906 | 居民点 | GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准 |
| 老张庄 | -95 | 1855 | 居民点 |  |
| 九里庄 | 560 | 646 | 居民点 |  |
| 柳堰庙村 | 611 | 1494 | 居民点 |  |
| 阎庄 | 1089 | 2216 | 居民点 |  |
| 张土桥 | 1542 | 1897 | 居民点 |  |
| 西刘庄 | 2096 | 1670 | 居民点 |  |
| 傅庄 | 2331 | 1922 | 居民点 |  |
| 孔庄 | 1509 | 319 | 居民点 |  |
| 王坡村 | 1475 | -261 | 居民点 |  |
| 后赵庄 | 1257 | -1024 | 居民点 |  |
| 曹庄 | 2323 | -1570 | 居民点 |  |
| 白庄 | 2038 | -2107 | 居民点 |  |
| 庄户 | -1085 | -2191 | 居民点 |  |
| 东刘楼 | -2025 | -2225 | 居民点 |  |
| 驻马店市第十五小学 | -2244 | -1637 | 学校 |  |
| 周湾村 | -2093 | -798 | 居民点 |  |
| 驻马店市十四中学 | -875 | 512 | 学校 |  |
| 东张庄村 | -817 | 805 | 居民点 |  |
| 驻马店肿瘤医院 | -1480 | 688 | 医院 |  |
| 闫庄 | -1329 | 990 | 居民点 |  |
| 付庄村 | -2336 | 940 | 居民点 |  |
| 小刘庄村 | -2378 | 1871 | 居民点 |  |
| 润博景园小区 | -2101 | 2023 | 居民点 |  |
| 凯腾花园小区 | -2160 | 2216 | 居民点 |  |
| 驻马店市第二人民医院 | -1757 | 2199 | 医院 |  |
| 路庄村 | -1236 | 2006 | 居民点 |  |

### 5.2.2 污染气象特征

#### 5.2.2.1 资料来源

本项目地面气象资料来自驻马店市气象局气象观测站（编号57290）2018年观测结果。建设项目位于驻马店市产业集聚区，厂区中心位置坐标为北纬32.968140°，东经114.083823°，气象观测站具体位置在北纬32.9333°，东经113.9167°°，气象观测站位于建设项目西南方向约16.7km，两地受相同气候系统的影响和控制，其常规气象资料可以反映拟建项目区域的基本气候特征，而且地形条件无大差异，可以直接使用该气象站提供的地面气象资料。

#### 5.2.2.2 长期气象资料

（1）气候特点

本项目所在的区域属于亚热带向北温带过度地带，归属北亚热带，处在北亚热带气候区的北缘。由于该地位于北纬中纬度地带，远离海洋，所以一年四季受季风的影响比较明显。冬季常受极地冷空气气团的南下侵袭，空气干燥，寒冷。夏季常常处于太平洋副热带高压后部，容易产生阵性降水，空气湿热，降水量大。由于受地形影响的结果，该地夏季出现暴雨的机率比北部地区要大。暴雨引起自然灾害是其重要的气候特点。春季和秋季为冬夏的过渡时期，气候比较温和。

（2）地面气象要素

近30年地面气象资料统计结果表明，驻马店市年平均气压1006.9hPa，以12月份最高，平均1017.7hPa；7月份最低，平均993.7hPa。年平均气温14.9℃，以7月份最高，平均27.2℃；1月份最低，平均1.3℃ ;气温年较差25.9℃。气温的年变化与气压基本相反。在全年中，3-6月份增温迅速；9-12月份降温速度较快。极端最高气温40.6℃，极端最低气温-18.1℃。年平均相对湿度73%。由于受季风气候的影响，夏季较为湿润，冬季空气干燥。年平均降水量979.2mm，降水量主要集中在6~9月，该时期的降水量占全年降水量的62.5%。年蒸发量1498.5mm，为年降水量的1.5倍。该地平均日照百分率为44%。该地年平均风速2.3m/s。主导风向为NNW风，频率为9%。年大风日数平均4.5天。地面气象要素统计见表5.2-10。近三十年各风向频率统计见表5.2-11。

表5.2-10                地面气象要素统计表

| 时间（月份） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均气压(hPa) | 1017.5 | 1015.1 | 1010.9 | 1004.8 | 1000.7 | 995.7 | 993.7 | 996.9 | 1004.3 | 1010.7 | 1015.2 | 1017.7 | 1006.9 |
| 气温 (℃) | 平均气温 | 1.3 | 3.6 | 8.4 | 15.4 | 20.6 | 25.4 | 27.2 | 26.1 | 21.5 | 16.0 | 9.3 | 3.5 | 14.9 |
|  | 极端最高 | 21.3 | 25.5 | 30.6 | 35.1 | 37.7 | 40.0 | 40.5 | 40.6 | 38.8 | 34.3 | 30.1 | 21.7 | 40.6 |
|  | 极端最低 | -18.0 | -18.1 | -10.0 | -1.2 | 4.4 | 10.7 | 16.0 | 14.4 | 8.5 | -1.5 | -8.7 | -14.8 | -18.1 |
| 平均相对温度(%) | 69 | 69 | 71 | 71 | 71 | 70 | 81 | 83 | 78 | 73 | 71 | 67 | 73 |
| 平均水汽压(hPa) | 46 | 54 | 78 | 123 | 168 | 219 | 287 | 278 | 196 | 130 | 83 | 52 | 14.3 |
| 平均降水量(mm) | 21.4 | 25.0 | 51.3 | 58.2 | 84.3 | 130.0 | 194.4 | 180.5 | 106.7 | 71.8 | 39.2 | 16.4 | 979.2 |
| 最大日降水量(mm) | 27.8 | 23.6 | 43.5 | 93.6 | 86.5 | 136.6 | 283.7 | 420.4 | 142.0 | 99.6 | 55.6 | 24.1 | 420.4 |
| 平均蒸发量(mm) | 49.9 | 65.0 | 100.3 | 145.1 | 187.6 | 220.4 | 188.3 | 158.0 | 131.8 | 111.8 | 79.3 | 61.0 | 1498.5 |
| 平均日照时数(h) | 129.8 | 122.6 | 144.0 | 178.9 | 192.9 | 194.9 | 183.8 | 176.4 | 159.4 | 157.8 | 144.4 | 141.8 | 1926.6 |
| 平均日照百分率(%) | 41 | 40 | 39 | 46 | 45 | 46 | 42 | 43 | 43 | 45 | 46 | 46 | 44 |
| 平均大风日数(天) | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 4.5 |
| 平均风速(m/s) | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.3 |
| 最多风向 | NNW | N | N | S | S | SSE | S | NW | NW | NW | NW | NNW | NNW |

表5.2-11              近三十年各风向频率（%）

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全年 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | 9 | 16 |

#### 5.2.2.3近年地面气象要素

本项目地面气象数据由环境保护部环境工程评估中心国家环境保护环境影响评价重点实验室提供，地面气象站点信息详见下表。

表5.2-12                  地面气象站点信息

| 站点名称 | 距离本项目厂址最近距离 | 站点编号 | 站点类型 | 经度 | 纬度 | 海拔高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 驻马店 | 16.7km | 57290 | 基本站 | 113.9167° | 32.9333° | 107m |

气象数据时限为2018年1月1日0时～2018年12月31日23时；数据频次为：全年逐日，一日24次；数据要素包括小时时序、干球温度、风向、风速、总云量。

（1）地面温度变化特征

项目所在地年平均温度月变化情况见表5.2-13；月平均温度变化图见图5.2-1。

表5.2-13                地面气象要素统计表

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度（℃） | -0.55 | 4.88 | 11.56 | 17.07 | 21.58 | 26.31 | 27.69 | 26.97 | 21.74 | 16.82 | 9.81 | 2.95 |

图5.2-1  年平均温度月变化图

由表5.2-13及图5.2-1可知，该地区全年平均气温18.98℃，1月份气温最低，平均-0.55℃；7月份温度最高，平均27.69℃，气温年温差28.24℃。从1月份到7月份，气温呈递增趋势，从7月份到12月份，气温逐渐下降。

（2）地面风速、风频变化特征

①地面风速

项目所在地年平均风速月变化情况见表5.2-14；年平均风速月变化图见图5.2-2。

表5.2-14                地面气象要素统计表

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速（m/s） | 2.13 | 2.31 | 2.54 | 2.42 | 2.16 | 2.1 | 1.75 | 1.9 | 1.77 | 1.83 | 1.95 | 1.89 | 2.06 |

图5.2-2  年平均风速月变化图

由表5.2-14及图5.2-2可知，该地区全年平均风速2.06m/s，3月份风速最大，平均2.54m/s；7月份风速最低，平均1.75m/s。就风速而言，全年中扩散条件最好的是3月，扩散条件较差的为7月份；就风力的总体条件分析，该地对污染物的输送扩散条件不够好。

②地面风速、频率分布

本项目所在地风向、风频季变化情况见表5.2-15；各季及全年风玫瑰图见图5.2-3。

表5.2-15            项目区域风向、风频季变化统计表  单位：%

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 9.78 | 7.07 | 3.44 | 3.58 | 6.02 | 5.71 | 6.52 | 4.48 |
| 夏季 | 6.11 | 6.25 | 3.99 | 5.07 | 7.29 | 8.20 | 8.24 | 4.35 |
| 秋季 | 6.32 | 3.39 | 3.53 | 3.62 | 4.72 | 5.13 | 3.62 | 2.24 |
| 冬季 | 11.39 | 6.06 | 4.03 | 3.33 | 4.72 | 6.06 | 4.26 | 2.55 |
| 全年 | 8.39 | 5.70 | 3.74 | 3.90 | 5.70 | 6.28 | 5.67 | 3.41 |
| 风向 | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW |
| 春季 | 3.85 | 3.03 | 5.53 | 9.01 | 6.02 | 7.20 | 7.56 | 10.87 |
| 夏季 | 3.85 | 3.67 | 5.84 | 4.94 | 6.66 | 7.84 | 9.06 | 7.47 |
| 秋季 | 2.38 | 1.92 | 4.17 | 8.15 | 11.63 | 11.86 | 13.83 | 12.55 |
| 冬季 | 2.41 | 2.27 | 3.89 | 6.81 | 8.10 | 9.21 | 12.18 | 12.27 |
| 全年 | 3.13 | 2.73 | 4.86 | 7.23 | 8.09 | 9.02 | 10.64 | 10.78 |

由上表气象观测资料统计结果，该地全年最多风向为NNW风，频率10.78％。次多风向为NW风，频率10.64％。全年静风频率0.73％，其中夏季的静风频率最大，为1.18％，春季的静风频率最小，为0.32％。

图5.2-3  项目区域风玫瑰图

### 5.2.3 预测参数

#### 5.2.3.1 气象资料

（1）地面气象观测资料

以驻马店气象站2018年1月1日0时至2018年12月31日23时，全年逐日逐时风向、风速、气温以及逐日逐时总云和低云的气象观测资料作为本项目小时浓度、日均浓度的预测气象条件。

（2）高空气象探测资料

本次探空数据同样来自于国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室网，采用中尺度气象模式模拟的50km内的格点气象资料，探空数据主要包括：时间、层数、气压、离地高度、气温、风向、风速等。本数据是采用大气环境影响评价数值模式WRF模拟生成。模式计算过程中把全国共划分为189×159个网格，分辨率为27km×27km。模式采用的原始数据有地形高度、土地利用、陆地-水体标志、植被组成等数据，数据源主要为美国的USGS数据。模式采用美国国家环境预报中心（NCEP)的再分析数据作为模型输入场和边界场。

表5.2-16             探空数据模拟网格点基本情况一览表

| 模拟网格点编号 | 距离本项目厂址最近距离 | 站点编号 | 中心位置经度 | 中心位置纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 136070 | 3.5km | 57290 | 114.10200° | 32.90750° |

#### 5.2.3.2 地形数据

本项目拟选厂址位于驻马店市产业集聚区，项目周边地形平坦，周边地形高度均小于排气筒高度，属简单地形。本评价地形数据来源于采用全球坐标定义的外部DEM文件，该文件包括评价范围内的地形高程数据，由EIAPROA2018软件在线下载取得。

#### 5.2.3.3 预测内容

（1）建立坐标系，将评价区划分为正方形方格，以工程厂址为中心，向东、南、西和北各延伸2.5km，对敏感点、网格点处的地面浓度进行预测和评价；

（2）预测本工程全年逐时、逐日气象条件下，敏感点、网格点处的地面小时、日均浓度最大浓度，并绘制网格点出现浓度最大值时所对应的等值线分布图，并对敏感点小时、日均浓度进行叠加。

（3）预测本工程全年逐时气象条件下对厂界的影响。

#### 5.2.3.4 预测参数选择

本次评价预测采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERMOD模式。气象预处理所需的气象资料来自于驻马店地面气象数据和中尺度模拟低空气象数据，地面参数按农作地选取，时间为2018年1月1日到2018年12月31日。AERMAP地形预处理所需的DEM数据由http：//srtm.csi.cgiar.org/免费提供。

根据厂址附近7~8km范围内的土地利用情况，地表特征参数选取时地面不分扇区。本次评价具体采用的地面特征参数见表5.2-17。

表5.2-17                  地表特征参数表

| AERMET 通用地表类型 | AERMET 通用地表湿度 | 地面时间 周期 | 扇区 | 时段 | 正午反 照率 | BOWEN | 粗糙度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城市 | 中等湿度气候 | 按季 | 0~360 | 冬季（12月~2月） | 0.35 | 1.5 | 1 |
|  |  |  |  | 春季（3~5月） | 0.14 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 夏季（6~8月） | 0.16 | 2 | 1 |
|  |  |  |  | 秋季（9~11月） | 0.18 | 2 | 1 |

#### 5.2.3.5 区域污染源叠加预测源强

经调查，评价范围内与本项目排放污染物有关的其他在建项目、已批复环境影响评价文件的拟建项目，主要为河南辰龙实业有限公司年产6万吨水处理剂产品项目（简称“辰龙水处理剂项目”），该项目污染源情况见下表。

表5.2-18     辰龙水处理剂项目主要废气污染源参数一览表（点源）

| 污染源 | 污染物 | 排放速率kg/h | 排气筒参数 | 风量m3/h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X坐标 | Y坐标 | 高度m | 内径m |  |
| 1#排气筒 | 非甲烷总烃 | 0.0022 | -166 | 10 | 15 | 0.6 | 10000 |
| 2#排气筒 | 粉尘 | 0.042 | -166 | -35 | 15 | 1.0 | 25000 |
|  | 氨 | 0.098 |  |  |  |  |  |
| 3#排气筒 | 粉尘 | 0.004 | -236 | 56 | 15 | 0.3 | 3000 |
| 4#排气筒 | 硫酸雾 | 0.0002 | -250 | 5 | 15 | 0.3 | 3000 |
| 5#排气筒 | 非甲烷总烃 | 0.011 | -212 | 5 | 15 | 0.5 | 7000 |
| 6#排气筒 | 非甲烷总烃 | 0.0044 | -163 | 62 | 15 | 0.8 | 16000 |
|  | 硫酸雾 | 0.002 |  |  |  |  |  |

表5.2-19          辰龙水处理剂项目主要废气污染源参数一览表（面源）

| 污染源 | 污染物 | 排放量kg/h | 中心点 X坐标 | 中心点 Y坐标 | 长度m | 宽度m | 高度m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 非甲烷总烃 | 0.121 | -192 | 10 | 195 | 150 | 10 |
|  | 硫酸 | 0.0509 |  |  |  |  |  |
| 污水处理站 | 氨 | 0.0027 | -144 | 20 | 22 | 5 | 3 |
|  | 硫化氢 | 0.0006 |  |  |  |  |  |

### 5.2.4 环境空气预测及评价

#### 5.2.4.1 网格点小时浓度贡献值

根据2018年1月1日0时至2018年12月31日23时逐时气象条件，分析评价区TVOC、苯乙烯、硫酸、SO2、氨、硫化氢各预测网格小时浓度分布情况。网格小时浓度前10位情况见表5.2-20~5.2-25。网格小时浓度分布图见图5.2-8~图5.2-13。

表5.2-20         TVOC地面小时浓度值前10位预测结果

| 排序 | 出现位置 | 出现时间 | TVOC |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X坐标（m） | Y坐标（m） | (年-月-日-时) | 浓度μg/m3 | 占标率 |
| 1 | 50 | -50 | 18080207 | 34.5023 | 0.0288 |
| 2 | 0 | 0 | 18073107 | 33.5112 | 0.0279 |
| 3 | 100 | 0 | 18050807 | 29.0206 | 0.0242 |
| 4 | 100 | 0 | 18101808 | 28.5358 | 0.0238 |
| 5 | 100 | 0 | 18020309 | 26.5099 | 0.0221 |
| 6 | 100 | -50 | 18080207 | 26.2257 | 0.0219 |
| 7 | 0 | 0 | 18031018 | 25.2264 | 0.0210 |
| 8 | 0 | 50 | 18012209 | 23.0474 | 0.0192 |
| 9 | 100 | -50 | 18102208 | 22.8002 | 0.0190 |
| 10 | 50 | 0 | 18020309 | 22.6994 | 0.0189 |

表5.2-21        苯乙烯地面小时浓度值前10位预测结果

| 排序 | 出现位置 | 出现时间 | 苯乙烯 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X坐标（m） | Y坐标（m） | (年-月-日-时) | 浓度μg/m3 | 占标率 |
| 1 | 50 | -50 | 18080207 | 0.7807 | 0.0781 |
| 2 | 0 | 0 | 18073107 | 0.7663 | 0.0766 |
| 3 | 100 | 0 | 18050807 | 0.6508 | 0.0651 |
| 4 | 100 | 0 | 18101808 | 0.6404 | 0.0640 |
| 5 | 100 | -50 | 18080207 | 0.5946 | 0.0595 |
| 6 | 100 | 0 | 18020309 | 0.5944 | 0.0594 |
| 7 | 0 | 0 | 18031018 | 0.5770 | 0.0577 |
| 8 | 0 | 50 | 18012209 | 0.5270 | 0.0527 |
| 9 | 100 | -50 | 18102208 | 0.5190 | 0.0519 |
| 10 | 50 | 0 | 18020309 | 0.5015 | 0.0502 |

表5.2-22             硫酸地面小时浓度值前10位预测结果

| 排序 | 出现位置 | 出现时间 | 硫酸 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X坐标（m） | Y坐标（m） | (年-月-日-时) | 浓度μg/m3 | 占标率 |
| 1 | -50 | -100 | 18070321 | 7.3285 | 0.0244 |
| 2 | -50 | -100 | 18062123 | 7.1284 | 0.0238 |
| 3 | 0 | 50 | 18060806 | 6.9801 | 0.0233 |
| 4 | 0 | -100 | 18061420 | 6.9724 | 0.0232 |
| 5 | 0 | 50 | 18072401 | 6.9471 | 0.0232 |
| 6 | 0 | -100 | 18081123 | 6.9300 | 0.0231 |
| 7 | 0 | -50 | 18070606 | 6.9259 | 0.0231 |
| 8 | 0 | 50 | 18082201 | 6.8997 | 0.0230 |
| 9 | 0 | -100 | 18082504 | 6.8939 | 0.0230 |
| 10 | -50 | -100 | 18080807 | 6.8497 | 0.0228 |

表5.2-23             SO2地面小时浓度值前10位预测结果

| 排序 | 出现位置 | 出现时间 | SO2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X坐标（m） | Y坐标（m） | (年-月-日-时) | 浓度μg/m3 | 占标率 |
| 1 | -50 | -100 | 18070321 | 9.2669 | 0.0185 |
| 2 | -50 | -100 | 18062123 | 8.9917 | 0.0180 |
| 3 | 0 | 50 | 18060806 | 8.7879 | 0.0176 |
| 4 | 0 | -100 | 18061420 | 8.7730 | 0.0175 |
| 5 | 0 | 50 | 18072401 | 8.7224 | 0.0174 |
| 6 | 0 | -100 | 18081123 | 8.7121 | 0.0174 |
| 7 | 0 | -50 | 18070606 | 8.6928 | 0.0174 |
| 8 | 0 | -100 | 18082504 | 8.6914 | 0.0174 |
| 9 | 0 | 50 | 18082201 | 8.6595 | 0.0173 |
| 10 | -150 | -50 | 18060421 | 8.6487 | 0.0173 |

表5.2-24            氨地面小时浓度值前10位预测结果

| 排序 | 出现位置 | 出现时间 | 氨 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X坐标（m） | Y坐标（m） | (年-月-日-时) | 浓度μg/m3 | 占标率 |
| 1 | -100 | 0 | 18080207 | 0.4938 | 0.0025 |
| 2 | -100 | 0 | 18102208 | 0.3135 | 0.0016 |
| 3 | -100 | 0 | 18102008 | 0.3123 | 0.0016 |
| 4 | -100 | 0 | 18121709 | 0.2919 | 0.0015 |
| 5 | -100 | 0 | 18071207 | 0.2917 | 0.0015 |
| 6 | -100 | 0 | 18121309 | 0.2888 | 0.0014 |
| 7 | -100 | 50 | 18121909 | 0.2729 | 0.0014 |
| 8 | -150 | 50 | 18012209 | 0.2615 | 0.0013 |
| 9 | -150 | 50 | 18073107 | 0.2392 | 0.0012 |
| 10 | -100 | 0 | 18112609 | 0.2203 | 0.0011 |

表5.2-25             硫化氢地面小时浓度值前10位预测结果

| 排序 | 出现位置 | 出现时间 | 硫化氢 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X坐标（m） | Y坐标（m） | (年-月-日-时) | 浓度μg/m3 | 占标率 |
| 1 | -100 | 0 | 18080207 | 0.1234 | 0.0123 |
| 2 | -100 | 0 | 18102208 | 0.0784 | 0.0078 |
| 3 | -100 | 0 | 18102008 | 0.0781 | 0.0078 |
| 4 | -100 | 0 | 18121709 | 0.0730 | 0.0073 |
| 5 | -100 | 0 | 18071207 | 0.0729 | 0.0073 |
| 6 | -100 | 0 | 18121309 | 0.0722 | 0.0072 |
| 7 | -100 | 50 | 18121909 | 0.0682 | 0.0068 |
| 8 | -150 | 50 | 18012209 | 0.0651 | 0.0065 |
| 9 | -100 | 0 | 18112609 | 0.0551 | 0.0055 |
| 10 | -100 | 0 | 18071507 | 0.0540 | 0.0054 |

图5.2-8 评价区域TVOC小时浓度等值线分布图

图5.2-9 评价区域苯乙烯小时浓度等值线分布图

图5.2-10  评价区域硫酸小时浓度等值线分布图

图5.2-11  评价区域SO2小时浓度等值线分布图

图5.2-12  评价区域氨小时浓度等值线分布图

图5.2-13  评价区域硫化氢小时浓度等值线分布图

由上述预测结果可以看出，在全年逐时气象条件下：

（1）网格点TVOC小时浓度均未出现超标。评价范围内的最大地面小时浓度贡献值为34.5023μg/m3，占标率为0.0288%，出现在（50，-50）处。

（2）网格点苯乙烯小时浓度均未出现超标。评价范围内的最大地面小时浓度贡献值为0.7807μg/m3，占标率为0.0781，出现在（50，-50）处。

（3）网格点硫酸地面小时浓度均未出现超标。评价范围内的最大地面小时浓度贡献值为7.3285μg/m3，占标率为0.0244，出现在（-50，-100）处。

（4）网格点SO2小时浓度均未出现超标。评价范围内的最大地面小时浓度贡献值为9.2669μg/m3，占标率为0.0185，出现在（-50，-100）处。

（5）网格点氨地面小时浓度均未出现超标。评价范围内的最大地面小时浓度贡献值为0.4938μg/m3，占标率为0.025，出现在（-100，0）处。

（6）网格点硫化氢地面小时浓度均未出现超标。评价范围内的最大地面小时浓度贡献值为0.1234μg/m3，占标率为0.0123，出现在（-100，0）处。

#### 5.2.4.2 网格点日均浓度贡献值

根据2018年1月1日0时至2018年12月31日23时逐时气象条件，分析评价区PM10、硫酸、SO2在各预测网格日均浓度分布情况。网格日均浓度前10位情况见表5.2-26~5.2-28。网格日均浓度分布图见图5.2-14~图5.2-16。

表5.2-26              PM10地面日均浓度值前10位预测结果

| 排序 | 出现位置 | 出现时间 | PM10 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X坐标（m） | Y坐标（m） | (年-月-日) | 浓度μg/m3 | 占标率 |
| 1 | -100 | -50 | 180902 | 1.8704 | 0.0125 |
| 2 | -150 | -100 | 180918 | 1.7888 | 0.0119 |
| 3 | -100 | -50 | 180827 | 1.7585 | 0.0117 |
| 4 | -200 | 0 | 180719 | 1.6893 | 0.0113 |
| 5 | -50 | -100 | 180918 | 1.6414 | 0.0109 |
| 6 | -100 | -50 | 180811 | 1.6209 | 0.0108 |
| 7 | -100 | 0 | 180821 | 1.6134 | 0.0108 |
| 8 | -100 | -100 | 180918 | 1.5968 | 0.0106 |
| 9 | -200 | 0 | 180812 | 1.5954 | 0.0106 |
| 10 | -150 | 50 | 180812 | 1.5940 | 0.0106 |

表5.2-27             硫酸地面日均浓度值前10位预测结果

| 排序 | 出现位置 | 出现时间 | 硫酸 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X坐标（m） | Y坐标（m） | (年-月-日) | 浓度μg/m3 | 占标率 |
| 1 | -50 | -100 | 180918 | 1.7537 | 0.0175 |
| 2 | -100 | -100 | 180918 | 1.7307 | 0.0173 |
| 3 | 50 | 0 | 180902 | 1.6654 | 0.0167 |
| 4 | 0 | -100 | 180811 | 1.6333 | 0.0163 |
| 5 | 0 | -50 | 180811 | 1.5482 | 0.0155 |
| 6 | 50 | -50 | 180902 | 1.5194 | 0.0152 |
| 7 | 0 | -50 | 180828 | 1.5022 | 0.0150 |
| 8 | 0 | -50 | 180810 | 1.4770 | 0.0148 |
| 9 | -150 | 50 | 180719 | 1.4748 | 0.0147 |
| 10 | 0 | -50 | 180815 | 1.4498 | 0.0145 |

表5.2-28             SO2地面日均浓度值前10位预测结果

| 排序 | 出现位置 | 出现时间 | SO2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X坐标（m） | Y坐标（m） | (年-月-日) | 浓度μg/m3 | 占标率 |
| 1 | -50 | -100 | 180918 | 2.1260 | 0.0142 |
| 2 | -100 | -100 | 180918 | 2.0932 | 0.0140 |
| 3 | 50 | 0 | 180902 | 2.0459 | 0.0136 |
| 4 | 0 | -100 | 180811 | 2.0176 | 0.0135 |
| 5 | 0 | -50 | 180811 | 1.8712 | 0.0125 |
| 6 | 50 | -50 | 180902 | 1.8607 | 0.0124 |
| 7 | -150 | 50 | 180719 | 1.7948 | 0.0120 |
| 8 | 0 | -50 | 180828 | 1.7761 | 0.0118 |
| 9 | 0 | -50 | 180815 | 1.7563 | 0.0117 |
| 10 | 0 | -50 | 180810 | 1.7509 | 0.0117 |

图5.2-14  评价区域PM10日均浓度等值线分布图

图5.2-15  评价区域硫酸日均浓度等值线分布图

图5.2-16  评价区域SO2日均浓度等值线分布图

由上述预测结果可以看出，在全年逐时气象条件下：

（1）网格点PM10日均浓度均未出现超标。评价范围内的最大地面日均浓度贡献值为1.8704μg/m3，占标率为0.0125，出现在（-100，-50）处。

（2）网格点硫酸日均浓度均未出现超标。评价范围内的最大地面日均浓度贡献值为1.7537μg/m3，占标率为0.0175，出现在（-50，-100）处。

（3）网格点SO2日均浓度均未出现超标。评价范围内的最大地面日均浓度贡献值为2.1260μg/m3，占标率为0.0142，出现在（-50，-100）处。

#### 5.2.4.3 网格点年均浓度贡献值

根据2018年1月1日0时至2018年12月31日23时逐时气象条件，分析评价区PM10、SO2在各预测网格年均浓度分布情况。网格年均浓度前10位情况见表5.2-29~5.2-30。网格日均浓度分布图见图5.2-17~18。

表5.2-29              PM10地面年均浓度值前10位预测结果

| 排序 | 出现位置 | PM10 |
| --- | --- | --- |
|  | X坐标（m） | Y坐标（m） | 浓度μg/m3 | 占标率 |
| 1 | -100 | -100 | 0.4421 | 0.0063 |
| 2 | 50 | -100 | 0.4394 | 0.0063 |
| 3 | -100 | -50 | 0.4373 | 0.0062 |
| 4 | 0 | -100 | 0.4284 | 0.0061 |
| 5 | 100 | -50 | 0.4183 | 0.006 |
| 6 | -50 | -100 | 0.4153 | 0.0059 |
| 7 | 50 | -50 | 0.4080 | 0.0058 |
| 8 | 100 | -100 | 0.3852 | 0.0055 |
| 9 | 0 | -150 | 0.3759 | 0.0054 |
| 10 | -100 | 0 | 0.3736 | 0.0053 |

表5.2-30              SO2地面年均浓度值前10位预测结果

| 排序 | 出现位置 | SO2 |
| --- | --- | --- |
|  | X坐标（m） | Y坐标（m） | 浓度μg/m3 | 占标率 |
| 1 | 0 | -100 | 0.4534 | 0.0076 |
| 2 | 50 | -50 | 0.4345 | 0.0072 |
| 3 | 50 | -100 | 0.4082 | 0.0068 |
| 4 | 0 | -50 | 0.3835 | 0.0064 |
| 5 | 50 | 0 | 0.3775 | 0.0063 |
| 6 | 0 | -150 | 0.3666 | 0.0061 |
| 7 | -50 | -100 | 0.3578 | 0.0060 |
| 8 | 100 | -50 | 0.3502 | 0.0058 |
| 9 | 50 | -150 | 0.3347 | 0.0056 |
| 10 | -50 | -150 | 0.3328 | 0.0055 |

图5.2-17  评价区域PM10年均浓度等值线分布图

图5.2-18  评价区域SO2年均浓度等值线分布图

由上述预测结果可以看出，

- 网格点PM10年均浓度均未出现超标。评价范围内的最大地面日均浓度贡献值为0.4421μg/m3，占标率为0.0063，出现在（-100，-100）处。

- 网格点SO2年均浓度均未出现超标。评价范围内的最大地面日均浓度贡献值为0.4534μg/m3，占标率为0.0076，出现在（0，-100）处。

#### 5.2.4.4 环境空气保护目标浓度贡献值

根据2018年1月1日0时至2018年12月31日23时逐时气象条件，分析评价区各环境空气保护目标小时、日均、年均浓度最大值情况详见表5.2-31~5.2-38。

表5.2-31           各关心点PM10地面浓度最大值预测结果

| 序号 | 关系点名称 | 浓度类型 | 浓度增量 (μg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东陈庄 | 日平均 | 0.0980 | 181024 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 年均 | 0.0173 | 平均值 | 0.02 | 达标 |
| 2 | 老张庄 | 日平均 | 0.0343 | 181230 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年均 | 0.0054 | 平均值 | 0.01 | 达标 |
| 3 | 九里庄 | 日平均 | 0.1063 | 181024 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 年均 | 0.0237 | 平均值 | 0.03 | 达标 |
| 4 | 柳堰庙村 | 日平均 | 0.0486 | 181024 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年均 | 0.0073 | 平均值 | 0.01 | 达标 |
| 5 | 阎庄 | 日平均 | 0.0289 | 181230 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年均 | 0.0037 | 平均值 | 0.01 | 达标 |
| 6 | 张土桥 | 日平均 | 0.0302 | 181230 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年均 | 0.0044 | 平均值 | 0.01 | 达标 |
| 7 | 西刘庄 | 日平均 | 0.0315 | 180508 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年均 | 0.0044 | 平均值 | 0.01 | 达标 |
| 8 | 傅庄 | 日平均 | 0.0260 | 180508 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年均 | 0.0036 | 平均值 | 0.01 | 达标 |
| 9 | 孔庄 | 日平均 | 0.0656 | 180508 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年均 | 0.0136 | 平均值 | 0.02 | 达标 |
| 10 | 王坡村 | 日平均 | 0.0616 | 181001 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年均 | 0.0162 | 平均值 | 0.02 | 达标 |
| 11 | 后赵庄 | 日平均 | 0.0525 | 181004 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年均 | 0.0145 | 平均值 | 0.02 | 达标 |
| 12 | 曹庄 | 日平均 | 0.0232 | 180802 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年均 | 0.0062 | 平均值 | 0.01 | 达标 |
| 13 | 白庄 | 日平均 | 0.0237 | 180802 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年均 | 0.0056 | 平均值 | 0.01 | 达标 |
| 14 | 庄户 | 日平均 | 0.0221 | 180918 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 年均 | 0.0035 | 平均值 | 0.00 | 达标 |
| 15 | 东刘楼 | 日平均 | 0.0126 | 181006 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 年均 | 0.0021 | 平均值 | 0.00 | 达标 |
| 16 | 驻马店市第十五小学 | 日平均 | 0.0151 | 180912 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 年均 | 0.0023 | 平均值 | 0.00 | 达标 |
| 17 | 周湾村 | 日平均 | 0.0317 | 180121 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年均 | 0.0033 | 平均值 | 0.00 | 达标 |
| 18 | 驻马店市十四中学 | 日平均 | 0.0994 | 180719 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 年均 | 0.0168 | 平均值 | 0.02 | 达标 |
| 19 | 东张庄村 | 日平均 | 0.0751 | 180719 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年均 | 0.0131 | 平均值 | 0.02 | 达标 |
| 20 | 驻马店肿瘤医院 | 日平均 | 0.0423 | 181209 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年均 | 0.0073 | 平均值 | 0.01 | 达标 |
| 21 | 闫庄 | 日平均 | 0.0450 | 180719 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年均 | 0.0072 | 平均值 | 0.01 | 达标 |
| 22 | 付庄村 | 日平均 | 0.0249 | 181209 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年均 | 0.0035 | 平均值 | 0.00 | 达标 |
| 23 | 小刘庄村 | 日平均 | 0.0223 | 180731 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 年均 | 0.0027 | 平均值 | 0.00 | 达标 |
| 24 | 润博景园小区 | 日平均 | 0.0194 | 180731 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 年均 | 0.0028 | 平均值 | 0.00 | 达标 |
| 25 | 凯腾花园小区 | 日平均 | 0.0176 | 180719 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 年均 | 0.0025 | 平均值 | 0.00 | 达标 |
| 26 | 驻马店市第二人民医院 | 日平均 | 0.0182 | 180719 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 年均 | 0.0029 | 平均值 | 0.00 | 达标 |
| 27 | 路庄村 | 日平均 | 0.0234 | 181010 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年均 | 0.0038 | 平均值 | 0.01 | 达标 |
| 28 | 直角网格 | 日平均 | 1.8704 | 180902 | 1.25 | 达标 |
|  |  | 年均 | 0.4421 | 平均值 | 0.63 | 达标 |

表5.2-32         各关心点TVOC地面浓度最大值预测结果

| 序号 | 关心点名称 | 浓度类型 | 浓度增量 (μg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东陈庄 | 1小时 | 2.0753 | 18072403 | 0.17 | 达标 |
| 2 | 老张庄 | 1小时 | 1.1850 | 18090921 | 0.10 | 达标 |
| 3 | 九里庄 | 1小时 | 2.0741 | 18011017 | 0.17 | 达标 |
| 4 | 柳堰庙村 | 1小时 | 1.3245 | 18123023 | 0.11 | 达标 |
| 5 | 阎庄 | 1小时 | 1.0002 | 18062201 | 0.08 | 达标 |
| 6 | 张土桥 | 1小时 | 0.9508 | 18110122 | 0.08 | 达标 |
| 7 | 西刘庄 | 1小时 | 0.8954 | 18050822 | 0.07 | 达标 |
| 8 | 傅庄 | 1小时 | 0.7776 | 18121907 | 0.06 | 达标 |
| 9 | 孔庄 | 1小时 | 1.6996 | 18050905 | 0.14 | 达标 |
| 10 | 王坡村 | 1小时 | 1.5454 | 18042923 | 0.13 | 达标 |
| 11 | 后赵庄 | 1小时 | 1.5517 | 18101001 | 0.13 | 达标 |
| 12 | 曹庄 | 1小时 | 0.9176 | 18020909 | 0.08 | 达标 |
| 13 | 白庄 | 1小时 | 0.9350 | 18062821 | 0.08 | 达标 |
| 14 | 庄户 | 1小时 | 0.9624 | 18042721 | 0.08 | 达标 |
| 15 | 东刘楼 | 1小时 | 0.6964 | 18121005 | 0.06 | 达标 |
| 16 | 驻马店市第十五小学 | 1小时 | 0.8241 | 18070303 | 0.07 | 达标 |
| 17 | 周湾村 | 1小时 | 1.0717 | 18060421 | 0.09 | 达标 |
| 18 | 驻马店市十四中学 | 1小时 | 2.9829 | 18073107 | 0.25 | 达标 |
| 19 | 东张庄村 | 1小时 | 1.9633 | 18072106 | 0.16 | 达标 |
| 20 | 驻马店肿瘤医院 | 1小时 | 1.5040 | 18082624 | 0.13 | 达标 |
| 21 | 闫庄 | 1小时 | 2.4345 | 18073107 | 0.20 | 达标 |
| 22 | 付庄村 | 1小时 | 0.9385 | 18082624 | 0.08 | 达标 |
| 23 | 小刘庄村 | 1小时 | 1.4666 | 18073107 | 0.12 | 达标 |
| 24 | 润博景园小区 | 1小时 | 0.8686 | 18072106 | 0.07 | 达标 |
| 25 | 凯腾花园小区 | 1小时 | 0.7877 | 18072106 | 0.07 | 达标 |
| 26 | 驻马店市第二人民医院 | 1小时 | 0.7924 | 18071906 | 0.07 | 达标 |
| 27 | 路庄村 | 1小时 | 0.9689 | 18041422 | 0.08 | 达标 |
| 28 | 直角网格 | 1小时 | 34.5023 | 18080207 | 2.88 | 达标 |

表5.2-33         各关心点苯乙烯地面浓度最大值预测结果

| 序号 | 关心点名称 | 浓度类型 | 浓度增量 (μg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东陈庄 | 1小时 | 0.0437 | 18072403 | 0.44 | 达标 |
| 2 | 老张庄 | 1小时 | 0.0243 | 18090921 | 0.24 | 达标 |
| 3 | 九里庄 | 1小时 | 0.0448 | 18072406 | 0.45 | 达标 |
| 4 | 柳堰庙村 | 1小时 | 0.0281 | 18123023 | 0.28 | 达标 |
| 5 | 阎庄 | 1小时 | 0.0210 | 18062201 | 0.21 | 达标 |
| 6 | 张土桥 | 1小时 | 0.0205 | 18072224 | 0.20 | 达标 |
| 7 | 西刘庄 | 1小时 | 0.0182 | 18121907 | 0.18 | 达标 |
| 8 | 傅庄 | 1小时 | 0.0161 | 18121907 | 0.16 | 达标 |
| 9 | 孔庄 | 1小时 | 0.0344 | 18062023 | 0.34 | 达标 |
| 10 | 王坡村 | 1小时 | 0.0325 | 18082202 | 0.32 | 达标 |
| 11 | 后赵庄 | 1小时 | 0.0305 | 18101001 | 0.31 | 达标 |
| 12 | 曹庄 | 1小时 | 0.0184 | 18020909 | 0.18 | 达标 |
| 13 | 白庄 | 1小时 | 0.0198 | 18062821 | 0.20 | 达标 |
| 14 | 庄户 | 1小时 | 0.0199 | 18042721 | 0.20 | 达标 |
| 15 | 东刘楼 | 1小时 | 0.0137 | 18122920 | 0.14 | 达标 |
| 16 | 驻马店市第十五小学 | 1小时 | 0.0171 | 18070303 | 0.17 | 达标 |
| 17 | 周湾村 | 1小时 | 0.0222 | 18060421 | 0.22 | 达标 |
| 18 | 驻马店市十四中学 | 1小时 | 0.0560 | 18073107 | 0.56 | 达标 |
| 19 | 东张庄村 | 1小时 | 0.0414 | 18072106 | 0.41 | 达标 |
| 20 | 驻马店肿瘤医院 | 1小时 | 0.0312 | 18082624 | 0.31 | 达标 |
| 21 | 闫庄 | 1小时 | 0.0488 | 18073107 | 0.49 | 达标 |
| 22 | 付庄村 | 1小时 | 0.0191 | 18082624 | 0.19 | 达标 |
| 23 | 小刘庄村 | 1小时 | 0.0295 | 18073107 | 0.30 | 达标 |
| 24 | 润博景园小区 | 1小时 | 0.0182 | 18072106 | 0.18 | 达标 |
| 25 | 凯腾花园小区 | 1小时 | 0.0167 | 18072106 | 0.17 | 达标 |
| 26 | 驻马店市第二人民医院 | 1小时 | 0.0158 | 18071906 | 0.16 | 达标 |
| 27 | 路庄村 | 1小时 | 0.0203 | 18041422 | 0.20 | 达标 |
| 28 | 直角网格 | 1小时 | 0.7807 | 18080207 | 7.81 | 达标 |

表5.2-34          各关心点硫酸地面浓度最大值预测结果

| 序号 | 关心点名称 | 浓度类型 | 浓度增量 (μg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东陈庄 | 1小时 | 0.8158 | 18042605 | 0.27 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0837 | 181024 | 0.08 | 达标 |
| 2 | 老张庄 | 1小时 | 0.3757 | 18092823 | 0.13 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0298 | 180928 | 0.03 | 达标 |
| 3 | 九里庄 | 1小时 | 0.7179 | 18110122 | 0.24 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0908 | 180724 | 0.09 | 达标 |
| 4 | 柳堰庙村 | 1小时 | 0.4380 | 18100803 | 0.15 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0427 | 181003 | 0.04 | 达标 |
| 5 | 阎庄 | 1小时 | 0.2735 | 18100803 | 0.09 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0232 | 181003 | 0.02 | 达标 |
| 6 | 张土桥 | 1小时 | 0.2968 | 18112208 | 0.10 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0225 | 181024 | 0.02 | 达标 |
| 7 | 西刘庄 | 1小时 | 0.2805 | 18050822 | 0.09 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0301 | 180508 | 0.03 | 达标 |
| 8 | 傅庄 | 1小时 | 0.2415 | 18050822 | 0.08 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0250 | 180508 | 0.02 | 达标 |
| 9 | 孔庄 | 1小时 | 0.4270 | 18100324 | 0.14 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0574 | 181001 | 0.06 | 达标 |
| 10 | 王坡村 | 1小时 | 0.5424 | 18090906 | 0.18 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0538 | 181225 | 0.05 | 达标 |
| 11 | 后赵庄 | 1小时 | 0.4043 | 18111208 | 0.13 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0482 | 180811 | 0.05 | 达标 |
| 12 | 曹庄 | 1小时 | 0.2134 | 18101001 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0200 | 181004 | 0.02 | 达标 |
| 13 | 白庄 | 1小时 | 0.2107 | 18101001 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0228 | 180811 | 0.02 | 达标 |
| 14 | 庄户 | 1小时 | 0.3172 | 18100621 | 0.11 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0186 | 180918 | 0.02 | 达标 |
| 15 | 东刘楼 | 1小时 | 0.2663 | 18091207 | 0.09 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0125 | 180912 | 0.01 | 达标 |
| 16 | 驻马店市第十五小学 | 1小时 | 0.3019 | 18091207 | 0.10 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0151 | 180912 | 0.02 | 达标 |
| 17 | 周湾村 | 1小时 | 0.3108 | 18012106 | 0.10 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0271 | 180121 | 0.03 | 达标 |
| 18 | 驻马店市十四中学 | 1小时 | 0.9801 | 18073107 | 0.33 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0822 | 180719 | 0.08 | 达标 |
| 19 | 东张庄村 | 1小时 | 0.7730 | 18040307 | 0.26 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0693 | 180719 | 0.07 | 达标 |
| 20 | 驻马店肿瘤医院 | 1小时 | 0.5652 | 18073107 | 0.19 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0383 | 181209 | 0.04 | 达标 |
| 21 | 闫庄 | 1小时 | 0.6389 | 18073107 | 0.21 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0391 | 180331 | 0.04 | 达标 |
| 22 | 付庄村 | 1小时 | 0.3493 | 18111402 | 0.12 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0227 | 181114 | 0.02 | 达标 |
| 23 | 小刘庄村 | 1小时 | 0.3882 | 18073107 | 0.13 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0194 | 180731 | 0.02 | 达标 |
| 24 | 润博景园小区 | 1小时 | 0.2973 | 18073107 | 0.10 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0162 | 180731 | 0.02 | 达标 |
| 25 | 凯腾花园小区 | 1小时 | 0.2709 | 18100124 | 0.09 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0160 | 180719 | 0.02 | 达标 |
| 26 | 驻马店市第二人民医院 | 1小时 | 0.2934 | 18090905 | 0.10 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0172 | 180719 | 0.02 | 达标 |
| 27 | 路庄村 | 1小时 | 0.3046 | 18090905 | 0.10 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0215 | 181010 | 0.02 | 达标 |
| 28 | 直角网格 | 1小时 | 7.3285 | 18070321 | 2.44 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.7537 | 180918 | 1.75 | 达标 |

表5.2-35          各关心点SO2地面浓度最大值预测结果

| 序号 | 关心点名称 | 浓度类型 | 浓度增量 (μg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东陈庄 | 1小时 | 0.8981 | 18042605 | 0.18 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0955 | 181024 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0166 | 平均值 | 0.03 | 达标 |
| 2 | 老张庄 | 1小时 | 0.405 | 18100405 | 0.08 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0334 | 180928 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0053 | 平均值 | 0.01 | 达标 |
| 3 | 九里庄 | 1小时 | 0.8059 | 18110122 | 0.16 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.1029 | 180724 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0223 | 平均值 | 0.04 | 达标 |
| 4 | 柳堰庙村 | 1小时 | 0.4663 | 18100803 | 0.09 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0486 | 181024 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0069 | 平均值 | 0.01 | 达标 |
| 5 | 阎庄 | 1小时 | 0.277 | 18100803 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0252 | 181024 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0036 | 平均值 | 0.01 | 达标 |
| 6 | 张土桥 | 1小时 | 0.3092 | 18112208 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0254 | 180508 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0042 | 平均值 | 0.01 | 达标 |
| 7 | 西刘庄 | 1小时 | 0.2851 | 18050822 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0333 | 180508 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0043 | 平均值 | 0.01 | 达标 |
| 8 | 傅庄 | 1小时 | 0.2438 | 18050822 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0275 | 180508 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0035 | 平均值 | 0.01 | 达标 |
| 9 | 孔庄 | 1小时 | 0.4684 | 18042722 | 0.09 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0635 | 180508 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0132 | 平均值 | 0.02 | 达标 |
| 10 | 王坡村 | 1小时 | 0.5668 | 18090906 | 0.11 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.059 | 181225 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0157 | 平均值 | 0.03 | 达标 |
| 11 | 后赵庄 | 1小时 | 0.4255 | 18111208 | 0.09 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0515 | 180811 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.014 | 平均值 | 0.02 | 达标 |
| 12 | 曹庄 | 1小时 | 0.2311 | 18101001 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0238 | 180802 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.006 | 平均值 | 0.01 | 达标 |
| 13 | 白庄 | 1小时 | 0.2216 | 18101001 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0233 | 180802 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0054 | 平均值 | 0.01 | 达标 |
| 14 | 庄户 | 1小时 | 0.3423 | 18091107 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.022 | 180918 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0033 | 平均值 | 0.01 | 达标 |
| 15 | 东刘楼 | 1小时 | 0.2971 | 18091207 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.014 | 180912 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.002 | 平均值 | 0 | 达标 |
| 16 | 驻马店市第十五小学 | 1小时 | 0.3279 | 18091207 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0167 | 180912 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0022 | 平均值 | 0 | 达标 |
| 17 | 周湾村 | 1小时 | 0.3292 | 18012106 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0281 | 180121 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0031 | 平均值 | 0.01 | 达标 |
| 18 | 驻马店市十四中学 | 1小时 | 0.973 | 18073107 | 0.19 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0931 | 180719 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0158 | 平均值 | 0.03 | 达标 |
| 19 | 东张庄村 | 1小时 | 0.8314 | 18040307 | 0.17 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0725 | 180719 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0126 | 平均值 | 0.02 | 达标 |
| 20 | 驻马店肿瘤医院 | 1小时 | 0.6001 | 18073107 | 0.12 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0426 | 181114 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.007 | 平均值 | 0.01 | 达标 |
| 21 | 闫庄 | 1小时 | 0.6552 | 18073107 | 0.13 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0429 | 180719 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0069 | 平均值 | 0.01 | 达标 |
| 22 | 付庄村 | 1小时 | 0.3659 | 18111402 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0247 | 181209 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0034 | 平均值 | 0.01 | 达标 |
| 23 | 小刘庄村 | 1小时 | 0.4022 | 18073107 | 0.08 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0205 | 180731 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0026 | 平均值 | 0 | 达标 |
| 24 | 润博景园小区 | 1小时 | 0.3462 | 18073107 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.019 | 180731 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0027 | 平均值 | 0 | 达标 |
| 25 | 凯腾花园小区 | 1小时 | 0.3 | 18073107 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0171 | 180731 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0025 | 平均值 | 0 | 达标 |
| 26 | 驻马店市第二人民医院 | 1小时 | 0.2999 | 18090905 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0175 | 180403 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0028 | 平均值 | 0 | 达标 |
| 27 | 路庄村 | 1小时 | 0.3374 | 18090905 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0236 | 180509 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0037 | 平均值 | 0.01 | 达标 |
| 28 | 直角网格 | 1小时 | 9.2669 | 18070321 | 1.85 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 2.126 | 180918 | 1.42 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.4534 | 平均值 | 0.76 | 达标 |

表5.2-36             各关心点氨地面浓度最大值预测结果

| 序号 | 关心点名称 | 浓度类型 | 浓度增量 (μg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东陈庄 | 1小时 | 0.0121 | 18100405 | 0.00 | 达标 |
| 2 | 老张庄 | 1小时 | 0.0044 | 18090921 | 0.00 | 达标 |
| 3 | 九里庄 | 1小时 | 0.0117 | 18112208 | 0.00 | 达标 |
| 4 | 柳堰庙村 | 1小时 | 0.0054 | 18012204 | 0.00 | 达标 |
| 5 | 阎庄 | 1小时 | 0.0036 | 18100803 | 0.00 | 达标 |
| 6 | 张土桥 | 1小时 | 0.0037 | 18112208 | 0.00 | 达标 |
| 7 | 西刘庄 | 1小时 | 0.0031 | 18050822 | 0.00 | 达标 |
| 8 | 傅庄 | 1小时 | 0.0027 | 18050822 | 0.00 | 达标 |
| 9 | 孔庄 | 1小时 | 0.0063 | 18050905 | 0.00 | 达标 |
| 10 | 王坡村 | 1小时 | 0.0065 | 18090906 | 0.00 | 达标 |
| 11 | 后赵庄 | 1小时 | 0.0056 | 18101001 | 0.00 | 达标 |
| 12 | 曹庄 | 1小时 | 0.0035 | 18011308 | 0.00 | 达标 |
| 13 | 白庄 | 1小时 | 0.0032 | 18020305 | 0.00 | 达标 |
| 14 | 庄户 | 1小时 | 0.0040 | 18100621 | 0.00 | 达标 |
| 15 | 东刘楼 | 1小时 | 0.0025 | 18112002 | 0.00 | 达标 |
| 16 | 驻马店市第十五小学 | 1小时 | 0.0036 | 18042604 | 0.00 | 达标 |
| 17 | 周湾村 | 1小时 | 0.0041 | 18090323 | 0.00 | 达标 |
| 18 | 驻马店市十四中学 | 1小时 | 0.0148 | 18073107 | 0.00 | 达标 |
| 19 | 东张庄村 | 1小时 | 0.0099 | 18040307 | 0.00 | 达标 |
| 20 | 驻马店肿瘤医院 | 1小时 | 0.0068 | 18111305 | 0.00 | 达标 |
| 21 | 闫庄 | 1小时 | 0.0091 | 18073107 | 0.00 | 达标 |
| 22 | 付庄村 | 1小时 | 0.0043 | 18111402 | 0.00 | 达标 |
| 23 | 小刘庄村 | 1小时 | 0.0050 | 18073107 | 0.00 | 达标 |
| 24 | 润博景园小区 | 1小时 | 0.0032 | 18100124 | 0.00 | 达标 |
| 25 | 凯腾花园小区 | 1小时 | 0.0029 | 18100124 | 0.00 | 达标 |
| 26 | 驻马店市第二人民医院 | 1小时 | 0.0032 | 18090905 | 0.00 | 达标 |
| 27 | 路庄村 | 1小时 | 0.0036 | 18072920 | 0.00 | 达标 |
| 28 | 直角网格 | 1小时 | 0.4938 | 18080207 | 0.25 | 达标 |

表5.2-37           各关心点硫化氢地面浓度最大值预测结果

| 序号 | 关心点名称 | 浓度类型 | 浓度增量 (μg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东陈庄 | 1小时 | 0.0020 | 18092823 | 0.02 | 达标 |
| 2 | 老张庄 | 1小时 | 0.0009 | 18072403 | 0.01 | 达标 |
| 3 | 九里庄 | 1小时 | 0.0017 | 18121319 | 0.02 | 达标 |
| 4 | 柳堰庙村 | 1小时 | 0.0011 | 18090424 | 0.01 | 达标 |
| 5 | 阎庄 | 1小时 | 0.0006 | 18100803 | 0.01 | 达标 |
| 6 | 张土桥 | 1小时 | 0.0006 | 18061502 | 0.01 | 达标 |
| 7 | 西刘庄 | 1小时 | 0.0006 | 18050822 | 0.01 | 达标 |
| 8 | 傅庄 | 1小时 | 0.0005 | 18050822 | 0.01 | 达标 |
| 9 | 孔庄 | 1小时 | 0.0012 | 18050905 | 0.01 | 达标 |
| 10 | 王坡村 | 1小时 | 0.0010 | 18090906 | 0.01 | 达标 |
| 11 | 后赵庄 | 1小时 | 0.0010 | 18101001 | 0.01 | 达标 |
| 12 | 曹庄 | 1小时 | 0.0006 | 18020909 | 0.01 | 达标 |
| 13 | 白庄 | 1小时 | 0.0005 | 18020305 | 0.01 | 达标 |
| 14 | 庄户 | 1小时 | 0.0007 | 18100621 | 0.01 | 达标 |
| 15 | 东刘楼 | 1小时 | 0.0005 | 18080706 | 0.01 | 达标 |
| 16 | 驻马店市第十五小学 | 1小时 | 0.0006 | 18042604 | 0.01 | 达标 |
| 17 | 周湾村 | 1小时 | 0.0008 | 18090323 | 0.01 | 达标 |
| 18 | 驻马店市十四中学 | 1小时 | 0.0025 | 18073107 | 0.02 | 达标 |
| 19 | 东张庄村 | 1小时 | 0.0015 | 18100124 | 0.02 | 达标 |
| 20 | 驻马店肿瘤医院 | 1小时 | 0.0011 | 18111305 | 0.01 | 达标 |
| 21 | 闫庄 | 1小时 | 0.0014 | 18073107 | 0.01 | 达标 |
| 22 | 付庄村 | 1小时 | 0.0007 | 18111402 | 0.01 | 达标 |
| 23 | 小刘庄村 | 1小时 | 0.0007 | 18073107 | 0.01 | 达标 |
| 24 | 润博景园小区 | 1小时 | 0.0006 | 18100124 | 0.01 | 达标 |
| 25 | 凯腾花园小区 | 1小时 | 0.0005 | 18100124 | 0.01 | 达标 |
| 26 | 驻马店市第二人民医院 | 1小时 | 0.0006 | 18090905 | 0.01 | 达标 |
| 27 | 路庄村 | 1小时 | 0.0007 | 18072920 | 0.01 | 达标 |
| 28 | 直角网格 | 1小时 | 0.1234 | 18080207 | 1.23 | 达标 |

从表5.2-31~5.2-38中可以看出，在项目对各环境空气保护目标的浓度贡献值均未超标，项目对环境空气保护目标的影响较小。

#### 5.2.4.5 不达标区环境影响叠加预测

根据“2018年驻马店市环境质量状况公报”，驻马店市2018年属环境空气质量不达标区，不达标污染物为：PM10、PM2.5、O3，达标污染物为：SO2、NO2、CO、O3。

（1）不达标因子

根据本项目预测因子，确定本项目需评价不达标污染物PM10的环境质量变化率。根据以下公式计算实施区域削减方案后预测范围的年均质量浓度变化率k。当k≤-20%是，可判定项目建设后区域环境质量得到整体改善。

式中：k——预测范围年平均质量浓度变化率，%；

C本项目（α）——本项目对所有网格点的年平均质量浓度贡献值的算术平均值，μg/m3；

C区域削减（α）——区域削减污染源对所有网格点的年平均质量浓度贡献值的算术平均值，μg/m3。

根据《驻马店市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》，2019年度PM10年均浓度达到88μg/Nm3以下；2018年度PM10年均浓度为110μg/Nm3，则区域消减浓度为22μg/Nm3。计算本项目实施后预测范围的年均质量浓度变化率。经计算，PM10污染物k=（2.1742-22）/22×100%=-90.12%≤-20%。现状浓度超标的污染物PM10预测范围内的年均质量浓度变化率k≤-20%，区域环境质量改善。

（2）达标因子

本项目预测因子中TVOC、苯乙烯、硫酸、SO2、氨、硫化氢为区域环境质量达标污染物，以上因子全部为补充监测达标污染物，预测评价其同步叠加背景浓度及削减后各污染物的评价达标情况。

本次评价以拟建厂址和项目厂区东南100米处补充监测值按照导则要求先计算相同时刻各监测点位的平均值，再取各监测时段平均值中的最大值作为背景值进行叠加。未检出数据取检出限一半作为背景值。

则网格点和各环境空气保护目标叠加结果见表5.2-39~5.2-44。

表5.2-39          各关心点TVOC地面浓度最大值预测结果

| 序号 | 点名称 | 浓度类型 | 贡献值 （μg/m3） | 背景值 （μg/m3） | 叠加值 （μg/m3） | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东陈庄 | 1小时 | 2.0753 | 1157.5 | 1159.5753 | 96.63 | 达标 |
| 2 | 老张庄 | 1小时 | 1.1850 | 1157.5 | 1158.685 | 96.56 | 达标 |
| 3 | 九里庄 | 1小时 | 2.0741 | 1157.5 | 1159.5741 | 96.63 | 达标 |
| 4 | 柳堰庙村 | 1小时 | 1.3245 | 1157.5 | 1158.8245 | 96.57 | 达标 |
| 5 | 阎庄 | 1小时 | 1.0002 | 1157.5 | 1158.5002 | 96.54 | 达标 |
| 6 | 张土桥 | 1小时 | 0.9508 | 1157.5 | 1158.4508 | 96.54 | 达标 |
| 7 | 西刘庄 | 1小时 | 0.8954 | 1157.5 | 1158.3954 | 96.53 | 达标 |
| 8 | 傅庄 | 1小时 | 0.7776 | 1157.5 | 1158.2776 | 96.52 | 达标 |
| 9 | 孔庄 | 1小时 | 1.6996 | 1157.5 | 1159.1996 | 96.60 | 达标 |
| 10 | 王坡村 | 1小时 | 1.5454 | 1157.5 | 1159.0454 | 96.59 | 达标 |
| 11 | 后赵庄 | 1小时 | 1.5517 | 1157.5 | 1159.0517 | 96.59 | 达标 |
| 12 | 曹庄 | 1小时 | 0.9176 | 1157.5 | 1158.4176 | 96.53 | 达标 |
| 13 | 白庄 | 1小时 | 0.9350 | 1157.5 | 1158.435 | 96.54 | 达标 |
| 14 | 庄户 | 1小时 | 0.9624 | 1157.5 | 1158.4624 | 96.54 | 达标 |
| 15 | 东刘楼 | 1小时 | 0.6964 | 1157.5 | 1158.1964 | 96.52 | 达标 |
| 16 | 驻马店市第十五小学 | 1小时 | 0.8241 | 1157.5 | 1158.3241 | 96.53 | 达标 |
| 17 | 周湾村 | 1小时 | 1.0717 | 1157.5 | 1158.5717 | 96.55 | 达标 |
| 18 | 驻马店市十四中学 | 1小时 | 2.9829 | 1157.5 | 1160.4829 | 96.71 | 达标 |
| 19 | 东张庄村 | 1小时 | 1.9633 | 1157.5 | 1159.4633 | 96.62 | 达标 |
| 20 | 驻马店肿瘤医院 | 1小时 | 1.5040 | 1157.5 | 1159.004 | 96.58 | 达标 |
| 21 | 闫庄 | 1小时 | 2.4345 | 1157.5 | 1159.9345 | 96.66 | 达标 |
| 22 | 付庄村 | 1小时 | 0.9385 | 1157.5 | 1158.4385 | 96.54 | 达标 |
| 23 | 小刘庄村 | 1小时 | 1.4666 | 1157.5 | 1158.9666 | 96.58 | 达标 |
| 24 | 润博景园小区 | 1小时 | 0.8686 | 1157.5 | 1158.3686 | 96.53 | 达标 |
| 25 | 凯腾花园小区 | 1小时 | 0.7877 | 1157.5 | 1158.2877 | 96.52 | 达标 |
| 26 | 驻马店市第二人民医院 | 1小时 | 0.7924 | 1157.5 | 1158.2924 | 96.52 | 达标 |
| 27 | 路庄村 | 1小时 | 0.9689 | 1157.5 | 1158.4689 | 96.54 | 达标 |
| 28 | 直角网格 | 1小时 | 34.5023 | 1340 | 1374.5023 | 114.54 | 超标 |

表5.2-40          各关心点苯乙烯地面浓度最大值预测结果

| 序号 | 点名称 | 浓度类型 | 贡献值 （μg/m3） | 背景值 （μg/m3） | 叠加值 （μg/m3） | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东陈庄 | 1小时 | 0.0437 | 0.5 | 0.5437 | 5.44 | 达标 |
| 2 | 老张庄 | 1小时 | 0.0243 | 0.5 | 0.5243 | 5.24 | 达标 |
| 3 | 九里庄 | 1小时 | 0.0448 | 0.5 | 0.5448 | 5.45 | 达标 |
| 4 | 柳堰庙村 | 1小时 | 0.0281 | 0.5 | 0.5281 | 5.28 | 达标 |
| 5 | 阎庄 | 1小时 | 0.0210 | 0.5 | 0.521 | 5.21 | 达标 |
| 6 | 张土桥 | 1小时 | 0.0205 | 0.5 | 0.5205 | 5.21 | 达标 |
| 7 | 西刘庄 | 1小时 | 0.0182 | 0.5 | 0.5182 | 5.18 | 达标 |
| 8 | 傅庄 | 1小时 | 0.0161 | 0.5 | 0.5161 | 5.16 | 达标 |
| 9 | 孔庄 | 1小时 | 0.0344 | 0.5 | 0.5344 | 5.34 | 达标 |
| 10 | 王坡村 | 1小时 | 0.0325 | 0.5 | 0.5325 | 5.33 | 达标 |
| 11 | 后赵庄 | 1小时 | 0.0305 | 0.5 | 0.5305 | 5.31 | 达标 |
| 12 | 曹庄 | 1小时 | 0.0184 | 0.5 | 0.5184 | 5.18 | 达标 |
| 13 | 白庄 | 1小时 | 0.0198 | 0.5 | 0.5198 | 5.20 | 达标 |
| 14 | 庄户 | 1小时 | 0.0199 | 0.5 | 0.5199 | 5.20 | 达标 |
| 15 | 东刘楼 | 1小时 | 0.0137 | 0.5 | 0.5137 | 5.14 | 达标 |
| 16 | 驻马店市第十五小学 | 1小时 | 0.0171 | 0.5 | 0.5171 | 5.17 | 达标 |
| 17 | 周湾村 | 1小时 | 0.0222 | 0.5 | 0.5222 | 5.22 | 达标 |
| 18 | 驻马店市十四中学 | 1小时 | 0.0560 | 0.5 | 0.556 | 5.56 | 达标 |
| 19 | 东张庄村 | 1小时 | 0.0414 | 0.5 | 0.5414 | 5.41 | 达标 |
| 20 | 驻马店肿瘤医院 | 1小时 | 0.0312 | 0.5 | 0.5312 | 5.31 | 达标 |
| 21 | 闫庄 | 1小时 | 0.0488 | 0.5 | 0.5488 | 5.49 | 达标 |
| 22 | 付庄村 | 1小时 | 0.0191 | 0.5 | 0.5191 | 5.19 | 达标 |
| 23 | 小刘庄村 | 1小时 | 0.0295 | 0.5 | 0.5295 | 5.30 | 达标 |
| 24 | 润博景园小区 | 1小时 | 0.0182 | 0.5 | 0.5182 | 5.18 | 达标 |
| 25 | 凯腾花园小区 | 1小时 | 0.0167 | 0.5 | 0.5167 | 5.17 | 达标 |
| 26 | 驻马店市第二人民医院 | 1小时 | 0.0158 | 0.5 | 0.5158 | 5.16 | 达标 |
| 27 | 路庄村 | 1小时 | 0.0203 | 0.5 | 0.5203 | 5.20 | 达标 |
| 28 | 直角网格 | 1小时 | 0.7807 | 0.5 | 1.2807 | 12.81 | 达标 |

表5.2-41              各关心点硫酸地面浓度最大值预测结果

| 序号 | 点名称 | 浓度类型 | 贡献值 （μg/m3） | 背景值 （μg/m3） | 叠加值 （μg/m3） | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东陈庄 | 1小时 | 0.8158 | 10 | 10.8158 | 3.61 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0837 | 10 | 10.0837 | 10.08 | 达标 |
| 2 | 老张庄 | 1小时 | 0.3757 | 10 | 10.3757 | 3.46 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0298 | 10 | 10.0298 | 10.03 | 达标 |
| 3 | 九里庄 | 1小时 | 0.7179 | 10 | 10.7179 | 3.57 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0908 | 10 | 10.0908 | 10.09 | 达标 |
| 4 | 柳堰庙村 | 1小时 | 0.4380 | 10 | 10.438 | 3.48 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0427 | 10 | 10.0427 | 10.04 | 达标 |
| 5 | 阎庄 | 1小时 | 0.2735 | 10 | 10.2735 | 3.42 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0232 | 10 | 10.0232 | 10.02 | 达标 |
| 6 | 张土桥 | 1小时 | 0.2968 | 10 | 10.2968 | 3.43 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0225 | 10 | 10.0225 | 10.02 | 达标 |
| 7 | 西刘庄 | 1小时 | 0.2805 | 10 | 10.2805 | 3.43 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0301 | 10 | 10.0301 | 10.03 | 达标 |
| 8 | 傅庄 | 1小时 | 0.2415 | 10 | 10.2415 | 3.41 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0250 | 10 | 10.025 | 10.03 | 达标 |
| 9 | 孔庄 | 1小时 | 0.4270 | 10 | 10.427 | 3.48 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0574 | 10 | 10.0574 | 10.06 | 达标 |
| 10 | 王坡村 | 1小时 | 0.5424 | 10 | 10.5424 | 3.51 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0538 | 10 | 10.0538 | 10.05 | 达标 |
| 11 | 后赵庄 | 1小时 | 0.4043 | 10 | 10.4043 | 3.47 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0482 | 10 | 10.0482 | 10.05 | 达标 |
| 12 | 曹庄 | 1小时 | 0.2134 | 10 | 10.2134 | 3.40 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0200 | 10 | 10.02 | 10.02 | 达标 |
| 13 | 白庄 | 1小时 | 0.2107 | 10 | 10.2107 | 3.40 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0228 | 10 | 10.0228 | 10.02 | 达标 |
| 14 | 庄户 | 1小时 | 0.3172 | 10 | 10.3172 | 3.44 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0186 | 10 | 10.0186 | 10.02 | 达标 |
| 15 | 东刘楼 | 1小时 | 0.2663 | 10 | 10.2663 | 3.42 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0125 | 10 | 10.0125 | 10.01 | 达标 |
| 16 | 驻马店市第十五小学 | 1小时 | 0.3019 | 10 | 10.3019 | 3.43 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0151 | 10 | 10.0151 | 10.02 | 达标 |
| 17 | 周湾村 | 1小时 | 0.3108 | 10 | 10.3108 | 3.44 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0271 | 10 | 10.0271 | 10.03 | 达标 |
| 18 | 驻马店市十四中学 | 1小时 | 0.9801 | 10 | 10.9801 | 3.66 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0822 | 10 | 10.0822 | 10.08 | 达标 |
| 19 | 东张庄村 | 1小时 | 0.7730 | 10 | 10.773 | 3.59 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0693 | 10 | 10.0693 | 10.07 | 达标 |
| 20 | 驻马店肿瘤医院 | 1小时 | 0.5652 | 10 | 10.5652 | 3.52 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0383 | 10 | 10.0383 | 10.04 | 达标 |
| 21 | 闫庄 | 1小时 | 0.6389 | 10 | 10.6389 | 3.55 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0391 | 10 | 10.0391 | 10.04 | 达标 |
| 22 | 付庄村 | 1小时 | 0.3493 | 10 | 10.3493 | 3.45 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0227 | 10 | 10.0227 | 10.02 | 达标 |
| 23 | 小刘庄村 | 1小时 | 0.3882 | 10 | 10.3882 | 3.46 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0194 | 10 | 10.0194 | 10.02 | 达标 |
| 24 | 润博景园小区 | 1小时 | 0.2973 | 10 | 10.2973 | 3.43 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0162 | 10 | 10.0162 | 10.02 | 达标 |
| 25 | 凯腾花园小区 | 1小时 | 0.2709 | 10 | 10.2709 | 3.42 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0160 | 10 | 10.016 | 10.02 | 达标 |
| 26 | 驻马店市第二人民医院 | 1小时 | 0.2934 | 10 | 10.2934 | 3.43 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0172 | 10 | 10.0172 | 10.02 | 达标 |
| 27 | 路庄村 | 1小时 | 0.3046 | 10 | 10.3046 | 3.43 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0215 | 10 | 10.0215 | 10.02 | 达标 |
| 28 | 直角网格 | 1小时 | 7.3285 | 10 | 17.3285 | 5.78 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.7537 | 10 | 11.7537 | 11.75 | 达标 |

表5.2-35          各关心点SO2地面浓度最大值预测结果

| 序号 | 点名称 | 浓度类型 | 贡献值 （μg/m3） | 背景值 （μg/m3） | 叠加值 （μg/m3） | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东陈庄 | 年均值 | 0.0166 | 13 | 13.0166 | 21.69 | 达标 |
| 2 | 老张庄 | 年均值 | 0.0053 | 13 | 13.0053 | 21.68 | 达标 |
| 3 | 九里庄 | 年均值 | 0.0223 | 13 | 13.0223 | 21.70 | 达标 |
| 4 | 柳堰庙村 | 年均值 | 0.0069 | 13 | 13.0069 | 21.68 | 达标 |
| 5 | 阎庄 | 年均值 | 0.0036 | 13 | 13.0036 | 21.67 | 达标 |
| 6 | 张土桥 | 年均值 | 0.0042 | 13 | 13.0042 | 21.67 | 达标 |
| 7 | 西刘庄 | 年均值 | 0.0043 | 13 | 13.0043 | 21.67 | 达标 |
| 8 | 傅庄 | 年均值 | 0.0035 | 13 | 13.0035 | 21.67 | 达标 |
| 9 | 孔庄 | 年均值 | 0.0132 | 13 | 13.0132 | 21.69 | 达标 |
| 10 | 王坡村 | 年均值 | 0.0157 | 13 | 13.0157 | 21.69 | 达标 |
| 11 | 后赵庄 | 年均值 | 0.014 | 13 | 13.014 | 21.69 | 达标 |
| 12 | 曹庄 | 年均值 | 0.006 | 13 | 13.006 | 21.68 | 达标 |
| 13 | 白庄 | 年均值 | 0.0054 | 13 | 13.0054 | 21.68 | 达标 |
| 14 | 庄户 | 年均值 | 0.0033 | 13 | 13.0033 | 21.67 | 达标 |
| 15 | 东刘楼 | 年均值 | 0.002 | 13 | 13.002 | 21.67 | 达标 |
| 16 | 驻马店市第十五小学 | 年均值 | 0.0022 | 13 | 13.0022 | 21.67 | 达标 |
| 17 | 周湾村 | 年均值 | 0.0031 | 13 | 13.0031 | 21.67 | 达标 |
| 18 | 驻马店市十四中学 | 年均值 | 0.0158 | 13 | 13.0158 | 21.69 | 达标 |
| 19 | 东张庄村 | 年均值 | 0.0126 | 13 | 13.0126 | 21.69 | 达标 |
| 20 | 驻马店肿瘤医院 | 年均值 | 0.007 | 13 | 13.007 | 21.68 | 达标 |
| 21 | 闫庄 | 年均值 | 0.0069 | 13 | 13.0069 | 21.68 | 达标 |
| 22 | 付庄村 | 年均值 | 0.0034 | 13 | 13.0034 | 21.67 | 达标 |
| 23 | 小刘庄村 | 年均值 | 0.0026 | 13 | 13.0026 | 21.67 | 达标 |
| 24 | 润博景园小区 | 年均值 | 0.0027 | 13 | 13.0027 | 21.67 | 达标 |
| 25 | 凯腾花园小区 | 年均值 | 0.0025 | 13 | 13.0025 | 21.67 | 达标 |
| 26 | 驻马店市第二人民医院 | 年均值 | 0.0028 | 13 | 13.0028 | 21.67 | 达标 |
| 27 | 路庄村 | 年均值 | 0.0037 | 13 | 13.0037 | 21.67 | 达标 |
| 28 | 直角网格 | 年均值 | 0.4534 | 13 | 13.4534 | 22.42 | 达标 |

表5.2-43              各关心点氨地面浓度最大值预测结果

| 序号 | 点名称 | 浓度类型 | 贡献值 （μg/m3） | 背景值 （μg/m3） | 叠加值 （μg/m3） | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东陈庄 | 1小时 | 0.0121 | 20.5 | 20.5121 | 10.26 | 达标 |
| 2 | 老张庄 | 1小时 | 0.0044 | 20.5 | 20.5044 | 10.25 | 达标 |
| 3 | 九里庄 | 1小时 | 0.0117 | 20.5 | 20.5117 | 10.26 | 达标 |
| 4 | 柳堰庙村 | 1小时 | 0.0054 | 20.5 | 20.5054 | 10.25 | 达标 |
| 5 | 阎庄 | 1小时 | 0.0036 | 20.5 | 20.5036 | 10.25 | 达标 |
| 6 | 张土桥 | 1小时 | 0.0037 | 20.5 | 20.5037 | 10.25 | 达标 |
| 7 | 西刘庄 | 1小时 | 0.0031 | 20.5 | 20.5031 | 10.25 | 达标 |
| 8 | 傅庄 | 1小时 | 0.0027 | 20.5 | 20.5027 | 10.25 | 达标 |
| 9 | 孔庄 | 1小时 | 0.0063 | 20.5 | 20.5063 | 10.25 | 达标 |
| 10 | 王坡村 | 1小时 | 0.0065 | 20.5 | 20.5065 | 10.25 | 达标 |
| 11 | 后赵庄 | 1小时 | 0.0056 | 20.5 | 20.5056 | 10.25 | 达标 |
| 12 | 曹庄 | 1小时 | 0.0035 | 20.5 | 20.5035 | 10.25 | 达标 |
| 13 | 白庄 | 1小时 | 0.0032 | 20.5 | 20.5032 | 10.25 | 达标 |
| 14 | 庄户 | 1小时 | 0.0040 | 20.5 | 20.504 | 10.25 | 达标 |
| 15 | 东刘楼 | 1小时 | 0.0025 | 20.5 | 20.5025 | 10.25 | 达标 |
| 16 | 驻马店市第十五小学 | 1小时 | 0.0036 | 20.5 | 20.5036 | 10.25 | 达标 |
| 17 | 周湾村 | 1小时 | 0.0041 | 20.5 | 20.5041 | 10.25 | 达标 |
| 18 | 驻马店市十四中学 | 1小时 | 0.0148 | 20.5 | 20.5148 | 10.26 | 达标 |
| 19 | 东张庄村 | 1小时 | 0.0099 | 20.5 | 20.5099 | 10.25 | 达标 |
| 20 | 驻马店肿瘤医院 | 1小时 | 0.0068 | 20.5 | 20.5068 | 10.25 | 达标 |
| 21 | 闫庄 | 1小时 | 0.0091 | 20.5 | 20.5091 | 10.25 | 达标 |
| 22 | 付庄村 | 1小时 | 0.0043 | 20.5 | 20.5043 | 10.25 | 达标 |
| 23 | 小刘庄村 | 1小时 | 0.0050 | 20.5 | 20.505 | 10.25 | 达标 |
| 24 | 润博景园小区 | 1小时 | 0.0032 | 20.5 | 20.5032 | 10.25 | 达标 |
| 25 | 凯腾花园小区 | 1小时 | 0.0029 | 20.5 | 20.5029 | 10.25 | 达标 |
| 26 | 驻马店市第二人民医院 | 1小时 | 0.0032 | 20.5 | 20.5032 | 10.25 | 达标 |
| 27 | 路庄村 | 1小时 | 0.0036 | 20.5 | 20.5036 | 10.25 | 达标 |
| 28 | 直角网格 | 1小时 | 0.4938 | 44 | 44.4938 | 22.25 | 达标 |

表5.2-44           各关心点硫化氢地面浓度最大值预测结果

| 序号 | 点名称 | 浓度类型 | 贡献值 （μg/m3） | 背景值 （μg/m3） | 叠加值 （μg/m3） | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东陈庄 | 1小时 | 0.0020 | 0.5 | 0.502 | 5.02 | 达标 |
| 2 | 老张庄 | 1小时 | 0.0009 | 0.5 | 0.5009 | 5.01 | 达标 |
| 3 | 九里庄 | 1小时 | 0.0017 | 0.5 | 0.5017 | 5.02 | 达标 |
| 4 | 柳堰庙村 | 1小时 | 0.0011 | 0.5 | 0.5011 | 5.01 | 达标 |
| 5 | 阎庄 | 1小时 | 0.0006 | 0.5 | 0.5006 | 5.01 | 达标 |
| 6 | 张土桥 | 1小时 | 0.0006 | 0.5 | 0.5006 | 5.01 | 达标 |
| 7 | 西刘庄 | 1小时 | 0.0006 | 0.5 | 0.5006 | 5.01 | 达标 |
| 8 | 傅庄 | 1小时 | 0.0005 | 0.5 | 0.5005 | 5.01 | 达标 |
| 9 | 孔庄 | 1小时 | 0.0012 | 0.5 | 0.5012 | 5.01 | 达标 |
| 10 | 王坡村 | 1小时 | 0.0010 | 0.5 | 0.501 | 5.01 | 达标 |
| 11 | 后赵庄 | 1小时 | 0.0010 | 0.5 | 0.501 | 5.01 | 达标 |
| 12 | 曹庄 | 1小时 | 0.0006 | 0.5 | 0.5006 | 5.01 | 达标 |
| 13 | 白庄 | 1小时 | 0.0005 | 0.5 | 0.5005 | 5.01 | 达标 |
| 14 | 庄户 | 1小时 | 0.0007 | 0.5 | 0.5007 | 5.01 | 达标 |
| 15 | 东刘楼 | 1小时 | 0.0005 | 0.5 | 0.5005 | 5.01 | 达标 |
| 16 | 驻马店市第十五小学 | 1小时 | 0.0006 | 0.5 | 0.5006 | 5.01 | 达标 |
| 17 | 周湾村 | 1小时 | 0.0008 | 0.5 | 0.5008 | 5.01 | 达标 |
| 18 | 驻马店市十四中学 | 1小时 | 0.0025 | 0.5 | 0.5025 | 5.03 | 达标 |
| 19 | 东张庄村 | 1小时 | 0.0015 | 0.5 | 0.5015 | 5.02 | 达标 |
| 20 | 驻马店肿瘤医院 | 1小时 | 0.0011 | 0.5 | 0.5011 | 5.01 | 达标 |
| 21 | 闫庄 | 1小时 | 0.0014 | 0.5 | 0.5014 | 5.01 | 达标 |
| 22 | 付庄村 | 1小时 | 0.0007 | 0.5 | 0.5007 | 5.01 | 达标 |
| 23 | 小刘庄村 | 1小时 | 0.0007 | 0.5 | 0.5007 | 5.01 | 达标 |
| 24 | 润博景园小区 | 1小时 | 0.0006 | 0.5 | 0.5006 | 5.01 | 达标 |
| 25 | 凯腾花园小区 | 1小时 | 0.0005 | 0.5 | 0.5005 | 5.01 | 达标 |
| 26 | 驻马店市第二人民医院 | 1小时 | 0.0006 | 0.5 | 0.5006 | 5.01 | 达标 |
| 27 | 路庄村 | 1小时 | 0.0007 | 0.5 | 0.5007 | 5.01 | 达标 |
| 28 | 直角网格 | 1小时 | 0.1234 | 2 | 2.1234 | 21.23 | 达标 |

从以上结果可以看出，在项目贡献值叠加背景浓度后，本项目对各环境空气保护目标的小时浓度贡献值均未超标，项目对环境空气保护目标的影响较小。网格点TVOC预测结果出现超标现象，主要原因为区域背景非甲烷总烃浓度较高，本项目对其贡献很小。

#### 5.2.4.6 非正常工况排放浓度预测

全年逐时气象条件下，非正常工况网格点及各关心点的各项污染物最大地面小时浓度贡献值见下表。

表5.2-46       非正常工况各计算点小时浓度贡献质量浓度预测结果表

| 污染物 | 关心点 | 最大贡献浓度 （μg/m3） | 出现时间 | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TVOC | 东陈庄 | 12.9056 | 18081121 | 1.08 | 达标 |
|  | 老张庄 | 8.2129 | 18081121 | 0.68 | 达标 |
|  | 九里庄 | 13.7015 | 18072005 | 1.14 | 达标 |
|  | 柳堰庙村 | 8.4908 | 18071001 | 0.71 | 达标 |
|  | 阎庄 | 6.4274 | 18062201 | 0.54 | 达标 |
|  | 张土桥 | 6.6686 | 18072406 | 0.56 | 达标 |
|  | 西刘庄 | 5.7215 | 18072401 | 0.48 | 达标 |
|  | 傅庄 | 4.8526 | 18060806 | 0.40 | 达标 |
|  | 孔庄 | 9.5643 | 18062702 | 0.80 | 达标 |
|  | 王坡村 | 10.3984 | 18080720 | 0.87 | 达标 |
|  | 后赵庄 | 8.7733 | 18081123 | 0.73 | 达标 |
|  | 曹庄 | 4.1738 | 18081106 | 0.35 | 达标 |
|  | 白庄 | 5.7156 | 18081123 | 0.48 | 达标 |
|  | 庄户 | 5.9164 | 18042721 | 0.49 | 达标 |
|  | 东刘楼 | 4.5700 | 18092221 | 0.38 | 达标 |
|  | 驻马店市第十五小学 | 4.5254 | 18092221 | 0.38 | 达标 |
|  | 周湾村 | 6.7535 | 18060421 | 0.56 | 达标 |
|  | 驻马店市十四中学 | 11.8611 | 18070521 | 0.99 | 达标 |
|  | 东张庄村 | 11.7383 | 18072106 | 0.98 | 达标 |
|  | 驻马店肿瘤医院 | 8.9610 | 18082624 | 0.75 | 达标 |
|  | 闫庄 | 9.6411 | 18073107 | 0.80 | 达标 |
|  | 付庄村 | 6.2057 | 18082624 | 0.52 | 达标 |
|  | 小刘庄村 | 6.2244 | 18073107 | 0.52 | 达标 |
|  | 润博景园小区 | 5.7876 | 18072106 | 0.48 | 达标 |
|  | 凯腾花园小区 | 5.4954 | 18072106 | 0.46 | 达标 |
|  | 驻马店市第二人民医院 | 4.8777 | 18072106 | 0.41 | 达标 |
|  | 路庄村 | 5.4544 | 18041422 | 0.45 | 达标 |
|  | 最大落地浓度 | 42.8777 | 18080310 | 3.57 | 达标 |
| 苯乙烯 | 东陈庄 | 0.3044 | 18081121 | 3.04 | 达标 |
|  | 老张庄 | 0.1938 | 18081121 | 1.94 | 达标 |
|  | 九里庄 | 0.3227 | 18072005 | 3.23 | 达标 |
|  | 柳堰庙村 | 0.1981 | 18071001 | 1.98 | 达标 |
|  | 阎庄 | 0.1502 | 18062201 | 1.50 | 达标 |
|  | 张土桥 | 0.1570 | 18072406 | 1.57 | 达标 |
|  | 西刘庄 | 0.1338 | 18072401 | 1.34 | 达标 |
|  | 傅庄 | 0.1141 | 18060806 | 1.14 | 达标 |
|  | 孔庄 | 0.2236 | 18062702 | 2.24 | 达标 |
|  | 王坡村 | 0.2431 | 18080720 | 2.43 | 达标 |
|  | 后赵庄 | 0.2070 | 18081123 | 2.07 | 达标 |
|  | 曹庄 | 0.0978 | 18081106 | 0.98 | 达标 |
|  | 白庄 | 0.1337 | 18081123 | 1.34 | 达标 |
|  | 庄户 | 0.1378 | 18042721 | 1.38 | 达标 |
|  | 东刘楼 | 0.1075 | 18092221 | 1.08 | 达标 |
|  | 驻马店市第十五小学 | 0.1054 | 18092221 | 1.05 | 达标 |
|  | 周湾村 | 0.1573 | 18060421 | 1.57 | 达标 |
|  | 驻马店市十四中学 | 0.2767 | 18070521 | 2.77 | 达标 |
|  | 东张庄村 | 0.2739 | 18072106 | 2.74 | 达标 |
|  | 驻马店肿瘤医院 | 0.2086 | 18082624 | 2.09 | 达标 |
|  | 闫庄 | 0.2202 | 18073107 | 2.20 | 达标 |
|  | 付庄村 | 0.1444 | 18082624 | 1.44 | 达标 |
|  | 小刘庄村 | 0.1427 | 18073107 | 1.43 | 达标 |
|  | 润博景园小区 | 0.1352 | 18072106 | 1.35 | 达标 |
|  | 凯腾花园小区 | 0.1287 | 18072106 | 1.29 | 达标 |
|  | 驻马店市第二人民医院 | 0.1153 | 18072106 | 1.15 | 达标 |
|  | 路庄村 | 0.1270 | 18041422 | 1.27 | 达标 |
|  | 最大落地浓度 | 1.0163 | 18080310 | 10.16 | 达标 |
| 硫酸 | 东陈庄 | 1.4295 | 18042605 | 0.48 | 达标 |
|  | 老张庄 | 0.6299 | 18100405 | 0.21 | 达标 |
|  | 九里庄 | 1.2652 | 18110122 | 0.42 | 达标 |
|  | 柳堰庙村 | 0.7409 | 18100803 | 0.25 | 达标 |
|  | 阎庄 | 0.4521 | 18100803 | 0.15 | 达标 |
|  | 张土桥 | 0.5048 | 18112208 | 0.17 | 达标 |
|  | 西刘庄 | 0.4549 | 18050822 | 0.15 | 达标 |
|  | 傅庄 | 0.3903 | 18050822 | 0.13 | 达标 |
|  | 孔庄 | 0.7203 | 18100324 | 0.24 | 达标 |
|  | 王坡村 | 0.9148 | 18090906 | 0.30 | 达标 |
|  | 后赵庄 | 0.6860 | 18111208 | 0.23 | 达标 |
|  | 曹庄 | 0.3620 | 18101001 | 0.12 | 达标 |
|  | 白庄 | 0.3529 | 18101001 | 0.12 | 达标 |
|  | 庄户 | 0.5320 | 18091107 | 0.18 | 达标 |
|  | 东刘楼 | 0.4487 | 18091207 | 0.15 | 达标 |
|  | 驻马店市第十五小学 | 0.5044 | 18091207 | 0.17 | 达标 |
|  | 周湾村 | 0.5288 | 18012106 | 0.18 | 达标 |
|  | 驻马店市十四中学 | 1.6382 | 18073107 | 0.55 | 达标 |
|  | 东张庄村 | 1.3265 | 18040307 | 0.44 | 达标 |
|  | 驻马店肿瘤医院 | 0.9729 | 18073107 | 0.32 | 达标 |
|  | 闫庄 | 1.0805 | 18073107 | 0.36 | 达标 |
|  | 付庄村 | 0.5874 | 18111402 | 0.20 | 达标 |
|  | 小刘庄村 | 0.6594 | 18073107 | 0.22 | 达标 |
|  | 润博景园小区 | 0.5301 | 18073107 | 0.18 | 达标 |
|  | 凯腾花园小区 | 0.4519 | 18073107 | 0.15 | 达标 |
|  | 驻马店市第二人民医院 | 0.4782 | 18090905 | 0.16 | 达标 |
|  | 路庄村 | 0.5155 | 18090905 | 0.17 | 达标 |
|  | 最大落地浓度 | 13.1557 | 18070321 | 4.39 | 达标 |
| SO2 | 东陈庄 | 1.7395 | 18042605 | 0.35 | 达标 |
|  | 老张庄 | 0.7845 | 18100405 | 0.16 | 达标 |
|  | 九里庄 | 1.5610 | 18110122 | 0.31 | 达标 |
|  | 柳堰庙村 | 0.9032 | 18100803 | 0.18 | 达标 |
|  | 阎庄 | 0.5365 | 18100803 | 0.11 | 达标 |
|  | 张土桥 | 0.5990 | 18112208 | 0.12 | 达标 |
|  | 西刘庄 | 0.5523 | 18050822 | 0.11 | 达标 |
|  | 傅庄 | 0.4723 | 18050822 | 0.09 | 达标 |
|  | 孔庄 | 0.9073 | 18042722 | 0.18 | 达标 |
|  | 王坡村 | 1.0978 | 18090906 | 0.22 | 达标 |
|  | 后赵庄 | 0.8242 | 18111208 | 0.16 | 达标 |
|  | 曹庄 | 0.4476 | 18101001 | 0.09 | 达标 |
|  | 白庄 | 0.4291 | 18101001 | 0.09 | 达标 |
|  | 庄户 | 0.6630 | 18091107 | 0.13 | 达标 |
|  | 东刘楼 | 0.5755 | 18091207 | 0.12 | 达标 |
|  | 驻马店市第十五小学 | 0.6352 | 18091207 | 0.13 | 达标 |
|  | 周湾村 | 0.6377 | 18012106 | 0.13 | 达标 |
|  | 驻马店市十四中学 | 1.8845 | 18073107 | 0.38 | 达标 |
|  | 东张庄村 | 1.6103 | 18040307 | 0.32 | 达标 |
|  | 驻马店肿瘤医院 | 1.1624 | 18073107 | 0.23 | 达标 |
|  | 闫庄 | 1.2691 | 18073107 | 0.25 | 达标 |
|  | 付庄村 | 0.7086 | 18111402 | 0.14 | 达标 |
|  | 小刘庄村 | 0.7791 | 18073107 | 0.16 | 达标 |
|  | 润博景园小区 | 0.6705 | 18073107 | 0.13 | 达标 |
|  | 凯腾花园小区 | 0.5811 | 18073107 | 0.12 | 达标 |
|  | 驻马店市第二人民医院 | 0.5810 | 18090905 | 0.12 | 达标 |
|  | 路庄村 | 0.6535 | 18090905 | 0.13 | 达标 |
|  | 最大落地浓度 | 17.9494 | 18070321 | 3.59 | 达标 |
| NH3 | 东陈庄 | 0.0323 | 18100405 | 0.02 | 达标 |
|  | 老张庄 | 0.0102 | 18090921 | 0.01 | 达标 |
|  | 九里庄 | 0.0331 | 18112208 | 0.02 | 达标 |
|  | 柳堰庙村 | 0.0139 | 18012204 | 0.01 | 达标 |
|  | 阎庄 | 0.0081 | 18100803 | 0.00 | 达标 |
|  | 张土桥 | 0.0095 | 18112208 | 0.00 | 达标 |
|  | 西刘庄 | 0.0064 | 18060223 | 0.00 | 达标 |
|  | 傅庄 | 0.0055 | 18121907 | 0.00 | 达标 |
|  | 孔庄 | 0.0160 | 18012919 | 0.01 | 达标 |
|  | 王坡村 | 0.0161 | 18090906 | 0.01 | 达标 |
|  | 后赵庄 | 0.0148 | 18011308 | 0.01 | 达标 |
|  | 曹庄 | 0.0085 | 18011308 | 0.00 | 达标 |
|  | 白庄 | 0.0076 | 18020305 | 0.00 | 达标 |
|  | 庄户 | 0.0102 | 18122109 | 0.01 | 达标 |
|  | 东刘楼 | 0.0060 | 18112002 | 0.00 | 达标 |
|  | 驻马店市第十五小学 | 0.0082 | 18042604 | 0.00 | 达标 |
|  | 周湾村 | 0.0102 | 18123106 | 0.01 | 达标 |
|  | 驻马店市十四中学 | 0.0354 | 18073107 | 0.02 | 达标 |
|  | 东张庄村 | 0.0257 | 18040307 | 0.01 | 达标 |
|  | 驻马店肿瘤医院 | 0.0176 | 18073107 | 0.01 | 达标 |
|  | 闫庄 | 0.0230 | 18073107 | 0.01 | 达标 |
|  | 付庄村 | 0.0104 | 18111402 | 0.01 | 达标 |
|  | 小刘庄村 | 0.0135 | 18073107 | 0.01 | 达标 |
|  | 润博景园小区 | 0.0098 | 18073107 | 0.00 | 达标 |
|  | 凯腾花园小区 | 0.0083 | 18073107 | 0.00 | 达标 |
|  | 驻马店市第二人民医院 | 0.0073 | 18040307 | 0.00 | 达标 |
|  | 路庄村 | 0.0076 | 18101324 | 0.00 | 达标 |
|  | 最大落地浓度 | 0.4938 | 18080207 | 0.25 | 达标 |
| H2S | 东陈庄 | 0.0024 | 18092823 | 0.02 | 达标 |
|  | 老张庄 | 0.0010 | 18072403 | 0.01 | 达标 |
|  | 九里庄 | 0.0023 | 18112208 | 0.02 | 达标 |
|  | 柳堰庙村 | 0.0011 | 18090424 | 0.01 | 达标 |
|  | 阎庄 | 0.0008 | 18100803 | 0.01 | 达标 |
|  | 张土桥 | 0.0008 | 18112208 | 0.01 | 达标 |
|  | 西刘庄 | 0.0007 | 18050822 | 0.01 | 达标 |
|  | 傅庄 | 0.0006 | 18050822 | 0.01 | 达标 |
|  | 孔庄 | 0.0014 | 18050905 | 0.01 | 达标 |
|  | 王坡村 | 0.0013 | 18090906 | 0.01 | 达标 |
|  | 后赵庄 | 0.0012 | 18101001 | 0.01 | 达标 |
|  | 曹庄 | 0.0007 | 18011308 | 0.01 | 达标 |
|  | 白庄 | 0.0007 | 18020305 | 0.01 | 达标 |
|  | 庄户 | 0.0009 | 18100621 | 0.01 | 达标 |
|  | 东刘楼 | 0.0005 | 18112002 | 0.01 | 达标 |
|  | 驻马店市第十五小学 | 0.0008 | 18042604 | 0.01 | 达标 |
|  | 周湾村 | 0.0009 | 18090323 | 0.01 | 达标 |
|  | 驻马店市十四中学 | 0.0031 | 18073107 | 0.03 | 达标 |
|  | 东张庄村 | 0.0020 | 18040307 | 0.02 | 达标 |
|  | 驻马店肿瘤医院 | 0.0014 | 18111305 | 0.01 | 达标 |
|  | 闫庄 | 0.0019 | 18073107 | 0.02 | 达标 |
|  | 付庄村 | 0.0009 | 18111402 | 0.01 | 达标 |
|  | 小刘庄村 | 0.0010 | 18073107 | 0.01 | 达标 |
|  | 润博景园小区 | 0.0007 | 18100124 | 0.01 | 达标 |
|  | 凯腾花园小区 | 0.0006 | 18100124 | 0.01 | 达标 |
|  | 驻马店市第二人民医院 | 0.0007 | 18090905 | 0.01 | 达标 |
|  | 路庄村 | 0.0008 | 18072920 | 0.01 | 达标 |
|  | 最大落地浓度 | 0.1234 | 18080207 | 1.23 | 达标 |

由上表可知，非正常排放条件下各计算点各项污染物最大地面小时浓度贡献值均满足标准要求。但企业仍应加强管理，对生产设备及时进行维护，确保正常生产，尽量减少非正常排放。

### 5.2.3 防护距离的确定

（1）大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中确定大气环境防护距离的方法：采用进一步预测模型模拟评价基准年内，本项目所有污染源对厂界外主要污染物的短期贡献浓度分布。在底图上标注从厂界起所有超过环境质量短期浓度标准值的网格区域，以自厂界起至超标区域的最远垂直距离作为大气环境防护距离。

根据本项目的工程分析和污染防治分析，项目废气主要为车间生产过程逸散的废气，原料储存过程挥发的废气，经计算本项目不需设置大气环境防护距离。

（2）大气卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）7.4条，卫生防护距离计算公式如下：

式中：Cm---- 标准浓度限值，mg/m3（取GB3095规定的二级标准任何1次浓度限值（mg/m3）；该标准未规定浓度限值的大气污染物，取TJ36规定的居住区1次最高容许浓度限值（mg/m3），该标准只规定日平均容许浓度限值的大气污染物，一般可取其日平均容许浓度限值的3倍。

Qc ----工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg·h-1

L ---- 工业企业所需防护距离，m

r ---- 有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m

A、B、C、D ----卫生防护距离计算系数

本项目无组织排放污染物主要为苯乙烯、TVOC、PM10，本项目所需卫生防护距离计算结果如下：

表5.2-47     项目区无组织废气卫生防护距离计算结果一览表

| 排放源 | 污染因子 | 占地面积（m2） | 排放速率（kg/h） | 标准（mg/m3） | 计算距离（m） | 卫生防护距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分散红车间 | TVOC | 1863.68 | 0.0069 | 1.2 | 0.117 | 50 |
|  | 粉尘 |  | 0.002 | 0.45 | 0.086 | 50 |
| 丙烯酸乳液生产车间 | 苯乙烯 | 3166.64 | 0.0037 | 0.01 | 17.411 | 50 |
|  | TVOC |  | 0.1618 | 1.2 | 3.656 | 50 |
|  | 粉尘 |  | 0.003 | 0.45 | 0.102 | 50 |

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 3840-1991），卫生防护距离在100m以内时，级差为50m，在100m~1000m之间时，级差为100m，当有2种污染物和2种以上污染物的卫生防护距离计算结果相同时，级差提一级。由此确定本项目罐区、分散红车间的卫生防护距离为100m，具体卫生防护距离为北厂界外0m、西厂界外91m、南厂界外16m、东厂界外87m。本项目位于集聚区内，项目周围均为工业用地和空地、农田，在本项目防护距离范围内没有学校、医院、居民区等环境敏感点。

### 5.2.4厂界浓度预测

项目厂界硫酸浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“无组织排放监控浓度限值”，颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中企业边界大气污染物浓度限值，非甲烷总烃执行《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中工业企业边界挥发性有机物排放建议值，苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准，详见下表。

表5.2-48                   企业边界大气污染物浓度限值          单位：mg/m3

| 评价因子 | 硫酸雾 | 颗粒物 | 非甲烷总烃 | 苯乙烯 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织排放监控浓度限值 | 1.2 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |

本项目无组织排放各厂界浓度预测结果见下表。

表5.2-49                     无组织排放厂界浓度预测

| 厂界 | 东 | 南 | 西 | 北 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价因子 | 厂界浓度 μg/Nm3 | 占标率 % | 厂界浓度 μg/Nm3 | 占标率 % | 厂界浓度 μg/Nm3 | 占标率 % | 厂界浓度 μg/Nm3 | 占标率 % |
| 硫酸雾 | 82.4889 | 6.874 | 72.2618 | 6.022 | 102.5681 | 8.547 | 75.1566 | 6.263 |
| 颗粒物 | 2.3728 | 0.237 | 1.8722 | 0.187 | 2.5862 | 0.259 | 1.7658 | 0.177 |
| 非甲烷总烃 | 85.6852 | 4.284 | 66.5858 | 3.329 | 89.562 | 4.478 | 69.1238 | 3.456 |
| 苯乙烯 | 0.5691 | 0.011 | 0.3661 | 0.007 | 0.5246 | 0.010 | 0.3308 | 0.007 |

由上表可见，本项目建成后各厂界硫酸、颗粒物、非甲烷总烃、苯乙烯预测浓度均低于相应排放标准要求，可以实现达标排放。

### 5.2.5 建设项目大气环境环境影响评价自查表

本项目大气环境环境影响评价自查表见下表。

表5.2-50            建设项目大气环境环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级☑ | 二级□ | 三级□ |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长5~50km□ | 边长=5km☑ |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ | 500~2000t/a□ | ≤500t/a☑ |
|  | 评价因子 | 基本污染物：PM10 其他污染物：苯乙烯、TVOC、硫酸、NH3、H2S | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ |
| 评价标准 | 国家标准☑ | 地方标准□ | 附录☑ | 其他标准□ |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区( | 二类区☑ | 一类区和二类区□ |
|  | 评价基准年 | （2018）年 |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ | 主管部门发布的数据☑ | 现状补充监测☑ |
|  | 现状评价 | 达标区□ | 不达标区☑ |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源☑ 现有污染源□ | 拟替代的污染源□ | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源□ |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模式 | AERMOD ☑ | ADMS □ | AUSTAL2000 □ | EDMS/AEDT □ | CALPU □ | 网络模型 □ | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ | 边长5~50km□ | 边长=5km☑ |
|  | 预测因子 | 预测因子：PM10、苯乙烯、TVOC、硫酸、NH3、H2S | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%☑ | C本项目最大占标率>100%□ |
|  | 正常排放年平均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ | C本项目最大占标率>10%□ |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%☑ | C本项目最大占标率>30%□ |
|  | 非正产排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（0.5）h | C本项目最大占标率≤100%□ | C本项目最大占标率>100%☑ |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标☑ | C叠加不达标□ |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | K≤-20%☑ | K>-20%□ |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：PM10、TVOC、苯乙烯、丙烯酸、丙烯酸丁酯、丙烯酸甲酯、苯酚、硫酸、SO2、溴化氢、NH3、H2S | 有组织排放废气监测☑ 无组织排放废气监测☑ | 无监测□ |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2、非甲烷总烃、溴化氢、苯乙烯、丙烯酸、丙烯酸丁酯、丙烯酸甲酯、硫酸雾 | 监测点位数：（2）个 | 无监测□ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受☑ | 不可以接受□ |
|  | 大气环境防护距离 | 距（本项目）厂界最远（0）m |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（0.800）t/a | NOx：（0）t/a | 颗粒物：（0.364）t/a | VOCs：（0.892）t/a |
| 注：“”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |

## 5.3 运营期地表水影响预测与评价

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目废水排放方式为间接排放，地表水评价等级为三级B。根据导则要求，三级B主要评价内容为：水污染控制和水环境减缓措施有效性评价；依托污水处理设施的环境可行性分析。

本项目生产的废水通过厂区内独自的管道系统排至企业自建的污水处理系统处理。废水经污水处理站处理，达到《合成树脂工业污染排放标准》（GB31572-2015）间接排放标准和《化工行业水污染间接排放标准》（DB41/1135-2016）的标准要求后，排入驻马店市第三污水处理厂，最终纳污水体为练江河。

本项目排水实行“清污分流”原则，在厂区设置生产污水排水系统、雨水排水系统。根据产业集聚区规划及规划环评要求，集聚区废水应进入集聚区污水处理厂处理后排放。本项目生产废水中工艺废水经预处理后与厂区其他生产废水和生活污水经厂内污水处理站处理后，经市政污水管网进入驻马店市第三污水处理厂处理后外排。

### 5.3.1 驻马店市第三污水处理厂概况

驻马店市第三污水处理厂厂址位于驻马店市产业集聚区东侧，滨河南路以南，工业一路以北，京港澳高速以西，占地面积约80000m2(120亩)。

污水处理厂排水口位置示意图见图5.3-1。

图5.3-1  驻马店市第三污水处理厂排水示意图

（1）建设内容及服务范围

根据驻马店市第三污水处理厂工程（又称：驻马店市产业集聚区污水处理厂）环评（已批复），河南弘康环保科技有限公司在驻马店市区东南部新建驻马店市第三污水处理厂工程（又称：驻马店市产业集聚区污水处理厂），分2期建设，目前均已建成投运，总规模为5m3/d。其中一期设计规模为2.5万m3/d，包括1.5万m3/d的制药废水和其它工业废水，及1.0万m3/d的生活污水。污水处理工艺采用“制药废水芬顿氧化+水解酸化+A2/O+MBR+紫外消毒”工艺，其中，芬顿氧化单元设计规模1.1万m3/d，污水处理后的尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排入练江河。

项目服务范围为驻马店市产业集聚区南部部分区域和练江河以北部分区域，共22km2；收集废水主要有市产业集聚区南部（北到练江河，南至工业三路，西至京广铁路，东至蔡州路，主导产业为医药产业）的工业废水及生活污水、练江河以北区域（北到雪松路，西至驿城大道，东至京港澳高速，南到练江河）的生活污水，不包含北部区域的工业废水。

（2）处理工艺及进出水质要求

根据驻马店市第三污水处理厂工程（又称：驻马店市产业集聚区污水处理厂）环境影响评价报告书（已批复），河南弘康环保科技有限公司污水处理工艺采用“制药废水芬顿氧化+水解酸化+A2/O+MBR+紫外消毒”工艺，其中，芬顿氧化单元设计规模1.1万m3/d，污水处理后的尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排入练江河。污水处理厂设计进出水指标见表5.3-1。

表5.3-1              驻马店市第三污水处理厂设计进出水水质

| 类别 | COD | BOD5 | 悬浮物 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水进水水质（mg/L） | 300 | 140 | 250 | 35 | 50 | 3.0 | 6 ~9 |
| 其它工业废水进水水质（mg/L） | 500 | 300 | 400 | 25 | 35 | 1.0 | 6 ~9 |
| 以上两项平均（mg/L） | 357 | 186 | 293 | 32 | 46 | 2.4 | 6 ~9 |
| 出水水质（mg/L） | ≤50 | ≤10 | ≤10 | ≤5(8)* | ≤15 | ≤0.5 | / |
| 注：*括号外数值为水温大于12℃时的控制指标，括号内数值为水温小于12℃时的控制指标。 |

### 5.3.2 本项目废水进入驻马店市第三污水处理厂可行性分析

（1）从项目厂址上分析

根据驻马店市第三污水处理厂工程（又称：驻马店市产业集聚区污水处理厂）环境影响评价报告书（已批复），项目服务范围为驻马店市产业集聚区南部部分区域和练江河以北部分区域，共22km2；收集废水主要有市产业集聚区南部（北到练江河，南至工业三路，西至京广铁路，东至蔡州路，主导产业为医药产业）的工业废水及生活污水、练江河以北区域（北到雪松路，西至驿城大道，东至京港澳高速，南到练江河）。

目前，驻马店市第三污水处理厂工程现已建设投运，厂区周围管网铺设已经完成。本项目拟建厂址位于驻马店市东北方向规划的产业集聚区内，距离驻马店市第三污水处理厂工程厂址约3.3km，在驻马店市第三污水处理厂工程收水范围之内。

（2）从水量上分析

驻马店市产业集聚区污水处理厂工程处理规模为5万m3/d，本工程外排废水总量为67.46m3/d，仅占污水处理厂总处理水量的0.14%，污水处理厂可以接纳本项目外排生活废水。

（3）从水质上分析

本项目外排废水水质各项指标均低于拟建驻马店市第三污水处理厂进水水质要求，可以满足驻马店市第三污水处理厂收水要求。

综上所述，从项目厂址位置、水量和水质来看，本项目废水经厂区污水处理站预处理后，排入驻马店市第三污水处理厂进行深度处理，处理达标后排入练江河，是可行的。本项目生活废水的排入对驻马店市第三污水处理厂的运行基本无影响。

### 5.3.3 工程废水对地表水体影响

考虑到工程纳污水体COD、氨氮出现超标等因素，评价认为应加强驻马店市第三污水处理厂的运营管理及污水管网铺设工作，严禁工业废水的非达标排放，尽量减少生活污水的直接排放。

综合考虑，评价认为本项目外排废水对驻马店市第三污水处理厂的运行基本无影响，经过污水处理厂处理达标排放，项目外排废水对周围地表水环境影响不大。

### 5.3.4 非正常工况下对地表水环境影响

本项目的非正常工况为污水处理站出现故障，致使废水超标排放。污水处理设施出现故障情况有两种：一是污水处理设施不能正常运行，处理效率下降，出水水质超标；二是污水处理设施管理不善或临时停电等原因，致使出水水质超标。

本项目应设置事故水池，容积为850m3，可以满足事故时污水的最大暂存量。同时为防止项目污水处理设施故障对驻马店市第三污水处理厂负荷冲击，故障时，立即停止生产，关闭外排输水泵，及时抢修故障设施，保证事故状态下污水不外排。待污水设施正常运行后，将事故水池的水逐步处理达标后外排。

上述措施基本可以确保非正常工况下废水的达标排放，不会对驻马店市第三污水处理厂造成负荷冲击。

### 5.3.5 工程废水污染物排放信息

本项目废水污染物排放信息如下：

（1）废水类别、污染物及污染治理设施信息

项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表5.3-3。

表5.3-3             废水类别、污染物及污染治理设施信息

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 工艺废水、喷淋塔废水、真空泵废水、设备清洗废水、地面清洗废水、纯化水制备系统浓水、生活污水等 | COD、BOD5、SS、氨氮、TP、石油类、 | 进入城市污水处理厂 | 间接排放 | TW001 | 厂区污水处理站 | 预处理混凝沉淀+高级氧化+复合生化处理 | DW001 | ☑是 □否 | ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 |

（2）废水间接排放口基本情况

废水间接排放口基本情况表见下表。

表5.3-4                废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 | 废水排放量/（万t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度/（mg/L） |
| 1 | DW001 | 114.084703° | 32.966835° | 2.024 | 驻马店市第三污水处理厂 | 连续排放，流量稳定 | / | 驻马店市第三污水处理厂 | COD | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全盐量 | / |

（3）废水污染物排放执行标准

废水污染物排放执行标准见下表。

表5.3-5                   废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）间接排放 | 《化工行业水污染间接排放标准》（DB41/1135-2016） | 驻马店市第三污水处理厂进水水质标准 |
| 1 | DW001 | COD | -- | 300 | 357 |
|  |  | BOD5 | -- | 150 | 186 |
|  |  | SS | -- | 150 | 293 |
|  |  | 氨氮 | -- | 30 | 32 |
|  |  | TP | -- | 5 | 2.4 |
|  |  | 石油类 | -- | 20 | -- |

（4）废水污染物排放信息

废水污染物排放信息见下表。

表5.3-6                      废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/（mg/L） | 日排放量/（kg/d） | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | COD | 83.354 | 5.623 | 1.687 |
|  |  | BOD5 | 19.614 | 1.323 | 0.397 |
|  |  | SS | 67.996 | 4.587 | 1.376 |
|  |  | 氨氮 | 8.772 | 0.592 | 0.178 |
|  |  | TP | 0.875 | 0.059 | 0.018 |
|  |  | 石油类 | 1.155 | 0.078 | 0.023 |
|  |  | 全盐量 | 134.602 | 9.080 | 2.724 |
| 全厂 排放口合计 | COD | 1.687 |
|  | BOD5 | 0.397 |
|  | SS | 1.376 |
|  | 氨氮 | 0.178 |
|  | TP | 0.018 |
|  | 石油类 | 0.023 |
|  | 全盐量 | 2.724 |

本项目地表水环境影响自查表见下表。

表5.3-7                                建设项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型(；水文要素影响型□ |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；涉水的风景名胜区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体□；水产种质资源保护区□；其他( |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放□；间接排放(；其他□ | 水温□；径流□；水域面积□ |
|  | 影响因子 | 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物(； pH值(；热污染□；富营养化□；其他□ | 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级□；二级□；三级A□；三级B( | 一级□；二级□；三级□ |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建□；在建□；拟建(； 其他( | 拟替代的污染源□ | 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期□；平水期(；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季( | 生态环境保护主管部门(；补充监测□；其他( |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发(；开发量40%以下□；开发量40%以上□ |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□ | 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□ | （） | 监测断面或点位个数 （）个 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |
|  | 评价因子 | （COD、NH3-N、TP） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类(；Ⅴ类( 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（） |
|  | 评价时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季(；冬季□ |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标(；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标(；不达标( 水环境保护目标质量状况：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ 依托污水处理设施稳定达标排放评价( | 达标区( 不达标区( |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |
|  | 预测因子 | （） |
|  | 预测时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ |
|  | 预测背景 | 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ |
|  | 预测方法 | 数值解□：解析解□；其他□ 导则推荐模式□：其他□ |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标(；替代削减源□ |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ |
|  | 污染物排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （COD、NH3-N） | （1.012，0.101） | （50、5） |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （） | （） | （） | （） | （） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 (；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 (；其他 □ |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动□；自动□；无监测□ | 手动(；自动(；无监测□ |
|  |  | 监测点位 | （） | （2）个 |
|  |  | 监测因子 | （） | （流量、pH、COD、BOD5、SS、氨氮、TP、石油类、全盐量） |
|  | 污染物排放清单 | COD ,1.012t/a，氨氮0.101t/a |
| 评价结论 | 可以接受(；不可以接受□ |
| 注：“□”为勾选项，可打√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |

## 5.4 运营期地下水影响预测与评价

本项目评价区域地下水水文情况引用由河南省正大环境科技咨询工程有限公司2017年3月编制完成的《驻马店市产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书》中相关内容，《驻马店市产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书》已于2017年5月9日以豫环审[2017]84号文通过了河南省环保厅的审查。

### 5.4.1 评价区域环境水文地质条件

（一）地层岩性

根据钻孔揭露地层深度，调查评价区地层岩性主要以第四系为主，由老到新分述如下：

①下更新统（Q1）：调查区内未出露，为冲洪积地层，沉积物分为冰碛物及冰水沉积物。冰碛、冰水湖湘杂色粘土夹砾石，泥质中细砂及风化砂层、驻马店一带夹1-3层泥灰岩，含岩溶水，本统含深层承压水、含水层顶板埋深85-210m，厚度2-44m，静止水位49.97-61.27m，单位涌水量3.03-14.92t/h·m，渗透系数4.55-23.47m/d。

②中更新统（Q2）：主要分布于调查区西部，为洪积-破洪积层。岩性下部大体为红棕色、灰白色和灰绿色的粘土砾石层、细砂层，上部为褐棕色、黄棕色粉质粘土，总厚度一般为40-l00m。

③上更新统（Q3）：主要分布于调查区东部，为湖积层。沉积物为棕黄色、褐黄色黄土状粉质粘土、黄土状粉土夹薄层中细砂，粉细砂及粉砂层。粘性土内富含粉土质及分散钙，具大孔隙及垂直节理，含砾状钙核，钙核直径2mm左右，具微层理构造，西部山前地带底部常有荽石棚，该层总厚l-3m。

④全新统（Q4）：分布于练江河两侧，为冲积层。沉积物为暗灰色的淤泥质粉土沉积，含蜗牛碎片，可见少许的云母片，内有小的风化状铁锰结核，手搓易成粉末。河岸两侧1-3km范围内，沉积物为褐灰色、灰色粉质粘土及粉土，植物根系发育，含根系和虫孔，厚0.5-1.5m左右。

（二）包气带的分布及特征

据本次水文地质勘探成果和工程地质勘察结果可知，聚集区包气带主要由层②粉质粘土组成，厚2.0～5.5m，平均厚度4.7m，且整个场地内分布连续、稳定。据现场渗水试验资料，层②粉质粘土包气带垂向渗透系数在3.81×10-5～7.30×10-5cm/s 之间，平均值6.21×10-5cm/s（0.05m/d），包气带防污性能为“中”。

（三）含水层的分布及特征

由场地水文地质剖面图可知，聚集区浅层地下水属松散岩类孔隙水，类型为潜水，主要储存在粉质粘土孔隙中，含水层厚度20.0～27.8m，水位埋深4.37～6.12m，水化学类型以HCO3·Cl-Ca·Mg型和HCO3-Ca·Mg型水为主。根据现场CK1、CK2 井抽水试验结果，5m降深单井涌水量为4.35～7.08m3/d，渗透性系数为0.18～0.22m/d。

（四）隔水层的分布及特征

在本次水文地质勘探深度范围内，层④粉质粘土为浅层水隔水底板，本次勘探深度范围内该层未揭穿，厚度大于30.0m，分布连续、稳定，隔水效果好，故聚集区内浅层地下水与中深层地下水无水力联系。

图5.4-2  项目场地浅层地下水水文地质图

图5.4-3   项目场地水文地质剖面图

### 5.4.2 水文地质试验

根据《驻马店市产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书》中包气带渗水试验结果可知，本项目所在地包气带渗透系数平均值为6.21×10-5cm/s；由抽水试验结果可知，本项目所在地浅层地下水含水层渗透系数为0.18～0.22m/d，影响半径为17.04～40.27m；由室内渗透试验结果可知，聚集区包气带垂直渗透系数为3.46×10-6～8.66×10-6cm/s，平均值为7.07×10-6cm/s；水平渗透系数为3.54×10-6～8.92×10-6cm/s，平均值为7.18×10-6cm/s。含水层垂直渗透系数为3.81×10-6～9.64×10-6cm/s，平均值为6.68×10-6cm/s；水平渗透系数为3.95×10-6～9.80×10-6cm/s，平均值为6.81×10-6cm/s。隔水层垂直渗透系数为8.16×10-7～9.45×10-6cm/s，平均值为4.16×10-6cm/s；水平渗透系数为8.26×10-7～9.55×10-6cm/s，平均值为2.23×10-6cm/s。

### 5.4.3 水文地质概念模型

水文地质概念模型是把含水层实际的边界性质、内部结构、渗透性质、水力特征和补给排泄等条件进行概化，便于进行数学与物理模拟。水文地质概念模型是对地下水系统的科学概化，是为了适应数学模型的要求而对复杂实际系统的一种近似处理，是地下水系统模拟的基础。它把研究对象作为一个有机的整体，综合各种信息，集多学科的研究成果，以地质为基础，根据系统工程技术的要求概化而成。水文地质概念模型的核心要素是边界条件、内部结构和地下水流态，通过对研究区的岩性构造、水动力场、水化学场的分析，可以确定概念模型的要素。

根据《驻马店市产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书》可知，驻马店产业聚集区地下水概念模型可概化为多层非均质各向同性、非稳定地下水流系统。

### 5.4.4 评价区域地下水类型

根据地下水的埋藏深度，区内地下水可分为浅层地下水和中深层地下水。

1、浅层地下水

浅层地下水一般指埋藏在50m以上的孔隙裂隙水，含水层岩性一般为泥质砂、中粗砂、含砾中粗砂及裂隙较发育的粉质粘土。根据地貌条件、地质结构和富水性分述如下：

①中等富水区（单井涌水量500～1000m3/d）

分布于张楼—阎庄—刘阁一线以东、双高楼—周湾—三庄王一线以北的大部分地区。含水层岩性为粉质粘土，裂隙较发育，属松散岩类孔隙裂隙潜水。水位埋深4～6m，局部2～4m，流向自西向东。水化学类型北部和东南部为HCO3-Ca型，中部为HCO3-Ca·Mg型和HCO3·Cl-Ca·Mg型，溶解性总固体大部分为500～1000mg/l，西部、北部300～500mg/l。

②弱富水区（单井涌水量100～500m3/d）

分布于练江河两侧。含水层岩性为粉质粘土，裂隙发育较弱，属于松散岩类孔隙裂隙潜水，水位埋深4～6米，向河谷方向流动。水化学类型为HCO3-Ca型、HCO3-Ca·Mg型、HCO3·Cl-Ca·Mg型，溶解性总固体西部300～500mg/l，107国道以东为500～1000mg/l。

③贫水区（单井涌水量<100m3/d）

分布于西南部殷岗—香山—大全庄一线西南。含水层上部为粉质粘土，属松散岩类孔隙裂隙潜水，底部为碳酸盐岩类岩溶水，水位埋深大于6 m，自西南向东北方向流动。水化学类型为HCO3-Ca型，溶解性总固体200～500mg/l。

2、中深层地下水

指埋藏在50～300m之间的松散岩类孔隙承压水和碳酸盐岩类溶隙、溶洞水，含水层岩性为中更新统泥质粗砂砾石、泥质中粗砂、泥质粉细砂、新近系泥质卵砾及砾石层，寒武系灰白色灰岩、白云质灰岩、泥质白云岩和奥陶系深灰色结晶灰岩、浅灰色白云质灰岩。根据地貌条件、地质结构和富水性分述如下：富水区（单井涌水量1000～3000m3/d）

分布于调查区大部分区域，组成岩性为寒武系灰岩及下更新统坭灰岩。据《中华人民共和国区域水文地质普查报告（汝南幅1：200000）》资料，下更新统泥灰岩厚6.20～13.24m，寒武系灰岩厚11.32～58.28m，灰岩（泥灰岩）总厚度10.46～71.52m，岩溶中等发育。降水可通过裸露型岩溶水和浅层水间接补给覆盖型岩溶水。水位埋深15～25m，单井出水量1000～3000t/d，承化学类型为HCO3-Ca·Mg型水，矿化度0.26g/L，属淡水。

②中等富水区（单井涌水量500～1000m3/d）

分布于殷岗—王楼—大余庄一线西南，属碳酸盐岩类岩溶水。水化学类型为HCO3-Ca型。

### 5.4.5 地下水补径排、流场及动态特征

（1）浅层地下水

浅层水主要接受大气降水入渗补给、区外迳流补给和灌溉回渗补给，由补给区向河流方向迳流。排泄方式有河流排泄、蒸发排泄、迳流排泄和人工开采排泄。中西部大张庄、高楼、王楼一带，北部白庙、何庄、罗店一带地下水埋藏较浅，距河流排泄区远，含水层渗透性能较差，动态类型为降水—蒸发型；中部及东部人工开采强度较大，含水层渗透性能中等，动态类型为降水—迳流开采型；西部、南部地下水位埋藏较深，距练江河排泄口近，动态类型为降水入渗迳流—排泄型。

（2）中深层地下水

中深层地下水总体流向由西南向东北，在以火车站为中心的降落漏斗区内，地下水由漏斗边缘向中心流动。中深层水的补给则是由西南部山、岗区迳流而来，漏斗及其以东地区还同时接受浅层水越流补给。排泄方式是人工开采和迳流排泄。

### 5.4.6 地下水评价等级判定

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）评价等级划分依据，建设项目评价等级由建设项目类别和环境敏感程度共同判定：

（1）地下水环境影响评价项目类别：根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属于地下水环境影响评价类别为I类。

（2）建设项目场地的地下水环境敏感程度：项目在饮用水源保护区范围外，且不在饮用水源准保护区以外的补给径流区；同时本项目周围无国家和地方政府设定的与地下水环境相关的如热水、矿泉水、温泉等其他保护区。本项目位于驻马店市产业集聚区内，目前产业集聚区内本项目水力下游村庄已拆迁完毕，目前该区域规划为工业用地，不存在分散式饮用水源井。本项目近距离范围内村庄东陈庄、九里庄等村庄目前用水均由城镇自来水公司提供，项目周边居民用水均不采用分散式饮用水井。本项目水力下游集聚区外的王坡村、小郭庄、大郭庄、后赵庄等尚有分散式饮用水井，但这些村庄居民用水统一为自来水，项目评价范围内存在浅层水井，但没有分散式居民饮用水井。

因此，本项目场地属于地下水环境不敏感地区。

对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）建设项目评价工作等级分级表可知，本项目地下水评价工作等级为二级，具体划分情况见表5.4-1。

表5.4-1              地下水环境影响评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I 类项目 | II 类项目 | III 类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

### 5.4.7 地下水评价范围

根据《环境影响评价加护导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境影响预测范围根据下面公示计算。

L=α×K×I×T/ne

式中：L—下游迁移距离，m；

α—变化系数，α≥1，一般取2；

K—渗透系数，m/d；评价区含水层岩性一般为泥质砂、中粗砂、含砾中粗砂及裂隙较发育的粉质粘土，渗透系数取15m/d；

I—水力坡度，无量纲；取3.1‰；

T—质点迁移天数，取值不小于5000d；

ne—有效孔隙度，无量纲；取0.3（参考《水文地质学基础》）；

经过计算可知L为1550m，以污水处理站上游西北侧200m，西北、东南两侧各取1/2L（775m），下游东南侧取L（1550m）为边界。根据区域水文地质情况，本项目位于练江河北侧，地下水流向为西北至东南，练江河南侧地下水流向为西南至东北，因此以练江河为界点确定地下水评价范围，将评价范围下游延伸至练江河。由此计算出地下水评价范围为4.848km2。

地下水评价范围内用地以工业企业、农田、道路为主，原有陈楼、邵庄、白庄、陈庄、大郭庄等村庄均已拆迁，因此评价范围内没有饮用水源保护区、分散式饮用水井等地下水环境敏感目标。

### 5.4.8 地下水污染途径

项目对地下水可能产生影响的途径主要有三个，一是液体储罐、输送管道发生泄漏污染地下水，二是污水处理站发生事故，污水池内废水渗透至地下污染地下水；三是生产设备故障导致反应物泄露至车间地表，进而污染渗透至地下污染地下水。

项目对地下水的污染途径主要是污染物通过土层垂直下渗首先经过表土，再进入包气带，在包气带污染可以得到一定程度的净化，不能被净化或固定的污染物随入渗水进入地下水层。

### 5.4.9地下水环境影响预测分析

#### 5.4.9.1 预测思路

正常情况下，对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。建设项目地下水主要赋存于人工填土层中，人工填土层主要粘性土组成，包气带防污性能为强级，说明浅层地下水不大容易受到污染。若废水或液体发生泄漏，污染物不会很快穿过包气带进入地下水，对地下水的污染很小。

同时本项目生产废水量较少，均进入厂区污水处理站处理达标后排入集聚区污水处理厂，不会对项目所在区域地下水环境造成影响。因此本次环评主要考虑非正常情况下，项目污染物对地下水环境的影响，可能存在的主要污染方式如下：

（1）项目主要为罐区、生产区管道阀门及生产区设备等厂区中间料和成品跑、冒、滴、漏的经土层渗透污染地下水；

（2）项目污水处理设施污水渗入地下土壤而影响地下水；

（3）固体废物堆放场所处置不当，通过大气降水淋滤作用污染潜水。

（4）装置区设备管道和污水处理构筑物等因腐蚀或其它原因出现漏洞从而导致大量泄漏污染等情景。

#### 5.4.9.2 预测时段

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610－2016），以厂区为中心，在对评价区水文地质条件综合分析的基础上确定预测范围，根据项目区域勘查资料及试验所得的水文地质参数，同时参考区域相关参数，本次预测不同时间：100天、365d、1000d时间点（典型时间节点）三个关键时段代表性污染物浓度变化情况，来表征地下水受到影响的可能性和程度。

#### 5.4.9.3预测因子及预测方法

预测因子：根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），“5.2.3.2识别建设项目可能导致地下水污染的特征因子。特征因子应根据建设项目污废水成分（可参照（HJT2.3）、液体物料成分等确定”，根据HJT2.3，有机原料、合成脂肪酸及其他有机化工特征水质因子参数为“pH、COD、BOD5、悬浮物、挥发性酚、氰化物、苯类、硝基苯类、有机氯、石油类、锰、硫化物、油脂类”，结合本项目类别、本项目污染源分析，确定本项目地下水预测选择项目废水污染物中作为COD、氨氮为预测特征因子。本次预测选取排污量占比例较大的 COD和氨氮作为预测因子。COD（高锰酸盐指数）和氨氮参考《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水的标准，分别取3mg/L和0.2mg/L。COD（耗氧量）和氨氮的检出限分别为0.05mg/L、0.025mg/L。据此预测污染物运移情况（污染距离、范围、程度等）。

预测方法：预测方法选择《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610－2016）推荐的解析法即一维稳定流动二维水动力弥散问题的瞬时注入示踪剂—平面瞬时点源的预测模型，利用此模型对非正常状况情景进行预测评价。本次评价从最不利角度，忽略包气带对渗滤液的吸附阻滞作用及集水区对渗滤液的稀释作用，取污水处理站的废水污染物为最大污染源强。

情景设定：本项目废水进入厂区污水处理站处理后排入污水管网进入驻马店市第三污水处理厂进行深度处理。污水处理站出水指标按驻马店市第三污水处理厂接管要求、《合成树脂工业污染排放标准》（GB31572-2015）间接排放标准和《化工行业水污染间接排放标准》（DB41/1135-2016）的标准要求。项目运营期，各污水处置设施正常运行，做好了防渗措施，不会产生泄漏，对地下水环境影响较小。项目服务期满后，停止运行，不会产生污水，不会对地下水质造成影响。所以本次预测仅考虑项目运行期的非正常工况。

非正常工况条件下，假设污水池意外较大的损坏，发生短期瞬时泄露而防渗措施又同时失效时，短时间内有大量污水渗入含水层对地下水造成污染。泄漏量按污水总量的5%计算，事故泄露持续时间设为2天，污染物浓度按照进水浓度计算。

#### 5.4.9.3地下水渗流模型的建立

（1）预测模型

含水层中的运移情况：根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），一维稳定流动二维水动力弥散问题的瞬时注入示踪剂—平面瞬时点源的预测模型为：

式中：

x，y—计算点处的位置坐标；

t—时间，d；

C（x，y，t）—t时刻点x，y处的污染物浓度，mg/L；

M—含水层厚度，m；

mM—长度为M的线源瞬时注入示踪剂的质量，kg。

u—地下水流速度，m/d；

n—有效孔隙度，无量纲；

DL—纵向x方向的弥散系数，m2/d；

DT—横向y方向的弥散系数，m2/d；

π—圆周率。

#### 5.4.9.4水文地质参数的确定

计算参数根据驻马店市产业集聚区规划环境影响评价地下水水文地质勘察数据取得的水文地质参数确定，详见表5.4-3。

地下水实际流速和弥散系数的确定按下列方法取得：

U=K×I/n

DL=aL×Um

其中：U—地下水实际流速，m/d；

K—渗透系数，m/d；

I—水力坡度，‰；

n—孔隙度；

DL—弥散系数，m2/d；

aL—弥散度，m；

m—指数。

表5.4-3                     地下水含水层参数

| 项目 | 渗透系数K（m/d） | 水力坡度I（‰） | 含水层厚度（m） | 孔隙度n |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目建设区含水层 | 0.2 | 3.1 | 23.9 | 0.5 |

注：孔隙度 n参考《地下水水文学》中经验值：岩石的孔隙度约0.5。

水流实际平均流速u：根据计算，地下水的渗透流速u=K×I/n=0.2m/d×3.1‰/0.5=0.0012m/d。

纵向x方向的弥散系数DL：含水层纵向弥散度50m，由此计算项目含水层中的纵向弥散系数DL=aL×Um=50×0.00121.0=0.06m2/d。

横向y方向的弥散系数DT：根据经验一般，，则DT=0.006m2/d。

计算参数结果见表5.3-4。

表5.3-4                     计算参数一览表

| 项目 | 地下水实际流速（m/d） | 纵向弥散系数DL（m2/d） | 横向弥散系数DT（m2/d） |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目区域含水层 | 0.0012 | 0.06 | 0.006 |

#### 5.4.9.5污染源及源强的确定

根据本项目工程分析，得到全厂入污水站综合废水水质情况，见下表。

表5.4-5                 全厂污染物生产情况一览表

| 名称 | 废水量（m3/a） | 污染物名称 | 污染物进水浓度（mg/l） | 污染物产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总废水量 | 11627.66 | COD | 1500.72 | 17.450 |
|  |  | 氨氮 | 60.67 | 0.705 |

#### 5.4.9.6 特征污染物浓度预测

地下污水管网发生事故，假定污染物为定水头补给边界，污染物渗漏到含水层时，在不考虑自然降解及吸附作用下，将确定的参数代入模型，便可以求出含水层不同位置，任意时刻的COD以及氨氮浓度分布情况。本项目地下水影响预测时段：废水下渗100d、365d、1000d时间点（典型时间节点）。因此COD和氨氮超标浓度分别取3mg/L、0.2mg/L，地下水流向为西北到东南，预测结果见下表。

表5.4-5                COD污染物运移预测结果

| 距离（m） | 10天 | 50天 | 100天 | 200天 | 300天 | 365天 | 1000天 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.00791 | 65 | 235 | 485 | 638 | 709 | 1020 |
| 10 | 0 | 0.0739 | 6.45 | 68.3 | 158 | 217 | 597 |
| 15 | 0 | 0.0000016 | 0.026 | 3.83 | 21.6 | 40.8 | 297 |
| 20 | 0 | 7.06E-13 | 0.0000143 | 0.0816 | 1.57 | 4.59 | 124 |
| 25 | 0 | 0 | 1.11E-09 | 0.000644 | 0.0595 | 0.305 | 43.1 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0.00000186 | 0.00116 | 0.0118 | 12.4 |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 2.09E-09 | 0.0000116 | 0.000263 | 2.96 |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 7.87E-13 | 5.88E-08 | 0.00000337 | 0.581 |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62E-10 | 2.48E-08 | 0.0935 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.33E-14 | 1.11E-10 | 0.0123 |
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17E-13 | 0.00133 |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000118 |
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000085 |
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000005 |
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000024 |
| 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01E-09 |
| 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.17E-11 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.21E-13 |
| 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表5.4-6               氨氮污染物运移预测结果

| 距离（m） | 10天 | 50天 | 100天 | 200天 | 300天 | 365天 | 1000天 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.00032 | 2.63 | 9.49 | 19.6 | 25.8 | 28.7 | 41.3 |
| 10 | 0 | 0.00299 | 0.261 | 2.76 | 6.4 | 8.76 | 24.2 |
| 15 | 0 | 6.47E-08 | 0.00105 | 0.155 | 0.874 | 1.65 | 12 |
| 20 | 0 | 2.85E-14 | 0.00000058 | 0.0033 | 0.0635 | 0.186 | 5.01 |
| 25 | 0 | 0 | 4.49E-11 | 0.000026 | 0.00241 | 0.0123 | 1.74 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 7.51E-08 | 0.0000469 | 0.000476 | 0.503 |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 8.44E-11 | 0.00000047 | 0.0000106 | 0.12 |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 3.18E-14 | 2.38E-09 | 0.000000136 | 0.0235 |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.53E-12 | 0.000000001 | 0.00378 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.37E-15 | 4.49E-12 | 0.000499 |
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69E-14 | 0.0000539 |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000476 |
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000344 |
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02E-08 |
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.72E-10 |
| 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.09E-11 |
| 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28E-12 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.72E-14 |
| 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

根据“一维稳定流动一维水动力弥散模式”预测计算结果，COD在潜水含水层中污染情况为：事故点在1000d中始终处于超标状态；5m范围内在1000d时浓度为1020mg/L，处于超标状态；预测超标距离为34m；影响距离为46m。氨氮在潜水含水层中污染情况为：事故点在1000d中始终处于超标状态；5m范围内在1000d时浓度为41.3mg/L，处于超标状态；预测超标距离为33m；影响距离为39m。

由以上计算结果可知，在发生非正常状态时，项目对地下水的影响在10m范围内较为明显。在实际工作中严格落实各项防渗、防漏措施，并认真贯彻执行日常运行、检修、巡查制度，预计可避免长期持续性泄漏事故发生，故而本项目对地下水影响较小。

#### 5.4.9.7地下水环境影响预测评价结论

本次地下水污染预测是采用《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610－2016）中一维稳定流动二维水动力弥散问题的瞬时注入示踪剂—平面瞬时点源进行污染物预测的，预测结果可以反映污染物在评价区内的运移扩散规律。针对本项目特点设计了项目废水直接排放非正常情景，讨论了在此非正常工况下，项目产生的废水直接排放对地下水的影响。分别预测了100天、365天、1000天三个时段代表性污染物COD、氨氮浓度变化情况。

结合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水的标准，依据上述结果综合分析，预测COD、氨氮瞬时泄露情况时，COD在潜水含水层中污染情况为：事故点在1000d中始终处于超标状态；5m范围内在1000d时浓度为1020mg/L，处于超标状态；预测超标距离为34m；影响距离为46m。氨氮在潜水含水层中污染情况为：事故点在1000d中始终处于超标状态；5m范围内在1000d时浓度为41.3mg/L，处于超标状态；预测超标距离为33m；影响距离为39m。

从污染物运移距离和浓度衰减规律来看，在未考虑溶质运移时的吸附、截留等作用下以及场区可能采取防护措施的情况下，污染物主要沿着地下水流的方向进行扩散，污染物浓度由较低浓度区逐渐过渡到较高浓度区，然后又逐渐过渡到较低浓度区，达到一定长的时间和距离时，污染物浓度几乎不变，维持较低状态。在1000d后扩散距离仅不到50米，受影响半径较小，对区域地下水影响不大。

污染物短时间内对泄漏点距离范围内地下水的影响加大，如果得到泄露及时处理，对地下水的影响较小。污染物在运移的过程中随着地下水的稀释作用，浓度在逐渐地降低。一旦发生泄漏污染，有个别水质因子在一定范围内出现较大浓度，但是这种状态是可控制的，当出现上述事件时，企业立即通知相关岗位立即停产检修，并将已产生的废水应送入事故水池暂存，修复防渗层，在采取相应的环保措施后，可以满足地下水环境质量标准。

瞬时污染是指在突发条件下，存在含有污染物质的废水进入到含水层中对含水层中的污染。由于其污染源概化为瞬时且为点源，其对地下水的污染随着时间的增长逐渐往下游迁移，其中心点浓度也逐渐降低，其污染程度主要取决于注入含水层废水质量和浓度，对其经过点的污染会随着时间的增加趋于消失，但在污染物迁移时段内，其地下水质量将受其影响。因此，要加强对地下水污染的防控，从源头上避免和减小污染物对地下含水层的污染。

## 5.5 运营期声影响预测与评价

### 5.5.1主要噪声源源强

项目主要噪声源有空气压缩机、风机、水泵等，产生空气动力学噪声或机械振动噪声，各噪声源的声压级在80~95dB(A)之间。为了减轻噪声污染，设计尽量选用带有消声装置的低噪声设备，并采取基础减振等措施。各噪声源源强、治理措施及治理效果具体见表5.5-1。

表5.5-1              项目主要噪声源及其治理措施一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 噪声值 | 运转特征 | 治理措施 | 治理后源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵 | 多台 | 95 | 连续 | 基础减震、厂房密闭隔声 | 75 |
| 2 | 风机 | 多台 | 80-95 | 连续 |  | 75 |
| 3 | 反应釜 | 32 | 80-95 | 连续 |  | 75 |
| 4 | 回收釜 | 2 | 80-95 | 连续 |  | 75 |
| 5 | 烘干机 | 3 | 80-92 | 连续 |  | 75 |
| 6 | 真空泵 | 10 | 90 | 连续 |  | 75 |

### 5.5.2评价标准

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，详见表5.5-1。

表5.5-1                   评价标准                       单位：dB（A）

| 厂界 | 评价标准 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东、南、西、北厂界 | 3类 | 65 | 55 |

### 5.5.3预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）要求，噪声预测公式如下：

根据本项目各主要噪声设备在厂区的分布状况和源强声级值及其与四周厂界的相对距离，通过计算其衰减值得到各声源对厂界的贡献值，并将各声源的对厂界的贡献值相叠加。预测模式如下：

（1）无指向性点声源的几何发散衰减公式：

式中：LP(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)；

LP(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)；

r ——预测点距噪声源距离，（m）；

r0——源强外1m处。

（2）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：

式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T ——预测计算的时间段，s；

ti——i声源在T时段内的运行时间，s。

（3）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：

式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb——预测点的背景值，dB(A)。

### 5.5.4预测结果及评价

根据噪声源在生产车间的分布，结合项目厂区平面规划，对厂界噪声进行预测，昼间噪声的预测结果见表5.5-3。

表5.5-3                        噪声预测结果

| 项目 预测点位 | 最大贡献值 | 标准值 | 达标分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 昼 | 42.8 | 昼间70 夜间55 | 达标 |
|  | 夜 | 41.3 |  |  |
| 南厂界 | 昼 | 45.1 |  | 达标 |
|  | 夜 | 43.2 |  |  |
| 西厂界 | 昼 | 44.9 | 昼间65 夜间55 | 达标 |
|  | 夜 | 42.9 |  |  |
| 北厂界 | 昼 | 43.2 |  | 达标 |
|  | 夜 | 42.2 |  |  |

由表5.4-3可知，东、南厂界昼间、夜间噪声贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，西、北厂界昼间、夜间噪声贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

## 5.6 运营期固体废物影响预测与评价

根据工程分析可知，本项目生产过程中的主要固废为原料废包装物、分散红生产蒸馏残渣、丙烯酸乳液生产过程出料口过滤滤渣、除尘器收集粉尘、废活性炭、废离子交换树脂、污水处理站污泥以及职工生活垃圾。项目固体废物产排情况及处置措施见表5.6-1。

表5.6-1             固体废物产排情况及处置措施一览表

| 编号 | 名称 | 产生工序 | 产生量（t/a） | 处理处置方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废原料包装 | 原料包装工序 | 0.17 | 放入危险废物暂存间，定期由有资质的单位运走处置 |
| 2 | 蒸馏残渣 | 蒸馏工序 | 97.48 | 放入危险废物暂存间，定期由有资质的单位运走处置 |
| 3 | 过滤滤渣 | 过滤工序 | 3 | 放入危险废物暂存间，定期由有资质的单位运走处置 |
| 4 | 除尘器收集粉尘 | 布袋除尘器、旋风除尘器 | 6.76 | 回用于生产 |
| 5 | 废活性炭 | 生产废水预处理装置 | 10 | 放入危险废物暂存间，定期由有资质的单位运走处置 |
| 6 | 废离子交换树脂 | 生产废水预处理装置 | 8 | 放入危险废物暂存间，定期由有资质的单位运走处置 |
| 7 | 污泥 | 污水处理站 | 35.6 | 交由环卫部门处理 |
| 8 | 生活垃圾 | 员工生活 | 16.5 | 交由环卫部门处理 |

本项目分别建有一般固废暂存间和危险固废暂存间各1座，其中危废暂存间60m2，位于厂区南侧，采取“四防措施”；污泥暂存间位于污水处理站内。

在危废运输处理过程企业应严格按照《危险废物转移联单管理办法》及《危险化学品安全管理条例》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定制定危险废物管理计划，做好记录，办理危险固废转移联单，并向当地环保局申报危险废物的名称、种类、产生量、流向、贮存和处置等有关资料，主动接受当地环保部门及接收固废单位的环保管理部门的监督。

通过采取以上固体废物的处置措施，可实现全部固废的综合利用或妥善处置，不会对周边环境造成二次污染。综上所述，工程固废能够有效利用或合理处置，并采取相应的固废污染防治措施，预计不会对周边环境产生明显的不良影响。

综上所述，基于上述固体废物安全、妥善的暂存和处置基础上，本项目产生的固体废物对环境影响不大。

项目营运过程中产生的固体废物均得到妥善处理，处理率达到100%，并充分回收利用有价值的物质，做到减量化、无害化，对环境无影响。

## 5.7 土壤环境影响分析

### 5.7.1 土壤环境影响识别

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），以及本项目的排污特点，本项目污染土壤的途径主要有以下三种：

①生产过程中产生的废气污染物通过沉降或降水进入土壤，造成土壤污染；

②若原料库防渗措施不到位，苯乙烯储罐破裂，苯乙烯可能会下渗对土壤产生污染；

③生产过程中会产生废水，若废水处理设施、污水管网等防渗措施不到位或发生事故性排放，废水可能会下渗对土壤产生污染。

建设项目土壤环境影响类型与影响途径识别见下表。

表5.7-1            建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 | 生态影响型 |
| --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 | 盐化 | 碱化 | 酸化 | 其他 |
| 建设期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运营期 | √ |  | √ |  |  |  |  |  |
| 服务期满后 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计。 |

建设项目土壤环境影响源及影响因子识别见下表。

表5.7-2      污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染物指标a | 特征因子 | 备注b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 储罐区 | 原料储存 | 垂直入渗 | 苯乙烯、硫酸、丙烯酸、丙烯酸丁酯 | 苯乙烯 | 事故 |
| 生产车间 | 各生产工序 | 大气沉降 | 苯乙烯、溴化氢、硫酸、苯酚、非甲烷总烃 | 苯乙烯 | 正常 |
| 污水处理站 | 调节池、事故池 | 垂直入渗 | pH、COD、BOD5、氨氮、SS | / | 事故 |
| a 根据工程分析结果填写。 b 应描述污染源特征，如连续、间断、正常、事故等；涉及大气沉降途径的，应识别建设项目周边的土壤环境 敏感目标。 |

### 5.7.2 预测情景

项目生产过程中产生的废水全部经厂区污水处理站处理达标后排放至集聚区污水处理厂，不直接排放到外环境；对厂区采取了分区防渗措施，废水处理设施、污水管网、生产车间等设置了相应的防渗措施，并且设置了事故池，可以有效减小废水对土壤的污染影响；项目生产过程中产生的危险固废经集中收集后委托有资质的单位处置，项目厂区内建有一个危废暂存间，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行了防渗和封闭处理，在此处存放的危废采用袋装或桶装形式，可以有效防止固废对土壤的污染影响。本项目重点考虑废气污染物通过大气沉降对土壤环境影响以及原料库中苯乙烯可能会下渗对土壤产生污染。

### 5.7.3 预测评价范围

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），评价等级为一级的项目，评价范围为占地范围外1km内，以厂界外扩1km的矩形。

### 5.7.4 预测评价时段

预测时段选取服务年限20a。

### 5.7.5 预测及评价因子

选取有土壤环境质量标准的因子作为土壤环境影响评价的预测及评价因子，本项目选取苯乙烯作为土壤环境影响评价的预测及评价因子。

### 5.7.6 土壤污染预测与评价

拟建项目土壤影响途径主要为项目运营期的垂直入渗影响和大气沉降影响，下面针对两种影响途径进行污染预测与评价。

#### 5.7.6.1 垂直入渗污染预测

（一） 污染预测方法

垂直入渗对土壤环境的影响，采用一维非饱和溶质运移模型进行预测：

(1)一维非饱和溶质垂向运移控制方程：

式中：--污染物介质中的浓度，mg/L；

--弥散系数，m2/d；

--渗流速度，m/d；

--沿轴的距离，m；

--时间变量，d；

-土壤含水率，%。

(2)初始条件

(3)边界条件

第一类Dirichlet边界条件：

①连续点源：

②非连续点源：

第二类Neumann零梯度边界条件：

（二）污染情景设定

（1）正常状况

正常状况下，即使没有采取特殊的防渗措施，按化工装置的建设规范要求，装置区、罐区等也必须对地面进行硬化处理，污水池、原料、物料及污水输送管线等也是必须经过防腐防渗处理。根据化工项目近年的运行管理经验，在采取源头控制和分区防控措施的基础上，正常状况下不应有污染物渗漏至地下的情景发生。因此，本次土壤污染预测情景主要针对非正常状况及风险事故状况进行设定。

（2）非正常状况

根据化工企业的实际情况分析，如果是装置区或罐区等可视场所发生硬化面破损，即使有物料或污水等泄漏，建设单位必须及时采取措施，不可能任由物料或污水漫流渗漏，任其渗入土壤。因此，只在储罐、污水提升泵站、污水管线、污水储存池等这些半地下非可视部位发生小面积渗漏时，才可能有少量物料通过漏点，逐渐渗入进入土壤。

综合考虑拟建项目物料及废水的特性、装置设施的装备情况以及场地所在区域土壤特征，本次评价非正常状况泄漏点设定为储罐区。泄漏点设定位置参见图5.6-1。

图5.7-1   泄漏点设定位置图

（3）风险事故状况

预测情景风险事故状况泄漏点设定位置见图5.7-1。

在非正常状况和风险事故状况下，土壤污染预测源强见表5.7-1。

表5.7-5                       土壤预测源强表

| 情景设定 | 渗漏点 | 特征 污染物 | 浓度 (mg/L) | 渗漏 特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险 | 储罐区 | 苯乙烯 | 909 | 瞬时 |

（三）模型概化

（1）边界条件

模型上边界概化为稳定的污染物定水头补给边界，下边界为自由排泄边界

（2）土壤概化

依据土壤理化特性检测结果，结合设定泄漏点构筑物基础埋深(均为2.0m)，各泄漏点土壤概化结果参见表5.7-6。

表5.7-6                      各泄漏点土壤参数表

| 岩性 | 深度 （m） | 渗流速度（m/d） | 孔隙度 | 土壤含水量（%） | 弥散系数（m） | 土壤容重(kg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轻壤土 | 0-3.0 | 6.5 | 0.18 | 19 | 8 | 1.34 |

（四）土壤污染预测

储罐区苯乙烯泄漏污染预测：

图5.7-2  苯乙烯在不同水平年沿土壤迁移情况

图5.7-3  土壤底部苯乙烯浓度-时间曲线

苯乙烯发生泄露，苯乙烯瞬时渗入土壤并逐渐向下运移，初始浓度为9.09*105mg/L，经过预测模拟苯乙烯浓度随着时间推移可知，储罐区苯乙烯在土壤中随时间不断向下迁移；苯乙烯进入土壤底部5a后，浓度达到最大值19.82mg/cm3，0.00014mg/kg。土壤底部苯乙烯浓度满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中苯乙烯的筛选值1290mg/kg。

（五）预测结果评价

工程场地包气带岩性为轻壤土，分布连续稳定，渗流速度较大，不利于阻止污染物向下部运移。拟建工程按石油化工工程防渗技术规范要求做好分区防渗后，将对工程场地的土壤环境起到良好的保护作用。

#### 5.7.6.2 大气沉降污染预测

（一）预测方法

大气沉降对于土壤环境敏感目标的累积影响，利用下列公式进行预测：

(1)单位质量土壤中某种物质的增量用下式计算：

式中：—单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

—持续年份，a；

—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；

—表层土壤容重，kg/m3；

—预测评价范围，m2；

—表层土壤深度，一般取0.2m。

(2)单位质量土壤中某种物质的预测值用下式计算：

式中：—单位质量表层土壤中某种物质的预测值，g/kg。

—单位质量表层土壤中某种物质的现状值，g/kg；

（二）预测点位及输入量

大气沉降累积影响预测点位同占地范围外监测点位，表5.7-7。

表5.7-7           大气沉降累积影响预测敏感点基本情况表

| 点号 | 相对位置 | 坐标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | N | E |
| WB1 | 厂外北701m处的东陈庄 | 114.085958 | 32.976169 |
| WB2 | 厂外东200m处的农田 | 114.093436 | 32.968928 |
| WB3 | 厂外西南100m处的厂院 | 114.084376 | 32.962469 |
| WB4 | 厂外西北645m、十四中南侧 | 114.076565 | 32.97091 |

依据大气污染预测结果，在WB1至WB4土壤环境敏感点，项目废气苯乙烯年均落地浓度见表5.7-8。

表5.7-8          土壤环境敏感点影响因子年均落地浓度表

| 序号 | 储罐区物料(ug/m3) |
| --- | --- |
| WB1 | 10.4583 |
| WB2 | 11.3245 |
| WB3 | 12.5521 |
| WB4 | 10.3612 |

（三）污染预测

WB1至WB4土壤环境敏感点30年苯乙烯沉降累积影响预测结果见表5.7-9。

表5.7-9      土壤环境敏感点30年苯乙烯沉降累积影响预测结果

| 点位 | IS (g) | ρb (kg/m3) | A (m2) | D (m) | △s (g/kg) | Sb (g/kg) | S (10-5g/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WB1 | 1.05E-05 | 1.34 | 1 | 0.2 | 2.05E-03 | 6.00E-07 | 2.05E-03 |
| WB2 | 1.13E-05 |  |  |  | 1.28E-03 | 6.00E-07 | 1.28E-03 |
| WB3 | 1.25E-04 |  |  |  | 1.31E-03 | 6.00E-07 | 1.31E-03 |
| WB4 | 1.04E-05 |  |  |  | 1.42E-03 | 6.00E-07 | 1.42E-03 |

（四）结果评价

由以上预测结果可知，对于本项目WB1至WB4土壤环境敏感点，在30年预测期内，WB1土壤环境敏感点单位质量土壤中大气沉降增量最大，为2.05×10-3g/kg，叠加现状值后为2.05×10-3g/kg，均没有超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB3660-2018）和《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中限值。

#### 5.7.6.3土壤环境影响评价自查表

本项目土壤环境影响评价自查表见下表。

表5.7-10                   土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 影响 识别 | 影响类型 | 污染影响型☑；生态影响型□；两种兼有□ |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地☑；农用地□；未利用地□ |  |
|  | 占地规模 | （45506.01）m2 |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（驻马店市十四中学）、方位（NW）、距离（570m） |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降☑；地面漫流□；垂直入渗☑；地下水位□；其他（ ） |  |
|  | 全部污染物 | 大气沉降污染物：苯乙烯 垂直入渗：苯乙烯 |  |
|  | 特征因子 | 苯乙烯 |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类☑；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□ |  |
|  | 敏感程度 | 敏感☑；较敏感□；不敏感□ |  |
| 评价工作等级 | 一级☑；二级□；三级□ |  |
| 现状 调查 内容 | 资料收集 | a）□；b）□；c）□；d）□ |  |
|  | 理化特性 | — |  |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 2 | 4 | 0.2m |  |
|  |  | 柱状样点数 | 5 | 0 | 0.5，1.5，3m |  |
|  | 现状监测因子 | pH、铜、铅、砷、汞、镉、镍、六价铬、四氯化碳、氯仿、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、铬、锌、石油烃（C10-C40）、丙烯腈、丙烯酸 |  |
| 现状 评价 | 评价因子 | 和监测因子一致 |  |
|  | 评价标准 | GB 15618☑；GB 36600☑；表 D.1□；表 D.2□；其他（ ） |  |
|  | 现状评价结论 | 评价区域环境质量现状良好，所有监测因子现状监测值均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值要求。 |  |
| 影响 预测 | 预测因子 | 苯乙烯 |  |
|  | 预测方法 | 附录 E☑；附录 F□；其他（ ） |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（较小）影响程度（较轻） |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）☑；b）□；c）□不达标结论：a）□；b）□ |  |
| 防治 措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障☑；源头控制☑；过程防控☑；其他（） |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 | 监测频次 |  |
|  |  | 4 | 11 | 3年1次 |  |
|  | 信息公开指标 |  |  |
| 评价结论 | 从土壤环境影响的角度，总结项目建设的可行性。 |  |
| 注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |

## 5.8 环境风险分析

根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环境保护部文件环发〔2012〕77号）、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环境保护部文件环发〔2012〕98号）及《河南省环境保护厅关于加强环评管理防范环境风险的通知》（豫环文〔2012〕159号）等文件的有关规定，重点分析本项目营运期间潜在的风险因素，并提出有效的风险防范和应急措施。

评价目的：以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

评价内容：

（1）环境风险评价基本内容包括风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等。

（2）基于风险调查，分析建设项目物质及工艺系统危险性和环境敏感性，进行风险潜势的判断，确定风险评价等级。

（3）明确危险物质在生产系统中的主要分布，进行风险识别，并筛选具有代表性的风险事故进行情形分析，合理确定事故源项。

（4）各环境要素按确定的评价工作等级分别开展预测评价，分析说明环境风险危害范围与程度，提出环境风险防范的基本要求。

（5）提出环境风险管理对策，明确环境风险防范措施及突发环境事件应急预案编制要求。

（6）综合环境风险评价过程，给出评价结论与建议

评价程序：

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）有关规定，见图5.8-1。

图5.8-1  环境风险评价程序流程图

### 5.8.1 风险调查

#### 5.8.1.1 建设项目风险源调查

（1）主要物质及其分类：本项目涉及的主要原料有：丙烯酸、丙烯酸丁酯、丙烯酸甲酯、丙烯酸异辛酯、苯乙烯、氢溴酸、浓硫酸、发烟硫酸、苯酚、醋酸乙烯、乌洛托品等，本项目生产中可能发生的事故主要为火灾、爆炸、泄漏事故。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D中重点关注的危险物质及临界量清单，本项目涉及到的环境风险物质见下表。

表5.8-1                    本项目物质风险识别表

| 序号 | 物质名称 | CAS号 | 临界量（t） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丙烯酸丁酯 | 141-32-2 | 10 |
| 2 | 丙烯酸甲酯 | 96-33-3 | 10 |
| 3 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 10 |
| 4 | 溴化氢 | 10035-10-6 | 2.5 |
| 5 | 硫酸 | 7664-93-9 | 10 |
| 6 | 发烟硫酸 | 8014-95-7 | 5 |
| 7 | 苯酚 | 108-95-2 | 5 |
| 8 | 醋酸乙烯 | 108-05-4 | 7.5 |

项目所涉及的主要物料的理化性质和毒理性质可以看出，工程在运输过程和贮存过程中，所涉及的多种物质对人体和环境均有不同程度的侵害，严重时甚至会危及人的生命。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）导则要求对主要化学品进行物质危险性判定。本项目涉及到的化学物品其物质危险性判断见下表。

表5.8-2          各主要物料理化性质及火灾爆炸危险特性一览表

| 序号 | 物质名称 | 相态 | 易燃易爆 | 毒性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 燃点℃ | 闪点℃ | 沸点℃ | 爆炸极限%vol | 危险特性 | LD50 mg/kg | LC50 mg/m3 |
| 1 | 丙烯酸丁酯 | 液 | / | 39 | 145 | / | 易燃 | 900 | 143050 |
| 2 | 丙烯酸甲酯 | 液 | 468 | -3 | 80 | / | 易燃 | 50277 | 4752 |
| 3 | 苯乙烯 | 液 | / | 34.4 | 146 | / | 易燃 | 5000 | 24000 |
| 4 | 醋酸乙烯 | 液 |  |  | 72.2 | 2.2-11.2 | 易燃 | 2900 | 14080 |
| 5 | 氢溴酸 | 液 | / | / | 126（47%） | / | 毒性 | 76 | 9460 |
| 6 | 硫酸 | 液 | / | / | 330 | / | 腐蚀性 | 2140 | / |
| 7 | 发烟硫酸 | 液 | / | / | 55 | / | 腐蚀性 | 80 | / |
| 8 | 苯酚 | 固 |  | 79 | 181.9 | 1.7-8.6 | 毒性 | 317 | 316 |

- 生产工艺特点：

本项目生产过程中涉及两种产品，一种为水性环保树脂型材料，主要进行聚合反应；一种是分散红染料，主要的化学反应为：溴化反应、水解反应、缩合反应等，均不涉及高温、高压作业。

#### 5.8.1.2 环境敏感目标调查

本项目废水经处理后经市政污水管网排污驻马店市第三污水处理厂统一处理，没有直接收纳水体；场地周边及下游不存在地下水环境敏感目标。本次评价主要对项目周围5km内居民等环境敏感点进行了现场调查，识别的敏感点情况见表5.8-3。

表5.8-3            厂址周围5km范围内环境保护敏感目标一览表

| 名称 | 坐标/m | 保护对象 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |
| 东陈庄 | -2 | 906 | 居民点 | N | 701 | 150 |
| 老张庄 | -95 | 1855 | 居民点 | N | 1635 | 360 |
| 九里庄 | 560 | 646 | 居民点 | NE | 538 | 400 |
| 柳堰庙村 | 611 | 1494 | 居民点 | NNE | 1301 | 1200 |
| 阎庄 | 1089 | 2216 | 居民点 | NNE | 2154 | 900 |
| 张土桥 | 1542 | 1897 | 居民点 | NE | 2133 | 750 |
| 西刘庄 | 2096 | 1670 | 居民点 | NE | 2307 | 500 |
| 傅庄 | 2331 | 1922 | 居民点 | NE | 2701 | 216 |
| 孔庄 | 1509 | 319 | 居民点 | E | 1372 | 243 |
| 王坡村 | 1475 | -261 | 居民点 | E | 1171 | 800 |
| 后赵庄 | 1257 | -1024 | 居民点 | SE | 1452 | 35 |
| 曹庄 | 2323 | -1570 | 居民点 | SE | 3026 | 1200 |
| 白庄 | 2038 | -2107 | 居民点 | SE | 2720 | 340 |
| 庄户 | -1085 | -2191 | 居民点 | SSW | 2189 | 600 |
| 东刘楼 | -2025 | -2225 | 居民点 | SW | 2791 | 800 |
| 驻马店市第十五小学 | -2244 | -1637 | 学校 | SW | 2588 | 700 |
| 周湾村 | -2093 | -798 | 居民点 | WSW | 1972 | 1900 |
| 驻马店市十四中学 | -875 | 512 | 学校 | NW | 754 | 1000 |
| 东张庄村 | -817 | 805 | 居民点 | NW | 824 | 600 |
| 驻马店肿瘤医院 | -1480 | 688 | 医院 | WNW | 1363 | 200 |
| 闫庄 | -1329 | 990 | 居民点 | WNW | 1436 | 430 |
| 付庄村 | -2336 | 940 | 居民点 | WNW | 2133 | 1300 |
| 小刘庄村 | -2378 | 1871 | 居民点 | NW | 2570 | 1800 |
| 润博景园小区 | -2101 | 2023 | 居民点 | NW | 2615 | 1200 |
| 凯腾花园小区 | -2160 | 2216 | 居民点 | NW | 2831 | 800 |
| 驻马店市第二人民医院 | -1757 | 2199 | 医院 | NW | 2585 | 900 |
| 路庄村 | -1236 | 2006 | 居民点 | NNW | 2056 | 500 |
| 顺河社区 | 499 | 3929 | 居民点 | N | 3684 | 6000 |
| 殷庄 | 1353 | 3301 | 居民点 | NNE | 3161 | 420 |
| 郭庄 | 2174 | 3398 | 居民点 | NNE | 3561 | 600 |
| 青庄 | 3076 | 3478 | 居民点 | NE | 4035 | 530 |
| 雷庄村 | 4042 | 3639 | 居民点 | NE | 4994 | 460 |
| 刘付汉村 | 3478 | 2013 | 居民点 | NE | 3660 | 390 |
| 塘李树 | 4428 | 2432 | 居民点 | NE | 4692 | 210 |
| 水屯镇 | 4300 | 499 | 居民点 | E | 3699 | 1300 |
| 孟庄村 | 4348 | -1143 | 居民点 | ESE | 3412 | 1100 |
| 小李庄 | 2883 | -1626 | 居民点 | ESE | 3121 | 165 |
| 乔楼 | 3704 | -2287 | 居民点 | ESE | 3995 | 140 |
| 小张庄 | 4203 | -2126 | 居民点 | ESE | 4396 | 100 |
| 余庄 | 4348 | -2576 | 居民点 | ESE | 4954 | 230 |
| 大张庄 | 2528 | -2528 | 居民点 | SE | 3575 | 180 |
| 安庄 | 1932 | -2609 | 居民点 | SE | 2926 | 160 |
| 亮庄 | 2271 | -3414 | 居民点 | SE | 3800 | 200 |
| 大刘庄村 | 3672 | -3140 | 居民点 | SE | 4385 | 230 |
| 安置小区 | -225 | -3462 | 居民点 | S | 3321 | 1500 |
| 马庄 | 338 | -3688 | 居民点 | S | 3416 | 320 |
| 袁岗 | 741 | -3977 | 居民点 | S | 3759 | 300 |
| 小任庄 | 354 | -4171 | 居民点 | S | 3926 | 180 |
| 袁庄 | 998 | -4815 | 居民点 | S | 4644 | 150 |
| 驻马店城区 | -2770 | 1047 | 居民点 | WNW | 2961 | 3000 |
| 周庄村 | -1127 | 3108 | 居民点 | NNW | 3016 | 300 |
| 许庄村 | -1063 | 4364 | 居民点 | NNW | 4358 | 150 |
| 驿城区公租房 | -1304 | 4477 | 居民点 | NNW | 4076 | 1000 |
| 厂址周边500m范围内人口数小计 | 0 |
| 厂址周边5km范围内人口数小计 | 38909 |

### 5.8.2 环境风险评价工作等级

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中对评价工作等级的划分见下表。

表5.8-4                   环境风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

#### 5.8.2.1环境风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。根据建设项目设计的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境铭感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设想潜在的环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。

表5.8-5                     建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |
| --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险 |

①危险物质及工艺系统危险性P的分级确定

分析建设项目生产、使用、储存过程涉及有毒有害、易燃易爆物质，参见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。

A危险物质数量与临界量的比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中提出的危险物质数量与临界量比值（Q）计算公式计算Q值：

Q=q1/Q1+q2/Q2+q3/Q3+ ······+qn/Qn

式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t；

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I；当≥1时，将Q值划分为（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q＞100。

表5.8-6                   建设项目Q值确定表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 在线量（t） | 贮存量（t） | 临界量Qn（t） | 该种危险物质Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丙烯酸丁酯 | 141-32-2 | 6.14 | 71.2 | 10 | 7.73 |
| 2 | 丙烯酸甲酯 | 96-33-3 | 3.10 | 30.4 | 10 | 3.35 |
| 3 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 0.68 | 29.12 | 10 | 2.98 |
| 4 | 醋酸乙烯 | 108-05-4 | 3.88 | 29.76 | 7.5 | 4.49 |
| 5 | 氢溴酸 | 10035-10-6 | 3.1 | 18.18 | 2.5 | 8.51 |
| 6 | 硫酸 | 7664-93-9 | 0.48 | 58.56 | 10 | 5.90 |
| 7 | 发烟硫酸 | 8014-95-7 | 0.38 | 61.6 | 5 | 12.40 |
| 8 | 苯酚 | 108-95-2 | 0.14 | 33.56 | 5 | 6.74 |
| 项目Q值Σ | 52.10 |

根据计算，项目Q=52.10，项目10≤Q=52.10＜100。

B行业及生产工艺（M）

分析项目所属行业及生产工艺特点，按照表C.1评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺进行求和。将M分为M>20；10<M≤20；5<M≤10；M=5，分别以M1、M2、M3、M4表示。行业及生产工艺（M）见下表。

表5.8-7                     行业及生产工艺（M）

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医疗、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺。 | 10/套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区。 | 5/套（罐区） |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等。 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |
| a高温至工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa。 b长输管道项目应按战场、管线分段进行评价。 |

根据分析，本项目属于化工行业，产品水性环保树脂新型材料即水性丙烯酸乳液生产过程中存在聚合反应，属于重点关注工艺。其余反应温度在20~100℃，压力30kPa以内，设置聚合反应装置1套，储罐10套，因此本项目M的计算结果为60，属于M＞20的M1区间。

表5.8-8                   建设项目M值确定表

| 序号 | 工艺单元名称 | 生产工艺 | 数量/套 | M分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水性丙烯酸乳液生产工艺 | 聚合反应 | 1 | 10 |
| 2 | 危险物质贮存罐区 | — | 10 | 50 |
| 项目Q值Σ | 60 |

C危险物质及工艺系统危害性（P）分级

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表下确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）见下表。

表5.8-9         危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）表

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 危险物质及工艺系统危险性（M） |
| --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q＞100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P3 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

D环境危险物质及工艺系统危险性等级判断结果

项目涉及的危险物质为丙烯酸丁酯、丙烯酸甲酯、苯乙烯、醋酸乙烯、氢溴酸、浓硫酸、发烟硫酸、苯酚等，经计算Q=52.10，项目10≤Q=52.10＜100，结合上表分析结果，项目行业及生产工艺M＞20，属于M1。经判断，项目（P）值为P1。

②环境敏感程度E的分级确定

分析危险物质在事故情形下的环境影响途径，如大气、地表水、地下水等，《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D对建设项目各要素环境敏感程度（E）等级进行判断。

A大气环境

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低敏感区，分级原则见下表。

表5.8-10                       大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人。 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人。 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人。 |

大气环境敏感程度分级结果：项目选址位于驻马店市产业集聚区，项目周边5km范围内人数为38909人，小于5万人，大于1万人，因此本项目大气环境敏感程度分级为E2。

B地表水环境

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区。

地表水功能敏感性分区见下表。

表5.8-11                       地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感 F3 | 上述地区之外的其他地区 |

本项目产生的废水均集中收集处理后，接入集聚区污水管网，送集聚区污水处理厂进一步处理，无直接对应的受纳水体。因此本项目地表水功能面感性分区为低敏感（F3）。

环境敏感目标分级见下表。

地表水功能敏感性分区见下表：

表5.8-12                    地表水环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区； 自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |

本项目距离周边最近的地表水体为南侧1630m处的黄酉河，厂区与黄酉河之间分布有工业企业、村庄和大面积农田，事故情况下危险物质泄漏不会进入地表水体，无上表中S1、S2级别对应的环境敏感目标。本项目地表水环境敏感目标分级为S3。

地表水环境敏感程度分级E的确定。

本项目事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性为F3级，与下游环境敏感目标情况对地下水环境敏感程度为S3级，根据下表对地表水环境敏感程度分级进行分级，本项目地表水敏感程度为E3级别。

表5.8-13                    地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |
| --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

综上，地表水环境敏感度为E3。

C地下水环境

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值。

表5.8-14                   地下水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |
| --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

表5.8-15                    地下水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |
| a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |

表5.8-16                      包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| Mb：岩土层单层厚度。K：渗透系数。 |

本项目在饮用水源保护区范围外，且不在饮用水源准保护区以外的补给径流区，不涉及分散式饮用水源地，同时周围无国家和地方政府设定的与地下水环境相关的如热水、矿泉水、温泉等其他保护区，因此，地下水功能敏感性为不敏感G3。区域包气带渗透系数为6.21×10-5cm/s，Mb≥1.0m，且分布连续、稳定，因此包气带防污性能为D2。因此地下水环境敏感度为E3。

综上所述，判定项目地下水环境敏感程度（E）为环境低度敏感区E3。

#### 5.8.2.2评价等级确定

根据《建设项目风险评价技术导则》（HJ 169-2018）规定，环境风险评价的工作等级划分原则见表5.8-17和表5.8-18。

表5.8-17                  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |
| --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险 |

表5.8-18               环境风险评价的工作等级划分原则

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |

综上，本项目大气环境风险潜势级别为“Ⅳ级”，地表水环境风险潜势级别为“Ⅲ级”，地下水环境风险潜势级别为“Ⅲ级”。根据导则，建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值。因此环境风险潜势初判为“Ⅳ级”，即本项目环境大气风险评价工作等级为一级。

#### 5.8.2.3评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）确定本项目的大气环境、地表水环境及地下水环境的评价范围，具体见表5.8-19。

表5.8-19    项目大气环境、地表水环境及地下水环境的评价范围一览表

| 序号 | 环境因素 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境 | 一级 | 项目边界外范围5km内 |
| 2 | 地表水环境 | 二级 | 水污染控制和水环境减缓措施有效性评价；依托污水处理设施的环境可行性分析 |
| 3 | 地下水环境 | 二级 | 污水处理站上游西北侧200m，西北、东南两侧各取1/2L（775m），下游延伸至练江河。由此计算出地下水评价范围为4.848km2。 |

### 5.8.3 风险识别

风险识别范围包括生产设施风险识别、生产过程所涉及的物质风险识别和配套设施管道的风险识别。由于本项目原辅材料及产品等具有有毒、有害、易燃易爆等多样性，存在各种不同性质的潜在风险事故，因此从生产过程涉及的物质等方面进行风险识别。

#### 5.8.3.1 物质危险性识别

物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。生产过程中使用的原料和产品的危害按照《建设项目环境影响风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录所列危险化学品及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）进行识别，本项目涉及的危险物质主要为丙烯酸丁酯、丙烯酸甲酯、苯乙烯、醋酸乙烯、氢溴酸、浓硫酸、发烟硫酸、苯酚等。各种物质的易燃易爆、有毒有害危险特性见表5.8-2，危险物质分布情况见表5.8-20。

表5.8-20               项目危险物质分布一览表

| 序号 | 名称 | 主要危险物质 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 生产装置 |
| 1 | 生产装置 | 丙烯酸丁酯、丙烯酸甲酯、苯乙烯、醋酸乙烯、氢溴酸、浓硫酸、发烟硫酸、苯酚等 |
| 二 | 储运设施 |
| 1 | 储罐区 | 丙烯酸丁酯、丙烯酸甲酯、苯乙烯、醋酸乙烯、氢溴酸、浓硫酸、发烟硫酸、苯酚等 |

#### 5.8.3.2 生产系统危险性识别

根据本项目生产运行中各装置重要生产设备，依据其物料及数量、工艺参数等因素和物料危险性的分析，识别出装置的危险性。本项目生产系统危险性分析情况见表5.8-21。

表5.8-21                生产装置危险性分析

| 序号 | 危险 类型 | 事故形式 | 产生事故原因 | 基本预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化工容器物理爆炸 | 爆炸，并引发火灾 | 设备破裂、材料缺陷、安全装置失灵、超负荷运行、误操作、气体过量 | 合理设计，加强设备的维修维护，按安全规程操作 |
| 2 | 化工容器腐蚀 | 化学腐蚀，物料泄漏，引发环境事故 | 金属设备与溶液发生化学反应而引起的腐蚀破坏，腐蚀过程不产生电流 | 合理设计，加强设备的维修、维护 |
|  |  | 电化学腐蚀，物料泄漏，引发环境事故 | 金属设备与周围介质发生化学反应而引起的腐蚀破坏，腐蚀过程产生电流 |  |
| 3 | 化工容器泄漏中毒 | 经呼吸道侵入人体 | 毒物由呼吸进入人体，经血液循环，遍布全身 | 按安全规程操作 |
|  |  | 经皮肤吸收侵入人体 | 毒物由皮肤吸收进入人体 |  |
|  |  | 经消化道侵入人体 | 毒物由消化道进入人体，经血液循环，遍布全身 |  |
| 4 | 输送管道泄漏 | 爆炸，并引发火灾 | 设备破裂、材料缺陷、安全装置失灵、误操作、气体过量 | 合理设计，加强设备的维修维护，按安全规程操作 |
|  |  | 物料泄漏，引发环境事故 |  |  |
|  |  | 经呼吸道侵入人体 | 有毒气体由呼吸进入人体 | 按安全规程操作 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C危险物质及工艺系统危险性（P）的分级判定，项目涉及聚合工艺设备1套，危险物质贮存储罐区10座储罐。可能会发生以下风险：

表5.8-22                    生产工艺危险性分析

| 序号 | 危险类型 | 事故形式 | 产生事故原因 | 基本预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚合工艺 | 爆炸，并引发火灾 | 设备腐蚀、材料缺陷、安全装置失灵、超负荷运行、误操作、气体过量 | 设备防腐蚀，合理设计，加强设备维修维护，按安全规程操作 |
| 2 | 储罐区 | 泄露、火灾 | 储罐区管道破裂 | 重点防渗，设置围堰 |

#### 5.8.3.3 环境风险类型及危害分析

（1）环境风险类型

本项目易燃易爆和有毒有害的原料，在原料的运输、贮存和使用过程，以及产品的生产和使用过程中，如管理操作不当或意外事故，存在着燃烧、爆炸和中毒等事故风险。一旦发生这类事故，将造成有害物料的外泄，对周围环境产生较大的污染影响。

泄漏中毒：生产区主要有反应釜、输送管道、计量槽等装置，当生产系统运行时，若系统中容器或管道发生破损或断裂事故，导致系统内物料泄漏且未及时处理或处理不当，造成有毒、有害物质的泄漏引起人员中毒；在进行生产装置的设备维修时，如果不按有关操作规定，在未对被维修设备进行吹扫和检测可燃、有毒气体浓度的情况下，进行维修作业，有可能发生人员中毒事故，从而造成人员伤亡和财产损失。

火灾爆炸：本项目易燃易爆物质泄漏物或检修时物料遇到明火、静电等可引起火灾甚至爆炸事故，除本身设备外，还可能导致其它设备、管线等的破坏，引发事故重叠。

次生/伴生事故：本项目生产所用部分化学品在泄漏后或火灾爆炸事故中遇水、热或其它化学品会产生伴生和次生的危害。物料发生大量泄漏时，极有可能引发火灾爆炸事故。为防止引发火灾爆炸和环境空气污染事故，一般采用消防水对泄漏区进行喷淋冷却，采用此法直接导致泄漏的部分物料转移至消防水，若消防水直接外排，会对周围水环境造成污染。为避免事故状况下泄漏的有毒物质以及火灾爆炸期间消防污水污染水环境，企业必须制定严格的废水拦截计划，设置消防污水收集池、管网、切换阀和监控池等，使消防水排水处于监控状态，严禁事故废水排出厂外，次生危害造成水体污染。

（2）扩散途径风险识别

本项目毒害物质扩散途径主要有以下几个方面：

大气扩散：有毒有害物质泄漏后直接进入大气环境或挥发进入大气环境，或者易燃易爆物质泄漏发生火灾爆炸事故时伴生污染物进行大气环境，通过大气扩散对项目周围环境造成危害。

水环境扩散：拟建项目易燃易爆物质发生火灾事故时产生的消防废水或者泄漏的液态烃未能得到有效收集而进入清净下水系统或雨排系统，通过排水系统排放入外界水体，对外界水环境造成影响。

土壤扩散：本项目液态危险物质泄漏后聚积地面，通过地面渗透进入土壤/地下含水层，对土壤环境/地下水环境造成风险事故。

#### 5.8.3.4 风险识别结果

本项目环境风险识别结果见下表。

表5.8-23              建设项目环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 环境风险类型 | 危险物质名称 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储罐区 | 储罐 | 泄漏 | 丙烯酸丁酯、丙烯酸甲酯、苯乙烯、醋酸乙烯、氢溴酸、浓硫酸、发烟硫酸、苯酚 | 环境空气、地表水、地下水 | 附近居民、地表水、地下水 | / |
| 3 | 生产装置区 | 生产工艺装置 | 泄漏 | 丙烯酸丁酯、丙烯酸甲酯、苯乙烯、醋酸乙烯、氢溴酸、浓硫酸、发烟硫酸、苯酚 | 环境空气 | 附近居民 | / |
| 4 | 储罐区 | 储罐 | 火灾、爆炸 | 次生污染CO | 环境空气 | 附近居民 | / |

### 5.8.4 风险事故情形分析

#### 5.8.4.1 风险事故情形设定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险事故情形的设定应以风险识别结果为基础，选择对环境影响较大并具有代表性的事故类型进行设定。设定的内容应包括环境风险类型、风险源、危险单元、危险物质和影响途径等。

通过上述风险识别，考虑到丙烯酸、丙烯酸异辛酯、硫酸没有毒性终点浓度，确定本项目泄漏风险源为丙烯酸丁酯、丙烯酸甲酯、苯乙烯、醋酸乙烯、氢溴酸、浓硫酸、发烟硫酸、苯酚储罐，同时将丙烯酸丁酯储罐作为火灾、爆炸产生次生污染CO的最大风险源。

#### （1）事故案例

我国化工企业十万多家，生产化工产品五万多种，其中一部分是危险化学品。据不完全统计，截止2010年底，全国共有危险化学品生产企业2.2万家，生产7700多个危险化学品品种，重大事故时有发生。2006年～2010 全国共发生危险化学品事故490起，造成879人死亡，其中较大事故70起，死亡310人；重大事故5起，死亡96人。

危险化学品事故可分为灼伤、火灾、容器爆炸、其他爆炸、中毒与窒息和其他事故，各类事故中爆炸事故（包括容器爆炸和其他爆炸）、中毒与窒息事故较多，分别为227起和168起，占事故总数的47%和34%，分别造成519人和234人死亡，占事故死亡人数的59%和27%，是危险化学品事故的主要类别。

一起危险化学品事故的发生，起因往往是复杂的。2006～2010年事故发生环节统计结果表明，生产环节事故最多，死亡人数也最多，分别占事故总数和总死亡人数的81%和83%，这与危险化学品生产流程长，生产工艺过程复杂，原料、半成品、副产品、产品及废弃物大部分具有危险性有关。

事故原因可分为管理原因、人的失误（包括违章行为）、设备设施的缺陷、环境方面的原因（地形、人群、天气状况）等，在各种原因中因违反操作规程或劳动纪律造成的事故最多，占事故总数的35%，导致的人员伤亡最为严重，占总死亡人数的35%；其次为因设备设施工具附件缺陷造成的事故，事故数和死亡人数分别占总数的16%和14%。

通过国内化工行业近二十年发生的生产事故进行筛选、调查和统计，发生较大事故共计1019例。其中与储运系统有关的共计90例，占被调查事故总数的8.83%。事故调查和统计结果见表5.8-24。

表5.8-24            国内化工行业储运系统事故调查统计表

| 事故影响 | 人身伤亡 | 火灾爆炸 | 泄漏跑料 | 设备损坏 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 案例数 | 17例 | 21例 | 47例 | 5例 |
| 比例 | 18.9% | 23.3% | 52.2% | 5.6% |
| 事故原因 | 违章/失误操作 | 设备 | 工程设计 | / |
| 案例数 | 76例 | 11例 | 3例 | / |
| 比例 | 84.4% | 12.2% | 3.4% |  |

在储运系统发生的事故案例中，17例为人身伤亡事故；21例为火灾爆炸事故（其中7例有人员伤亡）；47例为泄漏跑料事故；5例为设备损坏事故。从事故类型来看，储罐泄漏跑料在储运系统中发生次数最多。从导致事故的原因看，有76例是由于违章或误操作造成的，占事故总数的84.4%。这些违章或误操作的直接原因是生产管理混乱、工艺技术管理薄弱、操作纪律松懈等。其余事故主要原因为设备老化、设备材质不符或罐区和罐体设计上存在安全隐患，并且操作工人在安全见检查或日常巡检过程中未能及时发现和处理造成的。

近几年国内化工行业842起各类事故类型统计分析结果详见表5.8-25。其中造成人生伤亡的事故占一半以上，其次是火灾、爆炸事故和生产事故，这些事故造成了相当大的经济损失。

表5.8-25            国内化工行业各类事故类型及直接经济损失

| 事故类型 | 次数（例） | 所占比例（%） | 直接经济损失（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 人身事故 | 430 | 51.1 | / |
| 火灾、爆炸事故 | 120 | 14.2 | 1069.94 |
| 设备事故 | 95 | 11.3 | 809.33 |
| 生产事故 | 116 | 13.8 | 400.68 |
| 交通事故 | 81 | 9.6 | 54.02 |
| 总计 | 842 | 100 | 2333.78 |

#### （2）事件树分析

为进一步分析企业对周边环境的危险事故及其源项，采用国家环保局出版的《工业危险评价指南》推荐的事件树方法，对企业潜在的危害事故进行分析。针对危险单元，绘制了两个相应的事件树，见图5.8-1和图5.8-2。

图5.8-1  储罐系统事件示意图

图5.8-2  生产系统事件示意图

事件树分析表明，罐、槽等设备物料泄漏，对燃爆型物料可能引发燃爆危害事故，而对有毒气体，则造成毒性物质的扩散污染事故；反应系统失常（设备破裂或温控异常）有可能引发爆炸燃烧和有毒物质扩散污染环境事故。

#### （3）事故概率

本项目泄漏事故类型包括容器、管道、泵体、压缩机、装卸臂和装卸软管的泄漏和破裂等。国内外较常用的泄漏频率如见下表。

表5.8-26                 常用设备泄漏频率一览表

| 部件类型 | 泄漏模式 | 泄漏频率 |
| --- | --- | --- |
| 反应器/工艺储罐/气体储罐/塔器 | 泄漏孔径为10mm孔径 10min内储罐泄露完 储罐全破裂 | 1.00×10-4/a 5.00×10-6/a 5.00×10-6/a |
| 常压单包容储罐 | 泄漏孔径为10mm孔径 10min内储罐泄露完 储罐全破裂 | 1.00×10-4/a 5.00×10-6/a 5.00×10-6/a |
| 常压双包容储罐 | 泄漏孔径为10mm孔径 10min内储罐泄露完 储罐全破裂 | 1.00×10-4/a 1.25×10-8/a 5.00×10-8/a |
| 常压全包容储罐 | 储罐全破裂 | 1.00×10-8/a |
| 内径≤75mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径 全管径泄漏 | 5.00×10-6/（m·a） 1.00×10-6/（m·a） |
| 75mm＜内径≤150mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径 全管径泄漏 | 2.00×10-6/（m·a） 3.00×10-7/（m·a） |
| 内径＞150mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） 全管径泄漏 | 2.40×10-6/（m·a）* 1.00×10-7/（m·a） |
| 泵体和压缩机 | 泵体和压缩机最大连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） 泵体和压缩机最大连接管全管径泄漏 | 5.00×10-4/a 1.00×10-4/a |
| 装卸臂 | 装卸臂连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） 装卸臂全管径泄漏 | 3.00×10-7/h 3.00×10-8/h |
| 装卸软管 | 装卸软管连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） 装卸软管全管径泄漏 | 4.00×10-5/h 4.00×10-6/h |
| 注：以上数据来源于荷兰TNO紫皮书（Guidelines for Quantitative）以及Reference Manual Bevi Risk Assessments； *来源于国际油气协会（International Association of Oil &Gas Producers）发布的Risk Assessment Data Directory (2010,3)。 |

一般情况下，发生频率小于10-6/年的事件是极小概率事件，可作为代表性事故中的最大可信事故设定的参考。因此，本项目最大可信事故情形的设定原则如下：

（1）反应器/工艺储罐/气体储罐/塔器、常压单包容储罐全破裂的频率为5.00×10-6/a，可作为最大可信事故情形；

（2）内径<75mm的管道发生全管径泄漏、泵体和压缩机全管径泄漏、装卸软管全管径泄漏的频率均大于或等于1.00×10-6/a，可作为最大可信事故情形。

#### （4）最大可信事故

依据上述风险识别和分析，确定本项目风险评价设定的最大可信事故见下表。

表5.8-27          生产过程中可信事故设定一览表

| 序号 | 事故位置 | 泄漏源 | 评价因子 | 最大可信事故 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丙烯酸储罐 | 进出料输送管线接口处软管破裂 | 丙烯酸 | 设定管道破裂，丙烯酸泄漏后进入大气、地下水造成危害。设定最大泄漏时间10min | 没有毒性终点浓度数据，不进行预测 |
| 2 | 丙烯酸丁酯储罐 | 进出料输送管线接 口处软管破裂 | 丙烯酸丁酯 | 设定管道破裂，丙烯酸丁酯泄漏后进入大气造成危害。设定最大泄漏时间10min | — |
| 3 | 丙烯酸甲酯储罐 | 进出料输送管线接口处软管破裂 | 丙烯酸甲酯 | 设定管道破裂，丙烯酸甲酯泄漏后进入大气、地下水造成危害。设定最大泄漏时间10min | — |
| 4 | 丙烯酸异辛酯储罐 | 进出料输送管线接口处软管破裂 | 丙烯酸异辛酯 | 设定管道破裂，丙烯酸异辛酯泄漏后进入大气、地下水造成危害。设定最大泄漏时间10min | 没有毒性终点浓度数据，不进行预测 |
| 5 | 苯乙烯储罐 | 进出料输送管线接口处软管破裂 | 苯乙烯 | 设定管道破裂，苯乙烯泄漏后进入大气、地下水造成危害。设定最大泄漏时间10min | — |
| 6 | 醋酸乙烯储罐 | 进出料输送管线接口处软管破裂 | 醋酸乙烯 | 设定管道破裂，醋酸乙烯泄漏后进入大气、地下水造成危害。设定最大泄漏时间10min | — |
| 7 | 40%氢溴酸储罐 | 进出料输送管线接口处软管破裂 | 氢溴酸 | 设定管道破裂，氢溴酸泄漏后进入大气、地下水造成危害。设定最大泄漏时间10min | — |
| 8 | 98%浓硫酸储罐 | 进出料输送管线接口处软管破裂 | 浓硫酸 | 设定管道破裂，浓硫酸泄漏后进入大气、地下水造成危害。设定最大泄漏时间10min | 没有毒性终点浓度数据，不进行预测 |
| 9 | 发烟硫酸储罐 | 进出料输送管线接口处软管破裂 | 发烟硫酸 | 设定管道破裂，发烟硫酸泄漏后进入大气、地下水造成危害。设定最大泄漏时间10min | — |
| 10 | 98%苯酚储罐 | 进出料输送管线接口处软管破裂 | 苯酚 | 设定管道破裂，苯酚泄漏后进入大气、地下水造成危害。设定最大泄漏时间10min | — |
| 11 | 丙烯酸丁酯储罐 | 进出料输送管线接口处软管破裂 | 次生污染CO | 设定储罐进出料输送管线接口处软管破裂发生火灾、爆炸，产生次生污染CO | — |

#### 5.8.4.2源项分析

（1）泄漏事故基本参数确定

根据建设方提供的数据，本项目危险化学品储存设计情况见下表。

表5.8-28                  危险化学品储存设计情况

| 储罐类型 | 数量 | 物质形态 | 容积（m3） | 温度 | 压力 | 最大储存量 （t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丙烯酸储罐 | 1 | 液态 | 40 | 常温 | 常压 | 33.6 |
| 丙烯酸丁酯储罐 | 1 | 液态 | 100 | 常温 | 常压 | 71.2 |
| 丙烯酸甲酯储罐 | 1 | 液态 | 100 | 常温 | 常压 | 30.4 |
| 丙烯酸异辛酯储罐 | 1 | 液态 | 100 | 常温 | 常压 | 70.4 |
| 苯乙烯储罐 | 1 | 液态 | 40 | 常温 | 常压 | 29.12 |
| 醋酸乙烯储罐 | 1 | 液态 | 100 | 常温 | 常压 | 29.76 |
| 40%氢溴酸储罐 | 1 | 液态 | 100 | 常温 | 常压 | 45.44 |
| 98%浓硫酸储罐 | 1 | 液态 | 100 | 常温 | 常压 | 58.56 |
| 发烟硫酸储罐 | 1 | 液态 | 100 | 常温 | 常压 | 61.6 |
| 98%苯酚储罐 | 1 | 液态 | 100 | 55℃ | 常压 | 34.24 |

本项目储罐均为常压，输送工作压力（即管线工作压力）为105Pa，管线Φ100mm。管线Φ100mm损坏面积一般按20%或100%管径计算。考虑常压储罐，其损坏面积取最大损害即100%管径。

调查发现，目前国内石化企业事故反应时间一般在10~30min之间。最迟在30min内都能作出应急反应措施，包括切断通往事故源的物料管线，利用泵等进行事故源物料转移等。依据美国国家环保总署推荐的有关石化企业风险事故物料泄漏时间的规定，美国国家环保总署认为，石化企业泄漏时间一般要控制在10min内，储罐内物料在参与风险事故，特别是爆炸事故时物料的量要控制在总量的10%以内。

拟建项目的管理水平属国内先进水平，且工程运行稳定，措施到位。因此，本项目确定事故应急反应时间为10min。

（2）泄漏量计算

①泄漏量核算

常温常压储罐泄露量核算

本项目甲醇在常温常压下存放于储罐内，物料泄漏量按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定的柏努利方程计算：

式中：QL——液体泄露速度，kg/s；

Cd——排放系数，按圆形裂口取0.65；

Ar——空穴的有效开孔面积，m2；储罐因腐蚀、焊接、外力撞击等所造成的物料外泄点，多集中于储罐与进出料管道连接处，按照最不利状况估算，面积为口径的100%，本次评价取取0.00785m2；

ρ——液体密度，kg/m3；

P——容器压力，取101000Pa；

Pa——外界压力，取101000Pa；

h——储罐中液面距排放点的高度，m；

g——重力加速度，9.8m/s2。

②蒸发量计算

根据导则，泄漏液体的蒸发分为闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发三种，其蒸发总量为这三种之和。因苯乙烯、丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、丙烯酸异辛酯、氢溴酸、丙烯酸、硫酸几种物质常压下沸点均高于60℃，而项目储罐储存温度和环境温度均低于40℃，当液体泄漏时绝大部分溅落在贮存区的围堰内，形成液池；且物料温度与环境温度基本相同，沸点均远高于环境温度（按夏季考虑），故其蒸发考虑质量蒸发，不考虑闪蒸和热量蒸发。

过热液体闪蒸蒸发量按照下式计算：

式中：Q1：闪蒸量，kg/s；

WT：液体泄漏总量，kg；

t1：闪蒸蒸发时间，s；

F：蒸发的液体占液体总量的比例，按照下式计算

式中：Cp：液体的定压比热，J/(kg·K)；

TL：泄漏前液体的温度，K；

Tb：液体在常压下的沸点，K；

H：液体的汽化热，J/kg。

当液体闪蒸不完全，有一部分液体在地面形成液池，并吸收地面热量而气化称为热量蒸发。热量蒸发速度按下式计算：

式中：Q2：热量蒸发速度，kg/s；

T0：环境温度，K；

Tb：沸点温度，K；

S：液池面积，m2；

H：液体汽化热，J/kg；

λ：表面导热系数，W/m·k，；

α：表面热扩散系数，m2/s；

t：蒸发时间，s。

表5.8-29                 某些地面的热传递性质

| 地面情况 | λ（W/m·k） | α(m2/s) |
| --- | --- | --- |
| 水泥 | 1.1 | 1.29×10-7 |
| 土地（含水8%） | 0.9 | 4.3×10-7 |
| 干阔土地 | 0.3 | 2.3×10-7 |
| 湿地 | 0.6 | 3.3×10-7 |
| 砂砾地 | 2.5 | 11.0×10-7 |

当热量蒸发结束，转由液池表面气流运动使液体蒸发，称之为质量蒸发。质量蒸发速度按下式计算：

Q0=α×p×M/(R×T0)×μ（2-n）/（2+n）×r（4+n）/（2+n）

式中：Q0——质量蒸发速度，kg/s；

α，n——大气稳定度系数；

p——液体表面蒸气压，Pa；

M——摩尔质量，kg/mol；

R——气体常数；J/mol·k，取8.314J/mol·k；

T0——环境温度，k，取298k；

μ——风速，m/s，小风速取1.0m/s；

r——液池半径，m。

表5.8-30                     液池蒸发模式参数

| 稳定度条件 | n | α |
| --- | --- | --- |
| 不稳定（A，B） | 0.2 | 3.846×10-3 |
| 中性（D） | 0.25 | 4.685×10-3 |
| 稳定（E，F） | 0.3 | 5.285×10-3 |

③储罐泄漏发生火灾爆炸产生的次生污染CO

应用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定的火灾伴生/次生污染物CO产生量估算方法进行计算，具体公式如下：

G一氧化碳=2330qCQ

式中：G一氧化碳——一氧化碳排放速率，kg/s；

C——物质中碳的含量；

q——化学不完全燃烧值，取1.5%~6.0%，取1.5%；

Q——参与燃烧的物质量，t/s。

表5.8-31                            本项目各个风险物质事故情形源强一览表

| 序号 | 风险事故情形描述 | 危险单元 | 危险物质 | 影响途径 | 释放或泄漏速率（kg/s） | 释放或泄漏时间（min） | 最大释放或泄漏量（kg） | 蒸发速率（kg/s） | 泄漏物质蒸发量（kg） | 其他事故源参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最不利气象条件F类稳定度（风速1.5m/s，温度25℃，相对湿度50%） |
| 1 | 进出料输送管线接口处软管破裂 | 丙烯酸丁酯储罐 | 丙烯酸丁酯 | 环境空气、地下水 | 43.775 | 10 | 39397.5 | 0.956 | 860.4 | / |
| 2 | 进出料输送管线接口处软管破裂 | 丙烯酸甲酯储罐 | 丙烯酸甲酯 | 环境空气、地下水 | 40.726 | 10 | 36653.4 | 0.852 | 766.8 | / |
| 3 | 进出料输送管线接口处软管破裂 | 苯乙烯储罐 | 苯乙烯 | 环境空气、地下水 | 37.241 | 10 | 33516.9 | 0.032 | 28.8 | / |
| 4 | 进出料输送管线接口处软管破裂 | 醋酸乙烯储罐 | 醋酸乙烯 | 环境空气、地下水 | 45.742 | 10 | 41167.8 | 0.564 | 507.6 | / |
| 5 | 进出料输送管线接口处软管破裂 | 40%氢溴酸储罐 | 氢溴酸 | 环境空气、地下水 | 60.977 | 10 | 54879.3 | 0.036 | 32.4 | / |
| 6 | 进出料输送管线接口处软管破裂 | 发烟硫酸储罐 | 发烟硫酸 | 环境空气、地下水 | 78.780 | 10 | 70902 | 0.032 | 28.8 | / |
| 7 | 进出料输送管线接口处软管破裂 | 98%苯酚储罐 | 苯酚 | 环境空气、地下水 | 43.789 | 10 | 39410.1 | 0.002 | 1.8 | / |
| 8 | 进出料输送管线接口处软管破裂发生火灾爆炸引发的次生污染CO | 丙烯酸丁酯储罐 | 次生污染CO | 环境空气 | / | / | / | 0.962 | / | / |

### 5.8.5 风险预测与评价

#### 5.8.5.1大气风险预测与评价

（一）预测模式和扩散参数

（1）SLAB模型

SLAB模型适用于平坦地形下重质气体排放的扩散模拟。模型处理的排放类型包括地面水平挥发池、抬升水平喷射、烟囱或抬升垂直喷射以及瞬时体源。SLAB模型可以在一次运行中模拟多组气象条件，但模型不适用于实时气象数据输入。

（2）AFTOX模型

AFTOX模型适用于平坦地形下中性气体和轻质气体排放以及液池蒸发气体的扩散模拟。AFTOX模型可模拟连续排放或瞬时排放，液体或气体，地面源或高架源，点源或面源的指定位置浓度、下风向最大浓度及其位置等。

（3）推荐模型筛选

①气体性质

判定烟团/烟羽是否为重质气体，取决于它相对空气的“过剩密度”和环境条件等因素。通常采用理查德森数（Ri）作为标准进行判断。Ri的概念公式为：

Ri是个流体动力学参数。根据不同的排放性质，理查德森数的计算公式不同。一般地，依据排放类型，理查德森数的计算分连续排放、瞬时排放两种形式：

连续排放：

瞬时排放：

式中：ρrel——排放物质进入大气的初始密度，kg/m3；

ρa——环境空气密度，kg/m3；

Q——连续排放烟羽的排放速率，kg/s；

Qt——瞬时排放的物质质量，kg；

Drel——初始的烟团宽度，即源直径，m；

Ur——10m高处风速，m/s。

判定连续排放还是瞬时排放，可以通过对比排放时间Td和污染物到达最近的受体点（网格点或敏感点）的时间T确定。

T=2X/Ur

式中：X——事故发生地与计算点的距离，m；

Ur——10m高处风速，m/s。假设风速和风向在T时间段内保持不变。

当Td＞T时，可被认为是连续排放的；当Td≤T时，可被认为是瞬时排放。

②判断标准

对于连续排放，Ri≥1/6为重质气体，Ri＜1/6为轻质气体；对于瞬时排放，Ri＞0.04为重质气体，Ri≤0.04为轻质气体。当Ri处于临界值附近时，说明烟团/烟羽既不是典型的重质气体扩散，也不是典型的轻质气体扩散。可以进行敏感性分析，分别采用重质气体模型和轻质气体模型进行模拟，选取影响范围最大的结果。

（4）本次评价模型的选用

本次评价采用EIAProA2018中风险模型模块进行判定预测，根据项目风险源预测模型筛选结果，丙烯酸丁酯、丙烯酸甲酯、苯乙烯、氢溴酸、发烟硫酸、苯酚、次生CO的扩散计算应采用AFTOX模式，醋酸乙烯的扩散计算应采用SLAB模式。

（二）预测结果及分析

根据驻马店市污染气象特征，分别选取最不利气象条件（F类稳定度，1.5m/s风速，温度25℃，相对湿度50%）和最常见气象条件（根据2018年连续1年气象观测资料统计分析得出，最常见气象条件按E类稳定度，2.06m/s风速，温度15.6℃，相对湿度50%），分别预测丙烯酸丁酯、丙烯酸甲酯、苯乙烯、醋酸乙烯、氢溴酸、发烟硫酸、苯酚、CO等泄漏事故发生后的结果。

#### （1）丙烯酸丁酯储罐泄露风险预测与评价

丙烯酸丁酯储罐泄漏预测模型主要参数见下表。

表5.8-32             大气风险预测模型主要参数表

| 参数类型 | 选项 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 基本情况 | 事故源经度 | 114.085668°E |
|  | 事故源纬度 | 32.968128°N |
|  | 事故源类型 | 丙烯酸丁酯储罐泄漏 |
| 气象参数 | 气象条件类型 | 最不利气象 | 最常见气象条件 |
|  | 风速（m/s） | 1.5 | 2.06 |
|  | 环境温度/℃ | 25 | 15.6 |
|  | 相对湿度/% | 50 | 20 |
|  | 稳定度 | F | E |
| 其他参数 | 地表粗糙度/m | 3.0 | 3.0 |

最不利气象条件下，丙烯酸丁酯储罐泄漏事故源项及事故后果基本信息见下表。

表5.8-33     最不利气象条件丙烯酸丁酯事故源项及事故后果基本信息表

| 风险事故情形分析 |
| --- |
| 代表性风险事故情形描述 | 丙烯酸丁酯储罐泄漏 |
| 环境风险类型 | 泄漏 |
| 泄漏设备类型 | 储罐 | 操作温度/℃ | 25 | 操作压力/MPa | 常压 |
| 泄漏危险物质 | 丙烯酸丁酯 | 最大存在量/kg | 71200 | 泄漏孔径/mm | 100 |
| 泄漏速率（kg/s） | 43.775 | 泄漏时间/min | 10 | 泄漏量/kg | 39397.5 |
| 泄露高度/m | 0.5 | 泄漏液体蒸发量/kg | 860.4 | 泄漏频率 | 3.00×10-7/（m·a） |
| 事故后果预测 |
| 大气 | 危险物质 | 大气环境影响 |
|  | 丙烯酸丁酯 | 指标 | 浓度值（mg/m3） | 最远影响距离/m | 到达时间/min |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 | 2500 | 300 | 0.16 |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 | 680 | 660 | 8.52 |
|  |  | 敏感目标名称 | 超标时间/min | 超标持续时间/min | 最大浓度/(mg/m3) |
|  |  | 东陈庄 | / | / | 620.9086 |
|  |  | 老张庄 | / | / | 157.7232 |
|  |  | 九里庄 | 6 | 15 | 963.692 |
|  |  | 柳堰庙村 | / | / | 221.1344 |
|  |  | 阎庄 | / | / | 109.2256 |
|  |  | 张土桥 | / | / | 110.6618 |
|  |  | 西刘庄 | / | / | 99.6744 |
|  |  | 傅庄 | / | / | 80.7685 |
|  |  | 孔庄 | / | / | 202.3175 |
|  |  | 王坡村 | / | / | 263.7201 |
|  |  | 后赵庄 | / | / | 184.7366 |
|  |  | 曹庄 | / | / | 69.4057 |
|  |  | 白庄 | / | / | 80.0167 |
|  |  | 庄户 | / | / | 106.9033 |
|  |  | 东刘楼 | / | / | 77.3119 |
|  |  | 驻马店市第十五小学 | / | / | 85.5074 |
|  |  | 周湾村 | / | / | 122.868 |
|  |  | 驻马店市十四中学 | / | / | 549.9471 |
|  |  | 驻马店肿瘤医院 | / | / | 204.5586 |
|  |  | 闫庄 | / | / | 187.4821 |
|  |  | 付庄村 | / | / | 110.6618 |
|  |  | 小刘庄村 | / | / | 86.3073 |
|  |  | 润博景园小区 | / | / | 84.3314 |
|  |  | 凯腾花园小区 | / | / | 75.8584 |
|  |  | 驻马店市第二人民医院 | / | / | 85.64 |
|  |  | 路庄村 | / | / | 116.2216 |
|  |  | 顺河社区 | / | / | 53.3738 |
|  |  | 殷庄 | / | / | 65.4781 |
|  |  | 郭庄 | / | / | 55.8491 |
|  |  | 青庄 | / | / | 47.266 |
|  |  | 雷庄村 | / | / | 35.4308 |
|  |  | 孟楼 | / | / | 35.2572 |
|  |  | 刘付汉村 | / | / | 53.8414 |
|  |  | 塘李树 | / | / | 38.6404 |
|  |  | 水屯镇 | / | / | 53.0848 |
|  |  | 孟庄村 | / | / | 59.1289 |
|  |  | 小李庄 | / | / | 66.6006 |
|  |  | 乔楼 | / | / | 47.8991 |
|  |  | 小张庄 | / | / | 42.1547 |
|  |  | 余庄 | / | / | 35.8863 |
|  |  | 大张庄 | / | / | 55.5574 |
|  |  | 安庄 | / | / | 72.5893 |
|  |  | 亮庄 | / | / | 51.2092 |
|  |  | 大刘庄村 | / | / | 42.2959 |
|  |  | 安置小区 | / | / | 61.3016 |
|  |  | 马庄 | / | / | 59.0365 |
|  |  | 袁岗 | / | / | 51.9564 |
|  |  | 小任庄 | / | / | 49.0267 |
|  |  | 袁庄 | / | / | 39.1749 |
|  |  | 驻马店城区 | / | / | 71.4466 |
|  |  | 周庄村 | / | / | 69.7132 |
|  |  | 许庄村 | / | / | 42.6464 |
|  |  | 驿城区公租房 | / | / | 46.6321 |

图5.8-3  最不利气象条件丙烯酸丁酯最大影响区域图

可以看出，最不利气象条件下，丙烯酸丁酯发生泄漏，预测浓度达到丙烯酸丁酯大气毒性终点浓度-1时最大距离为300m，预测浓度达到丙烯酸丁酯大气毒性终点浓度-2时最大距离为660m。

本项目当发生丙烯酸丁酯泄漏后，最不利气象条件下，经预测的下风向不同距离处有毒有害物质的最大浓度结果如下：

表5.8-34         丙烯酸丁酯泄漏后下风向不同距离处物质最大浓度

| 距离(m) | 最不利气象条件 |
| --- | --- |
|  | 浓度(mg/m3) | 出现时间 |
| 50 | 32180.81 | 00:05:00 |
| 100 | 13822.75 | 00:05:00 |
| 150 | 7577.604 | 00:05:00 |
| 200 | 4834.251 | 00:05:00 |
| 250 | 3383.327 | 00:05:00 |
| 300 | 2518.112 | 00:05:00 |
| 350 | 1957.742 | 00:05:00 |
| 400 | 1572.345 | 00:05:00 |
| 450 | 1294.929 | 00:05:00 |
| 500 | 1087.977 | 00:06:00 |
| 550 | 929.09 | 00:06:00 |
| 600 | 804.1872 | 00:07:00 |
| 650 | 704.0406 | 00:07:00 |
| 700 | 622.3856 | 00:08:00 |
| 750 | 554.8418 | 00:09:00 |
| 800 | 498.2672 | 00:09:00 |
| 850 | 450.3577 | 00:10:00 |
| 900 | 409.3914 | 00:10:00 |
| 950 | 374.0584 | 00:11:00 |
| 1000 | 343.3481 | 00:11:00 |
| 1050 | 316.4689 | 00:12:00 |
| 1100 | 292.7945 | 00:12:00 |
| 1150 | 271.8227 | 00:13:00 |
| 1200 | 253.1476 | 00:13:00 |
| 1250 | 236.4374 | 00:14:00 |
| 1300 | 221.4192 | 00:14:00 |
| 1350 | 207.8664 | 00:15:00 |
| 1400 | 195.5782 | 00:18:00 |
| 1450 | 185.0762 | 00:19:00 |
| 1500 | 176.9075 | 00:19:00 |
| 1550 | 169.3471 | 00:20:00 |
| 1600 | 162.3356 | 00:21:00 |
| 1650 | 155.8164 | 00:21:00 |
| 1700 | 149.7398 | 00:22:00 |
| 1750 | 144.0672 | 00:23:00 |
| 1800 | 138.7599 | 00:23:00 |
| 1850 | 133.7838 | 00:24:00 |
| 1900 | 129.1128 | 00:24:00 |
| 1950 | 124.7195 | 00:25:00 |
| 2000 | 120.5798 | 00:26:00 |
| 2050 | 116.6756 | 00:26:00 |
| 2100 | 112.9871 | 00:27:00 |
| 2150 | 109.4968 | 00:27:00 |
| 2200 | 106.1915 | 00:28:00 |
| 2250 | 103.0559 | 00:29:00 |
| 2300 | 100.0795 | 00:29:00 |
| 2350 | 97.25 | 00:30:00 |
| 2400 | 94.5568 | 00:31:00 |
| 2450 | 91.992 | 00:31:00 |
| 2500 | 89.5457 | 00:32:00 |
| 2550 | 87.2115 | 00:32:00 |
| 2600 | 84.9816 | 00:33:00 |
| 2650 | 82.8489 | 00:34:00 |
| 2700 | 80.8085 | 00:34:00 |
| 2750 | 78.8538 | 00:35:00 |
| 2800 | 76.9809 | 00:36:00 |
| 2850 | 75.1838 | 00:36:00 |
| 2900 | 73.4592 | 00:37:00 |
| 2950 | 71.8026 | 00:37:00 |
| 3000 | 70.2098 | 00:38:00 |
| 3050 | 68.6781 | 00:39:00 |
| 3100 | 67.2035 | 00:39:00 |
| 3150 | 65.7837 | 00:40:00 |
| 3200 | 64.4151 | 00:41:00 |
| 3250 | 63.0959 | 00:41:00 |
| 3300 | 61.8229 | 00:42:00 |
| 3350 | 60.5944 | 00:42:00 |
| 3400 | 59.4076 | 00:43:00 |
| 3450 | 58.2611 | 00:44:00 |
| 3500 | 57.1525 | 00:44:00 |
| 3550 | 56.0805 | 00:45:00 |
| 3600 | 55.0428 | 00:45:00 |
| 3650 | 54.0386 | 00:46:00 |
| 3700 | 53.0656 | 00:47:00 |
| 3750 | 52.1231 | 00:47:00 |
| 3800 | 51.2092 | 00:48:00 |
| 3850 | 50.3232 | 00:49:00 |
| 3900 | 49.4634 | 00:49:00 |
| 3950 | 48.6292 | 00:50:00 |
| 4000 | 47.819 | 00:50:00 |
| 4050 | 47.0324 | 00:51:00 |
| 4100 | 46.2679 | 00:52:00 |
| 4150 | 45.525 | 00:52:00 |
| 4200 | 44.8025 | 00:53:00 |
| 4250 | 44.1001 | 00:54:00 |
| 4300 | 43.4164 | 00:54:00 |
| 4350 | 42.751 | 00:55:00 |
| 4400 | 42.1035 | 00:55:00 |
| 4450 | 41.4727 | 00:56:00 |
| 4500 | 40.8584 | 00:57:00 |
| 4550 | 40.2597 | 00:57:00 |
| 4600 | 39.6763 | 00:58:00 |
| 4650 | 39.1074 | 00:58:00 |
| 4700 | 38.5525 | 00:59:00 |
| 4750 | 38.0114 | 01:00:00 |
| 4800 | 37.4833 | 01:00:00 |
| 4850 | 36.9659 | 01:00:00 |
| 4900 | 36.453 | 01:00:00 |
| 4950 | 35.9295 | 01:00:00 |
| 5000 | 35.3576 | 01:00:00 |

最常见气象条件下，丙烯酸丁酯储罐泄漏事故源项及事故后果基本信息见下表。

表5.8-35     最常见气象条件丙烯酸丁酯事故源项及事故后果基本信息表

| 风险事故情形分析 |
| --- |
| 代表性风险事故情形描述 | 丙烯酸丁酯储罐泄漏 |
| 环境风险类型 | 泄漏 |
| 泄漏设备类型 | 储罐 | 操作温度/℃ | 25 | 操作压力/MPa | 常压 |
| 泄漏危险物质 | 丙烯酸丁酯 | 最大存在量/kg | 71200 | 泄漏孔径/mm | 100 |
| 泄漏速率（kg/s） | 43.775 | 泄漏时间/min | 10 | 泄漏量/kg | 39397.5 |
| 泄露高度/m | 0.5 | 泄漏液体蒸发量/kg | 860.4 | 泄漏频率 | 3.00×10-7/（m·a） |
| 事故后果预测 |
| 大气 | 危险物质 | 大气环境影响 |
|  | 丙烯酸丁酯 | 指标 | 浓度值（mg/m3） | 最远影响距离/m | 到达时间/min |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 | 2500 | 130 | 2.17 |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 | 680 | 307 | 3.56 |
|  |  | 敏感目标名称 | 超标时间/min | 超标持续时间/min | 最大浓度/(mg/m3) |
|  |  | 东陈庄 | / | / | 176.2449 |
|  |  | 老张庄 | / | / | 44.6701 |
|  |  | 九里庄 | / | / | 273.3649 |
|  |  | 柳堰庙村 | / | / | 63.0117 |
|  |  | 阎庄 | / | / | 30.573 |
|  |  | 张土桥 | / | / | 30.9879 |
|  |  | 西刘庄 | / | / | 27.8193 |
|  |  | 傅庄 | / | / | 22.3946 |
|  |  | 孔庄 | / | / | 57.6746 |
|  |  | 王坡村 | / | / | 75.0851 |
|  |  | 后赵庄 | / | / | 52.5885 |
|  |  | 曹庄 | / | / | 19.1537 |
|  |  | 白庄 | / | / | 22.1796 |
|  |  | 庄户 | / | / | 29.9027 |
|  |  | 东刘楼 | / | / | 21.4071 |
|  |  | 驻马店市第十五小学 | / | / | 23.7507 |
|  |  | 周湾村 | / | / | 34.522 |
|  |  | 驻马店市十四中学 | / | / | 156.1512 |
|  |  | 驻马店肿瘤医院 | / | / | 58.3103 |
|  |  | 闫庄 | / | / | 53.3957 |
|  |  | 付庄村 | / | / | 30.9879 |
|  |  | 小刘庄村 | / | / | 23.9799 |
|  |  | 润博景园小区 | / | / | 23.414 |
|  |  | 凯腾花园小区 | / | / | 20.992 |
|  |  | 驻马店市第二人民医院 | / | / | 23.7887 |
|  |  | 路庄村 | / | / | 32.5952 |
|  |  | 顺河社区 | / | / | 14.6103 |
|  |  | 殷庄 | / | / | 18.0373 |
|  |  | 郭庄 | / | / | 15.3096 |
|  |  | 青庄 | / | / | 12.8888 |
|  |  | 雷庄村 | / | / | 9.5917 |
|  |  | 孟楼 | / | / | 9.5545 |
|  |  | 刘付汉村 | / | / | 14.7426 |
|  |  | 塘李树 | / | / | 10.4596 |
|  |  | 水屯镇 | / | / | 14.5285 |
|  |  | 孟庄村 | / | / | 16.2371 |
|  |  | 小李庄 | / | / | 18.3561 |
|  |  | 乔楼 | / | / | 13.067 |
|  |  | 小张庄 | / | / | 11.4507 |
|  |  | 余庄 | / | / | 9.6967 |
|  |  | 大张庄 | / | / | 15.2269 |
|  |  | 安庄 | / | / | 20.0601 |
|  |  | 亮庄 | / | / | 13.9999 |
|  |  | 大刘庄村 | / | / | 11.4905 |
|  |  | 安置小区 | / | / | 16.8525 |
|  |  | 马庄 | / | / | 16.2109 |
|  |  | 袁岗 | / | / | 14.2108 |
|  |  | 小任庄 | / | / | 13.3846 |
|  |  | 袁庄 | / | / | 10.6126 |
|  |  | 驻马店城区 | / | / | 19.7346 |
|  |  | 周庄村 | / | / | 19.2411 |
|  |  | 许庄村 | / | / | 11.5884 |
|  |  | 驿城区公租房 | / | / | 12.7093 |

图5.8-4  最常见气象条件丙烯酸丁酯最大影响区域图

最常见气象条件下，丙烯酸丁酯发生泄漏，预测浓度达到丙烯酸丁酯大气毒性终点浓度-1时最大距离为130m，预测浓度达到丙烯酸丁酯大气毒性终点浓度-2时最大距离为307m。

本项目当发生丙烯酸丁酯泄漏后，最常见气象条件下，经预测的下风向不同距离处有毒有害物质的最大浓度结果如下：

表5.8-36         丙烯酸丁酯泄漏后下风向不同距离处物质最大浓度

| 距离(m) | 最常见气象条件 |
| --- | --- |
|  | 浓度(mg/m3) | 出现时间 |
| 50 | 11013.4200 | 00:05:00 |
| 100 | 4137.7780 | 00:05:00 |
| 150 | 2199.3390 | 00:05:00 |
| 200 | 1386.6850 | 00:05:00 |
| 250 | 965.1647 | 00:05:00 |
| 300 | 716.3060 | 00:05:00 |
| 350 | 556.0553 | 00:05:00 |
| 400 | 446.2334 | 00:05:00 |
| 450 | 367.3625 | 00:05:00 |
| 500 | 308.6140 | 00:05:00 |
| 550 | 263.5551 | 00:05:00 |
| 600 | 228.1576 | 00:05:00 |
| 650 | 199.7881 | 00:05:00 |
| 700 | 176.6631 | 00:06:00 |
| 750 | 157.5372 | 00:06:00 |
| 800 | 141.5181 | 00:07:00 |
| 850 | 127.9523 | 00:07:00 |
| 900 | 116.3518 | 00:07:00 |
| 950 | 106.3454 | 00:08:00 |
| 1000 | 97.6470 | 00:08:00 |
| 1050 | 90.0325 | 00:08:00 |
| 1100 | 83.3248 | 00:09:00 |
| 1150 | 77.3817 | 00:09:00 |
| 1200 | 72.0883 | 00:10:00 |
| 1250 | 67.3510 | 00:10:00 |
| 1300 | 63.0925 | 00:10:00 |
| 1350 | 59.2486 | 00:11:00 |
| 1400 | 55.7660 | 00:11:00 |
| 1450 | 52.6883 | 00:11:00 |
| 1500 | 50.2890 | 00:12:00 |
| 1550 | 48.0724 | 00:12:00 |
| 1600 | 46.0191 | 00:13:00 |
| 1650 | 44.1127 | 00:13:00 |
| 1700 | 42.3386 | 00:13:00 |
| 1750 | 40.6842 | 00:14:00 |
| 1800 | 39.1383 | 00:14:00 |
| 1850 | 37.6911 | 00:14:00 |
| 1900 | 36.3338 | 00:15:00 |
| 1950 | 35.0588 | 00:15:00 |
| 2000 | 33.8569 | 00:21:00 |
| 2050 | 32.7264 | 00:21:00 |
| 2100 | 31.6595 | 00:22:00 |
| 2150 | 30.6513 | 00:22:00 |
| 2200 | 29.6973 | 00:23:00 |
| 2250 | 28.7933 | 00:23:00 |
| 2300 | 27.9357 | 00:24:00 |
| 2350 | 27.1214 | 00:24:00 |
| 2400 | 26.3472 | 00:25:00 |
| 2450 | 25.6104 | 00:25:00 |
| 2500 | 24.9085 | 00:26:00 |
| 2550 | 24.2390 | 00:26:00 |
| 2600 | 23.6001 | 00:27:00 |
| 2650 | 22.9897 | 00:27:00 |
| 2700 | 22.4060 | 00:28:00 |
| 2750 | 21.8474 | 00:28:00 |
| 2800 | 21.3125 | 00:29:00 |
| 2850 | 20.7998 | 00:29:00 |
| 2900 | 20.3080 | 00:30:00 |
| 2950 | 19.8359 | 00:30:00 |
| 3000 | 19.3824 | 00:31:00 |
| 3050 | 18.9466 | 00:31:00 |
| 3100 | 18.5274 | 00:32:00 |
| 3150 | 18.1240 | 00:32:00 |
| 3200 | 17.7355 | 00:33:00 |
| 3250 | 17.3611 | 00:33:00 |
| 3300 | 17.0002 | 00:34:00 |
| 3350 | 16.6520 | 00:34:00 |
| 3400 | 16.3160 | 00:35:00 |
| 3450 | 15.9915 | 00:35:00 |
| 3500 | 15.6780 | 00:36:00 |
| 3550 | 15.3750 | 00:36:00 |
| 3600 | 15.0817 | 00:37:00 |
| 3650 | 14.7983 | 00:37:00 |
| 3700 | 14.5231 | 00:37:00 |
| 3750 | 14.2578 | 00:38:00 |
| 3800 | 13.9999 | 00:38:00 |
| 3850 | 13.7498 | 00:39:00 |
| 3900 | 13.5079 | 00:39:00 |
| 3950 | 13.2720 | 00:39:00 |
| 4000 | 13.0445 | 00:40:00 |
| 4050 | 12.8228 | 00:40:00 |
| 4100 | 12.6072 | 00:41:00 |
| 4150 | 12.3988 | 00:41:00 |
| 4200 | 12.1942 | 00:41:00 |
| 4250 | 11.9978 | 00:42:00 |
| 4300 | 11.8051 | 00:42:00 |
| 4350 | 11.6176 | 00:43:00 |
| 4400 | 11.4363 | 00:43:00 |
| 4450 | 11.2567 | 00:43:00 |
| 4500 | 11.0860 | 00:44:00 |
| 4550 | 10.9169 | 00:44:00 |
| 4600 | 10.7525 | 00:45:00 |
| 4650 | 10.5935 | 00:45:00 |
| 4700 | 10.4341 | 00:46:00 |
| 4750 | 10.2850 | 00:46:00 |
| 4800 | 10.1350 | 00:46:00 |
| 4850 | 9.9901 | 00:47:00 |
| 4900 | 9.8494 | 00:47:00 |
| 4950 | 9.7071 | 00:48:00 |
| 5000 | 9.5758 | 00:48:00 |

#### （2）丙烯酸甲酯储罐泄露风险预测与评价

丙烯酸甲酯储罐泄漏预测模型主要参数见下表。

表5.8-37             大气风险预测模型主要参数表

| 参数类型 | 选项 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 基本情况 | 事故源经度 | 114.085725°E |
|  | 事故源纬度 | 32.968220°N |
|  | 事故源类型 | 丙烯酸甲酯储罐泄漏 |
| 气象参数 | 气象条件类型 | 最不利气象 | 最常见气象条件 |
|  | 风速（m/s） | 1.5 | 2.06 |
|  | 环境温度/℃ | 25 | 15.6 |
|  | 相对湿度/% | 50 | 20 |
|  | 稳定度 | F | E |
| 其他参数 | 地表粗糙度/m | 3.0 | 3.0 |

最不利气象条件下，丙烯酸甲酯储罐泄漏事故源项及事故后果基本信息见下表。

表5.8-38     最不利气象条件丙烯酸甲酯事故源项及事故后果基本信息表

| 风险事故情形分析 |
| --- |
| 代表性风险事故情形描述 | 丙烯酸甲酯储罐泄漏 |
| 环境风险类型 | 泄漏 |
| 泄漏设备类型 | 储罐 | 操作温度/℃ | 25 | 操作压力/MPa | 常压 |
| 泄漏危险物质 | 丙烯酸甲酯 | 最大存在量/kg | 30400 | 泄漏孔径/mm | 100 |
| 泄漏速率（kg/s） | 40.726 | 泄漏时间/min | 10 | 泄漏量/kg | 36653.4 |
| 泄露高度/m | 0.5 | 泄漏液体蒸发量/kg | 766.8 | 泄漏频率 | 3.00×10-7/（m·a） |
| 事故后果预测 |
| 大气 | 危险物质 | 大气环境影响 |
|  | 丙烯酸甲酯 | 指标 | 浓度值（mg/m3） | 最远影响距离/m | 到达时间/min |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 | 3500 | 120 | 2.25 |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 | 580 | 400 | 8.92 |
|  |  | 敏感目标名称 | 超标时间/min | 超标持续时间/min | 最大浓度/(mg/m3) |
|  |  | 东陈庄 | 8 | 15 | 620.9086 |
|  |  | 老张庄 | / | / | 157.7232 |
|  |  | 九里庄 | 6 | 15 | 963.692 |
|  |  | 柳堰庙村 | / | / | 221.1344 |
|  |  | 阎庄 | / | / | 109.2256 |
|  |  | 张土桥 | / | / | 110.6618 |
|  |  | 西刘庄 | / | / | 99.6744 |
|  |  | 傅庄 | / | / | 80.7685 |
|  |  | 孔庄 | / | / | 202.3175 |
|  |  | 王坡村 | / | / | 263.7201 |
|  |  | 后赵庄 | / | / | 184.7366 |
|  |  | 曹庄 | / | / | 69.4057 |
|  |  | 白庄 | / | / | 80.0167 |
|  |  | 庄户 | / | / | 106.9033 |
|  |  | 东刘楼 | / | / | 77.3119 |
|  |  | 驻马店市第十五小学 | / | / | 85.5074 |
|  |  | 周湾村 | / | / | 122.868 |
|  |  | 驻马店市十四中学 | / | / | 549.9471 |
|  |  | 驻马店肿瘤医院 | / | / | 204.5586 |
|  |  | 闫庄 | / | / | 187.4821 |
|  |  | 付庄村 | / | / | 110.6618 |
|  |  | 小刘庄村 | / | / | 86.3073 |
|  |  | 润博景园小区 | / | / | 84.3314 |
|  |  | 凯腾花园小区 | / | / | 75.8584 |
|  |  | 驻马店市第二人民医院 | / | / | 85.64 |
|  |  | 路庄村 | / | / | 116.2216 |
|  |  | 顺河社区 | / | / | 53.3738 |
|  |  | 殷庄 | / | / | 65.4781 |
|  |  | 郭庄 | / | / | 55.8491 |
|  |  | 青庄 | / | / | 47.266 |
|  |  | 雷庄村 | / | / | 35.4308 |
|  |  | 孟楼 | / | / | 35.2572 |
|  |  | 刘付汉村 | / | / | 53.8414 |
|  |  | 塘李树 | / | / | 38.6404 |
|  |  | 水屯镇 | / | / | 53.0848 |
|  |  | 孟庄村 | / | / | 59.1289 |
|  |  | 小李庄 | / | / | 66.6006 |
|  |  | 乔楼 | / | / | 47.8991 |
|  |  | 小张庄 | / | / | 42.1547 |
|  |  | 余庄 | / | / | 35.8863 |
|  |  | 大张庄 | / | / | 55.5574 |
|  |  | 安庄 | / | / | 72.5893 |
|  |  | 亮庄 | / | / | 51.2092 |
|  |  | 大刘庄村 | / | / | 42.2959 |
|  |  | 安置小区 | / | / | 61.3016 |
|  |  | 马庄 | / | / | 59.0365 |
|  |  | 袁岗 | / | / | 51.9564 |
|  |  | 小任庄 | / | / | 49.0267 |
|  |  | 袁庄 | / | / | 39.1749 |
|  |  | 驻马店城区 | / | / | 71.4466 |
|  |  | 周庄村 | / | / | 69.7132 |
|  |  | 许庄村 | / | / | 42.6464 |
|  |  | 驿城区公租房 | / | / | 46.6321 |

图5.8-5  最不利气象条件丙烯酸甲酯最大影响区域图

可以看出，最不利气象条件下，丙烯酸甲酯发生泄漏，预测浓度达到丙烯酸甲酯大气毒性终点浓度-1时最大距离为120m，预测浓度达到丙烯酸甲酯大气毒性终点浓度-2时最大距离为400m。

本项目当发生丙烯酸甲酯泄漏后，最不利气象条件下，经预测的下风向不同距离处有毒有害物质的最大浓度结果如下：

表5.8-39         丙烯酸甲酯泄漏后下风向不同距离处物质最大浓度

| 距离(m) | 最不利气象条件 |
| --- | --- |
|  | 浓度(mg/m3) | 出现时间 |
| 50 | 32180.81 | 00:05:00 |
| 100 | 13822.75 | 00:05:00 |
| 150 | 7577.604 | 00:05:00 |
| 200 | 4834.251 | 00:05:00 |
| 250 | 3383.327 | 00:05:00 |
| 300 | 2518.112 | 00:05:00 |
| 350 | 1957.742 | 00:05:00 |
| 400 | 1572.345 | 00:05:00 |
| 450 | 1294.929 | 00:05:00 |
| 500 | 1087.977 | 00:06:00 |
| 550 | 929.09 | 00:06:00 |
| 600 | 804.1872 | 00:07:00 |
| 650 | 704.0406 | 00:07:00 |
| 700 | 622.3856 | 00:08:00 |
| 750 | 554.8418 | 00:09:00 |
| 800 | 498.2672 | 00:09:00 |
| 850 | 450.3577 | 00:10:00 |
| 900 | 409.3914 | 00:10:00 |
| 950 | 374.0584 | 00:11:00 |
| 1000 | 343.3481 | 00:11:00 |
| 1050 | 316.4689 | 00:12:00 |
| 1100 | 292.7945 | 00:12:00 |
| 1150 | 271.8227 | 00:13:00 |
| 1200 | 253.1476 | 00:13:00 |
| 1250 | 236.4374 | 00:14:00 |
| 1300 | 221.4192 | 00:14:00 |
| 1350 | 207.8664 | 00:15:00 |
| 1400 | 195.5782 | 00:18:00 |
| 1450 | 185.0762 | 00:19:00 |
| 1500 | 176.9075 | 00:19:00 |
| 1550 | 169.3471 | 00:20:00 |
| 1600 | 162.3356 | 00:21:00 |
| 1650 | 155.8164 | 00:21:00 |
| 1700 | 149.7398 | 00:22:00 |
| 1750 | 144.0672 | 00:23:00 |
| 1800 | 138.7599 | 00:23:00 |
| 1850 | 133.7838 | 00:24:00 |
| 1900 | 129.1128 | 00:24:00 |
| 1950 | 124.7195 | 00:25:00 |
| 2000 | 120.5798 | 00:26:00 |
| 2050 | 116.6756 | 00:26:00 |
| 2100 | 112.9871 | 00:27:00 |
| 2150 | 109.4968 | 00:27:00 |
| 2200 | 106.1915 | 00:28:00 |
| 2250 | 103.0559 | 00:29:00 |
| 2300 | 100.0795 | 00:29:00 |
| 2350 | 97.25 | 00:30:00 |
| 2400 | 94.5568 | 00:31:00 |
| 2450 | 91.992 | 00:31:00 |
| 2500 | 89.5457 | 00:32:00 |
| 2550 | 87.2115 | 00:32:00 |
| 2600 | 84.9816 | 00:33:00 |
| 2650 | 82.8489 | 00:34:00 |
| 2700 | 80.8085 | 00:34:00 |
| 2750 | 78.8538 | 00:35:00 |
| 2800 | 76.9809 | 00:36:00 |
| 2850 | 75.1838 | 00:36:00 |
| 2900 | 73.4592 | 00:37:00 |
| 2950 | 71.8026 | 00:37:00 |
| 3000 | 70.2098 | 00:38:00 |
| 3050 | 68.6781 | 00:39:00 |
| 3100 | 67.2035 | 00:39:00 |
| 3150 | 65.7837 | 00:40:00 |
| 3200 | 64.4151 | 00:41:00 |
| 3250 | 63.0959 | 00:41:00 |
| 3300 | 61.8229 | 00:42:00 |
| 3350 | 60.5944 | 00:42:00 |
| 3400 | 59.4076 | 00:43:00 |
| 3450 | 58.2611 | 00:44:00 |
| 3500 | 57.1525 | 00:44:00 |
| 3550 | 56.0805 | 00:45:00 |
| 3600 | 55.0428 | 00:45:00 |
| 3650 | 54.0386 | 00:46:00 |
| 3700 | 53.0656 | 00:47:00 |
| 3750 | 52.1231 | 00:47:00 |
| 3800 | 51.2092 | 00:48:00 |
| 3850 | 50.3232 | 00:49:00 |
| 3900 | 49.4634 | 00:49:00 |
| 3950 | 48.6292 | 00:50:00 |
| 4000 | 47.819 | 00:50:00 |
| 4050 | 47.0324 | 00:51:00 |
| 4100 | 46.2679 | 00:52:00 |
| 4150 | 45.525 | 00:52:00 |
| 4200 | 44.8025 | 00:53:00 |
| 4250 | 44.1001 | 00:54:00 |
| 4300 | 43.4164 | 00:54:00 |
| 4350 | 42.751 | 00:55:00 |
| 4400 | 42.1035 | 00:55:00 |
| 4450 | 41.4727 | 00:56:00 |
| 4500 | 40.8584 | 00:57:00 |
| 4550 | 40.2597 | 00:57:00 |
| 4600 | 39.6763 | 00:58:00 |
| 4650 | 39.1074 | 00:58:00 |
| 4700 | 38.5525 | 00:59:00 |
| 4750 | 38.0114 | 01:00:00 |
| 4800 | 37.4833 | 01:00:00 |
| 4850 | 36.9659 | 01:00:00 |
| 4900 | 36.453 | 01:00:00 |
| 4950 | 35.9295 | 01:00:00 |
| 5000 | 35.3576 | 01:00:00 |

最常见气象条件下，丙烯酸甲酯储罐泄漏事故源项及事故后果基本信息见下表。

表5.8-40     最常见气象条件丙烯酸甲酯事故源项及事故后果基本信息表

| 风险事故情形分析 |
| --- |
| 代表性风险事故情形描述 | 丙烯酸甲酯储罐泄漏 |
| 环境风险类型 | 泄漏 |
| 泄漏设备类型 | 储罐 | 操作温度/℃ | 25 | 操作压力/MPa | 常压 |
| 泄漏危险物质 | 丙烯酸甲酯 | 最大存在量/kg | 30400 | 泄漏孔径/mm | 100 |
| 泄漏速率（kg/s） | 40.726 | 泄漏时间/min | 10 | 泄漏量/kg | 36653.4 |
| 泄露高度/m | 0.5 | 泄漏液体蒸发量/kg | 766.8 | 泄漏频率 | 3.00×10-7/（m·a） |
| 事故后果预测 |
| 大气 | 危险物质 | 大气环境影响 |
|  | 丙烯酸甲酯 | 指标 | 浓度值（mg/m3） | 最远影响距离/m | 到达时间/min |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 | 3500 | 110 | 0.64 |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 | 580 | 337 | 2.56 |
|  |  | 敏感目标名称 | 超标时间/min | 超标持续时间/min | 最大浓度/(mg/m3) |
|  |  | 东陈庄 | / | / | 176.2449 |
|  |  | 老张庄 | / | / | 44.6701 |
|  |  | 九里庄 | / | / | 273.3649 |
|  |  | 柳堰庙村 | / | / | 63.0117 |
|  |  | 阎庄 | / | / | 30.573 |
|  |  | 张土桥 | / | / | 30.9879 |
|  |  | 西刘庄 | / | / | 27.8193 |
|  |  | 傅庄 | / | / | 22.3946 |
|  |  | 孔庄 | / | / | 57.6746 |
|  |  | 王坡村 | / | / | 75.0851 |
|  |  | 后赵庄 | / | / | 52.5885 |
|  |  | 曹庄 | / | / | 19.1537 |
|  |  | 白庄 | / | / | 22.1796 |
|  |  | 庄户 | / | / | 29.9027 |
|  |  | 东刘楼 | / | / | 21.4071 |
|  |  | 驻马店市第十五小学 | / | / | 23.7507 |
|  |  | 周湾村 | / | / | 34.522 |
|  |  | 驻马店市十四中学 | / | / | 156.1512 |
|  |  | 驻马店肿瘤医院 | / | / | 58.3103 |
|  |  | 闫庄 | / | / | 53.3957 |
|  |  | 付庄村 | / | / | 30.9879 |
|  |  | 小刘庄村 | / | / | 23.9799 |
|  |  | 润博景园小区 | / | / | 23.414 |
|  |  | 凯腾花园小区 | / | / | 20.992 |
|  |  | 驻马店市第二人民医院 | / | / | 23.7887 |
|  |  | 路庄村 | / | / | 32.5952 |
|  |  | 顺河社区 | / | / | 14.6103 |
|  |  | 殷庄 | / | / | 18.0373 |
|  |  | 郭庄 | / | / | 15.3096 |
|  |  | 青庄 | / | / | 12.8888 |
|  |  | 雷庄村 | / | / | 9.5917 |
|  |  | 孟楼 | / | / | 9.5545 |
|  |  | 刘付汉村 | / | / | 14.7426 |
|  |  | 塘李树 | / | / | 10.4596 |
|  |  | 水屯镇 | / | / | 14.5285 |
|  |  | 孟庄村 | / | / | 16.2371 |
|  |  | 小李庄 | / | / | 18.3561 |
|  |  | 乔楼 | / | / | 13.067 |
|  |  | 小张庄 | / | / | 11.4507 |
|  |  | 余庄 | / | / | 9.6967 |
|  |  | 大张庄 | / | / | 15.2269 |
|  |  | 安庄 | / | / | 20.0601 |
|  |  | 亮庄 | / | / | 13.9999 |
|  |  | 大刘庄村 | / | / | 11.4905 |
|  |  | 安置小区 | / | / | 16.8525 |
|  |  | 马庄 | / | / | 16.2109 |
|  |  | 袁岗 | / | / | 14.2108 |
|  |  | 小任庄 | / | / | 13.3846 |
|  |  | 袁庄 | / | / | 10.6126 |
|  |  | 驻马店城区 | / | / | 19.7346 |
|  |  | 周庄村 | / | / | 19.2411 |
|  |  | 许庄村 | / | / | 11.5884 |
|  |  | 驿城区公租房 | / | / | 12.7093 |

图5.8-6  最常见气象条件丙烯酸甲酯最大影响区域图

最常见气象条件下，丙烯酸甲酯发生泄漏，预测浓度达到丙烯酸甲酯大气毒性终点浓度-1时最大距离为110m，预测浓度达到丙烯酸甲酯大气毒性终点浓度-2时最大距离为337m。

本项目当发生丙烯酸甲酯泄漏后，最常见气象条件下，经预测的下风向不同距离处有毒有害物质的最大浓度结果如下：

表5.8-41         丙烯酸甲酯泄漏后下风向不同距离处物质最大浓度

| 距离(m) | 最常见气象条件 |
| --- | --- |
|  | 浓度(mg/m3) | 出现时间 |
| 50 | 11013.4200 | 00:05:00 |
| 100 | 4137.7780 | 00:05:00 |
| 150 | 2199.3390 | 00:05:00 |
| 200 | 1386.6850 | 00:05:00 |
| 250 | 965.1647 | 00:05:00 |
| 300 | 716.3060 | 00:05:00 |
| 350 | 556.0553 | 00:05:00 |
| 400 | 446.2334 | 00:05:00 |
| 450 | 367.3625 | 00:05:00 |
| 500 | 308.6140 | 00:05:00 |
| 550 | 263.5551 | 00:05:00 |
| 600 | 228.1576 | 00:05:00 |
| 650 | 199.7881 | 00:05:00 |
| 700 | 176.6631 | 00:06:00 |
| 750 | 157.5372 | 00:06:00 |
| 800 | 141.5181 | 00:07:00 |
| 850 | 127.9523 | 00:07:00 |
| 900 | 116.3518 | 00:07:00 |
| 950 | 106.3454 | 00:08:00 |
| 1000 | 97.6470 | 00:08:00 |
| 1050 | 90.0325 | 00:08:00 |
| 1100 | 83.3248 | 00:09:00 |
| 1150 | 77.3817 | 00:09:00 |
| 1200 | 72.0883 | 00:10:00 |
| 1250 | 67.3510 | 00:10:00 |
| 1300 | 63.0925 | 00:10:00 |
| 1350 | 59.2486 | 00:11:00 |
| 1400 | 55.7660 | 00:11:00 |
| 1450 | 52.6883 | 00:11:00 |
| 1500 | 50.2890 | 00:12:00 |
| 1550 | 48.0724 | 00:12:00 |
| 1600 | 46.0191 | 00:13:00 |
| 1650 | 44.1127 | 00:13:00 |
| 1700 | 42.3386 | 00:13:00 |
| 1750 | 40.6842 | 00:14:00 |
| 1800 | 39.1383 | 00:14:00 |
| 1850 | 37.6911 | 00:14:00 |
| 1900 | 36.3338 | 00:15:00 |
| 1950 | 35.0588 | 00:15:00 |
| 2000 | 33.8569 | 00:21:00 |
| 2050 | 32.7264 | 00:21:00 |
| 2100 | 31.6595 | 00:22:00 |
| 2150 | 30.6513 | 00:22:00 |
| 2200 | 29.6973 | 00:23:00 |
| 2250 | 28.7933 | 00:23:00 |
| 2300 | 27.9357 | 00:24:00 |
| 2350 | 27.1214 | 00:24:00 |
| 2400 | 26.3472 | 00:25:00 |
| 2450 | 25.6104 | 00:25:00 |
| 2500 | 24.9085 | 00:26:00 |
| 2550 | 24.2390 | 00:26:00 |
| 2600 | 23.6001 | 00:27:00 |
| 2650 | 22.9897 | 00:27:00 |
| 2700 | 22.4060 | 00:28:00 |
| 2750 | 21.8474 | 00:28:00 |
| 2800 | 21.3125 | 00:29:00 |
| 2850 | 20.7998 | 00:29:00 |
| 2900 | 20.3080 | 00:30:00 |
| 2950 | 19.8359 | 00:30:00 |
| 3000 | 19.3824 | 00:31:00 |
| 3050 | 18.9466 | 00:31:00 |
| 3100 | 18.5274 | 00:32:00 |
| 3150 | 18.1240 | 00:32:00 |
| 3200 | 17.7355 | 00:33:00 |
| 3250 | 17.3611 | 00:33:00 |
| 3300 | 17.0002 | 00:34:00 |
| 3350 | 16.6520 | 00:34:00 |
| 3400 | 16.3160 | 00:35:00 |
| 3450 | 15.9915 | 00:35:00 |
| 3500 | 15.6780 | 00:36:00 |
| 3550 | 15.3750 | 00:36:00 |
| 3600 | 15.0817 | 00:37:00 |
| 3650 | 14.7983 | 00:37:00 |
| 3700 | 14.5231 | 00:37:00 |
| 3750 | 14.2578 | 00:38:00 |
| 3800 | 13.9999 | 00:38:00 |
| 3850 | 13.7498 | 00:39:00 |
| 3900 | 13.5079 | 00:39:00 |
| 3950 | 13.2720 | 00:39:00 |
| 4000 | 13.0445 | 00:40:00 |
| 4050 | 12.8228 | 00:40:00 |
| 4100 | 12.6072 | 00:41:00 |
| 4150 | 12.3988 | 00:41:00 |
| 4200 | 12.1942 | 00:41:00 |
| 4250 | 11.9978 | 00:42:00 |
| 4300 | 11.8051 | 00:42:00 |
| 4350 | 11.6176 | 00:43:00 |
| 4400 | 11.4363 | 00:43:00 |
| 4450 | 11.2567 | 00:43:00 |
| 4500 | 11.0860 | 00:44:00 |
| 4550 | 10.9169 | 00:44:00 |
| 4600 | 10.7525 | 00:45:00 |
| 4650 | 10.5935 | 00:45:00 |
| 4700 | 10.4341 | 00:46:00 |
| 4750 | 10.2850 | 00:46:00 |
| 4800 | 10.1350 | 00:46:00 |
| 4850 | 9.9901 | 00:47:00 |
| 4900 | 9.8494 | 00:47:00 |
| 4950 | 9.7071 | 00:48:00 |
| 5000 | 9.5758 | 00:48:00 |

#### （3）苯乙烯储罐泄露风险预测与评价

苯乙烯储罐泄漏预测模型主要参数见下表。

表5.8-42             大气风险预测模型主要参数表

| 参数类型 | 选项 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 基本情况 | 事故源经度 | 114.085675°E |
|  | 事故源纬度 | 32.968220°N |
|  | 事故源类型 | 苯乙烯储罐泄漏 |
| 气象参数 | 气象条件类型 | 最不利气象 | 最常见气象条件 |
|  | 风速（m/s） | 1.5 | 2.06 |
|  | 环境温度/℃ | 25 | 15.6 |
|  | 相对湿度/% | 50 | 20 |
|  | 稳定度 | F | E |
| 其他参数 | 地表粗糙度/m | 3.0 | 3.0 |

最不利气象条件下，苯乙烯储罐泄漏事故源项及事故后果基本信息见下表。

表5.8-43     最不利气象条件苯乙烯事故源项及事故后果基本信息表

| 风险事故情形分析 |
| --- |
| 代表性风险事故情形描述 | 苯乙烯储罐泄漏 |
| 环境风险类型 | 泄漏 |
| 泄漏设备类型 | 储罐 | 操作温度/℃ | 25 | 操作压力/MPa | 常压 |
| 泄漏危险物质 | 苯乙烯 | 最大存在量/kg | 29120 | 泄漏孔径/mm | 100 |
| 泄漏速率（kg/s） | 37.241 | 泄漏时间/min | 10 | 泄漏量/kg | 33516.9 |
| 泄露高度/m | 0.5 | 泄漏液体蒸发量/kg | 28.8 | 泄漏频率 | 3.00×10-7/（m·a） |
| 事故后果预测 |
| 大气 | 危险物质 | 大气环境影响 |
|  | 苯乙烯 | 指标 | 浓度值（mg/m3） | 最远影响距离/m | 到达时间/min |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 | 4700 | 10 | 0.16 |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 | 550 | 70 | 2.39 |
|  |  | 敏感目标名称 | 超标时间/min | 超标持续时间/min | 最大浓度/(mg/m3) |
|  |  | 东陈庄 | / | / | 20.2934 |
|  |  | 老张庄 | / | / | 5.2002 |
|  |  | 九里庄 | / | / | 31.3022 |
|  |  | 柳堰庙村 | / | / | 7.2828 |
|  |  | 阎庄 | / | / | 3.604 |
|  |  | 张土桥 | / | / | 3.6513 |
|  |  | 西刘庄 | / | / | 3.2894 |
|  |  | 傅庄 | / | / | 2.6664 |
|  |  | 孔庄 | / | / | 6.6656 |
|  |  | 王坡村 | / | / | 8.6779 |
|  |  | 后赵庄 | / | / | 6.0884 |
|  |  | 曹庄 | / | / | 2.2918 |
|  |  | 白庄 | / | / | 2.6416 |
|  |  | 庄户 | / | / | 3.5275 |
|  |  | 东刘楼 | / | / | 2.5525 |
|  |  | 驻马店市第十五小学 | / | / | 2.8226 |
|  |  | 周湾村 | / | / | 4.0532 |
|  |  | 驻马店市十四中学 | / | / | 17.9978 |
|  |  | 驻马店肿瘤医院 | / | / | 6.7391 |
|  |  | 闫庄 | / | / | 6.1787 |
|  |  | 付庄村 | / | / | 3.6513 |
|  |  | 小刘庄村 | / | / | 2.849 |
|  |  | 润博景园小区 | / | / | 2.7838 |
|  |  | 凯腾花园小区 | / | / | 2.5045 |
|  |  | 驻马店市第二人民医院 | / | / | 2.827 |
|  |  | 路庄村 | / | / | 3.8344 |
|  |  | 顺河社区 | / | / | 1.763 |
|  |  | 殷庄 | / | / | 2.1623 |
|  |  | 郭庄 | / | / | 1.8447 |
|  |  | 青庄 | / | / | 1.5615 |
|  |  | 雷庄村 | / | / | 1.1708 |
|  |  | 孟楼 | / | / | 1.1651 |
|  |  | 刘付汉村 | / | / | 1.7784 |
|  |  | 塘李树 | / | / | 1.2768 |
|  |  | 水屯镇 | / | / | 1.7535 |
|  |  | 孟庄村 | / | / | 1.9529 |
|  |  | 小李庄 | / | / | 2.1993 |
|  |  | 乔楼 | / | / | 1.5824 |
|  |  | 小张庄 | / | / | 1.3928 |
|  |  | 余庄 | / | / | 1.1859 |
|  |  | 大张庄 | / | / | 1.8351 |
|  |  | 安庄 | / | / | 2.3968 |
|  |  | 亮庄 | / | / | 1.6916 |
|  |  | 大刘庄村 | / | / | 1.3975 |
|  |  | 安置小区 | / | / | 2.0245 |
|  |  | 马庄 | / | / | 1.9498 |
|  |  | 袁岗 | / | / | 1.7162 |
|  |  | 小任庄 | / | / | 1.6196 |
|  |  | 袁庄 | / | / | 1.2944 |
|  |  | 驻马店城区 | / | / | 2.3591 |
|  |  | 周庄村 | / | / | 2.3019 |
|  |  | 许庄村 | / | / | 1.409 |
|  |  | 驿城区公租房 | / | / | 1.5406 |

图5.8-7  最不利气象条件苯乙烯最大影响区域图

可以看出，最不利气象条件下，苯乙烯发生泄漏，预测浓度达到苯乙烯大气毒性终点浓度-1时最大距离为10m，预测浓度达到苯乙烯大气毒性终点浓度-2时最大距离为70m。

本项目当发生苯乙烯泄漏后，最不利气象条件下，经预测的下风向不同距离处有毒有害物质的最大浓度结果如下：

表5.8-44         苯乙烯泄漏后下风向不同距离处物质最大浓度

| 距离(m) | 最不利气象条件 |
| --- | --- |
|  | 浓度(mg/m3) | 出现时间 |
| 50 | 860.8098 | 00:05:00 |
| 100 | 379.4688 | 00:05:00 |
| 150 | 222.9194 | 00:05:00 |
| 200 | 147.6603 | 00:05:00 |
| 250 | 105.6100 | 00:05:00 |
| 300 | 79.6809 | 00:05:00 |
| 350 | 62.5180 | 00:05:00 |
| 400 | 50.5361 | 00:05:00 |
| 450 | 41.8179 | 00:05:00 |
| 500 | 35.2617 | 00:06:00 |
| 550 | 30.1968 | 00:06:00 |
| 600 | 26.1959 | 00:07:00 |
| 650 | 22.9754 | 00:07:00 |
| 700 | 20.3412 | 00:08:00 |
| 750 | 18.1564 | 00:09:00 |
| 800 | 16.3223 | 00:09:00 |
| 850 | 14.7662 | 00:10:00 |
| 900 | 13.4334 | 00:10:00 |
| 950 | 12.2824 | 00:11:00 |
| 1000 | 11.2806 | 00:11:00 |
| 1050 | 10.4030 | 00:12:00 |
| 1100 | 9.6292 | 00:12:00 |
| 1150 | 8.9431 | 00:13:00 |
| 1200 | 8.3318 | 00:13:00 |
| 1250 | 7.7844 | 00:14:00 |
| 1300 | 7.2921 | 00:14:00 |
| 1350 | 6.8476 | 00:15:00 |
| 1400 | 6.4444 | 00:18:00 |
| 1450 | 6.0996 | 00:19:00 |
| 1500 | 5.8310 | 00:19:00 |
| 1550 | 5.5825 | 00:20:00 |
| 1600 | 5.3519 | 00:21:00 |
| 1650 | 5.1375 | 00:21:00 |
| 1700 | 4.9376 | 00:22:00 |
| 1750 | 4.7509 | 00:23:00 |
| 1800 | 4.5763 | 00:23:00 |
| 1850 | 4.4125 | 00:24:00 |
| 1900 | 4.2588 | 00:24:00 |
| 1950 | 4.1142 | 00:25:00 |
| 2000 | 3.9779 | 00:26:00 |
| 2050 | 3.8493 | 00:26:00 |
| 2100 | 3.7279 | 00:27:00 |
| 2150 | 3.6129 | 00:27:00 |
| 2200 | 3.5041 | 00:28:00 |
| 2250 | 3.4008 | 00:29:00 |
| 2300 | 3.3027 | 00:29:00 |
| 2350 | 3.2095 | 00:30:00 |
| 2400 | 3.1208 | 00:31:00 |
| 2450 | 3.0363 | 00:31:00 |
| 2500 | 2.9557 | 00:32:00 |
| 2550 | 2.8788 | 00:32:00 |
| 2600 | 2.8053 | 00:33:00 |
| 2650 | 2.7350 | 00:34:00 |
| 2700 | 2.6677 | 00:34:00 |
| 2750 | 2.6033 | 00:35:00 |
| 2800 | 2.5415 | 00:36:00 |
| 2850 | 2.4823 | 00:36:00 |
| 2900 | 2.4254 | 00:37:00 |
| 2950 | 2.3708 | 00:37:00 |
| 3000 | 2.3183 | 00:38:00 |
| 3050 | 2.2678 | 00:39:00 |
| 3100 | 2.2192 | 00:39:00 |
| 3150 | 2.1724 | 00:40:00 |
| 3200 | 2.1272 | 00:41:00 |
| 3250 | 2.0837 | 00:41:00 |
| 3300 | 2.0417 | 00:42:00 |
| 3350 | 2.0012 | 00:42:00 |
| 3400 | 1.9621 | 00:43:00 |
| 3450 | 1.9242 | 00:44:00 |
| 3500 | 1.8877 | 00:44:00 |
| 3550 | 1.8523 | 00:45:00 |
| 3600 | 1.8181 | 00:45:00 |
| 3650 | 1.7849 | 00:46:00 |
| 3700 | 1.7528 | 00:47:00 |
| 3750 | 1.7217 | 00:47:00 |
| 3800 | 1.6916 | 00:48:00 |
| 3850 | 1.6624 | 00:49:00 |
| 3900 | 1.6340 | 00:49:00 |
| 3950 | 1.6065 | 00:50:00 |
| 4000 | 1.5797 | 00:50:00 |
| 4050 | 1.5538 | 00:51:00 |
| 4100 | 1.5285 | 00:52:00 |
| 4150 | 1.5040 | 00:52:00 |
| 4200 | 1.4802 | 00:53:00 |
| 4250 | 1.4570 | 00:54:00 |
| 4300 | 1.4344 | 00:54:00 |
| 4350 | 1.4125 | 00:55:00 |
| 4400 | 1.3911 | 00:55:00 |
| 4450 | 1.3703 | 00:56:00 |
| 4500 | 1.3500 | 00:57:00 |
| 4550 | 1.3302 | 00:57:00 |
| 4600 | 1.3110 | 00:58:00 |
| 4650 | 1.2922 | 00:58:00 |
| 4700 | 1.2739 | 00:59:00 |
| 4750 | 1.2560 | 01:00:00 |
| 4800 | 1.2386 | 01:00:00 |
| 4850 | 1.2215 | 01:00:00 |
| 4900 | 1.2046 | 01:00:00 |
| 4950 | 1.1873 | 01:00:00 |
| 5000 | 1.1684 | 01:00:00 |

最常见气象条件下，苯乙烯储罐泄漏事故源项及事故后果基本信息见下表。

表5.8-45     最常见气象条件苯乙烯事故源项及事故后果基本信息表

| 风险事故情形分析 |
| --- |
| 代表性风险事故情形描述 | 苯乙烯储罐泄漏 |
| 环境风险类型 | 泄漏 |
| 泄漏设备类型 | 储罐 | 操作温度/℃ | 25 | 操作压力/MPa | 常压 |
| 泄漏危险物质 | 苯乙烯 | 最大存在量/kg | 29120 | 泄漏孔径/mm | 100 |
| 泄漏速率（kg/s） | 37.241 | 泄漏时间/min | 10 | 泄漏量/kg | 33516.9 |
| 泄露高度/m | 0.5 | 泄漏液体蒸发量/kg | 28.8 | 泄漏频率 | 3.00×10-7/（m·a） |
| 事故后果预测 |
| 大气 | 危险物质 | 大气环境影响 |
|  | 苯乙烯 | 指标 | 浓度值（mg/m3） | 最远影响距离/m | 到达时间/min |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 | 4700 | / | / |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 | 550 | 20 | 0.09 |
|  |  | 敏感目标名称 | 超标时间/min | 超标持续时间/min | 最大浓度/(mg/m3) |
|  |  | 东陈庄 | / | / | 5.7883 |
|  |  | 老张庄 | / | / | 1.4749 |
|  |  | 九里庄 | / | / | 8.9445 |
|  |  | 柳堰庙村 | / | / | 2.079 |
|  |  | 阎庄 | / | / | 1.01 |
|  |  | 张土桥 | / | / | 1.0237 |
|  |  | 西刘庄 | / | / | 0.9191 |
|  |  | 傅庄 | / | / | 0.74 |
|  |  | 孔庄 | / | / | 1.9034 |
|  |  | 王坡村 | / | / | 2.4761 |
|  |  | 后赵庄 | / | / | 1.7359 |
|  |  | 曹庄 | / | / | 0.633 |
|  |  | 白庄 | / | / | 0.7329 |
|  |  | 庄户 | / | / | 0.9878 |
|  |  | 东刘楼 | / | / | 0.7074 |
|  |  | 驻马店市第十五小学 | / | / | 0.7848 |
|  |  | 周湾村 | / | / | 1.1402 |
|  |  | 驻马店市十四中学 | / | / | 5.1325 |
|  |  | 驻马店肿瘤医院 | / | / | 1.9243 |
|  |  | 闫庄 | / | / | 1.7625 |
|  |  | 付庄村 | / | / | 1.0237 |
|  |  | 小刘庄村 | / | / | 0.7924 |
|  |  | 润博景园小区 | / | / | 0.7737 |
|  |  | 凯腾花园小区 | / | / | 0.6937 |
|  |  | 驻马店市第二人民医院 | / | / | 0.7861 |
|  |  | 路庄村 | / | / | 1.0767 |
|  |  | 顺河社区 | / | / | 0.483 |
|  |  | 殷庄 | / | / | 0.5962 |
|  |  | 郭庄 | / | / | 0.5061 |
|  |  | 青庄 | / | / | 0.4261 |
|  |  | 雷庄村 | / | / | 0.3172 |
|  |  | 孟楼 | / | / | 0.3159 |
|  |  | 刘付汉村 | / | / | 0.4873 |
|  |  | 塘李树 | / | / | 0.3458 |
|  |  | 水屯镇 | / | / | 0.4803 |
|  |  | 孟庄村 | / | / | 0.5367 |
|  |  | 小李庄 | / | / | 0.6067 |
|  |  | 乔楼 | / | / | 0.432 |
|  |  | 小张庄 | / | / | 0.3786 |
|  |  | 余庄 | / | / | 0.3206 |
|  |  | 大张庄 | / | / | 0.5033 |
|  |  | 安庄 | / | / | 0.663 |
|  |  | 亮庄 | / | / | 0.4628 |
|  |  | 大刘庄村 | / | / | 0.3799 |
|  |  | 安置小区 | / | / | 0.557 |
|  |  | 马庄 | / | / | 0.5358 |
|  |  | 袁岗 | / | / | 0.4698 |
|  |  | 小任庄 | / | / | 0.4425 |
|  |  | 袁庄 | / | / | 0.3509 |
|  |  | 驻马店城区 | / | / | 0.6522 |
|  |  | 周庄村 | / | / | 0.6359 |
|  |  | 许庄村 | / | / | 0.3831 |
|  |  | 驿城区公租房 | / | / | 0.4202 |

图5.8-8  最常见气象条件苯乙烯最大影响区域图

最常见气象条件下，苯乙烯发生泄漏，预测浓度没有达到苯乙烯大气毒性终点浓度-1，预测浓度达到苯乙烯大气毒性终点浓度-2时最大距离为20m。

本项目当发生苯乙烯泄漏后，最常见气象条件下，经预测的下风向不同距离处有毒有害物质的最大浓度结果如下：

表5.8-46         苯乙烯泄漏后下风向不同距离处物质最大浓度

| 距离(m) | 最常见气象条件 |
| --- | --- |
|  | 浓度(mg/m3) | 出现时间 |
| 50 | 287.6618 | 00:05:00 |
| 100 | 120.6854 | 00:05:00 |
| 150 | 67.5861 | 00:05:00 |
| 200 | 43.6814 | 00:05:00 |
| 250 | 30.8220 | 00:05:00 |
| 300 | 23.0681 | 00:05:00 |
| 350 | 18.0077 | 00:05:00 |
| 400 | 14.5079 | 00:05:00 |
| 450 | 11.9781 | 00:05:00 |
| 500 | 10.0845 | 00:05:00 |
| 550 | 8.6267 | 00:05:00 |
| 600 | 7.4782 | 00:05:00 |
| 650 | 6.5555 | 00:05:00 |
| 700 | 5.8020 | 00:06:00 |
| 750 | 5.1777 | 00:06:00 |
| 800 | 4.6542 | 00:07:00 |
| 850 | 4.2104 | 00:07:00 |
| 900 | 3.8304 | 00:07:00 |
| 950 | 3.5024 | 00:08:00 |
| 1000 | 3.2171 | 00:08:00 |
| 1050 | 2.9672 | 00:08:00 |
| 1100 | 2.7469 | 00:09:00 |
| 1150 | 2.5516 | 00:09:00 |
| 1200 | 2.3776 | 00:10:00 |
| 1250 | 2.2218 | 00:10:00 |
| 1300 | 2.0817 | 00:10:00 |
| 1350 | 1.9552 | 00:11:00 |
| 1400 | 1.8405 | 00:11:00 |
| 1450 | 1.7392 | 00:11:00 |
| 1500 | 1.6601 | 00:12:00 |
| 1550 | 1.5871 | 00:12:00 |
| 1600 | 1.5194 | 00:13:00 |
| 1650 | 1.4565 | 00:13:00 |
| 1700 | 1.3980 | 00:13:00 |
| 1750 | 1.3435 | 00:14:00 |
| 1800 | 1.2925 | 00:14:00 |
| 1850 | 1.2448 | 00:14:00 |
| 1900 | 1.2000 | 00:15:00 |
| 1950 | 1.1580 | 00:15:00 |
| 2000 | 1.1183 | 00:21:00 |
| 2050 | 1.0810 | 00:21:00 |
| 2100 | 1.0458 | 00:22:00 |
| 2150 | 1.0125 | 00:22:00 |
| 2200 | 0.9811 | 00:23:00 |
| 2250 | 0.9512 | 00:23:00 |
| 2300 | 0.9229 | 00:24:00 |
| 2350 | 0.8961 | 00:24:00 |
| 2400 | 0.8705 | 00:25:00 |
| 2450 | 0.8462 | 00:25:00 |
| 2500 | 0.8230 | 00:26:00 |
| 2550 | 0.8009 | 00:26:00 |
| 2600 | 0.7798 | 00:27:00 |
| 2650 | 0.7597 | 00:27:00 |
| 2700 | 0.7404 | 00:28:00 |
| 2750 | 0.7220 | 00:28:00 |
| 2800 | 0.7043 | 00:29:00 |
| 2850 | 0.6874 | 00:29:00 |
| 2900 | 0.6711 | 00:30:00 |
| 2950 | 0.6556 | 00:30:00 |
| 3000 | 0.6406 | 00:31:00 |
| 3050 | 0.6262 | 00:31:00 |
| 3100 | 0.6124 | 00:32:00 |
| 3150 | 0.5990 | 00:32:00 |
| 3200 | 0.5862 | 00:33:00 |
| 3250 | 0.5738 | 00:33:00 |
| 3300 | 0.5619 | 00:34:00 |
| 3350 | 0.5504 | 00:34:00 |
| 3400 | 0.5393 | 00:35:00 |
| 3450 | 0.5286 | 00:35:00 |
| 3500 | 0.5182 | 00:36:00 |
| 3550 | 0.5082 | 00:36:00 |
| 3600 | 0.4985 | 00:37:00 |
| 3650 | 0.4892 | 00:37:00 |
| 3700 | 0.4801 | 00:37:00 |
| 3750 | 0.4713 | 00:38:00 |
| 3800 | 0.4628 | 00:38:00 |
| 3850 | 0.4545 | 00:39:00 |
| 3900 | 0.4466 | 00:39:00 |
| 3950 | 0.4388 | 00:39:00 |
| 4000 | 0.4312 | 00:40:00 |
| 4050 | 0.4239 | 00:40:00 |
| 4100 | 0.4168 | 00:41:00 |
| 4150 | 0.4099 | 00:41:00 |
| 4200 | 0.4032 | 00:41:00 |
| 4250 | 0.3967 | 00:42:00 |
| 4300 | 0.3903 | 00:42:00 |
| 4350 | 0.3841 | 00:43:00 |
| 4400 | 0.3781 | 00:43:00 |
| 4450 | 0.3722 | 00:43:00 |
| 4500 | 0.3665 | 00:44:00 |
| 4550 | 0.3609 | 00:44:00 |
| 4600 | 0.3555 | 00:45:00 |
| 4650 | 0.3503 | 00:45:00 |
| 4700 | 0.3450 | 00:46:00 |
| 4750 | 0.3401 | 00:46:00 |
| 4800 | 0.3351 | 00:46:00 |
| 4850 | 0.3303 | 00:47:00 |
| 4900 | 0.3257 | 00:47:00 |
| 4950 | 0.3210 | 00:48:00 |
| 5000 | 0.3166 | 00:48:00 |

#### （4）醋酸乙烯储罐泄露风险预测与评价

醋酸乙烯储罐泄漏预测模型主要参数见下表。

表5.8-47             大气风险预测模型主要参数表

| 参数类型 | 选项 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 基本情况 | 事故源经度 | 114.085578°E |
|  | 事故源纬度 | 32.968220°N |
|  | 事故源类型 | 醋酸乙烯储罐泄漏 |
| 气象参数 | 气象条件类型 | 最不利气象 | 最常见气象条件 |
|  | 风速（m/s） | 1.5 | 2.06 |
|  | 环境温度/℃ | 25 | 15.6 |
|  | 相对湿度/% | 50 | 20 |
|  | 稳定度 | F | E |
| 其他参数 | 地表粗糙度/m | 3.0 | 3.0 |

最不利气象条件下，醋酸乙烯储罐泄漏事故源项及事故后果基本信息见下表。

表5.8-48     最不利气象条件醋酸乙烯事故源项及事故后果基本信息表

| 风险事故情形分析 |
| --- |
| 代表性风险事故情形描述 | 醋酸乙烯储罐泄漏 |
| 环境风险类型 | 泄漏 |
| 泄漏设备类型 | 储罐 | 操作温度/℃ | 25 | 操作压力/MPa | 常压 |
| 泄漏危险物质 | 醋酸乙烯 | 最大存在量/kg | 29760 | 泄漏孔径/mm | 100 |
| 泄漏速率（kg/s） | 45.742 | 泄漏时间/min | 10 | 泄漏量/kg | 41167.8 |
| 泄露高度/m | 0.5 | 泄漏液体蒸发量/kg | 507.6 | 泄漏频率 | 3.00×10-7/（m·a） |
| 事故后果预测 |
| 大气 | 危险物质 | 大气环境影响 |
|  | 醋酸乙烯 | 指标 | 浓度值（mg/m3） | 最远影响距离/m | 到达时间/min |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 | 630 | 450 | 20.58 |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 | 130 | 800 | 36.81 |
|  |  | 敏感目标名称 | 超标时间/min | 超标持续时间/min | 最大浓度/(mg/m3) |
|  |  | 东陈庄 | 20 | 41 | 620.9086 |
|  |  | 老张庄 | / | / | 157.7232 |
|  |  | 九里庄 | 16 | 45 | 963.692 |
|  |  | 柳堰庙村 | 49 | 12 | 221.1344 |
|  |  | 阎庄 | / | / | 109.2256 |
|  |  | 张土桥 | / | / | 110.6618 |
|  |  | 西刘庄 | / | / | 99.6744 |
|  |  | 傅庄 | / | / | 80.7685 |
|  |  | 孔庄 | 54 | 7 | 202.3175 |
|  |  | 王坡村 | 41 | 20 | 263.7201 |
|  |  | 后赵庄 | 59 | 2 | 184.7366 |
|  |  | 曹庄 | / | / | 69.4057 |
|  |  | 白庄 | / | / | 80.0167 |
|  |  | 庄户 | / | / | 106.9033 |
|  |  | 东刘楼 | / | / | 77.3119 |
|  |  | 驻马店市第十五小学 | / | / | 85.5074 |
|  |  | 周湾村 | / | / | 122.868 |
|  |  | 驻马店市十四中学 | 21 | 40 | 549.9471 |
|  |  | 驻马店肿瘤医院 | 53 | 8 | 204.5586 |
|  |  | 闫庄 | 58 | 3 | 187.4821 |
|  |  | 付庄村 | / | / | 110.6618 |
|  |  | 小刘庄村 | / | / | 86.3073 |
|  |  | 润博景园小区 | / | / | 84.3314 |
|  |  | 凯腾花园小区 | / | / | 75.8584 |
|  |  | 驻马店市第二人民医院 | / | / | 85.64 |
|  |  | 路庄村 | / | / | 116.2216 |
|  |  | 顺河社区 | / | / | 53.3738 |
|  |  | 殷庄 | / | / | 65.4781 |
|  |  | 郭庄 | / | / | 55.8491 |
|  |  | 青庄 | / | / | 47.266 |
|  |  | 雷庄村 | / | / | 35.4308 |
|  |  | 孟楼 | / | / | 35.2572 |
|  |  | 刘付汉村 | / | / | 53.8414 |
|  |  | 塘李树 | / | / | 38.6404 |
|  |  | 水屯镇 | / | / | 53.0848 |
|  |  | 孟庄村 | / | / | 59.1289 |
|  |  | 小李庄 | / | / | 66.6006 |
|  |  | 乔楼 | / | / | 47.8991 |
|  |  | 小张庄 | / | / | 42.1547 |
|  |  | 余庄 | / | / | 35.8863 |
|  |  | 大张庄 | / | / | 55.5574 |
|  |  | 安庄 | / | / | 72.5893 |
|  |  | 亮庄 | / | / | 51.2092 |
|  |  | 大刘庄村 | / | / | 42.2959 |
|  |  | 安置小区 | / | / | 61.3016 |
|  |  | 马庄 | / | / | 59.0365 |
|  |  | 袁岗 | / | / | 51.9564 |
|  |  | 小任庄 | / | / | 49.0267 |
|  |  | 袁庄 | / | / | 39.1749 |
|  |  | 驻马店城区 | / | / | 71.4466 |
|  |  | 周庄村 | / | / | 69.7132 |
|  |  | 许庄村 | / | / | 42.6464 |
|  |  | 驿城区公租房 | / | / | 46.6321 |

图5.8-9  最不利气象条件醋酸乙烯最大影响区域图

可以看出，最不利气象条件下，醋酸乙烯发生泄漏，预测浓度达到醋酸乙烯大气毒性终点浓度-1时最大距离为450m，预测浓度达到醋酸乙烯大气毒性终点浓度-2时最大距离为800m。

本项目当发生醋酸乙烯泄漏后，最不利气象条件下，经预测的下风向不同距离处有毒有害物质的最大浓度结果如下：

表5.8-49         醋酸乙烯泄漏后下风向不同距离处物质最大浓度

| 距离(m) | 最不利气象条件 |
| --- | --- |
|  | 浓度(mg/m3) | 出现时间 |
| 50 | 2389.8700 | 00:05:00 |
| 100 | 2346.4730 | 00:05:00 |
| 150 | 2270.5910 | 00:05:00 |
| 200 | 2162.4010 | 00:05:00 |
| 250 | 2026.7590 | 00:06:00 |
| 300 | 1892.0810 | 00:07:00 |
| 350 | 1669.8920 | 00:12:00 |
| 400 | 1352.2690 | 00:14:00 |
| 450 | 1106.6850 | 00:19:00 |
| 500 | 923.0433 | 00:19:00 |
| 550 | 691.3997 | 00:23:00 |
| 600 | 572.6722 | 00:25:00 |
| 650 | 485.9064 | 00:28:00 |
| 700 | 420.9792 | 00:31:00 |
| 750 | 371.8341 | 00:33:00 |
| 800 | 333.7287 | 00:36:00 |
| 850 | 303.4875 | 00:39:00 |
| 900 | 279.0122 | 00:42:00 |
| 950 | 258.9283 | 00:45:00 |
| 1000 | 241.9898 | 00:48:00 |
| 1050 | 227.6570 | 00:51:00 |
| 1100 | 215.2920 | 00:54:00 |
| 1150 | 204.4271 | 00:57:00 |
| 1200 | 194.8646 | 01:00:00 |
| 1250 | 185.1750 | 01:00:00 |
| 1300 | 174.0492 | 01:00:00 |
| 1350 | 161.8566 | 01:00:00 |
| 1400 | 148.8974 | 01:00:00 |
| 1450 | 135.4722 | 01:00:00 |
| 1500 | 121.8346 | 01:00:00 |
| 1550 | 108.3029 | 01:00:00 |
| 1600 | 95.1703 | 01:00:00 |
| 1650 | 82.6634 | 01:00:00 |
| 1700 | 70.9627 | 01:00:00 |
| 1750 | 60.1933 | 01:00:00 |
| 1800 | 50.4340 | 01:00:00 |
| 1850 | 41.7520 | 01:00:00 |
| 1900 | 34.1497 | 01:00:00 |
| 1950 | 27.5948 | 01:00:00 |
| 2000 | 22.0279 | 01:00:00 |
| 2050 | 17.3698 | 01:00:00 |
| 2100 | 13.5261 | 01:00:00 |
| 2150 | 10.4010 | 01:00:00 |
| 2200 | 7.8990 | 01:00:00 |
| 2250 | 0.0000 | 00:00:00 |
| 2300 | 0.0000 | 00:00:00 |
| 2350 | 0.0000 | 00:00:00 |
| 2400 | 0.0000 | 00:00:00 |
| 2450 | 0.0000 | 00:00:00 |
| 2500 | 0.0000 | 00:00:00 |
| 2550 | 0.0000 | 00:00:00 |
| 2600 | 0.0000 | 00:00:00 |
| 2650 | 0.0000 | 00:00:00 |
| 2700 | 0.0000 | 00:00:00 |
| 2750 | 0.0000 | 00:00:00 |
| 2800 | 0.0000 | 00:00:00 |
| 2850 | 0.0000 | 00:00:00 |
| 2900 | 0.0000 | 00:00:00 |
| 2950 | 0.0000 | 00:00:00 |
| 3000 | 0.0000 | 00:00:00 |
| 3050 | 0.0000 | 00:00:00 |
| 3100 | 0.0000 | 00:00:00 |
| 3150 | 0.0000 | 00:00:00 |
| 3200 | 0.0000 | 00:00:00 |
| 3250 | 0.0000 | 00:00:00 |
| 3300 | 0.0000 | 00:00:00 |
| 3350 | 0.0000 | 00:00:00 |
| 3400 | 0.0000 | 00:00:00 |
| 3450 | 0.0000 | 00:00:00 |
| 3500 | 0.0000 | 00:00:00 |
| 3550 | 0.0000 | 00:00:00 |
| 3600 | 0.0000 | 00:00:00 |
| 3650 | 0.0000 | 00:00:00 |
| 3700 | 0.0000 | 00:00:00 |
| 3750 | 0.0000 | 00:00:00 |
| 3800 | 0.0000 | 00:00:00 |
| 3850 | 0.0000 | 00:00:00 |
| 3900 | 0.0000 | 00:00:00 |
| 3950 | 0.0000 | 00:00:00 |
| 4000 | 0.0000 | 00:00:00 |
| 4050 | 0.0000 | 00:00:00 |
| 4100 | 0.0000 | 00:00:00 |
| 4150 | 0.0000 | 00:00:00 |
| 4200 | 0.0000 | 00:00:00 |
| 4250 | 0.0000 | 00:00:00 |
| 4300 | 0.0000 | 00:00:00 |
| 4350 | 0.0000 | 00:00:00 |
| 4400 | 0.0000 | 00:00:00 |
| 4450 | 0.0000 | 00:00:00 |
| 4500 | 0.0000 | 00:00:00 |
| 4550 | 0.0000 | 00:00:00 |
| 4600 | 0.0000 | 00:00:00 |
| 4650 | 0.0000 | 00:00:00 |
| 4700 | 0.0000 | 00:00:00 |
| 4750 | 0.0000 | 00:00:00 |
| 4800 | 0.0000 | 00:00:00 |
| 4850 | 0.0000 | 00:00:00 |
| 4900 | 0.0000 | 00:00:00 |
| 4950 | 0.0000 | 00:00:00 |
| 5000 | 0.0000 | 00:00:00 |

最常见气象条件下，醋酸乙烯储罐泄漏事故源项及事故后果基本信息见下表。

表5.8-50     最常见气象条件醋酸乙烯事故源项及事故后果基本信息表

| 风险事故情形分析 |
| --- |
| 代表性风险事故情形描述 | 醋酸乙烯储罐泄漏 |
| 环境风险类型 | 泄漏 |
| 泄漏设备类型 | 储罐 | 操作温度/℃ | 25 | 操作压力/MPa | 常压 |
| 泄漏危险物质 | 醋酸乙烯 | 最大存在量/kg | 29760 | 泄漏孔径/mm | 100 |
| 泄漏速率（kg/s） | 45.742 | 泄漏时间/min | 10 | 泄漏量/kg | 41167.8 |
| 泄露高度/m | 0.5 | 泄漏液体蒸发量/kg | 507.6 | 泄漏频率 | 3.00×10-7/（m·a） |
| 事故后果预测 |
| 大气 | 危险物质 | 大气环境影响 |
|  | 醋酸乙烯 | 指标 | 浓度值（mg/m3） | 最远影响距离/m | 到达时间/min |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 | 630 | / | / |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 | 130 | 600 | 13.96 |
|  |  | 敏感目标名称 | 超标时间/min | 超标持续时间/min | 最大浓度/(mg/m3) |
|  |  | 东陈庄 | 9 | 14 | 253.187 |
|  |  | 老张庄 | / | / | 50.4914 |
|  |  | 九里庄 | 7 | 17 | 374.402 |
|  |  | 柳堰庙村 | / | / | 76.4951 |
|  |  | 阎庄 | / | / | 30.5309 |
|  |  | 张土桥 | / | / | 31.0941 |
|  |  | 西刘庄 | / | / | 26.8957 |
|  |  | 傅庄 | / | / | 20.1158 |
|  |  | 孔庄 | / | / | 69.5216 |
|  |  | 王坡村 | / | / | 93.0121 |
|  |  | 后赵庄 | / | / | 62.7143 |
|  |  | 曹庄 | / | / | 16.3358 |
|  |  | 白庄 | / | / | 19.8548 |
|  |  | 庄户 | / | / | 29.6285 |
|  |  | 东刘楼 | / | / | 18.929 |
|  |  | 驻马店市第十五小学 | / | / | 21.7942 |
|  |  | 周湾村 | / | / | 35.8772 |
|  |  | 驻马店市十四中学 | 10 | 13 | 218.622 |
|  |  | 驻马店肿瘤医院 | / | / | 70.3394 |
|  |  | 闫庄 | / | / | 64.021 |
|  |  | 付庄村 | / | / | 31.0941 |
|  |  | 小刘庄村 | / | / | 22.0826 |
|  |  | 润博景园小区 | / | / | 21.3728 |
|  |  | 凯腾花园小区 | / | / | 18.4401 |
|  |  | 驻马店市第二人民医院 | / | / | 21.8419 |
|  |  | 路庄村 | / | / | 33.3075 |
|  |  | 顺河社区 | / | / | 11.2966 |
|  |  | 殷庄 | / | / | 15.0317 |
|  |  | 郭庄 | / | / | 12.0286 |
|  |  | 青庄 | / | / | 9.4812 |
|  |  | 雷庄村 | / | / | 6.3031 |
|  |  | 孟楼 | / | / | 6.2694 |
|  |  | 刘付汉村 | / | / | 11.4402 |
|  |  | 塘李树 | / | / | 7.1143 |
|  |  | 水屯镇 | / | / | 11.2082 |
|  |  | 孟庄村 | / | / | 13.0152 |
|  |  | 小李庄 | / | / | 15.4007 |
|  |  | 乔楼 | / | / | 9.6632 |
|  |  | 小张庄 | / | / | 8.0748 |
|  |  | 余庄 | / | / | 6.4014 |
|  |  | 大张庄 | / | / | 11.9428 |
|  |  | 安庄 | / | / | 17.3649 |
|  |  | 亮庄 | / | / | 10.6396 |
|  |  | 大刘庄村 | / | / | 8.1121 |
|  |  | 安置小区 | / | / | 13.6904 |
|  |  | 马庄 | / | / | 12.9869 |
|  |  | 袁岗 | / | / | 10.8649 |
|  |  | 小任庄 | / | / | 9.9914 |
|  |  | 袁庄 | / | / | 7.2589 |
|  |  | 驻马店城区 | / | / | 16.9967 |
|  |  | 周庄村 | / | / | 16.4393 |
|  |  | 许庄村 | / | / | 8.205 |
|  |  | 驿城区公租房 | / | / | 9.3005 |

图5.8-10  最常见气象条件醋酸乙烯最大影响区域图

最常见气象条件下，醋酸乙烯发生泄漏，预测浓度没有达到醋酸乙烯大气毒性终点浓度-1，预测浓度达到醋酸乙烯大气毒性终点浓度-2时最大距离为600m。

本项目当发生醋酸乙烯泄漏后，最常见气象条件下，经预测的下风向不同距离处有毒有害物质的最大浓度结果如下：

表5.8-51         醋酸乙烯泄漏后下风向不同距离处物质最大浓度

| 距离(m) | 最常见气象条件 |
| --- | --- |
|  | 浓度(mg/m3) | 出现时间 |
| 50 | 5950.5170 | 00:17:00 |
| 100 | 3642.1710 | 00:17:00 |
| 150 | 2449.3080 | 00:17:00 |
| 200 | 1516.4830 | 00:05:00 |
| 250 | 1133.8280 | 00:05:00 |
| 300 | 883.2979 | 00:05:00 |
| 350 | 711.5125 | 00:05:00 |
| 400 | 586.2037 | 00:05:00 |
| 450 | 491.8622 | 00:05:00 |
| 500 | 419.0152 | 00:06:00 |
| 550 | 361.9880 | 00:06:00 |
| 600 | 317.2526 | 00:07:00 |
| 650 | 280.7671 | 00:08:00 |
| 700 | 253.8719 | 00:09:00 |
| 750 | 221.1007 | 00:10:00 |
| 800 | 191.8962 | 00:11:00 |
| 850 | 168.3637 | 00:11:00 |
| 900 | 150.5332 | 00:12:00 |
| 950 | 136.3780 | 00:12:00 |
| 1000 | 124.3548 | 00:13:00 |
| 1050 | 113.3975 | 00:13:00 |
| 1100 | 104.0431 | 00:14:00 |
| 1150 | 96.0354 | 00:14:00 |
| 1200 | 88.8459 | 00:15:00 |
| 1250 | 82.3342 | 00:15:00 |
| 1300 | 76.6024 | 00:15:00 |
| 1350 | 71.5527 | 00:15:00 |
| 1400 | 67.0871 | 00:15:00 |
| 1450 | 62.8753 | 00:16:00 |
| 1500 | 59.0451 | 00:16:00 |
| 1550 | 55.5948 | 00:16:00 |
| 1600 | 52.4855 | 00:16:00 |
| 1650 | 49.6788 | 00:18:00 |
| 1700 | 47.1204 | 00:18:00 |
| 1750 | 44.6437 | 00:18:00 |
| 1800 | 42.3692 | 00:18:00 |
| 1850 | 40.2816 | 00:19:00 |
| 1900 | 38.3656 | 00:19:00 |
| 1950 | 36.6059 | 00:20:00 |
| 2000 | 34.9872 | 00:20:00 |
| 2050 | 33.4902 | 00:20:00 |
| 2100 | 32.0135 | 00:21:00 |
| 2150 | 30.6369 | 00:21:00 |
| 2200 | 29.3540 | 00:21:00 |
| 2250 | 28.1589 | 00:22:00 |
| 2300 | 27.0455 | 00:22:00 |
| 2350 | 26.0076 | 00:23:00 |
| 2400 | 25.0392 | 00:23:00 |
| 2450 | 24.1341 | 00:23:00 |
| 2500 | 23.2630 | 00:24:00 |
| 2550 | 22.4102 | 00:24:00 |
| 2600 | 21.6053 | 00:24:00 |
| 2650 | 20.8460 | 00:25:00 |
| 2700 | 20.1297 | 00:25:00 |
| 2750 | 19.4542 | 00:25:00 |
| 2800 | 18.8170 | 00:26:00 |
| 2850 | 18.2156 | 00:26:00 |
| 2900 | 17.6477 | 00:26:00 |
| 2950 | 17.1109 | 00:27:00 |
| 3000 | 16.6026 | 00:27:00 |
| 3050 | 16.0915 | 00:27:00 |
| 3100 | 15.6002 | 00:28:00 |
| 3150 | 15.1318 | 00:28:00 |
| 3200 | 14.6854 | 00:28:00 |
| 3250 | 14.2601 | 00:29:00 |
| 3300 | 13.8549 | 00:29:00 |
| 3350 | 13.4688 | 00:29:00 |
| 3400 | 13.1009 | 00:30:00 |
| 3450 | 12.7503 | 00:30:00 |
| 3500 | 12.4159 | 00:30:00 |
| 3550 | 12.0968 | 00:31:00 |
| 3600 | 11.7921 | 00:31:00 |
| 3650 | 11.5009 | 00:31:00 |
| 3700 | 11.2024 | 00:32:00 |
| 3750 | 10.9154 | 00:32:00 |
| 3800 | 10.6396 | 00:32:00 |
| 3850 | 10.3745 | 00:33:00 |
| 3900 | 10.1198 | 00:33:00 |
| 3950 | 9.8752 | 00:33:00 |
| 4000 | 9.6401 | 00:34:00 |
| 4050 | 9.4144 | 00:34:00 |
| 4100 | 9.1975 | 00:34:00 |
| 4150 | 8.9891 | 00:34:00 |
| 4200 | 8.7888 | 00:35:00 |
| 4250 | 8.5963 | 00:35:00 |
| 4300 | 8.4111 | 00:35:00 |
| 4350 | 8.2329 | 00:36:00 |
| 4400 | 8.0613 | 00:36:00 |
| 4450 | 7.8925 | 00:36:00 |
| 4500 | 7.7214 | 00:37:00 |
| 4550 | 7.5558 | 00:37:00 |
| 4600 | 7.3956 | 00:37:00 |
| 4650 | 7.2406 | 00:38:00 |
| 4700 | 7.0906 | 00:38:00 |
| 4750 | 6.9455 | 00:38:00 |
| 4800 | 6.8052 | 00:38:00 |
| 4850 | 6.6695 | 00:39:00 |
| 4900 | 6.5383 | 00:39:00 |
| 4950 | 6.4114 | 00:39:00 |
| 5000 | 6.2886 | 00:40:00 |

#### （5）氢溴酸储罐泄露风险预测与评价

氢溴酸储罐泄漏预测模型主要参数见下表。

表5.8-52             大气风险预测模型主要参数表

| 参数类型 | 选项 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 基本情况 | 事故源经度 | 114.085738°E |
|  | 事故源纬度 | 32.968272°N |
|  | 事故源类型 | 氢溴酸储罐泄漏 |
| 气象参数 | 气象条件类型 | 最不利气象 | 最常见气象条件 |
|  | 风速（m/s） | 1.5 | 2.06 |
|  | 环境温度/℃ | 25 | 15.6 |
|  | 相对湿度/% | 50 | 20 |
|  | 稳定度 | F | E |
| 其他参数 | 地表粗糙度/m | 3.0 | 3.0 |

最不利气象条件下，氢溴酸储罐泄漏事故源项及事故后果基本信息见下表。

表5.8-53     最不利气象条件氢溴酸事故源项及事故后果基本信息表

| 风险事故情形分析 |
| --- |
| 代表性风险事故情形描述 | 氢溴酸储罐泄漏 |
| 环境风险类型 | 泄漏 |
| 泄漏设备类型 | 储罐 | 操作温度/℃ | 25 | 操作压力/MPa | 常压 |
| 泄漏危险物质 | 氢溴酸 | 最大存在量/kg | 45440 | 泄漏孔径/mm | 100 |
| 泄漏速率（kg/s） | 60.977 | 泄漏时间/min | 10 | 泄漏量/kg | 54879.3 |
| 泄露高度/m | 0.5 | 泄漏液体蒸发量/kg | 32.4 | 泄漏频率 | 3.00×10-7/（m·a） |
| 事故后果预测 |
| 大气 | 危险物质 | 大气环境影响 |
|  | 氢溴酸 | 指标 | 浓度值（mg/m3） | 最远影响距离/m | 到达时间/min |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 | 400 | 90 | 2.10 |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 | 130 | 210 | 4.36 |
|  |  | 敏感目标名称 | 超标时间/min | 超标持续时间/min | 最大浓度/(mg/m3) |
|  |  | 东陈庄 | / | / | 20.2934 |
|  |  | 老张庄 | / | / | 5.2002 |
|  |  | 九里庄 | / | / | 31.3022 |
|  |  | 柳堰庙村 | / | / | 7.2828 |
|  |  | 阎庄 | / | / | 3.604 |
|  |  | 张土桥 | / | / | 3.6513 |
|  |  | 西刘庄 | / | / | 3.2894 |
|  |  | 傅庄 | / | / | 2.6664 |
|  |  | 孔庄 | / | / | 6.6656 |
|  |  | 王坡村 | / | / | 8.6779 |
|  |  | 后赵庄 | / | / | 6.0884 |
|  |  | 曹庄 | / | / | 2.2918 |
|  |  | 白庄 | / | / | 2.6416 |
|  |  | 庄户 | / | / | 3.5275 |
|  |  | 东刘楼 | / | / | 2.5525 |
|  |  | 驻马店市第十五小学 | / | / | 2.8226 |
|  |  | 周湾村 | / | / | 4.0532 |
|  |  | 驻马店市十四中学 | / | / | 17.9978 |
|  |  | 驻马店肿瘤医院 | / | / | 6.7391 |
|  |  | 闫庄 | / | / | 6.1787 |
|  |  | 付庄村 | / | / | 3.6513 |
|  |  | 小刘庄村 | / | / | 2.849 |
|  |  | 润博景园小区 | / | / | 2.7838 |
|  |  | 凯腾花园小区 | / | / | 2.5045 |
|  |  | 驻马店市第二人民医院 | / | / | 2.827 |
|  |  | 路庄村 | / | / | 3.8344 |
|  |  | 顺河社区 | / | / | 1.763 |
|  |  | 殷庄 | / | / | 2.1623 |
|  |  | 郭庄 | / | / | 1.8447 |
|  |  | 青庄 | / | / | 1.5615 |
|  |  | 雷庄村 | / | / | 1.1708 |
|  |  | 孟楼 | / | / | 1.1651 |
|  |  | 刘付汉村 | / | / | 1.7784 |
|  |  | 塘李树 | / | / | 1.2768 |
|  |  | 水屯镇 | / | / | 1.7535 |
|  |  | 孟庄村 | / | / | 1.9529 |
|  |  | 小李庄 | / | / | 2.1993 |
|  |  | 乔楼 | / | / | 1.5824 |
|  |  | 小张庄 | / | / | 1.3928 |
|  |  | 余庄 | / | / | 1.1859 |
|  |  | 大张庄 | / | / | 1.8351 |
|  |  | 安庄 | / | / | 2.3968 |
|  |  | 亮庄 | / | / | 1.6916 |
|  |  | 大刘庄村 | / | / | 1.3975 |
|  |  | 安置小区 | / | / | 2.0245 |
|  |  | 马庄 | / | / | 1.9498 |
|  |  | 袁岗 | / | / | 1.7162 |
|  |  | 小任庄 | / | / | 1.6196 |
|  |  | 袁庄 | / | / | 1.2944 |
|  |  | 驻马店城区 | / | / | 2.3591 |
|  |  | 周庄村 | / | / | 2.3019 |
|  |  | 许庄村 | / | / | 1.409 |
|  |  | 驿城区公租房 | / | / | 1.5406 |

图5.8-11  最不利气象条件氢溴酸最大影响区域图

可以看出，最不利气象条件下，氢溴酸发生泄漏，预测浓度达到氢溴酸大气毒性终点浓度-1时最大距离为90m，预测浓度达到氢溴酸大气毒性终点浓度-2时最大距离为210m。

本项目当发生氢溴酸泄漏后，最不利气象条件下，经预测的下风向不同距离处有毒有害物质的最大浓度结果如下：

表5.8-54         氢溴酸泄漏后下风向不同距离处物质最大浓度

| 距离(m) | 最不利气象条件 |
| --- | --- |
|  | 浓度(mg/m3) | 出现时间 |
| 50 | 860.8098 | 00:05:00 |
| 100 | 379.4688 | 00:05:00 |
| 150 | 222.9194 | 00:05:00 |
| 200 | 147.6603 | 00:05:00 |
| 250 | 105.6100 | 00:05:00 |
| 300 | 79.6809 | 00:05:00 |
| 350 | 62.5180 | 00:05:00 |
| 400 | 50.5361 | 00:05:00 |
| 450 | 41.8179 | 00:05:00 |
| 500 | 35.2617 | 00:06:00 |
| 550 | 30.1968 | 00:06:00 |
| 600 | 26.1959 | 00:07:00 |
| 650 | 22.9754 | 00:07:00 |
| 700 | 20.3412 | 00:08:00 |
| 750 | 18.1564 | 00:09:00 |
| 800 | 16.3223 | 00:09:00 |
| 850 | 14.7662 | 00:10:00 |
| 900 | 13.4334 | 00:10:00 |
| 950 | 12.2824 | 00:11:00 |
| 1000 | 11.2806 | 00:11:00 |
| 1050 | 10.4030 | 00:12:00 |
| 1100 | 9.6292 | 00:12:00 |
| 1150 | 8.9431 | 00:13:00 |
| 1200 | 8.3318 | 00:13:00 |
| 1250 | 7.7844 | 00:14:00 |
| 1300 | 7.2921 | 00:14:00 |
| 1350 | 6.8476 | 00:15:00 |
| 1400 | 6.4444 | 00:18:00 |
| 1450 | 6.0996 | 00:19:00 |
| 1500 | 5.8310 | 00:19:00 |
| 1550 | 5.5825 | 00:20:00 |
| 1600 | 5.3519 | 00:21:00 |
| 1650 | 5.1375 | 00:21:00 |
| 1700 | 4.9376 | 00:22:00 |
| 1750 | 4.7509 | 00:23:00 |
| 1800 | 4.5763 | 00:23:00 |
| 1850 | 4.4125 | 00:24:00 |
| 1900 | 4.2588 | 00:24:00 |
| 1950 | 4.1142 | 00:25:00 |
| 2000 | 3.9779 | 00:26:00 |
| 2050 | 3.8493 | 00:26:00 |
| 2100 | 3.7279 | 00:27:00 |
| 2150 | 3.6129 | 00:27:00 |
| 2200 | 3.5041 | 00:28:00 |
| 2250 | 3.4008 | 00:29:00 |
| 2300 | 3.3027 | 00:29:00 |
| 2350 | 3.2095 | 00:30:00 |
| 2400 | 3.1208 | 00:31:00 |
| 2450 | 3.0363 | 00:31:00 |
| 2500 | 2.9557 | 00:32:00 |
| 2550 | 2.8788 | 00:32:00 |
| 2600 | 2.8053 | 00:33:00 |
| 2650 | 2.7350 | 00:34:00 |
| 2700 | 2.6677 | 00:34:00 |
| 2750 | 2.6033 | 00:35:00 |
| 2800 | 2.5415 | 00:36:00 |
| 2850 | 2.4823 | 00:36:00 |
| 2900 | 2.4254 | 00:37:00 |
| 2950 | 2.3708 | 00:37:00 |
| 3000 | 2.3183 | 00:38:00 |
| 3050 | 2.2678 | 00:39:00 |
| 3100 | 2.2192 | 00:39:00 |
| 3150 | 2.1724 | 00:40:00 |
| 3200 | 2.1272 | 00:41:00 |
| 3250 | 2.0837 | 00:41:00 |
| 3300 | 2.0417 | 00:42:00 |
| 3350 | 2.0012 | 00:42:00 |
| 3400 | 1.9621 | 00:43:00 |
| 3450 | 1.9242 | 00:44:00 |
| 3500 | 1.8877 | 00:44:00 |
| 3550 | 1.8523 | 00:45:00 |
| 3600 | 1.8181 | 00:45:00 |
| 3650 | 1.7849 | 00:46:00 |
| 3700 | 1.7528 | 00:47:00 |
| 3750 | 1.7217 | 00:47:00 |
| 3800 | 1.6916 | 00:48:00 |
| 3850 | 1.6624 | 00:49:00 |
| 3900 | 1.6340 | 00:49:00 |
| 3950 | 1.6065 | 00:50:00 |
| 4000 | 1.5797 | 00:50:00 |
| 4050 | 1.5538 | 00:51:00 |
| 4100 | 1.5285 | 00:52:00 |
| 4150 | 1.5040 | 00:52:00 |
| 4200 | 1.4802 | 00:53:00 |
| 4250 | 1.4570 | 00:54:00 |
| 4300 | 1.4344 | 00:54:00 |
| 4350 | 1.4125 | 00:55:00 |
| 4400 | 1.3911 | 00:55:00 |
| 4450 | 1.3703 | 00:56:00 |
| 4500 | 1.3500 | 00:57:00 |
| 4550 | 1.3302 | 00:57:00 |
| 4600 | 1.3110 | 00:58:00 |
| 4650 | 1.2922 | 00:58:00 |
| 4700 | 1.2739 | 00:59:00 |
| 4750 | 1.2560 | 01:00:00 |
| 4800 | 1.2386 | 01:00:00 |
| 4850 | 1.2215 | 01:00:00 |
| 4900 | 1.2046 | 01:00:00 |
| 4950 | 1.1873 | 01:00:00 |
| 5000 | 1.1684 | 01:00:00 |

最常见气象条件下，氢溴酸储罐泄漏事故源项及事故后果基本信息见下表。

表5.8-55     最常见气象条件氢溴酸事故源项及事故后果基本信息表

| 风险事故情形分析 |
| --- |
| 代表性风险事故情形描述 | 氢溴酸储罐泄漏 |
| 环境风险类型 | 泄漏 |
| 泄漏设备类型 | 储罐 | 操作温度/℃ | 25 | 操作压力/MPa | 常压 |
| 泄漏危险物质 | 氢溴酸 | 最大存在量/kg | 45440 | 泄漏孔径/mm | 100 |
| 泄漏速率（kg/s） | 60.977 | 泄漏时间/min | 10 | 泄漏量/kg | 54879.3 |
| 泄露高度/m | 0.5 | 泄漏液体蒸发量/kg | 32.4 | 泄漏频率 | 3.00×10-7/（m·a） |
| 事故后果预测 |
| 大气 | 危险物质 | 大气环境影响 |
|  | 氢溴酸 | 指标 | 浓度值（mg/m3） | 最远影响距离/m | 到达时间/min |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 | 400 | 30 | 0.85 |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 | 130 | 90 | 1.82 |
|  |  | 敏感目标名称 | 超标时间/min | 超标持续时间/min | 最大浓度/(mg/m3) |
|  |  | 东陈庄 | / | / | 5.7883 |
|  |  | 老张庄 | / | / | 1.4749 |
|  |  | 九里庄 | / | / | 8.9445 |
|  |  | 柳堰庙村 | / | / | 2.079 |
|  |  | 阎庄 | / | / | 1.01 |
|  |  | 张土桥 | / | / | 1.0237 |
|  |  | 西刘庄 | / | / | 0.9191 |
|  |  | 傅庄 | / | / | 0.74 |
|  |  | 孔庄 | / | / | 1.9034 |
|  |  | 王坡村 | / | / | 2.4761 |
|  |  | 后赵庄 | / | / | 1.7359 |
|  |  | 曹庄 | / | / | 0.633 |
|  |  | 白庄 | / | / | 0.7329 |
|  |  | 庄户 | / | / | 0.9878 |
|  |  | 东刘楼 | / | / | 0.7074 |
|  |  | 驻马店市第十五小学 | / | / | 0.7848 |
|  |  | 周湾村 | / | / | 1.1402 |
|  |  | 驻马店市十四中学 | / | / | 5.1325 |
|  |  | 驻马店肿瘤医院 | / | / | 1.9243 |
|  |  | 闫庄 | / | / | 1.7625 |
|  |  | 付庄村 | / | / | 1.0237 |
|  |  | 小刘庄村 | / | / | 0.7924 |
|  |  | 润博景园小区 | / | / | 0.7737 |
|  |  | 凯腾花园小区 | / | / | 0.6937 |
|  |  | 驻马店市第二人民医院 | / | / | 0.7861 |
|  |  | 路庄村 | / | / | 1.0767 |
|  |  | 顺河社区 | / | / | 0.483 |
|  |  | 殷庄 | / | / | 0.5962 |
|  |  | 郭庄 | / | / | 0.5061 |
|  |  | 青庄 | / | / | 0.4261 |
|  |  | 雷庄村 | / | / | 0.3172 |
|  |  | 孟楼 | / | / | 0.3159 |
|  |  | 刘付汉村 | / | / | 0.4873 |
|  |  | 塘李树 | / | / | 0.3458 |
|  |  | 水屯镇 | / | / | 0.4803 |
|  |  | 孟庄村 | / | / | 0.5367 |
|  |  | 小李庄 | / | / | 0.6067 |
|  |  | 乔楼 | / | / | 0.432 |
|  |  | 小张庄 | / | / | 0.3786 |
|  |  | 余庄 | / | / | 0.3206 |
|  |  | 大张庄 | / | / | 0.5033 |
|  |  | 安庄 | / | / | 0.663 |
|  |  | 亮庄 | / | / | 0.4628 |
|  |  | 大刘庄村 | / | / | 0.3799 |
|  |  | 安置小区 | / | / | 0.557 |
|  |  | 马庄 | / | / | 0.5358 |
|  |  | 袁岗 | / | / | 0.4698 |
|  |  | 小任庄 | / | / | 0.4425 |
|  |  | 袁庄 | / | / | 0.3509 |
|  |  | 驻马店城区 | / | / | 0.6522 |
|  |  | 周庄村 | / | / | 0.6359 |
|  |  | 许庄村 | / | / | 0.3831 |
|  |  | 驿城区公租房 | / | / | 0.4202 |

图5.8-12  最常见气象条件氢溴酸最大影响区域图

最常见气象条件下，氢溴酸发生泄漏，预测浓度达到氢溴酸大气毒性终点浓度-1时最大距离为30m，预测浓度达到氢溴酸大气毒性终点浓度-2时最大距离为90m。

本项目当发生氢溴酸泄漏后，最常见气象条件下，经预测的下风向不同距离处有毒有害物质的最大浓度结果如下：

表5.8-56         氢溴酸泄漏后下风向不同距离处物质最大浓度

| 距离(m) | 最常见气象条件 |
| --- | --- |
|  | 浓度(mg/m3) | 出现时间 |
| 50 | 287.6618 | 00:05:00 |
| 100 | 120.6854 | 00:05:00 |
| 150 | 67.5861 | 00:05:00 |
| 200 | 43.6814 | 00:05:00 |
| 250 | 30.8220 | 00:05:00 |
| 300 | 23.0681 | 00:05:00 |
| 350 | 18.0077 | 00:05:00 |
| 400 | 14.5079 | 00:05:00 |
| 450 | 11.9781 | 00:05:00 |
| 500 | 10.0845 | 00:05:00 |
| 550 | 8.6267 | 00:05:00 |
| 600 | 7.4782 | 00:05:00 |
| 650 | 6.5555 | 00:05:00 |
| 700 | 5.8020 | 00:06:00 |
| 750 | 5.1777 | 00:06:00 |
| 800 | 4.6542 | 00:07:00 |
| 850 | 4.2104 | 00:07:00 |
| 900 | 3.8304 | 00:07:00 |
| 950 | 3.5024 | 00:08:00 |
| 1000 | 3.2171 | 00:08:00 |
| 1050 | 2.9672 | 00:08:00 |
| 1100 | 2.7469 | 00:09:00 |
| 1150 | 2.5516 | 00:09:00 |
| 1200 | 2.3776 | 00:10:00 |
| 1250 | 2.2218 | 00:10:00 |
| 1300 | 2.0817 | 00:10:00 |
| 1350 | 1.9552 | 00:11:00 |
| 1400 | 1.8405 | 00:11:00 |
| 1450 | 1.7392 | 00:11:00 |
| 1500 | 1.6601 | 00:12:00 |
| 1550 | 1.5871 | 00:12:00 |
| 1600 | 1.5194 | 00:13:00 |
| 1650 | 1.4565 | 00:13:00 |
| 1700 | 1.3980 | 00:13:00 |
| 1750 | 1.3435 | 00:14:00 |
| 1800 | 1.2925 | 00:14:00 |
| 1850 | 1.2448 | 00:14:00 |
| 1900 | 1.2000 | 00:15:00 |
| 1950 | 1.1580 | 00:15:00 |
| 2000 | 1.1183 | 00:21:00 |
| 2050 | 1.0810 | 00:21:00 |
| 2100 | 1.0458 | 00:22:00 |
| 2150 | 1.0125 | 00:22:00 |
| 2200 | 0.9811 | 00:23:00 |
| 2250 | 0.9512 | 00:23:00 |
| 2300 | 0.9229 | 00:24:00 |
| 2350 | 0.8961 | 00:24:00 |
| 2400 | 0.8705 | 00:25:00 |
| 2450 | 0.8462 | 00:25:00 |
| 2500 | 0.8230 | 00:26:00 |
| 2550 | 0.8009 | 00:26:00 |
| 2600 | 0.7798 | 00:27:00 |
| 2650 | 0.7597 | 00:27:00 |
| 2700 | 0.7404 | 00:28:00 |
| 2750 | 0.7220 | 00:28:00 |
| 2800 | 0.7043 | 00:29:00 |
| 2850 | 0.6874 | 00:29:00 |
| 2900 | 0.6711 | 00:30:00 |
| 2950 | 0.6556 | 00:30:00 |
| 3000 | 0.6406 | 00:31:00 |
| 3050 | 0.6262 | 00:31:00 |
| 3100 | 0.6124 | 00:32:00 |
| 3150 | 0.5990 | 00:32:00 |
| 3200 | 0.5862 | 00:33:00 |
| 3250 | 0.5738 | 00:33:00 |
| 3300 | 0.5619 | 00:34:00 |
| 3350 | 0.5504 | 00:34:00 |
| 3400 | 0.5393 | 00:35:00 |
| 3450 | 0.5286 | 00:35:00 |
| 3500 | 0.5182 | 00:36:00 |
| 3550 | 0.5082 | 00:36:00 |
| 3600 | 0.4985 | 00:37:00 |
| 3650 | 0.4892 | 00:37:00 |
| 3700 | 0.4801 | 00:37:00 |
| 3750 | 0.4713 | 00:38:00 |
| 3800 | 0.4628 | 00:38:00 |
| 3850 | 0.4545 | 00:39:00 |
| 3900 | 0.4466 | 00:39:00 |
| 3950 | 0.4388 | 00:39:00 |
| 4000 | 0.4312 | 00:40:00 |
| 4050 | 0.4239 | 00:40:00 |
| 4100 | 0.4168 | 00:41:00 |
| 4150 | 0.4099 | 00:41:00 |
| 4200 | 0.4032 | 00:41:00 |
| 4250 | 0.3967 | 00:42:00 |
| 4300 | 0.3903 | 00:42:00 |
| 4350 | 0.3841 | 00:43:00 |
| 4400 | 0.3781 | 00:43:00 |
| 4450 | 0.3722 | 00:43:00 |
| 4500 | 0.3665 | 00:44:00 |
| 4550 | 0.3609 | 00:44:00 |
| 4600 | 0.3555 | 00:45:00 |
| 4650 | 0.3503 | 00:45:00 |
| 4700 | 0.3450 | 00:46:00 |
| 4750 | 0.3401 | 00:46:00 |
| 4800 | 0.3351 | 00:46:00 |
| 4850 | 0.3303 | 00:47:00 |
| 4900 | 0.3257 | 00:47:00 |
| 4950 | 0.3210 | 00:48:00 |
| 5000 | 0.3166 | 00:48:00 |

#### （6）发烟硫酸储罐泄露风险预测与评价

发烟硫酸储罐泄漏预测模型主要参数见下表。

表5.8-57             大气风险预测模型主要参数表

| 参数类型 | 选项 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 基本情况 | 事故源经度 | 114.085660°E |
|  | 事故源纬度 | 32.968272°N |
|  | 事故源类型 | 发烟硫酸储罐泄漏 |
| 气象参数 | 气象条件类型 | 最不利气象 | 最常见气象条件 |
|  | 风速（m/s） | 1.5 | 2.06 |
|  | 环境温度/℃ | 25 | 15.6 |
|  | 相对湿度/% | 50 | 20 |
|  | 稳定度 | F | E |
| 其他参数 | 地表粗糙度/m | 3.0 | 3.0 |

最不利气象条件下，发烟硫酸储罐泄漏事故源项及事故后果基本信息见下表。

表5.8-58     最不利气象条件发烟硫酸事故源项及事故后果基本信息表

| 风险事故情形分析 |
| --- |
| 代表性风险事故情形描述 | 发烟硫酸储罐泄漏 |
| 环境风险类型 | 泄漏 |
| 泄漏设备类型 | 储罐 | 操作温度/℃ | 25 | 操作压力/MPa | 常压 |
| 泄漏危险物质 | 发烟硫酸 | 最大存在量/kg | 61600 | 泄漏孔径/mm | 100 |
| 泄漏速率（kg/s） | 78.780 | 泄漏时间/min | 10 | 泄漏量/kg | 70902 |
| 泄露高度/m | 0.5 | 泄漏液体蒸发量/kg | 28.8 | 泄漏频率 | 3.00×10-7/（m·a） |
| 事故后果预测 |
| 大气 | 危险物质 | 大气环境影响 |
|  | 发烟硫酸 | 指标 | 浓度值（mg/m3） | 最远影响距离/m | 到达时间/min |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 | 160 | 180 | 0.82 |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 | 8.7 | 510 | 14.23 |
|  |  | 敏感目标名称 | 超标时间/min | 超标持续时间/min | 最大浓度/(mg/m3) |
|  |  | 东陈庄 | 8 | 15 | 20.2934 |
|  |  | 老张庄 | / | / | 5.2002 |
|  |  | 九里庄 | 6 | 16 | 31.3022 |
|  |  | 柳堰庙村 | / | / | 7.2828 |
|  |  | 阎庄 | / | / | 3.604 |
|  |  | 张土桥 | / | / | 3.6513 |
|  |  | 西刘庄 | / | / | 3.2894 |
|  |  | 傅庄 | / | / | 2.6664 |
|  |  | 孔庄 | / | / | 6.6656 |
|  |  | 王坡村 | / | / | 8.6779 |
|  |  | 后赵庄 | / | / | 6.0884 |
|  |  | 曹庄 | / | / | 2.2918 |
|  |  | 白庄 | / | / | 2.6416 |
|  |  | 庄户 | / | / | 3.5275 |
|  |  | 东刘楼 | / | / | 2.5525 |
|  |  | 驻马店市第十五小学 | / | / | 2.8226 |
|  |  | 周湾村 | / | / | 4.0532 |
|  |  | 驻马店市十四中学 | 9 | 15 | 17.9978 |
|  |  | 驻马店肿瘤医院 | / | / | 6.7391 |
|  |  | 闫庄 | / | / | 6.1787 |
|  |  | 付庄村 | / | / | 3.6513 |
|  |  | 小刘庄村 | / | / | 2.849 |
|  |  | 润博景园小区 | / | / | 2.7838 |
|  |  | 凯腾花园小区 | / | / | 2.5045 |
|  |  | 驻马店市第二人民医院 | / | / | 2.827 |
|  |  | 路庄村 | / | / | 3.8344 |
|  |  | 顺河社区 | / | / | 1.763 |
|  |  | 殷庄 | / | / | 2.1623 |
|  |  | 郭庄 | / | / | 1.8447 |
|  |  | 青庄 | / | / | 1.5615 |
|  |  | 雷庄村 | / | / | 1.1708 |
|  |  | 孟楼 | / | / | 1.1651 |
|  |  | 刘付汉村 | / | / | 1.7784 |
|  |  | 塘李树 | / | / | 1.2768 |
|  |  | 水屯镇 | / | / | 1.7535 |
|  |  | 孟庄村 | / | / | 1.9529 |
|  |  | 小李庄 | / | / | 2.1993 |
|  |  | 乔楼 | / | / | 1.5824 |
|  |  | 小张庄 | / | / | 1.3928 |
|  |  | 余庄 | / | / | 1.1859 |
|  |  | 大张庄 | / | / | 1.8351 |
|  |  | 安庄 | / | / | 2.3968 |
|  |  | 亮庄 | / | / | 1.6916 |
|  |  | 大刘庄村 | / | / | 1.3975 |
|  |  | 安置小区 | / | / | 2.0245 |
|  |  | 马庄 | / | / | 1.9498 |
|  |  | 袁岗 | / | / | 1.7162 |
|  |  | 小任庄 | / | / | 1.6196 |
|  |  | 袁庄 | / | / | 1.2944 |
|  |  | 驻马店城区 | / | / | 2.3591 |
|  |  | 周庄村 | / | / | 2.3019 |
|  |  | 许庄村 | / | / | 1.409 |
|  |  | 驿城区公租房 | / | / | 1.5406 |

图5.8-13  最不利气象条件发烟硫酸最大影响区域图

可以看出，最不利气象条件下，发烟硫酸发生泄漏，预测浓度达到发烟硫酸大气毒性终点浓度-1时最大距离为180m，预测浓度达到发烟硫酸大气毒性终点浓度-2时最大距离为510m。

本项目当发生发烟硫酸泄漏后，最不利气象条件下，经预测的下风向不同距离处有毒有害物质的最大浓度结果如下：

表5.8-59         发烟硫酸泄漏后下风向不同距离处物质最大浓度

| 距离(m) | 最不利气象条件 |
| --- | --- |
|  | 浓度(mg/m3) | 出现时间 |
| 50 | 860.8098 | 00:05:00 |
| 100 | 379.4688 | 00:05:00 |
| 150 | 222.9194 | 00:05:00 |
| 200 | 147.6603 | 00:05:00 |
| 250 | 105.6100 | 00:05:00 |
| 300 | 79.6809 | 00:05:00 |
| 350 | 62.5180 | 00:05:00 |
| 400 | 50.5361 | 00:05:00 |
| 450 | 41.8179 | 00:05:00 |
| 500 | 35.2617 | 00:06:00 |
| 550 | 30.1968 | 00:06:00 |
| 600 | 26.1959 | 00:07:00 |
| 650 | 22.9754 | 00:07:00 |
| 700 | 20.3412 | 00:08:00 |
| 750 | 18.1564 | 00:09:00 |
| 800 | 16.3223 | 00:09:00 |
| 850 | 14.7662 | 00:10:00 |
| 900 | 13.4334 | 00:10:00 |
| 950 | 12.2824 | 00:11:00 |
| 1000 | 11.2806 | 00:11:00 |
| 1050 | 10.4030 | 00:12:00 |
| 1100 | 9.6292 | 00:12:00 |
| 1150 | 8.9431 | 00:13:00 |
| 1200 | 8.3318 | 00:13:00 |
| 1250 | 7.7844 | 00:14:00 |
| 1300 | 7.2921 | 00:14:00 |
| 1350 | 6.8476 | 00:15:00 |
| 1400 | 6.4444 | 00:18:00 |
| 1450 | 6.0996 | 00:19:00 |
| 1500 | 5.8310 | 00:19:00 |
| 1550 | 5.5825 | 00:20:00 |
| 1600 | 5.3519 | 00:21:00 |
| 1650 | 5.1375 | 00:21:00 |
| 1700 | 4.9376 | 00:22:00 |
| 1750 | 4.7509 | 00:23:00 |
| 1800 | 4.5763 | 00:23:00 |
| 1850 | 4.4125 | 00:24:00 |
| 1900 | 4.2588 | 00:24:00 |
| 1950 | 4.1142 | 00:25:00 |
| 2000 | 3.9779 | 00:26:00 |
| 2050 | 3.8493 | 00:26:00 |
| 2100 | 3.7279 | 00:27:00 |
| 2150 | 3.6129 | 00:27:00 |
| 2200 | 3.5041 | 00:28:00 |
| 2250 | 3.4008 | 00:29:00 |
| 2300 | 3.3027 | 00:29:00 |
| 2350 | 3.2095 | 00:30:00 |
| 2400 | 3.1208 | 00:31:00 |
| 2450 | 3.0363 | 00:31:00 |
| 2500 | 2.9557 | 00:32:00 |
| 2550 | 2.8788 | 00:32:00 |
| 2600 | 2.8053 | 00:33:00 |
| 2650 | 2.7350 | 00:34:00 |
| 2700 | 2.6677 | 00:34:00 |
| 2750 | 2.6033 | 00:35:00 |
| 2800 | 2.5415 | 00:36:00 |
| 2850 | 2.4823 | 00:36:00 |
| 2900 | 2.4254 | 00:37:00 |
| 2950 | 2.3708 | 00:37:00 |
| 3000 | 2.3183 | 00:38:00 |
| 3050 | 2.2678 | 00:39:00 |
| 3100 | 2.2192 | 00:39:00 |
| 3150 | 2.1724 | 00:40:00 |
| 3200 | 2.1272 | 00:41:00 |
| 3250 | 2.0837 | 00:41:00 |
| 3300 | 2.0417 | 00:42:00 |
| 3350 | 2.0012 | 00:42:00 |
| 3400 | 1.9621 | 00:43:00 |
| 3450 | 1.9242 | 00:44:00 |
| 3500 | 1.8877 | 00:44:00 |
| 3550 | 1.8523 | 00:45:00 |
| 3600 | 1.8181 | 00:45:00 |
| 3650 | 1.7849 | 00:46:00 |
| 3700 | 1.7528 | 00:47:00 |
| 3750 | 1.7217 | 00:47:00 |
| 3800 | 1.6916 | 00:48:00 |
| 3850 | 1.6624 | 00:49:00 |
| 3900 | 1.6340 | 00:49:00 |
| 3950 | 1.6065 | 00:50:00 |
| 4000 | 1.5797 | 00:50:00 |
| 4050 | 1.5538 | 00:51:00 |
| 4100 | 1.5285 | 00:52:00 |
| 4150 | 1.5040 | 00:52:00 |
| 4200 | 1.4802 | 00:53:00 |
| 4250 | 1.4570 | 00:54:00 |
| 4300 | 1.4344 | 00:54:00 |
| 4350 | 1.4125 | 00:55:00 |
| 4400 | 1.3911 | 00:55:00 |
| 4450 | 1.3703 | 00:56:00 |
| 4500 | 1.3500 | 00:57:00 |
| 4550 | 1.3302 | 00:57:00 |
| 4600 | 1.3110 | 00:58:00 |
| 4650 | 1.2922 | 00:58:00 |
| 4700 | 1.2739 | 00:59:00 |
| 4750 | 1.2560 | 01:00:00 |
| 4800 | 1.2386 | 01:00:00 |
| 4850 | 1.2215 | 01:00:00 |
| 4900 | 1.2046 | 01:00:00 |
| 4950 | 1.1873 | 01:00:00 |
| 5000 | 1.1684 | 01:00:00 |

最常见气象条件下，发烟硫酸储罐泄漏事故源项及事故后果基本信息见下表。

表5.8-60     最常见气象条件发烟硫酸事故源项及事故后果基本信息表

| 风险事故情形分析 |
| --- |
| 代表性风险事故情形描述 | 发烟硫酸储罐泄漏 |
| 环境风险类型 | 泄漏 |
| 泄漏设备类型 | 储罐 | 操作温度/℃ | 25 | 操作压力/MPa | 常压 |
| 泄漏危险物质 | 发烟硫酸 | 最大存在量/kg | 61600 | 泄漏孔径/mm | 100 |
| 泄漏速率（kg/s） | 78.780 | 泄漏时间/min | 10 | 泄漏量/kg | 70902 |
| 泄露高度/m | 0.5 | 泄漏液体蒸发量/kg | 28.8 | 泄漏频率 | 3.00×10-7/（m·a） |
| 事故后果预测 |
| 大气 | 危险物质 | 大气环境影响 |
|  | 发烟硫酸 | 指标 | 浓度值（mg/m3） | 最远影响距离/m | 到达时间/min |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 | 160 | 80 | 0.51 |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 | 8.7 | 547 | 4.32 |
|  |  | 敏感目标名称 | 超标时间/min | 超标持续时间/min | 最大浓度/(mg/m3) |
|  |  | 东陈庄 | / | / | 5.7883 |
|  |  | 老张庄 | / | / | 1.4749 |
|  |  | 九里庄 | 5 | 14 | 8.9445 |
|  |  | 柳堰庙村 | / | / | 2.079 |
|  |  | 阎庄 | / | / | 1.01 |
|  |  | 张土桥 | / | / | 1.0237 |
|  |  | 西刘庄 | / | / | 0.9191 |
|  |  | 傅庄 | / | / | 0.74 |
|  |  | 孔庄 | / | / | 1.9034 |
|  |  | 王坡村 | / | / | 2.4761 |
|  |  | 后赵庄 | / | / | 1.7359 |
|  |  | 曹庄 | / | / | 0.633 |
|  |  | 白庄 | / | / | 0.7329 |
|  |  | 庄户 | / | / | 0.9878 |
|  |  | 东刘楼 | / | / | 0.7074 |
|  |  | 驻马店市第十五小学 | / | / | 0.7848 |
|  |  | 周湾村 | / | / | 1.1402 |
|  |  | 驻马店市十四中学 | / | / | 5.1325 |
|  |  | 驻马店肿瘤医院 | / | / | 1.9243 |
|  |  | 闫庄 | / | / | 1.7625 |
|  |  | 付庄村 | / | / | 1.0237 |
|  |  | 小刘庄村 | / | / | 0.7924 |
|  |  | 润博景园小区 | / | / | 0.7737 |
|  |  | 凯腾花园小区 | / | / | 0.6937 |
|  |  | 驻马店市第二人民医院 | / | / | 0.7861 |
|  |  | 路庄村 | / | / | 1.0767 |
|  |  | 顺河社区 | / | / | 0.483 |
|  |  | 殷庄 | / | / | 0.5962 |
|  |  | 郭庄 | / | / | 0.5061 |
|  |  | 青庄 | / | / | 0.4261 |
|  |  | 雷庄村 | / | / | 0.3172 |
|  |  | 孟楼 | / | / | 0.3159 |
|  |  | 刘付汉村 | / | / | 0.4873 |
|  |  | 塘李树 | / | / | 0.3458 |
|  |  | 水屯镇 | / | / | 0.4803 |
|  |  | 孟庄村 | / | / | 0.5367 |
|  |  | 小李庄 | / | / | 0.6067 |
|  |  | 乔楼 | / | / | 0.432 |
|  |  | 小张庄 | / | / | 0.3786 |
|  |  | 余庄 | / | / | 0.3206 |
|  |  | 大张庄 | / | / | 0.5033 |
|  |  | 安庄 | / | / | 0.663 |
|  |  | 亮庄 | / | / | 0.4628 |
|  |  | 大刘庄村 | / | / | 0.3799 |
|  |  | 安置小区 | / | / | 0.557 |
|  |  | 马庄 | / | / | 0.5358 |
|  |  | 袁岗 | / | / | 0.4698 |
|  |  | 小任庄 | / | / | 0.4425 |
|  |  | 袁庄 | / | / | 0.3509 |
|  |  | 驻马店城区 | / | / | 0.6522 |
|  |  | 周庄村 | / | / | 0.6359 |
|  |  | 许庄村 | / | / | 0.3831 |
|  |  | 驿城区公租房 | / | / | 0.4202 |

图5.8-14  最常见气象条件发烟硫酸最大影响区域图

最常见气象条件下，发烟硫酸发生泄漏，预测浓度达到发烟硫酸大气毒性终点浓度-1时最大距离为80m，预测浓度达到发烟硫酸大气毒性终点浓度-2时最大距离为547m。

本项目当发生发烟硫酸泄漏后，最常见气象条件下，经预测的下风向不同距离处有毒有害物质的最大浓度结果如下：

表5.8-61         发烟硫酸泄漏后下风向不同距离处物质最大浓度

| 距离(m) | 最常见气象条件 |
| --- | --- |
|  | 浓度(mg/m3) | 出现时间 |
| 50 | 287.6618 | 00:05:00 |
| 100 | 120.6854 | 00:05:00 |
| 150 | 67.5861 | 00:05:00 |
| 200 | 43.6814 | 00:05:00 |
| 250 | 30.8220 | 00:05:00 |
| 300 | 23.0681 | 00:05:00 |
| 350 | 18.0077 | 00:05:00 |
| 400 | 14.5079 | 00:05:00 |
| 450 | 11.9781 | 00:05:00 |
| 500 | 10.0845 | 00:05:00 |
| 550 | 8.6267 | 00:05:00 |
| 600 | 7.4782 | 00:05:00 |
| 650 | 6.5555 | 00:05:00 |
| 700 | 5.8020 | 00:06:00 |
| 750 | 5.1777 | 00:06:00 |
| 800 | 4.6542 | 00:07:00 |
| 850 | 4.2104 | 00:07:00 |
| 900 | 3.8304 | 00:07:00 |
| 950 | 3.5024 | 00:08:00 |
| 1000 | 3.2171 | 00:08:00 |
| 1050 | 2.9672 | 00:08:00 |
| 1100 | 2.7469 | 00:09:00 |
| 1150 | 2.5516 | 00:09:00 |
| 1200 | 2.3776 | 00:10:00 |
| 1250 | 2.2218 | 00:10:00 |
| 1300 | 2.0817 | 00:10:00 |
| 1350 | 1.9552 | 00:11:00 |
| 1400 | 1.8405 | 00:11:00 |
| 1450 | 1.7392 | 00:11:00 |
| 1500 | 1.6601 | 00:12:00 |
| 1550 | 1.5871 | 00:12:00 |
| 1600 | 1.5194 | 00:13:00 |
| 1650 | 1.4565 | 00:13:00 |
| 1700 | 1.3980 | 00:13:00 |
| 1750 | 1.3435 | 00:14:00 |
| 1800 | 1.2925 | 00:14:00 |
| 1850 | 1.2448 | 00:14:00 |
| 1900 | 1.2000 | 00:15:00 |
| 1950 | 1.1580 | 00:15:00 |
| 2000 | 1.1183 | 00:21:00 |
| 2050 | 1.0810 | 00:21:00 |
| 2100 | 1.0458 | 00:22:00 |
| 2150 | 1.0125 | 00:22:00 |
| 2200 | 0.9811 | 00:23:00 |
| 2250 | 0.9512 | 00:23:00 |
| 2300 | 0.9229 | 00:24:00 |
| 2350 | 0.8961 | 00:24:00 |
| 2400 | 0.8705 | 00:25:00 |
| 2450 | 0.8462 | 00:25:00 |
| 2500 | 0.8230 | 00:26:00 |
| 2550 | 0.8009 | 00:26:00 |
| 2600 | 0.7798 | 00:27:00 |
| 2650 | 0.7597 | 00:27:00 |
| 2700 | 0.7404 | 00:28:00 |
| 2750 | 0.7220 | 00:28:00 |
| 2800 | 0.7043 | 00:29:00 |
| 2850 | 0.6874 | 00:29:00 |
| 2900 | 0.6711 | 00:30:00 |
| 2950 | 0.6556 | 00:30:00 |
| 3000 | 0.6406 | 00:31:00 |
| 3050 | 0.6262 | 00:31:00 |
| 3100 | 0.6124 | 00:32:00 |
| 3150 | 0.5990 | 00:32:00 |
| 3200 | 0.5862 | 00:33:00 |
| 3250 | 0.5738 | 00:33:00 |
| 3300 | 0.5619 | 00:34:00 |
| 3350 | 0.5504 | 00:34:00 |
| 3400 | 0.5393 | 00:35:00 |
| 3450 | 0.5286 | 00:35:00 |
| 3500 | 0.5182 | 00:36:00 |
| 3550 | 0.5082 | 00:36:00 |
| 3600 | 0.4985 | 00:37:00 |
| 3650 | 0.4892 | 00:37:00 |
| 3700 | 0.4801 | 00:37:00 |
| 3750 | 0.4713 | 00:38:00 |
| 3800 | 0.4628 | 00:38:00 |
| 3850 | 0.4545 | 00:39:00 |
| 3900 | 0.4466 | 00:39:00 |
| 3950 | 0.4388 | 00:39:00 |
| 4000 | 0.4312 | 00:40:00 |
| 4050 | 0.4239 | 00:40:00 |
| 4100 | 0.4168 | 00:41:00 |
| 4150 | 0.4099 | 00:41:00 |
| 4200 | 0.4032 | 00:41:00 |
| 4250 | 0.3967 | 00:42:00 |
| 4300 | 0.3903 | 00:42:00 |
| 4350 | 0.3841 | 00:43:00 |
| 4400 | 0.3781 | 00:43:00 |
| 4450 | 0.3722 | 00:43:00 |
| 4500 | 0.3665 | 00:44:00 |
| 4550 | 0.3609 | 00:44:00 |
| 4600 | 0.3555 | 00:45:00 |
| 4650 | 0.3503 | 00:45:00 |
| 4700 | 0.3450 | 00:46:00 |
| 4750 | 0.3401 | 00:46:00 |
| 4800 | 0.3351 | 00:46:00 |
| 4850 | 0.3303 | 00:47:00 |
| 4900 | 0.3257 | 00:47:00 |
| 4950 | 0.3210 | 00:48:00 |
| 5000 | 0.3166 | 00:48:00 |

#### （7）苯酚储罐泄露风险预测与评价

苯酚储罐泄漏预测模型主要参数见下表。

表5.8-62             大气风险预测模型主要参数表

| 参数类型 | 选项 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 基本情况 | 事故源经度 | 114.085544°E |
|  | 事故源纬度 | 32.968272°N |
|  | 事故源类型 | 苯酚储罐泄漏 |
| 气象参数 | 气象条件类型 | 最不利气象 | 最常见气象条件 |
|  | 风速（m/s） | 1.5 | 2.06 |
|  | 环境温度/℃ | 25 | 15.6 |
|  | 相对湿度/% | 50 | 20 |
|  | 稳定度 | F | E |
| 其他参数 | 地表粗糙度/m | 3.0 | 3.0 |

最不利气象条件下，苯酚储罐泄漏事故源项及事故后果基本信息见下表。

表5.8-63     最不利气象条件苯酚事故源项及事故后果基本信息表

| 风险事故情形分析 |
| --- |
| 代表性风险事故情形描述 | 苯酚储罐泄漏 |
| 环境风险类型 | 泄漏 |
| 泄漏设备类型 | 储罐 | 操作温度/℃ | 55 | 操作压力/MPa | 常压 |
| 泄漏危险物质 | 苯酚 | 最大存在量/kg | 34240 | 泄漏孔径/mm | 100 |
| 泄漏速率（kg/s） | 43.789 | 泄漏时间/min | 10 | 泄漏量/kg | 39410.1 |
| 泄露高度/m | 0.5 | 泄漏液体蒸发量/kg | 1.8 | 泄漏频率 | 3.00×10-7/（m·a） |
| 事故后果预测 |
| 大气 | 危险物质 | 大气环境影响 |
|  | 苯酚 | 指标 | 浓度值（mg/m3） | 最远影响距离/m | 到达时间/min |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 | 770 | / | / |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 | 88 | 30 | 2.16 |
|  |  | 敏感目标名称 | 超标时间/min | 超标持续时间/min | 最大浓度/(mg/m3) |
|  |  | 东陈庄 | / | / | 1.2865 |
|  |  | 老张庄 | / | / | 0.3297 |
|  |  | 九里庄 | / | / | 1.9844 |
|  |  | 柳堰庙村 | / | / | 0.4617 |
|  |  | 阎庄 | / | / | 0.2285 |
|  |  | 张土桥 | / | / | 0.2315 |
|  |  | 西刘庄 | / | / | 0.2085 |
|  |  | 傅庄 | / | / | 0.169 |
|  |  | 孔庄 | / | / | 0.4226 |
|  |  | 王坡村 | / | / | 0.5501 |
|  |  | 后赵庄 | / | / | 0.386 |
|  |  | 曹庄 | / | / | 0.1453 |
|  |  | 白庄 | / | / | 0.1675 |
|  |  | 庄户 | / | / | 0.2236 |
|  |  | 东刘楼 | / | / | 0.1618 |
|  |  | 驻马店市第十五小学 | / | / | 0.1789 |
|  |  | 周湾村 | / | / | 0.257 |
|  |  | 驻马店市十四中学 | / | / | 1.141 |
|  |  | 驻马店肿瘤医院 | / | / | 0.4272 |
|  |  | 闫庄 | / | / | 0.3917 |
|  |  | 付庄村 | / | / | 0.2315 |
|  |  | 小刘庄村 | / | / | 0.1806 |
|  |  | 润博景园小区 | / | / | 0.1765 |
|  |  | 凯腾花园小区 | / | / | 0.1588 |
|  |  | 驻马店市第二人民医院 | / | / | 0.1792 |
|  |  | 路庄村 | / | / | 0.2431 |
|  |  | 顺河社区 | / | / | 0.1118 |
|  |  | 殷庄 | / | / | 0.1371 |
|  |  | 郭庄 | / | / | 0.1169 |
|  |  | 青庄 | / | / | 0.099 |
|  |  | 雷庄村 | / | / | 0.0742 |
|  |  | 孟楼 | / | / | 0.0739 |
|  |  | 刘付汉村 | / | / | 0.1127 |
|  |  | 塘李树 | / | / | 0.0809 |
|  |  | 水屯镇 | / | / | 0.1112 |
|  |  | 孟庄村 | / | / | 0.1238 |
|  |  | 小李庄 | / | / | 0.1394 |
|  |  | 乔楼 | / | / | 0.1003 |
|  |  | 小张庄 | / | / | 0.0883 |
|  |  | 余庄 | / | / | 0.0752 |
|  |  | 大张庄 | / | / | 0.1163 |
|  |  | 安庄 | / | / | 0.1519 |
|  |  | 亮庄 | / | / | 0.1072 |
|  |  | 大刘庄村 | / | / | 0.0886 |
|  |  | 安置小区 | / | / | 0.1283 |
|  |  | 马庄 | / | / | 0.1236 |
|  |  | 袁岗 | / | / | 0.1088 |
|  |  | 小任庄 | / | / | 0.1027 |
|  |  | 袁庄 | / | / | 0.0821 |
|  |  | 驻马店城区 | / | / | 0.1496 |
|  |  | 周庄村 | / | / | 0.1459 |
|  |  | 许庄村 | / | / | 0.0893 |
|  |  | 驿城区公租房 | / | / | 0.0977 |

图5.8-15  最不利气象条件苯酚最大影响区域图

可以看出，最不利气象条件下，苯酚发生泄漏，预测浓度没有达到苯酚大气毒性终点浓度-1，预测浓度达到苯酚大气毒性终点浓度-2时最大距离为30m。

本项目当发生苯酚泄漏后，最不利气象条件下，经预测的下风向不同距离处有毒有害物质的最大浓度结果如下：

表5.8-64         苯酚泄漏后下风向不同距离处物质最大浓度

| 距离(m) | 最不利气象条件 |
| --- | --- |
|  | 浓度(mg/m3) | 出现时间 |
| 50 | 54.5710 | 00:05:00 |
| 100 | 24.0564 | 00:05:00 |
| 150 | 14.1320 | 00:05:00 |
| 200 | 9.3609 | 00:05:00 |
| 250 | 6.6951 | 00:05:00 |
| 300 | 5.0514 | 00:05:00 |
| 350 | 3.9633 | 00:05:00 |
| 400 | 3.2037 | 00:05:00 |
| 450 | 2.6510 | 00:05:00 |
| 500 | 2.2354 | 00:06:00 |
| 550 | 1.9143 | 00:06:00 |
| 600 | 1.6607 | 00:07:00 |
| 650 | 1.4565 | 00:07:00 |
| 700 | 1.2895 | 00:08:00 |
| 750 | 1.1510 | 00:09:00 |
| 800 | 1.0348 | 00:09:00 |
| 850 | 0.9361 | 00:10:00 |
| 900 | 0.8516 | 00:10:00 |
| 950 | 0.7786 | 00:11:00 |
| 1000 | 0.7151 | 00:11:00 |
| 1050 | 0.6595 | 00:12:00 |
| 1100 | 0.6104 | 00:12:00 |
| 1150 | 0.5669 | 00:13:00 |
| 1200 | 0.5282 | 00:13:00 |
| 1250 | 0.4935 | 00:14:00 |
| 1300 | 0.4623 | 00:14:00 |
| 1350 | 0.4341 | 00:15:00 |
| 1400 | 0.4085 | 00:18:00 |
| 1450 | 0.3867 | 00:19:00 |
| 1500 | 0.3697 | 00:19:00 |
| 1550 | 0.3539 | 00:20:00 |
| 1600 | 0.3393 | 00:21:00 |
| 1650 | 0.3257 | 00:21:00 |
| 1700 | 0.3130 | 00:22:00 |
| 1750 | 0.3012 | 00:23:00 |
| 1800 | 0.2901 | 00:23:00 |
| 1850 | 0.2797 | 00:24:00 |
| 1900 | 0.2700 | 00:24:00 |
| 1950 | 0.2608 | 00:25:00 |
| 2000 | 0.2522 | 00:26:00 |
| 2050 | 0.2440 | 00:26:00 |
| 2100 | 0.2363 | 00:27:00 |
| 2150 | 0.2290 | 00:27:00 |
| 2200 | 0.2221 | 00:28:00 |
| 2250 | 0.2156 | 00:29:00 |
| 2300 | 0.2094 | 00:29:00 |
| 2350 | 0.2035 | 00:30:00 |
| 2400 | 0.1978 | 00:31:00 |
| 2450 | 0.1925 | 00:31:00 |
| 2500 | 0.1874 | 00:32:00 |
| 2550 | 0.1825 | 00:32:00 |
| 2600 | 0.1778 | 00:33:00 |
| 2650 | 0.1734 | 00:34:00 |
| 2700 | 0.1691 | 00:34:00 |
| 2750 | 0.1650 | 00:35:00 |
| 2800 | 0.1611 | 00:36:00 |
| 2850 | 0.1574 | 00:36:00 |
| 2900 | 0.1538 | 00:37:00 |
| 2950 | 0.1503 | 00:37:00 |
| 3000 | 0.1470 | 00:38:00 |
| 3050 | 0.1438 | 00:39:00 |
| 3100 | 0.1407 | 00:39:00 |
| 3150 | 0.1377 | 00:40:00 |
| 3200 | 0.1349 | 00:41:00 |
| 3250 | 0.1321 | 00:41:00 |
| 3300 | 0.1294 | 00:42:00 |
| 3350 | 0.1269 | 00:42:00 |
| 3400 | 0.1244 | 00:43:00 |
| 3450 | 0.1220 | 00:44:00 |
| 3500 | 0.1197 | 00:44:00 |
| 3550 | 0.1174 | 00:45:00 |
| 3600 | 0.1153 | 00:45:00 |
| 3650 | 0.1132 | 00:46:00 |
| 3700 | 0.1111 | 00:47:00 |
| 3750 | 0.1092 | 00:47:00 |
| 3800 | 0.1072 | 00:48:00 |
| 3850 | 0.1054 | 00:49:00 |
| 3900 | 0.1036 | 00:49:00 |
| 3950 | 0.1018 | 00:50:00 |
| 4000 | 0.1001 | 00:50:00 |
| 4050 | 0.0985 | 00:51:00 |
| 4100 | 0.0969 | 00:52:00 |
| 4150 | 0.0953 | 00:52:00 |
| 4200 | 0.0938 | 00:53:00 |
| 4250 | 0.0924 | 00:54:00 |
| 4300 | 0.0909 | 00:54:00 |
| 4350 | 0.0895 | 00:55:00 |
| 4400 | 0.0882 | 00:55:00 |
| 4450 | 0.0869 | 00:56:00 |
| 4500 | 0.0856 | 00:57:00 |
| 4550 | 0.0843 | 00:57:00 |
| 4600 | 0.0831 | 00:58:00 |
| 4650 | 0.0819 | 00:58:00 |
| 4700 | 0.0808 | 00:59:00 |
| 4750 | 0.0796 | 01:00:00 |
| 4800 | 0.0785 | 01:00:00 |
| 4850 | 0.0774 | 01:00:00 |
| 4900 | 0.0764 | 01:00:00 |
| 4950 | 0.0753 | 01:00:00 |
| 5000 | 0.0741 | 01:00:00 |

最常见气象条件下，苯酚储罐泄漏事故源项及事故后果基本信息见下表。

表5.8-65     最常见气象条件苯酚事故源项及事故后果基本信息表

| 风险事故情形分析 |
| --- |
| 代表性风险事故情形描述 | 苯酚储罐泄漏 |
| 环境风险类型 | 泄漏 |
| 泄漏设备类型 | 储罐 | 操作温度/℃ | 55 | 操作压力/MPa | 常压 |
| 泄漏危险物质 | 苯酚 | 最大存在量/kg | 34240 | 泄漏孔径/mm | 100 |
| 泄漏速率（kg/s） | 43.789 | 泄漏时间/min | 10 | 泄漏量/kg | 39410.1 |
| 泄露高度/m | 0.5 | 泄漏液体蒸发量/kg | 1.8 | 泄漏频率 | 3.00×10-7/（m·a） |
| 事故后果预测 |
| 大气 | 危险物质 | 大气环境影响 |
|  | 苯酚 | 指标 | 浓度值（mg/m3） | 最远影响距离/m | 到达时间/min |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 | 770 | / | / |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 | 88 | 10 | 0.07 |
|  |  | 敏感目标名称 | 超标时间/min | 超标持续时间/min | 最大浓度/(mg/m3) |
|  |  | 东陈庄 | / | / | 0.367 |
|  |  | 老张庄 | / | / | 0.0935 |
|  |  | 九里庄 | / | / | 0.567 |
|  |  | 柳堰庙村 | / | / | 0.1318 |
|  |  | 阎庄 | / | / | 0.064 |
|  |  | 张土桥 | / | / | 0.0649 |
|  |  | 西刘庄 | / | / | 0.0583 |
|  |  | 傅庄 | / | / | 0.0469 |
|  |  | 孔庄 | / | / | 0.1207 |
|  |  | 王坡村 | / | / | 0.157 |
|  |  | 后赵庄 | / | / | 0.11 |
|  |  | 曹庄 | / | / | 0.0401 |
|  |  | 白庄 | / | / | 0.0465 |
|  |  | 庄户 | / | / | 0.0626 |
|  |  | 东刘楼 | / | / | 0.0448 |
|  |  | 驻马店市第十五小学 | / | / | 0.0498 |
|  |  | 周湾村 | / | / | 0.0723 |
|  |  | 驻马店市十四中学 | / | / | 0.3254 |
|  |  | 驻马店肿瘤医院 | / | / | 0.122 |
|  |  | 闫庄 | / | / | 0.1117 |
|  |  | 付庄村 | / | / | 0.0649 |
|  |  | 小刘庄村 | / | / | 0.0502 |
|  |  | 润博景园小区 | / | / | 0.049 |
|  |  | 凯腾花园小区 | / | / | 0.044 |
|  |  | 驻马店市第二人民医院 | / | / | 0.0498 |
|  |  | 路庄村 | / | / | 0.0683 |
|  |  | 顺河社区 | / | / | 0.0306 |
|  |  | 殷庄 | / | / | 0.0378 |
|  |  | 郭庄 | / | / | 0.0321 |
|  |  | 青庄 | / | / | 0.027 |
|  |  | 雷庄村 | / | / | 0.0201 |
|  |  | 孟楼 | / | / | 0.02 |
|  |  | 刘付汉村 | / | / | 0.0309 |
|  |  | 塘李树 | / | / | 0.0219 |
|  |  | 水屯镇 | / | / | 0.0304 |
|  |  | 孟庄村 | / | / | 0.034 |
|  |  | 小李庄 | / | / | 0.0385 |
|  |  | 乔楼 | / | / | 0.0274 |
|  |  | 小张庄 | / | / | 0.024 |
|  |  | 余庄 | / | / | 0.0203 |
|  |  | 大张庄 | / | / | 0.0319 |
|  |  | 安庄 | / | / | 0.042 |
|  |  | 亮庄 | / | / | 0.0293 |
|  |  | 大刘庄村 | / | / | 0.0241 |
|  |  | 安置小区 | / | / | 0.0353 |
|  |  | 马庄 | / | / | 0.034 |
|  |  | 袁岗 | / | / | 0.0298 |
|  |  | 小任庄 | / | / | 0.0281 |
|  |  | 袁庄 | / | / | 0.0222 |
|  |  | 驻马店城区 | / | / | 0.0413 |
|  |  | 周庄村 | / | / | 0.0403 |
|  |  | 许庄村 | / | / | 0.0243 |
|  |  | 驿城区公租房 | / | / | 0.0266 |

图5.8-16  最常见气象条件苯酚最大影响区域图

最常见气象条件下，苯酚发生泄漏，预测浓度没有达到苯酚大气毒性终点浓度-1，预测浓度达到苯酚大气毒性终点浓度-2时最大距离为10m。

本项目当发生苯酚泄漏后，最常见气象条件下，经预测的下风向不同距离处有毒有害物质的最大浓度结果如下：

表5.8-66         苯酚泄漏后下风向不同距离处物质最大浓度

| 距离(m) | 最常见气象条件 |
| --- | --- |
|  | 浓度(mg/m3) | 出现时间 |
| 50 | 18.2363 | 00:05:00 |
| 100 | 7.6508 | 00:05:00 |
| 150 | 4.2846 | 00:05:00 |
| 200 | 2.7692 | 00:05:00 |
| 250 | 1.9540 | 00:05:00 |
| 300 | 1.4624 | 00:05:00 |
| 350 | 1.1416 | 00:05:00 |
| 400 | 0.9197 | 00:05:00 |
| 450 | 0.7593 | 00:05:00 |
| 500 | 0.6393 | 00:05:00 |
| 550 | 0.5469 | 00:05:00 |
| 600 | 0.4741 | 00:05:00 |
| 650 | 0.4156 | 00:05:00 |
| 700 | 0.3678 | 00:06:00 |
| 750 | 0.3282 | 00:06:00 |
| 800 | 0.2951 | 00:07:00 |
| 850 | 0.2669 | 00:07:00 |
| 900 | 0.2428 | 00:07:00 |
| 950 | 0.2220 | 00:08:00 |
| 1000 | 0.2039 | 00:08:00 |
| 1050 | 0.1881 | 00:08:00 |
| 1100 | 0.1741 | 00:09:00 |
| 1150 | 0.1618 | 00:09:00 |
| 1200 | 0.1507 | 00:10:00 |
| 1250 | 0.1409 | 00:10:00 |
| 1300 | 0.1320 | 00:10:00 |
| 1350 | 0.1239 | 00:11:00 |
| 1400 | 0.1167 | 00:11:00 |
| 1450 | 0.1103 | 00:11:00 |
| 1500 | 0.1052 | 00:12:00 |
| 1550 | 0.1006 | 00:12:00 |
| 1600 | 0.0963 | 00:13:00 |
| 1650 | 0.0923 | 00:13:00 |
| 1700 | 0.0886 | 00:13:00 |
| 1750 | 0.0852 | 00:14:00 |
| 1800 | 0.0819 | 00:14:00 |
| 1850 | 0.0789 | 00:14:00 |
| 1900 | 0.0761 | 00:15:00 |
| 1950 | 0.0734 | 00:15:00 |
| 2000 | 0.0709 | 00:21:00 |
| 2050 | 0.0685 | 00:21:00 |
| 2100 | 0.0663 | 00:22:00 |
| 2150 | 0.0642 | 00:22:00 |
| 2200 | 0.0622 | 00:23:00 |
| 2250 | 0.0603 | 00:23:00 |
| 2300 | 0.0585 | 00:24:00 |
| 2350 | 0.0568 | 00:24:00 |
| 2400 | 0.0552 | 00:25:00 |
| 2450 | 0.0536 | 00:25:00 |
| 2500 | 0.0522 | 00:26:00 |
| 2550 | 0.0508 | 00:26:00 |
| 2600 | 0.0494 | 00:27:00 |
| 2650 | 0.0482 | 00:27:00 |
| 2700 | 0.0469 | 00:28:00 |
| 2750 | 0.0458 | 00:28:00 |
| 2800 | 0.0446 | 00:29:00 |
| 2850 | 0.0436 | 00:29:00 |
| 2900 | 0.0425 | 00:30:00 |
| 2950 | 0.0416 | 00:30:00 |
| 3000 | 0.0406 | 00:31:00 |
| 3050 | 0.0397 | 00:31:00 |
| 3100 | 0.0388 | 00:32:00 |
| 3150 | 0.0380 | 00:32:00 |
| 3200 | 0.0372 | 00:33:00 |
| 3250 | 0.0364 | 00:33:00 |
| 3300 | 0.0356 | 00:34:00 |
| 3350 | 0.0349 | 00:34:00 |
| 3400 | 0.0342 | 00:35:00 |
| 3450 | 0.0335 | 00:35:00 |
| 3500 | 0.0329 | 00:36:00 |
| 3550 | 0.0322 | 00:36:00 |
| 3600 | 0.0316 | 00:37:00 |
| 3650 | 0.0310 | 00:37:00 |
| 3700 | 0.0304 | 00:37:00 |
| 3750 | 0.0299 | 00:38:00 |
| 3800 | 0.0293 | 00:38:00 |
| 3850 | 0.0288 | 00:39:00 |
| 3900 | 0.0283 | 00:39:00 |
| 3950 | 0.0278 | 00:39:00 |
| 4000 | 0.0273 | 00:40:00 |
| 4050 | 0.0269 | 00:40:00 |
| 4100 | 0.0264 | 00:41:00 |
| 4150 | 0.0260 | 00:41:00 |
| 4200 | 0.0256 | 00:41:00 |
| 4250 | 0.0251 | 00:42:00 |
| 4300 | 0.0247 | 00:42:00 |
| 4350 | 0.0244 | 00:43:00 |
| 4400 | 0.0240 | 00:43:00 |
| 4450 | 0.0236 | 00:43:00 |
| 4500 | 0.0232 | 00:44:00 |
| 4550 | 0.0229 | 00:44:00 |
| 4600 | 0.0225 | 00:45:00 |
| 4650 | 0.0222 | 00:45:00 |
| 4700 | 0.0219 | 00:46:00 |
| 4750 | 0.0216 | 00:46:00 |
| 4800 | 0.0212 | 00:46:00 |
| 4850 | 0.0209 | 00:47:00 |
| 4900 | 0.0206 | 00:47:00 |
| 4950 | 0.0203 | 00:48:00 |
| 5000 | 0.0201 | 00:48:00 |

#### （8）次生CO风险预测与评价

丙烯酸丁酯储罐泄漏发生火灾爆炸次生CO预测模型主要参数见下表。

表5.8-67             大气风险预测模型主要参数表

| 参数类型 | 选项 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 基本情况 | 事故源经度 | 114.085668°E |
|  | 事故源纬度 | 32.968128°N |
|  | 事故源类型 | 丙烯酸丁酯储罐泄漏发生火灾爆炸次生CO |
| 气象参数 | 气象条件类型 | 最不利气象 | 最常见气象条件 |
|  | 风速（m/s） | 1.5 | 2.06 |
|  | 环境温度/℃ | 25 | 15.6 |
|  | 相对湿度/% | 50 | 20 |
|  | 稳定度 | F | E |
| 其他参数 | 地表粗糙度/m | 3.0 | 3.0 |

最不利气象条件下，丙烯酸丁酯储罐泄漏发生火灾爆炸次生CO事故源项及事故后果基本信息见下表。

表5.8-68     最不利气象条件次生CO事故源项及事故后果基本信息表

| 风险事故情形分析 |
| --- |
| 代表性风险事故情形描述 | 丙烯酸丁酯储罐泄漏发生火灾爆炸次生CO |
| 环境风险类型 | 泄漏 |
| 泄漏设备类型 | 储罐 | 操作温度/℃ | 25 | 操作压力/MPa | 常压 |
| 泄漏危险物质 | CO | 最大存在量/kg | / | 泄漏孔径/mm | / |
| 泄漏速率（kg/s） | / | 泄漏时间/min | / | 泄漏量/kg | / |
| 泄露高度/m | / | 泄漏液体蒸发量/kg | / | 泄漏频率 | 3.00×10-7/（m·a） |
| 事故后果预测 |
| 大气 | 危险物质 | 大气环境影响 |
|  | CO | 指标 | 浓度值（mg/m3） | 最远影响距离/m | 到达时间/min |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 | 380 | 930 | 10.24 |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 | 95 | 1010 | 26.56 |
|  |  | 敏感目标名称 | 超标时间/min | 超标持续时间/min | 最大浓度/(mg/m3) |
|  |  | 东陈庄 | 8 | 16 | 613.2625 |
|  |  | 老张庄 | 21 | 15 | 157.1482 |
|  |  | 九里庄 | 6 | 16 | 945.9438 |
|  |  | 柳堰庙村 | 14 | 16 | 220.0837 |
|  |  | 阎庄 | 28 | 14 | 108.912 |
|  |  | 张土桥 | 27 | 13 | 110.3415 |
|  |  | 西刘庄 | 29 | 12 | 99.4049 |
|  |  | 傅庄 | / | / | 80.5781 |
|  |  | 孔庄 | 15 | 16 | 201.4321 |
|  |  | 王坡村 | 13 | 16 | 262.2453 |
|  |  | 后赵庄 | 19 | 15 | 183.9902 |
|  |  | 曹庄 | / | / | 69.2575 |
|  |  | 白庄 | / | / | 79.8292 |
|  |  | 庄户 | 28 | 13 | 106.6007 |
|  |  | 东刘楼 | / | / | 77.1348 |
|  |  | 驻马店市第十五小学 | / | / | 85.2982 |
|  |  | 周湾村 | 25 | 14 | 122.4873 |
|  |  | 驻马店市十四中学 | 9 | 15 | 543.8896 |
|  |  | 驻马店肿瘤医院 | 15 | 16 | 203.6542 |
|  |  | 闫庄 | 19 | 15 | 186.7173 |
|  |  | 付庄村 | 27 | 13 | 110.3415 |
|  |  | 小刘庄村 | / | / | 86.0948 |
|  |  | 润博景园小区 | / | / | 84.1269 |
|  |  | 凯腾花园小区 | / | / | 75.6867 |
|  |  | 驻马店市第二人民医院 | / | / | 85.4302 |
|  |  | 路庄村 | 26 | 14 | 115.8742 |
|  |  | 顺河社区 | / | / | 53.2777 |
|  |  | 殷庄 | / | / | 65.3435 |
|  |  | 郭庄 | / | / | 55.7456 |
|  |  | 青庄 | / | / | 47.1875 |
|  |  | 雷庄村 | / | / | 35.3819 |
|  |  | 孟楼 | / | / | 35.2086 |
|  |  | 刘付汉村 | / | / | 53.7439 |
|  |  | 塘李树 | / | / | 38.5841 |
|  |  | 水屯镇 | / | / | 52.9896 |
|  |  | 孟庄村 | / | / | 59.0152 |
|  |  | 小李庄 | / | / | 66.4621 |
|  |  | 乔楼 | / | / | 47.8188 |
|  |  | 小张庄 | / | / | 42.0897 |
|  |  | 余庄 | / | / | 35.8364 |
|  |  | 大张庄 | / | / | 55.4548 |
|  |  | 安庄 | / | / | 72.4296 |
|  |  | 亮庄 | / | / | 51.1196 |
|  |  | 大刘庄村 | / | / | 42.2306 |
|  |  | 安置小区 | / | / | 61.1808 |
|  |  | 马庄 | / | / | 58.923 |
|  |  | 袁岗 | / | / | 51.8646 |
|  |  | 小任庄 | / | / | 48.9432 |
|  |  | 袁庄 | / | / | 39.1173 |
|  |  | 驻马店城区 | / | / | 71.2911 |
|  |  | 周庄村 | / | / | 69.5639 |
|  |  | 许庄村 | / | / | 42.5801 |
|  |  | 驿城区公租房 | / | / | 46.5553 |

图5.8-17  最不利气象条件次生CO最大影响区域图

可以看出，最不利气象条件下，丙烯酸丁酯泄漏后发生火灾爆炸，次生CO预测浓度达到CO大气毒性终点浓度-1时最大距离为930m，预测浓度达到CO大气毒性终点浓度-2时最大距离为1010m。

本项目当发生丙烯酸丁酯泄漏后发生火灾爆炸，最不利气象条件下，经预测的下风向不同距离处CO有毒有害物质的最大浓度结果如下：

表5.8-69            次生CO下风向不同距离处物质最大浓度

| 距离(m) | 最不利气象条件 |
| --- | --- |
|  | 浓度(mg/m3) | 出现时间 |
| 50 | 26013.4600 | 00:05:00 |
| 100 | 11467.4500 | 00:05:00 |
| 150 | 6736.5680 | 00:05:00 |
| 200 | 4462.2570 | 00:05:00 |
| 250 | 3191.5080 | 00:05:00 |
| 300 | 2407.9350 | 00:05:00 |
| 350 | 1889.2780 | 00:05:00 |
| 400 | 1527.1890 | 00:05:00 |
| 450 | 1263.7270 | 00:05:00 |
| 500 | 1065.5980 | 00:06:00 |
| 550 | 912.5408 | 00:06:00 |
| 600 | 791.6338 | 00:07:00 |
| 650 | 694.3112 | 00:07:00 |
| 700 | 614.7045 | 00:08:00 |
| 750 | 548.6803 | 00:09:00 |
| 800 | 493.2552 | 00:09:00 |
| 850 | 446.2303 | 00:10:00 |
| 900 | 405.9551 | 00:10:00 |
| 950 | 371.1696 | 00:11:00 |
| 1000 | 340.8979 | 00:11:00 |
| 1050 | 314.3744 | 00:12:00 |
| 1100 | 290.9909 | 00:12:00 |
| 1150 | 270.2595 | 00:13:00 |
| 1200 | 251.7845 | 00:13:00 |
| 1250 | 235.2422 | 00:14:00 |
| 1300 | 220.3658 | 00:14:00 |
| 1350 | 206.9336 | 00:15:00 |
| 1400 | 194.7487 | 00:18:00 |
| 1450 | 184.3275 | 00:19:00 |
| 1500 | 176.2125 | 00:19:00 |
| 1550 | 168.7004 | 00:20:00 |
| 1600 | 161.7326 | 00:21:00 |
| 1650 | 155.2528 | 00:21:00 |
| 1700 | 149.2121 | 00:22:00 |
| 1750 | 143.5720 | 00:23:00 |
| 1800 | 138.2944 | 00:23:00 |
| 1850 | 133.3456 | 00:24:00 |
| 1900 | 128.6995 | 00:24:00 |
| 1950 | 124.3292 | 00:25:00 |
| 2000 | 120.2107 | 00:26:00 |
| 2050 | 116.3261 | 00:26:00 |
| 2100 | 112.6556 | 00:27:00 |
| 2150 | 109.1820 | 00:27:00 |
| 2200 | 105.8923 | 00:28:00 |
| 2250 | 102.7711 | 00:29:00 |
| 2300 | 99.8081 | 00:29:00 |
| 2350 | 96.9913 | 00:30:00 |
| 2400 | 94.3098 | 00:31:00 |
| 2450 | 91.7560 | 00:31:00 |
| 2500 | 89.3199 | 00:32:00 |
| 2550 | 86.9953 | 00:32:00 |
| 2600 | 84.7745 | 00:33:00 |
| 2650 | 82.6503 | 00:34:00 |
| 2700 | 80.6179 | 00:34:00 |
| 2750 | 78.6708 | 00:35:00 |
| 2800 | 76.8050 | 00:36:00 |
| 2850 | 75.0146 | 00:36:00 |
| 2900 | 73.2964 | 00:37:00 |
| 2950 | 71.6458 | 00:37:00 |
| 3000 | 70.0587 | 00:38:00 |
| 3050 | 68.5324 | 00:39:00 |
| 3100 | 67.0629 | 00:39:00 |
| 3150 | 65.6480 | 00:40:00 |
| 3200 | 64.2841 | 00:41:00 |
| 3250 | 62.9693 | 00:41:00 |
| 3300 | 61.7004 | 00:42:00 |
| 3350 | 60.4759 | 00:42:00 |
| 3400 | 59.2930 | 00:43:00 |
| 3450 | 58.1501 | 00:44:00 |
| 3500 | 57.0450 | 00:44:00 |
| 3550 | 55.9763 | 00:45:00 |
| 3600 | 54.9418 | 00:45:00 |
| 3650 | 53.9405 | 00:46:00 |
| 3700 | 52.9705 | 00:47:00 |
| 3750 | 52.0308 | 00:47:00 |
| 3800 | 51.1196 | 00:48:00 |
| 3850 | 50.2361 | 00:49:00 |
| 3900 | 49.3788 | 00:49:00 |
| 3950 | 48.5469 | 00:50:00 |
| 4000 | 47.7390 | 00:50:00 |
| 4050 | 46.9545 | 00:51:00 |
| 4100 | 46.1920 | 00:52:00 |
| 4150 | 45.4512 | 00:52:00 |
| 4200 | 44.7306 | 00:53:00 |
| 4250 | 44.0300 | 00:54:00 |
| 4300 | 43.3481 | 00:54:00 |
| 4350 | 42.6845 | 00:55:00 |
| 4400 | 42.0386 | 00:55:00 |
| 4450 | 41.4094 | 00:56:00 |
| 4500 | 40.7967 | 00:57:00 |
| 4550 | 40.1995 | 00:57:00 |
| 4600 | 39.6175 | 00:58:00 |
| 4650 | 39.0499 | 00:58:00 |
| 4700 | 38.4964 | 00:59:00 |
| 4750 | 37.9566 | 01:00:00 |
| 4800 | 37.4298 | 01:00:00 |
| 4850 | 36.9136 | 01:00:00 |
| 4900 | 36.4019 | 01:00:00 |
| 4950 | 35.8796 | 01:00:00 |
| 5000 | 35.3088 | 01:00:00 |

最常见气象条件下，丙烯酸丁酯储罐泄漏发生火灾爆炸次生CO事故源项及事故后果基本信息见下表。

表5.8-70     最常见气象条件次生CO事故源项及事故后果基本信息表

| 风险事故情形分析 |
| --- |
| 代表性风险事故情形描述 | 丙烯酸丁酯储罐泄漏 |
| 环境风险类型 | 泄漏 |
| 泄漏设备类型 | 储罐 | 操作温度/℃ | 25 | 操作压力/MPa | 常压 |
| 泄漏危险物质 | CO | 最大存在量/kg | / | 泄漏孔径/mm | / |
| 泄漏速率（kg/s） | / | 泄漏时间/min | / | 泄漏量/kg | / |
| 泄露高度/m | / | 泄漏液体蒸发量/kg | / | 泄漏频率 | 3.00×10-7/（m·a） |
| 事故后果预测 |
| 大气 | 危险物质 | 大气环境影响 |
|  | 丙烯酸丁酯 | 指标 | 浓度值（mg/m3） | 最远影响距离/m | 到达时间/min |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 | 380 | 421 | 3.84 |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 | 95 | 510 | 8.16 |
|  |  | 敏感目标名称 | 超标时间/min | 超标持续时间/min | 最大浓度/(mg/m3) |
|  |  | 东陈庄 | 6 | 15 | 174.9219 |
|  |  | 老张庄 | / | / | 44.5712 |
|  |  | 九里庄 | 5 | 15 | 270.3008 |
|  |  | 柳堰庙村 | / | / | 62.8276 |
|  |  | 阎庄 | / | / | 30.5209 |
|  |  | 张土桥 | / | / | 30.9346 |
|  |  | 西刘庄 | / | / | 27.7749 |
|  |  | 傅庄 | / | / | 22.3639 |
|  |  | 孔庄 | / | / | 57.5193 |
|  |  | 王坡村 | / | / | 74.8275 |
|  |  | 后赵庄 | / | / | 52.4581 |
|  |  | 曹庄 | / | / | 19.1301 |
|  |  | 白庄 | / | / | 22.1494 |
|  |  | 庄户 | / | / | 29.8525 |
|  |  | 东刘楼 | / | / | 21.3786 |
|  |  | 驻马店市第十五小学 | / | / | 23.7167 |
|  |  | 周湾村 | / | / | 34.458 |
|  |  | 驻马店市十四中学 | 6 | 16 | 155.1021 |
|  |  | 驻马店肿瘤医院 | / | / | 58.1517 |
|  |  | 闫庄 | / | / | 53.2619 |
|  |  | 付庄村 | / | / | 30.9346 |
|  |  | 小刘庄村 | / | / | 23.9454 |
|  |  | 润博景园小区 | / | / | 23.3808 |
|  |  | 凯腾花园小区 | / | / | 20.9645 |
|  |  | 驻马店市第二人民医院 | / | / | 23.7546 |
|  |  | 路庄村 | / | / | 32.5372 |
|  |  | 顺河社区 | / | / | 14.5954 |
|  |  | 殷庄 | / | / | 18.0159 |
|  |  | 郭庄 | / | / | 15.2934 |
|  |  | 青庄 | / | / | 12.8767 |
|  |  | 雷庄村 | / | / | 9.5843 |
|  |  | 孟楼 | / | / | 9.5472 |
|  |  | 刘付汉村 | / | / | 14.7275 |
|  |  | 塘李树 | / | / | 10.4511 |
|  |  | 水屯镇 | / | / | 14.5138 |
|  |  | 孟庄村 | / | / | 16.2192 |
|  |  | 小李庄 | / | / | 18.3341 |
|  |  | 乔楼 | / | / | 13.0546 |
|  |  | 小张庄 | / | / | 11.4408 |
|  |  | 余庄 | / | / | 9.6893 |
|  |  | 大张庄 | / | / | 15.2109 |
|  |  | 安庄 | / | / | 20.0346 |
|  |  | 亮庄 | / | / | 13.986 |
|  |  | 大刘庄村 | / | / | 11.4805 |
|  |  | 安置小区 | / | / | 16.8334 |
|  |  | 马庄 | / | / | 16.1931 |
|  |  | 袁岗 | / | / | 14.1966 |
|  |  | 小任庄 | / | / | 13.3717 |
|  |  | 袁庄 | / | / | 10.6039 |
|  |  | 驻马店城区 | / | / | 19.7097 |
|  |  | 周庄村 | / | / | 19.2173 |
|  |  | 许庄村 | / | / | 11.5783 |
|  |  | 驿城区公租房 | / | / | 12.6975 |

图5.8-18  最常见气象条件次生CO最大影响区域图

最常见气象条件下，丙烯酸丁酯泄露发生火灾爆炸，次生CO预测浓度达到CO大气毒性终点浓度-1时最大距离为421m，预测浓度达到CO大气毒性终点浓度-2时最大距离为510m。

本项目当发生丙烯酸丁酯泄漏后发生火灾爆炸，最常见气象条件下，经预测的下风向不同距离处CO有毒有害物质的最大浓度结果如下：

表5.8-71          次生CO下风向不同距离处物质最大浓度

| 距离(m) | 最常见气象条件 |
| --- | --- |
|  | 浓度(mg/m3) | 出现时间 |
| 50 | 8693.0660 | 00:05:00 |
| 100 | 3647.0810 | 00:05:00 |
| 150 | 2042.4340 | 00:05:00 |
| 200 | 1320.0420 | 00:05:00 |
| 250 | 931.4328 | 00:05:00 |
| 300 | 697.1130 | 00:05:00 |
| 350 | 544.1879 | 00:05:00 |
| 400 | 438.4263 | 00:05:00 |
| 450 | 361.9744 | 00:05:00 |
| 500 | 304.7508 | 00:05:00 |
| 550 | 260.6978 | 00:05:00 |
| 600 | 225.9890 | 00:05:00 |
| 650 | 198.1062 | 00:05:00 |
| 700 | 175.3342 | 00:06:00 |
| 750 | 156.4701 | 00:06:00 |
| 800 | 140.6492 | 00:07:00 |
| 850 | 127.2360 | 00:07:00 |
| 900 | 115.7548 | 00:07:00 |
| 950 | 105.8430 | 00:08:00 |
| 1000 | 97.2204 | 00:08:00 |
| 1050 | 89.6675 | 00:08:00 |
| 1100 | 83.0101 | 00:09:00 |
| 1150 | 77.1086 | 00:09:00 |
| 1200 | 71.8500 | 00:10:00 |
| 1250 | 67.1418 | 00:10:00 |
| 1300 | 62.9079 | 00:10:00 |
| 1350 | 59.0851 | 00:11:00 |
| 1400 | 55.6204 | 00:11:00 |
| 1450 | 52.5575 | 00:11:00 |
| 1500 | 50.1682 | 00:12:00 |
| 1550 | 47.9604 | 00:12:00 |
| 1600 | 45.9151 | 00:13:00 |
| 1650 | 44.0159 | 00:13:00 |
| 1700 | 42.2483 | 00:13:00 |
| 1750 | 40.5998 | 00:14:00 |
| 1800 | 39.0592 | 00:14:00 |
| 1850 | 37.6169 | 00:14:00 |
| 1900 | 36.2641 | 00:15:00 |
| 1950 | 34.9931 | 00:15:00 |
| 2000 | 33.7950 | 00:21:00 |
| 2050 | 32.6680 | 00:21:00 |
| 2100 | 31.6043 | 00:22:00 |
| 2150 | 30.5990 | 00:22:00 |
| 2200 | 29.6477 | 00:23:00 |
| 2250 | 28.7463 | 00:23:00 |
| 2300 | 27.8910 | 00:24:00 |
| 2350 | 27.0789 | 00:24:00 |
| 2400 | 26.3067 | 00:25:00 |
| 2450 | 25.5718 | 00:25:00 |
| 2500 | 24.8717 | 00:26:00 |
| 2550 | 24.2038 | 00:26:00 |
| 2600 | 23.5665 | 00:27:00 |
| 2650 | 22.9575 | 00:27:00 |
| 2700 | 22.3752 | 00:28:00 |
| 2750 | 21.8179 | 00:28:00 |
| 2800 | 21.2842 | 00:29:00 |
| 2850 | 20.7726 | 00:29:00 |
| 2900 | 20.2819 | 00:30:00 |
| 2950 | 19.8108 | 00:30:00 |
| 3000 | 19.3584 | 00:31:00 |
| 3050 | 18.9235 | 00:31:00 |
| 3100 | 18.5051 | 00:32:00 |
| 3150 | 18.1025 | 00:32:00 |
| 3200 | 17.7147 | 00:33:00 |
| 3250 | 17.3412 | 00:33:00 |
| 3300 | 16.9809 | 00:34:00 |
| 3350 | 16.6334 | 00:34:00 |
| 3400 | 16.2980 | 00:35:00 |
| 3450 | 15.9741 | 00:35:00 |
| 3500 | 15.6612 | 00:36:00 |
| 3550 | 15.3587 | 00:36:00 |
| 3600 | 15.0660 | 00:37:00 |
| 3650 | 14.7830 | 00:37:00 |
| 3700 | 14.5083 | 00:37:00 |
| 3750 | 14.2434 | 00:38:00 |
| 3800 | 13.9860 | 00:38:00 |
| 3850 | 13.7363 | 00:39:00 |
| 3900 | 13.4948 | 00:39:00 |
| 3950 | 13.2593 | 00:39:00 |
| 4000 | 13.0322 | 00:40:00 |
| 4050 | 12.8109 | 00:40:00 |
| 4100 | 12.5956 | 00:41:00 |
| 4150 | 12.3875 | 00:41:00 |
| 4200 | 12.1832 | 00:41:00 |
| 4250 | 11.9871 | 00:42:00 |
| 4300 | 11.7947 | 00:42:00 |
| 4350 | 11.6074 | 00:43:00 |
| 4400 | 11.4264 | 00:43:00 |
| 4450 | 11.2471 | 00:43:00 |
| 4500 | 11.0767 | 00:44:00 |
| 4550 | 10.9077 | 00:44:00 |
| 4600 | 10.7436 | 00:45:00 |
| 4650 | 10.5848 | 00:45:00 |
| 4700 | 10.4256 | 00:46:00 |
| 4750 | 10.2768 | 00:46:00 |
| 4800 | 10.1270 | 00:46:00 |
| 4850 | 9.9822 | 00:47:00 |
| 4900 | 9.8417 | 00:47:00 |
| 4950 | 9.6997 | 00:48:00 |
| 5000 | 9.5684 | 00:48:00 |

#### 5.8.5.2 地表水环境风险评价

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，本次废水经厂内处理达标后纳管进入驻马店市第三污水处理厂进一步处理后排入练江河，地表水环境评价属于水污染影响型三级B，评价可不进行水环境影响预测。仅对水污染控制和水环境影响减缓措施以及依托水处理设施的环境可行性进行分析即可（详见环境影响预测与评价章节）。

本项目生产中所用原料，大部分为有毒有害物质，一旦发生火灾、爆炸事故时，有毒有害物料和消防水混合产生大量事故废水，如果不对其加以收集、处置，必然会对当地地表水和地下水造成严重污染，对水环境影响很大。

在事故状态下，可能导致泄漏的物料、污染的事故冲洗水和消防尾水通过雨水排水系统排放，进入附近地表水体。评价建议厂区雨水管网排放口设置截止阀，一旦事故冲洗水和消防尾水进入雨水管网，则立即关闭雨水管网截止阀，将事故污水及时截留在厂区内，切断事故废水排入外水环境的途径。具体措施如下：

（1）超标污水处理和处置措施

若污水处理站工作不正常可能引起水污染事故排放，污水处理不正常的原因一是企业生产过程中排水的水质、水量可能受各种因素影响而发生波动或者生产装置的开停车和大检修也会有较大量或较高浓度的污水排出，对污水处理站造成冲击，使污水处理效率下降；二是污水处理站本身操作失误，导致污水处理效率下降。

本项目污水处理设计中已考虑非正常工况污水冲击对污水处理可能造成的影响，采取了措施保证污水处理站稳定运行。一旦出现污水处理站工作不正常的情况，迅速切断污水处理站出水，将生产废水转移至事故池内。待污水处理站运行正常后，再将事故池的废水逐步并入污水处理站进行处理。

（2）若装置区输送液体物料的管、阀门破裂或有液体物料参与反应的装置损坏，储罐区进出管阀门损坏或罐体损坏，会造成装置区和储罐区液体物料泄露。若这些液体物料直接外排会对周围地表水或地下水造成严重污染。本项目要求装置区和储罐区设围堰且地面设防渗漏层。当事故发生后，有毒液体从围堰通过防爆泵收集到厂区事故池，然后逐渐将事故池排放的废水并入厂区污水处理站进行处理。

（3）净下水（雨水）系统污染处理和处置设施

在事故状态下，由于管理失误操作等原因，可能会导致泄漏的物料、冲洗污染水和消防污水通过净下水（雨水）系统从雨水排口进入周围地表水体。水质一旦受到事故性污染，特别是项目中不可降解的有机物的污染，将对下游水体产生严重影响。

为防止消防废水等从雨水排口或清下水排口直接排出，在排水管网（包括雨水管网、清下水管网、污水管网）全部设置切断装置，必要时立即切断所有排水管网（包括雨水管网、清下水管网、污水管网），严防未经处理的事故废水排入周围地表水体。

（4）防止事故污染物向水环境转移防范措施

①事故水储存设施容积

根据论证，拟建项目设计中应设计防止事故污染物向水环境转移的事故水储存设施，具体如下：

生产装置区：各装置区域围堰容积大小应为各装置中液体的体积之和。

罐区：罐区围堰的容积应为各储罐的容积之和，通过初步估算，拟建项目罐区围堰的面积约为576m2，高1m。

厂区：项目设计建设有850m3的事故池，可满足本项目事故水收集要求。

②防止事故污染物向水环境转移防范措施

项目在主要生产场所及主要罐区设置水泥硬化地面等防透漏措施，及时收集泄漏物质，防止有毒物质对地下水和土壤的污染。

各生产装置区和储罐区设有围堰及事故水收集管网。储罐区、固废堆场均设有顶棚，尽量减少雨水污染。同时在设计中将雨水管网和污水管网设置可切换的阀门，一旦发生事故又下雨时，可将阀门切换至污水管网系统。

针对拟建项目污染物来源及其特性，以实现达标排放和满足应急处置为原则，建立污染源头、处理过程和最终排放的“三级防控”机制。

#### 5.8.5.3 地下水环境风险评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中等级判定方法，本次项目地下水环境风险评价等级为二级，地下水风险预测模型及参数参照HJ2.3执行。本项目从污染物运移距离和浓度衰减规律来看，在未考虑溶质运移时的吸附、截留等作用下以及场区可能采取防护措施的情况下，污染物主要沿着地下水流的方向进行扩散，污染物浓度由较低浓度区逐渐过渡到较高浓度区，然后又逐渐过渡到较低浓度区，达到一定长的时间和距离时，污染物浓度几乎不变，维持较低状态。在1000d后扩散距离仅不到50米，受影响半径较小，对区域地下水影响不大。

#### 5.8.5.4 土壤环境风险评价

本项目涉及有毒有害化学物质众多，在使用过过程一旦发生泄漏事故未能及时处理，有毒原料和产品很有可能直接通过下渗等方式进入土壤（区域包气带）。在物质发生泄漏后，会在大气中通过干湿沉积进入土壤表层，进而入渗至土壤根系区域，在淋溶的作用下进入深部土壤沉积下来。进入土壤中的有毒物质尤其是

沉积在土壤表层及土壤根系区域的有毒物质会在植物的生长过程中进入植物体内，从而通过食物链进入动物及人类体内，造成危害。因此，一旦发生泄漏事故应及时处理，并做好生产区、原料储存区、废水事故池区、危废暂存间、厂区内污水输送管线区等各区域的防渗防腐处理，并设置防渗系数≤10-10cm/s地下防渗层，加强管理，定期检修维护，防止因跑、冒、滴、漏原因引起区域土壤污染。

### 5.8.6 环境风险管理和风险防范措施

为使环境风险减少到最低限度，必须加强劳动、安全、卫生和环境的管理。可以从人、物、环境和管理四个方面寻找造成事故的原因，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低本项目环境风险事故发生的概率，减少事故的损失和危害。

#### 5.8.6.1大气风险防范措施

各类废气治理措施必须确保日常运行，如发现人为原因不开启治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若末端治理措施因故不能运行，则生产必须停止。在车间和罐区有毒有害作业和存储场所，应加装有毒有害报警装置。在涉及到易燃物质的区域，加装烟雾报警装置。当发生大气环境风险时，可根据主导风险选择当前主导风险上风向进行避难，安置场所易于设立在开阔、平坦区域，距风险源保持一定的安全距离。评价建议发生大气风险事故时，避开风险源，尽量选择厂内主干道向上风险或侧风向开阔地带疏散或安置。

#### 5.8.6.2事故废水风险防范措施

环境风险事故废水收集处置系统，包括装置区和罐区围堰、收集管道、事故池等。事故状态下，厂区内所有事故废水必须全部拦截、收集、处理。

（1）厂区消防事故废水拦截、收集和处理措施：

利用围堰作为控制事故废水的第一道防线：项目生产装置区、原料库区需设置围堰，正常情况下，围堰排水阀保持关闭状态；出现火情时，消防灭火过程所产生的消防废水被控制和储存在围堰内，通过污水提升泵送入污水处理站处理。

利用事故池作为控制事故废水的第二道防线：如果事故废水溢流到事故池外，进入雨水系统，则通过关闭雨水管网阀门，开启污水管网阀门，将该事故废水排入厂区内事故池。

厂总排口阀门作为控制事故废水的第三道防线：事故废水经厂内污水站处理后，如果不能满足排放标准的要求，则通过关闭厂总排口阀门，拦截事故废水，将事故废水排入厂内污水站或事故池处理达标后排放。

（2）事故池、初期雨水池、消防废水池容积

①初期雨水

初期雨水

根据当地气象条件和当地的降水强度、初期雨水收集量计算公式，在暴雨情况下，厂区内初期雨污水需收集。

暴雨强度公式：

q=

P：重现期，取一年；

q：暴雨强度（升/秒·公顷）；

t：降雨历时（分），取15分钟；

初期雨水的计算公式为：

V=ψ×F×q

V——径流雨水量，m3；

ψ——径流系数，取0.6；

q——暴雨强度，按照当地暴雨量计算，时间为15分钟，后期雨水视为清洁水，m/h；

F——生产区面积，约45506.01m2。

由以上计算公式计算得出q为197.91L/s·hm2，按暴雨历时15min及生产厂区总占地面积考虑厂区初期雨水量，前期雨水产生量约为486.36m3。驻马店市暴雨重现期为1年，本项目前期雨水量为486.36m3。初期雨水由厂区雨水管网收集后，送入厂区综合事故池（850m3）暂存后经厂区污水处理厂进行处理。初期雨水池设置有阀门井，在收集15~20分钟后，由人工将阀门井关闭，则后续雨水通过厂区雨水总排口排入市政雨水管网。

②消防废水量

根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）和《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）中有关规定，本项目各设施消防用水量及事故池设置情况见下表：

表5.8-72  本项目各设施消防用水量及事故池设置情况

| 序号 | 名称 | 建筑/储罐（m2） | 消防用水量L/s | 火灾延续时间h | 一次消防用水量m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 室内/冷却 | 室外 |  |  |
| 1 | 分散红生产车间 | 2042.73 | 10 | 15 | 3 | 270 |
| 2 | 水性丙烯酸乳液生产车间 | 3379.44 | 10 | 15 | 3 | 270 |
| 3 | 仓库（分散红） | 2042.73 | 10 | 15 | 3 | 270 |
| 4 | 仓库（水性丙烯酸乳液） | 2023.81 | 10 | 15 | 2 | 180 |
| 5 | 原料储罐 | 1532.45 | 10 | 15 | 2 | 180 |

工程消防按同一时间厂区内火灾处数按1处考虑（厂区占地面积小于100万平方）。由上表可知，本项目最大消防用水量为25L/s，火灾延续时间为3h，一次消防最大用水量为270m3。

③事故池、初期雨水池、消防废水池总有效容积计算

根据《水体污染防控紧急措施设计导则》（中国石化建标【2006】43号）进行事故应急池有效容积符合性分析。事故储存设施总有效容积：

V总＝（V1＋V2－V3）max＋V4+V雨

式中：V1—收集范围储罐或者其他装置的容量，本项目V1=0；

V2—发生事故的消防水量，经计算，则消防水量V2=270m3；

V3—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，该值取0；

（V1＋V2-V3）max—对收集系统范围内不同装置区或罐区分别计算V1＋V2-V3而取出的最大值，也即是最大事故处；

V4=发生事故时，需要收纳的废水量，本项目按当天废水量计算，则为57.642m3；

V雨—发生事故时可能进入该收集池的降雨量，经计算，该值取486.36m3。

通过以上计算V总=814.002m3，取850m3。

本项目设置事故池850m3，完全可容纳本项目事故废水。项目产生的事故废水在1周内分批进入厂区污水处理站进行处理，底泥作为危废交由资质单位处置，不外排。

#### 5.8.6.3地下水风险防范措施

拟建项目场地地下水污染防治措施将按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。同时，结合拟建项目场地水文地质条件，在拟建项目及周边共布设地下水水质监测井2眼，用以长期监控污染物在地下水中运移情况。如发现异常或发生事故，加密监测频次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。

#### 5.8.6.4生产风险防范措施

在生产过程中主要防范的是中毒伤害事故和火灾爆炸事故。

（1）严格按照生产工艺规程、安全技术规程进行生产运行与安全管理，并据此编制常见故障和处理方法的岗位操作方法；生产设备的安全附件和连锁装置不得随便拆弃和解除；在现场检查时，不准踩踏管道、阀门、电线电缆架及各种仪表管线等设施，进入危险部位检查，必须有人监护。建立健全严格的危险要害区域（岗位）的管理制度，在其周围设置统一的明显标志；企业应加强设备管理，工作人员应培训上岗，并经常检查，防止跑冒滴漏发生。加强容器维护、检测，对破损的容器及时更换，确保设备完好，以防物料泄漏；工作现场禁止吸烟、进食。

（2）生产系统开停车时，必须编制开停车方案，开车过程中要加强有关岗位之间的联络，严格按开停车方案中的步骤进行，严格遵守升（降）温、升（降）压和加（减）负荷的幅度（速率）要求，开车时要严密注意工艺状况的变化和设备运行情况，发现异常现象应及时处理，情况紧急时应终止开车，严禁强行开车；设备（容器）缷压时，应对周围环境进行检查确认，要注意易燃易爆、易中毒等危险化学品的排放和扩散，防止造成污染事故。

（3）在检修施工中严格遵守各种安全操作规程及相关规章制度，必须按施工方案及作业证指定范围、方法、步骤进行施工；遇有易燃易爆物料的设备，要使用防爆器械或采取其他防爆措施，严防产生火花。要害岗位施工、检修时必须编制严密的安全防范措施，现场要设监护人，并报保卫、安技部门备案。

（4）另外除了要加强现场管理及操作外，还要严格控制设备质量及其安装质量，泵阀、管线等设备及其配套仪表要选用合格产品，并把好安装质量关，管道等有关设施在投产前要按要求进行试压，投入运行后对设备、管线、泵、阀、仪表等要定期检查、保养、维修，保持其完好状态。

#### 5.8.6.5运输风险防范措施

（1）首先企业要严格执行《安全生产法》和《危险化学品安全管理条例》的有关规定，选择有相关资质的运输公司运送危险原料及产品。

（2）在装缷运输时间上合理安排，避开人流高峰期，尽量减轻事故泄漏对人群的影响。尽可能缩短运货路程，避开人烟稠密的城镇，减少交通事故发生。

（3）运输装载的危险物料的体积应有一定的余度，避免夏季因温度升高气体挥发膨胀而溢出。

（4）根据运输物质的性质准备相应的事故处理物资和器材。

（5）一旦出现运输过程事故排放，一面搞好现场保护，一面与当地公安消防和环保部门联系，消除或减缓事故造成的影响。

（6）危险品的运输应委托专业危化品运输企业并采取必要的安全防护措施，应由专人负责、专车运输，合理选择运输路线，危险品运输车辆应有危险标示。

（7）易燃易爆物质尽量采用管道输送，并按照规范在管道上设置安全阀及压力报警，以防止管道受到以外超压时损坏。

#### 5.8.6.6贮存风险防范措施

（1）原料库区内部设有围堰、导流槽，如发生泄漏后，介质顺导流槽汇入收集池，用泵打入事故池。

（2）本项目在储罐区设置围堰，围堰的长×宽×高不小于24×24×1m3。

（3）在储罐区、原料库和主要生产场所设置有毒有害气体及可燃气体报警装置，如发生泄漏和火灾事故时，发出声光报警信息，提醒人员可及时采取行动或撤离。

（4）管线采用较高的管道设计等级，较高的腐蚀裕量，对关键管道设计时采用高一压力等级。除必要的阀门及仪表等，尽量减少法兰接头，以减少泄漏机会。

（5）严格制订管理与操作章程。设立安全环保机构，专人负责。对员工加强培训，进行必要的安全消防教育，熟练掌握消防设施的使用，做好个人防护，对劳动防护用品和器具检查，做到万无一失才能使用。

#### 5.8.6.7三级防控体系

本项目在生产过程中有涉及大量的液体物料，为防止此环节发生风险事故时对周围环境及受纳水体产生影响，其环境风险应设立三级应急防控体系：

一级防控措施：将污染物控制在生产车间装置区；二级防控将污染物控制在厂区事故水池；三级防控将污染物控制在终端，确保生产非正常状态下不发生污染事件。具体设计要求如下。

1、一级防控措施

各生产装置设置在车间内，生产车间界区增设环形沟。设置清污、雨污切换系统。

2、二级防控措施

为控制事故时物料泄露可能对地表水体造成的污染，在各生产车间装置区外、原料仓库外建设引水渠，与事故水池相连。在风险事故情况下，一级防控措施不能满足使用要求时，将事故废水引入该事故水池，防止污染物进入地表水水体，项目产生的事故水排入公司污水处理设施内进行处理。

3、三级防控措施

作为终端防控措施，设计对厂区污水及雨水总排口均设置切断措施，防止事故情况下物料经雨水及污水管线进入地表水水体。

#### 5.8.6.8应采取的其它综合措施

1、公司应加强安全管理，按《化工企业安全管理工作标准》（HG/T23001-92）建立健全各级安全责任制和各项安全管理制度，定期对职工进行安全教育、培训。教育职工严格执行安全技术操作规程，杜绝“三违”现象的发生。

2、公司领导应经常开展安全检查（包括季节性安全检查、节假日、专业性等）工作，发现事故隐患及时处理。

3、职工作业时按规定穿戴好劳动防护用品，搬运危险化学品时应轻拿轻放，严禁震动、撞击、摩擦等危险行为。工作前认真检查电器、设备，确认正常后开车。

4、厂内或生产装置检修时，应执行《化工检修现场安全管理检查标准》（HC/T23008）、《厂区动火作业安全规程》（HG23011）、《厂区设备内作业安全规程》（HG23012）、《厂区盲板抽堵作业安全规程》（HG23012）、《厂区高处作业安全规程》（HG23014）、《厂区吊装作业安全规程》（HG23015）、《厂区断路作业安全规程》（HG23016）、《厂区动土作业安全规程》（HG23017）、《厂区设备检修作业安全规程》（HG23018）。

5、根据项目物料的危险特性，为职工配备符合国家标准和行业标准的劳动防护用品，并要求职工正确穿戴劳动防护用品。

6、项目风机、液体泵等机械设备的噪声，对职工身体健康有危害，企业应采取防噪措施（如为职工配备耳塞等），并定期经有关部门检测、监督。

7、电工应配备符合标准要求的安全用具、防护用品（如绝缘鞋、靴、手套、拉杆等），并定期检查实验，符合绝缘要求。

8、按时维护、保养生产设备及安全防护设施，不带病运行，不超负荷运行，不野蛮操作。

9、企业工程项目的竣工图纸、检验报告等资料应存档备查。

10、消火栓、灭火器、灭火桶、火灾报警器等消防用具以及严禁人员进入的危险作业区的护栏应涂红警戒色。

11、厂区应按《安全标志》规定设置安全标志；设备、设施、管道、护栏等按《安全色》规定涂安全警戒色，车间安全通道、太平门、工具箱、更衣柜等应涂绿色。

12、变压器投运前，值班人员应仔细检查变压器及其保护装置良好，是否具备带电运行条件，并注意外部有无异物，临时接地线是否已处理，分接开关位置及各阀门开闭是否正确。变压器低温投运时，应防止呼吸器因结冰被堵。

13、对原料及产品的主要危险危害性进行辨识说明，对全厂员工进行相关培训宣教。

14、对生产过程中的高温、易燃、易爆、噪声等有害作业部位、职业危害和程度进行说明，对全厂员工进行相关培训宣教。

15、控制室配备必要的劳动保护用品，如防毒面具，空气呼吸器，橡胶手套，胶鞋，防护镜，工作服等，操作工人在现场操作或处理事故时，必须穿戴相应的劳动保护用品。

16、加强设备，管道，管件的巡查和维修，防止“跑、冒、滴、漏”现象的发生，以避免造成人身和设备事故。

17、在装置区内，对有毒、有害气体进行定期监测，及时发现问题采取措施，消除事故隐患。

#### 5.8.6.9应急措施

- 事故应急处置措施

（1）泄漏应急处理：当易燃易爆有毒物质泄漏时，应迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道等限制性空间。小量泄漏：用容器收集或采用活性炭等其它惰性材料吸收。也可以用不燃分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。当泄漏进入水体应立即构筑堤坝，切断受污染水体的流动，或使用围栏将液体限制在一定范围内，然后再作必要处理；当泄漏进土壤时，应立即将被沾湿的土壤全部收集起来，转移到空旷地带任其挥发。

（2）火灾处理：灭火时可用雾状水、泡沫、干粉、砂土等，在腐蚀性物质的贮藏区域禁止用酸碱灭火剂或二氧化碳灭火剂。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

（3）其他：根据国家有关法规，为了认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，使企业项目投产后能达到劳动安全卫生的要求，保障职工在生产过程中的安全与健康，从而更好地发挥其社会效益和经济效益，建议企业根据《安全预评价报告》所提出的各种安全措施建议，落实好相应的劳动安全卫生防护措施，尽量杜绝事故的发生，以避免和减少对周围环境的影响。

- 物质应急处置措施

1、丙烯酸应急处置措施

（1）泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并立即隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

（2）防护措施

呼吸系统防护：可能接触其烟雾时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或直接式防毒面具（半面罩）。紧急事故抢救或撤离时，佩戴自给式呼吸器；

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护；

身体防护：穿橡胶耐酸碱服。

手防护：戴橡胶耐酸碱手套。

其他防护：工作场所禁止吸烟、进食或饮食，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

（3）急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15min，就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15min，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅，呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。

食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。立即就医。

灭火方法：消防人员必须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。

2、丙烯酸丁酯应急处置措施

（1）泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。少量泄漏：用砂土、干燥石灰。大量泄漏：尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。

（2）防护措施

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩戴直接式防毒面具（半面罩）。必要时，佩戴导管式防毒面具或自给式呼吸器；

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜；

身体防护：穿防静电工作服；

手防护：戴橡胶耐油手套

其他防护：工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒污染的衣服，洗后备用，保持良好的卫生习惯。

（3）急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15min，就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15min，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅，呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。

食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。立即就医。

灭火方法：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。避免水流冲击物品，以免遇水会放出大量热量发生喷溅而灼伤皮肤。灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土。

3、丙烯酸甲酯应急处置措施

（1）泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

（2）防护措施

呼吸系统防护：空气浓度超标时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。必要时，佩戴自给式呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴橡胶手套。

其它：工作现场严禁吸烟。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

（3）急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

灭火方法：灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效，但可用水保持火场中容器冷却。消防人员必须穿戴全身防火防毒服。遇大火，消防人员须在有防护掩蔽处操作。

4、丙烯酸异辛酯应急处置措施

（1）泄漏应急处理

应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴目给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类接触。充装要控制流速，防止静电积聚。

（2）防护措施

呼吸系统防护：空气浓度超标时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。必要时，佩戴自给式呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴橡胶手套。

其它：工作现场严禁吸烟。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

（3）急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水至少冲洗15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐。就医。

5、苯乙烯应急处置措施

（1）泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

（2）防护措施

工程防护：生产过程密闭，加强通风；

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴隔离式呼吸器。

眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜

身体防护：穿防毒物渗透工作服

手防护：戴橡胶耐油手套

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

（3）急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15min，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅，呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水、催吐，就医。

灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。遇大火，消防人员须在有防护掩蔽处操作。

6、醋酸乙烯应急处置措施

（1）泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

废弃物处置方法：建议用焚烧法处置。

（2）防护措施

呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴乳胶手套。

其它：工作现场严禁吸烟。工作毕，淋浴更衣。特别注意眼和呼吸道的防护。

（3）急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐。就医。

灭火方法：灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。遇大火，消防人员须在有防护掩蔽处操作。用水灭火无效，但须用水保持火场中容器冷却。

7、氢溴酸应急处置措施

（1）泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

（2）防护措施

呼吸系统防护：密闭操作，注意通风，可能接触其烟雾时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具或空气呼吸器。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

防护服：穿防静电工作服。

手防护：戴乳胶手套。其它：工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。

（3）急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟，就医治疗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅；如呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。

食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。立即就医。

灭火方法：用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等中和。小火可用干燥砂土闷熄。

8、硫酸应急处置措施

（1）泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并立即隔离150m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：将地面洒上苏打灰，然后用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。在专家指导下清除。

（2）防护措施

呼吸系统防护：可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事故抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器；

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。防护服：穿橡胶耐酸碱服。

手防护：戴橡胶耐酸碱手套。

其他防护：工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒污染的衣服，洗后备用，保持良好的卫生习惯。

（3）急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15min，就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15min，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅，呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。

食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。立即就医。灭火方法：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。避免水流冲击物品，以免遇水会放出大量热量发生喷溅而灼伤皮肤。灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土。

9、发烟硫酸应急处置措施

（1）泄漏应急处理

疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。合理通风，不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，喷水雾减慢挥发(或扩散)，但不要对泄漏物或泄漏点直接喷水。将地面洒上苏打灰，然后用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，最好不用水处理，在技术人员指导下清除。

（2）防护措施

呼吸系统防护：可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩戴防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

防护服：穿工作服(防腐材料制作)。

手防护：戴橡皮手套。

其它：工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。

（3）急救措施

皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。

食入：误服者给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。

灭火方法：砂土。禁止用水。

10、苯酚应急处置措施

（1）泄漏应急处理

隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防毒服。小量泄漏：用干石灰、苏打灰覆盖。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

⑴水体被污染的情况主要有：水体沿岸上游污染源的事故排放；陆地事故(如交通运输过程中的翻车事故)发生后经土壤流入水体，也有槽罐直接翻入路边水体的情况。可按以下方法处理：

①查明水体沿岸排放废水的污染源，阻止其继续向水体排污。

②如果是液体苯酚的槽车发生交通事故，应设法堵住裂缝，或迅速筑一道土堤拦住液流；如果是在平地，应围绕泄漏地区筑隔离堤；如果泄漏发生在斜坡上，则可沿污染物流动路线，在斜坡的下方筑拦液堤。在某些情况下，在液体流动的下方迅速挖一个坑也可以达到阻载泄漏的污染物的同样效果。

③在拦液堤或拦液坑内收集到的液体须尽快移到安全密封的容器内操作时采取必要的安全保护措施。

④已进入水体中的液体或固体苯酚处理较困难，通常采用适当措施将被污染水体与其它水体隔离之手段，如可在较小的河流上筑坝将其拦住，将被污染的水抽排到其它水体或污水处理厂。

⑵土壤污染的主要情况有各种高浓度废水(包括液体苯酚)直接污染土壤，固体苯酚由于事故倾洒在土壤中。

①固体苯酚污染土壤的处理方法较为简单，使用简单工具将其收集至容器中，视情况决定是否要将表层土剥离作焚烧处理。

②液体苯酚污染土壤时，应迅速设法制止其流动，包括筑堤、挖坑等措施，以防止污染面扩大或进一步污染水体。

③最为广泛应用的方法是使用机械清除被污染土壤并在安全区进行处置，如焚烧。

④如环境不允许大量挖掘和清除土壤时，可使用物理、化学和生物方法消除污染。如对地表乾封闭处理；地下水位高的地方采用注水法使水位上升，收集从地表溢出的水；让土壤保持休闲或通过翻耕以促进苯酚蒸发的自然降解法等等。

（2）防护措施

呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴自给式呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿透气型防毒服。

手防护：戴防化学品手套。

其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。

（3）急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用甘油、聚乙烯乙二醇或聚乙烯乙二醇和酒精混合液(7：3)抹洗，然后用水彻底清洗。或用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：立即给饮植物油15-30mL。催吐。就医。

灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服。灭火剂：水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。

### 5.8.7风险事故应急预案

依据《关于进一步加强安全生产工作的决定》、《建设项目环境风险评价技术导则》及国家相关的环境风险控制要求，通过对污染事故的风险评价，各有关企业应制定重大环境污染事故发生的工作计划、消除事故隐患的实施及突发性事故应急办法等，并进行演练。

本次评价根据重大危险事故分析，制定应急预案，供项目业主及管理部门参考，重大事故应急预案应在安全管理中具体化和进一步完善。

（1）危险目标确定

根据工程生产工艺的特点，本项目最大的危险源为储罐区。

（2）预案目标

为了加强对重大事故的有效控制，提高突发事故的应变能力，一旦发生有关事故，能够及时有效地组织抢险救援工作，保证迅速、有序、有效地开展应急与救援行动，将事故损失减少到最小程度，依照《安全生产法》和有关法律、法规相关规定，特制定本预案。

（3）引用标准文件

安全生产法及相关法律、法规。

（4）应急救援指挥部的组成、职责及分工

① 应急救援组织机构

成立事故处理指挥部，指挥部设在公司办公室。

总指挥：总经理；

副总指挥：总工程师、各副总经理、工会主席；

成员单位：各副总工程师、调度室、生产技术室、机电科、安监科、环保科、行政办、保卫科、供应科、消防队、救护队、医院、信息监控中心、后勤服务中心及各工段的负责人；

② 指挥部职责

事故（特别是重大事故）发生后，分析判断事故，决定启动应急处理预案；

召集指挥部成员到达指挥现场；协调物资、设备、消防、救护、医院、通讯、后勤等专业小组行动；

批准现场抢险救灾方案，组织现场抢救；

负责事故上报工作；

负责组织工程相关的重大事故应急演练，监督检查各相关单位的应急演练。

③ 应急成员单位职责

各副总工程师：在总工程师的领导下组织制定营救遇难人员和处理事故的作战计划；

调度室：承接重大事故报告；请示总指挥启动应急救援预案；通知指挥部成员单位立即赶赴事故现场；协调各成员单位的抢险救援工作；及时向上级主管部门汇报事故情况和应急处理进展情况；落实上级主管部门关于事故抢险救援的指示和批示；做好相关记录；

机电科：负责协助制定抢险工作的各项安全技术措施和方案，负责提供事故地点电气设备，按命令进行停送电工作，协助事故单位及时抢修或安装机电设备；

安监科：负责抢险救灾工作中的各项安全措施的有效落实；负责重特大事故损失的调查、汇总和上报；

供应科：负责保证抢险救灾中所需的材料工具和设备；负责将救护抢险材料、工具、设备运送到指定地点；

消防救护大队：负责火灾的抢险和救援工作，与熟悉现场情况人员配合，及时了解掌握现场灾情发展情况并汇报指挥部，制定正确救人和灭火措施；根据指挥部营救遇险人员和灭火措施所要求的任务，到达指定地点选择正确灭火器材、材料扑救火灾，抢救伤员；完成对灾区遇险人员的救援和事故处理；

保卫科：负责抢险救灾工作中的警戒设置，疏散人员，维持秩序；负责保证抢险救灾人员、物资运输的道路交通畅通和厂区治安及危险源的控制；

医务室：负责制定事故现场受伤人员急救和治疗应急措施。负责储备相应的医疗器材和急救药品，组织医护人员对受伤人员进行急救；

信息监控中心：负责保障各种通讯设备、设施的正常使用和网路畅通；

后勤服务中心：负责对受伤人员、救援人员的后勤保障，制定环境事故的预防措施及方法，测定事故现场危险物质的成分及浓度，确定污染区域范围，对事故造成的环境影响进行评估。

④ 现场救援各专业组的职责

危险源控制组：负责紧急状态的现场抢险作业，及时控制危险源，并根据危险性质立即组织专用的防护用品及专用工具等。保卫科、消防大队、救护大队、各煤气利用单位及相关部门负责；

伤员抢救组：负责在现场附近的安全区域内设置临时医疗救护点，对受伤人员进行紧急救治并护送重伤员至医院进一步治疗；

灭火救援组：负责现场灭火、现场人员的搜救、设备容器的冷却、抢救伤员及事故后对被污染区域的清洗工作；

安全疏散组：负责对现场及周围人员以及下风向lkm范围内的村庄居民进行防护指导、人员撤离、人员疏散及周围物资转移工作。

安全警戒组：负责布置安全警戒，禁止无关人员和车辆进入危险区域，在人员疏散区域进行治安巡逻。

物资供应组：负责组织抢险物资供应，组织车辆运送抢险物资。

环境监测组：负责对大气、水体、土壤等进行环境即时监测，确定危险物质的成分及浓度，确定污染区域范围，对事故造成的环境影响进行评估，制定环境修复方案并组织实施。

专家咨询组：负责对事故应急救援提出应急救援方案和安全措施，为现场指挥救援工作提供技术咨询。

（5）应急救援程序

① 接警

发生事故后，发现人员应立即向调度室汇报，调度室要问清事故发生的时间、地点、程度、范围等情况，立即向当日值班经理和事故应急总指挥进行汇报，并及时拨打火警“119”，向当地安全部门汇报。

② 响应级别确定

事故可能造成3人以上死亡或下落不明，或损失巨大时，要立即汇报总指挥，总指挥决定启动重大事故应急处理预案。

③ 应急启动

启动重大事故应急处理预案后，要立即通知指挥部成员到达指定地点；

立即通知成员单位按照应急处理预案，进行事故抢险；

保持各成员单位之间和指挥部的通信联络；

救援工作由总指挥统一指挥，迅速开展抢险救灾工作；

重大事故发生后，事故处理指挥部人员应立即赶赴指定地点，立即组织有关人员制定抢险方案，紧急抢险；

接到事故应急指挥部指令后，抢险专业组成员及保卫科警力及时赶赴现场。并按预案要求做好抢险准备；

首先疏散群众、撤离人员、封锁事故地段、场所，设定警戒线，切断事故中心区域和事故波及区域的电源，同时杜绝明火，防止引起爆炸或火灾；

处理周围易燃易爆物品，杜绝明火，关闭手机，防止引起爆炸或火灾；

关闭事故区域的总阀门和关闭事故现场两端阀门；

消防大队、救护大队进行灭火和防爆准备；

及时了解掌握现场事故发展情况并汇报指挥部，制定正确救人和事故处理措施；

根据指挥部营救遇险人员和事故处理措施所要求的任务，专业抢险人员按规定穿戴防护服装，佩戴空气呼吸器及抢险用具和保险带，采取措施防止人员窒息，到达指定地点进行抢险。

④ 扩大应急

事故应急处理指挥部要同事故现场保持密切联系，及时通知总公司，当现场情况恶化，救援力量和消防力量不足时，应及时申请当地政府支援。

⑤ 应急恢复

事故应急处理指挥部待现场救治情况好转，事故得到控制，人员全部撤离完毕，指挥部便可宣布应急恢复。抢险工作完毕，应及时清点人员，检查各项设施。按照事故抢修方案和措施，积极组织人员抢修损坏的设施。除煤气泄漏或爆炸区域其它地方应按要求逐步恢复供气和供电。保护事故现场，安监科按要求组成事故调查组进行事故调查。

⑥ 应急结束

事故因素被彻底控制后，由应急处理指挥部宣布应急响应结束，各单位根据各自的应急救援预案的要求进行总结评审工作。

⑦ 应急保障

配备消防部门要求的适合电气火灾用的灭火器、高泡灭火机等；配备消防部门要求的适合燃气火灾用的灭火器、高泡灭火机、消防水管等；各种管径的管道修补器、连接器、阀门，不同规格木楔及其它抢险设备。

⑧ 处理程序图

项目风险事故处理应当有完整的处理程序图，一旦发生应急事故，必须依照风险事故处理程序图进行操作。企业风险事故应急组织系统基本框图所示，企业应根据自身实际情况加以完善。

图5.8-19   企业风险事故组织系统基本框图

本项目应急预案主要内容见表5.8-73。

表5.8-73                    应急预案主要内容表

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 |  |
| 2 | 危险源概述 | 详叙危险源类型、数量及其分布 |
| 3 | 应急计划区 | 危险目标：生产车间、仓库 保护目标：环境敏感点 |
| 4 | 应急组织机构、人员 | 厂区、地区应急组织机构、人员 |
| 5 | 预案分级响应条件 | 规定预案级别，分级相应程序及条件 |
| 6 | 应急救援保障 | 应急设施、设备与器材等 |
| 7 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制等相关内容 |
| 8 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 9 | 应急防护措施 | 清除污染措施：事故现场与邻近区域；清除污染设备及配置 |
| 10 | 紧急撤离、疏散 | 毒物应急剂量控制：事故现场、厂区、临近区；撤离组织计划；医疗救护；公众健康 |
| 11 | 应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；临近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 12 | 培训计划 | 人员培训；应急预案演练 |
| 13 | 公众教育和信息 | 公众教育；信息发布 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门负责和管理 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。 |

### 5.8.8风险事故应急设施及投资费用估算

本项目应急设施计投资费用见下表。

表5.8-74            本项目风险事故应急设施投资费用估算

| 序号 | 项目 | 主要设施 | 规模 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防设施 | 消防器材及应急物资 | - | 20 |
| 2 | 防泄漏 | 危险化学品贮存区、原料储罐区防范措施（防流散围堰、事故池（850m3，兼初期雨水收集池和消防废水收集池）） | 850m3 | 50 |
| 3 |  | 危废暂存间“四防” | - | 5 |
| 4 | 报警装置 | 储罐区、生产装置区可燃气体报警仪 | - | 20 |
| 5 | 其他 | 事故洗眼淋浴设施、防护工作服、检修工具，事故应急培训等 | - | 5 |
| 6 | 合计 | / | / | 100 |

### 5.8.9风险评价小结

本项目应按照相关要求进行安全预评价、安全评价，并严格落实其中提出的安全对策措施。

该项目涉及的危险物质主要为丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、醋酸乙烯、苯乙烯、氢溴酸、浓硫酸、发烟硫酸、苯酚等，风险物质主要分布于储罐区，风险类型主要为泄漏。该项目所危险存储物质已超过其临界储量，Q=52.10，10≤Q=52.10＜100，项目危险物质及工艺系统危险性（P）为P1，环境敏感程度为（E）大气环境为E2，地表水、地下水均为E3，因此本项目大气环境风险潜势级别为“Ⅳ级”，地表水环境风险潜势级别为“Ⅲ级”，地下水环境风险潜势级别为“Ⅲ级”。。通过加强运行期环境风险管理、落实相应的防控措施和应急措施，该项目项目环境风险水平可接受。另外，项目建成后应及时编制突发事故应急预案，保证企业在出现突发事故时，能够有计划进行抢险、救险，使事故产生的影响范围得以减小，财产损失率及人员伤亡率降到最低，对周边环境及环境保护目标影响程度降到最低。

表5.8-75                       环境风险评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- |
| 风 险 调 查 | 危险物质 | 名称 | 丙烯酸丁酯 | 丙烯酸甲酯 | 苯乙烯 | 醋酸乙烯 | 氢溴酸 | 硫酸 | 发烟硫酸 | 苯酚 |  |
|  |  | 存在总量/t | 77.34 | 33.5 | 29.8 | 33.64 | 21.28 | 59.04 | 61.98 | 33.7 |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500 m 范围内人口数 150人 | 5 km 范围内人口数 38909人 |
|  |  |  | 每公里管段周边 200 m 范围内人口数（最大） | 人 |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 | F1 □ | F2 □ | F3 □ |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 | S1 □ | S2 □ | S3 □ |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 | G1 □ | G2 □ | G3 ☑ |
|  |  |  | 包气带防污性能 | D1 □ | D2 ☑ | D3 □ |
| 物质及工艺系统危险性 | Q 值 | Q＜1 □ | 1≤Q＜10☑ | 10≤Q＜100 □ | Q＞100 □ |
|  | M 值 | M1 ☑ | M2 □ | M3 □ | M4 □ |
|  | P 值 | P1 ( | P2 □ | P3 □ | P4 □ |
| 环境敏感程度 | 大气 | E1 □ | E2 ☑ | E3 □ |
|  | 地表水 | E1 □ | E2 □ | E3 ☑ |
|  | 地下水 | E1 □ | E2 □ | E3 ☑ |
| 环境风险潜势 | Ⅳ+ □ | Ⅳ ☑ | Ⅲ □ | Ⅱ □ | I □ |
| 评价等级 | 一级 ☑ | 二级 □ | 三级 □ | 简单分析 □ |
| 风 险 识 别 | 物质危险性 | 有毒有害 ☑ | 易燃易爆 ☑ |
|  | 环境风险 类型 | 泄漏 ☑ | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 ☑ |
|  | 影响途径 | 大气 ☑ | 地表水 □ | 地下水 ☑ |
| 事故情形分析 | 源强设定方法 | 计算法 ☑ | 经验估算法 □ | 其他估算法 □ |
| 风 险 预 测 与 评 价 | 大气 | 预测模型 | SLAB ☑ | AFTOX ☑ | 其他 □ |
|  |  | 预测结果 | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 930 m |
|  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 1010 m |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 ，到达时间 h |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 d |
|  |  | 最近环境敏感目标 ，到达时间 d |
| 重点风险防范 措施 | 储罐区设置围堰；厂区分区防渗；定期检查维护；配套建设1座850m3的事故池等 |
| 评价结论与建议 | 通过加强运行期环境风险管理、落实相应的防控措施和应急措施，该项目项目环境风险水平可接受。本项目应按照相关要求进行安全预评价、安全评价，并严格落实其中提出的安全对策措施。 |

# 第六章 污染防治措施及技术可行性分析

## 6.1 污染防治措施分析思路

污染防治措施是针对项目所排放的污染物进行有针对性的治理，使其污染物的排放最终能够满足排放标准和区域总量控制的要求。根据工程分析的相关内容，本项目施工期和营运期产生的污染物有废水、固体废物、废气以及设备噪声，评价将针对本项目污染物的产生特征，对施工期和营运期各类污染物处置措施的可行性进行分析。

## 6.2 施工期污染防治措施

### 6.2.1 施工期大气污染防治措施

本项目施工期产生的大气污染源主要来自施工过程产生的扬尘、施工机械及运输车辆尾气等，根据《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号）、《河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》、《驻马店市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》等，本次评价针对不同的污染源提出具体环保措施，具体措施如下：

（1）主体工程施工场地内扬尘污染防治

①施工现场必须沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙），施工现场四周设置2.5米高的围挡（墙）。围挡（墙）间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶；主体外侧必须使用合格阻燃的密目式安全网封闭，安全网应保持整齐、牢固、无破损，严禁从空中抛撒废弃物；建筑工地建筑施工外脚手架也应采用全封闭的细目滞尘隔离网围护；

②各类施工单位扬尘污染治理必须遵循的基本要求是：施工工地开工前必须做到“六个到位”，即“审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员到位（施工单位管理人员、责任部门监管人员）”；施工过程中必须做到“10个百分之百”，即“现场管理达标100%、施工工地湿法作业100%、施工工地道路硬化100%、渣土物料覆盖100%、施工工地出入车辆冲洗100%、现场监控安装100%、物料运输密闭100%、施工工地使用非道路移动机械、车辆管理100%达标、施工工地建筑立面封闭100%、违规及时按日处罚率100%”；严格落实城市规划区内建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆“两个禁止”，严格执行开复工验收、“三员”管理、扬尘防治预算管理等制度。

③建筑施工工地主要扬尘产生点须安装视频监控装置，实行施工全过程监控。

④合理设置出入口，采取混凝土硬化，出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅，确保出场运输车辆清洗率达到100%；

⑤施工期间应做到文明施工，在天气干燥、有风等易产生扬尘的情况下，应对沙石临时堆场采取清扫、洒水措施；四级以上大风天气时，严禁进行土方开挖，回填时可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘；

⑥建筑工地必须使用预拌混凝土，禁止现场搅拌，禁止现场消化石灰、拌合成土或其他有严重粉尘污染的作业；

⑦工程施工方案中必须有防止泄漏遗撒污染环境的具体措施，编制防止扬尘的操作规范，其中应包括施工现场合理布局，建筑材料堆存等内容；

⑧加强原料堆放场的管理，采取定期喷水、覆盖等措施。配备高压水枪，由专人负责冲洗车辆，确保出场的垃圾、土石方、物料及大型运输车辆清洁干净，不得将泥土带出现场；

⑨石灰、黄沙等堆场尽可能不露天堆放，如不得不露天堆放，应对其进行洒水，提高表面含水率，如遇大风天气还需采取必要的覆盖措施；对水泥等易产生扬尘的物料，应存放在物料库内，或加盖苫布；

⑩施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。

（2）主体工程场外物料运输扬尘污染防治

①运输方式：装载卡车及建筑材料运输车应按规定配置防洒装备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落；

②车辆选择：应选用车况较好的车辆，以避免因车辆本身振动而造成物料洒落地面，从而造成扬尘污染；

③车辆限速：建议物料运输车辆行驶速度不大于5km/h，据资料显示，此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15km/h）情况下的1/3；

④运输时间：选择车流、人流较少的时间，运输时间：上午9:00-11:00，下午3:00-5:00，晚上7:30-10:30；

⑤运输路线：尽量避免在繁华区、交通集中区和居民住宅等敏感区行驶；对环境要求高的路段，应根据实际情况选择在夜间运输，以减少粉尘对环境的影响。

施工期扬尘能得到有效控制，有效地缓解了对周围敏感点的影响，因此，扬尘污染控制措施可行。

### 6.2.2 施工期水污染防治措施

施工期废水来源主要是建筑施工废水和施工人员生活污水。拟采取的污染防治措施有：

（1）混凝土输送泵及运输车辆清洗处设置沉淀池，废水不得直接排放，经二次沉淀后可用于降尘，不得向外环境排放；

（2）在基础施工阶段产生的泥浆废水，要设置沉淀池经充分沉淀分离后用于场地洒水降尘，不得外排；

（3）现场存放油料，必须对库房进行防渗漏处理，储存和使用都要采取措施，防止油料泄漏，污染土壤及水体；

（4）项目施工废水设置沉淀池，经沉淀后回用，用于施工场地和道路喷洒抑尘，禁止施工废水直接进入市政雨水管道；

（5）对于施工人员生活污水，环评要求施工营地设置一个2m3的临时废水收集池，洗漱废水暂存于收集池内，定期用于施工场地洒水抑尘。

经采取上述措施处理后，施工期废水对周围水环境影响较小，施工期废水处理措施可行。

### 6.2.3 施工噪声污染防治措施

施工期在土石方阶段和打桩阶段噪声对周边的环境影响较大，为了降低施工噪声对周边环境的影响，评价提出以下降噪措施：

（1）从声源上控制。建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

（2）合理安排施工时间。合理安排好施工时间，不得在夜间（22：00~6：00）进行产生强噪声污染、干扰周围居民生活的建筑施工作业。中、高考期间严禁施工。因施工工艺需要等原因确需连续施工的，必须提前7日持有关部门出具的确需连续施工证明向有关部门提出申请，经批准后方可施工。经批准夜间建筑施工作业的，施工单位应当提前3日向周围的单位和居民公告。公告内容应当包括：本次连续施工起止时间、施工内容、工地负责人及其联系方式、投诉渠道。

（3）采用距离防护措施，在不影响施工情况下将塔吊等相对固定的强噪声设备尽量移至距敏感点较远处。

（4）在建筑工地四周设立2.5m的围墙进行围挡。

（5）在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部采取围挡，减轻施工噪声对外环境及居民的影响。

（6）合理安排施工计划和进度。

（7）施工场所的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣。

（8）建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

（9）建设与施工单位还应与施工场地周围单位建立良好关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。

采取以上措施后，可使施工期噪声将对周边影响降低到较低程度，因此，噪声防治措施可行。

### 6.2.4 施工期固体废物防治措施

（1）施工弃土：本项目施工过程中土石方工程量较小，弃土送至当地渣土场堆存；

（2）施工期间派专人对建筑垃圾进行严格管理：对施工过程中产生的建筑固废尽可能回收利用，废弃的建筑固废则及时清运，送至当地政府指定的建筑固废堆存场，不随意抛弃、转移和扩散。

（3）建议在施工场地设置封闭式垃圾箱对生活垃圾进行集中收集，并及时交由当地环卫部门统一处理，不会对周围环境产生明显影响。

经采取上述措施处理后，施工期的固体废物均得到了安全合理的处置，对周边环境影响较小，评价认为固体废物处置措施可行。

## 6.3 运营期污染防治措施

### 6.3.1 运营期大气污染防治措施

#### 6.3.1.1 有机废气处理措施

（1）有机废气处理设施

由于产生废气的污染源各不相同，工艺废气的物性千差万别，因此，对生产过程中排放的废气，应根据不同排放源，设置不同集气方式，并进行处理。

本项目生产工艺过程各主要工段废气收集方式见下表。

表6.3-1    本项目生产工艺过程各主要工段废气收集方式一览表

| 工艺过程 | 方式 | 排放形式 | 集气方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物料存储 | 丙烯酸、丙烯酸丁酯、丙烯酸甲酯、丙烯酸异辛酯、苯乙烯、醋酸乙烯、苯酚储罐（全封闭） | 连续 | 储罐呼吸口接废气管路 |
|  | 中间储罐（全封闭） | 连续 | 储罐呼吸口接废气管路 |
| 物料输送 | 泵输送 | 间歇 | 排气孔接入废气管路 |
| 投料 | 液体 物料 | 管道投料 | 反应釜中物料连续排放 | 反应釜出气孔接废气管路 |
|  |  | 泵投料 | 反应釜中物料连续排放 | 反应釜出气孔接废气管路 |
|  | 固体 物料 | 管道投料 | 反应釜中物料连续排放 | 反应釜出气孔接废气管路 |
| 反应过程 | 常压反应(密闭反应釜) | 间歇 | 设呼吸阀，接废气管路 |
| 反应后放空过程 | 常压反应(密闭反应釜) | 间歇 | 设呼吸阀，接废气管路 |
| 蒸馏浓缩 | 真空泵抽气 | 连续 | 真空泵排气口接入废气管路 |
| 蒸馏浓缩 | 呼吸口、放空管 | 连续 | 设呼吸阀，接废气管路 |
| 分离 | 挥发（密闭离心机） | 间歇 | 工作时气孔接入废气管路 |
| 板框过滤 | 挥发（密闭板框压滤机） | 间歇 | 工作时气孔接入废气管路 |
| 干燥 | 水分蒸发（密闭耙式真空干燥机） | 间歇 | 废气为水蒸气，基本不含有机废气，可直接排放 |
| 卸料 | 鞋料口半封闭，负压抽风 | 间歇 | 接废气管路 |
| 危废暂存间 | 危险废物分类别单独密闭容器储存 | 密闭储存无废气产生 |

根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）以及《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33号）的相关要求，本项目有机废气采用“冷凝回用+吸附浓缩+催化燃烧+余热回用再生吸附剂”的方法进行处理。

RCO技术和RTO技术均为是VOCs（挥发性有机化合物）燃烧治理技术，是目前应用较广、治理效果好、运行稳定、成本较低的技术工艺。

RCO是指蓄热式催化燃烧法，RCO蓄热式催化燃烧法作用原理是：第一步是吸附剂对VOCs分子的吸附，提高反应物的浓度，第二步是催化氧化阶段降低反应活化能，提高反应速率。借助催化剂可使有机废气在较低的起燃温度下，发生无氧燃烧，分解成CO2和H2O放出大量的热，与直接燃烧相比，具有起燃温度低，能耗小的特点，某些情况下达到起燃温度后无需外界供热，反应温度在250~400℃，分解效率为95~98%。适用于污染物浓度波动较大，成分变化频繁的场所。

RTO是指蓄热式热氧化技术，RTO蓄热式热氧化回收热量采用非稳态热传递方式，原理是把有机废气加热到760℃以上使废气中的VOCs氧化分解成CO2和H2O。氧化产生的高温气体流经特制的陶瓷蓄热体，使陶瓷体升温而“蓄热”，此蓄热用于预热后续进入的有机废气，从而节省废气升温的燃料消耗。RTO技术适用于处理中低浓度（100~3500mg/m3）废气，分解效率为95~99.5%。

针对上述两种工艺路线，优缺点对比如下：

①RTO不含催化剂，RCO含有催化剂，相比较RCO催化剂失活后存在处理效率明显下降的问题；

②RTO的操作温度在760℃以上，RCO的操作温度在250~400℃之间，相比较RTO存在高温条件次生NOx等二次污染问题，而RCO明显较小；

③RCO的操作温度低，运行费用比RTO低；

④RTO更适合汽车、造船、家用电器、集装箱等大型涂装生产线的有机废气处理；RCO更适合化工、橡胶、塑料制造、印刷油墨等挥发性污染物多样，生产周期变化频繁的有机废气处理。

综合上述分析，本项目属于化工企业，原辅材料及中间产品种类较多，存在周期性生产间隔和差异，更适合采用RCO技术，先浓缩富集，再脱附燃烧的工艺路线，且具有运行成本低、NOx二次污染小的特点。

此外，根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）（以下简称《方案》）中对有组织有机废气的治理要求，本次评价对本项目有机废气提出相应的收集治理措施：

（1）根据《方案》要求，“企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。……高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。”“采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用催化燃烧工艺的，应满足《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用蓄热燃烧等其他处理工艺的，应按相关技术规范要求设计。”

根据工程分析，原料经合成工段后，气相部分首先经冷凝回收冷凝液再次回用，最终产生的G1废气经三级碱喷淋吸收去除氯化氢后，进入RCO装置进行处理后达标排放。该套工艺符合《方案》要求，评价要求企业所用RCO由专业环保公司设计安装，确保有机废气达标排放。

（2）实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%。

根据工程分析，本项目有机废气产生速率为2.478kg/h，设计采用RCO装置去除效率大于95%，满足《方案》去除效率的要求。

（3）对进出料、物料输送、搅拌、固液分离、干燥、灌装等过程，采取密闭化措施，提升工艺装备水平。加快淘汰敞口式、明流式设施。重点区域含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式，逐步淘汰真空方式；有机液体进料鼓励采用底部、浸入管给料方式，淘汰喷溅式给料；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。

本项目设计进出料、物料输送、搅拌等过程均在密闭环境中进行，液态物料均通过中间罐采用重力流或泵送方式进行输送，符合要求。

（4）严格控制储存和装卸过程VOCs排放。鼓励采用压力罐、浮顶罐等替代固定顶罐。真实蒸气压大于等于27.6kPa（重点区域大于等于5.2kPa）的有机液体，利用固定顶罐储存的，应按有关规定采用气相平衡系统或收集净化处理。

本项目储罐均为固定顶罐，储罐及物料装卸区均安装油气回收（气相平衡系统）装置，且呼吸废气均采取收集处理措施，符合《方案》要求。

（5）加强非正常工况废气排放控制。退料、吹扫、清洗等过程应加强含VOCs物料回收工作，产生的VOCs废气要加大收集处理力度。开车阶段产生的易挥发性不合格产品应收集至中间储罐等装置。

建设单位设立有专门的安环部门，项目物料进出均在封闭环境进行，在吹扫、清洗过程中，评价要求安环部门制定相应的操作规程，确保非正常工况下有机废气得到合理收集处置。

（6）推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。

本项目清洁生产水平高，生产采用全封闭、连续化、自动化的生产技术，可有效减少工艺过程无组织排放，满足《方案》要求。

（7）提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。

本项目对罐区、物料装卸区均设置有油气回收装置，将无组织废气转换为有组织废气进行收集、处理。

本项目有机废气采用“吸附浓缩+催化燃烧+余热回用再生吸附”的工艺处理后，废气排放情况见下表。

表6.3-1               有机废气排放情况表

| 污染源 | 排气量 Nm3/h | 污染物 | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） |  |
| 有机废气排放口 | 20000 | 非甲烷总烃 | 6.196 | 0.124 | 80 | / | 合理 |
|  |  | 其中 | 丙烯酸 | 0.408 | 0.008 | 20 |  | 合理 |
|  |  |  | 丙烯酸丁酯 | 0.652 | 0.013 | 50 |  | 合理 |
|  |  |  | 丙烯酸甲酯 | 1.215 | 0.024 | 50 |  | 合理 |
|  |  |  | 苯乙烯 | 0.148 | 0.003 | 50 |  | 合理 |
|  |  |  | 苯酚 | 1.808 | 0.036 | 100 | 0.17 | 合理 |

各排气筒有机废气排放均能满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）的要求，可以实现达标排放，措施可行。

#### 6.3.1.2 颗粒物治理措施

（1）投料粉尘

本项目生产过程过程中会使用粉末状固体原料，其在投料过程中会产生粉尘，投料粉尘经集气罩+管道收集后进入布袋除尘器进行处理，处理后由20m高排气筒排放。

袋式除尘器也称为过滤式除尘器，是一种干式高效除尘器，它是利用纤维编制物制作的袋式过滤元件来捕集含尘气体中固体颗粒物的除尘装置。其作用原理是尘粒在绕过滤布纤维时因惯性力作用与纤维碰撞而被拦截。细微的尘粒（粒径为1微米或更小）则受气体分子冲击（布朗运动）不断改变着运动方向，由于纤维间的空隙小于气体分子布朗运动的自由路径，尘粒便与纤维碰撞接触而被分离出来。其工作过程与滤料的编织方法、纤维的密度及粉尘的扩散、惯性、遮挡、重力和静电作用等因素及其清灰方法有关。滤布材料是布袋除尘器的关键，性能良好的滤布，除特定的致密度和透气性外，还应有良好的耐腐蚀性、耐热性及较高的机械强度。耐热性能良好的纤维，其耐热度目前已可达到250～350℃。

袋式除尘器按其清灰方式的不同可分为：振动式、气环反吹式、脉冲式、声波式及复合式等五种类型。其中脉冲反吹式根据反吹空气压力的不同又可分为：高压脉冲反吹和低压脉冲反吹两种。脉冲清灰袋式除尘器由于其脉冲喷吹强度和频率可进行调节，清灰效果好，是目前世界上应用最为广泛的除尘装置。

脉冲布袋除尘器原理，含尘气体从袋式除尘器入口进入后，通过烟气分配装置均匀分配进入滤袋，当含尘气体穿过滤袋时，粉尘即被吸附在滤料上，而被净化的气体则从滤袋内排除。当吸附在滤料上的粉尘达到一定厚度时，电磁阀开启，喷吹空气从滤袋出口处自上而下与气体排除的相反方向进入滤袋，将吸附在滤袋外表面的粉尘清落至下面的灰斗中。

袋式除尘器技术优点：

除尘效率高，可达 99%以上；

附属设备少，投资省，技术要求没有电除尘器那样高；

能捕集比电阻高，电除尘难以回收的粉尘；

袋式除尘器性能稳定可靠，对负荷变化适应性好，运行管理简便，特别适宜捕集细微而干燥的粉尘，所收的干尘便于处理和回收利用；

能适合生产全过程除尘新理论，降低总量排放；

袋式除尘器适于净化含有爆炸危险或带有火花的含尘气体。

经过计算，本项目投料粉尘经袋式除尘器处理后车间及车间排气筒粉尘排放粉尘排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，可以实现达标排放，措施可行。

（2）烘干废气

本项目分散红生产过程中，因烘干废气中粉尘产生量小、水蒸气含量较高，不宜使用布袋除尘器，因此选用旋风除尘器+水喷淋装置进行处理。

旋风除尘器是除尘装置的一类。除尘机理是使含尘气流作旋转运动，借助于离心力将尘粒从气流中分离并捕集于器壁，再借助重力作用使尘粒落入灰斗。旋风除尘器的各个部件都有一定的尺寸比例，每一个比例关系的变动，都能影响旋风除尘器的效率和压力损失，其中除尘器直径、进气口尺寸、排气管直径为主要影响因素。在使用时应注意，当超过某一界限时，有利因素也能转化为不利因素。另外，有的因素对于提高除尘效率有利，但却会增加压力损失，因而对各因素的调整必须兼顾。

旋风除尘器是由进气管、排气管、圆筒体、圆锥体和灰斗组成。旋风除尘器结构简单，易于制造、安装和维护管理，设备投资和操作费用都较低，已广泛用于从气流中分离固体和液体粒子，或从液体中分离固体粒子。在普通操作条件下，作用于粒子上的离心力是重力的5～2500倍，所以旋风除尘器的效率显著高于重力沉降室。在机械式除尘器中，旋风式除尘器是效率最高的一种，除尘效率可达到90%以上。

本项目在烘干废气处理采用旋风除尘器+水喷淋装置，去除效率取95%。经处理后废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，可以实现达标排放，措施可行。

#### 6.3.1.3 酸性废气处理污染防治措施

本项目酸性气体主要是分散红60生产过程中产生的溴化氢、硫酸雾、SO2等气体，采用二级降膜水吸收+二级碱液喷淋塔进行处理，处理后的废气通过一根20m高的排气筒排放，其工作原理是液体在重力作用下沿壁下降形成薄膜并与气体进行逆流或并流接触，形成该气体溶液。沿壁面下降的液膜可在平板面上或圆管的内、外壁形成，一般是圆管内形成，它们具有以下特点：气膜和液膜互相不贯透，设备压降小，允许有较高的气体负荷；降膜很薄并能在膜的表面产生特殊的波动，且气相和液膜的返混均小，传热传质效率高，单位能耗产生的流体传递总量大。碱液喷淋塔运作原理为酸碱中和处理排气，酸性气体由风管不断引入净化塔，在填料层中，废气与碱吸收液（氢氧化钠）进行气液两相充分接触吸收和中和，酸性气体经中和反应后，经初雾板脱水除雾后，由风机排入大气。

碱液喷淋装置适用于间歇或连续排放的废气治理，废气治理范围广，操作及维护简便，可应用于酸洗作业、实验室排气、化工、医药、涂装等行业。

氢溴酸、硫酸雾及SO2均是酸性气体，在碱性条件下会发生剧烈的中和反应。本项目碱液喷淋配套自动控制系统，在线pH仪实时检测、记录喷淋液酸碱度，一旦发生洗涤液酸性浓度变小，系统自动添加药剂。

本项目采用二级降膜水吸收与二级碱洗串联的方式对酸性废气进行处理，综和去除效率可达95%。降膜吸收工艺主要用于易溶于水气体的回收，根据这些气体的水溶性原理，采用水为吸收剂进行处理，其原理是吸收剂溶液呈降膜流过通有冷却介质的冷表面，和逆流热气体接触，对其进行降温吸收。国内对这些易溶废气处理采用单级水喷淋吸收一般仅能达到90%的去除率，去除率不高，难以达到排放要求。而降膜吸收工艺在国内有较为成功的运行实例，且有成熟的设备，根据国内生产企业的实际运行情况，采用水降膜吸收酸性气体，单级降膜吸收效率可以达到97%以上，两级降膜吸收工艺可以达到99.9%，该工艺稳定可靠。

由于氢溴酸、硫酸雾和SO2均属于酸性气体，易被碱吸收，经过计算，经过处理后的酸性气体排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准中标准要求。

#### 6.3.1.4 污水处理站恶臭气体污染防治措施

污水处理站在运行期间会产生少量的恶臭气体，主要为H2S、NH3等，其散发量主要与进水有机物浓度、有机污染物成分以及污水处理站构筑物敞开面积等因素有关，为了最大限度的降低恶臭气体对周围环境的影响，污水处理站应采取以下防护措施：

（1）清出的污泥及时脱水处理后贮存于污泥暂存间，且应定时清运，缩短污泥存放时间；

（2）在污水处理站周界密植抗污能力强的树木，形成防护林带，以阻隔臭味向外扩散；

（3）对污水处理站主要恶臭气体产生区域，例如调节池、缺氧池、好氧池、污泥储池等进行封闭处理，减少恶臭气体向外扩散，恶臭气体经收集后进入生物除臭塔进行处理后排放；

（4）污水处理站设置应结合气象条件和主导风向，禁止布置在办公生活区的上风向，并尽量远离。

（5）本项目将污水处理站主要构筑物加盖，并使用抽风机将恶臭气体引入生物除臭塔进行处置。从实际效果看，该方法可以有效控制污水处理站恶臭气体的排放。

污水处理站恶臭气体收集后经生物除臭（NH3、H2S去除效率80%）后通过20m排气筒排放，NH3、H2S排放浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554 -93）中标准，可以实现达标排放，措施可行。

#### 6.3.1.5 食堂厨房油烟

本项目食堂位于厂区宿舍楼内，为职工提供三餐。厨房燃料为天然气，属于清洁燃料，污染物产生量很少，对食堂进行充分通风，不会对环境造成较大影响。

本项目厨房基准灶头数为4个，规模属于中型食堂。厨房油烟经灶头上方油烟罩收集后由管道输送至楼顶，楼顶设置有油烟排风机和油烟净化器，厨房油烟经油烟净化器处理后在楼顶排放。油烟净化器的原理是：采用机械分离和静电净化双重作用，含油烟废气在风机的作用下吸入管道，进入油烟净化器的一级净化分离分衡装置，采用重力惯性净化技术，对大粒径油雾粒子进行物理分离并且衡整流。分离出的大颗粒油滴在自身重力的作用下流入油槽排出。剩余的微小粒径油雾粒子进入高压静电场，高压静电场采用二段式高低压分离的静电工作原理，第一级电离极板的电场使微小粒径油雾粒子荷电，成为带电微粒，这些带电微粒到达第二级吸附极后立刻被吸附且部分炭化。同时高压静电激发的臭氧有效地降解有害成分，起到消毒、除味的作用，最后通过过滤网格栅，排出洁净的空气。

经类比同类企业验收监测数据，油烟净化器的净化效率为90%以上，风量为5000m3/h，经处理后油烟排放浓度为0.76mg/m3，排放量为0.0008t/a，满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604—2018）中的要求。

#### 6.3.1.6无组织排放控制措施

对于化工企业，有毒有害物料的无组织排放是不可避免的，其发生环节主要在物料装卸车、生产、贮存等过程中。参考《石化行业挥发性有机物综合整治方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《河南省2019年挥发性有机物专项治理工作方案》、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）等提出的要求，本次评价建议对无组织排放的防治措施主要是通过控制工艺过程和储存条件来减少无组织废气的产生，具体措施如下：

（1）生产工艺及设备控制措施

①企业采用自动化、密闭化生产工艺代替敞开式生产工艺，以减少物料与外界接触频率。在建成运营后，根据生产经验的积累，不断改进工艺和生产技术水平，从源头减少无组织废气产生量。

②采用先进输送设备。选用往复式真空泵等机械真空泵替水射式及水环式真空泵，并对尾气进行统一收集、处理。

③优化进出料方式。反应釜采用顶部添加液体物料，导管贴壁给料，投料和出料设密封装置或负压排气并收集至废气处理系统。

④提高冷凝回收效率。生产过程溶剂蒸馏过程采用多级梯度冷凝方式，提高有机溶剂的回收效率，优先选用螺旋缠绕式或板式冷凝器等高效的换热设备。

⑤采用先进干燥设备。企业采用密闭式干燥设备，生产过程产生的挥发性有机物收集后接入废气处理系统。

⑥规范液体物料储存。项目涉及挥发性有机物的物料均为桶装密闭储存于原料库内。

⑦设备与管线组件、工艺排气、废水处理、化学品贮存等建立泄漏检测与修复(LDAR)体系，及信息管理平台，健全LDAR检测规范，细化工作程序、检测方法、检测频率、泄漏浓度限值、修复要求等关键要素。重点加强对搅拌器、泵、压缩机等动密封点，以及低点倒淋、取样口、高点放空、液位计、仪表连接件等静密封点的泄露管理、对压缩机、泵、阀门、法兰等易泄露设备及管线组建定期检测、及时修复。

（2）废气收集过程防治措施

①本次评价要求企业在生产过程中应优先先选用低挥发性原辅材料、先进密闭的生产工艺，强化投料环节的密闭性。投料口设置集气罩，用于收集投料过程排放的挥发性有机污染物，通过管道送入厂区有机废气处理装置。反应釜应采用管道供料，底部给料或浸入管给料，顶部添加液体应采用导管贴壁给料。

②废气收集按照“应收尽收、分质收集”原则进行设计，委托有资质单位设计，综合考虑气体性质、流量等因素，确保废气收集效果。

③对产生有害气体的设备，采取密闭、隔离和负压操作措施，对反应釜、冷凝器等高浓度低流量尾气合理控制管道系统负压，减少物料损耗。

④尽可能利用生产设备本身的集气系统进行收集，逸散的污染气体采用集气(尘)罩收集时应尽可能包围或靠近污染源，减少吸气范围，便于捕集和控制污染物；吸气方向尽可能与污染气流方向一致，避免或减弱集气(尘)罩周围紊流、横向气流等对抽吸气气流的干扰与影响，集气(尘)罩应力求结构简单，便于安装和维护管理。

（3）废气输送过程防治措施

①收集的污染气体通过管道送至废气处理装置，管道布置结合生产工艺，力求简单、紧凑、管线短、占地空间少。

②管道布置采用明装，并沿墙或柱集中成行或列，平行敷设，管道与梁、柱、墙、设备及管道之间按相关非凡设计间隔距离，满足施工、运行、检修和热胀冷缩的要求。

③管道采用垂直或倾斜敷设，倾斜敷设时与水平面的倾角大于 45℃，同时管道敷设便于放气、放水、疏水和防止积灰，对湿度较大、易结露的废气，管道设置排液口，必要时增设保温措施或加热装置。

④集气设施、管道、阀门材料根据输送介质的温度和性质确定，所选材料的类型和规格符合相关设计规范和产品技术要求。

⑤管道系统宜设计成负压，如必须正压时，其正压段不宜穿过室内，必须穿过时采取措施防止介质泄漏事故发生。

⑥含尘气体管道的气流设计有足够的流速防止积尘，对易产生积尘的管道，设置清灰孔或采取清灰措施，除尘管道中易受冲刷部位采取防磨措施。

⑦输送易燃易爆污染气体的管道，采取防止静电的措施，且相邻管道法兰跨接接地导线。

⑧选用符合国家和行业相应产品保准的输送动力风机，同时满足所处理介质的要求，属性有爆炸和易燃气体介质的选用防爆型风机，输送有腐蚀性气体的选择防腐风机，在高温场合工作或输送高温气体的选择高温风机，输送浓度较大的含尘气体选用排尘风机等。

（4）气相置换、反应、溶剂回收过程

严格控制反应条件，使反应尽可能平稳进行，对于反应釜温度和压力的控制应尽可能采用自动控制。

反应釜呼吸管道应设置冷凝回流装置，在气相置换、反应过程中应对其中废气通过管道引出送入，送入厂区有机废气处理装置。生产过程应采用密闭设备和原料输送管道，封闭所有不必要的开口，提高工艺设备密闭性。

有机溶剂废气优先采用冷凝装置回收，对难以回收利用的，建议通过管道送入厂区有机废气处理装置。

（5）物料装卸输送过程

工程生产涉及物料部分为液态物料，物料抽提过程中由于接口处密封不严会产生无组织废气，这部分废气不可避免，应尽量减少。对装卸过程中产生的无组织废气主要通过加强管道和罐体连接处的密封性来进一步降低无组织废气的产生，密封性的降低一方面通过减小连接口面积，另一方面加强员工的操作意识和提高员工的操作水平来实现。

①在物料出料时，以及工程原料及产品储存、运输和输送过程中要尽可能采用密封系统（如密闭釜、槽、罐车）及泄漏量小的屏蔽泵或磁力泵输送。

②液体物料尽可能采用槽车运输，用量较小的液体物料采用桶装。桶装物料在加料过程中应采用真空吸料的方式抽至加料混合泵或高位槽，减少加料过程中废气的无组织排放。

挥发性有机液体装卸应采取全密闭、液下装载等方式，严禁喷溅式装载。高挥发性有机液体等危险化学品的装卸过程应优先采用高效油气回收措施。运输相关产品应采用具备油气回收接口的运输车辆。

（6）烘干过程

本项目产品干燥选用密闭的干燥机，干燥过程中产生的废气通过管道直接输送至处理设施进行处理，干燥设备的进料和出料均采取相对密闭的措施，进出料区域均单独隔离，减少干燥过程无组织废气的产生排放。

（6）废水处理、仓储过程

污水处理站主要构筑物加盖，并使用抽风机将恶臭气体引入有机废气处理装置进行处置。

液体有机化学原料、中间产品、成品应密闭储存，尽量减少物料及产品在厂区内的储存量及储存时间，加强生产设备和储存设备的密封性，避免设备及管道的跑冒滴漏现象的发生。

#### 6.3.1.7 非正常排放废气处理措施

为降低非正常工况下废气对大气环境的影响，本次评价提出以下措施：

①停工退料阶段，优化停工退料工序，合理使用各类资源、能源，减少各类废物的产生和排放。生产装置吹扫过程中优先采用密闭吹扫工艺、最大程度回收物料、减少排放，吹扫过程中产生的废气进入全厂的末端废气处理系统；

②停工检修阶段，废气处理设施应在装置开工前完成检修维护；应采取有效措施，防止在设备拆卸过程中残留含又挥发性有机溶剂的物料泄露对周围大气环境的影响；

③开工阶段在进料前，按照开工方案要求对系统进行吹扫、试压、置换、逐项有序的检查设备设施及工艺流程，确定开工条件，防止发生物料泄露。进料前应将置换废气收集，送入厂区的末端处理设施进行处理；

④认真做好值班记录，严格交接班。工作内容与值班记录必须相符；在设施设备出现问题时应当及时处理，需移交下一班时，必须详细交待设施设备运行情况、故障及处理情况，防止无人管理而失控；

⑤废气处理装置应当生产设备启动之前启动，在生产设备停止运行数分钟后再关闭，防止废气未处理排入大气；

⑥建立非正常工况申报管理制度，包括出现项目停产、废气处理设施停运、突发环保事故等情况时，及时向当地环保部门进行报告并备案。

评价建议：

①企业选取优质的设备及管道阀门等，尽量使用密闭容器和设备、定期检查易发生泄漏的管线部位，严格控制工艺参数，加强生产管理，尽量将无组织排放的废气量减小到最低限度。

②采取集中收集措施，将储罐区呼吸阀放空废气全部引入本项目的“吸附浓缩+催化燃烧+余热回用再生吸附”处理系统，将大小呼吸等无组织废气收集处理后引空排放。

经上述措施后，项目无组织排放废气可以得到有效控制。

#### 6.3.1.8 排气筒达标性分析

（1）排气筒排放高度原则

在满足达标排放条件下，排放的污染物在评价区域内（最大落地浓度）的预测值（贡献值+现状值）仍要满足环境质量标准。同时，根据GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》的要求，排气筒高度应高于周围200m半径范围内最高建筑5m。

（2）排气筒高度合理性分析

由于本项目建筑最高高度约18米，项目周围200米范围内均为工业企业，建筑高度均低于18米，而本项目排气筒高度均设置为20米。经预测分析，本项目排气筒排放的污染物均能符合环境空气功能区要求，而且排放的污染物排放浓度和排放速率亦符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中工业企业挥发性有机物排放建议值(DB 50577-2015)》表二其他区域标准要求，即本项目排气高度高度能达到环境保护要求。

（3）排气筒内径合理性分析

依据GB/T3840-91的要求，排气筒出口处气体排放速率Vs不低于按下式计算出的风速Vc的1.5倍：

式中：V——排气筒出口高度处环境风速的多年平均风速，按风速廓线幂指数求算，该地年平均风速为2.1m/s（U10）；

K——韦伯斜率；

计算结果如下：

表6.3-3               各排气筒内径合理性分析结果

| 污染源 | 排气量 Nm3/h | 排气高度/m | 内径/m | 出口流速Vs（m/s） | Vc （m/s） | 1.5Vc （m/s） | 是否合理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 20000 | 20 | 0.8 | 11.1 | 6.35 | 9.52 | 合理 |
| P2 | 3000 | 20 | 0.3 | 11.8 | 6.35 | 9.52 | 合理 |
| P3 | 6000 | 20 | 0.4 | 13.3 | 6.35 | 9.52 | 合理 |
| P4 | 15000 | 20 | 0.7 | 10.8 | 6.35 | 9.52 | 合理 |
| P5 | 5000 | 20 | 0.4 | 11.1 | 6.35 | 9.52 | 合理 |
| P6 | 3000 | 20 | 0.3 | 11.8 | 6.35 | 9.52 | 合理 |

#### 6.3.1.9 废气处理措施与相关文件要求的相符性分析

（1）《河南省2019年挥发性有机物治理方案》

文件要求：

推进化工、医药行业综合治理。强化源头控制，严格过程管理，推广采用先进的干燥、固液分离及真空设备，以连续、自动、密闭生产工艺替代间歇式、敞开式生产工艺，并采取停工退料等措施，加强非正常工况的过程控制。深化末端治理，在涉及VOCs排放环节安装集气罩或密闭式负压收集装置，采取回收或焚烧等方式进行治理。参照石化行业VOCs治理要求，全面推进化工企业设备动静密封点、储存、装卸、废水系统、有组织工艺废气和非正常工况等源项整治。现代煤化工行业全面实施LDAR（泄漏检测与修复）治理，制药、农药、炼焦、涂料、油墨、胶粘剂、染料等行业逐步推广LDAR（泄漏检测与修复）治理工作。反应尾气、蒸馏装置不凝尾气等工艺排气，工艺容器的置换气、吹扫气、抽真空排气等应进行收集治理，低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。

本项目与其相符性分析：

本项目属于化工行业，采用先进的生产设备以及自动、密闭生产工艺，并采取停工退料等措施加强非正常工况的过程控制。在涉及VOCs排放环节密闭式负压收集装置，采取吸附浓缩+催化燃烧+余热回用再生吸附进行治理。本项目实施LDAR（泄漏检测与修复）治理。反应尾气、蒸馏装置不凝尾气等工艺排气，工艺容器的蒸馏不凝气等全部进行收集治理，各类有机废气产生浓度较低，采用吸附浓缩+催化燃烧+余热回用再生吸附工艺为两种以上组合工艺。因此，本项目废气治理措施满足该文件要求。

（2）《驻马店市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》

本项目采取废气治理措施措施与《驻马店市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》相关内容相符性分析见下表。

表6.3-4       与《驻马店市污染防治攻坚战三年行动计划》相符性分析

| 《驻马店市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》相关要求 | 本项目采取的措施 | 是否满足 |
| --- | --- | --- |
| 实施挥发性有机物（VOCs）专项整治。全面加强医药等化工类、汽车制造、机械设备制造、家具制造等工业涂装类以及包装印刷类挥发性有机物控制。化工行业。全面推行“泄漏检测与修复（LDAR）”。建立“泄漏检测与修复”管理体系，细化工作程序、检测方法、检测频率、泄漏浓度限值、修复要求等关键要素，对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，设置编号和标识，定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏。 | 本项目为化工类项目，涉及挥发性有机物，采取泄漏检测与修复（LDAR）。 | 满足 |
| 加强有组织工艺废气排放控制。工艺废气应优先考虑生产系统内回收利用，难以回收利用的，应采用催化燃烧、热力焚烧等方式净化处理后达标排放。采取适当措施尽可能回收排入火炬系统的废气；火炬应按照相关要求设置规范的点火系统，确保通过火炬排放的VOCs点燃，并确保充分燃烧。 | 各类工艺废气采取冷凝回收的方式进行回收，因废气排放量较小，采用吸附浓缩+催化燃烧+余热回用再生吸附处理有机废气。 | 满足 |
| 严格控制储存装卸损失。挥发性有机液体储存设施应在符合安全等相关规范的前提下，采用压力罐、低温罐、高效密封的浮顶罐或安装顶空联通置换油气回收装置的拱顶罐，危险化学品应在采用内浮顶罐基础上安装油气回收装置等处理设施。挥发性有机液体装卸应采取全密闭、液下装载等方式，严禁喷溅式装载。高挥发性有机液体和危险化学品的装卸过程应优先采用高效油气回收措施。运输相关产品应采用具备油气回收接口的运输工具。 | 本项目配套储罐均为全密闭储罐，采用固定顶罐。储罐呼吸口废气采用密闭管道通至有机废气处理装置，采用吸附浓缩+催化燃烧+余热回用再生吸附处理。 | 满足 |
| 加强废水废液废渣系统逸散废气治理。废水废液废渣收集、储存和处理处置过程中，应对逸散VOCs和产生异味的主要环节采取有效的密闭与收集措施，确保废气经收集处理后达到相关标准要求，禁止稀释排放。 | 本项目废水、废液、废渣中基本不会产生逸散VOCs。 | 满足 |
| 加强非正常工况污染控制。制定开停车、检维修、生产异常等非正常工况的操作规程和污染控制措施，非正常工况下生产装置排出的含挥发性有机物的物料、废气和检修前清扫气应接入回收或净化处理装置。 | 制定有非正常工况的操作规程和污染控制措施，非正常工况下废气进入净化处理装置。 | 满足 |
| 建立VOCs监测监控体系。重点化工企业的有组织废气排放，要逐步安装大气污染物排放自动监测设备和厂界特征污染物环境监测设施，并与当地环保部门联网。 | 本项目不属于重点化工企业，后续按当地环保部门要求建立VOCs监测监控体系。 | 满足 |
| 大力推进清洁生产。优先选用低挥发性原辅材料、先进密闭的生产工艺，加强生产、输送、进出料、干燥以及采样等易泄露环节的密闭性和安全性，加强无组织废气的收集和有效处理。 | 本项目采用先进密闭的生产工艺，挥发性原料回收利用，各主要生产工艺和设备全部密闭，对各类无组织废气采取了收集和处理措施。 | 满足 |

因此，本项目废气治理措施满足《驻马店市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》中的相关要求。

（3）《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

本项目采取挥发性有机物无组织排放控制措施与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关内容相符性分析见下表。

表6.3-4   与《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性分析

| 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求 | 本项目采取的措施 | 是否满足 |
| --- | --- | --- |
| VOCs物料储存无组织排放控制要求 | 基本要求： 1、VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 2、盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 3、VOCs物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐应符合5.2条规定。 4、VOCs物料储库、料仓应满足3.6条对密闭空间的要求。 | 项目涉及VOCs原料均储存于密闭储罐内。 | 满足 |
|  | 挥发性有机液体储罐： 1、固定顶罐罐体应保持完好，不应有孔洞、缝隙。 2、储罐附件开口（孔），除采样、计量、例行检查、维护和其他正常活动外，应密闭。 3、定期检查呼吸阀的定压是否符合设定要求。 | 项目所用储罐为固定顶罐，储罐密闭且保持完好。 | 满足 |
| VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求 | 基本要求： 液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。 | 厂内液态VOCs物料采用密闭管道输送。 | 满足 |
|  | 挥发性有机液体装载： 挥发性有机液体应采用底部装载方式；若采用顶部浸没式装载，出料管口距离槽（罐）底部高度应小于200mm。 | 项目用储罐装载采用底部装载方式。 | 满足 |
| 工艺过程VOCs无组织排放控制要求 | 物料投加和卸放： 1、液态VOCs物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 2、VOCs物料卸（出、放）料过程应密闭，卸料废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 | 项目液态原料均采用密闭管道输送。卸料过程密闭，卸料废气排至有机废气收集处理系统。 | 满足 |
|  | 化学反应： 1、反应设备进料置换废气、挥发排气、反应尾气等应排至VOCs废气收集处理系统。 2、在反应期间，反应设备的进料口、出料口、检修口、搅拌口、观察孔等开口（孔）在不操作时应保持密闭。 | 反应设备进料置换废气、挥发排气、反应尾气等应排至有机废气收集处理系统。反应设备各开口在不操作时保持密闭。 | 满足 |
|  | 分离精制 1、离心、过滤单元操作应采用密闭式离心机、压滤机等设备，离心、过滤废气应排至VOCs废气收集处理系统。未采用密闭设备的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 2、干燥单元操作应采用密闭干燥设备，干燥废气应排至VOCs废气收集处理系统。未采用密闭设备的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 3、吸收、洗涤、蒸馏/精馏、萃取、结晶等单元操作排放的废气，冷凝单元操作排放的不凝尾气，吸附单元操作的脱附尾气等应排至VOCs废气收集处理系统。 4、分离精制后的VOCs母液应密闭收集，母液储槽（罐）产生的废气应排至VOCs废气收集处理系统。 | 板框压滤机、干燥器、等均采用密闭式设备，过滤等过程产生的VOCs废气经管道收集后排入废气处理装置。分离后的母液密闭收集，母液储罐产生的废气也排至机废气收集处理系统。 | 满足 |
|  | 真空系统： 真空系统应采用干式真空泵，真空排气应排至VOCs废气收集处理系统。若使用液环（水环）真空泵、水（水蒸气）喷射真空泵等，工作介质的循环槽（罐）应密闭，真空排气、循环槽（罐）排气应排至VOCs废气收集处理系统。 | 真空系统采用水环真空泵、水喷射真空泵和箱式真空泵，工作介质的循环槽密闭，真空排气排至废气收集处理系统。 | 满足 |
|  | 配料加工和含VOCs产品的包装： VOCs物料混合、搅拌、研磨、造粒、切片、压块等配料加工过程，以及含VOCs产品的包装（灌装、分装）过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 | 本项目所有有机废气经收集后引入项目VOCs废气收集处理系统。 | 满足 |

因此，本项目废气治理措施满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的相关要求。

（4）与《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》的相符性分析

根据《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2020]7号）中《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》，与本项目相关的主要内容分析如下：

表6.3-5    本项目与河南省2020年大气污染防治攻坚实施方案相符性分析

| 河南省2020年大气污染防治攻坚实施方案相关要求 | 本项目情况 |
| --- | --- |
| 2020年9月底前，全省4蒸吨及以上燃气锅炉及燃气直燃机完成低氮改造，改造后在基准氧含量3.5%的条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、50毫克/立方米（新建燃气锅炉氮氧化物排放浓度不高于30毫克/立方米）。 | 本项目蒸汽由园区热力管网供给，不配套锅炉。 |
| 加强废气收集和处理。推进治污设施升级改造，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率，遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，采用密闭空间作业的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。 车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%。 | 本项目属于化工类工业企业。本项目采用全密闭、半连续、自动化生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。本项目涉及的有机废气主要为丙烯酸丁酯、丙烯酸甲酯、苯乙烯、醋酸乙酯、苯酚等，各生产工序和设备等产生的有机废气的全部密闭收集，采用吸附浓缩+催化燃烧+余热回用再生吸附组合处理工艺进行处理，处理达标后排放，治理效率可达95%。含VOCs物料的储罐呼吸废气经收集后也进入有机废气处理装置进行处理，减少无组织排放。 |

由上表可知，本项目符合该文件要求。

（5）《河南省挥发性有机物污染控制技术指南》

河南省生态环境厅于2020年3月18日发布了《关于印发河南省挥发性有机物污染控制技术指南的通知》，根据《河南省挥发性有机物污染控制技术指南》中附件3《河南省制药、农药及其他化工行业挥发性有机物污染控制技术指南》，本项目与其相符性分析如下表。

表6.3-6  与《河南省挥发性有机物污染控制技术指南》相符性分析

| 《河南省挥发性有机物污染控制技术指南》相关要求 | 本项目采取的措施 | 是否满足 |
| --- | --- | --- |
| 治理技术要求 极推广使用低VOCs含量或低反应活性的原辅材料，加快工艺改进和产品升级。制药、农药行业推广使用非卤代烃和非芳香烃类溶剂，鼓励生产水基化类农药制剂。优化生产工艺，农药行业推广水相法、生物酶法合成等技术；制药行业推广生物酶法合成技术。 | 本项目为化工类，使用含VOCs原料主要为丙烯酸、丙烯酸丁酯、丙烯酸甲酯、醋酸乙烯、苯乙烯、苯酚等，不使用有机溶剂。 | 满足 |
| 1.推进使用先进工艺和设备 鼓励使用先进工艺，如采用高效复合催化剂、缩短反应步骤，降低操作温度、减少副反应、连续化生产、减少或不用溶剂等，提高原料利用率、有用物质回收率和产品收率，降低污染物排放量。 鼓励采用高性能的设备，主要包括：①选用密封性好的设备；②采用密闭式的过滤器、真空泵、离心机和干燥机等设备。 | 采用先进的工艺和设备，采用密封性好的设备，过滤器、真空泵、干燥机等均为密闭式。 | 满足 |
| 2.挥发性有机液体储罐VOCs控制 （1）合理选择罐型及密封方式 采用固定顶罐的，应安装密闭排气系统至有机废气回收或处理装置，排放的废气应收集处理并满足相关排放标准的要求，或者处理效率不低于90%。 采用气相平衡系统。 （2）合理使用涂漆 选择罐壁涂料颜色时，应尽可能在满足相关规范要求的前提下，选择白色罐壁涂料，同时选用不易由于化学变化而降低其反射太阳辐射性能的涂料。另外，储罐涂层应定期重刷，以保护罐体不被腐蚀，并保持良好的反射阳光的性能。 | （1）丙烯酸、丙烯酸丁酯、丙烯酸甲酯、丙烯酸异辛酯、苯乙烯、醋酸乙烯、苯酚等均储存在储罐内，各储罐均为固定顶罐，安装有密闭排气系统至相应废气处理装置，可实现达标排放。 （2）选择白色罐壁涂料。 |  |
| 3.物料输送VOCs控制 （1）液态VOCs物料采用密闭管道输送。 （2）采用非管道输送方式时，应采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。 （3）粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。 | 丙烯酸、丙烯酸丁酯、丙烯酸甲酯、丙烯酸异辛酯、苯乙烯、醋酸乙烯、苯酚等均采用密闭管道输送，其他液体原料采用封闭桶装。 |  |
| 4.挥发性有机液体装载VOCs控制 挥发性有机液体装车优先采用底部装载方式；底部装载结束并断开快接头时，滴洒量不应超过10mL，滴洒量取连续3次断开操作的平均值。无法实现底部装载的应采用带有机械锁紧式密封鹤管的顶部浸没式装载方式，出口距离罐底高度应小于200mm；并定期检测密封部件，保障废气收集效率。 装载过程排放的废气应收集处理并满足排放标准，或连接至气相平衡系统。 | 储罐采用底部装载方式，装载过程中产生的呼吸废气经管道收集排入废气处理装置达标排放。 |  |
| 5.生产过程VOCs控制 （1）VOCs物料的投加 含VOCs液体物料的投加应采用高位槽或计量泵投加方式，不得采用人工敞口倾倒方式。 在投加物料期间，含VOCs物料的釜、罐、槽等容器（除气体放空管外）应保持密闭状态，置换气体应从放空管排出，容器间转移物料时可在不影响安全生产和生产工艺的前提下配置蒸气平衡系统，对外排放的置换气体须送至VOCs回收或净化系统进行处理。 （2）VOCs物料的转移和卸放 含VOCs物料的转移和卸放应优先采用管道密闭方式，直接进入下一步工序或中间储罐；确因工艺限制或安全生产需要无法做到密闭转移和卸放的，应在转移或卸放口部位采取局部集气措施，并将收集的废气送至VOCs回收或净化系统进行处理。 （3）反应单元 反应设备进料置换废气、挥发排气、反应废气等应排至VOCs废气收集处理系统。 在反应期间，反应设备的进料口、出料口、检修口、搅拌口、观察孔等开口（孔）在不操作时应保持密闭。 （4）分离精制单元 1）离心、过滤单元操作应采用密闭式离心机、压滤机等设备，设备排气孔排放的废气应排至VOCs废气收集处理系统。 未采用密闭设备的，应在密闭空间内操作，或采取局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 2）干燥单元操作应采用密闭干燥设备，设备排气孔排放的废气应排至VOCs废气收集处理系统。未采用密闭设备的，应在密闭空间内操作，或采取局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 3）吸收、洗涤、蒸馏/精馏、萃取、结晶等单元操作排放的废气，冷凝单元操作排放的不凝尾气，吸附单元操作的脱附尾气等应排至VOCs废气收集处理系统。 4）分离精制单元含VOCs母液应密闭收集，母液储槽废气应排至VOCs废气收集处理系统。 （5）真空系统 真空系统应采用干式真空泵，真空排气应排至VOCs废气收集处理系统。若使用液环（水环）真空泵、水（水蒸气）喷射真空泵等，工作介质的循环槽（罐）应密闭，真空排气、循环槽（罐）排气应排至VOCs废气收集处理系统。 （6）退料 载有VOCs物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修、清洗和消毒时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统。 （7）其他 使用含VOCs的化学品的实验室，应使用通风橱（柜）或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 | VOCs物料投加采用高位槽或计量泵投加方式，投料期间釜、罐、槽等容器保持密闭状态，排气进入有机废气处理装置。 VOCs物料转移和卸放采用管道密闭方式，直接进入下一步工序或中间储罐，挥发的废气进入有机废气处理装置。 各类反应设备进料置换废气、挥发排气、反应废气等均排至有机废气收集处理系统。 过滤单元采用密闭式压滤机等设备，干燥单元采用密闭干燥机，设备排气孔排放的废气排至有机废气收集处理系统。生产过程排放废气和冷凝单元排放的不凝气均排至有机废气收集处理系统。 （5）真空系统采用水环真空泵、水喷射真空泵和箱式真空泵，工作介质的循环槽密闭，真空排气排至废气收集处理系统。 （6）载有VOCs物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修、清洗和消毒时，在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气排至有机废气收集处理系统。 （7）本项目不配套含VOCs的化学品的实验室。 |  |
| 8.化学品仓库、固废仓库VOCs控制 对于化学品仓库、涉VOCs固废仓库应密闭、整体通风换气，置换的废气送废气处理设施处理。 | 化学品仓库、危废暂存间为全密闭，化学品库整体通风换气，置换的废气送废气处理设施处理。 |  |
| 9.采样过程VOCs控制 现状为开口管线采样的，应进行改造，加装或更换密闭式采样系统。新建企业应设计闭式采样系统。 | 设计闭式采样系统。 |  |
| 10.泄漏检测与修复 载有气态VOCs物料、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点≥2000个的企业，应开展泄漏检测与修复工作。设备与管线组件包括：泵、压缩机、搅拌器（机）、阀门、开口阀或开口管线、法兰及其他连接件、泄压设备、取样连接系统、其他密封设备。 严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822）中要求进行泄漏认定、泄漏检测、泄漏源修复及台账记录。 | 采取泄漏检测与修复（LDAR）。 |  |
| 三、末端治理要求 1.废气收集系统 企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758）的规定。采用外部排风罩的，应按《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758）、《局部排风设施控制风速检测与评估》（AQ/T4274）规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。废气输送管道应密闭，废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500mmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。废气收集系统应综合考虑防火、防爆、防腐蚀、耐高温、防结露、防堵塞等问题。 2.末端治理技术 企业应根据不同废气源的特点选择适用的技术，废气中VOCs初始排放速率大于等于2kg/h的，VOCs去除效率应不低于80%（采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外）；禁止采用单一低效措施，如仅采用低温等离子、光催化、光氧化、一次性活性炭吸附等处理技术；制药、农药及其他有机化工企业常见的VOCs治理可行技术见表2，制药、农药及其他有机化工企业常见的VOCS治理技术适用条件见表3。 | 1.对各类VOCs废气进行分类收集，废气输送管道密闭，废气收集系统在负压下运行。 2.本项目各类VOCs废气统一收集后采用吸附浓缩+催化燃烧+余热回用再生吸附的组合处理技术，处理效率高于95%。 |  |

本项目生产工艺、储罐区等VOCs废气经收集后通入废气处理装置，废气处理采用吸附浓缩+催化燃烧+余热回用再生吸附，处理效率高于95%。本项目采用的废气处理措施满足《河南省挥发性有机物污染控制技术指南》中“表2涂料、油墨、胶粘剂及其类似产品制造企业常见的VOCs 治理可行技术”的要求。因此本项目废气处理措施满足《河南省挥发性有机物污染控制技术指南》中的相关要求。

（6）《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》

本项目采取废气治理措施措施与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33号）相关内容相符性分析见下表。

表6.3-7  与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相符性分析

| 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相关要求 | 本项目采取的措施 | 是否 满足 |
| --- | --- | --- |
| 2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。 | 本项目各项有机废气收集处理措施满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》。前文已分析。 | 满足 |
| 在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃。 | 丙烯酸、丙烯酸丁酯、丙烯酸甲酯、丙烯酸异辛酯、苯乙烯、醋酸乙烯、苯酚等含VOCS物料均贮存于罐区，均采用密闭管道输送。生产过程中各类废渣等含VOCs固废均采用密闭桶装，放入危废暂存间，定期交有资质的单位处理。 | 满足 |
| 除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。 | 有机废气处理装置采用吸附浓缩+催化燃烧+余热回用再生吸附处理。有机废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）的要求 | 满足 |
| 按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式…… | 有机废气收集按照“应收尽收”的原则，储存设施、输送管道、生产设备等全部采用全密闭设计 | 满足 |

因此，本项目废气治理措施满足《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》中的相关要求。

#### 6.3.1.10 排气筒规范化要求

建设单位应根据GB/T16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》关于采样位置的要求，在排气筒应设置检测采样孔。采样位置应优先选择在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径，和距上述部件上游方向不小于3倍直径处，对矩形烟道，其当量直径D＝2AB/(A+B)，式中A、B为边长。在选定的测定位置上开设采样孔，采样孔内径应不小于80mm，采样孔管应不大于50mm，不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭，当采样孔仅用于采集气态污染物时，其内径应不小于40mm。同时为检测人员设置采样平台，采样平台应有足够的工作面积是工作人员安全、方便地操作，平台面积应不小于1.5m2，并设有1.1m高的护栏，采样孔距平台面约为1.2-1.3m。

### 6.3.2 运营期水污染防治措施

#### 6.3.2.1 地表水污染防治措施

一、废水源强

厂区实行“清污分流”原则，项目废水产生量为67.46m3/d，即20237.66m3/a，废水主要为工艺废水、喷淋塔废水、真空泵废水、设备及地面清洗废水、生活污水，废水中主要污染物COD、SS、氨氮等，项目废水产生情况见3.3.2，项目废水经厂内的污水处理站处理达到驻马店市第三污水处理厂接管要求、《合成树脂工业污染排放标准》（GB31572-2015）间接排放标准和《化工行业水污染间接排放标准》（DB41/1135-2016）排放标准后排入驻马店市第三污水处理厂深度处理，尾水排入练江河。

二、项目污水处理站建设可行性分析

本项目分散红生产过程中废水种类要多，其废水主要特点如下：

- 工艺废水CODcr浓度较高

由于产品生产过程中包含大量有机物反应，物料和溶剂在水中有一定的溶解性，因此部分工艺废水CODcr浓度较高，根据工程分析，本项目产品高CODcr废水主要由投入物料产生；

（2）工艺废水含盐量较高

本项目多股废水含盐量较高，主要是反应过程生成：反应中酸碱洗涤，中和成盐，以及各产品主反应和副反应过程中生成盐，导致后续废水中盐分含量较高。

综上，本项目分散红生产工艺产生的废水为高色度、高COD、高盐分的污水，污水处理需考虑进行脱色及除盐，本项目对分散红生产过程中产生的废水进行预处理。

针对分散红生产过程中产生的高盐废水，拟将压滤母液进行预处理，首先用活性炭进行脱色处理，脱色后的废酸水外售给硫酸亚铁生产厂家；缩合产生的废水直接经活性炭脱色后，送离子交换树脂进行脱盐处理。

采用离子交换树脂装置脱盐主要是强酸性氢型阳离子交换树脂和强碱性氢氧型阴离子交换树脂。当氢型阳离子交换树脂与水接触，发生离子交换反应，水中各种阳离子被吸附在树脂上，而阳树脂上结合的氢离子则被交换下来，此时水中只含有氢离子一种阳离子。当氢氧型阴树脂与水接触发生离子交换反应后，水中各种阴离子被吸附，则水中只含有一种氢氧根离子。当经过这种氢氧型阳树脂的水再经过氢氧型阴树脂后，则水中仅含有两种阴阳离子(氢离子和氢氧根离子)就会结合成为水，也就完成了脱盐处理过程，可以去除废水中大部分的盐类。

经脱色除盐预处理后的废水与厂区其他废水一同进入厂区综合废水处理站进行进一步处理，综合污水处理站采用“混凝沉淀+高级氧化+复合生化处理”的工艺，项目废水经处理站处理后排放浓度可满足驻马店市第三污水处理厂接管要求、《合成树脂工业污染排放标准》（GB31572-2015）间接排放标准和《化工行业水污染间接排放标准》（DB41/1135-2016）排放标准。厂区污水站处理工艺流程见图6.3-1。

图6.3-1 项目厂区污水处理系统污水处理工艺流程图

污水处理工艺主要单元简介：

- 预处理单元

车间排出的废水经收集后经粗细两道格栅，去除较大悬浮物后，进入pH调节池，调节pH后进行混凝沉淀处理，通过向水中投加一些药剂(通常称为混凝剂及助凝剂)，使水中难以沉淀的颗粒能互相聚合而形成胶体，然后与水体中的杂质结合形成更大的絮凝体。絮凝体具有强大吸附力，不仅能吸附悬浮物，还能吸附部分细菌和溶解性物质。絮凝体通过吸附，体积增大而下沉，降低后续生物处理的污泥负荷。

- 高级氧化单元

高级氧化单位建议采用Fe-C微电解、芬顿反应，具体过程如下：

铁碳微电解是基于电化学中的电池反应，当将铁和碳浸入电解质溶液中时，由于Fe和C之间存在1.2V的电极电位差，因而会形成无数的微电池系统,在其作用空间构成一个电场，阳极反应产生的新生态二价铁离子具有较强的还原能力，可使某些有机物的发色基团硝基—NO2、亚硝基—NO还原成胺基—NH2，另胺基类有机物的可生化性也明显高于硝基类有机物；新生态的二价铁离子也可使某些不饱和发色基团(如羧基—COOH、偶氮基-N＝N-)的双键打开，使发色基团破坏而除去色度，使部分难降解环状和长链有机物分解成易生物降解的小分子有机物而提高可生化性。此外，二价和三价铁离子是良好的絮凝剂，特别是新生的二价铁离子具有更高的吸附-絮凝活性，调节废水的pH可使铁离子变成氢氧化物的絮状沉淀，吸附污水中的悬浮或胶体态的微小颗粒及有机高分子，可进一步降低废水的色度，同时去除部分有机污染物质使废水得到净化。阴极反应产生大量新生态的[H]和[O]，在偏酸性的条件下，这些活性成分均能与废水中的许多组分发生氧化还原反应，使有机大分子发生断链降解，从而消除了有机废水的色度，提高了废水的可生化性，且阴极反应消耗了大量的H+生成了大量的OH-，这使得废水的pH值也有所提高。

当废水与铁碳接触后发生如下电化学反应：

阳极：Fe-2e—→Fe2+  E (Fe/Fe)=0.4V

阴极：2H++2e—→H2   E(H+/H2)=0V

当有氧存在时,阴极反应如下：

O2+4H++4e—→2H2O   E(O2)=1.23V

O2+2H2O+4e—→4OH-  E(O2/OH-)=0.41V

在铁碳反应后加H2O2，阳极反应生成的Fe2+可作为后续催化氧化处理的催化剂，即Fe2+与H2O2构成Fenton试剂氧化体系。阴极反应生成的新生态[H]能与废水中许多组分发生氧化还原反应，破坏染料中间体分子中的发色基团(如偶氮基团)，使其脱色。通过铁碳曝气反应，消耗了大量的氢离子，使废水的pH值升高，为后续催化氧化处理创造了条件。

芬顿反应原理为无机化学反应，过程为在酸性条件下，双氧水在催化剂二价铁离子的作用下生成OH与具有强氧化性之羟基自由基（OH），羟基自由基对废水中的有机物进行无选择氧化降解，从而达到去除废水中有机化合物之目的。芬顿反应能将很多己知的有机化合物如羧酸、醇、酯类氧化为无机态。其反应具有去除难降解有机物的能力，在印染废水、含油废水、含酚废水、焦化废水、含硝基苯废水、二苯胺废水等废水处理中体现了很广泛的应用。

- 复合生化处理单元

高级氧化单元的出水进入ABR（厌氧折流板反应器），ABR反应器内设置竖向导流板，将反应器分隔成串联的几个反应室，每个反应室都是一个相对独立的上流式污泥床。几个反应室串联使用，更接近于推流式。在反应室内驯化培养出与该处的环境条件相适应的微生物群落，各自驯化培养后的厌氧微生物对污水进行处理，旨在破除大分子有机物，提高废水的可生化性，为后续的好氧处理提供前提条件；此外，在ABR反应器完成反硝化过程，促使出水总氮达标。ABR反应器出水进入连续好氧池，在好氧微生物的作用下，去除大部分的有机物，并通过硝化作用，将氨氮转化为硝酸盐，经回流至厌氧反应池，最终通过ABR反应器内的反硝化过程完成脱氮过程。

连续好氧池出水进入絮凝沉淀池，再次通过向水中投加一些絮凝药剂，进而去除水中难以沉淀的颗粒絮凝体等物质，进一步降低出水SS、TP浓度，为BAF的稳定运行创造条件。之后出水进入BAF，污水通过滤料层，水体含有的污染物被滤料层截留，并被滤料上附着的生物降解转化，同时，溶解状态的有机物和特定物质也被去除，所产生的污泥保留在过滤层中，而只让净化的水通过，该单元能有效去除SS、有机物、硝化、脱氮、除磷等作用，满足最终出水水质达标。

各工段污染物的去除效率见下表。

表6.3-8                 厂区污水处理站污水处理情况

| 污染物 | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | TP | 石油类 | 全盐量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原水浓度（mg/L） | 1500.72 | 456.97 | 492.93 | 60.67 | 9.40 | 6.20 | 1084.59 |
| 预处理单元处理效率 | 10% | 10% | 50% | 0% | 10% | 10% | 40% |
| 高级氧化单元处理效率 | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 40% | 10% |
| 复合生化单元处理效率 | 90% | 93% | 60% | 80% | 80% | 40% | 60% |
| 出水浓度（mg/L） | 108.05 | 23.03 | 88.73 | 10.92 | 1.52 | 2.01 | 234.27 |

项目污水排放情况见下表。

表6.3-9                       废水排放量一览表

| 类型 | pH | COD | BOD5 | 氨氮 | SS | TP | 石油类 | 全盐量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站排水 | 11627.66 | 排放浓度（mg/L） | 6~9 | 108.05 | 23.03 | 88.73 | 10.92 | 1.52 | 2.01 | 234.27 |
|  |  | 排放量（t/a） | / | 1.256 | 0.268 | 1.032 | 0.127 | 0.018 | 0.023 | 2.724 |
| 全厂废水 | 20237.66 | 排放浓度（mg/L） | 6~9 | 83.35 | 19.61 | 68.00 | 8.77 | 0.88 | 1.16 | 134.60 |
|  |  | 排放量（t/a） | / | 1.687 | 0.397 | 1.376 | 0.178 | 0.018 | 0.023 | 2.724 |
| 驻马店市第三污水处理厂接管标准（浓度mg/L） | 6~9 | 357 | 186 | 32 | 293 | 2.4 | / | / |
| 《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016） | 6~9 | 300 | 150 | 30 | 150 | 5 | 20 | / |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / |

从上表可见，项目废水经处理站处理后排放浓度可满足驻马店市第三污水处理厂接管要求、《合成树脂工业污染排放标准》（GB31572-2015）间接排放标准和《化工行业水污染间接排放标准》（DB41/1135-2016）排放标准，不会对驻马店市第三污水处理厂造成影响。

- 厂区污水处理系统规模

本项目生产工艺废水、设备清洗废水经活性炭、离子交换树脂预处理后，与真空泵废水、喷淋塔废水、地面清洗废水、职工生活污水一起进入厂内污水处理站进行处理。进入污水处理站废水量为11627.66m3/a（38.76m3/d），企业在厂区西侧建设一个50t/d的污水处理系统。

- 稳定达标可行性分析

根据表6.3-3，项目废水经过污水处理站处理，达到驻马店市第三污水处理厂接管要求和《化工行业水污染间接排放标准》（DB41/1135-2016）排放标准的要求后，排入驻马店市第三污水处理厂，最终纳污水体为练江河。因此，项目废水经厂区污水处理系统处理后可以达标排放。

#### 6.3.2.2 地下水污染防治措施

本次评价仅从本次工程设备和管理等方面采取地下水保护措施。

1、本次工程用水来源

本次工程生产和生活用水由集聚区集中供水供给。

2、地下水防污染设计要求

项目设计和建设时应针对生产工艺布置，原料、产成品、废料等的化学性质，按照《石油化工防渗技术工程规范》（GBT50934-2013）要求进行分类识别，划分一般污染防治区和重点污染防治区，进行地下水防渗工程设计和建设，施工质量检验应与施工同步进行，质量合格并报监理经验收

表6.3-10                    项目识别的防渗区域汇总表

| 序号 | 名称 | 防渗区域及部位 | 防渗分区等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺装置区 |
| 1.1 | 装置内边沟、机泵边沟、水站边沟、污水井 | 装置内边沟、机泵边沟和水站边沟的沟底与沟壁，污水井的池底及池壁 | ● |
| 1.2 | 装置区储罐 | 装置区存储原料罐的池子池底及池壁 | ● |
| 1.3 | 其它设备区 | 装置区其它设备区地面 | ◎ |
| 2 | 储运区 |
| 2.1 | 原料储罐区 | 地下储罐基础 | ● |
| 2.2 | 汽车卸车 | 汽车卸车栈台区界内地面 | ◎ |
| 2.3 | 原料输送埋地管道 | 厂区各种液体原料及溶剂埋地管道的沟底与沟壁 | ● |
| 3 | 其他 |
| 3.1 | 仓库 | 库室地面 | ◎ |

注：代号说明：◎一般污染防治分区/部位；●重点污染防治分区/部位

3、防渗区划分及防渗措施

本评价建议厂区内除绿地外的地面均进行10~15cm的水泥硬化，尤其对生产区、罐区、原料储存区及运输路径、污水处理设施区、废水事故池区及厂区内污水输送管线沿途等进行特殊的防渗防腐处理，并设置地下防渗层，防治对地下水环境的污染。

按物质特性及可能出现的泄漏方式，将项目污染区的防渗级别划分为一般防渗区和重点防渗区。

一般防渗区主要为一般固废暂存间，对该区域铺设水泥防腐地面，抗渗等级不低于P8，厚度不小于100mm；地面整体防漏，通过采用基础整板，设施配筋防止混凝土开裂渗透，相关构筑物做相关防腐防渗处理。

重点防渗区包括生产区、罐区及运输路径、污水处理设施区、废水事故池区、危废暂存间及厂区内污水输送管线沿途等。

（1）厂区地面防渗措施

厂区地面防渗总体采用防渗混凝土防渗，混凝土防渗层的强度等级不应小于C20，水灰比不宜大于0.5。

①主体装置生产区抗渗混凝土的抗渗等级不宜小于P10，其厚度不宜小于150mm；

②汽车装卸及检修工作区地面宜采用抗渗钢筋（钢纤维）混凝土，其厚度不宜小于200mm。

③抗渗混凝土地面应设置缩缝和变形缝，接缝处等细部构造应做防渗处理。

（2）事故池等水池主体防渗措施

对于事故池的池底施工采取多种防渗措施，事故池宜采用抗渗钢筋混凝土结构，结构物均用水泥硬化，四周壁用水泥硬化防渗，全池涂环氧树脂防腐防渗。

（3）地下污水管道防渗措施

地下污水管道防渗宜采用抗渗钢筋混凝土管沟或HDPE膜防渗层。混凝土管沟应符合下列要求：

①抗渗钢筋混凝土管沟的强度等级不宜小于C30；

②混凝土中应掺加水泥基渗透结晶型防水剂，掺加量宜为0.8%~1.5%；

③抗渗钢筋混凝土管沟的渗透系数不应大于1.0×10-10cm/s；

④混凝土垫层的强度等级不宜小于C15；

⑤地下抗渗钢筋混凝土管沟顶板强度等级不宜小于 C30，渗透系数不应大于1.0×10-10cm/s。

通过上述措施可使重点污染区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s、一般防渗区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。

4、地下水环境监测与管理

（1）加强管理，严格操作，减少废物的排放量，防止污染物的跑、冒、滴、漏。

（2）储罐要做好内、外防腐处理，延长储罐寿命，防止因腐蚀产生物料泄漏污染土壤及地下水；每个储罐都要建设相应的具有防渗措施的围堰，围堰体积≥储罐容积+储罐基础体积，围堰建议采用防渗系数≤10-10cm/s的防渗层；每个围堰边均设计有水沟，并配备相应的泵，若储罐发生了物料的泄漏，可将物料抽入回收罐，减少对地下水污染的可能。

（3）污水及物料输送管线采用高空架设，便于检查、维修，防止跑、冒、滴、漏污染土壤和地下水，另外管道须采用防腐蚀防渗漏材质管道。

（4）生产中加强管理，定期检修维护，原料储存区、运输路径、生产区需加强地面硬化并铺设防渗系数≤10-10cm/s的防渗层，防止因跑、冒、滴、漏原因引起地下水及区域土壤污染，其周围并设置具有防腐防渗的导水沟，防止液体物料、污染雨水下渗污染包气带及地下水。

（5）建立地下水环境监测管理体系，包括制定地下水环境影响跟踪监测计划、建立地下水环境影响跟踪监测制度、配备先进的监测仪器和设备，以便及时发现问题，采取措施。

（6）根据当地地下水流向分别设置深层和浅层地下水监控井3眼，用于监控浅层地下水和深层地下水水质变化情况。应明确各监控点的点位、坐标、井深、井结构、监测浅层地下水、监测因子及监测频率等相关参数（监测因子及监测频率详见监管计划表）；并明确各跟踪监测点的基本功能，本项目为背景值监测点和地下水环境影响跟踪监测点。

（7）企业环保部门应落实跟踪地下水监测并报告编制，地下水环境跟踪监测报告应包括建设项目所在场地及其影响区地下水环境跟踪监测数据、排放污染物的种类、数量、浓度；生产设备、管廊或管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录、维护记录等。

（8）制定地下水环境跟踪监测与信息公开计划，应包括建设项目特征因子的地下水环境监测值。

如发现地下水水质异常，及时通知环境保护主管部门，并即时对厂内进行污染排查，杜绝污染继续进行。

5、厂区分流措施

厂区排水系统实行雨污分流、污污分流，并设有初期雨水收集系统和消防水、事故水收集系统，初期雨水和消防水、事故废水经处理达标后外排。

6、管道防漏措施

厂区各污水管道采用防腐耐压材料，并采用明管铺设。本工程工艺废水设计应符合集聚区污水处理厂收水水质要求，经园区污水收集管网送至园区污水处理厂。评价建议项目外排污水管网采用UPVC管道输送，避免沿途泄漏。

鉴于工程生产及排污特点，为了防止本工程的建设对区域地下水产生不利影响，评价进一步提出了以下分区防渗建议措施：

办公区和绿化区：道路用水泥硬化，未硬化部分种植花草树木美化环境，防止水土流失。

生产装置区：根据分区防渗的不同要求，以达到和超过一般土地防渗的要求。地面下土层的处理：在原土中掺入黏性土（≥70%）并充分拌和均匀，用压路机分层碾压，厚度300~500mm；在厂房内和厂房周边区域有设备存放的地方，地面面层下做成大于100mm厚C15细石混凝土垫层，施工时按要求留伸缩缝并用防水材料灌实。地面上做坡度＞2‰，设置排水沟并与厂区相应的排水管网连通。室内踢脚线做防水处理，高度大于150；室外罐区设置防水围堰并设地漏与厂区相应的排水管网连通。根据各生产厂区、仓储区材料的化学性质，做相应的防腐措施。防止厂区内出现裸露地面。

罐区：液体化学品存储区要设置围堰，防止物料泄漏下渗对地下水的污染。围堰基础应做好防渗工程，膜上保护层，可采用长丝无纺土工布，其规格不宜小于600g/m2；HDPE土工膜，厚度宜为2.0mm；膜下保护层，可采用长丝无纺土工布，其规格不宜小于600g/m2，也可采用不含尖锐颗粒的中细砂层，砂层厚度不宜小于100mm。

废水收集处理设施：废水收集系统防渗主要是针对各构筑物，尤其是污水收集池、处理池等，水池等构筑物建设宜采用抗渗钢筋混凝土结构，并符合下列规定：混凝土强度等级不宜小于C30；钢筋混凝土水池的抗渗等级不应小于P8；结构厚度不应小于250mm；最大裂缝宽度不应大于0.20mm，并不得贯通；钢筋的混凝土保护层厚度应根据结构的耐久性和环境类别选用，迎水面钢筋的混凝土保护层厚度不应小于50mm。

工业固废堆场：工程产生的各种固废必须根据其性质分别堆放在专用的堆场内，固废临时堆场必须有耐腐蚀的硬化地面，下部墙体和地面要坚固、防渗。一般固废临时堆场严格按照《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）Ⅱ类场要求进行建设。

危险固废暂存区：危险固废临时贮存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）有关规定和要求进行防渗处理，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料渗透系数≤10-7cm/s。暂存区应防风、防雨、防晒，危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏，还应设置废液收集系统。

该项目主要污染区为生产车间、储罐区、污水处理站、事故池和危废暂存间等，评价建议项目根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中地下水污染防渗分区参照表的要求，确定本项目的地下水防渗要求，其防渗措施如下表：

表6.3-11                  本项目防渗分区要求

| 区域 | 防渗分区 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 预留仓库 | 一般防渗区 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
| 消防水池 | 简单防渗区 | 一般地面硬化 |
| 循环水池 |  |  |
| 宿舍楼 |  |  |
| 仓库 | 重点防渗区 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
| 储罐区 |  |  |
| 生产车间 |  |  |
| 污水处理站（含事故池） |  |  |
| 危废暂存间 |  |  |

项目对可能产生地下水影响的各项途经均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制项目内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。

（3）污染监控

本评价建议建设单位建立和完善地下水环境监测制度，对厂区及周边地下水进行监测，一旦发生地下水污染，应立即停止生产，查明污染来源。监测因子主要有：pH、COD、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮等。一旦监测因子发生异常，应增加监测频率。并及时对跟踪监测情况进行信息公开。

（4）应急响应

本评价建议建设单位制定地下水应急响应预案，明确污水管道泄漏等可能对地下水造成污染的状况下应采取的污染控制措施，包括控制污染源、切断污染途径等措施，将污染降至最低。

综合上述分析，本项目拟采取“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的地下水污染防治措施，可有效消除或降低对区域地下水的影响。

项目分区防渗图见附图8。

### 6.3.3 运营期噪声污染防治措施

本项目高噪声设备主要来自反应釜、各类风机、水泵等设备运转产生的机械噪声，噪声源强在80~95dB(A)之间。项目主要噪声源均设在封闭的厂房内，噪声声级值较大，为减小噪声对人们身体健康的危害和对厂区环境的污染，根据噪声源规划分布以及发声特性，对本项目噪声防治主要从声源降噪、传播途径降噪两方面进行。具体的防护措施如下：

一、声源降噪

（1）设备选型

在设备选型时应优先选低噪声设备的机型，主要设备及辅助设备均依据《工业企业噪声控制设计规范》，要求供货厂商对高噪声设备采取降噪措施，如采取必要的消音、隔音措施，以达到降低设备噪声的目的。

（2）对装置区的噪声防护措施

①离心机及冷凝器等：噪声源强75dB(A)。噪声主要来自于离心机高速转动时产生的噪声，一般包括气动噪声、机械噪声以及气体和固体弹性系统产生的气固耦合噪声。其中气动噪声是风机的主要来源。主要可采取合理的结构改造和安装适当的消声器等噪声措施，同时采取基础减振、消声和隔声等多种措施。采取上述措施后可平均降噪20dB(A)以上。

②风机：噪声源强85dB(A)。风机在工作时产生的噪声以进出口空气动力性噪声最高，因此降低风机噪声的根本途径应该从风机结构的改进以及采用正确的安装及运行方式入手，辅以安装消声器、隔声、减振等降噪措施，具体方法主要有：合理选择风机形式、转速和叶片数，使叶片通过频率噪声的辐射效率最小；合理设计管路，采用合理的调节方式，使风机入口均匀进气；在风机进出风口采用阻抗复合消声器，同时对管道采取阻尼与隔声处理。采取上述措施后可平均降噪20dB(A)以上。

③各类泵：噪声源强为70~85dB(A)。泵类的噪声主要来自液力系统和机械部件，对泵的降噪措施主要从泵的改进设计上考虑，这是降低泵噪声的根本途径。对于工业企业使用已定型的各类泵时，其降噪措施主要采用基础减振和设立隔声罩，经处理后，泵整体噪声平均降低20dB(A)左右。

- 传播途径降噪

加强厂区绿化，选择叶面粗糙、大面宽厚的树木，此类树木的吸声性能较强。

厂区人员活动中心，防噪绿化应以防噪心理效应为主，并结合厂区周边建筑及绿化情况，对树形与色彩的选择应与建筑物及其周围环境相协调，此外还可适当多种绿篱、灌木等。

生产区重点是主厂房与其他高噪声车间周围及其厂区道路。厂区围墙外面种植防护林，厂区与铺设生产区之间的道路两侧种植白杨等高大树种。

本项目按照以上措施进行降噪处理，高噪声设备噪声值均能降至65dB(A)以下，根据预测，采取降噪措施后各厂界昼夜噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB123482008）3类标准限值要求。对周围声环境影响较小，因此评价认为以上噪声治理措施可行。

### 6.3.4 运营期固体废物污染防治措施

在营运期产生的固体废物主要包括本项目生产过程中的主要固废为原料废包装物、分散红生产蒸馏残渣、丙烯酸乳液生产过程出料口过滤滤渣以及职工生活垃圾。

本项目生产过程中用以原材料包装的废弃原料包装袋为危险废物，危险废物代码为HW49其他废物（900-041-49）；生产过程中过滤滤渣属于危险废物，废物类别为HW13有机树脂类废物（265-103-13）；蒸馏残渣为危险废物，危险废物代码为HW11其他精炼、蒸馏和热解处理过程中产生的焦油状残余物（900-013-11）；生产废水预处理产生的废活性炭、废离子交换树脂均为危险废物，危险废物代码均为HW49其他废物（900-041-49）。以上危废集中收集于危废暂存间，定期由有资质单位清运处理。

针对工程生产过程中产生的危险固废，评价要求在厂区南侧建设一座规范化危废暂存间，面积60m2，所有危险废物存放于危废暂存间内，所有危废及时清理，定期送往有资质的单位进行处理，危废仓库可以满足需求。危废暂存间必须满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），危险物品分类堆放，并按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）的规定，进行危险废物的收集、贮存、运输，并设立明显的的危险标志，转移时必须执行联单制度。具体要求如下：

（1）危险废物的收集

项目危险废物的收集包括两个方面：一是在危险废物产生节点将其集中到适当的包装容器中或车辆上的活动；二是将已包装或装到运输车辆上的危险废物集中到危险废物暂存间的内部转运。

项目危险废物的收集须严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求：

a、根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的收集计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。

b、制定危险废物收集操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。

c、危险废物收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。

d、在危险废物收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防治污染环境的措施。

e、危险废物收集时应根据其种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式。

（2）危废暂存间要求

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单要求，危险废物暂存间设计原则：用于存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕；基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层，或 2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；危险废物堆要防风、防雨、防晒；不相容危险废物禁止混村。危废暂存间贴上专门的警示标识。

①贮存场所内一般废物和危险废物应分别存放。

②存场所应防风、防雨、防晒、防渗漏。

③贮存场所要有集排水和防渗设施，渗滤水收集入事故池。

④贮存场所符合消防要求，废物的贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性。

⑤危废暂存场所采取防渗挡雨淋措施，地面铺设防渗膜，并对危险废物进行袋装后分类堆放。危废液的贮存仓间或贮存区应设立收容池，一旦包装容器破坏，立刻采取收容措施，防止废液四处流散。

⑥包装容器、包装方法、衬垫物应符合要求，经常检查包装、储存容器（罐、桶）是否完好，无破损，搬运危废桶、袋时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

⑦桶装危废桶包装按行列垛堆码，堆码高度为2-3个桶高，不宜过高，防止堆码不牢固，倒塌时包装桶破损。如仓内暂存，堆码垛距80-90cm，墙距、柱距30cm。

⑧根据危废的种类，危废收集后要及时综合利用或安全处置，尽量减少在厂内的暂存时间，以减少暂存风险。

（3）危险废物贮存场环境影响分析及贮存场污染防治措施的可行性

为更好管理项目营运期产生的危险废物，评价建议建设单位在项目厂区内东南角设置60m2危废暂存间，所有危险废物均暂存其中，定期交由有资质单位处理。根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》危险废物贮存场所（设施）污染防治措施要求，项目危险废物暂存间影响分析如下：

①危险废物贮存场环境影响分析

结合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）中危险废物贮存设施的设计原则，项目拟将危废暂存间设置于厂区内南侧，项目周边无易燃易爆危险品仓库；项目危废暂存间内应硬化同时铺设防渗层，项目危险废物均采用暂存桶分类暂存。

②贮存场所污染防治措施

评价要求暂存间地面铺设有防渗层，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s），满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求；危险废物均采用密封桶装，暂存间内不同危险废物进行隔离存放，隔离区应留出搬运通道；且库房内要有安全照明设施和观察窗口，并在相应区域内粘贴警示标示，并建立检查维护制度；危废暂存间地面与裙脚应用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；暂存间内危险废物存放区应设置围堰，围堰底部和侧壁采用防腐防渗材料且表面无裂隙，围堰有效容积不低于堵截最大容器的最大储量。

建设单位必须严格遵守有关危险废物有关储存的规定，建立一套完整的仓库管理体制，按照危险废物转移联单管理办法，做好申报转移纪录。应做好危险废物的入库、存放和出库记录，不得随意堆置。收集固废应详细列出数量和成分，并填写有关材料。定期对所贮存的危险废物贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

（4）危险废物的转运

项目危险废物转运过程中采取篷布遮盖、防滴漏等措施，减少危险废物运输过程给环境带来污染。危险废物的转运按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行，具体如下：

a、危险废物的运输由持有危险废物经营许可证的单位组织实施，并按照相关危险货物运输管理规定执行；

b、项目危险废物运输采用公路运输方式，应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令2013年第2号）执行。

c、危险废物运输时的装卸应遵照如下技术要求：装卸区的工作人员应熟悉危险废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，如橡胶手套、防护服和口罩。装卸区域应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。装卸区域应设置隔离设施。

d、废物处置单位的运输人员必须掌握危险废物运输的安全知识，了解所运载的危险废物的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。

项目危险废物产生情况及危废暂存间基本情况见下表。

表6.3-12               建设项目危险废物汇总一览表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤滤渣 | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 265-103-13 | 3 | 过滤 | 固态 | 聚丙烯酸乳液等有机杂质 | 1d | T，I | 设置规范危废暂存间集中存放，定期送往有资质的单位处理 |
| 2 | 蒸馏残渣 | HW49其他废物 | 900-013-11 | 97.48 | 蒸馏、硫酸处理 | 固态 | 苯酚、碳酸钾 | 1d | T，I |  |
| 3 | 原材料包装 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 0.1729 | 原料包装 | 固态 | 乌洛托品 | 1d | T，I |  |
| 4 | 废活性炭 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 10 | 生产废水预处理 | 固态 | 吸附废水中有机物及盐分的废活性炭 | 3d | T，I |  |
| 5 | 废离子交换树脂 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 8 | 生产废水预处理 | 固态 | 吸附废水中有机物及盐分的废离子交换树脂 | 3d | T，I |  |

表6.3-13        建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表

| 序号 | 贮存场所名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积 | 储存方式 | 贮存能力 | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废暂存间 | 过滤滤渣 | HW06 | 265-103-13 | 厂区南侧 | 60m2 | 分类单独存放 | 20 t | 3个月 |
| 2 | 危废暂存间 | 蒸馏残渣 | HW49 | 900-013-11 |  |  | 分类单独存放 | 100 t | 3个月 |
| 3 | 危废暂存间 | 原材料包装 | HW49 | 900-041-49 |  |  | 分类单独存放 | 1t | 3个月 |
| 4 | 危废暂存间 | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 |  |  | 分类单独存放 | 20t | 3个月 |
| 5 | 危废暂存间 | 废离子交换树脂 | HW49 | 900-041-49 |  |  | 分类单独存放 | 20t | 3个月 |

综上所述，以上固废均有妥善的处置措施，环境影响较小。同时，该项目将一般工业固体废物收集外卖，可增加一定的营业收入，减少项目运行期间的成本支出，项目采用的固废防治措施是经济可行的。

### 6.3.5 运营期土壤污染防治措施

（1）大气沉降影响污染防治措施

涉及大气沉降影响的，占地范围内应采取绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主。本项目厂区绿化率为5.6%，主要包括厂区道路周边、厂区边界等处绿化。

（2）入渗影响污染防治措施

据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）关于分区防控措施的相关规定，地下水污染防渗分区应根据场地包气带的防污性能、污染物控制难易程度和污染物特性提出相关的防渗技术要求。参照6.3.2.2小节，严格落实本项目地下水污染防治措施。

项目土壤污染防治措施应做到以下几点。

（1）源头控制

首先从源头上减少苯乙烯、丙烯酸等废气污染物的的产生。

（2）过程控制

与地下水污染防控措施相结合，对生产装置区、储罐、污水处理、管道等区域进行分区防渗，划分出重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，防止因事故状态下产生的废水下渗对土壤造成污染。

（3）定期监测

在生产车间和周边最近的敏感点附近设有监测点，根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，对本项目可能涉及的污染因子进行监测，检测周期为5年/次。

## 6.4项目环保措施及投资

本项目总投资50000万元，其中环保投资336万元，占工程总投资的0.67%，本项目环保设施及投资估算见表6.4-1。

表 6.4-1                      本项目环保投资

| 类别 | 治理目标 | 主要的环保设施 | 数量 | 投资费用 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产工艺废水、真空泵废水、喷淋塔废水、设备清洗废水、地面清洗废水和职工生活污水 | 生产工艺废水、设备清洗废水经活性炭、离子交换树脂预处理后，与真空泵废水、喷淋塔废水、地面清洗废水、职工生活污水一起进入厂内污水处理站进行处理。 厂内建设1座污水处理站，处理规模为50m3/d，主要处理工艺为“预处理混凝沉淀+高级氧化+复合生化处理”，污水处理站排水进入厂区总排口排放 | 1套 | 86 |
|  | 纯水制备系统废水、循环冷却水系统排水 | 均属于清净废水，直接进入厂区总排口 | 1套 | 2 |
|  | 食堂污水 | 隔油池 | 1套 | 0.5 |
|  | 生活污水 | 化粪池 | 1套 | 1.5 |
| 废气 | 生产工艺中有机废气、储罐区有机废气 | 全部收集后进入厂区有机废气处理装置进行处理，采用吸附浓缩+催化燃烧+余热回用再生吸附处理工艺，处理后由20m高排气筒达标排放（1#排气筒） | 1套 | 65 |
|  | 水性丙烯酸乳液生产投料过程产生的粉尘 | 经集气罩+袋式除尘器处理后由20m高排气筒达标排放（2#排气筒） | 1套 | 5 |
|  | 分散红生产粉尘 | 投料粉尘经集气罩+袋式除尘器处理后由20m高排气筒达标排放（3#排气筒），烘干粉尘经旋风除尘器+水喷淋装置处理后由20m高排气筒达标排放（3#排气筒） | 1套 | 10 |
|  | 分散红生产过程中产生的溴化氢、硫酸废气 | 经二级降膜水吸收+二级碱液喷淋塔处理后由20m高排气筒达标排放（4#排气筒） | 1套 | 12 |
|  | 储罐区溴化氢、硫酸、发烟硫酸储罐呼吸废气 | 通入二级碱液喷淋装置处理后由20m高排气筒达标排放（5#排气筒） | 1套 | 6 |
|  | 污水处理站恶臭气体 | 污水处理站恶臭经生物除臭塔处理后由20m高排气筒排放（6#排气筒） | 1套 | 5 |
|  | 食堂油烟 | 食堂油烟废气经油烟净化器处理后由屋顶排放 | 1套 | 1 |
| 噪声 | 空压机等高噪声设备 | 车间封闭围护结构，墙体选用吸声材料，设备设减振基础 | 若干 | 20 |
|  | 风机 | 选用低噪声设备，设备减振基础选用低噪声设备，进排气口加消声器 |  |  |
|  | 水泵 | 设备设减振基础 |  |  |
| 固废 | 一般固废 | 污水处理站配套污泥脱水装置和暂存间 | 1处 | 1 |
|  | 危险废物 | 设置60m2危废暂存间，并进行防渗处理，同时委托有资质公司回收处理 | 1处 | 19 |
|  | 生活垃圾 | 设置生活垃圾箱，委托环卫部门收集处理 | 若干 | 2 |
| 风险 | 环境风险 | 事故池850m3，储罐区围堰、报警装置、消防物资、应急物资 | 1 | 100 |
| 合计 | 336 |

# 第七章 环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析的主要任务是衡量项目的环保投资所能收到的环境效益和经济效益；建设项目应力争达到社会效益、环境效益、经济效益的统一，这样才能符合可持续发展的要求，实现经济的持续发展和环境质量的不断改善。本项目属于资源回收再利用，它的建设在一定程度上会给周围环境带来一些负面影响，因此有必要进行经济效益、社会效益、环境效益的综合分析，使项目的建设论证更加充分可靠，工程的设计和实施更加完善，以实现社会的良性发展、经济的持续增长和环境质量的保持与改善。

## 7.1 经济效益分析

本项目总投资为50000万元，包括厂房设备、污染治理工程及辅助生产设施等。工程主要经济指标见表7.1-1。

表7.1-1                    项目主要技术经济指标表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总投资 | 万元 | 50000 | 企业自筹50000万元 |
| 2 | 年销售收入 | 万元 | 168000 | / |
| 3 | 年均利润总额 | 万元 | 18330 | / |
| 4 | 全部投资回收期 | 年 | 3 | 不含建设期 |

由表7.1-1可以看出，该项目投资回收期较短，投资利润率高，具有较强的盈利能力，从工程的经济效益分析，该项目可行。

## 7.2 环境效益分析

本项目环境效益见表7.2-1。

表 7.2-1                         本项目环境效益

| 序号 | 项目名称 | 环境效益 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废水处理设施 | 本工程生活废水经过污水厂处理后，COD减排量16.193t/a、氨氮减排量0.578t/a。 |
| 2 | 废气处理 | 本工程采取各种废气治理措施后，非甲烷总烃减排量16.952t/a。 |
| 3 | 固废处理 | 根据固体废物的性质进行分类收集处理，固废处置率达到100%。 |
| 4 | 噪声治理 | 采取基础减振，隔声、吸声等综合治理措施，噪声源强得到有效控制，厂界噪声达标。 |
| 5 | 风险防范 | 事故围堰、消防防护器材、阻火器、个人防护用品等。 |

## 7.3 社会效益分析

本项目建成后，具有较好的社会效益，主要表现在：

（1）项目建成后，具有较好的市场前景和一定的国内市场竞争力。

（2）项目建成后，实现年销售收入168000万元，年均利润总额18330万元，在为企业创造丰厚的经济效益的同时也增加了地方财政收入。

（3）可带动当地村民投身于工业生产的积极性，促进区域经济发展。

（4）本项目的建设，可促进废旧塑料的回收再利用，减少资源的浪费。

## 7.4 环境经济损益分析

### 7.4.1 环保投资

本项目总投资50000万元，其中环保投资336万元，占工程总投资的0.67%。本项目必须落实的污染治理措施及投资费用详见表6.4-1。

### 7.4.2 运行费用

本项目环保设施运行费用包括：电费及设备折旧、维护费用。年运行费用25.9万元，运行费用估算见表7.5-2。

表 7.5-2                   本项目环保设施运行费用

| 序号 | 费用名称 | 费用金额 （万元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉尘治理运行费用 | 设备折旧及维修费用 | 2 | 投资20万元，按10年折旧 |
|  |  | 电费 | 0.7 | 1万度/年，电的单价0.7元/度 |
| 2 | 有机废气治理运行费用 | 设备折旧及维修费用 | 8 | 投资80万元，按10年折旧 |
|  |  | 电费 | 2.1 | 3万度/年，电的单价0.7元/度 |
| 3 | 溴化氢废气治理运行费用 | 设备折旧及维修费用 | 0.3 | 投资3万元，按10年折旧 |
|  |  | 电费 | 2.1 | 3万度/年，电的单价0.7元/度 |
| 4 | 污水处理系统 | 设备折旧及维修费用 | 10 | 投资100万元，按10年折旧 |
|  |  | 电费 | 0.7 | 1万度/年，电的单价0.7元/度 |
| 合计 | 25.9 | / |

### 7.4.3 环境经济收益分析

本项目的建设符合国家产业政策和环保政策，采用了先进的设备和技术，节省了能源消耗，降低了生产成本。项目的实施可以带动地方经济的发展，给当地群众提供良好的就业机会，具有良好的社会效益。

该项目的市场前景良好，有较好的盈利能力、清偿能力和抗风险能力，项目在保证环保投资的前提下，污染物可以达标排放，环境效益比较明显。通过上述环境效益分析，本项目总体效益较高，因此从环境与经济分析情况来看，本项目是可行的本项目环境经济损益结果分析表明，本项目的建设符合国家产业政策和环境保护政策的要求，项目实施后经济效益良好，能够促进地方经济发展，具有良好的社会效益。该项目市场前景良好，并有较好的赢利能力、清偿能力和抗风险能力，从社会经济角度看是可行的。项目在保证环保投资的前提下，污染物能够达标排放，从环境经济角度来看也是合理可行的。综上所述，从环境与经济分析情况来看，本项目可行。

# 第八章 环境管理与环境监测计划

## 8.1 环境管理

### 8.1.1 环境管理要求

环境管理应贯穿于建设项目从备案到运行的整个过程，并对建设项目的不同阶段制定相应的环保条例，规定不同阶段的环保内容，明确不同部门的工作职责，本项目环境管理要求见表8.1-1。

表8.1-1                  本项目环境管理要求一览表

| 管理内容 | 职 责 |
| --- | --- |
| 建设阶段 | 严格“三同时”制度，并根据环评提出的污染防治措施落实相关配套环保措施；保证项目建设和环评批复的一致性。 规范施工行为，加强施工人员的管理。生产线安装过程应避免噪声扰民现象。加强安装过程固废的管理。 |
| 运行阶段 | 在项目试生产前，汇同施工单位、设计单位检查环保设施是否符合“三同时”原则，并将检查结果和项目准备试生产时间报告当地环境保护行政主管部门，经检查同意后开始进行试生产，其间监督环保设施与主体工程同时投入运行。 制定切实可行的环保管理制度和条例。组织开展环保宣传教育培训。 把污染源监督和“三废”排放纳入日常管理工作，并落实到车间班组和岗位，进行全方位管理。 实施有效的“三废”综合利用开发措施。收集整理和推广环保技术经验，及时解决运行中出现的环保问题。 按照责、权、利实施奖罚制度，对违反法规和制度的行为根据情节给与处罚，对有功者给与奖励。 配合当地和上级环保主管部门，认真落实国家环保法规和行政主管部门的规定。接受环保管理部门的监督监测。 加强对企业废气排放的非正常工况的监督管理，一旦发生环保设备设施运行不正常，应进行提产检修或者维护，保证废气污染物实现达标排放。 |

### 8.1.2 污染物排放清单及排放管理要求

本工程污染物排放清单及排放管理要求见表8.1-2。

表8.1-2          本项目污染物排放清单及排放管理要求一览表

| 工程组成 | ①主体工程：该项目自建标准化厂房，占地面积45506.01m2，总建筑面积25853.45m2。 ②辅助工程：劳动定员100人，厂内设食堂、宿舍。 ③公用工程：包括给水、排水、供电等。 ④环保工程：废气措施（有机废气经集气罩收集后由吸附浓缩+催化燃烧+余热回用再生吸附处理组合装置进行处理；投料粉尘由袋式除尘器进行处理；烘干粉尘由旋风除尘器+水喷淋处理；酸性废气由二级降膜吸收+二级碱液喷淋塔进行处理，经过处理达标后的废气均经过20m高的排气筒高空排放）。废水措施（生产废水进混凝沉淀+高级氧化+复合生化处理系统处理后与纯水制备废水产生的清净下水一起经厂区总排口排入集聚区污水管网，进入驻马店市第三污水处理厂进行处理）。噪声措施（噪声主要为各生产设备如风机、泵、反应釜等生产运行过程中产生的噪声，在选用低噪声设备，并配合室内布置、基础减震等隔声措施降噪）。固废措施（项目危险废物集中收集于危废暂存间，定期交由有资质单位进行处理。生活垃圾由环卫部门定期清运）。 |
| --- | --- |
| 原辅材料 | 原材料：丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、1-氨基蒽醌、硫酸、纯水等 |
| 污染类别 | 污染源 | 污染物种类 | 治理设施及运行参数 | 排放情况 | 排放标准 | 排污口信息 |
|  |  |  |  | 排放浓度mg/m3 | 排放量t/a | 标准名称 | 标准限值 |  |
| 废气 | 生产工艺有机废气、储罐区有机废气 | 非甲烷总烃 | 吸附浓缩+催化燃烧+余热回用再生吸附处理工艺，处理后由20m高排气筒达标排放 | 6.196 | 0.892 | 满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号文件中的要求，《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中排放浓度限值。 | 80 mg/m3 | 1#排气筒放 |
|  | 水性丙烯酸乳液生产投料过程产生的粉尘 | 粉尘 | 袋式除尘器+20m高排气筒 | 0.0002 | 0.0016 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中排放浓度限值 | 30mg/m3 | 2#排气筒放 |
|  | 分散红生产粉尘 | 粉尘 | 投料粉尘：袋式除尘器+20m高排气筒；烘干粉尘：旋风除尘器+水喷淋+20m高排气筒 | 0.050 | 0.362 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 120mg/m3 | 3#排气筒放 |
|  | 分散红生产过程中产生的溴化氢、硫酸废气 | 硫酸雾 | 二级降膜水吸收+二级碱液喷淋塔处理后由20m高排气筒达标排放 | 3.918 | 0.423 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 45mg/m3 | 4#排气筒放 |
|  |  | SO2 |  | 7.406 | 0.800 |  | 550mg/m3 |  |
|  |  | 溴化氢 |  | 4.378 | 0.473 | — | — |  |
|  | 储罐区含酸废气 | 硫酸雾 | 二级碱液喷淋+20m高排气筒 | 0.191 | 0.007 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 45mg/m3 | 5#排气筒放 |
|  |  | 溴化氢 |  | 0.050 | 0.002 | — | — |  |
|  | 污水处理站恶臭 | 氨 | 生物除臭塔++20m高排气筒 | 0.227 | 0.0049 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 0.58kg/h | 6#排气筒放 |
|  |  | 硫化氢 |  | 0.009 | 0.0002 |  | 8.7kg/h |  |
| 废水 | 综合废水 | COD | 混凝沉淀+高级氧化+复合生化处理 | 83.35 | 1.687 | 驻马店市第三污水处理厂接管标准，《化工行业水污染间接排放标准》（DB41/1135-2016） | 300mg/L | 厂区总排口 |
|  |  | 氨氮 |  | 8.77 | 0.178 |  | 30mg/L |  |
| 噪声 | 设备 | 噪声 | 选用低噪声设备，并配合室内布置、基础减震等隔声措施降噪 | 37.50~61.02 dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 | 昼间：65 dB(A) | / |
|  |  |  |  |  |  | 夜间：55 dB(A) |  |
| 固废 | 职工 | 生活垃圾 | 设置垃圾箱收集，由环卫部门清运处置，日产日清 | / | 0 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中相关规定，《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及其2013修改单） | / | / |
|  | 生产 | 危险固废 | 集中收集于危废暂存间，定期交由有资质单位进行处理 | / | 0 |  | / | / |
| 环境风险 | 风险事故 | 防火及消防设施、事故池等 | / | / | / | / | / |
| 环境监测 | 运营期污染源监测计划 | / | / | / | / | / |

根据上表相关内容，企业应按照国家管理要求申请排污许可证，并向社会公开公司建设基本情况和污染物排放清单等相关信息，接受社会监督。

### 8.1.3 环境管理制度

为了落实各项污染防治措施，加强环境保护工作管理，应当根据实际特点，制定各种类型的环保制度。

（1）排污定期报告制度

要定期向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。

（2）污染处理设施的管理制度

对污染治理设施的管理必须与运行经营活动一起纳入日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。

（3）奖惩制度

应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者实行奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以处罚。

（4）制定各类环保规章制度

制定环境方针、环境管理手册及一系列作业指导书以促进环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化，通过重要环境因素识别、提出持续改进措施，将环境污染的影响逐年降低。制定各类环保规章制度包括：环境保护职责管理条例、建设项目“三同时”管理制度、污水排放管理制度、污水处理装置日常运行管理制度、排污情况报告制度、污染事故处理制度、地下排水管网管理制度、环保教育制度、固体废弃物的管理与处置制度。

## 8.2 环境监测计划

环境监测是环境管理的一个重要组成部分，通过监测掌握装置排放污染物含量、污染排放规律，评价净化设施性能，制定控制和治理污染的方案，为贯彻国家和地方有关环保政策、法律、法规、标准等情况提供依据。通过一系列监测数据和资料，对项目环境质量进行综合分析和评价。

### 8.2.1 环境监测机构设置

根据本项目实际情况，对于废气污染源设置6个排气筒，配套6套废气污染源在线监控系统，由专人管理，管理人员应具备环保方面的专业知识，具备开展监测业务的能力，负责工程运行的日常监测工作。其余各项环境监测可由当地环境监测站承担。

### 8.2.2 环境监控计划

#### 8.2.2.1运营期污染源监测计划

根据本项目特点，项目运营期需要对生产过程产生的废气、废水、噪声等污染因素进行监测，项目运营期应根据《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》（HJ1103—2020），具体监测计划见表8.2-1。

表8.2-1                运营期污染源监测计划

| 要素 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染源 | 有组织废气排放口 | 生产工艺中有机废气、储罐区有机废气 | 非甲烷总烃、丙烯酸、丙烯酸丁酯、丙烯酸甲酯、苯乙烯、苯酚 | 半年监测一次 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准；《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中排放浓度限值；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  |  | 水性丙烯酸乳液生产投料过程产生的粉尘 | 颗粒物 |  |  |
|  |  | 分散红烘干粉尘 | 颗粒物 |  |  |
|  |  | 分散红生产过程中产生的溴化氢、硫酸废气 | 溴化氢、SO2、硫酸雾 |  |  |
|  |  | 储罐区溴化氢、硫酸、发烟硫酸储罐呼吸废气 | 溴化氢、硫酸雾 |  |  |
|  |  | 污水处理站恶臭气体 | 氨、硫化氢 |  |  |
|  |  | 食堂 | 油烟 |  |  |
|  | 无组织废气 | 厂界 | 非甲烷总烃、丙烯酸、丙烯酸丁酯、丙烯酸甲酯、苯乙烯、PM10、TSP、溴化氢、苯酚 |  |  |
| 废水污染源 | 污水处理站排口、厂区总排口 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、石油类、全盐量、挥发酚 | 半年监测一次 | 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》中表4的三级标准限值要求并满足驻马店市产业集聚区污水处理厂进水标准要求 |
| 噪声 | 厂界 | 四周厂界噪声 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）3类和4类标准 |

#### 8.2.2.2环境质量监测计划

根据本项目环境影响特征、影响范围和影响程度，结合环境保护目标分布，制定环境质量监测计划，具体见表8.2-2。

表8.2-2                      环境质量监测计划

| 监测内容 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 九里庄、东陈庄 | TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2、非甲烷总烃、溴化氢、苯乙烯、丙烯酸、丙烯酸丁酯、丙烯酸甲酯、硫酸雾 | 半年一次，每次检测3天 |
| 地下水 | 厂区地下水流向下游50m 处设置1个污染监测点 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32+、HCO32+、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、铜、锌、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数 | 半年一次，每次检测1天 |
| 环境噪声 | 厂界噪声 | LeqdB（A） | 2次/年 |
| 土壤 | / | pH、铜、铅、砷、汞、镉、镍、六价铬、石油烃（C10-C40） | 3年1次 |

## 8.3 排污口标志和管理

### 8.3.1 排污口标志

（1）污水排放口、废气排放口、噪声排放源图形标志。

污水排放口、废气排放口和噪声排放源图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号设置按（GB15562.1-1995）执行，具体见表8.3-1。

（2）固体废物贮存（处置）场图形标志

固体废物贮存（处置）场图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号设置按（GB15562.2-1995）执行，具体见表8.3-1。

表8.3-1                    排放口标志一览表

| 序号 | 提示图形符号 （背景颜色：绿色 图形颜色：白色） | 警告图形符号 （背景颜色：黄色 图形颜色：黑色） | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废水排放口 | 表示污水向水体排放 |
| 2 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 3 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境排放 |
| 4 |  |  | 一般固体废物储存 | 表示一般固体废物贮存、处置场 |
| 5 |  |  | 危险废物储存 | 表示危险废物贮存、处置场 |

（3）排污口立标

污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点，且醒目处，标志牌设置高度为其上边缘距离地面2m，可根据情况设置立式或平面固定式标志牌。

### 8.3.2 排污管理

#### 8.3.2.1管理原则

排污口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物达标排放科学化、定量化的重要手段。具体管理原则如下：

（1）向环境排放污染物的排放口必须规范化；

（2）列入总量控制的污染物（COD、氨氮、SO2、NOX）排放源列为管理的重点；

（3）如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况；

（4）废气排放装置应设置便于采样、监测的采样孔和采样平台，设置应符合《污染源监测技术规范》；

（5）工程固废堆存时，应设置专用堆放场地，并采取防扬散、防流失、对有毒有害固废采取防渗漏的措施。

#### 8.3.2.2排放源建档

（1）本项目应使用国家环境保护总局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

（2）根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。

## 8.4 环保措施及“三同时”环境验收

本项目各项环境保护措施应由项目建设单位负责落实，并应严格执行与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入运行”的三同时原则，具体为：

（1）沉淀池等污水处理设施的建设应与生产车间同时建设，同时投入运行。

（2）固废暂存间应与主体工程同时建设，并同时投入使用，以保证危险废物的贮存。

（3）废气处理设施应与生产设备同时安装、同时投入使用。

（4）采购设备时应选用高效低噪设备，并采取相应的降噪措施，与设备同时安装、使用。

本项目根据工程排污特点以及外环境的要求，拟采取的环境保护措施主要有：废水治理、废气治理、设备噪声控制、固体废物等，项目环保措施及“三同时”验收内容详细内容见表8.4-1。

表8.4-1                                 项目环境保护“三同时”验收一览表

| 项 目 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 生产工艺中有机废气、储罐区有机废气 | 非甲烷总烃、丙烯酸、丙烯酸丁酯、苯乙烯、苯酚 | 全部收集后进入厂区有机废气处理装置进行处理，采用吸附浓缩+催化燃烧+余热回用再生吸附处理工艺，处理后由20m高排气筒达标排放（1#排气筒） | 全部收集后进入厂区有机废气处理装置进行处理，采用吸附浓缩+催化燃烧+余热回用再生吸附处理工艺，处理后由20m高排气筒达标排放（1#排气筒） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准；《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中排放浓度限值；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 油烟执行《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/ 1604—2018）中规定的浓度限值 |
|  | 水性丙烯酸乳液生产投料过程产生的粉尘 | 颗粒物 | 经集气罩+袋式除尘器处理后由20m高排气筒达标排放（2#排气筒） | 经集气罩+袋式除尘器处理后由20m高排气筒达标排放（2#排气筒） |  |
|  | 分散红生产粉尘 | 颗粒物 | 投料粉尘经集气罩+袋式除尘器处理后由20m高排气筒达标排放（3#排气筒），烘干粉尘经旋风除尘器+水喷淋装置处理后由20m高排气筒达标排放（3#排气筒） | 投料粉尘经集气罩+袋式除尘器处理后由20m高排气筒达标排放（3#排气筒），烘干粉尘经旋风除尘器+水喷淋装置处理后由20m高排气筒达标排放（3#排气筒） |  |
|  | 分散红生产过程中产生的溴化氢、硫酸废气 | 溴化氢、硫酸雾 | 经二级降膜水吸收+二级碱液喷淋塔处理后由20m高排气筒达标排放（4#排气筒） | 经二级降膜水吸收+二级碱液喷淋塔处理后由20m高排气筒达标排放（4#排气筒） |  |
|  | 储罐区溴化氢、硫酸、发烟硫酸储罐呼吸废气 | 溴化氢、硫酸雾 | 通入二级碱液喷淋装置处理后由20m高排气筒达标排放（5#排气筒） | 通入二级碱液喷淋装置处理后由20m高排气筒达标排放（5#排气筒） |  |
|  | 污水处理站除臭塔 | 氨、硫化氢 | 污水处理站恶臭经生物除臭塔处理后由20m高排气筒排放（6#排气筒） | 污水处理站恶臭经生物除臭塔处理后由20m高排气筒排放（6#排气筒） |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化装置，楼顶排放 | 油烟净化装置，楼顶排放 |  |
| 废水 | 生产工艺废水、喷淋塔废水、真空泵废水、设备清洗废水、地面清洗废水和职工生活污水 | pH值、COD、BOD5、SS、氨氮、TP、石油类、全盐量等 | 1座污水处理站，处理规模为50m3/d，主要处理工艺为“混凝沉淀+高级氧化+复合生化处理”，经厂内污水处理站处理后进入厂区总排口排放 | 1座污水处理站，处理规模为50m3/d，主要处理工艺为“混凝沉淀+高级氧化+复合生化处理”，经厂内污水处理站处理后进入厂区总排口排放 | 各项废水污染物排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4的三级标准限值要求，同时满足驻马店市产业集聚区污水处理厂进水水质要求。 |
|  | 纯水制备系统废水 | COD、SS | 直接排放 | 直接排放 |  |
| 固体废物 | 危险废物 | 生产工艺过滤杂质、蒸馏残渣、废弃原料包装袋、废滤膜 | 危险废物暂存间，总面积约60m2，全部交由具有危废处置资质的单位进行安全处置 | 危废暂存区的施工符合标准规范要求 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改通知单 |
|  | 生活垃圾 | 办公生活垃圾 | 当地环卫部门定期收集处理处置 | 无二次污染 | -- |
| 噪 声 | 设备噪声 | 厂界 | 采取隔声、减振、吸声、消声和绿化等降噪措施 | 厂界达标 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类 |
| 地下水 | 地面污染源 | / | 分区防渗措施 | 防渗措施技术参数满足相关要求 | 重点防渗区：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s 或参照GB18598 执行； 一般防渗区：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s或参照 GB16889执行。 |

## 8.5 总量控制分析

总量控制是国家环保部对我国各个地方污染物控制的一项指令性指标，总量控 制制度对我国污染物排放的限制起了一定作用。国家环保部根据实际污染物排放情 况在每一个“五年”计划下达不同的污染物总量控制指标。根据《河南省环境保护“十三五”规划》，“十三五”期间，河南省总量减排控制因子为COD、氨氮、SO2、NOx，我省对这四项因子实施统一要求、统一考核，结合本项目产污特征，本次总量控制因子确定为废水：COD、氨氮；废气：SO2、NOx。总量指标需由当地环保部门确认并在区域削减中划拨。

1、废水

根据工程分析、环境影响分析可知，在落实本评价建议的污染防治措施情况下，项目选厂在正常生产情况下废水经厂内污水处理系统处理后排入驻马店市第三污水处理厂，出出水水质达到河南省地方标准《洪河流域水污染物排放标准》（DB41/1257-2016）的标准（COD50mg/L、氨氮5mg/L）。因此项目COD、氨氮总控制指标按照驻马店市第三污水处理厂出水水质计算。项目废水排放量为20237.66m3/a，经计算本项目水污染物排放总量指标建议值为COD1.012t/a、氨氮0.101t/a。

2、废气

根据工程分析，项目废气中SO2排放量为0.800t/a，VOCs排放量为0.892t/a，颗粒物排放量为0.364t/a。

综上所述，本项目建成后，全厂总量控制污染物为：

废气：SO20.800t/a、VOCs 0.892t/a、颗粒物0.364t/a。

废水：厂区总排口：COD 1.687t/a、氨氮0.178t/a。

排入外环境：COD 1.012t/a、氨氮0.101t/a。

本项目总量控制指标由当地环保部门协调解决。

## 8.6 清洁生产分析

### 8.6.1清洁生产分析

清洁生产即选用清洁的原料、采用清洁的生产工艺生产出清洁的产品，把 污染控制的重点从末端治理转向于全过程控制，使污染物的发生量、排放量最 小量化。推行清洁生产可以达到“节能、降耗、减污、增效”的目的，是环境保护 和实现经济可持续发展的必由之路。

清洁生产是对产品和产品的生产过程采用预防污染的策略来减少污染物的产生。它是一种新的创造性的思想，将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以增加生态效益和减少对人类及环境的风险。

（1）对生产过程，要求节约原材料和能源，淘汰有海原材料，减降所有废弃物的数景和毒性；

（2）对产品，要求减少从原材料提炼到产品最终处置的安全生命周期的不利影响;

（3）对服务，要求将环境因素纳入设计和所提供的服务中。实行清洁生产可实现合理利用资源，减缓资源的枯竭，节水、节能、省料，并且在生产过程中，消减甚至消除废物和污染物的产生和排放，促进工业产品生产和产品消费过程与环境相容，减少在产品整个生命周期内对人类和环境的危害。

### 8.6.2清洁生产水平相关指标

清洁生产评价就是对建设项目的技术先进性和环境友好性进行综合评价。清洁生产评价指标应覆盖原材料、生产过程和产品的各个环节，尤其对生产过程，要同时考虑对资源的使用和污染物的产生，因此清洁生产评价指标分为六大类：

(1)生产工艺与装备要求

①拟建项目分散红生产采用溴化、水解、缩合的工艺过程生产染料，是目前国内广泛应用的流程、工艺成熟，技术可靠、工艺流程相对简单、投资省，反应收率较高，副产物较少。拟建项目所用设备质景可靠，根据工艺操作和安全的要求特点、操作经验及国内配套仪表设备生产现状，在保证生产过程稳定可靠运行的前提下，在设备安装过程中将尽可能提高集中控制和自动化水平，在过程控制上减少人工操作环节，项目主要生产岗位采用自动控制、进料流量控制、各反应釜温度控制、压力控制、流量控制采用自动控制、温度控制自动连锁装置的温度显示仪，主要设备的温度、压力等参数，采用集中显示。在安全上采用集散控制系统（DCS)实现对工艺过程的监视、控制和报警，以保证生产安全和正常开停车，通过加强管理和即使维修更换破损的管道、机泵、阀门，来减少和防止生产过程中有毒有机物的跑、冒、滴、漏。

企业采用自动化、密闭化生产工艺代替敞开式生产工艺，以减少物料与外界接触频率；各液体有机物料均采用密闭管道输送方式输送，各釜体进料置换气、挥发气、反应尾气等气体均通过釜体呼吸口排入有机废气处理设施进行处理，在反应期间，反应设备的进料口、出料口、检修口、搅拌口、观察孔等开口（孔）在不操作时均保持密闭；项目离心机采用全密闭式离心机，干燥采用密闭的干燥机，对干燥废气、蒸馏、精馏、溶剂回收等单元废气均经收集后去相应废气装置处理。

②拟建项目采用先进输送设备，釆用隔膜泵输送液态物料，釆用真空抽吸方式输送高沸点物料，同时对放空尾气进行统一收集并将排空管与车间废气支管相连，再将车回支管接至废气总管，再通过风机输送至废气处理系统进行处理。因工艺需要采用水环真空泵，釆用水槽式真空系，循环液配备冷却系统。有机物浓度较高的真空系前、后安装多级冷凝回收装置。

③优化进出料方式。罐装液体(硫酸、烟酸、氢溴酸等)物料通过管道用系打入计计量罐后放入反应釜，桶装原料直接采用隔膜泵泵入反应釜；投料和出料均应设密封装置或设置密闭区域，不能实现密闭的采用集气罩收集至尾气处理系统处理。

④提高冷凝回收效率氢溴酸和苯酚采用多级梯度冷凝方式，提高回收效率，采用螺旋缠绕管式和板式冷疑器等效率较髙的换热设备，对于低沸点溶剂采用10℃以下冷冻介质等进行深度冷凝，冷凝后的不凝性尾气收集处理后排放。

⑤采用先进离心、压滤设备，企业均采用全自动密闭离心机，密闭板框压滤机。反应釜采用全密闭反应装置，可以减少废气的产生量，同时节约溶剂的使用。同时反应釜、管道外壳均包裹保温层，降低能耗。蒸汽管道和高温管道采取保温措施，减少热损失，当环境温度为25℃时，其表面温度应低于50℃。管道保温应选用导热系数小的绝热材料，良好的管道保温，将在很大程度上减少热能损失，因此项目应选用高性能的保温材料，如超细玻璃棉保温材料等。

⑥采用先进干燥设备。企业采用全封闭耙式真空干燥机等先进设备。

⑦温度、压力、液位及流量显示方式：装置采用温度、压力、液位及流量就地或远传指示，安装的仪表类型有压力变送器、温度变送器、热电阻、热电偶、流量计、玻璃液位计、液位变送器、玻璃板液位计、一般压力表和双金属温度计等。

⑧自动控制：设置超温自动切断系统，超温报警装置及气体泄漏检测报警装置，安装可燃有毒气体泄漏检测报警仪和导除静电装置：其他主要生产工段加设紧急泄压装置、温度计、压力表等安全附件。

(2)资源能源利用指标

拟建项目采用成熟生产工艺，直接外购染料中间体进行染料生产，降低了资源能源消耗，有合理经济规模的生产装置，对比内地远安佳美建材科技有限公司、江苏吉华化工有限公司等同类企业同类生产线资源能源利用指标，项目在资源能源利用指标方面处于国内先进水平。

(3)产品指标

作为高端染料的蒽醌类染料，其具有色彩鲜艳、牢度高、耐光、耐洗、耐 晒等优点。特别是在超细纤维等中高档的纤维染色上的应用更是具有很好的市 场前景。随着社会的发展，纺织品终端消费者将越来越追求高品质及个性化的纺织品产品，蒽醌结构分散染料作为中高档纺织染料，随着家纺及工业纺织品消费的增长，市场需求将有较大的增长。本项目所生产染料产品具有高超细旦聚酯纤维染色性、高洗涤牢度、高染着率、高光牢度和低沾污性、小浴比染色用等特点。

拟建项目分散红的质量指标按照《分散红红E-4B(C.I.分散红60)》(HG/3421-20I6)执行，产品种类及其生产均符合国家产业政策要求和行业市场准入条件。使用（生命周期）中，只要按正确的方法及计量使用，对人体健康和环境的影响在可接受水平。

（4）污染物产生指标

污染物产生指标包括单位产品废气、废水、固体废物等产生指标，拟建项目废气各节点均统一收集，集中处理，达标排放：全厂废水经“清污分流”、清净下水进入直接进入厂区管网，生产废水经污水处理站处理后排入园区管网；项目产生的危险废物均送有资质的单位进行处理，处理率100%。

（5）废物回收利用指标

拟建项目分散红设计建设氢溴酸回收工序和苯酚回收工序，主要是收集废气中的有用原料均经多级冷凝后回收套用，不但节约了成品，降低了原料消耗，而且大幅度减少污染物进入废水、废气的量，减轻了后续处理设施的压力，保证废水、废气污染物达标排放。生产过程中的稀释压滤废水循环使用，减少了水耗。

（6）环境管理要求

拟建项目在环境管理方面提出以下定性要求：

①有环保规章、管理机构和有效的环境检测手段；

②对污染物排放实行定期监测和污染物排放口规范管理；

③对各生产单位的环保状况实行月份、年度考核：

④对污染物排放实行总量控制和年度考核；

⑤有日常管理措施和中长期、远期环境管理目标。

（7）清洁生产水平对比分析

本项目水性丙烯酸乳液生产工艺成熟，生产设备较先进，生产过程中废气、废水、固废等能得到积极的预防和有效治理，该产品属于较清洁的化工产品，可以达到国内先进水平。本次评价通过收集国内分散红生产企业的相关资料，与本项目分散红生产的清洁生产水平进行对比分析。

通过收集“浙江恩盛染料化工有限公司年产9000吨蒽醌染料升级改造项目”（简称恩盛染料）和“安庆市长虹化工有限公司年产1500吨分散染料、年产400吨噻吩中间体、年产300吨邻硝基苯甲醛、年产100吨催吐剂PP796及副产15000吨锰系列产品与配套工程建设项目”（简称长虹化工）相关资料，对比分析本项目分散红生产清洁生产水平如下。

表3.2-2              分散红生产清洁生产对比水平

| 序号 | 清洁生产指标 | 本项目 | 恩盛染料 | 长虹化工 | 本项目 水平 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产规模 | 600t/a | 一期600t/a，二期1753.52t/a | 1000t/a | 国内先进 |
| 2 | 生产工艺与装备要求 | 主要生产工艺：溴化、水解、缩合、离析等，生产设备较先进 | 主要生产工艺：溴化、水解、缩合、离析等，生产设备较先进 | 主要生产工艺：溴化、水解、缩合、离析等，生产设备较先进 | 国内先进 |
| 3 | 原材料 | 1-氨基蒽醌、氢溴酸、浓硫酸、发烟硫酸、苯酚等 | 1-氨基蒽醌、氢溴酸、溴素、浓硫酸、发烟硫酸、苯酚等 | 1-氨基蒽醌、溴素、浓硫酸、发烟硫酸、苯酚、甲醇、醋酸等 | 国内先进 |
| 4 | 资源能源利用 | 蒸汽：园区蒸汽管网 | 蒸汽：园区蒸汽管网 | 蒸汽：园区蒸汽管网 | 国内先进 |
| 5 | 污染物产生 | 有机废气：RCO；投料粉尘：带式除尘器；干燥粉尘：旋风除尘器+水喷淋；含酸废气：降膜+碱液吸收 | 有机废气：两级碱+RTO；投料粉尘：无组织排放；干燥粉尘：水膜除尘；含酸废气：碱液吸收 | 有机废气：分子筛吸收；投料粉尘：无组织排放；干燥粉尘：分子筛吸收；含酸废气：碱液吸收 | 国内先进 |
| 6 | 废物回收利用 | 溴化氢回收、苯酚回收、稀硫酸作为副产品 | 溴回收、苯酚回收 | 溴化氢回收、苯酚回收 | 国内先进 |

由上表对比分析可知，本项目分散红生产工艺设备和国内同类企业基本一致，原料不使用溴素，污染防治措施、废物回收利用措施较完善，可达到国内清洁生产先进水平。

### 8.6.3清洁生产水平判定

综上所述，本项目在设计中采用了先进、成熟的生产工艺技术，工程生产从源头上控制了污染，原材料、能源利用率和水的循环利用率较高，对各污染源均采取了先进有效的治理措施，生产清洁的产品。在整个生产过程直至到产品完成的过程中，完全符合清洁生产的要求；本项目综合清洁生产水平在国内同类型企业处于先进水平。

# 第九章 环境影响评价结论

## 9.1 项目概况

本项目为水性环保树脂新型材料及印染材料生产建设项目，由浩瀚化学有限责任公司投资50000万元，在驻马店市产业集聚区练江大道与蔡州大道交叉口西北区域。该项目自建生产用标准化厂房，项目占地45506.01m2，总建筑面积25853.45m2，项目建成后可实现年产水性丙烯酸乳液50000吨，印染材料600吨。

## 9.2 产业政策与规划相符性结论

（1）产业政策符合性分析

根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目水性丙烯酸乳液产品属于其中“鼓励类—十一、石化化工—7、水性木器、工业、船舶用涂料，高固体分、无溶剂、辐射固化涂料，低VOCs含量的环境友好、资源节约型涂料……”，分散红产品属于其中“鼓励类——十一、石化化工—8、……高色牢度、功能性、低芳胺、无重金属、易分散、原浆着色的有机颜料”；根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类；因此本项目符合国家产业政策。该项目已经在驻马店市产业集聚区管理委员会备案，项目代码：2018-411753-26-03-060201。

（2）选址可行性分析

本项目建设性质为新建，根据驻马店市产业集聚区管委会提供的入驻证明和驻马店市产业集聚区控制性详细规划图，项目用地为三类工业用地，项目的建设符合驻马店市产业集聚区的发展规划和功能区划。驻马店产业集聚区以化工、医药产品加工为主导产业。本项目属于化工项目，符合驻马店产业集聚区产业规划。本项目东侧紧邻规划蔡州大道，南侧紧邻练江大道，西侧距中原大道568m，交通便利，便于项目原辅材料运输。同时，本项目厂区南侧建筑物距离连江大道红线最近距离为10m、东侧建筑物距离蔡州大道红线最近距离为7.97m、北侧距离规划东海路红线最近距离为9.69m，符合《驻马店市城市管理技术规定》中非住宅多层建筑退让地界距离最少为5m的相关规定。

因此，项目选址可行。

## 9.3 环境质量现状结论

环境空气：根据《2017年度驻马店市环境影量概要》中环境空气质量数据，项目所在区域基本污染物项目所在区域基本污染物SO2、NO2、一氧化碳2018年全年度可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，PM10、PM2.5、O3 2018年度年均值均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，其中最大超标倍数分别为157.14%、177.14%、112.50%，由此判断项目所在区域为不达标区域。根据补充监测数据，项目周边环境空气苯乙烯、丙烯酸、丙烯酸酯、非甲烷总烃、硫酸、NH3、H2S等均可以满足相应标准要求。。

地表水：根据监测结果，纳污水体练江河石油类、丙烯腈、丙烯酰胺、COD、氨氮各项指标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准限值要求；根据监测数据，总磷超标，标准指数为为2.30，总磷数据显示水质呈富营养化。监测结果说明练江河水质较差，已不能满足Ⅳ类功能水质的要求。从练江河上游来水情况分析，水质呈富营养化的主要原因是大量生活污水排入所致。综上所述，练江河水体呈富营养化，不能满足Ⅳ类水体功能要求。

地下水：拟建项目所在区域地下水9个监测点，24项因子水质监测数据分析表明，总硬度：超标7组，占取样总数的78%，超标倍数1.05-1.77，平均超标1.29倍。超标主要原因为评价区浅层地下水为松散岩类孔隙水，含水介质为孔隙、裂隙粉质粘士，渗透性较弱，地下水的交替作用较慢，故易累计钙镁离子，导致浅层地下水中总硬度偏高。锰：超标6组，占取样总数67%，超标倍数1.6-20.8，平均超标6.13倍。超标主要原因为评价区属汝河冲洪积平原，水力坡度小，主要地层为粉质粘士，局部粉质粘土中夹有大量的锰质物，在地下水的溶滤作用下，锰质物被溶蚀进入地下水使水中锰离子偏高。硝酸盐和亚硝酸盐：硝酸盐氮6组超标，占取样总数的67%，超标倍数1.36-2.5，平均超标1.82倍；亚硝酸盐氮4组超标，占取样总数的45%，超标倍数2.5-3.5，平均超标2.8倍。超标主要为是评价区水位埋深浅易受地表污水渗漏和村民居住区生活垃圾随意堆放、生活污水肆意排放等人为原因影响，使污染物渗入地下，造成局部地下水中硝酸盐和亚硝酸盐超标。

声环境：拟建项目周围厂界各点背景噪声监测值昼间50.9-56.5dB（A）、夜间40.6-44.7dB（A），处于GB3096-2008《声环境质量标准》达到3类和4a类区标准值，现状声环境较好。

土壤环境：项目建设场地及周边建设用地土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB3660-2018）中第二类建设用地土壤污染风险筛选值标准；周边农用地各项监测因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中农用地土壤污染风险筛选值标准。

## 9.4 污染防治措施及技术可行性评价结论

①生产工艺中有机废气、储罐区有机废气全部收集后进入厂区有机废气处理装置进行处理，采用吸附浓缩+催化燃烧+余热回用再生吸附处理工艺，处理后由20m高排气筒达标排放（1#排气筒）；水性丙烯酸乳液生产投料过程产生的粉尘经袋式除尘器处理后由20m高排气筒达标排放（2#排气筒）；分散红生产投料粉尘经集气罩+袋式除尘器处理后由20m高排气筒达标排放（3#排气筒），烘干粉尘经旋风除尘器+水喷淋装置处理后由20m高排气筒达标排放（3#排气筒）；分散红生产过程中产生的溴化氢、硫酸废气经二级降膜水吸收+二级碱液喷淋塔处理后由20m高排气筒达标排放（4#排气筒）；储罐区溴化氢、硫酸、发烟硫酸储罐呼吸废气通入二级碱液喷淋装置处理后由20m高排气筒达标排放（5#排气筒）；污水处理站恶臭气体污水处理站恶臭经生物除臭塔处理后由20m高排气筒排放（6#排气筒）；食堂厨房油烟经油烟净化器处理后于楼顶排放。经处理后，废气各污染物排放均能实现达标排放。

②生产工艺废水先由厂区废水预处理设备脱色除盐，之后与真空泵废水、喷淋塔废水、设备清洗废水、地面清洗废水、职工生活污水一起进入厂内污水处理站进行处理，处理后进入厂区总排口排放；纯水制备系统废水、循环冷却水系统排水属于清净废水，直接进入厂区总排口。厂区总排口排入市政污水管网，进入驻马店市第三污水处理厂统一处理。

③对高噪声设备采取隔声、消声、设置减振基础等降噪措施，可以使厂界噪声达标，避免了对周围环境的影响。

④本项目产生的生活垃圾由环卫部门集中处理；一般工业固废：污水处理站设置有污泥脱水设备和污泥暂存间，除尘器收集粉尘回用于生产；危险废物：生产工艺中的过滤杂质、蒸馏残渣、废活性炭、废离子交换树脂、废包装材料等全部储存于厂区1座60m2的危险废物暂存间，定期由有资质单位定期外运处置，危险废物临时暂存间严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的有关规定，定期运往有资质单位进行安全、无害化处置。

## 9.5 环境经济损益分析结论

本项目的建设符合国家产业政策和环境保护政策的要求，项目实施后经济效益良好，能够促进地方经济发展，具有良好的社会效益。该项目市场前景良好，并有较好的赢利能力、清偿能力和抗风险能力，从社会经济角度看是可行的。项目在保证环保投资的前提下，污染物能够达标排放，从环境经济角度来看也是合理可行的。综上所述，从环境与经济分析情况来看，本项目可行。

## 9.6 环境管理与监测计划

（1）制定环境管理计划，明确环境管理机构、环境监督机构的职责；

（2）按有关规程定期对各污染物进行监测，建立环保档案；负责有关环保文件、技术资料的收集建档；

（3）及时发现新出现的环境问题，提出改善措施。

（4）项目建成后全厂总量控制污染物为：

废气：SO20.800t/a、VOCs 0.892t/a、颗粒物0.364t/a。

废水：排入外环境：COD 1.012t/a、氨氮0.101t/a。

## 9.7 公众意见采纳情况分析结论

项目环评期间，建设单位通过采取媒体公示、张贴公告、网络调查问卷以及现场征求当地相关管理部门和村民意见的公众参与方式，充分了解当地公众对该项目的意见。大部分的公众支持该项目的建设，并认为本工程的建设对当地经济的发展会起到较大作用，公众对该项目总体上持赞成和支持态度，希望该项目严格落实各项环保治理措施，并认真加强运行管理，最大限度的降低污染物排放量，减少工程对环境的影响，使项目在取得良好经济效益的同时具有良好的社会、环境效益。

## 9.8意见和建议

（1）落实各种环保治理措施经费，确保环保资金到位，做到专款专用，完善各项环境保护管理制度，落实全厂各环保设施管理制度，切实保障各种环保措施的正常实施。杜绝各类事故排放的发生，以确保处理设施正常运行，污染物达标排放。

（2）加强厂区绿化。

（3）建设方和政府应加强环境管理和环境监测工作，增加监督管理的力度；建议上级环保主管部门加强环境管理力度，定期、不定期地进行监测抽查。

## 9.9 评价结论

综上所述，浩瀚化学有限责任公司投资建设的水性环保树脂新型材料及印染材料生产建设项目，本次评价内容项目选址位于驻马店市产业集聚区练江大道与蔡州大道交叉口西北区域。项目的建设符合国家产业政策，选址符合集聚区总体规划，项目在认真落实评价提出的各项污染物防治措施后，各种污染物能够达标排放。工程建设的环境影响较小，不会改变区域环境功能。评价认为该项目在认真落实环评提出的各项环保措施及对策的基础上，从环保角度考虑，本项目的建设是可行的。

# Text boxes

原料溴化氢溶液

中含溴

分散红生产工艺

39.30

溴化氢废气中含溴

溴化氢回收系统、苯酚回收系统

18.10

废渣杂质中含溴

21.20

回收氢溴酸溶液中含溴343.91

冷凝水2457

水性丙烯酸乳液生产蒸汽加热

损耗96

分散红生产用热水

损耗60

电厂蒸汽2730

电厂

分散红生产干燥

损耗90

分散红生产蒸馏

损耗15

960

苯酚回收蒸馏、精馏

损耗12

600

900

150

120

108

135

810

540

864

项目位置

本项目

储罐区

5075（1+0.611gP）0.4

（t+19）0.92

企业管理

部门