驻环审〔2020〕78号

关于河南省泌阳县黑石板沟饰面花岗岩矿资源开发利用项目环境影响报告书的批复

泌阳中联新材料有限公司：

你公司委托郑州玛科环保科技有限公司编制的《河南省泌阳县黑石板沟饰面花岗岩矿资源开发利用项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉。该项目环评审批事项已在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，经研究，批复如下：

一、项目建设地点位于泌阳县象河乡铁磐村西南一带，本项目依托原有5个采矿权进行资源整合，矿区由11个拐点圈定，面积5.3782平方公里，开采标高+692m～+192m。保有矿石量4506万m3，设计利用花岗岩荒料量1010.59万m3，另有建筑石料利用储量10078万吨，服务年限为19.8年（含基建期1年）。主要建设内容：14个露采区，采用露天开采方式、2个表土临时堆场、公路开拓、汽运输开拓方案、边开采边恢复等。项目饰面花岗岩开采方法采用圆盘锯切割开采法，开采规模为饰面用花岗岩荒料量50万m3/a，副产建筑石料平均509万t/a。

二、项目建设符合国家产业政策和河南省矿产资源总体规划要求，在全面落实《报告书》提出的各项生态保护及污染防治措施后，环境不利影响能够得到缓解和控制。我局原则同意你公司按照《报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。

三、项目建设及运营中应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

1、落实各项生态恢复措施。严格控制施工作业范围，减少植被破坏和水土流失。按照“边开采、边恢复”要求，结合开采情况，矿山运营期和服务期满后，通过覆土、平整、植被恢复、土地复垦、种植乔木灌木、播洒草种等措施，按照报告书中所提整治内容，及时进行生态恢复，解决现状矿区和拟开采矿区的生态破坏问题。

2、落实水环境保护措施。切割废水经各采取三级沉淀池沉淀处理后上清液回用生产，渣浆泵至矿区固液分离系统浓缩压滤后，压滤水回用生产，不外排；开采境界线以外设截水沟，采场内修建排水沟，雨水经排水沟汇流至初期雨水收集池沉淀后用于采区洒水降尘，不外排；运矿车辆出入矿区前应进行清洗，出入口出设置自动冲洗装置，装置旁设沉淀池，冲洗废水经沉淀后回用，不外排。

3、落实大气污染防治措施。施工过程中施工场地四周设不低于2m高围挡、对施工场地及道路进行洒水、矿区主出入口处设车辆高压自动冲洗装置、运输车辆采取限速、限载、遮盖等措施后，降低施工扬尘的污染；覆盖层剥离铲装时设洒水装置在剥离工作面洒水，降低挖斗卸料高度；圆盘锯湿法作业，边切割边喷水；凿岩机带有吸尘装置，凿岩时周边喷雾降尘；建筑石料装载点洒水装置喷雾降尘；堆场设洒水喷头，定时洒水，防风抑尘网覆盖、撒播草籽；运输车辆加盖篷布；矿山出入口设高压自动冲洗装置对车辆清洗，粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。

4、落实固废污染防治措施。剥离表土存于临时堆场，用于各采区生态恢复覆土；压滤渣送至环保砖厂作为制砖的生产原料；生活垃圾设移动垃圾箱定期清运至象河乡垃圾中转站集中处置。

5、落实噪声污染防治措施。选用低噪设备，采取减振、消声、隔声等措施，确保不发生噪声扰民现象。

6、施工中必须全面落实各项生态保护和污染防治措施，将不利环境影响程度降至最低。

四、如需对本项目环评批复文件同意的有关建设内容进行调整，必须以书面形式向我局报告，并按有关规定办理相关手续。

抄送：市生态环境综合行政执法支队、泌阳县环保局、郑州玛科环保科技有限公司

驻马店市生态环境局 2020年9月10日印发

五、你公司应建立健全环保责任制度，指定专人负责环境管理工作，确保各项环境保护设施正常运行、环境综合整治措施落实到位，并自觉接受各级生态环境保护部门的日常监督管理。

2020年9月10日