目 录

概  述	1

第一章 总则	4

1.1  编制依据	4

1.2  评价对象	6

1.3  主要环境保护目标	7

1.4 环境影响要素识别与评价因子筛选	8

1.5 评价标准	9

1.6 评价工作等级	12

1.7 评价范围	15

1.8 评价重点	15

1.9 专题设置	15

1.10 评价工作程序	16

第二章  建设项目工程分析	17

2.1  项目基本情况	18

2.2  产业政策	19

2.3  产品方案及养殖规模	19

2.4  项目主要建设内容	20

2.5  项目原辅材料用量及能源消耗	21

2.6  项目主要设备	22

2.7  项目公用工程	22

2.8  总图布置	26

2.9  项目工艺流程及产污环节	27

2.10  运行期污染源及源强分析	43

第三章  环境现状调查与评价	60

3.1  自然环境概况	60

3.2 项目周边污染源	65

3.3  环境质量现状评价	65

3.4区域污染源调查	- 78 -

第四章  环境影响预测与评价	79

4.1 施工期环境影响预测与评价	79

4.2 营运期环境空气影响预测与评价	85

4.3 地表水环境影响预测与评价	90

4.4 地下水环境影响预测与评价	90

4.5 声环境影响预测与评价	94

4.6 固体废弃物环境影响分析	97

4.7 土壤环境影响分析	97

第五章  污染防治措施可行性分析	98

5.1  施工期污染防治分析	98

5.2  营运期污染防治措施评价	102

5.3  绿化方案	124

5.4  本项目污染防治措施及环保投资估算	125

第六章  环境风险分析	128

6.1  评价依据	128

6.2  风险识别及等级确定	129

6.3 环境风险潜势初判及评价等级和范围	132

6.4 事故源项分析	134

6.5 环境敏感点调查	136

6.6 环境风险防范措施	138

6.7  环境风险应急预案	139

第七章  场址可行性及总量控制分析	142

7.1 厂址可行性分析	142

7.2 厂区平面布置合理性分析	152

7.3 总量控制	153

第八章 环境经济损益分析	154

8.1 环保投资估算	154

8.2 环境影响经济损失分析	154

8.3 经济效益分析	155

8.4 环境效益分析	156

8.5 社会效益分析	156

8.6 生态效益	157

8.7 分析结论	157

第九章 环境管理与监测计划	158

9.1  环境管理	158

9.2  项目污染物排放管理要求	161

9.3  环境监测计划	162

第十章 环境影响评价结论	166

10.1  评价结论	166

10.2  评价建议	171

附图

附图一   项目地理位置图

附图二   项目周边卫星图及评价范围图

附图三   项目平面布置图

附图四   区域水系图

附图五   分区防渗示意图

附图六   项目监测布点图

附图七   项目区及周边现状照片

附件

附件一：项目环评委托书

附件二：项目备案确认书

附件三： 确山县环保局出具的环评执行标准

附件四： 竹沟镇人民政府文件及租赁协议

附件五： 规划证明

附件六： 乡镇规划证明

附件七：环境质量现状监测报告

附件八： 企业营业执照

# 概  述

1、项目由来及特点

畜牧业是农业的重要组成部分，其发展水平是一个国家农业发达程度的重要标志。同时，畜牧业是人类的动物性食品的主要来源，一个工业国家的人均畜产品量也是反映国家发达程度和衡量人民生活水平的主要标志之一。河南省是我国排名前列的畜牧大省，已进入了由传统畜牧产业向现代畜牧产业的关键转型期，以布局区域化、养殖规模化、品种良种化、生产标准化、经营产业化、服务社会化为特征的现代畜牧业已处于快速发展阶段。然而，河南省畜牧业的发展面临着转变发展方式与传统分散养殖共存的矛盾，如生产标准化程度低、生产方式落后、畜牧污染严重、畜产品质量安全、疫情形势日趋复杂，疫病风险不断加大等，已成为制约河南省畜牧业发展的瓶颈。与此同时，兽药、饲料、饲料添加剂等的广泛推广和应用，在促进畜产品产量大幅度增长的同时，也带来了畜产品质量安全的隐患。因此，规模化、标准化、现代化的生猪养殖模式代替传统分散养殖是行业发展的必然趋势，也是河南省农业产业结构调整的必经之路。

根据党的十八大会议精神，大力发展扶持畜牧业向规模化、科学化、标准化、无公害生态型养殖企业。为落实党的十八大会议精神和《国务院办关于促进生猪发展稳定市场供应的意见》，确山县竹沟镇竹沟村村民柳国全在确山县竹沟镇陈楼村贺庄村民组建设“确山县国全养殖小区项目”。 确山县国全养殖小区项目始建于2017年8月16日，年出栏育肥猪10000头以上，该项目已进行建设项目环境影响登记。随着人民生活水平的提高，人们的饮食结构发生了很大的变化，对肉的需求量大大增加。为了满足人们的这一需求，规模集约化大型养猪养殖场相继建成。

驻马店市华牧生态牧业有限公司在现有项目的基础上，拟投资780.5万元建设“驻马店市华牧生态牧业有限公司生猪养殖扩建项目”。本项目建设内容包括猪舍9栋，并配套粪便资源化利用设施等配套工程；清粪方式采用环保部认定的干清粪工艺；该项目占地面积6666.7m2，劳动定员10人，项目建成后养殖规模可达到年出栏22000头生猪。项目中心坐标东经：113.675834，北纬：32.747680。

本项目位于驻马店市确山县竹沟镇陈楼村贺庄组，项目所处山地中相对平缓位置，周围均为农田和林地。项目周围的敏感点主要为北侧160m贺庄村、西南侧350m的南周庄、东南侧530m的西段庄、东侧563m的夏庄、西北侧390南王老庄，本项目位于山地地区，项目周围敏感点现居住村民较少，南周庄和南王老庄均为零星居民点。

评价区域地表水体主要为项目南侧706m处的臻头河，臻头河水质功能区划为Ⅲ类，用于农田灌溉，防洪排涝；项目所在地环境空气为二类功能区；声环境功能区为2类。

2、环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》等法律有关规定，对新建或改扩建项目需进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号， 2018年4月28修改），该项目猪的养殖属第一类 畜牧业\第1项 畜禽养殖场、养殖小区\年出栏生猪5000头以上，环评类别为报告书。受驻马店市华牧生态牧业有限公司委托，我公司承担该项目的环境影响报告书编制工作。在接受委托后，我公司组成项目环评小组，通过对拟建项目场址及所在评价区进行现场踏勘，制定工作方案，在此基础上开展了全面的现场调查、环境质量现状监测、污染因素分析、污染防治措施论证、资料收集和公众参与等工作。依据建设单位提供的相关资料，按照产业政策、相关规划和环境影响评价相关技术导则要求，编制完成了《驻马店市华牧生态牧业有限公司生猪养殖扩建项目环境影响报告书》，以此作为建设项目主管部门的决策依据之一。

3、环境影响评价分析判定相关情况

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修订后）》，本项目属于鼓励类中的“畜禽标准化养殖技术开发与应用”；符合国家现行的有关产业政策。项目于2019年10月18日在确山县发展和改革委员会备案，项目代码为：2019-411725-03-03-065445。本项目选址可以满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中关于畜禽养殖场要求。建成后采取集约化养殖的方式，动物粪便得到集中减量化、无害化、资源化处理与处置，本项目选址周围100m范围内没有居民区，符合选址要求。本项目所在地周围无自然保护区、水源保护地等。

4、关注的问题

本项目产生的主要环境问题分为施工期和运营期。

施工期：

施工期主要环境问题产生于施工过程中对地表植被的扰动以及土方挖掘填埋、土建施工、建筑材料运输和堆存、设备安装调试中，产生的污染物主要是施工扬尘、噪音、生活废水和生活垃圾、建筑垃圾等。这些影响都是短期、可逆的，随着施工过程的结束而消失。

运营期：

（1）运营期主要环境问题为饲料加工过程中产生的粉尘，猪舍恶臭、发酵床车间产生的恶臭；发酵车间设备、水泵等设备产生的噪声，猪粪尿、病死猪尸体及分娩废物、生活垃圾及医疗固废等。

（2）项目营运期产生的废气、废水、噪声和固体废弃物的污染治理措施能否做到达标排放，对周边保护目标的影响，提出的卫生防护距离的要求是否符合环保要求。工程选址是否符合环保要求。

（3）固体废物防治措施是否满足环保要求。

5、环评报告书总结论

项目位于驻马店市确山县竹沟镇陈楼村贺庄组，项目建设符合国家相关产业政策；该项目符合确山县总体规划要求；建设项目所在地周边环境质量较好；项目拟采取的各项污染防治措施技术和经济可行，可确保项目的各类污染物均做到稳定达标排放；被调查的公众普遍对项目持支持的态度。

只要建设方在项目运营过程中加强管理，认真将各项环境保护措施和安全、环境风险防范措施落实到位，确保废气、废水、噪声的稳定达标排放，严格妥善处置各类固体废物，并使项目的环境风险降低到可接受的程度，则从环境保护角度来讲，该项目的建设是可行的。

# 总则

## 1.1  编制依据

### 1.1.1  法律、法规

1.1.1.1  《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日实施）;

1.1.1.2《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]第682号令，2017 年 10 月 1 日起实施）

1.1.1.3  《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 年 12 月 29 日修订）

1.1.1.4  《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施）

1.1.1.5 《中华人民共和国大气污染防治法》（（2018 年 10 月 26 日修订）

1.1.1.6 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（（2018 年 12 月 29 日修订）

1.1.1.7 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修订）

1.1.1.8 《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日施行）

1.1.1.9 《中华人民共和国畜牧法》（2015年4月24日修订）

1.1.1.10 《基本农田保护条例》（国务院令第257号，1998年12月27日）

1.1.1.11 《畜禽规模养殖污染防治条例》（中华人民共和国国务院令第643号，2014年1月1日）

1.1.1.12 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（（2018 年 4 月 28 日修正）

1.1.1.13《河南省建设项目环境管理条例》（2006年12月1日）

1.1.1.14《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）

1.1.1.15 《河南省水污染防治条例》（河南省人民政府，2010年3月1日）

1.1.1.16 《河南省现代畜牧产业发展规划》（豫政[2010]20号）

1.1.1.17 《农业部关于加快推进畜禽标准化规模养殖的意见》（农牧发[2010]6号）

1.1.1.18 《畜禽养殖污染防治管理办法》（国家环境保护总局令第9号）

1.1.1.19 《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）

1.1.1.20《国家危险废物名录》（2016年8月1日起实施）

1.1.1.21 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）

1.1.1.22 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）

1.1.1.23 《关于加强环评管理防范环境风险的通知》（豫环文[2012]159号）

1.1.1.24 《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》（国办发[2014]47号）

1.1.1.25 《河南省畜牧业“十三五”发展规划》（豫牧[2017]22号）

1.1.1.26 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）

1.1.1.27 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]3号）

1.1.1.28 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）

1.1.1.29 《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号）

1.1.1.30 《畜禽粪污资源化利用行动方案（2017-2020年）》

1.1.1.31 《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿）及当地的生态红线方案

1.1.1.32 《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》（豫政办[2016]23号）

1.1.1.33《河南省环保厅省农业厅省畜牧局关于印发2014年河南省畜禽养殖主要污染物总量减排实施方案的通知》（豫环文[2014]111号）

1.1.1.34  《河南省人民政府办公厅关于印发河南省“十三五”生态环境保护规划的通知》（豫政办[2017]77号）

1.1.1.35 《河南省人民政府办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》(豫政办[2014]187号)

1.1.1.36 《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》国办发[2017]48号

1.1.1.37 《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发[2017]48号）

### 1.1.2  技术规范

1.1.2.1 《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJ 2.1-2016）

1.1.2.2 《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）

1.1.2.3 《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ/T2.3-2018）

1.1.2.4 《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）

1.1.2.5 《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）

1.1.2.6 《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）

1.1.2.7 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）

1.1.2.8 《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）

1.1.2.9 《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497－2009）

1.1.2.10《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T 1168-2006）

1.1.2.11《畜禽场环境污染控制技术规范》（NY/T1169-2006）

1.1.2.12《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006）

1.1.2.13《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10）

1.1.2.14《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）

1.1.2.15《制定地方水污染物排放标准的技术原则与方法》（GB3839-83）

1.1.2.16《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）

1.1.2.17 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）

1.1.2.18 《病死及病害动物无害化处理技术规范》农医发[2017]25号

1.1.2.19 《畜禽粪便农田利用环境影响评价准则》（GB/T 26622-2011）

1.1.2.21 《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（2018年1月15日）

1.1.2.22 《建设项目危险废物环境影响评价指南》

### 1.1.3 其他有关资料

1.1.3.1 本项目环评工作委托书；

1.1.3.2 确山县环境保护局关于驻马店市华牧生态牧业有限公司《生猪养殖扩建项目环境影响评价执行标准的函。

1.1.3.3 与项目有关的其他资料和文件。

## 1.2  评价对象

本次环境影响评价工作的评价对象为驻马店市华牧生态牧业有限公司生猪养殖扩建项目。

## 1.3  主要环境保护目标

### 1.3.1  环境特点

本项目位于驻马店市确山县竹沟镇陈楼村东，位于山地中相对平缓位置，周围均为农田和林地。项目周围的敏感点主要为北侧160m贺庄村、西南侧350m的南周庄、东南侧530m的西段庄、东侧563m的夏庄、西北侧390南王老庄，本项目位于山地地区，项目周围敏感点现居住村民较少，南周庄和南王老庄为零星居民点。

评价区域地表水体主要为项目南侧706m处的臻头河，臻头河水质功能区划为Ⅲ类，用于农田灌溉，防洪排涝；项目所在地环境空气为二类功能区；声环境功能区为2类。

本项目周围环境敏感点示意图见图1.3-1。

### 1.3.2  主要环境保护目标情况

场址区域环境保护目标情况见表1.3-1。

表1.3-1		          本项目环境保护目标一览表

| 环境要素 | 保护目标 | 方位 | 距离(m) | 人口数 （人） | 户数 | 环境保护 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 1 | 贺庄村 | 北 | 160 | 4 | 1 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》中附录D中有害物质的最高允许浓度 |
|  | 2 | 南王老庄 | 西北 | 390 | 4 | 1 |  |
|  | 3 | 石头庄 | 西北 | 400 | 4 | 1 |  |
|  | 4 | 南刘庄 | 西 | 615 | 80 | 20 |  |
|  | 5 | 南周庄 | 西南 | 350 | 36 | 9 |  |
|  | 6 | 西段庄 | 东南 | 530 | 90 | 23 |  |
|  | 7 | 夏庄 | 东 | 563 | 44 | 11 |  |
|  | 8 | 柴岗 | 东北 | 773 | 32 | 8 |  |
| 地表水 | 1 | 臻头河 | S | 706 | / | / | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
| 地下水 | 1 | 场区及下游浅层地下水 | / | / | / | / | 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类 |
| 声环境 | 1 | 四周场界 | / | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 |

## 1.4 环境影响要素识别与评价因子筛选

### 1.4.1 环境影响因子识别

本项目环境影响因素识别内容见表1.4-1。

表1.4-1       环境影响因素识别一览表

| 阶 段 | 污染因素 | 环境要素 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 大气 | 地表水 | 地下水 | 声 | 生态 | 居民生活 |
| 施 工 期 | 场区 | 噪声 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
|  |  | 施工扬尘 | ● | ○ | ○ | ○ | △ | ▲ |
|  |  | 施工废水 | ○ | ○ | ▲ | ○ | △ | ○ |
|  | 车辆运输 | ▲ | ○ | ○ | ▲ | △ | ▲ |
|  | 路管工程 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 营 运 期 | 场区 | 废水 | ○ | ● | △ | ○ | △ | △ |
|  |  | 恶臭 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ |
|  |  | 噪声 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ▲ |
|  | 固废综合利用 | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 土壤 | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ▲ |
| 备注： ● 有影响 ▲有轻微影响 △可能有影响 ○ 没有影响 |

根据项目建设期和运行期产污情况以及评价区域环境质量现状，由表1.4-1可以看出，本项目在施工期对周围自然环境、社会环境的影响是轻微、短期和局部的；本项目运行期产生的废水、废气、固废和噪声对工程周围自然、社会环境将造成一定的不利影响。

### 1.4.2 评价因子的筛选

由环境影响因子的识别，确定评价因子见表1.4-2。

表1.4-2  本项目评价因子情况

| 环境因素 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、硫化氢、氨 | PM10、NH3、H2S | / |
| 地表水环境 | COD、NH3-N、TP | / | COD、NH3-N |
| 地下水 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数 | / | / |
| 噪声 | 等效A声级 | 等效A声级 | / |
| 土壤 | 砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍 | / | / |

## 1.5 评价标准

### 1.5.1 环境质量标准

根据环境功能区划分及确山县环境保护局《驻马店市华牧生态牧业有限公司生猪养殖扩建项目环境影响评价应执行标准的函》，本次评价执行以下环境质量标准。

（1）环境空气质量标准

本项目评价区为大气环境二级功能区，大气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》中附录D中有害物质的最高允许浓度。本项目执行的环境空气质量标准见表1.5-1。

表1.5-1    环境空气质量标准

| 标准名称 | 标准号 | 执行 标准 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 类别 | 限 值 | 单 位 |
| 《环境空气质量标准》 | GB3095-2012 | 二级 | PM10 | 日均值 | 150 | µg/m3 |
|  |  |  | SO2 | 日均值 | 150 |  |
|  |  |  |  | 小时均值 | 500 |  |
|  |  |  | NO2 | 日均值 | 80 |  |
|  |  |  |  | 小时均值 | 200 |  |
| 《环境影响评价技术导则 大气环境》中附录D | HJ2.2-2018 | 最高容许浓度 | NH3 | 一次值 | 0.2 | mg/m3 |
|  |  |  | H2S | 一次值 | 0.01 | mg/m3 |

（2）地表水环境质量标准

项目所在区域地表水体为臻头河，根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）有关水域功能的划分，臻头河执行Ⅲ类水质标准。本项目执行的地表水环境质量标准见表1.5-2。

表1.5-2     地表水环境质量标准

| 标准名称 | 标准号 | 执行标准 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 限 值 | 单 位 |
| 《地表水环境质量标准》 | GB3838-2002 | Ⅲ类 | COD | ≤20 | mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | ≤1.0 |  |
|  |  |  | TP | ≤0.2 |  |

（3）地下水质量标准

项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，见表1.5-3。

表1.5-3     地下水环境质量标准

| 标准名称 | 标准号 | 执行标准 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 限 值 | 单 位 |
| 《地下水质量标准》 | GB/T14848-2017 | Ⅲ类 | pH值 | 6.5～8.5 | 无量纲 |
|  |  |  | 氨氮 | ≤0.5 | mg/L |
|  |  |  | 硝酸盐氮 | ≤20 |  |
|  |  |  | 亚硝酸盐氮 | ≤1 |  |
|  |  |  | 挥发酚 | ≤0.002 |  |
|  |  |  | 氰化物 | ≤0.05 |  |
|  |  |  | 砷 | ≤0.01 |  |
|  |  |  | 汞 | ≤0.001 |  |
|  |  |  | 六价铬 | ≤0.05 |  |
|  |  |  | 总硬度 | ≤450 |  |
|  |  |  | 铅 | ≤0.01 |  |
|  |  |  | 氟 | ≤1.0 |  |
|  |  |  | 镉 | ≤0.005 |  |
|  |  |  | 铁 | ≤0.3 |  |
|  |  |  | 锰 | ≤0.10 |  |
|  |  |  | 溶解性总固体 | ≤1000 |  |
|  |  |  | 耗氧量 | ≤3.0 |  |
|  |  |  | 硫酸盐 | ≤250 |  |
|  |  |  | 氯化物 | ≤250 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群 | ≤3.0 | CFU/100ml |
|  |  |  | 细菌总数 | ≤100 | CFU/ml |

（4）声环境质量标准

项目位于驻马店市确山县竹沟镇陈楼村贺庄组，区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。本项目执行的声环境质量标准见表1.5-4。

表1.5-4     声环境质量标准

| 标准名称 | 执行标准 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 类别 | 限 值 | 单 位 |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008） | 2类 | 等效声级 | 昼间 | 60 | dB（A） |
|  |  |  | 夜间 | 50 |  |

（5）土壤环境质量标准

本项目执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）风险筛选值标准。

表1.5-5  土壤环境质量标准

| 标准名称 | 执行标准 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 项目 | 单位 | 标准值 |
| 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018） | 二级 | pH | / | ＞7.5 |
|  |  | 镉 | mg/kg | 0.60 |
|  |  | 汞 | mg/kg | 3.4 |
|  |  | 砷 | mg/kg | 25 |
|  |  | 铜 | mg/kg | 100 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 170 |
|  |  | 铬 | mg/kg | 250 |
|  |  | 锌 | mg/kg | 300 |
|  |  | 镍 | mg/kg | 190 |

### 1.5.2 污染物排放标准

根据环境功能区划分及确山县环境保护局《驻马店市华牧生态牧业有限公司生猪养殖扩建项目环境影响评价应执行标准的函》，本次评价执行以下污染物排放标准。

（1）大气污染物排放标准

项目建成后排放的废气主要为养殖恶臭、发酵恶臭、沼气燃烧、食堂油烟等。沼气燃烧废气河南省2019年度锅炉综合整治方案中规定的排放限值；NH3、H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准限值；食堂油烟执行《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）。具体指标见表1.5-6。

表1.5-6     废气污染物排放标准

| 标准名称 | 标准号 | 类别 | 污染因子 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 河南省2019年度锅炉综合整治方案 | / | / | 颗粒物 | 5mg/Nm3 |
|  |  |  | SO2 | 10mg/Nm3 |
|  |  |  | NO2 | 30mg/Nm3 |
| 足《锅炉大气污染物排放标准》 | （GB13271-2014） | 表2燃气锅炉限值 | 颗粒物 | 20mg/Nm3 |
|  |  |  | SO2 | 50mg/Nm3 |
|  |  |  | NO2 | 200mg/Nm3 |
| 《恶臭污染物排放标准》 | GB14554-93 | 表1二级标准 | NH3 | ＜1.5mg/m3 |
|  |  |  | H2S | ＜0.06mg/m3 |
| 《饮食业油烟排放标准》 | DB41/1604-2018 | 表1小型标准 | 油烟 | ＜1.5mg/m3 |

（2）水污染物排放标准

本项目废水全部资源化利用，不设废水排污口，废水执行“零排放”。

（3）噪声排放标准

本项目所在地区域属于2类声环境功能区，因此本项目东、南、西、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。本项目噪声排放标准见表1.5-7。

表1.5-7     噪声排放标准

| 标准名称 | 标准号 | 执行 标准 | 项 目 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 类别 | 限 值 | 单 位 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | GB12348-2008 | 2类 | 等效声级LAeq | 昼 间 | 60 | dB（A） |
|  |  |  |  | 夜 间 | 50 |  |

（4）固体废物

一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年标准修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；畜禽养殖业粪便、废渣执行《畜禽养殖业无害化环境标准》（GB18596－2001）中相应标准限值。

## 1.6 评价工作等级

### 1.6.1 环境空气

（1）环境空气评价工作等级

本项目营运期产生的废气源主要为养殖舍恶臭、发酵恶臭、沼气燃烧等，主要污染物分别为NH3、H2S、PM10、SO2、NO2。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN模式计算结果，对照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中的规定，确定大气环境影响评价为二级评价。

环境空气评价级别见表1.6-1，估算模式参数取值见表1.6-2。

表1.6-1        大气环境评价工作等级判据表

| 评价工作对等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax ＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

表1.6-2（1）       面源估算模式计算参数及结果一览表

| 序号 | 污染源 | 污染物 | 离源距离（m） | 最大质量浓度（mg/m3） | 占标率P(%) | 评价 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养殖区 | NH3 | 213 | 2.74E-03 | 1.37 | 二级 |
|  |  | H2S | 213 | 2.33E-04 | 2.33 | 二级 |

表1.6-2（2）  点源估算模式参数取值一览表

| 点源 | 污染源名称 | 污染物 | 排放速率t/a | 烟囱几何高度m | 烟囱出口 内径m | 烟气 温度 ℃ | 环境 温度 ℃ | 城市/乡村 选项 | 评价标准mg/m3 | Pmax % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 沼气锅炉 | SO2 | 0.0018 | 8 | 0.06 | 100 | 20 | 农村 | 0.5 | 0.0 |
|  |  | NO2 | 0.0126 |  |  |  |  |  | 2 | 0.35 |

由表1.6-2可知，拟建项目污染物排放占标率最大的为场区无组织排放的H2S，其占标率为为2.33%＜10%，确定环境空气影响评价为二级评价。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）中的规定，评价范围的直径或边长一般不应小于5km，环境空气评价范围定为以场区中心点为中点，边长为5km的正方形区域范围内。

### 1.6.2 地表水

拟建项目所产生的废水主要污染物为COD、BOD5、NH3-N等，全部实现综合利用，无废水外排。根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）表1中所列出的地面水环境影响评价分级判据标准，本项目地面水环境影响评价工作等级确定因素见表 。

表 1.6-3    地表水环境评价工作等级判定表

| 判定等级 | 判定依据 |
| --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q﹤200且W﹤6000 |
| 三级B | 间接排放 | -- |
| 本项目 | 有废水产生，但综合利用，不排放到外环境，按三级B评价 |

根据上表可知，本项目地表水影响评价等级为三级B。重点针对污水处理综合利用的措施、途径及利用的可行性进行分析。

### 1.6.3 地下水

本项目为养殖项目，根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表“B农、林、牧、渔、海洋中畜禽养殖场、养殖小区项目报告书属于Ⅲ类”。根据对项目周围地下水环境调查，项目所在地不属于集中式饮用水水源地及其相应保护区和准保护区、不属于热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源保护区、也不属于补给径流区，同时项目占地为规划的建设用地，项目区域地下水环境敏感程度为不敏感。

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中评价工作等级分级表，本项目地下水评价等级为三级。建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表1.6-4。

表1.6-4      地下水评价等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

### 1.6.4 声环境

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），中有关声环境影响评价工作等级划分原则，确定声环境评价为二级评价。本项目声环境评价工作等级及评价范围见表1.6-5。

表1.6-5       声环境评价工作等级及评价范围一览表

| 项 目 | 指标 |
| --- | --- |
| 建设项目所处的声环境功能区 | 2类地区 |
| 建设前后噪声级别变化程度 | 预计<3dB(A) |
| 受噪声影响人口 | 较少 |
| 评价等级 | 二级 |

### 1.6.5 生态环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则（生态影响）》（HJ19-2011）中有关生态环境影响评价工作等级划分原则，确定生态环境影响评价为三级评价，详见表1.6-6。

表1.6-6       生态环境评价工作等级及评价范围一览表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地范围 | 评价等级 |
| --- | --- | --- |
| 一般区域 | 项目总面积0.0067km2≤2km2 | 三级 |

### 1.6.6 风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录B及附录C，本项目q<1，风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）评价工作等级划分要求，确定本项目评价工作等级为简单分析。

## 1.7 评价范围

本项目评价工作等级及评价范围见表1.6-6。

表1.6-6       评价工作等级及评价范围一览表

| 序号 | 环境要素 | 评价工作等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 二级 | 以场区中心点为中点，边长为5km的正方形区域范围内 |
| 2 | 地表水 | 三级 | 仅做定性分析 |
| 3 | 地下水 | 三级 | 养殖场周边1km范围内浅层地下水 |
| 4 | 声环境 | 二级 | 项目边界外200m范围内 |
| 5 | 环境风险 | 简单分析 | 半径3km的圆形合围的区域 |
| 6 | 生态 | 三级 | / |

## 1.8 评价重点

根据现场踏勘调查情况及工程污染因素分析内容，结合建设厂址所在区域环境特征，确定本次评价工作重点为：

◆工程分析

◆环境影响预测与评价

◆污染防治措施评价

## 1.9 专题设置

本项目的环境影响评价工作可分为三个阶段。第一阶段为前期准备、调研和工作方案阶段；第二阶段为分析论证和预测评价阶段；第三阶段为环境影响评价文件编制阶段。

根据本项目特点及周围环境特点，按照建设项目环境影响报告书编制规范要求，本次评价拟设置以下专题：

1.9.1  总论

1.9.2  工程分析

1.9.3  区域环境概况及环境质量现状评价

1.9.4  环境影响预测与评价

1.9.5  污染防治措施评价

1.9.6  环境风险分析

1.9.7  场址可行性及总量控制分析

1.9.8  环境经济损益分析

1.9.9  环境管理与监控计划

1.9.10  评价结论与对策建议

## 1.10 评价工作程序

本次环境影响评价的工作程序见图1.10-1。

# 第二章  建设项目工程分析

## 2.1  项目基本情况

项目名称：驻马店市华牧生态牧业有限公司生猪养殖扩建项目；

项目代码：2020-411723-03-03-065445；

建设单位：驻马店市华牧生态牧业有限公司；

项目性质：扩建；

建设地点：驻马店市确山县竹沟镇陈楼村；

占地面积：6666.7m2、建筑面积6649m2；

投资总额：项目总投资780.5万元，其中环保投资100万元，约占总投资的12.8%；

建设规模：年出栏22000头生猪；

人员编制：员工10人；

工作制度：八小时工作制，年工作365天，工作时数8760h；

由于原环评编制时间较早，且为登记表，内容较简单，且生产过程对周围环境影响较小，本报告不细化分析。本项目报告针对项目建成后全厂环境影响进行分析。

本项目基本情况见表2.1-1。

表2.1-1                     本项目基本情况一览表

| 序号 | 项 目 | 基 本 情 况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 驻马店市华牧生态牧业有限公司生猪养殖扩建项目 |
| 2 | 建设地点 | 驻马店市确山县竹沟镇陈楼村 |
| 3 | 建设性质 | 扩建 |
| 4 | 占地面积 | 占地面积6666.7平方米，建筑面积6649平方米，其中，猪舍面积5502平方米，粪便资源化利用车间面积540平方米，仓库360平方米，配套设施及用房220平方米。 |
| 5 | 总投资 | 780.5万元 |
| 6 | 建设规模 | 年出栏生猪22000头 |
| 7 | 建设内容 | 怀孕舍3栋、分娩舍2栋、保育舍1栋、育肥舍3栋、公猪舍1栋、办公生活区、仓库等 |
| 8 | 生产工艺 | 配种→妊娠→分娩、哺乳→保育、育肥→外售 |
| 9 | 排水去向及固废去向 | 本项目排水采用雨污分流，雨水经雨水管道排到厂区外部，养殖废水和生活污水经场区内沼气池处理后，生成沼液作为农肥综合利用，不外排。 |
| 11 | 公用 工程 | 供水 | 采用地下水，新建1口水井，单井出水量为5m3/h |
|  |  | 供电 | 本项目电源由确山县供电所专线供电 |
|  |  | 制冷 | 湿帘风机配合的环控系统，猪舍环控系统实现数字化控制温度、湿度和通风，可以根据猪的生理需求来控制猪舍环境 |
|  |  | 供热 | 只应用于母猪分娩阶段和保育阶段，供热设备为保温灯，保温灯的功率可 根据舍内温度自动调节，保证舍内恒温 |
| 12 | 工程劳动定员 | 10人 |
| 13 | 工作制度 | 年工作365天 |

## 2.2  产业政策

本项目为生猪规模化养殖项目。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于第一类鼓励类中“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，符合国家现行的有关产业政策。

## 2.3  产品方案及养殖规模

本项目包括怀孕猪、哺乳猪、保育猪、育肥猪以及后备育肥猪，规划建设规模为常年存栏量10106头，具体养殖规模见表2.3-1。

表2.3-1      设计养殖方案

| 名称 | 实际存栏量（头） | 存栏周期（d） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 怀孕猪 | 500 | 105 | 包括配种母猪 |
| 公猪 | 6 | / | 配种 |
| 哺乳猪 | 300 | 45 | / |
| 保育猪 | 1000 | 56 | 保育 |
| 育肥猪 | 8000 | 117 | 育肥 |
| 后备育肥猪 | 300 | 150 | 后备育肥 |
| 合计 | 10106 | / | 头 |

表2.3-2 设计养殖能力一览表

| 养殖单元名称 | 单元数量（舍） |
| --- | --- |
| 怀孕舍（配怀舍） | 3 |
| 分娩舍 | 2 |
| 保育舍 | 1 |
| 育肥舍 | 3 |
| 公猪舍 | 1 |
| 合计 | 10 |

## 2.4  项目主要建设内容

项目主体工程规划建设10栋猪舍，包括3 栋配怀舍、2栋分娩舍、1栋公猪舍、1栋保育舍、3栋育肥舍，并配套建设仓库等。

表2.4-1                 本项目主要建设内容一览表

| 名称 | 工程内容 | 规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 配怀舍 | 3 栋，1*45*9+2*45*13=990m2 | 水泥地面，设自动饮水器 |
|  | 分娩舍 | 2栋，2*45*9=8108m2 | 母猪所在猪舍，设自动饮水器 |
|  | 保育舍 | 1栋，60*9=540m2 | 水泥地面，设自动饮水器 |
|  | 育肥舍 | 3栋，2640m2 | 水泥地面，设自动饮水器 |
|  | 公猪舍 | 144m2 | 公猪所在猪舍，设自动饮水器 |
|  | 仓库 | 1栋，360m2 | 储存猪饲料原料等 |
|  | 粪污资源化利用车间 | 1栋，540m2 | 固粪处理区1座，按“三防”要求设计，设置顶棚，底部防渗，四周有围挡，占地面积540m2 |
| 辅助工程 | 办公生活区 | 220m2 | / |
|  | 无害化冷库 | 20m2 | / |
|  | 配电辅助用房 | 60m2 | / |
| 公用工程 | 供水 | 采用地下水，新建1口水井，单井出水量为40m3/h |
|  | 供电 | 本项目电源由确山县供电所专线供电 |
|  | 制冷 | 湿帘风机配合的环控系统，猪舍环控系统实现数字化控制温度、湿度和通风，可以根据生猪的生理需求来控制猪舍环境 |
|  | 供热 | 只应用于母猪分娩阶段和保育阶段，供热设备为保温灯，保温灯的功率可根据舍内温度自动调节，保证舍内恒温 |
| 环保工程 | 废水处理设施 | 污水处理系统1套，处理规模100t/d，红膜沼气池1座，容积2000m3，沼液储存池1个，总容积72000m3 |
|  | 废气处理设施 | 饲料加工粉尘 恶臭 | 建设密闭猪舍，机械通风，出风口每日喷洒除臭剂，猪饲料中添加利可40粉剂抑制臭气产生；发酵车间密闭，机械通风、出风口每日喷洒除臭剂 |
|  | 固废处理 | 猪粪 | 地下铺设约 2m 宽输送管道，每日通过自动刮粪机送至均质池 |
|  |  | 病死猪及胎盘 | 危废暂存间暂存，交由确山县动物无害化处理中心处置 |
|  |  | 医疗废物 | 危废暂存间暂存，交由有资质单位处置 |
|  |  | 生活垃圾 | 收集后由环卫清运 |
|  |  | 医疗废物 | 危废暂存间1个，占地面积5m2，并按照危废贮存的要求设计，危废暂存间符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求 |
|  | 噪声措施 | 选择低噪声设备，隔声、减振、合理布局、绿化等 |
|  | 事故应急池 | 1个，PVC红膜防渗，位于集污池 |

## 2.5  项目原辅材料用量及能源消耗

（1）饲料来源及储存方式

本项目场区内不设饲料制作车间，全部饲料均由外部饲料加工厂统一配送，采用全自动配送上料系统和限位猪槽，机械化操作，定时定量供应饲料，保证生猪饮食需求。项目饲料用量见表2.5-1所示。

表2.5-1   项目饲料用量一览表

| 猪只类型 | 存栏规模（头） | 消耗定额 （kg/d·头） | 日消耗量（t/d） | 年消耗量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保育猪 | 1000 | 0.8 | 0.8 | 292 |
| 成年猪 | 9106 | 2 | 18.2 | 6643 |
| 合计 | 19 | 6935 |

（2）辅助材料消耗

项目辅助材料主要包括植物除臭剂、脱硫剂、消毒药品及防疫药品。其中植物除臭剂为喷洒在猪舍、沼气工程、堆肥区和沼液暂存池等区域，用来抑制恶臭的产生，植物除臭剂1kg可喷洒500m2，项目植物除臭剂总用量约0.14t/a；脱硫剂为氧化铁，用来对沼气净化脱硫，项目脱硫剂总用量为0.2t/a；消毒剂主要用于公司日常对人员、猪舍及进出场区的车辆消毒，总用量约为0.5t/a；项目防疫药品的种类为伪狂犬疫苗、猪瘟疫苗、口蹄疫疫苗、蓝耳病疫苗4种，出栏的商品猪每头各需1份，年共需防疫药品0.5t/a。

（3）项目主要辅助材料及资源能源消耗汇总

项目建成后，主要辅助材料及资源能源消耗汇总见下表2.5-2。

表2.5-2   项目主要辅助材料及资源能源消耗一览表

| 资源能源名称 | 单位 | 数量 | 储存方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电 | 万度/年 | 20 | / |
| 水 | m3/a | 29791.06 | / |
| 植物除臭剂 | t/a | 0.14 | 主要为丝兰、银杏叶、茶多酚、葡萄籽、樟科植物、桉叶油、松油等多种植物提取物，储存于项目仓库 |
| 脱硫剂 | t/a | 0.2 | 主要成分为氧化铁，需要时由负责项目环保工程的施工单位安装，不在厂内暂存。 |
| 消毒剂 | t/a | 0.5 | 储存于项目仓库 |
| 防疫药品 | t/a | 0.5 | 储存于专门设置的仓库中的疫苗专用冰柜 |

## 2.6  项目主要设备

本项目主要设备见表2.6-1所示。

表2.6-1			    	    本项目主要设备一览表

| 1、养殖场舍构筑物 | 配套设备 |
| --- | --- |
| 名称 | 数量（个） | 饲料罐（个） | 风机（套） | 饮水器（个） |
|  |  | 每舍 | 总数 | 每舍 | 总数 | 每舍 | 总数 |
| 保育育肥一体舍 | 4 | 1 | 4 | 6 | 24 | 28 | 168 |
| 后备舍 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 28 | 28 |
| 粉面舍 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 30 | 90 |
| 怀孕舍 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | 300 | 900 |
| 公猪舍 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| 2、辅助设施构筑物 | 配套设备 |
| 办公室 | 1层 |
| 锅炉房 | 1个 |
| 餐厅 | 餐饮用具若干 |
| 装猪台 | 地磅1套 |
| 洗澡间 | 热水器2个 |

## 2.7  项目公用工程

### 2.7.1  供水

项目完成后全场新鲜水总用水量29791.06m3/a，用水方向主要为生活用水、猪只饮用水、猪舍冲洗水、降温用水、消毒水用等。项目用水全部由场区自备井供应，本项目拟建1眼供水井，井深100m，单井出水量约为5m3/h，则年出水规模为43800m3，可满足项目用水需求。

（1）猪只饮用水及猪舍冲洗水

本项目投入运营后幼年存栏1000头，成年猪年存栏9106头，猪的饮水量以及猪舍冲洗水排放量参照同类其他已投入运营的生猪养猪场的实际运营情况统计确定，具体见表2.7-1。

表2.7-1   工程生猪饮水参数表

| 用水 性质 | 饮水量（L/头·d） | 用水单位 （头） | 饮水总量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 夏季 | 其他季节 |  | 夏季122d （m3） | 其他季节243d （m3） | （m3/a） |
| 幼猪 | 5.5 | 3 | 1000 | 671 | 729 | 1400 |
| 成年猪 | 11 | 6.5 | 9106 | 12220.25 | 14382.93 | 26603.18 |
| 合 计 | 12891.25 | 15111.93 | 28003.18 |

表2.7-2   猪舍冲洗水用水一览表

| 种类 | 数量 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 猪舍（单元） | 10 | / |
| 清圈周期（d） | 120 | / |
| 清圈次数（次/a） | 3 | / |
| 猪舍冲洗水 | 新鲜水m3/次 | 18 | / |
|  | 沼液m3/次 | 15 | / |
|  | 新鲜水m3/a | 540 | 540 |
|  | 沼液m3/a | 450 | 450 |
|  | 合计 | 990 |

猪舍冲洗水中新鲜水和沼液比例是6:5，猪舍冲洗用水总量为990m3/a，其中新鲜水用量为540m3/a，沼液回用量为450m3/a。

（2）猪舍降温用水

根据建设单位提供的资料，降温水由电脑控制喷雾时间，喷雾不形成径流，降温过程不产生废水。一般在夏季最热的两个月，除去温度较低的状况，本项目降温喷淋时间按60天计，喷淋情况为：0.198m3/（舍·d），则降温喷淋用水量为209.88m3/60天。

（3）消毒用水

主要是对人员及车辆消毒用水，用水量约为600m3/a，损耗蒸发或由汽车带走，不外排。

（4）员工生活用水

项目设有员工食堂和宿舍，员工生活污水经内部管道引至沼气工程处理，废水主要污染物为COD、BOD5、氨氮、动植物油等。本项目员工人数为10人，年工作365天，用水量按120L/d·人，则生活用水量为1.2m3/d、438m3/a。废水排放量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为0.96m3/d、350.4m3/a。

项目新鲜用水消耗量一览表见表2.7-3。

表2.7-3    项目新鲜水消耗量一览表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 年消耗量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪只饮用水 | m3 | 28003.18 |
| 2 | 猪舍冲洗水 | m3 | 540（不含沼液） |
| 3 | 职工生活用水 | m3 | 438 |
| 4 | 猪舍降温用水 | m3 | 209.88 |
| 5 | 消毒用水 | m3 | 600 |
| 6 | 合计 | m3 | 29791.06 |

### 2.7.2  排水

项目采用雨污分流制：根据场区所在区域地势并结合项目平面布置铺设雨水管网，雨水就近排入项目附近沟渠；污水系统采用暗管铺设，根据场区所在区域地势并结合项目平面布置铺设污水管，各猪舍废水、生活污水通过自流进入集污池。本项目产生的废水主要有猪尿液、猪舍冲洗废水、职工生活废水。

（1）养殖废水

猪舍采用干清粪工艺，猪舍采用漏缝板，平时不冲洗，仅在猪只转栏清圈时进行冲洗；猪舍下方安装有刮粪板用于定时清出猪粪，刮板采用处理好的沼液冲洗，不使用新鲜水。

①猪尿液

本项目投入运营后幼年存栏1000头，成年猪年存栏9106头，猪的尿液产生量根据《畜禽养殖污染防止最佳可行技术指南》（征求意见稿）：

猪尿的排泄量计算公式为：

Yu=0.205+0.438W(kg)

式中：Yu为猪尿排泄量

W为猪只饮用水量

经计算幼猪排尿量夏季2.09L/d·头，非夏季1.56L/d·头；成年猪排尿量夏季3.97L/d·头，非夏季2.96L/d·头。猪尿排放参数见表2.7-4。

表2.7-4 猪尿排放参数一览表

| 用水 性质 | 排尿量（L/头·d） | 排尿单位 （头） | 排尿总量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 夏季 | 其他季节 |  | 夏季122d （m3/a） | 其他季节243d （m3/a） | （m3/a） |
| 幼猪 | 2.614 | 1.519 | 1000 | 318.9 | 369.12 | 688.02 |
| 成年猪 | 5.023 | 3.052 | 9106 | 5580.2 | 6753.34 | 12333.54 |
| 合 计 | 5799.1 | 7122.46 | 12921.56 |

②猪舍冲洗废水

本工程猪舍冲洗水量总计为990m3/a（其中新鲜水用量为540m3/a，沼液回用量为450m3/a），冲洗过程损耗量按20%计，则本工程猪舍冲洗废水产生量为792m3/a。

③猪粪带入沼气池的废水

本项目采用环保部认定的干清粪工艺，粪尿产生后经粪污储存池暂存后用泵运至污水前处理系统进行固液分离，经固液分离后，分离出的猪粪运至固粪处置区制有机肥原料，污水进入沼气池进行处理。

新鲜猪粪含水率为80%，养殖粪污在污水前处理区进行固液分离，固液分离效率按50%计，项目猪粪产生量为3494.88m3/a（9.58m3/d），则经固液分离后猪粪带入沼气工程的总水量为5.32 m3/d、1941.6m3/a。

（2）生活污水

本工程生活用水量为1.2m3/d、438m3/a。废水排放量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为0.96m3/d、350.4m3/a。

经计算，本项目用排水状况见表2.7-5、2.7-6。

表2.7-5    项目用排水一览表（夏季122d）

| 名称 | 用水量（m3/d） | 排水量（m3/d） |
| --- | --- | --- |
| 猪舍冲洗水 | 1.48 | 2.15 |
| 猪饮用水 | 105.7 | 47.53 |
| 猪粪固液分离 | 0 | 5.32 |
| 猪舍降温用水 | 1.72 | 0 |
| 职工生活用水 | 1.2 | 0.96 |
| 消毒用水 | 1.64 | 0 |
| 合计 | 111.74 | 55.96 |

表2.7-6   项目用排水一览表（其它季节243d）

| 名称 | 用水量（m3/d） | 排水量（m3/d） |
| --- | --- | --- |
| 猪舍冲洗水 | 1.48 | 2.15 |
| 猪饮用水 | 62.19 | 29.31 |
| 猪粪固液分离 | 0 | 5.32 |
| 猪舍降温用水 | 0 | 0 |
| 职工生活用水 | 1.2 | 0.96 |
| 消毒用水 | 1.64 | 0 |
| 合计 | 66.51 | 37.34 |

### 2.7.3  用电

本项目用电量为30万度，由区域供电所供应，并在场内安装1台变压器，可以满足场区生产、办公需求。

### 2.7.4  供暖和制冷

（1）冬季猪舍保温：本项目保育猪舍需进行保温，采用电加热方式（红外线灯和智能电热膜加热）进行冬季保温供热。

（2）夏季制冷：采用地冷，即采用地冷的风道及引风机，向猪舍内通冷风。

### 2.7.5 降温

为了降低能耗，提高效率，项目育肥猪舍用喷淋降温，在专门的降温水管上装有喷头，水雾喷到猪群身上，通过猪舍内的风机作用，促进蒸发降温。降温通过电脑控制，室温高于30℃时，对育肥舍进行喷雾降温。保育猪舍通过通风系统即可满足降温需求，无须喷淋降温。

### 2.7.6  雨污分流

本项目建设雨、污分流管网，雨水管网建设时，可设置为明沟，沟深约20～30cm即可。排污沟采取暗沟形式，并具备防止淤集以利于定期清理的条件，排污沟采取硬化措施和围堰（高出地面5～10cm），同时房檐应超出污水管网，防止下渗污染地下水和雨水大量进入导致污水各处理单元外溢造成污染。

## 2.8  总图布置

### 2.8.1  总平面布置

项目总占地10亩（约合6670m2），总建筑面积约为6649m2，主要建设内容分为生产区、粪污治理区、生活管理区。根据企业设计，考虑到周边地形、进出场区道路问题（污染治理区道路单独设计，与生产生活区道路分开；为了防疫安全，进出污染治理区、生活区道路要尽可能避开生产区），场区实行养殖区、办公区和粪污治理区三区分离，之间通过绿化带进行分离，办公区位于常年主导风向的上风向。具体分布如下：

（1）养殖区：根据养殖工艺需要，养殖区共布置猪舍10舍。

（2）污水治理区：考虑到进出场区道路及地势问题，为便于管理，沼气池位于场区最南部，场区的污水通过收集池收集，经固液分离后进入沼气池厌氧发酵处理。沼气池通过绿化带与养殖区隔开；粪污治理区为沼液储存池、沼气池及固粪处置区。

- 办公生活区：占地较小，布置在场区北部，与养殖区保持一定距离并通过绿化带隔开。

- 场区内道路规划：根据工艺需要，车间内各功能区均设置物料运输道路，基本满足车间内人员流和货物流需要。为避免交叉影响，考虑到人员进出及物料输送方便，项目在养殖区东部设置进出口1个。

同时，场区排水采用雨污分流制，雨水经场区内雨水沟流至场区外的农田；污水经污水管道排入沼气工程进行无害化处理。项目平面布置能满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81—2001）中的要求，具体平面布置图见附图三。

### 2.8.2 总平面布置

建设项目位于驻马店市确山县竹沟镇陈楼村。项目区周边环境概况如下：项目区为微丘陵地带，周围无工业企业分布，均为农田及村庄。

## 2.9  项目工艺流程及产污环节

### 2.9.1  养殖工艺流程

本项目共涉及4个阶段，其工艺流程如下：

1、配种妊娠阶段

配种妊娠阶段母猪要完成配种并度过妊娠期。配种期约需4周，妊娠期12 周，临产母猪提前一周进入分娩区。

2、分娩哺乳阶段

分娩哺乳阶段母猪要完成分娩和对仔猪的哺育。分娩舍每次使用按5周计，临产母猪产前1周经清洗消毒后进入分娩区，仔猪3周断奶后，母猪返回后备舍，乳猪留1周后转到保育舍，对分娩舍进行消毒后续用，有利于提高栏舍利用率。

3、仔猪保育阶段

仔猪与母猪不在一起，营养来源由母乳供给转变为仔猪独立采食饲料。这种环境的变化，对于仔猪是一个应激。因此，保育阶段的主要任务是创造条件，减少应激，缩短适应期，保持快速生长，防止拉痢掉膘。

保育的适宜温度和相对湿度控制在20℃～22℃和65％～70％，并注意良好的通风换气，保持圈舍清洁、干燥，饮水充足。进入保育舍的幼猪，7～10日内应保持原来的乳猪饲料，并严格控制采食量，由自由采食改为日喂4~5餐，投料量为自由采食的70％。以后逐渐过渡到仔猪料。3～5周龄断奶的仔猪，如不控制采食量，便容易诱发胃肠炎，造成增重减慢，甚至拉稀死亡。保育阶段应安排驱虫、防疫注射工作。

4、生长育肥阶段

育肥舍在进猪前应进行维修和彻底地冲洗、消毒。进猪后保持舍内清洁、干燥、通风良好、饮水充足，温度控制在18~22℃，夏季注意防暑降温。转群时应将原圈猪按体重大小、性别、强弱分群，每群大小应视圈舍大小而定，一般为10~20头。

每月要定期称重，以检查饲喂效果。经常检查猪群的采食、发育等情况，及时调整饲料配方，发现疫病及时报告，采取有效措施进行治疗和处理。保育猪和育肥猪养殖过程工艺流程及产污环节见图2.9-1。

图2.9-1  工艺流程及产污环节图

### 2.9.2  养殖设备工艺

（1）供料系统

本项目场区内不设饲料制作车间，饲料由饲料厂统一配送，猪场采用全自动配送上料系统和限位猪槽，机械化操作，定时定量供应饲料，保证生猪饮食需求，同时减少浪费，节约人力和饲料用量，降低生产成本。

（2）饮水系统工艺说明

项目采用先进的限位饮水器，限位饮水器的底部槽体液面始终维持在2cm的液面高度，在此液面高度时，饮水器与外界空气形成负压，当生猪喝水时，饮水器与空气接触，内部压力大于外部压力，水自动地从管内流出直至液面高度在2cm时饮水器自动停止供水。能保证生猪随时饮用新鲜水，同时避免不必要的浪费，节约水资源。

（3）取暖系统工艺

项目通过优化猪舍结构设计、墙体做隔热保温层来切断猪舍内外热传递。同时，猪舍冬季通风换气时，通过热交换系统对进、出风实行热交换，使猪舍内温度保持在猪适宜的温度范围内。具体措施如下：

猪舍结构：墙体外铺挤塑式聚苯乙烯隔热保温板（冬季有很好的阻热作用）+猪舍内热交换系统（冬季有效利用热量，较少热量损失）+ 风机（夏季有很好的通风作用）。墙体由挤塑式聚苯乙烯隔热保温板（简称“挤塑板”）来切断猪舍内外热传递，该材料具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点，其结构的闭孔率达到了99%以上，形成真空层，避免空气流动散热，确保其保温性能的持久和稳定。

热交换系统主要原理：热交换通风系统主要包括猪舍保温墙、风机、风管布风管及窗户等。其中布风管和进风管相联通安装于猪舍上部，中间为猪群生活的漏缝板，猪舍下部为封闭的排风道，变速风机位于猪舍另一侧排风道中间。当变速风机启动时，从封闭通道抽出猪舍内部污浊高温的空气，室外清新的冷空气经由进风道进入猪舍内。因进风管采用导热性能较好的材料制成，在冷空气进入猪舍内的过程中，可通过进风管壁与猪舍内空气进行充分的热交换，使进入猪舍的新鲜空气温度大大提高，避免了猪群在生长过程中的冷应激作用。

在对猪舍内外空气进行交换的同时，也进行热量交换，猪舍在热交换的过程中，实施最小通风量，防止过度通风带来不必要的热量损失。运行时，新风从排风获得热量，温度升高，通过换热芯体的全热换热过程，让新风从排风中回收能量，保证在通风时也保持猪舍内部温度，既保证了猪群对新鲜空气的需要，又保证猪舍内有害气体不超标，同时满足了通风和稳定猪舍温度的需求，节约了能源消耗，降低了饲养成本。

冬季保温：主要是通过猪舍墙体保温材料与外部断绝热交换，猪舍内部通风通过热交换系统进行，实施最小通风量，既保证猪需要的氧气量，又保证猪舍内有害气体不超标，防止过度通风降低猪舍温度。

（4）降温系统

夏季降温：夏季采用喷雾降温，停止热交换系统工作，同时打开密闭的风机，利用风机通风。所有的温控全部由电脑程序自动控制，包括空气过滤、风机开启、地辅热启动，自动湿度调节等，该系统旨在给生猪提供一个温度适宜、湿度适中的饲养小环境。

（5）卫生防疫

在各阶段猪出栏后，通过过氧乙酸对猪舍进行消毒处理，发生特别疫情时用高锰酸钾消毒液进行消毒处理。

场内部养殖区、办公生活区建设实体隔离墙；场区、生产场区大门口建设与门同宽，长4m，宽2m，深0.2m的消毒池。

（6）漏缝地板粪污处理

生猪饲养猪舍采用漏缝地板饲养，漏缝地板下设贮存池，粪尿在贮存池中贮存后到治污区，通过固液分离机对粪污进行干湿分离，猪粪用于生产有机肥原料，废水进入沼气工程区生产沼气。

### 2.9.3  养殖模式与清粪模式

（1）猪场养殖模式

猪舍的设计养殖模式与清粪工艺、养殖规模、饲养方式、劳动效率、卫生防疫及养殖成本都有着密切的关系。通过考察及查阅相关资料得知，目前国内已建猪场并存的模式有农舍式、通仓式、生态垫料和高架床等。

A、农舍式

农舍式基本上由传统的农家猪舍改造集合而成，每个养猪单元内划分休息区、喂食饮水区、排粪区。排粪区内的尿液至收集槽内汇集，猪粪由人工清除后运出，以水冲洗残渣，属于环保部认定的干清粪模式。

优点：该模式符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中4.3款“新建、改建、扩建的畜禽养殖场应采取环保部认定的干清粪工艺，采取有效措施及时、单独清出，不可与尿、污水混合排出，并将产生的粪渣及时运至贮存或处理场所，实现日产日清”的要求。粪便与尿液分离彻底，废水污染物浓度低，便于污水的后续处理。

缺点：该模式存在以下问题：a、难以实现机械化操作，平均一名饲养员只能饲养300头生猪，劳动力需求大；b、猪舍占地面积大，相应的增加了冲洗面积，冲洗水量和废水产生量大；c、单位面积经济产出低，不适于集约化经营。

B、通仓式

通仓式为20世纪80年代由西方引进的水冲粪模式改造而来，圈舍呈条排式设计，净道和脏道于圈舍两端贯穿，净道上料、脏道清粪。脏道设于车间内或车间内，猪粪尿排入脏道内，由人工清出固粪，尿液排入集尿池内，再用水冲洗猪舍和脏道。

优点：可保持猪舍内的环境清洁，利于动物健康。劳动强度小，劳动效率高。

缺点：耗水量大，废水污染物浓度高，固液分离后，大部分可溶性有机质及微量元素等留在污水中，分离出的固体物养分含量低，肥料利用价值较小，另外污水处理基建投资大，动力消耗及运行成本均较高。

C、生态垫料

发酵床为日本、台湾等地区广泛采用的养殖工艺，由福建、山东等地引入。具体工艺是粪尿排至舍内预铺设垫料上，再利用生猪的拱翻习性作为机器加工，使猪粪、尿和垫料充分混合，通过发酵床的分解发酵，使猪粪、尿中的有机物质得到充分的分解和转化，植物以尚未消化的猪粪为食饵，繁殖滋生。随着猪粪尿的处理，臭味也就没有了。而同时繁殖生长的大量植物又向生猪提供了无机物营养和菌体蛋白质被猪食用，从而相辅相成将猪舍垫料发酵床演变成微生态饲料加工厂，达到无臭、无味、无害化的目的，是一种无污染、无排放的、无臭气的新型环保生态养猪技术。其特点是粪污固性化，利于资源化处理利用，排污周期长，养殖期无需人工清粪。

优点：基建投资小；冬季猪舍不需加温，节约资源能源；粪污资源化利用程度高；无需人工清粪。

缺点：垫料菌种投资大；生猪料肉比低，生长周期长，饲料投入大；猪粪在垫料上需要翻料埋粪，劳动强度大；夏季温度高，需做降温处理，冬季不宜冲水，垫料干燥，猪舍内粉尘量大，易引发呼吸道疾病。

D、高架床

高架床属欧美等西方国家推广和普遍采用的先进养殖模式，猪舍设计为高架网床漏缝板，下部设集粪池，猪粪和尿液经漏缝板下泄至集粪池内，池中预加水作水封，单池排贮周期为2~3个月，待猪出栏时，将贮粪池冲水，尿、粪混合物一次排出贮池。

优点：基建投资小；粪污无需人工清理，清理周期长；猪舍平时无需冲洗，用水量和排水量小。

缺点：粪污经长时间浸泡，污染物浓度高，固液分离难度大，增加后续污水处理成本。

（2）项目设计养殖模式与清粪模式

通过对比目前国内主要的养殖模式和清粪模式，汝南县瑞华牧业有限公司在高架网床的基础上，进行了一定的技术改造，采用环保部认定的干清粪工艺作为公司养殖清粪模式。

汝南县瑞华牧业有限公司采用了切合实际的环保部认定的干清粪工艺，养殖周期内粪污水收集于舍下，可做到充分的厌氧杀菌、适度降低有机物浓度，避免在施用农田过程中出现二次发酵的现象。同时免除了清水用于圈舍粪尿日常清理，粪尿产生即依靠离开猪舍进入猪舍下部储存池，粪污离开储存池即进行干湿分离和无害化并全部实现综合利用，不混合排出。

圈舍冲洗仅在转栏时进行，废水产生量少；粪污在存栏周期内在圈舍内储存不排外，粪污离开圈舍即进行干湿分离，废水经厌氧发酵处理后做农肥施用于农田，固形物则经过堆肥发酵作为有机肥原料外售，实现了粪污的资源化利用。

与目前国内采用的集中常用的养殖模式对比，本项目所用环保部认定的干清粪模式具有以下优点：①项目养殖模式实现了干清粪，符合技术规范要求；②项目养殖模式适合进行大规模集约化养殖；③减少了劳动强度和人力资源消耗；④采用立体设计结构，生猪饲养、粪污清理和废水收集垂直进行，减少了占地面积。

本项目采用环保部认定的干清粪工艺，符合《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发［2012］151号）要求，且与其他模式相比具有明显优势和先进性。综合对比分析，项目选取模式可行。

### 2.9.4  污染治理工程工艺

一、清粪工艺

本项目采用环保部认定的干清粪工艺：猪只生活在漏缝地板上，猪舍内产生的猪粪由于猪的踩踏及重力作用离开猪舍进入猪舍底部的粪污储存池，储存池底部设计成一端高一端低的倾斜结构，排粪塞位于最低端，项目粪污储存池定期排空，排空时粪尿依靠储存池底部坡度由储存池排出，进入干湿分离机进行干湿分离，粪渣制肥，粪液厌氧发酵，沼液贮存在沼液储存池内用于周围土地消纳，全部综合利用。

图2.9-2   项目粪污处理工艺流程图

本项目干湿（固液）分离工段设有收集池，粪尿进入收集池后，再通过无堵浆液泵将猪粪尿抽送至固液分离机，分离后的固态猪粪送至固粪处置区生产有机肥原料；液体进入污水处理站进行厌氧发酵。

二、猪舍、粪污池除臭工艺

（1）项目采用环保部认定的干清粪工艺，项目采用墙体集热板、猪舍内热交换系统、红外灯和喷雾相结合进行猪舍内温度控制，降低舍内有害气体浓度。

（2）在猪舍设置通风口、鼓风机等换气设备，定期进行通风换气，加快排除有害气体。

（3）养殖场场区等消毒应采用环境友好的消毒剂和消毒措施，防止产生氯代有机物及其他二次污染物。

（4）加强场区及场界的绿化，场区绿化以完全消灭裸露地面为原则，选择适宜吸臭植物种类，广种花草树木，场界边缘地带种植双季槐等高大树种形成多层防护林带，以降低恶臭污染的影响程度。

（5）对猪舍、收集池、沼液储存池周边、固粪处置区喷洒除臭剂。

三、粪污水处理工艺

本项目粪污水处理工艺见图2.9-3。

图2.9-3 工程污水处理工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

在选用粪污处理工艺时，根据养殖场的养殖种类、养殖规模、粪污收集方式、当地的自然地理环境条件、排放去向等因素确定工艺路线及处理目标，本工程设计结合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中要求对污水进行处理。

本项目粪污处理系统的核心技术是“红膜沼气池”，粪便污水经固液分离后进入红膜沼气池，在沼气池内进行厌氧发酵，经厌氧发酵去除了大部分有机物，设计发酵周期为30天，发酵结束后，沼渣进入固粪处置区，最终用于制作有机肥基肥打包出厂外售。厌氧发酵产生的沼气经净化后，用于伙房灶台，多余用于沼气热水炉和沼气锅炉。

红膜沼气池：容积2000m3，主要处理经固液分离后的粪污水。

沼液储存池：沼液储存池1个，总容积7200m3，主要用于在非施肥季节期间储存沼液。

本项目红膜沼气池采用常温发酵，沼气池主体工程位于半地下，塘口、上部用红膜密封，采用全封闭结构，沼气池内的温度能保持常温发酵。废水处理产生的沼气经配套净化装置净化后，部分供给职工食堂使用，剩余部分全部供沼气锅炉使用；沼液在非施肥季节储存于沼液储存池，满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81-2001）相关要求。

四、沼气利用工程

根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》提供的数据，本项目日处理废水量为夏季55.96m3/d、非夏季37.34m3/d，沼气产生量按照沼气工程厌氧发酵过程中削减1kgCOD产0.25m3沼气计算；本项目废水COD中产生浓度为19081.18mg/L，污水工程处理后出水浓度3000mg/L，则沼气产生量为夏季224.98m3/d、非夏季150.24m3/d，则全年沼气产生量为63955.88m3。

沼气在使用前需要进行脱硫处理，沼气利用前所采取的措施如图2.9-4。

图2.9-4  沼气利用流程及产污环节图

沼气从厌氧反应器流入管道，首先经过冷凝水去除罐和脱硫装置，其目的是净化沼气。净化后的沼气从储气柜进入后续沼气利用系统。

（1）脱水器（气水分离器）

沼气是高湿度气体，脱水是因为导气管中积累了水会溶解硫化氢腐蚀管道，此外当沼气被加压储存时，沼气中的水会凝结冻坏储气罐。发酵装置出来的沼气中所含的水分形式是饱和水蒸气，一般采用冷分离法将其除去。通过调整压力引起混合气体温度发生变化，使水蒸气从气态冷凝为液态的水后，将其从沼气中脱除。

在沼气输送过程中，还有一部分水要析出。为了避免析出的水分腐蚀或堵塞管道，常在管路的最低处安装集水器或者放水阀门，定期排出集水器中的水。

（2）脱硫（硫化氢的去除）

本工程采用干法脱硫，脱硫剂主要成分为硫化铁。干法脱硫是在圆柱状脱硫装置内装填一定高度的脱硫剂，主要成分为氧化铁，沼气自下而上通过脱硫剂，H2S被去除，实现脱硫过程。一般干法脱硫常用的脱硫剂为氧化铁，其粒状为圆柱状。氧化铁干法脱硫的原理分为氧化反应和还原再生反应两部分，具体如下：

Fe2O3·H2O+3H2S=Fe2S3·H2O+3H2O

由上面的反应方程式可以看出，Fe2O3吸收H2S变成Fe2S3，随着沼气的不断产生，氧化铁吸收H2S，当吸收H2S达到一定的量，H2S的去除率将大大降低，直至失效。Fe2S3是可以还原再生的，与O2和H2O发生化学反应可还原为Fe2O3，原理如下：

2Fe2O3·H2O+3O2＝2Fe2O3·H2O+6S

综合以上两反应式，沼气脱硫反应式如下：

H2S+1/2O2＝S+H2O（反应条件是Fe2O3·H2O）

由以上化学反应方程式可以看出，Fe2O3吸收H2S变成Fe2S3，Fe2S3要还原成Fe2O3，需要O2，通过鼓风机在脱硫装置之前向沼气中投加空气即可满足脱硫剂还原对O2的要求。

因此，在沼气进入脱硫装置通过脱硫剂时，同时鼓入空气，脱硫剂吸收H2S失效，空气中的O2将失效的脱硫剂还原再生成Fe2O3，此工艺即为沼气干法脱硫的连续再生工艺。

Fe2O3脱硫剂为条状多孔结构固体，对 H2S能进行快速的不可逆化学吸附，数秒内可将 H2S脱除到1×10- 6以下。脱硫剂工作一定时间后，其活性会逐渐下降，脱硫效果逐渐变差。当脱硫装置出口沼气中H2S的含量超过 20mg/m3时，就需要对脱硫剂进行处理。当脱硫剂中硫未达到30%时，脱硫剂可进行再生；若脱硫剂硫容超过30%时，就要更新脱硫剂。项目一年更换一次脱硫剂。

经类比同类污水处理设施实际运行效果，经采用专用沼气脱硫剂脱硫后，硫去除率可达到95%以上，经核算沼气净化后H2S含量不高于20mg/m3。一般厌氧池设计时，采取有防腐措施，经脱硫处理后的沼气不会对厌氧池产生大的腐蚀影响，即其因腐蚀导致沼气泄露的可能性很小。

本项目脱硫剂由供应厂商统一提供，废脱硫剂由供应厂商统一回收处置。

（3）沼气利用方案

项目运营后夏季沼气产生量为224.98m3/d、非夏季150.24m3/d，全年沼气产生量为63955.88m3。沼气优先用于食堂灶台，其余部分用于沼锅炉。

①食堂灶台

经查阅相关资料，项目职工食堂人均用沼气量按1.25m3/d，项目劳动定员10人，项目食堂灶台沼气用量为12.5m3/d，4562.5m3/a。

②沼气锅炉

本项目沼气处食堂利用外均采于沼气锅炉，沼气用量59393.38m3/a。

图2.9-5   沼气利用平衡图  单位：m3/d

五、有机肥发酵工艺

（1）堆肥工艺比较

根据堆肥技术的复杂程度以及使用情况，目前我国主要有三大类堆肥系统：条垛式、静态垛式和反应器系统。

本项目参照其他公司试验研究，在条垛堆肥的基础上进行了改进：选用专门的铲车翻堆机定期翻堆，操作简单，同时该铲车翻堆机还具有破碎的功能，可增大物料的充氧量，更有利于好氧堆肥。为减小气候条件对堆肥的影响，项目固粪处置区采用全封闭场棚结构（顶部架设彩瓦拱棚、四面设置不低于1.0米高围挡、地面水泥硬化），受气候条件影响的程度降低；在固粪处置区通过喷洒植物型除臭剂对恶臭气体进行脱除，操作简单；公司对堆肥发酵场进行了改进，通过整合治污区，合理配置资源，一定程度上减小了堆肥所需的占地面积，同时还减少了运输粪便带来的环境污染。

因此本项目采用改良后的条垛堆肥方式。

（2）堆肥工艺介绍

本次项目采用改良条垛堆肥工艺进行粪污堆肥处理，处理工艺如下：

①原料预处理

堆肥过程中，合理的碳氮比是高效堆肥发酵的前提。碳素是堆肥微生物的基本能量来源，也是微生物细胞构成的基本材料。堆肥微生物在分解含碳有机物的同时，利用部分氮素来构建自身细胞体，氮是构成细胞中蛋白质、核酸、氨基酸、酶、辅酶的重要组成部分。经过长期的实际生产与研究经验，公司对猪粪堆肥的C/N比设为28，本项目利用比较廉价且有机物含量高、吸附能力强的谷糠为辅料进行碳氮比调节。

场区运营初期产生的新鲜猪粪经晾晒后，添加菌种进行发酵；后续产生的新鲜猪粪与初期产生的半成品有机肥基肥混合发酵。

②发酵

本项目发酵为好氧发酵，发酵时间为15天。好氧发酵是在有氧气存在的条件下，利用好氧微生物的外酶将物料分解为溶解性有机质，溶解性有机质可以渗入微生物细胞内，微生物通过新陈代谢把一部分溶解性有机质氧化为简单的无机物，为微生物的生命活动提供能量，其余溶解性有机物被转化为营养物质，形成新的细胞体，使微生物不断繁殖，从而促进物料中可被生物降解的有机质向稳定的腐殖质转化。

本项目混合后的物料用铲车翻堆机在发酵区堆成条垛状，条垛每条宽约1.8m，高1.2—1.6m。每天用铲车翻堆机翻堆一次，使物料充氧充分，可使堆体在1—3天内温度上升至25—45℃，堆体温度达到60—70℃后发酵稳定，物料中纤维素和木质素也开始分解，腐殖质开始形成。堆体温度最高能达到80℃，充分发酵后温度逐步降低。

翻堆的同时可将物料充分混合均匀，经发酵后的物料含水率约为40%。

本项目堆肥发酵过程分为4个阶段：

A、升温阶段

这个过程一般指堆肥过程的初期，在该阶段，堆肥温度逐步从环境温度上升到45℃左右，主导微生物以嗜温性微生物为主，包括细菌、真菌和放线菌，分解底物以糖类和淀粉为主，期间能发现真菌的子实体，也有动物及原生动物参与分解。

B、高温阶段

堆温升至45℃以上即进入高温阶段，在这一阶段，嗜温微生物受到抑制甚至死亡，而嗜热微生物则上升为主导微生物。堆肥中残留的和新生成的可溶性有机物质继续被氧化分解，复杂的有机物如半纤维素-纤维素和蛋白质也开始被强烈分解。微生物的活动交替出现，通常在50℃左右时最活跃的是嗜热性真菌和放线菌，温度上升到60℃时真菌几乎完全停止活动，仅有嗜热性细菌和放线菌活动，温度升到70℃时大多数嗜热性微生物已不再适应，并大批进入休眠和死亡阶段。

本公司采用现代化的工艺生产有机肥基肥，最佳温度为55℃，这是因为大多数微生物在该温度范围内最活跃，最易分解有机物，而病原菌和寄生虫大多数可被杀死。

C、降温阶段

高温阶段必然造成微生物的死亡和活动减少，自然进入低温阶段。在这一阶段，嗜温性微生物又开始占据优势，对残余较难分解的有机物作进一步的分解，但微生物活性普遍下降，堆体发热量减少，温度开始下降，有机物趋于稳定化，需氧量大大减少，堆肥进入腐熟或后熟阶段。

D、腐熟保肥阶段

有机物大部分已经分解和稳定，温度下降，为了保持已形成的腐殖质和微量的氮、磷、钾肥等，要使腐熟的肥料保持平衡。堆肥腐熟后，体积缩小，堆温下降至稍高于气温，应将堆体压紧，有机成分处于厌氧条件下，防止出现矿质化，以利于肥力的保存。发酵后的固体有机肥，经过腐熟度检测、质量检测、安全检测后在发酵场通过自然风干、晾晒等方法把含水量降至30%以下，然后进行人工装袋，外售。

本项目拟选取有机肥肥料工艺流程如下：

图2.9-6   制肥工艺流程及产污环节图

本项目设置1个固粪处置区（有机肥基肥料生产车间），固粪处置区四面设置1米高围挡，顶部设置顶棚，地面水泥混凝土硬化，能够有效起到防风、防雨、防渗的三防作用。

项目猪粪、沼渣暂存依托项目固粪处置区分区存放，根据后续分析，本次项目固粪处理区猪粪量为776.64t/a（含水率65%），通过接种少量菌种（约2.0t/a）和发酵的半成品猪粪发酵生成有机肥基肥，发酵后的固体有机肥基肥料，经过腐熟度检测、质量检测、安全检测后在通过自然风干、晾晒等方法把含水量降至30%以下，然后称重后工人用铁锨装入40kg的袋中，经过封袋机封口后统一经货车拉走外售。

六、卫生防疫系统

（1）卫生防疫(猪舍、人员、车辆消毒)

在猪出栏后，通过高压水枪喷淋过氧乙酸对猪舍进行消毒处理，发生特别疫情时用高锰酸钾消毒液进行消毒处理。场内部养殖区、办公生活区建设实体隔离墙；场区内人员通过密封通道到达猪舍单元，饲料车和其它车辆通过专门道路到达指定区域；场区、生产场区大门口建设与门同宽，长4m，宽2m的消毒池。

（2）消毒防疫管理制度

①猪流管理制度

段长之间要提前沟通，(哺乳转保育转育肥)。

转猪群前先做好计划，安排好车辆，认真彻底消毒。

死猪无害化处理——生产区内死亡猪尸体，应于同一天内妥善弃置于指定的区域内转走。

②车流管理

a、外部拉猪车

包括种猪、商品猪、淘汰猪等运输车辆。

活动范围：场外装猪台区域

消毒要求：进场检查消毒情况，出示消毒凭证，装猪后及时清刷，消毒装猪台。必须根据车辆来源，运输猪的危险性做好相应的防控，避免车辆的接触，人员的接触，乃至车辆内物品，人员的衣物等的处理。

b、公司送料车

活动范围：生产区指定的路线

消毒要求：进入大门时要对车辆全面清洗消毒，经过消毒池进入场内，在生产区内卸料时要避免饲养员直接接触饲料车，可以指定专人操作，杜绝司机下车。

c、内部转猪车辆

活动范围：生产区内----转猪台

消毒要求：装猪前后都要消毒，活动范围尽量缩小，在装猪台清洗消毒，清洗污水入粪池。

d、场外其他办公车辆

活动范围：非必要进场的车辆一律在场外，需进场车辆在生活区内停放。

消毒要求：大门口消毒后进入。

③人员流动管理

请假制度：员工外出必须到办公室领取请假条，注明场区、工段、请假时间段、单元代理人后，交予领导签批(1—3天由段长签批，3天以上需由场长签批)，领导签批后将假条交予办公室存档。

进场流程(从黑区进入灰区)：

进入生产区流程(灰区进入白区)：

进单元：

其他饲养员帮忙转猪生物安全流程：

外来施工人员进入生产区生物安全流程

病死猪剖检台生物安全流程：

各岗位人员执行生物安全流程注意事项：

人员跨场调动--生活区隔离3天后方可进生产。

家属(学生放假，家属驻场)洗澡更衣后进场，活动区域仅限生活区。

施工人员——门口洗手，沾脚后在指定施工区域内作业，区域受限，警戒标示。

巡场人员——生产管理，技术人员，财务等进出厂区，在生产区洗澡更衣方可进入。

场内后勤服务人员—水电维修等进段更衣，进单元换鞋。料车司机不下车。治污人员划定活动路线。

生产区内所有人员统一着工装，不允许有其他衣服，所有工装不允许带出生产区。

（3）消毒剂及兽药

消毒剂的种类大概可以分为酸性消毒剂、碱性消毒剂、中性消毒剂等，根据猪场内不同情况，企业买3至4种消毒剂交替使用，年用量为28.88t。为防止产生氯代有机物及其它的二次污染，禁止选用醛类、氯类及重金属类不易降解类消毒剂。消毒试剂用量见表2.9-1。

表2.9-1  消毒剂消耗情况表

| 序号 | 名称 | 年用量(t/a) | 最大贮量（t） | 规格及来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 酸性消毒剂 |
| 1 | 过氧乙酸溶液 | 8.73 | 2.17 | 4%，喷洒消毒 |
| 2 | 高锰酸钾溶液 | 2.17 | 1.73 | 0.1%，清洗消毒 |
| 二 | 碱性消毒剂 |
| 1 | 烧碱水 | 4.37 | 0.87 | 2%，浸泡消毒 |
| 2 | 石灰水 | 6.57 | 2.17 | 5%，喷洒浸泡消毒 |
| 三 | 中性消毒剂 |
| 1 | 碘制剂 | 3.07 | 1.30 | 2%，喷洒消毒 |
| 2 | 双链季铵盐溶液 | 0.87 | 0.43 | 0.5%，喷洒消毒 |
| 四 | 兽药 | 2.60 | 0.10 | 治疗 |
| 五 | 疫苗 | 0.5 | 0.10 | 防疫 |
| 六 | 合计 | 28.88 | 8.87 |  |

## 2.10  运行期污染源及源强分析

### 2.10.1  运行期主要污染源分析

营运期间的主要污染环节见表2.10-1。

表2.10-1    工程产排污环节一览表

| 产排污环节 | 编号 | 污染源 | 成分 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪舍 | G1 | 恶臭 | H2S、NH3 | 达标排放 |
|  | W1 | 猪尿液 | COD、NH3-N | 经厌氧发酵处理后作液体肥还田 |
|  | W2 | 猪舍冲洗水 |  |  |
|  | Z1 | 猪叫 | / | 达标排放 |
|  | Z2 | 机械噪声 | / |  |
|  | S1 | 猪粪 | / | 生产有机肥基肥 |
|  | S2 | 病死猪尸体及胎盘 | / | 存放于病死猪暂存间 |
|  | S3 | 医疗废物 | / | 交由相关单位 |
| 粪污处理区 | 沼气工程 | G2 | 恶臭 | H2S、NH3 | 达标排放 |
|  |  | Z3 | 机械噪声 | / | 达标排放 |
|  |  | S4 | 沼渣 | / | 堆肥区暂存后外售 |
|  | 堆肥区 | G2 | 恶臭 | H2S、NH3 | 达标排放 |
|  |  | Z4 | 机械噪声 | / | 达标排放 |
| 职工生活 | G4 | 伙房 | 油烟 | 达标排放 |
|  | G3 | 沼气锅炉 | SO2、NOx | 达标排放 |
|  | W3 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N | 经处理后作农肥还田 |
|  | S5 | 生活垃圾 | / | 送环卫部门处理 |
| 沼气脱硫装置 | S6 | 废脱硫剂 | / | 生产厂家统一回收处置 |

一、大气污染源

本项目产生的废气主要是养殖区恶臭、污水处理工程恶臭、固粪处置区恶臭、无害化处理中心恶臭、沼气燃烧废气和生活区食堂油烟等。

（1）无组织排放恶臭气体

①污染因素分析

恶臭主要来源为有机物腐败时所产生的氨气、动物有机体中蛋白质腐败时所产生的硫化氢等。

猪舍中刚排泄出的粪尿中有氨、硫化氢等有害气体，在高温季节尤为明显。以上有害气体及生产中产生的尘埃、微生物排入大气，刺激人、畜呼吸道，可引起呼吸道疾病；恶臭气体使人产生不愉快的感觉，影响人的工作效率，也常引起猪只生产力下降。猪场排出的各种微生物以尘埃为载体，随风传播，可引起疫病蔓延，场区孳生大量蚊蝇也易传播疫病、污染环境。影响畜禽场恶臭产生的的主要原因是清粪方式、管理水平、粪便和污水处理程度，同时也与场址选择、场地规划和布局、畜舍设计、畜舍通风等有关。

②污染物源强确定

项目区内恶臭气体主要来自养殖区恶臭、污水处理工程恶臭、固粪处置区恶臭。

A、猪舍恶臭

养殖过程恶臭气体主要产生于猪舍内，为了有效核定出臭气中NH3、H2S产生情况，本次评价类比其他项目恶臭产生源强，平均NH3产生源强为0.2g/头·d，H2S产生源强为0.017g/头·d。以上数据是在猪舍没有采取任何措施的情况下的产生量。

经过多年研究结果表明采取以下措施可以从源头减少恶臭的产生：温度高时恶臭浓度高，猪粪在1～2周后发酵较快，粪便暴露面积大的发酵率高。猪舍采用漏缝地板，保证粪便冷却，并尽快从猪舍内清粪，在猪舍内加强通风，加速粪便干燥，可减少猪粪污染；喷洒除臭剂；通过合理搭配日粮，可以一方面抑制了腐败细菌的生长，改善有机物的分解途径，减少NH3和H2S的释放量和胺类物质的产生；另一方面它又可利用H2S作氢供体，消耗H2S，从而减轻环境中的恶臭。通过以上措施可以有效抑制和去除H2S和NH3的产生量，恶臭控制及处置措施可行。

根据企业提供的资料，本次项目生猪存栏量为10106头。根据以上参数及存栏情况计算恶臭气体产排情况，计算结果见表2.10-2。

表2.10-2  项目养殖过程猪舍恶臭气体产生及排放情况一览表

| 污染源 | 未采取措施时污染物产生情况 | 拟处理措施 | 采取措施后污染物排放情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | H2S （t/a） | NH3 （t/a） |  | H2S （t/a） | NH3 （t/a） |
| 猪舍 | 0.063 | 0.74 | 控制饲养密度、采用节水型饮水器、加强通风、全漏缝地板并及时清粪，喷洒除臭剂，去除效率可达到70% | 0.0189 | 0.222 |

B、污水前处理系统恶臭

红膜沼气池在接入污水前将进行固液分离，因前期固液分离环节由于设备要求，上方不能全部封闭，而红膜沼气池为密闭的，因此只有在固液分离机、收集池部分会产生恶臭气体。

收集池恶臭源强：根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031g氨气和0.00012g硫化氢。本项目废水产生量为16005.56m3/a，BOD5去除量102.84t/a，则收集池NH3产生量为0.32t/a，H2S产生量为0.0124t/a。为进一步减小项目污水处理过程恶臭气体对周边环境的影响，对污水前处理系统收集池区域喷洒除臭剂，并加强场区绿化。

污水处理区恶臭排放情况见表2.10-3。

表2.10-3    污水处理区臭气产生及排放一览表

| 污染源 | 污染物产生量（t/a） | 拟处理措施 | 污染物排放源强（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | H2S | NH3 |  | H2S | NH3 |
| 沼气池恶臭 | 0.0124 | 0.32 | 恶臭产气区域喷洒除臭剂，绿化，去除效率可达到70% | 0.0037 | 0.0963 |

C、沼液暂存池恶臭

本项目场内设1座沼液储存池，容积为7200m3，占地面积1200m2，红膜沼气池处理后的沼液在非耕作期暂存于厂区沼液暂存池内，该池内沼液经前段红膜沼气池彻底厌氧发酵后进入沼液暂存池内暂存，有机物大部分被分解降解，暂存池内恶臭气体排放量很小，且沼液暂存池密闭，不再定量计算分析，评价要求通过加强暂存池周边绿化建设，定期喷洒除臭剂，降低恶臭气体影响。

D、固粪处置区恶臭

项目猪粪经固液分离后清至固粪处置区进行堆肥发酵，沼渣经固液分离后泵至固粪处置区暂存。建设单位拟设置1个固粪处置区（固粪处置区四面设置1m高的围墙、顶部设置彩瓦顶棚、底部地面硬化防渗处理，底部设置渗滤液导流沟，渗滤液经污道进入收集池进行处理）和固粪处置区，在暂存场通过喷洒植物型除臭剂对恶臭气体进行脱臭处理，通过已通过验收的养殖小区实际运营的固粪处置区的H2S和NH3的产生速率，其中H2S产生速率为0.3g/m2*d，NH3的产生速率为5g/m2*d，本项目固粪处置区面积为540m2，则H2S的产生量为0.059t/a，NH3的产生量为0.99t/a。各恶臭气体产排情况结果见表2.10-4。

表2.10-4   项目养殖过程猪舍恶臭气体产生及排放情况一览表

| 序号 | 主要污染物 | 污 染 源 | 产生量 (t/a) | 拟处理措施 | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 猪舍 | 0.74 | 调整日粮结构，喷洒除臭剂，加强通风，去除率可达70%，设施绿化带 | 0.222 |
| 2 | H2S |  | 0.063 |  | 0.0189 |
| 3 | NH3 | 污水前处理系统 | 0.32 | 喷洒除臭剂，设置绿化带，去除率可达70%，设施绿化带 | 0.0963 |
| 6 | H2S |  | 0.0124 |  | 0.0037 |
| 7 | NH3 | 固粪处置区 | 0.99 |  | 0.297 |
| 8 | H2S |  | 0.059 |  | 0.0177 |
| 合计 | NH3 | 养殖区 | 2.05 | / | 0.615 |
|  | H2S |  | 0.1344 |  | 0.0403 |

（2）沼气锅炉燃烧废气

沼气是清洁能源，燃烧后主要为CO2和H2O，但沼气中含有少量的H2S成分，H2S燃烧会产生一定量的SO2，同时沼气燃烧还会产生少量NOX。根据王钢主编的《沼气脱硫技术研究》文章（来自《化学工程师》杂志，文章编号：1002-1124（2008）01-0032-03），类比确定项目沼气中H2S质量浓度为2g/m3，经脱硫设备处理后（脱硫效率为99.2%），沼气中H2S含量为16mg/m3，能够满足《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NYT1222-2006）中关于沼气净化系统处理后的硫化氢小于20mg/m3的要求。

根据《第一次全国污染源普查工业产排污系数手册》中的产生系数核算（即136259.17m3/万m3-原料），沼气锅炉燃烧产生的烟气量为809289.27m3/a。

沼气锅炉燃烧沼气产生SO2量为59393.38×16×10-6×64÷34=1.79kg/a，即0.0018t/a。

根据《2006年全国氮氧化物排放统计技术要求》，沼气燃烧过程NOX排放系数为5.0kg/108kJ，沼气的发热值为21524kJ/m3，则本项目NOX产生量为0.064t/a。本项目锅炉采用高效低氮燃烧器+烟气二次燃烧技术。高效低氮燃烧技术它是采用各种燃烧技术手段来控制燃烧过程中NOx的生成，又称低NOx燃烧技术。本项目采用低氮燃烧器进行炉内脱氮，其原理是使一部分燃料作过浓燃烧，另一部分燃料作过淡燃烧，但整体上空气量保持不变。由于两部分都在偏离化学当量比下燃烧，因而NOx都很低，这种燃烧又称为偏离燃烧或非化学当量燃烧。通过特殊设计的燃烧器结构以及通过改变燃烧器的风气比例，降低着火氧的浓度适当降低着火区的温度达到最大限度地抑制NOx生成的目的。该技术在北京地区应用广泛，对NOx减排效率可达到80%以上，本次评价NOx去除效率按80%计。

表2.10-5  沼气锅炉燃烧废气产排情况一览表

| 沼气用量 (m3/a) | 污染物名称 | 烟气量 （m3/a） | 产生浓度 （mg/m3） | 产生量（t/a） | 排放浓度 （mg/m3） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沼气锅炉 | 59393.38 | SO2 | 809289.27 | 2.224 | 0.0018 | 2.224 | 0.0018 |
|  |  | NOX |  | 77.85 | 0.063 | 15.57 | 0.0126 |

（3）食堂油烟废气源强分析

该项目厨房设灶台1个，使用沼气作为日常餐饮烹饪的能源，厨房在烹饪炒作时将产生厨房油烟废气污染。该项目建成后劳动定员10人，食堂每天供应三餐，类比其它猪场食堂食用油用量的一般情况，每人每日消耗动植物油以25g/d计，年消耗食用油0.25kg/d、0.092t/a，做饭时挥发损失约3%，则厨房油烟产生量约0.0075kg/d、0.0027t/a。项目废气量为1000m3/h，每天运行4h，则油烟产生浓度为1.875mg/m3，建设单位安装净化效率不低于90%的油烟净化装置，经处理后排放。经计算，处理后餐厅油烟年排放量为0.0003t/a，排放浓度为0.1875mg/m3，能够满足《餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41/1604—2018)规定限值油烟1.5 mg/m3要求，实现达标排放。

表2.10-6     厨房油烟产生与排放情况

| 污染源 | 用油指标 (g/人·d) | 定员 | 耗油量 (t/a) | 油烟挥 发系数 | 油烟产生量 (t/a) | 产生浓度 (mg/m3) | 油烟排放量 (t/a) | 排放浓度 (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 餐厅 | 25 | 10 | 0.092 | 3% | 0.0027 | 1.875 | 0.0003 | 0.1875 |

项目建成后全厂废气污染物产排情况见表2.10-7。

表2.10-7  项目建成后全厂废气污染物产排情况一览表

| 产生部位 | 主要污染物 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖区无组织废气 | NH3 (t/a) | 2.05 | 1.435 | 0.615 |
|  | H2S (t/a) | 0.1344 | 0.0941 | 0.0403 |
| 沼气燃烧 | 废气量(m3/a) | 809289.27 | 0 | 809289.27 |
|  | SO2(t/a) | 0.0018 | 0 | 0.0018 |
|  | NOX(t/a) | 0.063 | 0.0504 | 0.0126 |
| 食堂油烟 | 油烟(t/a) | 0.0027 | 0.0024 | 0.0003 |

二、废水污染物

（1）污染因素分析

废水是养猪场产生的重要污染物，包括猪尿、猪舍冲洗废水、刮板冲洗废水及员工生活污水等，废水中含有高浓度有机物和N、P等，如若处理不当，如不经处理直接排入附近的水体，将对周边水体和人群健康存在巨大的潜在风险。

A、猪尿

本项目投入运营后幼年存栏1000头，成年猪年存栏10106头，猪的尿液产生量根据《畜禽养殖污染防治最佳可行技术指南》（征求意见稿），猪尿排泄量计算公式为：Yu=0.205+0.438W（kg），式中，Yu为猪尿排泄量，W为猪的饮水量。经计算夏季猪尿产生量为47.53m3/d，非夏季猪尿产生量29.31m3/d，全年猪尿产生量为12921.56m3/a。

B、猪舍冲洗废水

依据其它已建养殖场运行中的干清粪工艺的冲洗规律，利用高压水枪在猪转栏时对各猪舍进行冲洗、消毒。保育育肥舍冲洗频率为每年3次，猪舍每次冲洗水用量为33m3（其中新鲜水18m3，回用沼液15m3），则项目猪舍冲洗水量总计为990m3/a，冲洗过程损耗量按20%计，则猪舍冲洗废水产生量为792m3/a。

C、员工生活及办公废水

项目设有员工食堂和宿舍，食堂污水经隔油池预处理后，与其他生活污水一同经内部管道引至沼气工程进行处理。

项目劳动定员10人，用水量按120L/人·d，年工作365天，则生活用水量为1.2m3/d、438m3/a。废水排放量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为0.96m3/d、350.4m3/a。

D、猪粪带入红膜沼气池的废水

本项目采用环保部认定的干清粪工艺，粪尿产生后经粪污储存池暂存后用泵运至污水前处理系统进行固液分离，经固液分离后，分离出的猪粪运至固粪处置区制有机肥基肥，污水进入红膜沼气池进行处理，则猪粪带入红膜沼气池的总水量为5.32m3/d、1941.6m3/a。

（2）污水水质分析

A)养殖废水

项目养殖废水总量为15655.16m3/a。根据其他已建成运行养殖场废水产生情况，养殖废水中主要污染物产生浓度分别为COD 19500mg/L、BOD5 8000mg/L、SS 16000mg/L、NH3-N 1200mg/L，则本项目污染物产生量分别为COD305.3t/a、BOD5 125.2t/a、SS 250.4t/a、NH3-N 18.8t/a，经过固液分离器进入沼气池后废水水质为COD 15000mg/L、BOD5 6000mg/L、SS 78000mg/L、NH3-N1000mg/L。废水经“红膜沼气池、沼气沼液沼渣综合利用”工艺处理后，废水中主要污染物浓度约为COD 3000mg/L、BOD5 1400mg/L、SS 2000mg/L、NH3-N900mg/L。

B)生活污水

生活污水产生量为0.96m3/d、350.4m3/a，主要污染物产生浓度分别为COD300mg/L、BOD5150mg/L、SS200mg/L 、NH3-N 30mg/L。

根据其他公司实际运营过程中统计数据，养殖场在春、秋、冬季节用排水量无明显差异，因此项目废水排放量分析按照夏季及春、秋、冬季节（即非夏季）进行分析，养殖废水与生活污水混合后，废水总排水量为16005.56m3/a，夏季55.96m3/d，其他季节37.34m3/d。

本项目采取环保部认定的干清粪工艺，红膜沼气池、沼气沼液沼渣综合利用”处理工艺，养殖废水和生活污水进入红膜沼气池进行30天厌氧发酵处理，红膜沼气池设计容积为2000m3，满足夏季最大容纳30天共1678.8m3废水处理需求。

项目场区废水产生后统一进入场区沼气工程进行处理，经过厌氧发酵的出水沼液在耕作施肥期用于配套消纳地进行综合利用，在非耕作期于场内沼液储存池中暂存，不外排。项目废水中主要污染物去除效率为COD88.5%、BOD5 82.1%、SS 87.2%、氨氮23.4%。

项目废水主要污染物产生及排放汇总表见表2.10-8。

表2.10-8  工程废水主要污染物产生及排放情况一览表

| 来源 | 水量m3/a | 指标 | 浓度mg/L | 产生量t/a | 排放量t/a | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖废水 | 15655.16 | COD | 19500 | 305.3 | 0 | 农肥施用季节做农肥，雨季由沼液储存池暂时贮存，不外排 |
|  |  | BOD5 | 8000 | 125.2 |  |  |
|  |  | SS | 16000 | 250.4 |  |  |
|  |  | NH3-N | 1200 | 18.8 |  |  |
| 生活污水 | 350.4 | COD | 300 | 0.105 |  |  |
|  |  | BOD5 | 150 | 0.0525 |  |  |
|  |  | SS | 200 | 0.07 |  |  |
|  |  | NH3-N | 30 | 0.0105 |  |  |
| 混合后废水 | 16005.56 | COD | 19081.18 | 350.405 |  |  |
|  |  | BOD5 | 7655.15 | 125.2525 |  |  |
|  |  | SS | 15648.9 | 250.47 |  |  |
|  |  | NH3-N | 1175.25 | 18.8105 |  |  |
| 处理后废水 | 16005.56 | COD | 3000 | 40.12 |  |  |
|  |  | BOD5 | 1400 | 22.41 |  |  |
|  |  | SS | 2000 | 32.01 |  |  |
|  |  | NH3-N | 900 | 14.41 |  |  |

（3）本项目水平衡图

本项目养殖废水与生活污水混合后废水量为16005.56m3/a，夏季55.96m3/d，其他季节37.34m3/d，夏季、其他季节水平衡情况见图2.10-1、2.10-2。

图2.10-1  项目夏季季水平衡图（122天），单位：m3/d

图2.10-2  项目其他季季水平衡图（234天），单位：m3/d

三、噪声

噪声主要为猪叫声、猪舍降温配套负压风机、粪污处理设施等设备运行时产生的噪声，根据类比调查，其源强为70～85dB(A)。工程主要噪声设施源强情况见表2.10-9。

表2.10-9   工程主要噪声源强一览表

| 噪声来源 | 种类 | 产生 方式 | 源强 | 治理措施 | 排放源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖区猪舍 | 猪叫 | 间断 | 70 | 隔声降噪 | 55 |
|  | 风机 | 连续 | 85 | 厂房隔声 | 65 |
| 固粪处理区 | 水泵 | 连续 | 85 | 选低噪声设备、隔声、减振 | 65 |
|  | 固液分离机 | 连续 | 75 |  | 60 |
|  | 翻抛机 | 间断 | 75 |  | 60 |

三、固废

本项目产生的固体废物主要包括猪粪固形物、厌氧发酵后的沼渣、养殖过程产生的少量病死猪尸、疾病防疫产生的医疗废物、废脱硫剂及职工生活垃圾等。

一般固体废物

（1）猪粪(S1)

根据《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10），猪粪排泄量计算公式为：

Yf=0.530F-0.049

式中：Yf——为猪粪排泄量（kg/头·d）；

F——为饲料采食量（kg/头·d）。

通过计算，项目猪粪产生情况见表2.10-10，

表2.10-10   猪粪产生情况一览表

| 种类 | 存栏数（头） | 饲料定额 （kg/头.d） | 单头猪粪便产生量（kg/头.d） | 饲料用量 | 猪粪便产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （t/d） | （t/a） | （t/d） | （t/a） |
| 幼猪 | 1000 | 0.8 | 0.375 | 0.8 | 292 | 0.375 | 136.88 |
| 成年猪 | 9106 | 2 | 1.01 | 18.2 | 6643 | 9.2 | 3358 |
| 合计 | / | / | 19 | 6935 | 9.575 | 3494.88 |

新鲜猪粪含水率为80%，养殖粪污在污水前处理区进行固液分离，固液分离效率按50%计，经分离后猪粪总重（以含水量65%计）776.64t/a，在堆肥区发酵生产有机肥基肥，剩余溶解在废水里的猪粪进入沼气工程进行处理。

拟建项目产生的粪便及去向详见表2.10-11。

表2.10-11   拟建项目猪粪产生及去向一览表

| 产生/去向 类别 | 产生量（含水率80%） | 清出堆肥（含水率65%） | 进入沼气工程的猪粪 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | t/d | t/a | t/d | t/a | t/d | t/a |
| 干重 | 1.915 | 698.976 | 0.9575 | 349.488 | 0.9575 | 349.488 |
| 湿重 | 9.575 | 3494.88 | 2.128 | 776.64 | 7.447 | 2718.24 |

（2）沼渣

项目进入沼气工程池粪干重为349.488t/a，粪便中的有机物质在厌氧反应阶段被降解50%，20%进入沼液，30%转化为沼渣，厌氧反应处理后沼渣实际含水率为85%，故沼渣产生量（总重）为698.976t/a，收集后作为有机肥基肥外售。

（3）病死猪及胎盘

由于养殖场采用科学化管理与养殖，病死猪产生量很小。死猪主要来源为病死猪，根据目前规模化养殖场的管理水平，但此类事件概率不高，出现病死猪的几率和数量较低。类比其它公司现有已运营养殖场的具体情况，本项目病死猪数量按表2.10-12中死亡率及重量计，保育猪每年6批，年出栏量为6000头，因此每年保育病死猪的产生量为120头；育肥猪每年3批，年出栏量为24000头，因此每年育肥病死猪的产生量为240头，折合后本项目病死猪的总产生量640头/a；

项目年存栏母猪800头，按每头母猪年产生 2 个胎盘计算，每个胎盘众约 2kg，则一年约产生胎盘3.2t。 病死猪及胎盘委托确山县动物无害化处理中心处理。

表2.10-12    各种类猪死亡率及平均重量一览表

| 种类 | 平均死亡率 | 平均重量 | 病死猪产生头数 | 病死猪产生重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保育猪 | 2% | 10kg/头 | 120头 | 1.2 t/a |
| 育肥猪 | 1% | 40kg/头 | 240头 | 9.6t/a |
| 总计 | / | / | 360头 | 10.8t/a |

（4）疾病防疫产生的医疗废物

生猪在生长过程接种免疫或发病期接受治疗产生的少量医疗废物，每头猪防疫产生医疗量约为0.005kg/a，全场产生量约为0.11t/a，评价要求场区内建设具备“三防”措施的暂存场所，并设置危险废物识别标志，医疗废物在厂区内暂存后，定期交由相关单位处置。

（5）脱硫剂

沼气脱硫装置中失去活性的废脱硫剂由生产厂家统一回收处置，年产生量约为0.1t。

（6）生活垃圾

生活垃圾产生系数按0.1kg/d•人计，则场区职工生活垃圾产生量为0.365t/a。生活垃圾由环卫部门定期收集后运往垃圾填埋场。

项目固体废物产排情况及处置措施见表2.10-13。

表2.10-13     固体废物产排情况及处置措施一览表

| 序号 | 产生环节 | 名称 | 固废性质 | 产生量（t/a） | 处置措施 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍 | 猪粪固形物 | 一般固废 | 776.64 | 生产有机肥基肥 | 0 |
| 2 | 沼气工程 | 沼渣 | 一般固废 | 698.976 | 干化后作为基肥外售 | 0 |
| 3 | 养殖过程 | 病死猪及胎盘 | 一般固废 | 14 | 交确山县畜禽无害化处理场处置 | 0 |
| 4 | 防疫 | 医疗固废 | 危险废物 （HW01） | 0.11 | 交由有资质的单位进行处理 | 0 |
| 5 | 职工生活 | 生活垃圾 | 一般固废 | 0.365 | 送交环卫部门处理 | 0 |
| 6 | 沼气脱硫装置 | 废脱硫剂 | 一般固废 | 0.1 | 由生产厂家统一回收 | 0 |
| 合计 | 2265.88 | / | / |

### 2.10.2  项目主要污染物产排情况

项目主要污染物产排情况见表2.10-14。

表2.10-14    项目污染物产排汇总情况一览表

| 项目 | 污染物 名称 | 产生浓度mg/m3（mg/L） | 产生量 （t/a） | 削减量 （t/a） | 处理后 浓度mg/m3（mg/L） | 排放量 （t/a） | 备注—治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 养殖区无组织废气 | NH3 | — | 2.05 | 1.435 | — | 0.615 | 控制养殖密度、饲料添加剂、及时清粪、喷洒除臭剂、设置绿化带 |
|  |  | H2S | — | 0.1344 | 0.0941 | — | 0.0403 |  |
|  | 沼气锅炉燃烧废气 | SO2 | 2.05 | 0.0018 | 0 | 2.05 | 0.0018 | 1根8m高排气筒排放，排放口规范化，设置排放口标志 |
|  |  | NOX | 77.85 | 0.063 | 0.0504 | 15.57 | 0.0126 |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 1.875 | 0.0027 | 0.0024 | 0.1875 | 0.0003 | 油烟净化器 |
| 废水 | 废水量 | - | 16005.56 | 16005.56 | — | 0 | 经沼气池处理后做农肥使用不外排，沼气池容积5000m3 |
|  | COD | 19081.18 | 350.405 | 230.79 | 3000 | 0 |  |
|  | BOD5 | 7655.15 | 125.2525 | 102.8425 | 1400 | 0 |  |
|  | SS | 15648.9 | 250.47 | 218.46 | 2000 | 0 |  |
|  | NH3-N | 1175.25 | 18.8105 | 4.4005 | 900 | 0 |  |
| 固体废物 | 清出猪粪 | — | 776.64 | 776.64 | — | 0 | 经过发酵加工处理制作有机肥基肥料，外售 |
|  | 沼渣 | — | 698.976 | 698.976 | — | 0 |  |
|  | 病死猪尸体及胎盘 | — | 14 | 14 | — | 0 | 场区内自建无害化处理中心处置 |
|  | 生活垃圾 | — | 0.365 | 0.365 | — | 0 | 送环卫部门处理 |
|  | 疾病防疫产生的医疗废物 | — | 0.11 | 0.11 | — | 0 | 交由相关单位处置 |
|  | 脱硫装置产生的废脱硫剂 | — | 0.1 | 0.1 | — | 0 | 由生产厂家统一回收 |

### 2.10.3 施工期主要污染源分析

#### 2.10.3.1大气污染源

主要为建筑材料堆场造成的无组织排放粉尘、施工机械产生的机械废气以及运输车辆产生的汽车尾气和运输扬尘。

#### 2.10.3.2废水污染源

主要分为建筑废水以及施工人员生活污水。

建筑废水主要为各种施工机械设备运转的冷却及洗涤用水和施工现场清洗、建材清洗、混凝土养护产生的废水。建筑废水产生量很小，约为0.2m3/d，经沉淀后用于地面洒水除尘。

生活污水为施工人员日常生活产生的废水，生活污水主要包括粪便污水及洗漱污水等，本项目施工期施工人员50人，施工期为6个月，施工人员每人每天生活污水量为30L，则施工期生活污水产生量为1.5m3/d，整个施工期的生活污水产生量为273m3，生活污水经化粪池处理后定期由附近农民拉走堆肥，不外排，对环境影响不大。

#### 2.10.3.3噪声污染源

本项目施工建设期涉及的施工机械在施工过程中将会产生噪声，噪声源强为72~90dB(A)。

#### 2.10..4固体废物

本项目在施工过程产生的主要固体废物为：建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾及施工土方等。

项目生活垃圾按照0.5kg/人·d计，本项目施工期施工人员50人，施工期为6个月，则项目施工期生活垃圾产生量为25kg/d，整个施工期生活垃圾产生量为4.5t。项目建筑垃圾产生量按照1.0kg/m2，项目总建筑面积6649m2，则项目建筑垃圾产生量为6.5t，施工建筑垃圾与生活垃圾一起交由当地环卫部门定时统一清运处理，以减少对区域生态环境及景观的影响。

根据项目建设方案，本工程预计挖方约10000m3，填方2000m3，剩余土方全部用于后期绿化覆土。

#### 2.10.3.5生态影响

1）本项目占地约10 亩，占用土地主要为荒地，周边土地利用形态主要为农作物、荒草及灌丛。项目的建设将改变项目现有的土地利用方式，使土地利用的使用价值发生改变。项目的建设改变了土地利用的现状格局、类别，但项目建成后，整个项目区除建筑、道路外，几乎均为绿地覆盖，可视为一定程度的生态恢复补偿措施。

2）植被、动植物影响

项目建设永久占地将完全改变土地利用状态，建设占地植被将被全部清除，但其影响并非是永久性的、不可逆的。评价区的植被类型由于长期受人类活动的影响，原生植 被已不存在。项目评价范围内无珍稀野生动植物存在，不属于重要保护动物的栖息地，均为常见种，建设清除的植被不会对这些种类在该地区的分布造成影响。评价区内由于 人为活动破坏，植被覆盖率低，野生动物的种类及数量均较少。项目施工期对动物的影响是有限的，不会对某一物种产生大的影响。

3）水土流失

项目建设期对生态环境产生的影响主要是水土流失影响。本项目的建设将进行土地平整、基础开挖、土石弃渣堆放、建筑材料的堆放等可能破坏植被，引起水土流失、破 坏和影响景观。若不采取一定的防治措施，可能会带来以下几个方面的影响：

①导致区域内水土流失加剧，区域环境受到影响。

②对主体工程安全运行的影响。水土流失将影响本工程的施工建设和运行，工程施工期产生的建筑垃圾如不能及时有效地处理，将又会产生新的水土流失，将严重影响施工进度，以及施工期的安全。

# 第三章  环境现状调查与评价

## 3.1  自然环境概况

### 3.1.1  地理位置

驻马店位于河南中南部，北接漯河，南临信阳，地处淮河上游的丘陵平原地区。驻马店承东启西，贯南通北，素有"豫州之腹地、天下之最中"的美称。京广铁路、京珠、大广高速和107、106国道纵贯南北，新阳高速横跨东西，上武高速和焦桐高速穿境而过，省道、县道纵横交错，形成了四通八达的交通网络。

确山县位于驻马店市南部，淮河北岸，西依桐柏、伏牛两山余脉，东眺黄淮平原，地理位置在东经113°37′～114°14′，北纬32°27′～33°03′之间，素有“中原腹地，豫鄂咽喉”之称。确山位于中原，交通便利。境内公路有国道G107，国家高等级公路京港澳高速，南阳至新蔡高速；铁路有京广铁路，京广铁路客运专线。确山境内李新店机场，国家十二五规划，将李新店机场改扩建为李新店军民两用机场。

本项目位于驻马店市确山县竹沟镇陈楼村，确山县城西，交通便利。项目地理位置见附图1。

### 3.1.2  地形地貌

驻马店市主要有山地、丘陵、岗地、平原等地貌类型。山地包括豫南桐柏山向西延伸的余脉，山地面积为1950平方公里，占全市土地总面积的13%。

驻马店市地质总的特点是西高东低。西部低山丘陵为桐柏山脉和伏牛山脉的余脉，一般海拔为200~500m，位于泌阳县境内的白云山为区内最高峰，海拔为983m。西部低山丘陵山体破碎，多呈单面山，局部犬齿状，山脊近西北—东南延伸，山顶棱角状，山坡较陡，山体裸露，山谷多呈“V”型。中东部为开阔的淮北平原，地势平坦，海拔35~100m，地面坡降2%左右，地形微起伏。山地和平原之间分布着丘陵和岗地。

确山县地势西南高隆，东北低平。西部山区重峦迭嶂，罗列如屏，最高海拔813m。东部平原，田畴交错，一望无际，海拔多在百米以下。百米等高线，由北而南，自朝庙东北起，过朱古洞至县城，再南伸经普会寺、任店、新安店，至李新店止，纵分县境为东西两部，面积约略相等。京广铁路大体沿百米等高线的东侧南下，贯穿于海拔80至100m高程之间。县内丘陵面积亦广，遍布于山间盆地与山地平原的过渡地带。由于河流下切，地形支离破碎，正负相对高度约10~30米。全县平原面积768km2，占总面积的37.9%；丘陵707km2，占35%；山地548平方公里，占27.1%。

本项目矿区处于金牛山西段之余脉，地形特征以丘陵、岗地为主。总地势为东高西低，地势起伏相对较小，海拔高程在+70m—+155m之间，最大相对高差85m。

### 3.1.3  地质地层

确山县位于华北陆台的南缘。基底层为前震旦纪的变质岩系，其中包括太古代的片麻岩、结晶片麻岩和花岗片麻岩。震旦纪县境全部为浅海占据，生成有浅红色石英岩和硅质石灰岩。地史进入中奥陶纪，地壳受加里东运动影响开始上升，侵蚀面上生成有零碎的沉积铁矿层。石炭纪县境大部再次沉为浅海、滨海地带，气候潮湿温暖，盛长有茂密丛林，为确山地层中煤藏提供了条件。二迭纪海水退出，待至中生代，秦岭地槽褶皱升起，华北陆台南缘亦发生褶曲和断裂，构成县境西南山峦重叠，东部低平的基本轮廓。进入新生代，伏牛山、桐柏山连续上升，与其相邻的黄淮平原发生下沉作用，西部冲刷下来的物质，广泛堆积于平原地带。第四达冰期，县境被西北卷来的黄土覆盖，之后，随着积年累月的流水冲刷和风化剥蚀，逐渐形成确山的现有地质条件。

### 3.1.4  土壤及植被

确山县土壤类别共分为黄棕壤，潮土、沙姜黑土、水稻土四个土类，除西部、南部山区和东部平原土壤土层教薄外，其余大部分土壤较厚、养分含量较多。有机质含量偏低，属饥薄肥力标准。

项目区地处低山丘陵区，植被类型分为乔木、灌木、草本植物、农作物，其中以草本植物为主，天然草类主要有黄倍草、白猪草、芥草、狗尾巴草等，广泛分布于矿区内。粮食作物主要有小麦、玉米等；经济作物主要有大豆、花生、油菜、烟叶、棉花、芝麻等。

### 3.1.5 水文地质

（1）地表水

确山县境属淮河流域汝河水系。县域内主要过境河流是臻头河、三里河。两条河流均发源于确山县西部山区，水质较好，两河在下游汝南县境内汇合，并最终汇入淮河上游支流汝河。

薄山水库位于确山县城西南22km处，城市规划区南部汝河支流的臻头河上游，流域面积580km2，是以防洪、灌溉、发电、城市供水综合利用的大型水库，坝顶高程130m，设计最高水位121.3m，总库容6.2亿m3，兴利库容2.69亿m3，兴利水位116.6m，多年平均径流量1.63亿m3。其供给城区用水年保证率在97％的供水量为1825万m3。

薄山水库上游无较大城镇，自然植被较好，基本上没有污染源，多年来水质良好，比较稳定。根据河南省驻马店市环境监测中心站2001年和2002年多次从薄山水库引水口取水化验结果，水库水质大多数指标为Ⅰ、Ⅱ类，水质符合国家生活饮用水标准。

确山县全县面积2023km2，按多年降水平均值985.6mm计算，全年总降水量19.6亿立方，除蒸发和渗漏外，径流量均值6.935亿立方。全县库、塘、站引水量，历年地表水可利用均值为1.46亿立方，占地表水总量的21%。

本项目区域属于淮河流域臻头河水系。

（2）地下水

确山县区域地下水埋深较浅，水质良好，但较贫乏，可开采的地下水源不能满足县城居民生活及工业用水需要，现主要以薄山水库至县城引水工程供水补充。

区域浅层地下水为降水—蒸发型潜水，赋存于土体原孔隙裂隙之中，主要补给来源为大气降水，地表径流缓慢，垂直交替作用强烈，降水为主要补给来源。地下水化学类型为重碳酸钙型水，对砼无腐蚀性，地下水大致流向为西南向东北。

确山县地下水总量的均值为3.019亿m3。其中包括：沿淮平洼区0.7亿m3，薄山水库灌区0.831亿m3，平原宜井区0.595亿m3，浅山丘陵区0.893亿m3。

确山县城区属黄土质亚粘土区，工程地质较均匀，原状属硬塑性亚粘土。城区地理位置靠近浅山丘陵区，水文地质条件不佳，属贫水区域。

根据地下水赋存的岩类和赋存条件，区内地下水水文地质分为以下区域。

1）砂砾石亚砂土区：主要分布在确山县城东南臻头河两岸的任店、普会寺、留庄等乡镇。地下水储存条件较好，属浅层富水区，深层弱富水区。

2）亚粘土区：主要分布在确山县城以东刘店乡、古城乡和汝南县的常兴、舍店、官庄、和孝、韩庄等乡镇，该区为浅层弱富水区。

3）石英岩亚粘土区：分布在确山县境内的留庄乡，此区浅层、中层、深层均为贫水区。

4）石英砂岩、片麻岩、砂砾岩区：分布在确山县境内的普会寺、城郊、任店、新安店等乡镇，该区浅层、深层均为贫水区，人畜引水较困难。

本项目地下水类型为中深层承压水，本区碳酸盐岩地层未发育大的溶洞和溶隙，且节理的连通性不好，故地下水流量很小，泉流量一般小于0.05L/s，地下水径流模数1.5L/s·km2。水化学类型为HCO3—Ca型水，矿化度0.05~0.1g/L。

矿区地下水主要接受大气降水的补给，同时接受上游地下水的侧向径流补给。地下水排泄主要有侧向径流、蒸发、人工开采等方式。地下水补、径流受水文、气象要素影响较大。地下水排泄主要有侧向径流、蒸发、人工开采等方式。地下水补、径流受水文、气象要素影响较大。

### 3.1.6 气候

确山县位于暖温带南部，属大陆性湿润季风气候区，四季分明，气温适中，雨热同季，光、热、水资源丰富。

（1）日照

确山县年平均日照2082.2小时，每天平均5.7小时，日照率47%。6、7、8三个月为最高，每月平均在212小时以上；1、2、3三个月为最低，每月平均在142小时以下。日照最多年份为2435.6小时，最少年份为1844.9小时。年际差，则达590.7小时。

（2）热量

确山县多年平均气温15℃，元月份气温最低，平均1.2℃，极端最低气温为-17.4℃；7月份最高，平均27.3℃；极端最高气温41.9℃。

（3）降水

确山县属大陆性湿润季风气候区，雨热同季，气候温和，多年平均气温15℃，全年平均降水量900毫米。20年一遇24h最大降水量为328.4mm，全年平均降雨量为985.6mm，年最大降水量2220mm，年最小降水量399.4mm，年际最大变幅1820.6mm。春季平均降水231.5mm，占年平均降水量23.8%；夏季平均降水量463.8mm，占47.6%；秋季平均降水209.9mm，占21.6%；冬季平均降水67.5mm，占7%。

降水年际变化较大，最大降水年份（1984）1496.5mm，最小降水年份（1966）406.8mm，降水相对变率0.27-0.49；降水量6-9月最大，占全年总量的55~60%；12月至翌年2月最小，占全年总量的4~7.5%。

（4）风向

确山县常年主导风向以西北偏北风为主，南风次之。夏季盛行东南偏南风，冬季盛行偏北风；一年中春季风速最高，秋季风速较低，全年平均风速2.6 m/s，最大风速25m/s；静风频率也较高，全年平均约为12%。确山县风向频率玫瑰图见图3.1-1。

图3.1-1  确山县风向频率玫瑰图

（5）湿度、霜期、蒸发量

多年平均绝对湿度14.2毫巴，相对湿度72%；元月最低，平均4.3毫巴；7月份最高，平均29毫巴；历年霜期出现于11月上旬月至翌年3月下旬，年平均霜期137天；夏季蒸发量最大，占年蒸发量的41%；冬季蒸发量最小，占全年12%。

### 3.1.7 生物资源

项目区地面植被包括天然植被和人工植被两类。植被类型分为乔木、灌木、草本植物、农作物，其中以草本植物为主，天然草类主要有黄倍草、白猪草、芥草、狗尾巴草等，广泛分布于矿区内。

矿区周边人类活动频繁，动物种类较为简单，主要有野兔、鼠类、麻雀、喜鹊等。经过资料收集和现场踏勘，评价区内无特别需要保护或稀有保护动物。

### 3.1.8 矿产资源

确山县矿产资源储量丰富。金属和非金属矿藏已探明的有40多种，其中花岗岩（4.62亿立方米）、大理石（52万立方米）、石灰岩、萤石的储量和品位均居河南省第一位，其它矿藏储量达109亿吨，是豫南最大的建材生产基地。

## 3.2 项目周边污染源

经现场踏勘，根据现场调查，项目1km范围内均为农田和树林，未发现污染源。

## 3.3  环境质量现状评价

### 3.3.1  环境空气质量现状监测与评价

3.3.1.1 区域环境质量达标情况判定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中有关环境空气质量现状调查原则中“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”，本次环评通过收集现有监测资料和补充监测对本项目所在区域的环境空气质量进行现状评价。

本次评价引用驻马店环境保护局发布的《2018年度驻马店市环境影响概要》中环境空气质量数据进行评价。驻马店市2018年监测数据统计分析见表3.3-1。

表3.3-1      市控点驻马店市自动监测点监测数据统计表

| 项目 时间 | 污染物 | 年均值(μg/m3) | 标准值 (μg/m3) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年 | SO2 | 13 | 60 | 达标 |
|  | NO2 | 35 | 40 | 达标 |
|  | PM10 | 110 | 70 | 超标 |
|  | PM2.5 | 62 | 35 | 超标 |
|  | CO | 180 | 4000 | 达标 |
|  | O3 | 1.6 | 160 | 达标 |

由表3.3-1可知，项目所在区域基本污染物SO2、NO2、CO、O32018年全年度可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，PM10、PM2.52018年度年均值均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，由此判断项目所在区域为不达标区域。

3.3.1.2  环境空气质量现状监测

评价区位于确山县竹沟镇，根据当地气象条件、评价级别及区域环境特征，环境空气现状监测点位共布设2个，对该项目区域内其他污染物进行监测。建设单位委托河南贝纳检测技术服务有限公司于2020年07月28日-08月03日对区域空气质量现状进行了监测（监测点位见附图六、报告见附件四）。

（1）监测点位布设

表3.3-2                环境空气监测点布设情况一览表

| 编号 | 监测点 | 与本项目位置关系 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目区 | / | NH3、H2S、臭气浓度 |
| 2 | 西段庄村 | 北 |  |

（2）监测因子及监测分析方法

根据本项目废气污染物产生情况，确定本次环境空气质量现状监测因子为H2S、NH3同步监测风速、风向、气温、气压、总云、低云及天气状况。监测方法见表3.3-3。

表3.3-3   环境空气检测分析方法及使用仪器

| 检测项目 | 检测方法 | 使用仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| H2S | 环境空气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气检测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局(2003年)第三篇第一章十一 （二） | 综合气体采样器/2050分光光度计/T6新悦 | 0.001mg/m3 |
| NH3 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 综合气体采样器/2050分光光度计/T6新悦 | 0.01mg/m3 |

（3）监测时间及监测频率

河南贝纳检测技术服务有限公司于2020年07月28日-08月03日对区域空气质量现状进行了监测，具体监测频率见表3.3-4。

表3.3-4     环境空气监测频率一览表

| 检测项目 | 取值时间 | 检测频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| H2S | 1小时平均 | 连续检测7天，每日检测1次，08时检测一次，每小时至少有45min的采样时间 | / |
| NH3 | 1小时平均 | 连续检测7天，每日检测1次，08时检测一次，每小时至少有45min的采样时间 |  |

（4）评价因子和评价方法

评价因子采用单因子污染指数法进行评价。具体公式为：

Pi = Ci / Coi

式中：Pi—i种污染物的污染指数，无量纲；

Ci—i种污染物的实测浓度，mg/m3；

Coi—i种污染物的评价标准值，mg/m3。

（5）评价标准

根据《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》中附录D的最高允许浓度限值，评价执行标准具体见表3.3-5。

表3.3-5    环境空气质量标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 单位 | 浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| H2S | 一次值 | mg/m3 | 0.01 |
| NH3 | 一次值 | mg/m3 | 0.20 |

（6）监测结果与分析

本评价环境空气质量监测统计结果列于表3.3-6。

表3.3-6     环境空气质量现状评价结果

| 监测点位 | 监测项目 | 测值范围（mg/m3） | 评价标准（mg/m3） | 超标率 （%） | 达标 情况 | 标准指数范围 | 最大质量浓度值占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目区 | H2S一次值 | 0.003~0.007 | 0.01 | 0 | 达标 | 0.3~0.7 | 70% |
|  | NH3一次值 | 0.02~0.03 | 0.2 | 0 | 达标 | 0.1~0.5 | 15% |
|  | 臭气浓度 | <10 | / | / | / | / | / |
| 西段庄村 | H2S一次值 | 0.002~0.003 | 0.01 | 0 | 达标 | 0.2~0.3 | 30% |
|  | NH3一次值 | 0.02~0.04 | 0.2 | 0 | 达标 | 0.1~0.2 | 20% |
|  | 臭气浓度 | <10 | / | / | / | / | / |

由表3.3-5可以看出，评价区域各监测点NH3一次浓度值范围为0.02~0.04mg/m3、H2S0.002~0.007mg/m3，均能满足《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》中附录D的最高允许浓度限值要求。

### 3.3.2  地表水环境质量现状监测与评价

3.3.2.1 区域地表水概况

本项目运行过程中产生的生产和生活废水用于生产沼气，无废水外排。场区区域地表水体为项目南侧706m的臻头河（臻头河水质功能区划为Ⅲ类），根据项目附近水域特点，为了反映项目区的地表水体现状，驻马店市华牧生态牧业有限公司委托河南贝纳检测技术服务有限公司于2020年07月28日-2020年07月30日对项目区域附近地表水体臻头河进行了现状监测。

3.3.2.2监测断面

项目监测断面详见下表。

表3.3-7     地表水环境现状监测断面布设一览表

| 场区 | 监测点位序号 | 位置 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本项目 | 1# | 臻头河-麦仁店断面 | 背景断面 |
|  | 2# | 臻头河-夏庄村断面 | 背景断面 |

3.3.2.3监测因子

监测项目为pH，CODcr，BOD5，氨氮，总磷， SS、粪大肠菌群，同时监测水温、流量。

3.3.2.4监测频次

连续监测3天，每天采样2次。

3.3.2.5监测方法

监测方法按《环境监测技术规范》及《水和废水监测分析方法》（第四版）的要求进行。地表水各监测因子监测分析方法见表3.3-8。

表3.3-8    地表水监测分析方法

| 序号 | 监测项目 | 监测分析方法 | 分析方法标准号或来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 玻璃电极法 | GB/T6920-1986 |
| 2 | COD | 重铬酸盐法 | GB/T 11914-1989 |
| 3 | BOD5 | 稀释与接种法 | HJ505-2009 |
| 4 | NH3-N | 纳氏试剂分光光度法 | HJ535-2009 |
| 5 | TP | 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893-1989 |
| 6 | TN | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | GB/T11894-1989 |
| 7 | 悬浮物 | 重量法 | GB/T 11901-1989 |
| 8 | 粪大肠菌群 | 滤膜法 | HJ/T 347-2007 |

3.3.2.6评价方法

采用标准指数法，一般公式如下：

对于pH标准指数采用如下公式计算。

pH标准指数计算公式：

式中：Si,j——单项目水质参数i在j点的标准指数；

Ci,j——单项目水质参数i在j点的实际浓度；

Csi——项目水质参数i在j点的评价标准；

pHsd——pH标准规定的下限值；

pHsu——pH标准规定的上限值；

水质参数的标准指数＞1，表明该水质超过了规定水质标准，已不能满足使用要求。

3.3.2.7 监测结果及分析

项目地表水现状监测与评价结果见下表3.3-9。

表3.3-9      监测结果分析

| 水体名称 | 断面位置 | 监测结果 | pH | COD(mg/L) | BOD5(mg/L) | NH3-N(mg/L) | TP(mg/L) | SS(mg/L) | 粪大肠菌群(个/L) | 流量(m3/h) | 水温（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标准 | 6-9 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.2 | / | 10000 | / | / |
| 臻头河 | 溱头河-麦仁店断面 | 范围 | 7.03-7.05 | 12-14 | 1.9-2.6 | 0.044-0.060 | 0.07-0.09 | 6-8 | 360-370 | 1630-1680 | 27.6-28.1 |
|  |  | 单因子指数 | 0.015-0.025 | 0.6-0.7 | 0.475-0.65 | 0.044-0.060 | 0.035-0.045 | / | 0.036-0.037 | / | / |
|  |  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
|  |  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
|  | 溱头河-夏庄村断面 | 范围 | 7.05-7.05 | 11-14 | 2.0-2.8 | 0.055-0.060 | 0.06-0.08 | 6-8 | 380-400 | 1600-1650 | 27.0-27.9 |
|  |  | 单因子指数 | 0.025-0.025 | 0.55-0.7 | 0.5-0.7 | 0.055-0.060 | 0.03-0.04 | / | 0.038-0.04 | / | / |
|  |  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
|  |  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / | / |

由监测结果可知，各个断面各监测因子均可满足《地表水环境质量标准》GB3838-2002中III类水质标准。

### 3.3.3地下水质量现状监测与评价

3.3.3.1监测点的设置

评价区内地下水主要为浅层地下水，地下水流向西北向东南。依据工程污染特征、地下水走向及项目区周围敏感点分布情况，本次评价对地下水监测共布设6个监测点，地下水监测布点设置见表3.3-10。

表3.3-10     地下水现状监测点位布设一览表

| 序号 | 监测点位置 | 与项目的相对位置 | 备 注 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 南王老庄村 | 西北 | 水质-水位监测井 | 1、监测井功能、井深、水位、水温 2、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-pH、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数 3、监测井功能、井深、水位、水温 |
| 2# | 夏庄村 | 东 | 水质-水位监测井 |  |
| 3# | 沼液消纳地 | / | 水质-水位监测井 |  |
| 4# | 南周庄村 | 西南 | 水位监测井 | 监测井功能、井深、水位、水温 |
| 5# | 西段庄村 | 东南 | 水位监测井 |  |
| 6# | 柴岗村 | 东北 | 水位监测井 |  |

3.3.3.2监测项目、时间及分析方法

监测因子：1#、2#、3#监测因子：钾离子、钠离子、钙离子、镁离子、碳酸根离子、碳酸氢根离子、氯离子、硫酸根离子、pH值、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数共29项，同时检测井功能、井深、水位、水温4#、5#、6#只检测井深、水位、水温。

监测时间：地下水监测由河南贝纳检测技术服务有限公司于2020年08月04日进行监测。

分析方法：水样的采集、保存按《生活饮用水标准检验方法水样的采集和保存》（GB/T5750.2-2006）进行，监测分析方法见表3.3-11。

表3.3-11         地下水监测分析方法

| 序号 | 检测项目 | 方法名称 | 方法编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 玻璃电极法 | GB/T 5750.4-2006 |
| 2 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 5750.5-2006 |
| 3 | 亚硝酸盐 | 重氮偶合分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 |
| 4 | 硝酸盐 | 麝香草酚分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 |
| 5 | 挥发性酚类 | 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 | GB/T 5750.4-2006 |
| 6 | 总硬度（以CaCO3计） | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | GB/T 5750.4-2006 |
| 7 | 溶解性总固体 | 称量法 | GB/T 5750.4-2006 |
| 8 | 高锰酸盐指数 | 酸性高锰酸钾滴定法 | GB/T 5750.7-2006 |
| 9 | 硫酸盐 | 铬酸钡分光光度法(热法） | GB/T 5750.5-2006 |
| 10 | 氯化物（氯离子） | 硝酸银容量法 | GB/T 5750.5-2006 |
| 11 | 总大肠菌群 | 滤膜法 | GB/T 5750.12-2006 |
| 12 | 菌落总数 | 平皿计数法 |  |
| 13 | K+ | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 |
| 14 | Na+ |  |  |
| 15 | Ca2+ | EDTA滴定法 | GB/T 7476-1987 |
| 16 | Mg2+ |  |  |
| 17 | CO32- | 酸碱指示剂滴定法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） |
| 18 | HCO3- |  |  |
| 19 | 氰化物 | 异烟酸-吡唑酮分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 |
| 20 | Cl- | 硝酸银容量法 | GB/T 5750.5-2006 |
| 21 | 铅 | 无火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 |
| 22 | 镉 | 无火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 |
| 23 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 |
| 24 | 汞 | 原子荧光法 | GB/T 5750.6-2006 |
| 25 | 砷 | 氢化物原子荧光法 | GB/T 5750.6-2006 |
| 26 | 铁 | 原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 |
| 27 | 锰 | 原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 |
| 28 | SO42- | 铬酸钡分光光度法(热法） | GB/T 5750.5-2006 |

3.3.3.3评价方法

采用单因子污染指数法。

3.3.3.4评价标准

地下水水质现状评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准，根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ 610-2016）要求对地下水因子进行监测。

3.3.3.5监测统计及评价结果

地下水环境现状监测统计及评价结果见表3.3-12。

表3.3-12   地下水水质监测统计及评价结果一览表（单位：mg/L，其中pH、总大肠菌群除外）

| 监测点 | 项目 | pH | 总硬度 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 氨氮 | 高锰酸盐指数 | 溶解性总固体 | 总大肠菌群个/L | 细菌总数个/L | 氯化物 | 井深m | 水位m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南王老庄村 | 数值 | 7.11 | 132 | 未检出 | 未检出 | 0.049 | 1.38 | 221 | <2 | 79 | 15.2 | 45 | 36 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | / |
| 夏庄村 | 数值 | 7.09 | 134 | 未检出 | 未检出 | 0.055 | 1.31 | 232 | <2 | 82 | 15.6 | 47 | 33 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | / |
| 沼液消纳地 | 数值 | 7.12 | 59 | 未检出 | 未检出 | 0.055 | 1.34 | 339 | <2 | 80 | 15.6 | 42 | 35 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | / |
| 标准值 | / | 6.5～8.5 | ≤450 | ≤20 | ≤0.02 | ≤0.2 | ≤3.0 | ≤1000 | ≤3.0个/L | ≤100 | ≤250 | / | / |

续表3.3-12（1）   地下水水质监测统计及评价结果一览表（单位：mg/L）

| 监测点 | 项目 | 挥发性酚类 | 砷 | 汞 | 铬（六价） | 铅 | 镉 | 铁 | 氟化物 | 硫酸盐 | 氰化物 | 锰 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南王老庄村 | 数值 | 未检出 | 8×10-4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.03 | 0.50 | 97 | 未检出 | 未检出 |
|  | 超标率 | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
| 夏庄村 | 数值 | 未检出 | 0.0013 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.03 | 0.52 | 105 | 未检出 | 0.01 |
|  | 超标率 | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
| 沼液消纳地 | 数值 | 未检出 | 0.0014 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.03 | 0.49 | 107 | 未检出 | 未检出 |
|  | 超标率 | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | / | 0 |
| 标准值 | / | ≤0.002 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.3 | ≤1.0 | ≤250 | ≤0.05 | ≤0.1 |

续表3.3-12（2）   地下水水质监测统计及评价结果一览表（单位：mg/L）

| 监测点 | 项目 | 碳酸氢根 | 碳酸根 | 镁 | 钾 | 钠 | 钙 | 水温（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南王老庄村 | 数值 | 93 | 未检出 | 9.09 | 3.39 | 9.32 | 37.8 | 11.8 |
|  | 超标率 | / | / | / | / | / | / | 0 |
| 夏庄村 | 数值 | 105 | 未检出 | 9.46 | 2.68 | 12.7 | 37.8 | 12.3 |
|  | 超标率 | / | / | / | / | / | / | 0 |
| 沼液消纳地 | 数值 | 197 | 未检出 | 3.66 | 2.30 | 94.3 | 17.4 | 11.7 |
|  | 超标率 | / | / | / | / | / | / | / |
| 标准值 | / | / | / | / | / | / | / | / |

续表3.3-12（3）   地下水水质监测统计及评价结果一览表（单位：mg/L）

| 监测点 | 井深（m） | 水位（井口下）（m） | 水温（℃） |
| --- | --- | --- | --- |
| 南周庄村 | 40 | 31 | 10.8 |
| 西段庄村 | 43 | 33 | 9.5 |
| 柴岗村 | 46 | 32 | 10.6 |

根据上表可知：场区及周边村庄地下水环境质量现状均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值的要求。

### 3.3.4声环境质量现状监测与评价

3.3.4.1监测布点、频率及时间

根据场址周围环境特点及敏感点分布情况，本次评价共设4个声环境监测点，布点位置见表3.3-13。

表3.3-13      声环境现状监测情况

| 序号 | 监测点 | 监测点位置 | 功 能 | 监测因子 | 监测频率 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东场界 | 场界外1m处 | 场界噪声值 | 等效声级 | 连续监测两天，每天昼夜各1次 | 按GB3096-2008执行 |
| 2 | 南场界 |  |  |  |  |  |
| 3 | 西场界 |  |  |  |  |  |
| 4 | 北场界 |  |  |  |  |  |

监测时间：噪声监测由河南贝纳检测技术服务有限公司于2020年07月28日～07月29日进行监测。

3.3.4.2评价标准

本次声环境质量现状评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体见表3.3-14。

表3.3-14    声环境质量现状评价标准      单位：dB(A)

| 项目 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类标准限值 | 60 | 50 |

3.3.4.3监测结果

监测结果见表3.3-15。

表3.3-15      声环境现状监测结果统计表      单位：dB(A)

| 监测点位 | 昼间 | 夜间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东场界 | 52-53 | 42-43 | 场界 |
| 南场界 | 51-52 | 42 | 场界 |
| 西场界 | 52-53 | 42 | 场界 |
| 北场界 | 52 | 42-43 | 场界 |

由表3.3-15的监测结果可知，场址四周场界昼、夜噪声监测值均可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。

### 3.3.5土壤现状监测与评价

根据场址周围环境特点及敏感点分布情况，本次监测在沼液消纳区土壤设2个土壤监测点、项目区设1个土壤监测点，采取土壤层为0-0.2m的土壤进行监测。监测由河南贝纳检测技术服务有限公司于2020年8月04日进行监测。

3.3.5.1监测布点、因子及监测时间

监测项目主要包括pH、汞、砷、铜、铅、铬、镉、镍、锌、土壤含盐量共10个监测因子。

3.3.5.2评价标准及方法

土壤现状中各监测因子执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1相关标准。见表3.3-16。

表3.3-16      农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）  （单位：mg/kg）

| 序号 | 项目 | 风险筛选值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH>7.5 |
| 2 | 铜 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 3 | 镉 | 0.3 | 0.30 | 0.30 | 0.60 |
| 4 | 汞 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 5 | 砷 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 6 | 铅 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 7 | 铬 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 8 | 锌 | 200 | 200 | 250 | 300 |
| 9 | 镍 | 60 | 70 | 100 | 190 |

3.3.5.3监测统计及评价结果

土壤环境现状监测统计及评价结果见表3.3-17。

表3.3-17     土壤环境现状监测统计及评价结果表   单位：mg/kg,pH除外

| 检测点位 | 监测内容 | 项目 | pH | 镉 | 铬 | 汞 | 砷 | 铅 | 铜 | 锌 | 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标准 | ＞7.5 | ≤0.6 | ≤250 | ≤1.0 | ≤25 | ≤170 | ≤100 | ≤300 | ≤190 |
| 1#项目区内西部 | 0-0.2m土壤 | 监测值 | 8.2 | 0.15 | 47 | 0.015 | 7.02 | 49 | 12 | 92 | 32 |
|  |  | 超标倍数 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2#沼液消纳地（场区东侧外1km范围内） | 0-0.2m土壤 | 监测值 | 8.4 | 0.17 | 48 | 0.024 | 9.19 | 54 | 13 | 71 | 30 |
|  |  | 超标倍数 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3#沼液消纳地（场区南侧外1km范围内） | 0-0.2m土壤 | 监测值 | 8.5 | 0.15 | 47 | 0.023 | 6.83 | 50 | 13 | 94 | 34 |
|  |  | 超标倍数 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

由上表可知，场区沼液消纳地0-0.2m土壤，各项检测因子均能满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1相关标准。

## 3.4区域污染源调查

经调查，项目区周围无工业、养殖污染源存在。

# 第四章  环境影响预测与评价

## 4.1 施工期环境影响预测与评价

本项目施工期预计为6个月。施工期主要污染是施工场地扬尘、施工机械及运输车辆尾气、施工人员生活污水和施工废水、施工机械噪声、建筑垃圾、弃土等，但其对环境的不利影响是短暂的，将随着施工期的结束而消失。

### 4.1.1 施工期废气影响分析

项目施工期的大气污染源主要包括施工过程中的施工扬尘、少量焊接废气、施工机械和车辆排放的废气。其中最主要的影响来自于施工现场的施工扬尘。

项目施工期间，施工扬尘主要来自于以下几个方面：

1、土方的挖掘、堆放、清运、土方回填和场地平整等过程产生的扬尘；

2、土地平整及土方挖掘期间，施工区地面裸露，几乎到处都是扬尘源。在有风天气时会产生扬尘，而且可能会影响到运输路线两旁的敏感点；

3、渣土车在运输过程中，由于高速行驶及路面颠簸，会造成渣土撒落，造成二次扬尘；

根据同类项目建设经验及监测结果，施工期产生的粉尘会在近距离内形成局部污染。一般情况下，运输道路在正常气象条件下产生的扬尘所影响的范围在100m以内，物料露天堆放和搅拌作业扬尘影响范围在50～150m。运输车辆往来造成的地面扬尘、沙石料的装卸扬尘，其污染程度主要取决于风力因素。运输车辆行驶产生的扬尘，约占施工扬尘总量的60%，其扬尘量与道路路面及车辆行驶速度有关，随风速的增加，扬尘造成的污染程度和范围也将随之增强和扩大。

4.1.1.1 施工扬尘防治措施

（1）施工围挡

施工围挡主要是阻挡一部分施工扬尘扩散到施工区外而影响周围环境，阻挡扬尘飘移，当风力不大时还可起阻风作用，减少自然起尘量。类比北京市市政施工过程工地周边地面降尘量采样测量结果，较好的围档可使工地周边地区降尘量减少约 80%。围挡应具有一定高度，一般大于2m，围挡档板之间以及档板与地面之间应密封，根据本工程实际，工程建设前可先建厂区围墙，围墙在施工期可作防污挡尘隔声作用，建成后可作为厂区围墙继续使用。

（2）洒水抑尘

有关调查显示，施工工地的扬尘主要由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%。并与道路路面及车辆行驶速度有关，一般情况下，施工场地和施工道路在自然 风的作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70％左右，根据施工场地洒水抑尘的试验结果，结果显示每天洒水4～5 次，可有效地将扬尘污染距离缩小到20～50m范围。

表 4.1-1	              施工期洒水抑尘效果

| 距离（m） | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP平均浓度 （mg/m3） | 不洒水 | 10.5 | 3.2 | 1.4 | 0.85 |
|  | 洒水 | 2.0 | 1.4 | 0.65 | 0.60 |

4.1.1.2 其它废气防治措施

由于本项目建设规模不大，施工人员数量有限。因此，应尽量避免在施工现场设置施工工地食堂，避免燃料废气中污染物的排放。对于施工过程中使用的各种机械设备以及运输车辆，应加强检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的设备和车辆。尽可能使用气动和电动的设备、机械，或使用优质燃油，以减少机械和车辆有害气体排放。

### 4.1.2 施工期废水影响分析

4.1.2.1 水污染源

施工期的水污染源主要包括施工人员产生的生活废水以及施工过程中产生的生产废水。

（1）生活污水

项目计划土建施工期6个月。施工人员产生的生活废水主要包括施工人员的生活污水，以及施工过程中产生的少量施工废水。

由于施工现场人员数量受到施工内容、施工季节、施工机械等多种因素影响，变化较大。根据类比分析，高峰期施工人员总数可达50人，施工人员用水量按30L/d•人，则施工期生活用水量为1.5m3/d；生活污水排放量按用水量的80%计，则施工期生活污水产生量约为1.2m3/d。废水中主要污染物及浓度为COD：300mg/L、BOD5：150mg/L、氨氮：30mg/L、SS：200mg/L。

（2）施工废水

施工废水主要包括：施工机械跑、冒、滴、漏的污油及露天机械被雨水等冲刷后产生油污染，混凝土养护用水、路面洒水以及施工材料的雨水冲刷废水等等。这些废水中主要污染物为SS和石油类。施工废水的排放特点是间歇式排放，废水量不稳定。施工中往往用水量无节制、废水排放量大，若不采取措施，将会在施工现场随意流淌， 对周围水环境造成一定影响。

4.1.2.2 水污染防治措施

施工期的施工人员部分为周边居民，可不在施工现场居住，其他需要居住的人员应尽量集中，厂区内产生的生活废水经旱厕收集后用于周边农田肥田。

施工期砂石料加工与冲洗、混凝土浇灌、养护层装修与冲洗等都产生大量废水，会造成一些基坑积水，污染水环境。

①砂石料产生的废水

据一般砂石料加工系统冲洗废水监测，其废水量约为加工砂石方量的3倍，其砂石料废水的主要污染物为悬浮物。悬浮物的浓度与砂石含泥量有关，其冲洗废水SS通常较高。经沉淀池初步沉淀后再利用。沉淀泥浆用于填垫低洼地，对水环境影响较小。

②混凝土的养护废水

其产生的废水主要是pH值高，一般加草袋、塑料布覆盖。养护水不会形成大量地面径流进入地表水体，对区域环境影响较小。

③施工机械设备冲洗水和施工车辆冲洗

施工机械设备冲洗废水主要污染物为悬浮物，引入沉淀池进行沉淀处理，施工车辆冲洗废水主要污染物为石油类，应建隔油池，防止含油废水和泥砂外排对周围地表水体造成影响。

对于施工中的冲洗废水，要求加强施工现场管理，杜绝人为浪费的同时，在低洼地设置临时废水沉淀池一座，收集施工中所排放的各类废水，在沉淀一定时间后，作为施工用水的回用水，这样既节约了水资源，又减轻了对周围环境的污染。

因此，上述施工期产生的不同种类的废水经采取相应污染防治措施后，可以确保施工期废水不会直接排入地表水体，减轻对区域地表水体的影响。

### 4.1.3 施工期噪声影响分析

4.1.3.1 施工期主要噪声源

施工过程中使用施工机械设备，如打桩机、挖掘机、推土机、混凝土搅拌机，以及各种车辆等等，都是噪声的产生源。根据有关资料，主要施工机械产生的噪声源强见表4.1-2。

表4.1-2                主要施工机械的噪声源强

| 施工阶段 | 主要噪声源 | 距离源强5m处噪声dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 土石方 | 推土机 | 90 |
|  | 挖掘机 | 105 |
|  | 载重机 | 90 |
|  | 翻斗车 | 90 |
|  | 压路机 | 85 |
| 打桩 | 打桩机 | 110 |
| 结构 | 混凝振捣机 | 100 |
|  | 混凝土搅拌机 | 90 |
|  | 电锯 | 100 |
|  | 电焊机 | 90 |
| 装修 | 电钻 | 100 |
|  | 切割机 | 90 |
|  | 吊车 | 95 |
|  | 升降机 | 78 |

4.1.3.2施工期噪声影响分析

施工期的设备噪声的衰减，选用无指向性点源几何发散衰减模式：

L(r)=L(r0)-20lg(r/r0)

式中：L(r0)、L(r)分别为距声源 r0、r 处的等效A声级，dB(A)；

r0、r分别为接受点距声源的距离，m。

由上式可得，噪声随距离的衰减量ΔL：

DΔL=L(r0)-L(r)=20lg(r/r0)

由上式计算出噪声随距离的衰减量，见表4.1-3：

表4.1-3                 噪声随距离的衰减量

| 距离（m） | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔLdB(A) | 20.0 | 34.0 | 40.0 | 43.5 | 46.0 | 48.0 | 49.5 |

各种施工设备噪声随距离的衰减结果见表4.1-4：

表4.1-4         各种施工设备噪声随距离的衰减结果一览表

| 施工阶段 | 施工机械 | 距机械r（m）处声压级（dB） | 建筑施工场界噪声 限值（dB） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 昼间 | 夜间 |
| 土石方 | 推土机 | 90 | 56 | 50 | 46.5 | 44 | 42 | 70 | 55 |
|  | 挖掘机 | 100 | 66 | 60 | 60 | 54 | 52 |  |  |
|  | 载重机 | 90 | 56 | 50 | 46.5 | 44 | 42 |  |  |
|  | 翻斗车 | 90 | 56 | 50 | 46.5 | 44 | 42 |  |  |
|  | 压路机 | 85 | 51 | 45 | 41.5 | 39 | 37 |  |  |
| 打桩 | 打桩机 | 110 | 76 | 70 | 66.5 | 64 | 62 | 85（瞬 时） | 禁止施工 |
| 结构 | 混凝振捣机 | 100 | 66 | 60 | 56.5 | 54 | 52 | 70 | 55 |
|  | 混凝土搅拌机 | 90 | 56 | 50 | 46.5 | 44 | 42 |  |  |
|  | 电锯 | 100 | 66 | 60 | 60 | 54 | 52 |  |  |
|  | 电焊机 | 90 | 56 | 50 | 46.5 | 44 | 42 |  |  |
| 装修 | 电钻 | 100 | 66 | 60 | 56.5 | 54 | 52 | 70 | 55 |
|  | 切割机 | 90 | 56 | 50 | 46.5 | 44 | 42 |  |  |
|  | 吊车 | 95 | 61 | 55 | 51.5 | 49 | 47 |  |  |
|  | 升降机 | 78 | 44 | 38 | 34.5 | 32 | 30 |  |  |

由上表可知，白天，各施工机械在100m左右的范围，即能满足《建筑施工场界噪声限值》的要求；夜间，各施工机械在250m左右的范围，才能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》的要求。

4.1.3.3 施工噪声防治措施

为降低施工噪声对周边居民的影响，项目建设和施工单位采取以下噪声防治措施，以最大限度地减少对环境的影响。

1、合理安排施工时间

首先，制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工。除此之外，高噪声施工时间尽量安排在白天，减少夜间施工量。如噪声源强大的作业可放在昼间（06:00-22:00）或对各种施工机械作业时间加以适当调整。

2、合理布局施工现场

将高噪声机械设备布置在远离噪声敏感目标的位置，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。

3、降低设备声级

设备选型上尽量采用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，振捣器采用高频振捣器等；固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可通过排气管消音器、加弹性垫，包覆和隔声罩等办法降低噪声；对动力机械设备进行定期维修、养护；闲置不用的设备应立即关闭。

4、降低车辆交通噪声

运输车辆尽量避免从村庄等敏感目标穿过，如果必须通过村庄等敏感目标，应安排在白天进行，避免夜间扰民。运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。

对施工场地噪声除采取以上减噪措施外，还应与周围单位、居民建立良好的社区关系，征得群众对项目建设的理解；如需进行夜间施工作业，需征得当地环保部门的同意，并告知周围居民，取得当地居民的谅解和支持。

### 4.1.4 施工期固废影响分析

4.1.4.1 施工期固废来源

施工期固体废物主要包括施工人员的生活垃圾以及施工过程中产生的施工废物。

①生活垃圾：施工人员高峰期约50人，人均生活垃圾的产生量按1kg/d计算，则施工现场的生活垃圾产生量大约为50kg/d。

②施工废物：施工渣土和建筑垃圾主要包括挖掘的土石方、废建材（如砂石、混凝土、木材、废砖等）以及设备安装过程中产生的废包装材料等，基本无毒性，有害程度较低，为一般废物，但处置不当，也会产生二次污染和水土流失等不良后果。

施工期间产生的生活垃圾如不及时处理，在气温适宜的条件下则会滋生蚊虫、产生恶臭并传播疾病，对周围环境产生不利影响；施工废物如不及时处理，不仅影响景观，而且在遇大风干燥天气时，将产生扬尘。

4.1.4.2 固废处置措施

为防止施工期固体废物对环境造成不利影响，应采取如下措施：

①建筑固体废物分类堆放，回收部分和不可回收部分分开，无机垃圾与有机垃圾分开，及时清运。

②对于施工垃圾、维修垃圾，要求进行分类收集处理，其中可利用的物料（如纸质、木质、金属性和玻璃质的垃圾等）可由废品收购站回收；对不能利用的，应按要求运送到指定地点。

③施工人员产生的生活垃圾，应采取定点收集的方式。在施工营地设置垃圾桶，按时清运；施工场地内，也应设置一些分散的垃圾收集装置，并派专人定时打扫清理。施工场地的生活垃圾交由环卫部门统一进行处理。

④施工开挖的表层土应单独存放，并采取相应的防护措施，防止雨水冲刷，以备施工结束后绿化和复垦用。

⑤工程建设中尽量做到挖填平衡，施工过程中应边开挖、边回填、边碾压、边采取护坡措施；尽量缩短施工工期，减少疏松地面的裸露时间，合理安排施工时间， 尽量避开雨季和汛期。

## 4.2 营运期环境空气影响预测与评价

### 4.2.1 评价工作等级及范围确定

4.2.1.1 预测因子

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，“预测因子根据评价因子而定，选取有环境质量标准的评价因子作为预测因子”。结合项目的大气主要污染物产排情况及其环境影响程度，选取NH3、H2S作为此次环境空气影响预测的评价因子。

4.2.1.1 评价标准

表4.2-1                 项目大气预测评价标准

| 序号 | 评价因子 | 小时值/一次值 | 日均值 | 年均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 0.50 | 0.15 | 0.06 |
| 2 | NO2 | 0.20 | 0.08 | 0.04 |
| 3 | H2S | 0.01 | / | / |
| 4 | NH3 | 0.20 | / | / |

4.2.1.3 评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定的评价工作级别的划分原则和方法，选择推荐模式中的估算模式对项目的大气环境评价工作进行分级。评价选取NH3、H2S共2种污染物，分别计算各污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），选取各污染源分别计算最大地面浓度占标率，计算公式如下：

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

评级工作等级分级判据见表4.2-2。

表4.2-2                   评价工作分级判据

| 评价工作等级 | 评价工作等级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≧10% |
| 二级 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级 | Pmax<1% |

估算模式所用参数见表4.2-3。

表4.2-3    估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度 | 41.9 °C |
| 最低环境温度 | -17.4 °C |
| 土地利用类型 | 农作地 |
| 区域湿度条件 | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 海岸线方向/o | / |

主要废气污染源源强排放参数见表4.2-4：

表4.2-4            源强排放参数清单

| 点源 | 排气筒高度（m） | 排气筒内径（m） | 烟气量（m3/a） | 烟气出口温度（℃） | 年排放天数（d） | 排放工况 | 污染物排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | SO2 | NO2 |
| 沼气锅炉 | 8 | 0.06 | 809289.27 | 100 | 365 | 4h/d | 0.0018 | 0.0126 |
| 面源 | 占地面积（m2） | 面源特征高度（m） | 污染物排放量(t/a) |
|  |  |  | H2S | NH3 |
| 养殖场 | 6666.7 | 100×60×6 | 0.0403 | 0.615 |

采用估算模式计算各面源污染源最大落地浓度及其出现距离，预测结果见表4.2-5。

表4.2-5           面源估算模式计算参数及结果一览表

| 序号 | 污染源 | 污染物 | 离源距离（m） | 最大质量浓度（mg/m3） | 占标率P(%) | 评价 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养殖区 | NH3 | 213 | 2.74E-03 | 1.37 | 二级 |
|  |  | H2S | 213 | 2.33E-04 | 2.33 | 二级 |
| 2 | 沼气锅炉 | SO2 | 95 | 1.99E-05 | 0.0 | 三级 |
|  |  | NO2 | 95 | 6.97E-04 | 0.35 | 三级级 |

由表4.2-5可知，取各污染源的最高占标率，在面源中硫化氢的占标率为2.33%，应为二级评价。

因此，根据评价等级判定标准，确定本次环境空气评价等级为二级。

4.2.1.4 预测范围

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，一级评价项目根据建设项目排放污染物的最远影响距离（D10%）确定大气环境影响评价范围。即以项目厂址为中心区域，自厂界外延D10%的矩形区域作为大气环境影响评价范围。当D10%超过25km时，确定评价范围为边长50km的矩形区域；当D10%小于2.5km时，评价范围边长取5km。

因此本项目评价评价范围为边长5km的矩形区域，区域面积25km2。

### 4.2.2 估算结果

1、无组织排放厂界浓度贡献值预测

预测本项目无组织面源污染物NH3、H2S、颗粒物对各场界的贡献值，预测结果见下表。

表4.2-6        场界无组织排放废气预测结果

| 预测点 | NH3 | H2S |
| --- | --- | --- |
|  | 预测值（mg/m3） | 占标率（%） | 预测值（mg/m3） | 占标率（%） |
| 北场界 | 1.17E-03 | 0.58 | 9.93E-05 | 0.99 |
| 南场界 | 1.45E-04 | 0.85 | 1.45E-04 | 1.45 |
| 东场界 | 1.30E-03 | 0.65 | 1.11E-04 | 1.11 |
| 西场界 | 1.17E-03 | 0.58 | 9.93E-05 | 0.99 |
| 标准值 | 0.06 | 1.5 |

由上表可知，本项目无组织排放的NH3、H2S在各场界处的预测值均可达到对应的《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）场界浓度限值要求；颗粒物在各场界处的预测值可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）场界浓度限值要求。

2、周边环境空气敏感点浓度叠加预测结果分析

本项目实施后，项目周边环境空气敏感点及区域最大浓度点的NH3、H2S叠加背景浓度结果见表4.2-7。

表4.2-7      敏感点污染物浓度预测结果一览表  单位：mg/m3

| 关心点 | 因子 | 贡献值 | 现状监测最大值 | 叠加值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 西段庄村 | NH3 | 0.0018 | 0.04 | 0.0418 |
|  | H2S | 0.00015 | 0.003 | 0.00315 |

由上表可知，本项目无组织排放的NH3、H2S在各敏感点的预测值均可达到《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》中附录D中有害物质的最高允许浓度。

### 4.2.3 防护距离

（1）大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中确定大气环境防护距离的方法：采用进一步预测模型模拟评价基准年内，本项目所有污染源对厂界外主要污染物的短期贡献浓度分布。在底图上标注从厂界起所有超过环境质量短期浓度标准值的网格区域，以自厂界起至超标区域的最远垂直距离作为大气环境防护距离。

根据本项目的工程分析和污染防治分析，经计算本项目不需设置大气环境防护距离。

（2）卫生防护距离确定

依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的规定，对无组织排放源与居住区之间设置卫生防护距离，其计算公式为：

式中，Cm——标准浓度限值，mg/m3；

L——工业企业所需卫生防护距离，m；

r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=(S/π)0.5；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别，查《地方大气污染物排放标准的技术导则》表进行确定；

Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。

无组织排放卫生防护距离计算参数及结果见表4.2-8。

表4.2-8     无组织废气的卫生防护距离计算参数以及计算结果

| 位置 | 主要污染物 | 源强kg/h | 标准值mg/m3 | 面源面积 | 卫生防护距离m | 提级后卫生防护距离m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区 | 硫化氢 | 0.0046 | 0.01 | 100m×60m | 14.3 | 50 |
|  | 氨气 | 0.07 | 0.2 | 100m×60m | 10.9 | 50 |

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-1991）的规定，“卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m；当按两种或两种以上的有害气体所计算的卫生防护距离在同一级别时，该类企业卫生防护距离级别应提高一级。

因此，项目厂界外设置卫生防护距离为100m，结合项目厂区平面布置，本项目防护距离东距厂界100m，西距厂界100m，南距厂界100m，北距厂界100m。

经过现场勘查，厂址周围100m范围内无环境敏感点，在本项目防护距离范围内没有学校、医院、居民区等环境敏感点。

## 4.3 地表水环境影响预测与评价

### 4.3.1 评价工作等级的确定

拟建项目所产生的废水主要污染物为COD、BOD5、NH3-N等，全部实现综合利用，无废水外排。根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）表1中所列出的地面水环境影响评价分级判据标准，本项目地表水影响评价等级为三级B。重点针对污水处理综合利用的措施、途径及利用的可行性进行分析。

### 4.3.2 环境影响评价分析

本项目采用干清粪工艺，铺设 PVC 管道将液体粪污引流到集污池、调质池，猪粪通过机械收集方式运输到调质池通过搅拌机与粪污水搅拌均匀，使用潜污泵将粪污抽到发酵车间集污槽；发酵车间集污槽粪污通过切割式自动喷污系统均匀喷洒至发酵槽垫料上，使用翻抛机逐条翻抛，与谷壳木屑等按一定比例充分混合，加入适宜的专用菌种进行充分发酵，中心发酵层温度可达 60℃以上，通过水分蒸发、有机物分解成气体，使猪粪、尿等有机物质得到充分的分解和转化，留下少量的残渣变成有机肥料。

因此，本项目运营期粪污水成分经发酵后转化为水分、二氧化碳、氮气，无废水外排，不会对周围地表水环境产生较大的影响。

## 4.4 地下水环境影响预测与评价

### 4.4.1 评价工作等级的确定

根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）评价等级划分依据，建设项目评价等级由项目类别和环境敏感程度共同判定：

（1）地下水环境影响评价项目类别：根据HJ610-2016附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目行业类别属于畜禽养殖场、养殖小区项目，环境影响评价文件类型为报告书，因此其地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类。

（2）建设项目场地的地下水环境敏感程度：根据《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》，本项目在饮用水源保护区范围之外，不会对区域饮用水源产生影响。且本项目周围无国家和地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区。因此，本项目的地下水环境敏感程度为不敏感。

根据评价工作等级分级表可知，本项目地下水评价工作等级为三级。

### 4.4.2 区域环境水文地质条件

确山县城区属黄土质亚粘土区，工程地质较均匀，原状属硬塑性亚粘土。城区地理位置靠近浅山丘陵区，水文地质条件不佳，属贫水区域。

根据地下水赋存的岩类和赋存条件，区内地下水水文地质分为以下区域。

1）砂砾石亚砂土区：主要分布在确山县城东南臻头河两岸的任店、普会寺、留庄等乡镇。地下水储存条件较好，属浅层富水区，深层弱富水区。

2）亚粘土区：主要分布在确山县城以东刘店乡、古城乡和汝南县的常兴、舍店、官庄、和孝、韩庄等乡镇，该区为浅层弱富水区。

3）石英岩亚粘土区：分布在确山县境内的留庄乡，此区浅层、中层、深层均为贫水区。

4）石英砂岩、片麻岩、砂砾岩区：分布在确山县境内的普会寺、城郊、任店、新安店等乡镇，该区浅层、深层均为贫水区，人畜引水较困难。

本项目地下水类型为中深层承压水，本区碳酸盐岩地层未发育大的溶洞和溶隙，且节理的连通性不好，故地下水流量很小，泉流量一般小于0.05L/s，地下水径流模数1.5L/s·km2。水化学类型为HCO3—Ca型水，矿化度0.05~0.1g/L。

### 4.4.3 地下水污染途径分析

根据地下水地质条件、地下水补给、径流条件和排洪特点，分析本工程废水排放情 况，可能造成的地下水污染途径有以下几种途径：

①工程使用的各类废水池、集污管道防渗措施不足，而造成废水渗漏污染；

②生产设施因基础防渗不足通过裂隙污染地下水；

③发酵车间防渗措施不足，造成粪便在异位发酵过程中渗滤液下渗污染地下水。

### 4.4.4 地下水环境影响分析

1、正常情况下地下水环境影响分析

项目营运期废水主要包括养殖废水和生活污水，年废水量为 16005.56m3/a，日废水量为43.85m3/d。项目养殖废水经封闭污水管道汇集至集污池，生活污水经化粪池处理后经 管道输送至集污池，废水与猪粪便搅拌均匀后高效粪污发酵菌与垫料组成的发酵床上， 进行好氧发酵生产有机肥。在此过程中，粪污中水分绝大部分都蒸发散失，少部分进入有机肥，因此无废水外排。项目猪舍、集污池、异位发酵床等均采用防渗处理，防渗系 数低于 1×10-7cm/s，可有效防止废液渗漏污染地下水。采取以上措施后，本项目废水可得到妥善处理，正常情况下对周边区域地下水的环境影响可得到有效避免。

2、事故情况下废水渗漏对地下水环境影响分析

（1）预测时段

地下水环境影响预测时段为污染发生后10d、100d、300d，和能反映特征因子迁移规律的其他时间节点。

（2）情景设置

本次情景设置如下：

非正常状况下：企业在生产过程中发生跑、冒、滴、漏和生物发酵床发生破损，此时污染物直接进入地下水。按风险最大原则，本次预测采用生物发酵床破裂时发生渗漏的事故工况，污染物直接进入潜水含水层。

（3）预测因子

本项目废水污染物特征因子不含重金属，不含持久性有机污染物，废水特征污染因子为COD、氨氮。

（4）预测源强及预测模式

按发酵床底部 2%的面积出现破裂，以 0.34m/d的速度泄漏 60 天进行计算。

本项目按照生物发酵床3000m3有效底面积的1%为32m2，渗漏量约为652.8m3。尿液中COD最高浓度为3000mg/L，氨氮为900mg/L，所以COD、氨氮泄漏量分别为COD1958.4kg，氨氮587.52kg。根据有关资料，COD是高锰酸盐指数的2.7倍，因此，COD泄漏量折算成高锰酸盐指数为725.3kg。

本次预测考虑泄漏为短期行为，其泄漏废水不会造成地下水流场变化，项目评价区含水层基本参数渗透系数、有效孔隙度等不会较大变化。因此，本次预测选用解析法预测。根据评价范围内水文特征，地下水的流动可以概化为一维稳定流动模型，不考虑沿线补给，溶质运移过程不考虑污染物在运移过程中的降解作用，采用一维弥散模型。因此本次对于污染物的预测采用一维稳定流动一维水动力弥散模型。一维稳定流动一维水动力弥散模型预测公式如下：

式中：x——距注入点的距离，m；即预测点到污染源的距离，m；

t——时间，d；即泄漏发生时间；

C(x,t)——t 时刻 x 处的示踪剂浓度，mg/L；即泄漏发生 t 天后距离泄漏点 xm处的污染物浓度；

m——注入的示踪剂质量，kg；即污染源强。

w——横截面面积，m2，宽度取地下水流经宽度约 20m，深度取中等透水岩组厚度 20m，即截面积为 400m2。

u——地下水流速度，m/d，取 0.34m/d；

n——有效孔隙度，无量纲，取 0.3；

DL——纵向弥散系数，m2/d，取 1.48m2/d；

π——圆周率。

预测结果见表4.4-1。

表4.4-1    非正常工况对地下水影响预测表

| 时间 距离 | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 10m | 285.28 | 1954.4 | 2720.15 | 2973.63 | 2996.96 |
|  | 50m | 3.41 | 9.94 | 474.4 | 2230.98 | 2872.32 |
|  | 100m | 0 | 0 | 0.19 | 266.04 | 266.04 |
|  | 200m | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 |
|  | 500m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NH3-N | 10m | 85.58 | 586.32 | 816.05 | 892.09 | 899.09 |
|  | 50m | 0 | 2.98 | 142.32 | 669.3 | 861.7 |
|  | 100m | 0 | 0 | 0.06 | 79.81 | 444.89 |
|  | 200m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 |
|  | 500m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

由预测结果可知，项目厂区非正常工况下，污水需连续渗漏100天后，COD会影响到地下水100m处，浓度为0.19mg/L，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；污水需连续渗漏300天后，COD会影响到地下水200m处，浓度为1.51mg/L。污水需连续渗漏100天后，NH3-N会影响到地下水100m处，浓度为0.06mg/L，《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；污水需连续渗漏300天后，NH3-N会影响到地下水200m处，浓度为0.45mg/L。

本项目废水若发生泄漏，将会对地下水环境造成一定的影响，因此本项目施工期应当做好防渗施工，确保防渗层效果，减少泄漏事故发生概率；如果发生废水渗漏事故后，能及时排查事故并采取有效的控制和恢复措施，本项目事故情况下对区域地下水造成的影响不大。综上所述，评价认为本项目正常工况下对地下水环境影响较小。

### 4.4.5 预防措施

营运期建议根据本项目物料或者污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置，场区可划分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区：

1、简单防渗区：没有物料或污染物泄漏，不会对地下水环境造成污染的区域或部位，主要是办公、宿舍等办公生活区。

2、一般防渗区：主要包括猪舍周围地面、一般固废暂存区等。建议该地区采用100mm的抗渗混凝土层（抗渗等级为P6）进行硬化防护，其渗透系数为4.91×10-9cm/s。

3、重点防渗区：污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，不易及时发现和处理的区域或部位，如化粪池、发酵床、危废暂存间。粪污通道均采用150mm的抗渗混凝土（抗渗等级为P6）硬化防护，其渗透系数为4.91×10-9cm/s；化粪池池采用1.5mmPVC膜+250mm抗渗混凝土（抗渗等级为P6）进行防渗处理，其等效渗透系数为4.7×10-10cm/s，避免面源污染。

由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制项目内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。

## 4.5 声环境影响预测与评价

### 4.5.1 预测范围

根据二级评价的要求，声环境预测范围为场界外200m，预测内容为场界噪声贡献值，绘制等声级线图。由于项目周围500m内无环境敏感点，声环境影响预测可以简化，仅进行场界噪声贡献值达标预测与分析。

本项目属养殖项目，场地开阔，占地面积大，运营期噪声对各场界影响仅由紧邻该场界的几个噪声源产生，其他噪声源衰减后贡献量很小，不予考虑。将噪声源产生的预测值叠加，计算各厂界噪声贡献值。

### 4.5.2 评价标准

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，详见表4.5-1。

表4.5-1   评价标准                   单位：dB（A）

| 厂界 | 评价标准 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四周厂界 | 2类 | 60 | 50 |

### 4.5.3 预测模式

根据本项目主要高噪声设备的分布状况和车间外源强，计算出各声源对厂界的噪声贡献值，然后采用噪声叠加模式进行预测，公式如下：

（1）无指向性点声源的几何发散衰减公式：

式中：

LP(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)；

LP(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)；

r ——预测点距噪声源距离，（m）；

r0——源强外1m处。

（2）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：

式中：

Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T ——预测计算的时间段，s；

ti——i声源在T时段内的运行时间，s。

（3）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：

式中：

Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb——预测点的背景值，dB(A)。

（4）有限长声源预测等效声级（Leq）计算公式：

式中：

Leqg——在线声源垂直平分线上距声源r处的声压级，dB(A)；

L0——线声源长度，m；

Lw ——单位长度线声源辐射的倍频带声功率级。

### 4.5.4 预测结果及评价分析

根据工程实施后噪声源在厂区的分布，结合项目厂区平面规划，对厂界及敏感点影响进行预测，昼间噪声的预测结果见表4.5-2。

表4.5-2    噪声预测结果

| 预测点 | 噪声源 | 预测点距离噪声源距离 | 对预测点噪声贡献值（dB(A)） | 对预测点噪声贡献值叠加 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东场界 | 猪叫 | 20 | 29.0 | 40.66 |
|  | 风机 | 20 | 39.0 |  |
|  | 水泵 | 20 | 34.0 |  |
|  | 翻抛机 | 50 | 26.0 |  |
| 西场界 | 猪叫 | 10 | 35.0 | 45.85 |
|  | 风机 | 10 | 45.0 |  |
|  | 水泵 | 30 | 30.5 |  |
|  | 翻抛机 | 20 | 34.0 |  |
| 北场界 | 猪叫 | 50 | 21.0 | 35.78 |
|  | 风机 | 30 | 35.5 |  |
|  | 水泵 | 120 | 18.4 |  |
|  | 翻抛机 | 165 | 15.7 |  |
| 南场界 | 猪叫 | 50 | 21.0 | 33.46 |
|  | 风机 | 50 | 31.0 |  |
|  | 水泵 | 70 | 23.1 |  |
|  | 翻抛机 | 40 | 28.0 |  |

由表4.5-2可知，拟建项目东、南、西、北厂界昼夜噪声贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

## 4.6 固体废弃物环境影响分析

本项目产生的固废主要为猪粪、病死猪、医疗废物、生活垃圾等。

项目厂区生活垃圾产生量为0.365t/a，经垃圾桶分类收集后定期由环卫部门清运至垃圾填埋场处理，不外排。

本项目猪粪776.64t/a，进入堆肥暂存区制成有机肥。

本项目病死猪尸及分娩废物14t/a，委托确山县畜禽无害化处理场处理。

本项目猪防疫产生医疗量约为0.11t/a，属于危险废物，评价要求在场区内按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）设置危废间暂存间暂存，定期交由确山县动物疫病预防控制中心处理。

综上所述，拟建项目各项固废本着“减量化、资源化和无害化”的原则进行处理，各项固废不外排，固废处理措施合理可行。在加强管理，严格落实各项污染防治措施和固体废物安全处置措施的前提下，项目产生的固体废物对周围环境的影响较小。

## 4.7 土壤环境影响分析

项目的建设，对土壤最直接也是最明显的影响就是被场地占地范围内道路和建构筑物等所覆盖的部分土地资源，全部采用水泥硬化，土地类型改变为建设用地，这部分土地完全丧失原有土壤生产力。如粪便未经无害化处理作为有机肥进入土壤，粪便中的蛋白质、脂肪、糖等有机质将可能会出现降解不完全和厌氧腐解，产生恶臭物质和亚硝酸盐等有害物质，引起土壤的组成和性状发生改变；导致土壤孔隙堵塞，造成土壤透气、透水性下降及板结，严重影响土壤质量。本项目采用干清粪工艺，运营期产生的粪便全部进入粪污处理车间处理，不会出现未经处理的粪便直接进入土壤，因此对场区土壤质量不会造成影响。

# 第五章  污染防治措施可行性分析

污染防治措施是针对项目所排放的污染物进行有针对性的治理，使其污染物的排放最终能够满足排放标准和区域总量控制的要求。本次评价将依据工程特点分析项目拟采取的污染防治措施的可行性，提出相应的改进方案和建议，以期最大限度的发挥工程的环境效益和社会效益。

## 5.1  施工期污染防治分析

本项目建设内容主要包括猪舍主体工程、污水处理工程及与本项目配套的其他辅助工程。评价针对工程施工期可能对环境造成的影响，以保护项目区的环境、最大限度地减少工程建设对环境造成的不利影响为目的，对施工期环境影响因素进行简要分析并提出具体的防范措施。

### 5.1.1  施工大气污染防治措施分析

施工期对环境空气的污染主要包括扬尘及施工车辆尾气排放，本项目应严格执行国家环境保护总局（公告2007年第74号）《防治城市扬尘污染技术规范》，河南省住房和城乡建设厅《河南省建筑施工现场扬尘防治管理暂行规定的通知》(豫建建【2014】83号)、《驻马店市气污染防治攻坚战工作方案》）具体要求，评价针对各种污染物排放特点及性质提出施工期环境空气污染防治措施，详见表5.1-1。

表5.1-1                 施工期环境空气保护措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 | 效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运输汽车运行产生道路扬尘污染 | 运输路线应定期洒水 | 减少道路扬尘对施工场区内人员、施工区周围厂房以及运输道路范围内污染影响 |
| 2 | 运输过程中撒落砂石、土等材料，产生二次污染 | 加强运输管理，保证汽车文明、安全、中速行驶，运输砂石、土、水泥、石灰的车辆表面应加以覆盖，避免砂石、土洒落造成二次污染影响 | 减少二次污染影响 |
| 3 | 扬尘对灰土拌合操作人员身体健康影响 | 对拌合点操作人员实行卫生保护，如配戴口罩、风镜等 | 减轻灰土扬尘对操作人员健康的影响 |
| 4 | 施工过程对周边环境的影响 | 施工现场必须全封闭设置围挡墙,严禁敞开式作业;施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化,出口必须设置定型化自动冲洗设施,出入车辆必须冲洗干净；施工中产生的物料堆应采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂或其他防尘措施 | 减轻施工过程对周边大气环境的影响 |

### 5.1.2  施工期水环境影响防治措施分析

对水环境的污染主要包括施工期生产废水、施工人员生活污水。其中工程施工废水包括施工机械冷却水及洗涤用水、施工现场清洗、混凝土浇筑、养护、冲洗等，这部分废水有一定量的油污和泥沙。施工人员的生活污水含有一定量的有机物。另外，雨季作业场地的地面径流水，含有大量的泥土和高浓度的悬浮物。

（1）施工废水

施工自身产生的废水主要包括施工机械冲洗废水和施工阶段桩基、灌梁等环节产生的泥浆废水，其中施工机械冲洗废水产生量很小，主要污染成分为水泥碎粒、沙土等；泥浆废水是一种含有微细颗粒的悬浮混浊液体，外观呈土灰色，比重1.20～1.46，含泥量30～50%，pH值约6～7。施工现场建设有施工废水沉淀池，废水沉淀后用于洒水降尘，不对地表水排放。

（2）生活污水

施工期生活污水由附近农民拉走做农肥资源化利用。

评价针对环境特点提出工程施工期水环境保护措施，详见表5.1-2。

表5.1-2                 施工期水环境保护措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 | 效 果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工废水 | 经过沉淀池沉淀后回用于施工或用于施工场地洒水降尘 | 对外环境影响较小 |
| 2 | 生活污水 | 建设临时旱厕，由附近农民拉走做农肥资源化利用 |  |

针对本项目施工废水对环境影响的特点，评价提出以下建议：

1）混凝土输送泵及运输车辆清洗处应当设置沉淀池，这部分废水经二次沉淀后可用于降尘，不向外环境排放；

2）在基础施工阶段产生的泥浆废水，需设置沉淀池经充分沉淀分离后用于场地洒水降尘，不得外排；

3）施工现场设置临时旱厕，施工人员产生的生活污水排入拟建的旱厕，由附近村民拉走资源化利用；

4）土石方阶段应尽量避开雨季施工。若需雨季施工，要根据场地情况设置雨水沟和沉淀池，雨水经初步沉淀后再排入城市雨水管网，避免泥沙堵塞城市雨水管网。

经采取以上污染防治措施后，本项目施工期产生的废水对周围地表水环境影响较小。

### 5.1.3  施工噪声控制措施分析

由于项目周围200m范围内无居民区等敏感点，因此施工期场地设备噪声对周围环境影响不大，主要是交通运输噪声。项目施工期穿过的道路主要为部分乡间公路，施工过程中运输建筑材料及垃圾时会影响所经过道路的正常交通。为了最大限度降低施工噪声对施工场界的影响和周围敏感点的影响，评价建议项目采取如下措施：

（1）从噪声源强进行控制，尽量采用先进的低噪声液压施工机械代替气压机械。在施工过程中选用机械噪声较低的设备，对运输物料的机械设备经常检修，特别是对那些会因为部件松动而产生噪声的机械，以及降噪部件容易损坏而导致强噪声产生的机械设备。不使用汽锤打桩机，采用长螺旋钻机。使用商品混凝土，不使用打桩机、混凝土搅拌机等高噪声设备。

（2）合理制订施工计划和组织施工，避免高噪声设备同时工作；项目午间（12:00～14:00）和夜间（22:00~ 6:00）不进行施工，在施工过程中若因施工必要，高噪声设备必须连续施工则需事先申报当地区以上人民政府或者其有关主管部门，经批准夜间施工后方可使用，并公告附近居民。

（3）加强一线操作人员的环境意识，对一些零星的手工作业，如拆装模板、装卸建材，尽可能做到轻拿轻放，并辅以一定的减缓措施。

（4）项目在施工场地四周设置围墙，以减少噪声对周围环境的影响。

（5）项目在装修阶段，禁止夜间使用如电锯、切割机等高噪声设备。

（6）对人为的施工噪声应有管理制度和降噪措施，并进行严格控制。承担材料运输的车辆，进入施工现场禁止鸣笛，并要减速慢行，装卸材料做到轻拿轻放，最大限度减少对周围村民的影响。杜绝车辆超载现象。

各施工点必须严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体内容见表5.1-3。

表5.1-3                 建筑施工场界环境噪声排放限值             dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

综上所述，本项目采取的噪声治理措施是可行的，有效的。经采取严格的管理措施后，施工噪声对周边敏感点影响较小。

由于项目周围200m范围内无居民区等敏感点，因此施工期场地设备噪声对周围环境影响不大，主要是交通运输噪声。项目施工期穿过的道路主要为部分乡间公路，施工过程中运输建筑材料及垃圾时会影响所经过道路的正常交通。本项目施工过程中主要经过玉陈村、陈村等敏感点，评价建议合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，避免在中午（12:00～14:00）和夜间（22:00～7:00）施工；在敏感点周围设置围挡；施工时应满足GB12523-90《建筑施工场界噪声限值》要求。

### 5.1.4  施工现场固体废弃物处理措施分析

施工期固废主要是施工建筑垃圾、开挖土方及生活垃圾，建筑垃圾。评价根据各种污染物排放特点及性质提出污染防治措施见表5.1-4。

表5.1-4            施工期固废污染防治措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 | 效 果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑垃圾遇风、雨、雪等恶劣天气散落流失，对环境产生影响 | 建筑垃圾集中堆存，及时清运 | 避免建筑垃圾流失对环境影响 |
| 2 | 开挖土方排放占地 | 及时回填及铺路，及时清理工地内建筑垃圾，避免长期堆存 | 减少废弃物占地对生态环境影响 |
| 3 | 施工人员生活垃圾影响环境美观、污染空气，影响施工区清洁卫生，威胁施工人员身体健康 | 生活垃圾集中选点堆放，及时运至垃圾填埋场 | 减少生活垃圾占地及其直接对环境影响 |

通过实施以上措施后，评价认为能够有效的减轻工程在施工期间对周围环境的不利影响。因此，本工程施工期采取的污染防治措施是可行的、有效的。

### 5.1.5  施工期水土流失防护措施

表5.1-5                   施工期水土流失防治措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 | 效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目的建设开挖，植被受到破坏，造成水土流失 | 对于土质较好的地段，建议采用深挖、表土回覆的方式；对于砾石土，建议将石土分离，土层覆于地表，易与植被恢复。尽量避开农作物生长季节施工，最大限度减少农作物产量。应避开风季、暴雨季施工，减少水土流失 | 能够有效减轻项目施工造成的水土流水影响 |

通过实施以上措施后，评价认为能够有效的减轻工程在施工期间对周围环境的不利影响。因此，本工程施工期采取的污染防治措施是可行的、有效的。

## 5.2  营运期污染防治措施评价

### 5.2.1  废水治理措施评价

一、清粪工艺比选及确定

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001），规模化养猪场清粪工艺分为三种：传统干清粪、水冲粪及水泡粪工艺，评价结合生态垫料养殖工艺，从粪污的达标排放及综合利用的角度分别进行比选，对以上四种工艺进行对比分析，最终确定适合本项目的清粪工艺，对比分析结果见表5.2-1。

表5.2-1	 清粪工艺对比分析

| 工艺 名称 | 工艺说明 | 达标排放方案 | 综合利用方案 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优点 | 缺点 | 优点 | 缺点 |
| 水冲粪处理工艺 | 指畜禽排放的粪、尿和污水混合进入粪沟，每天数次放水冲洗，粪水顺粪沟流入粪便主干沟后排出的清粪工艺 | 保持猪舍内的环境清洁，劳动强度小，劳动效率高 | 排水量较大，污染物浓度较高，水处理难度较大，投资成本较高 | 保持猪舍内的环境清洁，劳动强度较小，污水中污染物浓度较高，有利于沼气的产生 | 排水量较大，周边需要有较多的土地资源用于消纳粪污 |
| 水泡粪工艺 | 在畜禽舍内的排粪沟中注入一定量的水，将粪、尿、冲洗和饲养管理用水一并排放至漏缝地板下的粪沟中，贮存一定时间（一般为 1～2 个月）、待粪沟填满后，打开出口闸门，沟中的粪水顺粪沟流入粪便主干沟后排出的清粪工艺 | 保持猪舍内的环境清洁，劳动强度小，劳动效率高 | 排水量适中，污染物浓度较高，水处理难度较大，投资成本较高 | 保持猪舍内的环境清洁，劳动强度较小，污水中污染物浓度较高，有利于沼气的产生 | 排水量适中，周边需要有足够的土地资源用于消纳粪污 |
| 机械刮板干清粪处理工艺 | 指畜禽排放的粪便一经产生便通过机械刮板清除，尿液、便及冲洗水则从排污道排出的清粪工艺 | 用水量较小、清粪比例较高，工艺废水中污染物浓度较低，有利于实现达标排放 | 一次性投资大，设备操作难度高，污水处理成本大 | 排水量较小，需要消纳粪污的土地资源较少 | 管理难度高，设备容易出现故障 |
| 生态垫料养殖工艺 | 按一定比例混合秸杆、锯末屑等作为猪舍的垫料，再利用生猪的拱翻习性使猪粪、尿和垫料充分混合，通过垫料的分解发酵，使猪粪、尿中的有机物质得到充分的分解和转化的养殖工艺 | 不需要冲洗，无粪尿污水排出，垫料2~3年清理1次、劳动强度较小 | 夏天发酵床温度过高等不利于猪生长，粪污资源利用率低 | 不需要冲洗，无粪尿污水排出，垫料2~3年清理1次、劳动强度较小 | 夏天发酵床温度过高等不利于猪生长，粪污资源利用率低 |
| 经干清粪工艺 | 养殖圈舍不注入清水，也不将清水用于圈舍粪尿日常清理，养殖舍内粪尿产生即依靠重力经漏缝地板离开猪舍进入猪舍下部粪污储存池，粪污储存池实现定期及时清理，粪污水离开粪污储存池后即进行干湿分离和无害化处理 | 保持猪舍内的环境清洁，劳动强度小，不需清水冲洗，节能，成本低，易于管理 | 排水固液分离效率偏低，废水中SS浓度高 | 劳动强度小、粪污资源利用率较高，便于管理 | 排水中SS浓度高，须选择合适的污水处理设施 |

①水冲粪工艺优点是用水冲的方式清粪，能够保持猪舍内的环境清洁，劳动强度小，劳动效率高；缺点是比其它几种工艺的排水量大，废水污染物浓度较高，治理难度较大，一次投入成本较高。

②水泡粪工艺废水排放量适中，优点在于保持猪舍内的环境清洁，清粪劳动强度较小，污水中污染物浓度较高，有利于沼气的产生，但缺点是水处理成本较高，周边需要有足够的土地资源用于消纳粪污。

③机械刮板干清粪工艺的优点在于粪水分离，废水产生量较小，污染物浓度较低，废水处理技术成熟、可靠，便于污染处理和资源化利用；缺点在于设备操作难度高，容易出现故障。

④生态垫料养殖工艺的优点是不需要冲洗，无粪尿污水排出，垫料2~3年清理1次、劳动强度较小。在发酵床的制作过程中，通过垫料的分解发酵，使猪粪、尿中的有机物质得到充分的分解和转化；缺点是夏季猪舍的温度较高，粪污资源利用率低，且不适合大规模养殖场。

⑤本项目采用干清粪工艺。

猪生活在漏缝地板上，猪舍内产生的猪粪由于猪的踩踏及重力作用离开猪舍进入猪舍底部的粪污储存池，粪污储存池使用尿封，不注入清水，也不将清水用于圈舍粪尿日常清理。储存池底部设计成一端高一端低的倾斜结构，排粪塞位于最低端，项目粪污储存池定期排空，排空时粪尿依靠储存池底部坡度由储存池排出，进入污水处理系统干湿分离段进行干湿分离。干湿分离后的干物质制有机肥基料，液体经厌氧发酵处理后用于农田施肥，粪尿实现全部综合利用。本项目采用的清粪工艺日常清理不需使用清水，废水产生量较小，劳动强度小，管理难度低。

干清粪工艺与目前国内干清粪工艺模式比对，评价认为就饲养机械水平、防疫水平、环境卫生水平、恶臭气体排放、人力投入量、污水产生量和可回用率等方面，干清粪工艺均优于传统干清粪；该项目采用现代化养殖方式，自动化程度高，粪污处理工艺以能源和资源综合利用为目的，综合上述对比分析，评价认为采用干清粪工艺可行。

二、废水沼气处理工艺比选

本项目采用干清粪工艺清理养殖舍粪尿，养殖粪尿从粪污储存池流出后即进入污水处理站处理，项目拟采用“干湿分离（过滤+固液分离）+厌氧发酵”处理工艺处理养殖粪尿污水，拟采用“红膜沼气池（即红膜厌氧发酵塘）”工艺。

两种处理工艺对比如下：

（1）上流式厌氧污泥床反应器（UASB）

UASB是第二代高效反应器，具有较高的水力处理负荷，适用于高浓度工业废水和养殖废水的处理。当采用UASB作为有机废水处理工艺时，废水首先进行固液分离处理，去除溶液中含有的大颗粒物质，然后废水被引进UASB反应器的底部，向上流过由絮状或颗粒状厌氧污泥组成的污泥床，随着污水与污泥相接触而发生厌氧反应，产生沼气引起污泥床的扰动。在污泥床产生的沼气有一部分附着在污泥颗粒上，自由气泡和附着在污泥颗粒上的气泡上升至反应器的上部。污泥颗粒上升撞击到三相分离器挡板的下部，这引起附着的气泡释放；脱气的污泥颗粒沉淀回到污泥层的表面。自由状态下的沼气和由污泥颗粒释放的气体被收集在三相分离器锥顶部的集气室内。液体中包含一些剩余的固体物和生物颗粒进入到三相分离器的沉淀区内，剩余固体物和生物颗粒从液体中分离并通过三相分离器的锥板间隙回到污泥层。

UASB反应器的优点在于可维持较高的污泥浓度，污泥泥龄（30天以上），较高的进水容积负荷率，提高了厌氧反应器单位体积的处理能力。

UASB反应器的不足之处主要是：进水中悬浮物需要适当控制，不宜过高，否则容易造成三相分离器拥堵，损坏设备；厌氧消化受温度影响很大，冬季须对装置进行加温；水力停留时间较短，废水中的有机质很难完全腐化；为提高UASB反应器的运行可靠性，必须设置各种类型的计量设备和仪表，如控制进水量、投药量等计量设备和pH计(酸度计)、温度测量等自动化仪表；对水质和负荷突然变化较敏感，耐冲击力稍差。

（2）红膜沼气池（即红膜厌氧发酵塘）工艺

红膜沼气池是在开挖好的土方基础上，采用优质PVC材料，由底膜和顶膜密封形成的全封闭厌氧反应器。在红膜沼气池内，污水中的有机物在微生物作用下降解转化生成沼气，系统配置沼气净化和利用设施。红膜沼气池容积大、深度较深，污水进入池内后，每天进水量相对较少，因此耐污水的冲击负荷强；加之红膜沼气池顶部的沼气隔温和地埋式沼气池具有冬季相对恒温的特点，池内污水温度受外界影响较小，冬季不需保温。红膜沼气池主体工程位于地面以下，顶部、底部用红膜密封，和外界环境气温不流通，形成独特的小气候，经调查在室外温度2℃，进水温度15.8℃的环境中，经红膜沼气池发酵后的出水温度达19℃；在室外温度-1℃，进水温度13.6℃的环境中，发酵后的出水温度达17.9℃。污水在池内的滞留期长（35天及以上），厌氧发酵充分，可收集的沼气量多，COD去除率可达到80%以上。

红膜沼气池的优点如下：

①红膜沼气池具有优异的化学稳定性，耐高低温，耐沥青、油及焦油，耐酸、碱、盐等80多种强酸强碱化学介质腐蚀；对进水SS浓度无要求，不会造成污泥淤积，拥堵管道。

②红膜沼气池施工简单，建设成本低；施工简单，建设周期短；安全性高，工艺流程短，运行维护方便，广泛适用于禽畜粪污水的处理、城垃圾填埋场等。

③项目红膜沼气池厌氧发酵产生的沼气可以作为燃料综合利用。

④红膜沼气池内温度稳定，有利于厌氧菌发酵，即使在寒季长、气温低的北方地区，红膜沼气池内也可以保持常温发酵温度，污水处理效果好。

⑤红膜沼气池厌氧发酵容积大、污水滞留期长、沼气产生量大、运行处理费低。

红膜沼气池的缺点：需依靠四周充足的农田利用厌氧发酵产生的沼液。

（3）工艺比选

①工艺指标对比

UASB工艺和红膜沼气池工艺指标对比一览表见表5.2-2。

表5.2-2   UASB工艺和红膜沼气池工艺指标对比一览表

| 工艺 指标 | UASB工艺 | 红膜沼气池 |
| --- | --- | --- |
| 原料范围 | 畜禽场污水 | 畜禽场污水 |
| 原料TS浓度 | ＜2% | 无要求 |
| 应用区域 | 中部、南部 | 全国各地 |
| 单位能耗 | 中等 | 低 |
| 操作难度 | 较高 | 低 |
| 产气率 | ≥0.5m3/m3 | ≥0.8m3/m3 |
| 主体工程使用寿命 | 5~10年 | 10~20年 |
| 配套装置 | 须配套建设保温加热设备、沼气贮存装置；自动化程度要求高，须配套监控设备 | 沼气池集厌氧发酵、贮气于一体；池内污水温度受外界影响较小；污水进出自流、污泥产生量小，自动除渣，不容易堵塞 |
| 建设成本 | 500~700元/m3 | 50~60元/m3 |
| 经济效益 | 低 | 佳 |

由以上分析可知，红膜沼气池工艺建设成本低，抗污水冲击力强，管理方便，污染物去除率高等优点。

②处理效果对比

根据国内同类养殖场已运行养殖场（采用干清粪养殖工艺，污水处理采用UASB厌氧发酵）废水处理效果见表5.2-3。

表5.2-3同类养殖场废水处理效果

| 处理工段 | 主要污染物浓度（mg/L） | 性状 | 水力停留时间 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COD | BOD5 | SS | NH3-N |  |  |
| UASB进、出口 | 进水 | 8230 | 3873 | 2424 | 968 | 棕色，腐化程度较低，沼液异味大 | 3天 |
|  | 去除率 | 60% | 75% | 65% | 10% |  |  |
|  | 出水 | 3292 | 968 | 848 | 871 |  |  |

本项目（采用干清粪养殖工艺，污水处理采用红膜沼气池厌氧发酵）设计废水处理效果见表5.2-4。

表5.2-4  本项目设计废水处理效果

| 处理工段 | 主要污染物浓度（mg/L） | 性状 | 水力停留时间 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COD | BOD5 | NH3-N | SS |  |  |
| 红膜沼气池进、出口 | 进水 | 19500 | 8000 | 1200 | 16000 | 红棕色，腐化程度较高，沼液异味小 | 35天 |
|  | 去除率 | 88.5% | 82.1% | 23.4% | 87.2% |  |  |
|  | 出水 | 3000 | 1400 | 900 | 2000 |  |  |

由上可知，UASB厌氧发酵工艺主要污染物处理效率分别为COD 60%、BOD575%、SS65%、氨氮10%，水力停留时间为3天，出水呈棕色，腐化程度较低，沼液异味大；红膜沼气池厌氧发酵工艺主要污染物处理效率分别为COD88.5%、BOD5 82.1%、SS 87.2%、氨氮23.4%，设计水力停留时间为35天，出水呈红棕色，腐化程度较高，沼液异味小。

经比较，因为采用干清粪工艺后，养殖废水中COD、氨氮、悬浮物浓度较大，宜采用污染物处理效率较高，对进水悬浮物浓度无要求的红膜沼气池厌氧发酵工艺污染物处理；且项目拟选场址位于农村地区，周边有大量农田可供沼液综合利用。因此本项目选用红膜沼气池处理场内养殖及生活废水，该处理模式符合《省环保厅、省农业厅、省农业农村局关于印发畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）的通知》（豫环文【2012】99号）猪场污染减排模式2：养猪场采用干清粪方式，建设治污设施，粪便生产有机肥基料，污水/尿液经处理后还田，无污水排放口进行外排，有与养殖规模相适应的消纳土地，且治污设施满足养殖场规模需求。保证COD、氨氮100%总量减排。

本项目红膜沼气池设计水力停留时间为30天，能够在保证废水处理效果。废水进厌氧发酵塘前经过收集池均匀水质水量，再经过固液分离机处理，能够减少废水中的粪便固形物，做到沼液的保氮保肥，最大限度的发挥红膜沼气池除臭杀菌的作用。经过厌氧发酵处理后产生的沼液属于高浓度有机废水，该废水具有有机物浓度高、可生化性好、易降解的特点，是较为理想的肥料。

三、本项目废水治理工艺

项目生猪饲养猪舍采用漏缝地板饲养，粪尿一经产生便依靠重力经过漏缝地板离开猪舍，在猪舍下部贮存池暂存后由密闭管道输送至治污区处理。采用“红膜沼气池+沼气、沼液、沼渣综合利用”的处理工艺。

①工程废水处理工艺：

本工程污染治理详细工艺描述如下：

收集池、固液分离机：主要目的是为减轻后续工艺负荷，减少投资，通过物理方法去除杂质，实现减量化，均衡水质、水量。

红膜沼气池：本项目废水经固液分离、调节后经进入红膜沼气池，经30天厌氧发酵去除大部分有机物，沼液排入沼液储存池暂存，沼渣经底部设置排沼渣管道排出。沼液储存池：项目设1个沼液储存池，沼液作为肥料定期给周边农田施肥。

②水处理规模

本项目夏季废水产生量为55.96m3/d，红膜沼气池的设计容积为2000m3，发酵温度为常温，水力停留时间为30天。红膜沼气池为全封闭结构。满足工艺要求，红膜沼气池设施可正常运行。

③沼液储存池

沼液储存池的容积：沼液储存池的容积根据《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T26624-2011）确定的，总容积应为养殖污水量、降雨量和预留体积之和。结合相关法规、养殖场产污水实际及林地施肥要求，项目实际沼液储存池设计为能够容纳120d以上的沼液量。根据《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T26624-2011）中要求，宜预留0.9m高的空间，预留体积按照设施的实际长和宽以及预留高度进行计算，并且池体高度或深度不能超过6m。工程设一个沼液储存池，沼液储存池占地面积约1200m2，深6m，则有效池容深度为5.1m，所建沼液储存池总容积为7200m3，有效容积为6120m3。本项目120天废水量为5262m3，项目沼液暂存池可以满足工程120天的沼液量。

废水处理工程所需设备及工程建设内容见表5.2-5。

表5.2-5  废水处理工程主要构筑物设计一览表

| 序号 | 工程内容 | 设计规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收集池 | 360m3 | 混凝土防渗，均衡水质、水量 |
| 2 | 红膜沼气池 | 2000m3 | 采用PVC膜防渗，顶部覆膜 |
| 3 | 沼液储存池 | 总容积7200m3 | 1.5MMPVC防渗膜 |

（1）水处理效果的分析

项目废水处理预测结果见表5.2-6。

表5.2-6   废水处理效率及预测结果

| 处理工段 | 主要污染物浓度（mg/L） |
| --- | --- |
|  | COD | BOD5 | NH3-N | SS |
| 废水处理系统 | 进水 | 19500 | 8000 | 1200 | 16000 |
|  | 去除率 | 88.5% | 82.1% | 23.4% | 87.2% |
|  | 出水 | 3000 | 1400 | 900 | 2000 |

由表5.2-6知，养殖区综合废水经污水处置工程处理后，COD、BOD5、氨氮和SS的去除率分别达到88.5%、82.1%、23.4%和87.2%，产生的沼液经处理后进入沼液储存池暂存。

（2）水处理措施经济可行性分析

环保设施运行费用主要包括：电费，环保人员工资及设备折旧、维护费用。全场污水处理设施运行费用见表5.2-7。

表5.2-7  全场污水处理设施运行费用一览表

| 序号 | 费用名称 | 费用金额（万元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电费 | 3 | 50万kwh/年，单价0.6元/Kwh |
| 2 | 工人工资 | 6 | 2人，人员工资3万元/人·年 |
| 3 | 设备折旧、维护 | 2 | 总投资30万元，按20年折旧期 |
| 4 | 合计 | 11 | / |

四、沼气综合利用可行性分析

根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》中的数据，沼气产生量按照去除1kgCOD产生沼气0.25m3进行计算。沼气产生量59393.38m3/a，优先用于食堂灶台和沼气锅炉。

五、沼液综合利用措施可行性分析

本次评价从沼液营养成分、土地消纳能力以及现实操作性等方面来分析沼液农肥利用系统的可行性。

（1）沼液营养成分

根据国内外大量实验研究及实际运用表明，沼液尤其是养殖废水处理后的沼液，不仅含有作物所需求丰富的N、P、K等大量元素，还含有硼、铜、铁、锰、钙、锌等中微量元素，以及大量的有机质、多种氨基酸和维生素等。施用沼液，不仅能显著改良土壤、增加作物产量、确保农作物生长所需要的良好微生态系统，还有利于增强其抗冻、抗旱、抗虫能力。因此沼液是一种非常理想的肥料。

项目沼液做农田肥料综合利用，环评的重点从沼液营养成分、土地消纳能力以及现实操作性等方面来分析沼液农肥利用系统的可行性。

（2）土地沼液消纳能力

①消纳区域当前土壤养分水平

多年来，确山县耕作种植为一年两熟，夏季收获以小麦为主、秋季收获以玉米为主，因此农田消纳主要以小麦-玉米为主。根据近几年测土、试验研究结果，确山县土壤碱解氮含量为57.6mg/kg，土壤贮氮量较低，应注重氮素的补给。土壤氮养分水平为Ⅲ类水平。

②本项目沼液氮素含量

根据2018年1月15日农业部办公厅印发的《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》中畜禽规模养殖场粪污消纳配套土地面积的测算方法，本指南适用于区域畜禽粪污土地承载力和畜禽规模养殖场粪污消纳配套土地面积的测算。规模养殖场配套土地面积等于规模养殖场粪肥养分供给量（对外销售部分不计算在内）除以单位土地粪肥养分需求量。根据项目区土地的种植规律，每年10月份种植小麦，6月份收割后种植玉米，即每年种植两季，一季小麦、一季玉米。

粪肥养分供给量：

粪肥养分供给量=各种畜禽存栏量×各种畜禽氮（磷）排泄量×养分留）

本项目1头猪当量氮排泄量：根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》， 1头猪当量的氮排泄量为11kg/a，且按存栏量折算，生猪、奶牛、肉牛固体粪便中氮素占氮排泄总量的50%；由于本项目产生的固体粪便堆肥后制有机肥基料外售，污水经盖泄湖沼气池厌氧发酵处理后施于农田，因此本项目废水中1头猪当量的氮排泄量为5.5 kg/a；

养分留：固体粪便堆肥、污水氧化塘贮存或厌氧发酵后农田利用为主的，粪污收集处理过程中氮留存率推荐值62%；

本项目猪只存栏量：10106头，因此本项目全年粪肥供给量为34461.46kg/a。

单位土地粪肥养分需求量=（单位土地养分需求量×施肥供给养分占比×粪肥占施）/粪肥当季利用率）

单位土地养分需求量：根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》，单位土地养分需求量为规模养殖场单位面积配套土地种植的各类植物在目标产量下的氮（磷）养分需求量之和；由本指南中的表3-1并结合项目区近年来农作物产量情况，确定项目配套土地小麦和玉米的产量分别为500 kg/亩、600 kg/亩；由本指南中的表1每100 kg产量的小麦和玉米需要吸收氮量分别为3.0 kg、2.3kg；配套土地种植小麦和玉米的单位土地养分需求量分别为15.0 kg/亩、13.8kg/亩；

施肥供给养分占比：土壤养分水平为Ⅱ类土壤，结合《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》中表2，本次施肥供给占比取45%；

粪肥占施肥比例：100%（配套消纳地将沼液作为底肥和基肥使用，不再使用其他肥料）；

粪肥当季利用率：25%（粪肥中氮素当季利用率推荐值为25%—30%，具体根据当地实际情况确定，本项目取25%）

项目区土地种植小麦时单位土地粪肥养分需求量为27.0kg/亩、项目区土地种植玉米时单位土地粪肥养分需求量为24.84kg/亩；则项目区单位土地全年粪肥养分需求量为51.84kg/亩；因此本项目配套消纳地面积约为665亩。

另外，本项目所处为河南省南部确山县旱作农业区，常年以小麦—玉米轮作为主，根据农业部办公厅文件农办农【2013】45号——农业部办公厅关于印发《小麦、玉米、水稻三大粮食作物区域大配方与施肥建议（2013）》的通知，比对小麦及玉米的施肥分区，项目区属于Ⅱ-2华北南部夏玉米区（包括江苏及安徽两省的淮河以北地区、河南省南部），Ⅳ长江中下游冬麦区（包括湖北、湖南、江西、浙江和上海五省（市）全部，河南省南部，安徽省和江苏两省的淮河以南地区）。对于华北南部夏玉米区，对照基追结合施肥方案，产量水平在600kg/亩以上，配方肥推荐用量40-47kg/亩，大喇叭口期追施尿素17-20kg/亩，折合氮肥施用量为23.94kg/亩（折合沼液量为22.25m3）；对于长江中下游冬麦区，对照中低浓度配方肥方案，产量水平400-550kg/亩，配方肥推荐用量45-62kg/亩，起身期到拔节期结合灌水追施尿素12-17kg/亩，折合氮肥施用量为23.60kg/亩（折合沼液量为21.93m3）。因此每亩地每年所需沼液总量为44.18m3。

本项目沼液产生量为15501.6m3/a，以此推算，沼液消纳面积不得低于350亩，评价要求配套农田有一定的轮作面积，则本项目消纳面积不得低于525亩。

根据以上计算方法得出沼液消纳地面积，本评价取最大值525亩。本项目周边农田不低于1000亩，大于计算得出的342亩，因此本项目沼液消纳地可以消纳项目产生的全部沼液

类比同类项目的沼液重金属含量检测数据（检测因子包括铜、锌、铬、镉、砷、汞、铅），其中铜的含量为1.87mg/L，其他因子均未检出。沼液属于液态有机肥，经查阅，目前国家尚未出台液态有机肥标准，因此本项目将参考《有机肥料》（NY525-2012）表2有机肥中重金属限量指标，经对照，本项目沼液中重金属含量能够满足标准要求。

本次评价对沼液消纳区域定期进行观测，场外消纳区设置地下水观测井，建议在配套消纳地东侧和南侧方位各设置1口地下水观测井，观察沼液长期施肥对地下水的累积性影响。

（3）沼液利用的现实操作性

①消纳区土壤类型及作物种植情况

目前本项目沼液消纳区农作物以小麦、玉米为主，主要使用化肥增加土壤肥力，化肥容易引起土壤酸度变化。过磷酸钙、硫酸铵、氯化铵等都属生物酸性肥料，即植物吸收肥料中的养分离子后，土壤中氢离子增多，易造成土壤酸化，长期大量施用化肥，尤其在连续施用单一品种化肥时，在短期内即可出现这种情况。土壤酸化后会导致有毒物质的释放，或使有毒物质毒性增强，对生物体产生不良影响，土壤酸化还能溶解土壤中的一些营养物质，在降雨和灌溉的作用下，向下渗透补给地下水，使得营养成分流失，造成土壤贫瘠化，影响作物的生长。有害物质对土壤产生污染，制造化肥的矿物原料及化工原料中，含有多种重金属放射性物质和其他有害成分，它们随施肥进入农田土壤造成污染。

随着我国人民生活水平的提高和消费理念的转变，以及环境污染和资源浪费问题的日益严峻，有利于人们健康的无污染、安全、优质营养的绿色食品已成为时尚，越来越受到人们的青睐。

本项目建成运行后，沼液消纳区的农作物将使用沼液施肥，这些农作物需要大量的养分，沼液能提供充足的养分。沼液中的有机质、腐殖质可以明显的改善土壤理化性质，提髙肥力，提高地力，可以使农业用地变成有持续发展的良性循环的金土地。沼液含有大量丰富的营养成分，是农作物的无公害长效肥料，施用后能增产增收改善土壤结构，克服了我国化肥的施用量急剧增加，导致农田土壤产生质变，有机质含量降低，导致土壤板结，肥力下降等现象。

②沼液使用方式、过程控制及配水

根据当地的种植规律及施肥规律，对于小麦和玉米均为施基肥一次、追肥一次，其中小麦在返青期或拔节期进行追肥，玉米在大喇叭口期进行追肥，因此本评价建议沼液储存池的储存时间按180天计。

结合当地群众施肥规律，本评价提出沼液施肥方式为每年两次基肥、两次追肥，分别为小麦在播种前施用一次基肥，拔节期进行一次追肥；玉米在播种前施用一次基肥，大喇叭口期进行一次追肥。

沼液通过管网输送至田间，施用到农田。沼液输送管线，做好防腐工作，定期进行检修，一旦发现滴漏，沼液排入沼液储存池，待维护完毕后方可输送；

施肥区根据地形进行单元划分，分单元进行开沟施肥，支管阀门间隔50～80m，防止农田施肥不匀引起的地下水污染问题，采用喷灌的施肥方式。

严格根据评价要求，控制施肥量，严禁突击施肥，在非施肥季节及雨季，沼液由沼液储存池暂存。

（4）沼液利用工程的管理要求

① 基本要求

企业必须确定或建立相应的管理机构，安排专人管理，落实足够的运行管理经费，制定切实可行的管理规章和工程维修养护制度，并对管理人员进行技术培训和岗位考核。同时做到对沼液利用工程进行经常性的维护、季节性的整修和临时性的抢修以及系统运行效果和有害重金属的监测与处理。

② 管道养护

要经常对管道进行巡查维护，发现管道漏水、爆裂及时修补，发现沼液出水明显减少，要及时监测、疏通污物收集装置，确保沼液输送通畅和设施完好、运行正常。

③设施维修保养

建立处理、储液、暂存池等主要建筑结构和管网、机电设备的检修制度或维修养护办法，确保各类设施设备完整，做到无损、无漏、无裂，闸门启闭灵活。安装的沼液泵、动力设备与电气设备应每年全面检修一次，确保安全运行。及时清除泵站前池、污物收集装置、暂存池中的各种杂质淤泥。

### 5.2.2  地下水污染防治措施

本项目运营后由于存在对粪便的贮存和污废水处理等过程，这些过程可能会对地下水水质造成污染。为了从根本上杜绝生产带来的地下水污染隐患，本次评价提出建设单位对粪污收集池、均质池、固体粪便处理系统等应采用钢筋混凝土结构防渗处理，渗透系数小于 1.0×10-10cm/s。同时，做好地沟、排水管网、粪污处理区各构筑物的防渗和维护工作，保证其正常运行。粪污收集池、均质池全部设置防雨棚，并采取严格防渗措施，防止雨（水）进入，在堆肥区设置雨棚，并加强废水和雨水管理，杜绝未经处理达标的废水直接进入环境。

参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）项目污染防治对策的要求，营运期建议根据本项目物料或者污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置，场区可划分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区：

1、简单防渗区：没有物料或污染物泄漏，不会对地下水环境造成污染的区域或部位，主要是办公、宿舍等办公生活区。

2、一般防渗区：主要包括猪舍、一般固废暂存区等。建议该地区采用100mm的抗渗混凝土层（抗渗等级为P6）进行硬化防护，其渗透系数为4.91×10-9cm/s。

3、重点防渗区：污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，不易及时发现和处理的区域或部位，如发酵车间、集污池、均质池、事故应急池、危废暂存库、传输管道。发酵车间、粪污通道均采用150mm的抗渗混凝土（抗渗等级为P6）硬化防护，其渗透系数为4.91×10-9cm/s；集污池、均质池1.5mmPVC膜+250mm抗渗混凝土（抗渗等级为P6）进行防渗处理，其等效渗透系数为4.7×10-10cm/s，避免养殖区的面源污染。

表5.2-8                项目分区防控措施一览表

| 分区 类别 | 防渗对象 | 防渗措施及要求 |
| --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 堆肥车间、集污池、均质池、事故应急池、危废暂存库、传输管道 | 采用150mm的抗渗混凝土（抗渗等级为P6）硬化防护，其渗透系数为4.91×10-9cm/s；采用1.5mmPVC膜+250mm抗渗混凝土（抗渗等级为P6）进行防渗处理，其等效渗透系数为4.7×10-10cm/s |
| 一般防渗区 | 猪舍、一般固废暂存区 | 采用100mm的抗渗混凝土层（抗渗等级为P6）进行硬化防护，其渗透系数为4.91×10-9cm/s |
| 简单防渗区 | 办公、宿舍等办公生活区 | 混凝土地面硬化 |

（三）监控计划要求

通过监控井监测地下水的水质变化情况，监测井深 5m，可以委托当地环境监测站进行定期监测。

（四）信息公开

定期向社会公开本项目特征因子的地下水环境监测值。

综上所述，采取以上防渗措施后，本项目各污染防治区防渗层的渗透系数均可满足相关标准要求。

### 5.2.3  废气治理措施分析

本项目运营期产生的废气主要有猪舍、粪污处理产生的恶臭以及沼气锅炉燃烧废气。

（一）恶臭气体

恶臭气体主要来源于猪舍、粪污处理车间。

由于猪舍的恶臭污染源很分散，集中处理困难，最有效的控制方法是预防为主，在恶臭产生的源头处理。根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》(HJ497-2009)及《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T8 1-2001)相关要求，结合本项目生产实际情况，本评价主要提出如下措施减少恶臭污染物的产生：

（1）源头控制

控制饲养密度，选择低蛋白谁料，饲料中添加“利可40”。利可40 是美国德金国际公司采用皂角苷、糖苷、白黎芦醇和麟凤兰多酚等原材料多次加工而成的产品，能改善动物肠道结构，促进营养物质吸收，从而抑制动物氨气、硫化氢、臭气的散发，改善饲养环境中的空气质量，并且达到促进生长、增加体重、提高成活率的目的。试验结果表明，利可 40 可减少 60%~90%的NH3和 H2S 产生量。

（2）过程控制

猪舍采用漏缝板干清粪工艺，猪粪日产日清，每日由自动刮粪机通过密闭管道刮送至均质池。猪舍每日喷雾 EM 菌液除臭，每周清洗后喷雾聚维酮碘溶液消毒，降低舍内有害气体浓度；发酵车间定期喷雾 EM 菌液除臭。

（3）末端治理

猪舍和发酵车间均密闭建设，并装有抽风排气系统，换风次数不小于3次/h。发酵车间排风口每日自动喷洒除臭剂进行除臭。各构筑物之间设绿化隔离带，种植椿树、法国梧桐、枸杞树、柏树、小叶女贞等具有吸附恶臭功能的绿色植物，并配合种植草木、灌木等，实现立体绿化，利用绿色植物的吸收作用，以减少恶臭气体的逸散，减轻恶臭对周围环境的影响。

对比《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》 (HJ497-2009)中恶臭控制的一般规定措施：①畜禽养殖场的恶臭治理范围应包括养殖场区和粪污处理厂（站）；②养殖场区应通过控制饲养密度、加强舍内通风、及时清粪、绿化等措施控制或减少臭气的产生；③畜禽养殖场恶臭污染物的排放浓度应符合 GB18596-2001 的规定，本项目恶臭治理范围包括整个养殖场区和生物发酵车间，通过科学养殖、优化饲料、猪粪日清日产、喷洒除臭剂、绿化等措施控制恶臭，符合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》 (HJ497-2009)恶臭控制措施的要求。

采取上述措施后，猪舍排放的恶臭气体综合去除效率达 96%以上，发酵车间排放的恶臭气体综合去除率达 90%以上，再经绿化隔离带吸附后， NH3 和 H2S 厂界浓度均可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93)中无组织排放厂界标准值二级新建限值要求，对周围环境影响较小。因此，本项目的恶臭治理措施可行。

（二）沼气燃烧废气

项目沼气锅炉燃烧年排放废气量为809289.27m3/a，脱硫后的沼气燃烧废气中SO2排放量0.0018t/a、排放速率0.0002kg/h，排放浓度为2.224mg/m3，NOX排放量为0.0126t/a，排放速率0.0014kg/h，排放浓度为15.57mg/m3。排放烟气经风机引出后由8m高烟囱排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准中要求，并满足河南省2019年度锅炉综合整治方案相关要求。

（三）食堂油烟

项目饮食油烟采用安装符合国家有关要求的油烟净化系统（集气罩+油烟净化器），处理后餐厅油烟年排放量为0.0003t/a，排放浓度为0.1875mg/m3，能够满足《餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41/1604—2018)规定限值油烟1.5mg/m3要求。

饮食业排放的大气污染物主要为气溶胶，其中含有食用油及食品在高温下的

挥发物，以及由食用油及食品的氧化、裂解、水解而形成的醛类、酮类、链烷类、

链烯类、多环芳烃等，成份较为复杂。

油烟净化机采用静电、荷电和滤网的联合作用来净化废气中的油烟，含油物的气体经过金属滤网时，较大颗粒的油滴被滤网阻挡、粘附、透过率网的较小颗粒的油滴随气体进入除油电场，在高压电场的作用下，使微小颗粒的油雾荷电，在电场力的作用下向油滤网运动，并在滤网上积聚成较大的油滴，受地心引力作用，油滴流下，经排油道排出。目前，我国各大中型城市均已对饮食行业外排油烟进行净化治理。市场上油烟净化设施种类亦较多，且效果较好。

本项目食堂安装经过国家主管部门认证的油烟净化设施，能满足有关环境保护标准的限值要求，所采取的措施可行。

### 5.2.4  设备噪声防治措施分析

本项目噪声主要来源于猪只叫声、排风机、水泵、饲料加工机组等机械噪声运行时产生的噪声，其设备声源值在70～85dB(A)之间，本项目在安装各类泵、风机等高噪声设备时一般均采取基础减振、隔声、消声等措施，可降低设备声源值。

（1）泵类噪声主要来源于水泵内流体噪声和电机冷却风扇噪声，泵输送物料而产生的空化和气蚀噪声，泵内物料的波动而激发泵体轴射噪声、脉冲压力不稳定而产生的噪声以及机械噪声。这些噪声以冷却风扇产生的空气动力噪声为最强，电动机的噪声频带比较宽，以低中频为主。一般用内衬有吸声材料的电动机和泵基减振垫，在电动机后部风口处装设消声器，这样可减噪15dB(A)以上。废水处理区一般采用潜水泵，池水降噪效果显著。

（2）风机在运转时产生的噪声主要有空气动力性噪声（即气流噪声）、机械噪声等，其中强度最高、影响最大的则是空气动力性噪声，尤其进出气口产生的噪声最严重。通过在进气口安装阻抗复合消声器和对进排气管道作阻尼减振措施。鼓风机在猪舍端部安装，对有进气的百叶格栅有一定的隔声效果。采取以上措施风机可降噪15dB(A)以上。

（3）猪只在猪舍中饲养，猪舍对猪只叫声有一定的隔声效应，加强猪只的养殖管理，进行科学化饲喂，及时调整猪只栏舍，避免猪只打斗；提高猪只的舒适度，可降低猪只叫声。

（4）加强场内、场界的环境绿化，因地制宜选择树种，场界周围种植高大乔木，可降低噪声对周围环境的影响。

通过对高噪声设备采取源强控制、减振、消声、隔声和吸声等治理措施，再经距离衰减，可以保证场界噪声达标。上述措施已在许多厂家实际应用，运行可靠，可有效降低其对声环境的影响，是可行的。

### 5.2.5  固体废物处理处置措施分析

本项目产生的固废主要为猪粪、病死猪尸体、疾病防疫产生的医疗废物、生活垃圾等。按照废物性质的不同，可分为一般固废和危险废物。其中猪粪、病死猪尸体、生活垃圾属于一般固废，疾病防疫产生的医疗废物属于危险固废。根据上述固体废物性质及成份的不同，应采取相应的处理及处置措施，尽量实现固体废物的资源化、减量化和无害化。

本项目产生的猪粪、部分生活垃圾其主要成份都是有机质，可用于有机肥发酵，实现资源化利用。本项目固废的治理措施见表5.2-10所示。

表5.2-10           本项目固体废物污染产生及防治措施一览表

| 固废类别 | 排放点 | 产生量t/a | 性质 | 目前处置方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪粪（干清粪） | 猪舍 | 776.64 | 一般固废 | 清运至粪污处理车间，用于生产有机肥 |
| 沼渣 | 沼气工程 | 698.976 | 一般固废 | 用于生产有机 |
| 病死猪及胎盘 | 猪舍 | 14 | 一般固废 | 场内暂存后委托确山县畜禽无害化处理场处置 |
| 疾病防疫产生的医疗废物 | 猪舍 | 0.11 | 危险固废 | 危废间暂存、定期交由有危险废物处理资质的公司妥善处置。 |
| 生活垃圾 | 生活区 | 0.365 | 一般固废 | 日产日清，定期运至垃圾中转站 |

（2）病死猪尸体处理的可行性分析

根据环保部办公厅《关于病害动物无害化处理有关意见的复函》（环办函[2014]789号）中的有关意见：“为防治动物传染病而需要收集和处置的废物被列入《国家危险废物名录》中，编号为900-001-01。但是，根据法律位阶高于部门规章的法律适用规则，病害动物的无害化处理应执行《动物防疫法》。我部认为病害动物无害化处理项目由农业部门按照有关法律法规和技术规范进行监管，可以实现病害动物无害化处理和环境污染防控的目的，不宜再认定为危险废物集中处置项目”根据以上规定，病死猪不属于危险废物。

按照《关于进一步加强病死动物无害化处理监管工作的通知》（农医发[2012]12号）的要求，由动物卫生监督机构承担病死动物及动物产品无害化处理的监管责任，按照《病死动物无害化处理技术规范》（农医发[2013]34号）的有关要求进行无害化处理。委托确山县畜禽无害化处理场处理，满足《病死动物无害化处理技术规范》（农医发[2013]34号）要求。

评价建议场内设置1座20m2的病死猪尸体暂存间，暂存间采用空调制冷，喷洒抑菌药剂，病死猪尸体产生后应及时通知确山县畜禽无害化处理场及时清运。

本项目病死猪尸体由确山县畜禽无害化处理场进行收集和运输，本项目仅进行暂存，按照《病死及病害动物无害化处理技术规范》农医发[2017]25号，评价建议病死猪尸体暂存过程应采取以下措施：

①采用冷冻或冷藏方式进行暂存，防止无害化处理前病死及病害动物和相关动物产品腐败。

②暂存场所应能防水、防渗、防鼠、防盗，易于清洗和消毒。

③暂存场所应设置明显警示标识。

④应定期对暂存场所及周边环境进行清洗消毒。

⑤病死及病害动物和相关动物产品的收集、暂存、转运、无害化处理操作的工作人员应经过专门培训，掌握相应的动物防疫知识。

⑥工作人员在操作过程中应穿戴防护服、口罩、护目镜、胶鞋及手套等防护用具。

⑦工作人员应使用专用的收集工具、包装用品、转运工具、清洗工具、消毒器材等。

⑧工作完毕后，应对一次性防护用品作销毁处理，对循环使用的防护用品消毒处理。

⑨病死及病害动物和相关动物产品的收集、暂存、转运、无害化处理等环节应建有台账和记录。有条件的地方应保存转运车辆行车信息和相关环节视频记录。

⑩建议确山县畜禽无害化处理场严格按照《病死及病害动物无害化处理技术规范》进行转运和处理。

经采取措施后，评价认为本项目病死猪尸体处理措施可行。

（4）危险废物防治措施

生猪在生长过程接种免疫或发病期接受治疗产生的少量医疗废物，评价要求在场区内按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）设置1座危废暂存间（10m2），定期交由有资质单位处置。贮存时按照固液分开的原则分类进行暂时贮存，危险废物暂存过程中危险废物贮存间应满足以下要求：

- 贮存间基础必须防渗，防渗层至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯，或其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

- 贮存间地面与裙脚要用坚固、防渗材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。

- 贮存间要有安全照明设施及观察窗口。

- 贮存间用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无缝隙。

- 贮存间应设计堵截泄露的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

- 不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

- 贮存间都必须按《环境保护区图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）的规定设置警示标志。

- 贮存间周围应设置围墙或其它防护栅栏，应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

- 贮存间内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处置。

（5）生活垃圾污染防治措施

本项目人员产生的生活垃圾要做好分类，日产日清，定期运至垃圾中转站。

综上所述，本项目固体废物均得到妥善处理，不会对周围环境造成二次污染问题。因此，评价认为固废处理措施是可行的。

### 5.2.6  养殖场防疫

畜禽传染病是畜牧业的大敌，它制约了畜牧业的发展，还有一些人畜共患病和寄生虫病（如狂犬病、炭疽、结核、布氏杆菌病、猪囊尾蚴病、旋毛虫病）还会给人们健康带来威胁，因此控制疫病对于畜牧业生产和保护人民健康都具有重要的意义。国家颁布了《动物防疫法》、《家畜家禽防疫条例》等法律法规，规定了“预防为主”的畜禽防疫方针。

（1）畜禽传染病及其传播途径

引起动物传染病的病原体主要是细菌、病毒和寄生虫。病原体在患病动物体内生长繁殖，并不断向体外排出病原体，通过多种途径传给更多的易感动物，使疾病流行起来。传染源、传播途径和易感动物是传染病发生的三个基本条件，三者缺一传染病都不会发生。

传播途径分为直接接触传染和间接传染，直接接触传染包括交配和啃咬等方式，最为典型的例子就是狂犬病，间接传染通过饲料饲草、饮水、空气、土壤、中间宿主、饲养管理用具、昆虫、鼠类、畜禽及其他野生动物粪便等方式。

病畜病禽排出的粪尿和尸体中含有病原菌会造成水污染引起传染病的传播和流行，不仅危害畜禽本身也危及人类。猪丹毒、副伤寒、马鼻疽、布鲁氏菌病、炭疽病、钩端螺旋体病和土拉菌病都是水传疾病，口蹄疫、鸡新城病也可以经胃肠道传播。下表5.2-12列出了一些常见畜禽粪便中潜在的病原微生物。

表5.2-12             畜禽粪便中潜在的病原微生物

| 类别 | 病原种类 |
| --- | --- |
| 猪粪 | 猪霍乱沙门氏菌、猪伤寒沙门氏菌、猪巴斯德氏菌、绿脓杆菌、李斯特氏菌、猪丹毒丝菌、化脓棒杆菌、猪链球菌、猪瘟病毒和猪水泡病毒等 |
| 马粪 | 马放线杆菌、沙门氏菌、马棒杆菌、李斯特氏菌、坏死杆菌、马巴斯德氏菌、马腺疫链球菌、马流感病毒、马隐球酵母等 |
| 牛粪 | 魏氏梭菌、牛流产布鲁氏菌、绿脓杆菌、坏死杆菌、化脓棒杆菌、副结核分枝杆菌、金黄色葡萄菌、无乳链球毒、马隐球酵母等 |
| 猪粪 | 猪布鲁氏菌、炭疽杆菌、破伤风梭菌、沙门氏菌、腐败梭菌、绵猪棒杆菌、猪链球菌、肠球菌、魏氏梭菌、口蹄疫病毒、猪痘病毒等 |

（2）防疫卫生措施

结合项目特点，评价要求采取如下措施以加强养殖区的环境管理和疾病传播的预防措施：

①严格“三区分离”制度，将办公区、养殖区和粪污处理处置区分离开来。

②商品猪出场设置专门出猪台，避免购猪人员和车辆进入养殖区。养殖区设置净道和脏道，并能够保证物流畅通，净道主要运输饲料和人员等通行；脏道主要作为粪污运输通道。

③《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）规定，养殖场场区、畜禽舍、器械等消毒应采用环境友好的消毒剂和消毒措施（包括紫外线、臭氧、双氧水等方法），防止产生氯代有机物及其它的二次污染物。进入养殖区各出入口必须设置消毒池，出入车辆必须经消毒池进行消毒处理，消毒池应设置门楼和防水堰，防止雨水大量进入导致消毒液外溢污染；主场区门口设置消毒室，入区人员包括饲养员、兽医、管理员及一切外来人员必须经消毒室进行消毒处理，消毒时间不小于5分钟。

④设置专门兽医和外事专干，外事专干员应能够保证与省、市、县农、畜、环保等部门的经常沟通与交流；兽医室应配备专门防疫设备和通信装置，以保证兽医能够及时掌握养殖行业疾病防治和传播最新信息，有效预防疫病发生。

企业经严格的畜禽规范化管理措施后，其疾病控制能力将大大提高，根据周边地区规模化畜禽养殖场的管理情况，目前尚未出现过重大疾病传播问题，且公司聘请具有规模化养殖经验的管理人员进行管理，因此，评价分析认为，其出现重大疾病传播的可能性很小。

### 5.2.7  雨污分流、粪便及废水处置设施“三防”措施

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）规定：

（1）养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。

（2）贮存设施及安全填埋井应采取有效的防渗处理工艺，防止畜禽粪便及病死猪污染地下水。

（3）贮存设施应采取设置顶盖或围堰等防止降雨（水）进入的措施。

根据上述管理要求，企业必须建设雨、污分流管网，将雨水和养殖场所产生的污水分开收集。雨水可采用沟渠输送，污水采用暗沟（管）输送。在畜禽舍的屋檐雨水侧，修建雨水明渠，雨水明渠的基本尺寸为0.3m×0.3m，可根据情况适当调整。畜禽舍屋面雨水由导水槽收集后，经排水立管（可采用直径100的PVC管）直接导入雨水明渠。污水沟设置在畜禽舍内或屋檐内侧，尿液和冲洗废水有舍内污水沟经暗管与舍外排污暗沟（管）相连，最后汇集到场区粪污处理系统。采用重力流输送的污水管道管底坡度不低于2%。排污沟应采取暗沟形式，同时应具备防止淤集以利于定期清理的条件，排污沟应采取硬化措施和围堰（高出地面5～10cm），防止下渗污染地下水和雨水大量进入导致污水各处理单元外溢造成污染。评价要求项目建成后，企业应加强场区废水处理及暂存设施的“三防”措施。

根据本项目特点，评价要求以下设施应具备“三防”措施，具体见表5.2-13所示。

表5.2-13    项目雨污分流、粪便及废水处置设施“三防”措施一览表

| 序号 | 项目 | 保护措施 | 达到效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集污池、调质池等 | 严格做好防渗措施，设顶棚或顶盖 | 符合《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求，具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施 |
| 3 | 粪污处理 | 做硬化防渗处理并有三防设施，均采用钢筋混凝土结构；在堆肥场四周设置围堰，防止雨水进入造成下溢流污染。发酵车间密闭 | 满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）中畜禽粪便的贮存相关要求，应具备防渗、防风、防雨的“三防”措施 |
| 4 | 病死猪暂存间 | 严格做好防渗措施 | 满足《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求，具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施 |
| 5 | 排污沟、漏缝板贮池 | 采取暗沟形式，具备防止淤集以利于定期清理的条件，排污沟应采取硬化措施和围堰（高出地面5～10cm） | 满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）要求，雨污分流 |
| 6 | 场区雨、污管网 | 雨污分流、按照畜禽养殖业污染防治技术规范要求进行建设 | 对区域地表水环境和地下水环境影响较小 |

## 5.3  绿化方案

绿化场区是养殖场防治污染、保护环境的一项重要内容，对场区合理布置，绿化场区场界环境对产生的恶臭污染物和噪声污染有较好的防治作用。评价从环境保护角度提出如下建议：

- 在总体设计中应有园林绿化设计方案；

- 根据有关规定和实际情况留出绿化用地，场区绿化率应不小于工程设计要求，并尽可能在场区空地上科学合理绿化；

- 绿化应注意选择适宜树种，如杨树、龙柏、泡桐、玉兰、石榴、夹竹桃、大叶黄杨等。在场区周围种植常绿和落叶相间的乔木树种；场区主干道两侧及构筑物四周种植常绿乔木和常绿灌木，形成隔离带；场界四周应设置一定宽度的绿化带，场区内空地上覆以草皮进行最大可能的绿化，同时要种植花卉等。

- 在污泥临时堆场周围设置绿化带，同时采取水泥硬化防渗措施并搭设隔雨棚。

## 5.4  本项目污染防治措施及环保投资估算

本项目污染防治措施及环保投资见表5.4-1所示。

由表5.4-1所示，该工程污染防治环保投资估算为191万元，约占本项目总投资780.5万元的24.5%。

表5.4-1                         本项目污染防治措施及环保投资估算一览表

| 项目 | 具体内容 | 责任主体 | 实施时段 | 估算环保投入 | 资金来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 别 | 污染源 | 拟采取的治理措施 | 数量 |  |  | 设备 费用 | 建设 费用 | 运行 费用 | 管理监测费用 |  |
| 营运期 |
| 废气处理 | 猪舍臭气 | 定期清理猪粪、合理设计日粮、饲料中加入添加剂EM | / | 建设单位 | 营运期 | / | / | 20 | 含在环境监测与管理费用中 | 企业自筹 |
|  | 粪污处理车间恶臭 | 密闭建设机械通风、定期喷洒 EM 菌液，排风口每日喷洒除臭剂 | / | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 食堂油烟 | 经油烟净化器处理后烟道排放 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水处理 | 生活污水 | 污水处理设施，工艺为“预处理+红膜厌氧发酵”工艺；1套沼气干法脱硫装置；1座黑膜沼气池（容积分别为2000m3）雨污分流；防渗、防雨、防溢的“三防”措施 | 1座 | 建设单位 | 营运期 | 100 | / | 11 | / | 企业自筹 |
|  | 养殖废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固废处理 | 畜禽粪污 | 粪污处理间 | 1个 | 建设单位 | 营运期 | / | 5 | / | / | 企业自筹 |
|  | 病死猪尸体 | 1间20m2的病死猪尸暂存间，委托确山县畜禽无害化处理场处理 | 1个 | 建设单位 | 营运期 | / |  | / | / | 企业自筹 |
|  | 疾病防疫产生的医疗废物 | 1间10m2的危废暂存间，场内暂存间，交有资质单位处理 | / | 建设单位 | 营运期 | / |  | / | / | 企业自筹 |
|  | 生活垃圾 | 送环卫部门处理 | / | 建设单位 | 营运期 | / |  | / | / | 企业自筹 |
| 噪声 防治 | 各种泵类、猪舍风机等 | 减振、隔声、消声等措施 | / | 建设单位 | 营运期 | 5 | / | / | / | 企业自筹 |
| 地下水污染防范措施 | 重点防渗区：粪污处理设施的地下管道、粪污处理、病死猪尸暂存间等处。养殖区猪舍、粪污通道；采用150mm的抗渗混凝土（抗渗等级为P6）硬化防护，其渗透系数为4.91×10-9cm/s：猪舍、一般固废暂存区；采用100mm的抗渗混凝土层（抗渗等级为P6）进行硬化防护，其渗透系数为4.91×10-9cm/s 简单防渗区：办公、宿舍等办公生活区；混凝土地面硬化 | / | 建设单位 | 施工期 | / | 10 | / | / | 企业自筹 |
| 环境监测与管理 | 污染源监测：①场区边界H2S、NH3；②场界等效连续A声级 外环境监测：①地下水：在养殖区上游及下游分别设置去1个监控井； | / | 委托的有资质监测单位 | 营运期 | / | 20 | / | 10 | 企业自筹 |
| 风险事故防范与应急设施 | 可燃气体泄漏报警器、火灾报警装置、阻火器、消防器材等 | / | 建设单位 | 设备安装期 | 10 | / | / | / | 企业自筹 |
| 合计 | 191 | 企业自筹 |
| 总投资：780.5万元 | / |

# 第六章  环境风险分析

环境风险是指突发性灾难事故造成重大环境污染的事件，它具有危害性大、影响范围广等特点，同时风险发生的概率又有很大的不确定性，倘若一旦发生，其破坏性极强，对生态环境会产生严重破坏。

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平、损失和环境影响达到可接受水平。

## 6.1  评价依据

### 6.1.1 风险调查

1、评价原则

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

2、评价工作程序

评价工作程序见下图。

## 6.2  风险识别及等级确定

风险识别范围包括生产设施风险识别、生产过程所涉及的物质风险识别和配套设施管道的风险识别。由于本项目原辅材料及产品等具有有毒、有害、易燃易爆等多样性，存在各种不同性质的潜在风险事故，因此从生产过程涉及的物质等方面进行风险识别。

### 6.2.1  物质风险识别

物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。生产过程中使用的原料和产品的危害按照《建设项目环境影响风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录所列危险化学品及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）进行识别。

生猪养殖属于农业生产项目，本项目所使用的原料均没有任何毒性、易燃性等危险特性，但是猪粪中会挥发出含硫化氢（H2S）和氨气（NH3）是有刺激性臭味、有毒气体。风险物质危险特性一览表见表6.2-1。

表6.2-1                       化学品危险特性一览表

| 名称 | 危险性类别 | 物化性质 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| CH4 | 易燃气体 | 分子量 16.04。熔点-182.47℃，沸点 -161.45℃。闪点-187.7℃，是最简单的有机化合物。无色无味、难溶于水的可燃性气体，和空气组成适当比例时，遇火花会发生爆炸。 | 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低， 使人窒息。当空气中甲烷达 25%～30%时，可引起头痛、头晕 、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |
| H2S | 易燃有毒气体 | 分子量 34.08，有腐卵臭味的无色气体，有毒。分子结构与水相似，呈V形，有极性。密度 1.539 克/升，熔点-85.5℃，沸点-60.7℃。能溶于水，水溶液叫氢硫酸，还能溶于乙醇和甘油。完全干燥的硫化氢常温下不与空气中氧气反应，点火时可燃烧、有蓝色火焰。有较强的还原性。 | 本品是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。急性中毒：短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光视物模糊、流涕、咽喉部灼热感、咳嗽、胸闷、头痛、头 晕、乏力、意识模糊等。部分患者可有心肌损害。重者可出现脑水肿、肺水肿。极高浓度(1000mg/m³ 以上)时可在数秒钟内突然昏迷，呼 吸和心跳骤停，发生闪电型死亡。高浓度接触眼结膜发生水肿和角膜溃疡。长期低浓度接触，引起神经衰弱综合征和植物神经功能紊乱。 |
| NH3 | 有毒气体 | 分子量 17.03，无机化合物，常温下 为气体，无色有刺激性恶臭的气味，易溶于水，0.771g/L，熔点 -77.7℃; 沸点-33.5℃，极易溶于水，氨溶于水时，氨分子跟水分子通过氢键结合成一水合氨(NH3·H2O)，一水合氨能小部分电离成铵离子和氢氧根离子，所以氨水显弱碱性，能使酚酞溶液变红色。氨与酸作用得可到铵盐，氨气主要用作致冷剂及制取铵盐和氮肥。 | 对粘膜和皮肤有碱性刺激及腐蚀作用，可造成阻止溶解性坏死。高浓度时可引起呼吸停止和心脏停博。 人吸入 LC10：5000ppm/5M。 大鼠吸入 LC10：4230ppm/1H。 人接触 553mg/m3 浓度下可立即死亡。 短期内吸入大量氨气后可出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、痰可带血丝、胸闷、呼吸困难， 可伴有头晕、头痛、恶心、呕吐、乏力等，可出现紫绀、眼结膜及咽部充血及水肿、呼吸率快、肺部罗英等。严重者可发生肺水肿、急性呼吸窘迫综合症，喉水肿痉挛或支气管粘膜坏死脱落窒息，还可并发气胸、纵隔气肿。胸部 X 线检查呈支气管炎、支气管周围炎、肺炎或肺气肿表现。血气分析示动脉血氧分压降低。 |

### 6.2.2 生产工艺危险性识别

对关键单元的重点部位及其薄弱环节分析，见表6.2-2。

表6.2-2                       生产装置危险性分析

| 序号 | 危险类型 | 事故形式 | 产生事故原因 | 基本预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传染病 | 猪传染病 | 传染病 | 按规程操作 |
| 2 | 废水泄露 | 废水排放事故 | 废水外流 | 按规程操作 |
| 3 | 废气污染 | 猪粪恶臭 | 恶臭 | 按规程操作 |

### 6.2.3 事故的伴生/次生危险性分析

1、 火灾事故的伴生消防废水

根据主要物质危害性可知，本项目生产过程存在火灾爆炸的可能性。一旦发生泄露导致出现火情，在灭火同时，要冷却生产装置，这时产生的消防废水会携带一定量的有害物质，若不能及时得到有效收集和处置，将随雨水排放系统进入外界水体，将造成河道污染或下渗土壤污染地下水。为此，要将事故发生后产生的消防废水作为事故处理过程中的伴生/次生污染予以严肃对待，并要采取相应的紧急防范措施。

2、火灾事故发生后产生的次生烟气危险性分析

火灾发生后进入环境的主要是有害气体以及燃烧产物CO、CO2、NOX等，对环境空气和人群健康造成危害。

火灾在放出大量辐射热的同时，还散发出大量的浓烟。它是由燃烧物质释放出的高温蒸汽和毒气，被分解和凝聚的未燃物质和被火焰加热而带入上升气流中的大量空气等三种物质的混合物。它不但含有大量的热量，而且还含有蒸汽、有毒气体和弥散的固体微粒，对火场周围的大气环境质量造成污染和破坏。

3、泄露事故的伴生/次生危险性分析

当养殖废水泄露，进入水体、土壤，会对环境造成一定的影响。

为了减少上述继发或次生事故的潜在危害，在设计和生产中执行严格的设计规范和生产管理制度，比如保证合理的安全防火间距，设置消防设施等。

在事故处理过程中应重点防范消防过程中的污水经雨排系统排出厂外，。因此雨排系统将设有专门的雨水收集池，严格防止消防污水排入外环境引发次生环境污染。

## 6.3 环境风险潜势初判及评价等级和范围

### 6.3.1 风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表6.3-1进行环境风险潜势判定。

表6.3-1             建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |
| --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险 |

### 危险物质及工艺系统危险性判定

1、危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018），危险物质及工艺系统危害性（P）应根据危险物质数量与临界量的比值（Q）和行业及生产工艺（M）确定。

Q值根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录C，Q 按下式进行计算：

式中：q1，q2……qn—每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1 时，将Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥

100。

本项目营运期不涉及危险物质，则Q值为0，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

2、环境敏感程度分级判定

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表6.3-2。

表6.3-2                大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 |

由敏感点人口调查情况可知，周边500m范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于500人，本项目大气环境敏感程度为E3（环境低敏感区）。

### 6.3.3 环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照上表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜 势为Ⅰ，可开展简单分析。评价级别见下表6.3-3。

表6.3-3                       评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |
| 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给 出定性的说明。见附录 A。 |

本项目危险物质在事故情形下的环境影响途径主要为大气和地表水，风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）评价工作等级划分要求，确定本项目评价工作等级为简单分析。

## 6.4 事故源项分析

本环评对禽畜传染病导致的环境风险因子、污染事故等作定性分析，通过对风险评价因子的定性分析，确定禽畜传染病风险事故、污染事故等所造成的人身安全、环境影响和损害程度，从而提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到最低。

### 6.4.1 人体健康影响

已有大量研究已经表明人类居住在养殖场附近对健康的有所影响。在 20 世纪 90 年代，当时的杜克大学教授 Susan Schiffman 对此进行了研究，结果表明在北卡罗来纳州居住在大型养猪场附近的居民称，因长期接触猪场产生的臭气，头痛、抑郁、恶心和呕吐的发生率有所增加。可见，本项目建设对附近居民和场区职工的健康有一定的影响。

### 6.4.2 猪疫病事故风险

养殖场如管理不善，会诱发常见疾病，如口蹄疫、炭疽等，而且传播很快，甚至感染到人群。猪的常发病除了猪瘟、猪流感、仔猪副伤寒、嗜血杆菌病、腹泻以外，近年来还流行链球菌病、附红细胞体病和弓形体病等。其中猪瘟、猪水泡病、猪链球菌并等为人畜共患病，应加以特别区别及注意。

（1）猪附红细胞体病

不同品种和年龄的猪均易感，本病多发生在夏季，传播与吸血昆虫有关，气候恶劣或其他疾病，可使隐性感染猪发病。主要呈现急性黄疸性贫血和发热。仔猪体质变差，贫血，肠道及呼吸道感染增加，育肥猪病初精神委顿，体温升高到 39.5℃-42℃，颤抖转圈或不愿站立，离群卧地，出现便秘或拉稀。病猪耳、颈下、胸前、腹下、四肢内侧等部位皮肤红紫，指压不褪色，成为“红皮猪”。治疗该病的药物虽有多种，但真正有效的药物却不多。可选用血虫净、咪唑苯脲、新砷凡纳明配四环素、土霉素等治疗。

（2）猪链球菌病

多发生于春、夏两季，呈散发性传染。主要通过创伤或咬伤感染，被病猪感染的物器是传染媒介。主要发生于体重 10kg-30kg 仔猪，以败血症和脑膜炎型多见，中猪感染多见于化脓性淋巴结炎型。突然发病，少食或不食，精神不好，常在猪患感冒发烧后继发。急性病猪体温升高到 41℃以上，减食或不食，结膜潮红，流鼻涕。部分病猪发生关节炎，跛行，爬行或不能站立；有的表现出共济失调、空口磨牙等神经症状；有的颈背部等处皮肤广泛充血或有出血斑。混合感染猪瘟时，患猪流浆液性鼻炎，耳尖、腹下、四肢末端、股内侧有紫红色或蓝紫色出血点、出血斑。病公猪可见皮内积尿，挤压流出白色、混浊、恶臭的液体。病猪先便秘后腹泻或便秘腹泻交替出现，后期呼吸困难，常于 1 天-3 天死亡。

近年来，该病病原体对多种抗生素已产生耐药性，给临床治疗增加了难度。但肌注强效阿莫西林 15mg/kg 体重，2.5%恩诺沙星注射液 2.5mg/kg体重，每天 1 才，连用 3天，病情会得到有效控制。混合感染猪瘟时，还要全群紧急接种猪瘟疫苗。

（3）猪弓形体病

多见于 3 月龄仔猪，6 月龄以上猪发病较少。多发生在夏、秋季节，可通过消化道、呼吸道及吸血昆虫传播。突发病，常表现为流感症状，体温升高到 40.5℃-42℃，稽留热，表现为呼吸困难，呈腹式呼吸，咳嗽，流鼻涕，四肢和全市肌肉疼痛，僵直，四肢内侧、腹部皮下大面积呈红紫色。体表淋巴结肿大，有的下痢或便秘，并带有粘液或血液，怀孕猪感染可引起流产或死亡。以磺胺-6-甲氧嘧啶、磺胺嘧啶加甲氧苄氨嘧啶等磺胺类药物治疗有效。

（4）湿疹

猪湿疹又称猪湿毒症，主要是由于长期生活在潮湿的环境中所造成的。以高温季节发病较多。急性者多发病突然，病初时猪的颌下、腹部和会阴两侧皮肤发红，出现如蚕豆大的结节，瘙痒不安，以后则随着病情的加重出现水泡、丘疹、破裂后常伴有黄色渗出液，结痂及鳞屑等。如急性患猪治疗不及时，常转慢性，猪的皮肤或化脓，久之猪体消瘦，虚弱而死。高温季节不要在猪舍内积肥，需常清扫猪圈，保持舍内清洁干燥，防止圈内漏雨，对湿度大的墙壁洒石灰除潮。

### 6.4.3. 废水事故排放风险

本项目废水管道破裂直接外排将造成污染影响，废水会对土壤、大气环境质量造成直接影响，进而对地下水、地表水（溪沟）都可能产生污染性影响。

（1）土壤

废水中高浓度的有机物和氨氮会使土壤环境质量严重恶化。当废水排放超过了土壤的自净能力，便会出现降解不完全和厌氧腐解，产生恶臭物质和亚硝酸盐等有害物质，引起土壤的组成和性状发生改变，破坏其原有的基本功能；作物徒长、倒伏、晚熟或不熟，造成减产、甚至毒害作物使之出现大面积腐烂。此外，土壤对病原微生物的自净能力下降，不仅增加了净化难度，而且易造成生物污染和疫病传播。

（2）大气

废水会散发出高浓度的恶臭气体，造成空气中含氧量相对下降，污浊度升高，轻则降低空气质量、产生异味妨碍人畜健康生存；重则引起呼吸系统的疾病。

（3）地表水

畜禽养殖场中高浓度、未经处理的污水进入自然水体后，可能对项目附近河沟等造成影响，附近河流主要功能为农业灌溉用水。大量废水流入河沟后会使水中固体悬浮物（SS）、有机物和微生物含量升高，改变水体的物理、化学和生物群落组成，使水质变坏。粪污中含有大量的病原微生物将通过水体或通过水生动植物进行扩散传播，危害人畜健康。此外，粪污中有机物生物降解和水生生物的繁殖大量消耗水体溶解氧（DO），使水体变黑发臭，水生生物死亡，导致水体“富营养化”，这种水体将不可能再得到恢复。

（4）地下水

根本项目异位发酵床、调节池属于推测不明可能断裂带未经处理的畜禽养殖废水直接排放会渗入地下污染地下水。一旦发生渗漏，将影响下游居民生活用水。废水的有毒、有害成分进入地下水中，会使地下水溶解氧含量减少，水质中有毒成分增多，严重时使水体发黑、变臭、失去使用价值。一旦污染了地下水，将极难治理恢复，造成较持久性的污染。

由此可见，事故排污对环境的危害极大，应坚决杜绝废水事故排放的发生。场区内设置废水贮存池，一旦出现事故，应该立即停止排污，并将污水贮存起来，保证不外排。

## 6.5 环境敏感点调查

### 6.5.1 大气环境风险评价范围

根据本项目评价等级确定本项目风险评价范围为距建设项目边界3km区域范围，本项目周边3km 范围内环境敏感点情况见下图。

图6.5-1    本项目周边3km范围内环境敏感点分布示意图

### 6.5.2 地表水环境风险评价范围

根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）表1中所列出的地面水环境影响评价分级判据标准，本项目地表水影响评价等级为三级B。重点针对污水处理综合利用的措施、途径及利用的可行性进行分析。

### 6.5.3 地下水环境风险评价范围

按照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），确定评价等级为三级。本项目位于确山县，地下水流向呈西南至东北方向。补给形式包括降水入渗、地下水径流和地表水灌溉入渗等，以降水补给为主。深层地下水总体向南运移，补给形式主要接受区外径流补给。地下水类型为浅层含水层（赋存潜水）和深层含水层（赋存承压水）。

## 6.6 环境风险防范措施

### 6.6.1  废水事故排放风险防范措施

为杜绝废水的事故排放，应采取以下措施：

①坚持废水处理设施的日常维护，及时发现处理设备的隐患，确保处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划。

②应设有备用电源和易损易耗部件、零件的备件，以及停电或设备出现故障时及时更换废水并及时处理。

③对员工进行岗位培训，持证上岗。经常性监测并做好值班记录，试行岗位责任制。

④本项目根据《防渗规范》，养殖区按废污染区、一般防渗区和重点防渗区划分， 分别采取不同等级的防渗措施。

⑤如果原协议用地施肥受到影响时，在废水储存池达到80%时，应限产、保育舍的猪外运，严重时减少育肥猪数等源头控制措施。同时联系备用的种植基地以保证做到废水施肥不外排。

⑥项目废水严格实行综合利用，用农田施肥，坚决杜绝向项目下游冲沟排泄，雨季通过储存池暂存后适期通过粪便清运车辆运送至施肥点，确保无渗漏现象。

### 6.6.2 动物疫情风险防范措施

饲养管理的动物卫生要求：

①制定卫生防疫管理制度，配备专职兽医技术人员和化验人员，并与当地畜牧相关部门及动物疫病预防控制机构合作，根据《中华人民共和国动物防疫法》及其配套法规的要求，由动物防疫监督机构定期对项目进行疫病监测，并由项目自有的兽医技术人员在日常对猪群进行健康检查，发现疑似病畜立即隔离观察，并采取有效防范措施；

②饲养区内猪只所需的饲料必须达到饲料卫生标准，所用的饲料、添加剂、兽药、疫苗需选择高效、安全、低毒、无污染的合格产品，不允许添加、使用国家规定禁用的饲料添加剂、兽药制剂、疫苗等，确保人畜、生态环境和动物产品的安全；

③根据《中华人民共和国动物防疫法》及其配套法规的要求，结合当地实际情况，选择合适的疫苗、免疫程序和免疫方法定期给猪只注射疫苗，兽用药品剂疫苗应统一购进和使用；

④养殖区内做好环境卫生和猪舍卫生的清洁工作，及时清扫粪便，其无害化处理应符合《畜禽养殖业污染排放标准》（GB18596-2001)；

⑤养殖区做好防鸟、杀虫、灭鼠工作，根据当地寄生虫、细菌性疾病的发生和危害情况，选择高效、低毒、无残留的药物，定期对养殖区进行驱虫和治疗，防止害虫孽生传播动物疫病。

项目区防疫制度：

①根据国家要求制定适合本项目的卫生防疫制度及应急响应预案；

②养殖场将生产区和生活区分开，生产区门口设置消毒池，各养殖区设置消毒池及消毒室；

③禁止无关人员进入生产区，确因工作需要必须进入场区的人员、车辆均进行严格的消毒；

④实行全进全出或实行分单元全进全出的饲养管理制度，一栋猪舍一个批次，每批猪只出栏后，圈舍应进行彻底的清洗、消毒，灭杀病原、防止连续感染和交叉感染；

⑤患病猪只应及时送入隔离舍进行隔离诊治或投入焚烧炉焚烧；对易感染的动物进行监测，并根据需要实施紧急免疫接种。

如发生重大动物疫情应报县级以上人民政府处理，并积极配合政府工作。

个人防护措施：

①管理传染源：加强畜类疫情监测，对感染动物应立即销毁，对疫源地进行封锁，侧地消毒，患者应立即隔离治疗，运转时应佩戴口罩；

②切断传播途径：接触患者或患者分泌物后应洗手，处理患者血液或分泌物时应佩戴手套，被患者血液或分泌物污染的医疗器械应及时消毒，发生疫情时，应尽量减少与畜类的直接接触，接触时应注意防护，应戴上手套和口罩，穿上防护衣；

③日常防护：工人进入养殖场之前和之后，都应该换洗衣裳、洗澡、消毒搞好个人防护。

## 6.7  环境风险应急预案

为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大化学事故发生，或在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失，根据《中华人民共和国安全生产法》，公司应制定企业级事故应急救援预案，成立以法人为总指挥，副厂长为副总指挥的事故应急救援队伍，指挥部下设办公室、工程抢险救援组、医疗救护组、后勤保障组。

根据项目特点，公司应对项目中可能造成环境风险的突发性事件制定应急预案，见表6.7-1。

表6.7-1                    项目应急预案一览表

| 序号 | 项 目 | 内 容 及 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 简述生产过程中涉及物料性质及可能产生的突发事故 |
| 2 | 危险源概况 | 评述危险源类型，数量及其分布 |
| 3 | 应急计划区 | 养殖区、粪污处理区 |
| 4 | 应急组织 | 场区：场内指挥部——负责现场全面指挥，如发生疫情应立即组成防疫小组，尽快做出确切的诊断，迅速向有关上级部门报告疫情； 专业救援队伍——负责事故控制、救援、善后处理。 地区：地区指挥部——负责项目附近地区全面指挥、救援、管制、疏散 专业救援队伍——负责对厂专业救援队伍的支援 |
| 5 | 应急状态分类及应急响应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序 |
| 6 | 应急设施、设备与材料 | 生产装置： （1）防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材 （2）防止原辅料泄漏、外溢、扩散 （3）事故中使用的防毒设备与材料 贮存区： （1）防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材 （2）防止原辅料泄漏、外溢、扩散 （3）事故中使用的防毒设备与材料 |
| 7 | 应急通讯、通知与交通 | 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业队伍对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 9 | 应急防护措施，消除泄漏方法和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、漫延及链锁反应、消除现场泄漏物、降低危害；相应的设施器材配备 邻近区域：控制事故影响范围，控制和消除污染措施及相应设备配备 一旦发现属于人畜共患病类传染疾病死因的病死猪，应立即报告有关部门，同时将整个种群隔离，限制人员流动，对病死猪类及其污染物进行焚烧处理。 |
| 10 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护 工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护方案 |
| 11 | 事故状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序：事故善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 12 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排主要岗位人员进行安全教育培训与演练 |
| 13 | 公众教育和信息 | 加强公众宣传教育和培训，让公众和员工对主要化学化工原料、产品等有深刻的了解、认识和安全防患意识 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门并负责管理 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 |

# 第七章  场址可行性及总量控制分析

## 7.1 厂址可行性分析

### 7.1.1 规划相符性分析

7.1.1.1  《确山县城乡总体规划（2013~2030年）》

城市规划范围：分县域、规划区、中心城区三个层次。

县域：确山县行政区范围，总面积1595平方公里；

城市规划区：规划划定确山县城市规划区范围为三里河乡与盘龙镇的行政辖区及薄山湖城市水源保护区，总面积250平方公里。

中心城区：范围涉及盘龙、三里河、朗陵3个办事处，城市用地建设总面积约为30平方公里。

城市性质定位：

驻遂确工业经济隆起带上的重要节点城市；驻马店市中心城市“一中心五组团”组团式发展组团城市；豫南能源基地；以矿业、建材、高新技术产业和旅游服务为主的现代化工贸城市。

与《确山县城乡总体规划》（2013-2030年）相符性分析：本项目位于驻马店市确山县竹沟镇陈楼村贺庄组，不属于确山县县域范围。

7.1.1.2  土地利用规划

本项目位于驻马店市确山县竹沟镇陈楼村贺庄组，本项目与确山县竹沟镇陈楼村贺庄组村名贺敬修和竹沟镇人民政府签订有用地协议，显示本项目用地为农业设施用地，项目用地符合土地利用规划。证明见附件。

7.1.1.3  《驻马店市“十三五”环境保护规划》（2016-2020）

（1）规划原则

1）坚持环境建设、经济建设、集聚区建设同步规划、同步实施、同步发展的方针，实现环境效益、经济效益、社会效益的统一。

2）实事求是，因地制宜。3）坚持污染防治与生态环境保护并重、生态环境保护与生态环境建设并举。预防为主、保护优先，统一规划、同步实施，努力实现城乡环境保护一体化。

4）突出重点，统筹兼顾。以城市环境综合整治和环境建设为重点，既要满足当代经济和社会发展的需要，又要为后代预留可持续发展空间。

5）坚持城市环境保护规划服从区域、流域的环境保护规划。注意环境规划与其他专业规划的相互衔接、补充和完善，充分发挥其在环境管理方面的综合协调作用。

6）坚持前瞻性与可操作性的有机统一。既要立足当前实际，使规划具有可操作性，又要充分考虑发展的需要，使规划具有一定的超前性。

（2）规划总体目标

以改善环境质量为核心，坚决打好大气、水、土壤污染防治三大战役，不断提高环境管理的系统化、科学化、法治化、市场化和信息化水平，加快推进生态环境治理体系和治理能力现代化，确保到2020年，大气、水环境质量总体改善，土壤环境质量总体保持稳定，主要污染物排放总量大幅减少，饮用水安全保障水平持续提升，城乡人居环境继续改善，环境风险得到有效控制，生态系统稳定性增强，辐射环境质量保持天然本底水平，生态文明制度体系基本建立，生态文明水平与小康社会相适应。

——水环境方面，到2020年，促进我市淮河、长江流域水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例达到50%以上；城市集中式饮用水源地达到或优于三类比例100%，地下水水质保持稳定，消除劣V类和城市建成区黑臭水体。

——大气环境方面，到2020年，促进驻马店市环境空气质量可吸入颗粒物年均浓度、细颗粒物年均浓度分别达到100微克/立方米、60微克/立方米以下，优良天数比例达到80%。

——总量减排方面，到2020年，促进化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物4项主要污染物排放量下降10%左右，具体指标以省定目标为准。

——土壤环境方面，到2020年农用地土壤环境质量达标率达到90%。

——农村环境保护方面，到2020年，新增完成环境综合整治村庄510个。

——生态环境建设方面，到2020年，实现森林覆盖率达到16.2%以上。

（3）规划指标

在深入分析驻马店市环境现状及资源环境承载力的基础上，依照科学性、系统性、代表性、实用性等原则，根据国家“气十条”、“水十条”、“土十条”及河南省“蓝天工程”、“碧水工程”，确定本规划指标体系。将驻马店市环境保护“十三五”规划指标层分为3类，包括：环境质量、总量控制、生态环境建设及污染防控共3层指标，26项单项指标。规划具体指标见表7.1-1。

表7.1-1  驻马店市环境保护“十三五”规划指标体系

| 分类 | 序号 | 指 标 名 称 | 2015年现状值 | 规划目标 | 指标类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 环境 质量 | 1 | 空气质量优良天数比例 | 50.14% | 80% | 约束性 |
|  | 2 | 细颗粒物年均浓度 | 74微克/立方米 | 60微克/立方米 | 约束性 |
|  | 3 | 可吸入颗粒物年均浓度 | 126微克/立方米 | 100微克/立方米 | 约束性 |
|  | 4 | 河流水质优良比例 | 25% | ≥50% | 约束性 |
|  | 5 | 集中式饮用水源地水质达到或优于Ⅲ类的比例 | 98% | 100% | 约束性 |
|  | 6 | 河流断面劣V类水质的比例 | 20% | 10% | 预期性 |
|  | 7 | 城市建成区黑臭水体 | / | 消除 | 预期性 |
|  | 8 | 地下水水质级别 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 预期性 |
|  | 9 | 耕地土壤环境质量达标率 | / | 90% | 预期性 |
|  | 10 | 森林覆盖率 | 15.41% | ≥16.2% | 预期性 |
|  | 11 | 辐射环境水平 | 天然本底涨落范围内 | 天然本底涨落范围内 | 约束性 |
| 二、 总量 控制 | 12 | 化学需氧量排放减少比例 | 10.05% | 完成省定目标 | 约束性 |
|  | 13 | 氨氮排放减少比例 | 12.98% | 完成省定目标 | 约束性 |
|  | 14 | 二氧化硫排放减少比例 | 5.18% | 完成省定目标 | 约束性 |
|  | 15 | 氮氧化物排放减少比例 | 13.32% | 完成省定目标 | 约束性 |
|  | 16 | 重金属污染物排放量增加比例 | / | 0% | 约束性 |
| 三、 生态环境建设与污染防控 | 17 | 城市生活污水处理率（包括市区和县城） | 88% | ≥98% | 预期性 |
|  | 18 | 市区中水回用率 | 20% | ≥30% | 预期性 |
|  | 19 | 产业集聚区污水集中处理率 | / | 100% | 预期性 |
|  | 20 | 工业废水达标排放率 | 100% | 100% | 预期性 |
|  | 21 | 城市生活垃圾无害化处理率（包括市区和县城） | 96% | 100% | 预期性 |
|  | 22 | 一般工业固体废物处置利用率 | 100% | 100% | 预期性 |
|  | 23 | 城市医疗废物集中无害化处置率 | 100% | 100% | 预期性 |
|  | 24 | 危险废物重点产生单位及经营单位的危险废物规范化管理合格率 | 78.3% | 100% | 预期性 |
|  | 25 | 全市规模化畜禽养殖场和养殖小区污染治理设施配套完善率 | 60.2% | 100% | 预期性 |
|  | 26 | 农村环境综合整治数量 | 94 | 510 | 预期性 |

本项目为生猪养殖，根据清洁生产指标对比分析，在养殖技术工艺、养殖物耗能耗、过程控制及管理、污染物产生及防治、废弃物利用等方面，都符合清洁生产要求。因此，项目建设与驻马店市“十三五”环境保护规划（2016-2020）是相符的。

7.1.1.4  “十三五”发展规划的相符性分析

“十三五”时期，河南省畜牧业要围绕“一个目标”，坚持“一条主线”，突出“一个中心”，努力实现“五个全面提升”。

“一个目标”就是畜牧业现代化取得明显进展。力争到2020年，全省畜牧业产值占农业总产值的比重达到40%，畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污无害化实现新突破，把畜牧业发展成为农业现代化的标志性产业，把河南建设成为立足中部、辐射全国、走向世界的优质安全畜产品核心产区。

“一条主线”就是加快转变畜牧业发展方式。要以新理念引领新的发展，大力转变畜牧业生产方式、经营方式、增长方式、资源利用方式和管理方式。大力发展适度规模经营和产业化集群，加快推进生态发展、安全发展、可持续发展。

“一个中心”就是以提高畜牧业生产的质量、效益和竞争力为中心。优化畜牧业结构，大力发展草食畜牧业，减少无效供给，增加有效供给。推动畜牧业由数量增长型向数量质量效益增长并重转变，由产销衔接不紧密向一二三产业融合发展转变，由以资源投入为主的外生动力型向以科技驱动为主的内生动力型转变，降低生产成本，提高综合效益，提升产业竞争力。

“五个全面提升”：一是全面提升优质畜产品供给水平。加快构建现代畜牧产业体系，猪禽生产重在提质增效，把牛猪产业作为发展重点，大力发展草牧业，厚植产业优势，实现要素最优配置,确保畜产品有效供给。二是全面提升适度规模经营引领水平。加大支持力度，提高社会化服务水平，加快培育新型经营主体，大力发展养殖大户、家庭牧场、专业合作社、产业化龙头企业，提高畜牧业集约化水平和组织化程度。三是全面提升产业可持续发展水平。推行“粮、经、饲”三元种植，实现以养定种，种养结合。鼓励发展生态循环养殖，引导规模养殖场配套粪污消纳用地，加强畜禽粪污综合利用，积极开展农作物秸秆开发利用，促进畜牧业绿色发展、生态发展。四是全面提升动物疫病防控水平。完善监测预警网络，发挥兽医实验室支撑能力，提高科学防控水平。完善应急管理体系，加强应急演练，提高快速处置水平。完善畜禽养殖到屠宰全程控制措施，实现疫情可追溯管理。加强动物卫生监督执法机构和队伍建设，提高动物卫生监督执法能力。构建社会化服务体系，提升兽医事业社会化服务功能。五是全面提升畜产品质量安全治理水平。坚持宣传教育，强化质量安全意识。坚持产管并重，提高主体责任自控能力和部门监管水平。坚持预防为先、防患未然，强化监测预警。坚持突出重点、集中治理，防范系统风险。坚持依法监管、重典治乱，震慑不法行为。坚持深化改革、创新驱动，强化机制建设。以“四个最严”的要求提升管控水平，努力确保人民群众“舌尖上的安全”。

本项目为生猪产业化基地项目，不属于草食畜牧业。项目年出栏10万头生猪，为规模化养殖，同时项目实行生态种养结合模式，并可达到畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污无害化要求，符合《河南省畜牧业“十三五”发展规划》的发展目标。

### 7.1.2  饮用水源相符性分析

7.1.2.1  《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2013﹞107号）

区划中划分的驻马店市确山县级集中式饮用水水源为薄山水库。其保护区范围划分如下：

一级保护区范围：北干渠取水口南550米、东西500米内区域及南部小岛区域，取水口侧正常水位线（113米）以上200米的区域；输水渠取水口至肖庄泵站渠道内及两侧各50米的区域，输水暗管取水口至肖庄泵站两侧各25米的区域，输水暗管肖庄泵站至净水厂两侧各25米的区域。

二级保护区范围：一级保护区外，库区移民迁赔线（118.64米）以下区域，东至小金山部队训练码头、西至芦庄臻头河入薄山水库处（芦庄桥）、南至天目山道路北侧、北至大坝边界处。

准保护区范围：二级保护区外，水库上游流域周边第一重山脊线内的区域，入库支流上游3000米的汇水区域。

相符性分析：

本项目矿区位于确山县竹沟镇陈楼村，位于薄山水库西北方向，距离约23km，不在薄山水库的一级保护区、二级保护区及准保护区范围内。

综上，本项目符合《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》（豫政办﹝2013﹞107号）相关要求。

7.1.2.2  《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》（豫政办﹝2016﹞23号）

本项目位于确山县竹沟镇，区划中划分的确山县乡镇集中式饮用水水源地中距离本项目最近的集中式水源地为确山县竹沟镇地下水井群(共2眼井)一级保护区范围：竹沟水库大坝至2号取水井下游100米的竹沟河河道内及两侧100米的区域。二级保护区范围：一级保护区外，竹沟水库大坝至新阳高速的竹沟河河道内及两侧1000米的区域，竹沟水库正常水位线(177.5米)以下的区域。

相符性分析：

本项目位于驻马店市确山县竹沟镇陈楼村贺庄组，位于竹沟水库以西南8km，不在竹沟镇地下水井群的一级保护区、二级保护区范围内。

综上，本项目符合《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》（豫政办﹝2016﹞23号）相关要求。

### 7.1.3  相关规范、政策相符性分析

7.1.3.1  畜禽规模养殖污染防治条例

禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区：

（一）饮用水水源保护区，风景名胜区；

（二）自然保护区的核心区和缓冲区；

（三）城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域；

（四）法律、法规规定的其他禁止养殖区域。

本项目位于驻马店市确山县竹沟镇陈楼村，不位于《畜禽规模养殖污染防治条例》中划定的禁养区中。

7.1.3.2  《驻马店市畜禽养殖禁养区划分方案》

（1）指导思想

以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，以国家环境保护法律、法规为依据，以畜禽养殖业科学发展和改善农村生态环境质量为目标，调整优化畜禽养殖业的生产布局，开展畜禽养殖污染综合防治，实现畜禽养殖废弃物减量化、无害化、资源化和生态化，促进畜牧业生产与生态环境全面协调发展。

（2）划分原则

◆生态环境保护与畜禽养殖业持续健康协调发展的原则；

◆依法保护生态环境的原则；

◆生态环境保护与农业经济结构调整相一致的原则；

◆维护群众合法权益，改善生态环境质量的原则；

◆符合动物防疫条件的原则。

（3）划分结果

◆禁养区范围

①生活饮用水水源保护区、风景名胜区、旅游度假区、森林公园、文物历史遗迹保护区以及自然保护区的核心区和缓冲区；

②城市和城镇中居民区、文教科研区、医疗区等人口集中的地区；

③县级人民政府依法划定的禁养区域；

④根据国家或地方法律、法规规定需要特殊保护的其它区域。

◆限养区范围

①城镇规划区及城镇上风向2公里范围内的区域，规模化畜禽养殖场界周围的卫生防护距离应控制在2公里以上；

②国道、省道公路两侧500米以内的区域；

③行政村、自然村人口聚集区周边500米范围内的区域；

④饮用水源保护区的准保护区和自然保护区的实验区，原则上只允许少量养殖，限制建设一切养殖场；

⑤根据城镇发展规划和区域污染物排放总量控制要求，应当限制养殖的区域。

本项目与《驻马店市畜禽养殖禁养区划分方案》相符性分析见表7.1-2和表7.1-3。

表7.1-2  本项目选址与驻马店市畜禽养殖禁养区要求相符性一览表

| 序号 | 禁养区范围 | 项目场址及其位置关系 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活饮用水水源保护区、风景名胜区、旅游度假区、森林公园、文物历史遗迹保护区以及自然保护区的核心区和缓冲区。 | 本项目周边无风景区、名胜古迹。本项目距离薄山水库27km，不在其保护区范围内。 | 符合 |
| 2 | 城市和城镇中居民区、文教科研区、医疗区等人口集中的地区。 | 本项目选址不在建制镇规划区、新农村建设小区内。 | 符合 |
| 3 | 县级人民政府依法划定的禁养区域。 | 本项目不在确山县人民政府划定的禁养区内。 | 符合 |
| 4 | 根据国家或地方法律、法规规定需要特殊保护的其它区域。 | / | 符合 |

表7.1-3  本项目选址与驻马店市畜禽养殖限养区要求相符性一览表

| 序号 | 限养区范围 | 项目场址及其位置关系 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城镇规划区及城镇上风向2公里范围内的区域，规模化畜禽养殖场界周围的卫生防护距离应控制在2公里以上。 | 本项目距离确山县城33km，不在确山县城规划区。 | 符合 |
| 2 | 国道、省道公路两侧500米以内的区域。 | 本项目规划利用地距离国道、省道距离大于500m。 | 符合 |
| 3 | 行政村、自然村人口聚集区周边500米范围内的区域。 | 本项目规划利用地距离行政村、自然村人口聚集区周边距离大于500m范围内。 | 符合 |
| 4 | 饮用水源保护区的准保护区和自然保护区的实验区，原则上只允许少量养殖，限制建设一切养殖场。 | 根据《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》，本项目不在任何饮用水源保护区内。 | 符合 |
| 5 | 根据城镇发展规划和区域污染物排放总量控制要求，应当限制养殖的区域。 | 本项目不在限养区内。 | 符合 |

根据调查及上表可知，本项目选址符合驻马店市畜禽养殖禁养区、限养区划定的要求。

7.1.3.3 三线一单

根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。

（1）生态红线

“生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。

需依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。根据《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿），对全省各市区的生态保护红线进行了划定。其中北汝河水源涵养生态保护红线区、唐河水源涵养生态保护红线区、宿鸭湖湿地生物多样性维护生态保护红线区、桐柏山淮河源水源涵养生态保护红线区、汝河水源涵养生态保护红线区、汝河汝南生物多样性维护生态保护红线区、洪河水源涵养生态保护红线区、淮河干流水源保护生态保护红线区、澧河水源涵养生态保护红线区、高乐山天目山生物多样性维护生态保护红线区被列入了驻马店市生态保护红线区。本项目选址位于驻马店市确山县竹沟镇肖庄村，不在上述的生态保护红线区范围内，因此项目建设符合生态红线要求。

（2）环境质量底线

“环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。

项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据预测，项目建成营运期对周围环境空气质量影响较小。

项目所在地的主要地表水体臻头河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。本项目无废水外排，因此，不会对地表水体产生影响。

本项目所在区域为2类声环境功能区，根据环境噪声现状监测结果，项目区域内边界的昼、夜间噪声符合《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准。本项目建成后噪声产生量小，能满足《声环境质量标准》2类标准要求，本项目建设运营不会改变项目所在区域的声环境功能，因此项目建设声环境质量是符合要求的。

综上，本项目建设符合环境质量底线要求的。

（3）资源利用上线

资源是环境的载体，“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据；能源主要依托当地电网供电。项目建设土地不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求。

因此，项目资源利用满足要求。

（4）环境准入负面清单

目前项目选址区域暂无明确的环境准入负面清单，本项目为生猪养殖项目，不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。因此本项目应为环境准入允许类别。

综上所述，本项目选址合理。

7.1.3.4畜禽粪便无害化处理技术规范

《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）选址可行分析见表7.1-4。

表7.1-4  畜禽粪便无害化处理技术规范要求

| 粪便处理场选址及布局 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 5.1不应区域内建设畜禽粪便处理场 | 作为活饮用水水源保护区、风景名胜区、白然保护区的核心区及缓冲区； | 本项目不在县城现有生活饮用水源地（包括16眼井），乡镇和村级集中式生活饮用水源地（包括188眼水井）周围50米范围内 | 符合 |
|  | 城市和城镇居民区，包括文教科研、医疗、商业和工业等人口集中地区； | 本项目不在县城规划区范围内。 |  |
|  | 县级及县级以上人民政府依法划定的禁养区域； | 不在确山县人民政府依法划定的禁养区域 |  |
|  | 国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域。 | 项目不涉及敏感区域 |  |
| 5 2在禁建区域附近建设畜禽粪使处理场，应设在5.1规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不应小于3 km。 | 本项目不在县城规划区范围内。 | 符合 |

### 7.1.4 厂址可行性分析结论

综上所述，项目场址符合确山县城乡总体发展规划、土地利用总体规划、《河南省 “十三五”畜牧业发展规划》、确山县饮用水水源保护区划，本项目不在确山县及乡集中式饮用水水源地保护区划范围内，场址地质条件良好，距离养殖场区较近的村庄位于项目的侧风向，供水、供电可靠，交通运输便利；项目卫生防护距离内无环境敏感点；在各项环保措施得以落实、杜绝事故排放的情况下，项目对环境的影响可以接受，项目场址可行。

## 7.2 厂区平面布置合理性分析

①畜禽养殖场场区布置要求

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的规定，畜禽养殖场场区布局应符合下列要求：

新建、改建、扩建的畜禽养殖场应实现生产区、生活管理区的隔离；粪便污水处理设施和畜禽尸体焚烧炉，应设在养殖场的生产区、生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。

②本项目场区布置合理性分析

根据场区地形和主要建（构）筑物数量，结合养殖的操作程序，项目场区主要布置有猪舍、办公区、职工生活区及粪污治理区，病死猪尸暂存间。

场区平面布置将办公区设置于场区的西部，场区中间偏南为粪污处理区，养殖区、办公区和粪污治理区之间通过隔离绿化带进行隔离。场区恶臭气体经适当处理后，对周围环境影响较小；

本项目所在区域冬季主导风向为北风，夏季主导风为南风，本项目办公区位于场区的西部，位于主导风向的侧风向。由于养殖场冬季恶臭影响小，夏季影响大，因此养殖场对其影响较小，且生产区与生活区用绿化带隔开减少对其影响。

粪污处理区位于场区东南部，位于养殖场的生产区、生活管理区的常年主导风向的侧风向，满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中场区布局要求。

养殖区生活办公区都设置了道路，人流与物流分开，交通便利，有利于场区的安全生产，场区道路采用砼路面或沥青路面。为满足各建、构筑物之间的水平运输、设备安装、维护以及消防要求，构筑物四周均设有车道，车道宽3m，道路转弯半径均≥6m。

因此从总体上讲，场区平面布置符合安全防护、工业卫生、绿化以及长足发展等要求，评价认为本项目场区平面布置是合理，应严格按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81—2001）要求进行布置。

## 7.3 总量控制

根据《河南省主要污染物排放总量预算管理办法（试行）实施细则》（豫环文【2012】42号）及全国主要污染物排放总量控制项目有关要求，总量控制指标为：水污染物——COD、氨氮；大气污染物——SO2、NOx。

废气：项目不涉及大气污染物总量控制指标。建议项目总量控制指标为SO2：0.0018t/a、NOx：0.0126t/a。

废水：项目废水沼气池发酵后，用于种植施肥，全部综合利用、不外排，无废水总量控制指标。

综上，本项目需设置的废气总量控制指标为SO2：0.0018t/a、NOx：0.0126t/a。

# 第八章 环境经济损益分析

环境影响经济损益分析的主要任务是衡量项目的环保投资所能收到的环境效益和经济效益；建设项目应力争达到社会效益、环境效益、经济效益的统一，这样才能符合可持续发展的要求，实现经济的持续发展和环境质量的不断改善。项目属于畜牧养殖行业，它的建设在一定程度上会给周围环境带来一些负面影响，因此有必要进行经济效益、社会效益、环境效益的综合分析，使项目的建设论证更加充分可靠，工程的设计和实施更加完善，以实现社会的良性发展、经济的持续增长和环境质量的保持与改善。

## 8.1 环保投资估算

项目污染防治措施投资包括运行期的污染防治措施的总投资，预计该项费用总投资为191万元，占总投资780.5万元的比例为24.5%。具体见5.4。

## 8.2 环境影响经济损失分析

### 8.2.1噪声影响经济损失

有关噪声影响的人群调查以及流行病学研究发现，在我国，生活在70dB（A）以上环境中居民的人均医疗费用比70dB（A）以下的同类地方高；噪声级在70dB（A）以上环境的居民有66.7%睡眠受到干扰，而睡眠受到干扰的职工会表现出生产效率有所下降。根据前面的噪声预测结果，在采取降噪措施前，本项目昼夜间噪声值均未达到70dB（A），因此本项目的建设不会引起噪声影响经济损失。

### 8.2.2 环境空气影响经济损失

营运期项目的环境空气影响主要表现在场区产生的恶臭气体使周围居民的空气环境质量有所下降，有可能对居民健康产生一定的影响。但是目前尚无环境空气影响经济损失的定量计算方法，环境空气影响造成的损失还难以直接用货币衡量，因此，以下将对环境空气影响损失进行定性分析。

恶臭的成分十分复杂，因家畜的种类、清粪方式、日粮组成、粪便和污水处理等不同而异，有机成分是硫醇类、胺类、吲哚、挥发性有机酸、酚类、醛类、酮类、醇类以及含氮杂环化合物等，无机成分主要是NH3和H2S。

本项目建设后，猪舍养殖、粪污处理等过程会产生恶臭气体，通过注意场区卫生、及时冲洗、添加除臭剂等措施可最大限度的减少恶臭气体的排放，另外利用场区内绿化植物及场区外大面积的植被吸收，对周围居民的影响可降至最低。

### 8.2.3 水环境影响经济损失

营运期项目全场产生的污水主要是养殖废水和职工生活污水，全部通过管道输入异位发酵床统一处理，之后作为农肥施肥周边植被，因此对环境的影响非常有限。在此，不再估算水污染造成的经济损失。

### 8.2.4 生态环境影响经济损失

本项目的建设将破坏现有农田生态系统，铲除场区现有植被，使得现有植被的经济能力消失，但是项目建成后，新的系统会产生更好的经济效益，对原有生态环境的经济损失做出补偿。

### 8.2.5 环保设备运行费用

本项目完成后，全场环保设施运行费用包括：电费，环保人员工资及设备折旧、维护费用。年运行费用16.5万元，运行费用估算见表8.2-1。

表8.2-1    全场环保设施运行费用

| 序号 | 费用名称 | 费用金额（万元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电费 | 1.2 | 20万kwh/年，单价0.6元/Kwh |
| 2 | 工人工资 | 6 | 2人，人员工资3万元/人·年 |
| 3 | 设备折旧、维护 | 1.5 | 总投资30万元，按20年折旧期 |
| 4 | 合计 | 8.7 | / |

本次完成后，全场年利润总额为350万元，环保设施运行年费用为8.7万，占年利润总额的2.49%，本项目环保设施运行费用合理。

## 8.3 经济效益分析

本项目为生猪养殖项目，工程总投资为780.5万元，包括猪舍、污染治理工程及辅助生产设施等。工程主要经济指标见表8.3-1。

表8.3-1工程主要技术经济指标表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 总体工程 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总投资 | 万元 | 780.05 | / |
| 2 | 年利润总额 | 万元 | 350 | / |
| 3 | 全部投资回收期 | 年 | 2.23 | / |

由表8.2-2可以看出，该项目投资回收期较短，投资利润率高，具有较强的盈利能力，从工程的经济效益分析，该项目可行。

此外，本工程的建设具有产业链效益，能够带动一方经济的快速发展，并能促进饲料加工、种植业、养殖业等相关行业的发展。

## 8.4 环境效益分析

该项目将畜禽的粪便综合利用，做到了废物利用，变废为宝，从根本上降低了污染源，大大减轻了对周边地区的环境压力。既美化了养殖场的自然环境，消除了臭味，防止了蚊蝇孳生，又改善了周边地区的生态环境，有利于农业的可持续发展，促进项目地区水土资源的合理利用和生态环境的良性循环，使项目地区规划科学、布局合理，为项目地区无公害、有机农业生产和可持续发展提供了良好的物资基础。

项目环保投资为191万元，占总投资780.5万元的比例为24.5%。通过各项污染防治措施的实施和清洁生产技术的落实，可做到养殖区废水最大程度的综合利用和固体废弃物的资源化利用，可取得良好的环境效益。

## 8.5 社会效益分析

本项目全场的社会效益主要表现在以下几个方面：

（1）该项目的实施促进了养殖场的良性发展，增强了建设单位的市场竞争力。本项目全场利用养殖场尿液粪便均送入异位发酵床发酵制成有机肥。养殖场的废物得到资源化的利用，促进了项目单位循环经济和生态经济的良性发展。同时，项目单位具有一定的生猪销售市场，养殖场的污染治理，实现了清洁养殖，为生猪的良性繁育创造了较好卫生环境，增强了市场竞争力。

（2）项目的清洁生产措施，很大程度上节约了资源和能源，起到了“节能、降耗、减污、增效”的作用，符合国家产业政策和环保治理要求。

（3）该项目未来的标准化、规模化建设将形成农村能源产业，由此所需的技术、管理队伍可就地吸纳农村剩余劳动力，有利于维护农村社会稳定，对提高人民生活水平起到积极作用。

（4）项目的建设可拉动周边畜禽养殖业、肉制品加工业、饲料加工业等行业的快速发展，同时为周围种植业提供了大量优质肥料，降低了化肥、农药在农产品生产中的使用量，为无公害农产品生产提供了有利条件，有利于促进周围农村产业结构调整。

（5）项目投产后，可增加当地财政收入，提高当地社会经济发展水平，对区域社会稳定发挥了较强作用。

综合以上分析，项目具有较好经济、环境和社会效益，它的建成，将能够拉动地方经济的快速发展；废物资源化利用，将促进人类与社会的和谐发展。

## 8.6 生态效益

项目完成后，养殖场将建成以种植业为基础，养殖业为主体，促进物质能量良性循环的生态养殖场，明显改善区域内农业生态环境，有利农业可持续发展。

猪粪、沼渣生产有机农肥，可减少大气污染物排放。

长期大量使用化肥，不仅导致土壤板结，土壤肥力下降，而且对环境和农作物产生污染。项目投产后，提供优质有机肥料，可减少化肥、农药用量，改善土壤理化性状。同时利用沼液节约水资源的利用，沼液本身具有防治病虫害的作用，能提高作物品质，有利于农作物增产、增收，促进农作物增产、增收，有利生产无公害农产品，保障食品安全。

## 8.7 分析结论

综合以上分析，本项目具有较好经济、环境和社会效益，它的建成，将能够拉动地方经济的快速发展；废物资源化利用，将促进人类与社会的和谐发展。

# 第九章 环境管理与监测计划

环境管理与本项目的运营管理、安全管理等各专项管理一样，是项目日常管理的一个重要组成部分，它同环保设施、环保技术、环境应急、专业人员及基础设施建设等方面都有密切的关系。有效的环境管理可以促进污染防治措施的完善、生物多样性的改善以及水资源、能源等消耗和成本的降低。减轻项目产生的污染物对生态环境的影响程度。

环境监测也是本项目环境管理的一个重要组成部分。通过对监测数据进行综合分析，可以掌握各种污染物含量和排放规律，指导制定有效的污染控制和治理方案。为此，建设单位在项目建设的同时应配备相应的管理人员，制定相应的环境管理方案与环境监测计划。

## 9.1  环境管理

### 9.1.1  环境管理的必要性

环境管理是企业管理中一项重要内容，加大环境力度、管理力度是实现企业环境效益、经济效益、社会效益协调发展和走可持续发展道路的重要措施，是企业生存和发展的重要保障之一。

本项目环境影响因素主要为废水、废气、固废以及噪声，为了保护当地人居环境，同时为了企业能够持续化发展，必然要求该企业有一套完善的环境保护管理体系，并将环境管理和环境监控纳入日常生产管理中，在搞好生产的同时，确保各种污染治理措施的正常运行和污染物的达标排放。

### 9.1.2  环境管理机构的设置

根据国家、河南省有关环保法规和建设项目环境管理的要求，为加强该项目运行期的环境保护工作，本项目应成立专门环境管理机构，并配备专职环保技术人员专职负责本项目的环境管理。

### 9.1.3  环境管理机构的职能

环境管理机构的主要职责包括：

（1）贯彻、执行国家、省、市有关环境保护方面的法律、规范、标准及其他要求；

（2）组织制定项目环境保护规划和计划；

（3）负责制定和建立本项目环保制度与规章；

（4）制定环境保护管理目标和指标；

（5）负责项目的环境统计、环境保护档案的建立与管理；

（6）负责实施与监督项目环境管理；

（7）负责监督各项环保设施的正常运行、维修；

（8）负责各级领导于部和员工的环境教育与培训。

具体岗位设置及职责包括：

主管责任人

全面掌握项目环保工作的情况；负责审核项目环保岗位制度、工作和年度计划；协调项目内外环保部门之间的工作。

环境管理机构

由熟悉项目内工程建设情况和环境保护方面的管理、技术人员组成。其主要职责为：

①制订项目环保规章制度，组织落实该规章制度。

②制定并实施项目环境保护工作的长期规划和年度计划，并负责实施。

③负责监督和实施项目环境管理方案，负责统计“三废”污染物排放情况并建立环保档案；组织项目环保监测工作，编制环境监测报告。

④负责监督检查各环保设施及环保措施的运行及落实情况，严格控制“三废”排放；配合搞好固体废物的综合利用及污染物排放总量控制；提出项目环保设施运行管理改进意见。

⑤负责对各部门管理人员、环保工作人员等进行环境教育和相关知识的培训。

⑥环境管理机构除向主管领导及时汇报工作情况外，还应配合市级环境保护主管部门开展各项环保工作。

⑦组织开展环境保护宣传，环保专业的法规、技术宣传、培训，提高各工作人员的素质和水平。

同时，项目的环保机构还应设立监督检查小组和环境监测小组，并明确职责：

①监督检查小组

项目环保机构内应设立监督检查小组。其主要职责是定期监督检查项目环保设施运行状况，发现存在的环保问题，及时提出纠偏和整改的要求，并对整改结果进行监督检查。定期向项目环保机构领导反映情况，并对环保的技术改造提出建议。

②环境监测小组

由专职技术人员2~4人组成，配备相应的环境分析测试实验室和配套必要的监测仪器。其主要任务是，根据监测制度的要求，对项目内外水、气、声等污染进行日常和事故性监测，确保污染物达标排放。对于监测结果，应建立监测档案，内容应包括日常监测的有效数据及污染事故发生时的监测情况、原因和处理情况。环境监测的方法应采取国家标准的监测方法。

环境监测方案具体包括：

①制定项目环境监测的规章制度与环境监测计划；

②对环保监测工作人员进行必要的环境监测工作上岗专业培训，使掌握必需的环境监测专业知识；

③定期监测污染物的产生及排放情况，了解污染物是否达标排放；

④建立监测数据档案，并及时对监测数据进行整理汇总分析，总结污染物排放规律，以指导环境保护设施的运行；

⑤在出现非正常的污染物或出现污染事故，应连续跟踪监测，指导制定污染处理措施；

⑥作好固体废物的综合利用；

⑦建立环境科技档案及管理档案。

### 9.1.4  环境管理计划

9.1.4.1  施工期环境管理

（1）制定施工期环境管理制度，由专人负责记录施工期各项环保治理措施的落实情况，发现问题及时采取措施。

（2）严格按照各项要求进行施工，定期向确山县环保局汇报项目施工进度及采取的环保措施。

9.1.4.2  验收期环境管理

（1）落实环保投资，确保治理措施执行“三同时”和各项环保治理措施达到设计要求；

（2）向环境保护行政主管部门申请办理项目环保设施的竣工验收手续，开展竣工验收监测、编制环保竣工验收报告等工作；

（3）验收合格后，向环境保护局进行排污申报登记，环保设施与主体工程同时正式投产运行。

9.1.4.3  运营期环境管理

（1）监督环保设施的正常运行

监督项目各项环保设施的正常运营，杜绝违法向环境排放污染物，对于事故情况下的污染物超标排放，采取及时有效的措施加以控制，同时上报确山县环境保护局。

（2）制订和实施环境监测计划

组织环境监测计划的制订，并做好日常的监测记录工作和定期监测上报工作，通过污染物排放的环境监测来检测环保设施的运行效果，将环保工作落到实处。

（3）宣传、教育和培训

对职工进行环境保护方面的宣传和教育，培养大家爱护环境、保护生态、防止污染的意识。对于环保设施管理与维护人员，定期参加上级主管机构和各级环境保护行政主管部门组织的职业技术培训，提高其环境管理和技术水平。

（4）环境风险管理要求

①组织环境风险应急预案的编制，定期对员工进行风险应急演练，定期参加上级主管机构和各级行政主管部门组织的风险技术培训，提高环境风险管理和技术水平。

②监督落实各项环境风险措施。

③督促操作人员经过专门培训，严格遵守操作规程。

## 9.2  项目污染物排放管理要求

### 9.2.1 污染物排放清单

本项目污染物排放清单表9.2-1。

表9.2-1         本项目污染物污染物排放清单及排放标准一览表

| 名 称 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量（万m3/a） | 16005.56 | 16005.56 | 0 |
| 废气 | 无组织 | H2S（t/a） | 0.1344 | 0.0941 | 0.0403 |
|  |  | NH3（t/a） | 2.05 | 1.435 | 0.615 |
|  | 有组织 | SO2（t/a） | 0.0018 | 0 | 0.0018 |
|  |  | NOX（t/a） | 0.0126 | 0 | 0.0126 |
| 固体废物 | 万t/a | 0.15 | 0.15 | 0 |

## 9.3  环境监测计划

### 9.3.1  监测目的

环境监测的目的在于及时了解和掌握项目施工期与运营期的各种工程行为对环境保护目标所产生的影响范围、程度及时段，以便对产生环境影响的工程行为采取相应的减缓措施，为环境管理提供科学依据，也是对所采取的环保措施防治效果的一种验证。

### 9.3.2  监测机构

运营期环境监测由建设单位委托具有相应资质的单位进行。

### 9.3.3  运营期环境监测计划

（1）污染源监测计划

本项目建成后，可委托当地环境监测部门对企业主要污染源进行定期的监测。本项目污染源监测计划见表9.3-1。

表9.3-1                              本项目污染源监测计划一览表

| 环境 要素 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 监督管理机构 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 场区下风向场界 | H2S、NH3、颗粒物 | 每年1次 | 委托当地环境监测站监测 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7二级标准《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
| 地下水 | 跟踪监测井（项目厂区内） | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数 | 每年1次 |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-93） Ⅲ类标准 |
| 噪声 | 四周场界 | 噪声 | 每年1次 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |

（2）环境质量监测计划

环境质量监测计划见表9.3-2。

表9.3-2     本项目环境质量监测计划一览表

| 项目 | 监测点 | 与厂址的方位 | 特征 | 监测因子 | 监测 频次 | 标准 | 监督管理机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 西段庄村 | 东南 | 下风向 | H2S、NH3 | 一年监测一次 | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气有害物质最高允许浓度 | 委托当地环境监测站监测 |
| 地下水 | 夏庄村 | 东 | 下游 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数 | 一年监测一次 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准 |  |
|  | 南王庄 | 西北 | 上游 |  |  |  |  |

（3）监测数据采集与处理

采样及分析方法按《空气和废气监测分析方法》及《环境监测技术规范》执行；项目非正常生产及事故风险状态下应增加监测频率，并应积极配合环保等相关部门对环境进行监测。

### 9.3.4 排污口规范化管理

1、危险固废贮存场所规范化整治

危险固体废弃物临时贮存场所应设置醒目的标志牌，按照国家危险废物贮存有关规定执行。

### 9.3.5  环境监测信息管理

（1）在监测过程中，如发现某参数有超标异常情况，应分析原因并上报，及时采取改进处理工艺或加强污染控制的措施；

（2）建立日常环境管理制度、组织结构和环境管理台账，明确各项环境保护设施和措施的建设、运行及维护费用保障计划。

（3）建立合理可行的监测质量保证措施；保证监测数据客观、公正、准确、可靠、不受行政和其它因素的干预；

（4）定期（月、季、年）对监测数据进行综合分析，掌握废气达标排放情况及废水合理处置情况，并向管理机构做出书面汇报；

（5）建立监测资料档案。项目应按照各级环境保护行政主管部门的要求做好施工期、运营期各项环境监测的统计与分析工作，建立环境监测档案资料。

（6）环境监测的分析采样方法均按照国家环境保护总局制定的《环境监测技术规范》、《污染源监测技术规范》执行。化验室应建立仪器设备保管和校验制度，检测方法、药剂的技术指标、检测数据处理、精确度、检测过程中的误差范围等均应满足国家的有关标准和文件。

（7）项目应根据确山县环保局的要求，做好污染源定期监测与上报工作。

# 第十章 环境影响评价结论

## 10.1  评价结论

### 10.1.1  工程概况

驻马店市华牧生态牧业有限公司投资780.5万元于驻马店市确山县竹沟镇陈楼村贺庄组建设生猪养殖扩建项目。本项目建设内容包括猪舍10栋，并配套粪便资源化利用设施等配套工程；清粪方式采用干清粪工艺；该项目占地面积6666.7m2，劳动定员10人，项目扩建后养殖规模可达到年出栏生猪22000头。项目中心坐标东经：113.675834，北纬：32.747680。

### 10.1.2  产业政策和规划相符性分析

本项目为生猪规模化养殖项目。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于第一类鼓励类中“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，符合国家现行的有关产业政策；本项目建成后可实现年出栏22000头生猪，项目生产设施可以满足畜禽养殖标准化要求，符合《关于加快推进畜禽标准化规模养殖的意见》（农牧发[2010]6号）的要求；本项目已在确山县发改委备案，项目代码2019-411725-03-03-065445。

### 10.1.3  环境质量现状评价结论

1、 环境空气质量现状评价小结

根据《2018年度驻马店市环境影响概要》，区域环境质量年度综合判定为不达标区；项目特征因子中NH3、H2S一次浓度值均能满足《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》中附录D的最高允许浓度限值。

2、地表水环境质量现状评价小结

本次监测共设2个监测点位，监测因子为pH、COD、BOD5、NH3-N、TP、粪大肠菌群，根据可知，监测断面各监测因子均可满足《地表水环境质量标准》GB3838-2002中III类水质标准。

3、地下水环境质量现状评价小结

监测点位各项监测因子监测值均能满足（GB/T14848-93）《地下水质量标准》Ⅲ类标准要求，地下水环境质量总体较好。

4、声环境质量现状评价小结

项目养殖场四周声质量环境现状昼/夜监测结果均能满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准要求，说明项目养殖场所在区域声环境质量现状良好。

5、土壤环境质量现状评价小结

本项目项目区域土壤重金属现状值均可满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）标准的要求，说明区域土壤环境质量较好。

### 10.1.4  工程污染防治措施评价

10.1.4.1  施工期

（1）施工扬尘

减小施工扬尘影响的关键在于施工现场的管理，建设单位应严格执行驻马店市大气污染防治攻坚实施方案等相关规定。通过加强管理、切实落实好上述污染防治措施，本项目施工期不会对环境产生较大的影响，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。

（2）施工废水

对水环境的污染主要包括施工期生产废水、施工人员生活污水。其中工程施工废水包括施工机械冷却水及洗涤用水、施工现场清洗、混凝土浇筑、养护、冲洗等，这部分废水有一定量的油污和泥沙。施工人员的生活污水含有一定量的有机物。另外，雨季作业场地的地面径流水，含有大量的泥土和高浓度的悬浮物。

针对本项目施工废水对环境影响的特点，评价提出以下建议：

①混凝土输送泵及运输车辆清洗处应当设置沉淀池，这部分废水经二次沉淀后可用于降尘，不向外环境排放；

②在基础施工阶段产生的泥浆废水，需设置沉淀池经充分沉淀分离后用于场地洒水降尘，不得外排；

③施工现场设置临时旱厕，施工人员产生的生活污水排入拟建的旱厕，由附近村民拉走资源化利用；

④土石方阶段应尽量避开雨季施工。若需雨季施工，要根据场地情况设置雨水沟和沉淀池，雨水经初步沉淀后再排入城市雨水管网，避免泥沙堵塞城市雨水管网。

经采取以上污染防治措施后，本项目施工期产生的废水对周围地表水环境影响较小。

（3）施工噪声

由于项目周围200m范围内无居民区等敏感点，因此施工期场地设备噪声对周围环境影响不大，主要是交通运输噪声。项目施工期穿过的道路主要为部分乡间公路，施工过程中运输建筑材料及垃圾时会影响所经过道路的正常交通。评价建议合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，避免在中午（12:00～14:00）和夜间（22:00～7:00）施工；在敏感点周围设置围挡；施工时应满足GB12523-90《建筑施工场界噪声限值》要求。

（4）施工固废

施工期固废主要是施工建筑垃圾、开挖土方及生活垃圾。建筑垃圾集中堆存，及时清运；开挖土方及时回填及铺路，及时清理工地内建筑垃圾，避免长期堆存；生活垃圾集中选点堆放，及时运至垃圾填埋场。通过实施以上措施后，评价认为能够有效的减轻工程在施工期间对周围环境的不利影响。因此，本工程施工期采取的污染防治措施是可行的、有效的。

10.1.4.2  营运期

（1）废水

本项目采用干清粪工艺，粪污水采用沼气发酵后制备有机肥。

（2）废气

①恶臭气体治理措施评价

项目养殖过程猪舍恶臭经采取控制饲养密度、采用节水型饮水器、全漏缝地板，周边喷洒除臭剂，猪舍周围种植吸附恶臭气体的绿植等措施后排放。

项目污水处理区恶臭气经采取对污水前处理系统收集池内部及周边喷洒除臭剂，沼液暂存池周边喷洒除臭剂，四周种植吸附恶臭气体的绿植等措施。

项目堆肥区发酵区恶臭气体经采取喷洒除臭剂，设置绿化带处理措施。

②沼气燃烧废气

根据工程分析，项目沼气锅炉燃烧年排放废气量为809289.27m3/a，脱硫后的沼气燃烧废气中SO2排放量0.0018t/a、排放速率0.0002kg/h，排放浓度为2.224mg/m3，NOX排放量为0.0126t/a，排放速率0.0014kg/h，排放浓度为15.57mg/m3。排放烟气经风机引出后由8m高烟囱排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准中要求，并满足河南省2019年度锅炉综合整治方案相关要求。

（3）噪声

本项目噪声主要来源于猪群叫声、猪舍鼓风机、粪污处理区的风机、泵类运行时产生的噪声，其设备声源值在0～85dB(A)之间，本项目在安装各类泵、风机等高噪声设备时一般均采取基础减振、隔声、消声等措施，可降低设备声源值。

通过对高噪声设备采取源强控制、减振、消声、隔声和吸声等治理措施，再经距离衰减，可以保证场界噪声达标。

（4）固废

本项目产生的固废主要为猪粪、病死猪尸体及胎盘、疾病防疫产生的医疗废物、生活垃圾等。按照废物性质的不同，可分为一般固废和危险废物。其中猪粪、病死猪尸体及生活垃圾属于一般固废，疾病防疫产生的医疗废物属于危险固废。项目产生的猪粪送异位发酵床生产有机肥，本项目病死猪场内暂存后委托确山县无害化处理场处理，疾病防疫产生的医疗废物委托有资质单位处置，生活垃圾集中收集后，由环卫部门处理。

综上所述，本项目固体废物均得到妥善处理，不会对周围环境造成二次污染问题。因此，评价认为固废处理措施是可行的。

（5）地下水

本项目养殖区的猪舍、粪污处理区、发酵区等可能通过下渗对地下水造成一定影响，因此评价要求项目在建设和运行过程中要加强地下水污染防渗措施以减轻对区域地下水的影响。

### 10.1.5  环境质量影响预测结论

10.1.5.1  环境空气影响预测结论

本养殖场无组织恶臭气体对场界和周围环境恶臭浓度预测值均较小，可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准（H2S0.06mg/m3，NH31.5mg/m3）要求。

本养殖场周围敏感点NH3、H2S预测均可以满足《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》中附录D中有害物质的最高允许浓度。

项目厂界外设置卫生防护距离为100m，结合项目厂区平面布置，本项目防护距离东距厂界100m，西距厂界100m，南距厂界100m，北距厂界100m。

经过现场勘查，厂址周围100m范围内无环境敏感点，在本项目防护距离范围内没有学校、医院、居民区等环境敏感点。

10.1.5.2  地表水影响预测结论

场区排水系统实现雨、污分流，并采取暗沟布设。雨水经雨水管道排至场区外的河沟中，不与场区污水混合排放；项目废水经异沼气池发酵后制备有机肥。因此本项目废水经采取上述措施后对周围地表水体影响较小。

10.1.5.3  地下水影响预测结论

本项目养殖区有猪舍、粪污处理区等，均分别采用防渗、硬化处理，对地下水造成的不利影响较少。

10.1.5.4  声环境影响预测结论

本项目运营期噪声经采取隔声、减振等降噪措施后，场界均能满足《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类（昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）要求。

10.1.5.5  固体废物影响预测结论

本项目猪粪送堆肥车间用于生产有机肥，实现资源化利用；对病死猪场内暂存后委托确山县无害化处理场处理；疾病防疫产生的医疗废物属于危险废物，暂存于场内危废间暂存、定期交有资质单位处置；生活垃圾分类收集，交由环卫部门处理。

因此，本项目固体废物均能得到合理的处理与处置，对外界环境影响较小。

### 10.1.6  公众参与

本项目于2020年7月3日至7月16日，在环评互联网网站开展了第一次公众参与公示，于2020年8月19日至9月1日，在环评互联网网站开展了第二次公众参与公示，公示期间未收到公参反对意见。2020年8月28日和8月31日在河南商报进行了两次报纸公式公。

众参与期间，无人反对本项目的建设，同意本项目选址和建设。

### 10.1.7  总量控制

项目废水经沼气化处理后，沼液用于农田施肥，全部综合利用、不外排，无废水总量控制指标。。

废气：项目涉及总量指标的是沼气燃烧废气中的SO2及NOX，经工程分析可知，有组织排放的量中SO2排放量为0.0018t/a，NOX排放量为0.0126t/a，。

综上，本项目设置的总量指标为：SO20.0018t/a，NOX0.0126t/a；COD0t/a、氨氮0t/a。

### 10.1.8  风险分析结论

本项目涉及的主要危险物质为易燃、易爆物质甲烷、氨气、硫化氢，存在一定的风险，但不构成重大危险源。经采取所提出的风险事故防范措施后，事故风险水平较低，发生重大安全事故的概率也较低。在此基础上，评价认为本项目的环境风险水平是可以接受的。

## 10.2  评价建议

（1）加强污染治理设施的运行管理，严格操作规程，确保其正常运行。切实落实项目的各项污染防治措施，真正做到防治污染的设施及措施与主体工程同时设施、同时施工、同时投入使用，实现预期的污染防治效果。

（2）本工程环保投资191万元，占工程总投资的24.5%，建议确保环保资金及时足额到位，严格按照“三同时”制度落实各项污染防治措施，确保污染物达标排放，减少对周围环境的影响。

（3）严格管理，避免对周围环境造成不良影响。

综上所述，驻马店市华牧生态牧业有限公司生猪养殖扩建项目符合国家产业政策、项目选址可行，在认真落实环评中所提出的各项污染防治措施，满足清洁生产、达标排放、总量控制等要求后，项目的建设可以实现经济效益、环境效益和社会效益的协调发展，从环保角度分析，项目的建设是可行的。

附表1                              建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与评价范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级√ | 三级□ |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长 5～50km□ | 边长=5 km√ |
| 评价因子 | SO2 +NOx 排放量 | ≥ 2000t/a□ | 500 ~ 2000t/a□ | ＜500 t/a√ |
|  | 评价因子 | 基本污染物 ( 颗粒物、NO2、SO2) 其他污染物 ( NH3、H2S ) | 包括二次 PM2.5□ 不包括二次 PM2.5√ |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准√ | 地方标准 □ | 附录 D √ | 其他标准 □ |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ | 二类区√ | 一类区和二类区□ |
|  | 评价基准年 | （2018）年 |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ | 主管部门发布的数据√ | 现状补充监测√ |
|  | 现状评价 | 达标区□ | 不达标区√ |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源□ 现有污染源 □ | 拟替代的污染源□ | 其他在建、拟建项目污染源( | 区域污染源□ |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD√ | ADMS□ | AUSTAL2000□ | EDMS/AEDT□ | CALPUFF□ | 网格模型□ | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥ 50km□ | 边长 5～50km□ | 边长= 5 km√ |
|  | 预测因子 | 预测因子(颗粒物、SO2、NOx、NH3、H2S) | 包括二次 PM2.5 □ 不包括二次 PM2.5 √ |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%√ | C本项目最大占标率＞100% □ |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ | C本项目最大占标率＞10% □ |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%√ | C本项目最大占标率＞30% □ |
|  | 非正常排放 1h 浓度贡献值 | 非正常持续时长（1）h | C非正常占标率≤100%√ | C非正常占标率＞100%□ |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标√ | C叠加不达标□ |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k ≤-20%□ | k ＞-20% □ |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（颗粒物、SO2、NOX、H2S、NH3） | 有组织废气监测 □ 无组织废气监测√ | 无监测□ |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（PM2.5、PM10、SO2、NO2、H2S、NH3） | 监测点位数（2 ） | 无监测□ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受√不可以接受 □ |
|  | 大气环境防护距离 | 距（北） 厂界最远（0）m |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（0.0018）t/a | NOx:（0.0126）t/a | 颗粒物:（/）t/a | VOCs:（0）t/a |
| 注：“□”为勾选，填“√”；“（）”为内容填写项 |

附表2                                 地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型√；水文要素影响型 □ |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □； 饮用水取水口 □； 涉水的自然保护区 □； 重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □； 重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、 天然渔场等渔业水体 □； 涉水的风景名胜区 □； 其他√ |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放 □； 间接排放 □； 其他√ | 水温 □； 径流 □； 水域面积 □ |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □； 有毒有害污染物 □； 非持久性污染物√；pH 值 □； 热污染 □； 富营养化 □； 其他 □ | 水温 □； 水位（水深） □； 流速 □； 流量 □； 其他 □ |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级 □； 二级 □； 三级 A □； 三级 B √ | 一级 □； 二级 □； 三级 □ |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建 □； 在建 □； 拟建 □；其他 □ | 拟替代的污染源 □ | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □； 既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 □； 平水期 □； 枯水期 □； 冰封期 □ 春季 □； 夏季 □； 秋季 □； 冬季 □ | 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □； 其他 □ |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □； 开发量 40%以下 □； 开发量 40%以上 □ |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 □； 平水期 □； 枯水期 □； 冰封期 □ 春季 □； 夏季 □； 秋季 □； 冬季 □ | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期 □； 平水期 □； 枯水期 □； 冰封期 □ 春季 □； 夏季 □； 秋季 □； 冬季 □ | （ ） | 监测断面或点位个数（ ）个 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ） km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ） km2 |
|  | 评价因子 | （ ） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口： Ⅰ类 □； Ⅱ类 □； Ⅲ类 (； Ⅳ类 □； Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □； 第二类 □； 第三类 □； 第四类 □ 规划年评价标准（ ） |
|  | 评价时期 | 丰水期 □； 平水期 □； 枯水期 □； 冰封期 □ 春季 □； 夏季 □； 秋季 □； 冬季 □ |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、 近岸海域环境功能区水质达标状况 □： 达标√； 不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □： 达标√； 不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □： 达标√； 不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □： 达标 □； 不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源） 与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ | 达标区 □ 不达标区 □ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ） km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ） km2 |
|  | 预测因子 | （ ） |
|  | 预测时期 | 丰水期 □； 平水期 □； 枯水期 □； 冰封期 □ |
|  |  | 春季 □； 夏季 □； 秋季 □； 冬季 □ 设计水文条件 □ |
|  | 预测情景 | 建设期 □； 生产运行期 □； 服务期满后 □ 正常工况 □； 非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |
|  | 预测方法 | 数值解 □： 解析解 □； 其他 □ 导则推荐模式□： 其他 □ |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源 □ |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （ ） | （ ） | （ ） |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/mg/L） |
|  |  | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ） m3/s；鱼类繁殖期（ ） m3/s；其他（ ） m3/s 生态水位：一般水期（ ） m；鱼类繁殖期（ ） m；其他（ ） m |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施√；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动 □； 自动 □；无监测 □ | 手动 □； 自动 □；无监测 □ |
|  |  | 监测点位 | （ ） | （ ） |
|  |  | 监测因子 | （ ） | （ ） |
|  | 污染物排放清单 |  |
| 评价结论 | 可以接受√； 不可以接受 □ |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |

附表3                                        环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 沼气（甲烷） |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t | / |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数30人 | 5km范围内人口数6229 人 |
|  |  |  | 每公里管段周边 200 m 范围内人口数（最大） | /人 |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 | F1 □ | F2 √ | F3 □ |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 | S1 □ | S2 □ | S3 √ |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 | G1 □ | G2 √ | G3 □ |
|  |  |  | 包气带防污性能 | D1 □ | D2 √ | D3 □ |
| 物质及工艺系统危险性 | Q值 | Q＜1☑ | 1≤Q＜10□ | 10≤Q＜100 □ | Q＞100 □ |
|  | M值 | M1 □ | M2 □ | M3 □ | M4 √ |
|  | P值 | P1 □ | P2 □ | P3 □ | P4√ |
| 环境敏感程度 | 大气 | E1 □ | E2 √ | E3 □ |
|  | 地表水 | E1 □ | E2 √ | E3 □ |
|  | 地下水 | E1 □ | E2 √ | E3 □ |
| 环境风险潜势 | Ⅳ+ □ | Ⅳ □ | Ⅲ □ | Ⅱ□ | I√ |
| 评价等级 | 一级 □ | 二级 □ | 三级 □ | 简单分析√ |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害√ | 易燃易爆√ |
|  | 环境风险 类型 | 泄漏√ | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放√ |
|  | 影响途径 | 大气√ | 地表水√ | 地下水√ |
| 事故情形分析 | 源强设定方法□ | 计算法√ | 经验估算法 □ | 其他估算法 □ |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 | SLAB □ | AFTOX □ | 其他 √ |
|  |  | 预测结果 | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 / m |
|  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 / m |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 臻头河 ，到达时间 / h |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 / d |
|  |  | 最近环境敏感目标 贺庄村 ，到达时间 / d |
| 重点风险防范措施 | 设置消防器材，并编制应急预案 |
| 评价结论与建议 | 建立环境风险防范管理制度，制订科学严谨的操作规程，建立应急预案计划。同时加强职工操作技能培训，提高危险识辨、防护和保护能力，落实责任到人。特别是对有火灾、爆炸危险的物料管理和作业工段，应严格遵循国家规范和标准，配备必要的消防、报警和应急防护设施，消除事故隐患，杜绝事故发生。 |
| 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 |

附表4                  土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 污染影响型□；生态影响型√；两种兼有□ |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地；农用地√；未利用地□ | 土地利用类型图 |
|  | 占地规模 | （0.6667）hm2 |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（沼肥消纳地）、方位（东、西、南）、距离（紧邻） |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降□；地面漫流□；垂直入渗□；地下水位□；其他√ |  |
|  | 全部污染物 | 镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 |  |
|  | 特征因子 |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类□；Ⅱ类(；Ⅲ类□；Ⅳ类□ |  |
|  | 敏感程度 | 敏感□；较敏感□；不敏感( |  |
| 评价等级 | 一级(；二级(；三级√ |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）□；b) □；c）□；d）□ |  |
|  | 理化特性 |  | 同附录C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 1 | 2 | 0.2m |  |
|  |  | 柱状样点数 |  |  |  |  |
| 现状评价 | 现状监测因子 | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 |  |
|  | 评价因子 | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 |  |
|  | 评价标准 | GB15618√；GB36600□；表D.2□；其他（） |  |
|  | 现状评价结论 | 本项目土壤中，镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌8项污染物监测值均低于其风险筛选值。根据《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中“3.4”、“6”项，本项目场址及周边地块土壤中污染物含量低于其风险筛选值，对农产品质量安全、农作物生长或土壤生态环境的风险低，该处地块的土壤污染风险可以忽略 |  |
| 影响预测 | 预测因子 |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E□；附录F□；其他（） |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（） 影响程度（） |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）□；b) □；c）□ 不达标结论：a）□；b) □ |  |
| 防 治 措 施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障□；源头控制√；过程防控√；其他（） |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 | 监测频次 |  |
|  |  | 1 |  | 1年一次 |  |
|  | 信息公开指标 |  |  |
| 评价结论 | 采取相应措施后对土壤基本无影响 |  |
| 注1：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评价工作的，分别填写自查表。 |

附图一项目地理位置图

附图二项目周边环境示意图及大气评价范围图

附图三  项目平面布置图

附图四 项目所在地区域水系图

附图五项目监测点位图

| 项目东侧为农田 | 项目南侧为荒地 |
| --- | --- |
| 项目西侧为荒山 | 项目北侧为荒地 |
| 项目已建成设施 | 已建成冷库及门卫室 |

附图七  项目区现状照片

# Text boxes

图1.11-1  评价技术路线图

依据相关规定确定环境影响评价文件类型

1.研究相关技术文件和其他有关文件

2.进行初步工程分析

3.开展初步的环境状况调查

1.环境影响因素识别与评价因子筛选

2.明确评价重点和环境保护目标

3.确定工作等级、评价范围和评价标准

制定工作方案

建设项目

工程分析

环境现状调查

监测与评价

1.各环境要素环境影响预测与评价

2.各专题环境影响分析与评价

1.提出环境保护措施，进行技术经济论证

2.给出污染物排放清单

3.给出建设项目环境可行性的评价结论

编制环境影响报告书（表）

第第一阶段

第第二阶段

第第三阶段

确山县畜禽无害化处理场出栏

红膜沼气池

沼气产生量

夏季沼气量

非夏季沼气量

食堂

沼气锅炉

224.98

150.24

12.5

212.48

137.74

沼气锅炉

食堂

12.5

有机肥基料携带0.414

新鲜水

生猪饮用水

猪舍冲洗水

职工生活水

喷雾降温水

红膜沼气池56.92

沼液

沼渣携带0.97

猪粪含水7.66

体能损耗50.51

猪尿47.53

105.7

1.48

2.15

0.56

0.24

0.96

1.72

1.72

50.64

6.28

111.74

农肥

55.95

堆肥发酵

沼渣干化

晾晒后制有机肥基料0.53

自然蒸发 0.44

自然蒸发0.966

54.72

固液分离

1.2

猪粪带走

1.38

1.23

1.23

消毒用水

1.64

1.64

新鲜水

生猪饮用水

猪舍冲洗水

职工生活水

红膜沼气池38.52

沼液

沼渣携带0.97

猪粪含水7.66

体能损耗25.4

猪尿29.31

62.19

1.48

2.15

0.56

0.24

0.96

32.24

6.28

66.51

农肥

37.55

堆肥发酵

沼渣干化

晾晒后制有机肥基料0.53

自然蒸发 0.44

自然蒸发0.966

36.32

固液分离

1.2

猪粪带走

1.38

1.23

1.23

消毒用水

1.64

1.64

有机肥基料携带0.414

3km

项目所在地

西段庄

530m

350m

563m

臻头河

706m

大气评价范围

N

母猪舍1#

母猪舍2#

母猪舍3#

产房5#

产房4#

保育舍6#

保育舍7#

保育舍8#

固粪处理区

沼气池

沼液暂存池

保育舍9#

仓库

公猪舍

锅炉房

危废间

办公生活区

冷库

粪污暗管

项目位置

项目所在地

项目所在地

地表水流向

河

淮

流

支

北

其余为一般防渗区

重点防渗区

附图六   项目场区防渗图

保育舍9#

粪污暗管

冷库

办公生活区

危废间

锅炉房

公猪舍

仓库

沼液暂存池

沼气池

固粪处理区

保育舍8#

保育舍7#

保育舍6#

产房4#

产房5#

母猪舍3#

母猪舍2#

母猪舍1#

N

附件一

附件二

附件三

附件四

附件五

附件六

附件七

附件八