河南华兴纸业有限公司

年产8.5万吨造纸生产线技改项目

环境影响报告书

（报批版）

呈报单位：河南华兴纸业有限公司

编制单位：河南科瑞达环保科技有限公司

二○二○年九月

# 目  录

0  概述	1

一、 项目由来	1

二、 评价工作过程	2

三、 项目特点	4

四、与产业政策、区域规划相符性分析	5

五、主要关注的环境问题	5

六、环境影响评价的主要结论	8

第一章  总则	9

1.1编制依据	9

1.1.1 环境保护法律、法规	9

1.1.2 评价技术导则与规范	9

1.1.3 项目依据	10

1.1.4 其他依据	10

1.2 评价对象、评价目的及评价思路	11

1.2.1 评价对象	11

1.2.2 评价目的	11

1.2.3评价思路	11

1.3评价因子筛选	12

1.4 评价标准、评价等级及评价范围	13

1.4.1 评价标准	13

1.4.2 评价等级	17

1.4.3 评价范围	19

1.5 项目主要环境保护目标	20

1.6项目评价思路	21

1.7章节设置	21

第二章  工程分析	23

2.1现有工程	23

2.1.1现有工程基本情况	23

2.1.2现有工程组成	23

2.1.3现有工程产品方案	23

2.1.4 现有工程原辅材料消耗情况	28

2.1.5现有工程主要生产设备	28

2.1.6现有工程生产工艺流程及产污环节	31

2.1.7现有工程污染物排放及达标情况	37

2.1.8 现有工程污染物排放汇总	42

2.1.9 现有工程存在问题	38

2.1.11 整改完成后现有工程污染物产排情况汇总	39

2.2技改工程概况	44

2.2.1 项目名称、建设性质及建设地点	44

2.2.2 产品方案及生产规模	45

2.2.3主要原辅材料用量及资源能源消耗	45

2.2.4 经济技术参数	46

2.2.5 工程组成及建设内容	47

2.2.6 厂址及总图布置	49

2.3工程主要设备	48

2.4工作制度和劳动定员	49

2.5本次技改工程能源消耗及给排水	50

2.5.1 供电系统	50

2.5.2 本次技改工程给、排水情况	50

2.5.3 本次技改工程物料平衡	55

2.5.4供热、供蒸汽	55

2.6生产流程及产污节点分析	56

2.6.1造纸生产工艺及产污节点	56

2.6.2抽纸生产工艺及产污节点	59

2.6.3废水处理工艺流程及产污节点	59

2.7污染源强分析	62

2.7.1废气污染源分析	62

2.7.2废水污染源分析	66

2.7.3 噪声	69

2.7.4 固体废物	69

2.7.5地下水防渗措施	70

2.8本次技改工程污染物排放情况	71

2.9清洁生产分析	72

2.9.1生产工艺与装备	72

2.9.2资源、原材料、能源利用	73

2.9.3污染物产生与排放	73

2.9.4清洁生产指标	74

2.9.5环境管理	错误！未定义书签。

2.9.6清洁生产结论	80

第三章   环境现状调查与评价	81

3.1 区域自然环境概况	81

3.1.1地理位置	81

3.1.2地形地貌	81

3.1.3地质	81

3.1.4水文	81

3.1.5 土壤与植被	83

3.1.6 矿产资源	84

3.1.7 生物资源	84

3.1.8 气候	85

3.1.9文物遗址	86

3.2 相关规划简介	86

3.2.1西平县城市总体发展规划	86

3.2.2西平县污水处理厂简介	87

3.2.3《西平县环城乡土地利用总体规划（2010-2020）》相符性分析	89

3.2.4 饮用水源	89

3.3 环境质量现状监测与评价	89

3.3.1 环境空气质量现状监测与评价	89

3.3.2 地表水环境质量现状监测与评价	92

3.3.3 地下水环境质量现状调查与评价	96

3.3.4 声环境质量现状监测与评价	99

3.3.5土壤质量现状监测与评价	100

3.4 区域污染源调查	104

第四章  环境影响预测与评价	107

4.1施工期环境影响预测与评价	107

4.1.1 施工期环境空气影响分析	107

4.1.2 施工期水环境影响分析	109

4.1.3施工期声环境影响分析	109

4.1.4施工期固废影响分析	110

4.2营运期环境影响预测与评价	111

4.2.1 大气环境影响预测与评价	111

4.2.3 地表水环境影响分析	132

4.2.3 地下水环境影响分析	134

4.2.4 声环境质量影响预测与评价	141

4.2.5 固体废物环境影响分析	143

4.2.6 土壤环境影响分析	144

4.3环境风险分析	147

4.4.1风险识别	148

4.4.2风险防范措施	148

4.4.3 风险应急预案	149

第五章   环境保护措施及可行性论证	151

5.1 废气污染防治措施分析	151

5.1.1天然气锅炉废气	151

5.1.2生物质锅炉废气	152

5.1.3造纸干燥、切割粉尘污染防治措施分析	152

5.1.4 餐厅油烟污染防治措施分析	152

5.2废水污染防治措施分析	153

5.2.1废水处理措施的可行性分析	153

5.2.2废水进入污水处理厂的可行性分析	157

5.3地下水污染防治措施分析	158

5.4 噪声污染防治措施分析	158

5.5 固体废物处置措施可行性分析	159

第六章  环境影响经济损益分析	161

6.1 社会效益分析	161

6.2 经济效益分析	161

6.3 环境效益分析	161

6.4环境经济损益分析	162

6.4.1 环保投资	162

6.4.2 运行费用	163

第七章  环境管理与监测计划	164

7.1 环境管理要求	164

7.2 环境管理计划	166

7.2.1 环境管理机构的设立	166

7.2.2 环境管理人员的主要职责	166

7.2.3 环境管理制度	167

7.2.4 环境管理台账要求	168

7.3环境监测制度建议	168

7.3.1监测计划	168

7.3.2 排污口规范化	169

7.3.3 运行期监测计划	169

7.3.4 环境信息公开	170

7.3.5污染物排放清单及环境管理要求	171

7.3.6建设项目竣工环保“三同时”验收一览表	173

第八章  评价结论与建议	175

8.1 评价结论	175

8.1.1 本项目符合产业政策要求	175

8.1.2 厂址位置可行性	175

8.1.3 项目废气、废水污染物均可实现达标排放，噪声污染得到有效控制，固体废物全部综合利用或妥善处置	175

8.1.4 区域环境质量现状	177

8.1.5 影响预测与评价结论	178

8.1.6 污染防治措施有效可行	178

8.1.7 公众参与调查	180

8.2 建议	180

# 0  概述

## 一、 项目由来

西平县兴华综合纸业有限公司位于驻马店市西平县环城乡芳庄，厂址占地86710m2。现有工程《西平县兴华综合纸业有限公司实施产品结构调整及扩大商品浆/废纸造纸生产规模项目》于2003月由原河南省环境保护局予以审批（豫环监[2003]74号），于2004年12月更名为《河南省西平县华兴综合纸业有限公司关于实施产品结构调整及扩大商品浆废纸造纸（8.5万吨/年）项目》（豫环监函[2004]120号），一期5万吨/年于2008年11月已验收通过（豫环保验[2008]102号），二期工程已建设尚未验收，已申报了排污许可证（证书编号914117218760710652001P）。河南省西平县华兴综合纸业有限公司于2012年5月3日更名为河南华兴纸业有限公司。

随着我国经济的不断发展，人民物质生活和文化生活的水平越来越高，人们对纸张的需求量也随着增大。由于健康卫生意识逐步提高，我国生活用纸的人均消费量增长迅速，我国已经成为全球第二大生活用纸消费市场。未来10年，我国将成为全世界生活用纸消费量增长最快的国家，市场发展潜力巨大。生活用纸行业是消费品行业，且是快速消 费品行业，与经济发展程度和人们生活水平密切相关，生活用纸与 GDP 增速呈高度正相关。近几年，在我国造纸行业整体表现不佳的情况下，生活用纸一枝独秀。今后随着我国经济的稳健发展，城镇化进程的加快推进，人们生活水平 的不断提高，生活用纸仍将存在刚性市场需求，生活用纸的市场前景越来越被看好。

在此背景下，河南华兴纸业有限公司拟投资20000万元，对现有工程进行技改，建设年产8.5万吨造纸生产线技改项目，将现有工程3.5万吨/年板纸技改为生活用纸，将现有5万吨/年生活用纸中2万吨/年落后生产线技改为先进生产线，以上技改内容为4条2850卫生纸生产线；保留现有工程2条2850型生活用纸生产线。本次技改完成后合计6条2850生活用纸生产线，规模为8.5万吨/年生活用纸。

本次工程以外购漂白针叶木浆和阔叶木浆为原料生产生活用纸，符合造纸行业发展规划和国家产业政策。按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院【1998】第253号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，该项目必须进行环境影响评价。

根据《产业结构调整指导目录（2019年）》，项目不在鼓励类、限制类和淘汰类之列，属于允许类项目；根据国家发展和改革委员会2007第71号《造纸产业发展政策》、《造纸工业发展“十二五”规划》国家发令[2011]第 9 号、《河南省造纸工业“十一五”发展规划》和《河南省环保局关于加强全省新、改扩建造纸工业项目环境管理的通知》（豫环文【2006】178号）。项目选用设备不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产业指导目录（2010 年本）》之中，同时，项目已在西平县发展和改革委员会备案（备案号：2020-411721-22-03-004971号），本次工程的建设符合国家及地方相关产业政策的要求。根据《国民经济行业分类》（2017），本次工程属于“造纸和纸制品业（C22）”。根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2018年）的要求，本次工程属于金属制品类“十一、造纸和纸制品业”中“28 纸浆、溶解浆、纤维浆等制造；造纸（含废纸造纸）”类别，全部编制报告书，因此，本次评价工作应编制环境影响报告书。

河南华兴纸业有限公司委托河南科瑞达环保科技有限公司完成该项目环境影响报告书的编制工作（见附件1）。在接受委托后，我公司组成项目环评小组，通过对拟建项目场址及所在评价区进行现场踏勘，制定工作方案，在此基础上开展了全面的现场调查、环境质量现状监测、污染因素分析、污染防治措施论证、资料收集和公众参与等工作。依据项目可研报告中工程建设内容，按照产业政策、相关规划和环境影响评价相关技术导则要求，编制完成了《河南华兴纸业有限公司年产8.5万吨造纸生产线技改项目环境影响报告书》，以此作为建设项目主管部门的决策依据之一。

## 二、 评价工作过程

建设项目环境影响评价工作一般分三个阶段，即前期准备、调研和工作方案阶段；分析论证和预测评价阶段以及环境影响评价文件编制阶段。环境评价工作程序见图1。

环境影响评价的工作过程如下：

通过对本次工程资料的研究，考察、踏勘、监测项目所选址及周围的环境现状；根据本次工程建设及排污特点，分析本次工程建设可能带来的环境问题；结合区域环境特征，确定主要影响因素，预测环境影响程度、范围；以清洁生产为原则，分析本次工程污染治理措施及综合利用的可行性，对本次工程存在环境问题，提出相应的对策措施建议，在以上工作的基础上做出项目建设可行与否的评价结论。

- 通过对环境现状进行实际监测及调查，了解评价区域的环境质量现状及存在的主要环境问题。

- 通过了解相同工艺及产品的现状情况，收集相关资料。

- 依据现有工程实际运行情况及本次工程可研报告，并结合本次工程物料衡算等结果，对本次工程产污环节进行分析，同时，依据现有工程污染源监测数据及类比同类企业生产情况，确定本次工程所排污染物源强，对所排放的污染物进行达标分析，并按照国家及地方有关环境法规的要求，遵循“清洁生产、达标排放、总量控制”的原则，在对本次工程实施清洁生产和末端治理达标的情况下满足区域污染物总量控制要求。

- 采用合适的预测模式或采用定性分析的手段，分析本次工程所排污染物对环境造成的影响程度及范围，从而分析环境的可承受性。

- 根据本次工程所排放污染物的性质及排放规律，对工程所产生的废水、废气、噪声以及固体废物提出具有针对性的治理措施；分析所采取防治措施的技术可行性及可靠性，确定所采取的防治措施的治理效果，确保本次工程所产生的污染物均能实现达标排放和妥善的处置。

- 通过对本次工程生产过程中所涉及物料的理化性质及生产工艺分析，结合对国内同类企业的生产实际状况调查，确定风险事故发生的部位、类型及规律，提出相应的事故风险防范措施建议和应急预案。

- 通过本次工程的环境经济损益分析，论证本次工程的经济效益、社会效益和环境效益，使本次工程能达到经济建设与环境保护的协调发展。

- 对本次工程运营期的环境管理提出合理的建议及要求。

- 在落实清洁生产工艺和末端治理的基础上，最大限度地减少污染物排放量，结合区域环境要求，提出工程废气、废水污染物排放总量控制建议指标，从环保角度对工程建设可行性作出明确的结论。

图1  评价工作程序图

## 三、 项目特点

工程特点：本项目为造纸项目，主要包括碎浆、磨浆、配浆、、成型、脱水干燥、切纸、包装等生产工序，产生的污染物主要是废水、固体废物和噪声，对环境的主要影响是在水环境方面。

环境特点：本项目位于西平县环城乡芳庄，厂址区域给排水、供电、供气管网等配套基础设施均已建设完善，项目所在地属淮河流域，距项目最近的敏感点为紧邻的大徐庄，西南70m为芳庄村，西北270m为船里湾，东北280m为高徐。

## 四、与产业政策、区域规划相符性分析

（1）产业政策相符性分析

根据《产业结构调整指导目录（2019年）》，项目不在鼓励类、限制类和淘汰类之列，属于允许类项目；根据国家发展和改革委员会2007第71号《造纸产业发展政策》、《造纸工业发展“十二五”规划》国家发令[2011]第9号、《河南省造纸工业“十一五”发展规划》和《河南省环保局关于加强全省新、改扩建造纸工业项目环境管理的通知》（豫环文【2006】178号），本次年产8.5万吨造纸生产线技改项目符合国家及河南省相关的产业政策要求。同时，项目已在西平县发展和改革委员会备案（备案号：2020-411721-22-03-004971号），本次工程的建设符合国家相关产业政策的要求。

（2）区域规划相符性分析

本项目位于驻马店市西平县环城乡芳庄，项目用地为工业用地，符合《西平县环城乡土地利用总体规划（2010-2020）》；经对比西平县城市饮用水水源地规划，项目不在饮用水源保护区范围内。

## 五、主要关注的环境问题

1、环境特点

（1）厂址位置及敏感点分布情况

本工程在现有厂内进行建设，厂址位于西平县环城乡芳庄。本工程南侧隔路紧邻大徐庄，西南70m为芳庄村，西北270m为船里湾，东北280m为高徐。距离本次工程最近的地表水体为北侧390m的小洪河。厂址周边主要敏感点分布情况见图2，地理位置见附图一。

图2  本次工程厂址周围环境敏感点示意图

表1                     厂址周边敏感点情况一览表

| 序号 | 坐 标 | 敏感点名称 | 户数 | 人数 | 环境功能区 | 方位 | 距离m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E114.047452 N33.396936 | 大徐庄 | 300 | 1059 | 二类 | SE | 10 |
| 2 | E114.044598 N33.396166 | 芳庄村 | 180 | 687 |  | SW | 70 |
| 3 | E114.042442 N33.400205 | 船里湾 | 225 | 960 |  | NW | 270 |
| 4 | E114.048064 N33.402176 | 高徐 | 138 | 655 |  | NE | 280 |
| 5 | 红澍河 | Ⅲ类 | N | 390 |

（2）水系特征

- 地表水系

本工程废水主要为生活污水和生产废水，废水经厂内污水处理站处理后通过排污管网排入西平县城市污水处理厂进行二次处理达标后排入红澍河，红澍河为淮河流域、洪汝河水系，红澍河下游有市控陈桥断面，在陈桥断面下游与北汝河汇合，下游汇入汝河，汝河有省控沙口断面，汝河沙口断面水质功能区划为Ⅳ类。但根据《驻马店市人民政府办公室关于印发驻马店市水污染防治攻坚战6个实施方案的通知》驻政办〔2017〕8号，西平县红澎河陈桥断面2018年，除氨氮、总磷达到Ⅳ类，其它指标达到III类。

- 饮用水源

根据《河南省城市饮用水水源地环境保护规划（2008-2020年）》、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》豫政办 〔2016〕23号和《西平县饮用水水源地环境保护区划》，西平县自来水厂周范地下水井群（小洪河以北，引洪道两侧），水厂现有水源井13眼井，设计井深200米，开孔孔径500mm。抽水井距600米，井间距800米。一级保护区范围：西平县水源地一级保护区主要为取水井外围55米的区域。二级保护区范围：一级保护区外，小洪河以北，引洪道以西1～10号、引洪道以东11～13号各组取水井外围600米外公切线所包含区域。

本工程距离西平县集中式饮用水源地均较远，远在其保护区域范围以外，符合该饮用水源保护规划要求。本工程的开发建设不会对该水源地的保护造成影响。

（3）环境空气特征

- 驻马店市2018年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为13 ug/m3、35 ug/m3、98 ug/m3、59 ug/m3；CO 24小时平均第95百分位数为1.6mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为180 ug/m3；超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为PM10、O3、PM2.5。因此，项目所在区域城市环境空气质量为不达标区。不达标的原因主要是驻马店市属于采暖城市，采暖季节大气污染物排放量大，是导致整体环境质量下降的原因之一，此外环境质量状况还与当地的气候因素有关，驻马店市属于北方城市，冬季风沙较多，也会对环境质量造成一定的影响。

根据本次工程现状质量监测结果，评价区域项目特征因子评价区域硫化氢、氨小时值均能满足《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D参考限值。

（4）生态敏感区

据调查，本次工程评价范围内没有风景游览区、水源地等环境敏感地区及地表文物遗存。

2、关注的主要环境问题

环境空气：重点关注项目建设对区域环境空气质量以及敏感点的影响，大气环境防护距离的符合性分析；

水环境：重点关注项目废水收集、处理和区域污水处理厂的可依托性；

声环境：重点关注项目实施后高噪声设备对区域声环境的影响；

固体废物：重点关注固废的收集处置措施的合理性，防止二次污染。

## 六、环境影响评价的主要结论

项目符合国家产业政策，选址符合《西平县环城乡土地利用总体规划（2010-2020）》及西平县城市饮用水水源地保护区划。项目运行过程中废水、废气、噪声、固体废物处理措施合理，项目污染物排放可实现最大程度的削减，产生的各类污染物能够达标排放，可满足总量控制要求。经预测，废气、废水、噪声、固废的排放对周围环境及敏感点不会产生明显影响。综上所述，拟建项目具备环境可行性，从环保角度，该项目的建设可行。

该报告书在编制过程中，得到了西平县环保护局及建设单位的大力支持，在此一并表示感谢！

# 第一章  总则

## 1.1编制依据

### 1.1.1 环境保护法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年修订，2016年9月1日起施行）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年8月29日修订，2016年1月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日施行）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修订）；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997.3.1）；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）

（8）《中华人民共和国节约能源法》（1997.11.1）；

（9）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年修订）；

（10）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日）；

（11）《河南省建设项目环境保护管理条例》（2007.5.1）；

（12）《河南省水污染防治条例》（2010.3.1）；

（13）《河南省大气污染防治条例》（2018.3.1）；

（14）《河南省固体废物污染环境防治条例》（2012年1月1日）。

### 1.1.2 评价技术导则与规范

（1）《环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）；

（3）《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ/T2.3-2018）

（4）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018）

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

（8）《国家危险废物名录》（环保部2016年第39号令）；

（9）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

（10）《固体废物鉴别标准 通则》(GB 34330-2017 )；

（11）《制浆造纸工业污染防治可行技术指南》（2018.1.19）。

### 1.1.3 项目依据

（1）《河南省企业投资项目备案证明》

（2）建设单位环评委托书

（3）西平县环境保护局出具的关于《河南华兴纸业有限公司年产8.5万吨造纸生产线技改项目环境影响评价执行标准的函》

（4）建设单位提供的项目其他相关资料

### 1.1.4 其他依据

（1）《产业结构调整指导目录2019年本》

（2）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令44号，2017.9.1实施）及2018年修改单

（3）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发［2011］35号）；

（4）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）

（5）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发[2015]17 号)

（6）《河南省环保厅审批建设项目环境影响评价文件的建设项目目录》（2016年本）

（7）《造纸工业发展“十二五”规划》国家发令[2011]第 9 号

（8）《关于淘汰落后造纸、酒精、味精、柠檬酸生产能力工作的通知》（发 改运行[2007]2775 号）

（9）《制浆造纸建设项目环境影响评价文件审批原则》（试行）环办[2015]112号

（10）关于印发《制浆造纸企业环境守法导则》的通知（环办函[2015]882 号）

（11）《制浆造纸工业污染防治可行技术指南》（HJ2302-2018）。

（12）《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2020]7号）

（13）《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案的通知》

（14）《驻马店市2019年大气污染防治攻坚战工作方案的通知》

（15）《驻马店市人民政府办公室关于印发驻马店市水污染防治攻坚战6个实施方案的通知》驻政办〔2017〕8号

（16）《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案》的通知（豫环文[2019]84号）

（17）《关于印发驻马店市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚实施方案的通知》（驻环攻坚办〔2020〕24号）

## 1.2 评价对象、评价目的及评价思路

### 1.2.1 评价对象

河南华兴纸业有限公司年产8.5万吨造纸生产线技改项目。

### 1.2.2 评价目的

（1）分析本工程的建设与国家产业政策、行业政策的相符性；

（2）根据同行业类比调查、查阅同类行业及验收监测资料、物料衡算等方法，分析确定本项目工艺产污环节及污染物排放情况，并进行达标分析；

（3）对评价区域环境质量现状进行调查、监测与评价，明确环境保护目标；

（4）预测本工程投产后污染物排放对周围环境影响的程度和范围，并对其进行影响评价，给出影响结论；

（5）分析论证本工程采取的污染防治措施的技术经济可行性；

（6）从环保角度，给出本工程建设是否可行的明确结论，为工程设计和环境管理提供科学依据。

### 1.2.3评价思路

（1）依据有关环保法规、环境影响评价技术规定及环境标准进行评价工作；

（2）通过有关设计资料，在对本工程生产工艺及产污环节分析的基础上，通过查阅同类行业验收监测相关资料、物料衡算及类比同行业监测数据等方法确定本工程主要污染源强，根据设计采取的污染防治措施及处理效果进行达标分析，并计算全厂主要污染物排放量。

（3）通过对评价区环境质量现状监测和污染源调查，了解评价区环境质量现状及存在的主要环境问题；根据项目及环境特点采用模式预测及定性分析等手段，分析项目建设对环境影响的可承受性。

（4）结合当地城市发展规划及环境保护规划，根据环境影响预测结果，对项目厂址选择可行性进行分析。

（5）根据项目治理设施运行及管理要求，制定相应的环境监测计划，保证污染防治设施的正常运行。

（6）根据当地环境特征，以及国家相关产业政策发展规划，结合项目的排污状况和周围环境质量状况，从环境保护角度对项目建设的可行性给出明确的结论。

## 1.3评价因子筛选

本次工程环境影响因素识别内容见表1.3-1。

表1.3-1                    环境影响因素识别表

| 工程分析 影响因素 | 施 工 期 | 运 行 期 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装 | 运输 | 噪声 | 废水 | 废气 | 固废 | 噪声 | 运输 |
| 自然生态环境 | 地表水 |  |  |  | 1LP |  |  |  |  |
|  | 地下水 |  |  |  | 1LP |  |  |  |  |
|  | 大气环境 |  | 1SP |  |  | 2LP |  |  | 1LP |
|  | 声环境 | 1SP | 1SP | 1SP |  |  |  | 2LP | 1LP |
|  | 土 壤 |  |  |  | 1LP |  | 1LP |  |  |
| 社会经济环境 | 交 通 | 1SP | 1SP |  |  |  |  |  | 1LP |
|  | 公众健康 |  |  | 1SP | 1LP | 1LP |  | 1LP |  |
|  | 生活质量 |  |  | 1SP | 1LP | 1LP | 1LP | 1LP | 2LP |
| 备注：影响程度：1-轻微；2-一般；3-显著；影响时段：S-短期；L-长期；影响范围：P-局部；W-大范围 |

由上表可以看出，本次工程在施工期对周围自然环境、社会环境的影响是轻微、短期和局部的；本次工程运行期产生的废水、废气、固废和噪声对工程周围自然、社会环境将造成一定的不利影响。同时依据国家有关环保标准、规定所列控制指标，并结合项目所处区域环境特征，筛选出本项目评价因子见表1.3-2。

表1.3-2                      评价因子一览表

| 环境因素 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO、硫化氢、氨 | SO2、NO2、PM10 | SO2、NOx |
| 地表水 | COD、氨氮、总磷 | COD、氨氮、总磷 | COD 、氨氮 |
| 地下水 | pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、氨氮、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、挥发性酚类、耗氧量、六价铬、总大肠菌群、细菌总数、水位 | / | / |
| 噪声 | 昼夜等效连续A声级 | 昼夜等效连续A声级 | / |
| 土壤 | 45项基本因子 | / | / |

## 1.4 评价标准、评价等级及评价范围

### 1.4.1 评价标准

#### 1.4.1.1 环境质量标准

（1）环境空气质量标准

表1.4-1                   环境空气质量标准                单位：mg/m3

| 标准名称及级（类）别 | 项 目 | 标准限值 |
| --- | --- | --- |
| 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 | SO2 | 年平均 | 60 μg/Nm3 |
|  |  | 24小时平均 | 150 μg/Nm3 |
|  |  | 1小时平均 | 500 μg /Nm3 |
|  | NO2 | 年平均 | 40 μg /Nm3 |
|  |  | 24小时平均 | 80 μg /Nm3 |
|  |  | 1小时平均 | 200 μg/Nm3 |
|  | PM10 | 年平均 | 70 μg/Nm3 |
|  |  | 24小时平均 | 150 μg/Nm3 |
|  | PM2.5 | 年平均 | 35 μg/Nm3 |
|  |  | 24小时平均 | 75 μg/Nm3 |
|  | CO | 24小时平均 | 4 mg/Nm3 |
|  |  | 1小时平均 | 10 mg/Nm3 |
|  | O3 | 日最大8小时平均 | 160 μg/Nm3 |
|  |  | 1小时平均 | 200 μg/Nm3 |
| 《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D参考限值 | 硫化氢 | 1小时平均 | 10μg/m3 |
|  | 氨 | 1小时平均 | 200μg/m3 |

（2）地表水环境质量标准

表1.4-2                  环境空气质量标准          单位：mg/L（pH除外）

| 标准名称及级（类）别 | 污染物 | COD | 氨氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1 Ⅲ类 | 标准值 | 20 | 1 | 1.0 |

（3）地下水质量标准

表1.4-3                    地下水质量标准

| 标准名称及级（类）别 | 污染物名称 | 单位 | 浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1 III类 | pH | / | 6.5～8.5 |
|  | 总硬度 | mg/L | 450 |
|  | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 |
|  | 硫酸盐 | mg/L | 250 |
|  | 氯化物 | mg/L | 250 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.5 |
|  | K+ | mg/L | / |
|  | Na+ | mg/L | / |
|  | Ca2+ | mg/L | / |
|  | Mg2+ | mg/L | / |
|  | 挥发性酚类 | mg/L | 0.002 |
|  | 耗氧量 | mg/L | 3.0 |
|  | 六价铬 | mg/L |  |
|  | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 3.0 |
|  | 细菌总数 | CPU/mL | 100 |

（4）声环境质量标准

表1.4-4                  地下水质量标准              单位：dB(A)

| 标准名称及级（类）别 | 类 别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 | 2类 | 60 | 50 |

（5）土壤环境质量标准

表1.4-5                  土壤环境质量标准              单位：mg/kg

| 标准名称及级（类）别 | 污染物名称 | 标准值 | 污染物名称 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地 | 二氯甲烷 | 616 | 1,1,-二氯乙烯 | 66 |
|  | 甲苯 | 1200 | 反式-1,2-二氯乙烯 | 54 |
|  | 氯苯 | 270 | 1，1-二氯乙烷 | 9 |
|  | 铜 | 18000 | 顺式-1,2-二氯乙烯 | 596 |
|  | 镍 | 900 | 氯仿 | 0.9 |
|  | 镉 | 65 | 1，1，1-三氯乙烷 | 840 |
|  | 铅 | 800 | 四氯化碳 | 2.8 |
|  | 汞 | 38 | 苯 | 4 |
|  | 总砷 | 60 | 1，2-二氯乙烷 | 5 |
|  | 铬（六价） | 5.7 | 三氯乙烯 | 2.8 |
|  | 2-氯酚 | 2256 | 1，2-二氯丙烷 | 5 |
|  | 硝基苯 | 76 | 1，1，2-三氯乙烷 | 2.8 |
|  | 萘 | 70 | 四氯乙烯 | 53 |
|  | 苯并[a]蒽 | 15 | 1，1，1，2-四氯乙烷 | 10 |
|  | 䓛 | 1293 | 乙苯 | 28 |
|  | 苯并(b)荧蒽 | 15 | 邻二甲苯 | 640 |
|  | 苯并(k)荧蒽 | 151 | 苯乙烯 | 1290 |
|  | 苯并(a)芘 | 1.5 | 1，1，2，2-四氯乙烷 | 6.8 |
|  | 茚并(1,2,3-cd)芘 | 15 | 1，2，3-三氯丙烷 | 0.5 |
|  | 二苯并(a,h)蒽 | 1.5 | 1，4-二氯苯 | 20 |
|  | 苯胺 | 260 | 1，2-二氯苯 | 560 |
|  | 氯甲烷 | 37 | 间二甲苯 | 570 |
|  | 氯乙烯 | 0.43 | 对二甲苯 | 570 |

#### 1.4.1.2污染物排放标准

- 大气污染物排放标准

表1.4-6                  大气污染物排放标准

| 标准名称及级（类）别 | 执行标准 | 项 目 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 最高允许排放速率 | 周界外浓度最高点(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排气筒 高度(m) | (kg/h) |  |
| 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 表2 二级 | 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 1. 0 |
| 《河南省餐饮油烟排放标准》 （DB41/1604-2018） | 表1 | 油烟 | 1.0 | / | / | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | 10.0 | / | / | / |
| 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） | 表3大气污染物特别排放限制 | 颗粒物 | 30 mg/m3 | / | / | / |
|  |  | SO2 | 50 mg/m3 | / | / | / |
|  |  | NOX | 150 mg/m3 | / | / | / |
| 《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号）/《关于印发驻马店市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚实施方案的通知》（驻环攻坚办〔2020〕24号） | 生物质锅炉 | 颗粒物 | 10 mg/m3 | / | / | / |
|  |  | SO2 | 35 mg/m3 | / | / | / |
|  |  | NOX | 50 mg/m3 | / | / | / |
|  | 燃气锅炉 | 颗粒物 | 5 mg/m3 | / | / | / |
|  |  | SO2 | 10 mg/m3 | / | / | / |
|  |  | NOX | 50 mg/m3 | / | / | / |

（2）废水排放标准

根据《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008），企业向设置污水处理厂的城镇排水系统排放废水时，有毒污染物可吸附有机卤素（AOK）、二嗯英在本标准规定的监控位置执行相应的排放限值；其他污染物的排放控制要求由企业与城镇污水处理厂根据其污水处理能力商定或执行相关标准，并报当地环境保护主管部门备案：城镇污水处理厂应保证排放污染物达到相关排放标准要求。故本次评价厂区排水需满足西平县污水处理厂设计进水水质要求。

表1.4-7                    废水排放标准

| 标准名称及级（类）别 | 污染物因子 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）和西平县城市污水处理厂设计进水水质要求 | BOD5（mg/L） | 150 |
|  | COD（mg/L） | 350 |
|  | 氨 氮（mg/L） | 35 |
|  | 悬浮物（mg/L） | 210 |
|  | TN（mg/L） | 45 |
|  | TP（mg/L） | 4 |

（3）噪声排放标准

表1.4-8                   噪声排放标准               单位：dB(A)

| 标准名称及级（类）别 | 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 | 2类 | 60 | 50 |

- 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单

### 1.4.2 评价等级

#### 1.4.2.1 环境空气评价等级

（1）环境空气评价工作等级

按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）规定，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi定义为：

Pi＝(Ci/C0i)×100%

式中：Pi－第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci－采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i－第i个污染物的环境空气质量标准小时值，mg/m3。

环境空气评价等级见表1.4-10。

表1.4-9                    评价工作等级判定依据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax＜10%，或D10%＜污染源距厂界最近距离 |

表1.4-10          环境空气质量预测评价工作等级确定情况一览表

| 污染源 | 污染物 | 排放浓度（kg/h） | 最大地面浓度（mg/m3） | 最大占标率(%) | 占标率10%的最远距离D10%(m) | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | 1#排气筒天然气锅炉废气 | 颗粒物 | 0.05 | 0.0088 | 1.96 | 0 | 二级 |
|  |  | SO2 | 0.03 | 0.0053 | 1.06 | 0 | 二级 |
|  |  | NOX | 0.33 | 0.058 | 23.24 | 400 | 一级 |

综上所述，本项目占标率最大的污染因子为排气筒1#有组织排放的氮氧化物，其占标率为23.24%；根据表4.1-10可知，本项目大气环境影响评价等级为一级。评价范围为以项目厂址为中心，自厂界外延2.5km的矩形区域；大气环境预测范围应覆盖全部评价范围。

#### 1.4.2.2 地表水环境评价等级

本次技改工程废水主要为生产废水和生活污水，其中生产废水主要为上网抄纸废水、压榨废水和毛布冲洗废水。生活污水经厂内化粪池暂存后与生产废水一起经厂内污水处理站处理后，由污水管网进入西平县污水处理厂处理，最终排入红澍河。参照环评导则《环境影响评价技术导则 地面水环境HJ/T2.3-2018》，本项目地表水环境影响评价等级为三级B。由于本项目废水进入西平县污水处理厂，因此评价重点预测分析工程废水进入西平县污水处理厂的可行性。

#### 1.4.2.3 地下水环境评价等级

（1）评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，本项目为Ⅲ类建设项目。经调查，项目评价范围内村庄供水方式有分散饮用水源，项目所在地环境敏感程度为较敏感，根据Ⅲ类建设项目地下水工作等级划分原则，确定本项目地下水环境影响评价工作等级为三级。

表1.4-11                         地下水环境影响评价等级

| 项目类别 环境敏感程度 | Ι项目 | Ⅱ类项目 | Ш类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据表1.4-11，可知本项目地下水环境评价等级为三级。

#### 1.4.2.4 噪声评价等级

（1）评价工作等级

根据本项目特点，结合厂址周围环境状况，按《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）要求，确定本项目声环境影响评价等级为二级，评价范围为厂界外200m范围内。详见表1.4-12。

表1.4-12                     声环境评价等级

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 所处声环境功能区 | GB3096-2008《声环境质量标准》2类 |
| 建设前后敏感点噪声级别增高量 | <3 dB(A) |
| 受噪声影响人口 | 受噪声影响人口变化不大 |
| 评价等级 | 二级 |

#### 1.4.2.5 土壤评价等级

（1） 项目类型

根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别表，本次工程项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类建设项目。

（2）占地规模等级

根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），将建设项目占地规模分为大型（≧50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≦5hm2），建设项目占地主要为永久占地。本项目永久占地面积为小于5hm2，因此本项目占地规模为“小型”。

（3）土壤环境敏感程度

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表1.4-13。

表1.4-13                 污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

经调查，项目厂址为周围存在耕地，因此，本项目土壤环境敏感程度为“敏感”。

（4）评价等级

根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级表可知，本项目类别为Ⅲ类，占地规模为“小型”，土壤环境敏感程度为“不敏感”，因此，本项目土壤评价工作等级应划分为三级。

### 1.4.3 评价范围

本项目评价工作等级及评价范围见表1.4-14。

表1.4-14                   评价工作等级及评价范围一览表

| 序号 | 环境要素 | 评价工作等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 一级 | 以厂址为中心，边长为5km的矩形 |
| 2 | 地表水环境 | 三级B | 定性分析及进入污水处理厂的可行性 |
| 3 | 地下水环境 | 三级 | 厂址所在区域浅层地下水6km2 |
| 4 | 声环境 | 二级 | 厂界及厂界外200m范围内 |
| 5 | 土壤 | 三级 | 厂界外50m范围内 |

## 1.5 项目主要环境保护目标

根据工程特征、建设项目周边环境状况和地方环境保护要求确定环境保护目标，本项目环境保护目标见表1.5-1，周边环境示意图见附图三。

表1.5-1                   环境保护目标一览表

| 序号 | 环境类别 | 保护对象 | 目标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 厂址区域及周围环境敏感点，详见表1 | 满足环境空气质量标准（GB3095-2012）二级标准要求 |
| 2 | 水环境 | 地表水环境 | 红澍河 | 满足地表水环境质量标准（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求 |
|  |  | 地下水环境 | 厂址及附近区域 | 满足GB/T 14848-93《地下水质量标准》Ⅲ类标准要求 |
| 3 | 声环境 | 厂界四周200m | 满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求 |
| 4 | 土壤 | 厂址及附近区域 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值 |

## 1.6项目评价思路

（1）通过分析评价区域环境质量现状监测数据，了解评价区域的环境质量现状及存在的主要环境问题。

（2）根据原辅材料、工艺流程等进行详细工程分析，明确项目的主要环境问题及影响因子，并通过类比调查、物料衡算，核算出污染源源强，为环境影响预测和总量控制提供依据。

（3）根据本项目所排放污染物的性质及排放规律，对项目所产生的废水、废气、噪声以及固体废物提出具有针对性的治理措施，并进行可行性、可靠性论证及排放的达标分析。

（4）通过对本项目所使用的原辅材料、采用的生产工艺、设备、能源消耗以及生产用水的利用情况分析，提出有针对性的清洁生产措施及持续清洁生产方案。

（5）通过本项目的环境经济损益分析，论证本项目的经济效益、社会效益和环境效益，使本项目能达到经济效益与环境保护的协调发展；根据项目选址的环境、规划、基础设施等情况分析项目选址的合理性。

（6）对本项目运营期的环境管理提出合理的建议及要求。

（7）从环保角度给出项目建设可行性结论。

## 1.7章节设置

本次评价设置以下章节：

1.7.1  概述

1.7.2  总则

1.7.3  工程分析

1.7.4  环境现状调查与评价

1.7.5  环境影响预测与评价

1.7.6  环境保护措施及其可行性论证

1.7.7  环境影响经济损益分析

1.7.8  环境管理与监测计划

1.7.9  环境影响评价结论

# 第二章  工程分析

## 2.1现有工程

### 2.1.1现有工程基本情况

现有工程《西平县兴华综合纸业有限公司实施产品结构调整及扩大商品浆/废纸造纸生产规模项目》（8.5万吨/年）于2003年8月由原河南省环境保护局予以审批（豫环监[2003]74号）。一期5万吨/年于2008年11月予以验收通过（豫环保验[2008]102号）；二期工程3.5万吨/年生活用纸已建设；配套公用工程《生物质锅炉改建项目》于2019年由西平县环境保护局予以批复（西环评表[2019]4号），且已建设。以下现有工程内容均根据已批复环评文件、已验收内容及现状建设等进行说明。

表2.1-1                  现有项目发展历程概况

| 项目名称 | 目前状态 | 环评批复 | 一期验收情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 西平县兴华综合纸业有限公司实施产品结构调整及扩大商品浆/废纸造纸生产规模项目 | 正常生产 | 2003年7月 | 2008年11月 |
|  |  | 豫环监[2003]74号 | 豫环保验[2008]102号 |
| 生物质锅炉改建项目 | 正常生产 | 西环评表[2019]4号 | / |
| 备注：2004年12月更名为《河南省西平县华兴综合纸业有限公司关于实施产品结构调整及扩大商品浆废纸造纸（8.5万吨/年）项目》（豫环监函[2004]120号） |

### 2.1.2现有工程产品方案

现有工程产品方案见表2.1-2。

表 2.1-2              现有工程产品方案及规模一览表         单位： t/a

| 序号 | 名称 | 产品方案及规模 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 原环评批复 | 板纸5.5万吨/年（灰板纸0.5万、黄板纸4万、白板纸1万） 生活用纸3万吨/年 |
| 2 | 一期已验收 5万吨/年 | 板纸3.5万吨/年 生活用纸1.5万吨/年 |
| 3 | 二期工程3.5万吨/年 | 生活用纸3.5万吨/年（原批复二期生活用纸为1.5万吨/年，板纸为2万吨/年；二期板纸已建为生活用纸，二期工程共建成3.5万吨/年生活用纸） |
| 4 | 现有工程全部 8.5万吨/年 | 板纸3.5万吨/年 生活用纸5万吨/年 |
| 5 | 本次技改工程 | ①将现有工程3.5万吨/年板纸技改为生活用纸；②现有工程5万吨/年生活用纸，其中2万吨/年的落后生产线技改为先进生产线；③本次技改工程完成后全厂8.5万吨/年生活用纸。 |

### 2.1.3现有工程组成

现有工程项目组成主要包括：主体工程、公用工程及环保工程等，主要内容见表2.1-3。

表2.1-3（a）                                   现有工程主体工程内容一览表

| 类别 | 原环评批复 | 一期已验收内容 | 二期已建工程 | 现有工程全部内容 | 本次技改工程对其处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 建筑物 | 20栋生产车间，建筑面积12600m2 （4栋卫生纸车间、3栋黄板纸车间、1栋灰板纸车间、1栋白板纸车间、2栋洗浆车间、1栋脱墨车间、2栋调浆车间、3栋打浆车间、1栋半成品车间、1栋抄纸车间、1栋卫生纸车间） | 2栋板纸车间 | / | 2栋板纸车间 | 改造为生活用纸造纸车间 |
|  |  |  | 1栋板纸制浆车间 | / | 1栋板纸制浆车间 | 改造为碎浆车间 |
|  |  |  | 2栋生活用纸车间 | / | 2栋生活用纸车间 | 改造为深加工车间和成品库 |
|  |  |  | 1栋生活用纸制浆车间 | / | 1栋生活用纸制浆车间 |  |
|  |  |  | 1栋生活用纸深加工车间 | / | 1栋生活用纸深加工车间 |  |
|  |  |  | / | 1栋生活用纸造纸车间 | 1栋生活用纸造纸车间 | 直接用 |
|  |  |  | / | 1栋生活用纸产品仓库 | 1栋生活用纸产品仓库 | 直接用 |
|  | 造纸线 | 4条1760型造纸线 | / | 2条2850型生活用纸造纸线 | 2条2850型生活用纸造纸线 | 直接用 |
|  |  | 4条1880型造纸线 | 4条1575型生活用纸造纸线 | 2条1575型生活用纸造纸线 | 6条1575型生活用纸造纸线 | 均淘汰，技改为4条2850型生活用纸造纸线 |
|  |  | 2条1092型造纸线 | 2条1092型生活用纸造纸线 | / | 2条1092型生活用纸造纸线 |  |
|  |  | 3条3200型造纸线 | 1条3200型板纸造纸线 | / | 1条3200型板纸造纸线 |  |
|  |  | 6条2362型造纸线 | 1条2100型板纸造纸线 | / | 1条2100型板纸造纸线 |  |
|  |  | 2条灰板纸纸机线 | 2条灰板纸线 | / | 2条灰板纸线 |  |
|  |  | 2条2640型造纸线 | / | / | / |  |

表2.1-3（b）                                   现有工程公用工程内容一览表

| 类别 | 原环评批复 | 一期已验收内容 | 二期已建工程 | 现有工程全部内容 | 本次技改工程对其处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公用工程 | 供热 | 1台4t/h燃煤锅炉 | 1台4t/h燃煤锅炉（已拆除） | 1台20t/h生物质锅炉 | 1台20t/h生物质锅炉 | 直接用 |
|  |  | 1台10t/h燃煤锅炉 | 1台10t/h燃煤锅（已拆除） | 1台10吨天然气锅炉(备用) | 1台10吨天然气锅炉(备用) | 备用锅炉启用 |
|  |  | 1台20t/h沸腾炉 | / | / | / | / |
|  | 供水 | 2眼自备井，2×240m3/h | 2眼自备井，2×240m3/h | / | 2眼自备井，2×240m3/h | 直接用 |

表2.1-3（c）                                   现有工程环保工程内容一览表

| 类别 | 原环评批复 | 一期已验收内容 | 二期已建工程 | 现有工程全部内容 | 本次技改工程对其处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环保 工程 | 白水回收设备 | 5套200m3/h型磁化脉冲白水回收设备 | 白水直接进入制浆系统回收 | 1套超浅层气浮104m3/h=2496 m3/d | 1套超浅层气浮104m3/h=2496 m3/d | 直接用 |
|  |  |  |  | 1套多圆盘过滤 160m3/h=3840 m3/d | 1套多圆盘过滤 160m3/h=3840 m3/d | 直接用 |
|  | 污水处理站 | 污水站物化处理设施（斜网过滤+气浮），19200 m3/d； 污水站生化处理设施（活性污泥曝气池3000m3），处理能力10000m3/d | 污水处理站规模（16000 m3/d）：斜网+超浅层气浮+水解池+A/O | / | 污水处理站规模：斜网+超浅层气浮（12960m3/d）+水解池+A/O（16000m3/d） | 直接用 |
|  |  | 污泥浓缩池+污泥带式脱水机 | 污泥浓缩池+污泥带式脱水机 | / | 污泥浓缩池+污泥带式脱水机 | 直接用 |
|  | 废气处理 | 锅炉废气：陶瓷多管旋风除尘器+1根45m高烟囱排放P1 | 4t/h链条锅炉：旋风除尘器+30m烟囱排放 | 1台20t/h生物质锅炉（炉内脱硝+旋风除尘+布袋除尘） | 1台20t/h生物质锅炉（炉内脱硝+旋风除尘+布袋除尘） | 直接用 |
|  |  | 沸腾炉废气：陶瓷多管旋风除尘器+文丘里麻石水膜除尘器+烟囱排放 | 10t/h链条锅炉：炉内脱硫+陶瓷多管旋风除尘器+35m烟囱排放 | 1台10吨天然气锅炉备用（低氮燃烧+烟气循环） | 1台10吨天然气锅炉备用（低氮燃烧+烟气循环） | 启用 |
|  | 固废 | 污泥临时堆场300m2 | / | 污泥储存间50m3 灰渣场120m3 | 污泥储存间50m3 灰渣场120m3 | 直接用 |

### 2.1.4 现有工程原辅材料消耗情况

现有工程主要原辅材料消耗情况见表2.1-4。

表 2.1-4                  主要原辅材料消耗情况一览表

| 序号 | 物料名称 | 原环评批复（t/a） | 一期已验收内容（根据验收文件）（t/a） | 二期已建工程内容（t/a） | 现有工程全部内容（t/a） | 本次技改内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废纸 | 78000 | / | / | 58950 | 淘汰 |
| 2 | 商品浆 | 6600 | 6600 | 商品浆36750 | 商品浆-43350 | 新增 |
| 3 | 液氯 | 50 | 29.4 | / | 29.4 | 淘汰 |
| 4 | 增白剂 | 54 | 31.8 | / | 31.8 | 淘汰 |
| 5 | 絮凝剂 | 30 | 17.6 | / | 17.6 | 淘汰 |
| 6 | 湿强剂 | / | / | 50.6 | 50.6 | 直接用，需新增 |
| 7 | 石灰石 | / | / | 3.5 | 3.5 | 直接用，需新增 |
| 8 | 消泡剂 | / | / | 2.3 | 2.3 | 直接用，需新增 |
| 9 | 煤 | 20000 | 20000 | 生物质燃料4.0万m3/a | 生物质燃料4.0万m3/a | 直接用 |
| 10 | 天然气 | / | / | 576万m3/a | 576万m3/a | 直接用 |

### 2.1.5现有工程主要生产设备

现有工程主要设备情况见表2.1-5。

表 2.1-5                                           主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 原环评批复内容 | 验收内容（5万吨规模）数量（台/套） | 二期已建工程 | 现有工程全部内容 | 本次技改工程对其处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8.5万吨（5.5万吨板纸、3万吨生活用纸） | 3.5万板纸 | 1.5万生活用纸 | 3.5万吨生活用纸 | 8.5万吨（3.5万吨板纸、5万吨生活用纸） |  |
| 1 | 抄纸机 | 4条1760型造纸线 4条1880型造纸线 2条1092型造纸线 3条3200型造纸线 6条2362型造纸线 2条灰板纸纸机线 2条2640型造纸线 | 1条3200型板纸生产线 1条2100型板纸生产线 2条灰板纸线 | 4条1575型造纸线 2条1092型造纸线 | 2条2850型造纸线 2条1575型造纸线 | 2条2850型生活用纸造纸线 6条1575型生活用纸造纸线 2条1092型生活用纸造纸线 1条3200型板纸造纸线 1条2100型板纸造纸线 2条灰板纸线 | 保留2条2850型，其余均淘汰，技改为4条2850型生活用纸造纸线 |
| 2 | 碎浆机 | 8台5m3 | 3台5m3 | 5台5m3 | 2台33m3 | 8台5m3 2台33m3 | 保留2台33m3。其余淘汰，新增4台33m3 |
| 3 | 漂洗选设备 | 11台 | 5台 | / | 5台 | 全部淘汰 |
| 4 | 盘磨 | 11台450型 | 5台450型 | 4台450型、8台380型、3台500型 | 4台450型、2台500型、4台600型、11台磨浆机（7台3-60t/h、3台6-20t/h、1台100t/h） | 13台450型、8台380型、5台500型、4台600型、11台磨浆机 | 保留2台500型，4台600型，新增4套500型，新增8台600型，其余淘汰。 |
| 5 | 浆池 | 储浆池6个，配浆池4个 | 储浆池4个，配浆池4个 | 储浆池4个、配浆池2个 | 浆塔5个（3个600m3、2个200m3）、白水塔2个（900m3）、混浆塔池2个（30m3）、抄前塔池2个（30m3）、混浆池2个（20m3）、抄前池2个（20m3）、储浆池6个（50m3） | 储浆池8个，配浆池6个，；浆塔5个（3个600m3、2个200m3）、白水塔2个（900m3）、混浆塔池2个（30m3）、抄前塔池2个（30m3）、混浆池2个（20m3）、抄前池2个（20m3）、储浆池6个（50m3） | 保留5个浆塔、2个白水塔、2个混浆塔池、2个抄前塔池，，储浆池8个，配浆池4个，其余淘汰 |
| 6 | 压力筛 | / | 6台流式压力筛（0.6m3）、 4台旋翼式压力筛 | 3台流式压力筛（0.6m3） | 4台内流式压力筛（2台0.6m3，2台2m3） | 13台内流式压力筛、 4台旋翼式压力筛 | 保留2台内流式压力筛（2m3），其余均淘汰 |
| 7 | 振动筛 | 4 | 4 | 3 | 5 | 12 | 均淘汰 |
| 8 | 除砂器 | 4 | 4 | / | / | 4 | 均淘汰 |

### 2.1.6现有工程生产工艺流程及产污环节

2.1.6.1 现有工程生产工艺流程及产污环节

（1）一期验收工程5万吨/年

板纸（3.5万吨/年）生产工艺：废纸---水力碎浆机---筛选---洗浆---磨浆---调浆---抄纸---复卷；

生活用纸（1..5万吨/年）生产工艺：废纸---水力碎浆机---高浓除砂器---纤维分离机---筛选---压力筛---洗浆--磨浆---压力筛---斜网---调浆---超前池---白水池---上浆泵---离心筛---抄纸---卷纸---复卷。

图2.1-1  一期已验收工程生产工艺流程及产污环节图

产生的污染物主要为废水、废气、噪声和固废。

（2）二期已建工程.3.5万吨/年

3.5万吨规模生活用纸依据现状建设情况分析。主要有2条2850型生产线和2条1575型生产线，生产工艺均相同。

图2.1-2  二期已建工程生产工艺流程及产污环节图

2.1.6.2 现有工程水平衡图及蒸汽平衡图

（1）一期已验收工程5万吨/年

一期已验收工程除了4条1575型生活用纸造纸生产线（1万吨/年规模）正在运行外，其余均已停产。故一期已验收工程以验收监测文件为依据核算用排水量。

图2.1-3 一期工程5万吨/a水平衡图  （m3/d产品）

（2）二期已建工程3.5万吨/年

二期已建工程主要为2条2850型生活用纸生产线（3万吨/年）和2条1575型生活用纸生产线（0.5万吨/年）。

①2850型生产线（超浅层气浮）

图2.1-4  二期已建工程2850型生产线采用超浅层气浮设备（1.5万吨/a）水平衡图  （m3/t产品）

②2850型生产线（多圆盘过滤）

图2.1-5二期已建工程2850型生产线采用多圆盘过滤设备（1.5万吨/a）水平衡图  （m3/t产品）

图2.1-6 二期已建工程2850型生产线（3万吨/a规模）蒸汽平衡图  （t/t产品）

③1575型生产线

图2.1-7  二期工程1575型生产线（0.5万吨/a规模）水平衡图  （m3/t产品）

图2.1-8  二期已建工程1575型生产线（0.5万吨/a规模）蒸汽平衡图  （t/t产品）

### 2.1.7现有工程污染物排放及达标情况

2.1.7.1 一期已验收工程污染物排放及达标情况

由于一期验收时间较早，且企业目前现状建设与已验收情况有一定出入，故一期验收工程以验收监测文件作为依据。

（1）一期已验收工程废水污染物排放及达标情况

根据验收监测报告，生产废水进污水处理站水质为COD 612~631mg/L，BOD5 170~200mg/L，SS840~882mg/L；经污水处理站斜网+气浮+水解+A/O处理后二沉池出水水质为COD 55.2~68mg/L，BOD5 24.1~28.6mg/L，SS35~52mg/L；厂区外排废水中pH测定值范围为7.51~7.82，COD 、BOD5、SS、氨氮和色度日均浓度值范围分别为：59.1~65.8、26.4~28.4mg/L、40~45mg/L、0.40~0.41mg/L和8~12倍，均符合相关标准限值要求。

根据监测期间产品产量核算污染物排放量，单位产品排水量以及COD、BOD5和SS单位产品排放量均满足《造纸工业水污染物排放标准》（DB41/389-2004河南省地方标准）表1标准限值要求。污水处理设施对COD、BOD5和悬浮物的总去除率分别为90.1%、85.7%和95.3%。出水能够满足当时标准《污水综合排放标准》（GB8978-1996）要求。

（2）一期已验收工程废气污染物排放及达标情况

①验收监测期间，西平县兴华纸业有限公司10t/h锅炉配置的炉内脱硫十陶瓷多管旋风除尘器出口I、Ⅱ周期烟尘排放浓度分别为188mg/m3、173mg/m3，二氧化硫排放浓度分别为383mg/m3、348mg/m3，均符合当时标准《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）Ⅱ时段二类区标准限值（烟尘排放浓度：200mg/m3：二氧化硫浓度：900mg/m3）；I、Ⅱ周期氮氧化物排放浓度分别为171mg/m3、159mg/m3。

②验收监测期间，西平县兴华纸业有限公司4t/h锅炉旋风除尘器出口I、Ⅱ周期烟尘排放浓度分别为191mg/m3、195mg/m3，二氧化硫排放浓度分别为543mg/m3、558mg/m3，均符合当时标准《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）Ⅰ时段二类区标准限值（烟尘排放浓度250mg/m；二氧化硫浓度1200mg/m3；I、Ⅱ周期氮氧化物排放浓度分别为327mg/m3、358mg/m3。

③10th锅炉35m髙烟囱和4t/h锅炉30m烟囱出口烟气黑度均小于林格曼黑度1级，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）二类区标准限值（烟气黑度：1级）。

（3）一期已验收工程噪声污染物排放及达标情况

验收监测期间，西平县兴华纸业有限公司东、西、南、北厂界昼间及夜间噪声测定值均符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）I类标准限值（昼间：55dB（A），夜间45dB（A））。

（4）一期已验收工程污染物排放总量

根据验收监测数据计算得出，西平县兴华纸业有限公司COD排放总量为74.67t/a，烟尘排放总量为25t/a，二氧化硫排放总量为54.9t/a，均未超岀河南省环境保护局环评批复中污染物排放总量控制指标。

表2.1-6             现有工程已批复及一期验收文件污染物排放情况

| 污染因素 | 污染因子 | 2003年原环评批复情况 （8.5万吨规模） | 2008年验收文件排放情况 （5万吨规模） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放流量（m3/h） | 厂界外排量（t/a） | 排放流量（m3/h） | 排放浓度（mg/m3） | 厂界外排量（t/a） |
| 废水 | 污水处理站废水 | COD | 8328m3/d | 248 | 4054m3/d | 61.4 | 74.67 |
|  |  | 氨氮 |  | / |  | 0.41 | 0.50 |
| 废气 | 10t/h链条锅炉 | 烟尘 | 2万 | / | 2.44万 | 188 | / |
|  |  | SO2 |  | / |  | 383 | / |
|  |  | NOX |  | / |  | 171 | / |
|  | 4t/h链条锅炉 | 烟尘 | 0.9万 | / | 0.819万 | 198 | / |
|  |  | SO2 |  | / |  | 558 | / |
|  |  | NOX |  | / |  | 358 | / |
|  | 20t/h沸腾炉 | 烟尘 | 6.49万 | / | / | / | / |
|  |  | SO2 |  | / |  | / | / |
|  |  | NOX |  | / |  | / | / |
|  | 合计 | 烟尘 | 9.39万 | 87 | 3.259万 | / | 25 |
|  |  | SO2 |  | 550 |  | / | 54.9 |
|  |  | NOX |  | / |  | / | / |
| 固废 | 固废 | 锅炉灰渣 | / | 0 | / | / | 0 |
|  |  | 污泥 | / | 0 | / | / | 0 |
|  |  | 废纸边 | / | 0 | / | / | 0 |
|  |  | 回收纸浆 | / | 0 | / | / |  |

2.1.7.2 二期已建工程

二期已建工程以现状生产运行情况来分析，主要分析3.5万吨/年生活用纸规模下的废水产排情况，1台20t/h生物质锅炉废气产排情况。生活污水和食堂油烟等辅助设施产排污并入本次技改项目分析。

（1）二期已建工程废水污染物排放及达标情况

白水回收工艺：

2条2850型生产线：经白水收集池收集后，50%白水回用于碎浆、调浆、配浆工序，剩余50%白水经生产线气浮或多圆盘过滤（1条2850生产线经气浮预处理。另外1条2850生产线经多圆盘过滤）进行预处理。预处理后的浊白水回用于碎浆、调浆、配浆工序，清白水部分回用于毛布清洗，剩余清白水经厂内污水处理站气浮+A/O工艺处理后排入污水管网，经西平县污水处理厂处理后排入红澍河。

2条1575型生产线：经白水收集池收集后，67%白水回用于碎浆、调浆、配浆工序，剩余33%白水直接部分回用于毛布清洗，剩余白水经厂内污水处理站气浮+A/O工艺处理后排入污水管网，经西平县污水处理厂处理后排入红澍河。

根据例行监测数据（见附件），现有工程废水排放量约为2500m3/d（含一期已验收4条1575型生活用纸造纸线1.0万吨/年），污水处理站进口水质监测结果为COD350~400mg/L，BOD5122~160mg/L，氨氮3.88~5mg/L，悬浮物920~1200mg/L，排口水质监测结果为COD52~71mg/L，BOD511.6~16mg/L，氨氮1.22~2mg/L，悬浮物16~24mg/L，排放浓度满足《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）和西平县污水处理厂进水水质要求，能够达标排放。

现有工程废水排放量约为2500m3/d（含一期已验收4条1575型生活用纸造纸线1.0万吨/年，二期2条2850型生活用纸造纸线3.0万吨/年和2条1575型生活用纸造纸线0.5万吨/年，合计4.5万吨/年），经折算后，二期工程3.5万吨/年生活用纸造纸线废水量约为1500m3/d。

（2）二期已建工程废气污染物排放及达标情况

现有工程现状有1台20t/h生物质锅炉和1台10t/h天然气锅炉（备用），于2019年编制了《生物质锅炉改建项目环境影响报告表》，并取得批复（西环评表[2019]4号）。批复中生物质锅炉总量为烟尘12.1mg/m3、1.3t/a，SO2196.8mg/m3、21.2t/a，NOx155.3mg/m3、16.75t/a，天然气锅炉为备用。现有工程二期工程废气仅评价1台20t/h生物质锅炉废气，1台10t/h天然气锅炉废气并入本次技改项目评价。

现有工程生物质锅炉废气经“炉内脱硝+旋风除尘+袋式除尘”处理后由一根45m高排气筒高空排放。根据生物质锅炉废气例行监测数据（见附件9），生物质锅炉废气排放浓度和排放速率分别为4.0mg/m3和0.05kg/h、12mg/m3和0.152kg/h、37mg/m3和0.482kg/h，均能满足《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号）及《关于印发驻马店市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚实施方案的通知》（驻环攻坚办〔2020〕24号）（颗粒物：10 mg/m3、二氧化硫：35 mg/m3、氮氧化物：50mg/m3）的要求。

本次评价烟尘、SO2、NOX排放浓度保守取10mg/m3、35mg/m3和50mg/m3，排放速率分别为0.17kg/h、0.595kg/h和0.85kg/h。

（3）二期已建工程噪声污染物排放及达标情况

现有工程主要噪声源为锅炉风机、抄纸机等设备，采用加消声器、减振垫等措施，并经过车间吸声、围墙屏蔽、植物吸收、距离衰减，后厂界噪声可达标排放。

监测期间，项目东、西、南、北厂界昼间噪声监测最大值为53.8dB(A)，夜间噪声最大值为43.6dB(A)，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准限值；厂界噪声监测结果见表2.1-7。

表2.1-7                   厂界噪声监测结果              单位： dB(A)

| 监测时间 | 2020.04.10 | 2020.04.11 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 东厂界 | 52 | 42.8 | 52.3 | 42.1 |
| 南厂界 | 53.4 | 43.6 | 53.8 | 43.1 |
| 西厂界 | 53.5 | 43.0 | 53.4 | 42.9 |
| 北厂界 | 52.5 | 42.5 | 52.6 | 42.2 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB3096-2008)2类标准 | 60 | 50 | 60 | 50 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

（4）二期已建工程固废污染物排放及达标情况

现有工程固体废物主要为锅炉灰渣、回收的纸浆、污泥、废纸边等。

表2.1-8        现有工程固体废物实际产排及处置措施一览表

| 序号 | 类别 | 产污环节 | 产生量 | 处理措施 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉灰渣 | 锅炉 | 280 | 送垃圾填埋场安全填埋 | 0 |
| 2 | 污泥 | 污水处理站 | 20 | 送垃圾填埋场安全填埋 | 0 |
| 3 | 废纸边 | 加工车间 | 0.3 | 车间回收利用 | 0 |
| 4 | 生活垃圾 | 员工生活 | 5 | 交环卫部门统一处置 | 0 |

（5）二期工程污染物排放总量

表2.1-8                                   二期工程染物排放情况（3.5万吨规模）

| 污染因素 | 污染因子 | 排放情况 | 2008年（5万吨规模）已验收总量（t/a） | 2003年（8.5万吨规模）已批复总量（t/a） | 二期工程剩余总量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放流量（m3/h） | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 厂界外排量（t/a） | 外环境排放量（t/a） |  |  |  |
| 废水 | 污水处理站废水 | COD | 1500m3/d | 71 | / | 31.95 | 22.50 | 74.67 | 248 | 173.33 |
|  |  | 氨氮 |  | 2 | / | 0.9 | 0.9 | / | / | / |
| 废气 | 生物质锅炉废气 | 颗粒物 | 3.4×104 | 10 | 0.34 | 2.448 | 2.448 | 25 | 87 | 52 |
|  |  | SO2 |  | 35 | 1.19 | 8.568 | 8.568 | 54.9 | 550 | 495.1 |
|  |  | NOX |  | 50 | 1.7 | 12.24 | 12.24 | / | / | / |
| 固废 | 固废 | 锅炉灰渣 | 0 | / | / | / |
|  |  | 污泥 | 0 | / | / | / |
|  |  | 废纸边 | 0 | / | / | / |
|  |  | 生活垃圾 | 0 | / | / | / |

根据二期工程生产运行情况核算污染物总量为COD22.50t/a，氨氮0.9t/a，颗粒物2.448t/a，二氧化硫8.568t/a。能够满足原环评批复除一期验收总量外对二期工程剩余的总量COD173.33t/a，颗粒物52t/a，二氧化硫495.1t/a。

2.1.7.3 现有工程污染物排放总量

表2.1-9                                   现有工程染物排放总量（8.5万吨规模）

| 污染因素 | 污染因子 | 一期已验收排放总量（5万吨/年） | 二期已建工程（3.5万吨/年） | 现有工程全部（8.5万吨/年） | 2003已批复总量（8.5万吨/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放 流量 | 厂界外排量（t/a） | 外环境排放量（t/a） | 排放 流量 | 厂界外排量（t/a） | 外环境排放量（t/a） | 排放流量 | 厂界外排量（t/a） | 外环境排放量（t/a） |  |
| 废水 | 污水处理站废水 | COD | 4054m3/d | 74.67 | 74.67 | 1500m3/d | 31.95 | 22.50 | 5554 m3/d | 106.62 | 106.62 | 248 |
|  |  | 氨氮 |  | 0.50 | 0.50 |  | 0.9 | 0.9 |  | 1.40 | 1.40 | / |
| 废气 | 生物质锅炉废气 | 颗粒物 | 3.259万m3/h | 25 | 25 | 3.4万m3/h | 2.448 | 2.448 | 6.659万 m3/h | 27.448 | 27.448 | 87 |
|  |  | SO2 |  | 54.9 | 54.9 |  | 8.568 | 8.568 |  | 63.468 | 63.468 | 550 |
|  |  | NOX |  | 51.15 | 51.15 |  | 12.24 | 12.24 |  | 63.39 | 63.39 | / |
| 固废 | 固废 | 锅炉灰渣 | 0 | 0 | 0 | / |
|  |  | 污泥 | 0 | 0 | 0 | / |
|  |  | 废纸边 | 0 | 0 | 0 | / |
|  |  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | / |

### 2.1.8 现有工程污染物排放汇总

根据现场调查和监测情况，给出现有工程污染物排放总量，详见表2.1-9。

### 2.1.9 现有工程存在问题

根据现场调查情况，现有工程存在问题、整改措施详见表2.1-10。

表2.1-10                现有工程存在问题及整改内容一览表

| 存在问题 | 整改措施 | 整改要求 | 整改时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 造纸系统干燥粉尘未收集处理 | 配套除尘设备 | 根据《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》“针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节存在的无组织排放污染问题，进行全流程控制、收集、净化处理······对符合治理规范的企业实行环保绿色调度，对逾期不符合治理规范的企业实行停产治理，对治理无望的企业，由当地政府制定政策，实施关停或兼并重组。”本次技改项目能够对无组织粉尘进行收集处理。 | 正在整改 |
| 切割废气未收集处理 | 引入水膜除尘 |  | 正在整改 |

## 2.2技改工程概况

技改工程拟投资20000万元，在现有工程（一期验收5万吨/年、二期已建工程3.5万吨/年）的基础上进行技改，技改后全厂建设年产8.5万吨造纸生产线技改项目。

产品技改内容：利用现有工程配套生产设施及环保治理设施，将现有工程3.5万吨/年板纸技改为生活用纸，本次技改完成后合计8.5万吨/年生活用纸。

生产线主要技改内容为：现有工程2万吨/年生活用纸的落后生产线和3.5万吨./年板纸生产线技改为4条2850型生活用纸生产线，保留现有工程2条2850型造纸生产线，本次技改完成后合计6条2850型造纸生产线，20条生活用纸深加工生产线。

表2.2-1                   技改项目内容概况

| 序号 | 现有工程 | 本次技改工程 | 技改后全厂 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 生产线 | 产品（吨/年） |  |  |
| 1 | 2条2850型造纸线 | 3万生活用纸 | 保留 | 6条2850型造纸线， 合计8.5万吨/年生活用纸 |
| 2 | 6条1575型造纸线 | 1.5万生活用纸 | 均淘汰，技改为4条2850型生活用纸造纸线 |  |
| 3 | 2条1092型造纸线 | 0.5万生活用纸 |  |  |
| 4 | 1条3200型造纸线 | 3.5万板纸 |  |  |
| 5 | 1条2100型造纸线 |  |  |  |
| 6 | 2条灰板纸线 |  |  |  |

### 2.2.1 项目名称、建设性质及建设地点

（1）项目名称：河南华兴纸业有限公司年产8.5万吨造纸生产线技改项目

（2）建设单位：河南华兴纸业有限公司

（3）建设性质：改扩建

（4）建设规模：年产8.5万吨生活用纸

（5）建设地点与占地面积：西平县环城乡芳庄，86710m2，原有厂址内改造。

（6）项目投资：20000万元。其中环保投资158万元，占总投资的0.79%。

（7）劳动定员：不新增，依托厂内现有员工，厂内食宿。

（8）工作制度：300d，三班制，7200h/a

### 2.2.2 产品方案及生产规模

技改后主要产品及生产规模见表2.2-1。

表2.2-1                技改后主要产品及生产规模

| 序号 | 现有工程 | 技改工程 | 技改后全厂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板纸3.5万t/a | 技改为生活用纸 | 卫生纸原纸2万t/a |
| 2 | 生活纸5万t/a | 保留生活用纸 | 卫生卷纸3万t/a |
| 3 | / | / | 面巾纸2万t/a |
| 4 | / | / | 擦手纸1万t/a |
| 5 | / | / | 衬纸0.5万t/a |
| 合计 | 8.5万t/a | / | 8.5万t/a |

### 2.2.3主要原辅材料用量及资源能源消耗

本次评价根据企业提供的资料，主要原辅材料及能源消耗统计见表2.2-2。

表2.2-2              本次技改工程原辅材料消耗及能耗一览表

| 序号 | 名称 | 单位产品消耗定额（t/t） | 消耗量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫生原纸 | 漂白针叶木浆板 | 0.40 | 8000 |  |
|  |  | 漂白阔叶木浆板 | 0.60 | 12000 |  |
| 2 | 卫生卷纸 | 漂白针叶木浆板 | 0.30 | 9000 | / |
|  |  | 漂白阔叶木浆板 | 0.70 | 21000 | / |
| 3 | 面巾纸 | 漂白针叶木浆板 | 0.40 | 8000 | / |
|  |  | 漂白阔叶木浆板 | 0.60 | 12000 | / |
| 4 | 檫手纸 | 漂白针叶木浆板 | 0.60 | 6000 | / |
|  |  | 漂白阔叶木浆板 | 0.40 | 4000 | / |
| 5 | 衬纸 | 漂白针叶木浆板 | 0.60 | 3000 | / |
|  |  | 漂白阔叶木浆板 | 0.40 | 2000 | / |
| 6 | 絮凝剂 | / | 57 | 用于废水处理 |
| 7 | 包装材料 | 0.001 | 169 | / |
| 8 | 润滑油 | / | 2 | 设备润滑（外购） |
| 9 | 湿强剂 | 1.5kg/吨纸 | 12.75kg/a |  |
| 10 | 粘缸剂 | 0.3kg/吨纸 | 2.55kg/a |  |
| 11 | 剥离剂 | 0.1kg/吨纸 | 0.85kg/a |  |
| 12 | 改良剂 | 0.05kg/吨纸 | 0.425kg/a |  |
| 13 | 杀菌剂 | 0.002kg/吨水 | 0.17kg/a |  |
| 14 | 生产用水（m3/d） | 3127.9 | 93.837万 | 自备井 |
| 15 | 蒸汽（t/t产品） | 1.8 | 153000万 | 自建锅炉 |

### 2.2.4 经济技术参数

技改后经济技术参数见表2.2-3。

表2.2-3                     工程主要经济技术参数

| 序号 | 名称 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫生原纸 | 漂白商品针叶木浆 | % | 40 |
|  |  | 漂白商品阔叶木浆 | % | 60 |
| 2 | 卫生卷纸 | 漂白商品针叶木浆 | % | 30 |
|  |  | 漂白商品阔叶木浆 | % | 70 |
| 3 | 面巾纸 | 漂白商品针叶木浆 | % | 40 |
|  |  | 漂白商品阔叶木浆 | % | 60 |
| 4 | 檫手纸 | 漂白商品针叶木浆 | % | 60 |
|  |  | 漂白商品阔叶木浆 | % | 40 |
| 5 | 衬纸 | 漂白商品针叶木浆 | % | 60 |
|  |  | 漂白商品阔叶木浆 | % | 40 |
| 6 | 打浆浓度 | 4.5% | 4~5 |
| 7 | 成浆打浆度 | 漂白商品针叶木浆 | 27ºSR | 25~28 |
|  |  | 漂白商品阔叶木浆 | 28ºSR | 25~28 |
| 8 | 纸机车速 | 1250m/min | 600~1500 |
| 9 | 净纸宽度 | 2850mm | 2800 |
| 10 | 上网浓度 | 0.3% | 0.18~0.3 |
| 11 | 纸页出压榨干度 | 38% | 35~39 |
| 12 | 成品纸干度 | 93% | 90 |
| 13 | 起皱率 | 20% | 18~20 |
| 14 | 纸机计算效率 | 95% | 95 |
| 15 | 成品率 | 95% | 92 |

### 2.2.5 工程组成及建设内容

技改工程拟投资20000万元，建设年产8.5万吨造纸生产线技改项目。工程组成及建设内容见表2.2-4。

表2.2-4                 技改后工程组成及主要建设内容

| 项目组成 | 名称 | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 造纸车间1 | 40m×72m×16m | 现有 |
|  | 造纸车间2 | 72m×40m×16m | 现有改建 |
|  | 造纸车间3 | 30m×40m×16m | 现有改建 |
|  | 深加工车间 | 80m×50m×10m | 新建 |
|  | 碎浆车间1 | 40m×24m×10m | 现有 |
|  | 碎浆车间2 | 50m×17m×6m | 现有改建 |
| 贮运 工程 | 原料库1 | 50m×80m×6m | 现有改建 |
|  | 原料库2 | 72m×17m×6m | 现有 |
|  | 成品库1 | 80m×10m×6m | 现有改建 |
|  | 成品库2 | 50m×30m×6m | 新建 |
|  | 废料库 | 30m×20m×6m | 新建 |
|  | 包装材料库 | 30m×30m×6m | 新建 |
|  | 备件库 | 40m×12m×6m | 现有改建 |
|  | 发货验货展示区 | 80m×12m×6m | 新建 |
| 辅助 工程 | 宿舍1 | 30m×10m×8m | 新建 |
|  | 宿舍2 | 30m×10m×12m | 现有改建 |
|  | 办公楼 | 30×18×12m | 新建 |
|  | 餐厅 | 40m×30m×6m | 现有改建 |
|  | 锅炉房 | 24m×10m×12m（2座） | 现有 |
| 公用 工程 | 供水 | 厂内2眼自备井，2×240m3/h | 现有 |
|  | 排水 | 厂内污水处理站，气浮规模12960m3/d，生化处理规模16000m3/d | 现有 |
|  | 供电 | 镇区供电 | 现有 |
|  | 供热 | 1台20t/h生物质锅炉、一台10t/h燃气锅炉 | 现有 |
| 环保 工程 | 废气 | 餐厅油烟 | 油烟净化器（总风量3000m3/h） | 现有改建 |
|  |  | 干燥废气 | 造纸系统自带除尘设备（旋风除尘+喷淋） | 新建 |
|  |  | 切割废气 | 水膜除尘+厂房抑尘。 | 新建 |
|  | 废水 | 生活污水 | 化粪池 | 现有 |
|  |  | 餐厅废水 | 隔油池 | 现有 |
|  |  | 网部压榨废水 | 生产废水经白水池收集后，50%白水回用于碎浆、调浆、配浆工序，剩余50%白水经生产线气浮或多圆盘过滤进行预处理。预处理后的浊白水回用于碎浆、调浆、配浆工序，清白水部分回用于毛布清洗，剩余清白水经厂内污水处理站气浮+A/O工艺处理后排入污水管网，经西平县污水处理厂处理后排入红澍河。 | 现有 |
|  |  | 毛布冲洗 |  | 现有 |
|  | 噪声 | 主要设备 | 基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施 | 现有 |
|  | 固废 | 解包、废铁 | 外售废品收购站 | 现有 |
|  |  | 边角废料 | 集中出售 | 现有 |
|  |  | 废毛布 | 厂家回收 | 现有 |
|  |  | 多圆盘过滤浮渣 | 进入回收浆池用于配浆使用 | 现有 |
|  |  | 废水处理站浮渣 | 经脱泥机脱水后用于制作蛋托 | 现有 |
|  |  | 生活垃圾 | 环卫部门收集转运处置 | 现有 |
|  |  | 废润滑油 | 交由有资质单位处置 | / |

### 2.2.6工程主要设备

本次技改工程主要生产设备见表2.2-5。

表2.2-5                   主要生产设备一览表

| 编号 | 生产线 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 造 纸 生 产 线 （共6条） | 碎浆机 | V=33m3，生产能力：150t/d | 台 | 6 | 保留现有工程2台，新增4台 |
| 2 |  | 磨浆机 | 600型，进浆浓度：4~5% | 台 | 12 | 保留现有工程4台，新增8台 |
| 3 |  | 匀整磨浆机 | 500型，进浆浓度：4~5% | 台 | 6 | 保留现有工程2台，新增4台 |
| 4 |  | 磨前浆塔 | 200m3 | 个 | 6 | 保留现有工程2个，新增4个 |
| 5 |  | 磨后浆塔 | 600m3 | 个 | 9 | 保留现有工程3个 ，新增6个 |
| 6 |  | 白水塔 | 900m3 | 个 | 6 | 保留现有工程2台，新增4台 |
| 7 |  | 配浆槽 | 30m3 | 个 | 6 | 保留现有工程6台 |
| 8 |  | 抄前浆槽 | 20m3 | 个 | 6 | 保留现有工程2台，新增4台 |
| 9 |  | 冲浆泵 | 流量：3500~4500m3，扬程40m | 台 | 6 | 保留现有工程2台，新增4台 |
| 10 |  | 纸机网前压力筛 | 生产能力：80t/d | 台 | 6 | 保留现有工程2台，新增4台 |
| 11 |  | 振筛 | / | 台 | 6 | 保留现有工程2台，新增4台 |
| 12 |  | 造纸生产线 | 2850高速纸机生产线 | 条 | 6 | 保留现有工程2条，新增4条 |
| 13 |  | 超浅层气浮设备 | 104m3/h | 台 | 1 | 保留 |
| 14 |  | 多圆盘过滤设备 | 160m3/h | 台 | 5 | 保留现有工程1台，新增4台 |
| 15 | 后加 工生 产线 | 包装生产线 | / | 条 | 10 | 新增10条 |
| 16 |  | 复卷分切生产线 | （含复卷机、分切机的一体化设备） | 条 | 10 | 新增10条 |

### 2.2.7 厂址及总图布置

本工程拟建厂址位于驻马店市西平县环城乡芳庄，项目所在地理位置见附图一、厂区总图布置见附图二。

## 2.3工作制度和劳动定员

技改工程全年工作日300天，每天工作24小时，年工作时数7200小时。劳动定员400人，其中在厂内食宿人数200人。

## 2.4本次技改工程能源消耗及给排水

### 2.4.1 供电系统

本次技改工程年用电量为18300kWh，由当地供电系统提供。

### 2.4.2 本次技改工程完成后给、排水情况

（1）新鲜给水

本次技改工程完成后全厂生产规模为年加工生产8.5万吨生活用纸，主要用水为生活用水及生产用水，其中生产用水主要为抄纸用水。

①抄纸用水

本次技改工程共有6条造纸生产线，抄纸工段用水主要包括纤维过滤机清洗水、毛布高压洗涤水和网部高压洗涤水，新鲜水使用量约为3127.9m3/d，93.837万m3/a。

②生活用水

项目建设完成后，共有职工400人，在厂内食宿约200人。在厂内食宿人员生活用水量按120L/d·人计算，其余人员按60L/d·人计算，则项目的生活用水总量为36m3/d，10800m3/a。

③锅炉用水

锅炉运行过程中会散发5%的水蒸气，故每天需补水25.44m3/d。

综上，本次技改工程新鲜用水量为3189.34m3/d（95.68万m3/a），由厂内自备井供给。厂内目前已建2眼自备井，可以满足技改后全厂用水量，依托现有工程可行。

（2）排水

本次技改工程厂区污水实施清污分流、雨污分流。废水主要为生产废水和生活污水，其中生产废水主要为抄纸白水，生产废水经白水池收集后，50%白水回用于碎浆、调浆、配浆工序，剩余50%白水经生产线气浮或多圆盘过滤进行预处理。预处理后的浊白水回用于碎浆、调浆、配浆工序，清白水部分回用于毛布清洗，剩余清白水经厂内污水处理站气浮+A/O工艺处理后排入污水管网，经西平县污水处理厂处理后排入红澍河。

①生产废水

根据生产工艺分析，本次技改工程属商品浆造纸，与制浆造纸相比废水水质污染较轻。由造纸机网部脱出的是浓白水，压榨机出来的是稀白水，这些白水含有大量纤维，浑浊度较高，50%白水经气浮/圆盘过滤机处理后可回用。

根据企业目前厂内正在运行4.5万t/a生活用纸中保留的2条2850生产线运行情况，确定本次技改工程生产废水排放量按9.52m3/t纸计，则抄纸白水排放量2697.2m3/d（80.92万m3/a）。

②生活污水

本次技改工程员工生活用水总量为36m3/d，项目生活废水排水量按用水量的80%计，则厂区生活污水产生量为28.8m3/d、9792m3/a。经厂内化粪池处理后与生产废水一起经厂内污水处理站处理后，通过污水管网进入西平县污水处理厂，处理达标后排入红澍河。

（3）本次技改工程完成后全厂给排水情况

本次技改工程建成后厂区废水排放量为2697.2m3/d（80.92万m3/a）。目前厂内已建2×900m3白水塔，技改新增4个900m3白水塔，污水处理站气浮规模12960m3/d，A/O规模16000m3/d，均能满足技改工程完成后全厂排水需求，依托现有工程可行。

生产线水平衡图见图2.4-1，全厂水平衡见图2.4-2，吨产品浆水平衡见图2.4-3。

图2.4-1  技改后全厂生产线水平衡图  （m3/d）

图2.4-2  技改后全厂水平衡图  （单位：m3/d）

### 2.4.3 本次技改工程完成后物料平衡

项目以商品木浆为原料，不添加任何助剂，其物料平衡见下图。

图2.4-4   技改后全厂物料平衡图  （t/吨纸）

### 2.4.4本次技改工程完成后供热、供蒸汽

项目蒸汽依托企业已建的1台20t/h生物质锅炉和1台10t/h天然气锅炉。蒸汽冷凝水用于供热后回用于锅炉生产车间。

本次技改工程完成后全厂蒸汽用量为153000t/a，即21.25t/h。企业已建锅炉规模共30t/h，可满足本次技工程需求，依托现有工程供热可行。

图2.4-5  技改完成后全厂蒸汽平衡图  （t/h）

## 2.5技改工程与现有工程的依托关系

技改工程与现有工程依托关系见表2.5-1。

表2.5-1              技改工程与现状的依托关系一览表

| 项目组成 | 名称 | 与现状依托关系 | 依托可行性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程及贮运工程 | 造纸车间、碎浆车架及原料、成品库 | 部分依托现有工程，部分在现有工程的基础上改建，不足部分新建，详见表2.2.4，可容纳技改后全厂6条2850生产线的配套需求 | 可行 |
| 公用 工程 | 供水 | 依托现有工程。已建2眼240m3/h自备井，技改后全厂新鲜水用量3189.34m3/d，可以满足需求 | 可行 |
|  | 白水回收设备 | 依托现有工程1台超浅层气浮设备和1台多圆盘过滤设备，本次技改新增4台多圆盘过滤 | 可行 |
|  | 污水处理站 | 依托现有工程。技改后全厂排入污水处理站废水2726m3/d。已建污水处理站处理规模16000m3/d，能满足需求. | 可行 |
|  | 供热 | 依托现有工程。技改后全厂蒸汽量为21.25t/h。现有工程已建一台20t/h生物质锅炉和一台10t/h天然气锅炉，可以满足需求 | 可行 |

## 2.6生产流程及产污节点分析

### 2.6.1造纸生产工艺及产污节点

项目生产使用商品浆造纸，造纸原料均外购。项目设有6条生产线，其产品为卫生纸和抽纸（面巾纸、擦手纸等，见产品方案），产品生产工艺相同，具体工艺流程如下。

（1）生产前准备

外购商品木浆由汽车运输进厂后，置于库房内备用，木浆人工解包，经过链板机运至备浆车间，木浆通过除铁器去除铁屑等进入纸浆调制工序。

本工序产污节点：解包、除铁过程中产生的铁丝、铁屑。

（2）纸浆调制

①碎浆：商品木浆在碎浆机内加水进行碎解，浆板受到撕裂和相互摩擦作用，从而达到碎解目的，碎浆的纸浆浓度为6.0-7.0%。碎解好后由泵送至磨前浆池。

②磨前调浆：碎浆由泵送至磨前浆池，浆池中的纸浆加水稀释，纸浆浓度约为5.0%。单个磨前浆池容积200m3，共2个。

③磨浆：磨前浆池内的浆液由泵打入磨浆机，进行打浆处理，使浆液的溶解度、湿重达到相关要求，磨浆时间为10-18小时，磨后纸浆浓度约为5.0%。

④磨后调浆：磨好的浆液泵入磨后浆塔备用，磨后浆塔分为长纤塔（600m3，5个），为了便于后续生产，浆塔中的纸浆加水进行稀释，使纸料在低浓度状态下形成良好的分散液，磨后调浆浓度约为4.0%。

本工序产污节点：碎解、磨浆工序设备运行产生的噪声。

（3）抄纸工艺

①配浆：将调制纸浆由泵依次送入配浆槽（30m3，2个）、抄前浆槽（30m3，2个），加水进行配比稀释，为后续生产做准备，配浆后纸料浓度约为 3.0-3.5%。

②筛分： 纸浆通过压力筛进行筛分，良浆进入下部工序上网抄纸，含粗渣的浆进入振筛进一步筛分，振筛产生的良浆进入配浆工序进一步配浆，粗浆渣进入磨前调浆工序。

③上网抄纸：抄纸的主要任务是脱水，形成纸业。将配好浆的浆料由浆泵打入网前箱流送上网形成湿纸页、成型和脱水，纸料上网浓度约为 0.18-0.3%。脱水后的纸页的含水率为75%-80%。

④压榨部：利用机械压榨作用进一步脱水提高纸页的干度，同时增加纸的紧度和强度，改善至的表面平滑度，压榨后的纸页的含水率约为 48%-52%。

⑤干燥部：干燥部是继压榨部后进一步对纸张进行干燥脱水，此时已无法再利用机械力来压除水分，干燥采用厂内锅炉蒸汽，蒸汽通入烘缸内间接加热纸张，并设置冷凝水回收系统，冷凝水回用于锅炉车间。干燥前部出纸含水率约为 8%-10%，干燥后部出纸纸页的含水率约为5%-6%。干燥过程会产生少量粉尘，由造纸机自带除尘系统处理后排入车间。

网部和压榨部产生的白水设置白水池回收系统。白水经白水池收集后，50%白水回用于碎浆、调浆、配浆工序，剩余50%白水经生产线气浮或多圆盘过滤进行预处理。预处理后的浊白水回用于碎浆、调浆、配浆工序，清白水部分回用于毛布清洗，剩余清白水经厂内污水处理站气浮+A/O工艺处理后排入污水管网，经西平县污水处理厂处理后排入红澍河。。

本工序产污节点：造纸机运行过程产生的噪声、网部成型、压榨过程和毛布冲洗产生的白水、造纸干燥过程产生的颗粒物废气。

（4）半成品（原纸）加工

根据不同产品需求，经复卷生产线的切纸机切割，复卷机复卷后即成为生活用纸的半成品——原纸。

本工序产污节点：复卷生产线运行过程产生的噪声和废边角料，切割过程中产生的少量颗粒物废气。

项目生产工艺流程及排污节点见图 2.6-1。

图2.6-1  生活原纸生产工艺流程及排污节点

### 2.6.2抽纸生产工艺及产污节点

本次技改项目产品生产工艺流程相同，生活原纸经压光整形、分切、折叠和包装，再经复合机进行复合后入库、外售。本工艺的主要产污节点为一体化设备生产线、复合机产生的噪声。

图2.6-2   面巾纸、檫手纸和衬纸生产工艺流程及排污节点

### 2.6.3废水处理工艺流程及产污节点

（1）生产废水处理工艺

项目原料为商品木浆，造纸过程上网抄纸、压榨、脱去的水分中主要含有流失纤维，水质简单，通过循环使用，可以充分回收流失的纤维，降低成品能耗。气浮/多圆盘过滤产生的浮渣，用带式压滤机脱水后泥饼外售。

项目上网抄纸、压榨部白水和毛布冲洗废水进入白水池，生产废水经白水池收集后，50%白水回用于碎浆、调浆、配浆工序，剩余50%白水经生产线气浮或多圆盘过滤进行预处理。预处理后的浊白水回用于碎浆、调浆、配浆工序，清白水部分回用于毛布清洗，剩余清白水排入厂内污水处理站处理，处理后外排市政污水管网。项目生产废水处理工艺见图2.6-3。

图2.6-3  生产废水处理工艺流程

（2）污水处理站处理工艺：

污水处理站处理工艺主要为“气浮+A/O”，处理后排入市政污水管网，经西平县污水处理厂处理后排入红澍河。

生活污水经化粪池处理后（其中食堂废水先经油水分离器进行预处理）一起经厂内污水处理站处理后，由市政污水管网排入西平县污水处理厂。

项目污水处理站处理工艺见图2.6-4。

图2.6-4  污水处理站处理工艺流程图

（2）项目主要产、排污节点

本次技改工程主要污染物为废水、废气、噪声和固废。其主要产、排污节点见表2.6-1。

表2.6-1                       项目产排污节点一览表

| 种类 | 排放工序/污染源 | 主要污染物 | 排放 特征 | 治理措施 | 排放去向（效果） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 生物质锅炉 | 锅炉废气（颗粒物、SO2、NOX） | 连续 | 炉内脱硝+旋风除尘+布袋除尘后经45m高烟囱排放。 | 大气 |
|  | 天然气锅炉 | 锅炉废气（颗粒物、SO2、NOX） | 连续 | 低氮燃烧装置+15m高排气筒 | 大气 |
|  | 餐厅 | 油烟 | 间断 | 油烟净化器（风机总风量2000m3/h） | 大气 |
|  | 造纸干燥及切割 | 颗粒物 | 连续 | 水膜除尘+厂房抑尘 | 大气 |
| 废水 | 生活污水 | COD、氨氮、SS、动植物油 | 连续 | 隔油池+化粪池+污水处理站 | 外排西平县污水处理厂 |
|  | 网部、压榨废水 | COD、氨氮、SS、总磷、总氮、BOD5 | 连续 | 生产废水经白水池收集后，50%白水回用于碎浆、调浆、配浆工序，剩余50%白水经生产线气浮或多圆盘过滤进行预处理。预处理后的浊白水回用于碎浆、调浆、配浆工序，清白水部分回用于毛布清洗，剩余清白水经厂内污水处理站气浮+A/O工艺处理后排入污水管网，经西平县污水处理厂处理后排入红澍河。 |  |
|  | 毛布 冲洗水 |  | 连续 |  |  |
| 固废 | 解包、 除铁 | 废铁丝 铁屑 | 连续 | 集中外售 | 资源化 减量化 无害化 处置 |
|  | 切割 | 废边角料 | 连续 | 返回碎浆工序 |  |
|  | 压榨部 | 废毛布 | 间歇 | 厂家回收 |  |
|  | 多圆盘过滤器 | 浮渣 | 连续 | 经回收浆池收集后回用于配浆工序 |  |
|  | 气浮、楔网过滤器 | 浮渣 | 连续 | 压滤后外售制作蛋托 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 间歇 | 分类收集后由环卫部门处置 |  |
| 噪声 | 生产设备 | 机械噪声 | 连续 | 基础减震+厂房屏蔽，其中空压机采取隔音间+厂房屏蔽+出风口安装消音阀 | 厂界达标 |

## 2.7污染源强分析

### 2.7.1废气污染源分析

本次技改工程不制浆，外购商品木浆。

（1）生物质锅炉废气

生物质锅炉废气经炉内脱硝+旋风除尘+袋式除尘器处理后由一根45m高排气筒高空排放。

根据例行检测报告（见附件9），现有工程生物质锅炉废气排放浓度和排放速率分别为颗粒物4.0mg/m3和0.05kg/h、二氧化硫12mg/m3和0.152kg/h、氮氧化物37mg/m3和0.482kg/h，均能满足《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号）及《关于印发驻马店市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚实施方案的通知》（驻环攻坚办〔2020〕24号）（颗粒物：10 mg/m3、二氧化硫：35 mg/m3、氮氧化物：50mg/m3）的要求。

本次评价烟尘、SO2、NOX排放浓度保守取10mg/m3、35mg/m3和50mg/m3，排放速率分别为0.17kg/h、0.595kg/h和0.85kg/h。

（2）天然气锅炉废气

本次技改项目启用备用的天然气锅炉，废气直接经由一根15m高排气筒高空排放。天然气锅炉燃料为西气东输的天然气，直接燃烧后烟尘、SO2、NOX排放浓度不能满足《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号）（2020年9月底前，全省4蒸吨及以上燃气锅炉及燃气直燃机完成低氮改造，改造后在基准氧含量35%的条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、50毫克/立方米）的要求。

目前天然气刚改造完成低氮燃烧和烟气再循环技术的超低氮燃烧装置，目前尚未运行。

本次评价按照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）产污系数法和类比法进行锅炉烟气量的核算。1台10t/h锅炉燃气用量为800Nm3/h。根据全国第一次污染源普查及《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）产排污系数，燃气工业锅炉污染物产生系数为每一万立方米燃料产生废气量13.6万Nm3，因此，本项目燃气锅炉废气量1.088万Nm3/h，

评价保守取本次技改项目锅炉烟气NOx产生浓度50mg/m3，排放速率0.544kg/h；颗粒物产生浓度5mg/m3，排放速率0.054kg/h；SO2产生浓度10mg/m3，排放速率0.1088kg/h。锅炉烟气经一根15m烟囱排放，能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限制（燃气锅炉烟尘20mg/m3、SO2 50mg/m3、NOX150 mg/m3）及《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号）（改造后烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、50毫克/立方米）的要求。

（3）造纸干燥、原纸切割废气

造纸干燥过程和原纸切割过程会产生少量颗粒物，颗粒物废气产生量按照产品产生量的万分之0.7计算，则颗粒物产生量为6t/a。

颗粒物废气成分主要为纤维。造纸机自带除尘系统，干燥过程中产生的颗粒物废气经过风机引入水膜除尘，返回浆液系统充分利用；原纸切割废气经集气罩收集后引至水膜除尘室，进行水喷淋形成浆液返回浆液系统。造纸干燥过程和原纸切割过程产生的颗粒物废气采取除尘措施净化后均排入车间内，再经车间厂房抑尘后无组织排放。造纸机自带除尘系统和原纸切割废气的水膜除尘的除尘效率均取80%，厂房抑尘效率为80%， 经计算，颗粒物废气排放量为0.24t/a（0.033kg/h）。

（4）食堂油烟废气

项目设有食堂，食堂燃用天然气，天然气属于清洁燃料，燃烧产生的污染物较少，餐厅废气主要为饮食油烟对区域环境空气的影响。

项目食堂为员工提供三餐，设置2个灶头。根据《河南省餐饮业油烟排放标准》（DB41/1604-2018），项目属小型餐厅。员工三班倒，在厂内用餐人数为200人，则食用油消耗量为5kg/d（按每人每天消耗食用油25g计），一般油烟挥发量占总耗油量的2%-4%，平均为2.81%，则油烟产生量为0.024kg/h（每餐，风量3000m3/h），产生浓度为8mg/m3。饮食油烟经集气罩收集后经引风机引入处理效率为90% 的高效油烟净化器对厨房排出的油烟进行净化，净化后的油烟通过排气筒至食堂的楼顶排放。经处理后的油烟浓度约为0.8mg/m3，0.002 kg/h，满足《河南省餐饮油烟排放标准》(DB41/1604-2018)中的油烟最高允许排放浓度1.0mg/m3、净化设施最低去除效率大于90%以上的要求，对周围环境空气影响较小。

（5）废气污染物产排情况汇总

本次工程完成后废气污染物产排情况见表2.7-1。

表2.7-1                              本次工程完成后废气污染物产排情况

| 产污环节 | 污染源 | 产生情况 | 排放情况 | 处理 措施 | 排放 特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生浓度 （mg/m3） | 产生量 （kg/h） | 产生量 （t/a） | 排放浓度 （mg/m3） | 排放量 （kg/h） | 排放量 （t/a） | 排放标准 |  |  |
| 有组织 | 1#排气筒天然气锅炉废气 | 颗粒物 | 5 | 0.0544 | 0.3917 | 5 | 0.0544 | 0.3917 | 《锅炉大气污染物排放标准》标准限值（颗粒物：50 mg/m3、二氧化硫：300 mg/m3、氮氧化物：300 mg/m3）、《关于进一步明确65t/h及以下锅炉污染物排放执行标准的通知》（环办[2017]15号）（颗粒物：30 mg/m3、二氧化硫：200 mg/m3、氮氧化物：200 mg/m3）和《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号）（改造后烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、50毫克/立方米） | 低氮改造+15m高排气筒 | H=15 φ=0.5m T=80℃ 风量10800Nm3/h |
|  |  | SO2 | 10 | 0.1088 | 0.7834 | 10 | 0.1088 | 0.7834 |  |  |  |
|  |  | NOX | 50 | 0.5440 | 3.9168 | 50 | 0.5440 | 3.9168 |  |  |  |
|  | 2#排气筒生物质锅炉废气 | 颗粒物 | 10 | 0.34 | 2.448 | 10 | 0.34 | 2.448 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3（燃气锅炉烟尘20mg/m3、SO2 50mg/m3、NOX150 mg/m3）及《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号）（改造后烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米）的要求 | 炉内脱硝+旋风除尘+袋式除尘处理后由一根45m高排气筒高空排放 | H=45 φ=1m T=80℃ 风量34000Nm3/h |
|  |  | SO2 | 35 | 1.19 | 8.568 | 35 | 1.19 | 8.568 |  |  |  |
|  |  | NOX | 50 | 1.7 | 12.24 | 50 | 1.7 | 12.24 |  |  |  |
|  | 3#排气筒食堂油烟废气 | 8 | 0.024 | 0.144 | 0.8 | 0.0024 | 0.0144 | 《河南省餐饮油烟排放标准》(DB41/1604-2018)中的油烟最高允许排放浓度1.0mg/m3、去除效率大于90%以上的要求 | 油烟净化器+高于楼顶烟囱排放 | H=6、φ=0.4m T=40℃ 风量3000Nm3/a |
| 无组织 | 造纸干燥、原纸切割废气 | / | 0.833 | 6 | / | 0.033 | 0.24 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）周界外浓度最高点120mg/m3 | 抽风系统+除尘器，加强通风换气 | 50m×30m×6m |
| 合计 | 颗粒物 |  | 0.3944 | 2.8397 |  | 0.3944 | 2.8397 | / | / | / |
|  | SO2 |  | 1.2988 | 9.3514 |  | 1.2988 | 9.3514 | / | / | / |
|  | NOX |  | 2.244 | 16.1568 |  | 2.244 | 16.1568 | / | / | / |
|  | TSP |  | 0.833 | 6 |  | 0.033 | 0.24 | / | / | / |
|  | 油烟 |  | 0.024 | 0.144 |  | 0.0024 | 0.0144 | / | / | / |

### 2.7.2废水污染源分析

本次技改工程废水主要为生产废水和生活污水，其中生产废水主要为上网抄纸废水、压榨废水和毛布冲洗废水。生活污水经厂内化粪池暂存后与生产废水水一起经厂内污水处理站处理后，由污水管网进入西平县污水处理厂处理，最终排入红澍河。

（1）生产废水

本次技改工程完成后全厂共有6条造纸生产线，项目生产废水主要为上网抄纸废水、压榨部废水、和毛布冲洗废水。生产废水经白水收集池收集后，50%白水回用于碎浆、调浆、配浆工序，剩余50%白水经生产线气浮/多圆盘过滤（1条2850型造纸线经气浮设备回收白水，剩余5条2850型造纸线经多圆盘过滤回收白水）进行预处理。预处理后的浊白水回用于碎浆、调浆、配浆工序，清白水部分回用于毛布清洗，剩余清白水经厂内污水处理站气浮+A/O工艺处理后排入污水管网，经西平县污水处理厂处理后排入红澍河。

项目以商品木浆作原料，经类比同行业和本项目现有工程现状废水产排情况（见附件10监测报告），确定生产废水中污染物 COD、SS、氨氮、BOD5、总磷、总氮产生浓度分别为400mg/L、1200mg/L、5mg/L、160mg/L、1.2mg/L、8.0mg/L，项目设计年产8.5万吨生活用纸，进入废水处理站的废水排放量为2697.2m3/d、80.92万m3/a。

（2）生活污水

项目建设完成后，共有职工400人，在厂内食宿约200人。在厂内食宿人员生活用水量按120L/d·人计算，其余人员按60L/d·人计算，则项目的生活用水总量为36m3/d，10800m3/a；废水排放量按产生量的80%计，则废水排放量为28.8m3/d、8640m3/a。类比同类项目，生活污水中各污染物水质浓度为COD280mg/L、BOD5150mg/L、SS180mg/L、氨氮25mg/L，总磷5mg/L、总氮40mg/L；经厂内化粪池暂存后与生产废水一起经厂内污水处理站处理后，由污水管网进入西平县污水处理厂处理，最终排入红澍河。

（3）污水处理站

厂内污水处理站处理工艺为“气浮+A/O”，进水水质为 COD 399mg/L、SS1189mg/L、氨氮5mg/L、BOD5 160mg/L、总磷1..2mg/L、总氮8mg/L。经处理后，出水水质为 COD71mg/L、SS24mg/L、氨氮 2mg/L、BOD5 16mg/L、总磷0.5mg/L、 总氮4mg/L，能够满足《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）和西平县污水处理厂设计进水水质要求。

根据《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008），企业向设置污水处理厂的城镇排水系统排放废水时，有毒污染物可吸附有机卤素（AOK）、二嗯英在本标准规定的监控位置执行相应的排放限值；其他污染物的排放控制要求由企业与城镇污水处理厂根据其污水处理能力商定或执行相关标准，并报当地环境保护主管部门备案：城镇污水处理厂应保证排放污染物达到相关排放标准要求。故本次评价厂区排水需满足西平县污水处理厂设计进水水质要求。

本次技改工程污水产生、治理和排放情况见表2.7-2。

表2.7-2                                  本次技改工程完成后全厂废水产生及排放情况一览表

| 序 号 | 项目 | 工段 | 废水量 m3/d | pH | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | BOD5（mg/L） | SS（mg/L） | 总磷（mg/L） | 总氮（mg/L） | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产生情况 | 生产废水 | 2697.2 | 6~9 | 400 | 5 | 160 | 1200 | 1.2 | 8 | 厂内污水处理站处理后，由污水管网排入西平县污水处理厂 |
|  |  | 生活废水 | 28.8 | 6~9 | 280 | 25 | 150 | 180 | 5 | 40 |  |
|  |  | 合计进污水处理站 | 2726 | 6~9 | 399 | 5 | 160 | 1189 | 1.2 | 8 |  |
| 2 | 污水处理站 | 污水处理站处理效率 | / | / | 0.82 | 0.7 | 0.9 | 0.98 | 0.6 | 0.5 | 厂区总排口 |
|  |  | 污水处理站出口 | 2726 | / | 71 | 1.5 | 16 | 24 | 0.5 | 4 |  |
| 3 | 标准 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）及西平县污水处理厂收水水质 |  |  | 350 | 35 | 150 | 210 | 4 | 45 | / |
| 4 | 总量计算 | 产生量（t/a） | / | / | 326.083 | 4.262 | 130.762 | 972.547 | 1.014 | 6.819 | / |
|  |  | 削减量（t/a） | / | / | 267.388 | 3.035 | 117.685 | 953.096 | 0.609 | 3.409 | / |
|  |  | 出厂界总量（t/a） | / | / | 58.695 | 1.227 | 13.076 | 19.451 | 0.406 | 3.409 | / |
|  |  | 外排环境总量（t/a） | / | / | 40.890 | 1.227 | 8.178 | 8.178 | / | / | / |

由表2.7-2可知，项目生产废水经生产线“超浅层气浮/多圆盘过滤器”回收白水后，剩余废水经污水处理站“气浮+A/O”处理后，总排口外排废水中主要污染物的排放浓度满足《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）和西平县污水处理厂进水水质要求，能够达标排放。

### 2.7.3 噪声

本次技改工程高噪声设备主要有造纸机、磨浆机、螺杆空压机等，其源强值及治理情况见表2.7-3。

表2.7-3               本次技改工程高噪声设备及治理情况一览表

| 位置 | 设备名称 | 噪声源强 | 治理措施 | 采取措施后车间外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备浆车间 | 水力碎浆机 | 75 | 减振、隔声 | 55 |
|  | 磨浆机 | 80 | 减振、隔声 | 60 |
|  | 浆泵 | 85 | 减振、隔声 | 65 |
| 造纸车间 | 造纸机 | 85 | 减振、隔声 | 65 |
|  | 浆泵 | 85 | 减振、隔声 | 65 |
|  | 复合机 | 80 | 减振、隔声 | 60 |
|  | 螺杆空压机 | 85 | 减震、消声 | 65 |
| 后加工 车间 | 大盘纸生产线 | 80 | 减振、隔声 | 60 |
|  | 面巾生产线 | 80 | 减振、隔声 | 60 |
|  | 餐巾纸生产线 | 80 | 减振、隔声 | 60 |
|  | 复卷生产线 | 80 | 减振、隔声 | 60 |

采取上述措施后，并经过距离衰减后，各厂界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

### 2.7.4 固体废物

本次技改工程产生一般固废主要是商品木浆解包、除铁过程中产生的废铁丝铁屑、复卷机切割工序产生的边角废料、压榨部产生的废毛布、多圆盘过滤器产生的浮渣、废水处理工艺产生的浮渣和员工产生的生活垃圾。

⑴根据《危险废物管理名录》及《危险废物鉴别标准》，废边角料、废毛布、 浮渣属于一般固体废物。

商品木浆解包、除铁过程中产生的废铁丝、铁屑，产生量为 2.3t/a，外售废 品收购站。

切割工序产生的废边角料为5.7t/a，直接返回碎浆工序作原料用。压榨部产生的废毛布三个月定期更换一次，一次0.4t，一年产生1.6t，由厂家回收。

多圆盘过滤器产生的浮渣为20kg/吨纸、1700t/a，浮渣进入回收浆池用于配浆使用，有利于回收大量纤维，减少能耗。

废水处理工艺产生浮渣为 50kg/吨纸、4250t/a，经带式压滤机脱水后外售用于制作蛋托。

项目劳动定员400 人，在厂区吃住人员生活垃圾产生量按1kg/人•d计，不在厂区吃住人员生活垃圾产生量按 0.5kg/人/d 计算，则项目生活垃圾产生量 90t/a，员工生活垃圾日产日清，收集后交由环卫部门统一处置。

废润滑油属于危险固废，用桶包装后暂存于厂区危废暂存间，定期交由有资质单位处置。

项目固废产生量、类别及处置措施见表2.7-4。

表2.7-4       本次技改工程固体废物产生及处置情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 产生量（t/a） | 废物类别 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废铁丝、铁屑 | 2.3 | 一般废物 | 集中外售 |
| 2 | 边角废料 | 5.7 | 一般废物 | 返回碎浆工段作为原料 |
| 3 | 废毛布 | 1.6 | 一般废物 | 厂家回收 |
| 4 | 多圆盘过滤浮渣 | 1700 | 一般废物 | 回用于配浆 |
| 5 | 污水处理站浮渣 | 4250 | 一般废物 | 经带式脱水后制作蛋托 |
| 6 | 生活垃圾 | 90 | 一般废物 | 由环卫部门送垃圾处理场 |
| 7 | 废润滑油 | 2 | 危险固废 | 交由有资质单位处置 |

### 2.7.5地下水防渗措施

项目实施后对地下水造成污染的主要途径有：化粪池、各浆池、危废暂存间、污水管道等物料泄漏下渗。为防止污染物随着治理环节的跑、冒、滴、漏进入地面，对地下水环境带来威胁，建设单位应采取以下严格的防渗措施：

①生产车间：地面混凝土硬化，表面涂刷环氧树脂。

②化粪池：抗渗混凝土防渗。

③浆池：采用 C30 钢筋混凝土进行浇筑主体，内衬 10mm 厚瓷砖。

④污水管道：采用UPVC材质。

化粪池、浆池等采取上述防渗措施后，可有效防止污染物通过跑、冒、滴、漏对地下水环境带来的威胁。

## 2.8本次技改工程污染物排放情况

本次技改工程污染物产生、处理削减、排放情况见表2.8-1。

表2.8-1         本次技改工程完成后全厂污染物汇总表单位：           t/a

| 种类 | 污染物名称 | 出厂界 | 外环境 | 2003年已批复总量（8.5万吨规模） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水排放量（万t/a） | 80.92 | 80.92 | / |
|  | COD（t/a） | 58.695 | 40.89 | 248 |
|  | 氨氮（t/a） | 1.227 | 1.227 | / |
|  | BOD5（t/a） | 13.076 | 8.178 | / |
|  | SS（t/a） | 19.451 | 8.178 | / |
|  | 总磷（t/a） | 0.406 | / | / |
|  | 总氮（t/a） | 3.409 | / | / |
| 废气 | 废气量(万m3/h） | 4.488 | / |
|  | 颗粒物（t/a） | 2.8397 | 87 |
|  | SO2（t/a） | 9.3514 | 550 |
|  | NOx（t/a） | 16.1568 | / |
|  | 油烟（t/a） | 0.036 | / |
|  | 粉尘 | 0.24 | / |
| 固体废物 | 一般废物 | 0 | 0 |
|  | 危险废物 | 0 | 0 |

表2.8-2       本次技改工程完成后全厂“三笔账”汇总  单位：         t/a

| 类别 | 项 目 | 现有工程（8.5万吨规模） | “以新带老”削减量 | 技改工程完成后全厂 | 原有工程总量批复 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量（万m3/a） | 166.62 | 85.7 | 80.92 |  |
|  | COD（t/a） | 106.62 | 65.31 | 40.89 | 248 |
|  | 氨氮（t/a） | 1.4 | 0.173 | 1.227 |  |
| 废气 | 废气量(万m3/h） | 4.488×104 | / | 4.488×104 |  |
|  | 颗粒物（t/a） | 2.8397 | / | 2.8397 | 87 |
|  | SO2（t/a） | 9.3514 | / | 9.3514 |  |
|  | NOx（t/a） | 16.1568 | / | 16.1568 | 550 |
| 一般固体废物（t/a） | 0 | / | / | 0 |
| 危险废物（t/a） | 0 | / | / | / |

本次技改工程完成后，原工程批复总量能够满足需求，本次评价不新增总量。

## 2.9清洁生产分析

清洁生产是我国经济可持续发展的一项重要战略，也是实现我国污染控制重 点由末端控制向生产全过程转变的重大措施。通过选择清洁原料、清洁工艺等， 减少或消除污染物，使污染物产生量最小化；清洁生产往往通过提高利用效率来 实现，可以帮助企业降低生产成本，从源头削减污染物排放，减轻末端处理负担， 降低建设项目的环境风险。

本次技改项目为高档生活用纸生产项目，外购商品木浆为原料，不制浆。本次评价将以“清洁生产、源头控制” 为原则对项目在生产工艺与装备、资源能源利用、污染物产生、环境管理等方面进行分析，论证拟建工程清洁生产水平。

### 2.9.1生产工艺与装备

项目采用商品木浆，不制浆，可减少造纸对环境的污染，项目选用的生产设备均不在《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批）》（2009年12月）《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第二批）》（2012年4月）和《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第三批）》（2014年1月）列表之内，所选设备均为低能耗产品，因此，项目在造纸行业中工艺及装备均处于先进水平。

### 2.9.2资源、原材料、能源利用

（1）原材料

项目采用原材料主要为商品木浆，不含有毒有害物质，原材料属于清洁型。

（2）能源消耗

本次技改项目单位产品取水量为11.04m3，满足《造纸产品取水定额》新建生活用纸 A 级指标用水定额 30m3/t 纸取水量的要求。

（3）资源利用

项目产品为生活用纸，原料是商品木浆，造纸过程中没有添加任何化学助剂，造纸过程中网部、压榨部脱去的水分中主要含有流失纤维，水质简单。白水经白水池收集后，50%白水回用于碎浆、调浆、配浆工序，剩余50%白水经生产线气浮或多圆盘过滤进行预处理。预处理后的浊白水回用于碎浆、调浆、配浆工序，清白水部分回用于毛布清洗，剩余清白水经厂内污水处理站气浮+A/O工艺处理后排入污水管网，经西平县污水处理厂处理后排入红澍河。 圆盘过滤器过滤的浮渣进入回收浆池用于配浆工序，纤维得到有效的回收。

综上所述，本次技改项目资源能够得到充分利用，符合清洁生产要求。

### 2.9.3污染物产生与排放

（1）废气治理措施：造纸干燥和原纸切割废气经除尘净化，厂房抑尘后无组织排放，厂界无组织排放浓度达标；餐厅油烟经油烟净化装置处理后达标排放。

（2）废水污染防治措施：造纸过程中网部、压榨部脱去的水分经白水池收集后，50%白水回用于碎浆、调浆、配浆工序，剩余50%白水经生产线气浮或多圆盘过滤进行预处理。预处理后的浊白水回用于碎浆、调浆、配浆工序，清白水部分回用于毛布清洗，剩余清白水经厂内污水处理站气浮+A/O工艺处理后排入污水管网，经西平县污水处理厂处理后排入红澍河。

（3）噪声污染防治措施：从源头控制，选用低噪声设备、厂房隔声、基础减震等措施，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类噪声标准要求。

（4）固体废物污染防治措施：废铁丝、铁屑外售废品收购站；废边角料返回碎 浆工序；压榨部产生的废毛布由厂家回收；多圆盘过滤器产生的浮渣进入回收浆 池用于配浆使用，有利用回收大量纤维，减少能耗。废水处理工艺产生的污泥主 要成分为纤维，经带式压滤机脱水后外售用于制作蛋托。生活垃圾日产日清，分类收集后交由环卫部门统一处置。

采取上述措施后，废水、废气达标排放；噪声厂界值满足排放标准，经预测不会改变厂界和敏感点声环境现状；固废得到合理处置，满足固废处置要求。

### 2.9.4清洁生产指标

项目产品为生活用纸，原材料是商品木浆，不制浆，根据《制浆造纸行业清洁生产批件指标体系》生活用纸评价指标进行项目生产指标与清洁生产标准对比，对比情况见表2.9-1.、表2.9-2。

表2.9-1                                    生产指标与清洁生产标准对比

| 序 号 | 一级指标 | 一级 指标 权重 | 二级指标 | 单位 | 二级 指标 权重 | Ⅰ级基 准值 | Ⅱ级基 准值 | Ⅲ级基 准值 | 项目情况 | 评价 | 评分 | 二级指 标评分 | 一级指 标评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资源和能 源消耗指 标 | 0.2 | *单位产品取水量 | m3/t | 0.5 | 15 | 23 | 30 | 11.04 | Ⅰ级 | 50 | 100 | 20 |
| 2 |  |  | *单位产品综合能耗 a | kgce/t | 0.5 | 400 | 510 | 580 | 306 | Ⅰ级 | 50 |  |  |
| 3 | 资源综合 利用指标 | 0.1 | *水重复利用率 | % | 1 | 90 | 85 | 80 | 98.7 | Ⅰ级 | 100 | 100 | 10 |
| 4 | 污染物产 生指标 | 0.3 | *单位产品废水产生量 | m3/t | 0.5 | 12 | 20 | 25 | 9.52 | Ⅰ级 | 50 | 100 | 30 |
| 5 |  |  | *单位产品 CODCr 产生量 | kg/t | 0.5 | 10 | 15 | 22 | 6.91 | Ⅰ级 | 50 |  |  |
| 6 | 纸产品定 性评价指 标 | 0.4 | 参见表2-14、表2-15 | - | 28.05 |
| 合计 | 88.05 |
| 注 1：生活用纸包括卫生纸品，如卫生纸、面巾纸、手帕纸、餐巾纸等。 2：带*的指标为限定性指标。: |
| a：综合能耗指标只限纸机抄造过程。 b：表 13 计算结果为本表的一部分，计算方法与本表其他指标相同。 |

表 2.9-2                                纸产品企业定性评价指标项目及权重

| 序 号 | 一级 指标 | 指标 分值 | 二级指标 | 指标 分值 | Ⅰ级基准值 | Ⅱ级基准值 | Ⅲ级基准值 | 企业现状 | 评价 | 评分 | 二级 指标评分 | 一级 指标评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产 工艺 及装 备指 标 | 0.375 | 真空系统 | 0.27 | 循环使用水 | 真空辊脱水去的水 通过循环水池返回 生产工序 | 符合 | 27 | 100 | 37.5 |
| 2 |  |  | 冷凝水回收系统 | 0.27 | 采用冷凝水回收系统 | 冷凝水回用于生产 | 符合 | 27 |  |  |
| 3 |  |  | 废水再利用系统 | 0.27 | 拥有白水回收利用系统 | 经白水池收集后，50%白水回用于碎浆、调浆、配浆工序，剩余50%白水经生产线气浮或多圆盘过滤进行预处理。预处理后的浊白水回用于碎浆、调浆、配浆工序，清白水部分回用于毛布清洗，剩余清白水排入厂内污水处理站气浮+A/O工艺处理 | 符合 | 27 |  |  |
| 4 |  |  | 汽罩排风余热回 收系统 | 0.19 | 采用闭式汽罩及热回收 | 烘干工序余热回收 用于新风加热 | 符合 | 19 |  |  |
| 5 | 产品 特征 指标 | 0.25 | 环境 标志 | 再生纸制品 | 1 | 符合 HJ/T205 相关要求 | 原料为商品木浆，不以废纸为原料 | 符合 | 0 | 0 | 0 |

续表 2.9-2                         纸产品企业定性评价指标项目及权重（原表 13）

| 序 号 | 一级 指标 | 指标 分值 | 二级指标 | 指标 分值 | Ⅰ级基准值 | Ⅱ级基准值 | Ⅲ级基准值 | 企业现状 | 评价 | 评分 | 二级 指标 评分 | 一级 指标 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 清洁 生产 管理 指标 | 0.375 | *环境法律法规标准执行情况。 | 0.155 | 符合国家和地方有关环境法律、法规；废水、废气、噪声等污染物排放符合国家和地方标准；污染物排放应达到国家和地方污染物排放总量控制指标和排污许可证管理要求。 | 符合国家和地方有关法律、法规；废水、废气、噪声等污染物排放符合国家和地方排放标准。 | 符合 | 15.5 | 87 | 32.625 |
| 12 |  |  | *产业政策执行情况 | 0.065 | 生产规模符合国家和地方相关产业政策，不使用国家和地方明令淘汰的落后工艺和装备 | 产能为12万吨生活用纸，取得了遂平县发改委的备案；厂址经驻马店市产业集聚区联席会议领导小组会议纪要调整后，符合遂平县产业集聚区发展规划 没有使用国家和地方名录明令淘汰的落后工艺和装备。 | 符合 | 6.5 |  |  |
| 13 |  |  | *固体废物处理处置 | 0.065 | 采用符合国家规定的处置方法处置废物，一般固废按照GB18599相关规定执行；危险废物按照GB18597相关规定执行 | 固废均为一般固废，处置方法符合《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及相关单相关规定 | 符合 | 6.5 |  |  |
| 14 |  |  | 清洁生产审核情况 | 0.065 | 按照国家和地方要去，开展清洁生产审核 | 正在开展清洁生产审核 | 符合 | 6.5 |  |  |
| 15 |  |  | 环境管理体系制度 |  | 按GB/T24001建立并运行环境管理体系，环境管理程序文件齐备 | 拥有健全的环境管理体系和完备的管理文件 | 按GB/T24001建立并运行环境管理体系，环境管理程序文件齐备。 | 符合 | 6.5 |  |  |
| 16 |  |  | 废水处理设施运行管理 | 0.065 | 建有废水处理设施运行中控制系统，建立治污设施运行台账。 | 建立治污设施运行台账。 | 建立治污设施运行台账。 | 符合 | 6.5 |  |  |
| 17 |  |  | 污染物排放监测 | 0.065 | 按照《污染源自动控制管理办法》的规定，安装污染物排放自动控制设备，并与环保主管部门联网，并保证正常运行 | 对污染物排放实行定期监测 | 污水处理站安装污染物排放自动控制设备，并与环保主管部门联网，并保证正常运行。 | 符合 | 6.5 |  |  |
| 18 |  |  | 能源计量器具配备情况 | 0.065 | 能源计量器具配备符GB17167、GB24789三级计量要求。 | 能源计量器具配备率符GB17167、GB24789二级计量要求 | 设有能源计量器具 | 符合 | 6.5 |  |  |
| 19 |  |  | 环境管理制度和机构 | 0.065 | 具有完善的环境管理制度；设置专门环境管理机构和专职管理人员。 | 是 | 符合 | 6.5 |  |  |
| 20 |  |  | 污水排放口管理 | 0.065 | 排污口符合《排污口规范化整治技术要求》相关要求 | 是 | 符合 | 6.5 |  |  |
| 21 |  |  | 危险化学品管理 | 0.065 | 符合《危险化学品安全管理条例》相关要求 | 本次技改项目不涉及危险化学品 | 符合 | 6.5 |  |  |
| 22 |  |  | 环境应急 | 0.065 | 编制系统的环境应急预案，并开展环境应急演练 | 编制系统的环境应急预案 | 本次技改项目不涉及环境风险 | 符合 | 6.5 |  |  |
| 23 |  |  | 环境信息公开 | 0.065 | 按照《环境信息公开办法》第19条要求公开环境信息。 | 按照《环境信息公开办法》第20条要求公开环境信息。 | 按照《环境信息公开办法》第19条要求公开环境信息。 | 符合 | 6.5 |  |  |
| 24 |  |  |  | 0.065 | 按照HJ617编写企业环境报告书 | 已编写 | 符合 | 6.5 |  |  |
| 注1带※号的指标为限定性指标。 |

根据表2.9-2，项目的清洁生产评价体系,本次技改项目的清洁生产评价体系指标评分为88.05分，限定性指标全部满足Ⅱ级基准值要求以上，因此本次技改项目的清洁生产水平为Ⅱ级清洁生产水平，即国内清洁生产先进水平。

### 2.9.5环境管理

良好的企业环境管理是落实清洁生产的重要措施，该企业拟从以下几个方面加强环境管理，保持较高的清洁生产水平。

（1）设备定期保养制度化，提高设备完好率、运转率，降低运转费用。

根据表2.9-2，项目的清洁生产评价体系,本次技改项目的清洁生产评价体系指标评分为88.05分，限定性指标全部满足Ⅱ级基准值要求以上，因此本次技改项目的清洁生产水平为Ⅱ级清洁生产水平，即国内清洁生产先进水平。

### 2.9.6清洁生产结论

本次技改项目在生产工艺、设备选型、废弃资源利用、节能降耗及环境管理等方面均符合清洁生产要求，整体清洁生产水平达到国内清洁生产先进水平。

# 第三章   环境现状调查与评价

## 3.1 区域自然环境概况

### 3.1.1地理位置

西平县位于河南省中南部，隶属驻马店市，居驻马店地区的最北端。东邻上蔡县，西接舞钢市、舞阳县，南依遂平县，北连漯河市。地处北纬33°10′至33°32′，东经113°36′至114°13′之间。县境东西长60km，南北宽32km，全县总面积1089.77km2。

本项目位于西平县环城乡芳庄。项目位置图见附图一。

### 3.1.2地形地貌

西平县地势西高东低，伏牛山余脉自县境西南绵延入境，形成山区向平原过渡地带。海拔最高550m，最低53m，平均59.9m。西部为浅山丘陵区，有大小山峰10余座，面积96.4km2，占全县总面积的8.85%。中部、南部有缓岗，有师灵岗、蔡寨岗、金刚寺岗，总面积60km2，占全县总面积的5.5%。东部平原面积933.37km2，占全县面积的85.65%。

本项目位于环城乡芳庄，项目区域地势相对简单，且较为平坦，项目周边为平原地区，适宜建设。

### 3.1.3地质

西平县境内地层属于上太古界太华群、元古界汝阳群、上元古界洛峪群、新生界下第三系、新生界上第三系、新生第四系。地质构造表现为：西部为逆冲断褶构造带、东部为隐伏断陷盆地，两者之间为断裂—火山活动过渡带。主要有：窑洞—黄土岗断层、罗岗—瓦岗寨逆断层、油坊沟—芦庙逆断层、两半庄—铁毛沟正断层、长寺—仪封断裂、张堂—专探—肖洼断裂。

本项目所在区域属第四系全新统，地面以下0.8～1.0m左右为表层耕土，呈棕灰色，中塑性；以下2.0m左右为粉质壤土层，浅黄色粉土质重亚砂土及灰黑色粘土。是近代河床及河滩冲积砂、砾石层及亚砂土层，厚1～15m。地质承载力为6～20t/m2。

西平县不在现代已知的地震活动带上，未发现现代活动性断层构造。

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011－2001），西平县地震烈度为Ⅵ度，项目设计时按Ⅵ度进行抗震设防。

### 3.1.4水文

（1）地表水：

西平县境内的河流属于淮河流域的洪、汝河水系，洪河、柳堰河和淤泥河为3条主要河道。流域面积在5km2以上的河流共69条。属洪河水系的流域面积717km2，属汝河水系的流域面积323km2。

洪河古称沅水，源于舞阳县三里河，自吕店乡常寺入境，东行36km到西平县城，绕城西北穿过京广铁路，向东经上蔡、平舆到新蔡县城东南班台与汝河汇合，再向东南，在安徽省王家坝附近汇入淮河干流。洪河在西平县境内河段长75km，流域面积717km2。历年平均水位内55.41m，历年平均流量11.0m3/s，是西平县城西、城北区域的主要纳污河流。

北柳堰河发源于西平县西北神沟庙和魏老坟，由姜龙池入西平境，流经谷河、专探，向东至陈茨园入二郎乡境，从韩桥过京广铁路，流入重渠乡，到王湾后沿西平—上蔡东南行汇入汝河。全长55km，流域面积234km2。

淤泥河是洪河的支流，源于舞阳县吴城，自权寨乡马庄入境，往东经小刘店、张湾，过京广铁路，穿过老王坡腹地至五沟营北丁桥入洪河。全长36km，流域面积533km2。境内河段长30km，流域面积401km2。

红澍河是北汝河的一条支流，为人工开凿河道。1965年冬开挖，西起专探乡于庄东，自县城南部向东流去，至上蔡县境内与北柳堰河汇合后为北汝河，在汝南县境内汇入汝河。红澍河全长32km，流域面积115km2，是西平县城东、城南区域的主要纳污河流，自西向东穿越西平县产业集聚区。根据《驻马店地区地面水环境功能区划分报告》（1993年）水体功能规划为一般工业用水，水质目标为Ⅳ类。本项目区域受纳水体为红澍河。区域地表水系示意图见图3.1-1。

图3.1-1 区域地表水系示意图

（2）地下水：

西平县境内地下上层滞水总量为2.256亿m3，水质良好，可作为居民生活用水和工农业用水。按埋藏条件，全县划分为5个水文地质区，即富水亚砂区、中等富水粘砂区、弱富水亚粘土区、品水亚粘土区、贫水区。由于部分地下水开发难度较大，各区之间水资源利用很不平衡，全县实际利用量只占地下水资源总量的14%。进入80年代后期，由于降水量偏少，河道治理后径流下泄快，地下水得不到应有补充，加之工农业用水井大量抽用，致使一些区水位下降。如环城乡王店村周围地下水埋深由原来的3～4m下降到7～8m；富水亚砂区（人和、宋集、五沟营、盆尧4乡及谭店北半部）地下水埋深原为2.06m，单井出水量70m3/h，1993年地下水埋深降到6.4m，单井出水量减少为50m3/h。

地下水流向呈西北至东南，项目所在区域属富水亚砂土区，含水层岩性为粉细砂，砾石亚砂土，厚度达47m。地下水储存条件较好，埋藏较浅，水量丰富。浅层地下水平均埋深3～5m，单井出水量一般为50～70m3/h。深层地下水平均埋深55～220m，单井出水量一般为80～100m3/h。

### 3.1.5 土壤与植被

西平县土壤可分为黄棕壤土、潮土、砂姜黑土三种土类型，五个亚类（砂姜黑土、黄潮土、灰潮土、黄褐土和粗骨性黄褐土），十二个土属，三十三个土种。黄棕壤土主要分布于县境西部低山丘陵区、冈丘区及部分高地，面积29333ha，占全县总土地面积的35.5%，大部分土层较厚，适宜耕作。潮土主要分布在洪河、柳堰河及其支流两侧，面积17233ha，占全县总土地面积的20.7%，适宜耕作。砂姜黑土主要分布在淤泥河两岸及白坡寺、胡坡等低洼地带，面积36333ha，占全县总土地面积的43.8%，土层深厚，较易耕作。

西平县植物地理分布上属于温带夏绿林与暖温带混交林的过渡地带，温度、雨量等条件均适合温带森林的生长。但目前自然森林已很少，多为人工栽培的林木和灌木，其中大部分地区为草木植被和人工栽培的农作物。

### 3.1.6 矿产资源

西平县矿产资源较为贫瘠，且大多不具有开采价值。西平县境内1986年前探明的矿藏有9种。1989年省地矿厅第二地质队初步普查，酒店乡朱仓庄至蜘蛛山一带有黑花岗岩、陶土、玄武岩等矿藏，储量约为2100万t。

### 3.1.7 生物资源

项目所在区域为平原农业地区，植被以农作物为主，兼有少量的道路林。野生动物种类主要有麻雀、喜鹊、斑鸠、鹌鹑、黄鼠狼、野兔、稚鸡、鹰、蛇、鼠类、青蛙、刺猬等，生物多样性程度相对较低。项目所在区域为城市规划区，尚未开发，无植物及农作物。

根据驻马店市生态保护区划，项目所在区域属于农业生态保护区。驻马店市生态保护区划见图3.1-2。

图3.1-2区域生态功能区划图

### 3.1.8 气候

西平县处于北亚热带向暖温带过渡地带，属大陆性亚湿润气候，四季分明，气候温和，雨量充沛而相对集中。据西平县气象台多年气象资料统计，年平均气温15℃，年平均气压1006.9hPa，年平均相对湿度75%，年平均日照时间2186.5h，年平均无霜期228天，年平均降水量938.8mm，年平均蒸发量1509.0mm，最大冻土深度160mm。最大风力35kg/m2，最大风速25m/s，全年平均风速1.55m/s；静风频率也较高，全年平均约6.02％。平均风向频率玫瑰图见图3.1-3。

图3.1-3   风向频率玫瑰图

### 3.1.9文物遗址

西平县历史文化悠久，全县有省级文物保护单位1处，县级文物保护单位13处。酒店冶铁遗址位于县城西南36km酒店村西南，北依棠溪河，南北长2500m，东西宽1500m，文化层厚1.5m左右，属战国韩冶铁处，是河南省1963年公布的第一批重点文物保护单位之一，对研究中国兵器史和冶金史具有重要价值。

耿庄遗址位于县城西南10.5km耿庄东，紧临村落，东西长250m，南北宽190m，东南部断壁暴露出文化层在2m以上，属新石器时期龙山文化遗址，1985年公布为县第二批重点文物保护单位。

宝岩寺塔俗称“东关塔”，位于县城东关，1982年公布为县第一批重点文物保护单位。

根据现场调查本项目区内没有发现需要特殊保护的自然保护区、地面文物古迹和地下文物古迹等。

## 3.2 相关规划简介

### 3.2.1西平县城市总体发展规划

西平县2002－2020年城市总体规划于2003年5月29日，由驻马店市人民政府以驻政文[2003]92号予以批复。

①城市性质

西平城区是驻马店市域经济发展的中心之一，是西平县政治、经济、文化、科技、信息中心，是以农副产品精深加工、机械设备制造为主导，塑胶制品为辅，带动相关产业发展的产业示范区和功能齐全的现代化城区。

②城市功能规划

西平县城市功能规划可归结为“三心八区”，其中“三心”，即绿心——城区中心公园、老城中心和新城中心；“八区”分别为城西居住区、城南居住区、城北居住区、老城居住区、城西南工业区、城南工业园区、城东工业区和城东南工业小区。

③城市环境保护规划

城区环境规划分为三类功能区。

一类：公园绿地、宾馆、一类居住用地、绿色空间控制区。大气环境执行一级标准，声环境标准为昼间55dB(A)、夜间45dB(A)。

二类：居民文教区、科研区、机关区、居住商业混合区、居住工业混合区、商业中心区。大气环境执行二级标准，声环境标准为昼间60dB(A)、夜间50dB(A)。

三类：工业区、仓库区，大气环境质量执行三级标准，声环境标准为昼间65dB(A)、夜间55dB(A)；交通干线两侧和铁路两侧区域声环境标准为昼间70dB(A)、夜间55dB(A)。

④城市规划范围

北至淤泥河，东至京珠高速公路，南至仙女池河，西至专探衡坡——遂平沈寨公路。

⑤城市规模

近期（2005年）城区人口规模为15万人，用地规模为15.61km2、人均建设用地指标104.07m2/人；远期（2020年）城区人口规模为25万人，用地规模为26.19km2、人均建设用地指标104.76m2/人。

⑥城区用地发展方向

近期主要向南、向西发展；远期主要向西、向北。

本项目西平县环城乡芳庄，属于早年已建企业，占地性质为建设用地。与西平县城市总体规划的要求不冲突。

### 3.2.2西平县污水处理厂简介

西平县城市污水处理厂建设在县城东南郊，在红澍河北岸、原油粘厂北侧、紧靠西平――重渠公路东侧的区域，设计建设规模为5万m3/d（第一期2.5万m3/d已经建成，并于2009年10月底，通过了市环保局组织的环保验收。），服务范围为洪河以东的东城区全部的工业废水和生活污水，即东至东环路、南到红澍河以南延伸500m、西到107国道、北面以洪河为界，项目污水管网布置见附图六。西平县污水处理厂服务区面积约16km2，人口近15万人。本项目位于丰泽路东侧，老西重路南侧，该区域为西平县污水处理厂的收水范围内。

西平县污水处理厂采用工艺流程设计采用卡鲁塞尔氧化沟工艺，设计进水水质为COD350mg/L、BOD5150mg/L、氨氮35mg/L、SS210mg/L，出水按《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918－2002)水污染物一级A标准执行，即COD50mg/L、BOD510mg/L、氨氮5（8）mg/L、SS10mg/L。尾水排入红澍河，污泥采用浓缩脱水后卫生填埋。

西平县污水处理厂工艺流程设计采用氧化沟工艺，其污水处理工艺见图3.2-1。

西平县城市污水处理厂设计建设规模为5万m3/d（第一期2.5万m3/d已经建成，并于2009年10月底，通过了市环保局组织的环保验收。现一期收水规模为2.3万m3/d，还富余0.2万m3/d）。进出口安装COD和氨氮在线装置，并于市县环保监控平台联网，2018年~2019年常规监测结果见表3.2-1。

表3.2-1         西平县污水处理厂运行监测结果统计表       单位mg/L

| 监测项目 | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | 流量（m3/s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 进水结果 | 295~328 | 23.1~26.9 | 0.208~0.226 |
| 出水结果 | 32.1~43.7 | 3.13~4.91 | 0.207~0.225 |
| 处理效率 | 89.1% | 83.6% | / |

根据监测表明，西平县城市污水处理厂运行状况良好，处理出水水质满足设计指标和国家排放标准的要求。

表3.2-2           西平县污水处理厂设计进出水水质

| 污染因子 | COD | BOD5 | SS | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质(mg/L) | 350 | 150 | 210 | 35 |
| 出水水质(mg/L) | 50 | 10 | 10 | 5 |

本项目位于现有污水处理厂的服务范围，项目产生的废水经厂区内污水处理站处理后能够通过污水管网进入西平县城市污水处理厂。

### 3.2.3《西平县环城乡土地利用总体规划（2010-2020）》相符性分析

项目厂址用地为工业用地，因此本项目选址符合《西平县环城乡土地利用总体规划（2010-2020）》。

### 3.2.4 饮用水源

根据《河南省城市饮用水水源地环境保护规划（2008-2020年）》、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》豫政办 〔2016〕23号和《西平县饮用水水源地环境保护区划》，西平县自来水厂周范地下水井群（小洪河以北，引洪道两侧），水厂现有水源井13眼井，设计井深200米，开孔孔径500mm。抽水井距600米，井间距800米。一级保护区范围：西平县水源地一级保护区主要为取水井外围55米的区域。二级保护区范围：一级保护区外，小洪河以北，引洪道以西1～10号、引洪道以东11～13号各组取水井外围600米外公切线所包含区域。

本工程距离西平县集中式饮用水源地均较远，远在其保护区域范围以外，符合该饮用水源保护规划要求。本工程的开发建设不会对该水源地的保护造成影响。

## 3.3 环境质量现状监测与评价

### 3.3.1 环境空气质量现状监测与评价

#### 3.3.1.1空气质量达标区判定

本工程环境空气质量现状评价执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。本次评价引用“国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室”中“达标区判定”数据，本工程所在区域为空气质量不达标区。

驻马店市2018年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为13 ug/m3、35 ug/m3、98 ug/m3、59 ug/m3；CO 24小时平均第95百分位数为1.6mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为180 ug/m3；超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为PM10、O3、PM2.5。因此，项目所在区域城市环境空气质量为不达标区。

不达标的原因主要是驻马店市属于采暖城市，采暖季节大气污染物排放量大，是导致整体环境质量下降的原因之一，此外环境质量状况还与当地的气候因素有关，驻马店市属于北方城市，冬季风沙较多，也会对环境质量造成一定的影响。

#### 3.3.1.2其他污染物补充监测点位布设

（1）评价因子

根据项目特点与环境特征，选取硫化氢、氨两项，作为环境空气质量现状评价因子。

（2）评价标准

评价区域项目特征因子评价区域硫化氢、氨执行《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D参考限值。具体见表3.3-1。

表3.3-1                     评价标准

| 标准 评价项目 | 小时平均值 |
| --- | --- |
| 硫化氢 | 10 μg/m3 |
| 氨 | 200 μg/m3 |

（3）监测点位

结合本次评价区域局地地形条件、风频分布特征及环境功能区划、环境控制保护目标所在方位，评价范围内共设3个监测点位。监测点位功能特征及位置详见表3.3.-2。

表3.3-2                   大气监测点位置表

| 序号 | 点位名称 | 方位 | 距本项目距离（m） | 监测点功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 芳庄 | SW | 50 | 厂址及主导风向下风向5km范围内 |
| 2 | 武庄 | SW | 800 |  |
| 3 | 高徐 | NE | 280 |  |

（4）监测时间及监测单位

监测单位：河南金诺源环境检测有限公司。

监测时间：监测工作连续7 天（2020年4月10日-4月16日）进行。每天采样4次（02、08、14、20时各1次），每次不少于45min的采样时间。

（5）监测分析方法

环境空气质量现状监测分析方法见表3.3-3。

表3.3-3                监测项目与分析方法

| 项目 | 分析方法 | 标准号 | 标准限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硫化氢 | 环境空气和废气 氨的测定 | 纳氏试剂分光光度法HJ533-2009 | 5μg/m3 |
| 氨 | 环境空气硫化氢亚甲基蓝分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局(2003年)第三篇第一章十三 | 10μg/m3 |

（6）评价方法

大气质量现状采用单项标准指数法，即：

Iij=Cij/Csj

式中：Iij——第i种污染物在第j点的标准指数；

Cij——第i种污染物在第j点的监测值，mg/m3；

CSj——第i种污染物的评价标准，mg/m3。

（7）监测结果分析

将各评价因子的监测统计结果评价标准相比较，采用单因子指数法进行评价，其监测结果分析见表3.3-4至表3.3-5。

表3.3-4                 硫化氢现状监测统计结果

| 监测点位 | 浓度范围（ug/m3） | 标准限值ug/m3) | 超标率（%） | 污染指数范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 芳庄 | 未检出 | 10 | 0 | / |
| 武庄 | 未检出 | 10 | 0 | / |
| 高徐 | 未检出 | 10 | 0 | / |

表3.3-5                  氨现状监测统计结果

| 监测点位 | 浓度范围（ug/m3） | 标准限值(ug/m3) | 超标率（%） | 污染指数范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 芳庄 | 未检出-14 | 200 | 0 | 0~0.07 |
| 武庄 | 未检出-13 | 200 | 0 | 0~0.065 |
| 高徐 | 未检出-15 | 200 | 0 | 0~0.075 |

（8）现状评价结果

评价区的环境空气质量现状监测结果表明，该地区的硫化氢、氨小时值小时平均浓度值均符合《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D参考限值，总体说明评价区域内环境空气质量较好。

### 3.3.2 地表水环境质量现状监测与评价

根据评价区域地表水环境特征，本次评价收集红澍河上蔡陈桥断面常规监测数据，监测因子为COD、氨氮、总磷。

（1）COD、氨氮和总磷变化分析

红澍河上蔡陈桥断面2018年1月~2019年9月监测结果统计见表3.4-6，变化趋势见图3.3-2和图3.3-3。

表3.3 -6                                    COD、氨氮和总磷监测结果统计表

| 项目 时间 | COD | 氨氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018年 | 2019年 | 2018年 | 2019年 | 2018年 | 2019年 |
|  | 监测值(mg/L) | 超标倍数(倍) | 监测值(mg/L) | 超标倍数(倍) | 监测值(mg/L) | 超标倍数(倍) | 监测值(mg/L) | 超标倍数(倍) | 监测值(mg/L) | 超标倍数(倍) | 监测值(mg/L) | 超标倍数(倍) |
| 1月 | 22 | 0.10 | 17 | 0 | 2.05 | 0.37 | 10.6 | 9.60 | 0.34 | 0.13 | 1.14 | 4.70 |
| 2月 | / | / | 24 | 0.20 | / | / | 3.93 | 2.93 | / | / | 0.09 | 0 |
| 3月 | 21 | 0.05 | / | / | 2.38 | 0.59 | / | / | 0.51 | 0.70 | / | / |
| 4月 | 49 | 1.45 | / | / | 5.26 | 2.37 | / | / | 1.20 | 3.00 | / | / |
| 5月 | 25 | 0.25 | / | / | 7.24 | 3.83 | / | / | 0.58 | 0.93 | / | / |
| 6月 | 15 | 0 | 49 | 1.45 | 3.70 | 1.47 | 6.55 | 5.55 | 1.03 | 2.43 | 0.91 | 3.55 |
| 7月 | 19 | 0 | 36 | 0.80 | 2.88 | 0.92 | 6.99 | 5.99 | 1.03 | 2.43 | 1.25 | 5.25 |
| 8月 | / | / | 28 | 0.40 | / | / | 0.69 | 0 | / | / | 0.25 | 0.25 |
| 9月 | 16 | 0 | 29 | 0.45 | 0.39 | 0 | 4.29 | 3.29 | 0.16 | 0 | 0.90 | 3.50 |
| 10月 | 17 | 0 | / | / | 1.83 | 0.22 | / | / | 0.55 | 0.83 | / | / |
| 11月 | 18 | 0 | / | / | 5.52 | 2.68 | / | / | 0.60 | 1.00 | / | / |
| 12月 | 24 | 0.20 | / | / | 13.1 | 7.73 | / | / | 1.00 | 2.33 | / | / |
| 平均值 | 22.6 | / | 30.5 | / | 4.4 | / | 5.5 | / | 0.7 | / | 0.8 | / |
| 标准值 | 20 | 1.5 | 0.2 |
| 监测范围（mg/L） | 15~49 | / | 11~85 | / | 0.39~13.1 | / | 0.69~10.6 | / | 0.34~1.20 | / | 0.09~1.25 | / |
| 超标率（%） | 41.6 | / | 55.6 | / | 75 | / | 55.6 | / | 75 | / | 55.6 | / |

①COD变化分析

图3.3-2   COD 2018年1月~2019年9月变化趋势图

根据上图和上表，红澍河上蔡陈桥断面2018年1月~2019年9月COD值波动较大，3~5月超标较严重，7~10月份能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。超标原因为受到农村生活污水、农村面源的污染。

②氨氮变化分析

图3.3-3   氨氮 2018年1月~2019年9月变化趋势图

根据上表和上图可知，红澍河上蔡陈桥断面2018年1月~2019年9月氨氮浓度大部分时段不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。超标原因为受到农村生活污水、农村面源的污染。

③总磷变化分析

图3.3 -4   总磷2018年1月~2019年9月变化趋势图

根据上表和上图可知，红澍河上蔡陈桥断面2018年1月~2019年9月总磷浓度大部分时段不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。超标原因为受到农村生活污水、农村面源的污染。

综上可知，评价区域地表水环境质量不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准的要求。

根据《驻马店市人民政府办公室关于印发驻马店市水污染防治攻坚战6个实施方案的通知》（驻政办〔2017〕8号），西平县采取以下措施：加快淘汰落后产能、加强对工业污染源全面达标排放的监督、整治重点污染行业、集中治理工业集聚区污染、加快城镇污水处理设施建设与改造、加快雨污分流改造及污水处理设施配套管网建设、促进城镇污水再生利用、.加强城镇污水处理厂污泥处理处置、防治畜禽养殖污染、控制种植业面源污染、加快农村环境综合整治、控制用水总量、提高用水效率、努力改善重点河流环境流量和质量、防范跨界水环境风险、定期开展环境风险隐患排查等。

尤其针对西平县红澍河，加快城镇污水处理设施建设，推进西平县污水处理厂二期工程，完善污水处理设施配套管网，加快建设城区污水管网建设。加强农业面源污染治理，加强畜禽养殖污染治理，对沿河禁养区内的养殖场（小区）、养殖专业户关停或搬迁到位，加大畜禽养殖粪便污水资源化利用力度。2019年，水质均进一步提升，持续稳定达到III类。

### 3.3.3 地下水环境质量现状调查与评价

为了了解和掌握评价区域地下水环境质量现状， 2020年1月13-18日委托河南政检检测研究院有限公司进行监测。

（1）监测点位

根据区域地下水的流向和项目污水流经区域，选取10个监测井的监测数据，监测布点见附图，监测井的位置见表3.3-7。

表3.3-7                 地下水监测点布设一览表

| 序号 | 监测点位 | 监测因子 | 方位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 船里湾 | pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、氨氮、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、挥发性酚类、耗氧量、六价铬、总大肠菌群、细菌总数、水位 | 上游 |
| 2# | 芳庄村 |  | 两侧 |
| 3# | 高徐 |  | 两侧 |
| 4# | 场址 |  | 场址 |
| 5# | 前赵庄 |  | 下游 |
| 6# | 杨庄 | 水位 | / |
| 7# | 于楼村 | 水位 | / |
| 8# | 后赵庄 | 水位 | / |
| 9# | 武庄 | 水位 | / |
| 10# | 大赵庄村 | 水位 | / |

（2）监测因子

地下水项目为pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、氨氮、挥发性酚类、耗氧量、六价铬、总大肠菌群、细菌总数、水位。监测期间同时记录井深和水温。

（3）监测分析方法

地下水监测分析方法见表3.3-8。

表3.3-8                 地下水监测分析方法一览表

| 检测项目 | 检测方法 | 标准号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cl- | 硝酸银滴定法 | GB 11896-1989 | 10mg/L |
| SO42- | 铬酸钡分光光度法 | HJ/T342-2007 | 8mg/L |
| pH | 便携式pH计法 | 《水和废水检测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局(2002年) | 0.1pH |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ535-2009 | 0.025mg/L |
| 溶解性总固体 | 103-105℃烘干的可滤残渣 重量法 | 《水和废水检测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2002年) | / |
| 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 | 微生物指标(2.1总大肠菌群 多管发酵法) GB/T 5750.12-2006 | / |
| 总硬度 | EDTA滴定法 | GB7477-1987 | 5mg/L （以CaCO3)计) |
| 耗氧量（CODMn法） | 高锰酸盐指数的测定 | GB11892-1989 | 0.5mg/L |
| 粪大肠菌群 | 多管发酵和滤膜法（试行） | HJ/T347-2007 | 20个/L |
| 挥发性酚类 | 4-氨基安替比林分光光度法 | HJ503-2009 | 0.0003mg/L |
| 菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法 | 微生物指标(1.1菌落总数 平皿计数法) GB/T 5750.12-2006 | / |

（4）评价标准

本次评价标准采用《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。具体标准限值列于表3.3-9。

表3.3-9                     地下水评价标准                 单位：mg/L

| 项目 | pH | 溶解性固体 | 总硬度 | 硫酸盐 | 氯化物 | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准限值 | 6.5~8.5 | ≤1000 | ≤450 | ≤250 | ≤250 | ≤0.5 |
| 项目 | 挥发性酚类 | 耗氧量 | 六价铬 | 总大肠菌群 | 细菌总数 |  |
| 标准限值 | ≤0.002 | ≤3.0 | 0.05 | 3.0 | 100 |  |

（5）评价方法

为直观反映地下水水质现状，科学评判水体中污染物是否超标，采用单项标准指数法进行评价。

（6）监测结果与评价

本次评价地下水化学类型根据项目南3.7km处《西平金峰五金配件有限公司第一分公司新增年产8000吨五金配件项目》2020年1月现状监测及评价统计结果，根据苏卡列夫编号原则，含量大于25meq%的阴离子和阳离子进行组合，当地地下水化学类型为CO3—Ca型。

表3.3-10                              地下水水质监测及评价统计结果表                          单位：mg/L

| 监测点 | 项目 | pH | 氨氮 | 总硬度 | 溶解性 总固体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 挥发性 酚类 | 耗氧量 | 六价铬 | 总大肠菌群 （个/L） | 菌落总数（个/L） | 井深（米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#船里湾 | 监测值 | 7.04 | 未检出 | 288 | 370 | 36.0 | 58.4 | 未检出 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 21.4 |
|  | 达标程度 | 达标 | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | 达标 | / | / | / | / |
| 2#芳庄村 | 监测值 | 7.02 | 未检出 | 270 | 356 | 40.6 | 65.8 | 未检出 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 22.3 |
|  | 达标程度 | 达标 | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | 达标 | / | / | / | / |
| 3#高徐 | 监测值 | 7.05 | 未检出 | 265 | 380 | 37.4 | 60.7 | 未检出 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 20.7 |
|  | 达标程度 | 达标 | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | 达标 | / | / | / | / |
| 4#场址 | 监测值 | 7.04 | 未检出 | 280 | 412 | 45.6 | 75.5 | 未检出 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 21.2 |
|  | 达标程度 | 达标 | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | 达标 | / | / | / | / |
| 5#前赵庄 | 监测值 | 7.03 | 未检出 | 274 | 385 | 41.4 | 67.4 | 未检出 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 22.4 |
|  | 达标程度 | 达标 | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | 达标 | / | / | / | / |
| 标准限值 | 6.5-8.5 | 0.5 | 450 | 1000 | 250 | 250 | 0.002 | 3.0 | 0.05 | 3.0 | 100 | / |

杨庄、于楼村、后赵庄、武庄、大赵庄村的水位分别为23.5m、22.7m、21.3m、20.8m、21.1m。

根据监测结果，对本次监测井地下水水质现状评价如下：

各项监测因子均不超标，能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求。区域地下水水质较好。

### 3.3.4 声环境质量现状监测与评价

本次噪声现状监测于2020年4月10日至11日进行，对建设项目所在区域内的环境噪声进行监测。

（1）监测时间及点位

监测点位：项目厂界四周

监测方法、测量时段和测量频次

本次环境噪声的监测方法按《声环境质量标准》（GB3096－2008）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）的规定执行，监测时间为2020年4月10日至11日，每个测点昼间和夜间各监测一次，监测仪器为多功能噪声统计分析仪（AWA6218C），测量前后对声级计进行校正。

（2）监测结果

环境噪声监测结果统计于表3.3-11。

表3.3-11       建设项目所在区域环境噪声监测结果统计表       单位：dB(A)

| 监测点 | 昼间测值 | 标准（昼间） | 夜间测值 | 标准（夜间） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4月10日 | 4月11日 |  | 4月10日 | 4月11日 |  |
| 项目东界 | 52.0 | 42.8 | 60 | 52.3 | 42.1 | 50 |
| 项目西界 | 53.4 | 43.6 |  | 53.8 | 43.1 |  |
| 项目北界 | 53.5 | 43.0 |  | 53.4 | 42.9 |  |
| 项目南界 | 52.5 | 42.5 |  | 52.6 | 42.2 |  |

（3）评价标准

本次环境噪声评价标准按《声环境质量标准》（GB3096－2008）中相关标准进行，具体限值列于表3.3-12。

表3.3-12            噪声评价标准(GB3096-2008)               单位：dB(A)

| 监测点性质 时间 | 环境噪声（2类） |
| --- | --- |
| 昼间 | 60dB(A) |
| 夜间 | 50dB(A) |

（4）评价结果

从监测结果可以看出：监测期间项目东、西、南、北边界昼、夜间噪声等效声级均能满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准限值的要求，项目区域现状声环境状况良好。

### 3.3.5土壤质量现状监测与评价

#### 3.3.5.1 土壤环境质量现状监测

（1）监测点位布设

根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本次土壤评价等级为三级，故本次土壤监测设置3个监测点位，厂内3个表层样，各监测点位位置详见表3.3-13及附图六。

表3.3-13                 土壤环境监测点布设情况一览表

| 序号 | 位置 | 采样方法 | 监测因子 | 监测时间频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#（表层样） | 已建污水处理站周边 | 0~20cm取一个样 | 45项基本因子 | 每个样监测1次，每个点位报一组有效数据 |
| 2#（表层样） | 办公室周边 |  |  |  |
| 3#（表层样） | 新建造纸车间周边 |  |  |  |

（2）检测因子与监测分析方法

土壤环境质量现状监测因子共包括45项基本因子，监测方法见表3.3-14。

表3.3-14              土壤检测因子与分析方法

| 序号 | 监测因子 | 分析方法 | 方法来源 | 最低检出限（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 土壤PH的测定（实验室PH计 PHS-3C） | NY/T 1377-2007 | / |
| 2 | 阳离子交换量 | 分光光度法 | HJ 889-2017 | 0.8cmol+/kg |
| 3 | 氧化还原电位 | 电位法 | HJ 746-2015 | / |
| 4 | 镉 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T17141-1997 | 0.01 mg/kg |
| 5 | 汞 | 原子荧光法 | GB/T22105.1-2008 | 0.002 mg/kg |
| 6 | 砷 | 原子荧光法 | GB/T 22105.2-2008 | 0.01mg/kg |
| 7 | 铜 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T17138-1997 | 1 mg/kg |
| 8 | 铅 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T17141-1997 | 0.1 mg/kg |
| 9 | 镍 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T17139-1997 | 5 mg/kg |
| 10 | 四氯化碳 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.3µg/kg |
| 11 | 氯仿 |  |  | 1.1µg/kg |
| 12 | 1,1-二氯乙烷 |  |  | 1.2µg/kg |
| 13 | 1,2-二氯乙烷 |  |  | 1.3µg/kg |
| 14 | 1,1-二氯乙烯 |  |  | 1.0µg/kg |
| 15 | 顺-1,2-二氯乙烯 |  |  | 1.3µg/kg |
| 16 | 反-1,2-二氯乙烯 |  |  | 1.4µg/kg |
| 17 | 二氯甲烷 |  |  | 1.5µg/kg |
| 18 | 1,2-二氯丙烷 |  |  | 1.1µg/kg |
| 19 | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  |  | 1.2µg/kg |
| 20 | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  |  | 1.2µg/kg |
| 21 | 四氯乙烯 |  |  | 1.4µg/kg |
| 22 | 1,1,1-三氯乙烷 |  |  | 1.3µg/kg |
| 23 | 1,1,2-三氯乙烷 |  |  | 1.2µg/kg |
| 24 | 三氯乙烯 |  |  | 1.2µg/kg |
| 25 | 1,2,3-三氯丙烷 |  |  | 1.2µg/kg |
| 26 | 氯乙烯 |  |  | 1.0µg/kg |
| 27 | 苯 |  |  | 1.9µg/kg |
| 28 | 氯苯 |  |  | 1.2µg/kg |
| 29 | 乙苯 |  |  | 1.2µg/kg |
| 30 | 苯乙烯 |  |  | 1.1µg/kg |
| 31 | 甲苯 |  |  | 1.3µg/kg |
| 32 | 间+对-二甲苯 |  |  | 1.2µg/kg |
| 33 | 邻二甲苯 |  |  | 1.2µg/kg |
| 34 | 1,2-二氯苯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.08 mg/kg |
| 35 | 1,4-二氯苯 |  |  | 0.08 mg/kg |
| 36 | 硝基苯 |  |  | 0.09 mg/kg |
| 37 | 苯胺 |  |  | / |
| 38 | 苯并【a】蒽 |  |  | 0.1 mg/kg |
| 39 | 苯并【a】芘 |  |  | 0.1 mg/kg |
| 40 | 苯并【b】荧蒽 |  |  | 0.2 mg/kg |
| 41 | 苯并【k】荧蒽 |  |  | 0.1 mg/kg |
| 42 | 䓛 |  |  | 0.1 mg/kg |
| 43 | 二苯并【a，h】蒽 |  |  | 0.1 mg/kg |
| 44 | 茚苯并【1,2,3-cd】芘 |  |  | 0.1 mg/kg |
| 45 | 萘 |  |  | 0.09 mg/kg |

（3）监测时间

本次土壤环境质量现状监测由河南金诺源环境检测有限公司于2020年4月10日进行。

#### 3.3.5.2土壤环境质量现状评价

（1）评价标准

本次土壤评价标准执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值标准。

（2）评价结果

土壤监测及评价统计结果见表3.3-15。

表 3.3-15         土壤质量现状监测统计结果一览表          单位：mg/kg

| 采样位置 | 1#已建污水处理站周边 | 1#办公室周边 | 1#新建造纸车间周边 | 筛选值 | 达标 程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 土壤层为0—20cm | 土壤层为0—20cm | 土壤层为0—20cm | / | / |
| 样品状态 | 褐色颗粒状固体 | 褐色颗粒状固体 | 褐色颗粒状固体 | / | / |
| 铅 | 21.6 | 21.2 | 20.5 | 800 | 达标 |
| 砷 | 7.38 | 8.32 | 7.76 | 60 | 达标 |
| 汞 | 0.037 | 0.049 | 0.040 | 38 | 达标 |
| 铬（六价） | ND | ND | ND | 5.7 | 达标 |
| 铜 | 15 | 14 | 13 | 18000 | 达标 |
| 镍 | 18 | 24 | 24 | 900 | 达标 |
| 镉 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 65 | 达标 |
| 2-氯酚 | ND | ND | ND | 2256 | 达标 |
| 硝基苯 | ND | ND | ND | 76 | 达标 |
| 萘 | ND | ND | ND | 70 | 达标 |
| 苯并[a]蒽 | ND | ND | ND | 15 | 达标 |
| 䓛 | ND | ND | ND | 1293 | 达标 |
| 苯并(b)荧蒽 | ND | ND | ND | 15 | 达标 |
| 苯并(k)荧蒽 | ND | ND | ND | 151 | 达标 |
| 苯并(a)芘 | ND | ND | ND | 1.5 | 达标 |
| 茚并(1,2,3-cd)芘 | ND | ND | ND | 15 | 达标 |
| 二苯并(a,h)蒽 | ND | ND | ND | 1.5 | 达标 |
| 苯胺 | ND | ND | ND | 260 | 达标 |
| 氯甲烷 | ND | ND | ND | 37 | 达标 |
| 氯乙烯 | ND | ND | ND | 0.43 | 达标 |
| 1,1,-二氯乙烯 | ND | ND | ND | 66 | 达标 |
| 二氯甲烷 | ND | ND | ND | 616 | 达标 |
| 反式-1,2-二氯乙烯 | ND | ND | ND | 54 | 达标 |
| 1，1-二氯乙烷 | ND | ND | ND | 9 | 达标 |
| 顺式-1,2-二氯乙烯 | ND | ND | ND | 596 | 达标 |
| 氯仿 | ND | ND | ND | 0.9 | 达标 |
| 1，1，1-三氯乙烷 | ND | ND | ND | 840 | 达标 |
| 四氯化碳 | ND | ND | ND | 2.8 | 达标 |
| 苯 | ND | ND | ND | 4 | 达标 |
| 1，2-二氯乙烷 | 0.096 | 0.0556 | 0.781 | 5 | 达标 |
| 三氯乙烯 | ND | ND | ND | 2.8 | 达标 |
| 1，2-二氯丙烷 | ND | ND | ND | 5 | 达标 |
| 甲苯 | ND | ND | ND | 1200 | 达标 |
| 1，1，2-三氯乙烷 | ND | ND | ND | 2.8 | 达标 |
| 四氯乙烯 | ND | ND | ND | 53 | 达标 |
| 氯苯 | ND | ND | ND | 270 | 达标 |
| 1，1，1，2-四氯乙烷 | ND | ND | ND | 6.8 | 达标 |
| 乙苯 | ND | ND | ND | 28 | 达标 |
| 邻二甲苯 | ND | ND | ND | 640 | 达标 |
| 苯乙烯 | ND | ND | ND | 1290 | 达标 |
| 1，1，2，2-四氯乙烷 | ND | ND | ND | 10 | 达标 |
| 1，2，3-三氯丙烷 | ND | ND | ND | 0.5 | 达标 |
| 1，4-二氯苯 | ND | ND | ND | 20 | 达标 |
| 1，2-二氯苯 | ND | ND | ND | 560 | 达标 |
| 间二甲苯+对二甲苯 | ND | ND | ND | 570 | 达标 |

由上表可知，本次工程土壤各监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值标准要求，说明区域土壤环境质量较好。

## 3.4 区域污染源调查

本项目南侧所在集聚区现有污染源以工业污染源为主，企业排污以废水为主，主要污染因子为COD、氨氮；大气污染物多为锅炉废气和工艺废气；固体废物综合利用率较高。各企业的排污情况见表3.4-1。

3.4-1      集聚区内现有企业污染物排放情况一览表

| 序号 | 企业名称 | 水污染物排放情况 | 大气污染物排放情况 | 固体废物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鲁洲生物科技有限公司西平分公司 | 废水：66.93万m3/a COD：76.97t/a 氨氮：10.04t/a SS：22.76t/a | 废气：125420万Nm3/a 烟尘：96.12t/a 粉尘：11.66t/a SO2：410.98t/a | 玉米废渣、燃煤废渣、湿蛋白糖渣、湿活性炭和污水站污泥共29070t/a，全部回收作为产品、出售或综合利用。 |
| 2 | 西平县新源助剂有限公司 | 废水：1.692万m3/a COD：1.90t/a SS：1.08t/a 全盐量：204.24t/a 氯化物：124.3t/a | 废气：3780万Nm3/a 烟尘：3.73t/a SO2：14.7t/a 氯化氢：0.25t/a 氯气：0.35t/a | 燃煤灰渣、布袋除尘器收集物和污水处理站沉渣共631.5t/a，全部出售或综合利用。 |
| 3 | 河南省西平县科利达新型包装材料厂 | 废水：19440m3/a COD：1.73t/a | 废气：7436.4万m3/a 烟尘：12.10t/a SO2：46.14t/a | 燃煤废渣1300t/a用于铺路、制砖瓦；生活垃圾130t/a送至城市垃圾处理场进行处理。 |
| 4 | 广西凯威电力通信安装工程有限公司西平分公司 | 废水：1500m3/a COD：0.31t/a | 废气：96000m3/a 烟尘：0.0096t/a 无组织氯化氢：0.11kg/h | 下脚料和废渣750t/a回收利用；酸洗污泥2t/a安全填埋；生活垃圾15t/a送垃圾处理场。 |
| 5 | 西平县旺家纺织有限公司 | 废水：2376m3/a COD：0.4752t/a | 无组织排放棉尘：40t/a | 废棉絮900t/a外运出售；生活垃圾29.7t/a送往垃圾处理场处理。 |
| 6 | 西平县电力杆塔厂 | 废水：960m3/a COD：0.096t/a 氨氮：0.012t/a | 烟尘：0.0016t/a | 下脚料及切渣12t/a回收为生产原料；生活垃圾19.2t/a运至城市生活垃圾处理场卫生填埋。 |
| 7 | 西平县瑞平水泥有限公司 | 废水：3960m3/a COD：0.79t/a 氨氮：0.10t/a | 废气：47520m3/a 烟尘：0.04t/a 粉尘：24.08t/a | 沉淀池污泥和职工生活垃圾共123t/a，分别作为原料回用和送至垃圾处理场。 |
| 8 | 西平县奥特橡塑有限公司 | 废水：31.7m3/a COD：0.0378t/a | 酸雾：0.00478kg/h 非甲烷总烃：0.0013kg/h | 生产废料全部回收利用，铁皮出售；生活垃圾18t/a运至垃圾处理场。 |
| 9 | 河南省西平县超群纸业有限公司 | 废水：115.92万m3/a COD：103t/a SS：26.7t/a | 烟尘：90.2t/a SO2：253.3t/a | 锅炉灰渣7625t/a外运作制砖辅料；回收纸浆430t/a作本厂生产原料。 |
| 10 | 西平县千煌鞋业有限公司 | 生活废水：1200m3/a | — | 锅炉灰渣用于填坑铺路、生产过程中产生的下脚料回收利用。 |
| 11 | 西平县国强塑胶有限公司 | 废水：2250m3/a | — | 生产废料回收利用，不能利用的作无害化处理。 |
| 12 | 西平县瑞平塑料纺织厂 | 生活废水：140m3/a | — | 边角废料统一回收后出售或综合利用。 |
| 13 | 驻马店众农发实业有限公司 | 建设期间有400m3废水排入城市排污沟 | — | 建筑垃圾用于填坑铺路。 |
| 14 | 西平奥派食品有限公司 | 废水：7.68m3/d | 锅炉废气处理后排放 | 虾皮600t/a外售；炉渣60t/a用于制砖。 |
| 15 | 西平县新华塑料再生厂 | 少量生活污水排入城市污水管网 | — | — |
| 16 | 西平县棠溪剑业有限公司 | 废水：2200m3/a | — | 边角废料回收利用；废渣等固废统一收集运往垃圾处理场处理。 |
| 17 | 河南国仁制药有限公司 | 废水：6500m3/a | 锅炉废气处理后排放 | 药渣综合利用 |
| 18 | 西平县绿科茂牧业有限公司 | 少量生活废水排入城市下水管网 | — | 燃煤废渣收集后综合利用。 |
| 19 | 西平县新益面粉有限公司 | 废水：5.6万m3/a | — | — |
| 20 | 西平县强威塑料制品厂 | 生活废水：182m3/a | — | — |
| 21 | 西平汇鑫牧业有限公司 | 生活废水：350m3/a | 混合饲料产生粉尘通过车间密封和加装除尘袋处理 | — |
| 22 | 西平恒星针织有限公司 | 生活废水：0.2m3/d | — | 生产固废3t/a焚烧处理 |
| 23 | 西平县电锋塑钢责任有限公司 | 无废水 | — | — |
| 24 | 河南鼎力钢杆股份有限公司 | 生活废水：480m3/a | — | 废旧边角料统一收集，回收利用。 |
| 25 | 西平县锦冠金属制品包装有限公司 | 少量生活废水经处理后排入自然沟 | 无 | 剪料和除脚过程中产生的固体废料循环利用。 |
| 26 | 西平县大润肉食品有限公司 | 废水：1.75万m3/a COD：5.25t/a 氨氮：0.51t/a | NH3：0.42kg/h H2S：0.05kg/h | 鸡毛、鸡内脏等共533t/a均综合利用；生活垃圾12.5t/a送往垃圾处理场。 |
| 27 | 西平创亿机械设备有限公司 | 少量生活废水处理后排入厂外下水道 | 无 | 加工过程中产生的废料全部循环利用 |
| 28 | 河南省骏马化工集团有限公司西平分厂 | 废水：194.4万m3/a COD：109t/a 氨氮：92t/a SS：62.2t/a 石油类：5.7t/a | 废气：178963.2万m3/a 烟尘：105.15t/a SO2：169.39t/a 尿尘：67.5t/a 有组织氨：74.52t/a 无组织氨：172.8t/a 无组织甲醇：3.8t/a | 生产固废：64045.7t/a 生产固废全部综合利用 |

# 第四章  环境影响预测与评价

## 4.1施工期环境影响预测与评价

### 4.1.1 施工期环境空气影响分析

在整个施工期，产生扬尘的作业有开挖、回填、建材运输、露天堆放和装卸过程等。如遇干旱无雨季节，加上大风，扬尘将更为严重，有可能给附近的环境空气带来不利影响。施工期扬尘包括风力扬尘和动力扬尘。

(1)堆场风力扬尘

道路施工阶段扬尘的主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需露天堆放，一些施工作业点表层土壤需人工开挖且临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：

式中：－起尘量，kg/t•a；－距离地面50m的风速，m/s；

－起尘的风速，m/s； 与粒径和含水率有关。

－尘粒的含水率，%。

起尘风速与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度见表4.1－1。

表4.1－1                  不同尘粒的沉降速度

| 粒径（微米） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度（m/s） | 0.03 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径（微米） | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度（m/s） | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径（微米） | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度（m/s） | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

由表4.1－1可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大，当粒径为250微米时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当粒径大于250微米，扬尘点主要在下风向近距离范围内，对外环境产生影响的是一些微小的尘粒，根据不同的气象情况，其影响范围也有所不同。在施工时采取一定的管理措施，禁止在大风天气进行搅拌作业，是抑制扬尘的有效手段，同时对于易起尘的建筑材料应加盖蓬布，汽车运输沙土等建材时也应加盖，并严格禁止超载运行，防止撒落而形成新的尘源。此外要求使用厂拌水泥，用密封灌车运至工地，以减少扬尘对周围环境的影响。

(2)车辆行驶的动力扬尘

据有关调查，施工工地的扬尘主要是运输车辆的行驶产生的，约占扬尘总量的60%，同时与道路和路面和车辆行驶的速度有关。

车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

式中：-车辆行驶时的扬尘，kg/km•辆；

－汽车速度，km/h；

－汽车载重量，t；

－道路表明粉尘量，kg/m2。

下表4.1－2为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限制车辆行驶速度及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的最有效手段。

表4.1－2          车速和地面清洁度与扬尘的关系         单位：kg／辆.km

| P 车速 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5(km/h) | 0.051 | 0.086 | 0.116 | 0.144 | 0.171 | 0.287 |
| 10(km/h) | 0.102 | 0.171 | 0.232 | 0.289 | 0.341 | 0.574 |
| 15(km/h) | 0.153 | 0.257 | 0.349 | 0.433 | 0.512 | 0.861 |
| 20(km/h) | 0.255 | 0.429 | 0.582 | 0.722 | 0.853 | 1.435 |

一般情况下，施工工地在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内，如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70％左右，表4.1－3为施工场地洒水抑尘的试验结果。由表可见，每天洒水4～5次进行抑尘，可有效控制施工扬尘，可将其污染距离缩小到20～50m的范围。

表4.1－3                施工场地洒水抑尘试验结果

| 距离(m) | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓度(mg/m3) | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

另外，道路的扬尘量与车辆的行驶速度有关，所以必须对施工车辆实行限速，既降低施工期扬尘污染，又确保施工安全。

### 4.1.2 施工期水环境影响分析

施工期的废水主要为施工生产废水和生活污水。

生产废水主要包括土石方阶段排水，结构阶段混凝土养护排水，及各种车辆冲洗水。生产废水产生量较小，主要污染物为pH、COD、SS、石油类等。经临时沉淀池沉淀后回用于建筑场地的洒水。施工人员约20人，生活污水量约1.6m3/d，主要污染物有COD、BOD5、SS、动植物油、氨氮等。化粪池依托现有工程化粪池，生活污水处理后排入城市污水管网，进入西平县污水处理厂，对环境影响较小。

### 4.1.3施工期声环境影响分析

施工期间，主要噪声源有运输车辆和各种施工机械如打桩机、挖掘机、推土机、搅拌机等，其噪声源强在78～105dB(A)之间。在施工过程中，上述施工机械往往是同时作业，噪声源辐射量的相互叠加，其影响范围将更大。

施工机械噪声属于中低频噪声，预测其影响时可只考虑扩散衰减，预测模式选用：

L2=L1-20lg(r2/r1)

式中L1、L2分别为距离声源r1、r2处的等效声级值(dB(A));

r1、r2为接受点距声源的距离（m）;

ΔL=L1-L2=20lg(r2/r1)

由上式计算出噪声值随距离衰减结果见表4.1－4，施工设备对不同接受点的声级值见表4.1－5。

表4.1－4           施工噪声影响值随距离衰减的关系

| 距离（m） | 1 | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 400 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔL(dB(A)) | 0 | 20 | 34 | 40 | 43 | 46 | 48 | 52 | 57 |

表4.1－5        施工设备噪声对不同距离接受点的影响值      单位：dB(A)

| 噪声源 | 距离（m） | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 打桩机 | 声级值 | 105 | 91 | 85 | 80 | 79 | 77 | 76 | 73 | 70 | 68 |
| 挖掘机 | 声级值 | 82 | 68 | 62 | 59 | 56 | 54 | 53 | 50 | 47 | 45 |
| 搅拌机 | 声级值 | 84 | 70 | 64 | 61 | 58 | 56 | 55 | 52 | 49 | 47 |

由表4.1－5可见，打桩阶段，白天噪声超标范围在100m以内，夜间禁止打桩作业。其它施工机械需在250m外才能达到作业噪声限值。此外各种施工车辆的运行也将引起道路沿线噪声超标。为降低施工噪声对周围环境敏感点造成影响，评价要求施工单位在施工期间必须采取如下措施：

（1）施工单位尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围适当设置声屏障，以减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）。

（2）施工单位采用先进的施工工艺，合理选用打桩机，禁止使用高噪声柴油冲击打桩机。

（3）精心安排，减少施工噪声影响时间。除施工工艺需要连续作业外，禁止夜间施工。如有特殊情况需要夜间施工，应按国家规定到泌阳县环境监察大队办理有关手续。

（4）加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声现象发生。

（5）加强对车辆的管理，尽量压缩施工区机动车辆和行车密度，控制车辆鸣笛。

### 4.1.4施工期固废影响分析

建设施工过程中会产生建筑垃圾及生活垃圾等固体废物。这期间应根据需要增设容量足够的、有围栏和覆盖措施的堆放场地与设施，并分类存放、加强管理；弃土在场内周转，就地用于绿化、道路等生态景观建设，为降低和消除上述固体废物对环境的影响，首先应对施工过程中产生的建筑材料及场地挖掘产生的土方应尽快利用，以减少堆存时间，若在不能确保其全部利用时，需对不能利用部分及时清运出场并按渣土有关管理要求进行处置，以免因长期堆积而产生二次污染；其次现场搅拌砂浆时应按用量进行配料，尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒；生活垃圾应集中收集，及时清运出场，由环卫部门统一收集后送城市生活垃圾填埋场处置。

综上，在加强施工管理的前提下，施工期产生的固废不会对周围环境产生不利影响。

## 4.2营运期环境影响预测与评价

### 4.2.1 大气环境影响预测与评价

4.2.1.1 资料来源

本项目地面气象资料来自国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室-驻马店市气象局气象观测站（编号57290）2018年观测结果，气象观测站具体位置在E113.9167、N32.9333，气象观测站位于建设项目南方向约40km，两地受相同气候系统的影响和控制，其常规气象资料可以反映拟建项目区域的基本气候特征，而且地形条件无大差异，可以直接使用该气象站提供的地面气象资料。

地面气象数据以2018年全年逐日逐时风向、风速、气温以及逐日4时段（2：00、8：00、14：00、20：00）总云和低云的气象观测资料作为本项目小时浓度、日均浓度及年均浓度的预测气象条件。高空气象观测资料采用编号为57290号高空气象站监测数据。

本次评价地形数据来源于采用全球坐标定义的外部DEM文件，该文件包括评价范围内的地形高程数据，由EIAPROA2018软件在线下载取得。

4.2.1.2 评价工作等级及范围确定

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）规定，大气环境影响的评价因子主要为项目排放的基本污染物及其他污染物。

由于本次技改项目生物质锅炉和造纸干燥、原纸切割和污水处理站等已经建设且运行多年，本次对其进行技术改造，使其污染物排放减小，对环境影响降低，故本次评价不再分析生物质锅炉和造纸干燥、原纸切割和污水处理站对环境的影响预测，主要分析天然气锅炉运营后对环境的影响预测及评价。

（1）预测因子

参考工程分析章节可知，本次预测大气污染因子主要为：颗粒物、SO2和NOX。根据工程分析章节可知，SO2和NOx的年排放量之和小于500t，即本项目无需增加二次污染物评价因子。

（2）评价标准

本次评价具体执行标准见表4.2-1。

表4.2-1                     项目大气预测评价标准

| 评价因子 | 平均时段 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年均值 | 60μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 |
|  | 24小时均值 | 150μg/m3 |  |
|  | 1小时均值 | 500μg/m3 |  |
| NOx | 年均值 | 50μg/m3 |  |
|  | 24小时均值 | 100μg/m3 |  |
|  | 1小时均值 | 250μg/m3 |  |
| PM10 | 年均值 | 70μg/m3 |  |
|  | 24小时均值 | 150μg/m3 |  |

（3）评价等级

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）规定的评价工作级别的划分原则和方法，选择AERSCREEN模式对项目的大气环境影响的评价工作等级进行判定。大气环境影响的评价工作等级判定依据见表4.2-2，计算结果见表4.2-3、4.2-4。

表4.2-2                     大气评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

表4.2-3                      估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ | 42.2 °C |
| 最低环境温度/℃ | -18.1 °C |
| 土地利用类型 | 农作地 |
| 区域湿度条件 | 干燥气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | ☑是 □否 |
|  | 地形数据分辨率/m |  |
| 是否考虑岸边熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 ☑否 |
|  | 岸线距离/km |  |
|  | 岸线方向/° |  |

表4.2-4          环境空气质量预测评价工作等级确定情况一览表

| 污染源 | 污染物 | 排放浓度（kg/h） | 最大地面浓度（mg/m3） | 最大占标率(%) | 占标率10%的最远距离D10%(m) | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | 1#排气筒天然气锅炉废气 | 颗粒物 | 0.05 | 0.0088 | 1.96 | 0 | 二级 |
|  |  | SO2 | 0.03 | 0.0053 | 1.06 | 0 | 二级 |
|  |  | NOX | 0.54 | 0.088 | 23.24 | 400 | 一级 |

综上所述，本项目存在多个污染源，其中占标率最大的污染因子为排气筒1#有组织排放的氮氧化物，其占标率为23.24%；根据表4.2-4可知，本项目大气环境影响评价等级为一级。评价范围为以项目厂址为中心，自厂界外延2.5km的矩形区域；大气环境预测范围应覆盖全部评价范围。

4.2.1.3 长期地面气象

（1）气候特点

本项目所在的区域属于亚热带向北温带过度地带，归属北亚热带，处在北亚热带气候区的北缘。由于该地位于北纬中纬度地带，远离海洋，所以一年四季受季风的影响比较明显。冬季常受极地冷空气气团的南下侵袭，空气干燥，寒冷。夏季常常处于太平洋副热带高压后部，容易产生阵性降水，空气湿热，降水量大。由于受地形影响的结果，该地夏季出现暴雨的机率比北部地区要大。暴雨引起自然灾害是其重要的气候特点。春季和秋季为冬夏的过渡时期，气候比较温和。

（2）地面气象要素

根据驻马店市气象观测站近30年的气象资料统计结果，驻马店市年平均气温 14.9℃，7月份最高，平均27.2℃，1月份最低，平均1.3℃，气温年温差25.9℃；全年极端最高气温40.6℃，极端最低气温-18.1℃；年平均气压1006.9hPa，年平均相对湿度 73％；年平均年降水量979.2mm，降水主要集中在6～9月份，降水量约占全年的 51.6％；年平均蒸发量1498.5mm，年平均风速2.0m/s。地面气象要素统计见表4.2-5。

表4.2-5                地面气象要素统计表

| 月份 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气温 (℃) | 平均 | 1.3 | 3.6 | 8.4 | 15.4 | 20.6 | 25.4 | 27.2 | 26.1 | 21.5 | 16 | 9.3 | 3.5 | 14.9 |
|  | 极端最高 | 21.3 | 25.5 | 30.6 | 35.1 | 37.7 | 40 | 40.5 | 40.6 | 38.8 | 34.3 | 30.1 | 21.7 | 40.6 |
|  | 极端最低 | -18 | -18.1 | -10 | -1.2 | 4.4 | 10.7 | 16 | 14.4 | 8.5 | -1.5 | -8.7 | -14.8 | -18.1 |
| 相对湿度（％） | 平均 | 69 | 69 | 71 | 71 | 71 | 70 | 81 | 83 | 78 | 73 | 71 | 67 | 73 |
| 降水量(mm) | 平均 | 21.4 | 25 | 51.3 | 58.2 | 84.3 | 130 | 194.4 | 180.5 | 106.7 | 71.8 | 39.2 | 16.4 | 979.2 |
| 蒸发量(mm) | 平均 | 49.9 | 65 | 100.3 | 145.1 | 187.6 | 220.4 | 188.3 | 158 | 131.8 | 111.8 | 79.3 | 61 | 1498.5 |

（3）地面温度变化特征

项目所在地年平均温度月变化情况见表4.2-6；月平均温度变化图见图4.2-1。

表4.2-6                    地面气象要素统计表

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 1.3 | 3.6 | 8.4 | 15.4 | 20.6 | 25.4 | 27.2 | 26.1 | 21.5 | 16 | 9.3 | 3.5 |

图4.2-1  年平均温度月变化图

由表4.2-6及图4.2-1可知，该地区全年平均气温14.9℃，1月份气温最低，平均1.3℃；7月份温度最高，平均27.2℃，气温年温差25.9℃。从1月份到7月份，气温呈递增趋势，从7月份到12月份，气温逐渐下降。

（4）地面风速、风频变化特征

①地面风速

项目所在地年平均风速月变化情况见表4.2-7；年平均风速月变化图见图 4.2-2。

表4.2-7                地面气象要素统计表

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速（m/s） | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.0 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 |

图4.2-2  年平均风速月变化图

由表4.2-3及图4.2-2可知，该地区全年平均风速2.0m/s，3月份风速最大，平均2.5m/s；8月份风速最低，平均1.5m/s。就风速而言，全年中扩散条件最好的是3月，扩散条件较差的为8月份；就风力的总体条件分析，该地对污染物的输送扩散条件不够好。

②地面风速、频率分布

本项目所在地风向、风频季变化情况见表4.2-8；各季及全年风玫瑰图见图4.2-3。

表4.2-8            项目区域风向、风频季变化统计表

| 风向 季节 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 3.3 | 3.7 | 8.2 | 4.6 | 5.8 | 1.8 | 7.3 | 6.9 |
| 夏季 | 2.3 | 2.6 | 10.8 | 5.4 | 10.1 | 3.6 | 8.2 | 4.7 |
| 秋季 | 6.2 | 5.0 | 9.9 | 3.1 | 5.5 | 1.6 | 5.8 | 2.2 |
| 冬季 | 11.4 | 2.8 | 7.8 | 3.7 | 5.0 | 2.3 | 6.3 | 3.6 |
| 全年 | 5.8 | 3.5 | 9.2 | 4.2 | 6.6 | 2.3 | 6.9 | 4.4 |
| 风向 季节 | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW |
| 春季 | 8.5 | 1.8 | 4.3 | 3.9 | 12.0 | 5.2 | 12.7 | 1.8 |
| 夏季 | 7.2 | 1.8 | 3.9 | 1.9 | 6.4 | 3.4 | 11.4 | 1.2 |
| 秋季 | 5.9 | 0.5 | 2.6 | 1.6 | 9.2 | 3.9 | 18.0 | 2.7 |
| 冬季 | 3.7 | 0.7 | 2.7 | 3.3 | 10.7 | 2.8 | 15.3 | 5.4 |
| 全年 | 6.3 | 1.2 | 3.4 | 2.7 | 9.6 | 3.8 | 14.4 | 2.7 |

根据驻马店市气象观测站近30年地面气象观测资料统计结果，该地全年最多风向为 NW风，频率14.4％。次多风向为W风，频率9.6％。除最多、次多风向外，稍次的还有NE风，频率9.2％。以上风向主要影响其下风向的农村。全年静风频率13.0％，其中秋季的静风频率最大，为16.3％，春季的静风频率最小，为8.2％。

图4.2-3  项目区域风玫瑰图

③大气稳定度

大气稳定度是影响扩散的重要因子。它表征着大气湍流运动的强弱，决定着大气污染物垂直方向上扩散的能力。本评价报告采用驻马店市气象观测站2008-2010年近三年的地面气象有关资料进行大气稳定度的计算、统计。按照GB/T13201-91提供的经修订的帕斯奎尔法，将大气稳定度分为强不稳定、不稳定、弱不稳定、中性、较稳定和稳定六级。分级结果见表4.2-9。

表4.2-9         各季及全年大气稳定度频率

| 稳定度 时间 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 2.1 | 15.6 | 16.0 | 22.8 | 27.5 | 16.0 |
| 夏季 | 3.5 | 16.4 | 11.2 | 26.5 | 27.5 | 15.60 |
| 秋季 | 2.7 | 14.9 | 8.6 | 22.2 | 27.8 | 23.9 |
| 冬季 | 0.8 | 5.4 | 9.2 | 30.7 | 32.5 | 21.5 |
| 全年 | 2.2 | 13.1 | 11.2 | 25.6 | 28.8 | 19.1 |

由表4.2-5可以说明，该地大气稳定度以稳定（E、F）类占26.5%，其中强不稳定类（A）类只有2.2%。从大气稳定度频率的分布来看，稳定类居多，由此即可说明大气的垂直扩散能力较差。按季节而言，冬季稳定类最多，占54.0%；秋季稳定类次多，占51.7%，冬季和秋季两个季节稳定类的频率都在50%以上，说明这两季的扩散能力都不好。相比较，春季和夏季稳定类比例较少，不稳定度较多，为扩散条件较好的时期。

④混合层厚度

混合层厚度按照《环境影响评价技术导则》HU/T2.2-93 提供的方法进行计算，其结果见表4.2-10。

表4.2-10                 各类稳定度下混合层厚度（m）

| 稳定度 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合层 | 1558 | 1376 | 1250 | 610 | 259 | 101 |

#### 4.1.4.5 预测内容和设定预测情景

（1）预测内容

①建立坐标系，将评价区划分为正方形方格，以工程厂址为中心，向东、南、西和北各延伸2.5km，对敏感点、网格点处的地面浓度进行预测和评价；

②预测本工程全年逐时、逐日气象条件下，敏感点、网格点处的地面日均浓度和年均浓度最大浓度，并绘制网格点出现浓度最大值时所对应的等值线分布图，并对敏感点日均浓度和年均浓度进行叠加。

（2）预测清景

根据预测内容设定本次环境空气影响评价的预测情景，见表4.2-11。

表4.2-11                      预测情景一览表

| 污染源类别 | 预测因子 | 计算点 | 预测内容 | 评价内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新增污染源 （正常排放） | PM10 | 环境保护目标 网格点 | 长期浓度 | 叠加环境质量现状浓度后的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的占标率 |
|  | SO2 |  | 长期浓度 |  |
|  | NOX |  | 长期浓度 |  |

#### 4.2.1.4预测模式和参数

（1）预测模式

评价等级确定采用《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN模式；进一步预测采用导则推荐的AERMOD模式。

AERMOD 由美国国家环保局联合美国气象学会组建法规模式改善委员会

（AERMIC）开发，目前版本为 2004年8月推出的Version 04300 with PRIME版。

该系统以扩散统计理论为出发点，假设污染物的浓度分布在一定程度上服从高斯

分布。模式系统可用于多种排放源（包括点源、面源和体源）的排放，也适用于

乡村环境和城市环境、平坦地形和复杂地形、地面源和高架源等多种排放扩散情

形的模拟和预测。

AERMOD模式系统包括 AERMOD扩散模式、AERMET气象预处理和AERMAP 地形预处理模块。

（2）参数选择

根据厂址附近土地利用情况，地表特征参数选取时地面不分扇区。本次评价具体采用的地面特征参数见表4.2-12。

表4.2-12                   地表特征参数一览表

| AERMET 通用地表类型 | AERMET 通用地表湿度 | 地面时间周期 | 扇区 | 时段 | 正午反照率 | BOWEN | 粗糙度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农作地 | 干燥气候 | 按年 | 0~90 | 冬季 | 0.35 | 1.5 | 1 |
|  |  |  | 0~90 | 春季 | 0.14 | 1 | 1 |
|  |  |  | 0~90 | 夏季 | 0 .16 | 2 | 1 |
|  |  |  | 0~90 | 秋季 | 0.18 | 2 | 1 |

（3） 预测网格及关心点

本次大气环境评价范围为以厂址为中心，向南北各延伸2.5km，东西各延伸2.5km，共计25km2的评价范围。同时将本项目评价区域内敏感目标监测点、评价范围内网格点、区域最大落地浓度点作为本次预测的计算点。

（4）污染源计算清单

本项目废气排放源强详见表4.2-13。

表4.2-13                                       本项目点源参数一览表

| 点源名称 | X坐标 | Y坐标 | 海拔 | 排气筒高度 | 排气筒温度 | 烟气出口速度 | 排气出口内径 | 年排放小时数 | 排放 工况 | 环境 温度 | 评价因子源强kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m | m | m | m | ℃ | m3/h | m | hr |  | ℃ | PM10 | SO2 | NOX |
| 1#排气筒 | -18 | 287 | 60 | 8 | 80 | 10800 | 0.5 | 7200 | 连 续 | 25 | 0.0544 | 0.1088 | 0.544 |

#### 4.2.1.6预测结果及评价

根据2018年1月1日8时至2018年12月31日20时逐时气象条件，分析评价区PM10、SO2和NOX在预测网格及敏感目标日均和年均浓度分布情况。详见表4.2-14和表4.2-15、图4.2-4~9。

##### 表4.2-14          各因子地面日均浓度贡献质量浓度预测结果表

| 序号 | 污染物 | 预测点 | 贡献值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最大贡献值（mg/m3） | 出现时间 | 占标率（%） |  |
| 1 | PM10 | 芳庄 | 0.0009 | 180316 | 0.58 | 达标 |
| 2 |  | 大徐庄 | 0.0004 | 180609 | 0.28 | 达标 |
| 3 |  | 高徐 | 0.0003 | 180626 | 0.22 | 达标 |
| 4 |  | 船里湾 | 0.0003 | 180302 | 0.22 | 达标 |
| 5 |  | 武庄 | 0.0004 | 180817 | 0.26 | 达标 |
| 6 |  | 后赵庄 | 0.0002 | 181216 | 0.11 | 达标 |
| 7 |  | 李海 | 0.0001 | 181216 | 0.09 | 达标 |
| 8 |  | 于念吾 | 0.0001 | 180213 | 0.08 | 达标 |
| 9 |  | 芦庄 | 0.0001 | 180611 | 0.08 | 达标 |
| 10 |  | 莲花池 | 0.0001 | 181028 | 0.06 | 达标 |
| 11 |  | 小郭庄 | 0.0000 | 180625 | 0.03 | 达标 |
| 12 |  | 王仙庄 | 0.0002 | 180515 | 0.1 | 达标 |
| 13 |  | 王茨园 | 0.0001 | 180515 | 0.07 | 达标 |
| 14 |  | 黄庄村 | 0.0001 | 180418 | 0.09 | 达标 |
| 15 |  | 道庄村 | 0.0001 | 180217 | 0.08 | 达标 |
| 16 |  | 观音堂 | 0.0001 | 181012 | 0.06 | 达标 |
| 17 |  | 大李村 | 0.0001 | 180418 | 0.05 | 达标 |
| 18 |  | 杏树湾 | 0.0001 | 181101 | 0.07 | 达标 |
| 19 |  | 冯桥 | 0.0002 | 180316 | 0.12 | 达标 |
| 20 |  | 县城 | 0.0002 | 180124 | 0.15 | 达标 |
| 21 |  | 于楼村 | 0.0003 | 181227 | 0.17 | 达标 |
| 22 |  | 鸭李村 | 0.0004 | 181106 | 0.24 | 达标 |
| 23 |  | 刘庄 | 0.0002 | 180817 | 0.12 | 达标 |
| 24 |  | 康李村 | 0.0002 | 180404 | 0.13 | 达标 |
| 25 |  | 芳庄 | 0.0009 | 180316 | 0.58 | 达标 |
| 26 |  | 大徐庄 | 0.0004 | 180609 | 0.28 | 达标 |
| 27 |  | 高徐 | 0.0003 | 180626 | 0.22 | 达标 |
| 28 |  | 船里湾 | 0.0003 | 180302 | 0.22 | 达标 |
| 29 |  | 武庄 | 0.0004 | 180817 | 0.26 | 达标 |
| 30 |  | 区域最大落地浓度点（59,168） | 0.0023 | 180818 | 1.57 | 达标 |
| 1 | SO2 | 芳庄 | 0.0005 | 180316 | 0.35 | 达标 |
| 2 |  | 大徐庄 | 0.0003 | 180609 | 0.17 | 达标 |
| 3 |  | 高徐 | 0.0002 | 180626 | 0.13 | 达标 |
| 4 |  | 船里湾 | 0.0002 | 180302 | 0.13 | 达标 |
| 5 |  | 武庄 | 0.0002 | 180817 | 0.16 | 达标 |
| 6 |  | 后赵庄 | 0.0001 | 181216 | 0.06 | 达标 |
| 7 |  | 李海 | 0.0001 | 181216 | 0.06 | 达标 |
| 8 |  | 于念吾 | 0.0001 | 180213 | 0.05 | 达标 |
| 9 |  | 芦庄 | 0.0001 | 180611 | 0.05 | 达标 |
| 10 |  | 莲花池 | 0.0001 | 181028 | 0.04 | 达标 |
| 11 |  | 小郭庄 | 0.0000 | 180625 | 0.02 | 达标 |
| 12 |  | 王仙庄 | 0.0001 | 180515 | 0.06 | 达标 |
| 13 |  | 王茨园 | 0.0001 | 180515 | 0.04 | 达标 |
| 14 |  | 黄庄村 | 0.0001 | 180418 | 0.06 | 达标 |
| 15 |  | 道庄村 | 0.0001 | 180217 | 0.05 | 达标 |
| 16 |  | 观音堂 | 0.0001 | 181012 | 0.04 | 达标 |
| 17 |  | 大李村 | 0.0000 | 180418 | 0.03 | 达标 |
| 18 |  | 杏树湾 | 0.0001 | 181101 | 0.04 | 达标 |
| 19 |  | 冯桥 | 0.0001 | 180316 | 0.07 | 达标 |
| 20 |  | 县城 | 0.0001 | 180124 | 0.09 | 达标 |
| 21 |  | 于楼村 | 0.0002 | 181227 | 0.1 | 达标 |
| 22 |  | 鸭李村 | 0.0002 | 181106 | 0.14 | 达标 |
| 23 |  | 刘庄 | 0.0001 | 180817 | 0.07 | 达标 |
| 24 |  | 康李村 | 0.0001 | 180404 | 0.08 | 达标 |
| 25 |  | 芳庄 | 0.0005 | 180316 | 0.35 | 达标 |
| 26 |  | 大徐庄 | 0.0003 | 180609 | 0.17 | 达标 |
| 27 |  | 高徐 | 0.0002 | 180626 | 0.13 | 达标 |
| 28 |  | 船里湾 | 0.0002 | 180302 | 0.13 | 达标 |
| 29 |  | 武庄 | 0.0002 | 180817 | 0.16 | 达标 |
| 30 |  | 区域最大落地浓度点（59,168） | 0.0014 | 180818 | 0.94 | 达标 |
| 1 | NOX | 芳庄 | 0.0058 | 180316 | 5.79 | 达标 |
| 2 |  | 大徐庄 | 0.0028 | 180609 | 2.81 | 达标 |
| 3 |  | 高徐 | 0.0021 | 180626 | 2.13 | 达标 |
| 4 |  | 船里湾 | 0.0022 | 180302 | 2.16 | 达标 |
| 5 |  | 武庄 | 0.0026 | 180817 | 2.62 | 达标 |
| 6 |  | 后赵庄 | 0.0011 | 181216 | 1.06 | 达标 |
| 7 |  | 李海 | 0.0009 | 181216 | 0.93 | 达标 |
| 8 |  | 于念吾 | 0.0008 | 180213 | 0.77 | 达标 |
| 9 |  | 芦庄 | 0.0008 | 180611 | 0.84 | 达标 |
| 10 |  | 莲花池 | 0.0006 | 181028 | 0.64 | 达标 |
| 11 |  | 小郭庄 | 0.0003 | 180625 | 0.32 | 达标 |
| 12 |  | 王仙庄 | 0.0010 | 180515 | 1.01 | 达标 |
| 13 |  | 王茨园 | 0.0007 | 180515 | 0.66 | 达标 |
| 14 |  | 黄庄村 | 0.0009 | 180418 | 0.93 | 达标 |
| 15 |  | 道庄村 | 0.0008 | 180217 | 0.83 | 达标 |
| 16 |  | 观音堂 | 0.0006 | 181012 | 0.62 | 达标 |
| 17 |  | 大李村 | 0.0005 | 180418 | 0.52 | 达标 |
| 18 |  | 杏树湾 | 0.0007 | 181101 | 0.71 | 达标 |
| 19 |  | 冯桥 | 0.0012 | 180316 | 1.22 | 达标 |
| 20 |  | 县城 | 0.0015 | 180124 | 1.46 | 达标 |
| 21 |  | 于楼村 | 0.0017 | 181227 | 1.7 | 达标 |
| 22 |  | 鸭李村 | 0.0024 | 181106 | 2.38 | 达标 |
| 23 |  | 刘庄 | 0.0012 | 180817 | 1.21 | 达标 |
| 24 |  | 康李村 | 0.0013 | 180404 | 1.31 | 达标 |
| 25 |  | 芳庄 | 0.0058 | 180316 | 5.79 | 达标 |
| 26 |  | 大徐庄 | 0.0028 | 180609 | 2.81 | 达标 |
| 27 |  | 高徐 | 0.0021 | 180626 | 2.13 | 达标 |
| 28 |  | 船里湾 | 0.0022 | 180302 | 2.16 | 达标 |
| 29 |  | 武庄 | 0.0026 | 180817 | 2.62 | 达标 |
| 30 |  | 区域最大落地浓度点（59,168） | 0.0155 | 180818 | 15.51 | 达标 |

##### 表4.2-15              各因子地面年均浓度贡献质量浓度预测结果表

| 序号 | 污染物 | 预测点 | 贡献值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最大贡献值（mg/m3） | 占标率（%） |  |
| 1 | PM10 | 芳庄 | 5.26E-05 | 0.08 | 达标 |
| 2 |  | 大徐庄 | 4.43E-05 | 0.06 | 达标 |
| 3 |  | 高徐 | 1.60E-05 | 0.02 | 达标 |
| 4 |  | 船里湾 | 4.28E-05 | 0.06 | 达标 |
| 5 |  | 武庄 | 2.06E-05 | 0.03 | 达标 |
| 6 |  | 后赵庄 | 5.99E-06 | 0.01 | 达标 |
| 7 |  | 李海 | 4.52E-06 | 0.01 | 达标 |
| 8 |  | 于念吾 | 6.78E-06 | 0.01 | 达标 |
| 9 |  | 芦庄 | 4.00E-06 | 0.01 | 达标 |
| 10 |  | 莲花池 | 4.82E-06 | 0.01 | 达标 |
| 11 |  | 小郭庄 | 2.53E-06 | 0 | 达标 |
| 12 |  | 王仙庄 | 6.38E-06 | 0.01 | 达标 |
| 13 |  | 王茨园 | 3.14E-06 | 0 | 达标 |
| 14 |  | 黄庄村 | 4.29E-06 | 0.01 | 达标 |
| 15 |  | 道庄村 | 5.52E-06 | 0.01 | 达标 |
| 16 |  | 观音堂 | 3.36E-06 | 0 | 达标 |
| 17 |  | 大李村 | 2.44E-06 | 0 | 达标 |
| 18 |  | 杏树湾 | 4.35E-06 | 0.01 | 达标 |
| 19 |  | 冯桥 | 1.11E-05 | 0.02 | 达标 |
| 20 |  | 县城 | 6.80E-06 | 0.01 | 达标 |
| 21 |  | 于楼村 | 1.10E-05 | 0.02 | 达标 |
| 22 |  | 鸭李村 | 1.30E-05 | 0.02 | 达标 |
| 23 |  | 刘庄 | 8.75E-06 | 0.01 | 达标 |
| 24 |  | 康李村 | 6.27E-06 | 0.01 | 达标 |
| 25 |  | 芳庄 | 5.26E-05 | 0.08 | 达标 |
| 26 |  | 大徐庄 | 4.43E-05 | 0.06 | 达标 |
| 27 |  | 高徐 | 1.60E-05 | 0.02 | 达标 |
| 28 |  | 船里湾 | 4.28E-05 | 0.06 | 达标 |
| 29 |  | 武庄 | 2.06E-05 | 0.03 | 达标 |
| 30 |  | 区域最大落地浓度点（9,138） | 0.0002 | 0.25 | 达标 |
| 1 | SO2 | 芳庄 | 3.16E-05 | 0.05 | 达标 |
| 2 |  | 大徐庄 | 2.66E-05 | 0.04 | 达标 |
| 3 |  | 高徐 | 9.63E-06 | 0.02 | 达标 |
| 4 |  | 船里湾 | 2.57E-05 | 0.04 | 达标 |
| 5 |  | 武庄 | 1.24E-05 | 0.02 | 达标 |
| 6 |  | 后赵庄 | 3.60E-06 | 0.01 | 达标 |
| 7 |  | 李海 | 2.71E-06 | 0 | 达标 |
| 8 |  | 于念吾 | 4.07E-06 | 0.01 | 达标 |
| 9 |  | 芦庄 | 2.40E-06 | 0 | 达标 |
| 10 |  | 莲花池 | 2.89E-06 | 0 | 达标 |
| 11 |  | 小郭庄 | 1.52E-06 | 0 | 达标 |
| 12 |  | 王仙庄 | 3.83E-06 | 0.01 | 达标 |
| 13 |  | 王茨园 | 1.88E-06 | 0 | 达标 |
| 14 |  | 黄庄村 | 2.58E-06 | 0 | 达标 |
| 15 |  | 道庄村 | 3.31E-06 | 0.01 | 达标 |
| 16 |  | 观音堂 | 2.02E-06 | 0 | 达标 |
| 17 |  | 大李村 | 1.46E-06 | 0 | 达标 |
| 18 |  | 杏树湾 | 2.61E-06 | 0 | 达标 |
| 19 |  | 冯桥 | 6.63E-06 | 0.01 | 达标 |
| 20 |  | 县城 | 4.08E-06 | 0.01 | 达标 |
| 21 |  | 于楼村 | 6.59E-06 | 0.01 | 达标 |
| 22 |  | 鸭李村 | 7.77E-06 | 0.01 | 达标 |
| 23 |  | 刘庄 | 5.25E-06 | 0.01 | 达标 |
| 24 |  | 康李村 | 3.76E-06 | 0.01 | 达标 |
| 25 |  | 芳庄 | 3.16E-05 | 0.05 | 达标 |
| 26 |  | 大徐庄 | 2.66E-05 | 0.04 | 达标 |
| 27 |  | 高徐 | 9.63E-06 | 0.02 | 达标 |
| 28 |  | 船里湾 | 2.57E-05 | 0.04 | 达标 |
| 29 |  | 武庄 | 1.24E-05 | 0.02 | 达标 |
| 30 |  | 区域最大落地浓度点（9,168） | 0.0001 | 0.17 | 达标 |
| 1 | NOX | 芳庄 | 0.0003 | 0.69 | 达标 |
| 2 |  | 大徐庄 | 0.0003 | 0.58 | 达标 |
| 3 |  | 高徐 | 0.0001 | 0.21 | 达标 |
| 4 |  | 船里湾 | 0.0003 | 0.57 | 达标 |
| 5 |  | 武庄 | 0.0001 | 0.27 | 达标 |
| 6 |  | 后赵庄 | 0.0000 | 0.08 | 达标 |
| 7 |  | 李海 | 0.0000 | 0.06 | 达标 |
| 8 |  | 于念吾 | 0.0000 | 0.09 | 达标 |
| 9 |  | 芦庄 | 0.0000 | 0.05 | 达标 |
| 10 |  | 莲花池 | 0.0000 | 0.06 | 达标 |
| 11 |  | 小郭庄 | 0.0000 | 0.03 | 达标 |
| 12 |  | 王仙庄 | 0.0000 | 0.08 | 达标 |
| 13 |  | 王茨园 | 0.0000 | 0.04 | 达标 |
| 14 |  | 黄庄村 | 0.0000 | 0.06 | 达标 |
| 15 |  | 道庄村 | 0.0000 | 0.07 | 达标 |
| 16 |  | 观音堂 | 0.0000 | 0.04 | 达标 |
| 17 |  | 大李村 | 0.0000 | 0.03 | 达标 |
| 18 |  | 杏树湾 | 0.0000 | 0.06 | 达标 |
| 19 |  | 冯桥 | 0.0001 | 0.15 | 达标 |
| 20 |  | 县城 | 0.0000 | 0.09 | 达标 |
| 21 |  | 于楼村 | 0.0001 | 0.14 | 达标 |
| 22 |  | 鸭李村 | 0.0001 | 0.17 | 达标 |
| 23 |  | 刘庄 | 0.0001 | 0.12 | 达标 |
| 24 |  | 康李村 | 0.0000 | 0.08 | 达标 |
| 25 |  | 芳庄 | 0.0003 | 0.69 | 达标 |
| 26 |  | 大徐庄 | 0.0003 | 0.58 | 达标 |
| 27 |  | 高徐 | 0.0001 | 0.21 | 达标 |
| 28 |  | 船里湾 | 0.0003 | 0.57 | 达标 |
| 29 |  | 武庄 | 0.0001 | 0.27 | 达标 |
| 30 |  | 区域最大落地浓度点（9,168） | 0.0011 | 2.28 | 达标 |

图4.2-4  评价区域PM10日均浓度等值线分布图

图4.2-5  评价区域SO2日均浓度等值线分布图

图4.2-6  评价区域NOX日均浓度等值线分布图

图4.2-7  评价区域PM10日均浓度等值线分布图

图4.2-8  评价区域SO2年均浓度等值线分布图

图4.2-9  评价区域NOX年均浓度等值线分布图

#### 4.2.1.7大气环境防护距离

采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的AERMOD模式进一步预测大气防护距离。计算结果以污染源 中心点为起点的控制距离，对于超出厂界外的范围，确定为项目大气环境防护区 域。

计算输出无超标点，项目不需设大气环境防护距离。

#### 4.2.1.8 污染物总量核算

由上述预测结果可知，本项目全厂废气污染物排放量核算结果及申报量见表4.2-16~表4.2-18。

表4.2-16                 大气污染物有组织排放申请表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 申报排放浓度限值/（mg/m3） | 申报排放速率限值/（kg/h） | 申报年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |
| 1 | P1排气筒天然气锅炉废气 | 颗粒物 | 5 | 0.0544 | 0.3917 |
|  |  | SO2 | 10 | 0.1088 | 0.7834 |
|  |  | NOX | 50 | 0.5440 | 3.9168 |
| 2 | P2排气筒生物质锅炉废气 | 颗粒物 | 10 | 0.34 | 2.448 |
|  |  | SO2 | 35 | 1.19 | 8.568 |
|  |  | NOX | 50 | 1.7 | 12.24 |
| 主要排放口 合计 | 颗粒物 | 2.8397 |
|  | SO2 | 9.3514 |
|  | NOX | 16.1568 |
| 一般排放口 |
| 3 | P3食堂油烟废气 | 油烟 | 0.8 | 0.0024 | 0.0144 |
| 排放口合计 | 颗粒物 | 2.8397 |
|  | SO2 | 9.3514 |
|  | NOX | 16.1568 |
|  | 油烟 | 0.0144 |

表4.2-17                  大气污染物无组织排放申请表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（ug/m3） |  |
| 1 | N1造纸车间 | 造纸切割等 | TSP | 抽风系统+除尘器，加强通风换气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 1.0 | 0.24 |
| 全厂无组织排放总计 |
| 全厂无组织排放总计 | TSP | 0.24 |

表4.2-18                 本项目污染源大气污染物排污总申报量

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 2.8397 |
| 2 | SO2 | 9.3514 |
| 3 | NOX | 16.1568 |
| 4 | TSP | 0.24 |
| 5 | 油烟 | 0.0144 |

#### 4.2.1.9大气环境影响评价自查表

本项目大气环境影响评价自查情况见表4.2-19。

表4.2-19                本项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查范围 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级☑ | 二级□ | 三级□ |
|  | 评价范围 | 边长=50km | 边长5~50km□ | 边长=5km |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ | 500~2000t/a□ | ＜500t/a |
|  | 评价因子 | 基本污染物（PM2.5、PM10、NO2、SO2、CO、O3） 其他污染物（硫化氢、氨、TSP） | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准☑ | 地方标准☑ | 附录D☑ | 其他标准☑ |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ | 二类区☑ | 一类区和二类区□ |
|  | 评价基准年 | （2018）年 |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据( | 主管部门发布的数据☑ | 现状补充监测☑ |
|  | 现状评价 | 达标区□ | 不达标区( |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源☑ 现有污染源□ | 拟替代的污染源□ | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源□ |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD☑ | ADMS□ | AUSTAL2000□ | EDMS/AEDT□ | CALPUFF□ | 网络模型□ | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km( | 边长5~50km□ | 边长=5km☑ |
|  | 预测因子 | 预测因子（NO2、SO2、硫化氢、氨、TSP、PM10） | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%☑ | C本项目最大占标率＞100%□ |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ | C本项目最大占标率＞10%□ |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%( | C本项目最大占标率＞30%( |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（1）h | C非正常占标率≤100%☑ | C非正常占标率＞100% |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ | C叠加不达标☑ |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%( | k＞-20%☑ |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（氨气、硫化氢、TSP、PM10、NO2、SO2） | 有组织废气监测☑ 无组织废气监测☑ | 无监测□ |
|  | 环境质量监测 | 监测因子（氨气、硫化氢、TSP） | 监测点位数（1） | 无监测□ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受☑ 不可以接受□ |
|  | 大气环境防护距离 | 距（四周）厂界最远（0）m |
|  | 污染源年排放量 | SO2：(9.3514t/a | NOx(16.1568)t/a | 颗粒物：(2.8397)t/a | VOCs：( )t/a |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |

### 4.2.3 地表水环境影响分析

#### 4.2.3.1项目排污状况

本次技改工程废水主要为生产废水和生活污水，其中生产废水主要为上网抄纸废水、压榨废水和毛布冲洗废水。生活污水经厂内化粪池暂存后与生产废水水一起经厂内污水处理站处理后，由污水管网进入西平县污水处理厂处理，最终排入红澍河。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3—2018），建设项目地表水环境影响评价工作等级划分原则见表4.2-20。

表4.2-20         建设项目地表水环境影响评价工作等级划分依据

| 评价等级 | 判定依据 |
| --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量 Q /（m3/d）；水污染物当量数 W /（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000 或 W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级 A | 直接排放 | Q＜200 且 W＜6000 |
| 三级 B | 间接排放 | — |

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018）中有关水环境影响评价工作等级划分原则，本次技改项目废水经厂内污水处理站处理后，排入西平县污水处理厂，属于间接排放。故本次地表水环境影响评价为三级B，仅做定性分析，不再进行地表水影响预测分析。

厂内污水处理站处理工艺为“气浮+A/O”，进水水质为 COD 397mg/L、SS1171mg/L、氨氮5mg/L、BOD5 160mg/L、总磷1.3mg/L、 总氮9mg/L。经处理后，出水水质为 COD71mg/L、SS23mg/L、氨氮 1.5mg/L、BOD5 16mg/L、总磷0.5mg/L、 总氮4mg/L，能够满足满足《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）和西平县污水处理厂设计进水水质要求。

#### 4.2.3.2项目废水进入西平县污水处理厂的可行性分析

①收水范围

西平县城市污水处理厂建设在县城东南郊，在红澍河北岸、原油粘厂北侧、紧靠西平――重渠公路东侧的区域，服务范围为：洪河以东的东城区全部的工业废水和生活污水，即东至东环路、南到红澍河以南延伸500m、西到107国道、北面以洪河为界。西平县污水处理厂服务区面积约16km2，人口近15万人。本项目位于位于西平县城市污水处理厂北约3.8km，位于其收水范围内，目前厂区外管网已接通运行。

②废水接纳量分析

西平县城市污水处理厂设计建设规模为5万m3/d（第一期2.5万m3/d已经建成，并于2009年10月底，通过了市环保局组织的环保验收。现一期收水规模为2.2万m3/d，还富余0.3万m3/d），根据工程分析，本次工程投运后污水排放量为2697.2m3/d，富余量能够满足本次技改项目废水排放量，因此，从处理规模上分析，本项目污水进入西平县城市污水处理厂是完全可行的。

③废水接水水质分析

本项目外排废水为生产废水和生活废水，其主要污染因子COD、氨氮浓度以厂区污水处理站预处理后为COD 71mg/L、氨氮1.5 mg/L，满足西平县城市污水处理厂的进水水质指标（COD 350mg/L、氨氮35mg/L）。且本项目外排废水为适合污水处理厂的处理工艺要求，不会对污水处理厂造成冲击，并能得到有效的二次处理。

因此，从污水处理厂废水接纳量、管网、废水接水水质等各方面分析，本项目污水排入西平县城市污水处理厂是可行的。

### 4.2.3 地下水环境影响分析

#### 4.2.3.1评价区域水文地质情况

西平县地下水流向呈西北至东南方向。区域属富水亚砂土区，含水层岩性为粉细砂，砾石亚砂土，厚度达47m。地下水储存条件好，埋藏较浅，水量丰富。浅层地下水平均埋深3～5m，单井出水量一般为50～70m3/h。深层地下水平均埋深55～220m，单井出水量一般为80～100m3/h。

1、地下水类型及分布规律

根据含水介质的岩性组合特征，赋存空间的成因性质，可将区域地下水划分为松散岩类孔隙水、变质岩类裂隙水、碳酸盐岩类裂隙岩溶水。根据埋藏条件和水动力特征，可进一步将松散岩类孔隙水划分为浅层孔隙水和中深层孔隙水。

2、浅层水文地质条件

区域浅层地下水含水岩组含水介质岩性主要为：全新统、上更新统、中更新统及下更新统顶部的中粗砂、泥质含砾中粗砂、粉细砂、泥质粉细砂、粉土、粉质粘土等，地下水赋存于砂层孔隙及粘性土的孔隙裂隙中，为潜水。含水岩组底板埋深变化较大，砂层分布不均匀，沿洪河河道带的腹部地带砂层累计厚度较大，一般10-20m，最厚29.75m，西北、西南、东南边缘地带砂层累计厚度小于10m，局部无砂层，含水介质为中、上更新统粉土、粉质粘土。

3、中深层水文地质条件

含水岩组岩性主要为下更新统含砾粗砂、中粗砂、含砾泥质中粗砂、中细砂等。中深层地下水属承压水，含水地组顶板埋深变化具带状规律，西南部近山前地带、东南部蔡寨—二郎—张庄老—王阁一线东南，埋深小于90m，洪河与淤泥河之间地带大于100m，其余大部均在90—100m左右。底板埋深15—250m，砂层分布于浅层含水岩组相近，明显受地貌形态和新构造运动控制。区内大部分砂层累计厚度为50—60m，可见2—8层砂层，西南部进山前的翟老庄—聂庄一张西南，西北部油坊陈—师灵—老温庄一线以北砂层累计厚度小于30 m，可见4—7层砂。

根据《河南省西平县1：100000区域水文地质调查报告》将区域中深层含水岩组的富水性分成三个以下区段。

（1）强富水区：分布于西平县东北部，花牛陈—龙泉寺—王阁一线东北。

（2）富水区：西平县大部分地区是中深层富水区。

（3）中等富水区：分布于西平县罗刚庄。

中深层地下水的补给：中深层地下水的补给主要是侧向径流补给。

中深层地下水的径流；在天然条件下下水头梯度小，径流微弱，地下水总体流向自西向东，在县城及其周围，由于集中或开采已形成降落漏斗，由漏斗边缘向漏斗中心，水头梯度逐渐增大，径流也随之逐渐增强。

中深层地下水的排泄：中深层地下水的排泄方式有人工开采和径流排泄，由于径流迟缘径流排泄量很小，人工开采主要分布于县城区及其周围和师灵岗地其它各乡（镇）为零星开采。

中深层地下水动态：天然条件下中深层地下水动态类型为补给——径流型，在县城区附近，由于人工开采影响，以径流—开采型为主。

区域内浅层含水岩组与中深层含水岩组之间，分由有厚度不均的隔水层，隔水层岩性为中更新统粘土、粉质粘土，厚度多在40m左右，埋深30—35m，向西南部埋深和厚度逐渐减小，至西南山前地带出露地表。在区域西南部的山前地区，浅层地下水得到大气降水补给，向东运移，并转化为中深层的承压水，使区域内的中深层地下水得到补充。而在区域上的其他大部分地区，因隔水层厚度、埋深都较大，粘土层的透水性较差，天然条件下浅层与中深层地下水联系较弱。

由以上分析可知，本项目场地地质条件一般，因此，本项目须做好防渗措施，以免污染物下渗到含水层中，对地下水造成污染。

#### 4.2.3.2地下水评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，本项目为Ⅲ类建设项目。经调查，项目评价范围内村庄供水方式有分散饮用水源，项目所在地环境敏感程度为较敏感，根据Ⅲ类建设项目地下水工作等级划分原则，确定本项目地下水环境影响评价工作等级为三级。其地下水环境敏感程度分级表见表4.2-21，评价工作等级划分见表4.2-22。

表4.2-21                   地下水环境敏感程度分级表

| 划分指标 | 分级 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 建设项目场地地下水环境敏感程度 | 敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 | 如建设项目场地的含水层（含水系统）处于补给区与径流区或径流区与排泄区的边界时，则敏感程度上调一级；“环境敏感区”指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感期 |
|  | 较敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以及分散式居民饮用水水源等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区 |  |
|  | 不敏感 | 上述地区之外的其它地区 |  |

表4.2-22                      地下水评价等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据表4.2-22，可知本项目地下水环境评价等级应为三级评价。

#### 4.2.3.3 评价范围的确定

本次评价范围确定先根据导则推荐公式计算出理论范围值，再根据厂址区域地下水环境保护目标分布情况调整理论范围值。

L=α×K×I×T/ne

式中：L—下游迁移距离，m；

α—变化系数，α≥1，一般取2；

K—渗透系数，m/d，常见渗透系数表见附录B，表4.2-30取细砂渗透系数值10m/d；

I—水力坡度，无量纲，本次取值均值为0.004。

T—质点迁移天数，取值不小于5000d；

ne —有效孔隙度，无量纲。

表4.2-23                渗透系数经验值表

| 岩性名称 | 主要颗粒粒径（mm） | 渗透系数（m/d） | 渗透系数（cm/s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 轻亚黏土 | 0.05~0.1 0.1~0.25 0.25~0.5 0.5~1.0 1.0~2.0 | 0.05~0.1 | 5.79×10 -5 ~1.16×10 -4 |
| 亚黏土 |  | 0.1~0.25 | 1.16×10 -4 ~2.89×10 -4 |
| 黄土 |  | 0.25~0.5 | 2.89×10 -4 ~5.79×10 -4 |
| 粉土质砂 |  | 0.5~1.0 | 5.79×10 -4 ~1.16×10 -3 |
| 粉砂 |  | 1.0~1.5 | 1.16×10 -3 ~1.74×10 -3 |
| 细砂 |  | 5.0~10 | 5.79×10 -3 ~1.16×10 -2 |
| 中砂 |  | 10.0~25 | 1.16×10 -2 ~2.89×10 -2 |
| 粗砂 |  | 25~50 | 2.89×10 -2 ~5.78×10 -2 |
| 砾砂 |  | 50~100 | 5.78×10 -2 ~1.16×10 -1 |
| 圆砾 |  | 75~150 | 8.68×10 -2 ~1.74×10 -1 |
| 卵石 |  | 100~200 | 1.16×10 -1 ~2.31×10 -1 |
| 块石 |  | 200~500 | 2.31×10 -1 ~5.79×10 -1 |
| 漂石 |  | 500~1000 | 5.79×10 -1 ~1.16×10 0 |

评价区域潜水含水介质以粉细砂为主，孔隙度为0.26~0.53，有效孔隙度比孔隙度少5-10%，因此评价区域潜水含水层有效孔隙度约为0.23~0.50。因此确定评价区域有效孔隙度取值0.37。

经计算，L=1081m，根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），确定本项目评价范围为以项目为边界，地下水流向两侧540.5m，下游1081m范围内的浅层地下水。

#### 4.2.3.3地下水环境影响预测

本次技改工程废水主要为生产废水和生活污水。生活污水经厂内化粪池暂存后与生产废水一起经厂内污水处理站处理后，由污水管网进入西平县污水处理厂处理，最终排入红澍河。

项目对地下水的影响主要为厂区污水处理站构筑物和化粪池防渗层达不到防渗效果生产废水和生活污水泄露对地下水的影响。

（1）预测时段

地下水环境影响预测时段为污染发生后100d、500d、1000d，和能反映特征因子迁移规律的其他时间节点。

（2）情景设置

渗区、重点防渗区。根据防渗级别采取不同的防渗材料，地下水防渗措施均为目前行业普遍采用的成熟措施，符合（GB18597-2001）、（GB18599-2001）的相关规定要求，故仅预测非正常状况下的影响结果。本次情景设置如下：

非正常状况下：污水处理站构筑物和化粪池因防渗层老化，腐蚀等原因达不到设计的防渗效果，生产废水和生活污水通过池底、池壁下渗经包气带进入潜层地下水对厂界下游的影响进行预测。

（3）预测因子

本项目废水污染物特征因子不含重金属，不含持久性有机污染物，本次地下水影响分析选取CODMn、氨氮为预测因子。

（4）预测源强及预测模式

废水中COD浓度为约397mg/L、氨氮为5mg/L，COD是高锰酸盐指数的2.7倍，因此，COD泄露浓度折算成高锰酸钾指数为16.2mg/L。

预测模型采用地下水溶质运移解析法——一维稳定流动一维水动力弥散模式：

式中：C—t时刻x处的示踪剂浓度，g/L；

C0—注入示踪剂浓度，g/L；

x—距注入点的距离，m；

t—时间，d，评价取60d；

u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d。

水流速度根据地下水流经验公式计算：

V=KI/ne

式中：V——水流速度（m/d）；

K——渗透系数，m/d，取10m/d；

I——水力坡度，取0.004；

ne——有效孔隙度，无量纲，取0.37。

由上式计算可得，本项目所在区域地下水流速为0.108m/d。

（5）预测结果

结合《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），选取非正常工况下泄漏后100d、500d、1000d进行预测。

预测结果见表4.2-24。

表4.2-24        非正常状况下地下水影响预测结果一览表        单位：mg/L

| 因子 | 距离（m） | 时间（d） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| COD | 10 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 36.3 | 153.7 | 20.0 | 2.2 | 0.2 | 0.0 |
|  | 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 149.5 | 29.8 | 4.5 | 0.6 |
|  | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.4 | 144.6 | 36.6 | 6.9 |
|  | 40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 72.3 | 139.9 | 41.3 |
|  | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 94.1 | 135.6 |
|  | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 19.2 | 112.2 |
|  | 70 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 30.7 |
|  | 80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 4.4 |
|  | 90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
|  | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 氨氮 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | 6.5 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
|  | 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 6.3 | 1.3 | 0.2 | 0.0 |
|  | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 6.1 | 1.5 | 0.3 |
|  | 40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.0 | 5.9 | 1.7 |
|  | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 4.0 | 5.7 |
|  | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 4.7 |
|  | 70 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.3 |
|  | 80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
|  | 90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

根据预测结果可知，在非正常状况下污水处理站池壁发生渗透，预测结果如下：

①连续泄露1000d，COD影响到距离源强20m处，浓度为13.6mg/L；连续泄露3000d，COD影响到距离源强60m处，浓度为0.4mg/L；连续泄露5000d，COD影响到距离源强90m处，浓度为0.3mg/L。

②连续渗漏1000d时，NH3-N影响到距离污染源强20m处，浓度为0.6mg/L；连续渗漏3000d时，影响到距离污染源强50m处，浓度为0.4mg/L；连续渗漏5000d时，影响到距离污染源强80m处，浓度为0.2mg/L。

综上，非正常状况下污水处理站池壁发生渗透后，会对厂内地下水产生一定影响。连续泄露5000d，COD到距离源强90m处后对地下水影响较小；NH3-N到距离污染源强80m处后对地下水影响较小。

为减少本次工程对周边环境地下水的影响，本次技改项目将发酵池、污水处理站、危废暂存间等作为重点污染防治区，其他可作为一般污染防治区，进行分区防渗。同时设置地下水监测点位，以便及时发现地下水水质变化，为及时采取防止措施提供参考依据，并制定地下水事故风险应急预案和风险防范措施。如果出现污水渗漏，以及管道破裂等事故，及时采取相应的事故处理措施，防止污染地下水。采取上述措施后，本次技改项目废水及废液发生渗漏事故的概率较小。

另外，通过土壤的阻隔、吸附作用后，本次工程产生的废水污染物不会污染地下水环境。为避免非正常工况下污水处理站各处理单元和化粪池渗漏对厂址下游地下水保护目标的影响，项目营运期间要加强对污水处理单元的维护管理，定期监测厂址周围地下水水质状况，制定跟踪监测计划，将对地下水的污染风险降低到最小。

综上所述，评价认为本次技改项目对地下水环境影响较小。

#### 4.2.3.4预防措施

本项目厂区按照非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区分别进行了防渗，非污染防治区是指“没有物料或污染物泄漏，不会对地下水环境造成污染的区域或部位”，一般污染防治区是指“裸露于地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位”，重点污染防治区是指“位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，不易及时发现和处理的区域或部位”。

根据企业提供资料，一般污染区防渗措施：生产车间地面采取水泥进行硬化。

重点防渗区：污水处理站、危险废物贮存场，加强管理，按照《危险废物贮存污染控制标准》设置，具有防渗防漏防晒防水等措施，并有明显警示标志，专人负责，防止因危废渗漏或逸散造成包气带及地下水污染。

评价认为厂区落实上述各项防渗措施后可防止工艺废水下渗或面源污染地下水，有利于保护区域浅层地下水。评价建议企业应不断提高清洁生产水平，加强设备管理和维修，减少车间等物料跑、冒、滴、漏。 同时企业应严格按照规范进行施工，运营期间加强管理，在此基础上本项目运营期间不会加深对区域地下水质量的影响，地下水质量仍将维持现有水平。

#### 4.2.3.5地下水环境影响分析小结

评价认为厂区落实上述各项防渗措施后可防止污水下渗或面源污染地下水，有利于保护区域浅层地下水。评价建议企业运营期间应加强管理，在此基础上本项目运营期间不会加深对区域地下水质量的影响，地下水质量仍将维持现有水平。

### 4.2.4 声环境质量影响预测与评价

#### 4.2.4.1评价工作等级确定

项目区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类、4a类功能区。营运期噪声源主要来生产车间内设备运行产生的噪声，工程建设前后，噪声级增加量不大，根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009），声环境影响评价等级为三级。

#### 4.2.4.2预测声源

本项目高噪声设备主要有造纸机、磨浆机、带式压滤机、螺杆空压机等，其源强值及治理情况见表4.2-25。

表4.2-25                高噪声设备源强与治理措施一览表

| 位置 | 设备名称 | 噪声源强 | 治理措施 | 采取措施后车间外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备浆车间 | 水力碎浆机 | 75 | 减振、隔声 | 60 |
|  | 磨浆机 | 80 | 减振、隔声 | 60 |
|  | 浆泵 | 85 | 减振、隔声 | 65 |
|  | 带式压滤机 | 85 | 减振、隔声 | 65 |
| 造纸车间 | 造纸机 | 85 | 减振、隔声 | 65 |
|  | 浆泵 | 85 | 减振、隔声 | 65 |
|  | 复卷生产线 | 80 | 减振、隔声 | 60 |
|  | 螺杆空压机 | 85 | 减震、消声 | 65 |
| 深加工 车间 | 大盘纸生产线 | 80 | 减振、隔声 | 60 |
|  | 面巾生产线 | 80 | 减振、隔声 | 60 |
|  | 餐巾纸生产线 | 80 | 减振、隔声 | 60 |
|  | 复合机 | 80 | 减振、隔声 | 60 |

#### 4.2.4.3预测范围与标准

本项目评价范围为项目厂界外200m包络线范围；根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）0类标准要求，项目营运期周边区域声环境质量评价指标限值为昼间60dB（A），夜间50dB（A）。

#### 4.2.4.4预测模式

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。

预测模式采用：

①点声源衰减模式

式中：Lr－距噪声源距离为r处的等效声级值，dB（A）；

Lo－噪声源等效声级值，dB（A）；

r、ro－距噪声源距离，m。

②多源叠加公式

式中：L－总等声级，dB（A）；

n－声源数量；

Li－第i个声源对受声点的声压级，dB（A）。

③面声源影响预测公式

当r＜a/π时，Adiv≈0；当a/π＜r＜b/π，Adiv≈10lg（r/r0）；当r＞b/π时，Adiv≈20lg（r/r0）

式中：Li——第i个声源用于预测点的噪声值dB(A)；

LAeq总——预测点总等效声级dB(A)；

L(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)；

r——预测点距噪声源距离，m；

r0——源强外1m处；

△L——其它各种因素引起的附加衰减量（包括遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量），dB(A)；

n——声源数量。

#### 4.2.4.5预测结果和影响分析

根据上述预测模式，本项目各种机械噪声采取相应的降噪、隔声、吸声措施后，其昼间、夜间各厂界噪声贡献值见表4.2-16，根据《环境影响评价技术导则--声环境》(HJ2.4-2009)“新建项目以工程噪声贡献值作为评价量”来进行厂界噪声的评价。

表4.2-26         厂界昼间噪声影响预测结果   单位：dB（A）

| 厂界 | 噪声源 | 声压级 dB（A） | 与厂界距离 m | 贡献值 dB（A） | 标准值 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 生产车间 | 65 | 20 | 50.8 | 昼间：60 夜间：50 |
| 南厂界 | 生产车间 | 65 | 80 | 25.4 | 昼间：60 夜间：50 |
| 西厂界 | 生产车间 | 65 | 50 | 26.8 | 昼间：60 夜间：50 |
| 北厂界 | 生产车间 | 65 | 40 | 27.3 | 昼间：60 夜间：50 |

由上表可知，本项目运行设备噪声贡献值厂界噪声在25.4~50.8dB（A），能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，因此，项目噪声对其影响不大。

### 4.2.5 固体废物环境影响分析

本项目固体废物产生及处置情况见表4.2-27。

表4.2-27           本项目固体废物产生及处置情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 产生量（t/a） | 废物类别 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废铁丝、铁屑 | 2.3 | 一般废物 | 集中外售 |
| 2 | 边角废料 | 5.7 | 一般废物 | 返回碎浆工段作为原料 |
| 3 | 废毛布 | 1.6 | 一般废物 | 厂家回收 |
| 4 | 多圆盘过滤浮渣 | 1700 | 一般废物 | 回用于配浆 |
| 5 | 污水处理站浮渣 | 4250 | 一般废物 | 经板框脱水后外售制作蛋托 |
| 6 | 生活垃圾 | 90 | 一般废物 | 由环卫部门送垃圾处理场 |
| 7 | 废润滑油 | 2 | 危险固废 | 交由有资质单位处置 |

由上表可知，一般固废处理处置方式：废铁丝集中出售；边角废料和多圆盘过滤废渣返回碎浆工段做原料；污水站浮渣经板框脱水后外售用于制作蛋托；生活垃圾由环卫部门定期收集清运至垃圾填埋场处理；废润滑油属于危险固废，用桶包装后暂存于厂区危废暂存间，定期交由有资质单位处置。

本项目产生的固体废弃物做到了最大程度的综合利用，减少了固体废弃物的处置量，也减轻了固废对环境的影响。

综上所述，本项目提出的各类固废处置方法可行，在认真落实评价提出的安全存放、转移处理的各项措施的基础上对区域环境影响较小，不会对环境造成二次污染。

### 4.2.6 土壤环境影响分析

#### 4.2.6.1 评价等级与评价范围

（1） 项目类型

根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别表，本次工程项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类建设项目。

（2）占地规模等级

根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），将建设项目占地规模分为大型（≧50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≦5hm2），建设项目占地主要为永久占地。本项目永久占地面积为小于5hm2，因此本项目占地规模为“小型”。

（3）土壤环境敏感程度

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表4.2-28。

表4.2-28                 污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

经调查，项目厂址为周围存在耕地，因此，本项目土壤环境敏感程度为“敏感”。

（4）评价等级

根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级表可知，本项目类别为Ⅲ类，占地规模为“小型”，土壤环境敏感程度为“不敏感”，因此，本项目土壤评价工作等级应划分为三级，具体划分情况见表4.2-29。

表4.2-29                污染影响型评价工作等级划分表

| 项目 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“--”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |

（5）评价范围

本项目土壤环境影响评价工作等级为“三级”，影响类型为污染影响型，根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）表5现状调查范围表，确定本项目土壤调查评价范围为“项目占地范围内及占地范围外50m范围内”。

#### 4.2.6.2土壤环境影响预测与分析

根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），评价等级为三级的建设项目，可采用定性描述或类比分析法进行预测。由于本次技改项目建厂较早，已运行多年，故本次评价根据土壤现状监测数据来类比分析本次技改项目对土壤的环境影响。

根据第三章“土壤环境质量现状监测与评价”章节内容，评价区域内各监测点位中土壤各监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB36600-2018）表1筛选值标准要求，对人体健康威胁可以忽略。说明项目所在区域土壤环境质量较好，同时也说明正常工况下项目对土壤环境影响较小。

非正常工况下，防渗措施未起到防渗作用，主要污染物COD和氨氮以地表漫流和垂直入渗方式进入土壤环境，会对表层土壤影响严重。

#### 4.2.6.3 土壤评价结论

根据土壤现状监测数据分析，运行多年，项目所在区域土壤环境质量较好，同时也说明正常工况下项目对土壤环境影响较小。

针对项目可能发生的土壤污染，按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制；进行污染防治分区，按照要求进行分区防渗处理。

#### 4.2.6.4  土壤环境影响评价自查表

本项目土壤环境影响评价自查情况见表4.2-30。

表4.2-30                   土壤环境影响 评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型√；生态影响型□；两种兼有□ |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地√；农用地□；未利用地□ |  |
|  | 占地规模 | 小型 |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（周围50m内村庄）、方位（）、距离（） |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降(；地面漫流(；垂直渗入(；地下水位□；其他（） |  |
|  | 全部污染物 | 45项因子 |  |
|  | 特征因子 | / |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | I类(；Ⅱ类□； Ⅲ类(； Ⅳ类□ |  |
|  | 敏感程度 | 敏感(；较敏感□；不敏感( |  |
| 评价工作等级 | 一级(；二级□；三级( |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）□；b）□；c）(；d）□； |  |
|  | 理化性质 | 具体见表检测报告 |  |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 |  |
|  |  | 表层样点数 | 3 |  | 均为0.2m |  |
|  |  | 柱状样点数 |  |  |  |  |
|  | 现状监测因子 | 45项因子 |  |
| 现状评价 | 评价因子 | 45项因子、锌 |  |
|  | 评价标准 | GB 15168□；GB 36600√；表D.1√；表D.2□；其他（） |  |
|  | 现状评价结论 | 各监测点土壤现状值均可满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）筛选值要求 |  |
| 影响预测 | 预测因子 | 、 |  |
|  | 预测方法 | 附录E□；附录F(；其他（/） |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（较小） 影响程度（较小） |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a)(；b)□；c)□ 不达标结论：a)□；b)□ |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障□；源头控制√；过程防控√；其他（） |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 | 监测频次 |  |
|  | 信息公开指标 | 建立项目土壤跟踪监测档案，定期向相关部门汇报 |  |
| 评价结论 | 项目建设对土壤环境影响较小 |  |
| 注1：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；备注为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评价工作的，分别填写自查表。 |  |

## 4.3环境风险分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）及《河南省环境保护厅关于加强环评管理防范环境风险的通知》（豫环文[2012]159号），环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平，因此要加强环境风险管理，切实有效的防范环境风险。

本项目厂址周围无自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区等环境敏感区域。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）要求，需要对项目生产、储运单元进行环境风险评价，从而提高风险管理意识，采取必要的防范措施使环境风险降到最低水平，尽量减少风险事故对环境造成的危害，并提出相应的事故应急措施和预案，以实现安全生产、发展经济的目的。

### 4.4.1风险识别

项目为生活用纸造纸项目，外购原料为商品木浆，不制浆，不添加任何助剂。项目所用原料均为无毒、无害物资，生产过程中无风险源。具有环境风险的物质如下：

（一）污水处理站使用的PAC絮凝剂泄漏：

污水处理站使用的絮凝剂为PAC、PAM均无毒，PAC具有腐蚀性，袋装（外用塑料编织袋，内有塑料薄膜套装）储存于仓库库房。PAC 年使用量为 25.4t（0.085t/d），使用量和储存量较小，主要风险为 PAC 泄漏对人员健康造成危害： 本品对皮肤、粘膜有刺激作用。吸入高浓度可引起支气管炎，个别人可引起支气 管哮喘。误服量大时，可引起口腔糜烂、胃炎、胃出血和粘膜坏死。长期接触可 引起头痛、头晕、食欲减退、咳嗽、鼻塞、胸痛等症状。

（二）废水处理站事故废水外排：

当污水处理站出现事故，不能正常运行，生产废水不经处理直接外排至西平县污水处理厂，对西平县污水处理厂的污水处理工艺、水质、正常运行造成一定的冲击影响。

### 4.4.2风险防范措施

（一）PAC泄漏及造成人员健康损害防范措施：

①加强对 PAC 储存情况的检查，以便及时发现泄漏。

②项目 PAC 储存量较小，不会涉及大量泄漏，小量泄漏时用洁净的铲子收集于密闭容器即可。

③皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少 15分钟，就医。

④眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少 15分钟，就医。

⑤吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。

⑥食入：应尽快用蛋白质之类的东西清洗干净口中毒物，如牛奶、酸奶等奶质物品。患者清醒时立即用水漱口，就医。

（二）废水处理站事故废水外排防范措施

①废水处理系统出现故障，不能正常运行，废水不能达标排放。企业应及时安排专业人员进行专项检查和定期检查，及时维修或更换老化的设备及部件，消除隐患，防止事故发生。

②加强职工安全教育和管理。对污水处理站操作员工进行环 保教育和职业技能培训，做到安全正常生产；一旦发生故障，企业应对出现故障 的废水处理系统及时进行维修，直至可以正常运行后才能恢复使用。

③企业停电造成污水处理站不能正常运营。企业启用应急电源，优先保证厂区污水处理站的用电，使其正常运转。

④为防止污水处理站事故发生时废水直接外排污染环境，设置事故池，事故池大小为100m3。根据《纸浆造纸废水治理工程技术规范》（HJ2011-2012）关于事故池设置的技术规定，事故池有效容积应能接纳最大一次事故排放的废水排放总量。因此，本项目污水处理设施故障或生产设施事故排放时废水最大产生量计算应急事故池容积的大小，用于收集事故废水暂存时的需要。废水处理设施一旦发生事故，10min 内停机，避免污水处理系统废水未能处理产生溢流事故废水排放的问题。因此本项目费废水量2697.2m3/d，本次设置事故状态废水量1小时为112m3，因此项目设置120m3的事故水池，能够满足事故需要。待废水处理设施恢复正常运行后，应将事故性排水重新处理达标后方可外排。

### 4.4.3 风险应急预案

（1）总要求

应急组织要坚持“主动预防、积极抢救”的原则，应能够处理PAC泄漏和废水事故性排放及泄露污染等突发事故。

（2）快速的反应

迅速查清事故发生的位置、环境、规模及可能产生的危害；迅速沟通应急领导机构、应急队伍、辅助人员以及事故区内部人员之间的联络；迅速启动各类应急设施、调动应急人员奔赴事故区；迅速组织医疗、后勤、保卫等队伍各司其责；迅速通报灾情，通知相关方做好各项必要的准备。

（3）正确的措施

采取必要的自救措施，力争迅速消灭灾害，并注意采取隔离灾区的措施，转移灾区附近易引起灾害蔓延的设备和物品，撤离或保护好贵重设备，尽量减少损失，对灾区进行普遍安全检查，防止死灰复燃及二次事故发生。

项目应制定的相关环境保护应急预案内容摘要可见表4.4-1。

表4.4-1               项目环境风险应急预案内容一览

| 序号 | 项 目 | 主 要 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 环境保护目标：附近敏感点等 |
| 2 | 应急组织结构 | 实施三级应急组织（装置级、厂级、公司级）机构，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施 |
| 4 | 报警、通讯联络方式 | 逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援 |
| 5 | 应急环境监测 | 组织专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，专为指挥部门提供决策依据 |
|  | 抢险、救援控制措施 | 及时清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员 |
| 6 | 人员紧急撤离、疏散计划 | 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对有毒有害物质应急剂量控制规定，制定紧急撤离组织计划和救护，医疗救护与公众健康 |
| 7 | 事故应急救援关闭程序 | 制定相关应急状态终止程序，事故现场、受影响范围内的善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 8 | 事故恢复措施 | 制定有关的环境恢复措施（包括生态环境、地表水体），组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价 |
| 9 | 应急培训计划 | 定期安排有关人员进行培训与演练 |
| 10 | 公众教育和信息 | 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

# 第五章   环境保护措施及可行性论证

## 5.1 废气污染防治措施分析

根据工程污染因素分析，本次技改项目废气主要为造纸干燥、原纸切割废气和餐厅油烟，造纸干燥和原纸切割废气主要污染物为粉尘。废气治理措施见表5.1-1。

表5.1-1    本次技改项目各废气治理措施

| 污染源名称 | 治理措施 | 排放方式 |
| --- | --- | --- |
| 天然气锅炉废气 | 低氮改造+15m高排气筒 | 有组织排放 |
| 生物质锅炉废气 | 炉内脱硝+旋风除尘+袋式除尘处理后由一根45m高排气筒高空排放 | 有组织排放 |
| 造纸干燥和原纸切割粉尘 | 水膜除尘处理后返回制浆工段 | 无组织排放 |
| 餐厅油烟 | 高效油烟净化器（去除效率≥75%） | 餐厅楼顶排放 |

### 5.1.1天然气锅炉废气

低氮燃烧装置的工艺原理为：①分级燃烧技术：将天然气分阶段送入炉膛，先将理论空气量的80%送入主燃烧器，形成缺氧燃料燃烧区，在燃烧后期将燃烧所需空气的剩余部分以二次风形式送入，使燃料在过剩区燃尽，总体抑制氮氧化物的生成；②烟气再循环技术：将部分锅炉烟气与空气混合后送至燃烧室助燃，混合后的助燃风可以有效低燃烧室内的温度和氧浓度。由于天然气与氧的燃烧反应活化能远远小于氧气氮气的反应活化能，因此天然气首先与氧发生燃烧反应，当氧气有剩余时，才有氧气氮气反应生成氮氧化物，但是较低的反应区温度使得与氮气的反应变得非常困难，从而抑制热力型氮氧化物的生成。结合河南省天然气锅炉相关资料和实际案例，采用基于低氮燃烧和烟气再循环技术的超低氮燃烧装置，NOx产生浓度一般可以控制在24~28mg/m3，颗粒物可控制再2~4mg/m3，SO2一般未检出。

故天然气锅炉烟气经低氮改造后由一根15m烟囱排放，能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限制（燃气锅炉烟尘20mg/m3、SO2 50mg/m3、NOX150 mg/m3）及根《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号）（改造后烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、50毫克/立方米）的要求。

### 5.1.2生物质锅炉废气

生物质锅炉废气经炉内脱硝+旋风除尘+袋式除尘处理后由一根45m高排气筒高空排放。根据例行检测报告，现有工程生物质锅炉废气能满足《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号），2020年10月底前，全省生物质锅炉（含生物质电厂）完成超低排放改造，在基准氧含量9%的条件下（生物质电厂6%），改造后烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米的要求。

### 5.1.3造纸干燥、切割粉尘污染防治措施分析

本次技改项目造纸机自带除尘系统。干燥过程产生的颗粒物废气和切割废气经集气罩收集后引至水膜除尘室，进行水喷淋形成浆液返回浆液系统。造纸干燥过程和原纸切割过程产生的颗粒物废气采取除尘措 施净化后均排入车间内，再经车间厂房抑尘后无组织排放。厂界颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中颗粒物无组织排放限值要求，造纸干燥和原纸切割废气对区域环境空气影响不明显，因此造纸机干燥过程和原纸切割废气处理措施可行。

### 5.1.4 餐厅油烟污染防治措施分析

（1）油烟净化器工艺原理

电场在外加高压的作用下，负极的金属丝表面或附近放出电子迅速向正极运动，与气体分子碰撞并离子化。油烟废气通过这个高压电 场时，油烟粒子在极短的时间内因碰撞俘获气体离子而导致荷电，受电场力作用 向正极集尘板运动，从而达到分离效果。这种设备的投资少、占地小、无二次污 染、运行费用低。由于易于捕捉粒径较小的粉尘，净化效率高，它的净化机理与 气体方法的区别在于分离力是静电力，直接作用在粒子上，而不是作用在气流上，因此具有能耗低，阻力小的特点。

（2）污染防治措施可行性

项目餐厅油烟采用高效静电油烟净化器对厨房排出的油烟进行净化处理，净化后的油烟由餐厅专用烟道引至餐厅楼顶排放，经处理后的油烟浓度约为0.8mg/m3，0.002 kg/h，满足《河南省餐饮油烟排放标准》(DB41/1604-2018)中的油烟最高允许排放浓度1.0mg/m3、净化设施最低去除效率大于90%以上的要求，对周围环境空气影响较小，。餐厅油烟处理措施可行。

## 5.2废水污染防治措施分析

### 5.2.1废水处理措施的可行性分析

（一）废水处理措施

本次技改工程废水主要为生产废水和生活污水。生活污水经厂内化粪池暂存后与生产废水一起经厂内污水处理站处理后，由污水管网进入西平县污水处理厂处理，最终排入红澍河。

其中生产废水主要为上网抄纸废水、压榨废水和毛布冲洗废水。生产废水经白水池收集后，50%白水回用于碎浆、调浆、配浆工序，剩余50%白水经生产线气浮或多圆盘过滤进行预处理。预处理后的浊白水回用于碎浆、调浆、配浆工序，清白水部分回用于毛布清洗，剩余清白水经厂内污水处理站气浮+A/O工艺处理后排入污水管网，经西平县污水处理厂处理后排入红澍河。废水处理工艺流程见图5-1

图5.2-1  生产废水处理工艺流程

（二）污水处理工艺详述

（1）多圆盘过滤器：目前，多圆盘过滤器在国内广泛应用于纸机的白水处理、 回收浆料、填料。基本工作原理：盘片转动过程中，开始进入工作液，浆水中的 纤维再高度差作用下在滤网上形成纤维垫层，一部分纤维和填料与滤液一起穿过 扇片上的的滤网，形成浑浊的滤液，为浊白水，进入中心轴，再通过分配阀排到 浊白水塔，剩余部分为清白水。因此，多圆盘过滤器既能回收一部分浆渣，同时 又能将水分配为清白水和浊白水，有利于含纤维高的浊白水的充分利用，又有利 于减轻清白水的处理设施的处理符合，减少能源消耗。

（2）气浮工作原理：废水通过提升泵经过静态管道混合器、同时往管道混合器中加入混凝剂（按比例）然后废水流入絮凝混合区，在絮凝剂混合区中添加絮凝剂（按比例），混合的废 水进入絮凝反应区，通过有效的设备内部布局降低废水流速（趋于静态），这样 会大大提高絮凝反应效率，有利于后续气浮反应的效果，然后废水进入气浮反应 区，溶气罐中的溶气水再气浮池中经释放器突然减到常压，这是溶解于水中的过 饱和空气以微细气泡在池中逸出，将废水中悬浮物带到水面形成浮渣通过刮渣机 刮出，通过集水管道将气浮去中部的水均匀分布进入过滤器进一步去除悬浮 物，提高悬浮物的去除效果。处理后的出水进入A/O反应器。

（3）A/O工作原理：改良型前置反硝化脱氮工艺又称A/O脱氮工艺，工艺流程示意如图5.1-1所示。废水在第一个反应器内只搅拌不充氧，维持缺氧状态；第二个反应器进行曝气使有机物充分氧化降解，硝化作用充分进行。缺氧反应器和好氧反应器完全分离，沉淀池的污泥部分回流至缺氧反应器，好氧反应器内的混合液也部分回流至缺氧反应器。缺氧区的反硝化细菌以原水中的有机物作为碳源，回流液中的NO3-作为电子受体，将NO3-还原成N2。缺氧区微生物在脱氮的同时去除原水中的部分有机物，降低了好氧区的有机负荷，且产生了好氧区硝化作用所需的碱度。A/O工艺流程简单，装置少，建设投资和运行费用都较低，已成为污水脱氮的主流工艺。

（三）废水处理工艺可行性分析

本次技改项目污水处理系统处理效果见表5-3，项目废水总排口水质见表5.2-1。

表5.2-1                                 本次技改项目污水处理系统处理效率一览表

| 序 号 | 项目 | 工段 | 废水量 m3/d | pH | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | BOD5（mg/L） | SS（mg/L） | 总磷（mg/L） | 总氮（mg/L） | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产生情况 | 生产废水 | 2697.2 | 6~9 | 400 | 5 | 160 | 1200 | 1.2 | 8 | 厂内污水处理站处理后，由污水管网排入西平县污水处理厂 |
|  |  | 生活废水 | 28.8 | 6~9 | 280 | 25 | 150 | 180 | 5 | 40 |  |
|  |  | 合计进污水处理站 | 2726 | 6~9 | 399 | 5 | 160 | 1189 | 1.2 | 8 |  |
| 2 | 污水处理站 | 污水处理站处理效率 | 2726 | / | 0.82 | 0.7 | 0.9 | 0.98 | 0.6 | 0.5 | 厂区总排口 |
|  |  | 污水处理站出口 | 2726 | / | 71 | 1.5 | 16 | 24 | 0.5 | 4 |  |
| 3 | 标准 | 西平县污水处理厂收水水质 |  |  | 350 | 35 | 150 | 210 | 4 | 45 | / |

由表5.2-1可知，项目废水采取“气浮+A/O”处理后排放，总排口外排废水中主要污染物的排放浓度满足《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）和西平县污水处理厂进水水质要求，能够达标排放。

（四）污水处理规模合理性分析

技改后全厂排入污水处理站废水2726m3/d。目前厂内已建污水处理站气浮规模12960m3/d，A/O规模16000m3/d。其中A/O工艺曝气池并联3组曝气设备，本次技改拟运行一组曝气设备，将曝气池隔开为5000m3/d 的规模来处理本次技改项目废水，能够满足本次技改项目污水处理的需要。

综上所述，评价认为，本工程采用“气浮+A/O”处理工艺，可以做到达标排放，技改后处理规模合理；且该污水处理工艺占地面积小、投资少、运行费用低，运行稳定，从技术、经济角度来说该处理工艺可行。从环保角度分析，本工程废水处理措施可行。

### 5.2.2废水进入污水处理厂的可行性分析

①收水范围

西平县城市污水处理厂建设在县城东南郊，在红澍河北岸、原油粘厂北侧、紧靠西平――重渠公路东侧的区域，服务范围为：洪河以东的东城区全部的工业废水和生活污水，即东至东环路、南到红澍河以南延伸500m、西到107国道、北面以洪河为界。西平县污水处理厂服务区面积约16km2，人口近15万人。本项目位于位于西平县城市污水处理厂北约3.8km，位于其收水范围内，目前厂区外管网已接通运行。

②废水接纳量分析

西平县城市污水处理厂设计建设规模为5万m3/d（第一期2.5万m3/d已经建成，并于2009年10月底，通过了市环保局组织的环保验收。现一期收水规模为2.2万m3/d，还富余0.3万m3/d），根据工程分析，本次工程投运后污水排放量为2726m3/d，富余量能够满足本次技改项目废水排放量，因此，从处理规模上分析，本项目污水进入西平县城市污水处理厂是完全可行的。

③废水接水水质分析

本项目外排废水为生产废水和生活废水，其主要污染因子COD、氨氮浓度以厂区污水处理站预处理后为COD 71mg/L、氨氮1.5 mg/L，满足西平县城市污水处理厂的进水水质指标（COD 350mg/L、氨氮35mg/L）。且本项目外排废水为适合污水处理厂的处理工艺要求，不会对污水处理厂造成冲击，并能得到有效的二次处理。

因此，从污水处理厂废水接纳量、管网、废水接水水质等各方面分析，本项目污水排入西平县城市污水处理厂是可行的。

## 5.3地下水污染防治措施分析

项目实施后对地下水造成污染的主要途径有：化粪池、各浆池、污水处理站各构筑物、危废暂存间、排污沟、浆液、污水管道内物料泄漏下渗。

为防止污染物随着污染治理的环节跑、冒、滴、漏进入地面，对地下水环境带来威胁，建设单位拟采取如下严格的防渗措施：

①生产车间：地面混凝土硬化，表面涂刷环氧树脂。

②化粪池：抗渗混凝土防渗。

③各浆池：采用 C30 钢筋混凝土进行浇筑主体，内衬 10mm厚瓷砖。

④污水处理站各构筑物：采用 C30 钢筋混凝土进行浇筑主体，内衬10mm厚瓷砖，底部采用抗渗混凝土防渗。

⑤危废暂存间：地面及裙脚采用高密度聚乙烯膜和抗渗混凝土进行防渗,渗透系数达到10-10 cm/s。

⑥排污沟：抗渗混凝土防渗。

⑦污水管道：采用 UPVC 材质。

化粪池、污水处理站各构筑物、浆池等采取上述防渗措施后，可有效防止污染物通过跑、冒、滴、漏给地下水带来的污染隐患，地下水污染防治措施可行。

## 5.4 噪声污染防治措施分析

本次技改项目高噪声设备主要有造纸机、磨浆机、带式压滤机、螺杆空压机等，其噪声源强一般在70~90dB(A)之间

本次技改项目采取以下防治措施减少噪声对周围环境的影响：

（1）在设备选型上，尽量选用低噪声设备，减轻运营期间噪声叠加，避免对区域环境产生较大影响。

（2）各种破碎机、搅拌机、造粒机。切粒机等高噪设备尽量选用低噪声、振动小的工艺设备；设备基础安装减振器；在工作台、料箱、滑道加软质衬板，可降低零件上下料、传动搬运过程中撞击发出的噪声。

（3）风机：风机运转噪声主要包括：进气口和出气口辐射的空气动力噪声，一般送风机主要辐射部位在进气口，引风机主要辐射部位在出气口；机壳及电动机、轴承等辐射的机械性噪声；基础振动辐射固定噪声。风机噪声是以空气动力噪声为主的宽频噪声。本次技改项目风机的主要降噪措施有：①风机进出口安装消声器；②减振基础、加装减振垫，采用弹性支承或弹性连接以减少振动，主要降低风机振动产生低频噪声；③风机安装在车间或设备房内，通过建筑隔声削减源强；④设备加装隔声罩；⑤加装吸声墙。

采取以上各种防范措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。

本次技改项目拟采取的噪声治理措施是目前普遍采用且比较成熟的噪声防治技术，可以达到较好的降噪效果，总投资10万元，降噪措施成熟有效、可行。

## 5.5 固体废物处置措施可行性分析

本次技改项目产生的固废主要是商品木浆解包、除铁过程中产生的废铁丝铁屑、复卷 切割工序产生的废边角料、压榨部产生的废毛布、多圆盘过滤器产生的浮渣、废 水处理工艺产生的浮渣、职工生活垃圾。

商品木浆解包、除铁过程中产生的废铁丝、铁屑外售废品收购站。切割工序产生的废边角料直接返回碎浆工序作原料用。压榨部产生的废毛布由厂家回 收。多圆盘过滤器产生的浮渣进入回收浆池用于配浆使用，有利用回收大量纤维， 减少能耗。废水处理工艺产生的污泥主要成分为纤维，经带式压滤机脱水后外售 用于制作蛋托。职工生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一处置。废润滑油属于危险固废，用桶包装后暂存于厂区危废暂存间，定期交由有资质单位处置。

- 一般固废暂存场地，企业应采取措施

A、暂存处的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。

B、暂存处做好防雨、防渗、防漏等措施。

C、暂存处采取全封闭设施。

- 危险固废暂存措施

项目生产过程产生的危险废物主要为废润滑油。集中收集后暂存于危废暂存间，危险固废暂存场所须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及环保部 2013 年第 36 号文中相关修订中要求建设危废暂存场所，具体如下：

A、废物贮存设施必须按《环境保护图形标志》（GB15562-1995）的规定设置警示标志；

B、危险废物贮存场所周围设置围墙或其它防护栅栏，顶部加盖棚顶；

C、废物贮存设施配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；

D、废物贮存设施建设相应防渗、防腐蚀、防溢流和防治二次污染的措施。

E、该固废暂存室可采取了防雨淋、防渗漏措施，如地面硬化防渗，贮存设施建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚用坚固的防渗材料建造。

综上，评价认为，采取上述措施后，本次技改项目固废能够得到“资源化”、“无害化”、“减量化”处置，不会对环境带来二次污染，固废处置措施可行。

# 第六章  环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析是环境影响评价的一项重要工作内容，其主要任务是评价建设项目实施后对环境造成的损失和采用各种环保治理措施带来的社会、经济和环境效益。

## 6.1 社会效益分析

本项目建成后，具有较好的社会效益，主要表现在：

（1）本项目建成后，具有较好的市场前景和较强的市场竞争力。

（2）本项目建成后，在为企业创造经济效益的同时也可拉动区域经济发展，增加地方财政收入，从而为促进社会的安定和谐发展做出一定的贡献。

（3）本项目建设后，可为社会提供400人的就业机会，在一定程度上缓解了社会就业压力，起到了稳定社会，提高人民生活水平的积极作用。

（4）本项目建成后，可实现年产8.5万吨高档生活用纸，有利于促进造纸行业的技术进步和产品档次的提升，具有较好的经济效益和社会效益。

综上所述，本项目建成后具有较好的社会效益。

## 6.2 经济效益分析

本项目总投资20000万元，工程建成后年均利润7773万元，投资回收期为4.1年。本项目主要经济指标见表6.2-1。

表6.2-1                  本项目主要经济指标

| 序 号 | 名 称 | 单 位 | 数 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总投资 | 万元 | 20000 |
| 2 | 年销售收入 | 万元 | 70224 |
| 3 | 年均利润总额 | 万元 | 7773 |
| 4 | 投资利润率 | % | 21.6 |
| 5 | 投资回收期 | 年 | 4.1 |

## 6.3 环境效益分析

本项目环境效益见表6.3-1。

表6.3-1                      本项目环境效益

| 序号 | 项目名称 | 环境效益 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废气处理 | 项目干燥过程产生的颗粒物废气和切割废气经集气罩收集后引至水膜除尘室，进行水喷淋形成浆液返回浆液系统。造纸干燥过程和原纸切割过程产生的颗粒物废气采取除尘措 施净化后均排入车间内，再经车间厂房抑尘后无组织排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中颗粒物无组织排放限值要求；餐厅油烟采用油烟净化器处理后达标排放；本项目废气对区域环境空气影响较小。 |
| 2 | 废水处理 | 项目废水产生量为2726m3/d，其中生产废水排放量为2697.2m3/d。采用“气浮+A/O”，总排口外排废水中主要污染物的排放浓度满足《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）和西平县污水处理厂进水水质要求，能够达标排放。项目废水对红澍河水质影响不明显。 |
| 3 | 固废处置 | 商品木浆解包、除铁过程中产生的废铁丝、铁屑外售废品收购站。切割工序产生的废边角料直接返回碎浆工序作原料用。压榨部产生的废毛布由厂家回 收。多圆盘过滤器产生的浮渣进入回收浆池用于配浆使用；废水处理站污泥经板框脱水后外售制作蛋托；生活垃圾由环卫部门送城市垃圾处理场处置。 |
| 3 | 噪声治理 | 采取基础减振、安装消声装置、厂房隔声等综合治理措施，噪声源强得到有效控制，厂界噪声达标。 |
| 4 | 厂区绿化 及硬化 | 加强厂区绿化，实施地面硬化，厂界周围种植绿化带，一方面隔声降噪、一方面减缓废气对周围环境的影响。 |

由表6.3-1可知，本项目采用了切实可行的环保治理措施，因而可使排入周围环境的污染物大大降低，将其对环境的影响将至较低水平。

## 6.4环境经济损益分析

### 6.4.1 环保投资

本项目总投资20000万元，其中环保投资158万元，占项目总投资的0.79%。本项目污染防治措施及其投资见表6.4-1。

表6.4-1            本项目环保投资估算一览表

| 污染源 | 设施名称 | 数量 | 投资估算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 餐厅油烟 | 油烟净化器（风机风量3000m3/h），净化后的油烟通过专用烟道排放至餐厅楼顶排放。 | 1套 | 1.0 |
|  | 干燥粉尘和切割粉尘 | 水膜除尘+厂房抑尘 | 1套 | 5 |
|  | 天然气锅炉废气 | 低氮改造+15m高排气筒 | 1套 | 40 |
| 废水 | 生活污水 | 化粪池，有效容积35m3 | 1座 | 2.0 |
|  | 生产废水 | 处理规模2697.2m3/d、处理工艺“气浮+A/O”； 废水在线监测装置 | 各1套 | 40 |
| 噪声 | 各车间设备噪声 | 减振、隔声、消声等措施 | / | 10 |
| 固废 | 一般固体废物 | 带式压滤机 | 1套 | 10 |
|  | 生活垃圾 | 垃圾箱 （收集后由环卫部门送至垃圾填埋场处理） | 若干 |  |
| 环境监测管理 | / | / | 0 |
| 风险防范与应急设施 | 防渗、消防防护器材等 | / | 50 |
| 合 计 | 158 |

### 6.4.2 运行费用

环保设施运行费用主要包括：设备折旧及维修费、电费、材料费和人工费。环保设施运行费用见表6.4-2。

表6.4-2               本项目环保设施运行费用

| 项目名称 | 费用名称 | 费用金额（万元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环保设施 （废水、废气、固废） | 设备折旧及维修费用 | 15.8 | 投资158万元，按10年折旧 |
|  | 电费 | 30 | 50万度/年，电价0.6元/度 |
|  | 材料费 | 2.0 | PAC、PAM |
|  | 人工费 | 14.4 | 共6人，每人每月2000元 |
|  | 合计 | 62.2 | / |

由表6.4-2可以看出，本项目环保设施总投资198万元，占项目总投资的0.55%；年运行费用62.2万元，占年利润的0.85%，企业可以承受。

本项目环境经济损益结果分析表明，在环保设施正常运行的前提下，本项目建成投产后具有良好的社会效益、经济效益和环境效益，能够实现三者之间的协调发展。

# 第七章  环境管理与监测计划

随着人民生活水平的不断提高和环保意识的不断增强，对于建设项目引起的环境破坏受到普遍关注，这就要求企业的领导者要不断加强环境监督与管理力度，加强污染监控工作，及时了解和掌握本企业的生产和排污状况，制定严格的环境管理与污染监控制度，确保建设项目在工程施工和运营期间各项环保措施的认真落实，最大限度地减少污染。

## 7.1 环境管理要求

环境管理应贯穿于建设项目从立项到运行的整个过程，并对建设项目的不同阶段制定相应的环保条例，规定不同阶段的环保内容，明确不同部门的工作职责，本工程环境管理总体规划见表7.1-1，废气污染物排放管理要求见表7.1-2，废水污染物排放管理要求见表7.1-3，噪声排放管理要求见表7.1-4，固体废物排放管理要求见表7.1-5。

表7.1-1                本工程环境管理总体规划表

| 实施阶段 | 环境管理主要内容 |
| --- | --- |
| 建设阶段 | 配合设计单位工作，为建立企业内部环境管理制度作好前期准备工作。 |
|  | 工程环保设计内容应报汝南县环保局备案。 |
|  | 严格执行“三同时”制度，确保环保设施与主体工程同步实施。 |
|  | 制定培训计划，对聘用的技术和生产人员进行岗前培训。 |
|  | 制定出全厂的环境管理规章制度。 |
| 生产运行阶段 | 严格执行各项环境管理制度，保证环境管理工作的正常运行。 |
|  | 根据环境监测计划，定期对场内污染源和环境状况监测，发现问题，及时解决。 |
|  | 设立环保设施档案卡，对环保设施定期检查和维护，保证环保设施能正常运行。 |
|  | 整理监测数据，技术部门据此研究并改进工艺的先进性，减少污染物排放。 |
|  | 收集有关的产业政策和环保政策，及时对有关人员进行培训和教育，保证企业能适应新的形势和新的要求。 |

表7.1-2             本项目废气污染物排放管理要求

| 污染 工序 | 废气量 m3/h | 污染物 名称 | 排放情况 | 环保措施 | 标准 | 标准 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | t/a | mg/Nm3 |  | kg/h | mg/Nm3 |  |  |
| 切割 | / | 粉尘 | 0.24 | / | 水膜除尘+ 厂房抑尘 | / | 周界外浓度最高点 1.0 | 无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准， | 达标 |
| 干燥 | / | 粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 餐厅 | 3000 | 油烟 | 0.0144 | 0.8 | 油烟 净化器 | / | 2.0 | 《河南省餐饮油烟排放标准》（DB41/1604-2018） | 达标 |
| 天然气锅炉 | 10800 | 颗粒物 | 0.0544 | 5 | 低氮改造+15m高排气筒 | / | 5 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3及《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号） | 达标 |
|  |  | SO2 | 0.1088 | 10 |  | / | 10 |  | 达标 |
|  |  | NOX | 0.5440 | 50 |  | / | 50 |  | 达标 |
| 生物质锅炉 | 34000 | 颗粒物 | 2.8397 | 10 | 炉内脱硝+旋风除尘+袋式除尘处理后由一根45m高排气筒高空排放 | / | 10 | 《锅炉大气污染物排放标准》标准限值、《关于进一步明确65t/h及以下锅炉污染物排放执行标准的通知》（环办[2017]15号）（颗粒物/《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号） | 达标 |
|  |  | SO2 | 9.3514 | 35 |  | / | 35 |  | 达标 |
|  |  | NOX | 16.1568 | 50 |  | / | 50 |  | 达标 |

表7.1-3                  本项目废水污染物排放管理要求

| 污染因子 废水名称 | pH | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | BOD5（mg/L） | SS（mg/L） | 总磷（mg/L） | 单位产品基准排水量（m3/t产品） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区排口水质 | 6~9 | 71 | 1.5 | 16 | 24 | 0.5 | 9.5 |
| 西平县污水处理厂进水水质要求 | / | 350 | 35 | 150 | 210 | 4 | / |
| 达标情况分析 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

表7.1-4                      项目噪声排放管理要求

| 厂界 | 噪声排放情况[dB(A)] | 治理措施 | 标准值[dB(A)] | 达标情况 | 管理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间/夜间 |  | 昼间/夜间 |  |  |
| 东厂界 | 50.8 | 选用低噪声、振动小的设备，基础安装减震器，车间隔声 | 昼间：60 夜间：50 | 达标 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求 |
| 西厂界 | 26.8 |  |  | 达标 |  |
| 北厂界 | 27.3 |  |  | 达标 |  |
| 南厂界 | 25.4 |  |  | 达标 |  |

表7.1-5                项目固体废物排放管理要求

| 废物类别 | 污染物名称 | 产生量t/a | 环保设施 | 排放量 | 管理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般固废 | 废铁丝、铁屑 | 2.3 | 集中出售 | 0 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 |
|  | 边角废料 | 5.7 | 返回碎浆工段做原料 |  |  |
|  | 废毛布 | 1.6 | 厂家回收 |  |  |
|  | 多圆盘过滤浮渣 | 1700 | 回用于配浆 |  |  |
|  | 污水处理站浮渣 | 4250 | 板框脱水后外售制作蛋托 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 90 | 送城市垃圾处理场处置 |  |  |

## 7.2 环境管理计划

环境管理是企业管理中一项重要的专业管理，在企业环境保护工作中起着举足轻重的作用，是监督企业环保设施正常运行、确保污染物达标排放的机构保证。加强环境监督、管理力度，是实现环境效益、社会效益、经济效益协调发展和走可持续发展道路的重要措施。因此制定严格的环境管理和环境监测计划，确保建设项目在工程运行期间各项环保治理措施能得到认真落实，做到最大限度的减少污染。

### 7.2.1 环境管理机构的设立

为有效地保护环境和防止污染事故发生，项目应建立环境保护机构和配备专职环保管理人员。主要负责营运期污染物排放的环保设施运行的日常管理、突发性环境污染事故的处理，以及协调和解决与环保部门及周边群众的关系。此外还要负责贯彻、落实有关环境保护的政策、法规等工作。

### 7.2.2 环境管理人员的主要职责

主管负责人应掌握生产和环保工作的全面动态情况，负责审批环保岗位制度、指挥环保工作的实施、协调厂内外各有关部分和组织间的关系。

（1）贯彻执行环保法规、制度及环保标准。

（2）组织制定和完善环境保护管理规章制度，污染事故的防治和应急措施以及安全生产条例，并监督检查制度和措施的执行情况。

（3）检查环保设施的运行情况，负责环保设备的正常运转和维护工作。

（4）委托并配合有资质单位进行环境监测工作的开展。

（5）推广应用环保先进技术和经验，开展环保宣传，组织环境保护专业技术培训，提高环保工作人员素质。

（6）负责协助解决环境污染和扰民的投诉，以及环境污染事故的调查、处理及上报工作。

（7）定期编制企业的环境保护报表和年度环境保护工作总结，提交给当地环境保护主管部门，接受地方环境保护部门的监督，完成交给的其它环保工作。

### 7.2.3 环境管理制度

为了落实各项污染防治措施，加强环境保护工作管理，应当根据实际特点，制定各种类型的环保制度。

（1）排污定期报告制度

要定期向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。

（2）污染处理设施的管理制度

对污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。

（3）奖惩制度

企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者实行奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以处罚。

（4）制定各类环保规章制度

制定全公司的环境方针、环境管理手册及一系列作业指导书以促进全公司的环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化，通过重要环境因素识别、提出持续改进措施，将全公司环境污染的影响逐年降低。制定各类环保规章制度包括：环境保护职责管理条例、建设项目“三同时”管理制度、污水排放管理制度、污水处理装置日常运行管理制度、排污情况报告制度、污染事故处理制度、地下排水管网管理制度、环保教育制度、固体废弃物的管理与处置制度。

### 7.2.4 环境管理台账要求

环境管理应贯穿于建设项目全过程，深入到生产过程的各个环节，建设单位应编制并实施环境管理手册和程序文件，完善环境管理台账。

项目建设及投产运行后，应建立各主要污染种类、数量、浓度、排放方式、排放去向，达标情况的台账，并按环保部门要求及时上报，具体按照《环境保护档案管理规范-建设项目环境管理》（HJ8.3-94）和《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年8月29日修订，2016年1月1日起施行）中相关规定执行。

本项目环境管理程序及台账应包括以下方面：

- 记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量，且台账保存期限不得少于三年；

- 废气及其污染治理设施管理程序及台账；

- 固体废弃物及其污染治理设施管理程序及台账；

- 环境噪声及其污染治理设施管理程序及台账；

- 突发性环境污染事故程序及台账；

- 危险化学品管理程序及台账；

- 环境保护档案及公共环保意见反馈管理程序及台账；

- 环保工作自检及持续改进管理程序及台账；

- 污染源及环境质量监控管理程序及台账。

## 7.3环境监测制度建议

### 7.3.1监测计划

环境监测计划是指项目在建设期、运营期对工程主要污染对象进行的环境 样品、化验、数据处理以及编制报告，为环境管理部门强化环境管理，编制环 保计划，制定污染防治对象，提供科学依据。

根据工程特点，污染源及污染物排放情况，提出如下监测要求：

（1）建设方应定期对产生的废水、废气及厂界噪声进行监测。

（2）定期向市环保局上报监测结果。

（3）监测中发现超标排放或其他异常情况，及时报告企业管理部门查找原 因、解决处理，预测特殊情况应随时监测。

（4）监测机构主要对项目产生废水进行监测，废气、噪声可委托具备相应 资质的环境监测站进行监测。根据《排污单位自行监测技术指南 造 纸 工 业 》（HJ821-2017）及行业生产特点和污染物排放特征，制定监测方案。

### 7.3.2 排污口规范化

（1）项目建成后应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。在排气筒附近地面醒目处设置环保图形标志牌，标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等。

（2）一般固体废物堆放场所，必须有防火、防腐蚀、防流失等措施，并应设置标志牌。

（3）危险固体废物暂存间应具有“三防”措施，并设置标识牌定期交由有资质的危废处理单位处置。

### 7.3.3 运行期监测计划

本工程环境保护工作的关键是废气的处理以及噪声的控制。为检查落实国家和地方的各项环保法规、标准的执行情况，全厂的废气、噪声排放情况委托有相应资质的监测单位定期监测，为环境管理提供依据。

废水排放口、废气排气筒和固体废物贮存（处置）场所须规范化设置。

（1）废水排放口

污水处理站安装在线监测装置。总排口规范化。

本项目废水排放量为2726m3/a，通过污水管网进入西平县污水处理厂处理，最终排入红澍河。

（2）废气排气筒

本项目建成后车间共3根排气筒，1#天然气锅炉废气15m高排气筒，1#生物质锅炉废气45m排气筒，3#油烟废气排气筒（餐厅楼顶）。

①排气筒设置便于采样、监测的采样口；

②废气净化设施的进出口均设置采样口。

（3）固体废物贮存场所

本项目产生的固废拟暂存于厂内固体废物临时贮存场内。一般来说，固废贮存场所要求：

①固体废物贮存场所要有防火、防扬散、防流失、防渗漏、防雨措施；

②固体废物贮存场所在醒目处设置标志牌。固废环境保护图形标志牌按照《环境保护图形标志》（GB15562.1–1995，GB15562.2–1995）规定制作。

本项目建成投产后，环境监测工作计划见表7.3-1。

表7.3-1                    环境监测工作计划表

| 监测 类别 | 类别 | 监测点位 | 监测点数 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源 | 废气 | 有组织 | 天然气锅炉排气筒 | 1 | 颗粒物、SO2、NOX | 2次/年 |
|  |  |  | 生物质锅炉排气筒 | 1 | 颗粒物、SO2、NOX | 2次/年 |
|  |  |  | 油烟排气筒 | 1 | 油烟 | 2次/年 |
|  |  | 无组织 | 各厂界 | 4 | 颗粒物、硫化氢、氨 | 1次/季 |
|  | 废水 | 厂总排口 | 1 | COD、氨氮 | 1次/季 |
|  | 噪声 | 各车间边界 | 4 | 等效连续A声级（昼间、夜间） | 2次/年 |
| 环境 质量 | 环境 空气 | 芳庄、厂址 | 2 | 颗粒物、硫化氢、氨 | 2次/年 |

### 7.3.4 环境信息公开

根据《企业事业单位环境信息公开办法》(环保部令第 31 号)的有关规定， 企业应通过专门机构对本单位真实环境信息进行公开。

公开内容如下：

(1)基础信息：包括单位名称、组织机构代码、法人代表、生产地址、联系 方式，以及生产经验和管理服务的主要内容、产品及规模；

(2)排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数 量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核 定的排放总量；

(3)污染防治设施的建设和运行情况；

(4)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

(5)突发环境事件应急预案；

(6)环境自行监测方案 公式方式：通过公司网站、信息公开平台或当地报刊等公众便于知晓的方式公开。

公开时间要求：环境信息有新生成或者发生变更情形的，应当自环境信息 生成或者变更之日起三十日内予以公开。法律、法规另有规定的，从其规定。

### 7.3.5污染物排放清单及环境管理要求

项目污染物排放清单及环境管理要求见表 7.3- 2。

表7.3-2                                  污染物排放清单及环境管理要求一览表

| 产污环节 | 污染源 | 产生情况 | 处理措施 | 排放情况 | 达标情况 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生浓度 （mg/m3）(mg//L) | 产生量 （t/a） |  | 排放浓度 （mg/m3）(mg//L) | 排放量 （t/a） | 排放标准 （mg/m3）(mg//L) | 排放特征 |  |  |
| 废气 | 有组织 | 1#排气筒天然气锅炉废气 | 颗粒物 | 5 | 0.3917 | 低氮改造+15m高排气筒 | 5 | 0.3917 | 5 | H=15 φ=0.5m T=80℃ 风量34000Nm3/h | 达标 | 连续 |
|  |  |  | SO2 | 10 | 0.7834 |  | 10 | 0.7834 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | NOX | 50 | 3.9168 |  | 50 | 3.9168 | 50 |  |  |  |
|  |  | 2#排气筒生物质锅炉废气 | 颗粒物 | 10 | 2.448 | 炉内脱硝+旋风除尘+袋式除尘处理后由一根45m高排气筒高空排放 | 10 | 2.448 | 10 | H=45 φ=1m T=80℃ 风量34000Nm3/h | 达标 | 连续 |
|  |  |  | SO2 | 35 | 8.568 |  | 35 | 8.568 | 35 |  |  |  |
|  |  |  | NOX | 50 | 12.24 |  | 50 | 12.24 | 50 |  |  |  |
|  |  | 3#排气筒食堂油烟废气 | 8 | 0.144 | 油烟净化器+高于楼顶烟囱排放 | 0.8 | 0.0144 | 1.0 | H=15、φ=0.4m T=40℃ 风量3000Nm3/a | 达标 | 连续 |
|  | 无组织 | 造纸干燥、原纸切割废气 | / | 6 | 抽风系统+除尘器，加强通风换气 | / | 0.24 | 1.0 | 50m×30m×6m | 达标 | 连续 |
| 废水 | 生活废水和生产废水 2726m3/d | COD | 399 | 326.083 | 厂内污水处理站处理后(气浮+A/O)，由污水管网排入西平县污水处理厂 | 71 | 40.89 | 350 | 2726m3/d | 达标 | 连续 |
|  |  | 氨氮 | 5 | 4.262 |  | 1.5 | 1.227 | 35 |  |  |  |
|  |  | BOD5 | 160 | 130.762 |  | 16 | 8.178 | 150 |  |  |  |
|  |  | SS | 1189 | 972.547 |  | 24 | 8.178 | 210 |  |  |  |
|  |  | 总磷 | 1.2 | 1.014 |  | 0.5 | / | 4 |  |  |  |
|  |  | 总氮 | 8 | 6.819 |  | 4 | / | 45 |  |  |  |

### 7.3.6建设项目竣工环保“三同时”验收一览表

项目环保验收“三同时”验收一览见表7.3-3。

表 7.3-3                                    技改工程完成后环保“三同时”验收一览表

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 标准限值 | 治理效果 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 天然气锅炉 | 颗粒物、SO2、NOx | 低氮改造+15m高排气筒 | 颗粒物≤5mg/m3 SO2≤10mg/m3 NOx≤50mg/m3 | 达标排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3及《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号） |
|  | 生物质锅炉 | 颗粒物、SO2、NOx | 炉内脱硝+旋风除尘+袋式除尘处理后由一根45m高排气筒高空排放 | 颗粒物≤10mg/m3 SO2≤35mg/m3 NOx≤50mg/m3 | 达标排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》标准限值、《关于进一步明确65t/h及以下锅炉污染物排放执行标准的通知》和《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号） |
|  | 食堂 | 饮食油烟 | 油烟净化器（排气筒至食堂的楼顶排放 | 1.0mg/m3，净化设 施最低去除效率 90% | 达标排放 | 《河南省餐饮油烟排放标准》(DB41/1604-2018) |
|  | 造纸干燥和切割废气 | 颗粒物 | 水膜除尘+厂房抑尘 | 1.0mg/m3 | 厂界达标 | 《大气污染物综合排放标 准》（GB16297-1996）表 2 限值要求 |
| 废水 | 生活废水和生产废水 | COD、BOD5、氨氮、SS、 总磷、总氮 | 生产线1套超浅层气浮设备，5套多圆盘过滤设备，污水处理站“气浮 12960m3/d+A/O 16000m3/d”,总排放口废水排入污水管网，经西平县污水处理厂处理后排入红澍河 | COD≤350mg/、BOD5≤150mg/L、氨氮≤35mg/L、SS≤210mg/L、总磷≤4mg/L、总氮≤45mg/L | 达标排放 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）和西平县污水处理厂进水水质要求 |
| 固废 | 废铁丝、铁屑 | 一般固废 | 外售废品收购站 | / | 合理 处置 | 《一般固体废物储存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单 |
|  | 废边角料 | 一般固废 | 返回碎浆工序作为原料使用 | / |  |  |
|  | 废毛布 | 一般固废 | 由厂家回收 | / |  |  |
|  | 浮渣（圆盘过滤器） | 一般固废 | 进入回收浆池用于配浆使用 | / |  |  |
|  | 浮渣（废水处理） | 一般固废 | 经带式压滤机脱水后外售用于制作蛋托 | / |  |  |
|  | 生活垃圾 | 一般固废 | 由当地环卫部门处理 | / |  |  |
|  | 废润滑油 | 危险固废 | 交由有资质单位处置 | / |  |  |
| 噪声 | 建筑隔声+基础减振，其中空压机采取的措施为隔音间+建筑隔声+出风口安装消音阀 | 2类：昼 60dB(A) 夜50dB(A) | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2002）2类标准 |
| 防渗 | ①生产车间：地面混凝土硬化，表面涂刷环氧树脂。 ②化粪池：抗渗混凝土防渗； ③各浆池：采用采用 C30 钢筋混凝土进行浇筑主体，内衬 10mm厚瓷砖； ④污水处理站各构筑物：采用 C30 钢筋混凝土进行浇筑主体，内衬 10mm厚瓷砖，底部采用抗渗混凝土防渗。 ⑤排污沟：抗渗混凝土防渗；⑧排污管网：采用 UPVC 材质。 | / | 防治地下水污染 | / |
| 其他 | 加强厂区绿化和硬化措施 | / | / | / |

# 第八章  评价结论与建议

## 8.1 评价结论

### 8.1.1 本项目符合产业政策要求

河南华兴纸业有限公司年产8.5万吨造纸生产线技改项目在西平县环城乡芳庄，拟投资20000万元，对现有工程进行技改，建设年产8.5万吨造纸生产线技改项目，利用现有8.5万吨造纸项目配套生产设施及环保治理设施，技术改造后为6条2850型生活用纸生产线，建设标准化生产车间、仓库及深加工车间。

根据《产业结构调整指导目录（2019年）》，项目不在鼓励类、限制类和淘汰类之列，属于允许类项目；根据国家发展和改革委员会2007第71号《造纸产业发展政策》、《造纸工业发展“十二五”规划》国家发令[2011]第 9 号、《河南省造纸工业“十一五”发展规划》和《河南省环保局关于加强全省新、改扩建造纸工业项目环境管理的通知》（豫环文【2006】178号）。项目选用设备不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产业指导目录（2010 年本）》之中，同时，项目已在西平县发展和改革委员会备案（备案号：2020-411721-22-03-004971号），本次工程的建设符合国家及地方相关产业政策的要求。

### 8.1.2 厂址位置可行性

项目厂址周围500m范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等。

项目用地为工业用地，符合国家土地政策。本项目位于驻马店市西平县环城乡芳庄，项目用地为建设用地，符合《西平县环城乡土地利用总体规划（2010-2020）》；经对比西平县城市饮用水水源地规划，项目不在饮用水源保护区范围内。

经对比西平县城市饮用水水源地规划，项目不在西平县饮用水水源保护区范围内；项目符合西平县“十三五”生态环境保护规划；选址区域具有良好的环境承载力；100%的被调查者对项目采取的环境保护措施 表示满意；100%的被调查者对本项目的建设表示赞同。

综上，本项目厂址合理、可行。

### 8.1.3 项目废气、废水污染物均可实现达标排放，噪声污染得到有效控制，固体废物全部综合利用或妥善处置

（1）本项目营运期废水主要为生活污水和生产废水。其中生产废水主要有上网抄纸、压榨部废水和毛布冲洗废水。生产废水经白水池收集后，50%白水回用于碎浆、调浆、配浆工序，剩余50%白水经生产线气浮或多圆盘过滤进行预处理。预处理后的浊白水回用于碎浆、调浆、配浆工序，清白水部分回用于毛布清洗，剩余清白水经厂内污水处理站气浮+A/O工艺处理后排入污水管网，经西平县污水处理厂处理后排入红澍河。污水处理站采取“气浮+A/O”处理后，总排口外排废水中主要污染物的排放浓度符合西平县污水处理厂进水水质要求，能够达标排放。

（2）本次技改项目废气主要为天然气锅炉废气、生物质锅废气、食堂油烟废气及造纸干燥、原纸切割废气。

天然气锅炉废气低氮改造后由1根15m高排气筒排放，能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3（燃气锅炉烟尘20mg/m3、SO2 50mg/m3、NOX150 mg/m3）及《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号）（改造后烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、50毫克/立方米）的要求；

生物质锅废气经“炉内脱硝+旋风除尘+袋式除尘”处理后由一根45m高排气筒高空排放，能够满足《锅炉大气污染物排放标准》标准限值（颗粒物：50 mg/m3、二氧化硫：300 mg/m3、氮氧化物：300 mg/m3）、《关于进一步明确65t/h及以下锅炉污染物排放执行标准的通知》（环办[2017]15号）（颗粒物：30 mg/m3、二氧化硫：200 mg/m3、氮氧化物：200 mg/m3）和《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号）（改造后烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米）；

造纸干燥粉尘和切割粉尘采用水膜除尘处理后废水返回制浆工段回用，废气无组织排放，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中颗粒物无组织排放限值要求；

餐厅油烟采用油烟净化器净化，净化后的油烟由餐厅专用烟道引至餐厅楼顶排放，能够满足《河南省餐饮油烟排放标准》(DB41/1604-2018)中的油烟最高允许排放浓度1.0mg/m3、去除效率大于90%以上的要求。

（3）本项目主要噪声源有造纸机、磨浆机、带式压滤机、螺杆空压机等，源强值在75~90dB（A）之间，各噪声设备在采取减振、隔音等降噪措施后，东、南、西、北四个厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。

（4）本项目固废主要为商品木浆解包、除铁过程中产生的废铁丝铁屑、复卷切割工序产生的废边角料、压榨部产生的废毛布、多圆盘过滤器产生的浮渣、废 水处理工艺产生的浮渣和职工生活垃圾。

一般固废处理处置方式：商品木浆解包、除铁过程中产生的废铁丝、铁屑外售废品收购站。切割工序产生的废边角料直接返回碎浆工序作原料用。压榨部产生的废毛布由厂家回 收。多圆盘过滤器产生的浮渣进入回收浆池用于配浆使用，有利用回收大量纤维， 减少能耗。废水处理工艺产生的污泥主要成分为纤维，经带式压滤机脱水后外售 用于制作蛋托。职工生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一处置。营运期 固体废物均得到了合理处置，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标 准》（GB18599-2001)要求。

### 8.1.4 区域环境质量现状

（1）环境空气质量现状：本工程所在区域为空气质量不达标区。补充监测该地区的硫化氢、氨小时值小时平均浓度值均符合《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D参考限值，总体说明评价区域内环境空气质量较好。

（2）地表水环境质量现状：根据西平县红澍河陈桥断面常规监测数据可知，评价区域地表水环境质量不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准的要求。根据《驻马店市人民政府办公室关于印发驻马店市水污染防治攻坚战6个实施方案的通知》（驻政办〔2017〕8号），西平县采取各项措施后，水质进一步提升，持续稳定达到III类。

（3）地下水环境质量现状：根据补充监测结果，各项监测因子均不超标，能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准的要求。区域地下水水质较好。

（4）声环境质量现状：由声环境质量现状监测结果可以看出，本项目东、南、西、北各厂界外1m处的声环境现状昼夜间噪声监测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求，评价区域声环境质量良好。

### 8.1.5 影响预测与评价结论

#### 8.1.5.1 环境空气

（1）本次工程占标率最大的污染因子为天然气锅炉有组织排放的氮氧化物，其占标率为23.24%，评价等级为一级。

（2）本项目废气对周围敏感点的环境空气贡献值较小，本项目对周围大气环境影响较小。

（3）评价依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）计算，全部计算点最大地面浓度均未超标，因此，本项目不需要设置大气环境防护距离。

#### 8.1.5.2 地表水

本项目废水主要为生产废水和生活污水，其中生产废水主要为抄纸废水、压榨废水和毛布冲洗废水。废水排放总量为2726m3/d。经白水池收集后，50%白水回用于碎浆、调浆、配浆工序，剩余50%白水经生产线气浮或多圆盘过滤进行预处理。预处理后的浊白水回用于碎浆、调浆、配浆工序，清白水部分回用于毛布清洗，剩余清白水经厂内污水处理站气浮+A/O工艺处理后排入污水管网，经西平县污水处理厂处理后排入红澍河，对地表水影响较小。
8.1.5.3 地下水环境

厂区目前的防渗措施可防止工艺废水下渗或面源污染地下水，有利于保护区域浅层地下水。评价建议企业应不断提高清洁生产水平，加强设备管理和维修，减少车间等物料跑、冒、滴、漏。同时企业应严格按照规范进行施工，运营期间加强管理，在此基础上本项目运营期间不会加深对区域地下水质量的影响，地下水质量仍将维持现有水平。

8.1.5.4 声环境

本项目实施后，东、南、西、北各厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准要求2类标准要求，因此本项目对周边声环境质量影响较小。

### 8.1.6 污染防治措施有效可行

（1）废气污染防治措施

①造纸干燥、切割废气：

本项目造纸机自带除尘系统。干燥过程产生的颗粒物废气和切割废气经集气罩收集后引至水膜除尘室，进行水喷淋形成 浆液返回浆液系统。造纸干燥过程和原纸切割过程产生的颗粒物废气采取除尘措 施净化后均排入车间内，再经车间厂房抑尘后无组织排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中颗粒物无组织排放限值要求，造纸干燥和原纸切割废气对区域环境空气影响不明显，因此造纸机干燥过程和原纸切割废气处理措施可行。

②餐厅油烟：

项目餐厅油烟采用高效静电油烟净化器对厨房排出的油烟进行净化处理，净化后的油烟由餐厅专用烟道引至餐厅楼顶排放，经处理后的油烟满足《河南省餐饮油烟排放标准》(DB41/1604-2018)中的油烟最高允许排放浓度 1.0mg/m3、净化设施最低去除效率大于90%以上的要求，对周围环境空气影响较小。餐厅油烟污染防治措施可行。

（2）废水污染防治措施：

生产废水经白水池收集后，50%白水回用于碎浆、调浆、配浆工序，剩余50%白水经生产线气浮或多圆盘过滤进行预处理。预处理后的浊白水回用于碎浆、调浆、配浆工序，清白水部分回用于毛布清洗，剩余清白水经厂内污水处理站气浮+A/O工艺处理后排入污水管网，经西平县污水处理厂处理后排入红澍河。厂区总排口外排废水中主要污染物的排放浓度满足《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）和西平县污水处理厂进水水质要求，能够达标排放。污水处理技改后A/O规模为5000m3/d；污水处理工艺占地面积小、投资少、运行费用低，运行稳定，从技术、经济角度来说该处理工艺可行。从环保角度分析，本工程废水处理措施可行。

地下水污染防治措施：项目实施后对地下水造成污染的主要途径有：化粪池、各浆池、污水处理站各构筑物、危废暂存间、 油站、排污沟、浆液、污水管道内物料泄漏下渗。

生产车间采用地面硬化和涂环氧树脂防渗；化粪池采用抗渗混凝土防渗；各浆池采用C30钢筋混凝土进行浇筑主体，内衬10mm厚瓷砖防渗；污水处理站各构筑物采用采用 C30 钢筋混凝土进行浇筑主体，内衬10mm厚瓷砖，底部采用抗渗混凝土防渗。危废暂存间采用地面及裙脚采用高密度聚乙烯膜和抗渗混凝土进行防渗,渗透系数达到10-10 cm/s；排污沟采用抗渗混凝土防渗；污水管道采用UPVC 材质防渗。上述防渗措施可有效防止污染物通过跑、冒、滴、漏给地下水带来的污染隐患，地下水污染防治措施可行。

（3）噪声：采用设备加装减振基础、隔音、加装消声器，加强厂区绿化等措施，噪声可得到有效控制，措施可行。

（4）本项目产生的固体废物中，目产生的固废主要是商品木浆解包、除铁过程中产生的废铁丝铁屑、复卷 切割工序产生的废边角料、压榨部产生的废毛布、多圆盘过滤器产生的浮渣、废 水处理工艺产生的浮渣职工生活垃圾。

一般固废处理处置方式：商品木浆解包、除铁过程中产生的废铁丝、铁屑外售废品收购站。切割工序产生的废边角料直接返回碎浆工序作原料用。压榨部产生的废毛布由厂家回 收。多圆盘过滤器产生的浮渣进入回收浆池用于配浆使用，有利用回收大量纤维， 减少能耗。废水处理工艺产生的污泥主要成分为纤维，经带式压滤机脱水后外售 用于制作蛋托。职工生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一处置。

（5）本项目环保投资198万元，占项目总投资的0.55%。

### 8.1.7 公众参与调查

公众参与调查结果表明，全部公众均支持该项目的建设，没有人反对。参与调查的公众对项目的建设给予肯定，同意本项目选址和建设，建设单位表示充分采纳公众的意见和要求，并积极与环保部门配合，使工程建设切实造福西平人民。

## 8.2 建议

（1）加强污水处理站等各项环保设施的维护和管理，确保证各项环保设施的正常运转。

（2）项目建成使用后，应尽量减少废水、固体废物、噪声的产生，确保区域正 常工作生活秩序，促进环境与社会、经济协调发展

（3）加强厂区绿化、美化环境、净化空气，建议在厂区外围设密集的绿化带，减少噪声和无组织排放废气对环境敏感点的影响。

（4）本工程污染物排放总量控制指标：

大气污染物总量控制指标：颗粒物2.8397 t/a、SO29.3514 t/a、NOx16.1567 t/a。

水污染物总量控制指标：COD40.89t/a、氨氮1.227t/a。

综上所述，河南华兴纸业有限公司年产8.5万吨造纸生产线技改项目，符合国家及地方相关产业政策；项目用地为工业用地，符合《西平县环城乡土地利用总体规划（2010-2020）》，不在西平县饮用水源地保护区划范围内，厂址可行；项目符合清洁生产要求；污染防治措施有效可行，废水、废气污染物可实现达标排放，噪声厂界达标，固体废物全部得到综合利用或合理处置，各类污染物的排放对周围环境影响不大；总量控制因子的排放总量能够满足总量控制要求；项目环境风险发生在可接受范围之内；项目能够被绝大多数公众认可。因此，本评价认为，在该项目建设过程中有效落实各项环境保护措施、风险防范措施及其它措施，并充分考虑环评提出的建议后，从环境保护角度分析，该项目的建设可行。

# Text boxes

1各环境要素环境影响预测与评价

2各专题环境影响分析与评价

依据相关规定确定环境影响评价文件类型

国

道

评价委托

环境现状调查

监测与评价

建设项目

工程分析

1 提出环境保护措施，进行经济技术论证

2 给出污染物排放清单

3 给出建设项目环境可行性的结论

编制环境影响评价文件

第一阶段

第二阶段

第三阶段

1 研究相关技术文件和其他有关文件

2 进行初步工程分析

3 开着初步的环境现状调查

1环境影响识别和评价因子筛选

2明确评价重点和环境保护目标

3确定工作等级、评价范围和评价标准

制定工作方案

外购商品浆

水力碎浆机

储浆池（塔）

配浆

抄纸

复卷

加工

外售

废水

锅炉

生物质燃料

蒸汽

废气、固废

磨浆机

碎浆

磨前浆池

磨浆

调浆

上网抄纸

外排污水处理站9.54

1.52

毛布冲洗

烘干

产品

产品带走0.05

正压脱水

浊白水

白水池

超浅层气浮

西平县污水处理厂

新鲜水11.06

7.37

51.61

14.8

22.17

22.17

73.78

67.87

5.91

4.34

1.57

39.02

111.23

55.61

73.73

55.62

27.96

浊白水塔

清白水

18.12

37.5

14.75

商品木浆板

原料带入0.05

碎浆

磨前浆池

磨浆

调浆

上网抄纸

外排污水处理站9.52

1.52

毛布冲洗

烘干

产品

产品带走0.05

正压脱水

浊白水

白水池

多圆盘过滤

西平县污水处理厂

新鲜水11.04

7.37

51.61

14.8

22.17

22.17

73.78

67.87

5.91

4.34

1.57

39.02

111.23

55.61

73.73

55.62

27.98

浊白水塔

清白水

18.12

37.5

14.75

商品木浆板

原料带入0.05

0.09

补水0.09

1.89

锅炉

烘干

1.8

商品木浆板

原料带入0.15

43.11

碎浆

21.51

43.26

磨前浆池

215.45

64.77

磨浆

64.77

150.83

调浆

215.60

109.59

198.34

325.04

白水池

上网抄纸

17.26

114.03

12.67

正压脱水

4.44

81.76

4.59

毛布冲洗

烘干

产品带走0.15

新鲜水32.27

外排27.83

产品

西平县污水处理厂

0.2

补水0.2

4

锅炉

烘干

3.8

商品木浆板

原料带入14.2

4179.7

碎浆

2085.6

20887.1

4193.9

浊白水塔

磨前浆池

6279.5

15755.1

磨浆

6279.5

14621.8

浊白水

调浆

5132

20901.3

15756

超浅层气浮或多圆盘过滤器多圆盘过滤器

31511.1

19228.1

白水池

上网抄纸

1673.2

11054.7

10624

清白水

1228.3

正压脱水

7926.8

444.9

毛布冲洗

430.7

烘干

污水处理站外排2697.2

新鲜水3127.9

产品带走14.2

产品

西平县污水处理厂

7.2

28.8

28.8

36

隔油池、化粪池

生活用水

新鲜水

453.4

3189.34

28813.9

2726

28850.8

3127.9

西平县污水处理厂

污水处理站

白水池

生产用水

2697.2

原料带走14.2

25.44

25.44

锅炉用水

602.88

1000kg/1.05t

商品木浆板

18.66kg/14.77t

浮渣50kg

（含水率60%）

0.08t

多圆盘过滤器/气浮

27.62t

27.98t

81.7kg/55.6t

浊白水

清白水

白水塔

81.7kg/55.6t

白水池

950kg/1.0t

950kg/2.52t

994.9kg/6.9t

蒸发1.52t

44.9kg/4.38t

118.4kg/67.86t

163.3kg/111.2t

40.02t

浆渣

20kg

浆渣20kg

回收

浆池

回水269.22t

1113.3kg/74.88t

1027.99kg/23.20t

1027.99kg/23.20t

65.31kg/51.67t

9.33kg/7.377t

1018.66kg/15.82t

新鲜水11.04t

西平县污水处理厂

正压脱水

产品

烘干

毛布冲洗

图2.4-3  技改后全厂吨产品浆水平衡图  （干基kg/总基t）

外排9.52t

上网抄纸

调浆

磨浆

磨前浆池

碎浆

商品木浆

1.05t

生产车间

产品1t

废水中浆渣

0.05t

1.06

补水20.19

21.25

锅炉

烘干

20.19

多圆盘过滤/气浮

面巾纸

擦手纸

衬纸

生产线

成品（面巾纸、擦手纸、衬纸）

斜网

初沉池

气浮

水解酸化

A/O

二沉池

外排污水管网

本项目位置

红澍河

北柳堰河

北汝河

项目位置

北

泥饼外运

出水至红澍河

城市污水

粗隔栅

进水泵房

细隔栅

曝气沉砂－浮渣池

氧化沟

二沉池

污泥浓缩池

机械脱水

图3.2-1   西平县污水处理厂工艺流程图

消毒池

标准值