平舆县惠万家实业有限公司

活禽屠宰建设项目

环境影响报告书

（报批版）

| 建设单位 | ： | 平舆县惠万家实业有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 编制单位 | ： | 河南绿立方环保技术咨询有限公司 |

二〇二〇年十月

目  录

概 述	1

一、项目由来	1

二、建设项目特点	3

三、环境影响评价的工作过程	3

四、关注的主要环境问题及环境影响	4

五、环境影响评价的主要结论	4

第一章 总则	6

1.1编制依据	6

1.2评价目的及评价原则	8

1.3环境影响因素识别与评价因子	9

1.4环境保护目标	10

1.5环境功能区划及评价标准	12

1.6评价级别与评价范围	15

1.7 评价工作流程	19

第二章 建设项目工程分析	22

2.1 项目概况	22

2.2工艺流程及产污环节分析	32

2.4 污染源分析	39

2.5 清洁生产评价	53

2.6 污染物总量控制分析	57

第三章 环境现状调查与评价	59

3.1 区域自然环境概况	59

3.2《淮河流域水污染防治条例》相符性分析	63

3.3相关规划相符性分析	64

3.4 环境质量现状监测与评价	69

3.5区域污染源调查	87

第四章 环境影响预测与评价	89

4.1 施工期环境影响预测与评价	89

4.2 运营期环境影响预测与评价	93

第五章 环境保护措施及其可行性论证	135

5.1 施工期污染防治措施分析	135

5.2 营运期污染防治措施分析	139

5.3 项目环保设施设施投资估算	158

5.4 “三同时”竣工验收	159

第六章 环境经济损益分析	161

6.1 环保投资估算	161

6.2 经济效益分析	161

6.3 环境效益分析	161

6.4 社会效益分析	164

6.5 分析结论	164

第七章 环境管理与监测计划	165

7.1 环境管理	165

7.2 环境监测	167

7.3 污染物排污口规范化管理	169

7.4 项目环境风险防范措施分析	169

7.5信息公开	170

7.6污染物排放清单	171

第八章 项目选址及建设可行性、政策相符性	173

8.1项目选址可行性分析	173

8.2项目平面布置合理性分析	174

8.3产业政策相符性分析	176

第九章 环境影响评价结论	177

9.1 评价结论	177

9.2 建议	182

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目周边敏感点示意图

附图3：项目平面布置及分区防渗图

附图4：项目监测布点图

附图5：平舆县城乡总体规划图

附图6：驻马店市生态保护红线图

附图7：项目卫生防护距离包络线图

附图8：项目各环境因素评价范围图

附图9：项目区域水系图

附图10：项目废水排放走向示意图

附图11：项目现场照片

附件：

附件1：建设项目环评委托书

附件2：项目备案

附件3：用地和选址的预审意见

附件4：项目建设的会议纪要

附件5：污水纳管证明

附件6：检测报告

附件7：执行标准函

附件8：专家意见

附表：

附表1：建设项目环境保护基础信息表

附表2：自查表

# 概 述

## 一、项目由来

如今，禽肉已稳居全球第一大类动物蛋白，产量与用量自2016年以来已连续4年超过猪肉。根据国家统计局数据，我国2019年禽肉产量2239万吨，增长12.3%。在全球范围，我国禽肉产量仅次于美国，居第二位。由于收入水平的提高及其他肉类的短缺导致消费者对禽肉的需求持续上涨。随着“健康中国2030行动”的推进，其倡导“少盐、少油、少糖”的膳食理念将为越来越多的人所接受，加上中国年人均收入增长、消费者对饮食与健康的关注度日益提升、动物性蛋白的消费潮流以及气候变化、水资源短缺等因素，禽肉未来将会迎来持续性的增长需求。在中国各行各业掀起高质量发展潮流之际以及全球消费升级驱动下，对禽肉产业链和供应链而言，把握新的机遇与迎接新的考验同等重要。与此同时，国家在强化屠宰行业监管，并努力推动屠宰行业转型升级，引导屠宰行业向规范化，现代化，品牌化，集约化方向发展。

为满足人民生活不断提高的需求，全面地带动周边地区的经济发展，促进禽类加工业快速发展，有效地推动企业自身发展，有效地保障农产品消费的安全，平舆县惠万家实业有限公司拟在平舆县商城路东段南侧建设活禽屠宰建设项目。本项目投资8000万元，占地面积27.46亩，建筑面积18390m2，主要建设车间、冷库、办公楼等。根据平舆县脱贫攻坚领导小组会议纪要（平脱组纪[2020]5号 ，详见附件4），平舆县脱贫攻坚领导小组对本项目实施进行了专题研究，会议同意古槐街道与社会资本合作投资建设活禽屠宰建设项目，并将该项目列为平舆县脱贫攻坚重点项目之一。项目投产后，可提供100个就业岗位，用工优先考虑贫困户务工，带动贫困户就业，发挥产业扶贫积极的作用。同时将显著提高企业竞争力，使企业顺应市场的需要，可以增加地方财政收入、促进地方经济发展，同时新项目将严格执行环保“三同时”制度，杜绝环境污染，实现经济效益和社会效益双赢。

我国从1998年起实行《生猪屠宰管理条例》以来，在全国范围内全面推行定点屠

宰制度，以确保老百姓吃上“放心肉”。活禽定点屠宰工作事关公共卫生和食品安全，关系到群众的切生利益，也充分体现“以人为本”的执政要求。平舆县根据平舆县活禽交易的发展需求，拟拆除县区内各类散乱的活禽屠宰场，将本项目定为平舆县活禽定点屠宰场，以满足平舆县居民正常生活要求，同时削减平舆县散乱屠宰场产生的污染。项目作为活禽定点屠宰场，将严格遵守定点屠宰、集中检疫、统一销售，按照正规合理化的经营模式，规范屠宰，让居民吃上了“放心肉”。

项目建成后还将作为平舆县活禽应急屠宰单位，项目选址符合环保、动物卫生防疫条件基本要求，远离人口密集区，宰杀区域设置封闭车间，配备与经营规模相适应的清洗、消毒和污水处理设施，建立并将落实屠宰场经营、休市、消毒等管理制度。作为平舆县活禽应急屠宰单位，将严格落实从业人员卫生防护、消毒、垃圾处理、病死畜禽无害化处理等制度建立台账，加强监督指导，规范管理，确保切断病毒传播途径，防止活禽交易和屠宰过程中的交叉感染，确保人民群众生命安全和身体健康。

综上所述，项目建设是完全有必要的，对环境保护也具有重要意义。

按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，该项目必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号, 2018年4月28修改），该项目属于名录中规定的第二类农副食品加工业中的第5条【屠宰】，其中“年屠宰生猪10万头、肉牛1万头、肉羊15万只、禽类1000万只及以上”应当编制环境影响报告书，“其他”应编制报告表。本项目年屠宰1200万只活禽，应当编制环境影响报告书。

平舆县惠万家实业有限公司委托我单位完成该项目环境影响报告书的编制工作（见附件1）。在接受委托后，我公司组成项目环评小组，通过对拟建项目场址及所在评价区进行现场踏勘，制定工作方案，在此基础上开展了全面的现场调查、环境质量现状监测、污染因素分析、污染防治措施论证、资料收集和公众参与等工作。依据项目可研报告中工程建设内容，按照产业政策、相关规划和环境影响评价相关技术导则要求，编制完成了《平舆县惠万家实业有限公司活禽屠宰建设项目环境影响报告书》，以此作为建设项目环境主管部门的决策依据之一。

## 二、建设项目特点

1.2.1 工程特点

（1）本项目属于新建性质，年屠宰1200万只活禽。

（2）项目运行过程中产生的污染因素以废水、恶臭气体、固体废物和设备噪声为主。项目以“预防为主、防治结合”的技术方针，采用较为成熟的治理措施，可以将其对外环境的影响降至最低。

（3）项目为规模化屠宰，包括屠宰、分割等较完整的工艺过程，产生的污染物主要是生产废水、废气、固体废物和噪声，对环境的主要影响是在地表水、噪声和环境空气方面。

（4）项目产生的废水采用符合《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ 2004-2010）的处理工艺进行预处理，预处理后的废水满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）及平舆县污水处理厂接管标准要求后排放进入平舆县污水处理厂进一步处理后排放。

1.2.2 项目环境特点

（1）项目厂区距离最近的地表水体为西南侧2950m处的小清河，小清河属Ⅲ类地表水体；项目所在地环境空气为二类功能区；声环境功能区为2类。

（2）该项目位于平舆县商城路东段南侧，场区地形相对平坦。场址周围敏感点有：东侧外460m的赵庄、南侧349m的老徐庄、西南侧287m的徐楼、东北侧672m的大王庄。项目周围环境示意图见附图2。

## 三、环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）及环境保护部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关规定，本项目类别属于第二大项农副食品加工业第五小项“屠宰、年屠宰生猪10万头、肉牛1万头、肉羊15万只、禽类1000万只及以上”，应当编制环境影响报告书。

受平舆县惠万家实业有限公司的委托，按照导则、规范要求及评价工作需要，在依程序开展现场调查，资料收集，现状监测等环评工作的基础上，我单位编制了“平舆县惠万家实业有限公司活禽屠宰建设项目”环境影响报告书。

以下是环评过程回顾：

2020年7月19日，接受建设单位委托后，项目启动，受建设单位邀请对拟建厂址及周围环境情况进行了踏勘，并收集相关资料。

2020年7月23日，建设单位在项目部及周边村庄进行了公众参与第一次公示。

2020年8月17日，建设单位进行了公众参与第二次公示，并在报纸进行了登报公示。

2020年8月30日，编制完成了该项目环境影响报告书（送审版），并根据专家意见进行了修改，于2020年10月报批项目环境影响报告书（报批版）。

## 四、关注的主要环境问题及环境影响

环境空气：重点关注项目建设产生的恶臭对区域环境空气质量以及敏感点的影响；

水环境：重点关注项目废水收集、处理措施以及纳管的可行性；

声环境：重点关注项目实施后高噪声设备对区域声环境的影响；

固体废物：关注各类固废的收集、暂存、处置措施的合理性，防止二次污染。

## 五、环境影响评价的主要结论

本项目符合国家产业政策，选址符合《平舆县城乡总体规划（2011-2030）》，不在平舆县各级集中式饮用水源地保护区范围内，符合环境功能区划。该项目废气、废水、噪声、固体废物等污染防治措施合理可行，污染物排放可实现最大程度的削减，产生的各类污染物能够达标排放，可满足总量控制要求。建设单位公众参与过程中未收到群众提出关于项目环保相关的建议和意见。项目具有良好的经济和社会效益。

综上所述，在全面加强监督管理，严格执行环保“三同时”制度和认真落实各项环保措施的条件下，从环境保护角度分析，工程的建设是可行的。

# 第一章 总则

## 1.1编制依据

### 1.1.1法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018 年10月26日修订；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订，2018年1月1日起施行；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020 年4月29日修订，自 2020年9月1日起施行；

（6）《中华人民共和国动物防疫法》，2015年4月24日修正；

（7）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018 年12月29日修订；

（8）《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部令第4号，2018年7 月16日发布，2019年1月1日起施行。

### 1.1.2部门规章、规范性文件

（1）中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日。

（2）国家环保部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2018年4月28修改。

（3）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》，国发（2011）35号文。

（4）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号，2015年4月2日）。

（5）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）。

（6）《土壤污染防治行动计划》（2016年5月28日）。

（7）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，(环发(2012)77号)；

（8）《产业结构调整指导目录（2019年本）》，2019第29号令；

（9）河南省人民政府办公厅《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）；

（10）河南省人民政府办公厅《关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2013〕107号）。

### 1.1.3技术导则

（1）《环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1－2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ/T2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

（8）《环境影响评价技术导则·土壤环境》（HJ964-2018）

（9）《国家危险废物名录》（2016年8月1日）；

（10）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年9月1日）；

（11）《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）；

（12）《畜类屠宰加工通用技术条件》（GB/T17237-2008）；

（13）《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ 860.3—2018）；

（14）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；

（15）《畜禽屠宰加工卫生规范》（GB12694-2016）。

### 1.1.4其他文件

- 建设单位环评委托书（附件一）；

- 《 河 南 省 企 业 投 资 项 目 备 案 证 明 》 （ 项 目 代 码 ：2020-411723-13-03-017313）（附件二）；

- 平舆县自然资源局《关于平舆县惠万家实业有限公司活禽屠宰加工建设项目用地和选址的预审意见》（附件三）；

- 平舆县环境保护局《关于平舆县惠万家实业有限公司活禽屠宰建设项目环境影响评价应执行标准的函》（附件七）；

- 平舆县惠万家实业有限公司提供的其他技术资料。

## 1.2评价目的及评价原则

### 1.2.1评价目的

本次评价的目的如下：

（1）通过对拟建工程所涉及的自然环境、社会环境的调查，了解区内环境现状，论述本工程建设对当地社会经济发展的影响。

（2）通过工程分析、查清工程污染类型、排污节点，主要污染源及污染物排放规律、浓度，确定环境影响要素、污染评价因子，分析生产工艺的先进性，并充分论证项目建设的正面影响。

（3） 预测项目建成后对当地环境可能造成影响的范围和程度，提出避免或减轻污染的对策和建议。

（4）从技术、经济角度分析采用污染治理措施的可行性，从环境保护的角度对项目是否可行做出明确的结论。

（5） 确保环境影响报告书为环保管理部门决策、工程设计单位优化设计、建设单位环境管理提供科学依据。

### 1.2.2评价原则

（1）严格执行国家和地方有关环保的法规、法令、标准及规范；

（2）坚持实事求是、认真负责的原则；

（3）坚持有针对性、科学性和实用性的原则；

（4）通过类比分析和实地考察，提出可靠、经济、操作性强的环境保护措施；

（5）坚持环境、经济、社会三效益统一的原则。

## 1.3环境影响因素识别与评价因子

### 1.3.1环境影响因素识别

根据本项目建设和运行阶段工艺流程和污染物排放特征以及项目所处地区环境状况，采用矩阵法对该项目可能产生的环境影响活动、其受该工程影响的环境要素进行识别，其结果见表1.3-1。

表1.3-1    环境影响因素识别表

| 阶段 | 污染因素 | 环境要素 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 大气 | 地表水 | 地下水 | 声 | 生态 | 土壤 | 居民生活 |
| 施工期 | 场区 | 施工噪声 | ○ | ○ | ○ | ◆S | △S | ○ | △S |
|  |  | 扬尘 | ◆S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲S |
|  |  | 施工废水 | ○ | ○ | ▲S | ○ | △S | △S | ○ |
|  | 车辆运输 | ▲S | ○ | ○ | ▲S | ○ | ○ | ▲S |
| 运营期 | 场区 | 工程废水 | ◆L | △L | △L | ○ | ○ | △L | ◆L |
|  |  | 废气 | ▲L | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲L |
|  |  | 生产噪声 | ○ | ○ | ○ | ◆L | ○ | ○ | △L |
|  |  | 固废 | ◆L | △L | △L | ○ | ○ | △L | △L |
|  | 车辆运输 | ▲L | ○ | ○ | ▲L | ○ | ○ | ▲L |
| ◆有影响，▲有轻微影响，△可能有影响，○没有影响，S短期影响，L长期影响 |

本项目为新建项目，从表2.3-1中可以看出，施工期对环境的影响是暂时的，施工期结束后这部分影响也随之消失；营运期对环境的不利影响是长期存在的，在生产过程中，主要影响因素表现在环境空气、地表水、地下水和声环境等方面。

对环境的正影响则主要表现在社会经济环境，该项目建设过程中增加就业率，运营期大量产品采用公路汽车运输，有利于经济发展；项目需要工人，有利于劳动就业。

### 1.3.2环境影响评价因子

根据环境影响因素识别结果，确定本项目环境影响评价因子。

表1.3-2  项目环境影响评价因子一览表

| 环境要素 | 评价类别 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气 | 现状评价 | PM10、PM 2.5、SO2、NO2、CO、O3、NH3、H2S |
|  | 预测评价 | NH3、H2S、食堂油烟 |
| 地表水 | 现状评价 | pH、BOD5、COD、SS、氨氮、TP |
|  | 预测评价 | pH、BOD5、COD、SS、氨氮、动植物油、总大肠菌群数、TN、TP |
| 地下水 | 现状评价 | pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氟化物、挥发性酚、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、氰化物、硫化物、氨氮、高锰酸盐指数、 K+、Na+、Ca2+、Mg2+、铁、锰、铜、锌、铝、细菌总数、总大肠菌群 |
|  | 预测评价 | COD、氨氮 |
| 声环境 | 现状评价 | 等效连续A声级 |
|  | 预测评价 | 等效连续A声级 |
| 固废 | 现状评价 | / |
|  | 预测评价 | 生活垃圾；待宰圈毛鸡粪便、屠宰过程产生鸡血、不可食内脏、鸡毛；检验不合格鸡坯、内脏；检疫不合格毛鸡；肥头渣及不可食内脏；污水处理站运行过程产生污泥、废油脂；废活性炭 |
| 生态环境 | 现状评价 | 定性分析 |
|  | 预测评价 |  |
| 环境风险 | 风险评价 | 简单分析，定性分析 |

### 1.3.3评价重点

根据该项目的污染特征，本着抓主要矛盾、突出重点、提高报告书实用性的原则，本次环评将在加强工程分析的基础上认真贯彻 “达标排放”的原则，并以水环境和环境空气影响评价为重点，同时注重污染防治措施的论证分析，对噪声、固体废物的环境影响予以一般性评价。

## 1.4环境保护目标

经现场踏查，确定本项目环境保护目标见表1-1。

表1-1   主要环境保护目标一览表

| 序号 | 类别 | 环境敏感目标 | 位置关系 | 规模 | 环境保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水环境 | 小清河 | 西南侧2950m处 | / | 水质满足GB3838－2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水体要求。 |
| 2 | 地下水环境 | 徐楼 | SW，287m | 296人 | 地下水环境满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）三类标准 |
|  |  | 官路沿徐庄 | NW，511m | 198人 |  |
|  |  | 赵庄 | E，460m | 480人 |  |
|  |  | 老徐庄 | SW，349m | 268人 |  |
|  |  | 区域地下水 | / | / |  |
| 3 | 环境空气 | 徐楼 | SW，287m | 296人 | 区域环境空气质量符合GB3095－2012《环境空气质量标准》中二级标准 |
|  |  | 小刘庄 | W，1054m | 186人 |  |
|  |  | 郭庄 | SW，1212m | 240人 |  |
|  |  | 小徐庄 | SW，1328m | 176人 |  |
|  |  | 张寨 | SW，1602m | 210人 |  |
|  |  | 东杨庄 | SW，1781m | 156人 |  |
|  |  | 东大冯庄 | SW，2206m | 260人 |  |
|  |  | 官路沿徐庄 | NW，511m | 198人 |  |
|  |  | 二张庄 | NW，1046m | 180人 |  |
|  |  | 西大张 | NW，1326m | 310人 |  |
|  |  | 平舆县城区 | W，1800m | 32万人 |  |
|  |  | 秦庄 | NW，1393m | 260人 |  |
|  |  | 五里赵庄 | NW，2333m | 580人 |  |
|  |  | 五里村 | NW，2648m | 475人 |  |
|  |  | 北大张庄 | NE，907m | 512人 |  |
|  |  | 刘桥 | N，2121m | 460人 |  |
|  |  | 大王庄 | NE，672m | 310人 |  |
|  |  | 段营 | NE、2703m | 86人 |  |
|  |  | 贾庄 | NE、1361m | 210人 |  |
|  |  | 骆庄 | N，2916m | 170人 |  |
|  |  | 李庄 | NE，2632m | 190人 |  |
|  |  | 大尤庄 | NE、1458m | 230人 |  |
|  |  | 赵庄 | E，460m | 480人 |  |
|  |  | 小雷庄 | E，2368m | 370人 |  |
|  |  | 大樊村 | E，2978m | 240人 |  |
|  |  | 任楼 | NE，2410m | 420人 |  |
|  |  | 马桥马庄 | S，2745m | 130人 |  |
|  |  | 马桥李庄 | S，2796m | 120人 |  |
|  |  | 后刘营 | SE，1002m | 446人 |  |
|  |  | 刘营村 | SE，1659m | 387人 |  |
|  |  | 老徐庄 | SW，349m | 268人 |  |
|  |  | 直沟李庄 | SE，2594m | 240人 |  |
|  |  | 大陈庄 | SE，2835m | 70人 |  |
|  |  | 戴郭庄 | S，1150m | 230人 |  |
|  |  | 洼王庄 | S，1424m | 170人 |  |
|  |  | 东张庄 | S，1690m | 160人 |  |
|  |  | 刘寨 | S，1960m | 130人 |  |
|  |  | 殷庄 | S，2496m | 65人 |  |
|  |  | 龙王庙 | S，1966m | 240人 |  |
| 4 | 声环境 | 厂界 | / | 厂界外200m | 厂界声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 |

## 1.5环境功能区划及评价标准

### 1.5.1环境功能区分类

1）环境空气功能区分类

项目所在地位于驻马店市平舆县商城路东段南侧，按照GB3095-2012《环境空气质量标准》中的规定，该区域的环境空气质量功能区划属于二类功能区。

2）地表水功能区分类

项目最终纳污水域为小清河，其水质目标为Ⅲ类。

3）声环境功能区分类

项目位于平舆县商城路东段南侧，根据建设项目周边环境现状，参照GB3096—2008《声环境质量标准》中的规定，划分为2类标准适用区域。

### 1.5.2评价标准

本项目采用的评价标准见表1.5-1。

表1.5-1　　评价标准一览表

| 类别 | 标准名称 | 类别 | 标准限值 | 评价对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参数名称 | 浓度限值 |  |
| 质量标准 | 环境 空气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） | 二级 | SO2 | 年平均 0.06mg/m3 | 评价区域环境空气 |
|  |  |  |  |  | 日平均 0.15mg/m3 |  |
|  |  |  |  |  | 1小时平均 0.50mg/m3 |  |
|  |  |  |  | NO2 | 年平均 0.04mg/m3 |  |
|  |  |  |  |  | 日平均 0.08mg/m3 |  |
|  |  |  |  |  | 1小时平均 0.20mg/m3 |  |
|  |  |  |  | PM10 | 年平均 0.07mg/m3 |  |
|  |  |  |  |  | 日平均 0.15mg/m3 |  |
|  |  | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“附录 D 其他污染物空气质量浓度参考限值” | 一次最大浓度 | NH3 | 0.20mg/m3 |  |
|  |  |  |  | H2S | 0.01mg/m3 |  |
|  | 噪声 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） | 2类 | 等效连续声级Leq | 昼间 60dB(A) 夜间 50dB(A) | 项目厂址所在区域 |
|  | 地下水环境 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） | Ⅲ类 | pH | 6.5~8.5 | 地下环境 |
|  |  |  |  | NH3-N | ≤0.5mg/L |  |
|  |  |  |  | 硝酸盐 | ≤20mg/L |  |
|  |  |  |  | 亚硝酸盐 | ≤1.0mg/L |  |
|  |  |  |  | 挥发性酚类 | ≤0.002mg/L |  |
|  |  |  |  | 氰化物 | ≤0.05mg/L |  |
|  |  |  |  | 砷 | ≤0.01mg/L |  |
|  |  |  |  | 汞 | ≤0.001mg/L |  |
|  |  |  |  | 铬（六价） | ≤0.01mg/L |  |
|  |  |  |  | 总硬度 | ≤450mg/L |  |
|  |  |  |  | 铅 | ≤0.01mg/L |  |
|  |  |  |  | 氟化物 | ≤1.0mg/L |  |
|  |  |  |  | 镉 | ≤0.005mg/L |  |
|  |  |  |  | 铁 | ≤0.3mg/L |  |
|  |  |  |  | 铜 | ≤1.0mg/L |  |
|  |  |  |  | 锰 | ≤0.1mg/L |  |
|  |  |  |  | 溶解性总固体 | ≤1000mg/L |  |
|  |  |  |  | 耗氧量 | ≤3.0mg/L |  |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | ≤3.0CFU/100mL |  |
|  |  |  |  | 细菌总数 | ≤100CFU/mL |  |
|  | 地表水环境 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） | Ⅲ类 | pH | 6～9 | 小清河 |
|  |  |  |  | COD | 20mg/l |  |
|  |  |  |  | BOD5 | 4mg/l |  |
|  |  |  |  | NH3-N | 1.0mg/l |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.2mg/l |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 1.0mg/l |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 10000个/L |  |
| 排 放 标 准 | 废水 | 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457 -92）禽类屠宰加工 | 三级标准 | 排水量 | 18m3/t（活屠重） | 项目废水 |
|  |  |  |  | 参数名称 | 排放浓度mg/L | 排放总量 kg/t（活屠重） |  |
|  |  |  |  | pH | 6.0～8.5 |  |
|  |  |  |  | CODCr | 500 | 9.0 |  |
|  |  |  |  | BOD5 | 250 | 4.5 |  |
|  |  |  |  | NH3-N | - | - |  |
|  |  |  |  | SS | 300 | 5.4 |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 50 | 0.9 |  |
|  |  |  |  | 大肠菌群数 | - | - |  |
|  |  | 平舆县污水处理厂纳管标准 | 收水要求 | PH | 6-9 |  |
|  |  |  |  | COD | 380mg/L |  |
|  |  |  |  | BOD5 | 200mg/L |  |
|  |  |  |  | SS | 300mg/L |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 35mg/L |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 45mg/L |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 4.0mg/L |  |
|  | 废气 | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 | 新建二级厂界无组织 | 臭气浓度 | 2 0(无量纲) | 恶臭 |
|  |  |  |  | NH3 | 1.5 mg/m3 |  |
|  |  |  |  | H2S | 0.06 mg/m3 |  |
|  |  |  | 表2 | NH3 | 15m排气筒：4.9kg/h |  |
|  |  |  |  | H2S | 15m排气筒：0.33kg/h |  |
|  |  | 餐饮业油烟污染物排放标准（DB41/1604-2018） | 小型 | 油烟 | 1.5mg/m3 净化设施去除效率90% | 食堂油烟 |
|  | 固废 | 《一般工业固体废物贮存、污染控制标准》（GB18599-2001及2013年修改单) |
|  |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013年修改单） |
|  | 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 | 2类 | 等效连续声级Leq | 昼间 60dB(A) | 营运期 厂界噪声 |
|  |  |  |  |  | 夜间 50 dB(A) |  |
|  |  | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011 | / |  | 昼间70dB(A) | 施工期 厂界噪声 |
|  |  |  |  |  | 夜间55dB(A) |  |

## 1.6评价级别与评价范围

### 1.6.1环境空气

根据项目工程分析，项目所排废气中主要污染物为SO2、NOx、烟尘、氨气、硫化氢等。按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中规定工作等级分级依据，以污染物最大地面空气质量浓度占标率来确定其评价工作等级。根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，建成“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。污染物最大地面空气质量浓度占标率Pi计算公式：

Pi = Ci/Coi×100％

式中：Pi——第i个污染物最大地面空气质量浓度占标率，％；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

Coi——第i个污染物的空气环境质量浓度标准，μg/m3。

根据AERSCREEN模式计算得出各污染源占标率见表1.6-1，表1.6-2。

表1.6-1     大气环境影响评价工作等级分级依据

| 评价工作等级 | 评价工作分级依据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

表1.6-2  估算模式计算结果一览表

| 污染源 | 评价因子 | 离源距离（m） | 最大落地浓度Cmax（mg/m3） | 最大占标率（%） | D10% （m） | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恶臭处理设施排气筒 | NH3 | 45m | 0.000389 | 0.19 | / | 三级 |
|  | H2S | 45m | 0.000016 | 0.16 | / | 三级 |
| 全场无组织恶臭 | NH3 | 35m | 0.012274 | 6.14 | / | 二级 |
|  | H2S | 35m | 0.000764 | 7.64 | / | 二级 |

从上表可看出，Pmax=7.64%，1%≤Pmax＜10%，确定环境空气影响评价为二级评价，评价范围：以厂址为中心，自厂界外延2.5km 的矩形区域，评价范围详见附图。

### 1.6.2地表水

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级。

因此，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）地表水环境影响评价工作等级划分原则见表1.6-3。

表1.6-3    地表水环境评价工作等级判定表

| 判定等级 | 判定依据 |
| --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q﹤200且W﹤6000 |
| 三级B | 间接排放 | -- |

根据项目工程分析，项目废水经厂区内自建污水处理站预处理后，通过市政污水管网进入平舆县污水处理厂集中处理，处理达标后汇入小清河。按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）确定项目属于间接排放，因此本项目地表水环境影响评价等级为三级 B。

### 1.6.3地下水

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水评价等级的划分应根据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定，可分为一、二、三级。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录 A 确定建设项目所属的地下水环境影响评价类型，本项目为禽类屠宰项目，属于“N 轻工”—“98、屠宰”对应的“年屠宰10 万头畜类（或 100 万只禽类）及以上”中报告书项目，本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类。

建设项目的地下水敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表1.6-4。

表1.6-4   地下水环境敏感程度分级

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感特征 | 项目情况 |
| --- | --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成是在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 | 区域无水源地保护区，无特殊地下水资源，项目周围存在分散式饮用水水源，地下水敏感程度为较敏感 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未规划准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外补给径流区；分散式饮用水水源；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他列入上述敏感分级的环境敏感区。 |  |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |  |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中多界定的涉及地下水的环境敏感区。 |

本项目用水由当地自来水管网统一供给，在建设及生产运行过程中对地下水影响主要为废水事故状态下通过土壤渗透可能造成地下水水质污染。项目距离两个县级水源地（李庄水厂地下水井群、平舆县清源水业有限公司地下水井群）最近的保护区范围约4.6km，项目不在平舆县县级饮用水源保护区范围内；项目距离南侧万金店镇8.48km、距离东侧杨埠镇9.0km、距离东南侧双庙乡6.63km。项目不在平舆县万金店镇、杨埠镇、双庙乡的乡镇级集中式饮用水水源地保护区范围内；根据现场调查，项目区域暂无千吨万人饮用水水源地，项目周围徐楼、老徐庄等村庄居民用水均来自老徐庄南侧的一个安全饮水工程，该饮水工程未划定未水源地，属于分散式饮用水水源。项目周围存在分散式饮用水水源，项目所在区地下水环境属于较敏感。

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），地下水评价等级判定分级方法见下表：

表1.6-5  地下水环境评价工作等级判定表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类 | II类 | III类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据地下水环境影响评价工作等级判定，确定本项目地下水评价等级为三级。

地下水评价范围：以项目为边界，地下水流向（西向东）上游572m，两侧572m，下游1143m范围内的浅层地下水区域。

### 1.6.4声环境

项目位于平舆县商城路东段南侧，项目区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类声环境功能区，项目通过采取科学先进的噪声防治措施，本项目建设前后声级增加小于3dB（A），工程所在地200m内无居民，受影响人口不发生变化，不会对周围声环境产生明显影响。依据《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2009）中评价工作等级划分基本原则的规定，本项目噪声评价工作等级为三级。

噪声评价范围：评价范围为厂界外200m。

### 1.6.5土壤环境

根据《环境影响评价技术导则－土壤环境（试行）》(HJ964-2018)评价工作等级划分方案，本项目属于污染影响性项目，根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模及敏感程度划分评价工作等级。

对照《环境影响评价技术导则－土壤环境（试行）》(HJ964-2018)中“附录 A 土壤环境影响评价项目类别”，本项目为“其他行业”，项目类别为Ⅳ类。根据《环境影响评价技术导则－土壤环境（试行）》(HJ964-2018)中“4.2.2 Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价”。

综上，本次环评不开展土壤环境影响评价。

### 1.6.6环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析。本项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 C，风险潜势为Ⅰ，环境风险评价工作等级为简单分析。

综上所述，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目环境风险评价工作等级确定为简单分析。环境风险评价范围为项目厂界外3km。

### 1.6.7评价范围

根据本项目污染特征、拟建厂址周围环境特点及评价工作等级确定评价范围，详见下表。

表1.6-6  本项目评价范围情况一览表

| 环境因素 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 大气 | 二级 | 以厂址为中心，自厂界外延2.5km 的矩形区域 |
| 地表水 | 三级B | a、评价水污染控制和水环境影响减缓措施的有效性 b、应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求 |
| 地下水 | 三级 | 地下水流向上游572m、两侧572m、下游1143m的区域 |
| 噪声 | 三级 | 厂界周围200m范围 |
| 环境风险 | 简要分析 | 项目厂界外3km |

## 1.7 评价工作流程

依据项目特点，本次评价工作程序如图1-1。

图1-1          环境影响评价工作程序图

# 第二章 建设项目工程分析

## 2.1 项目概况

### 2.1.1项目名称、地点及建设性质

（1）项目名称：平舆县惠万家实业有限公司活禽屠宰建设项目

（2）建设地点：平舆县商城路东段南侧

（3）工程规模及产量：年屠宰1200万只活禽

（4）项目性质：新建

（5）行业类别：C1352禽类屠宰

（6）工程内容：项目总占地面积27.46亩，总建筑面积约为18390m2。项目生产设施主要有车间、冷库及各种配套用房、办公楼、宿舍楼及污水处理站等。

（7）工程投资：项目总投资8000万元，所需资金来源全部为企业自筹。

（8）工作制度：年工作日为300天，每天2班，每班8小时工作制，全年共生产4800小时。

（9）职工人数：本项目定员100人，其中管理人员共8人、技术人员12人、操作工人80人。

### 2.1.2项目组成

项目建设1条1200万只/年的禽类屠宰生产线，1条分割生产线及冷库、保鲜冷库。选用屠宰的禽类平均重量为1.75kg/头，日屠宰量为4万只。

项目基本情况见表2.1-1，主要构筑物组成见表2.1-2，项目主要产品一览表见表2.1-3。

表2.1-1           本项目基本情况一览表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 平舆县惠万家实业有限公司活禽屠宰建设项目 |
| 建设性质 | 新建 |
| 建设地点 | 平舆县商城路东段南侧 |
| 占地面积 | 27.46亩 |
| 总投资 | 8000万元 |
| 产品方案及生产规模 | 年屠宰1200万只活禽 |
| 配套工程 | 办公楼、宿舍楼、生产车间及配套用房等 |
| 公用工程 | 供水 | 由市政供水管网供给，能够满足本项目用水需求。 |
|  | 供电 | 由当地电网提供，能够满足本项目用电需求。 |
|  | 排水 | 项目污水经厂内污水处理站预处理达标后排入平舆县污水处理厂，经污水处理厂处理后排放至小清河。 |
|  | 供热 | 本项目烫脱用热水由1套高温空气能热泵机组提供。 |
| 环保工程 | 废水 | 厂区建设一座污水处理站，处理规模450m3/d，污水处理工艺为“格栅＋沉砂隔油池+调节池+气浮池+厌氧池+好氧池+沉淀池+消毒池”，经处理后能够满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中三级标准和平舆县污水处理厂纳管标准。 |
|  | 固废 | 一般生产固废外售综合利用或委托处理；污水处理站污泥和生活垃圾委托环卫部门处理；废UV灯管在危废暂存间暂存，定期交由危废资质单位处理。 |
|  | 噪声治理 | 对主要设备进行了基础减振、车间进行防噪设计等。 |
|  | 废气 | 屠宰区、待宰区等采用人工清扫、喷洒除臭剂、每日冲洗一次地面、废物日产日清等控制措施，减少无组织排放；对污水处理站进行密闭处理，并设置收集管道对臭气进行收集后采用UV光催化装置+活性炭吸附装置处理后通过1根15m排气筒高空排放。食堂油烟经油烟净化器处理后通过高于屋顶的排气筒排放。 |
|  | 地下水 | 对车间、污水管线、污水处理站及化粪池等做好防渗。 |
|  | 环境风险 | 设置1座容积420m3事故水池。 |

表2.1-2        项目主要建筑组成及主要构筑物情况表

| 序号 | 项目 | 构筑物 | 数量 | 建筑面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体 工程 | 2号车间 | 1座 | 2835m2 | 1层，分为待宰区、屠宰区和分割区，其中待宰区面积约为800m2，用于待宰活禽储存，不涉及喂养，每只活禽在笼中占地面积约为0.045m2，鸡笼等可堆放6-8层，待宰区最大存储待宰规模为4.3万只；屠宰区面积约为1235m2，分割区面积约为800m2；钢结构 |
| 2 | 辅助 工程 | 1号厂房 | 1座 | 3264m2 | 2层，钢结构；空置，待后期使用 |
|  |  | 2号厂房 | 1座 | 3264m2 | 2层，钢结构；空置，待后期使用 |
|  |  | 1号车间 | 1座 | 2174m2 | 3层，钢结构；空置，待后期使用 |
|  |  | 冷库 | 1座 | 1566m2 | 2层，钢结构 |
| 3 | 公用 工程 | 办公楼 | 1栋 | 1296m2 | 3层，砖混结构 |
|  |  | 宿舍楼 | 1栋 | 1296m2 | 3层，砖混结构 |
|  |  | 污水处理站 | 1座 | 495m2 | / |

表2.1-3     项目主要产品一览表

| 序号 | 产品 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鸡坯 | 只/年 | 1200万 |
| 2 | 副产品可食内脏 | 吨/年 | 2416 |

鸡坯执行《鲜（冻）禽肉卫生标准》，鸡坯指标见表2.1-4。

表2.1-4   鸡坯指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 眼球 | 眼球饱满、平坦或稍凹陷 |
| 色泽 | 皮肤有光泽，肌肉切面有光泽，并有该禽固有色泽 |
| 粘度 | 外表微干或微湿润、不粘手 |
| 弹性 | 有弹性，肌肉指压后的凹陷立即恢复 |
| 气味 | 具有该禽固有气味 |
| 煮沸后肉汤 | 透明澄清、脂肪聚团于表面，具固有香味 |
| 挥发性盐基氮 | 20mg/100g |
| 汞 | 0.05mg/kg |
| 四环素 | 0.25mg/kg |

### 2.1.3公用工程

（1）供水工程

项目用水由平舆县城市自来水管网提供，能够满足本项目用水需求。项目用水主要为员工生活用水、生产用水、烫脱用水、循环冷却用水、车间冲洗用水等。

生活用水：项目生活用水根据《建筑给水排水设计规范》的要求，本项目劳动定员100人，生活用水定额按50L/人•d计算，年工作时间300天，则生活用水量为5t/d，年消耗水量1500t/a。

屠宰用水：项目主要进行禽类屠宰加工，屠宰过程中水浴电麻、烫脱、清洗、预冷等生产环节均需用水。根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）规定：屠宰鸡废水产生量为1.0m3/百只，废水量为用水量的80%-90%，项目年屠宰加工1200万只鸡，日屠宰量为4万只/天，则项目屠宰废水量为400m3/d，120000m3/a。废水量为用水量的80%，则本项目用水量为500m3/d，150000m3/a。

循环冷却用水：项目冷库制冷采用水冷，制冷机组冷却水循环利用，根据企业冷库设计资料，循环冷却水系统正常循环水量为100t/d，循环水系统运转过程中，由于蒸发损耗等原因，需不断补充新鲜水，循环水补充量为10t/d，3000t/a。

车间冲洗水：根据《建筑给水排水设计规范》（GB50019-2003），车间地面冲洗水按2L/（m2·d），项目需要进行冲洗的地面面积为4100m2，每天冲洗一次，则项目车间冲洗水用量为8.2m3/d，2460m3/a。

综上所述，项目新鲜水量合计为523.20m3/d，156960m3/a.

（2）排水工程

项目实行雨污分流，其中项目排水主要为生产废水（屠宰废水、车间冲洗水）和生活污水。

生活污水产生系数按0.8计，则项目生活污水产生量为4t/d（1200t/a）；屠宰用水产污系数按0.80计，则屠宰废水产生量为400m3/d，120000m3/a；循环冷却用水循环利用不外排；车间冲洗废水按照车间冲洗水用水量的90%计算，则项目车间冲洗废水量为7.38t/d（2214t/a）。

项目生产废水产生量为407.38m3/d，生活污水产生量为4.0m3/d，项目总废水量合计为411.38m3/d。项目区污水经厂区污水处理站（格栅＋沉砂隔油池+调节池+气浮池+厌氧池+好氧池+沉淀池+消毒池）处理后排入平舆县污水处理厂进一步处理后排放至小清河。

项目雨水经厂内雨水管网收集后排入市政雨水管网。

（3）供热

本次屠宰项目供热由高温空气能热泵机组提供，用于提供屠宰过程中水浴电麻、烫脱池的热水。

（4）供电

本厂用电由平舆县市政电网供给。

（5）制冷

在厂区内建设1座冷库。冷库制冷系统采用环保型制冷剂R507作为制冷系统的制冷剂。主要冷设备包括压缩机、冷凝器、节流阀、蒸发器等。压缩机组采用并联中央机组，排热量较大的压缩机组其冷凝器采用蒸发式冷凝器，其余的采用风冷式冷凝器，所有冷凝器就近置于所在压缩机组的屋顶。

制冷原理及方式：低温低压的R507气体被压缩机压缩后变为高温高压的气体，其携带的热量在冷凝器中被冷水带走变成常温高压液体，常温的高压R507液体通过节流阀，进入蒸发器（冷风机），立刻吸收冷冻室的热量蒸发为气体，使冷冻室温度降低。然后低温低压气体被压缩机吸回，再压缩成高温高压的气体，这样不间断循环把冷冻室热量带走，达到制冷的目的。

制冷剂R507属于HFC类物质，无味，无毒，不可燃，对产品和人体都不会造成伤害，安全可靠，通常能比R404A达到更低的温度，适用于中低温的新型商用制冷设备。同时，其破坏臭氧潜值ODP=0，是一种环保制冷剂。

### 2.1.4厂区平面布置及生产能力分析

（1）总体布局

厂区划分为生产区和办公区。生产区南侧单独设置活禽类与废弃物的出入口，产品和人员出入口设在北侧，且产品与活禽类、废弃物在厂内不共用一个通道。生产区各车间的布局与设施按照生产工艺流程和卫生要求，健康禽类与疑病禽类严格分开，原料、半成品、产品等加工应避免迂回运输，防止交叉污染。厂区总平面布置力求紧凑合理，满足生产、办公功能需求的同时节约用地。

（2）分区布局

项目区域整体为矩形，厂区分为生产区和办公区，办公区位于厂区最北侧，办公区南侧隔厂区道路设置有冷库、停车区和分割车间，屠宰区设于冷库南侧（厂区中部），冷库机房、待宰圈位于屠宰区南侧，污水处理站位于项目冷库机房南侧、厂区最南侧。项目区内之间以道路、绿化带相隔，形成相对独立的空间。厂区道路布置，满足消防车辆通行要求。厂区布置做到了统筹考虑，科学规划，协调一致，本工程厂区平面布置合理。

（3）车间分区及排水设置

按照《禽类屠宰与分割车间设计规范》（GB51219-2017），屠宰区内致昏放血、浸烫脱毛(或浸蜡脱蜡)、去头爪及内脏粗加工间应为非清洁区；摘小毛、掏膛和心肝胗精加工间应为半清洁区；在布置车间建筑平面时，应隔断划分以上两个分区，各分区之间人流、物流不得交叉。屠宰区内与沥血线路平行且不低于沥血轨道高度的墙体表面应光滑平整、不渗水和耐冲洗。屠宰区地面应沿生产线设排水明沟，位置宜在生产线下方。屠宰区的血、羽毛及废弃物收集间应靠外墙设置，出口应经缓冲间直通室外。副产品加工间使用的台、池应采用不渗水材料制作，且表面应光滑易清洗消毒。分割车间应包括分割间、包装间、包装材料间、工器具清洗消毒间及辅助设备用房等。分割车间地面排水坡度应不小于1．0％。分割车间和包装间宜设吊顶，室内净高不宜低于4.5m。

（4）生产能力相匹配

待宰区面积：根据本项目平面布置，待宰区建筑面积约为910m2，为1层砖混封闭结构。根据《禽类屠宰与分割车间设计规范》（GB51219-2017），宰前建筑设施包括活禽待宰罩棚、卸禽站台(含挂禽区)等。活禽待宰罩棚与卸禽站台应夏季通风良好，应设有遮阳、防雨的屋面，严寒、寒冷地区应有防寒设施。本项目待宰区建筑面积可以满足本项目生产需求和规范要求。

屠宰区面积：根据本项目平面布置，屠宰区建筑面积约为900m2。根据《禽类屠宰与分割车间设计规范》（GB51219-2017），屠宰区最小建筑面积宜符合表4.3.1的规定，即小型规模评价每班每100只最小建筑面积是鸡25m2。项目年屠宰1200万只活禽，2500只/h，属于小型规模活禽屠宰场，规范要求屠宰区最小建筑面积为625m2，本项目屠宰区建筑面积为900m2。因此，本项目屠宰区建筑面积可以满足本项目生产需求。

设备生产能力：本项目所用设备均为非标设备，根据本项目生产规模定制。项目所用屠宰设备每小时生产能力为3000只/h，可以满足本项目所需2500只/h生产能力需求。

### 2.1.5主要生产设备

项目生产设备详见表2.1-5。

表2.1-5           本项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 宰杀输送线 | 条 | 1 | 110米 |
| 2 | 喷淋式烫池 | 台 | 1 | 12米 |
| 3 | 打脖机 | 台 | 1 | ZD-TBJ-2 |
| 4 | 卧式脱毛机 | 台 | 2 | 4200*1600*1200mm |
| 6 | 变频调速动力 | 套 | 2 | / |
| 7 | 电器控制箱 | 套 | 1 | / |
| 8 | 变频控制箱 | 个 | 2 | / |
| 9 | 自动脱钩器 | 套 | 1 | ZTG-Z-1 |
| 10 | 自动涨紧器 | 套 | 1 | BW-ZJQ |
| 11 | 吊挂总成 | 套 | 110 | / |
| 12 | 予埋铁 | 套 | 60 | / |
| 13 | 动力框 | 个 | 1 | / |
| 14 | 电晕机 | 套 | 1 | DYJ-2 |
| 15 | 起伏弯道 | 套 | 6 | / |
| 16 | 动力轮 | 个 | 1 | / |
| 17 | 导向轮 | 套 | 9 | / |
| 二 | 掏脏流水线 | 条 | 1 | 60米 |
| 2 | 起伏弯道 | 套 | 4 | / |
| 3 | 变频调速动力 | 套 | 1 | / |
| 4 | 变频控制箱 | 个 | 1 | / |
| 5 | 动力框 | 个 | 1 | / |
| 6 | 动力轮 | 个 | 1 | / |
| 7 | 导向轮 | 套 | 6 | / |
| 8 | 自动涨紧器 | 套 | 1 | BW-ZJQ |
| 9 | 吊挂总成 | 套 | 60 | / |
| 10 | 予埋铁 | 套 | 30 | / |
| 11 | 自动脱钩器 | 套 | 1 | ZTG-Z-1 |
| 三 | 预冷机 | 条 | 1 | 18米 |
| 四 | 高温空气能热泵机组 | 台 | 1 | KGB15D |

高温空气能热泵机组：项目烫脱池需要采用热水烫脱，项目采用一套高温空气能热泵机组提供热水。高温空气能热泵机组主要包括空气能热泵、保温水箱、太阳能热水器、辅助热源、自控系统等多部分组成。其中空气能热泵是依据逆卡诺循环原理，将空气中的低品质能源转换为高品质能源，释放高品质热量的设备。空气能热泵制热量高，运行能耗低，将空气能制热技术与热水工程结合，空气能热泵通过吸收空气中大量的低位热能，经过压缩机的压缩变为高位热能，传递给水箱中，把水加热起来储存备用。

图2-1  高温空气能热泵机组示意图

高温空气能热泵机组运行流程如下：

- 进水：自控系统控制冷水进入太阳能热水器和保温水箱。

- 空气能热泵制取热水：冷水通过水管进入空气能热泵，空气能热泵可以不论天气情况，吸收空气中大量的低位热能，经过压缩机的压缩变为高位热能，传递热水回保温水箱中，空气能热泵储存备用。

- 太阳能热水器制取热水：冷水通过水管进入太阳能热水器，太阳能热水器在阳光充足时利用太阳能对水进行加热，热水输送至保温水箱中。

- 电加热：当天气不佳，热泵提供的热水温度不能满足设定要求时，采用辅热装置电加热提高保温水箱中水温，确保热水温度满足生产所需。

- 保温水箱补水：保温水箱内冷热水分隔。补水是在每天结束后进行，由时间控制器控制，具体补水时间可以设定、更改；水箱内设浮球水位控制器。到达补水条件后，补水泵自动启动；满水后，通过浮球控制器自动停止补水泵。

6）屠宰时烫脱池恒温：屠宰过程中，由于烫脱池表面散热、禽类入池，造成池温下降；工作时调整恒温阀的开度，使高温水由入口处不断补入烫脱池，低温水由溢流口排出。依靠热水的不断补入来维持恒温。

7）在晚上屠宰场用水完毕，电磁阀控制冷水注满水箱，空气能热水机组与储热水箱直接连接进行热水循环加热，水箱水温由温控系统进行控制，当监测到水箱温度达到设定65℃时，热泵机组停止运行。

高温空气能热泵机组具有以下性能优点：①高水温：循环加热水温高达70-80℃，满屠宰用水需求。②高能效：适用于环境温度5℃以上的任何场合，采用先进的换热器技术，配合谷轮高温热泵压缩机，能耗只有电加热的1/2~1/3。③安全无污染：电力驱动，无燃烧和爆炸的危险，无污染物排放，符合城市工业环保要求。④全自动控温：全自动精确控温，误差低至1℃，提高工艺流程的稳定性，提升工作效率。⑤寿命长：采用国际先进的防腐技术，全面解决工作环境的防腐问题。

### 2.1.6主要原辅材料、能源消耗

工程建成后，主要原辅材料消耗情况见表2.1-6，能源消耗情况见表2.1-7。

表2.1-6     本项目主要主要原辅材料消耗情况一览表

| 类别 | 名称 | 规格 | 年消耗量 | 来源及运输 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料 | 肉鸡 | 按1.75kg/只计 | 1200万只/年 | 本地及周边养殖户 | 生产所需 |
| 辅料 | 包装箱 | 纸箱 | 120万个/年 | 市场购置 | 包装所需 |
| 辅料 | 包装袋 | PVC | 1200万个/年 | 市场购置 | 包装所需 |
| 辅料 | 次氯酸钠溶液 | 桶装 | 4.14t/a | 市场采购 | 污水站所需 |
| 辅料 | 絮凝剂 | / | 0.3t/a | 市场采购 | 污水站所需 |

表2.1-7             本项目主要能源消耗情况一览表

| 类别 | 名称 | 年耗量 | 来源及运输 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源 | 新鲜水 | 123414m3 | 当地自来水管网 |
|  | 电 | 230万度 | 当地供电公司 |
|  | 热水 | 900t | 高温空气能热泵机组提供 |

项目消耗的主要原材料为肉鸡，均来自当地养殖场出栏，对活禽体重基本控制在1.75kg/头，同时为确保产品的品质，杜绝疫病活禽，企业从以下几方面加强防疫：

①规范设计

按照《禽类屠宰与分割车间设计规范》（GB51219-2017），选址、布局符合动物防疫要求，厂内生产区与生活区分开，屠宰区清洁区和非清洁区分开，活禽和产品出入口分设，净道和污道分开不混用，配置有与屠宰规模相适应的待宰圈，各车间及设备定期做好消毒杀菌处理，屠宰分割操作人员应经过动物防疫知识培训，进出车间均按照规范进行清洗消毒。

②多级检疫

入场检疫：入场前，要进行产地检疫，每只鸡都需有产地检疫合格证明。

宰前检疫：活禽进入待宰区后，检疫人员进行宰前检验，合格后方可进入屠宰线。对出现体征异常的活禽送入隔离间进一步观察并检验，发现为一般性病疫后交平舆县康牧动物无害化处理有限公司动物无害化处理中心进行无害化处置，若为物理损伤等情况则送入急宰间处理，同一批活禽在观察后确认无病的，可正常屠宰，出现临床症状的，按病害禽类处理。

宰后检疫：屠宰后，需同步对禽类酮体、内脏进行检疫，检疫合格的，由检疫员屠宰线上检疫，为通过检疫的鸡开具出场检疫证明。检疫不合格的，根据不同疫病类别采按照《动物防疫法》及相关动物防疫的规章要求进行无害化处理。

次氯酸钠溶液主要是污水站消毒使用，次氯酸钠的理化性质和危险特性见下表。

表2.1-8  次氯酸钠的理化性质和危险特性

| 中文名称 | 次氯酸钠溶液 | 别称 | 漂白水;漂水;安替福民;次氯酸钠水溶液 |
| --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Sodium Hypochlorite | 危险性类别 | 腐蚀品 |
| CAS登录号 | 7681-52-9 | EINECS登录号 | 31-668-3 |
| 分子式 | NaClO | 外观与性状 | 微黄色溶液，有似氯气的气味 |
| 分子量 | 74 | 密度（g/mL） | 相对密度(水=1)1.1 |
| 熔点 | -6 | 溶解性 | 溶于水 |
| 沸点 | 102.2 | 危险品运输编号 | 83501-快递禁运 |
| 稳定性 | 不稳定 | 危险性符号 | C,Xi,N |
| 主要用途 | 次氯酸钠主要用于漂白、工业废水处理、造纸、纺织、制药、精细化工、卫生消毒等众多领域 |
| 危险特性 | 受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。具有强氧化性，可氧化Fe2+、CN-等离子。 |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 经常用手接触该品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。该品有致敏作用。该品放出的游离氯有可能引起中毒。 |
| 折叠急救措施 | 皮肤接触:脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 眼睛接触:提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入:饮足量温水，催吐。就医。 |
| 折叠操作处置与储存 | 操作注意事项:密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴直接式防毒面具(半面罩)，戴化学安全防护眼镜，穿防腐工作服，戴橡胶手套。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与碱类分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 毒性 | 毒性：属低毒类。 急性毒性：LD50350mg/kg(大鼠经口)；LC501390mg/m3，4小时，(大鼠吸入)。 刺激性：家兔经眼：100ppm，重度刺激。 亚急性慢性毒性：大鼠，20mg/m3，24小时/天，84天，或5～6小时/天，7个月，出现神经系统功能紊乱，血胆碱酯酶活性抑制等。 致突变性：微生物致突变性：大肠杆菌1500ppm(3小时)。细胞遗传学分析：大鼠吸入19800µg/m3，16周。 |
| 泄漏应急处理 | 应急处理: 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。 小量泄漏:用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。 大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 防护措施 | 呼吸系统防护:高浓度环境中，应该佩戴直接式防毒面具(半面罩)。 眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。 身体防护:穿防腐工作服。 手防护:戴橡胶手套。 其他防护:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |
| 消防措施 | 危险特性:受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。 有害燃烧产物:氯化物。 灭火方法:采用雾状水、二氧化碳、砂土灭火。 |

## 2.2工艺流程及产污环节分析

### 2.2.1工艺流程

根据企业生产规模，项目年屠宰活禽1200万只，日屠宰活禽40000只/天（工作制度为300d/年）。

项目主要生产工艺路线及产污环节简述如下：

1、宰杀

（1）电麻宰杀工序

将活鸡运输至宰杀平台（在进入厂区装卸时检出病死鸡，立即运走，不在厂区停留），人工将活鸡挂到传送链上。

鸡被倒挂在传送链的挂钩上以后，通过水浴电麻机进行电麻击晕，电麻强度为18-20mA，电麻时间为8-10s，电压通常在30-60V之间。

然后对活鸡进行割喉宰杀，宰杀完成将鸡悬挂进行沥血，沥血时间为4.5～5.5min。

产污环节：鸡体散发出的臭味（G1）；待宰活鸡产生的粪便（S1）、宰杀沥血过程中产生的鸡血（S2）；挂鸡工序待宰活鸡产生的噪声（N1）。

（2）烫脱工序

沥血后鸡体由链条输送至烫脱池，采用60～62℃热水完全浸烫，浸烫时间60～90s，烫脱池采用热水烫脱（热水温度在59～60℃，热水由厂区高温空气能热泵机组提供）。浸烫后的鸡体输送至脱毛机进行脱毛。

高温空气能热泵机组简介：烫脱热水由高温空气能热泵机组供给。高温空气能热泵机组包含太阳能热水器和空气能热泵。5月份～10月份，天气晴朗的情况下，真空管太阳能热水器可以在将水加热到80℃以上，完全能满足用水的需求。当其他气温较低的时候，太阳能在运行的情况下，吸收紫外线的热量，使得水温达到20℃左右，然后通过空气能热泵+电辅热加热至70℃，以满足烫脱过程的热水需求。

产污环节：烫脱过程中鸡毛散发出的恶臭（G2）；烫脱池内热水由于含有大量鸡毛及少量灰尘粪污，需定期更换，产生烫脱废水（W1）；烫脱及脱毛产生的鸡毛（S3）；脱毛机噪声（N2）。

2、内脏清理

（1）掏嗉工序：割开嗦囊处表面皮肤，将嗦囊拉出割除；

（2）开膛工序：用刀具从鸡下腹中间划开鸡膛，不得超过胸骨，不得划破内脏；开膛后取出内脏；

（3）鸡体清洗：对掏除内脏的鸡体进行清洗，减少对预冷池池水污染。

产污环节：内脏摘除过程散发出恶臭（G3）；鸡体清洗产生的废水（W2）；掏嗉产生的鸡嗉囊（S4）、开膛产生的不可食鸡内脏（S5）。

3、分切加工

（1）预冷工序

清洗后的鸡体送入预冷机中进行预冷排酸处理，预冷温度为10～16℃，冷却时间30～40min；

（2）分切工序

预冷后部分肉鸡进入速冻库直接冷冻，称为白条鸡，其余按产品需求进行人工分割，分割成鸡胸、鸡腿、鸡翅、鸡爪等，然后分类装盘。

（3）冷冻工序

分类装盘后的肉鸡制品送入-35℃冷冻库进行冷冻，冷冻时间8h。

产污环节：预冷池产生的废水（W3）；鸡体分切过程中会产生少量碎肉（S6）、分切噪声（N3）。

4、速冻包装

冷冻后的肉鸡产品可直接装袋装箱后送至冷藏库冷藏待售。

产污环节：废包装材料（S8）；冷库制冷压缩机等设备产生的噪声（N4）。

本项目工艺流程及产污环节详见下图：

### 2.2.2产污环节分析

根据对工程主体生产工艺及辅助设施进行分析，生产过程中会有废水、废气、噪声和固废等污染物的排放，主要产污环节见表2.2-1。

表2.2-1           工程主要产污环节

| 序号 | 项目 | 工段 | 主要污染因子 | 排放特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 车间冲洗水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、总磷、总氮 | 间断 |
|  |  | 屠宰废水（水浴电麻、烫脱、清洗、预冷等环节） | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、总磷、总氮 | 间断 |
|  |  | 循环冷却水 | SS | 连续 |
|  |  | 职工生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 间断 |
| 2 | 废气 | 待宰区 | 恶臭 | 连续 |
|  |  | 屠宰区 | 恶臭 | 连续 |
|  |  | 污水处理站 | 恶臭 | 连续 |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 间断 |
| 3 | 噪声 | 屠宰、分割 | 机械噪声 | 连续 |
|  |  | 冷库、保鲜冷库 | 制冷机组等机械噪声 | 连续 |
|  |  | 待宰区 | 鸡叫声、风机噪声 | 连续 |
|  |  | 污水站 | 泵类、风机等机械噪声 | 连续 |
| 4 | 固废 | 待宰区 | 鸡粪 | 间断 |
|  |  | 屠宰加工工序 | 肠胃内容物、鸡毛、鸡血、不可食内脏、废肉渣 | 间断 |
|  |  | 入场检疫、内脏检疫、胴体检疫 | 检验不合格毛鸡、内脏组织、检验不合格鸡坯 | 间断 |
|  |  | 污水站 | 废油脂、污泥 | 间断 |
|  |  | 职工办公 | 生活垃圾 | 间断 |

### 2.3.3物料平衡及水平衡

（1）物料平衡

根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018），鸡的活屠重为1.75kg/只，胴体率为71.5%。通过屠宰工序每只鸡屠宰后成为鸡坯、废肉渣及不可食内脏、可食内脏、鸡毛、鸡血、胃肠内容物，其中鸡坯又被分割为鸡胸、鸡腿、鸡翅、鸡爪、鸡内脏、鸡架等；另外检验检疫过程中还会产生检验不合格的鸡坯、检验不合格的内脏及检疫不合格的毛鸡。项目屠宰加工过程物料平衡见表2.2-2及图2-2。

表2.2-2         项目物料平衡表

| 投入 | 产出 |
| --- | --- |
| 物料名称 | 规模 | 单只重量 | 物料量 | 物料名称 | 物料量t/a |
| 肉鸡 | 1200万只/年 | 2.0kg/只 | 21000t/a | 鸡坯 | 15015 |
|  |  |  |  | 废肉渣及不可食内脏 | 293 |
|  |  |  |  | 可食内脏 | 3570 |
|  |  |  |  | 鸡毛 | 1050 |
|  |  |  |  | 鸡血 | 861 |
|  |  |  |  | 肠胃内容物 | 210 |
|  |  |  |  | 检验不合格鸡坯 | 0.4 |
|  |  |  |  | 检验不合格的内脏 | 0.1 |
|  |  |  |  | 检疫不合格毛鸡 | 0.5 |

图2-2 项目物料平衡图

（2）水平衡

项目用水由平舆县城市自来水管网提供，能够满足本项目用水需求。项目用水主要为员工生活用水、生产用水、循环冷却用水、车间冲洗用水等。项目排水主要为生产废水（屠宰废水、车间冲洗水）和生活污水。

生活用水：项目生活用水根据《建筑给水排水设计规范》的要求，本项目劳动定员100人，生活用水定额按50L/人•d计算，则生活用水量为5t/d，年消耗水量1500t/a。生活污水产生系数按0.8计，则项目生活污水产生量为4t/d（1200t/a）。

屠宰用水：项目主要进行禽类屠宰加工，屠宰过程中水浴电麻、烫脱、清洗、预冷等环节均需用水。根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）规定：屠宰鸡废水产生量为1.0-1.5m3/百只，通过调查同类企业生产情况及建设单位提供情况，且项目所用烫脱设备用水量自动化程度高，用水量、废水量会相对减少，项目屠宰废水产生量约为1.0m3/百只。屠宰废水量为用水量的80%。项目年屠宰加工1200万只鸡，日屠宰量为4万只/天，则项目屠宰废水量为400m3/d，120000m3/a。废水量为用水量的80%，则本项目用水量为500m3/d，150000m3/a。

循环冷却用水：项目冷库制冷采用水冷，制冷机组冷却水循环利用，根据企业冷库设计资料，循环冷却水系统正常循环水量为100t/d，循环水系统运转过程中，由于蒸发损耗等原因，需不断补充新鲜水，循环水补充量为10t/d，3000t/a。循环冷却用水循环利用不外排。

车间冲洗水：根据《建筑给水排水设计规范》（GB50019-2003），车间地面冲洗水按2L/（m2·d），项目需要进行冲洗的地面面积为4100m2，每天冲洗一次，则项目车间冲洗水用量为8.2m3/d，2460m3/a。车间冲洗废水按照车间冲洗水用水量的90%计算，则项目车间冲洗废水量为7.38t/d（2214t/a）。

综上所述，项目新鲜水量合计为523.20m3/d，156960m3/a。项目生产废水产生量为407.38m3/d，生活污水产生量为4.0m3/d，项目总废水量合计为411.38m3/d。

项目用水量估算见表2-15，水平衡见图2-3。

表2.2-3        项目用水量估算一览表   单位：m3/d

| 序号 | 用水 单位 | 用水指标 | 日用水量（t/d） | 年用水量（t/a） | 产污系数 | 日污水量（t/d） | 年污水量（t/a） | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活用水 | 50L/人·d | 100人 | 5 | 1500 | 0.8 | 4 | 1200 | COD、氨氮 |
| 2 | 屠宰用水 | 废水1.0m3/百只 | 40000只/天 | 500 | 150000 | 0.80 | 400 | 120000 | COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油 |
| 3 | 循环冷却用水 | 10t/d | 300d | 10 | 3000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | 车间冲洗水 | 2L/m2·d | 4100m2 | 8.20 | 2460 | 0.9 | 7.38 | 2214 |  |
| 合计 | 523.20 | 156960 | / | 411.38 | 123414 |  |

图2-3  本项目建成后全厂水平衡图（单位：m3/d）

## 2.4 污染源分析

### 2.4.1施工期污染源分析

（1）废水污染源

施工期产生的废水包括施工人员的生活污水和施工本身产生的废水。

① 施工废水

施工废水主要包括结构阶段混凝土养护排水及各种车辆冲洗水，主要污染物为悬浮物，具有污水量小，泥砂含量高（泥砂含量与施工机械、工程性质及工程进度等有关，一般含量为80-120g/L）的特点。

据类比计算，项目施工期间建筑施工废水产生量为2m3/d。

施工废水在经过沉淀池沉淀后回用于施工或用于施工场地洒水降尘，不外排。

②生活污水

工程在施工过程中，按平均施工人数20人，人均排放生活废水40L/d计，则施工期的生活废水排放量为0.8m3/d，废水中COD浓度约为350mg/L，NH3-N浓度约为35mg/L。本项目的施工期为5个月，预计施工期生活废水排放量为120m3，COD产生量为0.042t，NH3-N产生量为0.0042t。

施工期污水收集后排放至市政污水管网，排放至平舆县污水处理厂进一步处理后排放。

（2）大气污染源

施工期对区域大气环境的影响主要是施工扬尘，其次有施工车辆等机械排放尾气，但最为主要的污染物为施工扬尘，污染因子主要为TSP。

扬尘主要来源有：

①施工场地的土方挖掘、装卸和运输过程中产生的扬尘、填方扬尘、地面开挖产生的扬尘。此类扬尘与沙土的粒度、湿度有关，并随天气条件而变化，难以定量估算。由于在施工过程中，土质一般较松散，因此，在大风、天气干燥尤其是秋冬少雨季节的气象条件下施工场地的地面扬尘可能对项目近邻的周边区域产生较大的影响。

②施工物料的堆放、装卸过程产生的扬尘。在施工场地的物料堆场，若水泥、砂石等土建材料露天堆放不加覆盖，容易导致扬尘的发生。此类扬尘的产生条件及产生量与场地平整、土石方清挖过程的地面扬尘的情况基本相似。

③建筑物料的运输造成的道路扬尘，包括施工车辆行驶时产生的道路扬尘、车上物料的沿途散落和风致扬尘。路面扬尘与路况、天气条件密切相关。施工车辆经过的路段，积尘相对较多，若不能经常清除、冲洗路面积尘，则车辆经过时引起的扬尘较一般交通路面大很多，尤其在干燥的天气条件下，对道路两侧的影响明显。在物料运输过程中，物料在起、迄点的装卸和沿途的散落也会产生一定数量的扬尘。据有关调查显示，施工场地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%。

④清除固废和装模，拆模以及清理工作面引起的扬尘。

⑤施工机械、运输车辆排放的废气。在工程施工期间，使用液体燃料的施工机械及运输车辆的发动机排放的尾气中含有NOx、CO、THC等污染物，一般情况下，各种污染物的排放量不大，对周围的大气环境影响较小。

（3）噪声源

施工期噪声污染源主要是施工机械和运输车辆，这些机械的噪声源一般均在80dB(A)以上，这些设备的运转将影响施工场地周围区域声环境的质量。各施工阶段的主要噪声源及其源强见表2.4-1。

表2.4-1          主要施工机械噪声源强

| 序号 | 声源名称 | 噪声级dB(A) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 91 | 距声源1m |
| 2 | 推土机 | 90 | 距声源1m |
| 3 | 振捣棒 | 100 | 距声源1m |
| 4 | 切割机 | 95 | 距声源1m |
| 5 | 电钻 | 92 | 距声源1m |
| 6 | 吊车 | 85 | 距声源1m |
| 7 | 载重汽车 | 85 | 距声源1m |

（4）固体废物

施工期的固体废物主要为施工过程中产生的废弃土石方、工人产生的生活垃圾等。

废弃土石方：其施工过程中产生开挖的土石方，根据施工面积的估算，共产生约300m3的挖方，项目施工过程中开挖土石方全部回填或作为场区及道路平整。

施工人员生活垃圾：项目施工人员平均按20人，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，施工时间为5个月，则施工人员产生的生活垃圾量约为1.5t。

项目施工过程中开挖土石方全部回填或作为场区及道路平整，施工人员生活垃圾清理后由环卫部门处理。

### 2.4.2营运期污染源分析

#### 2.4.2.1废水

项目用水由平舆县城市自来水管网提供，能够满足本项目用水需求。项目用水主要为员工生活用水、生产用水、循环冷却用水、车间冲洗用水等。项目排水主要为生产废水（屠宰废水、车间冲洗水）和生活污水。

生活污水：项目生活用水根据《建筑给水排水设计规范》的要求，本项目劳动定员100人，生活用水定额按50L/人•d计算，则生活用水量为5t/d，年消耗水量1500t/a。生活污水产生系数按0.8计，则项目生活污水产生量为4t/d（1200t/a）。类比同类项目可知生活污水主要污染物为 COD、BOD、SS、氨氮，污染物产生浓度为COD300mg/L、BOD200mg/L、SS180mg/L、氨氮30mg/L。

屠宰废水：项目主要进行禽类屠宰加工，屠宰过程中水浴电麻、烫脱、清洗、预冷等环节均需用水。根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）规定：屠宰鸡废水产生量为1.0-1.5m3/百只，通过调查同类企业生产情况及建设单位提供情况，预冷废水可回用，且项目所用烫脱设备用水量自动化程度高，用水量有所减少，项目屠宰废水产生量约为1.0m3/百只。屠宰废水量为用水量的80%。项目年屠宰加工1200万只鸡，日屠宰量为4万只/天，则项目屠宰废水量为400m3/d，120000m3/a。废水水质参照《排污许可证核发与申请技术规范农副产品加工工业——屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）的附录C和《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）进行确定。屠宰车间废水污染物产生浓度见表2.4-2。

表2.4-2   屠宰车间加工废水污染物产生浓度一览表    单位：mg/L

| 污染物 | pH | COD | BOD5 | 悬浮物 | 氨氮 | 动植物油 | 总磷 | 总氮 | 大肠菌群数（个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度 | 6.5-7.5 | 1500 | 750 | 750 | 100 | 100 | 7 | 180 | 24000 |

屠宰废水主要污染物为：COD、BOD、SS、氨氮、动植物油、总磷、总氮和pH。参照《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010），确定本项目屠宰废水水质为COD1500mg/L、BOD750mg/L、SS750mg/L、氨氮100mg/L、动植物油100mg/L、总磷7mg/L、总氮180mg/L、pH6.5-7.5、大肠菌群数24000个/L。

循环冷却用水：项目冷库制冷过程使用冷却水，制冷机组冷却水循环利用，根据企业冷库设计资料，循环冷却水系统正常循环水量为100t/d，循环水系统运转过程中，由于蒸发损耗等原因，需不断补充新鲜水，循环水补充量为10t/d，3000t/a。循环冷却用水循环利用不外排。

车间冲洗水：根据《建筑给水排水设计规范》（GB50019-2003），车间地面冲洗水按2L/（m2·d），项目需要进行冲洗的地面面积为4100m2，每天冲洗一次，则项目车间冲洗水用量为8.2m3/d，2460m3/a。车间冲洗废水按照车间冲洗水用水量的90%计算，则项目车间冲洗废水量为7.38t/d（2214t/a）。车间冲洗废水主要污染物为：COD、BOD、SS、氨氮、动植物油。参照《开封启首食品有限公司年加工年加工1100万羽肉鸡项目竣工环境保护验收监测报告》，本次评价确定车间冲洗废水水质为COD600mg/L、BOD350mg/L、SS450mg/L、氨氮50mg/L、动植物油30mg/L和pH6.5-7.5。

综上所述，项目生产废水（屠宰废水和车间冲洗废水）产生量为407.38m3/d，生活污水产生量为4.0m3/d，项目总废水量合计为411.38m3/d。

本项目各类废水水质数据见表2.4-3。

表2.4-3   本项目废水各污染物产生情况一览表

| 项目 | 产生量（m3/d） | COD mg/L | BOD5 mg/L | SS mg/L | 氨氮 mg/L | 动植物油 mg/L | TN mg/L | TP mg/L | 大肠菌群数（个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车间冲洗废水 | 7.38 | 600 | 350 | 450 | 50 | 30 | / | / | / |
| 屠宰废水 | 400 | 1500 | 750 | 750 | 100 | 100 | 180 | 7 | 24000 |
| 生活污水 | 4.0 | 300 | 200 | 180 | 30 | / | / | / | / |
| 混合废水 | 411.38 | 1472.19 | 737.48 | 739.08 | 98.42 | 97.77 | 175.02 | 6.81 | 24000 |

生活污水、屠宰废水与车间冲洗废水一起经拟建的污水处理站处理达标后通过厂区总排口排入市政污水管网进入平舆县污水处理厂处理。

项目污水处理站的污水处理工艺为“格栅＋沉砂隔油池+调节池+气浮池+厌氧池+好氧池+沉淀池+消毒池”，经处理后能够满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中三级标准和平舆县污水处理厂纳管标准。

表2.4-4       工程废水产生及排放情况一览表

| 废水种类 | 污染源 | 排放量（m3/d） | 污染物浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 动植物油 | TN | TP | 大肠菌群数 |
| 职工 | 职工生活 | 4 | 300 | 200 | 180 | 30 | / | / | / | / |
| 生产废水 | 屠宰废水 | 400 | 1500 | 750 | 750 | 100 | 100 | 180 | 7 | 24000 |
| 生产废水 | 车间冲洗水 | 7.38 | 600 | 350 | 450 | 50 | 30 | / | / | / |
| 全场 | 混合废水 | 411.38 | 1472.19 | 737.48 | 739.08 | 98.42 | 97.77 | 175.02 | 6.81 | 24000 |
| 总排放口 废水排放情况 | 414.38 | 180 | 100 | 100 | 25 | 15 | 30 | 2 | 1200 |
| 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中三级标准 | —— | 500 | 250 | 300 | / | 50 | — | — | — |
| 平舆县污水处理厂纳管标准 | —— | 380 | 200 | 300 | 35 | / | 45 | 4 | — |

由上表可知，本项目厂区污水总排口水质能够满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中三级标准要求以及平舆县污水处理厂纳管标准要求。

本项目全厂废水污染物产生及排放情况见表2.4-5。

表2.4-5     全厂水污染物产生及排放情况表

| 类型 | 污染物 | 污染物产生量 | 治理措施 | 污染物排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生浓度mg/L | 产生量t/a |  | 排放浓度mg/L | 排放量t/a |
| 混合废水 （生产废水和生活污水）（411.38m3/d） | COD | 1472.19 | 181.69 | 生产废水、生活污水一起经污水处理站处理后通过厂区总排口排入平舆县污水处理厂 | 180 | 22.21 |
|  | BOD5 | 737.48 | 91.01 |  | 100 | 12.34 |
|  | SS | 739.08 | 91.21 |  | 100 | 12.34 |
|  | NH3-N | 98.42 | 12.15 |  | 25 | 3.09 |
|  | 动植物油 | 97.77 | 12.07 |  | 15 | 1.85 |
|  | TN | 175.02 | 21.60 |  | 35 | 4.32 |
|  | TP | 6.81 | 0.84 |  | 2 | 0.25 |
|  | 大肠菌群数 | 24000个/L | / |  | 1200个/L | / |

#### 2.4.2.2废气

项目废气主要为待宰区恶臭、屠宰区电麻、宰杀、沥血、烫脱及清洗等过程产生的恶臭气体和污水站产生的恶臭气体及食堂产生的油烟，恶臭主要污染物为氨和硫化氢。

①待宰区恶臭

毛鸡运送到厂内待宰区暂存约2-4小时，停留期间不喂食，毛鸡会产生粪便，待宰圈的恶臭主要来自鸡的粪便，这些粪便会产生氨、H2S等恶臭气体，若未及时清除或清除后不能及时处理，将会使臭味成倍增加，进一步产生甲基硫醇、二甲基二硫醚、甲硫醚、二甲胺等恶臭气体，并会孳生大量蚊蝇，影响环境卫生。

参照《重庆市畜禽粪便年排放量的估算研究》的报道，重庆市新鲜家禽日产粪便0.08kg，粪便中TN的含量一般为12.4g/kg，根据《畜禽场环境评价》（刘成国主编，中国标准出版社）中的数据，氮挥发量约占总量的10%，其中NH3占氮挥发总量的25%，H2S含量约为NH3的10%。待屠宰鸡在屠宰前8h内已开始控食，且活鸡待宰阶段平均不超过3h，进厂后短时间即开始挂鸡宰杀，鸡肠道较短，因此活鸡待宰阶段产生的粪便较少，以每天待宰时间3h计，结合同类企业实际运行经验，待宰阶段肉鸡粪便产生量以0.02kg/只计。本项目屠宰量为4万只/d，结合上述参数，本项目待宰区NH3、H2S的总排放量详见表2.4-6所示。

表2.4-6   项目待宰区臭气产生量一览表

| 粪便产生量（t/d） | 家禽粪含N量 （g/kg） | 待宰区（kg/h） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 折合成NH3 | 折合成H2S |
| 0.80 | 12.4 | 0.0155 | 0.00155 |

项目待宰区安排专人进行人工清粪，及时清扫，喷洒除臭剂，各种废物做到日产日清，不在厂内堆存，避免腐败而造成恶臭气体的增加；在待宰区安装1个4000m3/h的风机进行通风换气；待宰区每日进行一次地面冲洗。在采取上述措施后，待宰区恶臭去除效率按 50%计算。

表2.4-7   待宰区恶臭产排情况

| 区域 | 污染物 | 产生速率（kg/h） | 产生量（t/a） | 去除率 | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 待宰区 | NH3 | 0.0155 | 0.0744 | 50% | 0.00775 | 0.0372 |
|  | H2S | 0.00155 | 0.00744 | 50% | 0.000775 | 0.00372 |

②屠宰区恶臭

屠宰加工车间电麻、宰杀、沥血、烫脱、开膛及清洗等许多作业过程都要使用热水或冷水，地面上容易积有大量冷、热水，所以空气湿度很高，室温各处相差悬殊，车间和装有烫池的工作场所温度最高，而预冷区等的温度又很低，由于工作场所大，而且通常又无隔墙，因而空气流动量相当大，内脏、粪便、鸡毛等的臭气、腥味混杂在一起，产生刺鼻的腥臭味，并扩散至整个厂区及周围地区，如果有血、肉、骨或脂肪残留而不及时处理，便会迅速腐烂，腥臭气更为严重。

参照大连理工大学李易发表的环境工程硕士论文《养殖屠宰项目环境影响评价技术方法研究》中总结的经验计算数值，根据臭气强度可估算出对应的污染物浓度值，详见表2.4-8。

表2.4-8  臭气强度分级表

| 强度等级 | 嗅觉判别标准 |
| --- | --- |
| 0 | 无臭 |
| 1 | 勉强可以感到轻微臭味（检知阈值浓度） |
| 2 | 容易感到轻微臭味（认知阈值浓度） |
| 3 | 明显感到臭味（可嗅出臭气种类） |
| 4 | 强烈臭味 |
| 5 | 无法忍受的强烈臭味 |

据初步统计，与屠宰场有关的恶臭物质多达23种，大多为氨、硫化氢、硫醇类、酮类、胺类、吲哚类和醛类，国外研究出其中主要与屠宰场有关的恶臭物质浓度与臭气强度之间的关系，见表2.4-9。

表2.4-9  恶臭物质浓度与臭气强度的关系  单位：mg/m3

| 臭气强度 | 氨 | 硫醇 | 硫化氢 | 甲基硫 | 二甲硫 | 三甲胺 | 乙醛 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.1 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | 0.002 |
| 2 | 0.5 | 0.0007 | 0.006 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.01 |
| 3 | 2 | 0.004 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.1 |
| 4 | 10 | 0.03 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 1 |
| 5 | 40 | 0.2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| 臭气特征 | 刺激臭 | 刺激臭 | 臭蛋味 | 刺激臭 | 刺激臭 | 臭鱼味 | 刺激臭 |

屠宰车间现场可明显感到恶臭气味，臭气强度为3级，对照表2.4-8及表2.4-9可知，屠宰车间的氨浓度为2mg/m3，硫化氢浓度为0.06mg/m3。

项目通过调查同类企业并类比类比《沂南县利华肉类食品有限公司2000万只/年鸡鸭屠宰、5000吨/年肉类熟食加工项目验收监测报告》中数据确定，本项目屠宰车间NH3排放速率为0.015kg/h，H2S为0.00048kg/h，臭气浓度最大排放浓度为1236（无量纲）。评价要求屠宰区进行密闭，车间设机械通风设施（小时换气次数不低于2次），引至车间顶部排放；安排专人进行人工清扫，每天对屠宰区进行一次地面清洗，加强通风，并定期喷洒除臭剂，废物日产日清，不在厂内堆存，避免腐败而造成恶臭气体的增加。恶臭去除效率按50%计，则屠宰区恶臭污染物排放速率分别为NH30.0098kg/h，H2S0.000417kg/h。

本项目屠宰区恶臭产排情况见下表。

表2.4-10   屠宰区恶臭产排情况

| 区域 | 污染物 | 产生速率（kg/h） | 产生量（t/a） | 处理措施 | 去除率 | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屠宰区 | 无组织 | NH3 | 0.015 | 0.072 | 专人清扫，每日清洗一次地面和通风换气次数，定期喷洒除臭剂，废物日产日清 | 50% | 0.0075 | 0.036 |
|  |  | H2S | 0.00048 | 0.002304 |  | 50% | 0.00024 | 0.001152 |

③污水处理站恶臭

污水处理站产生的恶臭：本项目污水处理站会产生一定的恶臭气体，主要来源于格栅井、调节池和污泥浓缩处理单元。恶臭气体属于混合气体，其主要成分为H2S和NH3。臭气污染源源强采用美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。根据废水污染物排放分析，项目污水处理站 BOD5去除量为94.71t/a，则污水处理站恶臭污染物产生量分别为NH30.25t/a，H2S0.0095t/a，NH3和H2S的产生速率为NH30.051kg/h、H2S0.0020kg/h。

建设单位拟在有恶臭产生的单元（如收集调节池、水解酸化池、厌氧池和污泥浓缩池等）设计为密闭式，对恶臭集中收集，并设置抽风系统，减少恶臭气体的逸散，集中收集的恶臭气体经脱臭处理装置处理后经15m高排气筒排放，恶臭收集效率按90%计，故收集的恶臭产生量为：NH30.046kg/h，H2S0.00178kg/h；无组织废气排放量为：NH30.0051kg/h，H2S0.00020kg/h。本项目污水处理站臭气拟设置一套除臭装置，除臭装置采用UV光氧催化装置+活性炭吸附装置进行除臭，除臭效率90%，处理后经15m高空集中排放，则臭气中NH3和H2S有组织排放速率分别为NH30.0046kg/h，H2S0.000178kg/h。

表2.4-9  污水处理站恶臭产排情况

| 区域 | 污染物 | 产生速率（kg/h） | 产生量（t/a） | 处理措施 | 去除率 | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | 有组织 | NH3 | 0.046 | 0.22 | 污水站各构筑物密闭，管道收集后经1套UV光氧催化装置+ 活性炭吸附装置处理后+15m排气筒排放 | 90% | 0.0046 | 0.022 |
|  |  | H2S | 0.00178 | 0.0085 |  | 90% | 0.000178 | 0.00085 |
|  | 无组织 | NH3 | 0.0051 | 0.02 | 污水站周边绿化，定期喷洒除臭剂 | 50% | 0.0026 | 0.012 |
|  |  | H2S | 0.00020 | 0.0009 |  | 50% | 0.000099 | 0.00047 |

综上所述，本项目待宰区恶臭通过安装风机进行通风换气，并每天对待宰区车间进行清洗打扫，喷洒除臭剂，恶臭无组织排放；屠宰区进行密闭后，对屠宰区进行地面清洗和加强通风，并定期喷洒除臭剂，废物日产日清；项目拟在污水站将恶臭产生的单元（如调节池、水解酸化池、厌氧池和污泥浓缩池等）设计为密闭式，对恶臭集中收集，并设置抽风系统，减少恶臭气体的逸散，污水站周边进行绿化并喷洒除臭剂；污水站集中收集的恶臭气体送入一套除臭处理装置处理后经15m高排气筒排放，除臭装置采用UV光氧催化装置+活性炭吸附装置进行除臭，除臭效率90%，除臭装置风机风量5000m 3/h。

综上所述，项目厂区恶臭气体排放情况见表2.4-10。

表2.4-10     项目恶臭污染物产排情况一览表

| 污染源 | 污染物 | 产生速率（kg/h） | 产生浓度（mg/m3） | 处理措施 | 去除率 | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屠宰区、待宰区、污水站等生产区 | 有组织 | NH3 | 0.046 | 9.2 | 屠宰区密闭；污水站设置为密闭式，管道收集恶臭后，送入一套除臭装置（UV光氧催化装置+活性炭吸附装置）处理后通过15m排气筒排放 | 90% | 0.0046 | 0.92 |
|  |  | H2S | 0.00178 | 0.356 |  | 90% | 0.000178 | 0.0356 |
|  | 无组织 | NH3 | 0.0356 | / | 待宰区进行通风换气，每日清洗打扫，喷洒除臭剂；屠宰区进行地面清洗和加强通风并喷洒除臭剂，废物日产日清；污水站周边进行绿化，喷洒除臭剂 | 50% | 0.0179 | / |
|  |  | H2S | 0.00223 | / |  | 50% | 0.001114 | / |
| 备注：无组织恶臭产排量为屠宰区无组织恶臭、待宰区无组织恶臭和污水站无组织恶臭的叠加值。 |

④食堂油烟

项目设有食堂为职工提供餐食早晚餐为50人，午餐为100人，合计200餐次/天。食堂以天然气为燃料，天然气是一种较清洁的能源，其燃烧产生的大气污染物排放量较低，可直接排放。项目年运行300天，食堂设有基准灶头2个，食堂日均工作时间为6h。类比分析可知，食堂平均食用油用量为30克/人·次，一般油烟恢复了占总耗油量的2-4%，以平均3%计，则项目食堂年油烟产生量为0.03kg/h（54kg/a）。食堂油烟经油烟净化装置处理后经高于食堂所在建筑物顶部3m的烟囱排放。本工程食堂设1个油烟净化器，油烟净化器风量按5000m3/h计，每天运行6h，处理效率按90%计，则油烟的产生浓度为6mg/m3，排放浓度为0.6mg/m3，外排油烟浓度低于《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）油烟最高排放浓度1.5mg/m3限值标准，能够实现达标排放。

#### 2.4.2.3噪声

本项目营运期主要噪声源是待宰毛鸡的叫声、屠宰加工生产线设备噪声、冷库制冷机组设备噪声、车间风机噪声、污水站泵类噪声、曝气风机等设备噪声和进出车辆的交通噪声。

待宰区毛鸡受惊扰时会产生叫声噪声，属间歇性噪声，随着惊扰的消失而消失，其他声源都安置在厂房内或相应的设备室内。项目营运期物料和产品进出使用运输车辆，车辆会产生交通噪声。根据对同类企业类比调查分析，设备噪声的性质主要为风机形成的空气动力性噪声、设备运转过程中产生的机械噪声以及搬运设备和物品碰撞产生的噪声，声源集中在生产车间内，噪声影响对象主要为车间工作人员。

针对各设备的特点，采取隔声、减振、消声等措施，对各设备产生的噪声进行有效的控制，以满足厂界及敏感点对声环境的要求。

表2.4-1    项目噪声源强及排放一览表

| 序号 | 产噪设备 | 噪声源强[dB（A）] | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 治理前 | 治理后 |  |
| 1 | 屠宰加工生产线 | 85 | 65 | 选用低噪声设备，安装减振垫，车间隔声 |
| 2 | 风机 | 85 | 65 | 选用低噪声设备，安装减振垫，车间隔声 |
| 3 | 制冷机组 | 80 | 60 | 选用低噪声设备，安装减振垫、消声器 |
| 4 | 水泵 | 80 | 60 | 选用低噪声设备，安装减振垫，车间隔声 |
| 5 | 车辆交通噪声 | 70 | 50 | 加强交通管理，禁止鸣笛 |
| 6 | 曝气风机 | 80 | 60 | 选用低噪声设备，安装减振垫，车间隔声 |

#### 2.4.2.4固体废物

本工程产生的固体废物主要有待宰区产生的鸡粪，屠宰加工工序产生的肠胃内容物、鸡毛、鸡血、不可食内脏、废肉渣，检疫过程产生的检验不合格毛鸡、内脏组织、检验不合格鸡坯，污水站产生的废油脂、污泥，活性炭吸附装置产生的废活性炭、UV光催化装置产生的废UV灯管及职工产生的生活垃圾等。

①鸡粪

鸡在待宰区暂存2-4h，鸡会排泄产生粪便。根据《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10）中肉鸡排泄量为0.02~0.10kg/d·只。待屠宰鸡在屠宰前8h内已开始控食，进厂后即开始挂鸡宰杀，鸡肠道较短，且活鸡待宰阶段平均不超过3h，因此活鸡待宰阶段产生的粪便较少，以每天待宰时间3h计，结合同类企业实际运行经验，待宰阶段肉鸡粪便产生量以0.02kg/只计。本项目年加工1200万只肉鸡，则鸡粪产生量为240t/a。鸡粪收集后暂存于密闭储粪罐内，日产日清，作为有机肥基料外售给有机肥厂。

②肠胃内容物

肠胃内容物为屠宰加工过程中从鸡的肠、胃中剥离出来的未消化的饲料等残留物，根据同类企业运行经验，肠胃内容物产生量为180t/a。肠胃内容物做到日产日清，收集后外售给饲料厂。

③鸡毛

根据物料平衡分析，鸡毛产生量为900t/a。鸡毛集中收集后，日产日清不储存，外售给饲料厂。

④鸡血

根据物料平衡分析，鸡血产生量为738t/a。鸡血集中收集后，日产日清不储存，外售给饲料厂。

⑤不可食内脏及废肉渣

根据物料平衡分析，不可食内脏及废肉渣产生量为251t/a。不可食内脏及废肉渣集中收集后，日产日清不储存，外售给饲料厂。

⑥检疫不合格毛鸡

企业在肉鸡收购时对品质有严格把控，死鸡一律不予收购，肉鸡在运输过程中会出现小概率的死亡，运输时间和运输密度根据各企业自身情况差异较大。结合同类企业及建设单位经验，确定项目检疫不合格毛鸡产生量约为0.5t/a。项目的活鸡均为当日进场，检查合格的直接在挂鸡台挂鸡。检疫不合格毛鸡拒绝接收，由供货养殖场直接回收进行无害化处理。

⑦检验不合格的内脏组织

根据物料平衡分析，检验不合格的内脏组织产生量为0.1t/a。检验不合格的内脏组织集中收集后，日产日清不储存，外售给饲料厂。

⑧检验不合格鸡坯

根据物料平衡分析，检验不合格的鸡坯产生量为0.4t/a。检验不合格的鸡坯集中收集后，日产日清不储存，外售给饲料厂。

⑨污水站产生的废油脂

项目污水站运行过程中格栅、隔油池、气浮池等会收集到废油脂，废油脂产生量为0.7t/a。废油脂收集后定期外售用于制有机肥。

⑩污泥

本项目污水处理站产生的污泥包括生化剩余污泥和物化沉淀污泥，以生化剩余污泥为主。根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010），生化剩余污泥量根据有机物浓度、污泥产率系数进行计算；物化污泥量根据废水悬浮物浓度、加药量等进行计算。不同处理工艺产生的剩余污泥量不同，一般可按 0.3~0.5kgDS/kgBOD5计算，本项目以0.5kgDS/kgBOD5计，污水处理站BOD5去除量为94.71t/a，则本项目污水处站污泥产生量为33.41t/a。污水处理站生化污泥含水率为99.3~99.4%，污泥在污水处理站经浓缩脱水、板框压滤机脱水处理后，污泥含水率降至60%以下暂存于污泥干化池，通过密闭运输车辆运至平舆县生活垃圾填埋场卫生填埋。

废活性炭

本项目污水处理站活性炭吸附装置活性炭装填量为0.2t，每三个月更换一次，则废活性炭产生量为0.8t/a。本项目污水处理站活性炭吸附的主要为NH3、H2S等恶臭物质，无有毒有害的化学成分，根据国家《危险废物名录》分析可知，不属于危险废物，可作为一般固废委托环卫部门定期清运处理。

废UV灯管

项目使用光氧催化装置过程中会产生废UV灯管，废UV灯管产生量约为0.025t/a。对照《国家危险废物名录》(2016版)，废UV灯管属于危险废弃物，废UV灯管危险废物编号为：HW29含汞废物（非特定行业），废物代码为：900-023-29。废UV灯管收集后暂存于危废暂存间，定期委托有危废处理资质单位进行处置。

职工产生的生活垃圾

本项目劳动定员100人，按人均垃圾产生量约0.5kg/d·人计算，生活垃圾量为50kg/d（15t/a）。生活垃圾收集后交环卫部门统一处置。

本项目固废产生、处置情况及固废性质见下表。

表2.4-10     项目固废产生及排放一览表

| 类型 | 固废名称 | 产生量（t/a） | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般固废 | 检疫不合格毛鸡 | 0.5 | 由供货养殖场回收，进行无害化处置 |
| 一般固废 | 废肉渣及不可食内脏 | 251 | 日产日清，外售给饲料厂 |
| 一般固废 | 鸡毛 | 900 | 日产日清，外售 |
| 一般固废 | 鸡血 | 738 | 日产日清，外售给饲料厂 |
| 一般固废 | 肠胃内容物 | 180 | 日产日清，外售给饲料厂 |
| 一般固废 | 检验不合格鸡坯 | 0.4 | 日产日清，外售给饲料厂 |
| 一般固废 | 检验不合格的内脏 | 0.1 | 日产日清，外售给饲料厂 |
| 一般固废 | 废油脂 | 0.7 | 外售用于制有机肥 |
| 一般固废 | 污泥 | 33.41 | 脱水处理后送往生活垃圾填埋场填埋 |
| 一般固废 | 废活性炭 | 0.8 | 委托环卫部门定期清运处理 |
| 一般固废 | 生活垃圾 | 15 | 收集后交环卫部门统一处置 |
| 一般固废 | 鸡粪 | 240 | 外售用于制有机肥 |
| 危险废物 | 废UV灯管 | 0.025 | 危废暂存间暂存，定期交危废单位处置 |

#### 2.4.2.5本项目污染物排放情况汇总

本项目污染物排放情况汇总见表2.4-11。

表2.4-11      本项目污染物排放情况汇总一览表

| 污染物 | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物 | 类型 | 工段 | 污染物因子 |  |  |  |  |
| 废气 | 屠宰区、待宰区、污水站等生产区 | 有组织 | NH3 | 9.2mg/m3 | 0.22t/a | 0.92mg/m3 | 0.022t/a |
|  |  |  | H2S | 0.356mg/m3 | 0.0085t/a | 0.0356mg/m3 | 0.00085t/a |
|  |  | 无组织 | NH3 | / | 0.1664t/a | / | 0.0852t/a |
|  |  |  | H2S | / | 0.010644t/a | / | 0.00534t/a |
|  | 食堂 | 油烟 | 6.0mg/m3 | 0.054t/a | 0.6mg/m3 | 0.0054t/a |
| 废水 | 混合废水 （生产废水和生活污水）（411.38m3/d） | COD | 1472.39 | 183.04 | 180 | 22.38 |
|  |  | BOD5 | 737.57 | 91.69 | 100 | 12.43 |
|  |  | SS | 739.15 | 91.89 | 100 | 12.43 |
|  |  | NH3-N | 98.43 | 12.24 | 25 | 3.11 |
|  |  | 动植物油 | 97.79 | 12.16 | 15 | 1.86 |
|  |  | TN | 175.02 | 21.60 | 35 | 4.32 |
|  |  | TP | 6.81 | 0.84 | 1.5 | 0.186 |
|  |  | 大肠菌群数 | 24000个/L | / | 1500个/L | / |
| 噪声 | 屠宰加工生产线设备噪声、冷库制冷机组设备噪声、车间风机噪声、污水站泵类、曝气风机等设备噪声和进出车辆的交通噪声 | 70-85dB (A) |
| 固体废物 | 检疫不合格毛鸡 | 0.5t/a | 0 |
|  | 废肉渣及不可食内脏 | 251t/a | 0 |
|  | 鸡毛 | 900t/a | 0 |
|  | 鸡血 | 738t/a | 0 |
|  | 肠胃内容物 | 180t/a | 0 |
|  | 检验不合格鸡坯 | 0.4t/a | 0 |
|  | 检验不合格的内脏 | 0.1t/a | 0 |
|  | 废油脂 | 0.7t/a | 0 |
|  | 污泥 | 33.41t/a | 0 |
|  | 废活性炭 | 0.8t/a | 0 |
|  | 生活垃圾 | 15t/a | 0 |
|  | 废UV灯管 | 0.025t/a | 0 |
|  | 鸡粪 | 240t/a | 0 |

## 2.5 清洁生产评价

### 2.5.1 清洁生产的思路

由于国家尚未颁布屠宰行业的清洁生产标准，本次评价依据《肉类加工行业清洁生产技术推行方案》、《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）以及清洁生产基本原则，结合本项目特点，结合行业及工程特点，从生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和环境管理要求等方面定性分析本项目的清洁生产水平，并提出清洁生产要求和建议。

### 2.5.2 清洁生产分析

（1）生产工艺与装备要求

本项目屠宰工艺为活鸡-电麻宰杀-沥血-浸烫-脱毛-掏嗉-开膛-清洗-预冷-分切-装盘-冷冻-包装-冷藏，该工艺目前在禽类屠宰行业比较成熟，各工艺参数运行稳定。

根据《河南省屠宰建设项目环境影响评价文件审查审批原则要求（试行）》，屠宰项目应采用先进的全自动流水生产线，清洁生产水平达到国内同行业先进水平。禽类屠宰应选用机械脱羽、全自动掏膛等先进设备，鼓励配套羽毛回收设施。浸烫设备应配备自动线性控温装置，保障浸烫效果。

本项目屠宰线采用电击晕、高压自动清洗和全自动掏膛设备等先进的工艺装备，采用全自动流水生产线，设备先进性主要体现在：

①采用先进的低压高频麻电技术，以确保肉品质量；

②采用脱毛机进行机械脱羽；

③采用全自动掏膛设备，取代传统的手工作业，提高工作效率；

④浸烫池配备自动线性控温装置，保障浸烫效果；

⑤采用肉类产品冷冻、冷藏设备节能降耗技术，该技术采用动态调节换热温差、按需除霜技术、夜间深度制冷技术等手段，将先进的自控技术引入冷冻、冷藏设备的运行管理，提高制冷效率通过动态调节使机组运行更经济、稳定、合理以达到减少能耗，安全运行的目的。该技术节能约30%左右。

（2）资源能源利用指标

本项目新鲜水用量属于国内先进水平。本项目营运期使用的电和空气能、太阳能，均属于清洁能源，符合清洁生产要求，电用量为0.2kw·h/只鸡（国内同行业目前水平为0.29kw·h/鸡），因此本项目资源能源利用指标可以达到国内先进水平。

（3）产品指标

本项目采用的生鸡为当地及周边正规养鸡场的肉鸡，毛鸡在进场前要进行两项证件检查，分别是《动物检疫合格证明》、《动物及动物产品运载工具消毒证明》，运输车辆及鸡笼进行清洗消毒，保证了肉鸡的质量，进而保证了产品的质量。肉产品按《鲜、冻禽产品》（GB16869-2005）执行，严格保证产品和副产品质量。

（4）污染物产生指标

本项目恶臭采取UV光催化装置+活性炭吸附装置除臭，定期喷洒除臭剂等措施后可实现达标排放；噪声经采取基础减振、厂房隔声等措施，再经距离衰减后，可实现厂界噪声达标；固废均能得到合理处理处置，具有良好的经济效益；项目生活污水经化粪池处理，生产废水经拟建的污水处理站处理后一起排入平舆县污水处理厂进一步处理。项目废水排放量为6.91t/t 活屠重，符合，处于国内同类行业先进水平。

（5）废物回收利用指标

废物回收利用是清洁生产的重要组成部分，企业应尽可能地回收和利用废物，废物的回收利用不仅能够减少污染物的产生量，同时可提高企业的经济效益。

本项目产生的废物具有较高的回收价值，鸡粪收集后暂存于密闭储粪罐内，日产日清，可作为有机肥基料外售；废肉渣、不可食用内脏、肠胃内容物等暂存于冷库内一般暂存间，日产日清，收集后外售做饲料厂。

本项目生产过程中产生的各种废物均得到回收利用及综合处置，妥善解决了固体废物的污染问题，又提高了企业的经济效益，废物回收利用指标符合清洁生产要求。

（6）环境管理要求

企业应注重对环境的管理，新增环境保护机构及清洁生产办公室，负责对环保措施及清洁生产的实施和管理，以确保污染物的排放能够满足排放标准及总量控制的要求；安装必要的监测仪表，加强计量监督；建立环保审核制度、考核制度和环保岗位责任制；加强设备的维护、检修，减少跑冒滴漏；实行对原材料和产品的合理贮存、妥善保管和安全运输，减少耗损和流失；加强职工环保培训，建立奖惩制度；加强清洁生产的考核，并制定持续清洁生产计划，开展清洁生产审计工作。

### 2.5.3 清洁生产结论

目前，我国尚未制定屠宰行业清洁生产标准及相应的指标体系，本次评价通过类比国内肉鸡屠宰企业进行对比分析，确定本项目清洁生产水平。本项目以提高资源能源的利用效率、减少污染物排放、实现废物的综合利用为手段，努力构建全新的循环经济发展体系。

通过搜集相关资料，国内屠宰企业除少数规模企业工艺和装备较为先进外，多数企业产品生产工艺及装备相对落后，如屠宰、烫毛、采血、生猪冲洗、剥皮、劈半等重要环节设备落后，节水、节能性能差，自动化程度低，导致原料损耗和污染物产生量较大。双汇集团为生猪屠宰分割的初级加工、肉制品深加工企业，其在屠宰分割领域的生产工艺、设备、管理水平均处于国内清洁生产先进水平，其中济源双汇食品有限公司年屠宰加工100万头生猪项目、原阳县食品公司年屠宰加工16万头生猪建设项目采用国内市场上耗水量、耗电量国内领先的屠宰设备，上述两个项目的生产工段的设置及主要设备均与本项目类似，

因此，本次清洁生产水平分析类比上述两家企业清洁生产水平。清洁生产指标对标内容见下表。

表2.5-1      清洁生产相关指标对比

| 项目 | 河南嘉旭禽业有限公司通许分公司年屠宰生鸡 1200 万只项目 | 阜新双汇禽业有限公司年屠宰加工 1 亿只肉鸡项目 | 本次工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 屠宰工艺 | 采用全自动生产线，选用国内先进的屠宰生产线，效率高、噪声低、自动化程度高 | 采用全自动生产线，选用国内先进的屠宰生产线，效率高、噪声低、自动化程度高 | 采用全自动生产线，选用国内先进的屠宰生产线，效率高、噪声低、自动化程度高 |
| 主要设备 | 主要设备有电晕机、浸烫池、卧式脱毛机、打脖机、掏内脏流水线、预冷机等 | 主要设备水浴式电晕机、自动宰杀机、气鼓式浸烫机、转鼓式脱羽机、打脖机、自动开膛机、螺旋式预冷机 | 主要设备有水浴式电晕机、打脖机、卧式脱毛机、掏脏流水线、预冷机等 |
| 资源能源利用指标 | 新鲜水消耗（m3/只） | 0.012 | 0.0136 | 0.0103 |
|  | 用电量（kwh/万头） | 240 | 402.9 | 230 |
| 废物产生指标 | 废水排放量（m3/活屠重） | 5.27 | 4.67 | 5.88 |
| 物质回收率 | 油脂回收率 | 85% | 85% | 85% |
|  | 血液回收率 | 90% | 95% | 90% |
|  | 胃肠内容物回收率 | 70% | 75% | 75% |
|  | 毛羽回收率 | 90% | 98% | 95% |

综上所述，本项目的生产工艺和设备、资源能源利用、废物回收利用等方面，均符合清洁生产的有关要求，清洁生产水平可以达到国内同行业先进水平。但在生产过程废水排放等方面仍有努力空间，仍需要加强管理，深挖潜在的清洁生产机会，从而减少能源浪费，保护环境，提高企业的综合竞争能力。

## 2.6 污染物总量控制分析

### 2.6.1 总量控制因子

根据河南省生态环境厅《建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程》及全国主要污染物排放总量控制项目有关要求，结合本项目工艺特征和排污特点及所在区域环境质量现状，项目废水经污水站处理后通过污水管网排入平舆县污水处理厂处理达标后排入地表水体，废水主要污染物为COD、氨氮、TN、TP；项目废气污染物主要是氨、硫化氢、油烟，废气污染物不涉及总量控制因子，因此确定本项目污染物总量控制因子为：COD、氨氮。

### 2.6.2 污染物排放总量

根据项目的工程分析和采用的污染防治措施，项目污染物的排放总量见表2.6-1。

表2.6-1       本项目污染物排放总量  单位：t/a

| 种类 | 污染物名称 | 本项目 | 经污水处理厂处理后排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 |  |
| 废水 | 废水量 | 123414 | 0 | 123414 | 123414 |
|  | COD | 181.69 | 159.48 | 22.21 | 6.22 |
|  | NH3-N | 12.15 | 9.06 | 3.09 | 0.62 |

本项目废水总量为123414m3/a，项目废水经污水处理站处理后通过总排口排入污水管网时排放量为COD：22.21t/a，NH3-N：3.09t/a，项目污水通过污水管网进入平舆县污水处理厂处理达标后排入地表水体时排放污染物COD：6.22t/a，NH3-N：0.62t/a。

### 2.6.3 污染物总量控制建议

评价建议本项目污染物总量控制指标如下：

项目生活污水经化粪池处理后与生产废水经污水站处理后通过污水管网排入平舆县污水处理厂处理达标后排入河流。项目污水排入污水管网时排放量为COD：22.21t/a，NH3-N：3.09t/a，项目污水通过污水管网进入平舆县污水处理厂处理达标后排入地表水体时排放污染物COD：6.22t/a，NH3-N：0.62t/a。

项目总量已纳入平舆县污水处理厂总量指标内。

# 第三章 环境现状调查与评价

## 3.1 区域自然环境概况

### 3.1.1 地理位置

驻马店市位于河南省中南部，东经113°10ˊ～115°12ˊ、北纬32°18ˊ～33°35ˊ。东西长191.5km，南北宽137.5km，总面积15095km2，占全省总面积的8.9%。驻马店市东接安徽省阜阳地区，西连南阳市，北靠周口市、平顶山市和漯河，南邻信阳市，现管辖遂平、西平、上蔡、平舆、新蔡、正阳、泌阳、汝南、确山九县和驿城区。

平舆县位于河南省东南部，黄淮海平原腹心地带，隶属于驻马店市。地理坐标在东径114°24′~114°55′，北纬32°44′~33°10′之间，地处两省（河南、安徽）三市（驻马店、周口、阜阳）交汇处，东界新蔡县、安徽省临泉县，西连汝南县，北部和上蔡县、项城市接壤，南部和正阳县相连。平舆县县城居于县域中心位置，距省会郑州市280km，距驻马店市60km，距汝南县城28km，距新蔡县城42km，距临泉县城80km，距项城县城80km，距上蔡县城62km。平舆县境东西宽46.8km，南北长45km，土地面积1282km2。

本项目位于平舆县商城路东段南侧。根据平舆县自然资源局出具的项目用地和选址预审意见，项目用地为工业用地，符合《平舆县土地利用总体规划（2010-2020年局部调整完善）》的要求，项目建设符合平舆县城镇化建设发展。

### 3.1.2 地质、地形、地貌

平舆县地处黄淮海平原的腹心地带，地势平坦，县域西部稍高于东部，中部稍高于南北两侧，平均坡降在1/4000至1/6000之间，整个县域地貌呈现出岗地和泊洼相间的形态，县域内岗地主要分布在洪河、汝河之间和洪河左岸地区，面积约966km2，占全县总面积的75.4%，泊洼地主要分布在洪河、汝河的一些中型支流河道两岸，面积约为316km2，占全县总面积的24.6%。

本项目位于平舆县城区东侧，区域地貌为淮河冲湖积平原区，主要是淮河泛滥冲洪积及湖积而成的低缓平原，地势低下而平缓，地势相对简单，且较为平坦，适宜建设。

### 3.1.3 气象

平舆县属于北温带季风气候，是亚热带向暖温带过渡的地区，兼有两种气候带的特点。多年年平均温度在14.8℃，平均无霜期为229天，平均日照时数2131小时，平均风速2.0m/s，全年风向变化明显，冬季多北风或偏北风，夏季多南风或西南风，春季多东风或东南风，秋季多西风或西北风，极端最大风速20m/s。

根据平舆县气象局提供的资料，平舆县主要气象特征值如下。

气温：最高气温38.4℃，最低气温－10.2℃，年平均气温14.8℃；

降水：年平均降水量932.9mm，年最大降水量1473.2mm。

蒸发量：平均年蒸发量1581.11mm，

平舆县全年主导风向以北风为主。夏季盛行南风，静风频率也较高，全年平均约为14.5%。平舆县年风向频率玫瑰图见图3－1。

### 3.1.4 水文

⑴ 地表水及水资源

平舆县河流属于淮河流域的洪河、汝河水系，另有小青河从城区流经，两河均由西向东横穿县境。

洪河经平舆、上蔡两县从后刘乡殷浅村入平舆县境，至新蔡县的三岔口与汝河会合，到豫皖交界处入淮河。洪河在境内流经内流经后刘、射桥、玉皇庙、庙湾、高杨店、东皇庙、杨埠、双庙九个乡，长50.2km，流域面积939km2,占全县总面积的73%，1975年8月10日最大流量为610m3/s,年均过水量5.43亿m3。主要支流有小青河、荆河、南马肠河、北马肠河、东草河(上游称马港)、大黄港、倪港、龙王庙港、陈寺港、小清港、崔房庄港、蔡营港等。

汝河，古称“汝水”，发源于泌阳县北部的王峰山区，经板桥水库、宿鸭湖水库，从老王岗乡黄湾村入平舆县境。沿老王岗乡、西洋店乡西南部边缘至蛟停湖入新蔡县境。境长20.54km，流域面积290km2。占全县总面积的22.6%。50年代初,最大可能过流量1850m3/s，年平均过水量3.1亿m3。支流有柳港、朱港、方良河、詹港、董港、王港、甘港、黄破港、李港、丁港、王湾港、黄李庄港、黄寨东港、李寨港、刘金店港、张竹园港、郭滩港、肖柳河等。县境内原湖泊较多，今均成坡凹地，主要有跤停湖、天水湖等。泉河为第三大河流,流经杨埠和东和店两个乡镇,流域面积56.3km2。

平舆县水资源总量为29.247亿m3，其中地表水资源量为12.227亿m3，地下水资源量为17.02亿m3，地表水资源量大部分为过境水量，由于缺乏拦蓄工程和水质污染，可利用量很少，自产地表水可利用量为1.285亿m3；引用外水量由于宿鸭湖水库为年调节水库，加之灌溉设施落后，年均仅有0.687亿m3可用，地下水资源量可利用量为1.8738亿m3，水资源可开发利用量为3.8458亿m3，人均和亩均水资源量在全省处于中等水平。

⑵ 地下水

平舆县内地下水资源丰富,水质较好，分布均匀，且利于开采利用。全县可开采利用资源总量为30720.3万t/a，现已开采1562.9万t/a，剩余可采资源为15098.5万t/a。水质属重碳酸盐淡水，pH值在6.8～7.4之间，没有毒物，且含有丰富的铁、锌、钾、钠等微量元素。

①浅层地下水

浅层地下水系统由全新统及上更新统冲湖相粘性土裂隙及砂层组成。砂层中的孔隙水与粘性土中的裂隙水组成了统一的浅层地下水系统。民井单位出水量7.39~22.29 吨/时•米。北西部的上蔡岗属新构造局部上升区，在岗的前缘和两侧，浅层水的水力坡度较大，贮水条件较平原区差，民井单位出水量1.01~7.6吨/时•米。蔡沟、李寨、姜寨一带位于洪河与汾河的分水岭附近，沿二河分水岭一带，民井单位出水量4.00~7.70吨/时•米。

根据区域地下水富水性分区，平舆县浅层地下水富水性属弱富水区（单井涌水量 100～500 m3/d），含水层岩性为粉质粘土，裂隙较发育，属松散岩类孔隙裂隙潜水。水位埋深 1～5m，流向自西向东。水化学类型为 HCO3-Ca、HCO3-Ca•Mg型。

浅层地下水的主要补给来源为大气降水补给和灌溉回渗补给，整体流向由西向东、由河谷两岸向河谷方向径流，排泄途径以人工开采排泄、河流排泄为主。

（2）深层地下水

深层地下水系统：贮存于第一个相对隔水层（埋深50~120 米）以下，300米深度以内的承压含水层之中，深层地下水贮存于下更新统冰湖相及中更新统洪冲积相中粗砂，粉细砂及粉砂层的孔隙之中。碎屑物质来西北部的陆源区。深层地下水的补给源来自平顶山市一带的山区及山前地区。因距陆源区较远，砂粒的磨园度、分选性较古汝河，古淮河流域深层地下水系统的好，粒度亦较上述二系统为细，且厚度大、层次多。砂层顶板理深100米，砂层总厚度30~50 米(其中粉砂层 18~45 米)，水头高程41.46~44.12米，钻孔单位出水量4.73~9.64吨/时•米。上蔡岗属局部新构造上升区，深层地下水贮存于新第三系的砂砾岩及砂岩孔隙中，砂砾岩顶板埋深 55~91 米，砂岩总厚度20~1.75米，水头高程42.0l~50.40米。钻孔单位出水量1.12~2.14吨/时•米。

根据区域地下水富水性分区，平舆县深层地下水富水性属水量丰富区（单井涌水量1000～3000m3/d），含水层岩性为细中砂、中粗砂，单层厚度10~20m，总厚度 40m左右。单井出水量40~60m3/h，水头埋深25~40m，流向自西向东，水化学类型为 HCO3-Na•Ca型。

（3）浅层地下水和中深层地下水的水力联系

根据当地水文地质勘探成果，结合区域以往水文地质资料和区域水文地质剖面图，浅层水和中深层水之间在 50~100m分布有50m的粉质粘土、粘土层，为浅层水和中深层水之间的相对隔水层。浅水水位埋深为1~5m，水化类型主要为HCO3—Ca和HCO3—Ca•Mg型，中深层水水位埋深为25～40m，水化类型为HCO3—Na•Ca，水质良好。内浅层水和中深层水之间无水力联系。

### 3.1.5 土壤与植被

评价区土壤主要是由黄河历代泛滥沉积形成，全区土壤类型为潮土、风沙土两个土类。其中潮土类面积最大，占全区土壤总面积的98.22%。

评价区内植被主要以人工植被为主，并有落叶阔叶林树种和绿地等。区域内以家养动物为优势种群，生物多样性组成较为简单。

### 3.1.6生物资源

平舆县为平原农业地区，植被以农作物为主，兼有少量的道路林。野生动物种类主要有麻雀、喜鹊、斑鸠、鹌鹑、黄鼠狼、野兔、稚鸡、鹰、蛇、鼠类、青蛙、刺猬等，生物多样性程度相对较低。

项目区域植被以农作物为主，主要种植有小麦、玉米、红薯、芝麻、大豆等作物。

区域内没有珍稀、濒危动物物种，动物以家禽、家畜为主；家禽以鸡、鸭、鹅为主，家畜以猪、牛、羊为主。

### 3.1.7区域污染源调查

项目位于平舆县城东侧，周边主要为农村地区，经调查，项目区周围无工业污染源存在。

## 3.2《淮河流域水污染防治条例》相符性分析

《淮河流域水污染防治条例》中规定：“禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业；禁止在淮河流域新建制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业；严格限制在淮河流域新建前款所列大中型项目或者其他污染严重的项目。”本项目不属于条例规定的“禁止新建制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业”的范围内；本项目在生产过程的产生废水经过厂区污水处理站处理后满足《肉类加工工业水染物排放标准》（GB13457-1992）表3中三级标准及平舆县污水处理厂纳管要求，废水排入平舆县污水处理厂处理后排放至小清河最后进入小洪河，对区域地表水影响较小。因此本项目的建设与《淮河流域水污染防治条例》是相符的。

## 3.3相关规划相符性分析

### 3.3.1《平舆县城市总体规划》（2011-2030）

规划分县域、规划区、中心城区三个层次。

县域：平舆县行政区范围，总面积1282km2；

城市规划区：平舆县城市规划区包括古槐、清河和东皇三个街道办事处的全部和郭楼镇的大部以及庙湾镇和万金店乡各2个村组成，城市规划区总面积共约158 km2。

中心城区：中心城区建设用地范围“四至”边界分别为：东至现东环路以东约1380m处，为古槐街道小刘和小徐社区的范围，南至现南环路以南约2330m处，至清河街道南刘和冯寨社区的北部用地范围，西至清河大道以西约4400m处，至郭楼镇的郭楼、岳庄和县农场的用地范围。北部则基本以产业集聚区和现北环路为界。中心城区空间增长边界内总用地规模为60.5km2。

本项目选址在平舆县商城路东段南侧，不在平舆县城市总体规划内，本项目的建设不与《平舆县城市总体规划》（2011-2030）的要求相冲突。

根据平舆县自然资源局出具的用地和选址的初审意见，项目用地属于工矿仓储用地，项目用地符合《平舆县土地利用总体规划（2010-2020年）》。

### 3.3.2《河南省屠宰建设项目环境影响评价文件审查审批原则》相符性

2016年6月27日，河南省环保厅下发了《河南省屠宰建设项目环境影响评价文件审查审批原则》，原则对屠宰项目建设布局、工艺装备、污染防治等方面提出了具体要求，本项目与该原则相符性分析如下。

表3.3-1 项目与《河南省屠宰建设项目环境影响评价文件审查审批原则》相符性分析一览表

| 类别 | 内容 | 相符性分析 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体要求 | 总体要求：屠宰项目应严格执行《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》、《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）及各项污染物排放标准的相关要求。 | 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》项目不属于限制类项目，属于允许类项目；项目污水处理站处理工艺符合《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）要求，项目排水满足《肉类加工工业水 污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中禽类屠宰加工的三级标准相关，废气均可达标排放，对环境空气影响较小 | 符合 |
| 环境质量要求 | 环境质量现状满足环境功能区要求的区域，项目实施后环境质量仍应满足功能区要求；环境质量现状不能满足环境功能区要求的区域，应通过强化项目污染防治措施，并提出有效的区域削减措施，改善区域环境质量。 | 大气：2019年平舆县城市环境空气质量级别为轻污染，其中SO2、NO2、CO、O3均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，PM2.5、PM10不能满足二级标准要求。因此，项目区域环境空气质量判定为不达标区。根据《驻马店市污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》要求，驻马店市2020年度目标是全市PM2.5年均浓度达到35微克/立方米以下，PM10年均浓度达到87微克/立方米以下，全年优良天数达到293天以上，确保改善区域环境质量。 地表水：小清河朱氏桥断面中2018年2月-2019年2月的COD、氨氮、总磷的常规监测数据小清河的水质不能稳定满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。根据《平舆县人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》中对全县河流的治理要求，通过实施淮河流域水污染综合治理，确保改善区域地表水环境质量。 地下水：项目地下水各监测点均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求。区域地下水水质较好。 噪声：项目区域现状噪声值能满足《声环境质量标准（GB3096-2008）2类标准要求。 | 符合 |
| 建设布局要求 | 新建、改扩建屠宰项目选址应当符合环境功能区规划、主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划。鼓励新建屠宰项目优先选址于集中供热、集中供水、污水集中处理等环保基础设施齐全的产业集聚区及专业园区，并符合园区发展规划及规划环境影响评价要求。鼓励园区外现有屠宰生产企业搬迁至产业园区。 自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区不允许新建、改扩建屠宰项目，城市建成区不允许新建、扩建屠宰项 目。 | 项目属于平舆县定点屠宰场，项目区域已建设农贸市场、猪屠宰项目，其余产业集聚度较高。项目位于平舆县城东侧，不在城市规划范围之内，项目区域已有集中供水、污水管网，项目利用高温空气能热泵机组提供热水，项目污水经厂区污水处理站处理后满足《肉类加 工工业水污染物排放标准（GB13457-92）表3 中三级标准及平舆县污水处理厂收水标准后排入市政污水管网，由平舆县污水处理厂 处理达标后排入小清河。且根据项目用地和选址预审意见，项目占地为工矿仓储用地，符合平舆县土地利用总体规划 | 符合 |
| 防护距离要求 | 屠宰项目建设应满足《农副食品加工业卫生防护距离第1部分：屠宰及肉类加工业》（GB18078.1-2012）要求，涉及搬迁的，应妥善解决后方可审批。 | 2017年国家标准委发文将107项卫生防护距离由强制标准改为推荐标准，本项目评价不再执行《农副食品加工业卫生防护距离第1部分：屠宰及肉类加工业》（GB18078.1-2012）要求，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术原则和方法》（GBT 3840-1991）计算确定项目卫生防护距离为100米。根据现场调查项目周围100m卫生防护距离范围内无敏感点。 | 符合 |
| 工艺装备要求 | 屠宰项目应采用先进的全自动流水生产线，清洁生产水平达到国内同行业先进水平。畜类屠宰应选用电击晕、真空采血、机械剥皮、圆盘劈半锯或带式劈半锯、高压自动清洗等先进的工艺装备，其中猪屠宰应选用蒸汽隧道烫毛、螺旋式刮毛机或自动燎毛机等先进装备。禽类屠宰应选用机械脱羽、全自动掏膛等先进设备，鼓励配套羽毛回收设施。浸烫设备应配备自动线性控温装置，保障浸烫效果。 | 项目采用先进的机械脱羽、全自动掏膛等生产设备，浸烫设备配备自动线性控温装置，保障浸烫效果。项目采用机械脱羽等先进生产设备。 | 符合 |
| 大气污染防治要求 | 屠宰项目供热原则上采用区域集中供热，自备锅炉应采用天然气等清洁能源，锅炉废气排放应满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求及我省大气污染防治的管理要求。待宰圈应采取封闭、及时清扫、日产日清等措施控制恶臭，污水处理站的调节池、污泥浓缩池、污泥脱水间及固废暂存间等产生恶臭气体的单元应进行全封闭并收集处理后达标排放。鼓励屠宰肠胃内容物由压缩空气通过风送管道输送，避免与外环境直接接触，减少恶臭气体产生。 | 项目所在区域无集中供热，项目采用空气能、太阳能和电能等清洁能源，待宰圈封闭，及时清扫，日产日清，污水处理站产生的恶臭气体封闭收集经除臭装置处理后达标排放。 项目肠胃内容物经密闭的压缩空气输送系统输送至固废暂存间内。 | 符合 |
| 水污染防治要求 | 新建项目废水经厂内预处理满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）及相应污水处理厂接管标准要求后，应进入区域集中污水处理厂进一步处理。现有企业改扩建且废水确不具备排入区域集中污水处理厂条件的，废水排放应满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）、相关流域标准及纳污水体环境管理要求。屠宰企业应设置标准化排污口，安装流量、COD、氨氮在线监测监控设施并与环保部门联网。屠宰企业应加强生产管理，做好血污收集，避免跑、冒、滴、漏，减少冲洗用水量。 | 项目生活污水经化粪池处理与生产废水经厂区污水处理站处理后达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）三级标准及平舆县污水处理厂接管标准要求后排放至平舆县污水处理厂处理。企业拟建设标准的排污口并安装安装流量、COD、氨氮在线监测监控设施，营运期积极与环保部门沟通建立实时数据传送系统。并承诺加强生产管理，做好血污收集， 避免跑、冒、滴、漏，减少冲洗用水量。 | 符合 |
| 固体废物污染防治要求 | 根据“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废弃物进行分类收集和规范处置，明确最终去向；病死胴体应参照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81-2001）要求进行无害化处理。 | 项目固废分类收集，检疫不合格的毛鸡交由供货养殖场回收进行无害化处置，严格遵守《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81-2001）要求进行无害化处理 | 符合 |
| 公众参与要求 | 严格按照国家和河南省相关规定开展信息公开和公众参与；对于选址敏感、公众参与意见异议较大的项目，环保部门认为有必要时，应进一步加大信息公开和公众参与力度。 | 本项目在环评办理过程中严格国家和 河南省相关规定开展信息公开和公众 参与，详见公众参与编制说明。开展 信息公开和公众参与的过程中，周围 公众未提出反对意见 | 符合 |

### 3.3.3《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》相符性

2014年1月7日河南省人民政府办公厅以豫政办〔2013〕107号印发了河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知，根据该通知，平舆县县级集中式饮用水源保护区划如下：

(1)平舆县清源水业有限公司地下水井群(小清河两侧、永乐大道两侧，共13眼井)

一级保护区范围：取水井外围50米的区域。

(2)平舆县李庄水厂地下水井群(李庄以北，共15眼井)

一级保护区范围：取水井外围50米的区域。

二级保护区范围：一级保护区外，取水井外围550米外公切线所包含的区域。

根据本次评价调查，平舆县县级集中式饮用水保护区集中于县城西北，项目距离最近的保护范围约4.6km，项目的建设不会对平舆县县级集中饮用水源保护产生影响。

### 3.3.4项目与平舆县乡镇级集中式饮用水水源地保护区划的相符性

项目位于平舆县商城路东段南侧，项目周围的乡镇主要有万金店镇、杨埠镇、双庙乡。

2016年3月4日河南省人民政府办公厅发布《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），根据该通知，平舆县万金店镇、杨埠镇、双庙乡的乡镇级集中式饮用水水源地保护区划分如下：

（1）平舆县万金店镇地下水井(共1眼井)

一级保护区范围:取水井外围50米的区域。

（2）平舆县杨埠镇地下水井(共1眼井)

一级保护区范围:取水井外围50米的区域。

（3）平舆县双庙乡地下水井(共1眼井)

一级保护区范围:取水井外围50米的区域。

项目距离南侧万金店镇8.48km、距离东侧杨埠镇9.0km、距离东南侧双庙乡6.63km。项目不在平舆县万金店镇、杨埠镇、双庙乡的乡镇级集中式饮用水水源地保护区范围内，不会对其水源地造成影响。

3.3.4项目与“三线一单”相符性

（1）生态红线

本项目不在生态红线区管控区的范围内，不涉及《驻马店市生态保护红线分类管控图》所列的生态保护目标，详见附图6。

（2）环境质量底线

本项目在营运期产生的废气、生活污水、噪声、固废等污染物，在采取相应的污染防治措施后，不会对周边环境造成明显不良影响，即不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状，符合环境质量底线标准。

（3）资源利用上线

本项目水、电均由市政统一供应。本项目位于平舆县商城路东段南侧，项目使用空气能、太阳能和电能，空气能、太阳能和电能属于清洁能源，该项目建成后不会突破当地资源利用上线。

（4）环境准入负面清单

本项目所在地没有相关环境准入负面清单。

对照《国家发展改革委 商务部关于印发市场准入负面清单草案（试点版）的通知》，本项目不属于其中禁止类和限制类项目。

对照产业政策文件，本项目不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2019年本)》中限制类或禁止类项目。

综上所述，本项目符合“三线一单”的相关要求。

## 3.4 环境质量现状监测与评价

### 3.4.1环境空气质量现状监测与评价

#### 3.4.1.1区域环境空气质量现状

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），环境空气质量现状调查优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。

本次采用城市环境空气质量自动监控系统中2019年驻马店市平舆县空气质量自动监控结果判定项目区域的环境空气质量的状况。

2019年平舆县环境空气质量统计数据见表3.4-1。

表3.4-1   2018年平舆县环境空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 | 标准值 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 14 | 60 | 23.3 | 达标 |
| NO2 |  | 23 | 40 | 57.5 | 达标 |
| PM10 |  | 89 | 70 | 127.1 | 超标 |
| PM2.5 |  | 47 | 35 | 134.3 | 超标 |
| O3 | 90百分位数8h平均质量浓度 | 111 | 160 | 69.4 | 达标 |
| CO | 95百分位数日平均质量浓度 | 0.8 | 4mg/m3 | 20 | 达标 |

2019年平舆县城市环境空气质量6项基本因子中SO2、NO2、CO、O3均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，PM2.5、PM10不能满足二级标准要求。因此，项目区域环境空气质量判定为不达标区。

超标原因分析：随着平舆县工业快速发展， 能源消费和机动车保有量快速增长， 排放大量粉尘等细颗粒物，以及大气污染物迁移等原因导致空气污染加剧。

为了进一步改善区域环境空气质量，驻马店市发布并实施《驻马店市污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》。根据《驻马店市污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》要求，为坚决打赢蓝天保卫战，驻马店地区要重点打好结构调整优化、工业企业绿色升级、柴油货车治理、城乡扬尘全面清洁、环境质量监控全覆盖五个标志性攻坚战役。

通过加快调整优化能源消费结构、区域产业结构和交通运输结构，强化源头防控，加大治本力度。逐步削减煤炭消费总量，构建清洁取暖体系，开展工业燃煤设施拆改，推进燃煤锅炉综合整治，提升多元化能源供应保障能力，持续提升热电联产供热能力，电网保障能力建设，有序推进建筑节能减排，严格环境准入，控制低效、落后、过剩产能，优化城市产业布局，严控“散乱污”企业死灰复燃，加快壮大新能源和节能环保产业，推动运输结构优化调整等措施，大幅减少全市主要污染物排放总量，确保生态环境质量总体改善。

根据《驻马店市污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》要求，驻马店市2020年度目标是全市PM2.5年均浓度达到35微克/立方米以下，PM10年均浓度达到87微克/立方米以下，全年优良天数达到293天以上，确保明显改善区域环境质量。

为有效治理大气污染，平舆县积极推进实施各项大气污染防治方案，其主要采取的措施如下：

1、加强工业企业用煤管理，开展秋冬季燃煤散烧治理专项检查。以秋冬采暖季为重点，开展执法检查，确保重点耗煤企业煤炭质量符合商品煤质量要求。

2、扩大天然气利用规模，加快推进乡镇天然气利用工程建设；大力发展县域低风速平原风电项目，推进垃圾发电建设项目进度。

3、持续打击“散、乱、污”企业，大力淘汰低效过剩产能。推进重点企业清洁生产审核。

4、坚持统筹“油、路、车”协同治理，以柴油车（机）达标排放为主线，建立健全严格的机动车和非道路移动机械全防全控环境监管制度，全链条治理柴油车（机）超标排放，明显降低污染物排放总量，促进区域空气质量明显改善。

5、开展国省交通干线公路扬尘专项整治，全面做好普通公路清扫保洁工作，重点加强对绕城区国省干线公路的扬尘清扫清洗力度，有效减少绕城、环城国省干线公路的起尘量。

6、强化工地扬尘污染防治，严格落实施工工地“六个百分之百”、开复工验收、“三员”管理、扬尘防治预算管理等制度，开展扬尘污染防治宣教工作，对于施工扬尘，针对全市所有在建工程和拆迁工程开展一线工人的扬尘污染防治技术培训。

7、持续做好秸秆综合利用和禁烧工作，不断完善秸秆收储体系，进一步推进秸秆肥料化、饲料化、燃料化、基料化和原料化利用，加快推进秸秆综合利用产业化。

8、加强农机作业扬尘治理。加强“三夏”（夏收、夏种、夏管）、“三秋”（秋收、秋耕、秋种）农机作业指导，特别是小麦、花生收获季节，要充分利用无风天气，集中组织机械高效作业，大风天气尽量管控、减少作业，有效抑制农机作业粉尘排放。

在充分采取相关治理措施的情况下，可以改善当地环境质量，空气质量将逐渐转好，进一步提高平舆县全年空气优良天数。确保环境空气量满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准的要求。

#### 3.4.1.2 补充监测

根据大气导则要求，本项目环境空气质量现状评价还需要对特征因子H2S、NH3进行监测。

（1）监测点布设

项目位于平舆县商城路南侧，根据当地气象条件、评价级别及区域环境特征，环境空气现状监测点位共布设3个。详见表3.4-2和和附图五监测布点图。

表3.4-2     环境空气现状监测点位布设一览表

| 点号 | 监测点名称 | 有效日数 | 布设目的 | 距场区方位 | 距场区距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大王庄 | 7 | 敏感点 | NE | 672 |
| 2 | 老徐庄 | 7 | 敏感点 | SW | 349 |
| 3 | 项目场地 | 7 | / | 拟建位置 | 0 |

3.3.1.2监测因子及监测分析方法

根据本项目废气污染物产生情况，确定本次环境空气质量现状监测因子为H2S、NH3同步监测风速、风向、气温、气压、总云、低云及天气状况。监测方法见表3.4-3。

表3.4-3  环境空气检测分析方法及使用仪器

| 检测项目 | 检测方法 | 使用仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| H2S | 《亚甲基蓝分光光度法 空气与废气检测分析方法》 | 紫外可见分光光度计 T6新世纪 | 0.001mg/m3 |
| NH3 | 《环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法》 | 紫外可见分光光度计 T6新世纪 | 0.004mg/m3 |

3.3.1.3监测时间及监测频率

建设单位委托河南申越检测技术有限公司于2020年8月6日～8月12日对区域空气质量现状进行了监测，具体监测频率见表3.4-4。

表3.4-4    环境空气监测频率一览表

| 检测项目 | 取值时间 | 检测频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| H2S | 1小时平均 | 连续检测7天，每日检测4次，02、08、14、20时各检测一次，每小时至少有45min的采样时间 | / |
| NH3 | 1小时平均 | 连续检测7天，每日检测4次，02、08、14、20时各检测一次，每小时至少有45min的采样时间 |  |

3.3.1.4评价因子和评价方法

评价因子采用单因子污染指数法进行评价。具体公式为：

Pi = Ci / Coi

式中：Pi—i种污染物的污染指数，无量纲；

Ci—i种污染物的实测浓度，mg/m3；

Coi—i种污染物的评价标准值，mg/m3。

3.3.1.5评价标准

根据《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》中附录D的最高允许浓度限值，评价执行标准具体见表3.4-5。

表3.4-5    环境空气质量标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 单位 | 浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| H2S | 一次值 | mg/m3 | 0.01 |
| NH3 | 一次值 | mg/m3 | 0.20 |

3.3.1.6监测结果与分析

本评价环境空气质量检测结果和统计分析列于表3.4-6、表3.4-7。

表3.4-6  环境空气检测结果

| 检测日期 | 检测项目 | 检测结果（mg/m3） | 天气状况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大王庄 | 老徐庄 | 项目场地 |  |
|  |  | 小时值 | 小时值 | 小时值 |  |
| 2020.08.06 | 氨 | 02:00 | 0.020 | 0.018 | 0.042 | 阴，平均温度29.9℃，平均气压98.1kpa，南风，风速1.8m/s |
|  |  | 08:00 | 0.019 | 0.019 | 0.048 |  |
|  |  | 14:00 | 0.017 | 0.016 | 0.042 |  |
|  |  | 20:00 | 0.016 | 0.015 | 0.038 |  |
|  | 硫化氢 | 02:00 | 未检出 | 未检出 | 0.005 |  |
|  |  | 08:00 | 未检出 | 未检出 | 0.004 |  |
|  |  | 14:00 | 未检出 | 未检出 | 0.003 |  |
|  |  | 20:00 | 未检出 | 未检出 | 0.004 |  |
| 2020.08.07 | 氨 | 02:00 | 0.018 | 0.019 | 0.039 | 多云，平均温度27.6℃，平均气压98.3kpa，西南风，风速2.0m/s |
|  |  | 08:00 | 0.021 | 0.020 | 0.045 |  |
|  |  | 14:00 | 0.019 | 0.018 | 0.036 |  |
|  |  | 20:00 | 0.016 | 0.021 | 0.037 |  |
|  | 硫化氢 | 02:00 | 未检出 | 未检出 | 0.005 |  |
|  |  | 08:00 | 未检出 | 未检出 | 0.007 |  |
|  |  | 14:00 | 未检出 | 未检出 | 0.006 |  |
|  |  | 20:00 | 未检出 | 未检出 | 0.004 |  |
| 2020.08.08 | 氨 | 02:00 | 0.015 | 0.018 | 0.042 | 多云，平均温度25.3℃，平均气压99.5kpa，西北风，风速1.5m/s |
|  |  | 08:00 | 0.019 | 0.017 | 0.048 |  |
|  |  | 14:00 | 0.020 | 0.021 | 0.046 |  |
|  |  | 20:00 | 0.019 | 0.019 | 0.039 |  |
|  | 硫化氢 | 02:00 | 未检出 | 未检出 | 0.003 |  |
|  |  | 08:00 | 未检出 | 未检出 | 0.006 |  |
|  |  | 14:00 | 未检出 | 未检出 | 0.005 |  |
|  |  | 20:00 | 未检出 | 未检出 | 0.006 |  |
| 2020.08.09 | 氨 | 02:00 | 0.021 | 0.019 | 0.049 | 晴，平均温度28.2℃，平均气压98.4kpa，西南风，风速1.6m/s |
|  |  | 08:00 | 0.019 | 0.020 | 0.042 |  |
|  |  | 14:00 | 0.022 | 0.019 | 0.046 |  |
|  |  | 20:00 | 0.018 | 0.018 | 0.037 |  |
|  | 硫化氢 | 02:00 | 未检出 | 未检出 | 0.007 |  |
|  |  | 08:00 | 未检出 | 未检出 | 0.006 |  |
|  |  | 14:00 | 未检出 | 未检出 | 0.008 |  |
|  |  | 20:00 | 未检出 | 未检出 | 0.004 |  |
| 2020.08.10 | 氨 | 02:00 | 0.020 | 0.020 | 0.055 | 晴，平均温度27.1℃，平均气压97.4kpa，东南风，风速1.7m/s |
|  |  | 08:00 | 0.019 | 0.019 | 0.049 |  |
|  |  | 14:00 | 0.021 | 0.021 | 0.051 |  |
|  |  | 20:00 | 0.019 | 0.019 | 0.058 |  |
|  | 硫化氢 | 02:00 | 未检出 | 未检出 | 0.007 |  |
|  |  | 08:00 | 未检出 | 未检出 | 0.008 |  |
|  |  | 14:00 | 未检出 | 未检出 | 0.005 |  |
|  |  | 20:00 | 未检出 | 未检出 | 0.004 |  |
| 2020.08.11 | 氨 | 02:00 | 0.018 | 0.020 | 0.046 | 阴，平均温度27.2℃，平均气压99.1kpa，东风，风速2.1m/s |
|  |  | 08:00 | 0.022 | 0.018 | 0.053 |  |
|  |  | 14:00 | 0.019 | 0.021 | 0.055 |  |
|  |  | 20:00 | 0.021 | 0.019 | 0.041 |  |
|  | 硫化氢 | 02:00 | 未检出 | 未检出 | 0.006 |  |
|  |  | 08:00 | 未检出 | 未检出 | 0.009 |  |
|  |  | 14:00 | 未检出 | 未检出 | 0.007 |  |
|  |  | 20:00 | 未检出 | 未检出 | 0.005 |  |
| 2020.08.12 | 氨 | 02:00 | 0.020 | 0.021 | 0.051 | 多云，平均温度26.9℃，平均气压98.4kpa，东北风，风速2.3m/s |
|  |  | 08:00 | 0.018 | 0.018 | 0.058 |  |
|  |  | 14:00 | 0.021 | 0.022 | 0.053 |  |
|  |  | 20:00 | 0.017 | 0.022 | 0.048 |  |
|  | 硫化氢 | 02:00 | 未检出 | 未检出 | 0.005 |  |
|  |  | 08:00 | 未检出 | 未检出 | 0.006 |  |
|  |  | 14:00 | 未检出 | 未检出 | 0.009 |  |
|  |  | 20:00 | 未检出 | 未检出 | 0.005 |  |

表3.4-7  环境空气质量现状评价结果

| 监测点位 | 监测项目 | 测值范围（mg/m3） | 评价标准（mg/m3） | 超标率 （%） | 达标 情况 | 标准指数范围 | 最大质量浓度值占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大王庄 | H2S | 未检出 | 0.01 | 0 | 达标 | 0 | 0 |
|  | NH3 | 0.015~0.022 | 0.20 | 0 | 达标 | 0.075~0.11 | 11% |
| 老徐庄 | H2S | 未检出 | 0.01 | 0 | 达标 | 0 | 0 |
|  | NH3 | 0.015~0.022 | 0.20 | 0 | 达标 | 0.075~0.11 | 11% |
| 项目场地 | H2S | 0.003-0.009 | 0.01 | 0 | 达标 | 0.3-0.9 | 90% |
|  | NH3 | 0.036~0.058 | 0.20 | 0 | 达标 | 0.18~0.29 | 29% |

监测结果表明，项目环境空气监测点大王庄、老徐庄、项目场地环境空气中NH3和H2S小时浓度值均符合《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》中附录D中有害物质NH3、H2S的最高允许浓度。

### 3.4.2地表水环境质量现状监测与评价

#### 3.4.2.1地表水环境质量现状

本项目位于驻马店市平舆县商城路东段南侧，小清河为平舆县城市规划区和本项目的纳污河流。小清河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

评价引用驻马店市环保局网站公示的《全市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表》小清河朱氏桥断面中2018年2月-2019年2月的COD、氨氮、总磷的常规监测数据对小清河的水质进行分析评价。小清河朱氏桥断面常规因子监测数据及变化趋势见下表。

表3.4-8       地表水现状监测断面及监测结果统计       单位：mg/L

| 项目 | COD | 氨氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月度浓度范围 | 13-51 | 0.02-3.85 | 0.09-0.87 |
| 浓度平均值 | 20.85 | 0.95 | 0.29 |
| Ⅲ类标准 | 20 | 1.0 | 0.2 |
| 最大值超标倍数 | 1.55 | 2.85 | 3.35 |
| 超标率（%） | 30.8 | 30.8 | 53.8 |

图4 小清河朱氏桥断面监测浓度月度变化趋势图

由上可知，近一年小青河朱氏桥断面各水质因子常规监测数据中，2018年4月、 5月、6月 COD 、氨氮、总磷出现不同程度的超标，2019年2月氨氮出现超标，其他月份现状监测值均未出现超标情况。

根据《平舆县人民政府 关于打赢水污染防治攻坚战的意见》中对全县河流的治理要求，通过实施淮河流域水污染综合治理。治理城镇生活污染，推进城镇污水处理厂新建、扩建、提标改造及配套管网建设，实现城镇污水处理厂总磷、总氮等所有污染因子（全因子）稳定达标排放；深化工业污染防治，取缔不符合国家产业政策的小型制革、印染、造纸、塑料加工、农药等“五小”企业，整治造纸、氮肥、农副食品加工、毛皮制革、印染、有色金属、原料药制造等七大重点污染行业，工业企业外排废水要符合当地水环境质量要求和总量控制要求；完善畜禽养殖禁养区、限养区划定工作，依法关闭、拆迁禁养区内畜禽养殖场（小区），加强其他区域内的畜禽养殖场（小区）粪便、污水储存处置设施建设；建立环境流量调度机制，优化主要闸坝联合调度机制。减少农村农业面源污染。开展农村生活垃圾治理和河道生态修复，清理农村河道垃圾，推动新、改、扩建规模化畜禽养殖场粪污治理设施建设，完善农村生活污水处理模式，实施农作物化肥农药使用量零增长行动。预防水污染事件。确定排放重金属、危险废物、持久性有机污染物和生产使用危险化学品的重点风险源清单，开展环境和监控风险评估，督促企业落实相应措施。加强饮用水源、河流断面的监测预警、预报，及时研判水环境风险水平，化解水环境隐患。经过治理，平舆县河流水质有明显改善。

#### 3.4.2.2地表水补充监测

为进一步了解区域地表水状况，更准确的评价小清河水质状况，本项目对污水厂排入小清河处进行了现状监测。

（1）监测时间及监测单位

监测时间：2020年8月6日-8日

监测单位：河南申越检测技术有限公司

（2）监测断面的选取

根据评价区域地表水环境特征，本次地表水环境质量现状监测共设2个监测断面，对区域内的纳污水体小清河沿污水处理厂上游500m和下游100米分别设1个断面进行检测。各监测断面名称、位置及功能见表3.4-9。

表3.4-9        地表水监测断面设置表

| 编号 | 断面名称及位置 | 地表水体 | 水质指标 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 小清河沿污水处理厂上游500m | 小清河 | Ⅲ类 | 对照断面 |
| 2# | 小清河沿污水处理厂下游100米 |  |  | 监控断面 |

（3）监测因子

本次地表水评价因子选pH、COD、BOD5、NH3-N、总磷、粪大肠菌群6项指标。监测期间同步监测流量。

（4）监测分析方法

监测分析方法按国家相关标准和《水和废水监测分析方法》（第四版）中的要求进行，详见表3.4-10。

表3.4-10        地表水监测分析方法

| 检测项目 | 检测标准 | 检测方法 | 使用仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | GB 6920-1986 | 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》 | pH计PHS-3C | / |
| 氨氮 | HJ 535-2009 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 | 紫外可见分光光度计 T6新世纪 | 0.025mg/L |
| 化学需氧量 | HJ 828-2017 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 | / | 4mg/L |
| 五日生化需氧量 | HJ 505-2009 | 《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》 | 恒温恒湿培养箱HWS-80 | 0.5mg/L |
| 总磷 | GB/T 11893-1989 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 | 紫外可见分光光度计 T6新世纪 | 0.01mg/L |
| 总氮 | HJ 636-2012 | 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 | 紫外可见分光光度计 T6新世纪 | 0.05mg/L |
| 粪大肠菌群 | HJ/T 347.2-2018 | 《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法》 | 电热恒温培养箱DH-500 | / |
| 流速 | HJ/T 91-2002 | 地表水和污水监测技术规范 | 流量计 | 0.1m/s |

（5）评价标准

小清河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。具体浓度限值列于表3.4-11。

表3.4-11              地表水环境评价标准值                      mg/L

| 执行标准 | pH值 | COD | BOD5 | 氨氮 | 总磷 | 粪大肠菌群 | 总氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB3838-2002（Ⅲ类） | 6-9 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.2 | 10000个/L | 1.0 |

（6）评价方法

本评价采用单项标准指数法。

其代数式如下：

式中  Si,j——单项水质评价因子i在第j取样点的标准指数；

Ci,j——某评价因子i在第j取样点的实测浓度，mg/L；

Csi——i因子的评价标准，mg/L。

pH值的标准指数为：

SpH.j=（7.0-pHj）/（7.0-pHsd）   pHj≤7.0

SpH,j=（pHj-7.0）/（pHsu-7.0）   pHj＞7.0

式中  pHj——j取样点水样的pH值；

pHsd——评价标准规定的下限值；

pHsu——评价标准规定的上限值。

如果水质评价因子的标准指数值>1，表明该评价因子的水质超过了规定的水质评价标准，已经不能满足使用功能要求。

（7）监测结果统计

根据监测结果及相应的评价标准统计结果详见表3.4-12。

表3.4-12          地表水现状监测结果

| 监测断面 | 小清河沿污水处理厂上游500m | 小清河沿污水处理厂下游100m |
| --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2020.08.06 | 2020.08.07 | 2020.08.08 | 2020.08.06 | 2020.08.07 | 2020.08.08 |
| PH | 6.94 | 6.87 | 7.01 | 7.16 | 7.21 | 7.18 |
| 氨氮 | 0.918 | 0.852 | 0.846 | 1.16 | 1.07 | 1.12 |
| 化学需氧量 | 20 | 19 | 22 | 26 | 27 | 26 |
| 五日生化需氧量 | 4.8 | 5.1 | 4.7 | 5.4 | 5.7 | 5.5 |
| 总磷 | 0.13 | 0.16 | 0.11 | 0.21 | 0.19 | 0.23 |
| 总氮 | 1.01 | 1.08 | 1.12 | 1.32 | 1.28 | 1.31 |
| 粪大肠菌群 | 3.6×102 | 3.2×102 | 2.8×102 | 4.1×102 | 4.5×102 | 3.7×102 |
| 流速（m/s） | 0.25 | 0.27 |
| 流量（m3/s） | 8.3 | 8.8 |

表3.4-13   地表水监测结果评价分析  单位：mg/L

| 监测断面 | 项目 | pH | 氨氮 | COD | BOD5 | 总磷 | 总氮 | 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小清河沿污水处理厂上游500m | 测值范围 | 6.87~7.01 | 0.846~0.918 | 19~22 | 4.7~5.1 | 0.11~0.16 | 1.01~1.12 | 280~360 |
|  | 均值 | 6.94 | 0.872 | 20.33 | 4.87 | 0.13 | 1.07 | 320 |
|  | 均值标准指数 | 0.06 | 0.872 | 1.02 | 1.22 | 0.67 | 1.07 | 0.032 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 33% | 100% | 0 | 100% | 0 |
|  | 均值超标倍数 | 0 | 0 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.07 | 0 |
| 小清河沿污水处理厂下游100m | 测值范围 | 7.16~7.21 | 1.07~1.16 | 26~27 | 5.4~5.7 | 0.19~0.23 | 1.28~1.32 | 370~450 |
|  | 均值 | 7.18 | 1.12 | 26.33 | 5.53 | 0.21 | 1.30 | 410 |
|  | 均值标准指数 | 0.09 | 1.12 | 1.32 | 1.38 | 1.05 | 1.30 | 0.041 |
|  | 超标率 | 0 | 100% | 100% | 100% | 67% | 100% | 0 |
|  | 均值超标倍数 | 0 | 0.12 | 0.32 | 0.38 | 0.05 | 0.30 | 0 |
| 标准值 | 6-9 | 1.0 | 20 | 4 | 0.2 | 1.0 | 10000 |
| 注释：表中单位： pH无量纲，粪大肠菌群为个/L，其它均为mg/L。 |

由上表可知，本次小清河两个补充监测断面中COD、BOD5、总氮、氨氮、总磷均不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，pH、粪大肠菌群能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。

超标的主要原因是小清河为平舆县纳污水体，其超标原因主要是由于小清河上游来水本底值较高，同时沿河接纳了大量的生活污水以及面源污染造成的。

### 3.4.3地下水环境质量现状监测与评价

为了了解和掌握评价区域地下水环境质量现状， 2020年8月6日-7日委托河南申越检测技术有限公司进行监测。

（1）监测点位

根据区域地下水的流向和项目污水流经区域，选取3个监测井的监测数据，监测布点见附图4，监测井的位置见表3.4-14。

表3.4-14           地下水监测点布设一览表

| 序号 | 监测点位 | 位置 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北大张庄 | 项目东北907m | 对照井 |
| 2 | 赵庄 | 项目东460m | 监测井 |
| 3 | 后刘营 | 项目东南1003m | 监测井 |

（2）监测因子

地下水监测因子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32+、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、铜、锰、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌群以及菌落总数。

监测期间同时记录水位、井深、水温。

（3）监测分析方法

地下水监测分析方法见表3.4-15。

表3.4-15           地下水监测分析方法一览表

| 检测项目 |  | 检测方法 | 使用仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K+ | GB/T 11904-1989 | 《水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法》 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.05mg/L |
| Na+ | GB/T 11904-1989 | 《水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法》 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.01mg/L |
| Ca2+ | GB/T 11905-1989 | 《水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法》 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.02mg/L |
| Mg2+ | GB/T 11905-1989 | 《水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法》 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.002mg/L |
| 总碱度（CO32-、HCO3-） | 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局(2002年) | 《酸碱指示剂滴定法》 | 滴定管 | / |
| SO42- | HJ84-2016 | 《水质 无机阴离子的测定 离子色谱法》 | 离子色谱仪 CIC-D100型 | 0.007mg/L |
| Cl- | HJ 84-2016 | 《水质 无机阴离子的测定 离子色谱法》 | 离子色谱仪 CIC-D100型 | 0.018mg/L |
| 硝酸盐 | GB/T 5750.5-2006 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 | 紫外可见分光光度计 T6新世纪 | 0.5 mg/L |
| 亚硝酸盐 | GB 7493-1987 | 《水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法》 | 紫外可见分光光度计 T6新世纪 | 0.003mg/L |
| 挥发酚 | GB/T 5750.4-2006 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 （9.1 挥发酚类 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法）》 | 紫外可见分光光度计 T6新世纪 | 0.002mg/L |
| 氰化物 | HJ 484-2009 | 《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（异烟酸-巴比妥酸分光光度法）》 | 紫外可见分光光度计 T6新世纪 | 0.001mg/L |
| 砷 | HJ 694-2014 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 | 原子荧光光度计AFS-8520 | 0.3μg/L |
| 汞 | HJ 694-2014 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 | 原子荧光光度计AFS-8520 | 0.04μg/L |
| 六价铬 | GB 7467-1987 | 《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》 | 紫外可见分光光度计 T6新世纪 | 0.004mg/L |
| 总硬度 | GB/T 5750.4-2006 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 （7.1 总硬度 乙二胺四乙酸二钠滴定法）》 | 滴定管 | 1.0mg/L |
| 铅 | GB/T 7475-1987 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.2mg/L |
| 氟化物 | GB/T 7484-1987 | 《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》 | pH计PHS-3C | 0.05mg/L |
| 镉 | GB/T 7475-1987 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.05mg/L |
| 铁 | GB/T 11911-1989 | 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.03mg/L |
| 铜 | GB/T 7475-1987 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.05mg/L |
| 锰 | GB/T 11911-1989 | 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.01mg/L |
| 溶解性总固体 | GB/T 5750.4-2006 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 （8.1 溶解性总固体 称量法）》 | 电子分析天平FA2004 | / |
| 耗氧量 | GB/T 5750.7-2006 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 （1.1 耗氧量 酸性高锰酸钾滴定法）》 | 滴定管 | 0.05mg/L |
| 总大肠菌群 | GB/T 5750.12-2006 | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标 滤膜法和多管发酵法》 | 电热恒温培养箱DH-500 | / |
| 菌落总数 | GB/T 5750.12-2006 | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标 (1.1 细菌总数 平皿计数法)GB/T 5750.12-2006》 | 电热恒温培养箱DH-500 | / |

（4）评价标准

本次评价标准采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。具体标准限值列于表3.4-16。

表3.4-16         地下水评价标准表              单位：mg/L，pH无量纲

| 序号 | 评价因子 | 评价标准值 |
| --- | --- | --- |
|  | pH | 6.5~8.5 |
|  | NH3-N | ≤0.5mg/L |
|  | 硝酸盐 | ≤20mg/L |
|  | 亚硝酸盐 | ≤1.0mg/L |
|  | 挥发性酚类 | ≤0.002mg/L |
|  | 氰化物 | ≤0.05mg/L |
|  | 砷 | ≤0.01mg/L |
|  | 汞 | ≤0.001mg/L |
|  | 铬（六价） | ≤0.01mg/L |
|  | 总硬度 | ≤450mg/L |
|  | 铅 | ≤0.01mg/L |
|  | 氟化物 | ≤1.0mg/L |
|  | 镉 | ≤0.005mg/L |
|  | 铁 | ≤0.3mg/L |
|  | 铜 | ≤1.0mg/L |
|  | 锰 | ≤0.1mg/L |
|  | 溶解性总固体 | ≤1000mg/L |
|  | 耗氧量 | ≤3.0mg/L |
|  | 总大肠菌群 | ≤3.0CFU/100mL |
|  | 细菌总数 | ≤100CFU/mL |

（5）评价方法

为直观反映地下水水质现状，科学评判水体中污染物是否超标，采用单项标准指数法进行评价。

（6）监测结果与评价

本次地下水环境质量现状监测及评价统计见表3.4-17、表3.4-18和表3.4-19。

表3.4-17   地下水水质现状监测结果

| 检测项目 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020.08.06 | 2020.08.07 |
|  |  | 北大张庄 | 赵庄 | 后刘营 | 北大张庄 | 赵庄 | 后刘营 |
| K+ | mg/L | 1.02 | 0.57 | 0.86 | 1.12 | 0.59 | 0.72 |
| Na+ | mg/L | 32.8 | 32.3 | 31.4 | 33.1 | 32.1 | 31.6 |
| Ca2+ | mg/L | 3.91 | 3.30 | 3.25 | 3.89 | 3.27 | 3.29 |
| Mg2+ | mg/L | 1.23 | 1.50 | 1.21 | 1.26 | 1.47 | 1.22 |
| CO32- | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| HCO3- | mg/L | 0.29 | 3.05 | 2.23 | 0.31 | 3.12 | 2.27 |
| Cl- | mg/L | 35.6 | 101 | 28.9 | 35.8 | 102 | 29.1 |
| SO42- | mg/L | 10.6 | 25.9 | 9.74 | 10.5 | 26.2 | 9.76 |
| pH值 | 无量纲 | 7.53 | 7.32 | 6.85 | 7.79 | 7.42 | 6.91 |
| 氨氮 | mg/L | 0.085 | 0.042 | 0.073 | 0.084 | 0.043 | 0.075 |
| 硝酸盐 | mg/L | 12.4 | 13.5 | 14.2 | 未检出 | 13.8 | 14.3 |
| 亚硝酸盐 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 挥发酚 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 氰化物 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 砷 | μg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 汞 | μg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 六价铬 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总硬度 | mg/L | 130 | 293 | 128 | 156 | 312 | 141 |
| 铅 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 氟化物 | mg/L | 0.69 | 0.35 | 0.31 | 0.65 | 0.38 | 0.32 |
| 镉 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 铁 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 铜 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 锰 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 254 | 367 | 160 | 241 | 372 | 181 |
| 耗氧量 | mg/L | 1.78 | 1.16 | 2.31 | 1.82 | 1.21 | 2.31 |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 |

依据地下水化学类型的舒卡列夫分类法，由上表数据计算可知，区域地下水类型为氯化物-钠型水。

表3.4-18   地下水水位检测结果

| 检测项目 | 井深 | 水位 | 水温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位 | m | m | ℃ |
| 检测结果 | 2020.08.06 | 北大张庄 | 140 | 27 | 16.7 |
|  |  | 赵庄 | 137 | 31 | 16.3 |
|  |  | 后刘营 | 47 | 9 | 17.6 |
|  |  | 大王庄 | 41 | 11 | 17.1 |
|  |  | 徐楼 | 29 | 8 | 17.8 |
|  |  | 老徐庄 | 31 | 7 | 17.3 |
| 检测结果 | 2020.08.07 | 北大张庄 | 140 | 27 | 16.3 |
|  |  | 赵庄 | 137 | 31 | 16.5 |
|  |  | 后刘营 | 47 | 9 | 17.4 |
|  |  | 大王庄 | 41 | 11 | 17.2 |
|  |  | 徐楼 | 29 | 8 | 17.5 |
|  |  | 老徐庄 | 31 | 7 | 17.4 |

表3.4-19   地下水监测点北大张庄现状水质及评价结果

| 检测项目 | 单位 | 标准值 | 北大张庄 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检测结果 | 达标情况 | 最大标准指数 | 最大超标倍数 |
| pH值 | 无量纲 | 6.5~8.5 | 7.53~7.79 | 达标 | 0.33-0.35 | 0 |
| 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.084~0.085 | 达标 | 0.168-0.17 | 0 |
| 硝酸盐 | mg/L | ≤20 | 12.4 | 达标 | 0.62 | 0 |
| 亚硝酸盐 | mg/L | ≤1.0 | 未检出 | 达标 | / | 0 |
| 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 | 未检出 | 达标 | / | 0 |
| 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 未检出 | 达标 | / | 0 |
| 砷 | μg/L | ≤0.01 | 未检出 | 达标 | / | 0 |
| 汞 | μg/L | ≤0.001 | 未检出 | 达标 | / | 0 |
| 六价铬 | mg/L | ≤0.05 | 未检出 | 达标 | / | 0 |
| 总硬度 | mg/L | ≤450 | 130~156 | 达标 | 0.29-0.35 | 0 |
| 铅 | mg/L | ≤0.01 | 未检出 | 达标 | / | 0 |
| 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.65~0.69 | 达标 | 0.65-0.69 | 0 |
| 镉 | mg/L | ≤0.005 | 未检出 | 达标 | / | 0 |
| 铁 | mg/L | ≤0.3 | 未检出 | 达标 | / | 0 |
| 铜 | mg/L | ≤1.0 | 未检出 | 达标 | / | 0 |
| 锰 | mg/L | ≤0.1 | 未检出 | 达标 | / | 0 |
| 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 241~254 | 达标 | 0.241-0.254 | 0 |
| 耗氧量 | mg/L | ≤3.0 | 1.78~1.82 | 达标 | 0.59-0.61 | 0 |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | ≤3.0 | 1~2 | 达标 | 0.33-0.67 | 0 |
| 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 8~9 | 达标 | 0.08-0.09 | 0 |

表3.4-20  地下水监测点赵庄现状水质及评价结果

| 检测项目 | 单位 | 标准值 | 赵庄 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检测结果 | 达标情况 | 最大标准指数 | 最大超标倍数 |
| pH值 | 无量纲 | 6.5~8.5 | 7.32~7.42 | 达标 | 0.21-0.28 | 0 |
| 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.042~0.043 | 达标 | 0.84-0.86 | 0 |
| 硝酸盐 | mg/L | ≤20 | 13.5~13.8 | 达标 | 0.68-0.69 | 0 |
| 亚硝酸盐 | mg/L | ≤1.0 | 未检出 | 达标 | / | 0 |
| 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 | 未检出 | 达标 | / | 0 |
| 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 未检出 | 达标 | / | 0 |
| 砷 | μg/L | ≤0.01 | 未检出 | 达标 | / | 0 |
| 汞 | μg/L | ≤0.001 | 未检出 | 达标 | / | 0 |
| 六价铬 | mg/L | ≤0.05 | 未检出 | 达标 | / | 0 |
| 总硬度 | mg/L | ≤450 | 293~312 | 达标 | 0.65-0.69 | 0 |
| 铅 | mg/L | ≤0.01 | 未检出 | 达标 | / | 0 |
| 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.35~0.38 | 达标 | 0.35-0.38 | 0 |
| 镉 | mg/L | ≤0.005 | 未检出 | 达标 | / | 0 |
| 铁 | mg/L | ≤0.3 | 未检出 | 达标 | / | 0 |
| 铜 | mg/L | ≤1.0 | 未检出 | 达标 | / | 0 |
| 锰 | mg/L | ≤0.1 | 未检出 | 达标 | / | 0 |
| 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 367~372 | 达标 | 0.367-0.372 | 0 |
| 耗氧量 | mg/L | ≤3.0 | 1.16~1.21 | 达标 | 0.39-0.40 | 0 |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | ≤3.0 | 1~2 | 达标 | 0.33-0.67 | 0 |
| 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 8~9 | 达标 | 0.08-0.09 | 0 |

表3.4-21  地下水监测点后刘营现状水质及评价结果

| 检测项目 | 单位 | 标准值 | 后刘营 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检测结果 | 达标情况 | 最大标准指数 | 最大超标倍数 |
| pH值 | 无量纲 | 6.5~8.5 | 6.85~6.91 | 达标 | 0.18-0.3 | 0 |
| 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.073~0.075 | 达标 | 0.146-0.15 | 0 |
| 硝酸盐 | mg/L | ≤20 | 14.2~14.3 | 达标 | 0.71-0.72 | 0 |
| 亚硝酸盐 | mg/L | ≤1.0 | 未检出 | 达标 | / | 0 |
| 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 | 未检出 | 达标 | / | 0 |
| 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 未检出 | 达标 | / | 0 |
| 砷 | μg/L | ≤0.01 | 未检出 | 达标 | / | 0 |
| 汞 | μg/L | ≤0.001 | 未检出 | 达标 | / | 0 |
| 六价铬 | mg/L | ≤0.05 | 未检出 | 达标 | / | 0 |
| 总硬度 | mg/L | ≤450 | 128~141 | 达标 | 0.28-0.31 | 0 |
| 铅 | mg/L | ≤0.01 | 未检出 | 达标 | / | 0 |
| 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.31~0.32 | 达标 | 0.31-0.32 | 0 |
| 镉 | mg/L | ≤0.005 | 未检出 | 达标 | / | 0 |
| 铁 | mg/L | ≤0.3 | 未检出 | 达标 | / | 0 |
| 铜 | mg/L | ≤1.0 | 未检出 | 达标 | / | 0 |
| 锰 | mg/L | ≤0.1 | 未检出 | 达标 | / | 0 |
| 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 160~181 | 达标 | 0.16-0.181 | 0 |
| 耗氧量 | mg/L | ≤3.0 | 2.31~2.31 | 达标 | 0.77 | 0 |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | ≤3.0 | 1~2 | 达标 | 0.33-0.66 | 0 |
| 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 9~9 | 达标 | 0.09 | 0 |

根据上表可知，本次地下水检测3个监测点各项监测因子均不超标，均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求。区域地下水水质较好。

### 3.4.4声环境质量现状监测与评价

本次噪声现状监测采用2020年8月6日至7日附近项目对建设项目所在区域内的环境噪声进行监测。

（1）监测时间及点位

监测点位：项目厂界四周

监测方法、测量时段和测量频次

本次环境噪声的监测方法按《声环境质量标准》（GB3096－2008）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）的规定执行，监测时间为2020年8月6日至7日，每个测点昼间和夜间各监测一次，监测仪器为多功能声级计AWA5688，测量前后对声级计进行校正。

（2）监测结果

环境噪声监测结果统计于表3.4-20。

表3.4-20      建设项目所在区域环境噪声监测结果统计表       单位：dB(A)

| 检测日期 | 测次 | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08月06日昼间 | 1 | 51.6 | 52.4 | 53.5 | 53.7 |
| 08月06日夜间 | 1 | 41.6 | 41.7 | 42.2 | 41.5 |
| 08月07日昼间 | 1 | 52.3 | 52.6 | 52.9 | 53.4 |
| 08月07日夜间 | 1 | 41.1 | 41.3 | 42.4 | 42.3 |

（3）评价标准

本次环境噪声评价标准按《声环境质量标准》（GB3096－2008）中相关标准进行，具体限值列于表3.4-21。

表3.4-21          噪声评价标准(GB3096-2008)               单位：dB(A)

| 监测点性质 时间 | 环境噪声（2类区） |
| --- | --- |
| 昼 间 | 60dB(A) |
| 夜 间 | 50dB(A) |

（4）评价结果

从监测结果可以看出：监测期间项目区域四周边界昼、夜间噪声等效声级均能满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准限值的要求，项目区域现状声环境状况良好。

## 3.5区域污染源调查

### 3.5.1工业企业污染源

（1）废气

本项目位于平舆县商城路南侧，区域周围主要的企业为中原农博汇、平舆县生猪定点屠宰、平舆驾校等，各企业生产过程中产生的大气污染物主要为恶臭、扬尘、噪声、汽车尾气等，这些工艺废气各企业在各自项目环评时均已要求采取相应的治理措施，如果各企业未按要求采取相应的有效治理措施，将对周围环境产生一定的影响。

（2）废水

目前，区域内涉及排水企业较少，并且主要为生活污水，生活污水一般通过自建化粪池处理后进入市政污水管网排入平舆县污水处理厂。

### 3.5.2生活污染源

周边居民目前采用分散式空调，食宿主要采用瓶装液化气，为清洁能源，产生的废气对周围环境影响较小

### 3.5.3 农业污染源

本项目周边主要为农田，评价范围内的主要农业污染源为农药、化肥等面源污染，其污染源强较小。

### 3.5.4 交通污染源

厂区西侧和北侧均为道路，道路上车辆行驶会对公路两侧的声环境和区域大气的环境质量有一定程度的影响。

# 第四章 环境影响预测与评价

## 4.1 施工期环境影响预测与评价

根据现场调查，本项目现状为空地，施工内容主要包括场地平整，土建、附属设施的新建、设备安装等。施工期间对环境的影响主要是扬尘、废水、施工噪声、建筑垃圾及生态影响等。

### 4.1.1 施工期废气影响分析

本项目施工期废气主要为施工扬尘和施工机械废气。

施工扬尘主要来自以下几个方面：①运输车辆运行时产生的道路扬尘；②车辆运输过程中散落的砂石、土等材料产生的二次扬尘；③露天堆放的建材及裸露的施工区表层产生的扬尘；④建材的装卸、搅拌过程中产生的扬尘。

扬尘对附近的大气环境和居民带来不利的影响，因此必须采取合理可行的控制措施，尽量减轻污染程度，缩小影响范围。其主要对策有：

（1）对施工现场进行科学管理，砂石料应统一堆放，水泥应设专门库房堆放，减少搬运环节，搬运时轻举轻放，防止包装袋破裂。

（2）开挖时，对作业面适当喷水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。而且建筑材料和建筑垃圾应及时运走。

施工场地、施工道路的扬尘可用洒水和清扫措施予以抑止。如果只洒水清扫，可使扬尘量减少70%~80%，如洒水清扫后再洒水，抑尘效率达90%以上。有关试验表明，在施工场地每天洒水抑尘作业4~5次，其扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围内。

（3）禁止运输车辆装载过满，要求运输车辆采取遮盖、密闭措施，减少其沿途抛洒，并及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，冲洗轮胎，定时洒水压尘，减少运输过程中的扬尘。

（4）施工现场要围栏或部分围栏，减少施工扬尘扩散范围。

（5）风速过大时停止施工，对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理。

（6）运输车辆进出施工场地采取车辆清洗，车辆清洗水经沉淀池处理后循环利用不外排。

通过采取以上防治措施，施工弃土及时回填，砂料、石灰、水泥等堆放时应采用篷布遮盖，运输道路采取洒水等措施后，厂界周围环境空气质量可以满足二级标准要求。

距项目边界最近敏感点为西南侧205m处的徐楼，项目施工扬尘不会对周边敏感点造成太大影响。

施工机械尾气：

施工机械尾气中污染物主要为NOx、非甲烷总烃等。本项目施工机械数量有限，施工比较分散，同一施工区尾气排放量较小，施工机械设备作业时对环境空气的影响范围主要局限于施工区内。根据相同类型工程各施工段施工机具尾气中污染物排放情况可知：施工过程中施工机具尾气中CO和NOx排放量总体较小，预计工程建设过程中，项目区周围环境空气质量受施工机具尾气影响较小。

为减少非道路移动机械尾气对环境的影响，建设单位应严格做好非道路移动机械管控，非道路移动机械污染管控要注重源头和过程的全面管控。源头管控主要包括机械入场前的备案登记和上报，过程管控主要包括油品使用监管、排放监管、台账监管等。 施工单位所使用的工程机械，按生态环境主管部门要求进行申报备案。完成施工任务退出工地时，必须向生态环境主管部门办理注销手续。各非道路移动机械所有人（使用人）是信息申报备案的主体，施工单位必须确保工地施工机械达标排放，不得超标排放大气污染物，不得排放黑烟等明显可视污染物。

### 4.1.2 施工期噪声影响分析

（1）施工期噪声种类及源强

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机、推土机、振捣棒等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对周围声环境影响最大的是机械噪声。主要施工机械的噪声源强见表4.1-1。

表4.1-1     项目施工机械设备的噪声声级

| 序号 | 声源名称 | 噪声级dB(A) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 91 | 距声源1m |
| 2 | 推土机 | 90 | 距声源1m |
| 3 | 振捣棒 | 100 | 距声源1m |
| 4 | 切割机 | 95 | 距声源1m |
| 5 | 电钻 | 92 | 距声源1m |
| 6 | 吊车 | 85 | 距声源1m |
| 7 | 载重汽车 | 85 | 距声源1m |

施工期间施工机械产生的噪声对环境的影响可采用点源预测模式计算，预测公式噪声传播衰减模式为：

LA(r)=LA(r0)-20lg(r/r0)

式中：LA(r)-距声源r处的A声级，dB(A)

LA(r0)-距声源r0处的A声级，dB(A)

r-预测点距噪声源距离，m

r0-距噪声源的参照距离，m

主要施工机械噪声随距离的衰减情况见表4.1-2。

表4.1-2    本项目施工期噪声源强及达标情况一览表         单位：dB（A）

| 噪声设备 | 设备噪声源强dB（A） | 达标距离m |
| --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 挖掘机 | 91 | 11 | 63 |
| 推土机 | 90 | 10 | 56 |
| 振捣棒 | 100 | 31.6 | 177.8 |
| 切割机 | 95 | 17.8 | 100 |
| 电钻 | 92 | 12.6 | 70.8 |
| 吊车 | 85 | 5.6 | 31.6 |
| 载重卡车 | 85 | 5.6 | 31.6 |
| 设备叠加噪声值 | 102.46 | 60 | 171 |
| 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间70dB(A)、夜间55dB(A)） |
| 备注：本项目只在昼间施工，夜间不施工。 |

（2）施工期声环境影响分析

项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。从表4.1-2中可看出，施工期最大噪声源振捣棒的昼间噪声超标的情况出现在距声源31.6m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在177.8m范围内；施工期设备叠加噪声昼间噪声超标的情况出现在距声源60m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在171m范围内。本项目夜间不施工，昼间施工时评价要求高噪声施工设备要合理安排施工位置，远离场界，使场界昼间噪声达标。

表4.1-3      建筑施工场界环境噪声排放限值    单位dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

敏感点噪声预测结果：

根据现场调查，距项目边界最近的居民点为西南侧281m处的徐楼，根据上节预测，本项目施工噪声对超过200m的范围影响很小，对周边现有敏感的影响有限，项目施工期间，周边敏感点声环境质量能满足相应标准。

另外，由于施工期间运输车辆较多，车辆对所经沿线道路两侧100m范围内的居民点都有一定影响，建设方和施工单位应引起足够重视。运输车辆在经过居民点的路段时应限速禁鸣。

本工程施工时间较短，施工活动结束施工噪声影响即消失，施工期噪声对区域声环境影响可接受。因此项目施工期噪声不会对周围敏感点造成影响。

评价建议施工单位应合理安排施工时间，施工时应尽量避免在中午（12时至14时）休息时间进行高噪声施工作业；采取合理的施工方式，优先选用低噪声的施工设备，减少高噪声设备机械的同时运行。

在采取合理措施后，可尽量减轻项目施工噪声对居民正常生活的影响。施工是短时期的，因此施工过程中对区域声环境的影响是暂时的，将随着施工的结束而消失。

### 4.1.3 施工期废水影响分析

施工期废水主要为施工人员的生活污水、施工废水等。其中工程施工废水包括施工机械冷却水及洗涤用水、施工现场清洗、建材清洗、混凝土浇筑、养护、冲洗等，这部分废水有一定量的油污和泥沙。施工人员的生活污水含有一定量的有机物。另外，雨季作业场地的地面径流水，含有大量的泥土和高浓度的悬浮物。

环评要求施工单位在易出现漏油的机械设备下方设集油槽（池），收集后外售处理，并在施工现场设置临时集水池、沉砂池等临时性污水简易处理设施，将施工废水进行处理后用于拌和土和水泥。施工场地建化粪池，生活污水经化粪池处理后排放进入市政污水管网。

### 4.1.4 施工期固废影响分析

施工期固体废物主要来源于施工过程中产生的建筑垃圾、弃土，以及施工人员产生的生活垃圾。施工期的弃土、建筑垃圾应及时外运，按当地环保要求运至垃圾填埋场；施工期的生活垃圾量很少，定期送至城市垃圾处理场统一处理，预计施工期固体废弃物对周围环境影响不大。

## 4.2 运营期环境影响预测与评价

### 4.2.1 大气环境影响预测与评价

#### 4.2.1.1项目废气产排情况

本项目营运期废气主要有待宰区恶臭、屠宰区恶臭和污水站产生的恶臭及食堂油烟。

项目待宰区恶臭通过安装风机进行通风换气，并每天对待宰区车间进行专人打扫，每日进行一次地面清洗，喷洒除臭剂，恶臭无组织排放；屠宰区进行密闭采用机械通风设施进行通风，专人清扫，每日对屠宰区进行地面清洗，并定期喷洒除臭剂，废物日产日清；项目拟将污水站产生恶臭的单元（如调节池、水解酸化池、厌氧池和污泥浓缩池等）设计为密闭式，对恶臭集中收集，并设置抽风系统，减少恶臭气体的逸散，污水站周边进行绿化并喷洒除臭剂；污水站集中收集的恶臭气体收集后一起送入一套除臭处理装置处理后经15m高排气筒排放，除臭装置采用UV光氧催化装置+活性炭吸附装置进行除臭，除臭效率90%，除臭装置风机风量5000m 3/h。食堂油烟经油烟净化器处理后通过高于屋顶的排气筒排放。

项目恶臭气体排放情况见表4.2-1。

表4.2-1      项目恶臭污染物源强一览表

| 污染源 | 污染物 | 产生速率（kg/h） | 产生浓度（mg/m3） | 处理措施 | 去除率 | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屠宰区、待宰区、污水站等生产区 | 有组织 | NH3 | 0.046 | 9.2 | 屠宰区密闭；污水站设置为密闭式，管道收集恶臭后，送入一套除臭装置（UV光氧催化装置+活性炭吸附装置）处理后通过15m排气筒排放 | 90% | 0.0046 | 0.92 |
|  |  | H2S | 0.00178 | 0.356 |  | 90% | 0.000178 | 0.0356 |
|  | 无组织 | NH3 | 0.0356 | / | 待宰区进行通风换气，每日清洗打扫，喷洒除臭剂；屠宰区进行地面清洗和加强通风并喷洒除臭剂，废物日产日清；污水站周边进行绿化，喷洒除臭剂 | 50% | 0.0179 | / |
|  |  | H2S | 0.00223 | / |  | 50% | 0.001114 | / |
| 备注：无组织恶臭产排量为屠宰区无组织恶臭、待宰区无组织恶臭和污水站无组织恶臭的叠加值。 |

#### 4.2.1.2大气污染物预测与评价

（1）预测方法

根据《环境影响评价技术导则》（HJT2.2-2018）要求，采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN模式计算下面污染源的最大环境影响，并根据计算结果判定等级。

（2）预测因子

根据拟建项目废气排放的特点、工程分析的结果和导则要求，评价预测因子为H2S、NH3。

（3）评价标准

本次评价H2S、NH3执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D污染物空气质量浓度参考限值，具体见表4.2-2。

表4.2-2      大气污染物评价标准       单位：mg/m3

| 评价项目 | 氨 | 硫化氢 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一次值/小时值 | 0.20 | 0.01 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D |

（4）评价工作等级判别表

根据项目的初步工程分析结果，采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式中AERSCREEN模式，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

Pi = Ci / C0i×100%                   (1)

式中： Pi—第i个污染物最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算计算出的第i个污染物最大地面浓度，μg/m3；

Coi——环境空气质量标准，μg/m3；

按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）评价工作等级判据详见表4.2-3。最大地面浓度占标率Pi按公式（1）计算，如污染物数i大于1，取P值中最大者（Pmax），和其对应的D10%。

表4.2-3  评价工作等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作等级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

（4）预测参数

根据项目的工程分析结果，项目完成后有组织废气排放参数见表4.2-4、无组织废气排放参数见表4.2-5，无组织排放单元距各厂界的距离见表4-13。

表4.2-4        本项目有组织废气污染物排放参数

| 名称 | 排气筒底部中心坐标 | 排气筒底部海拔高度m | 排气筒 高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气 流速 m/s | 烟气 温度 ℃ | 年排放小时数 h | 排放 工况 | 污染物排放速率 kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东经（°） | 北纬（°） |  |  |  |  |  |  |  | 氨 | 硫化氢 |
| 有组织恶臭气体（污水处理站） | 114.674124 | 32.953197 | 44 | 15 | 0.50 | 14 | 25 | 4800 | 正常 | 0.0046 | 0.000178 |

表4.2-5           本项目无组织废气排放参数

| 排放单元 | 城市/乡村选项 | 污染物名称 | 排放量 kg/h | 评价标准mg/m3 | 处理措施 | 排放特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 长×宽×高m |
| 无组织恶臭（待宰区、屠宰区、污水站等） | 城市 | NH3 | 0.0179 | 0.2 | 待宰区进行通风换气，每日清洗打扫，喷洒除臭剂；屠宰区进行地面清洗和加强通风并喷洒除臭剂，废物日产日清；污水站周边进行绿化，喷洒除臭剂 | 60×50×7 |
|  |  | H2S | 0.001114 | 0.01 |  |  |

表4.2-6           估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 32万人 |
| 最高环境温度/℃ | 38.4 |
| 最高环境温度/℃ | -10.2 |
| 土地利用类型 | 城市 |
| 区域湿度条件 | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

（5）预测结果及评价内容

采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN模式分别计算本项目中各个污染源排放污染物的下风向轴线浓度，并计算相应浓度占标率，根据预测结果，分析对周围敏感点的影响。

①有组织预测分析

项目有组织废气主要指污水站集中收集的恶臭气体被收集后一起送入一套除臭处理装置（UV光氧催化装置+活性炭吸附装置）处理后经15m排气筒排放。本项目大气污染物采用AERSCREEN模式估算最大地面质量浓度，有组织计算结果见表4.2-7。

表4.2-7     项目有组织大气污染源预测计算结果表

| 距源中心下风向距离D（m） | H2S | NH3 |
| --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度（mg/m3） | 浓度占 标率Pi(%) | 下风向预测浓度（mg/m3） | 浓度占 标率Pi(%) |
| 10 | 0.000005 | 0.05 | 0.000129 | 0.06 |
| 100 | 0.000012 | 0.12 | 0.0003 | 0.15 |
| 200 | 0.000007 | 0.07 | 0.000187 | 0.09 |
| 300 | 0.000005 | 0.05 | 0.00012 | 0.06 |
| 400 | 0.000003 | 0.03 | 0.000086 | 0.04 |
| 500 | 0.000003 | 0.03 | 0.000066 | 0.03 |
| 600 | 0.000002 | 0.02 | 0.000053 | 0.03 |
| 700 | 0.000002 | 0.02 | 0.000045 | 0.02 |
| 800 | 0.000002 | 0.02 | 0.000039 | 0.02 |
| 900 | 0.000001 | 0.01 | 0.000034 | 0.02 |
| 1000 | 0.000001 | 0.01 | 0.00003 | 0.02 |
| 1100 | 0.000001 | 0.01 | 0.000027 | 0.01 |
| 1200 | 0.000001 | 0.01 | 0.000025 | 0.01 |
| 1300 | 0.000001 | 0.01 | 0.000022 | 0.01 |
| 1400 | 0.000001 | 0.01 | 0.00002 | 0.01 |
| 1500 | 0.000001 | 0.01 | 0.000019 | 0.01 |
| 1600 | 0.000001 | 0.01 | 0.000017 | 0.01 |
| 1700 | 0.000001 | 0.01 | 0.000016 | 0.01 |
| 1800 | 0.000001 | 0.01 | 0.000015 | 0.01 |
| 1900 | 0.000001 | 0.01 | 0.000014 | 0.01 |
| 2000 | 0.000001 | 0.01 | 0.000013 | 0.01 |
| 2100 | 0 | 0 | 0.000012 | 0.01 |
| 2200 | 0 | 0 | 0.000011 | 0.01 |
| 2300 | 0 | 0 | 0.000011 | 0.01 |
| 2400 | 0 | 0 | 0.00001 | 0.01 |
| 2500 | 0 | 0 | 0.00001 | 0 |
| 下风向最大浓度 | 0.000016 | 0.16 | 0.000412 | 0.21 |
| 下风向最大浓度 出现距离 | 18m | 18m | 18m | 18m |
| D10% 最远距离 | / | / |

由上表可知，项目有组织恶臭排放H2S最大落地浓度为0.000016mg/m3，占标率0.16%，对应的距离为下风向18m；NH3最大落地浓度为0.000412mg/m3，占标率0.21%，对应的距离为下风向18m。本项目有组织恶臭污染物经除臭装置处理后通过15m高的排气筒排放，再经过环境空气扩散后恶臭污染物最大落地浓度占标率均比较小，对周围环境空气贡献值较小，对环境的影响也较小。

②无组织废气预测

本项目无组织废气采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN模式进行预测，最大地面质量浓度预测结果见表4.2-8。

表4.2-8    项目厂区无组织排放预测计算结果表

| 距源中心下风向距离D（m） | H2S | NH3 |
| --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度（mg/m3） | 浓度占 标率Pi(%) | 下风向预测浓度（mg/m3） | 浓度占 标率Pi(%) |
| 10 | 0.000512 | 5.12 | 0.008226 | 4.11 |
| 100 | 0.000318 | 3.18 | 0.005107 | 2.55 |
| 200 | 0.000129 | 1.29 | 0.002069 | 1.03 |
| 300 | 0.000075 | 0.75 | 0.001199 | 0.6 |
| 400 | 0.000051 | 0.51 | 0.000813 | 0.41 |
| 500 | 0.000037 | 0.37 | 0.000601 | 0.3 |
| 600 | 0.000029 | 0.29 | 0.000468 | 0.23 |
| 700 | 0.000024 | 0.24 | 0.00038 | 0.19 |
| 800 | 0.00002 | 0.2 | 0.000316 | 0.16 |
| 900 | 0.000017 | 0.17 | 0.00027 | 0.14 |
| 1000 | 0.000015 | 0.15 | 0.000234 | 0.12 |
| 1100 | 0.000013 | 0.13 | 0.000206 | 0.1 |
| 1200 | 0.000011 | 0.11 | 0.000183 | 0.09 |
| 1300 | 0.00001 | 0.1 | 0.000164 | 0.08 |
| 1400 | 0.000009 | 0.09 | 0.000148 | 0.07 |
| 1500 | 0.000008 | 0.08 | 0.000135 | 0.07 |
| 1600 | 0.000008 | 0.08 | 0.000124 | 0.06 |
| 1700 | 0.000007 | 0.07 | 0.000115 | 0.06 |
| 1800 | 0.000007 | 0.07 | 0.000107 | 0.05 |
| 1900 | 0.000006 | 0.06 | 0.0001 | 0.05 |
| 2000 | 0.000006 | 0.06 | 0.000094 | 0.05 |
| 2100 | 0.000006 | 0.06 | 0.000088 | 0.04 |
| 2200 | 0.000005 | 0.05 | 0.000084 | 0.04 |
| 2300 | 0.000005 | 0.05 | 0.00008 | 0.04 |
| 2400 | 0.000005 | 0.05 | 0.000076 | 0.04 |
| 2500 | 0.000004 | 0.04 | 0.000072 | 0.04 |
| 下风向最大浓度 | 0.000764 | 7.64 | 0.012274 | 6.14 |
| 下风向最大浓度 出现距离 | 35m | 35m | 35m | 35m |
| D10% 最远距离 | / | / |

由上表可知，项目无组织排放的恶臭污染物氨一次最大落地浓度为0.012274mg/m3，占标率6.14%，对应的距离为下风向35m；硫化氢一次最大落地浓度为0.000764mg/m3，占标率7.64%，对应的距离为下风向35m。

本项目无组织大气污染物最大落地浓度占标率均比较小，对周围环境空气贡献值较小，再经过环境空气扩散后，对环境的影响也较小。

③本项目无组织废气对厂界、敏感点的影响分析

本项目无组织排放单元对各厂界预测情况见下表4.2-9。

表4.2-9    全厂各厂界恶臭浓度预测结果一览表

| 指标 厂界 | 恶臭 |
| --- | --- |
|  | NH3（mg/m3） | H2S（mg/m3） |
| 东厂界 | 0.008226 | 0.000512 |
| 西厂界 | 0.008831 | 0.00055 |
| 南厂界 | 0.011069 | 0.000689 |
| 北厂界 | 0.008481 | 0.000528 |
| 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554－93）表1二级 | 1.5mg/m3 | 0.06mg/m3 |

由上表知，项目运营后，全厂四周厂界NH3、H2S的预测排放浓度均能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）表1二级标准的要求。

以本项目现状监测点老徐庄、大王庄的NH3、H2S平均监测值作为本项目场址环境背景值，计算项目贡献值和叠加后的预测值浓度，敏感点预测情况见表4.2-10。

表4.2-10  项目周围环境敏感点恶臭浓度预测结果一览表

| 指标 敏感点 | 恶臭 |
| --- | --- |
|  | NH3（mg/m3） | H2S（mg/m3） |
|  | 贡献值 | 现状监测值 | 预测值 | 贡献值 | 现状监测值 | 预测值 |
| 大王庄 （项目东北侧672m） | 0.000399 | 0.022 | 0.022399 | 0.000025 | 未检出 | 0.000025 |
| 老徐庄 （项目南侧349m） | 0.000974 | 0.022 | 0.022974 | 0.000061 | 未检出 | 0.000061 |
| 《工业企业设计卫生标准》（TJ36－79）表1 | 0.2mg/m3 | 0.01mg/m3 |

由上表知，环境敏感点老徐庄和大王庄NH3、H2S的预测排放浓度能够满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36－79）表1居住区大气中有害物质最高容许浓度的要求。

（6）估算结果及评价等级

根据估算模式，本项目各污染源估算结果及评价等级结果见下表。

表4.2-11   估算结果及评价等级判定结果一览表

| 污染源 | 评价因子 | 离源距离（m） | 最大落地浓度Cmax（mg/m3） | 最大占标率（%） | D10% （m） | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恶臭处理设施排气筒 | NH3 | 45m | 0.000389 | 0.19 | / | 三级 |
|  | H2S | 45m | 0.000016 | 0.16 | / | 三级 |
| 全场无组织恶臭 | NH3 | 35m | 0.012274 | 6.14 | / | 二级 |
|  | H2S | 35m | 0.000764 | 7.64 | / | 二级 |

由上表计算结果可知，本项目大气评价等级为二级。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”，故本项目不需要进行进一步预测与评价。

（7）评价范围

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的要求，“二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km”，故本项目评价范围为：以厂址为中心，自厂界外延2.5km的矩形区域。

（8）非正常工况

非正常工况是指除臭装置出现故障或未开启等不正常运行情况，以最恶劣情况考虑，非正常工况下全场恶臭均不经除臭装置处理、不采取喷洒除臭剂等各项措施，全场恶臭全部无组织排放。在非正常工况下全场恶臭污染物下风向最大落地浓度及出现距离见表4.2-12。

表4.2-12     非正常工况下项目恶臭大气污染源预测计算结果表

| 距源中心下风向距离D（m） | H2S | NH3 |
| --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度（mg/m3） | 浓度占 标率Pi(%) | 下风向预测浓度（mg/m3） | 浓度占 标率Pi(%) |
| 10 | 0.001844 | 18.44 | 0.03752 | 18.76 |
| 100 | 0.001901 | 19.01 | 0.038682 | 19.34 |
| 200 | 0.000679 | 6.79 | 0.017921 | 6.91 |
| 300 | 0.000344 | 3.44 | 0.006995 | 3.5 |
| 400 | 0.000218 | 2.18 | 0.004441 | 2.22 |
| 500 | 0.000155 | 1.55 | 0.003161 | 1.58 |
| 600 | 0.000118 | 1.18 | 0.002405 | 1.2 |
| 700 | 0.000094 | 0.94 | 0.001915 | 0.96 |
| 800 | 0.000081 | 0.81 | 0.00165 | 0.83 |
| 900 | 0.000068 | 0.68 | 0.001384 | 0.69 |
| 1000 | 0.000058 | 0.58 | 0.001187 | 0.59 |
| 1100 | 0.000051 | 0.51 | 0.001032 | 0.52 |
| 1200 | 0.000045 | 0.45 | 0.000909 | 0.45 |
| 1300 | 0.00004 | 0.4 | 0.00081 | 0.4 |
| 1400 | 0.000036 | 0.36 | 0.000728 | 0.36 |
| 1500 | 0.000032 | 0.32 | 0.00066 | 0.33 |
| 1600 | 0.00003 | 0.3 | 0.000603 | 0.3 |
| 1700 | 0.000027 | 0.27 | 0.000555 | 0.28 |
| 1800 | 0.000025 | 0.25 | 0.000513 | 0.26 |
| 1900 | 0.000023 | 0.23 | 0.000478 | 0.24 |
| 2000 | 0.000022 | 0.22 | 0.000447 | 0.22 |
| 2100 | 0.000021 | 0.21 | 0.000421 | 0.21 |
| 2200 | 0.00002 | 0.2 | 0.000398 | 0.2 |
| 2300 | 0.000019 | 0.19 | 0.000378 | 0.19 |
| 2400 | 0.000018 | 0.18 | 0.00036 | 0.18 |
| 2500 | 0.000017 | 0.17 | 0.000341 | 0.17 |
| 下风向最大浓度 | 0.002751 | 27.51 | 0.05598 | 27.99 |
| 下风向最大浓度 出现距离 | 35m | 35m | 35m | 35m |
| D10% 最远距离 | / | / |

估算结果显示，在非正常工况下，氨气、硫化氢排放浓度会有较大程度的增加，最大落地浓度占标率超过10%。企业应加强废气处理设施检修，定期更换填料等，降低废气处理装置出现非正常工作情况的概率，并做好废气处置装置非正常排放的应急措施，一旦出现非正常排放的情况，应及时采取措施，降低环境影响。

（9）大气环境防护距离计算

根据《大气环境影响评价技术导则（HJ2.2-2018）》根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。

本项目产生的 NH3和 H2S最大落地浓度能够满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求，故无需设置大气环境防护距离。

本项目不需要设置大气环境防护距离。

#### 4.2.1.3污染物排放量核算

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求：一级评价项目应采用进一步预测模型开展大气环境影响预测与评价；二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算；三级评价项目不进行进一步预测与评价。

本项目为二级评价，因此本项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

项目大气污染物有组织排放量核算见表4.2-13，项目大气污染物无组织排放量核算见表4.2-14，项目大气污染物年排放量核算见表4.2-15。

表4.2-13  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |
| / | / | / | / | / | / |
| 主要排放口合计 | / | / | / | / |
| 一般排放口 |
| 1 | DA001 恶臭处理设施排气筒 | NH3 | 0.92 | 0.0046 | 0.022 |
|  |  | H2S | 0.0356 | 0.000178 | 0.00085 |
| 一般排放口合计 | NH3 | 0.022 |
|  | H2S | 0.00085 |
| 有组织排放合计 |
| 有组织排放总计 | NH3 | 0.022 |
|  | H2S | 0.00085 |

表4.2-14  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 产污环节 | 污染物 | 主要防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值 |  |
| 1 | 生产厂区（污水站、屠宰区、待宰区等） | NH3 | 待宰区进行通风换气，每日清洗打扫，喷洒除臭剂；屠宰区进行地面清洗和加强通风并喷洒除臭剂，废物日产日清；污水站周边进行绿化，喷洒除臭剂 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 1.5mg/m3 | 0.0852 |
|  |  | H2S |  |  | 0.06mg/m3 | 0.005342 |
| 无组织排放总计（t/a） |
| 无组织排放总计 | NH3 | 0.0852 |
|  | H2S | 0.005342 |

本项目大气污染物核算后的有组织排放量：NH30.022t/a、H2S 0.00085t/a。

本项目大气污染物核算后的无组织排放量：NH30.0852t/a、H2S 0.005342t/a。

表4.2-15   大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 0.1072 |
| 2 | H2S | 0.006192 |

表4.2-16   建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级 | 三级□ |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长=5~50km□ | 边长=5km |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ | 500~2000t/a□ | <500t/a |
|  | 评价因子 | 基本污染物(PM10、TSP、SO2、NOX)、其他污染物(/) | 包括二次PM2.5 不包括二次PM2.5( |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 | 地方标准□ | 附录D☑ | 其他标准□ |
| 现状评价 | 评价功能区 | 一类区□ | 二类区 | 一类区和二类区□ |
|  | 评价基准年 | (2018)年 |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测标准□ | 主管部门发布的数据标准 | 现状补充标准□ |
|  | 现状评价 | 达标区□ | 不达标区 |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源☑ 现有污染源□ | 拟替代的污染源□ | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源□ |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ | AUSTAL2000□ | EDMS/AEDT□ | CALPUFF□ | 网格模型□ | 其他 |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ | 边长5~50km□ | 边长=5km□ |
|  | 预测因子 | 预测因子( ) | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ | C本项目最大占标率>100%□ |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ | C本项目最大占标率>10%□ |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ | C本项目最大占标率>30%□ |
|  | 非正常1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 ( )h | C非正常占标率≤100%□ | C非正常占标率>100%□ |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ | C叠加不达标□ |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ | k>-20%□ |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：(H2S、NH3) | 有组织废气监测 无组织废气监测 | 无监测□ |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：( ) | 监测点位数( ) | 无监测□ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 不可以接受 □ |
|  | 大气环境防护距离 | 距( )厂界最远( 0 )m |
|  | 污染源年排放量 | SO2:(0)t/a | NOx:( 0 )t/a | 颗粒物:(0)t/a | VOCs:(0)t/a |
| 注：“□”，填“√”；“( )”为内容填写项 |

#### 4.2.1.4卫生防护距离

（1）卫生防护距离计算值

按照工程分析核算的有害气体无组织排放量，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，计算卫生防护距离，计算公式如下：

式中：Cm—标准浓度限值；

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

R—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积S（m2）计算，r=（S/π）1/2；

Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平kg/h；

A、B、C、D为计算系数，根据所在地区近五年来平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。各参数取值见表4.2-17。

表4.2-17         卫生防护距离计算系数

| 计算系数 | 5年平均风速，m/s | 卫生防护距离L（m） |
| --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 | 1000＜L≤2000 | L＞2000 |
|  |  | 工业大气污染源构成类别 |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | <2 | 400 | 400* | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2-4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | >4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 140 |
| B | <2 | 0.01 | 0.015 | 0.015 |
|  | >2 | 0.021* | 0.036 | 0.036 |
| C | <2 | 1.85 | 1.79 | 1.79 |
|  | >2 | 1.85* | 1.77 | 1.77 |
| D | <2 | 0.78 | 0.78 | 0.57 |
|  | >2 | 0.84* | 0.84 | 0.76 |

注：*为本项目计算取值。

根据卫生防护距离计算公式计算氨和硫化氢废气无组织排放的卫生防护距离。计算参数及结果见表4.2-18。

表4.2-18           卫生防护距离计算结果表

| 污染因子 | 计算参数 | 卫生防护距离计算结果，m | 提级后结果m |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 排放量kg/h | 面源高度 | 面源宽度 | 面源长度 |  |  |
| 项目生产厂区 | NH3 | 0.0179 | 6m | 60m | 50m | 3.393 | 100 |
|  | H2S | 0.001114 |  |  |  | 4.272 |  |

根据以上计算结果及卫生防护距离取值原则，经计算，项目生产厂区的NH3卫生防护距离计算为1.885m，提级后为50m；H2S卫生防护距离计算为1.077m、提级后为50m，综合提级后为100m。

（2）确定卫生防护距离

综上所述，本次项目以污水站、屠宰区、待宰区等生产厂区为边界向外设置 100米卫生防护距离。卫生防护距离内不允许建设城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区。

表4.2-20   项目厂界外卫生防护距离范围

| 无组织单元 | 卫生防护距离 | 厂界 | 厂界外防护距离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目生产厂区（污水站、屠宰区、待宰区等） | 100米 | 东厂界 | 90m |
|  |  | 西厂界 | 80m |
|  |  | 南厂界 | 95m |
|  |  | 北厂界 | 65m |

根据现场踏勘可知，项目周围敏感点主要是东侧外460m的赵庄、南侧349m的老徐庄、西南侧287m的徐楼、东北侧672m的大王庄。对照项目厂界外卫生防护距离，项目周边卫生防护距离范围内无敏感点。

#### 4.2.1.5废气达标分析

①项目无组织恶臭达标分析

根据预测可知，项目运营后全厂厂界NH3、H2S的预测排放浓度均能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）表1二级标准的要求。

②项目有组织恶臭达标分析

建设单位拟在污水处理站设计为密闭式，对恶臭集中收集，并设置抽风系统，减少恶臭气体的逸散，集中收集的恶臭气体经生物除臭处理装置（UV光催化装置+活性炭吸附装置）处理后15m高排气筒排放，恶臭收集效率按90%计，故收集的恶臭产生量为：NH30.046kg/h，H2S0.00178kg/h。本项目拟采用风量为5000m3/h的风机对污水处理站臭气进行处理，脱臭效率取90%，处理后经15m高空集中排放，则臭气中NH3和H2S有组织排放速率分别为NH30.0046kg/h，H2S0.000178kg/h，有组织排放浓度为NH30.92mg/m3，H2S0.00356mg/m3，能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中NH3和H2S有组织排放速率4.9kg/h和0.33kg/h排放速率要求。

本项目产生的有组织废气和无组织废气经采取相应的环保措施后，均能做到达标排放，废气对周围的环境影响较小。

### 4.2.2 地表水环境影响预测与评价

#### 4.2.2.1 废水排放情况

根据工程分析可知，本项目营运后生活污水、生产废水经新建的污水处理站处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）三级标准和平舆县污水处理厂纳管标准后排入平舆县污水处理厂。项目废水经污水处理站处理后排放情况见表4.2-21。

表4.2-21      全厂废水产排情况一览表

| 废水种类 | 污染源 | 排放量（m3/d） | 污染物浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 动植物油 | TN | TP | 大肠菌群数 |
| 职工 | 职工生活 | 4 | 300 | 200 | 180 | 30 | / | / | / | / |
| 生产废水 | 屠宰废水 | 400 | 1500 | 750 | 750 | 100 | 100 | 180 | 7 | 24000 |
| 生产废水 | 车间冲洗水 | 7.38 | 600 | 350 | 450 | 50 | 30 | / | / | / |
| 全场 | 混合废水 | 411.38 | 1472.19 | 737.48 | 739.08 | 98.42 | 97.77 | 175.02 | 6.81 | 24000 |
| 总排放口 废水排放情况 | 414.38 | 180 | 100 | 100 | 25 | 15 | 30 | 2 | 1200 |
| 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中三级标准 | —— | 500 | 250 | 300 | / | 50 | — | — | — |
| 平舆县污水处理厂纳管标准 | —— | 380 | 200 | 300 | 35 | / | 45 | 4 | — |

#### 4.2.2.2评价等级判定

《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中水污染影响型建设项目评价等级判定依据见下表。

表4.2-22 水污染影响型建设项目评价等级判定一览表

| 评价等级 | 判定依据 |
| --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）水污染物当量数w/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200 且 W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |
| 注 1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录 A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注 2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注 4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注 5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注 6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注 7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。 注 8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注 9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注 10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |

本项目废水排放量为411.38m3/d、123414m3/a，项目废水经厂区污水站处理后满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3禽类屠宰加工三级标准和平舆县污水处理厂进水水质要求，经市政污水管网进入平舆县污水处理厂进一步处理后批复。项目废水属于间接排放，故地表水评价等级为三级B。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），“水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测。主要评价内容包括：

a）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；

b）依托污水处理设施的环境可行性评价。

#### 4.2.2.3水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

本项目废水排放量为411.38m3/d，污水处理站设计规模为450m3/d，处理工艺为“格栅＋沉砂隔油池+调节池+气浮池+厌氧池+好氧池+沉淀池+消毒池”，处理工艺可满足《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）相关要求。

项目污水处理站参考同行业同类企业已建成废水处理工艺及实际运行效果，类比其各单元主要污染物的去除效率，污水处理站各单元处理效果见下表。

表4.2-23      污水处理站各处理单元处理效果一览表

| 项目名称 | 废水量 （m3/d） | 主要污染物浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- |
|  |  | COD | BOD5 | SS | NH3-N | 动植物油 | TN | TP | 大肠菌群数（个/L） |
| 污水处理站进水 | 411.38 | 1472.19 | 737.48 | 739.08 | 98.42 | 97.77 | 175.02 | 6.81 | 24000 |
| 格栅、沉砂隔油池、气浮池 | 去除效率 | / | 15% | 15% | 35% | 5% | 80% | 10% | 10% | / |
|  | 出水 | 411.38 | 1251.36 | 626.86 | 480.40 | 93.50 | 19.55 | 157.52 | 6.13 | 24000 |
| 厌氧池 | 去除效率 | / | 25% | 25% | 0% | 10% | 5% | 30% | 30% | / |
|  | 出水 | 411.38 | 938.52 | 470.14 | 480.40 | 84.15 | 18.58 | 110.26 | 4.29 | 24000 |
| 好氧池（SBR） | 去除效率 | / | 81% | 79% | 10% | 70% | 19% | 73% | 53% | / |
|  | 出水 | 411.38 | 180 | 100 | 432.36 | 25.00 | 15.00 | 30.00 | 2 | 24000 |
| 沉淀池 | 去除效率 | / | / | / | 79% | / | / |  |  | / |
|  | 出水 | 411.38 | 180 | 100 | 100 | 25 | 15 | 30 | 2 | 24000 |
| 消毒池 | 去除效率 | / | / | / | / | / | / | / | / | 95% |
|  | 污水处理站出水 | 411.38 | 180 | 100 | 100 | 25 | 15 | 30 | 2 | 1200 |
| 厂区总排水口水质 | 出水 | 411.38 | 180 | 100 | 100 | 25 | 15 | 30 | 2 | 1200 |
| 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中三级标准 | —— | 500 | 250 | 300 | / | 50 | — | — | — |
| 平舆县污水处理厂纳管标准 | —— | 380 | 200 | 300 | 35 | / | 45 | 4 | — |

由以上分析可知，在采取“格栅＋沉砂隔油池+调节池+气浮池+厌氧池+好氧池+沉淀池+消毒池”处理工艺处理后，本项目排水口水质浓度为：COD180mg/L、BOD5 100mg/L、SS100mg/L、NH3-N25mg/L、动植物油15mg/L、TN30mg/L、TP1.5mg/L，外排废水水质可以满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中三级标准和平舆县污水处理厂纳管标准要求。

项目厂区总排口废水量为411.38m3/d，排放总量为5.88m3/t活屠重，污染物排放量（每吨活屠重产生污染物的量）能够满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3 禽类屠宰加工三级标准，污染物排放浓度能够满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3 禽类屠宰加工三级标准和平舆县污水处理厂进水水质要求，可由市政污水管网进入平舆县污水处理厂进一步处理，污水厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（ GB18918-2002 ）一级 A 标准（COD≤50mg/L、NH3-N≤5mg/L）和《洪河流域水污染物排放标准》（DB41/ 1257—2016）。项目废水经污水厂处理后污染物排放量为COD6.22t/a、NH3-N0.62t/a，处理达标后排入小清河，不会使纳污水体小清河水质发生明显改变。

因此，本项目水污染控制和水环境影响减缓措施可行。

#### 4.2.2.4 项目废水进入平舆县污水处理厂可行性分析

本项目位于平舆县商城路东段南侧。

平舆县污水处理厂（一期）于2005年3月通过环评批复，于2006年7月30日正式开工建设，2007年12月12日建成并调试试运营。2008年3月，顺利通过了市环保局组织的单线(1万m3/d)环保验收，2009年10月，通过了市环保局组织的第二条生产线（1万m3/d）环保验收。2011年平舆县污水处理厂进行了扩建，污水处理厂扩建工程处理规模为2万吨/天，采用卡鲁塞尔氧化沟处理工艺，主要接纳处理平舆县城工业废水。平舆县污水处理厂现已完工，污水处理规模总计为4万m3/d，现状实际接纳污水量为2.8万m3/d，本项目外排废水水量为411.38m3/d，污水厂完全有能力接纳本项目废水，并且污水厂处理工艺可以处理项目废水。

目前项目所在区商城路污水管网及平舆县城东环路配套的污水管网已建好并与平舆县污水处理厂接管，项目废水可经管道连接至平舆县东环路截污管网。

因此，本项目排水进入平舆县污水处理厂是可行的。

#### 4.2.2.5 本项目废水对区域地表水体影响分析

本项目废水经厂区污水处理站处理后排放进入平舆县污水处理厂进一步处理后排放至小清河，本次评价考虑最不利情况下，即不考虑削减系数的情况下，按完全混合模式进行预测，本次评价预测在不考虑区域其它污染源变化的情况下，由于本企业的排污，预测年控制断面水质预测结果。

完全模式公示：

式中，—污染物浓度，mg/L；

——废水排放量，m3/s；

——污染物排放浓度；

——河流流量，m3/s；

——河流上游污染物浓度。

本次评价主要考虑本项目排水经污水处理厂处理后对小清河地表水体浓度贡献值，具体见表4.2-24。

表4.2-24   仅考虑本企业排水对小清河的水质影响预测

| 预测断面 | 预测类型 | 预测因子 | 现状值 | 本项目污水经污水处理厂处理后排放值 | 水质预测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 （mg/L） | 水量 （m3/s） | 浓度 （mg/L） | 水量 （m3/s） | 预测值 （mg/L） | 与现状相比增减变化（mg/L） |
| 小清河污水处理厂下游1000m | 仅考虑本企业排污 | COD | 35 | 2.8 | 50 | 0.0071 | 35.038 | +0.038 |
|  |  | 氨氮 | 1.27 |  | 5 |  | 1.2794 | +0.0094 |

表4.2-25  仅考虑本企业排水对小清河朱氏桥控制断面的水质影响预测

| 预测断面 | 预测类型 | 预测因子 | 现状值 | 本项目污水经污水处理厂处理后排放值 | 水质预测 | 2020年朱氏桥控制目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 （mg/L） | 水量 （m3/s） | 浓度 （mg/L） | 水量 （m3/s） | 预测值 （mg/L） | 与现状相比增减变化（mg/L） | 超控制目标倍数 |  |
| 小清河朱氏桥断面 | 仅考虑本企业排污 | COD | 10 | 3.2 | 50 | 0.0071 | 10.089 | +0.089 | / | 20 |
|  |  | 氨氮 | 未检出 |  | 5 |  | 0.0089 | +0.0089 | / | 1.0 |
| 注：小清河朱氏桥断面现状值来自驻马店市生态环境局发布的《2020年4月份全市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表》。 |

由表4.2-25可以看出，在不考虑预测年区域削减的情况下，仅考虑本工程排污对控制断面的贡献，小清河污水处理厂下游1000m处，仅考虑本项目污水排放CODCr预测浓度值为35.038mg/L，与现状相比CODCr增加了0.038mg/L；氨氮预测浓度值为1.2794mg/L，与现状相比氨氮增加了0.0094mg/L，本项目污水排放对小清河地表水体浓度贡献较小，COD贡献浓度占监测本底值的0.11%，氨氮贡献浓度占监测本底值的0.76%。

由表4.2-24可以看出，仅考虑本工程排污对小清河控制断面的贡献，枯水期小清河朱氏桥控制断面，仅考虑本项目污水排放，CODCr预测浓度值为10.089mg/L，与现状相比CODCr增加了0.089mg/L；氨氮预测浓度值为0.0089mg/L，与现状相比氨氮增加了0.0089mg/L，本项目污水排放对小清河地表水体浓度贡献较小，小清河水质可以满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水体标准要求。

小清河两岸村镇正在逐步建设污水管网及配套污水处理设施，待其污水管网及污水处理设施建成投用后，可以对污水进行收集处理，避免污水未经处理，直接排入小清河，能够对小清河及下游水质改善提供正面影响。平舆县污水处理厂正在进行提标改造，平舆县污水处理厂提标改造目标是将污水厂出水水质标准提升至《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类（总氮除外）。平舆县污水处理厂提标改造完成后将显著降低外排废水对小清河及下游的影响。

本项目所在区域位于平舆县污水处理厂收水范围内，目前已铺设有截污管网，且项目废水量较小，本项目排水进入平舆县污水处理厂是可行的。项目废水经平舆县污水处理厂处理达标后排入小清河，对小清河的影响较小，不会影响其水质。

#### 4.2.2.6非正常排水对地表水的影响

项目非正常情况下排水主要为事故状态下消防废水及污水站处理设施不能正常发挥作用时的屠宰废水，消防废水、屠宰废水在非正常状况下应收集后导入事故水池，避免事故状况下废水未经处理直接排放，及时对污水处理设施及事故设施进行检修和维护，同时日常加强事故池的管控，确保事故池容量能够保证非正常情况下使废水全部得到有效收集，不会直接外排至外环境，对地表水环境影响较小。

#### 4.2.2.7水污染物排放信息及排放量核算

（1）废水类别、污染物及污染治理设施信息

表4.2-26  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 屠宰废水、车间冲洗水及生活污水 | COD、 BOD 5 、 NH3-N、 SS、TN TP、动植 物油、大 肠菌群 | 平舆县污水处理厂 | 连续 排放 流量 稳定 | TW001 | 污水处理站 | 格栅＋沉砂隔油池+调节池+气浮池+厌氧池+好氧池+沉淀池+消毒池 | DW001 | ☑是 □否 | ☑企业排口 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 |

（2）废水排放口基本情况

表4.2-27  废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 | 废水排放量/（万t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度/（mg/L） |
| 1 | DW001 | 114.674156 | 32.953868 | 12.3414 | 平舆县污水处理厂 | 连续排放 | / | 平舆县污水处理厂 | COD | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3-N | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大肠菌群数 | 1000 |

表4.2-28  废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值（mg/L） |
| 1 | DW001 | pH | 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3 禽类屠宰加工三级标准和平舆县污水处理厂进水水质要求 | 6-8.5 |
|  |  | CODCr |  | 380 |
|  |  | BOD5 |  | 200 |
|  |  | NH3-N |  | 35 |
|  |  | SS |  | 300 |
|  |  | 总磷 |  | 2 |
|  |  | 总氮 |  | 35 |
|  |  | 动植物油 |  | 60 |

- 废水污染物排放信息

表4.2-29  废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/（mg/L） | 日排放量/（t/d） | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | CODcr | 180 | 0.074 | 22.21 |
|  |  | NH3-N | 25 | 0.010 | 3.08 |
| 全厂排放口合计 | CODcr | 22.21 |
|  | NH3-N | 3.08 |

#### 4.2.2.8 地表水环境影响评价结论

（1）本项目循环冷却水循环利用不外排；屠宰废水、车间冲洗水和职工生活污水经厂区污水处理站处理后满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3 禽类屠宰加工三级标准和平舆县污水处理厂进水水质要求，由市政污水管网进入平舆县污水处理厂进一步处理，处理达标后排入小清河，不会使纳污水体水质发生明显改变，对周围地表水环境影响较小。经分析，项目废水进入污水处理厂处理可行，因此项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效可行，地表水环境影响程度可接受。

2）本项目厂区总排口废水污染物排放量为COD 22.21t/a、BOD512.34t/a、SS 12.34t/a、氨氮3.09t/a、TN4.32t/a、TP0.25t/a；经平舆县污水处理厂处理后污染物排放量为COD 6.17t/a、BOD51.23t/a、SS 1.23t/a、氨氮0.62t/a、TN1.85t/a、TP0.06t/a。

### 4.2.3 地下水环境影响预测与评价

#### 4.2.3.1 区域环境水文地质条件

平舆县地下水流向呈西北至东南方向。区域属富水亚砂土区，含水层岩性为粉细砂，砾石亚砂土，厚度达47m。地下水储存条件好，埋藏较浅，水量丰富。浅层地下水平均埋深3～5m，单井出水量一般为50～70m3/h。深层地下水平均埋深55～220m，单井出水量一般为80～100m3/h。

1、地下水类型及分布规律

根据含水介质的岩性组合特征，赋存空间的成因性质，可将区域地下水划分为松散岩类孔隙水、变质岩类裂隙水、碳酸盐岩类裂隙岩溶水。根据埋藏条件和水动力特征，可进一步将松散岩类孔隙水划分为浅层孔隙水和中深层孔隙水。

2、浅层水文地质条件

区域浅层地下水含水岩组含水介质岩性主要为：全新统、上更新统、中更新统及下更新统顶部的中粗砂、泥质含砾中粗砂、粉细砂、泥质粉细砂、粉土、粉质粘土等，地下水赋存于砂层孔隙及粘性土的孔隙裂隙中，为潜水。含水岩组底板埋深变化较大，砂层分布不均匀，沿洪河河道带的腹部地带砂层累计厚度较大，一般10-20m，最厚29.75m，西北、西南、东南边缘地带砂层累计厚度小于10m，局部无砂层，含水介质为中、上更新统粉土、粉质粘土。

3、中深层水文地质条件

含水岩组岩性主要为下更新统含砾粗砂、中粗砂、含砾泥质中粗砂、中细砂等。中深层地下水属承压水，含水地组顶板埋深变化具带状规律，埋深小于90m。底板埋深15—250m，砂层分布于浅层含水岩组相近，明显受地貌形态和新构造运动控制。区内大部分砂层累计厚度为50—60m，可见2—8层砂层

根据《河南省平舆县1：100000区域水文地质调查报告》将区域中深层含水岩组的富水性分成强富水区、富水区和中等富水区三个区段。

中深层地下水的补给：中深层地下水的补给主要是侧向径流补给。

中深层地下水的径流；在天然条件下下水头梯度小，径流微弱，地下水总体流向自西向东，在县城及其周围，由于集中或开采已形成降落漏斗，由漏斗边缘向漏斗中心，水头梯度逐渐增大，径流也随之逐渐增强。

中深层地下水的排泄：中深层地下水的排泄方式有人工开采和径流排泄，由于径流迟缘径流排泄量很小，人工开采主要分布于县城区及其周围，其它各乡（镇）为零星开采。

中深层地下水动态：天然条件下中深层地下水动态类型为补给——径流型，在县城区附近，由于人工开采影响，以径流—开采型为主。

区域内浅层含水岩组与中深层含水岩组之间，分由有厚度不均的隔水层，隔水层岩性为中更新统粘土、粉质粘土，厚度多在40m左右，埋深30—35m，向西南部埋深和厚度逐渐减小，至西南山前地带出露地表。在区域西南部的山前地区，浅层地下水得到大气降水补给，向东运移，并转化为中深层的承压水，使区域内的中深层地下水得到补充。而在区域上的其他大部分地区，因隔水层厚度、埋深都较大，粘土层的透水性较差，天然条件下浅层与中深层地下水联系较弱。

由以上分析可知，本项目场地地质条件一般，因此，本项目须做好防渗措施，以免污染物下渗到含水层中，对地下水造成污染。

#### 4.2.3.2评价工作等级的确定

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。

①建设项目行业分类

拟建项目为肉鸡屠宰项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A确定其地下水环境影响评价项目类别为“N轻工——98、屠宰”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类。

②地下水敏感程度

建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表4.2-30。

表4.2-30  地下水环境敏感程度分级表

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源、在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他为列入上述敏感等级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |

项目位于平舆县商城路东段南侧，项目距离两个县级水源地（李庄水厂地下水井群、平舆县清源水业有限公司地下水井群）最近的保护区范围约4.6km，项目不在平舆县县级饮用水源保护区范围内；项目距离南侧万金店镇8.48km、距离东侧杨埠镇9.0km、距离东南侧双庙乡6.63km。项目不在平舆县万金店镇、杨埠镇、双庙乡的乡镇级集中式饮用水水源地保护区范围内；根据现场调查，项目区域暂无千吨万人饮用水水源地，项目周围徐楼、老徐庄等村庄居民用水均来自老徐庄南侧的一个安全饮水工程，该饮水工程未划定未水源地，属于分散式饮用水水源。项目周围存在分散式饮用水水源，项目所在区地下水环境属于较敏感。

评价等级划分见表4.2-31。

表4.2-31   评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

项目属于Ⅲ类项目，且地下水环境较敏感，项目地下水环境影响评价等级为三级。

本次评价范围确定先根据导则推荐公式计算出理论范围值，再根据厂址区域地下水环境保护目标分布情况调整理论范围值。

L=α×K×I×T/ne

式中：L—下游迁移距离，m；

α—变化系数，α≥1，一般取2；

K—渗透系数，m/d，常见渗透系数表见附录B，表4.2-31取细砂渗透系数值10m/d；

I—水力坡度，无量纲，本次取值均值为0.004。

T—质点迁移天数，取值不小于5000d；

ne —有效孔隙度，无量纲。

表4.2-32       渗透系数经验值表

| 岩性名称 | 主要颗粒粒径（mm） | 渗透系数（m/d） | 渗透系数（cm/s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 轻亚黏土 | 0.05~0.1 0.1~0.25 0.25~0.5 0.5~1.0 1.0~2.0 | 0.05~0.1 | 5.79×10 -5 ~1.16×10 -4 |
| 亚黏土 |  | 0.1~0.25 | 1.16×10 -4 ~2.89×10 -4 |
| 黄土 |  | 0.25~0.5 | 2.89×10 -4 ~5.79×10 -4 |
| 粉土质砂 |  | 0.5~1.0 | 5.79×10 -4 ~1.16×10 -3 |
| 粉砂 |  | 1.0~1.5 | 1.16×10 -3 ~1.74×10 -3 |
| 细砂 |  | 5.0~10 | 5.79×10 -3 ~1.16×10 -2 |
| 中砂 |  | 10.0~25 | 1.16×10 -2 ~2.89×10 -2 |
| 粗砂 |  | 25~50 | 2.89×10 -2 ~5.78×10 -2 |
| 砾砂 |  | 50~100 | 5.78×10 -2 ~1.16×10 -1 |
| 圆砾 |  | 75~150 | 8.68×10 -2 ~1.74×10 -1 |
| 卵石 |  | 100~200 | 1.16×10 -1 ~2.31×10 -1 |
| 块石 |  | 200~500 | 2.31×10 -1 ~5.79×10 -1 |
| 漂石 |  | 500~1000 | 5.79×10 -1 ~1.16×10 0 |

评价区域潜水含水介质以粉细砂为主，孔隙度为0.26~0.53，有效孔隙度比孔隙度少5-10%，因此评价区域潜水含水层有效孔隙度约为0.23~0.50。因此确定评价区域有效孔隙度取值0.35。

经计算，L=1143m，根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），确定本项目地下水评价范围为以项目为边界，地下水流向（西向东）上游572m，两侧572m，下游1143m范围内的浅层地下水。

#### 4.2.3.3 地下水环境影响预测

本项目营运期间正常工况下废水不会对地下水环境造成影响，项目对地下水的影响主要为污水处理设施防渗衬层达不到防渗效果沼液泄漏对地下水的影响。

（1）预测时段

地下水环境影响预测时段为污染发生后100d、1000d，和能反映特征因子迁移规律的其他时间节点。

（2）情景设置

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目场区划分为重点防渗区及一般防渗区，根据防渗级别采取不同的防渗材料，地下水防渗措施均为目前行业普遍采用的成熟措施，污水处理区在夯压的基础上铺设HDPE膜+混凝土防渗，渗透系数1.0×10-10cm/s，符合（GB18597-2001）、（GB18599-2001）的相关规定要求，故仅预测非正常状况下的影响结果。

本次情景设置如下：

非正常状况下：污水处理区各处理单元防渗层达不到设计的防渗效果，废水通过池底、池壁下渗经包气带进入潜层地下水对场界及下游保护目标徐楼村的影响进行预测。

（3）预测因子

本项目废水污染物特征因子不含重金属，不含持久性有机污染物，废水特征污染因子为CODMn、氨氮。

（4）预测源强及预测模式

参照《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141）中钢筋混凝土结构渗漏强度、渗漏量计算公式，确定本项目预测源强。其正常状况渗漏强度为：2L/（m2·d），非正常状况下泄漏强度按照正常状况下泄漏源强的10倍计，渗漏量（L/d）=渗漏面积（池底面积+池壁面积）×渗漏强度。考虑到本项目污水处理单元占地面积较大，整个处理单元同时发生防渗层达不到设计的防渗效果的可能性较小，故本项目非正常状况的渗漏面积按照处理单元有效内表面积的10%计。

本项目按照处理单元有效内表面积（池底面积+池壁面积）的10%为100m2，废水渗漏量约为39m3。废水中COD浓度为1472.39mg/L，氨氮为97.79mg/L，所以COD、氨氮泄漏量分别为COD57.52kg，氨氮3.81kg。根据有关资料，COD是高锰酸盐指数的2.7倍，因此，COD泄漏量折算成高锰酸盐指数为21.30kg。

预测模型采用地下水溶质运移解析法——一维无限长多孔介质柱体，示踪剂瞬时注入模型：

非正常状况时横截面面积按照处理单元占地面积的10%计，即57.6m2。

水流速度根据地下水流经验公式计算：

V=KI/n

式中：V——水流速度；

K——渗透系数，取10m/d；

I——水力坡度，取0.004；

n——有效孔隙度，取0.35。

由上式计算可得，本项目所在区域地下水流速为0.11m/d。

根据张志红等人对不同土壤弥散系数的测定（一维土柱动力弥散试验），可知砂土的弥散系数为1.46×10-3cm2/s。

（6）预测结果

结合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），选取泄漏后污染物浓度1d、100d、1000d进行预测。

预测结果见表4.2-33。

表4.2-33    非正常状况下本项目厂址下游地下水CODMn预测结果一览表

| 因子 | 距离（m） | 时间（d） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| CODMn | 10 | 0.0174 | 0.027 | 0.011 | 0.005 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 20 | 0 | 0.023 | 0.014 | 0.007 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 30 | 0 | 0.013 | 0.015 | 0.009 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 40 | 0 | 0 | 0.015 | 0.011 | 0.003 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 50 | 0 | 0 | 0.013 | 0.012 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 60 | 0 | 0 | 0.009 | 0.012 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 70 | 0 | 0 | 0.006 | 0.011 | 0.006 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.007 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.008 | 0.001 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
|  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.008 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.004 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
|  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
|  | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.003 | 0.001 | 0.000 |
|  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.002 | 0.000 |
|  | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.003 | 0.001 |
|  | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.002 |
|  | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.004 | 0.003 |
|  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.004 | 0.003 |
| 氨氮 | 10 | 0.0031 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 20 | 0 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 30 | 0 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 40 | 0 | 0 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 50 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 60 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 70 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
|  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
|  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
|  | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
|  | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
|  | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
|  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.001 | 0.001 |

根据预测结果可知非正常状况下：

在非正常状况下，因污水站池体破损导致项目废水未经处理而发生渗透泄漏时，瞬时泄漏后COD预测：10d后影响到距离源强10m处浓度为0.0174mg/L，100d后到距离源强30m处浓度为0.013mg/L；1000d后到距离污染源强150m处，浓度为0.006mg/L，5000d后到距离源强500m处浓度为0.003mg/L；NH3-N预测：10d后影响到距离源强10m处浓度为0.0031mg/L，100d后到距离源强30m处浓度为0.002mg/L；1000d后到距离污染源强150m处，浓度为0.001mg/L，5000d后到距离源强500m处浓度为0.001mg/L，均能够满足《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）III 类标准要求，CODMn模拟期最远影响距离为500m，氨氮模拟期最远影响距离为 500m。地下水下游最近敏感点赵庄村460m，根据预测结果可知，赵庄最大浓度为COD0.004mg/L、NH3-N0.001mg/L。因此，至5000d 模拟结束时，污染物对下游敏感点影响较小。

由于地下水具有埋藏隐蔽性和一旦污染很难治理的特征，因此在设计建设中应合理选择污水管线管材，对水工构筑物进行防渗处理，并加强施工管理，确保施工质量达到防渗要求。同时加强后期检查和监控，避免生产过程中“跑冒滴漏”现象的发生，发现污染及时采取防控措施，有效控制项目生产对地下水造成的污染。为避免非正常工况下污水渗漏对厂界下游地下水保护目标的影响，项目营运期间要加强对污水处理站的维护管理，定期监测厂界周围地下水水质状况，制定跟踪监测计划，将对地下水的污染风险降低到最小。

#### 4.2.3.4地下水影响预测结论

综上分析，建设项目场区地下水环境不敏感，在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地下水水质影响较小，项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此对地下水环境质量影响较小。

### 4.2.4 声环境影响预测与评价

#### 4.2.4.1预测范围

对噪声源进行类比调查，将噪声源产生的预测值叠加，计算各厂界噪声贡献值。由于本项目周边200m范围内不存在村庄和学校敏感点，本次预测评价不再考虑对周边敏感点的噪声预测，本评价声环境影响预测点位为各厂界。

#### 4.2.4.2评价标准

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，详见表4.2-34。

表4.2-34       评价标准       单位：dB（A）

| 厂界 | 评价标准 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东、南、西、北厂界 | 2类 | 60 | 50 |

#### 4.2.4.3高噪声源强的确定

根据工程分析，本项目噪声源主要为制冷压缩机、空压机、污水站内的泵房、风机、屠宰加工车间设备以及锅炉配套风机噪声。其运行时的噪声源强在85-100dB(A)。项目营运期产噪设备噪声源强及处理效果见下表。

表4.2-35    本项目主要噪声设备源强及排放情况一览表       单位：dB（A）

| 序号 | 产噪设备 | 噪声源强[dB（A）] | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 治理前 | 治理后 |  |
| 1 | 屠宰加工生产线 | 85 | 65 | 选用低噪声设备，安装减振垫，车间隔声 |
| 2 | 风机 | 85 | 65 | 选用低噪声设备，安装减振垫，车间隔声 |
| 3 | 制冷机组 | 80 | 60 | 选用低噪声设备，安装减振垫、消声器 |
| 4 | 水泵 | 80 | 60 | 选用低噪声设备，安装减振垫，车间隔声 |
| 5 | 车辆交通噪声 | 70 | 50 | 加强交通管理，禁止鸣笛 |
| 6 | 曝气风机 | 80 | 60 | 选用低噪声设备，安装减振垫，车间隔声 |

#### 4.2.4.4预测模式

根据本项目主要高噪声设备的分布状况和车间外源强，计算出各声源对厂界的噪声贡献值，然后采用噪声叠加模式进行预测，公式如下：

（1）无指向性点声源的几何发散衰减公式：

式中：LP(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)；

LP(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)；

r ——预测点距噪声源距离，（m）；

r0——源强外1m处。

（2）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：

式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T ——预测计算的时间段，s；

ti——i声源在T时段内的运行时间，s。

（3）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：

式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb——预测点的背景值，dB(A)。

#### 4.2.4.5预测结果评价

根据工程实施后噪声源在厂区的分布，结合项目厂区平面规划，分别选择距厂界较近的主要高噪声源，对厂界影响进行预测，昼间、夜间噪声的预测结果见表4.2-36。

表4.2-36      噪声预测结果

| 预测点 | 主要设备 | 降噪后噪声值dB(A) | 距厂界 距离（m） | 贡献值 | 叠加后 贡献值 | 达标 分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 屠宰加工生产线 | 65 | 59 | 29.6 | 34.9 | 达标 |
|  | 风机 | 65 | 79 | 27.0 |  |  |
|  | 制冷机组 | 60 | 141 | 17.0 |  |  |
|  | 曝气风机 | 60 | 36 | 28.9 |  |  |
|  | 水泵 | 60 | 35 | 29.1 |  |  |
| 南厂界 | 屠宰加工生产线 | 65 | 29 | 35.8 | 38.7 | 达标 |
|  | 风机 | 65 | 37 | 33.6 |  |  |
|  | 制冷机组 | 60 | 34 | 29.4 |  |  |
|  | 曝气风机 | 60 | 62 | 24.2 |  |  |
|  | 水泵 | 60 | 62 | 24.2 |  |  |
| 西厂界 | 屠宰加工生产线 | 65 | 105 | 24.6 | 36.5 | 达标 |
|  | 风机 | 65 | 83 | 26.6 |  |  |
|  | 制冷机组 | 60 | 17 | 35.4 |  |  |
|  | 曝气风机 | 60 | 96 | 20.4 |  |  |
|  | 水泵 | 60 | 99 | 20.1 |  |  |
| 北厂界 | 屠宰加工生产线 | 65 | 79 | 27.0 | 33.7 | 达标 |
|  | 风机 | 65 | 71 | 28.0 |  |  |
|  | 制冷机组 | 60 | 71 | 23.0 |  |  |
|  | 曝气风机 | 60 | 44 | 27.1 |  |  |
|  | 水泵 | 60 | 46 | 26.7 |  |  |

由上表可知，东、南、西、北厂界昼、夜噪声贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

### 4.2.5 固体废物影响分析与评价

本工程产生的固体废物主要有待宰区产生的鸡粪，屠宰加工工序产生的肠胃内容物、鸡毛、鸡血、不可食内脏、废肉渣，检疫过程产生的检验不合格毛鸡、内脏组织、检验不合格鸡坯，污水站产生的废油脂、污泥，活性炭吸附装置产生的废活性炭、UV光氧催化装置产生的废UV灯管及职工产生的生活垃圾等。

本项目固废产生、处置情况及固废性质见下表。

表4.2-37     工程固废产生及排放一览表

| 类型 | 固废名称 | 产生量（t/a） | 处理措施 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般固废 | 检疫不合格毛鸡 | 0.5 | 由供货养殖场回收，进行无害化处置 | 0 |
| 一般固废 | 废肉渣及不可食内脏 | 251 | 日产日清，外售给饲料厂 | 0 |
| 一般固废 | 鸡毛 | 900 | 日产日清，外售 | 0 |
| 一般固废 | 鸡血 | 738 | 日产日清，外售给饲料厂 | 0 |
| 一般固废 | 肠胃内容物 | 180 | 日产日清，外售给饲料厂 | 0 |
| 一般固废 | 检验不合格鸡坯 | 0.4 | 日产日清，外售给饲料厂 | 0 |
| 一般固废 | 检验不合格的内脏 | 0.1 | 日产日清，外售给饲料厂 | 0 |
| 一般固废 | 废油脂 | 0.7 | 外售用于制有机肥 | 0 |
| 一般固废 | 污泥 | 33.41 | 脱水处理后送往生活垃圾填埋场填埋 | 0 |
| 一般固废 | 废活性炭 | 0.8 | 委托环卫部门定期清运处理 | 0 |
| 一般固废 | 生活垃圾 | 15 | 收集后交环卫部门统一处置 | 0 |
| 一般固废 | 鸡粪 | 240 | 外售用于制有机肥 | 0 |
| 危险废物 | 废UV灯管 | 0.025 | 危废暂存间暂存，定期交危废资质单位处理 | 0 |

危险废物影响分析

1）危险废物产生情况

项目产生的危险废物主要为废UV灯管，项目产生的危险废物于危废暂存间暂存，委托有资质的单位定期处置。危废产生情况见下表。

表4.2-38  项目危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（吨/年） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要 成分 | 有害 成分 | 产废周期 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废UV灯管 | HW29 | 900-023-29 | 0.025 | 废气处理装置 | 固态 | 含汞废物 | 含汞 | 3月 | T | 暂存于具有“防风、防雨、防晒、防渗”的危废暂存间暂存，定期送危废处理单位处置，危废暂存间最大储存能力1t，贮存周期不超过1年 |

2）危险废物贮存场所（设施）环境影响分析

选址可行性分析：危废暂存间选址位于项目厂区内南部，项目区域地质结构稳定，危废暂存间底部明显高于地下水最高水位。危废暂存间地面的防渗措施为：要求最底层采用黏土夯实，地面底层为水泥砂浆，上面铺设为2mm 厚高密度聚乙烯防渗布，最后以防渗混凝土做地面，地面及裙脚防腐防渗处理，渗透系数≤1×10-10cm/s。同时项目场所采取防火、防扬散、防流失措施。项目所设危废暂存间符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求，选址可行。

危废暂存间贮存能力分析：项目危废暂存间建筑面积3m2，最大贮存容积为0.5t，运营期所产危废主要为废UV灯管，根据前述工程分析危废总产生量约为0.025t/a，转运周期最大为12个月，则暂存间内存放的危废量为0.025t，小于暂存间最大存放量（0.5t），因此项目所设危废暂存间储存能力可以满足要求。

表4.2-39  建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

| 序号 | 贮存场所（设施） 名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废暂存间 | 废UV灯管 | HW29 | 900-023-29 | 项目厂区南部 | 3m2 | 桶装 | 0.5t | 最大12个月 |

危废暂存间主要储存的是废活性炭和废UV灯管，固态物质，不属于易挥发或易燃的物质。危废暂存间应按规定设置环境保护图形标志和警示标识，并建立检查维护制度，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的有关规定，做到如下要求：

- 危险废物暂存间基础必须防渗，渗透系数≤10-7cm/s；

- 危险废物暂存间要防风、防雨、防晒、防渗；

- 危险废物暂存间地面、裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，衬里能够覆盖危险废物可能涉及到的范围，衬里材料与堆放危险废物相容；

- 做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性、入库日期、 废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物外送后应继续保留三年；

- 不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断；

- 定期对所贮存的危险废物贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

通过以上措施确保危险废物贮存场所不会对环境产生不良影响。

3）运输过程的环境影响分析

危险废物从厂区内产生工艺环节到贮存场所中间的运输路线为场内道路，路线较短，在运输的时候采用密闭容器盛装，基本不会产生散落、泄漏，对周边的环境影响较小；从厂内运输至导热油原厂的路线为县道—国道，危险废物运输车辆由危废资质单位提供，车辆采取防泄漏、防散落等措施，在运输过程中不会出现散落、泄漏的情况，对环境的影响很小。

4）委托利用或者处置的环境影响分析

建设单位应综合考虑危废处置单位的处置能力和危废资质，确保项目产生的危废能够全部无害化处置。

5）环境管理要求

禁止将危险废物混入一般废物中，并在厂区设置危废暂存间。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，危险废物的转移必须按照《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局第5 号令）执行转移联单制度。

（4）委托处置影响分析

本次评价要求项目危险废物收集后交由有危废处理资质的单位进行处置，并签订危险废物处置协议，危废处置单位需具有处理本项目危废的相关资质及能力并取得《河南省危险废物经营许可证》，同时评价要求建设单位按照危险废物处置单位的处理范围，委托有相关资质单位对本项目危险废物进行处理。

（5）危废贮存过程对周边环境的影响

①对大气的影响

本项目危险废物暂存间位于生产车间内，位于车间南侧，不露天堆置，不会产生扬尘，运营期间建设单位应尽量减少固废在厂内的堆存时间，避免异味产生，因此，本项目固体废物对环境空气质量影响较小。

②对地表水体的影响

本项目危险废物全部进行安全处置，无外排，危险废物贮存设施满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，因此，本项目危险废物对周围地表水体无影响。

③对地下水、土壤的影响

若是随意堆放，危险废物所含有的有害物质可能改变土质和土壤结构，影响土壤中微生物的活动，有碍植物的生长，而且使有毒有害物质在植物机体内积蓄。

本项目对危险废物暂存间地面进行硬化和防渗漏处理，建设堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚采用用坚固防渗的材料建造，设有隔离设施和防风、防雨、防晒设施，同时其地面须为耐腐蚀的硬化地面，且地面无裂隙。通过采取以上措施可确保固体废物堆放不会对地下水、土壤产生影响。

综上所述，本项目运营期间各种废物均得到有效合理的处理处置，不会对环境造成二次污染，各种防治措施可行。

### 4.2.6 土壤环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018)附录A表A.1土壤环境影响评价项目类别表，本项目属于其他行业，属于污染影响项目，项目类别为IV类，故本评价不开展土壤环境影响评价。

### 4.2.7环境风险评价

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。

评价原则：按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

评价工作程序：评价工作程序见下图。

图4-11  评价工作程序

项目风险物质调查：

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录 B，本项目涉及到可能存在环境风险的物质主要有屠宰废水、冷库使用的R507制冷剂和次氯酸钠溶液。

屠宰废水量为403m3/d，屠宰废水水质为COD1500mg/L、氨氮100mg/L。项目使用高温空气能热泵机组，高温空气能热泵机组使用太阳能、空气能和电能，均属于清洁能源。项目冷库制冷系统采用环保型制冷剂R507作为制冷系统的制冷剂，制冷剂R507属于HFC类物质，无味，无毒，不可燃，对产品和人体都不会造成伤害，安全可靠，通常能比R404A达到更低的温度，适用于中低温的新型商用制冷设备。同时，其破坏臭氧潜值ODP=0，是一种环保制冷剂。次氯酸钠溶液储存量为200kg，次氯酸钠溶液储存规格为50kg/桶，次氯酸钠溶液浓度约15%，即次氯酸钠最大储存量为30kg。

评价等级判定：对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，R507制冷剂和屠宰废水均不属于环境风险物质，次氯酸钠属于环境风险物质。次氯酸钠的临界量为5t。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，Q值按照下式进行计算：

Q=q1/Q1+q2/Q2+…qn/Qn

式中：q1，q2……qn—每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。

当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为I。

当 Q≥1 时，将Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

项目涉及的环境风险物质为次氯酸钠溶液，次氯酸钠最大储存状态下折纯量为30kg，则Q=0.03/5=0.006＜1，环境风险潜势为I级。

项目环境风险潜势为I级，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录A进行简单分析。

评价范围：项目大气环境风险评价范围为项目厂界外3km。根据《环境影响评价技术导则 地表水》（HJ2.3-2018）5.3.2.2中b）“涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所涉及的水环境保护目标水域。”根据现场调查，项目污水通过污水管网排入平舆县污水处理厂，经污水厂处理后排入小清河，小清河为III类水体，确定本项目地表水环境风险保护目标为污水厂下游的小清河。

依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），结合本工程周边的地质条件、水文地质条件、地形地貌特征和地下水保护目标；考虑地下水流向，厂区上游地下水背景区、项目建设区及其下游地下水可能被影响的区域，下游以项目范围线为界外扩约50m为本项目地下水评价区范围，项目周边无集中式饮用水水源和分散式饮用水水源地，以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。确定地下水环境保护目标为地下水评价范围内潜水含水层。

环境风险识别：

①风险类型

运营期存在的风险主要为污水处理池由于各种原因池底部出现裂隙、渗漏，污染物渗入地下、污水事故排放；次氯酸钠溶液泄漏对环境空气、地表水造成污染和人体健康造成危害。

风险情形：

<1> 污水处理站池体出现裂隙而产生渗漏；

<2>项目污水处理站因机械故障、管道破损或人为因素导致尾水超标排放。

<3>次氯酸钠溶液泄漏对环境空气和地表水造成污染，对人体健康造成危害。

②风险事故可能影响环境的途径

污水渗漏、尾水超标排放可能影响的环境要素主要为地表水环境和地下水环境；次氯酸钠溶液泄漏对环境空气和地表水造成污染。本项目污水处理站沉砂隔油池、调节池、厌氧池、好氧池等及污水管道、阀门等处破裂，均有可能导致泄漏事故。

环境风险分析：

①污水处理站渗漏环境风险分析

在非正常状况下，当污水处理池由于腐蚀、老化或其他原因使废水发生渗漏，防渗层防渗等级不合标准、腐蚀、老化或其他原因从而使防渗层功能降低，废水泄漏直接进入含水层中，从而污染潜水含水层的情况。由于项目建设或地质环境问题，可能出现由于基础不均匀沉降等原因，池体防渗层结构出现裂缝，污染物会渗入包气带土壤和潜水含水层中，容易对地下水产生较明显影响。

②污水处理站设备故障尾水超标排放

污水处理站设备故障会造成污水处理不能达标，超标废水排入污水厂可能造成一定的冲击。

③当次氯酸钠溶液发生泄漏，沿地面漫流进入地表水体，造成环境空气局部影响、区域地表水污染事故。由于次氯酸钠溶液的LD50为8500 mg/kg，毒性不强，加上项目使用量也不多，经稀释后对地表水体的影响较小。

环境风险防范措施及应急要求

1、 环境风险防范措施

为保障安全生产，减少事故的发生，并降低事故对环境的影响，建设单位根据有关法规及管理要求，建立了系统完善的事故风险防范与应急措施的计划和实施。在项目建设过程中采取的事故防范与应急措施具体如下：

①管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。管道及阀门采用优质的防渗、防腐材料，以防止和降低废水的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度。

②防渗的区域尽可能设置检漏装置，可能泄露的区域设置管道连接至污水收集池。

③加强日常管理及维护，设置专人负责阀门切换，派专人定期对防渗层的防渗性能进行检查，一旦发现异常及时维护，编写检查及维护日志。

④对废水总排口废水设置专人进行定期监测，确保泄漏物、消防废水、不合格废水不排出厂外。

⑤废水总排口出水管上设置切断阀，有专人负责在紧急情况下关闭废水排放，防止泄漏物、消防废水、不合格废水不排出厂外。

⑥加强地下水污染监控，充分利用现有监测孔，以潜水含水层地下水监控为主，加强重点污染防治区监控；

⑦设置事故池，当发现泄漏或设备故障时，将废水引入事故池内。

⑧当发生泄漏后及时进行地下水环境监测。

⑨做好物料储存管控，防止物料泄漏，设置专门的物料库，设专人管理。

事故池的计算：为防止废水事故情况下直接排放对水环境造成影响，应设置应急池。一般事故可在24小时内恢复正常，如遇到特殊情况，难以在一天内修复，将考虑紧急停车。在此期间的废水将全部纳入废水事故池临时储存。待事故修复后，将恢复生产。同时，将事故池的废水全部泵入污水处理站处理达标后，再排入平舆县污水处理厂，经污水处理厂进一步处理后排放。根据项目工程分析，全厂生产废水排放量（411.38t/d），评价建议本项目应急事故池设置为420m3，可满足项目24小时废水排放存储需求，确保项目污水处理站事故状态下废水不外排。应急事故池位置应紧靠污水处理站设置，污水处理站一旦出现故障则立即将废水导入应急事故池，进行有效处理，可杜绝事故排放，避免对受纳水体的事故污染。应急池应做防渗，并设有围堰及防雨罩棚。

环境影响评价结论：

本项目在落实一系列事故防范措施，制定完备的环境风险应急措施，保证事故防范措施等的前提下，项目环境风险可控制在可接受水平内。本评价认为在科学管理和完善的预防应急措施处置机制保障下，本项目发生风险事故的可能性是比较低的，风险程度属于可接受范围。事故的影响是短暂的，在事故妥善处理后，周围环境质量可以恢复原状水平。

表4.2-40  建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 平舆县惠万家实业有限公司活禽屠宰建设项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | （河南）省 | （驻马店）市 | （平舆县） | （商城路东段南侧） |
| 地理坐标 | 经度 | 114.674242 | 纬度 | 32.953440 |
| 主要危险物质及分布 | 项目是禽类屠宰项目，项目为新建项目，项目主要是购置屠宰生产线、冷库、分割加工设备等进行禽类屠宰，项目生产规模为年屠宰1200万只鸡。 项目厂区主要涉及到的物质主要为R507制冷剂和屠宰废水，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）判定，项目涉及的R507制冷剂和屠宰废水均不属于环境风险物质，次氯酸钠溶液属于环境风险物质。R507制冷剂主要存在于冷库配套的制冷机组内，屠宰废水主要存在于污水管道和污水站内。次氯酸钠溶液存量较少。 项目Q=0.0026<1，因此项目环境风险分析进行简单分析。 |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 项目可能发生的环境事故是废水产生泄漏、污水管网或化粪池出现破损或管线破损，导致周围地表水受到污染；次氯酸钠溶液泄漏对环境空气和地表水造成污染。 |
| 风险防范措施要求 | 根据环境风险分析，对项目要求做好以下环境防范措施： ①污水站和污水管线做好检修和维护，确保密闭行，防止泄漏。 ②做好污水站和污水管线区域的防渗； ③在厂区应设置防护用品、急救用品； ④在厂区设置应急事故池； ⑤做好厂区物料储存管控，设置专门的物料库，设专人管理。 ⑥管理上的防范措施：制定安全、可靠的操作规程、维修规程和环保管理规程，以减少操作人员与有害物质直接接触的机会；作业操作人员必须经过严格培训，经过考核后持证上岗。 |

# 第五章 环境保护措施及其可行性论证

## 5.1 施工期污染防治措施分析

评价针对工程施工期可能对环境造成的影响，以保护项目区的环境、最大限度地减少工程建设对环境造成的不利影响为目的，对施工期环境影响因素进行简要分析并提出具体的防范措施。

### 5.1.1 施工期水污染防治措施分析

程对水环境的污染主要包括施工期生产废水、施工人员生活污水，评价针对环境特点提出工程施工期水环境保护措施，详见表5.1-1。

表5.1-1            施工期水污染防治措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 | 效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工排水可能对水环境产生影响，造成水土流失 | 施工用水尽量做到节约用水，重复利用，可用于拌和水泥，简单沉淀后用于浇灌施工现场周围树木和绿地，严禁排入地表水体 | 节约用水，减少水土流失，减轻或避免生活污水、粪便对环境污染影响 |
| 2 | 生活污水、粪便随便排放对环境污染影响 | 施工期修建化粪池，施工区生活污水经化粪池处理后排放至污水管网 | 保护施工人员居住处的环境卫生 |

### 5.1.2 施工期环境空气污染防治措施分析

施工期对环境空气的污染主要包括扬尘及施工车辆尾气排放，评价针对各种污染物排放特点及性质提出施工期环境空气污染防治措施，详见表5.1-2。

表5.1-2          施工期环境空气染防治措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 | 效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运输汽车运行产生道 路扬尘污染 | 运输路线应定期洒水 | 减少道路扬尘对施工场区内人员、施工区周围厂房以及运 输道路范围内污染影响 |
| 2 | 运输过程中撒落砂石、土等材料，产生二次污 染 | 加强运输管理，保证汽车文明、安全、中速行驶，运输砂石、土、水泥、石灰的车辆表面应加以覆盖，避免砂石、土洒落造成二次污染影响 | 减少二次污染影响 |
| 3 | 扬尘对灰土拌合操作人员身体健康影响 | 对拌合点操作人员实行卫生保护，如 配戴口罩、风镜等 | 减轻灰土扬尘对操作人员健 康的影响 |

建筑工地施工要严格做到“六个100%”，工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输。

为了进一步改善环境空气质量，加强施工扬尘污染控制，根据《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018-2020 年)的通知》（豫政[2018]30 号）、《驻马店市人民政府办公室关于印发驻马市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》及平舆县大气污染防治的要求，本项目施工扬尘应采取以下控制措施：

（1）施工现场实行封闭管理，必须在大门口醒目位置设置扬尘治理责任公示牌和文明施工扬尘治理标准，要设置硬质围挡且必须沿工地四周连续安装。围挡高度不得低于1.8米；围挡内侧1米范围内不得堆放料具、土石方等物料，围挡外侧5米范围内保持清洁。
    （2）施工现场应当按规定设置建筑垃圾集中堆放点，建筑垃圾应集中、分类堆放；施工产生的建筑垃圾、渣土必须按照有关市容和环境卫生的管理规定，及时清运到指定地点；生活垃圾应当设置专用垃圾箱，做到日产日清。

（3）施工现场出入口处应当设置车辆清洗设施和泥浆沉淀设施。工程车辆进出工地必须清洗，洗车时要保证车辆车身洁净，车轮不带泥，出口路面见本色。

（4）建筑工程工地出入口应用砼、沥青等硬化，出口处硬化路面不得小于出口宽度；施工现场内主干道及作业场地应进行硬化处理，施工道路应当坚实抗压、保障畅通；施工现场内其他的施工道路应坚实平整，无浮土，无积水。

（5）项目必须使用商品混凝土和预拌砂浆。施工现场不得大量堆放和储存水泥、砂、石等容易造成扬尘的建筑材料。

（6）土方、渣土和施工垃圾等运输应采用密闭式运输车辆。

（7）施工现场裸露的空地和集中堆放的土方、渣土、砂堆、灰堆等，必须采取覆盖、固化、绿化、定时洒水等有效措施控制扬尘；施工道路要进行淋水降尘，控制粉尘污染，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。

（8）遇到四级或四级以上大风天气，施工单位应停止土方等易产生扬尘作业的建设工程。

（9）施工单位应对工地周围环境进行保洁，施工扬尘影响范围为保洁责任区的范围。

（10）建材等散流体露天堆场均应采取“防扬散、防流失、防渗漏”的“三防措施”，实现空中不飞扬，地面不流失，地下不渗漏。

（11）建筑施工工地全部实现标准化管理，做到“六个100%”。 “六个100%”即施工现场100%围挡、现场路面100%硬化、散流体和裸地100%覆盖、车辆驶离100%冲洗、散流体运输车辆100%密封、洒水降尘制度100%落实。

（12）切实做到“凡尘必治、凡土必盖、凡动土必洒水”；严格执行“七个到位”标准，即出土工地和拆迁工地应做到施工围挡到位；出入口道路混凝土路面硬化到位；基坑坡道硬化处理到位；全自动冲洗设备安装和使用到位；建筑垃圾运输车辆密闭到位；拆迁工地拆除过程中使用专业降尘设施湿法作业到位；拆迁工地暂不开挖的裸露地面和2日内不清运的拆迁垃圾覆盖到位。

（13）严格落实城市规划区内建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆“两个禁止”；严格执行开复工验收、“三员”管理、扬尘防治预算管理等制度；规模以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控，并与市城管局智慧城市中心联网。

（14）制定运输扬尘管理办法，运输垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料车辆要采取密闭或其他措施防止扬尘，运输车辆需要安装密闭装置。

（15）本项目应结合工程项目特点以及施工现场实际情况，单独编制施工扬尘专项控制方案，明确扬尘控制的目标、重点、制度措施以及组织机构和职责等，并将其纳入安全报监资料之中。

（16）建设单位应严格做好非道路移动机械管控，非道路移动机械污染管控要注重源头和过程的全面管控。源头管控主要包括机械入场前的备案登记和上报，过程管控主要包括油品使用监管、排放监管、台账监管等。 施工单位所使用的工程机械，按生态环境主管部门要求进行申报备案。完成施工任务退出工地时，必须向生态环境主管部门办理注销手续。各非道路移动机械所有人（使用人）是信息申报备案的主体，施工单位必须确保工地施工机械达标排放，不得超标排放大气污染物，不得排放黑烟等明显可视污染物。

评价认为，经采取相应大气污染防治措施后，可以将施工期大气环境影响降到较小程度，并且施工期的环境影响是暂时的，随着施工期的结束，该影响随之消失，不会对大气环境造成长远影响。

### 5.1.3 施工期噪声污染防治措施分析

施工期高噪声设备持续时间较短，施工期的噪声对周围环境的影响只是暂时的，会随施工期的结束而结束。为确保施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，要求施工单位施工期合理布置高噪施工设备，禁止施工单位夜间施工。评价建议在施工期采取以下措施：

①合理布置施工现场，应尽量避免在施工现场的同一地点安排大量的高噪声设备，高噪声设备尽量远离西侧厂界，以减轻对区域声环境的噪声影响。

②降低设备声级，采用较先进、噪声较低的施工设备；固定机械设备与挖土、运土设备如挖土机、推土机等，可通过排气管加装消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级；暂时不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并较少鸣笛。

③对于位置相对固定的机械设备，能设在隔声棚内操作的尽量进入隔声棚，隔声棚的高度应超过设备 1.5m 以上，顶部采用双层石棉瓦加盖；对不能入棚的机械设备，可适当建立单面声屏障，声屏障可采用砖石料、混凝土、木材、金属、轻型多孔吸声复合材料建造，当采用木材和多口吸声材料时，应作防火、防腐处理。

④减少人为噪声，模板、支架拆卸过程中应遵守作业规定，减少碰撞噪音；尽量减少用哨子、喇叭等指挥作业，减少人为噪声。

⑤合理安排施工时间，禁止施工单位夜间施工。

采取以上措施后，在施工期的机械噪声经过距离衰减后，项目场地边界可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，对周围环境影响不大。

### 5.1.4 施工期固废污染防治措施分析

工程施工期固废主要是施工建筑垃圾及弃土，评价根据各种污染物排放特点及性质提出污染防治措施见表5.1-3。

表5.1-3              施工期固废染防治措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 | 效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑垃圾遇风、雨、雪等恶劣天气材料流失，对环境产生的影响 | 建筑垃圾集中堆存，堆场加防尘网覆盖，并及时清运 | 避免建筑垃圾流失对环境的影响 |
| 2 | 施工废弃物排放占地 | 施工废弃物及时清除，就近拉至城市垃圾卫生填埋场处置 | 减少废弃物占地对生态环境影响 |

综上所述，项目施工期固体废物均能得到合理有效处置，对周围环境不会产生大的影响。

### 5.1.5 施工期生态防治措施分析

本项目施工期水土流失防治措施见表5-5。

表5-5             施工期水土流失防治措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 | 效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目的建设开挖，植被受到破坏，造成水土流失 | 对于土质较好的地段，建议采用深挖、表土回覆的方式；对于砾石土，建议将石土分离，土层覆于地表，易与植被恢复。尽量避开农作物生长季节施工，最大限度减少农作物产量。应避开风季、暴雨季施工，减少水土流失 | 能够有效减轻项目施工造成的水土流水影响 |

## 5.2 营运期污染防治措施分析

### 5.2.1 营运期废水污染防治措施分析

本项目产生的废水主要包括生产废水和生活污水。

5.2.1.1生产废水的特点

本项目生产污水主要为屠宰废水和车间冲洗水，为高浓度有机污水，生产废水主要具有以下特点：①水质、水量在一天内的变化比较大。②有机污染物含量高，废水主要成分有动物血污、油脂、粪便、内脏残屑和无机盐类等，COD一般在2000~2500mg/L；③可生化性较好，BOD5 /COD为0.5；④废水中含有毛、内脏残屑和残肉渣等，悬浮物含量高。⑤车间冲洗废水：冲洗废水中有机物含量与待宰区及各车间的鸡粪、肠胃内容物、鸡血、油脂和碎肉等固体废物清除、回收是否彻底有关，在回收完全的情况下有机物含量较少。

项目生活污水主要来自职工办公、生活过程中盥洗。生活污水水质较为简单，主要污染物是COD、氨氮、SS、BOD5等。

本项目废水排放总量为411.38m3/d。全厂废水产生及水质分析见表5.2-1。

表5.2-1        工程废水产生情况一览表

| 废水种类 | 污染源 | 排放量（m3/d） | 污染物浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 动植物油 | TN | TP | 大肠菌群数 |
| 职工 | 职工生活 | 4 | 300 | 200 | 180 | 30 | / | / | / | / |
| 生产废水 | 屠宰废水 | 400 | 1500 | 750 | 750 | 100 | 100 | 180 | 7 | 24000 |
| 生产废水 | 车间冲洗水 | 7.38 | 600 | 350 | 450 | 50 | 30 | / | / | / |
| 全场 | 混合废水 | 411.38 | 1472.19 | 737.48 | 739.08 | 98.42 | 97.77 | 175.02 | 6.81 | 24000 |

5.2.1.2处理规模

根据工程分析，本项目生活污水产生量为4.0m3/d，生产废水产生量为407.38m3/d，排入厂内污水处理站的废水排放总量为411.38m3/d。结合本项目工艺特点，拟建工程污水处理站污水处理规模为450m3/d，污水站处理规模为污水量的1.09倍，污水站处理规模可完全满足本项目废水处理需求。

5.2.1.3处理工艺

项目污水处理工艺拟采用“格栅＋沉砂隔油池+调节池+气浮池+厌氧池+好氧池+沉淀池+消毒池”。

评价通过对同类屠宰类企业污水处理工艺的调查，屠宰废水因不含有毒有害物质，可生化性好，“厌氧+好氧”生化处理工艺成为国内屠宰废水的主流处理工艺。

以下介绍几例国内屠宰行业常用的、技术成熟的工程实例，见表5.2-2。

表5.2-2         国内屠宰行业废水处理工程实例

| 废水 种类 | 处理技术 | 应用实例 |
| --- | --- | --- |
| 屠宰废水 | 水解酸化+缺氧+接触氧化处理工艺 | 四川省某肉类加工工厂，废水水质COD1750mg/L、BOD5800mg/L、SS600mg/L、NH3-N60mg/L，采用“水解酸化+缺氧+接触氧化”处理工艺处理后，出水水质可满足国家污水综合排放标准（GB8978-1996）一级标准。 |
| 屠宰废水 | 水解酸化+接触氧化处理工艺 | 江苏雨润集团重庆汇通屠宰肉类加工有限公司，屠宰生猪废水采用“水解酸化+接触氧化”处理工艺处理后，排水水质满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3三级标准。 |
| 屠宰废水 | 隔油沉淀池+UASB+接触氧化处理工艺 | 漯河双汇集团实业有限公司，屠宰生猪废水水质COD2510mg/L、BOD51480mg/L，采用“隔油沉淀池+UASB+接触氧化”处理工艺处理后，COD去除率96.6%、BOD5去除率97.6%，排水水质满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3标准。 |

根据国内屠宰项目废水处理工艺的实际情况，综合考虑《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）要求，评价认为项目废水采用“格栅＋沉砂隔油池+调节池+气浮池+厌氧池+好氧池+沉淀池+消毒池”处理是可行的。污水站具体设计处理工艺流程见图5-1。

图5-1 项目废水处理工艺流程图

（1）格栅系统

屠宰生产废水和生活污水的混合废水中因含有一定量的大块漂浮物（血污、毛皮、碎肉、内脏杂物等），固体悬浮物（SS）高达1000mg/L以上，采用机械格栅可有效去除大部分固体污染物，避免大块悬浮颗粒物影响后续工段。评价建议可采用滚筒滤网式细格栅，过滤效果较高，可以去除猪毛等纤细杂物及部分粪便，有效降低后续单元的污染负荷。

（2）沉砂隔油池

经格栅初步去除大块悬浮物后，废水经管道进入沉砂隔油池，可有效去除废水中的油脂及一些隔网无法去除的细小悬浮物，并起到均化水质的作用，以降低后续处理单元的处理负荷。考虑到废水中含有一定的动物油，可在沉淀池内设置刮油刮渣系统一套，有效撇除浮油和废渣。

（3）气浮

气浮池是利用气浮原理去除废水中污染物，气浮法以微细气泡作为载体，粘附水中的悬浮颗粒上，使其视密度小于水，然后颗粒被气泡携带浮升至水面与水分离去除的方法。

（4）厌氧池

厌氧处理是利用厌氧菌的作用，去除废水中的有机物，通常需要较长的时间，厌氧过程分为水解阶段、酸化阶段、产乙酸阶段和甲烷化阶段。水解阶段:高分子有机物由于其大分子体积，不能直接通过厌氧菌的细胞壁，需要在微生物体外通过胞外酶加以分解成小分子。 酸化阶段:上述的小分子有机物进入到细胞体内转化成更为简单的化合物并被分配到细胞外，这一阶段的主要产物为挥发性脂肪酸(VFA)，同时还有部分的醇类、乳酸、二氧化碳、氢气、氨、硫化氢等产物产生。产乙酸阶段:在此阶段，上一步的产物进一步被转化成乙酸、碳酸、氢气以及新的细胞物质。产甲烷阶段:在这一阶段，乙酸、氢气、碳酸、甲酸和甲醇都被转化成甲烷、二氧化碳和新的细胞物质。厌氧处理可以将废水中大分子物质降解为小分子物质，难降解物质转化为易降解物质，如血红素分解成小分子可降解物质，进一步提高废水的可生化性，从而为后续的好氧生物处理创造良好的条件，降低后续生物处理负荷；也可对进水负荷的变化起缓冲作用，为后续工段提供稳定的进水条件。大量的试验研究结果以及国内的一些工程运行实例的效果表明，厌氧池最佳水力停留时间为一般在8~10h。

（5）好氧池

好氧池可采用活性污泥法。SBR是序批式活性污泥法的简称，是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术。它的主要特征是在运行上的有序和间歇操作，SBR技术的核心是SBR反应池，该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池，通过对运行方式的调节，在单一的曝气池内能够进行脱氮和除磷反应；该工艺有投资省、占地少、运行费用低、耐有机负荷和毒物负荷冲击，运行方式灵活，由于是静止沉淀，因此出水效果好、厌（缺）氧和好氧过程交替发生、泥龄短、活性高，有很好的脱氮除磷效果。该工艺目前已经在屠宰行业污水处理中得以广泛应用。

本次评价结合河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件（豫环攻坚办【2017】107号）《关于印发河南省九大行业水污染综合整治指导方案的通知》，对本项目采用“格栅＋沉砂隔油池+调节池+气浮池+厌氧池+好氧池+沉淀池+消毒池”废水处理工艺的相符性进行分析，根据该文件，农副食品加工废水处理适用工艺主要包括预处理、生化处理和深度处理三部分，其中的预处理包括粗（细）格栅、初沉池、隔油池、调节池、混凝沉淀和气浮等；生化处理包括水解酸化、厌氧和好氧处理；深度处理包括曝气生物滤池（BAF）、生物接触氧化、生物活性炭、混凝沉淀、过滤、人工湿地等。

根据该文件，屠宰及肉类加工废水处理以生物法为主，包括好氧、厌氧、兼氧等处理系统，辅助必要的物理、滑雪方法等方法做预处理，各种生物处理装置均能有效的去除COD、BOD、SS、氨氮、总氮、总磷等污染物，处理出水均可达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）的要求或流域排放标准，屠宰与肉类加工废水治理典型工艺流程如下图所示：

图5-2 屠宰废水治理典型工艺流程图

本项目采用“格栅＋沉砂隔油池+调节池+气浮池+厌氧池+好氧池+沉淀池+消毒池”的生化废水处理工艺，项目废水处理后排放至平舆县污水处理厂进一步处理后达标排放，项目废水处理工艺主要包括预处理（格栅＋沉砂隔油池+气浮）、厌氧处理（水解酸化）、好氧处理（SBR）、消毒处理，项目废水工艺满足“豫环攻坚办【2017】107号”文中关于屠宰废水处理要求，处理后水质能够满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中三级标准和平舆县污水处理厂纳管标准要求。

综上所述，评价认为项目废水采取“格栅＋沉砂隔油池+调节池+气浮池+厌氧池+好氧池+沉淀池+消毒池”处理工艺符合废水处理要求，符合规范要求，污水处理工艺是可行的。

5.2.1.4出水标准要求

根据项目所在位置及环保部门要求，项目废水经处理后需满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中三级标准和平舆县污水处理厂纳管标准（按2个标准中最严的执行）。标准见表5.2-3。

表5.2-3      工程废水排放标准一览表

| 废水种类 | 污染源 | 排放量（m3/d） | 污染物浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 动植物油 | TN | TP | 大肠菌群数 |
| 职工 | 职工生活 | 4 | 300 | 200 | 180 | 30 | / | / | / | / |
| 生产废水 | 屠宰废水 | 400 | 1500 | 750 | 750 | 100 | 100 | 180 | 7 | 24000 |
| 生产废水 | 车间冲洗水 | 7.38 | 600 | 350 | 450 | 50 | 30 | / | / | / |
| 全场 | 混合废水 | 411.38 | 1472.19 | 737.48 | 739.08 | 98.42 | 97.77 | 175.02 | 6.81 | 24000 |
| 总排放口 废水排放情况 | 414.38 | 180 | 100 | 100 | 25 | 15 | 30 | 2 | 1200 |
| 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中三级标准 | —— | 500 | 250 | 300 | / | 50 | — | — | — |
| 平舆县污水处理厂纳管标准 | —— | 380 | 200 | 300 | 35 | / | 45 | 4 | — |

5.2.1.5处理效率

项目污水处理站参考同行业同类企业已建成废水处理工艺及实际运行效果，类比其各单元主要污染物的去除效率，本工程各单元处理效果见表5.2-4。

表5.2-4       污水处理站各处理单元处理效果一览表

| 项目名称 | 废水量 （m3/d） | 主要污染物浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- |
|  |  | COD | BOD5 | SS | NH3-N | 动植物油 | TN | TP | 大肠菌群数（个/L） |
| 污水处理站进水 | 411.38 | 1472.19 | 737.48 | 739.08 | 98.42 | 97.77 | 175.02 | 6.81 | 24000 |
| 格栅、沉砂隔油池、气浮池 | 去除效率 | / | 15% | 15% | 35% | 5% | 80% | 10% | 10% | / |
|  | 出水 | 411.38 | 1251.36 | 626.86 | 480.40 | 93.50 | 19.55 | 157.52 | 6.13 | 24000 |
| 厌氧池 | 去除效率 | / | 25% | 25% | 0% | 10% | 5% | 30% | 30% | / |
|  | 出水 | 411.38 | 938.52 | 470.14 | 480.40 | 84.15 | 18.58 | 110.26 | 4.29 | 24000 |
| 好氧池（SBR） | 去除效率 | / | 81% | 79% | 10% | 70% | 19% | 73% | 53% | / |
|  | 出水 | 411.38 | 180 | 100 | 432.36 | 25.00 | 15.00 | 30.00 | 2 | 24000 |
| 沉淀池 | 去除效率 | / | / | / | 79% | / | / |  |  | / |
|  | 出水 | 411.38 | 180 | 100 | 100 | 25 | 15 | 30 | 2 | 24000 |
| 消毒池 | 去除效率 | / | / | / | / | / | / | / | / | 95% |
|  | 污水处理站出水 | 411.38 | 180 | 100 | 100 | 25 | 15 | 30 | 2 | 1200 |
| 厂区总排水口水质 | 出水 | 411.38 | 180 | 100 | 100 | 25 | 15 | 30 | 2 | 1200 |
| 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中三级标准 | —— | 500 | 250 | 300 | / | 50 | — | — | — |
| 平舆县污水处理厂纳管标准 | —— | 380 | 200 | 300 | 35 | / | 45 | 4 | — |

由以上分析可知，在采取“格栅＋沉砂隔油池+调节池+气浮池+厌氧池+好氧池+沉淀池+消毒池”处理工艺处理后，本项目排水口水质浓度为：COD180mg/L、BOD5 100mg/L、SS100mg/L、NH3-N25mg/L、动植物油15mg/L、TN30mg/L、TP2mg/L，外排废水水质可以满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中三级标准和平舆县污水处理厂纳管标准要求。

5.2.1.6成本核算

根据废水处理设施及必须的运行设备投入核算，本项目污水处理站投资120万元。具体污水处理工程投资费用情况及废水处理成本核算详见表5.2-5和表5.2-6。

表5.2-5                污水处理工程投资费用一览表

| 序号 | 内 容 | 费用（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 构（建）筑物投资 | 65 |
| 2 | 主要设备投资 | 35 |
| 3 | 其他投资 | 20 |
| 4 | 合计 | 120 |

表5.2-6         废水处理成本一览表

| 项 目 | 单位费用（元/m3水） | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 药剂费 | 0.07 | 絮凝剂、中和剂 |
| 人工费 | 0.40 | 2人，工资2500元/月 |
| 电 费 | 0.5 | 0.60元/度 |
| 污水处理站吨水处理费用 | 0.97 | / |
| 年总运行成本 | 12.06万元 | 不包括设备折旧费 |
| 占年销售收入 | 年销售收入8400万元，占年销售收入0.14%。 |

由上表可以看出，厂内污水处理站吨水处理费用为0.97元/m3，年运行成本为12.06万元，占年销售收入的比例为0.14%。

5.2.1.7与《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）相符性

项目废水“格栅＋沉砂隔油池+调节池+气浮池+厌氧池+好氧池+沉淀池+消毒池”工艺进行治理，项目废水处理规模为450t/d，能够满足项目废水处理需求，处理工艺主要包括预处理、生化处理、深度处理，项目污水处理站恶臭气体采用UV光催化装置+活性炭吸附装置处理后排放，项目污水处理站位于厂区南侧，处于厂区主导风向下风向，项目污水处理工艺能够满足《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）中的相关要求，废水经污水处理站处理后能够满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中三级标准和平舆县污水处理厂纳管标准要求。

5.2.1.8综合分析

本项目污水处理站采用“格栅＋沉砂隔油池+调节池+气浮池+厌氧池+好氧池+沉淀池+消毒池”工艺，污水处理设施出水浓度均可以达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中三级标准和平舆县污水处理厂纳管标准，因此项目污水处理防治措施是可行的。

### 5.2.2 营运期地下水污染防治措施分析

本项目产生废水经处理达标后，排入平舆县污水处理厂，经污水处理厂进一步处理后排放至小清河。根据预测分析项目正常情况下不会污染到地表水和地下水。为了确保项目区域地下水的安全，本项目提出如下措施：

（1）加强管理，严格监测，严防污水跑冒；

（2）定期对厂区及附近地下水环境进行监测，发现问题及时解决；

（3）危废暂存间、待宰区、屠宰区及污水处理站地面都必须采取严格的防渗措施，防止污水渗透进入土壤对地下水造成污染。

（4）待宰区产生的粪便，屠宰区产生的肠胃内容物，污水处理站产生的污泥，在现场收集后应及时处理，禁止随意露天堆放。

项目采取以上防治措施后，可以有效避免对地下水的影响，措施可行。

鉴于工程及排污特点，为了防止本项目的建设对区域地下水产生不利影响，评价提出了分区防渗建议措施：

重点防渗区：

污水处理站、事故池：污水处理站应由有资质的施工企业建设规范的污水处理设施。污水处理站各池体以及事故水池应为钢筋混凝土结构并做相应的耐酸、碱表面处理。水池地面以下应铺设2mm厚高度聚乙烯膜（渗透系数≤1×10-10cm/s）。

一般防渗区：

1、屠宰区、冷库：屠宰区及冷库地面进行硬化处理。地面下土层的处理：在原土中掺入粘性土（70%）充分拌合均匀，进行碾压，厚度300-500mm，在车间和周边区域有设备存放的地方，地面面层做成大于100mm厚C15混凝土垫层，施工时按要求留伸缩缝并用防水材料灌实。地面上做坡度>2‰，设置排水沟并与厂区相应的排水管网连通。

2、固废暂存间：按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中要求建设，采取“防扬散、防渗漏、防流失”等三防措施，地面硬化防渗处理，防渗层渗透系数≤1×10-7cm/s。

厂区分区防渗图见图3。

综合以上分析，评价认为工采取以上措施后，可有效避免对地下水的影响，措施可行。

### 5.2.3 营运期废气污染防治措施分析

本项目运营期主要大气污染物为恶臭气体和食堂油烟。

食堂油烟采用1套油烟净化器进行处理，油烟净化器处理效率为90%，经处理后食堂油烟排放浓度为0.6mg/m3，可以满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）的要求。

本项目待宰区、屠宰区及污水处理站所产生的恶臭气体主要为氨、硫化氢等，主要是待宰区粪便、屠宰间肠胃内容物及污水处理站生化反应过程产生。

恶臭危害：恶臭物质分布广，影响大，除了刺激人的嗅觉器官使人觉得不舒服外，还对人的呼吸系统、消化系统、内分泌系统、神经系统和精神系统产生不利的影响，高浓度下还会导致急性中毒甚至死亡。恶臭是项目影响外环境的重要因素，为减轻恶臭对外环境的不利影响，同时也为了防止有害恶臭气体积聚过多对操作工人及禽类的健康带来危害，项目采取如下废气防治措施：

①待宰区车间进行清洗打扫，喷洒除臭剂，安装风机进行通风换气；屠宰区进行密闭后，对屠宰区进行地面清洗和加强通风，并定期喷洒除臭剂，废物日产日清；项目拟在污水站将恶臭产生的单元（如调节池、水解酸化池、厌氧池和污泥浓缩池等）设计为密闭式，对恶臭集中收集，并设置集气系统，减少恶臭气体的逸散，污水站周边进行绿化并喷洒除臭剂；污水站集中收集的恶臭气体送入一套除臭处理装置处理后经15m高排气筒排放，除臭装置采用UV光氧催化装置+活性炭吸附装置进行除臭，除臭效率90%。

②鼓励屠宰肠胃内容物由压缩空气通过风送管道输送，避免与外环境直接接触，减少恶臭气体产生。羽毛等副产品应及时袋装封闭、外运出售；血液装桶后及时清运，若不能及时清运则应入冷库存放；粪便，肠胃内容物、下脚料等易于引起恶臭的物质应日产日清，不能在屠宰车间内堆积存放。

③建设单位应加强日常管理，对待宰区和屠宰区内的猪粪便、肠胃内容物等废弃物应日产日清，在每班结束后应对待宰区的地面进行冲洗，以减少臭气的产生量。待宰区、屠宰区及时清扫，并加强通风，增加通风次数，以降低恶臭气体的影响。

④制定污水处理站管理规范，对技术人员和操作工人上岗必须经过正式的技术培训，上岗后要严格按照操作规程和设计参数运行，对设备要定期维护，保证污水处理系统的正常运行。

⑤尽量在污水处理过程中维持pH≥7，防止硫化氢逸散，必要时可投加FeSO4，以固定硫离子；或加入15～40mg/L的过氧化氢，氧化硫化物，有效地防止硫化氢等气体的产生，减少恶臭气体污染。

⑥减少污泥滞留时间，及时清运，减少污泥腐败发臭的机会，以减少恶臭气体的排放。

⑦在项目四周设置10m宽乔灌木为主的绿化隔离带。厂区绿化应注意选取吸收恶臭气体的树种，厂区绿化应采取乔木、灌木、花卉草本相结合，针叶、阔叶相搭配的方法进行绿化，既美化环境，又可减轻恶臭气体对外界的影响。

恶臭防治措施可行性：

1、常用恶臭处理工艺方法

恶臭气体处理方法的目的在于经过物理、化学、生物的作用，使恶臭气体的物质结构发生改变，消除恶臭。常规的恶臭气体常见处理方法有燃烧法、氧化法、吸收法、吸附法、中和法和生物法等，其特点见表5.2-7。

表5.2-7   常见恶臭气体处理方法比较

| 处理方法 | 定义 | 适用范围 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃烧法 | 通过强氧化反应降解可燃性恶臭物质的方法 | 适用于高浓度、小气量的可燃性恶臭物质的处理 | 分解效率高，但设备易腐蚀，消耗燃料，成本高，处理中可能生成二次污染物 |
| 氧化法 | 利用氧化剂氧化恶臭物质的方法 | 适用于中、低浓度恶臭气体的处理 | 处理效率高，但需要氧化剂，处理费用高 |
| 吸收法 | 用溶剂吸收臭气中的恶臭物质而使气体脱臭的方法 | 适用于高、中浓度的恶臭气体 | 处理流量大，工艺成熟，但处理效率不高，消耗吸收剂，污染物仅由气相转移到液相 |
| 吸附法 | 利用吸附剂吸附去除恶臭气体中恶臭物质 | 适用于低浓度的、高净化要求的恶臭气体 | 可处理多组分的恶臭气体，处理效率高 |
| 中和法 | 使用中和脱臭剂减弱恶臭感观强度的方法 | 适用于需立即、暂时地消除低浓度恶臭气体影响的场合 | 可快速消除恶臭的影响，灵活性大，但恶臭气体物质并没有被去除，且需投加中和剂 |
| 生物法 | 利用微生物降解恶臭物质而使气体脱臭的方法 | 适用于可生物降解的水溶性恶臭物质的去除 | 去除效率高，处理装置简单，处理成本低廉，运行维护容易，可避免二次污染 |
| 臭氧法 | 利用臭氧氧化有机废气，从而除臭 | 易氧化分解恶臭成分 | 有一定的除臭效果及杀菌效果。 缺点：对于环境开放，臭气持续产生环境不适用，除臭效果差，工作环境有条件限制 |
| 等离子法 | 等离子体法靠分子激发器-使用高频、高压，采用分子共振的原理 | 易被分解恶臭 成分及分子结 构不稳定的恶 臭气体 | 具有占地小、操作方便和运行费用低等优点。 缺点：处理效果被浓度 影响、投资成本高、需 定期更换离子管，国外 进口，价格昂贵。并有自燃的可能性 |
| 光催化氧化 | 本产品利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体，改变恶臭气体如：氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯，硫化物H2S、VOC类，苯、甲苯、二甲苯的分子链结构，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链，在高能紫外线光束照射下，降解转变成低分子化合物，如CO2、H2O等 | 光催化氧化适合在常温下将废气臭气等有毒有害有味成份完全氧化净化成无毒无害味的低分子成份，适合处理高浓度（可用预处理的方式让浓度均匀通过）、气量大（设备可组合式处理）、分子结构稳定性强的有毒有害气体 | 适用范围广，运行成本低：本设备无任何机械动作，无噪音，无需专人管理和日常维护，只需作定期检查 |
| 植物除臭剂喷淋除臭法 | 植物除臭剂，可被生物完全降解，无毒、无污染、可消除恶臭，且能使毒素转变成无毒物质，对酸性、碱性和中性气体均起作用，其作用机理则基于化学反应和生物物理过程。 | 植物液除臭剂可以有效去除硫化氢、氨气、二氧化硫、甲硫醇、胺等多种常见的恶臭气体，可用于去除工业领域产生的特种恶臭气味。 | 植物液除臭剂本身对人体、动植物及土壤没有任何危害，臭气分子分解产物也完全为对人 体、动物、植物无害。无二次污染，安全环保。 |

根据上表分析，并结合项目废气分析，项目在待宰区、屠宰区、污水站等区域采用喷洒除臭剂，污水处理站产生的恶臭采用UV光催化装置+活性炭吸附装置进行去除，均属于有效可行的除臭措施，可实现废气的达标排放。

- 项目使用的除臭措施简介

2.1除臭剂除臭技术

天然植物提取液是从大自然中的树木、花草中提取的油、汁或浸膏经微乳化后和水形成的植物除臭剂，可被生物完全降解，无毒、无污染、可消除恶臭，且能使毒素转变成无毒物质，对酸性、碱性和中性气体均起作用，其作用机理则基于化学反应和生物物理过程。这是一种环境友好的、天然的恶臭清除方法，可科学、有效地对恶臭进行控制和治理，是一种简单易行又廉价的技术。

利用天然植物提取液除臭技术在美国、加拿大、日本等国家的研究应用已日益成熟，在国内的应用也日益广泛。

喷洒植物提取液作为除臭剂除臭的基本原理可以表述为：

（1）植物液通过控制设备经专用喷雾机喷酒成雾状，在空间扩散为直径<0.04mm的液滴，其液滴具有很大的比表面积和有很大的表面能，平均每摩尔约为几十千卡，这个能量是许多元素中键能的1/3~1/2。 液滴的表面不仅能有效地吸咐空气中的异味分子，同时也能使被吸附的异味分子的立体构型发生改变，削弱了异味分子中的化合键，使得异味分子的不稳定性增加，容易与其他分了进行化学反应。

（2）植物提取液大多含有多个共轭双键体系，具有较强的提供电子对的能力，这样增加了异味分子的反应活性。植物提取液与 异味分子的反应还可以做如下表述:

（3）酸碱反应如植物提取液中含有生物碱，它可以与硫化氢、氨、有机氨、氨等臭气分子反应。

（4）催化氧化反应如硫化氢在一般情况下，不能与空气中的氧进行氧化反应。但在植物提取液中有效成分的催化作用下，可与空气中的氧发生反应。

（5）吸附与溶解植物液中的一些糖类物质可吸附并溶解臭气中的异味分子。

（6）脂化反应植物液中的单宁类物质可以同异味分子发生脂化或脂交换反应，从而去除异味或生成具有芳香的物质。

2.2 UV光催化氧化工艺

光催化氧化是结合利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。高能UV光束裂解恶臭气体中细菌的分子键，破坏细菌的核酸（DNA），再通过臭氧进行氧化反应，让废气生成二氧化碳和水，彻底达到脱臭及杀灭细菌的目的。

项目生产过程中挂鸡台产生的恶臭采用植物除臭剂喷淋除臭法，经集气后经除臭剂喷淋装置处理吸收进行去除，污水处理站产生的恶臭采用光催化氧化+喷淋进行去除，从原理上讲拟建项目采取的措施可行。

2.3活性炭吸附原理：

活性炭作用原理：活性炭是一种很细小的炭粒，有很大的比表面积，而且炭粒中还有更细小的孔－毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的比表面积很大，所以能与气体（杂质）充分接触，当这些气体（杂质）碰到毛细管就被吸附，起净化作用。活性炭为多孔而表面积很大的炭，由木材、硬果壳或兽骨等经干馏并用过热蒸汽在高温（800℃-900℃)下处理而得，主要用于吸附气体、脱色和回收溶剂，能有效吸去异味、烟雾、废气。

活性炭是一种优良的多孔炭质材料，其孔隙丰富、表面化学性质多样，可以作为吸附剂和催化剂载体等，能有效地去除废气中大部分有机物和异味，被广泛地应用于废气净化过程，成为废气深度处理最有效的方法之一。而且对用生物法及其他方法难以去除的有机物、异味等都有较好的去除效果。当活性炭吸附达到饱和后，可以进行脱附再生，然后再重复使用，这也是活性炭的优点。通过再生使用，可以降低处理成本，减少废渣排放， 同时回收吸附质。

3、经济技术分析

项目在待宰区、屠宰区、污水站等区域采用喷洒除臭剂，年运行费用1万元/年；污水处理站进行封闭后收集的恶臭采用UV光催化装置+活性炭吸附装置进行去除，除臭装置投资约25万元，运行费用约2万元/年。废气处理措施投资在项目总投资中占比较低，在经济上是可行的，企业可以接受。

4、卫生防护距离

本次项目以污水站、屠宰区、待宰区等生产厂区为边界向外设置100米卫生防护距离。项目厂界外卫生防护距离为：东厂界90m、西厂界外80m、南厂界95m、北厂界65m。项目周边卫生防护距离范围内无村庄等敏感点。

通过加强管理、完善相关的措施，本项目排放的恶臭污染物可以得到有效的控制，不会对周围环境产生明显影响，污染防治措施可行。

### 5.2.4 营运期噪声污染防治措施分析

工程噪声源主要为屠宰加工生产线、制冷机组、风机、水泵等机械设备噪声、车辆交通噪声。

工程拟采取以下措施对高噪源进行治理：

（1）空压机、风机等设备

空压机、风机以空气动力性噪声为主，选型时应选择高效低噪声风机；风机进、出口与管道连接处，应安装柔性接管；对于多台机组工作，将机房建造成隔声间。

（2）制冷机组、屠宰加工车间设备

该类高噪设备一般放置在车间内，评价建议采取基础减震、厂房隔声的措施。

（3）泵类

泵类噪声主要来自液力系统和机械部件，根据其特点，降噪措施主要采用基础减振、厂房隔音等措施。

通过采取上述安装减震、加设隔音和等措施，可以有效地降低噪声。根据项目噪声预测可知，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

因此，项目营运期不会对周围声环境产生明显影响，所采用的噪声治理措施可行。

### 5.2.5 营运期固废污染防治措施分析

本工程产生的固体废物主要有待宰区产生的鸡粪，屠宰加工工序产生的肠胃内容物、鸡毛、鸡血、不可食内脏、废肉渣，检疫过程产生的检验不合格毛鸡、内脏组织、检验不合格鸡坯，污水站产生的废油脂、污泥，活性炭吸附装置产生的废活性炭、UV光催化装置产生的废UV灯管及职工产生的生活垃圾等。

①检疫不合格的毛鸡

在入场前发现检疫不合格的毛鸡，一旦发现立即要求供货养殖场回收并按照《病死猪无害化处理技术规程》（DB43/T 899-2014）进行无害化处置。

②鸡粪、肠胃内容物

鸡粪产生量为240t/a，肠胃内容物产生量为180t/a。项目产生的鸡粪以及肠胃内容物做到日产日清，鸡粪收集后外售用于制有机肥，肠胃内容物收集后外售给饲料厂。

③废肉渣及不可食内脏

废肉渣及不可食内脏产生量为251t/a，在一般固废暂存间内暂存，收集后外售饲料厂。

④鸡血

鸡血产生量为738t/a。鸡血集中收集后，在一般固废暂存间内暂存，定期外售给饲料厂。

⑤检验不合格的内脏组织

根据物料平衡分析，检验不合格的内脏组织产生量为0.1t/a。检验不合格的内脏组织集中收集后，在一般固废暂存间内暂存，定期外售给饲料厂。

⑥检验不合格鸡坯

根据物料平衡分析，检验不合格的鸡坯产生量为0.4t/a。检验不合格的鸡坯集中收集后，在一般固废暂存间内暂存，定期外售给饲料厂。

⑦污水站产生的废油脂

项目污水站运行过程中格栅、隔油池、气浮池等会收集到废油脂，废油脂产生量为0.7t/a。废油脂收集后定期外售用于制有机肥。

⑧污泥

污水处站污泥产生量为33.41t/a。污水处理站生化污泥含水率为99.3~99.4%，污泥在污水处理站经浓缩脱水、板框压滤机脱水处理后，污泥含水率降至60%以下暂存于污泥干化池，通过密闭运输车辆运至平舆县生活垃圾填埋场卫生填埋。

⑨废活性炭

本项目污水处理站活性炭吸附装置活性炭装填量为0.2t，每三个月更换一次，则废活性炭产生量为0.8t/a。本项目污水处理站活性炭吸附的主要为NH3、H2S 等恶臭物质，无有毒有害的化学成分，根据国家《危险废物名录》分析可知，不属于危险废物，可作为一般固废委托环卫部门定期清运处理。

⑩废UV灯管

项目使用光氧催化装置过程中会产生废UV灯管，废UV灯管产生量约为0.025t/a。对照《国家危险废物名录》(2016版)，废UV灯管属于危险废弃物，废UV灯管危险废物编号为：HW29含汞废物（非特定行业），废物代码为：900-023-29。废UV灯管收集后暂存于危废暂存间，定期委托有危废处理资质单位进行处置。

职工产生的生活垃圾

本项目生活垃圾量为50kg/d（15t/a）。生活垃圾收集后交环卫部门统一处置。

本项目固废产生、处置情况及固废性质见下表。

表5.2-8              工程固防治措施一览表

| 类型 | 固废名称 | 产生量（t/a） | 处理措施 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般固废 | 检疫不合格毛鸡 | 0.5 | 由供货养殖场回收，进行无害化处置 | 0 |
| 一般固废 | 废肉渣及不可食内脏 | 251 | 日产日清，外售给饲料厂 | 0 |
| 一般固废 | 鸡毛 | 900 | 日产日清，外售 | 0 |
| 一般固废 | 鸡血 | 738 | 日产日清，外售给饲料厂 | 0 |
| 一般固废 | 肠胃内容物 | 180 | 日产日清，外售给饲料厂 | 0 |
| 一般固废 | 检验不合格鸡坯 | 0.4 | 日产日清，外售给饲料厂 | 0 |
| 一般固废 | 检验不合格的内脏 | 0.1 | 日产日清，外售给饲料厂 | 0 |
| 一般固废 | 废油脂 | 0.7 | 外售用于制有机肥 | 0 |
| 一般固废 | 污泥 | 33.41 | 脱水处理后送往生活垃圾填埋场填埋 | 0 |
| 一般固废 | 废活性炭 | 0.8 | 委托环卫部门定期清运处理 | 0 |
| 一般固废 | 生活垃圾 | 15 | 收集后交环卫部门统一处置 | 0 |
| 一般固废 | 鸡粪 | 240 | 外售用于制有机肥 | 0 |
| 危险废物 | 废UV灯管 | 0.025 | 危废暂存间暂存，定期交危废单位处置 | 0 |

固废存放措施：本项目将分别对产生的固废进行合理处置，同时还应单独设置全密闭的一般固废暂存间，固废贮存场占地面积40m2。固体废物暂存间应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求建设，固废暂存间应做好防扬撒、防流失、防渗漏等三防措施，对地面进行水泥硬化，各种一般固废设置不同的密闭容器分区储存，并做到日产日清。

危废暂存间应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，危险废物的转移必须按照《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局第5 号令）执行转移联单制度。危废暂存间应按规定设置环境保护图形标志，并建立检查维护制度，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的有关规定。

项目固废处置时，尽可能采用减量化、资源化利用措施。委托处置的应与处置单位签订委托处理合同，报环保主管部门备案。评价要求企业履行申报的登记制度、建立固废管理台账制度，每种固废一本；及时登记各种固废的产生、转移、处置情况，台账至少保存3年。严格落实固废台帐管理制度，不同种类固废分别建立台帐。认真登记各类固废的产生、贮存、转移量。

综上所述，所有固体废物均得到合理处置，实现了固体废物对外环境的零排放，对周围环境影响较小，措施可行。

### 5.2.6 营运期厂区绿化措施分析

#### 5.2.6.1 绿化带设置

根据厂区平面布置情况，项目厂区主要为生产区和办公区，该项目在厂区道路两侧以及空地设绿化隔离带，同时厂区内绿化根据厂区闲置土地情况进行部分绿化。

#### 5.2.6.2 种植植物

项目厂界绿化带采用乔木绿化树种为杨树，同时采用乔、灌、花、草结合的方式，搭配种植冬青、月季等灌木和花卉，并种植耐旱、耐热、耐践踏的冷季型草坪，草结缕草，实现乔、灌、花、草高低不同、层次分明的景观搭配，并与周围环境和建、构筑物相协调，形成多层次的立体绿化布局。厂区内绿化主要搭配种植冬青、月季等灌木和花卉，并种植耐旱、耐热、耐践踏的冷季型草坪，草结缕草，估算厂区总绿化投资约为36万元。

#### 5.2.6.3 绿化方案合理性分析

项目各厂界采用杨树作为绿化隔离带的乔木树种与厂界外道路绿化相协调，杨树是一种非常优秀的树种，杨树的特点是高达雄伟，整齐标志、迅速程琳，能防风沙，吸废气，可广泛应用于生态防护林、农业防护林和工业用材林。冬青为亚热带树种，喜温暖气候，具有一定耐寒力，适生长于肥沃湿润，排水良好的酸性土壤中，耐阴湿，萌芽力强，耐寒、耐旱，硫对抗性强，月季适应性强，耐寒、耐旱，对土壤要求不严格，需日照充足，空气流通，排水性较好而避风的环境，可用作厂区环境空气质量状况的指示植物。

杨树、冬青和月季等树木、花草均为被北方常见的种属，价格便宜，可在满足绿化需要的前提下尽量为企业节省绿化投资；

项目树种要搭配合理，乔、灌、花、草配置合理，强调北方气候的季节性色彩，树木形态的变化，一季一景，富有特色，景观效果好。

项目通过植草和种植林木，可以吸收有害气体，净化空气，降低噪声，改善和美化厂区环境。

### 5.2.7 排污口规范化要求

根据国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》环发[1999]24 号和《排放口规范化整治技术》环发[1999]24 号文附件 2 等规定的要求，一切新建、改造、扩建的排污单位以及限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排放口。因此，本项目产生的各类污染物排放口必须规范化，而且规范化工作的完成必须与污染治理设施同步。

根据本项目的生产工艺特性，须规范的排放口主要在废气和废水方面，有组织废气排放口1个，厂区废水总排口 1 个。排污口应按《排放口规范化整治技术》等相关文件要求进行规范化建设，并且在各排放口树立或挂上排放口标志牌，并认真如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证，环保主管部门和建设单位可分别按内容分类建立排放口管理的专门档案。

## 5.3 项目环保设施设施投资估算

项目营运期环保设施投资情况见表5.3-1。

表5.3-1         环保设施投资估算一览表

| 序号 | 污染源 | 拟采取的治理措施 | 投资额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 待宰区 | 每日清扫，废物日产日清，封闭后通风换气，喷洒除臭剂 | 8 |
|  |  | 屠宰区 | 车间密闭，地面冲洗，废物日产日清，喷洒除臭剂 | 8 |
|  |  | 污水站 | 加盖密闭，管道集气，喷洒除臭剂 | 收集后采用1套UV光催化装置+活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒排放 | 22 |
|  |  | 食堂 | 油烟净化器 | 1 |
| 2 | 废水 | 生活污水、生产废水（屠宰废水和车间冲洗水） | 生活污水经化粪池处理后与生产废水经1座污水处理站处理达标后通过污水管网排入平舆县污水处理厂；污水处理站规模为450m3/d，污水处理工艺为“格栅＋沉砂隔油池+调节池+气浮池+厌氧池+好氧池+沉淀池+消毒池” | 120 |
| 3 | 噪声 | 减振、隔声、消声、降噪等措施 | 5 |
| 4 | 固废 | 一般固废 | 1个40m2一般固废暂存间 | 2 |
|  |  | 生活垃圾 | 若干垃圾箱 | 1 |
|  |  | 危废 | 1个3m2危废暂存间 | 1 |
| 5 | 环境风险 | 满足三防要求的1个420m3事故池； 个人防护用品，堵漏用品 | 12 |
| 6 | 地下水防渗 | 分区防渗，重点防渗区包括厂区污水处理站、事故池等，混凝土地面以下应铺设2mm厚高度聚乙烯膜或参照GB18598 执行；一般防渗区包括屠宰区、待宰区、冷库等，一般地面硬化。 在厂址下游赵庄处设置1口监测井，每半年监测一次 | 7 |
| 7 | 绿化 | 厂界内加强绿化 | 15 |
| 8 | 其他要求 | 设置标准化废气、废水排污口； 废水排污口安装流量在线监控设施，COD、氨氮、pH、总磷等在线监测监控设施，并与环保部门联网 | 18 |
| 合计 | 220 |

本项目根据工程排污特点以及外环境的要求，拟采取的环境保护措施主要有：废水处理、废气治理、设备噪声控制、固体废物及废液处置、厂区绿化等，其环保投资总额为220万元，约占工程总投资的2.75%。

## 5.4 “三同时”竣工验收

本项目各项环境保护措施应由项目建设单位负责落实，并应严格执行与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入运行”的三同时原则，具体为：

（1）固废暂存间、污水站应与主体工程同时建设，并同时投入使用。

（2）废气处理设施应与生产设备同时安装、同时投入使用。

（3）选用高效低噪设备，并采取相应的降噪措施，与设备同时安装、使用。本项目环保验收一览表见表5.4-1。

表5.4-1          本项目建成后环保设施验收一览表

| 类别 | 污染源 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 待宰区 | 每日清扫，废物日产日清，待宰区进行封闭后并安装有通风机，喷洒除臭剂 | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 表2标准要求和表1 厂界二级标准值要求 |
|  | 屠宰区 | 车间密闭，地面冲洗，废物日产日清，喷洒除臭剂 |  |
|  | 污水站 | 加盖密闭，管道集气，喷洒除臭剂 | 收集后采用1套UV光催化装置+活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒排放 |  |
|  | 食堂 | 1套油烟净化器和高于屋顶的排气筒 | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）的小型规模要求 |
| 废水 | 生活污水、屠宰废水和车间冲洗水 | 1座化粪池； 1座污水处理站，污水处理站规模为450m3/d，污水处理工艺为“格栅＋沉砂隔油池+调节池+气浮池+厌氧池+好氧池+沉淀池+消毒池” | 满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3 三级标准和平舆县污水处理厂进水水质要求 |
| 噪声 | 机械设备、车辆噪声 | 减振、隔声、消声、降噪等措施；减速、禁鸣 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |
| 固废 | 一般固废 | 1个满足三防要求的40m2一般固废暂存间 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单要 |
|  | 生活垃圾 | 若干垃圾箱 | 合理处置 |
|  | 危险废物 | 1个3m2危废暂存间 | 定期交危废资质单位处理 |
| 地下水防渗 | 厂区分区防渗，重点防渗区（污水站、事故池）做到混凝土+2mm厚高度聚乙烯膜防渗或参照GB18598 执行，一般防渗区进行地面硬化 | 厂址下游赵庄处设置1口监测井，每半年监测一次 |
| 环境风险 | 1个420m3事故池； 个人防护用品，堵漏用品 | 满足环境应急要求 |
| 绿化 | 厂区内加强绿化 |
| 其他要求 | 设置了标准化废气、废水排污口及相关标识，废水排污口安装流量、COD、氨氮在线监测监控设施并与环保部门联网 |

.

# 第六章 环境经济损益分析

## 6.1 环保投资估算

项目污染防治措施投资包括运行期的污染防治措施的总投资，预计该项费用总投资为220万元，占总投资的比例为2.75%。

## 6.2 经济效益分析

本项目总投资8000万元，其主要经济效益指标见表6.2-1。

表6.2-1          工程主要经济效益分析表

| 序号 | 指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总投资 | 万元 | 8000 |
| 2 | 年销售收入 | 万元 | 8400 |
| 3 | 年利润总额 | 万元 | 3000 |
| 4 | 年销售税金及附加 | 万元 | 免税 |
| 5 | 静态投资回收期 | 年 | 2.8 |

由表6.2-1可以看出，本项目完成后，正常年销售收入为8400万元，利润总额为3000万元，静态投资回收期为2.8年，项目实施后具有较好的经济效益。因此，从项目经济效益角度分析，本项目是可行的。

## 6.3 环境效益分析

本项目总投资8000万元，其中环保设施投资220万元，占项目总投资的2.75%，环保投资主要用于厂区污水处理设施、废气处理设施、噪声防治设施、固废的处置设施及风险防范措施的建设。工程所产生的各种污染物经过合理可行的处理处置措施都能达到排放标准要求，对周围环境的影响是可以接受的。

### 6.3.1项目污染物治理

1、项目废水治理

本项目产生的屠宰废水具有生化性较强等特点，根据项目水质和水量，拟采用“格栅+沉砂隔油池+调节池+气浮池+厌氧池+好氧池+沉淀池+消毒池”工艺，处理后出水能够满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中三级标准和平舆县污水处理厂纳管标准。

2、项目废气治理

本项目产生的废气主要是恶臭气体和食堂油烟。项目待宰区、屠宰区和分割车间按照《猪屠宰与分割车间设计规范（GB50317-2009）》进行设计，其中待宰区设计较于传统待宰车间不同，根据项目设计图纸，待宰车间四周围墙高度为5m，并设有挡雨屋面，围墙上端设有通风百叶窗，屋顶设有排风扇，该待宰区设计减少了无组织恶臭排放，大大降低了项目对周围环境的影响。另外项目采取严格的环境管理措施、及时对恶臭源猪粪、肠胃内容物、猪下脚料、猪毛、猪皮外运，对待宰车间、屠宰区及时打扫清理，减少项目恶臭气体对环境的影响。屠宰区和污水站恶臭收集后采用UV光催化装置+活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒排放。食堂油烟经1套油烟净化器处理后通过高于屋顶的排气筒排放。

3、固体废物治理

（1）有价物质回收

有价物质的回收对减轻环境污染负荷具有重要作用，本项目对生产过程中可回收利用的鸡毛、鸡血、鸡粪、肠胃内容物等。

鸡毛收集后外售，鸡血、肠胃内容物、废肉渣、不合格鸡坯及不可食内脏和不合格内脏收集后外售给饲料厂，鸡粪收集后外售用于制有机肥，废油脂外售用于制有机肥，污泥脱水处理后送往生活垃圾填埋场处理，废活性炭和生活垃圾交环卫部门处理。

（2）其他固体废物处理

检疫不合格的毛鸡由送货养殖场回收进行无害化处置。

### 6.3.2环境经济损益分析

1、环保工程投资概算

根据污染防治措施评价分析结果，本项目必须落实的环保设施及各项设施资金见表6.3-1。

表6.3-1       环保设施及各项设施资金一览表

| 序号 | 项 目 | 工程投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 污水治理设施 | 120 |
| 2 | 废气治理设施 | 39 |
| 3 | 固体废物设施（垃圾桶、危废暂存间、一般废物暂存间等） | 4 |
| 4 | 噪声治理 | 5 |
| 5 | 绿化美化 | 15 |
| 6 | 环境风险 | 12 |
| 7 | 其他 | 18 |
| 8 | 合计 | 220 |

由上表可知，本工程完成后环保总投资为220万元，占项目总投资8000万元的2.75%。

2、营期环保支出

本项目运营期环保设施运营支出包括环保设施运行费、折旧费、管理费等。

（1）环保设施运行费（C1）

工程污染防治措施主要的运行费用为废水的处理费用。根据防污减污措施相关内容，确定本工程污染防治措施，年运行费用为26万元。

（2）环保设施折旧费（C2）

=20.9（万元）

式中，a——固定资产形成率，取95%；

n——折旧年限，取10年；

C0——环保投资。

（3）环保管理费（C3）

环保管理费包括管理部门的办公费、监测费和技术咨询费等，按环保设施运行费与折旧费的5%计算。

C3=（C1+ C2）×5%=2.345（万元）

（4）环保运行管理费（C）

C= C1+ C2+ C3 =49.245万元）

本项目环保设施运营支出费用为49.245万元。

3、项目环境经济损益分析

（1）环保建设费用占建设投资比例

环保投资/总投资=220/8000=2.75%

（2）环境成本率：环保设施运营支出费占净利润比例

环保设施运营支出费/净利润=49.245/3000=1.64%

（3）环境系数：环保运行管理费用/年总产值

环境系数=环保运行管理费用/年总产值=49.245/8400=0.586%

由以上计算结果可以看出，本项目环境成本低、环境系数低，从经济分析结果可以看出，本项目的环境经济效益良好。

## 6.4 社会效益分析

该项目的建设和实施过程中将投入大量的资金用于建设和生产，将带动当地和周边地区的经济及相关产业链的发展。同时，项目建成投产后，可综合利用当地养殖资源优势，拉长产业链条，满足当地及其周边肉类市场的需求，既带动农民脱贫致富奔小康，又可解决当地下岗工人及剩余劳动力。

## 6.5 分析结论

综合上述分析可知，本工程在实行有效的清洁生产管理及相应的污染物末端治理措施的前提下，能够做到经济效益、环境效益和社会效益较好的和谐统一。

# 第七章 环境管理与监测计划

## 7.1 环境管理

### 7.1.1 环境管理的目的和意义

环境管理是企业管理中一项重要的专业管理，在企业环境保护工作中起着举足轻重的作用，是监督企业环保设施正常运行、确保污染物达标排放的机构保证。加强环境监督、管理力度，是实现环境效益、社会效益、经济效益协调发展和可持续发展道路的重要措施。因此需建立完善的环境管理制度、组织机构和环管理台账，按照项目的不同阶段、针对不同工况、相应的环境影响和环境风险特征制定严格的环境管理要求，确保建设项目在工程施工、运行期间各项环保治理措施能得到认真落实，做到最大限度的减少污染。

### 7.1.2 环境管理的执行及监督机构

根据国家环保部和河南省环境保护厅相关文件要求，驻马店市环境保护局负责本项目环评报告的审批，依据环评报告提出的环境保护方面要求和污染防治对策措施进行监督，同时负责项目的环保竣工验收工作。

项目建设单位必须根据工程的实施进度分阶段具体落实各项环境保护措施。首先在设计阶段，应委托有环保设计资质的单位进行设计，将环境影响报告书中提出的环保工程措施落实在设计中，建设单位应对有关环保的设计方案进行审查。在招投标阶段，承包商在标书中应有环境保护内容，中标后的合同中应含有实施环保措施的条款，并应明确违约责任。建设单位在施工开始后应配备一名以上专职人员，负责施工期环境管理与监督环保措施的落实。驻马店市环境保护局和平舆县环境保护局对本工程在营运过程中有关环保措施的落实情况给予监督和指导。

### 7.1.3 企业内部环境管理机构

（1）职责

环境污染问题是由自然、社会、经济和技术等多种因素引起的，情况十分复杂。因此必须对损害和破坏环境的活动施加影响，以达到控制、保护和改善环境的目的。要达到这个目的，则需要在环境容量允许的前提下，本着“以防为主、综合治理、以管促治、管治结合”的原则，以环境科学的理论为基础，用技术的、经济的、教育的和行政的手段，对项目经营活动进行科学管理，协调社会经济发展和保护环境的关系，使人们具有一个良好的生活、工作环境，从而达到经济效益、社会效益和环境效益的三统一。建设单位应设立单独的环保机构，有专人负责项目建设及运行期间的环境管理工作，负责对公司的环境保护进行全面管理，特别是对各污染源的控制与环保设施进行监督检查。

环保管理人员的主要工作职责如下：

主管负责人应掌握生产和环保工作的全面动态情况，负责审批环保岗位制度、指挥环保工作的实施、协调厂内外各有关部分和组织间的关系。

（1）贯彻执行环保法规、制度及环保标准。

（2）组织制定和完善环境保护管理规章制度，污染事故的防止和应急措施以及安全生产条例，并监督检查这些制度和措施的执行情况。

（3）推进环保设施的建设，检查环保设施的运行情况，负责环保设备的正常运转和维护工作。

（4）领导并组织环境监测工作的开展，分析污染物排放和环境质量现状。

（5）推广应用环保先进技术和经验，开展环保宣传，组织环境保护专业技术培训，提高环保工作人员素质。

（6）负责协助解决环境污染和扰民的投诉，负责环境污染事故的调查、处理及上报工作。

（7）定期编制企业的环境保护报表和年度环境保护工作，提交给当地环境保护主管部门，接受地方环境保护部门的监督，完成交给的其它环保工作。

### 7.1.4 环境管理制度

为了落实各项污染防治措施，加强环境保护工作管理，应当根据实际特点，制定各种类型的环保制度。

（1）环保设施的建设、运行及维护费用保障制度在项目的建设、运行、维护的过程中，要设立专项的环保资金，所有环保投支出该专项资金投入，并定时、定量对该环保资金进行补充，以保证环保设施的正常建设、运行和维护。

（2）排污许可证及执行报告制度

要申报排污许可证，并定期向当地环保部门报送执行报告，报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。

（3）污染处理设施的管理制度

对污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立环境管理台帐。

（4）奖惩制度

企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者实行奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以处罚。

（5）制定各类环保规章制度

制定全公司的环境方针、环境管理手册及一系列作业指导书以促进全公司的环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化，通过重要环境因素识别、提出持续改进措施，将全公司环境污染的影响逐年降低。制定各类环保规章制度包括：

环境保护职责管理条例、建设项目“三同时”管理制度、污水排放管理制度、污水处理装置日常运行管理制度、排污情况报告制度、污染事故处理制度、地下排水管网管理制度、环保教育制度、固体废弃物的管理与处置制度。

## 7.2 环境监测

### 7.2.1 环境监测的目的和意义

环境监测是污染防治的依据和环境监督管理工作的耳目，也是环境影响评价的一个重要组成部分；加强环境监测工作，不仅是贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》等法律法规，也是了解和掌握排污特征，研究污染发展趋势，开展科学技术研究和综合开发、利用资源能源的有效途径。随着人民生活水平的不断提高和环保意识不断增强，环境管理和环境监测工作也越来越显得重要。

环境监测的目的在于了解和掌握污染状况，一般包括以下几个方面：

（1）定期监测污染物排放浓度和排放量是否符合国家、省、市和行业规定的排放标准，确保污染物排放总量控制在允许的环境容量内；

（2）分析所排污染物的变化规律和环境影响程度，为控制污染提供依据，加强污染物处理装置的日常维护使用，提高科学管理水平；

（3）协助环境保护行政主管部门对风险事故的监测、分析和报告。

### 7.2.2 监测机构

该项目施工期和营运期的环境监测工作及日常的生产例行监测委托有资质单位承担。

### 7.2.3 监测的职责

（1）制定公司环境监测的规章制度和监测计划。

（2）定期监测生产中排放污染物是否符合排放标准，并分析污染物排放量的变化规律，建立主要污染源监测档案，为制定环保规划和污染控制措施提供依据。

（3）负责污染事故的调查。

（4）委托有资质单位对环境污染物进行监测。

### 7.2.4 环境监测内容

要包括废气、废水、噪声、固体废物等污染源监测及厂区周围环境质量的定期监测。根据本工程废水、固废、废气、噪声等污染源的产生和排放情况，同时结合《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）中相关要求，评价建议工程环境监控计划可按照表7.2-1执行。

表7.2-1                营运期环境监测计划

| 项目 | 监测项目 | 监测断面 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH、COD、NH3-N、总磷等4项 | 污水总排口 | 安装在线监测，并与管理部门监控平台联网 |
|  | 总氮 | 污水总排口 | 每日1次，待总氮自动监测技术规范发布后，按规范采取自动监测 |
|  | BOD5、SS、动植物油等3项指标 | 污水总排口 | 每季度监测1次 |
| 废气 | 硫化氢、氨、臭气浓度 | 厂区边界 | 每半年1次 |
|  | 硫化氢、氨、臭气浓度 | 废气排放口 | 每半年1次 |
| 厂界噪声 | 等效声级LeqdB（A） | 东、南、西、北厂界各一点，测点在厂界外1m，高1.2m，若厂界有围墙应高于围墙。 | 每年监测两次，每期二天，昼、夜各一次。 |
| 地下水 | pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、硫酸盐、总大肠菌群 | 赵庄监控井 | 每年监测一次 |

## 7.3 污染物排污口规范化管理

### 7.3.1 基本原则

（1）排污口设置应便于计量、监测，便于日常现场监督检查；

（2）如实向环保行政主管部门申报排污口数量、位置及排放去向。

### 7.3.2 技术要求

（1）本项目建成后，在废气排放筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台，并在排气筒附近地面醒目处设置环保图形标志牌，标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等。

（2）本项目建成后，应在废水总排口应设置为标准化排污口，附近醒目处应设立环保图形标志牌，安装流量、COD和氨氮在线监测装置，并与环保部门联网。

（3）固体废物堆放场所，必须有防火、防腐蚀、防流失措施，并应设置标志牌。

## 7.4 项目环境风险防范措施分析

项目设有冷库，根据企业提供资料，冷库制冷剂采用环保型制冷剂R507，制冷剂R507属于HFC类物质，无味，无毒，不可燃，对产品和人体都不会造成伤害，安全可靠，通常能比R404A达到更低的温度，适用于中低温的新型商用制冷设备。同时，其破坏臭氧潜值ODP=0，是一种环保制冷剂。本项目R507制冷剂和屠宰废水不属于环境风险位置。项目环境风险物质主要是次氯酸钠溶液，项目次氯酸钠折纯后储存量为30kg，储存量较小。项目环境风险主要为污水处理站因故障或人为因素停止运行，将导致高浓度废水未经处理直接进入污水管网；次氯酸钠溶液泄漏造成环境空气和地表水污染。

为防止废水事故排放、次氯酸钠溶液泄漏情况下直接排放对水环境造成影响，应设置应急池。一般事故可在24小时内恢复正常，如遇到特殊情况，难以在一天内修复，将考虑紧急停车。在此期间的废水将全部纳入废水事故池临时储存。待事故修复后，将恢复生产。同时，将事故池的废水全部泵入污水处理站处理达标后，再排入平舆县污水处理厂，经污水处理厂进一步处理后排放。根据项目工程分析，全厂生产废水排放量（411.38t/d），评价建议本项目事故池设置为420m3，可满足项目24小时废水排放存储需求，确保项目污水处理站事故状态下废水不外排。应急池位置应紧靠污水处理站设置，污水处理站一旦出现故障则立即将废水导入事故应急池，进行有效处理，可杜绝事故排放，避免对受纳水体的事故污染。应急池应做防渗，并设有围堰及防雨罩棚。

## 7.5信息公开

根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令 第 31 号）要求，企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。公开信息主要包括：企业基础信息，排污信息，防治污染设施的建设和运行情况；建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；突发环境事件应急预案等。

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号），建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息。除按照国家需要保密的情形外，建设单位应当通过其网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开下列信息：

（一）建设项目配套建设的环境保护设施竣工后，公开竣工日期；

（二）对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试的起止日期；

（三）验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。

建设单位公开上述信息的同时，应当向所在地县级以上环境保护主管部门报送相关信息，并接受监督检查。

## 7.6污染物排放清单

项目污染物排放清单及排放管理要求见下表。

表7.6-1   项目污染物排放清单

| 工程组成 | 项目生产设施主要有宿舍楼、办公楼、生产车间及污水处理站等。 |
| --- | --- |
| 原辅材料 | 肉鸡、包装材料等 |
| 污染因素 | 环保措施 | 污染物排放情况 | 排放标准及要求 | 排放口信息 |
|  |  | 污染物 | 排放浓度 | 总量指标 |  |  |
| 废水 | 生活污水经化粪池处理后与生产废水经1座污水处理站处理达标后通过污水管网排入平舆县污水处理厂；污水处理站规模为450m3/d，污水处理工艺为“格栅＋沉砂隔油池+调节池+气浮池+厌氧池+好氧池+沉淀池+消毒池” | COD | 180mg/L | COD 6.22t/a，NH3-N0.62t/a | 满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3 三级标准和平舆县污水处理厂进水水质要求 | DW001 |
|  |  | BOD5 | 100mg/L |  |  |  |
|  |  | SS | 100mg/L |  |  |  |
|  |  | NH3-N | 25mg/L |  |  |  |
|  |  | 动植物油 | 15mg/L |  |  |  |
|  |  | TN | 35mg/L |  |  |  |
|  |  | TP | 2mg/L |  |  |  |
|  |  | 大肠菌群数 | 1200个/L |  |  |  |
| 废气 | 污水站设置为密闭式，管道收集恶臭后送入一套除臭装置（UV光氧催化装置+活性炭吸附装置）处理后通过15m排气筒排放 | NH3 | 0.92mg/m3 | / | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 表2标准要求和表1 厂界二级标准值要求 | DA001 |
|  |  | H2S | 0.0356mg/m3 | / |  |  |
|  | 待宰区进行通风换气，每日清洗打扫，喷洒除臭剂；屠宰区进行地面清洗和加强通风并喷洒除臭剂，废物日产日清；污水站周边进行绿化，喷洒除臭剂 | NH3 | 无组织 | 0.0179kg/h | / |  | / |
|  |  | H2S |  | 0.001114kg/h | / |  |  |
|  | 食堂油烟经1套油烟净化器处理后经高于屋顶的排气筒排放 | 油烟 | 0.6mg/m3 | / | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型规模 | DA002 |
| 噪声 | 减振、隔声、消声 | / | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 | / |
| 固废 | 检疫不合格毛鸡 | 由供货养殖场回收，进行无害化处置 | / | 满足《一般工业固体废物贮存、污染控制标准》（GB18599-2001） 及修改单要求 | 综合利用 |
|  | 鸡毛 | 日产日清，外售 | / |  | 综合利用 |
|  | 鸡血、检验不合格鸡坯、检验不合格的内脏 | 日产日清，外售给饲料厂 | / |  | 综合利用 |
|  | 鸡粪、肠胃内容物、废肉渣及不可食内脏 | 日产日清，外售给饲料厂 | / |  | 综合利用 |
|  | 废油脂、鸡粪 | 外售用于制有机肥 | / |  | 综合利用 |
|  | 污泥 | 脱水处理后送往生活垃圾填埋场填埋 | / |  | 综合利用 |
|  | 废活性炭 | 委托环卫部门定期清运处理 | / |  | 综合利用 |
|  | 废UV灯管 | 危废间暂存，定期交危废资质单位处理 |  |  | 合理处置 |
|  | 生活垃圾 | 收集后交环卫部门统一处置 | / |  | 综合利用 |
| 地下水 | 分区防渗 | 重点防渗区做好混凝土+聚乙烯膜防渗；一般防渗区进行地面硬化 | / | / |
| 环境 管理 与监 测 | 根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）要求，废水总排口安装流量、pH、COD、氨氨在线监测监控设施，并与环保部门联网 | 《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）中要求的废水自动在线监控设备，并与环保部门联网 |

# 第八章 项目选址及建设可行性、政策相符性

## 8.1项目选址可行性分析

本次评价从工程建设的基础设施条件、周围环境现状情况及项目建成后对周围环境的影响，综合分析厂址选择的合理性。厂址环境可行性分析结果见表8.1-1。

表8.1-1 厂址环境可行性分析

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 与河南主体功能区规划的相符性分析 | 对照《河南省主体功能区规划》，平舆县属于农产品生产区。农产品主产区的功能定位是:国家重要的粮食生产和现代农业基地,保障国家农产品供给安全的重要区域,农村居民安居乐业的美好家园,新农村建设的先行区。农产品生产区发展方向：以提高农产品供给能力为重点任务,重点实施高标准粮田“百千万”工程、现代农业产业化集群工程,着力保护耕地,建设全国粮食生产核心区,增强农业综合生产能力,大力发展现代农业,因地制宜地发展特色产业,增加农民收入,合理布局,优化开发,推进集约集聚,促进工业反哺农业、城市带动农村,加快社会主义新农村建设,引导农村人口逐步有序转移。 农产品生产区开发管制原则：加强耕地保护,严格控制开发强度,逐步减少农村居民点占用的国土空间。城镇建设和工业项目要依托现有城市、县城和重点镇,充分体现集约开发、集中布局的要求。加强中心城镇的道路、供排水、垃圾污水处理等基础设施建设,增强城镇吸纳农村人口的能力。健全公共服务体系,改善教育、医疗、文化等设施条件,提高公共服务能力和水平。在资源环境允许的范围内,因地制宜发展农产品加工业、劳动密集型新兴服务业和具有技术含量的制造业等,适度开发矿产资源,严格控制高耗能、重污染产业发展。完善城市污水处理设施运行机制,确保污水处理设施正常运营。加强农业面源污染防治,加快养殖业废弃物综合治理,推广农村生活污水净化、秸秆还田技术,改善环境卫生条件和村容村貌。合理利用土地资源,防止盲目圈占、浪费土地,严格禁止毁田烧砖。 项目属于畜禽屠宰行业，属于畜禽产品深加工业，属于农产品生产区鼓励发展的行业，项目减少将带动其余畜禽养殖业发展，带动农村发展，增加农村人口就业。项目符合《河南省主体功能区规划》的相关要求。 |
| 2 | 与环境保护规划的相符性分析 | 对照《驻马店市“十三五”生态环境保护规划》（2016—2020年）， 规划目标是：到2020年，大气、水环境质量总体改善，土壤环境质量总体保持稳定，主要污染物排放总量大幅减少，饮用水安全保障水平持续提升，城乡人居环境继续改善，环境风险得到有效控制，生态系统稳定性增强，生态安全屏障基本形成，生态环境治理体系和治理能力现代化取得重大进展，生态文明建设水平与全面建成小康社会相适应。 项目对废水采用污水处理站处理达标后排入污水处理厂处理，废气经废气处理设施处理后排放，无组织恶臭采取加强清扫、废物日产日清，喷洒除臭剂等措施，噪声采取隔声减振降噪措施，固废均进行综合利用，生活垃圾交环卫部门处理，危废在危废暂存间暂存，定期交由危废资质单位处理，项目各项污染物均能得到有效的处理，均可以达标排放或合理处置，项目对环境影响较小。 |
| 3 | 与环境功能区划的相符性分析 | 项目项目对废水采用污水处理站处理达标后排入污水处理厂处理，废气经废气处理设施处理后排放，无组织恶臭采取加强清扫、废物日产日清，喷洒除臭剂等措施，噪声采取隔声减振降噪措施，固废均进行综合利用，生活垃圾交环卫部门处理，危废在危废暂存间暂存，定期交由危废资质单位处理，项目各项污染物均能得到有效的处理，均可以达标排放或合理处置，项目对环境影响较小。项目不会改变区域环境空气质量、不会改变其余地表水体功能，不会对区域声环境质量造成较大影响，项目符合环境功能区划的要求。 |
| 4 | 与城市总体规划及城市建成区的相符性分析 | 本项目选址位于平舆县商城路东段南侧，不在平舆县总体规划范围内，项目不在城市发展规划范围之内，项目占地为工矿仓储用地，符合平舆县土地利用总体规划。 |
| 5 | 与土地利用总体规划的相符性分析 | 根据平舆县自然资源局出具的项目用地和选址预审意见，项目用地为工业用地，符合《平舆县土地利用总体规划（2010-2020年局部调整完善）》的要求 |
| 6 | 厂址位置、周围环境保护目标的分布及卫生防护距离 | 项目周围敏感点主要是东侧外460m的赵庄、南侧349m的老徐庄、西南侧287m的徐楼、东北侧672m的大王庄。对照项目卫生防护距离100米，项目周边卫生防护距离范围内无村庄等敏感点。 |
| 7 | 交通条件 | 本项目位于平舆县商城路东段南侧，交通非常便利 |
| 8 | 基础设施情况 | 根据调查和了解，项目所在区域供水管网、排水管网、天然气管网均已经完善可用，基础设施较为完善。 |
| 9 | 水环境影响分析 | 本项目生活污水经化粪池处理后与生产废水经厂内处理站处理后排入平舆县污水处理厂，进一步处理，处理达标后进入小清河，项目外排废水对区域地表水环境造成的影响较小。 |
| 10 | 环境空气影响分析 | 根据预测结果，本项目废气经处理后，对区域环境空气质量造成的影响较小。本项目卫生防护距离为100m，项目卫生防护距离范围无环境保护目标存在。 |
| 11 | 声影响分析 | 根据预测结果，本项目厂界噪声贡献值均能满足 GB12347-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2 类标准要求。 |
| 12 | 总量控制分析 | 项目废水经处理后排入污水管网时污染物控制指标为COD：22.21t/a，NH3-N：3.09t/a；经污水处理厂进一步处理后排放至水环境水污染物控制指标为COD：6.22t/a，NH3-N：0.62t/a。 |
| 13 | 公众参与结论 | 本项目的建设会促进当地经济发展，根据公众参与调查结果，被调查群众未提出反对项目建设的意见。 |
| 14 | 分析结果 | 从环境保护角度综合分析，本项目厂址选择可行。 |

由上表可以看出，从环境保护角度综合考虑，评价认为项目厂址是可行的。

## 8.2项目平面布置合理性分析

（1）总体布局

厂区划分为生产区和办公区，产品与毛鸡、废弃物在厂内不共用通道，生产区单独设置毛鸡与废弃物出入口、白条鸡（鲜销、冷冻）及冷库发货口。生产区各车间的布局与设施按照生产工艺流程和卫生要求，屠宰区内清洁区与非清洁区严格分开。

（2）分区布局

项目区域整体为矩形，厂区分为生产区和办公区，办公区位于城区最北侧，办公区南侧隔厂区道路设置有1厚爱厂房、2号厂房、1号车间、冷库和2号车间，屠宰区设于2号车间内，位于冷库东侧（厂区南部），待宰区位于屠宰区对策，污水处理站位于项目1号车间南侧、2号车间北侧。项目区内之间以道路、绿化带相隔，形成相对独立的空间。厂区道路布置，满足消防车辆通行要求。厂区布置做到了统筹考虑，科学规划，协调一致，本工程厂区平面布置合理。

（3）车间分区及排水设置

按照《禽类屠宰与分割车间设计规范》（GB51219-2017），屠宰区内致昏放血、浸烫脱毛(或浸蜡脱蜡)、去头爪及内脏粗加工间应为非清洁区；摘小毛、掏膛和心肝胗精加工间应为半清洁区；在布置车间建筑平面时，应隔断划分以上两个分区，各分区之间人流、物流不得交叉。屠宰区内与沥血线路平行且不低于沥血轨道高度的墙体表面应光滑平整、不渗水和耐冲洗。屠宰区地面应沿生产线设排水明沟，位置宜在生产线下方。屠宰区的血、羽毛及废弃物收集间应靠外墙设置，出口应经缓冲间直通室外。副产品加工间使用的台、池应采用不渗水材料制作，且表面应光滑易清洗消毒。分割车间应包括分割间、包装间、包装材料间、工器具清洗消毒间及辅助设备用房等。分割车间地面排水坡度应不小于1．0％。分割车间和包装间宜设吊顶，室内净高不宜低于4．5m。

（4）生产能力相匹配

待宰区面积：根据本项目平面布置，待宰区建筑面积约为910m2，为1层砖混封闭结构。根据《禽类屠宰与分割车间设计规范》（GB51219-2017），宰前建筑设施包括活禽待宰罩棚、卸禽站台(含挂禽区)等。活禽待宰罩棚与卸禽站台应夏季通风良好，应设有遮阳、防雨的屋面，严寒、寒冷地区应有防寒设施。本项目待宰区建筑面积可以满足本项目生产需求和规范要求。

屠宰区面积：根据本项目平面布置，屠宰区建筑面积约为770m2。根据《禽类屠宰与分割车间设计规范》（GB51219-2017），屠宰区最小建筑面积宜符合表4.3.1的规定，即小型规模评价每班每100只最小建筑面积是鸡25m2。项目年屠宰1200万只活禽，2500只/h，属于小型规模活禽屠宰场，规范要求屠宰区最小建筑面积为625m2，本项目屠宰区建筑面积为770m2。因此，本项目屠宰区建筑面积可以满足本项目生产需求。

设备生产能力：本项目所用设备均为非标设备，根据本项目生产规模定制。项目所用屠宰设备每小时生产能力为3000只/h，可以满足本项目所需2500只/h生产能力需求。

综上，项目平面布置合理。

## 8.3产业政策相符性分析

- 产业政策

对照《产业结构调整指导（2019年））》，畜禽屠宰中“十九、轻工”中提出“24.年屠宰生猪15万头及以下、牛肉1万头及以下、羊肉15万只及以下、活禽1000万只及以下的屠宰建设项目”属于限制类，项目为年屠宰1200万只肉鸡，不属于限制类，项目不属于鼓励类项目，项目属于允许类项目。

2、《国家发展改革委 商务部关于印发<市场准入负面清单（2019年版）>的通知（发改体改[2019]1685 号）》相符性分析

根据《市场准入负面清单（2019 年版）》，本项目不属于禁止准入和许可准入事项，“对市场准入负面清单以外的行业、领域、业务等，各类市场主体皆可依法平等进入”，因此本项目符合《市场准入负面清单（2019 年版）》相关要求。

# 第九章 环境影响评价结论

## 9.1 评价结论

### 9.1.1 本项目符合国家产业政策

经比对《产业结构调整指导目录（2019年本）》，平舆县惠万家实业有限公司活禽屠宰建设项目不属于限制类“年屠宰生猪 15 万头及以下、肉牛 1 万头及以下、肉羊 15万只及以下、活禽 1000 万只及以下的屠宰建设项目（少数民族地区除外）”和淘汰类“猪、牛、羊、禽手工屠宰工艺”，项目不属于鼓励类项目，项目属于允许类项目，项目建设符合国家当前产业政策要求。本项目在平舆县发展和改革委员会进行了备案（备案号：2020-411723-13-03-017313）。因此，项目的建设符合国家产业政策。

根据《市场准入负面清单（2019 年版）》，本项目不属于禁止准入和许可准入事项，“对市场准入负面清单以外的行业、领域、业务等，各类市场主体皆可依法平等进入”，因此本项目符合《市场准入负面清单（2019 年版）》相关要求。

### 9.1.2 本项目选址可行

平舆县惠万家实业有限公司活禽屠宰建设项目位于平舆县商城路东段南侧，占地面积27.46亩，根据平舆县自然资源局出具的用地和选址预审意见，项目用地为工业用地，符合《平舆县土地利用总体规划（2010-2020年局部调整完善）》的要求，项目选址合理。

### 9.1.3 区域环境质量现状

（1）2018年平舆县城市环境空气质量级别为轻污染，其中SO2、NO2、CO、O3均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，PM2.5、PM10不能满足二级标准要求。项目区域环境空气质量判定为不达标区。

（2）小清河朱氏桥断面不能稳定满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅲ类标准。小清河为平舆县纳污水体，其超标原因主要是由于沿河接纳了大量的城市生活污水造成的。

（3）本次监测数据显示项目周围各地下水点位监测因子均不超标，均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求。区域地下水水质较好。

（4）监测期间项目四周边界昼、夜间噪声等效声级均能满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准限值的要求，项目区域现状声环境状况良好。

### 9.1.4 污染物排放情况

（1）项目废气主要为待宰区恶臭、屠宰区电麻、宰杀、沥血、烫脱及清洗等过程产生恶臭气体和污水站恶臭及食堂油烟，恶臭主要污染物为氨和硫化氢。

食堂油烟经1套油烟净化器处理后通过高于屋顶的排气筒排放。项目待宰区恶臭通过安装通风机进行通风换气，并每天对待宰区车间进行清洗打扫，喷洒除臭剂，恶臭无组织排放；屠宰区进行密闭后，对屠宰区进行地面清洗和加强通风，并定期喷洒除臭剂，废物日产日清；项目拟在污水站将恶臭产生的单元（如调节池、水解酸化池、厌氧池和污泥浓缩池等）设计为密闭式，对恶臭集中收集，并设置抽风系统，减少恶臭气体的逸散，污水站周边进行绿化并喷洒除臭剂；污水站集中收集的恶臭气体送入一套除臭处理装置处理后经15m高排气筒排放，除臭装置采用UV光氧催化装置+活性炭吸附装置进行除臭，排气筒出口污染物排放速率为NH30.0046kg/h，H2S0.000178kg/h，排放浓度NH30.92mg/m3，H2S0.0356mg/m3。项目无组织废气主要为未收集到的恶臭气体。屠宰区、污水站及待宰区等未收集到的恶臭排放速率为NH30.0179kg/h，H2S0.001114kg/h。项目NH3、H2S的预测排放浓度和排放量均能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）排放标准要求。

食堂油烟经油烟净化器处理后排放满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）的小型规模排放要求。

（2）本项目废水排放量为411.38m3/d，项目污水处理站的污水处理工艺为“格栅＋沉砂隔油池+调节池+气浮池+厌氧池+好氧池+沉淀池+消毒池”，经处理后能够满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中三级标准和平舆县污水处理厂纳管标准。项目废水经污水处理站处理后通过厂区总排口排入市政污水管网进入平舆县污水处理厂处理。污水厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（COD≤50mg/L、NH3 -N≤5mg/L），处理后排放量为COD：6.22t/a，NH3-N：0.62t/a，处理达标后排入小清河。

（3）项目营运期主要噪声源是待宰毛鸡的叫声、屠宰加工生产线设备噪声、冷库制冷机组设备噪声、车间风机噪声、污水站泵类噪声、曝气风机指数和进出车辆的交通噪声。噪声级为70-85dB(A)，经采取减振、隔声、消声等有效降噪措施后，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（4）本项目固废中，检疫不合格毛鸡拒绝接收，由供货养殖场直接回收进行无害化处理；鸡粪外售用于制有机肥；检验不合格的内脏、鸡坯、肠胃内容物、不可食内脏、鸡血及废肉渣等收集后外售给饲料厂；鸡毛收集后外售；废油脂收集后定期外售用于制有机肥；污泥经脱水后收集外售通过密闭运输车辆运至平舆县生活垃圾填埋场卫生填埋；生活垃圾交环卫部门统一处置。废UV灯管属于危废，暂存在危废暂存间，定期交危废资质单位处理。项目固体废物均得到合理利用或妥善处置，固体废物处置率100%。

### 9.1.5 区域大气、地表水、地下水、声环境影响评价结论

9.1.5.1 大气环境影响评价结果

（1）项目污水站恶臭经管道收集后经除臭装置处理后能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）表2排放标准要求。场区有组织恶臭排放H2S最大落地浓度为0.000016mg/m3，占标率0.16%；NH3最大落地浓度为0.000412mg/m3，占标率0.21%。项目无组织排放的恶臭污染物氨一次最大落地浓度为0.012274mg/m3，占标率6.14%；硫化氢一次最大落地浓度为0.000764mg/m3，占标率7.64%。项目运营后，全厂四周厂界NH3、H2S的预测排放浓度均能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）表1二级标准；项目周围环境敏感点预测贡献值能够满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36－79）表1居住区大气中有害物质最高容许浓度的要求。

项目建成后对周围大气环境影响较小。

（2）项目以污水站、屠宰区、待宰区等生产厂区为边界向外设置 100米卫生防护距离。项目厂界外卫生防护距离为：东厂界90m、西厂界外80m、南厂界95m、北厂界65m。根据现场踏勘可知，项目周边卫生防护距离范围内无村庄等敏感点。

9.1.5.2 地表水环境影响评价结果

项目生活污水经化粪池处理后与生产废水进入污水处理站处理，污水站出水排放浓度满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中三级标准和平舆县污水处理厂纳管标准的要求。废水排入平舆县污水处理厂进一步处理后排放进入小清河，本项目的实施对小清河的水质影响较小。

9.1.5.3 地下水环境影响评价结果

由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制项目内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此对地下水环境质量影响较小。

9.1.5.4 声环境影响评价结果

项目东、南、西、北各厂界昼夜噪声贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

### 9.1.6 污染防治措施有效可行

（1）本项目有组织恶臭采用一套UV光氧催化装置+活性炭吸附装置恶臭处理后经15m高排气筒排放，屠宰车间、待宰区等采取人工清扫、日产日清、加强通风、每日冲洗地面、喷洒除臭剂等措施处理，同时设置绿化带，项目废气污染物排放可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的要求。食堂油烟经油烟净化器处理后排放可以满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）的要求。废气均能达标排放，废气防治措施可行。

（2）本项目生产废水包括生产废水和生活污水，厂内建污水处理站1座，处理规模为450m3/d，处理工艺为：“格栅＋沉砂隔油池+调节池+气浮池+厌氧池+好氧池+沉淀池+消毒池”，废水经处理后厂区总排口污染物SS、COD、氨氮、TN、TP、BOD5浓度均满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中三级标准及平舆县污水处理厂纳管的要求。废水防治措施可行。

（3）本项目主要噪声源为待宰毛鸡的叫声、屠宰加工生产线设备噪声、冷库制冷机组设备噪声、车间风机噪声、污水站泵类噪声、曝气风机指数和进出车辆的交通噪声。机械设备运行时的噪声源强在70-85dB(A)，经采取减振、隔声、消声、厂房吸声、距离衰减等措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。

（4）本项目固废中，检疫不合格毛鸡拒绝接收，由供货养殖场直接回收进行无害化处理；鸡粪外售用于制有机肥；检验不合格的内脏、鸡坯、肠胃内容物、不可食内脏、鸡血及废肉渣等收集后外售给饲料厂；鸡毛收集后外售；废油脂收集后定期外售用于制有机肥；污泥经脱水后收集外售通过密闭运输车辆运至平舆县生活垃圾填埋场卫生填埋；废UV灯管在危废暂存间暂存，定期交危废资质单位处理。固体废物均得到合理利用或妥善处置，固体废物处置率100%。

（5）本项目环保投资为220万元，约占工程总投资的2.75%。

### 9.1.7 本项目总量控制指标

项目污水排入污水管网时排放量为COD：22.21t/a，NH3-N：3.09t/a，项目污水通过污水管网进入平舆县污水处理厂处理达标后排入地表水体时排放污染物COD：6.22t/a，NH3-N：0.62t/a。

建议项目总量申请指标为COD：6.22t/a，NH3-N：0.62t/a。

### 9.1.8 本项目具有潜在的事故风险，在采取严格的防范措施后，环境风险在可接受范围之内

本项目不涉及危险物质，存在一定的环境风险隐患。经分析，建设单位在严格落实本评价提出的防范措施，加强环境风险管理，并根据本评价的要求制定切实可行的应急预案后，本项目的环境风险水平是可以接受的。

### 9.1.9 公众参与调查表明，拟建项目能够被公众认可

根据建设单位报送的《环评公众参与说明》中相关内容所示，建设单位分别以网络媒体公示、报纸公示等多种形式开展了公众参与调查。在公示期间未收到有关公众对本项目提出任何的意见及建议。

## 9.2 建议

（1）严格执行环保“三同时”制度，评价中提出的各项污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

（2）企业应积极稳妥地采取措施，在厂界外卫生防护距离距离内，应向政府部门明确不能建设居民区、学校、医院等环境敏感区。

（3）加强事故防范和安全管理，避免各类风险事故的发生，按照本报告提出的要求，制定防范措施和应急预案。

（4）加强厂区绿化、美化环境、净化空气，建议在厂区设密集的绿化带，减少噪声与无组织排放废气对环境敏感点的影响。

综上所述，平舆县惠万家实业有限公司活禽屠宰建设项目符合国家产业政策； 项目选址位于平舆县商城路东段南侧，不在城市规划区范围内，用地属工业用地符合供地政策，项目选址可行；项目采取的污染防治措施成熟可靠，废水、废气、噪声均可实现达标排放，固体废物全部得到妥善处置，全厂污染物排放对周围环境影响较小；环境保护措施经济技术可行，可以满足长期稳定达标要求；项目的环境影响和环境风险在可接受范围；项目不存在重大环境制约因素，区域环境质量良好；项目能够被公众认可；项目建设在认真执行“三同时”制度，落实工程设计及环评提出的各项污染防治措施和建议的基础上，从环保角度分析，该项目的建设是可行的。

# Text boxes

冷水

电加热

热水

热泵

太阳能热水器

热水

热水

冷水

自控系统

保温水箱

图例：

S：固废

W：废水

G：废气

N：噪声

W3

W2

G3、S5

S3、N2

S2

G1、S1、N1

装盘

预冷

鸡体清洗

开膛

掏嗉

脱毛

浸烫

沥血

电麻宰杀

活鸡

G2、W1

S4

分切

鸡胸

鸡腿

鸡翅

鸡爪

鸡内脏

鸡架

冷冻

包装

成品冷藏

S6、N3

N4

S8

水

水

热

水

白条鸡

制热机组

图2-2  项目生产工艺流程及产污环节

大阳能

水

肉鸡21000

屠宰加工车间

鸡坯15015

废肉渣及不可食内脏293

检疫不合格毛鸡0.5

鸡血861

肠胃内容物210

可食内脏3570

鸡毛1050

检验不合格的内脏0.1

检验不合格鸡坯0.4

职工生活

平舆县污水处理厂

新鲜水

523.20

5

损耗1.0

4.0

4.0

损耗0.82

车间冲洗水

屠宰用水

损耗100

厂区污水处理站

400

500

411.38

7.38

8.20

小清河

冷库制冷

损耗10

10

循环水100

图3－1　　　平舆县多年风向频率玫瑰图

图4-2   项目声环境预测等值线图

废水

格栅

沉砂隔油池

调节池

厌氧池

好氧池

气浮池

沉淀池

出水，进入平舆污水处理厂进一步处理后排放

集油池池

污泥浓缩池

消毒池