目录

1概述	1

1.1项目由来	1

1.2分析判断相关情况	1

1.3建设项目特点	4

1.4评价工作过程	5

1.5关注的主要环境问题及环境影响	6

1.6环境影响评价结论	7

2总则	8

2.1评价目的及原则	8

2.2编制依据	8

2.3环境影响识别与评价因子筛选	11

2.4环境影响评价等级的划分	13

2.5环境影响评价范围的确定	19

2.6环境影响评价标准的确定	20

2.7评价重点、时段	24

2.8产业政策、规划及选址符合性分析	24

2.9污染控制及环境保护目标	28

3建设项目工程分析	30

3.1建设项目概况	30

3.2工艺流程及产污环节	37

3.3主要污染工序	39

3.4主要污染物排放及治理	39

4环境现状调查与评价	61

4.1自然环境概况	61

4.2环境质量现状调查与评价	64

5环境影响预测与评价	74

5.1施工期预测与评价	74

5.2营运期环境影响预测与评价	80

6环境保护措施及其可行性论证	127

6.1施工期环境保护措施及其可行性论证	127

6.2运营期环境保护措施及其可行性论证	129

6.3环保设施（措施）及投资估算	146

7环境影响经济损益分析	148

7.1经济效益分析	148

7.2社会效益分析	148

7.3环境效益分析	148

8环境管理与监测计划	150

8.1环境管理	150

8.2环境监测计划	153

8.3项目竣工验收内容	154

8.4排污口规范化管理	155

8.5污染物排放清单	156

8.6总量控制分析	159

9环境影响评价结论	160

9.1项目概况	160

9.2产业政策符合性分析	160

9.3规划符合性分析	160

9.4环境质量现状评价结论	161

9.5环境保护措施及环境影响分析结论	161

9.6总量控制	165

9.7环境风险评价结论	166

9.8环境影响经济损益分析	166

9.9环境管理与监测计划	166

9.10公众参与结论	166

9.11结论	166

9.12要求与建议	167

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目敏感点示意图

附图3  项目平面布置图

附图4  项目环境质量现状布点图

附图5  项目区域水系图

附件：

附件1  项目委托书

附件2  《关于驻马店市公共卫生临床中心（市第七人民医院）建设项目可行性研究报告的批复》（驻发改审批〔2020〕40号）

附件3  《关于驻马店市公共卫生临床中心（市第七人民医院）项目用地初审意见》（驻马店市自然资源和规划局高新技术产业区分局）

附件4  《关于驻马店市公共卫生临床中心（市第七人民医院）项目用地初审意见的报告》（确山县自然资源局）

附件5  医疗废物处置合同书

附件6　《驻马店市城乡规划专家委员会会议纪要》（驻规专会纪[2020]5号）

附件7　　监测报告

# 1概述

## 1.1项目由来

建国以来，党和政府对疾病预防和卫生防疫工作一直给予了高度重视，我国的公共卫事业得到了前所未有的发展，驻马店的公共卫生事业同全国一样也取得了长足的发展。常见传染病得到了较好的控制，有效地预防和控制了重大传染病的暴发、流行，主要传染病的发病率和死亡率均维持在较低水平，群众健康水平明显提高。

自2019年12月8日起，新型冠状病毒肺炎（NCP）爆发，导致全球感染病例和死亡人数增加。如今超过40余个国家出现新型冠状病毒肺炎确诊病例，疫情正在多国传播。近一年来，我国重视新冠疫情发展情况，并持续大力加强防控工作，在控制疫情方面可以说已经取得了阶段性成效，这让世卫专家曾公开点赞“中国方法”。在我国党中央、国务院领导下，有关部门、医疗卫生机构认真落实传染病早发现、早报告、早隔离、早治疗的“四早”措施，切断传播途径，防止扩散。做好新冠肺炎病例、聚集性疫情、社区疫情和监测和报告，鼓励单位和个人发现、报告相关病例和疫情。为此国务院明确将加强政府对公共卫生和防治传染疾病的责任，加大政府对公共卫生投入，建立和完善公共卫生和防治传染性疾病的责任，加大政府对公共卫生投入，建立和完善公共卫生预警机制和应急指挥系统，健全疫情报告信息网络，加快各级防治机构建设，完善疾病预防控制体系列为我国当前卫生工作的重点。

因此驻马店市卫生健康委员会拟选址于驻马店市兴业大道西侧（古城电厂东侧）新建驻马店市公共卫生临床中心（市第七人民医院）建设项目。该项目建成后不仅可以解决医院的基础设施落后的问题，使医院的服务层次得到提升，就医环境明显改善，更好地满足人民群众就医的需要，发挥出医院的医疗实力，同时还可以吸引周边市县的患者来此就医，为医院创品牌、树形象、扩大影响力打下良好的基础，促进医院的进一步发展。另一方面，在新冠肺炎疫情防控形势依然严峻的当下，也为打赢疫情防控攻坚战和推动驻马店市公共卫生应急体系建设提供了有力保障。

## 1.2分析判断相关情况

（1）产业政策相符性

本项目为医院建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，属于第一类鼓励类中第三十七项——卫生健康中第 5 条“医疗卫生服务设施建设”，拟建项目属于国家鼓励类建设项目。

驻马店市发展和改革委员会已对本项目出具《关于驻马店市公共卫生临床中心（市第七人民医院）建设项目可行性研究报告的批复》（驻发改审批〔2020〕40号），为提升驻马店市医疗卫生水平，促进驻马店市医疗卫生事业全面发展，满足人民群众不断增长的对医疗卫生服务的需求，原则同意驻马店市公共卫生临床中心（市第七人民医院）建设项目。

因此，项目建设符合国家产业政策要求。

（2）规划符合性

项目位于驻马店市兴业大道西侧（古城电厂东侧），本项目总占地面积为97345.56㎡（146亩），其中85976㎡（128.946亩）划入朗陵街道办事处（原为驿城区古城乡），另外11369.52㎡（17.054亩）选址在驻马店市高新技术产业开发区古城街道办事处辖区内。

根据驻马店市自然资源局和规划局高新技术产业区分局出具《关于驻马店市公共卫生临床中心（市第七人民医院）项目用地初审意见》（驻高新自然资初审[2020]9号），该项目用地中17.054亩（合11369.52平方米）在驻马店高新技术产业开发区古城街道办事处辖区内，依据河南省自然资源厅《关于做好疫情防控期间自然资源保障服务工作的紧急通知》（豫自然资办发[2020]2号），该项目已被列为驻马店市重点疫情防控先行开工项目，在疫情结束后完善用地报批手续时，土地规划调整和土地征收同时进行报批。该项目占地用耕地拟采用购买县区宅基地B类复垦劵的方式来完成。

根据确山县自然资源局出具《确山县自然资源局关于驻马店市公共卫生临床中心（市第七人民医院）项目用地初审意见的报告》（确自然资[2020]48号），本项目占地规模8.5976公顷，土地利用现状情况为农用地8.5976公顷（耕地8.1901公顷、其他农用地0.4075公顷），该项目用地因区域调整，划入朗陵街道办事处（原为驿城区古城乡），符合驿城区古城乡土地利用总体规划（2010-2020）调整完善方案，该项目不占用基本农田。

因此，项目建设符合确山县和驻马店市高新区土地利用规划。

（3）周边环境

项目位于驻马店市兴业大道西侧（古城电厂东侧），厂址中心位置地理坐标为东经：114.060338，北纬：32.872000。项目东侧为兴业大道，隔路为空地，南侧为空地，西侧为空地，北侧现状为小路，路北侧为空地。厂区边界距离最近的敏感点为南130m处的陈堂村。项目区域内无自然保护区、风景名胜区、集中式生活饮用水源地等环境敏感区。厂址所在地交通较为便利，建设区域基础设施配套状况较好。

（4）环境影响

本项目运营后，其各污染物经环保措施处理后均能都达标排放，对周边环境敏感点影响较小。项目占地区域内企业为古城电厂位于本项目西560m以上，且位于项目区域年主导风向侧风向，项目周围企业对项目建设影响较小，项目边界同时设置绿化带进行绿化，设置限速标志等，交通噪声对项目影响较小。

因此，从环保角度分析，本项目选址是合理可行的。

（5）三线一单符合性

根据《河南省生态保护红线》，本项目选址不在自然生态红线区和生态功能保障区范围内，因此项目实施符合空间生态管控与布局要求；

本项目资源消耗量较少，符合资源利用上线要求；本项目废气、废水、噪声、固废均经合理措施治理后，达标排放，对周围环境影响较小，符合驻马店市规划环境质量底线要求；本项目建设属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》第一类鼓励类中第三十七项——卫生健康中第5条“医疗卫生服务设施建设”，拟建项目属于国家鼓励类建设项目。

综上，项目建设符合相关“三线一单”要求。

（6）评价类别

按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）的规定，建设单位在工程开工前应当开展环境影响评价工作，可以委托技术单位对其建设项目开展环境影响评价。根据《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号）“三十九、卫生，111医院、专科防治院（所、站）、社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心、妇幼保健院、疗养院等其他卫生机构，新建、扩建床位500张及以上的”。本项目环境影响评价文件形式确定为环境影响报告书。为此，建设单位委托我公司承担该项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，立即组织有关技术人员开展了现场踏勘、资料收集整理工作。在掌握了充分的资料数据基础上，对有关环境现状和可能产生的环境影响进行分析，按照技术规范编制完成了该项目环境影响报告书并上报环境保护主管部门审批。

## 1.3建设项目特点

（1）项目概况

驻马店市公共卫生临床中心（市第七人民医院）建设项目，建设地点位于驻马店市兴业大道西侧（古城电厂东侧），用地面积共97345.56㎡（146亩），总建筑面积173922.26平方米，总投资58000万元，建设门急诊综合楼、医技楼、病房综合楼、后期保障中心及其它辅助设施，建设功能布局合理，符合医疗流程的现代化医院，设置床位600张。本项目分两期建设，一期工程建设内容：东侧医疗区（含地下室）、行政办公楼（含地下室）、紧急救援中心（无地下室）、液氧站、洗衣房、垃圾站、救护车清洗间、大门及门房、地上停车场等，建设周期为36个月；二期工程建设内容：医疗研究综合楼、医院宿舍与学术交流中心、地下室等，建设周期为36个月。

（2）项目工程特点

本项目定位为驻马店市公共卫生临床中心（市第七人民医院）建设项目，项目污染因素主要是以医疗废水、污水处理站恶臭、医疗废物等对周围环境的影响为主，采取相应措施后均可达标排放或合理处置，对周围环境影响较小。

- 项目环境特点

项目所在区域地表水为Ⅲ类地表水体，环境空气为二类功能区，声环境功能区为1类。

根据现场勘查，项目东侧为兴业大道，隔路为空地，南侧为空地，西侧为空地，北侧现状为小路，路北侧为空地。厂区边界距离最近的敏感点为南130m处的陈堂村。项目区域内无自然保护区、风景名胜区、集中式生活饮用水源地等环境敏感区。

## 1.4评价工作过程

根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）等相关技术规范的要求，本次环境影响评价工作过程及程序见下图。

图1-1  环境影响评价程序

## 1.5关注的主要环境问题及环境影响

本项目因此环评重点关注的是运营过程中主要污染物的影响。具体如下：

（1）废气：污水处理站、医疗废物暂存间、食堂产生的废气对周围环境的影响。

（2）废水：医疗废水和生活污水对区域环境的影响。

（3）固废：本项目营运期产生的生活垃圾、医疗废物、污泥等对周围环境的影响。

通过环境影响评价和对项目拟采取的污染防治措施分析，提出相应的环保对策、措施和建议，最大限度地降低其对环境造成的负面影响，充分发挥项目建设所产生的社会效益、经济效益和环境效益。同时，医院作为特殊的社会建筑类型，需要给医护人员及病患等提供安静、和谐的诊疗及就医环境，外环境对本项目的影响至关重要，环评中也对周边对项目建设的影响进行了分析论证。

## 1.6环境影响评价结论

本项目符合国家产业政策，选址符合相关规划，项目所在区域内无重大环境制约因素，项目建设具有较好的经济效益和社会效益，公众参与结论显示无反对意见，在严格落实本报告所提出环境保护及风险防范措施前提下，各项污染物可实现达标排放或合理处置，环境风险水平可接受，从环境保护角度分析，本项目建设可行。

# 2总则

## 2.1评价目的及原则

2.1.1评价目的

环境影响评价作为建设项目环境保护管理的一项制度，是贯彻“保护环境”的基本国策，认真执行“预防为主，防治结合”的环境管理方针。编制本项目环境影响报告书的目的，旨在通过环境调查和现场监测，了解工程所处环境状况的基础上，根据工程特性，对工程项目建设过程和投入使用后污染源的产生位置、污染物排放种类、排放方式、排放去向和最终排放量、防止污染措施等进行全面分析，评价区域环境质量可能产生的变化，分析本工程的建设是否存在重大环境问题，以环保法规为准绳，衡量建设项目的可行性，提出尽可能减少环境影响的对策建议，为管理部门审查和决策、设计部门设计、项目的环境管理提供依据。

2.1.2评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量，坚持“清洁生产”、

“达标排放”和“总量控制”的原则，贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和

规划等要求，制定切实可行的污染防治措施，优化项目建设，确保污染物排放量满足总量控制要求，项目的建设满足城市发展总体规划、环境保护规划、环境功能区划的要求。

## 2.2编制依据

2.2.1法律

（1）《中华人民共和国环境保护法（修订）》（2015.01.01起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响价法（修订）》（2018.12.29起施行）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法（修订）》（2018.10.26修订）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法（修订）》（2018.01.01起施行）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9起施行）；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29修订）；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.07.01起施行）；

（8）《中华人民共和国水土保持法（修订）》（2011.3.1起施行）；

（9）《中华人民共和国土地管理法》（2004.8.28起施行）；

（10）《中华人民共和国城乡规划法》（2008.01.01起施行）；

（11）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018 年 10 月 26 日）；

（12）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018 年 8 月 31 日）；

2.2.2法规及相关政策

（1）《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订）；

（2）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018.04.28起施行）；

（3）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2019.10.30起施行）；

（4）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（2013.09.10起施行）；

（5）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（2016.05.28起施行）；

（6）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（2012.07.03起施行）；

（7）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（2012.08.07起施行）；

（8）《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》（2013.11.15起施行）；

（9）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（2014.03.25起施行）；

（10）《环境影响评价公众参与办法》（2019.01.01起施行）；

（12）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（2016.10.26起施行）；

（13）《国家危险废物名录》（2016.08.01起施行）；

（14）《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部令第36号）；

（15）《医院污水处理技术指南》（2003.12.10日起施行）；

（16）《医疗废物管理条例》（2003.06起施行）；

（17）《医疗废物分类目录》（2003.10.10起施行）；

（18）《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（2003.12.26起施行）；

（19）《医院污水处理工程技术规范》（2013.07.01起施行）。

（20）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（2015.04.16起施行）。

（21）《河南省环境保护条例》，（2016修正），2016年3月29日公布实施；

（22）《河南省大气污染防治条例》，2018年3月1日起施行；

（23）《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》豫环攻坚办〔2019〕25号，2019年2月27日印发；

（24）河南省人民政府，《河南省人民政府关于印发河南省2019年水污染防治攻坚战实施方案》，豫环攻坚办〔2019〕31号，2019年2月28日；

（25）《河南省人民政府关于进一步完善社会办医支持政策的意见》（豫政〔2014〕54号）；

（26）《中共河南省委河南省人民政府关于印发<“健康中原2030”规划纲要>的通知》（豫发〔2017〕2号）；

（27）《驻马店市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（ 驻政办（2019）39号）。

2.2.3技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ 2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行》（HJ964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（10）《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）。

（11）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）；

（12）《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）；

（13）《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）；

（14）河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额（DB41/T385—2014）》,

（15）《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）。

2.2.4其他相关资料

1、《关于驻马店市公共卫生临床中心（市第七人民医院）建设项目可行性研究报告的批复》（驻发改审批〔2020〕40号）。

2、《确山县自然资源局关于驻马店市公共卫生临床中心（市第七人民医院）项目用地初审意见的报告》（确自然资[2020]48号）（确山县自然资源局）。

3、《关于驻马店市公共卫生临床中心（市第七人民医院）项目用地初审意见》（驻高新自然资初审[2020]9号）。

4、项目监测报告。

5、与环评有关的其他附件资料。

## 2.3环境影响识别与评价因子筛选

2.3.1环境影响因素识别

建设项目排放的污染物，凡是对空气、水体、生态、人群健康等构成影响的环境因素均为影响因子，建设项目环境影响因子见下表，环境影响类型、程度见下表。

表2-1  　建设项目环境影响因子

| 阶段 | 种类 | 来源 | 污染因子 | 排放位置 | 污染程度 | 污染特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气 | 土石方开挖、运输车 辆装卸材料和行驶 | 扬尘 | 施工场地 | 中度 | 暂时性 |
|  |  | 施工机械废气 | CO、NOX等 | 施工场地 | 轻度 | 暂时性 |
|  |  | 装修废气 | 二甲苯、甲苯等 | 施工场地 | 轻度 | 暂时性 |
|  | 废水 | 施工生活污水 | BOD5、COD、SS、NH3-N | 施工场地 | 轻度 | 暂时性 |
|  |  | 施工废水 | SS | 施工场地 | 轻度 | 暂时性 |
|  | 噪声 | 机械设备 | 噪声 | 施工场地 | 中度 | 暂时性 |
|  |  | 车辆运输 | 噪声 | 施工场地 | 中度 | 暂时性 |
|  | 固废 | 建筑垃圾 | 施工材料、装修垃圾等 | 施工场地 | 轻度 | 暂时性 |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 施工场地 | 轻度 | 暂时性 |
| 运营期 | 废气 | 污水处理站恶臭 | NH3、H2S | 污水处理站 | 轻度 | 连续性 |
|  |  | 医疗废物暂存间恶臭 | NH3、H2S | 医疗废物暂存间 | 轻度 | 连续性 |
|  |  | 医疗废气 | 病菌、非甲烷总烃 | 院区 | 轻度 | 连续性 |
|  |  | 备用柴油发电机 | CO、HC、NO2 | 发电机房 | 轻度 | 间断性 |
|  |  | 汽车尾气 | CO、NOx、THC | 停车场 | 轻度 | 间断性 |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 食堂 | 轻度 | 间断性 |
|  | 噪声 | 设备噪声 | 噪声 | 院区 | 轻度 | 间断性 |
|  | 污水 | 医疗废水 | BOD5、COD、SS、NH3 -N、TP粪大肠菌等 | 院区 | 中度 | 间断性 |
|  |  | 生活污水 | BOD5、COD、SS、NH3-N | 院区 | 中度 | 间断性 |
|  |  | 其他废水 | BOD5、COD、SS、NH3 -N、TP | 院区 | 中度 | 间断性 |
|  | 固废 | 一般固废 | 人员生活 | 生活垃圾 | 院区 | 中度 | 间断性 |
|  |  |  | 人员就餐 | 餐厨垃圾 | 食堂 | 中度 | 间断性 |
|  |  | 危险废物 | 医疗过程 | 医疗废物 | 医疗区 | 中度 | 间断性 |
|  |  |  | 污水站 | 污泥 | 污水处理站 | 中度 | 间断性 |
|  |  |  | 废气处理 | 废活性炭 | 院区 | 中度 | 间断性 |
|  |  |  | 消毒 | 废紫外灯管 | 污水处理站、废气处理 | 轻度 | 间断性 |
|  | 地下水环境 | 发电、污水 处理、医疗废物暂存 | 油污、废水、危险废物 | 柴油发电机房、污水处理站、污水管道、医疗废物暂存间 | 中度 | 间断性 |

表2-2  　建设项目环境影响类型及影响性质

| 影响环境资源的活动 | 影响源 | 影响对象 | 影响类型 | 影响性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长期 | 短期 | 有利 | 不利 |
| 施工期 | 地面开挖、车辆运输、房屋装修 | 土石方开挖、运输车辆装卸材料和行驶过程中产生的扬尘；施工机械废气；装修过程中油漆废气。 | 环境空气 |  | √ |  | √ |
|  |  | 施工生活污水；施工废水。 | 水环境 |  | √ |  | √ |
|  |  | 机械设备产生的噪声。 | 声环境 |  | √ |  | √ |
|  |  | 建筑垃圾，土地开挖产生的土石方，施工人员产生的生活垃圾。 | 生态环境 |  | √ |  | √ |
| 运营期 | 项目正常运营过程中 | 恶臭（来自污水处理站、医疗废物暂存间）、医疗废气、发电机废气、食堂油烟、汽车尾气。 | 环境空气 | √ |  |  | √ |
|  |  | 医疗废水、生活废水和洗衣废水等。 | 水环境 | √ |  |  | √ |
|  |  | 交通噪声、设备噪声。 | 声环境 | √ |  |  | √ |
|  |  | 生活垃圾、餐厨垃圾、和危险废物（医疗废物、污水站污泥、废活性炭、废紫外灯管）。 | 生态环境 | √ |  |  | √ |
|  |  | 柴油发电机房油污；污水 处理站及污水管道废水；医疗废物暂存间危险废物。 | 地下水环境 | √ |  |  | √ |
|  |  | 绿化 | 景观环境 | √ |  | √ |  |

从上表可知，项目施工期对环境的主要影响因素为扬尘、生活污水、施工废水、设备噪声、建筑垃圾以及施工人员生活垃圾等，且均为短期、不利的影响。

运营期对环境的主要影响因素为生活污水、医疗废水、设备运行噪声、臭气、汽车尾气、食堂油烟、生活垃圾、医疗废物及污泥等；项目投入运营后，绿化对景观环境等将产生长期、有利的影响；通过对运营期各项影响因素采取有效的处理措施，这些不利因素可得到有效削减。

2.3.2评价因子筛选

根据对项目的工程分析、施工及营运过程中排放的污染物种类、数量、项目所在地区各环境要素的特征以及存在的环境问题等进行分析，确定的评价因子见下表。

1、环境空气

现状评价因子：基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3；其他污染物NH3、H2S；

影响预测因子：对施工期扬尘污染作定性评价；对营运期污水处理站废气做定量分析，并提出环保措施并加以论证，对医疗过程产生的废气做定性分析，并提出环保措施加以论证。

2、地表水环境

现状评价因子：pH、COD、BOD5、NH3-N、总磷、粪大肠菌群、石油类；

影响预测因子：COD、NH3-N。

3、声环境

现状评价因子：场界本底环境噪声，LAeq；

影响预测因子：场界噪声，LAeq。

4、固体废弃物

本项目施工期的固体废弃物主要为开挖土石方、建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。营运期的一般固废（生活垃圾、餐厨垃圾）和危险废物（医疗废物、污水站污泥、废活性炭、废紫外灯管）。本评价将对该工程两个阶段产生的固体废弃物的数量、处置措施的可行性进行论述。

5、地下水环境

影响预测因子：

（1）影响预测因子：pH、氨氮、耗氧量、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、硝酸盐、氯化物、挥发酚、氰化物、总大肠菌群、铬（六价）、镉、铅、砷、汞，共16项。

6、生态环境：植被等。

7、环境风险

环境风险：进行风险调查、风险潜势初判，调查周围环境敏感目标、主要危险物质及分布情况，识别可能影响环境的途径，提出风险防范措施和应急措施。

根据本项目污染物排放情况及项目所在地环境特点，确定评价因子一览表如下表。

表2-3 　 评价因子一栏表

| 环境要素 | 现状评价因子 | 影响预测因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、NH3、H2S | SO2、NOX、颗粒物 NH3、H2S | / |
| 地表水环境 | pH、COD、BOD5、NH3-N、总磷、粪大肠菌群、石油类； | COD、NH3-N | COD、NH3-N |
| 地下水环境 | pH、氨氮、耗氧量、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、硝酸盐、氯化物、挥发酚、氰化物、总大肠菌群、铬（六价）、镉、铅、砷、汞； | COD、NH3-N | / |
| 声环境 | 场界噪声 | 场界噪声，敏感点噪声 | / |
| 固体废物 | 生活垃圾、餐厨垃圾和危险废物（医疗废物、污水站污泥、废活性炭、废紫外灯管） | 生活垃圾、餐厨垃圾）和危险废物（医疗废物、污水站污泥、废活性炭、废紫外灯管） | / |
| 生态环境 | 植被 | / | / |
| 环境风险评价 | / | 氧气站泄漏风险、地埋式污水处理站事故排放风险，柴油储存间泄漏风险 | / |

## 2.4环境影响评价等级的划分

2.4.1大气环境评价等级

（1）Pi及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面控制质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面浓度达到标准值的10%时所对赢得最远距离D10%。其中Pi定义见公式：



式中，Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

（2）评价等级判别表

最大地面控制质量浓度占标率按照公式计算出，如污染物数i大于1，取P值中最大者Pmax，评价等级按照下表的分级判据进行划分。

表2-4 　　评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≧10% |
| 二级评价 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

（3）污染物评价标准

表2-5　 污染物评价标准

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值(μg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 二类 | 1小时平均 | 500 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准 |
| NOx | 二类 |  | 250 |  |
| 颗粒物 | 二类 |  | 450 |  |
| NH3 | 二类 |  | 200 | 《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中的浓度限值 |
| H2S | 二类 |  | 10 |  |

注：评价因子颗粒物的评价标准Coi采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的日平均浓度限值的3倍。

（4）估算模型参数

表2-6 　估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村/选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度 | 41 °C |
| 最低环境温度 | -10.2 °C |
| 土地利用类型 | 农作地 |
| 区域湿度条件 | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 否 |
|  | 地形数据分辨率(m) | / |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 海岸线方向/ | / |

（5）主要污染源估算模型计算结果

表2-7  主要污染源估算模型计算结果表

| 污染源 | 污染物 | 下风向最大质量浓度Ci（mg/m3） | 下风向最大质量浓度占标率Pmax（%） | 评价标准Coi（mg/m3） | D10% （m） | 评价工作等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | 点源 | NH3 | 0.0183E -03 | 0.09 | 0.2 | / | 三级 |
|  |  | H2S | 0.00915E-03 | 0.09 | 0.01 | / | 三级 |

（6）评级工作等级确定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，项目Pmax<1%，因此，本项目大气环境影响评价工作等级为三级。

2.4.2地表水环境评价等级

本项目采用雨污分流排水制，雨水、空调冷凝水可直接经本项目修建的雨水管道收集后排入市政雨水管网。

本项目废水主要来自门诊人员废水、住院人员废水、工作人员生活污水、洗衣废水、食堂废水、化验废水等总的废水量约为323.8m3/d，即118187m3/a，分类预处理后进入污水处理站处理，全院预计建设处理能力为1250 m3/d 的综合污水处理站，本项目分两期建设，其中一期建设污水处理站规模为500m3/d，二期在一期旁边预留建设750 m3/d污水处理站空地。处理工艺为化粪池+格栅+预消毒池+脱氯池+调节池+水解酸化池+生物接触氧化池+沉淀池+消毒池+出水池，出水水质满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1处理标准及驻马店市第三污水处理厂进水水质要求后，排入驻马店市第三污水处理厂进一步处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排放。尾水排入小沙河。

依据《环境影响评价技术导则—地表水环境》(HJ2.3-2018)中5.2节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，然后按评价工作分级判据进行分级。

表2-8 　水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |
| --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）; 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜600 |
| 三级B | 间接排放 | — |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |

本项目废水为间接排放，因此，本项目评价等级为三级B。

2.4.3地下水环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A中“V社会事

业与服务业”中第 158 条“医院”中“三甲为III类”，本项目按三甲标准建设。本项目地下水环境影响评价类别为III类。III类建设项目应根据建设项目场地的地下水环境敏感程度分级指标确定地下水评价级别，地下水环境敏感程度分级指标具体见下表。

表2-9 　　地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |

根据调查结果，本项目不涉及集中式供水水源或其他与地下水环境相关的保护区，

项目周边村庄分布有分散供水井，因此，确定区内地下水环境敏感程度为“较敏感”。

根据 HJ 610-2016表2（评价工作等级分级）划分依据判定：本项目地下水评级为三级。评价工作等级分级表见下表。

表2-10  　评价工作等级分级表

| 环境敏感程度 项目类别 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

2.4.4声环境评价等级

项目所在地位于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的1类区，根据《环境

影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的有关规定，确定本项目声环境评价工作

等级为二级。

表2-11 　 声环境影响评价工作等级判定表

| 对照 判定内容 | 建设项目所处声环境功能区 | 环境影响评价工作等级 |
| --- | --- | --- |
| 《环境影响评价技术导则声环境》规定的评价工作等级的判定条件 | 建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3～5 dB(A) [含5 dB(A)]，或受噪声影响人口数量增加较多时 | 二级 |
| 本项目 | 项目声环境评价范围内的声环境功能区为（GB3096-2008）的1类地区 | 二级 |

2.4.5土壤环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）“4.2.2根据行业特征、工艺特点或规模大小将建设项目类别分为I类、II类、III类、IV类，见附录 A，其中IV类建设项目可不开展土壤环境影响评价”，本项目属于附录A土壤环境影响评价项目类别中“社会事业与服务业 其他”，为“IV类”。本项目可不开展土壤环境影响评价。

2.4.6生态环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）“依据影响区域的生态敏感性和评价项目的工程占地（含水域）范围，包括永久占地和临时占地，将生态影响评价工作等级划分为一级、二级和三级，等级划分和影响区敏感区区分如下表。

表2-12  　生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |
| --- | --- |
|  | 面积≥20km2或长度≥100km | 面积2km2~20km2或长度50km~100km | 面积≤2km2或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

表2-13 　 影响区敏感程度分级

| 生态敏感性 | 区域定义 | 本工程 |
| --- | --- | --- |
| 特殊生态敏感区 | 指具有极重要的生态服务功能，生态系统极为脆弱或已有较为严重的生态问题，如遭到占用、损失或破坏后所造成的生态影响后果严重且难以预防、生态功能难以恢复和替代的区域，包括自然保护区、世界文化和自然遗产地等。 | 本项目不在城市规划区内，周围无特殊生态敏感区和重要生态敏感区，均为一般区域 |
| 重要生态敏感区 | 具有相对重要的生态服务功能或生态系统较为脆弱，如遭到占用、损失或破坏后所造成的生态影响后果较严重，但可以通过一定措施加以预防、恢复和替代的区域，包括风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍惜濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等。 |  |
| 一般区域 | 除特殊生态敏感区和重要生态敏感区以外的其他区域 |  |

本项目占地面积为97345.56㎡（146亩），小于2km2，根据调查表明，评价范围内无珍稀野生动植物资源，项目建设对生态影响较小，且周围区域的生态敏感性为一般区域，根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2011），综合确定本项目生态影响评价等级为三级。

2.4.7环境风险评价工作等级

（1）评价工作等级划分

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）规定，环境风险评价的工作等级主要由评价项目环境风险潜势确定，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。建设项目环境风险评价等级划分见下表。

表2-14  　评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |

（2）危险物质数量与临界量的比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)可知，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：

（C.1）

式中：q1，q2，...，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1,Q2,...,Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目的危险物质为柴油、二氧化氯粉和液氧或氧气等。

表2-15  本项目涉及环境风险物质的存在总量与其临界量比值Q

| 类别 | 危险物质名称 | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn/t | qi/Qi | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及环境风险物质 | 柴油 | 0.9t | 2500 | 0.00036 | 0.157 |
|  | 二氧化氯 | 0.05t | 0.5 | 0.1 |  |
|  | 液氧/氧气 | 10m3（约11.4t） | 200 | 0.057 |  |

由上表可知，本项目物质的总量与其临界量比值Q<1时，该项目环境风险潜势为

Ⅰ，对应评价工作等级为简单分析，对危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险

防范措施给出定性说明。

## 2.5环境影响评价范围的确定

根据评价工作等级及评价范围的划分原则，结合区域环境敏感程度，确定本次评价范围见下表：

表2-16 　环境风险评价工作等级划分依据

| 环境要素 | 评价级别 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 三级 | 不需设置大气环境影响评价范围 |
| 地表水环境 | 三级B | 重点分析依托污水处理厂可行性 |
| 地下水环境 | 三级 | 以项目选址为中心区域，面积为6km2范围内 |
| 声环境 | 二级 | 边界200m范围 |
| 土壤环境 | 三级 | Ⅳ类项目，不作环境影响评价分析 |
| 生态环境 | 简单分析 | 以项目选址为中心区域，自边界外延200m的区域 |
| 环境风险 | 简单分析 | 定性说明 |

## 2.6环境影响评价标准的确定

2.6.1环境质量标准

（1）环境空气质量标准

本次环境空气质量现状评价中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准限值。NH3、H2S参照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中的浓度限值，见下表。

表2-17   环境空气质量标准   （单位：ug/m3）

| 标准依据 | 项目 | 标准限值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1小时平均 | 24小时平均 | 8小时平均 | 年平均 |
| 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准 | SO2 | 500 | 150 | / | 60 |
|  | NO2 | 200 | 80 | / | 40 |
|  | PM10 | / | 150 | / | 70 |
|  | PM2.5 | / | 75 | / | 35 |
|  | CO | 1000 | 400 | / | / |
|  | O3 | 200 | / | 160 | / |
| 《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中的浓度限值 | NH3 | 200 | / | / | / |
|  | H2S | 10 | / | / | / |

（2）地表水环境质量标准

执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类水域标准，见下表。

表2-18  地表水环境质量标准（pH无量纲，其余因子单位为mg/L）

| 标准依据 | 项目 | 标准限值 |
| --- | --- | --- |
| 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类水域标准 | pH | 6～9 |
|  | COD | ≤20 |
|  | BOD5 | ≤4 |
|  | NH3-N | ≤1.0 |
|  | 总磷 | ≤0.2 |
|  | 粪大肠菌群 | ≤10000个/L |
|  | 石油类 | ≤0.05 |

（3）地下水环境质量标准

执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，见下表。

表2-19 　　 地下水质量标准

| 序号 | 标准依据 | 项目 | 单位 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 | pH值 | 无量纲 | 6.5~8.5 |
| 2 |  | 总硬度 | mg/L | 450 |
| 3 |  | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 |
| 4 |  | 硫酸盐 | mg/L | 250 |
| 5 |  | 氯化物 | mg/L | 250 |
| 6 |  | 挥发性酚类 | mg/L | 0.002 |
| 7 |  | 耗氧量 | mg/L | 3.0 |
| 8 |  | 硝酸盐 | mg/L | 20.0 |
| 9 |  | 氨氮 | mg/L | 0.5 |
| 10 |  | 氰化物 | mg/L | 0.05 |
| 11 |  | 汞 | mg/L | 0.001 |
| 12 |  | 砷 | mg/L | 0.01 |
| 13 |  | 镉 | mg/L | 0.005 |
| 14 |  | 六价铬 | mg/L | 0.05 |
| 15 |  | 铅 | mg/L | 0.01 |
| 16 |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 3.0 |
| 17 |  | 菌落总数 | CFU/mL | 100 |
| 18 |  | 钠 | mg/L | 200 |

（4）声环境质量标准

项目东侧为兴业大道，东侧邻交通干线一侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，其它边界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，见下表。

表2-20   声环境质量标准   （单位：dB(A)）

| 标准依据 | 标准限值 |
| --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准 | 55 | 45 |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准 | 70 | 55 |

2.6.2污染物排放标准

2.6.2.1大气污染物排放标准

（1）污水处理站废气

本项目污水处理站周边废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”相关标准，见下表。

表2-21 　污水处理站周边大气污染物最高允许浓度

| 标准依据 | 控制项目 | 标准限值 |
| --- | --- | --- |
| 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”相关标准 | 氨（mg/m 3） | 1.0 |
|  | 硫化氢（mg/m 3） | 0.03 |
|  | 臭气浓度（无量纲） | 10 |
|  | 氯气（mg/m 3） | 0.1 |
|  | 甲烷（指处理站内最高体积百分数%） | 1% |

污水处理站有组织恶臭气体排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中相关要求。见下表。

表2-22  恶臭污染物排放浓度限值   单位：mg/m3

| 标准依据 | 项目 | 限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒15m |  |
| 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） | 氨（kg/h） | 4.9 | 排气筒 |
|  | 硫化氢（kg/h） | 0.33 |  |
|  | 臭气浓度（无量纲） | 2000 |  |

（2）柴油发电机废气

项目设置有应急备用柴油发电机。根据国家环境保护总局《关于柴油发电机排气执行标准的复函》（环函[2005]350号），柴油发电机排放的SO2、NOx、烟气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中相应标准，并同时满足国家相应标准要求。

表2-23   大气污染物综合排放标准

| 标准依据 | 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） | 无组织排放监控浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排气筒（m） | 二级 | 监控点 | 浓度(mg/m3) |
| 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中相应标准 | SO2 | 550 | 15 | 2.6 | 周界外浓度最高点 | 0.4 |
|  |  |  | 20 | 4.3 |  |  |
|  |  |  | 30 | 15 |  |  |
|  |  |  | 40 | 25 |  |  |
|  |  |  | 50 | 39 |  |  |
|  | NOx | 240 | 15 | 0.77 | 周界外浓度最高点 | 0.12 |
|  |  |  | 20 | 1.3 |  |  |
|  |  |  | 30 | 4.4 |  |  |
|  |  |  | 40 | 7.5 |  |  |
|  |  |  | 50 | 12 |  |  |
|  | 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |
|  |  |  | 20 | 5.9 |  |  |
|  |  |  | 30 | 23 |  |  |
|  |  |  | 40 | 39 |  |  |
|  |  |  | 50 | 60 |  |  |

（4）食堂油烟

油烟排放执行《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/ 1604-2018）中标准限值。

表2-24  饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
| 净化设施最低去除效率（%） | 90 | 90 | 95 |

2.6.2.2水污染物排放标准

执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准，同时满足驻马店第三污水处理厂进水水质要求，见下表。

表2-25 　 医疗机构水污染物排放标准

| 序号 | 标准依据 | 控制项目 | 单位 | 预处理标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准 | pH | 无量纲 | 6~9 |
|  |  | COD | mg/L | 250 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | - |
|  |  | BOD5 | mg/L | 100 |
|  |  | SS | mg/L | 60 |
|  |  | 粪大肠菌群 | MPN/L | 5000 |
|  |  | 石油类 | mg/L | 20 |
|  | 驻马店第三污水处理厂进水水质 | pH | 无量纲 | 6-9 |
|  |  | COD | mg/L | 360 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 32 |
|  |  | BOD5 | mg/L | 190 |
|  |  | SS | mg/L | 300 |

2.6.2.3噪声排放标准

施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的相关标准。运行期项目东边界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中4类标准，项目西、南、北面场界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中1类标准，见下表。

表2-26  　噪声排放标准限值    单位：dB(A)

| 标准依据 | 昼间 | 夜间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的相关标准 | 70 | 55 | 施工期 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准 | 55 | 45 | 营运期 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准 | 70 | 55 | 营运期 |

2.6.2.4固体废物

污水处理站污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准相关要求，按照危险废物收集处置；医疗废物按《医疗废物管理条例》由有资质的单位收集处置，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中规定的标准；其它固体废物按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号文）中相关要求，妥善处理，不得形成二次污染。

表2-27   医疗机构污泥排放标准

| 医疗机构类别 | 粪大肠菌群 （MPN/g） | 肠道致病菌 | 肠道病毒 | 结核杆菌 | 蛔虫卵死 亡率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合医疗机构和 其他医疗机构 | ≤100 | — | — | — | >95 |

## 2.7评价重点、时段

2.7.1评价重点

根据项目特点，综合考虑区域环境功能区划和外环境关系，确定本次评价重点为：

（1）污水处理站臭气、医疗废气、油烟废气等对周围环境的影响。

（2）环境质量现状评价。根据环境管理部门发布的环境质量数据及现状监测数据，分析区域环境质量现状。

（3）环境影响分析。根据工程分析结果，预测主要污染因子对环境的影响程度和范围，强化污染治理措施。

（4）环境风险评价。根据环境风险潜势确定环境风险评价的工作等级，对此提出风险防范措施和风险应急预案。

（5）环境保护措施及其经济技术论证。分析论证拟采取措施的技术可行性、经济合理性、长期稳定运行和达标排放的可靠性，据此给出各项措施可行性结论。

（6）根据评价结果，明确建设项目环境影响可行性结论。

2.7.2评价时段

本项目计划建设分两期建设，一期工程建设周期为36个月，时间从2020年12月至2023年1月；二期工程建设周期为36个月，时间从2023年1月至2026年12月，评价时段为施工期及营运期。

## 2.8产业政策、规划及选址符合性分析

2.8.1产业政策符合性分析

本项目为医院建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，属于第一类鼓励类中第三十七项——卫生健康中第5 条“医疗卫生服务设施建设”，拟建项目属于国家鼓励类建设项目。

驻马店市发展和改革委员会已对本项目出具《关于驻马店市公共卫生临床中心（市第七人民医院）建设项目可行性研究报告的批复》（驻发改审批〔2020〕40号），经审核，原则同意驻马店市公共卫生临床中心（市第七人民医院）建设项目。

因此，项目建设符合国家产业政策要求。

2.8.2规划符合性分析

根据确山县自然资源局出具《确山县自然资源局关于驻马店市公共卫生临床中心（市第七人民医院）项目用地初审意见的报告》（确自然资[2020]48号），本项目占地规模8.5976公顷，土地利用现状情况为农用地8.5976公顷（耕地8.1901公顷、其他农用地0.4075公顷），该项目用地因区域调整，划入朗陵街道办事处（原为驿城区古城乡），符合驿城区古城乡土地利用总体规划（2010-2020）调整完善方案，该项目不占用基本农田。

根据驻马店市自然资源局和规划局高新技术产业区分局出具《关于驻马店市公共卫生临床中心（市第七人民医院）项目用地初审意见》（驻高新自然资初审[2020]9号），该项目用地中17.054亩（合11369.52平方米）在驻马店高新技术产业开发区古城街道办事处辖区内，依据河南省自然资源厅《关于做好疫情防控期间自然资源保障服务工作的紧急通知》（豫自然资办发[2020]2号），该项目已被列为驻马店市重点疫情防控先行开工项目，在疫情结束后完善用地报批手续时，土地规划调整和土地征收同时进行报批。该项目占地用耕地拟采用购买县区宅基地B类复垦劵的方式来完成。

因此，项目建设符合确山县和驻马店市高新区土地利用规划。

2.8.3选址合理性分析

（1）项目外环境关系

根据现场勘查，项目东侧为兴业大道，隔路为空地，南侧为空地，西侧为空地，北侧现状为小路，路北侧为空地。厂区边界距离最近的敏感点为南130m处的陈堂村。项目区域内无自然保护区、风景名胜区、集中式生活饮用水源地等环境敏感区。

项目废水处理达标后进入市政污水管网，经驻马店第三污水处理厂进一步处理达标后排入练江河，食堂用燃料为天然气，供热采用太阳能辅助电能，均属于清洁能源，污染物排放量较小，厂区及边界加强绿化，废气、固废经采取相应措施后均可达标排放或合理处置项目建设满足《关于印发驻马店市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020 年）的通知》（驻政办〔2018〕157 号）相关要求。因此项目建设对周围环境影响较小。

项目占地区域内企业为古城电厂位于本项目西560m以上，且位于项目区域年主导风向侧风向，项目周围企业对项目建设影响较小。项目东侧为兴业大道，道路边界有20米绿化带，项目边界同时设置绿化带进行绿化，车辆限速等措施，交通噪声对项目影响较小。

因此，周围环境对本项目影响不大。

表 2-28 　项目选址合理性分析一览表

| 项目 | 结论 |
| --- | --- |
| 城市规划符合性 | 项目符合确山县朗陵乡办事处、驻马店市高新区规划 |
| 供水、供电 | 项目所在地供水、供电设备齐全。 |
| 交通运输 | 项目临近公路，同时项目周围道路纵横交错，交通便利。 |
| 外环境对项目影响 | 项目占地区域内企业为古城电厂位于本项目西560m以上，且位于项目区域年主导风向侧风向，项目周围企业对项目建设影响较小。 |
| 项目对外界环境影响 | 水环境影响分析：项目医疗废水预处理后，经污水处理设施处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）“表2”中的相应标准及污水处理厂进水水质标准，排放至市政污水管网。因此，本项目废水对周围环境影响较小。 （2）大气环境影响分析：本项目产生的大气污染物主要为：污水处理站恶臭，项目设置紫外线消毒+活性炭吸附的处理工艺除臭后，通过不低于15m高排气筒排放；医疗废物暂存间恶臭，通过设置设置抽排风及活性炭吸附系统，定期喷洒除臭剂，消除臭味；医疗废气均设置紫外线消毒+活性炭吸附的处理工艺后，引入烟道通过楼顶排放；发电机废气经自带的消烟除尘装置处理后，经烟道引至楼顶高空排放；食堂油烟经油烟净化器处理后通过油烟井引至楼顶排放；通过采取一系列措施，项目对周边环境的影响较小。 （3）噪声环境影响分析：通过选用低噪声设备，减振隔声，合理布局等措施，经距离衰减后能做到厂界噪声达标，对区域声环境和周围敏感点影响较小。 （4）固体废物环境影响分析：本项目生活垃圾经袋装收集后，由市政环卫部门统一清运处理，餐厨垃圾收集后由具有相应处置能力的单位收运、处理。医疗废物、污水站污泥、废活性炭、废弃的紫外灯管分类收集后在危险废物暂存间暂存，交有资质单位专门处理。本项目产生的固体废物均得到合理有效处置，对环境影响较小。 |
| 对风景名胜区的影响 | 项目不涉及风景名胜区。 |
| 环境敏感点 | 项目主要保护目标为附近的住户，本项目运营期污染物产生量较少且均采取了相应污染防治措施，因此对敏感点影响较小。 |
| 相关文件 | 1、《关于驻马店市公共卫生临床中心（市第七人民医院）建设项目可行性研究报告的批复》（驻发改审批〔2020〕40号）。 2、《确山县自然资源局关于驻马店市公共卫生临床中心（市第七人民医院）项目用地初审意见的报告》（确自然资[2020]48号）（确山县自然资源局）。 3、《关于驻马店市公共卫生临床中心（市第七人民医院）项目用地初审意见》（驻高新自然资初审[2020]9号）。 |

（2）土地规划相符性分析

根据确山县自然资源局出具《确山县自然资源局关于驻马店市公共卫生临床中心（市第七人民医院）项目用地初审意见的报告》（确自然资[2020]48号），本项目占地规模8.5976公顷，土地利用现状情况为农用地8.5976公顷（耕地8.1901公顷、其他农用地0.4075公顷），该项目用地因区域调整，划入朗陵街道办事处（原为驿城区古城乡），符合驿城区古城乡土地利用总体规划（2010-2020）调整完善方案，该项目不占用基本农田。

根据驻马店市自然资源局和规划局高新技术产业区分局出具《关于驻马店市公共卫生临床中心（市第七人民医院）项目用地初审意见》（驻高新自然资初审[2020]9号），该项目用地中17.054亩（合11369.52平方米）在驻马店高新技术产业开发区古城街道办事处辖区内，依据河南省自然资源厅《关于做好疫情防控期间自然资源保障服务工作的紧急通知》（豫自然资办发[2020]2号），该项目已被列为驻马店市重点疫情防控先行开工项目，在疫情结束后完善用地报批手续时，土地规划调整和土地征收同时进行报批。该项目占地用耕地拟采用购买县区宅基地B类复垦劵的方式来完成。

因此，项目建设符合确山县和驻马店市高新区土地利用规划。

（3）“三线一单”符合性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）相关要求符合情况如下：

生态红线：本项目位于驻马店市兴业大道西侧（古城电厂东侧），根据《河南省生态保护红线》，本项目选址不在自然生态红线区和生态功能保障区范围内，因此项目实施符合空间生态管控与布局要求，因此项目 建设符合河南省生态环境保护规划。

环境质量底线：项目环境空气质量SO2、NO2、CO项指标均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求；而PM10、PM2.5和O3存在超标现象；根据本项目环境空气质量补充监测报告，项目所在区域内环境空气中NH3、 H2S一次浓度均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中浓度限值要求，区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类和4a类标准。项目所在区域地表水不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水域标准，区域地下水环境质量满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准。

本项目排放的废气经过处理后达标排放或合理处置，对周围环境空气质量影响不大；本项目污水经院内处理达标后，进污水处理厂进一步处理达标后排入练江河，对地受纳表水环境影响较小；对噪声设备采取相应的降噪措施后，运营期场界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类、4类标准限值要求；项目产生的固废均得到合理处理处置；项目对周围环境影响较小，符合环境质量底线要求。

资源利用上线：项目为医疗卫生服务设施建设，消耗的资源主要为土地资源、水资源、能源资源等。项目位于城市发展区，项目用水来源为市政自来水，当地自来水厂能够满足本项目的水使用要求；本项目建设期及运营期选用先进设备、高效及节能的工作方式，减少了原料的用量和废料的产生量，减少能源资源消耗。本项目的建设不会突破区域资源利用上线。

负面清单：项目所在区域尚未制定环境准入负面清单。

综上，本项目满足“三线一单”的相关要求。

（4）与《综合医院建设标准》的符合性分析及与《传染病医院建设准》的符合性分析

根据中华人民共和国国家卫健委《综合医院建设标准》和《传染病医院建设标准》的相关要求，本环评作出如下对比：

表2-29 　本项目与《综合医院建设标准》和《传染病医院建设标准》的符合性对比

|  | 《综合医院建设标准》的要求 | 本项目 | 对比结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第四章“选址、用地与总平面布置” | 一、地形规整，工程地质和水文地质条件较好。二、市政基础设施完善，交通便利，宜临两条以上城市道路。三、环境安静，远离污染源。四、应远离易燃、易爆物品的生产和储存区、高压线路及其设施。 | 项目区域地质条件稳定，周边规划的是商住用地，城区环境水电源充足，与西侧企业距离较远，周边无易燃、易爆物品的生产和储存区、高压线路及其设施。 | 符合 |
|  | 一、建筑布局科学、功能分区合理。 二、应急救援路线合理，洁污、医患、人车等流线组织清晰，避免交叉感染。 三、应充分利用地形地貌，合理组织院区建筑空间，在满足使用功能和安全卫生要求的前提下，建筑宜相对集中布置，并适当考虑未来发展。 四、根据当地气候条件，合理确定建筑物的朝向，充分利用自然通风与自然采光，病房和医务人员工作用房宜获得良好朝向。 五、污水处理站及垃圾收集暂存用房宜远离功能用房，并宜布置在院区夏季主导风下风向。 六、设置传染病门诊的综合医院，应合理布置，避免交叉感染。 七、新建医院应配套建设患者、医护人员的康复、活动场地。 八、新建医院应配套建设机动车和非机动车停车设施。 九、综合医院的出入口不宜少于二处。 | 本项目功能分区明确，设有2个出入口，做到洁污分流，污水处理站远离功能用房，配套建有机动车道和非机动车道。传染病房楼远离其他建筑，分区布置，严格消毒管理，避免交叉感染。 | 符合 |
|  | 新建综合医院建筑密度不宜超过35%，容积率宜为1.0 ~1.5。综合医院绿地率应符合当地规划的有关规定，新建综合医院应有较完整的绿化布置方案，设置相应的室外活动场地，绿地率不宜低于35%;改建、扩建综合医院绿地率不宜低于30%。 | 本项目为新建，绿地率达35%，容积率在1.0-1.5之间。 | 符合 |
| 第四章“传染病医院选址”及第五章“规划布局与建设用地” | 《传染病医院建设标准》的要求 | 本项目 | 对比结论 |
|  | 一、应远离人口密集区域。 二、应选择城市交通比较方便地段，以利病人就诊治疗。 三、应选择比较平坦，地势较高，地基良好地段。 四、应选择附近有比较完善市政公用系统的区域。 五、应远离易燃、易爆及有害气体生产、贮存场所。 六、应远离食品和饲料生产、加工、贮存、家禽、家畜饲养、产品加工等企业。 七、应远离幼儿园、学校等人员密集的公共设施或场所。 八、传染病医院选址应特别注意环境保护要求，除防止外环境对医院区干扰外，尤其注重院区污、废水排放，医疗废弃物等处置，保证周围环境的卫生安全。 | 项目区域地质条件稳定，周边规划的是商住用地，城区环境水电源充足，与西侧企业距离较远，周边无易燃、易爆物品的生产和储存区、高压线路及其设施。 | 符合 |
|  | 第二十四条 传染病医院总体规划与建设的确定应符合下列规定：一、必须坚持科学合理，节约用地的原则，并满足卫生隔离需要求；二、满足基本功能需要的同时，适当考虑未来发展。必要时，还应适当度考虑适应突发公共卫生事件应急时期紧急扩展用地的需要；三、合理确定功能分区，科学组织人流物流，做到洁污分区、切断传染途径、避免交叉感染；四、根据不同地区自然气候条件，采用合理的布局方式。应使主要建筑物有良好朝向，保证建筑物间距应满足卫生、日照、采光、通风、消防等要求。 第二十五条 传染病医院的总平面，应根据地形地势，院区用地范围合理规划、布置。在保证使用功能与传染病防护隔离卫生安全的前提下建筑物应合理组合，提高土地利用率。后勤保障部门宜设在使用负荷中心。 第二十六条 传染病医院的建设用地包括急诊部、门诊部、住院部、医技科室、后勤保障系统以及行政管理和院内生活用房等7项。新建传染病医院床均建设用地指标不应超过表6的规定。 | 本项目功能分区明确，设有2个出入口，做到洁污分流，满足卫生隔离要求，建筑物间距能满足卫生、日照、采光、通风、消防等要求。污水处理站远离功能用房，配套建有机动车道和非机动车道。传染病房楼远离其他建筑，分区布置，严格消毒管理，避免交叉感染。本项目建设有急诊部、门诊部、住院部、医技科室、后勤保障系统以及行政管理和院内生活用房等7项。 | 符合 |

通过上表可知，本项目选址、用地及平面布局均符合《综合医院建设标准》和《传染病医院建设标准》的相关要求。

综上，本项目选址基本合理，与外环境相容。

## 2.9污染控制及环境保护目标

2.9.1污染控制目标

（1）控制废气、废水、噪声、固废对区域环境的影响是项目首要目标，尽可能控制和减轻由于项目建设对区域环境的影响。

（2）使因项目建设导致的社会、经济、环境影响能得到妥善解决，区域环境质量达到规定的标准要求。

（3）确保各类污染物达标排放，对各类污染物的处理结果能满足国家有关法律法规的要求，不因项目的建设而降低评价区域环境质量功能。

（4）控制可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害物质泄漏，或环保处理设施等事故状态，所造成的环境影响和损害降到最低程度。

2.9.2环境保护目标

本项目为医院建设项目，项目本身属于敏感目标，项目所在区域外环境关系见附图2，根据外环境关系，项目周边主要环境保护目标如下表所示：

表2-30  　项目周边主要环境保护目标

| 环境 要素 | 名称 | 与项目最近距离 | 与本项目相对方位 | 规模 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 陈堂 | 130m | 南面 | 67户 | 《环境空气质量标准》GB3095—2012中二类标准 |
|  | 古城街 | 530m | 西北 | 1894户 |  |
|  | 西李庄 | 757m | 东北面 | 48户 |  |
|  | 朱李庄村 | 750m | 东面 | 135户 |  |
|  | 邢庄 | 873m | 东南面 | 96户 |  |
| 声环境 | 陈堂 | 130m | 南面 | 67户 | 《声环境质量标准》GB3096—2008中1类标准 |
| 地表水 | 小沙河 | 1365m | 南面 | 小河 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
| 地下水 | 项目区域浅层地下水 | / | / | / | 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
| 生态 环境 | 项目所在地 生态环境 | 工程影响区内 | 以不减少区域内濒危珍稀动植物种类和不破坏生态系统完整性为目标；水土流失以不增加土壤侵蚀强度为准 |

# 3建设项目工程分析

## 3.1建设项目概况

3.1.1建设项目基本情况

项目名称：驻马店市公共卫生临床中心（市第七人民医院）建设项目

建设性质：新建

建设地点：项目规划建设地点位于驻马店市兴业大道西侧（古城电厂东侧）。项目中心坐标为：东经：114.060338，北纬：32.872000。

建设单位：驻马店市中心医院

建设规模：整体规划床位600张（一期和二期）；日门诊量为1500人次。

建设周期：一期工程建设36个月，待一期投入运行后二期建设按驻马店市医疗规划视情况而定。本次评价包含一期和二期。

劳动定员：本项目职工人数共计780人，

总投资及环保投资：总投资为58000万元，其中环保投资为387万元，占总投资额的0.67%。

3.1.2建设内容及规模

驻马店市公共卫生临床中心（市第七人民医院）建设项目，建设地点位于项目规划建设地点位于驻马店市兴业大道西侧（古城电厂东侧），用地面积共97345.56m2（合146亩），总投资58000万元，总建筑面积173922.26m2，其中地上总建筑面积为119482.26 m2，地下总建筑面积为54440.00m2。新建项目主要建设内容为：①门诊综合楼一栋，建筑面积约53338.19m2；②呼吸道病区一栋，建筑面积约8000m2；③消化及杂病病区一栋，建筑面积约6816.08m2；④综合住院病区一栋，建筑面积约6816.08m2；⑤后勤用房一栋，建筑面积约862.79m2；⑥行政楼一栋，建筑面积约4317.86m2；⑦紧急救援中心一栋，建筑面积约8380.07m2；⑧医院宿舍一栋，建筑面积10936.86m2；⑨学术交流中心（陪护宿舍）一栋，建筑面积10943.74m2；⑩医疗研究综合区一栋，建筑面积5663.40m2。

地下一层主要建设地下停车库、人防设施、设备用房、部分业务用房等。同时配套建设办公、暖通、给排水、医废处理、后勤生活保障、行政管理用房及大门围墙、院区绿地、游园等。

本项目主要建设规模详见表3.1-1，其中一期主要建设内容见表3-2。

表3-1 　 本项目主要建设规模一览表

| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用地面积 | 97345.56 | m2 | 合 146亩 |
| 2 | 总建筑面积 | 173922.26 | m2 |  |
| 3 | 地上建筑面积 | 119482.26 | m2 |  |
| 3.1 | 出地面建筑面积 | 1407.19 | m2 |  |
| 3.2 | 门诊综合楼 | 53338.19 | m2 |  |
| 3.3 | 呼吸道病区 | 8000.00 | m2 |  |
| 3.4 | 消化及杂病病区 | 6816.08 | m2 |  |
| 3.5 | 综合住院病区 | 6816.08 | m2 |  |
| 3.6 | 后勤用房 | 862.79 | m2 |  |
| 3.7 | 行政楼 | 4317.86 |  |  |
| 3.8 | 紧急救援中心 | 8380.07 |  |  |
| 3.9 | 医院宿舍 | 10936.86 |  |  |
| 3.10 | 学校交流中心（陪护宿舍） | 10943.74 |  |  |
| 3. 11 | 医疗研究综合区 | 5663.4 |  |  |
| 4 | 地下建筑面积 | 54440.00 | m2 | 主要为车库、人防工程等 |
| 5 | 估算总投资 | 58000 | 万元 |  |
| 6 | 绿地率 | >40 | % |  |
| 7 | 容积率 | ≤1.23 |  |  |
| 8 | 建筑密度 | ≤30 | % |  |
| 9 | 机动车位 | 1814 | 辆 |  |
| 9.1 | 地上停车位 | 256 | 辆 |  |
| 9.2 | 地下停车位 | 1558 | 辆 |  |
| 10 | 非机动车位 | 6476 | 辆 |  |
| 10.1 | 地上停车位 | 3031 | 辆 |  |
| 10.2 | 地下停车位 | 3445 | 辆 |  |
| 11 | 床位数 | 600 | 张 |  |

表3-2 　一期主要建设规模一览表

| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总建筑面积 | 116438.26 | m2 |  |
| 2 | 地上建筑面积 | 90938.26 | m2 |  |
| 2.1 | 出地面建筑面积 | 1407.19 | m2 |  |
| 2.2 | 门诊综合楼 | 53338.19 | m2 |  |
| 2.3 | 呼吸道病区 | 8000.00 | m2 |  |
| 2.4 | 消化及杂病病区 | 6816.08 | m2 |  |
| 2.5 | 综合住院病区 | 6816.08 | m2 |  |
| 2.6 | 后勤用房 | 862.79 | m2 |  |
| 2.7 | 行政楼 | 4317.86 |  |  |
| 2.8 | 紧急救援中心 | 8380.07 |  |  |
| 3 | 地下建筑面积 | 25500 | m2 | 主要为车库、人防工程等 |
| 4 | 机动车位 | 646 | 辆 |  |
| 4.1 | 地上停车位 | 256 | 辆 |  |
| 4.2 | 地下停车位 | 390 | 辆 |  |
| 5 | 非机动车位 | 3031 | 辆 |  |
| 5.1 | 地上停车位 | 3031 | 辆 |  |
| 6 | 项目实施期 | 36 | 月 | 2020年12月至2023年1月 |

表3-3 　 二期主要建设规模一览表

| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总建筑面积 | 27544 | m2 |  |
| 1.2 | 医院宿舍楼 | 10936.86 | m2 |  |
| 1.3 | 学术交流中心（陪护宿舍） | 10943.74 | m2 |  |
| 1.4 | 医疗研究综合区一栋 | 5663.40 | m2 |  |

3.1.3主要医疗设备

本项目主要医疗设备见表3-4。

表3-4 　　　  项目主要设备一览表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 计算机X线摄影系统（CR） | 台 | 1 |
|  | 直接数字化X线摄影系统（DR） | 台 | 1 |
|  | X 线电子计算机断层扫描装置（CT） | 台 | 1 |
|  | 数字减影血管造影 X 线机（DSA） | 台 | 1 |
|  | 核磁共振（MRI）（3.0、1.5） | 台 | 1 |
|  | 数字胃肠X光机 | 台 | 1 |
|  | 钼靶X光机 | 台 | 1 |

3.1.4组织机构与劳动定员、生产班制

（1）组织机构

医院设置床位数 600张，该院以院党委（总支、支部）为领导，院长负责全院的业务和行政工作，副院长协助院长分别负责人事、医疗、护理、门诊和总务工作。组织机构见图3.1－1。

3.1.5生产班制

本项目建成运营后主要医疗科室实行三班8小时工作制，辅助科室及岗位实行行政班制。年有效工作日365天。

3.1.6公用工程及辅助设施

（1）给排水系统

1）给水系统

项目水源要求从两条不同的市政自来水管网各接2条DN200 给水管入院区，供给项目生活及消防用水。根据市政资料，项目区市政水压为 0.35MPa，项目采用无负压设备供水，低层直接供水，高层加压供水，管网入口处安装过滤器，防止污染，并设公共计量水表，楼入口处设立阀门井。沿院区内大楼四周主要道路形成一个供水管网，组成两路供水的可靠水源。

2）排水系统

本项目水源为市政自来水。本项目排水采用雨、污分流制排水体制。

项目雨水采用有组织排水，屋面雨水收集后，以单立管方式排至室外雨水井，露台雨水收集后有组织排放，区内场地及绿化按照海绵城市设计，最大可能的利用雨水，超出容纳规模后最终排入市政雨水管。

项目运营期用水主要为医疗用水、生活用水、洗衣用水等。产生的废水主要为：医疗废水、生活废水、洗衣废水。医疗废水、生活污水、洗衣废水排放总量约为323.8m³/d（118187m³/a）。项目污水经分类预处理后，经污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2的预处理标准，排入市政污水管网。

（2）供配电系统

本工程地下室设全院 10/0.4kV 变配电所，本工程中央空调负荷采用专用变压器供电。

变配电所内变压器（带 IP4X 级防护罩、冷却方式采用强制风冷式）和低压配电柜同室布置。10kV 总高配间高压系统由市政引入二路独立的 10kV 电源进线，采用单母线分段接线方式，正常情况下两路电源同时供电，分列运行，10kV 设母联；电气计量方式为高供高计。

全院设多台变压器，每两台分列运行，分若干组。每组内0.4kV 低压侧单母线分段，母联常断，手动投切，两段母线及母联开关之间实行电气联锁。低压设独立的应急电源母线，自备柴油发电机电源和市电在独立的应急电源母线进线柜内采用 ATS 切换。当变压器故障时，从低压配电室的自动互投开关处拾取柴油发电机的延时启动信号，保证在市电断电后15S内供电。当市电恢复后，柴油发电机延时自动停机。任何情况下市电与柴油发电机不得并网运行。

（3）供气系统

本项目食堂用天然气作为燃料，天然气由市政燃气管网供应。

（4）供热系统

项目采取太阳能热水器，电能辅助，供应医院热水，消毒蒸汽采取电制备，冬季采暖采用空调。

（5）空调系统

病房、诊室及一些无净化要求的房间设计采用风机盘管加新风系统。门诊大厅、住院大厅、中心实验室、多功能厅及输液大厅为大空间场所，设计采用全空气系统。手术室、静脉液体配置中心、中心供应洁净区设计采用洁净空调系统。

中央空调水系统采用两管制，冷热合用。采用一次泵变流量系统。中央空调水系统可实现分区域控制。

（6）通风系统

1）各手术室设置独立排风系统，室内污浊气体由排风机分别排至室外。排风机设置消毒设备及过滤器。

2）卫生间内设通风器，利用土建竖井由设于屋顶的风机集中排出。

3）屋顶电梯机房设机械排风系统。

4）检验科设置通风柜，由独立竖井至屋顶高空排放。

5）地下室水泵房、制冷机房废气出地面排放。

6）地下车库设置机械送、排风系统（兼做排烟系统）。

7）防烟排烟系统：按规范规定设机械排烟系统。同时设置与其配套的送风系统。无法自然排烟的防烟楼梯间、消防电梯间合用前室及消防电梯间前室设置独立的机械加压送风系统。

（7）消防系统

1）消防水源

由项目消防给水管网、消防水池供给。

2）消防用水量

根据《建筑设计防火规范》（GB50016−2014）和《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974−2014）规定设计，建筑物室外消火栓用水量 25L/S，每支水枪最小流量 5L/S，火灾延续时间为 2h，综上所述，项目消防用水量以一次火灾最大消防用水量计算，项目消防用水量180m2。项目区市政水压为0.35MPa，项目采用无负压设备供水，低层直接供水，本项目消防用水由设置于地下的消防水池进行供给。

3）室外消火栓

本项目地面停车场设室外消火栓，室外消火栓沿停车场周边设置，且距离最近一排汽车不宜小于 7m。室外消火栓的保护半径不应超过150m。

4）室内消火栓

项目建筑物设置室内消火栓系统，室内消火栓系统给水采用临时加压给水系统供给。在建筑物室内主要楼梯出入口及走廊等处设置消火栓箱，各防火分区内保证两股水柱可同时到达室内任何部位，在各消防箱内设置消防泵信号装置。

5）水泵接合器

水泵接合器应设于室外便于消防车使用的地点，距室外消火栓或消防水池的距离为 15~40m；水泵接合器应采用地上式，当采用地下式水泵接合器时，应有明显标志。

6）建筑灭火器配置

①根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140−2005）规定，项目灭火器按中危险等级进行配置，灭火器采用手提式磷酸铵盐干粉灭火器。

②灭火器设置在楼梯口等位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。

③对有视线障碍的灭火器设置点，设置指示其位置的发光标志；灭火器的摆放应稳固，其铭牌朝外。手提式灭火器设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于 1.50m；底部离地面高度不小于0.08m。

④灭火器不得设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时，要有相应的保护措施；灭火器设置在室外时，要有相应的保护措施。

⑤灭火器不得设在超出其使用温度范围的地点。

7）自动灭火系统

自动喷水灭火系统由储水池和水泵房内的自动喷水给水泵供水，系统由屋顶消防水箱维持压力。楼内采用湿式自动喷水灭火系统。自动喷水供水主干管为 DN150 的枝状管网，并设置两个DN150的消防水泵接合器。根据不同房间危险特性设置气体灭火系统。

本项目设一套火灾自动报警及联动控制系统，消防控制室设在一层（可直接通向室外）。消防控制室应能接收感烟、感温探测器的火灾报警信号及水流指示器、信号阀、湿式报警阀、手动报警按钮、消火栓按钮的动作信号；应能显示消防水池、消防水箱水位、消防水泵的电源及运行状况；联动控制台上设消火栓泵、喷淋泵、排烟风机及正压送风机等重要设备的多线联动应急控制按钮。

（8）动力系统

手术室、急诊观察病房及病房均设置集中供氧、吸引系统，氧气流量约为180立方米/时，氧气站设置于大楼以外，可选用液态氧罐或制氧机组。对建筑中病房、手术中心、抢救室、观察病房等设置吸引系统，吸引机房分别设置各单体建筑地下室吸引机房内。吸引及供氧系统随院区同期建设。

考虑医院中心供应、洗衣房、厨房、生活热水采用电热水器辅助电能供应。

3.1.9劳动定员及工作制度

本项目拟拟定人员编制780人，主要科室为白班制，工作时间为8小时，急诊、住院部为24小时制，年工作日365天。

3.1.10总平面布置合理性分析

本项目计划新建：门诊综合楼，消化及杂病病区，呼吸道病区，综合住院病区，紧急救援中心，行政楼，医院宿舍，学术交流中心（陪护宿舍）和医疗研究综合区等，建设一个功能布局合理、符合医疗流程的现代化的新医院。

项目呼吸道病区和消化及杂病病区位于东南部，综合住院病区和门诊综合楼位于东部，紧急救援中心位于西南，医院宿舍位于西部，紧急救援中心位于医院中部，学校交流中心（陪护宿舍）位于西北部，行政楼位于北部，污水处理站位于厂区东部。

项目平面布局充分利用现有土地资源进行合理布局，严格医疗功能分区，精心组织各区域流线，在紧凑的用地中，尽可能集中绿化用地，医院边界及院区内部进行绿化，为医院建立优美的场地和绿化环境。确立“医患分流、患患分流”的观念，为病员及医护人员、管理人员均提供良好的休养、工作环境。

本项目总平面布置设计按照现代化医院整体设计规范和“卫生、安静、交通”三方面的基本要求进行设计，在医院用地布局限制下尽量做到布局合理，方便了患者就医。在楼层布置上，根据项目各楼层主要功能区分布情况介绍可知，其楼层设置满足了病人就医需要，避免了各病区的相互干扰，同时也按照病区分类原则将其相互分开，符合现代化医院功能分区要求。

因此，项目平面布局功能分区明确，布局基本合理。

## 3.2工艺流程及产污环节

3.2.1施工期

本项目施工期间的基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装、工程验收等工序将产生施工噪声、扬尘、固体废弃物、施工污水和施工废气污染物，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化。施工期工艺流程及产污环节如下图所示。

图3-1  施工期工艺流程图及产污环节

主要工序简述：

（1）基础工程

在场地平整施工、基础开挖、地基处理（岩土工程）与基础施工时，由于挖土机、运土卡车等施工机械的运行，将产生一定的噪声；同时产生扬尘，属于无组织面源排放，源强不易确定；在挖土中将产生一定量的土石方，基础开挖引起原有土地利用类型的改变，会造成生态变化并引起一定程度的水土流失。同时产生施工人员生活废水和生活垃圾。

（2）主体工程

挖掘机、打夯机、装载汽车等作业时将主要产生噪声。废水污染来自建筑材料及混凝土输送管道的清洗水、建筑材料养护排水等施工废水及施工人员生活污水。在堆场、建材搬运和汽车运输过程中会产生扬尘以及施工废水等环境问题。建设过程中将产生一定量的建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾、水泥等的堆放使用、卡车运输将产生扬尘。

（3）装饰工程

在对构筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷、喷涂、裱糊等），钻机、电锤等产生噪声，涂料产生废气。

（4）设备安装

主要包括辅助工程设备、医疗设备以及配套环保设施设备安装。

在对建筑物的室内外进行装修时（如主车间贴面、吊顶装饰等）和设备进行安装时，钻机、电锤、切割机等产生噪声；建筑及装饰材料等产生废气。

3.2.2运营期

项目运营期工艺流程及产污环节如下图所示。本项目放射辐射部分须另行环评，不在本次评价范围内。

## 3.3主要污染工序

表3-3  　施工期主要污染工序

| 名称 | 污染源 | 主要污染物 | 产污环节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 施工人员产生的施工废水、生活污水 |
|  | 废气 | 扬尘、机械废气、装修废气 | 车辆运输、机械施工 |
|  | 噪声 | 噪声 | 车辆运输、机械施工 |
|  | 固废 | 开挖土石方、建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾。 | 施工作业 |

表3-4   营运期主要污染工序

| 名称 | 污染源 | 主要污染物 | 产污环节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 营 运 期 | 废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 门诊人员废水、住院人员废水、工作人员生活污水、洗衣废水、食堂废水、化验废水等。 |
|  | 废气 | 恶臭（主要来自污水处理站和医疗废物暂存间）、医疗废气、发电机废气、食堂油烟、汽车尾气。 | 医务人员和病人在诊疗过程中产生的，以及后勤人员在日常工作中产生的。 |
|  | 噪声 | 噪声 | 在交通运输、设备运行过程中产生的噪声。 |
|  | 固废 | 生活垃圾、餐厨垃圾和危险废物 | 医务人员和病人在诊疗过程中产生的，以及后勤人员在日常工作中产生的。 |

## 3.4主要污染物排放及治理

3.4.1施工期

3.4.1.1、施工期废水排放及治理

（1）施工废水

项目使用商品混凝土，不在施工现场搅拌混凝土。施工现场不设机械维修点，不涉及机械冲洗废水。施工废水主要产生于建筑物基础浇筑与养护过程中、车辆轮胎冲洗过程和施工现场在开挖过程中会产生少量的泥浆水。预计废水产生约为5m3/d。施工废水污染物以SS为主，污染物产生浓度约为1000mg/L，5kg/d。在项目南侧新建5m3临时沉淀池一个，对施工期废水沉淀循环使用，不外排。施工完毕后将沉淀池回填。

（2）生活废水

施工期施工人员100人，按每人每天产生生活污水按0.05m3计，则生活污水产生量为5m3/d，以排放系数0.8计，排放量约为4m3/d。主要污染物为：COD、BOD5、SS、NH3-N，浓度分别按400mg/L、200mg/L、250mg/L、35mg/L计，则产生量分别为1.6kg/d、0.8kg/d、1.0kg/d、0.14kg/d。施工人员均在市区住宿，产生的生活污水经化粪池处理后用于周围农田施肥。

3.4.1.2施工期大气污染物排放及治理

（1）扬尘

本项目施工期扬尘主要来源于地面的开挖与平整，和车辆运输产生的扬尘。

经类比分析，施工场地扬尘浓度平均值约为3.5mg/m3，会对环境造成一定影响。但因其属低矮排放源，影响范围小，随施工结束而消失。

据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/h；

W——汽车载重量，t；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

下表为一辆载重5吨的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。

表3-9  不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘     (单位：kg/辆·km)

| P 车速 | 0.1（kg/m2） | 0.2（kg/m2） | 0.3（kg/m2） | 0.4（kg/m2） | 0.5（kg/m2） | 1.0（kg/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5（km/h） | 0.0283 | 0.0476 | 0.0646 | 0.0801 | 0.0947 | 0.1593 |
| 10（km/h） | 0.0566 | 0.0953 | 0.1291 | 0.1602 | 0.1894 | 0.3186 |
| 15（km/h） | 0.0850 | 0.1429 | 0.1937 | 0.2403 | 0.2841 | 0.4778 |
| 20（km/h） | 0.1133 | 0.1905 | 0.2583 | 0.3204 | 0.3788 | 0.6371 |

一般情况下，施工道路扬尘影响范围在100m以内。为减小施工扬尘对外环境产生影响，环评要求施工单位在施工期间必须做到以下措施：

① 建筑施工区域设置硬质围挡，场地、主要道路加强洒水抑尘。

② 施工过程中使用商品混凝土，严禁现场设置混凝土搅拌点；在施工场地清理阶段，做到先洒水，后清扫，防止扬尘产生。

③ 施工现场物料、建筑废物等堆放应严格管理，禁止在大风天进行渣土堆放作业。建材定点堆放，风季对堆放点以毡布覆盖，减少建材的露天堆放时间；开挖出的土石应使用围栏保护，土石堆上覆盖毡布；建筑垃圾应及时清运至指定的垃圾处置场处置，不能及时清运，应在施工工地设置临时密闭性垃圾堆放场进行存贮。

④ 运输车辆在施工场地限速行驶，及时清洗车轮和车体，严禁将泥土带出工地。运输车辆时实行封闭运输，车辆顶部用毡布覆盖，文明装卸，减少粉尘外逸。

⑤ 加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、

清洁施工、科学施工，减少施工期大气污染。

通过采取以上措施，施工扬尘去除率可达到80%以上，扬尘浓度小于1.0mg/m3。但因其属低矮排放源，影响范围小，随施工结束而消失。

同时本项目应严格执行原国家境保护总局和建设部发的《关于有效控制城市扬尘污染的通知》（国环发[2001]56号）、河南省环境保护厅发布的《河南省建筑扬尘管理办法》中的相关规定、《河南省治理扬尘污染攻坚战实施方案（2016—2017年）》、《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准(试行)》、《驻马店市人民政府办公室关于印发驻马店市2017年度大气污染防治攻坚战工作方案的通知》驻政办〔2017〕24号、《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)的通知》（豫政[2018]30）、《驻马店市人民政府办公室关于印发驻马店市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）的通知》（驻政办[2018]157号）、《驻马店市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（驻政办〔2019〕39号）等要求，强化施工扬尘控制管理。

（2）施工机械废气

施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，

环评要求：施工机械（包括运输车辆）必须选用达到国家排放标准的设备，并合理规划运输路线，对作业进行统筹规划，尽量减少燃油设备的运行时间。对汽车尾气，主要通过车辆限速降低影响。加之施工场地扩散条件良好，施工机械废气可达到相应的排放标准。

（3）装修废气

装修废气主要来自于房屋装修阶段，该废气的排放属无组织排放，其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。由于油漆废气的排放时间和部位不能十分明确，并且装修阶段的油漆废气排放周期短，且作业点分散。

环评要求：装修须选择符合国家标准的合格的油漆和涂料产品；并加强管理，最大限度地防止跑、冒、滴、漏现象发生，减少原材料浪费带来的废气排放；装修过程中注意室内通风，保证空气流通，降低污染物浓度。加之项目所在场地扩散条件较好，本项目装修施工产生的油漆废气等可实现达标排放。

3.4.1.3施工期噪声排放及治理

施工期噪声主要来源于施工现场的各类机械设备噪声，不同施工阶段和不同施工机械发出的噪声是不同的，且大量设备交互作业，因此施工作业噪声将会对周边环境带来一定的影响。

各种建筑机械和运输车辆的运行噪声，其声源强度见下表。

表3-10  　施工期噪声声源强度表

| 施工阶段 | 施工设备 | 声源强度[dB(A)] | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土石方阶段 | 装载机 | 78～85 | 设备噪声级均为距声源1m处的测量值，数据来源于同类设备监测值 |
|  | 挖掘机 | 78～90 |  |
|  | 打夯机 | 75～105 |  |
| 底板及结构阶段 | 混凝土搅拌机 | 95～105 |  |
|  | 混凝土输送泵 | 96～105 |  |
|  | 混凝土振捣棒 | 100～105 |  |
|  | 起重机 | 75～94 |  |
|  | 电锯 | 98～105 |  |
| 装修、安装阶段 | 电钻 | 96～104 |  |
|  | 电锤 | 96～105 |  |
|  | 磨光机 | 98～105 |  |

表3-11 　 交通运输车辆噪声

| 施工阶段 | 运输内容 | 车辆类型 | 声源强度[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 土石方阶段 | 土石方等 | 小型载重车 | 84～89 |
| 底板及结构阶段 | 钢筋、砂石、水泥等 | 混凝土罐车、载重车 | 80～85 |
| 装修安装阶段 | 各种装修材料设备 | 轻型载重卡车 | 75～80 |

为防治施工噪声对周围环境造成影响，环评要求施工时采用以下治理措施：

（1）在施工机械上采用低噪声施工设备，同时定期维护和保养设备，使其处于良 好的运行状态。

（2）合理布局施工场地，根据项目外环境关系图，应将钢筋加工房等高噪声作业点置在项目北面，同时避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。

（3）施工区域设置2m高的围挡（和扬尘防治中的围挡是同一围挡）。禁止在夜间（22：00～6：30）高噪声机械施工和电动工具作业，尽量减少施工机械对周围环境的影响。

（4）在生产区建构筑物钢结构施工时，应注意施工方式，如车辆进出工地严禁鸣笛，钢筋、模块、钢管架等严禁抛扔等，避免不必要的施工噪声。

（5）加强施工区附近的交通管理，施工场地的施工车辆出入现场时应低速、限

鸣。

（6）建设单位应加强对施工场地的噪声管理，施工单位也应加强自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

3.4.1.4施工期固体废物排放及治理

施工期固废主要为开挖土石方、建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。

（1）开挖土石方

项目施工场地开阔，土方量较小，土方全部用于场地平整，无弃土方产生。

（2）建筑垃圾

在工程施工过程中，会产生建筑施工材料的废边角料、装修垃圾等，根据工程内容及统计资料，工程建设中产生的废料按0.2t/100m2计，本项目总建筑面积为173922.26m2，则工程施工将产生的建筑垃圾约为375t。

项目方在施工现场设置建筑废弃物临时堆场（树立标示牌）并进行防雨、防泄漏处理。施工生产的废料首先应考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，交废物收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等及时清运到政府部门指定的建筑垃圾堆放场，严禁随意倾倒、填埋，从而可以避免工程废料造成二次污染。

（3）生活垃圾

施工期人员为100人，产生的生活垃圾按0.5kg/人·d计，则产生量为50kg/d。施工场地内设置垃圾桶集中收集，定期运至附近的垃圾集中点，由环卫部门统一处理。

3.4.2运营期

3.4.2.1废水

本项目废水主要来自门诊人员废水、住院人员废水、工作人员生活污水、洗衣废水、食堂废水、化验废水等。

（1）废水产排放情况

1）住院病人废水

本项目规划床位为600张，参照《河南省行业用水定额》，公共浴室、病房设卫生间、盥洗设施、陪护的，最高用水指标为440L/（床·d），本次按440L/（床·d）计，则日用水量为264m3/d，排污系数按0.8计算，则住院病人废水量为211m3/d。

2）门诊人员废水

项目门诊人员产生生活污水，参考《河南省行业用水定额》，门诊用水定额为10-15L/（次.人），本次按35L/（次.人）计，项目门诊量为1500人/天，则用水量为52.5m3/d，排污系数按0.8计算，废水产生量约42m3/d。

3）医护人员废水

项目员工定员780人，参考《综合医院建筑设计规范》，医务人员用水定额为150-250L/人.天，本次按200L/人.天计，医务人员用水量为156m3/d，排污系数按0.8计算，废水产生量约124.8m3/d。

4）洗衣废水

参照《综合医院建筑设计规范》，洗衣最高用水指标 60-80L/kg，本项目按60L/kg 计，项目平均每天洗涤干物1000kg，则洗衣新鲜水用量60m3/d，排污系数按0.8计算，废水产生量约48m3/d。

5）化验用水

化验室化验过程中需要用水，实验室用水量较小，类比其他同类项目，化验用水量约2.0m3/d，废水产生系统按0.9，则项目废水产生量为1.8m3/d。

6）食堂废水

项目设食堂1座，用餐人数按2580人计（住院病人600人+每班医护人员260人），参照《综合医院建筑设计规范》，食堂最高用水指标 20-25L/（人•次），本次按 20L/（人•次）计，提供三餐，则食堂用水量51.6m3/d，排污系数按0.8计算，废水产生量约41.28m3/d。

项目新鲜水用量情况见下表。

表 3-12	　　项目用排水预测情况一览表

| 类型 | 数量 | 用水标准 | 用水量 | 排水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 门诊人员用水 | 1500人 | 35L/（人·次） | 52.5m3/d | 42m3/d |
| 住院人员用水 | 600床 | 440L/（人·班） | 264m3/d | 211m3/d |
| 工作人员用水 | 780人 | 200L/（人·d） | 156m3/d | 124.8m3/d |
| 洗衣用水 | 1000kg/d | 60L/kg | 60m3/d | 48m3/d |
| 食堂用水 | 2580人/d | 20L/（人•次） | 51.6m3/d | 41.28m3/d |
| 化验用水 | - | - | 2.0m3/d | 1.8m3/d |
| 合计 | 586.1m3/d | 468.88m3/d |

项目水平衡表见下图：

图3-3  项目水平衡图（单位：m3/d）

综上，本项目总的用水量为586.1m³/d，总的废水量约为468.88m3/d，即171141.2m3/a，主要污染物为：COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群、总余氯、肠道菌群、肠道病毒。参照《医院污水处理技术规范》（HJ2029-2013）中给出的污水水质。其废水产生及排放情况见下表。

表 3-13	　　废水污染源强及排放情况一览表

| 污水种类 | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 粪大肠菌群 | 总余氯 | 肠道菌群 | 肠道病毒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗废水171141.2 m3/a | 处 理前 | 产生浓度 mg/L | 300 | 150 | 120 | 50 | 不可计数 | —— | 不可计数 | 不可计数 |
|  |  | 产生量 t/a | 35.46 | 17.73 | 14.18 | 5.91 | —— | —— | —— | —— |
|  | 去除效率% | 80 | 87 | 83 | 70 | 100 | —— | 100 | 100 |
|  | 处 理 后 | 排放浓度mg/L | 60 | 20 | 20 | 15 | <100 | <0.02 | 不得检出 | 不得检出 |
|  |  | 排放量 | 10.27 | 3.42 | 3.42 | 2.57 | —— | —— | —— | —— |
| 执行标准 | 《医疗机构水污染物排 放标准》（GB18466-2005） 表1处理标准 mg/L | 60 | 20 | 20 | 15 | 100 | 0.5 |  |  |
|  | 驻马店市第三污水处理厂mg/L | 360 | 190 | 300 | 32 | —— | —— | —— | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

（2）废水处理工艺

本项目废水分类预处理后，进入污水处理站处理，全院预计建设处理能力为1250 m3/d 的综合污水处理站，本项目分两期建设，其中一期建设污水处理站规模为800m3/d，二期在一期旁边预留建设450m3/d污水处理站空地。污水处理站处理工艺为格栅+预消毒池+脱氯池+调节池+水解酸化池+生物接触氧化池+沉淀池+消毒池+出水池，出水水质满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1处理标准及驻马店市第三污水处理厂进水水质要求后，排入驻马店市第三污水处理厂进一步处理，其处理工艺流程见下图。

工艺流程说明：

1）化粪池

化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的构筑物。其原理是固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。

2）格栅

格栅由一组或多组平行的金属栅条组成、塑料齿钩或金属筛网、框架及相关装置组成，倾斜安装在污水灌道、泵房集水井的进口处或污水处理构筑物的前端，用来截流水中的较大悬浮物或漂流物，以减轻后续处理构筑物的负荷，并保证后续处理设施能正常运行。

3）预消毒池

项目建设有传染病房楼，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029—2013）要求，设置预消毒池，对污水进行消毒，宜采用臭氧消毒，消毒时间应不小于30 min。

4）脱氯池

使用氯消毒时，向脱氯池中投加脱氯药剂，使氯含量降低，不影响后续污水生化处理。

5）调节池

由于污水排放时段的波动性较大，水质水量的变化对污水处理设备，特别是生物处理设备正常发挥其净化功能是不利的。调节池可以进行水量的调节和均质。内设曝气系统，既可防止污泥沉淀，又可去除一部分有机物。

6）水解酸化池

水解酸化-好氧生物处理工艺中的水解目的主要是将原有废水中的非溶解性有机物转变为溶解性有机物，主要将其中难生物降解的有机物转变为易生物降解的有机物，提高废水的可生化性，以利于后续的好氧处理。

7）接触氧化

接触氧化法是一种兼有活性污泥法和生物膜法特点的新的废水生化处理法。这种方法的主要设备是生物接触氧化滤池。在不透气的曝气池中装有焦炭、砾石、塑料蜂窝等填料，填料被水浸没，用鼓风机在填料底部曝气充氧，这种方式称为鼓风曝气;空气能自下而上，夹带待处理的废水，自由通过滤料部分到达地面，空气逸走后，废水则在滤料间格自上向下返回池底。活性污泥附在填料表面，不会随水流动，因生物膜直接受到上升气流的强烈搅动，不断更新，从而提高了净化效果。生物接触氧化法具有处理时间短、体积小、净化效果好、出水水质好而稳定、污泥不需回流也不膨胀、耗电小等优点。

8）二沉池

二沉池的作用主要是去除水中的浊度，沉淀活性污泥氧化池的出水，沉淀后的污泥部分用于活性污泥氧化池的污泥回流，剩余部分输送至污泥浓缩池。

9）接触消毒池

消毒接触池分混合池和接触池两个单元，混合池的作用主要是将消毒药剂迅速、均匀地分配到废水中的各个部分，以压缩废水中的胶体颗粒的双电层，降低或消除胶粒的稳定性，混合阶段需要剧烈短促的搅拌，作用时间要短，以获得瞬时混合时效果为最好，然后送入接触池进行接触消毒。消毒接触池设计要点就是每立方米污水中投放大于50mg/L的有效氯并要保证1.5h以上的接触时间，防止短流，保证接触池的推流状态。较为科学成熟的接触方式为推流涡翻式接触方式，但此种方式在中型机大型污水消毒项目中应用较多，小型处理项目可通过调整处理设施实现充分接触。本项目采用二氧化氯粉消毒，其溶解后对水中的病原菌具有良好的杀灭效果，可对污水进行消毒。

10）出水池

处理达标后污水暂存，然后通过排污口排放。

11）预处理措施

检验科产生少量的化验废水，产生量约 1.8m3/d，主要为酸性废水、含氰废水、含铬废水。

A、酸性废水

实验室产生的酸性废水产生量约1.0m3/d，产生量较小，酸性废水采用中和法进行预处理，经中和池中和至pH7-8后排入综合污水处理系统。

B、含氰废水

含氰废水主要来源于化验室，产生量约0.5m3/d，废水量较小。采用碱式氯化法进行预处理，向含氰废水处理槽中加入碱液使废水中的pH达到10-12，然后再投加次氯酸钠，控制余氯量2-7mg/L。其反应如下：

NaCN+2NaOH+Cl2=NaCNO+2NaCl+H2O

2NaCNO+4NaOH+3Cl2=2CO2+N2+6NaCl+2H2O

预处理后的含氰废水氰化物浓度小于0.5mg/L，排入院内综合污水处理站进一步处理。根据《医院污水处理工程规范》（HJ2029-2013），含氰废水宜采用碱式氯化法，含氰废水处理槽有效容积应能容纳不小于半年的污水处理量。

C、含铬废水

含铬废水主要来源于血液检验和化验等工作中使用的化学品。产生量约0.3m3/d，废水量较小，含铬废水的处理可采用FeSO4-石灰法，利用亚铁离子将六价铬还原成三价铬，再加石灰反应成氢氧化铬沉淀去除。出水中铬的含量小于1.5mg/L。本环评要求在化验室设置含铬废水处理桶，含铬废水经处理后，浓度达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准中总铬1.5mg/L 限值要求，再排入污水处理站处理。

D、含汞废水

含汞污水来源于医院各种口腔门诊治疗、含汞监测仪器破损、分析检查和诊断中使用氯化高汞、硝酸高汞以及硫氰酸高汞等剧毒物质而产生少量污水。

含汞废水采用硫化钠沉淀+活性炭吸附法，再经活性炭吸附后，出水汞浓度符合相关排放标准后方可进入医院污水处理系统。项目建设含汞废水沉淀吸附池，处理后含汞浓度低于0.02 mg/L。

该污水处理设备能够接纳处理本项目每日产生污水。一期工程污水处理设备设计日处理水量为800m3/d。本项目污水可生化性较强，一体化污水处理设施工艺处理效率较高，该工艺对废水中的有机物，氨氮等均有较高的去除效果。且该工艺流程简单，投资省，操作费用低。

3.4.2.2运营期废气的排放及治理

本项目产生的大气污染物主要为：项目运营期废气主要来源于污水处理站恶臭、医疗废物暂存间恶臭气体、医疗废气、食堂油烟、汽车尾气和备用柴油发电机废气等。

（1）污水处理站恶臭

医院设置一处地埋式污水处理站，采用地埋式污水处理设施，地埋式污水处理站在处理工程中将产生部分恶臭气味，产生的臭气主要为H2S、氨气。为防止病毒从医院水处理构筑物表面挥发到大气中而造成病毒的二次传播污染，地埋式污水处理站采取地埋式，各水处理构筑物加盖板密闭起来，盖板上预留进、出气口，把处于自由扩散状态的气体组织起来，集中收集进入管道后，采取紫外线消毒+活性炭吸附的处理工艺除臭后，通过15m高排气筒排放。

参考美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的COD，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目运营后污水处理站处理废水量为323.8m³/d。综合参照同行业数据及设计规范，按原水COD最大浓度300mg/L估算。据此可计算出NH3产生量为180.73g/d，0.066t/a，H2S产生量为7g/d，0.0026t/a。经过活性炭吸附（处理效率按85%计）处理后排放量NH3为27.11g/d，0.0099t/a，0.001kg/h，H2S为1.05g/d，0.0004t/a，0.00005kg/h。按照运行24h、365天计算，风机排风量为2000m3/h，则NH3排放浓度为0.57mg/m3、H2S排放浓度为0.02mg/m3，可满足可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准要求，污水处理站四周做绿化景观处理，既可吸附臭气还可美化景观，污水处理站周边污染物浓度可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466—2005）表3排放标准要求。

活性炭吸附装置建议使用多层抽屉式结构，并以蜂窝型活性炭作为净化剂，为确保活性炭吸附塔吸附处理效率，建设单位需安排专人定期对活性炭吸附情况做定量监测，随时掌握其是否达到吸附饱和状态，立即更换活性炭，废活性炭纳入本项目危废系统进行管理。

（2）医疗废物暂存间恶臭气体

本项目于项目东侧设置1个医疗废物暂存间，为独立房间，医疗废物在临时存放过程中会产生恶臭气体。

本次评价要求，医疗废物暂存间设置需符合《医疗废物管理条例》和《医疗废物集中处置技术规范》的相关规定。需做到以下几点：

①医院应将医疗废物暂存间密闭，医疗废物分类采用专用容器及防漏胶袋打包密封，严禁抛掷，严防垃圾飞散或臭气溢出；②暂存间地面和 1.0 米高墙裙须进行防渗处理，地面排水性能良好，防止冲洗水浸泡和渗透；③应定时冲洗，冲洗液应排入院内污水处理站进行处理；④医疗废物暂存间采用紫外线灯进行消毒，在门关闭、无人状态下保持连续开启；⑤尽量做到日产日清，确实不能做到日产日清，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于 20℃，时间最长不超过48h。⑥建设单位应在医疗废物暂存间设置负压风机和活性炭吸附装置对恶臭气体进行处理后排放，废气对周围环境影响较小。

通过上述措施处理后，医疗废物散发的臭气可得到有效降低和削减，对周边环境影响较小。

（3）医疗废气

医院不同于其它公共场所，由于来往病人较多，病人入院时会带入不同的细菌和病毒，若通风措施不好，使医院的空气经常被污染，对病人及医护人员存在较大的染病风险。因此院内消毒工作非常重要，项目常规消毒措施采用醋酸、优氨净、复方来苏水、紫外线等，能大大降低空气中的含菌量，同时加强自然通风和机械通风，能保证给病人与医护人员一个清新卫生的环境。

医院污物间、消毒间、检验科、病理科、内镜室、太平间、中心供应区域均设置独立机械通风系统，排风机集中设置于屋面上，废气经紫外光消毒+活性炭吸附后通过管道连接至内置烟道，实现高空排放，对周围环境不会造成明显影响。

住院部内病员排除脓血、痰等废物需要靠负压完成，由负压站真空泵房提供负压气，对各病区负压收集的少量的废气通过紫外光进行消毒+活性炭吸附，该废气经紫外光消毒+活性炭吸附后通过管道连接至内置烟道，实现高空排放，对周围环境不会造成明显影响。

化验室产生少量废气，通过通风柜及紫外线消毒、活性炭吸附系统处理后经烟道楼顶排放，对周围环境影响较小。

（4）发电机废气

本项目设置备用柴油发电机房，用于停电时使用，柴油发电机运行时将产生部分燃烧废气。由于发电机仅在停电时使用，本项目位于城市规划区内，停电概率较小，因此柴油发电机运行时产生的污染物CO、HC、NO2等极少。本次评价要求，选用符合国家标准的发电机组，发电机废气经自带的消烟除尘装置处理后，经烟道引至楼顶高空排放，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2相应排放标准及国家相关标准要求。

（5）食堂油烟

食堂采用天然气作为能源，烹饪过程中会产生油烟，本项目食堂每天设计接待2580人用餐。根据类比调查，城镇居民食用油人均使用量为30g/人·d，一般油烟挥发量占总油量的2~4%，按平均3%计算，共设6个灶头，为中型，则本项目食堂油烟废气产生量约为0.28t/a，共设设置一台油烟净化器（处理风量8000m3/h，净化效率95%，日运行时间10h）进行处理，油烟经油烟净化器处理后通过油烟井引至楼顶排，处理后的油烟排放量为0.014t/a，排放浓度为0.47mg/m3；VOCs排放量为0.15t/a，排放浓度为5.2mg/m3；满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中规定的油烟最高允许排放浓度为1.0mg/m3，VOCs最高允许排放浓度为10mg/m3。本项目食堂油烟产生及排放情况见下表。

表3-14 　 食堂油烟产生及排放情况

| 项目 | 排风量 | 油烟 产生浓度 | 油烟 产生量 | 油烟净化器 净化效率 | 油烟 排放浓度 | 油烟 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 食堂 | 8000m3/h | 9.4mg/m3 | 0.28t/a | 95% | 0.47mg/m3 | 0.014t/a |
|  |  | VOCS 产生浓度 | VOCS 产生量 | 净化器 净化效率 | VOCS 排放浓度 | VOCS 排放量 |
|  |  | 104mg/m3 | 3t/a | 95% | 5.2mg/m3 | 0.15t/a |

（6）汽车尾气

进出车辆的汽车尾气是项目大气污染源之一，尾气主要含有CO、NOx、TSP和未完全燃烧的碳氢化合物THC。

项目内部汽车启动时间较短，因此废气产生量小，露天空旷条件很容易扩散，加之项目区内绿化较多，对周边环境影响较小，地下车库设置有抽排风系统抽至地面排风井处排放，扩散条件好，同时车库进出通道开阔且与地面相连，汽车尾气通过车库进出口自然扩散。加之汽车启动时间较短，废气产生量小，污染物浓度较低。因此，项目运营期汽车尾气能够做到达标排放。

3.4.2.3运营期噪声的排放及治理

本项目投入营运后主要的噪声为：交通噪声和设备噪声。

- 交通噪声

营运期交通噪声主要来自于进出车辆，机动车噪声值一般在60~75dB（A），其为间歇性噪声，地下车库出入口在住院楼一侧布置，在采取设置减速、禁鸣标志，并加强管理措施后对周围环境影响很小。同时，本项目区域内禁止车辆鸣笛，严格规范车辆进出秩序，尽量减少机动车频繁启运和怠速。

- 设备噪声

本项目产噪设备主要为中央空调主机及冷却塔、柴油发电机、污水处理设备、水泵房、通风系统等动力设备。通过选用低噪声设备、加装减振垫或隔声罩，同时地下或室内布置等，可有效减少设备运行时的噪声对区域声环境的影响。项目主要设备噪声产生情况及治理措施见下表。

表3-15  　项目噪声产生及治理情况

| 序号 | 噪声源 | 声源强度 dB（A） | 治理措施 | 治理后噪声 值dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理站设备 | 75 | 水泵及风机选用低噪声设备，并安装基础减震措施，加药间密闭设置。 | ＜60 |
| 2 | 冷却塔 | 90 | 冷却塔选用低噪设备，四周设置隔声屏，安装消声设备（如消声导流片等），进出口设软接头，进行基础减震。 | ＜70 |
| 3 | 空调机房 | 85 | 选用低噪设备，机组隔振、管道软接头；管道设置消声器；用单独的构筑物进行隔离。 | ＜60 |
| 4 | 柴油发电机 | 90 | 选用低噪声设备，进风口与出风口安装消声装置，机组加装防震垫圈等。 | ＜65 |
| 5 | 水泵 | 80 | 选用低噪声设备、密闭设置于水泵房内，并设置基础减震措施。 | ＜55 |
| 6 | 通风系统 | 65 | 选用低噪声设备，出风口安装消声器。 | ＜50 |

采取以上措施后，项目四周厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类、4类功能区排放限值。可有效降低噪声源强，确保场界噪声达标。

3.4.2.4运营期固体废物排放及治理

本项目营运期固体废弃物为生活垃圾、餐厨垃圾、医疗废物、污水站污泥、废活性炭和废紫外灯管。

（1）生活垃圾

其中医务人员生活垃圾产生量按 0.5kg/（人·d）计，项目共计员工780人，则医务人员生活垃圾产生量为142.35t/a；咨询人员、就诊人员共计1500人/d，生活垃圾产生量按 0.15kg/（人·d）计，则咨询人员、就诊人员生活垃圾产生量82.13t/a；住院人数600人/d，生活垃圾产生量按 0.5kg/（人·d）计，则住院人员生活垃圾产生量109.5t/a。

综上，项目生活垃圾产生量共计333.98t/a，暂存于垃圾桶，由环卫部门统一清运。其生活垃圾统计情况见下表。

表 3-16	生活垃圾产生情况一览表

| 类别 | 人数 | 定额 | 产生量 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医务人员 | 780人 | 0.5kg/（人·d） | 142.35t/a | 暂存于垃圾桶， 环卫部门统一清运 |
| 咨询人员、就诊人员等 | 1500人 | 0.15kg/（人·d） | 82.13t/a |  |
| 住院人员 | 600人 | 0.5kg/（人·d） | 109.5t/a |  |
| 合计 | 333.98t/a | —— |

（2）餐厨垃圾（含废油脂）

食堂厨房每天合计满足2580人次就餐需要，达到上限后无法就餐，餐厨垃圾产生量按0.1kg/人.d计算，则本项目餐厨垃圾产生量为258kg/d（94.17t/a），委托相关的餐厨垃圾处理单位收运、处理。

环评要求：

a.使用符合标准、有醒目标识的餐厨垃圾专用收集容器；隔油设备产生的废优质需收集后与餐厨垃圾一起储存，最终交相关的餐厨垃圾处理单位收运、处理。

b.保持餐厨垃圾收集、存放设施设备功能完好、正常使用、干净整洁。

c.按规定分类收集、密闭存放餐厨垃圾。

d.与取得经营许可的餐厨垃圾收运单位签订书面收运协议，并在餐厨垃圾产生后24小时内交其收运，并落实联单制度。

e.定期对地沟、隔油池进行清捞。清掏的油污交由的餐厨垃圾收运单位收运、处理。

（3）医疗废物

医疗废物主要产生于治疗室、病房等区域产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物（含检验废液）。根据《全国第一次污染源普查城镇生活污染源产排污系数手册（2010年）》，医疗废物产生量按0.65kg/床﹒d计，本项目共设床位600张，则营运期医疗垃圾产生量为0.39t/d（142.35t/a），其属于《国家危险废物名录（2016版）》（环保部令第39号）中“HW01医疗废物/卫生/831-001-01 感染性废物、831-002-01损伤性废物、831-003-01病理性废物、831-004-01化学性废物、831-005-01药物性废物”。根据《医疗废物分类名录》（卫医发【2003】287号），医疗废物分为感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物5类，具体见下表。

表3-16 　　 医疗废物分类目录

| 类别 | 特征 | 常见组分或废物名称 | 危废代码 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 感染 性废 物（本 项目 有） | 携带病原 微生物具 有引发感 染性疾病 传播危险 的医疗废 物。 | 1.被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：①棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料；②一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；③废弃的被服；④其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。 | 831-001-01 | In |
|  |  | 2.病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。 |  |  |
|  |  | 3.各种废弃的医学标本。 |  |  |
|  |  | 4.废弃的血液、血清。 |  |  |
|  |  | 5.使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物。 |  |  |
|  |  | 6.病人经负压排出脓血、痰等废物。 |  |  |
|  |  | 7.负压系统、污水处理系统、制剂室产生的废活性 |  |  |
|  |  | 8.传染病人和疑似传染病人的生活垃圾。 |  |  |
| 病理 性废物（本 项目 有） | 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等。 | 1.手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等。 | 831-003-01 | In |
|  |  | 2.医学实验动物的组织、尸体。 |  |  |
|  |  | 3.病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等。 |  |  |
| 损伤 性废 物（本 项目 有） | 能够刺伤 或者割伤 人体的废 弃的医用 锐器。 | 1.医用针头、缝合针。 | 831-002-01 | In |
|  |  | 2.各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。 |  |  |
|  |  | 3.载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。 |  |  |
| 药物 性废 物（本 项目 有） | 过期、淘 汰、变质 或者被污 染的废弃 的药品。 | 1.废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。 | 831-005-01 | T |
|  |  | 2.废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括： ①致癌性药物，如硫唑嘌呤、苯丁酸氮芥、萘氮芥、环孢霉素、环磷酰胺、苯丙胺酸氮芥、司莫司汀、三苯氧氨、硫替派等；②可疑致癌性药物，如：顺铂、丝裂霉素、阿霉素、苯巴比妥等；③免疫抑制剂。 |  |  |
|  |  | 3.废弃的疫苗、血液制品等。 |  |  |
| 化学 性废 物（本 项目 无） | 具有毒 性、腐蚀 性、易燃 易爆性的 废弃的化 学物品。 | 1.实验室废弃的化学试剂，在血液、血清、细菌和化学检查分析中常使用氰化钾、氰化钠、铁氰化钾等含氰化合物，有些产生含氰废液。 | 831-004-01 | T |
|  |  | 2.废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。 |  |  |
|  |  | 3.废弃的汞血压计、汞温度计。 |  |  |

根据《医疗废物管理条例》（国务院令第380号）、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部令第36号）、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发【2003】206号）等规范要求，本项目拟设1间建筑面积约为140m2的医废暂存间用于医疗废弃物的暂存，送有资质的单位进行处置。

表3-18　　　 医废暂存间基本情况表

| 贮存场 所名称 | 危险废 物名称 | 危险废 物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存能力 | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医废暂 存间 | 医疗废 物 | HW01 | 831-001-01 | 院区东侧 | 140m2 | 密闭桶装 | 0.3t | 1天 |
|  |  | HW01 | 831-002-01 |  |  | 密闭桶装 | 0.3t | 1天 |
|  |  | HW01 | 831-003-01 |  |  | 密闭桶装 | 0.3t | 1天 |
|  |  | HW01 | 831-004-01 |  |  | 密闭桶装 | 0.3t | 1天 |
|  |  | HW01 | 831-005-01 |  |  | 密闭桶装 | 0.3t | 1天 |
|  | 污泥 | HW01 | 831-001-01 |  |  | 密闭桶装 | 0.3t | 1天 |

环评要求：各楼层或诊疗室均需设立医疗废物收集设施，实现医疗废物分类收集，再集中暂存于医废暂存间；医废暂存间应采用符合《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》（环发【2003】188号）要求的专用容器进行分类收集、贮存和管理，地面及1m高防渗墙裙应采用耐酸HDPE防渗膜进行防渗处理；医废暂存间须落实“防风、防雨、防晒、防渗漏”的“四防”措施，设置警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施，并定期进行消毒和清洁。

营运期医疗废物井收集暂存于医疗废物暂存间，每天交由有处理资质的单位清运处理，严格落实日产日清要求。在医疗废物收集暂存、转移、运输过程中应严格落实《医疗废物管理条例》（国务院令第 380 号）、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部令第36号）、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发【2003】206 号）中相关要求，严格执行《危险废物转移联单管理办法》规定，落实联单责任制。

（4）污水站污泥

污水站污泥主要包括污水处理站格栅渣、沉淀池、化粪池，其被列入《医疗废物分类目录》（卫医发【2003】287号）中“感染性废物/其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品”，属《国家危险废物名录（2016版）》（环保部令第39号）中“HW01医疗废物/卫生/831-001-01感染性废物”。参考《医院污水处理技术指南》（环发【2003】197号），污水处理系统污泥产生量按85g/人﹒d计，住院病人600人，则营运期污泥产生量为0.051t/d（18.615t/a）。污水处理系统污泥经石灰消毒、脱水处理后与其他医疗废物一同委托有资质单位处置。

（5）废活性炭

医院污水处理站和负压废气等末端处理采用活性炭吸附，活性炭使用量约为1.2t/a，活性炭需定期更换，更换周期为每三月更换一次。0.3t/次。废活性炭属于危险废物（HW49），更换后的活性炭应交由有资质单位处理。

（6）废紫外灯管

本项目负压废气等紫外消毒、污水处理站臭气紫外消毒。废弃的紫外灯管属于危险废物，废紫外灯管产生量较少，单独储存于医废暂存间，交有资质单位专门处理。

本项目建成投产后，固体废弃物的处置情况见下表。

表3-19  　本项目固体废物处置情况

| 种类 | 分类 | 产生量 | 处置方式及去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般 固废 | 生活垃圾 | 333.98t/a | 经袋装收集后暂存于生活垃圾暂存间，由市政环卫部门统一清运处理。 |
|  | 餐厨垃圾（含废油脂） | 94.17t/a | 餐厨垃圾（含废油脂）收集后交由经城管部门许可的餐厨垃圾收运处置单位收运、处理。 |
| 危险 废物 | 医疗废物 | 142.35t/a | 存于医废暂存间送有资质的单位进行处置。 |
|  | 污水站污泥 | 18.615t/a | 经石灰消毒、脱水处理后与其他医疗废物一同委托有资质单位处置。 |
|  | 废活性炭 | 1.2t/a | 更换后交由有资质单位处理。 |
|  | 废紫外灯管 | 少量 | 单独储存于医废暂存间，交有资质单位专门处理。 |

3.4.2.5运营期地下水污染防治措施

（1）地下水污染途径

本项目营运期污染物进入地下水环境的途径主要是废水排放或原料泄漏等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。根据本项目特点，营运期因渗漏可能产生的污染地下水环节有：

①污水管网、污水处理设施、医疗废物暂存间、柴油发电机房及储油间发生“跑、冒、滴、漏”使污染物进入地下水环境。

②突发环境风险事故导致原料外溢，进入地下水环境。

（2）源头控制措施

①积极推行实施清洁生产，实现各类废物循环利用，减少污染物的排放量；

②根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换；

③对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。

（3）防渗分区及防治措施

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）防渗分区原则，将本项目分划为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，划分区域如下：

重点防渗区：包括医疗废物暂存间、柴油发电机房、隔油池、化粪池、地埋式污水处理站各类构筑池等。医疗废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，建议可采用防渗混凝土+2mm厚HDPE防渗层进行防渗、防腐处理，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-10cm/s。其余重点防渗区建议可采用防渗混凝土+ HDPE防渗层进行防渗、防腐处理，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7 cm/s。

一般防渗区：行政办公楼、医技楼、病房楼、食堂、液氧站等，建议可采用采取防渗混凝土+人工防渗材料作为防渗层，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s。

简单防渗区：医院道路、门卫室等，防渗技术要求为一般地面硬化。

（4）管理措施

①医废暂存间、生活垃圾暂存间设置渗滤液或污水处理管接入污水处理站，定期进行消毒、清洗。

②落实防渗措施，严格按照分区防渗措施进行防渗处理，防渗工程设计使用年限宜按50年进行设计，防渗材料必须符合防渗系数要求。

③建立地下水监控体系，按照地下水跟踪监测计划开展地下水监测。

④制定环境风险应急预案，防范风险事故对地下水的影响。

3.4.2.6运营期污染源非正常排放治理措施

本项目非正常排放污染源主要来自项目内污水处理站。

（1）污水处理站废水

当污水处理站处理设备发生故障时会导致出水水质不合格，从而超标排放。对此，本次评价提出管理要求：

①在废水总排口设置自动监测仪表，在线监测出水中流量、pH、COD、氨氮、总余氯，当水质不合格时应启动水自动回流系统，重新处理达标后排放。

②污水处理站调节池（容积不应小于日排水量的30%）可兼做事故应急池使用，可暂存污水处理站事故或其他事故发生时产生的废水。

（2）污水处理站废气

当污水处理站活性炭吸附装置未定期更换活性炭或紫外线消毒系统故障时，污水处理站废气可能超标排放。对此，本次评价提出管理要求：

①专人对活性炭使用、更换的量与频次进行登记记录；

②对设备进行定期检修和维护保养，确保活性炭在有效期范围内。

3.4.3工程“三废”排放情况统计

工程“三废”排放情况统计如下表所示。

表3-20  　工程“三废”排放情况统计表

| 种类 | 工段 | 产污源（产生的工序或车间） | 污染物名称 | 处理前 | 处置方式 | 处理后 | 处理效率 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 | 产生量 |  | 浓度 | 产生量 |  |  |
| 废气 | 施工期 | 施工场地开挖，运输 | 扬尘 | 3.5mg/m3 | 少量 | 设置围挡，洒水抑尘，土石堆上覆盖毡布，监测。 | 1.0mg/m3 | 少量 | 80% | 大气环境 |
|  |  | 施工过程机械运作 | 机械废气（CO、NOx等） | / | 少量 | 合理规划运输路线，减少燃油设备的运行时间。 | / | 少量 | / | 大气环境 |
|  |  | 施工过程装修 | 装修废气 | / | 少量 | 选择合格产品加强管理，防止跑、冒、滴、漏，保证室内通风。 | / | 少量 | / | 大气环境 |
|  | 运营期 | 恶臭 | 污水站 | H2S | / | 0.0026t/a | 紫外线消毒+活性炭吸附 | / | 0.0004t/a | 85% | 大气环境 |
|  |  |  |  | NH3 | / | 0.066t/a |  | / | 0.0099t/a | 85% |  |
|  |  |  | 医废暂存间 | H2S，NH3 | / | 少量 | 医废打包密封，定期清运，加强消毒通风。 | / | 少量 | / | 大气环境 |
|  |  | 医院大楼 | 医疗废气 | / | 少量 | 紫外线消毒+活性炭吸附，管道引至楼顶排放。 | / | 少量 | / | 大气环境 |
|  |  | 发电机房（废气） | CO、HC、NO2 | / | 少量 | 消烟除尘装置处理后，引至楼顶排放。 | / | 少量 | / | 大气环境 |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 29.4mg/m3 | 0.85t/a | 经油烟净化器处理后通过油烟井引至楼顶排放。 | 1.47mg/m3 | 0.043t/a | 95% | 大气环境 |
|  |  |  | VOCs | 104mg/m3 | 3t/a |  | 5.2mg/m3 | 0.15t/a |  |  |
|  |  | 来往汽车 | CO、NOx、THC | / | 少量 | 加强管理，加强绿化，控制车速。 | / | 少量 | / | 大气环境 |
| 废水 | 施工期 | 施工废水5m3/d | SS | 1000 mg/l | 5 kg/d | 沉淀池沉淀后循环使用 | 0 | 0 | 100% | 循环使用，不排放 |
|  |  | 生活污水 4m3/d | COD | 400mg/l | 0.320kg/d | 施工人员均在市区住宿，生活污水经化粪池处理后清掏用于农田施肥。 | 0 | 0 | 100% | 农田施肥 |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/l | 0.160kg/d |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | SS | 250mg/l | 0.200kg/d |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 35mg/l | 0.028kg/d |  | 0 | 0 |  |  |
|  | 运营期 | 医疗、就餐、洗衣等171141.2t/a | COD | 300mg/l | 35.46t/a | 经化粪池处理后，由污水站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表1的处理标准，排入市政管网 | 60mg/l | 10.27t/a | 80% | 排入市政污水管网 |
|  |  |  | BOD5 | 150mg/l | 17.73t/a |  | 20mg/l | 3.42t/a | 87% |  |
|  |  |  | SS | 120mg/l | 14.18t/a |  | 20mg/l | 3.42t/a | 83% |  |
|  |  |  | NH3-N | 50mg/l | 5.91t/a |  | 15mg/l | 2.57t/a | 70% |  |
| 固体废弃物 | 施工期 | 施工修建 | 建筑垃圾 | / | 47360.6t | 清运到市政部门指定建筑垃圾堆放场综合利用。 | / | 0 | 100% | 综合利用。 |
|  |  | 人员生活 | 生活垃圾 | / | 50kg/d | 垃圾桶收集运至垃圾集中点由环卫部门处理。 | / | 0 | 100% | 交环卫部门处理 |
|  | 运营期 | 一般固废 | 人员生活 | 生活垃圾 | / | 333.98t/a | 生活垃圾经袋装收集后由环卫部门及时清运处理。 | / | 0 | 100% | 交环卫部门处理 |
|  |  |  | 人员就餐 | 餐厨垃圾 | / | 94.17t/a | 交由经城管部门许可的餐厨垃圾收运单位收运、处理。 | / | 0 | 100% | 合理处置 |
|  |  | 危险废物 | 医疗过程 | 医疗废物 | / | 142.35t/a | 医疗废弃物存于医废暂存间，送有资质的单位进行处置。 | / | 0 | 100% | 由有资质的单位进行处置。 |
|  |  |  | 污水站 | 污泥 | / | 18.615t/a | 石灰消毒、脱水处理后与其他医疗废物一同委托有资质单位处置。 | / | 0 | 100% | 由有资质的单位进行处置。 |
|  |  |  | 废气处理 | 废活性炭 | / | 1.2t/a | 交由有资质单位处理。 | / | 0 | 100% | 由有资质的单位进行处置。 |
|  |  |  | 消毒 | 废紫外灯管 | / | 少量 | 交由有资质单位处理。 | / | 0 | 100% | 由有资质的单位进行处置。 |
| 噪声 | 施工期 | 各类机械和运输车辆 | 噪声 | 75～105dB（A） | 采用低噪声设备，合理布局施工场地，加强管理，进出车辆限速，禁鸣。 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的相关标准（昼间≤70dB（A）；夜间≤55dB（A）） | 排放至外环境 |
|  | 运营期 | 进出车辆 | 车辆噪声 | 60~75dB（A） | 车辆限速、禁鸣喇叭、禁止喧哗 | 为《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中1类标准：昼间≤55dB（A）；夜间≤45dB（A）。 4类标准：昼间≤70dB（A）；夜间≤55dB（A）。 | 排放至外环境 |
|  |  | 设备运转 | 设备噪声 | 65~90dB（A） | 选用低噪声设备，合理布局，减振隔声消声，绿化等措施。 |  |  |

表3-21    本项目主要污染物产排放情况一览表

| 类别 | 产生量（t/a） | 削减量（t/a） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 污水处理站 | H2S | 0.0026 | 0.0022 | 0.0004 |
|  |  | NH3 | 0.066 | 0.0561 | 0.0099 |
|  | 食堂 | 油烟 | 0.85 | 0.807 | 0.043 |
|  |  | VOCS | 3 | 2.85 | 0.15 |
| 废水 | 综合废水 | 171141.2 | 0 | 171141.2 |
|  | COD | 35.46 | 25.19 | 10.27 |
|  | BOD5 | 17.73 | 14.31 | 3.42 |
|  | SS | 14.18 | 10.76 | 3.42 |
|  | NH3-N | 5.91 | 3.34 | 2.57 |
| 固废 | 生活垃圾 | 333.98 | 333.98 | 0 |
|  | 餐厨垃圾 | 94.17 | 94.17 | 0 |
|  | 医疗废物 | 142.35 | 142.35 | 0 |
|  | 污泥 | 18.615 | 18.615 | 0 |
|  | 废活性炭 | 1.2 | 1.2 | 0 |
|  | 废紫外灯管 | 少量 | 少量 | 0 |

# 4环境现状调查与评价

## 4.1自然环境概况

4.1.1地理位置

驻马店市驿城区地处河南省南部，位于东经113°57′-114°05′，北纬32°55′-33°01′之间，107 国道和京广铁路横贯市区南北，东、南、西、北分别与汝南县、确山县、泌阳县和遂平县接壤，全区总面积203km2，其中城市建成区面积点近36km2。

本项目位于驻马店市兴业大道西侧（古城电厂东侧），项目地理位置见附图1。

4.1.2地形、地貌、地质

驻马店主要有山地、丘陵、岗地、平原等地貌类型。驻马店市辖区面积15083平方公里，其中山区面积1950 平方公里，丘陵和岗地面积2786 平方公里，平原面积7176 平方公里，洼地面积3171 平方公里。总地势为西高东低，微向东南倾斜。西部山区为豫南桐柏山向西北延伸的余脉和豫西伏牛山向东延伸的余脉，是长江、淮河两大流域的分水岭，山峰海拔大多在300～900m之间，最高峰泌阳县境内白云山海拔983m。京广铁路以东为广阔的淮北平原，海拔在100～32m之间，地面平均坡降1/5000～1/8000，新蔡县东部海拔高度仅32m，为全市最低点。洼地主要分布在洪、汝河两岸附近，除西平县老王坡、上蔡县吴宋湖、汝南县宿鸭湖、新蔡与平舆县交界的蛟停湖四大洼地外，还有些零星分布的坡洼地。拟建场地地势比较平坦。

驻马店市位于华北陆台的南缘，基底层为前震旦纪的变质岩系，其中包括太古代的片麻岩、结晶片麻岩和花岗片麻岩。震旦纪县境全部为浅海占据，生成有浅红色石英岩和硅质石灰岩。地史进入中奥陶纪，地壳受加里东运动影响开始上升，侵蚀面上生成有零碎的沉积铁矿层。石炭纪县境大部再次沉为浅海、滨海地带，气候潮湿温暖，盛长有茂密丛林。二迭纪海水退出，待至中生代，秦岭地槽褶皱升起，华北陆台南缘亦发生褶曲和断裂，构成山峦重叠，东部低平的基本轮廓。进入新生代，伏牛山、桐柏山连续上升，与其相邻的黄淮平原发生下沉作用，西部冲刷下来的物质，广泛堆积于平原地带。第四达冰期，被西北卷来的黄土覆盖，之后，随着积年累月的流水冲刷和风化剥蚀，逐渐形成现有地质条件。

驻马店市不在现代已知的地震活动带上，未发现现代活动性断层构造。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011－2001），驻马店市地震烈度为6度，项目设计时按6度进行抗震设防。

4.1.3气候、气象

驻马店市处于北亚热带向暖温带过渡区，属大陆性季风型半湿润气候，四季分明，气候温和。据驻马店市气象台多年气象资料统计，市区年平均气温14.8℃，年平均气压1006.9hPa，年平均相对湿度73%，年日照2166.8小时，平均年降水量985.6mm，平均年蒸发量1572.8mm，平均年无霜期217天。

驻马店市全年以西北偏北风为主，南风次之。夏季盛行东南偏南风，冬季盛行偏北风；一年中春季风速最高，秋季风速较低，全年平均风速2.5m/s；静风频率也较高，全年平均约为12%。驻马店市风向频率玫瑰图见下图。

图4-1	平均风向频率玫瑰图

4.1.4水文

（1）地表水

驻马店市属淮河流域洪汝河水系，主要地表水体有河流和湖库。区域主要河流有汝河、臻头河、练江河、冷水河、小清河、奎旺河和北汝河，流经驿城区的河流有二条，即练江河和冷水河；湖库主要有板桥水库、宿鸭湖水库和薄山水库。

汝河，又称南汝河，古称汝水。发源于泌阳县北部的王峰山区，东流穿过遂平县，由罗店乡大王桥村西入境，东南流至老村入宿鸭湖水库，水库泄水经刘大桥、宿鸭湖引洪道，至夏屯汇入臻头河，过泄洪闸沿臻头河故道东流，至三桥乡尹庄折向东南，至君于庄北入老河道向东，至阎湾北又走新道，经李庄北、北胡北，至张岗乡夏湾折向东南，至陈庄又走新道，向南至小张庄南入汝河（入口在汝河西岸，河东岸为赵埠口自然村）。汝河为淮河水系二级支流。在新蔡县班台和小洪河汇合后于安徽省的王家坝附近注入淮河干流。其流域面积12380km2，耕地1100万亩，人口约610万。流域内土地肥沃，气候温和，是河南省主要的粮棉油生产基地之一。

练江河发源于驻马店市西部浅山区，从市区南部通过，在水屯东流入宿鸭湖，全厂42.7km，流域面积204km2，河床较浅，不易泛滥，比降1：1500，流量变化较大。根据驻马店市水文站长期观测资料，最大径流量达716m3/s，最小流量为0，目前已成为驻马店市的排污河，驻马店市刘楼城市污水处理厂投入运行后，练江河水质有了显著改善。练江河是本项目的纳污河流。

小清河发源于关王庙乡南吴村，由西南向东北流经关王庙乡的杨楼、熊楼、关王庙、杨桥等6 个行政村后，进入遂平县石寨铺乡，在大金庄西北角入汝河分洪道注入宿鸭湖。全长20km，流域面积36km2。

冷水河也称开源河，发源于金河办事处高庄居委会范楼坡地，为清雍正四年（1726 年）人工挖掘而成。呈西东流向，向东流经汪刘庄行政村的谭庄、黄淮学院、小界牌行政村的邢庄，进入驿城区顺河乡，在汝南县罗店乡境内注入宿鸭湖，全长20余km，流域面积14km2。

臻头河，发源于确山与泌阳交界的千眼岭，为淮河北岸支流汝河分支。流经确山、汝南两县，于汝南县沙口村注入汝河。全长135km，流域面积1800km2。臻头河古称溱水，今称“溱头河”，又作臻头河。臻头河俗称大沙河（区别于小沙河），在上游称石滚河，下游称余子河。

北汝河，发源于西平县境内，有红澍河、北柳堰河、奎旺河等支流汇入，在汝南县境内汇入汝河。

板桥水库，位于淮河支流汝河上游泌阳县板桥镇，风光秀丽的白云山脚下。是一座以防洪为主，兼有灌溉、发电、城市供水、水产养殖及旅游等综合效益的大型水利枢纽工程。水库始建于1951年，控制流域面积768km2，最大库容6.75亿m3。兴利水位111.5m，相应库容2.56亿m3，可养殖面积3万亩，水电站装机3200kw，坝顶高程120m，最大坝高50.5m，水库总泄量15000m3/s，大坝全长3720m。

宿鸭湖水库位于驻马店市东部汝南县境内，距离本工程约23km，南北长35km，东西宽15km，总面积167km2，库容达16.56亿m3，水位高程一般保持在52.5-53.5m之间，汛期最高水位54.5m，非汛期最高水位52.5m，是一座以防洪灌溉为主，结合农用、养鱼等综合利用的大型调节水库，也是河南省最大的平原水库。

薄山水库，又称薄山湖，以防洪，灌溉为主结合发电、养鱼等综合利用多功能水库。位于确山县西南23km的汝河支流臻头河上。控制流域面积580km2，l954年建成。l956年按100年一遇设计，l000年一遇校核标准进行加固。l979―l983年又按防御可能最大洪水标准进行除险加固，水库总库容6.20亿m3，相应水位128.2m，设计水位l21.3m，相应库容3.95亿m3，兴利水位116.6m，相应库容2.8亿m3。

（2）地下水

评价区域位于伏牛～大别弧形构造带内的中新生盆地内，基底为古生代炭系或奥陶、寒武系海陆交互相和海相沉积的陆源碎屑岩及碳酸盐岩类地层，以后直接沉积了第三系陆相地层，上部则覆盖了厚度不大的第四系冲洪积地层。浅层含水层由第四系中、上更新统冲积、洪积相细砂、中细砂、砂砾石组成，水位埋深6～8m；深层含水层由第四系中更新统底部冲洪积和下更新统上部和冰积湖积泥质中细砂、泥质中粗砂及小砾石组成，埋深60～250m。

市区浅层地下水补给来源为大气降水补给、地下水侧向径流补给和井灌渗入补给。枯水期水力坡度1.3‰～2.5‰，丰水期水力坡度为1.3‰～2‰。区域地下水排泄方式主要为工农业开采、蒸发排泄、径流排泄，地下水水质良好，但较贫乏。

区域地下水埋藏较浅，地下水流向在进入市区前大致呈西北至东南方向，入市区后分为两部分，南部仍沿原方向流动，北部则改变为东北方向。

4.1.5生态

项目区域地理分布上属于温带夏绿林与暖温带混交林的过渡地带。温度、雨量等条件均适合温带森林的发育生长。但目前自然森林已很少，西部山区多为人工栽培的林木和灌林栎林，其中大部分地区为草木植被。

本项目周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

4.1.6土壤

区域多为沙姜黑土，土壤理化性状良好，矿质营养元素全面而丰富，地下水水位6.5米，土壤pH值6.8~7.8。

项目所在区域属第四纪冲洪积平原，地质结构和成土母质多为变质岩系，工程地质均匀，土层深厚，地面以下0.8~1.0m左右为表面耕土，土壤多为黄棕壤，少数为潮土类。该区域地震基本烈度小于6度。

4.1.7矿产

驻马店矿产资源种类多、储量大，初步探明的矿产有30多种，煤、铁、石油及一些非金属矿资源含量大、品质好，其中化工炭岩、玻璃用砂、莹石储量分别居全省第一、第二和第四位，新探明的金红石矿储量达5000万吨以上，居全国第一位。煤炭储量达1.37亿吨。

## 4.2环境质量现状调查与评价

项目位于驻马店市兴业大道西侧（古城电厂东侧），为了解项目区域的环境质量现状，项目委托河南鼎泰检测技术有限公司于2020年9月30日至2020年10月6日对项目所在区域进行了环境质量现状监测，项目所在区域环境质量评价如下。

4.2.1环境空气质量现状监测与评价

（1）区域质量达标判断

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.4.1.2根据国家或地方生态环境主管部门公开发布的城市环境空气质量达标情况，判断项目所在区域是否属于达标区。”本项目位于驻马店市兴业大道西侧（古城电厂东侧），项目所在地行政区划属于驻马店市和确山县，根据《2019年度河南省驻马店市环境质量报告概要》中的常规监测数据作为区域达标判断依据。根据该概要，驻马店市2019年全年SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3六项基本污染物监测数据统计结果见下表。

表4-1  区域空气质量达标判断结果

| 污染物 | 评价指标 | 现状浓度 | 标准值 | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 13μg/m3 | 60μg/m3 | 21.7 | 达标 |
| NO2 |  | 35μg/m3 | 40μg/m3 | 87.5 | 达标 |
| PM10 |  | 110μg/m3 | 70μg/m3 | 157.1 | 不达标 |
| PM2.5 |  | 62μg/m3 | 35μg/m3 | 177.1 | 不达标 |
| CO | 24小时平均第95百分位数质量浓度 | 1.6mg/m3 | 4mg/m3 | 40 | 达标 |
| O3 | 日最大8小时第90百分位数质量浓度 | 180μg/m3 | 160μg/m3 | 112.5 | 不达标 |

根据《2019年度河南省驻马店市环境质量报告概要》，2019年驻马店市大气环境质量中SO2、NO2、CO满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，PM2.5、PM10、O3不满足标准要求。因此，判断项目所在区域属于不达标区。

（2）现状监测与评价

1）监测方案

本次大气环境质量评价特征污染因子为氨，硫化氢，通过补充监测来进行评价。

监测点位：古城街道及项目南侧陈堂（下风向）。

监测因子：氨，硫化氢。

监测时间及频次：2020年9月30日～10月6日连续监测7天，测小时浓度，每天采样4次。

2）监测结果

本次环境空气环境质量现状监测结果见下表。

表4-2  　　环境空气质量现状监测结果         （单位：mg/m3）

| 监测点位 | 监测因子 | 浓度范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 古城街道 | 氨 | 未检出 | 小时均值 |
|  | 硫化氢 | 未检出 | 小时均值 |
|  | TSP | 0.204-0.226 | 24小时均值 |
|  | SO2 | 0.023-0.076 | 24小时均值 |
|  | NOX | 0.006-0.080 | 24小时均值 |
| 陈堂 | 氨 | 未检出 | 小时均值 |
|  | 硫化氢 | 未检出 | 小时均值 |
|  | TSP | 0.201-0.224 | 24小时均值 |
|  | SO2 | 0.015-0.093 | 24小时均值 |
|  | NOX | 0.021-0.053 | 24小时均值 |

3）评价方法

按照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中的技术要求，采用单项污染指数法进行评价，计算公式如下：

式中：Pi——第i种污染物大气质量指数；

Ci——第i种污染物的实测浓度值，mg/m3；

Coi——第i种污染物的评价标准限值，mg/m3；

4）评价标准

本次环境空气质量现状评价参考执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“附录D 其他污染物空气质量浓度参考限值”。

5）监测结果统计与分析结论

评价采用最大值标准指数法，各监测点位的环境空气质量现状评价结果见下表。

表4-3  　　　环境空气质量现状监测结果（单位：mg/m3）

| 监测点位 | 监测因子 | 标准限值（mg/m3） | 最大浓度值 （mg/m3） | 最大值标准指数 | 超标率 | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 古城街道 | 氨 | 0.2 | 未检出 | / | 0 | / |
|  | 硫化氢 | 0.01 | 未检出 | / | 0 | / |
|  | TSP | 0.3 | 0.226 | 0.75 | 0 | / |
|  | SO2 | 0.15 | 0.076 | 0.51 | 0 | / |
|  | NOX | 0.08 | 0.080 | 1.0 | 0 | / |
| 陈堂 | 氨 | 0.2 | 未检出 | / | 0 | / |
|  | 硫化氢 | 0.01 | 未检出 | / | 0 | / |
|  | TSP | 0.3 | 0.224 | 0.75 | 0 | / |
|  | SO2 | 0.15 | 0.093 | 0.62 | 0 | / |
|  | NOX | 0.08 | 未检出 | 0.66 | 0 | / |

评价结论：由上表可知，评价区域内氨，硫化氢均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“附录D 其他污染物空气质量浓度参考限值”，TSP日均值、SO2和 NOX24小时均值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。表明评价区域环境空气质量良好。

4.2.2地表水环境质量现状监测与评价

本项目地表水排放去向为沿兴业大道进入驻马店市第三污水处理厂，最终排入练江河。项目地表水环境质量现状评价监测数据引用驻马店市环境保护局2020年四月份至2020年九月份全市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表中练江河王化寺桥断面监测值，断面常规因子监测数据及变化趋势见下表及下图。

表4-4 　　　 地表水监测统计结果一览表

| 监测因子 | COD | 氨氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 练江河王化寺桥断面 | 责任目标值 | 20mg/L | 1.0mg/L | 0.2mg/L |
|  | 范围 | 22～40mg/L | 0.406～19.5mg/L | 0.36～1.09mg/L |
|  | 均值 | 31mg/L | 9.95mg/L | 0.725mg/L |
|  | 单因子指数 | 1.1～2.0 | 0.406～19.5 | 1.8～5.45 |
|  | 超标率% | 100 | 86 | 100 |
|  | 最大超标倍数 | 1.0 | 19.5 | 4.45 |

由上表可以看出，练江河王化寺断面COD、NH3-N、TP平均值均不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。COD、NH3-N及TP均存在不同程度超标现象。综上所述，说明练江河的水质现状已不能满足Ⅲ类水质标准要求。主要由于区域污水管网未全部覆盖，部分生活污水和少量工业废水未经处理排入水体，导致河流水质超标。

随着驻马店市水污染攻坚实施方案的贯彻实施，该区域将采取从严控制工业污染源排放，加大对小散乱污企业的治理力度，加快对未纳管生活污水的管网对接改造，强化对集中式污水处理厂的排污监控，对集中式污水处理厂出水采取综合利用等方式以进一步降低水体污染物浓度等综合举措。可以预期在实施上述全方位综合措施后，小沙河水体将得到明显改善。

4.2.3地下水环境质量现状监测与评价

（1）监测方案

1）监测点位：项目共布设3个监测点，监测点位布置见下表。

表4-5            地下水质量现状监测布点

| 编号 | 监测点位 | 方位 | 距厂址距离（m） | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 古城街道 | 西北 | 530 | 对照井 |
| 2 | 陈堂 | 南 | 130 | 监测井 |
| 3 | 老虎窝 | 东 | 1867 | 监测井 |

2）监测项目：Cl—、SO42—、pH、总硬度、氨氮、溶解性总固体挥发性酚类、氟化物、亚硝酸盐（以N计）、硝酸盐（以N计）、氰化物、硫酸盐、氯化物、铅、砷、六价铬、汞、铁、锰、镉、细菌总数、总大肠菌群、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、水温同时检测井深、水位和水温。

监测时间及频次：2020年9月30-10月1日监测2天，每天一次。

（2）监测结果

本次地下水环境质量现状监测结果见下表。

表4-6 　 地下水环境质量现状监测结果

| 名称 | 监测项目 | 监测值 | 标准指数 | 超标率（%） | 超标倍数 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#古城街道 （井深30m） | pH | 7.1-7.2 | 0.84-0.85 | / | / | 6.5~8.5 |
|  | 氨氮 | 未检出 | / | / | / | ≤0.50 |
|  | 耗氧量 | 未检出 | / | / | / | ≤3.0 |
|  | 总硬度 | 316-326 | 0.70-0.72 | / | / | ≤450 |
|  | 溶解性总固体 | 531-531 | 0.531-0.531 | / | / | ≤1000 |
|  | 亚硝酸盐（以N计） | 未检出 | / | / | / | ≤1.0 |
|  | 硝酸盐（以N计） | 未检出 | / | / | / | ≤20.0 |
|  | 氰化物 | 未检出 | / | / | / | ≤0.05 |
|  | 氯化物 | 未检出-2.52 | 0.01 | / | / | ≤250 |
|  | 硫酸盐 | 未检出 | / | / | / | ≤250 |
|  | 挥发性酚类 | 未检出 | / | / | / | ≤0.002 |
|  | 氟化物 | 未检出 | / | / | / | ≤1.0 |
|  | 铅 | 未检出 | / | / | / | ≤0.01 |
|  | 砷 | 未检出 | / | / | / | ≤0.01 |
|  | 六价铬 | 未检出 | / | / | / | ≤0.05 |
|  | 汞 | 未检出 | / | / | / | ≤0.001 |
|  | 铁 | 未检出 | / | / | / | ≤0.3 |
|  | 锰 | 未检出 | / | / | / | ≤0.10 |
|  | 镉 | 未检出 | / | / | / | ≤0.005 |
|  | 细菌总数 | 未检出 | / | / | / | ≤100 |
|  | 总大肠菌群 | 未检出 | / | / | / | ≤3.0 |
|  | K+ | 未检出 | / | / | / | / |
|  | Na+ | 7.12-7.36 | 0.036-0.037 | / | / | ≤200 |
|  | Ca2+ | 107-126 | / | / | / | / |
|  | Mg2+ | 72.7-74.6 | / | / | / | / |
|  | CO32- | 未检出 | / | / | / | / |
|  | HCO3- | 152-162 | / | / | / | / |
|  | Cl- | 32-36 | / | / | / | / |
|  | SO42- | 30-54 | / | / | / | / |
| 2#陈堂（井深35m） | pH | 6.9-7.6 | 0.81-0.89 | / | / | 6.5~8.5 |
|  | 氨氮 | 未检出 | / | / | / | ≤0.50 |
|  | 耗氧量 | 未检出 | / | / | / | ≤3.0 |
|  | 总硬度 | 314-341 | 0.70-0.0.76 | / | / | ≤450 |
|  | 溶解性总固体 | 516-526 | 0.516-0.526 | / | / | ≤1000 |
|  | 亚硝酸盐（以N计） | 未检出 | / | / | / | ≤1.0 |
|  | 硝酸盐（以N计） | 未检出 | / | / | / | ≤20.0 |
|  | 氰化物 | 未检出 | / | / | / | ≤0.05 |
|  | 氯化物 | 1.87 | 0.0075 | / | / | ≤250 |
|  | 硫酸盐 | 未检出 | / | / | / | ≤250 |
|  | 挥发性酚类 | 未检出 | / | / | / | ≤0.002 |
|  | 氟化物 | 未检出 | / | / | / | ≤1.0 |
|  | 铅 | 未检出 | / | / | / | ≤0.01 |
|  | 砷 | 未检出 | / | / | / | ≤0.01 |
|  | 六价铬 | 未检出 | / | / | / | ≤0.05 |
|  | 汞 | 未检出 | / | / | / | ≤0.001 |
|  | 铁 | 未检出 | / | / | / | ≤0.3 |
|  | 锰 | 未检出 | / | / | / | ≤0.10 |
|  | 镉 | 未检出 | / | / | / | ≤0.005 |
|  | 细菌总数 | 未检出 | / | / | / | ≤100 |
|  | 总大肠菌群 | 未检出 | / | / | / | ≤3.0 |
|  | K+ | 未检出 | / | / | / | / |
|  | Na+ | 6.91-7.07 | 0.03-0.04 | / | / | ≤200 |
|  | Ca2+ | 114-121 | / | / | / | / |
|  | Mg2+ | 75.1-77.1 | / | / | / | / |
|  | CO32- | 未检出 | / | / | / | / |
|  | HCO3- | 148-164 | / | / | / | / |
|  | Cl- | 7.07-30 | / | / | / | / |
|  | SO42- | 26-69 | / | / | / | / |
| 3#老虎窝（井深33 m） | pH | 7. 3-7.4 | 0.86-0.87 | / | / | 6.5~8.5 |
|  | 氨氮 | 未检出 | / | / | / | ≤0.50 |
|  | 耗氧量 | 未检出 | / | / | / | ≤3.0 |
|  | 总硬度 | 327-332 | 0.727-0.738 | / | / | ≤450 |
|  | 溶解性总固体 | 517-524 | 0.517-0.524 | / | / | ≤1000 |
|  | 亚硝酸盐（以N计） | 未检出 | / | / | / | ≤1.0 |
|  | 硝酸盐（以N计） | 未检出 | / | / | / | ≤20.0 |
|  | 氰化物 | 未检出 | / | / | / | ≤0.05 |
|  | 氯化物 | 146-176 | 0.584-0.704 | / | / | ≤250 |
|  | 硫酸盐 | 32-35 | 0.128-0.14 | / | / | ≤250 |
|  | 挥发性酚类 | 未检出 | / | / | / | ≤0.002 |
|  | 氟化物 | 未检出 | / | / | / | ≤1.0 |
|  | 铅 | 未检出 | / | / | / | ≤0.01 |
|  | 砷 | 未检出 | / | / | / | ≤0.01 |
|  | 六价铬 | 未检出 | / | / | / | ≤0.05 |
|  | 汞 | 未检出 | / | / | / | ≤0.001 |
|  | 铁 | 未检出 | / | / | / | ≤0.3 |
|  | 锰 | 未检出 | / | / | / | ≤0.10 |
|  | 镉 | 未检出 | / | / | / | ≤0.005 |
|  | 细菌总数 | 未检出 | / | / | / | ≤100 |
|  | 总大肠菌群 | 未检出 | / | / | / | ≤3.0 |
|  | K+ | 未检出 | / | / | / | / |
|  | Na+ | 6.88-7.04 | 0.03-0.04 | / | / | ≤200 |
|  | Ca2+ | 108-116 | / | / | / | / |
|  | Mg2+ | 73.6-73.8 | / | / | / | / |
|  | CO32- | 未检出 | / | / | / | / |
|  | HCO3- | 149-154 | / | / | / | / |
|  | Cl- | 30-34 | / | / | / | / |
|  | SO42- | 28-41 | / | / | / | / |

由监测结果可知，各监测点位的监测项目均符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的III类标准。

4.2.4声环境质量现状监测与评价

（1）监测方案

监测点位：共设5个噪声监测点，分别位于场界东、南、西、北侧1m和陈堂。

监测项目：连续等效A声级，LAeq。

监测时间及频次2020年9月30～10月1日，连续采样2天，昼间和夜间各监测一次。

（2）评价方法

将统计整理得到的声环境现状监测结果（LAeq）与评价标准值直接比较，评定区域内声环境质量现状。

（3）监测结果统计与评价

表4-7  声环境监测结果统计表（单位：LeqdB（A））

| 监测 点位 | 测量结果平均值 | 评价标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 《声环境质量标准》（GB3096--2008）中1类标准，昼间：55dB，夜间：45dB。4类标准：昼间：70dB，夜间：55dB。 |
|  | 9月30日 | 10月1日 | 9月30日 | 10月1日 |  |
| 东面场界外1m | 53.4 | 50.1 | 42.6 | 41.7 |  |
| 南面场界外1m | 52.2 | 49.8 | 42.3 | 43.8 |  |
| 西面场界外1m | 49.6 | 49.6 | 43.6 | 39.2 |  |
| 北面场界外1m | 52.8 | 53.6 | 40.9 | 39.2 |  |
| 陈堂 | 51.8 | 52.1 | 42.6 | 41.2 |  |

根据上表中监测结果，项目东边界噪声满足《声环境质量标准》（GB3096--2008）4a类标准要求，西、南、北厂界及敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096--2008）1类标准要求，项目所在地声环境质量较好。

4.2.5土壤现状监测与评价

（1）监测布点、因子及监测时间

监测布点：根据项目工程及排污特点，本次评价设1个土壤监测点，为项目区内。

监测因子：pH、镉、铅、铜、锌、镍、汞、砷、六价铬共9项。

监测时间：由河南鼎泰检测技术有限公司于2020年9月30日进行监测。

（2）监测分析方法

监测分析方法见表4-8。

表4-8           土壤监测分析方法

| 序号 | 项目 | 分析方法 | 检测分析仪器 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 电位法 | pHS-3C型pH计 | HJ962-2018 |
| 2 | 镉 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计 | GB/T17141-1997 |
| 3 | 铅 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计 | GB/T17141-1997 |
| 4 | 六价铬 | 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计 | HJ1082-2019 |
| 5 | 铜 | 火焰原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计 | HJ491-2019 |
| 6 | 锌 | 火焰原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计 | HJ491-2019 |
| 7 | 镍 | 火焰原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计 | HJ491-2019 |
| 8 | 汞 | 原子荧光法 | 原子荧光光度计 | HJ680-2013 |
| 9 | 砷 | 原子荧光法 | 原子荧光光度计 | HJ680-2013 |

（2）监测结果

监测结果见表4-9。

表4-9        土壤环境质量现状监测结果表       单位：mg/kg，pH无量纲

| 点位 | 监测项目 |
| --- | --- |
|  | pH | 镉 | 铅 | 铜 | 锌 | 镍 | 汞 | 砷 | 六价铬 |
| 项目区 | 7.58 | 0.76 | 75 | 21 | ND | 32 | 0.022 | 5.42 | ND |
| 标准值 | / | 20 | 400 | 2000 | / | 150 | 8 | 20 | 3.0 |
| 达标情况 | / | 达标 | 达标 | 达标 | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

注：ND表示检测结果低于方法检测限。

由表4-9可知，规划范围内土壤环境符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第一类用地的筛选值要求。

# 5环境影响预测与评价

## 5.1施工期预测与评价

本项目，施工期主要包括基础工程施工、主体工程施工、装饰施工、设备安装调试等。以上工序将产生噪声、废气、扬尘、固体废弃物、施工废水、少量施工人员生活污水等污染物，其排放量随施工期的内容不同而有所变化。工程施工将不可避免地对周围环境产生一定的影响，根据工程建设施工的特点分析，施工期的环境管理是控制施工期环境影响的关键。业主和施工单位应按照国家和当地环保部门的有关规定，采取本环评所提出的防治措施，以控制、减少施工期对环境的影响。

5.1.1施工期废水对环境的影响分析

施工期水污染物主要为施工废水、生活污水。

施工废水主要产生于建筑物砼浇筑与养护过程中、车辆轮胎冲洗过程和施工现场在开挖过程中会产生少量的泥浆水。预计废水产生约为5m3/d。经沉淀处理后循环使用，不外排。

生活污水产生量为4m3/d，施工人员均在市区住宿，产生的生活废水经化粪池处理后用于周围农田施肥，不外排。

因此，本项目施工期废水对当地地表水环境影响较小。

5.1.2施工期废气对环境的影响分析

本项目施工过程中产生的废气主要来自于施工过程中开挖、运输车辆产生的扬尘，施工机械废气，装修废气。

本项目应严格执行原国家境保护总局和建设部发的《关于有效控制城市扬尘污染的通知》（国环发[2001]56号）、河南省环境保护厅发布的《河南省建筑扬尘管理办法》中的相关规定、《河南省治理扬尘污染攻坚战实施方案（2016—2017年）》、《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准(试行)》、《驻马店市人民政府办公室关于印发驻马店市2017年度大气污染防治攻坚战工作方案的通知》驻政办〔2017〕24号、《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)的通知》（豫政[2018]30）、《驻马店市人民政府办公室关于印发驻马店市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（驻政办[2018]157号）、《驻马店市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（驻政办〔2019〕39号）、《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》等要求，强化施工扬尘控制管理。

施工期间产生的扬尘污染源属于无组织面源，项目针对施工扬尘拟采取对施工区域设置硬质围挡，围挡用50钢管和2毫米的彩钢，围挡高度不得低于2.5米，围挡长度以完全隔绝施工场地与敏感点为准，围挡下方设置不低于20厘米高的防溢座以防止粉尘流失；任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5厘米的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。安装喷淋抑尘喷头，加强场地、主要道路洒水抑尘，以防扬尘扩散，严格执行“六个百分之百”和“两个禁止”、“七个到位”，并将“六个百分之百”和“两个禁止”、“七个到位”要求及项目业主、施工单位、监管单位、“三员”名单、所在辖区位置等基本信息在工地醒目位置制牌公示。施工现场应于施工现场主出入口或季风下风向位置安装扬尘监测与超标报警系统并与管理部门联网，系统应包含建筑环境监测（PM2.5、PM10监测、噪声监测）、气象环境信息采集等，扬尘防治单位应及时采集、存储、传递空气质量、气象信息和现场扬尘情况等数据，提升现场扬尘防治应急响应和处置能力，施工单位必须加强施工区的规划管理，将建筑材料（主要是黄砂、石子）的堆场以及混凝土拌和处定点定位，并采取防尘抑尘措施，如在大风天气，对散料堆场采用水喷淋防尘，并用蓬布遮盖建筑材料。运输车辆实行封闭运输，并限速行驶。一般情况下，施工工地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘，其影响范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面进行清扫，洒水抑尘，每天洒水3次以上，可使扬尘减少70%左右，能有效地控制施工扬尘，将TSP的污染距离缩小到 20~50m范围。因此，项目施工扬尘对外环境的影响较小。

根据《驻马店市人民政府办公室关于印发驻马店市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（驻政办[2018]157号）要求，各类工地严格落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，切实做到“凡尘必治、凡土必盖、凡动土必洒水”；严格执行“七个到位”标准，即出土工地和拆迁工地应做到施工围挡到位；出入口道路混凝土路面硬化到位；基坑坡道硬化处理到位；全自动冲洗设备安装和使用到位；建筑垃圾运输车辆密闭到位；拆迁工地拆除过程中使用专业降尘设施湿法作业到位；拆迁工地暂不开挖的裸露地面和2日内不清运的拆迁垃圾覆盖到位。严格落实城市规划区内建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆“两个禁止”；严格执行开复工验收、“三员”管理、扬尘防治预算管理等制度；规模以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控，并与市城管局智慧城市中心联网；各类长距离的市政、公路、水利等线性工程，全面实行分段施工；城市拆迁施工工程全面落实申报备案、会商研判、会商反馈、规范作业、综合处理“五步工作法”，确保各类开发和建设活动产生的扬尘污染得到有效管控；暂时不能开工的建设用地裸露地面必须覆盖或植绿；建筑垃圾清运车辆全部实现自动化密闭运输，统一安装卫星定位装置，并与主管部门联网。严格执行“六个百分之百”和“两个禁止”、“七个到位”，并将“六个百分之百”和“两个禁止”、“七个到位”要求及项目业主、施工单位、监管单位、“三员”名单、所在辖区位置等基本信息在工地醒目位置制牌公示。

根据《驻马店市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（驻政办〔2019〕39号），严格落实施工工地“六个百分之百”、开复工验收、“三员”管理、扬尘防治预算管理等制度，建成“两个禁止”信息化监管平台。做到物料垃圾运输，不污损场外道路、不散落、不流露，减少施工过程中的各类污染问题对环境造成的影响。建筑面积5000平方米及以上的施工工地、长度200米以上的市政、国省干线公路、中标价1000万元以上且长度1公里以上的河道治理等线性工程和中型规模以上水利枢纽工程安装扬尘在线监测监控设备并与当地主管部门监控平台联网，接入智慧环保平台，达不到要求的停工整改。在全市所有建筑工地建设颗粒物浓度在线监控系统，实现扬尘污染在线监测的数据审核、故障报备、超标处罚及完工撤点等的全过程管控。

根据《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》及《驻马店市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（驻政办〔2019〕39号）要求，强化物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”。“五到位”即：生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；无组织监控到位。“一密闭”即：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天堆放。对无组织排放达不到要求的企业，依法处罚，并责令停产整改。

全面提升污染治理水平，污染物排放总量显著减少，打造行业标杆，全面提升企业形象，促进全省经济高质量发展。

施工运输车辆全覆盖，合理规划运输路线，避开医院、学校、居民区等环境敏感点，无法避免时应在运输道路两侧安装硬质围挡，严格控制车辆速度，禁止超载，进出场区进行车轮、车身冲洗，禁止夜间运输，运输车辆均使用符合国家排放标准车辆。施工场地内作业机械设备，均选用低噪声设备，合理布局，避免高噪声设备同时工作，安装减振、隔声设施消声设施，禁止夜间施工。

施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，环评要求施工机械（包括运输车辆）必须选用达到国家排放标准的设备，并合理规划运输路线，对作业进行统筹规划，尽量减少燃油设备的运行时间。汽车尾气对周围环境影响较小。

在建筑装修过程中，装饰工程用油漆和涂料等施工时有有机溶剂挥发，主要为甲醛、还有微量的苯系物等。环评要求：装修须选择符合国家标准的合格的油漆和涂料产品；并加强管理，最大限度地防止跑、冒、滴、漏现象发生，减少原材料浪费带来的废气排放；装修过程中注意室内通风，保证空气流通，降低污染物浓度。建议施工管理人员应督促施工人员带口罩施工，防止工人吸入有害气体，损伤身体健康。项目在装修完毕后，不能急于投入使用，应先找有资质的室内环境检测部门进行检测，如发现有污染超标处，须经治理达标后方可投入使用。

综上所述，施工期只要按国家规定的施工期污染防治文件相关条款的要求，并按照本环评所提要求及建议采取必要的防治措施，施工期产生的大气污染物可得到有效控制，项目施工期废气对环境的影响较小。

5.1.3施工期噪声对环境的影响分析

噪声是施工期主要污染物之一，根据工程分析，施工期的噪声主要来源于机械如挖掘机、等主要设备，噪声源强75～105dB（A），声源强度见下表。据资料，施工期产生的噪声昼间对50m范围内，夜间对150m范围内造成噪声污染影响。

噪声预测公式为：

式中：Lr——测点的声级（可以是倍频带声压级或A声级）；

Lr0——参考位置r0处的声级（可以是倍频带声压级或A声级）；

r——预测点与点声源之间的距离，m；

r0——测量参考声级处与点声源之间的距离，m，取1m；

ΔL——其它环境因素引起的衰减量， dB（A）。

噪声影响预测结果见下表。

表5-1 　 施工期噪声影响预测分析[dB(A)]

| 噪声源 | 等效声级（测距1m）r0 | 距离（m） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 20 | 30 | 60 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| 装载机 | 85 | 65 | 59 | 55 | 49 | 45 | 41 | 39 | 35 |
| 挖掘机 | 90 | 70 | 64 | 60 | 54 | 50 | 46 | 44 | 40 |
| 打夯机 | 85 | 65 | 59 | 55 | 49 | 45 | 41 | 39 | 35 |
| 混凝土输送泵 | 95 | 75 | 69 | 65 | 59 | 55 | 51 | 49 | 45 |
| 混凝土振捣棒 | 100 | 80 | 74 | 70 | 64 | 60 | 56 | 54 | 50 |
| 起重机 | 94 | 74 | 68 | 64 | 58 | 54 | 50 | 48 | 44 |
| 电锯、电钻、手工钻等 | 105 | 85 | 79 | 75 | 69 | 65 | 61 | 59 | 55 |
| 运输车辆 | 89 | 69 | 63 | 59 | 53 | 49 | 45 | 43 | 39 |

从上表可以看出，在不考虑噪声治理措施时，在距声源处60m外，环境因素引起的衰减值，施工机械昼间等效A声级能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定，在距声源处300m外，施工机械夜间等效A声级能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定。

环评在建设工程分析章节提出了一系列噪声治理措施，在严格执行噪声治理措施的前提下，施工噪声可以得到有效减缓，对环境的影响也能得到有效减轻。

环评要求：

（1）建设单位应对各种机械设备加强检查、维护和保养，保持润滑，坚固各部件，以减少机械运动振动噪声。整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，尽量使用减震基座，降低噪声。

（2）运输车辆，运载建筑材料及建筑垃圾的车辆要选择合适的时间、路线进行运输，运输车辆行驶路线尽量避开居民点和环境敏感点，无法避开时在经过敏感点路段安装硬质围挡，车辆出入现场时应低速、禁鸣。

（3）加强施工工地的噪声管理，严格控制作业时间，施工企业对施工噪声进行自律，文明施工，夜间（22：00～6：30）禁止一切高噪声施工活动。

（4）优化施工布局，高噪声设备布置在场区中部，避免高噪声设备同时工作。

（5）建设与施工单位还应与施工场地周围居民建立良好的关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。

（6）施工期设专门的环保管理部门，听取主管环保部门的管理意见。

通过采取上述降噪措施后，该项目建筑施工厂界噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。

5.1.4施工期固废对环境的影响分析

施工期固废主要为开挖土石方、建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。

项目土石方主要产生于地面平整，项目地块平整，土方全部用于场地平整及绿化使用。

在工程施工过程中，会产生建筑施工材料的废边角料、装修垃圾等，项目方在施工现场设置建筑废弃物临时堆场（树立标示牌）并进行防雨、防泄漏处理。施工生产的废料首先应考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，交废物收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等及时清运到政府部门指定的建筑垃圾堆放场，综合利用，严禁随意倾倒、填埋，从而可以避免工程废料造成二次污染。

施工期人员产生的生活垃圾通过在施工场地内设置垃圾桶集中收集，定期运至附近的垃圾集中点，由环卫部门统一处理。

综上，采取以上措施后，项目固废均得到合理有效处置，对周围环境影响较小。

5.1.5生态环境影响分析

（1）水土流失分析及水土保持

施工期，由于开挖土石方，将扰动、损坏原地貌、土地及植被，若不采取侵蚀控制措施，建设期将会产生一定的水土流失量。建议采取以下水土保持措施以减缓水土流失现象：

①施工时间安排上，尽量避开当地雨季和汛期施工；

②在施工区内增设必要的排水沟道，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口设沉淀池，沉渣清理后用于场地绿化；

③修建施工场地围墙，以避免施工弃土和废水对周边环境造成影响，施工中及时夯实回填土、及时绿化、施工道路采用硬化路面；临时土方堆放场应选择较平整的场地；开挖的裸露面要有防治措施，进行覆盖，减少水土流失；

④因项目建设涉及到土方的开挖回填，弃渣和堆土要坚持“先挡后弃，边弃边防”的原则，拦挡工程必须先砌筑，并及时进行防护，弃渣完成后要及时进行覆土整治绿化；

⑤对表土进行集中堆放，用于后期绿化，并采取渣脚以填土编织袋挡护，渣顶临时种草遮盖，在四周设立排水沟的措施；

⑥施工完成后及时对各种施工迹地进行整治，并进行路面硬化和绿化工作。

（2）对景观环境的影响分析

施工期间，由于土石方开挖，原有地形、地貌遭到不同程度破坏；另外，原辅材料及施工设施杂乱堆放，临时设施无序搭建，均会对景观产生不利影响。为了减轻施工期对景观环境的影响，在施工区域内统一规划设置各种原辅材料、施工设施、弃土的临时堆放场地，规划办公区，搭建统一的临时建筑，并放置盆栽植物进行环境美化，使整个施工场地内原辅材料堆放井然有序，办公、生活环境得到改善，临时建筑物整齐美观，色调统一，体现文明施工的良好形象，减轻施工期对景观的不良影响。同时，在施工期应采取全屏蔽、全封闭外脚手架，遮挡主体建筑物施工场地，建筑材料及弃土弃石临时堆放地等尽量远离交通主干道等措施后，对城市景观环境影响不大。

（3）对生态系统的影响分析

本项目所在地均为农田、空地和人工植被。该区域为规划城市建设区，是以人类活动为主体的生态系统，建设用地区域无珍稀动植物，区域生态系统敏感程度低。由于项目所在区域内没有国家重点保护生物多样性资源，敏感的生态影响问题是水土流失问题，即施工期对生态环境的破坏主要在于基础设施建设、植被还未恢复时由于施工和土方的堆放引起的局部少量水土流失，以及绿地植被覆盖率暂时性的降低等。伴随着项目建成后绿地、人工景观的大量建设，新的生态系统和人工景观将营造更加优美、舒适的环境。本项目建成后，绿化率为35%，采用本土物种，桥灌结合进行绿化，有效弥补了生物量损失，且随着时间的推移，项目绿化建设的完成，区域内植被将逐渐恢复和成长，项目建设区内的生态环境质量将逐步得到改善和提高，对项目区范围生态生境有积极作用。

因此，项目对生态环境的影响小，在建成后土地得到规整改善，新增的绿地不仅丰富了项目所在地的景色，而且改善了城市的生态系统，提高了城市形象。

综上所述，评价认为本工程施工期的影响是暂时的，在施工结束后，影响区域的各环境要素基本都可以得到恢复，建设单位和施工单位只要在施工期认真制定和落实工程期应该采取的环保对策措施，工程施工的环境影响的问题可以得到消除或有效的控制，可以使其对环境的影响降至最小程度。

## 5.2营运期环境影响预测与评价

5.2.1营运期废水对环境的影响分析

本项目废水可经市政污水管网排入污水处理厂，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目为水污染影响型三级B项目，可不进行地表水环境影响预测，并按照导则中“8.1.2 水污染影响型三级 B 评价”的要求进行：1、水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；2、依托污水处理设施的环境可行性评价。

（1）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

1）正常排放对地表水环境影响分析

项目运营期产生的废水主要为：本项目废水主要来自门诊人员废水、住院人员废水、工作人员生活污水、洗衣废水、食堂废水和化验废水等。

项目化验废水等分类中和、碱式氯化法、沉淀法等预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1处理标准后，生活污水经化粪池预处理后，食堂废水经隔油池预处理后，与洗衣废水等一同排入污水处理站处理。

本项目分两期建设，其中一期建设污水处理站规模为800m3/d，二期在一期旁边预留建设450 m3/d污水处理站空地。处理工艺为格栅+预消毒池+脱氯池+调节池+水解酸化池+生物接触氧化池+沉淀池+消毒池+出水池，该工艺广泛应用于一般医院污水处理工程中，属于《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中处理工艺流程，出水水质可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 1处理标准，排入市政污水管网。

2）非正常工况下排放对地表水环境影响分析

本项目非正常工况为污水处理站故障检修，排放废水对污水处理厂造成影响。根据医院污水处理工程技术规范（HJ2029-2013）：医院污水处理工程应设置应急事故池，医院污水处理工程的应急事故池不应小于日排放量（468.88m3/d）的30%。当污水处理站发生事故停运时，应将污水立即引入污水处理站调节池中暂存，调节池兼做事故应急池，本项目应设置容积不低于200m3的事故应急池（调节池兼做事故池），根据本项目污水处理设计方案可知，调节池容积约为200m3，能够满足事故暂存要求。同时，事故发生后应立即对污水处理站进行抢修，待污水设施恢复正常后废水进入市政污水管网。

3）管理措施

为防范污水排放风险事故发生，本次评价提出：

①医院污水处理站设置事故应急池，或采用调节池兼用事故应急池，用于污水处理站故障时暂存污水；事故发生时，应立即对设备进行抢修待恢复正常后再排入市政污水管网，最终进入污水处理厂；

②污水处理站应设置备用设备，尤其是消毒装置以保证废水消毒处理；

③指派专人对污水处理站各处理单元进行巡查、设备检修和维护，确保设备正常运行；

④制定应急预案，加强管理人员培训，定期进行应急演练；

⑤污水处理站设计应由专业单位进行设计、施工，确保工艺和工程质量满足要求；根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）医院污水处理应遵循以下原则：

①全过程控制原则对医院污水产生、处理、排放的全过程进行控制。

②就地处理原则为防止医院污水输送过程中的污染与危害，在医院必须就地处理。

③分类指导原则根据医院性质、规模、污水排放去向和地区差异对医院污水处理进行分类指导。

④达标与风险控制相结合原则全面考虑综合性医院和传染病医院污水达标排放的基本要求，同时加强风险控制意识，从工艺技术、工程建设和监督管理等方面提高应对突发性事件的能力。

⑤生态安全原则有效去除污水中有毒有害物质，减少处理过程中消毒副产物产生，保护生态环境安全。

综上，本项目废水为间接排放，采取的水污染控制措施和环境减缓有效，对地表水环境进行较小，地表水环境影可接受。

（2）依托污水处理设施的环境可行性评价

根据项目区域污水管网分区图，项目位于驻马店市第三污水处理厂收水范围。

1）驻马店第三污水处理厂

概况：驻马店市第三污水处理厂位于驻马店市区东南部、京港澳高速以西、练江河南岸，高新技术产业开发区内，总设计规模5万m3/d，一期建设规模为2.5万m3/d，二期建设规模2.5万m3/d。

设计收水范围为：服务面积约为22km2（范围：驻马店市产业集聚区南部区域和练江河以北部分区域。市产业集聚区南部区域具体服务范围为北到练江河，南至工业三路，西至京广铁路，东至蔡州路，南区主导产业为医药产业，该服务区面积为7.5km2；练江河以北部分区域具体服务范围为北到雪松路，西至驿城大道，东至京港澳高速，南到练江河，该服务区面积为14.5km2）。目前第三污水处理厂管网延伸至新阳高速以北，本项目位于驻马店市兴业大道西侧（古城电厂东侧），新阳高速南侧，不在第三污水处理厂收水范围内。

根据2020年5月9日，驻马店市城乡规划专家委员会召开2020年第5次会议。市政府副市长、市专委会主任贾迎战主持会议，市专委会委员参加会议，有关人员列席会议。《驻马店市城乡规划专家委员会会议纪要》（驻规专会纪[2020]5号）中第九项，驻马店市第七人民医院配套市政管线规划：为推进驻马店市第七人民医院项目建设，依据市政府对《关于解决驻马店市公共卫生临床中心（市第七人民医院）市政路由的请示》的批示精神，市自然资源和规划局于4月23日、4月27日两次召集市中心医院、市市政工程设计处、国网河南省电力公司驻马店供电公司、河南省豫南燃气有限公司驻马店燃气分公司、市中业自来水有限公司、国电驻马店热电有限公司等单位对该项目配套市政管线规划进行讨论研究，形成初步规划方案，其中污水管线方案为在项目区东侧、兴业大道西侧绿化带内设置污水提升泵站一座，然后沿兴业大道西侧距道路中心线17米处规划污水压力管道向北敷设至靖宇管道与兴业大道交叉口现状污水管线，然后沿兴业大道向北、工业一路向东排至第三污水处理厂，规划管线长度约5000米，地埋敷设。经会议审查，原则通过该规划方案。

据此，本项目拟用提升泵将经处理后医院废水引至新阳高速北侧兴业大道管网，将废水进入驻马店市第三污水处理厂进一步处理达标后排放。

出水水质：根据《驻马店市水环境功能区划》，小沙河为Ⅲ类水体，驻马店市属淮河流域，驻马店市第三污水处理厂出水指标应采用《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。

表5-2        驻马店市第三污水处理厂设计进出水水质      单位：mg/L

| 项目 | BOD5 | COD | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质 | 190 | 360 | 300 | 32 | 46 | 2.4 |
| 出水水质 | 10 | 50 | 10 | 5 | 15 | 0.5 |

污水处理工艺：驻马店市第三污水处理厂生化处理采用改良型A2/O氧化沟工艺，深度处理采用“MBR”系统处理，出水消毒采用二氧化氯消毒，脱水污泥运往驻马店市垃圾填埋场卫生填埋。污水处理工艺流程见下图。

图5-1   　　第三污水处理厂污水处理工艺流程图

2）驻马店市管网建设情况

本项目位于驻马店市兴业大道西侧（古城电厂东侧），目前第三污水处理厂管网延伸至新阳高速以北，本项目位于驻马店市兴业大道西侧（古城电厂东侧），新阳高速南侧，不在第三污水处理厂收水范围内，但本项目拟用提升泵将经处理后医院废水引至新阳高速北侧兴业大道管网，将废水进入驻马店市第三污水处理厂进一步处理达标后排放至小沙河。

驻马店市第三污水处理厂总设计处理规模为5万m³/d，本项目污水站分两期建设，其中一期建设污水处理站规模为800m3/d，二期在一期旁边预留建设450m3/d污水处理站空地。共设计处理规模为1250m³/d，是驻马店市第三污水处理厂处理规模的2.5%，项目污水经污水处理站处理后可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 1处理标准和驻马店市第三污水处理厂进水水质要求，驻马店市第三污水处理厂满足对本项目污水的处置要求。

综上所述，本项目位于驻马店市兴业大道西侧（古城电厂东侧），目前第三污水处理厂管网延伸至新阳高速以北，本项目位于驻马店市兴业大道西侧（古城电厂东侧），新阳高速南侧，不在第三污水处理厂收水范围内，但本项目拟用提升泵将经处理后医院废水引至新阳高速北侧兴业大道管网，将废水进入驻马店市第三污水处理厂进一步处理达标后排放至小沙河。项目废水经污水处理站处理后均可满足污水处理厂的接纳水质要求，且本项目废水产生量较小，污水处理厂剩余处理规模满足本项目废水处理需求。项目污水经驻马店市第三污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标，排入小沙河，满足依托的环境可行性要求。

（3）建设项目地表水环境影响评价自查表

项目水污染物排放信息见下表。

表5-3        废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水 类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 综合废水 | COD氨氮 | 进入城市污水处理厂 | 连续排放，流量稳定 | TW001 | 污水处理站 | 分类预处理+二级强化 | DW001 | □√是 □否 | □√ 企业总排口□雨水排放口□清净下水排放口 □温排水排放□车间或车间处理设施排放口 |

表5-4            废水间接排放口基本信息表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 | 废水排放量（万吨/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 维度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L） |
| 1 | 生活污水 | 114.060016 | 32.872775 | 17.11412 | 进入城市污水处理厂 | 连续排放，流量稳定 | / | 驻马店市第三污水处理厂 | COD 氨氮 | 50 5 |

表5-5                废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/（mg/L） | 新增日排放量/（t/d） | 全厂年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | COD | 60 | 0.028 | 10.27 |
|  |  | 氨氮 | 15 | 0.007 | 2.57 |
| 全厂排放口合计 | COD | 0.028 | 10.27 |
|  | 氨氮 | 0.007 | 2.57 |

本项目地表水环境影响自查表如下。

表5-6  地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影响 识别 | 影响类型 | 水污染影响型 ☑；水文要素影响型 □ |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍惜水生生物的栖息地 □;重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 ☑ |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放 □；间接排放 □；其他 ☑ | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 □；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 ☑ | 水温 □；水位（水深）□；流速 □；流量 □；其他 □ |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级□；二级 □；三级A □；三级B☑ | 一级 □；二级 □；三级 □ |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ | 拟替代的污染源 □ | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 ☑；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | 生态环境保护主管部门 □；补充监测 ☑；其他 □ |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 ☑；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 ☑ |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季□；冬季 □ |  | 监测断面或点位个数（）个 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 评价因子 | （ ） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：I类 □；II类 □；III类 ☑；IV类 □；V类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标 ☑ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标□；不达标 ☑ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ | 达标区 □ 不达标区 ☑ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 预测因子 | （ ） |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |
|  | 预测方法 | 数值解 □；解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □；其他 □ |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境中质量改善目标□；替代削减源 □ |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸水域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求☑ |
|  | 污染源排放量 核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （COD、NH3-N） | （8.56，0.856 ） | （ 50，5 ） |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/(t/a) | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □； 依托其他工程措施 □；其他 ☑ |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动 ☑；自动 □；无监测 □ | 手动 □；自动 □；无监测 □ |
|  |  | 监测点位 | （ ） | （ ） |
|  |  | 监测因子 | （pH、COD、BOD5、NH3-N、总磷、粪大肠菌群、石油类） | （ ） |
|  | 污染物排放清单 | □ |
| 评价结论 | 可以接受 ☑； 不可以接受 □ |
| 注：“□” 为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |

（4）小结

本项目废水主要来自门诊人员废水、住院人员废水、工作人员生活污水、洗衣废水、食堂废水和化验废水等。

项目污水分类预处理后进入污水处理站处理，本项目污水站分两期建设，其中一期建设污水处理站规模为800m3/d，二期在一期旁边预留建设450m3/d污水处理站空地。共设计处理规模为1250m³/d，处理工艺为格栅+预消毒池+脱氯池+调节池+水解酸化池+生物接触氧化池+沉淀池+消毒池+出水池，该工艺广泛应用于一般医院污水处理工程中，属于《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中处理工艺流程，出水水质可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1处理标准，经提升泵排入市政污水管网。

本项目位于驻马店市兴业大道西侧（古城电厂东侧），目前第三污水处理厂管网延伸至新阳高速以北，本项目位于驻马店市兴业大道西侧（古城电厂东侧），新阳高速南侧，不在第三污水处理厂收水范围内，但本项目拟用提升泵将经处理后医院废水引至新阳高速北侧兴业大道管网，将废水进入驻马店市第三污水处理厂进一步处理达标后排放至小沙河。项目废水经污水处理站处理后均可满足污水处理厂的接纳水质要求，且本项目废水产生量较小，驻马店第三污水处理厂剩余处理规模满足本项目废水处理需求。项目污水经驻马店市第三污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标，排入小沙河，实现稳定达标排放，满足依托的环境可行性要求，对受纳水体影响较小。

5.2.2地下水环境影响分析

（1）评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A中“V社会事业与服务业”中第 158 条“医院”中“三甲为III类”，项目按三甲医院标准建设。本项目地下水环境影响评价类别为III类。III类建设项目应根据建设项目场地的地下水环境敏感程度分级指标确定地下水评价级别，地下水环境敏感程度分级指标具体见下表。

表5-7   地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |

根据调查结果，本项目不涉及集中式供水水源或其他与地下水环境相关的保护区，项目运营期不取用地下水，废水能够进入市政污水管网，因此对地下水影响相对不明显。综上，确定区内地下水环境敏感程度为“不敏感”。

根据HJ 610-2016表2（评价工作等级分级）划分依据判定：本项目地下水评级为三级。评价工作等级分级表见下表。

表5-8       评价工作等级分级表

| 环境敏感程度 项目类别 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）规定，地下水环境现状调查评价范围应包括与建设项目相关的地下水环境保护目标，以能说明地下水环境现状，反应调查评价区地下水基本渗流特征，满足地下水环境影响预测和评价为基本原则。由《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中查表法，确定本项目的地下水调查评价范围为项目周边6km2，评价范围与调查范围一致。

表5-9      地下水环境现状调查评价范围参照

| 评价等级 | 调查评价面积（km2） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | ≥20 | 应包括重要的地下水环境保护目标，必要时适当扩大范围。 |
| 二级 | 6-20 |  |
| 三级 | ≤6 |  |

项目地下水环境影响评价范围见下图。

图5-2  项目地下水环境影响评价范围图

（3）地下水环境现状调查

根据地下水导则，三级评价，评价范围为6km2。因此，本项目地下水环境现状调查评价范围为项目地下水流向上游0.8km，下游1.6km，地下水流向两侧各1.0km，6km2范围。

1）评价区水文地质条件

评价区域位于伏牛～大别弧形构造带内的中新生盆地内，基底为古生代炭系或奥陶、寒武系海陆交互相和海相沉积的陆源碎屑岩及碳酸盐岩类地层，以后直接沉积了第三系陆相地层，上部则覆盖了厚度不大的第四系冲洪积地层。浅层含水层由第四系中、上更新统冲积、洪积相细砂、中细砂、砂砾石组成，水位埋深6～8m；深层含水层由第四系中更新统底部冲洪积和下更新统上部和冰积湖积泥质中细砂、泥质中粗砂及小砾石组成，埋深60～250m。

2）地下水补径条件

市区浅层地下水补给来源为大气降水补给、地下水侧向径流补给和井灌渗入补给。枯水期水力坡度1.3 ‰～2.5 ‰，丰水期水力坡度为1.3 ‰～2 ‰。区域地下水排泄方式主要为工农业开采、蒸发排泄、径流排泄，地下水水质良好，但较贫乏。

区域地下水埋藏较浅，地下水流向在进入市区前大致呈西北至东南方向，入市区后分为两部分，南部仍沿原方向流动，北部则改变为东北方向。

3）地下水环境质量现状

驻马店市水文地质条件比较复杂，地下水资源赋存与浅层、中深层及岩溶三个含水系统之中。根据现状调查和监测结果，本项目所在区域地下水化学类型为SO42-— Cl - — Mg2+型。评价区域内的地下水监测因子均满足《地下水质量标准》（ GB/T14848-2017 ）Ⅲ类标准的要求，地下水水质相对较好。但浅层地下水水位埋深较浅，接受大气降水、地表水的直接补给，易受地表污染；中深层含水层上部有厚层的粘性弱透水层覆盖，具有明显的承压性，自然状态下地表污染源难向中深层地下水扩散；岩溶地下水富存于第四纪松散层之下，埋深更深，水质相对更好。

4）地下水污染途径

地下水的污染主要是污染物通过土层垂直下渗首先经过表土，再进入包气带，在包气带污染可以得到一定程度的净化，有机污染物可以通过生物作用降解，不能被净化或固定的污染物随入渗水进入地下水层。

地下水被污染的途径可分为：间歇入渗型、连续入渗型、越流行和径流型。

①间歇入渗型

污染物通过大气降水或灌溉水的淋滤，使固体废物、表层土壤或地层中的有毒有害物质周期性（灌溉农田、降雨时）从污染源通过包气带土壤渗入含水层。这种渗入一般是呈非饱和状态的淋雨状渗流形式，或者呈短时间的饱和水状态连续渗流形式，此类污染的主要对象为浅层地下水。

②连续入渗型

污染物随着各种液体废弃物不断地经包气带上部的表土层完全饱水呈连续渗流形式，而其下部（下包气带）呈非饱和水的淋雨状的渗流形式渗入含水层，污染对象主要为浅层含水层。

③越流型

污染物通过层间越流形式转入其他含水层。转移是通过天然途径（水文地质天窗）、认为途径（结构不合理的井管、破损的老井管等）或人为开采引起的地下水动力条件的变化而改变了越流方向，使污染物通过大面积的弱隔水层越流转移到其他含水层，污染的对象为潜水或承压水。

④径流型

污染物通过地下水径流的形式进入含水层，或者通过废水处理井、岩溶发育的巨大岩溶通道、废液地下储存层、隔离层的破裂进入其他含水层，污染对象为潜水或承压水。

本项目对地下水的污染主要途径为间歇入渗型和连续入渗型，即通过包气带渗漏污染污染地下水。

项目区污染物主要是通过废水入渗来影响地下水环境。对地下水的污染途径主要包括各主体工程、化粪池、污水处理站、医疗废物暂存间、隔油池、污水站投药间、污水管网等渗漏将污染物带入地下等。

（4）地下水环境影响预测分析

1）正常工况下对地下水环境影响分析

根据产污环节分析，本项目可能产污构筑物包括各主体工程、化粪池、污水处理站、医疗废物暂存间、柴油发电机房、隔油池、污水站投药间和污水管网等，依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013 年修订），医疗废物暂存间、化粪池、污水处理站及污水管道、隔油池、污水站各类建构筑物防渗等级为重点防渗；各主体建筑物最底层除重点防渗区以外的区域、氧气站、化粪池等防渗等级为一般防渗；除重点防渗区和一般防渗区以外的的厂区地坪进行地面硬化处理。正常工况条件下，在采取防渗措施后，以上污染构筑物仅存在少量的跑、冒、滴、漏，对地下水环境影响较小。本报告将不针对正常运行状况进行预测。

2）非正常工况对地下水环境影响分析

当处理池设施四壁或底部出现破损，输水系统出现故障，项目场地内泄漏的污水， 流经未防渗地段，透过包气带渗入地下水，对地下水造成污染。故在非正常工况情况下，污染物会通过破损的池壁渗入土壤，穿过包气带进入含水层，对地下水造成污染。本次评价将对非正常情况非正常状况下池体防渗系统产生10%的裂缝，运用解析法进行模拟预测。本项目主要预测因子为COD、NH3。预测时限为在指定浓度持续渗漏10d、100d和1000d。

①预测源强 选用污水处理站调节池池作为典型的事故发生点。调节池中COD、NH3浓度分别取300mg/l和50mg/l。

②预测模式及参数

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），经分析，非

正常状况下，污水池底部防渗系统破坏后，含污染物的废液连续下渗，根据导则

推荐，预测模式可概化为一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界弥散问

题。预测模式如下：

③模拟预测结果

根据区域水文地质资料、区域内环评报告地下水预测资料及《环境影响评价技术方法》选取地下水预测参数，本次预测的参数取值详见下表，预测过程如下所述。

表5-10  　　解析法预测参数取值表

| 参数名称 | 参数值 |
| --- | --- |
| C0 | COD、NH3浓度分别取300mg/l和50mg/l。 |
| 纵向弥散系数 | 0.5m2/d |
| 地下水流速 | u=KI/n=0.015m/d；K—渗透系数，m/d，根据区域水文地质资料，含水层的渗透系数取1.5m/d；I—水力坡度，本地水力坡度3‰；n—有效孔隙度，取值0.3。 |
| 有效孔隙度 | 有效孔隙度，无量纲，根据水文地质条件，该区域潜水含水层岩性主要为细中砂及粗砂组成，有效孔隙度参考《水文地质手册》中的经验值并结合拟建场地含水岩组特征作适当调整，本次拟建场地有效孔隙度取值n=0.3。 |

A)废水连续泄露10d

通过模型模拟计算，污水池废水发生泄漏10d后，沿地下水水流方向地下水水质预测值见下表、图。

表5-11 　 COD、NH3-N 10d污染物浓度随距离变化一览表 单位：mg/L

| 沿地下水流向方向距离（m） | COD | NH3-N |
| --- | --- | --- |
| 0 | 3.00E+02 | 5.00E+01 |
| 2 | 1.63E+02 | 2.71E+01 |
| 4 | 6.55E+01 | 1.09E+01 |
| 6 | 1.90E+01 | 3.16E+00 |
| 8 | 3.86E+00 | 6.43E-01 |
| 10 | 5.45E-01 | 9.09E-02 |
| 12 | 5.30E-02 | 8.84E-03 |
| 14 | 3.53E-03 | 5.89E-04 |
| 16 | 1.60E-04 | 2.67E-05 |
| 18 | 4.94E-06 | 8.23E-07 |
| 20 | 1.03E-07 | 1.72E-08 |
| 22 | 1.46E-09 | 2.43E-10 |
| 24 | 1.48E-11 | 2.47E-12 |
| 26 | 8.63E-14 | 1.44E-14 |
| 28 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |

图5-3  COD泄漏10d浓度变化曲线图

图5-4  NH3-N泄漏10d浓度变化曲线图

通过上表和上图可以看出，污水池废水发生泄漏10d后，污染因子COD、NH3-N在含水层中沿地下水流方向运移，随运移距离的增加，含水层中的COD、NH3-N浓度变化呈逐渐下降的趋势。预测超标距离为8m；影响距离为9m。在地下水流向下方向18m处，COD趋近于零，下方向16m处，NH3-N浓度趋近于零。

B)废水连续泄露100d

通过模型模拟计算，污水池废水发生泄漏1000d后，沿地下水水流方向地下水水质预测值见下表、图。

表5-12  　COD、NH3-N 100d污染物浓度随距离变化一览表 单位：mg/L

| 沿地下水流向方向距离（m） | COD | NH3-N |
| --- | --- | --- |
| 0 | 3.00E+02 | 5.00E+01 |
| 5 | 1.99E+02 | 3.31E+01 |
| 10 | 1.10E+02 | 1.83E+01 |
| 15 | 4.98E+01 | 8.30E+00 |
| 20 | 1.83E+01 | 3.05E+00 |
| 25 | 5.37E+00 | 8.95E-01 |
| 30 | 1.26E+00 | 2.10E-01 |
| 35 | 2.34E-01 | 3.89E-02 |
| 40 | 3.43E-02 | 5.72E-03 |
| 45 | 3.97E-03 | 6.61E-04 |
| 50 | 3.61E-04 | 6.01E-05 |
| 55 | 2.58E-05 | 4.30E-06 |
| 60 | 1.45E-06 | 2.41E-07 |
| 65 | 6.35E-08 | 1.06E-08 |
| 70 | 2.27E-09 | 3.78E-10 |
| 75 | 6.28E-11 | 1.05E-11 |
| 80 | 1.22E-12 | 2.03E-13 |
| 85 | 1.67E-14 | 2.78E-15 |
| 90 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 95 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 100 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |

图5-5  COD 泄漏100d浓度变化曲线图

图5-6  NH3-N 泄漏100d浓度变化曲线图

通过上表和上图可以看出，污水池废水发生泄漏100d后，污染因子COD、NH3-N在含水层中沿地下水流方向运移，随运移距离的增加，含水层中的COD、NH3-N浓度变化呈逐渐下降的趋势。预测超标距离为27m；影响距离为37m。在地下水流向下方向60m处，COD趋近于零，下方向60m处，NH3-N浓度趋近于零。

C)废水连续泄露1000d

通过模型模拟计算，污水池废水发生泄漏1000d后，沿地下水水流方向地下水水质预测值见下表、图。

表5-13  COD、NH3-N 365d污染物浓度随距离变化一览表 单位：mg/L

| 沿地下水流向方向距离（m） | COD | NH3-N |
| --- | --- | --- |
| 0 | 3.00E+02 | 5.00E+01 |
| 10 | 2.56E+02 | 4.26E+01 |
| 20 | 2.05E+02 | 3.41E+01 |
| 30 | 1.52E+02 | 2.54E+01 |
| 40 | 1.05E+02 | 1.75E+01 |
| 50 | 6.70E+01 | 1.12E+01 |
| 60 | 3.93E+01 | 6.55E+00 |
| 70 | 2.11E+01 | 3.52E+00 |
| 80 | 1.04E+01 | 1.73E+00 |
| 90 | 4.66E+00 | 7.77E-01 |
| 100 | 1.91E+00 | 3.18E-01 |
| 110 | 7.14E-01 | 1.19E-01 |
| 120 | 2.43E-01 | 4.04E-02 |
| 130 | 7.51E-02 | 1.25E-02 |
| 140 | 2.11E-02 | 3.52E-03 |
| 150 | 5.40E-03 | 8.99E-04 |
| 160 | 1.25E-03 | 2.09E-04 |
| 170 | 2.64E-04 | 4.40E-05 |
| 180 | 5.05E-05 | 8.42E-06 |
| 190 | 8.77E-06 | 1.46E-06 |
| 200 | 1.38E-06 | 2.30E-07 |

图5-7  COD泄漏1000d浓度变化曲线图

图5-8  NH3-N 泄漏365d 浓度变化曲线图

通过上表和上图可以看出，污水池废水发生泄漏1000d后，污染因子COD、NH3-N在含水层中沿地下水流方向运移，随运移距离的增加，含水层中的COD、NH3-N浓度变化呈逐渐下降的趋势。预测超标距离为95m；影响距离为111m。在地下水流向下方向180m处，COD趋近于零，下方向180m处，NH3-N浓度趋近于零。

④预测结果评价

由于项目调节池中COD、氨氮浓度较高，非正常工况下一但发生渗漏将造成地下水的污染，污染晕迁移所到之处，基本上都会超过地下水环境质量标准，污染下游土壤和地下水。

因此，为避免非正常工况下污水渗漏对地下水的影响，项目营运期间要防止污水处理设施的渗漏，定期监测院区周围地下水水质状况，制定跟踪监测计划，将对地下水的影响降到最小。

（5）环境影响分析及措施

为防治项目废水对地下水造成影响，建设单位应做到以下地下水污染防治措施：

1）源头控制。循环利用，减少污染物产生量；加强管理，防止和降低跑、冒、滴、漏现象。

2）分区防渗。划分三类防渗区：重点防渗区（医疗废物暂存间、生活垃圾房、柴油发电机房、化粪池、污水处理站各类构筑池等）；一般防渗区（门诊综合楼、呼吸道病区、消化及杂病病区、综合住院、后勤用房、行政楼、紧急救援中心、宿舍楼、学术交流中心、医疗研究综合区等）；简单防渗区（院区道路路面、非机动车库等）。其中，重点污染防治区做到防渗技术要求为等效粘土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数小于1.0×10-7cm/s（其中医疗废物暂存间需确保渗透系数小于1.0×10-10cm/s），一般污染防治区要求采取防渗措施后等效粘土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数小于1.0×10-7cm/s。简单防渗区采取一般混凝土防渗。

3）地下水污染监控。建立监控体系、对防渗工程定期检漏监测。

4）制定风险事故响应预案。

（6）地下水环境影响分析小结

1）根据地下水环境现状调查可知，项目所在区域地下水环境中各监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类要求，地下水环境质量良好。

2）本项目医疗废物暂存间、柴油发电机房、化粪池、污水处理站各类构筑池等做重点防渗处理；门诊综合楼、呼吸道病区、消化及杂病病区、综合住院、后勤用房、行政楼、紧急救援中心、宿舍楼、学术交流中心、医疗研究综合区等做一般防渗区处理；院区道路路面、非机动车库等做简单防渗处理。其中，重点污染防治区做到防渗技术要求为等效粘土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数小于1.0×10-7cm/s（其中医疗废物暂存间需确保渗透系数小于1.0×10-10cm/s），一般污染防治区要求采取防渗措施后等效粘土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数小于1.0×10-7cm/s。简单防渗区采取一般混凝土防渗。此外，污水管道视输送介质的不同选择合适材质并做表面的防腐、防锈蚀处理，并进行定期检查，防止跑冒漏滴的现象发生。正常情况下，发生渗漏的可能性小。

3）根据现场调查，项目周边均为空地、道路和农田等，项目所在地不在集中式饮用水水源准保护区内，不在除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区内。

4）本项目通过源头控制、分区防渗、污染监控、应急响应等防污措施，正常情况下对地下水产生影响较小。非正常情况下，废水泄漏时，在院区周围设置监测井，一旦发生泄漏，可及时发现水质超标，马上启动应急预案，修复防渗层，切断污染源，对项目区域环境环境影响较小。

因此，评价认为项目建设对地下水环境造成污染影响较小。

5.2.2营运期废气对环境的影响分析

（1）驻马店市二十年地面气象统计

项目采用的是驻马店市气象站（57290）资料，气象站位于河南省驻马店市， 地理坐标为东经 11 3.9503度，北纬 32.8969度，海拔高度106米。

驻马店市气象站距项目12.95km，是距项目最近的国家气象站，拥有长期 的气象观测资料，以下资料根据1998-2017 年气象数据统计分析。

表 5-13 　　驻马店市气象站常规气象项目统计（1998-2017）

| 统计项目 | 统计值 | 极值出现时间 | 极值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多年平均气温（℃） | 15.5 | / | / |
| 累年极端最高气温（℃） | 38.7 | 2013-07-26 | 41.0 |
| 累年极端最低气温（℃） | -8.5 | 2003-01-23 | -10.2 |
| 多年平均气压（hPa） | 1010.4 | / | / |
| 多年平均水汽压（hPa） | 15.3 | / | / |
| 多年平均相对湿度(%) | 75.7 | / | / |
| 多年平均降雨量(mm) | 959.7 | 1998-06-29 | 240.2 |
| 灾害天气统 计 | 多年平均沙暴日数(d | 0.0 | / | / |
|  | 多年平均雷暴日数(d) | 18.0 | / | / |
|  | 多年平均冰雹日数(d) | 0.2 | / | / |
|  | 多年平均大风日数(d) | 1.9 | / | / |
| 多年实测极大风速（m/s） | 7.2 | 2017-03-01 | 22.2 |
| 多年平均风速（m/s） | 1.8 | / | / |
| 多年主导风向、风向频率(%) | ESE、9.2 | / | / |
| 多年静风频率(风速<0.2m/s)(%) | 12.4 | / | / |

近 20 年资料分析的风向玫瑰图如下图所示，驻马店市气象站主要风向为 S 和 C、N、NNW，占 36.3%，其中以S为主风向，占到全年8.5%左右。

图5-9	驻马店市风向玫瑰图（静风频率为10.1%）

（2）环境影响的识别

按HJ2.1或HJ130的要求识别大气环境影响因素，并筛选出大气环境影响评价因子。

本项目营运期废气包括恶臭（来自污水处理站和医疗废物暂存间）、医疗废气、发电机废气、食堂油烟、汽车尾气。

污水处理站恶臭：通过对各水处理构筑物加盖板密闭起来，盖板上预留进、出气口，把处于自由扩散状态的气体组织起来，集中收集进入管道后，采取紫外线消毒+活性炭吸附的处理工艺除臭后，通过不低于15m高排气筒排放），四周做绿化景观处理，既可吸附臭气还可美化景观。通过处理后对环境的影响较小。

医疗废物暂存间恶臭：通过对医疗暂存间设置为单独密闭房间，按国家有关医疗废物暂存的有关规定进行建设和管理。医疗废物暂存间面通过每天清洁和消毒，室内加强空气消毒，医疗废物通过专用容器及防漏胶袋密封，臭气溢出极少，医疗废物暂存时间不超过2天，定期送有医废处理资质的单位集中收集处置，且在医疗废物暂存间设置抽排风及活性炭吸附系统，通过处理后对环境的影响较小。

医疗废气：医院不同于其它公共场所，由于来往病人较多，病人入院时会带入不同的细菌和病毒，若通风措施不好，使医院的空气经常被污染，对病人及医护人员存在较大的染病风险。因此院内消毒工作非常重要，项目常规消毒措施采用醋酸、优氨净、复方来苏水、紫外线等，能大大降低空气中的含菌量，同时加强自然通风和机械通风，能保证给病人与医护人员一个清新卫生的环境。

医院污物间、消毒间、检验科、病理科、内镜室、太平间、中心供应区域均设置独立机械通风系统，排风机集中设置于屋面上，废气经紫外光消毒+活性炭吸附后通过管道连接至内置烟道，实现高空排放，对周围环境不会造成明显影响。

住院部内病员排除脓血、痰等废物需要靠负压完成，由负压站真空泵房提供负压气，对各病区负压收集的少量的废气通过紫外光进行消毒+活性炭吸附，该废气经紫外光消毒+活性炭吸附后通过管道连接至内置烟道，实现高空排放。

食堂油烟：经油烟净化器处理后通过油烟井引至楼顶排，处理后的油烟排放浓度为1.47g/m3，满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB 41/1604—2018）中规定的油烟最高允许排放浓度为2.0mg/m3。对周围的环境影响较小。

汽车尾气：地下车库设置有抽排风系统抽至地面排风井处排放，扩散条件好，同时车库进出通道开阔且与地面相连，汽车尾气通过车库进出口自然扩散。院内汽车限速，停车后立即关闭发动机，加之汽车启动时间较短，废气产生量小，污染物浓度较低。院内及周围加强绿化，对周围的环境影响较小。

发电机废气：由于发电机仅在停电时使用，本项目位于城市规划区内，停电概率较小，因此柴油发电机运行时产生的污染物CO、HC、NO2等极少。本次评价要求，发电机废气经自带的消烟除尘装置处理后，经烟道引至医技楼楼顶高空排放。对周围的环境影响较小。

（3）评价因子筛选

根据工程分析，项目定量分析的污染物为：污水处理站恶臭。选择NH3、H2S作为评价因子，计算废气排放源各污染因子的最大地面落地浓度占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物地面浓度的标准限值10%时所对应的最大D10%。

（4）评价等级判定

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

1）Pi及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

2）评价等级判别表

表5-14 　　 评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≧10% |
| 二级评价 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

3）污染物评价标准

表5-15 　 污染物评价标准

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值(μg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 二类 | 一小时 | 200 | 《环境影响评价技术导则 大气 环境》（HJ2.2-2018）附录 D |
| H2S | 二类 | 一小时 | 10 |  |

4）污染源参数

表5-16 　　主要废气污染源参数一览表(点源)

| 编号 | 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标/m | 排气筒 底部海 拔高度 /m | 排气筒 高度/m | 排气筒 出口内 径/m | 烟气流量 /（m3/h） | 烟气 温度/ ℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 污水站恶臭排放口 | 114.063041 | 32.872072 | 76 | 15 | 0.6 | 2000 | 20 | 8760 | 正常 | NH3 | H2S |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.001 | 0.00005 |

5）估算模型参数

表5-17 　　　估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度 | 41 °C |
| 最低环境温度 | -10.2 °C |
| 土地利用类型 | 农作地 |
| 区域湿度条件 | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 海岸线方向/ | / |

6）主要污染源估算模型计算结果

表5-18   　　　大气污染物有组织正常排放估算模型计算结果表（污水站）

| 下风向距离 | 点源（污水站恶臭排放口15m） |
| --- | --- |
|  | H2S浓度(μg/m³) | H2S占标率(%) | NH3浓度(μg/m³) | NH3占标率(%) |
| 50.0 | 0.00915 | 0.09 | 0.1830 | 0.09 |
| 100.0 | 0.00574 | 0.06 | 0.1150 | 0.06 |
| 200.0 | 0.00409 | 0.04 | 0.0818 | 0.04 |
| 300.0 | 0.00362 | 0.04 | 0.0724 | 0.04 |
| 400.0 | 0.0147 | 0.03 | 0.0653 | 0.03 |
| 500.0 | 0.00282 | 0.03 | 0.0563 | 0.03 |
| 600.0 | 0.00255 | 0.03 | 0.0509 | 0.03 |
| 700.0 | 0.00229 | 0.02 | 0.0459 | 0.02 |
| 800.0 | 0.00206 | 0.02 | 0.0413 | 0.02 |
| 900.0 | 0.00186 | 0.02 | 0.0372 | 0.02 |
| 1000.0 | 0.00174 | 0.02 | 0.0349 | 0.02 |
| 1200.0 | 0.00159 | 0.02 | 0.0311 | 0.02 |
| 1400.0 | 0.00138 | 0.01 | 0.0277 | 0.01 |
| 1600.0 | 0.00123 | 0.01 | 0.0246 | 0.01 |
| 1800.0 | 0.00110 | 0.01 | 0.0220 | 0.01 |
| 2000.0 | 0.000992 | 0.01 | 0.0198 | 0.01 |
| 2500.0 | 0.000781 | 0.01 | 0.0156 | 0.01 |
| 下风向最大浓度 | 0.00915 | 0.09 | 0.0183 | 0.09 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 49 | 49 | 49.0 | 49 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

7）评级工作等级确定

本项目污水站中的NH3的P值为0.09%，H2S的P值为0.09%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，可确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。

（5）评价工作范围

根据判定的评价等级，项目不需设置大气环境影响评价范围。

（6）大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。项目污染物厂界预测浓度均满足相应环境质量标准，因此，项目不需设置大气环境防护距离。

根据《根据指定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91），无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离。项目污水处理站采取封闭结构，废气收集处理后经15m排气筒排放，且项目废气排放浓度占标率均小于10%，因此，项目不需设置卫生防护距离。

（7）大气污染物年排放量核算

本项目大气污染物年排放量核算见下表。

表5-19   　　大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度 /（mg/m3） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |
| 1 | DA001 | 硫化氢 | 0.02 | 0.00005 | 0.0004 |
|  |  | 氨 | 0.57 | 0.001 | 0.0099 |
| 一般排放口合计 | 硫化氢 | 0.02 | 0.00005 | 0.0004 |
|  | 氨 | 0.57 | 0.001 | 0.0099 |
| 有组织排放总计 | 硫化氢 | 0.02 | 0.00005 | 0.0004 |
|  | 氨 | 0.57 | 0.001 | 0.0099 |

表5-20  　　 大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硫化氢 | 0.0004 |
| 2 | 氨 | 0.0099 |

（8）大气环境影响评级自查表

表5-21 　　建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级□ | 三级☑ |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长5～50km□ | 边长=5 km□ |
| 评价因子 | SO2 +NOx排放量 | ≥ 2000t/a□ | 500 ~ 2000t/a□ | ＜500 t/a□ |
|  | 评价因子 | 基本污染物 (SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3 ) 其他污染物 (H2S、NH3) | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准☑ | 地方标准 □ | 附录D □ | 其他标准 □ |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ | 二类区☑ | 一类区和二类区□ |
|  | 评价基准年 | （ 2018 ）年 |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ | 主管部门发布的数据☑ | 现状补充监测☑ |
|  | 现状评价 | 达标区□ | 不达标区☑ |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 ☑ 本项目非正常排放源 □ 现有污染源 □ | 拟替代的污染源□ | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源□ |
| 大气环境影响预测与 评价 | 预测模型 | AERMOD □ | ADMS □ | AUSTAL2000 □ | EDMS/AEDT □ | CALPUFF □ | 网格模型 □ | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥ 50km□ | 边长5～50km □ | 边长 = 5 km ☑ |
|  | 预测因子 | 预测因子( H2S、NH3 ) | 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 ☑ |
|  | 正常排放短期浓度 贡献值 | 最大占标率≤100%☑ | 最大占标率＞100% □ |
|  | 正常排放年均浓度 贡献值 | 一类区 | 最大占标率≤10%□ | 最大标率＞10% □ |
|  |  | 二类区 | 最大占标率≤30%☑ | 最大标率＞30% □ |
|  | 非正常排放1h浓度 贡献值 | 非正常持续时长 （ ）h | 占标率≤100% □ | 占标率＞100%□ |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | 达标 ☑ | 不达标 □ |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k ≤-20% □ | k ＞-20% □ |
| 环境监测 计划 | 污染源监测 | 监测因子：（ SO2 、NOX、烟尘、NH3、H2S ） | 有组织废气监测 ☑ 无组织废气监测 ☑ | 无监测□ |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ ） | 监测点位数（ ） | 无监测□ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 ☑ 不可以接受 □ |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ ）厂界最远（ ）m |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（ ）t/a | NOx:（）t/a | 颗粒物:（）t/a | VOCs:（ ）t/a |
| 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项 |

（9）大气环境影响评价小结

1）项目污水处理站各水处理构筑物加盖板密闭起来，盖板上预留进、出气口，把处于自由扩散状态的气体组织起来，集中收集进入管道后，采取紫外线消毒+活性炭吸附的处理工艺除臭后，通过不低于15m高排气筒排放，废气排放可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 标准限值要求，四周做绿化景观处理，既可吸附臭气还可美化景观，污水处理站周边废气可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3标准限值要求。

2）根据预测结果，本项目排放污染物最大质量浓度占标率小于10%，占标率均较小，不会改变周围环境功能现状。

3）医疗废气主要采取消毒+活性炭吸附，加强通风，设置独立机械通风系统（配套设置负压消毒系统）等措施，废气处理后屋顶排放，对周围环境影响较小。

4）地下室汽车尾气通过竖向井集中抽风至楼顶排放，地面汽车尾气自然扩散，车辆限速，使用符合排放标准的车辆，加强院区绿化等措施，汽车尾气对周围环境影响较小。

5）项目柴油发电机仅在停电时使用，本项目位于城市规划区内，停电概率较小，使用次数较少，发电机废气经自带的消烟除尘装置处理后，经烟道引至楼顶高空排放，对周围的环境影响较小。

6）项目医疗暂存间设置为单独密闭房间，医疗废物暂存间室内加强空气消毒，医疗废物通过专用容器及防漏胶袋密封，臭气溢出极少，医疗废物暂存时间不超过2天，定期送有医废处理资质的单位集中收集处置，且在医疗废物暂存间设置抽排风及活性炭吸附系统，处理后对环境的影响较小。

7）项目食堂油烟经油烟净化器处理后通过油烟井引至楼顶排，处理后的油烟排放浓度满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB 41/1604-2018）中规定的排放标准要求，对周围的环境影响较小。

综上所述，项目废气均可达标排放或合理处理，对周围环境影响较小。

5.2.3营运期噪声对环境的影响分析

（1）交通噪声

营运期交通噪声主要来自于进出车辆，机动车噪声值一般在60~75dB（A），其为间歇性噪声，地下车库出入口在住院楼一侧布置，在采取设置减速、禁鸣标志，并加强管理措施后对周围环境影响很小。同时，本项目区域内禁止车辆鸣笛，严格规范车辆进出秩序，尽量减少机动车频繁启运和怠速，通过采取相应措施后，对周围环境的影响较小。

（2）设备噪声

本项目噪声主要来源于污水处理设备、水泵房、通风系统等动力设备产生的噪声。

（4）影响预测

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），采用多个点声源叠加模式和无指向性点声源几何发散衰减模式进行预测，影响噪声衰减的因素很多，本次评价主要考虑距离衰减，采用距离衰减模式计算设备噪声对声环境的影响。无指向性点声源几何发散衰减模式：

式中：Lr——测点的声级（可以是倍频带声压级或A声级）；

Lr0——参考位置r0处的声级（可以是倍频带声压级或A声级）；

r——预测点与点声源之间的距离，m；

r0——测量参考声级处与点声源之间的距离，m，取1m；

ΔL——其它环境因素引起的衰减量，dB（A）。

由上式预测单个噪声源在评价点的贡献值，再将不同声源在该点的贡献值用对数法叠加，得出多个噪声源对该点噪声的贡献值，叠加模式为：

式中：L——叠加后总声压级[dB(A)]；

Li——各声源的噪声值[dB(A)]；

n——声源个数。

本项目主要产噪设备如污水处理站、水泵、备用发电机、通风系统等，噪声源强见下表。

表5-22  　　项目噪声产生及治理情况

| 序号 | 噪声源 | 声源强度 dB（A） | 治理措施 | 治理后噪声 值dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理站设备 | 75 | 水泵及风机选用低噪声设备，并安装基础减震措施，加药间密闭设置。 | <60 |
| 2 | 冷却塔 | 90 | 冷却塔选用低噪设备，四周设置隔声屏，安装消声设备（如消声导流片等），进出口设软接头，进行基础减震。 | <70 |
| 3 | 空调机房 | 85 | 选用低噪设备，机组隔振、管道软接头；管道设置消声器；用单独的构筑物进行隔离。 | <60 |
| 4 | 柴油发电机 | 90 | 选用低噪声设备，进风口与出风口安装消声装置，机组加装防震垫圈等。 | <65 |
| 5 | 水泵 | 80 | 选用低噪声设备、密闭设置于水泵房内，并设置基础减震措施。 | <55 |
| 6 | 通风系统 | 65 | 选用低噪声设备，出风口安装消声器。 | <50 |

项目高噪声设备均采取减振隔、消声声措施，高噪声设备周围设置围挡，经过相应的治理措施后，噪声源强可减小15-25dB（A），再经过距离衰减，可进一步降低噪声对厂界的贡献值。项目噪声经距离衰减后厂界噪声预测结果见下表。

表5-23  　　厂界噪声预测结果   单位：dB(A)

| 预测点位 | 声源强度 （合成声级） | 声源距厂界（m） | 衰减 贡献值 | 预测值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 东面厂界 | 71.92 | 40 | 39.88 | 39.88 | 39.88 | 达标 |
| 南面厂界 | 71.92 | 50 | 37.94 | 37.94 | 37.94 | 达标 |
| 西面厂界 | 71.92 | 45 | 38.85 | 38.85 | 38.85 | 达标 |
| 北面厂界 | 71.92 | 40 | 39.88 | 39.88 | 39.88 | 达标 |
| 标准值 | （GB12348-2008）中1类：昼间55，夜间45 （GB12348-2008）中4类：昼间70，夜间55 |

由上表可以看出，项目采取减振隔声、设置警示标志等措施，经过距离衰减后，厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的1类、4类标准。

因此，项目运营后设备噪声不会对周边声环境质量造成明显影响。

噪声源属阶段性产生。针对上述噪声源，具体措施详述如下：

本项目采取以下措施控制噪声的影响：

①从声源上降低噪声是最积极的措施，采用低噪声设备。

②定期检查，加强机器的维修和保养，使设备处于良好的运行状态。

③优化高噪声设备布局，安装隔声、吸声、减振和消声设施。

④对项目边界进行绿化。

本项目运行后只要认真落实各项噪声治理措施，项目对该地区声环境不会产生明显影响。

此外，由于医院本身属于环境敏感保护目标，项目周边企业主要为位于本项目西780m处的河南华润电力古城有限公司和西550m处的砖厂，距本项目较远，且与本项目中间隔两条道路，道路两侧均设有绿化带，项目建设过程中在边界均进行绿化，优化平面布局，住院部远离道路，安装通风隔声窗，车辆限速等措施后，项目周围噪声对项目影响较小。

5.2.4营运期固体废弃物对环境的影响分析

5.2.4.1固体废物产生情况

本项目营运期固体废弃物分为生活垃圾、餐厨垃圾和危险废物（医疗废物、污水站污泥、废活性炭、废紫外灯管）。

（1）生活垃圾：本项目生活垃圾经袋装收集后，由市政环卫部门统一清运处理。对环境的影响较小。

（2）餐厨垃圾：通过设立餐厨垃圾收集场所，餐厨垃圾（含废油脂）应交由经城管部门许可的餐厨垃圾收运单位收运、处理。对环境的影响较小。

（3）危险废物

1）医疗废物：医疗废物分为感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物5类，项目拟设1间建筑面积约为140m2的医废暂存间用于医疗废弃物的暂存，送有资质的单位进行处置。对环境的影响较小。

2）污水站污泥：污水处理系统污泥经石灰消毒、脱水处理后与其他医疗废物一同委托有资质单位处置，对环境的影响较小。

3）废活性炭：废活性炭属于危险废物（HW49），收集后单独暂存于医疗废物暂存间，交由有资质单位处理，对环境的影响较小。

4）废弃的紫外灯管：属于危险废物，废紫外灯管产生量较少，单独储存于医废暂存间，交有资质单位专门处理，对环境的影响较小。

5.2.4.2营运期卫生消毒措施分析

项目在运营的过程中，为防止病菌的交叉感染，定期或根据需要对地面、医疗器械、空气消毒。本项目地面或物体表面消毒采用84消毒液喷洒地面等；空气消毒采用化学消毒剂喷雾消毒，可有效杀灭细菌等微生物。

5.2.5环境风险评价

5.2.5.1一般工作原则

环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

5.2.5.2评价工作程序

评价工作程序见下图。

图5-11 评价工作程序图

5.2.5.3评价依据

（1）风险调查

本项目为医院项目，主要危险物质来自于氧气站储存的液氧或氧气、柴油发电机房储油间柴油，污水处理站加氯间，主要危险化学物质储存状况及危险特性见下表。

表5-24   　　主要危险物质储存情况

| 序号 | 物质名称 | 最大储存量 | 储存方式 | 储存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油 | 0.9t | 桶装 | 发电机房储油间 |
| 2 | 二氧化氯粉 | 0.05t | 袋装 | 污水处理站加氯间 |
| 3 | 液氧或氧气 | 10m3（约11.4t） | 罐装 | 氧气站 |
| 4 | 污水 | / | / | 污水处理站 |
| 5 | 医疗废物 | 4t | / | 医疗废物暂存间 |

表5-25 　　　 主要危险物质危险特性表

| 物料名称 | 用途 | 理化性质 | 燃烧爆炸性 | 急性毒性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴油 | 发电机及锅炉备用燃料 | 由烷烃、烯烃、环烷烃、芳香烃、多环芳烃与少量硫(2~60g/kg)、氮(<1g/kg)及添加剂组成；稍有粘性的棕色液体。熔点＜-18oC，沸点282~338oC，闪点38oC； 相对密度（空气=1）：4，相对密度（水＝1）：0.87~0.9；不溶于水。 | 易燃，引燃温度：257℃， 蒸气与空气混合物可燃限（%）：0.7~5.0 | 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。 |
| 二氧化氯粉 | 消毒 | 二氧化氯（ClO2）是一种黄绿色到橙黄色的气体，是国际上公认为安全、无毒的绿色消毒剂。 | 强氧化剂 | 低浓度的二氧化氯具有青草和泥土的混合气味，高浓度时具有与氯气相似的刺激性气味，具有强烈刺激性，接触后主要引起呼吸道刺激，吸入高浓度可发生肺水肿，能致死，对呼吸道产生严重损伤，高浓度的本品气体，可能对皮肤有刺激性。皮肤接触或摄入本品的高浓度溶液，可能引起强烈刺激和腐蚀，长期接触高浓度可导致慢性支气管炎。 |
| 液氧或氧气 | 病人呼吸使用 | 氧化学符号为O2，呈浅蓝色，沸点为-183℃，冷却到-218.8℃成为雪花状的淡蓝色固体，液氧的密度(在沸点时)为1.14g/cm3。通常气压(101.325 kPa)下密度1.141 t/m3 (1141kg/m3)，凝固点50.5 K(-222.65 °C)，沸点90.188 K(-182.96 °C)。 | 可燃物质(包括气、液、固)和液氧混合时就呈现爆炸危险性， | 常压下，当氧的浓度超过40%时，有可能引发氧中毒，吸入40%~60%的氧浓度的混合气体时，会出现胸骨后不适感、轻咳，吸入氧浓度80%以上时，出现面部肌肉抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。长期处于氧分压60kpa~100kpa(相当于氧浓度40%)的环境下，可发生眼损害，严重者可失明。 |

（2）环境风险潜势初判

1）环境风险潜势划分

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。

表5-26 　　 建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |
| --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |

2）危险物质及工艺系统危险性（P）的分级

①危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)可知，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：

（C.1）

式中：q1，q2，...，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。

本项目生产、使用、储存过程中涉及主要有毒有害、易燃易爆物质为柴油、二氧化硫粉，液氧或氧气。

项目所涉及环境风险物质与其临界量统计汇总见下表。

表5-27 　　　项目所涉及环境风险物质与其临界量统计汇总表

| 名称 | 最大存在总量（t） | 临界量（t） | 是否超临界量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 柴油 | 0.9t | 2500 | 否 |
| 二氧化氯粉 | 0.05t | 0.5 | 否 |
| 液氧 | 10m3（约11.4t） | 200 | 否 |

物质的总量与其临界量比值（Q）：

Q=0.9/2500+0.05/0.5+11.4/200=0.15736。

②建设项目环境风险潜势判断

由于项目Q=0.15736<1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中规定，Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

（3）评价工作等级划分

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

表5-28　　　 评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |

根据前文分析可知，该项目环境风险潜势为Ⅰ，项目评价等级为简单分析a。

5.2.5.4环境敏感目标概况

本项目周围主要环境敏感目标分布情况见表5-29。

表5-29　　　主要环境敏感目标

| 序号 | 名称 | 与项目最近距离(m) | 与本项目相对方位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈堂 | 130 | 南面 |
| 2 | 古城街 | 530 | 西北 |
| 3 | 西李庄 | 757 | 东北 |
| 4 | 朱李庄村 | 750 | 东面 |
| 5 | 邢庄 | 873 | 东南 |
| 6 | 岳庵 | 1531 | 西北 |
| 7 | 范楼 | 1823 | 西北 |
| 8 | 楼岔 | 1820 | 西北 |
| 9 | 北小庄 | 1736 | 北面 |
| 10 | 刘方庄 | 2103 | 西南 |
| 11 | 大唐庄 | 2082 | 西南 |
| 12 | 河岸 | 1776 | 东北 |
| 13 | 傅王庄 | 2230 | 东南 |

5.2.5.5环境风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中规定，项目评价等级为简单分析a，简单分析要求环境风险识别主要危险物质及分布情况，可能影响环境的途径。

（1）物质危险性识别

通过对本项目所涉及物料进行判断，本项目涉及的主要危险物质为柴油、二氧化氯粉、液氧或氧气，其危险性见“表6-2主要危险物质危险特性表”.

（2）生产系统危险性识别

本项目主要生产系统危险性来源于环境保护设施的不正常运营。

1）污水处理站

本工程污水处理设施及污水处理站可能发生的事故有：①管网系统由于管道堵塞、管道破裂和管道接头处的破损，会造成大量污水外溢，污染地表水和地下水。②由于管理不当等原因，污水处理站处理效率降低。污水处理站发生事故时，医疗机构污水不能得到及时处理，可能出现污水超标排放。

2）医疗废物

医院医疗废物因不是及时清运、或因其他因素混入生活垃圾后在成的污染环境风险。

3）柴油

柴油发电机房内放置柴油备存，但不设置油库，柴油在运输、存储和使用过程中因设备失灵、操作不当等造成泄漏、火灾等事故，引起地下水、地表水体污染和大气污染，还可威胁到人身安全。

4）氧气站

氧气站中储存液氧或氧气为助燃物，若因存储站消防措施不完善、操作不当等原因可能会造成液氧泄漏，如遇明火可能会发生火灾和爆炸，可威胁到人身安全。

5）化学品贮存、使用过程

本项目使用化学品由人工输送至使用点，在贮存、使用过程可能潜在的风险事故如：由于贮存装置破裂造成泄漏或者在使用过程中由于操作人员工作不当造成化学品泄露，导致人员中毒和环境污染。

（3）环境风险类型及危害分析

经分析本项目营运过程中主要的潜在环境风险类型及危害分析见下表。

表5-30  　　　环境风险类型及危害分析

| 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 危害分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发电机房储油间 | 柴油 | 物质泄漏，火灾、爆炸 | 泄漏引起地下水、地表水体污染，火灾、爆炸引起大气污染和威胁到人身安全。 |
| 污水处理站加氯间 | 二氧化氯粉 | 物质泄漏 | 导致人员中毒和环境污染 |
| 氧气站 | 液氧或氧气 | 火灾、爆炸 | 威胁到人身安全 |
| 污水处理构筑物 | 污水 | 物质泄漏、事故排放 | 可能出现污水超标排放，影响下一级污水处理厂处理污水。物质泄漏可能影响地下水。 |
| 医疗废物暂存间 | 医疗废物 | 物质意外排放 | 污染空气、地下水、地表水，威胁到人身安全 |

（4）风险识别结果

项目环境风险识别结果如下表所示。

表5-31 　　　环境风险识别结果

| 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 发电机房 | 储油间 | 柴油 | 物质泄漏，火灾、爆炸 | 环境空气 |
| 污水处理站 | 加氯间 | 二氧化氯粉 | 物质泄漏 | 环境空气 |
| 氧气站 | 液氧储存输入设备 | 液氧或氧气 | 火灾、爆炸 | 环境空气 |
| 污水处理站 | 污水处理设施 | 污水 | 物质泄漏、事故排放 | 地表水 |
| 医疗废物暂存间 | 医疗废物暂存间 | 医疗废物、危险废物 | 物质意外排放 | 环境空气、地下水、地表水 |

5.2.5.6环境风险分析

（1）大气环境污染影响分析

由于医疗废物不及时清运造产生含有有害病菌的空气，从而对医务人员、病人和周围的环境和健康造成影响。由于发电机房、液氧站等管理和操作不当，因物料泄漏遇明火后带来的的火灾、爆炸等产生的大量有害气体对周围环境、医务人员和病区病人的身体健康带来较大威胁。

（2）地表水污染风险分析

本项目污水处理系统因事故或者处理效率地下造成医院废水不能及时处理、超标排放，对下游污水处理厂处理工艺和出水造成影响，从而影响受纳水体的水质。

（3）地下水污染风险分析

由于污水处理系统（包括构筑物、管网等）因不及时检修维护、质量问题等造成爆管、堵塞、接头破损等，造成污水外溢而污染地下水。柴油发电机房因设备故障等造成油污泄漏，若不及时清理会导致地下水污染。

5.2.5.7环境风险防范措施及应急要求

5.2.5.7.1环境风险防范措施

（1）危险化学品使用、储存措施

①化学品

对于危险化学品的购买、储存、保管、使用等需按照《危险化学品安全管理条例》之规定管理。危险化学品中剧毒化学品必须向天府新区公安局申请领取购买凭证，凭证购买。危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，其储存方式、方法与储存数量必须符合国家有关规定，并由专人管理，危险化学品出入库，必须进行核查登记，并定期检查库存。剧毒化学品的储存必须在专用仓库内单独存放，实行双人收发、双人保管制度。储存单位应当将储存剧毒化学品数量、地点以及管理人员的情况， 报当地公安部门和负责危险化学品安全监督管理综合部门备案。危险化学品使用、存储、运输等环节应满足《危险化学品安全管理条例》相关要求，危险化学品专用仓库， 应当符合国家相关规定（安全、消防）要求，设置明显标志。危险化学品专用仓库的储存设备和安全设施应当定期检测。而对于精神药品和麻醉药品，则根据《精神药品管理办法》和《麻醉药品管理办法》中要求购买、储存、使用，其检查监督由卫生部门管理。

要求一般药品和毒、麻药品分开储存，专人负责药品收发、验库、使用登记、报废等工作，医院建立药品和药剂的管理办法，只要严格按照管理办法执行，其危险化学品不会对周围环境和人群健康造成损害。

②氧气供应

针对本项目特点，环评提出以下的安全对策措施和应急措施。

a、本项目供氧中心内不得放易燃物品，并定期对储罐和设备进行安全性检验，检验合格后才能使用。

b、同一储存间严禁存放其他可燃气瓶和油脂类物品。

c、使用氧气过程中要提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。生产和使用时，应远离火种、热源，远离易燃、可燃物，避免与活性金属粉末接触。工作场所严禁吸烟，还要避免高浓度吸入。

d、明示各种警示标牌，附近严禁烟火和堆放易燃易爆物品，杜绝可能产生火花的一切因素。

e、强化值班人员的责任心和安全意识，认真开展安全检查工作，发现隐患及时整改，将事故消灭在萌芽状态。

f、制订应急预案，建立健全安全、环境管理体系，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。

g、制氧站建设严格按照《氧气站设计规范》（GB50030-2007）要求进行设计建设。

总之，医院应加强管理，严格按照规范的操作程序操作，氧气瓶放置符合有关消防规范，建立健全相应的防范应急措施，并在设计、管理及运行中得到认真落实，可将上述风险事故隐患降至可接受程度。

（2）污水处理系统运行的环境管理要求

污水处理系统运行的环境管理要求如下：

①发生污水处理站事故时，立即通知医院内各用水科室，采取停止或减少用水的措施，减少污水处理站处理负荷。

②当污水处理站发生事故停运时，应将污水立即引入污水处理站调节池（调节池兼顾事故应急池）中暂存，根据医院污水处理工程技术规范（HJ2029-2013）：医院污水处理工程应设置应急事故池，医院污水处理工程的应急事故池不应小于日排放量的30%污水处理站发生事故停运时，应将污水立即引入污水处理站调节池中暂存，并对污水处理站进行紧急抢修，若还不能达到目的，则需要立即停止用水。待其污水处理站恢复正常工作后，将该部分临时储存的污水经污水处理站处理达标后再外排进入市政污水管网。严禁项目污水未经有效处理就直接外排进入市政污水管网。

③污水处理站运行自动化，采用自动投药、数据记录、专人专岗等，发生故障时， 及时停止向外排放废水。本项目采用二氧化氯粉末作为医疗用水消毒剂使用，溶于税后有少量氯气产生，氯气为具有强烈刺激性的有毒气体，若反应不完全具有一定的安全隐患。因此，加药工应接受培训并严格按照操作规程进行消毒粉投加，负责消毒粉日常运输条件及存贮环境，负责投药设备的日常维护使用。

（3）柴油储存风险控制措施

①备用发电机仅停电时使用，柴油的最大储存量为0.9t，在柴油发电机房间，设置防火安全设施，并严格《危险化学品安全管理条例》的规定进行运输、储存和使用，储存间内按有关规范要求配置干粉泡沫化学等消费设施器材。

②在柴油储存间设置应急桶，并设置围堰。

（4）其它

①严格落实医院危险废物安全处理制度。

a、医院必须确保各类危险废物实现无害化处置。

b、按照卫生部和国家环境保护总局制定的《医疗废物分类目录》、《医疗废物管理条例》要求进行分类收集、处理。

c、严格执行《医疗废物管理条例》要求，加强环境管理，医废暂存间四周设 1m 高的防渗墙裙， 设置空桶作为备用收容设施；医疗垃圾暂存间树立明确的标示牌，必须做到密闭和防渗漏，严格防止地下水污染和土壤污染，并且每天消毒、灭菌，防止病源扩散；做好医疗垃圾暂存和运出处理的管理工作，严格医疗垃圾的“日产日清”制度， 暂存间每天专人负责清扫、消毒工作。

②建立完善整个医院的风险防范管理制度。

③加强氧气供应站管理。工人应严格按照规章制度进行操作，日常强化设备、容器等维护，定期检查管道、阀门、钢瓶或贮槽，严防意外泄漏。

④污水处理系统由专人负责管理，确保其正常运行。

5.2.5.7.2事故措施

为了在突发性事故发生时，能迅速、准确地处理和控制事故扩大，把事故损失及危害降到最小程度，有效的应急救援行动是唯一可抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。

（1）氧气

a、泄漏应急处理

氧气站设计严格按照《氧气站设计规范》要求设计建设，设置紧急切断阀及手动切断阀，设置在线监测及泄漏报警装置，发现泄漏，迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。避免与可燃物或易燃物接触。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

b、急救措施

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

c、消防措施

灭火方法：用水保持容器冷却，以防受热爆炸，急剧助长火势。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。

（2）污水处理系统事故状态下的应急措施

由于紧急事故造成病区污水处理设施停止运行时，应立即报告当地环保部门；同时应立即通知医院内各用水科室，采取停止或减少用水的措施，以达到减少污水产生量的目的。污水站事故状态下污水应暂存于调节池（兼事故应急池）、污水处理站内，在病区污水处理系统恢复使用后，暂存污水必须经病区污水处理系统进行有效处理并达标外排，严禁超标外排。

评价要求：项目除按照以上各类风险防范管理措施及要求加强管理防范外，还应根据医院实际情况以及消防、公安、环保等部门和国家其它相关规定，进一步制订符合其自身实际情况和营运需要的紧急事故应急预案和应急组织系统，以期在发生环境风险事故时，将各类环境风险影响控制在可接受范围内。

（3）柴油

a、泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏： 构筑围堤收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

b、急救措施

1>皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。

2>眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

3>吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

4>食入：尽快彻底洗胃、就医。

c、消防措施

灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

d、项目危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，其储存方式、方法与储存数量必须符合国家有关规定。供氧中心内不得放易燃物品，并定期对储罐和设备进行安全性检验，检验合格后才能使用。当污水处理站发生事故停运时，应将污水立即引入污水处理站调节池（调节池兼顾事故应急池）中暂存。在柴油发电机房间，设置防火安全设施，并严格《危险化学品安全管理条例》的规定进行运输、储存和使用，储存间内按有关规范要求配置干粉泡沫化学灭火器，在柴油储存间设置应急桶，并设置围堰。医废暂存间四周设1m高的防渗墙裙， 设置空桶作为备用收容设施；医疗垃圾暂存间树立明确的标示牌，必须做到密闭和防渗漏。

评价要求项目除按照以上各类风险防范管理措施及要求加强管理防范外，还应根据医院实际情况以及消防、公安、环保等部门和国家其它相关规定，进一步制订符合其自身实际情况和营运需要的紧急事故应急预案和应急组织系统，以期在发生环境风险事故时，将各类环境风险影响控制在可接受范围内。

表5-32  　　本项目风险防范措施一览表

| 序号 | 风险防范措施 | 设置位置 | 结构要求 | 备注 | 风险投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 液氧氧气管理 | 氧气站 | 砖混结构 | 防泄漏、预防液氧泄露引起爆炸 | 计入工程投资 |
|  | 医疗废物日产日清 | 医疗废物暂存间 | 防渗处理 | 严格选择运输路线，委托有处理资质单位处理 | 2.0 |
|  | 污水处理站运行自动化，采用自动投药、数据记录专人专岗等，设置在线监测装置 | 污水处理站 | / | 预防废水事故排放 | 3.0 |
|  | 调节池兼事故应急池 | 污水处理站 | 防渗处理 | 预防废水事故排放 | 计入工程投资 |
|  | 柴油储存间内按有关规范要求配置干粉沫化学灭火器，并对储存间地面作防渗处，对储存间地面作防渗处理 | 柴油储油间 | 防渗处理 | 防泄漏 | 3.0 |
|  | 制订切合企业实际情况的应急预案 | / | / | 每年培训、演练；按消防部门要求配备消防设施 | 2.0 |
| 总计 | 10.0 |

5.2.5.8应急预案

为了有效防范突发环境事件的发生，及时、合理处置可能发生的各类重大、特大环境污染事故，保障人民群众身心健康及正常生产、生活活动，依据《中华人民共和国环境保护法》的规定，制定本预案。

5.2.5.8.1制定目的

事故应急处理预案是指为减少事故后果而预先制定的抢险救灾方案，是进行事故救援活动的行动指南，制定事故应急预案的目的是以下两点：

（1）使任何可能引起的紧急情况不扩大，并尽可能地排除它们；

（2）减少事故造成的人员伤亡和财产以及对环境产生的不利影响。

5.2.5.8.2指导思想

突发环境事件控制和处置必须以“三个代表”重要思想为指导，贯彻“预防为主”、“以人为本”的原则，以规范和强化环境管理机构应对突发环境事件应急处置工作为目标，以预防突发环境事件为重点，逐步完善运营单位处置突发环境事件的预警、处置及善后工作机制，建立防范有力、指挥有序、快速高效和统一协调的突发环境事件应急处置体系。

5.2.5.8.2基本原则

（1）贯彻“预防为主”的方针，建立和加强突发环境事件的预警机制，切实做到及时发现、及时报告、快速反应、及时控制；

（2）按照“先控制后处理”的原则，迅速查明事件原因，果断提出处置措施，防止污染扩大，尽量减小污染范围；

（3）以事实为依据，重视证据、重视技术手段，防止主观臆断；

（4）制定安全防护措施，确保处置人员及周围群众的人身安全；

（5）明确自身职责，妥善协调参与处置突发事件有关部门或人员的关系；

（6）建立以环境监察机构为主，部门联动，快速反应的工作机制。

5.2.5.8.3组织机构及职责任务

（1）组织机构

组织机构主要为传染病医院成立的环境安全管理机构，由环保第一责任人、环保直接负责人、环保主管部门负责人和其他的专职环境管理人员组成。

（2）主要职责

①宣传学习国家突发环境事件应急工作的方针、政策，贯彻落实上级领导对环境污染事故应急的指示精神；

②掌握有关突发环境事件应急情报信息和事态变化情况，及时将事故上报有关部门；

③负责有关突发环境事件应急工作措施落实情况、工作进展情况，信息联络、传达、报送、新闻发布等工作；

④配合上级指挥部门进行现场处置、调查、取证工作；

⑤协调有关部门，指导污染区域的警戒工作；

⑥负责对外组织协调、分析事件原因、向应急领导组报告现场处置情况；

⑦完成当地政府有关应急领导组交办的其他工作。

⑧配合专家组对突发环境事件的危害范围、发展趋势做出科学评估，为上级应急领导组的决策和指挥提供科学依据；

（3）主要任务

①划定隔离区域，制定处置措施，控制事件现场；

②进行现场调查，认定突发环境事件等级，按规定向有关部门和当地各级政府报告；

③查明事件原因，判明污染区域，提出处置措施，防止污染扩大；

④负责污染警报的设立和解除；

⑤负责对污染事故进行调查取证，立案查处，接受上级管理部门的监督管理；

⑥负责完成有关部门提出的环境恢复、生态修复建议措施；

⑦参与指挥急救、疏散、恢复正常秩序、安定群众情绪等方面的工作。

5.2.5.8.4处置程序

（1）迅速报告

发生突发环境事件后，必须在第一时间向当地环保部门应急报告。

（2）快速出警

接到指令后，配合应急现场指挥组率各应急小组携带环境应急专用设备，在最短的时间内赶赴事发现场。

（3）现场控制

应急处置小组到达现场后，应迅速控制现场、划定紧急隔离区域、设置警告标志、制定处置措施，切断污染源，防止污染物扩散。

（4）现场调查

应急处置小组应迅速展开现场调查、取证工作，查明事件原因、影响程度等；并负责与当地公安、消防等单位协调，共同进行现场勘验工作。

（5）现场报告

各应急小组将现场调查情况、应急监测数据和现场处置情况，及时报告应急现场指挥组。

（6）污染处置

各应急小组根据现场调查和查阅有关资料并参考专家意见，向应急现场指挥组提出污染处置方案。迅速联合当地环境监察人员对事故周围环境和人员反应作初步调查。

（7）污染警戒区域划定和消息发布

应急处置小组根据污染监测数据和现场调查，向应急现场指挥组提出污染警戒区域的建议。应急现场指挥组向应急领导组报告后发布警报决定。

（8）污染警报解除

污染警报解除由应急现场指挥组根据监测数据报应急小组同意后发布。

（9）调查取证

全程详细记录污染事故过程、污染范围、周围环境状况、污染物排放情况、污染途径、危害程度等内容，调查、分析事故原因。

（10）结案归档

污染事故处理完毕后，及时归纳、整理，形成总结报告，按照一事一卷要求存档备案，并上报有关部门。

5.2.5.9风险简单分析内容表

本项目环境风险简单分析内容见下表。

表5-33 　　 建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 驻马店市公共卫生临床中心（市第七人民医院）建设项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 项目规划建设地点位于驻马店市兴业大道西侧（古城电厂东侧）。 |
| 地理坐标 | 经度 | 114.060338 | 纬度 | 32.872000 |
| 主要危险物质及分布 | 发电机房储油间：柴油。污水处理站加氯间：二氧化氯粉。氧气站氧气存储设施：液氧或氧气。 |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 大气：危险物质泄漏后挥发进入大气，污染大气环境；易燃物质遇明火产生火灾或爆炸引起大气环境污染事故；化学品泄露挥发污染物进入大气。 地表水：污水处理站废水事故排放，对污水处理厂造成冲击，影响地表水。 地下水：危险化学品、危险废物泄漏，污水处理站渗漏污染地下水环境 |
| 风险防范措施要求 | 具体见112页“6.4.4 环境风险防范措施及应急要求” |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本工程涉及的主要危险物质为柴油、二氧化氯粉、液氧或氧气、污水、医疗废物。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中规定判断，该项目环境风险潜势为Ⅰ。项目评价等级为简单分析a。在采取安全防范措施、综合管理措施、制定风险应急预案等措施后，可将事故对环境的影响减少到最低和可接受范围，避免使项目本身及周边环境遭受损失。因此，在加强对各类风险的管理，做到各项管理措施及要求后，本项目风险处于可接受水平，风险管理措施有效、可靠，从风险角度而言是可行的。 |

5.2.5.9风险评价结论

本工程涉及的主要危险物质为柴油、二氧化氯粉、液氧或氧气、污水、医疗废物等。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中规定判断，该项目环境风险潜势为Ⅰ。项目评价等级为简单分析。在采取安全防范措施、综合管理措施、制定风险应急预案等措施后，可将事故对环境的影响减少到最低和可接受范围，避免使项目本身及周边环境遭受损失。因此，在加强对各类风险的管理，做到各项管理措施及要求后，本项目风险处于可接受水平，风险管理措施有效、可靠，从风险角度而言是可行的。

# 6环境保护措施及其可行性论证

## 6.1施工期环境保护措施及其可行性论证

6.1.1施工期废水治理措施可行性分析

施工期水污染物主要为施工废水、生活污水。

施工废水主要产生于建筑物砼浇筑与养护过程中、车辆轮胎冲洗过程和施工现场在开挖过程中会产生少量的泥浆水。预计废水产生约为5m3/d。经沉淀处理后循环使用，不外排。项目所配备的设备设施及场地具备修建本构筑的条件，沉淀池修建产生的费用均在本项目总体预算中，该沉淀池的设置在工程建筑中普遍存在，技术较为成熟，因此施工期通过沉淀池处理施工废水是可行的。

生活污水产生量为4m3/d，施工人员均在市区住宿，产生的生活经化粪池处理后用于周围农田施肥，项目生活污水量较少，且周围分布有大片农田，生活废水的处置是可行的。

6.1.2施工期废气治理措施可行性分析

本项目施工过程中产生的废气主要来自于施工过程中开挖、运输车辆产生的扬尘，施工机械废气，装修废气。

施工过程中开挖、运输车辆产生的扬尘：污染源属于无组织面源，项目针对施工扬尘拟采取对施工区域设置硬质围挡，对车辆行驶的路面进行清扫，洒水抑尘，每天洒水3次以上，可使扬尘减少80%左右，能有效地控制施工扬尘。针对施工场地设置围挡和设置水管洒水抑尘产生的费用均在本项目总体预算中，且在工程建筑中普遍存在，技术较为成熟，效果较为理想。因此通过设置围挡和设置水管洒水抑尘是可行的。

施工机械废气：施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，环评要求施工机械（包括运输车辆）必须选用达到国家排放标准的设备，尽量减少燃油设备的运行时间。对汽车尾气，主要通过车辆限速降低影响，所采取的措施符合管理要求，是可行的。

装修废气：在建筑装修过程中，装饰工程用油漆和涂料等施工时有有机溶剂挥发，主要为甲醛、还有微量的苯系物等。环评要求装修须选择符合国家标准的合格的油漆和涂料产品；并加强管理，最大限度地防止跑、冒、滴、漏现象发生，减少原材料浪费带来的废气排放，装修过程中注意室内通风，保证空气流通，降低污染物浓度，所采取的措施从技术、经济角度来说是可行的。

6.1.3施工期噪声治理措施可行性分析

施工期噪声主要来源于施工现场的各类机械设备噪声和交通运输车辆噪声不同

施工阶段和不同施工机械发出的噪声是不同的，且大量设备交互作业，因此施工作业噪声将会对周边环境带来一定的影响。针对设备噪声，本项目通过采用低噪声施工设备，合理布局施工场地，禁止在夜间（22：00～6：30）高噪声机械施工和电动工具作业。针对交通噪声，采取设置减速、禁鸣标志，通过加强管理以及人员之间的相互配合，所采取的措施从技术、经济角度来说是可行的。

6.1.4施工期固废治理措施可行性分析

施工期固废主要为开挖土石方、建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。

开挖土石方：项目土石方主要产生于地面平整，土方量较少，全部用于场地平整及绿化，无弃土方产生。

建筑垃圾：在工程施工过程中，会产生建筑施工材料的废边角料、装修垃圾等，工程施工将产生的建筑垃圾约为47360.6t。项目方在施工现场设置建筑废弃物临时堆场（树立标示牌）并进行防雨、防泄漏处理。施工生产的废料首先应考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，交废物收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等及时清运到政府部门指定的建筑垃圾堆放场，严禁随意倾倒、填埋，从而可以避免工程废料造成二次污染。通过加强管理，以及对废物合理有效的处置，从技术、经济角度来说是可行的。

生活垃圾：施工期产生的生活垃圾由垃圾桶集中收集，定期运至附近的垃圾集中点，由环卫部门统一处理。项目区设置垃圾桶收集垃圾适用性强，最后交由环卫部门统一处理。符合生活垃圾处理要求。从技术、经济角度来说是可行的。

6.1.5施工期生态环境污染防治措施

项目用地为规划一般农用地，用地范围内主要为农田、空地和道路等，为了最大程度地减少生态环境影响，本环评建议实行局部开挖施工，其他施工区域应采取防尘网等覆盖或绿化，严格控制施工作业面积，严格控制在用地红线范围内作业，合理安排施工时期，避免雨季施工，施工场设置截排水沟及沉淀池，施工道路硬化，落实施工期环境管理责任制，对周围的环境影响进行跟踪监测，施工完成后及时进行绿化。经采取上述措施后，项目对周围生态环境影响较小，从技术、经济角度来说是可行的。

## 6.2运营期环境保护措施及其可行性论证

6.2.1运营期废水治理措施可行性分析

本项目产生的废水主要为：医疗废水（住院病人废水，检验室废水等）、生活废水、其他废水（洗衣房废水）。本项目委托有相应资质单位设计污水处理设施处理医院废水，一体化污水处理设施采用格栅+预消毒池+脱氯池+调节池+水解酸化+接触氧化+二沉池+接触消毒池”工艺。一体化污水处理设施已经发展多年，技术成熟，具有一次性投资小，占地少，运行费用低，产泥量少，自控程度高等优点。本项目分两期建设，本项目一期建成后总废水排放量为468.88 m3/d，污水处理按废水排放量的1.7倍计算，其中一期建设污水处理站规模为800m3/d。二期在一期旁边预留建设450 m3/d污水处理站空地，可以满足项目需求。废水经项目污水处理设施处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）“表1”中处理排放标准后，排入市政污水管网，进入污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标排放。本项目污水处理措施符合国家相关要求，且技术成熟，处理后的水质也符合国家标准。从技术、经济角度来说是可行的。

6.2.2污水处理站处理工艺可行性分析:

项目污水处理过程严格按照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求进行设计建设。

6.2.2.1预处理工艺

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），医院污水预处理系统分为特殊性质污水预处理和常规预处理。常规预处理通常由格栅、预消毒池、调节池、脱氯池、初沉池等根据水质及处理要求组合而成。

（1）特殊性质废水预处理

特殊性质污水应分类收集，足量后单独预处理，再排入医院污水处理系统。预处理方法分别为：

1）酸性污水来源于医院检验或制作化学清洗剂时使用硝酸、硫酸、过氯酸、一氯乙酸等酸性物质而产生的污水。

酸性废水宜采取中和法。中和剂可选用氢氧化钠、石灰等，中和至 pH 值 7~8 后排入医院污水处理系统。

2）含氰污水来源于医院在血液、血清、细菌和化学检查分析时使用氰化钾、氰化钠、铁氰化钾、亚铁氰化钾等含氰化合物而产生的污水。

含氰废水宜采用碱式氯化法。含氰废水处理槽有效容积应能容纳不小于半年的污水量。

3）含汞污水来源于医院各种口腔门诊治疗、含汞监测仪器破损、分析检查和诊断中使用氯化高汞、硝酸高汞以及硫氰酸高汞等剧毒物质而产生少量污水。

含汞废水宜采用硫化钠沉淀+活性炭吸附法。再经活性炭吸附后，出水汞浓度符合相关排放标准后方可进入医院污水处理系统。含汞浓度低于0.02 mg/L。

4）含铬污水来源于医院在病理、血液检查及化验等工作中使用重铬酸钾、三氧化铬、铬酸钾等化学品形成污水。含铬废水宜采用化学还原沉淀法。处理后出水中六价铬浓度符合相关排放标准后方可进入医院污水处理系统。含量小于0.5mg/L。

5）洗印污水来源于医院放射科照片胶片洗印加工产生洗印污水和废液。显影污水宜采用过氧化氢氧化法。处理后出水中六价铬浓度符合相关排放标准后方可进入医院污水处理系统。洗印显影废液收集后应交由专业处理危险固体废物的单位处理。

6.2.2.2常规预处理工艺

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），医院污水预处理系统通常由格栅、预消毒池、调节池、水解池、混凝沉淀池等根据水质及处理要求组合而成。

（1）格栅

a）在污水处理系统或提升水泵前应设置格栅，格栅井可与调节池合建，格栅应按最大时污水量设计。

b）栅渣与污水处理产生污泥等一同集中消毒、处理、处置。

（2）预消毒池

传染病医院污水预消毒宜采用臭氧消毒。消毒时间应不小于30 min。非传染病医院污水处理可不设预消毒池。

（3）调节池

a）医院污水处理系统应设调节池。连续运行时，其有效容积按日处理水量的6~8小时计算。间歇运行时，其有效容积按工艺运行周期计算。

b）调节池宜采用推流式潜水搅拌机，搅拌机选型应按照CJ/T109-2000进行设备选型，搅拌功率应结合池体大小进行确定，一般可按5W/m3 ~10 W/m3计算。

c）调节池应设置排空集水坑，池底流向集水坑的坡度应不小于3~5‰。

（4）水解池

a）水解池为常温水解酸化池，温度宜为15~40℃，DO宜保持在0.2~0.5 mg/L。

b）水解酸化池一般采用上向流方式，最大上升流速宜为1.0 m/h ~1.5 m/h，水力停留时间6.3.2 生化处理

（5）医院污水的生化处理宜采用活性污泥法、生物膜法处理工艺。

1）活性污泥曝气池

a）曝气池污泥负荷宜为0.1~0.4 kg-BOD5 /(kg-VSS·d)，曝气池内污泥浓度宜保持2~4 g/L，水力停留时间应在4~12 h。

b）曝气池设计遵循GB50014有关规定。

2） 生物接触氧化池

a)生物接触氧化池的填料应采用符合HJ/T245和HJ/T246要求的轻质、高强、防腐蚀、易于挂膜、比表面积大和空隙率高的组合体。

b)生物接触氧化池污泥负荷可采用0.8~1.5 kg-BOD5/（m3填料·d），水力停留时间2~5h，气水比15~20。

c)其他工艺参数见GB50014等相关的规定。一般为2.5h ~3h。

3）二沉池

工艺参数见GB50014等相关的规定。

（6）消毒

医院污水消毒可采用的消毒方法有液氯消毒、二氧化氯消毒、次氯酸钠消毒、臭氧消毒和紫外线消毒。本项目采用含氯消毒剂消毒。

1）含氯消毒剂消毒。

a）含氯消毒剂消毒系统应参照GB50014的有关规定进行设计。应根据设计处理工艺流程，按最不利情况进行组合，校核实际接触时间，以满足设计要求。

b）接触消毒池的容积应满足接触时间和污泥沉积的要求。传染病医院污水接触消毒时间不宜小于1.5h，非传染病医院污水接触消毒时间不宜小于1.0h。

c）医院污水消毒可采用连续式消毒或间歇式消毒方式。连续式接触消毒池有效容积为污水容积和污泥容积之和。间歇式接触消毒池的总有效容积应根据工作班次、消毒周期确定，一般宜为调节池容积的1/2。

d）接触消毒池一般分为两格，每格容积为总容积的一半。池内应设导流墙（板），避免短流。导流墙（板）的净距应根据水量和维修空间要求确定，一般为600～700 mm。接触池的长宽比不宜小于20:1。接触池出口处应设取样口。

e）一级强化处理工艺出水的参考加氯量（以有效氯计）一般为30~50 mg/L。二级处理及深度处理工艺出水的参考加氯量一般为15~25 mg/L。运行中应根据余氯量和实际水质、水量实验确定氯投加量。

f）加药设备至少为2套，1用1备。

g）液氯消毒适用于处理出水排入市政污水管网的医院污水处理系统。当医院污水处理出水排至地表水体时应采取脱氯措施或慎用氯消毒。

h）液氯消毒不宜用于人口稠密区医院及小规模医院的污水消毒，可用于远离人口聚居区的规模较大（>1000床）、管理水平较高的医院污水消毒处理。

i）电解法、化学法二氧化氯消毒及电解法次氯酸钠消毒适用于各种规模医院污水的消毒处理，但要求管理水平较高。

j）漂粉精、漂白粉适用于规模<300床的经济欠发达地区医院污水处理消毒系统。

2）臭氧消毒

a）传染病医院污水应优先采用臭氧消毒，处理出水再生回用或排入地表水体时应首选臭氧消毒。

b）在选择臭氧发生器时，应按污水水质及处理工艺确定臭氧投加量，根据臭氧投加量和单位时间处理水量计算臭氧使用量，按每小时使用臭氧量选择臭氧发生器台数及型号。

c）采用臭氧消毒，一级强化处理出水投加量为30~50 mg/L，接触时间不小于30 min；二级处理出水投加量为10~20 mg/L，接触时间5~15 min；同时大肠菌群去除率不得低于99.99%。

d）应选择气水混合效果好的臭氧进气装置。臭氧与污水接触方式宜采用鼓泡法。

e）臭氧消毒系统应设置空压机房、臭氧发生器设备间和操作间。臭氧发生器设备间应留有设备检修空间。臭氧接触塔在寒冷地区应设在室内，尾气处理后由排气管排出室外。

f）臭氧消毒系统设备、管道应做防腐处理与密封。

g）臭氧发生器设备间应设置通风设备，通风机应安装在靠近地面处。

h）在消毒工艺末端应设置尾气处理或尾气回收装置，反应后排出的臭氧尾气必须经过分解破坏或回收利用，处理后的尾气中臭氧含量应小于0.1 mg/L。

（7）污泥处理处置

1）污泥消毒

a）污泥在贮泥池中进行消毒，贮泥池有效容积应不小于处理系统24 h产泥量，且不宜小于1m3。贮泥池内需采取搅拌措施，以利于污泥加药消毒。

b）污泥消毒一般采用化学消毒方式。常用的消毒药剂为石灰和漂白粉。采用石灰消毒，石灰投量约为15 g/L污泥，使pH 为11~12，搅拌均匀接触 30~60 min，并存放7 天以上。采用漂白粉消毒，漂白粉投加量约为泥量的 10~15%。条件允许，可采用紫外线辐照消毒。

2）污泥脱水

a）污泥脱水宜采用离心式脱水机。离心分离前的污泥调质一般采用有机或无机药剂进行化学调质，脱水污泥含水率应小于80%。

b）脱水过程必须考虑密封和气体处理，脱水后的污泥应密闭封装、运输。

c）医院污泥应按危险废物处理处置要求，由具有危险废物处理处置资质的单位进行集中处置。

d）特殊污水处理产生的沉淀物应按照有关标准或规定妥善处理。

（8）废气处理

医院污水处理工程废气应进行适当的处理（如臭氧活性炭吸附等方法）后排放，不宜直接排放。通风机宜选用离心式，排气高度应不小于15m。

（9）施工与验收

1）工程设计、施工

a）医院污水处理工程的设计、施工单位应具备国家相应工程设计资质、施工资质。

b）医院污水处理工程必须按照国家《建设项目环境保护管理条例》规定，与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

c）医院污水处理工程建设、运行过程中产生的噪声及其他污染物排放应严格执行国家环境保护法规和标准的有关规定。

d）医院污水处理工程施工中所使用的设备、材料、器件等应符合相关的国家标准，并具备产品质量合格证。

e）按照环境管理要求需要安装在线监测系统的医院污水处理工程，应执行 HJ/T 353、HJ/T 354、HJ/T 355。

f）医院污水处理工程施工单位除应遵守相关的技术规范外，还应遵守国家有关部门颁布的劳动安全及卫生、消防等国家强制性标准。

2)工程调试及竣工验收

a）医院污水处理工程验收应按《建设项目（工程）竣工验收办法》、相应专业验收规范和本标准的有关规定组织工程竣工验收；工程竣工验收前，不得投入生产性使用。

b）建筑电气工程施工质量验收应符合 GB 50303 规范的规定。

c）医院污水处理工程各类设备及处理构筑物、建筑物按国家或行业的有关标准（规范）验收后，方可进行清水联通启动、整体调试和验收。

d） 医院污水处理工程应在系统通过整体调试、各环节运转正常、技术指标达到设计和合同要求后进入生产试运行。一级强化处理工艺需经一个月的试运行，二级处理工艺需经三个月以上的试运行。在正式投入运行之前，必须向环境保护行政主管部门提出竣工验收申请；

e）试运行期间应进行水质检测，检测指标应至少包括：

①各处理单元中 pH 值、温度、水量；

②各单元进、出水主要污染物浓度，如：悬浮物、化学需氧量（COD）、生化需氧量（BOD5）、氨氮、动植物油、粪大肠菌群数、余氯；

3）环境保护验收

①医院污水处理工程环境保护验收除应满足《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定外，在生产试运行期还应对污水处理工程进行调试和性能试验，试验报告应作为环境保护验收的重要内容。

②医院污水处理工程验收环境保护验收应按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定和工程环境影响评价报告的批复执行。

③ 医院污水处理工程环境保护验收时应完成以下性能试验，并提供相关性能测试报告：

— 医院污水处理工程调试试验；

— 污水处理工程出水指标性能测试；

— 污水处理工程设备性能测试；

— 废气处理工程设备及排放指标性能测试；

— 污泥处理系统设备性能测试；

— 试运行期日常检测数据（一般不少于 1 个月）。

（10）运行维护

1）一般规定

a） 医院污水处理工程不得随意停止运行。

b）应建立健全规章制度、岗位操作规程和质量管理等文件。建立健全运行台帐制度，如实填写运行记录，并妥善保存。

2）人员与运行管理

a） 实施质量控制，保证医院污水处理工程的正常运行及运行质量。

b）运行人员应定期进行岗位培训、持证上岗。运行管理人员上岗前均应进行相关法律法规和专业技术、安全防护、紧急处理等理论知识和操作技能的培训。

c）各岗位人员应严格按照操作规程作业，如实填写运行记录，并妥善保存。

d）严禁擅自启、闭设备，管理人员不得违章指挥。

e）医院污水处理设备的日常维护应纳入医院正常的设备维护管理。应根据工艺要求，定期对构筑物、设备、电气及自控仪表进行检查维护，确保处理设施稳定运行。

f）电气设备的运行与操作须执行供电管理部门的安全操作规程；易燃易爆的场所应按消防部门要求设置消防器材。

3） 水质管理

a） 按规定对水质理化指标、生物性污染指标和生物学指标进行监测、记录、保存和上报。

— 水质理化指标主要有：温度、pH 值、悬浮物、氨氮、溶解氧、生化需氧量、化学需氧量、动植物油、余氯、总α、总β等。

— 生物性污染指标主要包括细菌、病毒和寄生虫污染，常以有代表性的指示生物作为生物性污染指标。

— 生物学指标主要指大肠菌群，也有其它生物体的指示生物，如大肠杆菌、粪便链球菌等。

b） 水质取样应在污水处理工艺末端排放口或根据处理工艺控制点取样。

c） 日常检测频率生物学指标：粪大肠菌群数每月不得少于 1 次。

理化指标：取样频率为至少每 2 小时一次，取 24 小时混合样，以日均值计；pH、总余氯每日至少 2 次；总α、总β在衰变池出口取样检测，每月检测不少于2 次。

d） 各种指标的检测方法采用环境保护主管部门认可的标准或等效方法。

4） 应急措施

a） 医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其它突发事件时医院污水。传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的 100%，非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%。

b） 当发生传染病疫情时应对医院污水处理采取下列紧急措施：

①门诊病房病人的排泄物、分泌物应就地消毒处理后排入医院污水处理工程；

②医院污水处理可根据疫情发展增加消毒剂的投加点或投加量。

c）医院应编制事故应急预案（包括环保应急预案）。应急预案包括：应急预警、应急响应、应急指挥、应急处理等方面的内容，制定相应的应急处理措施，并配套相应的人力、设备、通讯等应急处理的必备条件。

6.2.2.3处理工艺

本项目采用《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中推荐的医疗废水处理工艺，即采用二级处理+消毒工艺的处理方法进行综合医疗废水的处理。其具体处理工艺为“格栅+预消毒池+脱氯池+调节池+水解酸化池+生物接触氧化池+沉淀池+消毒池”， 本项目分两期建设，其中一期建设污水处理站规模为800m3/d，二期在一期旁边预留建设450 m3/d污水处理站空地。处理规模满足要求，采用地埋式一体化污水处理站，具体流程见下图。

图6-1  项目污水处理工艺流程图

工艺流程描述：

①格栅

格栅的作用主要是去除原污水中的悬浮物和颗粒物，保证后续处理工艺的稳定运行和处理效果。格栅井可与调节池合建，格栅应按最大时污水量设计。栅渣与污水处理产生污泥等一同集中处理、处置。

②预消毒池

项目建设有传染病房楼，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029—2013）要求，设置预消毒池，对污水进行消毒，宜采用臭氧消毒，消毒时间应不小于30 min。

③脱氯池

使用氯消毒时，向脱氯池中投加脱氯药剂，使氯含量降低，不影响后续污水生化处理。

④调节池

医院废水水质与水量随时间不同而发生变化，调节池的作用是对原污水进行水质及水量调节，使进入污水处理设备的水质和水量稳定，保持运行平稳可靠，可起到初沉池的作用。连续运行时，调节池有效容积根据日处理水量的6~8小时计算。间歇运行时，其有效容积按工艺运行周期计算。

⑤水解酸化池

经调节池后的废水首先进入水解酸化池进行处理，水解酸化池起到预处理作用，可减轻后续生物接触氧化池的负荷。其在产酸菌的作用下，将难降解的大分子有机物转化成易降解的小分子有机物。

⑥生物接触氧化池

生物接触氧化池结构包括池体，填料，布水装置，曝气装置。在曝气池中设置填料，将其作为生物膜的载体，待处理的废水经充氧后以一定流速流经填料， 与生物膜接触，生物膜与悬浮的活性污泥共同作用，使生物膜和活性污泥中的微生物对污水中的污染物进行分解，达到净化废水的作用。

⑦消毒池

消毒池的主要作用是使污水与消毒剂充分混合接触，保证需要的消毒时间， 达到消毒效果，本项目接触时间较短。消毒池分为两格，每格容积为总容积的一半。池内设导流板，避免短流。

医院污水消毒是医院污水处理的重要工艺过程，其目的是杀灭污水中的各种致病菌。医院污水消毒常用的消毒工艺有氯消毒（如氯气、二氧化氯、次氯酸钠）、氧化剂消毒（如臭氧、过氧乙酸）、辐射消毒（如紫外线、γ射线）。下表对常用的氯消毒、臭氧消毒、二氧化氯消毒、次氯酸钠消毒和紫外线消毒法的优缺点进行了归纳和比较。

表 6-1	　　常用消毒方法比较

| 方法 | 优点 | 缺点 | 消毒效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氯 Cl2 | 具有持续消毒作用；工艺简单，技术成熟；操作简单，投量准确 | 产生具致癌、致畸作用的有机氯 化物（THMs）；处理水有氯或氯酚味；氯气腐蚀性强；运行管理有一定的危险性 | 能有效杀 菌，但杀灭病毒效果较差 |
| 次氯酸钠 | 无毒，运行、管理无危险性。 | 产生具致癌、致畸作用的有机氯 化物；使水 pH 值升高 | 与 Cl2 杀菌效果相同 |
| 二氧化氯 | 具有强烈的氧化作用，不产生 有机氯化物（THMs）；投放简单方便；不受 pH 影响 | ClO2 运行、管理技术成熟，但只能就地生产，就地使用；制取设备复杂；操作管理要求高 | 较 Cl2 杀菌效果好 |
| 臭氧 | 有强氧化能力，接触时间短； 不产生有机氯化物；不受 pH 影响；能增加水中溶解氧 | 臭氧运行、管理有一定的危险 性；操作复杂；制取臭氧的产率 低；电能消耗大；基建投资较大； 运行成本高 | 杀菌和杀灭病毒的效果均很好 |
| 紫外线 | 不投加化学药剂，无有毒有害 的副产物；无臭味；操作简单， 易实现自动化；运行管理和维修费用低 | 电耗大；紫外灯管与石英套管需定期更换；对处理水的水质要求较高；无后续杀菌作用 | 效果好，但对悬浮物浓度有要求 |
| 固态 ClO2 | 具有强烈的氧化作用，不产生 有机氯化物（THMs）；投放 简单方便，运营管理方便，不受 pH 影响 | —— | 较Cl2 杀菌效果好 |

通过比选，臭氧发生器、二氧化氯发生器一次性投资大且运行管理复杂；投加漂粉精、消毒液、漂白粉运行费用太昂贵；投加液氯技术成熟、效果好，但且危险性大，易泄漏，还易与有机物生成三氯甲烷等有毒物质；次氯酸钠发生器关键部位易损坏、体积大，电耗和盐耗都较高，操作管理不便；紫外线消毒电耗大； 紫外灯管与石英套管需定期更换，对处理水的水质要求较高，无后续杀菌作用； 固态二氧化氯除具有杀菌能力强、不产生有毒有害的副产物、消毒速度快、效率高、操作安全简单等优点外，运行、管理和维修费用也低。因此，推荐使用固态二氧化氯消毒。

6.2.2.4工程实例

根据《废水污染控制技术手册》（化学工业出版社）中废水处理工程实例-P1312-第四节 医院无数处理工程实例，其某医院污水主要来自病房、门诊、注射室、化验室、制剂室、手术室、洗衣房、卫生间和浴室等场所，经化粪池处理后排入院内污水处理站进行处理。其污水处理站处理工艺采用“预处理+二级生物处理+消毒”的组合工艺，具体为“格栅+预消毒池+脱氯池+调节池+水解酸化池+生物接触氧化池+二沉池+消毒池”，消毒方式采用二氧化氯粉消毒。

上述企业已经连续稳定运行多年，处理效果良好。其各污染物出水情况：COD≤60mg/L、BOD5≤20mg/L、SS≤20mg/L、氨氮≤15mg/L、pH6-9、粪大肠菌群≤500 个/L，出水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 1处理标准。

污水处理站各单元设计进出水水质及去除效率见表6-2和表6-3。

表 6-2	　　　　　污水处理站设计进出水水质情况　　　　　　　单位mg/L

| 项目 | pH | COD | BODS | 氨氮 | SS | 动植物油 | 总余氯 | 阴离子表面活性剂 | 粪大肠菌群 | 肠道病菌 | 肠道病毒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计进水水质 | 6-9 | 300 | 150 | 50 | 120 | 200 | —— | 10 | 不可计数 | 不可计数 | 不可计数 |
| 设计出水水质 | 6-9 | 60 | 20 | 15 | 20 | 5 | <0.5 | 5 | <100 | 不得检出 | 不得检出 |
| 设计去除效率 | —— | 80 | 87 | 70 | 83 | 97.5 | —— | 50% | —— | 100 | 100 |

表 6-3	　　　　污水站各单元设计进出水水质及去除效率　　　　　　单位mg/L

| 污水站处理单元 | pH | COD | BODS | 氨氮 | SS | 动植物油 | 总余氯 | 阴离子表面活性剂 | 粪大肠菌群 | 肠道病菌 | 肠道病毒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 格栅、调节池、预消毒池 | 进水 | 6-9 | 300 | 150 | 50 | 120 | 200 | —— | 10 | 不可计数 | 不可计数 | 不可计数 |
|  | 出水 | 6-9 | 210 | 112.5 | 45 | 48 | 125 | —— | 10 | 不可计数 | 不可计数 | 不可计数 |
|  | 效率（%） | —— | 30 | 25 | 10 | 60 | 34.2 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 脱氯池 | 进水 | 6-9 | 210 | 112.5 | 45 | 48 | 125 | —— | 10 | 不可计数 | 不可计数 | 不可计数 |
|  | 出水 | 6-9 | 210 | 112.5 | 45 | 48 | 125 | <0.5 | 10 | 不可计数 | 不可计数 | 不可计数 |
|  | 效率（%） | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 水解酸化 | 进水 | 6-9 | 210 | 112.5 | 45 | 48 | 125 | <0.5 | 10 | 不可计数 | 不可计数 | 不可计数 |
|  | 出水 | 6-9 | 105 | 56.3 | 18 | 33.6 | 25 | <0.5 | 7 | 不可计数 | 不可计数 | 不可计数 |
|  | 效率（%） | —— | 50 | 50 | 60 | 30 | 80 | —— | 30 | —— | —— | —— |
| 接触氧化 | 进水 | 6-9 | 105 | 56.3 | 18 | 33.6 | 25 | <0.5 | 7 | 不可计数 | 不可计数 | 不可计数 |
|  | 出水 | 6-9 | 63 | 33.8 | 16.2 | 25.2 | 5 | <0.5 | 5 | 不可计数 | 不可计数 | 不可计数 |
|  | 效率（%） | —— | 40 | 40 | 10 | 25 | 80 | —— | 30 | —— | —— | —— |
| 沉淀+消毒 | 进水 | 6-9 | 63 | 33.8 | 16.2 | 25.2 | 5 | <0.5 | 5 | 不可计数 | 不可计数 | 不可计数 |
|  | 出水 | 6-9 | 60 | 20 | 15 | 20 | 5 | <0.5 | 5 | <100 | 不可计数 | 不可计数 |
|  | 效率（%） | —— | 5 | 41 | 7 | 21 | —— | —— | —— | —— | 100 | 100 |
| 总去除效率（%） | —— | 80 | 87 | 70 | 83 | 97.5 | —— | 50 | —— | 100 | 100 |
| 设计出水水质 | 6-9 | 60 | 20 | 15 | 20 | 5 | 0.5 | 5 | <100 | 不得检出 | 不得检出 |

7.2.2.5依托污水处理厂可行性分析:

本项目位于驻马店市兴业大道西侧（古城电厂东侧），目前第三污水处理厂管网延伸至新阳高速以北，本项目位于驻马店市兴业大道西侧（古城电厂东侧），新阳高速南侧，不在第三污水处理厂收水范围内。根据2020年5月9日，驻马店市城乡规划专家委员会召开2020年第5次会议。市政府副市长、市专委会主任贾迎战主持会议，市专委会委员参加会议，有关人员列席会议。《驻马店市城乡规划专家委员会会议纪要》（驻规专会纪[2020]5号）中第九项，驻马店市第七人民医院配套市政管线规划：为推进驻马店市第七人民医院项目建设，依据市政府对《关于解决驻马店市公共卫生临床中心（市第七人民医院）市政路由的请示》的批示精神，市自然资源和规划局于4月23日、4月27日两次召集市中心医院、市市政工程设计处、国网河南省电力公司驻马店供电公司、河南省豫南燃气有限公司驻马店燃气分公司、市中业自来水有限公司、国电驻马店热电有限公司等单位对该项目配套市政管线规划进行讨论研究，形成初步规划方案，其中污水管线方案为在项目区东侧、兴业大道西侧绿化带内设置污水提升泵站一座，然后沿兴业大道西侧距道路中心线17米处规划污水压力管道向北敷设至靖宇管道与兴业大道交叉口现状污水管线，然后沿兴业大道向北、工业一路向东排至第三污水处理厂，规划管线长度约5000米，地埋敷设。经会议审查，原则通过该规划方案。

据此，本项目拟用提升泵将经处理后医院废水引至新阳高速北侧兴业大道管网，将废水进入驻马店市第三污水处理厂进一步处理达标后排放。本项目废水产生量较小，水质处理后可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 1处理标准及驻马店市第三污水处理厂进水水质要求，污水处理厂剩余处理规模满足本项目废水处理需求。项目污水经驻马店市第三污水处理厂进一步处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标，排入小沙河，实现稳定达标排放。因此，项目污水处理满足依托的环境可行性要求。

7.2.2.6小结:

本项目废水处理采用分类预处理后进入污水处理站处理，污水处理站采用“格栅+预消毒池+脱氯池+调节池+水解酸化池+生物接触氧化池+二沉池+消毒池”，处理工艺采用《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中推荐的医疗废水处理工艺，且同类处理工艺在医院污水处理中已经连续稳定运行多年，处理效果良好，处理后出水可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 1处理标准及驻马店市第三污水处理厂进水水质要求，因此项目污水处理站处理工艺可行。

本项目位于驻马店市兴业大道西侧（古城电厂东侧），目前第三污水处理厂管网延伸至新阳高速以北，本项目位于驻马店市兴业大道西侧（古城电厂东侧），新阳高速南侧，不在第三污水处理厂收水范围内，但本项目拟用提升泵将经处理后医院废水引至新阳高速北侧兴业大道管网，将废水进入驻马店市第三污水处理厂进一步处理。本项目废水产生量较小，水质处理后可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 1处理标准及驻马店市第三污水处理厂进水水质要求，污水处理厂剩余处理规模满足本项目废水处理需求。项目污水经驻马店市第三污水处理厂进一步处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标，排入小沙河，实现稳定达标排放。

因此，项目污水处理满足依托的环境可行性要求，对受纳水体影响较小。

6.2.3运营期废气治理措施可行性分析

本项目运营期产生的废气主要为污水处理站恶臭、医疗废物暂存间恶臭气体、医疗废气、食堂油烟、汽车尾气和备用柴油发电机废气等。

（1）污水处理站恶臭

医院设置一处地埋式污水处理站，采用地埋式污水处理设施，地埋式污水处理站在处理工程中将产生部分恶臭气味，产生的臭气主要为H2S、氨气。为防止病毒从医院水处理构筑物表面挥发到大气中而造成病毒的二次传播污染，地埋式污水处理站采取地埋式，各水处理构筑物加盖板密闭起来，盖板上预留进、出气口，把处于自由扩散状态的气体组织起来，集中收集进入管道后，采取紫外线消毒+活性炭吸附的处理工艺除臭后，通过15m高排气筒排放。

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），医院污水处理工程废气应进行适当的处理后排放，不宜直接排放。通风机宜选用离心式，排气高度应不小于15m。项目将废气收集后采用紫外线消毒+活性炭吸附的处理经15m排气筒排气，废气治理措施符合《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求。

污水处理站四周做绿化景观处理，既可吸附臭气还可美化景观，蜂窝型活性炭作为净化剂，吸附效率高，并采用紫外线进行消毒杀菌处理，此方法在医院废水处理中较为常见，技术较为成熟，效果较好，经采取上述措施后，污水处理站排气筒可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准要求，污水处理站周边污染物浓度可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466—2005）表3排放

标准要求。活性炭吸附装置建议使用多层抽屉式结构，并以蜂窝型活性炭作为净化剂，吸附效率高。为确保活性炭吸附塔吸附处理效率，建设单位需安排专人定期对活性炭吸附情况做定量监测，随时掌握其是否达到吸附饱和状态，立即更换活性炭，废活性炭纳入本项目危废系统进行管理。

（2）医疗废物暂存间恶臭气体

本项目设置1个医疗废物暂存间，为独立房间。医疗废物在临时存放过程中会产生少量恶臭气体。

本次评价要求，医疗废物暂存间设置需符合《医疗废物管理条例》和《医疗废物集中处置技术规范》的相关规定。需做到以下几点：

①医院应将医疗废物暂存间密闭，医疗废物分类采用专用容器及防漏胶袋打包密封，严禁抛掷，严防垃圾飞散或臭气溢出；②暂存间地面和 1.0 米高墙裙须进行防渗处理，地面排水性能良好，防止冲洗水浸泡和渗透；③应定时冲洗，冲洗液应排入院内污水处理站进行处理；④医疗废物暂存间采用紫外线灯进行消毒，在门关闭、无人状态下保持连续开启；⑤尽量做到日产日清，确实不能做到日产日清，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于 20℃，时间最长不超过48h。⑥建设单位应在医疗废物暂存间设置负压风机和活性炭吸附装置对恶臭气体进行处理，医疗废物暂存间恶臭排放可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准要求。

通过上述措施处理后，医疗废物散发的臭气可得到有效降低和削减，对周边环境影响较小。

（3）医疗废气

医院不同于其它公共场所，由于来往病人较多，病人入院时会带入不同的细菌和病毒，若通风措施不好，使医院的空气经常被污染，对病人及医护人员存在较大的染病风险。因此院内消毒工作非常重要，项目常规消毒措施采用醋酸、优氨净、复方来苏水、紫外线等，能大大降低空气中的含菌量，同时加强自然通风和机械通风，能保证给病人与医护人员一个清新卫生的环境。

医院污物间、消毒间、检验科、病理科、内镜室、太平间、中心供应区域均设置独立机械通风系统，排风机集中设置于屋面上，废气经紫外光消毒+活性炭吸附后通过管道连接至内置烟道，实现高空排放，对周围环境不会造成明显影响。

住院部内病员排除脓血、痰等废物需要靠负压完成，由负压站真空泵房提供负压气，对各病区负压收集的少量的废气通过紫外光进行消毒+活性炭吸附，该废气经紫外光消毒+活性炭吸附后通过管道连接至内置烟道，实现高空排放，对周围环境不会造成明显影响。

化验室产生少量废气，通过通风柜及紫外线消毒、活性炭吸附系统处理后经烟道楼顶排放，对周围环境影响较小。

通过上述措施，项目医疗废气可得到有效处理，对周围环境影响较小。

（4）食堂油烟

食堂采用天然气作为能源，烹饪过程中会产生油烟，食堂油烟及VOCs经集气罩+静电油烟净化器+UV光解净化器处理后高空屋外排放，可满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中规定的油烟最高允许排放浓度为1.0mg/m3，VOCs最高允许排放浓度为10mg/m3标准要求。

（5）汽车尾气

进出车辆的汽车尾气是项目大气污染源之一，尾气主要含有CO、NOx、TSP和未完全燃烧的碳氢化合物THC。

项目内部汽车启动时间较短，因此废气产生量小，露天空旷条件很容易扩散，加之项目区内绿化较多，对周边环境影响较小，地下车库设置有抽排风系统抽至地面排风井处排放，扩散条件好，同时车库进出通道开阔且与地面相连，汽车尾气通过车库进出口自然扩散。加之汽车启动时间较短，车速较低，主要为小型车，废气产生量小，污染物浓度较低。

因此，项目运营期汽车尾气对周围环境影响较小。

（6）备用柴油发电机废气

本项目设置备用柴油发电机房，用于停电时使用，柴油发电机运行时将产生部分燃烧废气。由于发电机仅在停电时使用，本项目位于城市规划区内，停电概率较小，因此柴油发电机运行时产生的污染物CO、HC、NO2等极少。本次评价要求，发电机废气经自带的消烟除尘装置处理后，经烟道引至楼顶高空排放。

因此，项目柴油发电机废气对周围环境影响较小。

6.2.4运营期噪声治理措施可行性分析

本项目投入营运后主要的噪声为：交通噪声和设备噪声。

交通噪声：营运期交通噪声主要来自于进出车辆，机动车噪声值一般在60~75dB（A），其为间歇性噪声，在采取车辆限速、禁鸣喇叭等管理措施后对周围环境影响很小。同时，本项目区域内禁止车辆鸣笛，严格规范车辆进出秩序，尽量减少机动车频繁启运和怠速。所采取的措施从技术、经济角度来说是可行的。

设备噪声：本项目噪声主要来源于空调主机及冷却塔、柴油发电机、污水处理设备、水泵房、通风系统等动力设备产生的噪声。针对污水处理站设备，采用地埋式建筑，水泵及风机选用低噪声设备基础减震措施等，加药间密闭设置。针对冷却塔，冷却塔四周设置隔声屏，安装消声设备（如消声导流片等），进出口设软接头，进行基础减震。针对空调机房，机组隔振、管道软接头；管道设置消声器；或用单独的构筑物进行隔离。针对柴油发电机，选用低噪声设备，进风口与出风口消声处理，机组加装防震垫圈等。针对水泵，选用低噪声设备、密闭设置于水泵房内，并设置基础减震措施。针对通风系统，选用低噪声设备，出风口安装消声器。

经采取上述措施后，项目边界噪声可满足到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类和4类标准要求，噪声治理措施可行。

6.2.5运营期固废治理措施可行性分析

本项目营运期固体废弃物分为生活垃圾、餐厨垃圾和危险废物（医疗废物、污水站污泥、废活性炭、废紫外灯管）。

（1）生活垃圾：生活垃圾经袋装收集后暂存于生活垃圾暂存间，由市政环卫部门统一清运处理。符合生活垃圾处理要求。从技术、经济角度来说是可行的。

（2）餐厨垃圾（含废油脂）：建设单位设置餐厨垃圾收集场所，餐厨垃圾（含废油脂）应交由经城管部门许可的餐厨垃圾收运单位收运、处理，不得与生活垃圾混装。符合餐厨垃圾的管理要求，从技术、经济角度来说是可行的。

（3）危险废物

1）医疗废物：医疗废物分为感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物5类，本项目拟设1间建筑面积约为140m2的医废暂存间用于医疗废弃物的暂存，送有资质的单位进行处置。各楼层或诊疗室均需设立医疗废物收集设施，实现医疗废物分类收集，再集中暂存于医废暂存间；医废暂存间应采用符合《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》（环发【2003】188号）要求的专用容器进行分类收集、贮存和管理，地面及1m高防渗墙裙应采用耐酸HDPE防渗膜进行防渗处理；医废暂存间须落实“防风、防雨、防晒、防渗漏”的“四防”措施，设置警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施，并定期进行消毒和清洁。营运期医疗废物井收集暂存于医疗废物暂存间，每天交由有处理资质的单位清运处理，严格落实日产日清要求。本项目在医疗废物收集暂存、转移、运输过程中严格落实《医疗废物管理条例》（国务院令第 380 号）、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部令第36号）、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发【2003】206 号）中相关要求，并严格执行《危险废物转移联单管理办法》规定，落实联单责任制。从技术、经济角度来说是可行的。

2）污水站污泥：污水站污泥主要包括污水处理站格栅渣、沉淀池、化粪池，其被列入《医疗废物分类目录》（卫医发【2003】287号）中“感染性废物/其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品”，属《国家危险废物名录（2016版）》（环保部令第39号）中“HW01医疗废物/卫生/831-001-01感染性废物”。污水处理系统污泥经石灰消毒、脱水处理后与其他医疗废物一同委托有资质单位处置。从技术、经济角度来说是可行的。

3）废活性炭：医院污水处理站和负压废气末端处理采用活性炭吸附，由于活性炭吸附的都是有毒有害的废气，废活性炭属于危险废物（HW49），更换后的活性炭应交由有资质单位处理。从技术、经济角度来说是可行的。

4）废紫外灯管：本项目负压废气紫外消毒、污水处理站臭气紫外消毒。废弃的紫外灯管属于危险废物，废紫外灯管产生量较少，单独储存于医废暂存间，交有资质单位专门处理。从技术、经济角度来说是可行的。

危险废物的防治要求

环评要求医疗废物在收集、贮存、转运过程中，应按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中华人民共和国卫生部令第36号）、《医疗废物管理条例》、医疗废物集中处置技术规范（试行）》、《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》、《医疗废物转运车技术要求（试行）》（GB19217-2003）等相关规范执行。

（1）医疗废物的处理要求

本项目产生的医疗废物按照《医疗废物管理条例》（国务院 380 号令）相关要求，由有资质的医疗废物处置单位进行统一处置。本项目新建一座医疗废物暂存间，要求树立明确的标示牌，在医疗废物回收机构回收之前暂存项目产生的医疗废物，应当具备低温贮存或防腐条件，当温度高于25度时，将固废进行低温贮存或进行防腐处理。另外由于医疗废弃物具有高度传染性，因此在其储运过程中须注意以下几点：

①在病房、诊室、手术室等高危区必须采用双层废物袋或可密封处理的聚丙烯塑料桶。手术室产生的针头等锐器不应和其他废物混放，使用后要稳妥安全地放入防漏、防刺的专用锐器容器中。锐器容器要求有盖，并做好明显的标识，防止转运人员被锐器划伤引起疾病感染。

②对医疗废物必须按照国家卫生部和环境保护总局制定的《医疗废物分类目录》进行分类收集，并及时打包、消毒。废物袋的颜色为黄色，印有盛装医疗废物的文字说明和医疗废物警示标识，装满3/4后就应由专人密封清运至暂存点。废物袋口可用带子扎紧，禁止使用订书机之类的简易封口方式。

③医院应在病区与废物存放点之间设计规定转运路径，以缩短废物通过的路线。要求使用专用手推车，要装卸方便、密封良好，废物袋破裂时不至于外漏，还要易于消毒和清洁。

④生活垃圾暂存间和医疗废物暂存间要求有遮盖措施，有明显的标识，远离人员活动区。存放地应有冲洗消毒设施，有足够的容量，至少应达到正常存放量的3倍以上，暂时贮存的时间不得超过 2 天。周转箱整体为硬制材料，防液体渗漏，可一次性或多次重复使用，多次重复使用的周转箱（桶）应能被快速消毒或清洗，周转箱（桶）整体为黄色，外表面应印（喷）制医疗废物警示标识和文字说明。

⑤医院污水处理设施产生的污泥含有大量寄生虫卵、有害病原体，污泥和栅渣垃圾集中消毒后由有资质单位进行无害化处置。

⑥医院必须严格遵守中华人民共和国国务院令第380号《医疗废物管理条例》中的禁止性规定：

a、禁止任何单位和个人转让、买卖医疗废物。禁止在运送过程中丢弃医疗废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。

b、禁止邮寄医疗废物。禁止通过铁路、航空运输医疗废物。有陆路通道的，禁止通过水路运输医疗废物；没有陆路通道必需经水路运输医疗废物的，应当经设区的市级以上人民政府环境保护行政主管部门批准，并采取严格的环境保护措施后，方可通过水路运输。禁止将医疗废物与旅客在同一运输工具上载运。禁止在饮用水源保护区的水体上运输医疗废物。采取上述措施处理后，本项目产生的固废可以实现可实现清洁处理和处置，不会对周边环境造成影响。

（2）医疗废物污染防治措施

医疗废物含有大量的传染性病原微生物、病菌、病毒，具有空间传染、极性传染和潜伏性传染等特征，其病毒病菌的危害是普通城市生活垃圾的几十倍乃至数百倍，国际上已将其作为危险废弃物列入《巴塞尔公约》的控制转移名单，必须按照《医疗废物管理条例》、《医疗废物集中处置技术规范》等相关医疗废物处置规定及要求执行。本项目所产生的医疗废物主要包括感染性废物（沙布、棉球、手纸等各类受污染的纤维制品）、病理性废物、损伤性废物（各类金属毁形物等）、药物性废物（一次性针头、玻璃器皿、一次性输液管、注射器及相关的塑料制品等）以及病患生活垃圾。本项目所产生的医疗废物经消毒处理后交由有资质单位统一处理，故本环评就该项目所产生的医疗废物在收集、贮运过程提出的如下污染防范措施：

①医疗废物必须实施分类收集，先进行灭菌消毒预处理后，用专用医疗废物袋（红色、黑色、黄色），再分类包装。其中：

红色：纱布、棉球、手纸及各类受污染的纤维制品；

黑色：一次性针头，玻璃器皿及各类金属毁形物；

黄色：一次性输液管、注射器及相关塑料制品。

②医院应设定专门的医疗废物排放区，并配备加盖密封的垃圾周转箱，做为包装袋待运废弃物的暂存场所。排放区要远离医疗区、食品加工区和人员活动区。排放区要安全、不渗漏、有防蚊虫等措施，要作定期清洁、消毒、并在排放区附近有明显警示标识。

③所设置的医用废弃物排放区应允许专业运输车的进出。应有一定的隔离带，将排放区与其设施隔离开，同时保证排放区域内的清洁，保证运输车24小时都可以收取。

④垃圾收集和运输过程中，要做到密封运输，用后要严格清洗消毒。垃圾周转箱要加盖密封，不得使用破损的周转箱，发现有破损，应立即停用，周转箱上应有明显的标志。装卸、运输过程中，要轻拿轻放。垃圾周转箱用后要认真清洗，并严格消毒后方可周转使用。

（3）管理制度

应制定医疗废物暂时贮存管理的有关规章制度、工作程序及应急处理措施。医废暂存间应当接受成都市生态环境部门的监督检查。

（4）医疗废物的交接、运输

①装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。医疗废物运送人员在接收医疗废物时，应外观检查医疗卫生机构是否按规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物。对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗卫生机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。拒不按规定对医疗废物进行包装的，运送人员有权拒绝运送，并向成都市环保部门报告。

②医疗卫生机构交予处置的废物采用危险废物转移联单管理。

③运送车辆应符合《医疗废物转运车技术要求》（GB19217），对危险废物的运输要求安全可靠，要严格按照危险货物运输的管理规定进行危险废物的运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。此外，废弃物的收集是否完善彻底、是否分类是医院废弃物处理处置的关键。结合处理处置措施的不同，医院废弃物可分为：

①损伤性废弃物，如手术刀、注射针等；（本项目有）

②病原性废弃物，如纱布、脱脂棉、输液管等；（本项目有）

③一般可燃废弃物，如塑料包装袋、普通生活垃圾等；（本项目有）

④一般不可燃废弃物，如输液瓶等；（本项目有）

⑤病理组织等；（本项目有）

⑥化学试剂和过期药品等；（本项目有，较少，混入感染性废物处理）

⑦污水处理产生的污泥，有机、无机，液体、固体必须分开收集。且根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），医疗机构产生的污泥在清掏前，应进行监测，满足表 4：医疗机构污泥控制标准。（本项目有）病亡尸体按规范消毒处理后必须用专用车辆外运至殡仪馆，车辆必须密闭。本报告书要求医院方面要做好医院废弃物彻底的分类收集工作，不同类型的废弃物使用不同的容器收集，并贴上分类标签。只要该医院在营运后做好固废的分类收集、管理及处置工作，防止带菌固废等混入生活垃圾中或随意丢弃，使病菌进入外环境，造成二次污染，则其产生的固废对外环境的影响较小。根据《中华人民共和国因体废物污染防治法》、《中华人民共和国传染病防治法》，医疗固体废物属危险废物管理范围，必须按照相关规定严格处置。此外，根据《医疗卫生机构医疗废物管理办法》分类处理规定，感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明；废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行；化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂等应当交由专门的有资质的处理机构处理；批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由有资质的单位回收处置；放入包装物或者容器内的感染性废物、损伤性废物不得取出。

（5）医疗废物暂存间设置的合理性

本项目医疗废物暂存间设于项目东南侧，各医疗区内产生的医疗垃圾经医院专人收集后转运至暂存间内临时贮存。医疗废物暂存间应满足如下要求：

①必须与生活垃圾存放地分开，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡；

②有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；

③地面须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，地面冲洗废水采用管道收集系统直接排入医疗卫生机构内的医疗废水处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境；

④暂存间外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗使用；

⑤避免阳光直射暂存间内，应有良好的照明设备和通风条件；

⑥暂存间内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标志；

⑦应按（国务院令第380号）第十七条：医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。医疗废物的暂存设施、设备，应当远离医疗区，食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标志和防渗漏、防鼠、放蚊蝇、防盗、以及预防儿童接触等安全措施，医疗废物的暂存设施、设备应当定期消毒和清洁。日常管理中应做到消杀、灭菌，防治病源扩散或传染。严格医疗废物的“日产日清”制度，污物暂存间专人负责清扫消毒工作，每天清扫并消毒一次。

⑧应按《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部令第36号），采取相应措施：

根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷；感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明；废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行；化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当交由专门机构处置；批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由专门机构处置；医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；隔离的传染病病人或者疑似传染病病人产生的具有传染性的排泄物，应当按照国家规定严格消毒，达到国家规定的排放标准后方可排入污水处理系统；隔离的传染病病人或者疑似传染病病人产生的医疗废物应当使用双层包装物，并及时密封；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。医疗卫生机构内医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法的示意图或者文字说明。

医疗卫生机构应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。

医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：

远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射；设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。医疗卫生机构应当将医疗废物交由取得县级以上人民政府环境保护行政主管部门许可的医疗废物集中处置单位处置，依照危险废物转移联单制度填写和保存转移联单。 医疗卫生机构应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。禁止医疗卫生机构及其工作人员转让、买卖医疗废物。禁止在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放医疗废物，禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾。

医疗卫生机构发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当按照以下要求及时采取紧急处理措施：

确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度；组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理；对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其它现场人员及环境的影响；采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染；对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒；工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作。处理工作结束后，医疗卫生机构应当对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。

⑨项目污泥、少量废活性炭和废灯管在医疗废物暂存间内分区暂存，医疗废物暂存间建设同时满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单相关要求。

危险废物包装容器，应当使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。装载危险废物的容器必须完好无损。盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应〉。液体危险废物可注入开孔直径不超过70 mm 并有放气孔的桶中。

危险废物贮存设施（仓库式）的设计原则，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。设施内要有安全照明设施和观察窗口。用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的l/5。不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。基础必须防渗，防渗层为至少1 m厚粘土层（渗透系数≤10-7 cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

危险废物贮存设施都必须按GB 15562.2 的规定设置警示标志。危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。

综上，本项目医疗废物暂存间的选址及建设符合《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）中对于医疗废物暂时贮存场所的相关要求，项目医疗废物暂存间的设置合理。

综上所述，本项目营运期产生的固体废物去向明确，按照国家相关规定进行合理处置，不会对环境造成明显影响，固体废物处置措施可行。

6.2.6地下水污染防治措施可行性分析

地下水污染防治措施按照“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的主动与被动防渗相结合的防渗原则。在做好防止和减少“跑、冒、滴、漏”等源头防治污染措施上，按照防渗分区设置重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

重点防渗区：包括医疗废物暂存间、柴油发电机房、化粪池、污水处理站各类构筑物等。医疗废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，建议可采用防渗混凝土+2mm厚HDPE防渗层进行防渗、防腐处理，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-10cm/s。其余重点防渗区建议可采用防渗混凝土+ HDPE防渗层进行防渗、防腐处理，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7 cm/s。

一般防渗区：行政办公楼、医技楼、病房楼、食堂、氧气站等，建议可采用采取防渗混凝土+人工防渗材料作为防渗层，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s。

简单防渗区：医院道路、门卫室等，防渗技术要求为一般地面硬化。

其它防治措施：

本项目还需采取相应措施保护区域地下水不受污染。具体的措施如下：

①污水输送全部采用管道输送，管道材料应视输送介质的不同选择合适材质并做表面的防腐、防锈蚀处理，减轻管道腐蚀造成的渗漏，并进行定期检查，防止跑冒漏滴的现象发生。

②危险废物转运时必须安全转移，防止撒漏，并严格执行危险废物转运联单制度。防止二次污染产生；

③向职工宣传环保措施，树立人们保护地下水的意识。

④制定监测计划，定期对地下水水质进行监测，在项目区域地下水流向上游、院区和下游设置监测井，发现异常，技术采取措施，查找渗漏源，修复防渗层。

综上所述，采取以上地下水污染防治措施后，污染物渗透进入地下水的可能性较小，对地下水环境影响较小，治理措施技术经济可行。

## 6.3环保设施（措施）及投资估算

本次项目总投资58000万元，环保投资约为387万元，占总投资的0.67%，各环保设施组成及投资估算详见下表。

表6-2  　环保设施（措施）及投资估算一览表

| 项目 | 环保建设内容 | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气治理 | 项目现场设置硬质围挡，喷雾降尘系统，场地、物料覆盖，道路硬化，车辆冲洗，环境监测等。 | 50 |
|  | 废水治理 | 项目现场设置临时沉淀池一个，对施工期废水进行沉淀循环使用。化粪池一个，对生活污水进行处理。 | 10 |
|  | 噪声治理 | 加强施工区交通管理，优化布局，选用低噪声设备，减振隔声、消声措施，施工场地设置低速、限鸣标志，禁止夜间施工等。 | 20 |
|  | 固废治理 | 土方场内平整或绿化，针对建筑垃圾，在施工现场设置建筑废弃物临时堆场（树立标示牌）并进行防雨、防泄漏处理。能够回收的交废物收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，清运到政府部门指定的建筑垃圾堆放场。 | 10 |
|  |  | 针对生活垃圾，现场设置垃圾桶收集生活垃圾，定期运至附近的垃圾集中点，由环卫部门统一处理。 | 2 |
|  | 水土保持 | 项目设置施工场地围墙，施工区内增设必要的排水沟道，沉淀池，避免雨季施工，防止雨水冲刷场地。 | 10 |
| 营运期 | 废气治理 | 针对污水处理站恶臭，项目设置紫外线消毒+活性炭吸附的处理工艺除臭后，通过地面15m高排气筒排放。 | 10 |
|  |  | 针对医疗废物暂存间恶臭，项目通过设置设置抽排风+活性炭吸附系统，定期喷洒除臭剂，消除臭味。 | 5 |
|  |  | 发电机废气经自带的消烟除尘装置处理后，经烟道引至楼顶高空排放；食堂油烟和VOCs经集气罩+静电油烟净化器+UV光解净化器处理后通过油烟井引至后勤楼顶排放；针对汽车尾气项目加强绿化，车库设置抽排风系统。 | 30 |
|  |  | 医疗废气，项目设置紫外线消毒+活性炭吸附的处理工艺后，引入烟道通过楼顶排放。 | 20 |
|  | 废水 | 项目设置化粪池、格栅、预消毒池、调节池、脱氯池、初沉池和1座处理规模为800m3/d的污水处理站，二期预留450m3/d。废水经预处理后，进入污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表1处理标准排入市政污水管网。 | 100 |
|  | 噪声治理 | 设备噪声 | 选用低噪声设备，减振隔声消声，合理布局加强管理，设置减速、禁鸣标志。 | 20 |
|  | 固废治理 | 一般固废 | 针对生活垃圾，垃圾箱收集后，由市政环卫部门清运处理；针对餐厨垃圾，项目设置专用收集容器收集后，交由经城管部门许可的收运单位收运、处理。 | 10 |
|  |  | 危险废物 | 项目设置1间建筑面积140m2的医废暂存间，用于存放医疗废物、污水站污泥、废活性炭、废紫外灯管等危险废物。并做好相关标识。并委托有资质单位进行处理。 | 10 |
|  | 地下水防 治措施 | 分区防渗，污染监控，应急响应。 | 50 |
|  | 环境风险 防范措施 | 氧气站，本项目设置警示牌，配备相应的灭火器。突发事故时将污水站的调节池设置成事故应急池。在柴油储存间设置应急桶，并设置围堰。制订切合企业实际情况的应急预案。 | 20 |
|  | 环境监测 及管理 | 自动监测，并与环保部门联网 | 10 |
| 合计 | 387 |

# 7环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析是环境影响评价的一项主要内容，设置本专题的目的在于衡量建设项目所需投入的环保投资和能收到的环保效果，以评价项目的环境经济可行性。因而在环境经济损益分析中除计算用于控制污染所需投资费用外，同时还需估算可能收到的环境与经济效益，以实现增加地区的建设项目、扩大生产、提高经济效益的同时不致于造成区域环境污染，做到经济效益、社会效益和环境效益的统一。

## 7.1经济效益分析

本项目总投资58000万元，环保投资387万元。表面看来，这些资金若用于其它类型开发上可创造可观的经济效应，而用于环保投资上得益不显著。其实环保投资的经济效应不能用简单的数字来说明。大气和噪声的治理，对人体健康、整体环境的影响，难以在短时间内用数据说明。其长远的经济效益是不可忽视的。通过本次评价，项目总体及各环保设施布局均得到改善，有利于提高医院的经济效益。

## 7.2社会效益分析

本项目建成后将有利于解决项目周边人民群众的就医需求，有利于改善项目所在区域人民群众防病治病的医疗条件，提高人民健康水平，促进地方经济和社会服务事业快速发展。

本项目建设完成有利于不断提高现有医院的服务效率和服务质量，更好的保证周围人民的预防保健及基本医疗服务和满足人民群众多样化的卫生需求。同时，本项目竣工后，增加社会安定因素、创建和谐社会起到了积极作用。

## 7.3环境效益分析

项目采取的废水、废气、噪声、固废等污染治理措施，达到了有效控制污染和保护环境的目的。本项目环保投资的环境效益主要表现在以下几方面：

废水处理环境效益：项目废水经场内预处理后达标排入市政污水管网，地埋式污水处理站可以有效减少医院污水污染物的排放，降低对外环境的影响。

废气处理环境效益：项目主要废气污染物为污水处理站恶臭、食堂油烟，项目废气经治理后达标排放，对外环境影响较小。

噪声治理的环境效益：地下室隔声，合理布置高噪室外声源可确保本项目对外环境及周边敏感点的影响降至最低，减小对人体健康的影响，有良好的环境效益。

固废处置的环境效益：固体废物得到了妥善处置，去向明确，减轻对环境的影响。污染防治措施有效减轻本项目对周围环境的影响，取得较好的环境效益。

建设项目施工过程中需要建设人员，施工人员将从本地招聘，可为当地提供直接就业机会，对于缓解城市就业问题做出一定贡献。

综上所述，本项目的建设，对周围环境影响较小，具有较好的环境效益、社会效益和经济效益。

# 8环境管理与监测计划

## 8.1环境管理

根据中华人民共和国环境保护法，建设单位必须把环保工作纳入工作计划，采取有效措施，防治产生的污染危害及对生态环境的破坏。评价要求医院设置专门环境管理机构，加强对项目施工运行期的环境管理。

8.1.1环境管理体系

为做好环境管理工作，医院将建立环境管理体系，把环境管理工作自上而下的贯穿到医院的管理中，现就建立环境管理体系工作建议如下：

1、医院的环境管理工作实行医院主要负责人负责制，由常务副院长负责，并制定环保方针、制度、规划，协调人力、物力和财力等方面，将环境管理和医院营运管理结合起来。

2、建立环境管理机构，配备专职环保管理人员1~2名，负责本医院的环境管理工作，并负责与政府环保主管部门的联系与协调工作。

3、以水、气、固废、声等环境要素的保护和改善作为推动企业环境保护工作的基础，并在营运工作中检查环境管理的成效。

4、按照医院制定的环保方针和环境管理方案，将环境管理目标和指标层层分解，落实到各科室部门和人，签订责任书，定期考核。

5、按照环境管理的要求，将计划实现的目标和过程编制成文件，有关指标制成目标管理图表，标明工作内容和进度，以便与目标对比，及时掌握环保工作的进展情况。

8.1.2环境管理内容

建立环境保护管理机构，根据工程环境影响评价中提出的营运期环境保护措施，

落实环境保护经费，实施保护对策措施；协调政府环境管理与工程环境管理间的关系。

用技术手段对工程建设所影响的主要环境因子进行系统的监测。通过定量化的分析比较，掌握环境质量的变化过程，为具体实施环境保护措施和采取某些补救措施提供依据和基本资料。

8.1.3环境管理控制目标

环境管理目标：严格按照国家法律法规，做好污染防范措施，尽量减少污染物排放，做到所有污染物达标排放。经常对环保设备进行维护、检修，保证设备正常运营，尽量避免非正常工况出现。

安全管理目标：本项目在正常运营过程中产生医疗固废，加强安全管理，避免医疗固废通过不正确途径流失，造成环境污染或是群众感染疾病。

8.1.4环境管理规章制度

医院要求建立和完善环境管理制度，主要有：

1、环境管理岗位责任制；

2、环保设施运行和管理制度；

3、环境污染物排放和监测制度；

4、医用原材料的管理和使用、节约制度；

5、环境污染事故应急和处理制度；

6、营运过程中的环境管理制度；

7、医院内绿化和管理制度。

8.1.5环境保护管理机构的设置

（1）环境管理机构设置的目的

环境管理机构的设置，目的是为了贯彻执行中华人民共和国环境保护法的有关法律、法规，全面落实《国务院关于环境保护若干问题的决定》的有关规定， 对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目经济、环境和社会效益协调发展；协调地方环保部门工作，为企业的生产管理和环境管理提供保证，针对项目的具体情况，为加强严格管理，企业应设置环境管理机构，并尽相应的职责。

（2）环境管理机构的设置

为完成工程环境管理任务，根据有关法律法规要求和规定，本项目应设置环境管理机构。结合工程环境特点，营运期医院应设立环境保护办公室，人员及费用列入管理机构总编制及运行费用中。根据本项目的实际情况，在建设施工阶段，工程指挥部应设专人负责环境保护事宜。工程投入运营后，环境管理机构由后勤管理部门负责，下设环境管理小组对该项目环境管理和环境监控负责，并受项目主管单位及当地生态环境局的监督和指导。医院在后勤管理部门下设专门的环保机构，并设专职的环保管理人员1名，医疗废物管理、生活垃圾管理人员各1名。

（3）环境管理机构的职责

贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规。制定本医院的环保管理制度、环保技术经济政策、环境保护发展规划和年度实施计划。监督检查本项目执行“三同时”规定的情况。定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转。负责医院环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施，一旦发生事故，组织污染源调查及控制工作，并及时总结经验教训。负责对医院环保人员和员工进行环境保护教育，不断提高员工的环境意识和环保人员的业务素质。

8.1.6环境管理计划

根据《中华人民共和国环境保护法》，建设单位必须把环境保护工作纳入计划，

建立环境保护责任制度，采取有效措施，防治生产建设或其它活动中产生的污染危害及对生态环境的破坏。因此，本医院应作好以下几方面的工作：

（1）施工期环境管理计划

环境管理机构对施工期环境保护工作全面负责，履行施工期环境管理职责。对施工队伍实行职责管理，要求施工队伍按要求文明施工，并做好监督、检查和教育工作。

按照环保主管部门的要求和本报告书中有关环境保护对策措施对施工程序和场地布置实施统一安排。合理布置施工场内的机械和设备，把噪声较大的机械设备布置到远离本项目环境保护目标的地点。加强施工环境监理过程备查记录管理，特别是环评提出的地下室及其他建构筑物的防渗要求实施过程。

（2）运营期环境管理计划

根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目营运期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。对医院内的给水管网、设备进行定期维护和检修，确保公建设施的正常运行及管网畅通。医院废水采用地埋式污水处理设施处理，确保处理系统的正常运行。生活垃圾和医疗固废的收集管理应由专人负责，分类收集，对分散布置的垃圾桶应定期清理和消毒。

## 8.2环境监测计划

8.2.1监测目的

环境监测是企业环境管理必不可少的一部分，也是环境管理规范化的重要手段，

其对企业主要污染物进行监测分析、资料整理、编制报表、建立技术档案，为上级环

保部门进行环境规划、管理及执法提供依据。

8.2.2监测计划

为切实控制本工程治理设施的有效地运行和“达标排放”，落实排污总量控制制度，根据《建设项目环境保护管理条例》第八条的规定，规范化排污口，安装在线监测设施，并与环保部门联网，本环评对项目实施环境监测建议见表。

表8-1　  项目运行期环境监测计划

| 监测类别 | 监测点设置 | 监测项目 | 监测的频次 | 数据采样分析方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 医疗废水处理 站排口 | 流量、COD、氨氮、pH | 自动监测 | 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020） |
|  |  | pH | 12小时 |  |
|  |  | 化学需氧量、悬浮物 | 周 |  |
|  |  | 粪大肠菌群数 | 月 |  |
|  |  | 五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物、总余氯 | 季度 |  |
|  | 科室或设施排口 | 总汞、总铬、六价铬、总镉、总砷、总铅、总银、总α、总β | 季度 |  |
| 废气 | 污水站废气排口 | H2S、NH3、臭气浓度 | 季度 |  |
|  | 污水处理站周边 | 氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷 | 季度 |  |
|  | 医疗废物暂存间废气排口 | H2S、NH3、臭气浓度 | 季度 |  |
| 噪声 | 东、南、西、北边界外1m | 等效连续A声级 | 1次/季 |  |
| 地下水 | 项目所在位置内 | PH、耗氧量、氨氮、总硬度、溶解性固体、总大肠 菌群 | 1次/年 | 按照国家生态环境部的有关标准及推荐标准、规范的规定执行。 |
| 固体废物管理 | 医疗废物暂存间 | 医疗固废分类收集及处置，情况实施检查， | 1次/月 | 《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》（环发【2003】188号）、《医疗废物管理条例》（国务院令第380号）、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部令第36号） |

## 8.3项目竣工验收内容

根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年版）有关规定，建设项目需要配套建设的环保设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，在项目竣工后，建设单位自行组织或委托有能力的技术机构，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假等要求。

项目“三同时”环保竣工验收见下表。

表8-2  　　项目“三同时”环保竣工验收一览表

| 项目 | 验收内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 废气治理 | 针对污水处理站恶臭，项目设置紫外线消毒+活性炭吸附的处理工艺除臭后，通过不低于15m高排气筒排放。 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准要求，同时满足《医疗机构水污染物排放标准》 (GB18466-2005)中“表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”标准 |
|  | 针对医疗废物暂存间恶臭，项目通过设置设置抽排风及活性炭吸附系统，定期喷洒除臭剂，消除臭味。 | 满足相关要求 |
|  | 汽车尾气项目加强绿化，限速、车库设置抽排风系统。 | 满足相关要求 |
|  | 食堂油烟经油烟净化器处理后屋外排放。 | 达到《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/ 1604—2018）中相关规定。 |
|  | 医疗废气，项目设置紫外线消毒+活性炭吸附的处理工艺后，引入烟道通过楼顶排放。 | 满足相关要求 |
|  | 柴油发电机废气，经自带的消烟除尘装置处理后，经烟道引至楼顶高空排放。 | 满足相关要求 |
| 废水 | 项目设置化粪池、污水预处理设施和1座处理规模为500m3/d的污水处理站。废水经预处理后，经污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2的预处理标准排入市政污水管网。 | 排污口按规范设置，排口废水水质执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表1 预处理标准及城市污水处理厂进水水质标准。 |
| 噪声治理 | 选用低噪声设备，减振隔声消声，合理布局，设置提示标语，设置减速、禁鸣标志。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中1类和4类标准。 |
| 固废治理 | 一般固废 | 生活垃圾经垃圾桶收集后，由市政环卫部门清运处理；餐厨垃圾，项目设置专用收集容器收集后，交由具有相应处理能力单位收运、处理。 | 落实各类固废处置措施，签订处置协议 |
|  | 危险废物 | 项目设置1间建筑面积140m2的医废暂存间，用于存放医疗废物、污水站污泥、废活性炭、废紫外灯管等。并做好相关标识。并委托有资质单位进行处理。 | 落实处置要求，签订处置协议 |
| 地下水防 治措施 | 分区防渗，污染监控，应急响应。 | 符合《环境影响评价技术导则 地下水环境》 （HJ610-2016）中各防渗区防渗技术要求。 |
| 环境风险 防范措施 | 针对氧气站，本项目设置警示牌，配备相应的消防应急设施器材。突发事故时将污水站的调节池设置成事故应急池。在柴油储存间设置应急桶，并设置围堰。配备应急设施及器材，配备应急救援队伍，制订切合企业实际情况的应急预案，并定期演练。 | 满足相关要求 |
| 环境监测 及管理 | 建立内部环境管理体系、配合环保部门开展日常管理工作并委托有监测资质的单位进行日常监测。 | 环境管理机构运行正常，环境管理制度合理有效 |

## 8.4排污口规范化管理

根据《排污口规范化整治工作有关问题的通知》（环监[1999]43 号文）、《水污染物排放总量监测技术规范》（HJ/T92-2002）要求设置，排污口规范化遵循便于采集样品，便于计量监测，便于日常现场监督检查的原则。

排污口立标管理：污染物排放口的标志，应按国家《环境保护图形标志排放口》（15562.1-1995）及《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（15562.2-1995）的规定，设置国家环保部统一制作的环境保护图形标志牌。

表 8-3	　　环境保护的图形标志的形状和颜色表

| 标志名称 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

表 8-4　　	环境保护图形一览表

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废水排放口 | 表示废水向水体排放 |
| 2 |  |  | 一般工体废物 | 表示一般固体废弃物贮存、处置场 |
| 3 |  |  | 危险废物/医疗废物 | 表示危险废物/医疗废物贮存、处置场 |
| 4 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境排放 |
| 5 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |

## 8.5污染物排放清单

项目污染防治措施及污染物排放清单见下表。

表 8-5	　　　主要环境保护措施和运行参数

| 类别 | 污染源 | 收集装置 | 效率 | 治理装置 | 净化效率 | 运行参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 污水处理站废气 | 密闭收集 | 100% | 紫外线消毒+活性炭吸附装置处理后不低于15m高排气筒排放 | 85% | 风量8000m3/h，楼顶排放 |
|  | 医疗废物暂存间恶臭 | 密闭收集 | 100% | 通风+活性炭吸附系统 | 85% | 满足废气收集处理要求 |
|  | 医疗废气 | 通风橱、 负压收集处理 | 100% | 紫外线消毒+活性炭吸附装置，楼顶 排放 | - | - |
|  | 备用柴油发电机废气 | 密闭收集 | 100% | 经自带的消烟除尘装置处理后，经烟道引至楼顶高空排放 | - | - |
|  | 车辆尾气 | - | - | 使用符合排放标准要求车辆，车辆限速，加强绿化，车库设置抽排风系统等 | - | - |
|  | 食堂油烟 | 集气罩 | 100% | 油烟净化器+专用烟道 | 95% | 风量 50000m3/h，专用烟道排 |
| 废水 | 废水 | 污水管道 | 100% | 特殊废水分类收集预处理后与其他污水排入化粪池+综合污水处理站处理后，排入市政污水管网，污水处理站工艺“格栅+预消毒池+脱氯池+调节池+水解酸化池+生物接触氧化池+沉淀池+消毒池” | COD60% BOD560% 氨氮 50% SS80% | 一期处理规模800m3/d，二期处理规模450m3/d |
| 固废 | 生活垃圾 | 垃圾桶 | 100% | 环卫部门定期清运 | - | - |
|  | 餐厨垃圾 | 垃圾桶 | 100% | 由有相应处理能力的单位收运处置 | - | - |
|  | 医疗废物、污水处理站污泥、废 气处理定期更换的废活性炭、废灯管等 | 专用容器 | 100% | 暂存于医疗废物暂存间，委托有资质单位处置 | - | - |
| 噪声 | 设备噪声 | - | - | 隔声、减振、消隔声措施 | - | 降噪措施 |
| 事故 | 氧气站、污水处理站、应急发电机房 | 调节池兼做事故池1座，容积400m3 | 防范措施、应急预案、事故池 |
| 防渗 | 各防渗单元 | 划定防渗分区采取防范措施 | 防渗 |
| 排污口 | 废水、废气、噪声、固废总排口 | 规范排污口 | 环保标志、取样口 |
| 管理 | 管理文件、监测计划 | 针对本项目制定环保管理体系、制定日常监测计划、环评和批复要求落实情况检查 | 管理文件、监测计划 |

表 8-6　　　	污染物排放情况

| 类别 | 排放源 | 污染物 | 排放速率 | 排放浓度 | 排放量 | 执行标准 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 医疗废气 | 细菌、病毒、非甲烷总烃、酸雾等 | 少量 | 少量 | 少量 | - | - |
|  | 医疗废物暂存间 | NH3 | 少量 | 少量 | 少量 |  | - |
|  |  | H2S | 少量 | 少量 | 少量 |  | - |
|  | 污水处理站废气 （排气筒） | NH3 | 0.001kg/h | 0.57mg/m3 | 0.0099t/a | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）表2标准限值及《医疗机构水污染物排放标准》 (GB18466-2005)表3 | 排放速率≤8.7kg/h | 不低于15m排气筒 |
|  |  | H2S | 0.00005kg/h | 0.02mg/m3 | 0.0004t/a |  | 排放速率≤0.58kg/h |  |
|  |  | 臭气浓度 | 少量 | 少量 | 少量 |  | 排放速率≤6000（无量纲） |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 0.029kg/h | 1.47mg/m3 | 0.043t/a | 《饮食业油烟排放标准（试行）》 （GB18483-2001）标准限值 | 排放浓度≤1.0mg/m3、去除效率≥95% |
|  | 柴油发电机 | 烟气 | 少量 | 少量 | 少量 | - | - |
|  | 车辆尾气 | 尾气 | 少量 | 少量 | 少量 | - | - |
| 废水 | 污水处理设施排放口171141.2m3/a | pH | —— | 6-9 | —— | 《医疗机构水污染物排放标准》 （GB18466-2005）表 1处理标准及污水处理厂进水水质要求 | 6-9 |
|  |  | COD | —— | 60 | 10.27t/a |  | ≤60mg/L |
|  |  | BOD5 | —— | 20 | 3.42t/a |  | ≤20mg/L |
|  |  | 氨氮 | —— | 15 | 2.57t/a |  | ≤20mg/L |
|  |  | SS | —— | 20 | 3.42t/a |  | ≤15mg/L |
| 噪声 | 设备噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1 类、4类标准 | 昼间≤55 （70）dB（A） | 昼间≤45 （55）dB（A） |
| 固废 | 生活 | 生活垃圾 | —— | —— | 333.98t/a | 环卫部门统一清运 |
|  | 食堂 | 餐厨垃圾 | —— | —— | 94.17t/a | 由有相应处置能力单位收运处置 |
|  | 危险废物 | 医疗废物、污泥、废活性炭、废灯管等 | - | - | 162.165t/a | 委托有相应处理资质单位处置 |

## 8.6总量控制分析

（1）总量控制的意义

污染物总量控制是将某一区域作为一个完整体系，以实现环境质量目标为目的，确定区域内各类污染源允许排放量和区域内的允许排放量，从而保证在实现环境质量目标的前提下，促进区域经济的发展。它是实现区域环境保护的重要手段，它将促进节约资源、优化产业结构、有效治理污染。

（2）总量控制内容

根据环境保护部印发的《关于印发<“十二五”主要污染物总量控制规划编制指南>的通知》(环办[2010]97号)中提出的总量控制因子，结合拟建工程所在区域环境质量现状和项目自身外排污染物特征，评价最终确定确定以下污染物为拟建项目的总量控制因子。

废水：COD、氨氮； 废气：SO2、NOX。

（3）总量控制指标

废水：项目废水排放量为171141.2m3/a，废水污染物进入污水处理厂：COD：10.27t/a，NH3-N：2.57t/a，经污水处理厂处理后进入外环境（COD50mg/L，氨氮5mg/L）：COD：8.56t/a，NH3-N：0.86t/a。

废气：废气污染物指标：SO2：0t/a，NOx：0t/a。

综上， 本项目污染物预测排放总量控制指标为：SO20t/a，NOx0t/a，COD10.27t/a、氨氮2.57t/a。

# 9环境影响评价结论

## 9.1项目概况

驻马店市公共卫生临床中心（市第七人民医院）建设项目，建设地点位于驻马店市兴业大道西侧（古城电厂东侧），用地面积共97345.56m2（合146亩），总建筑面积173922.26平方米，总投资58000万元，建设门诊综合楼、消化及杂病病区、呼吸道病区、综合住院病区、后勤用房、行政楼、紧急救援中心、医院宿舍、学术交流中心（陪护宿舍）、医疗研究综合区及其它辅助设施，建设功能布局合理，符合医疗流程的现代化医院，设置床位600张。

## 9.2产业政策符合性分析

本项目为医院建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，属于第一类鼓励类中第三十七项——卫生健康中第 5 条“医疗卫生服务设施建设”，拟建项目属于国家鼓励类建设项目。

驻马店市发展和改革委员会已对本项目出具《关于驻马店市公共卫生临床中心（市第七人民医院）建设项目可行性研究报告的批复》（驻发改审批〔2020〕40号），为提升驻马店市医疗卫生水平，促进驻马店市医疗卫生事业全面发展，满足人民群众不断增长的对医疗卫生服务的需求，原则同意驻马店市公共卫生临床中心（市第七人民医院）建设项目。

因此，项目建设符合国家产业政策要求。

## 9.3规划符合性分析

项目位于驻马店市兴业大道西侧（古城电厂东侧），本项目总占地面积为97345.56㎡（146亩），其中85976㎡（128.946亩）划入朗陵街道办事处（原为驿城区古城乡），另外11369.52㎡（17.054亩）选址在驻马店市高新技术产业开发区古城街道办事处辖区内。

根据确山县自然资源局出具《确山县自然资源局关于驻马店市公共卫生临床中心（市第七人民医院）项目用地初审意见的报告》（确自然资[2020]48号），本项目占地规模8.5976公顷，土地利用现状情况为农用地8.5976公顷（耕地8.1901公顷、其他农用地0.4075公顷），该项目用地因区域调整，划入朗陵街道办事处（原为驿城区古城乡），符合驿城区古城乡土地利用总体规划（2010-2020）调整完善方案，该项目不占用基本农田。

根据驻马店市自然资源局和规划局高新技术产业区分局出具《关于驻马店市公共卫生临床中心（市第七人民医院）项目用地初审意见》（驻高新自然资初审[2020]9号），该项目用地中17.054亩（合11369.52平方米）在驻马店高新技术产业开发区古城街道办事处辖区内，依据河南省自然资源厅《关于做好疫情防控期间自然资源保障服务工作的紧急通知》（豫自然资办发[2020]2号），该项目已被列为驻马店市重点疫情防控先行开工项目，在疫情结束后完善用地报批手续时，土地规划调整和土地征收同时进行报批。该项目占地用耕地拟采用购买县区宅基地B类复垦劵的方式来完成。

因此，项目建设符合确山县和驻马店市高新区土地利用规划。

## 9.4环境质量现状评价结论

（1）环境空气：根据《2019年度河南省驻马店市环境质量报告概要》，2019年驻马店市大气环境质量中SO2、NO2、CO满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，PM2.5、PM10、O3不满足标准要求。因此，判断项目所在区域属于不达标区。

本项目对NH3、H2S、TSP进行了补充监测，根据监测结果，评价区域内各监测因子均满足《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中的浓度限值，TSP 24小时均值满足《环境空气质量标准》（GB 3095—2012）二级标准要求。

（2）地表水：练江河王化寺断面COD、NH3-N、TP平均值均不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。COD、NH3-N及TP均存在不同程度超标现象。综上所述，说明练江河的水质现状已不能满足Ⅲ类水质标准要求。主要由于区域污水管网未全部覆盖，部分生活污水和少量工业废水未经处理排入水体，导致河流水质超标。

（3）地下水：根据监测结果，评价范围内地下水所有监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。地下水环境质量良好。

（4）声环境：根据监测结果，评价区内昼间及夜间噪声值未超出《声环境质量标准》（GB3095-2008）中1类和4a类标准限制要求，评价区声环境现状良好。

## 9.5环境保护措施及环境影响分析结论

9.5.1施工期环境保护措施及环境影响分析结论

（1）水环境保护措施及影响分析结论：施工期废水为施工废水、生活污水。①施工废水经沉淀后循环使用。②施工人员产生的生活污水经化粪池处理后用于周围农田施肥。通过以上措施，项目施工期废水对外环境影响较小。

（2）大气环境影响分析结论：施工期间废气主要为施工过程中开挖、运输车辆产生的扬尘，施工机械废气，装修废气。①针对扬尘施工时采用设置硬质围挡、洒水抑尘、限速行驶、车体、运输车辆实行封闭运输等措施。②针对施工机械废气，环评要求施工机械（包括运输车辆）必须选用达到国家排放标准的设备，尽量减少燃油设备的运行时间。对汽车尾气，主要通过车辆限速降低影响。③针对装修废气，环评要求装修须选择符合国家标准的合格的油漆和涂料产品；并加强管理，最大限度地防止跑、冒、滴、漏现象发生，减少原材料浪费带来的废气排放，装修过程中注意室内通风，保证空气流通，降低污染物浓度。严格执行“六个百分之百”和“两个禁止”、“七个到位”，并将“六个百分之百”和“两个禁止”、“七个到位”要求及项目业主、施工单位、监管单位、“三员”名单、所在辖区位置等基本信息在工地醒目位置制牌公示。通过以上措施，项目施工期废气对外环境影响较小。

（3）声环境保护措施及影响分析结论：项目施工期噪声主要为施工现场的各类机械设备噪声，通过设置硬质围挡（和扬尘防治的围挡为同一个围挡）、采用低噪声施工设备、优化施工设备布局，禁止高噪声工种夜间（22：00～6：30）施工等措施，施工噪声可满足场界噪声限值。且施工期噪声影响是短暂的，施工噪声随着施工期的结束而结束。通过以上措施，项目施工期噪声对外环境影响较小。

（4）固体废物保护措施及环境影响分析结论：施工期固废主要为开挖土石方、建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。①开挖土石方，全部用于场地平整及绿化覆土使用。②建筑垃圾，可分类回收的，交废物收购站处理；对不能回收的圾，清运到政府部门指定的建筑垃圾堆放场，进行综合利用。③施工人员产生的生活垃圾，生活垃圾通过在施工场地内设置垃圾桶集中收集，定期运至附近的垃圾集中点，由环卫部门统一处理。通过以上措施，项目施工期固废对外环境影响较小。

（5）生态环境保护措施及影响分析结论：由于工程量有限，用地性质规划为医疗卫生用地，通过采取相应的预防措施，随着工程的竣工，地面硬化，植被的恢复，水土流失将得到控制，影响可降至最低程度，对环境影响较小。

9.5.2运营期环境保护措施及环境影响分析结论

（1）地表水环境保护措施及影响分析结论：

本项目废水主要来自门诊人员废水、住院人员废水、工作人员生活污水、洗衣废水、食堂废水和化验废水等。

项目污水分类预处理后进入污水处理站处理，本项目分两期建设，其中一期建设污水处理站规模为800m3/d，二期在一期旁边预留建设450m3/d污水处理站空地，处理工艺为格栅+预消毒池+脱氯池+调节池+水解酸化池+生物接触氧化池+沉淀池+消毒池+出水池，该工艺广泛应用于一般医院污水处理工程中，属于《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中处理工艺流程，出水水质可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 1处理标准，排入市政污水管网。

本项目位于驻马店市兴业大道西侧（古城电厂东侧），目前第三污水处理厂管网延伸至新阳高速以北，本项目位于驻马店市兴业大道西侧（古城电厂东侧），新阳高速南侧，不在第三污水处理厂收水范围内，但本项目拟用提升泵将经处理后医院废水引至新阳高速北侧兴业大道管网，将废水进入驻马店市第三污水处理厂进一步处理达标后排放至小沙河。项目废水经污水处理站处理后均可满足污水处理厂的接纳水质要求，且本项目废水产生量较小，驻马店第三污水处理厂剩余处理规模满足本项目废水处理需求。项目污水经驻马店市第三污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标，排入小沙河，实现稳定达标排放，满足依托的环境可行性要求，对受纳水体影响较小。

（2）地下水环境

1）根据地下水环境现状调查可知，项目所在区域地下水环境中各监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类要求，地下水环境质量良好。

2）本项目医疗废物暂存间、柴油发电机房、化粪池、污水处理站各类构筑池等做重点防渗处理；行政办公楼、医技楼、病房楼、食堂、液氧站等做一般防渗区处理；院区道路路面、非机动车库等做简单防渗处理。其中，重点污染防治区做到防渗技术要求为等效粘土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数小于1.0×10-7cm/s（其中医疗废物暂存间需确保渗透系数小于1.0×10-10cm/s），一般污染防治区要求采取防渗措施后等效粘土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数小于1.0×10-7cm/s。简单防渗区采取一般混凝土防渗。此外，污水管道视输送介质的不同选择合适材质并做表面的防腐、防锈蚀处理，并进行定期检查，防止跑冒漏滴的现象发生。正常情况下，发生渗漏的可能性小。

3）根据现场调查，项目周边均为空地、道路和农田等，项目所在地不在集中式饮用水水源准保护区内，不在除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区内。

4）本项目通过源头控制、分区防渗、污染监控、应急响应等防污措施，正常情况下对地下水产生影响较小。非正常情况下，废水泄漏时，在院区周围设置监测井，一旦发生泄漏，可及时发现水质超标，马上启动应急预案，修复防渗层，切断污染源，对项目区域环境环境影响较小。

因此，在采取以上措施后，建设项目对地下水环境的影响较小，本建设项目对地下水环境的影响可以接受。

（3）大气环境

1）项目污水处理站各水处理构筑物加盖板密闭起来，盖板上预留进、出气口，把处于自由扩散状态的气体组织起来，集中收集进入管道后，采取紫外线消毒+活性炭吸附的处理工艺除臭后，通过不低于15m高排气筒排放，废气排放可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 标准限值要求，四周做绿化景观处理，既可吸附臭气还可美化景观，污水处理站周边废气可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3标准限值要求。

2）根据预测结果，本项目排放污染物最大质量浓度占标率小于10%，占标率均较小，不会改变周围环境功能现状。

3）医疗废气主要采取消毒+活性炭吸附，加强通风，设置独立机械通风系统（配套设置负压消毒系统）等措施，废气处理后屋顶排放，对周围环境影响较小。

4）地下室汽车尾气通过竖向井集中抽风至楼顶排放，地面汽车尾气自然扩散，车辆限速，使用符合排放标准的车辆，加强院区绿化等措施，汽车尾气对周围环境影响较小。

5）项目柴油发电机仅在停电时使用，本项目位于城市规划区内，停电概率较小，使用次数较少，发电机废气经自带的消烟除尘装置处理后，经烟道引至楼顶高空排放，对周围的环境影响较小。

6）项目医疗暂存间设置为单独密闭房间，医疗废物暂存间室内加强空气消毒，医疗废物通过专用容器及防漏胶袋密封，臭气溢出极少，医疗废物暂存时间不超过2天，定期送有医废处理资质的单位集中收集处置，且在医疗废物暂存间设置抽排风及活性炭吸附系统，处理后对环境的影响较小。

7）项目食堂油烟经集气罩+静电油烟净化器+UV光解净化器处理后通过油烟井引至楼顶排，处理后的油烟排放浓度满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB 41/1604-2018）中规定的排放标准要求，对周围的环境影响较小。

综上所述，项目废气均可达标排放或合理处理，对周围环境影响较小。

- 噪声

营运期项目噪声采取低噪声设备、隔声、减振、管理等措施后，经过距离衰减，边界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1 类、4类标准，对区域声环境影响小。

由于医院本身属于环境敏感保护目标，项目周边企业主要为位于本项目西780m处的河南华润电力古城有限公司和西550m处的砖厂，距本项目较远，且与本项目中间隔两条道路，道路两侧均设有绿化带，项目建设过程中在边界均进行绿化，优化平面布局，住院部远离道路，安装通风隔声窗，车辆限速等措施后，项目周围噪声对项目影响较小。

- 固体废物

本项目营运期固体废弃物分为生活垃圾、餐厨垃圾、医疗废物、污水站污泥、废活性炭和废紫外灯管。

本项目生活垃圾经袋装收集后，由市政环卫部门统一清运处理，餐厨垃圾通过设立餐厨垃圾收集场所，餐厨垃圾（含废油脂）应交由具有相应处置能力的单位收运、处理。医疗废物、污水站污泥、废活性炭、废弃的紫外灯管分类收集后在危险废物暂存间暂存，交有资质单位专门处理。

因此，项目产生的固体废物去向明确，按照国家相关规定进行合理处置，不对环境的影响较小。

## 9.6总量控制

（1）总量控制内容

根据环境保护部印发的《关于印发<“十二五”主要污染物总量控制规划编制指南>的通知》(环办[2010]97 号)中提出的总量控制因子，结合拟建工程所在区域环境质量现状和项目自身外排污染物特征，评价最终确定确定以下污染物为拟建项目的总量控制因子。

废水：COD、氨氮； 废气：SO2、NOX。

（2）总量控制指标

废水：废水排放量为171141.2m3/a，污染物进入污水处理厂：COD：10.27t/a，NH3-N：2.57t/a，经污水处理厂处理后进入外环境（COD50mg/L，氨氮5mg/L）：COD：8.56t/a，NH3-N：0.86t/a。

废气：废气污染物指标：SO2：0t/a，NOx：0t/a0。

综上， 本项目污染物预测排放总量控制指标为：SO20t/a，NOx0t/a，COD10.27t/a、氨氮2.57t/a。

## 9.7环境风险评价结论

本项目风险潜势为Ⅰ，通过对项目运营期可能发生的环境风险事故进行定性分析，在采取安全防范措施、综合管理措施、制定风险应急预案等措施后，可将风险对环境的影响减少到最低和可接受范围。

因此，在加强对各类风险的管理，做到各项管理措施及要求后，本项目风险处于可接受水平，风险管理措施有效、可靠，从风险角度而言是可行的。

## 9.8环境影响经济损益分析

本项目总投资58000万元，包括主体建筑建设及环保设备投资，其中环保设施固定投资约387万元，占总投资的0.67%，主要用于废水、废气、固废、噪声等污染治理及地下水防渗、风险防范措施。项目生产过程产生的污染物均得到有效防治，可达标排放，对周围环境影响较小，具有较好的环境效益及经济效益。

## 9.9环境管理与监测计划

为做好环境管理工作，公司需建立完整的环境管理体系，将环境管理工作自上而下的贯穿到公司的生产管理中。并按照环评提出的监测计划要求委托有环境监测资质的单位开展环境监工作，并规范各排污口。

## 9.10公众参与结论

本次建设单位作为主体开展的公众参与工作，符合《环境影响评价公众参与办法》

（生态环境部令部令第4号）有关公众参与的规定和要求。项目采用了网上公示、报纸公示、张贴公告等多种形式公众调查。

在公示期间，建设单位和环评单位均未收到公众的反馈意见。建设单位在评价期间开展的公众参与调查工具有“合法性”、“有效性”、“代表性”和“真实性”，公示期间未收到公众反馈意见，公众对本项目的建设持支持和肯定的态度。

## 9.11结论

本项目符合国家产业政策，选址符合相关规划，项目所在区域内无重大环境制约因素，项目建设具有较好的经济效益和社会效益，公众参与结论显示无反对意见，在严格落实本报告所提出环境保护及风险防范措施前提下，各项污染物可实现达标排放或合理处置，环境风险水平可接受，从环境保护角度分析，本项目建设可行。

## 9.12要求与建议

（1）根据环评要求，落实环保费用，做到专款专用，项目实施后应保证足够的环保资金，确保污染防治措施有效地运行，保证污染物达标排放，及时申领排污许可证，进行环保验收；

（2）加强环境管理和宣传教育，提高工作人员环保意识；

（3）搞好医院绿化，使之美化和净化工作环境；

（4）设置环境管理机构，落实环境管理岗位责任制，并严格按管理制度执行。

驻马店市城乡规划专家委员会

会议纪要

驻规专会纪〔2020〕5号

2020年5月9日，驻马店市城乡规划专家委员会召开2020年第5次会议。市政府副市长、市专委会主任贾迎战主持会议，市专委会委员参加会议，有关人员列席会议。会议成立了专家评审委员会（名单附后）。现就会议审查议题内容纪要如下：

9.驻马店市第七人民医院配套市政管线规划

会议听取了市自然资源和规划局对该项目规划情况的汇报。为推进驻马店市第七人民医院项目建设，依据市政府对《关于解决驻马店市公共卫生临床中心（市第七人民医院）市政路由的请示》的批示精神，市自然资源和规划局于4月23日、4月27日两次召集市中心医院、市市政工程设计处、国网河南省电力公司驻马店供电公司、河南省豫南燃气有限公司驻马店燃气分公司、市中业自来水有限公司、国电驻马店热电有限公司等单位对该项目配套市政管线规划进行讨论研究，形成初步规划方案，提交会议审查，主要内容如下：（1）双路供水管线方案：规划供水路由一由清河大道与兴业大道交叉口现状DN600现状管线接入，沿兴业大道向南双侧布置至项目区，规划管线长度约5800米，地埋敷设，供水主干管布置在道路西侧距离道路中心线29米处，供水支管布置在道路东侧距离道路中心线27米处；规划供水路由二由确山县金城大道与北环路交叉口现状DN300现状管线接入，沿金城大道向北双侧布置至项目区，规划管线长度约3400米，地埋敷设，供水主干管布置在道路西侧距离道路中心线29米处，供水支管布置在道路东侧距离道路中心线27米处。（2）雨水管线方案：由项目区直接接入现状兴业大道雨水管线。（3）污水管线方案：在项目区东侧、兴业大道西侧绿化带内设置污水提升泵站一座，然后沿兴业大道西侧距道路中心线17米处规划污水压力管道向北敷设至靖宇管道与兴业大道交叉口现状污水管线，然后沿兴业大道向北、工业一路向东排至第三污水处理厂，规划管线长度约5000米，地埋敷设。（4）双回路电力管线方案：规划电力路由一由古马路与兴业大道交叉口现状110KV练江河变接入，沿兴业大道向南敷设至该项目区，规划管线长度约1500米，地埋敷设，电力管线布置在道路东侧距离道路中心线31米处；规划电力路由二由确山县城北环路与金城大道交叉口西南现状110KV初安变接入，沿金城大道向北敷设至该项目区，规划管线长度约4500米，地埋敷设，电力管线布置在道路东侧距离道路中心线31米处。（5）通信管线方案：由靖宇大道与兴业大道交叉口现状通信管线接入，沿兴业大道向南敷设至该项目区，规划管线长度约5000米，地埋敷设，通信管线布置在道路西侧距离道路中心线31米处。（6）燃气管线方案：由滨河东路与兴业大道交叉口现状燃气管线接入，沿兴业大道向南敷设至该项目区，规划管线长度约7900米，地埋敷设，燃气管线布置在道路东侧距离道路中心线29米处。（7）供热管线方案：热力（蒸汽）管线位于地块内，迁改至项目北侧规划道路，迁改规划热力管线由古城电厂东侧沿规划道路向东敷设至兴业大道，迁改管线长度约800米，地埋敷设，热力管线布置在道路南侧距道路中心线19米处。

经会议审查，原则通过该规划方案。

# Text boxes

院长

护理副院长

技术副院长

医务副院长

行政副院长

办公室

人事部

财务科

总务后勤科

医务科

科教科

营销科

住院部护理

门诊部护理

急诊部护理

供应室

各功能科室

图3.1－1   组织机构图

农田施肥

厂区平整绿化

本工程运营

医疗、医技活动

医疗废水

医疗废物

汽车尾气

图3-2  本工程工艺流程图及产污环节

污水处理站

恶臭、脱水污泥

营养餐厅

停车场

炉灶油烟

生活垃圾

医疗废气

新鲜水

门诊人员用水

住院病人用水

工作人员用水

洗衣用水

食堂用水

化验用水

52.5

42

264

211

156

124.8

60

48

51.6

41.28

2

1.8

10.5

53

31.2

12

10.32

0.2

468.888

化粪池

污水处理站

市政污水管网

468.88

468.88

404.6

图3-4　　污水处理站处理工艺

污泥回流

泥

污泥回流

泥

粗、细格栅

曝气沉砂池

调节池

水解酸化池

中沉池

A2/O生化反应池

MBR膜池

紫外消毒渠

中水回用或外排

储泥池

污泥脱水

粗、细格栅

芬顿氧化

制药废水

废水

其它污水

泥饼外运

N

地下水流向

项目位置

项地下水评价范围