目  录

前言	1

1 项目由来	1

2 评价工作过程	2

3 项目工程特点及环境特点	3

4 与产业政策、区域规划相符性分析	3

5 主要关注的环境问题	3

6 变更环境影响报告书的主要结论	4

第一章    总则	5

1.1 编制依据	5

1.2 评价对象、评价目的及评价思路	8

1.3 环境影响因素识别、评价因子筛选及评价重点	9

1.4 评价标准、评价等级及评价范围	11

1.5 政策相符性分析	20

1.6 相关规划介绍	28

1.7 环境保护目标	42

1.8 评价专题设置	43

1.9 环境影响评价工作程序	43

第二章    建设项目工程分析	45

2.1 环保手续履行情况	45

2.2 现有工程工程分析	45

2.3 变更工程工程分析	66

2.4 清洁生产分析	162

2.5 变更后总量控制分析	162

第三章    环境现状调查与评价	170

3.1 区域自然环境概况	170

3.2 区域污染源调查	175

3.3 环境空气质量现状监测与评价	178

3.4 地表水环境质量现状监测与评价	182

3.5 地下水环境质量现状监测与评价	186

3.6 声环境质量现状监测与评价	195

3.7 土壤环境质量现状监测与评价	197

第四章    环境影响预测与评价	215

4.1 环境空气影响预测与评价	215

4.2 地表水环境影响分析	254

4.3 地下水环境影响分析	256

4.4 声环境质量影响预测与评价	273

4.5 固体废物环境影响分析	275

4.6 土壤环境影响分析	278

4.7 环境风险评价	284

第五章    环境保护措施及其可行性论证	319

5.1 废气污染防治措施分析	319

5.2 废水污染防治措施分析	327

5.3 固体废物污染防治措施分析	338

5.4 噪声污染防治措施分析	342

5.5 土壤、地下水污染防治措施分析	342

5.6 绿化措施分析	345

5.7 营运期污染防治措施投资估算	345

5.8 “三同时”环保设施竣工验收内容	345

第六章    环境影响经济损益分析	349

6.1 社会效益分析	349

6.2 经济效益分析	349

6.3 环境效益分析	350

第七章    环境管理与监测计划	354

7.1 环境管理	354

7.2 污染物排放清单	361

7.3 环境监测	366

7.4 信息公开	369

第八章    环境影响评价结论	370

8.1 评价结论	370

8.2 评价建议	378

8.3 评价总结论	378

附图：

附图一    本项目地理位置示意图

附图二    本项目周围环境概况示意图

附图三    本项目平面布置示意图

附图四    汝南县城市总体规划示意图

附图五    汝南县产业集聚区规划—土地使用规划示意图

附图六    汝南县产业集聚区规划—功能布局规划示意图

附图七    本项目与各饮用水水源地的位置关系示意图

附图八    宿鸭湖湿地省级自然保护区功能区划示意图

附图九    本项目所在区域水系示意图

附图十    汝南县污水处理收水管网示意图

附图十一    本项目大气、地下水环境监测布点示意图

附图十二    本项目地表水环境监测布点示意图

附图十三    本项目噪声、土壤（厂外）环境监测点位示意图

附图十四    本项目土壤（厂内）环境监测点位示意图

附图十五    本项目防护距离包络线示意图

附图十六    分区防渗示意图

附图十七    现场图片

附件：

附件1  委托书

附件2  备案证证明

附件3  执行标准

附件4  驻马店市环境保护局《关于对汝南立晟镀业有限公司年产50万套电动车、摩托车保护杠及车灯项目环境影响报告书的批复》（驻环审【2014】22号）

附件5  驻马店市环境保护局关于《汝南立晟镀业有限公司年产50万套电动车、摩托车保护杠及车灯项目分期环境影响变更报告》的环保意见（驻环函【2015】104号）

附件6  《汝南立晟镀业有限公司年产50万套电动车、摩托车保护杠及车灯项目一期工程建设项目现状环境影响评估报告》环保备案公示

附件7  未批先建行政处罚情况

附件8  收水情况说明

附件9  机加工厂房、设备租赁合同书

附件10  应急预案备案表

附件11  防渗措施相关文件

附件12  关于汝南县产业集聚区电镀规模需求的情况说明

附件13  关于汝南立晟镀业有限公司只为汝南县产业集聚区提供电镀服务的承诺

附件14  关于汝南立晟镀业有限公司年产50万套电动车、摩托车保护杠及车灯项目变更环境影响报告书资料真实性的承诺书

附件15  技术评审意见及修改说明

附件16  专家复核意见

附表：

建设项目大气环境影响评价自查表

土壤环境影响评价自查表

建设项目环评审批基础信息表

# 前言

## 1 项目由来

汝南立晟镀业有限公司位于汝南县产业集聚区内，北临创业大道。汝南县产业集聚区主导产业为装备制造和建材产业，目前，入驻有河南立马电动车科技有限公司、河南绿佳车业有限公司等多家电动车生产企业和河南盛鑫五金制品有限公司、河南宏源启磁业科技有限公司等配件生产企业，其配件均需进行电镀。汝南立晟镀业有限公司于2013年成立，主要从事电动车、摩托车等配件的电镀生产工作。

2014年，汝南立晟镀业有限公司编制完成了《汝南立晟镀业有限公司年产50万套电动车、摩托车保护杠及车灯项目环境影响报告书》，于2014年5月5日取得驻马店环境保护局批复，批复文号：驻环审【2014】22号。

2015年由于市场因素汝南立晟镀业有限公司计划将原“项目”分为三期建设，并编制完成了《汝南立晟镀业有限公司年产50万套电动车、摩托车保护杠及车灯项目分期环境影响变更报告》，于2015年12月7日取得驻马店环境保护局的环保意见，批复文号：驻环函【2015】104号。

2016年在一期工程建设阶段，机加工生产线仅保留抛光工序，切割、折弯、钻孔、焊接等工序未建设，委托汝南县豪进电动车制造公司处理后运回厂区进行电镀工序；同时，比环评一期工程多建设1条前处理线。由于批建不符被清理整改环保违法建设项目领导小组列为 “整顿规范”类项目，编制完成了《汝南立晟镀业有限公司年产50万套电动车、摩托车保护杠及车灯项目一期工程建设项目现状环境影响评估报告》，于2016年11月17日取得环保备案。

由于市场需求的变化和电镀工艺的提升，现准备将二期、三期工程的4条电镀生产线进行工艺调整，主要为集聚区内河南立马电动车科技有限公司、河南绿佳车业有限公司等多家电动车生产企业和河南盛鑫五金制品有限公司、河南宏源启磁业科技有限公司等配件生产企业提供电动车保险杠、减振、电机磁钢片、五金配件等电镀生产，以满足其电镀需求，为其配套电镀企业，可降低集聚区内电动车企业的生产成本，提高其生产效率。相比于原报告书，本次环评主要变更内容如下：

表1    电镀线变更情况一览表

| 变更前 | 变更后 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1条铁件自动镀镍-铬生产线 | 1条全自动中轨镍铬铬生产线 | 已建设未运行 |
| 1条铁件自动镀镍-铬生产线 | 1条滚镀铜镍锌生产线 | 未建 |
| 1条铁件自动镀硫酸铜镍铬生产线 | 1条滚镀锌生产线 | 已建设未运行 |
| 1条ABS全自动电镀生产线 | 1条挂镀锌生产线 | 已建设未运行 |

变更后，4条电镀线镀种类型和产品均有所调整，电镀规模较变更前有所减少。由于对电镀生产线进行了调整，项目的建设内容、产品方案、生产工艺、生产设备及平面布局等均发生了变化，详见“第二章，2.3变更工程工程分析”小节。

根据《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号）附件8电镀建设项目重大变动清单：“3.镀种类型变化，导致新增污染物或污染物排放量增加”可界定为重大变动。企业在二期、三期工程建设阶段对4条电镀生产线工艺进行了调整，镀种类型发生变化，因此，属于重大变动。

## 2 评价工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规的有关规定，建设对环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（部令 第16号），本项目属于“三十、金属制品业——67金属表面处理及热处理加工”，其中，“有电镀工艺的；有钝化工艺的热镀锌；使用有机涂层的（喷粉、喷塑、浸塑和电泳除外；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下和用非溶剂型低VOCs含量涂料的除外）”应编制报告书，“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”应编制报告表，本项目为电镀加工，因此，应编制环境影响报告书。

因此，针对此次变更情况，建设单位委托我公司对已批复的《汝南立晟镀业有限公司年产50万套电动车、摩托车保护杠及车灯项目分期环境影响变更报告》中的二期、三期工程进行变更。我公司在现场勘察、调研、资料分析和环境监测数据收集的基础上，编制完成了《汝南立晟镀业有限公司年产50万套电动车、摩托车保护杠及车灯项目变更环境影响报告书》。

## 3 项目工程特点及环境特点

工程特点：本项目主要包括机加工、抛光、镀前处理、电镀处理等生产工序，产生的污染物主要是废气、废水、固体废物和噪声。

环境特点：本项目位于汝南县产业集聚区，集聚区排水、供电、供气管网等配套基础设施均已建设完善，项目所在地供水管网正在铺设，项目所在地属淮河流域，项目四周均为工业企业，距项目最近的敏感点为项目东侧485m的叶庄。

## 4 与产业政策、区域规划相符性分析

### 4.1 产业政策相符性分析

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发改地区规〔2019〕1683号），“第三类 淘汰类：（十八）其他1、含有毒有害氰化物电镀工艺（电镀金、银、铜基合金及予镀铜打底工艺除外）”。本次变更工程（以下简称“本项目”）不涉及含氰化物电镀工艺，不属于淘汰类，因此，属于允许类项目；另外，本项目生产工艺、设备及产品均不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》淘汰类和限制类之列，因此，符合国家现行的有关产业政策。

### 4.2 区域规划相符性分析

本项目位于汝南县产业集聚区，符合《汝南县城市总体规划（2011-2030）》及《汝南县产业集聚区发展规划调整》（2013-2030）；项目用地为工业用地，符合《汝南县土地利用总体规划（2006-2020）》；经对比汝南县城市饮用水水源地规划，均不在饮用水源保护区范围内。

## 5 主要关注的环境问题

环境空气：重点关注项目建设对区域环境空气质量以及敏感点的影响，防护距离的符合性分析；

水环境：重点关注项目废水处理措施的可行性；

声环境：重点关注项目实施后高噪声设备对区域声环境的影响；

固体废物：重点关注危险固废、一般固废的收集、暂存、处置措施的合理性，防止二次污染。

## 6 变更环境影响报告书的主要结论

汝南立晟镀业有限公司年产50万套电动车、摩托车保护杠及车灯项目变更符合国家产业政策，选址符合汝南县产业集聚区发展规划调整方案、汝南县饮用水水源地保护区划。废气、废水、噪声、固体废物处理措施合理，项目污染物排放可实现最大程度的削减，产生的各类污染物能够达标排放，可满足总量控制要求。经预测，废气、废水、噪声、固废的排放对周围环境及敏感点不会产生明显影响。综上所述，本项目的建设是评价区域整体环境可以承纳的，具备环境可行性，从环保角度，建设可行。

# 第一章    总则

## 1.1 编制依据

### 1.1.1 环境保护法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修正）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修正，2018年1月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修正）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订，自2020年9月1日起施行）；

（6）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）；

（7）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日起施行）；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年2月29日修订，2012年7月1日起施行）；

（9）“国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定”（中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日起施行）；

（10）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号）；

（11）《河南省水污染防治条例》（2019年5月31日审议通过，自2019年10月1日起施行）；

（12）《河南省大气污染防治条例》（2018年3月1日起施行）；

（13）《河南省固体废物污染环境防治条例》（2012年1月1日起施行）；

（14）《河南省减少污染物排放条例》（2014年1月1日施行）。

### 1.1.2 评价技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

（8）《国家危险废物名录》（2021年版，2021年1月1日起施行）；

（9）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（10）《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2007）；

（11）《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）；

（12）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年10月1日起施行）。

### 1.1.3 项目依据

（1）《汝南立晟镀业有限公司年产50万套电动车、摩托车保护杠及车灯项目环境影响报告书》及其批复（驻环审【2014】22号）；

（2）《汝南立晟镀业有限公司年产50万套电动车、摩托车保护杠及车灯项目环境影响变更报告》及其批复（驻环函【2015】104号）；

（3）《汝南立晟镀业有限公司年产50万套电动车、摩托车保护杠及车灯项目一期工程现状环境影响评估报告》；

（4）建设单位提供的项目其他相关资料。

### 1.1.4 其它依据

（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（部令第16号，2021年1月1日起施行）；

（2）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发改地区规〔2019〕1683号）；

（3）《环境影响评价公众参与办法（部令 第4号）》（2019年1月1日起施行）；

（4）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）；

（5）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）；

（6）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；

（7）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）；

（8）《关于京津冀大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放限值的公告》（公告2018年第9号）；

（9）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（10）《关于切实加强风险防范 严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

（11）《河南省环境保护厅关于加快产业集聚区建设项目环评审批的意见》（豫环文〔2011〕146号）；

（12）《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（豫政〔2018〕30号）；

（13）《驻马店市人民政府办公室关于印发驻马店市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）的通知》（驻政办〔2018〕157号）；

（14）《汝南县污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》（汝政办〔2018〕90号）；

（15）《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号）；

（16）《关于印发驻马店2020年大气、水、土壤污染防治实施方案的通知》（驻环攻坚办〔2020〕24号）；

（17）《关于印发汝南县2020年大气、水、土壤污染防治攻坚实施方案的通知》（汝环攻坚办〔2020〕33号）；

（18）《汝南县城市总体规划（2011-2030）》；

（19）《汝南县土地利用总体规划（2006-2020）》；

（20）《汝南县产业集聚区发展规划（2009-2020）》；

（21）《汝南县产业集聚区发展规划调整环境影响报告书》；

（22）《河南省环保厅关于汝南县产业集聚区发展规划调整环境影响报告书的审查意见》（豫环审[2014]267号）；

（23）《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018）；

（24）《电镀废水治理工程技术规范》（HJ2002-2010）；

（25）《电镀污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-11）；

（26）《关于印发河南省重金属污染防治工作指导意见的通知》（豫环文[2017]277号）；

（27）《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号）附件8电镀建设项目重大变动清单；

（28）《河南省土壤污染防治攻坚战严格管控重金属污染工作实施方案》（豫环攻坚办[2018]27号）；

（29）《河南省涉重金属重点行业污染防控工作方案》（豫环文[2018]262号）；

（30）《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》（环土壤[2018]22号）。

## 1.2 评价对象、评价目的及评价思路

### 1.2.1 评价对象

主要针对《汝南立晟镀业有限公司年产50万套电动车、摩托车保护杠及车灯项目》二期、三期工程4条电镀线生产工艺的变化，以及由此引发的产品方案、原辅材料、生产设备、污染防治措施等的变化情况进行分析。

### 1.2.2 评价目的

（1）分析本项目的建设与国家产业政策、行业政策的相符性；

（2）根据同行业类比调查、查阅数据手册、物料衡算等方法，分析确定本项目工艺产污环节及污染物排放情况，并进行达标分析；

（3）对评价区域环境质量现状进行调查、监测与评价，明确环境保护目标；

（4）预测本项目投产后污染物排放对周围环境影响的程度和范围，并对其进行影响评价，给出影响结论；

（5）分析论证本项目拟采取的污染防治措施的技术经济可行性；

（6）分析本项目污染物排放总量是否符合区域总量控制要求；

（7）预测环境风险事故发生后对周围环境及人员的影响程度和范围，提出防范措施和应急预案；

（8）从环保角度，给出本项目建设是否可行的明确结论，为工程设计和环境管理提供科学依据。

### 1.2.3 评价思路

（1）依据有关环保法规、环境影响评价技术规定及环境标准进行评价工作；

（2）通过有关设计资料，在对本项目生产工艺及产污环节分析的基础上，通过查阅相关资料、物料衡算及类比同行业监测数据等方法确定项目主要污染源强，根据设计采取的污染防治措施及处理效果进行达标分析，并计算全厂主要污染物排放量。

（3）通过对评价区环境质量现状监测和污染源调查，了解评价区环境质量现状及存在的主要环境问题；根据项目及环境特点采用模式预测及定性分析等手段，分析项目建设对环境影响的可承受性。

（4）结合当地城市发展规划及环境保护规划，根据环境影响预测结果，对项目厂址选择可行性进行分析。

（5）根据项目治理设施运行及管理要求，制定相应的环境监测计划，保证污染防治设施的正常运行。

（6）根据当地环境特征，以及国家相关产业政策发展规划，结合项目的排污状况和周围环境质量状况，从环境保护角度对项目建设的可行性给出明确的结论。

## 1.3 环境影响因素识别、评价因子筛选及评价重点

### 1.3.1 环境影响因素识别

根据项目特点，本次评价对营运期进行了环境影响因素识别。

本项目营运期产生的废气、废水、噪声及固废会对大气环境、水环境、声环境和土壤环境产生长期的不利影响，在非正常工况和事故排放时这些影响会加剧。本项目的建成可以增加就业岗位和财政收入，同时还可以带动相关产业的发展，促进地方经济的发展。

本项目环境影响因素识别见表1-1。

  - 本项目环境影响因素识别

| 环境因子 | 工程运营期 |
| --- | --- |
|  | 物料及产品储运 | 正常运行 | 事故风险 | 停车检修 |
| 环境空气质量 | C1- | C1- | D2- | D2- |
| 地表水环境 | C1- | C1- | D2- | D2- |
| 地下水环境 |  | C1- | D1- | D1- |
| 声环境质量 | C1- | C1- | D2- |  |
| 土壤环境 |  |  | D2- |  |
| 地表植被 |  |  |  |  |
| 生物多样性 |  |  |  |  |
| 水土保持 |  |  |  |  |
| 陆生生态系统 |  |  |  |  |
| 能源资源利用效率 | C2+ | C2+ |  |  |
| 地方经济 | C1+ | C1+ |  |  |
| 社会就业 | C1+ | C1+ |  |  |
| 环境风险 |  |  | D1- |  |

注：“C”表示长期影响，“D”表示短期影响；“1”、“2”、“3”分别表示影响程度小、中、大；“+”表示有利影响；“－”表示不利影响。

### 1.3.2 评价因子筛选

根据工程特点和区域环境特征，筛选评价因素见表1-2。

  - 评价因子筛选结果一览表

| 环境类别 | 现状评价因子 | 影响评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、HCl、硫酸、铬酸雾 | 颗粒物、HCl、铬酸雾、氮氧化物、二氧化硫 |
| 地表水环境 | COD、氨氮、总磷、总氮、石油类、铜、锌、六价铬 | / |
| 地下水环境 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、铜、锌、镍、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠杆菌、细菌总数 | 铬（六价）、铜、锌、镍 |
| 土壤环境 | 重金属和无机物：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍；挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯；半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a, h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 | 铬（六价）、铜、镍 |
| 声环境 | 等效连续A声级（Lep） | 等效连续A声级 |

### 1.3.3 评价重点

对项目的生产工艺、产排污及污染防治措施变更可行性进行分析，对变更后环境影响重新预测，得出变更前后产排污变化及环境影响变化的对比情况，以及能否满足当前环保要求的结论，提出总量控制建议。

## 1.4 评价标准、评价等级及评价范围

### 1.4.1 评价标准

#### 1.4.1.1 环境质量标准

（1）环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D：表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值；因我国目前没有“铬酸雾”的环境质量标准，参考《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中的六价铬一次值要求（0.0015mg/m3）。

  - 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级

| 污染物项目 | 平均时间 | 浓度限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | μg/m3 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 |  |
|  | 24小时平均 | 75 |  |
| CO | 24小时平均 | 4 | mg/m3 |
|  | 1小时平均 | 10 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160 | μg/m3 |
|  | 1小时平均 | 200 |  |

  - 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D

| 污染物名称 | 标准值/（μg/m3） |
| --- | --- |
|  | 1h平均 | 8h平均 | 日平均 |
| 硫酸 | 300 | / | 100 |
| 氯化氢 | 50 | / | 15 |

（2）地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1地表水环境质量标准基本项目标准限值Ⅲ类。

  - 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1  Ⅲ类    单位：mg/L

| 类别 | COD | 氨氮 | 石油类 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 六价铬 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类 | 20 | 1.0 | 0.05 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.05 |

（3）地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

  - 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1Ⅲ类    单位：mg/L

| 类别 | pH | 氨氮 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 挥发性酚类 | 氰化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类 | 6.5~8.5 | ≤0.50 | ≤20.0 | ≤1.00 | ≤0.002 | ≤0.05 |
|  | 砷 | 汞 | 铬（六价） | 总硬度 | 铅 | 氟化物 |
|  | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.05 | ≤450 | ≤0.01 | ≤1.0mg/L |
|  | 镉 | 铁 | 锰 | 溶解性总固体 | 高锰酸盐指数 （耗氧量（CODMn法，以O2计）） | 硫酸盐 |
|  | ≤0.005 | ≤0.3 | ≤0.10 | ≤1000 | ≤3.0 | ≤250 |
|  | 氯化物 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 铜 | 锌 | 镍 |
|  | ≤250 | ≤3.0CFU/100mL | ≤100CFU/mL | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.02 |

（4）土壤：执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1（第二类用地筛选值）。

  - 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1

单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 第二类用地筛选值 |
| --- | --- | --- |
| 重金属和无机物 |
| 1 | 砷 | 60 |
| 2 | 镉 | 65 |
| 3 | 铬（六价） | 5.7 |
| 4 | 铜 | 18000 |
| 5 | 铅 | 800 |
| 6 | 汞 | 38 |
| 7 | 镍 | 900 |
| 挥发性有机物 |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 |
| 9 | 氯仿 | 0.9 |
| 10 | 氯甲烷 | 37 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 |
| 25 | 氯乙烯 | 0.43 |
| 26 | 苯 | 4 |
| 27 | 氯苯 | 270 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 20 |
| 30 | 乙苯 | 28mg/kg |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 640 |
| 半挥发性有机物 |
| 35 | 硝基苯 | 76 |
| 36 | 苯胺 | 260 |
| 37 | 2-氯酚 | 2256 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 15 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 1.5 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 15 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 151 |
| 42 | 䓛 | 1293 |
| 43 | 二苯并[a, h]蒽 | 1.5 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 |
| 45 | 萘 | 70 |

（5）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类、4a类标准。

  - 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类、4a类    单位：dB(A)

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |
| 4a类 | 70 | 55 |

#### 1.4.1.2 污染物排放标准

（1）废气：颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级；电镀废气执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5、表6，因《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中针对电镀工艺废气无组织排放无具体标准限值，故无组织控制标准按《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求执行；锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）、《河南省2019度锅炉综合整治方案》及《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》的相关要求。

  - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 排气筒高度（m） | 最高允许排放速率（kg/h） | 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 1.0 |
| 氯化氢 | / | / | / | 0.20 |
| 铬酸雾 | / | / | / | 0.0060 |
| 硫酸雾 | / | / | / | 1.2 |
| 氮氧化物 | / | / | / | 0.12 |

  - 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5大气污染物排放限值

| 序号 | 污染物项目 | 排放限值（mg/m3） | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯化氢 | 30 | 车间或生产设施排气筒 |
| 2 | 铬酸雾 | 0.05 | 车间或生产设施排气筒 |
| 3 | 硫酸雾 | 30 | 车间或生产设施排气筒 |
| 4 | 氮氧化物 | 200 | 车间或生产设施排气筒 |

  - 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表6单位产品基准排气量

| 序号 | 工艺种类 | 基准排气量，m3/m2（镀件镀层） | 排气量计量位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌 | 18.6 | 车间或生产设施排气筒 |
| 2 | 镀铬 | 74.4 | 车间或生产设施排气筒 |
| 3 | 其他镀种（镀铜、镍等） | 37.3 | 车间或生产设施排气筒 |

  - 《河南省2019度锅炉综合整治方案》及《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》

| 污染物 | 燃气锅炉排放浓度（mg/m3） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 烟尘 | 5 | 在基准氧含量3.5%的条件下 |
| 二氧化硫 | 10 |  |
| 氮氧化物 | 30 |  |

（2）废水：执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2（新建企业水污染排放限值）。

  - 《电镀行业污染物排放标准》（GB21900-2008）表2

| 序号 | 污染物项目 | 排放限值（mg/L） | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总铬 | 1.0 | 车间或生产设施废水排放口 |
| 2 | 六价铬 | 0.2 | 车间或生产设施废水排放口 |
| 3 | 总镍 | 0.5 | 车间或生产设施废水排放口 |
| 4 | 总铜 | 0.5 | 企业废水总排放口 |
| 5 | 总锌 | 1.5 | 企业废水总排放口 |
| 6 | pH值 | 6-9 | 企业废水总排放口 |
| 7 | 悬浮物 | 50 | 企业废水总排放口 |
| 8 | CODcr | 80 | 企业废水总排放口 |
| 9 | 氨氮 | 15 | 企业废水总排放口 |
| 10 | 总磷 | 1.0 | 企业废水总排放口 |
| 11 | 总氮 | 20 | 企业废水总排放口 |
| 12 | 石油类 | 3.0 | 企业废水总排放口 |
| 单位产品基准排水量，L/m2（镀件镀层） | 多层镀 | 500 | 排水量计量位置与污染物排放监控位置一致 |
|  | 单层镀 | 200 |  |

（3）噪声：营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。

  - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）  单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |
| 4类 | 70 | 55 |

（4）固体废物：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。

### 1.4.2 评价工作等级

#### 1.4.2.1 环境空气评价等级

采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中估算模型AERSREEN对本项目建成后大气环境评价工作进行分级，分别计算项目排放各污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pmax和最远影响距离D10%，然后按评价工作分级判据进行分级。环境空气评价工作等级判据见表1-15。

  - 大气环境影响评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

结合本项目分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数进行预测后，按评价工作分级判据进行分级，确定本次环境空气评价等级为一级，详见“4.1.2.3评价等级及评价范围”小节。

#### 1.4.2.2 地表水环境评价等级

本项目抛光工序湿式除尘废水循环利用，不外排。

重金属废水零排放。其中，含镍废水采用“预处理（袋式过滤+保安过滤+除油过滤）+反渗透”工艺处理后，清水回用，浓水作为原料镍液使用，不外排；含铬废水采用“线上节水（膜浓缩（超滤+RO））”工艺处理，处理后清水回用，浓水进入低温蒸发装置蒸发处理，冷凝水回用，蒸发残液委托有资质单位处置，不外排；含铜废水、含锌废水分别采用化学沉淀法预处理后进入1套“多介质过滤器+一体化撬装STRO设备+活性炭过滤器”进一步处理，处理后清水回用，浓水进入低温蒸发装置（与含铬预处理浓水共用1套蒸发装置）蒸发处理，冷凝水回用，蒸发残液委托有资质单位处置，不外排。

酸碱废水采用“中和法+絮凝沉淀法”预处理后与生活污水一起进入综合废水处理系统，经“絮凝沉淀+水解酸化+接触氧化”处理后，与清净下水在厂总排口一起通过市政污水管网排入汝南县第二污水处理厂进一步处理，然后排入北汝河，再汇入汝河。

按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）中5.2.2.2规定：间接排放建设项目评价等级为三级B，详见表1-16。

  - 水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |
| --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200或W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |

本项目属于间接排放，因此，地表水环境评价等级为三级B。

#### 1.4.2.3 地下水环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目为Ⅲ类建设项目。本项目距离县级集中式饮用水水源地——汝南县清源自来水公司地下水井群的最近距离为2.2km，距离汝南县天中山地下水井群的最近距离为4.5km；距离乡镇级集中式饮用水水源地均在7.5km以上；均不在以上各饮用水水源地保护区范围内。根据调查，项目厂址附近存在部分村庄采用自备井供水，以地下水为供水水源，因此，属于较敏感地区。对照建设项目地下水环境影响评价工作等级划分，确定本项目地下水环境影响评价等级为三级，详见表1-17。

  - 地下水环境影响评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

#### 1.4.2.4 声环境评价等级

根据本项目特点，结合厂址周围环境状况，按《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）要求，确定本项目声环境影响评价等级为三级，详见表1-18。

  - 声环境影响评价等级划分

| 厂址所在功能区 | 受影响人口 | 判定依据 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3类、4类 | 受影响人口较少且变化不大 | HJ2.4-2009 | 三级 |

#### 1.4.2.5 土壤环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于“有电镀工艺的”，因此，项目类别为I类；项目占地规模为小型；且项目位于汝南县产业集聚区，项目周边存在居民区，属于敏感，因此，土壤评价工作等级为一级，详见表1-19。

  - 污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |

#### 1.4.2.6 环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的要求，环境风险评价等级划分依据见下表。

  - 环境风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a：是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明 |

根据本项目涉及的危险物质及工艺系统危险性和项目所在地的环境敏感程度确定本项目大气环境风险潜势为Ⅲ级；地表水环境风险潜势为II级；地下水环境风险潜势为Ⅲ级。

当大气、地表水、地下水各环境要素的风险潜势等级不同时，在判断建设项目环境风险评价工作等级时应取其中的最高等级。因此，本项目环境风险评价等级为二级。

### 1.4.3 评价范围

根据本项目污染特征、项目厂址周围环境特点及评价工作等级确定评价范围，详见表1-21。

  - 本项目评价范围情况一览表

| 评价项目 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 环境空气 | 以厂址中心，东西南北边长为5km的矩形，面积25km2 |
| 地表水 | 简要分析对集聚区污水处理厂的影响 |
| 地下水 | 以厂址为边界，地下水流向两侧200m，下游400m的范围 |
| 噪声 | 厂界及厂界外200m范围 |
| 土壤 | 占地范围内及占地范围外1km范围内 |
| 环境风险 | 环境空气 | 厂界外5km区域 |
|  | 地表水 | 同地表水评价范围 |
|  | 地下水 | 同地下水评价范围 |

## 1.5 政策相符性分析

### 1.5.1 《产业结构调整指导目录（2019年本）》

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发改地区规〔2019〕1683号），“第三类 淘汰类：（十八）其他1、含有毒有害氰化物电镀工艺（电镀金、银、铜基合金及予镀铜打底工艺除外）”。本项目不涉及含氰化物电镀工艺，不属于淘汰类，因此，本项目属于允许类项目，符合国家现行的有关产业政策。

### 1.5.2 《电镀行业规范条件》（中华人民共和国工业和信息化部公告，2015年第64号）

  - 与《电镀行业规范条件》相符性分析

| 类别 | 《条件意见》要求 | 本项目实际情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、产业布局 | （一）根据资源、能源状况和市场需求，科学规划行业发展。新、改、扩建项目必须符合国家产业政策，项目选址应符合产业规划、环境保护规划、土地利用规划、环境功能区划以及其他相关规划要求。 | 本项目符合国家产业政策和相关规划要求 | 符合 |
|  | （二）在国务院、国务院有关部门和省、自治区、直辖市人民政府规定的自然保护区、生态功能保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等重点保护区域不得新建、扩建相关项目。 | 本项目位于汝南县产业集聚区，不在以上重点保护区域内 | 符合 |
|  | （三）新（扩）建项目应取得主要污染物总量指标，依法通过建设项目环境影响评价，建设项目环境影响评价文件未经审批不得开工建设，环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，经竣工环保验收合格后方可正式投入生产使用。在已有电镀集中区的地市，新建专业电镀企业原则上应全部进入电镀集中区。企业各类污染物（废气、废水、固体废物、厂界噪声）排放标准与处置措施均符合国家和地方环保标准的规定。 | 本项目部分生产线未批先建，已进行罚款并停止建设；项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，经竣工环保验收合格后方可正式投入生产使用。企业各类污染物（废气、废水、固体废物、厂界噪声）排放标准与处置措施均按照国家和地方环保标准的规定执行。 | 基本符合 |
| 二、规模、工艺和装备 | （一）电镀企业规模必须满足下列条件之一： 1.电镀生产环节包括清洗槽在内的槽液总量不少于30000升。 2.电镀生产年产值在2000万元以上。 3.单位作业面积产值不低于1.5万元/平方米。 4.作为中间工序的企业自有车间不受规模限制。 | 本项目槽总容积447.62m3，槽液量按80%计，即358000L>30000L；本项目年产值可达3000万元。故规模能够满足要求 | 符合 |
|  | （二）企业选用低污染、低排放、低能耗、低水耗、经济高效的清洁生产工艺，推广使用《国家重点行业清洁生产技术导向目录》的成熟技术。无《产业结构调整指导目录》淘汰类的生产工艺和本规范条件规定的淘汰落后工艺、装备和产品 | 本项目在采取评价提出的各项措施后，清洁生产水平较高，且属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的允许类 | 符合 |
|  | （三）品种单一、连续性生产的电镀企业要求自动生产线、半自动生产线达到70%以上。 | 本项目各电镀线均为自动生产线或半自动生产线。 | 符合 |
|  | （四）生产区域地面防腐、防渗、防积液，生产线有槽间收集遗洒镀液和清洗液装置。 | 本项目生产区域地面采取防渗措施，生产线有槽间收集遗洒镀液和清洗液装置。 | 符合 |
|  | （五）新（扩）建项目生产线配有多级逆流漂洗、喷淋等节水装置及槽液回收装置，槽、罐、管线按“可视、可控”原则布置，并设有相应的防破损、防腐蚀等防护措施。 | 本项目电镀生产线有多级漂洗及槽液回收装置，槽、罐、管线按“可视、可控”原则布置，并设有相应的防破损、防腐蚀等防护措施。 | 符合 |
|  | （六）新（扩）建电镀项目根据加工零部件的品种、数量等优先选用高效低耗连续式处理设备，并达到电镀行业清洁生产标准中Ⅱ级指标以上水平。 | 本项目选用高效低耗连续式处理设备，可达到电镀行业清洁生产标准中Ⅱ级指标以上水平。 | 符合 |
| 三、资源消耗 | （一）电镀企业（除热浸镀企业以外企业）有重金属和水资源循环利用设施。 1.镀铜、镀镍、镀硬铬以及镀贵金属等生产线配备工艺技术成熟的带出液回收槽等回收设施。 2.电镀企业单位产品每次清洗取水量不超过0.04吨/平方米，水的重复利用率在30%以上。 | 本项目各镀槽均配备工艺技术成熟的带出液回收槽；单位产品每次清洗取水量不超过0.04吨/平方米，水的重复利用率在30%以上，详见2.7小节 | 符合 |
| 四、环境保护 | （一）企业符合环保法律法规要求，依法获得排污许可证，并按照排污许可证的要求排放污染物；定期开展清洁生产审核并通过评估验收。 | 评价要求本项目依法获得排污许可证，并按照排污许可证的要求排放污染物；定期开展清洁生产审核并通过评估验收 | 符合 |
|  | （二）企业有废气净化装置，废气排放符合国家或地方大气污染物排放标准。 | 本项目废气经处理后，能够满足相应排放标准要求 | 符合 |
|  | （三）企业有合格废水处理设施，电镀企业和拥有电镀设施企业经处理后的废水符合国家《电镀污染物排放标准》（GB21900）有关水污染物排放限值要求或地方水污染物排放标准，排放的废水接受公众监督；其余纳入本规范条件的企业符合《污水综合排放标准》（GB8978）或地方水污染物排放限值要求。 | 本项目废水经处理后能够满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2要求 | 符合 |
|  | （四）企业产生的危险废物按照《国家危险废物名录》和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)，设置规范的分类收集容器进行分类收集，并按照《危险废物转移联单管理办法》要求，交由有处置相关危险废物资质的机构处置，鼓励企业或危险废物处理机构进行资源再生或再利用。 | 本项目危险废物的收集、贮存、转运按照相关规定进行，能够满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） | 符合 |
|  | （六）属于国家重点监控源的企业应开展自行监测并按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2014] 81号）要求，在环境保护主管部门组织的平台上及时发布自行监测信息。 | 评价要求企业按照要求开展自行监测并在环境保护主管部门组织的平台上及时发布自行监测信息 | 符合 |

### 1.5.3 《河南省电镀建设项目环境影响评价文件审查审批原则要求（试行）》

  - 与《河南省电镀建设项目环境影响评价文件审查审批原则要求（试行）》相符性分析

| 类别 | 《审批原则》要求 | 本项目实际情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、总体要求 | 电镀项目应严格执行《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》、《电镀行业规范条件》（工信息部公告2015年第64号）及《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）的相关要求。 | 本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《电镀行业规范条件》及《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）的相关要求。 | 符合 |
| 二、环境质量要求 | 环境质量现状满足环境功能区要求的区域，项目实施后环境质量仍应满足功能区要求；环境质量现状不能满足环境功能区要求的区域，应通过强化项目污染防治措施，并提出有效的区域削减措施，改善区域环境质量。 | 本项目所在区域为环境空气质量不达标区，因此，本项目严格污染防治措施，采取的废气、废水处理措施均为《电镀污染防治最佳可行技术指南》（HJ-BAT-11）、《排污许可证申请与核发技术规范 电镀工业》（HJ855-2017）等文件推荐的成熟技术。具体措施详见六、七-大气、水污染防治要求。 | 符合 |
| 三、建设布局要求 | 新建独立电镀项目应建设在集中供热、集中供水、污水集中处理等环保基础设施齐备的产业集聚区或专业园区，并符合园区发展规划及规划环境影响评价要求。鼓励新建含电镀工段的项目入驻产业集聚区或专业园区。 | 本项目位于汝南县产业集聚区，集聚区排水、供电、供气管网等配套基础设施均已建设完善，项目所在地供水管网正在铺设；项目不属于新建独立电镀项目，符合《汝南县产业集聚区发展规划调整》要求。 | 符合 |
|  | 自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、永久基本农田等环境敏感区不允许改扩建电镀项目及含电镀工段的项目。 | 本项目不在汝南县饮用水水源地保护区、宿鸭湖省级湿地自然保护区的范围之内，且周边无其他环境敏感区。 |  |
| 四、工艺装备要求 | 除在技术上不能实现自动控制的复杂结构件等有特殊要求的电镀外，电镀项目应采用自动化电镀生产线。 | 本项目各电镀线均为自动化或半自动化电镀生产线。 | 基本符合 |
| 五、清洁生产要求 | 新建、扩建的电镀项目原则上应达到《电镀行业清洁生产评价指标体系》（国家发改委、环保部、工信部公告2015年第25号）综合评价指数Ⅰ级要求。 | 本项目在落实本次评价及相关文件提出的各项措施的情况下，基本能够达到《电镀行业清洁生产评价指标体系》综合评价指数Ⅰ级要求。 | 符合 |
| 六、大气污染防治要求 | 电镀项目产生大气污染物的生产工艺装置应设立局部气体收集系统和净化处理装置。原则上电镀生产线应密闭设置，镀槽应采用上吸式或侧吸式集气罩收集电镀废气。 | 本次评价要求各电镀生产线密闭设置，并在镀槽设置侧吸式集气罩收集电镀废气，经收集后的HCl、氮氧化物等酸碱废气经碱液吸收塔处理后达标排放；铬酸雾经凝聚回收塔处理后达标排放。 | 符合 |
|  | 电镀项目供热原则上采用区域集中供热，自备锅炉应采用天然气等清洁能源，锅炉废气排放应满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求及我省大气污染防治的管理要求。 | 本项目锅炉采用天然气，锅炉废气经“低氮燃烧+烟气循环”处理后能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）及《河南省2019度锅炉综合整治方案》及《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》的相关要求。待集聚区实现集中供热，本项目将采用区域集中供热作为热源，燃气锅炉仅作为备用。 |  |
| 七、水污染防治要求 | 按照“雨污分流、清污分流、污污分治、深度处理、分质回用”的原则，设计全厂排水系统及废水处理处置方案。非电镀车间废水不得混入电镀废水处理系统。各类含重金属废水、含氰废水应单独收集与处理。 | 本项目废水处理按照“雨污分流、清污分流、污污分治、深度处理、分质回用”的原则设计。非电镀车间废水不得混入电镀废水处理系统。各类含重金属废水单独收集与处理，且项目不涉及含氰废水。 | 符合 |
|  | 含重点控制重金属铬、镍、铅、镉的电镀废水应全部回用，实施零排放；其他废水经厂内污水处理设施处理后尽可能回用，优先回用于清洗等水质要求不高的工段。外排废水应纳入区域工业废水集中处理厂处理。现有企业改扩建且废水确不具备排入区域集中污水处理厂条件的，排放应满足相关流域标准及《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）并满足我省及当地重金属污染控制要求。全厂原则上只能设一个污水排放口，安装在线监测监控设施并与环保部门联网。 | 本项目含镍废水经处理后，清水回用于镀镍后清洗，浓水作为镍原液回用；含铬废水经处理后，清水回用于镀铬、钝化后清洗，浓水蒸发；含铜废水经处理后，清水回用于镀铜后清洗，浓水蒸发；含锌废水经处理后，清水回用于镀锌后清洗，浓水蒸发；含铬、铜、锌浓水经蒸发后冷凝水回用，蒸发残液委托有资质单位处置；铬、镍、铜、锌零排放。酸碱废水经预处理后，与生活污水一起经综合废水处理系统处理后排入汝南县第二污水处理厂，厂区总排口能够满足《电镀行业污染物排放标准》（GB21900-2008）表2。且全厂只设一个污水排放口，评价要求厂总排口安装在线监测监控设施并与环保部门联网。 |  |
|  | 电镀项目从事电镀作业的生产厂房、地面、生产设施必须符合《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB 50046-2008）的要求，车间内实行干湿区分离，湿区地面应敷设网格板，湿镀件上下挂具作业必须在湿区内进行。车间地坪自下而上至少设垫层、防水层和防腐层三层。项目工艺废水管线应采取地上明渠明管或架空敷设，废水管道应满足防腐、防渗漏要求，生产装置、罐区等易污染区地面应进行防渗处理。 | 评价要求企业电镀车间、地面、生产设施严格按照《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB 50046-2008）要求进行设计，车间内实行干湿区分离，湿区地面敷设网格板，湿镀件上下挂具作业在湿区内进行。车间地坪按相关要求自下而上设置垫层、防水层和防腐层。项目工艺废水管线均采取地上明管或架空敷设，废水管道采取防腐、防渗漏措施，生产装置、罐区等易污染区地面均进行防渗处理，厂区严格按相关要求实施分区防渗。 |  |
| 八、固体废物污染防治要求 | 按照“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废物妥善处置。镀槽废液、废渣及废水处理站污泥等危险废物应由有资质的单位进行处置，转移处置应遵守国家和河南省相关规定。一般工业固废和危险废物厂区内临时贮存设施应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。 | 本项目一般固废收集后外售或由厂家回收；危险废物交由有资质的单位进行处置，转移处置遵守国家和河南省相关规定。一般工业固废和危险废物厂区内临时贮存设施严格执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。 | 符合 |
| 九、环境风险防范要求 | 提出有效的环境风险防范和应急措施。电镀项目危险化学品应实行专库储存，危险化学品的运输、储存、使用需遵照相关规定，同时加强环境风险防范，编制环境风险应急预案。 | 本项目危化品采用专库储存，运输、储存、使用按相关规定执行；厂区按相关要求进行分区防渗，企业应严格按照本次评价提出的各项风险防范措施执行；企业已于2018年12月编制完成《汝南立晟镀业有限公司突发环境事件应急预案》，本次变更完成后企业应按照相关政策文件要求及时对环境风险应急预案进行修订。 | 符合 |
|  | 设置初期雨水、事故废水收集池，收集池宜采取地下式并布置在厂区地势最低处。初期雨水、事故废水须进行有效处置，防止废水直接外排。 | 企业厂区已设置废水事故池2座，各54m3，均为地下式，位于现有污水站北侧，能够满足需求；评价要求在厂区南侧建设1座400m3初期雨水池。 初期雨水、事故废水分别经初期雨水池、事故池收集后暂存，并经厂区污水处理站后达标排放，禁止直接外排。 |  |
| 十、公众参与要求 | 严格按照国家和河南省相关规定开展信息公开和公众参与。 | 本项目环评期间按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）的相关规定开展了信息公开和公众参与。 | 符合 |

### 1.5.4 《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）的通知》（豫政〔2018〕30号）

  - 与《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）的通知》相符性分析

| 类别 | 《通知》要求 | 本项目实际情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二、坚决打赢蓝天保卫战 |
| （一） 9.严格环境准入。 | 各地要加强区域、规划环境影响评价，按要求完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单“三线一单”编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。新改扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等涉气项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。原则上禁止钢铁、电解铝、水泥、玻璃、传统煤化工(甲醇、合成氨)、焦化等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业不再实施省内产能置换。 | 本项目属于电镀项目，能够满足汝南县产业集聚区规划环评要求 | 符合 |
| 三、全面打好碧水保卫战 |
| （五） 3.全面推进企业清洁生产。 | 加强造纸、焦化、氮肥、农副食品加工、毛皮制革、印染、有色金属、原料药制造、电镀等水污染物排放行业重点企业强制性清洁生产审核，全面推进其清洁生产改造或清洁化改造。 | 本项目能够满足清洁生产要求，评价要求企业按要求进行清洁生产审核 | 符合 |
| 四、扎实推进净土保卫战 |
| （三） 1.深化重金属污染防治监管和重点区域综合整治。 | 加强涉镉等重金属企业排查整治和环境监管，对废水废气处理设施逐步进行升级改造，切断镉等重金属污染物进入农田的途径，限制含重金属工业废水进入城市生活污水处理厂，对不能稳定达标排放的，依法进行停产治理或关闭；积极推进清洁生产，减少重金属污染物产生，降低重金属排放量；在栾川、桐柏等矿产资源开发活动集中区域；执行重点重金属污染物特别排放限值；以文峪河、枣香河等为重点，开展底泥重金属(含氰化物)调查及风险评估，进行综合整治；加快对历史遗留含铬污染物和重金属废渣的安全处置；严格控制新建涉镉等重点重金属排放的建设项目，坚决落实重点行业重点重金属排放等量置换或减量置换要求，不满足重金属排放总量控制要求的建设项目不予审批。 | 本项目含镍废水经处理后，清水回用于镀镍后清洗，浓水作为镍原液回用；含铬废水经处理后，清水回用于镀铬、钝化后清洗，浓水蒸发；含铜废水经处理后，清水回用于镀铜后清洗，浓水蒸发；含锌废水经处理后，清水回用于镀锌后清洗，浓水蒸发；含铬、铜、锌浓水经蒸发后冷凝水回用，蒸发残液委托有资质单位处置；铬、镍、铜、锌零排放。酸碱废水经预处理后，与生活污水一起经综合废水处理系统处理后排入汝南县第二污水处理厂，厂区总排口能够满足《电镀行业污染物排放标准》（GB21900-2008）表2。 铬酸雾经“酸雾抑制剂+凝聚回收”处理后通过15m高排气筒排放，《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5大气污染物排放限值。 | 符合 |

### 1.5.5 《关于印发汝南县2020年大气、水、土壤污染防治攻坚实施方案的通知》（汝环攻坚办〔2020〕33号）

  - 与《关于印发汝南县2020年大气、水、土壤污染防治攻坚实施方案的通知》相符性分析

| 类别 | 《通知》要求 | 本项目实际情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汝南县2020年大气污染防治攻坚战工作方案 |
| （一）持续推进“四大结构”调整 | 4.严格新建项目准入管理。强化对项目环评的指导和约束，逐步构建起“三线一单”为空间管控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破坏。全县原则上禁止新增水泥、玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、铸造、砖瓦窑等行业产能；禁止新建燃料类煤气发生炉和燃煤锅炉；新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。 | 本项目位于汝南县产业集聚区，不属于以上禁止行业，无工业窑炉；项目采用燃气锅炉。 | 符合 |
| （二）深入开展“十个专项行动” | 16.实施重点工业企业污染治理 （1）强化锅炉污染治理。2020年8月底前，全县4蒸吨及以上燃气锅炉及燃气直燃机完成低氮改造，改造后在基准含氧量3.5%的条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、50毫克/立方米（新建燃气锅炉氮氧化物排放浓度不高于30毫克/立方米）。 | 本项目使用1t/h的燃气锅炉，采用“低氮燃烧+烟气循环”技术，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、30毫克/立方米。 | 符合 |
| 汝南县2020年水污染防治攻坚战实施方案 |
| （六）统筹推动其他各项水污染防治工作 | 推进企业清洁化生产。加大农副食品加工、电镀等行业重点企业强制性清洁生产审核力度。推动规模以上涉水企业，按照国家鼓励的清洁生产技术、工艺、设备和产品导向目录，开展自愿性清洁生产审核，推进清洁生产改造或清洁化改造，实现节水减排目标。 | 本项目属于电镀行业，按要求开展清洁生产审核。 | 符合 |
| 汝南县2020年土壤污染防治攻坚战实施方案 |
| (二)抓好建设用地土壤污染风险管控 | 5.加强在产企业土壤污染预防。根据排污许可证申请与核发的统一部署，县生态环境局将土壤污染防治相关责任和义务纳入土壤污染重点监管单位排污许可证中，要求企业建立土壤污染隐患排查制度，企业形成污染隐患排查报告，报县生态环境局备案。按照生态环境部的规定，并根据企业有毒有害物质排放等情况，县生态环境局持续更新土壤污染重点监管单位名录。 | 本项目按要求建立土壤污染隐患排查制度，形成污染隐患排查报告，报县生态环境局备案。 | 符合 |
| (三)加强土壤污染源头治理 | 2.深化重金属污染防治监管和重点区域综合整治。加强涉镉等重金属企业排查整治和环境监管，对废水废气处理设施逐步进行升级改造，逐步提高清洁生产水平；要切断镉等重金属污染物进入农田的途径，限制含重金属工业废水进入城市生活污水处理厂，对不能稳定达标排放的，依法进行停产治理或关闭；积极推进清洁生产，减少重金属污染物产生，降低重金属排放量；严格控制新建涉镉等重点重金属排放的建设项目，坚决落实重点行业重点重金属排放等量置换或减量置换要求，不满足重金属排放总量控制要求的建设项目不予审批。 | 本项目含镍废水经处理后，清水回用于镀镍后清洗，浓水作为镍原液回用；含铬废水经处理后，清水回用于镀铬、钝化后清洗，浓水蒸发；含铜废水经处理后，清水回用于镀铜后清洗，浓水蒸发；含锌废水经处理后，清水回用于镀锌后清洗，浓水蒸发；含铬、铜、锌浓水经蒸发后冷凝水回用，蒸发残液委托有资质单位处置；铬、镍、铜、锌零排放。酸碱废水经预处理后，与生活污水一起经综合废水处理系统处理后排入汝南县第二污水处理厂，厂区总排口能够满足《电镀行业污染物排放标准》（GB21900-2008）表2。 铬酸雾经“酸雾抑制剂+凝聚回收”处理后通过15m高排气筒排放，《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5大气污染物排放限值。 | 符合 |

### 1.5.6 《关于印发河南省土壤污染防治攻坚战奖惩考核工作办法等13个实施方案的通知》（豫环攻坚办[2018]27号）“附件9河南省土壤污染防治攻坚战严格管控重金属污染工作实施方案”

  - 与《河南省土壤污染防治攻坚战严格管控重金属污染工作实施方案》相符性分析

| 类别 | 《方案》要求 | 本项目实际情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| （三）深化重点行业污染综合整治 | 1. 完善企业含重金属废水污染防治措施 全省涉重金属排放行业企业生产废水应本着“清污分流、污污分流”、“循环套用、再生利用”废水总排放口达标排放等原则进行达标处理及循环利用。企业废水处理设施的建设及改造应严格按照相应行业废水治理工程技术规范、污染防治技术指南及其它废水治理工程技术要求进行实施，厂区初期雨水经收集后应与厂区生活废水进入企业综合废水处理设施。综合废水排放口重金属污染物应达到国家污染物排放标准限值要求。凡执行河南省特别排放标准限值及区域、流域内的地方标准的涉重金属排放行业企业，污染物应严格执行排放标准要求。鼓励含重金属废水循环利用，力争实现含重金属废水零排放。 | 本项目含镍废水经处理后，清水回用于镀镍后清洗，浓水作为镍原液回用；含铬废水经处理后，清水回用于镀铬、钝化后清洗，浓水蒸发；含铜废水经处理后，清水回用于镀铜后清洗，浓水蒸发；含锌废水经处理后，清水回用于镀锌后清洗，浓水蒸发；含铬、铜、锌浓水经蒸发后冷凝水回用，蒸发残液委托有资质单位处置；铬、镍、铜、锌零排放。酸碱废水经预处理后，与生活污水一起经综合废水处理系统处理后排入汝南县第二污水处理厂，厂区总排口能够满足《电镀行业污染物排放标准》（GB21900-2008）表2。 | 符合 |
|  | 2. 完善企业含重金属废气污染防治措施 涉重金属废气排放重点行业企业应采取先进、高效的废气处理技术、工艺或设备进行深度治理，确保废气中重金属污染物持续、稳定达标排放。 | 本项目铬酸雾经“酸雾抑制剂+凝聚回收”处理后通过15m高排气筒排放，《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5大气污染物排放限值。 | 符合 |
|  | 3. 含重点重金属危险废物的安全处理处置 引导企业改进生产工艺和管理方式，从源头上减少含重点重金属危险废物的产生量。鼓励企业对含重点重金属危险废物进行资源化利用。按照国家有关规范和标准要求完善暂存设施、输送转运方式以及处理处置设施，含重点重金属危险废物必须按照国家危险废物管理要求进行贮存、处理和处置，确保重点重金属危险废物产生和经营单位规范化管理抽查合格率不低于90%。 | 本项目危废经收集后，分类分区暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置，能够满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。 | 符合 |
| （五）深化重点区域综合整治 | 2018年6月底前，济源、灵宝、栾川、安阳市龙安区、孟州、义马、项城等重点区域，制定完成重金属污染综合防控规划；尉氏县、洛宁县、新乡县、新乡市凤泉区等重点区域编制完成重金属污染综合防控工作方案。 2020年10月底前，项城市重点推进区域内重点防控产业良性健康发展，使区域重金属污染物排放总量进一步下降，环境质性健康发展；义马市积极推进历史遗留含铬污染物及其铬污染场地治理、修复和环境风险防范工作，进一步解决铬污染环境问题；济源市、灵宝市、栾川县、安阳市龙安区、孟州市、新乡市凤泉区、新乡县、洛宁县、开封尉氏县等地，加强重点企业环境监管，进一步降低区域重金属污染物排放总量，逐步解决区域重金属污染环境问题。 | 本项目位于汝南县产业集聚区，不在以上重点区域内 | 符合 |

## 1.6 相关规划介绍

### 1.6.1 《汝南县城市总体规划（2011-2030）》

●规划范围：西、北至北环城大道，东至三里店乡李贾庄和沈湾村，南至英河路，城市建设用地面积27.15km2。

●城市性质：县域政治、经济、文化的中心，省级历史文化名城，驻马店市东部的区域中心，以农副产品加工为基础的旅游城市，以轻工、农副产品深加工业为特色，兼有综合服务功能的生态示范城市。

●城市发展方向：重点沿驻新公路向西发展，适度向北、向东、向南发展。

●城市功能规划：城市功能区划主要包括工业用地、居住用地、文教卫生用地、商贸运输用地、仓储用地等功能区。

●城市空间发展战略：强化中心城区地位，积极跨越新汝河向西发展新城区，适度向北、向东、向南发展。梳理中心城区及周围的河流、水域，开发并保护城区内的古迹景点，为建设具有水城特色的旅游城市提供得天独厚的条件。

●城市人口发展：人口综合增长率2004－2010年为80.5‰，2010年城市人口为14万人（2010-2020年为46.2‰，2020年为22万人）。

●城市空间结构：一环、四轴、两心、五片区。

一环：外环路；

四轴：汝宁大道、宿鸭湖大道、豫州大道、梁祝大道；

两心：一个是围绕城市新区广场形成综合性城市主中心，另一个是老城区天中大道和汝宁大道交叉口附近区域的商业中心。

五片区：指老城区、城市新区、宗教旅游区、文化生态园区和产业集聚区。

●城市水源地：在汝南县城西北。

●城市污水处理厂：2005年1月，由汝南县清源自来水有限公司委托河南省环境保护研究所编制完成《汝南县城2万t/d污水处理工程项目环境影响报告表（加环境影响专题分析）》，并报河南省环境保护局审批。厂址位于开龚公路东侧，北汝河北岸。服务区涵盖老城区和规划新区，比现有实际建成区面积略大，面积为11.8km2。该工程已于2009年正式投入运行。2011年6月，由汝南县建设局委托驻马店市环境保护研究所编制完成的《汝南县第二污水处理工程项目环境影响报告表》，并已经驻马店市环境保护局批复。汝南县第二污水处理厂位于创业大道北侧，汝河西侧，梁祝大道以东400米，厂区占地面积约75亩，近期建设规模为1.5万m3/d，该工程已与2016年1月正式投入运行。

本项目位于汝南县城市总体规划中规划的城南工业区（产业集聚区）内，符合汝南县城市性质，项目占地为规划的工业用地，工程选址符合《汝南县城市总体规划》（2011-2030）。

### 1.6.2 《汝南县产业集聚区发展规划调整（2013-2030）》

汝南县产业集聚区管理委员会委托河南省城市规划设计研究院有限公司承担《汝南县产业集聚区发展规划（2009-2020）》环境影响评价工作，2010年4月15日，河南省环保厅组织召开了该规划环评报告的技术审查会；河南省环境保护厅于2011年出具《关于汝南县产业集聚区发展规划环境影响报告书的审查意见》（豫环审[2011]313号）。2012年12月，汝南县产业集聚区进行调整，调整后的规划环评《汝南县产业集聚区发展规划调整（2013-2030）》由驻马店市环境保护研究所编制，2014年7月23号审查通过，文号为：豫环审[2014]267号。调整后产业集聚区规划情况如下：

●规划范围：北至规划一路，南至规划二路（现为南环路），西至湖滨大道-创新路-规划三路，东至滨河西路-迎宾大道-创业大街-滨河西路-规划七路。规划面积19.3km2。

●规划期限：近期2013-2015年，中期2016-2020年，远期2021-2030年。

●主导产业：以装备制造和建材为主导产业。

●功能布局：按照产业集聚、产城互动、有序开发原则，规划建设装备制造产业园区、建材园区和综合产业园区。装备制造产业园区，规划位于产业集聚区的中部，综合产业园区的西侧。建材园区，规划位于产业集聚区的东南部。综合产业园区，主要是现状已经建成的各企业，包括扶农机械、天瑞牧业、大地饲料、恒美食品、裕信纺织、大地油脂、方圆铜业等企业，由于基本上都是新建企业，污染较小、发展状况良好，规划保留该区域的各现状企业，加强管理，规范生产流程、推行技术升级和技术改造、控制污染物的排放，改善综合产业区的硬件设施条件和管理水平。

●发展定位：豫南地区以装备制造和建材为主导产业的新兴产业基地；汝南城市新区的重要组成部分。

●市政基础设施规划

（1）给水规划

给水系统：规划本区采用生活、生产和消防共用的给水系统。

给水水源：按汝南县相关工程规划，近期取用市政道路供水管作为给水水源；远期在产业集聚区西南规划建设水厂，供水规模为6万m3/d，占地3.44公顷。

需水量：产业集聚区近、中、远期总的需水量分别为3.28万m3/d，3.93万m3/d，5.13万m3/d。

给水管网布置：主干管管径DN800，主要沿湖滨大道、规划五路、西城大道、金水路和梁祝大道等布置，分别从南北方向与城市主干管网连接；次干管管径DN300、DN400，主要沿其他城市主次干道布置，方便施工和维护。

（2）排水规划

排水体制：采取雨污分流制。

排水量：集聚区近、中、远期的污水排放规模分别为1.87万m3/d、2.25万m3/d、2.93万m3/d。

排水管网布置：按相关工程规划要求，本区污水排放按就近原则接入市政道路上的污水管渠，主要市政道路上规划有DN1000、DN800、DN600、DN500、DN400、DN300等污水管渠。

排水系统：区内污水经市政道路的主干管汇集后经现状铁路桥和梁祝大道引入县污水处理厂。

（3）供电

规划新建110KV变电站，位于创业大街和西城大道交叉口西南角，占地0.63公顷，以供产业集聚区用电需要。

（4）供气

供气气源为西气东输的天然气，目前汝南县已建有天然气门站，规划区内燃气由城市主干管网供给。

（5）环卫设施规划

垃圾转运站：规划用地0.37公顷，位于产业集聚区的西南角。

垃圾处理：规划区内的生活垃圾运往汝南县城市垃圾处理场实施集中处理。

（6）消防规划

规划消防用地1.35公顷，设置两处消防站，一处为特勤消防站，位于创新路规划五路西北角，占地0.85公顷；一处为二级普通消防站，位于兴业路以南，占地0.5公顷。

因汝南县产业集聚区尚未进行规划环评跟踪评价，本次评价主要分析项目建设与《汝南县产业集聚区发展规划调整（2013-2030）环境影响报告书》（报批版）的相符性，具体如下：

  - 与《汝南县产业集聚区发展规划调整》相符性

| 类别 | 规划环评调整中要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主导产业 | 重点发展装备制造和建材产业。 | 本项目位于装备制造产业园区，主要产品为电动车、摩托车保护杠，电动车减震、电机磁钢片、五金配件等，属于装备制造配套产业 | 符合 |
| 装备制造业准入条件 | 鼓励发展产业 | ①国家统计局2012年12月《战略性新兴产业分类》（2012）高效节能通用设备制造、高效节能专用设备制造、高效节能电气机械器材制造、高效节能工业控制装置制造、环境保护专用设备制造、环境保护监测仪器及电子设备制造、通信设备制造、高端电子装备和仪器制造、基础电子元器件及器材制造、生物工程设备制造产业等； ②《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）中“第一类鼓励类”、“十四机械、十五城市轨道交通装备、十六汽车、十七船舶、十八航空航天”中项目。 | 本项目不属于以上产业 | / |
|  | 限制发展产业 | 列入国家产业政策限制类、污染严重、技术落后的装备产业。 限制电镀企业入驻。 | 本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》相关要求，不属于污染严重、技术落后的装备产业。 本项目不属于新建的电镀企业，原项目环评已于2014年5月5日取得驻马店环境保护局批复，批复文号：驻环审【2014】22号；本次变更仅对部分生产线工艺进行调整，且变更完成后，全厂总电镀规模比原环评有所减少。 | 基本符合 |
|  | 禁止发展产业 | 列入国家产业政策淘汰类、污染严重、技术落后的装备制造产业，禁止低水平落后产能项目重复建设。 禁止发展资源消耗大、环境污染严重的铅酸蓄电池等产能落后项目。 | 本项目不属于以上产业 | / |

综上，本项目位于汝南县产业集聚区-装备制造产业园区内，主要产品为电动车、摩托车保护杠，电动车减震、电机磁钢片、五金配件等，属于装备制造配套产业；同时，汝南立晟镀业有限公司不属于新建电镀企业，企业原项目环评已于2014年5月5日取得驻马店环境保护局批复，批复文号：驻环审【2014】22号；本次变更仅对部分生产线工艺进行调整，且变更完成后，全厂总电镀规模比原环评有所减少；因此，本项目的建设基本符合《汝南县产业集聚区发展规划调整（2013-2030）》的相关要求。

### 1.6.3 《汝南县土地利用总体规划（2006-2020）》

根据《汝南县土地利用总体规划（2006-2020）》，中心城区的用地边界为：西至城市规划的重阳路，南至英河路，东至东关村，北至北环路，包括产业集聚区的建成区和发展区。确定中心城区建设用地规模为2285.44公顷，净增建设用地771公顷，包括产业集聚区发展区400公顷。

汝南县中心城区建设用地扩展边界，西至规模边界向西900m为界，至宋庄村，北至北环路，南至英河路。东边与规模边界基本一致。中心城市建设用地扩展区规模为321.3公顷。

本项目占地为规划的工业用地，符合《汝南县土地利用总体规划（2006-2020）》。

### 1.6.4 《汝南县“十三五”环境保护规划（2015-2020）》

（1）规划目标

规划基准年：2015年

规划期限：2016—2020年

发展目标：以2020年全面建成小康社会作为工作目标，将生态环境质量的改善作为社会发展的重要成果之一，人民居住环境明显改善，主要污染物排放总量显著减少，生态系统稳定性增强，生态空间管制、环境监管取得重要突破，生态文明体系基本建立。

完成污染物减排目标。“十三五”期间，化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、烟尘等主要污染物排放总量持续削减。全县主要污染物排放总量在2015年基础上持续削减，完成上级下达的总量控制和污染减排任务。

环境质量逐步改善。集中式饮用水源地水质稳定达标；洪河水质能够满足地表水功能区划Ⅳ类标准要求；黑河水质逐步改善，达到V类标准要求。环境空气质量二级及以上天数的比例达到80%以上。

农村环境明显改善。全面开展生态县建设工作，力争创建成省级生态县。秸秆综合利用率、规模化畜禽养殖场粪便综合利用率达到90%以上。

（2）改善环境质量

良好的生态环境是基本的公共产品，是最普惠的民生福祉，“十三五”时期将环境质量改善作为环境保护的根本出发点和立足点，以生态环境质量稳定为主线，以解决饮用水、空气、土壤污染等关系群众健康的环境问题为重点，加强综合治理，确保环境优良地区环境质量不退化、不降级。

①实施蓝天工程

实施“蓝天工程”，以改善大气环境质量和保护公众身体健康为切入点，以污染防治工程措施和环境监管为手段，以优化产业和能源结构、区域大气污染防治为重点，加快推进多污染物综合控制。

a.深化工业大气污染防治

b.加强燃煤锅炉治理

c.强化扬尘污染治理

d.治理城区露天烧烤及饮食服务业大气污染

e.强化机动车污染防治

②实施碧水工程

深入开展“碧水工程”，以北汝河、洪河、黑河等重点流域水污染治理为重点，以重点工程为支撑，深入开展水环境污染综合整治，完善长效监管机制，切实保障水环境安全。确保规划实施期，北汝河、洪河、黑河等地表水环境质量持续改善，水源地水质稳定达标，污染物排放强度大幅下降。

a.突出饮用水源地保护

b.加强地表水污染治理

c.推进生活污水治理

d.加强工业废水治理

③强化土壤污染防治

④做好噪声污染防治

本项目生产过程产生的盐酸雾、氮氧化物等经碱液吸收处理后达标排放，铬酸雾经凝聚回收处理后达标排放，对敏感点影响较小；生产过程中的产生的含镍废水经处理后，清水回用于镀镍后清洗，浓水作为镍原液回用；含铬废水经处理后，清水回用于镀铬、钝化后清洗，浓水蒸发；含铜废水经处理后，清水回用于镀铜后清洗，浓水蒸发；含锌废水经处理后，清水回用于镀锌后清洗，浓水蒸发；含铬、铜、锌浓水经蒸发后冷凝水回用，蒸发残液委托有资质单位处置；铬、镍、铜、锌零排放。酸碱废水经预处理后，与生活污水一起经综合废水处理系统处理，能够满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2要求，排入汝南县第二污水处理厂处理，切实保障水环境的安全，能够实施碧水工程；生产过程中根据污染控制的难易程度进行分区防渗，减少对地下水和土壤的影响；生产过程中的设备噪声经过减振、隔声、消声等措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）相关要求。综上所述，本项目产生的污染物对周围环境影响较小，能够满足汝南县“十三五”环境保护规划要求。

### 1.6.5 汝南县第二污水处理厂概况

2011年6月，由汝南县建设局委托驻马店市环境保护研究所编制完成的《汝南县第二污水处理工程项目环境影响报告表》，已经驻马店市环境保护局批复。

汝南县第二污水处理厂位于创业大道北侧，汝河西侧，梁祝大道以东400米，厂区占地面积约75亩，近期建设规模为1.5万m3/d，处理工艺采用改良型卡鲁塞尔氧化沟工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和《洪河流域水污染物排放标准》（DB41/1257-2016），服务范围为汝河以西新城区、汝南县产业集聚区，服务面积9.2km2，服务人口9万人，配套建设管网17.87km。考虑长远发展需求，汝南县第二污水处理厂将于2020年将规模扩建至3.0万m3/d，同时配套建设排水管网。

汝南县第二污水处理厂于2016年1月已建成投运，建设规模为1.5万m3/d。本项目位于汝南县第二污水处理厂收水范围内；目前，项目区域排污管网已全部建成；本项目建成后全厂废水排放量为139.6213m3/d，仅占汝南县第二污水处理厂处理规模的0.93%，且汝南县第二污水处理厂尚有余量接纳本项目废水，收水情况说明见附件8。因此，本项目废水经厂区污水处理站处理达标后经创业大道污水管网排入汝南县第二污水处理厂进一步处理，措施可行。

### 1.6.6 汝南县饮用水水源地规划

（1）根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办 〔2013〕107号），汝南县共有2个县级集中式饮用水水源地，分别为：汝南县清源自来水公司地下水井群（城区内，共12眼井）和汝南县天中山地下水井群（县城西北部，共18眼井），各水源地名称、方位及保护区范围地详见下表。

  - 汝南县县级饮用水水源一级保护区

| 水源地名称 | 一级保护区范围 | 水源地方位 |
| --- | --- | --- |
| 汝南县清源自来水公司地下水井群（12眼井） | 后龙亭水井 | 取水井外围30米的区域 | 东经114°21′6.40″北纬33°00′43.62″ |
|  | 北关水井 | 取水井外围30米的区域 | 东经114°20′48.25″北纬33°00′30.95″ |
|  | 政府水井 | 取水井外围30米的区域 | 东经114°21′24.12″北纬33°00′33.00″ |
|  | 自来水公司水井 | 取水井外围30米的区域 | 东经114°21′20.40″北纬33°00′24.35″ |
|  | 二高水井 | 取水井外围30米的区域 | 东经114°21′8.10″北纬33°00′16.44″ |
|  | 护城河水井 | 取水井外围30米的区域 | 东经114°20′55.62″北纬33°00′1.62″ |
|  | 西关水井 | 取水井外围30米的区域 | 东经114°20′34.42″北纬33°00′19.36″ |
|  | 南关水井 | 取水井外围30米的区域 | 东经114°20′51.20″北纬32°59′56.39″ |
|  | 东关水井 | 取水井外围30米的区域 | 东经114°22′5.88″北纬33°00′21.25″ |
|  | 污水处理厂水井 | 取水井外围30米的区域 | 东经114°20′56.46″北纬32°59′0.3″ |
|  | 一中水井 | 取水井外围30米的区域 | 东经114°20′25.5″北纬33°00′51.36″ |
|  | 阳光小区水井 | 取水井外围30米的区域 | 东经114°21′45.12″北纬33°00′42.36″ |
| 汝南县天中山地下水井群（18眼井） | 1# | 取水井外围30米的区域 | 东经114°18′18.47″北纬33°02′23.32″ |
|  | 2# | 取水井外围30米的区域 | 东经114°18′49.89″北纬33°02′23.24″ |
|  | 3# | 取水井外围30米的区域 | 东114°19′18.59″北纬33°02′23.17″ |
|  | 4# | 取水井外围30米的区域 | 东经114°19′50.05″北纬33°02′23.08″ |
|  | 5# | 取水井外围30米的区域 | 东经114°18′18.37″北纬33°01′52.94″ |
|  | 6# | 取水井外围30米的区域 | 东经114°18′48.57″北纬33°01′49.40″ |
|  | 7# | 取水井外围30米的区域 | 东经114°19′18.48″北纬33°01′52.79″ |
|  | 8# | 取水井外围30米的区域 | 东经114°19′49.94″北纬33°01′52.71″ |
|  | 9# | 取水井外围30米的区域 | 东经114°20′22.77″北纬33°01′52.62″ |
|  | 10# | 取水井外围30米的区域 | 东经114°18′18.23″北纬33°01′14.28″ |
|  | 11# | 取水井外围30米的区域 | 东经114°18′49.65″北纬33°01′14.20″ |
|  | 12# | 取水井外围30米的区域 | 东经114°19′18.34″北纬33°01′14.13″ |
|  | 13# | 取水井外围30米的区域 | 东经114°19′49.8″北纬33°01′14.05″ |
|  | 14# | 取水井外围30米的区域 | 东经114°20′22.62″北纬33°01′13.4″ |
|  | 15# | 取水井外围30米的区域 | 东经114°18′18.12″北纬33°00′40.45″ |
|  | 16# | 取水井外围30米的区域 | 东经114°18′49.53″北纬33°00′40.37″ |
|  | 17# | 取水井外围30米的区域 | 东经114°19′18.22″北纬33°00′40.3″ |
|  | 18# | 取水井外围30米的区域 | 东经114°19′49.67″北纬33°00′40.21″ |

汝南县清源自来水公司地下水井群位于项目东北，距离本项目最近的为2.2km处的污水处理厂水井；汝南县天中山地下水井群位于项目北侧，距离本项目最近的为4.5km处的18#水井；因此，本项目不在其保护区范围内。

（2）根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办 〔2016〕23号），汝南县共有12个乡镇级集中式饮用水水源地，具体如下：

  - 汝南县乡镇级饮用水水源一级保护区

| 序号 | 水源地名称 | 一级保护区范围 | 供水井名称 | 水源地方位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 北纬 | 东经 |
| 1 | 王岗镇王岗地下水井（共1眼井） | 取水井外围30米的区域 | 王岗供水井 | 32°51′15.84″ | 114°28′52.68″ |
| 2 | 梁祝镇马南地下水井群（共2眼井） | 取水井外围30米的区域 | 马南供水井1 | 32°46′50.22″ | 114°21′10.92″ |
|  |  |  | 马南供水井2 | 32°46′54.96″ | 114°21′22.5″ |
| 3 | 和孝镇和孝地下水井群（共2眼井） | 取水井外围30米的区域 | 和孝供水井1 | 32°43′50.22″ | 114°16′49.92″ |
|  |  |  | 和孝供水井2 | 32°43′34.02″ | 114°16′44.28″ |
| 4 | 老君庙镇老君庙地下水井（共1眼井） | 取水井外围30米的区域 | 老君庙供水井 | 32°56′8.52″ | 114°15′33.18″ |
| 5 | 留盆镇留盆地下水井群（共2眼井） | 取水井外围30米的区域 | 留盆供水井1 | 33°07′30.18″ | 114°26′5.94″ |
|  |  |  | 留盆供水井2 | 32°07′10.26″ | 114°26′3.3″ |
| 6 | 金铺镇金铺地下水井（共1眼井） | 取水井外围30米的区域 | 金铺供水井 | 33°06′15.56″ | 114°18′29.52″ |
| 7 | 三桥镇三桥地下水井群（共4眼井） | 取水井外围30米的区域 | 三桥供水井1 | 32°52′0.42″ | 114°22′2.52″ |
|  |  |  | 三桥供水井2 | 32°52′9.9″ | 114°22′0.24″ |
|  |  |  | 三桥供水井3 | 32°51′57.12″ | 114°22′0.06″ |
|  |  |  | 三桥供水井4 | 32°51′54.36″ | 114°22′5.28″ |
| 8 | 常兴镇常兴地下水井（共1眼井） | 取水井外围30米的区域 | 常兴供水井 | 32°42′57.6″ | 114°11′44.52″ |
| 9 | 东官庄镇官庄地下水井（共1眼井） | 取水井外围30米的区域 | 官庄供水井 | 32°49′35.4″ | 114°15′31.14″ |
| 10 | 韩庄镇老君庙地下水井群（共3眼井） | 1、2号井群外包线内及外围30米的区域，3号取水井外围30米的区域。 | 老君庙供水井1 | 32°53′33.73″ | 114°14′10.18″ |
|  |  |  | 老君庙供水井2 | 32°53′32.82″ | 114°14′10.18″ |
|  |  |  | 老君庙供水井3 | 32°53′26.52″ | 114°14′5.60″ |
| 11 | 罗店镇罗东地下水井（共1眼井） | 取水井外围30米的区域 | 罗东供水井 | 33°00′33.00″ | 114°21′24.12″ |
| 12 | 张楼镇张楼地下水井（共1眼井） | 取水井外围30米的区域 | 张楼供水井 | 33°06′46.80″ | 114°14′25.80″ |

距离本项目最近的乡镇集中式饮用水为项目西南侧约7.5km的汝南县老君庙镇地下水井，本项目不在其保护区范围内。

综上所述，本项目均不在以上各饮用水水源地保护区范围内，与各饮用水水源地的位置关系见附图七。

### 1.6.7 《河南汝南宿鸭湖湿地省级自然保护区总体规划》

（1）汝南宿鸭湖湿地省级自然保护区总面积16700公顷，划分为三个功能区，即核心区、缓冲区和实验区。

①核心区：面积3520公顷，占总面积21.1%。位于保护区的西北部，西起宿鸭湖海拔52.5米水位线，东边距离水库西岸海拔52.5米水位线约4000米，北距水库堤南约500米，南到大石庄村。此区有典型的湿地环境，是水禽越冬和歇息的主要地方，禁止人为活动。

②缓冲区：面积为1666公顷，占总面积10.0%。位于核心区周围，西大致以宿鸭湖西岸海拔52.5米水位线西侧的土埂为界，东边距核心区东界约600米，北至水库堤，南到小石庄村。根据本保护区季节性强的特点，在冬春季（10月至翌年3月），依据迁徙来此越冬和歇息的珍稀水禽鸟类种群分布情况。在该区建立保护观测点，开展珍稀水禽鸟类的资源调查，个体和群体生态。周年活动和年纪变化观测研究。

③实验区：面积11514公顷，占总面积68.9%。除核心区和缓冲区外其余部分为实验区。

（2）根据保护区的实际情况，为了便于保护和管理，做到重点突出、目标明确，充分发挥各功能区的作用，将保护区分为重点保护区域和一般保护区域。

①重点保护区域：范围包括核心区和缓冲区，以保护和拯救珍稀濒危水禽等生物资源和湿地生态环境，保持自然状态。

核心区的保护要严格执行国家有关规定，实行严格保护，只供观察研究，核心区除保护管理部门依法进行巡护、定位观察研究和定期资源调查外，禁止其他人为活动。因科研教育目的，需进入从事破坏性的科学研究、教学实习、采集标本的、应事先向保护区提出申请和计划，经批准后方可进行。核心区的主要作用是保护区内的自然资源和自然环境，保持其生态系统和物种不受人为干扰，在自然状态下演替和繁衍，保证核心区的完整和安全。因自然灾害等原因造成的湿地生态系统退化，要采取工程措施，予以恢复。

②一般保护区域：范围严格控制在实验区内，要限制人为活动。加以合理保护，以促进和改善自然环境，合理利用自然、人文资源，发展经济为目的。在本区可开展培育经济资源、综合利用、生态旅游、科普宣传教育等活动，以增强保护区经济实力和改善工作、生活条件。

引用《汝南县产业集聚区发展规划调整（2013-2030）》中的协调性结论：根据《汝南宿鸭湖湿地省级自然保护区总体规划》可知，集聚区不在宿鸭湖省级湿地自然保护区的范围之内，位于宿鸭湖的下游位置，因此，集聚区的建设不会对宿鸭湖湿地自然保护区造成影响。集聚区规划与《汝南县生态环境保护规划》是相协调的。

本项目位于汝南县产业集聚区，距离宿鸭湖实验区边界的最近距离约4.1km，不在宿鸭湖湿地自然保护区的范围之内，而且处于水流方向的下游位置，因此，本项目的开发活动不会对宿鸭湖湿地自然保护区造成影响。

综上所述，本项目位于汝南县产业集聚区，符合《汝南县城市总体规划（2011-2030）》及《汝南县产业集聚区发展规划调整（2013-2030）》；项目用地为工业用地，符合《汝南县土地利用总体规划（2006-2020）》；项目的建设符合《汝南县“十三五”环境保护规划（2015-2020）》；经对比汝南县城市饮用水水源地规划，项目不在饮用水源保护区范围内，且在宿鸭湖湿地自然保护区的范围之外，而且处于水流方向的下游位置，本项目的开发活动不会对宿鸭湖湿地自然保护区造成影响，故项目厂址可行。

### 1.6.8 《河南省重金属污染综合防治“十二五”规划》及相关方案

河南省没有出台重金属污染综合防治“十三五”规划，因此本次评价参考“重金属污染综合防治十二五规划”及其相关方案的内容分析本项目符合性。《河南省重金属污染综合防治“十二五”规划》由河南省环境保护厅组织编制，河南省人民政府于2011年9月26日发文通知实施，在实施过程中，相关部门分别下发了《河南省重金属污染综合防治“十二五”规划2014年度实施方案》、《河南省环境保护厅关于印发河南省涉重金属重点行业污染防控工作方案的通知》（豫环文[2018]262号）等方案，强力推进《河南省重金属污染综合防治“十二五”规划》顺利实施。

《河南省重金属污染综合防治“十二五”规划》提出：通过实施《规划》，2015年，全省各重点行业、企业的重点重金属污染物排放达到国家和我省确定的排放要求。城镇集中式地表水饮用水水源重点重金属污染物指标达标率100%；重点区域的重点重金属污染物排放总量比2007年减少30%，环境质量明显好转；非重点区域的重点重金属污染物排放总量比2007年减少10%，重金属污染得到有效控制。

根据《河南省重金属污染综合防治“十二五”规划》及相关方案，河南省重金属污染综合防治设有重点区域和重点重金属污染物，具体如下：

  - 河南省重金属污染综合防治设有重点区域和重点重金属污染物

| 省辖市 | 序号 | 重点区域 | 重点重金属污染物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开封 | 1 | 尉氏县 | 铅镉污染防控区 |
| 洛阳 | 2 | 栾川县 | 铅砷污染防控区 |
|  | 3 | 洛宁县 | 铅镉污染防控区 |
| 安阳 | 4 | 安阳市龙安区 | 镉铅砷污染防控区 |
| 焦作 | 5 | 孟州市 | 铬污染防控区 |
| 三门峡 | 6 | 灵宝市 | 铅镉污染防控区 |
|  | 7 | 义马市 | 铬污染防控区 |
| 济源 | 8 | 济源市 | 铅镉污染防控区 |
| 周口市 | 9 | 项城市 | 铬污染防控区 |
| 新乡市 | 10 | 新乡县 | 铅镉污染防控区 |
|  | 11 | 新乡市凤泉区 | 铅镉污染防控区 |

由上表可知，本项目涉及重金属主要为铬、镍、锌、铜，但项目所在地汝南县不属于以上重金属防治区。

根据《河南省环境保护厅关于印发河南省涉重金属重点行业污染防控工作方案的通知》（豫环文[2018]262号），本项目与其符合性分析如下：

  - 与豫环文[2018]262号的相符性分析

| 《方案》要求 | 本项目实际情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| 重点行业：包括重有色金属矿（含伴生矿）采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选业等）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼等）、铅蓄电池制造业、皮革及其制品业（皮革鞣制加工等）、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯行业、铬盐行业等）、电镀行业。 | 本项目为电镀行业，为属于涉重金属重点行业，严格按照《方案》的相关要求执行。 | 符合 |
| （二）严格涉重金属行业项目环境准入，实施总量控制制度。 | 2018 年起，新建项目审批实施“增产不增污”或“增产减污”。全省新建、改建、扩建重点行业重金属污染物排放项目，通过“以新代老”治理、淘汰落后产能、区域替代等“等量置换”或“减量置换”措施，实现所在区域内重点重金属污染物排放总量零增长或进一步削减。对全口径清单内的企业落实减排措施和工程削减的重点重金属污染物排放量，经监测并可核实的，可作为涉重金属行业新、改、扩建企业重金属污染物排放总量等量来源。 | 本项目属于变更项目，重金属废水经处理后回用，不外排；铬酸雾经凝聚回收塔处理后达标排放， | 符合 |
|  | 建立排污许可证核发部门与重金属环境管理部门协商会议机制，确保涉重金属重点行业企业减排目标和管理要求纳入排污许可证，实现排污许可证核发与重金属减排工作有效衔接，通过排污许可证核发，确定企事业单位重金属污染排放总量，实现总量控制。 | 本项目严格按照相关要求申领排污许可证。 | 符合 |
| （三）严格执行行业政策，强化涉重金属行业监管。 | ......对有色金属、电镀、制革行业实施清洁化改造，制革行业实施铬减量化或闭路循环利用技术改造，加强铅锌采选等有色金属采选行业选矿环节、产品堆存场所等无组织排放的治理。...... | 本项目属于电镀行业，严格按照《方案》的相关要求执行，并按照相关行业政策要求实施清洁化生产。 | 符合 |
| （四）全面提升涉重金属行业清洁生产水平。 | 落实清洁生产审核制度，依法开展重点行业企业清洁生产审核，组织清洁生产审核评估验收。重金属污染重点行业企业每五年完成一次强制性清洁生产审核，并将审核评估结果向有关部门报告。...... | 本项目严格按照相关要求开展清洁生产审核，组织清洁生产审核评估验收，并将审核评估结果向有关部门报告。 | 符合 |
| （六）严格管控新增重金属污染。 | 加大结构调整力度。根据国家及有关部门要求，加大重金属污染重点行业产业结构调整力度，优化空间布局。积极引导、支持皮革及毛皮鞣制加工、铅酸蓄电池制造、电镀加工及其生产线等重点行业企业进入相应工业集聚区、园区，集约化、专业化集聚发展。...... | 本项目属于电镀行业，位于汝南县产业集聚区。 | 符合 |
| （七）开展涉镉等重金属行业企业排查整治。 | ......全省涉重金属行业企业生产废水应按照“清污分流、污污分流”、“循环套用、再生利用”等原则进行达标处理及循环利用。企业废水处理设施的建设及改造应严格按照相应行业废水治理工程技术规范、污染防治技术指南及其它废水治理工程技术要求实施，厂区初期雨水经收集后应与厂区生活废水进入企业综合废水处理设施。综合废水排放口重金属污染物应达到国家污染物排放标准限值要求。凡执行河南省特别排放标准限值及区域、流域内有地方标准的涉重金属排放行业企业，污染物排放应严格执行相应标准要求。 | 本项目生产废水按照“清污分流、污污分流”、“循环套用、再生利用”等原则进行达标处理及循环利用，并实现重金属废水铬、镍、铜、锌零排放。废水处理设施严格按照相应行业废水治理工程技术规范、污染防治技术指南及其它废水治理工程技术要求实施，厂区初期雨水经收集后进入综合废水处理设施。厂区总排口能够满足《电镀行业污染物排放标准》（GB21900-2008）表2。 | 符合 |
|  | 涉重金属废气排放行业企业应采取先进、高效的废气处理技术、工艺或设备深度治理，确保废气中重金属污染物持续、稳定达标排放。...... | 本项目铬酸雾经凝聚回收塔处理后达标排放；根据《排污许可证申请与核发技术规范 电镀工业》（HJ855-2017），凝聚回收法为铬酸雾治理的可行技术。 | 符合 |
| （八）全面实施环境风险防控。 | 严禁在基本农田保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区新建涉重金属污染物排放的建设项目。 | 本项目不属于新建项目，且位于汝南县产业集聚区，不在环境敏感区范围内。 | 符合 |

## 1.7 环境保护目标

根据工程特征、建设项目周边环境状况和地方环境保护要求确定环境保护目标，本项目环境保护目标见表1-32，厂址周围环境保护目标分布见附图二。

  - 本项目环境保护目标

| 环境要素 | 保护目标 | 方位 | 距离m | 规模（人） | 功能 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 叶庄 | E | 485 | 200 | 村庄 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级；《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
|  | 刘屯村 | E | 547 | 800 | 村庄 |  |
|  | 前吴庄 | S | 507 | 300 | 村庄 |  |
|  | 魏庄 | S | 879 | 200 | 村庄 |  |
|  | 傅楼 | EN | 1370 | 1130 | 村庄 |  |
|  | 马庄 | E | 1312 | 200 | 村庄 |  |
|  | 傅桥 | SE | 1293 | 300 | 村庄 |  |
|  | 杨庄 | SE | 2238 | 400 | 村庄 |  |
|  | 大新庄 | W | 1321 | 980 | 村庄 |  |
| 地表水环境 | 北汝河 | NE | 1647 | / | 纳污 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
| 地下水环境 | 评价区域内 | / | / | / | / | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 声环境 | 厂界 | / | / | / | / | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类、4a类 |

## 1.8 评价专题设置

根据本项目特点及周围环境特点，按照建设项目环境影响报告书编制规范要求，本次评价设置以下专题：

前言

第一章    总则

第二章    建设项目工程分析

第三章    环境现状调查与评价

第四章    环境影响预测与评价

第五章    环境保护措施及其可行性论证

第六章    环境影响经济损益分析

第七章    环境管理与监测计划

第八章    环境影响评价结论

## 1.9 环境影响评价工作程序

环境影响评价工作程序如图1-1。

图1-1    环境影响评价工作程序示意图

# 第二章    建设项目工程分析

## 2.1 立晟镀业环保手续履行情况

汝南立晟镀业有限公司环保手续情况汇总详见表2.1-1。

- 汝南立晟镀业有限公司环保手续履行情况一览表

| 项目名称 | 建设内容 | 环保手续 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《汝南立晟镀业有限公司年产50万套电动车、摩托车保护杠及车灯项目环境影响报告书》 | 1条机加工生产线、2条前处理线和5条电镀生产线（包括3条铁件自动镀镍-铬生产线、1条铁件自动镀硫酸铜镍铬生产线、1条ABS全自动电镀生产线） | 驻环审【2014】22号 | ①一期已取得现状评估环保备案，已建成并正常生产，根据现场勘查，现状评估期间建设的1条前处理线（备用线）现已拆除，其余不变。 ②主要针对二期、三期进行变更。 |
| 《汝南立晟镀业有限公司年产50万套电动车、摩托车保护杠及车灯项目分期环境影响变更报告》 | 一期 | 1条机加工生产线、1条前处理线和1条铁件自动镀镍-铬生产线 | 驻环函【2015】104号 |  |
|  | 二期 | 1条铁件自动镀镍-铬生产线 |  |  |
|  | 三期 | 1条前处理线、1条铁件自动镀镍-铬生产线、1条铁件自动镀硫酸铜镍铬生产线和1条ABS全自动电镀生产线 |  |  |
| 《汝南立晟镀业有限公司年产50万套电动车、摩托车保护杠及车灯项目一期工程建设项目现状环境影响评估报告》 | 2条铁件前处理线和1条铁件自动镀镍-铬生产线 | 汝南县违法违规建设项目（第七批）环保备案（2016年11月17日） |  |

目前，原项目一期工程已履行完环保手续（以下称为“现有工程”），二、三期工程正在建设。本次主要针对原项目二期、三期工程的4条电镀生产线及其配套环保设施情况进行变更；同时，将现有工程的燃甲醇锅炉改为燃天然气锅炉；新建1座污水处理站，建成后现有工程已建污水处理站作为备用，以下称为“变更工程”。

## 2.2 现有工程工程分析

现有工程已于2016年11月编制完成现状环境影响评估报告并在汝南县环境保护局取得环保备案，本次采用现状评估报告中内容并结合现场勘查实际情况进行其工程分析。

### 2.2.1 现有工程产品方案

现有工程主要产品方案及镀层规模详见表2.2-1和2.2-2。

- 现有工程产品方案一览表   单位：万套

| 序号 | 产品名称 | 产量（万套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动车、摩托车保护杠 | 12.5 | 每套单层电镀面积为0.72m2 |

- 现有工程各种电镀层种类及镀层厚度一览表

| 序号 | 镀种名称 | 镀层面积（万m2/a） | 镀层厚度（μm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀装饰铬 | 9 | 0.3 |
| 2 | 镀半亮镍 | 9 | 4 |
| 3 | 镀光亮镍 | 9 | 6 |
| 合计 | 27 | / |

### 2.2.2 现有工程主要原辅材料用量及动力消耗

现有工程主要原辅材料用量消耗情况详见表2.2-3，能源消耗情况见表2.2-4。

- 现有工程主要原辅材料消耗情况一览表

| 序号 | 原辅材料名称 | 主要成分及含量 | 消耗量（t/a） | 最大存放量（t） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢管 | / | 275 | 10 | 直接存放 |
| 2 | 除油粉 | 主要为氢氧化钠、磷酸钠、表面活性剂等 | 15 | 4 | 袋装，25kg/袋 |
| 3 | 硫酸镍 | 99.9% | 2.5 | 2 | 袋装，25kg/袋 |
| 4 | 氯化镍 | 99.9% | 0.9 | 1 | 袋装，25kg/袋 |
| 5 | 硼酸 | 99.9% | 1.2 | 1 | 25kg/袋 |
| 6 | 铬酐（三氧化铬） | 99.9% | 1.5 | 1 | 桶装，50kg/桶 |
| 7 | 硫酸 | 98% | 15 | 35 | 罐装，35t/罐 |
| 8 | 盐酸 | 30% | 10 | 20 | 罐装，20t/罐 |
| 9 | 镍板 | 99.9% | 25 | 2 | 桶装，250kg/桶 |
| 10 | 铬阳极 | 主要为铅、锡块 | 0.2 | 0.15 | 15kg/块 |
| 11 | 酸洗添加剂 | 主要为表面活性剂 | 1.5 | 1 | 桶装，25kg/桶 |
| 12 | 镀镍光亮剂 | 主要为表面活性剂、糖精 | 2.5 | 1 | 桶装，25kg/桶 |
| 13 | 镀铬添加剂 | 主要为NaF等 | 0.5 | 0.5 | 桶装，25kg/桶 |
| 14 | 氢氧化钠 | 99% | 2 | 2 | 袋装，25kg/袋 |

- 现有工程能源消耗一览表

| 类别 | 单位 | 消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自来水 | m3/a | 5076 | 厂内自备井 |
| 电 | 万kWh/a | 70 | 区域电网 |

### 2.2.3 现有工程建设内容

现有工程建设内容一览表见表2.2-5。

- 现有工程建设内容一览表

| 项目组成 | 建设内容 |
| --- | --- |
| 主体工程 | 抛光车间 | 1栋，1层，规格9×16×8.5m，建筑面积144m2。设置有10台抛光机，对铁件表面铁锈进行抛光处理 |
|  | 线外前处理区 | 位于铁件电镀车间南侧，规格24×5×8.5m，建筑面积120m2。建设有1条镀前处理线，主要工艺为热浸除油-清洗-酸脱脂-清洗 |
|  | 铁件电镀车间 | 1栋，1层，规格52.5×53×8.5m，建筑面积2782.5m2。建设有1条铁件自动镀镍-铬生产线，1套退挂设施 |
| 配套工程 | 锅炉房 | 规格8×5×8m，建筑面积20m2，建设有1台1t/h燃甲醇锅炉 |
|  | 成品库 | 用于储存电镀后的配件，规格53×67.5×8m，建筑面积3577.5m2 |
|  | 储罐区 | 3个，盐酸储罐35 m3，硫酸储罐20 m3，1个甲醇燃料30 m3 |
| 公用 工程 | 供水 | 厂区自备井 |
|  | 排水 | 电镀生产废水零排放，生活污水和清净下水一起进入汝南县污水处理厂进一步处理，然后排入汝河 |
|  | 供电 | 产业集聚区供电线路 |
| 环保工程 | 废水处理 | 酸碱废水预处理系统 | 采用“中和法”预处理后，进入综合废水处理系统 |
|  |  | 含铬废水处理系统 | 采用“化学还原+沉淀+混凝絮凝沉淀+砂滤+过滤+反渗透”工艺处理，处理后清水回用，浓水回至前端含铬废水收集箱，再次经含铬废水处理系统处理，不外排，设计处理规模为6m3/h |
|  |  | 含镍废水处理系统 | 采用“多介质砂滤+袋式过滤+精密过滤+纳滤反渗透”处理后，清水回用，浓水作为原料镍液使用，系统设计处理规模为1m3/h |
|  |  | 综合废水处理系统 | 采用“微电解+絮凝+混凝+斜管沉淀”工艺处理后，通过污水管网进入汝南县第二污水处理厂处理，综合废水处理系统的设计处理规模为2m3/h |
|  |  | 抛光除尘废水处理系统 | 采用“沉淀法”处理，规模为10m3/d，处理后循环使用，每天补充新鲜水 |
|  | 废气处理 | 抛光粉尘处理 | 抛光粉尘采用1套水喷淋湿式除尘设备处理 |
|  |  | HCl废气与硫酸雾废气处理 | 前处理线产生的HCl废气与铁件自动镀镍-铬线产生的硫酸雾废气共用1套碱液吸收塔处理 |
|  |  | 铬酸雾处理 | 铬酸雾采用1套“酸雾抑制剂+凝聚回收塔”处理 |
|  | 噪声控制 | 基础减振，厂房隔声 |
|  | 固废储存 | 1座一般固体废物暂存间，10 m2. |
|  |  | 1座危险固体废物暂存间，50m2，采取防风、防雨、防渗等“三防”措施 |

### 2.2.4 现有工程主要生产设备

根据现场调查，研磨设备和铁件电镀车间内的备用铁件前处理线现已拆除，其他设备不变。现有工程主要生产设备详见表2.2-6。

- 现有工程生产设备一览表

| 序号 | 工序 | 设备名称 | 规格/型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抛光 | 抛光机 | / | 10台 |
| 2 | 铁件 前处理 线 （位于线外前处理区） | 热浸除油槽 | 9000×1400×1300mm | 1套 |
| 3 |  | 清洗槽 | 4200×1400×1300mm | 1套（3连池） |
| 4 |  | 酸脱脂槽 | 5600×1400×1300mm | 1套 |
| 5 |  | 清洗槽 | 2800×1400×1300mm | 1套（2连池） |
| 6 |  | 清洗槽 | 1400×1400×1300mm | 1套 |
| 7 | 铁 件 镀 镍 铬 | 镀前处理 | 酸电解槽 | 2700×900×1300mm | 1套 |
| 8 |  |  | 超声波槽 | 2700×900×1300mm | 1套 |
| 9 |  |  | 阴电解槽 | 2700×900×1300mm | 1套 |
| 10 |  |  | 阳电解槽 | 1800×900×1300mm | 1套 |
| 11 |  |  | 中和活化槽 | 1800×900×1300mm | 1套（2连池，第1槽活化，第2槽清洗） |
| 12 |  |  | 清洗槽 | 2700×900×1300mm | 2套（3连池） |
| 13 |  |  | 清洗槽 | 1800×900×1300mm | 1套（2连池） |
| 14 |  | 电镀处理 | 镀半光镍槽 | 5400×900×1300mm | 1套 |
| 15 |  |  | 镀全光镍槽 | 7200×900×1300mm | 1套 |
| 16 |  |  | 回收槽 | 900×900×1300mm | 1套 |
| 17 |  |  | 清洗槽 | 2700×900×1300mm | 1套（3连池） |
| 18 |  |  | 活化槽 | 900×900×1300mm | 1套 |
| 19 |  |  | 镀铬槽 | 9000×900×1300mm | 1套 |
| 20 |  |  | 回收槽 | 900×900×1300mm | 1套 |
| 21 |  |  | 清洗槽 | 3600×900×1300mm | 1套（4连池） |
| 22 | 烘干 | 烤箱 | 传送带式烘烤（70-90℃） | 1套 |
| 23 | 退挂 | 退挂槽 | 3000×3700×1500mm | 1套（3连池） |
| 24 |  | 水洗槽 | 3000×1800×1500mm | 1套（3连池） |

### 2.2.5 现有工程公用工程

#### 2.2.5.1 供电

现有工程年用电量70万kW·h，由产业集聚区供电线路提供。

#### 2.2.5.2 供热

现有工程加热均为间接加热，当槽液温度升好后（采用槽边夹套内通蒸汽进行升温），电镀过程中只需少量蒸汽保温（电镀过程为放热过程，一般可维持槽液所需温度），前处理过程需不停加温。

现有工程采用甲醇锅炉供热，供热总规模为1t/h，根据企业提供资料，现有工程所需蒸汽量为4t/d，现有工程蒸汽平衡如下：

图2.2-1    现有工程蒸汽平衡图（t/d）

#### 2.2.5.3 给水及排水

现有工程用水主要为生产用水、锅炉用水及职工冲厕用水。根据现状评估报告并结合实际情况，水平衡如下所示：

图2.2-2    现有工程水平衡图（m3/d）

### 2.2.6 现有工程生产工艺及产污环节分析

#### 2.2.6.1 电镀工艺基本原理

①镀前处理

I：脱脂除油

脱脂除油是电镀前处理的一项重要工序，如果电镀前除油不彻底，将会影响镀层的质量，现有工程采用酸碱除油、酸电解除油和电解除油等化学除油和电化学除油的方法及超声波除油的方法进行除油。

化学除油是利用油脂的皂化和乳化作用，去除皂化性油脂，利用表面活性剂的乳化作用去除非皂化性油脂。脱脂液沿着金属-油污界面渗透，取代油污相，使金属相被润湿，从而迫使大量油污被卷离，而且卷离的油污立即浮到液面，与溶液互不相溶。其特点是方法简单、设备简单、成本低，但脱脂时间长。溶液主要为NaOH、HCl等。

电化学除油除了具有化学除油的皂化与乳化作用外，还具有电化学作用。在电解条件下，电极的极化作用降低了油与溶液的界面张力，溶液对零件表面的润湿性增加，使油膜与金属间的黏附力降低，使油污易于剥离并分散到溶液中乳化而除去。在电化学除油时，不论是制件作为阳极还是阴极，其表面上都有大量气体析出。当零件为阴极时(阴极除油)，其表面进行的是还原反应，析出氢气；零件为阳极时(阳极除油)，其表面进行的是氧化反应，析出氧气。电解时金属与溶液界面所释放的氧气或氢气在溶液中起乳化作用。因为小气泡很容易吸附在油膜表面，随着气泡的增多和长大，这些气泡将油膜撕裂成小油滴并带到液面上，同时对溶液起到搅拌作用，加速了零件表面油污的脱除速度。

超声波除油是基于空化作用原理，当超声波作用于除油液时，由于压力波的传导，使溶液在某一瞬间受到负应力，而在紧接着的瞬间受到正应力作用，如此反复作用。当溶液受到负压力作用时，溶液中会出现瞬时的真空，出现空洞，溶液中蒸汽和溶解的气体会进入其中，变成气泡。气泡产生后的瞬间，由于受到正压力的作用，气泡受压破裂而分散，同时在空洞周围产生数千大气压的冲击波，这种冲击波能冲刷零件表面，促使油污剥离。超声波强化除油，就是利用了冲击波对油膜的破坏作用及空化现象产生的强烈搅拌作用。

Ⅱ：中和、酸洗、活化

采用硫酸等作为活化剂进行表面活化，可中和前处理残留部件表面的少量碱液，去除金属零件表面的氧化皮和锈蚀物，使零件呈出金属基体，提高零件的光泽，同时可使零件表面活化，提高与镀层的结合度。

②电镀处理

I：镀镍

镍具有良好的机械强度和韧性，能抵抗大气腐蚀，耐酸耐碱，镍镀层结晶细致平滑，因此是防护-装饰的主要镀层。主要有镀半光亮镍、镀光亮镍两层镍。

镀半光镍/全光镍：由于半光亮镍具有耐腐蚀性，但外观装饰性一般，如以外观装饰性为主的产品，则不宜镀半光亮镍，如果既要有光亮的外观，又要具有高耐蚀行的产品，才采用半光亮镍，亦即利用半光亮镍的耐蚀性再镀以全光镍。为保证装饰铬的镀层性能和外观质量，镀铬前的部件表面必须是光亮的镀层，因此，镀完半光亮镍以后，应立即镀覆光亮镍。

光亮镀镍后能直接套铬，而省略传统的抛光工序，并为电镀的机械化创造了条件。光亮镍在空气中会逐渐变暗淡，所以往往在镀镍后还需要镀上一层铬镀层。

Ⅱ：铬活化

活化工段活化剂为酸液，可中和前处理残留在零件表面的少量碱，去除金属零件表面上的氧化皮和锈蚀物，使零件呈出基本金属的结晶组织，可提高零件的光泽，同时使零件表面活化，提高与镀层的结合度，常用的药剂有硫酸、盐酸等，本项目活化剂为硫酸溶液。

Ⅲ：镀铬

铬是一种银白色（带兰色）金属，是最重要的防护性镀层之一。由于铬表面很容易形成钝化膜，在空气中很稳定，不易变色和失去光泽，而成为最重要的防护装饰铬镀层之一。镀铬生产中主要使用铬酸溶液。

Ⅵ：回收、清洗

回收和清洗是电镀生产线中必不可少的组成部分。电镀后采用浸洗回收工艺，可大幅度降耗减污，回收液不排放，定期添加至前面的镀槽。

#### 2.2.6.2 铁件自动镀镍-铬生产线生产工艺及产污环节

（1）工艺流程说明及工艺条件

①抛光：铁件在进入电镀工序前需先在抛光车间对钢管表面的铁锈进行抛光，与保险杠一起委托汝南县豪进电动车制造公司将配件与钢管进行焊接，然后运回厂区进行电镀工序。

②热浸除油及水洗：在热浸除油槽内加入除油粉，控制温度在70℃左右（采用槽边夹套内通蒸汽进行升温），进行清洗除油，高温除油可以强化除油过程、缩短除油时间、提高除油质量。之后进入水洗槽采用自来水进行逆流清洗，水洗槽中不断补充新鲜水。目的是洗掉工件上的化学药液，避免在下一步时和其他化学品发生化学反应。

③酸脱脂及水洗：采用盐酸和酸洗添加剂进行酸洗，除去镀件表面的氧化膜，提高镀件光泽，同时使表面活化；之后进入水洗槽采用自来水进行逆流清洗。

④电解脱脂及水洗：采用10%硫酸酸洗和酸洗添加剂进行酸洗，之后进入水洗槽采用自来水进行逆流清洗。

⑤超声波除油：在超声波槽内加入除油粉，控制温度在60℃左右（采用槽边夹套内通蒸汽进行升温），利用16kHz以上的高频声波进行清洗除油，属于物理除油法。

⑥电解除油及水洗：实质上是水的电解过程。在电解槽内加入除油粉，控制温度在50℃左右（采用槽边夹套内通蒸汽进行升温）进行电解，当金属电极作为阴极时，其表面上进行的是还原过程，析出的是氢气，发生的反应为：7H2O+4e→2H2↑+4OH-。当金属制品作为阳极时，其表面上进行的是氧化过程，发生的反应：4OH--4e→2O2↑+ 2H2O。生成的气体将底部清洗液搅动，从而对零件进行清洗，将油清洗下来并通过机械作用剥离出氧化皮。之后进入水洗槽采用自来水进行逆流清洗。

⑦中和活化：镀半光镍前、镀装饰铬前均采用5%硫酸进行活化，进一步清洁被镀零件表面。

⑧电镀

镀镍：包括镀半光镍和全光镍，反应原理见上述工艺原理。在电镀槽中加入硫酸镍、氯化镍、硼酸、镍板、镀镍光亮剂等，在电流密度1.5-2.5（A/dm2）进行电镀，利用电镀过程放热可维持槽液所需温度，只需少量蒸汽进行保温。

镀装饰铬：在电镀槽中加入铬酐、硫酸、镀铬添加剂等，在电流密度1.5-2.5（A/dm2）进行电镀，利用电镀过程放热可维持槽液所需温度。

现有工程不进行倒槽，镀液采用槽外循环过滤机过滤后循环使用，过滤产生的电镀槽渣及滤材委托有资质单位处置。

⑨回收、水洗：各电镀槽后均设置镀液回收槽，工件在回收槽内浸洗，经回收水洗，回收槽中的浓度逐渐升高，达到一定高浓度后，将回收槽的镀液返回对应的电镀槽，补充工件带出及挥发的损耗，从而达到回收的目的；之后在进入清洗工序，镀后清洗均采用纯水进行逆流清洗。采用回收槽可有效将回收镀槽带出液中的重金属和有效化学品，提高重金属的利用率，从而减少最终进入废水中污染物的浓度，可大幅度降耗减污。

⑩下挂、烘干：镀件送入烤箱进行烘干（采用电加热），加快晾干速度，完成后即得成品。

“铁件自动镀镍-铬生产线”各槽工艺条件见表2.2-7，具体工艺流程及产污环节见图2.2-3。

- 铁件自动镀多层镍铬流程各电镀槽工艺条件

| 槽体名称 | 溶液成分（百分比浓度指体积比） | 控制温度 | 排放去向 | 排放或处置频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 热浸除油槽 | 除油粉（氢氧化钠、磷酸钠、表面活性剂）50-80g/L | 70℃ | 综合废水池 | 一月一次 |
| 酸脱脂槽 | 盐酸30%、酸洗添加剂15mg/L | 常温 | 综合废水池 | 6个月一次 |
| 酸电解槽 | 硫酸10%、酸洗添加剂6mg/L | 常温 | 综合废水池 | 3个月一次 |
| 超声波槽 | 除油粉40-60g/L | 60℃ | 综合废水池 | 一个月一次 |
| 电解槽 | 除油粉40-80g/L | 50℃ | 综合废水池 | 一个月一次 |
| 中和活化槽 | 硫酸5% | 常温 | 综合废水池 | 10天一次 |
| 镀半亮镍槽 | 硫酸镍270g/L、氯化镍45g/L、硼酸45g/L、镀镍光亮剂10mL/升 | 55℃ | 镍系废水池 | 镀后清洗水溢流排放 |
| 镀光亮镍槽 | 硫酸镍250g/L、氯化镍55g/L、硼酸50g/L、镀镍光亮剂10mg/L | 55℃ | 镍系废水池 | 镀后清洗水溢流排放 |
| 活化槽（铬活化） | 硫酸5% | 常温 | 综合废水池 | 一个月一次 |
| 镀铬槽（镀装饰铬） | 铬酐200g/L、硫酸1g/L、镀铬添加剂20mg/L | 35℃ | 铬系废水池 | 镀后清洗水溢流排放 |

（2）产污环节

废气：抛光含尘废气G1，酸脱脂产生的HCl废气G2，酸电解、中和活化、铬活化产生的硫酸雾G3、G4、G5、G6，镀铬产生的铬酸雾G7。

废水：酸碱废水W1~W13、W15，含镍废水W14，含铬废水W16。

固废：抛光工序收集的废铁屑S1，含镍废渣S2、S3，含铬废渣S4。

#### 2.2.6.3 退挂产污环节分析

退挂槽工艺条件见表2.2-8。

- 退挂槽工艺条件

| 槽体名称 | 溶液成分（百分比浓度指体积比） | 控制条件 | 排放去向 | 排放或处置频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 退挂槽 | 硝酸钠200-250 g/L、草酸钠、醋酸钠、活化剂0.5~0.8 g/L | 温度：30~60℃ PH：6~7 | / | 退挂槽只添加不排放，清洗槽溢流排放 |

电镀过程中挂具长期使用后，底部挂钩积了一层厚厚的电镀层，需定期对挂具进行退镀工序，本次采用电化学方法退镀，退镀过程中以退镀工件为阳极，用铅板或不锈钢板为阴极，在直流电作用下，阳极上发生的反应是金属镀层从基体上逐渐溶解，并以离子形式进入溶液。阴极上部分金属离子以粉末状还原析出，大部分生成金属氢氧化物沉淀。

产污环节：溶液中退镀的金属层S5；清洗水W17，进入含铬废水处理系统。

#### 2.2.6.4 公用及辅助设施、环保处理设施产污环节分析

（1）燃气锅炉及软水制备

①供汽方案

采用1台1t/h甲醇锅炉为生产供热。锅炉所需软水在软水站制备，采用离子交换树脂工艺。

②产污环节

废气：锅炉废气，主要污染物为NO2、SO2、烟尘，废气直接达标排放。

废水：W18软水系统排水及锅炉排污水，主要污染物为COD、SS。

固废：S6废离子交换树脂等。

噪声：鼓风机、引风机噪声。

（2）纯水站

①纯水制备方案

生产用纯水采用1套3t/h的纯水系统制取，工艺为砂滤+碳滤+反渗透工艺。

②产污环节

废水：W19反渗透浓水，主要污染物为COD、SS。

固废：S7废活性炭及废反渗透膜。

噪声：水泵等噪声。

（3）废水处理系统

①废水处理方案

现有工程共有1套含铬废水处理系统，采用“化学还原+沉淀+混凝絮凝沉淀+砂滤+过滤+反渗透”工艺，设计处理规模为6m3/h，处理后清水回用，浓水回至前端含铬废水收集箱，再次经含铬废水处理系统处理，不外排；1套含镍废水处理系统，采用“多介质砂滤+袋式过滤+精密过滤+纳滤反渗透”工艺，设计处理规模为1m3/h，处理后清水回用，浓水作为原料镍液使用；1套综合废水处理系统，采用“微电解+絮凝+混凝+斜管沉淀”工艺，设计处理规模为2m3/h。酸碱废水采用“中和法”预处理后进入综合废水处理系统进一步处理，然后通过污水管网进入汝南县第二污水处理厂处理。

②产污环节

固废：S8含铬污泥，含铬废水残液，废反渗透膜及废滤芯等。

噪声：水泵等噪声。

（4）废气处理系统

①废气处理方案

抛光车间产生的抛光粉尘采用1套水喷淋湿式除尘设备处理后经4m高排气筒排出；电镀车间产生的HCl废气、硫酸雾废气采用1套碱液吸收塔处理后通过18m高排气筒排出；铬酸雾采用1套“酸雾抑制剂+凝聚回收”处理后通过15m排气筒排放。凝聚回收法是利用滤网过滤，阻挡废气中的铬酸微粒。由于铬酸本身具有密度大、挥发性小及易于凝聚等特点，当铬酸废气通过滤网时，铬酸微粒受多层塑料网板的阻挡而凝聚成液体，顺着网板壁流入下导槽，通过导管流入回收容器内。经冷却、碰撞、聚合、吸附等一系列分子布朗运动后，凝成液滴并达到气液分离被回收。

②产污环节

废水：抛光工序水喷淋湿式除尘产生的含尘废水W20；硫酸雾、盐酸雾吸收处理产生的酸碱废水W21，主要污染物为pH、COD、SS；铬酸雾吸收处理产生的含铬废水W22。

固废：抛光粉尘处理收集的废铁屑S9。

#### 2.2.6.5 现有工程产污环节汇总

现有工程产污环节详见表2.2-9。

- 现有工程产污环节一览表

| 污染物类型 | 产生位置 | 主要产污环节 | 污染物名称 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 抛光车间 | 抛光G1 | 粉尘 | 经1套水喷淋除尘设备处理后经4m高排气筒排出 |
|  | 铁件电镀车间 | 酸脱脂G2 | HCl | 共用1套碱液吸收塔处理后通过18m高排气筒排出 |
|  |  | 酸电解G3、G4，中和活化G5，铬活化G6 | 硫酸雾 |  |
|  |  | 镀铬G7 | 铬酸雾 | 经“酸雾抑制剂+凝聚回收”处理后通过15m排气筒排出 |
|  | 锅炉房 | 锅炉废气 | 烟尘、SO2、NOX | 直接通过排气筒排出 |
| 废水 | 铁件电镀车间 | 酸碱废水W1~W13、W15 | pH、石油类、COD、SS、总磷等 | 中和后，进入综合废水处理系统，经处理后通过污水管网进入汝南县第二污水处理厂处理 |
|  |  | 含镍废水W14 | pH、COD、SS、氨氮、总镍等 | 进入含镍废水处理系统，经处理后清水回用，浓水作为原料镍液使用 |
|  |  | 含铬废水W16 | pH、COD、SS、氨氮、六价铬等 | 进入含铬废水处理系统经处理后清水回用，浓水回至前端含铬废水收集箱，再次经含铬废水处理系统处理，不外排 |
|  |  | 退挂清洗水W17 | COD、镍铬等 |  |
|  | 锅炉房 | 软水系统排水及锅炉排污水W18 | COD、SS | 在厂总排口直接进入市政污水管网 |
|  | 纯水站 | 反渗透浓水W19 | COD、SS |  |
|  | 抛光粉尘处理 | 含尘废水W20 | COD、NH3-N、SS | 不外排 |
|  | HCl、硫酸雾、废气处理 | 废气处理酸碱废水W21 | pH | 经中和后进入综合废水处理系统，经处理后通过污水管网进入汝南县第二污水处理厂处理 |
|  | 铬酸雾废气处理 | 废气处理含铬废水W22 | 总铬、六价铬 | 进入含铬废水处理系统经处理后清水回用，浓水回至前端含铬废水收集箱，再次经含铬废水处理系统处理，不外排 |
|  | 卫生间 | 生活污水 | COD、NH3-N、SS | 在厂总排口直接进入市政污水管网 |
| 固体废物 | 抛光车间 | 抛光及其废气处理收集的废铁屑S1、S9 | 废铁屑 | 外售 |
|  | 电镀车间 | 镀镍槽S2、S3 | 含镍废渣 | 定期委托有资质单位处置 |
|  |  | 镀铬槽S4 | 含铬废渣 |  |
|  |  | 退挂工序S5 | 含镍铬废渣 |  |
|  | 锅炉房 | 软水制备S6 | 废离子交换树脂 | 厂家回收 |
|  | 纯水站 | 纯水制备S7 | 废活性炭及废反渗透膜等 | 送汝南县垃圾处理场 |
|  | 废水处理 | 各废水处理系统产生的污泥、废滤材等S8 | 含铬污泥，废反渗透膜及废滤芯等 | 定期委托有资质单位处置 |
| 噪声 | 抛光车间 | 抛光机 | 噪声 | 厂房隔声、基础减振 |
|  | 锅炉房 | 鼓风机、引风机 |  |  |
|  | 废水处理系统 | 各种泵类 |  |  |

### 2.2.7 现有工程污染物排放情况

现有工程于2016年11月编制完成了现状环境影响评估报告并在汝南县环境保护局取得环保备案。根据现场调查，生产工艺、处理措施同现状评估期间，故采用现状评估期间监测数据对现有工程产排污进行分析。

（1）废气

根据《汝南立晟镀业有限公司年产50万套电动车、摩托车保护杠及车灯项目一期工程现状环境影响评估报告》中对现有工程有组织废气监测统计结果和厂界的无组织废气的监测统计结果，说明其废气污染物达标情况，详见表2.2-10~2.2-11。

- 现有工程有组织废气排放情况一览表

| 污染源 | 进口废气量Nm3/h | 污染物 | 产生情况 | 出口废气量 | 排放情况 | 处理措施 | 排放 时间 | 排放特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h |  |  | 高度/内径/ 温度 |
| 抛光粉尘 | / | 粉尘 | / | / | 1.96×104~2.01×104 | 18~23 | 0.355~0.455 | 湿式除尘 | 8h | 4m/0.5m/20℃ |
| 酸脱脂 | 4.26×103~4.32×103 | HCl | 118~133 | 0.510~0.567 | 1.00×104~1.04×104 | 4.84~5.63 | 0.047~0.056 | 碱液吸收 | 8h | 18m/0.5m/20℃ |
| 酸电解、中和活化、铬活化 | 5.82×103~5.92×103 | 硫酸雾 | 126~143 | 0.746~0.837 |  | 4.77~6.37 | 0.048~0.064 |  |  |  |
| 镀铬 | 3.59×103~3.63×103 | 铬酸雾 | 0.135~0.163 | 4.89×10-4~5.87×10-4 | 3.59×103~3.62×103 | 0.009~0.019 | 4.31×10-5~6.84×10-5 | 酸雾抑制+凝聚回收 | 8h | 15m/0.5m/20℃ |
| 锅炉废气 | / | NOX | / | / | 972~985 | 33~38 | 2.56×10-2~3.01×10-2 | / | 4h | 18m/0.2m/45℃ |
|  |  | SO2 | / | / |  | 12~16 | 8.80×10-3~1.28×10-2 |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 | / | / |  | 10~15 | 7.86×10-3~1.27×10-2 |  |  |  |

由上表，现有工程颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（颗粒物：排气筒4m、0.467kg/h、120 mg/m3），氯化氢、硫酸雾、铬酸雾排放满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5标准（氯化氢30mg/m3、硫酸雾30mg/m3、铬酸雾0.05 mg/m3）；锅炉废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）（颗粒物30mg/m3、SO2200 mg/m3、NOX 250mg/m3），但是颗粒物的排放浓度不能满足《河南省2019度锅炉综合整治方案》及《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》的相关要求（燃油锅炉（含醇基燃料）：烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、20、80毫克/立方米）。

- 现有工程无组织污染物验收排放浓度监测情况一览表

| 监测点 | 颗粒物 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 氯化氢 | 硫酸雾 | 铬酸雾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#上风向 | 0.236~0.254 | 0.055~0.062 | 0.070~0.076 | 未检出~0.003 | 0.052~0.056 | 未检出 |
| 2#下风向 | 0.327~0.387 | 0.067~0.083 | 0.084~0.104 | 0.003~0.008 | 0.057~0.072 | 未检出 |
| 3/4#下风向 | 0.337~0.383 | 0.064~0.090 | 0.086~0.107 | 0.005~0.008 | 0.059~0.087 | 未检出 |
| 5#下风向 | 0.327~0.363 | 0.068~0.083 | 0.079~0.105 | 0.003~0.007 | 0.054~0.083 | 未检出 |

由上表可知，现有工程运营期间周界氯化氢、铬酸雾浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控点浓度限值（颗粒物0.2mg/m3、二氧化硫0.4mg/m3、氮氧化物0.12mg/m3、氯化氢0.2mg/m3、硫酸雾1.2mg/m3、铬酸雾0.006mg/m3）要求。

（2）废水

现有工程废水主要为含铬废水、含镍废水、酸碱废水、生活污水、抛光粉尘废水。根据现有工程现状环境影响评估报告中于2016年11月1~5日对现有工程废水的监测统计结果，说明其达标情况，详见下表。

- 现有工程废水处理监测结果一览表

| 污染源 | 污染物 | 水质浓度mg/L | 处理工艺 | 污染物 | 出口mg/L | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 酸碱 废水 | pH | / | 中和 | pH | / | 综合废水处理系统 |
|  | 石油类 | 18~27 |  | 石油类 | 18~27 |  |
|  | SS | 78~94 |  | SS | 78~94 |  |
|  | COD | 236~265 |  | COD | 236~265 |  |
|  | 总磷 | 3.5~5.2 |  | 总磷 | 3.5~5.2 |  |
| 含铬 废水 | pH | 6.05~6.28 | 加药还原+斜管沉淀+砂滤+过滤+超滤+反渗透 | pH | / | 清水回用 |
|  | COD | 121~138 |  | COD | / |  |
|  | SS | 73~88 |  | SS | / |  |
|  | 氨氮 | 17.8~19.4 |  | 氨氮 | / |  |
|  | 总铬 | 1.74~1.85 |  | 总铬 | / |  |
|  | 六价铬 | 0.272~0.377 |  | 六价铬 | / |  |
| 含镍 废水 | PH | 6.27~6.57 | 多介质砂滤+袋式过滤+精密过滤+纳滤反渗透，清水回用，浓水离子交换 | PH | / | 清水回用，浓水作为原液使用 |
|  | COD | 114~135 |  | COD | / |  |
|  | 氨氮 | 17.0~27.2 |  | 氨氮 | / |  |
|  | SS | 55~672 |  | SS | / |  |
|  | 总镍 | 0.745~0.953 |  | 总镍 | / |  |
| 综合废水处理系统出口 | pH | / | 微电解+混凝絮凝沉淀+斜管沉淀+砂滤 | pH | / | 排入汝南县第二污水处理厂 |
|  | COD | 247 |  | COD | 21~28 |  |
|  | 氨氮 | 1.41 |  | 氨氮 | 0.158~0.191 |  |
|  | SS | 93.87 |  | SS | 18~27 |  |
|  | 石油类 | 23.62 |  | 石油类 | 1.89~2.11 |  |
|  | 总磷 | 4.55 |  | 总磷 | 0.08~0.14 |  |
| 抛光循环池废水 | pH | / | 沉淀 | pH | / | 不排放 |
|  | COD | 169~213 |  | COD | / |  |
|  | SS | 827~934 |  | SS | / |  |
|  | 氨氮 | 27.9~38.4 |  | 氨氮 | / |  |
| 生活污水与纯水制备尾水总排口 | pH | / | / | pH | / | 汝南县第二污水处理厂 |
|  | COD | 142~225 |  | COD | 142~225 |  |
|  | 氨氮 | 13.7~18.8 |  | 氨氮 | 13.7~18.8 |  |
|  | SS | 147~182 |  | SS | 147~182 |  |

由上表可知，现有工程综合废水处理系统排放口能够满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2相关标准要求（总铬1.0mg/m3、六价铬0.2mg/m3、总镍0.5mg/m3、SS50mg/m3、COD80mg/m3、氨氮15mg/m3、石油类3.0mg/m3），生活废水及清净下水可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（COD500mg/L；BOD5300mg/L；SS 400mg/L）和汝南县第二污水处理厂收水指标（COD320mg/L；BOD5150mg/L；SS 200mg/L；氨氮30mg/L）。

（3）固体废物

现有工程产生的固体废物中，一般固废为抛光工序及其废气处理收集的废铁屑、软水制备产生的废交换树脂、纯水制备产生的废活性炭及废反渗透膜等、生活垃圾。危险固废为电镀槽污泥、废水处理产生的含铬污泥、含镍污泥、废反渗透膜和废滤芯，以及废包装材料。

生活垃圾及时运往生活垃圾填埋场填埋，其它一般固废外售或由厂家回收，危险废物委托有资质单位集中处置。现有工程固体废物产生情况见下表。

- 现有工程固体废物产生情况

| 序号 | 种类 | 产生工序 | 类别及代码 | 主要成分 | 产生量（t/a） | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废铁屑 | 抛光工序及其废气处理 | 一般固废 | 铁屑 | 3 | 外售 |
| 2 | 电镀槽废渣及退挂金属沉淀 | 电镀及退挂工序 | 危险废物HW17 | 铬、镍等 | 2 | 存于危废暂存间，定期委托危废单位处置 |
| 3 | 含铬污泥 | 含铬废水处理 | 危险废物HW17 | 铬 | 1.3 |  |
| 4 | 废反渗透膜、废滤芯等滤材 | 各废水处理系统 | 危险废物HW17 | 铬、镍等 | 1 |  |
| 5 | 包装材料 | 包装 | 危险废物HW49 | 含硫酸镍、氯化镍等 | 0.5 |  |
| 6 | 废离子交换树脂 | 软水制备 | 一般固废 | 废交换树脂 | 0.05 | 送厂家回收 |
| 7 | 废活性炭及废反渗透膜等 | 纯水制备 | 一般固废 | 废滤材 | 1 | 送汝南县垃圾处理场 |
| 8 | 生活垃圾 | 职工生活 | 一般固废 | / | 1 |  |

（4）噪声

根据现有工程现状环境影响评估报告中2016年11月1~5日对厂界的监测数据，现有工程厂界噪声监测结果详见下表。

- 现有工程厂界噪声排放监测一览表   单位：dB（A）

| 监测点位 | 噪声现状 | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 东厂界 | 57~58 | 44~45 | 65 | 55 |
| 西厂界 | 54~55 | 43~44 |  |  |
| 南厂界 | 54~55 | 43~44 |  |  |
| 北厂界 | 58 | 45~46 |  |  |

由上表可知，现有工程四周厂界昼间噪声值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

### 2.2.8 现有工程产排情况

根据现有工程现状环境影响评估报告，其产排污情况详见下表。

- 现有工程污染物产排情况一览表    单位：t/a

| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气量（万m3/a） | 8307 | 0 | 8307 |
|  | 颗粒物 | / | / | 1.107 |
|  | SO2 | / | / | 0.0154 |
|  | NOX | / | / | 0.0361 |
|  | HCl | 1.3608 | 1.2268 | 0. 134 |
|  | 硫酸雾 | 2.008 | 1.8544 | 0.1536 |
|  | 铬酸雾 | 0.00141 | 0.00125 | 0.00016 |
| 废水 | 废水量（m3/a） | 5646 | 1800 | 3846 |
|  | COD | / | / | 0.1562 |
|  | SS | / | / | 0.142 |
|  | 氨氮 | / | / | 0.0053 |
|  | 石油类 | / | / | 0.0076 |
|  | 总磷 | / | / | 0.0005 |
|  | 总铬 | 0.0022 | 0.0022 | 0 |
|  | 六价铬 | 0.00045 | 0.00045 | 0 |
|  | 总镍 | 0.00057 | 0.00057 | 0 |
| 固体废物 | 一般废物 | 4.55 | 4.55 | 0 |
|  | 危险废物 | 4.5 | 4.5 | 0 |

### 2.2.9 现有工程存在的环境问题及整改要求

经现场勘查，现有工程存在的主要环境问题如下：

（1）抛光粉尘采用1套水喷淋除尘设备处理后经4m高排气筒排出，排气筒高度低于15m，不能满足环保要求。

（2）根据现场勘查，电镀车间线外前处理线和铁件自动镀镍-铬生产线的废气收集效率均较低，车间内可见明显酸雾。

（3）盐酸、硫酸储罐呼吸废气未进行收集处理。

（4）含铬废水原设计采用“化学还原+沉淀+混凝絮凝沉淀+砂滤+过滤+反渗透+蒸发”工艺处理后，清水回用，浓水蒸发，蒸发残液作为危废处理，委托有资质单位处置；根据现场勘查，蒸发工序已于2020年3月拆除，目前反渗透后浓水回至前端含铬废水收集箱，再次经含铬废水处理系统处理，不外排；浓水回至前端重新处理加重了污水处理设施的运行负荷，影响处理效果。

（5）危废暂存间内各危险废物分区不明确。

（6）铁件电镀车间、现有污水处理站等车间部分地面有少量破损情况。

（7）现场管理不到位，车间内杂物较多，随意堆放，废料未及时清运；目前，厂区未建立健全的环境管理体系。

（8）现有燃甲醇锅炉污染物排放浓度不能满足《河南省2019度锅炉综合整治方案》及《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》的相关要求（燃油锅炉（含醇基燃料）：烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、20、80毫克/立方米）。

根据企业存在的环保问题，提出以下整改措施：

（1）抛光粉尘排气筒高度增至15m。

（2）对线外前处理线和铁件自动镀镍-铬生产线均进行二次密闭，提高废气收集效率，减少无组织排放。

（3）盐酸、硫酸储罐呼吸阀排气口末端设置收集管道，呼吸废气经管道引入现有碱液吸收塔处理后通过18m高排气筒排放。

（4）变更工程完成后，全厂含铬废水均进入新建含铬废水处理系统处理后，清水回用，浓水蒸发，蒸发残液委托有资质单位处置。

（5）危废间内不同种类的危废应有明显的围挡隔离，进行分区分类贮存，其间隔应为完整的不渗透墙体，并在各区域醒目位置张贴危废名称；建立台账并悬挂于危废间内，转入及转出需要填写危废种类、数量、时间及负责人；转移处置应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。

（6）针对厂区内地面破损部位进行修复，根据分区防渗要求完善相应防渗措施，同时，建议在电镀线四周设置围堰，收集遗洒镀液和清洗液，避免“跑冒滴漏”等现象造成地面漫流。

（7）加强车间管理，及时收集、合理放置一般固废，保持车间内清洁；按照《环境管理体系 要求及使用指南》（GB/T 24001-2016），建立并运行环境管理体系，环境管理程序文件及作业文件齐备。

（8）本次变更将燃甲醇锅炉拆除，改为燃天然气锅炉，评价要求新建燃气锅炉采取“低氮燃烧+烟气循环”技术，经处理后各污染物排放浓度需满足《河南省2019度锅炉综合整治方案》及《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》的相关要求。

## 2.3 变更工程工程分析

### 2.3.1变更内容

本次变更主要内容如下：

①针对二期、三期工程的4条生产线镀种类型及生产工艺进行变更，其中1条铁件自动镀镍-铬生产线改为1条全自动中轨镍铬铬生产线，1条铁件自动镀镍-铬生产线改为1条滚镀铜镍锌生产线，1条铁件自动镀硫酸铜镍铬生产线改为1条滚镀锌生产线；1条ABS全自动电镀生产线改为1条挂镀锌生产线。

②将现有工程的燃甲醇锅炉改为燃天然气锅炉；变更后全厂共用1台1t/h的燃天然气锅炉。

③变更后新建1座污水处理站，全厂共用，建成后现有工程已建污水处理站作为备用。

④本次变更后租用汝南县豪进电动车制造有限公司的东北车间和机加工设备设置1条机加工线，由汝南立晟镀业有限公司自行负责保护杆的机加工，加工后的保护杆毛坯件运回汝南立晟镀业有限公司厂区进入电镀工序。根据建设单位提供资料，《汝南县豪进电动车制造有限公司年产200万套电动车保险杠、大货架、后衣架项目环境影响报告表》于2013年编制完成并取得汝南县环保局批复（批复文号：汝环评表[2013]6号），并于2014年建成投产，可年产电动车配件共200万套（其中，前保险杠48万套/a、后保险杠48万套/a、大货架8万套/a、后衣架48万套/a、左右脚踏板48万套/a）；主要生产设备包括冲床、剪板机、弯管机、全自动弯管机、钻床、锯床、车床、下料机、保护焊机、氩弧焊机；该项目废气主要是焊接过程产生的焊接废气，经各固定焊接工位上方设置的集气罩集中收集后，引入袋式除尘器进行净化处理后通过15m高排气筒排放。

#### 2.3.1.1 变更基本情况

本次主要针对原项目二期、三期内容进行变更，变更前后基本情况见下表。

- 变更前后基本情况一览表

| 序号 | 名称 | 变更前 | 变更后 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 汝南立晟镀业有限公司年产50万套电动车、摩托车保护杠及车灯项目 | 汝南立晟镀业有限公司年产50万套电动车、摩托车保护杠及车灯项目 | / |
| 2 | 建设地点 | 汝南县产业集聚区内，北临创业大道 | 汝南县产业集聚区内，北临创业大道 | / |
| 3 | 产品方案 | 电动车、摩托车保护杠及车灯 | 电动车、摩托车保护杠，电动车减震、电机磁钢片、五金配件等 | 根据集聚区电动车企业配件的电镀需求，电镀产品发生变化 |
| 4 | 职工人数 | 38人 | 88人 | 变更部分增加50人 |
| 5 | 年工作日数 | 300天，8h一班制 | 300天，10h一班制 | 变更部分工作制度改为每班10h |

#### 2.3.1.2 产品方案及规模情况

变更前后产品方案及生产规模详见下表。

- 变更前后产品方案及生产规模变化情况一览表

| 类别 | 变更前 | 变更后 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 电镀线 | 镀种 | 规模 | 产品名称 | 电镀线 | 镀种 | 规模 |  |
| 二期三期 | 保护杠 | 铁件镀镍-铬自动线 | 镍-装饰铬 | 50 万m2/a | 保护杠 | 全自动中轨镍铬铬生产线 | 镍-装饰铬 | 16 万m2/a | 根据集聚区电动车企业配件的电镀需求，电镀产品发生变化 |
|  |  | 铁件自动镀硫铜镍铬生产线 | 光亮铜-镍-装饰铬 | 25 万m2/a | / | / |  | / |  |
|  | 车灯 | ABS全自动电镀生产线 | 化学镍-焦铜-光亮铜-镍-装饰铬 | 20 万m2/a | / | / |  | / |  |
|  | / | / | / | / | 减震 | 全自动中轨镍铬铬生产线 | 镍-硬铬 | 3 万m2/a |  |
|  | / | / | / | / | 电机磁钢片 | 滚镀铜镍锌生产线 | 铜镍锌 | 7.9 万m2/a |  |
|  | / | / | / | / | 五金配件 | 滚镀锌生产线和挂镀锌生产线 | 锌 | 170 万m2/a |  |

#### 2.3.1.3 建设内容变更情况

变更前后二期、三期工程项目组成及主要建设内容见下表。

- 变更前后建设内容一览表

| 项目组成 | 变更前 | 变更后 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 机加工车间 | 1栋，1层，建筑面积5911m2，主要进行机械加工生产保护杠毛坯。一期工程建设，全厂共用；实际未建设 | 1栋，1层，建筑面积4000m2，主要进行机械加工生产保护杠毛坯。 | 租用汝南县豪进电动车制造有限公司东北车间和机加工设备进行设置 |
|  | 线外前处理区 | 依托现有工程，三期建设1条前处理线 | / | 不再建设 |
|  | 铁件电镀车间 | 依托现有工程，二期建设1条铁件自动镀镍-铬生产线；三期建设1条铁件自动镀硫酸铜镍铬生产线，1条铁件自动镀镍-铬生产线 | 依托现有工程，1条全自动中轨镍铬铬生产线、1条滚镀铜镍锌生产线 | 全自动中轨镍铬铬生产线已建成；滚镀铜镍锌生产线尚未建设 |
|  | ABS电镀车间 | 1栋，1层，规格30×53×8.5m，建筑面积1590m2，三期1条ABS全自动电镀生产线 | / | 不再建设 |
|  | 电镀车间2# | / | 利用现有工程成品库东侧空余空间，建筑面积约1788m2；建设1条滚镀锌生产线，1条挂镀锌生产线 | 已建成 |
| 储运工程 | 半成品库 | 用于储存钢管、保护杠毛坯等，规格83×45×8m，建筑面积3735m2。一期工程建设，全厂共用；实际未建设 | / | 不再建设半成品库，钢管存于租用机加工车间内，保护杠毛坯运回汝南立晟镀业有限公司厂区进入电镀工序 |
|  | 成品库 | 依托现有工程 | 依托现有工程成品库东侧空间，建筑面积约1789.5m2 | 东侧空间为成品库；利用车间西侧空余空间设置为电镀线 |
|  | 原料库 | 依托现有工程 | 依托现有工程 | / |
|  | 原料库2 | / | 1栋，1层，规格13×5×8m，建筑面积65m2，位于成品库内西南角，用于储存锌板、硝酸、铬酐等化学原料 | 考虑生产需求，在成品库内西南角再建设1个原料库 |
|  | 储罐区 | 依托现有工程 | 依托现有工程 | / |
| 辅助工程 | 锅炉房 | 依托现有工程 | 现有工程1台1t/h燃甲醇锅炉变更为1台1t/h燃天然气锅炉，全厂共用 | 已建成 |
| 公用工程 | 给水系统 | 依托现有工程 | 依托现有工程 | / |
|  | 排水系统 | 电镀生产废水零排放，生活污水和清净下水一起进入汝南县第二污水处理厂进一步处理，然后排入汝河 | 含镍、铬、铜、锌废水分别经处理后回用，零排放；酸碱废水经预处理后进入综合废水处理系统，处理后通过污水管网进入汝南县第二污水处理厂进一步处理，然后排入汝河 | / |
|  | 供电系统 | 依托现有工程 | 依托现有工程 | / |
| 环保工程 | 废水处理 | 含镍废水处理系统 | 依托现有工程 | 1套，采用“预处理（袋式过滤+保安过滤+除油过滤）+反渗透”工艺处理后，清水回用，浓水作为原料镍液使用，不外排 | 现有工程已建污水处理系统作为备用，重新建设 |
|  |  | 含铬废水处理系统 | 依托现有工程 | 1套，采用“线上节水（膜浓缩（超滤+RO））”工艺处理，处理后清水回用，浓水进入低温蒸发装置蒸发处理，冷凝水回用，蒸发残液委托有资质单位处置，不外排 |  |
|  |  | 含铜废水处理系统 | 1套，采用“化学沉淀法”处理 | 1套含铜废水处理系统（“化学沉淀法”），1套含锌废水处理系统（“化学沉淀法”），分别经预处理后进入1套“多介质过滤器+一体化撬装STRO设备+活性炭过滤器”进一步处理，处理后清水回用，浓水进入低温蒸发装置（与含铬预处理浓水共用1套蒸发装置）蒸发处理，冷凝水回用，蒸发残液委托有资质单位处置 |  |
|  |  | 含锌废水处理系统 | / |  |  |
|  |  | 酸碱废水处理系统（前处理废水处理系统） | 依托现有工程 | 1套，采用“中和+絮凝沉淀”预处理后，进入综合废水处理系统 |  |
|  |  | 综合废水处理系统 | 依托现有工程 | 1套，采用“水解酸化+接触氧化”工艺，酸碱废水经预处理后经综合废水处理系统进一步处理，处理后通过污水管网进入汝南县第二污水处理厂处理 |  |
|  |  | 抛光除尘废水处理 | 依托现有工程 | 依托现有工程 | / |
|  | 废气处理系统 | 焊接粉尘 | 采用移动式双臂焊接烟尘净化器处理，三期共用1套 | 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒 | 利用租用的汝南县豪进电动车制造有限公司焊接工位已建处理设施 |
|  |  | 抛光粉尘处理 | 依托现有工程水喷淋湿式除尘 | 依托现有工程水喷淋湿式除尘 | / |
|  |  | 线外前处理HCl废气处理 | 依托现有工程 | 依托现有工程 | / |
|  |  | 电镀线HCl废气与硫酸雾废气处理 | 建设2套碱液吸收塔 | 建设2套碱液吸收塔处理 | / |
|  |  | 铬酸雾处理 | 采用2套“酸雾抑制剂+凝聚回收塔”处理 | 采用1套“酸雾抑制剂+凝聚回收塔”处理 | 镀种类型变化，减少1套 |
|  |  | 氮氧化物处理 | 三期建设退镀工序，产生的含氮氧化物废气采用1套碱液吸收塔处理 | 无退镀工序，变更后滚镀铜镍锌线酸洗工序含氮氧化物废气，与该线HCl废气共用1套碱液吸收塔处理 | 滚镀铜镍锌线酸洗工序含氮氧化物废气与HCl废气共用1套碱液吸收塔处理 |
|  | 噪声控制 | 基础减振，厂房隔声 | 基础减振，厂房隔声 | / |
|  | 固废 | 依托现有工程 | 危废暂存间进行扩建，面积增加至200m2 | / |

### 2.3.2 变更前工程分析

本次变更主要针对原项目二期、三期工程的4条电镀生产线及其配套环保设施情况进行变更，二期、三期工程未建成运行，变更前建设内容及各污染物排放情况分析参考《汝南立晟镀业有限公司年产50万套电动车、摩托车保护杠及车灯项目分期环境影响变更报告》。

#### 2.3.2.1 变更前产品方案

变更前主要产品方案详见下表2.3-4和2.3-5。

- 变更前产品方案一览表   单位：万套

| 序号 | 产品名称 | 规模（二期、三期合计） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动车、摩托车保护杠 | 37.5 |
| 2 | 车灯 | 50 |

- 变更前各种电镀层种类及镀层厚度一览表

| 序号 | 镀种名称 | 适用生产线 | 产量（万m2/a） | 镀层厚度（μm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀装饰铬 | 所有生产线 | 95 | 0.3 |
| 2 | 镀半亮镍 | 所有生产线 | 95 | 2 |
| 3 | 镀光亮镍 | 所有生产线 | 95 | 8 |
| 4 | 镀光亮铜 | 铁件自动镀硫酸铜镍铬生产线 | 25 | 10 |
| 5 | 镀化学镍 | ABS全自动电镀生产线 | 20 | 1 |
| 6 | 镀焦铜 | ABS全自动电镀生产线 | 20 | 1.5 |
| 7 | 镀光亮铜 | ABS全自动电镀生产线 | 20 | 10 |
| 合计 |  | 370 | / |

#### 2.3.2.2 变更前主要原辅材料用量及动力消耗

变更前主要原辅材料用量消耗情况和能源消耗情况见表2.3-6~2.3-7。

- 变更前主要原辅材料消耗情况一览表

| 序号 | 项目 | 原辅材料名称 | 消耗量（t/a） | 最大存放量（t） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二期工程 | 钢管 | 275 | 100 | 直接存放 |
| 2 |  | 焊丝 | 1.25 | 0.5 | 箱装 |
| 3 |  | 润滑油 | 0.025 | 0.05 | 桶装 |
| 4 |  | 除油粉（成分为氢氧化钠、碳酸钠） | 15 | 4 | 袋装，25kg/袋 |
| 5 |  | 硫酸镍 | 2.5 | 2 | 袋装，25kg/袋 |
| 6 |  | 氯化镍 | 0.9 | 1 | 袋装，25kg/袋 |
| 7 |  | 硼酸 | 1.2 | 1 | 25kg/袋 |
| 8 |  | 铬酐（三氧化铬） | 1.5 | 1 | 桶装，50kg/桶 |
| 9 |  | 硫酸（98%） | 15 | 35 | 罐装，35t/罐 |
| 10 |  | 盐酸（30%） | 10 | 20 | 罐装，20t/罐 |
| 11 |  | 镍板 | 25 | 2 | 桶装，250kg/桶 |
| 12 |  | 铬阳极（主要为铅、锡块） | 0.2 | 0.15 | 15kg/块 |
| 13 |  | 酸洗添加剂（表面活性剂） | 1.5 | 1 | 桶装，25kg/桶 |
| 14 |  | 镀镍光亮剂（主要为表面活性剂、糖精） | 2.5 | 1 | 桶装，25kg/桶 |
| 15 |  | 镀铬添加剂（NaF等） | 0.5 | 0.5 | 桶装，25kg/桶 |
| 16 |  | 氢氧化钠 | 2 | 2 | 袋装，25kg/袋 |
| 17 | 三期工程 | 钢管 | 550 | 100 | 直接存放 |
| 18 |  | 焊丝 | 2.5 | 0.5 | 箱装 |
| 19 |  | 润滑油 | 0.05 | 0.05 | 桶装 |
| 20 |  | 车灯配件 | 50万套/a | 3万套 | 塑料配件 |
| 21 |  | 除油粉（成分为氢氧化钠、碳酸钠） | 42 | 4 | 袋装，25kg/袋 |
| 22 |  | 硫酸铜 | 1.5 | 1 | 袋装，25kg/袋 |
| 23 |  | 硫酸镍 | 7 | 2 | 袋装，25kg/袋 |
| 24 |  | 氯化镍 | 2.2 | 1 | 袋装，25kg/袋 |
| 25 |  | 焦磷酸铜 | 2 | 0.5 | 袋装，20kg/袋 |
| 26 |  | 焦磷酸钾 | 8 | 1 | 25kg/袋 |
| 27 |  | 硼酸 | 3.6 | 1 | 25kg/袋 |
| 28 |  | 铬酐（三氧化铬） | 4.72 | 1 | 桶装，50kg/桶 |
| 29 |  | 氨水（28%） | 5 | 1 | 桶装，20kg/桶 |
| 30 |  | 硫酸（98%） | 20 | 35 | 罐装，35t/罐 |
| 31 |  | 盐酸（30%） | 20 | 20 | 罐装，20t/罐 |
| 32 |  | 硝酸（退镀用） | 7.2 | 5 | 罐装，5t/罐 |
| 33 |  | 镍板 | 57 | 2 | 桶装，250kg/桶 |
| 34 |  | 铜板 | 43 | 1 | 桶装，50kg/桶 |
| 35 |  | 铬阳极（主要为铅、锡块） | 0.6 | 0.15 | 15kg/块 |
| 36 |  | 酸洗添加剂（表面活性剂） | 2 | 1 | 桶装，25kg/桶 |
| 37 |  | 镀镍光亮剂（主要为表面活性剂、糖精） | 7 | 1 | 桶装，25kg/桶 |
| 38 |  | 镀铜添加剂（主要为硫酸铜、染料） | 6 | 1 | 桶装，25kg/桶 |
| 39 |  | 镀铬添加剂（NaF等） | 1.5 | 0.5 | 桶装，25kg/桶 |
| 40 |  | 氢氧化钠 | 6 | 2 | 袋装，25kg/袋 |

- 变更前能源消耗一览表

| 类别 | 单位 | 消耗量 （二期、三期合计） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自来水 | m3/a | 8874 | 来自产业集聚区供水管网 |
| 天然气 | 万m3/a | 36 | 锅炉燃料，来自产业集聚区天然气管网 |
| 电 | 万Kwh/a | 150 | 来自产业集聚区电网 |

#### 2.3.2.3 变更前主要生产设备

变更前主要生产设备一览表详见下表。

- 变更前生产设备一览表

| 序号 | 工序 | 设备名称 | 规格/型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保护杠 毛坯制作（一期建设，全厂共用，实际未建） | 锯床 | 2.2kw | 1台 |
| 2 |  | 钻床 | 0.55kw | 5台 |
| 3 |  | 弯管机 | 3.75kw | 20台 |
| 4 |  | 全自动弯管机 | 4kw | 2台 |
| 5 |  | 保护焊机 | 2.5kw | 10台 |
| 6 |  | 氩弧焊机 | 2kw | 10台 |
| 二期工程 |
| 1 | 铁 件 镀 镍 铬 | 镀前处理 | 酸电解槽 | 2700×900×1300mm | 1套 |
| 2 |  |  | 超声波清洗 | 2700×900×1300mm | 1套 |
| 3 |  |  | 阴电解槽 | 2700×900×1300mm | 1套 |
| 4 |  |  | 阳电解槽 | 1800×900×1300mm | 1套 |
| 5 |  |  | 中和活化槽 | 1800×900×1300mm | 1套（2连池，第1槽活化，第2槽清洗） |
| 6 |  |  | 清洗槽 | 2700×900×1300mm | 2套（3连池） |
| 7 |  |  | 清洗槽 | 1800×900×1300mm | 1套（2连池） |
| 8 |  | 电镀处理 | 镀半光镍槽 | 5400×900×1300mm | 1套 |
| 9 |  |  | 镀全光镍槽 | 7200×900×1300mm | 1套 |
| 10 |  |  | 回收槽 | 900×900×1300mm | 1套 |
| 11 |  |  | 清洗槽 | 2700×900×1300mm | 1套（3连池） |
| 12 |  |  | 活化槽 | 900×900×1300mm | 1套 |
| 13 |  |  | 镀铬槽 | 9000×900×1300mm | 1套 |
| 14 |  |  | 回收槽 | 900×900×1300mm | 3套 |
| 15 |  |  | 清洗槽 | 3600×900×1300mm | 1套（4连池） |
| 16 | 烘干 | 烤箱 | 传送带式烘烤（70-90℃） | 1套 |
| 三期工程 |
| 1 | 铁件 共用 前处理 线 | 热浸除油槽 | 9000×1400×1300mm | 1套 |
| 2 |  | 清洗槽 | 4200×1400×1300mm | 1套（3连池） |
| 3 |  | 酸脱脂槽 | 5600×1400×1300mm | 1套 |
| 4 |  | 清洗槽 | 2800×1400×1300mm | 1套（2连池） |
| 5 |  | 清洗槽 | 1400×1400×1300mm | 1套 |
| 6 | 铁 件 镀 镍 铬 | 镀前处理 | 酸电解槽 | 2700×900×1300mm | 1套 |
| 7 |  |  | 超声波清洗 | 2700×900×1300mm | 1套 |
| 8 |  |  | 阴电解槽 | 2700×900×1300mm | 1套 |
| 9 |  |  | 阳电解槽 | 1800×900×1300mm | 1套 |
| 10 |  |  | 中和活化槽 | 1800×900×1300mm | 1套（2连池，第1槽活化，第2槽清洗） |
| 11 |  |  | 清洗槽 | 2700×900×1300mm | 2套（3连池） |
| 12 |  |  | 清洗槽 | 1800×900×1300mm | 1套（2连池） |
| 13 |  | 电镀处理 | 镀半光镍槽 | 5400×900×1300mm | 1套 |
| 14 |  |  | 镀全光镍槽 | 7200×900×1300mm | 1套 |
| 15 |  |  | 回收槽 | 900×900×1300mm | 1套 |
| 16 |  |  | 清洗槽 | 2700×900×1300mm | 1套（3连池） |
| 17 |  |  | 活化槽 | 900×900×1300mm | 1套 |
| 18 |  |  | 镀铬槽 | 9000×900×1300mm | 1套 |
| 19 |  |  | 回收槽 | 900×900×1300mm | 1套 |
| 20 |  |  | 清洗槽 | 3600×900×1300mm | 1套（4连池） |
| 21 | 铁 件 镀 铜 镍 铬 | 镀前处理 | 酸电解槽 | 2700×900×1300mm | 1套 |
| 22 |  |  | 超声波清洗 | 2700×900×1300mm | 1套 |
| 23 |  |  | 阴电解槽 | 2700×900×1300mm | 1套 |
| 24 |  |  | 阳电解槽 | 1800×900×1300mm | 1套 |
| 25 |  |  | 中和活化槽 | 1800×900×1300mm | 1套（2连池，第1槽活化，第2槽清洗） |
| 26 |  |  | 清洗槽 | 2700×900×1300mm | 2套（3连池） |
| 27 |  |  | 清洗槽 | 1800×900×1300mm | 1套（2连池） |
| 28 |  | 电镀处理 | 镀铜槽 | 7200×900×1300mm | 1套 |
| 29 |  |  | 回收槽 | 900×900×1300mm | 1套 |
| 30 |  |  | 清洗槽 | 1800×900×1300mm | 1套（2连池） |
| 31 |  |  | 活化槽 | 1800×900×1300mm | 1套（2连池，第1槽活化，第2槽清洗） |
| 32 |  |  | 镀半光镍槽 | 5400×900×1300mm | 1套 |
| 33 |  |  | 镀全光镍槽 | 7200×900×1300mm | 1套 |
| 34 |  |  | 回收槽 | 900×900×1300mm | 1套 |
| 35 |  |  | 清洗槽 | 1800×900×1300mm | 1套（3连池） |
| 36 |  |  | 铬活化槽 | 900×900×1300mm | 1套 |
| 37 |  |  | 镀铬槽 | 9000×900×1300mm | 1套 |
| 38 |  |  | 回收槽 | 900×900×1300mm | 1套 |
| 39 |  |  | 清洗槽 | 3600×900×1300mm | 1套（4连池） |
| 40 | ABS电镀 | 镀前处理 | 热浸除油槽 | 2000×900×1200mm | 1套 |
| 41 |  |  | 亲水槽 | 1500×900×1200mm | 1套 |
| 42 |  |  | 粗化槽 | 5000×900×1200mm | 2套 |
| 43 |  |  | 还原槽 | 1500×900×1200mm | 1套 |
| 44 |  |  | 预浸槽 | 500×900×1200mm | 2套 |
| 45 |  |  | 敏化槽 | 2000×900×1200mm | 1套 |
| 46 |  |  | 解胶槽 | 1500×900×1200mm | 1套 |
| 47 |  |  | 镀化学镍槽 | 3500×900×1200mm | 1套 |
| 48 |  |  | 盐酸活化槽 | 500×900×1200mm | 1套 |
| 49 |  |  | 清洗槽 | 1000×900×1200mm | 1套（2连槽） |
| 50 |  |  | 清洗槽 | 1500×900×1200mm | 6套（3连槽） |
| 51 |  | 电镀处理 | 镀焦铜槽 | 4000×900×1200mm | 1套 |
| 52 |  |  | 硫酸铜槽 | 11000×900×1200mm | 1套 |
| 53 |  |  | 半光镍槽 | 3000×900×1200mm | 1套 |
| 54 |  |  | 全光镍槽 | 5000×900×1200mm | 1套 |
| 55 |  |  | 镀铬槽 | 4000×900×1200mm | 1套 |
| 56 |  |  | 回收槽 | 500×900×1200mm | 4套 |
| 57 |  |  | 清洗槽 | 1500×900×1200mm | 4套（3连槽） |
| 58 |  |  | 活化槽 | 1000×900×1200mm | 2套（2连槽，第1槽活化，第2槽清洗） |
| 59 |  |  | 铬活化槽 | 500×900×1200mm | 1套 |
| 60 | 退镀 | 退镀池 | 2800×900×1300mm | 1套 |
| 61 |  | 清洗池 | 2700×900×1300mm | 1套（3连槽） |
| 62 | 烘干 | 烤箱 | 传送带式烘烤（70-90℃） | 3套 |

#### 2.3.2.4 变更前公用工程

（1）供电

根据项目分期环境影响变更报告，预计二期、三期工程年用电量为150万Kwh。

（2）供热

根据项目分期环境影响变更报告，二期、三期工程所需蒸汽量为15.1915t/d，拟由1台2t/h天然气锅炉供热。蒸汽平衡如下：

图2.3-1    变更前蒸汽平衡图（t/d）

（3）给排水

根据项目分期环境影响变更报告，变更前水平衡如下：

图2.3-2    变更前二期工程水平衡图（m3/d）

图2.3-3    变更前三期工程水平衡图（m3/d）

#### 2.3.2.5 变更前生产工艺及产污环节分析

（1）机加工生产线

①工艺流程

保护杠毛坯生产过程主要为机加工，主要包括钢管切割、折弯、钻孔、焊接等工序，具体工艺流程及产污环节详见下图。

②产污环节

废气：焊接废气G机-1。

固废：切割废料S机-1、钻孔废铁屑S机-2、焊渣S机-3。

噪声：切割用锯床噪声N机-1、钻床噪声N机-2。

（2）电镀生产线

变更前共包括2条铁件自动镀镍-铬生产线、1条铁件自动镀硫铜镍铬生产线、1条ABS全自动电镀生产线、1条退镀线。其中，铁件自动镀镍-铬生产线生产工艺同现有工程（详见“2.2.6.2铁件自动镀镍-铬生产线生产工艺及产污环节”小节），此处不再赘述。

1）铁件自动镀硫铜镍铬生产线

①工艺流程

铁件自动镀硫铜镍铬生产线各槽工艺条件见表2.3-9，工艺流程及产污环节见图2.3-5。

- 铁件自动镀硫铜镍铬流程各电镀槽工艺条件

| 槽体名称 | 溶液主要成分 | 控制温度 | 排放去向 | 排放或处置频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 热浸除油 | 除油粉（氢氧化钠、碳酸钠、表面活性剂）50-80g/L | 70℃ | 综合废水池 | 一个月一次 |
| 酸脱脂 | 盐酸30%、添加剂1mg/L | 常温 | 综合废水池 | 6个月一次 |
| 酸电解脱脂 | 硫酸8%、添加剂:6mL/L | 常温 | 综合废水池 | 3个月一次 |
| 超声波除油 | 除油粉40-60g/L | 60℃ | 综合废水池 | 一个月一次 |
| 电解除油 | 除油粉40-80g/L | 50℃ | 综合废水池 | 一个月一次 |
| 中和 | 硫酸5% | 常温 | 综合废水池 | 10天一次 |
| 镀光亮铜 | 硫酸铜200g/L、硫酸70g/L、添加剂10mL/L | 25℃ | 铜系废水池 | 镀后清洗水溢流排放 |
| 活化 | 硫酸5% | 常温 | 综合废水池 | 10天一次 |
| 镀半亮镍 | 硫酸镍270g/L、氯化镍45g/L、硼酸45g/L、添加剂：10mL/升 | 55℃ | 镍系废水池 | 镀后清洗水溢流排放 |
| 镀光亮镍 | 硫酸镍250g/L、氯化镍55g/L、硼酸50g/L、添加剂10mL/L | 55℃ | 镍系废水池 | 镀后清洗水溢流排放 |
| 铬活化 | 硫酸5% | 常温 | 综合废水池 | 一个月一次 |
| 镀装饰铬 | 铬酸200g/L、硫酸1g/L、添加剂20mL/L | 35℃ | 铬系废水池 | 镀后清洗水溢流排放 |

②产污环节

废气：抛光粉尘G1、酸脱脂产生的HCl废气G2、酸电解产生的硫酸雾G2-1、中和活化产生的硫酸雾G2-2、活化产生的硫酸雾G2-3、铬活化产生的硫酸雾G2-4、镀铬产生的铬酸雾G2-5。

废水：酸碱废水W1~W4、W2-1~W2-8、W2-10、W2-12，含铜废水W2-9，含镍废水W2-11，含铬废水W2-13。

固废：含铜废渣S2-1、含镍废渣S2-2~S2-3、含铬废渣S2-4。

2）ABS全自动电镀生产线

①工艺流程

ABS全自动电镀生产线各槽工艺条件见表2.3-10，工艺流程及产污环节见图2.3-6。

- ABS全自动电镀流程各电镀槽工艺条件

| 槽体名称 | 溶液主要成分 | 控制温度 | 排放去向 | 排放或处置频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 热浸除油 | 除油粉（氢氧化钠、磷酸钠、表面活性剂）50-80g/L | 50℃ | 综合废水池 | 一个月一次 |
| 亲水 | 硫酸19%、添加剂30mL/L | 50℃ | 综合废水池 | 15天一次 |
| 粗化 | 铬酸400g/L、硫酸380g/L | 60℃ | 铬系废水池 | 镀后清洗水溢流排放 |
| 还原 | 盐酸5%、添加剂30g/L | 常温 | 综合废水池 | 三天一次 |
| 预浸 | 盐酸10% | 常温 | 综合废水池 | 两天一次 |
| 敏化 | 盐酸17%、添加剂15mL/L | 25℃ | 综合废水池 | 镀后清洗水溢流排放 |
| 解胶 | 硫酸3%、添加剂50g/L | 40℃ | 综合废水池 | 一个月一次 |
| 镀化学镍 | 硫酸镍250g/L、氨水20mL/L、添加剂110mL/L | 常温 | 镍系废水池 | 半年一次 |
| 盐酸活化 | 盐酸5% | 常温 | 综合废水池 | 三天一次 |
| 镀焦铜 | 焦磷酸铜36g/L、焦磷酸钾240g/L、氨水2mL/L | 40℃ | 铜系废水池 | 镀后清洗水溢流排放 |
| 硫酸活化 | 硫酸5% | 常温 | 综合废水池 | 三天一次 |
| 镀光亮铜 | 硫酸铜200g/、硫酸6.5%、添加剂10mL/L | 25℃ | 铜系废水池 | 溢流排放 |
| 活化 | 硫酸5% | 常温 | 综合废水池 | 三天一次 |
| 镀半亮镍 | 硫酸镍270g/L、氯化镍45g/L、硼酸45g/L、添加剂10mL/L | 55℃ | 镍系废水池 | 镀后清洗水溢流排放 |
| 镀光亮镍 | 硫酸镍250g/L、氯化镍55g/L、硼酸50g/L、添加剂1mL/L | 55℃ | 镍系废水池 | 镀后清洗水溢流排放 |
| 铬活化 | 硫酸5% | 常温 | 综合废水池 | 一个月一次 |
| 镀装饰铬 | 铬酸200g/L、硫酸1g/L、添加剂20mL/L | 35℃ | 铬系废水池 | 镀后清洗水溢流排放 |

②产污环节

废气：硫酸雾废气，包括亲水G3-1、解胶G3-6、活化G3-8、镀光亮铜G3-9、活化G3-10、铬活化G3-11；HCl废气，包括还原G3-3、预浸G3-4、敏化G3-5、盐酸活化G3-7；铬酸雾，包括粗化G3-2、镀铬G3-12。

废水：酸碱废水W3-1~W3-10、W3-12~3-13、W3-15、W3-17，含镍废水W3-11、W3-18，含铜废水W3-14、W3-16，含铬废水W3-19~W3-20。

固废：含镍废渣S3-1、S3-4、S3-5，含铜废渣S3-2~S3-3，含铬废渣S3-6。

3）退镀

①工艺流程

退镀工序在三期建设，不合格镀件需要进行退镀，退镀之后再重新去电镀生产线。退镀液主要成分为硝酸。退镀工艺流程及产污环节详见图2.3-7。

②产污环节

废气：退镀废气G合-3。

废水：退镀废水W合-5。

固废：退镀泥渣S合-1。

#### 2.3.2.6 变更前产污环节汇总

变更前产污环节详见下表。

- 变更前产污环节汇总一览表

| 污染物类型 | 产生位置 | 主要产污环节 | 污染物名称 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 机加工车间 | 焊接G机-1 | 焊接烟尘 | 移动焊烟净化器处理 |
|  | 抛光车间 | 抛光G1 | 粉尘 | 水喷淋除尘设备处理（依托一期） |
|  | 电镀车间 | 酸脱脂G2；还原G3-3、预浸G3-4、敏化G3-5、盐酸活化G3-7 | HCl | 碱液吸收塔处理 |
|  |  | 酸电解G3~4、中和活化G5、铬活化G6；酸电解G2-1、中和活化G2-2、铬活化G2-3~2-4；亲水G3-1、解胶G3-6、活化G3-8、镀光亮铜G3-9、活化G3-10、铬活化G3-11 | 硫酸雾 |  |
|  |  | 镀铬G7；镀铬G2-5；粗化G3-2、镀铬G3-12 | 铬酸雾 | 凝聚回收塔处理 |
|  |  | 退镀G合-3 | 氮氧化物 | 碱液吸收塔处理 |
|  | 锅炉房 | 锅炉废气 | 烟尘、SO2、NOX | 直接通过8m高排气筒排放 |
| 废水 | 电镀车间 | 酸碱废水W1~W13、W15，W2-1~W2-8、W2-10、W2-12，W3-1~W3-10、W3-12~3-13、W3-15、W3-17；含镍废水W14，W2-11，W3-11、W3-18；含铬废水W16，W2-13，W3-19~W3-20；含铜废水W2-9，W3-14、W3-16 | pH、总铬、六价铬、总镍、总铜、石油类、COD、NH3-N、SS、总磷 | 分别经酸碱废水处理系统、含镍废水处理系统、含铜废水处理系统处理 |
|  | 锅炉房 | 软水系统排水 | COD、SS | 清净下水，直排 |
|  | 纯水站 | 反渗透浓水 | COD、SS |  |
|  | 抛光粉尘处理 | 含尘废水 | COD、NH3-N、SS | 不外排 |
|  | HCl、硫酸雾、氮氧化物废气处理 | 废气处理酸碱废水 | pH | 经酸碱废水处理系统处理 |
|  | 铬酸雾废气处理 | 废气处理含铬废水 | 总铬、六价铬 | 经含铬废水处理系统处理 |
|  | 办公生活 | 生活污水 | COD、NH3-N、SS | 一体化生活污水处理系统 |
| 固废 | 机加工车间 | 切割S机-1、钻孔S机-2 | 金属废料、废铁屑 | 外售 |
|  |  | 焊接S机-3 | 焊渣 |  |
|  |  | 各机械设备 | 废润滑油 | 作为危废 |
|  | 抛光车间 | 抛光及其废气处理收集的废铁屑S1、S9 | 废铁屑 | 外售 |
|  | 电镀车间 | 含镍废渣S2、S3，S2-2~S2-3，S3-1、S3-4、S3-5；含铬废渣S4，S2-4，S3-6；含铜废渣S2-1，S3-2~S3-3 | 含重金属污泥 | 作为危废 |
|  | 锅炉房 | 软水制备废交换树脂 | 废离子交换树脂 | 厂家回收 |
|  | 纯水站 | 废活性炭及废反渗透膜 | 废活性炭及废反渗透膜 |  |
|  | 废水处理 | 各废水处理系统产生的污泥、废滤材等 | 含铬污泥、含铜污泥、废反渗透膜、废交换树脂及废滤芯废水蒸发残液 | 作为危废 |
| 噪声 | 机加工车间 | 锯床、钻床等 | / | 减振、隔声等 |
|  | 抛光车间 | 抛光机 |  |  |
|  | 锅炉房 | 鼓风机、引风机 |  |  |
|  | 废水处理系统 | 各种泵类 |  |  |

#### 2.3.2.7 变更前污染物排放情况

变更前二期、三期工程各污染物排放情况分析参考《汝南立晟镀业有限公司年产50万套电动车、摩托车保护杠及车灯项目分期环境影响变更报告》。

（1）废气污染源分析

废气主要为焊接废气、抛光粉尘、电镀车间产生的盐酸、硫酸废气、铬酸雾废气及退镀氮氧化物废气和锅炉废气，以及电镀车间无组织排放的盐酸、硫酸、铬酸雾、氮氧化物废气。变更前有组织废气和无组织废气产排情况详见表2.3-12~2.3-13。

- 变更前有组织废气产排情况（二期、三期合计）

| 污染源名称/编号 | 废气量Nm3/h | 污染物 | 产生情况 | 排放情况 | 去除率 | 处理措施 | 排放特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h |  |  | 高度/内径/ 温度 |
| 抛光G1 | 4000 | 粉尘 | 450 | 1.8 | 22.5 | 0.09 | 95% | 湿式除尘 | 15m/0.3m/20℃/连续 |
| 酸脱脂G2 | 20000 | HCl | 64 | 1.28 | 6.5 | 0.13 | 90% | 碱液吸收 | 15m/0.5m/20℃ |
| 酸电解G3~4、中和活化G5、铬活化G6、酸电解G2-1、中和活化G2-2、活化G2-3、铬活化G2-4 |  | 硫酸雾 | 179 | 3.58 | 18 | 0.36 | 90% |  |  |
| 镀铬G7、镀铬G2-5 | 2000 | 铬酸雾 | 0.4 | 0.0008 | 0.04 | 0.00008 | 90% | 凝聚回收 | 15m/0.2m/20℃ |
| 还原G3-3、预浸G3-4、敏化G3-5、盐酸活化G3-7 | 11000 | HCl | 145 | 0.16 | 15 | 0.016 | 90% | 碱液吸收 | 15m/0.5m/20℃ |
| 亲水G3-1、解胶G4-6、活化G4-8、镀光亮铜G4-9、活化G4-10、铬活化G4-11 |  | 硫酸雾 | 215 | 2.36 | 22 | 0.24 | 90% |  |  |
| 粗化G3-2、镀铬G3-12 | 2000 | 铬酸雾 | 0.45 | 0.0009 | 0.045 | 0.0001 | 90% | 凝聚回收 | 15m/0.2m/20℃ |
| 退镀G合-3 | 2000 | 氮氧化物 | 125 | 0.25 | 100 | 0.20 | 20% | 碱液吸收 | 15m/0.2m/20℃ |
| 锅炉废气 | 1575 | NOX | 135 | 0.213 | 135 | 0.213 | / | / | 8m/0.2m/110℃ 3000h/a |
|  |  | SO2 | 13 | 0.0204 | 13 | 0.0204 |  |  |  |
|  |  | 烟尘 | 10 | 0.016 | 10 | 0.016 |  |  |  |

- 变更前无组织废气污染物排放情况

| 无组织排放源 | 主要污染物 | 二期、三期合计排放量（kg/h） | 无组织排放源特征 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长×宽×高m |
| 铁件电镀车间 | HCl | 0.1095 | 52.5×53×8.5 |
|  | 硫酸雾 | 0.562 |  |
|  | 铬酸雾 | 0.00015 |  |
|  | 氮氧化物 | 0.03 |  |
| ABS电镀车间 | HCl | 0.004 | 30×53×8.5 |
|  | 硫酸雾 | 0.25 |  |
|  | 铬酸雾 | 0.0001 |  |
| 机加工车间 | 烟尘 | 0.00013 | 为不规则的六边形 |
|  | CO | 0.0068 |  |
|  | NOx | 0.0003 |  |

（2）废水污染源分析

变更前废水主要为生产废水、纯水制备及软水制备产生的清净下水、生活污水。各种废水类型及产排情况见下表。

- 变更前二期工程废水污染物产排情况

| 污染源 | 污染物 名称 | 处理前 | 处理后 | 处理工艺 | 排放去向 | 排放特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度 mg/L | 产生量 kg/d | 浓度 mg/L | 排放量 kg/d |  |  |  |
| 酸碱废水（W1~W13、W15） | 废水量 | 24.732m3/d | 24.732m3/d | 中和 | 综合废水处理站 | 连续 |
|  | pH | 3~6 | 6~9 |  |  |  |
|  | 总铬 | / | / | / | / |  |  |  |
|  | 六价铬 | / | / | / | / |  |  |  |
|  | 总镍 | / | / | / | / |  |  |  |
|  | 总铜 | / | / | / | / |  |  |  |
|  | 石油类 | 90 | 2.226 | 4 | 0.099 |  |  |  |
|  | SS | 120 | 2.968 | 60 | 1.484 |  |  |  |
|  | COD | 300 | 7.420 | 150 | 3.710 |  |  |  |
|  | 氨氮 | / | / | / | / |  |  |  |
|  | 总磷 | 6 | 0.148 | 3 | 0.074 |  |  |  |
| 含铬废水（W16） | 废水量 | 4m3/d | 4m3/d | 加药还原+斜管沉淀 | 综合废水处理站 | 连续 |
|  | pH | 4~6 | 6~9 |  |  |  |
|  | 总铬 | 182 | 0.728 | 0.5 | 0.002 |  |  |  |
|  | 六价铬 | 100 | 0.4 | 0.2 | 0.0008 |  |  |  |
|  | 总镍 | / | / | / | / |  |  |  |
|  | 总铜 | / | / | / | / |  |  |  |
|  | 石油类 | / | / | / | / |  |  |  |
|  | SS | 75 | 0.3 | 50 | 0.2 |  |  |  |
|  | COD | 100 | 0.4 | 80 | 0.32 |  |  |  |
|  | 氨氮 | / | / | / | / |  |  |  |
|  | 总磷 | / | / | / | / |  |  |  |
| 含镍废水（W14） | 废水量 | 2.40m3/d | 0.73m3/d（约30%） | 多介质砂滤+袋式过滤+精密过滤+纳滤反渗透，清水回用，浓水离子交换 | 浓水去镍液箱作为原料使用 | 连续 |
|  | pH | 4~7 | 6~9 |  |  |  |
|  | 总铬 | / | / | / | / |  |  |  |
|  | 六价铬 | / | / | / | / |  |  |  |
|  | 总镍 | 95 | 0.228 | 280 | 0.204 |  |  |  |
|  | 总铜 | / | / | / | / |  |  |  |
|  | 石油类 | / | / | / | / |  |  |  |
|  | SS | 75 | 0.18 | 220 | 0.161 |  |  |  |
|  | COD | 100 | 0.24 | 295 | 0.215 |  |  |  |
|  | 氨氮 | 10 | 0.024 | 29.5 | 0.022 |  |  |  |
|  | 总磷 | / | / | / | / |  |  |  |
| 综合废水回用处理 | 废水量 | 28.732m3/d | 28.732m3/d | 砂滤+过滤+超滤+反渗透+蒸发 | 不排放 | 连续 |
|  | pH | 6~9 | / |  |  |  |
|  | 总铬 | 0.07 | 0.002 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 六价铬 | 0.028 | 0.0008 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 总镍 | / | / | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 总铜 | / | / | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 石油类 | 3.5 | 0.099 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | SS | 59 | 1.684 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | COD | 140 | 4.03 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 氨氮 | / | / | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 总磷 | 2.6 | 0.074 | 0 | 0 |  |  |  |
| 软水系统排水 | 废水量 | 0.02m3/d | 0.02m3/d | 中和 | 厂总排口 | 连续 |
|  | pH | <6，>9 | 6~9 |  |  |  |
|  | COD | 35 | 0.001 | 35 | 0.001 |  |  |  |
|  | SS | 35 | 0.001 | 35 | 0.001 |  |  |  |
| 纯水站排水 | 废水量 | 0.79m3/d | 0.79m3/d | / | 厂总排口 | 连续 |
|  | COD | 35 | 0.025 | 35 | 0.025 |  |  |  |
|  | SS | 35 | 0.025 | 35 | 0.025 |  |  |  |
| 生活污水 | 废水量 | 0.32m3/d | 0.32m3/d | 一体化生活污水处理设施 | 厂总排口 | 连续 |
|  | COD | 300 | 0.096 | 150 | 0.048 |  |  |  |
|  | NH3-N | 30 | 0.0096 | 20 | 0.0064 |  |  |  |
|  | SS | 200 | 0.064 | 80 | 0.026 |  |  |  |
| 厂总排口 | 废水量 | 1.13m3/d | 1.13m3/d | / | 达标排入汝南县污水处理厂 | 连续 |
|  | pH | 6~9 | 6~9 |  |  |  |
|  | COD | 65 | 0.074 | 65 | 0.074 |  |  |  |
|  | NH3-N | 6 | 0.0064 | 6 | 0.0064 |  |  |  |
|  | SS | 46 | 0.052 | 46 | 0.052 |  |  |  |

- 变更前三期工程废水污染物产排情况

| 污染源 | 污染物 名称 | 处理前 | 处理后 | 处理工艺 | 排放去向 | 排放特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度 mg/L | 产生量 kg/d | 浓度 mg/L | 排放量 kg/d |  |  |  |
| 酸碱废水（W1~W13、W15，W2-1~W2-8、W2-10、W2-12，W3-1~W3-10、W3-12~3-13、W3-15、W3-17） | 废水量 | 80.644m3/d | 80.644m3/d | 中和 | 综合废水处理站 | 连续 |
|  | pH | 3~6 | 6~9 |  |  |  |
|  | 总铬 | / | / | / | / |  |  |  |
|  | 六价铬 | / | / | / | / |  |  |  |
|  | 总镍 | / | / | / | / |  |  |  |
|  | 总铜 | / | / | / | / |  |  |  |
|  | 石油类 | 90 | 7.26 | 4 | 0.32 |  |  |  |
|  | SS | 120 | 9.68 | 60 | 4.84 |  |  |  |
|  | COD | 300 | 24.19 | 150 | 12.10 |  |  |  |
|  | 氨氮 | / | / | / | / |  |  |  |
|  | 总磷 | 6 | 0.48 | 3 | 0.24 |  |  |  |
| 含铬废水（W16，W2-13，W3-19~W3-20） | 废水量 | 17.38m3/d | 17.38m3/d | 加药还原+斜管沉淀 | 综合废水处理站 | 连续 |
|  | pH | 4~6 | 6~9 |  |  |  |
|  | 总铬 | 182 | 3.163 | 0.5 | 0.009 |  |  |  |
|  | 六价铬 | 100 | 1.738 | 0.2 | 0.003 |  |  |  |
|  | 总镍 | / | / | / | / |  |  |  |
|  | 总铜 | / | / | / | / |  |  |  |
|  | 石油类 | / | / | / | / |  |  |  |
|  | SS | 75 | 1.304 | 50 | 0.869 |  |  |  |
|  | COD | 100 | 1.738 | 80 | 1.390 |  |  |  |
|  | 氨氮 | / | / | / | / |  |  |  |
|  | 总磷 | / | / | / | / |  |  |  |
| 含镍废水（W14，W2-11，W3-11、W3-18） | 废水量 | 9.6m3/d | 2.93m3/d（30%） | 多介质砂滤+袋式过滤+精密过滤+纳滤反渗透，清水回用，浓水离子交换 | 浓水去镍液箱作为原料使用 | 连续 |
|  | pH | 4~7 | 6~9 |  |  |  |
|  | 总铬 | / | / | / | / |  |  |  |
|  | 六价铬 | / | / | / | / |  |  |  |
|  | 总镍 | 95 | 0.912 | 280 | 0.820 |  |  |  |
|  | 总铜 | / | / | / | / |  |  |  |
|  | 石油类 | / | / | / | / |  |  |  |
|  | SS | 75 | 0.72 | 220 | 0.645 |  |  |  |
|  | COD | 100 | 0.96 | 295 | 0.864 |  |  |  |
|  | 氨氮 | 10 | 0.096 | 29.5 | 0.086 |  |  |  |
|  | 总磷 | / | / | / | / |  |  |  |
| 含铜废水（W2-9，W3-14、W3-16） | 废水量 | 9.02m3/d | 9.02m3/d | 化学沉淀 | 综合废水处理站 | 连续 |
|  | pH | 3~5 | 6~9 |  |  |  |
|  | 总铬 | / | / | / | / |  |  |  |
|  | 六价铬 | / | / | / | / |  |  |  |
|  | 总镍 | 60 | 0.54 | 1.2 | 0.01 |  |  |  |
|  | 总铜 | 110 | 0.99 | 2.2 | 0.02 |  |  |  |
|  | 石油类 | / | / | / | / |  |  |  |
|  | SS | 100 | 0.9 | 60 | 0.54 |  |  |  |
|  | COD | 100 | 0.9 | 100 | 0.9 |  |  |  |
|  | 氨氮 | 10 | 0.09 | 10 | 0.09 |  |  |  |
|  | 总磷 | 20 | 0.18 | 8 | 0.07 |  |  |  |
| 综合废水回用处理 | 废水量 | 107.044m3/d | 107.044m3/d | 砂滤+过滤+超滤+反渗透+蒸发 | 不排放 | 连续 |
|  | pH | 6~9 | / |  |  |  |
|  | 总铬 | 0.084 | 0.009 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 六价铬 | 0.028 | 0.003 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 总镍 | 0.093 | 0.01 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 总铜 | 0.19 | 0.02 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 石油类 | 2.99 | 0.32 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | SS | 58 | 6.209 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | COD | 134 | 14.39 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 氨氮 | 0.84 | 0.09 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 总磷 | 2.90 | 0.310 | 0 | 0 |  |  |  |
| 软水系统排水 | 废水量 | 0.06m3/d | 0.06m3/d | 中和 | 厂总排口 | 连续 |
|  | pH | <6，>9 | 6~9 |  |  |  |
|  | COD | 35 | 0.002 | 35 | 0.002 |  |  |  |
|  | SS | 35 | 0.002 | 35 | 0.002 |  |  |  |
| 纯水站排水 | 废水量 | 3.13m3/d | 3.13m3/d | / | 厂总排口 | 连续 |
|  | COD | 35 | 0.11 | 35 | 0.11 |  |  |  |
|  | SS | 35 | 0.11 | 35 | 0.11 |  |  |  |
| 生活污水 | 废水量 | 1.2m3/d | 1.2m3/d | 一体化生活污水处理设施 | 厂总排口 | 连续 |
|  | COD | 300 | 0.36 | 150 | 0.18 |  |  |  |
|  | NH3-N | 30 | 0.036 | 20 | 0.024 |  |  |  |
|  | SS | 200 | 0.24 | 80 | 0.096 |  |  |  |
| 厂总排口 | 废水量 | 4.39m3/d | 4.39m3/d | / | 达标排入汝南县污水处理厂 | 连续 |
|  | pH | 6~9 | 6~9 |  |  |  |
|  | COD | 66 | 0.292 | 66 | 0.292 |  |  |  |
|  | NH3-N | 5.5 | 0.024 | 5.5 | 0.024 |  |  |  |
|  | SS | 47 | 0.208 | 47 | 0.208 |  |  |  |

（3）固体废物污染源分析

变更前产生的固体废物主要为为机加工工序产生的金属废料、焊接产生的焊渣、抛光工序收集的废铁屑，软水制备及纯水制备产生的废交换树脂、废活性炭及废反渗透膜，生活垃圾，以及废润滑油、电镀污泥及退镀污泥、废水处理产生的含铬污泥、含铜污泥、废反渗透膜、废交换树脂及废滤芯及废水蒸发残液。

生活垃圾运往生活垃圾填埋场填埋，其它一般固废外售或由厂家回收，危险废物委托有资质单位集中处置。固体废物产生情况见下表。

- 变更前固体废物产生情况

| 序号 | 种类 | 产生工序 | 类别及代码 | 主要成分 | 二期、三期合计产生量（t/a） | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属废料及废铁屑 | 切割、钻孔工序S机-1、S机-2，抛光工序S1、S9 | 一般固废 | 钢管边角料、铁屑等 | 78.75 | 外售 |
| 2 | 焊渣 | 焊接工序S机-3 | 一般固废 | Fe2O3、FeO等 | 0.375 | 外售 |
| 3 | 废润滑油 | 机加工序 | 危险废物HW08 | 润滑油 | 0.038 | 送有危险废物处置资质单位处置，在厂区内建设危险废物暂存间 |
| 4 | 电镀阳极泥渣 | 电镀工序（S2、S3，S2-2~S2-3，S3-1、S3-4、S3-5；S4，S2-4，S3-6；S2-1，S3-2~S3-3） | 危险废物HW17 | 铬、镍等 | 7.2 |  |
| 5 | 含铬污泥 | 含铬废水处理 | 危险废物HW17 | 铬 | 5.56 |  |
| 6 | 含铜污泥 | 含铜废水处理 | 危险废物HW17 | 铜 | 1.5 |  |
| 7 | 废反渗透膜、废交换树脂及废滤芯 | 各废水处理系统 | 危险废物HW17 | 铬、镍等 | 4 |  |
| 8 | 废水蒸发残液 | 综合废水回用处理系统 | 危险废物HW17 | 铬、镍等 | 1.485 |  |
| 9 | 软水站及纯水站 | 软水制备、纯水制备 | 危险废物 | 废交换树脂、废活性炭及废反渗透膜 | 0.4 |  |
| 10 | 生活垃圾 | 职工生活 | 一般固废 | / | 1.8 | 送厂家回收 |
| 合计 | 101.108 | / |

（4）噪声污染源分析

变更前主要噪声源设备见下表。

- 主要噪声源   单位：dB （A）

| 设备位置 | 设备名称 | 设备源强[dB（A）] | 采取措施后车间外源强[dB（A）] | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机加工车间 | 锯床 | 85~95 | 70~75 | 减振、隔声 |
|  | 钻床 | 85~95 |  | 减振、隔声 |
| 抛光车间 | 抛光机 | 85~95 | 70~75 | 减振、隔声 |
| 电镀车间 | 排风机 | 80~90 | 65~75 | 减振、隔声 |
| 锅炉房 | 引风机 | 80~90 | 60~70 | 消声、隔声 |
| 各污水处理系统 | 水泵 | 75~80 | 60~65 | 减振、隔声 |

采取以上措施后，各车间、站房外噪声可降至60~75dB（A）以下。

### 2.3.3 变更后工程分析

本次变更主要针对二期、三期工程的4条电镀生产线进行变更，其中1条铁件自动镀镍-铬生产线改为1条全自动中轨镍铬铬生产线，1条铁件自动镀镍-铬生产线改为1条滚镀铜镍锌生产线，1条铁件自动镀硫酸铜镍铬生产线改为1条滚镀锌生产线；1条ABS全自动电镀生产线改为1条挂镀锌生产线；同时，将现有工程的燃甲醇锅炉改为燃气锅炉，其他建设内容不变。因此，本评价仅对变更后的情况加以列明，现有工程未变更内容只在全厂产排污分析时叠加该部分的产排污。

#### 2.3.3.1 变更后产品方案

变更后产品方案详见表2.3-18~2.3-19。

- 变更后产品方案一览表

| 序号 | 镀种名称 | 适用生产线 | 主要电镀产品 | 镀层面积 （万m2/a） | 镀层厚度（μm） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半光镍 | 全自动中轨镍铬铬生产线 | 电动车保护杠、减震 | 19 | 4 | 电镀产生的少量不合格镀件直接淘汰，不设退镀工序。 |
| 2 | 全光镍 |  |  | 19 | 5 |  |
| 3 | 装饰铬 |  |  | 16 | 0.25 |  |
| 4 | 硬铬 |  |  | 3 | 15 |  |
| 5 | 焦铜 | 滚镀铜镍锌生产线 | 电机磁钢片 | 7.9 | 5 |  |
| 6 | 半光镍 |  |  | 7.9 | 4 |  |
| 7 | 全光镍 |  |  | 7.9 | 5 |  |
| 8 | 化学镍 |  |  | 7.9 | 1 |  |
| 9 | 锌 |  |  | 4 | 10 |  |
| 10 | 锌 | 滚镀锌生产线 | 汽车电动车五金配件 | 85 | 6 |  |
| 11 | 锌 | 挂镀锌生产线 |  | 85 | 6 |  |

- 变更前后各镀种镀层规模变化一览表

| 序号 | 镀种名称 | 镀层规模（万m2/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 变更前 | 变更后 |  |
| 1 | 装饰铬 | 95 | 16 | 减少79万m2/a |
| 2 | 半光镍 | 95 | 26.9 | 减少68.1万m2/a |
| 3 | 全光镍 | 95 | 26.9 | 减少68.1万m2/a |
| 4 | 光亮铜 | 45 | / | 减少45万m2/a |
| 5 | 化学镍 | 20 | 7.9 | 减少12.1万m2/a |
| 6 | 焦铜 | 20 | 7.9 | 减少12.1万m2/a |
| 7 | 硬铬 | / | 3 | 增加3万m2/a |
| 8 | 锌 | / | 174 | 增加174万m2/a |
| 合计 | 370 | 262.6 | 共减少107.4万m2/a |

#### 2.3.3.2 变更后主要原辅材料用量及动力消耗

变更后主要原辅材料用量及动力消耗情况详见表2.3-20-2.3-21，主要原辅材料理化性质、毒性毒理见表2.3-22，主要原辅材料储运情况见表2.3-23。

（1）主要原辅材料用量及动力消耗情况

- 变更后主要原辅材料一览表

| 序号 | 名称 | 主要成分及含量 | 包装规格 | 年消耗量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保护杠毛坯机加工 |
| 1 | 不锈钢管 | / | 直接存放 | 550 | 外购 |
| 2 | 焊丝 | / | 箱装 | 2.5 |  |
| 3 | 润滑油 | / | 桶装 | 0.05 |  |
| 全自动中轨镍铬铬生产线 |
| 1 | 除油粉 | 主要为氢氧化钠、磷酸钠、表面活性剂等 | 25kg/袋 | 12 | 外购 |
| 2 | 硫酸镍 | 99.9% | 25kg/袋 | 2 | 外购 |
| 3 | 氯化镍 | 99.9% | 25kg/袋 | 0.5 | 外购 |
| 4 | 硼酸 | 99.9% | 25kg/袋 | 0.8 | 外购 |
| 5 | 铬酐 | 99.9% | 25kg/桶 | 4 | 外购 |
| 6 | 硫酸 | 98% | 20t/储罐 | 3 | 外购 |
| 7 | 盐酸 | 30% | 35t/储罐 | 5 | 外购 |
| 8 | 镍板 | 99.9% | 40*40mm | 16 | 外购 |
| 9 | 铬阳极 | （主要为铅、锡块） | 15kg/块 | 0.2 | 外购；为不溶性阳极，起导电作用 |
| 滚镀铜镍锌生产线 |
| 1 | 锌板 | 99.9% | 40*40mm | 1.2 | 外购 |
| 2 | 硫酸锌 | 99% | 25kg/袋 | 1.2 | 外购 |
| 3 | 硼酸 | 99.9% | 25kg/袋 | 1.3 | 外购 |
| 4 | 硫酸镍 | 99.9% | 25kg/袋 | 2.4 | 外购 |
| 5 | 氯化镍 | 99.9% | 25kg/袋 | 0.6 | 外购 |
| 6 | 焦磷酸钾 | 98% | 25kg/袋 | 1.3 | 外购 |
| 7 | 焦磷酸铜 | 99% | 25kg/袋 | 0.6 | 外购 |
| 8 | 镍板 | 99.9% | 40*40mm | 5.5 | 外购 |
| 9 | 铜板 | 99.9% | 300*300mm | 3.5 | 外购 |
| 10 | 除油粉 | 主要为氢氧化钠、磷酸钠、表面活性剂等 | 25kg/袋 | 3.5 | 外购 |
| 11 | 盐酸 | 30% | 罐/35t | 6 | 外购 |
| 12 | 硫酸 | 98% | 罐/20t | 0.7 | 外购 |
| 13 | 硝酸 | 69% | 30kg/桶 | 0.5 | 外购 |
| 滚镀锌生产线 |
| 1 | 锌板 | 99.9% | 40*40mm | 40.4 | 外购 |
| 2 | 铬酐 | 99.9% | 25kg/桶 | 2 | 外购 |
| 3 | 除油粉 | 主要为氢氧化钠、磷酸钠、表面活性剂等 | 25kg/袋 | 15 | 外购 |
| 4 | 盐酸 | 30% | 罐/35t | 32 | 外购 |
| 5 | 氢氧化钠 | 99% | 25kg/袋 | 15 | 外购 |
| 6 | 硝酸 | 69% | 30kg/桶 | 3 | 外购 |
| 挂镀锌生产线 |
| 1 | 锌板 | 99.9% | 40*40mm | 36 | 外购 |
| 2 | 铬酐 | 99.9% | 25kg/桶 | 2 | 外购 |
| 3 | 除油粉 | 主要为氢氧化钠、磷酸钠、表面活性剂等 | 25kg/袋 | 15 | 外购 |
| 4 | 盐酸 | 30% | 罐/35t | 30 | 外购 |
| 5 | 氢氧化钠 | 99% | 25kg/袋 | 14 | 外购 |
| 6 | 硝酸 | 69% | 30kg/桶 | 2 | 外购 |

- 变更后能源消耗情况一览表

| 序号 | 名称 | 年消耗量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水 | 4.50 | 万m3/a | 来自厂区自备井 |
| 2 | 电 | 340 | 万Kwh·a | 来自产业集聚区电网 |
| 3 | 天然气 | 45 | 万m3/a | 锅炉燃料，来自产业集聚区天然气管网 |

（2）主要原辅材料理化性质、毒性毒理

- 主要原辅材料理化性质、毒性毒理一览表

| 序号 | 名称 | 理化性质 | 燃烧爆炸性 | 毒性毒理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸镍 NiSO4·6H2O | 绿色结晶、正方晶系。分子量262.86，沸点840℃，相对密度（空气=1）2.07，易溶于水，溶于乙醇，微溶于酸、氨水。 | 危险特性：受高热分解产生有毒的硫化物烟气。本品不燃，具刺激性。 | 健康危害：吸入后对呼吸道有刺激性。可引起小船和肺嗜酸细胞增多症，可致支气管炎。对眼有刺激性。皮肤接触可引起皮炎和湿疹，常伴有剧烈瘙痒，称之为“镍痒证”。 |
| 2 | 氯化镍 NiCl2·6H2O | 绿色或草绿色单斜棱柱状结晶。分子量237.69，熔点80℃，相对密度1.921g/m3，易溶于水、乙醇，其水溶液呈微酸性。 | / | / |
| 3 | 硼酸 H3BO3 | 为白色粉末状结晶或三斜轴面鳞片状光泽结晶，有滑腻手感，无臭味。溶于水、酒精、甘油、醚类及香精油中，水溶液呈弱酸性。熔点：169℃ 沸点：300℃ 密度:1.43g/cm2 | / | 健康危害：工业生产中，仅见引起皮肤刺激、结膜炎、支气管炎，一般无中毒发生。口服引起急性中毒。本品易被损伤皮肤吸收引起中毒。慢性中毒：长期由胃肠道或皮肤吸收小量该品，可发生轻度消化道症状、皮炎、秃发以及肝肾损害。 |
| 4 | 铬酐 CrO3 | 暗红色或紫色斜方结晶，易潮解。分子量100.01，熔点196℃，相对密度（水=1）2.70，溶于水、硫酸、硝酸。 | 危险特性：强氧化剂。与易燃物（如苯）和有机物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。与还原性物质如镁粉、铝粉、硫、磷等混合后，经摩擦或撞击，能引起燃烧或爆炸。具有较强的腐蚀性。燃烧（分解）可产生有害的毒性烟雾。 | 健康危害：吸入后可引起急性呼吸道刺激症状、鼻出血、声音嘶哑、鼻粘膜萎缩，有时出现哮喘和紫绀。重者可发生化学性肺炎。口服可刺激和腐蚀消化道，引起恶心、呕吐、腹痛、血便等；严重者出现呼吸困难、紫绀、休克、肝损害及急性肾功能衰竭等。 |
| 5 | 硫酸 H2SO4 | 纯品为无色透明油状液体，无臭。分子量98.08，蒸汽压0.13 kPa（145.8℃），熔点10.5℃，沸点330.0℃，相对密度（空气=1）3.4，与水混溶。 | 危险特性：与易燃物（如苯）和有机物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇水大量放热，可发生沸溅。具有强腐蚀性。 | 健康危害：对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。对眼睛可引起结膜炎、水肿、角膜混浊，以致使命；引起呼吸道刺激症状；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而死亡。口服后引起消化道的烧伤以致溃疡。 |
| 6 | 盐酸 HCl | 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。分子量36.46，蒸汽压30.66kPa（21℃）， 熔点-114.8℃，沸点108.6℃，相对密度（水=1）1.2，与水混溶，溶于碱液。 | 危险特性：能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢。与碱发生中和反应，并放出大量的热。具有强腐蚀性。燃烧（分解）产物：氯化氢。 | 健康危害：接触其蒸气或烟雾，引起眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有灼烧感、鼻衄、齿龈出血、气管炎；刺激皮肤发生皮炎，慢性支气管炎等病变。误服盐酸中毒，可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能胃穿孔、腹膜炎等。 |
| 7 | 镍 Ni | 银白色的金属，具有良好的机械性和延展性，难溶，在空气中不氧化，密度8.9g/cm2，熔点为1726K，沸点为3005K。金属镍易溶于稀硝酸，难溶于盐酸和硫酸，在硝酸中处于钝化状态。 | / | 可引起镍皮炎，又称镍“痒疹”。皮肤剧痒，后出现丘疹、疱疹及红斑，重者化脓、溃烂。长期吸入镍粉可致呼吸道刺激、慢性鼻炎，甚至发生鼻中隔穿孔。尚可引起变态反应性肺炎、支气管炎、哮喘，低毒。 |
| 8 | 锌 Zn | 分子量：65.409；性状：浅灰色的细小粉末 | / | / |
| 9 | 硫酸锌ZnSO4 | 是最重要的锌盐，为无色斜方晶体或白色粉末，其七水合物（ZnSO4·7H2O）俗称皓矾，是一种天然矿物。外观与性状：无色斜方晶体、颗粒或粉末，无气味，味涩。熔点（℃）：100；相对密度（水=1）：1.957；沸点（℃）：>500（分解）；溶解性: 易溶于水。 | / | / |
| 10 | 焦磷酸钾 K4P2O7 | 白色粉末或块状固体。相对密度2.534。熔点1109°C。溶于水，溶解度 187g/100g 水（25°C）。水溶液呈碱性，1%水溶液pH=10.2。不溶于乙醇。 | / | / |
| 11 | 焦磷酸铜 Cu2P2O7 | 淡绿色粉末。溶于酸，不溶于水。可与焦磷酸钾起络合反应，形成水溶性的焦磷酸铜钾络盐。用于无氰电镀中提供Cu2+，以及防渗碳涂层 | / | / |
| 12 | 铜 Cu | 呈紫红色光泽的金属，密度8.92克/立方厘米。熔点1083℃，沸点2595℃。有很好的延展性。导热和导电性能较好。溶于硝酸、热浓硫酸，微溶于盐酸 | / | 健康危害：动物吸入铜的粉尘和烟雾，可引起呼吸道刺激症状，发生支气管炎或支气管肺炎，甚至肺水肿。 急性毒性： 属微毒类。 |
| 13 | NaOH | 白色不透明固体，易潮解，分子量40.01，蒸汽压0.13kPa（739℃）， 熔点318.4℃，沸点1390℃，相对密度（水=1）2.12，易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。 | 危险特性：本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。与酸发生中和反应并放热。具有强腐蚀性。 燃烧（分解）产物：可能产生有害的毒性烟雾。 | 危规号：82001 健康危害：本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 |
| 14 | 硝酸 HNO3 | 纯品为无色透明发烟液体，有酸味；分子量63.01，熔点-45℃，相对密度（空气=1）2.17。 | 危险特性：具有强氧化性，与易燃物和有机物接触会发生强烈反应，甚至引起燃烧。与碱金属发生剧烈反应。具有强腐蚀性。 | 健康危害：其蒸气有刺激作用，引起粘膜和上呼吸道的刺激症状。如流泪、咽喉刺激感、呛咳、并伴有头疼、头晕、胸闷等。长期接触可引起牙齿酸蚀症，皮肤接触引起灼伤。 |
| 15 | 除油粉 | 采用十二烷基苯磺酸钠、三聚磷酸钠、硅酸钠、纯碱等精制而成的低泡除油脱脂剂，具有良好的润湿、增溶和乳化等能力，有较强的去油能力。清洗后的工件表面无可见油膜或油斑。本品主要用于铝合金、锌合金、铁及铜合金等合金材料的清洗，对工件无损伤现象。 | 本品不具可燃性但有轻微腐蚀性。 | / |

（3）主要原辅材料储运情况

硫酸、盐酸均储存于罐区，依托厂内现有储罐；其余原辅料均储存于原料库。主要原辅材料储运情况见下表。

- 主要原辅材料储运情况一览表

| 序号 | 储运工程名称 | 储存物质 | 形态 | 储存方式 | 最大储存量（t） | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料库 （依托，位于铁件电镀车间西南） | 除油粉 | 固 | 25kg/袋 | 5 | 汽车 |
| 2 |  | 硫酸镍 | 固 | 25kg/袋 | 2 | 汽车 |
| 3 |  | 氯化镍 | 固 | 25kg/袋 | 1 | 汽车 |
| 4 |  | 硼酸 | 固 | 25kg/袋 | 1 | 汽车 |
| 5 |  | 铬酐 | 固 | 25kg/桶 | 1 | 汽车 |
| 6 |  | 镍板 | 固 | 40*40mm | 2 | 汽车 |
| 7 |  | 铬阳极（主要为铅、锡块） | 固 | 15kg/块 | 0.15 | 汽车 |
| 11 |  | 硫酸锌 | 固 | 25kg/袋 | 0.025 | 汽车 |
| 13 |  | 焦磷酸钾 | 固 | 25kg/袋 | 0.2 | 汽车 |
| 14 |  | 焦磷酸铜 | 固 | 25kg/袋 | 0.4 | 汽车 |
| 15 |  | 铜板 | 固 | 300*300mm | 1 | 汽车 |
| 16 | 原料库2 （新建，位于成品库西南角） | 除油粉 | 固 | 25kg/袋 | 5 | 汽车 |
| 17 |  | 铬酐 | 固 | 25kg/桶 | 1 | 汽车 |
| 18 |  | 锌板 | 固 | 40*40mm | 5 | 汽车 |
| 19 |  | 硝酸 | 液 | 30kg/桶 | 0.51 | 汽车 |
| 20 |  | 氢氧化钠 | 固 | 25kg/袋 | 5 | 汽车 |
| 21 | 罐区 （依托现有，不新增储罐） | 硫酸 | 液 | 20t/罐 | 20 | 槽罐车 |
| 22 |  | 盐酸 | 液 | 35t/罐 | 25 | 槽罐车 |

#### 2.3.3.3 变更后主要生产设备

变更后的主要生产设备详见下表。

- 变更后主要生产设备一览表

| 序号 | 工序 | 设备名称 | 规格/型号 | 数量 | 建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机加工（制作保护杠毛坯） | 冲床 | 0.5kw-4kw | 15台 | 租用汝南县豪进电动车制造有限公司的设备，见附件9 |
| 2 |  | 剪板机 | 5.5kw | 1台 |  |
| 3 |  | 弯管机 | 3.75kw | 20台 |  |
| 4 |  | 全自动弯管机 | 4kw | 2台 |  |
| 5 |  | 钻床 | 0.55kw | 5台 |  |
| 6 |  | 锯床 | 2.2kw | 1台 |  |
| 7 |  | 车床 | 7.5kw | 1台 |  |
| 8 |  | 下料机 | 1.5kw | 2台 |  |
| 9 |  | 保护焊机 | 2.5kw | 10台 |  |
| 10 |  | 氩弧焊机 | 2kw | 10台 |  |
| 11 | 全自动中轨镍铬铬生产线 | 镀前处理 | 高温除油槽 | L3000*W900*H1500 | 3个 | 已建成 |
| 12 |  |  | 电解除油槽 | L3000*W900*H1500 | 2个 |  |
| 13 |  |  | 水洗槽 | L3000*W700*H1500 | 1个 |  |
| 14 |  |  | 超声波槽 | L3000*W900*H1500 | 1个 |  |
| 15 |  |  | 电解除油槽 | L3000*W900*H1500 | 1个 |  |
| 16 |  |  | 水洗槽 | L3000*W700*H1500 | 3个 |  |
| 17 |  |  | 中和槽 | L3000*W900*H1500 | 1个 |  |
| 18 |  |  | 水洗槽 | L3000*W900*H1500 | 2个 |  |
| 19 |  | 电镀处理 | 镀半光镍槽 | L3000*W900*H1500 | 1个 |  |
| 20 |  |  | 镀全光镍槽 | L3000*W900*H1500 | 1个 |  |
| 21 |  |  | 回收槽 | L3000*W700*H1500 | 1个 |  |
| 22 |  |  | 水洗槽 | L3000*W700*H1500 | 2个 |  |
| 23 |  |  | 中和槽 | L3000*W900*H1500 | 1个 |  |
| 24 |  |  | 水洗槽 | L3000*W700*H1500 | 2个 |  |
| 25 |  |  | 镀冲击镍槽 | L3000*W900*H1500 | 1个 |  |
| 26 |  |  | 回收槽 | L3000*W700*H1500 | 1个 |  |
| 27 |  |  | 水洗槽（回收） | L3000*W700*H1500 | 2个 |  |
| 28 |  |  | 镀半光镍槽 | L3000*W900*H1500 | 5个 |  |
| 29 |  |  | 镀全光镍槽 | L3000*W900*H1500 | 3个 |  |
| 30 |  |  | 镍封槽 | L3000*W900*H1500 | 1个 |  |
| 31 |  |  | 回收槽 | L3000*W700*H1500 | 1个 |  |
| 32 |  |  | 水洗槽 | L3000*W700*H1500 | 3个 |  |
| 33 |  |  | 铬浸槽 | L3000*W700*H1500 | 1个 |  |
| 34 |  |  | 镀装饰铬槽 | L3000*W900*H1500 | 1个 |  |
| 35 |  |  | 回收槽 | L3000*W700*H1500 | 1个 |  |
| 36 |  |  | 水洗槽 | L3000*W700*H1500 | 3个 |  |
| 37 |  |  | 超声波槽 | L3000*W900*H1500 | 1个 |  |
| 38 |  |  | 水洗槽 | L3000*W700*H1500 | 3个 |  |
| 39 |  |  | 铬浸槽 | L3000*W700*H1600 | 1个 |  |
| 40 |  |  | 镀铬槽 | L3000*W2100*H1600 | 2个 |  |
| 41 |  |  | 水洗槽 | L3000*W700*H1600 | 4个 |  |
| 42 | 滚镀铜镍锌生产线 | 镀前处理 | 除油槽 | L800*W550*H300 | 两联槽1个 | 未建 |
| 43 |  |  | 水洗槽 | L1130*W550*H300 | 三联槽1个 |  |
| 44 |  |  | 酸洗槽 | L1350*W550*H300 | 2个 |  |
| 45 |  |  | 水洗槽 | L350*W550*H300 | 2个 |  |
| 46 |  |  | 超声波水洗槽 | L680*W550*H650 | 4个 |  |
| 47 |  |  | 转换槽 | L476*W626*H650 | 4个 |  |
| 48 |  |  | 活化槽 | L400*W550*H300 | 2个 |  |
| 49 |  | 电镀处理 | 纯水洗槽 | L400*W550*H300 | 2个 |  |
| 50 |  |  | 陪镀球槽 | L400*W550*H300 | 1个 |  |
| 51 |  |  | 水洗槽 | L636*W596*H300 | 四联槽1个 |  |
| 52 |  |  | 镀锌槽 | L3710*W500*H650 | 2个 |  |
| 53 |  |  | 回收槽 | L330*W500*H650 | 2个 |  |
| 54 |  |  | 上挂 | L330*W500*H650 | 2个 |  |
| 55 |  |  | 镀镍槽 | L3710*W500*H650 | 6个 |  |
| 56 |  |  | 回收槽 | L330*W500*H650 | 6个 |  |
| 57 |  |  | 转换槽 | L330*W500*H650 | 6个 |  |
| 58 |  |  | 水洗槽 | L1440*W500*H650 | 四联槽2个 |  |
| 59 |  |  | 镀铜槽 | L3710*W500*H650 | 6个 |  |
| 60 |  |  | 回收槽 | L330*W500*H650 | 6个 |  |
| 61 |  |  | 转换槽 | L330*W500*H650 | 6个 |  |
| 62 |  |  | 水洗槽 | L1070*W500*H650 | 三联槽2个 |  |
| 63 |  |  | 活化槽 | L330*W500*H650 | 4个 |  |
| 64 |  |  | 水洗槽 | L1070*W500*H650 | 三联槽2个 |  |
| 65 |  |  | 镀镍槽 | L3710*W500*H650 | 6个 |  |
| 66 |  |  | 回收槽 | L330*W500*H650 | 6个 |  |
| 67 |  |  | 张力槽 | L330*W500*H650 | 2个 |  |
| 68 |  |  | 水洗槽 | L1070*W500*H650 | 三联槽2个 |  |
| 69 |  |  | 化学镍槽 | L400*W500*H650 | 4个 |  |
| 70 |  |  | 热水洗槽 | L400*W500*H650 | 4个 |  |
| 71 |  |  | 下挂 | L330*W500*H650 | 2个 |  |
| 72 | 滚镀锌线 | 镀前处理 | 高温除油槽 | L2300*W1500*H840 | 三联槽1个 | 已建成 |
| 73 |  |  | 电解除油槽 | L2300*W1500*H840 | 三联槽1个 |  |
| 74 |  |  | 水洗槽 | L2220*W1500*H840 | 三联槽1个 |  |
| 75 |  |  | 酸洗除锈槽 | L2850*W1500*H840 | 四联槽1个 |  |
| 76 |  |  | 水洗槽 | L2220*W1500*H840 | 三联槽1个 |  |
| 77 |  |  | 终端电解槽 | L1810*W1500*H840 | 三联槽1个 |  |
| 78 |  |  | 水洗槽 | L1460*W1500*H840 | 两联槽1个 |  |
| 79 |  |  | 1中和＋2水洗槽 | L2220*W1500*H840 | 三联槽1个 |  |
| 80 |  | 电镀处理 | 碱性镀锌槽 | L8300*W1500*H840 | 九联槽2个 |  |
| 81 |  |  | 水洗槽 | L2280*W1500*H840 | 三联槽1个 |  |
| 82 |  |  | 出光槽 | L700*W1500*H840 | 1个 |  |
| 83 |  |  | 水洗槽 | L700*W1500*H840 | 1个 |  |
| 84 |  |  | 1钝化＋2水洗槽 | L2220*W1500*H840 | 三联槽2个 |  |
| 85 | 挂镀锌线 | 镀前处理 | 高温除油槽 | L1400*W2975*H1505 | 两联槽1个 | 已建成 |
| 86 |  |  | 电解除油槽 | L900*W2975*H1505 | 1个 |  |
| 87 |  |  | 水洗槽 | L2200*W2975*H1505 | 三联槽1个 |  |
| 88 |  |  | 酸洗除锈槽 | L1400*W2975*H1505 | 两联槽1个 |  |
| 89 |  |  | 终端电解槽 | L1400*W2975*H1505 | 两联槽1个 |  |
| 90 |  |  | 水洗槽 | L2200*W2975*H1505 | 三联槽1个 |  |
| 91 |  |  | 超声波槽 | L900*W3000*H1505 | 1个 |  |
| 92 |  |  | 水洗槽 | L1450*W2975*H1505 | 两联槽1个 |  |
| 93 |  | 电镀处理 | 镀锌槽 | L1800*W2975*H1505 | 两联槽5个 |  |
| 94 |  |  | 水洗槽 | L1450*W2975*H1505 | 两联槽1个 |  |
| 95 |  |  | 超声波槽 | L900*W3000*H1505 | 1个 |  |
| 96 |  |  | 出光槽 | L700*W2975*H1505 | 1个 |  |
| 97 |  |  | 水洗槽 | L700*W2975*H1505 | 1个 |  |
| 98 |  |  | 钝化槽 | L700*W1975*H1505 | 1个 |  |
| 99 |  |  | 水洗槽 | L700*W2975*H1505 | 1个 |  |
| 100 |  |  | 钝化槽 | L700*W1975*H1505 | 1个 |  |
| 101 |  |  | 水洗槽 | L2950*W2975*H1505 | 四联槽1个 |  |
| 102 |  |  | 水洗槽 | L700*W1975*H1505 | 1个 |  |
| 103 |  |  | 封闭槽 | L700*W1975*H1505 | 1个 |  |
| 104 |  |  | 水洗槽 | L700*W1975*H1505 | 1个 |  |
| 105 |  |  | 吹干槽 | L900*W1975*H1505 | 1个 |  |
| 106 | 烘干 | 烤箱 | 3KW | 1台 | 未建 |
|  |  |  | 24KW | 2台 |  |

本项目租用汝南县豪进电动车制造有限公司机加工车间和机加工设备制作保护杠毛坯，租用机加工设备的产能与汝南立晟镀业有限公司保护杠机加工的匹配情况如下：

《汝南县豪进电动车制造有限公司年产200万套电动车保险杠、大货架、后衣架项目环境影响报告表》于2013年编制完成并取得汝南县环保局批复（批复文号：汝环评表[2013]6号），并于2014年建成投产。根据该项目环评报告，汝南县豪进电动车制造有限公司年可加工保护杆产能为：前保护杆48万套/年、后保护杆48万套/年。

根据建设单位提供资料，汝南立晟镀业有限公司变更后全厂年需机加工保护杆规模约25万套/a，小于汝南县豪进电动车制造有限公司的设计产能，即租用机加工设备完全可满足汝南立晟镀业有限公司保护杆的机加工需求。

#### 2.3.3.4 变更后公用工程

（1）供电

电力供给来自汝南县产业集聚区供电线路，产业集聚区用电通过110千伏变电站接入供给。放射式供电源至生产厂房配电室、门卫，公用工程及辅助设施用电负荷由变电所直配。

线路敷设方式车间内采用YJV型电缆以电缆桥架为主，部分埋地。车间外线以电缆直埋为主，根据建设单位提供资料，变更后预计年用电量为340万Kwh。

（2）供热

生产过程中多个工序需要进行加热，加热均为间接加热（采用槽边夹套内通蒸汽进行升温），当槽液温度升好后，电镀过程中只需少量蒸汽保温（电镀过程为放热过程，一般可维持槽液所需温度），前处理过程需不停加温。变更后所需蒸汽量具体见下表。

- 变更后各工序所需蒸汽用量一览表

| 生产线名称 | 工序名称 | 工艺温度（℃） | 蒸汽用量（t/d） |
| --- | --- | --- | --- |
| 全自动中轨镍铬铬生产线 | 高温除油 | 50-60 | 0.6 |
|  | 超声波除油 | 55 | 0.6 |
|  | 镀镍 | 55 | 1.8 |
|  | 镍封 | 45 |  |
|  | 镀铬 | 35 | 0.1 |
| 滚镀铜镍锌生产线 | 高温除油 | 50-60 | 0.4 |
|  | 镀镍 | 50 | 0.5 |
|  | 化学镍后热水洗 | 50 | 0.2 |
| 滚镀锌生产线 | 高温除油 | 50 | 0.5 |
| 挂镀锌生产线 | 高温除油 | 50 | 0.8 |
| 废水蒸发处理 | 废水蒸发处理 | / | 0.3 |
| 合计 | 5.8 |

本次变更将现有工程的1台1t/h燃甲醇锅炉变更为1台1t/h燃天然气锅炉，现已建成，变更后全厂热源均由燃天然气锅炉，锅炉每天运行10小时，锅炉每天可提供的蒸汽量为10t；根据企业提供资料，现有工程所需蒸汽量约4t/d，余量6t/d，可满足变更后4条线的生产需要。

变更工程蒸汽平衡及全厂蒸汽平衡如下：

表2.3-7    变更工程蒸汽平衡图（t/d）

表2.3-8    全厂蒸汽平衡图（t/d）

（3）给排水

①给水

本项目用水主要为生产用水（包括电镀车间各生产工序用水和废气处理用水）、锅炉用水及职工办公生活用水。

A.生产用水

根据建设单位提供设计资料及水平衡，变更工程纯水用量为92.5749m3/d，主要用于镀前活化或水洗工序，其中含镍废水处理后纯水可回用于镀镍后清洗，含铬废水处理后纯水可回用于镀铬后清洗、钝化清洗，含铜废水处理后纯水可回用于镀铜后清洗，含锌废水处理后纯水可回用于镀锌后清洗，可回用纯水量约43.8803m3/d。因此，需制备纯水量为48.6946m3/d，采用“砂滤+碳滤+反渗透”工艺进行制备，纯水制备率约为82%，即纯水制备新鲜水消耗量为59.3836m3/d。

除镀前活化或水洗工序采用纯水外，其它生产工序均采用自来水，根据水平衡，其他生产工序新鲜用水量为85.9358m3/d。

B.软水制备用水

变更后全厂均采用1台1t/h的燃气锅炉，锅炉排污水按锅炉负荷的3%计，则全厂排污水量为0.3m3/d（其中，变更工程锅炉排污水量为0.18m3/d；现有工程排污水量为0.12m3/d）；即锅炉需补充软水0.3m3/d（其中，变更工程0.18m3/d；现有工程0.12m3/d），采用离子交换树脂工艺，需定期用盐水进行树脂再生，软水系统树脂再生用水量约为0.1m3/d（其中，变更工程0.06m3/d；现有工程0.04m3/d）；根据建设单位提供资料和水平衡，变更工程新鲜用水量为0.24m3/d。

C.废气处理用水

HCl、NOx等废气采用碱液吸收法处理，铬酸雾采用凝聚回收法处理，会产生废气处理废水，经类比现有工程，每套废气处理装置排水量约1m³/d，变更后新建2套碱洗塔、1套凝聚回收塔，则酸碱废水产生量约2m3/d，含铬废水产生量约1m3/d，排水量按用水量的90%计，则用水量约3.33m3/d，全部来自于锅炉排水、软水制备及纯水制备排水。

D.生活用水

变更工程劳动定员88人，每天一班10小时工作制，工作时间为300天。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）用水定额：企业管理人员、车间工人的生活用水一般每班宜采用30～50L/人•d（包括盥洗水和冲厕水），取50L/人•d，经核算，用水量为4.4m3/d（即1320m3/a）。

综上所述，变更工程新鲜用水量为149.9594m3/d，由厂区自备井提供，待集聚区供水管网建成后，由集聚区自来水管网提供，可满足项目需求。

①排水

变更工程废水主要为生产废水、清净下水和职工办公生活污水。

电镀废水产生量按用水量的90%计，根据水平衡，产生量约160.6596m3/d；经类比现有工程，废气处理酸性废水产生量约2m3/d，含铬废水产生量约1m3/d；其中，含镍废水约8.2m3/d经含镍废水系统处理后，清水回用于镀镍后清洗，浓水回用于镀镍槽，不外排；含铬废水（包括废气处理产生的含铬废水）约18.1973m3/d经含铬废水系统处理后，清水回用于镀铬、钝化后清洗，浓水蒸发，蒸发残液委托有资质单位处置，不外排；含锌废水约17m3/d经含锌废水系统处理后，清水回用于镀锌后清洗，浓水蒸发，蒸发残液委托有资质单位处置，不外排；含铜废水约2.5m3/d经含铜废水系统处理后，清水回用于镀铜后清洗，浓水蒸发，蒸发残液委托有资质单位处置，不外排；酸碱废水（包括废气处理产生的酸碱废水）约117.7623m3/d经前处理废水系统处理后进入综合废水处理系统，处理达标后排入汝南县第二污水处理厂，排放量约117.7623m3/d。

生活污水产生量按用水量的80%计，约3.52m3/d，进入综合废水处理系统。

锅炉排污水、软水制备和纯水制备产生的清净下水，其中，约3.33m3/d回用于废气处理用水，剩余7.599m3/d直接排放。

综上，变更工程废水排放量共为128.8813m3/d，排入汝南县污水第二处理厂进一步处理。

变更工程给排水情况见表2.3-26，变更工程总水平衡见图2.3-9；全厂水平衡见图2.3-10。

- 变更工程给排水情况

| 类别 | 水量 |
| --- | --- |
|  | m3/d | m3/a |
| 用水 | 用水总量 | 330.7197 | 99215.91 |
|  | 其中：新鲜水量 回用水量（包括废水处理回用和清净下水回用） 多级逆流漂洗重复利用水量 | 149.9594 47.2103 133.55 | 44987.82 14163.09 40065 |
|  | 水重复利用率（%） | 54.66 |
| 排水 | 排放水总量 | 128.8813 | 38664.39 |
|  | 其中：生产废水 生活污水 清净下水 | 117.7623 3.52 7.599 | 35328.69 1056 2279.7 |
| 损耗 | 损耗量 | 19.0611 | 5718.33 |
| 含镍浓水（回用于镀镍槽） | 1.64 | 492 |
| 蒸发残液 | 0.377 | 113.1 |

#### 2.3.3.5 变更后生产工艺及产污环节分析

##### （1）保护杆毛坯机加工生产线

①工艺流程

保护杠毛坯生产过程主要为机加工，主要包括钢管切割、折弯、钻孔、焊接等工序，具体工艺流程及产污环节详见下图。

②产污环节

废气：焊接废气G机-1。

固废：切割废料S机-1、钻孔废铁屑S机-2、焊渣S机-3。

噪声：切割用锯床噪声N机-1、钻床噪声N机-2。

##### （2）电镀生产线

变更后仍为4条电镀生产线，包括1条全自动中轨镍铬铬生产线，1条滚镀铜镍锌生产线，1条滚镀锌生产线，1条挂镀锌生产线。

变更后不设产品退镀工序，生产过程中产生的少量不合格镀件直接淘汰，报废处理。仅全自动中轨镍铬铬生产线的部分小型挂具需定期进行退镀处理，依托现有工程退挂设施处理，其他生产线无需进行挂具退挂处理。

##### A.电镀工艺基本原理

前处理工艺原理以及镀半光镍、全光镍、铬工艺原理同现有工程，详见“2.2.6.1电镀工艺基本原理”小节。

I：冲击镍

冲击镍也称预镀镍，是指镀镍前先加上一个大于正常镀镍电流的电流，用于清除镀件表面可能存在的氧化膜，防止产生结合力不良，一般用于电镀生产线前面电镀工序。

Ⅱ：镍封

镍封是在一般光亮镍液中加入直径在0.01~~1um之间的不溶性固体微粒（SiO2等），在适当的共沉积促进剂帮助下，使这些微粒与镍共沉积而形成复合镀镍层。当在这种复合镀镍层表上沉积铬层时，由于复合镀镍层表面上的固体微粒不导电，铬不能沉积在微粒表面上，因而在整个镀铬层上的形成大量微孔，即形成微孔铬层。表面存在的大量微孔，可在很大程度上消除普通铬层中存的巨大内应力，因而减少了镀层的应力腐蚀，尤为重要的是铬层上的大量微孔，将铬层下面的镍层大面积地暴露出来，在腐蚀介质的作用下，铬与镍组成腐蚀电池，铬层为阴极，微孔处暴露的镍层为阳极而遭腐蚀，从而改变了大阴极小阳极的腐蚀模式，使得腐蚀电流几乎被分散到整个镀镍层上，从而防止了产生大而深的直贯基体金属的少量腐蚀沟纹和凹坑，并使镀层的腐蚀速度减小，且向横向发展﹐因而保护了基体金属，显著的提高了镀层的耐腐蚀性能。

III：化学镍

化学镀镍可在钯催化下，在塑料及钢材表面沉积一层导电层，多为低温碱性化学镀镍工艺。化学镀镍溶液一般含镍离子、还原剂、络合剂、促进剂、稳定剂等成分，通过大量实验，采用合理的选料、调配，配制的化学镀镍液具有高稳定、长寿命、低成本等优点，且得到的镀层结晶更细致、平滑。

Ⅳ：镀铜

铜本身不太稳定，并具有较高的正电位，不能很好地防护其他金属不受腐蚀，故铜镀层很少用作防护性镀层，但由于铜具有较高的导电性能，铜镀层紧密细致，与基体金属结合牢固，有良好的抛光性能等，因此可用铜镀层来提高其他金属材料的导电性，作其他金属镀层的底层。

焦磷酸盐镀铜液的主要成份为焦磷酸铜、焦磷酸钾等。

焦磷酸盐镀铜液的成分较简单，溶液稳定，电流效率较高，分散能力和覆盖能力好，镀层结晶细致，并能获得较厚的镀层，可采用的工艺范围较宽，无毒，不需抽风，加入光亮剂后可获得半光亮的镀层。

Ⅴ：镀锌

镀锌是指在金属、合金或者其它材料的表面镀一层锌以起美观、防锈等作用的表面处理技术。镀锌电解液分为碱性和弱酸性两大类，碱性有碱性无氰镀锌（锌酸盐镀锌）和氰化镀锌，酸性有氯化物镀锌和硫酸盐镀锌。镀锌的主要原理为：阳极金属锌在电流的作用下腐蚀，阴极镀件电解液中的锌离子在阴极析出。

硫酸盐镀锌：此工艺适合于连续镀（线材、带材、简单、粗大型零、部件），成本低廉。本项目滚镀铜镍锌生产线具有硫酸盐镀锌工艺。

碱性镀锌：碱性镀锌工艺适用于挂镀锌和滚镀锌生产中，镀层柔软，光亮度高，容易进行铬酸盐钝化。本项目滚镀锌生产线和挂镀锌生产线具有碱性镀锌工艺。

Ⅵ：出光

镀锌水洗后用1～5%稀硝酸溶液出光，主要是把电镀锌后表面上产生的碱性膜层去除掉，相当于活化的作用，使表面更加光亮，在碱性镀锌中更不可少，它不仅可以增加锌层亮度，更可以中和零件凹孔内未清洗干净的碱液，利于后面钝化液的稳定。本项目挂镀锌生产线具有出光工艺。

Ⅶ：钝化

为了防止零件镀后锈蚀或表面存有水而影响镀层质量，最后对镀件进行干燥。该过程加入钝化剂，主要成分是铬酐，镀锌层及镀锌钝化层表面形貌。其工作原理是：铬酐在镀层的表面形成很薄的一层氧化膜，从而阻止镀层的进一步氧化。

Ⅷ：封闭

封闭的作用是在镀件表面形成保护层，封闭电镀产生的针孔，提高防腐能力。

##### B.全自动中轨镍铬铬生产线生产工艺及产污环节分析

1）工艺流程及工艺条件

该生产线抛光、热浸除油及水洗、酸脱脂及水洗均依托现有工程，详见“2.2.6.2铁件自动镀镍-铬生产线生产工艺及产污环节”小节中的“（1）工艺流程说明中的①~③”。

①高温除油：在高温除油槽内加入适量除油粉，控制温度在50~60℃左右（采用槽边夹套内通蒸汽进行升温），进行清洗除油。

②电解除油及水洗：在电解槽内加入适量除油粉，常温下进行电解清洗除油，之后进入水洗槽采用自来水进行逆流清洗。

③超声波除油及水洗：在超声波槽内加入适量除油粉，控制温度在55℃左右（采用槽边夹套内通蒸汽进行升温），利用16kHz以上的高频声波进行清洗除油。

④中和及水洗：镀半光镍前需进行酸活化，采用5%硫酸还原处理残留在镀件表面的少量碱，除去镀件表面的氧化膜，提高镀件光泽，同时使表面活化，提高与镀层的结合度；之后进入水洗槽采用纯水进行逆流清洗。

⑤镀镍、回收及水洗：根据客户对镀层的要求，可对镀件进行半光镍、全光镍、冲击镍和镍封。半光镍和全光镍、镍封主要采用硫酸镍、氯化镍、硼酸按一定比例配置的镀镍液，通过消耗阳极的镍板实现镀镍；镀冲击镍主要采用氯化镍、盐酸按一定比例配置的镀镍液，通过消耗阳极的镍板实现镀镍，各镀槽的具体工艺条件见下表。镀件带出的镀液经后续回收槽回收后全部返回镀槽内循环利用，之后采用纯水进行清洗。

⑥铬浸、镀铬、回收及水洗：根据客户对镀层的要求，可对镀件进行镀装饰铬或者镀硬格。由于铬表面易形成钝化膜，在空气中很稳定，不易变色和失去光泽，成为重要的防护装饰镀层之一。镀铬前先采取低浓度铬酸进行活化，提高与镀层的结合度，然后进入镀铬工序，镀铬液主要成分为铬酐，为抑制铬酸雾产生，要求镀槽中添加抑雾制，具体工艺条件见下表；镀铬对工艺要求较严，如电解液温度、电流密度、阴阳极距离等必须严格控制，采用不溶性阳极（铬阳极（主要为铅、锡块）），需采用较高的电流密度。首先采用铬酐配置的铬酸溶液对工件进行预浸以增加表面活性，然后进入镀铬槽进行下一步镀铬，镀铬后设置回收槽回收镀件带出的镀液全部返回镀槽内循环利用，之后采用纯水进行清洗。

本项目不进行倒槽，镀液采用槽外循环过滤机过滤后循环使用，过滤产生的电镀槽渣及滤材委托有资质单位处置。

⑦烘干：镀件送入烤箱进行烘干（采用电加热），加快晾干速度，完成后即得成品。

全自动中轨镍铬铬生产线各槽工艺条件见表2.3-27，工艺流程及产污环节见图2.3-11。

- 全自动中轨镍铬铬生产线各电镀槽工艺条件

| 生产线 | 槽体名称 | 溶液主要成分 | 控制温度 | 排放去向 | 排放或处置频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全自动中轨镍镍铬生产线 | 高温除油槽 | 除油粉（氢氧化钠、磷酸钠、表面活性剂）50g/L | 50℃-60℃ | 前处理废水池 | 一月一次 |
|  | 电解除油槽（阳极电解） | 除油粉（氢氧化钠、磷酸钠、表面活性剂）40g/L | 常温 | 前处理废水池 | 两月一次 |
|  | 超声波槽 （除油） | 除油粉（氢氧化钠、磷酸钠、表面活性剂）45g/L | 55℃ | 前处理废水池 | 两月一次 |
|  | 电解除油槽（阴极电解） | 除油粉（氢氧化钠、磷酸钠、表面活性剂）40g/L | 常温 | 前处理废水池 | 两月一次 |
|  | 中和槽 | 硫酸5% | 常温 | 前处理废水池 | 两月一次 |
|  | 中和槽 （镀镍后） | 硫酸5% | 常温 | 前处理废水池 | 10天一次 |
|  | 镀半光镍槽、镀全光镍槽 | 硫酸镍230g/L、氯化镍40g/L、硼酸40g/L | 55℃ | 镍系废水池 | 镀槽不更换，定期补充； 镀后清洗水溢流排放 |
|  | 镀冲击镍槽 | 氯化镍80g/L、盐酸150ml/L | 常温 | 镍系废水池 |  |
|  | 镍封槽 | 硫酸镍130g/L、氯化镍25g/L、硼酸25g/L | 45℃ | 镍系废水池 |  |
|  | 铬浸槽 | 铬酐5g/L | 常温 | 铬系废水池 | 7天一次 |
|  | 镀装饰铬槽、镀硬铬槽 | 铬酐200g/L | 35℃ | 铬系废水池 | 镀槽不更换，定期补充； 镀后清洗水溢流排放 |

2）产污环节

废气：抛光含尘废气G1，酸脱脂产生的HCl废气G2，中和产生的硫酸雾G1-1、G1-2，铬浸、镀装饰铬、镀硬铬产生的铬酸雾G1-3、G1-4、G1-5、G1-6。

废水：酸碱废水W1-W4，W1-1~W1-8、W1-10，含镍废水W1-9、1-11~1-12，含铬废水W1-13~1-18。

固废：抛光工序收集的废铁屑S1，含镍废渣S1-1~1-6，含铬废渣S1-7~1-8。

##### C.滚镀铜镍锌生产线生产工艺及产污环节分析

1）工艺流程及工艺条件

①高温除油及水洗：在高温除油槽内加入除油粉，控制温度在50~60℃左右（采用槽边夹套内通蒸汽进行升温），进行清洗除油，之后进入水洗槽采用自来水进行逆流清洗。

②酸洗及水洗：共2个酸洗槽，一个加入5%硝酸，另一个加入40%盐酸，均在常温下进行酸洗，清洁镀件表面，使基材表面的氧化膜溶解露出活泼的金属界面，之后进入水洗槽采用自来水进行逆流清洗。

③超声波水洗：采用自来水利用16kHz以上的高频声波进行清洗。

④活化及水洗：该生产线镀锌前活化采用3%硫酸，镀铜后活化采用5%硫酸，进一步除去镀件表面的氧化膜，提高镀件光泽，同时使表面活化，提高与镀层的结合度；之后进入水洗槽采用纯水进行逆流清洗。

⑤镀锌、回收及水洗：该生产线采用硫酸盐镀锌工艺，主要采用硫酸盐、硼酸按一定比例配置的镀锌液，通过消耗阳极的锌板实现镀锌，具体工艺条件见下表。镀件带出的镀液经后续回收槽回收后全部返回镀槽内循环利用，之后采用纯水进行清洗。

⑥镀镍、回收及水洗：主要采用硫酸镍、氯化镍、硼酸按一定比例配置的镀镍液，通过消耗阳极的镍板实现镀镍，具体工艺条件见下表。镀件带出的镀液经后续回收槽回收后全部返回镀槽内循环利用，之后采用纯水进行清洗。

⑦镀铜、回收及水洗：该生产线采用焦磷酸盐镀铜工艺，主要采用焦磷酸钾、焦磷酸铜按一定比例配置的镀铜液，通过消耗阳极的铜板实现镀镍，具体工艺条件见下表。镀件带出的镀液经后续回收槽回收后全部返回镀槽内循环利用，之后采用纯水进行清洗。

本项目不进行倒槽，镀液采用槽外循环过滤机过滤后循环使用，过滤产生的电镀槽渣及滤材委托有资质单位处置。

⑧化学镍及水洗：采用外购配好的原液药水常温下进行化学镍，化学镍液定期更换，委托有资质单位处置。

⑨烘干：镀件送入烤箱进行烘干（采用电加热），加快晾干速度，完成后即得成品。

滚镀铜镍锌生产线各槽工艺条件见表2.3-28，工艺流程及产污环节见图2.3-12。

- 滚镀铜镍锌生产线各电镀槽工艺条件

| 生产线 | 槽体名称 | 溶液主要成分 | 控制温度 | 排放去向 | 排放或处置频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滚镀铜镍锌生产线 | 除油槽 （高温除油） | 除油粉（氢氧化钠、磷酸钠、表面活性剂）50g/L | 50℃-60℃ | 前处理废水池 | 一天一次 |
|  | 酸洗槽（除锈） | 硝酸5% | 常温 | 前处理废水池 | 一天一次 |
|  | 酸洗槽（除锈） | 盐酸30% | 常温 | 前处理废水池 | 一天一次 |
|  | 活化槽 | 硫酸3% | 常温 | 前处理废水池 | 一天一次 |
|  | 镀锌槽 | 硫酸锌240 g/L、硼酸30 g/L | 20℃ | 锌系废水池 | 镀槽不更换，定期补充； 镀后清洗水溢流排放 |
|  | 镀镍槽 | 硫酸镍200g/L、氯化镍40g/L、硼酸40g/L | 50℃ | 镍系废水池 | 镀槽不更换，定期补充； 镀后清洗水溢流排放 |
|  | 镀铜槽 | 焦磷酸钾200g/L、焦磷酸铜40g/L | 常温 | 铜系废水池 | 镀槽不更换，定期补充； 镀后清洗水溢流排放 |
|  | 活化槽 （镀铜后活化） | 硫酸5% | 常温 | 前处理废水池 | 一天一次 |
|  | 化学镍槽 | 原液药水 | 常温 | 原液装桶 | 定期更换，交由有资质单位处理 |

2）产污环节

废气：酸洗除锈产生的HCl、NOx废气G2-1，酸洗活化产生的硫酸雾G2-2、G2-3。

废水：酸碱废水W2-1~2-8、W2-12~2-13，含锌废水W2-9，含镍废水W2-10、W2-14~2-15，含铜废水W2-11。

固废：含锌废渣S2-1，含镍废渣S2-2、S2-4，含铜废渣S2-3，废化学镍原液S2-5。

##### D.滚镀锌生产线生产工艺及产污环节分析

1）工艺流程及工艺条件

①高温除油、电解除油及水洗：在高温除油槽内加入除油粉，控制温度在50℃左右（采用槽边夹套内通蒸汽进行升温），进行清洗除油。在电解槽内加入除油粉，常温下进行电解清洗除油，之后进入水洗槽采用自来水进行逆流清洗。

②酸洗及水洗：在酸洗槽内加入40%盐酸，常温下进行酸洗，进一步清洁镀件表面，使基材表面的氧化膜溶解露出活泼的金属界面，之后进入水洗槽采用自来水进行逆流清洗。

③终端电解及水洗：在电解槽内加入除油粉，常温下进行电解，对零件进行清洗，将油清洗下来并通过机械作用剥离出氧化皮。之后进入水洗槽采用自来水进行逆流清洗。

④中和及水洗：镀锌前活化采用5%硫酸除去镀件表面的氧化膜，提高镀件光泽，同时使表面活化，提高与镀层的结合度；之后进入水洗槽采用纯水进行逆流清洗。

⑤镀锌及水洗：该生产线采用碱性镀锌工艺，不含氰化物，镀锌液成分简单主要由氢氧化钠、锌组成，通过消耗阳极的锌板实现镀锌，具体工艺条件见下表。之后进入水洗槽采用纯水进行逆流清洗。

本项目不进行倒槽，镀液采用槽外循环过滤机过滤后循环使用，过滤产生的电镀槽渣及滤材委托有资质单位处置。

⑥出光及水洗：由于锌具有较强的还原性，在水系结束后由于空气的氧化作用，镀层上形成一层薄的氧化膜，在钝化工序前需将氧化膜去除，采用1%硝酸做出光剂，镀件在槽中停留数秒即可，之后进入水洗槽采用纯水进行逆流清洗。

⑦钝化及水洗：镀锌后经过铬酸处理在锌上覆盖一层化学转化膜，使活泼金属处于钝态。主要采用铬酐配置的钝化液，具体工艺条件见下表，之后采用纯水进行清洗。

⑧烘干：镀件送入烤箱进行烘干（采用电加热），加快晾干速度，完成后即得成品。

滚镀锌生产线各槽工艺条件见表2.3-29，具体工艺流程及产污环节见图2.3-13。

- 滚镀锌生产线各电镀槽工艺条件

| 生产线 | 槽体名称 | 溶液主要成分 | 控制温度 | 排放去向 | 排放或处置频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滚镀锌生产线 | 高温除油槽 | 除油粉（氢氧化钠、磷酸钠、表面活性剂）50g/L | 50℃ | 前处理废水池 | 两月一次 |
|  | 电解除油槽 | 除油粉40 g/L | 常温 | 前处理废水池 | 两月一次 |
|  | 酸洗除锈槽 | 盐酸30% | 常温 | 前处理废水池 | 两月一次 |
|  | 终端电解槽 | 除油粉40 g/L | 常温 | 前处理废水池 | 两月一次 |
|  | 中和槽 | 硫酸5% | 常温 | 前处理废水池 | 一天一次 |
|  | 碱性镀锌槽 | 氢氧化钠120g/L、锌10g/L | 20℃ | 锌系废水池 | 镀槽不更换，定期补充； 镀后清洗水溢流排放 |
|  | 出光槽 | 1%硝酸 | 常温 | 前处理废水池 | 一天一次 |
|  | 钝化槽 | 铬酐3% | 常温 | 铬系废水池 | 一天一次 |

2）产污环节

废气：酸洗除锈产生的HCl废气G3-1，中和产生的硫酸雾G3-2，出光产生的NOx废气G3-3，钝化产生的铬酸雾G3-4、G3-5。

废水：酸碱废水W3-1~3-9、W3-11~3-12，含锌废水W3-10，含铬废水W3-13~3-16。

固废：含锌废渣S3-1。

##### E.挂镀锌生产线生产工艺及产污环节分析

1）工艺流程及工艺条件

①高温除油、电解除油及水洗：在高温除油槽内加入除油粉，控制温度在50℃左右（采用槽边夹套内通蒸汽进行升温），进行清洗除油。在电解槽内加入除油粉，常温下进行电解清洗除油，之后进入水洗槽采用自来水进行逆流清洗。

②酸洗除锈：在酸洗槽内加入40%盐酸，常温下进行酸洗，进一步清洁镀件表面，使基材表面的氧化膜溶解露出活泼的金属界面。

③终端电解及水洗：在电解槽内加入除油粉，常温下进行电解，对零件进行清洗，将油清洗下来并通过机械作用剥离出氧化皮。之后进入水洗槽采用自来水进行逆流清洗。

④超声波水洗：采用自来水利用16kHz以上的高频声波进行清洗。

⑤镀锌及水洗：该生产线采用碱性镀锌工艺，不含氰化物，镀锌液成分简单主要由氢氧化钠、锌组成，通过消耗阳极的锌板实现镀锌，具体工艺条件见下表。之后进入水洗槽采用纯水进行逆流清洗。

本项目不进行倒槽，镀液采用槽外循环过滤机过滤后循环使用，过滤产生的电镀槽渣及滤材委托有资质单位处置。

⑥出光及水洗：由于锌具有较强的还原性，在水系结束后由于空气的氧化作用，镀层上形成一层薄的氧化膜，在钝化工序前需将氧化膜去除，采用1%硝酸做出光剂，镀件在槽中停留数秒即可，之后进入水洗槽采用纯水进行逆流清洗。

⑦钝化及水洗：镀锌后经过铬酸处理在锌上覆盖一层化学转化膜，使活泼金属处于钝态。主要采用铬酐配置的钝化液，具体工艺条件见下表，之后采用纯水进行清洗。

⑧封闭：封闭的主要作用是将工件表面细小毛孔实施封闭，使工件起到耐腐蚀作用，操作条件为常温，槽液主要成分为2%的水性封孔剂，水性封孔剂是一种无铬水性保护剂，其主要成分为合成的生物表面活性剂，有很高的防腐性能和极强的附着力，不含甲醛、苯、重金属等有害物质，烘干后变为透明光亮膜层。

⑨吹干：镀件在吹干槽内采用热风进行吹干（采用电加热），加快晾干速度，完成后即得成品。

挂镀锌生产线各槽工艺条件见表2.3-30，具体工艺流程及产污环节见图2.3-14。

- 挂镀锌生产线各电镀槽工艺条件

| 生产线 | 槽体名称 | 溶液主要成分 | 控制温度 | 排放去向 | 排放或处置频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挂镀锌生产线 | 高温除油槽 | 除油粉（氢氧化钠、磷酸钠、表面活性剂）50g/L | 50℃ | 前处理废水池 | 两月一次 |
|  | 电解除油槽 | 除油粉40 g/L | 常温 | 前处理废水池 | 四月一次 |
|  | 酸洗除锈槽 | 盐酸30% | 常温 | 前处理废水池 | 两月一次 |
|  | 终端电解槽 | 除油粉40 g/L | 常温 | 前处理废水池 | 两月一次 |
|  | 镀锌槽 | 氢氧化钠120g/L、锌10g/L | 20℃ | 锌系废水池 | 镀槽不更换，定期补充； 镀后清洗水溢流排放 |
|  | 出光槽 | 1%硝酸 | 常温 | 前处理废水池 | 一天一次 |
|  | 钝化槽 | 铬酐3% | 常温 | 铬系废水池 | 一天一次 |
|  | 封闭槽 | 2%水性封闭剂 | 常温 | 铬系废水池 | 两月一次 |

2）产污环节

废气：酸洗除锈产生的HCl废气G4-1，出光产生的NOx废气G4-2，钝化产生的铬酸雾G4-3、G4-4。

废水：酸碱废水W4-1~4-8、W4-11~4-12，含锌废水W4-9~4-10，含铬废水W4-13~4-19。

固废：含锌废渣S4-1。

##### （3）退挂产污环节分析

1）工艺流程

电镀过程中挂具长期使用后，底部挂钩积了一层厚厚的电镀层，需定期对挂具进行退镀工序，挂具退挂工序依托现有工程退挂槽，退挂槽工艺见“2.2.6.3退挂产污环节分析”小节。

2）产污环节

废水：退挂清洗水W5；

固废：溶液中退挂废渣S5。

##### （4）公用及辅助设施、环保处理设施产污环节分析

1） 燃气锅炉及软水制备

①供汽方案

变更后全厂热源均采用1台1t/h燃气锅炉，锅炉所需软水在软水站制备，采用离子交换树脂工艺。

②产污环节

废气：锅炉废气G6，主要污染物为NO2、SO2、烟尘。

废水：软水系统排水及锅炉定期排污水W6，主要污染物为pH、COD、SS。

固废：废离子交换树脂等S6。

噪声：鼓风机、引风机噪声。

2）纯水站

①纯水制备方案

变更后计划再建设1套2t/h的纯水系统，采用砂滤+碳滤+反渗透工艺制取。

原理如下：

石英砂过滤器是利用石英砂作为过滤介质，在一定压力下使液体流经一定厚度的石英砂，从而截留液体中的悬浮物、有机质、胶质颗粒等，使水质得到净化。

活性炭过滤器是利用活性炭为过滤介质，由于活性炭比表面积较大，作为过滤介质可在截留水中污染物的同时对水中有机小分子、重金属离子及胶体、色素等进行吸附，进一步净化水质。

经过滤后的水进入反渗透装置进行处理，反渗透处理是目前纯净水生产中成熟的水处理工艺，主要利用半透膜的渗透原理，在膜的一侧形成压力，使水中的大分子物质滞留在膜内侧，形成浓水；过滤后的水通过膜形成纯净水。

②产污环节

废水：纯水制备废水W7，主要污染物为COD、SS。

固废：废石英砂、废活性炭及废反渗透膜S7。

噪声：水泵等噪声。

3）废水处理系统

①废水处理方案

变更后，含镍废水采用“预处理（袋式过滤+保安过滤+除油过滤）+反渗透”工艺处理后，清水回用，浓水作为原料镍液使用，不外排；含铬废水采用“线上节水（膜浓缩（超滤+RO））”工艺处理，处理后清水回用，浓水进入低温蒸发装置蒸发处理，冷凝水回用，蒸发残液委托有资质单位处置，不外排；含铜废水、含锌废水分别采用化学沉淀法预处理后进入1套“多介质过滤器+一体化撬装STRO设备+活性炭过滤器”进一步处理，处理后清水回用，浓水进入低温蒸发装置（与含铬预处理浓水共用1套蒸发装置）蒸发处理，冷凝水回用，蒸发残液委托有资质单位处置，不外排。

酸碱废水采用“中和法+絮凝沉淀法”预处理后进入综合废水处理系统，采用“水解酸化+接触氧化”工艺处理。各废水处理系统具体工艺流程详见“第五章，5.2废水污染防治措施分析”小节。

②产污环节

固废：含铜污泥、含锌污泥、废反渗透膜等滤材、蒸发残液。

噪声：水泵等噪声。

4）废气处理系统

①废气处理方案

抛光粉尘采用水喷淋湿式除尘处理；HCl废气采用碱液吸收塔处理；铬酸雾采用酸雾抑制剂+凝聚回收处理。

②产污环节

废水：盐酸雾、氮氧化物吸收处理产生的酸碱废水W8，主要污染物为pH、COD、SS。铬酸雾吸收处理产生的含铬废水W9。

##### （5）变更后产污环节汇总

变更后产污环节汇总见下表。

- 变更后产污环节汇总表

| 污染物类型 | 产生位置 | 主要产污环节 | 污染物名称 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 机加工车间 | 焊接G机-1 | 焊接烟尘 | 依托现有焊接工位袋式除尘器处理后经15m高排气筒排出 |
|  | 抛光车间 | 抛光G1 | 粉尘 | 依托现有水喷淋除尘设备处理后经15m高排气筒排出 |
|  | 铁件电镀车间 | 酸脱脂G2 | HCl | 依托现有碱液吸收塔处理后通过18m高排气筒排出 |
|  |  | 中和G1-1、中和G1-2 | 硫酸雾 |  |
|  |  | 酸洗除锈G2-1 | HCl、NOX | 经1套碱液吸收塔处理后通过15m高排气筒排出 |
|  |  | 活化G2-2、活化G2-3 | 硫酸雾 |  |
|  |  | 铬浸G1-3、镀装饰铬G1-4、铬浸G1-5、镀铬G1-6 | 铬酸雾 | 经“酸雾抑制剂+1套凝聚回收”处理后通过15m排气筒排出 |
|  | 电镀车间2# | 酸洗除锈G3-1、酸洗除锈G4-1 | HCl | 经1套碱液吸收塔处理后通过15m高排气筒排出 |
|  |  | 中和G3-2 | 硫酸雾 |  |
|  |  | 出光G3-3、G4-2 | NOX | 可忽略 |
|  |  | 钝化G3-4、钝化G3-5、钝化G4-3、钝化G4-4 | 铬酸雾 | 可忽略 |
|  | 锅炉房 | 锅炉废气G6 | 烟尘、SO2、NOX | “低氮燃烧+烟气循环”处理后通过15m高排气筒排出 |
| 废水 | 电镀生产线 | 酸碱废水W1-W4，W1-1~W1-8、W1-10，W2-1~2-8、W2-12~2-13，W3-1 ~3-9、W3-11~3-12，W4-1~4-8、W4-11~4-12 | pH、石油类、COD、SS、总磷等 | 经前处理废水处理系统预处理后，进入综合废水处理系统 |
|  |  | 含镍废水W1-9、1-11~1-12，W2-10、W2-14~2-15 | pH、COD、SS、氨氮、总镍等 | 经含镍废水处理系统预处理后，清水回用，浓水作为原料镍液使用 |
|  |  | 含铬废水W1-13~1-18，W3-13~3-16，W4-13~4-19 | pH、COD、SS、氨氮、六价铬等 | 经含铬废水处理系统预处理后清水回用，浓水蒸发，蒸发残液委托有资质单位处置 |
|  |  | 含铜废水W2-11 | pH、COD、SS、总磷、总铜等 | 经含铜废水处理系统预处理后清水回用，浓水蒸发，蒸发残液委托有资质单位处置 |
|  |  | 含锌废水W2-9，W3-10，W4-9~4-10 | pH、COD、SS、总锌等 | 经含锌废水处理系统预处理后清水回用，浓水蒸发，蒸发残液委托有资质单位处置 |
|  | 退挂 | 退挂清洗水W5 | pH、COD、SS、镍、铬等 | 经含铬废水处理系统预处理后清水回用，浓水蒸发，蒸发残液委托有资质单位处置 |
|  | 锅炉房 | 软水系统排水及锅炉排污水W6 | COD、SS | 回用于废气处理 |
|  | 纯水站 | 纯水制备废水W7 | COD、SS |  |
|  | HCl、硫酸雾、氮氧化物废气处理 | 废气处理酸碱废水W8 | pH | 经前处理废水处理系统预处理后，进入综合废水处理系统 |
|  | 铬酸雾废气处理 | 废气处理含铬废水W9 | 总铬、六价铬 | 经含铬废水处理系统预处理后清水回用，浓水蒸发，蒸发残液委托有资质单位处置 |
|  | 办公生活 | 生活污水 | COD、NH3-N、SS | 综合废水处理系统 |
| 固废 | 机加工车间 | 切割S机-1、钻孔S机-2 | 金属废料、废铁屑 | 外售 |
|  |  | 焊接S机-3 | 焊渣 |  |
|  |  | 各机械设备 | 废润滑油 | 作为危废 |
|  | 抛光车间 | 抛光及其废气处理收集的废铁屑S1 | 废铁屑 | 外售 |
|  | 电镀生产线 | 含镍废渣S1-1~S1-6，S2-2、S2-4，废化学镍原液S2-5 | 含重金属污泥及废液 | 定期委托有资质单位处置 |
|  |  | 含铬废渣S1-7~S1-8 |  |  |
|  |  | 含铜废渣S2-3 |  |  |
|  |  | 含锌废渣S2-1，S3-1，S4-1 |  |  |
|  | 退挂 | 退挂废渣S5 |  |  |
|  | 锅炉房 | 软水制备废交换树脂S6 | 废离子交换树脂 | 厂家回收 |
|  | 纯水站 | 废石英砂、废活性炭及废反渗透膜S7 | 废石英砂、废活性炭及废反渗透膜 | 厂家回收 |
|  | 废水处理 | 各废水处理系统产生的污泥、废滤材等 | 含铜污泥、含锌污泥、废反渗透膜等滤材、蒸发残液 | 定期委托有资质单位处置 |
|  | 原料库 | 废包装材料 | 含化学品包装 | 定期委托有资质单位处置 |
| 噪声 | 机加工车间 | 锯床、钻床等 | 噪声 | 厂房隔声、基础减振 |
|  | 抛光车间 | 抛光机 |  |  |
|  | 锅炉房 | 鼓风机、引风机 |  |  |
|  | 废水处理系统 | 各种泵类 |  |  |

#### 2.3.3.6 变更后重金属平衡分析

变更后4条线的铬、镍、铜、锌物料平衡见表2.3-32～表2.3-35。

- 铬物料平衡表    单位：t/a

| 含铬原料 | 折纯铬 | 铬去向 |
| --- | --- | --- |
| 铬酐8 | 4.16 | 镀件镀层（装饰铬） | 0.2876 | 84.69% |
|  |  | 镀件镀层（硬格） | 3.2355 |  |
|  |  | 进入镀槽槽渣及退挂金属沉淀、蒸发残液等含铬固废 | 0.6344 | 15.25% |
|  |  | 废气排放 | 0.0025 | 0.06% |
| 合计 | 4.16 | 合计 | 4.16 | 100% |

- 镍物料平衡表   单位：t/a

| 含镍原料 | 折纯镍 | 镍去向 |
| --- | --- | --- |
| 镍板21.5 | 21.5 | 镀件镀层 | 22.255 | 97.81% |
| 硫酸镍4.4 | 0.9824 | 进入镀槽槽渣、废化学镍原液及退挂金属沉淀等含镍固废 | 0.499 | 2.19% |
| 氯化镍1.1 | 0.2716 |  |  |  |
| 合计 | 22.754 | 合计 | 22.754 | 100% |

- 铜物料平衡表  单位：t/a

| 含铜原料 | 折纯铜 | 铜去向 |
| --- | --- | --- |
| 铜板3.5 | 3.5 | 镀件镀层 | 3.5392 | 97.59% |
| 焦磷酸铜0.6 | 0.1266 | 进入镀槽槽渣、废水处理含铜污泥、蒸发残液等含铜固废 | 0.0874 | 2.41% |
| 合计 | 3.6266 | 合计 | 3.6266 | 100% |

- 锌物料平衡表  单位：t/a

| 含锌原料 | 折纯锌 | 锌去向 |
| --- | --- | --- |
| 锌板77.6 | 77.6 | 镀件镀层 | 75.684 | 96.93% |
| 硫酸锌1.2 | 0.4845 | 进入镀槽槽渣、废水处理含锌污泥、蒸发残液等含锌固废 | 2.4005 | 3.07% |
| 合计 | 78.0845 | 合计 | 78.0845 | 100% |

#### 2.3.3.7 变更后污染源强分析

本次评价主要通过参考《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ 984—2018）、《关于发布计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告》、《电镀行业污染物排放标准（征求意见稿）编制说明》、《电镀废水治理工程技术规范（征求意见稿）编制说明》、《电镀废水治理工程技术规范》（HJ2002-2010）、《电镀废水治理设计规范》（GB50136-2011）等相关技术资料，并结合现有工程污染物产排情况及变更后物料衡算、水平衡确定了污染源强。

##### （1）废气污染源分析

变更后废气主要为机加工车间产生的焊接废气，抛光车间产生的抛光粉尘，电镀车间产生的盐酸废气、硫酸雾废气、铬酸雾废气、氮氧化物废气及锅炉废气，以及电镀车间无组织排放的盐酸、硫酸、铬酸雾、氮氧化物废气等。

①焊接废气

焊接废气主要为焊接工序中产生的少量焊接烟尘，成分复杂，主要成分为Fe2O3、MnO、SiO2等。根据《第二次全国污染源普查工业污染源普查系数手册》中焊接环节核算——采用焊丝进行焊接，颗粒物的产污系数为9.19~20.5千克/吨-原料，以及袋式除尘器对焊接烟尘的处理效率为95%。考虑最不利影响，本次评价按产污系数最大值考虑，取焊接烟尘20.5千克/吨-原料。本项目焊丝用量约2.5t/a，经计算，焊接烟尘产生量为51.25kg/a。由于本项目保护杠毛坯制作租用汝南县豪进电动车制造有限公司已建车间及设备，自行进行机加工，因此，焊接废气依托豪进现有处理设施，即依托各固定焊接工位上方设置的集气罩，焊接废气经集中收集后，引入袋式除尘器进行净化处理后通过15m高排气筒排放，风机风量10000m3/h，集气效率按90%，焊机平均每天运行时间按1h；10%未收集部分以无组织形式排放。本项目焊接废气产排情况见下表。

- 变更工程焊接废气产排情况一览表

| 污染源 | 废气量Nm3/h | 污染物 | 产生情况 | 排放情况 | 处理效率 | 处理措施 | 排放特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h | 产生量kg/a | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h | 排放量kg/a |  |  | 高度/内径 温度/频次 |
| 焊接 | 10000 | 有组织 | 烟尘 | 15.375 | 0.1538 | 46.125 | 0.77 | 0.0077 | 2.3062 | 95% | 袋式除尘器 | P8： 15m/0.3m/20℃/连续 |
|  | / | 无组织 | 烟尘 | / | 0.0171 | 5.125 | / | 0.0171 | 5.125 | / | / | / |

②抛光粉尘

变更后，仅全自动中轨镍铬铬生产线产品（保护杆）在进入电镀工序前需要先在抛光车间对其表面进行抛光处理，使铁件表面平整，无毛刺，无缺陷；其余3条电镀生产线产品无需进行抛光处理。

抛光过程中会产生金属及其氧化物粉尘，依托现有抛光机，不再新增抛光设备，抛光粉尘经集气罩负压收集后采用1套水喷淋湿式除尘设备进行处理。经类比现有工程，变更工程抛光粉尘产排情况见下表。

- 变更工程抛光粉尘产排情况一览表

| 污染源名称/编号 | 废气量Nm3/h | 污染物 | 产生情况 | 排放情况 | 去除率 | 处理措施 | 排放特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h |  |  | 高度/内径 温度/频次 |
| 抛光G1 | 20000 | 粉尘 | 57.5 | 1.15 | 2.875 | 0.0575 | 95% | 湿式除尘 | P1：15m/0.5m/20℃/连续 |

③电镀车间产生的酸性废气、铬酸雾废气

各生产线前处理除油槽等含碱性物质的槽液在高温条件下会产生碱雾，由于碱雾无评价标准，因此本次评价对碱雾的源强不做估算，为了保证车间工作环境，将碱雾收集后引入各相应酸雾吸收塔处理后排放。

因此，变更后，各生产工序产生的废气主要为盐酸雾、硫酸雾、铬酸雾、氮氧化物等。根据《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018）中“4.4核算方法选取”：新（改、扩）建工程污染源有组织废气各污染因子优先采用类比法核算，其次采用产污系数法核算，无组织废气各污染因子采用类比法核算。

变更后，工件在进入全自动中轨镍铬铬生产线之前需先依托现有工程的线外前处理线进行处理，该线外前处理线的原辅材料、生产规模、前处理工艺、污染控制措施等均不变，故本次线外前处理酸脱脂工序的HCl产生源强可类比现有工程。

变更后，4条电镀线的原辅材料使用、镀覆工艺、镀种类型、生产线规模等变化较大，不满足《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018）中“5.1类比法适用原则”，故采用产污系数法进行核算。

根据《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018）中“5废气污染源源强核算方法——5.2产污系数法”和“附录B电镀主要废气污染物产污系数”，电镀产污系数估算污染物计算如下。

电镀生产过程废气污染物产生量可根据下式计算：

D=Gs×A×t×10-6

式中：D—核算时段内污染物产生量，t；

Gs—单位镀槽液面面积单位时间废气污染物产生量，g/（m2·h）；

A—镀槽液面面积，m2。

t—核算时段内污染物产生时间，h。

电镀生产过程废气污染物排放量采用下式计算：

式中：d—核算时段内废气中某种污染物排放量，t；

D—核算时段内废气中某种污染物产生量，t；

ƞ—核算时段内废气处理设施对某种污染物的去除效率，%。

根据企业提供资料，生产过程中为保证车间空气质量，降低酸雾的产生量，在各酸槽中均加有酸雾抑制剂。参考《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018）中附录B“表B.1注3：对于氯化氢源强参数，在添加酸雾抑制剂的情况下，可按照不添加酸雾抑制剂的源强的80%计算”，因此，本次评价HCl、氮氧化物废气按照未添加酸雾抑制剂时的产污系数计算源强的80%计。根据《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018）附录B，变更后各电镀生产线产污节点及产污系数取值见表2.3-37。

根据车间内生产线布置情况，变更后线外前处理线（依托现有）产生的HCl废气依托现有工程碱液吸收塔处理，全自动中轨镍铬铬生产线产生的铬酸雾采用1套凝聚回收塔处理；滚镀铜镍锌生产线产生的HCl废气和氮氧化物废气采用1套碱液吸收塔处理；滚镀锌和挂镀锌生产线产生的HCl废气共用1套碱液吸收塔处理。根据《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018）附录F，铬酸雾经收集后采用喷淋塔凝聚回收法处理，回收率≥95%，本次铬酸雾回收率保守按95%计；酸碱废气（HCl、氮氧化物等）采用喷淋塔中和法处理，采用氢氧化钠溶液中和盐酸废气和硝酸废气的去除率分别≥95%和≥85%，本次HCl、氮氧化物的去除率保守按95%、85%计。

评价要求各电镀生产线密闭设置（两端上下挂区开口，另外两面和顶部封闭），对电镀线废气进行密闭收集，在各产生废气的镀槽设置槽边吸风装置进行废气收集，以减少废气无组织排放量，因HCl、硫酸雾、铬酸雾、氮氧化物的气体密度均大于空气密度，因此，废气大部分会因重力而凝聚在槽液上方低空，通过槽边集气系统收集可将逸散的废气大部分收集，经类比同类项目，集气效率可达90%以上，本次按90%计；未收集的部分废气以无组织形式排放。

变更工程各电镀车间废气产排情况一览表详见表2.3-38~2.3-40。

- 单位镀槽液面面积单位时间废气污染物产污系数取值情况

| 产污环节 | 污染物 | 取值依据 | 变更工程情况 | Gs取值 g/（m2·h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 酸洗G2-1 | HCl | 在中等或浓盐酸中，不添加酸雾抑制剂、不加热：氯化氢质量百分浓度10%~15%，取107.3。 （在添加酸雾抑制剂的情况下，可按照不添加酸雾抑制剂的源强的80%计算） | 常温，15%盐酸，添加酸雾抑制剂 | 107.3*80%=85.84 |
| 酸洗除锈G3-1 |  |  | 常温，15%盐酸，添加酸雾抑制剂 |  |
| 酸洗除锈G4-1 |  |  | 常温，15%盐酸，添加酸雾抑制剂 |  |
| 中和G1-1、中和G1-2 | 硫酸雾 | 室温下含硫酸溶液中镀铜、镀锡、镀锌、镀镉，弱硫酸酸洗 | 常温，5%硫酸 | 可忽略 （由于硫酸浓度小，且操作温度低，因此产生的废气量微小，可以通过自然通风处理。本环评不进行定量计算和阐述） |
| 活化G2-2 |  |  | 常温，3%硫酸 |  |
| 活化G2-3 |  |  | 常温，5%硫酸 |  |
| 中和G3-2 |  |  | 常温，5%硫酸 |  |
| 铬浸G1-3、铬浸G1-5 | 铬酸雾 | 参考“常温下低铬酸及其盐溶液中钝化溶液” | 常温，铬酐5g/L，添加铬雾抑制剂 | 可忽略 （由于铬酸浓度小，且操作温度低，因此产生的废气量微小，可以通过自然通风处理。本环评不进行定量计算和阐述） |
| 镀装饰铬G1-4、镀铬G1-6 |  | 添加铬雾抑制剂的镀铬槽 | 35℃，铬酐200g/L，添加铬雾抑制剂 | 0.38 |
| 钝化G3-4、钝化G3-5 |  | 常温下低铬酸及其盐溶液中钝化溶液 | 常温，3%铬酐 | 可忽略 （由于铬酸浓度小，且操作温度低，因此产生的废气量微小，可以通过自然通风处理。本环评不进行定量计算和阐述） |
| 钝化G4-3、钝化G4-4 |  |  |  |  |
| 酸洗G2-1 | NOX | 在质量浓度10%~15%硝酸溶液中清洗铝、酸洗铜及合金等 | 常温，5%硝酸，添加酸雾抑制剂 | 考虑最不利影响，参考取值10.8*80%=8.64 |
| 出光G3-3、G4-2 |  | 在质量浓度≤3%稀硝酸溶液中清洗铝、不锈钢钝化、镀锌层出光等 | 常温，1%硝酸 | 可忽略 （由于硝酸浓度小，且操作温度低，因此产生的废气量微小，可以通过自然通风处理。本环评不进行定量计算和阐述） |

注：G1-1~1-6表示全自动中轨镍铬铬生产线产生废气；G2-1~2-3表示滚镀铜镍锌生产线产生废气；G3-1~3-5表示滚镀锌生产线产生废气；G4-1~4-4表示挂镀锌生产线产生废气。

- 各槽污染物产生情况一览表

| 生产线 | 污染物 | 镀槽名称 | 镀槽尺寸mm | 镀槽数（个） | A （m2） | t （h/a） | 核算方法 | Gs（g/m2·h） | 产生速率kg/h | 产生量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长 | 宽 |  |  |  |  |  |  |  |
| 线外前处理线（依托现有） | HCl | 酸脱脂槽 | 5600 | 1400 | 1 | 7.84 | 3000 | 类比法 | / | 0.5670 | 1.7010 |
| 全自动中轨镍铬铬生产线 | 铬酸雾 | 镀装饰铬槽 | 3000 | 900 | 1 | 2.7 | 3000 | 产污系数法 | 0.38 | 0.0010 | 0.0031 |
|  |  | 镀铬槽 | 3000 | 2100 | 2 | 12.6 | 3000 |  | 0.38 | 0.0048 | 0.0144 |
| 滚镀铜镍锌生产线 | NOx | 酸洗槽 | 1350 | 550 | 1 | 0.7425 | 3000 |  | 8.64 | 0.0064 | 0.0192 |
|  | HCl | 酸洗槽 | 1350 | 550 | 1 | 0.7425 | 3000 |  | 85.84 | 0.0637 | 0.1912 |
| 滚镀锌生产线 | HCl | 酸洗除锈槽 | 2850 | 1500 | 1 | 4.275 | 3000 |  | 85.84 | 0.3670 | 1.1009 |
| 挂镀锌生产线 | HCl | 酸洗除锈槽 | 1400 | 2975 | 1 | 4.165 | 3000 |  | 85.84 | 0.3575 | 1.0726 |

- 变更工程电镀有组织废气核算结果一览表

| 生产线 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 | 收集效率 | 治理措施 | 污染物排放 | 排放特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 废气量m3/h | 浓度mg/m3 | 产生量kg/h |  | 工艺 | 去除效率 | 核算方法 | 废气量m3/h | 浓度mg/m3 | 排放量kg/h | 高度/内径/ 温度/排放时间 |
| 线外前处理线（依托现有） | 酸脱脂槽 | G2 | HCl | 类比法 | 10000 | 51.03 | 0.5103 | 90% | 碱喷淋 | 95% | 产污系数法 | 10000 | 2.55 | 0.0255 | P2：18m/0.5m/20℃/3000h |
| 全自动中轨镍铬铬生产线 | 镀装饰铬槽 | G1-4 | 铬酸雾 | 产污系数法 | 10000 | 0.52 | 0.0052 | 90% | 凝聚回收 | 95% |  | 10000 | 0.03 | 0.0003 | P3：15m/0.5m/20℃/3000h |
|  | 镀硬铬槽 | G1-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滚镀铜镍锌生产线 | 酸洗槽 | G2-1 | NOx |  | 5000 | 1.15 | 0.0058 | 90% | 碱喷淋 | 85% |  | 5000 | 0.17 | 0.0009 | P5：15m/0.5m/20℃/3000h |
|  | 酸洗槽 |  | HCl |  |  | 11.47 | 0.0574 |  | 碱喷淋 | 95% |  |  | 0.57 | 0.0029 |  |
| 滚镀锌生产线 | 酸洗除锈槽 | G3-1 | HCl |  | 20000 | 32.60 | 0.6520 | 90% | 碱喷淋 | 95% |  | 20000 | 1.63 | 0.0326 | P4：15m/0.5m/20℃/3000h |
| 挂镀锌生产线 | 酸洗除锈槽 | G4-1 | HCl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 变更工程电镀无组织废气污染物排放情况

| 无组织排放源 | 主要污染物 | 排放量 | 无组织排放源特征 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | kg/h | t/a | 长×宽×高m |
| 铁件电镀车间 | HCl | 0.0631 | 0.1892 | 52.5×53×8.5 |
|  | 铬酸雾 | 0.0006 | 0.0017 |  |
|  | 氮氧化物 | 0.0006 | 0.0019 |  |
| 电镀车间2# | HCl | 0.0724 | 0.2173 | 53×67.5×8 |

注：因线外前处理区位于铁件电镀车间东南角，未与铁件电镀车间完全隔开，因此以整个铁件电镀车间作为无组织面源。

④锅炉废气

变更后，全厂生产所需热源均采用1台1t/h天然气锅炉，锅炉每天运行10h，年运行300d，以天然气为燃料，根据建设单位提供资料，变更后全厂天然气年用量约为45万Nm3。

根据《汝南县产业集聚区发展规划调整环境影响报告书》（报批版），汝南县供气气源为西气东输的天然气。根据华润燃气总公司资料，“西气东输”天然气的主要成分为CH4：96.226%、C2H6：1.77%、C3H8：0.3%、C4H10：0.002%、n-C4H10：0.075%、CO2：0.473%、N2：0.967%、H2S≤20mg/m3。

锅炉废气量计算参考《第二次全国污染源普查工业污染源普查系数手册》中的燃天然气工业锅炉的废气量产污系数（107753Nm3/万m3原料），经计算，变更后全厂锅炉烟气排放量为484.8885万m3/a。

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中“4.4核算方法选取原则表1：新（改、扩）建工程正常工况下有组织锅炉废气源强优先采用物料衡算法，其次采用类比法、产污系数法核算”。因此，本项目采用物料衡算法进行计算。根据指南中“5.废气污染源源强核算方法——5.1.2燃油、燃气锅炉”，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放量计算公式如下：

颗粒物：

式中：Ej——核算时段内第j种污染物排放量，t；

R——核算时段内燃料耗量，t或万m3；

βj——产污系数，kg/t或kg/万m3，参见全国污染源普查工业污染源普查数据（以最新版本为准）。由于《第二次全国污染源普查工业污染源普查系数手册》中燃天然气锅炉无颗粒物的产污系数，本次评价参考《郑州仁济医院（金岱产业集聚区院区）新增锅炉房项目竣工环境保护验收监测报告》中燃气热水锅炉（1.16MW，折合1.66t/h）的监测数据，该项目锅炉采用“西气东输”天然气作为气源，采用“低氮燃烧+烟气循环”技术，与本项目气源和污染控制措施一致，锅炉规模相近，具有可类比性。根据该项目锅炉排放口废气监测结果，颗粒物的产生量约为0.5245kg/万m3。

η——污染物的脱除效率；本项目无烟气除尘措施。

经计算，变更后全厂烟尘排放量为0.0236t/a，0.0079kg/h。

二氧化硫：

式中：ESO2——核算时段内二氧化硫排放量，t；

R——核算时段内锅炉燃料耗量，万m3；

St——燃料总硫的质量浓度，mg/m3；根据西气东输天然气成分分析，含硫量约为18.82mg/m3）；

ηS——脱硫效率；本项目无烟气脱硫技术；

K——燃料中硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量刚一的量；根据附录B“表B.3燃料中硫转化率的一般取值”，燃气炉K取1.00。

经计算，变更后全厂二氧化硫排放量为0.0169t/a，0.0056kg/h。

氮氧化物：

式中：ENOx——核算时段氮氧化物物排放量，t；

ρNOx——锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3；根据附录B“表B.4锅炉炉膛出口NOx浓度范围”，燃气炉质量浓度范围：30~300mg/m3，本次评价取150mg/m3。

Q——核算时段内标态干烟气排放量，m3；

ηNOx——脱硝效率；经查阅相关资料，“低氮燃烧+烟气循环”技术可有效减少约80%的NOx产生。

经计算，变更后全厂氮氧化物排放量为0.1455t/a，0.0485kg/h。

综上，变更后全厂锅炉废气污染物产排情况详见下表。

- 变更后全厂锅炉废气排放情况一览表

| 污染源名称/编号 | 废气量Nm3/h | 污染物 | 产生情况 | 排放情况 | 处理措施 | 排放特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h |  | 高度/内径/ 温度 |
| 锅炉废气 | 1616.295 | 烟尘 | 4.89 | 0.0079 | 4.89 | 0.0079 | 低氮燃烧+烟气循环 | P6：15m/0.2m/ 60℃ 3000h/a |
|  |  | SO2 | 3.46 | 0.0056 | 3.46 | 0.0056 |  |  |
|  |  | NOX | 150 | 0.2424 | 30 | 0.0485 |  |  |

由上表可知，锅炉废气污染物排放浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）（颗粒物≤20毫克/立方米、SO2≤50毫克/立方米、NOx≤200毫克/立方米），同时，也满足《河南省2019度锅炉综合整治方案》及《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》的相关要求（烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、50毫克/立方米；新建燃气锅炉同步完成低氮改造，氮氧化物排放浓度不高于30毫克/立方米）。

##### （2）废水污染源分析

变更工程产生废水主要包括生产废水、纯水制备及软水制备产生的清净下水、生活污水等。

①生产废水

生产废水主要为电镀车间各生产工序产生的废水、退挂工序产生的废水及废气处理产生的废水。各生产工序产生的废水包括：含铬废水（镀装饰铬、硬铬后清洗水、钝化清洗水等）、含镍废水（镀镍后清洗水）、含铜废水（镀焦铜后清洗水）、含锌废水（镀锌后清洗水）、酸碱废水（包括除油、酸洗、中和、活化等废液及清洗水）。铬酸雾废气处理产生的含铬废水进入含铬废水处理系统，HCl、氮氧化物废气处理产生的酸碱废水进入前处理废水处理系统。

镀铬、镀镍、镀铜、镀锌工艺后均设置有镀液回收槽，工件在回收槽内逐级浸洗后才进入清洗工序，采用回收槽降低了带出液浓度，提高了镀层金属的利用率。

根据建设单位提供设计资料，变更工程的废水排放情况见下表。其中，电镀槽镀液采用循环过滤机过滤后循环使用，永不更换，仅定期补充；其他槽定期更换产生的废液量按槽有效容积计（即单槽容积量*个数*0.8）。

- 变更工程生产废水类型及产排情况一览表

| 序号 | 废水来源 | 废水、废液排放情况 | 废水类型 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放特点 | 平均排放量 | 折合m3/d |  |  |
| 1 | 前处理线 （依托现有工程） | 热浸除油槽定期更换 | 间歇排放 | 13.10m3/3月 | 0.1747 | 酸碱废水 | 前处理废水池 |
| 2 |  | 清洗废水 | 连续排放 | 0.5m3/h | 5 |  |  |
| 3 |  | 酸脱脂槽定期更换 | 间歇排放 | 8.15m3/3月 | 0.1087 |  |  |
| 4 |  | 清洗废水 | 连续排放 | 0.5m3/h | 5 |  |  |
| 5 | 全自动中轨镍镍铬生产线 | 镀前处理 | 高温除油槽定期更换 | 间歇排放 | 9.72m3/月 | 0.3888 |  |  |
| 6 |  |  | 阳级电解槽定期更换 | 间歇排放 | 6.48m3/2月 | 0.1296 |  |  |
| 7 |  |  | 阳极电解后水洗 | 连续排放 | 0.5m3/h | 5 |  |  |
| 8 |  |  | 超声波除油槽定期更换 | 间歇排放 | 3.24m3/2月 | 0.0648 |  |  |
| 9 |  |  | 阴极电解槽定期更换 | 间歇排放 | 3.24m3/2月 | 0.0648 |  |  |
| 10 |  |  | 阴极电解后水洗 | 连续排放 | 0.5m3/h | 5 |  |  |
| 11 |  |  | 中和槽定期更换 | 间歇排放 | 3.24m3/2月 | 0.0648 |  |  |
| 12 |  |  | 中和后水洗 | 连续排放 | 0.5m3/h | 5 |  |  |
| 13 |  | 电镀处理 | 含镍废水（镀半光镍、全光镍后清洗水溢流排放） | 连续排放 | 0.2m3/h | 2 | 含镍废水 | 镍系废水池 |
| 14 |  |  | 中和槽定期更换 | 间歇排放 | 3.24m3/10d | 0.324 | 酸碱废水 | 前处理废水池 |
| 15 |  |  | 水洗 | 连续排放 | 0.5m3/h | 5 |  |  |
| 16 |  |  | 含镍废水（镀冲击镍、半光镍、全光镍、镍封后清洗水溢流排放） | 连续排放 | 0.25m3/h | 2.5 | 含镍废水 | 镍系废水池 |
| 18 |  |  | 铬浸槽定期更换 | 间歇排放 | 2.52m3/7d | 0.36 | 含铬废水 | 铬系废水池 |
| 19 |  |  | 含铬废水（镀装饰铬后清洗水溢流排放） | 连续排放 | 0.2m3/h | 2 |  |  |
| 20 |  |  | 铬浸槽定期更换 | 间歇排放 | 2.69m3/7d | 0.384 |  |  |
| 21 |  |  | 含铬废水（镀铬后清洗水溢流排放） | 连续排放 | 0.2m3/h | 2 |  |  |
| 22 | 滚镀铜镍锌生产线 | 镀前处理 | 除油槽定期更换 | 间歇排放 | 0.11m3/d | 0.11 | 酸碱废水 | 前处理废水池 |
| 23 |  |  | 除油后水洗 | 连续排放 | 0.5m3/h | 5 |  |  |
| 24 |  |  | 酸洗除锈槽定期更换 | 间歇排放 | 0.36m3/d | 0.36 |  |  |
| 25 |  |  | 酸洗后水洗 | 连续排放 | 0.5m3/h | 5 |  |  |
| 26 |  |  | 超声波水洗 | 连续排放 | 0.5m3/h | 5 |  |  |
| 27 |  |  | 活化槽定期更换 | 间歇排放 | 0.11m3/d | 0.11 |  |  |
| 28 |  | 电镀 处理 | 纯水洗槽 | 连续排放 | 0.5m3/h | 5 |  |  |
| 29 |  |  | 陪镀球后水洗 | 连续排放 | 0.5m3/h | 5 |  |  |
| 30 |  |  | 含锌废水（镀锌后清洗水溢流排放） | 连续排放 | 0.2m3/h | 2 | 含锌废水 | 锌系废水池 |
| 31 |  |  | 含镍废水（镀镍后清洗水溢流排放） | 连续排放 | 0.2m3/h | 2 | 含镍废水 | 镍系废水池 |
| 32 |  |  | 含铜废水（镀焦铜后清洗水溢流排放） | 连续排放 | 0.25m3/h | 2.5 | 含铜废水 | 铜系废水池 |
| 33 |  |  | 活化槽定期更换 | 间歇排放 | 0.34m3/d | 0.34 | 酸碱废水 | 前处理废水池 |
| 34 |  |  | 活化水洗 | 连续排放 | 0.4m3/h | 4 |  |  |
| 35 |  |  | 含镍废水（镀镍后清洗水溢流排放） | 连续排放 | 0.12m3/h | 1.2 | 含镍废水 | 镍系废水池 |
| 36 |  |  | 含镍废水（镀化学镍后清洗水溢流排放） | 连续排放 | 0.05m3/h | 0.5 |  |  |
| 37 | 滚镀锌生产线 | 镀前处理 | 高温除油槽定期更换 | 间歇排放 | 2.32m3/2月 | 0.0464 | 酸碱废水 | 前处理废水池 |
| 38 |  |  | 电解除油槽定期更换 | 间歇排放 | 2.32m3/2月 | 0.0464 |  |  |
| 39 |  |  | 电解后水洗槽 | 连续排放 | 0.5m3/h | 5 |  |  |
| 40 |  |  | 酸洗除锈槽定期更换 | 间歇排放 | 2.87m3/2月 | 0.0574 |  |  |
| 41 |  |  | 酸洗后水洗槽 | 连续排放 | 0.5m3/h | 5 |  |  |
| 42 |  |  | 终端电解槽定期更换 | 间歇排放 | 1.82m3/2月 | 0.0365 |  |  |
| 43 |  |  | 电解后水洗 | 连续排放 | 0.5m3/h | 5 |  |  |
| 44 |  |  | 中和槽定期更换 | 间歇排放 | 0.75m3/d | 0.75 |  |  |
| 45 |  |  | 中和后水洗 | 连续排放 | 0.5m3/h | 5 |  |  |
| 46 |  | 电镀处理 | 含锌废水（镀后清洗水溢流排放） | 连续排放 | 0.5m3/h | 5 | 含锌废水 | 锌系废水池 |
| 47 |  |  | 出光槽定期更换 | 间歇排放 | 0.71m3/d | 0.71 | 酸碱废水 | 前处理废水池 |
| 48 |  |  | 出光后水洗 | 连续排放 | 0.5m3/h | 5 |  |  |
| 49 |  |  | 钝化槽定期更换 | 间歇排放 | 0.75m3/d | 0.75 | 含铬废水 | 铬系废水池 |
| 50 |  |  | 钝化后水洗 | 连续排放 | 0.15m3/h | 1.5 |  |  |
| 51 |  |  | 钝化槽定期更换 | 间歇排放 | 0.75m3/d | 0.75 |  |  |
| 52 |  |  | 钝化后水洗 | 连续排放 | 0.15m3/h | 1.5 |  |  |
| 53 | 挂镀锌生产线 | 镀前处理 | 高温除油槽定期更换 | 间歇排放 | 5.01m3/2月 | 0.1003 | 酸碱废水 | 前处理废水池 |
| 54 |  |  | 电解除油槽定期更换 | 间歇排放 | 3.22m3/2月 | 0.0645 |  |  |
| 55 |  |  | 电解后水洗槽 | 连续排放 | 0.5m3/h | 5 |  |  |
| 56 |  |  | 酸洗除锈槽定期更换 | 间歇排放 | 5.01m3/2月 | 0.1003 |  |  |
| 57 |  |  | 终端电解槽定期更换 | 间歇排放 | 5.01m3/2月 | 0.1003 |  |  |
| 58 |  |  | 电解后水洗 | 连续排放 | 0.5m3/h | 5 |  |  |
| 59 |  |  | 超声波槽 | 连续排放 | 0.5m3/h | 5 |  |  |
| 60 |  |  | 超声波后水洗 | 连续排放 | 0.5m3/h | 5 |  |  |
| 61 |  | 电镀处理 | 含锌废水（镀后清洗水溢流排放） | 连续排放 | 0.5m3/h | 5 | 含锌废水 | 锌系废水池 |
| 62 |  |  | 超声波槽 | 连续排放 | 0.5m3/h | 5 |  |  |
| 63 |  |  | 出光槽定期更换 | 间歇排放 | 2.51m3/d | 2.51 | 酸碱废水 | 前处理废水池 |
| 64 |  |  | 出光后水洗 | 连续排放 | 0.5m3/h | 5 |  |  |
| 65 |  |  | 钝化槽定期更换 | 间歇排放 | 1.67m3/d | 1.67 | 含铬废水 | 铬系废水池 |
| 66 |  |  | 钝化后水洗 | 连续排放 | 0.15m3/h | 1.5 |  |  |
| 67 |  |  | 钝化槽定期更换 | 间歇排放 | 1.67m3/d | 1.67 |  |  |
| 68 |  |  | 钝化后水洗 | 连续排放 | 0.15m3/h | 1.5 |  |  |
| 69 |  |  | 封闭定期更换 | 间歇排放 | 1.67m3/2月 | 0.0333 |  |  |
| 70 |  |  | 封闭后水洗 | 连续排放 | 0.15m3/h | 1.5 |  |  |
| 71 | 退挂工艺 | 退挂后清洗水溢流排放 | 连续排放 | 2m3/月 | 0.08 | 含铬废水 | 铬系废水池 |
| 72 | 废气处理 | 铬酸雾处理 | 铬酸雾处理废水 | 间歇排放 | 1m3/d | 1 | 含铬废水 | 铬系废水池 |
| 73 |  | 盐酸雾、氮氧化物处理 | 盐酸雾、氮氧化物处理废水 | 间歇排放 | 2m3/d | 2 | 酸碱废水 | 前处理废水池 |
| 合计 | / | / | / | / | 163.6596 | / | / |

根据变更工程设计资料和污染防治措施情况，经查阅《电镀废水治理工程技术规范》（HJ2002-2010）附录A“表A.1电镀废水的来源、主要成分及其质量浓度范围”推荐指标，本次采用物料衡算法进行计算，污染物浓度取值在“表A.1浓度范围”内，同时结合现有工程及同类项目废水排放情况确定各类废水源强，详见下表。

- 生产废水水质情况一览表

| 废水类型 | 产生量 m3/d | 产生浓度mg/L |
| --- | --- | --- |
|  |  | pH | 总铬 | 六价铬 | 总镍 | 总铜 | 总锌 | 石油类 | 悬浮物 | COD | 氨氮 | 总磷 |
| 酸碱废水 | 117.7623 | 3~6 | / | / | / | / | / | 90 | 120 | 300 | / | 10 |
| 含铬废水 | 18.1973 | 4~6 | 182 | 100 | / | / | / | / | 75 | 100 | 10 | / |
| 含镍废水 | 8.2 | 5~7 | / | / | 95 | / | / | / | 75 | 100 | 10 | / |
| 含铜废水 | 2.5 | 6~8 | / | / | / | 50 | / | / | 100 | 100 | / | 20 |
| 含锌废水 | 17 | 9~10 | / | / | / | / | 50 | / | 25 | 130 | / | / |

②清净下水

a.软水系统排水及锅炉排污水

变更后全厂采用1台1t/h的燃气锅炉供热，锅炉排污水按锅炉负荷的3%计，则全厂锅炉排污水量为0.3m3/d，90m3/a（其中，变更工程锅炉排污水量为0.18m3/d，54m3/a；现有工程排污水量为0.12m3/d，36m3/a），废水主要污染物为COD35mg/L、SS35mg/L；则锅炉需补充软水0.3m3/d（其中，变更工程0.18m3/d；现有工程0.12m3/d）。锅炉所需软水在软水站制备，采用离子交换树脂工艺，需定期用盐水进行树脂再生，会产生排污水，类比现有工程，则软水系统排水量约为0.1m3/d（其中，变更工程0.06m3/d；现有工程0.04m3/d），主要污染物浓度为COD35mg/L、SS35mg/L。

b.纯水站反渗透浓水

根据水平衡，变更工程需用纯水92.5749m3/d（主要用于镀前活化或水洗工序），其中含镍废水处理后纯水可回用于镀镍后清洗，含铬废水处理后纯水可回用于镀铬后清洗、钝化清洗，含铜废水处理后纯水可回用于镀铜后清洗，含锌废水处理后纯水可回用于镀锌后清洗，可回用纯水量约43.8803m3/d。因此，本项目需制备纯水量为48.6946m3/d，采用“砂滤+碳滤+反渗透”工艺进行制备，纯水制备率约为82%，即纯水制备新鲜水消耗量为59.3836m3/d，制纯水过程产生的废水量为10.6890m3/d，主要污染物浓度为COD35mg/L、SS35mg/L。

③生活污水

根据建设单位提供资料，变更后全厂劳动定员100人（其中，现有工程12人，变更工程88人），每天一班10小时工作制，工作时间为300天。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）用水定额：企业管理人员、车间工人的生活用水一般每班宜采用30～50L/人•d（包括盥洗水和冲厕水），取50L/人•d，经核算，变更工程用水量为4.4m3/d（即1320m3/a），产污系数按80%计，则生活污水产生量为3.52m3/d（即1056m3/a）。主要污染物浓度为COD300mg/L、氨氮30mg/L、SS200mg/L。

④废水治理措施

本项目对各类电镀废水采取分类收集、分质处理、分类回用措施，各电镀废水的收集均采用防腐防渗收集池收集。变更后，新建前处理废水处理系统、含镍废水处理系统、含铬废水处理系统、含铜废水处理系统、含锌废水处理系统和综合废水处理系统各1套。详见第五章“5.2废水污染防治措施分析”小节。根据《河南省电镀建设项目环境影响评价文件审查审批原则要求》（试行）要求，本项目含重金属铬、镍、铜、锌废水均在厂内进行分类深度处理后回用，实现零排放。

- 变更工程废水污染物产排情况

| 污染源 | 污染物 名称 | 处理前 | 处理后 | 处理措施 | 排放去向 | 排放特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度 mg/L | 产生量 kg/d | 浓度 mg/L | 排放量 kg/d |  |  |  |
| 酸碱废水（W1-W4，W1-1~W1-8、W1-10，W2-1~2-8、W2-12~2-13，W3-1~3-9、W3-11~3-12，W4-1~4-8、W4-11~4-12，W8） | 废水量 | 117.7623m3/d | 117.7623m3/d | 中和+絮凝沉淀 | 综合废水处理系统 | 连续 |
|  | pH | 3~6 | 6~9 |  |  |  |
|  | 石油类 | 90 | 10.5986 | 9 | 1.0599 |  |  |  |
|  | SS | 120 | 14.1315 | 48 | 5.6526 |  |  |  |
|  | COD | 300 | 35.3287 | 210 | 24.7301 |  |  |  |
|  | 总磷 | 10 | 1.1776 | 4 | 0.4710 |  |  |  |
| 含铬废水（W1-13~1-18，W3-13~3-16，W4-13~4-19，W5，W9） | 废水量 | 18.1973m3/d | 0m3/d | 线上节水（膜浓缩）+蒸发，清水回用，浓水蒸发，蒸发残液委托有资质单位处置 | 不外排 | / |
|  | pH | 4~6 | 6~9 |  |  |  |
|  | 总铬 | 182 | 3.3119 | / | / |  |  |  |
|  | 六价铬 | 100 | 1.8197 | / | / |  |  |  |
|  | SS | 75 | 1.3648 | / | / |  |  |  |
|  | COD | 100 | 1.8197 | / | / |  |  |  |
|  | 氨氮 | 10 | 0.1820 | / | / |  |  |  |
| 含镍废水 （W1-9、1-11~1-12，W2-10、W2-14~2-15） | 废水量 | 8.2m3/d | 0m3/d | 预处理（袋式过滤+保安过滤+除油过滤）+反渗透，清水回用于镀后清洗，浓水去镍液箱作为原料使用 | 不外排 | / |
|  | pH | 5~7 | 6~9 |  |  |  |
|  | 总镍 | 95 | 0.779 | / | / |  |  |  |
|  | SS | 75 | 0.615 | / | / |  |  |  |
|  | COD | 100 | 0.82 | / | / |  |  |  |
|  | 氨氮 | 10 | 0.082 | / | / |  |  |  |
| 含铜废水 （W2-11） | 废水量 | 2.5m3/d | 0m3/d | 化学沉淀+“多介质过滤器+一体化撬装STRO设备+活性炭过滤器”+蒸发，清水回用，浓水蒸发，蒸发残液委托有资质单位处置 | 不外排 | / |
|  | pH | 6~8 | 6~9 |  |  |  |
|  | 总铜 | 50 | 0.125 | / | / |  |  |  |
|  | SS | 100 | 0.25 | / | / |  |  |  |
|  | COD | 100 | 0.25 | / | / |  |  |  |
|  | 总磷 | 20 | 0.05 | / | / |  |  |  |
| 含锌废水 （W2-9，W3-10，W4-9~4-10） | 废水量 | 17m3/d | 0m3/d | 化学沉淀+“多介质过滤器+一体化撬装STRO设备+活性炭过滤器”+蒸发，清水回用，浓水蒸发，蒸发残液委托有资质单位处置 | 不外排 | / |
|  | pH | 9~10 | 6~9 |  |  |  |
|  | 总锌 | 50 | 0.85 | / | / |  |  |  |
|  | SS | 25 | 0.425 | / | / |  |  |  |
|  | COD | 130 | 2.21 | / | / |  |  |  |
| 生活污水 | 废水量 | 3.52m3/d | 3.52m3/d | 化粪池 | 综合废水处理系统 | 连续 连续 |
|  | COD | 300 | 1.056 | 300 | 1.056 |  |  |  |
|  | NH3-N | 30 | 0.1056 | 30 | 0.1056 |  |  |  |
|  | SS | 200 | 0.704 | 200 | 0.704 |  |  |  |
| 综合废水处理系统 | 废水量 | 121.2823m3/d | 121.2823m3/d | 水解酸化+接触氧化 | 厂总排口 |  |
|  | pH | 6~9 | 6~9 |  |  |  |
|  | 石油类 | 8.739 | 1.0599 | 0.874 | 0.1060 |  |  |  |
|  | SS | 52.412 | 6.3566 | 5.241 | 0.6357 |  |  |  |
|  | COD | 212.612 | 25.7861 | 31.892 | 3.8679 |  |  |  |
|  | 氨氮 | 0.871 | 0.1056 | 0.218 | 0.0264 |  |  |  |
|  | 总磷 | 3.884 | 0.4710 | 0.971 | 0.1178 |  |  |  |
| 软水系统排水及锅炉排污水（W6） | 废水量 | 0.24m3/d | / | 全部回用于废气处理用水 | / | / |
|  | COD | 35 | 0.0084 | / | / |  |  |  |
|  | SS | 35 | 0.0084 | / | / |  |  |  |
| 纯水站排水 （W7） | 废水量 | 10.689m3/d | 7.599m3/d | 3.09m3/d回用于废气处理用水；剩余直接排放 | 厂总排口 | 连续 |
|  | COD | 35 | 0.3741 | 35 | 0.2660 |  |  |  |
|  | SS | 35 | 0.3741 | 35 | 0.2660 |  |  |  |
| 厂总排口 | 废水量 | 128.8813m3/d | 128.8813m3/d | / | 达标排入汝南县污水处理厂 | 连续 |
|  | pH | 6~9 | 6~9 |  |  |  |
|  | 石油类 | 0.822 | 0.1060 | 0.822 | 0.1060 |  |  |  |
|  | SS | 6.996 | 0.9016 | 6.996 | 0.9016 |  |  |  |
|  | COD | 32.075 | 4.1339 | 32.075 | 4.1339 |  |  |  |
|  | 氨氮 | 0.205 | 0.0264 | 0.205 | 0.0264 |  |  |  |
|  | 总磷 | 0.914 | 0.1178 | 0.914 | 0.1178 |  |  |  |

##### （3）固体废物污染源分析

变更工程产生的固体废物主要包括机加工产生的金属废料，焊接产生的焊渣，机加工设备润滑产生的废润滑油，软水制备产生的废交换树脂和纯水制备产生的废石英砂、废活性炭及废反渗透膜，抛光废铁屑，废包装材料，镀槽槽渣，退挂金属沉淀，废水处理污泥、废反渗透膜等滤材、蒸发残液，以及生活垃圾等。

①金属废料及废铁屑

机加工如切割等工序会产生金属废料，铁件在进入电镀工序前需先在抛光车间对其表面的铁锈进行抛光会产生废铁屑，经类比，金属废料及铁屑的产生量约50t/a，收集后外售。

②焊渣

保护杠毛坯制作过程需要焊接，该过程会产生焊渣，经类比，焊渣产生量约0.25t/a，收集后外售。

③废润滑油

润滑油主要使用在折弯机、剪板机、钻床等机加工设备上，一次加够长期使用，经类比，废润滑油的产生量约0.012t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废润滑油属于危险废物，废物类别及代码为“HW08废矿物油与含矿物油废物，非特定行业：900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”。收集后暂存于危废暂存间，定期委托有危险废物处置资质的单位处置。

④软水制备产生的废交换树脂、纯水制备产生的废石英砂、废活性炭及废反渗透膜

锅炉软水制备过程会产生废离子交换树脂，产生量约0.1t/a，经查阅《国家危险废物名录》（2021年版），软水制备产生的废弃离子交换树脂不属于危废，应属于一般固废，更换后全部交由原料供应商回收处置。

纯水制备会产生废石英砂、废活性炭和废反渗透膜，产生量约1t/a，均不含有毒有害物质，更换后的废弃物全部交由原料供应商回收处置。

⑤废包装材料

废包装材料主要为各种化学品包装袋（包装容量25kg左右的包装袋）和原料桶（包装容量25kg或30kg左右的塑料桶），含有或直接沾染有危化品，其中，废原料包装袋产生量约0.17t/a，废原料包装桶产生量约0.6t/a，合计0.77t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废包装材料属于危险废物，废物类别及代码为“HW49其他废物，非特定行业：900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。本项目铬酐、硝酸包装桶经过收集后可以直接返回供货厂家再次利用，根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）—“任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质可不作为固体废物进行管理”。故本项目直接返回供货厂家循环使用的包装桶不作为固体废物。因此，本项目不可循环使用废包装材料主要为各化学品原料包装袋，收集后暂存于危废暂存间，定期委托有危险废物处置资质的单位处置。

⑥废化镍原液及退挂金属沉淀

a.废化学镍原液：滚镀铜镍锌生产线化学镍槽原液需定期更换，根据建设单位提供资料，废化学镍原液产生量约100L/月，折合约1t/a。

b.退挂金属沉淀：电镀加工过程中产生的残次品不进行退镀加工，直接报废处理。电镀后的挂具由于挂脚金属部分也会镀上金属镀层，因此，为了确保挂脚尺寸和导电性能的良好，需要定期对电镀后的小型挂具实施退镀处理，以便使用。根据建设单位提供资料，在退挂槽内加入剥离剂定期对挂件表面电镀金属层进行剥离，本项目仅对全自动中轨镍铬铬线的小型挂件进行定期退挂，根据建设单位提供经验数据，收集的退挂金属沉淀约10kg/a。

根据《国家危险废物名录》（2021年版），废化镍原液及退挂金属沉淀均属于危险废物，废物类别为“HW17表面处理废物，金属表面处理及热处理加工”，废物代码分别为：废化学镍原液属于“336-055-17使用镀镍液进行镀镍产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥”；退挂金属沉淀属于“336-066-17镀层剥除过程中产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥”，分类收集后分区暂存于危废暂存间，定期委托有危险废物处置资质的单位处置。

⑦镀槽槽渣及废水处理污泥、废反渗透膜等滤材、蒸发残液

a.镀槽槽渣及废水处理污泥

前处理（酸洗、除油、除锈等）、出光等镀槽需要定期更换槽液，会产生镀槽槽渣；各电镀槽镀液采取连续过滤处理，过滤采用过滤滤芯及活性炭，镀液不更换，无倒槽过程，镀液经过滤处理会产生镀槽槽渣（含过滤介质）。

电镀产生的酸碱废水、含铜废水、含锌废水处理过程均需投加絮凝剂沉淀，会产生酸碱废水处理污泥、含铜污泥、含锌污泥等。

根据建设单位现有工程运行经验数据及类比同类项目，本项目镀槽槽渣及废水处理污泥的产生量约100t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），镀槽槽渣及废水处理污泥均属于危险废物，废物类别为“HW17表面处理废物，金属表面处理及热处理加工”，废物代码分别为：“336-064-17金属和塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥；336-052-17使用锌和电镀化学品进行镀锌产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥；336-054-17使用镍和电镀化学品进行镀镍产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥；336-062-17使用铜和电镀化学品进行镀铜产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥；336-063-17其他电镀工艺产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥；336-069-17使用铬酸镀铬产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥”；

b.废水处理产生的废反渗透膜等滤材、蒸发残液

本项目含镍废水采取“过滤预处理+反渗透”处理，含铬废水采用“线上节水（膜浓缩（超滤+RO））+蒸发”处理，含铜、含锌废水采用“化学沉淀+多介质过滤器+一体化撬装STRO设备+活性炭过滤器+蒸发”，会产生废反渗透膜等滤材和蒸发残液，经类比，废反渗透膜等滤材产生量约2t/a，蒸发残液产生量约113.1t/a。

根据《国家危险废物名录》（2021年版），均属于危险废物，废物类别为“HW17表面处理废物，金属表面处理及热处理加工”，废物代码分别为：“336-052-17、336-054-17、336-062-17、336-069-17”；收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。

⑧生活垃圾

变更工程劳动定员88人，生活垃圾按0.5kg/d·人进行计算，则生活垃圾产生量为44kg/d，13.2t/a，在厂区设置垃圾收集箱，收集后由环卫部门定期清运处理，运往生活垃圾填埋场填埋。

变更工程固体废物产生及处置情况见下表。

- 变更工程固废产生及排放情况汇总表  单位：t/d

| 序号 | 种类 | 产生工序 | 类别及代码 | 主要成分 | 产生量（t/a） | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险废物 |
| 1 | 废包装袋 | 原料包装 | HW49其他废物 | 含有硫酸镍、氯化镍等 | 0.17 | 分类收集，分区暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置 |
| 2 | 废化学镍原液 | 镀化学镍 | HW17表面处理废物 | 化学镍 | 1 |  |
| 3 | 退挂金属沉淀 | 挂件退挂 |  | 镍、铬等 | 0.01 |  |
| 4 | 镀槽槽渣及电镀废水处理污泥 | 电镀处理及其废水处理 |  | 铬、镍、铜、锌等 | 100 |  |
| 5 | 废反渗透膜等滤材 | 重金属废水处理 |  | 铬、镍、铜、锌等 | 2 |  |
| 6 | 蒸发残液 | 重金属废水处理 |  | 铬、铜、锌等 | 113.1 |  |
| 7 | 废润滑油 | 机加工 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 润滑油 | 0.012 |  |
| 合计 | 216.292 | / |
| 一般固废 |
| 8 | 金属废料及废铁屑 | 机加工、抛光工序 | 一般固废 | 金属边角料、铁屑 | 50 | 外售 |
| 9 | 焊渣 | 保护杠焊接 | 一般固废 | Fe2O3、FeO等 | 0.25 | 外售 |
| 10 | 废石英砂、废活性炭及废反渗透膜 | 纯水制备 | 一般固废 | 废石英砂、废活性炭及废反渗透膜 | 1 | 厂家回收 |
| 11 | 废离子交换树脂 | 软水制备 | 一般固废 | 废离子交换树脂 | 0.1 | 厂家回收 |
| 12 | 生活垃圾 | 职工生活 | 一般固废 | / | 13.2 | 送汝南县垃圾处理场 |
| 合计 | 64.55 | / |

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号，自2017年10月1日起施行），危险废物汇总情况详见下表。

- 变更工程危险废物汇总一览表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废包装材料 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 0.17 | 各种化学品包装袋 | 固 | 硫酸镍、氯化镍、硼酸等 | 硫酸镍、氯化镍、硼酸等 | T/In | 危废间暂存，定期委托有资质单位处置 |
| 2 | 废化学镍原液 | HW17表面处理废物 | 336-055-17 | 1 | 化学镍槽 | 液 | 化学镍 | 化学镍 | T |  |
| 3 | 退挂金属沉淀 |  | 336-066-17 | 0.01 | 退挂槽 | 固 | 镍、铬等 | 镍、铬等 | T |  |
| 4 | 镀槽槽渣及电镀废水处理污泥 |  | 336-064-17（除油、酸洗、出光等） 336-054-17（镍） 336-069-17（铬） 336-062-17（铜） 336-052-17（锌） 336-063-17（其他） | 100 | 镀槽、废水处理 | 固 | 铬、镍、铜、锌等 | 铬、镍、铜、锌等 | T |  |
| 5 | 废反渗透膜等滤材 |  | 336-054-17（镍） 336-069-17（铬）336-062-17（铜） 336-052-17（锌） | 2 | 重金属废水处理 | 固 | 铬、镍、铜、锌等 | 铬、镍、铜、锌等 | T |  |
| 6 | 蒸发残液 |  | 336-069-17（铬）336-062-17（铜） 336-052-17（锌） | 113.1 |  | 液 | 铬、铜、锌等 | 铬、铜、锌等 | T |  |
| 7 | 废润滑油 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 0.012 | 机加工 | 液 | 润滑油 | 润滑油 | T，I |  |

##### （4）噪声污染源分析

变更工程生产设备噪声主要为空气动力性噪声与机械噪声。建设项目主要噪声源设备见下表。

- 变更工程高噪声设备源强及治理措施一览表  单位：dB（A）

| 设备位置 | 设备名称 | 设备源强[dB（A）] | 采取措施后车间外源强[dB（A）] | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机加工车间 | 锯床 | 90 | 70 | 减振、隔声 |
|  | 钻床 | 90 |  |  |
| 铁件电镀车间 | 电镀生产线 | 80 | 65 | 减振、隔声 |
| 电镀车间2# | 电镀生产线 | 80 | 65 | 减振、隔声 |
| 污水处理站 | 泵类 | 85 | 70 | 减振、隔声 |

#### 2.3.3.8 变更后非正常工况污染源分析

非正常情况主要表现为废气污染防治措施不正常运行，废气污染物处理效率降低。项目生产过程产生的盐酸雾、氮氧化物采用“碱液吸收法”处理，铬酸雾采用“凝聚回收+碱液吸收法”处理。当废气处理装置不正常运行时，处理效率降至50%。非正常工况废气污染物排放情况见下表。

- 非正常工况废气污染物排放情况

| 位置 | 污染源名称/编号 | 废气量Nm3/h | 污染物 | 产生情况 | 排放情况 | 去除率 | 处理措施 | 排放特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h |  |  | 高度/内径/ 温度 |
| 线外前处理线（依托现有） | 酸脱脂G2 | 10000 | HCl | 51.03 | 0.5103 | 25.52 | 0.2552 | 50% | 碱喷淋 | P2：18m/0.5m/20℃ |
| 全自动中轨镍铬铬生产线 | 镀装饰铬G1-4、镀装饰铬G1-6 | 10000 | 铬酸雾 | 0.52 | 0.0052 | 0.26 | 0.0026 | 50% | 凝聚回收 | P3：15m/0.5m/20℃ |
| 滚镀铜镍锌生产线 | 酸洗除锈G2-1 | 5000 | NOx | 1.15 | 0.0058 | 0.58 | 0.0029 | 50% | 碱喷淋 | P5：15m/0.5m/20℃ |
|  |  |  | HCl | 11.47 | 0.0574 | 5.74 | 0.0287 | 50% |  |  |
| 滚镀锌生产线、挂镀锌生产线 | 酸洗除锈G3-1、酸洗除锈G4-1 | 20000 | HCl | 32.60 | 0.6520 | 16.30 | 0.3260 | 50% | 碱喷淋 | P4：15m/0.5m/20℃ |

#### 2.3.3.9 变更后污染物产排情况

变更工程污染物产排情况见下表。

- 变更工程污染物产排情况一览表   单位：t/a

| 污染因素 | 污染因子 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气量（万m3/a） | 11285 | 0 | 11285 |
|  | 焊接烟尘 | 0.0512 | 0.0438 | 0.0074 |
|  | 颗粒物 | 3.45 | 3.2775 | 0.1725 |
|  | HCl | 4.0657 | 3.4762 | 0.5895 |
|  | 铬酸雾 | 0.0175 | 0.0150 | 0.0025 |
|  | 烟尘 | 0.0236 | 0 | 0.0236 |
|  | SO2 | 0.0169 | 0 | 0.0169 |
|  | NOx | 0.7465 | 0.5965 | 0.15 |
| 废水 | 废水量（万m3/a） | 5.3432 | 1.4767 | 3.8665 |
|  | 总铬 | 0.9936 | 0.9936 | 0 |
|  | 六价铬 | 0.5459 | 0.5459 | 0 |
|  | 总镍 | 0.2337 | 0.2337 | 0 |
|  | 总铜 | 0.0375 | 0.0375 | 0 |
|  | 总锌 | 0.2550 | 0.2550 | 0 |
|  | 石油类 | 3.1796 | 3.1478 | 0.0318 |
|  | SS | 5.3618 | 5.0913 | 0.2705 |
|  | COD | 12.5601 | 11.3199 | 1.2402 |
|  | 氨氮 | 0.1109 | 0.1030 | 0.0079 |
|  | 总磷 | 0.3683 | 0.3330 | 0.0353 |
| 固体废物 | 危险废物 | 216.292 | 216.292 | 0 |
|  | 一般固废 | 64.55 | 64.55 | 0 |

#### 2.3.3.10 变更工程存在的环保问题和整改要求

（1）未批先建情况

根据现场调查，变更工程中的3条电镀生产线（全自动中轨镍铬铬生产线、滚镀锌生产线、挂镀锌生产线）均已经建成，尚未投产。

针对汝南立晟镀业有限公司的未批先建问题，汝南县环境保护局于2020年6月10日出具了行政处罚决定书，文号为“汝环罚决字[2020]第7003号”，并处以罚款，企业已缴纳了罚款，处罚决定书及缴款凭据见附件7。

本次环评明确未批先建内容，在环评手续未履行前不得进行建设投产。

（2）存在的环保问题和整改要求

经现场勘查，变更工程存在的主要环境问题如下：

（1）全自动中轨镍铬铬生产线、滚镀锌生产线、挂镀锌生产线均已建成，相应环保设施尚未建设。

（2）燃甲醇锅炉现已改为燃天然气锅炉，原有甲醇储罐尚未拆除；燃气锅炉废气未经处理直排。

根据企业存在的环保问题，提出以下整改措施：

（1）对全自动中轨镍铬铬生产线、滚镀锌生产线、挂镀锌生产线均进行二次密闭，并配套建设相应的废气收集措施和处理措施，各废气污染物满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）的相关要求。

（2）尽快拆除甲醇储罐；锅炉废气采取“低氮燃烧+烟气循环”技术处理后，各污染物排放浓度需满足《河南省2019度锅炉综合整治方案》及《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》的相关要求。

## 2.4 变更后全厂污染物排放情况汇总

### 2.4.1 变更后全厂废气排放情况汇总

结合现有工程污染物排放情况和变更工程污染物排放情况，变更后全厂大气污染物有组织、无组织排放状况见表2.4-1~2.4-2。

- 变更后全厂有组织废气排放情况一览表

| 位置 | 污染源名称/编号 | 废气量Nm3/h | 污染物 | 排放情况 | 处理措施 | 排放特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h |  | 高度/内径/ 温度 |
| 机加工车间 | 焊接 | 10000 | 焊接烟尘 | 0.77 | 0.0077 | 袋式除尘器 | P8：15m/0.3m/20℃/连续 |
| 抛光车间 | 抛光粉尘 （全厂） | 20000 | 粉尘 | 25.875 | 0.5125 | 湿式除尘 | P1：15m/0.5m/20℃/连续 |
| 铁件电镀车间 | 现有工程 | 镀铬 | 3600 | 铬酸雾 | 0.019 | 6.84×10-5 | 凝聚回收 | P7：15m/0.5m/20℃ |
|  |  | 酸电解等 | 10000 | 硫酸雾 | 6.37 | 0.064 | 碱喷淋 | P2：18m/0.5m/20℃ |
|  |  |  |  | HCl | 5.63 | 0.056 |  |  |
|  | 酸脱脂G2 |  | HCl | 2.55 | 0.0255 |  |  |
|  | 铬浸G1-3、镀装饰铬G1-4、铬浸G1-5、镀装饰铬G1-6 | 10000 | 铬酸雾 | 0.03 | 0.0003 | 凝聚回收 | P3：15m/0.5m/20℃ |
|  | 酸洗除锈G2-1 | 5000 | NOx | 0.17 | 0.0009 | 碱喷淋 | P5：15m/0.5m/20℃ |
|  |  |  | HCl | 0.57 | 0.0029 |  |  |
| 电镀车间2#（滚镀锌、挂镀锌） | 酸洗除锈G3-1、中和G3-2、酸洗除锈G4-1 | 20000 | HCl | 1.63 | 0.0326 | 碱喷淋 | P4：15m/0.5m/20℃ |
| 锅炉房 | 锅炉废气 （全厂） | 1616.295 | 烟尘 | 4.89 | 0.0079 | 低氮燃烧+烟气循环 | P6：15m/0.2m/ 60℃ |
|  |  |  | SO2 | 3.46 | 0.0056 |  |  |
|  |  |  | NOX | 30 | 0.0485 |  |  |

- 变更后全厂无组织废气污染物排放情况

| 无组织排放源 | 主要污染物 | 排放量（kg/h） | 无组织排放源特征 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长×宽×高m |
| 铁件电镀车间 | HCl | 0.0996 | 52.5×53×8.5 |
|  | 硫酸雾 | 0.187 |  |
|  | 铬酸雾 | 0.00065 |  |
|  | 氮氧化物 | 0.0006 |  |
| 电镀车间2# | HCl | 0.0724 | 53×67.5×8 |
| 机加工车间 | 焊接烟尘 | 0.0171 | 45×89×8 |

### 2.4.2 变更后全厂废水排放情况汇总

本次变更完成后，全厂废水均分类、分质进入各新建污水处理系统进行处理，厂内现有污水处理系统作为备用。

变更后全厂废水污染物产排情况见下表。

- 变更后全厂废水污染物产排情况

| 污染源 | 污染物 名称 | 处理前 | 处理后 | 处理措施 | 排放去向 | 排放特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度 mg/L | 产生量 kg/d | 浓度 mg/L | 排放量 kg/d |  |  |  |
| 酸碱废水 （现有W1~W13、W15，W21； 变更W1-W4，W1-1~W1-8、W1-10，W2-1~2-8、W2-12~2-13，W3-1~3-9、W3-11~3-12，W4-1~4-8、W4-11~4-12，W8） | 废水量 | 129.7623m3/d | 129.7623m3/d | 中和+絮凝沉淀 | 综合废水处理系统 | 连续 |
|  | pH | 3~6 | 6~9 |  |  |  |
|  | 石油类 | 90 | 11.6786 | 9 | 1.1679 |  |  |  |
|  | SS | 120 | 15.5715 | 48 | 6.2286 |  |  |  |
|  | COD | 300 | 38.9287 | 210 | 27.2501 |  |  |  |
|  | 总磷 | 10 | 1.2976 | 4 | 0.5190 |  |  |  |
| 含铬废水 （现有W16，W22；变更W1-13~1-18，W3-13~3-16，W4-13~4-19，W5，W9） | 废水量 | 22.1973m3/d | 0m3/d | 线上节水（膜浓缩）+蒸发，清水回用，浓水蒸发，蒸发残液委托有资质单位处置 | 不外排 | / |
|  | pH | 4~6 | / |  |  |  |
|  | 总铬 | 182 | 4.0399 | / | / |  |  |  |
|  | 六价铬 | 100 | 2.2197 | / | / |  |  |  |
|  | SS | 75 | 1.6648 | / | / |  |  |  |
|  | COD | 100 | 2.2197 | / | / |  |  |  |
|  | 氨氮 | 10 | 0.2220 | / | / |  |  |  |
| 含镍废水 （现有W14、W17；变更W1-9、1-11~1-12，W2-10、W2-14~2-15） | 废水量 | 10.2m3/d | 0m3/d | 预处理（袋式过滤+保安过滤+除油过滤）+反渗透，清水回用于镀后清洗，浓水去镍液箱作为原料使用 | 不外排 | / |
|  | pH | 5~7 | / |  |  |  |
|  | 总镍 | 95 | 0.969 | / | / |  |  |  |
|  | SS | 75 | 0.765 | / | / |  |  |  |
|  | COD | 100 | 1.02 | / | / |  |  |  |
|  | 氨氮 | 10 | 0.102 | / | / |  |  |  |
| 含铜废水 （变更W2-11） | 废水量 | 2.5m3/d | 0m3/d | 化学沉淀+“多介质过滤器+一体化撬装STRO设备+活性炭过滤器”+蒸发，清水回用，浓水蒸发，蒸发残液委托有资质单位处置 | 不外排 | / |
|  | pH | 6~8 | 6~9 |  |  |  |
|  | 总铜 | 50 | 0.125 | / | / |  |  |  |
|  | SS | 100 | 0.25 | / | / |  |  |  |
|  | COD | 100 | 0.25 | / | / |  |  |  |
|  | 总磷 | 20 | 0.05 | / | / |  |  |  |
| 含锌废水 （变更W2-9，W3-10，W4-9~4-10） | 废水量 | 17m3/d | 0m3/d | 化学沉淀+“多介质过滤器+一体化撬装STRO设备+活性炭过滤器”+蒸发，清水回用，浓水蒸发，蒸发残液委托有资质单位处置 | 不外排 | / |
|  | pH | 9~10 | 6~9 |  |  |  |
|  | 总锌 | 50 | 0.85 | / | / |  |  |  |
|  | SS | 25 | 0.425 | / | / |  |  |  |
|  | COD | 130 | 2.21 | / | / |  |  |  |
| 生活污水 | 废水量 | 4.32m3/d | 4.32m3/d | 化粪池 | 综合废水处理系统 | 连续 |
|  | COD | 300 | 1.296 | 300 | 1.296 |  |  |  |
|  | NH3-N | 30 | 0.1296 | 30 | 0.1296 |  |  |  |
|  | SS | 200 | 0.864 | 200 | 0.864 |  |  |  |
| 综合废水处理系统 | 废水量 | 134.0823m3/d | 134.0823m3/d | 水解酸化+接触氧化 | 厂总排口 | 连续 |
|  | pH | 6~9 | 6~9 |  |  |  |
|  | 石油类 | 8.710 | 1.1679 | 0.871 | 0.1168 |  |  |  |
|  | SS | 52.897 | 7.0926 | 5.290 | 0.7093 |  |  |  |
|  | COD | 212.900 | 28.5461 | 31.935 | 4.2819 |  |  |  |
|  | 氨氮 | 0.967 | 0.1296 | 0.242 | 0.0324 |  |  |  |
|  | 总磷 | 3.871 | 0.5190 | 0.968 | 0.1298 |  |  |  |
| 清净下水（软水制备排水及锅炉排水、纯水制备排水；现有W18、W19，变更W6、W7） | 废水量 | 11.089m3/d | 5.539m3/d | 5.55m3/d回用于废气处理用水，剩余直接排放 | 厂总排口 | 连续 |
|  | COD | 35 | 0.3881 | 35 | 0.1939 |  |  |  |
|  | SS | 35 | 0.3881 | 35 | 0.1939 |  |  |  |
| 厂总排口 | 废水量 | 139.6213m3/d | 139.6213m3/d | / | 达标排入汝南县污水处理厂 | 连续 |
|  | pH | 6~9 | 6~9 |  |  |  |
|  | 石油类 | 0.836 | 0.1168 | 0.836 | 0.1168 |  |  |  |
|  | SS | 6.468 | 0.9031 | 6.468 | 0.9031 |  |  |  |
|  | COD | 32.057 | 4.4758 | 32.057 | 4.4758 |  |  |  |
|  | 氨氮 | 0.232 | 0.0324 | 0.232 | 0.0324 |  |  |  |
|  | 总磷 | 0.929 | 0.1298 | 0.929 | 0.1298 |  |  |  |

### 2.4.3 变更后全厂固体废物排放情况汇总

变更后，全厂产生的固体废物中，一般固废包括金属废料及废铁屑（收集后外售），焊渣（收集后外售），软水制备产生的废交换树脂和纯水制备产生的废石英砂、废活性炭及废反渗透膜等（交由厂家回收），生活垃圾（交由环卫部门定期清运处理）；危险固废包括机加工产生的废润滑油，废包装材料，镀槽槽渣，退挂金属沉淀，废水处理污泥、废反渗透膜等滤材、蒸发残液，分类收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。

固体废物均得到妥善处置或综合利用，固废处置率100%。

### 2.4.4 变更后全厂噪声排放情况汇总

变更后全厂噪声主要来源于各类生产设备、风机、泵类等，噪声源强80~90dB（A），经采取减振、隔声、消声等降噪措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相关要求。

### 2.4.5 变更后全厂污染物排放达标分析

（1）废气达标分析

单位产品基准排气量：

根据《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中4.2.6要求：大气污染物排放浓度限值适用于单位产品实际排气量不高于单位产品基准排气量的情况。若单位产品实际排气量超过单位产品基准排气量，须将实测大气污染物浓度换算为大气污染物基准气量排放浓度，并以大气污染物基准气量排放浓度作为判定排放是否达标的依据。计算公式如下：

式中：C基——大气污染物基准气量排放浓度，mg/m3；

Q总——排气总量，m3；

Yi——某种镀件镀层的产量，m2；

Qi基——某种镀件的单位产品基准排气量，m3/m2；

C实——实测大气污染物排放浓度，mg/m3。

若Q总与∑YiQi基的比值小于1，则以大气污染物实测浓度作为判定排放是否达标的依据。基准排气量核算详见下表。

- 基准排气量核算一览表

| 布置 | 生产线名称 | 镀种 | 镀层规模 （万m2） | 设计风量 （m3/h） | Q总（m3） | 基准排气量（m3/m2） | ∑YiQi基（m3） | 浓度折算系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铁件电镀车间 | 全自动中轨镍铬铬生产线 | 半光镍 | 19 | 10000 | 3×107 | 37.3 | 1.4174×107 | 1.06 |
|  |  | 全光镍 | 19 |  |  |  |  |  |
|  |  | 装饰铬 | 16 |  |  | 74.4 | 1.4136×107 |  |
|  |  | 硬铬 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 滚镀铜镍锌生产线 | 焦铜 | 7.9 | 5000 | 1.5×107 | 37.3 | 1.1787×107 | 1.20 |
|  |  | 半光镍 | 7.9 |  |  |  |  |  |
|  |  | 全光镍 | 7.9 |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学镍 | 7.9 |  |  |  |  |  |
|  |  | 锌 | 4 |  |  | 18.6 | 7.44×105 |  |
| 电镀车间2# | 滚镀锌生产线 | 锌 | 85 | 20000 | 6×107 | 18.6 | 3.162×107 | 1.90 |
|  | 挂镀锌生产线 | 锌 | 85 |  |  |  |  |  |

由于本项目实际基准排气量均大于《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）要求的镀锌、镀铬、镀铜、镀镍单位产品基准排气量，因此，本项目电镀废气以项目大气污染物实测浓度折算后的大气污染物基准气量排放浓度作为判定排放是否达标。

变更后全厂有组织废气污染物达标分析见表2.4-5~2.4-6。

- 变更后全厂有组织废气污染物达标分析

| 排放源 | 污染物 | 排气筒高度 | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） | 是否达标 | 标准值 | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒P1 | 颗粒物 | 15m | 25.875 | 0.5125 | 是 | 120mg/m3 3.5kg/h | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求 |
| 排气筒P7 | 铬酸雾 | 15m | 0.019 | 6.84×10-5 | 是 | 0.05mg/m3 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5、表6 |
| 排气筒P2 | HCl | 18m | 8.18 | 0.0815 | 是 | 30mg/m3 |  |
|  | 硫酸雾 |  | 6.37 | 0.064 | 是 | 30mg/m3 |  |
| 排气筒P3 | 铬酸雾 | 15m | 0.03 （实际） | 0.032 （折算） | 0.0003 | 是 | 0.05mg/m3 |  |
| 排气筒P4 | HCl | 15m | 1.63 （实际） | 3.097 （折算） | 0.0326 | 是 | 30mg/m3 |  |
| 排气筒P5 | NOx | 15m | 0.17 （实际） | 0.204 （折算） | 0.0009 | 是 | 200mg/m3 |  |
|  | HCl |  | 0.57 （实际） | 0.684 （折算） | 0.0029 | 是 | 30mg/m3 |  |
| 排气筒P6 | 烟尘 | 15m | 4.89 | 0.0079 | 是 | 5mg/m3 | 《河南省2019度锅炉综合整治方案》及《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》 |
|  | SO2 |  | 3.46 | 0.0056 | 是 | 10mg/m3 |  |
|  | NOX |  | 30 | 0.0485 | 是 | 30mg/m3 |  |
| 排气筒P8 | 焊接烟尘 | 15m | 0.77 | 0.0077 | 是 | 120mg/m3 3.5kg/h | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求 |

（2）废水达标分析

废水污染物达标分析见表2.4-6。

- 变更后全厂废水污染物排放达标分析

| 污染因子 废水名称 | pH | COD /mg/L | SS /mg/L | 氨氮 /mg/L | 总磷/mg/L | 石油类/mg/L | 总铜/mg/L | 总锌/mg/L | 单位产品基准排水量（L/m2镀件镀层） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区总排口水质 | 6~9 | 32.057 | 6.468 | 0.232 | 0.929 | 0.836 | 0 | 0 | 13.44 |
| 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2 | 6~9 | 80 | 50 | 15 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 1.5 | 500 |
| 汝南县第二污水处理厂进水水质要求 | / | 320 | 200 | 30 | / | / | / | / | / |
| 达标情况分析 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

### 2.4.6 变更后全厂污染物排放“三笔账”

变更后全厂污染物产生及排放“三笔账”见下表。

- 变更后全厂污染物产排“三笔账”  单位：t/a

| 污染因素 | 污染因子 | 原项目排放量 | 本项目变更后排放量 | 以新带老削减量 | 变更后全厂最终排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现有工程 | 本项目变更前排放量 |  |  |  |
| 废气 | 废气量 （万m3/a） | 8307 | 17025 | 11285 | 17025 | 19592 |
|  | 颗粒物 （含焊接烟尘） | 1.0765 | 0.216 | 0.1799 | 0.216 | 1.2564 |
|  | 烟尘 | 0.0305 | 0.0481 | 0.0236 | 0.0786 | 0.0236 |
|  | SO2 | 0.0154 | 0.0612 | 0.0169 | 0.0766 | 0.0169 |
|  | NOx | 0.0361 | 1.192 | 0.15 | 1.2281 | 0.15 |
|  | HCl | 0.134 | 0.777 | 0.5895 | 0.777 | 0.7235 |
|  | 硫酸雾 | 0.1536 | 3.377 | / | 3.377 | 0.1536 |
|  | 铬酸雾 | 0.00016 | 0.00112 | 0.0025 | 0.00112 | 0.00266 |
| 废水 | 废水量（m3/a） | 3846 | 1656 | 38664.39 | 2280 | 41886.39 |
|  | COD | 0.1562 | 0.111 | 1.2402 | 0.1647 | 1.3427 |
|  | SS | 0.142 | 0.078 | 0.2705 | 0.2196 | 0.2709 |
|  | 氨氮 | 0.0053 | 0.009 | 0.0079 | 0.0125 | 0.0097 |
|  | 石油类 | 0.0076 | 0 | 0.0318 | 0.0044 | 0.0350 |
|  | 总磷 | 0.0005 | 0 | 0.0353 | -0.0031 | 0.0389 |
|  | 总铬 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
|  | 六价铬 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
|  | 总镍 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
|  | 总铜 | / | 0 | 0 | / | 0 |
|  | 总锌 | / | / | 0 | / | 0 |
| 固体废物 | 危险废物 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
|  | 一般固废 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |

## 2.5 变更后全厂电镀产能与集聚区需求量的匹配情况

汝南立晟镀业有限公司为汝南县产业集聚区的电镀配套企业，厂区内各电镀生产线只为集聚区内相关企业提供电镀服务，企业承诺书见附件13。

根据调查，目前集聚区内有电镀需求的企业主要有河南立马电动车科技有限公司、河南绿佳车业有限公司、河南盛鑫五金制品有限公司、河南宏源启磁业科技有限公司等。汝南县产业集聚区各镀种类型的电镀规模需求情况说明见附件12。本次变更完成后，立晟镀业全厂共5条电镀生产线，其电镀产能与集聚区电镀需求的匹配情况见下表。

表2.5-1    全厂电镀产能与集聚区电镀需求的匹配匹配一览表

| 镀种类型 | 集聚区需求（万m2/a） | 主要电镀产品 | 对应企业 | 立晟镀业全厂各镀种电镀产能（万m2/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 镀镍铬铬 | 镀镍铬 （装饰铬） | 164 | 保护杆、车把 | 主要有河南立马电动车科技有限公司、河南绿佳车业有限公司等电动车企业 | 25 |
|  | 镀镍铬 （硬铬） | 16 | 减震筒 |  | 3 |
| 滚镀铜镍锌 | 30 | 电机磁钢片 | 主要有河南立马电动车科技有限公司、河南绿佳车业有限公司、河南宏源启磁业科技有限公司 | 7.9 |
| 滚镀锌 | 240 | 螺丝、螺帽、拉杆条等小配件 | 主要有河南立马电动车科技有限公司、河南绿佳车业有限公司等 | 85 |
| 挂镀锌 | 240 | 华司、T铁、U铁等大配件 | 主要有河南盛鑫五金制品有限公司等 | 85 |

由上表可以看出，汝南立晟镀业有限公司各电镀生产线产能均小于集聚区内各企业的电镀需求，因此，评价认为立晟镀业各电镀生产线的设置规模比较合理，无余量为集聚区外企业提供电镀服务。

## 2.6 变更后全厂总量控制分析

### 2.6.1 总量控制因子的确定

为控制环境污染的进一步加剧，推行可持续发展战略，国家提出污染物排放总量控制的要求，并把总量控制目标分解到各省、直辖市。污染物总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一，同时也是推行国家“节能减排”战略的基本要求。实践证明它是现阶段我国改善环境质量的一套行之有效的管理手段。

在新建、改建及扩建项目环境影响评价工作中增加污染物排放总量控制分析的内容，可以避免建设项目的增长造成区域环境质量继续恶化，以防止区域内的污染物排放总量超过分配指标，达到“区域总量控制”的目的，同时也能给地方环保部门的管理提供决策依据。因此，工程在满足达标排放的基础上应实行严格的总量控制，对区域内的环境保护目标的实现有重要的意义。

根据《国家环境保护十三五规划纲要》，“十三五”期间主要控制污染物为COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物。

### 2.6.2 污染物排放总量分析

根据变更工程工程分析，变更工程总量控制建议指标为：

废气：SO2：0.0169t/a、NOx：0.15t/a；

废水：变更工程废水经厂区污水处理站处理后（外排量为128.8813m3/d）排入汝南县第二污水处理厂进一步处理，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和《洪河流域水污染物排放标准》（DB41/1257-2016）（COD：50mg/L，氨氮：5mg/L），经计算，排入外环境总量指标为COD：1.9332t/a、氨氮：0.1933t/a。

### 2.6.3 污染物总量控制建议

变更后，评价对全厂污染物排放总量提出如下总量控制指标建议：

废气：SO2：0.0169t/a、NOx：0.15t/a；

废水：变更后全厂废水经厂区污水处理站处理后（外排量为139.6213m3/d）排入汝南县第二污水处理厂进一步处理，经计算，排入外环境总量指标为COD：2.0943t/a、氨氮：0.2094t/a。

根据“汝南立晟镀业有限公司年产50万套电动车、摩托车保护杠及车灯项目”原环评及批复，许可排放总量为COD：0.139t/a，氨氮：0.012t/a；SO2：0.081t/a，NOX：1.395t/a。因此，变更后增加总量控制指标如下：COD：1.9553t/a、氨氮：0.1974t/a，由“汝南县第二污水处理厂总量控制指标”支取，不在另行申请总量控制指标。

## 2.7 清洁生产分析

### 2.7.1 清洁生产评价指标对标分析

根据《电镀行业清洁生产评价指标体系》（国家发改委、环保部、工信部公告2015年第25号），本项目综合电镀清洁生产评价指标对标分析结果见表2.7-1。

表2.7-1    综合电镀清洁生产评价指标项目、权重及基准值

| 序号 | 一级指标 | 一级指标权重 | 二级指标 | 单位 | 二级指标权重 | Ⅰ级基准值 | Ⅱ级基准值 | Ⅲ级基准值 | 本项目符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 相关指标级别 | 单项得分 | 综合得分 |
| 1 | 生产工艺及装备指标 | 0.33 | 采用清洁生产工艺① | 0.15 | 1.民用产品采用低铬⑨或三价铬钝化 2.民用产品采用无氰镀锌 3.使用金属回收工艺 4.电子元件采用无铅镀层替代铅锡合金 | 1.民用产品采用低铬⑨或三价铬钝化 2.民用产品采用无氰镀锌 3.使用金属回收工艺 | Ⅰ级，本项目采用低铬钝化；采用无氰镀锌；各镀槽后均设置镀液回收槽、电镀污泥交有资质单位单位等；本项目不涉及镀铅 | 4.95 | 33 |
| 2 |  |  | 清洁生产过程控制 | 0.15 | 1.镀镍、锌溶液连续过滤 2.及时补加和调整溶液 3.定期去除溶液中的杂质 | 1.镀镍溶液连续过滤 2.及时补加和调整溶液 3.定期去除溶液中的杂质 | Ⅰ级，本项目各电镀槽溶液均采取连续过滤，循环使用；及时补加和调整溶液；定期去除溶液中的杂质 | 4.95 |  |
| 3 |  |  | 电镀生产线要求 | 0.4 | 电镀生产线采用节能措施②，70%生产线实现自动化或半自动化⑦ | 电镀生产线采用节能措施②，50%生产线实现半自动化⑦ | 电镀生产线采用节能措施② | Ⅰ级，本项目电镀生产线采用节能措施，且各生产线均实现自动化或半自动化 | 13.2 |  |
| 4 |  |  | 有节水设施 | 0.3 | 根据工艺选择逆流漂洗、淋洗、喷洗，电镀无单槽清洗等节水方式，有用水计量装置，有在线水回收设施 | 根据工艺选择逆流漂洗、喷淋等，电镀无单槽清洗等节水方式，有用水计量装置 | Ⅰ级，本项目采用逆流漂洗，电镀无单槽清洗等节水方式，设置用水计量装置和在线水回收设施 | 9.9 |  |
| 5 | 资源消耗指标 | 0.10 | *单位产品每次清洗取水量③ | L/m2 | 1 | ≤8 | ≤24 | ≤40 | Ⅰ级，7.23 | 10 | 10 |
| 6 | 资源综合利用指标 | 0.18 | 锌利用率④ | % | 0.8/n | ≥82 | ≥80 | ≥75 | Ⅰ级，96.93 | 2.88 | 11.52 |
| 7 |  |  | 铜利用率④ | % | 0.8/n | ≥90 | ≥80 | ≥75 | Ⅰ级，97.59 | 2.88 |  |
| 8 |  |  | 镍利用率④ | % | 0.8/n | ≥95 | ≥85 | ≥80 | Ⅰ级，97.81 | 2.88 |  |
| 9 |  |  | 装饰铬利用率④ | % | 0.8/n | ≥60 | ≥24 | ≥20 | Ⅰ级，61.19 | 2.88 |  |
| 10 |  |  | 硬铬利用率④ | % | 0.8/n | ≥90 | ≥80 | ≥70 | Ⅱ级，87.68 | 0 |  |
| 11 |  |  | 金利用率④ | % | 0.8/n | ≥98 | ≥95 | ≥90 | / | / |  |
| 12 |  |  | 银利用率④（含氰镀银） | % | 0.8/n | ≥98 | ≥95 | ≥90 | / | / |  |
| 13 |  |  | 电镀用水重复利用率 | % | 0.2 | ≥60 | ≥40 | ≥30 | Ⅱ级，54.66 | 0 |  |
| 14 | 污染物产生指标 | 0.16 | *电镀废水处理率⑩ | % | 0.5 | 100 | Ⅰ级，100 | 8 | 16 |
| 15 |  |  | *有减少重金属污染物污染预防措施⑤ | 0.2 | 使用四项以上（含四项）减少镀液带出措施 | 至少使用三项减少镀液带出措施 | Ⅰ级，镀件缓慢出槽以延长镀液滴流时间、科学装挂镀件、设置镀液回收槽、镀槽间装导流板 | 3.2 |  |
|  |  |  | *危险废物污染预防措施 | 0.3 | 电镀污泥和废液在企业内回收或送到有资质单位回收重金属，交外单位转移须提供危险废物转移联单 | Ⅰ级，电镀污泥和废液交由有资质单位处置，并提供危险废物转移联单 | 4.8 |  |
| 16 | 产品特征指标 | 0.07 | 产品合格率保障措施⑥ | 1 | 有镀液成分和杂质定量检测措施、有记录；产品质量检测设备和产品检测记录 | 有镀液成分定量检测措施、有记录；有产品质量检测设备和产品检测记录 | Ⅰ级，变更完成后落实，满足有镀液成分和杂质定量检测措施、有记录；产品质量检测设备和产品检测记录 | 7 | 7 |
| 17 | 管理指标 | 0.16 | *环境法律法规标准执行情况 | 0.2 | 废水、废气、噪声等污染物排放符合国家和地方排放标准；主要污染物排放应达到国家和地方污染物排放总量控制指标 | Ⅰ级，落实评价提出的各项处理措施后，废水、废气、噪声等污染物排放均符合国家和地方排放标准要求；主要污染物排放可达到国家和地方污染物排放总量控制指标 | 3.2 | 12.8 |
| 18 |  |  | *产业政策执行情况 | 0.2 | 生产规模和工艺符合国家和地方相关产业政策 | Ⅰ级，生产规模和工艺符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》等相关产业政策要求 | 3.2 |  |
| 19 |  |  | 环境管理体系制度及清洁生产审核情况 | 0.1 | 按照GB/T 24001建立并运行环境管理体系，环境管理程序文件及作业文件齐备；按照国家和地方要求，开展清洁生产审核 | 拥有健全的环境管理体系和完备的管理文件；按照国家和地方要求，开展清洁生产审核 | Ⅱ级，拥有健全的环境管理体系和完备的管理文件；按照国家和地方要求，开展清洁生产审核 | 0 |  |
| 20 |  |  | *危险化学品管理 | 0.10 | 符合《危险化学品安全管理条例》相关要求 | Ⅰ级，严格按照《危险化学品安全管理条例》相关要求执行 | 1.6 |  |
| 21 |  |  | 废水、废气处理设施运行管理 | 0.1 | 非电镀车间废水不得混入电镀废水处理系统；建有废水处理设施运行中控系统，包括自动加药装置等；出水口有pH自动监测装置，建立治污设施运行台账；对有害气体有良好净化装置，并定期检测 | 非电镀车间废水不得混入电镀废水处理系统；建立治污设施运行台账，有自动加药装置，出水口有pH自动监测装置；对有害气体有良好净化装置，并定期检测 | 非电镀车间废水不得混入电镀废水处理系统；建立治污设施运行台账，出水口有pH自动监测装置，对有害气体有良好净化装置，并定期检测。 | Ⅱ级，非电镀车间废水不得混入电镀废水处理系统；建立治污设施运行台账，有自动加药装置，出水口有pH自动监测装置；对有害气体有良好净化装置，并定期检测；无废水处理设施运行中控系统 | 0 |  |
| 22 |  |  | *危险废物处理处置 | 0.1 | 危险废物按照GB 18597 等相关规定执行 | Ⅰ级，危险废物严格按照GB 18597等相关规定执行 | 1.6 |  |
| 23 |  |  | 能源计量器具配备情况 | 0.1 | 能源计量器具配备率符合GB17167标准 | Ⅰ级，能源计量器具配备率严格按照GB17167标准执行 | 1.6 |  |
| 24 |  |  | *环境应急预案 | 0.1 | 编制系统的环境应急预案并开展环境应急演练 | Ⅰ级，编制系统的环境应急预案并开展环境应急演练 | 1.6 |  |
| 注*：带“*”号的指标为限定性指标 ①使用金属回收工艺可以选用镀液回收槽、离子交换法回收、膜处理回收、电镀污泥交有资质单位回收金属等方法。 ②电镀生产线节能措施包括使用高频开关电源和/或可控硅整流器和/或脉冲电源，其直流母线压降不超过10%并且极杠清洁、导电良好、淘汰高耗能设备、使用清洁燃料。 ③“每次清洗取水量”是指按操作规程每次清洗所耗用水量，多级逆流漂洗按级数计算清洗次数。 ④镀锌、铜、镍、装饰铬、硬铬、镀金和含氰镀银为七个常规镀种，计算金属利用率时n为被审核镀种数；镀锡、无氰镀银等其他镀种可以参照“铜利用率”计算。 ⑤减少单位产品重金属污染物产生量的措施包括：镀件缓慢出槽以延长镀液滴流时间（影响产品质量的除外）、挂具浸塑、科学装挂镀件、增加镀液回收槽、镀槽间装导流板，槽上喷雾清洗或淋洗（非加热镀槽除外）、在线或离线回收重金属等。 ⑥提高电镀产品合格率是最有效减少污染物产生的措施，“有镀液成分和杂质定量检测措施、有记录”是指使用仪器定量检测镀液成分和主要杂质并有日常运行记录或委外检测报告。 ⑦自动生成线所占百分比以产量计算；多品种、小批量生成的电镀企业（车间）对生产线自动化没有要求。 ⑧生产车间基本要求：设备和管道无跑、冒、滴、漏，有可靠的防范泄露措施、生产作业地面、输送废水管道、废水处理系统有防腐防渗措施、有酸雾、氰化氢、氟化物、颗粒物等废气净化设施，有运行记录。 ⑨低铬钝化指钝化液中铬酸酐含量低于5g/l。 ⑩电镀废水处理量应≥电镀车间（生产线）总用水量的85%（高温处理槽为主的生产线除外）。 非电镀车间废水：电镀车间废水包括电镀车间生产、现场洗手、洗工服、洗澡、化验室等产生的废水。其他无关车间并不含重金属的废水为“非电镀车间废水”。 |

由上表可知，所有限定性指标（带“*”号的指标，共9项）均满足Ⅰ级基准值要求，其清洁生产综合评价指数可以按照I级来计算；其他指标均满足Ⅱ级基准值要求及以上。

### 2.7.2 评价方法

（1）指标无量纲化

不同清洁生产指标由于量纲不同，不能直接比较，需要建立原始指标的函数。

式中，xij表示第i个一级指标下的第j个二级指标；gk表示二级指标基准值，其中g1为Ⅰ级水平，g2为Ⅱ级水平，g3为Ⅲ级水平；Ygk（xij）为二级指标xij对于级别gk的函数。

如上式中指标xij属于级别gk，则函数值为100，否则为0。

（2）综合评价指数计算

通过加权平均、逐层收敛得到评价对象在不同级别gk的得分Ygk，见下式。

式中，wi为第i个一级指标的权重，ωij为第i个一级指标下的第j个二级指标的权重，其中，m为一级指标的个数；ni为第i个一级指标下的二级指标的个数。另外，Yg1等同于Y，Yg2等同于Y，Yg3等同于Y。

经计算，本项目综合评价指数YⅠ级=90.32，见表2.7-1。

### 2.7.3 电镀行业清洁生产企业等级评定

表2.7-2    电镀行业不同等级清洁生产企业综合评价指数

| 企业清洁生产水平 | 评定条件 |
| --- | --- |
| Ⅰ级（国际清洁生产领先水平） | 同时满足：YⅠ≥85；限定性指标全部满足Ⅰ级基准值要求 |
| Ⅱ级（国内清洁生产先进水平） | 同时满足：YⅡ≥85；限定性指标全部满足Ⅱ级基准值要求及以上 |
| Ⅲ级（国内清洁生产基本水平） | 满足：YⅢ=100 |

综上分析，本项目在落实本次评价及相关文件提出的各项措施的情况下，以上限定性指标全部可满足Ⅰ级基准值要求，且YⅠ=90.32≥85，即综合评价指数为Ⅰ级。评价建议建设单位投产后定期进行清洁生产审核，不断提高企业的清洁生产水平，从源头减少资源消耗和污染物产生。

# 第三章    环境现状调查与评价

## 3.1 区域自然环境概况

### 3.1.1 地理位置

汝南县位于河南省东南部，东经114º09′－114º35′，北纬32º39′－33º11′之间。行政隶属驻马店市管辖，县域东连平舆县，西与遂平县、确山县和驻马店市毗邻，南接正阳县，北依上蔡县，县境南北长57km，东西宽40km，总面积1580km2。

汝南县城位于县境中部偏东北，东至平玉县城28km，南距正阳县城48km，北距上蔡县城30km，距省会郑州220km。汝南县城区现状面积约10km2。

本项目厂址位于汝南县产业集聚区，详细地理位置见附图一。

### 3.1.2 地形地貌

汝南县属洪汝河间微倾斜平原，地势平坦，海拔高程一般在45~70m，县域西高东低，南北高，中间低，形如簸箕。最低处在东南部和东北部，海拔43~45m；西部海拔65~70m；南部和北部有些岗丘，海拔70~100m，总面积约占全县的1%。

汝南县城区地势平坦，城区中部略高，南部稍低，城区中部最高点标高约为50.70m，南部最低点标高约为48.10m。

本项目位于汝南县产业集聚区，项目区域地势相对简单，且较为平坦，适宜建设。

### 3.1.3 地质

汝南县境内地表出露均为第四系，南部和孝乡孙王庄――台子寺以南，北部和合营以东小面积为中更新统冲洪积姜黄、红黄色粉质粘土；县城及以北约3.5km为上更新统冲湖积相黄土状粉质粘土；其余大部分地区为全新统冲积相粉土、淤泥质粉土及粉砂。第四系厚度在240~280m之间。

新第三系（N）：顶板埋深249m，为红色粘土岩层，坚硬，具层理，裂隙不发育。

下更新统（Q1gl-1）：全区均有分布，顶板埋深98.1－130.1m，北部埋深较小，县城南关一带埋深最深，厚度在109.9~142m之间，为冰水－湖积层，岩性为灰绿色、锈黄色中粗砂、泥质粗中砂、含砾泥质中细砂、细粉砂及杂色、灰绿色粉质粘土、粘土夹粉土透镜体。砂层总厚度12.5~90m。粘性土厚度33.5~114.5m，结构紧密，坚硬，裂隙不发育。

中更新统（Q2al-pl）：顶板埋深69~98m，底板埋深98.1~130.1m，厚度14.6~40.5m，岩性以红、棕黄色厚层状粉质粘土、粘土为主，含有1－3层细砂、含砾泥质中细砂，累计厚度1.0~24.25m，局部无砂层。

上更新统（Q3al-l）：出露于县城及其以北地带，厚度50.8~80m，上部岩性以矿黑色淤泥质粉土、粉质粘土为主，下部为矿黄色、褐黄色粉质粘土，可见1~4层砂层，岩性为中细砂、细砂，累计厚度1.7~30m。上更新统底板埋深41.5~94.78m，以此为界，以上划分为浅层含水层，以下至250m深度内为中深层含水层。

汝南县不在现代已知的地震活动带上，未发现现代活动性断层构造。

根据《建筑抗震设计规范》（ GB50011~2001），汝南县地震烈度为Ⅵ度，项目设计时按Ⅵ度进行抗震设防。

### 3.1.4 水文

（1）地表水

汝南县属淮河流域洪汝河水系，为国家淮河流域水污染控制重点区。

汝南县境内有大小河流130条，其中流域面积30km2以上的27条，分属洪河和汝河两大水系。洪河水系主要流经县境东北部，包括留盆、板店两个乡及三门闸和金铺两乡的绝大部分，流域面积约332km2，占全县总面积的20.6%；汝河水系控制着县79.4%的面积，约1277km2。

北汝河，发源于西平县境内，为流经汝南县城的主要过境河流。

汝河，又称南汝河，古称汝水。发源于泌阳县北部的王峰山区，东流穿过遂平县，由罗店乡大王桥村西入境，东南流至老村入宿鸭湖水库。宿鸭湖水库位于汝南县境西北部，距县城5km，湖面南北长35km，东西宽15km，总面积167km2。1958年修宿鸭湖，水库改道向南经刘大桥、宿鸭湖引洪道，至夏屯汇入臻头河，过泄洪闸沿臻头河故道东流，至三桥乡尹庄折向东南，至君于庄北入老河道向东，至阎湾北又走新道，经李庄北、北胡北，至张岗乡夏湾折向东南，至陈庄又走新道，向南至小张庄南入汝河（入口在汝河西岸，河东岸为赵埠口自然村）。汝河为淮河水系二级支流，县境内长度62km，流域面积1308km2。

本项目所在区域属汝河水系，项目产生的废水经处理达标后汇入市政污水管网，进入集聚区污水处理厂进一步处理后汇入汝河，汇入口在汝河沙口断面上游（其中沙口断面为区域地表水省（国）控水质目标断面）。

（2）地下水

汝南县境内地表出露均为第四系，南部和孝镇孙王庄——台子寺以南，北部和合营以东小面积为中更新统冲洪积姜黄、红黄色粉质粘土；县城及以北约3.5km为上更新统冲湖积相黄土状粉质粘土；其余大部分地区为全新统冲积相粉土、淤泥质粉土及粉砂。第四系厚度在240~280m之间。新第三系（N）：顶板埋深249m，为红色粘土岩层，坚硬，具层理，裂隙不发育。

含水层岩性主要为上更新统粉土、粉质粘土、淤泥质粉土、粉质粘土夹中细砂、细砂层及全新统粉土、粉质粘土粘性土层组成。地下水温埋深1.45~6.3m，水化学类型以HCO3-Ca型为主，矿化度为158.1~427.0mg/L，属淡水。浅层含水层富水性分区比较单一，均属于1000~3000m3/d的富水区。浅层地下水的补给主要为大气降水入渗补给、地下径流补给、地表水侧渗补给。浅层地下水的排泄主要为蒸发排泄、河流排泄、人工开采排泄与越流排泄。

中深层含水层组：中深层含水层组包括中更新和下更新统，岩性由中细砂、细粉砂、粗中砂、含砾中细粗砂及泥质细砂组成。含水层顶板埋深41.5~94.78m，底板埋深184.5~248.42m，有3-12层砂层，累计厚度24~97.86m，砂粘比0.26~0.86。中深层水位埋深10.0~25.0m，以自来水公司为漏斗中心，向四周逐渐减小。水化学类型以HCO3-Ca·Na·Mg水为主，局部HCO3-Na型和HCO3-SO4-Na-Ga型。中深层含水层组富水区分布在大杨庄-高庄-县城一带，含水层主要为中更新统泥质中砂、中细砂，下更新统泥质粗中砂、细粉砂等。含水层顶板埋深40~50m，累计砂层厚度50~70m，地下水埋深12~18m，导水系数400~500m2/d，水化学类型为HCO3-Ca·Na·Mg型，矿化度0.5mg/L左右。中深层含水层组中等富水区分布在西部及东部地区，含水层主要为中更新统泥质中砂、中细砂，下更新统泥质粗中砂、细粉砂等。含水层顶板埋深一般44~73m，累计砂层厚度30~50m，地下水埋深12~22m，导水系数300~400m2/d，水化学类型为HCO3·Ca·Na·Mg型，矿化度0.5mg/L左右。中深层地下水的补给主要为径流和浅层水的越流补给。中深层地下水的排泄为人工开采排泄。

汝南县境内地表出露均为第四系，县城及以北3.5km为上更新统冲湖积相黄土状粉质粘土，其余大部分区域为全新统冲积相粉土、淤泥质粉、土及粉砂，第四系厚度在240~280m之间。地面下8m范围内工程地质情况为：

杂填土及耕植土：厚度平均1.0m

粘土：厚度2.0-3.0m，R=180Kpa，Es=7.0Mpa

粘土：厚度1.5-2.5m，R=200Kpa，Es=7.6Mpa

亚粘土：厚度大于3.0m，R=100Kpa，Es=3.9Mpa。

A、富水区（1000～3000m3/d）

该区位于境内大部分地区，该区含水层厚度大，颗粒粗，构成了区内富水性较高的中深层承压含水岩组，单井涌水量1270.8～3229.2m3/d。

B、中等富水区（500～1000m3/d）

分布于王免庄以南地区，该区含水层单层厚度薄，层数多，颗粒细，单井涌水量900.33～946.8 m3/d。

### 3.1.5 植被及生物多样性

汝南县属平原农业区，植被多为人工林和每年2~3茬的作物栽培及分布在荒滩岗坡上得杂草构成的自然植被。全县植被受四季气候和人为因素的双重影响，一般在春、夏、秋三季，正是作物栽培和收获的季节，植被变幅较大；冬季小麦和油菜生长期长达7个月，植被较为稳定。

生物多样性是一地区内基因、物种和生态系统多样性的总和。汝南县的生物多样性维护与保护重要性属极重要级别，其中罗店、老君庙、张楼、金铺和三门闸尤为重要。

宿鸭湖湿地自然保护区是汝南县重要生态功能区，在其自然保护区内野生杂草有142种，动物种类比较丰富，其中兽类有65种，鸟类130种，爬行类动物9种，鱼类34种等。由于受自然环境影响及生态环境恶化影响，目前汝南县重点保护区珍稀濒危动物物种13种，重点保护珍稀濒危植物物种有汝半夏等9种。

### 3.1.6 气候

汝南县位于暖温带南部，是北亚热带向暖温带过渡地带，兼有两种气候带的特征，属于大陆性季风型亚润湿气候，境内气候差异很小，在省农业气候区划分区中，被划入淮北平原温带易涝区。

该区域总的气候特点是四季分明，春季气温多变，夏热冬冷，秋季降温较快，雨热同季、干湿冷暖适中。光、热、水资源丰富，但雨水集中变率大，易旱、易涝。

气温：夏季绝对最高温度零上41.2℃，冬季绝对最低温度零下20.7℃，历年平均气温为14.9℃。

地温：历年平均温度为17.5℃，冬季地面平均温度为2.6℃，夏季地面平均温度32.4℃。

降水：历年平均降水量914.0mm，年最大降水量1356mm（1956年），年最小降水量为401mm（1966年）。汝南县境内易出现连续阴雨天气，1998年—2004年间，一次降水比较大的情况：1998年6月29~30日，连续2天全县普降特大暴雨，日降水量为235.1mm（连续二天为470.2mm）；2003年6月26日~7月4日，强降雨，总降水量达331.4mm，

蒸发：历年最大蒸发量1443.5mm。年最小蒸发量1005.1mm。区域年平均蒸发量大于降水量。

风向：春夏盛行偏南风，秋冬盛行偏北风；历年最大风速为18m/s，多年平均风速为2.6m/s。年主导风向是偏北风，夏季主导风向是偏南风。

日照：年平均日照2196.1小时，日照率50%，太阳总辐射量4941KJ/km2。

冻土深度：最大冻土深度40mm。

无霜期：全年无霜期为221天左右。

汝南县主要气候要素统计见表3-1。

- 主要气候特征一览表

| 序号 | 气候要素 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多年平均气温 | ℃ | 14.9 |
| 2 | 极端最高气温 | ℃ | 41.2 |
| 3 | 极端最低气温 | ℃ | -20.7 |
| 4 | 多年平均降水量 | mm | 914 |
| 5 | 多年平均蒸发量 | mm | 1224.3 |
| 6 | 年均相对湿度 | % | 73 |
| 7 | 全年无霜期 | D | 221 |
| 8 | 年平均风速 | m/s | 2.6 |
| 9 | 主导风向 | --- | N |

### 3.1.7 土壤

汝南县的土壤属于栽种历史悠久的农业土壤，在自然因素的长期综合利用下，形成了不同的类型。土壤主要有4个土类11个土属34个土种，其中黄棕壤面积为505.3km2，占全县土壤面积的43.4%；砂姜黑土面积为54.6km2，占6.9%；潮土面积103km2，占8.8%；水稻土面积10.7km2，占0.9%。土壤理化性能好，酸碱适中，适于农作物生长。

项目区土壤以黄棕壤土为主。黄棕壤土主要分布在西部、中部、南部、东南部、平原区地势较高部位。该土类面积大，是汝南县的主要产粮土壤，在农业生产上有举足轻重的地位，但由于质地黏重，土层黏化现象明显，形成障碍层次，多数土地适耕期短。

## 3.2 区域污染源调查

本项目位于汝南县产业集聚区内，区域主要污染源见表3-2。

- 区域主要污染源情况一览表

| 建设状态 | 公司 | 废水 | 废气 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工业废水排放量（吨） | COD排放量（吨） | 氨氮排放量（吨） | 工业废气排放量（万m3） | SO2排放量（吨） | NOx排放量（吨） | 烟（粉）尘排放量（吨） | VOCs排放量（吨） |
| 已建项目 | 河南绿佳车业有限公司 | 1536.000 | 0.0231 | 0.0007 | 29.3770 | 0.0157 | 0.0606 | 0.0043 | 0.1800 |
|  | 河南奔的电动车科技有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | 0.12 |
|  | 汝南喜兆门电动车业有限公司 | 150 | 0.0042 | 0.0001 | 53.4120 | / | 0.1101 | 0.0078 | 0.0300 |
|  | 河南省虎妞车业有限公司 | 7200 | 0.1082 | 0.0034 | 190.7600 | 0.0560 | 0.2619 | / | 0.5400 |
|  | 汝南立晟镀业有限公司 | 5600 | 0.0842 | 0.0026 | 178.0400 | 0.1357 | 0.5243 | 0.0371 | / |
|  | 河南金鹏管道有限公司 | / | / | / | 24000.0000 | / | / | / | 0.74 |
|  | 汝南县玉兰建材有限公司 | / | / | / | 1335.34 | 0.3920 | 1.8336 | 0.2352 | / |
|  | 汝南大地油脂有限公司 | 960 | 0.0144 | 0.0005 | / | / | / | / | / |
|  | 驻马店大地饲料有限公司 | 2560 | 0.0385 | 0.0012 | 32.7020 | 0.0096 | 0.0449 | 0.1333 | / |
|  | 汝南联合正兴板业有限公司 | 15680 | 0.2357 | 0.0074 | 46889.5500 | 8.9692 | 53.8152 | 42.7600 | 0.0910 |
|  | 驻马店安佑饲料科技有限公司 | 5440 | 0.0818 | 0.0026 | 214.5000 | 0.0660 | 0.3087 | 0.9245 | / |
|  | 汝南县正发机械有限公司 | 1280 | 0.0192 | 0.0006 | / | / | / | / | / |
|  | 河南立马电动车科技有限公司 | 1440 | 0.0216 | 0.0007 | 408.7760 | 0.1200 | 0.5613 | / | 5.2500 |
|  | 河南恒美食品有限公司 | 4200 | 0.0631 | 0.0020 | 107.7810 | 0.0316 | 0.1480 | / | / |
|  | 河南省英利建材有限公司 | / | / | / | 1635.1100 | 0.4800 | 2.2452 | 0.2880 | / |
|  | 汝南县豫中食品有限公司 | 16306 | 1.9568 | 0.2485 | / | / | / | / | / |
|  | 驻马店禾丰牧业有限公司 | 3200 | 0.0481 | 0.0015 | 130.1280 | 0.0382 | 0.1787 | 0.2666 | / |
|  | 汝南县信念食品有限公司 | 320 | 0.0048 | 0.0002 | 27.9700 | 0.0080 | 0.0374 | / | / |
|  | 汝南吉瑞达化工有限公司 | / | / | / | 19.0800 | 0.0056 | 0.0262 | / | / |
|  | 河南伊克斯达再生资源有限公司 | 37800 | 2.460 | 0.171 | 331992.200 | 16.045 | 42.376 | 51.186 | 1.800 |
| 拟建、在建项目 | 汝南和茂生物质热电有限公司 | 218020 | 7.164 | 0.058 | 94743.000 | 37.740 | 80.150 | 26.250 | / |
|  | 汝南县生活垃圾焚烧发电项目 | 125560 | 6.2780 | 0.6278 | 127046 | 37.4490 | 187.2450 | 12.5 | 12.5 |

## 3.3 环境空气质量现状监测与评价

### 3.3.1 环境空气质量达标区判定

本项目所在地为二类环境空气功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。”“项目所在区域达标判断：城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。”

汝南县未发布年度环境质量公告和环境质量报告，为了说明项目区域环境空气质量的达标情况，本评价收集并引用2019年汝南县环保局环境空气监测站点的监测数据，具体统计结果见下表。

- 2019年汝南县环境空气质量统计结果一览表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度（ug/m3） | 标准值（ug/m3） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年均浓度值 | 11.77 | 60 | 19.62 | 达标 |
|  | 24小时平均第98百分位数对应的日均浓度值 | 20 | 150 | 13.33 | 达标 |
| NO2 | 年均浓度值 | 27.41 | 40 | 68.52 | 达标 |
|  | 24小时平均第98百分位数对应的日均浓度值 | 57.78 | 80 | 72.22 | 达标 |
| PM10 | 年均浓度值 | 89.87 | 70 | 128.38 | 超标 |
|  | 24小时平均第95百分位数对应的日均浓度值 | 184 | 150 | 122.67 | 超标 |
| PM2.5 | 年均浓度值 | 53.11 | 35 | 151.74 | 超标 |
|  | 24小时平均第95百分位数对应的日均浓度值 | 133.7 | 75 | 178.27 | 超标 |
| CO | 24小时平均第95百分位数对应的日均浓度值 | 1.1mg/m3 | 4mg/m3 | 27.5 | 达标 |
| O3 | 日最大8小时滑动平均值第90百分位数对应的日均浓度值 | 183.6 | 160 | 114.75 | 超标 |

由上表可知，2019年汝南县环境空气质量6项基本因子中，SO2年平均浓度值及其24小时平均第98百分位数对应的日均浓度值、NO2年平均浓度值及其24小时平均第98百分位数对应的日均浓度值、CO 24小时平均第95百分位数对应的日均浓度值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，PM10年平均浓度值及其24小时平均第95百分位数对应的日均浓度值、PM2.5年平均浓度值及其24小时平均第95百分位数对应的日均浓度值、O3日最大8小时滑动平均值第90百分位数对应的日均浓度值均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。因此，本项目所在区域环境空气质量判定为不达标区。

根据《驻马店市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》（驻政办〔2018〕157号）、《汝南县污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》（汝政办〔2018〕90号）《汝南县2020年大气污染防治攻坚战工作方案》（汝环攻坚办〔2020〕33号）等文件，通过“持续推进“四大结构”调整，深入开展“十个专项行动”，提升重污染天气应对能力，提升监管能力”等，汝南县将坚持污染减排与质量改善相同步，以达到“2020年全县PM2.5年均浓度控制在51微克/每立方米以下，PM10年均浓度控制在86微克/每立方米以下，优良天数比例达到71.2%以上；全县二氧化硫、氮氧化物排放总量分别比2015年减少23%和 21.5%。”的目标。待方案中各项整治要求落实后，汝南县环境空气质量将得到有效改善。

### 3.3.2 其他污染物环境质量现状监测

汝南立晟镀业有限公司委托河南冠宇环保科技有限公司于2018年09月01日至09月07日对项目所在区域环境空气特征污染物进行了取样监测。

#### 3.3.2.1 评价因子、评价标准及评价方法

（1）评价因子

根据本项目排污特点，本项目其他污染物主要考虑氯化氢、硫酸雾、铬（六价）作为环境空气质量现状评价因子。

（2）评价标准

本次环境空气质量现状评价标准详见表3-4。

- 环境空气质量现状评价标准一览表

| 序号 | 污染物名称 | 标准限值 | 标准名称及级（类）别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸 | 1h平均 | 300μg/m3 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值 |
|  |  | 日平均 | 100μg/m3 |  |
| 2 | 氯化氢 | 1h平均 | 50μg/m3 |  |
|  |  | 日平均 | 15μg/m3 |  |
| 3 | 铬（六价） | 一次值 | 0.0015mg/m3 | 参考《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） |

（3）评价方法

根据环境空气质量现状监测结果，本次环境空气质量现状评价采用单因子污染指数法，公式如下：

Pi=Ci /Si

式中：Pi —— 污染物i的单因子污染指数；

Ci—— 污染物i的实测浓度（mg/m3）；

Si—— 污染物i的评价标准值（mg/m3）。

#### 3.3.2.2 环境空气质量现状监测

（1）监测点位

根据工程所处的地理位置及厂址周围环境敏感点的分布情况，同时结合监测期间当地主导风向等因素，共布设3个监测点位。监测点布设见表3-5，监测点位见附图十一。

- 其他污染物环境空气现状补充监测点位基本信息一览表

| 监测点名称 | 监测点坐标/m | 监测因子 | 监测时段 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |
| 姜坡 | 114.335446 | 32.975332 | 铬（六价）、氯化氢、硫酸雾 | 2018年09月01日至09月07日 | 北 | 322 |
| 前吴庄 | 114.335918 | 32.964099 |  |  | 东南 | 505 |
| 魏庄 | 114.332743 | 32.960786 |  |  | 南 | 879 |

（2）监测时间和频率

监测时间为2018年09月01日至09月07日，连续监测7天，监测单位为河南冠宇环保科技有限公司。各监测因子及监测频率详见表3-6。

- 监测频率一览表

| 监测因子 | 取值时间 | 监测频率 |
| --- | --- | --- |
| 硫酸 | 1h平均、日平均 | 连续监测7天，每天采样4次 |
| 氯化氢 | 1h平均、日平均 |  |
| 铬（六价） | 1h平均 |  |

（3）监测分析方法

监测分析方法按国家环保总局发布的《空气和废气监测分析方法》和《环境监测技术规范》（大气部分）要求进行，分析方法见表3-7。

- 环境空气质量监测分析方法

| 序号 | 检测项目 | 检测标准 | 分析仪器及设备 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铬（六价） | 环境空气 铬（六价） 二苯碳酰二肼分光光度法（B）《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2007年） | 可见分光光度计T6新悦 | 0.00004mg/m3 |
| 2 | 氯化氢 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016 | 离子色谱仪CIC-100 | 0.02mg/m3 |
| 3 | 硫酸雾 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016 | 离子色谱仪CIC-100 | 0.005mg/m3 |

#### 3.3.2.3 环境空气质量现状监测结果及分析

各监测点铬（六价）、氯化氢、硫酸雾的监测结果见表3-8。

- 其他污染物环境空气质量现状监测结果与评价一览表

| 监测点位 | 监测点坐标/m | 污染物 | 平均时间 | 评价标准（μg/m3） | 监测浓度范围（mg/m3） | 最大浓度占标率/% | 超标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 姜坡 | 114.335446 | 32.975332 | 铬（六价） | 1h平均 | 1.5 | 未检出 | / | / | 达标 |
|  |  |  | 氯化氢 | 1h平均 | 50 | 未检出 | / | / | 达标 |
|  |  |  |  | 日平均 | 15 | 未检出 | / | / | 达标 |
|  |  |  | 硫酸雾 | 1h平均 | 300 | 未检出 | / | / | 达标 |
|  |  |  |  | 日平均 | 100 | 未检出 | / | / | 达标 |
| 前吴庄 | 114.335918 | 32.964099 | 铬（六价） | 1h平均 | 1.5 | 未检出 | / | / | 达标 |
|  |  |  | 氯化氢 | 1h平均 | 50 | 未检出 | / | / | 达标 |
|  |  |  |  | 日平均 | 15 | 未检出 | / | / | 达标 |
|  |  |  | 硫酸雾 | 1h平均 | 300 | 未检出 | / | / | 达标 |
|  |  |  |  | 日平均 | 100 | 未检出 | / | / | 达标 |
| 魏庄 | 114.332743 | 32.960786 | 铬（六价） | 1h平均 | 1.5 | 未检出 | / | / | 达标 |
|  |  |  | 氯化氢 | 1h平均 | 50 | 未检出 | / | / | 达标 |
|  |  |  |  | 日平均 | 15 | 未检出 | / | / | 达标 |
|  |  |  | 硫酸雾 | 1h平均 | 300 | 未检出 | / | / | 达标 |
|  |  |  |  | 日平均 | 100 | 未检出 | / | / | 达标 |

由上表可知，各监测点氯化氢、硫酸雾的1小时和日均浓度值均未检出，能够满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值；铬（六价）均未检出。

### 3.3.3 小结

（1）根据引用2019年汝南县环境空气监测站点的监测数据，2019年汝南县环境空气质量6项基本因子中，PM2.5、PM10、O3均超标，因此，本项目所在区域环境空气质量判定为不达标区。

（2）根据本项目涉及的其他污染物监测数据，各监测点氯化氢、硫酸雾的1小时和日均浓度值均未检出，能够满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值；铬（六价）均未检出。

## 3.4 地表水环境质量现状监测与评价

### 3.4.1 水环境质量现状调查

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中“6.6.3.2应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。”和“6.6.3.3当现有资料不能满足要求时，应按照不同等级对应的评价时期要求应开展现状监测。”本项目优先采用驻马店市生态环境局发布的区域水环境信息进行水环境现状评价。

#### 3.4.1.1 评价河流

本项目位于汝南县产业集聚区，项目废水经厂区污水处理站处理后经厂区总排口排入市政污水管网，经汝南县第二污水处理厂进一步处理后，排入北汝河，最终进入汝河。根据项目所在地的地表水环境状况及项目污水排放去向，本次地表水调查水体为汝河和北汝河。

#### 3.4.1.2 评价因子

根据工程废水污染物特征及地表水水体现状，本次地表水评价监测因子为：化学需氧量、氨氮、总磷、石油类、总氮、铜、锌、六价铬。

#### 3.4.1.3 评价标准

汝河-汝南沙口断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准；北汝河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。详见表3-9。

- 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）（mg/L）

| 类别 | COD | 氨氮 | 总磷 | 石油类 | 总氮 | 铜 | 锌 | 六价铬 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类标准 | 20 | 1.0 | 0.2 | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.05 |
| Ⅳ类标准 | 30 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.05 |

#### 3.4.1.4 评价方法

根据监测结果，统计出各监测断面各项污染因子的测值范围、平均值、超标率、均值超标倍数，并采用单项标准指数法对其进行现状评价。计算公式如下：

一般项目单项标准指数计算公式：

式中：：标准指数；

：评价因子i在j点的实测值，mg/L；

：评价因子i的评价标准限值，mg/L。

如果水质评价因子的标准指数值>1，表明该评价因子的水质超过了规定的水质评价标准，已经不能满足使用功能要求。

### 3.4.2 汝河沙口断面地表水水质状况

根据驻马店市生态环境局发布的《全市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表》（2020年4月-2020年7月）中的数据，本次评价选取汝河-汝南沙口断面（省控断面）的监测结果进行评价。汝河-汝南沙口断面的常规监测统计结果见表3-10。

- 汝河-汝南沙口断面常规监测数据统计一览表

| 时间 监测因子 | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | 总磷（mg/L） | 水质类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年4月 | 18 | 0.61 | 0.12 | Ⅲ类 |
| 2020年5月 | 11 | 0.67 | 0.10 | Ⅲ类 |
| 2020年6月 | 9 | 0.16 | 0.08 | Ⅲ类 |
| 2020年7月 | 11.5 | 0.04 | 0.14 | Ⅲ类 |
| 目标值 | 30 | 1.5 | 0.3 | / |
| 标准指数 | 0.3~0.6 | 0.03~0.45 | 0.27~0.47 | / |
| 超标率（%） | / | / | / | / |
| 最大超标倍数 | / | / | / | / |

从引用监测结果可以看出，2020年4月~7月，汝河-汝南沙口断面各监测因子COD、氨氮、总磷均能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。

### 3.4.3 地表水补充监测数据分析

#### 3.4.3.1 评价断面的布设

本次地表水环境质量现状监测布设2个监测断面，各监测断面布设情况及功能见表3-11，断面位置见附图十二。

- 地表水监测断面设置一览表

| 编号 | 地表水体 | 断面位置 | 断面功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 北汝河 | 汝南县第二污水处理厂排放口上游500m | 对照断面 |
| 2# |  | 汝南县第二污水处理厂排放口下游1000m | 对照断面 |

#### 3.4.3.2 监测时间和频率

汝南立晟镀业有限公司委托河南冠宇环保科技有限公司于2018年09月01日至09月03日对项目区域地表水进行了监测，连续3天，1次/天。

#### 3.4.3.3 现状监测结果统计与分析

根据监测结果及相应的评价标准统计得出断面处各污染因子的标准指数，详见表3-12。

- 地表水现状补充监测及评价结果

| 断面 | 项目 | 监测范围 | 均值 | 标准值 | 标准指数 | 超标率（%） | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 水温（℃） | 22.4 | / | / | / | / | / |
|  | 流速（m/s） | 0.05 | / | / | / | / | / |
|  | 流量（m³/h） | 28350 | / | / | / | / | / |
|  | 总氮（mg/L） | 0.76-0.86 | 0.817 | 1.0 | 0.76-0.86 | / | / |
|  | 石油类（mg/L） | 未检出 | / | 0.05 | / | / | / |
|  | 铜（mg/L） | 0.05 | 0.05 | 1.0 | 0.05 | / | / |
|  | 锌（mg/L） | 未检出 | / | 1.0 | / | / | / |
|  | 六价铬（mg/L） | 0.034-0.040 | 0.037 | 0.05 | 0.68-0.8 | / | / |
| 2# | 水温（℃） | 22.4 | / | / | / | / | / |
|  | 流速（m/s） | 0.1 | / | / | / | / | / |
|  | 流量（m³/h） | 29418 | / | / | / | / | / |
|  | 总氮（mg/L） | 0.77-0.83 | 0.793 | 1.0 | 0.77-0.83 | / | / |
|  | 石油类（mg/L） | 未检出 | / | 0.05 | / | / | / |
|  | 铜（mg/L） | 0.05 | 0.05 | 1.0 | 0.05 | / | / |
|  | 锌（mg/L） | 未检出 | / | 1.0 | / | / | / |
|  | 六价铬（mg/L） | 0.037-0.043 | 0.04 | 0.05 | 0.75-0.86 | / | / |

由以上分析可知，汝南县第二污水处理厂上下游两处断面各监测因子均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。

### 3.4.4 区域水环境整治

为进一步改善区域水环境，汝南县人民政府出台了一系列的整治方案，据《汝南县2020年水污染防治攻坚战实施方案》（汝环攻坚办〔2020〕33号），文件提出如下任务：

（一）持续打好城市黑臭水体治理攻坚战。

强力推进城市建成区黑臭水体治理。按照“控源截污、内源治理、生态修复、活水保质、长效管理”的技术要求，强力推进城市黑臭水体治理。要持续深入排查城区黑臭水体，发现一处、整治一处；2020年底之前，城区全面消除黑臭水体，实现长治久清。要建立长效监管机制，巩固提升整治成果，定期开展水质监测，避免出现返黑返臭现象。

深入推进城镇污水收集和处理设施建设。按照《驻马店市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》（驻政办〔2018〕157号）、《驻马店市污水处理设施建设三年（2018—2020年）工作实施方案》（驻政办〔2018〕194 号）、《驻马店市城镇污水处理提质增效三年（2019—2021年）行动方案》（驻城管〔2019〕388号）要求，持续推进汝南县第三污水处理厂建设，汝南县污水处理厂、汝南县第二污水处理厂进行提标改造。至2020年底前，全县所有污水处理厂出水全部达到相关要求。污水处理厂应建设尾水人工湿地。推进污水处理配套管网建设和雨污分流系统改造，老旧城区和城乡结合部，要尽快实现管网全覆盖；新建城区的管网和污水处理设施要与城市发展同步规划、同步建设，做到雨污分流。2020年底，城市建成区污水处理率要达到93%以上。

......

待《汝南县2020年水污染防治攻坚战实施方案》（汝环攻坚办〔2020〕33号）中各项整治要求落实后，北汝河及汝河水质将会大幅改善。

## 3.5 地下水环境质量现状监测与评价

### 3.5.1 评价范围

地下水现状监测范围为地下水流经项目厂址附近区域。

### 3.5.2 监测点位布设

结合评价区地下水流向，本次地下水监测布设9个监测点，其中5个水质水位监测点，4个水位监测点。地下水现状监测点位布设名称、位置及功能见表3-13，监测点位见附图十一。

- 地下水监测点位设置一览表

| 编号 | 监测点名称 | 与厂址的相对位置 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区自备井1# | 项目场地 | 水质、水位 |
| 2 | 刘屯村1# | 东 | 水质、水位 |
| 3 | 刘屯村2# |  | 水位 |
| 4 | 姜坡1# | 北 | 水质、水位 |
| 5 | 姜坡2# |  | 水位 |
| 6 | 前吴庄1# | 东南 | 水质、水位 |
| 7 | 前吴庄2# |  | 水位 |
| 8 | 魏庄1# | 南 | 水质、水位 |
| 9 | 魏庄2# |  | 水位 |

### 3.5.3 监测项目

本次地下水现状监测项目确定为：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、铜、锌、镍、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠杆菌、细菌总数共计32项监测因子，同时测定井深、水位、水温。

### 3.5.4 监测时间与频率

监测时间：汝南立晟镀业有限公司委托河南冠宇环保科技有限公司于2018年09月01日至09月02日对项目所在区域地下水环境质量进行了取样监测；

监测频次：连续2天、每天1次。

### 3.5.5 监测分析方法

地下水水质监测方法按《水和废水监测分析方法》和《环境监测技术规范》的要求进行，见表3-14。

- 地下水水质监测分析方法

| 序号 | 检测项目 | 检测标准 | 分析仪器及设备 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K+ | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11904-1989 | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG | 0.05 mg/L |
| 2 | Na+ | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11904-1989 | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG | 0.05 mg/L |
| 3 | Ca2+ | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB 11905-1989 | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG | 0.02 mg/L |
| 4 | Mg2+ | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB 11905-1989 | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG | 0.002 mg/L |
| 5 | CO32- | 碱度（总碱度、碳酸盐、重碳酸盐） 酸碱指示剂滴定法（B）《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2006年） | 酸式滴定管 | / |
| 6 | HCO3- | 碱度（总碱度、碳酸盐、重碳酸盐） 酸碱指示剂滴定法（B）《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2006年） | 酸式滴定管 | / |
| 7 | Cl- | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | 离子色谱仪 CIC-100 | 0.007 mg/L |
| 8 | SO42- | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | 离子色谱仪 CIC-100 | 0.018 mg/L |
| 9 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 | 酸度计 PHS-3C | / |
| 10 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 可见分光光度计 T6新悦 | 0.025 mg/L |
| 11 | 硝酸盐 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | 离子色谱仪 CIC-100 | 0.016 mg/L |
| 12 | 亚硝酸盐 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | 离子色谱仪 CIC-100 | 0.016 mg/L |
| 13 | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 | 可见分光光度计 T6新悦 | 0.0003 mg/L |
| 14 | 氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 | 可见分光光度计 T6新悦 | 0.001 mg/L |
| 15 | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | 原子荧光光度计PF52 | 0.0003 mg/L |
| 16 | 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | 原子荧光光度计 PF52 | 0.00004 mg/L |
| 17 | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-1987 | 可见分光光度计 T6新悦 | 0.004 mg/L |
| 18 | 总硬度 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 GB 7477-1987 | 酸式滴定管 | 5.0 mg/L |
| 19 | 铅 | 铅 石墨炉原子吸收法测定镉、铜和铅（B）《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2006年） | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG | 0.001mg/L |
| 20 | 氟化物 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | 离子色谱仪 CIC-100 | 0.006 mg/L |
| 21 | 镉 | 镉 石墨炉原子吸收法测定镉、铜和铅（B）《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2006年） | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG | 0.0001 mg/L |
| 22 | 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11911-1989 | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG | 0.03 mg/L |
| 23 | 锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11911-1989 | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG | 0.01 mg/L |
| 24 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 （8.1溶解性总固体称量法）GB/T 5750.4-2006 | 电子分析天平CP214 | 4 mg/L |
| 25 | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定GB/T 11892-1989 | 酸式滴定管 | 0.5 mg/L |
| 26 | 硫酸盐 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行）HJ/T 342-2007 | 可见分光光度计 T6新悦 | / |
| 27 | 氯化物 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB 11896-1989 | 酸式滴定管 | / |
| 28 | 总大肠菌群 | 水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法 HJ 755-2015 | 生化培养箱 LRH-250 | 20 MPN/L |
| 29 | 细菌总数 | 细菌总数 平皿计数法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2006年） | 生化培养箱 LRH-250 | / |
| 30 | 铜 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987 | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG | 0.05 mg/L |
| 31 | 锌 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987 | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG | 0.05 mg/L |
| 32 | 镍 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11912-1989 | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG | 0.05 mg/L |

### 3.5.6 评价标准

本次地下水现状评价按《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准执行，详见表3-15。

- 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类

| 序号 | 监测项目 | 单位 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | / | 6.5~8.5 |
| 2 | 氨氮 | mg/L | ≤0.50 |
| 3 | 硝酸盐 | mg/L | ≤20.0 |
| 4 | 亚硝酸盐 | mg/L | ≤1.00 |
| 5 | 挥发性酚类 | mg/L | ≤0.002 |
| 6 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 |
| 7 | 砷 | mg/L | ≤0.01 |
| 8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 |
| 9 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 |
| 10 | 总硬度 | mg/L | ≤450 |
| 11 | 铅 | mg/L | ≤0.01 |
| 12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 |
| 13 | 镉 | mg/L | ≤0.005 |
| 14 | 铁 | mg/L | ≤0.3 |
| 15 | 锰 | mg/L | ≤0.10 |
| 16 | 铜 | mg/L | ≤1.00 |
| 17 | 锌 | mg/L | ≤1.00 |
| 18 | 镍 | mg/L | ≤0.02 |
| 19 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 |
| 20 | 高锰酸盐指数 （耗氧量（CODMn法，以O2计）） | mg/L | ≤3.0 |
| 21 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 |
| 22 | 氯化物 | mg/L | ≤250 |
| 23 | 总大肠菌群 | MPN/100mL或CFU/100mL | ≤3.0 |
| 24 | 细菌总数（菌落总数） | CFU/mL | ≤100 |
| 25 | K+ | mg/L | / |
| 26 | Na+ | mg/L | / |
| 27 | Ca+ | mg/L | / |
| 28 | Mg2+ | mg/L | / |
| 29 | CO32- | mg/L | / |
| 30 | HCO3- | mg/L | / |
| 31 | Cl- | mg/L | / |
| 32 | SO42- | mg/L | / |

### 3.5.7 评价方法

采用单项标准指数法，计算公式如下。

一般项目单项标准指数计算公式：

式中：：标准指数；

：评价因子i在j点的实测统计代表值，mg/L；

：评价因子i的评价标准限值，mg/L。

pH的标准指数为：

当pHj≤7.0

当pHj≥7.0

式中：：j点的pH值；

：地下水水质标准规定的pH的下限值；

：地下水水质标准规定的pH的上限值。

### 3.5.8 地下水监测结果统计与评价

地下水质量现状监测统计与评价结果见3-16。

- 地下水环境现状统计与评价结果

| 监测点位 | 监测项目 | 监测值范围 | 最大值标准指数 | 超标率% | 最大值超标倍数 | 标准值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刘屯村1# | 井功能 | 灌溉 | / | / | / | / |
|  | 井深（m） | 30 | / | / | / | / |
|  | 水位（m） | 52 | / | / | / | / |
|  | 水温（℃） | 20.1 | / | / | / | / |
|  | 铜(mg/L) | 未检出 | / | / | / | 1.00 |
|  | 锌(mg/L) | 未检出 | / | / | / | 1.00 |
|  | 镍(mg/L) | 未检出 | / | / | / | 0.02 |
|  | 高锰酸盐指数(mg/L) | 2.3-2.4 | 0.7667-0.8 | / | / | 3.0 |
|  | 细菌总数（个/mL） | 79-84 | 0.79-0.84 | / | / | 100 |
| 刘屯村2# | 水位(m) | 52 | / | / | / | / |
| 姜坡1# | 井功能 | 灌溉 | / | / | / | / |
|  | 井深（m） | 30 | / | / | / | / |
|  | 水位（m） | 53 | / | / | / | / |
|  | 水温（℃） | 20.1 | / | / | / | / |
|  | K+(mg/L) | 4.55-4.68 | / | / | / | / |
|  | Na+(mg/L) | 37.4-38.5 | / | / | / | / |
|  | Ca2+(mg/L) | 63.3-65.3 | / | / | / | / |
|  | Mg2+(mg/L) | 7.70-7.90 | / | / | / | / |
|  | CO32-(mg/L) | 未检出 | / | / | / | / |
|  | HCO3-(mg/L) | 218 | / | / | / | / |
|  | Cl- (mg/L) | 84.5-84.9 | / | / | / | / |
|  | SO42-(mg/L) | 29.4-29.5 | / | / | / | / |
|  | pH | 6.93-6.99 | 0.02-0.14 | / | / | 6.5-8.5 |
|  | 氨氮(mg/L) | 0.191-0.196 | 0.382-0.392 | / | / | 0.50 |
|  | 硝酸盐（以N计）(mg/L) | 未检出 | / | / | / | 20.0 |
|  | 亚硝酸盐（以N计）(mg/L) | 未检出 | / | / | / | 1.00 |
|  | 挥发酚(mg/L) | 未检出 | / | / | / | 0.002 |
|  | 氰化物(mg/L) | 未检出 | / | / | / | 0.05 |
|  | 砷(mg/L) | 3.2×10-3-3.3×10-3 | 0.32-0.33 | / | / | 0.01 |
|  | 汞(mg/L) | 2.6×10-4-2.7×10-4 | 0.26-0.27 | / | / | 0.001 |
|  | 六价铬(mg/L) | 0.030-0.040 | 0.6-0.8 | / | / | 0.05 |
|  | 总硬度(mg/L) | 259-260 | 0.5756-0.5778 | / | / | 450 |
|  | 铅(mg/L) | 3.6×10-3-4.7×10-3 | 0.36-0.47 | / | / | 0.01 |
|  | 氟化物(mg/L) | 0.118-0.119 | 0.118-0.119 | / | / | 1.0 |
|  | 镉(mg/L) | 8.6×10-4-8.9×10-4 | 0.172-0.178 | / | / | 0.005 |
|  | 铁(mg/L) | 0.09 | 0.3 | / | / | 0.3 |
|  | 锰(mg/L) | 0.07 | 0.7 | / | / | 0.10 |
|  | 铜(mg/L) | 未检出 | / | / | / | 1.00 |
|  | 锌(mg/L) | 未检出 | / | / | / | 1.00 |
|  | 镍(mg/L) | 未检出 | / | / | / | 0.02 |
|  | 溶解性总固体(mg/L) | 524-526 | 0.524-0.526 | / | / | 1000 |
|  | 高锰酸盐指数(mg/L) | 2.0-2.2 | 0.6667-0.7333 | / | / | 3.0 |
|  | 硫酸盐(mg/L) | 32-33 | 0.128-0.132 | / | / | 250 |
|  | 氯化物(mg/L) | 81-82 | 0.324-0.328 | / | / | 250 |
|  | 总大肠菌群（MPN/L） | 20 | 0.6667 | / | / | 30 |
|  | 细菌总数（个/mL） | 68-73 | 0.68-0.73 | / | / | 100 |
| 姜坡2# | 水位(m) | 53 | / | / | / | / |
| 前吴庄1# | 井功能 | 灌溉 | / | / | / | / |
|  | 井深（m） | 30 | / | / | / | / |
|  | 水位（m） | 53 | / | / | / | / |
|  | 水温（℃） | 20.1 | / | / | / | / |
|  | K+(mg/L) | 0.80-0.85 | / | / | / | / |
|  | Na+(mg/L) | 26.8-27.8 | / | / | / | / |
|  | Ca2+(mg/L) | 113 | / | / | / | / |
|  | Mg2+(mg/L) | 27.5-28.4 | / | / | / | / |
|  | CO32-(mg/L) | 未检出 | / | / | / | / |
|  | HCO3-(mg/L) | 233-234 | / | / | / | / |
|  | Cl- (mg/L) | 56.5-57.6 | / | / | / | / |
|  | SO42-(mg/L) | 18.2 | / | / | / | / |
|  | pH | 6.85-7.01 | 0.0067-0.3 | / | / | 6.5-8.5 |
|  | 氨氮(mg/L) | 0.106-0.111 | 0.212-0.222 | / | / | 0.50 |
|  | 硝酸盐（以N计）(mg/L) | 未检出 | / | / | / | 20.0 |
|  | 亚硝酸盐（以N计）(mg/L) | 未检出 | / | / | / | 1.00 |
|  | 挥发酚(mg/L) | 未检出 | / | / | / | 0.002 |
|  | 氰化物(mg/L) | 未检出 | / | / | / | 0.05 |
|  | 砷(mg/L) | 3.5×10-4-3.9×10-4 | 0.035-0.039 | / | / | 0.01 |
|  | 汞(mg/L) | 2.6×10-4-2.8×10-4 | 0.26-0.28 | / | / | 0.001 |
|  | 六价铬(mg/L) | 0.024-0.034 | 0.48-0.68 | / | / | 0.05 |
|  | 总硬度(mg/L) | 269-270 | 0.5978-0.6 | / | / | 450 |
|  | 铅(mg/L) | 未检出 | / | / | / | 0.01 |
|  | 氟化物(mg/L) | 0.097-0.099 | 0.097-0.099 | / | / | 1.0 |
|  | 镉(mg/L) | 2.7×10-4-3.3×10-4 | 0.054-0.066 | / | / | 0.005 |
|  | 铁(mg/L) | 0.09 | 0.3 | / | / | 0.3 |
|  | 锰(mg/L) | 0.10 | 1 | / | / | 0.10 |
|  | 铜(mg/L) | 未检出 | / | / | / | 1.00 |
|  | 锌(mg/L) | 未检出 | / | / | / | 1.00 |
|  | 镍(mg/L) | 未检出 | / | / | / | 0.02 |
|  | 溶解性总固体(mg/L) | 586-590 | 0.586-0.59 | / | / | 1000 |
|  | 高锰酸盐指数(mg/L) | 0.8-0.9 | 0.2667-0.3 | / | / | 3.0 |
|  | 硫酸盐(mg/L) | 20 | 0.08 | / | / | 250 |
|  | 氯化物(mg/L) | 52-53 | 0.208-0.212 | / | / | 250 |
|  | 总大肠菌群（MPN/L） | 20 | 0.6667 | / | / | 30 |
|  | 细菌总数（个/mL） | 53-73 | 0.53-0.73 | / | / | 100 |
| 前吴庄2# | 水位(m) | 53 | / | / | / | / |
| 魏庄1# | 井功能 | 灌溉 | / | / | / | / |
|  | 井深（m） | 30 | / | / | / | / |
|  | 水位（m） | 54 | / | / | / | / |
|  | 水温（℃） | 20.1 | / | / | / | / |
|  | K+(mg/L) | 0.78-0.80 | / | / | / | / |
|  | Na+(mg/L) | 25.3-25.5 | / | / | / | / |
|  | Ca2+(mg/L) | 120 | / | / | / | / |
|  | Mg2+(mg/L) | 26.3-27.7 | / | / | / | / |
|  | CO32-(mg/L) | 未检出 | / | / | / | / |
|  | HCO3-(mg/L) | 233-234 | / | / | / | / |
|  | Cl- (mg/L) | 59.3-60.4 | / | / | / | / |
|  | SO42-(mg/L) | 15.6-18.6 | / | / | / | / |
|  | pH | 6.58-7.11 | 0.07333-0.84 | / | / | 6.5-8.5 |
|  | 氨氮(mg/L) | 0.109-0.114 | 0.218-0.228 | / | / | 0.50 |
|  | 硝酸盐（以N计）(mg/L) | 未检出 | / | / | / | 20.0 |
|  | 亚硝酸盐（以N计）(mg/L) | 未检出 | / | / | / | 1.00 |
|  | 挥发酚(mg/L) | 未检出 | / | / | / | 0.002 |
|  | 氰化物(mg/L) | 未检出 | / | / | / | 0.05 |
|  | 砷(mg/L) | 3.3×10-4-3.5×10-4 | 0.033-0.035 | / | / | 0.01 |
|  | 汞(mg/L) | 6.9×10-4-7.2×10-4 | 0.69-0.72 | / | / | 0.001 |
|  | 六价铬(mg/L) | 0.017-0.024 | 0.34-0.48 | / | / | 0.05 |
|  | 总硬度(mg/L) | 267 | 0.5933 | / | / | 450 |
|  | 铅(mg/L) | 未检出 | / | / | / | 0.01 |
|  | 氟化物(mg/L) | 0.097-0.101 | 0.097-0.101 | / | / | 1.0 |
|  | 镉(mg/L) | 2.4×10-4-2.8×10-4 | 0.048-0.056 | / | / | 0.005 |
|  | 铁(mg/L) | 0.08-0.09 | 0.2667-0.3 | / | / | 0.3 |
|  | 锰(mg/L) | 0.10 | 1 | / | / | 0.10 |
|  | 铜(mg/L) | 未检出 | / | / | / | 1.00 |
|  | 锌(mg/L) | 未检出 | / | / | / | 1.00 |
|  | 镍(mg/L) | 未检出 | / | / | / | 0.02 |
|  | 溶解性总固体(mg/L) | 486-490 | 0.486-0.49 | / | / | 1000 |
|  | 高锰酸盐指数(mg/L) | 0.7-0.8 | 0.2333-0.2667 | / | / | 3.0 |
|  | 硫酸盐(mg/L) | 21 | 0.084 | / | / | 250 |
|  | 氯化物(mg/L) | 61-63 | 0.244-0.252 | / | / | 250 |
|  | 总大肠菌群（MPN/L） | ＜20 | 0.6667 | / | / | 30 |
|  | 细菌总数（个/mL） | 55-58 | 0.55-0.58 | / | / | 100 |
| 魏庄2# | 水位(m) | 54 | / | / | / | / |
| 厂区自备井1# | 井功能 | 生产 | / | / | / | / |
|  | 井深（m） | 70 | / | / | / | / |
|  | 水位（m） | 53 | / | / | / | / |
|  | 水温（℃） | 20.1 | / | / | / | / |
|  | K+(mg/L) | 0.43-0.45 | / | / | / | / |
|  | Na+(mg/L) | 45.7-46.4 | / | / | / | / |
|  | Ca2+(mg/L) | 42.0-42.4 | / | / | / | / |
|  | Mg2+(mg/L) | 19.1 | / | / | / | / |
|  | CO32-(mg/L) | 未检出 | / | / | / | / |
|  | HCO3-(mg/L) | 314 | / | / | / | / |
|  | Cl- (mg/L) | 1.40-1.43 | / | / | / | / |
|  | SO42-(mg/L) | 3.89-3.90 | / | / | / | / |
|  | pH | 6.61-7.23 | 0.1533-0.78 | / | / | 6.5-8.5 |
|  | 氨氮(mg/L) | 0.104-0.106 | 0.208-0.212 | / | / | 0.50 |
|  | 硝酸盐（以N计）(mg/L) | 0.14 | 0.007 | / | / | 20.0 |
|  | 亚硝酸盐（以N计）(mg/L) | 未检出 | / | / | / | 1.00 |
|  | 挥发酚(mg/L) | 未检出 | / | / | / | 0.002 |
|  | 氰化物(mg/L) | 未检出 | / | / | / | 0.05 |
|  | 砷(mg/L) | 5.6×10-4-6.0×10-4 | 0.056-0.06 | / | / | 0.01 |
|  | 汞(mg/L) | 3.5×10-4-3.9×10-4 | 0.35-0.39 | / | / | 0.001 |
|  | 六价铬(mg/L) | 0.027-0.037 | 0.54-0.74 | / | / | 0.05 |
|  | 总硬度(mg/L) | 123-124 | 0.2733-0.2756 | / | / | 450 |
|  | 铅(mg/L) | 未检出 | / | / | / | 0.01 |
|  | 氟化物(mg/L) | 0.245-0.247 | 0.245-0.247 | / | / | 1.0 |
|  | 镉(mg/L) | 1.5×10-4-1.8×10-4 | 0.03-0.036 | / | / | 0.005 |
|  | 铁(mg/L) | 0.08-0.09 | 0.2667-0.3 | / | / | 0.3 |
|  | 锰(mg/L) | 0.08 | 0.8 | / | / | 0.10 |
|  | 铜(mg/L) | 未检出 | / | / | / | 1.00 |
|  | 锌(mg/L) | 未检出 | / | / | / | 1.00 |
|  | 镍(mg/L) | 未检出 | / | / | / | 0.02 |
|  | 溶解性总固体(mg/L) | 358-362 | 0.358-0.362 | / | / | 1000 |
|  | 高锰酸盐指数(mg/L) | 0.7 | 0.2333 | / | / | 3.0 |
|  | 硫酸盐(mg/L) | 7-8 | 0.028-0.032 | / | / | 250 |
|  | 氯化物(mg/L) | 4 | 0.016 | / | / | 250 |
|  | 总大肠菌群（MPN/L） | ＜20 | 0.6667 | / | / | 30 |
|  | 细菌总数（个/mL） | 66-72 | 0.66-0.72 | / | / | 100 |

经对比《地下水质量标准》（GB/T14848~2017）Ⅲ类标准，各监测点的地下水环境质量现状监测因子均达标。

## 3.6 声环境质量现状监测与评价

### 3.6.1 监测布点

根据项目厂址所处地理位置及周边环境的实际情况，本次监测共布设4个监测点。具体布点情况见表3-17，监测点位见附图十三。

- 声环境现状监测点

| 序号 | 监测项目 | 方位及距离 | 点位功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 东厂界 | 厂界外1m | 厂界噪声 |
| 2# | 南厂界 | 厂界外1m | 厂界噪声 |
| 3# | 西厂界 | 厂界外1m | 厂界噪声 |
| 4# | 北厂界 | 厂界外1m | 厂界噪声 |

### 3.6.2 监测方法

本次噪声现状监测按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）有关规定进行。

### 3.6.3 监测时间及频率

监测时间：本次评价噪声监测时间为2020年06月04日-06月05日。

监测频率：连续2天，每天昼夜各1次。

监测单位：河南宇和检测技术有限公司。

### 3.6.4 评价标准

本次声环境现状评价执行标准见表3-18。

- 声环境现状评价标准    单位：dB（A）

| 评价标准 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 声环境质量标准（GB3096-2008） | 3类 | 65 | 55 |
|  | 4a类 | 70 | 55 |

### 3.6.5 监测结果

本次评价噪声现状监测结果见表3-19。

- 噪声现状监测结果一览表    单位：dB（A）

| 序号 | 监测点位名称 | 检测结果 Leq[ dB(A)] | 标准值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020.06.04 | 2020.06.05 |  |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1# | 东厂界 | 56 | 44 | 56 | 45 | 65 | 55 |
| 2# | 南厂界 | 55 | 44 | 55 | 44 |  |  |
| 3# | 西厂界 | 56 | 45 | 55 | 45 |  |  |
| 4# | 北厂界 | 57 | 45 | 56 | 46 | 70 | 55 |

### 3.6.6 声环境现状评价

由声环境现状监测结果可以看出，东、南、西厂界各监测点位昼间/夜间噪声值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，北厂界监测点位昼间/夜间噪声值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4类标准，说明评价区域声环境质量良好。

## 3.7 土壤环境质量现状监测与评价

### 3.7.1 监测布点

根据工程厂址所处地理位置及周边环境的实际情况，按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，本次监测共布设11个土壤环境质量现状监测点。具体布点情况见表3-20，监测点位示意见附图十三和十四。

- 土壤环境现状监测点

| 监测点位 | 监测项目 | 采样类型 | 取样深度 | 监测因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 铁件电镀车间北侧 | 柱状样 | 深度0~0.5m处 深度0.5~1.5m处 深度1.5~3m处 | 基本项目45项 | 占地范围内 （7个） |
| 2# | 危废暂存间南侧 |  |  |  |  |
| 3# | 污水站北侧 |  |  |  |  |
| 4# | 铁件电镀车间东南侧 |  |  |  |  |
| 5# | 电镀车间2东北侧（原成品库） |  |  |  |  |
| 6# | 厂区南侧空地 | 表层样 | 深度0~0.2m处 |  |  |
| 7# | 电镀车间2西北侧（原成品库） |  |  |  |  |
| 8# | 厂界外北侧30m处 | 表层样 | 深度0~0.2m处 |  | 占地范围外 （4个） |
| 9# | 厂界外西南侧30m处 |  |  |  |  |
| 10# | 厂界外东北侧300m处 |  |  | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍 |  |
| 11# | 厂界外西南侧300m处 |  |  |  |  |

### 3.7.2 监测因子

建设用地基本项目45项：重金属和无机物：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍；挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯；半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a, h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘，共45项。

### 3.7.3 监测时间及频率

本次评价土壤监测时间为2020年06月04日和2020年09月15日（补充监测）；监测单位：河南宇和检测技术有限公司。

### 3.7.4 监测方法

按国家现行取样、监测分析方法进行，具体见下表3-21。

- 土壤分析方法及检出限

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 仪器设备型号及编号 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法GB/T 17141-1997 | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG HNYH/SB-068 | 0.1mg/kg |
| 2 | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG HNYH/SB-068 | 0.01mg/kg |
| 3 | 汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008 | 原子荧光光度计PF52 HNYH/SB-071 | 0.002mg/kg |
| 4 | 砷 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定GB/T 22105.2-2008 | 原子荧光光度计PF52 HNYH/SB-071 | 0.01mg/kg |
| 5 | 镍 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | 原子吸收分光光度计 TAS-990F HNYH/SB-149 | 3mg/kg |
| 6 | 铜 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | 原子吸收分光光度计 TAS-990F HNYH/SB-149 | 1mg/kg |
| 7 | 铬(六价) | 固体废物 六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法HJ 687-2014 | 原子吸收分光光度计 TAS-990F HNYH/SB-149 | 2mg/kg |
| 8 | 四氯化碳 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气质联用仪ISQ7000 HNYH/SB-105 | 1.3μg/kg |
| 9 | 氯仿 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气质联用仪ISQ7000 HNYH/SB-105 | 1.1μg/kg |
| 10 | 氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气质联用仪ISQ7000 HNYH/SB-105 | 1.0μg/kg |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气质联用仪ISQ7000 HNYH/SB-105 | 1.2μg/kg |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气质联用仪ISQ7000 HNYH/SB-105 | 1.3μg/kg |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气质联用仪ISQ7000 HNYH/SB-105 | 1.0μg/kg |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气质联用仪ISQ7000 HNYH/SB-105 | 1.3μg/kg |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气质联用仪ISQ7000 HNYH/SB-105 | 1.4μg/kg |
| 16 | 二氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气质联用仪ISQ7000 HNYH/SB-105 | 1.5μg/kg |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气质联用仪ISQ7000 HNYH/SB-105 | 1.1μg/kg |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气质联用仪ISQ7000 HNYH/SB-105 | 1.2μg/kg |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气质联用仪ISQ7000 HNYH/SB-105 | 1.2μg/kg |
| 20 | 四氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气质联用仪ISQ7000 HNYH/SB-105 | 1.4μg/kg |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气质联用仪ISQ7000 HNYH/SB-105 | 1.3μg/kg |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气质联用仪ISQ7000 HNYH/SB-105 | 1.2μg/kg |
| 23 | 三氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气质联用仪ISQ7000 HNYH/SB-105 | 1.2μg/kg |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气质联用仪ISQ7000 HNYH/SB-105 | 1.2μg/kg |
| 25 | 氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气质联用仪ISQ7000 HNYH/SB-105 | 1.0μg/kg |
| 26 | 苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气质联用仪ISQ7000 HNYH/SB-105 | 1.9μg/kg |
| 27 | 氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气质联用仪ISQ7000 HNYH/SB-105 | 1.2μg/kg |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气质联用仪ISQ7000 HNYH/SB-105 | 1.5μg/kg |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气质联用仪ISQ7000 HNYH/SB-105 | 1.5μg/kg |
| 30 | 乙苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气质联用仪ISQ7000 HNYH/SB-105 | 1.2μg/kg |
| 31 | 苯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气质联用仪ISQ7000 HNYH/SB-105 | 1.1μg/kg |
| 32 | 甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气质联用仪ISQ7000 HNYH/SB-105 | 1.3μg/kg |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气质联用仪ISQ7000 HNYH/SB-105 | 1.2μg/kg |
| 34 | 邻二甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气质联用仪ISQ7000 HNYH/SB-105 | 1.2μg/kg |
| 35 | 硝基苯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 气质联用仪ISQ7000 HNYH/SB-105 | 0.09mg/kg |
| 36 | 苯胺 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 气质联用仪ISQ7000 HNYH/SB-105 | / |
| 37 | 2-氯酚 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 气质联用仪ISQ7000 HNYH/SB-105 | 0.06mg/kg |
| 38 | 苯并(a)蒽 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 气质联用仪ISQ7000 HNYH/SB-105 | 0.1mg/kg |
| 39 | 苯并(a)芘 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 气质联用仪ISQ7000 HNYH/SB-105 | 0.1mg/kg |
| 40 | 苯并(b)荧蒽 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 气质联用仪ISQ7000 HNYH/SB-105 | 0.2mg/kg |
| 41 | 苯并(k)荧蒽 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 气质联用仪ISQ7000 HNYH/SB-105 | 0.1mg/kg |
| 42 | 䓛 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 气质联用仪ISQ7000 HNYH/SB-105 | 0.1mg/kg |
| 43 | 二苯并(a,h)蒽 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 气质联用仪ISQ7000 HNYH/SB-105 | 0.1mg/kg |
| 44 | 茚并(1,2,3-cd)芘 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 气质联用仪ISQ7000 HNYH/SB-105 | 0.1mg/kg |
| 45 | 萘 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 气质联用仪ISQ7000 HNYH/SB-105 | 0.09mg/kg |

### 3.7.5 评价标准

本次土壤环境现状评价建设用地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1（第二类用地筛选值）。

### 3.7.6 监测结果及评价

本次评价土壤现状监测结果见表3-22~3-29。

- 土壤现状监测结果（铁件电镀车间北）

| 监测项目 | 筛选值 | 监测结果（2020.06.04） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 深度0~0.5m处 | 深度0.5~1.5m处 | 深度1.5~3m处 |
|  |  | 监测值 | 达标情况 | 监测值 | 达标情况 | 监测值 | 达标情况 |
| 砷(mg/kg) | 60 | 13.6 | 低于筛选值 | 17.5 | 低于筛选值 | 22.2 | 低于筛选值 |
| 镉(mg/kg) | 65 | 0.09 | 低于筛选值 | 0.18 | 低于筛选值 | 0.30 | 低于筛选值 |
| 铬(六价) (mg/kg) | 5.7 | ＜2 | 低于筛选值 | ＜2 | 低于筛选值 | ＜2 | 低于筛选值 |
| 铜(mg/kg) | 18000 | 29 | 低于筛选值 | 21 | 低于筛选值 | 27 | 低于筛选值 |
| 铅(mg/kg) | 800 | 12.4 | 低于筛选值 | 20.3 | 低于筛选值 | 18.3 | 低于筛选值 |
| 汞(mg/kg) | 38 | 4.81 | 低于筛选值 | 2.60 | 低于筛选值 | 3.24 | 低于筛选值 |
| 镍(mg/kg) | 900 | 85 | 低于筛选值 | 85 | 低于筛选值 | 97 | 低于筛选值 |
| 四氯化碳(μg/kg) | 2.8mg/kg | ＜1.3 | 低于筛选值 | 24.6 | 低于筛选值 | ＜1.3 | 低于筛选值 |
| 氯仿(μg/kg) | 0.9mg/kg | ＜1.1 | 低于筛选值 | 14.6 | 低于筛选值 | ＜1.1 | 低于筛选值 |
| 氯甲烷(μg/kg) | 37mg/kg | ＜1.0 | 低于筛选值 | ＜1.0 | 低于筛选值 | ＜1.0 | 低于筛选值 |
| 1,1-二氯乙烷(μg/kg) | 9mg/kg | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 |
| 1,2-二氯乙烷(μg/kg) | 5mg/kg | ＜1.3 | 低于筛选值 | ＜1.3 | 低于筛选值 | ＜1.3 | 低于筛选值 |
| 1,1-二氯乙烯(μg/kg) | 66mg/kg | ＜1.0 | 低于筛选值 | ＜1.0 | 低于筛选值 | ＜1.0 | 低于筛选值 |
| 顺-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | 596mg/kg | ＜1.3 | 低于筛选值 | ＜1.3 | 低于筛选值 | ＜1.3 | 低于筛选值 |
| 反-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | 54mg/kg | ＜1.4 | 低于筛选值 | ＜1.4 | 低于筛选值 | ＜1.4 | 低于筛选值 |
| 二氯甲烷(μg/kg) | 616mg/kg | ＜1.5 | 低于筛选值 | 144 | 低于筛选值 | ＜1.5 | 低于筛选值 |
| 1,2-二氯丙烷(μg/kg) | 5mg/kg | ＜1.1 | 低于筛选值 | ＜1.1 | 低于筛选值 | ＜1.1 | 低于筛选值 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg) | 10mg/kg | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg) | 6.8mg/kg | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 |
| 四氯乙烯(μg/kg) | 53mg/kg | ＜1.4 | 低于筛选值 | 38.9 | 低于筛选值 | ＜1.4 | 低于筛选值 |
| 1,1,1-三氯乙烷(μg/kg) | 840mg/kg | ＜1.3 | 低于筛选值 | ＜1.3 | 低于筛选值 | ＜1.3 | 低于筛选值 |
| 1,1,2-三氯乙烷(μg/kg) | 2.8mg/kg | ＜1.2 | 低于筛选值 | 13.7 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 |
| 三氯乙烯(μg/kg) | 2.8mg/kg | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 |
| 1,2,3-三氯丙烷(μg/kg) | 0.5mg/kg | ＜1.2 | 低于筛选值 | 52.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 |
| 氯乙烯(μg/kg) | 0.43mg/kg | ＜1.0 | 低于筛选值 | ＜1.0 | 低于筛选值 | ＜1.0 | 低于筛选值 |
| 苯(μg/kg) | 4mg/kg | ＜1.9 | 低于筛选值 | ＜1.9 | 低于筛选值 | ＜1.9 | 低于筛选值 |
| 氯苯(μg/kg) | 270mg/kg | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 |
| 1,2-二氯苯(μg/kg) | 560mg/kg | ＜1.5 | 低于筛选值 | ＜1.5 | 低于筛选值 | ＜1.5 | 低于筛选值 |
| 1,4-二氯苯(μg/kg) | 20mg/kg | ＜1.5 | 低于筛选值 | ＜1.5 | 低于筛选值 | ＜1.5 | 低于筛选值 |
| 乙苯(μg/kg) | 28mg/kg | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 |
| 苯乙烯(μg/kg) | 1290mg/kg | ＜1.1 | 低于筛选值 | ＜1.1 | 低于筛选值 | ＜1.1 | 低于筛选值 |
| 甲苯(μg/kg) | 1200mg/kg | ＜1.3 | 低于筛选值 | ＜1.3 | 低于筛选值 | ＜1.3 | 低于筛选值 |
| 间二甲苯+对二甲苯(μg/kg) | 570mg/kg | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 |
| 邻二甲苯(μg/kg) | 640mg/kg | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 |
| 硝基苯(mg/kg) | 76 | ＜0.09 | 低于筛选值 | ＜0.09 | 低于筛选值 | ＜0.09 | 低于筛选值 |
| 苯胺(mg/kg) | 260 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 |
| 2-氯酚(mg/kg) | 2256 | ＜0.06 | 低于筛选值 | ＜0.06 | 低于筛选值 | ＜0.06 | 低于筛选值 |
| 苯并(a)蒽(mg/kg) | 15 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 |
| 苯并(a)芘(mg/kg) | 1.5 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 |
| 苯并(b)荧蒽(mg/kg) | 15 | ＜0.2 | 低于筛选值 | ＜0.2 | 低于筛选值 | ＜0.2 | 低于筛选值 |
| 苯并(k)荧蒽(mg/kg) | 151 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 |
| 䓛(mg/kg) | 1293 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 |
| 二苯并(a,h)蒽(mg/kg) | 1.5 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 |
| 茚并(1,2,3-cd)芘(mg/kg) | 15 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 |
| 萘(mg/kg) | 70 | ＜0.09 | 低于筛选值 | ＜0.09 | 低于筛选值 | ＜0.09 | 低于筛选值 |
| 样品状态描述 | 红棕、干、少量根系 | 红棕、潮、无根系 | 红棕、潮、无根系 |

- 土壤现状监测结果（危废暂存间南）

| 监测项目 | 筛选值 | 监测结果（2020.06.04） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 深度0~0.5m处 | 深度0.5~1.5m处 | 深度1.5~3m处 |
|  |  | 监测值 | 达标情况 | 监测值 | 达标情况 | 监测值 | 达标情况 |
| 砷(mg/kg) | 60 | 10.1 | 低于筛选值 | 10.5 | 低于筛选值 | 11.0 | 低于筛选值 |
| 镉(mg/kg) | 65 | 0.07 | 低于筛选值 | 0.17 | 低于筛选值 | 0.08 | 低于筛选值 |
| 铬(六价) (mg/kg) | 5.7 | ＜2 | 低于筛选值 | ＜2 | 低于筛选值 | ＜2 | 低于筛选值 |
| 铜(mg/kg) | 18000 | 18 | 低于筛选值 | 19 | 低于筛选值 | 18 | 低于筛选值 |
| 铅(mg/kg) | 800 | 18.5 | 低于筛选值 | 17.1 | 低于筛选值 | 15.8 | 低于筛选值 |
| 汞(mg/kg) | 38 | 2.41 | 低于筛选值 | 3.33 | 低于筛选值 | 2.27 | 低于筛选值 |
| 镍(mg/kg) | 900 | 64 | 低于筛选值 | 58 | 低于筛选值 | 62 | 低于筛选值 |
| 四氯化碳(μg/kg) | 2.8mg/kg | 27.6 | 低于筛选值 | ＜1.3 | 低于筛选值 | ＜1.3 | 低于筛选值 |
| 氯仿(μg/kg) | 0.9mg/kg | 18.1 | 低于筛选值 | ＜1.1 | 低于筛选值 | ＜1.1 | 低于筛选值 |
| 氯甲烷(μg/kg) | 37mg/kg | ＜1.0 | 低于筛选值 | ＜1.0 | 低于筛选值 | ＜1.0 | 低于筛选值 |
| 1,1-二氯乙烷(μg/kg) | 9mg/kg | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 |
| 1,2-二氯乙烷(μg/kg) | 5mg/kg | ＜1.3 | 低于筛选值 | ＜1.3 | 低于筛选值 | ＜1.3 | 低于筛选值 |
| 1,1-二氯乙烯(μg/kg) | 66mg/kg | ＜1.0 | 低于筛选值 | ＜1.0 | 低于筛选值 | ＜1.0 | 低于筛选值 |
| 顺-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | 596mg/kg | ＜1.3 | 低于筛选值 | ＜1.3 | 低于筛选值 | ＜1.3 | 低于筛选值 |
| 反-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | 54mg/kg | ＜1.4 | 低于筛选值 | ＜1.4 | 低于筛选值 | ＜1.4 | 低于筛选值 |
| 二氯甲烷(μg/kg) | 616mg/kg | 154 | 低于筛选值 | ＜1.5 | 低于筛选值 | ＜1.5 | 低于筛选值 |
| 1,2-二氯丙烷(μg/kg) | 5mg/kg | ＜1.1 | 低于筛选值 | ＜1.1 | 低于筛选值 | ＜1.1 | 低于筛选值 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg) | 10mg/kg | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg) | 6.8mg/kg | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 |
| 四氯乙烯(μg/kg) | 53mg/kg | 30.9 | 低于筛选值 | ＜1.4 | 低于筛选值 | ＜1.4 | 低于筛选值 |
| 1,1,1-三氯乙烷(μg/kg) | 840mg/kg | ＜1.3 | 低于筛选值 | ＜1.3 | 低于筛选值 | ＜1.3 | 低于筛选值 |
| 1,1,2-三氯乙烷(μg/kg) | 2.8mg/kg | 15.1 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 |
| 三氯乙烯(μg/kg) | 2.8mg/kg | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 |
| 1,2,3-三氯丙烷(μg/kg) | 0.5mg/kg | 41.1 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 |
| 氯乙烯(μg/kg) | 0.43mg/kg | ＜1.0 | 低于筛选值 | ＜1.0 | 低于筛选值 | ＜1.0 | 低于筛选值 |
| 苯(μg/kg) | 4mg/kg | ＜1.9 | 低于筛选值 | ＜1.9 | 低于筛选值 | ＜1.9 | 低于筛选值 |
| 氯苯(μg/kg) | 270mg/kg | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 |
| 1,2-二氯苯(μg/kg) | 560mg/kg | ＜1.5 | 低于筛选值 | ＜1.5 | 低于筛选值 | ＜1.5 | 低于筛选值 |
| 1,4-二氯苯(μg/kg) | 20mg/kg | ＜1.5 | 低于筛选值 | ＜1.5 | 低于筛选值 | ＜1.5 | 低于筛选值 |
| 乙苯(μg/kg) | 28mg/kg | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 |
| 苯乙烯(μg/kg) | 1290mg/kg | ＜1.1 | 低于筛选值 | ＜1.1 | 低于筛选值 | ＜1.1 | 低于筛选值 |
| 甲苯(μg/kg) | 1200mg/kg | ＜1.3 | 低于筛选值 | ＜1.3 | 低于筛选值 | ＜1.3 | 低于筛选值 |
| 间二甲苯+对二甲苯(μg/kg) | 570mg/kg | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 |
| 邻二甲苯(μg/kg) | 640mg/kg | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 |
| 硝基苯(mg/kg) | 76 | ＜0.09 | 低于筛选值 | ＜0.09 | 低于筛选值 | ＜0.09 | 低于筛选值 |
| 苯胺(mg/kg) | 260 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 |
| 2-氯酚(mg/kg) | 2256 | ＜0.06 | 低于筛选值 | ＜0.06 | 低于筛选值 | ＜0.06 | 低于筛选值 |
| 苯并(a)蒽(mg/kg) | 15 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 |
| 苯并(a)芘(mg/kg) | 1.5 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 |
| 苯并(b)荧蒽(mg/kg) | 15 | ＜0.2 | 低于筛选值 | ＜0.2 | 低于筛选值 | ＜0.2 | 低于筛选值 |
| 苯并(k)荧蒽(mg/kg) | 151 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 |
| 䓛(mg/kg) | 1293 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 |
| 二苯并(a,h)蒽(mg/kg) | 1.5 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 |
| 茚并(1,2,3-cd)芘(mg/kg) | 15 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 |
| 萘(mg/kg) | 70 | ＜0.09 | 低于筛选值 | ＜0.09 | 低于筛选值 | ＜0.09 | 低于筛选值 |
| 样品状态描述 | 浅棕、干、少量根系 | 浅棕、干、无根系 | 浅棕、潮、无根系 |

- 土壤现状监测结果（污水站北）

| 监测项目 | 筛选值 | 监测结果（2020.06.04） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 深度0~0.5m处 | 深度0.5~1.5m处 | 深度1.5~3m处 |
|  |  | 监测值 | 达标情况 | 监测值 | 达标情况 | 监测值 | 达标情况 |
| 砷(mg/kg) | 60 | 17.2 | 低于筛选值 | 17.4 | 低于筛选值 | 13.7 | 低于筛选值 |
| 镉(mg/kg) | 65 | 0.20 | 低于筛选值 | 0.13 | 低于筛选值 | 0.18 | 低于筛选值 |
| 铬(六价) (mg/kg) | 5.7 | ＜2 | 低于筛选值 | ＜2 | 低于筛选值 | ＜2 | 低于筛选值 |
| 铜(mg/kg) | 18000 | 24 | 低于筛选值 | 23 | 低于筛选值 | 22 | 低于筛选值 |
| 铅(mg/kg) | 800 | 12.2 | 低于筛选值 | 9.8 | 低于筛选值 | 11.4 | 低于筛选值 |
| 汞(mg/kg) | 38 | 2.05 | 低于筛选值 | 3.40 | 低于筛选值 | 3.43 | 低于筛选值 |
| 镍(mg/kg) | 900 | 81 | 低于筛选值 | 82 | 低于筛选值 | 46 | 低于筛选值 |
| 四氯化碳(μg/kg) | 2.8mg/kg | ＜1.3 | 低于筛选值 | ＜1.3 | 低于筛选值 | ＜1.3 | 低于筛选值 |
| 氯仿(μg/kg) | 0.9mg/kg | ＜1.1 | 低于筛选值 | ＜1.1 | 低于筛选值 | ＜1.1 | 低于筛选值 |
| 氯甲烷(μg/kg) | 37mg/kg | ＜1.0 | 低于筛选值 | ＜1.0 | 低于筛选值 | ＜1.0 | 低于筛选值 |
| 1,1-二氯乙烷(μg/kg) | 9mg/kg | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 |
| 1,2-二氯乙烷(μg/kg) | 5mg/kg | ＜1.3 | 低于筛选值 | ＜1.3 | 低于筛选值 | ＜1.3 | 低于筛选值 |
| 1,1-二氯乙烯(μg/kg) | 66mg/kg | ＜1.0 | 低于筛选值 | ＜1.0 | 低于筛选值 | ＜1.0 | 低于筛选值 |
| 顺-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | 596mg/kg | ＜1.3 | 低于筛选值 | ＜1.3 | 低于筛选值 | ＜1.3 | 低于筛选值 |
| 反-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | 54mg/kg | ＜1.4 | 低于筛选值 | ＜1.4 | 低于筛选值 | ＜1.4 | 低于筛选值 |
| 二氯甲烷(μg/kg) | 616mg/kg | ＜1.5 | 低于筛选值 | ＜1.5 | 低于筛选值 | ＜1.5 | 低于筛选值 |
| 1,2-二氯丙烷(μg/kg) | 5mg/kg | ＜1.1 | 低于筛选值 | ＜1.1 | 低于筛选值 | ＜1.1 | 低于筛选值 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg) | 10mg/kg | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg) | 6.8mg/kg | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 |
| 四氯乙烯(μg/kg) | 53mg/kg | ＜1.4 | 低于筛选值 | ＜1.4 | 低于筛选值 | ＜1.4 | 低于筛选值 |
| 1,1,1-三氯乙烷(μg/kg) | 840mg/kg | ＜1.3 | 低于筛选值 | ＜1.3 | 低于筛选值 | ＜1.3 | 低于筛选值 |
| 1,1,2-三氯乙烷(μg/kg) | 2.8mg/kg | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 |
| 三氯乙烯(μg/kg) | 2.8mg/kg | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 |
| 1,2,3-三氯丙烷(μg/kg) | 0.5mg/kg | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 |
| 氯乙烯(μg/kg) | 0.43mg/kg | ＜1.0 | 低于筛选值 | ＜1.0 | 低于筛选值 | ＜1.0 | 低于筛选值 |
| 苯(μg/kg) | 4mg/kg | ＜1.9 | 低于筛选值 | ＜1.9 | 低于筛选值 | ＜1.9 | 低于筛选值 |
| 氯苯(μg/kg) | 270mg/kg | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 |
| 1,2-二氯苯(μg/kg) | 560mg/kg | ＜1.5 | 低于筛选值 | ＜1.5 | 低于筛选值 | ＜1.5 | 低于筛选值 |
| 1,4-二氯苯(μg/kg) | 20mg/kg | ＜1.5 | 低于筛选值 | ＜1.5 | 低于筛选值 | ＜1.5 | 低于筛选值 |
| 乙苯(μg/kg) | 28mg/kg | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 |
| 苯乙烯(μg/kg) | 1290mg/kg | ＜1.1 | 低于筛选值 | ＜1.1 | 低于筛选值 | ＜1.1 | 低于筛选值 |
| 甲苯(μg/kg) | 1200mg/kg | ＜1.3 | 低于筛选值 | ＜1.3 | 低于筛选值 | ＜1.3 | 低于筛选值 |
| 间二甲苯+对二甲苯(μg/kg) | 570mg/kg | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 |
| 邻二甲苯(μg/kg) | 640mg/kg | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 |
| 硝基苯(mg/kg) | 76 | ＜0.09 | 低于筛选值 | ＜0.09 | 低于筛选值 | ＜0.09 | 低于筛选值 |
| 苯胺(mg/kg) | 260 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 |
| 2-氯酚(mg/kg) | 2256 | ＜0.06 | 低于筛选值 | ＜0.06 | 低于筛选值 | ＜0.06 | 低于筛选值 |
| 苯并(a)蒽(mg/kg) | 15 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 |
| 苯并(a)芘(mg/kg) | 1.5 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 |
| 苯并(b)荧蒽(mg/kg) | 15 | ＜0.2 | 低于筛选值 | ＜0.2 | 低于筛选值 | ＜0.2 | 低于筛选值 |
| 苯并(k)荧蒽(mg/kg) | 151 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 |
| 䓛(mg/kg) | 1293 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 |
| 二苯并(a,h)蒽(mg/kg) | 1.5 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 |
| 茚并(1,2,3-cd)芘(mg/kg) | 15 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 |
| 萘(mg/kg) | 70 | ＜0.09 | 低于筛选值 | ＜0.09 | 低于筛选值 | ＜0.09 | 低于筛选值 |
| 样品状态描述 | 黄棕、干、无根系 | 黄棕、干、无根系 | 黄棕、潮、无根系 |

- 土壤现状监测结果（铁件电镀车间东南）

| 监测项目 | 筛选值 | 监测结果（2020.06.04） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 深度0~0.5m处 | 深度0.5~1.5m处 | 深度1.5~3m处 |
|  |  | 监测值 | 达标情况 | 监测值 | 达标情况 | 监测值 | 达标情况 |
| 砷(mg/kg) | 60 | 13.6 | 低于筛选值 | 13.3 | 低于筛选值 | 10.9 | 低于筛选值 |
| 镉(mg/kg) | 65 | 0.19 | 低于筛选值 | 0.25 | 低于筛选值 | 0.09 | 低于筛选值 |
| 铬(六价) (mg/kg) | 5.7 | ＜2 | 低于筛选值 | ＜2 | 低于筛选值 | ＜2 | 低于筛选值 |
| 铜(mg/kg) | 18000 | 22 | 低于筛选值 | 33 | 低于筛选值 | 22 | 低于筛选值 |
| 铅(mg/kg) | 800 | 14.0 | 低于筛选值 | 12.9 | 低于筛选值 | 9.2 | 低于筛选值 |
| 汞(mg/kg) | 38 | 2.40 | 低于筛选值 | 2.87 | 低于筛选值 | 3.12 | 低于筛选值 |
| 镍(mg/kg) | 900 | 108 | 低于筛选值 | 94 | 低于筛选值 | 103 | 低于筛选值 |
| 四氯化碳(μg/kg) | 2.8mg/kg | ＜1.3 | 低于筛选值 | ＜1.3 | 低于筛选值 | ＜1.3 | 低于筛选值 |
| 氯仿(μg/kg) | 0.9mg/kg | ＜1.1 | 低于筛选值 | 24.1 | 低于筛选值 | 48.4 | 低于筛选值 |
| 氯甲烷(μg/kg) | 37mg/kg | ＜1.0 | 低于筛选值 | ＜1.0 | 低于筛选值 | ＜1.0 | 低于筛选值 |
| 1,1-二氯乙烷(μg/kg) | 9mg/kg | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 |
| 1,2-二氯乙烷(μg/kg) | 5mg/kg | ＜1.3 | 低于筛选值 | ＜1.3 | 低于筛选值 | ＜1.3 | 低于筛选值 |
| 1,1-二氯乙烯(μg/kg) | 66mg/kg | ＜1.0 | 低于筛选值 | ＜1.0 | 低于筛选值 | ＜1.0 | 低于筛选值 |
| 顺-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | 596mg/kg | ＜1.3 | 低于筛选值 | ＜1.3 | 低于筛选值 | ＜1.3 | 低于筛选值 |
| 反-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | 54mg/kg | ＜1.4 | 低于筛选值 | ＜1.4 | 低于筛选值 | ＜1.4 | 低于筛选值 |
| 二氯甲烷(μg/kg) | 616mg/kg | ＜1.5 | 低于筛选值 | 200 | 低于筛选值 | 198 | 低于筛选值 |
| 1,2-二氯丙烷(μg/kg) | 5mg/kg | ＜1.1 | 低于筛选值 | ＜1.1 | 低于筛选值 | ＜1.1 | 低于筛选值 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg) | 10mg/kg | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg) | 6.8mg/kg | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 |
| 四氯乙烯(μg/kg) | 53mg/kg | ＜1.4 | 低于筛选值 | 59.1 | 低于筛选值 | 7.2 | 低于筛选值 |
| 1,1,1-三氯乙烷(μg/kg) | 840mg/kg | ＜1.3 | 低于筛选值 | ＜1.3 | 低于筛选值 | ＜1.3 | 低于筛选值 |
| 1,1,2-三氯乙烷(μg/kg) | 2.8mg/kg | ＜1.2 | 低于筛选值 | 22.1 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 |
| 三氯乙烯(μg/kg) | 2.8mg/kg | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 |
| 1,2,3-三氯丙烷(μg/kg) | 0.5mg/kg | ＜1.2 | 低于筛选值 | 59.9 | 低于筛选值 | 73.1 | 低于筛选值 |
| 氯乙烯(μg/kg) | 0.43mg/kg | ＜1.0 | 低于筛选值 | ＜1.0 | 低于筛选值 | ＜1.0 | 低于筛选值 |
| 苯(μg/kg) | 4mg/kg | ＜1.9 | 低于筛选值 | ＜1.9 | 低于筛选值 | ＜1.9 | 低于筛选值 |
| 氯苯(μg/kg) | 270mg/kg | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 |
| 1,2-二氯苯(μg/kg) | 560mg/kg | ＜1.5 | 低于筛选值 | ＜1.5 | 低于筛选值 | ＜1.5 | 低于筛选值 |
| 1,4-二氯苯(μg/kg) | 20mg/kg | ＜1.5 | 低于筛选值 | ＜1.5 | 低于筛选值 | ＜1.5 | 低于筛选值 |
| 乙苯(μg/kg) | 28mg/kg | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 |
| 苯乙烯(μg/kg) | 1290mg/kg | ＜1.1 | 低于筛选值 | ＜1.1 | 低于筛选值 | ＜1.1 | 低于筛选值 |
| 甲苯(μg/kg) | 1200mg/kg | ＜1.3 | 低于筛选值 | ＜1.3 | 低于筛选值 | ＜1.3 | 低于筛选值 |
| 间二甲苯+对二甲苯(μg/kg) | 570mg/kg | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 |
| 邻二甲苯(μg/kg) | 640mg/kg | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 |
| 硝基苯(mg/kg) | 76 | ＜0.09 | 低于筛选值 | ＜0.09 | 低于筛选值 | ＜0.09 | 低于筛选值 |
| 苯胺(mg/kg) | 260 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 |
| 2-氯酚(mg/kg) | 2256 | ＜0.06 | 低于筛选值 | ＜0.06 | 低于筛选值 | ＜0.06 | 低于筛选值 |
| 苯并(a)蒽(mg/kg) | 15 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 |
| 苯并(a)芘(mg/kg) | 1.5 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 |
| 苯并(b)荧蒽(mg/kg) | 15 | ＜0.2 | 低于筛选值 | ＜0.2 | 低于筛选值 | ＜0.2 | 低于筛选值 |
| 苯并(k)荧蒽(mg/kg) | 151 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 |
| 䓛(mg/kg) | 1293 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 |
| 二苯并(a,h)蒽(mg/kg) | 1.5 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 |
| 茚并(1,2,3-cd)芘(mg/kg) | 15 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 |
| 萘(mg/kg) | 70 | ＜0.09 | 低于筛选值 | ＜0.09 | 低于筛选值 | ＜0.09 | 低于筛选值 |
| 样品状态描述 | 红棕、干、少量根系 | 红棕、潮、无根系 | 暗棕、潮、无根系 |

- 土壤现状监测结果（电镀车间2东北侧（原成品库））

| 监测项目 | 筛选值 | 监测结果（2020.06.04） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 深度0~0.5m处 | 深度0.5~1.5m处 | 深度1.5~3m处 |
|  |  | 监测值 | 达标情况 | 监测值 | 达标情况 | 监测值 | 达标情况 |
| 砷(mg/kg) | 60 | 12.2 | 低于筛选值 | 13.8 | 低于筛选值 | 14.8 | 低于筛选值 |
| 镉(mg/kg) | 65 | 0.10 | 低于筛选值 | 0.18 | 低于筛选值 | 0.89 | 低于筛选值 |
| 铬(六价) (mg/kg) | 5.7 | ＜2 | 低于筛选值 | ＜2 | 低于筛选值 | ＜2 | 低于筛选值 |
| 铜(mg/kg) | 18000 | 28 | 低于筛选值 | 27 | 低于筛选值 | 32 | 低于筛选值 |
| 铅(mg/kg) | 800 | 19.6 | 低于筛选值 | 10.9 | 低于筛选值 | 23.5 | 低于筛选值 |
| 汞(mg/kg) | 38 | 2.79 | 低于筛选值 | 3.30 | 低于筛选值 | 2.62 | 低于筛选值 |
| 镍(mg/kg) | 900 | 85 | 低于筛选值 | 85 | 低于筛选值 | 95 | 低于筛选值 |
| 四氯化碳(μg/kg) | 2.8mg/kg | ＜1.3 | 低于筛选值 | ＜1.3 | 低于筛选值 | ＜1.3 | 低于筛选值 |
| 氯仿(μg/kg) | 0.9mg/kg | ＜1.1 | 低于筛选值 | ＜1.1 | 低于筛选值 | 13.8 | 低于筛选值 |
| 氯甲烷(μg/kg) | 37mg/kg | ＜1.0 | 低于筛选值 | ＜1.0 | 低于筛选值 | ＜1.0 | 低于筛选值 |
| 1,1-二氯乙烷(μg/kg) | 9mg/kg | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 |
| 1,2-二氯乙烷(μg/kg) | 5mg/kg | ＜1.3 | 低于筛选值 | ＜1.3 | 低于筛选值 | ＜1.3 | 低于筛选值 |
| 1,1-二氯乙烯(μg/kg) | 66mg/kg | ＜1.0 | 低于筛选值 | ＜1.0 | 低于筛选值 | ＜1.0 | 低于筛选值 |
| 顺-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | 596mg/kg | ＜1.3 | 低于筛选值 | ＜1.3 | 低于筛选值 | ＜1.3 | 低于筛选值 |
| 反-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | 54mg/kg | ＜1.4 | 低于筛选值 | ＜1.4 | 低于筛选值 | ＜1.4 | 低于筛选值 |
| 二氯甲烷(μg/kg) | 616mg/kg | ＜1.5 | 低于筛选值 | ＜1.5 | 低于筛选值 | ＜1.5 | 低于筛选值 |
| 1,2-二氯丙烷(μg/kg) | 5mg/kg | ＜1.1 | 低于筛选值 | ＜1.1 | 低于筛选值 | ＜1.1 | 低于筛选值 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg) | 10mg/kg | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg) | 6.8mg/kg | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 |
| 四氯乙烯(μg/kg) | 53mg/kg | ＜1.4 | 低于筛选值 | ＜1.4 | 低于筛选值 | ＜1.4 | 低于筛选值 |
| 1,1,1-三氯乙烷(μg/kg) | 840mg/kg | ＜1.3 | 低于筛选值 | ＜1.3 | 低于筛选值 | ＜1.3 | 低于筛选值 |
| 1,1,2-三氯乙烷(μg/kg) | 2.8mg/kg | 17.7 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 |
| 三氯乙烯(μg/kg) | 2.8mg/kg | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 |
| 1,2,3-三氯丙烷(μg/kg) | 0.5mg/kg | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 |
| 氯乙烯(μg/kg) | 0.43mg/kg | ＜1.0 | 低于筛选值 | ＜1.0 | 低于筛选值 | ＜1.0 | 低于筛选值 |
| 苯(μg/kg) | 4mg/kg | ＜1.9 | 低于筛选值 | ＜1.9 | 低于筛选值 | ＜1.9 | 低于筛选值 |
| 氯苯(μg/kg) | 270mg/kg | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 |
| 1,2-二氯苯(μg/kg) | 560mg/kg | ＜1.5 | 低于筛选值 | ＜1.5 | 低于筛选值 | ＜1.5 | 低于筛选值 |
| 1,4-二氯苯(μg/kg) | 20mg/kg | ＜1.5 | 低于筛选值 | ＜1.5 | 低于筛选值 | ＜1.5 | 低于筛选值 |
| 乙苯(μg/kg) | 28mg/kg | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 |
| 苯乙烯(μg/kg) | 1290mg/kg | ＜1.1 | 低于筛选值 | ＜1.1 | 低于筛选值 | ＜1.1 | 低于筛选值 |
| 甲苯(μg/kg) | 1200mg/kg | ＜1.3 | 低于筛选值 | ＜1.3 | 低于筛选值 | ＜1.3 | 低于筛选值 |
| 间二甲苯+对二甲苯(μg/kg) | 570mg/kg | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 |
| 邻二甲苯(μg/kg) | 640mg/kg | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 |
| 硝基苯(mg/kg) | 76 | ＜0.09 | 低于筛选值 | ＜0.09 | 低于筛选值 | ＜0.09 | 低于筛选值 |
| 苯胺(mg/kg) | 260 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 |
| 2-氯酚(mg/kg) | 2256 | ＜0.06 | 低于筛选值 | ＜0.06 | 低于筛选值 | ＜0.06 | 低于筛选值 |
| 苯并(a)蒽(mg/kg) | 15 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 |
| 苯并(a)芘(mg/kg) | 1.5 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 |
| 苯并(b)荧蒽(mg/kg) | 15 | ＜0.2 | 低于筛选值 | ＜0.2 | 低于筛选值 | ＜0.2 | 低于筛选值 |
| 苯并(k)荧蒽(mg/kg) | 151 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 |
| 䓛(mg/kg) | 1293 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 |
| 二苯并(a,h)蒽(mg/kg) | 1.5 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 |
| 茚并(1,2,3-cd)芘(mg/kg) | 15 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 |
| 萘(mg/kg) | 70 | ＜0.09 | 低于筛选值 | ＜0.09 | 低于筛选值 | ＜0.09 | 低于筛选值 |
| 样品状态描述 | 暗棕、潮、少量根系 | 暗棕、湿、无根系 | 暗棕、湿、无根系 |

- 土壤现状监测结果

| 监测项目 | 筛选值 | 监测结果（2020.06.04） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 厂区南侧空地 深度0~0.2m处 | 电镀车间2西北侧（原成品库）深度0~0.2m处 |
|  |  | 监测值 | 达标情况 | 监测值 | 达标情况 |
| 砷(mg/kg) | 60 | 9.51 | 低于筛选值 | 10.8 | 低于筛选值 |
| 镉(mg/kg) | 65 | 0.16 | 低于筛选值 | 0.10 | 低于筛选值 |
| 铬(六价) (mg/kg) | 5.7 | ＜2 | 低于筛选值 | ＜2 | 低于筛选值 |
| 铜(mg/kg) | 18000 | 18 | 低于筛选值 | 28 | 低于筛选值 |
| 铅(mg/kg) | 800 | 17.5 | 低于筛选值 | 20.3 | 低于筛选值 |
| 汞(mg/kg) | 38 | 2.65 | 低于筛选值 | 2.53 | 低于筛选值 |
| 镍(mg/kg) | 900 | 20 | 低于筛选值 | 43 | 低于筛选值 |
| 四氯化碳(μg/kg) | 2.8mg/kg | 37.8 | 低于筛选值 | 25.4 | 低于筛选值 |
| 氯仿(μg/kg) | 0.9mg/kg | 34.5 | 低于筛选值 | 16.2 | 低于筛选值 |
| 氯甲烷(μg/kg) | 37mg/kg | ＜1.0 | 低于筛选值 | ＜1.0 | 低于筛选值 |
| 1,1-二氯乙烷(μg/kg) | 9mg/kg | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 |
| 1,2-二氯乙烷(μg/kg) | 5mg/kg | ＜1.3 | 低于筛选值 | ＜1.3 | 低于筛选值 |
| 1,1-二氯乙烯(μg/kg) | 66mg/kg | ＜1.0 | 低于筛选值 | ＜1.0 | 低于筛选值 |
| 顺-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | 596mg/kg | ＜1.3 | 低于筛选值 | ＜1.3 | 低于筛选值 |
| 反-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | 54mg/kg | ＜1.4 | 低于筛选值 | ＜1.4 | 低于筛选值 |
| 二氯甲烷(μg/kg) | 616mg/kg | 276 | 低于筛选值 | 351 | 低于筛选值 |
| 1,2-二氯丙烷(μg/kg) | 5mg/kg | ＜1.1 | 低于筛选值 | ＜1.1 | 低于筛选值 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg) | 10mg/kg | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg) | 6.8mg/kg | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 |
| 四氯乙烯(μg/kg) | 53mg/kg | 23.1 | 低于筛选值 | 63.0 | 低于筛选值 |
| 1,1,1-三氯乙烷(μg/kg) | 840mg/kg | ＜1.3 | 低于筛选值 | ＜1.3 | 低于筛选值 |
| 1,1,2-三氯乙烷(μg/kg) | 2.8mg/kg | 6.3 | 低于筛选值 | 38.3 | 低于筛选值 |
| 三氯乙烯(μg/kg) | 2.8mg/kg | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 |
| 1,2,3-三氯丙烷(μg/kg) | 0.5mg/kg | 39.9 | 低于筛选值 | 117 | 低于筛选值 |
| 氯乙烯(μg/kg) | 0.43mg/kg | ＜1.0 | 低于筛选值 | ＜1.0 | 低于筛选值 |
| 苯(μg/kg) | 4mg/kg | ＜1.9 | 低于筛选值 | ＜1.9 | 低于筛选值 |
| 氯苯(μg/kg) | 270mg/kg | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 |
| 1,2-二氯苯(μg/kg) | 560mg/kg | ＜1.5 | 低于筛选值 | ＜1.5 | 低于筛选值 |
| 1,4-二氯苯(μg/kg) | 20mg/kg | ＜1.5 | 低于筛选值 | ＜1.5 | 低于筛选值 |
| 乙苯(μg/kg) | 28mg/kg | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 |
| 苯乙烯(μg/kg) | 1290mg/kg | ＜1.1 | 低于筛选值 | ＜1.1 | 低于筛选值 |
| 甲苯(μg/kg) | 1200mg/kg | ＜1.3 | 低于筛选值 | ＜1.3 | 低于筛选值 |
| 间二甲苯+对二甲苯(μg/kg) | 570mg/kg | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 |
| 邻二甲苯(μg/kg) | 640mg/kg | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 |
| 硝基苯(mg/kg) | 76 | ＜0.09 | 低于筛选值 | ＜0.09 | 低于筛选值 |
| 苯胺(mg/kg) | 260 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 |
| 2-氯酚(mg/kg) | 2256 | ＜0.06 | 低于筛选值 | ＜0.06 | 低于筛选值 |
| 苯并(a)蒽(mg/kg) | 15 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 |
| 苯并(a)芘(mg/kg) | 1.5 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 |
| 苯并(b)荧蒽(mg/kg) | 15 | ＜0.2 | 低于筛选值 | ＜0.2 | 低于筛选值 |
| 苯并(k)荧蒽(mg/kg) | 151 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 |
| 䓛(mg/kg) | 1293 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 |
| 二苯并(a,h)蒽(mg/kg) | 1.5 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 |
| 茚并(1,2,3-cd)芘(mg/kg) | 15 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 |
| 萘(mg/kg) | 70 | ＜0.09 | 低于筛选值 | ＜0.09 | 低于筛选值 |
| 样品状态描述 | 浅棕、干、无根系 | 暗棕、干、无根系 |

- 土壤现状监测结果

| 监测项目 | 筛选值 | 监测结果（2020.06.04） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 厂界外北侧30m处 深度0~0.2m处 | 厂界外西南侧30m处 深度0~0.2m处 |
|  |  | 监测值 | 达标情况 | 监测值 | 达标情况 |
| 砷(mg/kg) | 60 | 11.6 | 低于筛选值 | 10.2 | 低于筛选值 |
| 镉(mg/kg) | 65 | 0.16 | 低于筛选值 | 0.17 | 低于筛选值 |
| 铬(六价) (mg/kg) | 5.7 | ＜2 | 低于筛选值 | ＜2 | 低于筛选值 |
| 铜(mg/kg) | 18000 | 25 | 低于筛选值 | 17 | 低于筛选值 |
| 铅(mg/kg) | 800 | 11.0 | 低于筛选值 | 9.4 | 低于筛选值 |
| 汞(mg/kg) | 38 | 2.82 | 低于筛选值 | 4.17 | 低于筛选值 |
| 镍(mg/kg) | 900 | 34 | 低于筛选值 | 31 | 低于筛选值 |
| 四氯化碳(μg/kg) | 2.8mg/kg | ＜1.3 | 低于筛选值 | ＜1.3 | 低于筛选值 |
| 氯仿(μg/kg) | 0.9mg/kg | ＜1.1 | 低于筛选值 | ＜1.1 | 低于筛选值 |
| 氯甲烷(μg/kg) | 37mg/kg | ＜1.0 | 低于筛选值 | ＜1.0 | 低于筛选值 |
| 1,1-二氯乙烷(μg/kg) | 9mg/kg | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 |
| 1,2-二氯乙烷(μg/kg) | 5mg/kg | ＜1.3 | 低于筛选值 | ＜1.3 | 低于筛选值 |
| 1,1-二氯乙烯(μg/kg) | 66mg/kg | ＜1.0 | 低于筛选值 | ＜1.0 | 低于筛选值 |
| 顺-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | 596mg/kg | ＜1.3 | 低于筛选值 | ＜1.3 | 低于筛选值 |
| 反-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | 54mg/kg | ＜1.4 | 低于筛选值 | ＜1.4 | 低于筛选值 |
| 二氯甲烷(μg/kg) | 616mg/kg | ＜1.5 | 低于筛选值 | ＜1.5 | 低于筛选值 |
| 1,2-二氯丙烷(μg/kg) | 5mg/kg | ＜1.1 | 低于筛选值 | ＜1.1 | 低于筛选值 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg) | 10mg/kg | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg) | 6.8mg/kg | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 |
| 四氯乙烯(μg/kg) | 53mg/kg | ＜1.4 | 低于筛选值 | ＜1.4 | 低于筛选值 |
| 1,1,1-三氯乙烷(μg/kg) | 840mg/kg | ＜1.3 | 低于筛选值 | ＜1.3 | 低于筛选值 |
| 1,1,2-三氯乙烷(μg/kg) | 2.8mg/kg | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 |
| 三氯乙烯(μg/kg) | 2.8mg/kg | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 |
| 1,2,3-三氯丙烷(μg/kg) | 0.5mg/kg | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 |
| 氯乙烯(μg/kg) | 0.43mg/kg | ＜1.0 | 低于筛选值 | ＜1.0 | 低于筛选值 |
| 苯(μg/kg) | 4mg/kg | ＜1.9 | 低于筛选值 | ＜1.9 | 低于筛选值 |
| 氯苯(μg/kg) | 270mg/kg | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 |
| 1,2-二氯苯(μg/kg) | 560mg/kg | ＜1.5 | 低于筛选值 | ＜1.5 | 低于筛选值 |
| 1,4-二氯苯(μg/kg) | 20mg/kg | ＜1.5 | 低于筛选值 | ＜1.5 | 低于筛选值 |
| 乙苯(μg/kg) | 28mg/kg | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 |
| 苯乙烯(μg/kg) | 1290mg/kg | ＜1.1 | 低于筛选值 | ＜1.1 | 低于筛选值 |
| 甲苯(μg/kg) | 1200mg/kg | ＜1.3 | 低于筛选值 | ＜1.3 | 低于筛选值 |
| 间二甲苯+对二甲苯(μg/kg) | 570mg/kg | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 |
| 邻二甲苯(μg/kg) | 640mg/kg | ＜1.2 | 低于筛选值 | ＜1.2 | 低于筛选值 |
| 硝基苯(mg/kg) | 76 | ＜0.09 | 低于筛选值 | ＜0.09 | 低于筛选值 |
| 苯胺(mg/kg) | 260 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 |
| 2-氯酚(mg/kg) | 2256 | ＜0.06 | 低于筛选值 | ＜0.06 | 低于筛选值 |
| 苯并(a)蒽(mg/kg) | 15 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 |
| 苯并(a)芘(mg/kg) | 1.5 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 |
| 苯并(b)荧蒽(mg/kg) | 15 | ＜0.2 | 低于筛选值 | ＜0.2 | 低于筛选值 |
| 苯并(k)荧蒽(mg/kg) | 151 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 |
| 䓛(mg/kg) | 1293 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 |
| 二苯并(a,h)蒽(mg/kg) | 1.5 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 |
| 茚并(1,2,3-cd)芘(mg/kg) | 15 | ＜0.1 | 低于筛选值 | ＜0.1 | 低于筛选值 |
| 萘(mg/kg) | 70 | ＜0.09 | 低于筛选值 | ＜0.09 | 低于筛选值 |
| 样品状态描述 | 暗棕、潮、无根系 | 浅棕、干、无根系 |

- 土壤现状监测结果

| 监测项目 | 筛选值 | 监测结果（2020.09.15） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 厂界外东北侧300m处 深度0.2m处 | 厂界外西南侧300m处 深度0.2m处 |
|  |  | 监测值 | 达标情况 | 监测值 | 达标情况 |
| 砷（mg/kg） | 60 | 6.32 | 低于筛选值 | 5.19 | 低于筛选值 |
| 镉（mg/kg） | 65 | 0.08 | 低于筛选值 | 0.06 | 低于筛选值 |
| 六价铬（mg/kg） | 5.7 | ＜0.5 | 低于筛选值 | ＜0.5 | 低于筛选值 |
| 铜（mg/kg） | 18000 | 10 | 低于筛选值 | 8 | 低于筛选值 |
| 铅（mg/kg） | 800 | 14.7 | 低于筛选值 | 12.0 | 低于筛选值 |
| 汞（mg/kg） | 38 | 3.30 | 低于筛选值 | 3.49 | 低于筛选值 |
| 镍（mg/kg） | 900 | 46 | 低于筛选值 | 38 | 低于筛选值 |
| 样品状态描述 | 黄棕、潮、无根系 | 黄棕、潮、无根系 |

由土壤现状监测结果可以看出，以上各监测点位的监测因子均能够满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值要求，土壤环境质量良好。

# 第四章    环境影响预测与评价

## 4.1 环境空气影响预测与评价

### 4.1.1 气象数据

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2-2018）附录B规定及模型需要，AERMOD预测模型气象数据的收集包括地面气象数据及高空气象数据两类。

地面气象资料来源于汝南气象站（57197），地理坐标为东经114.35度，北纬32.97度，海拔高度50.00米。汝南气象站距离本项目厂址约2.1km，两地均属平原地区，受相同气候系统的影响和控制，其常规气象资料可以反映项目区域的基本气候特征。因此，本次评价采用该气象站的多年常规气象资料及2019年地面气象观测资料进行统计分析。

（1）多年常规气象资料

汝南气象站2000年~2019年气象资料整编详见表4.1-1。

- 汝南气象站常规气象项目统计（2000-2019）

| 统计项目 | 统计值 | 极值出现时间 | 极值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多年平均气温（℃） | 15.3 |  |  |
| 累年极端最高气温（℃） | 38.5 | 2011/06/08 | 42.0 |
| 累年极端最低气温（℃） | -9.3 | 2008/01/29 | -12.6 |
| 多年平均气压（hPa） | 1010.3 |  |  |
| 多年平均水汽压（hPa） | 15.1 |  |  |
| 多年平均相对湿度(%) | 75.3 |  |  |
| 多年平均降雨量(mm) | 1005.0 | 2000/07/13 | 157.6 |
| 灾害天气统计 | 多年平均沙暴日数(d) | 0.1 |  |  |
|  | 多年平均雷暴日数(d) | 18.9 |  |  |
|  | 多年平均冰雹日数(d) | 0.3 |  |  |
|  | 多年平均大风日数(d) | 2.2 |  |  |
| 多年实测极大风速（m/s）、相应风向 | 19.5 | 2017/03/01 | 24.3 E |
| 多年平均风速（m/s） | 1.9 |  |  |
| 多年主导风向、风向频率(%) | N 8.56 |  |  |
| 多年静风频率(风速<0.2m/s)(%) | 9.55 |  |  |

（2）气象站风观测数据统计

①月平均风速

汝南气象站月平均风速如表4.1-2，3月平均风速最大（2.24米/秒），9月风速最小（1.50米/秒）。

- 汝南气象站月平均风速统计（单位m/s）

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均风速 | 1.86 | 2.07 | 2.24 | 2.12 | 1.88 | 1.89 | 1.78 | 1.56 | 1.50 | 1.53 | 1.81 | 1.88 |

②风向特征

近20年资料分析的风向玫瑰图如图4.1-1所示，汝南气象站主要风向为N、S、NNW、NNE、ENE、E、NE、SSE占56.25％，其中以N为主风向，占到全年8.56％左右。

- 汝南气象站年风向频率统计（单位%）

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率 | 8.56 | 6.63 | 6.47 | 6.60 | 6.55 | 4.80 | 5.98 | 6.36 | 8.22 | 5.76 | 3.72 | 2.38 | 2.58 | 2.85 | 6.00 | 6.86 | 9.55 |

- 汝南气象站月风向频率统计（单位%）

| 风向频率 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 11.19 | 8.89 | 7.44 | 5.44 | 4.34 | 3.73 | 5.48 | 4.74 | 6.32 | 4.89 | 3.34 | 2.39 | 2.68 | 3.39 | 8.09 | 9.09 | 8.52 |
| 02 | 8.65 | 8.15 | 8.27 | 6.85 | 6.30 | 5.10 | 6.22 | 6.85 | 7.65 | 5.55 | 3.97 | 2.55 | 2.57 | 3.06 | 5.70 | 6.95 | 5.59 |
| 03 | 7.15 | 7.10 | 8.55 | 6.85 | 6.00 | 5.05 | 6.80 | 7.42 | 9.70 | 7.40 | 4.28 | 2.45 | 2.70 | 3.00 | 4.75 | 5.05 | 5.78 |
| 04 | 7.90 | 5.50 | 5.15 | 5.70 | 5.75 | 6.10 | 7.30 | 8.10 | 10.55 | 8.35 | 4.63 | 2.40 | 2.35 | 2.69 | 5.60 | 5.65 | 6.30 |
| 05 | 4.97 | 4.27 | 5.62 | 6.22 | 7.72 | 5.97 | 6.02 | 8.12 | 10.22 | 7.12 | 4.47 | 2.23 | 3.13 | 2.42 | 5.62 | 5.57 | 10.12 |
| 06 | 3.79 | 3.85 | 3.94 | 5.49 | 7.94 | 6.49 | 10.09 | 10.59 | 13.54 | 7.69 | 4.14 | 2.61 | 2.33 | 2.29 | 3.59 | 4.84 | 6.83 |
| 07 | 5.11 | 3.65 | 4.75 | 5.35 | 7.60 | 5.84 | 7.40 | 9.25 | 14.45 | 7.95 | 3.95 | 2.01 | 2.34 | 2.00 | 3.60 | 4.05 | 10.68 |
| 08 | 10.46 | 7.36 | 8.56 | 10.21 | 8.56 | 4.11 | 4.44 | 4.34 | 4.75 | 3.33 | 2.58 | 1.65 | 1.90 | 2.18 | 4.31 | 7.66 | 13.59 |
| 09 | 10.84 | 8.04 | 7.29 | 8.84 | 7.59 | 5.09 | 5.14 | 4.35 | 4.21 | 2.43 | 2.37 | 1.81 | 1.93 | 2.32 | 5.74 | 7.79 | 14.23 |
| 10 | 9.53 | 7.18 | 6.18 | 6.43 | 6.88 | 3.73 | 4.98 | 4.82 | 4.58 | 3.04 | 3.43 | 2.10 | 2.78 | 4.41 | 6.73 | 8.08 | 15.09 |
| 11 | 11.45 | 7.40 | 5.65 | 6.06 | 5.15 | 3.56 | 4.53 | 5.40 | 6.85 | 5.30 | 3.96 | 2.98 | 2.95 | 2.60 | 8.30 | 8.45 | 9.43 |
| 12 | 11.23 | 7.73 | 6.43 | 5.73 | 4.73 | 2.66 | 3.93 | 4.03 | 5.93 | 5.78 | 4.03 | 3.42 | 3.13 | 3.98 | 9.88 | 9.08 | 8.32 |

| 1月静风8.52% | 2月静风5.59% |
| --- | --- |
| 3月静风5.78% | 4月静风6.30% |
| 5月静风10.12% | 6月静风6.83% |
| 7月静风10.68% | 8月静风13.59% |
| 9月静风14.23% | 10月静风15.09% |
| 11月静风9.43% | 12月静风8.32% |
| 全年静风频率 9.55% |

图4.1-1    汝南风向玫瑰示意图

### 4.1.2 预测与评价内容

#### 4.1.2.1 评价因子

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，大气环境影响评价因子主要为项目排放的基本污染物及其他污染物。根据本项目污染物排放特征，确定预测评价因子为SO2、NOx、PM10、氯化氢、铬（六价）。

根据工程分析章节可知，本项目SO2和NOx的年排放量之和小于500t/a，因此，本项目无需增加二次污染物PM2.5为评价因子。

#### 4.1.2.2 评价标准

各评价因子质量标准见下表。

- 评价标准

| 序号 | 污染物名称 | 标准限值 | 标准名称及级（类）别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 年平均 | 60μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 |
|  |  | 24小时平均 | 150μg/m3 |  |
|  |  | 1小时平均 | 500μg/m3 |  |
| 2 | NO2 | 年平均 | 40μg/m3 |  |
|  |  | 24小时平均 | 80μg/m3 |  |
|  |  | 1小时平均 | 200μg/m3 |  |
| 3 | PM10 | 年平均 | 70μg/m3 |  |
|  |  | 24小时平均 | 150μg/m3 |  |
| 4 | 氯化氢 | 日平均 | 15μg/m3 |  |
|  |  | 1h平均 | 50μg/m3 |  |
| 5 | 铬（六价） | 一次值 | 0.0015mg/m3 | 参考《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） |

#### 4.1.2.3 评价等级及评价范围

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中“5.3评价等级判定”的规定，采用附录A推荐模型中的估算模型AERSCREEN分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

①P max及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面空气质量浓度占标率P i定义如下：

式中：

P i——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用HJ2.2-2018中5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

②评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分。

- 评价工作等级判据表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

③估算模型参数

- 估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 90万人 （《汝南县城乡总体规划》（2017-2035）中2020年全县人口规模） |
| 最高环境温度/℃ | 42.0 |
| 最低环境温度/℃ | -12.6 |
| 土地利用类型 | 工业用地 |
| 区域湿度条件 | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 否√ |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是 否√ |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

④废气污染源参数

本项目保护杠机加工线租用汝南县豪进电动车制造有限公司东北车间和机加工设备进行设置，“汝南县豪进电动车制造有限公司年产200万套电动车保险杠、大货架、后衣架项目”已于2013年编制完成环境影响报告表并取得批复，并于2014年建成投产，背景浓度已包括该部分污染源，且本次变更后机加工规模约为25万套保护杠/a，远低于汝南县豪进电动车制造有限公司的产品规模，因此，本次预测不再叠加该部分污染源。

- 正常工况点源参数表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标 | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气量（m3/h） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放 工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | NOx | 颗粒物 | 氯化氢 | 铬（六价） |
| 1 | P1 | 114.334690 | 32.970062 | 51 | 15 | 0.5 | 20000 | 20 | 3000 | 正常 | / | / | 0.0575 | / | / |
| 2 | P2 | 114.334324 | 32.970223 | 52 | 18 | 0.5 | 10000 | 20 | 3000 | 正常 | / | / | / | 0.0255 | / |
| 3 | P3 | 114.334770 | 32.970235 | 51 | 15 | 0.5 | 10000 | 20 | 3000 | 正常 | / | / | / | / | 0.0003 |
| 4 | P4 | 114.334400 | 32.970829 | 52 | 15 | 0.5 | 20000 | 20 | 3000 | 正常 | / | / | / | 0.0326 | / |
| 5 | P5 | 114.334400 | 32.970844 | 52 | 15 | 0.5 | 5000 | 20 | 3000 | 正常 | / | 0.0009 | / | 0.0029 | / |
| 6 | P6 | 114.334373 | 32.970199 | 52 | 15 | 0.2 | 1616.295 | 60 | 3000 | 正常 | 0.0056 | 0.0485 | 0.0079 | / | / |

- 非正常工况点源参数表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标 | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气量（m3/h） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放 工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | NOx | 颗粒物 | 氯化氢 | 铬（六价） |
| 1 | P2 | 114.334324 | 32.970223 | 52 | 18 | 0.5 | 10000 | 20 | 3000 | 非正常 | / | / | / | 0.2552 | / |
| 2 | P3 | 114.334770 | 32.970235 | 51 | 15 | 0.5 | 10000 | 20 | 3000 | 非正常 | / | / | / | / | 0.0026 |
| 3 | P4 | 114.334400 | 32.970829 | 52 | 15 | 0.5 | 20000 | 20 | 3000 | 非正常 | / | / | / | 0.3260 | / |
| 4 | P5 | 114.334400 | 32.970844 | 52 | 15 | 0.5 | 5000 | 20 | 3000 | 非正常 | / | 0.0029 | / | 0.0287 | / |

- 矩形面源参数表

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标/m | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角（°） | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  | 氯化氢 | 铬（六价） | NOx |
| 1 | 铁件电镀车间 | 114.334184 | 32.970236 | 52 | 52.5 | 53 | / | 8.5 | 3000 | 正常 | 0.0631 | 0.0006 | 0.0006 |
| 2 | 电镀车间2# | 114.334202 | 32.970853 | 53 | 53 | 67.5 | / | 8 | 3000 | 正常 | 0.0724 | / | / |

⑤区域在建、拟建污染源源强

根据调查及公示环评项目情况，区域在建、拟建项目主要为《汝南和茂生物质热电有限公司汝南县生物质热电联产项目》、《汝南县生活垃圾焚烧发电项目》，同期在建、拟建项目源强参数清单见表4.1-11~4.1-12。

- 同期在建、拟建有组织源强参数清单

| 项目名称 | 污染源 | 排气筒 | 排气筒底部中心坐标 | 污染物 | 排放工况 | 点源排放速率(kg/h) | 排气筒几何高度(m) | 排气筒出口内径(m) | 排气筒出口处烟气排放速度(Nm3/h) | 排气筒出口处的烟气温度(℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 汝南和茂生物质热电有限公司汝南县生物质热电联产项目 | 锅炉烟气 | H1 | 114.325780 | 32.964918 | SO2 | 正常 | 5.03 | 80 | 2.5 | 126324 | 120 |
|  |  |  |  |  | NO2 |  | 10.69 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | PM10 |  | 3.27 |  |  |  |  |
|  | 上料粉尘 | H2 | 114.325522 | 32.963343 | PM10 | 正常 | 0.064 | 20 | 0.15 | 2500 | 25 |
|  | 灰库粉尘 | H3 | 114.325651 | 32.963343 | PM10 | 正常 | 0.065 | 20 | 0.15 | 5280 | 25 |
|  | 石灰粉仓尾气 | H4 | 114.325790 | 32.963343 | PM10 | 正常 | 0.035 | 15 | 0.15 | 2500 | 25 |
|  | 渣仓粉尘 | H5 | 114.325941 | 32.963343 | PM10 | 正常 | 0.0012 | 15 | 0.15 | 50 | 25 |
| 汝南县生活垃圾焚烧发电项目 | 焚烧炉烟气 | S1 | 114.327056 | 32.966934 | SO2 | 正常 | 4.275 | 80 | 2×1.4（双管集束，等效内经1.98） | 142500 | 150 |
|  |  |  |  |  | NO2 |  | 25.65 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | PM10 |  | 1.425 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | HCl |  | 1.425 |  |  |  | 25 |

- 同期周边在建、拟建无组织源强参数清单

| 项目名称 | 无组织排放源 | 面源起点坐标/m | 污染物 | 面源排放速率(kg/h) | 释放高度(m) | 面源长度(m) | 面源宽度(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |
| 汝南和茂生物质热电有限公司汝南县生物质热电联产项目 | 储料区无组织排放 | 114.326890 | 32.962798 | PM10 | 0.0221 | 8 | 192 | 99 |
|  |  | 114.328140 | 32.963743 | PM10 | 0.0221 | 8 | 138 | 105 |
|  |  | 114.328161 | 32.962870 | PM10 | 0.0221 | 8 | 138 | 105 |
| 汝南县生活垃圾焚烧发电项目 | 飞灰储藏间无组织 | 114.326595 | 32.967155 | PM10 | 0.053 | 37 | 20 | 15.5 |
|  | 石灰浆制备车间无组织 | 114.326724 | 32.967011 | PM10 | 0.030 | 37 | 18 | 9 |
|  | 活性炭车间无组织 | 114.326740 | 32.966831 | PM10 | 0.015 | 37 | 7.5 | 6 |
|  | 小苏打车间无组织 | 114.326654 | 32.966840 | PM10 | 0.023 | 37 | 12 | 6 |

注：因《汝南和茂生物质热电有限公司汝南县生物质热电联产项目》环评报告中仅给出无组织TSP，未给出无组织PM10，排放速率参考美国环保署《大气污染物排放因子AP-42》和欧盟环境署《EMEP/EEA空气污染物排放清单指南》：PM10占总颗粒物TSP的23%。

⑤主要污染源估算模型计算结果

本项目废气污染源正常排放下，估算模型计算结果见表4.1-13~4.1-17。

- 主要污染源（点源）估算模型计算结果一览表

| 下风向距离/m | P1排气筒 | P2排气筒 | P3排气筒 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 | 氯化氢 | 铬（六价） |
|  | 预测质量浓度/μg/m3 | 占标率/% | 预测质量浓度/μg/m3 | 占标率/% | 预测质量浓度/μg/m3 | 占标率/% |
| 50 | 4.1625 | 0.93 | 0.83833 | 1.68 | 0.021728 | 1.45 |
| 75 | 2.8783 | 0.64 | 0.91748 | 1.83 | 0.015024 | 1.00 |
| 100 | 3.0032 | 0.67 | 0.70312 | 1.41 | 0.015671 | 1.04 |
| 200 | 1.801 | 0.40 | 0.79749 | 1.59 | 0.009398 | 0.63 |
| 300 | 1.2539 | 0.28 | 0.57232 | 1.14 | 0.006543 | 0.44 |
| 400 | 0.91392 | 0.20 | 0.42318 | 0.85 | 0.004769 | 0.32 |
| 500 | 0.70036 | 0.16 | 0.32699 | 0.65 | 0.003654 | 0.24 |
| 600 | 0.55819 | 0.12 | 0.2623 | 0.52 | 0.002913 | 0.19 |
| 700 | 0.45848 | 0.10 | 0.21961 | 0.44 | 0.002392 | 0.16 |
| 800 | 0.3855 | 0.09 | 0.18722 | 0.37 | 0.002011 | 0.13 |
| 900 | 0.33022 | 0.07 | 0.16204 | 0.32 | 0.001723 | 0.11 |
| 1000 | 0.28717 | 0.06 | 0.14206 | 0.28 | 0.001498 | 0.10 |
| 1500 | 0.16636 | 0.04 | 0.084226 | 0.17 | 0.000868 | 0.06 |
| 2000 | 0.11227 | 0.02 | 0.05748 | 0.11 | 0.000586 | 0.04 |
| 2500 | 0.082537 | 0.02 | 0.042545 | 0.09 | 0.000431 | 0.03 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 4.6078 | 1.02 | 1.0603 | 2.12 | 0.024056 | 1.60 |
| 最大落地点距离/m | 41 | 66 | 41 |

- 主要污染源（点源）估算模型计算结果一览表

| 下风向距离/m | P4排气筒 | P5排气筒 |
| --- | --- | --- |
|  | 氯化氢 | 氯化氢 | NOx |
|  | 预测质量浓度/μg/m3 | 占标率/% | 预测质量浓度/μg/m3 | 占标率/% | 预测质量浓度/μg/m3 | 占标率/% |
| 50 | 2.3604 | 4.72 | 0.210099 | 0.42 | 0.065203 | 0.03 |
| 75 | 1.6322 | 3.26 | 0.145268 | 0.29 | 0.045083 | 0.02 |
| 100 | 1.703 | 3.41 | 0.151493 | 0.30 | 0.047015 | 0.02 |
| 200 | 1.0213 | 2.04 | 0.090851 | 0.18 | 0.028195 | 0.01 |
| 300 | 0.71105 | 1.42 | 0.063249 | 0.13 | 0.019629 | 0.01 |
| 400 | 0.51825 | 1.04 | 0.046097 | 0.09 | 0.014306 | 0.01 |
| 500 | 0.39715 | 0.79 | 0.035325 | 0.07 | 0.010963 | 0.01 |
| 600 | 0.31653 | 0.63 | 0.028154 | 0.06 | 0.008738 | 0.00 |
| 700 | 0.25999 | 0.52 | 0.023125 | 0.05 | 0.007177 | 0.00 |
| 800 | 0.2186 | 0.44 | 0.019444 | 0.04 | 0.006034 | 0.00 |
| 900 | 0.18726 | 0.37 | 0.016656 | 0.03 | 0.005169 | 0.00 |
| 1000 | 0.16284 | 0.33 | 0.014484 | 0.03 | 0.004495 | 0.00 |
| 1500 | 0.094338 | 0.19 | 0.008391 | 0.02 | 0.002604 | 0.00 |
| 2000 | 0.063664 | 0.13 | 0.005662 | 0.01 | 0.001757 | 0.00 |
| 2500 | 0.046804 | 0.09 | 0.004163 | 0.01 | 0.001292 | 0.00 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 2.6129 | 5.23 | 0.253428 | 0.51 | 0.07865 | 0.04 |
| 最大落地点距离/m | 41 | 19 | 19 |

- 主要污染源（点源）估算模型计算结果一览表

| 下风向距离/m | P6排气筒 |
| --- | --- |
|  | SO2 | NOx | 颗粒物 |
|  | 预测质量浓度/μg/m3 | 占标率/% | 预测质量浓度/μg/m3 | 占标率/% | 预测质量浓度/μg/m3 | 占标率/% |
| 50 | 0.14788 | 0.03 | 1.280747 | 0.64 | 0.208616 | 0.05 |
| 75 | 0.11851 | 0.02 | 1.026381 | 0.51 | 0.167184 | 0.04 |
| 100 | 0.13922 | 0.03 | 1.205745 | 0.60 | 0.1964 | 0.04 |
| 200 | 0.1332 | 0.03 | 1.153607 | 0.58 | 0.187907 | 0.04 |
| 300 | 0.11611 | 0.02 | 1.005596 | 0.50 | 0.163798 | 0.04 |
| 400 | 0.093102 | 0.02 | 0.80633 | 0.40 | 0.13134 | 0.03 |
| 500 | 0.075255 | 0.02 | 0.651762 | 0.33 | 0.106163 | 0.02 |
| 600 | 0.062039 | 0.01 | 0.537302 | 0.27 | 0.087519 | 0.02 |
| 700 | 0.052149 | 0.01 | 0.451648 | 0.23 | 0.073567 | 0.02 |
| 800 | 0.044591 | 0.01 | 0.38619 | 0.19 | 0.062905 | 0.01 |
| 900 | 0.038686 | 0.01 | 0.335048 | 0.17 | 0.054575 | 0.01 |
| 1000 | 0.033978 | 0.01 | 0.294274 | 0.15 | 0.047933 | 0.01 |
| 1500 | 0.020251 | 0.00 | 0.175388 | 0.09 | 0.028568 | 0.01 |
| 2000 | 0.013849 | 0.00 | 0.119942 | 0.06 | 0.019537 | 0.00 |
| 2500 | 0.010259 | 0.00 | 0.08885 | 0.04 | 0.014473 | 0.00 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 0.35442 | 0.07 | 3.069531 | 1.53 | 0.499985 | 0.11 |
| 最大落地点距离/m | 18 | 18 | 18 |

- 主要污染源（面源）估算模型计算结果一览表

| 下风向距离/m | 铁件电镀车间 | 电镀车间2# |
| --- | --- | --- |
|  | 氯化氢 | 铬（六价） | NOx | 氯化氢 |
|  | 预测质量浓度/μg/m3 | 占标率/% | 预测质量浓度/μg/m3 | 占标率/% | 预测质量浓度/μg/m3 | 占标率/% | 预测质量浓度/μg/m3 | 占标率/% |
| 50 | 41.26109 | 82.52 | 0.39234 | 26.16 | 0.39234 | 0.20 | 49.11 | 98.22 |
| 75 | 25.4293 | 50.86 | 0.2418 | 16.12 | 0.2418 | 0.12 | 30.407 | 60.81 |
| 100 | 17.50183 | 35.00 | 0.16642 | 11.09 | 0.16642 | 0.08 | 20.84 | 41.68 |
| 200 | 6.927329 | 13.85 | 0.06587 | 4.39 | 0.06587 | 0.03 | 8.1528 | 16.31 |
| 300 | 3.996964 | 7.99 | 0.038006 | 2.53 | 0.038006 | 0.02 | 4.6856 | 9.37 |
| 400 | 2.701311 | 5.40 | 0.025686 | 1.71 | 0.025686 | 0.01 | 3.1618 | 6.32 |
| 500 | 1.993539 | 3.99 | 0.018956 | 1.26 | 0.018956 | 0.01 | 2.3326 | 4.67 |
| 600 | 1.553627 | 3.11 | 0.014773 | 0.98 | 0.014773 | 0.01 | 1.8165 | 3.63 |
| 700 | 1.258109 | 2.52 | 0.011963 | 0.80 | 0.011963 | 0.01 | 1.4707 | 2.94 |
| 800 | 1.048133 | 2.10 | 0.009966 | 0.66 | 0.009966 | 0.00 | 1.225 | 2.45 |
| 900 | 0.895115 | 1.79 | 0.008511 | 0.57 | 0.008511 | 0.00 | 1.0427 | 2.09 |
| 1000 | 0.774878 | 1.55 | 0.007368 | 0.49 | 0.007368 | 0.00 | 0.90544 | 1.81 |
| 1500 | 0.44496 | 0.89 | 0.004231 | 0.28 | 0.004231 | 0.00 | 0.51982 | 1.04 |
| 2000 | 0.301071 | 0.60 | 0.002863 | 0.19 | 0.002863 | 0.00 | 0.35169 | 0.70 |
| 2500 | 0.224773 | 0.45 | 0.002137 | 0.14 | 0.002137 | 0.00 | 0.26256 | 0.53 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 50.5757 | 101.15 | 0.48091 | 32.06 | 0.48091 | 0.24 | 55.649 | 111.30 |
| 最大落地点距离/m | 30 | 30 | 30 | 37 |

⑥评价等级和评价范围确定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“5.3.3.1同一项目有多个污染源时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。”

由表4.1-13~4.1-16，本项目存在多个污染源，其中占标率最大的污染因子为电镀车间2#无组织排放的HCl，其最大占标率为111.30%，因此，确定本项目环境空气影响评价等级为一级。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“5.4.1一级评价项目根据建设项目排放污染物的最远影响距离（D10%）确定大气环境影响评价范围。即以项目厂址为中心区域，自厂界外延D10%的矩形区域作为大气环境影响评价范围。当D10%小于2.5 km时，评价范围边长取5km。”本项目最远距离D10%为287m<2.5km，因此，本项目大气环境评价范围应以项目厂址为中心，边长为5km的矩形；大气环境预测范围应覆盖全部评价范围。即预测范围：以本项目厂址中心为预测范围中心点，向E、S、W、N各延伸2.5km，评价区总面积25km2。

#### 4.1.2.4 预测模型

经评价等级判定，本次大气评价等级为一级，因此，需要采用进一步预测模型开展大气环境影响预测与评价。根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）表3推荐模型适用范围，满足本项目进一步预测的模型有AREMOD、ADMS、CALPUFF。

根据汝南气象站2000年-2019年的气象统计结果，近20年统计的全年静风（≤0.2m/s）频率为9.55%，小于35%；且根据现场调查，本项目距离宿鸭湖实验区边界的最近距离约4.1km，即项目所在区域附近3km范围内无大型水体（海或湖），不会发生熏烟现象；因此，本次评价不需要采用CALPUFF模型进行进一步预测。通过以上模型比选，考虑到本项目涉及到点源、面源，预测范围≤50km。本次采用进一步预测模型AERMOD进行进一步预测计算。选取EIAProA2008大气预测软件进行预测计算。

#### 4.1.2.5 预测方案

根据环境空气质量现状章节，本项目所在区域属于不达标区，对照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表5预测内容和评价要求，本次预测方案详见下表。

- 预测方案一览表

| 评价对象 | 污染源 | 污染源排放方式 | 预测内容 | 评价内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 不达标区评价项目 | 新增污染源 | 正常排放 | 短期浓度 长期浓度 | 最大浓度占标率 |
|  | 新增污染源 - 区域削减污染源 + 其他在建、拟建的污染源 | 正常排放 | 短期浓度 长期浓度 | 叠加达标规划目标浓度后的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的占标率，或短期浓度的达标情况； 评价年平均质量浓度变化率 |
|  | 新增污染源 | 非正常排放 | 1h平均质量浓度 | 最大浓度占标率 |
| 大气环境防护距离 | 新增污染源 | 正常排放 | 短期浓度 | 大气环境防护距离 |

### 4.1.3 大气环境影响预测结果与评价

#### 4.1.3.1 正常工况下环境影响预测结果

（1）贡献质量浓度预测结果

污染因子SO2、NOx、PM10、氯化氢、铬（六价）在环境保护目标及网格最大浓度点处质量浓度贡献值及达标情况见表4.1-18~4.1-22。

- 本项目SO2贡献质量浓度预测结果一览表

| 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值/（μg/m3 ） | 出现时间 | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刘屯村 | 1小时 | 0.1116 | 19102020 | 0.02 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.01112 | 190311 | 0.01 | 达标 |
|  | 全时段 | 0.00068 | 平均值 | 0.00 | 达标 |
| 叶庄 | 1小时 | 0.09943 | 19041023 | 0.02 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.00813 | 190313 | 0.01 | 达标 |
|  | 全时段 | 0.00064 | 平均值 | 0.00 | 达标 |
| 前吴庄 | 1小时 | 0.11066 | 19021620 | 0.02 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.01498 | 190110 | 0.01 | 达标 |
|  | 全时段 | 0.00196 | 平均值 | 0.00 | 达标 |
| 魏庄 | 1小时 | 0.09661 | 19061004 | 0.02 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.01396 | 191126 | 0.01 | 达标 |
|  | 全时段 | 0.00158 | 平均值 | 0.00 | 达标 |
| 大新庄 | 1小时 | 0.08017 | 19070123 | 0.02 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.01141 | 190721 | 0.01 | 达标 |
|  | 全时段 | 0.00124 | 平均值 | 0.00 | 达标 |
| 付楼 | 1小时 | 0.07133 | 19070604 | 0.01 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.01124 | 191227 | 0.01 | 达标 |
|  | 全时段 | 0.00103 | 平均值 | 0.00 | 达标 |
| 任楼 | 1小时 | 0.06535 | 19071623 | 0.01 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.00929 | 190524 | 0.01 | 达标 |
|  | 全时段 | 0.00097 | 平均值 | 0.00 | 达标 |
| 蔺庄 | 1小时 | 0.05955 | 19050923 | 0.01 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.00795 | 191027 | 0.01 | 达标 |
|  | 全时段 | 0.00096 | 平均值 | 0.00 | 达标 |
| 宋庄 | 1小时 | 0.05392 | 19041020 | 0.01 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.00681 | 191119 | 0.00 | 达标 |
|  | 全时段 | 0.00069 | 平均值 | 0.00 | 达标 |
| 宋庄村 | 1小时 | 0.05071 | 19032402 | 0.01 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.00559 | 190714 | 0.00 | 达标 |
|  | 全时段 | 0.00053 | 平均值 | 0.00 | 达标 |
| 傅桥 | 1小时 | 0.07544 | 19050801 | 0.02 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.00783 | 191223 | 0.01 | 达标 |
|  | 全时段 | 0.001 | 平均值 | 0.00 | 达标 |
| 毛庄 | 1小时 | 0.06344 | 19082402 | 0.01 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.00956 | 190904 | 0.01 | 达标 |
|  | 全时段 | 0.00098 | 平均值 | 0.00 | 达标 |
| 胡庄 | 1小时 | 0.07112 | 19093007 | 0.01 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.01284 | 190611 | 0.01 | 达标 |
|  | 全时段 | 0.0012 | 平均值 | 0.00 | 达标 |
| 崔大庄 | 1小时 | 0.06559 | 19051424 | 0.01 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.01361 | 190507 | 0.01 | 达标 |
|  | 全时段 | 0.00121 | 平均值 | 0.00 | 达标 |
| 西王庄 | 1小时 | 0.06579 | 19120519 | 0.01 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.01067 | 190217 | 0.01 | 达标 |
|  | 全时段 | 0.00104 | 平均值 | 0.00 | 达标 |
| 区域最大落地浓度 | 1小时 | 0.24223 | 19092618 | 0.05 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.0752 | 191215 | 0.05 | 达标 |
|  | 全时段 | 0.01525 | 平均值 | 0.03 | 达标 |

- 本项目NOx贡献质量浓度预测结果一览表

| 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值/（μg/m3 ） | 出现时间 | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刘屯村 | 1小时 | 1.01465 | 19102020 | 0.51 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.10048 | 190311 | 0.13 | 达标 |
|  | 全时段 | 0.00673 | 平均值 | 0.02 | 达标 |
| 叶庄 | 1小时 | 0.90852 | 19041023 | 0.45 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.07626 | 190313 | 0.10 | 达标 |
|  | 全时段 | 0.00676 | 平均值 | 0.02 | 达标 |
| 前吴庄 | 1小时 | 0.99992 | 19021620 | 0.50 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.13467 | 190110 | 0.17 | 达标 |
|  | 全时段 | 0.01827 | 平均值 | 0.05 | 达标 |
| 魏庄 | 1小时 | 0.87152 | 19061004 | 0.44 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.12574 | 191126 | 0.16 | 达标 |
|  | 全时段 | 0.01469 | 平均值 | 0.04 | 达标 |
| 大新庄 | 1小时 | 0.72259 | 19070123 | 0.36 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.10235 | 190721 | 0.13 | 达标 |
|  | 全时段 | 0.01151 | 平均值 | 0.03 | 达标 |
| 付楼 | 1小时 | 0.64535 | 19070604 | 0.32 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.10195 | 191227 | 0.13 | 达标 |
|  | 全时段 | 0.0096 | 平均值 | 0.02 | 达标 |
| 任楼 | 1小时 | 0.58621 | 19071623 | 0.29 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.08353 | 190524 | 0.10 | 达标 |
|  | 全时段 | 0.00891 | 平均值 | 0.02 | 达标 |
| 蔺庄 | 1小时 | 0.53709 | 19050923 | 0.27 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.07134 | 191027 | 0.09 | 达标 |
|  | 全时段 | 0.00877 | 平均值 | 0.02 | 达标 |
| 宋庄 | 1小时 | 0.48557 | 19041020 | 0.24 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.06229 | 191108 | 0.08 | 达标 |
|  | 全时段 | 0.00631 | 平均值 | 0.02 | 达标 |
| 宋庄村 | 1小时 | 0.45559 | 19032402 | 0.23 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.05026 | 190714 | 0.06 | 达标 |
|  | 全时段 | 0.00483 | 平均值 | 0.01 | 达标 |
| 傅桥 | 1小时 | 0.67936 | 19050801 | 0.34 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.0706 | 191011 | 0.09 | 达标 |
|  | 全时段 | 0.00918 | 平均值 | 0.02 | 达标 |
| 毛庄 | 1小时 | 0.5729 | 19082402 | 0.29 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.08612 | 190904 | 0.11 | 达标 |
|  | 全时段 | 0.009 | 平均值 | 0.02 | 达标 |
| 胡庄 | 1小时 | 0.63846 | 19093007 | 0.32 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.11533 | 190611 | 0.14 | 达标 |
|  | 全时段 | 0.01104 | 平均值 | 0.03 | 达标 |
| 崔大庄 | 1小时 | 0.58849 | 19051424 | 0.29 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.1252 | 190507 | 0.16 | 达标 |
|  | 全时段 | 0.01104 | 平均值 | 0.03 | 达标 |
| 西王庄 | 1小时 | 0.5903 | 19120519 | 0.30 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.09559 | 190217 | 0.12 | 达标 |
|  | 全时段 | 0.00953 | 平均值 | 0.02 | 达标 |
| 区域最大落地浓度 | 1小时 | 2.17046 | 19092618 | 1.09 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.6826 | 191214 | 0.85 | 达标 |
|  | 全时段 | 0.14249 | 平均值 | 0.36 | 达标 |

- 本项目PM10贡献质量浓度预测结果一览表

| 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值/（μg/m3 ） | 出现时间 | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刘屯村 | 日平均 | 0.32021 | 190422 | 0.21 | 达标 |
|  | 全时段 | 0.02601 | 平均值 | 0.04 | 达标 |
| 叶庄 | 日平均 | 0.27819 | 191216 | 0.19 | 达标 |
|  | 全时段 | 0.03387 | 平均值 | 0.05 | 达标 |
| 前吴庄 | 日平均 | 0.27862 | 190218 | 0.19 | 达标 |
|  | 全时段 | 0.04399 | 平均值 | 0.06 | 达标 |
| 魏庄 | 日平均 | 0.21565 | 190906 | 0.14 | 达标 |
|  | 全时段 | 0.03485 | 平均值 | 0.05 | 达标 |
| 大新庄 | 日平均 | 0.20741 | 191003 | 0.14 | 达标 |
|  | 全时段 | 0.02615 | 平均值 | 0.04 | 达标 |
| 付楼 | 日平均 | 0.18143 | 191227 | 0.12 | 达标 |
|  | 全时段 | 0.02257 | 平均值 | 0.03 | 达标 |
| 任楼 | 日平均 | 0.17333 | 191108 | 0.12 | 达标 |
|  | 全时段 | 0.01749 | 平均值 | 0.02 | 达标 |
| 蔺庄 | 日平均 | 0.10531 | 190615 | 0.07 | 达标 |
|  | 全时段 | 0.01699 | 平均值 | 0.02 | 达标 |
| 宋庄 | 日平均 | 0.13205 | 191108 | 0.09 | 达标 |
|  | 全时段 | 0.01223 | 平均值 | 0.02 | 达标 |
| 宋庄村 | 日平均 | 0.08287 | 191219 | 0.06 | 达标 |
|  | 全时段 | 0.00982 | 平均值 | 0.01 | 达标 |
| 傅桥 | 日平均 | 0.12955 | 191102 | 0.09 | 达标 |
|  | 全时段 | 0.01918 | 平均值 | 0.03 | 达标 |
| 毛庄 | 日平均 | 0.18692 | 191003 | 0.12 | 达标 |
|  | 全时段 | 0.01868 | 平均值 | 0.03 | 达标 |
| 胡庄 | 日平均 | 0.18183 | 190611 | 0.12 | 达标 |
|  | 全时段 | 0.02356 | 平均值 | 0.03 | 达标 |
| 崔大庄 | 日平均 | 0.19195 | 190507 | 0.13 | 达标 |
|  | 全时段 | 0.02155 | 平均值 | 0.03 | 达标 |
| 西王庄 | 日平均 | 0.14393 | 190808 | 0.10 | 达标 |
|  | 全时段 | 0.01817 | 平均值 | 0.03 | 达标 |
| 区域最大落地浓度 | 日平均 | 1.58278 | 190209 | 1.06 | 达标 |
|  | 全时段 | 0.2101 | 平均值 | 0.30 | 达标 |

- 本项目HCl贡献质量浓度预测结果一览表

| 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值/（μg/m3 ） | 出现时间 | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刘屯村 | 1小时 | 23.64826 | 19020503 | 47.30 | 达标 |
|  | 日平均 | 1.44192 | 190822 | 9.61 | 达标 |
| 叶庄 | 1小时 | 26.69119 | 19120802 | 53.38 | 达标 |
|  | 日平均 | 1.96679 | 191208 | 13.11 | 达标 |
| 前吴庄 | 1小时 | 22.03803 | 19103022 | 44.08 | 达标 |
|  | 日平均 | 1.40467 | 191023 | 9.36 | 达标 |
| 魏庄 | 1小时 | 20.86358 | 19092605 | 41.73 | 达标 |
|  | 日平均 | 1.41145 | 191016 | 9.41 | 达标 |
| 大新庄 | 1小时 | 16.79299 | 19051404 | 33.59 | 达标 |
|  | 日平均 | 1.50911 | 190514 | 10.06 | 达标 |
| 付楼 | 1小时 | 16.16618 | 19101106 | 32.33 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.91137 | 190415 | 6.08 | 达标 |
| 任楼 | 1小时 | 13.1287 | 19031523 | 26.26 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.86991 | 191109 | 5.80 | 达标 |
| 蔺庄 | 1小时 | 12.47549 | 19010301 | 24.95 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.6235 | 191202 | 4.16 | 达标 |
| 宋庄 | 1小时 | 10.48296 | 19110908 | 20.97 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.70131 | 191109 | 4.68 | 达标 |
| 宋庄村 | 1小时 | 10.78319 | 19051201 | 21.57 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.49594 | 190512 | 3.31 | 达标 |
| 傅桥 | 1小时 | 10.05925 | 19110501 | 20.12 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.66331 | 191023 | 4.42 | 达标 |
| 毛庄 | 1小时 | 12.34524 | 19071203 | 24.69 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.85764 | 191003 | 5.72 | 达标 |
| 胡庄 | 1小时 | 15.26042 | 19071204 | 30.52 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.87786 | 190712 | 5.85 | 达标 |
| 崔大庄 | 1小时 | 14.14623 | 19051405 | 28.29 | 达标 |
|  | 日平均 | 1.19033 | 190507 | 7.94 | 达标 |
| 西王庄 | 1小时 | 13.80258 | 19092607 | 27.61 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.73633 | 190516 | 4.91 | 达标 |
| 区域最大落地浓度 | 1小时 | 56.34816 | 19072605 | 112.70 | 超标 |
|  | 日平均 | 16.34349 | 190217 | 108.96 | 超标 |

- 本项目铬（六价）贡献质量浓度预测结果一览表

| 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值/（μg/m3 ） | 出现时间 | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刘屯村 | 1小时 | 0.09091 | 19020503 | 6.06 | 达标 |
| 叶庄 | 1小时 | 0.12005 | 19101324 | 8.00 | 达标 |
| 前吴庄 | 1小时 | 0.08821 | 19102320 | 5.88 | 达标 |
| 魏庄 | 1小时 | 0.08688 | 19092605 | 5.79 | 达标 |
| 大新庄 | 1小时 | 0.07233 | 19111505 | 4.82 | 达标 |
| 付楼 | 1小时 | 0.06817 | 19101106 | 4.54 | 达标 |
| 任楼 | 1小时 | 0.05723 | 19031523 | 3.82 | 达标 |
| 蔺庄 | 1小时 | 0.05349 | 19010301 | 3.57 | 达标 |
| 宋庄 | 1小时 | 0.04503 | 19031523 | 3.00 | 达标 |
| 宋庄村 | 1小时 | 0.04613 | 19051201 | 3.08 | 达标 |
| 傅桥 | 1小时 | 0.04002 | 19102320 | 2.67 | 达标 |
| 毛庄 | 1小时 | 0.05375 | 19071203 | 3.58 | 达标 |
| 胡庄 | 1小时 | 0.06704 | 19071204 | 4.47 | 达标 |
| 崔大庄 | 1小时 | 0.0615 | 19050724 | 4.10 | 达标 |
| 西王庄 | 1小时 | 0.06131 | 19051622 | 4.09 | 达标 |
| 区域最大落地浓度 | 1小时 | 0.30255 | 19110108 | 20.17 | 达标 |

由上述表格可知，在基准年气象条件下，各环境保护目标处的SO2、NOX、氯化氢、铬（六价）污染因子的1小时平均质量浓度贡献值均未超标；SO2、NOX、PM10、氯化氢污染因子的日平均质量浓度贡献值均未超标；SO2、NOX、PM10年平均质量浓度贡献值均未超标。区域最大落地浓度点处SO2、NOX的1小时平均、日平均、年均质量浓度贡献值均达标；PM10的日平均、年均质量浓度贡献值均达标；铬（六价）的1小时平均贡献值达标；HCl的1小时平均、日平均质量浓度贡献值均超标。

（2）叠加现状环境质量浓度及其它污染源影响后预测结果

污染因子SO2、NOx、PM10、氯化氢、铬（六价）在环境保护目标及网格最大浓度点处叠加现状环境质量浓度及其它污染源影响后预测值的达标情况见表4.1-23~4.1~27。

- 本项目SO2叠加后环境质量浓度预测结果一览表

| 预测点 | 平均时段 | 贡献值/（μg/m3） | 占标率/% | 现状浓度/（μg/m3） | 叠加后浓度/（μg/m3） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刘屯村 | 1小时 | 3.116126 | 0.62 | / | 3.116126 | 0.62 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.393611 | 0.26 | 28.0 | 28.04589 | 18.70 | 达标 |
|  | 全时段 | 0.024635 | 0.04 | 11.73425 | 11.75889 | 19.60 | 达标 |
| 叶庄 | 1小时 | 3.332072 | 0.67 | / | 3.332072 | 0.67 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.4599 | 0.31 | 28.0 | 28.08148 | 18.72 | 达标 |
|  | 全时段 | 0.029406 | 0.05 | 11.73425 | 11.76366 | 19.61 | 达标 |
| 前吴庄 | 1小时 | 2.226973 | 0.45 | / | 2.226973 | 0.45 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.695518 | 0.46 | 28.0 | 28.00447 | 18.67 | 达标 |
|  | 全时段 | 0.06082 | 0.10 | 11.73425 | 11.79507 | 19.66 | 达标 |
| 魏庄 | 1小时 | 2.443928 | 0.49 | / | 2.443928 | 0.49 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.955039 | 0.64 | 28.0 | 28.0 | 18.67 | 达标 |
|  | 全时段 | 0.10263 | 0.17 | 11.73425 | 11.83688 | 19.73 | 达标 |
| 大新庄 | 1小时 | 3.032345 | 0.61 | / | 3.032345 | 0.61 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.709145 | 0.47 | 28.0 | 28.08419 | 18.72 | 达标 |
|  | 全时段 | 0.123141 | 0.21 | 11.73425 | 11.85739 | 19.76 | 达标 |
| 付楼 | 1小时 | 1.731561 | 0.35 | / | 1.731561 | 0.35 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.267793 | 0.18 | 28.0 | 28.10489 | 18.74 | 达标 |
|  | 全时段 | 0.03608 | 0.06 | 11.73425 | 11.77033 | 19.62 | 达标 |
| 任楼 | 1小时 | 3.314209 | 0.66 | / | 3.314209 | 0.66 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.410424 | 0.27 | 28.0 | 28.11282 | 18.74 | 达标 |
|  | 全时段 | 0.053738 | 0.09 | 11.73425 | 11.78799 | 19.65 | 达标 |
| 蔺庄 | 1小时 | 1.668165 | 0.33 | / | 1.668165 | 0.33 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.351391 | 0.23 | 28.0 | 28.09141 | 18.73 | 达标 |
|  | 全时段 | 0.035856 | 0.06 | 11.73425 | 11.77011 | 19.62 | 达标 |
| 宋庄 | 1小时 | 3.13986 | 0.63 | / | 3.13986 | 0.63 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.254443 | 0.17 | 28.0 | 28.08099 | 18.72 | 达标 |
|  | 全时段 | 0.035713 | 0.06 | 11.73425 | 11.76996 | 19.62 | 达标 |
| 宋庄村 | 1小时 | 2.876701 | 0.58 | / | 2.876701 | 0.58 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.275423 | 0.18 | 28.0 | 28.0824 | 18.72 | 达标 |
|  | 全时段 | 0.031027 | 0.05 | 11.73425 | 11.76528 | 19.61 | 达标 |
| 傅桥 | 1小时 | 2.211211 | 0.44 | / | 2.211211 | 0.44 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.676439 | 0.45 | 28.0 | 28.0 | 18.67 | 达标 |
|  | 全时段 | 0.048506 | 0.08 | 11.73425 | 11.78276 | 19.64 | 达标 |
| 毛庄 | 1小时 | 3.127676 | 0.63 | / | 3.127676 | 0.63 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.530614 | 0.35 | 28.0 | 28.0 | 18.67 | 达标 |
|  | 全时段 | 0.087502 | 0.15 | 11.73425 | 11.82175 | 19.70 | 达标 |
| 胡庄 | 1小时 | 3.556619 | 0.71 | / | 3.556619 | 0.71 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.822336 | 0.55 | 28.0 | 28.0 | 18.67 | 达标 |
|  | 全时段 | 0.135271 | 0.23 | 11.73425 | 11.86952 | 19.78 | 达标 |
| 崔大庄 | 1小时 | 2.233914 | 0.45 | / | 2.233914 | 0.45 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.94396 | 0.63 | 28.0 | 28.0 | 18.67 | 达标 |
|  | 全时段 | 0.109905 | 0.18 | 11.73425 | 11.84416 | 19.74 | 达标 |
| 西王庄 | 1小时 | 2.949363 | 0.59 | / | 2.949363 | 0.59 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.834661 | 0.56 | 28.0 | 28.0 | 18.67 | 达标 |
|  | 全时段 | 0.087474 | 0.15 | 11.73425 | 11.82172 | 19.70 | 达标 |
| 区域最大落地浓度 | 1小时 | 4.779329 | 0.96 | / | 4.779329 | 0.96 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.580833 | 1.02 | 28.0 | 28.58083 | 19.05 | 达标 |
|  | 全时段 | 0.274419 | 0.46 | 11.73425 | 12.00867 | 20.01 | 达标 |

- 本项目NOx叠加后环境质量浓度预测结果一览表

| 预测点 | 平均时段 | 贡献值/（μg/m3） | 占标率/% | 现状浓度/（μg/m3） | 叠加后浓度/（μg/m3） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刘屯村 | 1小时 | 10.93702 | 5.47 | / | 10.93702 | 5.47 | 达标 |
|  | 日平均 | 1.451043 | 1.81 | 89.0 | 89.00652 | 111.26 | 超标 |
|  | 全时段 | 0.099636 | 0.25 | 27.33151 | 27.43115 | 68.58 | 达标 |
| 叶庄 | 1小时 | 12.1043 | 6.05 | / | 12.1043 | 6.05 | 达标 |
|  | 日平均 | 1.731728 | 2.16 | 89.0 | 89.0001 | 111.25 | 超标 |
|  | 全时段 | 0.117692 | 0.29 | 27.33151 | 27.4492 | 68.62 | 达标 |
| 前吴庄 | 1小时 | 9.544493 | 4.77 | / | 9.544493 | 4.77 | 达标 |
|  | 日平均 | 3.188315 | 3.99 | 89.0 | 89.3327 | 111.67 | 超标 |
|  | 全时段 | 0.259757 | 0.65 | 27.33151 | 27.59127 | 68.98 | 达标 |
| 魏庄 | 1小时 | 9.370091 | 4.69 | / | 9.370091 | 4.69 | 达标 |
|  | 日平均 | 3.71789 | 4.65 | 89.0 | 90.24326 | 112.80 | 超标 |
|  | 全时段 | 0.401961 | 1.00 | 27.33151 | 27.73347 | 69.33 | 达标 |
| 大新庄 | 1小时 | 10.25257 | 5.13 | / | 10.25257 | 5.13 | 达标 |
|  | 日平均 | 2.885738 | 3.61 | 89.0 | 89.0 | 111.25 | 超标 |
|  | 全时段 | 0.489218 | 1.22 | 27.33151 | 27.82073 | 69.55 | 达标 |
| 付楼 | 1小时 | 6.82548 | 3.41 | / | 6.82548 | 3.41 | 达标 |
|  | 日平均 | 1.038449 | 1.30 | 89.0 | 89.0 | 111.25 | 超标 |
|  | 全时段 | 0.148315 | 0.37 | 27.33151 | 27.47983 | 68.70 | 达标 |
| 任楼 | 1小时 | 12.34095 | 6.17 | / | 12.34095 | 6.17 | 达标 |
|  | 日平均 | 1.557673 | 1.95 | 89.0 | 89.0 | 111.25 | 超标 |
|  | 全时段 | 0.216065 | 0.54 | 27.33151 | 27.54758 | 68.87 | 达标 |
| 蔺庄 | 1小时 | 6.414817 | 3.21 | / | 6.414817 | 3.21 | 达标 |
|  | 日平均 | 1.388722 | 1.74 | 89.0 | 89.0 | 111.25 | 超标 |
|  | 全时段 | 0.144616 | 0.36 | 27.33151 | 27.47613 | 68.69 | 达标 |
| 宋庄 | 1小时 | 12.29808 | 6.15 | / | 12.29808 | 6.15 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.986573 | 1.23 | 89.0 | 89.0 | 111.25 | 超标 |
|  | 全时段 | 0.142369 | 0.36 | 27.33151 | 27.47388 | 68.68 | 达标 |
| 宋庄村 | 1小时 | 10.99706 | 5.50 | / | 10.99706 | 5.50 | 达标 |
|  | 日平均 | 1.068056 | 1.34 | 89.0 | 89.0 | 111.25 | 超标 |
|  | 全时段 | 0.122405 | 0.31 | 27.33151 | 27.45392 | 68.63 | 达标 |
| 傅桥 | 1小时 | 7.526066 | 3.76 | / | 7.526066 | 3.76 | 达标 |
|  | 日平均 | 2.559479 | 3.20 | 89.0 | 89.41386 | 111.77 | 超标 |
|  | 全时段 | 0.195763 | 0.49 | 27.33151 | 27.52727 | 68.82 | 达标 |
| 毛庄 | 1小时 | 11.91763 | 5.96 | / | 11.91763 | 5.96 | 达标 |
|  | 日平均 | 2.089071 | 2.61 | 89.0 | 89.0 | 111.25 | 超标 |
|  | 全时段 | 0.33073 | 0.83 | 27.33151 | 27.66224 | 69.16 | 达标 |
| 胡庄 | 1小时 | 13.16382 | 6.58 | / | 13.16382 | 6.58 | 达标 |
|  | 日平均 | 2.884761 | 3.61 | 89.0 | 89.00033 | 111.25 | 超标 |
|  | 全时段 | 0.496934 | 1.24 | 27.33151 | 27.82845 | 69.57 | 达标 |
| 崔大庄 | 1小时 | 8.283757 | 4.14 | / | 8.283757 | 4.14 | 达标 |
|  | 日平均 | 3.527068 | 4.41 | 89.0 | 89.13738 | 111.42 | 超标 |
|  | 全时段 | 0.400212 | 1.00 | 27.33151 | 27.73172 | 69.33 | 达标 |
| 西王庄 | 1小时 | 11.10216 | 5.55 | / | 11.10216 | 5.55 | 达标 |
|  | 日平均 | 3.040962 | 3.80 | 89.0 | 89.9305 | 112.41 | 超标 |
|  | 全时段 | 0.322994 | 0.81 | 27.33151 | 27.6545 | 69.14 | 达标 |
| 区域最大落地浓度 | 1小时 | 17.98165 | 8.99 | / | 17.98165 | 8.99 | 达标 |
|  | 日平均 | 5.77337 | 7.22 | 89.0 | 91.78243 | 114.73 | 超标 |
|  | 全时段 | 1.009532 | 2.52 | 27.33151 | 28.34104 | 70.85 | 达标 |

- 本项目PM10叠加后环境质量浓度预测结果一览表

| 预测点 | 平均时段 | 贡献值/（μg/m3） | 占标率/% | 现状浓度/（μg/m3） | 叠加后浓度/（μg/m3） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刘屯村 | 日平均 | 0.639691 | 0.43 | 315.0 | 315.0348 | 210.02 | 超标 |
|  | 全时段 | 0.081767 | 0.12 | 89.6274 | 89.70917 | 128.16 | 超标 |
| 叶庄 | 日平均 | 0.675328 | 0.45 | 315.0 | 315.0007 | 210.00 | 超标 |
|  | 全时段 | 0.094197 | 0.13 | 89.6274 | 89.7216 | 128.17 | 超标 |
| 前吴庄 | 日平均 | 0.772362 | 0.51 | 315.0 | 315.3697 | 210.25 | 超标 |
|  | 全时段 | 0.136487 | 0.19 | 89.6274 | 89.76389 | 128.23 | 超标 |
| 魏庄 | 日平均 | 1.023919 | 0.68 | 315.0 | 315.5148 | 210.34 | 超标 |
|  | 全时段 | 0.184338 | 0.26 | 89.6274 | 89.81174 | 128.30 | 超标 |
| 大新庄 | 日平均 | 0.855642 | 0.57 | 315.0 | 315.0 | 210.00 | 超标 |
|  | 全时段 | 0.170419 | 0.24 | 89.6274 | 89.79782 | 128.28 | 超标 |
| 付楼 | 日平均 | 0.468187 | 0.31 | 315.0 | 315.0 | 210.00 | 超标 |
|  | 全时段 | 0.077443 | 0.11 | 89.6274 | 89.70485 | 128.15 | 超标 |
| 任楼 | 日平均 | 0.522027 | 0.35 | 315.0 | 315.0 | 210.00 | 超标 |
|  | 全时段 | 0.088054 | 0.13 | 89.6274 | 89.71545 | 128.16 | 超标 |
| 蔺庄 | 日平均 | 0.439723 | 0.29 | 315.0 | 315.0 | 210.00 | 超标 |
|  | 全时段 | 0.069546 | 0.10 | 89.6274 | 89.69695 | 128.14 | 超标 |
| 宋庄 | 日平均 | 0.393213 | 0.26 | 315.0 | 315.0 | 210.00 | 超标 |
|  | 全时段 | 0.060169 | 0.09 | 89.6274 | 89.68757 | 128.13 | 超标 |
| 宋庄村 | 日平均 | 0.332362 | 0.22 | 315.0 | 315.0 | 210.00 | 超标 |
|  | 全时段 | 0.053144 | 0.08 | 89.6274 | 89.68055 | 128.12 | 超标 |
| 傅桥 | 日平均 | 0.470006 | 0.31 | 315.0 | 315.164 | 210.11 | 超标 |
|  | 全时段 | 0.086358 | 0.12 | 89.6274 | 89.71376 | 128.16 | 超标 |
| 毛庄 | 日平均 | 1.004351 | 0.67 | 315.0 | 315.0 | 210.00 | 超标 |
|  | 全时段 | 0.134594 | 0.19 | 89.6274 | 89.762 | 128.23 | 超标 |
| 胡庄 | 日平均 | 1.273769 | 0.85 | 315.0 | 315.0004 | 210.00 | 超标 |
|  | 全时段 | 0.196156 | 0.28 | 89.6274 | 89.82356 | 128.32 | 超标 |
| 崔大庄 | 日平均 | 1.204073 | 0.80 | 315.0 | 315.0712 | 210.05 | 超标 |
|  | 全时段 | 0.189001 | 0.27 | 89.6274 | 89.81641 | 128.31 | 超标 |
| 西王庄 | 日平均 | 0.533309 | 0.36 | 315.0 | 315.4781 | 210.32 | 超标 |
|  | 全时段 | 0.13811 | 0.20 | 89.6274 | 89.76551 | 128.24 | 超标 |
| 区域最大落地浓度 | 日平均 | 5.700117 | 3.80 | 315.0 | 318.6261 | 212.42 | 超标 |
|  | 全时段 | 1.823266 | 2.60 | 89.6274 | 91.45067 | 130.64 | 超标 |

- 本项目HCl叠加后环境质量浓度预测结果一览表

| 预测点 | 平均时段 | 贡献值/（μg/m3） | 占标率/% | 现状浓度/（μg/m3） | 叠加后浓度/（μg/m3） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刘屯村 | 1小时 | 23.64826 | 47.30 | 10.0 | 33.64826 | 67.30 | 达标 |
|  | 日平均 | 1.443473 | 9.62 | 10.0 | 11.44347 | 76.29 | 达标 |
| 叶庄 | 1小时 | 26.69118 | 53.38 | 10.0 | 36.69118 | 73.38 | 达标 |
|  | 日平均 | 1.967205 | 13.11 | 10.0 | 11.96721 | 79.78 | 达标 |
| 前吴庄 | 1小时 | 22.03803 | 44.08 | 10.0 | 32.03803 | 64.08 | 达标 |
|  | 日平均 | 1.429199 | 9.53 | 10.0 | 11.4292 | 76.19 | 达标 |
| 魏庄 | 1小时 | 20.86358 | 41.73 | 10.0 | 30.86358 | 61.73 | 达标 |
|  | 日平均 | 1.470837 | 9.81 | 10.0 | 11.47084 | 76.47 | 达标 |
| 大新庄 | 1小时 | 16.79299 | 33.59 | 10.0 | 26.79299 | 53.59 | 达标 |
|  | 日平均 | 1.559652 | 10.40 | 10.0 | 11.55965 | 77.06 | 达标 |
| 付楼 | 1小时 | 16.16618 | 32.33 | 10.0 | 26.16618 | 52.33 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.926561 | 6.18 | 10.0 | 10.92656 | 72.84 | 达标 |
| 任楼 | 1小时 | 13.12871 | 26.26 | 10.0 | 23.12871 | 46.26 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.903583 | 6.02 | 10.0 | 10.90358 | 72.69 | 达标 |
| 蔺庄 | 1小时 | 12.47549 | 24.95 | 10.0 | 22.47549 | 44.95 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.623505 | 4.16 | 10.0 | 10.6235 | 70.82 | 达标 |
| 宋庄 | 1小时 | 10.48297 | 20.97 | 10.0 | 20.48297 | 40.97 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.724351 | 4.83 | 10.0 | 10.72435 | 71.50 | 达标 |
| 宋庄村 | 1小时 | 10.7832 | 21.57 | 10.0 | 20.7832 | 41.57 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.501098 | 3.34 | 10.0 | 10.5011 | 70.01 | 达标 |
| 傅桥 | 1小时 | 10.05925 | 20.12 | 10.0 | 20.05925 | 40.12 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.681431 | 4.54 | 10.0 | 10.68143 | 71.21 | 达标 |
| 毛庄 | 1小时 | 12.34525 | 24.69 | 10.0 | 22.34525 | 44.69 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.888453 | 5.92 | 10.0 | 10.88845 | 72.59 | 达标 |
| 胡庄 | 1小时 | 15.26042 | 30.52 | 10.0 | 25.26042 | 50.52 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.893188 | 5.95 | 10.0 | 10.89319 | 72.62 | 达标 |
| 崔大庄 | 1小时 | 14.14623 | 28.29 | 10.0 | 24.14623 | 48.29 | 达标 |
|  | 日平均 | 1.197359 | 7.98 | 10.0 | 11.19736 | 74.65 | 达标 |
| 西王庄 | 1小时 | 13.80258 | 27.61 | 10.0 | 23.80258 | 47.61 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.738071 | 4.92 | 10.0 | 10.73807 | 71.59 | 达标 |
| 区域最大落地浓度 | 1小时 | 56.34816 | 112.70 | 10.0 | 66.34816 | 132.70 | 超标 |
|  | 日平均 | 16.34349 | 108.96 | 10.0 | 26.34349 | 175.62 | 超标 |

- 本项目铬（六价）叠加后环境质量浓度预测结果一览表

| 预测点 | 平均时段 | 贡献值/（μg/m3） | 占标率/% | 现状浓度/（μg/m3） | 叠加后浓度/（μg/m3） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刘屯村 | 1小时 | 0.09091 | 6.06 | 0.02 | 0.11091 | 7.39 | 达标 |
| 叶庄 | 1小时 | 0.12005 | 8.00 | 0.02 | 0.14005 | 9.34 | 达标 |
| 前吴庄 | 1小时 | 0.08821 | 5.88 | 0.02 | 0.10821 | 7.21 | 达标 |
| 魏庄 | 1小时 | 0.08688 | 5.79 | 0.02 | 0.10688 | 7.13 | 达标 |
| 大新庄 | 1小时 | 0.07233 | 4.82 | 0.02 | 0.09233 | 6.16 | 达标 |
| 付楼 | 1小时 | 0.06817 | 4.54 | 0.02 | 0.08817 | 5.88 | 达标 |
| 任楼 | 1小时 | 0.05723 | 3.82 | 0.02 | 0.07723 | 5.15 | 达标 |
| 蔺庄 | 1小时 | 0.05349 | 3.57 | 0.02 | 0.07349 | 4.90 | 达标 |
| 宋庄 | 1小时 | 0.04503 | 3.00 | 0.02 | 0.06503 | 4.34 | 达标 |
| 宋庄村 | 1小时 | 0.04613 | 3.08 | 0.02 | 0.06613 | 4.41 | 达标 |
| 傅桥 | 1小时 | 0.04002 | 2.67 | 0.02 | 0.06002 | 4.00 | 达标 |
| 毛庄 | 1小时 | 0.05375 | 3.58 | 0.02 | 0.07375 | 4.92 | 达标 |
| 胡庄 | 1小时 | 0.06704 | 4.47 | 0.02 | 0.08704 | 5.80 | 达标 |
| 崔大庄 | 1小时 | 0.0615 | 4.10 | 0.02 | 0.0815 | 5.43 | 达标 |
| 西王庄 | 1小时 | 0.06131 | 4.09 | 0.02 | 0.08131 | 5.42 | 达标 |
| 区域最大落地浓度 | 1小时 | 0.30255 | 20.17 | 0.02 | 0.32255 | 21.50 | 达标 |

由上表可知，污染因子SO2在环境保护目标及网格最大落地浓度点处叠加现状环境质量浓度及其他在建污染源预测值后，小时值、保证率日均值和年均值浓度均能达标；NOx在环境保护目标及网格最大浓度点处叠加现状环境质量浓度及其他在建污染源预测值后，小时值、年均值浓度均能达标，保证率日均值均为超标状态，超标原因为NOx的个别天数的现状监测浓度有出现超标的情形；PM10在环境保护目标及网格最大浓度点处叠加现状环境质量浓度及其他在建污染源预测值后，保证率日均值、年均值浓度均为超标状态，超标原因为PM10的现状监测浓度有出现超标的情形；氯化氢在环境保护目标最大浓度点处叠加现状环境质量浓度后，小时值、保证率日均值浓度均能达标，在网格最大浓度点处叠加现状环境质量浓度后，小时值、保证率日均值浓度均超标；铬（六价）在环境保护目标及网格最大浓度点处叠加现状环境质量浓度后，小时值浓度均能达标。

本项目大气环境影响预测结果图如下所示：

图4.1-2  SO2区域小时平均贡献浓度等值线图

图4.1-3  SO2区域日平均贡献浓度等值线图

图4.1-4  SO2区域年平均贡献浓度等值线图

图4.1-5  NOx区域小时平均贡献浓度等值线图

图4.1-6  NOx区域日平均贡献浓度等值线图

图4.1-7  NOx区域年平均贡献浓度等值线图

图4.1-8  PM10区域日平均贡献浓度等值线图

图4.1-9  PM10区域年平均贡献浓度等值线图

图4.1-10  HCl区域小时平均贡献浓度等值线图

图4.1-11  HCl区域日平均贡献浓度等值线图

图4.1-12  铬（六价）区域小时平均贡献浓度等值线图

（4）区域环境质量变化评价

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中要求，实施区域消减方案后预测范围的年平均质量浓度变化率k按下式计算。当k≤-20%时，可判定项目建成后区域环境质量得到整体改善。

k=（C本项目-C区域削减量）/ C区域削减量×100%

式中：

k----预测范围年平均质量浓度变化率，%；

C本项目----本项目对所有网格点的平均质量浓度贡献值的算术平均值，μg/m3；

C区域削减量----区域削减污染源对所有网格点的年平均质量浓度贡献值的算术平均值，μg/m3

本项目所在区域属于环境空气质量不达标区，不达标因子为PM10、PM2.5、O3。根据《关于印发汝南县2020年大气、水、土壤污染防治攻坚实施方案的通知》（汝环攻坚办〔2020〕33号），汝南县2020年工作目标：PM10年均浓度控制在86微克/每立方米以下。本次评价选取2020年汝南县PM10的规划目标浓度作为本项目的达标浓度；根据引用2019年汝南县环境空气监测站点的监测数据，PM10的年平均质量浓度为89.87μg/m3，因此，区域削减量按3.87μg/m3。

根据预测，本项目源在所有网格点上的年平均贡献浓度的算术平均值 = 2.2719E-02ug/m3。

经计算可知，本项目k值为-99.4%，即满足k≤-20%的要求，可判定本项目建设后区域环境质量得到整体改善。

#### 4.1.3.2 非正常工况下环境影响预测结果

预测非正常工况下污染因子NOx、氯化氢、铬（六价）在环境保护目标及网格最大浓度点处1小时质量浓度贡献值及达标情况见表4.1-28~4.1-30。

- 非正常工况NOx贡献质量浓度预测结果一览表

| 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值/（μg/m3 ） | 出现时间 | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刘屯村 | 1小时 | 0.11224 | 19110703 | 0.06 | 达标 |
| 叶庄 | 1小时 | 0.13716 | 19042224 | 0.07 | 达标 |
| 前吴庄 | 1小时 | 0.10938 | 19082302 | 0.05 | 达标 |
| 魏庄 | 1小时 | 0.09356 | 19080105 | 0.05 | 达标 |
| 大新庄 | 1小时 | 0.06633 | 19120803 | 0.03 | 达标 |
| 付楼 | 1小时 | 0.06989 | 19111103 | 0.03 | 达标 |
| 任楼 | 1小时 | 0.04937 | 19102323 | 0.02 | 达标 |
| 蔺庄 | 1小时 | 0.04179 | 19110504 | 0.02 | 达标 |
| 宋庄 | 1小时 | 0.0468 | 19092602 | 0.02 | 达标 |
| 宋庄村 | 1小时 | 0.03516 | 19050121 | 0.02 | 达标 |
| 傅桥 | 1小时 | 0.06289 | 19092302 | 0.03 | 达标 |
| 毛庄 | 1小时 | 0.04626 | 19100322 | 0.02 | 达标 |
| 胡庄 | 1小时 | 0.05381 | 19030723 | 0.03 | 达标 |
| 崔大庄 | 1小时 | 0.0507 | 19071505 | 0.03 | 达标 |
| 西王庄 | 1小时 | 0.0491 | 19062303 | 0.02 | 达标 |
| 区域最大落地浓度 | 1小时 | 0.37448 | 19110108 | 0.19 | 达标 |

- 非正常工况HCl贡献质量浓度预测结果一览表

| 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值/（μg/m3 ） | 出现时间 | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刘屯村 | 1小时 | 19.39933 | 19110703 | 38.80 | 达标 |
| 叶庄 | 1小时 | 20.40861 | 19063005 | 40.82 | 达标 |
| 前吴庄 | 1小时 | 18.82181 | 19092103 | 37.64 | 达标 |
| 魏庄 | 1小时 | 16.92608 | 19090602 | 33.85 | 达标 |
| 大新庄 | 1小时 | 13.07461 | 19010620 | 26.15 | 达标 |
| 付楼 | 1小时 | 13.59733 | 19111103 | 27.19 | 达标 |
| 任楼 | 1小时 | 10.31901 | 19102323 | 20.64 | 达标 |
| 蔺庄 | 1小时 | 8.89436 | 19120822 | 17.79 | 达标 |
| 宋庄 | 1小时 | 9.0317 | 19102323 | 18.06 | 达标 |
| 宋庄村 | 1小时 | 7.54277 | 19101906 | 15.09 | 达标 |
| 傅桥 | 1小时 | 12.09234 | 19011420 | 24.18 | 达标 |
| 毛庄 | 1小时 | 9.6846 | 19100322 | 19.37 | 达标 |
| 胡庄 | 1小时 | 11.01192 | 19101902 | 22.02 | 达标 |
| 崔大庄 | 1小时 | 10.3008 | 19051704 | 20.60 | 达标 |
| 西王庄 | 1小时 | 9.9308 | 19062303 | 19.86 | 达标 |
| 区域最大落地浓度 | 1小时 | 47.32822 | 19102908 | 94.66 | 达标 |

- 非正常工况铬（六价）贡献质量浓度预测结果一览表

| 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值/（μg/m3 ） | 出现时间 | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刘屯村 | 1小时 | 0.10083 | 19022804 | 6.72 | 达标 |
| 叶庄 | 1小时 | 0.12067 | 19120502 | 8.04 | 达标 |
| 前吴庄 | 1小时 | 0.09982 | 19022723 | 6.65 | 达标 |
| 魏庄 | 1小时 | 0.0859 | 19080105 | 5.73 | 达标 |
| 大新庄 | 1小时 | 0.0586 | 19120803 | 3.91 | 达标 |
| 付楼 | 1小时 | 0.06181 | 19111103 | 4.12 | 达标 |
| 任楼 | 1小时 | 0.0439 | 19102323 | 2.93 | 达标 |
| 蔺庄 | 1小时 | 0.03708 | 19110504 | 2.47 | 达标 |
| 宋庄 | 1小时 | 0.04142 | 19092602 | 2.76 | 达标 |
| 宋庄村 | 1小时 | 0.03139 | 19050121 | 2.09 | 达标 |
| 傅桥 | 1小时 | 0.05673 | 19092302 | 3.78 | 达标 |
| 毛庄 | 1小时 | 0.04207 | 19072204 | 2.80 | 达标 |
| 胡庄 | 1小时 | 0.0485 | 19030723 | 3.23 | 达标 |
| 崔大庄 | 1小时 | 0.0462 | 19071505 | 3.08 | 达标 |
| 西王庄 | 1小时 | 0.04478 | 19062303 | 2.99 | 达标 |
| 区域最大落地浓度 | 1小时 | 0.29295 | 19110208 | 19.53 | 达标 |

在非正常工况下，NOx、氯化氢、铬（六价）在环境保护目标及网格最大浓度点处1小时质量浓度贡献值均可达标。

与正常排放情况下的预测结果相比有明显增大，对周边大气环境影响较大。因此，企业必须要加强对生产设施和环保设施的检修，杜绝非正常工况的出现。

#### 4.1.3.3 厂界无组织废气排放预测

根据2019年逐日逐次的气象数据，采用AERMOD模型预测本项目厂界浓度结果见表4.1-31。

- 无组织排放在厂界处浓度预测结果

| 位置 | 氯化氢 | 铬（六价） | NOx |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度mg/m3 | 占标率% | 浓度mg/m3 | 占标率% | 浓度mg/m3 | 占标率% |
| 北厂界 | 0.048616 | 24.31 | 0.000277 | 4.62 | 0.000277 | 0.23 |
| 东厂界 | 0.037487 | 18.74 | 0.00019 | 3.17 | 0.00019 | 0.16 |
| 南厂界 | 0.053546 | 26.77 | 0.000253 | 4.22 | 0.000253 | 0.21 |
| 西厂界 | 0.045098 | 22.55 | 0.000422 | 7.03 | 0.000422 | 0.35 |
| 评价标准 | 0.20mg/m3 | 0.0060mg/m3 | 0.12mg/m3 |

由上表可知，项目无组织排放的氯化氢、铬（六价）、氮氧化物在各厂界处的预测值均不超标。

### 4.1.4 大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中“8.7.5.1对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护距离，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。

根据环境影响预测，本项目各污染物的厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值要求；厂界外大气污染物SO2、NOx、PM10、铬（六价）的短期贡献浓度均能够满足环境质量浓度限值，氯化氢的短期贡献浓度存在超标现象，经预测，污染因子氯化氢需设置大气环境防护距离154m。即各厂界的防护距离为：东、南、西、北厂界均为154m，根据现场调查，本项目防护距离内无环境敏感点。

综上，变更后全厂防护距离为东厂界154m，南厂界154m，西厂界154m，北厂界154m，见附图十五。

### 4.1.5 污染物排放量核算结果

变更工程废气污染物排放量核算结果详见下表。

（1）有组织排放量核算

- 大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg/m3） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |
| 1 | P6 | 烟尘 | 4.89 | 0.0079 | 0.0236 |
|  |  | SO2 | 3.46 | 0.0056 | 0.0169 |
|  |  | NOx | 30 | 0.0485 | 0.1455 |
| 主要排放口合计 | 颗粒物 | 0.0236 |
|  | SO2 | 0.0169 |
|  | NOx | 0.1455 |
| 一般排放口 |
| 1 | P1 | 颗粒物 | 2.875 | 0.0575 | 0.1725 |
| 2 | P2 | 氯化氢 | 2.55 | 0.0255 | 0.0765 |
| 3 | P3 | 铬（六价） | 0.03 | 0.0003 | 0.0008 |
| 4 | P4 | 氯化氢 | 1.63 | 0.0326 | 0.0978 |
| 5 | P5 | NOx | 0.17 | 0.0009 | 0.0026 |
|  |  | 氯化氢 | 0.57 | 0.0029 | 0.0086 |
| 6 | P8 | 颗粒物 | 0.77 | 0.0077 | 2.3062kg/a |
| 一般排放口合计 | 颗粒物 | 0.1748 |
|  | 氯化氢 | 0.1830 |
|  | 铬（六价） | 0.0008 |
|  | NOx | 0.0026 |
| 有组织排放总计 |
| 有组织排放总计 | SO2 | 0.0169 |
|  | NOx | 0.1481 |
|  | 颗粒物 | 0.1984 |
|  | 氯化氢 | 0.1830 |
|  | 铬（六价） | 0.0008 |

（2）无组织排放量核算

- 大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染物防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（mg/m3） |  |
| 1 | / | 铁件电镀车间 | 氯化氢 | 规范操作、定期巡检 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 | 0.20 | 0.1892 |
|  |  |  | 铬六价 |  |  | 0.0060 | 0.0017 |
|  |  |  | NOx |  |  | 0.12 | 0.0019 |
| 2 | / | 电镀车间2# | 氯化氢 |  |  | 0.20 | 0.2173 |
| 3 | / | 机加工车间 | 颗粒物 |  |  | 1.0 | 5.125kg/a |
| 无组织排放总计 |
| 无组织排放总计 | 氯化氢 | 0.4065 |
|  | 铬六价 | 0.0017 |
|  | NOx | 0.0019 |
|  | 颗粒物 | 0.0051 |

（3）项目大气污染物年排放量核算

- 大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 0.0169 |
| 2 | NOx | 0.15 |
| 3 | 颗粒物 | 0.2035 |
| 4 | 氯化氢 | 0.5895 |
| 5 | 铬六价 | 0.0025 |

### 4.1.6 大气环境影响评价自查表

本项目大气环境影响评价自查表见附表1。

### 4.1.7 大气环境影响评价小结

（1）根据环境影响预测，本项目各污染物的厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值要求；厂界外大气污染物SO2、NOx、PM10、铬（六价）的短期贡献浓度均能够满足环境质量浓度限值，氯化氢的短期贡献浓度存在超标现象，经预测，污染因子氯化氢需设置大气环境防护距离154m。即各厂界的防护距离为：东、南、西、北厂界均为154m，根据现场调查，本项目防护距离内无环境敏感点。

（2）根据预测结果，大气防护区域外新增污染源正常排放下各污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率均＜100%；年均浓度贡献值的最大浓度占标率均＜30%。本项目所在区域为不达标区，经计算k≤-20%，可判定本项目建设后区域环境质量得到整体改善。

（3）根据预测结果，在非正常工况下，NOx、氯化氢、铬（六价）在环境保护目标及网格最大浓度点处1小时质量浓度贡献值均可达标。项目非正常排放对周边大气环境影响较大，因此，企业必须要加强对生产设施和环保设施的检修，杜绝非正常工况的出现。

综上所述，项目大气环境影响可以接受。

## 4.2 地表水环境影响分析

### 4.2.1 评价等级判定

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目评价等级判定见下表。

- 水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |
| --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q（m3/d）水污染物当量数W（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200或W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | / |

本项目属于水污染影响型建设项目，废水经厂区污水处理站处理后，经市政管网排入汝南县第二污水处理厂进一步处理，排入北汝河，最终汇入汝河，即废水排放方式为间接排放，因此，本项目地表水评级等级为三级B。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中“7.1.2水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测”和“8.1.2水污染影响型三级B评价。主要评价内容包括：a）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；b）依托水处理设施的环境可行性评价。”因此，本次仅对本项目废水污染控制措施有效性及废水排入汝南县第二污水处理厂的环境可行性进行评价。

### 4.2.2 废水污染控制措施有效性分析

本项目抛光工序湿式除尘废水循环利用，不外排。

重金属废水零排放。其中，含镍废水采用“预处理（袋式过滤+保安过滤+除油过滤）+反渗透”工艺处理后，清水回用，浓水作为原料镍液使用，不外排；含铬废水采用“线上节水（膜浓缩（超滤+RO））”工艺处理，处理后清水回用，浓水进入低温蒸发装置蒸发处理，冷凝水回用，蒸发残液委托有资质单位处置，不外排；含铜废水、含锌废水分别采用化学沉淀法预处理后进入1套“多介质过滤器+一体化撬装STRO设备+活性炭过滤器”进一步处理，处理后清水回用，浓水进入低温蒸发装置（与含铬预处理浓水共用1套蒸发装置）蒸发处理，冷凝水回用，蒸发残液委托有资质单位处置，不外排。

酸碱废水采用“中和法+絮凝沉淀法”预处理后与生活污水一起进入综合废水处理系统，经“絮凝沉淀+水解酸化+接触氧化”处理后，与清净下水在厂总排口一起通过市政污水管网排入汝南县第二污水处理厂进一步处理；厂总排口各污染物的排放浓度均能够满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2排放限值要求及汝南县第二污水处理厂的进水水质要求，经汝南县第二污水处理厂进一步处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和《洪河流域水污染物排放标准》（DB41/1257-2016）后排入外环境。

### 4.2.3 废水进入汝南县第二污水处理厂的可行性分析

2011年6月，由汝南县建设局委托驻马店市环境保护研究所编制完成的《汝南县第二污水处理工程项目环境影响报告表》，并已经驻马店市环境保护局批复。汝南县第二污水处理厂位于创业大道北侧，汝河西侧，梁祝大道以东400米，厂区占地面积约75亩，近期建设规模为1.5万m3/d，现阶段进入第二污水处理厂的污水水量约为1000m3/d，剩余处理能力约为1.4万m3/d，足以消纳本项目产生的污水，处理工艺采用改良型卡鲁塞尔氧化沟工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，服务范围为近期2015年的规划建成区，即创业大道以北、金苑路以东、新汝河以西、祥瑞路以南的规划城区，面积9.2平方公里，规划人口规模为9.0万人，配套建设管网17.87km。考虑长远发展需求，汝南县第二污水处理厂将于2020年将规模扩建至3.0万m3/d，同时配套建设排水管网。

汝南县第二污水处理厂于2016年1月已建成投运，建设规模为1.5万m3/d，建成后汝南县产业集聚区污水管网均对接进入汝南县第二污水处理厂，集聚区内入驻企业废水均排入汝南县第二污水处理厂进一步处理。

本项目位于汝南县产业集聚区，集聚区内入驻企业排水现均进入汝南县第二污水处理厂进一步处理。项目区域污水管网已经敷设，本项目废水可以经污水管网排入汝南县第二污水处理厂处理。收水情况说明见附件8。

本项目位于该污水处理厂的收水范围内，变更后全厂废水排放量为139.6213m3/d，仅占汝南县第二污水处理厂处理规模的0.93%，且厂总排口各污染物浓度满足汝南县第二污水处理厂进水水质（COD≤320mg/L、氨氮≤30mg/L）要求，污染物浓度相对较低，对污水处理厂运行影响较小。

综上所述，从管网、水量、水质上来说，汝南县第二污水处理厂都完全有能力接收本项目废水，本项目废水进入汝南县第二污水处理厂是可行的。

## 4.3 地下水环境影响分析

### 4.3.1 评价区域水文地质情况

汝南县境内地表出露均为第四系，南部和孝镇孙王庄——台子寺以南，北部和合营以东小面积为中更新统冲洪积姜黄、红黄色粉质粘土；县城及以北约3.5km为上更新统冲湖积相黄土状粉质粘土；其余大部分地区为全新统冲积相粉土、淤泥质粉土及粉砂。第四系厚度在240~280m之间。新第三系（N）：顶板埋深249m，为红色粘土岩层，坚硬，具层理，裂隙不发育。

含水层岩性主要为上更新统粉土、粉质粘土、淤泥质粉土、粉质粘土夹中细砂、细砂层及全新统粉土、粉质粘土粘性土层组成。地下水温埋深1.45~6.3m，水化学类型以HCO3-Ca型为主，矿化度为158.1~427.0mg/L，属淡水。浅层含水层富水性分区比较单一，均属于1000~3000m3/d的富水区。浅层地下水的补给主要为大气降水入渗补给、地下径流补给、地表水侧渗补给。浅层地下水的排泄主要为蒸发排泄、河流排泄、人工开采排泄与越流排泄。

中深层含水层组：中深层含水层组包括中更新和下更新统，岩性由中细砂、细粉砂、粗中砂、含砾中细粗砂及泥质细砂组成。含水层顶板埋深41.5~94.78m，底板埋深l 84.5~248.42m，有3-12层砂层，累计厚度24~97.86m，砂粘比0.26~0.86。中深层水位埋深l0.0~25.0m，以自来水公司为漏斗中心，向四周逐渐减小。水化学类型以HCO3-Ca·Na·Mg水为主，局部HCO3-Na型和HCO3-SO4-Na-Ga型。中深层含水层组富水区分布在大杨庄一高庄一县城一带，含水层主要为中更新统泥质中砂、中细砂，下更新统泥质粗中砂、细粉砂等。含水层顶板埋深40~50m，累计砂层厚度50~70m，地下水埋深12~18m，导水系数400~500m2/d，水化学类型为HCO3-Ca·Na·Mg型，矿化度0.5mg/L左右。中深层含水层组中等富水区分布在西部及东部地区，含水层主要为中更新统泥质中砂、中细砂，下更新统泥质粗中砂、细粉砂等。含水层顶板埋深一般44~73m，累计砂层厚度30~50m，地下水埋深12~22m，导水系数300~400m2/d，水化学类型为HCO3·Ca·Na·Mg型，矿化度0.5mg/L左右。中深层地下水的补给主要为径流和浅层水的越流补给。中深层地下水的排泄为人工开采排泄。

汝南县境内地表出露均为第四系，县城及以北3.5km为上更新统冲湖积相黄土状粉质粘土，其余大部分区域为全新统冲积相粉土、淤泥质粉、土及粉砂，第四系厚度在240~280m之间。地面下8m范围内工程地质情况为：

杂填土及耕植土：厚度平均1.0m

粘土：厚度2.0-3.0m，R=180Kpa，Es=7.0Mpa

粘土：厚度1.5-2.5m，R=200Kpa，Es=7.6Mpa

亚粘土：厚度大于3.0m，R=100Kpa，Es=3.9Mpa。

A、富水区（1000～3000m3/d）

该区位于境内大部分地区，该区含水层厚度大，颗粒粗，构成了区内富水性较高的中深层承压含水岩组，单井涌水量1270.8～3229.2m3/d。

B、中等富水区（500～1000m3/d）

分布于王免庄以南地区，该区含水层单层厚度薄，层数多，颗粒细，单井涌水量900.33～946.8 m3/d。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录B，渗透系数经验值见表4.3-1。

- 渗透系数经验值表

| 岩性名称 | 主要颗粒粒径（mm） | 渗透系数（m/d） | 渗透系数（cm/s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 轻亚黏土 | 0.05~0.1 0.1~0.25 0.25~0.5 0.5~1.0 1.0~2.0 | 0.05~0.1 | 5.79×10-5 ~1.16×10-4 |
| 亚黏土 |  | 0.1~0.25 | 1.16×10-4 ~2.89×10-4 |
| 黄土 |  | 0.25~0.5 | 2.89×10-4 ~5.79×10-4 |
| 粉土质砂 |  | 0.5~1.0 | 5.79×10-4 ~1.16×10-3 |
| 粉砂 |  | 1.0~1.5 | 1.16×10-3 ~1.74×10-3 |
| 细砂 |  | 5.0~10 | 5.79×10-3 ~1.16×10-2 |
| 中砂 |  | 10.0~25 | 1.16×10-2 ~2.89×10-2 |
| 粗砂 |  | 25~50 | 2.89×10-2 ~5.78×10-2 |
| 砾砂 |  | 50~100 | 5.78×10-2 ~1.16×10-1 |
| 圆砾 |  | 75~150 | 8.68×10-2 ~1.74×10-1 |
| 卵石 |  | 100~200 | 1.16×10-1 ~2.31×10-1 |
| 块石 |  | 200~500 | 2.31×10-1 ~5.79×10-1 |
| 漂石 |  | 500~1000 | 5.79×10-1 ~1.16×100 |

### 4.3.2 地下水评价工作等级及评价范围确定

（1）评价工作等级划分

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中“4.1根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类，I类、II类、III类建设项目的地下水环境影响评价应执行HJ610-2016的要求，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价。”

本项目地下水环境评价工作等级判定如下：

1）划分依据

①项目类别

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A确定建设项目所属地的地下水环境影响评价项目类别，分类原则见表4.3-2。

- 地下水环境影响评价行业分类表

| 环评类别 行业类别 | 报告书 | 报告表 | 地下水环境影响评价类别 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 报告书 | 报告表 |
| I金属制品 |
| 51、表面处理及热处理加工 | 有电镀工艺的；使用有机涂层的；有钝化工艺的热镀锌 | 其他 | Ⅲ类 | Ⅳ类 |

本项目属于有电镀工艺的，环评类别为报告书，因此，项目类别为Ⅲ类。

②地下水环境敏感程度

建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表4.3-3。

- 地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水源地：特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |

汝南县共有2个县级集中式饮用水水源地，其中，汝南县清源自来水公司地下水井群位于项目东北，距离本项目最近的为2.2km处的污水处理厂水井；汝南县天中山地下水井群位于项目北侧，距离本项目最近的为4.5km处的18#水井；因此，本项目不在其保护区范围内。

汝南县共有12个乡镇级集中式饮用水水源地，距离本项目最近的的为项目西南侧约7.5km的汝南县老君庙镇地下水井，因此，本项目不在其保护区范围内。

根据调查，项目厂址附近部分村庄采用自备井供水，以地下水为供水水源。

因此，本项目地下水环境敏感程度分级为较敏感。

（2）建设项目评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表4.3-4。

- 地下水评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

综上，本项目地下水环境影响评价等级为三级。

（3）评价范围

本次评价范围的确定采用导则推荐公式计算出理论范围值，再根据厂址区域地下水环境保护目标分布情况调整理论范围值。

公式计算法如下：L=α×K×I×T/ne

式中：

L—下游迁移距离，m；

α—变化系数，α≥1，一般取2；

K—渗透系数，m/d，取10m/d；

I—水力坡度，无量纲，取1‰；

T—质点迁移天数，取值不小于5000d；

ne —有效孔隙度，无量纲，取0.25。

经计算L=400m，根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）确定本项目评价范围以厂址为边界，地下水流向两侧200m，下游400m范围内的浅层地下水，具体范围见下图。

本项目位于汝南县产业集聚区，根据《汝南县产业集聚区发展规划调整环境影响报告书》（报批版），项目区域地下水流向由东北向西南。

图4.3-1    地下水调查评价范围示意图

### 4.3.3 地下水环境影响预测

本项目废水主要为生产废水、纯水制备及软水制备产生的清净下水、生活污水。其中，生产废水经分类预处理后，镍、铬废水不外排，其他废水和生活污水经综合废水处理系统处理后通过污水管网进入汝南县第二污水处理厂；清净下水部分回用于废气处理用水，其余直接通过污水管网进入汝南县第二污水处理厂处理，最终排入汝河。本项目对地下水的影响主要为废水收集管线、处理设备等如防渗效果不好，出现跑、冒、滴、漏等非正常排放现象，会导致废水下渗污染地下水。

（1）预测原则

本项目地下水环境影响预测应遵循《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中确定的原则来进行，预测范围、时段、内容和方法均根据评价工作等级、工程特征与环境特征，结合当地环境功能和环保要求确定，以项目可能对地下水水质产生的直接影响为重点。

考虑到地下水环境污染的复杂性、隐蔽性和难恢复性，还应遵循保护优先、预防为主的原则，预测应为评价各方案的环境安全和环境保护措施的合理性提供依据。预测和评价建设项目投产后对地下水环境可能造成的影响和危害，并针对这种影响和危害提出防治对策，从而达到预防与控制环境恶化，保护地下水资源的目的。

（2）预测时段

地下水环境影响预测时段选取污染发生后100d、1000d，和能反映特征因子迁移规律的其他重要的时间节点，以了解污染物在地下水中的迁移规律。

（3）情景设置

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中“9.4.1一般情况下，建设项目须对正常状况和非正常状况的情景分别进行预测。”和“9.4.2已依据GB16889、GB18597、GB18599、GB/T50934设计地下水污染防渗措施的建设项目，可不进行正常状况情景下的预测。”

本项目利用已建成车间进行生产线布置，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）相关要求进行分区防渗，厂区除绿化外无裸露地面；新建污水处理站设计采用半地上钢砼结构，且各废水构筑物均涂环氧树脂等进行防腐、防渗设计。变更后，厂区采用的防渗措施需满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB78599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求，能够满足地下水保护要求和厂区防渗要求。企业在确保防渗措施及相关管理要求落实到位的情况下，可有效避免对地下水的污染。故本次预测不再进行正常状况下的影响预测，仅对非正常状况下的影响进行预测。

本次非正常状况主要考虑事故状态下如管道、涉水构筑物破损，废水可能发生地面漫流，进而由裂缝渗入地下，对地下水造成污染。

（4）预测因子

根据本工程特点，本次地下水影响分析选取镍、六价铬、锌、铜为预测因子。采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，将铬（六价）贡献值超过0.05mg/L，镍贡献值超过0.02mg/L，铜贡献值超过1.00mg/L，锌贡献值超过1.00mg/L对应的范围定为影响范围。

（5）预测源强

假设非正常状况下，生产废水预处理集水箱或调节池发生渗漏，进入地下水的污染物取产生浓度的上限，预测源强见表4.3-5。

- 非正常状况下地下水预测源强一览表

| 情景设定 | 泄漏点 | 特征污染物 | 产生浓度mg/L | 频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 跑冒滴漏 | 含镍废水集水箱 | 镍 | 95 | 连续 |
|  | 含铬废水集水箱 | 六价铬 | 100 | 连续 |
|  | 含锌废水调节池 | 锌 | 50 | 连续 |
|  | 含铜废水调节池 | 铜 | 50 | 连续 |

（6）预测模式

根据地下水导则，三级评价可选择解析法或类比分析法进行影响预测，本次采用解析法，选取相应的数学模型进行地下水影响预测。本项目实施后污染物的排放对地下水流场没有影响，区域内含水层基本一致，变化很小。本项目非正常状况下发生泄漏主要为池体破损造成污水渗漏对地下水的影响，池体发生泄漏不易及时发现，因此，污染源的排放规律概化为连续排放，因此本次地下水预测采用一维稳定流动一维水动力弥散模式进行预测。预测模型如下：

式中：x—距注入点的距离，m；

t—时间，d，评价取60d；

C—t时刻x处的示踪剂浓度，g/L；

C0—注入的示踪剂浓度，g/L；

u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

erfc（）—余误差函数。

预测参数确定：

①纵向弥散系数

根据张志红等人对不同土壤弥散系数的测定（一维土柱水动力弥散试验），可知不同类型土壤的弥散系数，详见下表。

- 各类土质弥散系数经验值

| 土壤类型 | 砂土 | 粉质粘土 | 粘质粉土 | 粘土 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 弥散系数（cm2.s-1） | 1.46×10-3 | 1.71×10-9 | 8.46×10-9 | 2.31×10-11 |

根据搜集资料，确定项目所在区域弥散系数为1.46×10-3 cm2.s-1（0.0126 m2/d）。

②水流速度根据地下水流经验公式计算：

V=KI/ne

式中：V——水流速度（m/d）；

K——渗透系数，m/d，取10m/d；

I——水力坡度，取1‰；

ne——有效孔隙度，无量纲，取0.25。

由上式计算可得，本项目所在区域地下水流速为0.04m/d。

（7）预测结果

结合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），选取泄漏后污染物浓度最大时间、100d、1000d、厂界、厂址下游敏感点魏庄进行预测，预测结果如下：

- 非正常状况下厂址下游地下水预测结果一览表

| 预测因子 | 预测时段 | 最大预测值（mg/L） | 最大预测值出现距离（m） | 最远影响距离（m） | 开始超标距离（m） | 开始达标距离（m） | 标准值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镍 | 1d | 95 | 0 | 1.35 | 0 | 0.65 | 0.02 |
|  | 100d | 62.6198 | 2.8 | 17.3 | 0 | 9.6 |  |
|  | 1000d | 18.2534 | 39 | 82 | 21 | 58 |  |
| 铬（六价） | 1d | 100 | 0 | 1.35 | 0 | 0.6 | 0.05 |
|  | 100d | 65.9155 | 2.8 | 17.3 | 0 | 9.3 |  |
|  | 1000d | 19.2141 | 39 | 82 | 22 | 57 |  |
| 锌 | 1d | 50 | 0 | 1.35 | 0 | 0.45 | 1.00 |
|  | 100d | 32.9578 | 2.8 | 17.3 | 0 | 7.3 |  |
|  | 1000d | 9.6040 | 39 | 82 | 29 | 50 |  |
| 铜 | 1d | 50 | 0 | 1.35 | 0 | 0.45 | 1.00 |
|  | 100d | 32.9578 | 2.8 | 17.3 | 0 | 7.3 |  |
|  | 1000d | 9.6040 | 39 | 82 | 29 | 50 |  |

- 非正常状况下敏感点及厂界地下水预测结果一览表

| 预测因子 | 预测点 | 距事故源距离（m） | 污染物到达时间（d） | 最大预测值（mg/L） | 最大预测值出现时间（d） | 开始超标时间（d） | 开始达标时间（d） | 标准值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镍 | 厂界 | 25 | 180 | 22.8474 | 640 | 360 | 1134 | 0.02 |
|  | 魏庄 | 964 | 19460 | 3.6905 | 24120 | 22210 | 26190 |  |
| 铬（六价） | 厂界 | 25 | 180 | 24.0499 | 640 | 373 | 1094 | 0.05 |
|  | 魏庄 | 964 | 19460 | 3.8848 | 24110 | 22370 | 26010 |  |
| 锌 | 厂界 | 25 | 180 | 12.0250 | 640 | 455 | 902 | 1.00 |
|  | 魏庄 | 964 | 19460 | 1.9424 | 24110 | 23420 | 24840 |  |
| 铜 | 厂界 | 25 | 180 | 12.0250 | 640 | 455 | 902 | 1.00 |
|  | 魏庄 | 964 | 19460 | 1.9424 | 24110 | 23420 | 24840 |  |

根据预测结果可知非正常状况下：

（1）镍、铬（六价）、锌、铜在第1天、第100天、第1000天最大预测值均不能满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准。镍、铬（六价）、锌、铜第1天的开始达标的距离分别为0.65m、0.6m、0.45m、0.45m；第100天的开始达标的距离分别为9.6m、9.3m、7.3m、7.3m；第1000天的开始达标的距离分别为58m、57m、50m、50m。

（2）厂界及敏感点处各污染物的浓度随着时间的增加而增大，直至达到峰值后其浓度随时间的增大而减小。厂界镍、铬（六价）、锌、铜到达时间均为180d，厂界最大预测值及出现时间分别为22.8474mg/L、640d，24.0499mg/L、640d，12.0250mg/L、640d，12.0250mg/L、640d；魏庄镍、铬（六价）、锌、铜到达时间均为19460d，最大预测值及出现时间分别为3.6905mg/L、24120d，3.8848mg/L、24110d，1.9424mg/L、24110d，1.9424mg/L、24110d。因此，本项目废水泄漏后厂界及敏感点贡献值均不能满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

评价要求企业需避免非正常工况下废水渗漏对下游地下水保护目标的影响，要加强对污水站的维护管理，定期监测厂址周围地下水水质状况，制定跟踪监测计划，将对地下水的污染风险降低到最小。

### 4.3.4 地下水预防措施

本项目地下水分区防渗划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，具体如下：（1）重点防渗区：包括电镀车间、原料库、罐区、污水处理站、事故池、危废暂存间等；（2）一般防渗区：包括成品车间、锅炉房等；（3）简单防渗区：为除重点防渗区和一般防渗区以外的其他区域。

根据现场调查及建设单位提供的防渗证明文件（见附件11），现有工程已进行了分区防渗，厂区地面均已采取硬化措施，除绿化外无裸露地面，在重点防渗区（电镀车间、原料库、罐区、污水处理站、事故池、危废暂存间等）采用多层防渗措施——“素土夯实+级配碎石+砼垫层+HDPE膜+水泥地坪+环氧树脂涂层（三布五涂）”，渗透系数不高于1×10-10cm/s；且罐区设置有围堰及废水收集管道，可将泄漏物料拦截在围堰内，事故废水通过管道进入事故池暂存，经污水处理站处理；以上措施可有效避免下渗造成土壤和地下水污染。

但是，根据现场勘查，已建成车间部分地面有少量破损的情况，需要根据分区防渗相关要求完善防渗措施，与变更工程同步完成，采用的防渗措施符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB78599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，满足地下水保护的要求和厂区防渗要求。

遵循土壤与地下水协同防治的原则，变更后利用原成品库东侧空间布设2条生产线，同时新建污水处理站及初期雨水池，需对新建污水处理站及初期雨水池各废水构筑物、电镀车间2（原成品库）地面进行防渗处理，均划分为重点防渗区，采取的防渗措施需满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的防渗技术要求。分区防渗图见附图十六。

评价认为厂区在落实上述各项防渗措施后可防止工艺废水下渗或面源污染地下水，有利于保护区域浅层地下水。评价建议企业应不断提高清洁生产水平，加强设备管理和维修，减少车间等物料跑、冒、滴、漏。 同时企业应严格按照规范进行施工，运营期间加强管理，在此基础上本项目运营期间不会加深对区域地下水质量的影响，地下水质量仍将维持现有水平。

### 4.3.5 地下水监控方案

为及时准确掌握项目场地下游区域地下水环境质量状况的动态变化，企业应建立长期监控方案，包括科学、合理地设置地下水污染监控井，建立完善的监测制度，定期委托有资质单位进行监测，以便及时发现并及时控制。

本项目地下水环境监测主要参考《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004），结合区域地下水特征，考虑潜在污染源、环境保护目标等因素，布置地下水监测点。

1、地下水监测原则

（1）重点污染防渗区加密监测原则；

（2）以浅层地下水监测为主的原则；

（3）上、下游同步对比监测原则；

（4）水质监测项目参照《地下水质量标准》相关要求和潜在污染源特征污染因子确定，各监测井可依据监测目的的不同适当增加和减少监测项目。厂安全环保部设立地下水动态监测小组，专人负责监测。

2、监测井布置

依据地下水监测原则，参照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）的要求，结合区域水文地质条件，在项目场地及周边共布设地下水水质监测井3眼。

- 地下水监控井一览表

| 监控井 | 监测项目 | 监测频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 场地上游（汝悦小区） | pH、氨氮、耗氧量、镍、铬（六价）、锌、铜等 | 1次/季度 | 厂区安全环保部负责，委托有资质单位进行监测 |
| 厂区自备井 |  |  |  |
| 场地下游（魏庄） |  |  |  |

图4.3-2    地下水监测井布置示意图

监测结果应按项目有关规定及时建立档案，对于常规监测数据应该进行公开，特别是对项目所在区域的居民进行公开，满足法律中关于知情权的要求。如发现异常或发生事故，加密监测频次，改为每天监测一次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。

## 4.4 声环境质量影响预测与评价

### 4.4.1 评价工作等级确定

本项目区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类功能区。营运期噪声源主要来生产车间内设备运行产生的噪声，工程建设前后，噪声级增加量不大，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），声环境影响评价等级为三级。

### 4.4.2 预测声源

本项目噪声源强与治理措施见表4.4-1。

- 高噪声设备源强及治理措施一览表  单位：dB（A）

| 设备位置 | 设备名称 | 设备源强[dB（A）] | 采取措施后车间外源强[dB（A）] | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铁件电镀车间 | 电镀生产线 | 80 | 65 | 减振、隔声 |
| 电镀车间2# | 电镀生产线 | 80 | 65 | 减振、隔声 |
| 污水处理站 | 泵类 | 85 | 70 | 减振、隔声 |

### 4.4.3 预测点位

根据工程特点及区域环境特征，本次评价声环境影响预测点位为各厂界。

### 4.4.4 评价标准

本次声环境影响预测评价标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准。

- 环境噪声评价标准

| 评价标准 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 3类 | 65 | 55 |
|  | 4类 | 70 | 55 |

### 4.4.5 预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。预测模式采用：

①点声源衰减模式

式中：Lr－距噪声源距离为r处的等效声级值，dB（A）；

Lo－噪声源等效声级值，dB（A）；

r、ro－距噪声源距离，m。

②多源叠加公式

式中：L－总等声级，dB（A）；

n－声源数量；

Li－第i个声源对受声点的声压级，dB（A）。

③面声源影响预测公式

当r＜a/π时，Adiv≈0；当a/π＜r＜b/π，Adiv≈10lg（r/r0）；当r＞b/π时，Adiv≈20lg（r/r0）

式中：Li——第i个声源用于预测点的噪声值dB(A)；

LAeq总——预测点总等效声级dB(A)；

L(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)；

r——预测点距噪声源距离，m；

r0——源强外1m处；

△L——其它各种因素引起的附加衰减量（包括遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量），dB(A)；

n——声源数量。

### 4.4.6 预测结果和影响分析

根据工程实施后噪声源在厂区的分布，分别选择距厂界较近的主要高噪声源，对厂界影响进行预测，预测结果详见表4.4-3。

- 厂界噪声预测结果一览表

| 方位 | 噪声源 | 车间外1m 源强值dB(A) | 最近距离（m） | 贡献值dB(A) | 现状值dB(A) | 预测值dB(A) | 标准值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 东厂界 | 铁件电镀车间 | 65 | 11.5 | 50.29 | 昼56 夜45 | 昼57.03 夜51.42 | 65 | 55 |
|  | 电镀车间2# | 65 | 11.5 |  |  |  |  |  |
|  | 污水处理站 | 70 | 13 |  |  |  |  |  |
| 南厂界 | 铁件电镀车间 | 65 | 144 | 32.41 | 昼55 夜44 | 昼55.02 夜44.29 |  |  |
|  | 电镀车间2# | 65 | 213 |  |  |  |  |  |
|  | 污水处理站 | 70 | 81 |  |  |  |  |  |
| 西厂界 | 铁件电镀车间 | 65 | 9.5 | 49.41 | 昼56 夜45 | 昼56.86 夜50.75 |  |  |
|  | 电镀车间2# | 65 | 9.5 |  |  |  |  |  |
|  | 污水处理站 | 70 | 24 |  |  |  |  |  |
| 北厂界 | 铁件电镀车间 | 65 | 106 | 40.59 | 昼57 夜46 | 昼57.1 夜47.1 | 70 | 55 |
|  | 电镀车间2# | 65 | 17 |  |  |  |  |  |
|  | 污水处理站 | 70 | 204 |  |  |  |  |  |

由上表可知，本项目东、南、西厂界噪声预测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，北厂界能够满足4类标准，因此，本项目噪声对外环境影响较小。

## 4.5 固体废物环境影响分析

本项目固体废物种类、产生量及处置方式详见下表。

- 固体废物产生及处置情况一览表

| 序号 | 种类 | 产生工序 | 类别及代码 | 主要成分 | 产生量（t/a） | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险废物 |
| 1 | 废包装袋 | 原料包装 | HW49其他废物 | 含有硫酸镍、氯化镍等 | 0.17 | 分类收集，分区暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置 |
| 2 | 废化学镍原液 | 镀化学镍 | HW17表面处理废物 | 化学镍 | 1 |  |
| 3 | 退挂金属沉淀 | 挂件退挂 |  | 镍、铬等 | 0.01 |  |
| 4 | 镀槽槽渣及电镀废水处理污泥 | 电镀处理及其废水处理 |  | 铬、镍、铜、锌等 | 100 |  |
| 5 | 废反渗透膜等滤材 | 重金属废水处理 |  | 铬、镍、铜、锌等 | 2 |  |
| 6 | 蒸发残液 | 重金属废水处理 |  | 铬、铜、锌等 | 113.1 |  |
| 7 | 废润滑油 | 机加工 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 润滑油 | 0.012 |  |
| 合计 | 216.292 | / |
| 一般固废 |
| 8 | 金属废料及废铁屑 | 机加工、抛光工序 | 一般固废 | 金属边角料、铁屑 | 50 | 外售 |
| 9 | 焊渣 | 保护杠焊接 | 一般固废 | Fe2O3、FeO等 | 0.25 | 外售 |
| 10 | 废石英砂、废活性炭及废反渗透膜 | 纯水制备 | 一般固废 | 废石英砂、废活性炭及废反渗透膜 | 1 | 厂家回收 |
| 11 | 废离子交换树脂 | 软水制备 | 一般固废 | 废离子交换树脂 | 0.1 | 厂家回收 |
| 12 | 生活垃圾 | 职工生活 | 一般固废 | / | 13.2 | 送汝南县垃圾处理场 |
| 合计 | 64.55 | / |

由上表可知，本项目产生的固体废弃物做到了最大程度的综合利用，减少了固体废弃物的处置量，也减轻了固废对环境的影响。一般固废暂存间和危险固废临时贮存间地面必须做好“防扬散、防下渗、防流失”三防措施，确保安全堆放。

1、一般固废

一般固废收集后暂存于一般固废暂存间，定期外运或外售，暂存场采取地面硬化、设置围墙、防雨棚等措施，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中有关要求进行建设；生活垃圾由环卫部门及时清运、统一处理。

2、危险废物

（1）危险废物贮存场所（设施）环境影响分析

本次变更，企业计划对现有危废暂存间进行扩建，面积增加至200m2，以满足全厂危废暂存需求，危废间位于污水处理站西侧，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的有关要求进行建设。危废暂存间设置有标志牌，危废暂存场所地面与裙角均采用防渗材料建造，设置耐腐蚀的硬化地面，确保地面无裂缝，场内划定分区储存不同类型的危废，并采取全密闭措施，防止降水造成二次污染；产生的危险废物在危废暂存间内采用专用密闭容器分类、分区储存，不得混装，废物收集和封装容器应得到接收企业及当地环保部门的认可；危废暂存间采取防渗和泄漏收集措施，整个危险废物暂存场做到“防风、防雨、防晒”，并由专人管理和维护，贮存过程中一般情况下不会发生泄漏和渗漏，同时危废暂存间采取防渗和泄漏收集措施，可以将影响控制在危废暂存间内，确保不会对地下水、地表水和土壤产生不利影响。

（2）危险废物运输过程的环境影响分析

①危险废物内部转运环境影响分析

危险废物从厂区内产生工艺环节运输到贮存场所或处置场所，有可能产生散落对大气、土壤环境造成影响，发生散落的固体废物也有可能砸伤路人、散发的气味引起路人身体不适。环评要求：本项目危险废物通过桶/密封袋密闭封装暂存，采用封闭式运输，对环境造成的影响的风险较小。生产车间地面、运输线路和危废暂存间均采取硬化和防腐防渗措施，危险废物从产生工艺环节运输到贮存场所的过程中一旦产生散落、泄漏，固体泄漏物收集至专用桶内，暂存于危废暂存间；液体泄漏采用活性炭纤维等吸附材料吸附，然后将吸附后的物品倒入专用桶内，暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处置，不会对周围环境产生不利影响。

②危险废物外部转移运输环节环境影响分析

企业在危废运输处理过程中应严格按照《危险废物转移联单管理办法》及《危险化学品安全管理条例》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定制定危险废物管理计划，做好记录，办理危险固废转移联单，并向当地生态环境局申报危险废物的名称、种类、产生量、流向、贮存和处置等有关资料，主动接受当地环保部门及接收固废单位的环保管理的监督。

运输废物的专用车辆应由有资质的危废处理公司提供，并接受危废处理公司专职人员监督和指导。

综上所述，本项目产生的各类固废均能回收利用或合理处置，方法可行。在认真落实各项安全存放、转移处理、合理回收利用措施的基础上，项目固废对区域环境影响较小。

## 4.6 土壤环境影响分析

### 4.6.1 评价工作分级和评价范围

（1）划分依据

①项目类别

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A确定建设项目所属行业的土壤环境影响评价项目类别，分类原则见表4.6-1。

- 土壤环境影响评价项目类别

| 行业类别 | 项目类别 |
| --- | --- |
|  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 |
| 制造业 | 设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造 | 有电镀工艺的；金属制品表面处理及热处理加工的，使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）；有钝化工艺的热镀锌 | 有化学处理工艺的 | 其他 | / |

本项目属于有电镀工艺的，因此，项目类别为I类。

②建设项目占地规模

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中“6.2.2.1将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地”。本项目总占地面积25559.5m2，即2.56hm2，因此，本项目占地规模为小型。

③土壤环境敏感程度

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表4.6-2。

- 污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其它土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

经现场勘察，本项目位于汝南县产业集聚区，周边存在居民区，属于敏感。

（2）评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见表4.6-3。

- 污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |

综上，本项目土壤环境影响评价等级为一级。

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中7.2.2和8.2，本项目属于污染影响型，故土壤环境评价范围为占地范围内及占地范围外1km范围内。

### 4.6.2 土壤环境影响类型与影响途径识别

（1）含重金属废气排放

本项目营运期涉及废气污染物铬酸雾外排，通过大气沉降或随雨水淋洗降落到地面，可能造成土壤污染；

（2）含重金属固废、废水下渗

企业电镀车间、罐区、原料库、危废暂存间、各污水处理设施、事故池等可能涉及到物料以点源形式垂直进入土壤环境的区域，均列为重点污染防治区，采取分区防渗措施，在全面落实分区防渗措施的情况下，可有效避免污水下渗、物料储存等引起污染物以点源形式进入土壤的情况；

本项目废水经分类处理后部分回用，部分经综合废水处理系统处理后通过市政污水管网排入集聚区污水处理厂进一步处理，不会造成废水地面漫流影响；且厂区内设有事故池、初期雨水池以及配套的截污和导流措施，既保证了工程事故废水和初期雨水能被有效收集，也考虑了企业的长远发展，可有效防止地表漫流情形下污染物以面源形式进入土壤。

但是含重金属固废在存储、运输过程中，不当堆存或散落，以及含重金属废水的“跑冒滴漏”均可能造成土壤污染，属于非正常排放。

经对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录B，本项目土壤环境影响类型与影响途径见表4.6-4。

- 建设项目土壤环境影响类型与影响途径一览表

| 不同时段 | 污染影响型 |
| --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 |
| 建设期 | / | / | / | / |
| 运营期 | √ | / | √ | / |
| 服务期满后 | / | / | / | / |

### 4.6.3 土壤环境影响源及影响因子识别

本项目土壤环境影响源及影响因子识别见表4.6-5。

- 污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别一览表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 污染物 | 特征因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气处理设施 | 铬酸雾经处理后尾气排放 | 大气沉降 | 铬酸雾 | 铬（六价） | 正常 |
| 污水处理站、事故池 | 废水收集、处理 | 垂直入渗 | COD、石油类、总铬、六价铬、总镍、总锌、总铜等 | 铬（六价）、镍、铜、锌 | 事故 |

### 4.6.4 土壤环境预测与评价

（1） 预测评价范围

由以上分析可知，本项目土壤环境影响评价等级为一级，按《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表5，现状调查为占地范围内及占地范围外1km范围内，故确定本次土壤环境影响评价范围为项目占地范围内及占地范围外1km范围内。

（2）预测评价时段

根据项目特征，本次环境影响评价预测时段为营运期。

（3）情景设置

根据建设项目特征，结合土壤环境影响识别结果，本次土壤环境影响评价情景设置为①正常状况下，废气污染物的大气沉降对区域土壤环境造成的累积影响；②事故状态下废水泄露对土壤环境可能造成的影响。

（4）预测与评价因子

根据本项目工程分析，结合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》，因锌无标准值，选取本项目特征因子铬（六价）、铜、镍作为预测因子。

（5）预测评价标准

本次环境影响预测评价标准执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地土壤污染风险筛选值标准。

（6）预测与评价方法

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，采用附录E的土壤环境影响预测方法进行预测，预测方法如下：

a）单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算:

式中：

ΔS—单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

Is—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；

①正常状况下，按照最不利情况考虑，即所有涉及的大气污染物全部沉降进入土壤，输入量取本项目实施后全厂年外排铬酸雾的量，根据工程分析，全厂铬酸雾外排量0.00266t/a=2660g/a；

②事故状态下，假设事故发生时间约1d，废水由裂缝渗入地下导致土壤环境污染。全厂含铬废水产生量为22.1973m3/d，六价铬产生浓度100mg/L，1d泄漏废水中六价铬为2219.73g；含镍废水产生量为10.2m3/d，镍产生浓度95mg/L，1d泄漏废水中镍为969g；含铜废水产生量为2.5m3/d，铜产生浓度50mg/L，1d泄漏废水中铜为125g。

Ls—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；根据附录E：本项目地面已硬化，可不考虑该输出量；

Rs—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；根据附录E：本项目地面已硬化，可不考虑该输出量；

ρb—表层土壤容重，kg/m3；约1350kg/m3 ；

A—预测评价范围，m2；本次按《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中一级评价污染型项目的评价范围（项目占地及占地外1km区域），共计约4804551m2；

D—表层土壤深度，一般取0.2m，可根据实际情况适当调整；

n—持续年份，a。即建设项目产生该污染物的持续年限，本次评价取10a。

b）单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算，如下式：

S=Sb+ΔS

式中：

Sb—单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg；以现状监测的最大值计算，根据土壤现状监测数据，土壤中铬（六价）均低于检出限（＜2mg/kg），取1/2检出限即1mg/kg进行计算；镍的最大监测值为108mg/kg；铜的最大监测值为33mg/kg。

S—单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg。

（7）预测结果及评价结论

- 项目对土壤环境影响预测评价一览表

| 项目 | 单位 | 预测污染物 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 铬（六价） | 铜 | 镍 |
| ΔS | mg/kg | 0.0205 （废气） | 0.0171 （事故废水） | 0.00096 （事故废水） | 0.0075 （事故废水） |
| Sb | mg/kg | 1 | 33 | 108 |
| S | mg/kg | 1.0376 | 33.00096 | 108.0075 |
| 标准值 | mg/kg | 5.7 | 18000 | 900 |

经预测，本项目运行10a后，土壤中铬（六价）、铜、镍仍能够满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1（第二类用地筛选值）。

事故状态下，在及时发现污染并采取阶段措施后，污染物总量不大，其污染范围不大，污染可控。因此，企业须采取防治措施，杜绝非正常工况的发生。在严格落实本环评提出的污染防治措施的基础上，加强污染物源头控制，做好事故风险防范工作，整体土壤影响尚在可控制范围内。

### 4.6.5 污染物在土壤中的迁移和转化

本项目大气污染物经沉降进入土壤后通过各种途径进行迁移转化，如挥发、扩散、吸附、生物降解、光解、化学氧化等。挥发、扩散和吸附过程都不改变污染物的化学结构，主要起着稀释和降低急性毒性作用；其他几种过程使污染物的化学结构发生了改变，总的趋势是简单化和无毒化，能最终使污染物从环境中消除。

本项目各项污染物经处理后均能达标排放，污染物经土壤降解后对土壤环境影响较小。

### 4.6.6 土壤环境影响环境保护措施

为减轻或避免对土壤造成不利影响，评价根据土壤导则评价对项目建设提出相应的控制措施，主要包括源头控制、过程控制以及跟踪监测三方面，具体如下：

（1）源头控制措施

厂区做好防渗工作，切断土壤环境的影响源，评价要求项目废气源经相应环保措施处理后做到达标排放，同时要求厂区生产区地面全部硬化，使其污染物沉降不会接触到土壤。厂区内做好雨水收集工作，雨污分流，初期雨水经收集后排入污水站处理，其他雨水经雨水管道排入市政雨水系统，避免雨水下渗到土壤中。

（2）过程防控措施

项目场地内裸露地面须采取必要的绿化措施，种植一些具有较强吸附能力的植物为主，减少废气污染物沉降到地面。除绿化外，其他生产区及办公区路面全部硬化，落实厂区地下水“分区防渗”措施及要求。

（3）跟踪监测

鉴于项目污染物特点，评价要求执行必要的土壤环境跟踪监测计划、建立跟踪监测制度，以便及时发现问题。

### 4.6.7 评价结论

影响预测结果表明，本项目实施后，运营期全厂废气污染物（铬酸雾）排放的大气沉降对区域土壤环境造成的影响较小；事故状态下，在及时发现污染并采取阶段措施后，废水污染物总量不大，其污染范围不大，污染可控；占地范围内土壤环境中特征因子铬（六价）、铜、镍的预测结果可以满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1（第二类用地筛选值），建设项目土壤环境影响可以接受。

本项目采取“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的污染防治措施，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制，在防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏的同时，尽可能从源头上减少污染物排放。结合有害物质在土壤中的降解、迁移、转化规律，各污染物不会对土壤环境产生明显影响。

## 4.7 环境风险评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

环境风险评价工作程序见下图：

### 4.7.1 风险调查

#### 4.7.1.1 建设项目风险源调查

本项目涉及到的危险物质主要有硫酸镍、氯化镍、硼酸、铬酐、硫酸锌、焦磷酸钾、焦磷酸铜、硝酸、硫酸、盐酸等，这些物质均为本项目的重要原辅材料。本项目原辅材料储存情况见表4.7-1。

- 主要原辅材料储存情况一览表

| 序号 | 储运工程名称 | 储存物质 | 形态 | 储存方式 | 最大储存量（t） | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料库、原料库2 | 除油粉 | 固 | 25kg/袋 | 10 | 汽车 |
| 2 |  | 硫酸镍 | 固 | 25kg/袋 | 2 | 汽车 |
| 3 |  | 氯化镍 | 固 | 25kg/袋 | 1 | 汽车 |
| 4 |  | 硼酸 | 固 | 25kg/袋 | 1 | 汽车 |
| 5 |  | 铬酐 | 固 | 25kg/桶 | 2 | 汽车 |
| 6 |  | 镍板 | 固 | 40*40mm | 2 | 汽车 |
| 7 |  | 铬阳极（主要为铅、锡块） | 固 | 15kg/块 | 0.15 | 汽车 |
| 8 |  | 锌板 | 固 | 40*40mm | 5 | 汽车 |
| 9 |  | 硫酸锌 | 固 | 25kg/袋 | 0.025 | 汽车 |
| 10 |  | 焦磷酸钾 | 固 | 25kg/袋 | 0.2 | 汽车 |
| 11 |  | 焦磷酸铜 | 固 | 25kg/袋 | 0.4 | 汽车 |
| 12 |  | 铜板 | 固 | 300*300mm | 1 | 汽车 |
| 13 |  | 硝酸 | 液 | 30kg/桶 | 0.51 | 汽车 |
| 14 |  | 氢氧化钠 | 固 | 25kg/袋 | 5 | 汽车 |
| 15 | 罐区 | 硫酸 | 液 | 罐/20t | 20 | 槽罐车 |
| 16 |  | 盐酸 | 液 | 罐/35t | 25 | 槽罐车 |

#### 4.7.1.2 环境敏感目标调查

本次环境风险评价以项目厂址为原点，对5km范围内的环境敏感点进行了调查。其5km范围内环境敏感点分布情况见表4.7-2及图4.7-2。

- 5km范围内环境敏感点分布情况

| 敏感目标 | 方位 | 距离m | 人数（人） | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 傅楼 | EN | 1370 | 1130 | 村庄 |
|  | 蔺庄 | N | 2065 | 890 | 村庄 |
|  | 三里店乡 | EN | 1885 | 1580 | 村庄 |
|  | 肖湾 | EN | 2830 | 300 | 村庄 |
|  | 宋庄村 | WN | 2612 | 1100 | 村庄 |
|  | 宋庄 | WN | 2475 | 421 | 村庄 |
|  | 任楼 | WN | 1795 | 600 | 村庄 |
|  | 大新庄 | WN | 980 | 980 | 村庄 |
|  | 唐李树 | WN | 2815 | 200 | 村庄 |
|  | 胡庄 | W | 1673 | 300 | 村庄 |
|  | 毛庄 | W | 2010 | 200 | 村庄 |
|  | 廖庄 | W | 2930 | 200 | 村庄 |
|  | 崔大庄 | WS | 1650 | 600 | 村庄 |
|  | 魏庄 | S | 879 | 200 | 村庄 |
|  | 叶庄 | E | 458 | 200 | 村庄 |
|  | 刘屯庄 | E | 547 | 800 | 村庄 |
|  | 杨庄 | SE | 2238 | 400 | 村庄 |
|  | 马庄 | E | 1312 | 200 | 村庄 |
|  | 孔庄 | N | 4225 | 500 | 村庄 |
|  | 穆庄 | SE | 4265 | 100 | 村庄 |
|  | 西王庄 | SW | 1765 | 100 | 村庄 |
|  | 胡堂庄 | SW | 3205 | 300 | 村庄 |
|  | 高杨庄 | SW | 3736 | 300 | 村庄 |
|  | 霍集 | SE | 3535 | 400 | 村庄 |
|  | 前霍屯 | SE | 4410 | 400 | 村庄 |
|  | 大吴庄 | SW | 3250 | 200 | 村庄 |
|  | 大郭庄 | SW | 4615 | 200 | 村庄 |
| 地表水环境 | 北汝河 | NE | 1647 | / | 纳污 |
|  | 宿鸭湖水库 | W | 4132 | / | 饮用水源 |

图4.7-2    本项目5km范围内环境敏感点分布示意图

### 4.7.2 环境风险潜势初判

#### 4.7.2.1 环境风险潜势划分

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的要求，将建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV / IV+ 级。

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定本项目环境风险潜势。

- 建设项目环境风险潜势划分一览表

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |
| --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻毒危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区（E3） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险。 |

#### 4.7.2.2 危险物质及工艺系统危险性（P）的分级

1、危险物质数量与临界量的比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目临界量比值结果如下：

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在HJ 169-2018附录B中对应的临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在量计算。

①当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与临界量比值，即为Q；

②当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）；

Q = q1/Q1+ q2/Q2+ … qn/Qn

式中：

q1,q2…qn—每种危险物质的最大存在总量，单位为吨（t）。

Q1 ,Q2 …Qn— 每种危险物质的临界量，单位为吨（t）。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。

根据建设单位提供设计资料，本项目各电镀槽危险物质的在线量合计约为：硫酸镍6.8t、氯化镍5.6t、硝酸0.03t、硫酸0.3t、盐酸（30%）1.8t、铬酐2.9t，结合项目危险物质储存情况，主要危险物质的储量及临界量见表4.7-4。

- 本项目Q值确定表

| 序号 | 物质名称 | CAS号 | 厂区实际储存量（t） | HJ169-2018附录B中规定的临界量（t） | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸镍 | 7786-81-4 | 8.8 | 0.25 | 35.2 |
| 2 | 氯化镍 | 7718-54-9 | 6.6 | 0.25 | 26.4 |
| 3 | 镍及其化合物（以镍计） | / | 2（镍板量） | 0.25 | 8 |
| 4 | 铬及其化合物（以铬计） | / | 4.14 （铬酐折算量） | 0.25 | 16.56 |
| 5 | 铜及其化合物（以铜离子计） | / | 1.08 （焦磷酸铜折算量+铜板量） | 0.25 | 4.32 |
| 6 | 硝酸 | 7697-37-2 | 0.54 | 7.5 | 0.07 |
| 7 | 硫酸 | 7664-93-9 | 20.3 | 10 | 2.03 |
| 8 | 盐酸（≥37%） | 7647-01-0 | 26.8 | 7.5 | 3.57 |
| 项目Q值∑ | 96.15 |

综上，本项目厂区Q值为96.15，因此，本项目Q值范围为（2）10≤Q<100。

2、行业及生产工艺（M）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，分析项目所属行业及生产工艺特点，按照下表评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M>20；（2）10<M≤20；（3）5<M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3、M4表示。

- 行业及生产工艺（M）

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |

本项目为电镀加工，涉及危险物质，因此，M值为5，属于“（4）M=5”，用M4表示。

- 危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照下表确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。

- 危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）一览表

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |
| --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q < 100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q < 10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

依据上述分析可知，本项目危险物质数量与临界量比值（Q）为33.898（10≤Q<100）；行业及生产工艺（M）为5（M4），因此，确定本项目危险物质及工艺系统危险性等级（P）为P4。

#### 4.7.2.3 环境敏感程度（E）的分级

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D，对建设项目各要素环境敏感程度（E）等级进行判断。

1、大气环境敏感程度（E）分级

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表4.7-7。

- 大气环境敏感程度分级一览表

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人，油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 |

根据现场勘查发现，本项目位于汝南县产业集聚区内，周边5km内大部分为村庄等居住区，经统计可知，本项目周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，因此，本项目大气环境敏感程度（E）的分级为E1。

- 地表水环境敏感程度（E）分级

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见下表4.7-8。其中地表水功能敏感性分区和敏感目标分级分别见表4.7-9和4.7-10。

- 地表水环境敏感程度分级一览表

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |
| --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

- 地表水功能敏感性分区一览表

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为II类及以上，或海水水质分类第一类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为III类，或海水水质分类第二类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |

- 环境敏感目标分级一览表

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：水产养殖区；天然渔场；森林公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |

本项目废水经厂区污水处理系统处理后，外排废水达标排入汝南县第二污水处理厂，最终排入汝河，汝河规划水质目标为Ⅲ类水体，因此，本项目地表水环境敏感程度分级为较敏感F2。

经调查可知，汝南县城区供水共两个水源地：一是汝南县清源自来水公司饮用水水源地，二是汝南县天中山饮用水水源地，这两个水源地类型均为地下水型，均归汝南县清源自来水公司管理。本项目位于汝南县产业集聚区内，而以上汝南县水井均不在集聚区的范围之内。本项目距离宿鸭湖实验区边界的最近距离约4.1km，不在宿鸭湖湿地自然保护区的范围之内。

发生事故时，打开事故池阀门，事故废水经收集后汇聚于事故池暂存，事故得到控制后，建设单位委托有资质的检测单位对消防废水进行水质检测，然后根据检测结果采取相应的处理措施进行妥善处理，而不是直接外排水体，所以不存在泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km 范围内。因此，根据环境敏感目标分级表，本项目属于环境敏感目标分级表中的S3。

综上，本项目地表水环境敏感程度（E）为E2。

- 地下水环境敏感程度（E）分级

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表4.7-11。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表4.7-12和4.7-13。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值。

- 地下水环境敏感程度分级一览表

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |
| --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

- 地下水功能敏感性分区一览表

| 敏感性 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |
| a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |

- 包气带防污性能分级一览表

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6 cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10 -6 cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10 -6 cm/s<K≤1.0×10 -4 cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| Mb：岩土层单层厚度；K：渗透系数 |

汝南县共有2个县级集中式饮用水水源地，其中，汝南县清源自来水公司地下水井群位于项目东北，距离本项目最近的为2.2km处的污水处理厂水井；汝南县天中山地下水井群位于项目北侧，距离本项目最近的为4.5km处的18#水井；因此，本项目不在其保护区范围内。汝南县共有12个乡镇级集中式饮用水水源地，距离本项目最近的的为项目西南侧约7.5km的汝南县老君庙镇地下水井，因此，本项目不在其保护区范围内。根据调查，项目厂址附近部分村庄采用自备井供水，以地下水为供水水源。因此，本项目地下水环境敏感性分区为较敏感G2。

本项目位于汝南县产业集聚区，根据收集资料，汝南县境内地表出露均为第四系，县城及以北3.5km为上更新统冲湖积相黄土状粉质粘土，其余大部分区域为全新统冲积相粉土、淤泥质粉、土及粉砂，第四系厚度在240~280m之间。地面下8m范围内工程地质情况为：杂填土及耕植土：厚度平均1.0m；粘土：厚度2.0-3.0m，R=180Kpa，Es=7.0Mpa；粘土：厚度1.5-2.5m，R=200Kpa，Es=7.6Mpa；亚粘土：厚度大于3.0m，R=100Kpa，Es=3.9Mpa；经对比渗透系数经验值表，粘土渗透系数K：5.79×10-5~2.89×10-4cm/s，则包气带防污性能分级为D1。

综上，地下水环境敏感程度分级为E1。

#### 4.7.2.4 建设项目环境风险潜势判断

根据危险物质及工艺系统危险性等级判断结果可知，本项目危险物质及工艺系统危险性等级（P）为P4，大气环境敏感程度（E）的分级为E1；地表水环境敏感程度为E2；地下水环境敏感程度为E1。由此，确定本项目大气环境风险潜势为Ⅲ级；地表水环境风险潜势为II级；地下水环境风险潜势为Ⅲ级，见表4.7-15。

#### 4.7.2.5 环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的要求，将建设项目环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。

- 评价工作等级划分一览表

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一级 | 二级 | 三级 | 简单分析a |
| a：是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |

- 本项目环境风险评价等级一览表

| 类别 | 危险物质及工艺系统危险性（P） | 敏感程度（E） | 环境风险潜势 | 环境风险评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | P4 | E1 | III级 | 二级 |
| 地表水环境 |  | E2 | II级 | 三级 |
| 地下水环境 |  | E1 | III级 | 二级 |

当大气、地表水、地下水各环境要素的风险潜势等级不同时，在判断建设项目环境风险评价工作等级时应取其中的最高等级。因此，本项目环境风险评价等级为二级。

#### 4.7.2.6 环境风险评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的评价范围要求，②大气环境风险评价范围：一级、二级评价距建设项目边界一般不低于5km；三级评价距建设项目边界一般不低于3km。②地表水环境风险评级范围参照HJ2.3确定。③地下水环境风险评级范围参照HJ610确定。

因此，本次大气环境风险评价范围为：本项目厂界外扩5km的范围。地表水和地下水环境风险评价范围同地表水和地下水环境评价范围。

### 4.7.3 风险识别

#### 4.7.3.1 物质危险性识别

（1）主要风险物质危险性

物质危险性识别包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。本次评价参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B进行识别，确定本项目涉及危险化学品的物质主要有硫酸镍、氯化镍、镍板、铬酐、焦磷酸铜、铜板、硝酸、硫酸、盐酸等。依据导则要求凡属于有毒物质（极度危害、高度危害）、强反应或爆炸物质、易燃的均列表说明其物理化学和毒理学性质、危险性类别、加工量、贮量及运输量等。本次评价针对本项目涉及的有毒有害、易燃易爆物质进行危险性识别，涉及的主要危险物质的易燃易爆、有毒有害危险特性见表4.7-16。

- 主要物质危险特性一览表

| 序号 | 物料 | 燃烧爆炸性 | 毒理特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸镍 | 不燃，具有刺激性 | LD50：275mg/kg（大鼠经口）。 |
| 2 | 氯化镍 | 不燃 | 有毒，LD50：175mg/kg（大鼠经口） |
| 3 | 镍 | 不燃，粉状可自燃（自然温度87℃） | 致突变性：肿瘤性转化：仓鼠胚胎5µmol/L。生殖毒性：大鼠经口最低中毒剂量(TDL0)：158mg/kg(多代用药)，胚胎中毒，胎鼠死亡。致癌性：IARC致癌性评论：动物为阳性反应。 |
| 4 | 铬酐 | 不燃，具有腐蚀性、刺激性 | 高毒，致癌，LD50：80mg/kg（大鼠经口） |
| 5 | 焦磷酸铜 | 不燃 | LD50：960mg/kg（大鼠经口） |
| 6 | 铜 | 不燃，粉状可燃 | LD50：0.07mg/kg（腹腔-小鼠） |
| 7 | 硝酸 | 不燃，具有强腐蚀性、强刺激性 | 大鼠吸入LC50：49ppm/4小时 |
| 8 | 硫酸 | 不燃，具有强腐蚀性、强刺激性 | LD50：2140mg/kg（大鼠经口）； LC50：510 mg/m3，2小时（大鼠吸入）； LC50：320 mg/m3，2小时（小鼠吸入）。 |
| 9 | 盐酸 | 不燃，具有强腐蚀性、强刺激性 | LD50：900mg/kg（兔经口）； LC50：3124ppm，1小时（大鼠吸入） |

（2）物质危险程度识别

本项目物质危险性识别见下表。

- 本项目物质危险性识别一览表

| 序号 | 物料 | 沸点℃ | 闪点℃ | 爆炸极限V/V % | 物质危险性识别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 易燃 | 毒性 | 爆炸性 |
| 1 | 硫酸镍 | 840（无水） | / | / | / | √ | / |
| 2 | 氯化镍 | 987 | / | / | / | √ | / |
| 3 | 镍 | 2732 | / | / | / | √ | / |
| 4 | 铬酐 | 分解 | / | / | / | 高毒 | / |
| 5 | 焦磷酸铜 | 1320 | / | / | / | √ | / |
| 6 | 铜 | 2580 | -23（粉状） | / | / | √ | / |
| 7 | 硝酸 | 86（无水） | / | / | / | √ | / |
| 8 | 硫酸 | 330 | / | / | / | √ | / |
| 9 | 盐酸 | 108.6（20%） | / | / | / | √ | / |

#### 4.7.3.2 生产系统危险性识别

（1）生产设施风险因素分析

电镀车间：在生产过程中，因违反操作规程或操作不当，生产设备故障，或除油、电镀等生产设施发生故障，则容易引起跑冒滴漏及泄漏等事故，引起镀液中的化工原料等的流失。

（2）运输过程危险性识别

本项目货物运输方式：厂外全部采用公路运输，用汽车/罐车运至厂区物料仓库。在运输过程中主要存在中毒和窒息、腐蚀和灼伤等危险有害因素。

① 在各物品的装卸过程中，易出现操作不当致使危险品外泄及使作业人员中毒及灼伤的现象。

② 危险品在运输过程中若发生覆车、撞击等事故，会使危险品外泄。本项目危险品主要为有毒及腐蚀性物质，可能会造成周围人群的健康危害和环境空气、地表水体和土壤的污染影响。

（3）贮存过程的潜在事故因素

本项目原料仓库及罐区有大量的有毒有害物质，这些危险物质如泄漏，遇水、遇酸或者受热分解能产生有毒或者腐蚀性气体，可释放出大量的热，发生沸溅，具有强刺激性、腐蚀性，能引起严重烧伤；硝酸、铬酐与易燃物和有机物接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧；氢氧化钠、硫酸、铬酐、盐酸、硝酸等同时具有极强的腐蚀性。

（4）事故伴生和次生危害

项目生产所用部分化学品在泄漏后或火灾爆炸事故中遇水、热或其它化学品会产生伴生和次生的危害。

物料发生大量泄漏时，极有可能引发火灾爆炸事故。为防止引发火灾爆炸和环境空气污染事故，一般采用消防水对泄漏区进行喷淋冷却，采用此法直接导致泄漏的部分物料转移至消防水，若消防废水直接外排，会对周围水环境造成污染。

为避免事故状况下泄漏的有毒物质以及火灾爆炸期间消防污水污染水环境，企业必须制定严格的废水拦截计划，设置消防污水收集池、管网、切换阀和监控池等，使消防水排水处于监控状态，严禁事故废水排出厂外，次生危害造成水体污染。

（5）生产系统危险单元识别

本项目主要危险物质有硫酸镍、氯化镍、镍板、铬酐、焦磷酸铜、铜板、硝酸、硫酸、盐酸等，除盐酸、硫酸储存于罐区，其余采用袋装、桶装储存于仓库。在厂区内主要存在于仓库、罐区储罐内、生产车间各镀槽内。因此，本项目生产系统危险单元有：仓库、罐区和生产车间。

#### 4.7.3.3 危险物质向环境转移的途径识别

空气、水体和土壤等环境要素是危险性物质向环境转移的最基本途径，同时这三种要素之间又随时发生着物质和能量的传递，污染物进入环境后，随着空气和水体环境发生推流迁移、分散稀释和降解化运用。

（1）大气环境

毒物泄漏及易燃易爆物质发生火灾、爆炸，会造成大气环境污染，大气污染物通过呼吸道、消化道和皮肤短时间内大量进入人体，处于半致死浓度的生命将受到威胁。

有毒有害物质在大气中弥散会造成更大区域的大气环境污染，大气中低浓度的有毒、有害污染物长期反复对机体作用，会造成人们健康危害。

大气扩散条件：项目区空气干燥，降水量少，不利于空气污染物的吸附和清洗。尤其重污染季节冬季由于降水少，空气的净化能力差，容易加重空气的污染程度。

（2）水环境

一旦发生环境风险事故，项目厂址及周围附近的地下水可能受到污染影响。

本项目生产中所用原料，部分为有毒有害物质，一旦发生火灾、爆炸事故时，有毒有害物料和消防水混合产生大量事故废水，如果不对其加以收集、处置，必然会对地表水和地下水造成一定污染，对水环境影响较大；二是，事故状态下，可能导致泄漏的物料、污染的事故冲洗水和消防尾水通过雨水排水系统排放，进入汝河，造成水体污染和区域地下水污染。

（3）土壤

因干湿沉积过程沉积于土壤表层的污染物会造成土壤污染，污染物逐渐向土壤深部迁移入渗，会造成土壤根系区域和深部土壤污染。

### 4.7.4 风险事故情形分析

#### 4.7.4.1 风险事故情形设定

根据对项目所涉及的有毒有害、易燃易爆物质进行危险性判定、重大危险源辨识和风险识别结果，结合环境风险和化学性质，筛选本项目主要环境风险事故为危险化学品泄漏对环境的影响。

一、最大可信事故分析

（1）预先危险性分析结果

会造成人员伤害和系统损坏，要立即采取防范措施的3级危险等级的风险为：储罐中物料泄露、容器爆炸和公用工程单元中电气火灾。

触电、机械伤害等其它风险处于事故边缘状态，暂时还不至于造成人员伤害和系统损坏或降低系统性能，但应予以排除或采取控制措施的危险等级。

（2）事故树分析法评价结果

本项目涉及较多的有毒物质，突发环境事件的类型主要是泄漏次生、设施故障的环境污染物事故。本项目风险事故主要考虑硫酸、硝酸、盐酸的泄漏，酸雾处理系统发生故障导致酸雾直接排放。

（3）作业条件危险性评价结果

作业条件危险性评价结果为：原料在装卸、储存过程中因容器破损泄露，遇火源会引起火灾属显著危险。

（4）最大可信事故的确定

根据环境影响评价技术导则，环境风险评价的关注点是事故对厂界外环境的影响。最大可信事故是指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。

环境风险预测设定的最大可信事故包括项目施工、营运等过程生产设施发生火灾、爆炸，危险物质发生泄漏等事故，并充分考虑伴生/次生的危险物质等，从大气、地表水、地下水、土壤等环境方面考虑并预测评价突发事件对环境的影响范围和程度。

电气火灾通过定期检修，可避免，其事故的影响范围不会蔓延至厂区外。

本项目硫酸镍、氯化镍、铬酐、焦磷酸铜等均为固体原料，仓库的物料存量较少，且仓库密闭效果好，少量泄露可及时处理，采用干净的铲子把泄漏物放入干净、干燥容器内，环境风险较小。而液体原料如硝酸、硫酸、盐酸一旦泄露，会很快在空气中形成毒性气体，通过大气扩散对周围环境造成污染；一旦发生火灾、爆炸事故时，泄露的有毒有害物料和消防水混合会产生大量事故废水，如果不对其加以收集、处置，会对地表水和地下水造成一定污染。

根据本项目重大危险源识别和源项分析，以及危险化学品可能造成的危害程度，确定本项目的最大可信事故为：盐酸、硫酸储罐及其连接管路 、阀门 、法兰产生的泄露风险事故；桶装硝酸产生的泄露风险事故。对周围环境造成的影响主要是发生泄漏后散失的有毒有害物料对周围环境造成的影响。

#### 4.7.4.2 源项分析

（1）源项分析方法

源项分析基于风险事故情形的设定，合理估算源强。源强泄露频率可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的推荐方法确定，也可采用事故树、事故树分析法或类比法等确定。本次评价事故源强采用附录F推荐的计算方法进行计算。

（2）事故源强的确定

本项目有多个储罐和桶装液体原料，但几个储罐或包装桶同时发生泄漏的概率较低，本次风险评价选取风险较大的储罐或包装桶发生泄漏来进行预测。容器作为一个整体，结构比较均匀，发生整个容器破裂而泄漏的可能性很小，根据事故发生概率分析，泄漏事故发生概率最大的地方是容器的接管处。

因此，一般储存容器破裂引起物料泄漏只会发生在单个容器情况下，结合考虑事故发生概率、事故后果严重性等因素，该事故假设1个20m3的硫酸储罐发生泄露，一个35m3盐酸储罐发生泄漏，一个30kg桶装铬酐发生泄漏。

以上物质均为有毒物料，泄露时会直接进入大气环境，造成局部的大气污染。依据危险物料的危险程度，本评价主要讨论硫酸、盐酸储罐，硝酸包装桶因破裂引起物料大量泄漏，不发生火灾爆炸事故状态下对大气环境的影响范围和程度。

（3）物质泄漏量计算

液体泄漏：液体泄露速率QL用伯努利方程计算（限制条件为液体在喷口内不应有急骤蒸发）：

式中：QL—液体泄漏速度，kg/s；

P—容器内介质压力，常压储罐，均为1.01325×105Pa；

P0—环境压力，取常压1.01325×105Pa；

ρ—泄露液体密度，硫酸为1840kg/m3，盐酸为1149kg/m3，硝酸为1409kg/m3；

g—重力加速度，9.81m/s2；

h—裂口之上液位高度，m；硫酸储罐取1m；盐酸储罐取1.5m；

Cd—液体泄漏系数，取0.5。

A—裂口面积，m2；A=0.012×3.14=0.000314m2。

- 液体泄漏系数（Cd）

| 雷诺数Re | 裂口形状 |
| --- | --- |
|  | 圆形（多边形） | 三角形 | 长方形 |
| >100 | 0.65 | 0.60 | 0.55 |
| ≤100 | 0.50 | 0.45 | 0.40 |

参照类比调查相关资料设定，对于液体的泄漏，主要考虑盛装储罐接头处泄漏，泄漏口径取20mm，温度为293K。当泄漏发生后，迅速采取木条堵漏等措施，一般可在10min内使物料停止泄漏。泄漏量以贮罐泄漏为最严重情况计，以此为基础计算得出蒸发速率（排入大气的污染物源强）。

桶状液体泄漏量：本项目硝酸采用单个容积为30kg的桶储存，根据同类企业实际运行情况，泄漏可在10min内得到处理，故确定泄漏事故排放持续时间为10min。由于储存区同种产品多个储存容器同时发生泄漏的概率极低，故评价选取1桶全部泄漏作为储存区事故排放对象。

经计算，物料泄漏速率及泄漏量见表4.7-19。

- 物料泄漏速率及泄漏量

| 泄漏物料 | 持续时间min | 液体泄漏速率kg/s | 泄漏量kg |
| --- | --- | --- | --- |
| 硫酸（98%） | 10 | 1.2796 | 767.75 |
| 盐酸（30%） | 10 | 0.9786（折纯0.2936） | 587.17（折纯176.15） |
| 硝酸（69%） | 10 | 0.05（折纯0.0345） | 30（折纯20.7） |

根据《环境统计手册》中有关液体（除水以外）蒸发量的计算方法计算硫酸、盐酸、硝酸泄漏后的挥发量，其计算公式如下：
                Gz=M（0.000352+0.000786V）P•F
式中：Gz——液体的蒸发量，kg/h；
        M——液体的分子量；
        V——蒸发液体表面上的空气流速，m/s，取1.5；
        P——相应于液体温度下的空气中的蒸气分压力，mmHg。

F——液体蒸发面的表面积，m2。

- 硫酸、盐酸、硝酸蒸发量

| 名称 | 分子量 | 蒸气分压力mmHg | 蒸发面的表面积m2 | 液体的蒸发量kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫酸（98％） | 98 | 5.93×10-5 | 13 | 1.16×10-4 |
| 盐酸（30％） | 36.5 | 15.1 | 11 | 9.28 |
| 硝酸（69％） | 63 | 0.27 | 65 | 1.69 |

### 4.7.5 风险预测与评价

#### 4.7.5.1 有毒有害物质在大气中的扩散

（1）预测模型筛选

据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录G：AFTOX 模型适用于平坦地形下中性气体和轻质气体排放以及液池蒸发气体的扩散模拟。

本项目硝酸、硫酸、盐酸等的泄漏就是液池蒸发气体的扩散模拟，故扩散计算采用AFTOX模式。本次评价采用EIAProA2018进行泄漏大气预测。

（2）预测范围与计算点

本项目预测范围以泄漏点为中心、方圆5km的范围。

计算点分特殊计算点和一般计算点。特殊计算点指大气环境敏感目标等关心点，一般计算点指下风向不同距离点。一般计算点的设置应具有一定分辨率，距离风险源500 m范围内可设置10～50 m间距，大于500 m范围内可设置50～100 m间距。

（3）气象参数选取

根据环境风险潜势初判，本项目大气环境风险评价为二级评价。

二级评价，需选取最不利气象条件进行后果预测。最不利气象条件取F类稳定度，1.5 m/s风速，温度25 ℃，相对湿度50%。

（4）大气毒性终点浓度值选取

大气毒性终点浓度即预测评价标准。大气毒性终点浓度值选取见HJ169-2018附录H，分为1、2级。其中1级为当大气中危险物质浓度低于该限值时，绝大多数人员暴露1h不会对生命造成威胁，当超过该限值时，有可能对人群造成生命威胁；2级为当大气中危险物质浓度低于该限值时，暴露1h一般不会对人体造成不可逆的伤害，或出现的症状一般不会损伤该个体采取有效防护措施的能力。

根据附录H，本项目大气毒性终点浓度见表4.7-21。

- 本项目大气毒性终点浓度

| 项目 | 毒性终点浓度-1/（mg/m3） | 毒性终点浓度-2/（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 硝酸 | 240 | 62 |
| 盐酸 | 100 | 22 |

（5）预测结果

由于H2SO4的蒸发量较小，且根据附录H，硫酸无相应毒性终点浓度，因此，本次只预测硝酸、盐酸在最不利气象条件泄漏对下风向的影响。

- 最不利气象条件下风向地面浓度预测结果

| 下风向距离（m） | 最不利气象条件（mg/m3） |
| --- | --- |
|  | 硝酸 | 盐酸 |
| 50 | 4.15E+00 | 2.68E+01 |
| 100 | 1.49E+00 | 1.03E+01 |
| 150 | 7.83E-01 | 5.53E+00 |
| 200 | 4.90E-01 | 3.50E+00 |
| 250 | 3.40E-01 | 2.44E+00 |
| 300 | 2.51E-01 | 1.81E+00 |
| 350 | 1.95E-01 | 1.41E+00 |
| 400 | 1.56E-01 | 1.13E+00 |
| 450 | 1.28E-01 | 9.28E-01 |
| 500 | 1.07E-01 | 7.79E-01 |
| 550 | 9.16E-02 | 6.65E-01 |
| 600 | 7.92E-02 | 5.75E-01 |
| 650 | 6.93E-02 | 5.03E-01 |
| 700 | 6.12E-02 | 4.45E-01 |
| 750 | 4.90E-02 | 3.56E-01 |
| 800 | 4.42E-02 | 3.22E-01 |
| 850 | 4.02E-02 | 2.92E-01 |
| 900 | 3.67E-02 | 2.67E-01 |
| 950 | 3.37E-02 | 2.45E-01 |
| 1000 | 1.73E-02 | 1.26E-01 |
| 1500 | 1.18E-02 | 8.60E-02 |
| 2000 | 8.76E-03 | 6.37E-02 |
| 2500 | 6.87E-03 | 4.95E-02 |
| 3000 | 5.57E-03 | 3.96E-02 |
| 3500 | 4.64E-03 | 3.24E-02 |
| 4000 | 3.92E-03 | 2.69E-02 |
| 4500 | 3.36E-03 | 2.25E-02 |
| 5000 | 4.15E+00 | 2.68E+01 |

- 最不利气象条件下泄漏后浓度分析结果

| 物质 | 气象 条件 | 预测时刻(min) | 最大落地浓度浓度(mg/m3) | 出现距离 (m) | 毒性终点浓度-1阈值的最远影响距离(m) | 毒性终点浓度-2阈值的最远影响距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硝酸 | 最不利气象条件 | 5 | 10.076 | 20 | / | / |
|  |  | 10 | 10.076 | 20 | / | / |
|  |  | 15 | 0.062825 | 660 | / | / |
|  |  | 20 | 0.019719 | 1330 | / | / |
|  |  | 25 | 0.01257 | 2010 | / | / |
|  |  | 30 | 0.0076926 | 2670 | / | / |
| 盐酸 |  | 5 | 241.73 | 10 | 10 | 50 |
|  |  | 10 | 241.73 | 10 | 10 | 50 |
|  |  | 15 | 0.72925 | 500 | / | / |
|  |  | 20 | 0.23157 | 990 | / | / |
|  |  | 25 | 0.11979 | 1520 | / | / |
|  |  | 30 | 0.081919 | 2020 | / | / |

由上述表格可知，在最不利气象条件下：盐酸泄漏后最大落地浓度为241.73mg/m3，出现在泄漏后10分钟内，出现距离为10m；下风向毒性终点浓度-1的最远影响距离为10m，出现在泄漏后10分钟内；下风向毒性终点浓度-2的最远影响距离为50m，出现在泄漏后10分钟内。

在最不利气象条件下：硝酸泄漏后最大落地浓度为10.076mg/m3，出现在泄漏后10分钟内，出现距离为20m；下风向均能够满足毒性终点浓度-1和毒性终点浓度-2，无超标。

当出现物料泄漏，下风向的敏感点会暴露在危险物质的影响中，根据预测结果可知，若出现泄露突发事故，下风向均无超标。若出现盐酸溶液泄漏突发事故，下风向10m范围内敏感点落地浓度预测值大于毒性终点浓度-1，可能对人群造成生命威胁，应第一时间内进行疏散；下风向50m范围内敏感点落地浓度预测值小于毒性终点浓度-1，但大于毒性终点浓度-2，此范围内敏感点人群也应疏散或者就地采取有效防护措施，以减少对人群的伤害。

距离本项目最近的敏感点为项目东侧485m的叶庄。综上分析，本项目盐酸、硝酸泄露影响范围较小，最大影响范围内无敏感点。因此，盐酸、硝酸发生泄漏事故时，对周围人群影响较小；但是企业仍需在做好风险防范措施的基础上，应做好事故应急预案，日常加强人员培训和事故演练，避免对人群造成伤害。

#### 4.7.5.2 有毒有害物质在地表水、地下水环境中的运移扩散

（1）地表水环境风险分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中4.4.4.2“地表水环境风险预测，三级评价应定性分析说明地表水环境影响后果”。

根据环境风险潜势初判，本项目地表水环境风险评价等级为三级，当发生泄漏时可能会对水体环境造成污染，本次评价定性分析说明地表水环境影响后果。

物料发生大量泄漏时，极有可能引发火灾爆炸事故。为防止引发火灾爆炸和环境空气污染事故，一般采用消防水对泄漏区进行喷淋冷却，采用此法直接导致泄漏的部分物料转移至消防水。水环境风险主要来自两方面：一是，大量受到污染的消防水从雨水排放口排放，直接引起地表水体污染和附近区域地下水污染。本工程生产中所用原料，部分为有毒有害物质，如盐酸、硫酸、铬酐、硝酸等，一旦发生火灾、爆炸事故时，有毒有害物料和消防水混合产生大量事故废水，如果不对其加以收集、处置，必然会对地表水和地下水造成一定污染，对水环境影响较大；二是，事故状态下，可能导致泄漏的物料、污染的事故冲洗水和消防尾水通过雨水排水系统排放，进入汝河，造成水体污染。

（2）地下水环境风险分析

1）预测模型

①根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中“4.4.4.2地下水环境风险预测。低于一级评价的，风险预测分析与评价要求参照HJ610执行。”、“9.1.2地下水风险预测模型及参数参照HJ610”，根据环境风险潜势初判，本项目地下水环境风险评价等级为二级，故参照HJ610进行预测。

②根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本次地下水环境影响评价等级为三级，采用解析法进行地下水环境影响预测，根据项目特点及各类污染物的严重性及超标程度，选取污水处理区发生渗漏的情景进行预测评价，详见4.3.3小节。

2）地下水环境风险评价

根据地下水环境影响预测，非正常状况下的预测结果如下：

（1）镍、铬（六价）、锌、铜在第1天、第100天、第1000天最大预测值均不能满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准。镍、铬（六价）、锌、铜第1天的开始达标的距离分别为0.65m、0.6m、0.45m、0.45m；第100天的开始达标的距离分别为9.6m、9.3m、7.3m、7.3m；第1000天的开始达标的距离分别为58m、57m、50m、50m。

（2）厂界及敏感点处各污染物的浓度随着时间的增加而增大，直至达到峰值后其浓度随时间的增大而减小。厂界镍、铬（六价）、锌、铜到达时间均为180d，厂界最大预测值及出现时间分别为22.8474mg/L、640d，24.0499mg/L、640d，12.0250mg/L、640d，12.0250mg/L、640d；魏庄镍、铬（六价）、锌、铜到达时间均为19460d，最大预测值及出现时间分别为3.6905mg/L、24120d，3.8848mg/L、24110d，1.9424mg/L、24110d，1.9424mg/L、24110d。因此，本项目废水泄漏后厂界及敏感点贡献值均不能满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

评价要求企业需避免非正常工况下废水渗漏对下游地下水保护目标的影响，要加强对污水站的维护管理，定期监测厂址周围地下水水质状况，制定跟踪监测计划，将对地下水的污染风险降低到最小。

### 4.7.6 环境风险管理

为使环境风险减少到最低限度，必须加强劳动、安全、卫生和环境的管理。可以从人、物、环境和管理四个方面寻找造成事故的原因，指定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低本项目环境风险事故发生的概率，减少事故的损失和危害。

#### 4.7.6.1环境风险管理目标

环境风险管理目标是采用最低合理可行原则管控环境风险。采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和管理方法，对环境风险进行有效的预防、监控、响应。

#### 4.7.6.2环境风险防范措施

（1）运输过程防范措施

1）危险化学品的运输应委托具备危险化学品运输资质的单位负责承运，驾驶员等从业人员应进行危险化学品安全运输和应急处理等相关培训，运输车辆应严禁烟火，安全防爆，并按要求配备相应的事故应急器材。

2）在装缷运输时间上合理安排，避开人流高峰期，尽量减轻事故泄漏对人群的影响。司机应经培训有资格后，方可驾驶，严防客货混运，并尽可能缩短运货路程，避开人烟稠密的城镇，减少交通事故发生。

3）被装运的危险品必须在其外包装的明显部位按《危险货物包装标志》（GB190-90）规定的危险物品标志，包装标签要粘牢固、正确。具有易燃、有毒等多种危险特性的化学品，则应该根据其不同危险特性而同时粘贴相应的几个包装标志，一旦发生危险问题，可以进行多种防护。

4）在危险品运输过程中，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门并疏散人群，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的相关人员抢救伤者和物资，使损失降至最小范围。

5）要建立健全安全管理规章制度，非直接操作人员不得擅自进入危险品存放地点，严禁明火，进入与使用化学品要有严格的操作程序，以免发生意外。

6）严禁驾驶员酒后驾车及疲劳驾驶。

（2）生产过程防范措施

1）危险化学品贮存安全防范措施

①本项目生产中涉及到多种危险化学品，其生产、储存、运输和处置废弃均应遵守《作业场所安全使用化学品公约》、《危险化学品安全管理条例》、《作业场所安全使用化学品的规定》。常用危险化学品的储存还应满足《常用化学危险品贮存通则》的要求，按有关规定在厂房和建筑物内设置强制通风。

②严格按照危化品正确的包装保存及投加要求操作，加强化学品的安全管理，设专职人员对化学品进行管理，原辅材料库应禁止闲杂人员进出，严格质量登记管理。

③对职工进行安全教育，定期培训，加强职工的安全隐患意识，建立奖金赏罚制度，保障安全工作的顺利开展进行。

④消防火灾报警系统

建立健全各种有关消防与安全生产的规章制度，建立安全岗位责任制。根据《建筑灭火器配置设计规范》和《建筑设计防火规范》（2001年版）及《火灾自动报警系统设计规范》的规定，在厂区内进行符合要求的消防及火灾报警系统设计。

按照环发 [2012]77号《关于加强环境影响评价管理 防范环境风险的通知》和环办〔2006〕4号文《关于检查化工石化等新建项目环境风险的通知》的要求，厂内应设置消防水收集系统，其排放口与外部水体间安装切断设施。

2）工艺设计及生产运营中安全防范措施

①工艺设计

生产工艺、安全消防、电气仪表控制、防雷防静电等设计应严格按照国家相应的规范、标准和技术要求进行，尽可能地满足工艺合理化、设备先进化、控制自动化、能源利用最大化、污染影响最小化的清洁生产要求。

本项目设计的危险化学品较多，因此厂区地面应按照防渗漏、防腐蚀地面设计，全面进行硬化。同时液体危险化学品的存放及使用装置场所应设置围堰或槽沟，防止泄漏时的蔓延，以便及时收集。围堰应符合下列要求：（1）围堰应比堰区地面的高出150- 200mm；（2）围堰内应有排水设施；（3）围堰内地面应坡向排水设施，坡度不宜小于3‰。

在满足生产使用要求的前提下，合理控制厂内原辅料、危险化学品等的存储数量。

应严格按工艺规程进行操作，特别在易发生事故的工序，应坚决杜绝为了提高产量等而不严格按要求配料、操作等情况，同时，操作人员应穿戴好劳动防护用品。

②生产运营

生产装置等发生意外状况时，紧急将阀门关闭，防止泄漏源持续泄漏，对化学品储存场所应进行定期巡检。

搬运、使用硫酸、硝酸等危险化学品时应穿工作服、带口罩和手套，严格遵守有关卫生规则，保护好职工的人身健康安全，将有毒物质对人体和周围环境的危害降到最低的程度。

严格执行开停车规程和检修操作规程，作好物料置换、清洗和检测等工作。

废水事故池的建设应严格采取防渗措施，以防止废水下渗对地下水产生影响。

应加强对废水处理设施、废气洗涤系统等的日常管理，及时保养与维修。建立严格的操作规程，实行目标责任制，保证环境保护设施的正常运行。

加强对职工的安全教育，制定严格的工作守则和个人卫生措施，所有操作人员必须了解接触化学品的有害作用及对患者的急救措施，以保证生产的正常运行和员工的身体健康。

发生可能对周围环境造成危害的事故时，应立即向当地政府及环保主管部门报告，以便得到及时正确的指导和采取有效的防治措施，使事故危害降到最小。

建设单位应建立健全的环境保护管理制度，制定切实可行、完善有效的环境风险应急预案，以便能在事故发生时，迅速并有效掌握各项事故发生的原因和影响情况，采取必要的控制处理措施，降低伤害、减少损失，并避免造成环境二次污染。

（3）防腐和防渗措施

本项目生产过程中所用的硫酸、盐酸、硝酸等物质具有较强腐蚀性的物质，对金属设备也有很强的腐蚀作用。腐蚀会降低设备使用寿命，特别是它可使设备减薄、变脆，若检修不及时，会引发泄漏或着火事故。

①对与工艺物料直接接触的设备、管道、阀门选用合适的耐腐蚀材料制作，电机及仪表选型也考虑到防腐蚀。建构筑物设计采用耐腐蚀的建筑材料和涂料。

②项目各装置设备除了按照相关要求进行防腐措施处理，建议企业对涉及有腐蚀物质涉及的设备要求进行相关的区域划分和明显的标识，以保证项目设备的安全正常运行。

③对各种需要防腐的设备建立相应的核查、检修、维护记录和台帐，并定期对需要防腐的设备进行相应的维护、检修工作；制定其工作计划和预案。

④事故水池要进行防渗处理，防止未经处理的事故废水污染地下水环境和土壤环境。

（4）废气处理系统事故防治措施

①由专人负责日常环境管理工作，制订“环保管理人员职责”和“环境污染防治措施”制度，加强废气治理设施的监督和管理。

②加强废气处理设施及设备的定期检修和维护工作，发现事故隐患，及时解决。

③主要的生产设备要有备用件。例如风机等动力设备均应当做到一用一备。

（5）事故废水防治措施

①储罐区风险防护措施

本项目不新增储罐，罐区风险防范措施不变，根据现场勘查，硫酸储罐、盐酸储罐均设置有围堰及泄漏报警装置，其中，盐酸围堰面积为11m2，硫酸围堰面积为13m2，且围堰底部接引管道通至事故水池，企业已设置废水事故池2座，各54m3，位于污水站北侧。采取上述措施后，如罐区发生泄漏事故，通过围堰的拦截、事故酸泵的输送和事故池存贮等事故应急措施，可使泄漏的硫酸或盐酸液体被拦截收集于围堰及事故池中，不会外流逸散影响外环境。

②初期雨水风险防范措施

在生产过程中可能出现物料泄漏，经雨水冲刷，有毒有害物质进入地表水体，因此，为杜绝含有毒有害的雨水污染环境，初期雨水需要收集处理后才能排放。根据《企业突发环境事件风险评估指南》（试行）附录C，初期雨水量计算公式如下：

V=Fh/1000

式中，V为污水雨水容积（m3）；h降雨深度，宜取15mm-30mm（按15mm计）；F为污染面积（m2），取厂区面积25559.5m2。

经计算，初期雨水产生量为383.39m3。评价要求厂区设置1座400m3初期雨水池。

③其他液态物料风险防范措施

- 厂区已有措施

除罐区硫酸、盐酸外，厂区还涉及的其他液态有毒有害化学品有硝酸等，目前，厂区已设置废水事故池2座，各54m3，可作为全厂液态物料泄漏的临时贮存设施。厂区采取分区防渗措施，并对事故池进行了防渗处理。

- 事故池容积设置可行性分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定要求，应急事故废水最大量的计算为：最大一个容量的设备或储罐物料量、在装置区或贮罐区一旦发生火灾爆炸时的消防用水量。

a.设备或储罐最大物料泄漏量：按厂区最大储罐（盐酸）的最大储存量约25m3。

b.消防废水量：储罐区发生火灾时用干粉灭火器灭火，生产区域发生火灾时可以用水进行灭火。消防按同一时间厂区内火灾处说按1处考虑。

根据厂区内厂房和生产装置布置情况，消火栓用水量取25L/s，同一时间内的火灾次数取1次，火灾持续时间取1小时，则消防用水量为90m3。

事故水产生量=最大一个容量的设备或贮罐物料+消防废水量=25+90=115m3，考虑罐区均设置有围堰，盐酸围堰有效容积约11m3，故厂区现有2座事故池容积共108m3，可接纳厂区事故废水。

企业在采取上述风险防范措施后，可使事故状态下的废液收容于相应设施内，避免进入地表水环境及通过下渗污染区域地下水水质。

c.事故废水风险防范措施

若发生事故，致使重金属盐类泄漏，若清理不及时或不彻底，不仅会造成事故附近土壤污染，而且随雨水流失可能造成地表水及地下水污染。重金属污染物如镍、六价铬等进入水体，可在水生生物体内富集，进而会对人类身心健康有较严重的损害。如果污染严重，可直接危害人类健康。因此，应严防风险事故发生，并要有切实可行的应急措施及设备，一旦发生事故，应立即切断废水排入下水管网的路径，将事故废水导入事故池中；事故池内废水分批经污水处理设施处理达标后方可排放，切断废水直接进入地表水体的途径。

（6）事故应急处理、防护及急救措施

1）硫酸泄漏应急处理、防护措施及急救措施

①泄露应急处理

疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。合理通风，不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，在确保安全情况下堵漏。喷水雾减慢挥发(或扩散)，但不要对泄漏物或泄漏点直接喷水。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

②防护措施

呼吸系统防护：可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩戴防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

防护服：穿工作服(防腐材料制作)。

手防护：戴橡皮手套。

其它：工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。

③急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。

食入：误服者给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。

灭火方法：砂土。禁止用水。

2）盐酸泄漏应急处理、防护措施及急救措施

①泄漏应急处理

疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，禁止向泄漏物直接喷水。更不要让水进入包装容器内。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

②防护措施

呼吸系统防护：可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩戴防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

防护服：穿工作服(防腐材料制作)。

手防护：戴橡皮手套。

其它：工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。

③急救措施

皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟，或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗10分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。

食入：误服者立即漱口，给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。

灭火方法：雾状水、砂土。

3）硝酸泄漏应急处理、防护措施及急救措施

①泄漏应急处理

疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质（木材、纸、油等）接触，在确保安全情况下堵漏。喷水雾能减少蒸发但不要使水进入储存容器内。将地面洒上苏打灰，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

②防护措施

呼吸系统防护：可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩戴防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

防护服：穿工作服(防腐材料制作)。

手防护：戴橡皮手套。

其它：工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。

③急救措施

皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。

食入：误服者给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。

灭火方法：二氧化碳、砂土、雾状水、火场周围可用的灭火介质。

4）铬酐泄漏应急处理、防护措施及急救措施

①泄漏应急处理

隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。或用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集、回收或运至废物处理场所处置。

②防护措施  呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，应该佩戴自吸过滤式防尘口罩。必要时，佩戴自给式呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿聚乙烯防毒服。

手防护：戴橡胶手套。

其它：工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

③急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐，用清水或1%硫代硫酸钠溶液洗胃。给饮牛奶或蛋清。就医。

灭火方法：灭火剂：雾状水，砂土。

#### 4.7.6.3 突发环境事件应急预案编制情况

根据国家相关政策要求，汝南立晟镀业有限公司已于2018年12月编制完成《汝南立晟镀业有限公司突发环境事件应急预案》，备案编号：4117002018006，见附件10。

本次变更完成后，建设单位应按照环境保护部发布的《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）、《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令34号）和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》（环发[2015]4号）要求，根据工程生产过程存在的风险事故类型，及时对环境风险应急预案进行修订，制定适用于本项目的事故应急预案。

### 4.7.7 环境风险评价结论与建议

#### 4.7.7.1 项目危险因素

本项目涉及到的危险物质主要有硫酸镍、氯化镍、硼酸、铬酐、硫酸锌、焦磷酸钾、焦磷酸铜、硝酸、硫酸、盐酸等，除盐酸、硫酸储存于罐区，其余采用袋装、桶装储存于仓库。各危险物质在厂区内主要存在于仓库、罐区储罐内、生产车间各镀槽内。因此，本项目生产系统危险单元有：仓库、罐区和生产车间。

#### 4.7.7.2 环境敏感性及事故环境影响

在最不利气象条件下：盐酸泄漏后最大落地浓度为241.73mg/m3，出现在泄漏后10分钟内，出现距离为10m；下风向毒性终点浓度-1的最远影响距离为10m，出现在泄漏后10分钟内；下风向毒性终点浓度-2的最远影响距离为50m，出现在泄漏后10分钟内。

在最不利气象条件下：硝酸泄漏后最大落地浓度为10.076mg/m3，出现在泄漏后10分钟内，出现距离为20m；下风向均能够满足毒性终点浓度-1和毒性终点浓度-2，无超标。

当出现物料泄漏，下风向的敏感点会暴露在危险物质的影响中，根据预测结果可知，若出现泄露突发事故，下风向均无超标。若出现盐酸溶液泄漏突发事故，下风向10m范围内敏感点落地浓度预测值大于毒性终点浓度-1，可能对人群造成生命威胁，应第一时间内进行疏散；下风向50m范围内敏感点落地浓度预测值小于毒性终点浓度-1，但大于毒性终点浓度-2，此范围内敏感点人群也应疏散或者就地采取有效防护措施，以减少对人群的伤害。

距离本项目最近的敏感点为项目东侧485m的叶庄。综上分析，本项目盐酸、硝酸泄露影响范围较小，最大影响范围内无敏感点。因此，盐酸、硝酸发生泄漏事故时，对周围人群影响较小；但是企业仍需在做好风险防范措施的基础上，做好事故应急预案，日常加强人员培训和事故演练，避免对人群造成伤害。

#### 4.7.7.3 环境风险防范措施和应急预案

本项目针对环境风险事故拟采取多种防范措施，可将风险事故的概率降至较低的水平，但概率不会降为零，一旦发生事故仍需采取应急措施，控制和减少事故危害，根据环境保护部发布的《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）、《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令34号）和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》（环发[2015]4号）要求，建设单位应根据工程生产过程存在的风险事故类型，制定适用于本项目的事故应急预案。

#### 4.7.7.4 环境风险评价结论与建议

企业必须认真落实各项预防和应急措施，在采取了有效的风险防范措施后，从环境风险上讲，工程在认真落实安全评价及本评价提出的风险防范和事故减缓措施的基础上，本项目的环境风险是可以接受的。

# 第五章    环境保护措施及其可行性论证

## 5.1 废气污染防治措施分析

根据变更后工程污染因素分析，废气主要为焊接废气，抛光粉尘，电镀车间产生的HCl、NOx、铬酸雾，锅炉房产生的锅炉废气，以及电镀车间无组织排放废气。其中，焊接废气经各焊接工位集气罩收集后经袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放（依托现有）；抛光粉尘经各抛光工位集气罩负压收集后经湿式除尘设备处理后通过15m高排气筒排放（依托现有）；线外前处理线进行二次密闭，产生的HCl废气经槽边吸风负压收集后经碱液吸收塔处理后通过18m高排气筒排放（依托现有）；全自动中轨镍铬铬生产线二次密闭，产生的铬酸雾经槽边吸风负压收集后经1套凝聚回收塔处理后通过15m高排气筒排放；滚镀铜镍锌生产线二次密闭，产生的HCl废气和氮氧化物废气经槽边吸风负压收集后共用1套碱液吸收塔处理后通过15m高排气筒排放；挂镀锌生产线和滚镀锌生产线均进行二次密闭，产生的HCl废气分别经槽边吸风负压收集后共用1套碱液吸收塔处理后通过15m高排气筒排放；锅炉废气经“低氮燃烧+烟气循环”处理后达标排放。二期、三期变更后废气治理措施见表5-1和图5-1。

- 废气治理措施一览表

| 位置 | 污染工序 | 污染物名称 | 治理措施 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机加工车间 | 焊接废气G机-1 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器 | 15m高排气筒 |
| 抛光车间 | 抛光粉尘G1 | 颗粒物 | 集气罩+湿式除尘 | 15m高排气筒 |
| 线外前处理区 | 酸脱脂G2 | HCl | 集气装置+碱液吸收 | 18m高排气筒 |
| 铁件电镀车间 | 铬浸G1-3、镀装饰铬G1-4、铬浸G1-5、镀装饰铬G1-6 | 铬酸雾 | 集气装置+凝聚回收 | 15m高排气筒 |
|  | 酸洗除锈G2-1 | NOx、HCl | 集气装置+碱液吸收 | 15m高排气筒 |
| 电镀车间2# | 酸洗除锈G3-1、中和G3-2、酸洗除锈G4-1 | HCl | 集气装置+碱液吸收 | 15m高排气筒 |
| 锅炉房 | 锅炉废气 | 颗粒物、SO2、NOX | 低氮燃烧+烟气循环 | 15m高排气筒 |

图5-1    废气处理设施及排放去向示意图

### 5.1.1 机加工车间焊接废气污染防治措施

（1）治理工艺技术可行性

袋式除尘器工作原理：含尘气体从袋式除尘器入口进入后，由导流管进入各单元室，在导流装置的作用下，大颗粒粉尘分离后直接落入灰斗，其余粉尘随气流均匀进入各仓室过滤区中的滤袋，当含尘气体穿过滤袋时，粉尘即被吸附在滤袋上，而被净化的气体从滤袋内排出。当吸附在滤袋上的粉尘达到一定厚度，电磁阀开，喷吹空气从滤袋出口处自上而下与气体排除的相反方向进入滤袋，将吸附在滤袋外面的粉尘清落至下面的灰斗中，粉尘经卸灰阀排出后利用输灰系统送出。袋式除尘器运行稳定，对尘粒处理效率可达95%以上，为目前常用的除尘方法之一。因此，本项目焊接烟尘经集中收集后，引入袋式除尘器进行净化处理后通过15m高排气筒排放，技术可行。

焊接废气治理措施及处理效率见表5-2。

- 变更工程焊接废气治理效果一览表

| 污染源 | 废气量Nm3/h | 污染物 | 产生情况 | 排放情况 | 处理效率 | 处理措施 | 排放特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h | 产生量kg/a | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h | 排放量kg/a |  |  | 高度/内径 温度/频次 |
| 焊接 | 10000 | 有组织 | 烟尘 | 15.375 | 0.1538 | 46.125 | 0.77 | 0.0077 | 2.3062 | 95% | 袋式除尘器 | P8： 15m/0.3m/20℃/连续 |

由上表可知，焊接烟尘经上述措施处理后能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。

（2）经济可行性分析

本次变更后，机加工线租用汝南县豪进电动车制造有限公司东北车间和机加工设备进行设置，焊接废气依托焊接工位已有“集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒”，不新增废气设施投资及运行费用，经济可行。

### 5.1.2 抛光车间粉尘废气污染防治措施

（1）治理工艺技术可行性

铁件在进入电镀工序前需先在抛光车间对其表面进行抛光，使铁件表面平整，无毛刺，无缺陷，抛光过程中会产生金属及其氧化物粉尘。抛光车间现共设置有10台抛光机，变更工程抛光依托现有抛光机，不再新增抛光设备，在抛光机工作台设置集气罩抽风，形成负压将抛光粉尘吸入风管中，然后采用1套湿式除尘设备进行处理。

湿式除尘技术指粉尘颗粒通过与喷淋下来的水雾强力碰撞、凝聚形成大颗粒后被除掉。根据《电镀污染防治最佳可行技术指南》（HJ-BAT-11），湿式除尘技术是抛光粉尘治理推荐采用的技术之一，除尘效率可达95%，技术成熟可靠，处理后可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级要求，因此抛光粉尘采用湿式除尘技术可行。抛光粉尘治理措施及处理效率见表5-3。

- 变更工程抛光粉尘治理效果一览表

| 污染源名称/编号 | 废气量Nm3/h | 污染物 | 产生情况 | 排放情况 | 去除率 | 处理措施 | 排放特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h |  |  | 高度/内径 温度/频次 |
| 抛光G1 | 20000 | 粉尘 | 57.5 | 1.15 | 2.875 | 0.0575 | 95% | 湿式除尘 | P1：15m/0.5m/20℃/连续 |

由上表可知，抛光粉尘经上述措施处理后，颗粒物能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。

依托可行性：原项目环评设计全厂所有抛光工序共用10台抛光机进行抛光，产生粉尘采用1套湿式除尘设备处理；本次变更工程不增加生产规模，不新增产尘点，且目前湿式除尘设备运行稳定良好，能保证环保设施的处理效率，故抛光粉尘处理设施依托可行。

（2）经济可行性分析

本次变更不新增抛光设备，抛光粉尘依托现有湿式除尘设施处理后达标排放，不新增抛光粉尘设施投资及运行费用，经济可行。

### 5.1.3 电镀车间废气污染防治措施

电镀车间生产过程中主要污染物为HCl、铬酸雾及氮氧化物等废气。

电镀车间HCl、氮氧化物均采用碱液喷淋吸收处理，铬酸雾采用酸雾抑制剂+凝聚回收法处理。

（1）工艺原理

A．碱液喷淋吸收

碱液喷淋吸收根据酸碱中和的原理，将酸性废气在喷淋塔中与碱性物质中和得以去除。喷淋塔由塔体、液箱、喷雾系统、填料、气液分离器等构成，废气由进风口进入塔体，通过填料层和喷雾装置使废气被吸收液净化，净化后的气体再经气液分离器分离后排入大气。

湿式酸雾吸收塔处理成本较低，空气压力损失小，对易溶于水的污染物有较好治理效果，因此适用于电镀工艺产生的酸性废气。

图5-2    喷淋工艺处理原理示意图

B．酸雾抑制剂

镀铬通常以高浓度的铬酸溶液为镀铬液。镀铬液的阴极电流效率很差，阳极是用不溶性的铅电极，在两极上急速产生氢和氧，容易形成大量有害的铬雾逸出。在镀铬液中添加少量的特种表面活性剂作为铬雾抑制剂，使镀铬液的表面张力大大降低，抑制了铬酸雾的生成。最有效的铬雾抑制剂是含氟的表面活性剂。加入表面活性剂后，借助阴阳极反应产生大量的氢气和氧气使镀铬液表面产生泡沫覆盖层，从而抑制铬雾的逸出。

本项目用的铬雾抑制剂为F-53，是一种全氟烷基醚磺酸盐，能较好的抑制铬酸雾的产生，其分子式可表示为CF3(CF2)n·O(CF2)2SO3K，是一种白色片状结晶或浅黄、黄色粉末，能溶于水，但溶解度不大。

C．凝聚回收法

凝聚回收法是利用滤网过滤，阻挡废气中的铬酸微粒。由于铬酸本身具有密度大、挥发性小及易于凝聚等特点，当铬酸废气通过滤网时，铬酸微粒受多层塑料网板的阻挡而凝聚成液体，顺着网板壁流入下导槽，通过导管流入回收容器内。经冷却、碰撞、聚合、吸附等一系列分子布朗运动后，凝成液滴并达到气液分离被回收。残余废气经循环喷淋化学处理后达标排放。

变更后，线外前处理线（依托现有）产生的HCl废气依托现有工程的碱液吸收塔处理；全自动中轨镍铬铬生产线产生的铬酸雾经1套凝聚回收处理，滚镀铜镍锌生产线产生的HCl废气和氮氧化物废气共用1套碱液吸收塔处理，挂镀锌生产线和滚镀锌生产线产生的HCl废气共用1套碱液吸收塔处理。

依托可行性：原项目环评设计全厂共5条电镀线：3条铁件自动镀多层镍铬线和1条铁件自动镀硫酸铜镍铬线镀共用2条前处理线（1条前处理线产生的盐酸废气与2条铁件生产线产生的硫酸雾废气共同处理），1条ABS生产线设置单独的前处理工艺。目前，现有工程已建设1条铁件自动镀多层镍铬线和1条前处理线，共用1套碱液吸收塔。

变更工程除全自动中轨镍铬铬生产线需要线外前处理外，其余3条线无需线外前处理；全自动中轨镍铬铬生产线与现有工程的铁件自动镀多层镍铬线采用的线外前处理工艺一样，且已建的线外前处理线规模及处理措施可满足2条电镀线的线外前处理需求，故变更后可依托线外前处理线及其废气处理设施（碱液吸收塔）。目前碱液吸收塔运行稳定良好，能保证环保设施的处理效率，故线外前处理HCl废气处理设施依托可行。

（2）治理效果及技术可行性分析

根据《电镀污染防治最佳可行技术指南》（HJ-BAT-11），碱液喷淋吸收法处理HCl和氮氧化物以及凝聚回收法处理铬酸雾均是该指南推荐采用的技术；根据《排污许可证申请与核发技术规范 电镀工业》（HJ855-2017）表7，喷淋塔凝聚回收法为铬酸雾治理可行技术，喷淋塔中和法为酸碱废气（氯化氢、氮氧化物等）治理可行技术；因此，本项目HCl、氮氧化物、铬酸雾采用的处理方法技术可行。

同时，根据《污染源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018）附录F，碱液喷淋吸收处理HCl和氮氧化物的去除率分别大于95%和85%，凝聚回收法铬酸雾的回收率大于95%，本评价保守考虑，HCl、NOx、铬酸雾的去除率分别取95%、85%、95%。变更工程电镀废气治理效果见表5-4。

- 电镀废气污染物治理效果一览表

| 位置 | 污染源名称/编号 | 废气量Nm3/h | 污染物 | 产生情况 | 排放情况 | 去除率 | 处理措施 | 排放特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h |  |  | 高度/内径/ 温度 |
| 线外前处理线（依托现有） | 酸脱脂G2 | 10000 | HCl | 51.03 | 0.5103 | 2.55 | 0.0255 | 95% | 碱喷淋 | P2：18m/0.5m/20℃ |
| 全自动中轨镍铬铬生产线 | 镀装饰铬G1-4、镀装饰铬G1-6 | 10000 | 铬酸雾 | 0.52 | 0.0052 | 0.03 | 0.0003 | 95% | 凝聚回收 | P3：15m/0.5m/20℃ |
| 滚镀铜镍锌生产线 | 酸洗除锈G2-1 | 5000 | NOx | 1.15 | 0.0058 | 0.17 | 0.0009 | 85% | 碱喷淋 | P5：15m/0.5m/20℃ |
|  |  |  | HCl | 11.47 | 0.0574 | 0.57 | 0.0029 | 95% |  |  |
| 滚镀锌生产线、挂镀锌生产线 | 酸洗除锈G3-1、酸洗除锈G4-1 | 20000 | HCl | 32.60 | 0.6520 | 1.63 | 0.0326 | 95% | 碱喷淋 | P4：15m/0.5m/20℃ |

由上表可知，电镀产生的各废气污染物经上述措施处理后，均能够满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5标准要求。

（3）经济可行性分析

考虑到运行时间、设备维修、风机及废气处理系统的耗电费用、药剂费用，本项目电镀车间废气治理设施运行费用见表5-5。

- 电镀车间废气治理运行费用

| 项目名称 | 费用名称 | 费用金额（万元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2套碱液喷淋塔、1套凝聚回收塔 | 设备折旧及维修费用 | 3 | 总投资30万元，按10年折旧 |
|  | 电费 | 4.8 | 6万度/年，电价0.8元/度 |
|  | 药剂费 | 2 | NaOH等 |
|  | 合计 | 9.8 | / |

电镀车间废气治理设施总投资30万元，占项目总投资2000万元的1.5%；年运行费用9.8万元，占年均利润总额600万元的1.63%，投资及运行费用均合理，经济上可行。

### 5.1.4 锅炉废气污染防治措施

（1）废气治理措施可行性分析

经查阅相关论文资料及企业实际案例，目前烟气脱硝技术主要分为两种：燃烧后脱硝技术和燃烧中脱硝技术。燃烧后脱硝技术是通过向烟气中添加一种反应物来与NOx反应生成N2达到脱硝的目的，常见的技术有SCR烟气脱硝技术、臭氧氧化技术等。由于燃烧后降氮技术需要额外的反应空间和反应设备，提高了装置成本和改造难度，其并非主流的降氮方式。燃烧中脱硝技术是根据氮氧化物形成的机理，严格控制燃烧条件以达到降NOx的效果，基本不占用烟道空间，也不产生二次污染物，故优先选用，最常见技术为低氮燃烧器+烟气再循环技术。

①低氮燃烧器原理

对于燃气锅炉来说，NOx的产生主要来自空气中的氮气和过量氧气产生的热力型NOx，热力型NOx的产生和燃烧的温度呈指数型关系，通常在燃烧温度高于1000℃的时候开始产生，而在1400℃以上NOx的生成速度会急剧增加，锅炉的NOx产生和温度的关系见下图。

图5-3    锅炉NOx产生和温度的关系示意图

低氮燃烧是通过适当配置炉内流畅、物料分布来改变NOx的生成环境，改变火焰分布不均，局部高温现象，可有效降低NOx生成量。

②烟气再循环

在锅炉烟气出口（空气预加热器后）抽取一部分低氧含量的烟气，送入燃烧器内与送风机送出的助燃风混合后送入炉内助燃，以稀释助燃风氧含量，降低炉膛内的燃烧温度，而抑制NOx的排放，从而进一步达到降低NOx排放浓度的目的。

根据《第十四届宁夏青年科学家论坛论文集》页码499-501，《低氮燃烧器+烟气再循环技术在烟气脱硝的应用》（2019），低氮燃烧器+烟气再循环技术的脱硝效率能达到80%，可以有效降低锅炉烟气中氮氧化物的含量，因此，本项目燃气锅炉废气采用“低氮燃烧器+烟气再循环技术”处理措施可行。

（2）废气处理达标分析

本项目锅炉配置优质的燃烧机（低NOx燃烧器+烟气循环），可降低氮氧化物的排放约80%，项目锅炉废气经1根15m高排气筒排放，烟尘、SO2、NOX排放浓度分别为4.89mg/m3、3.46mg/m3、30mg/m3，能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）（颗粒物≤20毫克/立方米、SO2≤50毫克/立方米、NOx≤200毫克/立方米），也满足《河南省2019度锅炉综合整治方案》及《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》要求（烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、50毫克/立方米；新建燃气锅炉同步完成低氮改造，氮氧化物排放浓度不高于30毫克/立方米）。

### 5.1.5 无组织排放废气防治措施

无组织排放废气主要为电镀车间排放的HCl、铬酸雾、氮氧化物等。对电镀车间各电镀生产线进行二次密闭，同时在产生废气的镀槽均设置槽边吸风装置进行废气收集，未收集部分以无组织形式排放。

通过采用车间强制通风措施，同时加强车间管理，降低污染物的无组织排放源强，同时在排放源和厂区周围进行绿化，种植吸附能力较强的植物，减少无组织排放废气对周围环境的影响。

## 5.2 废水污染防治措施分析

### 5.2.1 废水水质特征分析

本项目废水主要为生产废水、生活污水、软水制备和纯水制备产生的清净下水。其中生产废水主要为电镀车间各生产工序产生的废水（包括除油、酸洗、中和、活化等废液及清洗水等酸碱废水，含重金属的各种镀后清洗水，退挂工序产生的废水，以及废气处理产生的废水等）。生产废水根据其性质可分为酸碱废水、含铬废水、含镍废水、含铜废水、含锌废水5种类型，废水特征分析见表5-6。

- 废水特征及去向分析

| 序号 | 废水类型 | 主要污染物 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酸碱废水 | pH、COD、石油类、悬浮物等 | 经前处理废水处理系统预处理后，进入综合废水处理系统进一步处理，达标后排入厂总排口 |
| 2 | 含铬废水 | 总铬、六价铬等 | 经含铬废水处理系统处理后清水作为纯水回用于镀后清洗，浓水蒸发，蒸发残液委托有资质单位处置 |
| 3 | 含镍废水 | 总镍等 | 经含镍废水处理系统处理后清水作为纯水回用于镀后清洗，浓水作为原料使用 |
| 4 | 含铜废水 | 总铜等 | 分别经含铜废水处理系统、含锌废水处理系统预处理后，再经1套“多介质过滤器+一体化撬装STRO设备+活性炭过滤器”处理，清水作为纯水回用于镀后清洗，浓水蒸发，蒸发残液委托有资质单位处置（与含铬浓水共用1套蒸发装置） |
| 5 | 含锌废水 | 总锌等 |  |
| 6 | 生活污水 | COD、SS、氨氮等 | 经综合废水处理系统处理达标后排入厂总排口 |
| 7 | 清净下水 | COD、SS等 | 部分回用于废气处理用水，剩余直接排入厂总排口 |

本次变更新建污水处理设施，现有工程已建污水处理设施作为备用。

根据项目废水特征，各类电镀废水采取分类收集、分质处理、分类回用措施，各废水去向详见图5-4。

5.2.2 电镀废水治理措施技术可行性分析

（1）酸碱废水

酸碱废水主要包括电镀前预处理（主要包括除锈、除油、脱脂）及酸洗、碱洗、活化等工序产生的废水，含有盐酸、硫酸、氢氧化钠等化学物质，且富含油类、表面活性剂等有机物，使废水呈现酸性或者碱性，各股酸碱废水混合后废水pH值为3~6，依然为酸性，需先进行中和处理，然后经絮凝反应预处理（以减轻后续综合废水处理系统的污染负荷），会产生大量沉渣，通过斜管沉淀予以去除，然后废水进入综合废水处理系统进一步处理。

变更完成后，全厂酸碱废水量约129.7623m3/d，企业拟新建1套处理能力10m3/h的前处理废水处理系统，能够满足全厂酸碱废水处理需求。具体处理工艺流程如下：

图5-5    前处理废水处理系统工艺流程示意图

根据《电镀废水治理工程技术规范》（HJ2002-2010），酸碱废水采用“中和+絮凝沉淀”法处理，技术可行。

（2）含镍废水

含镍废水中镍主要以硫酸镍、氯化镍形式存在，经预处理后通过两级反渗透装置进行浓缩，镍截留率≥98%，浓缩液全部回用于镍镀槽，一级淡水再经反渗透脱盐净化，最终纯水作为镀镍后清洗水全部回用于生产线，二级淡水回流至前端集水箱做系统内部循环，实现含镍废水闭路循环和重复利用。

预处理主要包括过滤、袋式过滤、保安过滤、除油过滤等预处理单元；其中，保安过滤指保安过滤器内装精密滤芯，保安过滤滤芯一般采用外压式，水通过滤芯细小微孔，进入滤芯中心管出水，微孔截留了水质细小的杂质，其截留杂质的能力主要是由滤芯的孔径决定。主要用在多介质预处理过滤之后，反渗透、超滤等膜过滤设备之前，以满足后续反渗透膜的进水要求。反渗透是一种膜分离技术，它可以把溶解在水中的物质与水分离出来，是净化废水和富集溶解金属的一种方法。在反渗透过程中，废水在一定的机械压力下通过一种特定的半透膜，如复合聚酰胺膜，该膜只能通过水分子（或有选择透过性）阻滞溶解金属和杂质通过。反渗透原水流动平行于半透膜，溶剂（即水）能渗透过半透膜形成产水，而不能通过膜表面的杂质很快冲洗流走，不会积聚在表面上，故能使膜保持良好的渗透性。

变更完成后，全厂含镍废水量约10.2m3/d，企业拟新建1套处理能力2m3/h的含镍废水处理系统，能够满足全厂含镍废水处理需求。具体处理工艺流程如下：

根据《电镀污染防治最佳可行技术指南》（HJ-BAT-11），反渗透深度处理技术适用于所有电镀企业的各种电镀生产线的废水回用处理。

根据《电镀废水治理工程技术规范》（HJ2002-2010）中“6.4.3.3采用反渗透处理镀镍清洗水时，a）采用反渗透膜分离处理镀镍清洗水时，镀件的清洗方式必须采用二级、三级或多级逆流漂洗，以减少反升油装置的容量；d）采用反渗透装置处理后的淡水可用于镀件漂洗，浓液可直接返回镀镍槽使用”。本项目镀镍后清洗均采用二级及以上逆流漂洗技术，因此，本项目含镍废水采用反渗透处理后清水回用于镀镍后清洗，浓水直接返回镀镍槽，技术可行。

（3）含铬废水

针对含铬废水，企业拟在线上做节水回用处理，通过小型膜浓缩装置将淡水回用于镀铬后清洗，将浓水（铬离子和其它不能透过膜的物质被分离排出形成的浓缩废水）排入含铬集水箱，然后通过低温蒸发装置进一步蒸发脱水，蒸发残液委托有资质单位处置，实现零排放。

膜浓缩原理如下：超滤、反渗透均属于膜分离技术，可以把溶解在水中的物质与水分离出来，是净化废水和富集溶解金属的一种方法；使用膜分离工艺处理含铬废水，水分子能透过半透膜形成产水可以回流使用。

变更完成后，全厂含铬废水量约22.1973m3/d，企业拟新建1套处理能力6.5m3/h的含铬废水处理系统，能够满足全厂含铬废水处理需求。具体工艺流程如下：

图5-7    含铬废水在线节水器流程示意图

根据《电镀污染防治最佳可行技术指南》（HJ-BAT-11），反渗透深度处理技术适用于所有电镀企业的各种电镀生产线的废水回用处理。因此，本项目含铬废水采用在线节水器（超滤膜+RO反渗透膜）处理后，淡水回用，浓水蒸发，蒸发残液委托有资质单位处置，技术可行。

（4）含铜废水、含锌废水

含铜废水、含锌废水拟分别采用化学沉淀法处理后，出水经中间水池进入1套“多介质过滤器+一体化撬装STRO设备+活性炭过滤器”（设计处理能力5m3/h）进一步处理；处理后清水回用于镀后清洗，浓水通过低温蒸发装置（与含铬预处理浓水共用1套蒸发装置）进一步蒸发脱水，蒸发残液委托有资质单位处置，实现零排放。

变更完成后，全厂含铜废水量约2.5m3/d，含锌废水量约17m3/d，企业拟新建1套含铜废水处理系统（采用化学沉淀法，设计处理能力1m3/h），1套含锌废水处理系统（采用化学沉淀法，设计处理能力4m3/h），1套含铜、锌废水回用处理系统“多介质过滤器+一体化撬装STRO设备+活性炭过滤器”（设计处理能力5m3/h），设计规模能够满足全厂含铜废水和含锌废水的处理需求。含铜废水、含锌废水具体处理工艺流程如下：

图5-8    含铜废水、含铜废水处理系统工艺流程示意图

①一体化混凝沉淀：通过投加药剂（碱、重捕剂、PAC、PAM等）进行混凝反应，加入絮凝剂可加快氢氧化铜、氢氧化锌的沉淀速度；沉淀污泥经脱水后上清液再返回系统处理，污泥作为危废送有资质单位处理。

②多介质过滤器：利用一种或几种过滤介质，在一定的压力下把浊度较高的水通过一定厚度的粒状或非粒材料，从而有效的除去悬浮杂质使水澄清的过程，常用的滤料有石英砂，无烟煤，锰砂等，主要用于水处理去除SS。

③一体化撬装STRO设备：主要是利用膜的精密过滤方式，将重金属离子与水分子分开，最大限度的去除水中的重金属离子。主要特点如下：当其他类型RO系统的性能（经常）受到膜污染和结垢问题限制时，ST膜系统依靠自身独一无二的流体动力学系统，很好地消减了这些问题。ST反渗透组件可对SDI指数高达20的海水进行操作，而不产生问题，其他RO系统一般对SDI指数的要求是≤3，因此简单的砂滤和保安过滤器就可以达到ST系统的SDI指数要求；且STRO膜还具有耐压等级高、回收率高能耗低、膜使用寿命长、出水质量高等优点。

④活性炭过滤器：能够去除水中异味、胶体及色素、重金属离子等，起到保证水质达标把关的作用。

根据《电镀污染防治最佳可行技术指南》（HJ-BAT-11），化学沉淀法适用于电镀企业重金属废水的处理；反渗透深度处理技术适用于所有电镀企业的各种电镀生产线的废水回用处理。根据《排污许可证申请与核发技术规范 电镀工业》（HJ855-2017）表9，化学沉淀法为含铜废水、含锌废水处理的可行技术。因此，本项目含铜废水、含锌废水分别采用化学沉淀法处理后，经“多介质过滤器+一体化撬装STRO设备+活性炭过滤器”处理后清水回用，浓水蒸发，蒸发残液委托有资质单位处置，技术可行。

（5）综合废水

酸碱废水经预处理后，与生活污水汇集成综合废水进入综合调节池，采用“水解酸化+接触氧化”工艺，对废水中有机物等进行生物降解，确保废水达标排放。

①pH调节及混凝沉淀

首先，投加酸/碱、氯化铝（PAC）、聚丙烯酰胺（PAM）进行预处理，PAC可优先中和废水中胶体或悬浮物表面负电荷，利于污泥凝结沉淀；PAM作为助凝剂可增强污泥的沉淀性能，通过吸附、架桥等作用，在静电力、范德华力和氢键力等的作用下，将小的絮凝颗粒吸附、架桥形成矾花，并相互融合聚结为大絮体进而沉降。

②水解酸化

电镀废水可生化性相对较差。如直接进入好氧工艺无法有效分解废水中的大分子有机物，造成不能稳定达标，所以必须应提高其可生化性。因此，通过设置诸如水解酸化等生化处理单元，通过将大分子有机物水解为小分子有机物来提高废水生化性。

③接触氧化

接触氧化池内的填料多为组合软填料，质轻、高强、物理化学性质稳定，比表面积大，生物膜附着能力强，污水与生物膜的接触效率高，采用曝气器进行鼓风曝气，使纤维束不断漂动，曝气均匀，微生物生长成熟，具有活性污泥法的特征；出水水质稳定；污泥产量少且易于处理。

变更完成后，全厂综合废水量约134.0823m3/d，企业拟新建1套处理能力21.5m3/h的综合废水处理系统，能够满足全厂综合废水处理需求。具体处理工艺流程如下：

图5-9    综合废水处理系统工艺流程示意图

根据《电镀废水治理工程技术规范》（HJ2002-2010）要求：“6.5.4.1电镀废水中的COD、石油类、总磷、氨氮与总氮等污染物，应采用生物处理达标后排放。”

根据《电镀污染防治最佳可行技术指南》（HJ-BAT-11），A/O生物处理技术适用于低浓度有机废水处理；A2/O生物处理技术适用于脱脂、除油、除蜡、酸洗等各工序产生的有机废水的处理；根据《排污许可证申请与核发技术规范 电镀工业》（HJ855-2017）表9，A/O、A2/O均为综合废水处理的可行技术；因此，本项目综合废水处理系统采用两级A/O生物处理工艺处理项目综合有机废水，技术可行。

### 5.2.2 处理效果分析

根据《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018）附录F，含铜废水、含锌废水采用化学沉淀法处理技术，去除率均≥98%，本次保守取98%。综合废水（含生活污水）采用缺氧/好氧（A/O）生物处理技术，当进水COD≤500mg/L时，COD去除率≥80%。本项目铜、锌分别经化学沉淀预处理后，进入综合废水处理系统，且进水COD≤500mg/L，采用两级A/O生物处理，故COD去除效率保守取85%。

变更后，全厂各污水处理站系统对各污染物的去除效率及去除效果见下表。

- 全厂各污染物去除效率

| 处理单元 | 水量 | 水质（mg/L） |
| --- | --- | --- |
|  | （m3/d） | COD | 石油类 | SS | 总磷 | 氨氮 | 总铬 | 六价铬 | 总镍 | 总铜 | 总锌 |
| 含镍废水处理系统 | 进水 | 10.2 | 100 | / | 75 | / | 10 | / | / | 95 | / | / |
|  | 出水 |  | 清水回用于镀镍后清洗水，浓缩液回用于镍镀槽，不外排 |
| 含铬废水处理系统 | 进水 | 22.1973 | 100 | / | 75 | / | 10 | 182 | 100 | / | / | / |
|  | 出水 |  | 清水回用于镀铬后清洗水，浓水蒸发，蒸发残液委托有资质单位处置，不外排 |
| 含铜废水处理系统 | 进水 | 2.5 | 100 | / | 100 | 20 | / | / | / | / | 50 | / |
|  | 出水 |  | 清水回用于镀铜后清洗水，浓水蒸发，蒸发残液委托有资质单位处置，不外排 |
| 含锌废水处理系统 | 进水 | 17 | 130 | / | 25 | / | / | / | / | / | / | 50 |
|  | 出水 |  | 清水回用于镀锌后清洗水，浓水蒸发，蒸发残液委托有资质单位处置，不外排 |
| 前处理废水系统 | 进水 | 129.7623 | 300 | 90 | 120 | 10 | / | / | / | / | / | / |
|  | 出水 |  | 210 | 9 | 48 | 4 | / | / | / | / | / | / |
|  | 去除率% |  | 30% | 90% | 60% | 60% | / | / | / | / | / | / |
| 综合废水处理系统（酸碱废水+生活污水） | 进水 | 134.0823 | 212.9 | 8.71 | 52.897 | 3.871 | 0.967 | / | / | / | / | / |
|  | 出水 |  | 31.935 | 0.871 | 5.290 | 0.968 | 0.242 | / | / | / | / | / |
|  | 去除率% |  | 85% | 90% | 90% | 75% | 75% | / | / | / | / | / |
| 清净下水 | 5.539 | 35 | / | 35 | / | / | / | / | / | / | / |
| 厂总排口 | 139.6213 | 32.057 | 0.836 | 6.468 | 0.929 | 0.232 | / | / | / | / | / |
| 《电镀行业污染物排放标准》（GB21900-2008）表2 | 80 | 3.0 | 50 | 1.0 | 15 | 车间或生产设施排放口 | 0.5 | 1.5 |
|  |  |  |  |  |  | 1.0 | 0.2 | 0.5 |  |  |
| 汝南县第二污水处理厂进水水质要求 | 320 | / | 200 | / | / | / | / | / | / | / |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / | 达标 | 达标 |

由上表可知，变更后，全厂废水在厂总排口的排放浓度能够满足《电镀行业污染物排放标准》（GB21900-2008）表2要求并满足汝南县第二污水处理厂进水水质要求。

### 5.2.3 电镀废水治理措施经济可行性分析

本项目电镀废水处理总投资约250万元，运行费用见下表。

- 电镀废水处理系统运行费用一览表

| 序号 | 项目 | 运行费用（万元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 折旧费 | 25 | 总投资250万元，按10年折旧 |
| 2 | 电费 | 16 | 20万kwh/年，单价0.8元/Kwh |
| 3 | 人工费 | 9 | 人员按3人计，人员工资3万元/人·年 |
| 4 | 药剂费 | 20 | NaOH、NaClO、PAC、PAM等 |
| 5 | 材料费 | 5 | 反渗透膜等过滤材料 |
| 总计 | － | 75 | － |

本项目电镀废水处理系统年运行费用75万元，占年均利润总额600万元的12.5%，在企业可以承受的范围内，经济上可行。

## 5.3 固体废物污染防治措施分析

本项目产生的固体废物主要包括机加工产生的金属废料，焊接产生的焊渣，机加工设备润滑产生的废润滑油，软水制备产生的废交换树脂和纯水制备产生的废石英砂、废活性炭及废反渗透膜，抛光废铁屑，废包装材料，镀槽槽渣，退挂金属沉淀，废水处理污泥、废反渗透膜等滤材，以及生活垃圾等。

固体废物产生及处置情况见表5-9。

- 变更工程固体废物产生及处置情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 产生量（t/a） | 固体废物属性判定 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属废料及废铁屑 | 50 | 一般固废 | 外售 |
| 2 | 焊渣 | 0.25 | 一般固废 | 外售 |
| 3 | 废石英砂、废活性炭及废反渗透膜 | 1 | 一般固废 | 厂家回收 |
| 4 | 废离子交换树脂 | 0.1 | 一般固废 | 厂家回收 |
| 5 | 生活垃圾 | 13.2 | 一般固废 | 送汝南县垃圾处理场 |
| 6 | 废包装袋 | 0.17 | 危险废物类别为HW49 | 分类收集暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置 |
| 7 | 废化学镍原液 | 1 | 危险废物类别为HW17 |  |
| 8 | 退挂金属沉淀 | 0.01 |  |  |
| 9 | 镀槽槽渣及电镀废水处理污泥 | 100 |  |  |
| 10 | 废反渗透膜等滤材 | 2 |  |  |
| 11 | 蒸发残液 | 113.1 |  |  |
| 12 | 废润滑油 | 0.012 | 危险废物类别为HW08 |  |

1、一般固体废物暂存

生活垃圾投入厂内设置的垃圾箱，由环卫部门清运处理。

一般固废分类暂存于一般固废暂存间，依托厂内已建一个面积为10m2的一般固废暂存间；一般固废暂存间要做到防风、防雨、防渗，需严格执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中有关要求，防止固废产生二次污染。一般固废按照不同的类别和性质，分区存放。

2、危险废物暂存

（1）贮存场所（设施）污染防治措施

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号，自2017年10月1日起施行），危险废物汇总情况详见表5-10。

- 危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表

| 序号 | 贮存场所（设施）名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废暂存间 | 废包装袋 | HW49 | 900-041-49 | 污水站西侧 | 200m2 | 堆存 | / | ≤3个月 |
| 2 |  | 废化学镍原液 | HW17 | 336-055-17 |  |  | 桶装 | / | ≤3个月 |
| 3 |  | 退挂金属沉淀 | HW17 | 336-066-17 |  |  | 桶装 | / | ≤3个月 |
| 4 |  | 镀槽槽渣及电镀废水处理污泥 | HW17 | 336-064-17（除油、酸洗、出光等） 336-054-17（镍） 336-069-17（铬） 336-062-17（铜） 336-052-17（锌） 336-063-17（其他） |  |  | 桶装 | / | ≤3个月 |
| 5 |  | 废反渗透膜等滤材 | HW17 | 336-054-17（镍） 336-069-17（铬）336-062-17（铜） 336-052-17（锌） |  |  | 桶装 | / | ≤3个月 |
| 6 |  | 蒸发残液 | HW17 | 336-069-17（铬）336-062-17（铜） 336-052-17（锌） |  |  | 桶装 | / | ≤3个月 |

本次变更，企业计划对现有危废暂存间进行扩建，面积增加至200m2，以满足全厂危废暂存需求。危险固废放入密闭容器分类、分区暂存，明确危险废物标识，专人负责，采取“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）措施。危险废物在委托有危险废物处置资质的单位处置前暂存于危废暂存间。危险固废应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的有关规定妥善处理。

（2）危险废物运输过程的污染防治措施

1）危险废物内部转运应采取的措施

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025）要求，危险废物内部转运应采取的措施：

①危险废物从厂区内产生工艺环节运输到危废暂存间，应有专人负责，专用桶收集、转运，避免可能引起的散落、泄漏。

②危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》，危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。

2）外部转移运输环节应采取的措施

对危险废物的转移运输应按《危险废物转移联单管理办法》的规定报批危险废物转移计划，填写好转运联单，并必须交由有资质的单位承运。做好外运处置废弃物的运输等级登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余联交付运输单位，随危险废物转移运行，将第四联交接收单位，第五联交接收地生态环境局。

3）危险废物的运输要求

①危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。

②运输危险公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令[2005]年第9号）、JT617以及JT618执行。

③运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志。

④危险废物公路运输时，运输车辆应按GB13392设置车辆标志。

⑤危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求：

a.卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护设备。

b.卸载区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。

c.危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物卸载区应设置收集槽和缓冲罐。

（3）其他要求

建设单位必须遵照以下危险废物管理要求进行危险废物的贮存、处置：

①认真落实申报登记制度

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三十二条、第五十三条的规定，产生危险废物、工业固体废物的单位必须向所在地县级以上人民政府环境保护行政主管部门如实、及时申报固体废物和危险废物的种类、数量、流向，以及贮存、处置等情况。

②建设单位必须建立健全台帐登记制度，如实记录危险废物产生、贮存、利用和处置等环节的情况。

③建设单位必须做好相应的防护措施（防渗漏、防雨淋等），达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。

④建设单位必须在盛装危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，设置危险废物标识。产生、贮存危险废物的单位及盛装危险废物的容器和包装物要按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A的规定设置危险废物标签；收集、运输、处置危险废物的设施、场所要按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）要求，设置危险废物警告标志。

⑤危险废物的转移、运输，必须严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和国家环境保护总局《危险废物转移联单管理办法》的规定，执行危险废物转移联单制度；任何单位和个人不得接受无转移联单的危险废物。危险废物转移必须到环保部门办理交换转移审批手续，批准后方可实施，转进转出危险废物均应按照国家环保总局的《危险废物转移联单管理办法》要求填写转移联单。

⑥选择具有专业处置利用能力和《危险废物经营许可证》的单位，确保不造成新的环境污染。对危险废物必须分类收集处置，禁止将危险废物混入一般废物收集、贮存、运输和处置。

综上所述，工程产生的一般固废和危险废物均得到合理处置，企业严格按照环评提出的污染治理措施后，工程产生的固体废物不会造成二次污染，对区域环境影响较小。

## 5.4 噪声污染防治措施分析

本项目高噪声设备主要有各类生产设备、风机、泵类等，其源强值约为80~85dB(A)，对各产噪设备采取的降噪措施主要有：

在设备选型时采用低噪声设备，所有噪声设备均安置在车间内，并安装基础减振设施，同时对门窗密闭隔音，采取以上措施后可有效减轻噪声对外界的影响。此外，在总图布置时考虑声源方向和车间噪声强弱、绿化等因素，进行合理布局，起到降噪作用。

这些措施为噪声污染防治常用措施。通过采取以上措施，并综合考虑厂区绿化以及距离衰减等因素，各种噪声设备的噪声值得以较大幅度的削减，削减量在15~20dB（A）左右。由声环境影响预测的结果可以看出，东、南、西厂界噪声预测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，北厂界能够满足4类标准；从本项目所在区域情况来看，工程厂址距最近的居民点为项目东侧485m的叶庄，距离较远，故项目的建设不会对周围居民点声环境产生明显影响。

本项目拟采取的噪声治理措施目前普遍采用且比较成熟，可以达到较好的降噪效果。因此，本项目噪声治理措施可行。

## 5.5 土壤、地下水污染防治措施分析

本项目对土壤、地下水污染的防治按照“源头控制，分区防治、污染监控、应急响应”的原则，土壤污染防控结合地下水分区防渗布置，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，实现土壤和地下水协同防治，防止本项目营运中对土壤、地下水环境造成污染。

本项目采取分区防渗处理，生产过程中应加强管理，制定严格的岗位责任制，确保各种工艺设备、管道、阀门完好，废水不发生渗漏；对不同的区域采取不同的污染防治措施；强化监控手段，定期检查，发现问题应及时处理，跑、冒、滴、漏废水、废液应妥善收集并处理；及时检查及维护各类事故应急设施，确保事故发生时各类废水、废液能得到有效收集和处置，避免对土壤、地下水产生影响。

### 5.5.1 源头控制

（1）设备、液槽及时检修、加强管理，涉酸设备、地面等做好防腐；

（2）生产、生活污水全部进入废水处理站进行处理，含镍、铬、铜、锌废水处理后全部回用，不应有任何形式的渗井渗坑存在；

（3）定期检查，避免跑、冒、滴、漏现象发生。

### 5.5.2 分区防治

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，本项目将整个厂区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，防渗要求见下表。

- 地下水污染防渗分区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机物污染物 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易 | 其他类型 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 |
|  | 中-强 | 易-难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机物污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

现有工程已进行了分区防渗，厂区地面均已采取硬化措施，除绿化外无裸露地面，重点防渗区（电镀车间、线外前处理区、危废暂存间、罐区、污水处理站、事故池）均涂抹有防渗垫层（环氧树脂涂层（三布五涂）），渗透系数不高于1×10-10cm/s；此外，罐区设置有围堰及废水收集管道，可将泄漏物料拦截在围堰内，事故废水通过管道进入事故池暂存，经污水处理站处理；以上措施可有效避免下渗造成土壤和地下水污染。

遵循土壤与地下水协同防治的原则，变更后需对新建污水处理站及初期雨水池各废水构筑物、电镀车间2（原成品库）地面进行防渗处理，均划分为重点防渗区，采取的防渗措施需满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的防渗技术要求为：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。

### 5.5.3 污染监控

建设单位要建立和完善地下水、土壤环境监测制度，对厂区及周边地下水、土壤进行定期监测，一旦发生地下水或土壤污染，应立即停止生产，查明污染来源。

（1）地下水监控

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中“11.3地下水环境监测与管理”的相关要求，企业应建立地下水环境监测管理体系，包括制定地下水环境影响跟踪监测计划、建立地下水环境影响跟踪监测制度、配备先进的监测仪器和设备，以便及时发现问题，采取措施。

跟踪监测点：本项目属于地下水三级评价，应至少在建设项目场地下游布置1个监测点；环评建议在厂区自备井以及场地上游（汝悦小区）、下游敏感点（魏庄）设置跟踪监测点，定期进行地下水监测，对建设项目特征因子的地下水环境监测值予以信息公开。并按照地下水环境监测相关要求对监测井进行维护、管理和监控，一旦发现监测数据增高，应增加监测频率。

（2）土壤监控

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中“9.3跟踪监测”的相关要求，企业应建立土壤环境跟踪监测措施包括制定跟踪监测计划、建立跟踪监测制定，以便及时发现问题，采取措施。

跟踪监测点：应布设在重点影响区（包括电镀车间、污水处理站、危废间等）和土壤环境敏感目标附近，监测指标为建设项目特征因子，本项目属于土壤一级评价，每3年内开展1次监测工作。

## 5.6 绿化措施分析

绿化美化也是一项主要的环保措施，包括植树、种草等，是改善厂区环境最主要的途径之一，绿化除具有挡风、除尘、减噪、美化环境等诸多功能外，绿化是防止大气污染、对大气进行净化的一个经济易行，且效果良好的重要措施，树木对净化大气有显著功能。

根据工程污染特点和厂区平面、地形实际情况，在厂区种植吸收粉尘、铬酸雾等及降噪能力强的植物，达到点、线、面立体式绿化效果。通过绿化美化环境，降低噪声，最大程度的减少工程营运期对周边环境的不利影响。

## 5.7 营运期污染防治措施投资估算

环保总投资430万元，占变更工程总投资2000万元的21.5%，环保投资构成情况详见表5-12。

- 变更工程环保投资估算一览表

| 类别 | 污染源 | 环保措施 | 数量 | 投资估算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 焊接废气 | 依托现有袋式除尘器+15m高排气筒 | / | / |
|  | 抛光粉尘 | 依托现有湿式除尘设备+15m高排气筒 | / | / |
|  | 线外前处理线（依托现有） | HCl | 依托现有碱液喷淋吸收塔+18m高排气筒 | / | / |
|  | 全自动中轨镍铬铬生产线 | 铬酸雾 | 凝聚回收塔+15m高排气筒 | 1套 | 30 |
|  | 滚镀铜镍锌生产线 | HCl、NOx | 碱液喷淋吸收塔+15m高排气筒 | 1套 |  |
|  | 滚镀锌生产线、挂镀锌生产线 | HCl | 碱液喷淋吸收塔+15m高排气筒 | 1套 |  |
|  | 锅炉废气 | 低氮燃烧器+烟气再循环 | 1套 | 20 |
| 废水 | 含镍废水 | 1套处理能力2m3/h的含镍废水处理系统，采用“预处理（袋式过滤+保安过滤+除油过滤）+反渗透”工艺处理后，清水回用，浓水作为原料镍液使用 | 1套 | 250 |
|  | 含铬废水 | 1套处理能力6.5m3/h的含铬废水处理系统，采用“线上节水（膜浓缩（超滤+RO））”工艺处理，处理后清水回用，浓水进入低温蒸发装置蒸发处理，冷凝水回用，蒸发残液委托有资质单位处置 | 1套 |  |
|  | 含铜废水 | 1套处理能力1m3/h的含铜废水处理系统（“化学沉淀法”），1套处理能力4m3/h的含锌废水处理系统（“化学沉淀法”），分别经预处理后进入1套“多介质过滤器+一体化撬装STRO设备+活性炭过滤器”（设计处理能力5m3/h）进一步处理，处理后清水回用，浓水进入低温蒸发装置（与含铬预处理浓水共用1套蒸发装置）蒸发处理，冷凝水回用，蒸发残液委托有资质单位处置 | 1套 |  |
|  | 含锌废水 |  | 1套 |  |
|  | 酸碱废水 | 1套处理能力10m3/h的前处理废水处理系统，采用“中和+絮凝沉淀”工艺预处理后，进入综合废水处理系统 | 1套 |  |
|  | 综合废水、生活污水 | 1套处理能力21.5m3/h的综合废水处理系统，采用“水解酸化+接触氧化”工艺，酸碱废水经预处理后，与生活污水一起经综合废水处理系统进一步处理后，通过污水管网进入汝南县第二污水处理厂处理 | 1套 |  |
| 噪声 | 设备噪声 | 采取减震、隔声、消声等措施，同时对门窗密闭隔音 | 若干 | 5 |
| 固废 | 危险废物 | 对现有1座危废暂存间进行扩建，面积增至200m2 | / | 5 |
|  | 一般废物 | 依托现有1座10m2一般固废暂存间 | / | / |
|  | 生活垃圾 | 若干垃圾箱 | / |  |
| 风险防范与应急设施 | 储罐区已设置围堰，并设置废水收集管网；已设置废水事故池2座，各54m3，位于污水站北侧；消防设施及器材等 | 依托现有 | / |
|  | 1座400m3初期雨水池及配套收集管网 | 20 |
| 土壤及地下水污染防治措施 （土壤与地下水协同防治） | ①分区防渗，一般防渗区防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数小于1×10-7cm/s；重点防渗区防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数小于1×10-7cm/s。 ②在厂址及上、下游敏感点设置跟踪监测井，定期委托有资质监测单位开展地下水监测。 ③在厂内重点影响区域（电镀车间、污水站、事故池、危废间等）设置监测点，定期委托有资质监测单位开展土壤监测。 | 40 |
| 环境监测 | 废水COD、氨氮在线监测设备各1套，总铬、总镍、总铜、总锌重金属在线监测设备各1套（安装在厂总排口处，并与环保部门联网） | 60 |
| 合计 | 430 |

## 5.8 “三同时”环保设施竣工验收内容

变更工程环保设施竣工验收内容见表5-13。

- 变更工程环保设施竣工验收一览表

| 类别 | 污染源 | 环保设施 | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 焊接废气 | 依托现有袋式除尘器+15m高排气筒 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求 |
|  | 抛光粉尘 | 依托现有湿式除尘设备+15m高排气筒 |  |
|  | 线外前处理线（依托现有） | HCl | 依托现有碱液喷淋吸收塔+18m高排气筒 | 满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5、表6 |
|  | 全自动中轨镍铬铬生产线 | 铬酸雾 | 集气装置+1套凝聚回收塔+15m高排气筒 |  |
|  | 滚镀铜镍锌生产线 | HCl、NOx | 集气装置+1套碱液喷淋吸收塔+15m高排气筒 |  |
|  | 滚镀锌生产线、挂镀锌生产线 | HCl | 集气装置+1套碱液喷淋吸收塔+15m高排气筒 |  |
|  | 锅炉废气 | 低氮燃烧器+烟气再循环 | 满足《河南省2019度锅炉综合整治方案》及《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》要求 |
| 废水 | 含镍废水 | 1套处理能力2m3/h的含镍废水处理系统，采用“预处理（袋式过滤+保安过滤+除油过滤）+反渗透”工艺处理后，清水回用，浓水作为原料镍液使用 | 不外排 |
|  | 含铬废水 | 1套处理能力6.5m3/h的含铬废水处理系统，采用“线上节水（膜浓缩（超滤+RO））”工艺处理，处理后清水回用，浓水进入低温蒸发装置蒸发处理，冷凝水回用，蒸发残液委托有资质单位处置 | 不外排 |
|  | 含铜废水 | 1套处理能力1m3/h的含铜废水处理系统（“化学沉淀法”），1套处理能力4m3/h的含锌废水处理系统（“化学沉淀法”），分别经预处理后进入1套“多介质过滤器+一体化撬装STRO设备+活性炭过滤器”（设计处理能力5m3/h）进一步处理，处理后清水回用，浓水进入低温蒸发装置（与含铬预处理浓水共用1套蒸发装置）蒸发处理，冷凝水回用，蒸发残液委托有资质单位处置 | 不外排 |
|  | 含锌废水 |  | 不外排 |
|  | 酸碱废水 | 1套处理能力10m3/h的前处理废水处理系统，采用“中和+絮凝沉淀”工艺预处理后，进入综合废水处理系统 | 厂总排口满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准要求 |
|  | 综合废水、生活污水 | 1套处理能力21.5m3/h的综合废水处理系统，采用“水解酸化+接触氧化”工艺，酸碱废水经预处理后，与生活污水一起经综合废水处理系统进一步处理后，通过污水管网进入汝南县第二污水处理厂处理 |  |
| 固体废物 | 危险废物 | 1座200m2危废暂存间 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）及2013年修改单 |
|  | 一般废物 | 依托现有，1座10m2一般固废暂存间 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及2013年修改单 |
|  | 生活垃圾 | 若干垃圾箱 | / |
| 噪声 | 设备噪声 | 采取减震、隔声、消声等措施，同时对门窗密闭隔音 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相关要求 |
| 环境风险 | 风险防范与应急设施 | 依托现有，储罐区设置围堰，并设置废水收集管网；设置废水事故池2座，各54m3，位于污水站北侧；消防设施及器材等 | / |
|  |  | 1座400m3初期雨水池及配套收集管网 | / |
| 土壤及地下水污染防治措施 （土壤与地下水协同防治） | ①分区防渗，一般防渗区防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数小于1×10-7cm/s；重点防渗区防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数小于1×10-7cm/s。 ②在厂址及上、下游敏感点设置跟踪监测井，定期委托有资质监测单位开展地下水监测。 ③在厂内重点影响区域（电镀车间、污水站、事故池、危废间等）设置监测点，定期委托有资质监测单位开展土壤监测。 | / |
| 环境监测 | 废水COD、氨氮在线监测设备各1套，总铬、总镍、总铜、总锌重金属在线监测设备各1套（安装在厂总排口处，并与环保部门联网） | / |

# 第六章    环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是从经济学的角度来分析、预测建设项目的环境损益效益，应体现经济效益、社会效益和环境效益对立统一的辩证关系，环境经济损益分析的工作内容是确定环保措施的项目内容，通过统计分析环保措施投入的资金及环保投资占工程总投资的比例，环保设施的运转费用，削减污染物量的情况，综合利用的效益等，说明建设项目环保投资比例的合理性，环保措施的可行性，经济效益以及建设项目生产活动对社会环境的影响等。进而判断项目是否做到了既发展经济又保护环境的双重目标，为项目决策提供依据。但目前的技术水平而言，要将环境的损益具体定量化是十分困难的，因此本章节采用定性与定量相结合的方法对项目的环境影响经济损益进行简要分析。

## 6.1 社会效益分析

本项目具有较好的社会效益，主要体现在以下方面：

（1）本项目建成后，具有较好的市场前景和较强的市场竞争力。

（2）本项目建成后，将带动原料供应企业、物流运输等相关行业的发展，从而可直接或间接解决相关行业人员的就业问题，对增加当地或外地居民的收入，提高居民的生活水平具有积极的影响。同时，项目运行可带动相关产业的发展，促进周边地区的经济发展，为地方经济带来新的契机。

（3）本项目建成后，可为汝南县产业集聚区多家电动车生产企业配套电镀配件，对汝南县工业发展和经济发展都有一定的促进作用，具有较好的经济效益和社会效益。

综上所述，本项目建成后具有较好的社会效益。

## 6.2 经济效益分析

本项目总投资2000万元，主要经济指标见表6-1。

- 主要经济指标一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总投资 | 万元 | 2000 |
| 2 | 年销售收入 | 万元 | 6000 |
| 3 | 年均利润总额 | 万元 | 600 |
| 4 | 投资内部收益率（税后） | % | 10 |

由上表可以看出，工程建成后年均税后利润总额约600万元，处于较好水平，项目具有良好的经济效益，因此，从经济角度考虑，本项目的建设是可行的。

## 6.3 环境效益分析

### 6.3.1 环保投资估算

环保总投资430万元，占变更工程总投资2000万元的21.5%。本项目污染防治措施及其投资见表6-2。

- 环保投资估算一览表

| 类别 | 污染源 | 环保措施 | 数量 | 投资估算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 焊接废气 | 依托现有袋式除尘器+15m高排气筒 | / | / |
|  | 抛光粉尘 | 依托现有湿式除尘设备+15m高排气筒 | / | / |
|  | 线外前处理线（依托现有） | HCl | 依托现有碱液喷淋吸收塔+18m高排气筒 | / | / |
|  | 全自动中轨镍铬铬生产线 | 铬酸雾 | 凝聚回收塔+15m高排气筒 | 1套 | 30 |
|  | 滚镀铜镍锌生产线 | HCl、NOx | 碱液喷淋吸收塔+15m高排气筒 | 1套 |  |
|  | 滚镀锌生产线、挂镀锌生产线 | HCl | 碱液喷淋吸收塔+15m高排气筒 | 1套 |  |
|  | 锅炉废气 | 低氮燃烧器+烟气再循环 | 1套 | 20 |
| 废水 | 含镍废水 | 1套处理能力2m3/h的含镍废水处理系统，采用“预处理（袋式过滤+保安过滤+除油过滤）+反渗透”工艺处理后，清水回用，浓水作为原料镍液使用 | 1套 | 250 |
|  | 含铬废水 | 1套处理能力6.5m3/h的含铬废水处理系统，采用“线上节水（膜浓缩（超滤+RO））”工艺处理，处理后清水回用，浓水进入低温蒸发装置蒸发处理，冷凝水回用，蒸发残液委托有资质单位处置 | 1套 |  |
|  | 含铜废水 | 1套处理能力1m3/h的含铜废水处理系统（“化学沉淀法”），1套处理能力4m3/h的含锌废水处理系统（“化学沉淀法”），分别经预处理后进入1套“多介质过滤器+一体化撬装STRO设备+活性炭过滤器”（设计处理能力5m3/h）进一步处理，处理后清水回用，浓水进入低温蒸发装置（与含铬预处理浓水共用1套蒸发装置）蒸发处理，冷凝水回用，蒸发残液委托有资质单位处置 | 1套 |  |
|  | 含锌废水 |  | 1套 |  |
|  | 酸碱废水 | 1套处理能力10m3/h的前处理废水处理系统，采用“中和+絮凝沉淀”工艺预处理后，进入综合废水处理系统 | 1套 |  |
|  | 综合废水、生活污水 | 1套处理能力21.5m3/h的综合废水处理系统，采用“水解酸化+接触氧化”工艺，酸碱废水经预处理后，与生活污水一起经综合废水处理系统进一步处理后，通过污水管网进入汝南县第二污水处理厂处理 | 1套 |  |
| 噪声 | 设备噪声 | 采取减震、隔声、消声等措施，同时对门窗密闭隔音 | 若干 | 5 |
| 固废 | 危险废物 | 对现有1座危废暂存间进行扩建，面积增至200m2 | / | 5 |
|  | 一般废物 | 依托现有1座10m2一般固废暂存间 | / | / |
|  | 生活垃圾 | 若干垃圾箱 | / |  |
| 风险防范与应急设施 | 储罐区已设置围堰，并设置废水收集管网；已设置废水事故池2座，各54m3，位于污水站北侧；消防设施及器材等 | 依托现有 | / |
|  | 1座400m3初期雨水池及配套收集管网 | 20 |
| 土壤及地下水污染防治措施 （土壤与地下水协同防治） | ①分区防渗，一般防渗区防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数小于1×10-7cm/s；重点防渗区防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数小于1×10-7cm/s。 ②在厂址及上、下游敏感点设置跟踪监测井，定期委托有资质监测单位开展地下水监测。 ③在厂内重点影响区域（电镀车间、污水站、事故池、危废间等）设置监测点，定期委托有资质监测单位开展土壤监测。 | 40 |
| 环境监测 | 废水COD、氨氮在线监测设备各1套，总铬、总镍、总铜、总锌重金属在线监测设备各1套（安装在厂总排口处，并与环保部门联网） | 60 |
| 合计 | 430 |

### 6.3.2 本项目环保运行费用估算

本项目环保运行费用主要包括环保设备的维修费、折旧费、运行费（包括环保管理，原辅材料消耗费，动力消耗费及人员工资，福利等及其他费用）。为使项目环保治理设施正常运行，并达到预期的治理效果，项目环保运行费用估算：总计费用约84.8万元/年，占销售收入6000万元的1.41%，占年利润600万元的14.1%。

### 6.3.3 本项目建设的环境代价分析

环境代价是项目对环境污染和破坏所造成环境损失折算的经济价值，是项目环境影响损益分析的核心内容。由于对环境污染和破坏的程度、激励不同，评价从以下几个方面进行环境代价分析。

（1）未落实污染防治措施时的环境代价分析

假若该项目未落实污染防治措施，废气、废水中污染物直接排放进入环境，会对当地环境空气和地表水水质造成较大的影响，同时也会间接对地下水水质造成一定的影响。从环保角度而言，这种情况下对大气环境、地表水环境、土壤环境、地下水环境、声环境等造成损失的环境代价是无法用经济价值估算的，因此，从环保审批和环境日常监管的方面应严格禁止该情况的发生。

（2）完全落实污染防治措施时的环境代价分析

根据项目工程分析及防污减污章节，项目废水主要污染因子为COD、氨氮、总铬、六价铬、总镍、总铜、总锌等，经厂区污水处理系统处理后，重金属废水不外排，其他废水处理达标排入集聚区污水处理厂进一步处理，对环境影响较小；废气主要污染因子包括粉尘、HCl、铬酸雾、SO2、NOx、烟尘等，采取妥善处理措施后，污染物均可达标排放，对环境影响较小；项目固体废物均采取妥善的处置措施，不会直接向外环境排放，经采取以上处理措施后，项目污染物对环境影响较小。

（3）隐性环境代价分析

a．无组织排放废气、转运污染物漏洒等均属于隐性污染，可能存在累积效应，所以企业要加强生产管理，定期检修生产设备，配备必要的防护装备，并制定出污染物转运制度，确保污染物转运过程的卫生、安全等，避免对环境造成危害。

b．事故状态和无污染防治措施时对环境的影响因素基本相同，但事故状态造成的后果却更为严重，因此评价在环境风险专章中也提出了一系列的防范措施，建设单位应按照评价建议逐项落实，同时应进行项目建设的安全评价。

### 6.3.4 环境效益与经济效益的数据分析

（1）环保建设费用占建设投资比例

环保建设费用/总投资=（430/2000）×100%=21.5%

（2）环境成本率

环境成本率是指项目单位经济效益所需的环保运行管理费用：环境成本率=环保运行管理费用/项目总经济效益×100%=（84.8/600）×100%=14.1%

（3）项目环境经济总体效益

项目环境经济总体效益=项目总经济效益-环境代价-环保运行管理费用=600-84.8=515.2万元。

综上所述，本项目具有较高的环境经济效益，采取的环保措施能够取得良好的治理效果，能较好的保护周围环境，在环保措施正常运行的前提下，项目具有良好的社会效益、经济效益及环境效益，能够实现三者之间的协调发展。

# 第七章    环境管理与监测计划

项目环境管理是指项目在运行期遵守执行国家和地方的有关环境保护法律、法规、政策与标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制定环境规划和目标，协调同其它有关部门的关系，以及一切与改善环境有关的管理活动。环境监测是指在工程运行期对工程主要污染对象进行环境样品的采集、化验、数据处理与编制报告等活动。环境监测为环境管理提供依据，环境管理指导环境监测。制定严格的环境管理与环境监测计划，并以扎实的工作保证各项环保措施以及环境管理与环境监测计划在项目施工期和建成后的运行期得以认真落实，才能有效地控制和减轻污染，保护环境；只有通过规范和约束企业的环境行为，才能使企业真正实现社会、经济和环境效益的协调发展，走可持续发展的道路。

## 7.1 环境管理

环境管理是企业管理中一项重要的专业管理，在企业环境保护工作中起着举足轻重的作用，是监督企业环保设施正常运行、确保污染物达标排放的机构保证。加强环境监督、管理力度，是实现环境效益、社会效益、经济效益协调发展和走可持续发展道路的重要措施。因此制定严格的环境管理和环境监测计划，确保建设项目在工程施工和运行期间各项环保治理措施能得到认真落实，做到最大限度的减少污染。

项目进入运营期后，要将环境管理纳入企业管理的体系中。环境管理机构的设置，目的是为了贯彻执行中华人民共和国环境保护法的有关法律、法规，全面落实《国务院关于环境保护若干问题的决定》的有关规定，对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目经济、环境和社会效益协调发展；协调地方环保部门工作，为企业的生产管理和环境管理提供保证，针对建设项目的具体情况，为加强严格管理，企业应设置环境管理机构，并尽相应的职责。通过环境管理，才能严格执行环评中提出的各项环保措施，真正达到保护环境的目的。

### 7.1.1 环境管理的基本任务

环境管理的基本任务是：控制污染物排放量，避免污染物对环境的危害。为了控制污染物的排放，应把环境管理渗透到整个企业的管理中，将环境管理与企业管理融合在一起，以减少各个环节产生的污染物。

### 7.1.2 环境管理机构设置

为有效地保护环境和防止污染突发事故的发生，企业应设立安全环保部，并配备专职环保管理人员。主要负责运行期环境保护方面的监测、日常监督、突发性环境污染事故以及协调和解决与环保部门及周围公众关系的环境管理工作。同时负责贯彻、落实有关环境保护的政策、法规。为满足项目环境管理要求和企业长远规划发展，评价建议该部门设置环境管理人员1-2名，机构领导可由厂内生产经理负责担任。

### 7.1.3 环境管理人员的具备能力

（1）具有丰富的环境管理经验，具有一定环保专业知识，熟悉国家及地方相关法律、法规及有关标准。

（2）具有一定的电镀行业知识，了解项目生产过程各个生产产污环节，便于发现问题及时处理。

（3）具有过硬的管理技能及一定的管理沟通协调能力。

### 7.1.4 环境管理人员的主要职责

主管负责人应掌握生产和环保工作的全面动态情况，负责审批环保岗位制度、指挥环保工作的实施、协调厂内外各有关部分和组织间的关系。

（1）贯彻执行环保法规、制度及环保标准。

（2）组织制定和完善环境保护管理规章制度，污染事故的防止和应急措施以及安全生产条例，并监督检查这些制度和措施的执行情况。

（3）检查环保设施的运行情况，负责环保设备的正常运转和维护工作。

（4）领导并组织环境监测工作的开展，分析污染物排放和环境质量现状。

（5）推广应用环保先进技术和经验，开展环保宣传，组织环境保护专业技术培训，提高环保工作人员素质。

（6）负责协助解决环境污染和扰民的投诉，负责环境污染事故的调查、处理及上报工作。

（7）定期编制企业的环境保护报表和年度环境保护工作，提交给当地环境保护主管部门，接受地方环境保护部门的监督，完成交给的其它环保工作。

### 7.1.5 环境管理制度

企业应建立健全环境管理制度体系，将环保工作纳入考核体系，确保在日常运行中将环保目标落实到实处。

（1）“三同时”制度

根据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。本项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用。项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，验收报告应依法向社会公开。

（2）排污许可证制度

建设单位应当在项目投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证。依法按照排污许可证申请与核发技术规范提交排污许可申请，申报排放污染物种类、排放浓度等，测算并申报污染物排放量。建设单位应当严格执行排污许可证的规定，禁止无证排污或不按证排污。

（3）环保台账制度

厂内需完善记录制度和档案保存制度，有利于环境管理质量的追踪和持续改进；记录和台帐包括设施运行和维护记录、危险废物进出台帐、废水、废气污染物监测台帐、所有化学品使用台帐、突发性事件的处理、调查记录等，妥善保存所有记录、台帐及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等。

（4）污染治理设施管理制度

项目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐。

（5）报告制度

执行月报制度。月报内容主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等。厂内环境保护相关的所有记录、台帐及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等应妥善保存并定期上报，发现污染因子超标，要在监测数据出来后以书面形式上报公司管理层，快速果断采取应对措施。建设单位应定期向属地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况，便于政府部门及时了解污染动态，以利于采取相应的对策措施。本项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生变动的，必须向环保部门报告，并履行相关手续，如发生重大变动并且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批环评。

（6）环保奖惩制度

企业应加强宣传教育，提高员工的污染隐患意识和环境风险意识；制定员工参与环保技术培训的计划，提高员工技术素质水平；设立岗位实责制，制定严格的奖、罚制度。建议企业设置环境保护奖励条例，纳入人员考核体系。对爱护环保设施、节能降耗、改善环境者实行奖励；对环保观念淡薄、不按环保管理要求，造成环保设施损坏、环境污染及资源和能源浪费者一律处以重罚。

（7）信息公开制度

建设单位在环评编制、审批、排污许可证申请、竣工环保验收、正常运行等各阶段均应按照有关要求，通过网站或者其他便于公众知悉的方式，依法向社会公开本项目污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求。包括工程组成及原辅材料组分要求，建设项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数，排放的污染物种类、排放浓度和总量指标，排污口信息，执行的环境标准，环境风险防范措施以及环境监测等相关内容。

### 7.1.6 环境管理要求

#### 7.1.6.1 环境管理总体规划

环境管理应贯穿于建设项目从立项到运行的整个过程，并对建设项目的不同阶段制定相应的环保条例，规定不同阶段的环保内容，明确不同部门的工作职责，本项目环境管理总体规划见表7-1。

- 本项目环境管理总体规划一览表

| 实施阶段 | 环境管理主要内容 |
| --- | --- |
| 可研阶段 | 委托评价单位进行环境影响评价工作。 |
|  | 配合环评单位的工作，进行环境现状监测。 |
| 设计阶段 | 配合设计单位工作，为建立企业内部环境管理制度作好前期准备工作。 |
|  | 工程环保设计内容应报生态环境部门备案。 |
| 施工阶段 | 保护施工现场周围的环境，防止对自然环境造成不应有的破坏，防止和减轻粉尘、噪声、震动等对居民区的污染和危害，项目竣工后，施工单位应该修整和复原在建设过程中受到破坏的环境，此阶段应进行施工环境监理。 |
|  | 按照环评报告书的要求，制定出施工期的各项污染防治措施，并在合同中体现相关内容。 |
|  | 建设单位与监理单位监督施工过程的污染防治措施的落实情况，发现问题及时纠正，保证污染防治措施得到落实。 |
|  | 严格执行“三同时”制度，确保环保设施与主体工程同步实施。 |
|  | 严格执行建设项目环保工程监理制度。 |
|  | 制定培训计划，对聘用的技术和生产人员进行岗前培训。 |
|  | 制定出全厂的环境管理规章制度。 |
| 验收阶段 | 项目建成后向环保管理部门提交工程竣工验收监测报告 |
| 规模生产阶段 | 严格执行各项环境管理制度，保证环境管理工作的正常运行。 |
|  | 根据环境监测计划，定期对厂内污染源和环境状况监测，发现问题，及时解决。 |
|  | 设立环保设施档案卡，对环保设施定期检查和维护，保证环保设施能正常运行。 |
|  | 整理监测数据，技术部门据此研究并改进工艺的先进性，减少污染物排放。 |
|  | 收集有关的产业政策和环保政策，及时对有关人员进行培训和教育，保证企业能适应新的形势和新的要求。 |

#### 7.1.6.2 环境风险管理

（1）建立、健全原辅材料的采购、储存保管、使用、废弃处置等环节的环境风险管理制度和操作规程，明确各岗位人员的岗位职责。

（2）定期检查、维护保养系统设备、管道、阀门及污水管网，发现腐蚀及时更换，确保设备、管件的完好率，保证其有效运行。

（3）制订突发环境事故应急预案，建立应急抢险救助队伍，配备防护、求助设施，加强对职工进行事故应急救援教育，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施，定期组织演练。

#### 7.1.6.3 运行管理要求

本项目建成后，应严格执行《排污许可证申请与核发技术规范 电镀工业》（HJ855-2017）中的相关要求，具体如下：

1、废气

（1）生产工艺设备、废气收集系统以及污染治理设施应同步运行。废气收集系统或污染治理设施发生故障或检修时，应停止运转对应的生产工艺设备，待检修完毕后共同投入使用。

（2）加强污染治理设备巡检，消除设备隐患，保证正常运行。喷淋塔吸收液要按工艺要求定期投加药剂，监测吸收液pH值。铬酸雾净化塔拦截的铬酸应及时回收。

（3）电镀工业排污单位应采取措施，减少“跑冒滴漏”和无组织排放。对于镀槽敞口挥发的酸性和碱性废气应采取抑制措施，并通过抽风收集处理后，经排气筒排放。

2、废水

应当按照相关法律法规、标准规范等要求，运行生产设施和废水治理设施，并进行维护和管理，保证废水治理设施正常运行。

（1）改进挂具和镀件的吊挂方式，减少镀液带出量，降低清洗水的浓度；工件出镀槽时，增加空气吹脱设施，减少镀液带出量；生产线上增设镀液回收装置，回收电镀液。

（2）采取槽边处理方式进行清洗水回用；改进清洗方法，如喷雾或喷淋清洗；自动控制清洗水补水。

（3）电镀生产设施、废水收集系统以及废水治理设施应同步运行，电镀生产废水地下收集输送管路应逐步改造为地上明管或架空管路。废水收集系统或废水治理设施发生故障或检修时，应停止运转对应的电镀生产设施，待检修完毕后共同投入使用。

（4）加强废水治理设施巡检，消除设备隐患，保证正常稳定运行。

（5）规范废水处理设施开停机记录、维修巡检记录、药剂使用记录、污泥产生－内部贮存记录、处理前后水质水量监测记录，要求记录规范，内容完整。

（6）电镀污泥按照危险废物管理要求运输、贮存和处置，并建立健全管理制度。电（退）镀废槽液，需单独收集后交有资质的单位处理。

（7）按要求安装在线监控设备，并对在线监控设备进行定期保养、维护和校正，做好记录，保证在线监控设备正常运行。

（8）硫酸、盐酸、硝酸等酸罐（桶）室外贮存区应采取防雨淋、防流失、防腐蚀、防渗漏措施，设置围堰、收集管阀和应急收集池。

（9）设置应急事故水池和雨水收集池。

（10）初期雨水的收集时间宜为15min, 收集的初期雨水应经处理达标后排放。

### 7.1.7 环境管理台账

环境管理应贯穿于建设项目全过程，深入到生产过程的各个环节，建设单位应编制并实施环境管理手册和程序文件，完善环境管理台账。

项目建设及投产运行后，应建立环境管理台账制度。宜设置专（兼）职人员进行台账的记录、整理、维护和管理，并对台账记录结果的真实性、准确性、完整性负责。台账应真实记录生产设施运行管理信息、原辅材料采购信息、污染治理设施运行管理信息、非正常工况及污染治理设施异常情况记录信息、监测记录信息，其他环境管理信息。具体的记录内容、频次及保存要求按照《排污许可证申请与核发技术规范 电镀工业》（HJ855-2017）中“8.1环境管理台账要求”执行。

### 7.1.8 环境保护设施相关费用保障计划

项目各项环保设备及措施费用由建设单位自筹解决，设施运行及维护费用从上年建设单位利润中支出，设立专项资金，由建设单位环境管理机构负责管理，确保专款专用。同时环境管理机构负责专项资金支出预算的编制和执行。

## 7.2 污染物排放清单

### 7.2.1 工程组成

本次变更工程主要针对原环评二期、三期工程的4条生产线镀种类型及生产工艺进行变更，变更后主要建设内容及工程组成情况详见第二章“2.3.1.3建设内容变更”小节。

### 7.2.2 产品方案及原辅材料

本次变更工程主要产品方案及变更前后各镀种规模变化情况，详见第二章“2.3.3.1变更后产品方案”小节中表2.3-18~2.3-19；变更后原辅材料情况及其理化性质，详见第二章“2.3.3.2变更后主要原辅材料用量及动力消耗”小节中表2.3-20~2.3-22。

### 7.2.3 主要环保措施及污染物排放清单

变更工程主要环保措施见表7-2，污染物排放清单见表7-3。

- 变更工程主要环保措施一览表

| 类别 | 污染源 | 主要污染防治措施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 焊接 | 焊接烟尘 | 袋式除尘器，依托现有 | P8排气筒 | 高15m/内径0.3m |
|  | 抛光工序 （依托现有） | 颗粒物 | 湿式除尘设备，依托现有 | P1排气筒 | 高15m/内径0.5m |
|  | 线外前处理线 （依托现有） | HCl | 碱液喷淋吸收塔，依托现有 | P2排气筒 | 高18m/内径0.5m |
|  | 全自动中轨镍铬铬生产线 | 铬酸雾 | 1套，凝聚回收塔 | P3排气筒 | 高15m/内径0.5m |
|  | 滚镀铜镍锌生产线 | HCl、NOx | 1套，碱液喷淋吸收塔 | P5排气筒 | 高15m/内径0.5m |
|  | 滚镀锌生产线 | HCl | 1套，碱液喷淋吸收塔 | P4排气筒 | 高15m/内径0.5m |
|  | 挂镀锌生产线 | HCl |  |  |  |
|  | 锅炉 | NOX、SO2、烟尘 | “低氮燃烧+烟气循环” | P6排气筒 | 高15m/内径0.2m |
| 废水 | 含镍废水 | 1套含镍废水处理系统，采用“预处理（袋式过滤+保安过滤+除油过滤）+反渗透”工艺 | 清水回用，浓水作为原料镍液使用，不外排 |
|  | 含铬废水 | 1套含铬废水处理系统，采用“线上节水（膜浓缩（超滤+RO））”工艺处理，处理后清水回用，浓水进入低温蒸发装置蒸发处理 | 冷凝水回用，蒸发残液委托有资质单位处置处置，不外排 |
|  | 含铜废水 | 1套含铜废水处理系统（“化学沉淀法”），1套含锌废水处理系统（“化学沉淀法”），分别经预处理后进入1套“多介质过滤器+一体化撬装STRO设备+活性炭过滤器”进一步处理，处理后清水回用，浓水进入低温蒸发装置（与含铬预处理浓水共用1套蒸发装置）蒸发处理 | 冷凝水回用，蒸发残液委托有资质单位处置处置，不外排 |
|  | 含锌废水 |  |  |
|  | 酸碱废水 | 1套前处理废水处理系统，采用“中和+絮凝沉淀”工艺 | 综合废水处理系统 |
|  | 酸碱废水、生活污水 | 1套综合废水处理系统，采用“水解酸化+接触氧化”工艺 | 通过污水管网进入汝南县第二污水处理厂处理 |
| 噪声 | 高噪声设备 | 采用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等 | / |
| 固废 | 危废 | 分类、分区暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置 | 合理处置 |
|  | 一般固废 | 外售/厂家回收 |  |
|  | 生活垃圾 | 送汝南县垃圾处理场 |  |

- 变更工程污染物排放清单一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 排放状况 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 排放方式 |  |
| 有组织废气 | P8排气筒 | 焊接烟尘 | 袋式除尘器 | 0.77 | 0.0077 | 2.3062kg/a | 连续 | 120mg/m3 3.5kg/h | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求 |
|  | P1排气筒 | 颗粒物 | 湿式除尘 | 2.875 | 0.0575 | 0.1725 |  | 120mg/m3 3.5kg/h |  |
|  | P2排气筒 | HCl | 碱喷淋 | 2.55 | 0.0255 | 0.0765 |  | 30mg/m3 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5 |
|  | P3排气筒 | 铬酸雾 | 凝聚回收 | 0.03 | 0.0003 | 0.0008 |  | 0.05mg/m3 |  |
|  | P5排气筒 | NOx | 碱喷淋 | 0.17 | 0.0009 | 0.0026 |  | 200mg/m3 |  |
|  |  | HCl |  | 0.57 | 0.0029 | 0.0086 |  | 30mg/m3 |  |
|  | P4排气筒 | HCl | 碱喷淋 | 1.63 | 0.0326 | 0.0978 |  |  |  |
|  | P6排气筒 | 烟尘 | 低氮燃烧+烟气循环 | 4.89 | 0.0079 | 0.0236 |  | 5mg/m3 | 《河南省2019度锅炉综合整治方案》及《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》 |
|  |  | SO2 |  | 3.46 | 0.0056 | 0.0169 |  | 10mg/m3 |  |
|  |  | NOX |  | 30 | 0.0485 | 0.1455 |  | 30mg/m3 |  |
| 无组织废气 | 机加工车间 | 焊接烟尘 | / | / | 0.0171 | 5.125kg/a |  | 1.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |
|  | 铁件电镀车间 | HCl | / | / | 0.0631 | 0.1892 |  | 0.20mg/m3 |  |
|  |  | 铬酸雾 |  | / | 0.0006 | 0.0017 |  | 0.006mg/m3 |  |
|  |  | 氮氧化物 |  | / | 0.0006 | 0.0019 |  | 0.12mg/m3 |  |
|  | 电镀车间2# | HCl | / | / | 0.0724 | 0.2173 |  | 0.2mg/m3 |  |
| 废水 | 生产废水、生活污水 | 总镍 | 1套含镍废水处理系统，1套含铬废水处理系统，1套含铜废水处理系统，1套含锌废水处理系统，1套前处理废水处理系统，1套综合废水处理系统，详见5.2小节 | / | / | 0 | 连续 | 0.5mg/L | 车间或生产设施废水排放口 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2（新建企业水污染排放限值） |
|  |  | 总铬 |  | / | / | 0 |  | 1.0mg/L |  |  |
|  |  | 六价铬 |  | / | / | 0 |  | 0.2mg/L |  |  |
|  |  | 总铜 |  | / | / | 0 |  | 0.5mg/L | 企业废水总排放口 |  |
|  |  | 总锌 |  | / | / | 0 |  | 1.5mg/L |  |  |
|  |  | 石油类 |  | 0.822mg/L | 0.106kg/d | 0.0318 |  | 3.0mg/L |  |  |
|  |  | SS |  | 6.996mg/L | 0.9016kg/d | 0.2705 |  | 50mg/L |  |  |
|  |  | COD |  | 32.075mg/L | 4.1339kg/d | 1.2402 |  | 80mg/L |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | 0.205mg/L | 0.0264kg/d | 0.0079 |  | 15mg/L |  |  |
|  |  | 总磷 |  | 0.914mg/L | 0.1178kg/d | 0.0353 |  | 1.0mg/L |  |  |
| 噪声 | 高噪声设备 | 噪声 | 采用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等 | 东、南、西厂界昼间≤65dB（A）， 夜间≤55dB（A）；北厂界昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A） | 连续 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准 |
| 危废 | 原料包装 | 废包装袋 | 分类、分区暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置 | 0 | 间歇 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
|  | 镀化学镍 | 废化学镍原液 |  | 0 |  |  |
|  | 挂件退挂 | 退挂金属沉淀 |  | 0 |  |  |
|  | 镀槽及电镀废水处理 | 镀槽槽渣及电镀废水处理污泥 |  | 0 |  |  |
|  | 含镍废水处理及含铬废水处理 | 废反渗透膜 |  | 0 |  |  |
|  | 含铬废水处理 | 蒸发残液 |  | 0 |  |  |
|  | 机加工 | 废润滑油 |  | 0 |  |  |
| 一般固废 | 机加工、抛光工序 | 金属边角料、铁屑 | 外售 | 0 |  | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单 |
|  | 焊接工序 | 焊渣 | 外售 | 0 |  |  |
|  | 纯水制备 | 废石英砂、废活性炭及废反渗透膜 | 厂家回收 | 0 |  |  |
|  | 软水制备 | 废离子交换树脂 | 厂家回收 | 0 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 送汝南县垃圾处理场 | 0 |  | / |

### 7.2.4 环境风险及防范措施

企业于2018年编制了突发环境事件应急预案，目前厂内已采取环境风险防范措施如下。

- 企业环境风险应急措施一览表

| 序号 | 项目 | 主要设施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐酸储罐 | 围堰及泄露报警装置、事故废水收集管网 |
| 2 | 硫酸储罐 | 围堰及泄露报警装置、事故废水收集管网 |
| 3 | 废水 | 废水事故池2座，各54m3 |
| 4 | 火灾 | 消火栓、灭火器等消防器材等 |

### 7.2.5 向社会公开的内容

- 信息公开一览表

| 序号 | 公开方式 | 时间节点 | 公开内容 | 公开主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司宣传栏 | 两周一次 | 环保设施运行情况 | 建设单位 |
| 2 | 公司宣传栏、公司网站 | 每季度一次 | 污染源监测及环境质量监测情况 | 建设单位 |

## 7.3 环境监测

### 7.3.1 监测计划

环境监测是衡量环境管理成果的一把尺子，工业污染防治的依据和环境管理的耳目。加强污染监控工作，是了解和掌握企业排污特征，研究污染发展趋势，开展环保技术研究和综合利用能源的有效途径。因而本项目应制订监测制度，定期对污染源、“三废”治理设施进行监测，同时做好监测数据的归档工作。对于企业暂无监测能力的事项建议委托其他环保监测单位实施。监测和分析都应按国家的有关规范要求进行。

（1）监测计划

本项目环境保护工作的关键是废气、废水的处理以及噪声的控制等。为检查落实国家和地方的各项环保法规、标准的执行情况，公司应组织人员负责对废气、废水和噪声等常规检测项目的监测和对环保设施的运行情况进行监控，将监测结果与生产情况作对照分析；对厂区的废气、废水、噪声排放情况委托具有资质的环境监测单位定期监测，为环境管理提供依据。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 电镀工业》（HJ855-2017）中“7.3自行监测要求中表10、11、13”的要求，本项目建成后全厂环境监测计划见下表。

- 环境监测工作计划表

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 车间或生产设施排放口 | 流量 | 自动监测 |
|  |  | 总铬、六价铬、总镍 | 1次/日 |
|  | 废水总排放口 | 流量 | 自动监测 |
|  |  | pH值、化学需氧量、总铜、总锌 |  |
|  |  | 总磷、总氮、氨氮、悬浮物、石油类 | 1次/月 |
| 废气 | 酸碱废气排气筒（3根） | P2：氯化氢、硫酸雾 P4：氯化氢 P5：氯化氢、氮氧化物 | 1次/半年 |
|  | 铬酸雾废气排气筒（2根） | P3、P7：铬酸雾 | 1次/半年 |
|  | 抛光粉尘排气筒（1根） | P1：颗粒物 | 1次/半年 |
|  | 焊接废气排气筒（1根） | P8：颗粒物 |  |
|  | 锅炉排气筒（1根） | P6：烟尘、二氧化硫、氮氧化物 | 1次/半年 |
|  | 厂界 | 氯化氢、铬酸雾、硫酸雾、氮氧化物 | 1次/年 |
| 噪声 | 厂界 | 等效连续A声级Leq（A） | 1次/季度 |
| 地下水 | 厂区自备井、厂区上游（汝悦小区）及下游（魏庄） | pH、氨氮、耗氧量、镍、铬（六价）、锌、铜等 | 1次/季度 |
| 空气 质量 | 厂区下风向敏感点 （前吴庄、魏庄） | 氯化氢、铬酸雾、氮氧化物、颗粒物 | 1次/年 |
| 土壤 | 重点影响区域 （电镀车间、污水站、事故池、危废间等共布设5个） | 镍、铜、铬（六价） | 1次/3年 |

（2）验收监测质量保证与质量控制

控制验收监测采样及样品分析均严格按照《环境水质监测质量保证手册》（第二版）、《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术规范》等要求进行，实施全程质量控制。

具体质控要求如下：

a、生产处于正常。监测期间生产在大于75%额定生产负荷的工况下稳定运行，各污染治理设施运行基本正常。

b、合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。

（3）监测分析方法及使用仪器

样品采集及分析采用国标（或推荐）方法，对目前尚无国标方法的项目，则采用《空气和废气监测分析方法》（第四版）中的分析方法。

### 7.3.2 排污口规范化

（1）项目建成后应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。在排气筒附近地面醒目处设置环保图形标志牌，标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等。对本项目排放污水的采样，应在厂区总排口监测。

（2）一般固体废物堆放场所，必须有防火、防腐蚀、防流失等措施，并应设置标志牌；危废暂存间应做到防风、防雨、防渗，设置明显的危险废物贮存标志。

### 7.3.3 环境监测人员职责

（1）根据国家环境质量标准，污染物排放标准等制定监测方案。

（2）对本公司排放的污染物进行日常监测，统计、整理监测数据，建立污染源档案，并及时上报。

（3）分析监测结果，了解污染现状，一旦发现问题，应及时上报，防止污染事故的发生。

### 7.3.4 应急监测

当出现环境风险事故时，建设单位应立即组织应急监测，监测对象和地点分别为事故特征污染因子，厂内办公区、各厂界、事故发生时近距离下风向空气环境敏感点、纳污水体沿岸及沿岸地下水和土壤，监测数据应一式两份，一份建设单位存档，一份上交相关管理部门，联合采取相应措施，严防污染事故恶性后果的扩大。

当出现事故时，盐酸等物料的泄漏可能造成环境空气和地表水污染，因此公司应进行应急监测，监测项目及布点位置情况见下表。

- 风险事故应急监测计划一览表

| 监测项目及因子 | 布点位置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 氯化氢、铬酸雾、氮氧化物 | 厂界上风向和下风向敏感点 | 4个 | 必要时事故当时下风向最近的环境敏感点可多设一个点位 |
| 地表水 | COD、氨氮、总磷、石油类等 | 厂区总排口 | 总排口1个 | / |

## 7.4 信息公开

为了使该工程的建设顺利实施，按照社会发展与环境保护并重的原则，达到社会效益、经济效益和环境效益的统一和谐，进行信息公开，使广大群众参与建设工程的讨论是非常必要的。因此，根据国家环境保护总局《环境影响评价公众参与办法（部令 第4号）》（2019年1月1日起施行）号文的要求，建设单位应在确定了环评单位后对建设项目信息进行公告，并在环评单位报告书基本编制完成后对环评内容进行公告。

本项目投入运行后，应制定地下水信息公开计划，信息公开计划至少应包括建设项目特征因子的地下水环境监测值，并定期向公众公开地下水信息。

# 第八章    环境影响评价结论

## 8.1 评价结论

### 8.1.1 项目概况

本项目位于汝南县产业集聚区内，北临创业大道，属于《国民经济行业类别》（GB/T4754-2017）中的“C3360金属表面处理及热处理加工”。本次变更主要对二期、三期工程的4条电镀生产线工艺进行变更，其中1条铁件自动镀镍-铬生产线改为1条全自动中轨镍铬铬生产线，1条铁件自动镀镍-铬生产线改为1条滚镀铜镍锌生产线，1条铁件自动镀硫酸铜镍铬生产线改为1条滚镀锌生产线；1条ABS全自动电镀生产线改为1条挂镀锌生产线，变更部分镀层总面积为262.6万m2/a。

### 8.1.2 本项目产业政策相符性

经对照国家《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于产业指导目录中的鼓励类、禁止限制类、淘汰类项目，属于产业政策允许建设内容，符合要求。因此，本项目符合国家与地方现行相关产业政策的要求。

### 8.1.3 厂址位置可行性

本项目位于汝南县产业集聚区，北临创业大道。距离项目最近的村庄为项目东侧485m的叶庄。

本项目距离各县级集中式饮用水水源地和乡镇级集中式饮用水水源地均较远，不在汝南县饮用水源保护区内；距离宿鸭湖实验区边界的最近距离约4.1km，不在宿鸭湖湿地自然保护区的范围之内。

本项目厂址所在地为工业用地，厂址地质条件良好，不在城市主导风向的上风向，园区公用基础设施可靠，交通运输便利；各污染物经治理后达标排放对周围环境影响不大，本项目防护距离之内无村庄、学校、医院等环境敏感点，厂址周围无名胜古迹和重点文物保护单位，与周围企业相容，在各项环保措施得以落实、杜绝事故排放的情况下，变更工程对环境的影响可以接受，因此，评价认为该项目厂址可行。

### 8.1.4 区域环境质量现状评价结论

（1）环境空气：①根据引用2019年汝南县环境空气监测站点的监测数据，2019年汝南县环境空气质量6项基本因子中，PM2.5、PM10、O3均超标，因此，本项目所在区域环境空气质量判定为不达标区。②根据本项目涉及的其他污染物监测数据，各监测点氯化氢、硫酸雾的1小时和日均浓度值均未检出，能够满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值；铬（六价）均未检出。

（2）地表水：①根据驻马店市生态环境局发布的《全市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表》（2020年4月-2020年7月）中的数据，2020年4月~7月，汝河-汝南沙口断面各监测因子COD、氨氮、总磷均能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。②根据汝南县第二污水处理厂排放口上游500m及下游1000m两处断面的补充监测数据，各监测因子均能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。

（3）地下水：经对比《地下水质量标准》（GB/T14848~2017）Ⅲ类标准，各监测点的地下水环境质量现状监测因子均达标。

（4）声环境：通过对声环境现状监测评价结果分析，东、南、西厂界各监测点位昼间/夜间噪声值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，北厂界监测点位昼间/夜间噪声值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4类标准，说明评价区域声环境质量良好。

（5）土壤：本项目各监测点位的监测因子监测值均能够满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值要求，土壤环境质量良好。

### 8.1.5 污染防治措施及达标排放结论

1、废气

本项目废气主要为焊接废气，抛光粉尘，电镀车间产生的HCl、NOx、铬酸雾，锅炉房产生的锅炉废气，以及电镀车间无组织排放废气。

其中，焊接废气经各焊接工位集气罩收集后经袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放（依托现有）；抛光粉尘经各抛光工位集气罩负压收集后经湿式除尘设备处理后通过15m高排气筒排放（依托现有）；线外前处理线进行二次密闭，产生的HCl废气经槽边吸风负压收集后经碱液吸收塔处理后通过18m高排气筒排放（依托现有）；全自动中轨镍铬铬生产线二次密闭，产生的铬酸雾经槽边吸风负压收集后经1套凝聚回收塔处理后通过15m高排气筒排放；滚镀铜镍锌生产线二次密闭，产生的HCl废气和氮氧化物废气经槽边吸风负压收集后共用1套碱液吸收塔处理后通过15m高排气筒排放；挂镀锌生产线和滚镀锌生产线均进行二次密闭，产生的HCl废气分别经槽边吸风负压收集后共用1套碱液吸收塔处理后通过15m高排气筒排放；废气污染防治措施有效可行。经上述措施处理后，颗粒物能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；电镀废气（HCl、铬酸雾、氮氧化物）均能够满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5标准要求。

锅炉废气经“低氮燃烧+烟气循环”处理后达标排放，能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）（颗粒物≤20毫克/立方米、SO2≤50毫克/立方米、NOx≤200毫克/立方米），也满足《河南省2019度锅炉综合整治方案》及《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》要求（烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、50毫克/立方米；新建燃气锅炉同步完成低氮改造，氮氧化物排放浓度不高于30毫克/立方米）。

无组织排放废气通过加强管理、定期组织安全生产检查和分析，在排放源和厂区周围绿化，设置防护距离等措施，可有效减少无组织排放废气对周围环境的影响。

2、废水

本项目废水主要为生产废水、生活污水、软水制备和纯水制备产生的清净下水。其中生产废水主要为电镀车间各生产工序产生的废水（包括除油、酸洗、中和、活化等废液及清洗水等酸碱废水，含重金属的各种镀后清洗水，退挂工序产生的废水，以及废气处理产生的废水等。）

本项目抛光工序湿式除尘废水循环利用，不外排。

重金属废水零排放。其中，含镍废水采用“预处理（袋式过滤+保安过滤+除油过滤）+反渗透”工艺处理后，清水回用，浓水作为原料镍液使用，不外排；含铬废水采用“线上节水（膜浓缩（超滤+RO））”工艺处理，处理后清水回用，浓水进入低温蒸发装置蒸发处理，冷凝水回用，蒸发残液委托有资质单位处置，不外排；含铜废水、含锌废水分别采用化学沉淀法预处理后进入1套“多介质过滤器+一体化撬装STRO设备+活性炭过滤器”进一步处理，处理后清水回用，浓水进入低温蒸发装置（与含铬预处理浓水共用1套蒸发装置）蒸发处理，冷凝水回用，蒸发残液委托有资质单位处置，不外排。

酸碱废水采用“中和法+絮凝沉淀法”预处理后与生活污水一起进入综合废水处理系统，经“絮凝沉淀+水解酸化+接触氧化”处理后，与清净下水在厂总排口一起通过市政污水管网排入汝南县第二污水处理厂进一步处理；外排废水能够满足《电镀行业污染物排放标准》（GB21900-2008）表2要求和汝南县第二污水处理厂进水水质要求。

3、噪声

本项目高噪声设备主要有各类生产设备、风机、泵类等，在设备选型时采用低噪声设备，所有噪声设备均安置在车间内，并安装基础减振设施，同时对门窗密闭隔音，采取以上措施后可有效减轻噪声对外界的影响。通过采取以上治理措施后，东、南、西厂界噪声预测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，北厂界能够满足4类标准要求。

4、固废

本项目产生的固体废物主要包括机加工产生的金属废料，焊接产生的焊渣，机加工设备润滑产生的废润滑油，软水制备产生的废交换树脂和纯水制备产生的废石英砂、废活性炭及废反渗透膜，抛光废铁屑，废包装材料，镀槽槽渣，退挂金属沉淀，废水处理污泥、废反渗透膜等滤材、蒸发残液，以及生活垃圾等。其中，一般固废：金属废料及铁屑、焊渣收集后外售；软水制备产生的废交换树脂和纯水制备产生的废石英砂、废活性炭及废反渗透膜交由厂家回收；生活垃圾交由环卫部门定期清运处理。危险废物：废包装材料，镀槽槽渣，退挂金属沉淀，废水处理污泥、废反渗透膜等滤材、蒸发残液，以及废润滑油，经收集后分类分区暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。

固体废物均得到妥善处置或综合利用，固废处置率100%。

### 8.1.6 环境影响预测结论

（1）环境空气

①正常工况下，在基准年气象条件下，各环境保护目标处的SO2、NOX、氯化氢、铬（六价）污染因子的1小时平均质量浓度贡献值均未超标；SO2、NOX、PM10、氯化氢污染因子的日平均质量浓度贡献值均未超标；SO2、NOX、PM10年平均质量浓度贡献值均未超标。区域最大落地浓度点处SO2、NOX的1小时平均、日平均、年均质量浓度贡献值均达标；PM10的日平均、年均质量浓度贡献值均达标；铬（六价）的1小时平均贡献值达标；HCl的1小时平均、日平均质量浓度贡献值均超标。

污染因子SO2在环境保护目标及网格最大落地浓度点处叠加现状环境质量浓度及其他在建污染源预测值后，小时值、保证率日均值和年均值浓度均能达标；NOx在环境保护目标及网格最大浓度点处叠加现状环境质量浓度及其他在建污染源预测值后，小时值、年均值浓度均能达标，保证率日均值均为超标状态，超标原因为NOx的个别天数的现状监测浓度有出现超标的情形；PM10在环境保护目标及网格最大浓度点处叠加现状环境质量浓度及其他在建污染源预测值后，保证率日均值、年均值浓度均为超标状态，超标原因为PM10的现状监测浓度有出现超标的情形；氯化氢在环境保护目标最大浓度点处叠加现状环境质量浓度后，小时值、保证率日均值浓度均能达标，在网格最大浓度点处叠加现状环境质量浓度后，小时值、保证率日均值浓度均超标；铬（六价）在环境保护目标及网格最大浓度点处叠加现状环境质量浓度后，小时值浓度均能达标。

②在非正常工况下，NOx、氯化氢、铬（六价）在环境保护目标及网格最大浓度点处1小时质量浓度贡献值均可达标。与正常排放情况下的预测结果相比有明显增大，对周边大气环境影响较大。因此，企业必须要加强对生产设施和环保设施的检修，杜绝非正常工况的出现。

③无组织排放的氯化氢、铬（六价）、氮氧化物在各厂界处的预测值均不超标。

（2）地表水环境

本项目废水主要为生产废水、生活污水、软水制备和纯水制备产生的清净下水。其中生产废水主要为电镀车间各生产工序产生的废水（包括除油、酸洗、中和、活化等废液及清洗水等酸碱废水，含重金属的各种镀后清洗水，退挂工序产生的废水，以及废气处理产生的废水等）。

本项目抛光工序湿式除尘废水循环利用，不外排。

重金属废水零排放。其中，含镍废水采用“预处理（袋式过滤+保安过滤+除油过滤）+反渗透”工艺处理后，清水回用，浓水作为原料镍液使用，不外排；含铬废水采用“线上节水（膜浓缩（超滤+RO））”工艺处理，处理后清水回用，浓水进入低温蒸发装置蒸发处理，冷凝水回用，蒸发残液委托有资质单位处置，不外排；含铜废水、含锌废水分别采用化学沉淀法预处理后进入1套“多介质过滤器+一体化撬装STRO设备+活性炭过滤器”进一步处理，处理后清水回用，浓水进入低温蒸发装置（与含铬预处理浓水共用1套蒸发装置）蒸发处理，冷凝水回用，蒸发残液委托有资质单位处置，不外排。

酸碱废水采用“中和法+絮凝沉淀法”预处理后与生活污水一起进入综合废水处理系统，经“絮凝沉淀+水解酸化+接触氧化”处理后，与清净下水在厂总排口一起通过市政污水管网排入汝南县第二污水处理厂进一步处理，尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002） 的一级A标准要求后排入北汝河，对地表水环境影响较小。

（3）地下水环境

项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行了有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此，项目基本不会对区域地下水环境产生明显影响。

（4）声环境

在采取相应隔声、降噪措施后，项目东、南、西厂界噪声昼夜间均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，北厂界能够满足4类标准要求，对周围环境影响较小。

（5）固体废物

本项目拟采取的固体废物处理处置措施可行，固废处置率100%，在认真落实评价提出的安全存放、合理处置、综合利用等各项措施的基础上对区域环境影响较小。

（6）土壤环境

影响预测结果表明，本项目实施后，运营期全厂废气污染物（铬酸雾）排放的大气沉降对区域土壤环境造成的影响较小；事故状态下，在及时发现污染并采取阶段措施后，废水污染物总量不大，其污染范围不大，污染可控；废水特征因子铬（六价）、铜、镍的预测结果可以满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1（第二类用地筛选值），建设项目土壤环境影响可以接受。

### 8.1.7 环境风险

企业必须认真落实各项预防和应急措施，在采取了有效的风险防范措施后，从环境风险上讲，工程在认真落实安全评价及本评价提出的风险防范和事故减缓措施的基础上，本项目的环境风险是可以接受的。

### 8.1.8 环境影响经济损益分析

本项目建成后，采取的环保措施能够取得良好的治理效果，能较好的保护周围环境，在环保措施正常运行的前提下，项目具有良好的社会效益、经济效益及环境效益，能够实现三者之间的协调发展。因此，本项目的建设从环境影响经济损益的角度分析是可行的。

### 8.1.9 环境管理与监测计划

企业环境管理机构应对厂内环保实行统一管理，并对厂区的环境质量全面进行监测；做好日常环保设施与生产主体设备的统一管理，加强维护、定期检查，确保污染治理设施与主体设备正常运行；应对主要污染源进行定期监测，建立污染源档案；当风险事故发生时，应启动应急预案。发现污染物非正常排放时，应分析原因，并及时采取相应措施，以控制污染，使污染物满足达标排放要求；应接受上级环保部门的检查、指导，参加有关会议及经验交流活动。

### 8.1.10 公众参与调查分析

本项目位于汝南县产业集聚区，《汝南县产业集聚区发展规划（2009-2020）》于2011年得到河南省环境保护厅批复，批复文号：豫环审[2011]313号；《汝南县产业集聚区发展规划调整方案（2013-2030）》由驻马店市环境保护研究所编制，于2014年7月23号审查通过，文号为：豫环审[2014]267号。汝南县产业集聚区已依法开展了规划环境影响评价公众参与，且本项目的性质、规模等符合经生态环境主管部门组织审查通过的规划环境影响报告书和审查意见。根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）第三十一条，可简化项目环境影响评价公众参与内容。因此，建设单位在本项目环境影响报告书征求意见稿形成后，分别采取了以下2种方式开展公众参与调查，征求与该建设项目环境影响有关的意见。

（1）网上公示

考虑到本项目对周围距离较近的村庄可能产生影响，因此，本项目环境影响报告书初稿编制完成后，在汝南县人民政府网站发布了本项目的网上征求意见稿公示公告，内容包括本项目环评报告书初稿、公众意见表的网络链接及公众意见反馈方式等，征求公众意见的时间2020年8月17日到2020年8月21日，公示日期为5个工作日。

（2）当地报纸公示

在驻马店日报上进行公示公告（2020年8月18日、8月19日），两天共两次。该报纸为建设项目所在地公众易于接触的报纸，载体选取符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第4号）中的相关要求。

公示期间，建设单位和环评单位均未接到公众来访电话和信函及相关反馈问题。

建设单位承诺，在项目建设、运行过程中做好各项污染防治措施，落实报告书所提出的各项环境保护措施，确保环保工程与主体工程同步设计、同步进行、同时投入使用，加强“三废”治理措施，防止污染事故的发生，在达标的前提下尽量减少污染物排放量，将本项目建设所带来的各项环境影响和风险降低到最低程度。

## 8.2 评价建议

（1）企业应切实落实环保投资，按照环评报告和批复落实“三同时”制度，定期对污染源进行监测，并建立污染源管理档案，确保废水、废气达标排放。

（2）企业应充分重视公众意见，严格生产管理，保证环保措施的正常稳定运行，严格防范环境风险。

（3）严格岗位责任制，加强生产管理，避免不必要的停车和失控造成的污染和损失。

（4）项目设计中应严格按照安全评价中的布局要求布置，加强职工安全防范教育。

（5）在满足正常生产的前提下，尽量减少危险化学品的贮存量，确保化学品仓库的安全管理，严禁烟火。

（6）总量控制建议指标：变更工程总量控制建议指标为：SO2：0.0169t/a、NOx：0.15t/a；COD：1.9332t/a、氨氮：0.1933t/a。变更后全厂总量控制指标建议：SO2：0.0169t/a、NOx：0.15t/a；COD：2.0943t/a、氨氮：0.2094t/a。

根据“汝南立晟镀业有限公司年产50万套电动车、摩托车保护杠及车灯项目”原环评及批复，许可排放总量为COD：0.139t/a，氨氮：0.012t/a；SO2：0.081t/a，NOX：1.395t/a。因此，变更后增加总量控制指标如下：COD：1.9553t/a、氨氮：0.1974t/a，由“汝南县第二污水处理厂总量控制指标”支取，不在另行申请总量控制指标。

## 8.3 评价总结论

汝南立晟镀业有限公司年产50万套电动车、摩托车保护杠及车灯项目变更符合国家产业政策，厂址占地性质为工业用地，符合汝南县土地利用规划要求；项目采取的污染防治措施成熟可靠，各污染物均能实现达标排放或综合利用；全厂污染物排放对周围环境影响较小；当地政府及公众支持项目建设；项目建设在认真落实工程设计及环评提出的各项污染防治措施和建议的基础上，从环保角度分析，本项目在该厂址的建设是可行的。

# Text boxes

依据相关规定确定环境影响评价文件类型

1 研究相关技术文件和其他有关文件

2 进行初步工程分析

3 开展初步的环境状况调查

1 环境影响因素识别与评价因子筛选

2 明确评价重点和环境保护目标

3 确定工作等级、评价范围和评价标准

制定工作方案

评价范围内的环境现状调查、监测与评价

建设项目

工程分析

1 各环境要素环境影响预测与评价

2 各专题环境影响分析与评价

1 提出环境保护措施，进行技术经济论证

2 给出污染物排放清单

3 给出建设项目环境影响评价结论

编制环境影响评价文件

第一阶段

第二阶段

第三阶段

图2.2-3    铁件镀镍-铬自动线工艺流程及产污环节图

G机-1

N机-1

N机-2

钻孔

切割

钢管

折弯

去电镀生产线

焊接

S机-1

S机-3

S机-2

图2.3-4    机加工生产线工艺流程及产污环节图

图2.3-5  铁件自动镀硫铜镍铬流程及产污环节图

图2.3-6  ABS全自动电镀流程及产污环节图

图2.3-7  退镀工艺流程及产污环节图

图2.3-9    变更后本项目水平衡图（m3/d）

图2.3-10    全厂水平衡图（m3/d）

G机-1

N机-1

N机-2

钻孔

切割

钢管

折弯

去电镀生产线

焊接

S机-1

S机-3

S机-2

图2.3-11    机加工生产线工艺流程及产污环节图

图2.3-11    全自动中轨镍铬铬生产线工艺流程及产污环节示意图

图2.3-12  滚镀铜镍锌生产线工艺流程及产污环节示意图

图2.3-13    滚镀锌生产线工艺流程及产污环节示意图

图2.3-14    挂镀锌生产线工艺流程及产污环节示意图

地下水流向

200m

调查评价范围

400m

北

项目

200m

下游地下水镍第1d预测值随距离变化趋势

下游地下水镍第100d预测值随距离变化趋势

下游地下水镍第1000d预测值随距离变化趋势

下游地下水铬（六价）第1d预测值随距离变化趋势

下游地下水铬（六价）第100d预测值随距离变化趋势

下游地下水铬（六价）第1000d预测值随距离变化趋势

下游地下水锌第1d预测值随距离变化趋势

下游地下水锌第100d预测值随距离变化趋势

下游地下水锌第1000d预测值随距离变化趋势

下游地下水铜第100d预测值随距离变化趋势

下游地下水铜第1000d预测值随距离变化趋势

下游地下水铜第1d预测值随距离变化趋势

汝悦小区

魏庄

厂区自备井

图4.7-1   环境风险评价工作程序示意图

全自动中轨镍铬铬生产线

铬酸雾

凝聚回收塔

15m高排气筒

滚镀铜镍锌生产线

HCl、NOx废气

碱液吸收塔

15m高排气筒

碱液吸收塔

滚镀锌生产线

挂镀锌生产线

HCl废气

15m高排气筒

抛光粉尘

湿式除尘设备（依托现有）

15m高排气筒P1

抛光

（依托现有）

天然气锅炉

SO2、NOx、烟尘

15m高排气筒

HCl废气

碱液吸收塔（依托现有）

18m高排气筒

线外前处理线（依托现有）

低氮燃烧+烟气循环

焊接烟尘

袋式除尘器（依托现有）

15m高排气筒

焊接

（依托现有）

图5-4    各类废水去向示意图

酸碱废水

图5-6    含镍废水处理系统工艺流程示意图

回用

蒸发装置

冷凝水回用

蒸发残液委外处理

清水回用

蒸发装置

冷凝水回用

蒸发残液委外处理

含铜废水处理系统

含锌废水处理系统

回用处理系统