河南中宏清洁能源股份有限公司

年产1500吨加氢预还原装置项目

环境影响报告书

（送审版）

呈报单位：河南中宏清洁能源股份有限公司

编制单位：

二○二一年一月

# 目  录

目  录	1

附图附件：	4

概述	1

一、建设项目背景及任务由来	1

二、建设项目特点	2

三、建设项目环境影响评价的工作过程	3

四、建设项目关注的主要环境问题	1

五、分析判定情况	4

六、环境影响报告书的主要结论	6

第一章  总则	7

1.1 编制依据	7

1.2 评价对象	9

1.3 评价等级、范围及评价标准	9

1.4评价因子筛选	17

1.5环境保护目标	18

1.6项目评价思路	18

1.7章节设置	19

第二章 工程分析	20

2.1 在建工程分析	20

2.2 本项目分析	32

2.3清洁生产分析	62

2.4 污染物总量控制建议	64

第三章  环境现状调查与评价	65

3.1 区域自然环境概况	65

3.2相关规划简介	70

3.3 环境质量现状监测与评价	84

3.4 区域污染源调查	107

第四章  环境影响预测与评价	109

4.1 环境空气环境影响预测与评价	109

4.2 地表水环境影响预测与评价	116

4.3 地下水环境影响预测与评价	117

4.4 声环境影响预测与评价	144

4.5 固体废物影响分析与评价	147

4.6土壤影响分析与评价	148

第五章 环境风险分析	152

5.1 风险调查	153

5.2 环境风险潜势初判	154

5.3评价等级	159

5.4 环境风险识别	160

5.5环境风险分析	161

5.6环境风险防范措施及应急要求	162

5.7风险评价结论	167

5.8风险简要分析表	168

5.9环境风险评价自查	168

第六章 环境保护措施及其可行性论证	170

6.1工程污染防治措施分析	170

6.2项目选址可行性分析	176

6.3 项目环保设施设施投资估算	178

6.4 “三同时”竣工验收	179

第七章 环境影响经济损益分析	181

7.1 环保投资估算	181

7.2 经济效益分析	181

7.3 环境效益分析	181

7.4 社会效益分析	182

7.5 分析结论	182

第八章 环境管理与监测计划	183

8.1 环境管理	183

8.2 环境监测	186

8.3 污染物排污口规范化管理	187

8.4 项目竣工环保验收管理	188

第八章 环境影响评价结论	189

9.1 评价结论	189

9.2 建议	192

# 附图附件：

附图：

- 地理位置图

- 驻马店市城市总体规划图

- 驻马店市产业集聚区规划图

- 周边环境敏感点分布图

- 现状监测点位图

- 平面布置图

- 卫生防护距离图

- 水系图

- 现状照片

附件：

- 委托书

- 备案

- 规划证明

- 在建项目环评

- 监测报告

附表：

附表1：建设项目环评审批基础信息表

# 概述

## 一、建设项目背景及任务由来

河南中宏清洁能源股份有限公司成立于2014年，主要经营范围为：催化剂的生产及销售。公司于2016年选址于驻马店市产业集聚区内中原大道与练江大道交叉口东南角，新建河南中宏清洁能源股份有限公司工业催化剂项目（以下简称“在建项目”）。该项目于2016年12月19日通过驻马店环境保护局审批，审批文号为：驻环审[2016]59号。该项目目前尚在建设中，建设规模为：年产纳米合成氨催化剂1000吨、二氧化硅分子筛催化剂1000吨。该公司于2020年5月19日取得排污许可证，许可证编号：91411700396063971E，目前该项目尚未建成投产。

2015年河南中宏清洁能源股份有限公司申请了《一种合成氨预还原催化剂的制备方法及其制备装置》的专利，该专利技术可以将催化剂加氢进行预还原，大大提高催化剂的反应效率，有效提高经济效益。基于以上考虑，河南中宏清洁能源股份有限公司提出建设年产1500吨加氢预还原装置项目。项目选址于驻马店市产业集聚区练江大道与中原大道交叉口东南侧（河南中宏清洁能源股份有限公司工业催化剂项目北侧），占地面积2000m2，建设内容为装置区、操控室等。

本项目选址位于驻马店市产业集聚区练江大道与中原大道交叉口东南侧（河南中宏清洁能源股份有限公司工业催化剂项目北侧），属于驻马店市产业集聚区发展区，用地性质为工业用地，符合驻马店市产业集聚区发展规划。项目拟选厂址位于驻马店市产业区集聚区化工产业组团内,符合集聚区主导产业定位。综上，本项目的建设符合《驻马店市产业集聚区发展规划》。

按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）的有关规定，该项目必须进行环境影响评价。根据《产业结构调整指导目录（2019年）》，项目不在鼓励类、限制类和淘汰类之列，属于允许类项目；同时，项目已在驻马店市产业集聚区管委会备案（备案号：2020-411753-26-03-110916号），本项目的建设符合国家相关产业政策的要求。根据《国民经济行业分类》（2019），本项目属于“化学试剂和助剂制造（C2661）”。根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2021年版）的要求，本项目属于二十三、化学原料和化学制品制造业“44.专用化学产品制造”类别，本次评价工作应编制环境影响报告书。

河南中宏清洁能源股份有限公司委托我公司完成该项目环境影响报告书的编制工作（见附件1）。在接受委托后，我公司组成项目环评小组，通过对拟建项目场址及所在评价区进行现场踏勘，制定工作方案，在此基础上开展了全面的现场调查、环境质量现状监测、污染因素分析、污染防治措施论证、资料收集和公众参与等工作。依据项目可研报告中工程建设内容，按照产业政策、相关规划和环境影响评价相关技术导则要求，编制完成了《河南中宏清洁能源股份有限公司年产1500吨加氢预还原装置项目环境影响报告书》，以此作为建设项目主管部门的决策依据之一。

## 二、建设项目特点

根据现场勘查以及对本项目建设内容、生产工艺分析，本项目具有以下特点：

（1）本项目为新建项目，建设地点位于驻马店市产业集聚区练江大道与中原大道交叉口东南侧，属于驻马店市产业集聚区发展区，用地性质为工业用地，符合驻马店市产业集聚区发展规划。项目拟选厂址位于驻马店市产业区集聚区化工产业组团内,符合集聚区主导产业定位。综上，本项目的建设符合《驻马店市产业集聚区发展规划》。

（2）本次评价对象是年产1500吨加氢预还原装置项目，其主要建设内容及生产工艺如下：

主要生产设施：氢还原装置等设施。

辅助与公用设施：供水、配电等。

办公生活设施：综合办公等。

主要工艺流程：氧化态催化剂→进入合成塔通入氢气→汽化→还原、钝化→成品。

（3）本项目对各种污染物均采取了先进、合理、可靠的污染控制措施，有效的减少了污染物的排放量，各种污染物达标排放。

（4）预测结果显示，项目建成投运后，不会对评价范围内环境空气、地表水、地下水、土壤、声环境造成污染影响。本项目采取了严格、可靠的环境风险防控措施，预测结果表明，事故状态下，项目环境风险影响程度在可接受范围内。

## 三、建设项目环境影响评价的工作过程

建设项目环境影响评价工作一般分三个阶段，即前期准备、调研和工作方案阶段；分析论证和预测评价阶段以及环境影响评价文件编制阶段。环境评价工作程序见图1。

（2）环境影响评价的工作过程

通过对本项目资料的研究，考察、踏勘、监测项目所选址及周围的环境现状；根据本项目建设及排污特点，分析本项目建设可能带来的环境问题；结合区域环境特征，确定主要影响因素，预测环境影响程度、范围；以清洁生产为原则，分析本项目污染治理措施及综合利用的可行性，对本项目存在环境问题，提出相应的对策措施建议，在以上工作的基础上做出项目建设可行与否的评价结论。

- 通过对环境现状进行实际监测及调查，了解评价区域的环境质量现状及存在的主要环境问题。

- 通过了解相同工艺及产品的实际生产情况，收集相关资料。

- 依据本项目可研报告，并结合本项目物料衡算等结果，对本项目产污环节进行分析，确定本项目所排污染物源强，对所排放的污染物进行达标分析，并按照国家及地方有关环境法规的要求，遵循“清洁生产、达标排放、总量控制”的原则，在对本项目实施清洁生产和末端治理达标的情况下满足区域污染物总量控制要求。

- 采用合适的预测模式或采用定性分析的手段，分析本项目所排污染物对环境造成的影响程度及范围，从而分析环境的可承受性。

- 根据本项目所排放污染物的性质及排放规律，对工程所产生的废水、废气、噪声以及固体废物提出具有针对性的治理措施；分析所采取防治措施的技术可行性及可靠性，确定所采取的防治措施的治理效果，确保本项目所产生的污染物均能实现达标排放和妥善的处置。

- 通过对本项目生产过程中所涉及物料的理化性质及生产工艺分析，结合对国内同类企业的生产实际状况调查，确定风险事故发生的部位、类型及规律，提出相应的事故风险防范措施建议和应急预案。

- 通过本项目的环境经济损益分析，论证本项目的经济效益、社会效益和环境效益，使本项目能达到经济建设与环境保护的协调发展。

- 对本项目运营期的环境管理提出合理的建议及要求。

在落实清洁生产工艺和末端治理的基础上，最大限度地减少污染物排放量，结合区域环境要求，提出工程废气、废水污染物排放总量控制建议指标，从环保角度对工程建设可行性作出明确的结论。

图1  评价工作程序图

## 四、建设项目关注的主要环境问题

1、环境特点

（1）厂址位置及敏感点分布情况

本项目选址于驻马店市产业集聚区练江大道与中原大道交叉口东南侧。本项目北侧为练江大道、西侧为中原大道、东侧为弘康环保、南侧为空地。距离较近的敏感点为西北侧620m的驻马店市第十四中学。距离本项目最近的地表水体为南侧2700m的练江河。厂址周边主要敏感点分布情况见图0-1和表0-1，地理位置见附图一。

表0-1                     厂址周边敏感点情况一览表

| 环境 要素 | 环境敏感区域及保护目标 | 与厂界相对位置 | 人数 （人） | 功能 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离（m） |  |  |  |
| 环境空气 | 王坡村 | E | 1630 | 800 | 居住 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单 |
|  | 大王坡村 | E | 1930 | 812 | 居住 |  |
|  | 小王坡村 | E | 2140 | 940 | 居住 |  |
|  | 孔庄村 | ENE | 1895 | 145 | 居住 |  |
|  | 九里庄村 | NE | 1120 | 451 | 居住 |  |
|  | 柳堰庙村 | NNE | 1790 | 652 | 居住 |  |
|  | 东陈庄 | NNE | 1110 | 163 | 居住 |  |
|  | 老张庄村 | N | 1350 | 248 | 居住 |  |
|  | 驻马店市第十四中学 | NW | 620 | 1000 | 学校 |  |
|  | 周湾村 | SSW | 1480 | 1900 | 居住 |  |
|  | 显微外科医院 | SSW | 2010 | 床位200余张、医务人员100余人 | 医院 |  |
|  | 庄户村 | SSW | 1856 | 600 | 居住 |  |
| 地表水 | 练江河 | S | 2700 | / | 纳污水体 | 《地表水环境标准》（GB3838-2002）III类 |
| 地下水 | 项目所在区域20km2范围内 | / | 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）III类 |
| 土壤 | 厂区占地范围及其占地范围外0.2km范围内 | / | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1、表2 |

图0-1  本项目厂址周围环境示意图

（2）水系特征

- 地表水系

本项目废水主要为生活污水，生活废水经厂内化粪池处理后通过排污管网排入驻马店市第三污水处理厂进行二次处理达标后排入练江河，练江河为淮河流域，练江河下游有市控练江河王化寺桥断面，断面水质功能区划为Ⅲ类。

- 饮用水源

本项目厂址位于驻马店市集中式饮用水源地板桥水库保护区东约42km处，距离相对较远且位于下游区域，工程项目实施将不会对饮用水源地产生不利影响。本项目厂址位于薄山水库北约37.7km处，距离相对较远且位于下游区域，工程项目实施将不会对饮用水源地产生不利影响。

根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），驻马店市驿城区有三处乡镇集中式饮用水水源为驻马店市驿城区水屯镇地下水井群、驻马店市驿城区古城乡地下水井、驻马店市驿城区刘阁街道办地下水井群，本项目距离三处乡镇集中式饮用水水源较远，不在其以及保护区范围内。

综上，本项目厂址均不在区域饮用水源保护范围之内，项目厂址符合区域饮用水源地保护规划要求。

（3）环境空气特征

- 本次评价引用河南省生态环境厅发布的《2019年河南省环境状况公报》中的驻马店市2019年环境空气质量基本污染物环境质量现状情况。2019年驻马店市环境空气质量级别总体为轻度污染。环境空气中SO2、NO2浓度年均值和CO 95 百分位数日均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5和PM10浓度年均值、O3年90 百分位数8小时平均浓度未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，属于不达标区。

（4）生态敏感区

据调查，本项目评价范围内没有风景游览区、水源地等环境敏感地区及地表文物遗存。

2、关注的主要环境问题

本次环评报告关注的主要环境问题是：

（1）本项目区域环境空气、地表水、地下水、声环境、土壤环境质量现状能否满足相应的标准要求；

（2）本项目环境影响的可接受程度以及污染防治措施是否可行，主要包括：

①本项目产生的废气污染物产生情况和治理措施，确保本项目废气排放达到国家规定的排放标准；

②本项目废水处理可行性分析；

③本项目营运期存在环境风险能否控制在可接受的范围内；

④本项目营运期对区域环境和敏感目标的影响。

（3）本项目选址的合理性分析。

## 五、分析判定情况

1、建设项目与国家产业政策相符性

根据《产业结构调整指导目录（2019年）》，项目不在鼓励类、限制类和淘汰类之列，属于允许类项目；同时，项目已在驻马店市产业集聚区管委会备案（备案号：2020-411753-26-03-110916号），本项目的建设符合国家相关产业政策的要求。

本项目符合“气十条”、“水十条”、“土十条”，符合《河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2020]7 号），符合

“豫环文[2011]72号”《河南省化工项目环保准入指导意见》。

因此，本项目的建设符合国家产业政策。

2、规划、土地相符性情况

本项目位于驻马店市产业集聚区内，产业集聚区定位以化工、医药为主导产业，本项目属于化工类项目，与产业集聚区定位相符，本项目厂址位于产业集聚区北区化工产业组团内，项目用地属于三类工业用地，项目建设与《驻马店市产业集聚区发展规划（2012-2020）》是相符的。

3、三线一单相符性

本项目位于驻马店市产业集聚区，根据项目所在地环境功能区划，项目不属于自然生态保护红线区，项目所在区域无自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地、饮用水源保护区等，符合生态保护红线要求。

根据项目所在地环境质量现状调查，项目区域空气质量能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。项目地表水各监测断面监测因子不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III 类）要求。地下水监测因子能满足（GB/T14848-2017）《地下水质量标准》Ⅲ类标准的要求。项目区域东、南、西、北各边界昼、夜间噪声等效声级均能满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中3 类标准限值要求。根据项目污染物排放影响预测，本项目实施后对区域环境质量影响较小，环境质量可以保持现有水平，符合环境质量底线要求。

本项目运营期将消耗一定量的水、电等资源，但资源消耗量相对区域利用总量来说较少。项目运营期生活废水经化粪池处理后，排入驻马店市第三污水处理厂；项目固体废物全部实现资源化利用，符合资源利用上线要求。

本项目不属于环境功能区划中的负面清单项目。

3、评价等级分析判定

（1）环境空气环境影响评价等级

依据《环境影响评价技术导则─大气环境》（HJ2.2-2018）中关于大气环境影响评价工作等级划分原则，按照估算模式计算，确定本项目环境空气影响评价工作等级为二级。

（2）地表水环境影响评价等级

本项目外排废水有生活污水，排向驻马店市第三污水处理厂处理。根据HJ/T2.3-2018《环境影响评价技术导则—地表水环境》，本项目地表水评价等级为三级B。

（3）地下水环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016），本项目为Ⅰ类建设项目，地下水环境敏感程度定为“不敏感”；本项目地下水评价等级为二级。

（4）声环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.4-2009）中有关声环境影响评价工作等级划分原则，确定本项目声环境影响评价等级为三级。

（5）土壤环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）中有关土壤环境影响评价工作等级划分原则，本项目项目类别为Ⅰ类，确定本项目土壤环境影响评价等级为二级。

（6）环境风险评价等级

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目环境风险评价等级简单分析；其中大气环境风险评价工作等级为“简单分析”，地表水环境风险评价工作等级为“简单分析”，地下水环境风险评价工作等级为“简单分析”。

## 六、环境影响报告书的主要结论

本项目符合国家及地方相关产业政策；拟选厂址位置可行；污染防治措施有效可行，废水、废气、噪声可实现达标排放，固体废物全部得到妥善处置，对周围环境影响不大；公众参与过程中无反对意见。因此，该项目在有效落实各项环境保护措施，并充分考虑环评提出的建议后，从环境保护角度分析，本评价认为该项目的建设可行。

# 第一章  总则

## 1.1 编制依据

### 1.1.1 相关法律法规及规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》（修订）（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日起施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（修订）（2018年1月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修订）（2018年10月26日起施行）

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日起施行）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修订）》（2020年9月1日起施行）；

（7）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日起施行）；

（8）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）；

（9）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年2月29日）；

（10）《中华人民共和国循环经济促进法》（2009年1月1日）；

（11）《中华人民共和国节约能源法》（2018年修订）（2018年10月26日起施行）；

（12）《中华人民共和国水法》，2016.7.2 修订；

（13）《中华人民共和国水土保持法》，2010.12.25 修订；

（14）《中华人民共和国土地管理法》，2004.8.28 修改；

（15）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；

（16）《环境影响评价公众参与办法（部令 第4号）》（2019年1月1日起施行）；

（17）《河南省建设项目环境保护条例》（2016.3.29）

（18）《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办〔2007〕125号）；

（19）《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）；

（20）《河南省环境保护厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见》豫环文〔2015〕33号；

（21）《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案》的通知（豫环文[2019]84号）；

（22）《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018-2020年)的通知》（豫政〔2018〕30号）；

（23）《驻马店市人民政府办公室关于印发驻马店市水污染防治攻坚战6个实施方案的通知》（驻政办〔2017〕8号）；

（24）《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案的通知》；

（25）《关于印发驻马店市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚实施方案的通知》（驻政攻坚办〔2020〕24号）。

### 1.1.2 技术规范依据

- 《环境影响评价技术导则 总纲》HJ 2.1-2016；

- 《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ 2.2-2018；

- 《环境影响评价技术导则 地面水环境》HJ 2.3-2018；

- 《环境影响评价技术导则 地下水环境》HJ 610-2016；

- 《环境影响评价技术导则 声环境》HJ 2.4-2009；

- 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》HJ 964-2018；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》HJ 169-2018；

- 《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）；

- 《危险化学品目录（2019版）》；

- 《危险化学品重大危险源辩识》（GB 18218-2019）；

- 《建设项目危险废物环境影响评价指南》；

- 《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》生态环境部令 第3号；

- 《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ 884-2018）；

- 《排污许可证申请与核发技术规范  专用化学产品制造工业》（HJ1103-2020）

### 1.1.3 相关规划

（1）《驻马店市城市总体规划》；

（2）《驻马店市产业集聚区发展规划》及规划调整方案；

（3）《驻马店市产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书》及其审查意见（豫环审[2017]84号）

### 1.1.4 项目依据

（1）委托书

（2）备案文件

（3）河南中宏清洁能源股份有限公司年产1500吨加氢预还原装置项目可行性研究报告

（4）建设单位提供的与项目环境影响评价工作有关的资料

## 1.2 评价对象

本次评价对象为河南中宏清洁能源股份有限公司年产1500吨加氢预还原装置项目。

## 1.3 评价等级、范围及评价标准

### 1.3.1 评价等级

#### 1.3.1.1 环境空气评价等级

依据《环境影响评价技术导则─大气环境》（HJ2.2-2018）中关于大气环境影响评价工作等级划分原则，按照估算模式计算，确定本项目环境空气影响评价工作等级为三级，评判依据见表1.3-1。环境空气评价工作等级计算结果及评判依据见表1.3-2。

表1.3-1                 环境空气影响评价工作等级评判依据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

表1.3-2                   环境空气评价工作等级确定情况一览表

| 序号 | 污染源名称 | 主要污染物 | 排放速率（kg/h） | 最大落地浓度（mg/m3） | Pmax（%） | D10%（m） | 评价 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织P1 | 正常工况 | 氨气 | 0.0653 | 0.002 | 1.04 | 0 | 二级 |
| 2 |  | 非正常工况 | 氨气 | 0.326 | 0.012 | 5.80 | 0 | 二级 |
| 3 | 无组织N1 | 氨气 | 0.0457 | 0.018 | 9.25 | 0 | 二级 |

由上表可知，本项目占标率最大的污染因子为无组织排放的氨，其占标率为9.25%，本项目大气环境影响评价等级为二级。

#### 1.3.1.2 地表水评价等级

根据《环境影响评价技术导则--地表水环境》（HJ 2.3—2018），建设项目地表水环境影响评价工作等级划分原则见表1.3-3。

表1.3-3         建设项目地表水环境影响评价工作等级划分依据

| 评价等级 | 判定依据 |
| --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量 Q /（m3/d）；水污染物当量数 W /（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000 或 W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级 A | 直接排放 | Q＜200 且 W＜6000 |
| 三级 B | 间接排放 | — |

本项目外排废水有生活污水，排至驻马店市第三污水处理厂处理。根据HJ/T2.3-2018《环境影响评价技术导则—地表水环境》，本项目地表水评价等级为三级B。根据《环境影响评价技术导则--地表水环境》（HJ 2.3—2018），三级B评价项目可不进行水环境影响预测，仅进行简单分析。

#### 1.3.1.3地下水评价等级

根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016），本项目为Ⅰ类建设项目。建设项目场地的地下水环境敏感程度：项目所在区域为城市集中供水，项目周边无集中式饮用水源和分散水源。本项目不在地下水饮用水源保护区范围内，也不在地下水饮用水源准保护区以外的补给径流区；同时本项目周围无国家和地方政府设定的与地下水环境相关的如热水、矿泉水、温泉等其他保护区。故判定本项目地下水环境敏感程度为“不敏感”；本项目地下水评价等级为二级。判断依据见表1.3-4，本项目地下水环境影响评价工作等级划分见表1.3-5。

表1.3-4        地下水环境影响评价工作等级划分判据一览表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

表1.3-5            本项目地下水评价等级划分一览表

| 指标 | 本项目特征 | 级别 |
| --- | --- | --- |
| 项目类别 | 本项目为专用化学品制造 | Ⅰ类 项目 |
| 地下水环境敏感程度 | 不在敏感区 | 不敏感 |
| 评价等级 | 二级 |

#### 1.3.1.4声环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.4-2009）中有关声环境影响评价工作等级划分原则，确定声环境评价为三级评价，详见表1.3-6。

表1.3-6               声环境影响评价等级划分一览表

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 所处声环境功能区 | GB3096-2008《声环境质量标准》3类 |
| 建设前后敏感点噪声级别增高量 | 预计<3dB(A) |
| 受噪声影响人口 | 受噪声影响人口变化不大 |
| 评价等级 | 三级 |

#### 1.3.1.5 土壤环境评价等级

（1）建设项目类型

根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别表，本项目属于I类建设项目。

- 占地规模

根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），将建设项目占地规模分为大型（≧50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≦5hm2），建设项目占地主要为永久占地。本项目永久占地面积为2000m2，因此本项目占地规模为“小型”。

（3）土壤环境敏感程度

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表1.3-7。

表1.3-7                     污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

经调查，本项目厂址位于驻马店市产业集聚区，本项目周边土地均为工业园工业用地。因此，本项目土壤环境敏感程度为“不敏感”。

（4）等级划分

根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级表可知，本项目类别为I类，占地规模为“小型”，土壤环境敏感程度为“不敏感”，因此，本项目土壤评价工作等级应划分为二级，具体划分情况见表1.3-8。

表1.3-8                污染影响型评价工作等级划分表

| 项目 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“--”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |

#### 1.3.1.6环境风险评价等级

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表1.3-9确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

表 1.3-9                         评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |

因此，本项目环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

### 1.3.2 评价范围

根据评价分级结果，结合工程特点及建设项目所在区域环境特征，确定本项目各环境因素的评价范围，详见表1.3-10。

表1.3-10              工程各环境因素评价范围一览表

| 序号 | 环境要素 | 评价等级 | 评 价 范 围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 三级 | 以厂区为中心，自厂界外延2.5km |
| 2 | 地表水环境 | 三级B | 项目排放口至练江河 |
| 3 | 地下水环境 | 二级 | 项目所在区域20km2范围内 |
| 4 | 声环境 | 三级 | 厂界外200m范围 |
| 5 | 土壤环境 | 二级 | 环境影响评价范围为厂区占地范围及其占地范围外0.2km范围内 |
| 6 | 环境风险 | 简单分析 | / |

### 1.3.3评价标准

本次环评执行《河南中宏清洁能源股份有限公司年产1500吨加氢预还原装置项目环境影响评价执行标准的意见》相关规定。

1.3.3.1环境质量标准

本次环评环境质量标准见表1.3-11。

表1.3-11                 评价执行的环境质量标准

| 环境要素 | 标准名称及级（类）别 | 项 目 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | GB3095-2012 《环境空气质量标准》二级及2018年修改单 | SO2 | 年均值 | 60μg/Nm3 |
|  |  |  | 日均值 | 150μg/Nm3 |
|  |  |  | 小时均值 | 500μg/Nm3 |
|  |  | NO2 | 年均值 | 40μg/Nm3 |
|  |  |  | 日均值 | 80μg/Nm3 |
|  |  |  | 小时均值 | 200μg/Nm3 |
|  |  | PM10 | 年均值 | 70μg/Nm3 |
|  |  |  | 日均值 | 150μg/Nm3 |
|  |  | CO | 小时浓度 | 10mg/Nm3 |
|  |  |  | 24小时平均 | 4mg/Nm3 |
|  |  | O3 | 8h平均 | 160μg/Nm3 |
|  |  | TSP | 年均值 | 200μg/Nm3 |
|  |  |  | 日均值 | 300μg/Nm3 |
|  | 《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D | 氨气 | 小时浓度 | 0.2mg/m3 |
| 地表水 | GB3838-2002 《地表水环境质量标准》Ⅲ类 | pH | 6～9 |
|  |  | COD | ≤20mg/L |
|  |  | 氨氮 | ≤1.0mg/L |
|  |  | 总氮 | ≤1.0mg/L |
|  |  | 总磷 | ≤0.2mg/L |
| 地下水 | GB/T14848-2017 《地下水质量标准》Ⅲ类 | pH值 | 6.5~8.5 |
|  |  | 耗氧量(CODMn法,以O2计) | ≤3.0mg/L |
|  |  | 氨氮（以N计） | ≤0.5mg/L |
|  |  | 硝酸盐（以N计） | ≤20.0mg/L |
|  |  | 亚硝酸盐（以N计） | ≤1.0mg/L |
|  |  | 氟化物 | ≤1.0mg/L |
|  |  | 挥发酚类(以苯酚计) | ≤0.002mg/L |
|  |  | 硫化物 | ≤0.02mg/L |
|  |  | 氯离子 | ≤250mg/L |
|  |  | 硫酸根 | ≤250mg/L |
|  |  | 总硬度 | ≤450mg/L |
|  |  | 总氰化物 | ≤0.05mg/L |
|  |  | 铬（六价） | ≤0.05mg/L |
|  |  | 溶解性总固体 | ≤1000mg/L |
|  |  | 镉 | ≤5µg/L |
|  |  | 总大肠菌群 | ≤3.0mg/L |
|  |  | 铜 | ≤1.00mg/L |
|  |  | 铁 | ≤0.3mg/L |
|  |  | 锰 | ≤0.1mg/L |
|  |  | 锌 | ≤1.00mg/L |
|  |  | 铝 | ≤200µg/L |
|  |  | 钠 | ≤200mg/L |
|  |  | 汞 | ≤1µg/L |
|  |  | 砷 | ≤10µg/L |
|  |  | 铅 | ≤10µg/L |
| 声环境 | GB3096-2008 《声环境质量标准》3类 | LAeq | 3类 | 昼间65dB(A)、夜间55dB(A) |
|  | GB3096-2008 《声环境质量标准》4类 |  | 4a类 | 昼间70dB(A)、夜间55dB(A) |
| 土壤 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） | 砷 | ≤60mg/kg |
|  |  | 镉 | ≤65mg/kg |
|  |  | 六价铬 | ≤5.7mg/kg |
|  |  | 铜 | ≤18000mg/kg |
|  |  | 铅 | ≤800mg/kg |
|  |  | 汞 | ≤38mg/kg |
|  |  | 镍 | ≤900mg/kg |
|  |  | 四氯化碳 | 76 |
|  |  | 氯仿 | 260 |
|  |  | 氯甲烷 | 2256 |
|  |  | 1,1-二氯乙烷 | 15 |
|  |  | 1,2-二氯乙烷 | 1.5 |
|  |  | 1,1-二氯乙烯 | 15 |
|  |  | 顺-1,2-二氯乙烯 | 151 |
|  |  | 反-1,2-二氯乙烯 | 1293 |
|  |  | 二氯甲烷 | 1.5 |
|  |  | 1,2-二氯丙烷 | 15 |
|  |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 70 |
|  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 76 |
|  |  | 四氯乙烯 | 260 |
|  |  | 1,1,1-三氯乙烷 | 2256 |
|  |  | 1,1,2-三氯乙烷 | 15 |
|  |  | 三氯乙烯 | 1.5 |
|  |  | 1,2,3-三氯丙烷 | 15 |
|  |  | 氯乙烯 | 151 |
|  |  | 苯 | 1293 |
|  |  | 氯苯 | 1.5 |
|  |  | 1,2-二氯苯 | 15 |
|  |  | 1,4-二氯苯 | 70 |
|  |  | 乙苯 | 76 |
|  |  | 苯乙烯 | 260 |
|  |  | 甲苯 | 2256 |
|  |  | 间二甲苯+对二甲苯 | 15 |
|  |  | 邻二甲苯 | 1.5 |
|  |  | 硝基苯 | 76 |
|  |  | 苯胺 | 260 |
|  |  | 2-氯酚 | 2256 |
|  |  | 苯并[a]蒽 | 15 |
|  |  | 苯并[a]芘 | 1.5 |
|  |  | 苯并[b]荧蒽 | 15 |
|  |  | 苯并[k]荧蒽 | 151 |
|  |  | 䓛 | 1293 |
|  |  | 二苯并[a, h]蒽 | 1.5 |
|  |  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 |
|  |  | 萘 | 70 |

1.3.3.2污染物排放标准

本次评价污染物排放执行标准见表1.3-12。

表1.3-12                 评价执行的污染物排放标准

| 污染物 | 标准名称及级（类）别 | 污染因子 | 标准限值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 驻马店市第三污水处理厂收水指标 | / | pH | 6~9 | / |
|  |  |  | COD | 500mg/L | / |
|  |  |  | BOD5 | 300mg/L | / |
|  |  |  | SS | 400mg/L | / |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/L | / |
|  |  |  | TN | 35mg/L | / |
|  |  |  | TP | 1.0mg/L | / |
| 废气 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准 | / | 氨气 | 有组织最高允许排放速率4.9kg/h，无组织排放浓度1.5mg/m3 |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类/4类标准 | 噪声 | 昼间 | 65/70dB(A) | / |
|  |  |  | 夜间 | 55dB(A) |  |
|  | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 噪声 | 昼间 | 70dB(A) | / |
|  |  |  | 夜间 | 55dB(A) |  |
| 固体 废物 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单 | / |

## 1.4评价因子筛选

本项目环境影响因素识别内容见表1.4-1。

表1.4-1                   环境影响因素识别表

| 工程分析 影响因素 | 施 工 期 | 运 行 期 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装 | 运输 | 噪声 | 废水 | 废气 | 固废 | 噪声 | 运输 |
| 自然生态环境 | 地表水 |  |  |  | 1LP |  |  |  |  |
|  | 地下水 |  |  |  | 1LP |  |  |  |  |
|  | 大气环境 |  | 1SP |  |  | 2LP |  |  | 1LP |
|  | 声环境 | 1SP | 1SP | 1SP |  |  |  | 2LP | 1LP |
|  | 土 壤 |  |  |  | 1LP |  | 1LP |  |  |
| 社会经济环境 | 交 通 | 1SP | 1SP |  |  |  |  |  | 1LP |
|  | 公众健康 |  |  | 1SP | 1LP | 1LP |  | 1LP |  |
|  | 生活质量 |  |  | 1SP | 1LP | 1LP | 1LP | 1LP | 2LP |
| 备注：影响程度：1-轻微；2-一般；3-显著；影响时段：S-短期；L-长期；影响范围：P-局部；W-大范围 |

由上表可以看出，本项目在施工期对周围自然环境、社会环境的影响是轻微、短期和局部的；本项目运行期产生的废水、废气、固废和噪声对工程周围自然、社会环境将造成一定的不利影响。同时依据国家有关环保标准、规定所列控制指标，并结合项目所处区域环境特征，筛选出本项目评价因子见表1.4-2。

表1.4-2                    评价因子一览表

| 评价要素 | 评价因子 | 预测因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5、氨气 | 氨气 | / |
| 声环境 | 连续等效A声级Laeq | 连续等效A声级Laeq | / |
| 地表水 | pH、COD、氨氮、SS、BOD5 | / | COD、氨氮 |
| 地下水 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、汞、砷、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、耗氧量、溶解性总固体、铜、镍、锌、磷酸盐、氯化物、硫酸盐、总大肠菌群、菌落总数、井深、水位 | COD | / |
| 固体废物 | / | / | 工业固体废物 |
| 土壤 | 45项基本因子 | / | / |

## 1.5环境保护目标

根据对本项目产排污状况的分析，结合对拟建厂址周围环境状况的现场踏勘，确定主要环境保护目标见表1.5-1。

表1.5-1              污染控制及环境保护目标一览表

| 序号 | 环境类别 | 保护对象 | 目标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 厂址区域及周围环境敏感点，详见表0-1 | 满足环境空气质量标准（GB3095-2012）及修改单二级标准要求 |
| 2 | 水环境 | 地表水环境 | 练江河 | 满足地表水环境质量标准（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求 |
|  |  | 地下水环境 | 项目所在区域20km2范围内 | 满足GB/T 14848-2017《地下水质量标准》Ⅲ类标准要求 |
| 3 | 声环境 | 厂界四周1m | 满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类、4类标准要求 |
| 4 | 土壤 | 厂区占地范围及其占地范围外0.2km范围内 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1、表2 |

## 1.6项目评价思路

（1）通过分析评价区域环境质量现状监测数据，了解评价区域的环境质量现状及存在的主要环境问题。

（2）根据原辅材料、工艺流程等进行详细工程分析，明确项目的主要环境问题及影响因子，并通过类比调查、物料衡算，核算出污染源源强，为环境影响预测和总量控制提供依据。

（3）根据本项目所排放污染物的性质及排放规律，对项目所产生的废水、废气、噪声以及固体废物提出具有针对性的治理措施，并进行可行性、可靠性论证及排放的达标分析。

（4）通过对本项目所使用的原辅材料、采用的生产工艺、设备、能源消耗以及生产用水的利用情况分析，提出有针对性的清洁生产措施及持续清洁生产方案。

（5）通过本项目的环境经济损益分析，论证本项目的经济效益、社会效益和环境效益，使本项目能达到经济效益与环境保护的协调发展；根据项目选址的环境、规划、基础设施等情况分析项目选址的合理性。

（6）对本项目运营期的环境管理提出合理的建议及要求。

（7）从环保角度给出项目建设可行性结论。

## 1.7章节设置

本次评价设置以下章节：

概述

1.7.1  总则

1.7.2  工程分析

1.7.3  环境现状调查与评价

1.7.4  环境影响预测与评价

1.7.5 环境风险分析

1.7.6  环境保护措施及其可行性论证

1.7.7  环境影响经济损益分析

1.7.8  环境管理与监测计划

1.7.9  环境影响评价结论

# 工程分析

## 2.1 在建工程分析

河南中宏清洁能源股份有限公司（原名河南弘康清洁能源股份有限公司）是一家原化工部定点催化剂生产企业，主要产品有黑猫牌氨合成系列催化剂、甲醇合成催化剂（高压、中压、低压）、三聚氰胺催化剂、氨合成预还原催化剂、低温耐硫变换催化剂、醋酸制乙醇催化剂、环氧丙烷。河南中宏清洁能源股份有限公司于2014年选址于驻马店市中华大道与驿城大道交叉口西南侧（骏化老厂区外西北角）建设河南中宏清洁能源股份有限公司工业催化剂项目，该项目于2016年取得双违项目环保备案。后因发展需要，河南中宏清洁能源股份有限公司搬迁至驻马店市产业集聚区内中原大道与练江大道交叉口东南角，位于驻马店市中华大道与驿城大道交叉口西南侧的老厂区现已停产待拆除。

河南中宏清洁能源股份有限公司工业催化剂项目（以下简称“在建项目”）选址于驻马店市产业集聚区内中原大道与练江大道交叉口东南角。该项目于2016年12月19日通过驻马店环境保护局审批，审批文号为：驻环审[2016]59号。该项目目前尚在建设中，建设规模为：年产纳米合成氨催化剂1000吨、二氧化硅分子筛催化剂1000吨。目前尚在建设中，未投产。

### 2.1.1 在建工程基本概况

2.1.1.1 在建工程产品方案及规模

建设规模：年产纳米合成氨催化剂1000吨、二氧化硅分子筛催化剂1000吨。

产品方案：合成氨催化剂粒度1.5~9mm，包装规格50kg，铁桶包装；

二氧化硅分子筛催化剂粒度un~nm、包装规格40kg，聚乙烯编制袋包装。

2.1.1.2 在建工程项目组成及建设内容

本项目生产车间、原料库、产品库及办公室及宿舍，项目组成及建设内容见表2.1-1。

表2.1-1                    在建工程主要建设内容

| 工程组成 | 建设内容 |
| --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 4栋、总建筑面积20000m2 |
| 辅助 工程 | 仓储 | 原料库和成品库总建筑面积8000m2 |
|  | 办公生活 | 总建筑面积6600m2 |
|  | 停车场 | 总面积4000m2 |
| 公用 工程 | 给排水 | 给排水管网、雨水管网 |
|  | 供电 | 变配电所一座 |
|  | 道路 | 占地面积4000m2 |
| 贮运工程 | 硝酸储罐 | 容积42t、最大储量32t、浓度65% |
|  | 硫酸储罐 | 容积45t、最大储量40t、浓度98% |
| 环保工程 | 污水 | “多效蒸发结晶”含盐废水处理系统2套 |
|  | 废气 | 布袋除尘器3套、水浴除尘器1套，三级碱吸收池1套 |
|  | 固废 | 垃圾桶 |

2.1.1.3 在建工程生产设备

主要生产设备详见表2.1-2。

表2.1-2                       主要设备一览表

| 产品 | 设备名称 | 规格 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合成氨催化剂 | 不锈钢化金属罐 | 3m3 | 12 | / |
|  | 中和罐 | 5m3 | 15 | / |
|  | 热水罐 | 35m3 | 3 | / |
|  | 硝酸储罐 | 40.192m3 | 1 | 最大储量42t、浓度65% |
|  | 硝酸计量桶 | 0.8m3 | 8 | / |
|  | 吸收槽 | 6m3 | 3 | / |
|  |  | 4m3 | 3 | / |
|  | 板框压滤机 | 2m2×5m | 6 | / |
|  | 焙烧炉 | 10m×0.8m | 1 | 自制 |
|  | 轮式碾压机 | R3m | 6 | / |
|  | 压力机 | / | 12 | / |
| 二氧化硅分子筛催化剂 | 化碱罐 | 直径1.5m、长2.5m | 12 | / |
|  | 贮碱罐 | 直径4m、高6m | 9 |  |
|  | 浓硫酸储罐 | 直径3m、高5m | 1 | 容积45t、最大储量40t、浓度98% |
|  | 稀硫酸储槽 | 直径2m、高5m | 6 | / |
|  | 化铝罐 | 直径2m、高4m | 3 | / |
|  | 中和罐 | 直径2m、高4m | 12 | / |
|  | 板框压滤机 | 2m2×5m | 12 | / |
|  | 喷雾干燥塔 | H9m | 1 | / |
|  | 焙烧炉 | 10m×0.8m | 1 | 自制 |

2.1.1.4 原辅材料消耗

项目建成后年产合成氨催化剂1000吨，二氧化硅分子筛催化剂1000吨，项目主要原辅材料消耗情况详见表2.1-3、2.1-4。

表2.1-3                合成氨催化剂原辅材料消耗情况表

| 序号 | 原料 | 单耗 （t/t•产品） | 年耗 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁铁粉 | 0.9 | 934.5 | 粉末状，无杂质、成分Fe3O4 |
| 2 | 石墨 | 0.02 | 11.2 | / |
| 3 | 助剂 | 0.003 | 3 | / |
| 4 | 稀硝酸（65%） | 3.7 | 3700 | 卧式储罐 |
| 5 | 纯碱 | 1.952 | 1952.1 | 粉末状，无杂质 |
| 6 | 水 | 13.15 | 13148.2 | 去离子水，由河南骏化发展股份有限公司纯水制备系统提供 |
| 7 | 蒸汽 | 6.4 | 6400 | 骏化集团提供 |
| 8 | 供电 | 1671.33 （千瓦/t•产品） | 1.67×106千瓦 | 驻马店市产业集聚区集中供电 |

表2.1-4              二氧化硅分子筛催化剂原辅材料消耗情况表

| 序号 | 原料 | 单耗 （t/t•产品） | 年耗 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸铝 | 0.673 | 672.6 | 粉末状 |
| 2 | 泡花碱 | 1.628 | 1628.2 | 粉末状 |
| 3 | 98%的浓硫酸 | 1.3 | 1300 | 卧式储罐 |
| 4 | 10%氨水 | 3.887 | 3887 | / |
| 5 | 水 | 7.48 | 74765.2 | 去离子水，由骏化集团供应 |
| 6 | 蒸汽 | 9.6 | 9600 | 河南骏化发展股份有限公司蒸汽系统集中提供 |
| 7 | 供电 | 1855.2（千瓦/t•产品） | 1.85×106千瓦 | 驻马店市产业集聚区集中供电 |

2.1.1.5 公用设施

（1）给排水

本项目供水系统包括：生产供水系统；生活供水系统；全厂消防水设施系统；循环冷却水系统。

①供水系统

a、生活用水

项目生活用水来自驻马店市产业集聚区供水系统，本项目劳动定员100人，其中管理人员10人，职工90人，厂区内设置职工宿舍和食堂，根据《建筑给水排水设计规范》：车间工人用水定额可取120L/人，管理人员用水定额可取80L/人，年运行340天，用水量为11.6m3/d（3944m3/a），产污系数以80%计，则生活污水排放量为9.28m3/d（3155.2m3/a），项目生活污水经隔油池和化粪池处理后经排水管网进入驻马店驻马店市第三污水处理厂处理。

b、生产用水

本项目生产工艺用水全部为去离子水，由河南骏化发展股份有限公司纯水制备系统提供。合成氨催化剂生产工艺用水量为17348.2m3/a（51m3/d），其中新鲜水用量13148.2m3/a（38.7m3/d），循环水量4200m3/a（12.4m3/d），废水产生量15047.8m3/a（44.3m3/d）；二氧化硅分子筛催化剂生产工艺总用水量为为79765.2m3/a（234.6m3/d），其中新鲜水用量74765.2m3/a（219.9m3/d），循环水用量5000m3/a（14.7m3/d），生产废水产生总量为85614m3/a（251.8m3/d）。评价建议项目建设两套“膜分离浓缩+多效蒸发”的含盐废水处理系统，各生产线产生的含盐废水经浓缩处理后高盐废水作为副产品外售，低浓度废水回用于生产，项目生产废水不外排。

②消防用水

根据相关消防规范，按1处着火点计算，最大着火点为储罐区，消防用水量按24L/S计算，火灾延续时间不小于2小时，其产生污水172.8m3，拟建840m3事故废水收集池1座，收集该废水，待火灾结束后监测废水中各污染因子浓度，然后视浓度能否达接管标准，再排放驻马店市第三污水处理厂。本项目区拟设置消防水池1座，消防用水来源于驻马店产业集聚区供水系统，可满足本工程消防用水需求。

③排水

驻马店市驻马店市第三污水处理厂目前已经建成并投入试运行。

项目生活区拟建设隔油池、化粪池各1座，处理生活污水后经产业集聚区污水管网系统接入驻马店市驻马店市第三污水处理厂处理；生产区拟建设两套含盐废水浓缩处理系统，含盐废水经处理后低浓度水循环使用，浓缩高压废水作为副产品外售，项目生产废水可实现零排放。

（2）供电、供热

项目供电由驻马店产业集聚区电网系统供给，厂区建设变配电所，设置四台5000 KVA变压器及低压配电柜。项目生产供热系统所需蒸汽由河南骏化发展股份有限公司蒸汽系统集中提供，可满足项目用气需求。

### 2.1.2 在建工程生产工艺及产污环节

2.1.2.1 合成氨催化剂工艺流程及产污环节

1、溶铁

称取225kg磁铁粉投入化金属罐中，向罐内注入1m3的去离子水，用蒸汽加热到60-70℃，通入空气搅拌；向罐内加入浓度为65﹪的硝酸约1110L，加酸时分三批加入，加完第一批反应4小时后再加入第二批，再反应4小时后加第三批，以此类推，测游离酸浓度达4g/l后停止加酸，酸全部加完后继续反应10小时以上（化金属时间一般控制在24小时左右，温度在80-90℃，后期反应控制在95℃使溶液反应充分。

溶解后硝酸铁溶液经自然冷却后转移到稀释硝酸铁的罐中，加水稀释至浓度为230g/l后待用。

该工段主要的反应方程式为：

反应产物：Fe（NO3)3、HNO3溶液

产污环节：加酸后反应生成一定量的NO气体。

处理措施：反应罐密闭，产生的气体由风机经密闭的管道引至碱吸收池中和处理后经15m高排气筒排放。

2、化碱、中和

将1.5m3的去离子水加入到化碱罐中，打开蒸汽阀门加热至水温至63℃，开启搅拌机，将200kg的碳酸钠粉末加入到化碱罐中，边加边搅拌，投碱完成后继续搅拌40min。

蒸汽加热碱液温度约72℃时将制备好的硝酸铁溶液以淋洗的方式缓慢加入到碱液中，加硝酸铁时间控制在2小时左右、测PH值达7.2-7.5时，停止加硝酸铁溶液，整个中和反应过程中采用蒸汽使温度控制在72-75℃。停止加硝酸铁后继续搅拌约40min。

此工段主要的化学方程式为：

反应产物：絮凝沉淀物碱式碳酸铁（Fe2(CO3)3•2Fe(OH)3•H2O），硝酸钠溶液（NaNO3）。

3、水洗、脱水

中和后的沉淀物用泵打入压滤机中用50-60℃的热水进行冲洗，用压缩空气冲洗一遍后反复进行多次水洗、冲洗，直至电导率小于120μs/cm后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    停止洗涤，通入空气排水后压滤脱水。

产物：碱式碳酸铁泥饼

产污环节：冲洗含NaNO3废水（清净水）

4、烘干

将脱水后的碱式碳酸铁泥饼卸入和盘，送入风热循环烘箱进行烘干，由蒸汽提供热源，烘箱温度100-120℃，烘干时间为24小时，烘干后滤饼水分含量在10%。

产物：含水量10%的碱式碳酸铁

产污环节：烘箱废气产生的少量碱式碳酸铁粉尘和水蒸气。

治理措施：水浴除尘器处理后经15m高排气筒排放。

5、碾压、造粒

将烘干后的原料送入电碾机，加入质量约为原料20%的去离子水，同时加入助剂（共计93kg/t•产品），碾压90min后进入摇摆式颗粒机造粒（颗粒粒径12目网），造粒后再进入烘箱烘干。烘箱由蒸汽提供热源，烘箱温度100-120℃，烘干时间为24小时，烘干后滤饼含水量在5%。

产物：碱式碳酸铁颗粒，粒径约12目

产污环节：烘箱废气：微量的粉尘和水蒸气；机械噪声。

治理措施：水浴除尘器处理后经15m高排气筒排放。

6、焙烧

造粒后的碱式碳酸铁颗粒经传送带输送至焙烧炉进行焙烧，焙烧炉以电为能源，焙烧炉温度设置350℃，焙烧时间约1.5h，焙烧后的产品经炉口的筛子去除大颗粒物料，筛下物进入料仓自然冷却2天。

该工段主要化学反应方程式为：

产物：氧化铁粉末

产污环节：焙烧炉产生的少量氧化铁粉尘

治理措施：水浴除尘器处理后经15m高排气筒排放。

7、压片

将冷却后的粉料加入到搅拌机中，加入适量的石墨粉（20kg/t•粉料），搅拌5分钟，加入适量的去离子水（20kg/t•粉料）再搅拌5分钟，混合好后的料送入压片机压片，压片机设置压力大于160N/cm，直径5mm，片剂高度5mm，打片完成后包装成品。

产物：片状合成氨催化剂(Fe2O3)，规格：直径5mm、高度5mm。

产污环节：压片机、包装机运行噪声

治理措施：安装减震基础

图2.1-1  纳米合成氨催化剂生产工艺流程图

2.1.2.2 二氧化硅分子筛催化剂工艺流程与产污环节

①化铝

将原料无铁硫酸铝和水以1:19的比例加入到化铝罐中，充分搅拌混合，配制成浓度约5%的硫酸铝溶液待用。

②化碱、中和

将原料泡花碱与水以1:19的比例加入到化碱罐中，对化碱罐进行加压、加热至8个大气压、100℃左右后搅拌溶解泡花碱，配至成浓度约5%的碳酸钠溶液后冷却至室温后抽至中和罐待用。

将浓度为98%浓硫酸缓慢的加入水中，稀释成浓度为浓度4-5%的稀硫酸溶液；将配制好的稀硫酸加入到存有碳酸钠溶液的中和罐中，搅拌混合，反应生成絮凝沉淀物硅酸，测上清液PH约9.3时，停止加酸。

该工段的化学方程式：

产物：絮凝沉淀物硅酸；Na2SO4、Na2SiO3溶液

产污环节：搅拌机运行噪声

③凝胶陈化、制备硅铝胶

将制备成的絮凝物溶液室温下静置1个小时使凝胶陈化。将化好的硫酸铝溶液加入到化碱罐中，边加边搅拌使反应充分进行，测试PH值达4~5时停止加入硫酸铝溶液。停止加酸后继续搅拌10min使反应充分，逐渐向反应罐中加入浓度约10%的氨水调节PH值，测PH值约为8时，停止加氨水，搅拌充分反应制备硅铝胶。

该过程涉及的主要化学反应方程式为：

产物：絮凝物硅铝胶，成分：AI(OH)3、H2SiO3；Na2SO4溶液

产污环节：搅拌机运行噪声

④水洗、脱水

用泵将含硅铝胶的硫酸钠溶液打入压滤机，用清水冲洗一遍，用压缩空气冲洗一遍后反复进行多次水洗、空气冲洗，直至电导率小于120μs/cm后停止洗涤，通入空气排水后压滤脱水。

⑤造粒

经脱水后的物料打入喷雾干燥塔喷雾造粒，喷雾干燥塔采用热蒸汽进行喷雾干燥。

产物：AI(OH)3、H2SiO3颗粒

产污环节：喷雾干燥塔产生的粉尘

治理措施：布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放。

⑥焙烧

造粒后输送至焙烧炉进行焙烧，焙烧炉以电为能源，焙烧炉温度设定为380-450℃，焙烧时间约30min，焙烧后产品进入冷却槽进行自然冷却。该工段主要化学反应方程式为：

产物：AI2O3和SiO2混合粉末（AI2O3占20%，SiO2占80%）、水蒸气

产污环节：焙烧炉废气

治理措施：布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放。

⑦压制成型

焙烧后的原料打入机械压力机压制成型后包装成品。

图2.1-2  二氧化硅分子筛催化剂工艺流程图

### 2.1.3 在建工程污染物产排情况

2.1.3.1 废水

项目区排水采用雨、污分流，厂区雨水经雨水管网收集后进入驻马店产业集聚区雨水管网。项目污水主要为职工生活污水。

（1）生活污水

项目劳动定员100人，项目生活污水建设隔油池和化粪池处理后经排水管网进入驻马店驻马店市第三污水处理厂处理。

- 生产废水

项目生产废水主要为催化剂生产过程中水洗、脱水工段产生的含盐废水。针对该部分生产废水，公司建设含盐废水回收处理系统，处理工艺采用“膜分离浓缩+多效蒸发”原理，膜分离浓缩产生的含盐份较低的废水回用冲洗工段的前期冲洗过程；高浓度含盐废水进入多效蒸发器进行浓缩蒸发，浓缩的结晶物作为副产品外售，产生的热蒸汽用于后续蒸发的热源。项目生产废水实现零排放。

“多效蒸发结晶”水处理系统工艺流程图见图2.1-3。

图2.1-3  “多效蒸发结晶”水处理工艺流程图

2.1.3.2 废气

溶铁废气经三级碱吸收池进行处理后经15m高排气筒排放，NO2的排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最大排放浓度240mg/m3，排气筒高度为15m时最高允许排放速率0.77kg/h的标准要求；烘箱废气经水浴除尘器处理后经15m高排气筒排放，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 41/ 1066—2015 ）表1（颗粒物、其他炉窑排放限制30mg/m3）的标准要求；喷雾干燥塔及焙烧炉含尘废气分别经袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 41/ 1066—2015 ）表1（颗粒物、其他炉窑排放限制30mg/m3）的标准要求。

2.1.3.3 噪声

在建工程主要噪声源为空压机、引风机、鼓风机及各种泵类等产生的噪声，其声压级在70～90dB(A)。对于主要噪声源采用封闭顶棚和四周墙壁用吸声材料处理；对空压机、各种泵类等高噪声设备采取单独设独立间，同时在设备安装时作基础减振处理，对其它产噪设备在安装时加减振垫；对于空气动力性噪声源，如风机设消声器，并加强声源周围的绿化等，减轻对周围声环境的影响。

采取以上噪声防治措施后，对厂界的噪声贡献可满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

2.1.3.4 固废

在建工程产生的固体废物主要为除尘器收集的粉尘、废包装材料及生活垃圾。喷雾干燥、焙烧工段布袋除尘器收集的粉尘经分别定期清理后进入下一道生产工序，用于生产；烘箱水浴除尘系统收集的粉尘定期清理后返回板框压滤机压滤后再次烘干回用于生产；含盐废水处理系统蒸发结晶的结晶物作为副产品外售；生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门统一处理处置。

### 2.1.4 在建工程污染物排放情况汇总

项目污染物产、排情况汇总见表2.1-5。

表2.1-5                  项目污染物产、排情况汇总表

| 种类 | 污染物名称 | 产生量（t/a） | 削减量（t/a） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NO2 | 38.8(NO) | 38.42(NO) | 0.59 |
|  | 烟/粉尘 | 186.1 | 183.6 | 2.5 |
| 废水 | 生活 污水 | 水量3155.2m3/a |
|  |  | COD | 1.1 | 0.22 | 0.88 |
|  |  | NH3-H | 0.09 | 0 | 0.09 |
|  | 生产 废水 | 含盐废水 | 100661.8 | 100661.8 | 0 |
| 固废 | 一般固废 | 207.3 | 207.3 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 17 | 17 | 0 |

### 2.1.5 在建工程进度

目前在建工程已建设完成生产车间1座、仓库1座，催化剂生产线尚在建设中，办公用房等辅助工程尚在建设中。

### 2.1.6 在建工程环保问题

无

## 2.2 本项目分析

### 2.2.1 本项目基本情况

本项目基本情况见表2.2-1。

表2.2-1                 本项目基本情况一览表

| 序号 | 项目 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 河南中宏清洁能源股份有限公司年产1500吨加氢预还原装置项目 | / |
| 2 | 建设单位 | 河南中宏清洁能源股份有限公司 | 私营企业 |
| 3 | 总投资 | 12000万元 | / |
| 4 | 建设性质 | 扩建 | 备案为新建 |
| 5 | 建设地点 | 驻马店市驻马店市产业集聚区驻马店市产业集聚区练江大道与中原大道交叉口东南侧 | / |
| 6 | 占地情况 | 2000平方米 | / |
| 7 | 主要建设内容 | 拟建生产能力1500吨/年预还原催化剂装置，包括4套氢还原装置和1座操控室 | / |
| 8 | 劳动定员 | 16人 | 管理人员4人，生产工人12人 |
| 9 | 工作制度 | 四班制，年工作300天 | / |

#### 2.2.1.1主要建设内容

项目主要建设内容包括主体工程、储运工程、环保工程、公用工程、辅助工程等部分组成。具体组成见表2.2-2。

表2.2-2              本项目建设内容一览表

| 工程类型 | 工程名称 | 工程内容及规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 加氢预还原装置 | 4套加氢预还原装置 | 新建 |
|  | 操控室 | 1座操控室 | 新建 |
| 辅助工程 | 仓储 | 原料库和成品库总建筑面积8000m2 | 依托在建项目 |
|  | 办公生活 | 总建筑面积6600m2 | 依托在建项目 |
|  | 停车场 | 总面积4000m2 | 依托在建项目 |
| 公用 工程 | 给排水 | 给排水管网、雨水管网 | 依托集聚区供水 |
|  | 供电 | 变配电所一座 | 依托在建项目 |
| 环保 工程 | 废气治理 | 采用水喷淋处理 | 新建 |
|  | 废水处理 | 生产废水循环使用不外排；生活污水依托现有化粪池处理后经污水管网排至驻马店市驻马店市第三污水处理厂（驻马店市第三污水处理厂）处理。 | 依托在建项目 |
|  | 噪声治理 | 减振、隔声、消声等 | 新建 |
|  | 固废 | 生活垃圾由环卫部门转运；废包装材料全部外售。 | 依托在建项目 |

#### 2.2.1.2 产品方案、产品性质及质量指标

最终本项目产品方案详见表2.2-4。

表2.2-4                本项目产品方案一览表

| 序号 | 产品 | 产量（t/a） | 类别 | 具体用途 | 产品形态 | 包装规格 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预还原合成氨催化剂 | 500 | 催化剂 | 合成氨催化 | 粒状 | 50kg/桶 | 外售 |
| 2 | 预还原铜锌系催化剂 | 500 | 催化剂 | 甲醇合成催化 | 粒状 | 50kg/桶 | 外售 |
| 3 | 预还原镍系催化剂 | 500 | 催化剂 | 甲烷化催化 | 粒状 | 50kg/桶 | 外售 |

①预还原合成氨催化剂为粒状，主要成分包括α-Fe，占比约为80%；FeO，占比约为3.8%；Fe2O3，占比约为8.54%；Al2O3，占比约为3.36%；CaO，占比约为1.2%；石墨，占比约为1.8%；其他，占比约为0.6%。

②预还原铜锌系催化剂为粒状，主要成分包括Cu，占比约为36.77%；Zn，占比约为37.35%；CuO，占比约为4.05%；ZnO，占比约为3.65%；Al2O3，占比约为13.28%；石墨，占比约为1.92%；其他，占比约为2.98%。

③预还原镍系催化剂为粒状，主要成分包括Ni，占比约为40.5%；NiO，占比约为5.72%；Al2O3，占比约为45.28%；石墨，占比约为5%；其他，占比约为3.5%。

（2）质量指标

本项目的两个产品执行企业标准，两个企业标准正在申请，具体技术指标具体见表2.2-5和表2.2-7。

表2.2-5            预还原合成氨催化剂质量控制标准

| 项目 | 纯度 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 预还原合成氨催化剂 | αFe含量＞80% | 3.3~4.7mm |

表2.2-6            预还原铜锌系催化剂质量控制标准

| 项目 | 纯度 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 预还原铜锌系催化剂 | 铜含量＞35% 锌含量＞35% | 3.3~4.7mm |

表2.2-7            预还原镍系催化剂质量控制标准

| 项目 | 纯度 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 预还原镍系催化剂 | 镍含量＞40% | 3.3~4.7mm |

#### 2.2.1.3 产品产能核算

本项目产品产能核算情况详见下表。

表2.2-8                 各产品产能核算一览表

| 产品名称 | 产品规模（t/a） | 年工作天数 | 年生产总批次 | 主反应周期（d/批次） | 一个批次产量（t/批次） | 生产线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预还原合成氨催化剂 | 500 | 300 | 112 | 2.7 | 4.5 | 1条 |
| 预还原铜锌系催化剂 | 500 | 300 | 67 | 4.5 | 7.5 | 1条 |
| 预还原镍系催化剂 | 500 | 300 | 67 | 4.5 | 7.5 | 1条 |

#### 2.2.1.4 原辅材料及理化性质

表2.2-9                       本项目主要原辅材料及动力消耗情况一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 形态 | 厂内储存方式 | 存放位置 | 厂内最大储存量 | 每年消耗（t） | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧化态合成氨催化剂 | / | 固态 | 吨包，依托现有库房储存 | 仓库 | 300 | 653.64 | 外购 |
| 2 | 氧化态铜锌系催化剂 | / | 固态 | 吨包，依托现有库房储存 | 仓库 | 300 | 591.93 | 外购 |
| 3 | 氧化态镍系催化剂 | / | 固态 | 吨包，依托现有库房储存 | 仓库 | 300 | 554.92 | 外购 |
| 4 | 氢气 | 99.9% | 气态 | 厂内不储存，由昊华骏化集团有限公司管道接入 | / | / | 40.26 | 昊华骏化集团有限公司 |
| 5 | 氮气 | 99.9% | 气态 | 厂内不储存，昊华骏化集团有限公司管道接入 | / | / | 23.58 | 昊华骏化集团有限公司 |

表2.2-10                       本项目主要原辅材料理化性质一览表

| 序号 | 名称 | 分子式 | 分子量 | 理化性质 | 成分占比 | 毒理性质或危险物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧化态合成氨催化剂 | / | / | 黑色颗粒，粒径3.3~4.7mm，主要成分为Fe2O3，及少量Al2O3、CaO等作为助剂。 | FeO：29.4%，Fe2O3：65.3%，Al2O3：2.57%，CaO：0.92%，石墨：1.38%，其他：0.46% | 暂无资料 |
| 2 | 氧化态铜锌系催化剂 | / | / | 黑色颗粒，粒径3.3~4.7mm，主要成分为CuO、ZnO，及少量水铝石作为助剂 | CuO：42.25%，ZnO：42.39%，Al2O3：11.22%，石墨：1.62%，其他：2.52% | 暂无资料 |
| 3 | 氧化态镍系催化剂 | / | / | 黑色颗粒，粒径3.3~4.7mm，主要成分为NiO，并以Al2O3作为载体。 | NiO：51.54%，Al2O3：40.80%，石墨：4.51%，其他：3.15% | 暂无资料 |
| 4 | 氢气 | H2 | 2 | 无色无臭气体，熔点-259.2℃，不溶于水、不溶于乙醇、乙醚，相对密度（空气=1）0.07；爆炸上限74.1%，爆炸下限4.1%；与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即会发生爆炸。氢气与氟、氯、溴等卤素会剧烈反应 | / | 本品在生理学上是惰性气体，仅在高浓度时，由于空气中氧分压降低才引起窒息；吸入后应迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。 |
| 5 | 氮气 | N2 | 28 | 无色无臭气体，熔点-209.8℃，微溶于水、乙醇；不燃； | / | 空气中氮气含量过高，使吸入气氧分压下降，引起缺氧窒息。吸入氮气浓度不太高时，患者最初感胸闷、气短、疲软无力；继而有烦躁不安、极度兴奋等状态 |

#### 2.2.1.5 主要生产设备

项目生产设备详见下表。

表2.1-11                  本项目生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合成塔 | 直径1.2m高7m | 4 |
| 2 | 预热器 | 换热面积：220m2；压：0.88Mpa | 4 |
| 3 | 分子筛塔 | 1.0m高11m | 4 |
| 4 | 水冷 冷交 氨分塔 | 换热面积：218平方米 耐压：0.88Mpa | 4 |
| 5 | 三叶型罗茨鼓风机 | 型号：3L52WD规格：30m3/分钟 | 4 |
| 6 | 循环冷却系统 | 50m3/h | 4 |
| 7 | 电加热器 | 编号：2014-124规格：耐压0.88Mpa 耐温550℃ | 4 |
| 8 | 起动机 | 规格：5T | 4 |
| 9 | 三相可控硅交流调压器 | KTF-900-380+N规格：额定功率：900kW | 1套 |
| 10 | 氨冷塔 | 直径1.0m高7m | 4 |

#### 2.2.1.6 公用工程

（1）供电

本厂用电由厂区现状配电房引入，厂区设置4台5000kVA变压器及低压配电柜可满足项目需求。

（2）给排水

①给水

项目包括生产用水、生活用水等。项目生产过程中不消耗新鲜水，主要为循环冷却水补充水。项目新鲜水通过接入厂区现有供水管网，由集聚区管网供给。

②排水

建设项目厂区内实行雨、污分流排水；项目无生产废水产生，生活污水通过排水管网排入厂区现有化粪池处理后，进入驻马店产业集聚区污水厂处理。

③循环冷却水系统

本项目设置循环冷却水系统，根据建设单位提供设计资料，循环冷却系统最大循环量为50m3/h。该系统采用压力回水，并配套循环水旁滤和补充水的软化设备。供回水温差为10℃。

④消防给水系统

消防给水系统设置有消防给水泵房和消防水池；室外消防栓设置在厂区内环形消防道路旁，以便于灭火时消防车辆使用；同时依托厂区现有事故水池，用于收集厂区事故废水。厂区现有事故水池为840m3，可以满足项目需求。

（3）氢气

项目生产所需氢气由骏化集团通过管道接入生产设备，厂区内不设置氢气储存罐、钢瓶等储存设备。

（4）氮气

本项目氮气由骏化集团通过管道接入生产设备，厂区内不设置氮气储存罐、钢瓶等储存及制氮机等制氮设备。

（5）液氨冷冻

项目采用液氨，通过间接冷却的方式作为生产过程中的冷源。厂区内不设置液氨储罐，所需液氨由骏化集团通过管道接入生产设备。

#### 2.2.1.7 总平面布置

（1）厂区平面布置原则

①根据场地实际情况，严格执行国家颁布的规范、规定，在满足国家各类防火、卫生、劳动安全和环境保护等有关规范要求的前提下，力求功能分区明确，工艺流程顺畅，因地制宜，一次规划到位，分步实施建设，节约用地，保护环境，节省投资。②道路、运输组织便捷、顺畅，方便运输。

（2）平面布置概况

厂区现状布置有生产车间和仓库建筑。本次新增4条预还原装置和1座控制室位于现有项目北侧，装置距离北部预留用地30m，距离南部仓库26m，可以满足国家各类防火、卫生、劳动安全和环境保护要求。

本项目厂区布置满足国家有关规范的要求；满足工艺生产、方便管理的要求；根据场地现有地形，选择适当的布置方式，尽量减少场地平整的土石方工程量，节省工程投资费用；合理确定场地标高，排水方式和坡度，确保场地不受洪水和区域性积水的威胁，能顺利的排除场地雨水。与厂外公路的连接顺畅。符合当地总体规划要求。

综上所述，该项目平面布置合理。

### 2.2.2本项目与现有工程的依托关系

本项目与现有工程依托关系见表2.2-12。

表2.2-12           本项目与现有工程的依托关系一览表

| 序号 | 依托内容 | 规模 | 依托可行性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公用房 | 总建筑面积6600m2 | 现有在建工程正在建设，能够满足本项目需求。 |
| 2 | 仓库 | 总建筑面积8000m2 | 现有在建工程已建成，能够满足本项目需求 |
| 3 | 事故池 | 840m3 | 在建工程173 m3已够用，尚有余量满足本项目使用。 |
| 4 | 化粪池 | 处理规模10m3 | 本项目无生产废水外排，外排废水为员工生活污水，项目新增劳动定员16人，现有化粪池能够满足本项目完成后污水处理。 |

### 2.2.3 本项目生产工艺及产污环节分析

#### 2.2.3.1预还原合成氨催化剂生产工艺流程

本项目预还原合成氨催化剂是将氧化态的合成氨催化剂通过还原、钝化后反应得到的。

1、启动阶段

（1）开车：首先对整个系统（管道、合成塔等设备）进行气体置换。先开补气阀，常压置换10min，再关闭放空阀，进行恒压置换。充压至0.1MPa关闭补气阀，打开放空阀放空完成后再充压至0.1MPa，再放空。如此反复置换3次。为了保证生产安全，置换气体首先采用氮气，然后逐步向系统内增加氢气浓度至70%。

测定系统气体中O2浓度≤0.2%后，充压至0.5MPa，试压查漏。待系统完全正常后，启动总电源、开启循环机冷却水、开启循环机、调转速至400转、带电升温。

（2）升温期：这个阶段主要由电炉供给热量，将热量带入催化剂层，升温速率为30～40℃/h，系统压力控制在0.6～0.65MPa。升温中要尽量减少催化剂床层温差，要求同一层面温差不超过10℃。当温度升至380℃时，开启氨冷阀，氨冷器温度逐渐降低至0～-5℃。由于系统内充有氮气和氢气混合物，在反高温阶段，催化剂对其有催化作用，系统内有氨气生成。但因为系统内压力较小，氨气生成量不大。

2、还原阶段

（1）还原初期：从催化剂开始出水到出水旺盛之前为还原初期。这一阶段升温速率控制在5～10℃/h，压力控制在0.7～0.72MPa。

（2）还原主期：催化剂大量还原出水阶段为还原主期。该阶段主要维持热点温度在485℃左右，维持还原压力在0.7～0.72MPa循环机转速在320～460转。操作中循环量调节不宜大幅度调节，补气放空要稳定，排水要连续，并每小时计重一次。

（3）还原末期：为使出水彻底，催化剂还原完全，当主要阶段结束时，可以把温度稍作提高，还原压力提高到0.72～0.73Mpa，加大循环机转速并维持4～6小时，使出水进一步完全。

（4）降温阶段：待出水总量达到理论值时，可调节电炉电流，降低电流在400A左右，使各阶段温度逐渐降低。待温度降至420～430℃时，关闭补气阀、放空阀、放水阀，逐渐降低电流至0A。当温度降至300℃左右或降温趋势不明显时，可微开西分子筛进口阀门约1/8圈，使循环气不经过预热器直接进入电加热器对系统进行降温。可视降温情况逐步开大西分子筛进口阀门，待温度降至200℃时可全开西分子筛进口阀门，关闭东分子筛出口阀门。并逐渐调大循环机转速至640转。待温度降至50℃以下时，开启放空阀对系统进行卸压。

该过程涉及到的主要反应为：

FeO+H2→Fe+H2O

Fe2O3+3H2→2Fe+3H2O

3、钝化阶段

（1）钝化阶段：当系统温度降至50℃以下，压力为常压时可对系统供空气（O2）钝化，调节循环机转速在1100～1200转，微开放空阀。通过循环机进行自动抽气，维持钝化压力在0.02MPa左右。该阶段应注意温度压力变化。防止系统压力升高，催化剂急剧氧化放出大量热而发生事故。

（2）停车：待系统温度降至46℃以下，各段温差缩小到0℃时，可判断催化剂钝化完全。此时可逐渐降低循环机转速至0、停循环机、停循环机冷却水、全放空阀、切断电源。

本产品制备过程中涉及的主要反应为：

2Fe+O2→2FeO

产品主要生产环节工艺参数详见下表。

表2.2-13              预还原合成氨催化剂主要生产环节工艺参数

| 生产单元 | 生产工序 | 主要生产工艺参数 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 温度（℃） | 压力（MPa） | 时间（h） |
| 启动阶段 | 气体置换 | 常温 | 0.1 | 0.5 |
|  | 开车 | 380 | 0.6~0.65 | 9.5~13 |
| 还原阶段 | 还原初期 | 485 | 0.7~0.72 | 12~21 |
|  | 还原主期 | 485 | 0.7~0.72 | / |
|  | 还原末期 | 490 | 0.72~0.73 | 4~6 |
|  | 降温 | 420→50 | 0.73→0.02 | / |
| 钝化阶段 | 钝化 | 50 | 0.02 | / |
|  | 停车 | ＜46 | 常压 | / |

本产品生产工艺流程图及产污环节详见下图。

图2.2-1  预还原合成氨催化剂生产工艺流程及产污环节示意图

#### 2.2.3.2 预还原铜锌系、预还原镍系催化剂生产工艺流程

预还原铜锌系催化剂和预还原镍系催化剂与预还原合成氨催化剂的反应条件及反应过程基本相同，同预还原合成氨催化剂相比，由于这两种催化剂对氢气和氮气无催化效果，因此反应过程中无氨气生成。

因此本评价对预还原铜锌系和预还原镍系催化剂工艺流程不再分别赘述。

1、启动阶段

（1）开车：首先对整个系统（管道、合成塔等设备）进行气体置换。先开补气阀，常压置换10min，再关闭放空阀，进行恒压置换。充压至0.1MPa关闭补气阀，打开放空阀放空完成后再充压至0.1MPa，再放空。如此反复置换3次。为了保证生产安全，置换气体首先采用氮气，然后逐步向系统内增加氢气浓度至70%。

测定系统气体中O2浓度≤0.2%后，充压至0.5MPa，试压查漏。待系统完全正常后，启动总电源、开启循环机冷却水、开启循环机、调转速至400转、带电升温。

（2）升温期：这个阶段主要由电炉供给热量，将热量带入催化剂层，升温速率为30～40℃/h，系统压力控制在0.6～0.65MPa。升温中要尽量减少催化剂床层温差，要求同一层面温差不超过10℃。当铜锌系催化剂系统温度升至240℃，或镍系催化剂系统温度升至200℃时，开启氨冷阀，氨冷器温度逐渐降低至0～-5℃。

2、还原阶段

（1）还原初期：从催化剂开始出水到出水旺盛之前为还原初期。这一阶段升温速率控制在5～10℃/h，压力控制在0.7～0.72MPa。

（2）还原主期：催化剂大量还原出水阶段为还原主期。对铜锌系催化剂系统，该阶段主要维持热点温度在280℃左右，对镍系催化剂系统，该阶段主要维持热点温度在240℃左右，维持还原压力在0.7～0.72MPa循环机转速在320～460转。操作中循环量调节不宜大幅度调节，补气放空要稳定，排水要连续，并每小时计重一次。

（3）还原末期：为使出水彻底，催化剂还原完全，当主要阶段结束时，可以把温度稍作提高，还原压力提高到0.72～0.73Mpa，加大循环机转速并维持3~5小时，使出水进一步完全。

（4）降温阶段：待出水总量达到理论值时，可调节电炉电流，降低电流在400A左右，使各阶段温度逐渐降低。对铜锌系催化剂系统，待温度降低至220℃左右，对镍系催化剂系统，待温度降低至200℃左右，关闭补气阀、放空阀、放水阀，逐渐降低电流至0A。当温度降至300℃左右或降温趋势不明显时，可微开西分子筛进口阀门约1/8圈，使循环气不经过预热器直接进入电加热器对系统进行降温。可视降温情况逐步开大西分子筛进口阀门，待温度降至150℃时可全开西分子筛进口阀门，关闭东分子筛出口阀门。并逐渐调大循环机转速至640转。待温度降至50℃以下时，开启放空阀对系统进行卸压。

该过程涉及到的主要反应为：

相关反应方程式为：

预还原铜锌系催化剂：

CuO+H2→Cu+H2O

ZnO+H2→Zn+H2O

预还原镍系催化剂：

NiO+H2→Ni+H2O

3、钝化阶段

（1）钝化阶段：当系统温度降至50℃以下，压力为常压时可对系统供O2钝化，调节循环机转速在1100～1200转，微开放空阀。通过循环机进行自动抽气，维持钝化压力在0.02MPa左右。该阶段应注意温度压力变化。防止系统压力升高，催化剂急剧氧化放出大量热而发生事故。

（2）停车：待系统温度降至46℃以下，各段温差缩小到0℃时，可判断催化剂钝化完全。此时可逐渐降低循环机转速至0、停循环机、停循环机冷却水、全放空阀、切断电源。

相关反应方程式为：

预还原铜锌系催化剂：

2Cu +O2→2CuO

2Zn+O2→2ZnO

预还原镍系催化剂：

2Ni+O2→2NiO

产品主要生产环节工艺参数详见下表。

表2.2-14         预还原铜锌系催化剂主要生产环节工艺参数

| 生产单元 | 生产工序 | 主要生产工艺参数 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 温度（℃） | 压力（MPa） | 时间（h） |
| 启动阶段 | 气体置换 | 常温 | 0.1 | 0.5 |
|  | 开车 | 240 | 0.6~0.65 | 6~8 |
| 还原阶段 | 还原初期 | 280 | 0.7~0.72 | 4~8 |
|  | 还原主期 | 280 | 0.7~0.72 | / |
|  | 还原末期 | 285 | 0.72~0.73 | 3~5 |
|  | 降温 | 285→50 | 0.73→0.02 | / |
| 钝化阶段 | 钝化 | 50 | 0.02 | / |
|  | 停车 | ＜46 | 常压 | / |

表2.2-15          预还原镍系催化剂主要生产环节工艺参数

| 生产单元 | 生产工序 | 主要生产工艺参数 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 温度（℃） | 压力（MPa） | 时间（h） |
| 启动阶段 | 气体置换 | 常温 | 0.1 | 0.5 |
|  | 开车 | 200 | 0.6~0.65 | 4~6 |
| 还原阶段 | 还原初期 | 240 | 0.7~0.72 | 4~8 |
|  | 还原主期 | 240 | 0.7~0.72 | / |
|  | 还原末期 | 245 | 0.72~0.73 | 3~5 |
|  | 降温 | 245→50 | 0.73→0.02 | / |
| 钝化阶段 | 钝化 | 50 | 0.02 | / |
|  | 停车 | ＜46 | 常压 | / |

本产品生产工艺流程图及产污环节详见下图。

图2.2-2  预还原铜锌系催化剂生产工艺流程及产污环节示意图

图2.2-3  预还原镍系催化剂生产工艺流程及产污环节示意图

#### 2.2.3.3产污环节统计

根据上述工艺流程可知，本项目生产过程中产生的污染因素有废水、废气、噪声和固废，主要的产污环节和排污特征见表2.2-16。

表2.2-16           主要产污环节和排污情况一览表

| 污染物类别 | 生产线 | 编号 | 产污环节 | 污染物名称 | 主要特征污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 预还原合成氨催化剂 | W1-1 | 还原阶段 | 还原反应排水 | pH、COD、BOD、SS、NH3-N |
|  | 预还原铜锌系催化剂 | W2-1 | 还原阶段 | 还原反应排水 | pH、COD、BOD、SS、NH3-N |
|  | 预还原镍系催化剂 | W3-1 | 还原阶段 | 还原反应排水 | pH、COD、BOD、SS、NH3-N |
|  | 其他 | W4-1 | 办公生活 | 生活污水 | COD、BOD、SS、 NH3-N |
|  |  | W4-2 | 废气处理系统 | 废气处理系统排水 | COD、BOD、SS、 NH3-N |
| 废气 | 预还原合成氨催化剂 | G1-1 | 启动阶段 | 置换气体 | N2、H2 |
|  |  | G1-2 | 升温、还原阶段 | 反应尾气 | NH3、N2、H2 |
|  | 预还原铜锌系催化剂 | G2-1 | 启动阶段 | 置换气体 | N2、H2 |
|  |  | G2-2 | 还原阶段 | 驰放气 | N2、H2 |
|  | 预还原镍系催化剂 | G3-1 | 启动阶段 | 置换气体 | N2、H2 |
|  |  | G3-2 | 还原阶段 | 驰放气 | N2、H2 |
| 固废 | 其他 | S1-1 | 办公生活 | 生活垃圾 | / |
|  |  | S1-2 | 包装 | 废包装材料 | / |
| 噪声 | 主体工程 | 各种泵机工作噪声 |
|  | 公用工程 | 风机等工作噪声 |

### 2.2.4 物料平衡分析

#### 2.2.4.1 预还原合成氨催化剂物料平衡

预还原合成氨催化剂生产线物料平衡见表2.2-18和图2.2-4。

表2.2-18            预还原合成氨催化剂物料平衡表

| 项目 | 投料量 | 项目 | 产出量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （kg/批次） | （t/a） |  | （kg/批次） | （t/a） |
| 氧化态合成氨催化剂 | 5836.071 | 653.64 | 预还原合成氨催化剂 | 4464.286 | 500 |
| 氮气 | 129.286 | 14.48 | G1-1置换气体 | 44.643 | 5.0 |
| 氢气 | 187.679 | 21.02 | G1-2反应尾气 | 65.536 | 7.34 |
| 氧气 | 30.446 | 3.41 | W1-1废水 | 1609.018 | 180.21 |
| 合计 | / | 692.55 | / | / | 692.55 |

图2.2-4  预还原合成氨催化剂物料平衡图（单位：t/a）

#### 2.2.4.2 预还原铜锌系催化剂物料平衡

预还原铜锌系催化剂生产线物料平衡见表2.2-19和图2.2-5。

表2.2-19            预还原铜锌系催化剂物料平衡表

| 项目 | 投料量 | 项目 | 产出量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （kg/批次） | （t/a） |  | （kg/批次） | （t/a） |
| 氧化态铜锌系催化剂 | 8834.776 | 591.93 | 预还原铜锌系催化剂 | 7462.687 | 500 |
| 氢气 | 179.254 | 12.01 | G2-1置换气体 | 74.627 | 2.50 |
| 氮气 | 75.522 | 5.06 | G2-2驰放气 | 109.552 | 2.74 |
| 空气（氧气） | 40.000 | 2.68 | W2-1废水 | 2689.701 | 106.44 |
| 合计 | / | 611.68 | / | / | 611.68 |

图2.2-5  预还原铜锌系物料平衡图（单位：t/a）

#### 2.2.4.3 预还原镍系催化剂物料平衡

预还原镍系催化剂生产线物料平衡见表2.2-20和图2.2-6。

表2.2-20            预还原镍系催化剂物料平衡表

| 项目 | 投料量 | 项目 | 产出量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （kg/批次） | （t/a） |  | （kg/批次） | （t/a） |
| 氧化态镍系催化剂 | 8282.388 | 554.92 | 预还原镍系催化剂 | 7462.687 | 500 |
| 氢气 | 107.910 | 7.23 | G3-1置换气体 | 37.313 | 2.50 |
| 氮气 | 60.299 | 4.04 | G3-2驰放气 | 26.119 | 1.75 |
| 空气（氧气） | 18.209 | 1.22 | W2-1废水 | 942.687 | 63.16 |
| 合计 | / | 567.41 | / | / | 567.41 |

图2.2-6  预还原镍系物料平衡图（单位：t/a）

### 2.2.5 水平衡

2.2.5.1 建设项目用水量

（1）生产用水

本项目生产过程无生产用水。

（2）循环冷却水补充水

根据建设单位提供资料，本项目生产过程中循环冷却水的循环量为50m3/h（3.6×105m3/a），

由于冷却过程中少量的水因受热等因素损失，参考《机械通风冷却塔工艺设计规范》（GB/T 50392-2016），冷却塔的蒸发损失水量宜按照下列公示计算：

Qc=PeQ/100

Pe=KeΔt

式中：Qc——蒸发损失水量（m3/h）；

Q——设计进塔水量（m3/h）；

Pe——蒸发水量损失水率（%）；

Δt——冷却塔进水与出水温度差（℃），本项目取10℃；

Ke——蒸发水量损失系数（1/℃），本项目按环境气温30℃，系数取0.15。

则根据计算得出，项目冷却塔损耗水量为0.75m3/h，冷却塔年损耗（以300天计算）水量为18m3/d（5400m3/a）。项目采用间接冷却的方式，对水质要求不高，因此可以采用预还原铜锌系催化剂和预还原镍系催化剂生产过程中产生的排水作为补充，不足部分由厂区新鲜水补足。

（3）生活用水

本项目新增劳动定员16人，生活用水量按120L/人·d，则用水量为576m3/a（1.92m3/d）。

（4）废气处理系统用水

预还原合成氨催化剂在生产过程中会产生氨气，其中部分会随系统弛放气排出。为降低氨气对周边环境的影响，评价要求建设单位设置水喷淋系统对氨气进行处理。水喷淋系统年耗水量为37.5m3/a（0.125m3/d）

（5）小结

综合以上分析，项目新鲜水用水量为6013.5m3/a（20.045m3/d）。

2.2.5.2 建设项目排水

（1）生产废水

①W1-1废水

预还原合成氨催化剂在生产过程中，因有氨气生成，其排水中含有少量的氨。根据建设单位提供资料和物料衡算，W1-1废水中氨的最大浓度约为2%。该部分废水作为低浓度氨水外售，不外排。

②W2-1废水、W3-1废水

预还原铜锌系催化剂和预还原镍系催化剂在生产过程中产生W2-1废水和W3-1废水。根据建设单位提供资料和物料衡算，该部分废水水质较好，仅含有少量SS，经简单沉淀后，可作为循环冷却系统补水回用，不外排。

（2）循环冷却水系统排水

循环冷却水系统补水量为18m3/d（5400m3/a），项目采用间接冷却的方式，对循环冷却水水质要求不高，冷却水循环利用不外排。

（3）生活污水

生活污水产生系数按0.8计，则生活污水产生量为460.8m3/a（1.536m3/d）。

（4）废气处理系统排水

项目采用水喷淋对氨气进行处理。根据物料平衡核算，水喷淋对氨气的去除效率按80%计算，则废水产生量为39.38m3/a。因本项目废气仅含有氨气、氮气、氢气，因此水喷淋系统产生的废水可作为低浓度氨水外售，不外排。

（5）小结

综合以上分析，项目仅有生活污水排放，排水量为460.8m3/a（1.536m3/d）。

2.2.5.3 建设项目水平衡图

项目水平衡图详见2.2-7。本项目建成后全厂用排水情况详见表2.2-21。

表2.2-21             本项目用排水情况一览表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新鲜用水量 | m3/d | 19.48 |
| 2 | 总用水量 | m3/d | 1219.48 |
| 3 | 散失水量 | m3/d | 18.384 |
| 4 | 重复用水量 | m3/d | 1200 |
| 5 | 排水量 | m3/d | 1.536 |
| 6 | 水重复利用率 | % | 98.36 |

图2.2-7   项目水平衡图（单位：m3/d）

### 2.2.6 本项目污染物产排情况

本项目利用河南中宏清洁能源股份有限公司院内北侧空地2000平方米，新建4套加氢预还原装置和操控室1座。施工期污染较小且暂时的，本次不再评价，仅评价营运期污染物产排情况。

#### 2.2.6.1 废气污染物产排情况

（1）有组织废气

①G1-1、G2-1、G3-1置换气体

催化剂在进行预还原前，需对整个系统（管道、合成塔等）进行气体置换，根据建设单位提供资料，4条生产线每年置换气体产生量为10.0t/a。该部分气体以氮气为主，含有少量氢气，经排气筒直接排放，排放量为10t/a（1.39kg/h）。

②G1-2反应尾气

合成氨催化剂在预还原过程中，因还原温度较高，系统内的氮气和氢气会在催化剂的作用下合成氨气，但因系统压力较小，氨气产生量不大。根据建设单位提供资料，氨气产生量约为5.88t/a（0.817kg/h）。因为氨气易溶于水，其中约有60%氨气（3.53t/a）在系统内进入W1-1排水中，约40%氨气（2.35t/a，0.326kg/h）随驰放气外排。

项目采用粒状氧化态催化剂作为原料，生产的反应过程发生还原反应，经还原后，催化剂前后结构稳定，仍为粒状催化剂，无金属粉尘溢出。

项目设置水喷淋系统对氨气进行处理，水喷淋对氨气的去除效率按80%进行计算，则G1-2尾气中，氨气排放量约为0.47t/a（0.0653kg/h），水喷淋系统风量以5000m3/h计。

③G2-2、G3-2驰放气

预还原铜锌系催化剂和预还原镍系催化剂在还原过程中会产生驰放气，该催化剂对氮气和氢气无催化效果，因此驰放气主要成分为氮气和氢气。

项目采用粒状氧化态催化剂作为原料，生产的反应过程发生还原反应，经还原后，催化剂前后结构稳定，仍为粒状催化剂，无金属粉尘溢出。

G2-2驰放气排放量为2.74t/a（0.381kg/h），G3-2驰放气排放量为1.75t/a（0.243kg/h）。

综上，污染物产排放情况详见表2.2-22。

表2.2-22                              项目有组织废气产生及排放状况

| 产污单元 | 废气名称 | 污染因子 | 产生量 | 最终处置措施 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | t/a | kg/h |  | t/a | kg/h |
| 预还原合成氨催化剂生产线 | G1-1置换气体 | N2 | 4.98 | 0.692 | / | 4.98 | 0.692 |
|  |  | H2 | 0.02 | 0.003 |  | 0.02 | 0.003 |
|  | G1-2反应尾气 | N2 | 4.66 | 0.647 | 水喷淋+15m排气筒 | 4.66 | 0.647 |
|  |  | H2 | 0.33 | 0.046 |  | 0.33 | 0.046 |
|  |  | NH3 | 2.35 | 0.326 |  | 0.47 | 0.0653 |
| 预还原铜锌系催化剂生产线 | G2-1置换气体 | N2 | 2.49 | 0.346 | / | 2.49 | 0.346 |
|  |  | H2 | 0.01 | 0.001 |  | 0.01 | 0.001 |
|  | G2-2驰放气 | N2 | 2.57 | 0.357 | / | 2.57 | 0.357 |
|  |  | H2 | 0.17 | 0.024 |  | 0.17 | 0.024 |
| 预还原镍系催化剂生产线 | G3-1置换气体 | N2 | 2.49 | 0.346 | / | 2.49 | 0.346 |
|  |  | H2 | 0.01 | 0.001 |  | 0.01 | 0.001 |
|  | G3-2驰放气 | N2 | 1.55 | 0.215 | / | 1.55 | 0.215 |
|  |  | H2 | 0.2 | 0.028 |  | 0.2 | 0.028 |

对上表中的有组织废气按因子进行统计，详见下表。

表2.2-23             本项目有组织废气产排放情况

| 污染因子 | 来源 | 产生量 | 产生浓度 mg/m3 | 排放量 | 排放浓度 mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t/a | kg/h |  | t/a | kg/h |  |
| 氮气 | G1-1、G1-2、G2-1、G2-2、G3-1、G3-2 | 18.74 | 2.603 | 520.6 | 18.74 | 2.603 | 520.6 |
| 氢气 | G1-1、G1-2、G2-1、G2-2、G3-1、G3-2 | 0.74 | 0.103 | 20.6 | 0.74 | 0.103 | 20.6 |
| 氨气 | G1-2 | 2.35 | 0.326 | 65.2 | 0.47 | 0.0653 | 13.6 |

（2）无组织废气

本项目生产过程不涉及储罐，无组织排放的废气主要为生产装置区无组织废气量，综合考虑类比同类型项目、公式计算、《石化企业挥发性有机物（VOCs）排放量估算方法技术指南》（2014年，环境保护部环境工程评估中心）等方法来进行核算。

生产装置区无组织废气

装置产生的无组织废气主要因为生产装置密封不严导致反应过程中生成的气体发生的泄露。

由于反应器、管道、阀门等连接处产生泄漏，会有少量无组织排放的气体，排放源为生产装置区。

整个生产工艺中的无组织排放可采用下式计算：

式中：——为管道不严密处的散发量（kg/h）；

——为安全系数，视设备的摩擦程度而定，一般取＝1；

——随设备内部压力而定的系数，其值例如表2.9-5，本次取0.21；

——管道的内部容积（m3），根据建设单位提供资料，本项目对1套装置取1m3；

——管道内部有害气体和蒸气的分子量；

——管道内部有害气体和蒸气的绝对温度（K），取865k。

表2.2-24              不同压力时的系数C值

| 压力（绝对大气压力） | ＜2 | 2 | 7 | 17 | 41 | 101 | 401 | 1001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系数C | 0.21 | 0.166 | 0.182 | 0.189 | 0.25 | 0.29 | 0.31 | 0.37 |

本次评价对氮气、氢气等无排放标准的因子不进行无组织废气量核算。对氨气采用上述公式进行核算。

则根据核算，项目预还原合成氨催化剂生产装置区2条生产线无组织废气核算详见下表。

表2.2-25           生产装置区无组织废气计算结果一览表

| 序号 | 化学原料 | 废气因子 | 产生速率（kg/h） | 产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | 氨气 | 0.0588 | 0.424 |

表2.2-26                              项目建成后废气产生及排放状况

| 污染源 | 污染物 名称 | 污染物来源 | 产生状况 | 治理 措施 | 去除率 （％） | 排放状况 | 排放标准 | 排放源参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 速率(kg/h) | 产生量(t/a) | 产生浓度(mg/m3) |  |  | 速率(kg/h) | 排放量 (t/a) | 排放浓度(mg/m3) | 速率 (kg/h) | 浓度(mg/m3) |  |
| 1#15m排气筒 | 氮气 | G1-1、G1-2、G2-1、G2-2、G3-1、G3-2 | 2.603 | 18.74 | 520.6 | 水喷淋 | / | 2.603 | 18.74 | 520.6 | / | / | 排气筒高度：15m；排气筒直径0.4m；温度：30℃；废气量：5000m3/h |
|  | 氢气 | G1-1、G1-2、G2-1、G2-2、G3-1、G3-2 | 0.103 | 0.74 | 20.6 |  | / | 0.103 | 0.74 | 20.6 | / | / |  |
|  | 氨气 | G1-2 | 0.326 | 2.35 | 65.2 |  | 80 | 0.0653 | 0.47 | 13.6 | 4.9 | / |  |
| 无组织废气 | 氨气 | 生产装置区 | 0.0457 | 0.329 | / | / | / | 0.0457 | 0.329 | / | 厂界外监控浓度1.5mg/m3 |

#### 2.2.6.2 废水污染物产排情况

（1）预还原合成氨催化剂生产废水

根据物料衡算，预还原合成氨催化剂生产过程中会产生176.68m3/a废水，因在生产过程中会有部分氨气溶入，氨气质量分数约为2%，则该部分废水产生量为180.21t/a。该部分废水可作为低浓度氨水外售，不外排。

（2）预还原铜锌系催化剂、预还原镍系催化剂生产废水

根据物料衡算，预还原铜锌系催化剂、预还原镍系催化剂生产过程中，共会产生废水169.6m3/a。该部分废水为是氢气还原铜锌镍氧化物产生的废水，水质较好，仅含有少量SS，属于清净下水。根据建设单位提供资料，SS的浓度约为50mg/L，经简单沉淀后，回用于本项目循环冷却系统补水。

（3）生活污水

根据工程分析，生活污水产生量为460.8t/a（1.536t/d）。生活污水主要污染物浓度为COD浓度为300mg/l、BOD浓度为280mg/L、SS浓度为200mg/L、氨氮浓度为30mg/L。

（4）废气处理系统排水

项目采用水喷淋对预还原合成氨生产过程中产生的氨气进行处理，年耗水量为37.5m3/a，废水产生量为39.38t/a。该部分废水中氨的含量约为4.8%，可作为低浓度氨水外售，不外排。

建设项目废水污染源产生状况汇总于表2.2-27。

表2.2-27                 项目废水产排状况

| 污染源 | 废水量（t/a） | 污染物 | 污染物产生 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度(mg/L) | 产生量(t/a) |
| 生活污水 | 460.8 | COD | 300 | 0.138 |
|  |  | BOD | 280 | 0.129 |
|  |  | 氨氮 | 30 | 0.014 |
|  |  | SS | 200 | 0.092 |
| 废水合计 | 460.8 | / | / | / |

#### 2.2.6.3 噪声污染物产排情况

建设项目噪声主要来源于泵、风机等的运行，噪声源强为70~90dB(A)。噪声源及排放规律列于表2.2-28。

表2.2-28            建设项目一期噪声污染源及排放规律一览表

| 编号 | 噪声源 | 数量 | 噪声级 dB(A) | 治理措施 | 治理后源强 | 噪声特性 | 排放规律 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼓风机 | 4 | 90 | 减振、隔声 | 70 | 机械性噪声 | 连续 |
| 2 | 冷却塔 | 3 | 85 | 减振、隔声 | 70 | 机械性噪声 | 连续 |
| 3 | 循环机 | 4 | 85 | 减振、隔声 | 75 | 机械性噪声 | 连续 |
| 4 | 氨泵 | 4 | 85 | 减振、隔声 | 70 | 机械性噪声 | 连续 |

#### 2.2.6.4 固体废物污染物产排情况

（1）生活垃圾

本项目建成后新增劳动定员16人，每人每天生活垃圾产生量约为0.5kg/d，则生活垃圾产生量为8kg/d（2.4t/a）。

（2）废包装材料

本项目各原料主要采用吨包、编织袋、铁桶等包装材料，根据项目原料用量估算，每年产生约2.0t/a的废弃包装材料。

本项目一般固废产生及处置情况详见下表。

表2.2-29        本项目一般固废产生及处置情况一览表

| 固废名称 | 来源 | 产生量 | 主要成分 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾 | 员工办公生活 | 2.4t/a | 纸、塑料等 | 垃圾桶暂存，日产日清，交市政环卫部门清运 |
| 废包装材料 | 原料包装 | 2.0t/a | 铁桶、吨包等 | 暂存后外售处置 |

### 2.2.7污染物治理“三本账”

本工程污染物排放三笔账见表2.2-30。

表2.2-30       本项目建成后污染物产生量、削减量和排放量

| 种 类 | 污染物名称 | 产生量 (t/a) | 削减量 (t/a) | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (t/a) |
| 废气 | 氨 | 2.35 | 1.88 | 0.47 |
| 废 水 | 生活污水 | 水量 | 460.8 | / | 460.8 |
|  |  | COD | 0.138 | 0.115 | 0.023 |
|  |  | BOD | 0.129 | 0.124 | 0.005 |
|  |  | 氨氮 | 0.014 | 0.012 | 0.002 |
|  |  | SS | 0.092 | 0.087 | 0.005 |
| 固体废弃物 | 生活垃圾 | 2.4 | 2.4 | 0 |
|  | 废包装材料 | 2.0 | 2.0 | 0 |

### 2.2.8非正常工况分析

非正常工况排污主要包括生产设备的正常开、停车和设备检修时，以及环保设施达不到设计要求时排放的污染物。

本项目所采用的生产设备采用电能，设备正常开、停车和检修时不会有污染物排放，因此本项目的非正常工况排污主要指环保设施达不到设计要求时排放的污染物。

#### 2.2.8.1 废气非正常排放

本次评价假设项目营运期，废气末端最终处理工艺发生故障，导致处理能力下降，最坏情况为处理效率为0%。出现以上事故后，建设单位一般能在10min进行有效处理，因此按10min进行事故排放源强计算。

本项目废气非正常工况主要是废气末端处理装置“水喷淋+15m排气筒”发生故障，导致处理效率下降，则非正常工况排放情况见表2.2-31。

表2.2-31             废气污染物非正常工况排放情况表

| 污染源 | 污染物名称 | 排放速率，kg/h | 排放量，kg/10min |
| --- | --- | --- | --- |
| 尾气处理设施 | 氨气 | 0.326 | 0.054 |
|  | 氮气 | 0.906 | 0.151 |
|  | 氢气 | 2.111 | 0.352 |

#### 2.2.8.2 废水非正常排放

本次评价假设废气处理装置出现故障，喷淋水外泄，最坏情况为水喷淋塔废水全部泄露。根据建设单位提供资料，若降吸收塔水全部泄露，则一次泄漏量约为1t。该部分废水可经厂区地面排水设施进入事故池，之后送入污水处理站进行处理。

### 2.2.9本项目污染物产生及排放情况汇总

本项目污染物排放状况见表2.2-32。

表2.2-32             本项目染物排放状况一览表

| 项目 | 污染物 | 产生量 | 出厂界 | 外排环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 削减量 | 排放量 | 削减量 | 排放量 |
| 废水 | 废水量（t/a） | 460.8 | 0 | 460.8 | 0 | 460.8 |
|  | COD（t/a） | 0.138 | 0.009 | 0.129 | 0.106 | 0.023 |
|  | NH3-N（t/a） | 0.014 | 0 | 0.014 | 0.0117 | 0.0023 |
| 废气 | 废气量（万Nm3/a） | 3600 | 0 | 3600 |
|  | 氨气（t/a） | 2.35 | 1.88 | 0.47 |
| 一般固体废物（t/a） | 4.4 | 0 | 0 |

### 2.2.10全厂污染物产生及排放情况汇总

本项目建成后全厂污染物产生、处理削减、排放情况见表2.2-33。

表2.2-33                                   本项目完成后全厂污染物排放状况一览表

| 项目 | 污染物 | 在建工程 | 以新带老削减量 | 本项目 | 本次完成后全厂排放量 | 全厂增减量 | 全厂 总量控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出厂界 | 外环境 | 出厂界 | 外环境 | 出厂界 | 外环境 | 出厂界 | 外环境 | 出厂界 | 外环境 |  |
| 废 水 | 废水量（t/a） | 3155.2 | 3155.2 | 0 | 0 | 460.8 | 460.8 | 3616 | 3616 | +460.8 | +460.8 | 3616 |
|  | COD（t/a） | 0.88 | 0.158 | 0 | 0 | 0.129 | 0.023 | 1.009 | 0.181 | +0.129 | +0.023 | 0.181 |
|  | NH3-N（t/a） | 0.09 | 0.0158 | 0 | 0 | 0.014 | 0.0023 | 0.104 | 0.0181 | +0.014 | +0.0023 | 0.0181 |
| 废 气 | 废气量（万Nm3/a） | 15259.2 | 0 | 3600 | 18859.2 | +3600 | 18859.2 |
|  | 烟粉尘（t/a） | 2.5 | 0 | / | 2.5 | 0 | 2.5 |
|  | NO2（t/a） | 0.59 | 0 | / | 0.59 | 0 | 0.59 |
|  | 氨气（t/a） | 0 | 0 | 0.47 | 0.47 | +0.47 | 0.47 |
| 一般工业固废（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 危险废物（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 2.3清洁生产分析

清洁生产涉及到产品的整个生命周期，不仅要考虑产品的生产过程，还要考虑产品的原材料使用和服务等因素可能对环境造成的影响，是一种全新的污染防治战略。由于本项目生产尚未有行业清洁生产标准，本次评价根据项目特点，确定本次清洁生产分析总体思路为：本项目主要从资源与能源、设备、过程控制、产品、废物回收、管理、员工等方面，分析本项目清洁生产水平。

### 2.3.1原辅材料及能源

生产原料的选择，是企业实施清洁生产的基础。本项目原料采用还原态催化剂，且入库前必须检验合格；氢气采用骏化输送，项目原辅材料符合清洁生产要求。

- 能源

本项目能源消耗主要为水、电、蒸汽等。企业在项目设计时均能选用节能设备，提高水资源利用率。

### 2.3.2生产设备

项目本着先进、可靠、适用的原则选购设备，并进一步优化设计、合理布局。

（1）项目生产设备均采用密闭设备，仪器仪表采用自动控制系统，自动进行温度、压力的控制，并应用数据现场自动采集系统集中显示方案控制中的各类反应过程中的有关参数，既提高了原料的转化率和产品收率，又有利于后序工段的生产，而且可以降低污染物产生量，有利于保护环境。通过自动控制系统来调节原辅材料最佳配比，并采用温度、压力等控制设备，以稳定生产，提高产品质量，避免原料浪费严重造成后续生产产品产率低、杂质含量大、产品质量低。

（2）设备的选用、安装、检验和管道连接均严格执行我国现行技术标准规范。对关键性设备采取冗余设计，并在相关管道、阀门设立旁路、歧管和缓冲设施，以减少物料泄漏可能。

（3）各类物料输送管线专管专用，不需切换和清洗。同时采用液泵和管道加料，避免粗放操作，以有效减少物料的跑、冒、滴、漏。管线设计均使用无缝管，外层涂上防腐材料然后再用聚合材料封包，所有管线尽可能减少连接的法兰个数。

综上所述，工程采用的生产设备符合清洁生产的要求。

### 2.3.3生产工艺

本项目采用2015年河南中宏清洁能源股份有限公司申请的《一种合成氨预还原催化剂的制备方法及其制备装置》的实用新型专利技术，为行业内较为先进的生产工艺。

### 2.3.4产品

本项目生产的产品均符合相关标准，质量稳定，具有稳定的销售途径。各产品安全性高，产品满足清洁生产要求。

### 2.3.5废物回收及循环利用

项目清洁下水循环使用于生产，不外排。

### 2.3.6管理

企业环境管理的作用主要体现在协调发展生产和保护环境的关系。环境管理应依据清洁生产与末端治理相结合的思路，从生产原料进厂到产品出厂整个过程中对原料使用、能源利用、设备维护、污染物治理等方面认真做到严格管理，加强员工清洁生产意识，严格操作规程，杜绝生产过程中不必要的原料及能源的损耗，保证清洁生产稳定持续发展，协调社会、经济、环境效益的统一。评价建议企业在以下方面加强环境管理：

- 制定有利于清洁生产的管理条例及岗位操作规程。严格岗位责任制度和按操作规程作业，杜绝跑、冒、滴、漏的现象发生，实行清洁作业，避免作业现场杂乱无章。

- 尽快开展全厂的清洁生产审核及可持续清洁生产计划，推行较为先进的清洁生产管理体系。

- 在奖惩方面，充分与清洁生产挂钩，建立清洁生产奖惩激励机制，以调动全体职工参与清洁生产的积极性。

- 制定专门的管理制度及可持续清洁生产计划，推行ISO14000环境管理体系。

### 2.3.7员工

员工素质也是影响清洁生产的重要环节，任何生产过程，无论自动化程度有多高，均需要人的参与，因此员工素质的提高和积极性的激励也是有效控制生产过程和废弃物产生量的重要因素。

（1）选择有一定工作经验及文化素质较高的员工，并对其进行严格的岗前培训，培训合格方可上岗。

（2）加强对员工的清洁生产意识教育，制定清洁生产的奖励及惩罚措施，提高员工参与清洁生产的积极性。

综上所述，本项目通过采取上述工艺选择、设备选型、过程控制、末端处理、等措施后，可有效防止浪费潜在的可用的材料，降低原材料的消耗，降低能源的使用，降低污染物的产生，清洁生产水平能达到国内先进水平。

2.3.8 清洁生产小节

综上所述，本项目所采用的生产工艺和设备技术水平均较为先进，符合清洁生产对生产工艺及设备要求。项目生产过程中能够有效减少污染的产生，且各类污染物均能得到妥善的处理和处置。项目采用生产工艺及设备技术水平较为先进，生产过程控制严格，末端治理有效，符合国家清洁生产要求。

## 2.4 污染物总量控制建议

### 2.4.1本项目污染物新增总量控制指标

评价建议本项目污染物新增总量控制指标如下：

- 水污染物控制指标为

出厂界：COD：0.129t/a，NH3-N：0.014t/a；

外排环境：COD：0.023t/a，NH3-N：0.0023t/a；

### 2.4.2本项目完成后全厂污染物总量控制指标

评价建议本项目完成后全厂污染物总量控制指标如下：

（1）水污染物控制指标为

出厂界：COD：1.009t/a，NH3-N：0.104t/a；

外排环境：COD：0.181t/a，NH3-N：0.0.181t/a；

# 第三章  环境现状调查与评价

## 3.1 区域自然环境概况

### 3.1.1 地理位置

驻马店市位于河南省中南部，地处北纬32º18’~33º35’、东经113º10’~115º12’。东西长191.5km，南北宽137.5km，总面积15083km2，占全省总面积8.9%。东与安徽省阜阳市接壤，西与南阳市相连，北与周口、平顶山和漯河为界，南与信阳市毗邻。

驻马店市产业集聚区位于驻马店市中心城区的东南。本项目厂址位于驻马店市产业集聚区练江大道与中原大道交叉口东南侧。项目地理位置见附图一。

### 3.1.2 地形地貌

驻马店市地势较为平坦，绝大部分为冲洪积平原，广泛分布着第四纪洪水沉积物，属“山前倾斜平原”地貌单元。整个地形西北高、东南低，市区地面高程在海拔67~86.4m之间，地面坡度为1/1000~1/1800。市域地貌类型多样，有山地、丘陵、平原、水域。在区域总面积构成中，山地分布在西部及西南部属伏牛山和桐柏山余脉，面积约占全市总面积13%，山前丘陵和岗地约占10.8%，平原和水域分别约占68.6%、7.6%。

项目厂址区域地形平坦，海拔高度76m。

### 3.1.3 地质

项目所在区域属第四纪冲洪积平原，地质结构和成土母质多为变质岩系，工程地质均匀，土层深厚，地面以下0.8~1.0m左右为表面耕土，土壤多为黄棕壤，少数为潮土类。该区域地震基本烈度小于6度。

本项目场地地层自上而下分布情况如下：

第1层：耕土。黄褐色，以粉质黏土为主，含大量植物根系。切面稍有光泽，韧性中等，干强度中等到，摇震反应无。层底深度0.20～1.20m，层厚0.20～1.20m。

第2层：粉质黏土（Q3al+pl）。褐、黄褐色，可塑，含少量铁锰质成分及灰色泥质条带。切面稍有光泽，韧性中等，干强度中等，摇震反应无。层底深度5.60～7.20m，层厚4.60～6.50m。

第3层：粉质黏土（Q3al+pl）。灰黄色，硬塑，含大量铁锰质成分及灰色泥质条带。切面稍有光泽，韧性中等 ，干强度中等，摇震反应无。层底深度8.90～10.50m，层厚2.50～3.90m。

第4层：粉质黏土（Q3al+pl）。灰褐、褐黄色，可塑，含少量铁锰质成分及灰色泥质团块。切面稍有光泽，韧性中等，干强度中等，摇震反应无。层底深度11.40～12.80m，层厚1.70～2.70m。

第5层：粉质黏土（Q2al+pl）。黄褐色，湿，硬塑，含少量铁锰质成分及灰色泥质团块。切面稍有光泽，韧性高，干强度高，摇震反应无。层底深度20.50～22.40m，层厚8.10～10.50m。

第6层：粉质黏土（Q2al+pl）。棕褐色，硬塑～坚硬，干强度高，高韧性，摇振反应无，切面有光泽，含灰白、灰绿色泥质团块。层底深度33.70～34.30m，层厚11.80～13.10m。

第7层：粉质黏土（Q2al+pl）。棕黄色，硬塑～坚硬，干强度高，高韧性，摇振反应无，切面有光泽，含铁锰质成分及灰绿色泥质团块。在勘察深度范围内未揭穿此层，最大揭穿深度25.60m。

### 3.1.4 水文

（1）地表水：

驻马店市属淮河流域洪汝河水系。项目所在区域的主要地表水体有河流和湖库。河流主要有汝河、臻头河、练江河、冷水河、小清河、奎旺河和北汝河，流经驿城区的河流有2条，即练江河和冷水河；湖库主要有板桥水库、宿鸭湖水库和薄山水库。本次工程排水涉及有练江河、汝河、宿鸭湖水库。项目所在区域地表水系见附图。

汝河，又称南汝河，古称汝水。发源于泌阳县北部的王峰山区，东流穿过遂平县，由罗店乡大王桥村西入境，东南流至老村入宿鸭湖水库，水库泄水经刘大桥、宿鸭湖引洪道，至夏屯汇入臻头河，过泄洪闸沿臻头河故道东流，至三桥乡尹庄折向东南，至君于庄北入老河道向东，至阎湾北又走新道，经李庄北、北湖北，至张岗乡夏湾折向东南，至陈庄又走新道，向南至小张庄南入汝河（入口在汝河西岸，河东岸为赵埠口自然村）。汝河为淮河水系二级支流。在新蔡县班台和小洪河汇合后于安徽省的王家坝附近注入淮河干流。其流域面积12380km2。汝河水体功能规划为Ⅳ类，控制断面为国控断面汝河沙口断面，水质目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

练江河，发源于市区西部的桃木山北侧，在水屯东流入宿鸭湖，全长42.7km，流域面积204km2，河床较浅，不宜泛滥，比降1：1500，流量变化较大。根据驻马店市水文站长期观测资料，最大径流量达716m3/s，最小流量为0，目前已成为驻马店市的排污河，驻马店市第一污水处理厂（即刘楼污水处理厂）和第三污水处理厂（即驻马店市第三污水处理厂）尾水排入此河，练江河水体功能规划为Ⅲ类水体，现状水质较差，COD、氨氮均不能满足要求。

宿鸭湖水库，为一平原人工水库，1958年修建，位于驻马店市东部汝南县境内，距离本工程约20km。宿鸭湖水库南北长35km，东西宽15km，总面积167km2，库容达116.5亿m3；水位高程一般保持在52.5-53.5m之间，汛期最高水位54.5m，非汛期最高水位52.5m；是一座以防洪灌溉为主、结合农用、养鱼等综合利用的大型调节水库，也是河南省最大的平原水库。宿鸭湖水库水体功能规划为Ⅲ类水体。

项目废水排入驻马店市第三污水处理厂处理，尾水排入练江河，最终排入宿鸭湖水库。

（2）地下水：

项目所在区域位于伏牛~大别弧形构造带内的中新生盆地内，基底为古生代炭系或奥陶、寒武系海陆交互相和海相沉积的陆源碎屑岩及碳酸盐岩类地层，以后直接沉积了第三系陆相地层，上部则覆盖了厚度不大的第四系冲洪积地层。浅层含水层由第四系中、上更新统冲积、洪积相细砂、中细砂、砂砾石组成，水位埋深6～8m；深层含水层由第四系中更新统底部冲洪积和下更新统上部和冰积湖积泥质中细砂、泥质中粗砂及小砾石组成，埋深60～250m。

市区浅层地下水补给来源为大气降水补给、地下水侧向径流补给和井灌渗入补给。枯水期水力坡度1.3～2.5‰，丰水期水力坡度为1.3～2‰。区域浅层地排泄方式主要为工农业开采、蒸发排泄、径流排泄，地下水水质良好，但较贫乏。

区域地下水埋藏较浅，地下水流向在进入市区前大致呈西北至东南方向，入市区后分为两部分，南部仍沿原方向流动，北部则改变为东北方向。

### 3.1.5 植被

驻马店市在地理分布上属于温带夏绿林与暖温带混交林的过渡地带。温度、雨量等条件均适合温带森林的发育生长。但目前自然森林已很少，西部山区多为人工栽培的林木和灌林栎林，其中大部分地区为草木植被。本项目拟建厂址位于驻马店市建成区边缘，地表植被以人工栽培植被为主。

### 3.1.6 生物资源

项目所在区域为驻马店市产业集聚区，周边无植物及农作物。

根据驻马店市生态保护区划，项目所在区域属于土壤肥力维持于营养物质循环重要区域。驻马店市生态保护区划见图3.1-2。

图3.1-2区域生态功能区划图

### 3.1.7 气候

驻马店市气候属于大陆性暖温带季风型的亚湿润气候，四季分明，气候温和。据驻马店市气象台多年来气象资料统计，市区年平均气温14.8℃，年平均气压1006.9hPa，年平均相对湿度73%，年日照时数2166.8h，平均年降水量985.6mm，平均年蒸发量 1572.8mm，平均年无霜期 217 天。

市区全年以北风为主，东南风次之。夏季盛行偏南风，冬季盛行偏北风；一年中春季风速最高，秋季风速较低，全年平均风速 2.3m/s；静风频率也较高，全年平均约 12%。驻马店市风向频率玫瑰图见图 3.1-1。

市区近30年气候统计情况见表3.1-1。

表3.1-1    驻马店市主要气象特征一览表

| 序号 | 气象要素 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 年平均气温 | 14.8℃ |
| 2 | 极端最高气温 | 41.9℃ |
| 3 | 极端最低气温 | -18.1 |
| 4 | 年均气压 | 1006.9hPa |
| 5 | 年均降雨量 | 985.6mm |
| 6 | 年均相对湿度 | 73% |
| 7 | 全年无霜期 | 217天 |
| 8 | 年均日照时间 | 2166.8h |
| 9 | 主导风向 | 西北偏北风 |
| 10 | 多年平均风速 | 2.3m/s |

平均风向频率玫瑰图见图3.1-3。

图3.1-1   风向频率玫瑰图

## 3.2相关规划简介

### 3.2.1《驻马店市城市总体发展规划（2010~2030年）》

城市性质：中原经济区南部区域中心城市，现代化的制造业和商贸物流基地，生态旅游名城。中心城区主要发展方向：规划中心城区重点向北、向西拓展，各类建设用地布局和基础设施建设都应适应主要发展方向，健康、有序地引导城市发展。中心城区空间增长边界：东起京港澳高速公路、西至平山大道，北起纬十二路、南至工业四路。中心城区人口规模：预计至2020 年中心城区人口达到134 万人，至2030年中心城区人口达到191 万人。中心城区用地规模：规划至2020 年中心城区建设用地总规模控制在132km2以内，人均城市建设用地指标控制在99m2 以内；至2030年中心城区建设用地总规模控制在185km2以内，人均城市建设用地指标控制97m2以内。

中心城区布局结构：以河流、农田、绿地为生态基底，以城市干道为基本骨架，形成“一心两轴、四带八区”的城市空间结构。

(1)一心：“新城—老城”中心

新城主要承担现代城市公共服务与生产性服务功能，老城主要承担生活性服务功能，新老城优势互补、互动发展，提升中心城区面向全市域乃至区域的综合服务能力。

(2)两轴：区域城镇拓展轴、城市功能拓展轴

区域城镇拓展轴：主要由天中山大道—文明大道、乐山大道构成，北联遂平，南接确山，串联“新城—老城”中心、关王庙创新研发区、练江河康体休闲区，引导城市轴线拓展，成为中心城市组团式发展区城镇空间发展轴的重要组成部分。城市功能拓展轴：以开源大道、开源河为纽带，西联石武高速铁路驻马店站，中部经过行政文化中心，东部串联企业服务中心，进而向东西两翼延展，西至板桥风景区、西部山区旅游度假休闲区，东至宿鸭湖生态休闲功能区、天中山风景区，并与区域都市旅游休闲环有机结合，主要发展商务商业、信息咨询、企业服务、旅游度假、都市休闲、生态体验等功能，强化中心城区对市域东西向的辐射带动作用。

(3)四带八区：在“一心、两轴”的基础上，规划围绕“新城—老城”中心，布局小清河科技文化休闲带、练江河康体娱乐休闲带、京广铁路、石武高速铁路生态保育发展带4 条发展带，并结合主要发展轴带布局新城片区、老城片区、高铁片区、练江片区、关王庙片区、开源片区、东风片区、南海片区等8 个城市片区。

中心城区各片区主要职能：

(1)新城片区主要承担行政办公、文化展示、职业教育、居住生活服务等功能；

(2)老城片区主要承担传统商贸、公共服务、居住生活服务等功能；

(3)高铁片区主要承担现代商务商业、金融保险、贸易咨询、物流、交通枢纽等功能；

(4)练江片区主要承担康体疗养、生态休闲、公共服务、生态居住等功能；

(5)关王庙片区主要承担科技研发、职业教育、文化创意、生物科技、企业孵化、康体休闲、居住等功能；

(6)开源片区主要承担企业服务及食品加工、综合物流等产业功能；

(7)东风片区主要发展医药制造、装备制造、新能源、环保建材(新材料)、煤化工等产业功能；

(8)南海片区主要发展钢铁、纺织、建材、原材料等产业功能。

给水工程规划：

(1)水源规划：规划中心城区用水全部采用地表水。

板桥水库城镇可供水能力为35万m3/d；薄山水库城镇可供水能力为15万m3/d，远期供水能力达到20 万m3/d；逐步改善宿鸭湖水库水质，在水质达标的前提下，可利用30万m3/d 的水资源作为城镇生产生活用水水源。

(2)引水工程

板桥水库通过板桥灌区南干渠(2DN1400)自流将水输送至河里王泵站，再由河里王泵站将水输送至中心城区。

薄山水库通过薄山北干渠(中间设泵站)将水输送至中心城区。

宿鸭湖水库通过建设引水工程将达标水输送至中心城区。

(3)给水设施规划

规划扩建中心城区第一(王楼)水厂和第二水厂，新建第三水厂和第四水厂。第一(王楼)水厂和第二水厂水源为板桥水库，第三水厂水源为薄山水库，第四水厂水源为宿鸭湖水库。

排水工程规划：

(1) 排水体制

采用雨污分流制排水体制。

(2) 污水量预测

预测中心城区2020 年污水量为49.3万m3/d，污水总变化系数Kz=1.04；2030年污水量为67.56万m3/d，污水总变化系数Kz=1.01。

(3) 污水处理设施规划

规划对第一(刘楼)污水处理厂进行扩建，至2020 年日处理能力为15万m3/d 占地约11公顷。

新建第二污水处理厂，规划至2020 年日处理能力为20 万m3/d，至2030年日处理能力为30万m3/d，占地约18公顷。

新建第三污水处理厂，规划至2020年日处理能力为15万m3/d，至2030年日处理能力为25万m3/d，占地约14公顷。

新建新城污水泵站，规划至2020年日提升能力为10万m3，至2030年日提升能力为15万m3，占地约0.35公顷。

(4) 再生水设施规划

新建第一(刘楼)再生水厂，规划至2020年日处理能力为6万m3/d，至2030年日处理能力为10万m3/d，占地约3公顷。

新建第二再生水厂，规划2020年日处理能力为5万m3/d，至2030年日处理能力为10万m3/d，占地约3公顷。

新建第三再生水厂，规划至2020年日处理能力为5万m3/d，至2030年日处理能力为10万m3/d，占地约2 公顷。

(5) 污水管网规划

规划近期在老城区沿开源大道、雪松大道、骏马路分别建设d1000的截污干管，将合流污水截至污水处理厂集中处理，截流倍数取1.5。在产业集聚区沿道路敷设d600~ d1200的再生主干管，鼓励可能的企业使用再生水。

水环境功能区划：

规划汝河作为备用水源，按饮用水源保护区执行Ⅲ类水质标准；城市内景观河道练江河、骏马河等执行Ⅴ类标准。

本项目占地属于工业用地，符合驻马店市城市总体规划要求。

### 3.2.2 《驻马店产业集聚区发展规划》及规划环评

《驻马店市产业集聚区发展规划》已于2012 年3 月完成。产业集聚区发展规划仍根据区域环境敏感性及资源环境承载能力，进一步优化调整发展规划。进一步优化用地布局，注重节约集约用地。并充分考虑各功能区相互干扰、影响问题，减小各功能区之间的不利影响。调整后的产业集聚区发展规划如下：

集聚区范围：在原有13.94km2规划面积的基础上新增加面积6.51km2，调整后产业集聚区规划总面积达到20.45km2。

产业结构及布局：规划调整后，煤化工产业园原址未动，而医药产业园由原址工业二路至练江河之间向南迁移至工业二路和工业四路之间，东边界由原来的蔡州路调整为中原大道，西边界仍为驿城大道。在原来规划中医药产业园西侧的配套产业组团（即农副产品产业园区）一并南迁。新增配套产业主要包括高新技术产业园、科技研发培训园区和金融商贸服务区等，位置在调整前的医药产业园和配套产业组团的位置上。随之用地功能亦做相应调整。

供水：根据规划集聚区用水主要来自中原大道与东源路交叉口的在建水厂（第三水厂）以及中心城区的第一水厂。第一水厂设计规模为12万吨/日，目前实际供水量月10万吨/日，尚有部分容量。目前驻马店市产业集聚区内已建成一座10万吨/日的给水厂（第三水厂），水源来自薄山水库，可保证项目用水需求。

供电：集聚区供电由金桥、肖竹园两座110 千伏变电站提供。其中，金桥变电站距本项目约2.2km，肖竹园变电站距本项目约2.4km。

供蒸汽：国电驻马店热电厂2×300MW供热机组和华润古城电厂2×300MW发电机组锅炉合计装机总容量约为4200t/h，对产业集聚区供热有足够的生产保障。本项目由国电驻马店市热电厂2×30万kw 机组提供，直线距离8km，目前已通过环保验收。

排水：产业集聚区规划排水，工业废水经处理达标后排入聚集区污水管网；生活污水经化粪池等初步处理后排入聚集区污水管网。上述污水经聚集区污水管网收集后集中送入驻马店市第三污水处理厂，经处理满足一级A标准后排放进入练江河。产业聚集区内部主要道路和主排污管网实行雨污分流，工业二路以南的污水可以沿驿城大道、中原大道和蔡州路向北汇入驻马店市第三污水处理厂。

根据调整后的产业集聚区规划，规划范围将向南扩至工业四路，驻马店市中心城区东南部工业集聚区内，厂区北临东湖路、西临蔡州大道，对照调整中的产业集聚区规划，本项目位于产业集聚区规划的产业园区，占地性质为工业用地，符合集聚区产业定位及用地布局。目前，驻马店市产业集聚区调整后的规划环评已通过审批，本次环评也按照驻马店市政府调整后的规划进行分析评价。调整后的规划及规划环评的环境准入如下：

（1）环境准入条件

调整后的环境准入条件见表3.2-1，集聚区产业发展禁止清单见表3.2-2。

表3.2-1  项目与准入条件一览表

| 类别 | 项目准入条件 | 本项目对照分析 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产业政策 | （1）鼓励引进符合国家产业政策，符合工业园区定位的轻污染项目； （2）按照国家相关产业政策，严禁淘汰和限制类工业企业入园； （3）禁止其它不在园区产业定位内的项目，如造纸制浆、制革、化纤浆粕、黑色冶金、焦化、电镀、皂素、金属冶炼等 | 项目化工项目，符合集聚区的产业定位（医药和化工），不属于园区禁止入驻类项目 | 符合 |
| 生产 规模 和工 艺装 备水 平 | （1）入园企业建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求； （2）在生产工艺、技术水平、装备规格上，要求入区项目达到国内行业清洁生产定量评价先进值。 | 项目投资12000万元；工采用先进的工艺及设备，清洁生产水平较高 | 符合 |
| 清洁 生产 水平 | （1）应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免工业园区大规模建设造成的不良辐射效应； （2）入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类企业或行业先进水平。 （3）针对高耗水、高耗能的工业企业入驻园区应加强工艺水重复利用率，集聚区内煤化工项目应加强中水回用，评价建议内部中水回用率不小于40%； （4）按照循环经济发展之路，评价建议与工业园区己有产业或项目能够形成良好循环经济链条的项目可优先入园 | 项目原辅材料均为无毒物质；工采用先进的工艺及设备，清洁生产水平较高 | 符合 |
| 污染 物排 放总 量控 制 | （1）新建项目的污染物排放指标必须满足区域总量要求； （2）禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上不可行的项目； | 项目为新建项目，各项污染物均能实现达标排放；且项目采取了符合环保要求的污染防治措施 | 符合 |
| 土地 利用 | （1）入园项目必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求； （2）入园项目用地必须符合集聚区土地利用规划要求； | 项目符合集聚区土地利用规划 | 符合 |
| 驻马店市城区现有企业 | 考虑驻马店市城区随发展规划不断扩大建设，市区内现有的企业需搬迁为城市化建设腾出发展用地，建议集聚区接纳市区内现有部分企业，现有企业入园条件： （1）符合国家产业政策要求； （2）符合集聚区准入条件；若不符合集聚区主导产业，但必须是经济形势发展良好、能够拉动当地经济发展及解决当地就业人口的主要企业 | 项目符合国家产业政策及产业集聚区准入条件 | 符合 |
| 现代煤化工准入条件 | 入住煤化工项目需满足《现代煤化工建设项目环境准入条件》中布局条件的要求，即优先选择布局在水资源丰富、环境容量较好的地区并符合环境保护规划。已无环境容量的地区发展现代煤化工项目，必须先期开展经济结构调整、煤炭消费等量或减量替代等措施腾出环境容量，并采用先进工艺技术和污染控制技术最大限度减少污染物排放。 | 项目不属于煤化工项目，且项目建设不会增加煤炭消耗量 | 符合 |
| 其它 | （1）入园项目用地必须符合园区土地利用规划要求，禁止在二类工业用地之上建设三类项目； （2）按照循环经济发展之路，评价建议与集聚区已有产业或项目能够形成良好循环经济链条的项目可优先入园； （3）以集聚区入驻企业生产固废为原料的资源回收利用企业优先入园； （4）项目入驻时应考虑单位工业用地工业增加值≥9亿元/km2； （5）项目入驻时应考虑园区万元产值排水量≤8m3/万元的总体要求； （6）项目入驻时应考虑园区万元产值固废产生量≤0.1t/万元的总体要求； | 项目用地性质为三类工业用地；为现有在建工程配套生产 | 符合 |

表3.2-2    调整后驻马店市产业集聚区禁止和限制发展项目一览表

| 要求 | 行业 | 准入条件及负面清单 | 项目情况 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 符合园区 产业定位，符合国家 政策，不 属于淘汰 类和限制 类工艺，能 耗少、污染 物产生量 小 | 化工产业 | 禁止建设“河南省环保厅《关于化工项目环保准入的指导意见的通知》（豫环文[2011]72 号）”中不符合化工建设项目环境准入的化工项目 | 项目化工项目，符合集聚区产业定位且；项目不属于煤化工项目 | 符合 |
|  |  | 限制新建不符合国家产业政策的高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药 |  | 符合 |
|  |  | 限制新建乙烯法醋酸、30 万吨/年以下羰基合成法醋酸、100万吨/年以下煤制甲醇生产装置（综合利用除外） |  | 符合 |
|  |  | 禁止新建或扩建以天然气为原料生产甲醇及甲醇生产下游产品：禁止以天然气代煤制甲醇项目 |  | 符合 |
|  |  | 限制新建以天然气为原料的氮肥，采用固定层间歇气化技术合成氨，磷铵生产装置，铜洗法氨合成原料气净化工艺 |  | 符合 |
|  |  | 限制己建的合成氨厂以天然气为原料的扩建项目、合成氨厂煤改气项目 |  | 符合 |
|  |  | 禁止发展其它不在园区产业定位内的项目，如造纸制浆、制革、化纤浆粕、黑色冶金、焦化、电镀、皂素、金属冶炼等 |  | 符合 |
|  |  | 其它行业政策禁止或限制发展的化工项目 |  | 符合 |
|  |  | 限制新建及改扩建原料含有尚未规模化种植或养殖的濒危动植物药材的产品生产装置 |  | 符合 |
|  | 医药 | 采用落后或淘汰的生产工艺或生产设备进行生产的项目；限制引进耗水量大、废水量大等资源消耗量大的其他项目 |  | 符合 |
|  | 其他行业 | 禁止建设“河南省环保厅《关于化工项目环保准入的指导意见的通知》（豫环文[2011]72 号）”中不符合化工建设项目环境准入的化工项目 |  | 符合 |

综上，本项目拟选厂址位于驻马店市产业区集聚区化工产业组团内，规划用地性质为三类工业用地；项目不属于煤化工项目，为鼓励类项目，符合集聚区主导产业定位；项目建设符合园区的负面清单和环境准入要求。

因此，本项目符合驻马店市产业区集聚区规划要求。

### 3.2.3 相关政策相符性分析

1、符合《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》

针对我国大气污染日益严峻的形势，为切实改善环境空气质量，国务院于2013年9月印发了《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）（以下简称“气十条”）。总体目标为经过五年努力，全国空气质量总体改善，重污染天气较大幅度减少；京津冀、长三角、珠三角等区域空气质量明显好转。力争再用五年或更长时间，逐步消除重污染天气，全国空气质量明显改善。

本项目与其中相关内容的对比及相符性分析见下表。

表3.2-3    与“气十条”相符性分析

| 文件要求 | 本项目 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| 加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆应采取密闭措施，并逐步安装卫星定位系统。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。大型煤堆、料堆要实现封闭储存或建设防风抑尘设施。 | 本项目施工期将严格实施六个百分之百，且制定有严格的施工制度和规定。 | 符合 |
| 按照主体功能区规划要求，合理确定重点产业发展布局、结构和规模，重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区。所有新、改、扩建项目，必须全部进行环境影响评价；未通过环境影响评价审批的，一律不准开工建设；违规建设的，要依法进行处罚。加强产业政策在产业转移过程中的引导与约束作用，严格限制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。加强对各类产业发展规划的环境影响评价。 | 本项目位于驻马店市产业集聚区，依法开展环境影响评价工作；项目建设符合国家及地方产业政策，不属于“两高”行业。 | 符合 |
| 提高节能环保准入门槛，健全重点行业准入条件，公布符合准入条件的企业名单并实施动态管理。严格实施污染物排放总量控制，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。 | 本项目各类污染物达标排放，严格落实总量审批制度。 | 符合 |

由上表可知，本项目建设符合《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37 号）相关要求。

2、符合《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》

为切实加大水污染防治力度，保障国家水安全，国务院于2015年4月发布了《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）（以下简称“水十条”），总体要求为大力推进生态文明建设，以改善水环境质量为核心，按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”原则，贯彻“安全、清洁、健康”方针，强化源头控制，水陆统筹、河海兼顾，对江河湖海实施分流域、分区域、分阶段科学治理，系统推进水污染防治、水生态保护和水资源管理。

本项目与其中相关内容的对比及相符性分析见下表。

表3.2-4    与“水十条”相符性分析

| 文件要求 | 本项目 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| 狠抓工业污染防治。取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016 年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。 | 本项目不属于“十小”企业，不在取缔之列。项目建设符合国家产业政策，已备案。 | 符合 |
| 专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造。新建、改建、扩建上述行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。 | 本项目不属于专项整治十大重点行业，项目采取先进、可靠的工艺，保证污染物达标排放。 | 符合 |
| 集中治理工业集聚区水污染。强化经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集聚区污染治理。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。 | 本项目废水经处理后排入驻马店市第三污水处理厂，且满足污水处理厂收水水质要求。 | 符合 |
| 重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。鼓励发展节水高效现代农业、低耗水高新技术产业以及生态保护型旅游业，严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。 | 本项目位于驻马店市产业集聚区，属重点开发区域，项目建设符合集聚区土地利用规划及环境准入条件。 | 符合 |

由上表可知，本项目建设符合《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17 号）相关要求。

3、符合《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》

为切实加强土壤污染防治，逐步改善土壤环境质量，国务院于2016年5月发布了《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）（以下简称“土十条”），总体要求为立足我国国情和发展阶段，着眼经济社会发展全局，以改善土壤环境质量为核心，以保障农产品质量和人居环境安全为出发点，坚持预防为主、保护优先、风险管控，突出重点区域、行业和污染物，实施分类别、分用途、分阶段治理，严控新增污染、逐步减少存量，形成政府主导、企业担责、公众参与、社会监督的土壤污染防治体系，促进土壤资源永续利用，为建设“蓝天常在、青山常在、绿水常在”的美丽中国而奋斗。

本项目与其中相关内容的对比及相符性分析见下表。

表3.2-5    与“土十条”相符性分析

| 文件要求 | 本项目 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| 重点监管有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油开采、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业，以及产粮（油）大县、地级以上城市建成区等区域。 | 本项目属于化工项目，属于重点监管行业。 | / |
| 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。 | 本项目位于驻马店市产业集聚区，不属于优先保护类耕地。 | 符合 |
| 严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业 | 本项目位于驻马店市产业集聚区，项目建设符合集聚区土地利用规划及环境准入条件。 | 符合 |

由上表可知，本项目建设符合《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）相关要求。

4、符合《河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018~2020）》

2018年9月21日，河南省人民政府印发了《河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018~2020）的通知》（豫政【2018】30号）。

本项目与其中相关内容的对比及相符性分析见下表。

表3.2-8    与“豫政【2018】30号”相符性分析

| 文件要求 | 本项目 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| 严格环境准入：各地要加强区域、规划环境影响评价，按要求完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单”三线一单”编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。新改扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等涉气项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。原则上禁止钢铁、电解铝、水泥、玻璃、传统煤化工(甲醇、合成氨)、焦化等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业不再实施省内产能置换。 | 项目属于化工，厂址位于驻马店产业区集聚区。园区已办理规划环评手续，本项目满足《驻马店产业集聚区发展规划》及规划环评 | 符合 |
| 严控”两高”(高耗能、高污染)行业产能。原则上全省禁止新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和玻璃等产能;新建、改建、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得利用公路运输。 | 本项目不属于两高行业 | 符合 |
| 实施挥发性有机物(VOCs)专项整治方案：推进挥发性有机物排放综合整治，到2020年，VOCs 排放总量比2015 年下降10%以上。新建涉VOCs 排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs 排放等量或倍量削减替代。新建、改建、扩建涉VOCs 排放项目，应加强废气收集，安装高效治理设施。 | 本项目不涉及VOCs | 符合 |

由上表可知，本项目建设符合《河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018~2020）的通知》（豫政【2018】30号）相关要求。

5、符合《驻马店市污染防治攻坚战三年行动计划实施方案（2018—2020年）》

本项目与其中相关内容的对比及相符性分析见下表。

表3.2-9    与《驻马店市污染防治攻坚战三年行动计划实施方案》相符性分析

| 文件要求 | 本项目 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| 严格环境准入：全面加强区域、规划环境影响评价，按要求完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单”三线一单”编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产品目录。新改扩建钢铁、石化、化工、建材、有色等涉气项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。原则上禁止新建、扩建钢铁、水泥、玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）等行业单纯新增产能项目，禁止新建、扩建以煤炭为燃料的耐火材料等行业项目。 | 项目属于化工，厂址位于驻马店产业区集聚区。园区已办理规划环评手续，本项目满足《驻马店产业集聚区发展规划》及规划环评 | 符合 |
| 严控“两高”行业产能。全市禁止新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和玻璃等产能；新改扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。 | 本项目不属于“两高”行业。 | 符合 |
| 制定工业炉窑综合整治实施方案，开展拉网式排查，建立各类工业炉窑管理清单。鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热。石灰、玻璃制品等行业炉窑的废气排放要达到《河南省工业炉窑大气污染物排放标准（DB41/1066-2015）》要求。 | 本项目采用电加热。 | 符合 |
| 实施挥发性有机物（VOCs）专项整治。化工行业。全面推行“泄漏检测与修复（LDAR）”。建立“泄漏检测与修复”管理体系，细化工作程序、检测方法、检测频率、泄漏浓度限值、修复要求等关键要素，对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，设置编号和标识，定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏。 | 本项目不涉及VOCs。 | 符合 |
| 严格施工扬尘污染管控：水利等各类施工工地扬尘污染防治纳入建筑施工安全生产文明施工管理范畴，严格执行开复工验收、‘三员’管理、城市建筑垃圾处置核准、扬尘防治预算管理等制度，做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输”六个百分之百”，禁止施工工地现场搅拌混凝土、现场配置砂浆，将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体”黑名单”。规模以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控，并与当地主管部门联网。 | 项目严格按照”六个百分之百”进行建设施工 | 符合 |

由上表可知，本项目建设符合《驻马店市污染防治攻坚战三年行动计划实施方案（2018—2020年）》的相关要求。

6、符合《河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2020]7 号）

为持续改善环境空气质量，坚决打赢蓝天保卫战，2020年2月21日，河南省污染防治攻坚战领导小组办公室发布了《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2020]7号）；

对比“2020 年大气、土壤污染防治攻坚战实施方案”，与其相符性分析见下表。

表3.2-11    与“豫环攻坚办[2020]7号”相符性分析

| 文件要求 | 本项目 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| 《2020 年大气 污染防 治攻坚 战实施方案》 | 着力调整产业布局。加快调整不符合生态环境功能定位的产业布局、产业规模和产业结构，按照《产业结构调整指导目录（2019 年本）》和《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，2020 年4 月底前排查建立淘汰类工业产能和装备清单台账，年底前关停淘汰完毕。 | 本项目不在《产业结构调整指导目录（2019 年本）》限制类、淘汰类之列，不涉及《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》所列生产装备和产品。 | 符合 |
|  | 加强施工扬尘控制。建立施工工地动态管理清单，全面开展标准化施工，按照“谁施工、谁负责，谁主管、谁监督”原则，严格落实“六个百分之百”、开复工验收、“三员”管理等制度。 | 本项目施工期严格执行“六个百分之百”、开复工验收、“三员”管理等制度。 | 符合 |
|  | 严格新建项目准入管理。加强区域、流域规划环评管理， 强化对项目环评的指导和约束，逐步构建起“三线一单”为空间管 控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依 据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破坏。全省原则上 禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、 合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产 能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和 35 蒸吨/时及以下燃煤 锅炉。对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业严格落实国家、省有 关产能置换规定，新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。 | 本项目为催化剂的后加工工序，不属于传统煤化工项目。 | 符合 |
|  | 提升工业炉窑大气污染综合治理水平。加快标准修订。2020 年 4 月底前，完成《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》修订工作，按要求推进全省工业炉窑提标改造。加大无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。物料采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送，原料库及车间外禁止采用铲车、推土机等设备进行物料转运。散状物料应采用原料库、料仓等方式进行储存，采用密闭、封闭等方式输送 | 本项目无工业炉窑。 | 符合 |
|  | 完善工业企业监测监控体系。......2020 年9 月底前，重点排污单位及其他符合河南省污染源自动监控设施建设联网要求的排污单位，安装完成污染源在线监控设施并与生态环境部门联网。2020 年10 月底前全省采用氨法脱硫脱硝的企业应在相应排放口加装氨气在线监控设施，并与环保部门联网。 | 营运期根据相关管理要求安装监控设施。 | 符合 |
| 《河南省2020 年水污染防治攻坚战实施方案》 | 加快实施产业结构调整。加快淘汰涉水企业落后生产工艺和产能，制定并实施年度落后产能淘汰方案。按计划推进城市建成区内钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重企业的搬迁改造或依法关闭工作。全面开展涉水“散乱污”企业排查整治，淘汰一批、整合一批、提升一批，促进产业结构转型 升级。 | 本项目位于驻马店市产业集聚区，不属于涉水“散乱污”企业排查整治对象。 | 符合 |
|  | 加快推进地下水污染防治。继续推进集中式地下水型饮用水源补给区等区域周边地下水基础环境状况调查评估；石化生产存贮销售企业和产业集聚区、矿山开采区等区域要按照要求实施防渗处理，垃圾填埋场、危险废物处置场严格按照建设规范建设、运行；持续做好加油站地下油罐防渗相关工作；依法依规推进报废矿井、钻井、取水井封井回填。2020 年底，初步建立全省地下水环境监测体系；全省地下水质量考核点位水质级别保持稳定且极差比例控制在23.9%左右，地下水污染加剧趋势得到初步遏 制。 | 本项目位于驻马店市产业集聚区，企业应按照要求对厂区进行防渗处理 | 符合 |
| 《2020 年土壤 污染防 治攻坚 战实施 方案》 | 依法开展土壤污染状况调查。对土壤污染状况普查、详查和监测、现场检查表明有土壤污染风险的建设用地地块，地方人民政府生态环境部门应当要求土地使用权人按照规定进行土壤污染状况调查。 | 土壤环境质量监测结果显示，各监测点位的各项监测因子监测值均低于《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（ 试行）》（GB36600-2018）表1 第二类用地风险筛选值标准要求。 | 符合 |

由上表可知，本项目建设符合《河南省2020 年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2020]7 号）相关要求。

7、河南省化工项目环保准入指导意见

根据河南省发改委、河南省环保厅“豫环文[2011]72号”《河南省化工项目环保准入指导意见》，本次评价从政策、投资和厂址选址等方面与准入指导意见的相符性分析情况见表3.2-12。

表3.2-12  项目与化工准入的相符性分析

| 准入意见 | 项目建设情况 |
| --- | --- |
| 政策与投资 | 化工项目的建设须符合国家法律法规、产业政策和行业发展规划，严格执行环境影响评价制度。 | 项目属于鼓励类，符合国家产业政策 |
|  | 积极支持国家产业政策鼓励类项目；国家产业政策允许类项目应符合准入条件和集中布局的要求；严格控制产能过剩项目和国家产业政策限制类项目，以及生产工艺技术装备落后和清洁生产水平低的项目建设;禁止建设属于国家和我省明令淘汰生产工艺、产品的项目以及危及生态环境及人类健康安全的项目。 | 项目属于允许类 |
|  | 新建化工项目一次性固定资产投资额（主要是工程投资，不含土地费用）须在3000万元以上，且不得分期投入；其中涉及危险化学品的项目一次性固定资产投资额须在5000万元以上；单纯混合、分装、复配类化工项目及国家产业政策鼓励类项目可适当放宽，但一次性固定资产投资额不得低于2000万元。 | 总投资12000万元 |
| 厂址选址 | 项目选址必须符合当地城乡规划、土地利用规划，应有合理的排水去向。符合产业集聚区或专业园区主导产业和规划环评要求的新建及异地改扩建项目，应进入产业集聚区或专业园区。 | 选址位于驻马店产业集聚区内符合驻马店市城乡规划、土地利用规划，排水进行驻马店第三污水处理厂。 |
|  | 在依法设立的自然保护区、风景名胜区、世界文化和自 然遗产地，森林公园、地质公园、重要湿地，饮用水水源保护 区以及其他需要特别保护的区域内，禁止建设化工项目；已经 建设的，应该按照保护区规划及相关规定，限期迁出。 | 项目周边无自然保护区、风景区等特别需要保护的区域。 |
|  | 涉及危险化学品构成重大危险源的化工项目，不得在黄河、 淮河干流及其它具有集中式饮用水供水功能的河段两侧 1.5公里内建设。涉及南水北调干渠的项目选址，应严格执行国家南水北调总干渠水源保护的有关规定。 | 项目不构成重大危险源，且项目选址不涉及饮用水源 |
|  | 严格控制在城市规划区内新建化工企业。位于城市规划区内的现有企业，若原址不符合规划的功能要求，或者位于城镇人口密集区域内，禁止在原址改扩建化工项目。 | 项目选址位于驻马店市产业集聚区内 |
|  | 严格执行环境防护距离的规定，涉及防护距离内环境保护目标搬迁的，应制定可行的搬迁方案，落实搬迁资金。 | 项目环境防护距离内的敏感点为邵庄，搬迁安置工作由产业集聚区统一安排。 |

### 3.2.4 饮用水源保护区规划相符性分析

（1）驻马店市集中式饮用水源保护区

根据河南省人民政府文件《河南省城市集中式饮用水源保护区划》（豫政办〔2007〕125号）和《关于划定调整取消部分集中式饮用水源保护区的通知》（豫政文[2019]162号），本项目厂址位于驻马店市板桥水库集中式饮用水源地保护区东约42km处，距离相对较远且位于下游区域，工程项目实施将不会对饮用水源地产生不利影响。

（2）河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划

根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），驻马店市驿城区有三处乡镇集中式饮用水水源。

①驻马店市驿城区水屯镇地下水井群(共2眼井)，一级保护区范围：1号取水井外围50米的区域，2号取水井外围30米的区域。该水井群位于本项目厂址东北方向，其一级保护区距离本项目6170米。

②驻马店市驿城区古城乡地下水井(共1眼井)，一级保护区范围：取水井外围30米的区域。该水井群位于本项目厂址西南方向，其一级保护区距离本项目6510米。

驻马店市驿城区刘阁街道办地下水井群(共2眼井)，一级保护区范围：取水井外围30米的区域。该水井群位于本项目厂址西北方向，其一级保护区距离本项目13660米。

综上，本项目厂址均不在区域饮用水源保护范围之内，项目厂址符合区域饮用水源地保护规划要求。

### 3.2.5 “三线一单”相符性分析

“三线一单”指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线以及负面清单。

本项目位于驻马店市产业集聚区，根据项目所在地环境功能区划，项目不属于自然生态保护红线区，项目所在区域无自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地、饮用水源保护区等，符合生态保护红线要求。

根据项目所在地环境质量现状调查，项目区域空气质量能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。项目地表水各监测断面监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III 类）要求，地表水水质较好。地下水监测因子能满足（GB/T14848-2017）《地下水质量标准》Ⅲ类标准的要求。项目区域东、南、西、北各边界昼、夜间噪声等效声级均能满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中3 类标准限值要求。根据项目污染物排放影响预测，本项目实施后对区域环境质量影响较小，环境质量可以保持现有水平，符合环境质量底线要求。

本项目运营期将消耗一定量的水、电等资源，但资源消耗量相对区域利用总量来说较少。项目运营期生产和生活废水经处理后，排入驻马店市第三污水处理厂；项目固体废物全部实现资源化利用，符合资源利用上线要求。

本项目不属于环境功能区划中的负面清单项目。

## 3.3 环境质量现状监测与评价

### 3.3.1环境空气质量现状监测与评价

#### 3.3.1.1空气质量达标区判定

本次评价引用河南省生态环境厅发布的《2019年河南省环境状况公报》中的驻马店市2019年环境空气质量基本污染物环境质量现状情况。2019年驻马店市环境空气质量级别总体为轻度污染。环境空气中SO2、NO2浓度年均值和CO 95 百分位数日均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5和PM10浓度年均值、O3年90 百分位数8小时平均浓度未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，属于不达标区。

随着驻马店市大气污染防治攻坚工作的强力推进，2020年驻马店市环境空气质量有了较大幅度的改善，SO2、NO2、CO、O3、PM2.5和PM10因子浓度基本能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

### 3.3.2地表水环境质量现状监测与评价

（1）地表水现状监测断面的设置

项目生活废水经厂区化粪池处理后，沿集聚区管网进入驻马店第三污水处理厂处理，达标后排入练江河，最终进入宿鸭湖。

本次评价地表水环境质量现状评价引用《河南荣华医药科技有限公司年产10万吨醋酐项目环境影响报告书》中的监测数据，监测断面的具体情况见表3.4-5，具体位置见附图。

表3.4-5  	   地表水监测点位及监测因子一览表

| 序号 | 监测水体 | 监测断面位置 | 功 能 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 练江河 | 刘楼污水厂入练江河上游500m | 背景断面 | pH、COD、氨氮、石油类、总磷 |
| 2# | 练江河 | 集聚区污水处理厂入练江河口处上游500m | 监测断面 |  |
| 3# | 练江河 | 练江河入宿鸭湖前王化寺桥断面 | 监测断面 |  |

（2）监测时间及频次

监测时间为2020年6月29日～30日，连续监测2天，每天采样1次，取一个混合样，同时记录流量、水温等水体参数，每天报一组有效数据。

（3）评价标准

地表水环境质量现状评价采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。具体标准限值见表3.4-6。

表3.4-6     地表水环境质量评价标准限值

| 序号 | 评价因子 | 标准限值（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6～9 |
| 2 | COD | 20 |
| 3 | 氨氮（NH3-N） | 1.0 |
| 4 | 总磷 | 0.2 |

（4）评价方法

根据地表水环境质量现状监测结果，采用单项标准指数法对地表水环境质量现状进行评价。单项标准指数法计算公式如下：

①对于一般污染物

式中，——标准指数；

——评价因子i在j点时的实测统计代表值，mg/L；

——评价因子i的评价标准限值，mg/L。

②pH的标准指数

当，；

当，。

式中，——pH的标准指数；

——pH实测统计代表值；

——评价标准中pH的下限值；

——评价标准中pH的上限值。

（5）监测数据统计结果分析

监测断面数据统计结果具体见表3.4-7。

表3.4-7   地表水环境质量现状监测统计结果     单位：mg/L

| 断面名称 | 监测时间 | 监测结果（mg/L） |
| --- | --- | --- |
|  |  | pH | COD | 氨氮 | 总磷 |
| 刘楼污水厂入练江河上游500m | 监测值 | 8.01~8.07 | 16~19 | 6.71~7.78 | 0.61~0.66 |
|  | 最大标准指数 | / | 0.63 | 5.19 | 2.2 |
|  | 最大值超标倍数 | / | 0 | 4.19 | 1.2 |
|  | 超标率 | / | 0 | 100 | 100 |
| 集聚区污水处理厂入练江河口处上游500m | 监测值 | 7.73~7.88 | 22~25 | 13.6~14.7 | 0.75~0.81 |
|  | 最大标准指数 | / | 0.83 | 9.8 | 4.05 |
|  | 最大值超标倍数 | / | 0 | 8.8 | 3.05 |
|  | 超标率 | / | 0 | 100 | 100 |
| 练江河入宿鸭湖前王化寺桥断面 | 监测值 | 7.80~7.95 | 15~19 | 11.2~12.8 | 0.59~0.61 |
|  | 最大标准指数 | / | 0.63 | 19.2 | 2.03 |
|  | 最大值超标倍数 | / | 0 | 18.2 | 1.03 |
|  | 超标率 | / | 0 | 100 | 100 |

由上表可知：1#、2#、3#断面中pH、COD可达到Ⅲ类水质要求，氨氮、总磷均出现不同程度的超标现象。

（6）常规监测结果统计

本次评价同时收集了驻马店市地表水环境责任目标断面水质月报中练江河王化寺断面从2019年9月至2020年8月的数据（2020年1月~3月份无当月数据），具体结果见下表。

表3.4-8  地表水环境质量现状监测统计结果     单位：mg/L

| 监测时间 | COD | 氨氮 | TP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度 | 标准 | 达标情况 | 浓度 | 标准 | 达标情况 | 浓度 | 标准 | 达标情况 |
| 2019.8 | 58 | 30 | 超标 | 3.86 | 1.5 | 超标 | 1.05 | 0.3 | 超标 |
| 2019.9 | 30 |  | 超标 | 1.95 |  | 超标 | 0.90 |  | 超标 |
| 2019.10 | 33 |  | 超标 | 2.85 |  | 超标 | 0.74 |  | 超标 |
| 2019.11 | 44 |  | 超标 | 1.75 |  | 超标 | 0.61 |  | 超标 |
| 2019.12 | 51 |  | 超标 | 2.24 |  | 超标 | 0.50 |  | 超标 |
| 2020.1 | / |  | / | / |  | / | / |  | / |
| 2020.2 | / |  | / | / |  | / | / |  | / |
| 2020.3 | / |  | / | / |  | / | / |  | / |
| 2020.4 | 37 |  | 超标 | 0.406 |  | 达标 | 0.64 |  | 超标 |
| 2020.5 | 40 |  | 超标 | 19.5 |  | 超标 | 1.02 |  | 超标 |
| 2020.6 | 31 |  | 超标 | 3.75 |  | 超标 | 1.09 |  | 超标 |
| 2020.7 | 24 |  | 达标 | 6.92 |  | 超标 | 0.66 |  | 超标 |

由上表可以看出，2019年8月~2020年7月王化寺断面水质月报数据中COD、NH3-N浓度变化范围较大，大部分月份都出现超标，TP浓度均超过标准要求，超标情况比较严重。

（7）区域地表水监测结果及变化趋势分析

经监测和分析，本项目所在区域地表水体水环境质量已不能满足相关标准要求。2 个监测点位的氨氮、总磷均不同频次出现超标情况，COD 虽然达标但浓度值比较高。

从水质月报中可以看出，王化寺断面水质月报数据中COD、NH3-N浓度变化范围较大，大部分月份都出现超标，TP浓度均超过标准要求，超标情况比较严重。

（8）区域地表水污染防治措施

按照驻马店市污染防治攻坚战实施方案要求对区域水环境进行综合整治，逐步改善地表水的环境质量。深入开展城市黑臭水体整治、提高城镇生活污水处理水平、深化工业污染防治、推进农业农村污染防治、开展交通运输业水污染防治。通过采取以上措施，预计区域地表水环境质量将有较大的改善。

（9）区域地表水环境质量结论

经监测和分析，本项目所在区域地表水体水环境质量已不能满足相关标准要求。地表水调查设置的3个监测断面中pH、COD、石油类可达到Ⅲ类水质要求，氨氮、总磷均出现不同程度的超标现象

经分析，区域地表水超标原因主要是：

①河流沿岸村庄污水直接入河；

②城区及集聚区基础设施不完善，污水管网未完全铺设，且城区部分区域未完全雨污分流。

评价建议：①对沿岸村庄污水进行截污，纳入市政污水管网后经污水处理厂处理达标后入河；②加快城区及区域支管网建设，全部实现雨污分流。

总体来说，本项目所在区域地表水虽然已不能满足相关标准要求，但在当地政府和环境管理部门共同努力下， 项目所在区域地表水体水环境质量目前整体呈变好趋势。

### 3.3.3地下水环境质量现状监测与评价

本次评价地下水环境质量现状评价引用《河南荣华医药科技有限公司年产10万吨醋酐项目环境影响报告书》中的监测数据。

（1）监测点位

根据区域地下水的流向和项目污水流经区域，选取3个监测井的监测数据，监测布点见附图，监测井的位置见表3.3-7。

表3.3-7                 地下水监测点布设一览表

| 编号 | 监测点位 | 与项目的位置关系 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 厂址上游500m处 | 西北 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、pH、氨氮、总硬度、耗氧量、硝酸盐、亚硝酸盐、氰化物、溶解性总固体、氯化物、井深、水位 |
| 2# | 厂址 | / |  |
| 3# | 厂址下游200m处 | 东南 |  |
| 4# | 厂址西侧800m处 | 西 |  |
| 5# | 厂址东侧600m处 | 东 |  |
| 6# | 厂址下游500m处 | 东南 | 井深、水位 |
| 7# | 厂址下游1.7km张楼 | 东南 |  |
| 8# | 厂址东1.7km王坡村 | 东 |  |
| 9# | 厂址北600m霍庄村 | 北 |  |
| 10# | 厂址西北600m驻马店市十四中学 | 西北 |  |

（2）监测因子

地下水项目为K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、汞、砷、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、耗氧量、溶解性总固体、铜、锌、镍、磷酸盐、氯化物、硫酸盐、总大肠菌群、菌落总数。

（3）监测分析方法

地下水监测分析方法见表3.3-8。

表3.3-8                 地下水监测分析方法一览表

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 检出限（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 | / |
| 2 | K+ | 水质32 种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 | 0.05 mg/L |
| 3 | Na+ |  |  | 0.12 mg/L |
| 4 | Ca2+ | 水质钙和镁的测定原子吸收分光光度法 | GB/T 11905-1989 | 0.02 mg/L |
| 5 | Mg2+ |  |  | 0.002mg/L |
| 6 | CO32- | 地下水质检验方法滴定法测定碳酸根、重碳酸根和氢氧根 | DZ/T 0064.49-1993 | 5mg/L |
|  | HCO32- |  |  | 5 mg/L |
| 7 | Cl- | 水质氯化物的测定硝酸银滴定法 | GB/T 11896-1989 | 10mg/L |
| 8 | SO42- | 水质硫酸盐的测定铬酸钡分光光度法（试行） | HJ/T 342-2007 | 8mg/L |
| 9 | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法微生物指标（总大肠菌群多管发酵法） | GB/T 5750.12-2006 | / |
| 10 | 菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法微生物指标（菌落总数平皿计数法） | GB/T 5750.12-2006 | / |
| 11 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.025 mg/L |
| 12 | 硝酸盐氮 | 紫外分光光度 | HJ/T 346-2007 | 0.08mg/L |
| 13 | 亚硝酸盐氮 | 分光光度法 | GB 7493-1987 | 0.001 mg/L |
| 14 | 挥发酚 | 水质挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法 | HJ 503-2009 | 0.0003mg/L |
| 15 | 氰化物 | 异烟酸-吡唑酮分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 中4.1 | 0.002mg/L |
| 16 | 汞 | 水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法 | HJ 694-2014 | 0.00004mg/L |
| 17 | 砷 |  |  | 0.0003mg/L |
| 18 | 六价铬 | 生活饮用水标准检验方法金属指标（铬（六价）二苯碳酰二肼分光光度法） | GB/T 5750.6-2006 | 0.004mg/L |
| 19 | 总硬度 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标（总硬度乙二胺四乙酸二钠滴定法） | GB/T 5750.4-2006 | 1.0 mg/L |
| 20 | 铅 | 水质石墨炉原子吸收法测定镉、铜和铅 | 《水和废水监测分析方法》(第 四版增补版)国家环境保护总局（2002 年） | 0.001mg/L |
| 21 | 氟化物 | 水质氟化物的测定离子选择电极法 | GB/T 7484-1987 | 0.05mg/L |
| 22 | 镉 | 水质石墨炉原子吸收法测定镉、铜和铅 | 《水和废水监测分析方法》(第 四版增补版)国家环境保护总局（2002 年） | 0.0001mg/L |
| 23 | 铁 | 水质32 种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 | 0.02mg/L |
| 24 | 锰 |  |  | 0.004mg/L |
| 25 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标（溶解性总固体称量法） | GB/T 5750.4-2006 | 4mg/L |
| 26 | 耗氧量 | 酸性高锰酸钾滴定 | GB/T 5750.7-2006 中1 | 0.05mg/L |
| 27 | 铜 | 水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法 | GB/T 7475-1987 | 0.05mg/L |
| 28 | 锌 |  |  | 0.05mg/L |
| 29 | 镍 | 水质32 种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 | 0.02mg/L |
| 30 | 磷酸盐 | 钼锑抗分光光度法 | 《水和废水监测分析方法》第四版 （增补版） 第三篇第三章七（三） | 0.01mg/L |

（4）评价标准

本次评价标准采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。具体标准限值列于表3.3-9。

表3.3-9                 地下水评价标准表              单位：mg/L

| 污染物 名称 | pH | 氨氮 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 挥发酚 | 氰化物 | 溶解性总固体 | 砷 | 汞 | 总大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6.5～8.5 | ≤0.5 | ≤20 | ≤1.0 | ≤0.002 | ≤0.05 | ≤1000 | ≤0.01 | ≤0.001 | 3.0CFU/L |
| 污染物 名称 | 六价铬 | 总硬度 | 铅 | 氟化物 | 镉 | 铁 | 锰 | 氯化物 | 耗氧量 | 细菌总数 |
| 标准值 | ≤0.05 | ≤450 | ≤0.01 | ≤1.0 | ≤0.005 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤250 | ≤3.0 | 100CFU/L |
| 污染物 名称 | 硫酸盐 | K+ | Na+ | Ca+ | Mg2+ | CO32- | HCO3- | Cl- | SO42- | 镍 |
| 标准值 | ≤250 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.02 |

（5）评价方法

为直观反映地下水水质现状，科学评判水体中污染物是否超标，采用单项标准指数法进行评价。

（6）监测结果与评价

本次评价采用苏卡列夫编号分类对其进行命名，本次地下水环境质量现状监测及评价统计见表3.3-10。

表3.3-10（a）         地下水离子成分监测结果统计一览表       单位：mg/L

| 监测内容 监测点 | K+ | Na+ | Ca2+ | Mg2+ | CO32- | HCO32- | Cl- | SO42- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂址上游500m处 | 浓度范围 | 0.56 | 17.5 | 59.2 | 34.6 | ＜5 | 190 | 92.5 | 44.4 |
|  | 均值 | 0.56 | 17.5 | 59.2 | 34.6 | ＜5 | 190 | 92.5 | 44.4 |
| 厂址 | 浓度范围 | 0.45 | 17.4 | 55.0 | 35.0 | ＜5 | 187 | 31.1 | 57.6 |
|  | 均值 | 0.45 | 17.4 | 55.0 | 35.0 | ＜5 | 187 | 31.1 | 57.6 |
| 厂址下游200m处 | 浓度范围 | 0.53 | 17.8 | 60.3 | 34.7 | ＜5 | 203 | 31.3 | 66.0 |
|  | 均值 | 0.53 | 17.8 | 60.3 | 34.7 | ＜5 | 203 | 31.3 | 66.0 |
| 厂址西侧800m处 | 浓度范围 | 0.57 | 18.1 | 79.6 | 39.9 | ＜5 | 242 | 91.5 | 45.4 |
|  | 均值 | 0.57 | 18.1 | 79.6 | 39.9 | ＜5 | 242 | 91.5 | 45.4 |
| 厂址东侧600m处 | 浓度范围 | 0.47 | 17.7 | 52.4 | 29.9 | ＜5 | 153 | 50.2 | 23.6 |
|  | 均值 | 0.47 | 17.7 | 52.4 | 29.9 | ＜5 | 153 | 50.2 | 23.6 |

表3.3-10（b）             地下水毫克当量统计一览表         单位：mg/L

| 监测内容 监测点 | K+ | Na+ | Ca2+ | Mg2+ | CO32- | CO32- | Cl- | SO42- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂址上游500m处 | 毫克当量 | 0.014 | 0.761 | 2.96 | 2.883 | 0.167 | 3.115 | 2.606 | 0.925 |
|  | 百分比 | 0.10 | 5.67 | 22.04 | 21.47 | 1.24 | 23.19 | 19.40 | 6.89 |
| 厂址 | 毫克当量 | 0.012 | 0.757 | 2.75 | 1.458 | 0.083 | 3.066 | 0.876 | 1.2 |
|  | 百分比 | 0.12 | 7.42 | 26.96 | 14.29 | 0.81 | 30.05 | 8.59 | 11.76 |
| 厂址下游200m处 | 毫克当量 | 0.014 | 0.774 | 3.015 | 2.513 | 1.005 | 3.328 | 0.882 | 1.375 |
|  | 百分比 | 0.11 | 6.00 | 23.36 | 19.47 | 7.79 | 25.79 | 6.83 | 10.65 |
| 厂址西侧800m处 | 毫克当量 | 0.015 | 0.787 | 3.98 | 3.325 | 0.167 | 3.967 | 2.577 | 0.946 |
|  | 百分比 | 0.10 | 4.99 | 25.25 | 21.09 | 1.06 | 25.16 | 16.35 | 6.00 |
| 厂址东侧600m处 | 毫克当量 | 0.012 | 0.77 | 2.62 | 2.492 | 0.167 | 2.508 | 1.414 | 0.492 |
|  | 百分比 | 0.11 | 7.35 | 25.01 | 23.79 | 1.59 | 23.94 | 13.50 | 4.70 |

表3.3-10（c）                                 地下水水质监测及评价统计结果表                          单位：mg/L

| 监测点位 | 项目 | pH | 氨氮 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 挥发酚 | 氰化物 | 汞 | 砷 | 六价铬 | 总大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂址上游500m处 | 测值值 | 7.30 | ＜0.025 | 18.6 | 0.002 | ＜0.0003 | ＜0.002 | ＜0.00004 | ＜0.0003 | ＜0.004 | 未检出 |
|  | 标准指数 | / | 0.05 | 0.93 | 0.002 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | / |
|  | 超标率% | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
|  | 超标倍数 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / |
|  | 评价标准 | 6.5~8.5 | 0.50 | 20 | 1.0 | 0.002 | 0.05 | 0.001 | 0.01 | 0.05 | 3.0CFU/L |
| 厂址 | 测值值 | 7.04 | ＜0.025 | 7.10 | ＜0.001 | ＜0.0003 | ＜0.002 | ＜0.00004 | ＜0.0003 | ＜0.004 | 未检出 |
|  | 标准指数 | / | 0.05 | 0.355 | 0.001 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | / |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
|  | 超标倍数 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / |
|  | 评价标准 | 6.5~8.5 | 0.50 | 20 | 1.0 | 0.002 | 0.05 | 0.001 | 0.01 | 0.05 | 3.0CFU/L |
| 厂址下游200m处 | 测值值 | 7.23 | ＜0.025 | 7.20 | 0.002 | 0.0004 | ＜0.002 | ＜0.00004 | ＜0.0003 | ＜0.004 | 未检出 |
|  | 标准指数 | / | 0.05 | 0.36 | 0.002 | 0.2 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | / |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
|  | 超标倍数 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / |
|  | 评价标准 | 6.5~8.5 | 0.50 | 20 | 1.0 | 0.002 | 0.05 | 0.001 | 0.01 | 0.05 | 3.0CFU/L |
| 厂址西侧800m处 | 测值值 | 7.26 | ＜0.025 | 18.7 | 0.003 | ＜0.0003 | ＜0.002 | ＜0.00004 | ＜0.0003 | ＜0.004 | 未检出 |
|  | 标准指数 | / | 0.05 | 0.935 | 0.003 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | / |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
|  | 超标倍数 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / |
|  | 评价标准 | 6.5~8.5 | 0.50 | 20 | 1.0 | 0.002 | 0.05 | 0.001 | 0.01 | 0.05 | 3.0CFU/L |
| 厂址东侧600m处 | 测值值 | 7.48 | ＜0.025 | 0.74 | 0.014 | ＜0.0004 | ＜0.002 | ＜0.00004 | ＜0.0003 | ＜0.004 | 未检出 |
|  | 标准指数 | / | 0.05 | 0.037 | 0.014 | 0.2 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | / |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
|  | 超标倍数 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / |
|  | 评价标准 | 6.5~8.5 | 0.50 | 20 | 1.0 | 0.002 | 0.05 | 0.001 | 0.01 | 0.05 | 3.0CFU/L |

| 监测点位 | 项目 | 总硬度 | 铅 | 氟化物 | 镉 | 铁 | 锰 | 溶解性总固体 | 耗氧量 | 铜 | 锌 | 镍 | 细菌总数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂址上游500m处 | 测值值 | 312 | ＜0.001 | 0.21 | 0.0005 | ＜0.02 | ＜0.004 | 615 | 1.17 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 | 26 |
|  | 标准指数 | 0.693 | 0.1 | 0.21 | 0.1 | 0.067 | 0.04 | 0.615 | 0.39 | 0.05 | 0.05 | ＜1 | 0.26 |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 超标倍数 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 评价标准 | 450 | 0.01 | 1.0 | 0.005 | 0.3 | 0.10 | 1000 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.02 | 100CFU/L |
| 厂址 | 测值值 | 307 | ＜0.001 | 0.26 | 0.0003 | ＜0.02 | ＜0.004 | 511 | 1.11 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 | 23 |
|  | 标准指数 | 0.682 | 0.1 | 0.26 | 0.06 | 0.067 | 0.04 | 0.511 | 0.37 | 0.05 | 0.05 | ＜1 | 0.23 |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 超标倍数 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 评价标准 | 450 | 0.01 | 1.0 | 0.005 | 0.3 | 0.10 | 1000 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.02 | 100CFU/L |
| 厂址下游200m处 | 测值值 | 332 | ＜0.001 | 0.24 | 0.0002 | ＜0.02 | ＜0.004 | 512 | 0.75 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 | 34 |
|  | 标准指数 | 0.738 | 0.1 | 0.24 | 0.04 | 0.067 | 0.04 | 0.512 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | ＜1 | 0.34 |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 超标倍数 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 评价标准 | 450 | 0.01 | 1.0 | 0.005 | 0.3 | 0.10 | 1000 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.02 | 100CFU/L |
| 厂址西侧800m处 | 测值值 | 398 | ＜0.001 | 0.23 | 0.0003 | ＜0.02 | ＜0.004 | 621 | 1.44 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 | 32 |
|  | 标准指数 | 0.884 | 0.1 | 0.23 | 0.06 | 0.067 | 0.04 | 0.621 | 0.48 | 0.05 | 0.05 | ＜1 | 0.32 |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 超标倍数 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 评价标准 | 450 | 0.01 | 1.0 | 0.005 | 0.3 | 0.10 | 1000 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.02 | 100CFU/L |
| 厂址东侧600m处 | 测值值 | 246 | ＜0.001 | 0.27 | 0.0005 | ＜0.02 | ＜0.004 | 408 | 1.32 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 | 38 |
|  | 标准指数 | 0.547 | 0.1 | 0.27 | 0.1 | 0.067 | 0.04 | 0.408 | 0.44 | 0.05 | 0.05 | ＜1 | 0.38 |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 超标倍数 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 评价标准 | 450 | 0.01 | 1.0 | 0.005 | 0.3 | 0.10 | 1000 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.02 | 100CFU/L |

根据苏卡列夫编号原则，含量大于25meq%的阴离子和阳离子进行组合，项目区域地下水化学类型为Ca2+—CO32-型—。

根据监测结果，对本次监测井地下水水质现状评价如下：

各项监测因子均不超标，能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求。区域地下水水质较好。

### 3.3.4声环境质量现状监测与评价

本次噪声现状监测于2020年6月29日至30日进行，对建设项目所在区域内的环境噪声进行监测。

（1）监测时间及点位

监测点位：项目厂界四周

监测方法、测量时段和测量频次

本次环境噪声的监测方法按《声环境质量标准》（GB3096－2008）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）的规定执行，每个测点昼间和夜间各监测一次，监测仪器为多功能噪声统计分析仪（AWA6218C），测量前后对声级计进行校正。

（2）监测结果

环境噪声监测结果统计于表3.4-11。

表3.4-11       建设项目所在区域环境噪声监测结果统计表       单位：dB(A)

| 监测点位 | 监测值 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 东厂界 | 55.2~56.6 | 45.3~45.4 | 65 | 55 |
| 南厂界 | 54.4~54.9 | 42.9~43.4 | 65 | 55 |
| 西厂界 | 53.4~53.7 | 45.0~45.4 | 65 | 55 |
| 北厂界 | 56.1 | 43.5~45.7 | 70 | 55 |

（3）评价标准

本次环境噪声评价标准按《声环境质量标准》（GB3096－2008）中相关标准进行，具体限值列于表3.4-12。

表3.4-12            噪声评价标准(GB3096-2008)               单位：dB(A)

| 评价标准 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |
| 4a类 | 70 | 55 |

（4）评价结果

从监测结果可以看出：监测期间各厂界昼间/夜间声环境质量现状值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类、4a类标准要求，项目区域现状声环境状况良好。

### 3.3.5土壤质量现状监测与评价

#### 3.3.5.1 土壤环境质量现状监测

（1）监测点位布设

本次土壤环境质量现状评价引用在建项目中的监测数据，各监测点位位置详见表3.4-13。

表3.4-13                 土壤环境监测点布设情况一览表

| 序号 | 监测点位 | 类型 | 取样深度 | 监测因子 | 时间及频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 驻马店四中西侧空地 | 表层样 | 0.2m | pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、 1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a, h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油类 | 监测1天 |
| 2# | 本项目外西南侧空地 | 表层样 | 0.2m |  |  |
| 3# | 本项目生产车间附近 | 柱状样 | 0.3m |  |  |
|  |  |  | 1.0m |  |  |
|  |  |  | 2.0m |  |  |
|  |  |  | 3.1m |  |  |
| 4# | 项目事故池 | 柱状样 | 0.3m |  |  |
|  |  |  | 1.0m |  |  |
|  |  |  | 2.0m |  |  |
|  |  |  | 3.1m |  |  |
| 5# | 项目罐区 | 柱状样 | 0.3m |  |  |
|  |  |  | 1.0m |  |  |
|  |  |  | 2.0m |  |  |
|  |  |  | 3.1m |  |  |
| 6# | 有机废气处理设施附近 | 表层样 | 0.3m |  |  |

（2）检测因子与监测分析方法

土壤环境质量现状监测因子共包括45项基本因子，监测方法见表3.3-14。

表3.3-14              土壤检测因子与分析方法

| 序号 | 监测因子 | 分析方法 | 方法来源 | 最低检出限（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 土壤PH的测定（实验室PH计 PHS-3C） | NY/T 1377-2007 | / |
| 2 | 阳离子交换量 | 分光光度法 | HJ 889-2017 | 0.8cmol+/kg |
| 3 | 氧化还原电位 | 电位法 | HJ 746-2015 | / |
| 4 | 镉 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T17141-1997 | 0.01 mg/kg |
| 5 | 汞 | 原子荧光法 | GB/T22105.1-2008 | 0.002 mg/kg |
| 6 | 砷 | 原子荧光法 | GB/T 22105.2-2008 | 0.01mg/kg |
| 7 | 铜 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T17138-1997 | 1 mg/kg |
| 8 | 铅 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T17141-1997 | 0.1 mg/kg |
| 9 | 镍 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T17139-1997 | 5 mg/kg |
| 10 | 四氯化碳 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.3µg/kg |
| 11 | 氯仿 |  |  | 1.1µg/kg |
| 12 | 1,1-二氯乙烷 |  |  | 1.2µg/kg |
| 13 | 1,2-二氯乙烷 |  |  | 1.3µg/kg |
| 14 | 1,1-二氯乙烯 |  |  | 1.0µg/kg |
| 15 | 顺-1,2-二氯乙烯 |  |  | 1.3µg/kg |
| 16 | 反-1,2-二氯乙烯 |  |  | 1.4µg/kg |
| 17 | 二氯甲烷 |  |  | 1.5µg/kg |
| 18 | 1,2-二氯丙烷 |  |  | 1.1µg/kg |
| 19 | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  |  | 1.2µg/kg |
| 20 | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  |  | 1.2µg/kg |
| 21 | 四氯乙烯 |  |  | 1.4µg/kg |
| 22 | 1,1,1-三氯乙烷 |  |  | 1.3µg/kg |
| 23 | 1,1,2-三氯乙烷 |  |  | 1.2µg/kg |
| 24 | 三氯乙烯 |  |  | 1.2µg/kg |
| 25 | 1,2,3-三氯丙烷 |  |  | 1.2µg/kg |
| 26 | 氯乙烯 |  |  | 1.0µg/kg |
| 27 | 苯 |  |  | 1.9µg/kg |
| 28 | 氯苯 |  |  | 1.2µg/kg |
| 29 | 乙苯 |  |  | 1.2µg/kg |
| 30 | 苯乙烯 |  |  | 1.1µg/kg |
| 31 | 甲苯 |  |  | 1.3µg/kg |
| 32 | 间+对-二甲苯 |  |  | 1.2µg/kg |
| 33 | 邻二甲苯 |  |  | 1.2µg/kg |
| 34 | 1,2-二氯苯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.08 mg/kg |
| 35 | 1,4-二氯苯 |  |  | 0.08 mg/kg |
| 36 | 硝基苯 |  |  | 0.09 mg/kg |
| 37 | 苯胺 |  |  | / |
| 38 | 苯并【a】蒽 |  |  | 0.1 mg/kg |
| 39 | 苯并【a】芘 |  |  | 0.1 mg/kg |
| 40 | 苯并【b】荧蒽 |  |  | 0.2 mg/kg |
| 41 | 苯并【k】荧蒽 |  |  | 0.1 mg/kg |
| 42 | 䓛 |  |  | 0.1 mg/kg |
| 43 | 二苯并【a，h】蒽 |  |  | 0.1 mg/kg |
| 44 | 茚苯并【1,2,3-cd】芘 |  |  | 0.1 mg/kg |
| 45 | 萘 |  |  | 0.09 mg/kg |

（3）监测时间

本次土壤环境质量现状监测由河南中天云测检测技术有限公司于2020年6月29日进行。

#### 3.3.5.2土壤环境质量现状评价

（1）评价标准

本次土壤评价标准执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值标准。

（2）评价结果

土壤监测及评价统计结果见表3.3-15。

表 3.4-15（1）        土壤质量现状监测统计结果一览表          单位：mg/kg

| 序号 | 监测因子 | 检测值 | 第二类用地 筛选值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 驻马店四中西侧空地 | 本项目外西南侧空地 |  |  |
| 1 | 砷(mg/kg) | 13.8 | 12.9 | 60 | 达标 |
| 2 | 镉(mg/kg) | 0.05 | 0.05 | 65 | 达标 |
| 3 | 铬（六价）(mg/kg) | ＜0.5 | ＜0.5 | 5.7 | 达标 |
| 4 | 铜(mg/kg) | 20 | 19 | 18000 | 达标 |
| 5 | 铅(mg/kg) | 18.0 | 18.2 | 800 | 达标 |
| 6 | 汞(mg/kg) | 0.024 | 0.028 | 38 | 达标 |
| 7 | 镍(mg/kg) | 39 | 38 | 900 | 达标 |
| 8 | 四氯化碳(μg/kg) | ＜2.1 | ＜2.1 | 2.8 | 达标 |
| 9 | 氯仿(μg/kg) | ＜1.5 | ＜1.5 | 0.9 | 达标 |
| 10 | 氯甲烷(μg/kg) | ＜3.0 | ＜3.0 | 37 | 达标 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷(μg/kg) | ＜2.0 | ＜2.0 | 9 | 达标 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷(μg/kg) | ＜3.0 | ＜3.0 | 5 | 达标 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯(μg/kg) | ＜0.8 | ＜0.8 | 66 | 达标 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | ＜0.9 | ＜0.9 | 596 | 达标 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | ＜0.9 | ＜0.9 | 54 | 达标 |
| 16 | 二氯甲烷(μg/kg) | ＜2.6 | ＜2.6 | 616 | 达标 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷(μg/kg) | ＜1.9 | ＜1.9 | 5 | 达标 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg) | ＜1.0 | ＜1.0 | 10 | 达标 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg) | ＜1.0 | ＜1.0 | 6.8 | 达标 |
| 20 | 四氯乙烯(μg/kg) | ＜0.8 | ＜0.8 | 53 | 达标 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷(μg/kg) | ＜1.1 | ＜1.1 | 840 | 达标 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷(μg/kg) | ＜1.4 | ＜1.4 | 2.8 | 达标 |
| 23 | 三氯乙烯(μg/kg) | ＜0.9 | ＜0.9 | 2.8 | 达标 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷(μg/kg) | ＜1.0 | ＜1.0 | 0.5 | 达标 |
| 25 | 氯乙烯(μg/kg) | ＜1.5 | ＜1.5 | 0.43 | 达标 |
| 26 | 苯(μg/kg) | ＜1.6 | ＜1.6 | 4 | 达标 |
| 27 | 氯苯(μg/kg) | ＜1.1 | ＜1.1 | 270 | 达标 |
| 28 | 1,2-二氯苯(μg/kg) | ＜1.0 | ＜1.0 | 560 | 达标 |
| 29 | 1,4-二氯苯(μg/kg) | ＜1.2 | ＜1.2 | 20 | 达标 |
| 30 | 乙苯(μg/kg) | ＜1.2 | ＜1.2 | 28 | 达标 |
| 31 | 苯乙烯(μg/kg)） | ＜1.6 | ＜1.6 | 1290 | 达标 |
| 32 | 甲苯(μg/kg) | ＜2.0 | ＜2.0 | 1200 | 达标 |
| 33 | 对+间二甲苯(μg/kg) | ＜3.6 | ＜3.6 | 570 | 达标 |
| 34 | 邻二甲苯(μg/kg) | ＜1.3 | ＜1.3 | 640 | 达标 |
| 35 | 硝基苯(mg/kg) | ＜0.09 | ＜0.09 | 76 | 达标 |
| 36 | 苯胺(mg/kg) | ＜0.01 | ＜0.01 | 260 | 达标 |
| 37 | 2-氯酚(mg/kg) | ＜0.06 | ＜0.06 | 2256 | 达标 |
| 38 | 苯并(a)蒽(mg/kg) | ＜0.1 | ＜0.1 | 15 | 达标 |
| 39 | 苯并(a)芘(mg/kg) | ＜0.1 | ＜0.1 | 1.5 | 达标 |
| 40 | 苯并(b)荧蒽(mg/kg) | ＜0.2 | ＜0.2 | 15 | 达标 |
| 41 | 苯并(k)荧蒽(mg/kg) | ＜0.1 | ＜0.1 | 151 | 达标 |
| 42 | 䓛(mg/kg) | ＜0.1 | ＜0.1 | 1293 | 达标 |
| 43 | 二苯并(a, h)蒽(mg/kg) | ＜0.1 | ＜0.1 | 1.5 | 达标 |
| 44 | 茚并(1,2,3-cd)芘(mg/kg) | ＜0.1 | ＜0.1 | 15 | 达标 |
| 45 | 萘(mg/kg) | ＜0.09 | ＜0.09 | 70 | 达标 |

表 3.4-15（2）        土壤质量现状监测统计结果一览表          单位：mg/kg

| 序号 | 监测因子 | 检测值 | 第二类用地 筛选值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本项目生产车间附近0.3m | 本项目生产车间附近1.0m | 本项目生产车间附近2.0m | 本项目生产车间附近3.1m |  |  |
| 1 | 砷(mg/kg) | 12.7 | 10.7 | 16.4 | 16.1 | 60 | 达标 |
| 2 | 镉(mg/kg) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 65 | 达标 |
| 3 | 铬（六价）(mg/kg) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 5.7 | 达标 |
| 4 | 铜(mg/kg) | 16 | 18 | 22 | 26 | 18000 | 达标 |
| 5 | 铅(mg/kg) | 18.5 | 18.6 | 18.7 | 19.2 | 800 | 达标 |
| 6 | 汞(mg/kg) | 0.029 | 0.029 | 0.032 | 0.033 | 38 | 达标 |
| 7 | 镍(mg/kg) | 35 | 35 | 43 | 46 | 900 | 达标 |
| 8 | 四氯化碳(μg/kg) | ＜2.1 | ＜2.1 | ＜2.1 | ＜2.1 | 2.8 | 达标 |
| 9 | 氯仿(μg/kg) | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | 0.9 | 达标 |
| 10 | 氯甲烷(μg/kg) | ＜3.0 | ＜3.0 | ＜3.0 | ＜3.0 | 37 | 达标 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷(μg/kg) | ＜2.0 | ＜2.0 | ＜2.0 | ＜2.0 | 9 | 达标 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷(μg/kg) | ＜3.0 | ＜3.0 | ＜3.0 | ＜3.0 | 5 | 达标 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯(μg/kg) | ＜0.8 | ＜0.8 | ＜0.8 | ＜0.8 | 66 | 达标 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | ＜0.9 | ＜0.9 | ＜0.9 | ＜0.9 | 596 | 达标 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | ＜0.9 | ＜0.9 | ＜0.9 | ＜0.9 | 54 | 达标 |
| 16 | 二氯甲烷(μg/kg) | ＜2.6 | ＜2.6 | ＜2.6 | ＜2.6 | 616 | 达标 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷(μg/kg) | ＜1.9 | ＜1.9 | ＜1.9 | ＜1.9 | 5 | 达标 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg) | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | 10 | 达标 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg) | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | 6.8 | 达标 |
| 20 | 四氯乙烯(μg/kg) | ＜0.8 | ＜0.8 | ＜0.8 | ＜0.8 | 53 | 达标 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷(μg/kg) | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | 840 | 达标 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷(μg/kg) | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | 2.8 | 达标 |
| 23 | 三氯乙烯(μg/kg) | ＜0.9 | ＜0.9 | ＜0.9 | ＜0.9 | 2.8 | 达标 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷(μg/kg) | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | 0.5 | 达标 |
| 25 | 氯乙烯(μg/kg) | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | 0.43 | 达标 |
| 26 | 苯(μg/kg) | ＜1.6 | ＜1.6 | ＜1.6 | ＜1.6 | 4 | 达标 |
| 27 | 氯苯(μg/kg) | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | 270 | 达标 |
| 28 | 1,2-二氯苯(μg/kg) | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | 560 | 达标 |
| 29 | 1,4-二氯苯(μg/kg) | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 20 | 达标 |
| 30 | 乙苯(μg/kg) | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 28 | 达标 |
| 31 | 苯乙烯(μg/kg)） | ＜1.6 | ＜1.6 | ＜1.6 | ＜1.6 | 1290 | 达标 |
| 32 | 甲苯(μg/kg) | ＜2.0 | ＜2.0 | ＜2.0 | ＜2.0 | 1200 | 达标 |
| 33 | 对+间二甲苯(μg/kg) | ＜3.6 | ＜3.6 | ＜3.6 | ＜3.6 | 570 | 达标 |
| 34 | 邻二甲苯(μg/kg) | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | 640 | 达标 |
| 35 | 硝基苯(mg/kg) | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | 76 | 达标 |
| 36 | 苯胺(mg/kg) | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | 260 | 达标 |
| 37 | 2-氯酚(mg/kg) | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | 2256 | 达标 |
| 38 | 苯并(a)蒽(mg/kg) | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 15 | 达标 |
| 39 | 苯并(a)芘(mg/kg) | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 1.5 | 达标 |
| 40 | 苯并(b)荧蒽(mg/kg) | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | 15 | 达标 |
| 41 | 苯并(k)荧蒽(mg/kg) | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 151 | 达标 |
| 42 | 䓛(mg/kg) | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 1293 | 达标 |
| 43 | 二苯并(a, h)蒽(mg/kg) | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 1.5 | 达标 |
| 44 | 茚并(1,2,3-cd)芘(mg/kg) | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 15 | 达标 |
| 45 | 萘(mg/kg) | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | 70 | 达标 |

表 3.4-15（3）        土壤质量现状监测统计结果一览表          单位：mg/kg

| 序号 | 监测因子 | 检测值 | 第二类用地 筛选值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目事故池0.3m | 项目事故池1.0m | 项目事故池2.0m | 项目事故池3.1m |  |  |
| 1 | 砷(mg/kg) | 16.0 | 12.9 | 12.0 | 13.1 | 60 | 达标 |
| 2 | 镉(mg/kg) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 65 | 达标 |
| 3 | 铬（六价）(mg/kg) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 5.7 | 达标 |
| 4 | 铜(mg/kg) | 20 | 17 | 20 | 19 | 18000 | 达标 |
| 5 | 铅(mg/kg) | 19.1 | 18.7 | 19.6 | 19.1 | 800 | 达标 |
| 6 | 汞(mg/kg) | 0.028 | 0.035 | 0.030 | 0.022 | 38 | 达标 |
| 7 | 镍(mg/kg) | 41 | 33 | 40 | 35 | 900 | 达标 |
| 8 | 四氯化碳(μg/kg) | ＜2.1 | ＜2.1 | ＜2.1 | ＜2.1 | 2.8 | 达标 |
| 9 | 氯仿(μg/kg) | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | 0.9 | 达标 |
| 10 | 氯甲烷(μg/kg) | ＜3.0 | ＜3.0 | ＜3.0 | ＜3.0 | 37 | 达标 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷(μg/kg) | ＜2.0 | ＜2.0 | ＜2.0 | ＜2.0 | 9 | 达标 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷(μg/kg) | ＜3.0 | ＜3.0 | ＜3.0 | ＜3.0 | 5 | 达标 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯(μg/kg) | ＜0.8 | ＜0.8 | ＜0.8 | ＜0.8 | 66 | 达标 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | ＜0.9 | ＜0.9 | ＜0.9 | ＜0.9 | 596 | 达标 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | ＜0.9 | ＜0.9 | ＜0.9 | ＜0.9 | 54 | 达标 |
| 16 | 二氯甲烷(μg/kg) | ＜2.6 | ＜2.6 | ＜2.6 | ＜2.6 | 616 | 达标 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷(μg/kg) | ＜1.9 | ＜1.9 | ＜1.9 | ＜1.9 | 5 | 达标 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg) | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | 10 | 达标 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg) | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | 6.8 | 达标 |
| 20 | 四氯乙烯(μg/kg) | ＜0.8 | ＜0.8 | ＜0.8 | ＜0.8 | 53 | 达标 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷(μg/kg) | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | 840 | 达标 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷(μg/kg) | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | 2.8 | 达标 |
| 23 | 三氯乙烯(μg/kg) | ＜0.9 | ＜0.9 | ＜0.9 | ＜0.9 | 2.8 | 达标 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷(μg/kg) | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | 0.5 | 达标 |
| 25 | 氯乙烯(μg/kg) | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | 0.43 | 达标 |
| 26 | 苯(μg/kg) | ＜1.6 | ＜1.6 | ＜1.6 | ＜1.6 | 4 | 达标 |
| 27 | 氯苯(μg/kg) | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | 270 | 达标 |
| 28 | 1,2-二氯苯(μg/kg) | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | 560 | 达标 |
| 29 | 1,4-二氯苯(μg/kg) | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 20 | 达标 |
| 30 | 乙苯(μg/kg) | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 28 | 达标 |
| 31 | 苯乙烯(μg/kg)） | ＜1.6 | ＜1.6 | ＜1.6 | ＜1.6 | 1290 | 达标 |
| 32 | 甲苯(μg/kg) | ＜2.0 | ＜2.0 | ＜2.0 | ＜2.0 | 1200 | 达标 |
| 33 | 对+间二甲苯(μg/kg) | ＜3.6 | ＜3.6 | ＜3.6 | ＜3.6 | 570 | 达标 |
| 34 | 邻二甲苯(μg/kg) | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | 640 | 达标 |
| 35 | 硝基苯(mg/kg) | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | 76 | 达标 |
| 36 | 苯胺(mg/kg) | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | 260 | 达标 |
| 37 | 2-氯酚(mg/kg) | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | 2256 | 达标 |
| 38 | 苯并(a)蒽(mg/kg) | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 15 | 达标 |
| 39 | 苯并(a)芘(mg/kg) | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 1.5 | 达标 |
| 40 | 苯并(b)荧蒽(mg/kg) | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | 15 | 达标 |
| 41 | 苯并(k)荧蒽(mg/kg) | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 151 | 达标 |
| 42 | 䓛(mg/kg) | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 1293 | 达标 |
| 43 | 二苯并(a, h)蒽(mg/kg) | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 1.5 | 达标 |
| 44 | 茚并(1,2,3-cd)芘(mg/kg) | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 15 | 达标 |
| 45 | 萘(mg/kg) | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | 70 | 达标 |

表 3.4-15（4）        土壤质量现状监测统计结果一览表          单位：mg/kg

| 序号 | 监测因子 | 检测值 | 第二类用地筛选值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目罐区.3m | 项目罐区1.0m | 项目罐区2.0m | 项目罐区3.1m |  |  |
| 1 | 砷(mg/kg) | 12.9 | 13.3 | 10.5 | 10.7 | 60 | 达标 |
| 2 | 镉(mg/kg) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 65 | 达标 |
| 3 | 铬（六价）(mg/kg) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 5.7 | 达标 |
| 4 | 铜(mg/kg) | 17 | 20 | 16 | 19 | 18000 | 达标 |
| 5 | 铅(mg/kg) | 18.6 | 19.2 | 18.7 | 19.0 | 800 | 达标 |
| 6 | 汞(mg/kg) | 0.032 | 0.036 | 0.035 | 0.039 | 38 | 达标 |
| 7 | 镍(mg/kg) | 34 | 34 | 34 | 41 | 41900 | 达标 |
| 8 | 四氯化碳(μg/kg) | ＜2.1 | ＜2.1 | ＜2.1 | ＜2.1 | 2.8 | 达标 |
| 9 | 氯仿(μg/kg) | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | 0.9 | 达标 |
| 10 | 氯甲烷(μg/kg) | ＜3.0 | ＜3.0 | ＜3.0 | ＜3.0 | 37 | 达标 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷(μg/kg) | ＜2.0 | ＜2.0 | ＜2.0 | ＜2.0 | 9 | 达标 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷(μg/kg) | ＜3.0 | ＜3.0 | ＜3.0 | ＜3.0 | 5 | 达标 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯(μg/kg) | ＜0.8 | ＜0.8 | ＜0.8 | ＜0.8 | 66 | 达标 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | ＜0.9 | ＜0.9 | ＜0.9 | ＜0.9 | 596 | 达标 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | ＜0.9 | ＜0.9 | ＜0.9 | ＜0.9 | 54 | 达标 |
| 16 | 二氯甲烷(μg/kg) | ＜2.6 | ＜2.6 | ＜2.6 | ＜2.6 | 616 | 达标 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷(μg/kg) | ＜1.9 | ＜1.9 | ＜1.9 | ＜1.9 | 5 | 达标 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg) | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | 10 | 达标 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg) | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | 6.8 | 达标 |
| 20 | 四氯乙烯(μg/kg) | ＜0.8 | ＜0.8 | ＜0.8 | ＜0.8 | 53 | 达标 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷(μg/kg) | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | 840 | 达标 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷(μg/kg) | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | 2.8 | 达标 |
| 23 | 三氯乙烯(μg/kg) | ＜0.9 | ＜0.9 | ＜0.9 | ＜0.9 | 2.8 | 达标 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷(μg/kg) | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | 0.5 | 达标 |
| 25 | 氯乙烯(μg/kg) | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | 0.43 | 达标 |
| 26 | 苯(μg/kg) | ＜1.6 | ＜1.6 | ＜1.6 | ＜1.6 | 4 | 达标 |
| 27 | 氯苯(μg/kg) | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | 270 | 达标 |
| 28 | 1,2-二氯苯(μg/kg) | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | 560 | 达标 |
| 29 | 1,4-二氯苯(μg/kg) | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 20 | 达标 |
| 30 | 乙苯(μg/kg) | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 28 | 达标 |
| 31 | 苯乙烯(μg/kg)） | ＜1.6 | ＜1.6 | ＜1.6 | ＜1.6 | 1290 | 达标 |
| 32 | 甲苯(μg/kg) | ＜2.0 | ＜2.0 | ＜2.0 | ＜2.0 | 1200 | 达标 |
| 33 | 对+间二甲苯(μg/kg) | ＜3.6 | ＜3.6 | ＜3.6 | ＜3.6 | 570 | 达标 |
| 34 | 邻二甲苯(μg/kg) | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | 640 | 达标 |
| 35 | 硝基苯(mg/kg) | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | 76 | 达标 |
| 36 | 苯胺(mg/kg) | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | 260 | 达标 |
| 37 | 2-氯酚(mg/kg) | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | 2256 | 达标 |
| 38 | 苯并(a)蒽(mg/kg) | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 15 | 达标 |
| 39 | 苯并(a)芘(mg/kg) | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 1.5 | 达标 |
| 40 | 苯并(b)荧蒽(mg/kg) | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | 15 | 达标 |
| 41 | 苯并(k)荧蒽(mg/kg) | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 151 | 达标 |
| 42 | 䓛(mg/kg) | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 1293 | 达标 |
| 43 | 二苯并(a, h)蒽(mg/kg) | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 1.5 | 达标 |
| 44 | 茚并(1,2,3-cd)芘(mg/kg) | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 15 | 达标 |
| 45 | 萘(mg/kg) | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | 70 | 达标 |

表 3.4-15（5）        土壤质量现状监测统计结果一览表          单位：mg/kg

| 序号 | 监测因子 | 检测值 | 第二类用地 筛选值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有机废气处理设施附近0.3m |  |  |
| 1 | 砷(mg/kg) | 12.6 | 60 | 达标 |
| 2 | 镉(mg/kg) | 0.05 | 65 | 达标 |
| 3 | 铬（六价）(mg/kg) | ＜0.5 | 5.7 | 达标 |
| 4 | 铜(mg/kg) | 19 | 18000 | 达标 |
| 5 | 铅(mg/kg) | 19.0 | 800 | 达标 |
| 6 | 汞(mg/kg) | 0.034 | 38 | 达标 |
| 7 | 镍(mg/kg) | 41 | 900 | 达标 |
| 8 | 四氯化碳(μg/kg) | ＜2.1 | 2.8 | 达标 |
| 9 | 氯仿(μg/kg) | ＜1.5 | 0.9 | 达标 |
| 10 | 氯甲烷(μg/kg) | ＜3.0 | 37 | 达标 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷(μg/kg) | ＜2.0 | 9 | 达标 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷(μg/kg) | ＜3.0 | 5 | 达标 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯(μg/kg) | ＜0.8 | 66 | 达标 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | ＜0.9 | 596 | 达标 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | ＜0.9 | 54 | 达标 |
| 16 | 二氯甲烷(μg/kg) | ＜2.6 | 616 | 达标 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷(μg/kg) | ＜1.9 | 5 | 达标 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg) | ＜1.0 | 10 | 达标 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg) | ＜1.0 | 6.8 | 达标 |
| 20 | 四氯乙烯(μg/kg) | ＜0.8 | 53 | 达标 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷(μg/kg) | ＜1.1 | 840 | 达标 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷(μg/kg) | ＜1.4 | 2.8 | 达标 |
| 23 | 三氯乙烯(μg/kg) | ＜0.9 | 2.8 | 达标 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷(μg/kg) | ＜1.0 | 0.5 | 达标 |
| 25 | 氯乙烯(μg/kg) | ＜1.5 | 0.43 | 达标 |
| 26 | 苯(μg/kg) | ＜1.6 | 4 | 达标 |
| 27 | 氯苯(μg/kg) | ＜1.1 | 270 | 达标 |
| 28 | 1,2-二氯苯(μg/kg) | ＜1.0 | 560 | 达标 |
| 29 | 1,4-二氯苯(μg/kg) | ＜1.2 | 20 | 达标 |
| 30 | 乙苯(μg/kg) | ＜1.2 | 28 | 达标 |
| 31 | 苯乙烯(μg/kg)） | ＜1.6 | 1290 | 达标 |
| 32 | 甲苯(μg/kg) | ＜2.0 | 1200 | 达标 |
| 33 | 对+间二甲苯(μg/kg) | ＜3.6 | 570 | 达标 |
| 34 | 邻二甲苯(μg/kg) | ＜1.3 | 640 | 达标 |
| 35 | 硝基苯(mg/kg) | ＜0.09 | 76 | 达标 |
| 36 | 苯胺(mg/kg) | ＜0.01 | 260 | 达标 |
| 37 | 2-氯酚(mg/kg) | ＜0.06 | 2256 | 达标 |
| 38 | 苯并(a)蒽(mg/kg) | ＜0.1 | 15 | 达标 |
| 39 | 苯并(a)芘(mg/kg) | ＜0.1 | 1.5 | 达标 |
| 40 | 苯并(b)荧蒽(mg/kg) | ＜0.2 | 15 | 达标 |
| 41 | 苯并(k)荧蒽(mg/kg) | ＜0.1 | 151 | 达标 |
| 42 | 䓛(mg/kg) | ＜0.1 | 1293 | 达标 |
| 43 | 二苯并(a, h)蒽(mg/kg) | ＜0.1 | 1.5 | 达标 |
| 44 | 茚并(1,2,3-cd)芘(mg/kg) | ＜0.1 | 15 | 达标 |
| 45 | 萘(mg/kg) | ＜0.09 | 70 | 达标 |

由上表可知，本项目土壤各监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值标准要求，说明区域土壤环境质量较好。

## 3.4 区域污染源调查

园区内主要污染源及其排放情况见表3.4-1。数据来源为企业环评报告、验收监测报告和污染物排污报表。

表3.4-1   集聚区主要污染源一览表

| 序号 | 企业名称 | 主要污染物及年排放量 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 废水量 （万t/a） | COD （t/a） | NH3-N （t/a） | 废气 (万/m3) | SO2 （t/a） | 烟尘 （t/a） | NOx （t/a） |
| 1 | 昊华骏化集团有限公司 | 235.9 | 31.7 | 2.7 | / | 124 | / | / |
| 2 | 河南骏化发展股份有限公司 | 20.92 | 102.3 | 23.074 | / | 47.99 | / | 142.18 |
| 3 | 河南顺达化工科技有限公司 | 62.4 | 44.6 | 4.73 | 83094 | 176 | 36.2 | 77.6 |
| 4 | 河南骏化化肥有限公司 | 1.38 | 0.7 | 0.07 | / | 1.6 | 18.91 | 29.8 |
| 5 | 河南中宏清洁能源股份有限公司 | 0.3155 | 0.1577 | 0.157 | / | / | / | 0.62 |
| 6 | 天方药业股份有限公司 | 44.5 | 22.25 | 2.28 | / | / | / | / |
| 7 | 驻马店天方生物工程有限公司 | 138.6 | 69.3 | 6.93 | 23760 | / | 9.3 | / |
| 8 | 河南后裔制药有限公司 | 37.7 | 55 | 5.3 | 7.03 | 0.2 | 3 | 13 |
| 9 | 河南晶玉玻璃制品有限公司年产12亿只易折曲颈安瓶项目 | 0.1612 | 0.3224 | / | 620.5 | / | / | 0.58 |
| 10 | 驻马店市中塑实业有限公司年产4000吨医药食品复合包装材料项目 | 0.144 | 0.288 | / | / | / | / | / |
| 11 | 驻马店市中多铝业有限公司年产6万吨特殊工业铝型材项目 | 0.6912 | 1.13 | 0.109 | / | / | / | / |
| 12 | 驻马店顶津年产2800万箱康师傅矿物质水项目 | 15.76 | 0.18 | 0.017 | / | / | / | / |
| 13 | 河南苏源管业有限公司钢丝网骨架PE复合管生产项目 | 0.1168 | 0.19 | 0.012 | / | / | 0.09 | / |
| 14 | 驻马店邦业水务(集团)有限公司日供6万吨中水厂项目 | 59.5 | 119 | / | / | / | / | / |
| 15 | 驻马店市百瑞特照明年产11万吨LED玻管和6亿只节能灯玻壳建设项目 | 4.4154 | 3.168 | 0.30 | 112336.28 | / | 30.25 | 39.29 |
| 16 | 河南豫邮金大地科技服务有限公司年产40万吨新型专用肥料生产项目 | 0.6912 | 1.935 | 0.138 | / | 0.159 | 17.805 | 4.96 |
| 17 | 河南尚品食品有限公司年产5万吨肉制品深加工项目 | 60.483 | 48.4 | 6.05 | / | / | / | / |
| 18 | 河南蓝天集团有限公司中原甲醇厂年产30万吨甲醇工程 | 46.5 | 18.3 | / | / | 1.4 | / | / |
| 19 | 河南驻马店中原燃气电厂项目 | 78.75 | 47.3 | 0.236 | 1224216 | 18.47 | / | 616 |
| 20 | 河南海川电子玻璃有限公司超薄电子玻璃生产项目 | 2.358 | 3.5 | 0.34 | 115630.48 | 32.2 | 34.2 | 65 |
| 21 | 驻马店杭氧气体有限公司40000Nm3/h空分气体生产项目 | 0.02993 | 0.0124 | 0.0032 | / | / | / | / |
| 22 | 驻马店辉耀门业有限公司年产20万樘金属门项目 | 0.0649 | 0.225 | / | / | / | 0.376 | / |
| 23 | 驻马店公共保税中心项目 | 5.95 | 2.98 | 0.2976 | / | / | / | / |
| 24 | 驻马店市暖亿家科技有限公司年产19万立方米EPS聚苯板项目 | 0.096 | 0.048 | 0.0048 | 3840 | / | / | / |
| 25 | 河南大尚实业有限公司硅胶制品生产线项目 | 0.48 | 0.288 | 0.024 | / | / | 0.066 | / |
| 26 | 驻马店市口味坊食品有限公司年产1万吨口味坊食品项目 | 7.905 | 15.8 | 0.9 | / | / | / | / |
| 27 | 驻马店聚源精密铸造股份有限公司化工机械生产线项目 | 1.5 | 0.75 | 0.075 | / | / | / | / |
| 28 | 驻马店市鑫金鑫节能保温新型建材有限公司年产4万吨岩棉制品项目 | 2.0 | 1.0 | 0.1 | / | / | / | / |
| 29 | 驻马店市华中正大有限公司年产30000吨饲料级金霉素、600吨硫酸新霉素项目 | 48.5 | 24.25 | 0.25 | / | / | / | / |
| 30 | 河南福和物流发展有限公司驻马店国际物流公路港项目 | 7.94 | 3.97 | 0.40 | / | / | / | / |
| 31 | 河南弘康环保科技有限公司MBR中空纤维生物膜、脱硫脱硝催化剂项目 | 30.7371 | 9.3593 | 0.0345 | / | / | / | / |
| 32 | 河南若德橡胶科技有限公司高科技液压橡胶软管生产线及配套总成项目 | 0.68 | 0.34 | 0.03 | / | / | / | / |
| 33 | 河南弘康光能科技有限公司拟投资年产3000台/套高低压智能配电柜(箱)、1.3GW光伏逆变器及100MW液流储能电池项目 | 2.64 | 0.66 | 0.05 | / | / | 0.0057 | / |
| 34 | 合计 | 919.8092 | 629.4038 | 54.5621 | 1563504 | 402.019 | 150.2027 | 989.03 |

# 第四章  环境影响预测与评价

本项目利用河南中宏清洁能源股份有限公司院内北侧空地2000平方米，新建4套加氢预还原装置和操控室1座，施工期环境影响是短暂的，同时厂址周围不存在敏感点，故本次评价不在分析施工期影响。

## 4.1 环境空气环境影响预测与评价

### 4.1.1预测因子

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，“预测因子根据评价因子而定，选取有环境质量标准的评价因子作为预测因子”。结合项目的大气主要污染物产排情况及其环境影响程度，选取氨气作为此次环境空气影响预测的评价因子。

### 4.1.2评价标准

本次大气环境预测评价因子评价标准见表4.1-1。

表4.1-1                  大气环境预测评价因子评价标准一览表

| 评价因子 | 标准值 | 参考标准 |
| --- | --- | --- |
| 氨气 | 1h平均 | 200μg/m3 | 《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018） 附录D其他污染物空气质量浓度参考限值 |

### 4.1.3污染源计算清单级评价等级

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）规定的评价工作级别的划分原则和方法，选择估算模式对项目的大气环境影响的评价工作等级进行判定。

大气环境影响的评价工作等级判定依据和估算模型参数间表4.1-2，计算结果见表4.1-3。

表4.1-2（a）                      大气评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

表4.1-2（b）                    估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ | 41.9 |
| 最低环境温度/℃ | -18.1 |
| 土地利用类型 | 工业地 |
| 区域湿度条件 | 50% |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | (是 (否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸边熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

以厂区中心点为本地坐标（0,0）点，东西向为X轴，南北向为Y轴。

主要废气污染源排放参数见表4.1-3：

表4.1-3              主要废气污染源参数一览表（点源）

| 污染源名称 | 排气筒底部 中心坐标/m | 排气筒底部海拔高度(m) | 排气筒参数 | 污染物名称 | 排放速率（kg/h） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | 高度 (m) | 内径 (m) | 温度 (℃) | 流速 (m/s) |  |  |  |
| 1#排气筒 | -25 | -10 | 27 | 15 | 0.4 | 20 | 1.39 | 氨气 | 0.0653 | / |

非正常工况下，各废气处理设施处理效率为0的情况，各污染源排放参数详见表4.1-4。

表4.1-4          非正常工况下主要废气污染源参数一览表（点源）

| 污染源名称 | 排气筒底部 中心坐标/m | 排气筒底部海拔高度(m) | 排气筒参数 | 污染物名称 | 排放速率（kg/h） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | 高度 (m) | 内径 (m) | 温度 (℃) | 流速 (m/s) |  |  |  |
| 2#排气筒 | -25 | -10 | 27 | 15 | 0.4 | 20 | 1.39 | 氨气 | 0.326 | / |

主要废气污染源面源排放参数见表4.1-5：

表4.1-5                     面源排放参数清单

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标/m | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物名称 | 排放速率/（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1 | 生产装置区 | 3 | 8 | 27 | 50 | 40 | 0 | 10 | 7200 | 正常 | 氨气 | 0.0457 |

采用估算模式计算各污染源最大落地浓度及其出现距离，预测结果见表4.1-6。

表4.1-6               本项目主要污染源估算模型计算结果表

| 序号 | 污染源名称 | 主要污染物 | 排放速率（kg/h） | 最大落地浓度（mg/m3） | Pmax（%） | D10%（m） | 评价 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织P1 | 正常工况 | 氨气 | 0.0653 | 0.002 | 1.04 | 0 | 二级 |
| 2 |  | 非正常工况 | 氨气 | 0.326 | 0.012 | 5.80 | 0 | 二级 |
| 3 | 无组织N1 | 氨气 | 0.0457 | 0.018 | 9.25 | 0 | 二级 |

由表4.1-6可知，本项目各污染源中占标率最大的污染因子为生产车间无组织排放的氨气，其占标率为9.25%，本项目大气环境影响评价等级为二级。

依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）有关规定，二级评价项目可不进行进一步预测与评价。

### 4.1.4 预测范围及结果

根据《环境影响评价技术导则（大气环境）》（HJ2.2-2018）评价范围为“二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km”。

本次项目大气环境影响评价范围以厂区为中心，评价范围以边长5km的方形区域。

采用估算模式计算污染物排放到周围大气环境的影响。项目有组织废气排放估算模式计算结果见表4.1-7。

表4.1-7                    有组织估算模式计算结果表

| 距离中心下风向距离D（m） | 正常工况下氨气 | 非正常工况下氨气 |
| --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度Ci1 (mg/m3) | 浓度占标率Pi1 (%) | 下风向预测浓度Ci1 (mg/m3) | 浓度占标率Pi1 (%) |
| 10 | 2.72E-04 | 0.14 | 1.51E-03 | 0.75 |
| 25 | 2.08E-03 | 1.04 | 1.16E-02 | 5.80 |
| 26 | 2.08E-03 | 1.04 | 1.16E-02 | 5.80 |
| 50 | 1.44E-03 | 0.72 | 7.80E-03 | 3.90 |
| 75 | 1.59E-03 | 0.79 | 7.93E-03 | 3.96 |
| 100 | 1.74E-03 | 0.87 | 8.70E-03 | 4.35 |
| 125 | 1.64E-03 | 0.82 | 8.16E-03 | 4.08 |
| 150 | 1.48E-03 | 0.74 | 7.92E-03 | 3.96 |
| 175 | 1.40E-03 | 0.70 | 7.65E-03 | 3.82 |
| 200 | 1.49E-03 | 0.74 | 8.12E-03 | 4.06 |
| 225 | 1.48E-03 | 0.74 | 7.97E-03 | 3.99 |
| 250 | 1.44E-03 | 0.72 | 7.64E-03 | 3.82 |
| 275 | 1.38E-03 | 0.69 | 7.23E-03 | 3.62 |
| 300 | 1.30E-03 | 0.65 | 6.79E-03 | 3.39 |
| 325 | 1.23E-03 | 0.61 | 6.35E-03 | 3.17 |
| 350 | 1.15E-03 | 0.58 | 5.93E-03 | 2.96 |
| 375 | 1.08E-03 | 0.54 | 5.53E-03 | 2.77 |
| 400 | 1.01E-03 | 0.51 | 5.17E-03 | 2.58 |
| 425 | 9.49E-04 | 0.47 | 4.83E-03 | 2.42 |
| 450 | 8.91E-04 | 0.45 | 4.53E-03 | 2.26 |
| 475 | 8.38E-04 | 0.42 | 4.25E-03 | 2.12 |
| 500 | 7.90E-04 | 0.39 | 4.02E-03 | 2.01 |
| 600 | 6.84E-04 | 0.32 | 3.29 | 1.65 |
| 700 | 5.57E-04 | 0.28 | 3.24 | 1.62 |
| 800 | 6.16E-04 | 0.31 | 3.71 | 1.85 |
| 900 | 6.78E-04 | 0.34 | 3.88 | 1.94 |
| 1000 | 6.89E-04 | 0.34 | 3.75 | 1.88 |
| 1100 | 6.68E-04 | 0.33 | 3.59 | 1.80 |
| 1200 | 6.42E-04 | 0.32 | 3.42 | 1.71 |
| 1300 | 6.15E-04 | 0.31 | 3.25 | 1.63 |
| 1400 | 5.87E-04 | 0.29 | 3.09 | 1.54 |
| 1500 | 5.59E-04 | 0.28 | 3.05 | 1.53 |
| 1600 | 5.38E-04 | 0.27 | 3.02 | 1.51 |
| 1700 | 5.41E-04 | 0.27 | 2.97 | 1.48 |
| 1800 | 5.35E-04 | 0.27 | 2.91 | 1.46 |
| 1900 | 5.26E-04 | 0.26 | 2.85 | 1.43 |
| 2000 | 5.17E-04 | 0.26 | 2.78 | 1.39 |
| 2100 | 5.07E-04 | 0.25 | 2.72 | 1.36 |
| 2200 | 4.96E-04 | 0.25 | 2.65 | 1.32 |
| 2300 | 4.85E-04 | 0.24 | 2.58 | 1.29 |
| 2400 | 4.74E-04 | 0.24 | 2.51 | 1.25 |
| 2500 | 4.62E-04 | 0.23 | 2.44 | 1.22 |
| 下风向最大落地浓度 | 2.08E-03 | 1.04 | 1.16E-02 | 5.80 |
| 下风向最大落地浓度距离 | 25m | 25m |

由表4.1-7可知，项目正常工况下废气中氨气最大落地浓度为0.002mg/m3，占标率为1.04%；非正常工况下氨气最大落地浓度为0.012mg/m3，占标率为5.8%，满足相应标准限值，对周围环境空气质量影响较小。

项目无废气排放估算模式计算结果见表4.1-8。

表4.1-7                    无组织估算模式计算结果表

| 距离中心下风向距离D（m） | 氨气 |
| --- | --- |
|  | 下风向预测浓度Ci1 (mg/m3) | 浓度占标率Pi1 (%) |
| 10 | 1.24E-02 | 6.22 |
| 25 | 1.71E-02 | 8.54 |
| 38 | 1.85E-02 | 9.25 |
| 50 | 1.70E-02 | 8.52 |
| 75 | 1.16E-02 | 5.80 |
| 100 | 1.09E-02 | 5.43 |
| 125 | 9.94E-03 | 4.97 |
| 150 | 9.02E-03 | 4.51 |
| 175 | 8.15E-03 | 4.08 |
| 200 | 7.38E-03 | 3.69 |
| 225 | 6.69E-03 | 3.35 |
| 250 | 6.10E-03 | 3.05 |
| 275 | 5.75E-03 | 2.88 |
| 300 | 5.58E-03 | 2.79 |
| 325 | 5.42E-03 | 2.71 |
| 350 | 5.26E-03 | 2.63 |
| 375 | 5.10E-03 | 2.55 |
| 400 | 4.96E-03 | 2.48 |
| 425 | 4.82E-03 | 2.41 |
| 450 | 4.68E-03 | 2.34 |
| 475 | 4.55E-03 | 2.28 |
| 500 | 4.43E-03 | 2.21 |
| 600 | 3.97E-03 | 1.99 |
| 700 | 3.58E-03 | 1.79 |
| 800 | 3.26E-03 | 1.63 |
| 900 | 2.98E-03 | 1.49 |
| 1000 | 2.78E-03 | 1.39 |
| 1100 | 2.62E-03 | 1.31 |
| 1200 | 2.47E-03 | 1.23 |
| 1300 | 2.33E-03 | 1.17 |
| 1400 | 2.21E-03 | 1.11 |
| 1500 | 2.11E-03 | 1.05 |
| 1600 | 2.02E-03 | 1.01 |
| 1700 | 1.93E-03 | 0.96 |
| 1800 | 1.85E-03 | 0.92 |
| 1900 | 1.77E-03 | 0.89 |
| 2000 | 1.69E-03 | 0.85 |
| 2100 | 1.60E-03 | 0.81 |
| 2200 | 1.58E-03 | 0.77 |
| 2300 | 1.51E-03 | 0.73 |
| 2400 | 1.47E-03 | 0.69 |
| 2500 | 1.40E-03 | 0.65 |
| 下风向最大落地浓度 | 1.85E-02 | 9.25 |
| 下风向最大落地浓度距离 | 38m |

由表4.1-8可知，项目无组织排放氨气最大落地浓度为0.0185mg/m3，占标率为9.25%，满足相应环境质量标准限值，对周围环境空气质量影响较小。

### 4.1.5 大气环境防护距离及卫生防护距离

（1）大气环境防护距离

本项目在厂界处最大浓度均不超过环境质量浓度，因此无需设置大气环境防护距离。

（2）卫生防护距离

采用《环境影响评价技术导则大气导则》（HJ2.2-2018）计算大气环境防护距离，采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-1991）计算卫生防护距离。

各类工业、企业卫生防护距离按下式计算：

式中：Cm-----《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D，mg/m3；

L--------工业企业所需卫生防护距离，m；

r---------有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；

A、B、C、D------卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别选取；

Qc------工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平。

根据工程分析，本项目卫生防护距离计算结果见表4.1-4。

表4.1-4              本项目卫生防护距离计算结果一览表

| 序号 | 污染源名称 | 长×宽（m） | 污染因子 | 无组织排放量（kg/h） | 设防距离 （源边界）(m) | 设防距离（源边界）(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无组织氨气 | 50×40 | 氨气 | 0.0457 | 12.6 | 50 |

根据《制定大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中有关规定，确定本项目设置生产区域外50m，本项目四周厂界设防距离为：东厂界外50m，西厂界外50m，南厂界外50m，北厂界外50m。根据项目周围环境现状可知，本项目卫生防护距离内土地均为农田，无环境敏感点存在，可以满足防护距离要求，建议规划部门不在卫生防护距离内规划建设敏感点。

根据上文预测，项目废气正常工况下和非正常工况下排放的污染物占标率较低，对环境空气的影响较小。

## 4.2 地表水环境影响预测与评价

### 4.2.1项目排水去向

本项目废水包括生产废水、喷淋废水和生活污水。

预还原合成氨催化剂废水和喷淋废水可作为低浓度氨水外售，不外排。还原铜锌系催化剂、预还原镍系催化剂生产过程废水经简单沉淀后，回用于本项目循环冷却系统补水。

项目外排废水仅为生活污水，生活污水经化粪池预处理后，经市政污水管网排入驻马店市第三污水处理厂，进一步处理后排入练江河。

### 4.2.2 评价等级确定

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ 2.3-2018），建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定，本项目为间接排放的建设项目，评价等级判定为三级B。

根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ 2.3-2018）要求，本项目地表水评价范围重点做驻马店市第三污水处理接纳可行性分析。同时对练江河下游目标断面水质现状及达标规划进行分析。

### 4.2.3 本项目废水排入驻马店市第三污水处理厂的可行性分析

驻马店市驻马店市第三污水处理厂一期工程处理规模为2.5万m3/d，目前该污水处理厂已基本满负荷运行，处理工艺为制药废水经芬顿氧化预处理后与其他工业废水及生活污水混合再做进一步的处理，整体工艺为“制药废水芬顿氧化+水解酸化+A2/O+MBR+紫外消毒”，污水处理后的尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排入练江河。其二期工程处理工艺、规模与一期工程相同，目前已建成试运行。集聚区污水处理厂设计的进出水水质指标见表4.2-1。

表4.2-1            驻马店市第三污水处理厂设计进出水水质

| 类别 | COD | BOD5 | 悬浮物 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制药工业废水进水水质（mg/L） | 220 | 60 | 120 | 35 | 70 | 2.0 | 6~9 |
| 生活污水进水水质（mg/L） | 300 | 140 | 250 | 35 | 50 | 3.0 | 6~9 |
| 其它工业废水进水水质（mg/L） | 500 | 300 | 400 | 25 | 35 | 1.0 | 6~9 |
| 出水水质（mg/L） | ≤50 | ≤10 | ≤10 | ≤5(8)* | ≤15 | ≤0.5 | / |

本项目建成后生活废水外排水质指标为COD280mg/L、NH3-N30mg/L，外排水质各项指标均满足驻马店市第三污水处理厂的设计进水水质要求。因此本项目外排废水进入驻马店市第三污水处理厂进一步处理是可行的。

### 4.2.4项目废水对区域地表水的影响分析

本项目实施后生活污水经厂区内化粪池处理后通过污水管网进入驻马店市第三污水处理厂，并与城市工业废水和生活污水一并处理达标后排入练江河，最终汇入宿鸭湖。本项目生活污水排放量和污染物浓度均较小，经驻马店市第三污水处理厂进一步处理后，不会明显改变练江河水体状况，对地表水体的污染贡献更小。

## 4.3 地下水环境影响预测与评价

污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。

### 4.3.1 评价区水文地质条件及特征

一、地形地貌

调查区位于大别山北麓及伏牛山东段余脉的山前地带，地势西南向东北、由西向东倾斜。区域上地貌类型主要有低山丘陵、缓倾斜平原及洪河冲积平原，见表4.2-20。

驻马店市地势较为平坦，绝大部分为冲洪积平原，广泛分布着第四纪洪水沉积物，属“山前倾斜平原”地貌单元（图5-5）。整个地形西北高、东南地，市区地面高程在海拔67-86.4m之间，地面坡度为1/1000-1/1800。

表4.3-1                    区域地貌单元特征说明表

| 地貌类型 | 地貌特征 |
| --- | --- |
| 低山丘陵 | 分布在调查区以西，以大乐山为主体。形成于燕山运动早期，喜山运动以来进一步巩固加强。山体走向 NW-SE 向，海拔高程100-450m，受气候、岩性、构造控制，为溶蚀-构造剥蚀低山丘陵，山体低缓浑圆，局部陡立，冲沟切割深度10-30m，多为“V”型谷或“U”型谷。山体组成岩性主要为元古代石英岩，绢云母片岩、千枚岩、砾岩、页岩夹大理石和古生代灰岩、白云质灰岩、白云岩、泥岩等。 |
| 缓倾斜平原 | 调查区均属该地貌形态，受新构造运动控制，地形自西南向东北缓倾，地面坡降1-3‰，海拔高程80-100m，冲沟切割深度2-8m，向东逐渐过渡为冲积平原。地层组成主要是中更新统棕黄色、棕红色、姜黄色亚粘土，西部山前夹角砾石块。 |
| 洪河冲积平原 | 分布于调查区以东的广大地区，海拔高程60-80m，冲沟切割深度2-6m，地面坡降1-2‰，河流蛇曲发育，且两岸不对称。地表岩性，主要为更新统灰黄色黄土状亚粘土、亚砂土、湖沼相、淤泥质亚粘土及粉细砂，以及全新统冲积相亚粘土。 |

二、气象水文

（一）气象

驻马店位于北亚热带向暖温带过渡区，属大陆性季风气候。主要气候特点是：季风气候明显，四季分明，温热适中，雨热同季。据驻马店气象站1969年以来的观测资料，多年平均降水量936.0 mm，最大降水量1575.8 mm（1982年），最小降水量415.9 mm（1992年），降水量年际变化大，丰枯不均，最大与最小倍比为3.43:1。多年平均蒸发量1314.15 mm，年最大蒸发量1678.7 mm（1997年），年最小蒸发量782.1 mm（2003年）。年内蒸发5～8月最高，占全年的52.53 %，11月至翌年2月最低，占全年的14.43 %。温度适中，年平均气温14.6 ℃～15 ℃。1月最冷，月平均气温0.8～1.6 ℃，最低气温－15 ℃；7月份最热，月平均27.2～27.6 ℃，最高气温40 ℃以上。全年无霜期220～230天。

图4.3-1   区域地貌剖面示意图

2014年降水相对集中，主要在4-8月份，占全年降水量的69.3%。2015年降水量为683.9mm，与上年相比减少了36.9%（见表4.3-2）。

表4.3-2           2014-2015年驻马店市降水量统计     单位：mm

| 时间 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015年 | 14 | 18 | 39 | 62 | 70 | 177 | 74 | 91 | 34 | 19 | 79 | 6.9 | 683.9 |
| 2014年 | 5.5 | 48.6 | \ | 119.5 | 116.5 | 134.9 | 50.7 | 159.2 | 286.4 | 128.1 | 33.7 | 0.8 | 1083.9 |

（二）河流

驻马店市属淮河流域洪汝河水系，距调查区最近的主要地表水体为练江河，从调查区南部边界流过。练江河系汝河支流，发源于确山县胡庙乡境内的三架山东侧，自西向东流入宿鸭湖水库，全长42.5km，河床深度5—7m，属常年性河流。

练江河流量随季节变化十分明显。资料表明6-8月份为丰水季节，其径流量占全年径流量的60%左右；12月至次年的2月为枯水季节，其径流量仅为全年流量的6%左右；其他6个月的径流量占全年径流量的34%左右。且年际流量差异也很大。据驻马店水文站资料统计结果：最大年径流量为482.5×104m3，最小年径流量仅50.46×104m3，相差9.6倍之多。但随季节变化十分明显。练江河在工作区内主要接纳来自上游的洪水及当地大气降水，练江河主要补给来源为上游流域内大气降水，其次是城区内部分厂矿企业及市民生活排污水及部分浅层地下水的排泄。虽常年流水，但河水水质污染严重，尤其是枯水季节河水多酱色，气味难闻，污染严重。鉴于此，驻马店市人民政府自2000年采取一系列有效措施，针对练江河水体污染状况进行治理，有效地削减了污染物排放总量，取得了一定成效。目前，污染严重问题已得到改善。

三、区域地质概况

（一）新构造运动特征

根据区域的地形地貌、新生代沉积特征和地震构造特征，区域上可分为四个新构造运动区：周口坳陷、驻马店-淮滨坳陷、豫西差异隆起和北秦岭断块隆起，见图4.3-2。本项目工程场地位于驻马店-淮滨坳陷的西北部。

图4.1-2    区域新构造单元分区图

周口坳陷新生代以来全区广泛下沉接受沉积，最大沉积厚度达7000m以上，断裂比较发育，他们对坳陷的形成、发展及内部形态变化起着重要的控制作用；驻马店-淮滨坳陷经历了中生代隆起、新生代坳陷重要发展阶段，形成了现今断坳式的坳陷面貌；豫西差异隆起为大面积抬升隆起区，该区广泛出露震旦系及燕山期花岗岩，仅在隆起边缘有第四系地层分布，主要接受北西和北东向两组断裂控制。第四纪以来断裂活动和地震活动均较弱，北秦岭断块隆起长期处于隆起状态，具有间隙性上升的特点，新构造运动以来，处于长期稳定的剥蚀环境。总之，区域新构造运动以来以差异升降为主，其早期具明显继承性、晚期则表现为振荡行沉积。

（二）地层岩性

本区位于山前倾斜平原区，区内第四系地层广泛分布。按钻孔资料将地层自老到新分述如下。

（1）震旦系[Z]

区域内未出露。据《中华人民共和国区域水文地质普查报告（汝南幅1：200000）》，该地层为一套漶变质岩层，统中各组间除罗圈组与下伏地层为平行不整合接触外，其它均呈整合接触关系。

①震旦系中统(Z2)

白草坪组(Z2b)：出露于黄山北部，岩性以紫红色、红色板岩和砂质板岩为主。夹石英砂岩和钙质砂岩。厚度一般为140一170米。

北大尖组(Z2bd)：浅灰色、灰色厚层状石英岩，夹绢云母石英片岩。厚度约200米。

②震旦系上统(Z3)

崔庄组(Z3c)：灰色、灰黑色板岩含钾较高，厚度约130米。

三教堂组(Z3s)：灰色、灰白色，厚层状石英岩，以细粒为主，石英约占95％以上，质纯，厚度约113米

洛峪口组(Z3l)：以白云质灰岩为主，中部夹石英砂岩，下部为灰色、灰黑色扳岩。厚度约40—200米。

罗圈组(Z3lq)：灰绿色、黄褐色含冰碛砾石板岩。厚度约200—250米。

（2）寒武系(Є)

岩层轻度变质，各统(包括组)之间均呈整台接触关系，与下伏震旦系地层呈平行不整台接触。

①寒武系下统(Є1)

分为二组，自上而下叙述：

辛集组(Є1c)：灰色、黄色板岩，局部为炭质板岩，该地崩含磷较高，局部形成磷矿层。厚度约60一200米。

朱砂洞组(Є1z)：灰、浅灰色厚层状结晶白云质灰岩，厚度约I 00米。

馒头组(Є1m)：灰色，灰黄色板岩夹泥岩透镜体。厚度约170米。

（2）寒武系中统(Є 2)

崮山组(Є2g)：上部为灰色白云岩与粘土质白云岩互层，中部为白云岩，下部为含角砾白云岩。厚度约375—408米。

（3）奥陶系(O)

零星出露于确山县城南及卧牛山至后胥山一带，包括中统及下统，两统(包括组)之间呈整合接触关系，与下伏寒武系地层呈平行不整合接触。

①奥陶系下统(O1)

冶里组(O1y)：上部为自云岩与泥质白云岩互层，中部为厚层状白云岩，下部为砾岩，砾石成份为自云岩及泥质白云岩，胶结物为钙质。厚度251—332米。

②马家沟组(O2mj)

按岩性特征自下而上分为五层，与下伏奥陶系下统为整台接触关系。岩性为深灰色中厚层状白云质灰岩，灰质白云岩，白色浅灰色厚层状铝氧灰岩，致密块状，隐晶一细粒结构，质纯、易风化，层内偶夹石灰岩、深灰色石灰岩及深灰色粘土质灰岩。本组第五层灰色、浅灰色白云质灰岩及虎斑状白云质灰岩，岩溶比较发育，溶洞内有粘土充填。

（4）石炭系(C)

①本溪组(C2b)：

仅见于钻孔中，为杂色铝土叶岩，底部含窝状赤铁矿。本组和中奥陶统马家沟组平行不整合接触。厚度2—10米。

②太原组(C3t)：

本组仅见于钻孔中，为灰色一深灰色灰岩夹细砂岩、泥岩，含A组煤2—6层。厚度

（5）二迭系(P)

为一套陆相含煤碎屑岩沉积，整台于石炭系之上，平均厚度367米分为上下两统。

①二迭系下统(P1s)

山西组(P1s)：由浅灰色钙质砂岩、深灰色砂质泥岩，浅灰色铝土质泥岩和泥岩等组成。含B组煤并含植物化石。钻孔中可见厚度20—24米。

下石盒子组(P1x)：底部为深灰色薄屠状中细粒长石石英砂岩其问夹有粉砂岩、薄层泥质砂岩。中上部为深灰色粉砂岩，砂质泥岩中一粗粒石英砂岩及长石石英砂岩组成，本组厚34—83米。见于钻孔中。

②二叠系上统(P 2)

上石盒子组(P2s)：底部暗紫色、黄褐色、浅灰色厚层状中粗粒长石石英砂岩，中部浅灰色中细粒砂岩，灰色砂质泥岩，灰黑色泥岩组成含C组煤。上部浅灰色薄层或厚层状中细粒石英砂岩，深灰色粉砂岩，砂质泥岩和泥岩组成。厚度298米，见于钻孔中。

（6）第三系(R)

①老第三系(E)

上部为紫红色泥岩，灰绿色粉砂岩与黄绿色中细粒砂岩互层，下部为紫灰砖红色砂砾岩及砾岩。厚度10-15.48米，见于钻孔中。

②新第三系(N)

上部为棕红、灰绿、兰灰色厚层状粘±岩、细砂岩。细砂岩中含硬粘土质砾石，水平层理发育，并具交错筐理，顶部有一层钙质粉砂岩，底部为砾岩。厚度10-380米。

（7）第四系(Q)

近场区内广泛分布，普遍不整合在以前的老地层之上。

①下更新统(Q1)：近场区内未出露，为冲洪积地层，沉积物分为冰碛物及冰水沉积物。冰碛、冰水湖湘杂色粘土夹砾石，泥质中细砂及风化砂层、驻马店一带夹1-3层泥灰岩，含岩溶水，本统含深层承压水、含水层顶板埋深85-210m,厚度2-44m，静止水位49.97-61.27m，单位涌水量3.03-14.92吨/时.米，渗透系数4.55-23.47米/日。

②中更新统(Q2)：主要分布于山麓边缘及丘陵岗地，为洪积-破洪积层。岩性下部大体为红棕色、灰白色和灰绿色的粘土砾石层、细砂层，上部为褐棕色、黄棕色粉质粘土，总厚度一般为40-100米。

③上更新统(Q3)：主要分布于山区边缘中更新统分布的外围，为湖积层。沉积物为棕黄色、褐黄色黄土状亚粘土、黄土状亚砂土夹薄层中细砂，粉细砂及粉砂层。粘性土内富含粉土质及分散钙，具大孔隙及垂直节理，含砾状钙核，钙核直径2毫米左右，具微层理构造，西部山前地带底部常有荽石棚，该层总厚1-3米。

④全新统(Q4)：分布于河流冲积平原和河流的两侧各级阶地，为冲积层。河流冲积平原沉积物为暗灰色的淤泥质轻亚砂土沉积，含蜗牛碎片，可见少许的云母片，内有小的风化状铁锰结核，手搓易成粉末。河岸两侧1-3公里范围内，沉积物为褐灰色、灰色亚粘土及亚砂土，植物根系发育，含根孔和虫孔，厚0.5-1.5米左右。

（三）近场区主要活动断裂

近场区内大面积被第四系沉积物覆盖，主要为隐伏断裂。现将近场区内的主要断裂评述如下：

表4.3-3                   近场区主要断裂活动特征一览表

| 编 号 | 断裂名称 | 性质 | 走向 | 倾向 | 倾角 | 最新活动时代 | 与工程场地最近距离（km） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | 宿鸭湖断裂 | 正断 | NW/SE | SW |  | Q2 | 18 |
| F2 | 驻马店-息县断裂 | 正断 | NNW | NE | 65～73° | Q2 | 2 |
| F3 | 方城-确山-正阳断裂 | 逆断 | NWW | SW | 57～67° | Q1 | 19 |
| F4 | 上蔡岗断裂 | 逆断 | 近SN | E | 78～85° | Q1 | 30 |

（1）宿鸭湖断裂（F1）

该断裂为一北西-南东向断裂，南起新蔡西南，北止于西平县西南，全长约140km。该断裂与驻马店-息县断裂为一组共生断裂，断裂东北盘为平舆-西平隆起为上升盘，西南盘为驻马店-淮滨凹陷为下降盘。该断裂控制了一系列的现代河湖走向，在北端控制了洪河在吕店到杨庄一段的河流走向，中部控制了宿鸭湖的长轴方向，南端则控制了汝河近80km的河流走向。据河床两岸阶地发育状况对比可明显看出该断裂在第四纪有活动。根据2001年驻马店城市活断层探测资料，在浅层地震勘探DZl3测线上方发育宽度为300m的裂隙发育带，在上升盘ZK3孔提取了土层样品（30.0～30.2m），经热释光法测试，其年龄为182.84±15.54ka，说明该断裂最新活动时代为中更新世。

（2）驻马店-息县断裂（F2）

该断裂起自舞阳东南，经遂平县西北、东风镇、驻马店市区、正阳东，止于息县，全长约125km。其走向为北北西向，为正断层，倾向北东。据卫星图片资料分析，该断裂向北西方向延伸可与新安县西北的城崖地断裂相连，影像上显示为一较宽的线性带。该断裂在漯河以西以一连串的低地形式产出，如泥河洼滞洪区，老王坡滞洪区等一系列北西向低地。在临汝有一系列的热水点分布。

根据2001年驻马店城市活断层探测资料，在浅层地震勘探DZl6测线上显示该断裂上覆第四系地层裂隙发育带，上部带宽300m，T4波组（对应中更新统地层，约40m）以下各波组扭曲畸变，另外从位于该断裂下降盘上ZK1孔40.O～40.2m提取了土层样品，采用热释光法测试，其年龄为172．93±14．69ka，为中更新世晚期，说明该断裂最新活动时代为中更新世。

（3）方城-确山-正阳断裂（F3）

该断裂为华北断块区南缘断裂带的一段，由方城经大寺、娘娘庙、桃园、确山、正阳，继续向东延伸，走向约310°，倾向南西，倾角57～67°，为一逆断层，发育在元古界混合岩中，沿断裂发育多个岩体。北段断层角砾岩发育，南段岩石压碎及糜棱岩化现象较为普遍。断层地貌特征明显，在大寺附近有断裂谷，南盘断层三角面发育清晰。在范沟-吴沟附近，断层南西盘为元古界石英岩，北东盘为元古界花岗岩，沿断裂带发育数千米长的断层沟。断裂带覆盖有中更新统洪坡积红色土及砾石层，上更新统和全新统坡积红土碎石地层，可见厚度约15m，其中更新统地层层理清晰，未见任何变形。断裂活动时代为早更新世。

（4）上蔡岗断裂（F4）

该断裂北起绳李经李七楼向南到合营，全长约16km，走向近南北，倾向东，倾角78～85°，为一逆冲断层。该断裂发育在上更系统地层中，据水文钻孔资料揭露该断裂在新近纪末开始活动，使原来的上蔡凹陷转变为冲断隆起，构成了上蔡岗地地貌的锥形。自第四纪以来，上蔡岗地控制了早、中更新世的沉积轮廓，在该断裂的东盘可见第四纪沉积物具明显地湖盆边缘相特征。该断裂在第四纪晚更新世仍有二次活动的明显迹象，使该断裂又一次上冲，东盘上升，西盘下降，切割了上更新统的地层，形成了现今的地面景观。该断裂为晚更新世活动断裂。

四、地下水的赋存条件与分布规律

调查区地下水的赋存条件及分布规律主要受气象、水文、地形地貌、地层岩性及地质构造等因素控制。气象、水文对调查区地下水的补给、径流、排泄条件起着重要作用，地形地貌、地层岩性及地质构造决定了调查区地下水的空间分布，同时也对地下水的补给、径流、排泄条件产生影响。

在岗丘地区和山前倾斜平原区，所处的地理位置高，地面坡度大，降水多以地表迳流的形式泄入平原区，不利于大气降水在当地转换成地下水，致使山前岗丘地区成为地下水弱富水区，民井单位出水量1-2吨/时·米。洪河冲积平原区地形相对低洼，有利于地下水的富集，形成浅层富水或中富水区，民井单位出水量29.24-44.00吨/时·米。

（一）、地下水类型、含水层组划分及富水特征

根据地下水的埋藏深度，区内地下水可分为浅层地下水和中深层地下水，见图4.3-3～图4.3-6。

图4.3-3     本项目所在区域水文地质图

图4.3-4    水文地质剖面图

图4.3-5    水文地质剖面图

图4.3-6     水文地质钻探及水文地质试验点位置分布图

（一）浅层地下水

浅层地下水一般指埋藏在50米以上的孔隙裂隙水，含水层岩性一般为泥质砂、中粗砂、含砾中粗砂及裂隙较发育的粉质粘土。根据地貌条件、地质结构和富水性分述如下：

（1）中等富水区（单井涌水量500～1000 m3/d）

分布于张楼—阎庄—刘阁一线以东、双高楼—周湾—三庄王一线以北的大部分地区。含水层岩性为粉质粘土，裂隙较发育，属松散岩类孔隙裂隙潜水。水位埋深4～6 m，局部2～4 m，流向自西向东。水化学类型北部和东南部为HCO3-Ca型，中部为HCO3-Ca· Mg型和HCO3·Cl-Ca·Mg型，溶解性总固体大部分为500～1000 mg/l，西部、北部300～500 mg/l。

（2）弱富水区（单井涌水量100～500 m3/d）

分布于练江河两侧。含水层岩性为粉质粘土，裂隙发育较弱，属于松散岩类孔隙裂隙潜水，水位埋深4～6米，向河谷方向流动。水化学类型为HCO3-Ca型、HCO3-Ca·Mg型、HCO3·Cl-Ca·Mg型，溶解性总固体西部300～500 mg/l，107国道以东为500～1000 mg/l。

（3）贫水区（单井涌水量<100 m3/d）

分布于西南部殷岗—香山—大全庄一线西南。含水层上部为粉质粘土,属松散岩类孔隙裂隙潜水，底部为碳酸盐岩类岩溶水，水位埋深大于6 m，自西南向东北方向流动。水化学类型为HCO3-Ca型，溶解性总固体200～500 mg/l。

（二）中深层地下水

指埋藏在50—300米之间的松散岩类孔隙承压水和碳酸盐岩类溶隙、溶洞水，含水层岩性为中更新统泥质粗砂砾石、泥质中粗砂、泥质粉细砂、新近系泥质卵砾及砾石层，寒武系灰白色灰岩、白云质灰岩、泥质白云岩和奥陶系深灰色结晶灰岩、浅灰色白云质灰岩。根据地貌条件、地质结构和富水性分述如下：

（1）富水区（单井涌水量1000～3000 m3/d）

分布于调查区大部分区域，组成岩性为寒武系灰岩及下更新统坭灰岩。据《中华人民共和国区域水文地质普查报告（汝南幅1：200000）》资料，下更新统泥灰岩厚6.20—13.24m，寒武系灰岩厚11.32—58.28m，灰岩(泥灰岩)总厚度10.46—71.52m，岩溶中等发育。降水可通过裸露型岩溶水和浅层水间接补给覆盖型岩溶水。水位埋深15～25m，单井出水量1 000—3000吨／日，承化学类型为HCO3-Ca·Mg型水，矿化度0.26克/升，属淡水。

（2）中等富水区（单井涌水量500～1000 m3/d）

分布于殷岗—王楼—大余庄一线西南，属碳酸盐岩类岩溶水。水化学类型为HCO3-Ca型。

（二）、地下水补径排、流场及动态特征

（1）浅层地下水

浅层水主要接受大气降水入渗补给、区外迳流补给和灌溉回渗补给，由补给区向河流方向迳流。排泄方式有河流排泄、蒸发排泄、迳流排泄和人工开采排泄。中西部大张庄、高楼、王楼一带，北部白庙、何庄、罗店一带地下水埋藏较浅，距河流排泄区远，含水层渗透性能较差，动态类型为降水—蒸发型；中部及东部人工开采强度较大，含水层渗透性能中等，动态类型为降水—迳流开采型；西部、南部地下水位埋藏较深，距练江河排泄口近，动态类型为降水入渗迳流—排泄型。

（2）中深层地下水

中深层地下水总体流向由西南向东北，在以火车站为中心的降落漏斗区内，地下水由漏斗边缘向中心流动。中深层水的补给则是由西南部山、岗区迳流而来，漏斗及其以东地区还同时接受浅层水越流补给。排泄方式是人工开采和迳流排泄。

（三）地下水开发利用现状

近年来驻马店市主要以开采市区中深层地下水为主。目前，市区对水资源的需求迅猛增加，年需水量达4200×104m3/a，其中板桥供水工程提供200×104m3/a，对市区中深层地下水的开采仍达740×104m3/a。据调查资料，自板桥供水工程开通以来，市区内自来水公司供水大部分关闭，但各单位企业自备井仍在继续使用，且在城市外围区，对中深层地下水的开采强度有所增加，前期开采形成的地下水降落漏斗在板桥供水工程开通近五年后，漏斗发展趋势仍未得到明显控制。市区中深层地下水资源仍处于严重超采阶段，地下水资源环境状况仍在进一步恶化。

（四）地下水水源地保护区的设置

经调查，调查评价区内未设置地下水水源保护区，驻马店市城市供水源为板桥水库的地表水，位置在驻马店市西北，距离拟建项目场地约36km。经河南省人民政府办公厅豫政办【2007】125号文“河南省城市集中式饮用水源保护区划”，该水源地已划一级保护区、二级保护区和准保护区，分述如下：

一级保护区：板桥水库取水口外围500米的水域；取水口一侧高程111.5米以上大坝以内距岸边200米的陆域；南干渠及两侧50米的水域和陆域；输水管道两侧50米的陆域。

二级保护区：板桥水库高程115.3米以下，取水口一级保护区外的水域和陆域；南干渠一级保护区外两侧1000米的陆域。

准保护区：二级保护区外、山脊线以内所有向板桥水库汇水的水域和陆域。

（五）项目周边分散式地下水饮用水源井分布情况

项目位于驻马店市产业集聚区内，目前集聚区内本项目地下水水力下游村庄已拆迁完毕，目前该区域规划为工业用地，不存在分散式饮用水源井。本项目近距离范围内村庄周湾、东刘楼、庄户等村庄目前用水均由城镇自来水公司提供，项目周边居民用水均不采用分散式饮用水井。本项目水力下游集聚区外的王坡村、小郭庄、大郭庄、后赵庄等村庄尚有分散式饮用水井，但这些村庄居民用水统一为自来水，项目评价范围内存在浅层水井，但没有分散式居民饮用水井。

### 4.3.2 场地地层特征及水文地质条件

一、场地位置

驻马店市产业集聚区位于驻马店市中心城区的东南，范围为前进大道、东湖路、驿城大道、蔡州路、京港澳高速、汝河大道、东源路围合区域及京广铁路、练江河、中原大道、工业二路围合的区域两部分，总面积21.20km2。该集聚区主导产业为煤化工和医药产业。本项目厂址位于驻马店市产业集聚区煤化工产业园区内。

二、地质环境综述

项目场地所处地貌类型为冲积平原，地形平坦、开阔，地面高程在海拔77.6～79.2m之间，属于驻马店市规划的煤化工工业用地。

据区域地质资料，本项目场地内无发震断裂通过，也未发现滑坡、崩塌、泥石流等不良地质作用，地层结构简单，分布连续、稳定，且周边没有风景区、自然保护区及历史文物古迹保护区，符合场地选址原则，因此本工程拟选定的建设场地适宜于本项目的建设。

三、厂区地层特征

厂区地貌类型为冲积平原，因此相邻区域地层岩性基本一致，本项目地勘资料参考本项目厂区北侧紧邻的河南骏化发展股份有限公司合成氨原料路线改造二期工程项目的地勘资料。

根据《河南骏化发展股份有限公司合成氨原料路线改造二期工程环境影响评价水文地质勘查》资料，厂址区60m深度范围内为第四系上、中更新统堆积物，属山前冲洪积相。根据地基土物理性质和工程特性差异，在60m范围内，自上而下分为4层，详述如下：

层①耕土：黄褐色，以粉质粘土为主，含大量植物根系。切面稍有光泽，韧性中等，干强度中等到，摇震反应无。该层层底深度0.50～0.80m，层厚0.50～0.80m。

层②粉质粘土（Q3al+pl）：灰褐色、黄褐色，稍干，稍密，可塑，切面稍有光泽，含少量灰色泥质成分，岩性均一，裂隙、孔隙间充满泥质。该层层厚5.20-6.00m，平均厚度5.84m，层底埋深5.46-6.12m，层底标高69.46-70.12m。

层③粉质粘土（Q2+3al+pl）：灰黄色、黄褐色，稍湿-湿，可塑-软塑，切面稍有光泽，裂隙、孔隙较发育，（粒径一般2.0-3.0m）见铁锰质结核和少量姜石（粒径一般1.0-3.0m）。该层层厚12.80-15.30m，平均厚度14.86m，层底埋深20.05-21.00m，层底标高74.33-75.62m。

层④粉质粘土（Q2al+pl）：棕褐色，硬塑～坚硬，干强度高，高韧性，摇振反应无，切面有光泽，含灰白、灰绿色泥质团块。

四、场地水文地质特征

（一）包气带的分布及特征

据河南骏化发展股份有限公司合成氨路线改造二期工程勘查资料，厂址区包气带主要由层②粉质粘土组成，厚5.34～6.02m，平均厚度5.46m，在场地内分布连续、稳定。据渗水试验资料，层②粉质粘土包气带垂向渗透系数在6.16×10-5～9.19×10-5cm/s之间，平均值7.84×10-5cm/s。

（二）含水层的分布及特征

由水文地质剖面图（图4.1-7）可知，项目场地浅层地下水属松散岩类孔隙水，含水层岩性为含孔隙、裂隙的粉质粘土，层厚16.3-22.6m，平均厚度19.54m，层底埋深20.1-25.3m，层底标高46.8-48.3m。根据勘查资料中钻孔抽水试验资料，项目场地水位降深11.02m，出水量9.6m3/d，含水层渗透系数为0.22m/d，影响半径为40.27m。厂区浅层地下水化学类型为HCO3-·Cl-—Ca2+·Mg2+型水。

图4.3-7  勘探孔柱状图

（三）隔水层的分布及特征

根据勘查资料，层④粉质粘土（Q2al+pl）为厂区浅层水隔水底板，勘探深度60m范围内该层未揭穿，厚度大于39.0m，分布连续、稳定，隔水效果好，故场地内浅层地下水与中深层地下水水力联系很弱。据实验室渗透试验资料，隔水层垂直渗透系数为3.85×10-6～9.91×10-6cm/s，平均值为6.00×10-6cm/s；水平渗透系数为3.56×10-6～9.81×10-7 cm/s，平均值为5.82×10-6cm/s。

（四）地下水补径排特征

拟建项目场地位于冲积平原，地形平坦、开阔，厂区内浅层地下水水位埋深5.68～6.02m，为松散岩类孔隙水，其补给来源主要为大气降水，人工开采为主要排泄途径，由西偏北向东偏南方向径流，水力坡度为1‰～3‰。

（五）地下水动态特征

厂址区地下水动态类型属“气象-开采型”，地下水动态主要受大气降水和人工开采双重因素影响，地下水水位埋深在3、4、5月份较大，8、9、10月份较小。据驻马店市地下水动态图，2016年度厂区地下水4月份水位埋深3～6 m，9月份水位埋深2-4m，年变幅1～2m。

五、水文地质试验

（一）包气带渗水试验

通过钻探资料分析包气带岩性、厚度和连续性特征，通过试坑渗水试验测试包气带渗透性能，综合分析包气带的天然防渗性能，为工程场地地下水污染防止措施的设计提供科学依据。本项目与北侧河南骏化发展股份有限公司合成氨路线改造二期工程紧邻，地层条件一致，因此其相关水文地质资料数据均相似，故本次评价渗水试验数据引用北侧河南骏化发展股份有限公司合成氨路线改造二期工程勘查资料中相关数据。

（1）试验点位置

根据勘查资料，其为了查明拟建项目场地包气带渗透性能，在场地内共选取3个点进行试坑双环渗水试验，其实验过程如下：

渗水试验前，首先挖至试验目的层，并在距试验点1.0m处先用洛阳铲探明表层3.0m厚包气带的岩性特征，各渗水试验点情况见表4.3-10。

表4.3-10                试坑渗水试验点基本情况表

| 编号 | 坐标 | 包气带岩性特征 |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |
| 1 | 38505458 | 3648991 | 粉质粘土 |
| 2 | 38505735 | 3648916 | 粉质粘土 |
| 3 | 38505967 | 3648824 | 粉质粘土 |

（2）试验方法

①设备的安装

选定试验位置，开挖至试验目的层土后再下挖一个30cm的渗水试坑，清平坑底；

将直径分别为25cm和50cm的两个试环按同心圆状压入坑底，深约5～8cm，确保试环周边不漏水；

在内环及内、外环之间铺2cm厚的粒径5～8mm的粒料作缓冲层。

②试验步骤

同时向内环和内、外环之间渗水，保持环内水柱高度均在10cm左右，开始进行内环注入流量量测；

开始每隔5min量测一次渗水量，连续量测5次；之后每隔15min量测一次，连续量测2次；以后每隔30min量测一次并持续量测多次；

第n次和第n-1次渗水量之差小于第n+1次渗水量的10%，试验结束；

用洛阳铲探明渗水实验的渗入深度。

（3）参数计算

试坑双环渗水试验按下列公式计算试验层的渗透系数：

式中  K---试验土层渗透系数，cm/s；

Q---内环最后一次渗水量，L/min；

F---内环底面积，cm2。

H---试验水头，cm；

Ha---试验土层毛细上升高度，cm，取经验值；

Z---渗水实验的渗入深度，cm。

（4）试验结果

该场地包气带双环渗水试验计算结果见表4.3-11。

表4.3-11                试坑双环渗水试验成果计算表

| 试验编号 | F(cm2) | H(cm) | Z(cm) | Ha(cm) | Q(L/min) | K(cm/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 计算值 | 平均值 |
| 1 | 490.625 | 10 | 43.2 | 100 | 4.3×10-3 | 6.16×10-5 | 7.84×10-5 |
| 2 |  |  | 61.7 | 100 | 5.3×10-3 | 9.19×10-5 |  |
| 3 |  |  | 55.6 | 100 | 5.0×10-4 | 8.17×10-5 |  |

（二）抽水试验

抽水试验可以帮助获取场地内浅层地下水的渗透系数、影响半径等参数，本次评价参考河南骏化发展股份有限公司合成氨路线改造二期工程勘查资料，其场地内布置了1组单孔稳定流抽水试验，并采用潜水完整井Dupuit公式求取水文地质参数：

式中： K—含水层渗透系数 (m/d)；

Q—抽水井流量 (m3/d)；

S—抽水井中水位降深 (m)；

H—承压含水层厚度 (m)；

R—影响半径 (m)；

r—抽水井半径 (m)。

抽水试验求参结果见表4.1-12。由表可知，拟建项目场地浅层地下水渗透系数为0.22m/d，影响半径为40.27m。

表4.3-12                单孔稳定流抽水试验成果表

| 孔号 | 井深 （m） | 井半径 （m） | 涌水量 （m3/d） | 含水层 厚度 （m） | 降深 （m） | 抽水稳定时间 （h） | 渗透 系数 （m/d） | 影响 半径 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21.0 | 0.055 | 9.6 | 14.88 | 11.02 | 26 | 0.22 | 40.27 |

### 4.3.3 评价工作等级的确定

根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016），本项目为Ⅰ类建设项目，项目位于集聚区内，水力下游2公里内村庄均已搬迁，项目近距离范围内敏感点用水由城市自来水管网提供，不开采地下水，项目近距离内没有饮用水源地。故判定本项目地下水环境敏感程度为“不敏感”；本项目地下水评价等级为二级。判断依据见表4.1-13，本项目地下水环境影响评价工作等级划分见表4.3-14。

表4.3-13        地下水环境影响评价工作等级划分判据一览表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

表4.3-14            本项目地下水评价等级划分一览表

| 指标 | 本项目特征 | 级别 |
| --- | --- | --- |
| 项目类别 | 本项目为专用化学品制造 | Ⅰ类 项目 |
| 地下水环境敏感程度 | 不在敏感区 | 不敏感 |
| 评价等级 | 二级 |

对照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）中二级评价相关要求，评价对项目区域环境水文地质情况进行调查，并按照二级评价监测要求对地下水现状进行监测以及预测，提出切实可行的建设项目污染防控对策，并提出相关跟踪监测计划。

### 4.3.4 地下水评价范围

根据导则查表法确定本项目地下水评价范围为20km2。

### 4.3.5 地下水环境影响预测

（1）预测时段

地下水环境影响预测时段为污染发生后100d、1000d，和能反映特征因子迁移规律的其他时间节点。

（2）情景设置

本次环评要求本项目依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《石油化工防渗工程技术规范》GB/T50934-2013等相关规范的要求进行了分区防渗，按导则要求，因此仅预测非正常状况情景下的影响结果。非正常状况通常为工艺设备、地下水环保措施因老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求。

本次评价设定非正常工况为地下水防渗措施老化，导致废水泄漏造成地下水污染。本评价对主要污染物进入地下水后的运移情况进行预测。根据预测结果，分析评价渗漏事故对评价区地下水环境的影响范围和程度。

（3）预测因子

本项目可能造成地下水污染物特征因子不含重金属，不含持久性有机污染物，废水特征污染因子为耗氧量（COD）。

（4）预测源强

由于项目区域潜水层埋深较浅，因此本次预测忽略包气带对污染物的阻隔作用。

选择废水泄漏，污染地下水，根据工程分析章节，以废水中COD的浓度300mg/L作为非正常工况时污染地下水的污染物源强，注入时间以60天计。

（5）预测方法

1、预测模型

预测模型采用地下水溶质运移解析法——一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界模型：

式中：x—距注入点的距离，m；

t—时间，d；

C（x，t）—t时刻 x处的示踪剂浓度，g/L；

C0—注入的示踪剂浓度，g/L；

u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

erfc( )—余误差函数。

2、相关参数确定

水流速度根据地下水流经验公式计算：

V=KI/n

式中：V——水流速度；

K——渗透系数，m/d；

I——水力坡度；

n——有效孔隙度。

由上式计算可得，本项目所在区域地下水流速为0.168m/d。

纵向弥散系数：根据张志红等人对不同土壤弥散系数的测定（一维土柱水动力弥散试验），可知不同类型土壤的弥散系数，详见表4.3-15。

表4.3-15                 各类土质弥散系数经验值

| 土壤类型 | 砂土 | 粉质粘土 | 粘质粉土 | 粘土 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 弥散系数（cm2.s-1） | 1.46×10-3 | 1.71×10-9 | 8.46×10-9 | 2.31×10-11 |

根据资料，项目区域土壤依次为粉土、粉质粘土、粉砂、粉质粘土，确定项目所在区域弥散系数为1.46×10-3 cm2.s-1（0.013 m2/d）。

（6）预测结果

结合《环境影响评价技术导则   地下水环境》（HJ610-2016），选取泄漏后污染物浓度最大时间、100d、1000d、厂界进行预测。本项目下游地下水耗氧量预测结果见表4.3-16。

表4.3-16         本项目下游地下水耗氧量预测结果一览表

| 因子 | 距离(m) 时间(d) | 10 | 40 | 50 | 100 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 10 | 4.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 100 | 95.53 | 1.75 | 0.15 | 0 | 0 |
|  | 300 | 185.66 | 50.27 | 26.03 | 0.06 | 0 |
|  | 500 | 239.57 | 107.92 | 74.7 | 3.26 | 0.01 |
|  | 1000 | 300 | 223 | 190.46 | 55.37 | 5.86 |

根据“一维稳定流动一维水动力弥散问题”预测计算结果，非正常状况下，渗漏在 100d 预测范围内，COD对污染源下游10m 范围造成微弱影响；渗漏在 1000d 预测范围内，COD对污染源下游200m 范围造成微弱影响。

在实际工作中严格落实各项防渗、防漏措施，并认真贯彻执行日常运行、检修、巡查制度，预计可避免长期持续性泄漏事故发生，故而本项目对地下水影响较小。

### 4.3.6地下水环境影响分析

本次评价主要从以下方面分析营运期废水对地下水水质的影响。

（1）地下水污染途径及防治措施分析

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。本项目营运期环境影响因素主要为生活污水、生产废水。以上污染因素如不加以管理，可能转入环境空气或地表水体，并通过下渗影响到地下水环境，评价针对污染途径采取相应措施处理，详见表4.3-18。

表4.3-18        项目污染地下水途径及防治措施一览表

| 序号 | 项目 | 保护措施 | 达到效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产区域 | 生产车间地面总体采取防渗混凝土防渗，混凝土防渗层的强度等级不应小于C20，混凝土厚度不小于150mm。并做好接缝处等细部构造的防渗处理。 | 满足《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求，具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施 |
| 2 | 化粪池 | 化粪池混凝土强度不宜小于C30，结构厚度不应小于250mm。 |  |
| 3 | 地埋管道 | 厂区及污水处理站各类地下污水管网应做好管道及连接处防渗处理，杜绝跑冒滴漏现象。 |  |

（2）预防地下水污染物的防控对策

①源头控制

本项目在施工和运营阶段，应充分做好排污管道的防渗处理，杜绝污水渗漏，确保污水收集处理系统衔接良好，严格用水管理，防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生，这样可以保证项目区内产生的全部废水汇集到污水收集设施中。

②分区防控措施

本项目排水系统应实施雨水和污水收集输送系统分离，在厂区内设置的污水收集输送系统。排水沟应采取水泥硬化防渗措施或采用水泥排水管进行输送，防止随处溢流和下渗污染。

做好污水处理单元的防渗工作及生产车间地面防渗，防止车间冲洗过程中污水下渗。

评价建议项目建设和运行过程中要加强地下水污染防治措施以减轻对区域地下水的影响：
    对厂内污水处理单元及生产车间应严格按照规范进行设计，做好防渗、防漏工程，同时输送管道严防跑、冒、滴、漏等，防止污水渗漏对地下水造成污染。成立事故处理组织，一旦发生管线泄漏、防渗层破裂，应立即组织人力、物力、财力加紧进行维修，同时进行废水拦截、回收、转移，以防止污染地下水。

综上分析，建设项目厂区地下水在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地下水水质影响较小，本项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此对地下水环境质量影响较小。

## 4.4 声环境影响预测与评价

### 4.4.1评价等级

根据《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.4-2009）中有关声环境影响评价工作等级划分原则，确定声环境评价为三级评价，详见表4.4-1。

表4.4-1              声环境影响评价等级划分一览表

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 所处声环境功能区 | GB3096-2008《声环境质量标准》3类 |
| 建设前后敏感点噪声级别增高量 | 预计<3dB(A) |
| 受噪声影响人口 | 受噪声影响人口变化不大 |
| 评价等级 | 三级 |

### 4.4.2预测范围

对噪声源进行类比调查，将噪声源产生的预测值叠加，计算各厂界及敏感点噪声贡献值。本评价声环境影响预测点位为各厂界。

### 4.4.3评价标准

本项目声环境影响预测与评价标准：厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准：3类昼间65dB (A)、夜间55dB(A)、4类昼间70dB (A)、夜间55dB(A)。

### 4.4.4噪声源强的确定

根据工程分析，本项目噪声源主要为生产区域各种泵类、各类风机等设备噪声，源强70~95［dB(A)］。项目营运期产噪设备噪声源强及处理效果见4.4-2。

表4.4-2      本项目主要噪声设备源强及排放情况一览表       单位：dB（A）

| 噪声设备 | 设备数量 （台、套） | 声源值［dB(A)］ | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设备源强 | 车间外1m |  |
| 氨泵 | 4 | 85 | 70 | 减振、隔声 |
| 罗茨鼓风机 | 4 | 90 | 70 | 减振、隔声 |
| 冷却塔 | 3 | 85 | 70 | 减振、隔声 |
| 循环机 | 4 | 85 | 75 | 减振、隔声 |

### 4.4.5预测模式

根据本项目主要高噪声设备的分布状况和车间外源强，计算出各声源对厂界的噪声贡献值，然后采用噪声叠加模式进行预测，公式如下：

（1）无指向性点声源的几何发散衰减公式：

式中：LP(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)；

LP(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)；

r ——预测点距噪声源距离，（m）；

r0——源强外1m处。

（2）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：

式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T ——预测计算的时间段，s；

ti——i声源在T时段内的运行时间，s。

（3）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：

式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb——预测点的背景值，dB(A)。

（4）有限长声源预测等效声级（Leq）计算公式：

式中：Leqg——在线声源垂直平分线上距声源r处的声压级，dB(A)；

L0——线声源长度，m；

Lw ——单位长度线声源辐射的倍频带声功率级。

### 4.4.5预测结果评价

根据工程实施后噪声源在厂区的分布，结合项目厂区平面规划，分别选择距厂界较近的主要高噪声源，对厂界影响进行预测，昼间、夜间噪声的预测结果见表4.4-3。

表4.4-3                     噪声预测结果

| 预测点位 | 噪声源 | 车间外1m声源强值［dB(A)］ | 最近距离 | 贡献值 dB(A) | 标准值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 东厂界 | 生产线 | 72 | 20 | 46 | 65 | 55 |
| 南厂界 |  | 70 | 17 | 45 | 65 | 55 |
| 北厂界 |  | 73 | 30 | 43 | 70 | 55 |
| 西厂界 |  | 70 | 10 | 50 | 65 | 55 |

由上表可知，东、西、北厂界昼夜噪声贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准要求。本项目实施后对周围声环境影响不大。

## 4.5 固体废物影响分析与评价

（1）生活垃圾

本项目建成后新增劳动定员16人，每人每天生活垃圾产生量约为0.5kg/d，则生活垃圾产生量为8kg/d（2.4t/a）。

（2）废包装材料

本项目各原料主要采用吨包、编织袋、铁桶等包装材料，根据项目原料用量估算，每年产生约2.0t/a的废弃包装材料。

本项目一般固废产生及处置情况详见下表。

表4.5-1         本项目一般固废产生及处置情况一览表

| 固废名称 | 来源 | 产生量 | 主要成分 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾 | 员工办公生活 | 2.4t/a | 纸、塑料等 | 垃圾桶暂存，日产日清，交市政环卫部门清运 |
| 废包装材料 | 原料包装 | 2.0t/a | 铁桶、吨包等 | 暂存后外售处置 |

因此，本项目运营期间各种废物均得到有效合理的处理处置，不会对环境造成二次污染，各种防治措施可行。

## 4.6土壤影响分析与评价

### 4.6.1 项目对土壤环境的污染

土壤污染是指人类活动所产生的物质（污染物），通过多种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使土壤的性质、组成及性状等发生变化，使污染物质的积累过程逐渐占据优势，破坏了土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育，以致造成产量和质量的下降，并可通过食物链引起对生物和人类的直接危害，甚至形成对有机生命的超地方性的危害。

污染物质可以通过多种途径进入土壤，主要类型有以下三种：

（1）大气降尘型：工程经治理后排放的大气污染物，通过降水、扩散和重力作用降落至地面，渗透进入土壤，进而污染土壤环境；

（2）水污染型：工程产生的生产废水，发生泄漏事故，未进行及时处理，进行周围环境，将会污染周围土壤环境；

（3）固体废物污染型：项目厂区危险废物、一般工业固体废物、生活垃圾等在运输、贮存或堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接地影响土壤。

通过分析，本评价认为本项目主要土壤污染为大气沉降、地面漫流造成的土壤污染。

### 4.6.2 评价等级与评价范围

（1） 项目类型

根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别表，本项目项目土壤环境影响评价项目类别为I类建设项目。

（2）占地规模等级

根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），将建设项目占地规模分为大型（≧50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≦5hm2），建设项目占地主要为永久占地。本项目永久占地面积为小于5hm2，因此本项目占地规模为“小型”。

（3）土壤环境敏感程度

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表4.6-1。

表4.6-1                  污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

经调查，项目厂址为工业用位于集聚区内，因此，本项目土壤环境敏感程度为“不敏感”。

（4）评价等级

根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级表可知，本项目类别为I类，占地规模为“小型”，土壤环境敏感程度为“不敏感”，因此，本项目土壤评价工作等级应划分为二级，具体划分情况见表4.6-2。

表4.6-2                污染影响型评价工作等级划分表

| 项目 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“--”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |

（5）评价范围

本项目土壤环境影响评价工作等级为“二级”，影响类型为污染影响型，根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）表5现状调查范围表，确定本项目土壤调查评价范围为“项目占地范围内及占地范围外0.2km范围内”。

### 4.6.3 土壤现状监测

由土壤现状监测结果可以看出，各监测因子监测值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1标准限值，评价区域土壤环境质量良好。

### 4.6.4 土壤影响评价

本项目原辅材料选用低毒/无毒产品，其中氧化态催化剂均为颗粒状物质，储存于原料库中，原料库均相应做好了地面防渗；气态原料氢气、氮气和液氨均由昊华骏化集团管道输送，场内不储存。项目生产区域、管线区域等均做了防渗处理，项目生产过程中对于区域土壤环境影响较小。另外，项目占地范围内土壤质地为粘土，土体构型为团粒-块状，饱和导水率较低，发生废水泄漏事故等，影响深度较浅，经类比调查一般影响范围为0.5-3m。考虑到，本项目废水为生活废水，很容易被土壤吸附、分解，不会对土壤环境产生较大影响。

项目严格执行风险防范和应急措施措施，可有效降低环境风险发生的几率，也同样降低了对土壤环境的影响。

综上所述，项目营运期不会对周边的土壤环境产生影响，仅在事故状态可能会对项目周边土壤产生一定影响。经采取一系列的地下水防渗措施及风险应急防范措施，项目发生事故几率较低，未收集的消防废水对项目周边土壤环境影响可以接受。

### 4.6.5  土壤环境影响评价自查表

本项目土壤环境影响评价自查情况见表4.6-3。

表4.6-3                   土壤环境影响 评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型√；生态影响型□；两种兼有□ |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地√；农用地□；未利用地□ |  |
|  | 占地规模 | 2000m2 |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（十四中学）、方位（NW）、距离（620m） |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降(；地面漫流(；垂直渗入(；地下水位□；其他（） |  |
|  | 全部污染物 | 45项因子 |  |
|  | 特征因子 | / |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | I类(；Ⅱ类□； Ⅲ类□； Ⅲ类□ |  |
|  | 敏感程度 | 敏感□；较敏感□；不敏感( |  |
| 评价工作等级 | 一级□；二级√；三级□ |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）□；b）□；c）(；d）□； |  |
|  | 理化性质 | 具体见表检测报告 |  |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 |  |
|  |  | 表层样点数 | 3 |  | 均为0.2m |  |
|  |  | 柱状样点数 | 1 | 2 | 2个0.5m、1.5m、3m |  |
|  | 现状监测因子 | 45项因子 |  |
| 现状评价 | 评价因子 | 45项因子 |  |
|  | 评价标准 | GB 15168□；GB 36600√；表D.1√；表D.2□；其他（） |  |
|  | 现状评价结论 | 各监测点土壤现状值均可满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）筛选值要求 |  |
| 影响预测 | 预测因子 | / |  |
|  | 预测方法 | 附录E□；附录F□；其他（/） |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（较小） 影响程度（较小） |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a)(；b)□；c)□ 不达标结论：a)□；b)□ |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障□；源头控制√；过程防控√；其他（） |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 | 监测频次 |  |
|  |  | / | / | / |  |
|  | 信息公开指标 | 建立项目土壤跟踪监测档案，定期向相关部门汇报 |  |
| 评价结论 | 项目建设对土壤环境影响较小 |  |
| 注1：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；备注为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评价工作的，分别填写自查表。 |  |

# 第五章 环境风险分析

项目所用原料、辅助原料、中间产品及产品等化学品具有易燃易爆、有毒有害等特性，这些物质在生产、贮运、使用以及废物处置过程中，不可避免地会通过泄漏与人为事故等途径进入环境，对生态环境和人体健康造成危害。

根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号)要求，需要对项目生产、储存单元进行环境风险评价。

本次风险评价主要根据HJ 169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》的相关要求为依据，通过风险评价分析，找出本项目的风险程度、危险环节和事故后果影响大小，从中提高风险管理的意识，采取必要的防范措施和应急预案，以减少环境危害，达到安全生产、发展经济的目的。

环境风险评价具体的评价工作流程见图5.1-1所示：

图5.1-1  风险评价工作流程图

## 5.1 风险调查

### 5.1.1 风险源调查

根据HJ 169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》，调查建设项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，收集危险物质安全技术说明书（MSDS）等基础资料。

### 5.1.2 环境敏感目标概况

根据危险物质可能的影响途径，明确环境敏感目标，给出环境敏感目标区位分布图，列表明确调查对象、属性、相对方位及距离等信息。

项目厂址周围环境敏感目标分布情况见表5.1-2。

表5.1-2       项目厂址周围环境敏感目标分布情况一览表

| 环境 要素 | 环境敏感区域及保护目标 | 与厂界相对位置 | 人数 （人） | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离（m） |  |  |
| 环境空气 | 王坡村 | E | 1630 | 800 | 居住 |
|  | 大王坡村 | E | 1930 | 812 | 居住 |
|  | 小王坡村 | E | 2140 | 940 | 居住 |
|  | 孔庄村 | ENE | 1895 | 145 | 居住 |
|  | 九里庄村 | NE | 1120 | 451 | 居住 |
|  | 柳堰庙村 | NNE | 1790 | 652 | 居住 |
|  | 东陈庄 | NNE | 1110 | 163 | 居住 |
|  | 老张庄村 | N | 1350 | 248 | 居住 |
|  | 驻马店市第十四中学 | NW | 620 | 1000 | 学校 |
|  | 周湾村 | SSW | 1480 | 1900 | 居住 |
|  | 显微外科医院 | SSW | 2010 | 床位200余张、医务人员100余人 | 医院 |
|  | 庄户村 | SSW | 1856 | 600 | 居住 |

## 5.2 环境风险潜势初判

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析。

### 5.2.1 P 的分级确定

分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录 C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。

（1）危险物质数量与临界量的比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；

当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：——每种危险物质的最大存在总量，t。

——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10，（2）10≤Q＜100，（3）Q≥100。

根据HJ 169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》附录B及GB 30000.18《化学品分类和标签规范 第18部分：急性毒性》、GB 30000.28《化学品分类和标签规范 第28部分：对水生环境的危害》，本项目原辅材料中涉及的危险物质仅包括氢气和液氨，项目氢气和液氨均依托骏化集团通过管道输送，厂内不暂存。经计算，本项目 Q=0﹤1。该项目环境风险潜势为Ⅰ。

（2）行业及生产工艺特点（M）

分析项目所属行业及生产工艺特点，按照表 4.2-3 评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将 M 划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜ M≤10；（4）M=5，分别以 M1、M2、M3 和 M4 表示。

表5.2-1                     行业及生产工艺（M）

| 行业 | 评估依据 | 分值 | 本项目M分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 0/套 | 0 | 无 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 0/套 | 0 | 无 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 0/套（罐区） | 0 | 无 |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 0 | 0 | 无 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 0 | 0 | 无 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 0 | 0 | 无 |
| 项目M值 | 5 | / |
| a 高温指工艺温度≥300 ℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0 MPa； b 长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |

本项目M得分为0分，以“M4”表示。

（3）本项目P值

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表6.3-3确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以 P1、P2、P3、P4 表示。

5.2-2              危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |
| --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

可见，本项目危险物质及工艺系统危险性（P）分级为“P4”。

### 5.2.2  E 的分级确定

分析危险物质在事故情形下的环境影响途径，如大气、地表水、地下水等，按照附录 D 对建设项目各要素环境敏感程度（E）等级进行判断。

（1）大气环境E值

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1 为环境高度敏感区，E2 为环境中度敏感区，E3 为环境低度敏感区，分级原则见表5.2-3。

表5.2-3               大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边 5 km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于 5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边 500 m 范围内人口总数大于 1000 人；油气、化学品输送管线管段周边 200 m 范围内，每千米管段人口数大于 200 人 |
| E2 | 周边 5 km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于 1万人，小于 5 万人；或周边 500 m 范围内人口总数大于 500 人，小于 1000 人；油气、化学品输送管线管段周边 200 m 范围内，每千米管段人口数大于 100 人，小于 200 人 |
| E3 | 周边 5 km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于 1万人；或周边 500 m 范围内人口总数小于 500 人；油气、化学品输送管线管段周边 200 m范围内，每千米管段人口数小于 100 人 |

本项目周边5km内大部分为集聚区，本项目大气环境敏感程度（E）的分级为E3。

（2）地表水环境E值

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1 为环境高度敏感区，E2 为环境中度敏感区，E3 为环境低度敏感区，分级原则见表5.2-4。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表5.2-5和表5.2-6。

表5.2-4                地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |
| --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

表5.2-5                 地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h 流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h 流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |

表5.2-6                       环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区； 自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10 km 范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型 1 和类型 2 包括的敏感保护目标 |

本项目地表水环境敏感程度分级为低敏感F3。

经调查可知，项目附近涧河排放点下游（顺水流向）10km范围内无类型1和类型2包括的敏感保护区。因此根据环境敏感目标分级表，本项目属于环境敏感目标分级表中的S3。

综上，本项目地表水环境敏感程度（E）为E3。

（3）地下水环境E值

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表5.2-7。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表5.2-8和表5.2-9。当同一建设项目涉及两个 G 分区或 D 分级及以上时，取相对高值。

表 5.2-7                  地下水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |
| --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

表5.2-8	                   地下水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感 G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |
| a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |

表5.2-9                  包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| Mb：岩土层单层厚度。K：渗透系数。 |

经现场勘查发现，本项目评价范围内不存在饮用水源。因此，本项目地下水环境敏感性分区为低敏感G3；本项目所在区域岩（土）层满足上述“D2”条件，包气带防污性能分级为D2。

综上，地下水环境敏感程度分级为E3。

### 5.2.3环境风险潜势级别

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级，具体依据见表5.2-10。

表 5.2-10               建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |
| --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |

综上，确定本项目大气环境风险潜势级别为“Ⅰ级”，地表水环境风险潜势级别为“Ⅰ级”，地下水环境风险潜势级别为“Ⅰ级”。

根据导则，建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值。因此，本项目环境风险潜势级别为“Ⅰ级”。

## 5.3评价等级

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表5.3-1确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

表5.3-1                         评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |

因此，本项目环境风险评价工作等级为“简单分析”。

## 5.4 环境风险识别

### 5.4.1 物质危险识别

本项目主要涉及氢气和液氨，其易爆、有毒有害危险特性及危险物质分布见表5.4-1。

表5.4-1               项目危险物质特性及分布一览表

| 名称 | 化学式 | 危险性 | 毒理性质 | 危险物质分布 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氢气 | H2 | 氢气是一种无色、无嗅、无毒、易燃易爆的气体，和氟、氯、氧、一氧化碳以及空气混合均有爆炸的危险 | 无毒 | 输送管道 |
| 液氨 | NH3 | 与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 | 急性毒性：经口-大鼠LC50: 350mg/kg;吸入-大鼠 LC50:1390mg/m3 | 输送管道 |

由上表可知，本项目所涉及的危险性物质主要危险特性为易燃易爆、有毒有害性。

### 5.4.2 工艺系统危险性识别

（1）生产设施风险因素分析

生产设施风险识别的范围包括生产装置、贮运系统、环保设施及辅助生产设施等。通过分析项目原料储存区和生产车间的工艺过程以及生产辅助系统、贮运系统的源项识别，存在的主要危险有害因素是泄漏、火灾和中毒。

工艺过程的危害因素主要有：

（a）泄漏分析

本项目所用原辅材料一旦发生泄漏，将会对环境产生较大的影响。泄漏的环节可能包括以下方面：

装卸区管道发生泄漏或者管道与管道之间的连接不严导致泄漏。

泵、管道和其他设备保养、维护不够，防腐蚀处理不当可能引起泄漏。

管道的焊接制作或者阀门、连接件等材质有缺陷进入工程施工安装，如投入使用会导致输送介质的泄漏。

阀门劣质、密封不良不能满足使用条件，法兰盘面变形、阀片破裂、密封部件破损、偏摆等，会造成壳泄漏、盖子泄漏。

管道等的各种设备工艺参数，如液位、温度、压力等，都是通过控制室或者现场仪表读出，如果安全监测、控制系统出现故障、失灵，则容易造成介质跑、冒、串及泄漏等事故。

（b）中毒分析

生产工艺中因设备、管道、阀门等的泄漏或设备故障后的毒物外泄而造成有害气体超标，对人体健康造成危害。

（c）火灾、爆炸分析

生产工艺中因设备、管道、阀门等的泄漏或设备故障后的毒物外泄而造成火灾、爆炸事故。本项目所用原辅材料存在易燃易爆的可能，泄漏后可与空气形成爆炸性混合物，发生火灾、爆炸事故。

（2）运输过程危险性识别

本项目原辅材料常温状态下毒性不大，项目主要原料均从周边地区购置，运距较短，主要可能发生的危险为运输过程中发生交通事故，造成化学品泄漏，污染周边环境空气、地表水，危害周边人群健康。

## 5.5环境风险分析

### 5.5.1  最大可信事故确定

根据风险识别、重大危险源判定及事故环境影响分析的基础上，确定工程最大可信事故为氢气/液氨泄漏遇明火引发火灾爆炸。

### 5.5.2 风险事故影响分析

（一） 泄露火灾事故

本项目使用的原料、生产的产品，具有可燃的性质以及低毒性，原辅材料输送管道一旦发生物料泄漏，一方面会造成污染，另一方面，遇高温、明火、雷电、静电火花、潮湿等极易引起火灾危险。

在生产过程中原料及产品泄漏产生的环境风险主要体现在以下两个方面：

（1）引发火灾，物料或消防水漫流，流出厂区外进入地表水体产生水体和土壤污染；伴生大量的烟尘、CO、SO2和NO2等污染物污染大气环境。

（2）不发生火灾，物料流出厂区外进入地表水体产生水体和土壤污染。

（二）事故池废水泄露

消防水和生产废水漫流，流出厂区外进入地表水体产生水体和土壤污染。

（三） 风险事故对土壤的影响分析

本企业厂区内除了绿化用地以外，其它全部都是混凝土路面，基本没有直接裸露的土壤存在，因此，本工程发生物料泄漏时对厂界内的土壤影响有限，事故后及时控制基本不会对厂界内的土壤造成严重污染。

本工程事故泄漏物料对厂区外部的土壤污染更低，其对土壤的污染主要是由泄漏到大气环境中的事故污染物沉降到土壤中引起的。但是项目事故泄漏污染物总量不高，而且是属于短期事故，通过大气沉降对厂界外土壤造成污染的可能性很小。

因此，在发生物料事故泄漏时对厂区内外的土壤都不会造成明显的影响。

## 5.6环境风险防范措施及应急要求

一、 工程设计采取的防范措施

企业的设计内容将直接影响在生产中发生事故的概率，设计上的失误可能导致一些不可预见事故的发生。为减小生产过程中事故的发生概率，避免因泄漏泄漏导致的环境风险，工程在设计过程中应采取以下措施：

（1）严格执行国家及有关部门颁布的标准、规范和规定。设计中认真贯彻执行“安全第一，预防为主”规定。

（2）总平面布置严格执行该项目与周边设施的安全间距参照执行《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）（2018修订）及《建筑防火设计规范》（GB50016-2014）（2018修订）的有关防火、防中毒的规定。装置与装置及相邻建构筑物的安全间距符合相关规定。装置内设备与道路的间距均满足规范要求。

（3）采用封闭式工艺流程，计量泵投加、连锁、机械密封等设施，降低了减少泄漏事故的发生可能性。

（4）在各个储罐上设置废气收集装置，根据收集废气特性，废气经管道引至废气处理设施。

（5）控制系统电源要求采用不间断电源（UPS），双机冗余，备用电池的正常工作时间不低于30 分钟，以保证系统在停电时，能保证生产技术人员能有足够的时间对整个装置系统进行停车操作。

（6）根据《石油化工钢结构防火保护技术规范》对需进行耐火保护的钢结构及其耐火保护的范围进行界定。

（7）在容易引起火灾的场所，设置灭火器，用于扑救小型初始火灾。厂区道路旁设置消火栓，24h 不间断供水。

二、储存过程中的事故防范措施

围堰及地坪采用耐腐蚀材料施工，企业对储罐区采取了相应的事故安全防范措施：

（1）贮罐的结构、材料应与储运条件相适应，采取了如选用耐腐蚀的PP 和不锈钢材料、围堰及地坪采用耐腐蚀材料施工等防腐措施；

（2）贮罐设高液位报警器，对高液位停泵设施，设立检查制度；

（3）设截止阀、流量检测和检漏设备；

（4）设仪器探头及外观检查等监测溢出手段；

（5）储罐区建设围堰，严格按设计规范设置排水阀和排水管道；

（6）贮罐地表铺设防渗及防扩散的材料。

同时，在做好储罐区的事故防范措施的基础上，同时也针对事故状态采取相应的防范措施。

三、运输过程中风险防范措施

项目所需原辅材料及生产产品厂外运输均由供应方、买方或委托专业运输企业负责运输。运输过程中的涉及方需采取如下风险防范措施：

（1）危险化学品的运输应委托有资质的企业承担。

（2）运输危险化学品的容器在使用前，应当检查，并做检查记录，应当积极配合质监部门对运输容器的产品质量进行定期或者不定期的监察。并严格落实质监部门提出的建议和措施。

（3）应对运输人员进行安全知识、危险化学品知识培训，必须配备通讯工具、应急处理器材和防护用品。

（4）合理规划运输路线及运输时间：化学品的装运应做到定车、定人。

（5）危险品运输途中，道路管理部门将给予严密监控，以便发生情况能及时采取措施。

（6）被装运的化学品必须在其外包装的明显部位设有规定的危险化学品标志，包装标志要粘牢固、正确。应根据危险特性粘贴相应的包装标志。

（7）在危险化学品运输过程中一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来久远的公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助公安机关和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小范围。

（8）工艺流程中易燃、易爆产品在生产区域和仓储区域，根据安全需要，设置限制车辆通行或禁止车辆通行的路段。

四、事故、消防水收集系统安全对策

本公司在建工程建设840m3事故池一座，在建工程173 m3已够用，尚有余量满足本项目使用。

五、管理对策措施

（1）加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，减少风险发生的概率。所有从业人员应当掌握本职工作所需的危险化学品安全知识和技能，严格遵守危险化学品安全规章制度和操作规程，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施。

（2）企业要建立环境管理机构，健立健全各项环境管理制度，制定环境管理实施计划，对各项污染物、污染源进行定期监测，记录运行及监测数据，规范厂区排污口，设置明显的标志；汲取同类型企业先进操作经验和污染控制技术，建立信息反馈中心，对生产中环保问题及时反馈。

（3）加强对安全管理的领导，建立健全各项安全、消防管理网络。建立健全各项安全管理制度，如：防火、防爆、防雷电、防静电制度；岗位责任制、安全教育、培训制度；原料及成品的运输、储存制度；设备、管道等设施的定期检验、维护、保养、检修制度；以及安全操作规程等。

（4）按照企业可能存在的环境风险事故，编写环境突发事故应急救援预案，并且制定相应的培训计划和演练计划。

2、应急预案

为保证企业安全生产及人民财产的安全，防止突发性重大火灾、爆炸事故的发生，或在发生事故时，能及时有序地开展救援工作，尽可能减少事故的危害和损失。根据《中华人民共和国安全生产法》，企业应制定企业级事故应急救援预案，成立以法人为总指挥，副场长为副总指挥的事故应急救援队伍，指挥部下设置办公室、工程抢险救援组、医疗救护组、后勤保障组。

1、公认的预防事故原则：

（a）预防事故是企业实现良好管理和保证产品质量必不可少的组成部分；

（b）管理人员和操作人员必须在预防事故的活动中通力合作；

（c）企业最高首长是负责安全的第一责任者，必须组织安全生产，起到表率作用；

（d）每个生产岗位必须要有一个明确而又能为所有在岗人员熟悉的安全方针；

（e）必须尽可能采用所能得到的最先进的安全生产技术和方法。

上述原则涉及现代企业管理中的许多重要环节，遵守这些原则，可使企业发生事故的可能性及其危害减少到可以接受的水平。

2、制定岗位管理制度，并在应运中不断完善。

3、加强公司的环境管理，设置专职环保人员。

4、在工程设计、建设和日后的管理中应考虑可能发生的事故风险，尤其在设备选型上充分考虑安全措施。

5、制定突发事故应急预案。企业应制定《环境污染应急预案》，以应对可能发生的风险事故，项目应根据生产特点和事故隐患分析，按照表4.2-17 的有关内容和要求制定突发事故应急预案。

根据本项目特点，企业应对项目中可能存在的环境风险的突发性事件制定应急预案，见表5.6-1。

表5.6-1               突发事故应急预案一览表

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 |  |
| 2 | 危险源概况 | 项目主要危险源为盐酸储存仓库和生产装置区 |
| 3 | 应急计划区 | 邻区 |
| 4 | 应急组织 | 1、设立厂指挥部，负责发生事故时进行现场的全面指挥； 2、组织救援队伍：负责事故的控制、救援、善后处理； 3、设立地区指挥部：负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制、疏散； 4、厂区应设置环保部门，发生事故排放时能及时查明原因，进行维修。 |
| 5 | 应急状态分类及应急响应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序 |
| 6 | 应急设施、设备与材料 | 1、设立事故排放水池； 2、设置消防水池； 3、定期检查设备，防止设备堵塞、损坏；4、厂内应有完整的消防器材；5、有维修车间，以便污染防治设备发生故障时能保证及时维修 |
| 7 | 应急通讯、通知和交通 | 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 9 | 应急防护措施 | 小量泄漏时：应急人员可使用惰性材料吸收，由于浓度较低，也可以用大量水冲洗，冲洗水稀释后排入废水系统。 大量泄漏时，可借助现场环境，通过围堵或引流等方式使泄漏物汇聚到低洼处并使用泥土、沙子等材料收容起来。也可根据现场实际情况，先用大量水冲洗泄漏物和泄漏地点，冲洗后的水溶液必须收集起来，集中处理。 |
| 10 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制，制定现场及邻近事故源人员撤离组织计划及救护事故邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护。 |
| 11 | 应急状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序，事故现场善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 |
| 12 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训及演练 |
| 13 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故记录，建档案和专门报告制度，设专门部门负责管理 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 |

## 5.7风险评价结论

综上，企业必须认真落实各项预防和应急措施，在采取了有效的风险防范措施后，从环境风险上讲，工程在认真落实安全评价及本评价提出的风险防范和事故减缓措施的基础上，本项目的环境风险是可以接受的。

## 5.8风险简要分析表

本项目环境风险简单分析内容见表4.2-18。

表4.2-18               本项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 河南中宏清洁能源股份有限公司 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 河南省 | 驻马店市 | 产业集聚区 |  |
| 地理坐标 | 经度 | 东经114° | 纬度 | 北纬33° |
| 主要危险物质及分布 | 氢气、液氨，输送管道 |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 环境空气：燃烧爆炸； 水体：未能有效收集的消防废水进入水体或渗入地下，污染水体。 |
| 风险防范措施要求 | 1、泄露防范措施 （1）生产装置区设置围堰或者防渗措施，防止生产过程中、泄露； （2）一旦发生化学品泄漏事故，应按以下处置方案进行处理： ①停止生产，关闭有关设备和系统，立即向调度室和应急指挥办公室报告； ②事故现场严禁明火，切断电源，迅速撤离泄漏区人员至上风向安全处，同时在事故现场设置隔离区，禁止无关人员进入； ③应急处理人员必须配备必要的个人防护器具（自给正压式呼吸器、穿防静电防护服等），严禁单独行动，要有监护人，必须时作水枪、水炮掩护； ④用预先确定的堵漏方式尽快堵漏，切断或控制泄漏源，并尽快收集泄漏物料。 ⑤泄漏容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目涉及的危险物质为氢气和液氨，均不在厂内储存，计算Q值为0，判定项目风险潜势为Ⅰ。依据《建设项目环境风险评价技术导则》可知，项目评价工作等级判定为简单分析。 按照简单分析基本内容，本项目环境风险评价从评价依据、环境敏感目标概况、环境风险识别、环境风险分析、环境风险防范措施及应急要求和分析结论等方面进行了分析评价 |

## 5.9环境风险评价自查

本项目环境风险评价自查内容见表4.2-19。

表4.2-19                    环境风险评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 液氨 | 氢气 | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 存在总量/t | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数 0人 | 3km范围内人口数11340人 |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） | / 人 |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 | F1( | F2( | F3( |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 | S1( | S2( | S3( |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 | G1( | G2( | G3( |
|  |  |  | 包气带防污性能 | D1( | D2( | D3( |
| 物质及工艺系统危险性 | Q值 | Q＜1( | 1≤Q＜10( | 10≤Q＜100( | Q＞100( |
|  | M值 | M1( | M2( | M3( | M4( |
|  | P值 | P1( | P2( | P3( | P4( |
| 环境敏感程度 | 大气 | E1( | E2( | E3( |
|  | 地表水 | E1( | E2( | E3( |
|  | 地下水 | E1( | E2( | E3( |
| 环境风险潜势 | Ⅳ+( | Ⅳ( | Ⅲ( | Ⅱ( | Ⅰ( |
| 评价等级 | 一级( | 二级( | 三级( | 简单分析( |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害( | 易燃易爆( |
|  | 环境风险类型 | 泄漏( | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放( |
|  | 影响途径 | 大气( | 地表水( | 地下水( |
| 事故情形分析 | 源强设定方法 | 计算法( | 经验估算法( | 其他估算法( |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 | SLAB( | AFTOX( | 其他( |
|  |  | 预测结果 | 大气毒性重点浓度-1 最大影响范围 / m |
|  |  |  | 大气毒性重点浓度-2 最大影响范围 / m |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 / ，达到时间 / h |
|  | 地下水 | 下游场区边界达到时间 / d |
|  |  | 最近环境敏感目标 / ，达到时间 / d |
| 重点风险防范措施 | 详见4.2.8章节 |
| 评价结论与建议 | 建设单位应严格按照环境影响评价风险防范措施的要求进行建设，降低场区存在的环境风险。同时建设单位还应做好环境管理，做好场区的绿化工作。在此基础上评价认为该项目的环境风险是可以接受的 |
| 注：“(”为勾选项，“ ”为填写项 |

# 第六章 环境保护措施及其可行性论证

## 6.1工程污染防治措施分析

### 6.1.1 营运期废气污染防治措施分析

本项目营运期废气主要为反应过程中逸散的氨气。氨气排放标准参考执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中氨标准。

氨气处理方法，国内外现有技术主要为物理吸收、化学吸收、催化分解、生物降解等方法。

物理吸收式回收氨的最常见技术，即以软水或稀氨水为吸收剂吸收工业尾气中的氨，得到副产品氨水。该工艺技术成熟、吸收效果可靠、且操作简单，运行费用低，是一种常见的氨气尾气处理工艺。

化学吸收是利用氨的碱性，使氨与酸性物质发生反应进而去除尾气中的氨气。该方法去除效率高，但由于回收的溶剂通常挥发性大、腐蚀性强，因此应根据项目实际情况进行选择。

催化分解是利用在催化剂的作用下，将氨彻底分解为N2、H2，是有效脱除氨和减轻环境污染的可行方法。但该工艺目前还不成熟，存在许多问题，如：氨的分解需在高温下进行，但温度过高时，催化剂流失速度会明显加快，提高运行成本。若温度太低则催化剂易发生中毒和堵塞现象。因此该方法现状不宜普遍使用。

生物降解也是废气净化技术之一，但工业废气排气量大，废气的毒害性和复合型较高，而现有生物降解技术在生物菌种的耐毒性和降解效率上的研究尚处于试验阶段，无法进行大规模应用。

综合几种处理方法的优缺点，针对项目的工艺废气的实际情况。本次评价针对项目尾气中的氨气采取物理吸收工艺水喷淋对氨气进行处理。

在常温常压下，氨的最大溶解度为34.4%。采用水作为吸收剂是国内许多涉氨尾气化工企业选用的处理工艺。例如浙江晋巨化工有限公司采用自行设计的氨气吸收塔，通过水吸收尾气中高浓度氨气，可以使氨气排放达到限值要求。

同时结合本项目实际，在利用水喷淋去除氨气，去除效率可达80%，同时产生副产品稀氨水外售，创造一定的经济价值。

### 6.1.2营运期废水污染防治措施分析

本项目废水包括生产废水、喷淋废水和生活污水。

预还原合成氨催化剂废水和喷淋废水可作为低浓度氨水外售，不外排。还原铜锌系催化剂、预还原镍系催化剂生产过程废水经简单沉淀后，回用于本项目循环冷却系统补水。

项目外排废水仅为生活污水，生活污水经化粪池预处理后，经市政污水管网排入驻马店市第三污水处理厂，进一步处理后排入练江河。

1、污水处理站废水进入驻马店市第三污水处理厂可行性分析

（1）驻马店市第三污水处理厂情况

规划污水处理能力为5万t/d，分两期建设，一期2.5万t/d的处理规模已建成投运，且目前已处于满负荷运转状态。污水处理工艺采用“预处理+调节+A2/O+砂滤+紫外消毒”工艺，其中，生活污水及其它工业污水预处理为：“粗格栅及提升泵站+细格栅及沉砂池”、制药工业污水预处理为：“细格栅及提升泵站+均质+芬顿氧化+絮凝沉淀+水解酸化”。尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)一级A标准排入练江河。其二期工程处理工艺、规模与一期工程相同，目前已建成投运。集聚区污水处理厂设计的进出水水质指标见表6.1-4。

表6.1-4                集聚区污水处理厂设计进出水水质

| 类别 | COD | BOD5 | 悬浮物 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制药工业废水进水水质（mg/L） | 220 | 60 | 120 | 35 | 70 | 2.0 | 6~9 |
| 生活污水进水水质（mg/L） | 300 | 140 | 250 | 35 | 50 | 3.0 | 6~9 |
| 其它工业废水进水水质（mg/L） | 500 | 300 | 400 | 25 | 35 | 1.0 | 6~9 |
| 出水水质（mg/L） | ≤50 | ≤10 | ≤10 | ≤5(8)* | ≤15 | ≤0.5 | / |
| 注：*括号外数值为水温大于12℃时的控制指标，括号内数值为水温小于12℃时的控制指标 |

第三污水处理厂收水范围为驻马店市产业集聚区南部部分区域和练江河以北部分区域，共22 km2，收水范围具体有：产业集聚区南部（北至练江河，南至工业三路，西至京广铁路，东至蔡州路，主导产业为医药产业）、练江河以北区域（北至雪松路，西至驿城大道，东至京港澳高速，南到练江河）。

（2）本项目废水进驻马店市污水处理厂处理可行性

- 本项目厂区位于驻马店市产业集聚区内，位于污水处理厂练江河以北、驿城大道以东、雪松路以南、京港澳高速以西的收水范围内，目前管网已接通。

- 集聚区污水处理厂二期规模为2.5万t/d，本项目建成后全厂废水总量为101.792m3/d，该部分废水量占集聚区污水处理厂二期工程处理规模的比重很小。

- 处理工艺可行性，本项目建成后外排水质指标为COD280mg/L、NH3-N30mg/L，外排水质各项指标均满足驻马店市第三污水处理厂的设计进水水质要求。驻马店市第三污水处理厂二期工程同一期工程工艺一样，根据一期工程实际运行效果来看，处理可稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。因此集聚区污水处理厂的处理工艺可以对本项目废水做进一步处理。

综上，本项目外排废水进集聚区污水处理厂做进一步处理是合理可行的。因此，本项目废水对周围地表水环境影响很小。

### 6.1.3 营运期噪声污染防治措施分析

本项目噪声源主要有各种泵类、风机等设备噪声，源强70~90［dB(A)］之间，采取的主要防治措施有：

（1）风机

风机运转噪声主要包括：进气口和出气口辐射的空气动力噪声，一般送风机主要辐射部位在进气口，引风机主要辐射部位在出气口；机壳及电动机、轴承等辐射的机械性噪声；基础振动辐射固定噪声。风机噪声是以空气动力噪声为主的宽频噪声。拟建工程风机的主要降噪措施有：①风机进出口安装消声器；②减振基础、加装减振垫，采用弹性支承或弹性连接以减少振动，主要降低风机振动产生低频噪声；③风机安装在车间或设备房内，通过建筑隔声削减源强；④设备加装隔声罩。

（2）机械设备噪声源主要为各种泵类等设备，采取的主要防治措施为：①声源控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备；②为机械设备加装橡胶垫、减振垫等减振基础，并安装在室内；③机械设备尽量安装在车间内，其中高噪设备同时加装隔声罩，进行双层隔声以降低高噪设备噪声源强；④合理布局，尽可能的将高噪设备远离厂房边界，远离生产厂房墙壁，减小对墙体产生的振动，并利用距离衰减减小噪声对厂房边界的影响。

（3）建议厂房内墙上加装吸声材料或厂房内悬挂吸声体，加强厂房的隔声降噪效果。

采取以上各种防范措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准的要求。

### 6.1.4营运期固废污染防治措施分析

（1）生活垃圾

本项目建成后新增劳动定员16人，每人每天生活垃圾产生量约为0.5kg/d，则生活垃圾产生量为8kg/d（2.4t/a）。

（2）废包装材料

本项目各原料主要采用吨包、编织袋、铁桶等包装材料，根据项目原料用量估算，每年产生约2.0t/a的废弃包装材料。

本项目一般固废产生及处置情况详见下表。

表6.1-5         本项目一般固废产生及处置情况一览表

| 固废名称 | 来源 | 产生量 | 主要成分 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾 | 员工办公生活 | 2.4t/a | 纸、塑料等 | 垃圾桶暂存，日产日清，交市政环卫部门清运 |
| 废包装材料 | 原料包装 | 2.0t/a | 铁桶、吨包等 | 暂存后外售处置 |

因此，本项目运营期间各种废物均得到有效合理的处理处置，不会对环境造成二次污染，各种防治措施可行。

### 6.1.5 营运期地下水污染防治措施分析

6.1.5.1项目防渗措施

地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。

6.1.5.2源头控制

为防止和减少污染物跑、冒、滴、漏，从源头上应采取控制污染物泄漏的各种防渗措施。

①本项目含污染物的流体工艺管道，除与阀门、仪表、设备等连接可采用法兰外，均采用焊接工艺，同时对于输送有毒、可燃、腐蚀性介质的管道应做明显标识。

②对于所有与含污染物的易爆、腐蚀性介质或有毒介质连通的管道和设备日常使用的排净口应配备法兰盖；

③装置外输送含有污染物的危险、有毒、腐蚀性介质的管道螺纹连接处要密封焊。

④装置与储运系统输送危险、有毒、腐蚀性等介质的管道上所有安装后不需要拆卸的螺纹连接部位均应密封焊。需要经常拆装的螺纹连接部位均应有可靠的密封措施。

⑤穿越厂区内道路时，跨越段管道不得装设阀门、法兰和螺纹接头等管件。埋地铺设的排水管道在穿越厂区干道时，应采用套管保护。

设备的密封处应选择密封性能好的密封形式，所有转动设备应防止有害介质泄漏，建有集液盘。

5.1.5.3分区防渗

项目厂区分区情况详见表6.1-6。

表6.1-6              项目地下水污染防治分区详情一览表

| 序号 | 项目 | 保护措施 | 达到效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产区域 | 生产车间采取高密度聚乙烯膜防渗层，膜上膜下设置长丝无纺土工布作为保护层，膜厚度不小于1.5mm，防渗系数不大于1.0×10-7cm/s。 | 满足《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求，具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施 |
| 2 | 化粪池 | 化粪池混凝土强度不宜小于C30，结构厚度不应小于250mm。 |  |
| 3 | 地埋管道 | 厂区及污水处理站各类地下污水管网应做好管道及连接处防渗处理，杜绝跑冒滴漏现象。 |  |

分区防治措施如下：

（1）重点防渗区：

生产区域：事故风险发生概率较高，物料一旦泄露对周围环境包括地下水影响较大。评价要求地面采取高密度聚乙烯膜防渗层，膜上膜下设置长丝无纺土工布作为保护层，膜厚度不小于1.5mm，防渗系数不大于1.0×10-7cm/s。

事故池、雨水池及排水管道：对于污水收集管道，评价建议采用钢制管道，或者采用抗渗钢筋混凝土管沟或套管，要求沟底和沟壁的厚度不宜小于200mm，沟底、沟壁内表面及顶板应抹聚合物水泥防水砂浆，厚度不下于10mm；事故池及初期雨水池评价要求应采用刚性防渗结构，防渗层为水泥基渗透结晶抗渗混凝土(厚度不宜小于250mm)+水泥基渗透结晶型防渗涂层(厚度不小于1.0mm)结构形式，防渗结构层渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s。

（2）简单防渗区

操作室属于简单防渗区，评价要求进行地面硬化。

6.1.5.4地下水环境监测与管理

1、地下水环境监测

本评价要求，企业应设置环境保护专职机构并配备相应的专职人员，规范建立地下水环境监控体系，包括科学合理地设置地下水污染监控井、制定监测计划、配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现问题，采取措施控制污染。

由于地下水污染具有隐蔽性和累积性，因此制定有效的监测计划并定期开展监测，对于及早发现污染并采取有效措施防止污染继续扩散显得十分重要和必要。根据项目场地条件及地下水环境影响预测的结论，在本厂南部及北部各设置地下水监测井，通过定期监测及早发现可能出现的地下水污染。

监测井管材可采用厚度不小于5mm的PVC管，井底以上1.0m内和地面以下1.5m内为实管，其余为滤水管。滤水管一周锯3个缝隙，间距40mm，缝隙间距50mm，管材连接用接箍进行胶结。滤水管要进行2层包网，并进行固定，保证不滑动。填充砾料用石英砂，粒径2~4mm，砾料厚度不小于50mm，填充到距离地面1.2m，上部用粘土粉填充封井，监测井深度为3~5m。

2、地下水环境跟踪监测与信息公开计划

（1）地下水环境跟踪监测报告

项目环境保护专职机构负责编制项目地下水环境跟踪监测报告，报告内容应包括以下内容：项目厂区及其影响区地下水环境跟踪监测数据，项目排放污染物的种类、数量和浓度等。项目生产设备、管廊或管线、化学品原料和成品的贮存与运输装置、废水处理站、固体废物和危险废物暂存场所、事故应急池及应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录和维护记录等。

（2）地下水信息公开计划

企业应将地下水监测工作开展情况及监测结果向社会公众公开，公开频率以环境保护主管部门要求为准，一般一年公开一次。公开内容应包括：基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式等；地下水监测方案；地下水监测结果：全部监测点位、监测时间、监测基本因子和项目特征因子的地下水环境监测值、标准限值、达标情况、超标倍数等。

## 6.2项目选址可行性分析

本项目位于驻马店市产业集聚区练江大道与中原大道交叉口东南侧。项目厂区东临弘康环保、西侧为中原大道、南侧为空地、北临练江大道，距离项目较近的敏感点有驻马店市第十四中学（NW、620m）、东陈庄（NNE、1110m）、九里庄村（NE、1120m）、老张庄村（N、1350m）。

项目地理位置详见附图一，项目周边环境敏感点分布见附图。

### 6.2.1 环境条件可行性

本项目厂址环境地质条件、环境自然条件、气象气候条件、水文条件、基础设施以及环境敏感点等方面均满足工程建设条件，项目厂址环境条件可行性分析见表6.2-1。

表6.2-1              本项目厂址环境条件可行性分析结果

| 类 别 | 环境条件描述 | 是否满足项目建设条件 |
| --- | --- | --- |
| 环境地质条件 | 厂址所在地为平原地区，地势平坦，不存在地下暗河、溶洞等不利地质条件，建设条件便利。 | 满足 |
| 环境资源条件 | 交通资源：项目紧临园区道路、城市主干道，交通便利。 | 满足 |
| 气象气候条件 | 驻马店市气候属于大陆性暖温带季风型的亚湿润气候，四季分明。驻马店市常年主导风向为北风，其次为东南风。 | 满足 |
| 水文条件 | 项目南距练江河2.7m，位于驻马店市河流水系和地下水的下游区域。 | 满足 |
| 基础设施 | 供水：园区内供水干管已建成，使用园区集中供水。 供热：本项目供热由园区集中供热供给。 供电：项目用电来自市政用电。 排水：项目排水实行清污分流、雨污分流制，本项目废水经厂区污水站处理后通过污水管网排入驻马店市集聚区污水厂，进一步处理后汇入练江河。 | 满足 |
| 环境容量 | 由环境质量现状监测与评价结果可知，项目所在区域大气、地下水、声环境质量现状较好，现有环境容量可容纳本项目的建设。 | 满足 |
| 环境影响 | 废气：废气经处理后达标排放，对项目所在区域大气环境影响较小； 废水：本项目废水经厂区污水处理站处理后，达标排放，经驻马店市集聚区污水厂进一步处理后汇入练江河。本项目废水对地表水环境影响不大； 固废：固体废物经过合理资源化综合利用，处置率达到100%，对周边环境影响较小； 噪声：厂界噪声达标排放，环境保护目标能够满足保护级别要求。 本项目建成运营后，废气、废水、固废、噪声经有效可行的防治措施治理后，均可达标排放，由预测结果可知项目建成后不会降低区域原有环境质量。 | 满足 |
| 卫生防护距离 | 环境防护距离内无环境敏感点 | 满足 |
| 环境风险 | 本项目事故风险在可接受范围之内 | 满足 |
| 周围敏感点分布 | 驻马店市第十四中学、东陈庄等。距本项目最近的敏感点为驻马店市第十四中学。 | 满足 |
| 文物保护 | 厂址周边无文物古迹及重点保护单位。 | 满足 |

### 6.2.2规划相符性

本项目位于驻马店市产业集聚区练江大道与中原大道交叉口东南侧，本项目占地属于工业用地，符合驻马店市城市总体规划要求。属于化工项目，符合集聚区的产业定位及产业布局要求；用地类型为工业用地，符合集聚区的用地性质规划；供水、供热、供电均符合集聚区规划要求。因此，本项目的选址符合集聚区的规划要求。

### 6.2.3环境敏感区

结合本项目地理位置，本项目不在驻马店市饮用水源保护区内，且本项目周边1km范围内没有风景名胜区等生态敏感区，同时项目周边1km 没有地表文物古迹遗存。

### 6.2.4环境影响分析

根据环境影响预测结果可知，项目实施后，评价区各环境敏感点空气质量仍满足环境功能区要求，项目的废气、废水对环境的影响不大；对项目区域地下水环境影响较小。厂界噪声达标，项目不会对周边敏感点造成噪声污染。项目卫生防护距离范围内不存在敏感点。

### 6.2.5交通条件

集聚区入园道路与本项目北、西侧道路相通，交通十分便利。

综上所述，本项目厂址选择合理性分析见表6.2-2。

表6.2-2              本项目厂址环境条件可行性分析结果

| 序号 | 指标 | 评定结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 城市发展总体规划 | 厂址位于规划的工业区内，符合驻马店市产业集聚区规划 |
| 2 | 占地性质 | 工业用地 |
| 3 | 环境影响 | 本项目完成后排放的废水、废气、固废、噪声等污染物对周围环境影响均较小；本项目卫生防护距离及大气环境保护距离内没有环境敏感点 |
| 4 | 环境敏感区 | 本项目不在驻马店市饮用水源保护区；项目周边1km 范围内没有风景名胜区等生态敏感区，同时项目周边1km 没有地表文物古迹遗存 |
| 5 | 公用设施 | 集聚区建成后，可充分利用园区配套的水、电、汽等公用设施 |
| 6 | 交通条件 | 交通便利，有利于物料的输入和输出 |

综上所述，从环保角度来讲，本项目工程选址是合理的。

## 6.3 项目环保设施设施投资估算

工程完成后环保设施投资情况见表6.3-1。

表6.3-1              环保设施投资估算一览表

| 序号 | 污染源 | 拟采取的治理措施 | 投资额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气处理系统 |
| 1.1 | 氨气 | 水喷淋+1根15m高排气筒 | 5 |
| 2 | 废水处理系统 |
| 2.1 | 生活废水 | 化粪池 | / |
| 3 | 噪声控制 | 减振、隔声、消声、吸声 | 15 |
| 4 | 固体废物处置 |  |
| 4.1 | 一般固废 | 贮存、转运、处置 | 1 |
| 5 | 厂区绿化 |  |
| 5.1 | 厂区绿化 | 对厂区、厂界进行绿化美化，种植树木、花草等。 | 10 |
| 6 | 地下水污染防治 |  |
| 6.1 | 分区防渗 | 进行分区防渗 | 20 |
| 合计 | 51 |

本项目根据工程排污特点以及外环境的要求，拟采取的环境保护措施主要有：废水处理、废气治理、设备噪声控制、固体废物、厂区绿化等，其环保投资总额为51万元，约占工程总投资12000万元的0.4%。

## 6.4 “三同时”竣工验收

本项目各项环境保护措施应由项目建设单位负责落实，并应严格执行与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入运行”的三同时原则，具体为：

（1）固体废物临时贮存库房应与主体工程同时建设，并同时投入使用。

（2）废气处理设施应与生产设备同时安装、同时投入使用。

（3）选用高效低噪设备，并采取相应的降噪措施，与设备同时安装、使用。本项目环保验收一览表见表6.4-1。

表6.4-1             本项目污染防治措施及环保验收一览表

| 项目 | 治理措施 | 验收内容与要求 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织废气 | 水喷淋+1根15m高排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准 |
| 废水 | 生活废水 | 化粪池 | 驻马店市集聚区污水处理厂收水水质要求 |
| 固废 | 一般固废：废包装材料、生活垃圾 | 一般固废暂存场暂存间 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 |
| 噪声 | 噪声 | 减振、隔声、吸声等措施 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准的要求。 |
| 地下水防治 | 地面硬化、防渗等 | 全厂分区防渗建设 |

# 第七章 环境影响经济损益分析

## 7.1 环保投资估算

项目污染防治措施投资包括运行期的污染防治措施的总投资，预计该项费用总投资为51万元，占总投资的比例为0.4％。具体见表7.1-1。

表7.1-1                环保设施投资估算一览表

| 序号 | 污染源 | 拟采取的治理措施 | 投资额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气处理系统 |
| 1.1 | 氨气 | 水喷淋+1根15m高排气筒 | 5 |
| 2 | 废水处理系统 |
| 2.1 | 生活废水 | 化粪池 | / |
| 3 | 噪声控制 | 减振、隔声、消声、吸声 | 15 |
| 4 | 固体废物处置 |  |
| 4.1 | 一般固废 | 贮存、转运、处置 | 1 |
| 5 | 厂区绿化 |  |
| 5.1 | 厂区绿化 | 对厂区、厂界进行绿化美化，种植树木、花草等。 | 10 |
| 6 | 地下水污染防治 |  |
| 6.1 | 分区防渗 | 进行分区防渗 | 20 |
| 合计 | 51 |

## 7.2 经济效益分析

本项目总投资12000万元，本项目完成后，正常年销售收入为6000万元，利润总额为3000万元，项目实施后具有较好的经济效益。因此，从项目经济效益角度分析，本项目是可行的。

## 7.3 环境效益分析

本项目总投资12000万元，其中环保设施投资51万元，占项目总投资的0.4%，环保投资主要用于厂区废气处理设施、噪声防治设施、固废的处置设施建设。工程所产生的各种污染物经过合理可行的处理处置措施都能达到排放标准要求，对周围环境的影响是可以接受的。

## 7.4 社会效益分析

本项目的建设和实施过程中将投入大量的资金用于建设和生产，将带动当地和周边地区的经济及相关产业链的发展。同时，本项目位于产业集聚区，建成投产后，能够拉长产业链条，满足当地及其周边市场的需求，既带动农民脱贫致富奔小康，又可解决当地下岗工人及剩余劳动力。

## 7.5 分析结论

综合上述分析可知，本项目在实行有效的清洁生产管理及相应的污染物末端治理措施的前提下，能够做到经济效益、环境效益和社会效益较好的和谐统一。

# 第八章 环境管理与监测计划

## 8.1 环境管理

### 8.1.1 环境管理的目的和意义

环境管理是企业管理的一项重要内容。加强环境监督管理力度，是实现环境、生产、经济协调发展和走可持续发展道路的重要保证。实践证明，要解决好企业的环境问题，首先必须强化企业的环境管理，由于企业的产品产出与“三废”的排放是生产过程同时存在的两个方面，因此，企业的环境管理实质上是生产管理的主要内容之一，其目的是在发展生产的同时，对污染物的排放实行必要的控制，保护环境质量，以实现环境效益、社会效益、经济效益的统一。

### 8.1.2 环境管理的执行及监督机构

根据国家环保部和河南省环境保护厅相关文件要求，驻马店市生态环境局负责本项目环评报告的审批，依据环评报告提出的环境保护方面要求和污染防治对策措施进行监督。

项目建设单位必须根据工程的实施进度分阶段具体落实各项环境保护措施。首先在设计阶段，应委托有环保设计资质的单位进行设计，将环境影响报告书中提出的环保工程措施落实在设计中，建设单位应对有关环保的设计方案进行审查。在招投标阶段，承包商在标书中应有环境保护内容，中标后的合同中应含有实施环保措施的条款，并应明确违约责任。建设单位在施工开始后应配备一名以上专职人员，负责施工期环境管理与监督环保措施的落实。驻马店市生态环境局和西平县环境保护局对本项目在营运过程中有关环保措施的落实情况给予监督和指导。

### 8.1.3 企业内部环境管理机构

（1）职责

环境污染问题是由自然、社会、经济和技术等多种因素引起的，情况十分复杂。因此必须对损害和破坏环境的活动施加影响，以达到控制、保护和改善环境的目的。要达到这个目的，则需要在环境容量允许的前提下，本着“以防为主、综合治理、以管促治、管治结合”的原则，以环境科学的理论为基础，用技术的、经济的、教育的和行政的手段，对项目经营活动进行科学管理，协调社会经济发展和保护环境的关系，使人们具有一个良好的生活、工作环境，从而达到经济效益、社会效益和环境效益的三统一。建设单位应设立单独的环保机构，有专人负责项目建设及运行期间的环境管理工作，负责对公司的环境保护进行全面管理，特别是对各污染源的控制与环保设施进行监督检查。

环保责任人的主要工作职责如下：

①环境管理部门除负责公司内有关环保工作外，还应接受环境保护行政主管部门的领导检查与监督；

②贯彻执行各项环保法规和各项标准；

③加强对污染防治设施的监督管理，安排专人负责设施的具体运作，确保设施正常运行，保证污染物达标排放；

④防范风险事故发生，协助环境保护行政主管部门、企业内的应急反应中心或生产安全部门处理各种事故；

⑤对员工进行环保知识的宣传教育。

（2）程序

企业环境管理机构的工作程序见图8.1-1。

图8.1-1   环境管理工作程序

### 8.1.4 环境管理的内容

（1）建立环境管理体制，明确环境管理目的、任务、责任及应建立健全环境管理的规章制度，结合清洁生产，按ISO14000环境管理体系的要求提出环境管理方面的建议。

该部分的内容包括以下几个方面：

①建立环境监督部门，该部门作为公司内环保综合管理部门，对公司内环保工作实行监督管理，并对公司范围内的环境质量和生产运行中的环境污染事故全面负责。

②做好日常环保设施与生产主体设备的统一管理。

③建立对重点污染源的监测制度，发生污染物非正常排放时，应及时分析原因，立即采取有效措施，以控制污染。

④定期进行监测数据分析，提出防治污染、改善环境质量的建议。

（2）污染控制的检查监督制度

该部分的内容包括以下几个方面：

①车间废水处理、噪声防范、固废贮存设施的运行检查；

②污水处理设施，应急处理设施的检查等；

（3）员工环境教育和培训内容

包括上岗前的安全教育，环保设施操作、管理技术培训以及各层次员工的环境教育等。

（4）化学品使用和储存的安全管理制度和措施。

包括化学品的使用管理制度等。

## 8.2 环境监测

### 8.2.1 环境监测的目的和意义

环境监测是污染防治的依据和环境监督管理工作的耳目，也是环境影响评价的一个重要组成部分；加强环境监测工作，不仅是贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》等法律法规，也是了解和掌握排污特征，研究污染发展趋势，开展科学技术研究和综合开发、利用资源能源的有效途径。随着人民生活水平的不断提高和环保意识不断增强，环境管理和环境监测工作也越来越显得重要。

环境监测的目的在于了解和掌握污染状况，一般包括以下几个方面：

（1）定期监测污染物排放浓度和排放量是否符合国家、省、市和行业规定的排放标准，确保污染物排放总量控制在允许的环境容量内；

（2）分析所排污染物的变化规律和环境影响程度，为控制污染提供依据，加强污染物处理装置的日常维护使用，提高科学管理水平；

（3）协助环境保护行政主管部门对风险事故的监测、分析和报告。

### 8.2.2 监测机构

该项目的环境监测工作及日常的生产例行监测委托有资质单位承担。

### 8.2.3 监测机构的职责

（1）制定公司环境监测的规章制度和监测计划。

（2）定期监测生产中排放污染物是否符合排放标准，并分析污染物排放量的变化规律，建立主要污染源监测档案，为制定环保规划和污染控制措施提供依据。

（3）负责污染事故的调查。

（4）委托地方环境监测站对环境污染物进行监测。

### 8.2.4 环境监测内容

根据《排污许可证申请与核发技术规范  专用化学产品制造工业》（HJ1103-2020），自行监测应包括排放标准以及环境影响评价文件及其批复中涉及的各项废气、废水污染源和污染物。

根据本项目废水、固废、废气、噪声、土壤等污染源的产生和排放情况，评价建议工程环境监控计划可按照表8.2-1执行。

表8.2-1                营运期环境监测计划

| 项目 |  | 监测项目 | 监测断面 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 初期雨水 | COD、SS | 初期雨水池 | 1次/月 |
| 废气 | 废气 | 废气量、氨气 | 排放口 | 1次/半年 |
|  | 厂界 | 氨气 | 厂界外1m | 1次/半年 |
| 厂界噪声 | 等效声级LeqdB（A） | 东、南、西、北厂界各一点，测点在厂界外1m，高1.2m，若厂界有围墙应高于围墙。 | 每年监测两次，每期二天，昼、夜各一次。 |

## 8.3 污染物排污口规范化管理

### 8.3.1 基本原则

（1）排污口设置应便于计量、监测，便于日常现场监督检查；

（2）如实向环保行政主管部门申报排污口数量、位置及排放去向。

### 8.3.2 技术要求

（1）本项目建成后，在废气排放筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台，并在排气筒附近地面醒目处设置环保图形标志牌，标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等。

（2）本项目建成后，应在废水出口附近醒目处应设立环保图形标志牌。

（3）固体废物堆放场所，必须有防火、防腐蚀、防流失措施，并应设置标志牌。

（4）根据目前环境管理的有关要求，厂区废水总排口处应安装流量、COD、氨氮等在线监测装置并与环保部门联网。

## 8.4 项目竣工环保验收管理

（1）验收范围：环评报告书、批复文件和有关设计文件规定应采取的各项环保治理设施与措施。

（2）验收清单：项目建成后，建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》规定，及时对本项目进行环境保护验收。

营运期环保设施竣工验收建议清单见表8.4-1。

表8.4-1                营运期环境保护验收一览表

| 项目 | 治理措施 | 验收内容与要求 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织废气 | 水喷淋+1根15m高排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准 |
| 废水 | 生活废水 | 化粪池 | 驻马店市集聚区污水处理厂收水水质要求 |
| 固废 | 一般固废：废包装材料、生活垃圾 | 一般固废暂存场暂存间 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 |
| 噪声 | 噪声 | 减振、隔声、吸声等措施 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准的要求。 |
| 地下水防治 | 地面硬化、防渗等 | 全厂分区防渗建设 |

# 第八章 环境影响评价结论

## 9.1 评价结论

### 9.1.1 本项目符合国家产业政策

根据《产业结构调整指导目录（2019年）》，项目不在鼓励类、限制类和淘汰类之列，属于允许类项目；同时，项目已在驻马店市产业集聚区管委会备案（备案号：2020-411753-26-03-110916号），本项目的建设符合国家相关产业政策的要求。

### 9.1.2 本项目厂址位置可行

- 城市总体规划

《驻马店城市总体发展规划》中，该区域为总体规划的东风片区（主要发展医药制造、装备制造、新能源、环保建材(新材料)、煤化工等产业功能），自西向东依次为居住、行政办公、文化设施和商业用地；自北向南依次为文化设施和商业用地、行政办公、工业用地。本项目占地属于工业用地，符合驻马店市城市总体规划要求。

- 产业集聚区规划

本项目拟选厂址位于驻马店市产业区集聚区化工产业组团内，规划用地性质为三类工业用地；项目不属于煤化工项目，为鼓励类项目，符合集聚区主导产业定位；项目建设符合园区的负面清单和环境准入要求。

因此，本项目符合驻马店市产业区集聚区规划要求。

- 环境保护规划及公众参与

本项目拟建厂址具有较好的区位优势，项目选址不涉及风景名胜区、饮用水源保护区等范围内，厂址周围500m范围内无特殊环境敏感因素；水、电等基础设施依托现有资源，可以满足生产和生活的要求；项目各项废气、废水、固废、噪声污染防治措施合理可行，在落实各项污染防治措施情况下，项目对区域环境的影响可降至最低，不会产生显著不利影响；

公众对本项目的建设大力支持，公示期间（两次网站公示、两次报纸公示）无人持反对意见，认为建设单位在落实、完善各项环保措施的前提下能够有效促进当地经济的发展，希望企业能够向附近群众提供更多的就业机会，提高群众生活质量。

综上分析，评价认为项目选址可行。

### 9.1.3区域环境空气、地表水、地下水和声环境质量现状

（1）本项目所在区域为空气质量不达标区。

（2）2019年8月~2020年7月王化寺断面水质月报数据中COD、NH3-N浓度变化范围较大，大部分月份都出现超标，TP浓度均超过标准要求，超标情况比较严重。

（3）根据补充监测结果，各项监测因子均不超标，能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求。区域地下水水质较好。

（4）监测期间项目东、西、南、北边界昼、夜间噪声等效声级均能满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中3类/4类标准限值的要求，项目区域现状声环境状况良好。

（5）由补充监测可知，本项目土壤各监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值标准要求，说明区域土壤环境质量较好。

### 9.1.4环境影响预测结论

#### 9.1.4.1 环境空气

本项目占标率最大的污染因子为无组织排放的氨气，其占标率为9.25%，对环境空气的影响较小。本项目在厂界处最大浓度均不超过环境质量浓度，因此无需设置大气环境防护距离。本项目卫生防护距离设置生产车间外50m，本项目四周厂界设防距离为：东厂界外50m，西厂界外50m，南厂界外50m，北厂界外50m。根据项目周围环境现状可知，本项目卫生防护距离内土地均为工业企业，无环境敏感点存在，可以满足防护距离要求。

#### 9.1.4.2地表水

预还原合成氨催化剂废水和喷淋废水可作为低浓度氨水外售，不外排。还原铜锌系催化剂、预还原镍系催化剂生产过程废水经简单沉淀后，回用于本项目循环冷却系统补水。生活污水通过污水管网进入驻马店市第三污水处理厂，处理达标后排入练江河。本项目投运后其生活废水经化粪池进行预处理后污水排放量和污染物浓度均较小，经驻马店市第三污水处理厂进一步处理后，不会明显改变练江河水体状况，对区域地表水体的污染贡献更小。

污水处理站及排污管网等均经过水泥硬化、防渗处理，因此本项目废水不会对周围地表水体造成污染影响。

#### 9.1.4.3 地下水

本项目生活废水经厂内化粪池处理后由污水管网排入驻马店市第三污水处理厂，处理达标后排入练江河。

由污染途径及对应措施分析可知，建设项目厂区地下水在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地下水水质影响较小，本项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此对地下水环境质量影响较小。

#### 9.1.4.4 声环境

本项目东、西、南、北厂界昼夜噪声贡献值及叠加值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围环境影响较小。

#### 9.1.4.5 土壤

土壤现状监测点，各监测因子满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准要求。

项目营运期不会对周边的土壤环境产生影响，仅在事故状态可能会对项目周边土壤产生一定影响。经采取一系列的地下水防渗措施及风险应急防范措施，项目发生事故几率较低，未收集的消防废水对项目周边土壤环境影响可以接受。

### 9.1.5污染防治措施有效可行

（1）废气

本项目建成后废气污染源主要为本项目营运期废气主要为反应过程中逸散的氨气。

氨气废气采用“水喷淋+1根15m高排气筒”措施，处理后有组织氨气排放均能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准；生产车间外设置50m卫生防护距离、厂界四周设置绿化带、厂内加强绿化、加强管理等措施减少无组织排放废气对周围环境的影响，无组织废气能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准。

（2）废水

预还原合成氨催化剂废水和喷淋废水可作为低浓度氨水外售，不外排。还原铜锌系催化剂、预还原镍系催化剂生产过程废水经简单沉淀后，回用于本项目循环冷却系统补水。生活污水通过污水管网进入驻马店市第三污水处理厂，处理达标后排入练江河。

（3）工程主要噪声源为风机、泵等生产设备，采用加消声器、减振垫等措施，并经过车间吸声、围墙屏蔽、植物吸收、距离衰减，后厂界噪声可满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。

（4）本项目固废一般废物有废包装材料，可外卖给废品收购站处理；生活垃圾由环卫部门转运。本项目固废均得到合理利用或妥善处置，固体废物处置率100%。

### 9.1.6总量控制分析

本项目为扩建项目，项目建成后申请总量，COD：0.181t/a，NH3-N：0.0.181t/a。

## 9.2 建议

（1）积极开展持续清洁生产审核，提高清洁生产水平。

（2）加强设备维护保证各项环保设施的正常运转。

（3）加强事故防范和安全管理，避免各类风险事故的发生，按照本报告提出的要求，制定防范措施和应急预案。

（4）加强厂区绿化、美化环境、净化空气，建议在厂区外围设密集的绿化带，减少噪声与无组织排放废气对环境敏感点的影响。

综上所述，“河南中宏清洁能源股份有限公司年产1500吨加氢预还原装置项目”符合国家产业政策；拟选厂址符合西平县产业集聚要求，厂址位置可行；本项目清洁生产水平较高，污染防治措施有效可行，废水、废气、噪声均实现达标排放，固体废物全部得到合理处置，对周围环境影响较小，满足区域总量控制的要求；本项目能够被公众认可。因此，本评价认为，在该项目建设过程中有效落实上述各项目环境保护设施及其它措施，并充分考虑环评提出的建议后，从环境保护角度分析，该项目的建设可行。

# Text boxes

1各环境要素环境影响预测与评价

2各专题环境影响分析与评价

依据相关规定确定环境影响评价文件类型

国

道

评价委托

环境现状调查

监测与评价

建设项目

工程分析

1 提出环境保护措施，进行经济技术论证

2 给出污染物排放清单

3 给出建设项目环境可行性的结论

编制环境影响评价文件

第一阶段

第二阶段

第三阶段

1 研究相关技术文件和其他有关文件

2 进行初步工程分析

3 开着初步的环境现状调查

1环境影响识别和评价因子筛选

2明确评价重点和环境保护目标

3确定工作等级、评价范围和评价标准

制定工作方案

北

项目位置