驻环审〔2021〕9号

关于《平舆污泥焚烧热电联产项目环境影响报告书》的批复

平舆县豫资城乡投资发展有限公司：

你公司委托河南建筑材料研究设计院有限责任公司编制的《平舆污泥焚烧热电联产项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉，该项目审批事项在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，现批复如下：

一、该项目拟建厂址位于平舆县古槐大道东侧、南环路北侧，属新建项目。主要建设内容为5×100t/d 污泥干化机、2×75t/h 高温高压循环流化床锅炉+1×B12汽轮发电机组，主要燃料为平舆县污水处理厂的污泥和贫煤。项目将皮革园区污水处理厂及市政污水处理厂产生的污泥经蒸汽热力干化处理后送入循环流化床锅炉与辅助燃煤一起进行焚烧，焚烧过程产生的热量转化为

蒸汽，用于供热和发电，为平舆县皮革产业园区提供工业用热、采暖用热及电力。该《报告书》内容符合国家政策法律法规要求和建设项目环境管理规定，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。

二、你公司应主动向社会公众公开《报告书》内容，并接受相关方的垂询。

三、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，确保各项污染物达标排放。

（一）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（二）项目建成投产时，外排污染物应满足以下要求：

1、废气：锅炉烟气经采用“低氮燃烧+SNCR-SCR+活性炭吸附+急冷+袋式除尘器+石灰石-石膏法脱硫+湿电除尘”技术处理后，由100米高的烟囱排放，烟尘、SO2、氮氧化物排放浓度分别为10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3，满足《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB41/1424-2017）要求、《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)中排放限值要求；石灰石粉仓、灰库、渣库、碎煤楼、煤仓含尘废气经各自袋式除尘器处理后，由15米高的排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；湿污泥仓和污泥车间处于密闭、负压状态，臭气经收集后作为一次风送至锅炉焚烧；污泥卸料过程喷洒生物除臭液，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

2、废水：项目实施雨污分流，清浊分流；脱硫废水、湿式电除尘废水经絮凝沉淀后用于灰渣调湿，不外排；污泥运输车辆、污泥仓冲洗废水进入污泥仓，和污泥混合后进入污泥干化系统，不外排；运煤车辆自动冲洗装置经收集、沉淀后循环利用，不外排；反渗透浓水部分回用于其他生产工序，剩余部分排入平舆县工业污水处理厂处理；生活污水经化粪池处理后，排入污水管网进入平舆县工业污水处理厂处理；锅炉定期排水、污泥干化冷凝水、循环冷却系统排污水经市政污水管网排入平舆县工业污水处理厂，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）和平舆县工业污水处理厂收水标准。

3、固体废物：碎煤楼、煤仓收尘灰、石灰石粉仓收尘灰回用；脱硫石膏收集后外售；废滤袋交由厂家回收；废催化剂、废机油、含重金属污泥委托由有资质的单位进行安全处置；投产后对焚烧后炉渣（包括渣库收尘灰）、煤灰按照《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）进行鉴别，鉴别结果如属危废，则须按危废进行处置；生活垃圾集中收集后送平舆县城市垃圾处理场进行处置。

4、噪声：碎煤机、污泥干化机、锅炉房送风机、引风机等高噪声设备，采用基础减振、隔声、消声、低噪声设备等措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中3类标准。

（三）落实《报告书》环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，严防环境污染事故发生。

（四）主要污染物排放总量：SO2：27.28t/a、NOx：34.42t/a。平舆县“十三五”期间大气污染物总量减排情况说明和替代消减方案调配。

（五）如果今后国家或我省颁布严于本批复污染物排放限值的新标准，届时你单位应按新的排放标准执行。

四、项目施工期扬尘控制严格按《报告书》规定执行。严格落实施工期大气污染管控措施，并按规定接受各级环境保护主管部门日常监督检查。

五、本批复有效期为5年。如该项目逾期未开工建设，环境影响报告书应报我局重新审核。

2021年2月7日

抄送：市生态环境综合行政执法支队、平舆县环保局、河南建筑材料研究设计院有限责任公司

驻马店市生态环境局办公室 2021年2月7日印发