驻环审〔2021〕6号

关于《汝南立晟镀业有限公司               年产50万套电动车、摩托车保护杠及车灯项目变更环境影响报告书》的批复

汝南立晟镀业有限公司：

你公司委托河南冠泽环保技术有限公司编制的《汝南立晟镀业有限公司年产50万套电动车、摩托车保护杠及车灯项目变更环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉，该项目审批事项在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，现批复如下：

一、该项目属已审批项目的重大变更，重新申报，项目厂址位于汝南县产业集聚区内，北临创业大道，主要对二期、三期工程的4条电镀生产线工艺进行变更，其中1条铁件自动镀镍-铬生产线改为1条全自动中轨镍铬铬生产线，1条铁件自动镀镍-铬生产线改为1条滚镀铜镍锌生产线，1条铁件自动镀硫酸铜镍铬生产线改为1条滚镀锌生产线；1条ABS全自动电镀生产线改为1条挂镀锌生产线；同时，将现有工程的甲醇锅炉改为天然气锅炉；新建1座污水处理站，建成后现有工程已建污水处理站作为备用。该《报告书》内容符合国家政策法律法规要求和建设项目环境管理规定，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。

二、你公司应主动向社会公众公开《报告书》内容，并接受相关方的垂询。

三、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，确保各项污染物达标排放。

（一）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（二）项目建成投产时，外排污染物应满足以下要求：

1、废气：焊接废气采用“集气收集+袋式除尘器”处理后，由15米高的排气筒排放；抛光粉尘采用“集气罩负压收集+湿式除尘设备”处理后，由15米高的排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求；电镀车间产生的HCl废气依托现有槽边吸风负压收集+碱液喷淋吸收塔处理后，由18米高的排气筒排放；电镀车间产生的铬酸雾采用“集气装置+凝聚回收塔”处理后，由15米高的排气筒排放；滚镀铜镍锌生产线产生的HCl、NOx废气采用“集气装置+碱液喷淋吸收塔”处理后，由15米高的排气筒排放；挂镀锌生产线、滚镀锌生产线产生的HCl废气分别采用“集气装置+碱液喷淋吸收塔”处理后，由15米高的排气筒排放，满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5、表6标准要求；燃气锅炉废气采用“低氮燃烧+烟气循环”处理后，由8米高的排气筒排放，满足《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》要求。

2、废水：项目实施雨污分流，清浊分流；含镍废水、含铬废水、含铜废水、含锌废水经各自的处理系统处理后，不外排；酸碱废水采用“中和法+絮凝沉淀法”预处理后与经化粪池处理后的生活污水一起进入厂区综合废水处理系统，经“絮凝沉淀+水解酸化+接触氧化”处理后，与清净下水在厂总排口一起通过市政污水管网排入汝南县第二污水处理厂，满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准要求及污水处理厂收水标准要求。

3、固体废物：金属废料及铁屑、焊渣收集后外售；废交换树脂、废石英砂、废活性炭、废反渗透膜交由厂家回收；废包装材料、镀槽槽渣、退挂金属沉淀、废水处理污泥、废反渗透膜等滤材、蒸发残液、废润滑油委托由有资质的单位进行安全处置；生活垃圾集中收集后送汝南县城市垃圾处理场进行处置。

4、噪声：生产设备、风机、泵类等高噪声设备，采用基础减振、隔声、消声等措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中3类、4a标准。

（三）落实《报告书》环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，严防环境污染事故发生。

（四）主要污染物排放总量：原批复COD：0.139t/a、氨氮：0.012t/a、SO2：0.081t/a、NOx：1.395t/a。新增COD：1.9553t/a、氨氮：0.1974t/a，由“汝南县第二污水处理厂总量控制指标”调配。

（五）如果今后国家或我省颁布严于本批复污染物排放限值的新标准，届时你单位应按新的排放标准执行。

四、项目施工期扬尘控制严格按《报告书》规定执行。严格落实施工期大气污染管控措施，并按规定接受各级环境保护主管部门日常监督检查。

五、本批复有效期为5年。如该项目逾期未开工建设，环境影响报告书应报我局重新审核。

2021年1月25日

抄送：市生态环境综合行政执法支队、汝南县环保局、河南冠泽环保技术有限公司

驻马店市生态环境局办公室 2021年1月25日印发