驻环审〔2021〕26号

关于《河南优凯制药有限公司化学原料药项目环境影响报告书》的批复

河南优凯制药有限公司：

你公司委托河南诺亚环保有限公司编制的《河南优凯制药有限公司化学原料药项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉，该项目审批事项在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，现批复如下：

一、该项目拟建厂址位于驻马店市产业集聚区蔡州大道与清河大道交叉口西北侧，属新建项目。主要建设内容包括生产车间（1车间-盐酸异丙嗪、1车间-盐酸二氧丙嗪、2车间-盐酸吗啉胍、2车间-吲哚美辛、2车间-甲氧氯普胺）、原料库、危险品库、罐区、辅助公用工程、办公楼、检测中心、污水处理站及配套环保工程等。建设规模为年产盐酸异丙嗪原料药12吨、盐酸二氧丙嗪原料药8吨、盐酸吗啉胍原料药30吨、吲哚美辛原料药20吨、甲氧氯普胺原料药5吨。该《报告书》内容符合国家政策法律法规要求和建设项目环境管理规定，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。

二、你公司应主动向社会公众公开《报告书》内容，并接受相关方的垂询。

三、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，确保各项污染物达标排放。

（一）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（二）项目建成投产时，外排污染物应满足以下要求：

1、废气：生产工艺中含氯有机废气采用“二级碱喷淋吸收塔+树脂吸附-蒸汽脱附冷凝回收”处理后，由25米高的排气筒排放；生产工艺中不含氯有机废气采用“二级碱喷淋吸收塔+除湿+三级过滤+沸石转轮浓缩+蓄热式氧化炉（RTO）+冷却+一级碱洗”处理后，由25米高的排气筒排放；含尘工艺废气采用“袋式除尘器+尾气引入RTO处理系统”处理后，由25米高的排气筒排放，满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）和河南省工业企业挥发性有机物专项治理工作排放建议值；危险品仓库废气采用“二级碱喷淋吸收塔”处理后，由25米高的排气筒排放，满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；污水处理站废气经收集处理后，满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）和河南省工业企业挥发性有机物专项治理工作排放建议值。

2、废水：项目实施雨污分流，清浊分流；生产废水与经化粪池处理后的生活污水一起排入厂区污水处理站，污水处理站采用“蒸发脱盐+高级催化氧化+IC+（A/O）2+芬顿氧化+絮凝沉淀”处理工艺处理后，通过污水管网排入驻马店市第三污水处理厂，满足《河南省化学合成类制药工业水污染物间接排放标准》（DB41/756-2012）标准以及驻马店市第三污水处理厂收水水质要求。

3、固体废物：蒸馏釜残液、过滤废渣、脱色废活性炭、废弃溶剂、废气处理废活性炭、废弃吸附树脂、多效蒸发混盐、生化处理污泥、物化处理污泥、脱附废液、废包装材料等送有资质的单位进行处置；生活垃圾送驻马店市城市垃圾处理场进行处置。

4、噪声：离心机、干燥机、风机等高噪声设备，采用基础减振、消声器、厂房隔音等措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中3类标准。

（三）落实《报告书》环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，严防环境污染事故发生。

（四）主要污染物排放总量：COD：3.0935t/a、氨氮：0.3093t/a、SO20.684t/a、VOCs6.087t/a。按照《河南省建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程》，该项目所需化学需氧量和氨氮总量来源于驻马店市第三污水处理厂的减排量。VOCs来源于驻马店市产业聚集区总量替代方案。

（五）如果今后国家或我省颁布严于本批复污染物排放限值的新标准，届时你单位应按新的排放标准执行。

四、项目施工期扬尘控制严格按《报告书》规定执行。严格落实施工期大气污染管控措施，并按规定接受各级环境保护主管部门日常监督检查。

五、本批复有效期为5年。如该项目逾期未开工建设，环境影响报告书应报我局重新审核。

2021年9月9日