关于《河南豫邮金大地科技服务有限公司

精细化工中试项目环境影响报告书》的批复

驻环审〔2021〕30号

河南豫邮金大地科技服务有限公司：

你公司委托河南诺亚环保有限公司编制的《河南豫邮金大地科技服务有限公司精细化工中试项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉，该项目审批事项在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，现批复如下：

一、该项目拟建厂址位于驻马店市产业聚集区中原大道与练江大道交叉口东北角河南豫邮金大地科技服务有限公司现有厂区内，不新增土地，利用现有车间厂房进行改建，新增中试装置及设备，开展新产品生产工艺验证生产，配套环保工程、辅助工程等。产品规模：中试期设计生产肥料添加剂共计50吨，主要包括：γ-氨基丁酸15吨、HB101植物活力素5吨、DM99复合生物刺激素9吨，DPU植物生长调节剂5吨，长效缓释氮肥16吨，本次针对精细化工中试阶段的评价。该《报告书》内容符合国家政策法律法规要求和建设项目环境管理规定，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。

二、你公司应主动向社会公众公开《报告书》内容，并接受相关方的垂询。

三、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，确保各项污染物达标排放。

（一）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（二）项目建成投产时，外排污染物应满足以下要求：

1、废气：车间有机废气及危废暂存间废气进入VOCS处理系统；车间含尘有机废气、车间含氨有机废气分别经除尘或洗涤吸收处理后合并一起再经“二级活性炭纤维吸附+蒸汽脱附冷凝回收”处理后，由15米高的排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准、河南省工业企业挥发性有机物专项治理工作排放建议值、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

2、废水：生产过程中产生的酯化废水、设备清洗废水、抽真空系统废水等委托有资质的单位进行处置，不外排；生活污水及车间清洁废水依托现有厂区化粪池处理后，通过污水管网排入驻马店市第三污水处理厂，满足驻马店市第三污水处理厂收水水质要求。

3、固体废物：废分子筛由厂家回收；不合格产品回收利用；蒸馏釜残液、过滤废液、离心废液、酯化废液、除尘器收尘、设备清洗废液、废气处理活性炭、脱附废液、抽真空系统废液、废包装材料等送有资质的单位进行处置；生活垃圾送城市垃圾处理场进行处置。

4、噪声：离心机、泵机、风机等高噪声设备，采用基础减振、隔声、消声等措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中3类标准。

（三）落实《报告书》环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，严防环境污染事故发生。

（四）如果今后国家或我省颁布严于本批复污染物排放限值的新标准，届时你单位应按新的排放标准执行。

四、本批复有效期为5年。如该项目逾期未开工建设，环境影响报告书应报我局重新审核。

2021年12月22日