关于《国能驻马店热电有限公司药渣、污泥处置项目环境影响报告书》的批复

驻环审〔2022〕1号

国能驻马店热电有限公司：

你公司委托河南省化工研究所有限责任公司编制的《国能驻马店热电有限公司药渣、污泥处置项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉，该项目审批事项在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，现批复如下：

一、该项目拟建厂址位于驻马店经济技术产业集聚区国能驻马店热电有限公司院内，不新增土地，属改扩建项目。主要建设内容包括在现有厂区闲置用地内筹建以现有2×330MW 燃煤发电机组为基础，协同资源化处置、利用7.2万吨/年污泥、药渣项目。本项目利用燃煤锅炉燃烧系统、废气收集处理系统，达到一般固废和危险废物资源化、无害化综合利用。主要建设内容为：药渣暂存仓、污泥暂存仓、上料系统、在线监控系统及配套公辅工程、环保工程等。该《报告书》内容符合国家政策法律法规要求和建设项目环境管理规定，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。

二、你公司应主动向社会公众公开《报告书》内容，并接受相关方的垂询。

三、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，确保各项污染物达标排放。

（一）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（二）项目建成投产时，外排污染物应满足以下要求：

1、废气：贮存库废气经负压收集、管道合并后送锅炉送风系统，入炉焚烧处置；污泥、药渣由密闭刮板机输送至原煤仓，输送过程负压抽风系统废气由引风机送煤粉锅炉焚烧处置；锅炉废气依托现有工程锅炉废气治理措施，2套SCR脱硝+脉冲袋式除尘器+石灰石-石膏法脱硫+湿式电除尘器处理后，由210米烟囱排放，满足《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB41/1424-2017）表1排放浓度限值、《河南省环境保护厅关于达到燃机排放水平燃煤发电企业的公告》（2016年54号文和76号文）中关于燃煤机组实施改造后排放要求、《恶臭污染物排放控制标准》（GB14554-93）、无组织有机废气满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关限值要求。并增加HCl的在线监测设施。

2、废水：项目实施雨污分流，清浊分流；车间地面及设备冲洗废水、车辆冲洗废水等，经沉淀处理后，上层清水循环回用于车辆冲洗补充水，沉淀后的废水经密闭管道输送至到药渣仓，然后一起进入炉膛焚烧处理，不外排。

3、固体废物：粉煤灰、炉渣、脱硫石膏等按照《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）进行鉴别，鉴别结果如属危废，则须按危废进行处置；废矿物油委托有资质的单位进行处置。

4、噪声：破碎机、输送机、泵类、风机、空压机等高噪声设备，采用优选低噪设备、加装消声器、隔声罩、基础减震等措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准。

（三）落实《报告书》环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，严防环境污染事故发生。

（四）主要污染物排放总量：不新增SO2、NOx及VOCs排放

总量。废水不外排，故不涉及COD和氨氮排放量。

（五）如果今后国家或我省颁布严于本批复污染物排放限值的新标准，届时你单位应按新的排放标准执行。

四、本批复有效期为5年。如该项目逾期未开工建设，环境影响报告书应报我局重新审核。

2022年1月7日