新疆哈巴河阿舍勒铜业股份有限公司

2019年度

环境信息公开报告

北京百灵天地环保科技股份有限公司

二〇二〇年三月

目 录

1 企业基本情况	1

1.1 企业介绍	1

1.2 环保机构情况	2

1.3 生产经营情况	3

1.3.1 生产工艺简介	3

1.3.2 产品及产量	4

2 污染防治设施的建设和运行情况	5

2.1 废气污染防治措施	5

2.2 废水污染防治措施	5

2.3 固体废物污染防治措施	7

3 污染物排放情况	8

3.1 污染物达标排放情况	8

3.1.1 废水污染物达标排放情况	8

3.1.2 废气污染物达标排放情况	8

3.1.3 厂界噪声达标情况	10

3.1.4 土壤环境质量监测情况	11

3.2 环境自行监测方案	12

4 环境管理情况	13

4.1 建设项目环境影响评价和“三同时”制度执行情况	13

4.2 环保行政许可情况	33

4.3 环保税缴纳情况	33

5 突发环境事件应急预案及演练情况	34

5.1 突发环境事件应急预案	34

5.2 突发环境事件发生情况	38

6 清洁生产实施情况	39

7 受到环保行政处罚情况	40

8 环保工作总结及改进计划	41

8.1 2019年环保工作总结	41

8.2 2020年环保工作计划	43

9 附件	45

# 1 企业基本情况

## 1.1 企业介绍

新疆哈巴河阿舍勒铜业股份有限公司（以下简称“阿舍勒铜业”）位于新疆阿勒泰地区哈巴河县库勒拜乡，地处新疆北部阿尔泰山南麓西段中低山丘陵带上，在哈巴河县城31km处，地理坐标为：东经86°18′43″—86°21′57″，北纬48°15′45″—48°18′28″。矿区南距山口水电站16km，距哈巴河县城31km，西南距阿舍勒村1.5km，西北距中哈边境线20km，东距阿勒泰市239km，南至奎屯火车站505km，至乌鲁木齐市721km。地理位置见图1-1。

阿舍勒铜业成立于1999年4月，注册资金2.5亿元，由紫金矿业集团股份有限公司（占51%股份）、新疆有色金属工业（集团）有限责任公司（占29%股份）、新疆地质矿产勘查开发局（占13%股份）等五方共同出资成立。2002年4月，阿舍勒铜业正式全面开工建设，同年8月该项目被列入“自治区重点建设项目”。2004年9月建成试投产以来，累计实现销售收入超119亿元，上缴各种税费合计超32亿元，历经多年的发展，新疆阿舍勒铜业已形成主、副井及斜坡道联合开拓系统，目前阿舍勒铜业已形成采选矿6000t/d规模的大型有色矿山。

阿舍勒铜业共有两个选矿厂，第一选矿厂（以下简称一选厂）于2002年4月开工建设，于2004年9月建成投产，经过多次技改，2010年生产能力已达4500t/d，2006年1月通过竣工环保验收。

第二选矿厂（以下简称二选厂）始建于2007年5月，设计规模1500t/d，2009年9月建成，2011年9月通过竣工环保验收。2010年3月阿舍勒铜矿尾矿选硫工程（即硫浮选车间，隶属于二选厂）开始建设，是以一选厂、二选厂铜锌浮选后的尾矿为原料进行再次选硫，设计规模5300t/d，2011年6月建成，2011年9月完成竣工环保验收。

阿舍勒铜业工业场地由采矿工业场地、一选厂选矿工业场地、二选厂工业场地等构成，平面布置见图3-1。

阿舍勒铜业基本情况见表1-1。

表1-1  阿舍勒铜业基本情况

| 企业名称 | 新疆哈巴河阿舍勒铜业股份有限公司 |
| --- | --- |
| 生产地址 | 新疆阿勒泰地区哈巴河县 |
| 行业类别 | 铜矿采选 |
| 生产经营和管理服务的主要内容 | 地质矿产资源的勘察与开发；矿产品的生产、加工与销售；地质矿业的技术服务 |
| 组织机构代码 | 9165000071296908X7 | 法定代表人 | 彭士群 |
| Email邮箱 | 1570159445@qq.com | 传真 | 0906-6835000 |
| 联系人 | 杨国军 | 联系方式 | 0906-6835565 |

图1-1  地理位置图

## 1.2 环保机构情况

阿舍勒铜业拥有完善的环保组织结构，公司成立了三级环保管理网络，设应急与安全环保处负责公司的环保工作，并配备5名专职工程师负责环境保护监督管理工作，各生产装置工艺工程师同时负责日常环保管理工作。公司制定了详细的环境管理文件，不断地完善企业环境管理制度和环保相关档案。环境管理机构和制度建设情况见表1-2。

表1-2  环境管理机构和制度建设情况

| 环保机构名称 | 环保工作人员数量（人） | 职 能 | 现有环保制度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急与安全环保处 | 5 | 环境保护监督管理 | 《环境生态检查管理规定》、《环保生态考核管理制度》、《环保与生态档案管理办法》、《环境秩序管理基本标准及考核办法》、《危险废物管理制度》、《尾矿库安全环保管理制度》、《绿化管理办法》、《污染物排放监测和申报管理规定》、《环境污染事故应急救援预案》 |

## 1.3 生产经营情况

### 1.3.1 生产工艺简介

阿舍勒铜业采用采、选联合，集中布置的方案。开采方式为坑内开采，采矿能力为6000t/d。采用主井、副井开拓方案，主井提升矿石，副井提升人员、设备及材料。采矿方法为大孔采矿嗣后充填法、分段充填法相结合。矿石在井下破碎站进行粗碎后提升至地面原矿仓。

选矿工艺流程为：三段一闭路破碎，其中粗碎在井下实现，粗碎后的矿石由主井提升到选厂，经过中细碎，两段闭路磨矿，铜锌混合浮选，粗精矿经过再磨，经铜锌分离浮选、锌硫分离浮选后得铜精矿和锌精矿两种产品。

阿舍勒铜业采、选联合，集中布置，最终产品为铜精矿和锌精矿，选矿尾矿含硫30%左右，实为硫精矿。因运距远、不经济、外销困难，暂时堆存于尾矿库。

生产工艺流程见图1-2。

图1-2  生产工艺流程

### 1.3.2 产品及产量

公司主要产品及产量见表1-3。

表1-3  阿舍勒铜业2019年产品及产量

| 序号 | 产品名称 | 年产量（t/a） | 矿石处理量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜金属量 | 43611 | 2232724 |
| 2 | 锌金属量 | 11070 |  |

# 2 污染防治设施的建设和运行情况

## 2.1 废气污染防治措施

阿舍勒铜业产生废气主要有选矿破碎、筛分含尘废气，主要污染物粉尘；采暖锅炉燃煤烟气，主要污染物为SO2、NOX、颗粒物；废石堆场和选矿原矿堆场产生无组织扬尘，主要污染物为颗粒物。阿舍勒铜业共有废气处理设施11套（2台采暖锅炉对应2套废气处理设施，选矿厂碎矿一车间安装6套除尘器，选矿厂碎矿二车间安装3套除尘器），废气污染防治措施详见表2-1。

表2-1  废气污染防治设施一览表

| 序 号 | 治理设施名称 | 产生废气设施或工序 | 主要污染物 | 废气污染防治设施 | 排气筒 高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 处理 工艺 | 处理能力（m3/h） | 运行时间 （h/a） | 主体工程运行时间（h/a） | 同步运转率（%） |  |
| 1 | 除尘器+脱硫塔 | 锅炉（采暖期） | 烟尘、SO2、NOX | 低压脉冲袋式除尘器除尘+双碱法脱硫 | 70000 | 4680 | 4680 | 100 | 60 |
| 2 | 湿式除尘器 | 碎矿一车间中细碎、筛分 | 粉尘 | 湿法 | 28750 | 8232 | 8232 | 100 | 15 |
| 3 | 湿式除尘器 | 碎矿二车间中细碎、筛分 | 粉尘 | 湿法 | 10185 | 8232 | 8232 | 100 | 15 |

## 2.2 废水污染防治措施

阿舍勒铜业产生的废水主要为生产废水和生活污水。生产废水主要包括矿井涌水、选矿废水、锅炉房排水、少量冷却水、车辆及地面冲洗水等。废水污染防治措施具体情况见表2-2。

表2-2  废水污染防治设施一览表

| 序 号 | 治理设施名称 | 产生废水设施或工序 | 主要污染物 | 废水污染防治设施 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 处理 工艺 | 处理能力 | 运行时间（h/a） | 主体工程运行时间（h/a） | 同步运转率（%） |  |
| 1 | 井下水仓 | 矿井涌水 | SS、COD | 沉淀处理 | 5760m3/d | 7920 | 7920 | 100 | 回用于井下凿岩降尘及选矿生产 |
| 2 | 尾矿库 | 选矿废水 | SS、COD、 Cu、砷、Pb | 自然降解 | 库容1542万m3 | 8760 | 8760 | 100 | 全部回用于生产 |
| 3 | 沉淀池 | 锅炉房排水、地面冲洗水、冷却水 | Cl-、SS | 沉淀处理 | 234m3/d | 7920 | 7920 | 100 | 氧化塘 |
| 4 | 地埋式生活污水处理站 | 生活污水 | SS、COD、BOD5、NH3-N、动植物油 | 好氧活性污泥法 | 800m3/d | 8760 | 8760 | 100 | 夏季用于厂区绿化，冬季回用于生产。 |

生产废水（锅炉房排水、少量冷却水、车辆及地面冲洗水等）为清净废水，不排入矿区生活污水处理系统，经简单沉淀处理后直接排入氧化塘。

氧化塘容积为5290×2.2=11638m3，矿区现有工程废水量为344m3/d，正常情况下，可储存矿区废水约34天，废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准，夏季全部用于矿区绿化，冬季回用于生产，矿区废水不外排。

生活污水进入矿区地埋式生活污水处理站，经二级生化处理后排入氧化塘。生活污水处理工艺流程见图2-1。

图2-1  阿舍勒铜业生活污水处理工艺流程

## 2.3 固体废物污染防治措施

阿舍勒铜业产生的一般固体废物为废石和尾矿。废石用于井下回填，不能回用部分送废石场堆存，尾矿部分用于井下充填，剩余堆存尾矿库集中贮存，锅炉炉渣赠送给哈巴河水泥厂作为原料生产水泥。危险废物主要是废机油、废弃包装物，分别集中贮存于专门存放点，定期委托有资质的单位进行处理，按照相关法律法规办理危险废物转移联单手续。各类工业固体废物处置利用率达100%。各类固体废物产生、利用、处理、处置情况见表2-3。

表2-3  固体废物（含危险废物）处理、处置情况

| 序号 | 固废名称 | 固废类别 | 产生量 (t/a) | 贮存(暂存)情况(t) | 处理(处置)量(t/a) | 处理方式及去向 | 处理率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废石 | 第Ⅰ类一般工业固体废物 | 226205 | 0 | 226205 | 用于井下回填，不能回用部分送废石场堆存。 | 100 |
| 2 | 尾矿 | 第Ⅰ类一般工业固体废物 | 1002800 | 0 | 1002800 | 部分用于井下充填，剩余堆存尾矿库 | 100 |
| 3 | 煤渣 | 第Ⅱ类一般工业固体废物 | 14100 | 0 | 14100 | 用于新充填站进料口回填 | 100 |
| 4 | 废机油 | 危险废物 | 40.06 | 0 | 40.06 | 新疆天云石油化工有限公司处理 | 100 |
| 5 | 废弃包装物 | 危险废物 | 24 | 0 | 24 | 委托克拉玛依沃森环保科技有限公司处理 | 100 |

# 3 污染物排放情况

## 3.1 污染物达标排放情况

### 3.1.1 废水污染物达标排放情况

阿舍勒铜业运营过程中产生的废水主要为生产废水和生活污水。生产废水主要包括矿井涌水、选矿废水、锅炉房排水、少量冷却水、车辆及地面冲洗水等。矿井涌水经沉淀池处理后，排入氧化塘储存，然后回用于选矿生产；锅炉房排水、少量冷却水、车辆及地面冲洗水经沉淀处理后排入氧化塘储存；生活污水经二级生化处理后，排入氧化塘，冬季储存，夏季用于绿化。整个矿区产生的废水全部回用，不外排。

### 3.1.2 废气污染物达标排放情况

阿舍勒铜业产生废气包括采暖锅炉（2台20t，2台30t）燃煤烟气；选矿厂中细碎、筛分等环节产生的粉尘。锅炉烟气排放执行《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13271-2014），中细碎、筛分车间粉尘排放执行《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467-2010)。根据2019阿舍勒锅炉烟气在线监测年度报表及阿舍勒环保税纳税核算单，可知阿舍勒铜业锅炉废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度和排放总量均达标，具体排放数据见表3-1（废气排放口位置见图3-1）。

开采过程产生扬尘属于无组织排放，排放源点较为分散，主要包括：井下凿岩、爆破、矿石铲装、堆放产生的扬尘、运输车辆扬尘；矿区废石场、尾矿库、石灰堆场、矿石装卸和交通运输扬尘。

表3-1  废气排放情况

| 污染源 | 污染物排放情况 | 排放口情况 |
| --- | --- | --- |
|  | 污染物名称 | 排放总量(t/a) | 允许排放总量(t/a) | 排放 浓度(mg/m3) | 排放 标准（mg/m3) | 超标情况 | 排放口数量(个) | 排放口位置 | 排放方式 |
| 锅炉 | 颗粒物 | 5.45 | / | 45.01 | 80 | 达标 | 1 | 锅炉房 | 经60米烟囱排放 |
|  | SO2 | 5.56 | 71.5 | 291.35 | 400 | 达标 |  |  |  |
|  | NOx | 4.1 | 107.8 | 203.4 | 400 | 达标 |  |  |  |
| 粗碎车间 | 粉尘 | / | / | 46 | 100 | 达标 | 1 | 粗碎车间 | 经15米烟囱排放 |
| 中细碎车间 | 粉尘 | / | / | 46 | 100 | 达标 | 2 | 中细碎车间 | 经15米烟囱排放 |
| 筛分车间 | 粉尘 | / | / | 39 | 100 | 达标 | 2 | 筛分车间 | 经15米烟囱排放 |

注：锅炉污染物排放浓度以1-3月，10-12月取暖季在线监测平均值核算

图3-1  废气排放口示意图

### 3.1.3 厂界噪声达标情况

阿舍勒铜业噪声源主要为各类机械设备。井下主要噪声源为凿岩机、钻机、空压机、爆破、落矿、采掘机械、铲运设备、风机等。选矿厂区主要噪声源为空压机、风井通风机、选矿车间的振动筛和球磨机以及锅炉房的引风机和鼓风机。公司对强噪声源均设置减振装置和消声器，并利用建筑隔音。厂界周围无居民区，无环境敏感点，对环境影响较小。2019年，阿舍勒噪声源相比较于2017年无明显变化，因此根据2017年《新疆阿舍勒铜矿400m以下深部矿体6000t/d开采工程竣工验收调查报告》厂界噪声监测结果，可知阿舍勒铜业厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体情况见表3-2。

表3-2  厂界噪声情况  单位：dB

| 序号 | 监测点位置 | 监测时间(昼/夜) | 测量值 | 标准限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界东 | 昼间 | 41.2 | 65 | 是 |
|  |  | 夜间 | 37.6 | 65 | 是 |
| 2 | 厂界西 | 昼间 | 41.3 | 65 | 是 |
|  |  | 夜间 | 37.6 | 65 | 是 |
| 3 | 厂界南 | 昼间 | 40.8 | 55 | 是 |
|  |  | 夜间 | 37.2 | 55 | 是 |
| 4 | 厂界北 | 昼间 | 42.5 | 55 | 是 |
|  |  | 夜间 | 37.1 | 55 | 是 |

### 3.1.4 土壤环境质量监测情况

根据阿舍勒铜业委托乌鲁木齐京诚检测技术有限公司于2019年7月24日所做的尾矿库土壤监测报告可知，尾矿库土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地风险筛选值标准，具体结果见表3-3。

表3-3  土壤环境质量监测情况

| 检测项目 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 尾矿库下游1 | 尾矿库下游2 | 尾矿库上游 |
| 总汞 | mg/kg | 0.069 | 0.041 | 0.070 |
| 总砷 | mg/kg | 16.5 | 16.4 | 15.6 |
| 总铬 | mg/kg | 61.3 | 46.5 | 35.5 |
| 镉 | mg/kg | 0.235 | 0.164 | 0.216 |
| 铅 | mg/kg | 17.8 | 13.0 | 14.1 |
| 铜 | mg/kg | 46.8 | 30.1 | 92.7 |
| 锌 | mg/kg | 134 | 75.2 | 112 |
| 镍 | mg/kg | 35.8 | 26.4 | 25.0 |
| 有效态铁 | mg/kg | 37.2 | 3.98 | 10.5 |
| 氰化物 | mg/kg | 0.13 | 0.08 | 0.06 |

## 3.2 环境自行监测方案

阿舍勒铜业每年制定详细的环境自行监测计划，委托乌鲁木齐京诚检测技术有限公司对废水每季度进行监测；安装有废气在线监测系统与阿勒泰地区环保局联网，实时传送数据。阿勒泰地区环保局对废水、废气进行季度监督性监测。监测方案见表3-3。

表3-3  环境自行监测方案

| 项目 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 尾矿库上清液、尾矿库监测井、矿井涌水、生活污水 | pH、CODcr、悬浮物、硫化物、铜、锌、铅、砷、镉、铬、汞 | 每季度一次 | 参考相应行业标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）和《水和废水监测分析方法(第四版)》 |
| 废气 | 锅炉烟气排气筒 | 烟尘、SO2、NOX | 在线监测 | 参考《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271－2014） |
| 噪声 | 厂界四周 | A计权等效连续噪声 | 每季度一次 | AWA6218型噪声统计分析仪 |

# 4 环境管理情况

## 4.1 建设项目环境影响评价和“三同时”制度执行情况

阿舍勒铜业环境影响评价和“三同时”总体执行情况见表4-1。

表4-1  企业环境影响评价和“三同时”制度执行情况

| 序号 | 建设项目名称 | 环境影响评价 | 投产 时间 | 竣工环境保护验收 | 运行 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审批部门 | 批准文号 | 批准时间 | 规模 |  | 审批/验收 部门 | 批准文号 | 批准/验收时间 |  |
| 1 | 新疆阿舍勒铜矿采选工程 | 国家环境保护总局 | 环函[2000]113号 | 2000.3.17 | 采选3000t/d | 2006.2 | 国家环境保护总局 | 环验[2006]015号 | 2006.1.25 | 正常 |
| 2 | 新疆阿舍勒铜矿650m以上矿体独立采选系统 | 新疆维吾尔自治区环境保护局 | 新环监函[2008]79号 | 2008.3.16 | 采矿1000t/d 选矿1500t/d | 2011.10 | 新疆维吾尔自治区环境保护厅 | 新环评价函[2011]879号 | 2011.9.23 | 正常 |
| 3 | 新疆阿舍勒铜矿尾矿选硫工程 | 新疆维吾尔自治区环境保护厅 | 新环评函[2009]112号 | 2009.12.23 | 5300t/d | 2011.10 | 新疆维吾尔自治区环境保护厅 | 新环评价函[2011]879号 | 2011.9.23 | 正常 |
| 4 | 新疆阿舍勒铜矿400m以下深部矿体6000t/d开采工程 | 新疆维事尔自治区环境保护厅 | 新环评价函[2012]283号 | 2012.4.18 | 6000t/d | 2017.4 | 企业自主验收 | - | 2017.11.3 | 正常 |
| 5 | 阿舍勒铜矿110kV输变电工程建设 | 阿勒泰地区环境保护局 | 阿地环监函[2013]34号 | 2013.3.13 | 110kV | 2015.12 | 阿勒泰地区环境保护局 | 阿地环函[2016]44号 | 2016.2.14 | 正常 |
| 6 | 新疆阿舍勒铜矿新建尾矿库工程 | 新疆维事尔自治区环境保护厅 | 新环评价函[2013]210号 | 2013.3.26 | 有效库容1.203199×107m3；三等库 | 2018.7.15 | 企业自主验收 | - | 2018.9.30 | 正常 |
| 7 | 阿舍勒铜矿锅炉房扩建项目 | 阿勒泰地区环境保护局 | 阿地环监函[2013]220号 | 2013.7.29 | 占地面积1286m2，锅炉吨位达到100t/h。 | 2015.10 | 阿勒泰地区环境保护局 | 阿地环函[2015]78号 | 2015.7.9 | 正常 |
| 8 | 新疆阿舍勒铜矿1200t/d锌尾选铜资源综合利用工程 | 新疆维事尔自治区环境保护厅 | 新环评价函[2013]1263号 | 2013.12.23 | 1200t/d | 2017.4 | 企业自主验收- | - | 2017.11.3 | 正常 |
| 9 | 阿舍勒铜矿采矿10000t/d配套充填项目 | 阿勒泰地区环境保护局 | 阿地环函[2014]279号 | 2014.12.29 | 10000t/d配套充填 | 2017.6.25 | 企业自主验收 | - | 2018.9.30 | 正常 |
| 10 | 哈巴河县库勒拜乡加曼阔依塔斯IV号建筑用砂矿项目 | 阿勒泰地区生态环境局 | 阿地环函[2019]113号 | 2019.8.5 | 30万m3砂石料开采 | 2019.10 | 企业自主验收 | - | 2019.11.19 | 正常 |

由上表可知，阿舍勒铜业较好地执行了环境影响评价和“三同时”制度。

阿舍勒铜业环评批复和竣工环保验收批复中环保措施的落实情况见表4-2和表4-3。

表4-2  环评批复意见落实情况一览表

| 序号 | 建设项目名称 | 环评批复意见提出的环保要求 | 实际落实情况（未落实的说明原因） | 附件编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆阿舍勒铜矿采选工程 | 1、落实提高废水回用率的措施，做好尾矿库设计和建设工作，并采取防渗截洪措施，保证正常情况下无废水排放。 | 1、尾矿和精矿均经各自的厂前浓密机脱水，清液返回生产系统不外排。 尾矿库区新增建回水系统（现正在建设中），在满足水封的前提下将尾矿水泵回生产系统使用，进一步提高水回用率，同时保证坝前足够的干滩面积。 2、坝体采用粘土防渗，粘土厚度超出设计0.6m的要求，达1-1.5m（尾矿库防渗体原设计坝基采用帷幕灌浆，坝体采用复合土工膜，粘土做保护层。后经设计变更取消帷幕灌浆，由粘土替代土工膜）。坝下游建两级截渗坝，保证正常情况下无废水排放。 3、尾矿库合理设计，建有井管式排洪系统、可在洪水期确保尾矿库和大坝安全。 补充环评认为“由于尾矿库库面面积占汇水面积的比例较大，在库区周围设截洪设施意义不大，利用当地蒸发量远大于降雨量的特点，利用水面蒸发来降低库内水位，可做到尾矿水不外排。但保留排洪系统。”工程实施中库区周围未建设截洪设施。 | 环函[2000]113号 |
|  |  | 2、项目所在地区生态环境脆弱，占用土地时应妥善保护和收集表层土壤，以便应用于生态恢复；充填用料应选定专门料场，不得随意在戈壁集料，避免沙漠化。应在采选工业场地和尾矿库周围规划营造防护林带，尾矿库表面应保持水封。 | 1、施工占地基本在矿区和尾矿库内，现均平整绿化或硬化为厂界内工业场地，尾矿库内平整、自然恢复植被。尾矿库建设和堆尾砂前，占地范围内收集表土妥善堆放，现用于绿化覆土。 2、采矿井下充填用料除井下废石外，戈壁集料均为外购，未进行自行集料。 3、在采选工业场地和尾矿库周围实施栽种树草的绿化措施。 4、尾矿库表面保持了水封。 |  |
|  |  | 3、落实尾矿库运行风险防范措施。加强尾矿库水质监测工作，发现问题及时解决，以免洪水期或其他风险事故中外排的选矿废水危害周围地表水水质。 | 制定了尾矿库运行风险防范措施。 下游建两级截渗坝，坝下和截渗坝下游均设有监测井，可及时监测坝体外渗情况。 |  |
| 2 | 新疆阿舍勒铜矿650m以上矿体独立采选系统 | 1、加强施工期环境管理，明确有关环保责任。项目建设要控制好施工期扬尘和噪声污染，妥善处置施工污水和建筑垃圾，施工结束后要及时做好废物清理和地表恢复工作。 | 施工期施工污水处理后回用，建筑垃圾合理处置，对施工厂地进行植被恢复。 | 新环监函[2008]79号 |
|  |  | 2、做好项目的清洁生产，保证井下涌水及循环水等系统的封闭循环。生产废水经沉淀池处理后，排入氧化塘储存。生活废水排入原有生活污水处理系统。生产废水和生活废水须经处理达到《污水综合排放标准》二级标准后，夏季全部用于矿区绿化，冬季回用或储存，不得外排。在出现事故排水时，应暂时存在项目配套建设的容量100m3的事故排放池中，并及时排除事故，确保废水得到安全处理和回用，禁止事故废水未经处理直接排放。 | 1、井下涌水及循环水经沉淀池处理后，排入氧化塘储存，然后回用于选矿生产，整个矿区的生产用水不向外部环境排放，对周围水环境影响较小。 2、生活污水经二级生化处理后排入氧化塘，冬季储存，夏季用于绿化。 3、建设容积为100m3的事故排放池。 |  |
|  |  | 3、加强生产运行管理，控制好扬尘和噪声污染控制工作，落实采场爆破、矿石运输等场所的粉尘、噪声治理的环保措施，实现达标排放。 | 采场工业场地、运输道路等实施洒水降尘，选厂粗碎、中细碎、圆锥筛生产过程中产生的粉尘经收尘器收尘后，排放浓度和排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》中表2中新污染物排放标准。选厂厂界外无组织颗粒物浓度也符合标准。噪声得到有效控制，不存在噪声扰民问题。 |  |
|  |  | 4、矿山废石全部用作充填骨料回填井下采空区，不得随意堆放。锅炉煤渣尽量综合利用，生活垃圾定期运往当地环保局指定地点处置。 | 尾矿全部由管道输送至尾矿库堆存；生活垃圾送矿区拟建的生活垃圾填埋场；锅炉煤渣用于矿区铺路、制空心砖或建筑用；采矿废石临时存放于废石堆场，最终全部回填井下采空区，无废石排放。 |  |
|  |  | 5、本工程不新建尾矿库，尾矿排入原尾矿库，要求加强尾矿坝的安全管理和尾矿库的污染防治工作，对尾矿库的安全性进行评估，并针对存在的隐患提出整改方案，作为该项目竣工环保验收的依据。同时要求，尾矿库周围应设置警示牌并进行必要的拦护防止牧民转场时造成人员的牲畜的伤害。矿山闭矿后应按照相关要求尽量恢复矿区原有生态环境。 | 已加强尾矿库的管理，完善尾矿库的应急预案，并设标识牌和警示牌。 |  |
|  |  | 6、要建立严格的环境与安全管理体制，制定并落实各项安全生产制定和事故应急处理预案，严格操作规程，做好运行记录，防止各种事故带来的环境污染与破坏。 | 建立环境应急体系，并制定环境风险应急预案，无环境污染与破坏事件。 |  |
|  |  | 7、阿勒泰地区环保局及哈巴河县环保局核定的污染物排放总量控制指标，SO2：27吨/年。 | 据验收监测结果核算：SO2排放总量为6.82t/a，满足总量控制指标要求。 |  |
| 3 | 新疆阿舍勒铜矿尾矿选硫工程 | 1、加强环境监管，明确环境安全管理责任，做好尾库坝的安全检查和安全评价工作，防患于未然，防止溃坝对哈巴河造成污染，尾矿服务期满后，对其进行闭库整治和封场，恢复工作，继续做好坝体及排洪设施维护，确保尾矿库闭库后长期安全稳定。 | 已加强尾矿库的环境管理，完善尾矿库的应急预案。 | 新环评函[2009]112号 |
|  |  | 2、生活污水依托矿区现有生活污水处理系统处理，夏季用于绿化，冬季回用于生产。 | 生活污水经地埋式污水处理设施处理后储存于容积约11600m3氧化塘，灌溉季节用于厂区绿化，冬季存储。 |  |
|  |  | 3、再选产生的尾矿浆打入尾矿库。生活垃圾收集后，定期拉运至生活垃圾填埋场处理。 | 再选尾矿全部由管道输送至尾矿库堆存；生活垃圾送矿区生活垃圾填埋场填埋。 |  |
|  |  | 4、选择低噪声设备或安装消音器，对高噪声设备采取密闭隔声等措施，保证厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。 | 厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。 |  |
|  |  | 5、加强生产运行管理，做好扬尘、废气污染控制工作，落实矿区的粉尘、废气治理的环保措施，实现达标排放。 | 扬尘、废气得到有效控制，废气实现达标排放。 |  |
|  |  | 6、制定完善环保规章制度、预防事故应急预案和风险事故的隐患处理措施，严格操作规程，做好运行记录，确定各设施稳定运行，发现隐患及时处理，杜绝非正常工况污染物排放及事故排放对环境产生的影响。 | 制定环保规章制度、预防事故应急预案，环保设施实现稳定运行。没有非正常工况污染物排放及事故排放对环境产生的影响。 |  |
| 4 | 新疆阿舍勒铜矿400m以下深部矿体6000t/d开采工程 | 1、严格落实《报告书》中提出的各项“以新带老”措施，将随意堆放的废石清理至废石堆场；矿井涌水经沉淀、絮凝处理后全部用于选矿生产；建设封闭式储煤场。 | 基本落实，未建设封闭式储煤场。采矿产生的废石部分用于回填，其他堆放在废石堆场；矿井涌水泵送至地表后，经沉淀处理后，用于井下喷洒和选厂生产用水；锅炉房未建设封闭储煤场，煤场四周建有防风抑尘网，可达到预期效果，且通过环保验收。 | 新环评价函[2012]283号 |
|  |  | 2、加强施工期环境管理，明确环保责任。项目建设要控制好施工期扬尘和噪声污染，施工污水沉淀后用于抑尘或绿化，施工结束后要及时做好建筑垃圾等废物的清理和地表恢复工作。 | 已落实。施工期落实环境管理，未造成扬尘、噪声污染，施工用水量较小，成分简单，通过地表蒸发和绿化处理。施工结束后，场地平整，无遗留施工材料，地面进行了硬化和绿化 |  |
|  |  | 3、加强生产运行管理，做好扬尘、废气污染控制工作，落实矿区的粉尘、废气治理措施。在工业场地、装卸场、运输道路等无组织扬尘点设洒水装置，洒水抑尘，区域大气污染物浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物无组织排放限值要求。控制运矿汽车满载程度，采用帆布覆盖等方式防止运输中抛撒，减少扬尘污染。 | 已落实。矿区装卸场、运输道路等设置有洒水装置或采用洒水车洒水抑尘，无组织粉尘浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物无组织排放限值要求。运矿汽车无满载抛洒现象。 |  |
|  |  | 4、生活污水经化粪池处理后，冬储夏灌，用于厂区绿化。设置4000m³事故应急池，防止生产废水事故排放造成区域水环境污染。 | 已落实。生活污水经化粪池处理后，经地埋式生化处理装置处理，夏季用于厂区绿化，冬季可用于生产；设有一个氧化塘，可作为生活污水应急池用。 |  |
|  |  | 5、矿山废石应按照固体废物“减量化、资源化、无害化”原则进行处理处置，设置的废石堆场须严格按照《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求进行建设和管理。灰渣用于铺路或堆存，生活垃圾集中收集，定期运至环保部门指定的地点处置。 | 已落实。在主井西侧约100米处天然洼地新建一座废石堆场，且废石场满足《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求。厂区内煤渣用于新充填站进料口回填或新建楼宇屋顶保温，剩余部分赠与哈巴河水泥厂；生活垃圾统一收集后送至厂区垃圾填埋场填埋。 |  |
|  |  | 6、选择低噪声设备，对高噪声设备采取安装消音器、密闭隔离等措施，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 | 已落实。高噪声设备均采取隔音、减震措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |  |
|  |  | 7、合理安排工程临时用地，严格控制工程建设的地表扰动面积，及时恢复临时用地的生态功能，并依规定设置塌陷区、采空区围栏和警示牌。建设期和运营期不得擅自扩大使用场地，禁止在矿区周围超挖乱采，破坏区域生态环境。 | 已落实。施工期严格控制了地表扰动面积，且工程完工后对临时用地进行了绿化恢复；在塌陷区、采空区等设置了围栏和警示牌；建设期和运营期均未扩大使用场地和超挖乱采行为。 |  |
|  |  | 8、加强对爆破材料的管理，废弃的炸药、雷管等危险品须按危险废物环境管理的有关要求进行贮存和处置。 | 已落实。制定有《新疆阿舍勒铜业股份有限公司民用爆炸物品管理制度》和《炸药库突发情况现场处置措施》，对炸药库严格管理，矿区无废弃炸药、雷管等。 |  |
|  |  | 9、严格按照《报告书》中相关要求建设废石堆场，设置导水渠、排水沟或截洪沟并人工水泥堆砌加固，减少水土流失，严防废石堆场崩溃诱发泥石流危害。 | 已落实。对废石堆场定期洒水、碾压，设置导水渠、排水沟，防止废石堆场崩溃。 |  |
|  |  | 10、制定完善的环保规章制度和事故预防方案，按照《突发环境事件应急预案管理办法》制定《矿山突发环境事件应急预案》，按规定进行评估、备案及演练。严格操作规程，做好运行记录，定期检修生产设备和降尘设施，发现隐患及时处理，杜绝盲目生产造成的非正常工况或事故排放对环境产生影响。 | 已落实。公司制定了《新建尾矿库突发环境事件应急预案》和《新疆阿舍勒铜矿400m以下深部矿体6000t/d开采工程突发环境事件应急预案》并通过新疆维吾尔族自治区环保厅备案，成立了突发环境事件应急领导小组，分别为应急专家组、现场处置组、安全警戒组、医疗救护组、应急监测组和综合保障组，确保事故发生时各项应急工作能够高效有序开展，且公司每年定期组织应急演练，确保应急处置能力。 |  |
|  |  | 11、设立专门机构负责区域生态环境治理，按照矿区生 态恢复方案边生产边治理。闭矿后，须拆除清理井口、生产设施、临时废石堆场、矿石堆场及生活区等一切无用的建筑物及设施，平整场地 | 已落实。公司安全环保职业健康处专门负责生态环境治理。由于厂区尚未闭矿，待闭矿后将清理井口、生产设施、废石场等无用建筑物。 |  |
|  |  | 12、加强燃煤锅炉除尘设施的维护及管理，确保大气污染物稳定达标排放。 | 已落实。燃煤锅炉烟气排放安装有在线监控设备，并委托阿勒泰地区监测站定期监测，燃煤锅炉除尘实施运行正常，大气污染物达标排放。 |  |
| 5 | 阿舍勒铜矿110kV输变电工程建设 | 1、采取有效措施，确保输电线路沿线区域的环境工频电场强度、磁感应强度以及无线电干扰水平控制在相关规定内。在项目施工前对输电线路两侧20米区域内的工频电磁场的本底值进行监测，并做好项目运行期间的电磁辐射水平监测，发现问题及时上报并整改。 | 已落实。输电线路沿线区域工频电场强度、磁感应强度及无线电干扰水平均满足要求规定。 | 阿地环监函[2013]34号 |
|  |  | 2、进一步优化输电线路具体走向，线路应尽量远离矿区规划区、生活区及通讯设施等环境敏感目标。线路与公路、电力线路交叉时应按规范要求留有足够的净空距离。线路经过林带、果园时，尽可能地减少建塔数量，以减少占地和林木的砍伐，防止破坏生态环境和景观；线路经过耕地时，适当增加导线对地距离，以保证农田环境中工频电场强度、磁感应强度满足标准要求。 | 已落实。输电线路已选择最优走向，与公路、电力线路交叉及经过林带、田地等敏感目标时，已留足够的净空距离，并未造成生态环境、景观、农田环境等的破坏。 |  |
|  |  | 3、变电站设计中优先选用低噪声设备，合理布局，采取隔声降噪措施，加强变电站站区及外墙的绿化，确保边界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类要求。变电站及线路周围居民区噪声应符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求，防止噪声扰民。 | 已落实。变电站选择低噪声设备，布局合理，站区及周围合理绿化，厂界噪声和线路沿线噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准。 |  |
|  |  | 4、变电站产生的生活污水不得外排，防止对环境造成二次污染。变电站应建设事故油池，防止非正常情况下造成的环境污染。产生的废变压器等危险废物须交由资质的单位妥善处理。 | 已落实。变电站无人值守，不产生生活污水。站区内设置有事故油池，暂未产生废变压器危险废物。 |  |
|  |  | 5、在变电站电磁辐射区域和输电线路沿途人员活动频繁区域，应设置警示标志，防止公众长时间在输电线下驻留。 | 已落实。在输电线路沿途人员活动频繁区域，设置了警示标志。 |  |
|  |  | 6、加强对辐射工作人员的电磁辐射防护和安全教育培训，规范设备维护、维修工作秩序，提高工作人员防范意识。 | 已落实。设备维护、维修等谨遵规定，定期对相关工作人员进行安全教育培训。 |  |
|  |  | 7、加强施工期间的环境保护工作，落实各项生态保护和污染防治措施，尽量减少土地占用和对植被的破坏。塔基施工弃渣应集中堆放，及时做好场地平整和植被恢复。采取有效防尘、降噪措施，不得施工扰民。在施工结束后及时转移、清理剩余的砂石材料，应及时恢复施工道路等临时用地的原有土地功能。工程须穿越耕地的线路，要有专项施工方案及施工纪律，减少施工开挖对农田的影响，禁止沿途狩猎及其他破坏生态的行为。 | 已落实。施工期做到文明施工，落实了生态保护和污染防治措施，尽可能减少了土地占用和对植被的破坏。施工过程未施工扰民，施工结束后及时清理了剩余废料，恢复了临时用地。 |  |
|  |  | 8、建立健全施工期和运营期环境保护管理制度，做好废水、噪声、固废污染防治工作。完善环境风险事故应急预案和事故防范措施，并严格落实《报告表》中各项安全与环保措施，防止事故排放造成的环境污染。 | 已落实。已制定了完善的环境保护管理制度，运营期各项污染治理工作妥善落实，未造成环境污染。 |  |
| 6 | 新疆阿舍勒铜矿新建尾矿库工程 | 1、制定施工期污染防治计划，采取有效措施，确保施工期扬尘、噪声等达标排放，严禁大风天气进行土方作业，减少水土流失。 | 已落实。施工期采取了洒水降尘，大风天气停止作业，挖方尽快清理，临时占地平整等措施有效减少了水土流失 | 新环评价函[2013]210号 |
|  |  | 2、严格按照《报告书》及相关规范的要求做好尾矿库防渗工程的建设，避免尾矿废水渗漏对区域水环境和环境敏感目标的影响。尾矿废水及库区汇水收集在初期坝下游的渗水收集池内，经回流系统全用于生产工艺，严禁外排。按照《报告书》的要求设置地下水监测井，监测地下水水质动态，一经发现污染问题，须立即采取有效措施予以解决。 | 已落实。项目施工严格按照设计要求进行，截渗坝进行垂直防渗处理，库区局部进行了防渗。尾矿废水及库区汇水收集在初期坝下游的渗水收集池内，经回流系统全部回用生产工艺，无外排。设置了3口地下水监测井，监测地下水质动态，一经发现污染问题，立即采取有效措施予以解决。 |  |
|  |  | 3、尾矿库设专区存放选硫工程尾渣，用于后期综合利用。 | 已落实。尾矿分区堆放，选硫工程尾渣可后期综合利用。 |  |
|  |  | 4、严格按照环保部《关于加强重金属污染环境监测工作的意见》及《自治区环保厅转发<环保部关于加强重金属污染环境监测工作的意见>的通知》中相关要求开展本项目重金属环境监测工作；按监测计划开展尾矿库的环境监测工作。 | 已落实。项目验收时已对新建尾矿库尾渣、周边土壤、地下水等中的重金属进行了监测，无超标现象。企业已制定环境监测计划定期对重金属等项目开展环境监测。 |  |
|  |  | 5、尾矿库的管理要严格遵守《尾矿库安全管理规定》及《关于防范尾矿库垮塌引发突发环境事件的通知》中的相关规定，防止尾矿库垮塌等事故带来环境污染与破坏。尾矿库服务期满，须按要求编制关闭或封场计划，报当地县级以上环境保护行政主管部门核准；闭库后，设置标识标示并维护管理，直到尾矿库稳定为止。 | 已落实。尾矿库严格遵守《尾矿库安全管理规定》等相关文件要求。该尾矿库尚在使用期，未到闭库期。 |  |
|  |  | 6、现有及拟建尾矿库均须按尾矿库突发环境事件应急预案编制规范的要求，制定尾矿库突发环境事件应急预案并报省厅审查备案。建立环境风险评估制度，组织开展应急演练，落实各项应急措施；针对可能发生的突发环境事件，建立和完善预测预警机制，加强环境风险隐患排查整治；构建防范与应急处置体系，负责突发环境事件的报告和应急处置。 | 已落实。新建尾矿库须按照要求制定了尾矿库突发环境事件应急预案并在新疆维吾尔自治区环保厅进行了备案，备案编号为：654324-2015-065-L。建立了环境风险评估制度，建立和完善了预测预警机制，加强了环境风险隐患排查整治；构建了防范与应急处置体系，负责突发环境事件的报告和应急处置。 |  |
|  |  | 7、项目须开展环境监理工作，在施工招标文件、施工合同和项目监理合同文件中明确环保条款和责任。编制工程监理专项报告，建立专项档案，纳入环保验收内容，定期向当地环保部门提交工程环境监理报告。 | 已落实。新建尾矿库工程施工阶段同时进行了环境监理工作，在相关文件中明确了环保条款和责任。2017年3月由新疆汇博安达环保科技有限公司编制完成了该工程施工期环境监理报告，建立了环保档案。 |  |
| 7 | 阿舍勒铜矿锅炉房扩建项目 | 1、项目严格按照《报告表》中提出的有关污染治理措施，制定施工期污染防治计划，采取有效措施，确保施工期扬尘、噪声等达标排放，避免对周围环境敏感点造成影响。施工土方尽可能回填处置，剩余弃土、生活垃圾须运至当地垃圾填埋场处理，不得随意堆放。施工结束后同步做好哪里清理和地貌恢复工作。 | 已按要求进行设计、建设并投用。 | 阿地环监函[2013]220号 |
|  |  | 2、《报告表》提出工程应配套建设的污染防治设施：麻石水膜除尘器脱硫除尘装置4套、无组织排放治理（半封闭围棚）、沉淀池、安装消音器，设置隔离间，加装减震垫，设置禁鸣慢行标志、半封闭防渗渣场、半封闭垃圾池以及应采取的污染防治措施等内容必须与主题工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 | 未按要求安装消音器，设置隔离间，加装减震垫，设置禁鸣慢行标志。 |  |
|  |  | 3、本项目锅炉产生的烟气经除尘器处理后，经高度为60m的烟囱排放，各污染物排放浓度应达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中二类区Ⅱ时段标准限值要求。要求本项目煤场必须采取防风措施，煤场围墙上建设固定防风抑尘网，煤场无组织排放粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源大气污染物排放二级标准。 | 锅炉烟气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13297-2001）中二类区Ⅱ时段标准限值要求。 |  |
|  |  | 4、本项目主要噪声源来自锅炉房转动的设备，生产运行期要求采取有效的消声减噪措施，避免噪声污染影响周围环境。项目投产运行后，厂界噪声要求符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准。 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 |  |
|  |  | 5、本项目废水主要为工艺排水和生活污水，工艺排水经沉淀处理后循环使用，不外排。本项目职工生活废水全部依托阿舍勒生活区污水处理设施。 | 已落实。工艺排水经沉淀处理后循环使用，职工生活废水依托原生活污水处理设施处置。 |  |
|  |  | 6、项目产生的灰渣必须随排随用，储煤场和临时灰渣场应采取防风、防尘设施，做好防尘、防散失措施。灰渣及时清运，避免造成扬尘污染。 | 项目产生的灰渣免费拉运至哈巴河阿山水泥有限公司作为燃料回收利用。 |  |
|  |  | 7、按照国家有关规定设置规范的污染物排污口，安装烟尘、二氧化硫、氮氧化物自动在线监测装置。 | 已按要求安装烟尘、二氧化硫、氮氧化物自动在线监测装置，并完成在线监测系统比对验收监测。 |  |
|  |  | 8、依据本项目污染物排放特点，以及《阿勒泰地区哈巴河污染物总量控制目标责任书》中的总量核算值，确定阿舍勒铜业主要污染物排放总量指标SO294.1t/a，NOx107.8t/a，均在目标责任书分配的总量指标范围内，本项目无需新增总量控制指标。 | 锅炉燃煤污染物排放量满足污染物排放总量控制指标。 |  |
|  |  | 9、建立健全本项目风险事故的应急预案和防范措施 | 编制了《新疆阿舍勒铜矿锅炉压力容器爆炸事故应急预案》 |  |
| 8 | 新疆阿舍勒铜矿1200t/d锌尾选铜资源综合利用工程 | 1、加强施工期环境管理，明确有关环保责任。项目建设要控制好施工期扬尘和噪声污染，妥善处置施工污水和建筑垃圾，施工结束后要及时做好废物清理和地表恢复工作。 | 已落实。施工期环境管理到位，施工扬尘、施工噪声、施工污水和建筑垃圾均得到有效处理，满足要求；已对施工临时用地进行了绿化恢复工作。 | 新环评价函[2013]1263号 |
|  |  | 2、加强生产运行管理，做好车间通风换气工作。 | 已落实。锌尾选铜项目磨矿车间设置3台轴流风机，浮选车间设置9台轴流风机，配药间设置4台轴流风机，轴流风机运行正常。 |  |
|  |  | 3、按照“清污分流 雨污分流”原则设计、建设和完善供排水系统，不断提高水的利用率。选矿废水在工艺内封闭循环利用；地面冲洗水收集处理后用于厂区降尘或绿化；生活污水依托现有污水处理系统处置。 | 已落实。全部选矿废水均回用于生产，无外排；生活污水和地面冲洗等杂用水，经过化粪池处理后，冬储夏灌，无外排。 |  |
|  |  | 4、优化厂区平面布置，合理布置高噪声设备。选择低噪声设备，对高噪声设备采取安装消音器、密闭隔离等措施，厂界噪声均须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)3类标准。 | 已落实。已对高噪声设备设置了隔声、减震，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)3类标准。 |  |
|  |  | 5、严格按照环保部《关于加强重金属污染环境监测工作的意见》及《自治区环保厅转发〈环保部关于加强重金属污染环境监测工作的意见〉的通知》中相关要求制定本项目重金属环境监测计划，按监测计划开展本项目尾矿库的环境监测工作。 | 已落实。公司每季度对尾矿库上清液、尾矿库监测井、矿井涌水等监测重金属因子。 |  |
|  |  | 6、尾矿库的管理要严格遵守《尾矿库安全管理规定》及《关于防范尾矿库垮塌引发突发环境事件的通知》中的相关规定，防止尾矿库垮塌等事故带来环境污染与破坏。 尾矿库服务期满，须按要求编制关闭或封场计划，报当地县级以上环境保护行政主管部门核准；闭库后，设置标识标示并维护管理，直到尾矿库稳定为止。 | 已落实。尾矿库建设和使用满足要求，现在尾矿库尚未闭库，待闭库后将报请环保部门核准，并维护管理至达到稳定状态。 |  |
| 9 | 阿舍勒铜矿采矿10000t/d配套充填项目 | 1、制定施工期污染防治计划，采取有效措施，确保施工期扬尘、噪声等达标排放，避免对周围环境敏感点造成影响。施工土方尽可能回填处置，剩余弃土、生活垃圾须运至当地垃圾填埋场，不得随意堆放。施工结束后同步做好垃圾清理和地貌恢复工作。 | 已落实。项目施工期制定了污染防治计划，做到文明施工，未对周围环境造成污染。施工结束后，废弃土方、生活垃圾等已清运完毕。 | 阿地环函[2014]279号 |
|  |  | 2、《报告表》提出工程应配套建设的污染防治设施：袋式除尘器2套、收集池、安装消音器，设置隔离间，加装减振垫，设置禁鸣慢行标志、半封闭垃圾池以及应采取的污染防治措施等内容必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 | 已落实。项目做到了环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 |  |
|  |  | 3、本项目的大气污染源是水泥在卸载过程中，卸载水泥的罐装车辆需要通过气压将水泥压入水泥仓，在压入的过程中会产生一定的空气要从水泥仓中泄压，泄出的含粉尘的空气先进入袋式除尘器（除尘效率99%），经除尘后进入高15米的排气筒排出，收集的粉尘通过螺旋输送机进入到双螺旋搅拌槽中，与隔壁集料、尾砂、水泥混合后进入井下采空区，排放的大气要求符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。本项目戈壁集料场无组织排放浓度没有超标点，同时排放浓度要求满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准无组织排放限值。 | 已落实。项目水泥灌装车在压入水泥的过程中产生的含粉尘的空气进入袋式除尘器，经除尘后进入高30米的排气筒排出，收集的粉尘与戈壁集料、尾砂水泥混合后进入井下采空区，项目验收期监测显示，颗粒物浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。 |  |
|  |  | 4、本项目废水主要来源工艺排水和生活污水。工艺排水包括为混合水泥、尾砂、戈壁集料的水，地面冲洗水、设备清洗水。工艺排水全部为循环废水再利用，不外排。生活污水进入公司原有排污系统，处理后绿化和进入选矿生产工艺再利用，零排放。 | 已落实。本项目工艺排水全部循环利用，不外排。 |  |
|  |  | 5、根据《报告表》，要求本项目选择低噪声设备，将噪声源布置在密闭厂房内，铲车及运输车辆选择在白天作业。采取隔声降噪措施后，厂界四周噪声值要求满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区的环境噪声限值。 | 已落实。本项目选择低噪声设备，将噪声源布置在密闭厂房内，铲车及运输车辆在白天作业。采取隔声降噪措施，经监测项目厂界四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类噪声限值要求。 |  |
|  |  | 6、本项目生产过程中无固体废弃物排放，收集到的水量水泥全部进入生产系统利用，不外排。生活垃圾依托原有的生活垃圾场统一处理。 | 已落实。本项目生产过程中收集到的少量水泥全部进入生产系统利用，不外排。生活垃圾集中收集后送至矿区北侧生活垃圾场填埋处理。 |  |
|  |  | 7、运行期间要强化安全生产管理及安全教育，制定完善的安全生产制度；建立事故管理和应急计划，应建立各类事故的处理预案；建立领导负责的环境事故应急预案。做好废水、废气、噪声、固废污染防治工作。建立健全环境管理制度，并严格落实《报告表》中各项安全与环保措施，防止事故排放造成的环境污染。 | 已落实。项目运行期间要强化了安全生产管理及安全教育，制定了完善的安全生产制度；建立了事故管理和应急计划，建立了各类事故的处理预案；建立了领导负责的环境事故应急预案。做好了废水、废气、噪声、固废污染防治工作。建立健全了环境管理制度，并严格落实了《报告表》中各项安全与环保措施，防止了事故排放造成的环境污染。 |  |
| 10 | 哈巴河县库勒拜乡加曼阔依塔斯IV号建筑用砂矿项目 | 1、严格落实生态环境保护措施。严格控制作业范围，采取逐层开采、降低开采高差、不越界开采，加强斜坡和边坡的管理，采取护坡和固坡措施，露天采场和废石堆场进行覆盖处理；严格规划各类运输车辆和其他工程机械的行车路线；闭矿后编制矿山地质环境保护和治理恢复方案，并按要求进行土地复垦和施工迹地恢复。 | 已落实。严格按照设计要求控制作业范围，采取了逐层开采、降低开采高差、不越界开采，加强斜坡和边坡的管理，采取了护坡和固坡措施，露天采场和废石堆场未进行覆盖；各类运输车辆和其他工程机械的严格按照行车路线行驶。 | 阿地环函[2019]113号 |
|  |  | 2、落实水污染防治措施。施工期生产废水排入项目区内建设的沉淀池，沉淀后循环利用，不排放，沉淀池须进行防渗处理；生活废水排入项目区防渗化粪池，定期拉运至东北侧约6.5km处的阿舍勒铜矿污水处理站处理，严禁废水以任何方式和途径排入灌溉渠道。 | 已落实。项目施工期废水主要为混凝土搅拌用水及施工现场路面洒水等，水量很小，基本在施工现场因自然蒸发等原因消耗，没有废污水外排。运营期水主要为作业人员产生的生活污水，不产生生产废水。生活废水排入项目区防渗化粪池，定期拉运至东北侧约6.5km处的阿舍勒铜矿污水处理设施站。 |  |
|  |  | 3、落实大气污染防治措施。施工场地定期洒水抑尘，对临时土石方堆放和运输时加盖篷布；运营期采用布袋除尘器（配15m高排气筒）、湿法筛分和洒水降尘、设置绿化隔离带等措施降尘，无组织粉尘徐满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的无组织排放监控浓度限值要求。 | 已落实。施工期通过洒水降尘的方式降尘，划定施工边界线，设置施工期防尘网，加强设备管理降低废气的影响。运营期废石场废渣堆存和矿石采装过程中采用洒水抑尘等措施；筛分工序两段圆筒筛，第一段为圆筒筛干式筛分，此阶段都为大粒径石头，且石料为湿润状态，扬尘较少，无组织排放；第二段为圆筒筛振动式筛分，采用布袋除尘器，配15m 高排气筒；食堂油烟经抽油烟机收集至屋顶排烟管道排放。 |  |
|  |  | 4、落实噪声污染防治措施。制定施工计划，合理安排各类施工机械的工作时间，限制车速、禁止鸣笛，采用先进的低噪声施工设备，采取围墙封闭等隔声措施有效控制施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。运营期对机械振动较大的高噪声源设备采用基础减震等措施，给工作人员配备耳塞、隔声耳罩等防护设备。采取措施后应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准。 | 已落实。施工期采用低噪声设备，合理安排施工时间，对车辆、设备定期进行维护、保养，保证设备正常运转。采用低噪声设备，采用低噪声设备，加强设备维护，降低了噪声源强，噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准。 |  |
|  |  | 5、落实固废综合利用和处置措施。施工中产生的非金属废料和生活垃圾集中清运，金属废料施工后可进行回收，施工产生的土石方用于回填。运营期产生的废渣石、沉淀池沉渣，放在废石场，用于矿坑回填。生活垃圾收集后拉运至东北侧约6.5km处的阿舍勒铜矿垃圾填埋场统一处置。固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的相关规定。 | 已落实。施工期项目区设有生活垃圾收集箱，生活垃圾统一收集，定期拉运至阿舍勒铜矿垃圾填埋场处置；金属废料施工后已回收。施工过程中产生的土石方，用于项目区的土坑回填，非金属废料和生活垃圾一起拉运处置。运营期的生产固废主要为废渣石。废石渣堆存于废石场，用于矿坑回填；项目区设有生活垃圾收集箱，统一收集，定期拉运至阿舍勒铜矿垃圾填埋场处置。 |  |
|  |  | 6、强化环境风险防范和应急工程措施。制定事故状态下环境风险应急预案和污染防治措施，做好环境应急预案的编制、评估和备案等工作，定期开展事故环境风险应急演练，落实各项应急管理和风险防范措施。 | 暂时尚未编制突发环境事件应急预案。 |  |

表4-3  竣工环保验收意见落实情况一览表

| 序号 | 建设项目名称 | 竣工环保验收意见提出的环保要求 | 实际落实情况（未落实的说明原因） | 附件编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆阿舍勒铜矿采选工程 | 1、强化尾矿库日常运行管理，细化和完善尾矿库环境风险应急预案，确保哈巴河水环境安全。 | 已完善尾矿库环境风险应急预案，并每年进行一次尾矿库的应急演练。 | 环验[2006]015号 |
|  |  | 2、进一步做好水土流失防治和有关生态恢复工作。 | 闭场的废石场已做水土保持和植被恢复。 |  |
|  |  | 3、加强环境保护设施的日常管理和维护，确保各项污染物长期稳定达标排放。 | 实现污染物长期达标排放。 |  |
| 2 | 阿舍勒铜矿650m以上独立采选系统及尾矿选硫工程 | 1、加强废石场的管理，规范堆存。对工业场地边坡及进进行防护和绿化。 | 产生的废石用于平整矿区洼地和回填井下采空区，多余采矿废石规范堆存放于废石堆场。已对工业场地进行防护，边坡进行绿化。 | 新环评价函[2011]879号 |
|  |  | 2、尽快完成生活污水处理设施安装及调试工作，提高生活污水的综合利用率。 | 完成生活污水处理设施安装及调试工作。生活污水经处理后储存于氧化塘，灌溉季节用于厂区绿化，冬季存储。 |  |
|  |  | 3、完善矿区环境风险应急措施，加强危险化学品储运有尾矿库运行管理，落实环境风险应急措施，确保区域环保安全。 | 完善矿区环境风险应急措施，加强危险化学品储运有尾矿库运行管理，落实环境风险应急措施，并制定环境风险应急预案，每年进行一次应急演练。 |  |
| 3 | 阿舍勒铜矿锅炉房扩建项目 | 1、加强环保设施运行管理，确保各项污染物长期、稳定达标排放。 | 已落实 | 阿地环函[2015]78号 |
|  |  | 2、进一步完善突发环境事件应急预案，落实环境风险防范措施，确保区域环境安全。 | 已落实 |  |

## 4.2 环保行政许可情况

阿舍勒铜业已于2013年10月办理排污许可证，具体情况见表4-4。

表4-4  环保行政许可情况

| 序号 | 文件名称 | 文件编号 | 发证环保主管部门 | 环保行政许可内容 | 有效期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排污许可证 | 阿勒泰地区环许字(FS-0002)号 | 阿勒泰地区环境保护局 | 废水、废气 | 2013.10~2017.10 |  |

备注：2017年10月，阿舍勒铜业排污许可证到期，经与当地环保部门沟通后，要求等待相关行业标准正式出台再申领新的排污许可证。

## 4.3 环保税缴纳情况

阿舍勒铜业按照有关法律法规要求，积极缴纳环保税。2019年度环保税缴纳情况见表4-5。

表4-5  环保税纳税情况

| 序号 | 年份 | 应缴费用（元） | 实缴费用（元） | 环保税征收机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019年 | 156474.87 | 156474.87 | 哈巴河县税务局 |

# 5 突发环境事件应急预案及演练情况

## 5.1 突发环境事件应急预案

阿舍勒铜业为高效有序地做好企业突发环境污染事故应急处置和救援工作，避免或最大程度地减轻环境污染事故造成的损失，保障员工生命和企业财产安全，维护社会稳定，编制了突发环境事件应急预案。

现在公司共有备案登记的突发环境事件应急预案三份，分别是：《新疆阿舍勒铜矿尾矿库突发环境事件应急预案》、《新疆阿舍勒铜矿400m以下深部矿体6000t/d开采工程突发环境事件应急预案》、《新建尾矿库突发环境事件应急预案》。其中《新疆阿舍勒铜矿尾矿库突发环境事件应急预案》于2017年7月12日在阿勒泰地区环保局备案；《新建尾矿库突发环境事件应急预案》和《新疆阿舍勒铜矿400m以下深部矿体6000t/d开采工程突发环境事件应急预案》首次于2015年11月10日在新疆维吾尔族自治区环保厅备案，并于3年期满前完成修订，于2018年9月15日、9月18日在阿勒泰地区环保局更新备案。

突发环境事件应急预案对企业可能发生的突发环境事件进行分级，并包含突发环境事件应急组织机构和职责、预防与预警、应急响应、现场处置、信息报送和后期处置等内容。阿舍勒铜业环境风险源及环境风险防范情况见表5-1。

表5-1 阿舍勒铜业环境风险源及环境风险防范情况

| 环境风险源 | 涉及危险物质 | 危险物质最大储存量 | 主要环境风险防范设施 | 应急物资储备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 建设 内容 | 是否 完善 | 是否处于正常状态 | 储备 位置 | 储备 内容 |
| 尾矿库 | 尾砂、选矿水 | 4.84×106m3 | 排洪系统、应急池、截渗坝、尾矿坝在线监测系统 | 是 | 是 | 尾矿坝 | 尖铁锹、十字镐、编织袋、编织布、黄沙 |
|  |  |  |  |  |  | 公司 | 铲车、推土机 |
|  |  |  |  |  |  | 安环处 | 自救器 |
|  |  |  |  |  |  | 仓库 | 防毒面罩及呼吸管 |
| 新建尾矿库 | 尾砂、尾矿水 | 1.203199×107m3 | 尾矿库坝体、排渗设施、排洪系统、应急池、尾矿坝在线监测系统 | 是 | 是 | 尾矿坝 | 尖铁锹、十字镐、编织袋、编织布 |
|  |  |  |  |  |  | 车队 | 铲车、推土机、越野车、救护车、担架 |
|  |  |  |  |  |  | 安环处 | 有毒有害气体检测仪 |
|  |  |  |  |  |  | 药剂库 | 石灰、硫化钠、高铁酸盐 |
| 炸药库 | 炸药器材 | 200t | 围墙、监控设施等 | 是 | 是 | 仓库 | 呼吸器、制氧机、保护气垫、自救器 |
| 废石场 | 废石 | 1.2×106m3 | 排洪沟、坡面防渗层 | 是 | 是 | 医务室 | 急救箱、救护担架、止血带、云南白药粉 |
| 废机油库 | 废机油 | 10t | 防渗地面、风险标识 | 是 | 是 | 车队 | 消防车、救护车、装载机 |

为了保证突发环境事件预案的可行性和适用性，阿舍勒铜业定期组织应急预案演练。应急演练是检验、评价和保持应急能力的一个重要手段。它可在事故真正发生前暴露预案和程序的缺陷；发现应急资源的不足（包括人力和设备等）；改善各应急部门、机构、人员之间的协调；增强公众对突发环境事件救援的信心和应急意识；提高应急人员的熟练程度和技术水平；进一步明确各自的岗位与职责；提高各级预案之间的协调性；提高整体应急反应能力。

阿舍勒铜业突发环境事件应预案演练情况见表5-2，演练现场见图5-1。

表5-2  突发环境事件应急预案演练情况

| 序号 | 演练名称 | 演练内容 | 演练时间 | 地点 | 演练效果 | 存在问题 | 改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019年尾矿库防洪应急抢险演练 | 6月18日，哈巴河气象局发布强对流天气橙色预警并函电告知，选矿厂在接到公司通知后立即采取了一系列的应急准备措施，并安排尾矿库值班人员不间断巡查，每半小时向选矿厂调度室和公司调度室汇报一次库区情况，确保在突发情况下尾矿库安全。 6月19凌晨开始强降雨，19日上午11：00时，尾矿库值班人员万端绪向选矿厂调度室电话汇报：“调度，尾矿库监测系统显示库区水位持续上升，已接近警戒水位，干滩长度已小于70米，现场查看泄洪明渠被杂物堵塞，洪水不能正常下泄，必须采取应急措施” | 2019年6月19日上午11点 | 老尾矿库 | 1、通过开展应急演练，查找应急预案中存在的问题，进而完善应急预案，提高了应急预案的实用性和可操作性。 2、通过开展应急演练，检查应对尾矿库突发事件所需应急队伍、物资、准备、技术等方面的准备情况，发现不足及时予以调整补充，做好应急准备工作。 3、通过开展应急演练增强参与尾矿库应急救援人员对应急预案的熟悉程度，提高其应急处置能力。 4、磨合机制。通过开展应急演练，进一步明确相关部门和人员的职责任务，理顺工作关系，完善应急机制。 | 1、场景布置真实性不足。 2、演练动员时，部分人员严肃性不足，出现了笑场等情况。 3、各职能组职责虽明确，但动作不够熟练。 | 1、做好应急演练计划，并在演练前详细推演，保证演练的真实场景模拟； 2、在应急演练计划中妥善布置应急物资准备工作，保证应急物资准确、到位； 3、细化人员分工，加强抢险应急培训，提升员工操作、实战能力。 |

## 5.2 突发环境事件发生情况

2019年，新疆阿舍勒铜业股份有限公司未发生过突发环境事件。

# 6 清洁生产实施情况

在新疆有色金属研究所指导下，阿舍勒铜业于2011年8月至2012年6月组织开展第二轮次清洁生产审核工作。2012年6月完成《阿舍勒铜业股份有限公司清洁生产审核报告》，2012年12月24日通过了新疆环境工程评估中心的清洁生产审核评估（新环评估清[2012]024号），2015年1月28日通过了新疆环境工程评估中心的清洁生产审核验收（新环估清验[2015]001号）。

阿舍勒铜业清洁生产审核情况见表6-1。

表6-1  企业清洁生产审核实施情况

| 轮次 | 所属 行业 | 主体工程竣工环境保护验收时间 | 完成清洁生产审核报告时间 | 向主管部门提交评估/验收申请时间 | 完成 评估 时间 | 完成 验收 时间 | 审核咨询 机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二轮 | 有色金属采选业 | 2006.1.25 | 2012.6 | 2012.6/2014.7 | 2012.12.24 | 2015.1.28 | 新疆有色金属研究所 |

# 7 受到环保行政处罚情况

阿舍勒铜业在生产经营中始终坚持开发与保护并举的方针，奉行“要金山银山，更要绿水青山”的环保理念，始终把生态环境保护作为一项重要工作。

2019年，阿舍勒铜业未发生环境违法行为、重特大环境污染事故、环保诉讼或上访、媒体曝光以及其它环保违法违规行为，没有受到环保行政处罚。

# 8 环保工作总结及改进计划

## 8.1 2019年环保工作总结

2019年，阿舍勒未发生环保事故、环境纠纷、环保信访及行政处罚事件，实现公司全年零环保事故。依据“三废”法律法规标准制度，严格管控落实执行，确保公司生产生态环保。2019年阿舍勒应急与安全环保处主要工作内容如下所示：

（1）“三同时”管理

2019年6月份，编制、上会《哈巴河县库勒拜乡加曼阔依塔斯IV号建筑用砂矿》项目环境影响报告表；8月份，取得阿勒泰地区生态环境局下发项目环境报告表批复（阿地环函【2019】113号），11月初，组织第三方单位对现场有组织颗粒物、无组织粉尘、噪声监测；11月末，《项目环境验收监测报告表》通过环保验收现场评审会。

（2）废气排放管理

公司2×20t/h和2×30t/h锅炉供暖运行时间为1月至4月和10月至12月，全年烟气达标排放，废气指标数据上传率100%；年度烟尘排放量5.45t、NOX排放量4.1t、SO2排放量5.56t，符合阿勒泰地区生态环境局哈巴河县分局分配的总量控制指标（NOX排放量106.78t、SO2排放量71.5t）。

烟气排放缴纳环保税，依据《中华人民共和国环境保护税法》法规，烟尘折算当量数系数2.18、NOX折算当量数系数0.95、SO2折算当量数系数0.95，核算环保税为156474.87元。

（3）废水排放管理

按照公司环境监测计划，组织签订1家第三方检测公司，检测13项参数（重金属6项），完成4次尾矿水、地下水监测，形成4次4个季度的检测报告，依据《地下水质量标准【GB14848-2017】》Ⅲ类标准，未有异常指标，未出现地下水污染事件、重金属污染事故。

生活污水处理站，环保设施设备运转率100%，污水循环利用率100%，依据4次《生活污水检测报告》，污水达标净化。

高位水池，5#池设置2个水位计及监控双保险配置，消除测量误差导致污水溢流事故风险。

尾矿库初期坝坝底、副坝坝底以及渗水收集池底部、截渗坝、截流坝垂直防渗设施设置完备，回水泵系统运转率100%，年生产用水总量580万吨，尾矿回水量548万吨，重复利用率达94%以上。

（4）危废管理

依据2016年《国家危险废物名录》及2019年《国家危险废物名录》修订稿，应急与安全环保处对产生的危险废物进行了全面的梳理识别，2种危废物，废机油和废弃包装袋进行了规范贮存、转移、处置。截止12月初，转移8次，联单编号为（20196543000003、20196543000002、20196543000001、2019654300000004、2019654300000003、2019654300000014、2019654300000023、2019654300000024），处置废弃包装袋24吨、废油40.06吨。

2019年11月就《阿舍勒公司关于选矿废弃包装袋说明》请示阿勒泰地区生态环境局，地区生态环境局已向自治区生态环境厅固废管理中心请示，等待答复和明示。

（5）一般固废管理

2019年公司一般固废为4种：废石、尾矿、煤渣、生活垃圾，依据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》和《生活垃圾填埋场污染控制标准》，固废分区分类贮存在2个场所（废石场和垃圾场），贮存场沟谷下游设置渗滤液拦截坝，规范贮存；煤渣全部用于井下充填，尾矿部分销售部分充填。

（6）生态环保隐患检查

完成自治区、地区生态环境局、县分局组织的危废专项环保核查1次；阿勒泰地区生态环境局环境风险排查3次，集团环保与生态部、百灵公司环保核查1次，累计查出21条隐患，限期整改率100%。

应急与安全环保处每月开展环保大检查12次，专项环保检查4次，日常环保隐患检查118余次，累计查出271条隐患，限期整改率100%。

（7）污染防治设施管控

2019年公司环保除尘器运行同步运转率100%，除尘效率达99%，粉尘达标排放；环保设施台账记录完整。其中废气净化设施22套（锅炉房4套除尘器，选矿厂碎矿一车间6套除尘器，选矿厂碎矿二车间3套除尘器，采矿厂9套除尘器），8月25日新主井拉矿点安装1套脉冲滤筒除尘器。

（8）绿色矿山建设

2019年7月25日，注册全国绿色矿山名录管理系统，9月5日，全国绿色矿山名录管理信息系统通过“绿色矿山”审核。

开展春秋季植树，截至现在植树3.1万苗，投入绿化资金14.2万元；累计植树29.6万苗，累计投入绿化资金3014.2万元。矿区绿化面积达70%以上，绿化面积占矿区可绿化面积的100%。

## 8.2 2020年环保工作计划

2020年，公司将深入贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持绿水青山就是金山银山，推动形成人与自然和谐发展现代化建设新格局。工作计划如下：

（1）完善环保制度体系

组织签订《2020年公司环保保护目标责任书》；识别更新环保法律、规章、标准、制度，宣贯颁布及废除的标准。

（2）落实排污许证

实时跟进国家、地区法律法规，申报排污许可证，避免无证排污的环境处罚事故发生。已与阿勒泰地区环保局对接，待相关行业技术文件下发后，积极申报排污许可证，保障公司排污依法合规。

（3）优化污染防治实施

生活污水站污水排至氧化塘的水渠做防渗处理，生化处理设施周边环境统一美化净化，列入《2020年基建改造项目》。

提升锅炉脱硫塔效率，进一步降低SO2排放量和保障烟气达标排放，计划较去年排放量降低10%。派遣对外学习，2020年非采暖期改造脱硫塔。

尾矿库库内水COD检测列入技术中心常态化工作中，提升对水质的动态管控；老尾矿库开展闭库工作，生态复垦计划方案编制及上报生态环境局审核，保障闭库工作依法依规。

加强落实外协单位设置小锅炉的取缔拆除工作，保障公司全区域集中供暖全覆盖。

（4）强化环保隐患检查

逐步完善隐患排查治理体系，着力提高环保检查工作的针对性和有效性。对检查中发现的问题和各类事故隐患，定人、定责、定时，严格抓好整改落实，并建立完善隐患整改反馈制度，实施跟踪督查，确保整改落实到位，及时消除安全隐患，对存在的环保问题全面落实环保责任与考核；继续开展日常安全环保巡查，组织开展环保专项检查或专项学习，开展每月环保大检查。

（5）一般固废管控

生活垃圾填埋场即将填满，在项目环评报告及批复要求的区域开挖深挖场地或者扩大填满厂区域；组织开展垃圾填埋场选址事宜讨论会。

（6）危废管控

编制2020危废年度计划，其中废弃包装袋按一般固废处置销售，并备案；降低危废处置量20t；提高废机油综合利用率；优化废酸自行酸碱中和工作。

（7）应急预案管理

组织开展哈巴河县库勒拜乡加曼阔依塔斯IV号建筑用砂矿项目的突发环境应急预案编制、备案工作。

（8）科技强化环保

车间涉及粉尘岗位，选矿厂中碎新2#皮带及保障处锅炉上煤皮带等粉尘源，采用自动卸料除铁器、皮带输送的各个料口自动喷水及自动卸料装置等自动化科技手段，保障车间环境干净。

进步消除车间“跑漏滴”现象，针对皮带粘料、撒料事宜，皮带安装新型自动清扫器，节能降耗的同时净化车间环境。

（9）开展清洁生产审核工作

进一步推进“节能、降耗、减污、增效”工作，促进公司清洁生产，达到降本增效。计划2020年开展第三轮清洁生产审核工作。

# Text boxes

⑥

①----一选厂中细碎除尘器排口

②----一选厂筛分除尘器排口

③----锅炉房除尘器排口

④----二选厂中细碎除尘器排口

⑤----二选厂筛分除尘器排口

⑥----二选厂粗碎除尘器排口

⑤

④

③

②

①

图5-1  阿舍勒尾矿库抗洪抢险应急演练现场