MC425NC半自动切割机

技术参数及配置

一、设备照片

上银重型线轨

二、机械特点

1. 垂直式直线导轨进刀, 切割稳定刀片寿命长；

2. 特殊设计,全齿轮多组传动适合重型切割,精度稳定；

3. 机台结构坚固,无振动,使用寿命长；

4. 冷却液自动循环,确保工件切面平滑，无毛刺；

5.切屑集中处理，维护简单容易。

三、技术参数

| MC425NC液压半自动切割机 |
| --- |
| 规格 角度 | 90 度（mm） | 45 度(mm) |
| □ | 120X120 | 80X80 |
| ○ | Φ168 | Φ168 |
| ● | Φ40 | Φ30 |
| ■ | 40 | 30 |
|  | 120 x 90 | 90X90 |
| 外形尺寸1200mm x 850mm x 2400mm |
| 重量680kg |

四、交付清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 壹台 | 诺达精机 |
| 2 | 机油枪 | 壹件 | 60mm |
| 3 | 内六角扳手 | 壹套 | 1～14mmm |
| 4 | 活动扳 | 壹把 | 300mm |
| 5 | O型圈 UN圈 | 壹套 | 配套 |
| 6 | 操作说明书 | 壹本 | MC425NC |