附件1：

特种设备制造许可目录

| 设备种类 | 设备 类型 | 等级 | 设备型式 | 参数 | 许可方式 | 受理机构 | 覆盖范围原则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电 梯 | 乘客电梯 | A | 曳引式客梯 | V＞2.5m/s | 制造许可 | 国家 | 额定速度向下覆盖 |
|  |  |  | 强制式客梯 |  |  |  |  |
|  |  |  | 无机房客梯 |  |  |  |  |
|  |  |  | 消防电梯 | V＞2.5m/s |  |  |  |
|  |  |  | 观光电梯 | V＞1.75m/s |  |  |  |
|  |  |  | 防爆客梯 |  |  |  | 防爆等级向下覆盖 |
|  |  | B | 曳引式客梯 | 2.5m/s≥V＞1.75m/s |  |  | 额定速度向下覆盖 |
|  |  |  | 消防电梯 | V≤2.5m/s |  |  |  |
|  |  |  | 观光电梯 | V≤1.75m/s |  |  |  |
|  |  |  | 病床电梯 |  |  |  |  |
|  |  | C | 曳引式客梯 | V≤1.75m/s |  |  |  |
|  | 载货电梯 | B | 曳引式货梯 | Q＞3000Kg | 制造许可 | 省级 | 额定载荷向下覆盖 |
|  |  |  | 强制式货梯 |  |  |  |  |
|  |  |  | 无机房货梯 |  |  |  |  |
|  |  |  | 汽车电梯 |  |  |  |  |
|  |  |  | 防爆货梯 |  |  |  | 防爆等级向下覆盖 |
|  |  | C | 曳引式货梯 | Q≤3000Kg |  |  | 额定载荷向下覆盖 |

| 设备种类 | 设备 类型 | 等级 | 设备型式 | 参数 | 许可方式 | 受理机构 | 覆盖范围原则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电 梯 | 液压电梯 | B | 液压客梯 |  | 制造许可 | 国家 | 额定速度向下覆盖 |
|  |  |  | 防爆液压客梯 |  |  |  | 防爆等级向下覆盖 |
|  |  | C | 液压货梯 |  | 制造许可 | 省级 | 额定载荷向下覆盖 |
|  |  |  | 防爆液压货梯 |  |  |  | 防爆等级向下覆盖 |
|  | 杂物电梯 | C | 杂物电梯 |  |  |  | 额定载荷向下覆盖 |
|  | 自动扶梯 | B | 自动扶梯 | H＞6m |  |  | 高度向下覆盖 |
|  |  | C |  | H≤6m |  |  |  |
|  | 自动 人行道 | B | 自动人行道 | L＞30m |  |  | 长度向下覆盖 |
|  |  | C |  | L≤30m |  |  |  |
|  | 安全保护装置 |  | 限速器 |  | 型式试验 | 国家 | 按型号规格单独实施 |
|  |  |  | 安全钳 |  |  |  |  |
|  |  |  | 缓冲器 |  |  |  |  |
|  |  |  | 门锁 |  |  |  |  |
|  |  |  | 控制柜 |  |  |  |  |
|  |  |  | 曳引机 |  |  |  |  |
|  | 特殊类型电梯 |  | 型式特殊 |  |  |  | 根据电梯具体情况，由国家特种设备安全监察机构确定 |
|  | 进口各种类型电梯 |  | 各种型式 |  |  |  | 按所属类型、型式与等级电梯的覆盖范围原则执行 |

| 设备种类 | 设备类型 | 等级 | 设备型式 | 参数 | 许可方式 | 受理机构 | 覆盖范围原则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起 重 机 械 | 桥式 起重机 | A | 通用桥式起重机 | 320t≥G＞50t | 制造许可 | 国家 | 按额定起重量向下覆盖；有防爆性能的，按防爆等级向下覆盖 |
|  |  |  | 电站桥式起重机 | 320t≥G≥1t |  |  |  |
|  |  |  | 防爆桥式起重机 |  |  |  |  |
|  |  |  | 绝缘桥式起重机 |  |  |  |  |
|  |  |  | 冶金桥式起重机 |  |  |  |  |
|  |  |  | 架桥机 | G≥1t |  |  |  |
|  |  | B | 通用桥式起重机 | 50t≥G＞20t | 制造许可 | 省级 |  |
|  |  |  | 电动单梁起重机 | G＞10t |  |  |  |
|  |  |  | 电动单梁悬挂起重机 |  |  |  |  |
|  |  |  | 电动葫芦桥式起重机 |  |  |  |  |
|  |  |  | 防爆梁式起重机 | G≥1t |  |  |  |
|  |  | C | 通用桥式起重机 | 20t≥G≥1t |  |  |  |
|  |  |  | 电动单梁起重机 | 10t≥G≥1t |  |  |  |
|  |  |  | 电动单梁悬挂起重机 |  |  |  |  |
|  |  |  | 电动葫芦桥式起重机 |  |  |  |  |
|  | 门式 起重机 | A | 通用门式起重机 | 320t≥G＞50t S≤50m；H≤16m | 制造许可 | 国家 | 按额定起重量、跨度、高度向下覆盖 |
|  |  |  | 电站门式起重机 | 320t≥G≥1t |  |  |  |
|  |  |  | 装卸桥 | G≥1t |  |  | 额定生产率向下覆盖 |

| 设备种类 | 设备类型 | 等级 | 设备型式 | 参数 | 许可方式 | 受理机构 | 覆盖范围原则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起 重 机 械 | 门式 起重机 | B | 通用门式起重机 | 50t≥G＞20t S≤50m；H≤16m | 制造许可 | 省级 | 按额定起重量、跨度、高度向下覆盖 |
|  |  | C | 通用门式起重机 | 20t≥G≥1t S≤50m；H≤16m |  |  |  |
|  | 塔式 起重机 | A | 普通塔式起重机 | 315tm≥G·R＞63tm | 制造许可 | 国家 | 额定起重力矩向下覆盖 |
|  |  |  | 电站塔式起重机 | G·R≤4000tm |  |  |  |
|  |  |  | 塔式皮带布料机 |  |  |  | 额定生产率向下覆盖 |
|  |  | B | 普通塔式起重机 | 63tm≥G·R＞40tm | 制造许可 | 省级 | 额定起重力矩向下覆盖 |
|  |  | C | 普通塔式起重机 | G·R≤40tm |  |  |  |
|  | 流动式 起重机 | A | 轮胎起重机 | 900tm≥G·R＞200tm 60t≥G＞20t | 制造许可 | 国家 | 额定起重量、额定起重力矩向下覆盖 |
|  |  |  | 履带起重机 | 1200tm≥G·R＞300tm 100t≥G＞40t |  |  |  |
|  |  | B | 轮胎起重机 | G·R≤200tm G≤20t | 制造许可 | 省级 |  |
|  |  |  | 履带起重机 | G·R≤300tm G≤40t |  |  |  |
|  |  |  | 汽车起重机 | G≥1t | 型式试验 | 国家 |  |
|  |  |  | 随车起重机 |  |  |  |  |

| 设备种类 | 设备类型 | 等级 | 设备型式 | 参数 | 许可方式 | 受理机构 | 覆盖范围原则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起 重 机 械 | 铁路 起重机 | A | 蒸汽铁路起重机 | 320t≥G＞60t | 制造许可 | 国家 | 额定起重量向下覆盖 |
|  |  |  | 内燃铁路起重机 |  |  |  |  |
|  |  |  | 电力铁路起重机 | G≥1t |  |  |  |
|  |  | B | 蒸汽铁路起重机 | 60t≥G＞1t | 制造许可 | 省级 |  |
|  |  |  | 内燃铁路起重机 |  |  |  |  |
|  | 门座 起重机 | A | 门座式起重机 | 60t≥G＞1t | 制造许可 | 国家 | 额定起重量、额定起重力矩向下覆盖 |
|  |  |  | 电站门座起重机 | G·R≤2000tm |  |  |  |
|  |  | B | 港口台架起重机 | G≥1t | 制造许可 | 省级 |  |
|  |  |  | 固定式起重机 |  |  |  |  |
|  | 升降机 | A | 曲线施工升降机 | G≥0.5t | 制造许可 | 国家 | 额定起重量向下覆盖 |
|  |  |  | 锅炉炉膛检修平台 |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢索式液压提升装置 |  |  |  |  |
|  |  |  | 电站提滑模装置 |  |  |  |  |
|  |  |  | 升船机 |  |  |  |  |
|  |  | B | 施工升降机 |  | 制造许可 | 省级 | 额定速度向下覆盖 |
|  |  |  | 简易升降机 |  |  |  | 额定起重量向下覆盖 |
|  |  |  | 升降作业平台 |  |  |  |  |
|  |  |  | 高空作业车 |  | 型式试验 | 国家 |  |

| 设备种类 | 设备类型 | 等级 | 设备型式 | 参数 | 许可方式 | 受理机构 | 覆盖范围原则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起 重 机 械 | 缆索 起重机 | A | 固定式缆索起重机 | G≥1t | 制造许可 | 国家 | 额定起重量向下覆盖 |
|  |  |  | 摇摆式缆索起重机 |  |  |  |  |
|  |  |  | 平移式缆索起重机 |  |  |  |  |
|  |  |  | 辐射式缆索起重机 |  |  |  |  |
|  | 桅杆 起重机 | B | 固定式桅杆起重机 |  | 制造许可 | 省级 |  |
|  |  |  | 移动式桅杆起重机 |  |  |  |  |
|  | 旋臂式 起重机 | C | 柱式旋臂式起重机 |  |  |  |  |
|  |  |  | 壁式旋臂式起重机 |  |  |  |  |
|  |  |  | 平衡悬臂式起重机 |  |  |  |  |
|  | 轻小型 起重设备 | A | 输变电施工用抱杆 |  | 制造许可 | 国家 | 额定起重量向下覆盖 |
|  |  |  | 电站牵张设备 |  |  |  |  |
|  |  |  | 内燃平衡重式叉车 |  |  |  | 额定提升能力向下覆盖 |
|  |  |  | 蓄电池平衡重式叉车 |  |  |  |  |
|  |  |  | 内燃侧面叉车 |  |  |  |  |
|  |  |  | 插腿式叉车 |  |  |  |  |
|  |  |  | 前移式叉车 |  |  |  |  |
|  |  |  | 三向堆垛叉车 |  |  |  |  |
|  |  |  | 托盘堆垛车 |  |  |  |  |
|  |  |  | 防爆叉车 |  |  |  | 防爆等级向下覆盖 |

| 设备种类 | 设备类型 | 等级 | 设备型式 | 参数 | 许可方式 | 受理机构 | 覆盖范围原则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起 重 机 械 | 轻小型 起重设备 | B | 防爆钢丝绳电动葫芦 | G≥1t | 制造许可 | 省级 | 防爆等级向下覆盖 |
|  |  |  | 防爆气动葫芦 |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢丝绳电动葫芦 | G＞10t |  |  | 额定起重量向下覆盖 |
|  |  |  | 环链电动葫芦 |  |  |  |  |
|  |  |  | 气动葫芦 |  |  |  |  |
|  |  | C | 钢丝绳电动葫芦 | 10t≥G≥1t |  |  |  |
|  |  |  | 环链电动葫芦 |  |  |  |  |
|  |  |  | 气动葫芦 |  |  |  |  |
|  | 机械式 停车设备 | A | 升降横移类机械式停车设备 |  | 制造许可 | 国家 | 层数多少向下覆盖 |
|  |  |  | 垂直循环类机械式停车设备 |  |  |  |  |
|  |  |  | 多层循环类机械式停车设备 |  |  |  |  |
|  |  |  | 平面移动类机械式停车设备 |  |  |  |  |
|  |  |  | 巷道堆垛类机械式停车设备 |  |  |  |  |
|  |  |  | 水平循环类机械式停车设备 |  |  |  |  |
|  |  |  | 垂直升降类机械式停车设备 |  |  |  |  |
|  |  |  | 简易升降类机械式停车设备 |  |  |  |  |
|  |  |  | 汽车专用升降机类停车设备 |  |  |  |  |
|  | 安全保护装置 |  | 起重量限制器 |  | 型式试验 | 国家 | 按型号规格单独实施 |
|  |  |  | 力矩限制器 |  |  |  |  |

| 设备种类 | 设备类型 | 等级 | 设备型式 | 参数 | 许可方式 | 受理机构 | 覆盖范围原则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起 重 机 械 | 安全保护装置 |  | 起升高度限制器 |  | 型式试验 | 国家 | 按型号规格单独实施 |
|  |  |  | 防坠安全器 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制动器 |  |  |  |  |
|  | 超大型 起重机械 |  | 桥式起重机 | G＞320t |  |  | 单台实施,根据起重机械具体情况，由国家特种设备安全监察机构确定 |
|  |  |  | 门式起重机 | G＞320t或S＞50m |  |  |  |
|  |  |  | 塔式起重机 | G·R＞315tm |  |  |  |
|  |  |  | 电站塔式起重机 | G·R＞4000tm |  |  |  |
|  |  |  | 轮胎起重机 | G·R＞900tm；G＞60t |  |  |  |
|  |  |  | 履带起重机 | G·R＞1200tm；G＞100t |  |  |  |
|  |  |  | 铁路起重机 | G＞320t |  |  |  |
|  |  |  | 门座起重机 | G＞60t |  |  |  |
|  |  |  | 电站门座起重机 | G·R＞2000tm |  |  |  |
|  | 特殊类型 起重机械 |  | 型式特殊 |  |  |  | 根据起重机械具体情况，由国家特种设备安全监察机构确定 |
|  | 进口各类 起重机械 |  | 各种型式 |  |  |  | 按所属类型、型式与级别起重机械的覆盖范围原则执行 |

| 设备种类 | 设备类型 | 等级 | 设备型式 | 参数 | 许可方式 | 受理机构 | 覆盖范围原则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 型 游 乐 设 施 | 观览车类 | A | 观览车系列 | 高度≥30m | 制造许可 | 国家 | 高度向下覆盖 |
|  |  |  | 飞毯系列 | 360°转动，乘客不翻滚 |  |  | 承载人数向下覆盖 |
|  |  |  | 太空船系列 | 360°转动，乘客翻滚 |  |  | 按结构形式划分，承载人数向下覆盖 |
|  |  |  | 摩天环车 | 沿圆形轨道360°转动，乘客翻滚 |  |  | 承载人数向下覆盖 |
|  |  |  | 海盗船系列 | 摆角≥90° |  |  | 承载人数向下覆盖 |
|  |  |  | 其他组合型式观览车类 | 不能归属前5型式，主运动绕水平轴转动，兼有其他运动形式，高度≥30m或摆角≥90° |  |  | 按结构形式划分，承载人数向下覆盖 |
|  |  | B | 海盗船系列 | 90°>摆角≥45° |  |  | 承载人数向下覆盖 |
|  |  |  | 其他组合型式观览车类 | 不能归属前1型式，主运动绕水平轴转动，兼有其他运动形式，90°>摆角≥45° |  |  | 按结构形式划分，承载人数向下覆盖 |
|  |  | C | 观览车系列 | 高度<30m |  |  | 高度向下覆盖 |
|  |  |  | 海盗船系列 | 摆角<45° |  |  | 承载人数向下覆盖 |
|  |  |  | 其他组合型式观览车类 | 不能归属前2型式，主运动绕水平轴转动，兼有其他运动形式，运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m，除A级、B级之外的。 |  |  | 按结构形式划分，承载人数向下覆盖 |
|  | 滑行车类 | A | 单车滑行车系列 | 线路上单车运行，速度≥40km/h或轨道高度≥5m |  |  | 按结构形式划分，速度、承载人数向下覆盖 |
|  |  |  | 多车滑行车系列 | 线路上多车运行，速度≥40km/h或轨道高度≥5m |  |  | 按结构形式划分，速度、承载人数向下覆盖 |

| 设备种类 | 设备类型 | 等级 | 设备型式 | 参数 | 许可方式 | 受理机构 | 覆盖范围原则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 型 游 乐 设 施 | 滑行车类 | A | 滑道系列 | 小车沿轨道下滑 | 制造许可 | 国家 | 按形式（槽式、轨式、电动等）划分 |
|  |  |  | 激流勇进 | 水中滑行，速度≥40km/h或轨道高度≥5m |  |  | 提升高度向下覆盖 |
|  |  |  | 其他型式滑行类 | 不能归属前4型式，主运动沿轨道滑行，速度≥40km/h或轨道高度≥5m |  |  | 按结构形式划分，主要安全技术参数向下覆盖 |
|  |  | B | 单车滑行车系列 | 线路上单车运行，满足速度≥20km/h或轨道高度≥3m，除A级之外 |  |  | 按结构形式划分，速度、承载人数向下覆盖 |
|  |  |  | 多车滑行车系列 | 线路上多车运行，满足速度≥20km/h或轨道高度≥3m，除A级之外 |  |  | 按结构形式划分，速度、承载人数向下覆盖 |
|  |  |  | 弯月飞车系列 | 沿半圆轨道滑行，速度≥20km/h或轨道高度≥3m |  |  | 速度、承载人数向下覆盖 |
|  |  |  | 激流勇进 | 水中滑行，满足速度≥20km/h或轨道高度≥3m，除A级之外 |  |  | 提升高度向下覆盖 |
|  |  |  | 其他型式滑行类 | 不能归属前4型式主运动沿轨道滑行，满足速度≥20km/h或轨道高度≥3m，除A级之外 |  |  | 按结构形式划分，主要安全技术参数向下覆盖 |
|  |  | C | 单车滑行车系列 | 线路上单车运行，运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m，除A级、B级之外 |  |  | 按结构形式划分，速度、承载人数向下覆盖 |
|  |  |  | 多车滑行车系列 | 线路上多车运行，运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m，除A级、B级之外 |  |  | 按结构形式划分，速度、承载人数向下覆盖 |
|  |  |  | 弯月飞车系列 | 运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m，除A级、B级之外 |  |  | 速度、承载人数向下覆盖 |

| 设备种类 | 设备类型 | 等级 | 设备型式 | 参数 | 许可方式 | 受理机构 | 覆盖范围原则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 型 游 乐 设 施 | 滑行车类 | C | 激流勇进 | 水中滑行，运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m，除A级、B级之外 | 制造许可 | 国家 | 提升高度向下覆盖 |
|  |  |  | 其他型式滑行类 | 不能归属前4型式的，运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m，除A级、B级之外 |  |  | 按结构形式划分，主要安全技术参数向下覆盖 |
|  | 架空游览车类 | A | 电力单、双轨列车系列 | 速度≥40km/h或轨道高度≥5m |  |  | 按结构形式划分，承载人数向下覆盖 |
|  |  |  | 其他型式架空游览车类 | 不能归属前1型式的，速度≥40km/h或轨道高度≥5m |  |  | 按结构形式划分，主要安全技术参数向下覆盖 |
|  |  | B | 脚踏车系列 | 满足速度≥20km/h或轨道高度≥3m，除A级之外 |  |  | 承载人数向下覆盖 |
|  |  |  | 电力单、双轨列车系列 | 满足速度≥20km/h或轨道高度≥3m，除A级之外 |  |  | 按结构形式划分，承载人数向下覆盖 |
|  |  |  | 其他型式架空游览车类 | 不能归属前2型式的，满足速度≥20km/h或轨道高度≥3m，除A级之外 |  |  | 按结构形式划分，主要安全技术参数向下覆盖 |
|  |  | C | 脚踏车系列 | 运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m，除A级、B级之外 |  |  | 承载人数向下覆盖 |
|  |  |  | 电力单、双轨列车系列 | 运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m，除A级、B级之外 |  |  | 按结构形式划分，承载人数向下覆盖 |
|  |  |  | 其他型式架空游览车类 | 不能归属前2型式的，运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m，除A级、B级之外 |  |  | 按结构形式划分，主要安全技术参数向下覆盖 |

| 设备种类 | 设备类型 | 等级 | 设备型式 | 参数 | 许可方式 | 受理机构 | 覆盖范围原则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 型 游 乐 设 施 | 陀螺类 | A | 陀螺系列 | 倾角≥70°或回转直径≥10m | 制造许可 | 国家 | 倾角、回转直径向下覆盖 |
|  |  |  | 其他组合型式陀螺类 | 不能归属前1型式，主运动为大臂升降的，倾角≥70°或回转直径≥10m |  |  | 按结构形式划分，倾角、回转直径向下覆盖 |
|  |  | B | 陀螺系列 | 满足倾角≥45°或回转直径≥8m, 除A级之外 |  |  | 倾角、回转直径向下覆盖 |
|  |  |  | 其他组合型式陀螺类 | 不能归属前1型式，主运动为大臂升降，满足倾角≥45°或回转直径≥8m, 除A级之外 |  |  | 按结构形式划分，倾角、回转直径向下覆盖 |
|  |  | C | 陀螺系列 | 运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m，除A级、B级之外 |  |  | 倾角、回转直径向下覆盖 |
|  |  |  | 其他组合型式陀螺类 | 不能归属前1型式，主运动为大臂升降的，运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m，除A级、B级之外 |  |  | 按结构形式划分，倾角、回转直径向下覆盖 |
|  | 飞行塔类 | A | 旋转飞椅系列 | 主要运动绕垂直轴旋转，高度≥30m或运行高度≥3m且回转直径≥12m |  |  | 高度或运行高度、回转直径向下覆盖 |
|  |  |  | 青蛙跳系列 | 主要运动升降，高度≥30m或运行高度≥3m且回转直径≥12m |  |  | 高度或运行高度向下覆盖 |
|  |  |  | 探空飞梭系列 | 高度≥20m或高差≥10m |  |  | 高度或运行高度向下覆盖 |
|  |  |  | 观览塔系列 | 高度≥30m或运行高度≥3m且回转直径≥12m |  |  | 高度或运行高度、承载人数向下覆盖 |
|  |  |  | 其他组合型式飞行塔类 | 不能归属前4 型式，高度≥30m或运行高度≥3m且回转直径≥12m |  |  | 按结构形式划分，主要安全技术参数向下覆盖 |
|  |  | B | 旋转飞椅系列 | 主要运动绕垂直轴旋转，满足高度≥30m或运行高度≥3m，除A级之外 |  |  | 高度或运行高度、回转直径向下覆盖 |

| 设备种类 | 设备类型 | 等级 | 设备型式 | 参数 | 许可方式 | 受理机构 | 覆盖范围原则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 型 游 乐 设 施 | 飞行塔类 | B | 青蛙跳系列 | 主要运动升降，满足高度≥30m或运行高度≥3m，除A级之外 | 制造许可 | 国家 | 高度或运行高度向下覆盖 |
|  |  |  | 观览塔系列 | 满足高度≥30m或运行高度≥3m，除A级之外 |  |  | 高度或运行高度、承载人数向下覆盖 |
|  |  |  | 其他组合型式飞行塔类 | 不能归属前3 型式的，满足高度≥30m或运行高度≥3m，除A级之外 |  |  | 按结构形式划分，主要安全技术参数向下覆盖 |
|  |  | C | 旋转飞椅系列 | 主要运动绕垂直轴旋转，运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m，除A级、B级之外 |  |  | 高度或运行高度、回转直径向下覆盖 |
|  |  |  | 青蛙跳系列 | 主要运动升降，运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m，除A级、B级之外 |  |  | 高度或运行高度向下覆盖 |
|  |  |  | 观览塔系列 | 运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m，除A级、B级之外 |  |  | 高度或运行高度、承载人数向下覆盖 |
|  |  |  | 其他组合型式飞行塔类 | 不能归属前3 型式的，运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m，除A级、B级之外 |  |  | 按结构形式划分，主要安全技术参数向下覆盖 |
|  | 转马类 | A | 转马系列 | 乘客自身上下运动，回转直径≥12m或运行高度≥5m |  |  | 按层数、承载人数向下覆盖 |
|  |  |  | 荷花杯系列 | 乘客座舱自身旋转，回转直径≥12m |  |  | 旋转直径、承载人数向下覆盖 |
|  |  |  | 滚摆舱系列 | 乘客座舱自身翻滚，回转直径≥12m或运行高度≥5m |  |  | 旋转直径、承载人数向下覆盖 |
|  |  |  | 爱情快车系列 | 乘客座舱自身摆动，回转直径≥12m或运行高度≥5m |  |  | 旋转直径、承载人数向下覆盖 |

| 设备种类 | 设备类型 | 等级 | 设备型式 | 参数 | 许可方式 | 受理机构 | 覆盖范围原则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 型 游 乐 设 施 | 转马类 | A | 其他型式转马类 | 不能归属前4型式，主运动绕垂直轴旋转，回转直径≥12m或运行高度≥5m | 制造许可 | 国家 | 按结构形式划分，主要安全技术参数向下覆盖 |
|  |  | B | 转马系列 | 乘客自身上下运动，满足回转直径≥10m或运行高度≥3m，除A级之外 |  |  | 按层数、承载人数向下覆盖 |
|  |  |  | 荷花杯系列 | 乘客座舱自身旋转，满足回转直径≥10m或运行高度≥3m，除A级之外 |  |  | 旋转直径、承载人数向下覆盖 |
|  |  |  | 滚摆舱系列 | 乘客座舱自身翻滚，满足回转直径≥10m或运行高度≥3m，除A级之外 |  |  | 旋转直径、承载人数向下覆盖 |
|  |  |  | 爱情快车系列 | 乘客座舱自身摆动，满足回转直径≥10m或运行高度≥3m，除A级之外 |  |  | 旋转直径、承载人数向下覆盖 |
|  |  |  | 其他型式转马类 | 不能归属前4型式，主运动绕垂直轴旋转，满足回转直径≥10m或运行高度≥3m，除A级之外 |  |  | 按结构形式划分，主要安全技术参数向下覆盖 |
|  |  | C | 转马系列 | 乘客自身上下运动，运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m，除A级、B级之外 |  |  | 按层数、承载人数向下覆盖 |
|  |  |  | 荷花杯系列 | 乘客座舱自身旋转，运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m，除A级、B级之外 |  |  | 旋转直径、承载人数向下覆盖 |
|  |  |  | 滚摆舱系列 | 乘客座舱自身翻滚，运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m，除A级、B级之外 |  |  | 旋转直径、承载人数向下覆盖 |

| 设备种类 | 设备类型 | 等级 | 设备型式 | 参数 | 许可方式 | 受理机构 | 覆盖范围原则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 型 游 乐 设 施 | 转马类 | C | 爱情快车系列 | 乘客座舱自身摆动，运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m，除A级、B级之外 | 制造许可 | 国家 | 旋转直径、承载人数向下覆盖 |
|  |  |  | 其他型式转马类 | 不能归属前4型式，主运动绕垂直轴旋转，运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m，除A级、B级之外 |  |  | 按结构形式划分，主要安全技术参数向下覆盖 |
|  | 自控飞机类 | A | 自控飞机系列 | 乘客座舱自身不旋转，回转直径≥12m或运行高度≥5m |  |  | 按旋转直径、承载人数向下覆盖 |
|  |  |  | 章鱼系列 | 乘客座舱自身旋转，回转直径≥12m或运行高度≥5m |  |  | 按旋转直径、承载人数向下覆盖 |
|  |  |  | 其他型式自控飞机类 | 不能归属前2型式，主运动绕垂直轴旋转、升降，回转直径≥12m或运行高度≥5m |  |  | 按结构形式划分，主要安全技术参数向下覆盖 |
|  |  | B | 自控飞机系列 | 乘客座舱自身不旋转，满足回转直径≥10m或运行高度≥3m，除A级之外 |  |  | 按旋转直径、承载人数向下覆盖 |
|  |  |  | 章鱼系列 | 乘客座舱自身旋转，满足回转直径≥10m或运行高度≥3m，除A级之外 |  |  | 按旋转直径、承载人数向下覆盖 |
|  |  |  | 其他型式自控飞机类 | 不能归属前2型式，主运动绕垂直轴旋转、升降，满足回转直径≥10m或运行高度≥3m，除A级之外 |  |  | 按结构形式划分，主要安全技术参数向下覆盖 |
|  |  | C | 自控飞机系列 | 乘客座舱自身不旋转，运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m，除A级、B级之外 |  |  | 按旋转直径、承载人数向下覆盖 |
|  |  |  | 章鱼系列 | 乘客座舱自身旋转，运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m，除A级、B级之外 |  |  | 按旋转直径、承载人数向下覆盖 |

| 设备种类 | 设备类型 | 等级 | 设备型式 | 参数 | 许可方式 | 受理机构 | 覆盖范围原则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 型 游 乐 设 施 | 自控飞机类 | C | 其他型式自控飞机类 | 不能归属前2型式，主运动绕垂直轴旋转、升降，运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m，除A级、B级之外 | 制造许可 | 国家 | 按结构形式划分，主要安全技术参数向下覆盖 |
|  | 水上游乐设施 | A | 峡谷漂流系列 |  |  |  | 承载人数向下覆盖 |
|  |  | B | 水滑梯系列 | 高度≥5m或速度≥30km/h |  |  | 按结构形式划分，高度向下覆盖 |
|  |  | C | 水滑梯系列 | 运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m，除A级、B级之外 |  |  | 按结构形式划分，高度向下覆盖 |
|  |  |  | 造浪机系列 |  |  |  | 按结构形式划分 |
|  |  |  | 碰碰船系列 |  |  |  | 承载人数向下覆盖 |
|  |  |  | 水上自行车系列 |  |  |  | 按结构形式划分 |
|  |  |  | 其他型式水上游乐设施 | 在特点水域运行或滑行，不能归属前4型式的，运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m |  |  | 按结构形式划分，主要安全技术参数向下覆盖 |
|  | 赛车类 | C | 场地赛车系列 | 运行的最大线速度≥2m/s |  |  | 按结构形式划分，速度向下覆盖 |
|  |  |  | 越野赛车系列 |  |  |  | 按结构形式划分，速度向下覆盖 |
|  |  |  | 其他型式赛车类 | 不能归属前2种型式，运行的最大线速度≥2m/s |  |  | 按结构形式划分，主要安全技术参数向下覆盖 |
|  | 小火车类 | C | 内燃机驱动小火车 | 运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m |  |  | 按结构形式划分，承载人数向下覆盖 |

| 设备种类 | 设备类型 | 等级 | 设备型式 | 参数 | 许可方式 | 受理机构 | 覆盖范围原则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 型 游 乐 设 施 | 小火车类 | C | 电力驱动小火车 | 运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m | 制造许可 | 国家 | 按结构形式划分，承载人数向下覆盖 |
|  | 碰碰车类 | C | 碰碰车系列 | 运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m |  |  | 按结构形式，速度向下覆盖 |
|  | 电池车类 | C | 电池车系列 | 运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m |  |  | 速度、承载人数向下覆盖 |
|  | 观光车类 | B | 内燃观光车系列 | 运行的最大线速度≥2m/s |  |  | 速度、承载人数向下覆盖 |
|  |  |  | 蓄电池观光车系列 |  |  |  |  |
|  | 其他大型游乐设施 |  | 高空蹦极系列 | 从空中平台跳下 | 型式试验 | 国家 | 高度向下覆盖 |
|  |  |  | 弹射蹦极系列 | 向上弹射 |  |  | 高度、承载人数向下覆盖 |
|  |  |  | 小蹦极系列 | 向上弹射，高度小于10米 |  |  | 高度、承载人数向下覆盖 |
|  |  |  | 滑索系列 |  |  |  | 按结构形式划分 |
|  |  |  | 空中飞人系列 | 运行高度距地面≥2m |  |  | 高度、承载人数向下覆盖 |
|  |  |  | 系留式观光气球系列 | 运行高度距地面≥2m |  |  | 高度、承载人数向下覆盖 |
|  |  |  | 其他型式无动力类 | 不能归属前面各种型式，运行最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m |  |  | 按结构形式划分，主要安全技术参数向下覆盖 |
|  | 进口游乐设施 |  | 各种型式 | 运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m |  |  | 按结构形式划分，主要安全技术参数向下覆盖 |

| 设备种类 | 设备 类型 | 等级 | 设备型式 | 参数 | 许可方式 | 受理机构 | 覆盖范围原则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客 运 索 道 | 驱动迂回装置 | A | 驱动迂回装置 |  | 制造许可 | 国家 | 驱动迂回轮直径向下覆盖 |
|  | 抱索器 |  | 固定抱索器 |  |  |  | 承载人数向下覆盖 |
|  |  |  | 脱挂抱索器 |  |  |  |  |
|  | 运载工具 |  | 吊椅 |  |  |  | 承载人数向下覆盖 |
|  |  |  | 吊厢（吊篮） | 8人以下 |  |  |  |
|  |  |  | 客车 |  |  |  |  |
|  | 托压索轮组 |  | 托压索轮组 |  |  |  | 托压索轮直径向下覆盖 |
|  | 客运 拖牵索道 |  | 低位拖牵索道 |  |  |  | 长度、坡度、拖牵器承载人数向下覆盖 |
|  |  |  | 高位拖牵索道 |  |  |  |  |
|  |  |  | 脱挂式拖牵索道 |  |  |  |  |
|  | 进口客运索道 |  | 各类客运索道 |  | 型式试验 | 国家 | 按索道型式分别实施 |

| 设备种类 | 设备 类型 | 等级 | 设备型式 | 许可方式 | 受理机构 | 覆盖范围原则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂 内 机 动 车 辆 | 牵引车 推顶车 | A | 内燃牵引车和推顶车 | 制造许可 | 国家 | 额定推牵功率向下覆盖 |
|  |  |  | 蓄电池牵引车和推顶车 |  |  |  |
|  |  |  | 全液压式牵引车 |  |  |  |
|  | 搬运车 |  | 内燃固定平台搬运车 |  |  | 额定载重量或工作能力向下覆盖 |
|  |  |  | 蓄电池固定平台搬运车 |  |  |  |
|  |  |  | 平台堆垛车 |  |  |  |
|  |  |  | 托盘搬运车 |  |  |  |
|  |  |  | 拣选车 |  |  |  |
|  | 装载机 |  | 轮胎式装载机 |  |  | 额定工作能力向下覆盖 |
|  |  |  | 履带式装载机 |  |  |  |
|  | 挖掘机 |  | 轮胎式挖掘机 |  |  |  |
|  |  |  | 履带式挖掘机 |  |  |  |
|  | 挖掘 装载机 |  | 挖掘装载机 |  |  |  |
|  | 铲运机 |  | 自行式铲运机 |  |  |  |
|  |  |  | 拖式铲运机 |  |  |  |
|  | 进口厂内机动车辆 |  | 各种型式的牵引车、推顶车、搬运车、装载机、挖掘机、铲运机 | 型式试验 | 国家 | 按不同类型覆盖范围原则执行 |

注：1.受理机构注“国家”的是指总局特种设备安全监察机构，注“省级”的是指省局特种设备安全监察机构，同一单位同时申请多种型式产品，其中有规定为“国家”受理的，该单位所有申请均由“国家”受理；

2.所有参数中V代表额定速度，电梯参数中的Q代表额定载荷，各类起重机中的G代表额定起重量，S代表跨度，H代表高度，G·R代表额定起重力矩（R代表幅度）；

3.质量管理体系审查按级别向下覆盖，取得A级资格的，补充申请B级或C级同类或其它类型设备资格时，只进行相应等级设备型式试验，必要时补充审查国家特种设备安全监察机构指定内容；

4.型式试验按表中同型式覆盖范围原则执行，不同类型设备型式试验分别进行。