厂家提供：超声波探伤仪、磁粉探伤仪、 射线探伤机、钢丝绳探伤仪、便携里氏硬度计、台式硬度计、韦氏硬度计、超声波测厚仪、涂层测厚仪、粗糙度测量仪、便携式测振仪、各种检测设备耗材配件等。

服务电话：400-118-6067

便携式里氏硬度计XH300S（带打印）

- 测量材料：钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金（黄铜）、铜锡合金（青铜）、纯铜、锻钢等材料的硬度测量。

二、独具特点：配高精度D型传感器，带支撑架，高亮大屏幕，无视角。

- 主要用途：

◆机加工行业，特别适宜对大型零部件及不可拆卸部件的现场硬度测试

◆已安装的机械或永久性组装部件硬度。

◆模具型腔硬度。

◆重型工件硬度

◆压力容器、汽轮发电机组及其设备的失效分析

◆实验空间很狭小的工件硬度

◆轴承及其它零件硬度

◆金属材料仓库的材料区分

◆大型工件大范围内多处测量部位的快速检测

- 功能特点：

◆设计依据标准：《里氏硬度计技术条件》 JB/T 9378-2001；采用D型高精度冲击装置；

◆工业化壳体设计，坚固、小巧、便携、可靠性高，适用于恶劣操作环境，抗震动、冲击和电磁干扰；

◆主机和打印机一体化设计，方便用户现场打印测试结果；

◆大屏幕OLED 128×64点阵显示器，信息丰富、直观。无死角，方便操作和读值；

◆肖氏（HS）、里氏（HL）、布氏（HB）、洛氏（HRC/HRB/HRA）、维氏（HV）等7种硬度值实现一次测量，自动转换；

◆大容量镍氢充电电池及充电控制电路，剩余电量指示图标，充电过程指示，可随时了解充电程度；

◆具有开机示值软件校准功能，保证数据在任意行业不同的规范和标准下适用与精确；

◆可选配7种不同的冲击装置，更换时不需校准，自动识别；

◆可预先设置上限下值、超限报警；

◆可存储600组测量数值全中菜单、背光显示、方便操作；

◆可配备功能强大的微机软件，具有传输测量结果、测值存储管理、测值统计分析、打印测值报告等丰富功能，满足质量保证活动和管理的更高要求；

◆连续工作不少于200小时（不开打印时），自动休眠、自动关机等节电功能；

五、技术参数：

| 测量范围 | (170-960)HLD，(19-651)HB，(13.5-101.7)HRB，(17.9-69.5)HRC，(59.1-88)HRA，(80-1042)HV，(30.6~102.6)HS 可为客户订做测量值范围 |
| --- | --- |
| 测量方向 | 任意(360°) |
| 适用材料 | 钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金(黄铜)、铜锡合金(青铜)、纯铜、锻钢 |
| 示值误差和示值重复性 | D型冲击装置 ±6HLD(示值误差) ±6HLD(示值重复性) |
| 硬度制氏 | 肖氏(HS)、里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏(HRC/HRB/HRA)、维氏(HV)等7种 |
| 上下限设置范围 | (170-960)HLD |
| 示值校准 | 具有示值软件校准功能 |
| 数据存储 | 600组测量值 |
| 数据接口 | USB 2.0 |

六、标准配置：

| 1 | 硬度计主机 | 1台 |
| --- | --- | --- |
| 2 | D型冲击装置 | 1支 |
| 3 | 标准里氏硬度块 | 1个 |
| 4 | 尼龙刷A、螺丝刀 | 1个 |
| 5 | 小支撑环 | 1个 |
| 6 | 打印纸 | 1卷 |
| 7 | 通信电缆、充电器 | 1根 |
| 8 | 数据处理软件光盘 | 1张 |
|  | 使用说明书 | 1本 |
|  | 合格证、保修卡 | 1张 |
| 9 | ABS仪器专用箱 | 1个 |

七、售后服务：

用户按《使用说明书》正常操作条件下，本公司产品实行三个月内包换，两年内免费保修（但易损易耗件探头传感器连接线除外），并负责产品的终身维修。