厂家提供：超声波探伤仪、磁粉探伤仪、 射线探伤机、钢丝绳探伤仪、便携里氏硬度计、台式硬度计、韦氏硬度计、超声波测厚仪、涂层测厚仪、粗糙度测量仪、便携式测振仪、各种检测设备耗材配件等。

服务电话：400-118-6067

磁粉探伤仪MT-X2

### 产品概述

磁轭式探伤仪具有结构紧凑、布局合理、体积小巧、重量轻、携带方便等特点。适用于电力、冶金、石化、机械等行业各类钢铁结构件，锅炉、压力容器、压力管道及各类型焊接结构的铁磁性材料表层及近表层缺陷的磁粉探伤。该探伤仪可以直接连接交流电使用，也可以选配交流磁化电源和直流磁化电源使用，高效轻便。特别适用于船体焊缝检测、高空钢结构焊缝检测及压力容器内部作业。

### 二、产品特点

- 体积小巧，重量轻。

- 一体式成型，手感舒适。

- 专用工作腰包，可携带磁化电源、磁悬液、反差剂等

- 两种供电模式可自由选择：

- 交流磁化电源供电；

- 直流磁化电源供电；

- 技术参数

| 型 号 分 类 | MT-X2 |
| --- | --- |
| 单相交流电源 | AC220V 50Hz |
| 工作温度 | -10～+40℃ |
| 工作温升 | <18℃ |
| 相对湿度 | <80%无结露 |
| 灵敏度 | A1型标准试片15/50刻槽清晰显示 |
| 交流工作电流 | AC2.2A |
| 充 电 时 间 | 3小时 |
| 电池使用时间 | 4h/6h(AC) |
| 暂载率 | 50% |
| 磁 化 极 距 | 0~220mm |
| 提升力 | A C | ≥7.1kg (69N)（直插220V交流电） |
|  | D C | ≥22.2kg (216N) |
| 重量 | 电磁轭 | 2.3kg |
|  | 磁化电源 | 1.0kg/1.2kg |

四、标准配置

MT-X2 磁轭式探伤仪 电源导线 交流磁化电源 AC电源充电器 AC电源输出连接线 AC电源背包 仪器箱