厂家提供：超声波探伤仪、磁粉探伤仪、 射线探伤机、钢丝绳探伤仪、便携里氏硬度计、台式硬度计、韦氏硬度计、超声波测厚仪、涂层测厚仪、粗糙度测量仪、便携式测振仪、各种检测设备耗材配件等。

服务电话：400-118-6067

XET-8000系列

多功能智能数字涡流检测仪

Multi-function intelligent digital eddy current detector

配置灵活│高集成│高性噪比│自动化配套

◆ XET-8000系列多通道检测仪具有数字化、智能化、高集成度等特点，该系统集成了独立1-8通道(选配)涡流检测主机。

◆  具有强大的检测功能、实验功能，稳定性好、性噪比高，同时可扩展多种实际应用功能。系统采用目前最先进的微机电子技术、DSP数字处理技术、FPGA技术研发设计。基于系统检测平台，可实现检测信号及数据多方面共享，数据的采集、输出、分析、存储、读取等功能全程智能处理。

◆  强大的软件功能具有参数保存、数据存储、报告分析、统计等功能。

◆  可配接提离间隙要求很低的各类结构的线圈（探头的选择完全可根据用户的检测要求而定），可以灵活、快速的定制各类高性能、性价比极高的检测探头（点式、平面式、内穿式、外穿式、马鞍式、旋转扫差器、分选等探头）。

◆  仪器操作简单、合理、直观、各种检测功能配置灵活。

◆  可选配8频率材料分选模块，软件可显示单个通道8频率分选工作界面，可选配分级统计监测结果软件。

◆  中/英文一键快速切换。

◆  该系统可广泛应用在核电、石油化工、冶金、高校教学、自动化企业、汽车零部件制造、各类实验室等行业。

技术规格参数

◆ 检测通道：1-8 ◆ 检测频率范围：10 Hz～12MHz， 连续可调 ； ◆ 可多个独立频率，硬度分选可单频、8个频率可选，独特的公差因子设置功能(每个通道最多16个软件频率，视机型)； ◆ 系统基于WINDOWS 绿色开发，系统永久免费升级；根据不同应用场合具有ISA\PCI\USB\LAN等通讯总线接口的选择； ◆ 增益范围：0.0dB～99.0dB连续可调， 步进：0.1dB；可微调、快速提高/降低； ◆ 增益比：（X/Y）0.1～10.0；连续可调，可微调、快速提高/降低； ◆ 信噪比≥10dB，最高可达30db，（视检测条件及检测标准）； ◆ 漏判率：≤0%，误判率(误将合格品判断为不合格品)≤1%（视检测条件及对应的检测标准）； ◆ 稳定性：72小时≦2dB； ◆ 滤波系数：0-30000；数字滤波：低通（0Hz～2000Hz）高通（0Hz～2000Hz）；采用独特的“数字滤波”，有效抑制现场干扰信号，保证检测的准确性和稳定性； ◆ 相位旋转：0～360°连续可调，可微调、快速调整； ◆ 探头驱动（激励）等级可调：1～16级 ； ◆ 硬件放大系数：1dB～32dB连续可调， 步进：1dB； ◆ 多种激励模式：DP/DI；可以配置差动、绝对式及各类定制专用探头。 ◆ 探头异常（失效）报警功能（视机型） ◆ 具有快速数字平衡功能； ◆ 实线、消隐显示方式灵活可选，消隐显示系数：1～400； ◆ 具有端头、端尾信号切除功能、有效控制端头端尾盲区； ◆ 对于不同部位、不同表面状态检测可快速自动切换参数（需外部IO支持） ◆ 报警持续时间可调：10ms～60000ms，步进1ms； ◆ 对缺陷部位能准确及时提供反馈信号，并进行喷墨打标，打标位置、长度等可调，自动记录显示缺陷数及其位置（需外设支持）； ◆ 可灵活内、外时钟选择，具有延时打标、定长喷标、延时报警输出等功能，喷标精度最高可达≤±10mm（需外设支持，视检测速度及要求）； ◆ 实时软件/硬件输出报警，多种报警窗模式（圆形、方形、扇形、定制型），支持黄橙红三个等级报警功能，具有一级预报警、二级报警、三级报警等功能，并可实现三个独立报警、喷标、分选信号的输出； ◆ 多种显示方式：阻抗、时基、A\B扫、8频分选、模拟3D显示（视型号选配）； ◆ 非等幅、非对称相位报警区域设定，直角坐标系与极坐标系背景选择； ◆ 可涡流信号回放扩展功能，测量缺陷的幅值、相位、数字值； ◆ 可大量存储各种检测程序和检测数据，自动形成检测报告（包括检测数量、检测人员、检测参数、合格数和不合格数等）； ◆ 支持MQTT连网服务（需系统配置）。 ◆ 可实现最大同厂区100M远程控制（0信号衰减）（需外设支持）； ◆ 非规则圆盘类检测自动、快速识别设置屏蔽工件缺口大信号（无需外设支持，快速识别并设置，可选配软件模块）； ◆ 联合拉拔机、直缝焊管等切断类在线检测自动精准分选输出功能（需拉拔机组、焊管机组支持，可选配软件模块）； 具有独特的时基报警参考线，更直观的检测数据显示。 ◆ 多页面主题显示设置可选； ◆ 一键切换中英文操作语言，并可定制多国语言，无需另外安装操作系统 ◆ 更加人性化的参数设置权限管理、软件授权管理。 ◆ 数据接口：LAN. ◆ 工作电源：电源：AC 220V/110V； ◆ 工作温度：0℃～+55℃、存储温度：－20℃～+50℃、相对湿度：≤85%； ◆ 10.1吋电容触目屏； ◆ 外观尺寸及重量：350*350*228mm (L*W*H)、重量：约3kg。

应用领域

◆ 核能、电力、石油、化工、冶金等在役检测，高校教学、各类实验室、特种设备等行业、自动化行业等。

配置说明

◆ 主机：智能数字多通道涡流检测仪壹台（含外接显示器） ◆ 涡流检测软件包壹套 ◆ 探头及附件：可根据用户材料、规格、形状定制 ◆ 标准试块（选配或定制） ◆ 自动化控制模块（选配或集成） ◆ 使用说明书：壹份 ◆ 保修卡：壹份 ◆ 产品清单：壹份

商务及技术联络

商务：18694560982 技术：18611571078

技术规格会随时更改，恕不另行通知，且以更改为准。