专注于工业无损检测设备   服务电话：400-118-6067

一、XUT610C数字超声波探伤仪介绍：

☆DAC、AVG曲线自动生成，取样点不受限制，并可进行补偿与修正

☆发射脉冲频率可调，最大可达2000次/秒

☆100个独立探伤通道，可自由设置和存储多种探伤工艺和标准，现场探伤无需携带试块

☆可处理最大25米量程的回波信号

☆检测过程实时动态录像并回访，录像时长累计最大160分钟

☆5.7寸TFT彩屏显示，用户可以按照环境自行设备屏幕颜色

☆单探头、双探头、穿透等多种探伤工作方式

☆正半波、副半波、全波、射频共4种检波方式

☆具有双闸门捕捉波形功能

☆根据曲面的直径自动修正缺陷位置的检测结果

☆自动测量、计算裂纹深度

☆实时检索缺陷最高波，记录缺陷最大值

☆对缺陷回波进行波峰轨迹描绘、波峰记忆等功能，辅助对缺陷定性判断

☆焊缝图示、当量孔径计算等功能

☆可设置闸门、曲线的进波、失波等多种条件的声光报警

☆主菜单，子菜单在同一窗口显示。一目了然，操作简单，方便寻找

☆主要功能均通过快捷键实现快速进入，飞梭旋轮方便快速调整设置

☆多种行业报告可选

☆仪器自带厚度B扫描、颜色B扫描

☆数据可通过USB2.0接口导入计算机

☆大容量锂电池可保证续航20个小时以上，可随时更换电池

☆电池可单独充电，主机工作时可给电池充电

☆可用腕带单手持机操作，也可通过背带挂在胸前操作

☆防护等级IP53，可在滴水环境或小雨中使用

二、XUT610C数字超声波探伤仪技术参数：

检测范围：0～25000mm

线性抑制：0～80%

采样频率：100MHz

声速范围：400～20000m/s

垂直线性误差：≤3%

增益范围：0dB～110dB

水平线性误差：≤0.１%

显示延迟：-20μs～+3400μs

动态范围：≥32dB

探头零偏：0μs～99.99μs

探头频率：0.2MHz～15MHz

脉冲强度：8档可调

探头阻尼：100Ω、150Ω、200Ω、500Ω

脉冲宽度自动匹配：50～1000ns

重复频率：10Hz～2000Hz

电池：6×3.7V 锂电池

电源：8.4V

灵敏度余量：＞62dB

环境温度：-20℃～50℃

分辨力：＞40dB（5P14）

环境湿度：20%～95%RH

尺寸：23cm×17cm×5.5cm

重量：1.56kg（含皮套）

- XUT610C数字超声波探伤仪配置清单：

| 配置 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准配置 | 仪器主机 | 1 | 台 |  |
|  | 直探头 | 1 | 个 |  |
|  | 斜探头 | 1 | 个 |  |
|  | 探头连接线缆 | 1 | 条 |  |
|  | 电池模块 | 1 | 个 | 内置 |
|  | 电源适配器 | 1 | 个 |  |
|  | 电源线 | 1 | 条 |  |
|  | 仪器箱 | 1 | 个 |  |
|  | USB通讯线缆 | 1 | 条 |  |
|  | 数据处理软件 | 1 | 张 | U盘 |
|  | 随机资料 | 1 | 套 |  |
| 附送 | 主机皮套 | 1 | 套 |  |
| 可选配置 | 异型探头 |  |  |  |
|  | 相关试块 |  |  |  |