专注于工业无损检测设备   服务电话：400-118-6067

HR-150D 型电动洛氏硬度计

主要特点：

杠杆加荷、可靠耐用，试验过程自动化，无人为操作误差；

表盘直接读数，HRA、HRB、HRC，并可选配洛氏的其他标尺；

精密液压缓冲器，加载平稳而且速度可调；无摩擦主轴，试验力精度高；

精度符合GB/T230.2、ISO6508-2和美国ASTM E18标准。

应用及范围：

测定黑色金属、有色金属 、非金属材料的洛氏硬度；

应用范围广，适用于淬火、调质等热处理材料的洛氏硬度测量。

主要技术参数：

测量范围：20-88HRA ，20-100HRB，20-70HRC；

试验力：588.4、980.7、1471N（60、100、150kgf)；

试样允许最大高度：200mm；压头中心至机壁距离：135mm；

硬度分辨率：0.5HR；电源：AC220V,50/60Hz

外形尺寸：500*250*700mm；重量：70KG。

附件箱标配：

大平工作台、小平工作台、V型工作台：各1个；

金刚石圆锥压头、1/16”钢球压头：各1只；

标准洛氏硬度块：5块。