专注于工业无损检测设备   服务电话：400-118-6067

一、XUT560C数字超声波探伤仪介绍：

• 10个独立探伤通道，可自由设置和存储多种探伤工艺和标准可存100幅探伤波形信号及数据

• 实时动态彩色录像，录象时间最大50分钟

• A扫描和B厚度扫描共2种扫描方式

• 方波脉冲发生器：脉宽可调，适用于探测不同材料，不同深度工件的缺陷；

• DAC曲线制作；

• 5.7寸TFT彩屏显示，用户可以按照环境自行设置屏幕颜色

• 兼容单晶直、单晶斜、双晶、透射多种探头

• 正半波、负半波、全波，3种检波方式

• 拥有直探头、斜探头自动校准功能，使用简单方便；

• 缺陷波峰记忆等功能，辅助对缺陷定性判断

• 可设置闸门、曲线的进波、失波等多种条件的声光报警,低电量报警

• 主菜单，子菜单在同一窗口显示。一目了然，操作简单，方便寻找

• 主要功能均通过快捷键实现快速进入，飞梭旋轮方便快速调整设置

• 多种行业报告可选

• 数据可通过USB2.0接口导入计算机

• 大容量锂电池可保证续航20个小时以上，可随时更换电池

• 备用电池可单独充电，主机工作时可给电池充电

• 可用腕带单手持机操作，也可通过背带挂在胸前操作

• 防护等级IP53，可在滴水环境或小雨中使用

二、XUT530C数字超声波探伤仪技术参数：

检测范围：0～9999mm

工作频率：0.2MHz～15 MHz

声速范围：1000m/s～9999m/s

增益范围：0dB～110dB

采样频率：100MHz

显示延迟：-20μs～+3400μs

探头零偏：0μs～99.99μs

电噪声水平：≤10％

灵敏度余量：＞62dB

分辨力：＞40dB（5P14）

线性抑制：0～80%（数字抑制）

垂直线性误差：≤3%

水平线性误差：≤0.1%

动态范围：≥32dB

电池：6×3.7V（锂电池）

电源：8.4V

环境温度：-20℃～50℃

环境湿度：20%～90%RH

尺寸：23cm×17cm×5.5cm

重量：1.56kg（含皮套）

三 、配置单

主机                           1台

充电器                         1套

皮套                           1个

单晶直探头                     1只

单晶斜探头                     1只

探头连接线                     2条

电池                           1块

U盘                           1个

数据线                         1条

耦合剂                         1瓶

说明书、保修卡、合格证书       1套