建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：沈阳万科万道产业开发建设有限公司中日

产业园A4地块建设项目

建设单位（盖章）：沈阳万科万道产业开发建设有限

公司

编制日期：           2022年3月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 沈阳万科万道产业开发建设有限公司中日产业园A4地块建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 无 |
| 建设单位联系人 | 夏涛 | 联系方式 | 18602480936 |
| 建设地点 | 辽宁省沈阳市浑南区HNG-2101号全运路南304国道西-2地块 |
| 地理坐标 | 123 度 29 分 46.586 秒， 41 度 41 分 58.968 秒 |
| 国民经济 行业类别 | K7010 房地产开发经营 | 建设项目 行业类别 | 四十四、房地产业 97 房地产开发、商业综合体、宾馆、酒店、办公用房、标准厂房等 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 沈阳市浑南行政审批局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 沈浑发改备〔2021〕36号 |
| 总投资（万元） | 30834 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 0.16 | 施工工期 | 30个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是：项目已建设完成，未处罚。 | 用地（用海） 面积（m2） | 36801.38㎡ |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：沈阳市浑南区桑林子单元控制性详细规划环境影响报告书 审查机关：浑南区人民政府 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价名称：《沈阳市浑南区桑林子单元控制性详细规划环境影响报告书》 审查机关：浑南区人民政府 |
| 规划、规划环境 影响评价及规划环评审查意见符合性分析 | （1）与沈阳市浑南区桑林子单元控制性详细规划符合性分析 本项目与沈阳市浑南区桑林子单元控制性详细规划的符合性分析见表1-1。 表1-1本项目与沈阳市浑南区桑林子单元控制性详细规划相符性分析 项目 桑林子单元控制性详细规划 本项目 符合关系 规划定位 桑林子单元是浑南新城地区东部重要的人口承载区之一，是以居住、商业、体育功能为主的生态型居住单元。 本项目占用土地为规划中备用地，现已变更为一类工业用地，并已取得不动产权证书。 符合规划区要求 规划协调性 推广清洁生产，建立节能、高效、低污染产业体系，建立循环经济示范区，统筹规划，开源节流，继续加大城区污染治理力度，全面改善地表水质 本项目为工业厂房建设项目，未来为周边商业配套服务。 符合规划区要求 生态空间管制清单 规划区域生态空间合计面积为62.97hm2，占总体规划面积的10.32%。规划区域内无禁止建设区和限制建设区。 规划区域包含生态红线为沈丹高速生态保护红线区和四环路网廊道生态保护红线区，均为交通干线两侧防护绿地。 红线功能定位 四环路网廊道生态保护红线、沈丹高速生态保护红线均属于城市路网廊道及绿化带红线区。 红线管控要求 二类区内不得建设与园林绿地管理要求不符的建设项目，红线区的城市园林绿地不得占用，已被占用的要限期退换。 本项目土地性质一类工业用地，并已取得不动产权证书，不涉及生态保护红线和红线管控要求。 符合规划区要求 产业环境准入清单 规划区域工业用地类型 规划区域的工业用地均为一类工业用地，面积166.61公顷，主要分布于规划区域的南侧。 2、一类工业用地的准入要求 本次规划区域内的工业用地为一类工业用地，一类工业用地是指对居住和公共设施等方面基本无干扰和污染的工业的用地，规划区域在项目引进时，应严格按一类工业用地的管理要求，对行业、企业进行审核。 未来在企业的改扩建、变更过程中，应加强环境影响评价的管理工作，确保符合一类工业用地的企业进入本规划区域。 本项目土地性质一类工业用地，并已取得不动产权证书，园区入园要求严格按一类工业用地的管理要求，对行业、企业进行审核。 符合规划区要求 生态环境准入清单 1、规划区域不涉及沈阳市生态环境红线内区域，区域内避免损害生态服务功能的开发建设活动； 2、区域内新、改扩建项目，需划定合理的缓冲区域。 3、区域内新、改扩建项目清洁生产水平应达到国家清洁生产标准的国内先进水平； 4、区域内新、改扩建项目不得影响污染物总量减排计划的完成； 5、区域内禁止新建对居住和公共环境有安全隐患的项目。 6、严格执行区域规划土地资源开发利用总量要求； 7、禁止建设开采取用地下水项目的建设； 8、禁止新、改扩建采用高污染燃料的项目。 9、严禁引入《沈阳市建设项目环境准入限制政策目录（2020版）中的重点行业。 本项目符合要求，并且入园准入行业严格按规划中生态环境准入清单要求执行。 符合规划区要求 |
| 其他符合性分析 | 选址合理性分析 本项目位于辽宁省沈阳市浑南区HNG-2101号全运路南304国道西-2地块。项目西侧为万科浑南新都心小区，东、北、南侧为空地。根据企业不动产权证证，项目用地土地性质为工业用地，符合用地规划。厂址位置不涉及区域生态保护红线规划范围，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区和其他需要特殊保护的区域范围，因此，从环保角度分析，本项目选址可行。 产业政策相符性分析 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2019年第29号令，中华人民共和国国家发展和改革委员会），本项目不属于限制类或淘汰类项目。本项目的建设符合国家产业政策要求。项目不属于《沈阳市建设项目环境准入限制性政策目录（2021年版）》中的限制性项目。本项目的建设符合地方产业政策要求。 3、建设项目与环境管理政策符合性分析 对照《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）、《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）、《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）、《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）、《辽宁省水污染防治条例》（2019年2月1日施行）、《排污许可管理条例》（2021年3月1日起施行），建设项目环境管理政策相符性分析具体见下表。 表1-2 建设项目与环境管理政策相符性分析符合性分析表 内容 具体要求 建设项目 符合性 《大气污染防治行动计划》 加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。 本项目冬季供暖采用燃气锅炉提供 符合 修订高耗能、高污染和资源性行业准入条件，明确资源能源节约和污染物排放等指标。有条件的地区要制定符合当地功能定位、严于国家要求的产业准入目录。严格控制“两高”行业新增产能，新、改、本项目要实行产能等量或减量置换。 根据相关文件，项目符合产业政策及沈阳市管理要求 符合 强化企业施治。企业是大气污染治理的责任主体，要按照环保规范要求，加强内部管理，增加资金投入，采用先进的生产工艺和治理技术，确保达标排放，甚至达到“零排放”；要自觉履行环境保护的社会责任，接受社会监督。 建设项目采用先进的生产工艺和治理技术，各项污染物全部达标排放 符合 《水污染防治行动计划》 狠抓工业污染防治。取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。 建设项目不属于“十小”企业 符合 调整产业结构。依法淘汰落后产能。自2015年起，各地要依据部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录、产业结构调整指导目录及相关行业污染物排放标准，结合水质改善要求及产业发展情况，制定并实施分年度的落后产能淘汰方案，报工业和信息化部、环境保护部备案。未完成淘汰任务的地区，暂停审批和核准其相关行业新建项目。 建设项目符合产业政策要求 符合 《土壤污染防治行动计划》 明确监管重点。重点监测土壤中镉、汞、砷、铅、铬等重金属和多环芳烃、石油烃等有机污染物 本项目不涉及 符合 各地要将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 建设项目土地性质为工业用地 符合 防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。 建设项目不属于上述行业企业 符合 将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理，土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。 建设项目土地性质为工业用地 符合 鼓励工业企业集聚发展，提高土地节约集约利用水平，减少土壤污染。严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区学校医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业；结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。 建设项目土地性质为工业用地，项目行业符合国家产业政策要求 符合 加强涉重金属行业污染防控。严格执行重金属污染物排放标准并落实相关总量控制指标。 项目不涉及排放重金属污染物 符合 《辽宁省水污染防治条例》 企业事业单位和其他生产经营者应当保持水污染防治设施的正常运行，不得擅自拆除或者闲置水污染防治设施，并不得有下列行为：（一）将部分或者全部污水不经过水污染防治设施处理而直接排入环境；（二）将未处理达标的污水从水污染防治设施的中间工序引出直接排入环境；（三）无正当理由将部分或者全部水污染防治设施停止运行；（四）违反操作规程使用水污染防治设施，或者不按照规程进行检查和维修，致使水污染防治设施不能正常运行；（五）其他不正常运行水污染防治设施排放水污染物的行为。 企业设置化粪池，生活污水经化粪池处理后，通过市政管网排入南部污水处理厂处理 符合 《排污许可管理条例》 依照法律规定实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者（以下称排污单位），应当依照本条例规定申请取得排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。 企业在建成后申请排污许可，取得排污许可证后方可排放污染物。 符合 4、建设项目与《沈阳市建设项目环境准入限制政策目录（2021）年版》相符性分析 对照《沈阳市建设项目环境准入限制政策目录（2021）年版》，建设项目环境管理政策相符性分析具体见下表。 表1-3 与《沈阳市建设项目环境准入限制政策目录（2021）年版》相符性分析表 序号 政策要求 本项目情况 符合性 1 生态保护红线区环境准入限制的相关要求 除市人民政府批准建设的重大基础设施工程和公共服务设施工程外，禁止在生态保护红线一类区内建设与生态保护无关的项目； 生态保护红线区内禁止新建排污口，排放污水、有毒有害物质或者倾倒固体废弃物;禁止擅自取土、挖砂、采石、开矿;禁止私自挖塘、挖沟、筑坝、开采地下水； 本项目位于辽宁省沈阳市浑南区HNG-2101号全运路南304国道西-2地块，根据《辽宁省生态保护红线划定技术指南》，该项目选址不属于重要生态功能区保护区、生态敏感区、生态脆弱区、禁止开发区。 项目距离沈抚分干渠最近距离为370m（生态保护二类管控区域），本项目冬季取暖采用燃气锅炉取暖，锅炉采用低氮燃烧技术，废气污染物达标排放；生活污水经化粪池处理后经市政管网排入沈阳南部污水处理站。 符合 2 水环境保护环境准入限制的相关要求 禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、炼焦、炼硫、炼碑、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目；严格控制重点流域环境风险项目。辽河流域干流及主要支流不得新上石油化工、化学原料药制造、印染等项目。新建冶金、电镀、化工、印染、原料药制造等工业企业（有工业废水处理资质且岀水达到国家标准的原料药制造企业除外）排放含重金属或难以生化降解废水以及有关工业企业排放的高盐废水，不得接入城市生活污水处理设施。 本项目生活污水经化粪池处理后经市政管网排入沈阳南部污水处理厂，本项目排放不涉及重金属。 符合 3 饮用水水源保护区环境准入限制的相关要求 禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目； 本项目所在区域不涉及饮用水水源一级保护区、二级保护区及准保护区。 符合 4 自然保护区环境准入限制的相关要求 在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施;建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。 本项目所在区域不涉及自然保护区核心区和缓冲区、实验区。 符合 5 产业政策和准入条件的相关要求建设项目必须符合国家和辽宁省相关行业产业政策;国家《产业结构调整指导目录（2019年修正本）》、对于属于淘汰类和限制类的项目，尤其是涉及落后产品和落后生产工艺装备的项目，一律不得审批。建设项目必须符合国家发展改革委和商务部《市场准入负面清单（2020年版）》、对于禁止准入事项，市场主体不得进入，行政机关不予审批。（《市场准入负面清单（2021年版）》岀台后按2021版执行）。 本项目不属于落后产能，属于国家产业政策鼓励类项目。不在《市场准入负面清单（2020年版）》之列。 符合 5、“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）中切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限”的要求，以及《沈阳市生态环境局关于印发<生态环境准入清单（2021年版）>的通知》（沈环发〔2021〕31号）的要求，对本项目与“三线一单”的符合性进行分析，详见下表。 表1-4 “三线一单”符合性分析 内容 具体要求 符合性分析 符合性 生态保护红线 根据《沈阳市人民政府关于实施“三线一单生态环境分区管控的意见》（沈政发〔2021〕10号)及浑南区划定的生态保护红线，被纳入区域，禁止进行工业化和城镇化开发，从而有效保护珍稀、濒危并具代表性的动植物物种及生态系统，维护重要生态系统主导功能。 本项目位于辽宁省沈阳市浑南区HNG-2101号全运路南304国道西-2地块，不在划定的浑南区生态保护红线区范围内，不在自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标范围内，不占用基本农田。符合生态保护红线要求。详见附图9沈阳浑南区生态保护红线图。 符合 资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 本项目用水为市政管网供水，营运过程中消耗一定量的电、水资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少。不会突破区域的资源利用上线 符合 环境质量底线 环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级及其修改单；声环境质量目标为 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类，从促进资源能源节约、保障资源高效利用、确保必不可少的环境容量角度，不应突破资源利用最高限值。 根据《2020年沈阳市环境质量公报》，本项目所在区域环境空气质量为不达标区，超标因子主要为PM10、PM2.5。近年来，沈阳市政府通过实施散煤治理攻坚战役、实施燃煤锅炉治理攻坚战役、实施煤炭总量控制战役、实施扬尘污染治理战役、挥发性有机物治理攻坚战役、机动车尾气治理攻坚战役、整治“散乱污”企业攻坚战役、秸秆综合利用和禁烧攻坚战役、推动建立辽宁中部城市群大气污染联防联控机制、进一步完善重污染天气应急响应机制等一系列举措推动大气环境质量持续改善，按照“十四五”期间深入打好污染防治攻坚战的工作部署，沈阳市将进一步加大大气环境治理力度。本项目燃气锅炉采用低氮燃烧技术，废气经43米高排气筒排放。声环境质量能够满足相应的标准要求。本项目生产过程中产生的废气、噪声经相应的环保设施处理后，均能达标排放，固体废物的处置亦符合环保要求，对环境质量影响较小，基本符合区域环境质量底线管控的要求。 符合 生态环境准入清单 沈阳市生态环境准入清单是基于“三线一单”编制成果，以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线为约束，立足沈阳市战略定位，严格落实法律法规及国家与地方标准，丛空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率四个方面提出的生态环境准入要求。 项目所在行政区、街道（乡镇）及管控单元编码：浑南区李相街道ZH21011220023 主要环境属性：重点管控单元（水环境城镇生活污染重点管控区） 管控类别：空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防范、资源利用效率。 管控要求：执行全市总体生态环境准入清单《重点产业园区管控类生态环境总体准入清单》 符合性分析详见表1-3 6、与《沈阳市生态环境准入清单（2021年版）》符合性分析 表1-5 与准入清单的符合性分析表 管控类别 主要内容 符合性分析 符合性 空间布局约束 （1）建设项目必须符合国家和辽宁省相关行业产业政策，符合国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《沈阳市建设项目环境准入限制政策目录（2021年版）》相关要求，禁止淘汰类和限制类的项目准入； 对照《产业结构调整指导目录》（2019年本）中的规定，本项目不属于限制类和淘汰类项目；对照《沈阳市建设项目环境准入限制政策目录（2021年版）》，本项目不属于环境准入限制政策目录项目。 符合 污染物排放管控 无 / / 环境风险防范 无 / / 资源利用相率 无 / / 7、与《沈阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》的政策符合性分析 表1-6与《沈阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》相符性分析表 标题 内容 符合性分析 符合性 分区管控 生态环境分区管控 （一）划分环境管控单元。全市共划定环境管控单元137个，分为优先保护、重点管控和一般管控单元三类。其中：优先保护单元82个，主要涵盖生态保护红线、一般生态空间、饮用水水源保护区等区域，面积为2356.10平方公里，占全市国土面积的18.32%；重点管控单元48个，主要包括工业集聚、人口集中和环境质量超标区域，面积为6798.61平方公里，占全市国土面积的52.87%；一般管控单元7个，市域内优先保护单元、重点管控单元以外的区域，面积为3705.46平方公里，占全市国土面积的28.81%。 （二）制定生态环境准入清单。根据划定环境管控单元的类型特征，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率四方面制定针对性的生态环境准入要求，建立“1+N”生态环境准入清单管控体系，“1”为全市总体管控要求；“N”为全市137个环境管控单元生态环境准入清单。 1优先保护单元。以生态环境保护优先为原则，禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设，严守生态环境底线，确保生态功能不降低。 2重点管控单元。工业聚集区以推动产业转型升级、强化污染减排、提升资源利用效率为重点；人口集中区以有效降低资源环境负荷、强化精细化管理为重点；环境质量超标区域以加强环境污染治理、防控生态环境风险为重点。 3一般管控单元。以促进生产、生活、生态功能的协调融合为导向，执行生态环境保护的基本要求。根据资源环境承载能力，引导产业科学布局，合理控制开发强度，维护生态环境功能稳定。 本项目位于重点管控单元，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，项目选址不在生态保护红线范围内。项目运营过程，废气和废水可达标排放，噪声可以稳定达标排放，可落实生态环境保护基本要求，符合分区环境管控要求。本项目不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型，因此，本项目为环境准入允许类别。 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来及建设规模 沈阳万科中日产业园作为省、市“十四五”规划重点建设项目，由万科集团-沈阳万科万道产业开发建设有限公司与市委市政府、浑南区（沈阳高新区）联合开发，旨在以市场化运作模式，着力构建生产、生活、生态“三生融合”的新型国际产业社区。打造国内首个“政府支持、企业主导、中日共建”的创新型国际合作园区（非市级、省级、国家级园区）。园区有机融合产业、商业、教育、住宅、公园综合开发，2021年已实现都心公园、河道生态、商街、产业组团等综合示范区开放，产业组团、市政配套、公园及河道工程已完工，市政道路已完成铺设，桥梁工程均已完成主体施工并交付使用。园区坚持产业配套及招商落位先行，产业园区一期2022年底全部交付，实现开园即满园，倾力打造中日产业合作新标杆、国际科技创新新引擎、城市综合开发新范本。本项目为中日产业园-A4项目，项目位于辽宁省沈阳市浑南区HNG-2101号全运路南304国道西-2地块，总规划用地面积36801. 38平方米，总建筑面积48809.25平方米，将项目打造成聚合研发设计、生产制造、生产企业总部和生产配套功能于一体的都市型产业集聚地。待各企业入驻后，需另委托具有环评资质的机构进行建设项目环境影响评价。 沈阳万科中日产业园园区共分为A1、A2、A3、A4、A5五部分，其中A1、A2、A3地块为居住用地，A4、A5地块为工业用地，本项目评价为A4地块。本项目占地面积36801.38㎡，总计容建筑面积41367.8㎡，建设丙类厂房、办公楼、地下车库、门卫、附属配套及设备。建设项目组成详见表1。本项目地理位置图及总平面布置图见附图。 表2-1 建设项目组成一览表 工程类别 工程名称 工程内容 工程规模 备注 主体工程 A4地块 食堂（附属配套） A-2# 地上3层，建筑面积1155.87㎡ 本工程 A-3# 地上2层，建筑面积917.6㎡ A-4# 地上2层，建筑面积2162.19㎡ A-5# 地上2层，建筑面积897.65㎡ 工业厂房：建设5栋工业厂房 A-1# 地上2层，建筑面积100560㎡ A-6# 地上2层，建筑面积5154.42㎡ A-7# 地上4层，建筑面积12738.51㎡ A-8# 地上3层，地下1层，建筑面积4973.1㎡ A-9# 地上8层，地下1层，建筑面积10637.22㎡ 地下停车场、地下设备间 DX1# 地下1层，停车场面积3920.65㎡，设备间面积1929.55㎡，地下停车位数量103个。 公用工程 供水 供水源于市政供水DN500给水管线 供电 供电源于市政电网供电，10kV电源取自66kV安顺变电站安南线10kV莫九四分 供热 本项目设置燃气锅炉供热 排水 雨污分流，排水污水排入项目北侧北环线污水主管线（市政），最终排入沈阳南部污水处理厂；雨水排入项目北侧北环线雨水主管线及南侧规划一路雨水主管线，最终排入项目配建河道中。 供气 供气源于市政供气管道 环保工程 水污染防治措施 本项目设1座210m³化粪池，与市政排污井相连接，食堂废水设1座隔油池处理，隔油后进入化粪池，出水排至污水管网 本工程 日后入驻企业根据自身情况另行设置污水处理措施 待评价 大气污染防治措施 项目燃气锅炉采用低氮燃烧技术并经过43米高排气筒排放 本工程 项目食堂设油烟净化设施，预留烟道，食堂油烟引至屋顶排放 本工程 日后入驻企业根据自身情况另行设置废气处理措施 待评价 噪声防治措施 日后入驻企业根据自身情况另行设置噪声处理措施 待评价 固废防治措施 本项目不设置一般工业固废转运处和生活垃圾转运处，园区设置生活垃圾桶。 本工程 日后入驻企业根据自身情况另行设置固废处理措施 待评价 建设项目主要经济技术指标见下表。 表2-2 项目主要经济技术指标表 项目 单位 数量 总占地面积 m2 36801.38 总计容建筑面积 m2 41367.8 总容积率 % 1.12 建筑密度 % 89 本项目设备清单见下表。 表2-3 本项目设备一览表 序号 名称 单位 数量 位置 备注 1 循环泵 台 3 锅炉房 225m3/h，30m扬程 2 补水泵 台 2 锅炉房 6.4m3/h，50m扬程 3 补水箱 台 1 锅炉房 18m3 4 软水器 台 1 锅炉房 18m3/h 5 除污器 台 1 锅炉房 DN250 6 变频柜 台 1 锅炉房 / 7 电源控制柜 台 1 锅炉房 / 8 稳压罐 台 1 锅炉房 500L 9 分水器 台 1 锅炉房 D600 10 锅炉 台 3 锅炉房 / 11 垃圾箱 个 20 厂区 / 2、总平面布置合理性分析 本项目位于辽宁省沈阳市浑南区HNG-2101号全运路南304国道西-2地块。项目项目东侧、北侧为万科浑南新都心小区（分3期，1、2期已建设，3期未建设），西侧为空地，南侧为未建设A5项目。项目红线范围见附图。 项目总平面布置物流畅通、功能分区合理，不相互干扰。本项目总体布局较为合理，平面布置图见附图。 3、公用工程及辅助设施 （1）供电：本项目由市政电网供电，10kV电源取自66kV安顺变电站安南线10kV莫九四分。 （2）供热：本项目设置3台燃气锅炉（蒸汽）为园区生活供热。 （3）给水：供水源于市政供水DN500给水管线、压力不小于0.15MPa；本项目用水量预计80m³/hm2，本项目总建筑面积4.88hm2，则预计用水量390m³/d，14万m³/a。 （4）排水：雨污分流，排水污水排入项目北侧北环线污水主管线（市政），最终排入沈阳南部污水处理厂；雨水排入项目北侧北环线雨水主管线及南侧规划一路雨水主管线，最终排入项目配建河道中。本项目设1座210m³防渗防漏化粪池，食堂设1座隔油池，食堂废水经隔油池处理后与其它生活污水进入化粪池处理，汇合生产废水排至市政污水管网。 南部污水处理厂依托可行性：根据《沈阳市浑南区桑林子单元控制性详细规划环境影响报告书》以及企业与沈阳规划和国土资源局、沈阳市城乡建设局合作协议，企业建设园区污水管线，建成后移交政府并园区生活污水接入沈阳南部污水处理厂处理。 4、能源消耗 本项目用水预测本项目能源消耗见表4。 表2-4 能源消耗表 序号 名称 单位 用量 备注 1 电 万kWh/a 150 市政电网 2 水 万t/a 10 市政供水管网 3 天然气 万m³ 48.8 市政燃气管网 天然气执行《天然气》（GB17820-2018）标准，执行二类标准，总硫≤100mg/m³ 5、施工进度 本项目工程建设A4地块工业厂房及配套工程现已基本建设完成，于2021年4月开工。 入园项目准入条件 沈阳万科中日产业园作为省、市“十四五”规划重点建设项目，由万科集团-沈阳万科万道产业开发建设有限公司与市委市政府、浑南区（沈阳高新区）联合开发项目。本项目沈阳万科中日产业园-A4地块为企业根据政府规划、开发要求以及项目本身特点进行设置园区注入要求。 1）准入产业 本项目土地性质为一类工业用地，根据《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）中城市建设用地中一类工业用地范围定义：对居住和公共环境基本无干扰、污染和安全隐患的工业用地；本项目位于沈阳市浑南区李相街道，根据《沈阳市生态环境准入清单（2021年版）》本项目位于沈阳市浑南区李相街道重点管控单元（水环境城镇生活污染重点管控区），管控单元编码ZH210112220023，严格执行管控单元空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防范和资源利用效率要求。 根据沈阳万科中日产业园自身特点，规划区域特有的资源环境约束特征，不能承载高耗能、高耗水产业的发展，以及一类工业用地及《沈阳市生态环境准入清单（2021年版）》要求。因此，在选择进入区域的项目中应遵循如下原则： 不符合区域产业发展定位的项目不允许进入； 入驻项目应对居住和公共环境基本无干扰、安全隐患，采取措施后对周围环境影响不大。； 符合《沈阳市生态环境准入清单（2021年版）》分区管控要求； （4）高耗能、高耗水、产出低的企业不允许进入； （5）禁止不符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》、黑色金属铸件、电镀、热镀、化学镀表面处理、锻件、炼铁、炼钢、铁合金冶炼、电瓶生产、镍镉电池、镍氢电池、化工行业进入园区。 （4）准入产业包括：健康医疗、节能环保、城市消费、信息技术、新能源、新材料、高端装备制造等产业。 （5）符合《沈阳市浑南区桑林子单元控制性详细规划环境影响报告书》中要求。 2）入园企业环保准入条件 根据沈阳万科中日产业园产业定位，引进项目时进行严格环境准入，优先发展引进健康医疗、节能环保、城市消费项目；引进与健康医疗、节能环保、城市消费产品相关联的上下游项目。禁止引入国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类、淘汰类项目。根据规划区周围未来环境趋势、进入园区企业的清洁生产水平要达到国内先进水平。要把环境保护和节约资源，发展低碳经济作为项目引进的重要准则，对工程监测实施全过程监控，严格执行环境保护“三同时”制度。 规划环境建议各项目在具体布局时要考虑各工艺设备的噪声和大气影响，将厂界噪声和对声环境的影响降到最低。并在进行项目环评时要考虑到本底、已建项目、拟建和在建项目的叠加影响。 入园企业应满足如下条件方可进入万科中日产业园： （1）企业必须符合国家的产业政策和环保政策，企业项目（产品）应符合国家关于环境保护的规定和要求。 （2）符合园区产业规划的产业发展方向以及园区准入行业要求。 （3）企业必须根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规办理相关环评环保手续，获得环保批复。 （4）满足园区对用水、排水及其他污染物的排放和管理要求。 （5）在符合产业政策管理要求的同时，采用先进的技术和装备减少污染物的排放。 （6）实行清洁生产审核，严格控制生产各环节污染物产生，拟入园企业的清洁生产水平应达到国内先进水平。 （7）建立环境保护管理责任部门、责任人制度，接受园区及浑南区、沈阳市环保局的监督。 医疗、节能环保、城市消费常见行业情况表如下： 表2-5 医疗、节能环保、城市消费常见行业情况表 序号 准入行业 准入行业示例 1 健康医疗 药剂小试实验室、检测实验室、生物实验室、医疗服务等 2 节能环保 技术研发、技术推广、环保材料研发、环保服务等 3 城市消费 零售、技术服务、展览、办公、酒店、主题公园等 4 信息技术 互联网服务、软件开发、通信设备以及光缆研发制造等 5 新能源 新能源技术研发、新能源材料研发等 6 新材料 新材料研发、新材料制造等 7 高端装备制造 电器设备制造、电子设备制造等 3）入园企业管理水平要求 入驻企业必须有一定的管理水平，特别是环境保护工作的管理水平。要求企业必须有专职人员从事环境保护管理工作，企业高层管理人员中必须有明确分工管理环境保护工作的人员。 配套的环保设施必须有专职人员进行运行与管理、维护，人员的定额可以依据工作量而定。运行与管理的人员必须是具有相关知识的技术人员。 企业应积极开展ISO14000认证，建立企业的环境管理体系，有明确的环境管理目标和指标，不断改善企业的环境保护工作。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述（图示）： 1、工艺流程 （1）施工期工艺流程 项目污染影响时段主要为施工期和运营期，项目运营期入驻企业具有不确定性因素，入驻企业应另作环评，运营期具体工程分析及污染源强情况将在运营生产环评中作详细分析，本报告不做分析。施工期基本工序及污染工艺流程，如下图所示： 噪声、扬尘 装修废气、噪声、固体废物 噪声 平整场地→基础工程→主体工程→装饰工程→设备安装→工程验收 施工污水、建筑垃圾 图1项目施工期工艺流程及排污节点图 （2）运营期工艺流程 项目运营期后入驻企业废气、废水、噪声、固废等评价具体由入驻企业环评另行评价。 本项目： 本项目运营期污染物主要为天然气锅炉冬季供暖使用时产生的废气、废水污染物；员工生活垃圾、生活污水。 燃气锅炉：将天然气和空气混合后送入锅炉内燃烧，使天然气的化学能转变为热能，将水加热，通过管道将热能运输到采暖区，燃烧过程的污染物为颗粒物、氮氧化物、二氧化硫和烟气黑度，锅炉采用低氮燃烧技术，锅炉废气经43高排气筒（P1）排放。 本项目主要产污工序及污染物对照表如下： 表 2-6 本项目主要产污工序及污染物对照表 污染物名称 污染源 主要污染物 收集方式及治理措施 废气 燃气锅炉 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度 锅炉采用低氮燃烧技术；收集的废气经过一根43m高排气筒（P1）排放 废水 锅炉废水 COD 经市政管网排入污水处理厂 生活污水 COD、BOD、SS、NH3-N 生活污水化粪池处理后排入市政污水管网； 噪声 设备噪声 噪声 选取低噪声设备、减振、隔声 固废 员工生活 生活垃圾 由环卫部门统一清运处理 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目使用土地性质为工业用地，在本项目之前为农田，未进行过工业生产活动，无原有污染及环境问题，根据《关于万科中日产业园项目手续办理情况等事宜的会议纪要》沈阳高新技术产业开发区管委会主任办公会议（第26号）2021年9月23日，“会议议定：1.关于万科中日产业园项目手续办理事宜.中日产业园项目为辽宁省重点招商合作项目,省市八个"重强抓"项目之一，项目按照政府要求进行建设，原则同意各审批主管部门为中日产业园项目开辟绿色通道，进行容缺审批、以管代审、以函代证，办理开工手续。”企业未批先建且本项目现已建设完成。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 大气环境 根据《沈阳市环境质量状况公报》（2020年度），沈阳市区环境空气中基本污染物统计结果见下表： 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/ （μg/m3） 标准值/ （μg/m3） 占标率% 达标情况 PM10 年平均浓度 74 70 105 不达标 第95百分位数日平均 161 150 107.3 不达标 PM2.5 年平均浓度 42 35 120 不达标 第95百分位数日平均 110 75 146.7 不达标 SO2 年平均浓度 18 60 30 达标 第98百分位数日平均 45 150 30 达标 NO2 年平均浓度 35 40 87.5 达标 第98百分位数日平均 73 80 91.3 达标 CO 第95百分位数日平均 1.7mg/m³ 4mg/m³ 42.5 达标 O3 8h平均质量浓度 154 160 96.3 达标 从上表可知，2020年沈阳市SO2、NO2、CO、O3年平均质量浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准限值要求，PM10、PM2.5年平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准限值要求。PM10受秋、冬季取暖期气象条件、燃煤量、区域扬尘、外来输入等多方面因素影响，PM10年均值超标，且以春、冬季及取暖期尤为严重；PM2.5浓度受秋、冬季及取暖期气象条件、燃煤量、秸秆焚烧、外来输入等多方面因素影响，PM2.5年均值超标，且以春、冬季及取暖期尤为严重。判定项目所在区域为环境空气质量不达标区。 2020年，沈阳市城市环境空气质量优、良天数为287天，同比增加3天；达标天数比例78.4%，同比增加1个百分点。环境空气6项评价指标中，除细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）浓度外，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）浓度均达标；6项评价指标中除可吸入颗粒物（PM10）24小时平均第95百分位数浓度同比上升，其他同比均下降。 声环境质量现状 本次评价委托辽宁中天理化分析检测有限公司2022年1月16日-17日对本项目厂界的环境噪声进行监测。在项目四周场界外1m处布设4个噪声监测点位，监测2天，昼间、夜间各一次，噪声监测点位布点见附图。 表3-2 噪声监测结果 检测点位 检测结果 Leq dB(A) 2022-1-16 2022-1-17 昼间 夜间 昼间 夜间 厂界东 48 42 51 44 厂界南 49 42 49 42 厂界西 48 43 51 41 厂界北 49 42 51 42 建设项目所在地属于1类声功能区，执行1类标准，即昼间55dB(A)，夜间45dB(A)。由上表可见，项目所在地四周昼夜环境噪声现状均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目厂界外500米范围内存在大气环境保护目标，项目东侧为万科浑南新都心小区（1、2期在建，3期未建设），南侧为A5地块（工业），西侧为空地，北侧为规划教育用地。 2、声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外 500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于辽宁省沈阳市浑南区HNG-2101号全运路南304国道西-2地块，土地性质为工业用地。 表3-3 环境保护目标一览表 环境要素 名称 坐标（国家2000大地坐标系） 保护 对象 保护内容 环境 功能区 相对厂址方位 相对厂界最近距离（m） 规模（人） X Y 环境空气 万科浑南新都心小区 541874.86 4617038.27 居住区 人群 二类区 W 218 7941 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、噪声排放标准 项目厂界噪声排放标准执行《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。 表3-4 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 声环境功能区类别 时段 昼间 夜间 1 55 45 2、废气 本项目燃气供暖锅炉燃烧废气中氮氧化物、二氧化硫、颗粒物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值要求。 表3-5 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 单位mg/m3 污染物 限值 污染物排放监测位置 燃气锅炉 颗粒物 20 烟囱或烟道 二氧化硫 50 氮氧化物 150 烟气黑度 ≤1 烟囱排放口 3、废水 本项目运行期间废水BOD5、COD、SS、氨氮执行《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2中排入污水处理厂的水污染物最高允许排放浓度，要求具体见下表。 表3-6 污水排放标准 （mg/L） 序号 项目 最高允许排放浓度 标准来源 1 BOD5 250 《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008） 2 COD 300 3 SS 300 4 总氮 50 5 氨氮 30 6 pH 6-9 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 4、固体废物 生活垃圾、一般工业固废和危险废物贮存、处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求；项目危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及国家污染物控制标准修改单（环境保护部公告，2013年第36号）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《辽宁省环境保护厅关于贯彻执行环保部建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知》（辽环发【2015】17号），结合本项目特点，建议本次项目的总量控制指标按以下执行： 本项目燃气锅炉废气污染物氮氧化物年排放量为0.34t/a。 本项目生活废水排放量为300t/a，锅炉废水为1t/a，经化粪池处理后由市政排水管网排入沈阳南部污水处理厂。自身污水总排口总量指标按COD排放浓度300mg/L，NH3-N排放浓度30mg/L计算，总量指标为：COD：0.09t/a；NH3-N：0.009t/a。南部污水处理厂处理后COD排放浓度为50mg/L，NH3-N排放浓度为5mg/L，总量指标为：COD：0.015t/a ；NH3-N：0.0015t/a。 本项目氮氧化物总量控制为：0.34t/a，废水排放总量控制指标为COD：0.015t/a；NH3-N：0.0015t/a。 具体以生态环境审批部门的批复为准。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1.施工期大气环境影响分析 项目污染影响时段主要为施工期和运营期，本项目已建设完成。项目运营期入驻企业具有不确定性因素，入驻企业应另作环评，运营期具体工程分析及污染源强情况将在运营生产环评中作详细分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 项目运营期入驻企业具有不确定性因素，入驻企业应另作环评，运营期具体工程分析及污染源强情况将在运营生产环评中作详细分析。项目A-2#、A-3#、A-4#、A-5#为工业厂房配套食堂，具体工程分析及污染源强情况将由运营企业在环评中作详细分析。 运营期入驻企业： 废气 运行期废气主要为颗粒物、有机废气等，入住企业排放废气需满足行业或国家排放要求，入住企业需根据企业排放废气特点自行设置相应环保设置，保证废气达标排放。 准入行业常见废气污染物及废气处理措施如下： 表4-1 准入行业常见废气污染物及废气处理措施表 序号 准入行业 准入行业示例 废气污染物 废气处理措施 1 健康医疗 药剂小试实验室、检测实验室、生物实验室、医疗服务等 颗粒物、有机废气、焊接烟尘等；涉及其他废气污染物排放的，企业根据废气污染物特点自行建设废气处理设施。 颗粒物采用布袋除尘等；有机废气采用活性炭吸附等措施；焊接烟尘采用焊接烟尘净化器等措施处理。 2 节能环保 技术研发、技术推广、环保材料研发、环保服务等 3 城市消费 零售、技术服务、展览、办公、酒店、主题公园等 4 信息技术 互联网服务、软件开发、通信设备以及光缆研发制造等 5 新能源 新能源技术研发、新能源材料研发等 6 新材料 新材料研发、新材料制造等 7 高端装备制造 电器设备制造、电子设备制造等 入驻企业废气具体由入驻企业环评另行评价。 （2）废水 运行期废水主要为员工生活污水和企业生产废水。生活污水由园区化粪池统一处理，入住企业排放生产废水需满足行业、地区或国家排放要求，入住企业需根据企业排放生产废水特点自行设置相应污水处理设施，保证废水达标排放（辽宁省污水综合排放标准、行业标准或国家标准）。 准入行业常见废水污染物及废水处理措施如下： 表4-2 准入行业常见废气污染物及废气处理措施表 序号 准入行业 准入行业示例 废水污染物 废水处理站措施 1 健康医疗 药剂小试实验室、检测实验室、生物实验室、医疗服务等 酸碱性废水、含病菌废水等 酸碱中和、次氯酸钠消毒等 2 节能环保 技术研发、技术推广、环保材料研发、环保服务等 无生产废水或少量实验废水等；涉及其他工业废水排放的，需企业自行设置污水处理设施，达标后排放。 根据废水特点自行设置污水处理设施，污水处理达标后排放。 3 信息技术 互联网服务、软件开发、通信设备以及光缆研发制造等 4 新能源 新能源技术研发、新能源材料研发等 5 新材料 新材料研发、新材料制造等 6 高端装备制造 电器设备制造、电子设备制造等 入驻企业废水具体由入驻企业环评另行评价。 （3）噪声 运行期期噪声主要为企业设备噪声，企业需采用低噪设备、建筑隔声等措施降低噪音。 入驻企业噪声具体由入驻企业环评另行评价。 （4）固废 准入行业常见固废处理措施如下： 表4-3 准入行业常见固废污染物及固废处理措施表 序号 准入行业 准入行业示例 固废名称 处置措施 1 健康医疗 药剂小试实验室、检测实验室、生物实验室、医疗服务等 医疗废物、实验废液 一般固废外售处理；危险废物委托有资质单位处理；医疗废物由专业单位处理。 2 节能环保 技术研发、技术推广、环保材料研发、环保服务等 危险废物（废机油等）、一般工业固废 3 信息技术 互联网服务、软件开发、通信设备以及光缆研发制造等 4 新能源 新能源技术研发、新能源材料研发等 5 新材料 新材料研发、新材料制造等 6 高端装备制造 电器设备制造、电子设备制造等 运行期固废主要为生活垃圾、一般工业固废和危险废物。生活垃圾由环卫处置；一般工业固废入住企业自行设置一般固废暂存间，外售后再利用处理；危险废物入住企业自行设置危险废物暂存间并委托有资质单位处理。 入驻企业固废具体由入驻企业环评另行评价。 （5）环境风险 入驻企业应为环境风险极低的企业，危废暂存设施及其他需要重点风险管控的单元应采取风险管控措施，做好防渗漏、防流失等降低环境风险。 本项目： 废气 (1)废气 本项目天然气锅炉冬季供暖使用，设置3台4200KW天然气锅炉，年工作时间150天，年运行时间3600h，天然气消耗量为48.8万m³。废气污染物主要为：颗粒物、氮氧化物和二氧化硫。锅炉为超低氮冷凝真空热水锅炉，设置一根43m高排气筒（P1）。 室燃锅炉：天然气随同空气喷入炉膛(燃烧室)进行悬浮燃烧的锅炉。 污染物产生量根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中工业锅炉（热力供应）行业系数手册确定。 ①工业废气量：产污系数为107753m³/万m³-原料，本项目工业废气量为525.83万m³。 ②二氧化硫：产污系数为0.02S，本项目使用的天然气含硫量参考天然气GB17820-2018中二级质量要求中总硫最大值100mg/m3，则产污系数为2kg/万m3-原料，则本项目二氧化硫产生量为97.6kg/a，二氧化硫排放浓度为18.6mg/m3。 ③氮氧化物：本项目使用低氮燃烧-国内领先技术，产污系数为6.97kg/万m3-原料，则本项目氮氧化物产生量为340.1kg/a，氮氧化物排放浓度为64.7mg/m3。 ④颗粒物：工业锅炉（热力供应）行业系数手册中无天然气锅炉颗粒物产污系数，参考火力发电热电联产行业系数手册中产污系数，取产污系数1.039kg/万m3-原料，则本项目颗粒物产生量为50.7kg/a，颗粒物排放浓度为9.6mg/m3。 运营期天然锅炉废气产排放情况见下表： 表4-4 运营期锅炉废气产排放情况 污染源 工业废气量 颗粒物 NOx SO2 万m3 mg/m3 kg/h kg/a mg/m3 kg/h kg/a mg/m3 kg/h kg/a 天然气 锅炉 525.83 9.6 0.014 50.7 64.7 0.094 340.1 18.6 0.027 97.6 锅炉排气筒高度合理性分析：《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求新建燃气锅炉排气筒不低于8m，本项目天然气锅炉排气筒为43m，满足要求；《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求新建锅炉房排气筒周围半径200m距离内有建筑物时，排气筒高出最高建筑物3m以上，本项目锅炉房排气筒周围半径200m距离内有建筑物，最高建筑物为A-9#建筑，高40m，满足要求。 本项目废气产生及排放情况如下表。 表4-5 废气污染物产排情况 污染源 污染因子 产生情况 环保措施 排放情况 产生浓度（mg/m3） 产生速率（kg/h） 产生量（kg/a） / 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 排放量（kg/a） 43米排气筒（P1） 颗粒物 9.6 0.014 50.7 / 9.6 0.014 50.7 二氧化硫 18.6 0.027 97.6 / 18.6 0.027 97.6 氮氧化物 64.7 0.094 340.1 低氮燃烧 64.7 0.094 340.1 本项目废气排放口情况如下 表4-6 排放口基本情况 排放口 编号 地理坐标 高度 排气筒内径 温度 年排放时间 43米排气筒（P1） DA001 经度：123°30′8.06″， 纬度：41°42′4.33″ 43m 1m 80℃ 间歇排放3600d 本项目非正常工况考虑废气处理设施事故中的最不利情况，造成排气筒中废气污染物未经净化直接排放。 本项目中锅炉配备低氮燃烧机，当燃烧机故障时，锅炉无法正常运行；其他非正常工况不会影响低氮燃烧机工作，不会造成锅炉废气污染物排放超标（排气筒P1）。 企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运。 ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； 综上所述，本项目燃气锅炉废气治理措施采用排污许可证申请与核发技术规范中可行技术，废气经过处理后排放能够达到相应标准要求，非正常工况情况下采取措施后能够有效控制废气排放，因此，本项目对区域大气环境的环境影响较小。 （2）大气防护距离： 根据《环境影响评价导则大气环境》（HJ2.2-2018）中规定，“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境保护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。本项目废气污染物厂界排放浓度满足排放标准要求，厂界外大气污染物短期贡献浓度未超过环境质量浓度限值，则本项目不设置大气环境防护距离。 2、废水 生活废水： 本项目定员50人，用水标准为30L·人/天，每天工作8小时，年生产250天，日用水量为1.5t/d，375t/a；生活废水排污系数为80%，则生活废水排放量为300t/a，经化粪池处理后通过市政管网排入沈阳南部污水处理厂。 表4-7 本项目生活废水排放情况表 项目 污染物 产生浓度mg/L 产生量t/a 处理措施 排放浓度mg/L 排放量t/a 生活污水 300t/a COD 500 0.15 化粪池 300 0.09 SS 400 0.12 300 0.09 氨氮 70 0.021 30 0.009 BOD5 500 0.15 250 0.075 总氮 70 0.021 50 0.015 锅炉废水： 本项目锅炉内置热交换器，出水温度50℃，回水温度40℃，锅炉废水主要为软水制备时产生的废水和锅炉定期排水，本项目设置3台4.2t/h锅炉，补水量为10.6t/a，排放废水量为1t/a，废水直接在总排污口与处理后的生活污水混合外排入管网后，通过市政管网排入沈阳南部污水处理厂。本项目废水排放情况：锅炉废水排放量为1t/a。 表4-8 本项目锅炉废水排放情况表 项目 污染物 产生浓度mg/L 产生量t/a 处理措施 排放浓度mg/L 排放量t/a 锅炉废水1t/a COD 100 0.0001 化粪池 50 0.00005 3、噪声 本项目噪声源主要为锅炉运行过程中产生的噪声，锅炉采用低噪设备，锅炉主体及风机丰设备设置于A-9#办公楼东侧地下一层。锅炉设备产生的噪声值约为65~85dB(A)，经建筑隔音（地下一层），综合隔声量可达35dB(A)以上，锅炉设备噪声经距离衰减后（距厂界大于50米），噪声到达至厂界处可以降至55dB（A）以下。 噪声经建筑隔声、距离衰减后，各厂界噪声贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准要求，即昼间≤55B（A），夜间≤45dB（A）。 4、固体废物 本项目固废为生活垃圾。 生活垃圾：项目营运期职工有50人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d，生活垃圾预计产生量约为25kg/d，6.25t/a。产生的生活垃圾由公司统一收集，定期交由环卫部门清运、处理。 5、环境风险 本项目锅炉燃料使天然气，天然气由市政管网提供，园区内不储存，故本报告中不做环境风险评价。企业在使用锅炉时严格按照规范操作，人员可避免相关危害。 6、监测计划 根据国家有关规范和辽宁省总量控制有关要求，企业应与有关部门共同制定《排放污染物总量监测方案》，并经环境保护行政主管部门审定批准后执行。根据《污染源自动监控管理办法》(总局令第28号)、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），企业污染源监测计划见表4-15，该计划由建设单位负责实施。 表4-9 运营期环境监测计划表 类别 监测点位名称 监测因子 周期及频率 废气 废气排放口P1 氮氧化物、颗粒物、二氧化硫、烟气黑度 1次/月 废水 污水总排口 流量、pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、粪大肠菌群 1次/年 噪声 厂界四周 Leq 1次/季度 从布点到取得数据的整个过程均应进行全面质量管理，并符合国家有关规定的要求。监测方法采用国家对应要求方法。 7、环保措施“三同时”验收一览表 建设项目环保设施“三同时”验收一览表如下表所示。 表4-10 “三同时”验收一览表 类型 污染防治措施 验收标准 废气 氮氧化物、颗粒物、二氧化硫 锅炉采用低氮燃烧技术，废气通过43米高排气筒排放 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值要求 废水 生活污水、锅炉废水 生活污水和锅炉废水一起经化粪池处理后通过污水管网排入市政生活污水处理厂 《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2中排入污水处理厂的水污染物最高允许排放浓度 固废 生活垃圾 生活垃圾 环卫清运 / 噪声 设备 噪声 减振和隔声装置 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类 8、企业排污口规范化 根据国家标准《环境保护图形标志--排放口(源)》和国家环保总局《排污口规范化整治要求(试行)》的技术要求，一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，建设单位在投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应于污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。 项目应在各气、水、声、固排污口（源）挂牌标识。规范化整治具体如下： （1）项目建设完成后，生活污水排放口附近醒目处应树立一个环保图形标志牌。 （2）项目建设完成后，废气排气筒附近醒目处均应树立一个环保图形标志牌。 （3）项目建设完成后，固废处置前应当有防扬散、防流失等措施，贮存处进出口醒目处应设置环保图形标志牌，见图4-1。 污水排放口 污水排放口 废气排放口 废气排放口 噪声排放源 噪声排放源 固体废物提示 一般固体废物 城市生活垃圾分类标志 危险废物标志 图4-1 环境保护图形标志 （4）项目建设完成后，在噪声较大的实验室外或噪声源较大的地方醒目处应设置环保图形标志牌。 标志牌的设置要求应按《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）的规定执行。标志牌必须保持清晰、完整，当发现有损坏或颜色有变化，应及时修复或更换。检查时间一年两次。 表4-11 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称 形状 背景颜色 图形颜色 警告标志 三角形边框 黄色 黑色 提示标志 正方形边框 绿色 白色 9、环保投资 项目建设总投资30834万元，实际环保投资共50万元，占总投资的0.16%，具体环保投资见下表。 表4-12 环保投资一览表 项目 环保设施 投资（万元） 废气 燃气锅炉 低氮燃烧器；43m高排气筒 30 废水 化粪池 防漏、防渗化粪池 20 合计 / 50 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉排气筒DA001 | 氮氧化物、颗粒物、二氧化硫 | 锅炉采用低氮燃烧技术，废气通过一根43米高排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值要求 |
| 地表水环境 | 生活污水、锅炉废水 | pH、COD、SS、氨氮、BOD5 | 生活污水和锅炉废水一起经化粪池处理后通过污水管网排入生活污水处理厂 | 《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2中排入污水处理厂的水污染物最高允许排放浓度 |
| 声环境 | 生产设备、风机等 | 等效A声级 | 选用高效低噪声设备，厂房隔音 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾由环卫部门清运。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 化粪池等可能泄露地区设为重点污染防治区，防渗要求为：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
| 生态保护措施 | 不涉及 |
| 环境风险 防范措施 | 不涉及 |
| 其他环境 管理要求 | 无 |

# 六、结论

本项目在生产过程中会产生废气、废水、噪声、固体废物等，在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施的基础上，切实做到“三同时”在营运期内持之以恒加强环境管理的前提下，从环境保护角度，本项目可行。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 二氧化硫 | 0 | 0 | 0 | 0.098t/a | 0 | 0.098t/a | +0.098t/a |
|  | 氮氧化物 | 0 | 0 | 0 | 0.34t/a | 0 | 0.34t/a | +0.34t/a |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.0901t/a | 0 | 0.0901t/a | +0.0901t/a |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.09t/a | 0 | 0.09t/a | +0.09t/a |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.009t/a | 0 | 0.009t/a | +0.009t/a |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.075t/a | 0 | 0.075t/a | +0.075t/a |
|  | 总氮 | 0 | 0 | 0 | 0.015t/a | 0 | 0.015t/a | +0.015t/a |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 6.25t/a | 0 | 6.25t/a | +6.25t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# 附图、附件：

附图1  项目所在位置图

附图2  本项目平面布置图

附图3  四邻关系图

附图4  沈阳浑南区生态红线图

附图5  沈阳声功能环境区划图

附图6  监测点位图

附图7  环境保护目标图

附件1  委托书

附件2  营业执照

附件3  不动产权证书

附件4  备案证明

附件5  监测报告

附件6 “三线一单”管控单元查询申请表

附件7 未批先建免处罚会议纪要

附图1  项目地理位置图

## 附图2  万科中日产业园总体规划图

## 附图3  中日产业园（A4）平面布置示意图

## 附图4  本项目污水管网走向图

附图5  本项目航拍图（2021年）

## 附图6  本项目四邻关系图

## 附图7  本项目环境保护目标图

## 附图8  项目监测点位图

附图9  沈阳浑南区生态红线图

## 附图10  沈阳声功能环境区划图

## 附件1  委托书

委  托  书

辽宁唐龙技术咨询有限公司：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》规定，特委托你单位开展《沈阳万科万道产业开发建设有限公司中日产业园A4地块建设项目》的环境影响评价工作。

望接受委托后，尽早开展工作！

委托单位：沈阳万科万道产业开发建设有限公司

2022年1月

## 附件2  营业执照

## 附件3  项目工业土地不动产权证书

## 附件4 备案证明

## 附件5 监测报告

## 附件6 “三线一单”管控单元查询申请表

## 附件7 未批先建免处罚会议纪要

# Text boxes

项目所在地

本项目

本项目A4地块

10m

厂房

厂房

厂房

厂房

厂房

食堂

食堂

食堂

食堂

化粪池

隔油池

污水管线

9#

8#

6#

5#

3#

2#

1#

4#

7#

锅炉房

排气筒P1

污水总排口

本项目

空地

空地

万科新都心A1-A3

锅炉

规划教育用地

工业厂房

万科新都心小区

## 本项目：项目已建成，卫星地图未更新）

100m

项目所在地

项目所在地