产品名称：高纯氮气|液氮
其他名称：高纯氮气，高纯氮
分子式：N2
UN NO：UN 1066/1977
CAS NO：7727-37-9
产品纯度：99.999％或99.9999％
包装说明：40L钢瓶、杜瓦罐或客户指定包装

| 容器规格 | 容器尺寸 (cm) | 平均重量 (kg) | 阀门/螺纹出口 | 充装量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40L氮气钢瓶 | 22×140 | 56 | QF-2 螺纹G5/8 | 13.5MPa/5.4Nm3/6kg |
| 175L液氮杜瓦罐 | 51×160 | 280 | QF-2 螺纹G5/8 | 120kg |
| 20~100m3液氮储槽 | 260×800以上 | 3200以上 | 按客户需求 | 20~100吨 |

| 成分 |  | 纯氮 | 高纯氮气 | 超纯氮气 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氮气 | ≥ | 99.99% | 99.999% | 99.9999% | %V |
| 氢气 | ≤ | 15 | 1 | 0.1 | ppmv |
| 氧气 | ≤ | 50 | 3 | 0.2 | ppmv |
| 一氧化碳 | ≤ | 5 | 1 | 0.1 | ppmv |
| 二氧化碳 | ≤ | 10 | 1 | 0.1 | ppmv |
| 总碳 | ≤ | 5 | 1 | 0.1 | ppmv |
| 水份 | ≤ | 15 | 3 | 0.2 | ppmv |

氮气在常况下是一种无色无味无臭、无毒的气体。氮气占空气含量的78%，在标准情况下的气体密度是1.25g/L，氮气在水中溶解度很小。氮气在低温-196℃下会液化成无色液体，进一步降低温到-210℃ 时，更会形成白色晶状固体。

在气体工业中，通常采用黑色无缝碳钢瓶盛放氮气，按纯度分为纯氮、高纯氮和超纯氮，大批量使用时，可以选择液氮杜瓦罐、液氮储槽、PSA制氮机、膜分离制氮机、低温分离制氮机等氮气供应方式。

氮气的化学性质很稳定，常温下很难跟其他物质发生反应，但在高温、高能量条件下可与某些物质发生化学变化，用来制取对人类有用的新物质。氮气在各行业中广泛使用：在金属热处理的光亮退火、光亮淬火等热处理工艺过程中，为工业炉提供保护气与安全气，以防止产品的氧化；在电子工业用于提供保护气、稀释气、携带气和自动化系统半导体、电子元件等氮气保护；在铝加工业的铝制品、铝型材加工，铝薄轧制等气体保护；在石油化工系统中管道容器等的氮气吹扫，储罐充氮、置换、检漏，可燃性气体保护；在医药卫生制药原料、药物充氮包装、运输以及中草药防蛀、防腐保护；在粉末冶金粉末烧结，磁性材料烧结中的氮气保护；在海陆运输各种化工产品、油品、液态天然气充氮运输以及食品蔬菜运输中的防腐保鲜；在易燃易爆品保护防止库房、窖井的尘爆，煤矿的灭火，弹药的运输及储存；在合成纤维充氮压料，拉丝防氧化；在塑料橡胶高压成型防氧化，电线电缆气体保护；浮法玻璃生产过程中气体保护，防锡槽氧化；仓储粮食及农副产品杀虫、保鲜、贮存；啤酒饮料工艺气，保鲜，贮存；充氮无铅锡焊为回流焊和波峰焊配套；用作仪器仪表载气等。

氮气用作汽车轮胎填充气体

高纯氮气用作色谱仪等仪器的载气

用作铜管的光亮退火保护气体

跟高纯氦气、高纯二氧化碳一起用作激光切割机的激光气体

氮气也作为食品保鲜保护气体的用途

用于合成氨、合成纤维（锦纶、腈纶），合成树脂，合成橡胶等

在自动化系统半导体、电子元件等电子行业制造中，氮气用作保护气、稀释气、携带气

在化工行业，氮气主要用作保护气体、置换气体、洗涤气体、安全保障气体

用作铝制品、铝型材加工，铝薄轧制等保护气体

用作回流焊和波峰焊配套的保护气体，提高焊接质量

用作浮法玻璃生产过程中的保护气体，防锡槽氧化

使用氮气注意事项：使用前先给氮气管道试压和试漏，严禁氮气管道泄漏，操作环境保持通风，当空气中氮气含量增加导致氧气含量低于19.5%时有可能引起窒息。

瓶装氮气为高压充装气体，使用时应经氮气减压器减压降压后方可使用，移动氮气钢瓶时应使用钢瓶手推车。

包装的氮气钢瓶上均有使用的年限，一般为5年必须检验，30年强制报废，凡到期的气瓶必须送往有部门进行安全检验，方能继续使用。

每瓶氮气在使用到尾气时，应保留瓶内余压在0.5MPa，不得低于0.25MPa余压，应将瓶阀关闭，以保证气体质量和使用安全。

瓶装氮气产品在运输储存、使用时都应分类堆放，严禁可燃气体与助燃气体堆放在一起，不准靠近明火和热源，应做到勿近火、勿沾油腊、勿爆晒、勿重抛、勿撞击，严禁在气瓶身上进行引弧或电弧，严禁野蛮装卸。

液氮温度低至-196℃，跟皮肤接触能使皮肤严重冻伤。

名称 氮气

化学式 N2

CAS注册号 7727-37-9

相对分子质量 28.013

熔点 -210℃

沸点，101.325kPa(1atm)时 -195.8℃,

临界温度 -147.05℃

临界压力 3.4MPa

临界体积 90.1cm3/mol

临界密度 0.3109g/cm3

临界压缩系数 0.292

偏心因子 0.040

液体刻密度 ,-180℃时 0.729g/cm3

液体热膨胀系数 ,-180℃时 0.00753 1/℃

表面张力 ,-210℃时 12.2×10-3 N/m

气体密度 ,101.325 kPa(atm)和70oF(21.1℃)时 1.160kg/m3

气体相对密度,101.325 kPa(1atm)和70oF时(空气=1) 0.967

汽化热 , 沸点下 202.76kJ/kg

熔化热 , 熔点下 25.7kJ/kg

气体定压比热容 cp ,25 ℃时 1.038kJ/(kg• k),0.248 BTU/(1b·R)

气体定容比热容 cp ,25 ℃时 0.741kJ/(kg• k),0.177 BTU/(1b·R)

气体比热容比 , cp/cv 1.401

液体比热容 ,-183℃时 2.13kJ/(kg•k )

因体比热容 ,-223℃时 1.489kJ/(kg•k )

气体摩尔熵 ,25℃时 191.5 J/(mol•k )

气体摩尔生成熵 ,25℃时 0 J/(mol•k )

气体摩尔生成焓 ,25℃时 0 KJ/mol

气体摩尔吉布斯生成能 ,25℃时 0 KJ/mol

溶解度参数 9.082 (J/cm3 )0.5

液体摩尔体积 34.677 cm3 /mol

在水中的溶解度 ,25℃时 17.28×10 -6(w)

辛醇 -水分配系数 ,lgKow ---

在水中的亨利定律常数 ,25℃时 8829Mpa/x

气体黏度 ,25℃时 175.44×10 -7 Pa•s,175.44μP

液体黏度 ,-150℃时 0.038mPa •s,0.038 cp

气体热导率 ,25℃ 时 0.02475 W/(m • K)

液体热导率 ,-150℃时 0.0646W/(m • K)