## Slide 1
《绿色建筑与节能设计审查要点》
（2022年版）
结构专业 蒋金梁
浙江大学建筑设计研究院有限公司
2023.4.4

## Slide 2
目 录
一
结构专业审查要点
二
设计绿色建筑评估（结构专业）

## Slide 3
一. 结构专业审查要点

## Slide 4
1 审查依据
现行国家和浙江省结构设计标准（包括通用系列规范）
规划条件或其他文件—主要用于确定是否采用装配式建筑
《建筑工程设计文件编制深度要求》（2016年版）——设计文件深度
《绿色建筑设计标准》DB33/1092-2021——技术审查重点
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019——设计绿色建筑评估表
《民用建筑项目节能评估技术规程》DBJ33/T 1288-2022
浙江省《装配式建筑评价标准》DB33/T1165-2019
《绿色与节能设计施工图专篇》：强调符合性

## Slide 5
2 工程概况及设计依据性条件
设计文件内容：工程所在地 建筑主要功能 建筑规模 结构类型
工程地质和水文地质概况 建设场地适应性评价
文件形式：初步设计或施工图设计说明和图纸、勘察报告
审查要点：基本完整、可作为确定结构分类等级的依据

## Slide 6
3 结构分类等级
设计文件内容（10个）：结构设计工作年限 结构安全等级 地基基础设计等级
桩基设计等级 抗震设防类别 抗震等级 地下室防水等级
人防地下室抗力级别 混凝土构件的环境类别 地下室抗浮设计等级
文件形式：初步设计或施工图设计说明和图纸
审查要点：基本完整、合理，符合性——项目特性和相关结构设计标准

## Slide 7
4 主要荷载（作用）
设计文件内容：必选项和选择项
必选项：恒活载、楼（屋）面活荷载、风荷载、雪荷载、地震作用；
选择项：人防等效静荷载标准值、地下室抗浮设计水位、其他荷载；
风荷载：至少包括基本风压和地面粗糙度；
对风荷载比较敏感的高层建筑（高度大于60m），承载力设计时应按
基本风压的1.1倍采用；
体型系数取1.4或需要更细致计算（包括风洞试验）时；

## Slide 8
4 主要荷载（作用）
设计文件内容：
地震作用：抗震设防烈度、设计基本地震加速度、设计地震分组、场地类别
场地特征周期、结构阻尼比、水平地震影响系数最大值等；
其他荷载：温度作用、规范没列入的楼（屋）面活荷载，需要时应补充工
况组合、分项系数及组合系数等
文件形式：初步设计或施工图设计说明和图纸
审查要点：基本完整、合理，符合性——建筑功能和相关设计标准

## Slide 9
5 结构分析
设计文件内容：结构分析软件编制单位、名称、版本号（正版和有效性）；
计算嵌固部位、主要参数（计算简图合理）
主要计算结果和规则性判定（性能性、符合标准要求）
性能化抗震设计（可选项、绿建得分、超限建筑）

## Slide 10
5 结构分析
控制性计算结果：周期、周期比、刚度比、层间位移角、位移比、剪重比
底部抗倾覆弯矩；
结构规则性：规则、不规则（一项不规则）、特别不规则（参考超限判定）
严重不规则（控制性项）
文件形式：初步设计或施工图设计说明和图纸、计算主要结果
审查原则：基本完整、合理，符合性——相关结构设计标准

## Slide 11
6 结构设计
设计原则：《绿色建筑设计标准》DB33/1092-2021
结构设计应在做到安全适用、经济合理、施工便捷的基础上，优先采用资源消耗少、环境影响小以及便于材料循环再利用的建筑结构体系；
选择建设场地时，应满足现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011 的相关要求；
建筑结构应满足承载力、变形和建筑使用功能的要求，结构构件的耐久性应满足相应设计使用年限的要求；
滨海建筑应充分考虑结构的耐久性，采取专门的提高结构耐久性和防腐蚀的措施。
文件形式：勘察报告、结构布置、初步设计或施工图设计说明、主要分析结果
审查原则：基本完整、合理，符合性——勘察报告和相关结构设计标准

## Slide 12
6 结构设计
抗震设计和结构布置：《绿色建筑设计标准》DB33/1092-2021
结构方案应满足抗震概念设计的要求，不应采用严重不规则的结构方案，对于特别不规则的结构应合理确定抗震性能目标。
结构缝（伸缩缝、沉降缝和防震缝）和后浇带的设置合理；
结构体系、地基基础、构件截面及布置、建筑设备管线分离等；（《绿色建筑设计标准》DB33/1092-2021 6.2.1~6.2.3）
主要满足安全、耐久、经济（节材）、合理
文件形式：结构布置、初步设计或施工图设计说明、主要分析结果及规则性判定
审查原则：概念设计及性能化要求、符合性——相关《绿色建筑设计标准》
和结构设计标准

## Slide 13
7 结构节材
主要结构材料：《绿色建筑设计标准》DB33/1092-2021
严禁采用国家和地方明令禁止使用或淘汰的材料和产品；
现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆；（应注明）
混凝土结构中梁、柱、剪力墙等构件的受力普通钢筋应采用不低于400MPa 级的热轧带肋钢筋；
文件形式：初步设计或施工图设计说明
审查原则：均为控制项，必须满足。

## Slide 14
7 结构节材
主要结构材料：《绿色建筑设计标准》DB33/1092-2021
严禁采用国家和地方明令禁止使用或淘汰的材料和产品；
《关于发布<浙江省建设领域推广应用技术公告>和<浙江省建设领域淘汰和限制使用技术公告>的通知》浙建发〔2014〕284号
常见限制或淘汰材料和产品：实心粘土砖、人工挖孔桩、冷拔低碳钢丝、非耐碱玻纤生产的GRC轻质隔墙板、非蒸压养护加气混凝土砌块和手工切割生产的加气混凝土砌块、强度等级低于MU2.5的空心砖（砌块）、强度等级低于MU5的砌墙砖（砌块）
·

## Slide 15
7 结构节材
主要结构材料：《绿色建筑设计标准》DB33/1092-2021
明确混凝土、钢筋（钢材）、砌体等主要结构材料的性能指标及应用范围；
文件形式：初步设计或施工图设计说明
审查要点：1.注明主要结构材料的性能指标及应用范围；各种材料一般分开注明；
2.完整性、符合性和适用性。符合建筑特性和相关设计标准要求。
3.砌体包括墙体材料和砂浆。

## Slide 16
7 结构节材
主要结构材料：《绿色建筑设计标准》DB33/1092-2021
一星级、二星级、三星级
钢筋混凝土结构或混合结构中混凝土部分，400MPa 级及以上受力普通钢筋占受力普通钢筋总量的比例不应小于85%；（85%）；（85%）；
钢结构或高层混合结构中钢结构部分，Q355 及以上高强钢材用量占钢材总量的比例不应小于50%；50%；70%；
100米以上高层钢筋混凝土结构中竖向承重结构采用强度等级不小于C50 混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例不宜小于50%；50%；50%；

## Slide 17
7 结构节材
主要结构材料：《绿色建筑设计标准》DB33/1092-2021
二星级、三星级
人工填土宜就近选用经处理的工业废渣、无机建筑垃圾及素填土，并符合相关规范的要求。
优先采用无须外加装饰层的建筑材料。
文件形式：结构布置、初步设计或施工图设计说明
审查要点：1.预评价阶段（设计阶段）在设计说明、结构施工图中应提出选材要求，
应用比例根据经验估算；
2.评价阶段，需要各类材料应用比例计算书；

## Slide 18
7 结构节材
项目所在地材料供应情况：《绿色建筑设计标准》DB33/1092-2021
一星级、二星级、三星级
施工现场500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例
应大于60%；70%；90%
审查原则：1.预评价阶段（设计阶段）在设计说明、结构施工图中应提出选材要求，
应用比例根据经验估算；
2.评价阶段，查阅购销合同、材料用料清单，需要各类材料应用比例计算书；
3.重点核查建材的最后一个生产或加工工厂或场地位置。

## Slide 19
7 结构节材
绿色建材：《绿色建筑设计标准》DB33/1092-2021
一星级、二星级
可再循环材料、可再利用建筑材料。可再循环材料、可再利用建筑材料的用量比例在住宅建筑中不应低于6%，公共建筑中不应低于10%；
以各种废弃物为原料生产的建筑材料。只采用一种利废建材时，其占同类建材的用量比例不宜低于50%。选用两种及以上的利废建材时，每一种占同类建材的用量比例均不宜低于30%；
审查要点：1.评价范围是永久性安装工程中的建筑材料，不包括电梯等设备;
2.预评价查阅各专业的设计说明和施工图、各种材料的使用部位及使用量等;
3.评价查阅竣工文件，各类材料用量的比例计算书；
4.利废建材中废弃物掺量说明及证明材料，相关产品检测报告；
5.应与《设计绿色建筑评估表》及《绿色与节能设计施工图专篇》一致。

## Slide 20
7 结构节材
绿色建材：《绿色建筑设计标准》DB33/1092-2021
名词解释:可再利用材料、可再循环材料
可再利用材料：在不改变材料的物质形态情况下再利用，或经过简单组合、修复后可
直接再利用的土建及装饰装修材料，如旧钢架、旧木材、旧砖、钢结构型材等；
可再循环材料：需要通过改变物质形态可实现循环利用的土建及装饰装修材料，如钢筋、铜、
铝合金型材、玻璃、石膏、木地板、钢结构型材等；
不包括施工过程中产生的回填土、使用的模板等；

## Slide 21
7 结构节材
绿色建材：《绿色建筑设计标准》DB33/1092-2021
名词解释:利废建材
利废建材：以废弃物为原料生产的建筑材料；
废弃物掺量（重量比）不低于生产相应建筑材料总量的30%；
废弃物主要包括建筑废弃物、工业废料和生活废弃物；
鼓励利用废弃混凝土、建筑垃圾、农作物及工业副产品等。

## Slide 22
7 结构节材
绿色建材：《绿色建筑设计标准》DB33/1092-2021
三星级
可再循环材料、可再利用建筑材料。可再循环材料、可再利用建筑材料的用量比例在住宅建筑中不应低于10%，公共建筑中不应低于15%；
绿色建材的应用比例对住宅建筑不应低于30%，对公共建筑不应低于50%。
审查要点：1.三星级住宅绿色建材应用比例有要求；
2.达到一定的比例后，设计绿色建筑评估表相应项可得分；
3.要求与《设计绿色建筑评估表》及《绿色与节能设计施工图专篇》一致。

## Slide 23
7 结构节材
绿色建材：《绿色建筑设计标准》DB33/1092-2021
绿色建材应用分析
本条所指的绿色建材需通过相关评价认证方能得分，所涉材料如尚未开展绿色建材评价标识，则在式中分母“100”中扣除相应的分值后计算；
与结构设计及材料有关的为预拌混凝土、预拌砂浆、非承重围护墙、内隔墙，因此应用比例至少可取30%，相应得分不低于4分，有利于绿建得分。

## Slide 24
7 结构节材
绿色建材：《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

## Slide 25
8 装配式建筑设计
设计文件内容：装配式建筑设计目标、实施方案、评价指标和装配率
文件形式：装配式建筑专篇
审查依据：项目所在地《绿色建筑专项规划》、《规划条件》等协议或政策性文件
  浙江省《装配式建筑评价标准》DB33/T1165-2019
  或《宁波市装配式建筑装配率与预制率计算细则》
  审查要点：1）根据规划条件或其他政策性文件明确是否需要采用装配式建筑；
  2）评价标准是否正确，宁波及浙江省其他地市要求有差别；
  3）专篇内容是否完整；
  4）评价项及得分（结论）是否符合评价标准或规划条件要求。

## Slide 26
9 设计图纸
设计文件内容：地基基础平面布置图 地下室结构平面布置图
上部结构楼层平面布置图 主要或关键节点（支座）示意图
文件形式：初步设计或施工图设计图纸
审查依据：《建筑工程设计文件编制深度要求》（2016年版）
《建筑结构制图标准》GB/T5010
《民用建筑项目节能评估技术规程》DBJ33/T 1288-2022第4.3.1条文说明
  审查要点：1）设计深度、制图规范；
  2）设计图纸和说明基本一致。

## Slide 27
二.设计绿色建筑评估（结构部分）

## Slide 28
1 评估依据
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019
《民用建筑项目节能评估技术规程》DBJ33/T 1288-2022
《绿色建筑设计标准》DB33/1092-2021

## Slide 29
1 评估依据
【7.0.5】节能评估应对设计绿色建筑评估表的分项表进行评价，并应满足下列要求：
１分项评估条款涉及施工管理、物业管理等相关内容，均按不得分评价；
２分项评估条款涉及建筑设计预留的内容，按设计文件已明确的预留条件与要求进行评价。
《民用建筑项目节能评估技术规程》DBJ33/T 1288-2022

## Slide 30
2 控制项
【安全耐久】
【4.1.1】场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害。
【4.1.2】建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。
【4.1.4】建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。
【节约能源】
【7.1.8】不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。
【7.1.10-1】500km以内生产的建筑材料使用量占建筑材料总重量的比例应大于60%。
【7.1.10-2】现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。

## Slide 31
3 评分项
【安全耐久】
【4.2.1】采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。分数10分
【评估和得分要求】 1）与相关评估内容一致；
2）需要提供性能化抗震设计报告；
3）得分：0分或10分。

## Slide 32
3 评分项
【安全耐久】
【4.2.6】建筑结构与建筑设备管线分离。分数7分
【评估和得分要求】采用以下管线分离措施，可以得分7分。（注意没有比例要求）
可以认定为管线分离的技术措施：支撑体与填充体相分离的建筑体系(SI体系）的装配式建筑（可以理解为装配化装修住宅）、墙体与管线分离、设公共管井，集中布置设备主管线；卫生间架空地面上设同层排水，设双层天棚等，可方便铺设设备管线；室内地板下面采用次级结构支撑，或者卫生间设架空地面上设同层排水，或者室内设双层天棚等措施，方便设备管线铺设。对公共建筑，也可直接在结构天棚下合理布置管线，采用明装方式。（分离、干式工法）

## Slide 33
3 评分项
【安全耐久】
【4.2.8】提高建筑结构材料的耐久性。总分10分
【评估和得分要求】采用以下措施之一，可以得10分。
1）按100年进行耐久性设计；（《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年版第3.5.5和8.2.1）（保护层厚度不低于50年的1.4倍，一类环境梁/板20/15mm，6~8mm）
2）采用耐久性能好的材料，满足下列条件之一：对于混凝土构件，提高钢筋混凝土保护层厚度（增加值不小于5mm，建议采用）或采用耐久混凝土；对于钢构件，采用耐候结构钢及耐候性防腐涂料；对于木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品。

## Slide 34
3 评分项
【节约能源】
【7.2.14】建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工。得分8分
【评估和得分要求】1）需要提供土建工程与装修工程（全装修）一体化设计图纸；
2）得分：0分或8分。

## Slide 35
3 评分项
【节约能源】
【7.2.15】合理选用建筑结构材料和构件。总分10分
【评估和得分要求】混凝土结构：总分不大于10分
1）（受力钢筋）400MPa级及以上强度等级钢筋应用比例达到85%，得5分；
2）（100米以上高层）混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到50%，得5分；

## Slide 36
3 评分项
【节约能源】
【7.2.15】合理选用建筑结构材料和构件。总分10分
【评估和得分要求】钢结构：总分不大于10分
1）Q355及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到50%,得3分；
Q355及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到70%,得4分；
2）螺栓连接等非现场焊接节点占现场全部连接、拼接节点的数量比例达到50%，得4分；
3）采用施工时免支撑的楼层面板，得2分。
比例应为应用尽用，比如叠合板、钢筋桁架楼承板等。

## Slide 37
3 评分项
【节约能源】
【7.2.15】 合理选用建筑结构材料和构件。总分10分
【评估和得分要求】混合结构：总分不大于10分
1）对其混凝土结构部分、钢结构部分，分别按本条第1款、第2款进行评价；
2）得分取各项得分的平均分。（混凝土和钢结构分开评，取两者得分平均分）

## Slide 38
3 评分项
【节约能源】
【7.2.18】绿色建材应用比例及评分，最高分12分
【评估和得分要求】绿色建材应用比例不低于30%，得4分；
绿色建材应用比例不低于50%，得8分；
绿色建材应用比例不低于70%，得12分。
参考绿色建材应用分析

## Slide 39
3 评分项
【提高创新】
【9.2.5】特殊结构体系，最高分10分
【评估和得分要求】
1）主体结构采用钢结构、木结构，得10分；
2-1）主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体
积占混凝土总体积的比例达到35%，得5分；（梁或柱需要采用预制构件）
2-2）主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体
积占混凝土总体积的比例达到50%，得10分。（梁、柱需要采用预制构件）
杭州施工图绿建专篇中评分有调整，可以参考专篇的要求进行评分。

## Slide 40
感谢聆听